RAPORT

privind calitatea factorilor de mediu în judeţul Bacău

luna iulie 2017

Raportul are ca scop informarea autorităţilor şi publicului asupra calităţii factorilor  de mediu, în maniera principiului transparenţei, prin liber acces la informaţii.

Realizarea monitorizării calităţii factorilor de mediu se desfăşoară în cadrul legal, stabilit prin transpunerea la nivel naţional a cerinţelor din directivele europene, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă la toate nivelurile, asigurării unei dezvoltări durabile în condiţii de compatibilitate a schimbului de date.

I. Evoluţia calităţii aerului în luna iulie

Calitatea aerului în judeţul Bacău este monitorizată prin măsurări continue în sistem automat şi manual în puncte amplasate în zone reprezentative judeţului.

##### A. Reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului

Calitatea aerului în judeţul Bacău este monitorizată prin măsurări continue în sistem automat prin trei staţii amplasate în zone reprezentative ale judeţului.

Legendă:

BC 1: statie de fond urban, situată în Bacău - str. Războieni nr.11

BC 2: staţie de fond industrial, situată în Bacău - str. Izvoare nr.1bis

BC 3: staţie de fond industrial, situată în Oneşti - str. Cauciucului nr.1

Staţia Bacău 1 - staţie de fond urban este amplasată în municipiul Bacău - parc Prefectură. La acest tip de staţie:

- raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km;

- poluanţii monitorizaţi în luna iulie 2017: dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen, oxizi de azot (NO, NOx, NO2), particule în suspensie (PM10 nefelometric) şi parametrii meteo.

Tabel A.1. – valori medii lunare, minime şi maxime orare.

| Poluant | UM | STAŢIA BACĂU 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Medie lunară | Minima orară | Maxima orară |
| SO2 | μg/mc | 5,11 | 3,82 | 6,77 |
| NOx | μg/mc | 19,57 | 9,65 | 55,04 |
| NO | μg/mc | 5,55 | 4,44 | 15,69 |
| NO2 | μg/mc | 11,23 | 2,62 | 40,46 |
| CO | mg/mc | 0,09 | 0,01 | 0,58 |
| O3 | μg/mc | 39,46 | 3,35 | 79,3 |
| NH3 | μg/mc | 3,61 | 0,83 | 12,74 |
| benzen | μg/mc | 1,55 | 0,64 | 3,55 |
| PM10 (nefelometric) | μg/mc | 31,21 | 10,92 | 70,29 |

Staţia Bacău 2 - staţie de fond industrial, este amplasată în municipiul Bacău - cartier Izvoare. Staţiile de fond industrial:

- raza ariei de reprezentativitate este de 100 m - 1 km;

- poluanţii monitorizaţi în luna iulie 2017: dioxid de sulf (SO2), ozon (O3), amoniac (NH3), oxizi de azot (NO, NOx, NO2), monoxid de carbon (CO),  particule în suspensie (PM10 - nefelometric), parametrii meteo.

Tabel A.2. - valori medii lunare, minime şi maxime orare.

| Poluant | UM | STAŢIA BACĂU 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Medie lunară | Minima orară | Maxima orară |
| SO2 | μg/mc | 8,34 | 4,77 | 14,87 |
| NOx | μg/mc | 11,61 | 2,98 | 38,13 |
| NO | μg/mc | 4,01 | 1,93 | 8,84 |
| NO2 | μg/mc | 5,57 | 0,50 | 30,87 |
| CO | mg/mc | 0,03 | 0,01 | 0,22 |
| O3 | μg/mc | 43,05 | 5,1 | 85,45 |
| NH3 | μg/mc | 21,32 | 17,33 | 28,15 |
| PM10 (nefelometric) | μg/mc | 17,18 | 2,11 | 47,75 |

Staţia Bacău 3 - staţie de fond industrial, este amplasată în municipiul Oneşti - cartier TCR - strada Cauciucului. Staţiile de fond industrial:

- raza ariei de reprezentativitate este de 100 m -1km;

- poluanţii monitorizaţi în luna iulie 2017: oxizi de  azot (NO, NOx, NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen, particule în suspensie (PM10 - nefelometric) şi parametrii meteo.

Tabel A.3. - valori medii lunare, minime şi maxime orare.

| Poluant | UM | STAŢIA BACĂU 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Medie lunară | Minima orară | Maxima orară |
| SO2 | μg/mc | 4,74 | 1,4 | 7,03 |
| NO | μg/mc | 4,49 | 1,61 | 14,48 |
| NOx | μg/mc | 17,18 | 7,99 | 71,76 |
| NO2 | μg/mc | 10,44 | 2,66 | 59,91 |
| CO | mg/mc | 0,06 | 0 | 1,28 |
| O3 | μg/mc | 38,96 | 3,58 | 83,26 |
| benzen | μg/mc | 1,25 | 0,33 | 6,06 |
| PM10 (nefelometric) | μg/mc | 8,99 | 1,86 | 27,89 |

Pentru fiecare dintre poluanţii monitorizaţi, prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, sunt reglementate valori limită, valori ţintă, praguri de informare a publicului şi praguri de alertă precum şi obiective de calitate a datelor.

Conform Anexei 4 la Legea nr.104/28.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător, obiectivul de calitate a datelor pentru evaluarea calităţii aerului înconjurător în ceea ce priveşte captura minimă anuală de date pentru poluanţii reglementaţi, monitorizaţi în staţii fixe, este de 90% din numărul total de ore dintr-un an (exceptând orele aferente calibrării, mentenanţei periodice). Dacă captura anuală de date este mai mică, valorile statistice relevante sunt doar orientative. Totodată sunt utilizate criteriile de agregare şi calculul parametrilor statistici, conform Anexei 3, B.1 şi D.2 din Legea nr. 104/2011.

Dioxid de sulf (SO2)

Evoluţia concentraţiilor medii zilnice valide este prezentată grafic în figura A.1.

Fig. A.1. Concentraţii medii zilnice de SO2 în luna iulie 2017

Concentraţiile medii zilnice de SO2 înregistrate la cele 3 staţii automate în luna iulie 2017 s-au situat mult sub VL zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (125 μg/mc, a nu se depăşi de mai mult de 3 ori într-un an calendaristic, conform Legii nr.104/2011).

Fig. A.2. Concentraţii medii orare de SO2 în luna iulie 2017

Concentraţiile medii orare de SO2 s-au situat mult sub VL orară pentru protecţia sănătăţii umane (350 μg/m3, a nu se depăşi de mai mult de 24 de ori într-un an calendaristic). La staţiile din municipiul Bacău situaţia s-a prezentat astfel: la BC 1 maxima orară a fost de 6,77 μg/mc (în scădere semnificativă faţă de luna precedentă), iar la staţia BC 2 maxima orară a fost de 14,87 μg/mc (în creştere nesemnificativă faţă de luna precedentă). La staţia BC 3 din municipiul Oneşti maxima orară a fost de 7,03 μg/mc (în scădere uşoară faţă de luna precedentă).

Dioxid de azot (NO2)

Concentraţiile medii orare de NO2 măsurate automat în cele 3 staţii automate din judeţul Bacău s-au situat sub VL orară pentru protecţia sănătăţii umane (200 (g/mc, a nu se depăşi de peste 18 ori într-un an calendaristic, în vigoare de la 01.01.2010), iar evoluţia este prezentată grafic în fig. A.3.

Fig. A.3. Concentraţii medii orare de NO2 în luna iulie 2017

La staţia BC 1 din municipiul Bacău maxima orară a fost de 40,46 μg/mc (în creştere uşoară faţă de luna precedentă), iar la staţia BC 2 maxima orară a fost de 30,87 μg/mc (în scădere nesemnificativă faţă de luna precedentă). La staţia BC 3 din municipiul Oneşti maxima orară a fost de 59,91 μg/mc (în creştere semnificativă faţă de luna precedentă)

Monoxid de carbon (CO)

Fig. A.4. Concentraţii maxime zilnice ale mediilor de 8 ore la CO, în luna iulie 2017

Valorile obţinute în urma monitorizării monoxidului de carbon în luna iulie 2017 sunt prezentate în graficul de mai sus (fig. A.4.), observându-se că valorile maxime zilnice ale mediilor de 8 ore s-au situat sub valoarea limită pentru protecţia sănătăţii umane (10 mg/mc).

Ozon (O3)

Ozonul este un poluant secundar care se formează din precursori (NOx, COV), prin reacţii fotochimice în lanţ de formare şi distrugere a ozonului ce au loc în atmosferă, în anumite condiţii meteorologice, sau poate proveni din transferul unor mici cantităţi de ozon dinspre stratosferă spre troposferă, în anumite situaţii de circulaţie a maselor de aer la macroscară, dar şi din transportul transfrontalier de ozon sau precursori ai săi.

Condiţiile meteorologice favorizante pentru formarea ozonului din precursori sunt: temperaturi ridicate, durata şi intensitatea mare de strălucire a soarelui, cer senin, lipsa precipitaţiilor, inversiile termice.

Concentraţiile de ozon din aerul înconjurător se evaluează folosind pragul de alertă (240 µg/mc măsurat timp de 3 ore consecutiv) calculat ca medie a concentraţiilor orare, pragul de informare (180 µg/mc) calculat ca medie a concentraţiilor orare şi valoarea ţintă pentru protecţia sănătăţii umane (120 µg/mc) calculată ca valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore (medie mobilă), care nu trebuie depăşită mai mult de 25 ori/an.

Fig. A.5. Concentraţii medii orare la ozon la staţiile din judeţul Bacău, comparativ cu pragul pentru informarea publicului, în luna iulie 2017

Aşa cum se constată din fig. A.5. în luna iulie 2017 toate valorile orare ale concentraţiilor de ozon la staţiile din judeţul Bacău s-au situat sub pragul de informare a publicului (180 µg/m3) şi respectiv sub pragul de alertă (240 µg/m3).

Maximele orare înregistrate la staţiile din municipiul Bacău au fost de 79,3 μg O3/mc la staţia BC 1 (în scădere faţă de luna precedentă) şi de 85,45 O3/mc la staţia BC 2 (în scădere nesemnificativă faţă de luna precedentă), iar la staţia BC 3 din municipiul Oneşti a fost de 83,26 μg O3/mc (în scădere uşoară faţă de luna precedentă).

Fig. A.6. Concentraţii maxime zilnice ale mediilor de 8 ore la ozon la staţiile din judeţul Bacău, în luna iulie 2017.

În luna iulie 2017 nu s-au înregistrat depăşiri ale valorii ţintă pentru protecţia sănătăţii umane la staţiile din judeţul Bacău.

Amoniac (NH3)

Datele obţinute în urma monitorizării amoniacului în luna iulie 2017 la staţiile BC 1 şi BC 2 din municipiul Bacău sunt prezentate în graficul de mai jos (fig. A.7.).

Fig. A.7.Concentraţii medii zilnice la indicatorul amoniac în luna iulie 2017

Rezultatele înregistrate nu au evidenţiat depăşiri ale limitei STAS 12574/87 de 100 µg/mc la cele două staţii de monitorizare din municipiul Bacău.

Benzen (C6H6)

Benzenul este un compus aromatic foarte uşor, volatil şi solubil în apă. La nivelul judeţului Bacău este monitorizat în municipiul Bacău (staţia BC 1) şi în municipiul Oneşti (staţia BC 3).

Datele obţinute în urma monitorizării benzenului în luna iulie 2017 sunt prezentate în graficul de mai jos:

Fig. A.8.Concentraţii medii zilnice la indicatorul benzen în luna iulie 2017

Maxima orară înregistrată la staţia BC 3 a fost de 2,2 μg/mc (în scădere uşoară faţă de luna precedentă), iar la staţia BC 1 a fost de 3,55 μg/mc (în scădere uşoară faţă de luna precedentă).

Particule în suspensie  PM 10

Monitorizarea particulelor în suspensie s-a realizat pe parcursul lunii iulie 2017 în staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului şi a fost urmărită:

- fracţia PM10 - prin determinări nefelometrice (staţiile BC 1, BC 2 şi BC 3);

Pentru determinarea particulelor în suspensie PM10, care constituie fracţia dimensională de interes toxicologic din aerosuspensia urbană se aplică 2 metode, respectiv metoda automată (nefelometrie) şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă. Metoda automată (nefelometrică) este utilizată pentru obţinerea de măsurări în timp real în scop informativ (valorile sunt orientative).

Conform Legii nr.104/2011, valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane în cazul PM10 este de 50 µg/mc (a nu se depăşi de peste 35 de ori într-un an calendaristic).

Fig. A.9. Concentraţii medii zilnice la indicatorul PM10 (măsurat nefelometric) în luna iulie 2017

Datele informative, provenite de la staţiiile BC 1, BC 2 şi BC 3, pe metoda nefelometrică (graficul de mai sus), pe parcursul lunii iulie 2017 arată valori oscilante ale particulelor în suspensie PM10 şi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitei zilnice de 50 µg/mc, conform Legii 104/2011.

Cea mai mare valoare medie zilnică s-a înregistrat la staţia BC  în data de 23.07.2017, fiind de 48,97 µg/mc.

##### NOTA: Aparatura pentru analiza PM10,  PM2.5 gravimetric şi a  metalelor este inaccesibila temporar, laboratorul APM Bacău este în reparaţii capitale.

##### B. Reţeaua manuală

NOTA: Laboratorul APM Bacău se află în reparaţii capitale şi ca urmare în luna iulie nu au fost analizaţi indicatorii: particule sedimentabile, amoniacul şi precipitaţiile.

Incidente de mediu asupra factorului de mediu: aer

În luna iulie 2017 nu s-au semnalat incidente de mediu asupra factorului de mediu aer.

II. MĂSURĂRI DE ZGOMOT

S-au efectuat măsurări care, au ca scop monitorizarea nivelului de zgomot echivalent ( Lech ) şi identificarea  surselor  generatoare.

Prelucrarea şi raportarea  rezultatelor obţinute din măsurări se face la  SR nr. 1009/2017. Precizăm că echipamentul din dotare nu asigură o monitorizare continuă şi că, în general măsurările surprind valori cumulate, generate de mai multe surse cu intensităţi diferite.

Rezultatele măsurărilor de zgomot realizate în luna iulie 2017 sunt prezentate în tabelul nr.II.1.

Tabel nr. II.1.

| Puncte de măsurare | Nr. măsurări | Maxima măsurată (dB) | Depă şiri (%) | Nivelul echiv. De zgomot admisibil dB(A) | Indica tor utilizat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trafic auto | str. Categoria a-II-a | 17 | 72,2 | 29,41 | 70 | Leq |
|  | str. Categoria a-III-a | 1 | 64,0 | 0 | 65 | Leq |
| Zone de recreere | 1 | 47,8 | 100 | 45 | Leq |

Incidente de mediu asupra factorului de mediu: apă şi sol

În luna iulie 2017 nu s-au semnalat incidente de mediu asupra factorilor de mediu apă şi sol.

##### III.  RADIOACTIVITATEA  ( GLOBALĂ - SSRM Bacău

Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (S.S.R.M.) din cadrul A.P.M. Bacău derulează un program standard de recoltare şi de măsurări privind radioactivitatea mediului (activitatea beta globală la aerosoli, depuneri atmosferice, apă brută, sol, vegetaţie şi măsurare debit doză gamma absorbită din aer) de 11 ore/zi, conceput astfel încât să asigure decelarea variaţiilor în nivelele de radioactivitate datorate fluctuaţiilor fondului natural, de creşterile asociate unor posibile evenimente cu impact radiologic.

Programele de supraveghere, procedurile metodologice şi instrucţiunile de lucru sunt stabilite de Laboratorul Naţional de Radioactivitate a Mediului din cadrul A.N.P.M., conform Ordinului M.M.P. nr. 1978/2010.

Conform Ordinului M.M.P. nr. 1978/2010, S.S.R.M. Bacău derulează şi un program special de supraveghere a radioactivităţii mediului în zonele cu fondul natural modificat antropic din judeţ, aprobat anual, cu prelevări de probe şi măsurători trimestriale, semestriale sau anuale.

În continuare sunt prezentate grafic rezultatele activităţii de supraveghere a radioactivităţii mediului de către S.S.R.M. Bacău în luna iulie 2017, prin programul standard. Prin măsurarea beta globală, se determină activitatea specifică a unei probe datorată tuturor radionuclizilor existenţi în acea probă, care emit  radiaţii  beta.

- Aerosoli atmosferici

S.S.R.M. realizează 2 prelevări pe zi ale aerosolilor atmosferici, fiecare cu durata de 5 ore, efectuând măsurări beta globale astfel: imediat după prelevare (măsurări imediate), după 25 ore de la încetarea prelevării (determinare Rn şi Tn) şi după 5 zile (măsurări întârziate).

Valorile înregistrate în timpul nopţii (aspiraţia în intervalul orar 03 - 08) au fost în general mai ridicate decât cele din cursul zilei (aspiraţia în intervalul orar 09 - 14), datorită condiţiilor reduse de dispersie în atmosferă.

Valoarea maximă înregistrată în luna iulie a fost de 5,7 Bq/mc, în creştere nesemnificativă faţă de luna precedentă (5,2 Bq/mc), fiind măsurată la aspiraţia din intervalul orar 03 - 08, în data de 19.07.2017. Valoarea minimă înregistrată a fost de 0,5 Bq/mc, fiind măsurată la aspiraţia  din intervalul orar 09 - 14.

Pe parcursul lunii iulie nu a fost depăşită limita de atenţionare (10 Bq/mc) reglementată de OM nr. 1978/2010.

Radioactivitatea atmosferei este dată, în perioade normale de timp, în principal de descendenţii Radonului şi Toronului. Radonul (Rn-222) şi Toronul (Rn-220) sunt produşi de filiaţie ai U-238 şi Th-232, aflaţi în stare gazoasă. Ei ajung în atmosferă în urma exhalaţiei din sol şi roci, unde sunt supuşi fenomenelor de dispersie atmosferică. În atmosferă, Radonul şi Toronul (gaze nobile) suferă procesul de dezintegrare radioactivă, dând naştere descendenţilor de viaţă scurtă sau de viaţă lungă. Concentraţiile de Rn-222 şi Rn-220 în atmosferă variază sezonier, depinzând de condiţiile meteorologice care influenţează atât viteza de emanaţie a gazelor din sol, cât şi diluţia/dispersia acestora în atmosferă.

- Debitul dozei gamma în aer

Măsurarea dozei gamma se realizează cu ajutorul staţiei automate amplasată în municipiul Bacău.

Valoarea maximă înregistrată a fost de 0,126 µSv/h (15.07.2017) în creştere nesemnificativă faţă de luna precedentă (0,117 µSv/h). Valorile sunt încadrate în limitele de variaţie ale fondului natural şi nu s-a depăşit limita de atenţionare pentru debitul dozei gama de 0,250 μSv/h (conform O.M. nr. 1978/2010).

- Depuneri atmosferice totale (uscate şi umede - precipitaţii)

Laboratorul de radioactivitate prelevează zilnic şi măsoară imediat şi întârziat (la 5 zile), probe de depuneri atmosferice în punctul Sediu A.P.M. Bacău.

În urma măsurărilor zilnice imediate la depunerile atmosferice s-au semnalat valori cu mult sub nivelul de atenţionare de 200 Bq/mp/zi, valoare reglementată de OM nr. 1978/2010.

În luna iulie 2017, din cele 31 de valori zilnice măsurate imediat 15 valori au fost semnificative, restul valorilor s-au situat sub limita de detecţie a sistemului de măsurare utilizat. Valoarea maximă măsurată a fost de 15,4 Bq/mp/zi în data de 16.07.2017, în creştere semnificativă faţă de luna precedentă (3,8 Bq/mp/zi).

- Apă de suprafaţă

Laboratorul de radioactivitate prelevează zilnic şi măsoară imediat şi întârziat (la 5 zile), probe de apă de suprafaţă prelevate din râul Bistriţa, din secţiunea Şerbăneşti.

Nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de atenţionare de 2000 Bq/mc, în cazul măsurărilor imediate beta globale ale apei brute a râului Bistriţa.

În luna iulie 2017 din cele 31 de valori zilnice măsurate imediat 4 valori au fost semnificative, iar restul valorilor s-au situat sub limita de detecţie a aparatului de măsură. Valoarea maximă măsurată a fost de 244,1 Bq/mc în data de 21.07.2017, în scădere uşoară faţă de luna precedentă (302,0 Bq/mc).

- Sol necultivat şi vegetaţie spontană

Laboratorul de radioactivitate prelevează săptămânal şi măsoară întârziat (la 5 zile), probe de sol necultivat şi de vegetaţie spontană (iarbă) din punctul Sediu A.P.M. Bacău. Probele de vegetaţie se recoltează doar în perioada aprilie - octombrie.

La probele de sol valoarea maximă măsurată a fost de 545,8 Bq/kg., iar în cazul probelor de vegetaţie valoarea maximă măsurată a fost de 464,3 Bq/kg.

Nu sunt reglementate valori limită pentru activitatea beta globală a acestor factori de mediu. Valorile măsurate au variat în limite normale faţă de perioadele anterioare.

Director Executiv,                               Şef Serviciu Monitorizare şi Laboratoare,

Petrică Ilieş                                                       Corina-Neli Pricope

Întocmit,

Minodora Bojescu

# Text boxes

BC3

BC2

BC1

Limita  zilnică= 125 µg/mc

Prag de informare = 180 µg/mc

Prag de informare = 180 μg/mc

Valoare ţintă = 120 µg/mc

Valoarea maximă a mediei  la 8 h = 10 mg/mc

Datele rezultate din monitorizarea calităţii aerului în staţiile automate de monitorizare din judeţul Bacău, prezentate în cadrul acestui raport au fost validate local. Aceste date au caracter preliminar, fiind în curs de certificare de către Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului din Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

VL  orară= 350 µg/mc

VL  orară= 200 µg/mc