Formular de Solicitare

Date de identificare ale titularului de activitate/operatorului instalatiei care solicita autorizarea activitatii

Numele instalatiei

S.C. SUBEX BACAU SA

Numele Solicitantului

S.C. SUBEX BACAU SA

Activitatea sau activitatile conform Anexei I din OUG 34/2002

Cod CAEN: 2594 Fabricarea de suruburi,buloane si alte articole fabricate.

2561 Tratarea si acoperirea metalelor

Cod NOSE-P:

Cod SNAP:

Numele si prenumele proprietarului  : SC Subex Bacau SA

Numele si prenumele persoanei imputernicite sa reprezinte titularul activitatii pe tot parcursul derularii procedurii de autorizare:

ing . Stoica Carmen-Rita

Numele si prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protectie a mediului:  ing. Stoica carmen-Rita

Nr. de telefon: 0745077519

Adresa de e-mail: scsubexsa@yahoo.com

# Rezumat Netehnic

1.1	DESCRIERE -

S.C. SUBEX BACAU SA. organizata pe ateliere sau compartimente si anume: atelier pregatire materie prima – decapare – fosfatare ; atelier executie suruburi si piulite la rece si la cald: at. 12; at. 13; at. 20; CNE; atelier reparatii + SDV; atelier TTP; atelier TTS; atelier TTSDV; atelier acoperiri metalice; atelier electric; atelier ambalare; laboratoare, CTC, metrologie; depozit de materie prima; depozit de produse finite; depozit de substante chimice; depozit de materiale auxiliare; statie compresoare; sursa de alimentare cu apa potabila; sursa de alimentare cu apa industriala; atelier de proiectare; compartiment de aprovizionare si transport auto; compartiment financiar – contabil; compartiment vanzari intern si extern; investitii, protectia muncii, protectia mediului; conducere. Activitati desfasurate pe ateliere cu dotarile aferente: Atelier 15 – pregatire materie prima Este constituit din sectorul de decapare – fosfatare si sectorul trefilare. Sectorul de decapare-fosfatare este constituit dintr-un rezervor tampon de acid sulfuric, de cca 5 to, care este alimentat printr-un sistem de pompare din depozitul central de substante chimice, un rezervor de fosfatol folosit ocazional, o magazie de piese de schimb, un laborator chimic utilizat pentru efectuarea analizelor chimice, un rezervor de inmagazinare a solutiilor epuizate si a apelor de spalare precum si din bai acoperite cu capace in care se efectueaza in ordine urmatoarele operatii conform tehnologiei de lucru nr. 57.596 B: degresare chimica alcalina cu substanta chimica defosfatanta D310L; spalare rece; decapare chimica cu acid sulfuric si inhibitor Blocstone; spalare rece; activare; fosfatare cu substanta chimica GRANODRAW PREP 4805 IT si GRANODRAW ALIM 4805 IT; spalare rece; neutralizare cu NEUTRALIZIR SN; emulsionare cu STEARLUBE T 1129 IT; uscare. Sectorul de trefilare este dotat cu masini de trefilat cu tambur orizontal sau vertical, cu masini de trefilat liniare tip TZIBANK pentru tras bare si unde se executa operatia de calibrare la cota a sarmelor dupa operatia de decapare-fosfatare. Tot in acest sector se mai afla si masini de debitat pentru produsele care se forjeaza la cald. Atelier 12 – executie suruburi la rece In acest atelier se executa suruburi serie mare prin presare la rece si filetare prin rulare pe masini automate sau combinate. Suprafata actuala: 1693 mp. Atelier 13 – executie piulite la rece Se executa prin presare piulite la rece si se fileteaza prin aschiere masini automate. Suprafata actuala: 1546 mp. Atelier 13 – presat piulite la cald Se executa piulite prin presare la cald, cu incalzire prin inductie. In atelierele 11, 12, 13, materia prima sub forma de bare sau colaci este adusa de la atelierul de decapare – fosfatare + trefilare cu ajutorul unor carucioare trase de un tractor, iar transferul boxelor cu produse intre diverse operatii se face cu motostivuitoare. Atelier 20 – forja Se executa organe tip organe de asamblare, de dimensiuni mari sau cu forme diferite de cele clasice, prin incalzire in cuptoare fagure si presate pe prese cu frictiune tip 164. Tot aici se executa operatia de stantare pe stante tip 165, iar operatiile de prelucrari mecanice se executa in atelierul CNE. Deasemeni, se executa produsul minier brida-clema pe utilaje specifice de debitare, indoire si filetare. Manipularea boxelor cu produse se face cu motostivuitorul sau podul rulant. Atelier CNE Se finalizeaza produsele presate in atelierul de forja pe utilaje tip: strunguri copier, strunguri normale, stante, masini de filetat, etc. Manipularea boxelor cu produse intre operatii se face cu motostivuitorul sau podul rulant. Atelierul de reparatii + SDV Se executa scule de presare si filetare pentru atelierele productive; se repara si se mentin in stare de functionare toate utilajele si instalatiile din unitate in baza unui program anual. Ateliere TTP Se executa operatia de recoacere a colacilor de sarma laminati, in cuptoare cu tuburi radiante tip IRI si OKU. Manipularea acestora se face cu ajutorul unui pod rulant. Atelierul TTS Se executa tratamentul termic de calire-revenire sau cementare al produselor (suruburi si piulite), executate in sectoarele de productie ale unitatii. Manipularea boxelor cu produse se face cu motostivuitoare si/sau pod rulant. Atelier TTSDV Se executa operatia de tratament termic al sculelor de presare, stantare, filetare, etc. Atelier de acoperiri metalice Se executa operatia de zincare electrolitica la produsele la care se solicita aceasta, dupa o tehnologie alcalina necianurica MANZ. Instalatia pe care se realizeaza aceasta zincare a fost construita tot dupa o idee MANZ, cu cuve din polipropilena si utilizand substante ecologice din import, in conformitate cu procedura de lucru nr. 55940B. Deasemenea, se executa si zincare la cald, in doua instalatii, prin imersie in zinc dupa o tehnologie specifica. Atelier electric Asigura mentinerea in stare de functionare a tuturor utilajelor si instalatiilor existente in unitate, inclusiv a iluminatului local si general. Verifica legarea la centurile de impamantare a tuturor racordurilor, pentru evitarea accidentelor prin electrocutare. Atelier ambalare Produsele obtinute in conformitate cu cerintele clientilor, sunt amabalate in cutii de lemn, cutii de carton sau saci de rafie. Pentru cantitati mari sau export acestea se paletizeaza pe paleti tip EURO. Manipularea boxelor provenite din diverse ateliere se face cu ajutorul motostivuitoarelor actionate cu gaz lichefiat, pentru evitarea poluarii mediului de lucru. Laboratoare, CTC, Metrologie Exista urmatoarele puncte de lucru: laborator chimic central unde se efectueaza analize chimice la materie prima, ape uzate, etc; laborator chimic unde se efectueaza analizele chimice necesare conform tehnologiei, la atelierele de decapare-fosfatare si acoperiri metalice; laborator metalografic si de incercari mecanice unde se verifica structura materialelor si caracteristicile mecanice ale produselor obtinute; punct de control final al produselor inainte de ambalare, cu abilitatea de a emite note de neconformitate; punct de verificare metrologica a tuturor AMC-urilor; punct de reparare si reconditionare a AMC-urilor. Depozit de materie prima Materia prima (otel) sub forma de bare sau colaci, provenite de la intreprinderile de profil din tara sau din import, se aprovizioneaza cu mijloace auto inchiriate sau vagoane CFR si se depoziteaza ordonat pe o platforma betonata in aer liber. Manipularea acestor materiale se face cu ajutorul unor macarale capra deservite de operatori autorizati. Din depozit materia prima necesara este transferata catre atelierul de pregatire intrand in fluxul tehnologic de fabricatie. Depozit de produse finite Dupa ambalare produsele sunt transferate in depozitul de produse finite unde sunt depozitate pe rafturi sau prin stivuire in functie de beneficiar si produs, unde raman pana la livrare. Identificarea tipului de produs se face dupa schema de depozitare adoptata. Manipularea lazilor sau paletilor cu produse pentru livrare se face cu motostivuitoare. Depozit de substante chimice Acest depozit de substante chimice a fost executat de SC MOLDOCOR Piatra Neamt. Depozit de materiale auxiliare Materialele auxiliare (gen: lazi lemn, cutii de carton, scule de aschiere sau presare, rulmenti, etc.) necesare desfasurarii in bune conditii a proceselor de productie, sunt momentan depozitate pe rafturi in baraci metalice tip EXTENSA, urmand a fi mutate intr-o magazie moderna care urmeaza sa fie amenajata corespunzator. Statie compresoare Au fost inlocuite vechile compresoare cu piston tip Resita, zgomotoase si generatoare de vibratii, cu doua compresoare cu surub, GA75 si GA160 din import cu functionare silentioasa si complet automatizate. Atelier de proiectare Asigura documentatia tehnica si tehnologia pentru produsele existente in fabricatie, precum si pentru cele care urmeaza a fi omologate. Compartimentul de aprovizionare si transport auto Asigura necesarul de materie prima, materiale auxiliare, substante chimice, combustibili, uleiuri, echipament de protectie si de lucru, etc cu mijloace proprii de transport sau cu mijloace inchiriate, inclusiv utilizand transportul pe calea ferata. Compartimentul financiar-contabil, vanzari intern si export, conducere Asigura efectuarea platilor catre furnizori si incaseaza contravaloarea produselor vandute. Coordoneaza intreaga activitate a unitatii. Investitii, protectia muncii, protectia mediului Urmareste in executie programul de investitii. Raspunde de sanatatea si securitatea salariatilor in procesul muncii. Raspunde de sanatatea mediului de munca, in sensul evitarii poluarii apei, aerului si solului.

## 1.2 Prezentarea conditiilor prezente ale amplasamentului

Determinarile efectuate prin analiza fizico-chimica a factorilor de mediu aer, apa, sol, zgomot si vibratii au condus, prin rezultatele obtinute, la urmatoarele aspecte: Pentru factorul de mediu SOL Nu s-au inregistrat depasiri si ale continutului in nichel la probele analizate; sunt de semnalat valori ale cadmiului de 3,1 mg/kg s.u., 2,5 mg/kg s.u fata de valoarea normala de 1 mg/kg s.u. impusa de Ord. 756/1997 si ale nichelului de 16,8 mg/kg s.u. fata de 20 mg/kg s.u. Nu se mai face cadmiere. Probele prelevate din apropierea depozitului de materie prima nu au inregistrat depasiri si ale continutului in cupru, mangan, zinc si produs petrolier, iar cele din apropierea depozitului de carburanti si statiei compresoarelor ale continutului in produs petrolier (valorile sunt interpretate in raport cu valoarea normala). Factorul SOL a fost rezolvat cu statia de neutralizare noua. Pentru factorul de mediu APA Continutul in zinc a inregistrat in apa de evacuare generala o valoare de 0,9 mg/dm3 fata de CMA de 1 mg/dm3 in raport cu NTPA 002/2005 (din analize fizico-chimice efectuate de ICIM Bucuresti); Continut bun in suspensii, sulfuri si hidrogen sulfurat, valori inregistrate din analize efectuate de Comapnia de Apa Bacau; Deseuri Valori bune ale continutului in zinc la cenusa de zinc, precum si din namolul rezultat de la decantor, ca urmare a neutralizarii efectuate de statia de neutralizare a SC Subex Bacau SA . Rezumatul neconformarii necuantificate si al obligatiilor conditionate de un eveniment viitor si incert Nu poate fi identificat efectul produs asupra calitatii solului si subsolului de activitatea desfasurata timp indelungat pe amplasamentul societatii; Verificarea integritatii canalizarii apelor industriale si pluviale de pe amplasamentul societatii.

## 1.2 Alternative principale studiate de catre Solicitant

In prezent nu se pune problema unor alte dezvoltari.

# Tehnici DE MANAGEMENT

## Sistemul de management

| Sunteti certificati conform ISO 14001 sau inregistrati conform EMAS (sau ambele) – daca da indicati aici numerele de certificare / inregistrare | DA |
| --- | --- |
| Furnizati o organigrama de management in documentatia dumneavoastra de solicitare (indicati posturi si nu nume). Faceti aici referire la documentul pe care il veti atasa | Atasat copie organigrama |

Informatii suplimentare

Unitatea are implementat si certificat un sistem inegrat privind managementul calitatii ISO 9001 ,precum si al mediului ISO 14001. –Atasate copii certificate

# Intrari de materiale (AFERENT 2016)

| Nr. Crt. | Atelier | Intrari materie prima (tone) | Iesiri produse (tone) | Deseuri | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 720 to | 626 to (suruburi) | 93,91 to |  |
| 2 | 13 | 84 to | 75 to (piulute) | 9,11 to |  |
| 3 | 20 | 596,17 to | 461,16(suruburi) | 134,99 |  |
| Total | - | 1400,17 to | 1162,16 | 238,01 |  |

## 3.2. Cerintele BAT

#### Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde

#### altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost  analizate

| Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| Exista studii pe termen lung care sunt necesar a fi realizate pentru a stabili emisiile in mediu si impactul materiilor prime si materialelor utilizate? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati in cadrul programului de modernizare data la care acestea vor fi finalizate | NU |  |
| Listati orice substituire identificata si indicati data la care acestea vor fi finalizate | NU |  |
| Confirmati faptul ca veti mentine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament? | DA |  |
| Confirmati faptul ca veti mentine proceduri pentru revizuirea sistematica in concordanta cu noile progrese referitor la materiile prime si utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? | DA |  |
| Confirmati faptul ca aveti proceduri de asigurare a calitatii pentru controlul materiilor prime? Aceste proceduri includ specificatii pentru evaluarea oricaror modificari ale impactului asupra mediului cauzate de impuritatile continute de materiile prime si care modifica structura si nivelul emisiilor. | DA Atasam procedura de sistem cu aprovizionare Materie Prima si Inspectia Produselor Aprovizionate (materii prime si materiale) |  |

### 3.3	Auditul minimizarii deseurilor (minimizarea consumului materiilor prime)

#### Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost  analizate.

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A fost realizat un audit al minimizarii deseurilor? Indicati data si numarul de inregistrare al documentului. Nota: Referire la HG 856/2002. | DA – periodic se rezlizeaza analize in cadrul SMM | Director Genetal Sefi compartimente |
| 2 | Listati principalele recomandari ale auditului si termenele de conformare. Anexati planul de actiune cu masurile necesare pentru corectarea neconformitatilor inregistrate in raportul de audit. |  |  |
| 3 | Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificati, principalele oportunitati de minimizare a deseurilor si termenele de realizare | Achizitionarea de meterii prime si materiale auxiliare conform specificatiior tehnice si respectarea parametrilor de operare a procesedor este suficienta pentru reducerea cantitatilor de deseuri Utilizarea de amabalaje refolosibile pe fluxul tehnologic si lalivrarea produselor. | Director de productie Respensabil Mediu |
| 4 | Indicati data programata pentru realizarea viitorului audit | 25.10.2017 |  |
| 5 | Confirmati faptul ca veti realiza un audit privind minimizarea deseurilor cel putin odata la 2 doi ani. Prezentati procedura de audit si rezultatele/recomandarile auditului precum si modul de punere in practica a acestora in termen de 2 luni de la incheierea lui. | DA |  |

### 3.4 Utilizarea apei

#### 3.4.1	Consumul de apa

| Sursa de alimentare cu apa (de ex. rau, retea urbana) | Cantitate (m3/an) | Utilizari pe faze ale procesului | % de recircularea apei pe faze ale procesului | % apa reintrodusa de la statia de epurare in proces pentru faza respectiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa tehnologica -doua drenuri in lungime de 300 m din conducte perforate cu Dn=400mm ,ce dirijeaza apa intr-un put colector din beton armat ,dotat cu doua pompe submersibile tip WlO ,MODEL TWU | 6000 m3 | Instalatia de decapare-fosfatare Instalatia de zincare electrolitica Instalatia de zincare termica Centrale termice | Nu se recircula apa | 0 |
| Apa potabila -bransament la reteaua de apa a Municipiului Bacau ,,sursa de rezerva -put forat tubat cu H=130 m si Dn=180 mm echipat cu pompa submersibila GRUNDFOS MS 402Q =3 l/s |  | Igienico-sanitare | Nu se recircula apa |  |
| Ape menajere | Cf prevederilor din contract |  | Conform prevederi contract de perstari servcii alimentare cu apa si canalizare inbcheiat cu Companbia de Apa Bacau nr. 137/31.08.2011 |  |
| Ape uzate dupa preepurare | Cf prevederi din contract |  |  |  |

SC SUBEX BACAU SA nu deverseaza direct  ape tehnologice uzate preepurate intr-un emisar ,apele uzate sunt preluate in statia de preepurare si deversate in canalizarea de ape uzate urbane , impreuna cu apele menejere.

#### 3.4.2 	Compararea cu limitele existente

| Documentul dupa care sa stabilit valoarea limita | Valoarea limitei | Cat consuma de fapt operatorul |  |
| --- | --- | --- | --- |

O diagrama a circuitelor apei este prezentata in anexa

#### 3.4.3	Cerintele BAT pentru utilizarea apei

#### Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost  analizate .

| Cerinta caracteristica privind BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un audit privind eficienta utilizarii apei? Indicati data si numarul documentului respectiv. | DA 12.11.2012 –revizuire AIM |  |
| Listati principalele recomandari ale acelui audit si termenele de realizare Anexati planul de actiune pentru punerea in practica a recomandarilor si termenele, |  |  |
| Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apa? Daca DA, descrieti succint mai jos principalele rezultate. | NU |  |
| Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificati principalele oportunitati de imbunatatire a utilizarii eficiente a apei si data pana la care acestea vor fi (sau au fost) realizate. | -se tine evidenta consumurilor de apa ; -reducerea pierderilor de apa prin netansietatile sistemului ,respectiv detectarea si remedierea scurgerilor -in cazul spalarii pardoselei se foloseste tehnica spalarii p[rin stergere ; folosirea unui absorbant special pentru indepartarea picaturilor de ulei ajunse accidental pe pardoseala in locul spalarii cu apa |  |
| Indicati data pana la care va fi realizat urmatorul audit . |  |  |
| Confirmati faptul ca veti realiza un audit privind utilizarea apei cel putin la fel de frecvent ca si perioada de revizuire a autorizatiei IPPC si ca veti prezenta metodologia utilizata si rezultatele recomandarilor auditului intr-un interval de 2 luni de la incheierea acestuia. | DA | Director de Productie Responsabil Mediu |

##### 3.4.3.1 Sistemele de drenaj

SISTEMUL DE CANALIZARE PLUVIAL ESTE SEPARAT DE CEL INDUSTRIAL

## 4.	Principalele activitati

4.1	Inventarul proceselor

| Si | Numarul procesului (daca e cazul) | Descriere | Capacitate maxima |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atelier Pregatire Materie Prima | In atelierul | In atelierul de pregatire materie prima se realizeaza urmatoarele faze : Sector decapare –fosfatare : -inacarcare pod rulant -degresare chimica alcalina -spalare la rece -decapare chimica -activare -fosfatare -spalare la rece -neutralizare -emulsionare Sector trefilare : consta in tragerea prin matrite a sarmelor sub forma de colaci sau bare de la diametrul de achizitionare ,respectiv laminarea materiei prime pregatite ,la diametrul mediu (in general) | Capacitaeta maxima : 2200 tone/an |  |
| Ateliere de executie suruburi si piulite la rece si la cald |  | In aceste ateliere se executa –suruburi prin presare la rece , -suruburi serie mare prin presare la rece si filetare prin rulare pe masini prin rulare –atelier 12 -piulite prin presare la rece si filetare pruin aschiere – atelier 13 |  |  |
| Ateier forja (at. 20) si atelier CNE –forjare produse speciale si prelucrare prin aschiere produse forjate |  | At.forja : in atelierul de forja se executa produse tiporgane deasamblare de dimensiuni mari sau cu forme diferite de formele clasice , prin incalzire in cuptoare fagure (care utilizeaza gazul metan) si presate pe prese cu frictiune tip 164 ,dupa care se executa operatia de stantare pe stante tip 165 Se realizeaza finalizarea produselor presate in atelierul de forjare pe utilaje ca strunguri copier ; strunguri normale ,masini de stantat, utilaje specifice de debitare , indoire , filetare |  |  |
| Atelier Tratamente Termice |  | Atelier TTP In acest atelier care este dotat cu cuptoare cu tuburi radiante si cu o linie de recoacere a produselor forjate sau a materiei prime (colaci de sarma laminat ) in cuptoare cu tuburi radinae tip IRI si OKU. Manipularea produselor se face cu pod rulant. Atelierul este dotat cu linii automate de tratament (calire+revenire) pentru produsele executate in sectoarele de producrie ale unitatii ,respectiv suruburi si piulite . Manipularea boxelor de produse se face cu pod rulant. Atelierul este dotat cu linii automate de tratament tip OMO si LI150 , posd rulant ,polizor ,etc... |  |  |
| Atelier acoperiri metsalice-zincare |  | -Sector zincare electrolitica Procesul de zincare electrolitica implica o serie de operatii : Degresare chimica cu UNICLEAN CL 13F Spalare dubla u apa Decapare cu HCL Spalare dubla cu apa Degresare electrolitica cu solutie UNICLEAN EL 66K Spalare dubla cu apa Zincarea electrolitica propriu –zisa cu anozi de zinc Splaare dubla cu apa Superfinisare Descarcare Uscare in centrifuga Sector Zincare termica Procesul de zincare electrolitica inplica o serie de operatii : -degresare chimica -spalare dubla cu apa -decapare -post descarcare-incarcare -fluxare -uscare in cuptor -zincare termica cu zinc topit -centrifugare -racire cu apa -centrifugare |  | Capacitatea maxima asectoarelor de acoperiri este de 1150 to/an |
| Atelier ambalare |  | In acest atelier se face ambalarea produselor finite (suruburi si piulite) in conformitate cu solicitarile clientilor . Ambalarea se poate face in cutii de lemn , cutii de carton ,saci de4 rafie . In cazulunor cantitati mai mari sau pentru export ambalajele se paletizeaza pe paleti de lemn tip EURO. Produsele sunt aduse din ateliere in boxe cu motostivuitoare . Mentionam ca 80% din produsele finite merg la export . Atelierul este dotat cu mese de ambalare masini de cusut saci ,dispozitive de balotare. |  |  |
| Preepurarea apelor uzate tehnologice |  | Statia de preepurare este formata din : -1 bazin de neutralizare prevazut cu agitator -bazin de oxidare nitriti prevazut cu agitator -bazinul de floculare ,prevazut cu agitator pentri omogenizare -decantor-lamelar -bazin tampon -filtru de nisipsi schimbator de ioni -bazin de control final pentru corectarea finala a PH-ului -concentrator de namol -filtrul presa |  | Q=29800 m3/an ape preepurate |

### 4.2	Descrierile proceselor

| Nr. Crt. | Atelier | Intrari materie prima (tone) | Iesiri produse (tone) | Deseuri | Observatii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 720 to | 626 to (suruburi) | 93,91 to |  |  |  |  |
| 2 | 13 | 84 to | 75 to (piulute) | 9,11 to |  |  |  |  |
| 3 | 20 | 596,17 to | 461,16(suruburi) | 134,99 |  |  |  |  |
| Total | - | 1400,17 to | 1162,16 | 238,01 |  |  |  |  |

#### 4.3 Inventarul iesirilor (produselor)

| Nr. Crt. | Atelier | Iesiri produse (tone) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 626(suruburi) |
| 2 | 13 | 75(piulute) |
| 3 | 20 | 461,16(suruburi) F |
| Total | - | 1162,16 |

#### 4.4 	Inventarul iesirilor (deseurilor)

| Nr. Crt. | Atelier | Deseuri | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 12 | 93,91 to |  |
| 3 | 13 | 9,11 to |  |
| 4 | 20 | 134,99 to |  |
| Total | - | 238,01 to |  |

#### 4.5 	Diagramele elementelor principale ale  instalatiei

.

#### 4.6 Sistemul de exploatare

Tinand cont de informatiile de exploatare relevante din punct de vedere al mediului date in diagramele de mai sus, in sectiunile refeitoare la reducere si in diagramele P si I, furnizati orice alte descrieri sau diagrame necesare pentru a explica modul  in care sistemul de exploatare include informatiile de monitorizare a mediului.

| Parametrul de exploatare | Inregistrat Da/Nu | Alarma (N/L/R) | Ce actiune a procesului rezulta din feedback-ul acestui parametru? | Care este timpul de raspuns? (secunde/ minute/ ore daca nu este cunoscut cu precizie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | DA | L | Proces tehnologic – calitatea produsului finit | 30 min |
| Umiditatea | NU |  |  |  |
| Climatizarea spatiilor de lucru | NU |  |  |  |
| Presiune abur si temperatura la cazanele centralelor termice | DA | L | Proces tehnologic – calitatea produsului finit | 30 min |
| Ph | DA | L | Neutralizarea apelor uzate | 30 min |

Informatii suplimentare despre sistemul de control : Parametrii de control specifici proceselor desfasurate de SC Subex Bacau SA , sunt monitorizati prin analize de laborator ,care se efectueaza conform graficelor de control analitic aprobarte prin instructiunile de lucru. In aceste documente sunt precizate si actiunile care trebuie intreprinse din feedbackul masuratorilor efectuate .

#### 4.6.1 Conditii anormale

Protectia in timpul conditiilor anormale de functionare, cum ar fi: pornirile, opririle si intreruperile momentane

Tinand cont de informatiile din Sectiunea 10 privind monitorizarea in timpul pornirilor, opririlor si intreruperilor momentane, furnizati orice informatii suplimentare necesare pentru a explica modul in care este asigurata protectia in timpul acestor faze.

La pornirea sau oprirea instalatiei sau l a intreruperi accidentale ale instalatieri pot apare urmatoarele probleme : -genererare ape uzate dirijate la canalizarea ,care dupa epurare in statia de preepurare sunt trimise la canalizarea de ape uzate urbane; -cresterea consumuklui de nergie electrica cu efect asuopra consumurilor specifice;

#### 4.7	Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare

Identificati omisiunile in informatiile de mai sus, pentru care Operatorul crede este nevoie de studii pe termen mai lung pentru a le justifica. Includetile si in Sectiunea 15

| Proiecte curente in derulare | Rezumatul planului studiului |
| --- | --- |
| Studii propuse |  |
| NU |  |

#### 4.8	Cerinte caracteristice BAT

Descrieti pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT, demonstrand ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizarii masurilor alternative;

Urmatoarele tehnici trebuie aplicate, acolo unde este cazul, tuturor instalatiilor. In paragrafele specifice procesului, prezentate mai jos, sunt identificate cerinte suplimentare sau sunt accentuate cerinte specifice.

Cele mai bune performante de mediu sunt de obicei atinse de instalatia cu cea mai buna tehnologie si a carei functionare se realizeaza cat mai eficient. Pentru instalatiile IPPC , sistemul de management de mediu este o uneqalta pe care operatorii o pot folosi pentru a vedeaq rezultatele proceselor si efectelor in mod demonstrabil.

Atingerea beneficiilor pentru mediu :

Sistemele de Managemnet de Mediu asigura de obicei imbunatarile continue ale performantelor instalatiei pentru mediu.

Efecte

Tehnicile de management de mediu sunt proiectate pentru a seadresa tuturor impactelor asupra mediului ,care sunt valabile cu abordarea integrata a Directivei IPPC.

Economie

Este dificil sa se determine costurile si castigurile economice introducand si mentinand un sistem de management de mediu bun.

Asigurarea functionarii corespunzatoare prin:

4.8.1 Implementarea unui sistem eficient de management al mediului;

ESTE IMPLEMENTAT UN SISTEM DE MANAGEMENT AL PROTECTIEI MEDIULUI SI SE VA MENTINE IN CONTINUARE – ISO 14001

##### 4.8.2 Minimizarea impactului produs de accidente si de avarii printr-un plan de urgenta;

SC Subex Bacasu SA – are elaborate urmatoarele planuri : Planul de interventie in situatiiile de urgenta publica de incendiu Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale In mod normal planul de urgenta trebuie sa fie achitat pentru intreaga zona si sa acopere riscurile semnificative legate de siguranta si de mediu. Procedurile de urgenta ce converg riscurile semnificative de mediu identificate [pot apoi sa fie incorporate in planul de urgenta.

##### 4.8.3 Cerinte relevante suplimentare pentru activitatile specifice sunt identificate mai jos:

### 5.  EMISII SI REDUCEREA POLUARII

### 5.1 Reducerea emisiilor din surse  punctiforme in aer

Furnizati  scheme(le) simple ale fluxurilor procesului tehnologic pentru a indica modul in care instalatia principala este legata de instalatia de depoluare a aerului. Prezentati  reducerea poluarii si monitorizarea relevante din punct de vedere al mediului. Desenati o schema de flux a procesului tehnologic sau completati acest tabel pentru a arata activitatile din instalatia dumneavoastra. Pentru alte tipuri de instalatii furnizati o schema similara.

#### 5.1.1 	Emisii si reducerea poluarii

| Intrari | Iesiri | Monitorizare/reducerea poluarii | Punctul de emisie |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrala termica “ALSTOM” dotata cu arzator tip /24G | Pulberi CO CO2 NO2 SO2 | 5 100 350 35 | Evacuare in aer prin cos de gaze arse - exitent |
| Centrala termica producere apa calda tip WIESSMAN` | Pulberi CO CO2 NO2 SO2 | 5 100 350 35 | Evacuare in aer prin cos de gaze arse - exitent |
| Baile de sectorul decapare-fosfatare | H2SO4 SO2 H2PO4 PH6 | 30 20 30 1 | Instalatiile de exhautare –pentru captarea vaporilor nocivi sunt prevazute dispositive de caoptare laterale si doua tubbulaturi de evacuare in atmosfera |
| Cuptoare industrial tip Radinat din atelierul de TTS | Pulberi de gaze de ardere CO2 NO2 SO2 | 5 100 350 35 | Cos de evacuare – existent |
| Baile de la zincarea electrolitica | Acid Clorhidric | 30 | Instalatie de exhaustare prevazuta cu spalarea gazelor captate. |
| Zincarea termica /cuva de zinc | Pulberi de zinc |  | Cos de evacuare existent |

#### 5.1.2	 Protectia muncii si sanatatea publica

SE VA IMPLEMENTA UN SISTEM DE MANAGEMENT AL SECURITATII MUNCI

#### 5.1.3 	Echipamente de depoluare

Pentru fiecare faza relevanta a procesului /punct de emisie si pentru fiecare poluant, indicati echipamentele de depoluare utilizate sau propuse. Includeti amplasarea sistemelor de ventilare si supapele de siguranta sau rezervele. Unde nu exista, mentionati ca nu exista.

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrala termica | cazan DFS 300 | NOX,SO2,CO, | COS DISPERSIE |  |
| Forja, | cuptor tip fagure | NOX,SO2,CO, | COS DISPERSIE |  |
| Cos tratament termic, | linie LOYK | NOX,SO2,CO, | COS DISPERSIE |  |
| Tratament termic, | linie LI 150 | NOX,SO2,CO, | COS DISPERSIE |  |
|  | cuptor radial tip IRO | NOX,SO2,CO, | COS DISPERSIE |  |

Pentru fiecare tip de echipament de depoluare (filtru de panza, arzatoare cu Nox redus), includeti varianta corespunzatoare din lista tehnologiilor de reducere a poluarii  din Indrumarul corespunzator sectorului industrial respectiv  si completati detaliile solicitate. Pentru echipamentele pentru care nu exista nici un tabel in Indrumar, furnizati informatii echivalente.

#### 5.1.4	Studii de referinta

| Exista studii care necesita a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvata metoda de incadrare in limitele de emisie stabilite in Sectiunea 13 a acestui formular? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate . |
| --- |
| Studiu | Data |
| NU |  |

#### 5.1.5	COV-uri

NU ESTE CAZUL

#### 5.1.7	Eliminarea penei  de abur

Prezentati emisile vizibile si fie justificati ca fiecare emisie este in conformitate cu cerintele BAT sau explicati masurile de conformare pe care intentionati sa le aplicati pentru a reduce pana vizibila.

### 5.2	 Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare

#### 5.2.1 	Sursele de emisie

Descrieti dupa cum urmeaza sistemele de epurare pentru fiecare sursa de apa uzata

| Sursa de apa uzata | Metode de minimizare a cantitatii de apa consumata | Metode de epurare | Punctul de emisie |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape Menajere |  |  | Retea Canalizare a municipiului Bacau |
| Ape tehnologice preepurate |  | Instalatia de neutralizare | Retea canalizare a municipiului Bacau |
| Ape pluviale |  |  | Retea canalizare a municipiului Bacau |

5.2.2 	Minimizare

Justificati cazurile in care consumul apei nu este minimizat sau apa uzata nu este reutilizata sau reciclata

Apa auzata preepurata nu este reutilizata intrucat procesele de epurare instalate nu realizeaza obtinerea unui efluent epurat corespunzator Apele uzate rezultate din procesele tehnologice dedecapare-fosfatare si acoperiri metalice (zincare) sunt neutralizate intr-o statie complet automatizata .

#### 5.2.3	 Apa pluviala

Confirmati ca apele pluviale sunt colectate separat  de apele uzate industriale si identificati orice zona in care exista un risc de contaminare a celor doua

DA Sistemul de colectare a apelor este separativ : retea de colectare ape uzate menajere , ape uzate preepurate

#### 5.2.4

Acolo unde efluentul este evacuat neepurat prezentati , o justificare pentru faptul ca efluentul nu este epurat la un nivel la care acesta poate fi reutilizat (de ex. prin ultrafiltrare acolo unde este cazul);

#### 5.2.4.1

| Este necesar sa se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode de incadrare in valorile limita de emisie din Sectiunea 3? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate . |
| --- |
| Studiu | Data |

#### 5.2.5 	Compozitia efluentului

Identificati principalii constituenti chimici ai efluentului epurat  (inclusiv sub forma de CCO) si ce se intampla cu ei in mediu (Punct A5).

Punctul de deversare in reteaua de canalizare (dupa iesirea din statia de neutralizare)

| Nr crt. | Indicator | Concentratie medie | 7.Valori limita admisibile |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperatura | 16,4oC | 400 C |
| 2 | pH | 7,32 unit pH | 6,5-8,5 unit pH |
| 3 | Materii in suspensie | 225,0 mg/dm3 | 350 mg/dm3 |
| 4 | Consum biochimic de oxigen la 5 zile | 135,2mg/dm3 | 300 mg/dm3 |
| 5 | Consum chimic de oxigen – metoda cu K2Cr2O7 | 423,01 mg/dm3 | 500 mg/dm3 |
| 6 | Azot amoniacal | 20,2 mg/dm3 | 30 mg/dm3 |
| 7 | Fosfor | 1,82 mg/dm3 | 5 mg/dm3 |
| 8 | Hidrogen sulfurat | 1,399 / 0.321 mg/dm3 | 1 mg/dm3 |
| 9 | Sulfati | 1475,36 mg/dm3 | 600 mg/dm3 |
| 10 | Substante extractibile cu eter | 18,6 mg/dm3 | 30 mg/dm3 |
| 11 | Detergenti sintetici | 1,122 mg/dm3 | 25 mg/dm3 |
| 12 | Cloruri | 268,77 mg/dm3 | 500 mg/dm3 |

Nota  Se constata ca  valorile se incadreaza in limitele admisibile . Atasam Buletin de Analiza emis de SC Compania Regionala de Apa Bacau nr.2 din 07.09.2016.

#### 5.2.6 	Studii

| Sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a stablii destinatia in mediu si impactul acestor evacuari? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |

#### 5.2.8.	 Reducerea CBO

In ceea ce priveste CBO, trebuie luata in considerare natura receptorului . Acolo unde evacuarea se realizeaza direct in ape de suprafata care sunt cele mai rentabile masuri din punct de vedere al costului care pot fi luate pentru reducerea CBO.

Daca  nu va propuneti sa aplicati aceste masuri, justificati.

#### 5.2.9 	Eficienta statiei de epurare  : statia de neutralizare si epurare este noua ,pusa in functiune in anul 2008 , produsade firma SIDASA –Spania si este una dintre cele mai eficiente si moderne statii de epurare din tara.

EFICIENTA STATIEI DE EPURAE ESTE DE 100 %

#### 5.2.10		By-pass-area  si protectia statiei de epurare a apelor uzate orasenesti

Demonstrati ca probabilitatea ocolirii statiei de epurare a apelor uzate, in situatii de viituri provocate de furtuna, alte situatii de urgenta sau a statiilor intermediare de pompare din reteaua de canalizare este acceptabil de redusa (poate ca ar trebui sa discuati acest aspect cu operatorul sistemului de canalizare);

| % din timp cat statia este ocolita |  |
| --- | --- |
| O estimare a incarcarii anuale crescute cu metale si poluanti persistenti care vor rezulta din by-pass-are |  |
| Planuri de actiune in caz de by-pass-area, cum ar fi cunoasterea momentului in care apare, replanificarea unor activitati, cum ar fi curatarea, sau chiar inchiderea atunci cand se produce by-pass-area ; |  |
| Ce evenimente ar putea cauza o evacuare care ar putea afecta in mod negativ statia de epurare si ce actiuni (de ex. bazine de retentie, monitorizare, descarcare fractionata etc) sunt luate pentru a o preveni. |  |
| Valoarea debitului de asigurare la care statia de epurare oraseneasca va fi by-pass-ata.. |  |

#### 5.2.10.1 Rezervoare tampon

Demonstrati ca este asigurata o capacitate de rezerva sau tampon sau arati modul in care sunt rezolvate incarcarile maxime fara a supraincarca capacitatea statiei de epurare.

#### 5.2.11 Epurarea pe amplasament

Daca efluentul este epurat pe amplasament, justificati alegerea si performanta statiilor de epurare pe trepte, primara, secundara si tertiara (acolo unde este cazul). Completati tabelul de mai jos:

#### Tehnici de epurare a efluentului

| Statie | Obiective | Tehnici | Parametrii principali |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Parametrii proiectati | Statia de epurare analizata | Parametrii de performanta | Eficienta epurarii |
| Epurare primara | Reduce fluctuatiile de debit si intensitate ale efluentului | Egalizarea debitului | Capacitate |  | Debit mediu zilnic (m³/zi) Debit maxim pe ora (m³/h) |  |
|  | Previne deteriorarea statiei de epurare | Rezervoare de deviatie | Capacitate |  | Monitorizarea on-line a turbiditatii/solidelor in suspensie |  |
|  | Indepartarea solidelor de dimensiuni mari si a unor poluanti precum grasimi uleiuri si lubrifianti (GUL) | Gratare | Capacitate examinarea marimii particulelor in timpul proiectarii de detaliu |  | Solide in suspensie (mg/dm3) in efluentul de la gratare |  |
|  | Indepartarea solidelor in suspensie / pigmentilor culorilor | Centrifugare |  |  | Solide in suspensie (mg/l) |  |
|  |  | Decantare |  |  | Solide in suspensie (mg/l) |  |
|  |  | Flotare pneumatica |  |  | Solide in suspensie (mg/l) |  |
| Epurare secundara | Indepartarea CBO | Epurare aeroba | Valorile incarcarii cu CCO Timpul de retentie hidraulica % de namol activ recirculat |  | CBO/CCO in influent CBO/CCO in efluent Solutii mixte Solide in suspensie (mg/l) | By-pass-area |
|  |  | Epurare anaeroba | Pre-epurare? Timpul de retentie hidraulica Nutrienti pH si temperatura Productie de gaz Post epurare |  | CBO/CCO in influent CBO/CCO in efluent |  |
|  | Tratarea si eliminarea namolului | Concentrare si deshidratare | Potential de ingrosare Indicele de namol Timpul de retentie |  | Procent de solide uscate in influent si efluent |  |
| Epurare tertiara | Reciclarea apei | Macrofiltrare | Marimea paturilor filtrante (Filtre de nisip?) |  | Materii totale in suspensie (mg/l) Turbiditate |  |
|  |  | Membrane | Marimea porilor? |  | Conductivitate |  |
|  |  | Dezinfectie |  |  | Transmisivitate (pentru UV) Numar de coliformi Analiza agenti patogeni |  |
| Pot fi unele etape ocolite? Daca da, cat de des se intampla asta si care sunt masurile luate pentru reducerea emisiilor? |  |

### 5.3	Minimizarea emisiilor fugitive in aer

#### - oferiti informatii privind emisiile fugitive dupa cum urmeaza:

Punctul 1.	Str. Milcov – intrare SC SUBEX Bacau SA

In acest punct de prelevare – s-au analizat in perioada 01.01.2016- 31.12.2016 urmatorii poluanti: NO2, pulberi in suspensie si SO2.

Valorile concentratiilor medii zilnice (24h) pentru acesti poluanti sunt prezentate in buletinul de analiza nr. 6.

Valoarea concentratiei medii zilnice de NO2 este de 69,1 (g/m3. Valoarea concentratiei medii zilnice de pulberi in suspensie este de 92,3 (g/m3. Valoarea concentratiei medii zilnice de SO2 este de 8.2 (g/m3.

Punctul 2.	Latura estica a perimetrului (spre dig lac Bistrita)

In acest punct de prelevare – s-au analizat in perioada 06.07.2005- 07.06.2005 urmatorii poluanti: NO2, pulberi in suspensie si SO2.

Valorile concentratiilor medii zilnice (24h) pentru acesti poluanti sunt prezentate in buletinul de analiza nr. 7.

Valoarea concentratiei medii zilnice de NO2 este de 6,80 (g/mc. Valoarea concentratiei medii zilnice de pulberi in suspensie este de 21,08 (g/mc. Valoarea concentratiei medii zilnice de SO2 este de 3,36 (g/mc.

Pentru intreaga perioada de masurare se constata ca:

- Valorile medii zilnice masurate pentru indicatorul SO2 se incadreaza in valorile limita impuse prin Ord. 592-2002 (VL zilnica pt SO2= 125(g/mc).

- valorile medii orare masurate pentru indicatorul NO2 se incadreaza in valorile limita impuse prin Ord. 592-2002 (VL orara curenta pt NO2= 284 (g/mc).

- pentru indicatorul pulberi in suspensie atat valorile mediate pe 30 min. cat si cele mediate pe 24h se inscriu in limitele impuse prin STAS 12574-87 (CMA30min=500(g/mc, CMA24h=150(g/mc), fiind mai mici si fata de pragurile de alerta stabilite prin Ord. 756-97 (70% CMA30min=350(g/mc, 70%CMA24h=105(g/mc).

Avand in vedere ca activitatea SC SUBEX SA BACAU este axata pe procese si procedee in cadrul carora pot rezulta noxe (sectorul de decapare – fosfatare, degresare chimica alcalina, acoperiri metalice, etc.); in perioada de studiu cand s-au efectuat determinari pe factori de mediu, rezultatele obtinute (asa cum s-a prezentat mai sus) in anumite surse au fost nesemnificative; cu toate acestea, este absolut necesar sa fie instalate sisteme de retinere pentru poluantii gazosi, cum ar fi instalarea unor sisteme de depoluare a fluxurilor de noxe gazoase generate de procesele de zincare si de piesele de refulat suruburi la rece, etc.

#### 5.3.1	Studii

| Sunt necesare studii suplimentare pentru a stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a emisiilor fugitive? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate pe durata acoperita de programul pentru conformare. |
| --- |
| Studiu | Data |

#### 5.3.2	Pulberi si fum

Descrieti in urmatoarele casute pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT descrise in indrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstrati ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizarii masurilor alternative;

Urmatoarele tehnici generale ar trebui folosite acolo unde este cazul, de exemplu :

Continutul de praf de la polizare. Posibiltatea de recirculare a prafului ar trebui analizata;

Acoperirea rezervoarelor si vagonetilor;

Evitarea depozitarii exterioare sau neacoperite ;

Acolo unde depozitarea exterioara este inevitabila, utilizati stropirea cu apa, materiale de fixare, tehnici de management al depozitarii, paravanturi etc.;

Curatarea  rotilor autovehicolelor si curatarea drumurilor (evita transferul poluarii in apa si imprastierea de catre vant);

Benzi transportoare inchise, transport pneumatic (se observa necesitatile energetice mai mari), minimizarea pierderilor;

Curatenie sistematica;

Captarea adecvata a gazelor rezultate din proces.

#### 5.3.4	Sisteme de ventilare

Oferiti informatii despre sistemele de ventilare dupa cum urmeaza

| Identificati fiecare sistem de ventilare | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

### 5.4	Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana

NU ESTE CAZUL

#### 5.4.2	Structuri subterane:

| Cerinta caracteristica a BAT | Conformare cu BAT Da/Nu | Document de referinta | Daca nu va conformati acum, data pana la care va veti conforma |
| --- | --- | --- | --- |
| Furnizati planul (planurile) de amplasament care identifica traseul tuturor drenurilor, conductelor si canalelor si al rezervoarelor de depozitare subterane din instalatie. (Daca acestea sunt deja identificate in planul de inchidere a amplasamentului sau in planul raportului de amplasament, faceti o simpla referire la acestea). | Palnurile de amplasament care identifică traseul conductelor şi al canalelor sunt prezentate în raportul de amplasament |  |  |
| Pentru toate conductele, canalele si rezervoarele de depozitare subterane confirmati ca una din urmatoarele optiuni este implementata: izolatie de siguranta detectare continua a scurgerilor un program de inspectie si intretinere, (de ex. teste de presiune, teste de scurgeri, verificari ale grosimii materialului sau verificare folosind camera cu cablu TV - CCTV, care sunt realizate pentru toate echipamentele de acest fel (de ex in ultimii 3 ani si sunt repetate cel putin la fiecare 3 ani). | Nu este cazul |  |  |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu necesita masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

#### 5.4.3 	Acoperiri izolante

| Cerinta | Da/Nu | Daca nu, data pana la care va fi |
| --- | --- | --- |
| Exista un proiect de program pentru asigurarea calitatii, pentru inspectie si intretinere a suprafetelor impermeabile si a bordurilor de protectie care ia in cosiderare: capacitati; grosime; precipitatii; material; permeabilitate; stabilitate/consolidare; rezistenta la atac chimic; proceduri de inspectie si intretinere; si asigurarea calitatii constructiei |  |  |
| Au fost cele de mai sus aplicate in toate zonele de acest fel? |  |  |

#### 5.4.4	Zone de poluare potentiala

Pentru fiecare zona in care exista posibiltatea ca activitatile sa polueze apa subterana, confirmati ca sunt impermeabilizate si ca straturile izolatoare corespund fiecareia dintre cerintele din tabelul de mai jos.

Acolo unde nu se conformeaza, indicati data pana la care se va conforma. Introduceti referintele corespunzatoare instalatiei dumneavoastra si extindeti tabelul daca este necesar.

Zone potentiale de poluare

| Cerinta | de ex. zona de descarcare a rezervoarelor | de ex. Depozit de materii prime | de ex Depozit de produse | de ex. Depozit de deseuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Confirmati conformarea sau o data pentru conformarea cu prevederile pentru: |  |  |  |  |
| o suprafata impermeabila |  | DA | DA | DA |
| cuve de retinere a deversarilor |  | DA | DA | DA |
| imbinari etanse ale constructiei |  | DA | DA | DA |
| conectarea la un sistem etans de drenaj |  | DA | DA | DA |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu impune masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

#### 5.4.6	Alte riscuri asupra solului

Alte elemente care ar putea conduce la emisii necontrolate in apa sau sol

| Identificati orice alte structuri, activitati, instalatii, conducte etc care, datorita scurgerilor, pierderilor, avariilor ar putea duce la poluarea solului, a apelor subterane sau a cursurilor de apa. | Tehnici implementate sau propuse pentru prevenirea unei astfel de poluari |
| --- | --- |

### 5.5	Miros

Dat fiind specificul unitaţii , centrala termica nu are în dotare instalaţii gneratoare de mirosuri. . Unitateaa este amplasată aproximativ 300m de zone de locuInţe, în zonă neexistând receptori sensibili ( scoli, spitale sanatorii, zone de recreere).

## 5.6	Emisii in ape subterane

Tabelul de mai jos este conceput ca un ghid care sa va ajute in pregatirea informatiilor solicitate.Totusi, daca dumneavoastra considerati ca este posibil sa evacuati substante prezentate in Anexa 5 a Legii 310/28.06.2004, care transpune Directiva 2455/2001/EC sau in Anexa VIII a Directivei 2000/60, in apa subterana, direct sau indirect, sunteti sfatuiti sa discutati cerintele cu specialistul din cadrul Agentiei de Protectia Mediului care se ocupa de emiterea autorizatiei.

### 5.6.1	 Exista emisii directe sau indirecte de substante din Anexa 5 a Legii 310/2004, rezultate din instalatie, in apa subterana?

NU SUNT EMISII IN APA SUBTERANA

## 5.7	Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/ evaluarii BAT

Descrieti succint gama tehnologiilor alternative studiate pentru reducerea emisiilor de poluanti in aer, apa si sol si pentru reducerea zgomotului. Prezentati concluziile acestor studii pentru a sprijini selectia BAT.

## 6.	Manipularea deseurilor

### 6.1	Surse de deseuri

| Referinta deseului | 1. Identificati sursele de deseuri (punctele din cadrul procesului) | 2. Codurile deseurilor conform EWC (Codul European al Deseurilor) | 3. Identifcati fluxurile de deseuri (ce deseuri sunt generate) (periculoase, nepericuloase, inerte) | 4. Cuantificati fluxurile de deseuri (de ex. m3 pe zi) | 5. Care sunt modalitatile actuale sau propuse de manipulare a deseurilor? -deseurile sunt colectate separat? - traseul de eliminare este cat mai apropiat posibil de punctul de producere? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 6.2	Evidenta deseurilor

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Este implementat un sistem prin care sunt incluse in documente urmatoarele informatii despre deseurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalatie | NU |
| Cantitate |  |
| Natura |  |
| Origine (acolo unde este relevant) |  |
| Destinatie (Obligatia urmaririi – daca sunt trimise in afara amplasamentului) |  |
| Frecventa de colectare |  |
| Modul de transport |  |
| Metoda de tratare |  |

### 6.3	Zone de depozitare

| Identificati zona | Deseurile depozitate | Sunt ele identificate in mod clar, inclusiv capacitatea maxima de depozitare si perioada maxima de depozitare?* | Apropierea fata de cursuri de ape zone de interes public / vulnerabile la vandalism alte perimetre sensibile (va rugam dati detalii) Identificati masurile necesare pentru minimizarea riscurilor. |
| --- | --- | --- | --- |

* trebuie realizate inainte de emiterea autorizatiei

### 6.4	Cerinte speciale de depozitare

(de ex. pentru deseuri inflamabile, deseuri sensibile la caldura sau la lumina, separarea deseurilor incompatibile, deseuri care se pot dizolva sau pot reactiona cu apa (care trebuie depozitate in spatii acoperite). In acest sector, raspundeti la urmatoarele puncte, mai ales unde este cazul..

| Material | Categorie de mai jos | Este zona de depozitare acoperita (D/N) sau imprejmuita in intregime (I) | Exista un sistem de evacuare a biogazului (D/N) | Levigatul este drenat si tratat inainte de evacuare (D/N) | Exista protectie impotriva inundatiilor sau patrunderii apei de la stingerea incendiilor D/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambalaje hârtie | A | D I |  |  | D |
| Şlamuri ulei | A | D I |  |  | D |

A 	Aceste categorii necesita in mod normal depozitare in spatii acoperite.

AA	Aceste categorii necesita in mod normal depozitare in spatii imprejmuite.

B	Aceste materiale este probabil sa degaje praf si sa necesite captarea aerului si directionarea lui catre o instalatie de filtrare.

C	Sunt posibile reactii cu apa. Nu trebuie depozitate in zone inundabile.

### 6.5	Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Sunt recipientii de depozitare: prevazuti cu capace, valve etc. si securizati; inspectati in mod regulat si inlocuiti sau reparati cand se deterioreaza (cand sunt folositi, recipientii de depozitare trebuie clar etichetati) | DA |
| Este implementata o procedura bine documentata pentru cazurile recipientilor care s-au stricat sau curg? | NU |

## 6.6	Recuperarea sau eliminarea deseurilor

| Evaluare pentru identificarea celor mai bune optiuni practicabile pentru eliminarea deseurilor din punct de vedere al protectiei mediului |
| --- |
| Sursa deseurilor | Metale asociate | Deseu | Optiuni posibile pentru tratarea lor | Detaliati (daca este cazul) optiunile utilizate sau propuse in instalatie |
|  |  |  |  | Reciclare Recuperare Eliminare sau Nu se aplica | Specificati optiunea | Daca optiunea actuala este “Eliminare”, precizati data pana la care veti implementa reutilizarea sau recuperarea sau justificati de ce acestea sunt imposibil de realizat din punct de vedere tehnic si economic. |

## 7.	Energie

### 7.1	Cerinte energetice de baza (1)

#### 7.1.1	Consumul de energie

Consumul anual de energie al activitatilor este prezentat in tabelul urmator, in functie de sursa de energie.

| Sursa de energie | Consum de energie |
| --- | --- |
|  | Furnizata, MWh | Primara, MWh | % din total |
| Electricitate din reteaua publica |  |  |  |
| Electricitate din alta sursa* |  |  |  |
| Abur/apa fierbinte importat(a)* |  |  |  |
| Gaze |  | Nu se aplica |  |
| Petrol |  | Nu se aplica |  |
| Carbune |  | Nu se aplica |  |
| Altele (Operatorul trebuie sa specifice) |  |  |  |

* specificati sursa si factorul de conversie de la energia furnizata la cea primara

(Observati ca autorizatia va solicita ca informatiile referitoare la consumul de energie sa fie furnizate anual)

Informatiile suplimentare privind consumul de energie (de ex. balante energetice, diagrame “Sankey”) care arata modul in care este consumata energia in activitatile din autorizatie sunt descrise in continuare:

| Tip de informatii (tabel, diagrama, bilant energetic etc) | Numarul documentului respectiv |
| --- | --- |

#### 7.1.2	Energie specifica

##### Informatii despre consumul specific de energie pentru activitatile din autorizatie sunt descrise in tabelul urmator:

| Listati mai jos activitatile | Consum specific de energie (CSE) (specificati unitatile adecvate) | Descrierea fundamentelor CSE Acestea trebuie sa se bazeze pe consumul de energie primara pentru produse sau pe intrarile de materii prime care corespund cel mai mult scopului principal sau capacitatii de productie a instalatiei. | Compararea cu limitele (comparati consumul specific de energie cu orice limite furnizate in Indrumarul specific sectorului sau alte standarde industriale) |
| --- | --- | --- | --- |

### 7.1.3	Intretinere

Masurile fundamentale pentru functionarea si intretinerea eficienta din punct de vedere energetic sunt descrise in tabelul de mai jos.

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca aveti implementat un sistem documentat si faceti referire la acea documentatie, astfel incat el sa poata fi inspectat pe amplasament de catre GNM/APM; sau

- Declararea intentiei de a implementa un astfel de sistem documentat si indicarea termenului  pana la care veti aplica un asemenea program, termen care trebuie sa fie acoperit de perioada prevazuta in programul pentru conformare; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate.

| Exista masuri documentate de functionare, intretinere si gospodarire a energiei pentru urmatoarele componemte ? (acolo unde este relevant): | Da (() | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenele la care masurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer conditionat, proces de refrigerare si sisteme de racire (scurgeri, etansari, controlul temperaturii, intretinerea evaporatorului/condensatorului); | Nu |  |  |
| Functionarea motoarelor si mecanismelor de antrenare | Nu |  |  |
| Sisteme de gaze comprimate (scurgeri, proceduri de utilizare); | Nu |  |  |
| Sisteme de distributie a aburului (scurgeri, izolatii); | Nu |  |  |
| Sisteme de incalzire a spatiilor si de furnizare a apei calde; | Nu |  |  |
| Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin frecare; | Nu |  |  |
| Intretinerea boilerelor de ex. optimizare excesului de aer; | Nu |  |  |
| Alte forme de intretinere relevante pentru activitatile din instalatie. | Nu |  |  |

#### 7.2	Masuri tehnice

Masurile tehnice fundamentale pentru eficienta energetica sunt descrise in tabelul de mai jos

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca va conformati cu fiecare cerinta, sau

- Declararea intentiei de conformare si indicarea termenului pana la care o veti face in cadrul programului de conformare a activitatii analizate; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate.

| Confirmati ca urmatoarele masuri tehnice sunt implementate pentru evitarea incalzirii excesive sau pierderilor din procesul de racire pentru urmatoarele aspecte: (acolo unde este relevant): | Da (() | Nu este relevant | Informatii suplimentare (termenele prevazute pentru aplicarea masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolarea suficienta a sistemelor de abur, a recipientilor si conductelor incalzite | DA |  |  |
| Prevederea de metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii | DA |  |  |
| Senzori si intrerupatoare temporizate simple sunt prevazute pentru a preveni evacuarile inutile de lichide si gaze incalzite. | DA |  |  |
| Alte masuri adecvate |  |  |  |

#### 7.2.1	Masuri de service al cladirilor

Masuri fundamentale pentru eficienta energetica a service-ului cladirilor sunt descrise in tabelul de mai jos:

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca va conformati cu fiecare cerinta, sau

- Declararea intentiei de conformare si indicarea datei pana la care o veti face in cadrul programului dumneavoastra de modernizare; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta pentru activitatile desfasurate.

| Confirmati ca urmatoarele masuri de service al cladirilor sunt implementate pentru urmatoarele aspecte (unde este relevant): | Da (() | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenul de punere in practica/aplicare a masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Exista o iluminare artificiala adecvata si eficienta din punct de vedere energetic | DA |  |  |
| Exista sisteme de control al climatului eficiente din punct de vedere energetic pentru: Incalzirea spatiilor Apa calda Controlul temperaturii Ventilatie Controlul umiditatii | DA |  | Diamgeame de la termogafe, Diagrame termografe, |

#### 7.3 Eficienta Energetica

Un plan de eficienta energetica este dat mai jos, care identifica si evalueaza toate tehnicile de eficienta energetica aplicabile activitatilor din autorizatie

Completati tabelul astfel:

- Indicati ce tehnici de eficienta energetica, inclusiv cele omise la cerintele energetice fundamentale si cerintele suplimentare privind eficienta energetica, sunt aplicabile activitatilor, dar nu au fost inca implementate.

- Precizati reducerile de CO2 realizabile de catre acea tehnica pana la sfarsitul ciclului de functionare (al instalatiei pentru care se solicita autorizatia integrata de mediu)

3)	In plus fata de cele de mai sus, estimati costurile anuale echivalente implementarii tehnicii, costurile pe tona de CO2 recuperata si prioritatea de implementare.

| TOTI SOLICITANTII |  |
| --- | --- |
| Masura de eficienta energetica | Recuperari de CO2 (tone) | Cost Anual Echivalent (CAE) EUR | CAE/CO2 recuperat EUR/tona | Data de implementare |
|  | Anual | Pe durata de functionare |  |  |  |

Observatii

Prezentati metoda de evaluare si faceti dovada ca au fost utilizate cele mai bune criterii pentru proportiile de reducere, durata de viata si cheltuieli (EUR/ tona).

### 7.3.1	Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica

Informatii despre tehnicile de recuperare a energiei sunt date in tabelul de mai jos;

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca masura este implementata, sau

- Declararea intentiei de a implementa masura si indicarea termenului de aplicare a acesteia ; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate

| Concluzii BAT pentru principiile de recuperare/economisire a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie? (D / N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Recuperarea caldurii din diferite parti ale proceselor, de.ex din solutiile de vopsire. | NU |  |
| Tehnici de deshidratare de mare eficienta pentru minimizarea energiei de uscare. |  |  |
| Minimizarea utilizarii apei si utilizarea sistemelor inchise de circulatie a apei. | NU |  |
| Izolatie buna (cladiri, conducte, camera de uscare si instalatia). |  |  |
| Amplasamentul instalatiei pentru reducerea distantelor de pompare. |  |  |
| Optimizarea fazelor motoarelor cu comanda electronica. |  |  |
| Utilizarea apelor de racire reziduale (care au o temperatura ridicata) pentru recuperarea caldurii. |  |  |
| Transportor cu benzi transportoare in locul celui pneumatic (desi acesta trebuie protejat impotriva probabilitatii sporite de producere a evacuarilor fugitive) |  |  |
| Masuri optimizate de eficienta pentru instalatiile de ardere, de ex. preincalzirea aerului/combustibilului, excesul de aer etc. |  |  |
| Procesare continua in loc de procese discontinue |  |  |
| Valve automate |  |  |
| Valve de returnare a condensului |  |  |
| Utilizarea sistemelor naturale de uscare |  |  |
| Altele |  |  |

#### 7.4	Alternative de furnizare a energiei

Informatii despre tehnicile de furnizare eficienta a energiei sunt date in tabelul de mai jos

Completati tabelul astfel:

- Confirmati faptul ca masura este implementata, sau

- Declarati intentia de a implementa masura si indicati termenul de punere in practica ; sau

- Expuneti motivul pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate

| Tehnici de furnizare a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie? (D / N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Utilizarea unitatilor de co-generare; |  |  |
| Recuperarea energiei din deseuri; |  |  |
| Utilizarea de combustibili mai putin poluanti. |  |  |

## 8.	Accidentele si consecintele lor

### 8.1	SEVESO

|  | Da/Nu |  | Da/Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalatia se incadreaza in categoria de risc major conform SEVESO? | NU | Daca da, ati depus raportul de securitate? |  |
| Instalatia se incadreaza in categoria de risc minor conform SEVESO? |  | Daca da, ati realizat Politica de Prevenire a Accidentelor Majore? | DA |

### 8.3	Tehnici

Explicati pe scurt modul in care sunt folosite urmatoarele tehnici, acolo unde este relevant.

|  | Raspuns |
| --- | --- |
| TEHNICI PREVENTIVE |  |
| inventarul substantelor | A se vedea tabelul 0 |
| trebuie sa existe proceduri pentru verificarea materiilor prime si deseurilor pentru a ne asigura ca ele nu vor interactiona contribuind la aparitia unui incident | DA |
| depozitare adecvata | A se vedea tabelul 0 |
| alarme proiectate in proces, mecanisme de decuplare si alte modalitati de control | DA |
| Bariere si retinerea continutului | NU |
| cuve de retentie si bazine de decantare | A se vedea tabelul 0 |
| izolarea cladirilor; | NU |
| Asigurarea prea plinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau pulberi), de ex. masurarea nivelului, alarme independente de nivel inalt, intrerupatoare de nivel inalt si contorizarea incarcaturilor; | DA |
| sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat | DA |
| registre pentru evidenta tuturor incidentelor, ratarilor, schimbarilor de procedura, evenimentelor anormale si constatarilor inspectiilor de intretinere | A se vedea Sectiunea 2.1 |
| trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a raspunde si a trage invataminte din aceste incidente; | A se vedea Sectiunea 2.1 |
| rolurile si responsibilitatile personalului implicat in managementul accidentelor | DA |
| proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicarii insuficiente intre angajati in cadrul operatiunilor de schimbare de tura, de intretinere sau in cadrul altor operatiuni tehnice. |  |
| compozitia continutului din colectoarele de retentie sau din colectoarele conectate la un sistem de drenare este verificata inainte de epurare sau eliminare | DA |
| canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarma de nivel inalt sau cu senzor conectat la o pompa automata pentru depozitare (nu pentru evacuare); trebuie sa fie implementat un sistem pentru a asigura ca nivelurile colectoarelor sunt mereu mentinute la o valoare minima | Nu sunt canale de drenaj |
| alarmele de nivel inalt nu trebuie folosite in mod obisnuit ca metoda primara de control al nivelului | Nu |
| ACTIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR |  |
| indrumare privind modul in care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident | DA |
| caile de comunicare trebuie stabilite cu autoritatile de resort si cu serviciile de urgenta | DA |
| echipament de retinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anuntarea autoritatilor de resort si proceduri de evacuare; | DA |
| izolarea scurgerilor si a apei folosite pentru stingerea incendiilor | DA |
| Alte tehnici specifice pentru sector | A se vedea Sectiunea 0 |

## 9.	Zgomot si vibratii

Principalele surse posibile de zgomot sunt:

- Masini de presat suruburi si piulite la rece si la cald;

- Prese cu frictiune;

- Stante;

- Masini de trefilat.

Sursele enumerate produc urmatoarele niveluri de zgomot:

- Masini de presat suruburi si piulite la rece si la cald - 85-90 dB(A).

- Prese cu frictiune - 90-95 dB(A)

- Stante – 65-70 dB(A)

- Masini de trefilat - 85-90 dB(A).

In vecinatate nu exista cladiri locuite, astfel ca restrictiile privind nivelurile de zgomot se reduc numai la cele specifice mediului industrial, respectiv 65 dB(A), pentru nivelul de presiune sonora, continuu echivalent, ponderat A.

Rezultatele determinarilor sunt prezentate in buletinul de analiza nr. 79 /25.08.2016 , analize de zgomot si microclimat si determinaritoxicologice in mediul de munca sunt in buletinulk de analiza nr. 107/25.08.2016 . Atasam copii dupa ambele buletine de analiza.

b) Prezentarea rezultatelor

Limitele maxim admisibile pe baza cărora se apreciază  starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv, în exterior, sunt precizate în STAS 10 009-88 şi prevăd, la limita incintei, valoarea de 65 dB(A) (tabelul 3 din STAS-10009-88), iar în ceea ce priveşte amplasarea clădirilor de locuit ((2.5 din acelasi referenţial), aceasta se va face în aşa fel încât să nu se depăşească valoarea maximă de 50 dB(A) pentru nivelul de zgomot exterior clădirii, măsurat la  3 m  de fatada acesteia în conformitate cu STAS  6161/1-89.

Avand in vedere ca zona locuita cea mai apropiata este amplasata la o distanta suficient de mare fata de statie, incat zgomotul produs de aceasta sa fie neglijabil, se apreciaza ca indeplinirea restrictiei ca nivelul de presiune sonora continuu echivalent, poderat A, la limita incintei sa fie de maximum 65 dB(A) este suficienta pentru incadrarea unitatii in limitele admisibile.

In concluzie, poluarea sonora ca urmare a functionarii unitatii, se incadreaza in normele prevazute de legislatie (STAS 10009 – 88)

## Monitorizare

10.1.	Monitorizarea emisiilor in apa

Descrieti masurile propuse pentru monitorizarea emisiilor incluzand orice monitorizare a mediului si frecventa, metodologia de masurare si procedura de evaluare propusa. Trebuie sa folositi tabelele de mai jos si sa prezentati referiri la informatii suplimentare dintr-un document precizat, acolo unde este necesar.

Descrieti orice masuri speciale pentru perioadele de pornire si oprire.

Observatii:

- Adecvarea frecventei de monitorizare va varia in functie sensibilitatea cursului de apa receptor si trebuie sa fie proportionala cu dimensiunea operatiilor.

- Operatorul trebuie sa aiba realizata o analiza completa care sa acopere un spectru larg de substante pentru a putea stabili ca toate substantele relevante au fost luate in considerare la stabilirea valorilor limita de emisie. Acesta analiza trebuie sa cuprinda lista substantelor indicate de legislatia in vigoare, in cazul in care  nu a fost stabilit, de comun acord cu Autoritatea de Reglementare, faptul ca ele nu sunt aplicabile. Acest lucru trebuie actualizat in mod normal cel putin o data pe an.

- Toate substantele despre care se considera ca pot crea probleme sau toate substantele individuale la care mediul local poate fi  sensibil si asupra carora activitatea poate avea impact trebuie de asemenea monitorizate sistematic. Aceasta trebuie sa se aplice in special pesticidelor obisnuite si metalelor grele. Folosirea probelor medii alcatuite din probe momentane este o tehnica care se foloseste mai ales in cazurile in care concentratiile nu variaza in mod excesiv.

- In unele sectoare pot exista evacuari de substante care sunt mai dificil de masurat/determinat si a caror capacitate de a produce efecte negative este incerta, in special cand sunt in combinatie cu alte substante. Tehnicile de monitorizare a „toxicitatii totale a efluentului” pot fi asadar adecvate pentru a face masuratori directe ale efectelor negative, de ex. evaluarea directa a toxicitatii. O anumita indrumare privind testarea toxicitatii poate fi primita de la Autoritatea de Reglementare.

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisilor in apele de suprafata |  |
| --- | --- |

Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa

| Parametru | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Sunt echipamentele/ prelevatoarele de probe/ laboratoarele acreditate? | DACA NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta. | Metode si intervale de corectare a calibrarii echipamentelor | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/competente |
| Debit | RACORD FINAL | Continua si debit zilnic total | PRELEVARE PROBE | DA |  |  |  |
| pH | RACORD FINAL | Continua |  | DA |  |  |  |
| Temperatura | RACORD FINAL | Continua |  | DA |  |  |  |
| CCO/CBO | RACORD FINAL | Probe ponderate cu debitul sau probe medii alcatuite din probe momentane, analize saptamanale, raportate ca medii lunare ponderate cu debitul |  | DA |  |  |  |
| Turbiditate | RACORD FINAL | Continua |  | DA |  |  |  |
| Metale | RACORD FINAL | Probe ponderate cu debitul sau probe medii alcatuite din probe momentane, analize saptamanale, raportate ca medii lunare ponderate cu debitul |  | DA |  |  |  |

Descrieti orice aranjamente diferite pe perioada punerii pornirii sau opririi.

### 10.2	Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer

| Parametru | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Este echipamentul calibrat? | DACA NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta. | Metode si intervale de corectare a calibrarii | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/competente |

Descrieti orice programe/masuri diferite pentru perioadele de pornire si oprire.

Observatii:

- Monitorinzarea si inregistrarea continuua este posibil sa fie impuse in urmatoarele circumstante:

- Cand emisia este redusa inainte de evacuarea in aer (de ex. printr-un filtru, arzator sau scruber);

- Cand sunt impuse alte masuri de control pentru realizarea unui nivel satisfacator al emisiilor (de ex. selectia sarjei, degresare);

- Fluxurile de gaz trebuie masurate, sau determinate in alt mod pentru a raporta concentratiile la evacuarile de masa;

- Pentru a raporta masuratorile la conditiile de referinta va fi necesar sa se masoare si sa se inregistreze temperatura si presiunea emisiei. Continutul de vapori de apa trebuie de asemenea masurat daca este probabil sa depaseasca 3% doar daca tehnicile de masurare utilizate pentru alti poluanti nu dau rezultate in conditii uscate.

- Unde este cazul, trebuie efectuate evaluari periodice vizuale si olfactive ale evacuarilor pentru a asigura faptul ca evacuarile finale in aer trebuie sa fie incolore, fara aburi sau vapori persistenti si fara picaturi de apa.

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorzarea si raportarea emisiilor in aer |  |
| --- | --- |

### 10.3	Monitorizarea si raportarea deseurilor

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Observatii:

Pentru generarea de deseuri trebuie monitorizate si inregistrate urmatoarele:

- compozitia fizica si chimica a deseurilor;

- pericolul caracteristic;

- precautii de manevrare si substante cu care nu pot fi amestecate;

- in cazul in care deseurile sunt eliminate direct pe sol, de exemplu imprastierea namolului sau un depozit de deseuri pe amplasament, trebuie stabilit un program de monitorizare care ia in considerare materialele, agentii potentiali de contaminare si parcursurile potentiale din sol in apa subterana, apa de suprafata sau lantul trofic.

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea generarii de deseuri |  |
| --- | --- |

## 10.4	Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare |  |
| --- | --- |

### Monitorizarea mediului

### Contributia la poluarea mediului ambiant.

### Este ceruta monitorizarea de mediu in afara amplasamentului instalatiei ?

Observatii:

- Necesitatea monitorizarii de mediu trebuie luata in considerare pentru evaluarea efectelor emisiilor in cursurile de apa controlate, in apa subterana, in aer sau sol sau a emisiilor de zgomot sau mirosuri nepacute.

- Monitorizarea mediului poate fi ceruta, de. ex. atunci cand:

  - exista receptori vulnerabili;

  - emisiile au o contributie semnificativa asupra unui Standard de Calitate a Mediului (SCM) este in pericol de a fi depasit

  - Operatorul doreste sa justifice o concluzie BAT  bazandu-se pe lipsa efectului asupra mediului

  - este necesara validarea modelarii

3)	Necesitatea monitorizarii trebuie luata in considerare pentru:

- apa subterana, cand trebuie facuta o caracterizare a calitatii si debitului si luate in considerare atat variatiile pe termen scurt, cat si variatiile pe termen lung. Monitorizarea va trebui sa aiba loc atat la limita superioara cat si la cea inferioara a amplasamentului;

- apa de suprafata, cand vor fi necesare prelevarea de probe, analiza si raportarea calitatii in amonte si in aval a cursurilor de apa controlate

- aer, inclusiv mirosurile;

- contaminarea solului, inclusiv vegetatia si produsele agricole;

- evaluarea impactului asupra sanatatii;

- zgomot.

#### 10.6.2  Monitorizarea impactului

Descrieti orice monitorizare a factorilor de mediu realizata sau propusa privind efectele emisiilor

| Parametru/factor de mediu | Studiu/metoda de monitorizare | Concluzii (daca au fost trase) |
| --- | --- | --- |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in apa sau canalizare |  |
| --- | --- |

Observatii:

In cazul in care monitorizarea factorilor de mediu este ceruta, la formularea propunerilor, trebuie luate in considerare urmatoarele:

- poluantii care trebuie monitorizati, metodele standard de referinta, protocoalele privind prelevarea probelor;

- strategia de monitorizare, selectia punctelor de monitorizare, optimizarea abordarii monitorizarii;

- stabilirea nivelului de fond la care au contribuit alte surse;

- incertitudinea metodelor utilizate si eroarea generala de masurare care rezulta;

- protocoale de asigurare a calitatii (AC) si de control al calitatii (CC ), calibrarea si intretinerea echipamentelor, depozitarea probelor si urmarirea lantului de custodie/audit;

- proceduri de raportare, stocarea datelor, interpretarea si analiza rezultatelor, formatul de raportare pentru furnizarea informatiilor catre Autoritatea de Reglementare.

### 10.7	Monitorizarea variabilelor de proces

Descrieti monitorizarea variabilelor de proces

| Urmatoarele sunt exemple de variabile de proces care ar putea necesita monitorizare: | Descrieti masurile luate sau pe care intentionati sa le aplicati |
| --- | --- |
| materiile prime trebuie monitorizate din punctul de vedere poluantilor, atunci cand acestia sunt probabili si informatia provenita de la furnizor este necorespunzatoare; |  |
| oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau temperatura in cuptor sau in emisiile de gaze; |  |
| eficienta instalatiei atunci cand este importanta pentru mediu; |  |
| consumul de energie in instalatie si la punctele individuale de utilizare in conformitate cu planul energetic (continuu si inregistrat); |  |
| calitatea fiecarei clase de deseuri generate. |  |
| Listati alte variabile de proces care pot fi importante pentru protectia mediului. |  |

## 11.	Dezafectarea

### 11.1	Masuri de prevenire luate inca din faza de proiectare

(Pentru o instalatie noua) descrieti modul in care au fost luate in considerare urmatoarele etape in faza de proiectare si de executie a lucrarilor

- rezervoarele si conductele subterane sunt evitate atunci cand este posibil (doar daca nu sunt protejate de o izolatie secundara sau printr-un program adecvat de monitorizare);

- este prevazuta drenarea si curatarea rezervoarelor si conductelor inainte de demontare;

- lagunele si depozitele de deseuri sunt concepute avand in vedere eventuala lor golire si inchidere;

- izolatia este conceputa astfel incat sa fie usor de demontat si fara sa produca praf si pericol;

- materialele folosite sunt reciclabile (luand in considerare obiectivele operationale sau alte obiective de mediu).

Obs; pentru instalatiile existente, asa cum sunt specificate de Directiva 96/61/CE, este necesar ca la prima autorizare integrata de mediu, documentatia sa prezinte si programul/masurile prevazue pentru dezafectare, astfel incat sa previna poluarea mediului.

### 11.2	Planul de inchidere a instalatiei

Documentatia pentru solicitarea autorizatiei integrate a instalatiilor noi si a celor existente trebuie sa contine un Plan de inchidere a instalatiei.

Cele de mai jos pot alcatui fundamentul unui plan de inchidere a instalatiei. Acest plan trebuie elaborat la nivel de  amplasament si actualizat daca circumstantele se modifica. Orice revizuiri trebuie trimise Autoritatii de Reglementare.

| Furnizati un Plan de Amplasament cu indicarea pozitiei tuturor rezervoarelor, conductelor si canalelor subterane sau a altor structuri. Identificati toate cursurile de apa, canalele catre cursurile de apa sau acvifere. Identificati permeabilitatea structurilor subterane. Daca toate aceste informatii sunt prezentate in Planul de Amplasament anexat Raportului de Amplasament, faceti o referire la acesta. |  |
| --- | --- |

Pentru fiecare structura subterana identificata in planul de mai sus se prezinta  pe scurt detalii privind modul in care poate fi golita si curatata/decontaminata si orice alte actiuni care ar putea fi necesare pentru scoaterea lor din functiune in conditii de siguranta atunci cand va fi nevoie. Identificati orice aspecte nerezolvate.

### 11.3	Structuri subterane

| Structuri subterane | Continut | Masuri pentru scoaterea din functiune in conditii de siguranta |
| --- | --- | --- |

### 11.5 	Structuri supraterane

Pentru fiecare structura supraterana identificati materialele periculoase (de ex. izolatiile de azbest) pentru care ar putea fi necesara o atentie sporita la demontare si/sau eliminare. Orice alte pericole pe care demontarea structurii le poate genera. Identificarea problemelor potentiale este mai importanta decat solutiile, cu exceptia cazului in care dezafectarea este iminenta.

| Cladire sau alta structura | Materiale periculoase | Alte pericole potentiale |
| --- | --- | --- |

### 11.6	Lagune

| Lagune |  |
| --- | --- |
| Identificati orice lagune |  |
| Care sunt poluantii/agentii de contaminare din apa? |  |
| Cum va fi eliminata apa? |  |
| Care sunt poluantii/agentii de contaminare din sediment/namol? |  |
| Cum va fi eliminat sedimentul/namolul? |  |
| Cat de adanc patrunde contaminarea? |  |
| Cum va fi tratat solul contaminat de sub laguna? |  |
| Cum va fi tratata structura lagunei pentru recuperarea terenului? |  |

### 11.7	Depozite de deseuri

| Depozite de deseuri |  |
| --- | --- |
| Identificati metoda ce asigura ca orice depozit de deseuri de pe amplasament poate indeplini conditiile echivalente de incetare a functionarii; |  |

### 11.7	Zone din care se preleveaza probe

Pe baza informatiilor cuprinse in Raportul de Amplasament si a operatiilor propuse pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii, identificati zonele care ar putea fi considerate in aceasta etapa ca fiind cele mai importante pentru realizarea analizelor de sol la momentul dezafectarii. Scopul acestor analize este de a stabili gradul de poluare cauzat de activitatile desfasurate si necesitatea de remediere pentru aducerea amplasamentului intr-o stare satisfacatoare, care a fost definita in raporul initial de amplasament.

| Zone/locatii in care se preleveaza probe | Motivatie |
| --- | --- |

| Este necesara realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza dezafectarea cu minimum de risc pentru mediu? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati termenele la care vor fi realizate. |
| --- |
| Studiu | Termen (anul si luna) |

Identificati oricare alte probleme pertinente care trebuie rezolvate in eventualitatea dezafectarii.

## 12.	Aspecte generale privind instalatia

| Sunteti singurul detinator de autorizatie integrata de mediu pe amplasament? | Da |
| --- | --- |

# 13.	LIMITE DE EMISIE

## Inventarul emisiilor si compararea cu valorile limita de emisie stabilite/admise

### 13.1	Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT-urilor

(stergeti sectiunile in care nu se aplica)

#### 13.1.1	Emisii de solventi

Cerinte suplimentare sau variate pentru tipuri specifice de activitate.

| Activitate | Emisie | Puncte de emisie | Nivel limita | Unitati de masura | Tehnici care pot fi considerate a fi BAT | Orice abatere de la limita – faceti justificarea aici |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Justificati abaterile de la oricare din valorile limita de emisie prezentate  mai sus.

#### 13.1.2	Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei

| Sursa de energie | Emisii anuale de CO2 in mediu (tone) |
| --- | --- |
| Electricitate din reteaua publica |  |
| Electricitate din alta sursa* |  |
| Abur adus din afara amplasamentului/apa fierbinte* |  |
| Gaz |  |
| Petrol |  |
| Total |  |

* specificati mai jos sursa si factorul pentru emisiile de CO2

(Nu exista valori limita pentru emisiile masice de CO2)

#### 13.2	Emisi in apa

Emisii in apa asociate utilizarii BAT-urilor

| Substanta | Puncte de emisie | Limita de emisie mg/dm3 | Nivel de emisie stabilit |
| --- | --- | --- | --- |
| Consum Biologic de Oxigen (CBO) - (5 zile la 20°C) |  |  |  |
| Consum Chimic de Oxigen (CCO) (2 ore) |  |  |  |
| Materii totale in suspensie |  |  |  |
| Sulfuri |  |  |  |
| pH |  |  |  |
| Metale si compusi metalici |  |  |  |

OBS: Se specifica cel putin valorile limita de emisie pentru poluantii specifici activitatii pentru care se solicita emiterea autorizatiei integrate de mediu.

Limitele considerate mai sus se aplica in general emisiilor in cursuri de rauri. Pentru deversarile in estuare, valori mai mari decat cele date mai sus trebuie justificate pe o baza specifica zonei, in momentul solicitarii Autorizatiei. Pentru situatiile foarte sensibile pot fi atinse niveluri mai mici.

#### 13.3	Emisii in reteaua de canalizare

| Substanta | Puncte de emisie | Limita de emisie mg/ dm3 | Nivel de emisie stabilit |
| --- | --- | --- | --- |
| Consum Biologic de Oxigen (CBO) - (5 zile la 20°C) | 135,2 | 300 |  |
| Consum Chimic de Oxigen (CCO) (2 ore) | 423,01 | 500 |  |
| Solide in suspensie | /0,321 | /1 |  |
| Sulfati | 175,36 | 600 |  |
| pH | 7,32 | 6,5-8,5 |  |
| Metale si compusi metalici |  |  |  |

Justificati abaterile de la oricare din valorile limita de emisie de mai sus.

Atasam buletin analiza a cantitatilor de substante poluante in apele uzate evacuate de la SC Subex bacau SA in cadrul limitelor admise emis in data de 16.01.2017.

# 14.	Impact

## 14.1	Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

Determinarile efectuate prin analiza fizico-chimica a factorilor de mediu aer, apa, sol, zgomot si vibratii au condus, prin rezultatele obtinute, la urmatoarele aspecte:

Pentru factorul de MEDIU-AER

- Polunatii atmosferici evacuati prin surse organizate sunt : gazele de ardere de la cosul centralelor termice (CO ,CO2 , NO2,SO2)

Tanand cont de natura activitatilor care sedesfasoara in incinta , care au caractre discontinuu si de rezultatul analizelor din anul 2016 putem concluziona ca SC Subex Bacau SA nu reprezinta pentru vecinatati si amplasament o sursa cu impact semnificativ asupra aerului.

- Se mentioneaza ca SC Subex Bacau Sa este amplasata la o distanta apreciabila de zonele protejate si locuite ,in apropierea amplasamentului nu exista zone protejate care sa impuna determinari de emisii pentru zone protejate .

Pentru factorul de MEDIU- APA

- In vecinatatea imediata a obiectivului nu exista ape de suprafata care sa poata fi interceptate in cazul unei deversari accidentale.

Pentru factorul de MEDIU- SOL

- Situatia este controlabila ,nu s-au evidentiat poluari ale solului si/sau subsolului din incinta . Incinta obiectivului este bine organizata si betonata. .

- Depozitarea materiilor prime, materialelor ,deseurilor ,etc, se face in depozite organizate . Activitatea desfasurata si organizarea incintei nu creeaza posibilitatea unei poluari semnificative a solului si subsolului din incinta.

BIODIVERSITATEA

In zona invecinata cu SC Subex Bacau SA nu exista specii de plante sau animale ,precum si areale protejate care sa intre in aria de dispersie sa unor eventuali poluanti emisi din cadrul obiectivului.

FACTORUL UMAN

Societatea SC Suberx Bacau SA nu prezinta risc ecologic si biologic pentru zonele limitrofe locuite.

Managementul Deseurilor

Asigurarea ca deseul este recuperat sau eliminat fara periclitatea sanatatii umane  si fara utilizarea de procese sau metode care ar putea  afecta mediul si mai ales fara:

-risc pentru apa,aer,sol,plante sau animale

-cauzarea disconfortului prin zgomot si mirosuri

-afectarea negativa a peisajului sau a locyurilor de inetres special.

Rezumatul neconformarii necuantificate si al obligatiilor conditionate de un eveniment viitor si incert

- Nu poate fi identificat efectul produs asupra calitatii solului si subsolului de activitatea desfasurata timp indelungat pe amplasamentul societatii;

- Verificarea integritatii canalizarii apelor industriale si pluviale de pe amplasamentul societatii.

## 14.2	Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare

Trebuie anexate harti si planuri ale amplasamentului la scara corespunzatoare pentru a indica in mod vizibil localizarile receptorilor, sursele si punctele de monitorizare in care au fost facute masuratori pentru substantele evacuate sau pentru impactul substantelor evacuate din instalatii. Extinderea zonei considerate poate fi la nivel local, national sau international, in functie de marimea si natura instalatiei si de natura evacuarilor.

In special, urmatorii receptori importanti si sensibili trebuie luati in considerare ca parte a evaluarii:

- Habitate care intra sub incidenta Directivei Habitate, transpusa in legislatia nationala prin Legea 462/2001, aflate la o distanta de pana la 10km de instalatie sau pana la 15km de amplasamentul unei centrale electrice cu o putere mai mare 50MWth

- Rezervatii stiintifice aflate la o distanta de pana la 2km de instalatie

- Rezervatii stiintifice care poat fi afectate de instalatie

- Comunitati (de ex. scoli, spitale sau proprietati invecinate)

- Zone de patrimoniu cultural

- Soluri sensibile

- Cursuri de apa sensibile (inclusiv ape subterane)

- Zone sensibile din atmosfera (de ex. reducerea stratului de ozon din stratosfera, calitatea aerului in zona in care SCM este amenintat)

Informatiile despre identificarea receptorilor importanti si sensibili trebuie rezumate in tabelul de mai jos (extindeti tabelul daca este nevoie)

### 14.2.1	Identificarea receptorilor importanti si sensibili

| Harta de referinta pentru receptor | Tip de receptor care poate fi afectat de emisiile din instalatie | Lista evacuarilor din instalatie care pot avea un efect asupra receptorului si parcursul lor. (Aceasta poate include atat efectele negative, cat si pe cele pozitive) | Localizarea informatiei de suport privind impactul evacuarilor (de ex. rezultatele evaluarii BAT, rezultatele modelarii detaliate, contributia altor surse – anexate acestei solicitari) |
| --- | --- | --- | --- |

### 14.3	Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului

Operatorii trebuie sa faca dovada ca o evaluare satisfacatoare a efectelor potentiale ale evacuarilor din activitatile autorizate a fost realizata si impactul  este acceptabil. Acest lucru poate fi facut prin utilizarea metodologiei de evaluare a BAT si a altor informatii de sprijin pentru a prezenta efectele asupra mediului exercitate de emisiile rezultate din activitati. Rezultatul evaluarii trebuie inclus in solicitare si rezumat in tabelul 4.2.3 de mai jos.

### 14.3.1	Rezumatul evaluarii impactului evacuarilor (extindeti tabelul daca este nevoie)

| Rezumatul evaluarii impactului |
| --- |
| Listati evacuarile semnificative de substante si factorul de mediu in care sunt evacuate, de ex. cele in care contributia procesului (CP) este mai mare de 1% din SCM* | Descrierea motivelor pentru elaborarea unei modelari detaliate, daca aceasta a fost realizata, si localizarea rezultatelor (anexate solicitarii) | Confirmati ca evacuarile semnificative nu au drept rezultat o depasire a SCM prin listarea Concentratiei Preconizate in Mediu (CPM) ca procent din SCM pentru fiecare substanta (inclusiv efectele pe trermen lung si pe termen scurt, dupa caz)* |

* SCM se refera la orice Standard de Calitate a Mediului aplicabil

## 14.4	Managementul deseurilor

Referitor la activitatile care implica eliminarea sau recuperarea deseurilor, luati in considerare obiectivele relevante in tabelul urmator si identificati orice masuri suplimentare care trebuie luate in afara de cele pe care v-ati angajat deja sa le realizati, in scopul aplicarii BAT- urilor, in aceasta Solicitare.

| Obiectiv relevant | Masuri suplimentare care trebuie luate |
| --- | --- |
| a) asigurarea ca deseul este recuperat sau eliminat fara periclitarea sanatatii umane si fara utilizarea de procese sau metode care ar putea afecta mediul si mai ales fara: |  |
| risc pentru apa, aer, sol, plante sau animale; sau |  |
| cauzarea disconfortului prin zgomot si mirosuri; sau |  |
| afectarea negativa a peisajului sau a locurilor de interes special; |  |

Referitor la obiectivul relevant

b) implementare, cat mai concret cu putinta, a unui plan facut conform prevederilor din Planul Local de Actiune pentru protectia mediului completati tabelul urmator:

| Identificati orice planuri de dezvoltare realizate de autoritatea locala de planificare, inclusiv planul local pentru deseuri | Faceti observatii asupra gradului in care propunerile corespund cu continutul unui astfel de plan |
| --- | --- |

## 14.5	Habitate speciale

NU ESTE CAZUL

## 15.	Programele de conformare si de modernizare

Ca urmare a rezultatelor obtinute prin analiza factorilor de mediu APA, AER, SOL, ZGOMOT si VIBRATII, a rezultat ca fiind necesare urmatoarele recomandari:

- Imbunatatirea si modernizarea functionarii decantoarelor de namol  si a statiei de epurare a apelor reziduale in scopul inscrierii indicatorilor fizico-chimici in limitele impuse de normativul NTPA 002/2005;

- Avand in vedere ca activitatea SC SUBEX SA BACAU este axata pe procese si procedee in cadrul carora pot rezulta noxe (sectorul de decapare – fosfatare, degresare chimica alcalina, acoperiri metalice, etc.); in perioada de studiu cand s-au efectuat determinari pe factori de mediu, rezultatele obtinute (asa cum s-a prezentat mai sus) in anumite surse au fost nesemnificative; cu toate acestea, este absolut necesar sa fie instalate sisteme de retinere pentru poluantii gazosi, cum ar fi instalarea unor sisteme de depoluare a fluxurilor de noxe gazoase generate de procesele de zincare si de piesele de refulat suruburi la rece, etc;

- Respectarea cu strictete a prevederilor normativelor in vigoare, respectiv a :

    - HG nr. 856/2002 – privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

    - Ordinul 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de deposit de deseuri.

  - Protejarea poluarii solului si subsolului pentru a preintampina poluarea acestuia cu eventuali poluanti rezultanti din activitatea tehnologica.

# Footnotes

Pentru intrebarile de mai jos:

Daca “Da, ne conformam pe deplin” – faceti referinte la documentatia care poate fi verificata pe amplasament

Daca “Nu, nu ne conformam (sau doar in parte)” – indicati data la care va fi realizata pe deplin conformarea

N=Fara alarma     L=Alarma la nivel local     R=Alarma dirijata de la distanta (camera de control)

Substante prioritare in relatie cu Directiva cadru privind apa, transpusa in legislatia romana de Legea 310/28.06.2004, Anexa 5.

Receptorii sensibili la mirosuri si zgomot trebuie sa fi fost identificati in Sectiunile 0 si 0 din solicitare