Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău

RAPORT

privind calitatea factorilor de mediu în judeţul Bacău

luna octombrie 2018

Raportul are ca scop informarea autorităţilor şi publicului asupra calităţii factorilor  de mediu, în maniera principiului transparenţei, prin liber acces la informaţii.

Realizarea monitorizării calităţii factorilor de mediu se desfăşoară în cadrul legal, stabilit prin transpunerea la nivel naţional a cerinţelor din directivele europene, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă la toate nivelurile, asigurării unei dezvoltări durabile în condiţii de compatibilitate a schimbului de date.

I. Evoluţia calităţii aerului în luna octombrie 2018

Calitatea aerului în judeţul Bacău este monitorizată prin măsurări continue în sistem automat şi manual în puncte amplasate în zone reprezentative judeţului.

##### A. Reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului

Calitatea aerului în judeţul Bacău este monitorizată prin măsurări continue în sistem automat prin trei staţii amplasate în zone reprezentative ale judeţului.

Legendă:

BC 1: statie de fond urban, situată în Bacău - str. Războieni nr.11

BC 2: staţie de fond industrial, situată în Bacău - str. Izvoare nr.1bis

BC 3: staţie de fond industrial, situată în Oneşti - str. Cauciucului nr.1

Staţia Bacău 1 - staţie de fond urban este amplasată în municipiul Bacău - parc Prefectură. La acest tip de staţie:

- raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km;

- poluanţii monitorizaţi în luna octombrie  2018: dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), particule în suspensie (PM10 - nefelometric şi gravimetric) şi PM2,5 (gravimetric).

Tabel A.1. – valori medii lunare, minime şi maxime orare.

| Poluant | UM | STAŢIA BACĂU 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Medie lunară | Minima orară | Maxima orară |
| SO2 | μg/mc | 5.95 | 4.17 | 15.89 |
| CO | mg/mc | 0.18 | 0.01 | 1.67 |
| PM10 (nefelometric) | μg/mc | 31.64 | 0.11 | 109.86 |

Staţia Bacău 2 - staţie de fond industrial, este amplasată în municipiul Bacău - cartier Izvoare. Staţiile de fond industrial:

- raza ariei de reprezentativitate este de 100 m - 1 km;

- poluanţii monitorizaţi în luna octombrie 2018: dioxid de sulf (SO2), ozon (O3), amoniac (NH3), oxizi de azot (NO, NOx, NO2), particule în suspensie (PM10 - nefelometric şi gravimetric).

Tabel A.2. - valori medii lunare, minime şi maxime orare.

| Poluant | UM | STAŢIA BACĂU 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Medie lunară | Minima orară | Maxima orară |
| SO2 | μg/mc | 9.45 | 1.76 | 41.39 |
| NOx | μg/mc | 30.51 | 7.03 | 160.01 |
| NO | μg/mc | 4.81 | 0.31 | 53.11 |
| NO2 | μg/mc | 23.28 | 6.12 | 84.76 |
| O3 | μg/mc | 47.68 | 4.21 | 100.35 |
| NH3 | μg/mc | 6.36 | 5.07 | 7.24 |
| PM10 (nefelometric) | μg/mc | 28.92 | 0.54 | 147.47 |

Staţia Bacău 3 - staţie de fond industrial, este amplasată în municipiul Oneşti - cartier TCR - strada Cauciucului. Staţiile de fond industrial:

- raza ariei de reprezentativitate este de 100 m -1km;

- poluanţii monitorizaţi în luna octombrie 2018: dioxid de sulf (SO2),  oxizi de  azot (NO, NOx, NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen, particule în suspensie (PM10 - nefelometric).

Tabel A.3. - valori medii lunare, minime şi maxime orare.

| Poluant | UM | STAŢIA BACĂU 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Medie lunară | Minima orară | Maxima orară |
| *SO2 | μg/mc | - |  | - |
| NO | μg/mc | 8,17 | 1,46 | 98,13 |
| NOx | μg/mc | 38,2 | 5,62 | 242,01 |
| NO2 | μg/mc | 25,91 | 2,77 | 113,1 |
| CO | mg/mc | 0,16 | 0 | 1,1 |
| O3 | μg/mc | 44,17 | 1,44 | 98,0 |
| benzen | μg/mc | 3,28 | 0,48 | 19,36 |
| PM10 (nefelometric) | μg/mc | 43,79 | 1,09 | 151,27 |

*captură insuficientă de date

Pentru fiecare dintre poluanţii monitorizaţi, prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, sunt reglementate valori limită, valori ţintă, praguri de informare a publicului şi praguri de alertă precum şi obiective de calitate a datelor.

Conform Anexei 4 la Legea nr.104/28.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător, obiectivul de calitate a datelor pentru evaluarea calităţii aerului înconjurător în ceea ce priveşte captura minimă anuală de date pentru poluanţii reglementaţi, monitorizaţi în staţii fixe, este de 90% din numărul total de ore dintr-un an (exceptând orele aferente calibrării, mentenanţei periodice). Dacă captura anuală de date este mai mică, valorile statistice relevante sunt doar orientative. Totodată sunt utilizate criteriile de agregare şi calculul parametrilor statistici, conform Anexei 3, B.1 şi D.2 din Legea nr. 104/2011.

Dioxid de sulf (SO2)

Evoluţia concentraţiilor medii zilnice valide este prezentată grafic în figura A.1.

Fig. A.1. Concentraţii medii zilnice de SO2 în luna octombrie  2018

Concentraţiile medii zilnice de SO2 înregistrate la cele 3 staţii automate în luna octombrie 2018 s-au situat mult sub VL zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (125 μg/mc, a nu se depăşi de mai mult de 3 ori într-un an calendaristic, conform Legii nr.104/2011).

Fig. A.2. Concentraţii medii orare de SO2 în luna octombrie 2018

Concentraţiile medii orare de SO2 s-au situat mult sub VL orară pentru protecţia sănătăţii umane (350 μg/m3, a nu se depăşi de mai mult de 24 de ori într-un an calendaristic). La staţiile din municipiul Bacău situaţia s-a prezentat astfel: la BC 1 maxima orară a fost de 15,89 μg/mc (în creştere faţă de luna precedentă), iar la staţia BC 2 maxima orară a fost de 41,39 μg/mc (în creştere faţă de luna precedentă). La staţia BC 3 din municipiul Oneşti pe parcursul lunii octombrie analizorul de SO2 a funcţionat defectuos şi nu s-a realizat captura suficientă de date, conform legislaţiei în vigoare.

Dioxid de azot (NO2)

Concentraţiile medii orare de NO2 măsurate automat în staţiile din judeţul Bacău s-au situat sub VL orară pentru protecţia sănătăţii umane (200 (g/mc, a nu se depăşi de peste 18 ori într-un an calendaristic, în vigoare de la 01.01.2010), iar evoluţia este prezentată grafic în figura A.3.

Fig. A.3. Concentraţii medii orare de NO2 în luna octombrie 2018

La staţia BC 1 din municipiul Bacău pe parcursul lunii octombrie analizorul de NOx nu a funcţionat, iar la staţia BC 2 maxima orară a fost de 84,76 μg/mc (în creştere faţă de luna precedentă). La staţia BC 3 din municipiul Oneşti maxima orară a fost de 113,1 μg/mc (în creştere faţă de luna precedentă).

Monoxid de carbon (CO)

Fig. A.4. Concentraţii maxime zilnice ale mediilor pe 8 ore la CO, în luna octombrie 2018

Valorile obţinute în urma monitorizării monoxidului de carbon în luna octombrie  2018 sunt prezentate în graficul de mai sus (fig. A.4.), observându-se că valorile maxime zilnice ale mediilor pe 8 ore s-au situat sub valoarea limită pentru protecţia sănătăţii umane (10 mg/mc). De menţionat că, în cazul staţiei BC 2 din municipiul Bacău, analizorul de CO nu a funcţionat pe parcursul lunii octombrie.

Ozon (O3)

Ozonul este un poluant secundar care se formează din precursori (NOx, COV), prin reacţii fotochimice în lanţ de formare şi distrugere a ozonului ce au loc în atmosferă, în anumite condiţii meteorologice, sau poate proveni din transferul unor mici cantităţi de ozon dinspre stratosferă spre troposferă, în anumite situaţii de circulaţie a maselor de aer la macroscară, dar şi din transportul transfrontalier de ozon sau precursori ai săi.

Condiţiile meteorologice favorizante pentru formarea ozonului din precursori sunt: temperaturi ridicate, durata şi intensitatea mare de strălucire a soarelui, cer senin, lipsa precipitaţiilor, inversiile termice.

Concentraţiile de ozon din aerul înconjurător se evaluează folosind pragul de alertă (240 µg/mc măsurat timp de 3 ore consecutiv) calculat ca medie a concentraţiilor orare, pragul de informare (180 µg/mc) calculat ca medie a concentraţiilor orare şi valoarea ţintă pentru protecţia sănătăţii umane (120 µg/mc) calculată ca valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore (medie mobilă), care nu trebuie depăşită mai mult de 25 ori/an.

Fig. A.5. Concentraţii medii orare la ozon în luna octombrie 2018

Aşa cum se constată din fig. A.5. în luna octombrie 2018 toate valorile orare ale concentraţiilor de ozon la staţiile din judeţul Bacău s-au situat sub pragul de informare a publicului (180 µg/m3) şi respectiv sub pragul de alertă (240 µg/m3).

Maximele orare înregistrate la staţia BC 2 din municipiul Bacău a fost de 100,35 O3/mc (în aproximativă staţionare faţă de luna precedentă), iar la staţia BC 3 din municipiul Oneşti a fost de 98,0 μg O3/mc (în creştere  faţă de luna precedentă). De menţionat că, în cazul staţiei BC 1 din municipiul Bacău, analizorul de ozon nu a funcţionat pe parcursul lunii octombrie.

Fig. A.6. Concentraţii maxime zilnice ale mediilor pe 8 ore la ozon în luna octombrie 2018.

În luna octombrie 2018 nu s-au înregistrat depăşiri ale valorii ţintă pentru protecţia sănătăţii umane, de 120 μg/mc (medie mobilă pe 8 ore), la nicio staţie din judeţul Bacău. Cea mai mare valoare maximă a mediilor pe 8 ore la ozon s-a înregistrat la staţia BC 2 din municipiul Bacău în data de 12.10.2018, fiind de 87,57 μg/mc.

Amoniac (NH3)

Datele obţinute în urma monitorizării amoniacului în luna octombrie 2018 la staţia BC 2 din municipiul Bacău sunt prezentate în graficul de mai jos (fig. A.7.).

Fig. A.7.Concentraţii medii zilnice la indicatorul amoniac în luna octombrie 2018

Rezultatele înregistrate pe parcursul lunii octombrie 2018 nu au evidenţiat depăşiri ale limitei STAS 12574/87 de 100 µg/mc la staţia de monitorizare BC 2 din municipiul Bacău.

Benzen (C6H6)

Benzenul este un compus aromatic foarte uşor, volatil şi solubil în apă. La nivelul judeţului Bacău este monitorizat în municipiul Bacău (staţia BC 1) şi în municipiul Oneşti (staţia BC 3). Pentru benzen Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător stabileşte o limită anuală de 5 μg/mc.

Datele obţinute în urma monitorizării benzenului în luna octombrie 2018 sunt prezentate în graficul de mai jos:

Fig. A.8.Concentraţii medii zilnice la indicatorul benzen în luna octombrie 2018

Maxima orară înregistrată la staţia BC 3 a fost de 19,36 μg/mc (în creştere faţă de luna precedentă). La staţia BC 1 analizorul de BTEX nu a funcţionat pe parcursul lunii octombrie 2018.

Particule în suspensie  PM 2,5 şi PM10

Monitorizarea particulelor în suspensie s-a realizat pe parcursul lunii octombrie 2018 în staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului şi a fost urmărită:

- fracţia PM10 (staţiile BC 1 şi BC 2), prin determinări gravimetrice şi măsurări nefelometrice (staţiile BC 1, BC 2 şi BC 3). Pentru determinarea particulelor în suspensie PM10, care constituie fracţia dimensională de interes toxicologic din aerosuspensia urbană se aplică 2 metode, respectiv metoda automată (nefelometrie) şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă. Măsurările automate (prin metoda nefelometrică) au scop informativ, iar depăşirile înregistrate pot fi confirmate/infirmate ulterior de către rezultatul analizei prin metoda de referinţă gravimetrică.

- fracţia PM2,5 - la staţia BC 1, prin determinări gravimetrice.

Conform Legii nr.104/2011, valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane în cazul PM10 este de 50 µg/mc (a nu se depăşi de peste 35 de ori într-un an calendaristic). Pentru particulele fracţia PM2,5 legea nr. 104/2011 stabileşte o valoare limită anuală de 25 µg/m3, valabilă de la 1 ianuarie 2015.

Rezultatele măsurărilor gravimetrice pentru particulele în suspensie PM10 (staţia BC 1 şi BC 2) şi PM2,5 (staţia BC 1) , înregistrate în perioada ianuarie - octombrie 2018 sunt prezentate în tabelul  şi graficul următor:

Particule în suspensie PM2,5 şi PM10

| Luna | PM 2,5 *(μg/mc) – BC 1 | PM 10 (μg/mc) - BC 1 | PM 10 (μg/mc) - BC 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Media lunară | Maxima zilnică | Minima zilnică | Media lunară | Maxima zilnică | Minima zilnică | Media lunară | Maxima zilnică | Minima zilnică |
| ianuarie | - | - | - | 23,97 | 49,45 | 5,72 | 27,11 | 57,31 | 7,83 |
| februarie | - | - | - | 25,40 | 47,98 | 9,54 | 27,72 | 47,11 | 5,80 |
| martie | 16,03 | 36,63 | 6,26 | 26,39 | 67,59 | 10,49 | 28,66 | 69,58 | 7,75 |
| aprilie | 18,43 | 24.97 | 8,15 | 29,20 | 49.43 | 7.99 | 28.96 | 48.36 | 10.21 |
| mai | 10,97 | 18,14 | 6,77 | 22,25 | 37,62 | 10,88 | 22,03 | 36,80 | 11,16 |
| iunie | 10,88 | 19,83 | 4,28 | 18,07 | 31,36 | 4,86 | 19,97 | 34,49 | 5,66 |
| iulie | 11,24 | 17,11 | 4,80 | 17,41 | 25,11 | 9,51 | 16,46 | 20,89 | 10,69 |
| august | 13,36 | 20,25 | 7,98 | 23,24 | 32,01 | 13,43 | 24,41 | 36,83 | 16,63 |
| septembrie | 12,48 | 20,76 | 4,67 | 19,66 | 38,16 | 5,42 | 21,34 | 34,17 | 6,93 |
| octombrie | 20,18 | 43,79 | 5,27 | 31,86 | 68,96 | 9,29 | 28,94 | 55,13 | 5,65 |

*Din motive tehnice, în lunile ianuarie şi februarie 2018 nu s-au efectuat determinări pentru PM2,5

Fig. A.9. Concentraţii zilnice la indicatorul PM10 (determinat gravimetric) în luna octombrie 2018

Pe parcursul lunii octombrie 2018 s-au semnalat la indicatorul PM10 măsurat nefelometric şi gravimetric depăşiri ale limitei zilnice de 50 µg/mc, conform Legii 104/2011, astfel: 12.10.2018 (BC 3 - PM10 nefelometric), 18.10.2018 (BC 3 - PM10 nefelometric), 19.10.2018 ( BC1- PM10 nefelometric şi gravimetric, BC 3 - PM10 nefelometric), 20.10.2018 (BC1- PM10 nefelometric şi gravimetric, BC 3 - PM10 nefelometric), 21.10.2018 (BC 3 - PM10 nefelometric), 29.10.2018 (BC2- PM10 nefelometric şi gravimetric, BC 3 - PM10 nefelometric), 30.10.2018 (BC 3 - PM10 nefelometric), 31.10.2018 (BC 3 - PM10 nefelometric). Aceste depăşiri s-au datorat condiţiilor meteo nefavorabile dispersiei.

##### NOTA: Aparatura pentru analiza metalelor este inaccesibilă temporar în laboratorul APM Bacău.

##### B. Reţeaua manuală

##### Monitorizarea indicatorului amoniac s-a realizat în luna octombrie 2018 în trei puncte fixe de control: IRE Mărgineni, Gherăieşti şi Universitate. Prelevarea se face pe o perioadă de 24 h, în regim manual.

Un alt indicator urmărit în cadrul reţelei manuale de monitorizare îl constituie pulberile sedimentabile, prelevarea lunară realizându-se, în punctele de control: APM Bacău, IRE Mărgineni, Gherăieşti şi Nicolae Bălcescu.

În ceea ce priveşte calitatea precipitaţiilor, acesta este urmărită prin analiza precipitaţiilor prelevate în punctul de control APM Bacău.

Evoluţia calităţii aerului în municipiul Bacău, în ceea ce priveşte indicatorii NH3 şi pulberi sedimentabile este raportată la STAS 12574/87, iar datele sunt furnizate în urma prelevării manuale şi determinărilor chimice efectuate în laboratorul APM Bacău.

Variaţia concentraţiilor zilnice măsurate pentru indicatorul specific amoniac (NH3) şi pentru pulberi sedimentabile, în punctele de prelevare este prezentată în graficele următoare:

Fig. B.1. Concentraţii zilnice la indicatorul NH3  în luna octombrie 2018

Pe parcursul lunii octombrie 2018 nu au fost înregistrate depăşiri ale concentraţiei maxime admise de 100 μg/mc, conform STAS 12574/87.

Valoarea maximă înregistrată a fost de 29,0 μg/mc, şi s-a semnalat în punctul de control IRE Mărgineşti în intervalul de prelevare 08-09.10.2018.

Pulberi sedimentabile - evoluţia valorilor lunare

Fig. B.2. Concentraţii lunare de pulberi sedimentabile  în luna octombrie 2018

Valorile înregistrate în luna octombrie 2018 s-au situat cu mult sub  valoarea CMA=17g/mp/lună, conform STAS 12574/87.

Valoarea cea mai mare a fost înregistrată în punctul de control Nicolae Bălcescu, fiind de 6,83 g/mp/lună.

Calitatea precipitaţiilor

#### Punctul de prelevare al precipitaţiilor este situat la sediul APM Bacǎu.

Pe parcursul lunii octombrie 2018 nu s-au semnalat precipitaţii în punctul de prelevare.

Incidente de mediu asupra factorului de mediu: aer

În luna octombrie 2018 nu s-au semnalat incidente de mediu asupra factorului de mediu aer.

II. MĂSURĂRI DE ZGOMOT

S-au efectuat măsurări care, au ca scop monitorizarea nivelului de zgomot echivalent ( Lech ) şi identificarea  surselor  generatoare.

Prelucrarea şi raportarea  rezultatelor obţinute din măsurări se face la  SR nr. 1009/2017. Precizăm că echipamentul din dotare nu asigură o monitorizare continuă şi că, în general măsurările surprind valori cumulate, generate de mai multe surse cu intensităţi diferite.

Rezultatele măsurărilor de zgomot realizate în luna octombrie 2018 sunt prezentate în tabelul nr.II.1.

Tabel nr. II.1.

| Puncte de măsurare | Nr. măsurări | Maxima măsurată (dB) | Depă şiri (%) | Nivelul echiv. De zgomot admisibil dB(A) | Indica tor utilizat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trafic auto - str. categoria a-II-a | 7 | 69,0 | 0 | 70 | LAeqT |

Incidente de mediu asupra factorilor de mediu: sol şi apă

În luna octombrie 2018 nu s-au semnalat incidente de mediu asupra factorilor de mediu apă şi sol.

##### III.  RADIOACTIVITATEA  ( GLOBALĂ - SSRM Bacău

Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (S.S.R.M.) din cadrul A.P.M. Bacău derulează un program standard de recoltare şi de măsurări privind radioactivitatea mediului (activitatea beta globală la aerosoli, depuneri atmosferice, apă brută, sol, vegetaţie şi măsurare debit doză gamma absorbită din aer) de 11 ore/zi, conceput astfel încât să asigure decelarea variaţiilor în nivelele de radioactivitate datorate fluctuaţiilor fondului natural, de creşterile asociate unor posibile evenimente cu impact radiologic.

Programele de supraveghere, procedurile metodologice şi instrucţiunile de lucru sunt stabilite de Laboratorul Naţional de Radioactivitate a Mediului din cadrul A.N.P.M., conform Ordinului M.M.P. nr. 1978/2010.

Conform Ordinului M.M.P. nr. 1978/2010, S.S.R.M. Bacău derulează şi un program special de supraveghere a radioactivităţii mediului în zonele cu fondul natural modificat antropic din judeţ, aprobat anual, cu prelevări de probe şi măsurători trimestriale, semestriale sau anuale.

În continuare sunt prezentate grafic rezultatele activităţii de supraveghere a radioactivităţii mediului de către S.S.R.M. Bacău în luna octombrie 2018, prin programul standard. Prin măsurarea beta globală, se determină activitatea specifică a unei probe datorată tuturor radionuclizilor existenţi în acea probă, care emit  radiaţii  beta.

- Aerosoli atmosferici

S.S.R.M. realizează 2 prelevări pe zi ale aerosolilor atmosferici, fiecare cu durata de 5 ore, efectuând măsurări beta globale astfel: imediat după prelevare (măsurări imediate), după 25 ore de la încetarea prelevării (determinare Rn şi Tn) şi după 5 zile (măsurări întârziate).

Valorile înregistrate în timpul nopţii (aspiraţia în intervalul orar 03 - 08) au fost în general mai ridicate decât cele din cursul zilei (aspiraţia în intervalul orar 09 - 14), datorită condiţiilor reduse de dispersie în atmosferă.

Pe parcursul lunii octombrie 2018 a fost depăşită limita de atenţionare (10 Bq/mc) reglementată de OM nr. 1978/2010, la aspiraţia din intervalul orar 03 - 08, în zilele: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 29 şi 30, valoarea maximă înregistrată a fost de 15,1 Bq/mc în data de 30.10.2018.

Valoarea minimă înregistrată a fost de 1,4 Bq/mc, fiind măsurată la aspiraţia  din intervalul orar 09 - 14.

Radioactivitatea atmosferei este dată, în perioade normale de timp, în principal de descendenţii Radonului şi Toronului. Radonul (Rn-222) şi Toronul (Rn-220) sunt produşi de filiaţie ai U-238 şi Th-232, aflaţi în stare gazoasă. Ei ajung în atmosferă în urma exhalaţiei din sol şi roci, unde sunt supuşi fenomenelor de dispersie atmosferică. În atmosferă, Radonul şi Toronul (gaze nobile) suferă procesul de dezintegrare radioactivă, dând naştere descendenţilor de viaţă scurtă sau de viaţă lungă. Concentraţiile de Rn-222 şi Rn-220 în atmosferă variază sezonier, depinzând de condiţiile meteorologice care influenţează atât viteza de emanaţie a gazelor din sol, cât şi diluţia/dispersia acestora în atmosferă.

- Debitul dozei gamma în aer

Măsurarea dozei gamma se realizează cu ajutorul staţiei automate amplasată în municipiul Bacău.

Valoarea maximă înregistrată a fost de 0,123 µSv/h (31.10.2018) în scădere faţă de luna precedentă (0,187 µSv/h). Valorile sunt încadrate în limitele de variaţie ale fondului natural şi nu s-a depăşit limita de atenţionare pentru debitul dozei gamma de 0,250 μSv/h (conform O.M. nr. 1978/2010).

- Depuneri atmosferice totale (uscate şi umede - precipitaţii)

Laboratorul de radioactivitate prelevează zilnic şi măsoară imediat şi întârziat (la 5 zile), probe de depuneri atmosferice în punctul Sediu A.P.M. Bacău.

În urma măsurărilor zilnice imediate la depunerile atmosferice s-au semnalat valori cu mult sub nivelul de atenţionare de 200 Bq/mp/zi, valoare reglementată de OM nr. 1978/2010.

În luna octombrie 2018, din cele 31 de valori zilnice măsurate imediat 14 valori au fost semnificative, restul valorilor s-au situat sub limita de detecţie a sistemului de măsurare utilizat. Valoarea maximă măsurată a fost de 1,5 Bq/mp/zi în data de 21.10.2018, în scădere uşoară faţă de luna precedentă (1,6 Bq/mp/zi).

- Apă de suprafaţă

Laboratorul de radioactivitate prelevează zilnic şi măsoară imediat şi întârziat (la 5 zile), probe de apă de suprafaţă prelevate din râul Bistriţa, din secţiunea Şerbăneşti.

Nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de atenţionare de 2000 Bq/mc, în cazul măsurărilor imediate beta globale ale apei brute a râului Bistriţa.

În luna octombrie 2018 din cele 31 de valori zilnice măsurate imediat 12 valori au fost semnificative, iar restul valorilor s-au situat sub limita de detecţie a aparatului de măsură. Valoarea maximă măsurată a fost de 721,8 Bq/mc în data de 18.10.2018, în creştere faţă de luna precedentă (421,7 Bq/mc).

- Sol necultivat şi vegetaţie spontană

Laboratorul de radioactivitate prelevează săptămânal şi măsoară întârziat (la 5 zile), probe de sol necultivat şi de vegetaţie spontană (iarbă) din punctul Sediu A.P.M. Bacău. Probele de vegetaţie se recoltează doar în perioada aprilie - octombrie.

La probele de sol valoarea maximă măsurată a fost de 690,8 Bq/kg, iar în cazul probelor de vegetaţie valoarea maximă măsurată a fost de 437,5 Bq/kg.

Nu sunt reglementate valori limită pentru activitatea beta globală a acestor factori de mediu. Valorile măsurate au variat în limite normale faţă de perioadele anterioare.

Director Executiv,

Petrică ILIEŞ

Avizat: Şef Serviciu ML, Corina - Neli PRICOPE

Întocmit: Bojescu Minodora

# Text boxes

Prag de informare = 180 µg/mc

Valoare ţintă = 120 µg/mc

Prag de informare = 180 μg/mc

Valoarea maximă a mediei  pe  8 h = 10 mg/mc

VL  orară= 200 µg/mc

VL  orară= 350 µg/mc

Limita  zilnică= 125 µg/mc

Datele rezultate din monitorizarea calităţii aerului în staţiile automate de monitorizare din judeţul Bacău, prezentate în cadrul acestui raport au fost validate local. Aceste date au caracter preliminar, fiind în curs de certificare de către Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului din Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

BC1

BC2

BC3

CMA = 100 µg/mc