Formular de Solicitare

Date de identificare a titularului de activitate/operatorului instalaţiei care solicită revizuirea AIM nr. 2/31.01.2013, actualizată în data de 12.01.2016 şi 18.01.2018.

Numele instalaţiei

CAI - IMA 2 - cazan de abur industrial de 100 t/h - 76,5 MWt; TG - grup de cogenerare turbină cu gaze - 41,61 MWt; Cazan LOOS - 3,22 MWt; CCC - centrala ciclu combinat gaze/abur - 34 MWt; CA - centrala cu două cazane de abur 10 t/h – 8,5 MWt; CRG - IMA 1 *- cazanul de 420 t/h - 343 MWt.

*    IMA 1 şi instalaţiile conexe acesteia sunt în stare de conservare.

Numele solicitantului, adresa, numarul de inregistrare la Registrul Comertului

THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau

Str.Chimiei nr. 6, cod 600286, municipiul Bacau, judetul Bacau

J 04/882/2014

Activitatea sau activitatile conform Anexei I din Legea 278/2013 privind emisiile industriale:

- Industrii energetice

  - Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala mai mare  de 50 MW

Cod CAEN: 3530, 3511

Cod NOSE - P: 101.01, 101.02 si 101.04

Cod SNAP: 01 – 0301

Cod NFR: 1.A.1.a

Numele si prenumele proprietarului: Municipiul Bacau

Operator instalaţie: Thermoenergy Group SA Bacau

Numele şi funcţia persoanei împuternicite să reprezinte titularul activităţii pe tot parcursul derulării procedurii de autorizare: Mihaela HARTMAN, Responsabil Mediu

Numele şi prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protecţie a mediului:

Mihaela HARTMAN

Nr. de telefon: 0234 585.050/158		Adresa de e-mail: mhartman@thermoenergy.ro

În numele firmei mai sus menţionate, solicităm prin prezenta emiterea unei  autorizaţii de mediu revizuite.

Titularul de activitate isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si completitudinea datelor si informatiilor furnizate autoritatii competente pentru protectia mediului in vederea analizarii si demararii procedurii de autorizare.

Nume : Florin PAVĂL

Functia : Director General

Lista de Verificare a Componentei Documentatiei de Solicitare

In plus fata de acest document, verificati daca ati inclus elementele din tabelul urmator

|  | Element | Sectiune relevanta | Verificat de solicitant | Verificat de APM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activitatea face parte din sectoarele incluse in autorizarea IPPC |  |  |  |
| 2 | Dovada ca taxa pentru etapa de evaluare a documentatiei de solicitare a autorizatiei a fost achitata |  |  |  |
| 3 | Formularul de solicitare a autorizatiei integrate de mediu |  | ( |  |
| 4 | Rezumat netehnic |  | ( |  |
| 5 | Diagramele proceselor tehnologice (schematic), acolo unde nu sunt incluse in acest document, cu marcarea punctelor de emisie in toti factorii de mediu | Sectiunea 4.5 (daca este cazul) | ( |  |
| 6 | Raportul de amplasament | Sectiunea 12 | - |  |
| 7 | Analize cost–beneficiu realizate pentru Evaluarea BAT | Sectiunea 2.3 (daca este cazul) | - |  |
| 8 | O evaluare BAT completa pentru intreaga instalaţie | Sectiunea 2 | ( |  |
| 9 | Organigrama instalaţiei | Anexa 1 | ( |  |
| 10 | Planul de situatie Indicati limitele amplasamentului | Formularul de solicitare | ( |  |
| 11 | Suprafete construite/betonate si suprafete libere/verzi permeabile si impermeabile | Formularul de solicitare | ( |  |
| 12 | Locatia instalaţiei | Sectiunea 1 | ( |  |
| 13 | Locatiile (partile din instalaţie) cu emisii de mirosuri | Sectiunea 5.6 (Miros) | ( |  |
| 14 | Receptori sensibili – ape subterane, structuri geologie, daca sunt descarcatre direct sau indirect substante periculoase din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004 privind modificarea si completarea legii apelor 107/1996 in apele subterane | Sectiunea 5.5 | - |  |
| 15 | Receptori sensibili la zgomot | Sectiunea 9 | - |  |
| 16 | Puncte de emisii continue si fugitive | Sectiune 5.2 | ( |  |
| 17 | Puncte propuse pentru monitorizare/automonitorizare | Sectiunea 13.2 | ( |  |
| 18 | Alti receptori sensibili din punct de vedere al mediului, inclusiv habitate si zone de interes stiintific | Sectiunea 14.5 | - |  |
| 19 | Planuri de amplasament (combinati si faceti trimitere la alte documente dupa caz) aratand pozitia oricaror rezervoare, conducte si canale subterane sau a altor structuri | Raportul de amplasament | - |  |
| 20 | Copii ale oricaror lucrari de modelare realizate | Sectiunea 4 | - |  |
| 21 | Harta prezentand reteaua Natura 2000 sau alte arii sau exemplare protejate | Sectiunea 14.5 | - |  |
| 22 | O copie a oricarei informatii anterioare referitoare la habitate furnizata pentru Acordul de Mediu sau pentru oricare alt scop | Sectiunea 14.5 | - |  |
| 23 | Studii existente privind amplasamentul si/sau instalaţia sau in legatura cu acestea |  | - |  |
| 24 | Acte de reglementare ale altor autoritati publice obtinute pana la data depunerii solicitarii si informatii asupra stadiului de obtinere a altor acte de reglementare deja solicitate |  | ( |  |
| 27 | Orice alte elemente in care furnizati copii ale propriilor informatii | (va rugam listati) | - |  |
| 28 | Copie a anuntului public |  | ( |  |

# Rezumat Netehnic

- DESCRIERE

THERMOENERGY GROUP SA, agent economic cu capital integral aparţinând unităţii administrativ teritoriale a Municipiului Bacău, este un producător de energie termică şi electrică, care in prezent utilizează drept combustibil gazele naturale. După finalizarea lucrărilor de investiţii POS Mediu Axa 3 ce se derulează în cadrul societăţii, societatea va utiliza ca şi combustibili de rezervă: pe amplasamentul din str. Chimiei - combustibilul lichid uşor CLU şi pe amplasamentul din str. Letea nr. 28 - păcura.

Pe amplasamentul din str. Chimiei nr. 6, instalaţia ocupă o suprafaţă de 492037 m2, în zona sudică a municipiului Bacău, în afara limitei perimetrului construibil. Instalaţiile auxiliare, care deservesc societatea, ocupă următoarele suprafeţe de teren în vecinătatea obiectivului economic sau în zona municipiului Bacău:

- antestaţia CF, CF exterioară şi estacada tehnică - 164773 m2;

- estacada de termoficare CET Bacău-SOFERT - 6282 m2;

- reţele de termoficare şi apă caldă în municipiul Bacău - 24585 m2.

Adresele instalaţiilor şi a anexelor care o deservesc sunt următoarele:

-	incinta CET Bacău inclusiv zona preuzinală - strada Chimiei nr. 6, Bacău;

-	antestaţia CF, CF exterioară şi estacada tehnică - comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău;

- estacada de termoficare CET Bacău - SOFERT - strada Chimiei nr. 6, Bacău;

- reţele de termoficare şi apă în municipiul Bacău - zone din municipiul Bacău.

THERMOENERGY GROUP SA deţine în administrare:

- sistemul de termoficare urbană din domeniul public al municipalităţii, alimentat din centrala electrică de termoficare, care cuprinde reţelele primare de transport, punctele termice şi reţelele secundare de distribuţie a energiei termice sub formă de apă fierbinte;

- 7 centrale termice de cvartal şi reţelele secundare de distribuţie a energiei termice sub formă de apă fierbinte aferente.

Societatea Thermoenergy Group SA ocupă o suprafaţă de 492037 m2 pe amplasamentul din strada Chimiei nr. 6 din municipiul Bacău, sediul societăţii fiind la aceeaşi adresă.

Descrierea activitatii:

Pe amplasamentul din str. Chimiei sunt instalate agregate energetice pentru producerea energiei termice individual sau în regim de cogenerare cu energia electrică.

Energia termică produsă este livrată sub formă de apă fierbinte sau abur consumatorilor casnici şi industriali din zona municipiul Bacău, prin intermediul reţelelor de termoficare. Distribuţia energiei termice este realizată prin cele 57 PT (puncte termice) şi prin cele 7 CT (centrale de zonă).

Energia electrică produsă în regim de cogenerare cu energia termică este evacuată în Sistemul Energetic Naţional prin propria staţie electrică de transformare de 110KV.

Instalatii industriale:

Operatorul termoenergetic realizează conversia energiei chimice a combustibililor fosili în energie electrică şi termică utilizând următoarele instalaţii energetice:

- Instalaţiile funcţionale cuprinse pe amplasament str. Chimiei nr.6:

- 	Cazanul de abur industrial (CAI) tip BABCOCK, care poate produce un debit de abur de 100 t/h (cu parametrii: presiunea 16 bar, temperatura 280°C) prin arderea gazelor naturale sau a CLU.

        - Grupul de cogenerare turbină cu gaze (CTG) - în funcţiune - compus din:

        - grup turbogenerator (TG3) cu funcţionare pe combustibil gaz natural, având puterea de 13,9 MWe şi 41,61 MWt, care transformă energia gazelor de ardere în energie electrică prin intermediul ansamblului turbină - generator de curent, livrată SEN şi energie termică obţinută prin preluarea acesteia din gazele de ardere evacuate din turbină, prin intermediul   cazanului  recuperator;

        - cazanul de apă caldă (LOOS) tip UT-L 3700 avand puterea de 3,22 MWt, care poate produce doar energie termică, prin arderea gazului natural.

- Centrala cu două cazane (CA) 10 t/h (2x8,5 MWt) cu funcţionare pe gaz metan sau CLU. Cele două cazane sunt de tip GX 7000 SURR, marca ICI Italia, dotate cu arzător mixt gaz/CLU  modulant, tip GI Mist 1000 DSPNM-D, marca Baltur;

- Grupul de cogenerare cu ciclu combinat (CCC), cu puterea electrică de 10,95 MWe şi puterea termică de 30 MWt, compus din:

        - turbină cu gaze (CC) de tip M7A-03 D (23 MWt), produsă de firma Kawasaky, cu funcţionare pe combustibil gaz metan sau CLU. Turbina este cuplată cu generatorul electric de fabricaţie Leroy Sommer tip LS A 56 MBL 130/4p, cu puterea activă nominală de 8,08 MW şi tensiunea nominală de 6, 3 kV.

        - cazan recuperator (CR) cu arzător mixt gaz natural sau CLU (7 MWt). Cazanul recuperator are un schimbător final de recuperare a căldurii din gazele de ardere. Cazanul propriu zis este inclus în circuitul apă-abur al turbinei cu abur, iar recuperatorul final debitează caldura  direct în circuitul de termoficare.

        - turbină cu abur (TA5) de tip constructiv cu reacţiune.

Lucrările au fost realizate şi recepţionate pe contractul ”Ciclu combinat + cazane auxiliare + adaptare schemă termomecanică”, parte componentă a proiectului cofinanţat de Comisia Europeană, Guvernul României şi Primăria Municipiului Bacău în cadrul Programului POS Mediu-Axa 3.

        - Instalaţia pentru tratarea chimică a apei brute compusă din :

        - instalaţia de pretratare

Apa brută utilizată în procesul tehnologic este introdusă în două bazine tampon pentru stocarea apei industriale. Din aceste bazine apa este pompată prin schimbatorii de caldură, în trei decantoare, unde au loc următoarele procese fizico-chimice:

- coagulare prin adaos de sulfat feros;

- decarbonatare cu adaos de var;

- îndepărtarea substanţelor organice.

Din decantoare, apa este introdusă prin cădere liberă în trei rezervoare de apă coagulată, cu un volum de stocare de 300 m3 fiecare.

Nămolul rezultat este purjat din decantoare prin curgere liberă, în trei bazine de şlam de 25 m3 fiecare, apoi este transportat la Staţia de tratare ape uzate - staţia de separare şi deshidratare şlam, instalaţie finalizată pe contractul „Staţie tratare ape uzate” derulat în cadrul proiectului cofinanţat POS Mediu Axa 3, şi preluată de către societatea noastră prin HCL 200/22.05.2018. Şlamul deshidratat  este evacuat cu ajutorul transportorului pe o platformă betonată nouă existentă lângă cladirea centrifugei, de unde va fi ridicat prin transport auto de către o societate contractată, specializată în acest scop.

        - instalaţia de dedurizare

Instalaţia de dedurizare permite eliminarea ionilor de Ca+2 si Mg+2 din apa pretratată. Apa dedurizată este utilizată în procesul tehnologic de producere a energiei termice - la funcţionarea cazanelor de abur - şi la completarea pierderilor de agent termic din circuitul primar şi secundar de termoficare urbană (societate-puncte termice).

Apa dedurizată este obţinută din apa coagulată şi filtrată care este trecută prin unul din cele 4 filtre Na-cationice ale instalaţiei de dedurizare. Din aceste filtre apa este stocata in rezervoarele de apa dedurizată. Apa utilizată ca adaos in reteaua de termoficare este pompata din rezervoare prin filtrele de finisare Na-cationice.

Regenerarea maselor ionice din filtrele Na-cationice se face cu soluţie de clorură de sodiu (NaCl) de concentraţie 10%. Într-un proces de regenerare se utilizează un volum de 12 m3 de soluţie de sare cu o concentraţie de 10%. Frecvenţa regenerărilor depinde de gradul de utilizare al schimbătorilor de ioni, la sarcina de proiect regenerarea fiind zilnică.

Apele uzate provenite din instalaţia de dedurizare nu sunt periculoase, este necesară corecţia pH-ului, fiind neutralizate în instalaţia de tratare ape uzate. În instalaţia de dedurizare poate fi produs un debit de apă tratată de 480m3/h. Debitul de apă uzată evacuat din instalaţia de dedurizare este de 100m3/h, în perioada regenerarii.

        - Gospodăria de reactivi chimici utilizaţi pentru pretratarea şi dedurizarea apei brute: var, sulfat feros şi clorură de sodiu.

        - Clorura de sodiu (NaCl)

Clorura de sodiu este utilizată sub forma de saramura (dizolvata in apa) pentru regenerarea filtrelor Na-cationice din instalaţia de dedurizare a apei brute.

Aprovizionarea cu sare a centralei se face pe calea ferata. Vagoanele CFR sunt aduse pe rampa special amenajata din zona Secţiei Epurare Chimica, bulgării de sare fiind descărcaţi manual în cele doua bazine betonate in care este preparata saramura (concentraţie 25%), prin adaos de apă pretratată si recirculare.

Din cele doua bazine, saramura este pompata prin doua filtre cu cuarţ (pentru reţinerea impurităţilor) in cisterne de stocare, de unde este transmisa in instalaţia de dedurizare pentru regenerare maselor ionice.

        - Varul

Varul este utilizat in faza de coagulare a apei brute, care are loc in decantorii instalaţiei de pretratare. Varul este adus in centrala sub forma de praf hidratat (CL80) in vagoane de cale ferata. Descarcarea varului in cele 2 silozuri de depozitare se face printrun sistem pneumatic. Fiecare din cele doua silozuri poate stoca o cantitate de 85 de tone si sunt amplasate in partea superioara a instalaţiei de dozare a varului. Legatura intre silozuri si instalaţia de dozare este realizata in mod etans, printr-un racord flexibil de cauciuc.

        - Sulfatul feros (FeSO4.·7H2O)

Sulfatul feros este utilizat pentru obtinerea apei pretratate in decantoarele instalaţiei de tratare a apei brute. Aprovizionarea cu acest reactiv chimic este realizata pe calea ferata, de la societati comerciale specializate. Reactivul este stocat in magazia interioara din cadrul Sectiei Chimice, protejat fata de fenomenele meteorologice.

        - Zone de depozitare a materialelor explozive: oxigen, acetilenă şi motorină

In procesele tehnologice care se desfasoara pe teritoriul Thermoenergy Group SA Bacau sunt utilizate o serie de materiale auxiliare care in anumite conditii pot genera pericolul aparitiei unor incendii sau explozii. Astfel pe amplasament sunt amenajate zone de depozitare a urmatoarelor substante: oxigen, acetilena si motorina.

        - Oxigen

Oxigenul este utilizat sub forma de gaz la realizarea operatiilor de sudura oxiacetilenica. Aprovizionarea cu oxigen se face de la firme specializate in recipiente (tuburi) de otel, de constructie speciala, transportul fiind efectuat cu mijloace auto, cu respectarea prevederilor legale. Tuburile de oxigen pot stoca o cantitate maxima de oxigen sub presiune de 6,5 m3 fiecare. Depozitarea tuburilor de oxigen se face intr-o magazie special amenajata.

        - Acetilena

Acetilena este utilizată sub forma de gaz la realizarea operatiilor de sudura oxiacetilenica. Aprovizionarea cu acetilena se face de la firme specializate in recipiente (tuburi) de otel, de constructie speciala, transportul fiind efectuat cu mijloace auto, cu respectarea prevederilor legale. Depozitarea tuburilor de acetilena se face intr-o magazie special amenajata.

        - Motorina

Motorina este utilizată pentru alimentarea autovehiculelor care compun parcul auto al centralei. Aprovizionarea cu acest combustibil se face de la societati comerciale specializate, cu ajutorul unei cisterne auto. Motorina nu este descarcata in rezervoare proprii, alimentarea autovehiculelor fiind efectuata direct din cisterna.

        - Instalaţia de distribuţie internă a gazului natural:

Gazul natural este combustibilul de baza utilizat in instalatiile de ardere de pe amplasamentul Thermoenergy Group SA .

Instalaţia de alimentare cu gaze naturale a Thermoenergy Group SA a fost proiectata si realizata de firme specializate si autorizate, fiind exploatata in conformitate cu normativele tehnice in vigoare si supravegheta in regim continuu de personal calificat si autorizat. Personalul de deservire dispune de echipamente de detectare a gazului metan si efectueaza controale periodice, pentru identificarea scaparilor accidentale de combustibil gazos.

Alimentarea cu gaze naturale este efectuata din magistrala municipiului Bacau, printr-o conducta subterana pana la statia reglare-masurare (amplasata intr-o zona special amenajata in care accesul se face in mod controlat), de unde distributia catre instalatiile de ardere se face printr-o conducta supraterana (1000 m lungime şi 0,5 m diametru).

        - Instalaţia de tratare ape uzate

Apele tehnologice uzate, rezultate în cantităţi mici din procesul de tratare chimica a apei brute, sunt tratate intr-o staţie proprie de tratare ape uzate, finalizată pe contractul „Staţie tratare ape uzate” derulat în cadrul proiectului cofinanţat POS Mediu Axa 3, şi preluată de către societatea noastră prin HCL 200/22.05.2018..

Schema de tratare a apelor uzate este:

        - Instalaţie de separare şi deshidratare şlam

Apele provenite de la tratarea apei brute şi şlamul provenit de la decantorii de pretratare sunt trimise în statia de separare şlam cu ajutorul a două pompe de şlam, apoi în staţia deshidratare. Şlamul deshidratat  este evacuat cu ajutorul transportorului pe o platformă betonată existentă lângă cladirea centrifugei, de unde va fi ridicat prin transport auto de către o societate contractată, specializată în acest scop. Apele limpezi rezultate de la procesul de tratare apa brută şi apa rezultată de la centrifuga de deshidratare sunt drenate prin canalizarea existentă la bazinul de omogenizare. Din acest bazin apele sunt pompate cu ajutorul electropompei de apă uzată în bazinul de preaplin al pompelor Bagger. Aici va avea loc neutralizarea.

        - Instalaţie de neutralizare

Pentru a asigura pH-ul de 6,5 - 8,5 pentru apele evacuate din procesul de tratare apă brută, în zona bazinului de preaplin din staţia Bagger se va construi o încăpere noua pentru reactivi chimici. Pentru neutralizarea apelor uzate s-au prevăzut 2 vase de consum cu capacitatea de 1 m3 şi pompe dozatoare de HCI şi NaOH. Reactivii se dozează în mod automat în functie de pH-ul apei uzate.

La pH < 6,5 se dozează hidroxid de sodiu – sol. 50%

La pH > 8,5 se dozează acid clorhidric - 36%

In bazinul de preaplin omogenitatea se asigură prin instalarea unor mixere submersibile.

Apele tehnologice uzate nepericuloase sunt colectate şi neutralizate, prin corectia pH, în instalaţia de neutralizare ape uzate, apoi evacuate în staţia de epurare a oraşului prin intermediul colectorului de ape uzate menajere existent (Acord CRAB de evacuare ape uzate neutralizate nr.1033/06.02.2019), cu control automat de pH: apele neutralizate sunt pompate din bazinul de neutralizare, cu ajutorul unei pompe de ape uzate la colectorul existent de ape menajere. La refularea pompei există un sesizor de pH, datorită căruia apele se admit la colector numai dacă sunt neutre, printr-un un sistem de vane cu acţionare de la distanţă, în caz contrar fiind recirculate spre bazinul de preaplin al staţiei de neutralizare.

- Instalaţii nefuncţionale aflate pe amplasamentul din str. Chimiei nr.6

- Cazan energetic pentru producerea aburului prin conversia energiei chimice înmagazinate în combustibili fosili (carbune, biomasă energetică, gaze naturale şi/sau păcură) în energie termică. Cazanul energetic tip CRG 1870 este fabricat în România şi are o putere termică instalată de 343 MWt - în conservare;

- Turbogenerator tip DSL 50 cu o putere electrică la sarcina nominală de 50 MW, care transformă energia cinetică a aburului produs în cazanul energetic în energie electrică - în conservare.

        - Instalaţia de demineralizare şi instalaţia de tratare a condensului – scoase din funcţiune odată cu cazanul CRG 420 t/h- în conservare.

Deoarece este necesară apă demineralizată pentru alimentarea grupului de Cogenerare cu Ciclu Combinat, este programată în perioada următoare, funcţie de disponibilitatea financiară, repunerea în funcţiune parţială a instalaţiei de demineralizare, astfel: o linie de demineralizare (din cele trei în conservare), un filtru cu pat mix (din cele doua conservate), un vas de consum acid clorhidric (din trei în conservare), un vas de consum hidroxid de sodiu (din trei conservate). Volumul preconizat de apa demineralizată ce se va produce într-un an va fi de aproximativ 30.000 m3. Apa demineralizată este obţinută din apa coagulată, care înainte de a fi introdusă în instalaţia de demineralizare este trecută prin filtrele mecanice. Linia de demineralizare este compusă din: filtru cationic puternic acid, filtru anionic puternic bazic şi filtru anionic slab bazic.

Fitrul cationic puternic acid este umplut cu masă ionică tip PUROLITE C 100 forma H şi are rolul de a reţine cationii sărurilor solubile. Filtrul anionic puternic bazic este umplut cu masa ionica tip purolite A400, iar cel slab bazic este umplut cu masa ionica tip sau PUROLITE A100. Filtrele anionice au rolul de a reţine anionii din apa decationizată.

Apa obţinută in liniile de demineralizare este o apă parţial demineralizată şi este stocată într-un rezervor de 500 m3. Din acest rezervor apa este pompată în filtrul cu pat mixt în care este total demineralizată. Filtrul cu pat mixt este umplut cu cationit puternic acid tip sau PUROLITE C100 MB şi anionit puternic bazic tip PUROLITE A400. Apa finisată este pompată în circutele termice ale instalaţiilor energetice, cu ajutorul a două electropompe VILLO cu un debit de 20 m3/h.

Regenerarea maselor ionice din filtrul cationic se face cu o soluţie de acid clorhidric (HCI) cu o concentraţie de 7%. Procesul de regenerare constă în afânarea masei cationice prin trecerea apei în contracurent prin filtre, vehicularea soluţiei acide şi spălarea masei ionice cu apă pentru îndepărtarea excesului de acid. Pentru prepararea soluţiei acide se utilizează acid clorhidric cu concentraţia de 32% achiziţionat prin serviciul de aprovizionare. La o regenerare se utilizează 4m3 de soluţie de HCI cu concentraţie 32%.

Regenerarea maselor ionice din filtrele anionice se face cu o soluţie de hidroxid de sodiu (NaOH) cu o concentraţie de 4%. Procesul de regenerare consta in afanarea masei cationice prin trecerea apei in contracurent prin filtre, vehicularea soluţiei regeneratoare si spalarea masei ionice cu apa pentru îndepărtarea excesului de hidroxid de sodiu. Pentru prepararea soluţiei bazice se utilizează hidroxid de sodiu cu concentraţia de 36% achiziţionat prin serviciul de aprovizionare. La o regenerare se utilizează 2,21 m3 de soluţie de NaOH cu concentraţia de 36%.

Regenerarea maselor ionice din filtrul cu pat mixt se face cu o soluţie de HCI de concentraţie 7% si cu o soluţie de NaOH de concentraţie 4%. La o regenerare sunt utilizate următoarele cantităţi de reactivi chimici: 1 m3 HCI 32% si 1,1 m3 NaOH 36%. Regenerarea filtrelor liniei de demineralizare şi a celui cu pat mixt se va efectuata periodic, în funcţie de timpul de utilizare, estimându-se un număr maxim de 3 regenerări pe an pentru linia de demineralizare şi 2 regenerări pe an pentru filtrul cu pat mixt. Volumul total de ape uzate rezultat în urma regenerării liniei de demineralizare şi filtrului cu pat mixt este de aproximativ 4.500 m3/an.

Apele uzate rezultate din regenerarea filtrelor ionice pot avea caracter acid sau bazic, necesitând a fi neutralizate în instalaţia de tratare ape uzate.

        - Instalaţia de preparare şi dozare amoniac - în conservare

Va fi pusă în funcţiune odată cu instalaţia de demineralizare, pentru corectarea pH-ului apei finisate utilizându-se soluţie amoniacală de concentraţie 1%. Aceasta este preparată din apa amoniacală 25%, prin diluare cu ajutorul unui ejector, care are şi rolul de transvaza soluţia în vasul de consum. De aici, cu ajutorul unei pompe dozatoare cu piston, soluţia amoniacală este injectată în traseul de apă finisată. Astfel, pH-ul apei finisate este ridicat de la 5 la 8 unităţi pH, conform prescripţiilor tehnice pentru apa de cazan.

        - Circuitul de răcire de tip închis – scos din funcţiune odată cu cazanul CRG 420 t/h, izolat din vanele de separaţie şi golit - în conservare .

        - Instalaţia de stocare şi utilizare a combustibilului lichid uşor (CLU) - S-au finalizat lucrările contractului „Gospodărie păcura, tratare ape uzate CET2, gospodărie CLU in CET1”, parte componentă a proiectului cofinanţat de Comisia Europeană, Guvernul României şi Primăria Municipiului Bacău în cadrul Programului POS Mediu-Axa 3, urmând ca instalaţiile să fie preluate de către Thermoenergy Group SA Bacău. Combustibilul lichid usor va fi utilizat drept combustibil de rezervă pentru urmatoarele instalaţii de pe amplasament: IMA2, centrala cu ciclu combinat si cele două cazane de 10 t/h.

CLU va fi aprovizionat de la firme specializate şi autorizate pentru comercializarea acestui tip de combustibil si va avea o putere calorifica inferioara de cca. 10845 Kcal/kg.

CLU aprovizionat cu ajutorul cisternelor rutiere va fi stocat pe amplasamentul obiectivului economic într-un rezervor de 15 m3, cu pereţi dubli, amplasat îngropat. Rezervorul este fabricat în România, de firma PIFATI şi este agrementat pentru depozitarea produselor petroliere si pentru protectia mediului. Amplasarea îngropată are avantajul reducerii pericolelor de incendiu. Spaţiul dintre pereţii dubli ai rezervorului este umplut cu un lichid antigel, în care este imersat un senzor de detectare a scurgerilor accidentale de produs petrolier. Aceste particularităţi constructive elimină dezavantajul lipsei posibilităţii efectuării unor inspecţii vizuale a stării de integritate fizică a rezervorului.

Pentru vehicularea CLU este construită pe amplasament o staţie de pompare/incalzire.

        - Gospodăria şi circuitele pentru transportul reactivilor chimici – scoase din funcţiune parţial (acid clorhidric, hidroxid de sodiu, amoniac soluţie şi hidrazină) odată cu cazanul CRG 420 t/h, golite şi spălate, iar zona curăţată - în conservare.

        - Zona de depozitare a uleiurilor - scoasă din funcţiune odată cu cazanul CRG 420 t/h şi turbogeneratorul DSL 50-1. Pe acest amplasament a fost construită gospodăria de CLU.

        - Zona de descărcare, depozitare, preparare si transport a combustibilului solid  - scoase din funcţiune odată cu cazanul CRG 420 t/h - în conservare.

        - Rampa de descărcare, rezervoarele pentru stocarea si circuitele de transport a păcurii - scoase din funcţiune odată cu cazanul CRG 420 t/h - în conservare.

Păcura existentă în cele două rezervoare din cadrul gospodăriei de păcura este obiectul unui contract de vânzare cumpărare, în derulare, în acest moment fiind în stoc 587,59 tone păcură. Se va notifica APM Bacău la finalizarea contractului - golirea rezervoarelor de păcură.

        - Instalaţia de atenuare a zgomotului – în conservare.

Surse de emisie a poluanţilor:

Sursele de emisie şi poluatorii evacuaţi de instalatii sunt :

( coşuri de fum pentru evacuarea gazelor de ardere rezultate în urma arderii combustibililor gazoşi şi lichizi în cazanele energetice. Poluatorii prezenţi în gazele de ardere sunt: dioxidul de carbon, oxizi ai azotului, monoxid de carbon, dioxidul de sulf şi pulberi solide.

( coşuri de fum pentru evacuarea gazelor de ardere rezultate în urma arderii combustibilului gazos în grupul turbogenerator. Poluatorii prezenţi în gazele de ardere sunt: dioxidul de carbon, oxizi ai azotului, monoxid de carbon dioxidul de sulf, pulberi solide;

( evacuarea de ape de proces tratate chimic.

( evacuarea de ape menajere şi pluviale colectate pe teritoriul centralei.

( instalaţiile energetice produc în funcţionare o poluare fonică generată de zgomotul organelor de maşini aflate în mişcare sau de curgerea unor fluide tehnologice (gaze naturale, abur, aer etc.).

Cantităţi de emisii:

Cantităţile de noxe emise în atmosferă la funcţionarea instalaţiilor în anul 2018 sunt prezentate în tabelul urmator:

| Poluant | 2018 |
| --- | --- |
| Cazan CAI - IMA 2 |
| SO2 (t/an) | 0,209 |
| NOx (t/an) | 42,189 |
| Pulberi (t/an) | 0,458 |
| CO2 (t/an) | 21,638 |
| Grup turbogenerator TG |
| SO2 (t/an) | 0,162 |
| NOx (t/an) | 30,586 |
| Pulberi (t/an) | 0,356 |
| CO2 (t/an) | 21,638 |
| Centrala cu ciclu combinat CCC |
| SO2 (t/an) | 0,200 |
| NOx (t/an) | 53,087 |
| Pulberi (t/an) | 0,440 |
| CO2 (t/an) | 26,769 |

Starea amplasamentului:

Analizele probelor de sol prelevate din zona de amplasament a societăţii au evidenţiat faptul că nu există o poluare semnificativă a solului. Nu au fost evidenţiate depăşiri ale pragurilor de intervenţie. Menţionăm că a fost sistată funcţionarea pe lignit.

Analizele chimice efectuate asupra probelor de apă din pânza freatică evidenţiază existenţa unei poluări semnificative cu săruri de amoniu în zonă şi local depăşiri ale indicatorilor clor, sulfuri, pH şi magneziu. Cauzele poluării înregistrate sunt legate de activitatea economică desfăşurată pe amplasamentele invecinate (S.C. AMURCO S.R.L Bacău - producător de îngrăşăminte chimice).

Cercetările efectuate pe amplasamentul nostru nu au indicat existenţa unei poluări istorice.

- TEHNICI DE MANAGEMENT

În cadrul societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău este implementat un Sistem de Management Integrat Calitate-Mediu, Sănătate şi Securitate Ocupaţională. Sistemul integrat este stabilit şi implementat pentru activitatea societăţii şi satisface atât cerinţele SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR OHSAS 18001:2008, cat cerinţele de reglementare si contractuale.

- INTRARI DE MATERIALE

  - Selectarea materiilor prime

Materiile prime utilizate în instalaţiile de ardere sunt combustibili energetici fosili, instalaţiile funcţionale de pe amplasamentul din str. Chimiei utilizând în prezent gazele naturale şi, după preluarea gospodăriei de CLU, se va utiliza CLU drept combustibil de rezervă.

Gazul natural este preluat din reţeaua de alimentare cu gaze a Municipiului Bacău şi are o putere calorifica de cca. 8500 Kcal/Nm3. Ca şi combustibil alternativ se va folosi CLU, cu o putere calorifică inferioară de cca. 10845 Kcal/kg. Acesta este furnizat de o staţie de pompare-încălzire CLU, cu alimentare dintr-un rezervor de 1500 m3 montat îngropat şi realizat cu pereţi dubli.

Producţia de energie este realizată prin arderea gazului natural folosit drept combustibil de bază în cazanele energetice, grupuri turbogeneratoare, ciclul combinat şi cazanele recuperatoare. Ca şi combustibil alternativ, în instalaţiile de pe amplasament, exceptând grupul de cogenerare turbină cu gaze (CTG),  se va utiliza CLU pentru producerea de energie termică şi electrică.

Lucările de realizare a gospodăriei de CLU au fost finalizate, fiind în curs de recepţie, în cadrul contractului ”Gospodărie păcură, tratare ape uzate CET 2, gospodărie CLU în CET1”, parte componentă a proiectului ”Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană”, proiect cofinanţat de Comisia Europeană, Guvernul României şi Primăria Municipiului Bacău în cadrul Programului POS Mediu-Axa 3, dar nu au fost .

  - Cerintele BAT

Instalaţiile de ardere care funcţionează pe amplasament au fost analizate comparativ cu prevederile BAT - BREF 2017 pentru instalaţiile mari de ardere.

  - Auditul privind minimizare deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

La nivelul Thermoenergy Group S.A. Bacau funcţionează un serviciu specializat care urmăreşte funcţionarea în condiţii economice (cu minimizarea consumurilor specifice).

Biroul de Aprovizionare şi Achiziţii Publice care funcţionează în Thermoenergy Group SA Bacău păstrează evidenţe privind activitatea de achiziţie şi stocare a materiilor prime şi auxiliare. Evidenţa necesarului şi stocurilor de materiale este păstrată şi la nivelul secţiilor.

Sistemul de management integrat conţine proceduri specifice privind achiziţionarea şi controlul utilizării materiilor prime şi auxiliare, precum şi modul de colectare, sortare valorificare şi eliminare a deşeurilor generate.

  - Utilizarea apei.

Circuitele termice din cadrul proceselor tehnologice desfăşurate în instalaţiile ce aparţin Thermoenergy Group S.A. Bacău sunt circuite închise, în care apa utilizată ca agent termic este recirculată în proporţie de peste 95%. Necesarul de apă de adaos din circuitele termice este dat doar de pierderile tehnologice şi de cele accidentale.

- PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI

- producţia, transportul şi distribuţia energiei termice;

- producerea aburului şi apei calde;

- transportul şi distribuţia aburului şi apei calde;

- producerea de energie electrică.

- EMISII SI REDUCEREA POLUARII

Procesele tehnologice desfăşurate pe amplasamentul Thermoenergy Group SA Bacău generează următoarele emisii de poluanţi :

- gaze rezultate în procesele de ardere a combustibililor fosili cu conţinut de: CO2, CO, SO2, NOx şi pulberi. Gazele de ardere sunt evacuate în atmosferă;

- ape menajere şi pluviale colectate pe teritoriul centralei, evacuate în statia de epurare a municipiului Bacău, respectiv în râul Bistriţa;

- ape uzate tehnologice, după neutralizare, evacuate dupa controlul automat al pH-ului in canalizarea menajera spre staţia de epurare a municipiului Bacău;

- zgomot generat de funcţionarea instalaţiilor industriale.

Activitatea de exploatare a instalaţiilor energetice conţine tehnici de controlul proceselor tehnologice în vederea minimizării consumurilor şi reducerii emisiilor de poluanţi (controlul arderii în cazanele energetice, utilizarea unor instalaţii speciale de reducere a emisiilor).

- MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR

Sistemul de management integrat implementat la nivelul Thermoenergy Group S.A. Bacău conţine proceduri specifice de colectare, sortare, depozitare şi valorificare/evacuare a deşeurilor rezultate în activitatea de exploatare, întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor energetice.

- ENERGIE

Thermoenergy Group SA Bacău este un producător de energie în regim de cogenerare cu energia termică.

Consumul propriu de energie electrică este asigurat din producţia internă sau din Sistemul Energetic Naţional în perioadele de pornire sau în care grupurile în cogenerare nu funcţionează.

Consumul de energie termică este asigurat în totalitate din producţia proprie.

- ACCIDENTE SI CONSECINTELE LOR

Pentru prevenirea şi reducerea accidentelor soldate cu poluarea accidentală a factorilor de mediu, la nivelul societăţii sunt elaborate şi implementate proceduri de identificare, prevenire, acţiune şi raportare a accidentelor.

- ZGOMOT ŞI VIBRAŢII

Vibraţiile generate de funcţionarea unor agregate energetice din Thermoenergy Group SA Bacău sunt monitorizate atât în regim continuu – în cazul turbinei – cât şi în regim discontinuu - la funcţionarea celorlalte instalaţii energetice existente pe amplasament.

Personal calificat şi dotat cu aparatura de specialitate efectuează periodic determinări ale nivelului de zgomot pe amplasamentul centralei.

Conform legislaţiei în vigoare cu privire la protecţia muncii, periodic autorităţile competente efectuează determinări ale nivelului de zgomot la locurile de muncă.

- MONITORIZARE

Procesele tehnologice sunt monitorizate în mod continuu prin următoarele tehnici şi tehnologii:

- supravegherea funcţionării cu personal calificat, care lucrează în ture (3 schimburi a 8 ore).

- monitorizarea concentraţiei de noxe în gazele de ardere evacuate la coşul de fum, prin utilizarea unor echipamente specializate de monitorizare continuă şi discontinuă a emisiilor de poluanţi în atmosferă;

- monitorizarea proceselor de ardere a combustibililor fosili, prin utilizarea unor analizoare de gaze cu indicatie in camera de comanda tehnologica  a instalaţiilor termoenergetice (cu exceptia CAI-IMA2).

Periodic sunt întreprinse următoarele acţiuni pentru monitorizarea proceselor tehnologice sau a emisiilor de poluanţi cu impact negativ asupra factorilor de mediu:

- determinarea indicatorilor de calitate ai apelor pluviale colectate pe teritoriul centralei şi evacuate în râul Bistriţa;

- determinarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate şi tratate chimic colectate pe teritoriul centralei şi evacuate în staţia de epurare a municipiului Bacău;

- determinarea indicatorilor de calitate ai apei din pânza freatică;

- intocmirea Raportului anual privind comportarea construcţiilor;

- analize chimice pentru determinarea calităţii combustibililor lichizi utilizaţi;

- determinări ale nivelului de zgomot;

- masurători ale indicatiilor instalaţiilor de urmărire a comportării construcţiilor.

- DEZAFECTARE

Dezafectarea instalaţiilor şi echipamentelor care funcţionează pe teritoriul centralei se va efectua prin firme specializate, după obţinerea acordurilor necesare de la autorităţile competente şi cu asumarea tuturor obligaţiilor de mediu.

În activitatea de dezafectare se va urmări minimizarea impactului asupra mediului, prin reducerea cantităţilor de deşeuri generate şi valorificare deşeurilor reutilizabile, cu respectarea legislaţiei in vigoare.

- ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLĂ INSTALAŢIA

Thermoenergy Group SA Bacău ocupă o suprafaţă de 492037 m2, pe amplasamentul din str. Chimiei nr.6, în zona sudică a municipiului Bacău,  în afara limitei perimetrului construibil.

| Coordonate geografice | Coordonate WGS | Coordonate STEREO |
| --- | --- | --- |
|  | latitudine | longitudine | X | Y |
|  | 46,532715 N | 26,934484 E | 648487 E | 561041 N |

Vecinătăţile obiectivului :

Nord:	Staţia de epurare a mun. Bacau;

Sud:	SC AMURCO SRL;

Est:	Râul Bistriţa (albia regularizată);

Vest:	Proprietăţi particulare.

- LIMITE DE EMISIE

În anul 2015 Thermoenergy Group SA Bacău a făcut demersul pentru obţinerea exceptării de la respectarea valorilor limită de emisie impuse de Legea 278/2013, conform art. 35, pentru IMA 2 (CAI). Prin comunicarea APM Bacau nr. 6087/14.05.2015 către ANPM se confirmă faptul ca IMA 2 (CAI) indeplineşte simultan condiţiile art. 35 din Legea 278 din 2013 privind emisiile industriale.

În aceste condiţii, până la data de 31 decembrie 2022 (funcţionare IMA2-CAI în perioada cu derogare) se vor respecta VLE stabilite în AIM nr. 2/31.01.2013 revizuită la 12.01.2016 şi la 19.01.2018:

| Poluant | Valori limita de emisie (mg/Nm3) |
| --- | --- |
|  | Combustibil lichid (3%O2) | Combustibil gazos (3%O2) |
| SO2 | 1700 | 35 |
| NOx | 450 | 300 |
| Pulberi | 50 | 5 |
| CO | - | 100 |

După data de 31 decembrie 2022 sau până atunci, în cazul în care operatorul  nu îndeplineste simultan condiţiile art. 35 din Legea 278/2013 (funcţionarea CAI-IMA 2 în condiţii normale), se vor respecta VLE conform Anexei 5, partea 1 din Legea 278/2013:

| Poluant | Valori limita de emisie (mg/Nm3) |
| --- | --- |
|  | Combustibil lichid (3%O2) | Combustibil gazos (3%O2) |
| SO2 | 350 | 35 |
| NOx | 450 | 100 |
| CO | 100 | 100 |
| Pulberi | 30 | 5 |

Valorile limita de emisie în cazul utilizării combustibilului mixt :

unde:

VLE = valoarea limită de emisie, pentru un anumit poluant, în cazul focarelor mixte.

VLEi = valoarea limita de emisie, pentru poluantul respectiv, în cazul utilizării combustibilului „i”;

Qi = debitul combustibilului „i”;

PCIi = puterea calorifică inferioară a combustibilului „i”.

Pentru conformarea CAI cu VLE din Anexa 5, partea 1 din Legea 278/2013, Thermoenergy Group SA a elaborat un Plan de Acţiuni etapizat astfel:

Etapa 1 – Intocmirea documentaţiei (studii + proiecte) pentru stabilirea soluţiei tehnice şi de execuţie, termen 31.12.2018, decalat până la data de 01.04.2019, prin acordul APM Bacău nr.15776/17.12.2019.

Solicitarea decalării termenului a fost justificată de neprezentarea ofertelor privind achiziţia unui serviciu de proiectare a studiului de fezabilitate, procedura fiind finalizată după ce a fost reluată de trei ori. Prin Adresa nr.732/25.03.2019, am informat APM Bacău de încheierea contractului de prestări servicii nr. 1164/13.03.2019 (transmis în anexă la adresă), încheiat cu SC ENERGY & ECOCONCEPT SRL Bucureşti, având ca obiect principal elaborarea studiului de fezabilitate pentru realizarea investiţiei „Lucrări de conformare cu cerinţele legale a VLE NOx ale IMA 2-CAI 100 t/h şi IMA 3 - CAF 100 Gcal/h” şi perioada de derulare de 90 de zile pentru predarea documentaţiei (de la data semnării-20.03.2019).

Etapa 2 – Contractarea şi executarea lucrărilor de modernizare a CAI în vederea conformării, termen 31.12.2022.

Valori limită de emisie pentru TG - turbina cu gaze, cazan LOOS, CA centrala cazane de abur auxiliar şi CCC - grup de cogenerare cu ciclu combinat.

| Denumire cos | Poluant | Valori limita de emisie (mg/Nm3)(1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Combustibil lichid (3%O2) | Combustibil gazos (3%O2) |
| Cos 2 TG | CO | - | 100 |
|  | NOx | - | 50 |
| Cos 3 LOOS | CO | - | 100 |
|  | NOx | - | 350 |
|  | SO2 | - | 35 |
|  | Pulberi totale | - | 5 |
| Cos 4 CCC | CO | - | - |
|  | NOx | 200 | 150 |
|  | SO2 | 120 | - |
|  | Pulberi totale | 10 | - |
| Cos 5 CA | CO | 170 | 100 |
|  | NOx | 450 | 350 |
|  | SO2 | 1700 | 35 |
|  | Pulberi totale | 50 | 5 |

(1) Condiţii de referinţă: T = 273,15 K, P = 101,3 kPa, 3% O2

Indicatorii de calitate ai apelor pluviale, colectate pe teritoriul centralei şi evacuate în râul Bistriţa, sunt reglementaţi prin HG 352/2005 (NTPA 001), valorile limită ale concentraţiilor de poluanţi în apa pluvială fiind menţionate în Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 15/25.01.2013, emisă de Autoritatea Naţională Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Siret, transferată de la CET SA Bacău cu nr.11/27.01.2015 şi revizuită cu nr. 94/09.04.2019.

| Nr. crt. | Categoria apei | Indicatorii de calitate | Concentratii maxime admise |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ape pluviale - r Bistriţa Conform HG 352/2005 (NTPA 001) | pH Suspensii CCOCr Substante extractibile Reziduu filtrat la 105ºC | 6,5-8,5 35 (mg/l) 125 (mg/l) 20 (mg/l) 2000 (mg/l) |

Apa subterană (freatică)

VLE Indicatori fizico-chimici admişi ai apelor freatice

| Nr.crt. | Indicator de calitate | U.M. | Valori limită admisibile conform Legii 458/2002 Ordin 621/2014 | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | unit.pH | 6,5 – 9,5 | SR ISO 10523/1997 |
| 2 | Amoniu (NH+4) | mg/l | 0,500 | SR ISO 7150/1-2001 |
| 3 | Cloruri (Cl-) | mg/l | 250 | SR ISO 9297/1998 |
| 4 | Bicarbonat (HCO-3) | mg/l |  |  |
| 5 | Hidroxid (OH-) | mg/l |  |  |
| 6 | Mg2+ | mg/l |  |  |
| 7 | Sulfaţi (SO2-4) | mg/l | 250 | STAS 3069/87 |
| 8 | Hidrogen sulfurat | mg/l | 0,1 | SR ISO 10530/1997 |

VLE Indicatori fizico-chimici admişi ai metalelor grele din apă freatică.

| Indicator | pH | Cu | Zn | Pb | Co | Ni | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U.M. | upH | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| Legea 458/2002 Ordin 621/2014 | 6,5 –9,5 | 0,1 | 5 | 0,01 | - | 0,02 | 0,005 |

Apele tehnologice uzate nepericuloase sunt colectate şi neutralizate, prin corectia pH, în instalaţia de neutralizare ape uzate, apoi evacuate în staţia de epurare a oraşului prin intermediul colectorului de ape uzate menajere existent (Acord CRAB de evacuare ape uzate neutralizate nr.1033/06.02.2019), cu control automat de pH: apele neutralizate sunt pompate din bazinul de neutralizare, cu ajutorul unei pompe de ape uzate la colectorul existent de ape menajere. La refularea pompei există un sesizor de pH, datorită căruia apele se admit la colector numai dacă sunt neutre, printr-un un sistem de vane cu acţionare de la distanţă, în caz contrar fiind recirculate spre bazinul de preaplin al staţiei de neutralizare.

Sol

Limitele normate pentru solurile cu folosinta mai putin sensibila conform prevederilor Ord. MAPPM nr. 756/1997

| (mg/kg s.u.) | Produse petroliere | Sulfuri | Sulf total | Metale grele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cu | Mn | Pb | As | Cd | Ni | Zn |
| Valori normale | <100 | - | - | 20 | 900 | 20 | 5 | 1 | 20 | 100 |
| Prag de alerta | 1000 | 400 | 5000 | 250 | 2000 | 250 | 25 | 5 | 200 | 700 |
| Prag de interventie | 2000 | 2000 | 20000 | 500 | 4000 | 1000 | 50 | 10 | 500 | 1500 |

- IMPACT

Industria termoenergetică produce energie electrică şi termică prin arderea combustibililor fosili. Reacţiile de oxidare a componentelor combustibile (C, S, H) conduce la formare unor produşi de ardere în stare gazoasă (SO2, CO şi CO2) identificaţi ca având un efect negativ asupra factorilor de mediu. Tot în procesele de ardere din focarele cazanelor se formează şi oxizi ai azotului sau pulberi solide generate de materiile necombustibile din CLU (conţinut de cenuşă), produşi de ardere care au un impact negativ asupra mediului.

Deşi mecanismele de desfăşurare a fenomenelor meteorologice şi climaterice nu au fost descifrate în totalitate, o parte din aceşti produşi de ardere au fost identificaţi ca putând avea un efect negativ asupra mediului şi implicit a activităţii umane. Astfel,

- impactul direct al poluanţilor evacuaţi în atmosferă (oxizi de azot, bioxid de sulf, monoxid de carbon, pulberi solide) are loc pe arii relativ apropiate de sursă, la distanţe de ordinul kilometrilor, în funcţie de cantitatea de poluanţi evacuate şi de factorii climatici din zonă. Oxizii azotului şi dioxidul de sulf emişi în atmosferă au un efect negativ asupra sănătaţii oamenilor şi plantelor atât prin forma primară (îngreunarea respiraţiei), cât şi sub forma produşilor de reacţie (precipitaţii acide). De asemenea, pulberile emise în aer se depun pe arii relativ apropiate de sursa de emisie (datorită sedimentării sau spălării) influentând astfel calitatea solului prin încărcarea acestuia cu metale;

- acumularea bioxidului de carbon în atmosferă conduce la creşterea temperaturii globale la suprafaţa solului, prin "efectul de seră".

- PLANUL DE MASURI OBLIGATORII SI PROGRAMELE DE MODERNIZARE

### Thermoenergy Group SA Bacau a făcut demersul pentru obţinerea exceptării Cazanului de abur industrial CAI 100t/h (IMA 2) de la respectarea valorilor limită de emisie impuse de Legea 278/2013, conform art. 35 al acesteia. În aceste condiţii, pâna la data de 31 decembrie 2022 (funcţionare CAI-IMA 2 în perioada de derogare) se vor respecta VLE stabilite în AIM nr. 2/31.01.2013 revizuită la 12.01.2016

### AIM 2/31.01.2013, revizuită în 19.01.2016 şi în 18.01.2018 conţine un plan de acţiuni, pentru conformarea CAI (IMA2) cu VLE din Anexa 5, partea 1 din Legea 278/2013, etapizat astfel:

Etapa 1 – Întocmirea documentaţiei (studii + proiecte) pentru stabilirea soluţiei tehnice şi de execuţie; termen 31.12.2018, decalat până la data de 01.04.2019, prin acordul APM Bacău nr.15776/17.12.2019.

Solicitarea decalării termenului a fost justificată de neprezentarea ofertelor privind achiziţia unui serviciu de proiectare a studiului de fezabilitate, procedura fiind finalizată după ce a fost reluată de trei ori. Prin Adresa nr.732/25.03.2019, am informat APM Bacău de încheierea contractului de prestări servicii nr. 1164/13.03.2019 (transmis în anexă la adresă), încheiat cu SC ENERGY & ECOCONCEPT SRL Bucureşti, având ca obiect principal elaborarea studiului de fezabilitate pentru realizarea investiţiei „Lucrări de conformare cu cerinţele legale a VLE NOx ale IMA 2-CAI 100 t/h şi IMA 3 - CAF 100 Gcal/h” şi perioada de derulare de 90 de zile pentru predarea documentaţiei (de la data semnării-20.03.2019).

Etapa 2 – Contractarea şi executarea lucrărilor de modernizare a CAI în vederea conformării; termen 31.12.2022

În vederea eficientizării procesului de producere energie electrică şi termică şi a reducerii emisiilor de poluanţi,  prin utilizarea de fonduri aferente Programului POS Mediu-Axa 3, se desfăşoară şi sunt în curs de finalizare lucrări de investiţii în cadrul proiectului “Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu caldură urbană” cofinanţat de Comisia Europeană, Guvernul Romaniei şi Primăria Municipiului Bacău prin contractul de finanţare nr.102377/06.09.2010 - Programul POS Mediu-Axa 3, încheiat între Primăria Municipiului Bacău şi Ministerul Mediului şi Pădurilor.

# Tehnici de Management

## Sistemul de management

| Sunteti certificati conform ISO 14001 sau inregistrati conform EMAS (sau ambele) – daca da indicati aici numerele de certificare / inregistrare | Da, ISO 14001/2005, SRAC nr. 477/09.03. 2015 si IQNet nr. RO-0477/09.03.2015 |
| --- | --- |
| Furnizati o organigrama de management in documentatia dumneavoastra de solicitare (indicati posturi si nu nume). Faceti aici referire la documentul pe care il veti atasa | Organigrama este prezenta in Anexa 1 |

Societatea are implementat si certificat un Sistem de Management Integrat Calitate-Mediu, Sanatate si Securitate Ocupationala.

BAT 1. În vederea îmbunătătirii performantei generale de mediu, BAT constă în punerea în aplicare si
aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care are toate caracteristicile următoare:

|  | Cerinta caracteristica a BAT 07 2017 | Da sau Nu | Documentul de referinta sau data pana la care sistemele vor fi aplicate (valabile) | Responsibilitati Prezentati ce post sau departament este responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (i) | Angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare | Da | Declaraţia de politică şi obiectivele calităţii, de mediu şi de SSO | Director General |
| (ii) | Definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătătirea continuă a performantei de mediu a instalaţiei |  |  |  |
| (iii) | Planificarea si stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor si a tintelor, în corelare cu planificarea financiară si cu investitiile | Da | Manualul SMICMSSO este utilizat de către managementul şi personalul societăţii pentru menţinerea sistemului de ma-nagement integrat şi pentru realizarea politicilor şi obiecti-velor calitate, mediu sănătate şi securitate ocupaţională. | Responsabil Calitate |
| (iv) | Punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atentie specială: (a) structurii si responsabilitătii; (b) recrutării, formării, sensibilizării si competentei; (c) comunicării; (d) implicării angajatilor; (e) documentatiei; (f) controlului eficient al proceselor; (g) programelor planificate de întretinere regulată; (h) pregătirii si reactiei în caz de urgentă; (i) garantării conformitătii cu legislatia in domeniul mediului. | Da | Manualul SMICMSSO este utilizat de către managementul şi personalul societăţii pentru menţinerea sistemului de management integrat şi pentru realizarea politicilor şi obiectivelor calitate, mediu sănătate şi securitate ocupaţională. | Director General Responsabili Mediu Responsabil Calitate |
| (v) | Verificarea performantei si luarea de măsuri de remediere, acordând o atentie specială: (a) monitorizării si măsurării (a se vedea, de asemenea, Raportul de referintă privind monitorizarea emisiilor în aer si în apă provenite de la instalatii DEI – ROM); (b) măsurilor de remediere si preventive; (c) păstrării evidentelor; (d) auditului intern si extern independent (dacă este posibil), pentru a stabili dacă sistemul de management de mediu respectă dispozitiile prevăzute si dacă a fost pus în aplicare si mentinut în mod corespunzător. | Da | PS-MSSO-03 -Procedura de sistem privind "Monitorizarea şi măsurarea" FP-ME-07 Fişa de proces "Monitorizare, gestiune şi analiza date de producţie" PS-M-01 -Procedura de sistem privind "Aspecte de mediu" PO-CMSSO-01 Procedura operaţională privind "Analiza efectuată de management" PO-M-01 Procedura operatională "Metodologie de stabilire a impactului asupra mediului" | Responsabili Mediu |
| (vi) | Revizuirea de către conducerea superioară a EMS si a conformitătii, a adecvării si a eficacitătii continue a acestuia; | Da | PO-CMSSO-01 Procedura operatională privind "Analiza efectuată de management" | Director General Responsabil Calitate |
| (vii) | Urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate | Da | PO-M-01 Procedura operationala "Metodologie de stabilire a impactului asupra mediului" | Director General Responsabili Mediu |
| (viii) | Luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalaţiei încă din etapa de proiectare a unei noi instalatii si pe tot parcursul perioadei sale de functionare, inclusiv: (a) evitarea structurilor subterane; (b) încorporarea de functii care să faciliteze dezafectarea; (c) alegerea finisajelor de su-prafată care se decontami-nează usor; (d) utilizarea unei configuratii de echipamente care reduce la minimum produsele chimice captate si facilitează scurgerea sau curătarea; (e) proiectarea de echipamente flexibile, de sine stătătoare care permit închiderea etapizată; (f) utilizarea de materiale biodegradabile si reciclabile atunci când este posibil. | Da | PS-M-01 -Procedura de sistem privind "Aspecte de mediu" PO-CMSSO-01 Procedura operationala privind "Analiza efectuata de management" PO-M-01 Procedura operaţionaă "Metodologie de stabilire a impactului asupra mediului" | Responsabil Calitate Responsabili Mediu |
| (ix) | Aplicarea de evaluări comparative sectoriale în mod regulat. | Da | PO-CMSSO-01 Procedura operationala privind "Analiza efectuata de management" | Responsabil Calitate Responsabili Mediu |
| (x) | Programele de asigurare a calitătii/de control al calitătii pentru a asigura stabilirea si controlarea deplină a caracteristicilor tuturor combustibililor (a se vedea BAT 9) | Da | PO-CMSSO-06 Procedura operationala "Evaluarea si selectia furnizorilor" | Director General Responsabil Calitate |
| (xi) | Un plan de gestionare pentru reducerea emisiilor în aer si/sau în apă în alte conditii de functionare decât cele normale, inclusiv perioadele de pornire si de oprire (a se vedea BAT 10 si BAT 11) | Da | PO-M-01 Procedura operationala "Metodologie de stabilire a impactului asupra mediului" | Responsabili Mediu |
| (xii) | Un plan de gestionare a deseurilor pentru a asigura evitarea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea sau valorificarea deseurilor în alt mod, inclusiv utilizarea tehnicilor indicate la BAT 16 | Da | PS-MSSO-03 -Procedura de sistem privind "Monitorizarea şi măsurarea" PS-M-01 -Procedura de sistem privind "Aspecte de mediu" | Responsabili Mediu |
| (xiii) | O metodă sistematică de identificare si abordare a eventualelor emisii necon-trolate si/sau neplanificate în mediul înconjurător, în special: (a) emisii în sol si în apele subterane provenite ca urmare a manipulării si depozitării de combustibili, aditivi, produse secundare si deseuri; (b) emisii asociate autoîncăl-zirii si/sau autoaprinderii de combustibil în activitătile de depozitare si manipulare. | Da | PS-MSSO-02 "Plan de intervenţie în caz de poluare accidentală" Normativ de mentenanţă la echipamente şi instalaţii energetice | Responsabili Mediu |
| (xiv) | Un plan de gestionare a pulberilor pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile difuze rezultate din operatiunile de încărcare, descărcare, depozitare si/sau manipulare a combustibililor, reziduurilor si aditivilor. | Da | PS-MSSO-03 -Procedura de sistem privind "Monitorizarea şi măsurarea" | Responsabili Mediu |
| (xv) | Un plan de gestionare a zgomotului în cazul în care se asteaptă sau se produce în mod sustinut poluarea sonoră la nivelul receptorilor sensibili, care include: (a) un protocol pentru monitorizarea zgomotului la limitele instalaţiei; (b) un program de reducere a zgomotului; (c) un protocol pentru interventii în caz de incidente sonore, care să contină măsuri si termene corespunzătoare; (d) o trecere în revistă a incidentelor sonore istorice si a măsurilor de remediere, precum si transmiterea cunostintelor despre incidente sonore părtilor afectate | Da | PS-MSSO-03 -Procedura de sistem privind "Monitorizarea si masurarea" | Responsabili Mediu |
| (xvi) | Pentru arderea, gazeificarea sau coincinerarea substantelor urât mirositoare, planul de gestionare a mirosului care să includă: (a) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; (b) după caz, un program de eliminare a mirosurilor pentru a identifica si a elimina sau a reduce emisiile de mirosuri; (c) un protocol pentru înregistrarea incidentelor legate de mirosuri, precum si a măsurilor si termenelor corespunzătoare; (d) o trecere în revistă a incidentelor istorice legate de mirosuri si a măsurilor de remediere, precum si transmiterea cunostintelor despre incidente legate de miros părtilor afectate. | Nu | Nu se aplica | - |

BAT 2. BAT constă în determinarea randamentului electric net si/sau a consumului total net de combustibil si/sau a randamentului mecanic net al unitătilor de gazeificare, IGCC si/sau ardere, prin efectuarea unui test de performantă la sarcină maximă (1) conform standardelor EN, după punerea în functiune a unitătii si după fiecare modificare care ar putea afecta în mod semnificativ randamentul electric net si/sau consumul total net de combustibil si/sau randamentul mecanic net al unitătii. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constă în utilizarea standardelor ISO, a standardelor nationale sau a altor standarde internationale care asigură furnizarea de date de o calitate stiintifică echivalentă.

Determinarea randamentului electric net si a consumului de combustibil este efectuat de catre Biroul de Management Energetic al societatii noastre, conform standardelor nationale stabilite de catre ANRE.

BAT 3. BAT constă în monitorizarea parametrilor-cheie de proces relevanti pentru emisiile în aer si apă, inclusiv a celor indicati mai jos.

| Flux | Parametru | Monitorizare |
| --- | --- | --- |
| Gaze de ardere | Debit | Continua |
|  | Continut de oxigen, temperatura si presiune | Continua |
|  | Continut de vapori de apa (1) | - |
| Ape uzate provenite din tratarea gazelor de ardere | Debit, pH si temperatura | Nu se aplica |

(1) Nu este necesară măsurarea continuă a continutului de vapori de apă din gazele de ardere dacă proba de gaz de ardere este uscată înainte de analiză.

BAT 4. BAT constă în monitorizarea emisiilor în aer, cel putin cu frecventa indicată mai jos si în conformitate cu standardele EN. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constă în utilizarea standardelor ISO, a standardelor nationale sau a altor standarde internationale care asigură furnizarea de date de o calitate stiintifică echivalentă.

| Substanta/ parametru | Tip de instalaţie/ combustibil | Frecventa monitorizare | Standard | Monitorizare asociata cu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx | Cazan pe CLU | Discontinuu | Standarde EN generice | BAT 37 |
|  | Cazan pe gaz natural | Discontinuu |  | BAT 42 |
| CO | Cazan pe CLU | Discontinuu |  | BAT 38 |
|  | Cazan pe gaz natural | Discontinuu |  | BAT 49 |
| SO2 | Cazan pe CLU | Discontinuu |  | BAT 39 |
| Pulberi | Cazan pe CLU | Discontinuu |  | BAT 30 |

BAT 5. BAT constă în monitorizarea emisiilor în apă provenite din tratarea gazelor de ardere cel putin cu frecventa indicată mai jos si în conformitate cu standardele EN. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constă în utilizarea standardelor ISO, a standardelor nationale sau a altor standarde internationale care asigură furnizarea de date de o calitate stiintifică echivalentă.

Nu se aplica (nu se foloseste metoda tratarii umede a gazelor de ardere).

BAT 6. În vederea îmbunătătirii performantei generale de mediu a instalatiilor de ardere si a reducerii
emisiilor de CO si substante nearse în aer, BAT constă în asigurarea unei arderi optimizate si în utilizarea unei combinatii adecvate a tehnicilor indicate mai jos.

| Tehnica | Descriere | Da/Nu | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Malaxarea și amestecarea combustibilului | Asigură conditii de ardere stabile si/sau reduc emisiile de poluanti prin amestecarea aceluiasi tip de combustibil de diferite calităti | Nu | Nu se aplica |
| Intretinerea sistemului de ardere | Intretinerea periodica planificata conform recomandarilor furnizorului | Da | Program periodic de reparatii si intretinere |
| Sistem de control avansat | Se utilizeaza un sistem de control computerizat | Da | Instalatiile folosesc sistem de control al comenzilor computerizat |
| Un model bun de echipament de ardere | Un model bun de cuptor, camera de ardere, arzatoare si dispozitive conexe | Da | Instalatiile sunt noi, cu arzatoare cu emisii reduse de noxe |
| Selectia combustibilului | Selectia unui combustibil cu continut redus de sulf | Nu | Nu se aplica |

BAT 7 – Nu se aplica.

BAT 8. Pentru a preveni sau a reduce emisiile în aer în conditii normale de functionare, BAT constă în asigurarea utilizării sistemelor de reducere a emisiilor la capacitatea si disponibilitatea optimă, prin proiectare, exploatare si întretinere adecvată.

Se folosesc arzatoare cu NOx redus.

BAT 9. În vederea îmbunătătirii performantei generale de mediu a instalatiilor de ardere si/sau de gazeificare si a reducerii emisiilor în aer, BAT constă în includerea următoarelor elemente în programele de asigurare a calitătii/control al calitătii pentru toti combustibilii utilizati, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1):

| Combustibil | Substante/parametri care fac obiectul caracterizarii | Da/Nu | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- | --- |
| CLU | Cenusa, C, S, N, Ni, V. | Da | Furnizorii de combustibil pun la dispozitie buletine de analiza calitativa. |
| Gaz natural | PCN, CH4, C2H6, C3, C4, CO2, N2, indice Wobbe. | Da |  |

BAT 10. Pentru a reduce emisiile în aer si/sau în apă în conditii de functionare altele decât cele normale (OTNOC), BAT constă în elaborarea si punerea în aplicare a unui plan de gestionare în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), proportional cu relevanta unor posibile eliberări de poluanti.

Functionarea cazanului pe gaz natural si sistemul modern de control al comenzilor elimina functionarea in alte conditii decat cele normale.

BAT 11. BAT constă în monitorizarea corespunzătoare a emisiilor în aer si/sau în apă în timpul OTNOC.

Nu se aplica.

BAT 12. În vederea cresterii eficientei energetice a unitătilor de ardere, de gazeificare si/sau IGCC care functionează mai mult de 1500 h/an, BAT constă în utilizarea unei combinatii adecvate a tehnicilor indicate mai jos.

| Tehnica | Descriere | Da/Nu | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Optimizarea arderii | Aceasta se realizează printr-o combinatie de tehnici, inclusiv o bună proiectare a echipamentelor de ardere, optimizarea temperaturii (de exemplu, amestecarea eficientă a combustibilului si a aerului de ardere) si a timpului de sedere în zona de ardere, precum si prin utilizarea unui sistem avansat de control. | Da | Instalatiile de ardere sunt dotate cu sistem computerizat de control al comenzilor si arzatoare cu emisii reduse de noxe. |
| Reducerea la minim a consumului de energie | Reducerea la minim a consumului intern de energie | Da | BME elaboreaza programul optim de functionare a utilajelor |
| Sistem de control avansat | Se utilizeaza un sistem de control computerizat | Da | Instalatiile de ardere sunt dotate cu sistem computerizat de control al comenzilor |

# Intrari de Materii prime

## Selectarea materiilor prime

| Materie prima existentă/functie | Natura chimică /compoziţie | Volum de material | Pierdere % in produs % in apa % in canalizare % in deseuri/ pe sol % in aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de ex. degradabilitate, bioacumulare potenţială, toxicitate pentru specii relevante | Există o alternativă adecvată (pentru cele cu impact potenţial semnificativ)? Va fi aceasta utilizată (daca nu, explicaţi de ce?) | Cum sunt stocate? (A-D) Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata? A se vedea Sectiunea 2.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ulei de turbină şi compresori |  | 3600 l/an (3560+40) | Prin scăpări ale circuitului hidraulc - sunt colectate | Inflamabil şi impiedică procesele de oxigenare prin acumulare la suprafaţa apei. In caz de accident, tot uleiul se colectează în recipienţi | Nu | În rezervorul turbinei tip DSL, aflată în conservare În butoaie de metal omologate depozitate în zona betonata si acoperita. |
| Ulei de transformator |  | 0 | 0 | Inflamabil şi împiedică procesele de oxigenare prin acumulare la suprafaţa apei. Nu sunt pierderi In caz de accident, tot uleiul se reţine în cuvele de protecţie a transformatoarelor | Nu | În butoaie de metal omologate depozitate în zona betonata şi acoperită. |
| Clorura de sodiu | Sare/NaCl | 75 t/an | 10 % soluţie 25% în bazinele de amestec şi evacuată în staţia de neutralizare ape uzate 90% în proces ( pt. refacerea capacităţii de schimb ionic a masei ionice) | În concentraţii mari distruge flora şi fauna În caz de accident, toată sarea se reţine în bazinele de amestec placate cu caramidă antiacidă | Nu | Bazin din beton protejat anticoroziv |
| Sulfat feros | FeSO4 | 15,5 t/an | 100% in şlamul de la decantoare, evacuat in instalaţia de deshidra-tare şlam, apoi la groapa de gunoi | Numai în cantităţi mari | Nu | Saci de plastic depozitaţi în magazii închise cu platforma betonată |
| Var | Ca(OH)2 | 79,48 t/an | 100% în şlamul de la decantoare, evacuat in instalaţia de deshidra-tare şlam, apoi la groapa de gunoi | Afectează mediul prin aspectul prafos | Nu | 2 silozuri de 85 t |
| Apa industrială | Neutra/ H2O | 389946 m3 | 28 % in canalizare tehnologica 56 % în produs 16 % in aer | Nu | Nu | 2 bazine din beton de 300 m3 |
| Combustibil - Gaz metan | gaz | 28146 mii Nm3 | 100% - produşi de ardere gazoşi evacuaţi pe coşul de fum | Exploziv, inflamabil, toxic | Nu | Gazul metan se livrează prin conducte. Nu se stochează |
| Combustibil- păcură | complex de hidrocarburi | 0 t | 100% - produşi de ardere gazoşi evacuaţi pe coşul de fum | Exploziv, inflamabil | Da prin utilizarea gazului natural şi a CLU | 2 rezervoare supraterane de 10.000 m3 |
| Combustibil - CLU | complex de hidrocarburi | 0 t | 100% - produşi de ardere gazoşi evacuaţi pe coşul de fum | Exploziv, inflamabil | Da prin utilizarea gazului natural | 1 rezervor suprateran de 1500 m3 |
| Acid clorhidric | sol. HCl 36% | 0 t | 100% în apele neutralizate - cu pH neutru- evacuate la canalizare | Toxic, coroziv şi iritant | Nu | 1 vas de consum de 1 m3 |
| Hidroxid de sodiu | sol. NaOH 50% | 0 t | 100% în apele neutralizate - cu pH neutru- evacuate la canalizare | Toxic, coroziv şi iritant | Nu | 1 vas de consum de 1 m3 |
| Oxigen comprimat | gaz tehnic lichefiat | 2045 m3 | 100 % în activitate | Oxidant, exploziv, inflamabil | Nu | Depozit special (rastel) executat conform normelor PSI pentru recipienţi cu gaze sub presiune |
| Acetilena | gaz tehnic | 3013 kg | 100 % în activitate | Exploziv, inflamabil | Nu | Depozit special (rastel) executat conform normelor PSI pentru recipienţi cu gaze sub presiune |

Notă: Estimarea materiilor prime şi materialelor auxiliare utilizate se face pentru capacităţi maxime de productie.

## Cerintele BAT

#### Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost analizate

| Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| Exista studii pe termen lung care sunt necesar a fi realizate pentru a stabili emisiile in mediu si impactul materiilor prime si materialelor utilizate? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati in cadrul programului de modernizare data la care acestea vor fi finalizate | Nu |  |
| Listati orice inlocuiri preconizate si indicati data la care acestea vor fi finalizate, in cadrul programului de modernizare. | Nu |  |
| Confirmati faptul ca veti mentine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament? | Da - Evidenta materii prime si materiale achizitionate; Inventar al stocurilor de materii prime si materiale | Director General |
| Confirmati faptul ca veti mentine proceduri pentru revizuirea sistematica in concordanta cu noile progrese referitoare la materiile prime si utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? | Da | Responsabili Mediu |
| Confirmati faptul ca aveti proceduri de asigurare a calitatii pentru controlul materiilor prime? Aceste proceduri includ specificatii pentru evaluarea oricaror modificari ale impactului asupra mediului cauzate de impuritatile continute de materiile prime si care modifica structura si nivelul emisiilor. | Da | Responsabili Mediu |

## Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

#### Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost analizate.

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A fost realizat un audit al minimizarii deseurilor? Indicati data si numarul de inregistrare al documentului. Nota: Referire la HG 856/2002. | Nu | Director General |
| 2 | Listati principalele recomandari ale auditului si termenele de conformare. Anexati planul de actiune cu masurile necesare pentru corectarea neconformitatilor inregistrate in raportul de audit. | - | - |
| 3 | Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificati, principalele oportunitati de minimizare a deseurilor si termenele de realizare | Da prin procedurile specifice din SMICMSSO | Responsabil Calitate Responsabili Mediu |
| 4 | Indicati data programata pentru realizarea viitorului audit | 2020 audit de supraveghere | Responsabil Calitate |
| 5 | Confirmati faptul ca veti realiza un audit privind minimizarea deseurilor cel putin o data la 2 doi ani. Prezentati procedura de audit si rezultatele/recomandarile auditului precum si modul de punere in practica a acestora in termen de 2 luni de la incheierea lui. | Da - | Director General |

## Utilizarea apei

### Consumul de apa

| Sursa de alimentare cu apa (de ex. rau, ape subterane, retea urbana) | Volum de apa prelevat (m3/an) | Utilizari pe faze ale procesului | % de recircularea apei pe faze ale procesului | % apa reintrodusa de la statia de epurare in proces pentru faza respectiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apă industrială din râul Bistriţa | 689174 | Producere, transport energie termică şi electrică | 20% | 0 |
| Apa potabilă din reţeaua orasului | 31419 | Consum menajer | 0 | 0 |

### Compararea cu limitele existente

Apa este utilizată in procese tehnologice care respecta prevederile BAT privind instalatiile de producere a energiei termice.

### Cerintele BAT pentru utilizarea apei

#### BAT 13. Pentru a reduce consumul de apă si volumul apelor uzate contaminate evacuate, BAT constă în utilizarea uneia sau a ambelor tehnici indicate mai jos.

#### Nu se aplica. Apele uzate tratate vor fi deversate in canalizarea municipala, ele fiind improprii reutilizarii. Apele menajere sunt evacuate in canalizarea municipala, de unde ajung la statia de epurare a orasului.

#### BAT 14. În vederea prevenirii contaminării apelor uzate necontaminate si a reducerii emisiilor în apă, BAT constă în separarea corpurilor de ape uzate si tratarea acestora separat, în functie de continutul de poluanti.

#### Nu se aplica. Apele uzate in urma procesului tehnologic si tratate in statia de neutralizare, impreuna cu apele menajere, vor fi evacuate in canalizarea municipala, de unde ajung la statia de epurare a orasului. Nu se poate modifica configuratia sistemului de canalizare.

#### BAT 15 – Nu se aplica

Descrieti in casutele de mai jos pozitia actuala sau propusa cu privire la alte cerinte caracteristice a BAT mentionate in indrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstrati ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justifcarea abaterilor sau utilizarea masurilor alternative, ca raspuns la intrebarile de mai jos.

#### Sistemele de canalizare

Sistemele de canalizare trebuie proiectate astfel incat sa evite contaminarea apei de ploaie. Acolo unde este posibil aceasta trebuie retinuta pentru utilizare. Ceea ce nu poate fi utilizat , trebuie evacuat separat. Care este practica pe amplasament?

Thermoenergy Group SA Bacău are un sistem de colectare selectivă a apelor de pe amplasamentul centralei, fiind realizate canalizări separate pentru: apele tehnologice uzate + apele menajere şi apa pluvială. Apa pluvială colectată pe teritoriul centralei este evacuată în râul Bistriţa.

#### Recircularea apei

Apa trebuie recirculata in cadrul procesului din care rezulta, dupa epurarea sa prealabila, daca este necesar. Acolo unde acest lucru nu este posibil, ea trebuie recirculata in alta parte a procesului care necesita o calitate inferioara a apei; pentru identificarea scopului pentru substituirea cu apa din surse reciclate, trebuie identificate cerintele de calitate a apei asociate fiecarei utilizari. Fluxurile de apa mai putin contaminate, de ex. apele de racire, trebuie pastrate separat acolo unde este necesara reutilizarea apei, posibil dupa o anumita forma de tratare.

Apa utilizată în procesele tehnologice este apa dedurizată obţinută cu costuri suplimentare din apa brută. Circuitele tehnologice care utilizează ca agent de transport al energiei termice apa fierbinte sunt circuite închise în care fluidul este recirculat. Necesarul de apă în aceste circuite este dat de pierderile tehnologice sau accidentale. Apele tehnologice uzate nepericuloase sunt neutralizate, prin corecţia pH, în instalaţia de neutralizare ape uzate, apoi evacuate în staţia de epurare a oraşului prin intermediul colectorului de ape uzate menajere existent (Acord CRAB de evacuare ape uzate neutralizate nr.1033/06.02.2019), cu control automat de pH: apele neutralizate sunt pompate din bazinul de neutralizare, cu ajutorul unei pompe de ape uzate la colectorul existent de ape menajere. La refularea pompei există un sesizor de pH, datorită căruia apele se admit la colector numai dacă sunt neutre, printr-un un sistem de vane cu acţionare de la distanţă, în caz contrar fiind recirculate spre bazinul de preaplin al staţiei de neutralizare. Apa potabila este utilizată pentru consum menajer.

#### Alte tehnici de minimizare

Sistemele de racire cu circuit inchis trebuie utilizate acolo unde este posibil; in final, apele uzate vor necesita o forma de epurare. Totusi, in multe solicitari, cea mai buna epurare conventionala a efluentului produce o apa de buna calitate care poate fi utilizată in proces direct sau amestecata cu apa proaspata. Atunci cand calitatea efluentului epurat poate varia, el poate fi reciclat in mod selectiv, atunci cand calitatea este corespunzatoare, si condus spre evacuare atunci cand calitatea scade sub nivelul pe care sistemul il poate tolera. Operatorul trebuie sa identifice cazurile in care apa epurata din efluentul statiei de epurare poate fi folosita si sa justifice atunci cand aceasta nu poate fi folosita.

De exemplu, costul tehnologiei cu membrane continua sa scada. Ele pot fi aplicate fluxurilor proceselor individuale sau efluentului final de la statia de epurare. In final, ele vor putea inlocui complet statia de epurare, ducand la reducerea semnificativa a volumului efluentului. Concentratia efluentului ramane totusi insemnata, dar, acolo unde debitul este suficient de mic, si in particular acolo unde caldura reziduala este disponibila pentru epurare ulterioara prin evaporare, poate fi realizat un sistem al carui efluent poate fi redus la zero. Daca este cazul, Operatorul trebuie sa evalueze costurile si beneficiile utilizarii acestui tip de epurare:

Circuitele termice ale Thermoenergy Group SA Bacău care vehiculează apa, inclusiv circuitele de răcire, sunt circuite închise. Apele menajere colectate pe teritoriul centralei sunt evacuate în staţia de epurare a municipiului Bacău.

#### Apa utilizată la spalare

Acolo unde apa este folosita pentru curatire si spalare, cantitatea utilizată trebuie minimizata prin:

aspirare, frecare sau stergere mai degraba decat prin spalare cu furtunul;

Spălările sunt activităţi ocazionale, iar calitatea apelor rezultate nu este corespunzatoare pentru a fi utilizate în alte procese tehnologice. Pentru reducerea consumului de apă, curăţarea cazanelor se face şi prin suflarea suprafeţelor de schimb de căldură (metoda uscata).

evaluarea scopului reutilizarii apei de spalare;

Nu este cazul

controale stricte ale tuturor furtunelor si echipamentelor de spalare.

Nu este cazul

Exista alte tehnici adecvate pentru instalaţie?

Nu

# Principalele Activitati

## Inventarul proceselor

| Nr. crt. | Denumirea procesului / Frecventa procesului | Descrierea procesului si subproceselor | Parametri (valoare maxima) | Emisii/ Evacuari |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producerea energiei termice | Producerea energiei termice prin transferul de caldura al gazelor de ardere emise de grupul de cogenerare turbina cu gaze si centrala de cogenerare cu ciclu combinat la agentul termic din sistemul de termoficare Producerea aburului in cazane prin vaporizarea apei care preia caldura generata de arderea combustibililor. Producerea energiei termice prin incalzirea apei din circuitul de termoficare urban cu abur produs de cazane. Transferul de caldura are loc in schimbatoare de caldura de suprafata (boilere) | Apa calda la 6 bar si 110ºC Abur industrial la 16 bar si 280ºC; 10 bari si 2800C Apa fierbinte la 13 bar si 120ºC | Gaze de ardere evacuate în atmosferă |
| 2 | Producerea energiei electrice | Energia electrica este produsa la bornele generatorului, care utilizeaza lucrul mecanic obtinut in urma transformarilor termodinamice care au loc in turbina. | Puterea electrica maxima la bornele generatorului: -14,25 MW -7,33 MW şi 3,62 MW | Gaze de ardere evacuate în atmosferă. |
| 3 | Prepararea apei dedurizate | Trecerea apei brute prin filtre incarcate cu rasini schimbatoare de ioni (mase ionice). Regenerarea maselor ionice cu saramura 8-12%. | 480 m3/h apa dedurizată | Ape uzate neutra-lizate (corectie pH) si tratate evacuate in canalizarea ora-sului. Şlam deshidratat evacuat la groapa de gunoi ecologica a orasului. |

Pe amplasamentul din str. Chimiei nr. 6 functionează un complex de instalaţii care transformă energia chimică a combustibililor naturali în energie termică si electrica. Acestea sunt străbătute de următoarele fluxuri de energie şi masă:

- Combustibilul. Se utilizează drept combustibili gaze naturale şi ca rezervă, se va utiliza combustibil lichid uşor (CLU), după preluarea Gospodăriei de combustibil lichid. Acest flux depinde de puterea termică a instalaţiilor de ardere.

- Aerul necesar arderii. Aerul este preluat din exteriorul sau interiorul clădirilor în
care se află instalate cazanele energetice.

- Gazele de ardere. în focar are loc procesul de reacţie între aerul de ardere şi
combustibili, iar gazele de ardere formate cedează căldură fluidului de lucru -
apă, reducîndu-şi treptat temperatura până la temperatura de evacuare din
cazan.

- Fluxul de căldură către consumatorii externi. Cuprinde traseele de apă fierbinte
către consumatorii de căldură.

- Fluxul de energie pentru serviciile interne permite alimentarea cu energie
electrica din reţeaua zonala de medie tensiune a consumatorilor proprii, prin
intermediu unor transformatoare coborâtoare de tensiune (6/0.4KV).

## Descrierea proceselor

Prezentati diagrama/diagramele fluxurilor procesului tehnologic al activitatilor pentru a indica principalele faze ale procesului si pentru a identifica mijloacele prin care materialele sunt transferate de la a activitate la alta.

## Inventarul iesirilor (produselor)

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| Producerea energiei termice | Abur industrial Caldura pentru termoficare urbana | Consum industrial si casnic | 104Gcal/h (apa fierbinte) |
| Producerea energiei electrice | Energie electrica | Consum industrial si casnic | 24 Mwe/h |

## Inventarul iesirilor (deseurilor) - 2018

| Cod deseu | Denumire deseu | Sursa generatoare | Cantitate | UM | Operatiune: valorificare/eliminare | Cod operatiune | Denumire operatiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 03 07* | Uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmitere a caldurii | Sectia termomecanica, Sectia turbine pe gaz | 0,72 | t/an | valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 03 08* | Uleiuri sintetice izolante si de transmitere a caldurii | Sectia turbine pe gaz | 0 | t/an | valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 10* | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | Sectia termomecanica, Sectia turbine pe gaz, Sectia exploatare electrica | 0 | t/an | valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 01 | Cupru, bronz, alama | Activitati reparatii, Sectia PRAM-AMC | 0 | kg/an | valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 02 | Aluminiu | Activitati reparatii, Sectia PRAM-AMC | 0 | kg/an | valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice | Activitati reparatii | 31,49 | t/an | valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 09 02 | Nămoluri de la limpezirea apei | Sectia epurare chimica | 1,12 | t/an | eliminare | D5 | Depozitarea in depozite special amenajate |
| 19 09 03 | Nămoluri de la decarbonatare | Sectia epurare chimica | 56,70 | t/an | eliminare | D5 | Depozitarea in depozite special amenajate |
| 20 01 01 | Hartie si carton | Birotica, arhivare | 455 | kg/an | valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur | Sectia PRAM-AMC | 2,5 | kg/an | valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |

#### BAT 16. În vederea reducerii cantitătii de deseuri trimise spre eliminare, rezultate din procesul de ardere si/sau de gazeificare si din tehnicile de reducere a emisiilor, BAT constă în organizarea operatiunilor astfel încât să se maximizeze, în ordinea prioritătii si tinând seama de ciclul de viată.

#### Nu se aplica, nu rezulta deseuri in procesul arderii.

#### BAT 17. Pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora.

#### Echipamentele tehnologice sunt exploatate de personal calificat, conform ITI-urilor proprii ce impun buna functionare a echipamentelor, pentru a nu depasi limita normala de zgomot. periodic se efectueaza revizii si inspectia starii utilajelor.

## Diagramele elementelor principale ale instalaţiei

Diagramele elementelor principale ale instalaţiei acolo unde sunt importante pentru protectia mediului; de ex.: tratare cu saramura, tratare cu var, degresare, tabacire, instalaţie de acoperire, sisteme de extractie, capacitati de ventilare, instalaţie de reducere a emisiilor, inaltimea cosurilor.

## 4.6. Sistemul de exploatare

Tinand cont de informatiile de exploatare relevante din punct de vedere al mediului date in diagramele de mai sus, in sectiunile referitoare la reducere si in diagramele conductelor si instrumentelor, furnizati orice alte descrieri sau diagrame necesare pentru a explica modul  in care sistemul de exploatare include informatiile de monitorizare a mediului.

| Parametru de control | Inregistrat Da/Nu | Alarma Da/Nu, Local/CCR | Ce actiune de process rezulta din feedback-ul acestui parametru? |
| --- | --- | --- | --- |
| Controale ale depoluarii – ape tehnologice uzate | - | - apele tehnologice uzate rezultate în procesul de tratare ape uzate nu sunt periculoase, se neutralizează prin corectia pH-ului în cadrul instalaţiei de neutralizare ape uzate, evacuandu-se dupa controlul automat al pH-ului, în canalizarea oraşului |
| - ape pluviale |  |  |  |
| pH | Da | Nu | - |
| suspensii | Nu | Nu | - |
| CCOCr | Nu | Nu | - |
| substante extractibile | Da | Nu | - gospodaria de pacura, gospodaria de CLU |
| cloruri | Da | Nu | - tratarea apei |
| sulfuri si hidrogen sulfurat | Nu | Nu | - |
| reziduu filtrat la 105ºC | Da | Nu | - |
| Monitorizare la cos |  |  |  |
| Temperatura | Da | Da | - reglarea procesului de ardere |
| SO2 | Da | Nu | calitatea combustibilului ( S<1%) |
| NOx | Da | Nu | - reglarea procesului de ardere si calitatea combustibilului |
| CO | Da | Da | - reglarea procesului de ardere |
| Pulberi | Da | Da | - reglarea procesului de ardere |

### Conditii anormale

Protectia in timpul conditiilor anormale de functionare, cum ar fi: pornirile, opririle si intreruperile momentane.

Tinand cont de informatiile din Sectiunea 10 privind monitorizarea in timpul pornirilor, opririlor si intreruperilor momentane, furnizati orice informatii suplimentare necesare pentru a explica modul in care este asigurata protectia in timpul acestor faze.

Apariţia unor incidente tehnologice de natură să producă accidente majore conduce la oprirea imediată a instalaţiei de ardere. Instalaţiile de ardere sunt prevăzute cu supape de suprapresiune pentru evacuarea aburului şi oprirea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor în cazul apariţiei unor avarii grave. Pornirea şi oprirea instalaţiilor energetice se face după proceduri întocmite de societăţi comerciale specializate care au proiectat instalaţiile energetice, bazate pe manualele de exploatare ale producătorilor respectivelor instalaţii, cu minimizarea riscurilor de producere a accidentelor datorate fenomenelor fizice (dilatări, vibraţii, şocuri) care apar în aceste perioade. Zonele de depozitare a reactivilor chimici şi zonele de utilizare sunt betonate şi prevăzute cu sisteme de captare a scăpărilor accidentale.

## Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare

Identificati omisiunile in informatiile de mai sus, pentru care Operatorul crede ca este nevoie de studii pe termen mai lung pentru a le furniza. Includeti-le si in Sectiunea 15.

| Proiecte curente in derulare | Rezumatul planului studiului |
| --- | --- |
| „Gospodărie păcură, tratare ape uzate CET2, gospodărie CLU în CET1” - Recepţie la terminarea lucrarilor 492372/18.09.2017; | - realizarea gospodăriei de combustibil lichid uşor, combustibil de rezervă instalaţii energetice |
| „Ciclu combinat + cazane auxiliare + adaptare schemă termomecanică”- Obiectul 1 - Ciclu combinat - În funcţiune, recepţie de punere în funcţiune 492383/22.09.17. Obiectul 2 - Cazane auxiliare - În funcţiune, recepţie finală 491226/23.06.16 Obiectul 3- Adaptare schemă termomecanică - În funcţiune, recepţie finală 491225/23.06.16. | - instalarea unui grup de cogenerare cu ciclu combinat în vederea eficientizării producerii energiei electrice si termice - realizarea monitorizării continue a emisiilor de poluanţi |
| „Staţie tratare ape uzate” - In funcţiune, recepţie finală 492152/21.06.2018 | conformarea cu valorile limita admise ale parametrilor de calitate - ape uzate tehnologice evacuate de pe amplasament |
| „Retehnologizare pompe transport termoficare CET Chimiei Bacău” - În funcţiune, recepţie finală 491500/15.10.15 | inlocuite pompelele nr.2 cu pompe de puteri mai mici, cu convertizoare şi automatizate |
| „Reabilitare retele termice secundare din Municipiul Bacău (Lot 2) PT 28, PT 25, CT 4/6 9mai, CT 3/2 Marasesti, CT Primarie şi partial CT 3/5 Aroneanu; (Lot 3) PT 115, PT 20, PT 43, PT 14, PT 4; (Lot 4) PT 97, PT 29, PT 21, PT 18, PT 15; (LOT 5) PT 9, PT 11, PT 17, PT 19, PT 22, PT 27, PT 35, PT 62, PT 63 - in curs de derulare. | -eficientizarea producerii şi distribuţiei energiei termice prin eliminarea pierderilor de agent termic din reţelele secundare de apă caldă şi încălzire -lucrari finalizate anterior la retelele aferente a 5 PT |
| Studii propuse |  |
| Realizarea unei centrale în cogenerare, de înaltă eficienţă energetică, cu funcţionare pe biomasă |  |
| Instalarea unui acumulator de căldură |  |
| Reabilitare tronsoane reţea de transport agent termic primar |  |
| Atragere de noi consumatori |  |

## Cerinte caracteristice BAT-AEL iulie 2017

Descrieti pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT, demonstrand ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizarii masurilor alternative;

Urmatoarele tehnici trebuie aplicate, acolo unde este cazul, tuturor instalatiilor. In paragrafele specifice procesului, prezentate mai jos, sunt identificate cerinte suplimentare sau sunt accentuate cerinte specifice.

BAT –urile pentru arderea combustibililor gazosi si lichizi (BAT 30, 37, 38, 39, 42, 49):

Nivelul emisiilor de poluanti si solutiile tehnice de reducere a emisiilor, pentru centrale existente retehnologizate, asociat masurilor BAT sunt:

#### BAT 28. În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de NOX în aer, totodată cu limitarea emisiilor de CO în aer, provenite din arderea HFO si/sau a motorinei, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora.

| Tehnica | Descriere | Da/Nu | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Arzatoare cu nivel redus de NOx | Tehnica se bazează pe principiile de reducere a temperaturilor de vârf ale flăcării; arzătoarele cazanelor sunt proiectate să întârzie dar să îmbunătătească arderea si să crească transferul de căldură (emisivitate crescută a flăcării). Amestecul aer/combustibil reduce disponibilitatea oxigenului si temperatura de vârf a flăcării, astfel încetinind conversia azotului din combustibil în NOX si formarea de NOX termic, mentinându-se în acelasi timp randamentul ridicat de ardere | Da | Instalatiile de ardere sunt dotate cu arzatoare cu nivel redus de NOx |
| Sistem de control avansat | Se utilizeaza un sistem de control computerizat | Da | Continuu |
| Selectia combustibilului | Selectia unui combustibil cu continut redus de sulf | Da | Se va achizitiona CLU conform cerintelor legale in vigoare |

#### BAT 29. În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de SOX, HCl si HF în aer, provenite din arderea HFO si/sau a motorinei, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora.

| Tehnica | Descriere | Da/Nu | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Selectia combustibilului | Selectia unui combustibil cu continut redus de sulf | Da | Se va achizitiona CLU conform cerintelor legale in vigoare |

#### BAT 30. În vederea reducerii emisiilor de pulberi si de particule metalice în aer, provenite din arderea HFO si/sau a motorinei în cazane, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora.

| Tehnica | Descriere | Da/Nu | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Selectia combustibilului | Selectia unui combustibil cu continut redus de sulf | Da | Se va achizitiona CLU conform cerintelor legale in vigoare |

#### BAT 41. În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de NOX în aer, provenite din arderea gazului natural în cazane, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora.

| Tehnica | Descriere | Da/Nu | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Arzatoare cu nivel redus de NOx | Tehnica se bazează pe principiile de reducere a temperaturilor de vârf ale flăcării; arzătoarele cazanelor sunt proiectate să întârzie dar să îmbunătătească arderea si să crească transferul de căldură (emisivitate crescută a flăcării). Amestecul aer/combustibil reduce disponibilitatea oxigenului si temperatura de vârf a flăcării, astfel încetinind conversia azotului din combustibil în NOX si formarea de NOX termic, mentinându-se în acelasi timp randamentul ridicat de ardere | Da | Instalatiile de ardere sunt dotate cu arzatoare cu nivel redus de NOx |
| Sistem de control avansat | Se utilizeaza un sistem de control computerizat | Da | Continuu |

#### BAT 44. În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de CO în aer, provenite din arderea gazului natural, BAT constă în asigurarea unei arderi optimizate si/sau utilizarea catalizatorilor de oxidare.

#### Controlul computerizat al arzatoarelor asigura un proces de ardere optimizat.

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de NOX, SO2 si pulberi în aer – IMA 2 (CAI):

| Tipul de combustibil | Substanta/ parametru | BAT-AEL (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Medie anuala (1) | Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare (2) |
| Gaz natural | NOx | 50-100 | 85-110 |
|  | SO2 | - | - |
|  | Pulberi | - | - |
| CLU | NOx | 150-270 | 210-330 (3) |
|  | SO2 | 50-175 | 150-200 (4) |
|  | Pulberi | 2-20 | 7-22 (5) |

(1) 	Aceste BAT-AEL nu se aplică în cazul instalatiilor care functionează mai putin de 1 500 h/an.

(2) 	În cazul instalatiilor care functionează mai putin de 500 h/an, aceste niveluri sunt orientative.

(3) 	În cazul cazanelor industriale şi al instalaţiilor de termoficare puse în funcţiune cel târziu la 27 noiembrie 2003, care funcţionează mai puţin de 1 500 h/an şi pentru care RCS şi/sau SNCR nu se aplică, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 450 mg/Nm3.

(4) 	În cazul cazanelor industriale și al instalatiilor de termoficare puse în functiune cel târziu la 27 noiembrie 2003 și care functionează mai putin de 1 500 h/an, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 400 mg/Nm3.

(5) 	Limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 25 mg/Nm3 pentru instalatiile puse în functiune cel târziu la 7 ianuarie 2014.

Cu titlu orientativ, nivelul de emisii de CO medii anuale provenite din arderea combustibililor lichizi va fi, în general, 10 - 30 mg/Nm3 în cazul instalatiilor de ardere existente de < 100 MWt exploatate timp de ≥ 1 500 h/an sau al instalatiilor de ardere noi de < 100 MWt.

### Tratarea apei

Procedeele de tratarea apei in IMA (conform  BAT – capitolul 3.10) constau in tehnicile urmatoare:

Tratarea apei pentru instalatiile de cazane cu abur are ca scop eliminarea partiala sau totala a ionilor de carbonat hidrogenat (HCO3 -), suspensiilor, SiO2 si substantele organice.

Tratarea apei poate fi impartita in trei etape:

- Pretratare

  - Eliminare suspensii

  - Diminuare duritate

  - Diminuare HCO3 – (alcalinitate “m”)

  - Siliciu ionic si coloidal

- Tratare

  - Dedurizare prin schimb de ioni in contracurent

  - Finisare prin pat mixt

  - Degazare termica

- Tratarea condensului de turbina

  - Filtrare mecanica (pentru eliminare suspensii mecanice)

  - Finisare prin pat mixt

- Tratarea condensului de termoficare

  - Filtrare mecanica (pentru eliminare suspensii mecanice)

  - Dedurizare

| Activitatea desfasurata | Cerinte BAT | Conform Da/Nu | Masuri pentru conformare la cerintele BAT |
| --- | --- | --- | --- |
| Descarcarea, depozitarea, manipularea combustibilor lichizi, gazosi si a aditivilor (cap.6.5.1 si cap.7.5.1) | Zona de depozitare sa detina un sistem impermeabilizat, care sa poata retine 75% din CLU stocat sau minim capacitatea celui mai mare rezervor. Zona si activitatea desfasurata sa fie monitorizate pentru prevenirea scaparilor accidentale de produse petroliere. Sistemul de conducte pentru ve-hicularea CLU sa fie plasat intr-o zona sigura, suprateran in scopul detectarii oportune a scurgerilor accidentale de combustibil lichid si prevenirea poluarilor accidentale. In cazul utilizarii retelelor de con-ducte subterane traseul conducte-lor trebuie sa fie cunoscut si mar-cat. Conductele utilizate pentru traseele subterane trebuie sa fie din otel, imbinate prin sudura si fara armaturi de inchidere. Apa pluviala din zona gospodariei de pacura, care poate fi impurifi-cata cu produse petroliere, trebuie colectata si tratata inainte de eva-cuare. Sisteme de detectare a scaparilor de gaze Recuperarea energiei gazelor naturale la reducerea presiunii pana la valoarea de lucru Sistem de transport inchis, sistem pneumatic de transfer, depozite proiectate de firme specializate, echipament fiabil de extractie si filtrare, cu zone inchise de vehiculare, pentru prevenirea emisiilor de praf de var si piatra de var. | Da Da Da Da Nu Da | - - - - Nu este cazul - |
| Arderea combustibililor |
| Eficienta termica (cap. 1.4) | Masuri pentru cresterea eficientei energetice: cogenerarea parametri ridicati ai aburului viu cicluri cu parametri supracritici dubla supraincalzire incalzirea regenerativa a apei de alimentare controlul automat al arderii arzatoare cu amestec de aer si combustibil reducerea excesului de aer reducerea temperaturii gazelor evacuate reducerea CO utilizarea cosurilor de fum reci pentru evacuarea gazelor arse din instalatiile de desulfurare preincalzirea gazului natural functionarea turbinei cu parametri alunecatori ai aburului functionarea cu depresiune a condensatorului de abur Eficienta energetica la sarcina nominala 75-90% | Da Da Nu Nu Da Da Da Da Da Da Nu Nu Da Da Da | Grup de cogenerare cu turbina cu gaze de cogenerare de inalta eficienta - doar pt. instalatii noi - instalatii controlate de calculator de proces - - - - Nu este cazul Necesita studiu - - - |
| Emisii de pulberi si metale grele (cap. 3.1 si cap. 4.1) | Desprafuire prin utilizarea filtrelor electrostatice sau a filtrelor textile, in combinatie cu instalaţia de desulfurare in functie de puterea termica a instalatiilor de ardere. | Nu | Pentru gazele naturale nu este necesar. |
| Emisii de SO2 (cap. 3.1 si cap. 4.1) | Reducerea emisiilor de SO2 prin utilizarea de pacura cu continut redus de sulf, combinat cu tehnici de desulfurarea gazelor arse. | Nu | Nu se mai utilizeaza pacura, aceasta fiind inlocuita cu CLU |
| Emisii de NOX (cap. 3.1 si cap. 4.1) | Reducere emisiilor de NOX prin masuri primare si utilizarea arzatoarelor cu NOx redus | Da | - |
| Emisii de CO (cap. 3.1 si cap. 4.1) | Proiectare de specialitate a instalatiilor de ardere Tehnici de control si monitorizare a emisiilor Sistem de mentenanta a instalatiilor de ardere | Da Da Da | - - - |
| Emisii de acid fluorhidric si acid clorhidric (cap. 3.1 si cap. 4.1) | Proiectarea de specialitate a instalatiilor de desulfurare | Nu | Nu este cazul |
| Emisii de amoniac (cap. 3.1 si cap. 4.1) | Proiectarea de specialitate a instalatiilor de reducere a continutului de NOx | Nu | Nu este cazul |
| Ape uzate (cap.6.5.3.8 si cap.7.5.4.1) |
| Tratarea apei uzate rezultata in instalatiile de desulfurare umeda | Tratare prin flocurare, sedimen-tare, filtrare, schimbatoare de ioni si neutralizare Reducerea continutului de amo-niac rezultat din instalaţia de redu-cere catalitica a NOX Recircularea apei | Nu Nu Nu | Nu detine insta-latie de desulfu-rare. Nu detine insta-latie de reducere catalitica a NOx Nu detine insta-latie de desulfu-rare |
| Tratarea apei uzate rezultate din regenerarea schimbatorilor de ioni sau a apelor agresive | Neutralizare si sedimentare | Da | - |
| Tratarea apelor rezultate din curatarea suprafetelor de schimb de caldura ale cazanelor | Neutralizare si recirculare Utilizarea metodelor uscate | Da Da | - - |
| Tratarea apelor uzate rezultate din spalarea scaparilor de combustibil lichid si reactivi chimici | Sedimentare sau tratare chimica si utilizare in circuitele interne Separatoare de produse petroliere | Da Da | - - |
| Utilizarea reziduurilor de ardere | Nu se poate impune un BAT, dar se recomanda valorificare in alte ramuri industriale (constructii, transporturi, inchideri de exploatari miniere). | Nu | Nu se mai utilizeaza combustibil solid |
| Depozitarea si vehicularea reactivilor chimici | Depozitarea reactivilor chimici sa se efectueze in rezervoare cores-punzatoare, in functie de carac-teristicile fizico-chimice ale aces-tora. Depozitarea reactivilor chimici agresivi sa se faca in zone im-permeabilizate, prevazute cu sis-teme de captare si spalare/ neutra-lizare a scurgerilor accidentale Vechicularea reactivilor chimici sa se realizeze prin sisteme etanse, proiectate si realizate in functie de caracteristicile fizico-chimice ale subsatantelor vehiculate. | Da Da Da | - - - |
| Apa utilizată la spalarea zgurii si transport | Circuit inchis | Nu | Nu se mai utilizeaza combustibil solid |

Asigurarea functionarii corespunzatoare prin:

### Implementarea unui sistem eficient de management al mediului;

Societatea comercială Thermoenergy Group SA Bacău are implementat un Sistem de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate şi Securitate Ocupaţională.

### Minimizarea impactului produs de accidente si de avarii printr-un plan de prevenire si management al situatiilor de urgenta;

Există elaborat un Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale - procedură de sistem PS-MSSO-02 din SMICMSSO

### Cerinte relevante suplimentare pentru activitatile specifice sunt identificate mai jos:

-

# Emisii si Reducerea Poluarii

## Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer

Furnizati scheme(le) simple ale fluxurilor procesului tehnologic pentru a indica modul in care instalaţia principala este legata de instalaţia de depoluare a aerului. Prezentati reducerea poluarii si monitorizarea relevante din punct de vedere al mediului. Desenati o schema de flux a procesului tehnologic sau completati acest tabel pentru a arata activitatile din instalaţia dumneavoastra. Pentru alte tipuri de instalatii furnizati o schema similara.

### Emisii si reducerea poluarii

| Proces | Intrari | Iesiri | Monitorizare/reducerea poluarii | Punctul de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arderea combustibilului gaz metan | Combustibil gaz metan | SO2, NOx, CO2, CO | Da / Arzatoare cu NOx redus | Cos fum |
| Arderea combustibilului CLU | Combustibil CLU | SO2, NOx, CO2, CO, pulberi | Da / Arzatoare cu NOx redus | Cos fum |

### Protectia muncii si sanatatea publica

Este necesara monitorizarea profesionala/ocupationala (cu Tuburi Drager)? sau monitorizarea ambientala (cu tehnici automate/continue sau neautomate sau periodice)?

Descrieti gradul de protectie al echipamentelor care trebuie purtate in diferite zone ale amplasamentului.

Inspecţiile şi controalele pentru verificarea şi determinarea condiţiilor la locurile de muncă sunt efectuate de laboratoare acreditate ale autorităţilor competente, şi de personal specializat din serviciul intern de prevenire şi protecţie, cu aparatură performantă.

### Echipamente de depoluare

Pentru fiecare faza relevanta a procesului /punct de emisie si pentru fiecare poluant, indicati echipamentele de depoluare utilizate sau propuse. Includeti amplasarea sistemelor de ventilare si supapele de siguranta sau rezervele. Unde nu exista, mentionati ca nu exista.

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arderea combustibililor in focarele cazanelor | Cos fum | NOx, CO2, CO, SO2 si pulberi. | Arzatoare cu NOx redus | Existent |
| Vehicularea si depozitarea CLU | Evacuare ape uzate tehnologice | produs petrolier | Separator de CLU din apele impurificate. | Existent |

Pentru fiecare tip de echipament de depoluare (filtru cu saci, arzatoare cu NOx redus), includeti varianta corespunzatoare din lista tehnologiilor de reducere a poluarii  si completati detaliile solicitate.

### Studii de referinta

| Exista studii care necesita a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvata metoda de incadrare in limitele de emisie stabilite in Sectiunea 13 a acestui formular? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate . |
| --- |
| Pentru conformarea CAI (IMA2) cu VLE din Anexa 5, partea 1 din Legea 278/2013, SC Thermoenergy Group SA a elaborat un Plan de Actiuni etapizat astfel: Etapa 1 – Intocmirea documentatiei (studii + proiecte) pentru stabilirea solutiei tehnice si de executie; Etapa 2 – Contractarea si executarea lucrarilor de modernizare a CAI in vederea conformarii. | În curs de finalizare termen 31.12.2022 |

### COV

Acolo unde exista emisii de COV, identificati principalii constituenti chimici ai emisiilor si evaluati ce se intampla cu  aceste substante chimice in mediu.

Clasificarea bazata pe TA Luft este furnizata in Indrumarul „Determinarea Valorilor Limita de Emisie pe baza BAT.

Nu este cazul.

### Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV

| Exista studii pe termen mai lung care necesita a fi efectuate pentru a stabili ce se intampla in mediu si care este impactul materialelor utilizate? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul. |  |

### Eliminarea penei de abur

Prezentati emisile vizibile si fie justificati ca fiecare emisie este in conformitate cu cerintele BAT sau explicati masurile de conformare pe care intentionati sa le aplicati pentru a reduce pana vizibila.

Nu este cazul.

## Minimizarea emisiilor fugitive in aer

#### Oferiti informatii privind emisiile fugitive dupa cum urmeaza:

In cadrul procesului tehnologic de producere energie electrică şi termică, emisiile fugitive sunt difuze şi nesemnificative.

Pentru controlul şi evitarea scăpărilor de gaz, există pe amplasament detectoare de gaz, cu ajutorul carora se verifica periodic traseele de conducte.

Transferul substantelor dintr-un vas in altul se face printr-un sistem etans de conducte.

### Studii

| Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a emisiilor fugitive? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate pe durata acoperita de programul pentru conformare. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul. |  |

### Pulberi si fum

Descrieti in urmatoarele casute pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT descrise in indrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstrati ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizarii masurilor alternative;

- Acolo unde depozitarea exterioara este inevitabila, utilizati stropirea cu apa, materiale de fixare, tehnici de management al depozitarii, paravanturi, etc;

Nu este cazul

### Sisteme de ventilare

Nu este cazul.

## Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare

### Sursele de emisie

Descrieti dupa cum urmeaza sistemele de epurare pentru fiecare sursa de apa uzata

| Sursa de apa uzata | Metode de minimizare a cantitatii de apa consumata | Metode de epurare | Punctul de emisie |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa uzată tehnologică | Intretinerea si revizia instalatiilor | Statie de tratare ape uzate - neutralizare: corectie de pH | Canalizare menajera - statia de epurare a municipiului Bacău |
| Comsum menajer | Intretinerea si revizia instalaţiei | nu este cazul - sunt epurate in statia municipiului Bacău | Canalizare menajera statia de epurare a municipiului Bacău |
| Apa pluvială colectata pe teritoriul centralei | Nu este cazul | Canalizare separativa | Raul Bistrita |

### Minimizare

Justificati cazurile in care consumul apei nu este minimizat sau apa uzata nu este reutilizată sau recirculata

Nu este cazul

### Separarea apei meteorice

Confirmati ca apele pluviale sunt colectate separat  de apele uzate industriale si identificati orice zona in care exista un risc de contaminare a apelor de suprafata

Apele pluviale sunt colectate gravitational în canalizare separativă şi evacuate în râul Bistriţa.

### Justificare

Acolo unde efluentul este evacuat neepurat prezentati o justificare pentru faptul ca efluentul nu este epurat la un nivel la care acesta poate fi reutilizat (de ex. prin ultrafiltrare acolo unde este cazul);

Apele uzate menajere sunt evacuate în staţia de epurare a municipiului Bacău şi nu este cazul să fie epurate suplimentar. Apele pluviale sunt colectate în reţea de canalizare separată.

### Studii

| Este necesar sa se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode de incadrare in valorile limita de emisie din Sectiunea 13? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate . |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu. |  |

### Compozitia efluentului

Identificati principalii constituenti chimici ai efluentului epurat (inclusiv sub forma de CCO) si ce se intampla cu ei in mediu

| Componenta – (in special sub forma CCO) | Punctul de evacuare | Destinatie (ce se intampla cu ea in mediu) | Masa/ unitate de timp | mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul |  |  |  |  |

Apele tehnologice uzate nepericuloase sunt colectate şi neutralizate, prin corectia pH, în instalaţia de neutralizare ape uzate, apoi evacuate în staţia de epurare a oraşului prin intermediul colectorului de ape uzate menajere existent (Acord CRAB de evacuare ape uzate neutralizate nr.1033/06.02.2019), cu control automat de pH: apele neutralizate sunt pompate din bazinul de neutralizare, cu ajutorul unei pompe de ape uzate la colectorul existent de ape menajere. La refularea pompei există un sesizor de pH, datorită căruia apele se admit la colector numai dacă sunt neutre, printr-un un sistem de vane cu acţionare de la distanţă, în caz contrar fiind recirculate spre bazinul de preaplin al staţiei de neutralizare.

### Studii

| Sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a stablii destinatia in mediu si impactul acestor evacuari? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu. |  |

### Toxicitate

Prezentati lista poluantilor cu risc de toxicitate din efluentul epurat – Prezentati pe scurt rezultatele oricarei evaluari de toxicitate sau propunerea de evaluare/diminuare a toxicitaii efluentului.

Efluentul evacuat (ape menajere şi ape pluviale) nu este toxic.

Acolo unde exista studii care au identificat substante periculoase sau niveluri de toxicitate reziduala, rezumati orice informatii disponibile referitoare la cauzele toxicitatii si orice tehnici propuse pentru reducerea impactului potential;

Nu este cazul.

### Reducerea CBO

In ceea ce priveste CBO, trebuie luata in considerare natura receptorului . Acolo unde evacuarea se realizeaza direct in ape de suprafata care sunt cele mai rentabile masuri din punct de vedere al costului care pot fi luate pentru reducerea CBO.

Daca  nu va propuneti sa aplicati aceste masuri, justificati.

Nu este cazul, valorile CBO sunt mai mici decat cele stabilite în Autorizaţia de gospodărire a apelor.

### Eficienta statiei de epurare orasenesti

Daca apele uzate sunt epurate in afara amplasamentului, intr-o statie de epurare a apelor uzate orasenesti, demonstrati ca: epurarea realizata in aceasta statie este la fel de eficienta ca si cea care ar fi fost realizata daca apele uzate ar fi fost epurate pe amplasament, bazata pe reducerea incarcarii ( si nu concentraţiei) fiecarui poluant in apa epurata evacuata.

Apele tehnologice uzate nepericuloase sunt colectate şi neutralizate, prin corectia pH, în instalaţia de neutralizare ape uzate, apoi evacuate în staţia de epurare a oraşului prin intermediul colectorului de ape uzate menajere existent (Acord CRAB de evacuare ape uzate neutralizate nr.1033/06.02.2019), cu control automat de pH: apele neutralizate sunt pompate din bazinul de neutralizare, cu ajutorul unei pompe de ape uzate la colectorul existent de ape menajere. La refularea pompei există un sesizor de pH, datorită căruia apele se admit la colector numai dacă sunt neutre, printr-un un sistem de vane cu acţionare de la distanţă, în caz contrar fiind recirculate spre bazinul de preaplin al staţiei de neutralizare.

### By-pass-area si protectia statiei de epurare a apelor uzate orasenesti

Demonstrati ca probabilitatea ocolirii statiei de epurare a apelor uzate ( in situatii de viituri provocate de furtuna sau alte situatii de urgenta) sau a statiilor intermediare de pompare din reteaua de canalizare este acceptabil de redusa (poate ca ar trebui sa discuati acest aspect cu operatorul sistemului de canalizare);

| % din timp cat statia este ocolita | 0 % |
| --- | --- |
| O estimare a incarcarii anuale crescute cu metale si poluanti persistenti care vor rezulta din by-pass-are | - |
| Planuri de actiune in caz de by-pass-are, cum ar fi cunoasterea momentului in care apare, replanificarea unor activitati, cum ar fi curatarea, sau chiar inchiderea atunci cand se produce by-pass-area ; | - |
| Ce evenimente ar putea cauza o evacuare care ar putea afecta in mod negativ statia de epurare si ce actiuni (de ex. bazine de retentie, monitorizare, descarcare fractionata etc) sunt luate pentru a o preveni. | - |
| Valoarea debitului de asigurare la care statia de epurare oraseneasca va fi by-pass-ata. | - |

### Rezervoare tampon

Demonstrati ca este asigurata o capacitate de rezerva sau tampon sau aratati modul in care sunt rezolvate incarcarile maxime fara a supraincarca capacitatea statiei de epurare.

NU exista pericolul supraincarcarii canalizarii apelor menajere.

### Epurarea pe amplasament

Daca efluentul este epurat pe amplasament, justificati alegerea si performanta statiilor de epurare pe trepte, primara, secundara si tertiara (acolo unde este cazul).

Apele tehnologice uzate nepericuloase sunt neutralizate, prin corectia pH, în instalaţia de neutralizare ape uzate, apoi evacuate în staţia de epurare a oraşului prin intermediul colectorului de ape uzate menajere existent (Acord CRAB de evacuare ape uzate neutralizate nr.1033/06.02.2019), cu control automat de pH: apele neutralizate sunt pompate din bazinul de neutralizare, cu ajutorul unei pompe de ape uzate la colectorul existent de ape menajere. La refularea pompei există un sesizor de pH, datorită căruia apele se admit la colector numai dacă sunt neutre, printr-un un sistem de vane cu acţionare de la distanţă, în caz contrar fiind recirculate spre bazinul de preaplin al staţiei de neutralizare.

## Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana

### Oferiti informatii despre pierderi si scurgeri dupa cum urmeaza

Descrieti pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT care demonstreaza ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor (de la recomandarile BAT) sau a utilizarii masurilor alternative;

Nu este cazul.

### Structuri subterane:

| Cerinta caracteristica a BAT | Conformare cu BAT Da/Nu | Document de referinta | Daca nu va conformati acum, data pana la care va veti conforma |
| --- | --- | --- | --- |
| Furnizati planul (planurile) de amplasament care identifica traseul tuturor drenurilor, conductelor si canalelor si al rezervoarelor de depozitare subterane din instalaţie. (Daca acestea sunt deja identificate in planul de inchidere a amplasamentului sau in planul raportului de amplasament, faceti o simpla referire la acestea). | Da | Planul de situatie prezentat in Anexa la Raportul de Amplasament anexat autorizatiei initiale. |  |
| Pentru toate conductele, canalele si rezervoarele de depozitare subterane confirmati ca una din urmatoarele optiuni este implementata: izolatie de siguranta detectare continua a scurgerilor un program de inspectie si intretinere, (de ex. teste de presiune, teste de scurgeri, verificari ale grosimii materialului sau verificare folosind camera cu cablu TV - CCTV, care sunt realizate pentru toate echipamentele de acest fel (de ex in ultimii 3 ani si sunt repetate cel putin la fiecare 3 ani). | Da Nu Da, acesta sunt inspectate periodic |  |  |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu necesita masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

-

### Acoperiri izolante

| Cerinta | Da/Nu | Daca nu, data pana la care va fi |
| --- | --- | --- |
| Exista un proiect de program pentru asigurarea calitatii, pentru inspectie si intretinere a suprafetelor impermeabile si a bordurilor de protectie care ia in cosiderare: capacitati; grosime; precipitatii; material; permeabilitate; stabilitate/consolidare; rezistenta la atac chimic; proceduri de inspectie si intretinere; si asigurarea calitatii constructiei | Da |  |
| Au fost cele de mai sus aplicate in toate zonele de acest fel? | Da |  |

### Zone de poluare potentiala

Pentru fiecare zona in care exista posibiltatea ca activitatile sa polueze apa subterana, confirmati ca structurile instalaţiei (drenuri, conducte, canale, rezervoare, batale) sunt impermeabilizate si ca straturile izolatoare corespund fiecareia dintre cerintele din tabelul de mai jos.

Acolo unde nu se conformeaza, indicati data pana la care se vor conforma. Introduceti referintele corespunzatoare instalaţiei dumneavoastra si extindeti tabelul daca este necesar.

### Zone potentiale de poluare

| Cerinta | Zona de descarcare | Depozit de materii prime | Depozit de produse | Depozit de deseuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Confirmati conformarea sau o data pentru conformarea cu prevederile pentru: |  |  |  |  |
| o suprafata impermeabila | Da | Da | Nu este cazul | Nu este cazul |
| cuve de retinere a deversarilor | Da | Da | Nu este cazul | Nu este cazul |
| imbinari etanse ale constructiei | Da | Da | Nu este cazul | Nu este cazul |
| conectarea la un sistem etans de drenaj | Da | Da | Nu este cazul | Nu este cazul |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu impune masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

-

### Cuve de retentie

Pentru fiecare rezervor care contine lichide ale caror pierderi prin scurgere pot fi periculoase pentru mediu, confirmati faptul ca exista cuve de retentie si ca acestea respecta fiecare dintre cerintele prezentate in tabelul de mai jos. Daca nu se conformeaza, indicati data pana la care se va conforma. Introduceti datele corespunzatoare instalaţiei analizate si repetati tabelul daca este necesar.

Cuve de retentie

| Cerinta | Rezervoare pacura | Rezervoare de reactivi chimici | Rezervoare ulei |
| --- | --- | --- | --- |
| Sa fie impermeabile si rezistente la materialele depozitate | Da | Da | - |
| Sa nu aiba orificii de iesire (adica drenuri sau racorduri) si sa se scurga- colecteze catre un punct de colectare din interiorul cuvei de retentie | Da | Da | - |
| Sa aiba traseele de conducte in interiorul cuvei de retentie si sa nu patrunda in suprafatele de siguranta | Da | Da | - |
| Sa fie proiectat pentru captarea scurgerilor de la rezervoare sau robinete | Da | Da | - |
| Sa aiba o capacitate care sa fie cu 110% mai mare decat cel mai mare rezervor sau cu 25% din capacitatea totala a rezervoarelor | Da | Da | - |
| Sa faca obiectul inspectiei vizuale regulate si orice continuturi sa fie pompate in afara sau indepartate in alt mod, sub control manual, in caz de contaminare | Da | Da | - |
| Atunci cand nu este inspectat in mod frecvent, sa fie prevazut cu un senzor de nivel inalt si cu alarma, dupa caz | Da | Da | - |
| Sa aiba puncte de umplere in interiorul cuvei de retentie unde este posibil sau sa aiba izolatie adecvata | Da | Da | - |
| Sa aiba un program sistematic de inspectie a cuvelor de retentie, (in mod normal vizual, dar care poate fi extins la teste cu apa acolo unde integritatea structurala este incerta) | Da | Da | - |
| Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu impune masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici. |
| - |

### Alte riscuri asupra solului

Alte elemente care ar putea conduce la emisii necontrolate in apa sau sol

| Identificati orice alte structuri, activitati, instalatii, conducte etc care, datorita scurgerilor, pierderilor, avariilor ar putea duce la poluarea solului, a apelor subterane sau a cursurilor de apa. | Tehnici implementate sau propuse pentru prevenirea unei astfel de poluari |
| --- | --- |
| - | - |

## Emisii in ape subterane

Tabelul de mai jos este conceput ca un ghid care sa va ajute in pregatirea informatiilor solicitate.Totusi, daca dumneavoastra considerati ca este posibil sa evacuati substante prezentate in Anexele 5 si 6 ale Legii 310/28.06.2004, care transpune Directiva 2455/2001/EC sau in Anexa VIII a Directivei 2000/60, in apa subterana, direct sau indirect, sunteti sfatuiti sa discutati cerintele cu specialistul din cadrul Agentiei de Protectia Mediului care se ocupa de emiterea autorizatiei.

### Exista emisii directe sau indirecte de substante din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004, rezultate din instalaţie, in apa subterana?

Nu există emisii în apele subterane.

### Masuri de control intern si de service al conductelor de alimentare cu apa si de canalizare, precum si al conductelor, recipientilor si rezervoarelor prin care tranziteaza, respectiv sunt depozitate substantele periculoase. Este necesar sa specificati:

- Frecvenţa controlului şi personalul responsabil:  Controlul apelor subterane se face semestrial, conform prevederilor AGA nr.15/25.01.2013, revizuită cu nr.94/09.04.2019, responsabil fiind şeful secţiei Epurare chimică, pentru incintă şi la 5 ani pentru determinarea conţinutului de metale, de către un laborator acreditat contractat. Controlul conductelor de alimentare cu apa potabilă cad în sarcina Formaţiunii de pompieri care urmăresc zilnic consumul de apă şi solicită intervenţia pentru reducerea pierderilor.

- Cum se face intretinerea: Inspectii periodice şi lucrări de reparaţii efectuate cu personal calificat propriu sau societăţi comerciale specializate, în funcţie de amploarea lucrărilor.

- Exista sume cu această destinaţie prevăzute în bugetul anual al firmei.

## Miros

Nu sunt mirosuri specifice activitatii desfasurate de societatea noastra.

### Separarea instalatiilor care nu genereaza miros

Activitati care nu utilizeaza sau nu genereaza substante urat mirositoare trebuie mentionate aici. Trebuie furnizate suficiente explicatii in sprijinul acestei optiuni pentru a permite Operatorului sa nu mai dea informatii suplimentare. In cazul in care sunt utilizate sau generate substante urat mirositoare, dar acestea sunt izolate si controlate, nu trebuie completat acest tabel, ci trebuie in schimb descrise in Tabelul 5.6.3.

Producţia de energie termică. Transportul şi distribuţia energiei termice.

### Receptori

(inclusiv informatii referitoare la impactul asupra mediului si la reglementarile existente pentru monitorizarea impactului asupra mediului)

In unele cazuri, delimitarea suprafetei pe care se desfasoara procesul sau perimetrul amplasamentului a fost poate utilizat ca o localizare care sa inlocuiasca  evaluarea impactului (pentru instalatii noi) si evaluari de mediu pentru instalatiile existente)  asupra receptorilor sensibili, iar limitele sau conditiile au fost stabilite poate, in functie de acest perimetru. In acest caz, ele trebuie incluse in tabelul de mai jos.

Nu este cazul.

### Surse/emisii NE semnificative

Faceti o prezentare generala succinta a surselor cu impact nesemnificativ

Sursele nesemnificative pot fi “separate” prin evaluarea impactului de mediu sau prin utilizarea unei abordari calitative reale atunci cand nivelul scazut de risc este evident. Trebuie facuta o scurta justificare a acestei alegeri. NU trebuie furnizate informatii suplimenatare in Tabelul 5.5.3.1 de mai jos pentru sursele care au fost descrise aici. Justificarea trebuie facuta pentru a arata ca aceste surse nu se adauga unei probleme. Vezi justificarea de la inceputul 5.5. De introdus un exemplu – mirosuri indigene, traditionale, de exemplu idustria prelucratoare a produselor piscicole in Sulina.

Nu este cazul.

### Surse de mirosuri

(inclusiv actiuni intreprinse pentru prevenirea si/sau minimizarea acestora)

Nu este cazul.

In cazul in care emanarile au fost deja descrise ca “emisii in aer” in alta parte a solicitarii DAR AU SI MIROS, ele trebuie mentionate si aici. Este suficient sa precizati materialul si/sau mirosul aici si sa faceti referire la partea din solicitare in care se se gasesc detaliile.

Sursele potentiale de mirosuri trebuie indicate, la fel ca si cele reale. De exemplu, o statie de epurare a apelor uzate poate sa nu fie detectabila dincolo de perimetrul instalaţiei in conditii normale, dar daca au loc procese anaerobe, atunci ea poate deveni sursa de mirosuri.

### Declaratie privind managementul mirosurilor

Puteti identifica aici evenimente pe care nu le puteti controla si care pot duce la degajare de mirosuri (de ex. conditii meteorologice extreme sau intreruperi ale curentului electric pentru care BAT-ul nu prevede alimentare de siguranta).

Trebuie sa descrieti masurile pe care le propuneti pentru reducerea impactului unor astfel de evenimente (de ex. oprire cat mai rapid posibil). Daca sunt acceptate de Agentia de Protectia Mediului, va trebui sa mentineti aceste masuri drept conditii de autorizare, dar, atat timp cat luati masuri, nu puteti fi dati in judecata pentru aceste evenimente rare.

Nu este cazul.

## Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/ evaluarii BAT

Descrieti succint gama tehnologiilor alternative studiate pentru reducerea emisiilor de poluanti in aer, apa si sol si pentru reducerea zgomotului. Prezentati concluziile acestor studii pentru a sprijini selectarea BAT.

Alegerea tehnologiei s-a făcut pe baza necesarului de putere electrică şi termică, posibilitatea de achiziţionare a combustibililor şi uşurinta furnizării energiei produse. Astfel, Thermoenergy Group SA Bacău a fost amplasată in vecinatatea consumatorilor urbani şi industriali de energie termică şi electrică în scopul reducerii pierderilor pe reţelele de transport şi în staţiile de transformare. Soluţia constructivă pentru Thermoenergy Group SA Bacău a fost aleasă în urma unui calcul tehnico-economic. Instalaţiile de producere energie electrică şi termică sunt instalaţii în cogenerare, de înaltă eficienţă energetică. Instalaţiile de producere doar a energiei termice sunt instalaţii de eficienţa corespunzatoare tipului constructiv.

# Minimizarea si Recuperarea Deseurilor

## Surse de deseuri

| Referinta deseului | 1. Identificati sursele de deseuri (punctele din cadrul procesului) | 2. Codurile deseurilor conform EWC (Codul European al Deseurilor) | 3. Identifcati fluxurile de deseuri (ce deseuri sunt generate) (periculoase, nepericuloase, inerte) | 4. Cuantificati fluxurile de deseuri (de ex. m3 pe zi) | 5. Care sunt modalitatile actuale sau propuse de manipulare a deseurilor? -deseurile sunt colectate separat? - traseul de eliminare este cat mai apropiat posibil de punctul de producere? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ulei uzat | Ungerea organelor de masini si comenzi hidraulice | 13.03.07 | periculoase | 300 kg/an | colectare separata, valorificare prin utilizare in alte instalatii. |
| Cupru | Reparatii, intretinere instalatii energetice | 17.04.01 | inerte | 10 kg/an | recuperare, valorificare |
| Fier vechi | Reparatii, intretinere instalatii energetice | 15.01.04 | inerte | 60 t/an | recuperare, valorificare |
| Aluminiu | Reparatii, intretinere instalatii energetice | 17.04.02 | inerte | 3 kg/an | recuperare, valorificare |
| Deseuri municipale amestecate | Activitatea de curatenie de pe amplasament | 20.03.01 | nepericuloase | m3 | colectare zonala in containere speciale eliminare prin societati comerciale specializate. |
| Nămol ape brute | Tratarea apei brute | 19.09.03 | nepericuloase | 60 t/an | colectat in prezent; deshidratat în staţia de tratare ape uzate, instalaţia de separare si deshidratare nămol, colectat pe o platforma betonată şi transportat auto de către o firmă contractată specializată |
| Nămol limpezire ape | Tratarea apei brute | 19.09.02 | nepericuloase | 1,5 t/an | colectat in prezent; deshidratat în staţia de tratare ape uzate, instalaţia de separare si deshidratare nămol, colectat pe o platforma betonată şi transportat auto de către o firmă contractată specializată |

In tabel au fost prezentate tipurile de deşeuri generate din activitatea economică desfăşurată în anul 2018

## Evidenta deseurilor

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Este implementat un sistem prin care sunt incluse in documente urmatoarele informatii despre deseurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalaţie | Da |
| Cantitate | Da |
| Natura | Da |
| Origine (acolo unde este relevant) | Da |
| Destinatie (Obligatia urmaririi – daca sunt trimise in afara amplasamentului) | Da |
| Frecventa de colectare | Da |
| Modul de transport | Da |
| Metoda de tratare | - |

## Zone de depozitare

| Identificati zona | Deseurile depozitate | Sunt ele identificate in mod clar, inclusiv capacitatea maxima de depozitare si perioada maxima de depozitare?* | Apropierea fata de cursuri de ape, zone de interes public/vulnerabile la vandalism, alte perimetre sensibile (va rugam dati detalii) Identificati masurile necesare pentru minimizarea riscurilor. |
| --- | --- | --- | --- |
| Depozit deseuri metalice feroase | Fier, fonta, otel | Da | Nu este cazul. |
| Depozit mateiale metalice neferoase | Cupru, bronz, alama | Da | Nu este cazul. |

* trebuie realizate inainte de emiterea autorizatiei

## Cerinte speciale de depozitare

(de ex. pentru deseuri inflamabile, deseuri sensibile la caldura sau la lumina, separarea deseurilor incompatibile, deseuri care se pot dizolva sau pot reactiona cu apa (care trebuie depozitate in spatii acoperite). In acest sector, raspundeti la urmatoarele puncte, mai ales unde este cazul.

Uleiul uzat este depozitat în containere speciale în zone protejate şi special amenajate.

## Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)

Butoaie metalice pentru stocarea temporară a uleiului uzat.

## Recuperarea sau eliminarea deseurilor

Deseurile produse sunt valorificate prin vanzare catre societati specializate.

Deseurile menajere sunt preluate de societatea de salubritate si depozitate la groapa de gunoi a orasului.

## Deseuri de ambalaje

Nu este cazul

# Energie

## Cerinte energetice de baza

### Consumul de energie

Consumul de energie al activităţilor este prezentat în tabelul următor, în funcţie de sursa de energie.

| Sursa de energie | Energie electrica (MWh) | Energie termica (Gcal) | Energie consumata pe platforma Thermoenergy Group SA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cantitate | % din sursa de energie |
|  |  |  | Energie electrica (MWh) | Energie termica (Gcal) | Energie electrica % | Energie termica % |
| Electricitate producţie | 86250 | - | 4191 | - | 4.9 | - |
| Electricitate din altă sursa | 12193 | - | 12193 | - | 100 | - |
| Abur/apă fierbinte producţie | - | 200814 | - | 32683 | - | 16,3 |
| Abur/apă fierbinte din alta sursă | - | - | - | - | - | - |
| Gaze naturale (mii Sm3) consumate pentru realizare producţie | 13351 | 26436 | - | - | - | - |

Energia electrică şi termică este consumată pentru servicii proprii tehnologice.

### Energie specifică

##### Informatii despre consumul specific de energie pentru activitatile din autorizatie, sunt descrise in tabelul urmator:

| Activitatile desfasurate | Consum specific de energie (CSE)* | Descrierea fundamentelor CSE | Compararea cu limitele |
| --- | --- | --- | --- |
| Producere energie termică | 182 kgcc/Gcal | CSE pentru producerea energiei termice | Limitele sunt impuse de regimul de functionare si de eficienta economica |
| Producere energie electrică | 185,7 kgcc/MWh | CSE pentru producerea energiei electrice |  |

### Intreţinere

Masurile fundamentale pentru functionarea si intretinerea eficienta din punct de vedere energetic sunt descrise in tabelul de mai jos.

| Sunt implementate masuri de functionare, intretinere si gospodarire pentru urmatoarele activitati (acolo unde este relevant) | Informatii suplimentare (documentatie de referinta, data la care masurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- |
| Conditionarea aerului, proces de refrigerare si sisteme de racire (scurgeri, etansari, intretinerea evaporatorului/condensatorului) | FP-TRM-02 FP-ECH-05 |
| Functionarea motoarelor si mecanismelor de antrenare | PE 131/74 (dupa care s-au elaborat instrucţiuni tehnice interne) |
| Sisteme de gaze comprimate | Nu fac obiectul activităţii noastre |
| Sisteme de distributie a aburului (scurgeri, izolatii) | FP-TRM-01, FP-TF-12 |
| Sisteme de incalzire a spatiilor si de furnizare a apei calde | Regulamentul cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica, aprobat de ANRSC; Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica din municipiul Bacau, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Bacau; STAS 1907-2; STAS 1797/3-79; STAS 1797/1-79; STAS 1797/2-88. FP-TH-19, FP-AR-10, FP-TRM-01 |
| Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin frecare | FP-AR-10, Instructiuni tehnice interne |
| Intretinerea boilerelor | FP-TRM-01 |
| Altele relevante pentru activitatea societatii | Documentele - SMICMSSO |

## Masuri tehnice

Masurile tehnice fundamentale pentru eficienta energetica sunt descrise in tabelul de mai jos

| Confirmati ca urmatoarele masuri tehnice sunt implementate pentru evitarea incalzirii excesive sau pierderilor din procesul de racire pentru urmatoarele aspecte: (acolo unde este relevant): | Da | Nu este relevant | Informatii suplimentare (termenele prevazute pentru aplicarea masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolarea suficienta a sistemelor de abur, a recipientilor si conductelor incalzite | Da | - | - |
| Prevederea de metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii | Da | - | - |
| Senzori si intrerupatoare temporizate simple sunt prevazute pentru a preveni evacuarile inutile de lichide si gaze incalzite. | Da | - | Toate circiutele de apa, abur, aer si gaze sunt prevazute cu senzori masura temperatura, debit si presiune. |

### Masuri de service al cladirilor

Masuri fundamentale pentru eficienta energetica a service-ului cladirilor sunt descrise in tabelul de mai jos:

| Confirmati ca urmatoarele masuri de service ale cladirilor sunt implementate pentru: | Da | Nerelevant | Informatii suplimentare (documentatie de referinra, data la care masurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Exista o iluminare eficienta din punct de vedere energetic | * | - | Exista personal specializat cu atributii in asigurarea iluminatului la toate locurile de munca |
| Exista sisteme de control al climatului eficiente din punct de vedere energetic pentru: |  |  |  |
| Incalzirea spatiilor | * | - | Exista personal specializat cu atributii in asigurarea incalzirii la toate locurile de munca |
| Apa calda |  |  |  |
| Controlul temperaturii | * | - | Exista personal specializat cu atributii in asigurarea ventilatiei/conditionarii aerului |
| Ventilatie |  |  |  |

## Eficienta Energetica

Un plan de eficienta energetica este furnizat mai jos, care identifica si evalueaza toate tehnicile de eficienta energetica aplicabile activitatilor din autorizatie

### Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica

Informatii despre tehnicile de recuperare a energiei sunt date in tabelul de mai jos;

| Concluzii BAT pentru principiile de recuperare a energiei | Este aceasta tehnice utilizată in mod curent in instalaţie? (D/N) | Daca NU, explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati data implementarii? |
| --- | --- | --- |
| Recuperarea caldurii din diferite parti ale proceselor | D | - |
| Tehnici de mare eficienta pentru deshidratare, pentru reducerea energiei de uscare | D | - |
| Reducerea utilizarii apei si utilizarea de sisteme inchise de circulatie a apei | D | - |
| Izolatie buna (cladiri, conducte, camera de uscare si instalaţie) | D | - |
| Amplasamentul instalaţiei pentru reducerea distantelor de pompare | D | - |
| Utilizarea apelor de racire reziduale (care au o temperatura ridicata) pentru recuperarea caldurii | D | - |
| Transportoare cu benzi transportoare (actionate cu motoare electrice) in locul actionarilor pneumatice | N | Nu este cazul |
| Masuri optimizate de eficienta pentru instalatiile de ardere | D | - |

## Alternative de furnizare a energiei

Informatii despre tehnicile de furnizare eficienta a energiei sunt date in tabelul de mai jos

| Tehnici de furnizare a energiei | Este aceasta tehnica utilizată in mod curent in instalaţie? (D / N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Utilizarea unitatilor de co-generare; | D | - |
| Recuperarea energiei din deseuri; | N | Din activitate nu rezulta deseuri combustibile |
| Utilizarea de combustibili mai putin poluanti. | D | - |

# Accidentele si Consecintele lor

## Controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase - SEVESO

|  | Da/Nu |  | Da/Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalaţia se incadreaza in categoria de risc major conform SEVESO? | Nu | Daca da, ati depus raportul de securitate? | - |
| Instalaţia se incadreaza in categoria de risc minor conform SEVESO? | Da | Daca da, ati realizat Politica de Prevenire a Accidentelor Majore? | Da |

## Plan de management al accidentelor

Utilizand recomandarile prevazute de BAT ca lista de verificare, completati acest tabel pentru orice eveniment care poate avea consecinte semnificative asupra mediului sau atasati planurile de urgenta (interna si externa) existente care sa prezinte metodele prin care impactul accidentelor si avariilor sa fie minimizat. In plus, demonstrati implementarea unui sistem eficient de management de mediu.

| Scenariu de acccident sau de evacuare anormala | Probabiltatea de producere | Consecintele producerii | Masuri luate sau propuse pentru minimizarea probabilitatii de poducere | Actiuni planificate in eventualitatea ca un astfel se eveniment se produce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scurgeri accidentale din circuitul de transport al pacurii si CLU | Redusă | Poluare ape freatice şi sol | Verificări şi revizii periodice la circuitele de transport pacura si CLU | Stoparea scurgerilor si efectuarea lucrarilor de reparatii |
| Scurgeri de reactivi la gospodaria de reactivi: sare, var, sulfat feros Scurgeri de reactivi: acid clorhidric si hidroxid de sodiu la instalaţia de tratare ape uzate (dupa preluare) | Redusa | Poluare ape freatice si sol | Revizii periodice la cisterne, silozuri, vase consum, vase dozatoare şi armături | Neutralizarea scaparilor accidentale |
| Scurgeri si infiltratii de ape uzate tehnologice nepericuloase | Redusa | Poluare ape freactice si sol | - Verificari şi revizuiri periodice ale instalatiilor si canalizarii de ape tehnologice uzate | Stoparea scurgerilor si efectuarea lucrarilor de reparatii |
| Scurgeri de gaz natural Scurgeri de abur | Redusa | Poluare aer, sol şi ape freatice | Verificări periodice ale circuitelor de gaz natural de joasă şi medie presiune | Stoparea scurgerilor si efectuarea lucrarilor de reparatii |
| Scurgeri ulei de la -turbina în conservare -compresori aer şi gaz -grupul de cogenerare TG -transformatori electrici | Redusa | Poluare aer, sol şi ape freatice | - Verificări periodice ale etanşeităţii circuitelor de ulei ale turbogeneratorului şi compresorilor de gaz şi aer, transformatorilor de medie şi joasă presiune şi al turbinei în conservare. | Stoparea scurgerilor si efectuarea lucrarilor de reparatii |
| Scurgeri de apă fierbinte | Redusa | Poluare sol | -Revizuirea sistemului de transport şi distribuţie agent termic | Stoparea scurgerilor si efectuarea lucrarilor de reparatii |

Care dintre cele de mai sus considerati ca provoaca cele mai critice riscuri pentru mediu?

Scurgeri accidentale de păcură şi CLU din circuitul de transport al combustibilului lichid.

## Tehnici

Explicati pe scurt modul in care sunt folosite urmatoarele tehnici, acolo unde este relevant.

|  | Raspuns |
| --- | --- |
| TEHNICI PREVENTIVE |  |
| inventarul substantelor | Exista o gestiune a tuturor substantelor folosite |
| trebuie sa existe proceduri pentru verificarea materiilor prime si deseurilor pentru a ne asigura ca ele nu vor interactiona contribuind la aparitia unui incident | Exista fise de securitate specifice pentru toate materiile prime si deseuri. |
| depozitare adecvata | Da, in magazii si alte locuri special amenajate. |
| alarme proiectate in proces, mecanisme de decuplare si alte modalitati de control | Da, din constructia instalatiilor. |
| Bariere si retinerea continutului | Da, pentru rezervoarele de CLU si pacura |
| cuve de retentie si bazine de decantare | Da, pentru rezervoarele de pacura si CLU. Captare si neutralizare pentru reactivii chimici |
| izolarea cladirilor; | Da. |
| Asigurarea prea plinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau pulberi), de ex. masurarea nivelului, alarme independente de nivel inalt, intrerupatoare de nivel inalt si contorizarea incarcaturilor; | Da, pentru rezervoarele de pacura, substante chimice, CLU. |
| sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat | Da, pentru locurile respective, paza asigurata de politia comunitara. |
| registre pentru evidenta tuturor incidentelor, ratarilor, schimbarilor de procedura, evenimentelor anormale si constatarilor inspectiilor de intretinere | Da. |
| trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a raspunde si a trage invataminte din aceste incidente; | Da, dupa fiecare incident au loc sedinte de dezbatere si se iau masuri pentru evitarea repetarii lor. Proceduri SMICMSSO |
| rolurile si responsibilitatile personalului implicat in managementul accidentelor | Da proceduri SMICMSSO. |
| proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comuni-carii insuficiente intre angajati in cadrul operatiunilor de schimbare de tura, de intretinere sau in cadrul altor operatiuni tehnice. | Da, proceduri SMICMSSO fise de securitate, fisa postului pentru angajati. |
| compozitia continutului din colectoarele de retentie sau din colectoarele conectate la un sistem de drenare este verificata inainte de epurare sau eliminare | Da, se fac analize periodice. |
| canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarma de nivel inalt sau cu senzor conectat la o pompa automata pentru depozitare (nu pt. evacuare); trebuie sa fie implementat un sistem pentru a asigura ca nivelurile colectoarelor sunt mereu mentinute la o valoare minima | Nu. |
| alarmele de nivel inalt nu trebuie folosite in mod obisnuit ca metoda primara de control al nivelului | Nu se folosesc in astfel de scopuri, recipientii au sisteme de masura a nivelului. |
| ACTIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR |  |
| indrumare privind modul in care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident | Da, conform Planului de combatere a poluarii accidentale si proceduri ale SMICMSSO |
| caile de comunicare trebuie stabilite cu autoritatile de resort si cu serviciile de urgenta | Da. |
| echipament de retinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anuntarea autoritatilor de resort si proceduri de evacuare; | Da, exista separatoare de produse petroliere in caz de accident si proceduri specifice ale SMICMSSO. |
| izolarea scurgerilor si a apei folosite pentru stingerea incendiilor | - |
| Alte tehnici specifice pentru sector | Intreaga activitate se desfasoara pe baza de prescriptii energetice, ela-borate pentru intreg sistemul energetic. |

# Zgomot si Vibratii

## Receptori

(Inclusiv informatii referitoare la impactul asupra mediului si masurile existente pentru monitorizarea impactului)

Nu este cazul, Thermoenergy Group SA Bacău este amplasată pe o platformă industrială.

Distanţa surselor de zgomot şi localizarea unora dintre acestea în spaţii închise, conduce la încadrarea nivelului zgomotului la limita incintei în valorile maxime admisibile.

## Surse de zgomot

(Informaţii referitoare la sursele şi emisiile individuale)

Surse de zgomot de pe amplasamentul centralei:

- funcţionarea instalaţiilor industriale pe amplasament.

- eşapări de abur în cazul producerii unor incidente tehnice. Supapele de eşapare sunt prevăzute cu amortizoare de zgomot.

- funcţionarea turbinelor cu gaze şi a echipamentelor din limita acesteia: instalaţiile sunt montate în incinte fonoabsorbante.

## Studii privind măsurarea zgomotului in mediu

Daţi detalii despre orice studii care au fost făcute.

Bilanţ de mediu nivel II.

Punctele de măsură amplasate pe perimetrul amplasamentului din str. Chimiei nr.6 vor fi identificate funcţie atat de instalaţiile ce funcţionează pe amplasament.

Personal resaponsabil din cadrul SC Thermoenergy Group SA Bacău efectuează determinări periodice ale nivelului zgomotului pe amplasamentul centralei, utilizând în acest scop aparatură specializată.

## Intretinere

Nivelul emisiilor de zgomot este minimizat prin activitate de supraveghere, întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor energeitce, care constă şi în acţiunile de echilibrare a organelor de maşini aflate în mişcare de rotaţie şi rigidizare a elementelor demontabile.

## Limite

Nivelul de zgomot admisibil la limita incintei este de 65 dB(A), conform STAS 10009-88.

## Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat

Nu este cazul.

# Monitorizare

## Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer

| Parametru | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Este echipamentul calibrat? | DACA NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta. | Metode si intervale de corectare a calibrarii | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/competente |
| Dioxid de carbon | Cosuri de fum | Discontinuu | Calcul | Da | - | - | - |
| Oxigen | Cosuri de fum | Discontinuu | Analizor gaze de ardere portabil | Da | - | - | - |
| Oxid de azot | Cosuri de fum | Discontinuu |  | Da | - | - | - |
| Dioxid de sulf | Cosuri de fum | Discontinuu |  | Da | - | - | - |
| Oxid de carbon | Cosuri de fum | Discontinuu |  | Da |  |  |  |
| Pulberi | Cosuri de fum | Discontinuu |  | Da | - | - | - |

Descrieti orice programe/masuri diferite pentru perioadele de pornire si oprire.

Pornirea şi oprirea agregatelor energetice se face conform prescripţiilor energetice şi a procedurilor elaborate de proiectantul de specialitate. În aceste condiţii nu au loc emisii suplimentare faţă de cele avute în vedere la proiectarea instalaţiei.

## Monitorizarea emisiilor în apă

Descrieti masurile propuse pentru monitorizarea emisiilor incluzand orice monitorizare a mediului si frecventa, metodologia de masurare si procedura de evaluare propusa. Trebuie sa folositi tabelele de mai jos si sa prezentati referiri la informatii suplimentare dintr-un document precizat, acolo unde este necesar.

În conformitate Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 15/25.01.2013, emisă de Autoritatea Naţională Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Siret, transferată de la CET SA Bacău cu nr.11/27.01.2015 şi revizuită cu nr. 94/09.04.2019:

Monitorizarea apelor pluviale se face în perioadele cu precipitaţii abundente ce depăşesc 15 l/mp.

Apele freatice sunt monitorizate semestrial din cele 18 puţuri existente în incintă, cu excepţia indicatorilor de calitate metale grele care se monitorizează o dată la 5 ani, din 7 puţuri.

Apele uzate tehnologice rezultate de la tratarea apei (pretratare şi dedurizare cu reactivi sulfat feros, var, saramură) sunt nepericuloase şi neutralizate, prin corectia pH, în instalaţia de neutralizare ape uzate, apoi evacuate în staţia de epurare a oraşului prin intermediul colectorului de ape uzate menajere existent (Acord CRAB de evacuare ape uzate neutralizate nr.1033/06.02.2019), cu control automat de pH: apele neutralizate sunt pompate din bazinul de neutralizare, cu ajutorul unei pompe de ape uzate la colectorul existent de ape menajere. La refularea pompei există un sesizor de pH, datorită căruia apele se admit la colector numai dacă sunt neutre, printr-un un sistem de vane cu acţionare de la distanţă, în caz contrar fiind recirculate spre bazinul de preaplin al staţiei de neutralizare.

### Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa

| Parametru | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Sunt echipamentele/ prelevatoarele de probe/ laboratoarele acreditate? | DACA NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta. | Metode si intervale de corectare a calibrarii echipamentelor | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/competente |
| pH | Ape pluviale -Evacuarea în râul Bistriţa | În perioadele cu precipitaţii abundente ce depăşesc 15 l/mp | Analiza pH-metru | Da | - | - | - |
| suspensii |  |  | Analiza chimica | Da | - | - | - |
| CCOCr |  |  | Analiza chimica | Da | - | - | - |
| substante extractibile |  |  | Analiza chimica | Da | - | - | - |
| reziduu filtrat la 105ºC |  |  | Analiza chimica | Da | - | - | - |

Nu sunt emisii în apele de suprafaţă

Descrieti orice aranjamente diferite pe perioada punerii pornirii sau opririi.

### Monitorizarea si raportarea emisiilor în apa subterana

Nu există emisii în apa subterană.

Thermoenergy Group SA Bacău are 18 puţuri de control la care fac semestrial analize pentru determinarea indicatorilor de calitate ai apei din panza freatică, astfel:

| Parametru | Unitate de masura | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| pH | unit.pH | semestrial |
| Amoniu (NH+4) | mg/l | semestrial |
| Cloruri (Cl-) | mg/l | semestrial |
| Bicarbonat (HCO-3) | mg/l | semestrial |
| Hidroxid (OH-) | mg/l | semestrial |
| Mg2+ | mg/l | semestrial |
| Sulfaţi (SO2-4) | mg/l | semestrial |
| Hidrogen sulfurat | mg/l | semestrial |
| metale grele | mg/l | La 5 ani |

## Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare

Thermoenergy Group SA Bacău evacuează în prezent, direct în staţia de epurare a oraşului apă menajeră şi apă tehnologică uzată neutralizată.

Apele tehnologice uzate nepericuloase sunt colectate şi neutralizate, prin corectia pH, în instalaţia de neutralizare ape uzate, apoi evacuate în staţia de epurare a oraşului prin intermediul colectorului de ape uzate menajere existent (Acord CRAB de evacuare ape uzate neutralizate nr.1033/06.02.2019), cu control automat de pH: apele neutralizate sunt pompate din bazinul de neutralizare, cu ajutorul unei pompe de ape uzate la colectorul existent de ape menajere. La refularea pompei există un sesizor de pH, datorită căruia apele se admit la colector numai dacă sunt neutre, printr-un un sistem de vane cu acţionare de la distanţă, în caz contrar fiind recirculate spre bazinul de preaplin al staţiei de neutralizare.

| Numarul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare privind monitorizarea şi raportarea emisiilor în reţeaua de canalizare | Autorizatie de gospodarire a apelor nr.15/25.01.2013, revizuită cu nr.94/09.04.2019 Contract CRAB nr.16/16.12.2014 |
| --- | --- |

## Monitorizarea si raportarea deseurilor

Thermoenergy Group S.A. Bacău urmăreşte continuu aplicarea procedurilor de recuperare, sortare şi înregistrare a deşeurilor.

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea generarii de deseuri | Proceduri SMICMSSO |
| --- | --- |

## Monitorizarea mediului

### Conform procedurii „Monitorizare şi măsurare”, cod PS-MSSO-03, se elaborează anual „Programul de monitorizare şi măsurare a aspectelor de mediu” formular cod F-PS-MSSO-01-01, prin care se efectuează conformarea cu prevederile autorizaţiilor în vigoare cu privire la monitorizarea emisiilor, frecvenţa, termene de realizare şi responsabili.

### Contributia la poluarea mediului ambiant.

### Este ceruta monitorizarea de mediu in afara amplasamentului instalaţiei ?

Nu.

### Monitorizarea impactului – AER, APA, SOL

Descrieti orice monitorizare a factorilor de mediu realizata sau propusa privind efectele emisiilor

### Thermoenergy Group SA Bacau a facut demersul pentru obţinerea exceptării de la respectarea valorilor limită de emisie impuse de Legea 278/2013, conform art. 35 al acesteia. Prin comunicarea APM Bacau nr. 6087/14.05.2015 către ANPM, se confirmă faptul ca IMA 2 (CAI) îndeplineşte simultan condiţiile art. 35 din Legea 278 din 2013 privind emisiile industriale.

### În aceste condiţii, până la data de 31 decembrie 2022 (funcţionare IMA2 - CAI în perioada de derogare) se vor respecta VLE stabilite in AIM nr. 2/31.01.2013 revizuită la 12.01.2016 şi 18.01.2018

| Denumire cos | Poluant | Valori limita de emisie (mg/Nm3) (1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Combustibil lichid (3%O2) | Combustibil gazos (3%O2) |
| Cos 1 CAI | SO2 | 1700 | 35 |
|  | NOx | 450 | 300 |
|  | Pulberi | 50 | 5 |
|  | CO | - | 100 |

(1) Conditii de referinta: T = 273,15 K, P = 101,3 kPa, 3% O2

### După data de 31 decembrie 2022 (funcţionare în condiţii normale), se vor respecta VLE conform Anexei 5, partea 1 din Legea 278/2013.

| Denumire cos | Poluant | Valori limita de emisie (mg/Nm3) (1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Combustibil lichid (3%O2) | Combustibil gazos (3%O2) |
| Cos 1 CAI | SO2 | 350 | 35 |
|  | NOx | 450 | 100 |
|  | CO | 100 | 100 |
|  | Pulberi | 30 | 5 |

(1) Condiţii de referinţă: T = 273,15 K, P = 101,3 kPa, 3% O2

Valorile limită de emisie în cazul utilizării combustibilului mixt :

unde:

VLE = valoarea limită de emisie, pentru un anumit poluant, in cazul focarelor mixte.

VLEi = valoarea limită de emisie, pentru poluantul respectiv, in cazul utilizarii combustibilului „i”;

Qi = debitul combustibilului „i”;

PCIi = puterea calorifica inferioara a combustibilului „i”.

Pentru conformarea CAI (IMA 2) cu VLE din Anexa 5, partea 1 din Legea 278/2013 SC Thermoenergy Group SA a elaborat un Plan de Actiuni etapizat astfel:

Etapa 1 – Intocmirea documentaţiei (studii + proiecte) pentru stabilirea soluţiei tehnice şi de execuţie, termen 31.12.2018, decalat până la data de 01.04.2019, prin acordul APM Bacău nr.15776/17.12.2019.

Solicitarea decalării termenului a fost justificată de neprezentarea ofertelor privind achiziţia unui serviciu de proiectare a studiului de fezabilitate, procedura fiind finalizată după ce a fost reluată de trei ori. Prin Adresa nr.732/25.03.2019, am informat APM Bacău de încheierea contractului de prestări servicii nr. 1164/13.03.2019 (transmis în anexă la adresă), încheiat cu SC ENERGY & ECOCONCEPT SRL Bucureşti, având ca obiect principal elaborarea studiului de fezabilitate pentru realizarea investiţiei „Lucrări de conformare cu cerinţele legale a VLE NOx ale IMA 2-CAI 100 t/h şi IMA 3 - CAF 100 Gcal/h” şi perioada de derulare de 90 de zile pentru predarea documentaţiei (de la data semnării-20.03.2019).

Etapa 2 – Contractarea si executarea lucrarilor de modernizare a CAI in vederea conformarii, termen 31.12.2022.

Valori limită de emisie pentru TG - turbina cu gaze, cazan LOOS, CA centrala cazane de abur auxiliar şi CCC - grup de cogenerare cu ciclu combinat.

| Denumire coş | Poluant | Valori limită de emisie (mg/Nm3)(1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Combustibil lichid (3%O2) | Combustibil gazos (3%O2) |
| Coş 3 TG | CO | - | 100 |
|  | NOx | - | 50 |
| Coş 4 LOOS | CO | - | 100 |
|  | NOx | - | 350 |
|  | SO2 | - | 35 |
|  | Pulberi totale | - | 5 |
| Coş 5 CCC | CO | - | - |
|  | NOx | 200 | 150 |
|  | SO2 | 120 | - |
|  | Pulberi totale | 10 | - |
| Coş 6 CA | CO | 170 | 100 |
|  | NOx | 450 | 350 |
|  | SO2 | 1700 | 35 |
|  | Pulberi totale | 50 | 5 |

(1) Condiţii de referinţă: T = 273,15 K, P = 101,3 kPa, 3% O2

Valorile limită ale concentraţiilor de poluanţi în apa pluvială evacuată sunt menţionate în Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 15 din 25.01.2013, revizuită cu nr.94/09.04.2019,  emisă de Administraţia Naţională Apele Române.

| Nr. crt. | Categoria apei | Indicatorii de calitate | Concentratii maxime admise |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ape pluviale - r Bistriţa Conform HG 352/2005 (NTPA 001) | pH Suspensii CCOCr Substante extractibile Reziduu filtrat la 105ºC | 6,5-8,5 35 (mg/l) 125 (mg/l) 20 (mg/l) 2000 (mg/l) |

Limitele normate pentru solurile cu folosinţă mai puţin sensibilă conform prevederilor Ord. MAPPM nr. 756/1997

|  | Produse petroliere | Sulfuri | Sulf total | Metale grele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cu | Mn | Pb | As | Cd | Ni | Zn |
| Valori normale (mg/kg s.u.) | <100 | - | - | 20 | 900 | 20 | 5 | 1 | 20 | 100 |
| Prag de alerta | 1000 | 400 | 5000 | 250 | 2000 | 250 | 25 | 5 | 200 | 700 |
| Prag de interventie | 2000 | 2000 | 20000 | 500 | 4000 | 1000 | 50 | 10 | 500 | 1500 |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in apa de suprafata sau in reteaua de canalizare | Buletine de analiza |
| --- | --- |

- proceduri de raportare, stocarea datelor, interpretarea şi analiza rezultatelor, formatul de raportare pentru furnizarea informaţiilor către Autoritatea de Reglementare.

Raportarea rezultatelor monitorizarii emisiilor de poluanti se realizeaza periodic, in conformitate cu prevederile autorizaţiilor în vigoare, către autorităţile competente.

## Monitorizarea variabilelor de proces

Descrieţi monitorizarea variabilelor de proces

Monitoring-ul tehnologic este o acţiune distinctă şi are ca scop verificarea periodică a stării şi funcţionării instalaţiilor aparţinând Thermoenergy Group SA Bacau, respectiv:

- Verificarea permanenta a starii de funcţionare a tuturor componentelor activităţii:

- operaţiunile de descărcare a reactivilor chimici;

- funcţionarea instalaţiilor de ardere a combustibililor;

- funcţionarea instalaţiilor de tratare chimică  a apei;

- starea traseeelor de abur şi apă fierbinte către consumatori;

- starea instalaţiilor de livrare a energiei electrice;

- funcţionarea instalaţiilor de reţinere poluanţi (bazinele de neutralizare).

- Urmărirea gradului de tasare a terenului

- comportarea construcţiilor;

- apariţia unor tasări diferenţiale şi stabilirea măsurilor de prevenire a lor;

- măsurarea vibraţiilor agregatelor.

- Controlul intrărilor şi ieşirilor de deşeuri

- verificarea documentelor care însoţesc intrările şi livrările de deşeuri.

Monitorizarea emisiilor de poluanti prin evacuarea in atmosfera a gazelor rezultate in instalatiile de ardere a combustibililor fosili.

Monitorizarea emisiilor în aer la funcţionarea instalaţilor se desfaşoară în conformitate cu AIM 2/31.01.2013, revizuită în 12.01.2016 şi 18.02.2018:

- IMA2 - discontinuu, de 3 ori pe saptamână

- TG, CCC, LOOS, CA 2*10 t/h - discontinuu, semestrial.

Monitorizarea discontinuă se realizează cu un analizor de gaze de ardere portabil -AFRISO Multilyzer NG.

Monitorizarea calităţii apelor pluviale evacuate în râul Bistriţa.

Calitatea apelor pluviale evacuate în râul Bistriţa este monitorizată prin analize fizico-chimice efectuate de personal calificat din cadrul laboratorului de analize chimice al sectiei Epurare Chimică, prin determinări efectuate în perioadele de precipitaţii abundente ce depăşesc 15 l/mp. În conformitate cu prevederile Autorizaţiei de gospodărirea apelor nr. 15 din 25.01.2013, transferată cu nr.11/27.01.2015 de la SC CET SA Bacau şi revizuită cu nr.94/09.04.2019, sunt monitorizati următorii parametri: pH, suspensii, CCOCr, substanţe extractibile, rezidiu filtrat la 1050C.

Monitorizarea indicatorilor de calitate ai apei din panza freatică.

Indicatorii de calitate ai apei din pânza freatică sunt monitorizaţi periodic (semestrial) prin analize fizico-chimice ale probelor de apă freatică prelevate din puţurile de observaţie forate pe teritoriul centralei (18 puţuri). Sunt monitorizaţi următorii indicatori de calitate ai apelor freatice: concentratia ionului bicarbonat, pH, concentratia ionului SO42- concentraţia ionilor Cl-, Mg+2, NH4+, OH-, concentraţia totală de săruri, conţinutul de hidrogen sulfurat, temperatura apei la prelevare, culoare, miros şi metale grele (la 5 ani).

Monitorizarea indicatorilor de calitate ai apelor menajere evacuate in statia de epurare a municipiului Bacău.

Apele tehnologice uzate nepericuloase sunt colectate şi neutralizate, prin corecţia pH, în instalaţia de neutralizare ape uzate, apoi evacuate în staţia de epurare a oraşului prin intermediul colectorului de ape uzate menajere existent (Acord CRAB de evacuare ape uzate neutralizate nr.1033/06.02.2019), cu control automat de pH: apele neutralizate sunt pompate din bazinul de neutralizare, cu ajutorul unei pompe de ape uzate la colectorul existent de ape menajere. La refularea pompei există un sesizor de pH, datorită căruia apele se admit la colector numai dacă sunt neutre, printr-un un sistem de vane cu acţionare de la distanţă, în caz contrar fiind recirculate spre bazinul de preaplin al staţiei de neutralizare.

Monitorizarea calităţii solului

Calitatea solului este monitorizată la cinci ani, în două puncte, prin indicatorii de calitate: produse petroliere, sulfuri, sulf total, metale (Cu, Mn, Pb, As, Cd, Ni, Zn)

Monitorizarea zgomotului pe teritoriul centralei.

Personal calificat din cadrul centralei efectuează determinări periodice al nivelului de zgomot la limita centralei, utilizând în acest scop un sonometru digital tip DT-8852. Valoarea maxima a nivelului de zgomot la limita incintei CAI Bacău este de 65 dB, în conformitate cu prevederile STAS 10009/1988.

Monitorizarea comportarii constructiilor.

In conformitate cu prevederile legale în vigoare, construcţiile speciale şi hidrotehnice sunt supuse unor inspecţii periodice. Aceste construcţii sunt prevazute cu reperi ficşi şi mobili sau borne de tasare, a căror poziţie este analizată periodic de personal calificat, de specialitate. În baza unor contracte economice încheiate cu societăţi comerciale acreditate, anual este întocmit Raportul privind comportarea construcţiilor speciale şi hidrotehnice din cadrul Thermoenergy Group SA Bacău.

Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala

Descrieti orice masuri speciale propuse pe perioada de punere in functiune, oprire sau alte conditii anormale. Includeti orice monitorizare speciala a emisiilor in aer, apa sau a variabilelor de proces ceruta pentru a minimiza riscul asupra mediului.

Manevrele de porniri/opriri ale instalaţiilor se desfăşoară în condiţii normale, conform cărţilor tehnice ale instalaţiilor şi nu generează poluări accidentale.

# Dezafectare

## Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare

(Pentru o instalaţie noua) descrieti modul in care au fost luate in considerare urmatoarele etape in faza de proiectare si de executie a lucrarilor

- Utilizarea rezervoarelor si conductelor subterane este evitata atunci cand este posibil (doar daca nu sunt protejate de o izolatie secundara sau printr-un program adecvat de monitorizare);

Da.

- este prevazuta drenarea si curatarea rezervoarelor si conductelor inainte de demontare;

Da.

- lagunele si depozitele de deseuri sunt concepute avand in vedere eventuala lor golire si inchidere;

Nu este cazul.

- izolatia este conceputa astfel incat sa fie impermeabila, usor de demontat si fara sa produca praf si pericol;

Da.

- materialele folosite sunt reciclabile (luand in considerare obiectivele operationale sau alte obiective de mediu).

Da.

Nota: pentru instalatiile existente, asa cum sunt specificate de Directiva 96/61/CE, este necesar ca la prima autorizare integrata de mediu, documentatia sa prezinte si programul/masurile prevazute pentru dezafectare, astfel incat sa previna poluarea mediului.

## Planul de inchidere a instalaţiei

Documentatia pentru solicitarea autorizatiei integrate a instalatiilor noi si a celor existente trebuie sa contina un Plan de inchidere a instalaţiei.

La încetarea activităţilor generatoare de impact asupra mediului se vor respecta obligaţiile de mediu nr.12230/OM43/12.11.2014, actualizate cu Decizia nr.12/15.03.2019. De asemenea este obligatorie solicitarea şi obţinerea avizului de mediu, pentru stabilirea obligaţiilor privind refacerea calităţii mediului în zona de impact a activităţii respective.

În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părti de instalaţie, se elaborează un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004.

Lucrări şi măsuri specifice de protectia mediului

Având în vedere situaţia existentă la Thermoenergy Group SA Bacău, după oprirea instalaţiilor acesteia, se impune luarea următoarelor măsuri:

- curăţarea şi spălarea tuturor instalaţiilor, rezervoarelor şi magaziilor de stocare a substanţelor chimice;

- curăţarea rezervoarelor şi a instalaţiilor tehnologice pentru vehicularea păcurii şi CLU, eliminarea controlată prin firme specializate a deşeurilor rezultate, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

- curăţarea şi decolmatarea canalelor de ape menajere şi a canalelor de ape pluviale;

- scoaterea tuturor echipamentelor şi materialelor din canalele tehnologice de pe teritoriul centralei, curăţarea acestora şi umplerea lor cu pământ;

- obţinerea acordului de deconectare de la alimentarea cu gaze naturale şi dezafectarea instalaţiei, cu respectarea normelor specifice;

- obţinerea acordului de deconectare de la Sistemul Energetic National şi dezafectarea instalaţiilor electrice, cu respectarea normelor specifice;

- curăţare, arat şi semănat (cu plante de cultură/iarbă) a întregii suprafeţe, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe teritoriul centralei;

- anunţarea oricărui eveniment la Agentia de Protecţia Mediului Bacău;

- verificarea şi întreţinerea circuitelor paratrasnet la toate clădirile şi instalaţiile de pe teritoriul centralei (până la dezafectarea acestora);

întocmirea unui registru de evidenţa pentru toate instalaţiile, utilajele şi piesele preluate de la centrală.

Conditii generale privind gestionarea deseurilor

Gestionarea deşeurilor are in vedere utilizarea proceselor şi a metodelor care nu pun în pericol sănătatea populaţiei şi a mediului, iar autorităţile competente autorizează şi controlează activităţile de valorificare şi eliminare a deşeurilor, urmărind ca acestea:

- sa nu prezinte riscuri pentru sanatatea populatiei si pentru apa, aer, sol, fauna sau vegetatie;

- sa nu produca poluare fonica sau miros neplacut;

- sa nu afecteze peisajele sau zonele protejate.

Se interzice persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate ce desfasoara activitati independente si persoanelor juridice abandonarea, inlaturarea sau eliminarea necontrolata a deseurilor, precum si orice alte operatiuni neautorizate, efectuate cu acestea.

In vederea atingerii acestor obiective va trebui elaborat un plan de gestionare a deseurilor care va contine informatii referitoare la:

- tipurile, cantitatile si originea deseurilor ce urmeaza sa fie valorificate sau eliminate;

- masuri specifice pentru categorii speciale de deseuri;

- zone si instalatii de valorificare sau eliminare a deseurilor.

Autoritatile competente vor adopta masurile necesare pentru ca detinatorul obiectivului sa asigure prin mijloace proprii valorificarea sau eliminarea deseurilor, ori sa asigure predarea deseurilor produse in urma operatiilor de casare unei unitati autorizate, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora. Se vor lua masuri pentru rationalizarea activitati de colectare, sortare si tratare a deseurilor.

Detinatorul de deseuri este obligat:

- sa nu amestece diferite categorii de deseuri periculoase sau deseuri periculoase cu deseuri nepericuloase;

- sa asigure echipamente de protectie si de lucru adecvate operatiunilor aferente gestionarii deseurilor in conditii de securitate a muncii;

- sa nu genereze fenomene de poluare prin descarcari necontrolate de deseuri in mediu;

- sa ia masurile necesare astfel incat eliminarea deseurilor sa se faca in conditii de respectare a reglementarilor privind protectia populatiei si a mediului;

- sa nu abandoneze deseurile si sa nu le depoziteze in locuri neautorizate;

- sa separe deseurile inainte de colectare, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora.

Costurile aferente activitatilor de colectare, transport, depozitare, valorificare sau eliminare a deseurilor se suporta de catre detinatorul de deseuri, care incredinteaza deseurile unei unitati specializate.

## Structuri subterane

Pentru fiecare structura subterana identificata in planul de mai sus se prezinta  pe scurt detalii privind modul in care poate fi golita si curatata/decontaminata si orice alte actiuni care ar putea fi necesare pentru scoaterea lor din functiune in conditii de siguranta atunci cand va fi nevoie. Identificati orice aspecte nerezolvate

| Structuri subterane | Continut | Masuri pentru scoaterea din functiune in conditii de siguranta |
| --- | --- | --- |
| Canale tehnologice | Beton | scoaterea tuturor echipamentelor si materialelor din canalele tehnologice curatarea acestora si umplerea lor cu pamant |
| Canale ape uzate | Beton | curatarea acestora si umplerea lor cu pamant |

## Structuri supraterane

Pentru fiecare structura supraterana identificati materialele periculoase (de ex. izolatiile de azbest) pentru care ar putea fi necesara o atentie sporita la demontare si/sau eliminare. Orice alte pericole pe care demontarea structurii le poate genera. Identificarea problemelor potentiale este mai importanta decat solutiile, cu exceptia cazului in care dezafectarea este iminenta.

| Cladire sau alta structura | Materiale periculoase | Alte pericole potentiale |
| --- | --- | --- |
| Rezervoarele de reactivi chimici | Reactivi chimici | In conservare |
| Rezervoare de pacura | Pacura |  |
| Rezervor CLU | CLU |  |

## Lagune

Nu este cazul.

## Depozite de deseuri

## Nu este cazul

## Zone din care se preleveaza probe

Pe baza informatiilor cuprinse in Raportul de Amplasament si a operatiilor propuse pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii, identificati zonele care ar putea fi considerate in aceasta etapa ca fiind cele mai importante pentru realizarea analizelor de sol si de apa subterana la momentul dezafectarii. Scopul acestor analize este de a stabili gradul de poluare cauzat de activitatile desfasurate si necesitatea de remediere pentru aducerea amplasamentului intr-o stare satisfacatoare, care a fost definita in raporul initial de amplasament.

| Zone/locatii in care se preleveaza probe | Motivatie |
| --- | --- |
| Zona gospodariei de pacura, CLU | Verificarea posibilei poluari accidentale |
| Zona statiei chimice | Verificarea posibilei poluari accidentale |
| Zona cosului de fum | Verificarea posibilei poluari accidentale |
| Zona statiei electrice | Verificarea posibilei poluari accidentale |

| Este necesara realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza dezafectarea cu minimum de risc pentru mediu? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati termenele la care vor fi realizate. |
| --- |
| Studiu | Termen (anul si luna) |
| Nu. |  |

Identificati oricare alte probleme pertinente care trebuie rezolvate in eventualitatea dezafectarii.

# Aspecte legate de Amplasamentul pe care se afla Instalaţia

| Sunteti singurul detinator de autorizatie integrata de mediu pe amplasament? Daca da, treceti la Sectiunea 13 | DA |
| --- | --- |

# Limitele de Emisie

## Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT-urilor

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de NOX, SO2 si pulberi în aer – IMA 2 (CAI):

| Tipul de combustibil | Substanta/parametru | BAT-AEL (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Medie anuala (1) | Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare (2) |
| Gaz natural | NOx | 50-100 | 85-110 |
|  | SO2 | - | - |
|  | Pulberi | - | - |
| CLU | NOx | 150-270 | 210-330 (3) |
|  | SO2 | 50-175 | 150-200 (4) |
|  | Pulberi | 2-20 | 7-22 (5) |

(1) 	Aceste BAT-AEL nu se aplică în cazul instalatiilor care functionează mai putin de 1 500 h/an.

(2) 	În cazul instalatiilor care functionează mai putin de 500 h/an, aceste niveluri sunt orientative.

(3) 	În cazul cazanelor industriale şi al instalaţiilor de termoficare puse în funcţiune cel târziu la 27 noiembrie 2003, care funcţionează mai puţin de 1 500 h/an şi pentru care RCS şi/sau SNCR nu se aplică, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 450 mg/Nm3.

(4) 	În cazul cazanelor industriale și al instalatiilor de termoficare puse în functiune cel târziu la 27 noiembrie 2003 și care functionează mai putin de 1 500 h/an, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 400 mg/Nm3.

(5) 	Limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 25 mg/Nm3 pentru instalatiile puse în functiune cel târziu la 7 ianuarie 2014.

Cu titlu orientativ, nivelul de emisii de CO medii anuale provenite din arderea combustibililor lichizi va fi, în general, 10 - 30 mg/Nm3 în cazul instalatiilor de ardere existente de < 100 MWt exploatate timp de ≥ 1 500 h/an sau al instalatiilor de ardere noi de < 100 MWt.

## Evacuari in reteaua de canalizare proprie

Emisii în apă asociate utilizarii BAT-urilor

Nota: O valoare prag este stabilită făcând referinţa mai întâi la legislaţia română şi apoi la Indrumarele BAT şi în cazul în care nici una din cele două alternative de mai sus nu se aplică putem să ne ghidăm după VLE stabilite prin normele unui alt stat membru.

OBS: Se specifică cel puţin valorile limită de emisie pentru poluanţii specifici activităţii pentru care se solicită emiterea autorizaţiei integrate de mediu.

Limitele considerate mai sus se aplică în general emisiilor în cursuri de râuri folosite ca resurse de apă în vederea potabilizării.

Pentru situaţiile foarte sensibile pot fi atinse niveluri mai mici.

-Nu este cazul-

#### 13.3	Emisii in reteaua de canalizare oraseneasca sau cursuri de apa de suprafata (dupa preepurarea proprie)

Apele tehnologice uzate, rezultate în cantităţi mici din procesul de tratare chimică a apei brute, sunt tratate intr-o staţie proprie de tratare ape uzate, finalizată pe contractul „Staţie tratare ape uzate” derulat în cadrul proiectului cofinanţat POS Mediu Axa 3, şi preluată de către societatea noastră prin HCL 200/22.05.2018.

Apele tehnologice uzate nepericuloase sunt colectate şi neutralizate, prin corectia pH, în instalaţia de neutralizare ape uzate, apoi evacuate în staţia de epurare a oraşului prin intermediul colectorului de ape uzate menajere existent (Acord CRAB de evacuare ape uzate neutralizate nr.1033/06.02.2019), cu control automat de pH: apele neutralizate sunt pompate din bazinul de neutralizare, cu ajutorul unei pompe de ape uzate la colectorul existent de ape menajere. La refularea pompei există un sesizor de pH, datorită căruia apele se admit la colector numai dacă sunt neutre, printr-un un sistem de vane cu acţionare de la distanţă, în caz contrar fiind recirculate spre bazinul de preaplin al staţiei de neutralizare.

# Impact

## Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

Impactul asupra calitatii apelor de suprafata si subterane

Ca urmare a renunţării la funcţionarea centralei pe lignit, instalaţia de tratare a apei brute este redimensionată pentru noua situatie în care nu se produce apa demineralizată, necesarul de apă dedurizată reducându-se, şi în consecinţă, şi volumul de ape tehnologice uzate este diminuat.

Apele tehnologice uzate, rezultate în cantităţi mici din procesul de tratare chimică a apei brute, sunt tratate intr-o staţie proprie de tratare ape uzate, finalizată pe contractul „Staţie tratare ape uzate” derulat în cadrul proiectului cofinanţat POS Mediu Axa 3, şi preluată de către societatea noastră prin HCL 200/22.05.2018.

Astfel, apele tehnologice uzate nepericuloase sunt colectate şi neutralizate, prin corectia pH, în instalaţia de neutralizare ape uzate, apoi evacuate în staţia de epurare a oraşului prin intermediul colectorului de ape uzate menajere existent (Acord CRAB de evacuare ape uzate neutralizate nr.1033/06.02.2019), cu control automat de pH: apele neutralizate sunt pompate din bazinul de neutralizare, cu ajutorul unei pompe de ape uzate la colectorul existent de ape menajere. La refularea pompei există un sesizor de pH, datorită căruia apele se admit la colector numai dacă sunt neutre, printr-un un sistem de vane cu acţionare de la distanţă, în caz contrar fiind recirculate spre bazinul de preaplin al staţiei de neutralizare.

Nu s-au constatat scurgeri accidentale de pacură sau de reactivi pe teritoriul centralei.

Centrala nu evacuează ape cu temperatură ridicată in emisar.

Impactul asupra calitatii aerului

Arderea combustibililor fosili în surse staţionare este răspunzatoare de încărcarea atmosferei cu un complex de poluanţi gazoşi şi solizi de natură anorganică şi organică (dioxid de sulf, oxizi de azot, dioxid de carbon, oxid de carbon, pulberi), dacă valorile concentraţiilor de poluanţi depăşesc valorile limită admise de reglementările în vigoare.

Impactul direct al poluanţilor evacuaţi în atmosferă are loc în arii relativ apropiate de aceasta, pe distanţe de la câţiva zeci de metri, până la cateva sute de metri sau câţiva kilometri, în funcţie de paramaetrii fizici şi de puterea sursei.

Impactul asupra solului si subsolului

O parte din gazele şi pulberile evacuate prin arderea combustibililor fosili se depun pe sol, prin depunere uscată şi umedă, putând conduce la creşterea acidităţii acestuia (determinând perturbări ale proceselor sale de regenerare), modificarea compoziţiei (eliberarea ionilor metalici) cu efecte negative asupra vegetaţiei şi asupra apei subterane.

Odata cu finalizarea gospodăriei de CLU şi utilizarea CLU, scurgerile accidentale de CLU de la rampa de descărcare şi gospodaria de CLU au un impact negativ asupra solului. De asemenea scurgerile accidentale de păcură din rezervoare au impact negativ asupra solului.

Analizele probelor de sol efectuate au demonstarat eficienţa măsurilor de prevenire a poluărilor accidentale adoptate, nefiind înregistrate poluări semnificative ale solului (nu sunt depăşite pragurile de intervenţie specificate în Ord. 756/1997 al MAPPM).

De asemenea, ţinând cont de procesele tehnologice din cadrul centralei, materiile şi materialele folosite, societatea nu prezintă nici un risc pentru siguranţa locuitorilor.

Impactul generat de zgomot

Masurătorile efectuate au evidenţiat faptul nivelul zgomotului generat de procesele tehnologice desfăşurate pe aplasamentul centralei sunt sub nivelul maxim admisibil la limita incintei, în funcţionare normală.

## Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare

### Identificarea receptorilor importanti si sensibili

### Nu este cazul.

## Identificarea efectelor evacuarilor din instalaţie asupra mediului

Operatorii trebuie sa faca dovada ca o evaluare satisfacatoare a efectelor potentiale ale evacuarilor din activitatile autorizate a fost realizata si impactul  este acceptabil. Acest lucru poate fi facut prin utilizarea metodologiei de evaluare a BAT si a altor informatii suplimentare pentru a prezenta efectele asupra mediului exercitate de emisiile rezultate din activitati. Rezultatul evaluarii trebuie inclus in solicitare si rezumat in tabelul 14.3.1 de mai jos.

### Rezumatul evaluarii impactului evacuarilor (extindeti tabelul daca este nevoie)

| Rezumatul evaluarii impactului |
| --- |
| Listati evacuarile semnificative de substante si factorul de mediu in care sunt evacuate, de ex. cele in care contributia procesului (CP) este mai mare de 1% din SCM* | Descrierea motivelor pentru elaborarea unei modelari detaliate, daca aceasta a fost realizata, si localizarea rezultatelor (anexate solicitarii) | Confirmati ca evacuarile semnificative nu au drept rezultat o depasire a SCM prin listarea Concentraţiei Preconizate in Mediu (CPM) ca procent din SCM pentru fiecare substanta (inclusiv efectele pe termen lung si pe termen scurt, dupa caz)* |
| NOx, SO2, pulberi prin gazele de ardere rezultate la arderea combustibililor | Valorile calculate ale concentraţiilor de poluanţi în emisie se încadrează în valorile prevăzute în AIM nr. 2/2013, revizuită în 2016 şi în 2018. | Da |
| Ape uzate | Valorile concentratiilor de poluanti evacuaţi respectă prevederile Autorizaţiei de gospodărirea apelor nr. 15 din 25.01.2013, revizuită cu nr.94/09.04.2019 | Da |

* SCM se refera la orice Standard de Calitate a Mediului aplicabil

Apele tehnologice uzate nepericuloase sunt colectate şi neutralizate, prin corectia pH, în instalaţia de neutralizare ape uzate, apoi evacuate în staţia de epurare a oraşului prin intermediul colectorului de ape uzate menajere existent (Acord CRAB de evacuare ape uzate neutralizate nr.1033/06.02.2019), cu control automat de pH: apele neutralizate sunt pompate din bazinul de neutralizare, cu ajutorul unei pompe de ape uzate la colectorul existent de ape menajere. La refularea pompei există un sesizor de pH, datorită căruia apele se admit la colector numai dacă sunt neutre, printr-un un sistem de vane cu acţionare de la distanţă, în caz contrar fiind recirculate spre bazinul de preaplin al staţiei de neutralizare.

## Managementul deseurilor

Referitor la activitatile care implica eliminarea sau recuperarea deseurilor, luati in considerare obiectivele relevante in tabelul urmator si identificati orice masuri suplimentare care trebuie luate in afara de cele pe care v-ati angajat deja sa le realizati, in scopul aplicarii BAT- urilor, in aceasta Solicitare.

| Obiectiv relevant | Masuri suplimentare care trebuie luate |
| --- | --- |
| a) asigurarea ca deseul este recuperat sau eliminat fara periclitarea sanatatii umane si fara utilizarea de procese sau metode care ar putea afecta mediul si mai ales fara: | Da |
| risc pentru apa, aer, sol, plante sau animale; sau | - |
| cauzarea disconfortului prin zgomot si mirosuri; sau | - |
| afectarea negativa a peisajului sau a locurilor de interes special; | - |

Referitor la obiectivul relevant

b) implementare, cat mai concret cu putinta, a unui plan facut conform prevederilor din Planul Local de Actiune pentru protectia mediului completati tabelul urmator:

| Identificati orice planuri de dezvoltare realizate de autoritatea locala de planificare, inclusiv planul local pentru deseuri | Faceti observatii asupra gradului in care propunerile corespund cu continutul unui astfel de plan |
| --- | --- |
| - | - |

## Habitate speciale

Pe amplasament si in imprejurimile acestuia nu exista specii de plante sau animale protejate.

# . Programele de Conformare si Modernizare

Va rugam sa rezumati mai jos toate datele pe care le-ati propus in sectiunile anterioare ale solicitarii.  Masurile incluse in acest program trebuie grupate pe sectiuni pentru fiecare factor de mediu afectat, masuri de reducere a poluarii, masuri de remediere a poluarii istorice, pe baza obiectivului principal al masurii respective.

Pentru conformarea CAI (IMA 2) cu VLE din Anexa 5, partea 1 din Legea 278/2013 AIM 2/31.01.2013, revizuita in 12.01.2016 şi 18.01.2018, conţine un Plan de Acţiuni etapizat astfel:

Etapa 1 – Intocmirea documentaţiei (studii + proiecte) pentru stabilirea soluţiei tehnice şi de execuţie, termen 31.12.2018, decalat până la data de 01.04.2019, prin acordul APM Bacău nr.15776/17.12.2019.

Solicitarea decalării termenului a fost justificată de neprezentarea ofertelor privind achiziţia unui serviciu de proiectare a studiului de fezabilitate, procedura fiind finalizată după ce a fost reluată de trei ori. Prin Adresa nr.732/25.03.2019, am informat APM Bacău de încheierea contractului de prestări servicii nr. 1164/13.03.2019 (transmis în anexă la adresă), încheiat cu SC ENERGY & ECOCONCEPT SRL Bucureşti, având ca obiect principal elaborarea studiului de fezabilitate pentru realizarea investiţiei „Lucrări de conformare cu cerinţele legale a VLE NOx ale IMA 2-CAI 100 t/h şi IMA 3 - CAF 100 Gcal/h” şi perioada de derulare de 90 de zile pentru predarea documentaţiei (de la data semnării-20.03.2019).

Etapa 2 – Contractarea şi executarea lucrărilor de modernizare a CAI în vederea conformării, termen 31.12.2022.

În Planul Master, aprobat în şedinţa Consiliului Local - HCL 21/13.02.2009, au fost prevăzute lucrări care să asigure eficientizarea producerii, transportului şi distribuţiei energiei termice cu emisii minime de poluanţi. Lucrările sunt în curs de finalizare în cadrul proiectului cofinanţat de Comisia Europeană, Guvernul Romaniei şi Primăria Municipiului Bacău ”Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu caldură urbană”  - programul POS Mediu-Axa 3:

| Nr. crt. | Măsură propusă |
| --- | --- |
| 1. | „Gospodărie păcură, tratare ape uzate CET2, gospodărie CLU în CET1” - Recepţie la terminarea lucrărilor 492372/18.09.2017; Nu este preluată de societatea noastră |
| 2. | „Ciclu combinat + cazane auxiliare + adaptare schemă termomecanică”- Obiectul 1 - Ciclu combinat - În funcţiune, recepţie de punere în funcţiune 492383/22.09.17. Obiectul 2 - Cazane auxiliare - În funcţiune, recepţie finală 491226/23.06.16 Obiectul 3 - Adaptare schemă termomecanică - În funcţiune, recepţie finală 491225/23.06.16. |
| 3. | „Staţie tratare ape uzate” - In funcţiune, recepţie finală 492152/21.06.2018 |
| 4. | „Retehnologizare pompe transport termoficare CET Chimiei Bacău” - În funcţiune, recepţie finală 491500/15.10.15 |
| 5. | „Reabilitare retele termice secundare din Municipiul Bacău (Lot 2) PT 28, PT 25, CT 4/6 9mai, CT 3/2 Marasesti, CT Primarie şi partial CT 3/5 Aroneanu; (Lot 3) PT 115, PT 20, PT 43, PT 14, PT 4; (Lot 4) PT 97, PT 29, PT 21, PT 18, PT 15; (LOT 5) PT 9, PT 11, PT 17, PT 19, PT 22, PT 27, PT 35, PT 62, PT 63 - in curs de derulare. |

*   *   *

In acest moment, aţi realizat toate etapele completării solicitării dumneavoastră. Vă rugăm să vă întoarceţi la pagina de început pentru a verifica dacă aţi inclus toate elementele necesare.

# Footnotes

Pentru intrebarile de mai jos:

Daca “Da, ne conformam pe deplin” – faceti referinte la documentatia care poate fi verificata pe amplasa-ment

Daca “Nu, nu ne conformam (sau doar in parte)” – indicati data la care va fi realizata pe deplin conformarea