S.C.  LEF PROIECT S.R.L.				                                Pr. nr. 11/ 2018

BACAU           					                               Faza:  Doc. avize

MEMORIU TEHNIC MEDIU

I. Denumirea  proiectului : “CONSTRUIRE 6 LOCUINȚE INDIVIDUALE, CATEGORIA DE IMPORTANTA D-REDUSA, ANEXE GOSPODARESTI, IMPREJMUIRE LA LIMITA PROPRIETATII ”;

II. Titular

- Nume beneficiar:   PATRICHI VASILE

- Amplasament:       sat Siretu, comuna Letea Veche, județul Bacău

- Numărul de tel.:     0751235774

- Adresa de  e- mail:

- Numele persoanelor de contact:

- investitor    PATRICHI VASILE

- responsabil pentru protecţia mediului        ….....................…

III. Descrierea proiectului

Documentația de față prezintă propunerea de construire a 6 locuințe unifamiliale.

Terenul are o suprafață de 5365 mp este situat în comuna Letea Veche, intravilan sat Siretu și este proprietate particulară a Patrichi Vasile și Patrichi Dorina.

Construcția va fi realizată din cadre din beton armat și pereți portanți din zidărie de cărămidă, închiderile exterioare vor fi din zidărie de cărămidă iar compartimentarile interioare din pereți autoportanți pe schelet metalic placați pe ambele părți cu plăci din gips carton.

Construcția va avea un regim de înaltime P+1E, având următoarele compartimentări funcționale:

Înălțimea maximă la coama este 7.44 m de la cota ±0.00.

Accesul se realizază pe latura de SUD, unde există nr. cad. 65146.

Indicatori urbanistici pentru construcția propusă:

- S construită		=  633.72 mp.

- S desfășurată	=  1 002.66 mp.

- S teren		=  5 365,00 mp.

- S spații verzi		=  2 920.78 mp.

- S circulații		=  1 810.50 mp.

- P.O.T. existent	=  0,00%

- C.U.T. existent	=  0,00

- P.O.T. propus	=  11,81%

- C.U.T. propus	=  0,19

– profilul si capacitățile de producție;

Profilul

Investiția va fi realizată pe persoană fizică și constă în realizarea de 6 locuințe individuale.

Capacitatea de producție

Nu este cazul.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Nu există procese de productie efective.

Nu există produse sau subproduse obținute.

- descrierea fluxurilor tehnologice existente

Nu este cazul.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

Nu există materii prime în cadrul activității desfășurate.

Activităţile de constructie pentru proiectul propus nu presupun, în condiţii normale un consum de apă industrială. Pentru diverse situaţii (spălări, stropit), alimentarea cu apă în perioada executării  lucrărilor  se va asigura din sursa proprie din incinta studiată; energia electrică necesară activitatilor de constructie va fi asigurată din racordarea la rețeaua electrică existentă în vecinătatea obiectivului studiat.

Energie și combustibili

Se va folosi energie electrică pentru iluminat, iar pentru încălzirea incintelor și prepararea apei calde, se va utiliza centrala termică pe combustibil solid.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin conectarea la rețeaua existentă în zonă.

Alimentarea cu energie termică se va realiza individual  cu centrale termice proprii, care funcționează pe bază de combustibil solid.

Alimentarea cu apă se va face de la rețeaua exterioară printr-un racord conductă din polietilena cu diametrul de 40 mm conform planșelor din documentație. La limita proprietății se va poza un cămin cu apometru pentru măsurarea consumului de apă.

Evacuarea apelor uzate menajere vor fi preluate de fosa septica vidanjabila ce se v-a executa pe amplasament.

Canalizarea apelor uzate menajere se va realiza cu o rețea de incintă din PVC-KG cu Dn 125 mm cu racordare la fosa septică. La modificările de direcție și intersecție a conductelor exterioare de canalizare, sunt prevăzute cămine menajere.

Evacuarea deșeurilor se va realiza prin colectare în europubele, care vor fi evacuate de firme specializate.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

Refacerea amplasamentului după execuție se va realiza conform proiectului tehnic de execuție.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul principal pietonal si auto la obiectivul studiat se va realiza pe latura  de EST, din drumul satesc.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare – se vor utiliza resurse naturale în cantități limitate iar materialele necesare realizării proiectului vor fi preluate de la societăți autorizate;

- metode folosite în construcţie – nu este cazul;

- planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară,

Planul de execuţie va fi realizat de executantul lucrării, în strânsă colaborare cu beneficiarul acesteia, şi ţinând cont de toate aspectele precizate anterior.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate – nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare - nu este cazul;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor) – nu este cazul;

-    alte autorizaţii cerute pentru proiect:

- aviz alimentare cu apă

- aviz alimentare cu energie electrică

- aviz securitatea la incendiu

- aviz protecție civilă

- aviz sănătatea populației

Localizarea proiectului

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001

Este respectată distanța față de granițele pentru proiectele care cad sub incidența

Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptată

la ESPOO la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr.22/2001;.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului: arabil

- pe zone adiacente - funcţiuni folosință publică în coabitare cu funcție de locuire;

- politici de zonare şi de folosire a terenului – UTR 1;

- arealele sensibile - nu este cazul;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare – amplasarea imobilului propus va fi realizată astfel încât să nu afecteze în nici un fel cadrul natural existent.

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile.

O scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a următorilor factori:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente

- natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

Pe timpul lucrărilor de construcție, pot apărea următoarele emisii:

- emisii de praf şi pulberi la montarea izolaţiilor termice;

- emisii de gaze la debitarea metalelor;

- radiaţii, emisii calorice şi luminoase la debitarea autogenă sau sudura electrică.

- metalul topit şi suflat (oxizi) poate adera la suprafeţele adiacente şi, în mică măsură, ajunge pe suprafeţele betonate. La efectuarea curăţeniei resturile de stropi de metal, şpan şi praf rezultat la debitarea cu flex vor fi adunate şi depozitate pe platforma de deşeuri metalice. Efectele emisiilor de praf şi pulberi pot fi contracarate prin măsuri tehnico-organizatorice, precum:

- limitarea volumului degajărilor de praf şi pulberi prin aplicarea unor tehnologii de lucru corespunzătoare (evitarea smulgerilor violente şi a imprăştierii deşeurilor rezultate, manipularea şi transportul cu mijloace adecvate, etc.);

- utilizarea de echipamente de protecţie corespunzătoare riscurilor(după caz combinezon, mănuşi, mască, etc.).

Emisiile rezultate la debitarea metalelor (emisii de gaze, radiaţii, emisii calorice) sunt sub limitele admise prevăzute de legislaţia şi vigoare (se vor utiliza numai echipamente tehnice şi SDV-uri certificate şi perfectă stare de funcţionare; muncitorii vor fi echipaţi corespunzător; zona de lucru va fi corespunzător amenajată; etc.);

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate): nu este cazul;

- magnitudinea şi complexitatea impactului: nu este cazul;

- probabilitatea impactului: nu este cazul;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: nu este cazul;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: după terminarea lucrărilor de constructie, incintele şi platformele betonate utilizate pentru depozitarea temporară a deşeurilor rezultate în operațiunile de construcție, trebuie să rămână curate.

Menţinerea stării de curăţenie va urmări:

-    asigurarea unor condiţii normale de lucru pe perioada desfăşurării activităţii;

-    eliminarea riscului unor accidente;

-    eliminarea riscului unor  îmbolnăviri;

-    evitarea amestecării deşeurilor;

Pentru realizarea acestor deziderate, se recomandă:

- lucrarile se vor efectua organizat;

- conducătorul activităţii va identifica pe teren locul de desfășurare a lucrărilor de construcție şi îsi va adapta tehnologia de lucru şi echipamentele utilizate la condiţiile din teren;

- deșeurile rezultate din activitatea de construcție, se vor sorta pe tipuri de materiale şi se vor depozita temporar în afara zonei de lucru, după care se sortează şi se transportă la locul stabilit prin contract pentru deşeurile rezultate;

Depozitarea temporară a deşeurilor în vederea valorificării/eliminării definitive, se va face pe platformele betonate existente.

Prin măsurile de depozitare, îndepărtare şi valorificare a deşeurilor, solul din zona de amplasament va fi protejat împotriva poluărilor.

- natura transfrontieră a impactului: nu este cazul.

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

În faza de execuție

Pentru executia investitiei se va folosi apa din rețeaua existentă în vecinătatea imobilului studiat, iar apa rezultată va fi stocată în recipienți care se vor evacua periodic. Din procesul de construire nu vor rezulta substanțe care sa modifice calitatea apei, astfel că se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

Prin organizarea de şantier (pe perioada executiei lucrărilor de construcție) se vor căuta soluţiile cele mai bune de protecţie a factorilor de mediu (apă, sol) de eventuale scurgeri şi infiltraţii de ape uzate.

În faza de funcționare

In cadrul activității nu se folosește apa decat pentru uz casnic menajer. Apa menajera va fi evacuată în fosa septică.

Impactul activitatii desfașurate în cadrul obiectivului asupra apelor de suprafață și a pânzei freatice din zona în condițiile respectării instrucțiunilor de lucru, este nesemnificativ asupra factorului de mediu apă.

2. Protecţia aerului:

În faza de execuție

În această fază sunt generate în aer următoarele emisii de poluanți:

- pulberi din activitatea de manipulare a materialelor de construcție, și din tranzitarea zonei de șantier;

- pentru a se evita creșterea concentrației de pulberi în suspensie în aer se va avea în vedere stropirea suprafeţelor de teren la zi şi curăţirea corespunzătoare a mijloacelor de transport la ieşirea din şantier;

- gaze de ardere provenite din procese de combustie;

Estimarea emisiilor de poluanți pe baza factorilor de emisie s-a facut conform metodologiei OMS 1993 si AP42-EPA.

Sistemul de construcție fiind simplu, nivelul estimat al emisiilor din sursa dirijată se încadrează în VLE impuse prin legislația de mediu în vigoare, iar sursele de emisie nedirijată ce pot apărea în timpul punerii în operă sunt foarte mici și, prin urmare, nu produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

În faza de funcționare

În această fază sunt generate în aer următoarele emisii de poluanți:

- emisii de la centrala termică pe combustibil solid.

Nivelul estimat al emisiilor în această fază, nu produce un impact semnificativ al factorului de mediu aer, încadrându-se în legislația în vigoare.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

În fază de execuție

În această fază, sursele de zgomot și vibrații sunt produse atăt de acțiunile propriuzise de lucru cât și de traficul auto din zona de lucru. Aceste activități au un caracter discontinuu, fiind limitate în general numai pe perioada zilei.

Amploarea proiectului fiind redusă, nu constituie o sursă semnificativă de zgomot și vibrații.

În faza de funcționare

În cadrul activității, nu se produc zgomote și vibrații care sa aibă un impact semnificativ asupra factorului de mediu zgomot și vibrații, dar vor fi luate măsuri de protecție pentru aceasta.

Nu vor exista surse de zgomot care să perturbe proprietățile vecine.

Se va urmări nivelul de zgomot exterior astfel încât să fie respectate următoarele valori recomandate conform HG 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental: Lech (A) zi (orele 7-19) – 60dB; Lech (A) seara (orele 19-23) – 55dB; Lech (A) noapte (orele 23-7) – 50dB.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

În faza de execuție

Nu exista surse generatoare de radiații.

În faza de funcționare

Nu exista surse generatoare de radiații.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

În faza de execuție

În această fază nu exista surse de poluare care sa aibă un impact semnificativ asupra solului și subsolului.

Toate deşeurile rezultate în urma executiei lucrărilor de construcţie se vor colecta selectiv în locuri special amenajate şi se vor preda la societăţi autorizate.

În faza de funcționare

Protecția solului și a subsolului se va realiza prin betonarea parțiala a incintei și prin depozitarea resturilor în containere etanșe până la evacuarea sau distrugerea acestora.

Activitatea nu produce un impact semnificativ al factorului de mediu sol și subsol, încadrându-se în legislația în vigoare.

Prin respectarea legislaţiei de mediu referitoare la sortarea, depozitarea, transportul şi gestionarea  deşeurilor rezultate din lucrările de construcție, considerăm că aceste lucrări nu vor avea un impact semnificativ asupra solului din incintă.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Nici in faza de execuție, nici în cea de funcționare, nu rezultă poluanți care sa afecteze

ecosistemele acvatice și terestre.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Construcţia propusă respecta cerintele Ordinului 536/1997 al Ministerului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind Mediul de viata al populaţiei.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

În faza de execuție

Deseurile rezultate din procesul de construire cuprind deșeuri inerte precum:

- pământ din excavații,

- moloz,

- pietre,

- material lemnos și metalic,etc.

Aceste deșeuri vor fi colectate de unul din operatorii specializați de salubritate.

În faza de funcționare

În urma activității rezultă următoarele deșeuri:

- deșeuri din hârtie și carton;

- deșeuri din lemn,

- deșeuri polistiren și folie PVC;

- ambalaje,

- deșeuri menajere

Deșeurile menajere se vor depozita în europubele amplasate pe o platforma betonată, amplasată pe latura de est, în cadrul incintei de unde vor fi evacuate periodic de o firma specializata în salubritate cu care se va incheia contract.

Celelalte deșeuri rezultate în urma activității, se vor evacua prin firme specializate pentru evitarea eventualelor accidente de mediu în conformitate cu legislația în vigoare.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

În faza de execuție

În cadrul procesului de construire nu sunt generate substanțe și preparate chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

În faza de funcționare

În cadrul activității nu sunt folosite substanțe și preparate chimice periculoase. Se va face o monitorizare permanentă asupra gestionarii tuturor substanțelor folosite pentru

diminuarea factorilor de poluare a mediului.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu: nu este cazul.

Obiectivul nu se află în zone cu restricţii (zonă inundabilă , zonă de protecţie sanitară)

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.): nu este cazul.

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

Organizarea de șantier pentru lucrările solicitate se va asigura în incinta, fară a afecta proprietățile vecine și rețele edilitare existente. Proiectul pentru organizarea de şantier se va elabora de către executantul lucrării cu concursul beneficiarului.

Prin proiectul de organizare de şantier se va asigura depozitarea materialelor, utilajelor şi a echipamentelor în condiţiile impuse de furnizori, luându-se măsuri de pază şi protecţie a acestora. Se va realiza un proiect de executie al lucrarilor si se vor lua toate măsurile pentru diminuarea factorilor de poluare a mediului. Majoritatea activităților de prelucrare și ansamblare se vor realiza în incinta clădirilor propuse prin proiectul de organizare de șantier. Se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces.

Se vor evita deversările accidentale de ulei sau produse petroliere. Schimburile de ulei şi alimentarea cu combustibil se va face doar la unităţi specializate;

Este interzisă orice activitate fără obţinerea permiselor de lucru cu foc eliberate de beneficiar. Înainte de începerea oricăror lucrări se vor lua toate măsurile P.S.I ce se impun pentru executarea lucrărilor în condiţii de siguranţă. Vor fi verificate toate construcţiile subterane deschise (başe, cuve, cămine) de pe amplasament, urmând a fi îndepărtate toate deşeurile din acestea şi decontaminate cele cu conţinut de deşeuri periculoase.

Se vor lua măsuri pentru evitarea pierderilor de pământ şi materiale de construcţie pe carosabilul drumurilor de acces. Se interzice depozitarea de pământ excavat sau materiale de construcţie în afara amplasamentului obiectivului.

Se va respecta “Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii”/1993 precum şi “Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern”/1995, elaborate în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, care cuprind măsuri specifice de protecţie a muncii în activităţi legate de construcţii.

Pe lângă măsurile cuprinse în normele menţionate mai sus, constructorul şi beneficiarul sunt obligaţi să ia şi alte măsuri pe care le consideră necesare pentru a evita în totalitate producerea de accidente de muncă sau contractare de boli profesionale precum şi cele necesare pentru prevenirea şi combaterea incendiilor.

Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor de constructie se vor respecta aceste norme de tehnica securităţii muncii privind asigurarea stabilităţii elementelor de construcţii prin susţineri şi sprijiniri până la înlăturarea lor, balustrade de protecţie, plase de protecţie pentru evitarea accidentelor care ar putea surveni din lucrări pregătitoare construirii şi a lucrarilor de constructie propriu-zise.

În efectuarea instructajului privind măsurile de tehnica securităţii muncii se va ţine cont de principalele capitole din “Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii”/1993 şi anume:

- cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 (pag. A1-A92);

- cap. 27, 30 (pag. C51-C100);

- cap. 31, 32 (pag. D3-D20);

- cap. 38, 39, 40 (pag. H3-H28).

Locurile de muncă periculoase se vor pune în evidenţă prin tăbliţe avertizoare şi prin luarea unor măsuri de limitare a accesului persoanelor străine.

Menţionăm că, prevederile din normele de mai sus nu sunt limitative, în funcţie de situaţiile apărute pe parcursul execuţiei constructorul şi beneficiarul putînd adopta şi alte măsuri pe care le consideră necesare pentru desfăşurarea lucrărilor în deplină siguranţă.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii.

Încă din momentul începerii lucrărilor de construcție, vor fi luate o serie de măsuri pentru eliminarea posibilităţilor de poluare a mediului constând în :

- curăţarea permanentă a amplasamentului de către firma care execută lucrările de constructie;

- îndepărtarea de pe amplasament a tuturor materialelor care rezultă din lucrarile de construcție ;

- colectarea şi sortarea pe categorii de materiale, după care, în funcţie de caracteristici, se va face prin valorificarea/eliminarea acestora  de pe amplasament, cu respectarea legislaţiei în vigoare ;

- redarea amplasamentului beneficiarului, în condiţii de siguranţă, după îndepărtarea prin valorificare/eliminare a tuturor deşeurilor rezultate din activitatea de constructie şi care pot genera poluarea mediului ;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale: nu este cazul;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei: nu este cazul;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: nu este cazul;

Întocmit,

# Text boxes

| PARTER | ETAJ |
| --- | --- |
| Hol intrare | Hol |
| Hol | Dormitor |
| Living | Dressing |
| Dining | Grup Sanitar |
| Bucătărie | Dormitor |
| Cămară | Grup Sanitar |
| Cameră Tehnică | Terasă |
| Cameră | Terasă |
| Grup Sanitar |  |
| Terasă Intrare |  |
| Terasă |  |
| Terasă |  |