Proiect nr. 39/2019 - faza DTAC

CONSTRUIRE  PLATFORMA BETONATA

ADRESA: COMUNA STANISESTI, SAT SLOBOZIA,

JUD. BACAU

BENEFICIAR: P.F.A. MIHAI ANA MARIA

Anexa 5 – Legea nr. 292/2018

Memoriu de prezentare

I. Denumirea proiectului: “CONSTRUIRE  PLATFORMA BETONATA”

II. Titular

- denumire titular: P.F.A. MIHAI ANA MARIA

- MIHAI ANA-MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, cu sediul in comuna Stanisesti, sat Slobozia, nr.191, judet Bacau.

- Date de identificare. CUI - 30054770, nr. de ordine in Registrul Comertului - F04/590/09.04.2012

- Regimul de lucru:  24 h/zi; 7 zile/sapt; 365 zile/an.

- Firma indeplineste conditiile  de functionare pentru:

- cod CAEN principal -   0145 - cresterea ovinelor si caprinelor

- Mihai Ana Maria, telefon 0786 270165

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

- Rezumatul proiectului propus:

La solicitarea beneficiarului, in baza Certificatului de urbanism nr. 4/02.05.2019 emis de Primaria Comunei Stanisesti si a proiectului FEADR, Masura 6.3. pentru investitia  -  Construirea unei platforme betonate, comuna Stanisesti, satul Slobozia, judetul Bacau s-a intocmit prezenta documentatie pentru realizarea unei platforme de depozitare a gunoiului de grajd.

Amplasarea platformei se face se face pe un teren in suprafata de 18.000 mp,  sola 7, parcela 266/1/1, identificat cu nr. cadastral 61162, al carui drept de proprietate a fost inscris in extrasul de carte funciara.

Terenul are o lungime de 117,08 m pe latura de vest, o lungime de 120,5 m pe latura de est, 157,50 m pe latura de nord si 160,6 m pe latura de sud. Accesul la teren se face prin intermediul unui drum de pamant.

Platforma pentru depozitarea si fermentarea gunoiului de grajd, va fi amplasata pe terenul  in suprafata de 18.000,00 mp conform planului de situatie.

Benefiarul mai detine in arenda 9,58 ha pasune, terenuri care vor fi fertilizate cu gunoiul de grajd rezultat de la ferma de crestere a ovinelor.

Deoarece beneficiarul detine in exploatatie teren agricol care sa necesite fertilizare (pasune), gunoiul de grajd va fi administrat dupa maturare pe terenurile agricole proprii sau in situatia in care de depaseste capacitatea de fertilizare, se vor incheia contracte cu terti.

Beneficiarul detine in exploatatie un efectiv de animale de 172 capete ovine.

Platforma de depozitare a gunoiului de grajd va fi alcatuita din trei elemente constructive:

- platforma  propriu-zisa;

- bazin ingropat dejectii lichide;

- canal  cu gratar carosabil;

Platforma dejectii solide

Pentru depozitarea si gestionarea corecta a gunoiului de grajd, provenit de la ovine, se va amenaja o platforma pentru depozitarea dejectiilor solide si a unui bazin vidanjabil ingropat (bazin de retentie pentru colectarea purinului).

Terenul pe care este amplasata platforma este situat intr-o zona plana si aproximativ orizontala, care prezinta conditii bune de amplasare a constructiilor. Amplasarea obiectivului se va realiza conform planului de situatie anexat, stabilindu-se cota ±0,00 a platformei la +449,74 CTN .

Conform normativului P100-1/2013 amplasamentul se afla in zona cu ag= 0,35 g si Tc=0,7 sec.  Adancimea de inghet este de 0,90 m – 1,00m de la CTN.

Constructia existenta  se incadreaza in clasa IV de importanta,[P100-2013], categoria de importanta "D" [ HGR-766/97].

Amplasarea platformei in teren este facuta conform planului de situatie, respectandu-se distantele minime de 2,0 m fata de limitele de proprietate si distanta de peste 2 m fata de drumul de exploatare agricola. Bazinul vidanjabil este realizat din PAFS-poliester armat cu fibra de sticla.

In medie, productia de dejectii lichide de la septelul de oi este de cca. 0,8 kg/zi, iar productia de deseuri solide rezultate prin defecatie este de cca. 2-2,3 kg/zi, la care se adauga cantitatea de asternut de cca. 0,5 kg/zi.

Colectarea dejectiilor lichide este greu de realizat in stane si se aplica doar in cazul existentei unor saivane/adaposturi acoperite, prevazute cu pardoseala betonata si rigole de scurgere, situatie care nu face obiectul proiectului de investitie.

Pentru incadrarea in noile norme ce reglementeaza gestionarea dejectiilor provenite de la  animale  se realizeaza platforma de gunoi pentru dejectii solide, descoperita cu o suprafata de 50 mp.

Platforma permite depozitarea unei cantitati de gunoi de grajd de aproximativ 89 mc.

Platforma este realizata din beton armat clasa C25/30, prevazuta pe trei laturi cu pereti de protectie de 2,00 m inaltime din beton armat, cu rigola prevazuta cu gratar metalic pentru scurgerea purinului din gunoiul de grajd si bazin de stocare a partii lichide (urmare a precipatatiilor/spalare periodica platforma) cu un volum de 6 mc. Platforma prezinta o panta de 1% spre bazinul vidanjabil.

Specialistii recomanda o grosime maxima a stratului de gunoi de 1,5-2 m.

Inaltimea de depozitare a gunoiul de grajd pe platforma nu va depăsi 1,80 m (inaltime utila de depozitare) pentru a evita imprastierea dejectiilor si drenarea lichidelor pe zonele adiacente.

Fundatia platformei se va realiza pe un strat de balast compactat de 20 cm grosime. Pentru impiedicarea scurgerilor in teren platforma se va izola cu un strat de membrana  tefond pe toata suprafata, inclusiv in sapatura rigolei betonate. Scurgerea partii lichide din gunoiul de grajd  se va realiza prin colectorul PVC Ø 160 din rigola betonata in bazinul vidanjabil  cu capacitate de 6 mc.

Radierul platformei, in grosime de 18 cm, va fi armat cu o retea dubla de plasa realizata din PC52 Ø8/20 cm, iar peretii laterali vor  fi armari cu bare verticale din PC 52 Ø10 /20  la interior si Ø 8 la exterior si bare orizontale din PC52 Ø 8 /20 la interior si exterior.

Radierul platformei, inclusiv rigola betonata, vor fi izolate cu membrana tip tefond la exterior iar peretii interiori ai platformei si ai rigolei betonate vor fi impermeabilizati cu tencuiei speciale cu apastop, care vor impiedica patrunderea nitratilor din purin si din apele meteorice care spala platforma in sol si in panza freatica.

Amplasarea platformei in teren este facuta conform planului de situatie prezentat, respectandu-se distantele minime de 2,0 m fata de limitele de proprietate si distanta de peste 2 m fata de drumul de exploatatie.

De asemenea zidurile de sprijin ale platformei pe interior se vor finisa cu tencuiala impermeabila. Inaltimea peretilor asigura, conform Bunelor Practici Agricole, o zona libera de peste 300 mm intre nivelul dejectiilor si partea superioara a peretelui.

Constructia  se incadreaza in clasa IV de importanta,[P100-2013], categoria de importanta "D"   [ HGR-766/97 ] .

Conform normativului P100-1/2013 amplasamentul se afla in zona au ag=0,35 g si Tc = 0,7 sec. Adancimea de inghet este de 0,90 m de la CTN.

- Conform indicativ CR 1-1-3/2012, cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor , amplasamentul se afla in zona cu valoare caracteristica a incarcarii pe sol Sk=2kN/mp.

- Conform indicativ CR 1-1-4/2012, cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor , amplasamentul se afla in zona cu presiunea de referinta a vantului qb=0,60 kPa.

Platforma este prevazuta cu rigola de preluare a levigatului (stocarea apelor pluviale de pe platforma cazul caderii unor cantitati abundente de precipitatii ce depasesc media multianuala), cu gratar metalic carosabil de 50 x 50 mm prin care purina (levigatul) se scurge in bazinul de retentie amenajat in imediata apropiere prin intermediul unui tub de polietilena de 160 mm cu L=6 m.

Rigola este betonata cu gratar metalic  si are rolul de a colecta mustul de gunoi (purina), dar si efluentii produsi in timpul ploilor si de a-i trimite in bazinul de retentie (vidanjabil) amenajat. In interior, bazinul va fi hidroizolat, iar pe radier se va turna o sapa impermeabila.

Gratarul metalic al rigolei va fi realizat din rame de cornier 50x50-5 si bare din PC 52Ø 14, sudate la 50 mm distanta, gratar fixat la partea superioara a rigolei. Atat platforma cat si  rigola betonata vor fi fundate pe un strat de balast  amestec optimal, cu grosimea de 20 cm dupa compactare, cu respectarea unui grad de compactare de 96% .

Scurgerea partii lichide din gunoiul de grajd se va realiza prin colectorul PVC Ø 160 mm in bazinul vidanjabil.

In interiorul rigolei s-a prevazut o tencuiala impermeabila din mortar de ciment sclivisit.

Bazin de retentie /bazin ingropat dejectii lichide/, din beton armat, comunica cu platforma de dejectii solide prin rigola betonata si tub de polietilena Ø 160 mm.  Bazinul vidanjabil cu volum de 6 mc este realizat in varianta constructiva din PAFSIN. Bazinul va fi pozitionat in asa fel incat, atunci cand este plin, partea de sus a lichidului va fi cu cel putin 0,7- 1 m sub punctul cel mai de jos al platformei.

Securitatea la incendiu- se vor respecta prevederile C58/96 si P 118/99.

Bazinul vidanjabil va fi fundat de asemenea pe un strat de balast compacata, cu grosimea de 20 cm dupa compactare .

Bazinul vidanjabil este realizat din PAFSIN cu un volum de 6 mc impiedicandu-se contactul cu apele freatice sau pluviale.

Bazinul este acoperit cu un capac metalic.

Bazinul va fi vidanjat periodic sau ori de cate ori va fi nevoie.

Dejectiile lichide si purinul din bazin, vor fi evacuate la un interval de 2 saptamani/ sau ori de cate ori se colecteaza faza lichida si vor  fi folosite pentru stropirea gunoiului de grajd si ca ingrasamant natural.

Bazinul vidanjabil va fi ingropat, cu un strat de pamant de 70 cm grosime, la nivelul cotei naturale a terenului ramanand doar caminul de acces pentru vidanjare, prevazut cu capac metalic etans si aerisire.

O parte din fractia lichida va fi utilizata in perioadele de seceta pentru umectarea dejectiilor, surplusul fiind utilizat pentru fertilizarea terenurilor.

Materialele organice reziduale de consistenţa solidă, lichidă şi semilichidă, cu valoare de îngrăşăminte organice, sunt utilizante la fertilizarea terenurilor agricole din ferma vegetala proprie.

Pentru a se descompune, gunoiul trebuie sa aiba o umiditate de 70-75%, altfel se usuca si mucegaieste. De aceea, acesta trebuie udat cu must  de gunoi, urina sau chiar cu apa pentru a-I asigura umiditatea necesara. Pentru a-i imbunatati compozitia si pentru a reduce pierderile de azot, este recomandabil ca, pe masura asezarii pe platforma, sa se presare peste gunoi superfosfat in cantitate de 1-2% din masa acestuia.

Gunoiul se va pastra pe aceasta platforma indesat, acoperit cu un strat de pamant de 15-20 cm grosime.

Solutia constructiva aleasa si amenajarile specifice pentru zona de stocare dejectii animale – solide – lichide, respecta Codul de bune practici agricole privind protectia poluarii apelor cu nitrati proveniti din surse agricole.

Densitatea gunoiului de grajd este de 1,107 to/mc.

| Categoria de animal | Sistem de adăpost | Numar animale | Aşter nut [kg/animal/zi] | Tip de gunoi de grajd rezultat | Producţia de gunoi, inclusiv aşternut [kg/animal/ zi] | Capacitatea de stocare [m3/animal/ luna] | Capacitatea de stocare mc/luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oaie-mamă, berbec şi batal de 12 luni | Aşternut | 167 | 0,5 | Bălegar | 2,8 | 0,093 |  | 15,531 | - |
| Berbec şi batal | Aşternut | 5 | 0,4 | Bălegar | 4 | 0,133 |  | 0,665 | - |
| TOTAL |  | 172 |  |  |  |  |  | 16,196 |  |

Suprafata de stocare necesara a platformei = 50 mp, cu dimensinile exterioare de 6,55 m x 8,15 m. Suprafata utila de 6,25 x 8,0=50,0 mp. H util depozitare gunoi= 1,80 m.

Conform tabel 7.6 din Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, perioadele de interdictie de aplicare pe pasuni a gunoiului de grajd pe teren pentru ingrasaminte organice solide este 1 noiembrie – 15 martie (4,5 luni). Platforma s-a proiectat pentru a asigura o capacitate de stocare de 5,5 luni (cu o luna mai mult decat perioada de interdictie recomandata de Codul de bune practici).

| TOTAL | dejectii solide : |  | 16,196 mc/luna |
| --- | --- | --- | --- |
|  | dejectii semilichide : |  | 0 |
| PERIOADA DE STOCARE |  | 5,5 luni |
| Volum total dejectii | solide (mc) |  | 89,078 mc/98,6 to |
|  | semilichide (mc) |  | 0 |
| PLATFORMA STOCARE | Suprafata necesara (m2) H depozitare (m) |  | 49,445 m2 1,8 m |

Trebuie luata in considerare si stocarea apelor pluviale de pe platforma de 50,00  mp, in cazul caderii unor cantitati abundente de precipitatii ce depasesc media multianuala.

Q uz pluv= 110 x 0,8 x 0,005 x 0,05= 0,022 l/s x 1.800 sec= 39,6 l = 0,04 mc.

Perioada de stocare este de 5,5 luni, volum total dejectii solide este de 89,078 mc, conform– calculator – cod bune practici agricole 2019 (Anexa 10).

Pentru atingerea unor temperaturi de compostare suficient de mari pentru a distruge paraziții, bacteriile și semințele de buruieni, grămada de material de compostat trebuie să fie de cel puțin 1 metru înălțime. Altfel, căldura generată în etapele inițiale se va disipa rapid înainte ca grămada să atingă temperaturi suficient de mari. Se recomanda afanarea si umectarea periodica a gunoiului de grajd pentru a facilita procesele aerobe.

| Culturi | Păşuni (Kg N / ha / an) |
| --- | --- |
| Cantitate aplicata la hectar | 100 Kg N / ha / an |
| Suprafata teren (ha) ---> | 11,38 (proprietate + arenda) |
| Cantitate N care poate fi aplicata (Kg N/an) (Calcul: Suprafata - ha x Kg N/ha/an) | 1138 kg N/an |

| Categoria de animale | Numar animale | Cantitatea de azot din gunoiul proaspăt aplicat pe teren fără perioadă de stocare sau stocat în teren în depozite temporare pe specie de animal | Cantitatea totala de azot din gunoiul proaspăt aplicat pe teren fără perioadă de stocare sau stocat în teren în depozite temporare la nivel de fermă pe specie de animal | Cantitatea de azot din gunoiul maturat aplicat pe teren pe specie de animal | Cantitatea totală de azot din gunoiul maturat aplicat pe teren la nivel de fermă pe specie de animal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Solid | Lichid | Solid | Lichid | Solid | Lichid | Solid | Lichid |
|  |  | KgN //an | KgN // an | KgN //an | KgN // an | KgN //an | KgN // an | KgN //an | KgN // an |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2 x 3 | 6=2 x 4 | 7 | 8 | 9=2 x 7 | 10=2 x 8 |
| Ovine | 172 | 13,96 |  | 2401,12 |  | 13,96 |  | 2401,12 |  |

| Cantitatea totala de azot care poate fi aplicata in ferma: (Calcul: Cantitate N care poate fi aplicata (Kg N/an) stabilita in functie de cultura si suprafata acoperita de aceasta corespunzator terenurilor cu pante sub 12 % + Cantitate N care poate fi aplicata (Kg N/an) stabilita in functie de cultura si suprafata acoperita de aceasta corespunzator terenurilor cu pante peste 12 %) | 1138 | Kg N /an | 100 | Kg N /ha /an | echivalenta | 28,45 | UVM* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitatea de N aplicata prin gunoi (Calcul: Daca este folosit un singur sistem de aplicare a gunoiului, se preia valoarea corespunzatoare sistemului respectiv. Daca sunt utilizate mai multe sisteme de aplicare, se insumeaza valorile corespunzatoare fiecarui sistem in parte) | 2401,12 | Kg N / an | 211 | Kg N /ha /an |  |  |  |  |
| Cantitatea de N care mai poate fi aplicata : (Calcul: Daca cantitatea totala de azot care poate fi aplicata in ferma este mai mare decat cantitatea de azot aplicata prin gunoi, din cantitatea totala de azot care poate fi aplicata in ferma se scade cantitatea de azot aplicata prin gunoi) | 0 | Kg N / an | 0 | Kg N /ha /an |  |  |  |  |
| Cantitatea de N organic care trebuie exportata din ferma (Calcul: Daca cantitatea totala de azot care poate fi aplicata in ferma este mai mica decat cantitatea de azot aplicata prin gunoi, din cantitatea de azot aplicata prin gunoi se scade cantitatea totala de azot care poate fi aplicata in ferma) | 1263,12 | Kg N / an |  |  |  |  |  |  |

*Calcul: se imparte cantitatea totala de azot care poate fi aplicata in ferma la  40 kg  azot//an din gunoiul maturat, cat excreta 1 UVM in sistem mediu.

Exploatatia detinuta de solicitant este o ferma mixta cu sector de ferma vegetala si sector zootehnic, cantitatea de gunoi de grajd din ferma zootehnica este folosita ca ingrasamant natural in ferma vegetala (pasune).

Gunoiul de grajd si purina vor fi aplicate pe terenurile agricole apartinand beneficiarului o parte va fi furnizat unor terti cu care beneficiarul va incheia contracte in baza planurilor de fertilizare întocmite pe baza studiului agrochimic sau aplicarea îngrășămintelor cu azot se poate realiza pe baza standardelor privind cantitățile maxime de îngrășăminte cu azot care pot fi aplicate pe teren.

- Justiticarea necesitatii proiectului

Necesitatea si oportunitatea acestei noi activitati consta in amenajarea unei platforme de depozitare a dejectiilor solide in vederea asigurarii managementului corect al gunoiului de grajd, provenit de la exploatatia agricola a beneficiarului.

Proiectul depus de catre MIHAI ANA-MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA cu sediul profesional al exploatatiei in sat Slobozia, comuna Stanisesti se incadreaza in actiunile eligibile ale masurii 6.3. (FEADR).

Proiectul implica investiţii care conduc la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră si alte gaze, contribuie la reducerea emisiilor de substante poluante in sol si panza de apa freatica, prin construirea unei platforme de gunoi in suprafata de 50 mp.

Solutia constructiva aleasa si amenajarile specifice pentru zona de stocare dejectii solide de la animale, respecta Codul de bune practici agricole privind protectia poluarii apelor cu nitrati proveniti din surse agricole.

Obiectivul urmarit prin realizarea acestei investitii consta in imbunatatirea performantei economice a fermei, modernizarea fermei in special in vederea cresterii participarii si orientarii catre piata cu o cantitate de produse din ce in ce mai mare si de o calitate cat mai buna pentru obtinerea unui profit cat mai mare.

Sectorul vegetal este reprezentata de pajisti permanente cu o suprafata de 17.950 mp. Structura sectorului zootehnic, la data depunerii cererii de finantare, este reprezentata de 172 capete ovine.

Tehnologiile de colectare si de tratare a dejectiilor animaliere in vederea obtinerii compostului au ca scop principal reducerea pierderilor compuşilor azotului obţinuţi în urma nitrificării în apele freatice şi a compuşilor amoniacali prin volatilizare în atmosfera mediului ambiant, eliberarea nutrienţilor în forme accesibile în sol şi apoi în plantele de cultură, reducerea concentraţiilor diferitelor elemente potenţial toxice şi nu în ultimul rand reducerea mirosurilor neplăcute.

Prin compostare gunoiul de grajd capătă valoare agronomică, aducând beneficii majore sistemelor agricole. Prin compostare, volumul bălegarului este redus în proporţie de 25-50%. Prin compostare atât agenţii patogeni şi componenţii organici toxici cât şi dăunătorii sunt distruşi. Gunoiul de grajd se foloseşte cu precădere pe solurile sărace în humus, pe cele nestructurate sau cu structură degradată, pe cele grele (argiloase) pe care le afânează, pe cele uşoare (nisipoase) la care le îmbunătăţeşte caracteristicile de reţinere a apei. In consecinta, caracteristicile litologice indica utilizarea gunoiului de grajd pentru terenul cu destinatia faneata.

Gunoiul se administrează primavara si toamna, în condiţii meteorologice favorabile, în special pe timp noros şi cu vânt slab.

Motive majore pentru care se depozitează gunoiul de grajd:

  - Poluarea surselor de apă și a solului, ceea ce conduce la îmbolnăviri cauzate de intoxicațiile cu nitrati;

  - Pierderea  nutrientilor,  pierdere  ce  determină  costuri  mai  ridicate  pentru  fermieri  în exploatarea terenurilor;

  - Conformarea cu măsurile de agro-mediu.

- Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructii etc.)

profilul şi capacităţile de producţie;

Cod CAEN principal -   0145 - cresterea ovinelor si caprinelor

Solutia constructiva aleasa si amenajarile specifice pentru zona de stocare dejectii animale – solide – lichide, respecta Codul de bune practici agricole privind protectia poluarii apelor cu nitrati proveniti din surse agricole.

Platforma de depozitare a gunoiului de grajd va fi alcatuita din trei elemente constructive:

- platforma  propriu-zisa;

- bazin ingropat dejectii lichide;

- canal  cu gratar carosabil;

Platforma dejectii solide

Pentru incadrarea in noile norme ce reglementeaza gestionarea dejectiilor  animale  se realizeaza platforma de gunoi – dejectii solide, descoperita cu o suprafata de 50 mp.

Platforma este realizata din beton armat clasa C25/30, prevazuta pe trei laturi cu pereti de protectie de 2,00 m inaltime din beton armat, cu rigola prevazuta cu gratar metalic pentru scurgerea purinului din gunoiul de grajd si bazin de stocare a partii lichide (urmare a precipitatiilor/spalare periodica platforma) cu un volum de 6 mc. Inaltimea de depozitare a gunoiul de grajd pe platforma nu va depăsi 1,80 m (inaltime utila de depozitare).

Fundatia platformei se va realiza pe un strat de balast compactat de 20 cm grosime. Pentru impiedicarea scurgerilor in teren platforma se va izola cu un strat de membrana  tefond pe toata suprafata, inclusiv in sapatura rigolei betonate.

Scurgerea partii lichide din gunoiul de grajd  se va realiza prin colectorul PVC Ø 160 din rigola betonata in bazinul vidanjabil  cu capacitate de 6 mc.

Radierul platformei, in grosime de 18 cm, va fi armat cu o retea dubla de plasa realizata din PC52 Ø8/20 cm, iar peretii laterali vor  fi armari cu bare verticale din PC 52 Ø10 /20  la interior si Ø 8 la exterior si bare orizontale din PC52 Ø 8 /20 la interior si exterior.

Gratarul metalic al rigolei va fi realizat din rame de cornier 50x50-5 si bare din PC 52Ø 14, sudatela 50 mm distanta, gratar fixat la partea superioara a rigolei. In interiorul rigolei s-a prevazut o tencuiala impermeabila din mortar de ciment sclivisit.

Atat platforma cat si  rigola betonata vor fi fundate pe un strat de balast  amestec optimal, cu grosimea de 20 cm dupa compactare, cu respectarea unui grad de compactare de 96%.

Radierul platformei, inclusiv rigola betonata, vor fi izolate cu membrana tip tefond la exterior iar peretii interiori ai platformei si ai rigolei betonate vor fi impermeabilizati cu tencuiei speciale cu apastop, care vor impiedica patrunderea nitratilor din purin  apele meteorice care spala platforma) in sol si in panza freatica.

Amplasarea platformei in teren este facuta conform planului de situatie prezentat, respectandu-se distantele minime de 2,0 m fata de limitele de proprietate si distanta de peste 2 m fata de drumul de exploatatie.

De asemenea zidurile de sprijin ale platformei pe interior se vor finisa cu tencuiala impermeabila. Inaltimea peretilor asigura o zona libera de peste 200 mm intre nivelul dejectiilor si partea superioara a peretelui.

Platforma este prevazuta cu rigola de preluare a levigatului (stocarea apelor pluviale de pe platforma in cazul caderii unor cantitati abundente de precipitatii ce depasesc media multianuala), cu gratar metalic carosabil de 50 x 50 mm prin care levigatul se scurge in bazinul de retentie amenajat in imediata apropiere prin intermediul unui tub de polietilena de 160 mm cu L=6 m.

Constructia  se incadreaza in clasa IV de importanta,[P100-2013], categoria de importanta "D"   [ HGR-766/97 ] .

Conform normativului P100-1/2013 amplasamentul se afla in zona au ag=0,35 g si Tc = 0,7 sec. Adancimea de inghet este de 0,90 m de la CTN.

- Conform indicativ CR 1-1-3/2012, cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor , amplasamentul se afla in zona cu valoare caracteristica a incarcarii pe sol Sk=2kN/mp.

- Conform indicativ CR 1-1-4/2012, cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor , amplasamentul se afla in zona cu presiunea de referinta a vantului qb=0,60 kPa.

Rigola este betonata cu gratar metalic si are rolul de a colecta mustul de gunoi (purina), dar si efluentii produsi in timpul ploilor si de a-i trimite in bazinul de retentie (vidanjabil) amenajat.

Bazin de retentie /bazin ingropat dejectii lichide/, din beton armat, comunica cu platforma de dejectii solide prin rigola betonata si tub de polietilena Ø 160 mm.  Bazinul vidanjabil cu volum de 6 mc este realizat in varianta constructiva din PAFSIN.

Bazinul va fi pozitionat in asa fel incat, atunci cand este plin, partea de sus a lichidului va fi cu cel putin 0,7- 1 m sub punctul cel mai de jos al platformei.

Securitatea la incendiu- se vor respecta prevederile C58/96 si P 118/99.

Bazinul vidanjabil va fi fundat de asemenea pe un strat de balast compactat, cu grosimea de 20 cm dupa compactare.

Bazinul vidanjabil este realizat din PAFSIN cu un volum de 6 mc impiedicandu-se contactul cu apele freatice sau pluviale si este prevazut cu un capac metalic.

Bazinul va fi vidanjat periodic sau ori de cate ori va fi nevoie, in functie de volumul de apa pluviala care spala platforma.

Purinul din bazin va fi folosit pentru stropirea gunoiului de grajd si ca ingrasamant natural.

Regimul de funcţionare al folosinţei: 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an

Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Nu este cazul.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Dupa finalizarea ciclului de viata a platformei/la incheierea activitatii de crestere a ovinelor, terenul va fi adus la situatia initiala (curatarea platformei, rigolei si a bazinului vidanjabil, spalarea acestora si colectarea levigatului, demolarea si separarea tuturor componentelor platformei – beton, metal, folie, PAFSIN si transportul acestora in conditii de siguranta de catre operatori autorizati catre platforme autorizate de depozitare a deseurilor de constructii, reciclarea componentelor metalice si din material plastic, acoperirea gropilor, nivelarea terenului si plantarea cu specii autohtone).

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Nu este cazul.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

In faza de constructie:

  - agregate minerale pentru realizarea platformei de gunoi - va fi folosit beton produs in statii de betoane si livrat in betoniere.

- apa in scop igienico-sanitar (apa imbuteliata) si tehnologica va fi asigurata de catre constructor (cisterne).

- nisip, pietris, lemn,

- combustibili (benzina, motorina) – achizitionati de la magazinele de profil, energie electrica produsa de generatoare care functioneaza cu combustibil-benzina/motorina;

- metode folosite în construcţie

Lucrari pregatitoare

Înainte de începerea execuţiei, beneficiarul împreuna cu executantul lucrarii vor identifica şi marca pe teren traseului lucrarilor proiectate.

Operatii:

-degajare teren;

-decopertare teren vegetal;

-sapatura;

-transport pamant ,

- turnare beton ,

-lucrari de confectionat si montat armaturi ,

-lucrari de cofraje ,

-lucrari de executie a parapetilor perimetrali,

-lucrari de montare a membranelor impermeabile

-realizare pat platforma;

-terasamente pentru rigola si bazin vidanjabil;

Sapaturile

Executarea sapaturilor va începe numai dupa organizarea completa a lucrarilor şi aprovizionarea a tuturor materialelor (conducta PVC, piese speciale etc.) şi a utilajelor necesare pentru executare, astfel încât tranşeele sa stea deschise o perioada cât mai scurta de timp.

În zonele în care este pamânt vegetal se va depozita separat pentru a putea fi valorificat ca atare.

Execuţia sapaturilor se va face dupa o prealabila nivelare şi pregatire a terenului, astfel încât sa se previna inundarea tranşeelor din ploi, sa se asigure o scurgere normala a apelor superficiale.

Pamantul rezultat in urma sapaturilor se va depozita la cel putin 50 cm departe de marginea transeii.

În cazul în care prin saparea mecanizata nu se poate asigura netezimea fundului şanţului se va proceda la îndepartarea manuala a pamântului din ultimul strat de 20 cm, iar în cazul în care sunt necesare umpluturi de egalizare a fundului, trebuie efectuata compactarea acestora.

La executarea săpăturilor trebuie să se aibă în vedere următoarele:

- menţinerea echilibrului natural al terenului în jurul gropii pentru bazinul vidanjabil

- săpăturile se vor organiza astfel încât în orice fază a lucrului fundul săpăturii să fie înclinat spre unul sau mai multe puncte pentru asigurarea colectării apelor în timpul execuţiei;

- în cazul unor umeziri speciale datorate precipitaţiilor atmosferice neprevăzute, fundul gropii pentru amplasarea bazinului vidanjabil trebuie lăsat să se usuce înainte de montarea bazinului vidanjabil;

- Fundatia platformei se va realiza pe un strat de balast compactat de 20 cm grosime.  Pentru impiedicarea scurgerilor in teren platforma se va izola cu un strat de membrana  tefond pe toata suprafata, inclusiv in sapatura rigolei betonate si a bazinului vidanjabil;

Umpluturile la bazinul vidanjabil se vor executa din pământurile rezultate din lucrările de săpătură. Se interzice realizarea umpluturilor din pământuri cu contracţii mari, mâluri, etc.

Umpluturile se vor executa în straturi succesive de 10-20 cm grosime, bine compactate.

La executarea lucrărilor de terasamente se vor respecta prevederile normativului C56-85, C169-83.

Verificarea lucrărilor de terasamente constă în:

- verificarea întregii trasări pe teren, atât în ansamblu cât şi pe fiecare obiect în parte, abaterile admise fiind cele prevăzute de STAS 9824/5-75;

- verificarea şi recepţionarea terenului de fundare pe baza Studiului geotehnic şi a Proiectului de execuţie în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare la data execuţiei;

- verificarea dimensiunilor şi cotelor de nivel a bazinului vidanjabil faţă de reperul de cotă ±0,00 stabilit odată cu operaţia de predare-primire a amplasamentului;

Executarea umpluturilor

Umplerea transeelor la conducta de evacuare levigat PVC se va face cu pamant rezultat din sapatura, dupa un control de nivelment si verificarea calitatii executiei lucrarii si dupa efectuarea primei probe de etanseitate.

Pe tuburi se aseaza doar pamant afanat, acesta se aseaza in straturi ce se compacteaza separat cu o deosebita grija.

Umpluturile se executa manual, in straturi de 10-15 cm, deasupra tubului, fiecare strat se compacteaza separat.

La terminarea lucrarilor se indeparteaza toate materialele de constructie ramase, precum si surplusul de pamant, lasandu-se traseul lucrarilor in stare curata.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor).

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare

Nu sunt necesare lucrari de demolare in etapa realizare a investitiei.

V. Descrierea amplasarii proiectului

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

- in zona de amplasament nu exista obiective de patrimoniu cultural sau arheologic care sa fie afectate de implementarea proiectului.

Coordonatele geografice ale amplasamentului

| Nr. Pct. | Coordonate pct. de contur |
| --- | --- |
|  | X [m] | Y [m] |
| 1 | 561330,972 | 675235,867 |
| 2 | 561378,321 | 675386,083 |
| 3 | 561374,580 | 675390,711 |
| 4 | 561347,816 | 675394,839 |
| 5 | 561329,435 | 675396,933 |
| 6 | 561313,458 | 675400,461 |
| 7 | 561287,635 | 675426,579 |
| 8 | 561269,366 | 675428,524 |
| 9 | 561224,401 | 675284,351 |

- nu a fost luata in calcul o varianta diferita de amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

Surse de poluanti:

  - protectia calitatii apelor (surse de poluanti pentru ape)

Se realizeaza prin:

- controlul etanseitatii platformei si a bazinului de retentie;

Activitatea desfasurata in cadrul obiectivului nu are un impact negativ asupra cursurilor de apa.

In stadiul de proiectare a depozitului si a bazinului de retentie s-a acordat atentie protectiei apelor prin amplasarea platformei departe de sursele de apa, prin proiectarea unei capacitati suficiente a bazinului etans astfel incat, in cazul unor precipitatii peste medie sa nu existe pericolul deversarii apelor uzate/levigatului. Levigatul de pe platforma se va colecta prin intermediul rigolei si conductei PVC in bazinul vidanjabil.

Avand in vedere ca nivelul panzei de apa freatica este sub adancimea de 14 m (nivel hidrostatic), nu se impune asigurarea unui put de monitorizare a calitatii apei freatice.

Volumul bazinului vidanjabil corespunzator platformei va fi de 6 mc, capacitatea fiind suficienta pentru a asigura stocarea mustului produs de platforma ca urmare a spalarii depozitului de apele pluviale chiar in conditiile unor caderi abundente de precipitatii.

Platforma a fost astfel proiectata incat sa asigure stocarea dejectiilor timp de 5,5 luni.

Amplasamentul propus este ferit de pericolul inundatiilor (distanta pana la raul Dobrotfor este de cca. 1700 m), alunecarilor de teren si al eroziunilor iar lucrarea propusa prin prezentul proiect, nu se realizeaza in vecinatatea vreunui curs de apa.

In timpul căderii precipitaţiilor abundente platforma va fi acoperita cu o geomembrana pentru a evita spălarea materialelor de către ploile abundente şi încetinirea procesului de compostare si pentru a evita pierderile de azot sub formă de nitraţi, cu scurgerile de suprafaţă şi cu apele de percolare.

  - Surse de poluanti pentru aer

In perioada de executie a platformei nu rezulta noxe cu consecinte asupra mediului si asupra personalului de serviciu.

In perioada de  constructie:

- utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate;

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;

In perioada de functionare:

- Emisii de gaze din fermentarea gunoiului (CH4, H2S, CO2, CO, NH3).

- Pierderi de azot la incorporarea gunoiului in sol (denitrificare si volatilizare amoniac la suprafata solului alcalin);

- Manipularea gunoiului de grajd se va face astfel incat, sa se evite degajarea de particule sau mirosuri care  ar produce disconfort populatiei invecinate si se vor lua masuri pentru evitarea poluarii apei freatice. Printr-un management adecvat se vor evita pierderile de substante, combustibili si uleiuri la nivelul solului.

- Nu se va recurge la depozitari necontrolate de reziduri solide sau lichide rezultate din procesul tehnologic (levigat).

- Depozitarea dejectiilor se va face pentru o perioada de timp de max. 5,5 luni, dupa care dejectiile vor fi imprastiate pe terenurile agricole. Recomandam ca pe platforma, depozitul de gunoi de grajd sa fie acoperit pentru a impiedica precipitatiile sa antreneze substante la nivelul solului si apelor, fapt care va determina, de asemenea, reducerea emisiilor in atmosfera.

- Indepartarea reziduurilor din incinta fermei si dezinfectia / dezinsectia / deratizarea se vor face conform procesului tehnologic declarat la autoritatea Sanitar Veterinara pentru evitarea descompunerii reziduurilor si degajarii de gaze nocive sau mirositoare, precum si pentru reducerea riscului de aparitie a unor boli infectioase.

Emisiile de mirosuri

Mirosurile provenite din activitatile desfasurate intr-o ferma sunt mirosurile specifice.

Emisia de mirosuri este masurata în unitati de miros europene (OUE). Contributia surselor individuale la emisia totala de mirosuri a unei intreprinderi variaza si depinde de factori cum ar fi:

- întretinerea generala a dependintelor,

- compozitia chimica a balegarului, caracteristicile fizice (materie uscata %, pH, temperatura)

- tehnicile utilizate pentru gestionarea dejectiilor

- conditiile climatice (temperatura, ambient, ploaie)

- suprafata emitenta

Depozitarea dejectiilor solide se va face pe o platforma betonata, cu inchideri din pereti beton pe trei laturi, iar a celor lichide in BV de unde vor fi preluate si utilizate ca ingrasamant natural.

Depozitarea balegarului solid si a mixturii de dejectii este o sursa de emisii de amoniac si alte componente mirositoare.

Cei mai importanti factori sunt continutul în materie uscata %  si continutul de nutrienti (N), care depind de practicile de hranire. În plus, tehnicile de adapostire care urmaresc o reducere de emisii de la colectarea si depozitarea de balegar si mixtura de dejectii pot sa afecteze si ele continutul balegarului.

Degajarea unor gaze periculose poate fi diminuată dacă în timpul procesului de tratare a bălegarului acesta grămada este acoperită. Diminuarea emisiei de gaze nocive în condiţii anaerobe poate fi ulterior supusă proceselor de tratare în condiţii aerobe şi obţinerea produşilor finali, cum ar fi nitraţii, sulfaţii şi dioxidul de carbon. Studiile efectuate au evidenţiat faptul că acumularea unor cantităţi crescânde de material organic rezidual în bazinele de stocare determină intensificarea mirosurilor neplăcute (procese anaerobe). In situatia analizata nu rezulta dejectii lichide, ci doar levigat rezultat ca urmare a spalarii platformei de catre apele pluviale, aspect ce va fi corectat prin aplicarea unei geomembrane pe suprafata depozitului.

Mirosurile neplăcute, volatilizarea azotului în formă amoniacală, eliberarea hidrogenului sulfurat, a metanului şi a altor gaze toxice sunt câteva din problemele majore care apar în urma depozitării unor cantităţi uriaşe de materiale organice reziduale de tipul bălegarului animalier. Impactul asupra populatiei este minor. Zona locuibila este la o distanta de cca. 1700 m de zona locuibila.

  - Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

În perioada de construcţie:

- se va asigura funcţionarea la parametrii optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor  de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului în zonele de locuinţe, precum şi verificarea tehnică periodică;

- se va asigura reducerea la minim a traficului utilajelor de construcţie şi mijloacelor de transport în apropierea zonelor locuite şi se vor impune măsuri pentru reducerea zgomotului şi vibraţiilor prin reducerea vitezei, utilizarea unor autovehicule de  gabarit redus etc;

- în zona fronturilor de lucru şi a organizării de şantier se vor lua toate măsurile pentru respectarea prevederilor HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate  referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;

- toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare de  zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse in incinte izolate acustic;

- echipamentele mecanice trebuie sa respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;

In perioada de functionare

Specificul activitatilor prevazute nu implica masuri de protecţie împotriva zgomotului, vibraţiilor şi radiaţiilor.

Sunt respectate prevederile STAS 10009/1988 privind protectia împotriva zgomotului si vibratiilor

  - Protectia impotriva radiatiilor

- Nu este cazul.

  - Protectia solului si subsolului

În perioada de construcţie

- se va asigura controlul strict al transportului betonului, balastului, nisipului cu autovehicule, pentru prevenirea deversărilor accidentale pe traseu;

- depozitarea materialelor de construcţie şi a solului excavat se va face în zone special amenajate pe amplasament;

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor normelor de protecţia  mediului;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

În perioada de functionare

Dejectiile animaliere constituie o sursă importantă de agenţi patogeni pentru om, respectiv animal. Printre aceştia amintim escherichia coli (E. Coli), salmonella, giardia, campylobacter, cyptosporidumparvum (C. parvum), care pot fi transferaţi cu uşurinţă în organismele umane şi animale.

Prin compostare bălegarul animalier capătă valoare agronomică, aducând beneficii majore sistemelor agricole.

Prin compostare materia organică este descompusă obţinându-se humusul care aplicat în sol are efecte benefice asupra stării fizico-chimice şi biologice a acestuia, îmbunătăţind starea lui de fertilitate, prin crearea un mediu favorabil de creştere şi dezvoltare a plantelor de cultură.

Punctele care pot reprezenta surse potentiale de poluare sunt reprezentate de platforma depozitare dejectii solide si bazin depoztare purin, pentru care se vor lua urmatoarele masuri:

- verificarea permanenta a etanseitatii sistemului de impermeabilizare a bazinului de stocare temporara a dejectiilor;

-acoperirea platformei cu o geomembrana;

- folosirea dejectiilor ca ingrasamant natural numai dupa fermentarea acestora;

- pentru imprastierea dejectiilor pe terenurile agricole se vor utiliza mijloace auto speciale pentru imprastierea fertilizantilor, care vor asigura incorporarea rapida si eficienta a acestora in terenul arabil, avand ca efect reducerea mirosurilor;

- efectuarea studiului pedologic pe terenurile unde urmeza a fi aplicate ingrasamintele naturale;

- efectuarea de analize a dejectiilor si levigatului inainte de distribuirea pe terenurile agricole, cartarea pedologica a terenurilor, elaborarea Planului de fertilizare pentru evitarea depasirii cantitatilor optime de N si P si a poluarii solului;

Prin compostare volumul bălegarului este redus în proporţie de 25-50%. Prin compostare atât agenţii patogeni şi componenţii organici toxici cât şi dăunătorii sunt distruşi. Se recomandă aerarea grămezii pentru evitarea fermentaţiei anaerobe prin întoarcere la intervale periodice/ aşezarea la bază a unui strat de crenguţe sau alte materiale lemnoase. Se interzice desfasurarea de alte activitati decat cele specifice obiectivului;

- Obiectivul va fi protejat, in sensul interdictiei accesului persoanelor straine in incinta.

- Exploatarea obiectivului se va face cu respectarea conditiilor de biosecuritate, astfel incat sa nu produca poluarea mediului si risc pentru sanatatea populatiei si a personalului de exploatare.

- Obiectivul fiind amplasat la cca 1700 m fata de zona locuibila un sunt necesare masuri care sa reduca senzatia de disconfort asupra populatiei prin producerea de eventuale zgomote, vibratii, mirosuri, praf, fum a investitiei propuse. Obiectivul se incadreze in standardele in vigoare.

- Manipularea materiei prime si a deseurilor, se va face astfel incat, sa se evite degajarea de particule sau mirosuri care ar produce disconfort populatiei invecinate (la transport) si se vor lua masuri pentru evitarea poluarii solului si inclusiv a apei freatice. Printr-un management adecvat se vor evita pierderile de substante, combustibili si uleiuri la nivelul solului. Depozitarea materialelor se va face in limita proprietatii.

- Nu se va recurge la depozitari necontrolate de reziduri solide sau lichide rezultate din procesul tehnologic.

- Depozitarea dejectiilor in grajd/pe amplasamentul fermei se va face pentru o perioada de timp de max. 5,5 luni, dupa care dejectiile vor fi evacuate pe terenurile agricole. Recomandam ca pe platforma, depozitul de gunoi de grajd sa fie acoperit pentru a impiedica precipitatiile sa antreneze substante la nivelul solului si apelor, fapt care va determina, de asemenea, reducerea emisiilor in atmosfera.

- Indepartarea reziduurilor din incinta fermei si dezinfectia/dezinsectia/deratizarea se vor face conform procesului tehnologic declarat la autoritatea Sanitar Veterinara pentru evitarea descompunerii reziduurilor si degajarii de gaze nocive sau mirositoare, precum si pentru reducerea riscului de aparitie a unor boli infectioase.

- Exploatarea obiectivului se va face cu respectarea conditiilor de biosecuritate, astfel incat sa un produca poluarea mediului si risc pentru sanatatea vecinilor.

- Activitatea ce se va desfasura pe platforma de gunoi pentru depozitarea gunoiului de grajd,  nu va produce  noxe care ar putea influenta activitatea in  zonele invecinate, mai ales ca lucrarile propuse sunt compatibile cu reglementarile urbanistice ale zonei. De asemenea, se interzice desfasurarea de alte activitati decat cele specifice obiectivului propus.

- Nu se va recurge la depozitari necontrolate de reziduri solide sau lichide rezultate din procesul tehnologic.

- Personalul de exploatare va fi instruit asupra importantei respectarii procedurilor pentru protejarea mediului si vor avea obligativitatea de a respecta aceste proceduri în activitatea desfasurata.

- planul de fertilizare cu azot şi cu ceilalţi nutrienţi se va realiza pentru fiecare cultură/ parcelă ocupată de o anumită cultură (pasune);

- pentru fiecare parcelă se realizează o dată la patru ani cartarea agrochimică prin care se determină conţinutul de azot, fosfor şi potasiu din sol accesibil culturilor vegetale, precum şi alţi parametri ai solului care influenţează recomandările privind fertilizarea culturilor (humus, pH);

- maşinile de aplicat îngrăşăminte organice trebuie să permită golirea comodă şi sigură a cantităţii de îngrăşământ care nu s-a consumat la sfârşitul lucrului;

- pierderile de nitraţi din sol sunt mai intense în sezoanele cu precipitaţii mai abundente, când, de regulă, solul este lipsit de vegetaţie, de aceea se va evita fertilizarea solului in perioadele de precipitatii.

  - Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

In conditiile unei exploatari adecvate a gunoiului de grajd, investitia are un impact pozitiv asupra ecosistemelor terestre prin aceea ca gunoiul de grajd este considerat ca cel mai bun îngrăşământ organic, atât prin compoziţia chimică complexă, cât şi datorită efectului deosebit de favorabil pe care îl are asupra producţiei şi mai ales asupra compoziţiei vegetaţiei pajiştilor.

Administrarea fracţionată a îngrăşămintelor permite aplicarea unor doze mai mari de îngrăşăminte, evitând riscul de fitotoxicitate şi de creştere a presiunii osmotice, reducerea riscului de spălare, o aprovizionare mai uniformă în cursul perioadei de vegetaţie cu elementul nutritiv respectiv şi o valorificare mai bună a elementelor nutritive.

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile viitoare.

  - Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Obiectivul nu are impact negativ asupra altor obiectivelor existente in zona.

Lucrarile propuse sunt compatibile cu reglementarile urbanistice ale zonei si au fost realizate in zonele cu functiuni permise.

Distanta fata de zona locuibila este de cca. 1,7 km.

  - Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea

- Deşeurile rezultate din activitatea desfăşurată în cadrul organizării de şantier vor fi colectate în pubele amplasate în locuri special destinate acestui scop; pubelele vor fi preluate periodic de către serviciile de salubritate din zonă, pe bază de contract.

Deseurile se vor gestiona în conformitate cu prevederile OUG 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata si modificata prin Lg 426/2001, modificata  si completata de OUG 61/2006, aprobata de legea 27/2007.

| Nr. Crt. | Categorie deseuri | Cod deseu cf H.G. 856/2002 | Sursa | Depozitare | Modul de gestionare/eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deseuri menajere | 20 03 01 | constructor | eurocontainer | -preluate de societatea de salubritate; -transportate ulterior la o platforma de deseuri autorizata; |
| 2. | Deseuri biodegradabile | 20 02 01 |  |  |  |
| 3. | Deseuri din constructii beton | 17 01 01 | constructor | Eurocontainer | -preluate de societatea de salubritate; -transportate ulterior la platforma de deseuri autorizata |
| 4. | Deseuri materiale plastice | 17 02 03 | constructor | Eurocontainer | -transport pentru reciclare |

Deseuri rezultate in perioada de functionare a retelei de canalizare

| Nr. Crt. | Categorie deseuri | Cod deseu cf H.G. 856/2002 | Sursa | Depozitare | Modul de gestionare/eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dejectii animaliere | 020196 | ferma de oi | platforma de gunoi | Imprastiere pe pajisti/ contracte de prestari servicii |

Gestionarea dejectiilor prevede colectarea acestora pe platforma betonata, astfel incat sa se reduca la minim fenomenul de fermentatie in interior (perioada iernii) si sa se ofere conditii igienico-sanitare animalelor.

-se vor verifica periodic peretii impermeabili ai bazinului pentru dejectii lichide, efectuarea intretinerilor periodice pentru eliminarea infiltratiilor in sol,

-acoperirea suprafetei platformei pentru a preveni diluarea gunoiului si intarzierea fermentatiei, precum si pentru prevenirea raspandirii noxelor degajate in timpul fermentarii si mirosurilor neplacute.

Dejectiile vor fi utilizate la fertilizarea terenurilor agricole.

  - Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul.

- Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si biodiversitatii

Resurse naturale utilizate in perioada de constructie:

-apa;

-agregate minerale;

-petrol;

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect

O scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a următorilor factori:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ):

| Factori de mediu | Natura impactului |
| --- | --- |
|  | Direct/Indirect | Secundar/ Cumulativ | Pe termen scurt, mediu sau lung | Permanent/ Temporar |
| Populaţie | I | S | S | T |
| Sanatate umana | I | S | S | T |
| Flora şi fauna | I | S | M | T |
| Sol | D | S | M | P |
| Bunurilor materiale | - | - | - | - |
| Apa | D | S | M | P |
| Aer | D | S | M | P |
| Clima | - | - | - | - |
| Zgomot şi vibraţii | D | S | M | P |
| Peisaj şi mediu vizual | D | S | M | T |
| Patrimoniul istoric şi cultural | - | - | - | - |

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate): nu este cazul;

- magnitudinea şi complexitatea impactului: impact nesemnificativ pe perioada executiei proiectului si de functionare a obiectivului;

- probabilitatea impactului: redusa;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impact nesemnificativ pe perioada executiei proiectului si de functionare a obiectivului;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: Proiectul nu are un impact semnificativ asupra mediului.

- natura transfrontieră a impactului: lucrarile propuse nu au efecte transfrontiera;

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Pentru monitorizarea activitatilor destinate protectiei mediului sunt introduse evidente referitoare la:

- monitorizarea cantitatii de gunoi de grajd fermentat si imprastiat pe sole;

- monitorizarea volumului de levigat produs;

- lucrarile de intretinere, reparatii curente si reparatii capitale (platforma de gunoi, bazin vidanjabil);

Masuri compensatorii de reducere a emisiilor in aer (emisii de gaze CH4, H2S, CO2, CO, NH3)

- Gazele produse ca urmare a proceselor anaerobe – aerarea depozitului de gunoi prin afanarea gunoiului de grajd, acoperirea depozitului cu o geomenbrana (in sezonul ploios si de seceta prelungita), umectarea periodica a depozitului;

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/ programe/ strategii/ documente de planificare

- Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in preverile altor acte normative

Proiectul se incadreaza in prevederile Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, aprobat prin Ordinul 990/1809/2015.

- Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul se incadreaza Planul National de Deazvoltare Rurala, FEADR - Masura 6.3 (Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici), in prevaderile Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, aprobat prin Ordinul 990/1809/2015.

X. Lucrari necesare organizarii de santier

Titularul are obligatia de a urmari modul de respectare a legislatiei de mediu in vigoare pe toata perioada de executie a lucrarilor si sa ia toate masurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafata, a solului sau a aerului.

Natura lucrarilor executate pentru realizarea organizarii de santier  precum si in timpul exploatarii acesteia nu este in masura de a produce contaminari ale solului sau ale panzei freatice.

Lucrarile de executie se vor realiza in zona de amplasament, in incinta proprietatii private,  fara a incomoda  circulatia pe domeniul public.

In timpul executiei proiectului nivelul de zgomot  se va incadra in limitele stabilite prin STAS 10009-88 si Ordinul Ministerului Sanatatii 119/2014.

Constructorul se va organiza si dota cu materiale, utilaje, echipamente si personal specializat pentru executii si finalizarea lucrarilor de constructii montaj.

Zona de amplasare a materialelor si utilajelor de constructii se va stabili de comun acord cu beneficiarul.

Titularul are obligatia de a urmari modul de respectare a legislatiei de mediu in vigoare pe toata perioada de executie a lucrarilor si sa ia toate masurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafata, a solului sau a aerului.

La terminarea lucrarilor se indeparteaza toate materialele de constructie ramase, precum si surplusul de pamant, lasandu-se traseul lucrarilor in stare curata.

In timpul executiei proiectului nivelul de zgomot  se va incadra in limitele stabilite prin STAS 10009-88 si Ordinul Ministerului Sanatatii 536/1997. In cadrul lucrarilor de santier toate echipamentele trebuie sa respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot in mediu, conform HG 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

Pe santier vor fi stabilite sursele de utilitati astfel:

- alimentarea cu apa –necesarul de apa pentru muncitori va fi asigurat prin achizitionarea de apa imbuteliata;

- muncitorii vor folosi toalete ecologice puse la dispozitie de constructor;

Deseurile rezultate in urma activitatilor desfasurate in timpul fazei de constructie vor fi evacuate prin grija constructorului.

Constructorul raspunde de protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier pana la receptia finala a lucrarilor.

Masuri obligatorii pe durata executiei

- Interzicerea depozitarii de materiale de constructii in afara amplasamentului obiectivului.

Norme de securitate şi sănătate în muncă

La execuţia lucrărilor constructorul este obligat să respecte legislaţia de protecţie a muncii în vigoare şi prevederile HG 300/02-03-2006 privind cerinţele minime de securitate şi sanitare pentru şantierele temporare sau mobile, inclusiv întocmirea şi respectarea Planului de securitate prevăzut de această Hotărâre de guvern.

Se vor întocmi şi respecta instrucţiunile proprii de securitatea a muncii întocmite în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare la data execuţiei.

Norme PSI

La execuţia lucrărilor constructorul va respecta măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor prevăzute în Normativul P118/99 şi celelalte reglementări în vigoare, astfel :

- Lege nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea impotriva incendiilor;

-Ordin nr. 3 din 06.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă;

Executantul şi beneficiarul vor nominaliza persoanele care răspund de respectarea măsurilor privind securitatea muncii şi asigurarea prevenirii şi stingerii incendiilor pe şantier.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Prin activitatea prestată la construirea obiectivului nu se creează un impact negativ major asupra calităţii factorilor de mediu si a sănătăţii populaţiei.

Eventuala demolare a obiectivului se va face pe baza unui proiect si a unei autorizatii de demolare care va include si masurile de protectie a mediului necesare activitatii de desfiintare si redare in circuitul natural al terenului.

La sfarsitul ciclului de viata se vor recicla componentele reciclabile, deseurile inerte vor fi depozitate in deseuri autorizate, iar terenul va fi adus la starea initiala.

Lucrarile de refacere a mediului se vor face pe baza unui proiect elaborat de proiectant de specialitate care va avea in vedere scopul si adoptarea solutiei tehnice optime, pentru folosirea ulterioara a terenului.

-lucrari pregatitoare –intreruperea functionarii utilitatilor, evacuarea deseurilor de orice fel de pe amplasament, dezafectarea instalatiilor, demolarea constructiilor.

-lucrari de renaturare a terenului ocupat cu constructii- umplerea cu pamant a denivelarilor rezultate in urma demolarii constructiilor, nivelarea terenului la cota prevazuta in proiectul de amenajare, identificarea sursei solului vegetal din afara incintei si administrarea in spatiile de amenajat, conform prevederilor proiectului tehnic de executie. Terenul astfel amenajat poate fi utilizat pentru culturi agricole sau silvice, in functie de optiunile proprietarului

In cazuri de poluari accidentale (fisurare bazin vidanjabil sau pereti platforma) se va interveni rapid impermeabilizarea rapida a acestora.

XII. Anexe (piese desenate atasate)

XIII. Proiecte care intra sub incidenta OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele

Nu este cazul.

| BENEFICIAR, P.F.A. MIHAI ANA MARIA | INTOCMIT, ing. Cristina Hîrțescu dr. ing. Iulia Terryn |
| --- | --- |