ND ELLOQUENT DEVELOPMENT SRL

### PROIECT NR. 7/ 27.05.2019

### PLAN URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE COLECTIVE D+P+6E

AMPLASAMENT:      Municipiul Bacau, str. Banca Nationala, nr. 6,

Judetul Bacau

BENEFICIAR:        ND ELLOQUENT DEVELOPMENT S.R.L.

## Data elaborarii : Mai 2019

ND ELLOQUENT DEVELOPMENT S.R.L.					         Pr.nr. 7/ 27.05.2019

##### B O R D E R O U

PIESE SCRISE:

- Foaie de capat			  		         			pag. 1

- Borderou						         			pag. 2

- Lista de semnaturi							pag. 3

- Memoriu general 							pag. 4 - pag. 20

PIESE  DESENATE:

- U 0  - Incadrare in teritoriu - extras din P.U.G.		sc.1/ 5000

- U 01 - Plan de incadrare in zona					sc.1/ 1000

- U 1	- Situatia existenta						sc.1/ 500

- U 2	- Reglementari urbanistice - Zonificare			sc.1/ 500

- U 4 	- Proprietate asupra terenurilor				sc.1/ 1000

Intocmit :

Arh. Munteanu Ioan

Sef proiect :

Arh. Munteanu Ioan

ND ELLOQUENT DEVELOPMENT S.R.L.					         Pr.nr. 7/ 27.05.2019

##### LISTA  DE  SEMNATURI

Proiectant general: 	S.C. VECTORIAL CONCEPT EVOLUTION S.R.L. ,

Arh. Terentiev Victor …………………………….

Sef proiect: 		MUNTEANU IOAN - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA ,

Arh. Munteanu Ioan …………………………….

Urbanism:			Arh. Munteanu Ioan ……………………………

Arh. Terentiev Victor ……………………….

ND ELLOQUENT DEVELOPMENT S.R.L.					         Pr.nr. 7/ 27.05.2019

##### MEMORIU  DE PREZENTARE

- INTRODUCERE

  - Date de recunoastere a documentatiei

- Denumirea lucrarii: PLAN URBANISTIC ZONAL - P.U.Z.

CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE COLECTIVE D+P+6E ,

- Amplasament: Municipiul Bacau, str. Banca Nationala, nr. 6, judetul Bacau ,

- Proiectant urbanism: MUNTEANU IOAN - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA ,

- Proiectant general: S.C. VECTORIAL CONCEPT EVOLUTION S.R.L. ,

- Beneficiar: ND ELLOQUEMENT DEVELOPMENT S.R.L. ,

- Data elaborarii: Mai 2019 .

  - Obiectul lucrarii

    - Solicitarile temei program

Prezenta documentatie a fost elaborata in scopul de a studia posibilitatea construirii in intravilanul municipiului  Bacau a unui  Bloc de locuinte colective cu spatii comerciale, birouri si parcari la parter, pe stada Banca Nationala.

Datorita conditiilor specifice de amplasament si a importantei obiectivului de investitii, reglementari cu privire la accesele auto si pietonale, retragerile fata de limitele laterale  si posterioare ale parcelelor, conformarea arhitectural – volumetrica, modul de ocupare al terenului, designul spatiilor publice, se vor stabili prin prezentul Plan Urbanistic Zonal, intocmit conform Legii nr.350/ 06.07.2001 cu modificarile si completarile ulterioare privind amenajarea teritoriului si urbanismul .

Obiectivele  propuse sunt :

In baza Certificatelor de urbanism nr. 1/336 din 21.03.2019 emise de Primaria  municipiului Bacau , a  temei si contractelor de proiectare incheiate cu  ND ELLOQUENT DEVELOPMENT  S.R.L. si Avizului de Oportunitate nr.... emis de Municipiul Bacau – Directia Arhitect Sef, s-a intocmit prezenta documentatie de initiere a Planului Urbanistic Zonal  pentru un Bloc de locuinte colective cu regim de inaltime  D+P+6E.

Suprafata de teren reglementata prin PUZ = 833,00 mp .

Constructiile propuse vor respecta conditiile de construire cu privire la amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara  ce se vor stabili  prin prezenta documentatie P.U.Z. .

Destinatia spatiilor :

Se solicita aprobarea construirii unui imobil de Locuinte colective cu regim de inaltime D+P+6E, ale caror obiecte componente (constructii / cladiri) propun urmatoarele functiuni majore :

- spatii locuinte colective (apartamente),

- spatii comerciale .

Total apartamente imobil  = 17 apartamente (etajul 1-6) si spatii administrative, spatii comerciale la nivelul parterului si parcare amenajata la nivelul demisolului (8 locuri)

Destinatia spatiilor :

- Bloc locuinte colective D+P+6E, cu locuri de parcare la demisol

- demisol                                           →  8  locuri de parcare,

- parter					→  spatii comerciale,

- etaj 1-6                                  	  →  17 apartamente .

Hmin. = + 25,00 m .

Hmax. = + 30,00 m .

Inaltimea libera a parterului este 3,50 m (de pe placa peste placa), iar a fiecarui nivel de locuit este 3,00 m (de pe placa peste placa).

Accesul pe verticala este asigurat de :

- scari din beton armat, in doua rampe si 1 lift.

Amplasamentul in discutie, la data intocmirii prezentei documentatii, este liber de orice constructie.

    - Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata

Terenul de amplasament este situat in intravilanul municipiului  Bacau si este proprietate privata.

Folosinta actuala a  terenului : teren pentru locuinte si functiuni complementare.

Functiunea aprobata in /2012 prin P.U.G. al municipiului Bacau : zona locuinte individuale si functiuni complementare, inclusa in UTR 1.

Planul Urbanistic Zonal cuprinde reglementari asupra zonei referitoare la :

- organizarea retelei stradale,

- organizarea arhitectural - urbanistica in functie de caracteristicile structurii urbane,

- modul de utilizare a terenurilor,

- statutul juridic si circulatia terenurilor.

Prin prezenta lucrare se intentioneaza a se reglementa:

- Modul de ocupare al terenului,

- Asigurarea accesului si a circulatiei carosabile si pietonale la nivelul cerintelor din zona,

- Analizarea compatibilitatii functiunii propuse cu zona functionala existenta,

- Conformarea arhitectural - volumetrica, designul spatiilor publice,

- Majorarea regimului de inaltime a constructiilor si a inaltimii maxime masurata la cornisa / atic , in punctul cel mai inalt,

- Completarea infrastucturii tehnico - edilitare .

Ca urmare, in aceasta zona a municipiului Bacau, este necesara elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal care sa stabileasca obiectivele, actiunile si prioritatile, compatibilitatea cu vecinatatile, reglementarile urbanistice necesare pentru utilizarea terenurilor si realizarea constructiilor.

  - Surse documentare

Prezentul studiu are la baza:

- Prevederile P.U.G. din  /2012  pentru municipiul Bacau si Regulamentul local de urbanism;

- Documentatiile topografice care au stat la baza elaborarii P.U.Z.-ului;

- Documentatiile cadastrale privind amplasarea si delimitarea Corpului de proprietate :

- ND ELLOQUENT DEVELOPMENT  S.R.L. - CF cu nr.cadastral 61928;

- Certificatele de urbanism nr. 305 din 10.05.2019 eliberat de Primaria municipiului Bacau;

- Actele de proprietate asupra terenului.

Nu exista studii si proiecte elaborate anterior P.U.Z., studii de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z., sau proiecte de investitii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistica a zonei.

- STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

  - Evolutia zonei

Zona studiata este amplasata in partea centrala a mun. Bacau intr-o zona cu potential de dezvoltare in viitor, avandu-se in vedere amplasamentul, accesul facil pe drumurile locale (conform pieselor desenate - ”Situatia existenta”), posibilitatea racordarii la retelele tehnico-edilitare cu costuri minime, existenta terenurilor libere de constructii.

Variatiile scenei politice si mediul socio - economic din ultimul deceniu au determinat mari modificari in evolutia mediului urban care se afla intr-o permanenta schimbare cu trend ascendent.

  - Potential de dezvoltare

Intentia administratiei locale de a eficientiza terenurile de pe teritoriul municipiului Bacau a devenit o binecunoscuta idee acceptata de locuitorii din oras.

De mentionat este faptul ca, zona este nepoluata chimic si/sau fonic, relativ plana, buna pentru constructii, asa cum reiese din studiul geotehnic anexat, conditii necesare si suficiente pentru infiintarea unei zone de servicii nepoluante fonic si chimic.

  - Incadrarea in localitate

Zona studiata in suprafata de 833,00 mp (CF cu nr.cad.61928) este amplasata in partea de nord a intravilanului municipiului Bacau.

Dimensiunile si orientarea terenului se regasesc in Planul de situatie cu situatia existenta, ce concorda cu schita anexa din cartile funciare ale beneficiarilor cu urmatoarele vecinatati:

-     la nord   -   drum de acces,

- -     la vest   -  strada Banca Nationala,

- -     la sud   -  teren cu nr.cad. 73151,

-     la est    - Colegiul National "Gheorghe Vranceanu" .

  - Elemente ale cadrului natural

    - Relieful

Amplasamentul blocului de locuinte colective, din strada Banca Nationala, municipiul Bacau, se afla in zona Lunca Bistritei si terasei inferioare a acesteia , unde sunt unitati cvasiorizontale apartinand Platformei Moldovenesti, in apropierea contactului cu Regiunea Subcarpatica neogena.

Amplasamentul studiat, se prezinta ca o suprafata in general cvasiorizontala cu numeroase umpluturi pe toata suprafata acestuia) realizata artificial datorita unor lucrari de remodelare a unui relief tanar, caracterizat prin neuniformitati de microrelief, generate de paleovai ale vechii albii a Raului Bistrita.

Din punct de vedere geologic, depozitele sedimentare necoezive identificate pe amplasament sunt de varsta cuaternara - holocena, iar amplasamentul se inscrie in zona  sesului de interfluviu, dezvoltat amonte de confluienta Raurilor Siret si Bistrita.

Din punct de vedere litologic, formatiunile geologice strabatute prin lucrarile de prospectiune executate in zona amplasamentului, variaza de la depozite preponderent pelitice (argile, argile nisipoase, argile marnoase) la depozite nisipoase (nisipuri, nisipuri argiloase, nisipuri maloase) si detritice grosiere catre baza (nisipuri cu pietrisuri si bolovanisuri).

    - Clima

Zona municipiului Bacau se inscrie intr-un climat continental moderat, in etajul climatic al dealurilor joase din nord - vestul Podisului Moldovenesc,  cu puternice  influiente scandinavo – balcanice.

Temperatura medie multianuala este stabilita in jurul valorii de 9,2°C, luna cea mai calduroasa fiind iulie, cu o valoare medie multianuala de 21,2°C iar luna cea mai rece ianuarie, cu temperatura medie de -4,1°C, rezultand o amplitudine termica anuala de 25,2°C.

Valoarea medie multianuala a precipitatiilor din zona confluientei raurilor Bistrita si Siret este de cca.542m.m./an, existand diferente intre sezonul cald (82,8m.m.- luna iunie) si cel rece (24m.m. – luna februarie).

Vanturile predominante sunt din directia nord si nord - vest, culuarul Siretului favorizeaza o dirijare mai mult nord - sud a curentilor atmosferici. In timpul iernii, viteza vantului poate depasi           70 km/ ora, viteza medie avand valori de pana la 6 m/ sec .

    - Riscuri naturale

Zona studiata nu este incadrata in zonele cu riscuri naturale si/sau disfunctionalitati privind protectia mediului.

Amplasamentul propus este ferit de pericolul inundatiilor,  alunecarilor de teren si al eroziunilor.

    - Conditii geotehnice

Incadrarea geotehnica a amplasamentului studiat, a fost facuta avand drept orientare si prevederile NP 120 - 2006 care la art.1.2. defineste excavatiile adanci mai mari de 3,00 m masurate de la suprafata terenului, situate in localitati urbane.

Structura geologica  studiata se incadreaza la Categoria geotehnica 2 (14 puncte) – Risc moderat, pentru care se poate aprecia ca riscurile pentru bunuri si persoane sunt neglijabile.

Nivelul acviferului freatic a fost masurat la adancimi de peste  -2,10 m de la C.T.N.

Adancimea minima de inghet in zona municipiului Bacau este de -0,90mCTN in conf. cu       STAS 6054/ 1977.

Nanorelieful actual al zonei asigura conditii mici de scurgere a apelor din precipitatii, conditii care se vor imbunatati prin lucrarile de sistematizare verticala ce se vor executa.

- Categoria de importanta - C ,

- Clasa de importanta  - III ,

- Gradul de rezistenta la foc  - II ,

- Pconv = 300 Kpa ,

- ag = 0.35 g ,

- Tc = 0,7 sec .

- gradul VIII (opt).

  - Circulatia

Accesul carosabil si cel pietonal, pot fi realizate din  strada Banca Nationala, cu doua benzi de circulatie, in latime de 7,20 m.

  - Ocuparea terenurilor

In prezent, suprafata totala a terenului de 833,00 mp, este libera de constructii, cu incadrarea de folosinta : teren pentru locuinte si functiuni complementare.

POT existent  = 0,00 % ;  CUT  existent = 0,00 .

Disfunctionalitatile identificate in zona sunt:

| Nr. crt. | Domeniu | Disfunctionalitati | Prioritati |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Retele utilitati Apa si canalizare | Retele existente la strada ale municipiului Bacau. | Amplasarea obiectelor a fost facuta in asa fel incat sa se respecte normativele in vigoare. |
|  | Retele utilitati Energie electrica | Retele existente la strada ale municipiului Bacau. | Amplasarea obiectelor a fost facuta in asa fel incat sa se respecte normativele in vigoare. |
|  | Teren in intravilan – curti-constructii | Existenta unui numar suficient de mare, de cereri de construire locuinte colective in zona studiata | Studierea limitelor fata de vecinatati |
|  | Utilizarea terenurilor | Existenta terenurilor cu folosinta „teren arabil” in intravilanul municipiului Bacau | Investitii necesare imbunatatirii calitatii locuirii si a confortului urban. |
|  | Cai de comunicatie | Amplasamentul nu dispune de retea organizata de strazi si alei pietonale | Reglarea circulatiei pe terenul beneficiarilor. |
|  | Retele utilitati | Lipsa retele utilitati pe terenul de amplasament ale beneficiarilor . | Infiintarea/ extinderea retelelor de utilitati: energie electrica, gaze naturale, apa potabila si canalizare pe terenul beneficiarilor. |

  - Echipare edilitara

In zona studiata exista retele tehnico - edilitare de: energie electrica, gaze naturale, telecomunicatii, apa, canalizare si energie termica.

Urmare a dezvoltarii zonei studiate care include amplasamentul in cauza, se va dezvolta si echiparea tehnico - edilitara intr-o etapa viitoare.

  - Probleme de mediu

Pe terenul studiat nu exista valori de patrimoniu ce necesita protectie, nu exista cai de comunicatie sau echipari edilitare care sa prezinte riscuri pentru zona, nu exista riscuri naturale.

Zona nu are potential balnear sau turistic.

Zona studiata nu este afectata de poluare, in zona neexistand surse si agenti economici poluatori.

  - Optiuni ale populatiei

Urmare a consultarii „actorilor” reprezentativi in transformarea si evolutia municipiului Bacau, resedinta de judet, care se afla in faza de dezvoltare socio - economica, se evidentiaza concluziile:

Din punct de vedere urbanistic s-au stabilit ca prioritati:

- Imbunatatirea aspectului arhitectural a zonei, consolidarea si dezvoltarea functiunilor complementare zonei ;

- Asigurarea spatiilor libere de folosinta comuna - locuri de joaca, spatii verzi plantate si amenajate de folosinta generala, alei pietonale;

- Completarea retelei edilitare, carosabile si pietonale.

Prin Regulamentul local de urbanism s-au prevazut si reguli de amplasare in teren si retrageri minime regulamentare, care vor fi particularizate prin prezenta lucrare.

- PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

  - Concluzii ale studiilor de fundamentare

Datorita conditiilor specifice de amplasament si a importantei obiectivului de investitii, reglementari cu privire la accesele auto si pietonale, retragerile fata de limitele laterale  si posterioare ale parcelelor, conformarea arhitectural - volumetrica, modul de ocupare al aterenului, designul spatiilor publice, se vor stabili prin prezentul Plan Urbanistic Zonal.

Aspectul exterior al constructiilor nu va deprecia aspectul general al zonei.

Conform Legii nr.350/ 2001 cu modificarile si completarile ulterioare privind amenajarea teritoriului si urbanismul, art. 47, alin. 3, lit. g, este obligatoriu  a se intocmi un Plan Urbanistic Zonal, prin care, se propune ca, terenul beneficiarilor sa-si schimbe regimul economic / reconversie functionala, astfel :

- din  „zona pentru locuinte individuale si functiuni complementare” in „zona pentru locuinte colective si functiuni complementare” cu regim de inaltime D + P + 6E.

Relatia cadru construit - cadru natural se defineste prin urmatoarele:

Investitia se integreaza perfect in cadrul natural, respectand posibila dezvoltare urbanistica

a teritoriului.

Viitoarea investitie este pozitionata pe un teren cu un mare potential din toate punctele de vedere, acest potential trebuie sa fie valorificat, luand in considerare limitele si factorul asezari umane .

Zona studiata a fost conceputa astfel incat sa se alinieze cerintelor actuale din mediul urban.

Se va pune accent pe integrarea urbanistica corecta a investitiei:

- compunerea functiunilor in volume unitare, in vederea obtinerii unui grad de ocupare a terenului cat mai redus;

- accesele in incinta nu influienteaza fluxul auto si pietonal existent in zona;

- posibilitatea viabilizarii sistematice a proprietatii studiate a generat o solutie unitara pentru rezolvarea retelelor tehnico - edilitare;

- asigurarea unei gestionari functionale si sistematizari verticale a terenului beneficiarilor .

Ridicarea topografica realizata confirma conditiile beneficiarului:

- terenul este liber de constructii ,

- teren relativ plan cu o denivelari nesemnificative pentru dezvoltarea investitiei,

- solutia nu afecteaza in nici un fel limitele terenului studiat si vecinatatile.

  - Prevederi ale P.U.G.

Conform informatiilor din Certificatele de urbanism, functiunea dominanta a zonei este locuirea, compusa din locuinte individuale existente/ propuse  cu regim mic de inaltime (P - P+1÷2 niveluri) cu caracter urban.

Functiuni complementare admise :

- institutii publice, servicii si alte  activitati nepoluante si servicii compatibile cu functiunea de locuire,

- odihna si agrement (spatii verzi amenajate),

- circulatie pietonala si carosabila,

- stationare autovehicole  (parcaje, garaje),

- echipare tehnico - edilitara si constructii aferente .

Utilizari permise :

- locuinte individuale (unifamiliale) cu caracter urban obligatoriu max. P+2 niveluri,

- investitii necesare imbunatatirii calitatii locuirii si a confortului urban,

- modernizari, reparatii si intretinere la cladirile existente,

- constructii aferente echiparii tehnico - edilitare,

- amenajari aferente locuintelor : cai de acces carosabile si alei pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret,

- echipamente publice la nivel rezidential si de cartier : cresa, gradinita, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biserici parohiale .

Amplasarea investitiei propuse pe terenul studiat este un raspuns firesc de dezvoltare economica a municipiului  Bacau.

  - Valorificarea cadrului natural

Zona studiata este stabila si nu exista pericol de alunecari. Cadrul natural in zona nu prezinta oportunitati spectaculoase,  caz in care se recomanda plantari de arbori si arbusti si dezvoltarea de spatii verzi .

  - Modernizarea circulatiei

Accesul carosabil si cel pietonal, pot fi realizate din  strada Banca Nationala, cu doua benzi de circulatie, in latime de 7,20 m.

La proiectarea imobilului de locuinte colective cu spatii comerciale la parter s-au prevazut :

- Rampa acces pentru carucioarele persoanelor cu handicap locomotor;

- Parcaje exterioare pe terenul aferent constructiei;

- Accese carosabile separate pentru : locatari si de serviciu,

Accesele in incinta nu vor influienta fluxul auto si pietonal existent in zona.

Conform Regulamentului Local de Urbanism a P.U.G. al municipiului Bacau si H.C.L. nr. 385/ 29.12.2016 , conf. H.G. 525/ 1996 republicata, anexa 5 , s-au calculat  locurile de parcare, rezultand :

Total locuri parcare  auto asigurate = 22 :

- 22 locuri parcare locatari (8 locuri demisol cladire + 14 exterior incinta) .

Necesar locuri de parcare auto locatari = 22.

- 4 locuri de parcare pentru spatiile comerciale de la nivelul parterului

- 18 locuri de parcare pentru cele 17 apartamente amenajate la nivelurile 1-6.

Accesul carosabil este rezolvat cu doua benzi de circulatie, in latime de 7,00 m si 5,00m.

Accesele pietonale sunt astfel conformate incat sa permita circulatia persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Structura rutiera propusa va fi una de tip rigid alcatuita dintr-un strat de beton de ciment rutier pe fundatie din materiale granulare respectiv balast, piatra sparta, sau balast stabilizat cu ciment in grosimi corespunzatoare care vor reiesi din calculele de dimensionare a sistemului rutier la traficul actual de calcul si la cel de perspectiva.

Caracteristicile acceselor carosabile trebuie sa permita satisfacerea regulilor minimale privind asigurarea accesului mijloacelor de stingere a incendiilor si de salvare.

  - Zonificare functionala - Bilant teritorial, indici urbanistici, reglementari pentru parcele studiata

Se prevede zonificarea terenului liber de orice constructii prin realizarea unei trame stradale care sa respecte legislatia si normativele in vigoare, rezultand o zona cu functiunea LCp - zona  de locuinte colective propusa, cu regim de inaltime D+P+6E.

Fata de bilantul functiunilor existente, repartitia diverselor zone in cadrul bilantului teritorial s-a modificat prin  propunerile facute in plansa „Reglementari urbanistice”.

In prezent, suprafata totala a terenului reglementat de 833,00 mp, este  liber de constructii, cu incadrarea de folosinta : zona pentru locuinte si functiuni complementare.

Terenul apartine ND ELLOQUENT DEVELOPMENT  S.R.L. - CF cu nr.cadastral 61928.

- Procentul de ocupare a terenului si coeficientul de utilizare a terenului

existent              P.O.T. = 0,00 ,                  C.U.T. = 0,00 .

- Regim de inaltime   -   maxim admis  P+2 - conf. P.U.G.

- Arie construita propusa maxima	    →     Ac = 416,50 mp

- Arie desfasurata propusa	maxima	     →	 Ad = 3332,00 mp

Regim de inaltime   propus  prin PUZ   →      D + P + 6E.

Hmax. propus             → + 25,00m

P.O. T. maxim propus → 50%

C.U.T. maxim propus  → 4,00

Pozitia cladirilor in teren, conform plansei U2 - Reglementari urbanistice , respecta conditiile de construire  cu privire la amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara.

BILANT TERITORIAL

| ZONE FUNCTIONALE | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- |
|  | S (mp) | % (din total) | S (mp) | % (din total) |
| 1. | Zona aferenta constructiilor | 0,00 | 0,00 | 416,50 | 50,00 |
| 2. | Zona circulatie carosabila, parcaje auto, pietonala | 0,00 | 0,00 | 333,20 | 40,00 |
| 3. | Zona aferenta spatii verzi | 0,00 | 0,00 | 83,30 | 10,00 |
|  | TOTAL SUPRAFATA AMPLASAMENT | 833,00 | 100,00 | 833,00 | 100,00 |
|  | Suprafata de teren cedata pentru largire drum | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 6,00 |

| BILANT TERITORIAL - UTR LCp |  |
| --- | --- |
|  | EXISTENT (mp) | PROPUS (mp) |
| Suprafata teren in proprietate privata | 833,00 | 833,00 |
| 1. | Suprafata construita (Ac) | 0,00 | 416,00 |
|  | Suprafata desfasurata (Ad) | 0,00 | 3332,00 |
| 2. | POT max. (%) | 0,00 | 50% |
|  | CUT max. | 0,00 | 4,00 |
|  | Regim inaltime | - | D+P+6E |

  - Dezvoltarea echiparii edilitare

In zona studiata exista retele de : energie electrica, gaze naturale, telecomunicatii,  apa, canalizare, energie termica.

Racordarera la utilitati se va face pe cheltuiala beneficiarului conf. Prevederilor H.G. 525/ 1996, art. 13, alin. 2, conf. art. 91 din legea 18/ 1991.

3.6.1. Necesarul de apa potabila va fi asigurat prin racordarea la reteaua de apa existenta pe strada Banca Nationala. Bransamentul se va realiza printr-o conducta  de polietilena de inalta densitate.

Apa livrata de reteaua publica corespunde cerintelor de potabilitate conf. STAS 1342 si Normelor OMS. Contorizarea consumului de apa rece se va realiza printr-un contor montat in caminul de bransament prevazut la limita de proprietate.

Reţelele de alimentare cu apa  se vor poza sub adâncimea de îngheţ (h = 0,90 m).

Conform Normativului P118-2/ 2013 s-a  prevazut retea de hidranti interiori si retea de hidranti exteriori.

3.6.2. Canalizarea apelor uzate menajere se va realiza prin racord  la reteaua de canalizare existenta pe strada Banca Nationala. Colectarea apelor uzate se va realiza cu camine de vizitare  din beton si colectoare de canalizare din tuburi de PVC multistrat .

Retelele de canalizare menajera se vor realiza din materiale performante, fiabile, cu etansare uscata, garnituri de cauciuc si montate pe un pat de nisip.

    - Pentru alimentarea cu gaze naturale se propune extinderea retelei de gaze naturale existenta pe strada Banca nationala.

Racordarea receptorilor se va realiza printr-un bransament, prin intermediul unui post de reglare-masurare proiectat, amplasat la limita de proprietate, si a unei instalatii de utilizare gaze naturale presiune joasa proiectate.

Confortul termic si producerea apei calde de consum vor fi asigurate de centrale termice cu functionare pe  gaze naturale, cu evacuarea fortata a  gazelor de ardere, in paralel cu o instalatie cu panouri solare. Puterea centralelor termice este estimata, in functie de obiect, in intervalul 500 - 800 kW.

Amplasamentul centralelor termice se gaseste intr-un spatiul tehnic pozat la parterul fiecarui obiect in parte. Instalatiile de producere apa calda menajera se vor monta la parterul fiecarui obiect, respectiv boilerul bivalent de producere a apei calde, vasul de expansiune si grupul de pompare panouri solare.

Agenţi termici produsi / propusi :

- apă caldă încălzire 75ºC/60ºC; circuit corpuri statice (radiatoare tip panou otel si portprosop in bai);

- apă caldă menajeră 50º C.

3.6.4. Instalatie  cu panouri solare – cu colectori solari cu tuburi vidate.

Conformarea acoperisului-terasa al obiectelor componente Ansamblului de locuinte colective permite montarea de  panouri solare, ale caror tuburi se vor orienta in mod optim spre soare, in felul acesta fiind maximizata utilizarea energiei solare.

    - Instalatie de climatizare

Pentru asigurarea conditiilor de microclimat in spatiile propuse, pentru fiecare apartament/spatiu comercial s-a prevazut o instalatie de climatizare, prin prevederea de unitati interioare carcasate de racire, racordate la unitati exterioare. Agentul de racire utilizat in circuitul de racire este ecologic.

Unitatile terminale folosesc evaporarea freonului pentru preluarea caldurii degajate la interior si conducerea acesteia catre unitatile exterioare care o elimina in atmosfera.

Unitatile interioare pot fi de diverse tipuri si dimensiuni. Pentru situatia de fata pentru a diminua investitia si pentru a reduce masurile suplimentare de mascare a unitatilor si a conductelor de distributie se propune utilizarea unitatilor interioare de perete.

Unitatile sunt prevăzute cu filtre sita lavabile tratate impotriva mucegaiurilor si bacteriilor, realizand astfel o filtrare foarte buna a aerului interior, curatarea lor fiind extrem de usoara.

    - Alimentarea cu energie se va realiza de la reteaua electrica existenta in zona , conform avizului de racordare ce se va obtine de catre beneficiar de la furnizorul de servicii din zona.

Alimentarea cu energie electrica, se va face conform proiectelor avizate.

  - Protectia mediului

Deseurile  de orice natura generate din perioada de organizare de santier, cat si in exploatare , vor fi gestionate de la producere pana la eliminare/ valorificare selectiv prin societati abilitate in baza contractelor incheiate.

In faza de executie :

- Deseuri materiale de constructie - se vor sorta, depune selectiv pe categorie de deseu si

se vor transporta si preda la societati autorizate in colectare / valorificare deseuri  reciclabile .

Pamantul rezultat de la sapatura fundatiilor nu se va transporta, ci se va face depozit de pamant vegetal, ce va fi folosit pentru completari in zonele de spatii verzi / sistematizare verticala .

Identificarea tipurilor de deseuri  conform H.G. 856/2002, cu mentiunea ca, aceste deseuri vor fi in cantitati relativ mici si vor fi  refolosite in executie :

- 17.01.01 -  beton

- 17.02.01 - lemn

- 17.04.05 -  fier - otel .

In faza de functionare :

- Deseuri menajere si ambalaje - se vor sorta, depune selectiv in containere metalice tip Europubele (amplasate pe platformele gospodaresti  amenajate  din incinta proprietatii) si se vor preda seviciului de salubritate conform contract incheiat.

Identificarea tipurilor de deseuri  conform H.G. 856/2002 :

- 15.01.01 -  ambalaje

- 20.02.01 - deseuri biodegradabile

- 20.02.03 -  alte deseuri nebiodegradabile .

Salubrizarea zonei intra in sarcina beneficiarului, motiv pentru care beneficiarul va respecta  contractul incheiat cu firma de salubritate din localitate .

La finalizarea lucrarilor de constructii incinta obiectivului va fi curatita si igienizata, deseurile generate fiind ridicate de pe amplasament.

Efecte potentiale ale activitatii de pe amplasamentul analizat

De mentionat este faptul ca functiunea propusa nu prezinta surse de poluare pentru mediul inconjurator (subsol, sol, apa, aer), astfel incat nu sunt necesare masuri de supraveghere a calitatii factorilor de mediu si monitorizare a activitatilor destinate protectiei mediului.

De asemenea, nu se gospodaresc substante toxice sau periculoase, pentru a fi necesare masuri de asigurare a conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

1. Efecte potentiale asupra aerului:

Sursa de poluare pentru aer, pe perioada executiei din lucrarile de executie – praful si gazele emise de mijloacele de transport – in cantitati foarte mici

In incinta,pe perioada executiei, caile de transport vor fi balastate,  existand posibilitatea redusa a producerii prafului.

Ca masura suplimentara, pe perioada executiei, se vor lua masuri de stropire impotriva  prafului.

Pe perioada exploatarii (dupa darea in folosinta a intregului ansamblu de locuinte colective, „concentratiiie maxime de poluanti de la centralele termice, evacuati in atmosfera, nu vor depasi valorile limita preventive de emisie stabiiite prin Ordinul nr. 462/ 1993 actualizat, emis de Ministerui Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului”

Pentru a asigura un aspect ingrijit al amplasamentului si pentru a preveni propagarea zgomotului, se recomanda de asemenea intretinerea spatiilor verzi si plantarea perimetrala a unor arbori si arbusti cu inaltimi/ etaje diferite de crestere pentru a asigura un efect de bariera.

2. Efecte potentiale asupra apei

Nu sunt surse de poluare privind alimentarea cu apa a viitorului imobil de locuinte colective, deoarece alimentarea cu apa existenta  a sistemului, se face in sistem inchis, prin racordul la reteaua stradala existenta in zona.

Concentratiile maxime de poluanti evacuate prin apele uzate menajere si pluviale rezultate de pe amplasament se vor incadra in prevederiie NTPA 001/ 2005.

Sistematizarea verticala a terenului se va realiza astfel incat scurgerea apelor meteorice de pe acoperisuri, copertine si de pe terenurile amenajate, sa se faca catre un sistem intern de canalizare – fara sa afecteze proprietatile invecinate.

3. Efecte potentiale asupra solului

Nu se impun lucrari , implicit dotari pentru protectia solului si a subsolului.

Solul nu este si nici nu va fi infestat, din punct de vedere al mediului.

Din punct de vedere al apei uzate menajere si pluviala, lucrarile de etanseizare a canalizarii asigura protectia mediului.

Masuri de reducere a eventualelor degradari ale solului:

- Modernizarea gestiunii deseurilor (dotarea cu numarul de recipieti necesari, concomitent cu selectarea acestora, cat si ridicarea lor ritmica). Deasemenea, aceste doua zone de amplasament ale platformelor gospodaresti sunt inconjurate perimetral, delimitate cu plantatie din gard viu, pe doua randuri, cu inaltimea de 2,00 m asigurand asfel zona de protectie (5,00 m x 3,50 m).

-  Rezolvarea corecta a imprejmuirilor si a zonei verzi astfel incat sa se evite scurgerea pamantului pe trotuare si pe carosabil.

Pentru protectia proprietatilor limitrofe si crearea unui ambient peisagistic atractiv, sunt prevazute plantatii de arbusti si zone verzi, incadrate in masurile de protectie ecologice a mediului.

4. Zgomot si vibratii

Terenul de amplasament (zona de amplasament) , se bucura de faptul ca nivelul de zgomot este redus .

In incinta amplasamentului, s-a impus reducerea vitezei autovehicolelor la 5km/ora.

Nu se vor depasi limitele admisibile ale nivelului de zgomot :

      - locuinte, spatii comerciale  - 45dB(A) interior/exterior

      - sala de sport, servicii	     - 45dB(A)exterior ; 85dB(A) interior,

      - spatii administrative, anexe - 45dB(A) interior

      - centrale termice de scara      - 85dB(A) interior .

Realizarea acestei investitii, nu presupune reabilitare ecologica, iar pentru diminuarea eventualei poluari, s-au prevazut perdele verzi de protectie din arbori / arbusti rezistenti la poluare, la  limita  de proprietate , astfel :

- spatii verzi , cu functiune recreativa ;

- perdele de protectie - arbori / arbusti rezistenti la poluare la  limitele de proprietate;

- perdele de protectie / ecrane de vegetatie - copaci, cu rol fonoabsorbant in zona de vest a   amplasamentului (spre calea ferata). Tot in aceasta zona,se vor monta si panouri fonoabsorbante.

- perdele de vegetatie in zona de amplasare a pubelelor de gunoi / platforme gospodaresti , cu rol de   mascare a acestora,

- spatii verzi cu rol de tampon verde (perdea verde)  pe latimi diferite: min. 2,00 m pana la 3,60 m , in functie de obiect, in dreptul centralelor termice (zona vitrata) cu rol de paravan .

Distante asigurate intre cladirea propusa si cele existente :

- nord  -  locuinta individuala exist. P  →10,77m ; sala de sport exist. P+1E  →7,00m ;

- sud-est  -  locuinta individuala exist. P  →10,00m ;

-     sud  -  cladire de sanatate existent → 8,29m ;

-     sud-vest  -  bloc existent  D+P+3E  → 22,25m ;

-     vest  -  locuinta individuala exist. P  →18,42m ;

-     nord-vest  -  locuinta individuala exist. P  →23,48m .

Amplasamentul nu se afla situat in reteaua nationala de arii protejate. Investitia nu prezinta risc pentru sanatatea umana sau mediu.

Ca urmare, rezulta ca, implementarea proiectului nu are impact semnificativ asupra mediului , in conditiile respectarii conditiilor impuse.

3.8. Dotari de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilitatilor

◘ Pentru locuintele colective se vor  asigura :

- rampa acces pentru persoane cu handicap locomotor, parcaje si / sau garaje in interiorul amplasamentului ;

- accese carosabile pentru locatari ;

- accese pietonale ;

- alei carosabile ;

- accese de serviciu pentru colectarea deseurilor menajere si pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor ;

- accese la garaje si parcaje ;

- spatii verzi si plantate.

◘ Pentru spatiile comerciale si birouri se vor  asigura :

- rampa acces  pentru    persoane cu handicap locomotor ;

- accese carosabile separate pentru clienti si personal aprovizionare ;

- accese acrosabile separate pentru personal, public, locatari si de serviciu ;

- alei carosabile si parcaje in interiorul amplasamentului ;

- spatii verzi  si plantate.

Numarul de locuri de parcare se vor asigura conf. prevederilor R.L.U. a P.U.G. aprobat prin H.CL. nr. 84/ 13.04.2012 modificata  prin H.C.L. nr. 385/ 29.12.2016 , conf. H.G. 525/ 1996 .

◘ Racordarea / bransarea obiectivelor de investitii la retelele de utilitati se va face prin grija beneficiarilui de catre administartorii retelelor edilitare, cu respectarea mediului ambient si in concordanta cu prevederile P.U.G.  al municipiului Bacau.

- in incinta se vor asigura : - spatii libere de folosinta comuna (locuri de joaca, spatii verzi plantate si amenajate de folosinta generala, alei pietonale)in proportie min. de 10 % din  Adc la nivel de parcele, dar nu mai putin de 2,00 mp/ locuitor, conf. Prevederilor art. 10.2 alin.(2) din R.L.U. aferent P.U.G. si prevederilor pct. 6.8 din Anexa nr.6 la R.G.U. aprobat prin H.G. nr. 525/1996 republicata, actualizata. Spatiile libere de folosinta comuna nu pot include in acest sens gradinile de folosinta privata aferente apartamentelor, accesele carosabila, parcajele la sol sau platforma de depozitare a deseurilor gospodaresti.

Se vor asigura accesele auto si pietonale de la drumurile publice la parcele.

Parcela studiata va ramane proprietate privata ale  acelorasi persoane fizice.

Prezentul P.U.Z. nu reglementeaza obiective de utilitate publica, sau modificari asupra terenurilor proprietate publica de interes local din zona studiata.

4. OBLIGATII ALE INITIATORILOR PUZ CE DERIVA DIN PROCEDURILE DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI

Informarea si consultarea publicului in etapa aprobarii P.U.Z. se face cu respectarea prevederilor Legii nr.52/ 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica si a Legii nr.544/ 2001 privind liberul acces la informatii de interes public.

Implicarea si consultarea publicului se va face inpatru etape astfel :

- Etapa I - etapa pregatitoare - anuntarea intentiei de elaborare P.U.Z. si R.L.U. aferent ;

- Etapa II - etapa elaborarii propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare P.U.Z. si R.L.U. aferent ;

- Etapa III - etapa elaborarii propunerilor finale si aprobarii, care contine toate observatiile avizatorilor

si  care se supune procedurii de transparenta decizionala P.U.Z. si R.L.U. aferent ;

- Erapa IV - etapa monitorizarii implementarii P.U.Z. si R.L.U. aferent .

5.CONCLUZII  PENTRU PARCELA STUDIATA

Suprafata de teren reglemntata prin P.U.Z. = 833,00 mp .

Categoria functionala  existenta in U.T.R. 1  : zona  locuinte individuale si functiuni complementare, iar  terenul beneficiarilor (parcela studiata) este libera de orice fel de constructie.           Categoria functionala  propusa  pe terenul beneficiarilor : locuinte colective.

Avand in vedere ca :

- propunerea prezentului P.U.Z., pentru parcela studiata, se incadreaza cu succes in reglementarile U.T.R. 1 ale zonei si in celelalte reglementari ale P.U.G. din /2012,

- exista legislatie care permite realizarea investitiilor pentru construire  locuinte colective, servicii si alte activitati nepoluante, inclusiv servicii compatibile cu functiunea de locuire,

Se concluzioneaza ca propunerea din prezentul P.U.Z. pentru :

CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE COLECTIVE D+P+6E

din stada  Banca Nationala, nr. 6 , Municipiul Bacau , este indicata si deci potrivita pentru parcela studiata.

Masuri in continuare

Aplicand recomandarile P.U.G. din /2012 pentru municipiul Bacau , la zona LI  - zona de locuinte individuale existenta  cu regim de inaltime P, P+1÷2, prin prezentul P.U.Z.,  se propune a se  face completari la fondul construit existent cu  LCp - zona  de locuinte colective propusa, cu regim de inaltime D+P+6E si functiuni complementare,  prin care se recomanda  investitii necesare imbunatatirii calitatii locuirii si a confortului urban.

Intocmit :

Arh. Munteanu Ioan

Sef proiect :

Arh. Munteanu Ioan