RAPORT DE AMPLASAMENT

S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL S.A. BACAU

FERMA 17 RACOVA

BENEFICIAR: 	S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL S.A. BACAU

ELABORATOR:	S.C. ECOPROJECT S.R.L. BACAU

IULIE 2019

CUPRINS

A.	INTRODUCERE										  9

A.1.	CONTEXT											  9

A.2.	OBIECTIVE											  9

A.3.	SCOP SI ABORDARE									11

B.	DESCRIEREA TERENULUI									11

B.1.	LOCALIZAREA TERENULUI									11

B.2.	PROPRIETATEA ACTUALA									12

B.3.	UTILIZAREA ACTUALA A TERENULUI							13

B.4.	FOLOSInta  TERENurilor  DIN IMPREJURIMI						21

B.5.	UTILIZARE substante CHIMICe								22

B.6.	TOPOGRAFIE										22

B.7.	GEOLOGIE SI HIDROGEOLOGIE								22

B.8.	HIDROLOGIE											23

B.9.	AUTORIZATII CURENTE									23

B.10. DETALII DE PLANIFICARE									24

B.11. INCIDENTE DE POLUARE									24

B.12. VECINATATEA CU SPECII SAU HABITATE PROTEJATE SAU ZONE SENSIBILE		25

B.13. CONDITIILE din CLADIRI, stabilitatea si siguranta in exploatare			25

B.14. situatii  DE URGENTA									25

C.	ISTORICUL TERENULUI									25

D.	RECUNOASTEREA TERENULUI								26

D.1.	PROBLEME IDENTIFICATE SI RIDICATE							26

D.2.	DESEURI											27

D.3.	DEPOZITari de materiale si altele								27

D.4.	INSTALATII GENERALE DE EVACUARE							27

D.5.	ARIA INTERNA DE DEPOZITARE								28

D.6.	SISTEME DE CURGERE - SISTEME DE CANALIZARE					28

D.7.	ALTE DEPOZITARI CHIMICE SI ZONE DE FOLOSIRE					29

D.8.	ALTE POSIBILE IMPURIFICARI REZULTATE DIN FOLOSINTA ANTERIOARA		30

E.	INTERPRETARI ALE INFORMATIILOR SI RECOMANDARILOR				30

1.	INTRODUCERE

CONTEXT

Raportulul de amplasament are ca scop evidentierea situatiei amplasamentului in care se desfasoara activitatea de crestere a pasarilor la punctul de lucru SC AGRICOLA INTERNATIONAL S.A. BACAU – FERMA 17 Racova amplasata in comuna Racova, in domeniul cresterii intensive la sol a pasarilor de carne conform tehnologiilor noi disponibile aliniindu-se la cerintele CE.

Acest raport a fost intocmit cu indeplinirea cerintelor de prevenire, reducere si control al poluarii conform cu Legea 278/2013 privind emisiile industriale cu modificarile ulterioare

OBIECTIVE

FERMA 17 a fost construita in perioada 1972-1976 avand ca profil de activitate cresterea pasarilor de carne. Acest functional s-a mentinut si in prezent, ferma fiind dotata cu  6 blocuri - un bloc (parter + etaj) = doua hale ce au avut ca profil de activitate anterioara si prezenta cresterea pasarilor de carne pentru consum fiind aplicata tehnologia de crestere intensiva la sol.

In prezent sunt populate 12 hale  cu o capacitate de 2.600.000 pasari carne/an.

La data intocmirii documentatiei capacitatea totala de populare a fermei este:

- 6 blocuri (parter + etaj) = 12 hale in functiune (1 nivel = 1 hala)

- capacitatea maxima pe serie - 400.000 capete/serie;

- numarul de serii – 6,5 serii/an

- efectiv rulat  400.000 capete/serie x 6,5 serii/an = 2.600.000 capete/an

Din punct de vedere geografic teritoriul judetului Bacau este constituit dintr-o complexitate de structuri geologice. Structura cutata pe care s-au format sirurile muntoase in partea de vest si monoclinul platformei dalmatice in partea de est au condus la aparitia unor forme domoale de podis colinar.

Relieful initial a fost modificat ca urmare a actiunii agentilor externi si a apelor curgatoare dandu-i forma actuala si impartindu-l in mai multe unitati morfologice.

Ferma este amplasata pe un platoul situat la o altitudine absoluta cuprinsa intre +362m-364m.

Din punct de vedere litologic zona cuprinde formatiuni levantine si cuaternare, baza fiind constituita dintr-un pat impermeabil la nivelul caruia apar izvoare.

Solul este constituit dintr-o alternanta de argile, marne, nisipuri si pietrisuri cu stratificatie deltaica ceea ce reprezinta caracteristica acestui complex litologic cu importante resurse naturale ce pot fi folosite.

Solurile din zona studiata sunt din categoria solurilor argilo marnoase si nisipoase fiind situate de o parte si de alta a raului Bistrita.

Din punct de vedere hidrologic, in zona din vecinatatea platoului se afla situata lunca bazinului hidrografic Bistrita , rau ce strabate si judetul Bacau , pe o lungime de 30 km, deschizand un culoar larg intre subcarpati si Podisul Moldovei.

Debitul mediu anual al raului Bistrita este de 49,36 mc/sec, alimentarea acestuia realizandu-se din ploi si topirea zapezilor.

Din statisticele anuale calitatea apei provenite din raul Bistrita se incadreaza in limitele pentru ape de suprafata conform ORD 1146/10.12.2002.

Sub raport hidrogeologic, zona dispune de importante rezerve de apa subterana, cantonate la adancimi intre1,5-5m.

Asigurarea debitului necesar de apa potabila, tehnologica si de incendiu se face din sursa subterana proprie sociatatii Agricola International.

Nivelul hidrostatic este de 1,5-1,8 m , iar cel hidrodinamic de 3,0-4,0 m.

Din punct de vedere climatic,  zona studiata se incadreaza in unitate de nuanta continentala cu ierni reci si veri calduroase cu predominare a circulatiei atmosferice dinspre nord-nord-vest. Regimul anual al umiditatii se caracterizeaza prin existenta unui maxim in perioada rece si un minim in cea calda.

Regimul precipitatiilor prezinta variatii intre 800-1000 mm, in zonele inalte si 500-600 mm in zona Racova-Izvoare. Vanturile predominante sunt cele dinspre nord-vest si nord, dar nu lipsesc nici cele dinspre est-sud-est, acestea fiind uscate si calde vara si foarte reci iarna-crivatul.

Pentru colectarea apelor uzate tehnologice provenite de la igienizarea incintelor in perioada vidului sanitar ferma din cadrul platoului avicol are in dotare un sistem colector de preluare a acestor ape format din tuburi din BA cu racordare la un bazin decantor  cu V=50 mc cu rol de retinere a suspensiilor grosiere inainte de evacuare prin vidanjare si folosirea acestora la fertilizarea terenurilor agricole.

Apele menajere provenite de la grupurile sanitare si vestiare sunt preluate prin  retele si colectate in bazin de 10 mc.

Apele pluviale colectate de pe incinta betonata si construita prin rigole, pante si canale deschise sunt dirijate pe terenurile invecinate .

Din analiza datelor nu au rezultat situatii accidentale de poluare a panzei freatice sau a apelor de suprafata.

SCOP SI ABORDARE

Raportul de amplasament se bazeaza pe documentarea privind amplasamentul, utilizarea anterioara si actuala a terenului cu implicatiile respective privind afectarea calitatii acestuia.

Raportul este structurat pe capitole ce cuprinde istoricul terenului, recunoasterea acestuia implicit a unor aspecte de mediu identificate.

DESCRIEREA TERENULUI

LOCALIZAREA TERENULUI

FERMA 17 Racova este situata pe teritoriul comunei Racova, judetul Bacau la distanta de cca 30 km de mun Bacau, in extravilanul localitatii si la o distanta de 5 km fata de zonele locuibile.

Accesul in cadrul platoului se realizeaza din DN Bacau-Piatra Neamt prin intermediul DJ Racova-Izvoarele.

Coordonate geografice: 	X 635 963   longitudine 26046’43

Y 581 244   latitudine 46043’02

Suprafata totala de teren detinuta de societate conform actului de proprietate Seria M07, nr 0710 emis de Ministerul Agriculturii la data de 26.08.1993, este de  43.241,82 mp.

Vecinatati:	- N	drum judetean

- S	platforma depozitare gunoi de hala

- E	pasune

- V	pasune

FERMA 17 Racova, din administrarea SC Agricola International SA are urmatoarele suprafete:

| Ferma | Supr constr. mp | Cai de acces mp | Retele interne mp | Zona libera de constr. mp | Suprafata totala mp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 12.962,35 | 11.568,86 | 303,01 | 18.407,60 | 43.241,82 |

FERMA 17 Racova, din administrarea SC Agricola International SA are urmatoarele suprafete:

Amplasamentul respecta prevederile:

- Ordinului nr. 119/2014 - pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei care prevede o distanta de 1.000 m la art. 11 (1) Distanţele minime de protecţie sanitară între teritoriile protejate şi Ferme şi crescătorii de păsări cu peste 5.000 de capete şi complexuri avicole industriale;

- Lege nr. 204/2008 privind protejarea exploatatiilor agricole care prevede aceeasi distanta de 1.000 m  ca zona de protectie sanitara a exploatatiilor agricole.

- Planului General de Urbanism al comunei Racova

FERMA 17 Racova, din administrarea SC Agricola International SA are urmatoarele suprafete:

| Ferma | Supr constr. mp | Cai de acces mp | Retele interne mp | Zona libera de constr. mp | Suprafata totala mp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 12.962,35 | 11.568,86 | 303,01 | 18.407,60 | 43.241,82 |

PROPRIETATEA ACTUALA

Obiectivul analizat este situat pe teritoriul comunei Racova, judetul Bacau la distanta de cca 30 km de municipiul Bacau si 5 km fata de zona populata. Accesul in cadrul platoului se realizeaza din DN Bacau-Piatra Neamt prin intermediul DJ Racova-Izvoarele.

Suprafata totala de teren detinuta de societate conform actului de proprietate Seria M07, nr 0710 emis de Ministerul Agriculturii la data de 26.08.1993, este de 32.205,01 mp.

Amplasamentul obiectivului se situeaza pe un platou fiind delimitat de o zona forestiera.

Functie de organizarea fermelor suprafetele construite , retelele , caile de acces si zonele  libere de constructii se prezinta astfel :

FERMA 17 Racova, din administrarea SC Agricola International SA are urmatoarele suprafete:

| Ferma | Supr constr. mp | Cai de acces mp | Retele interne mp | Zona libera de constr. mp | Suprafata totala mp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 12.962,35 | 11.568,86 | 303,01 | 18.407,60 | 43.241,82 |

In  zona de amplasament a fermelor avicole nu se gasesc obiective sau constructii cu caracter rezidential, comercial, spatii de recreere sau obiective protejate.

Fermele avicole din cadrul Platoului avicol Racova sunt situate pe un platou cuprins intre limita padurii Racova si Valea Rea la o altitudine de 362-364 fata de nivelul Marii Negre.

UTILIZAREA ACTUALA A TERENULUI

FERMA 17, conform codului de activitate  CAEN 0147- produce pasari de carne pentru consumul populatiei prin procedeul cresterii intensive la sol. Ciclul de desfasurare a activitatii are o durata de 40 zile/ciclul de crestere ; 6,5 serii/an si 16 de zile/vidul sanitar;  6 viduri/an.

Procesul de crestere intensiva si producere a puilor de carne este un proces ce se desfasoara in flux continuu timp de 365 zile/an, 24 h/zi ca urmare a specificului de activitate.

Activitatea obiectivului se incadreaza in domeniul agriculturii, respectiv cresterea pasarilor. Aceasta presupune urmatoarele etape:

a) pregatirea halelor (vidul sanitar) in vederea popularii

La data intocmirii documentatiei sunt populate cele 12 de hale  cu o capacitate de 400.000 capete/serie si un efectiv rulat:

400.000 capete/serie x 6,5 serii/an = 2.600.000 capete/an

In fiecare ferma sunt prevazute cate 6 blocuri iar fiecare bloc este prevazut cu cate doua hale pe doua nivele  ce au SAS pe extremitatea blocului deservind intregul functional.

Pregatirea halelor in vederea popularii consta in urmatoarele faze de lucru :

- evacuarea şi transportul gunoiului de hala; aceasta operatiune se face direct în mijloace auto, acoperite cu prelate, la platforma amenajată

- spalare cu apa rece sub presiune cu turbojet

- dezinfecţia cu soluţii apoase de de VIREX, VIROCID, VIROSHIELD, CHLORFOM, KILCOX EXTRA, substanţe cu acţiune virucidă, bactericidă si fungicidă, după care halele sunt închise o perioadă, urmand aerisirea.

- flambare cu flacara deschisa

- varuirea incintei, dupa care incinta se tine inchisa intre 5-7 zile, la cca.2 ani

- formarea patului din rumegus sau paie cu grosime de 5-8 cm

Substantele utilizate ca dezinfectant sunt aprobate de catre institutiile abilitate in acest domeniu din tara in ceea ce priveste toxicitatea si impactul produs asupra mediului.

In baza controlului efectuat de catre DSV se obtine avizul de populare in vederea cresterii unei noi serii de pui.

b) popularea halelor

Consta in aducerea puilor de o zi cu greutatea de 35-45 g/buc, se realizeaza de la Ferma de incubatie proprie societatii Agricola International, acestia fiind transportati in custi speciale cu mijloace auto proprii .

Ciclul de crestere si dezvoltare a puilor de carne consta intr-o durata de cca 42 zile pana cand puiul atinge o greutate de cca 2-2,2 kg.

In perioada de crestere puii sunt supusi unor tratamente si vacccinari pentru prevenirea bolilor specifice.

c) cresterea si intretinerea puilor de carne

Cantitatea de hrana necesara dezvoltarii puilor este asigurata de catre FNC-ul ce apartine societatii Agricola International , conform retetarului aprobat si contine amestec de furaje, vitamine, minerale.

Amestecul de furaje si concentratul proteic este transportat in buncarele de furaje cu care sunt dotate halele, din care, prin intermediul unui transportor cu spira sunt alimentate liniile de furajare  la sol. Sistemul automat de furajare permite un control riguros al ingestiei de hrana asigurarea hranei pentru toate pasarile in mod egal si controlul periodic al greutatii puilor.

- un buncar de stocare V= 25 mc pentru depozitarea furajului adus de la FNC-ul propriu,

- 4 linii de furajare/hala, prevazut cu 448 hranitori circulare asigurand astfel un camp de furajare pentru 73 capete pe hranitoare.

Fiecare linie este prevazuta cu un transportor cu noduri care este pus in functiune de un senzor de furajare functie de nivelul de furaj din hranitoare.

Fiecare linie este este dotata cu un troliu cu ajutorul caruia se realizeaza inaltimea de furajare in functie de varsta puilor.

In perioada de vid sanitar, liniile sunt suspendate pana aproape de tavan pentru a se efectua evacuarea gunoiului, spalarea si dezinfectia.

Apa este asigurata din sursa proprie. Alimentarea cu ape este administrata de Ferme 14 Racova care detine Autorizatie de gospodarire a apelor.

Printr-o statie de pompare + hidrofor apa este pompata la toate fermele de pe platou.

Lungimea retelei de alimentare cu apa potabila este de 520 m.

Reteaua de distributie interna alimenteaza prin pompare liniile de adapare de la sol. Liniile de adapare sunt tevi de 2" suspendate prevazute cu nipluri si cupite (adapatori), acest sistem permitand reducerea pierderilor de apa si in consecinta scaderea umezirii asternutului si preintimpinarea diverselor boli. In vederea reducerii duritatii apei cat si pentru dezinfectia traseului de adapare, inainte de pregatirea asternutului, liniile de adapare sunt tratate cu substante dedurizante si dezinfectante.

Liniile de adapare sunt prevazute cu regulatoare de presiune (regleaza presiunea in functie de varsta pasarilor), sistem anticatarare pasari, apometre cu contacte electrice, dozator de medicamente, filtru decantor.

Pentru cele 5 linii de adapare sunt in total 2100 nipluri si cupite/hala, asigurand un front de adapare de 16 pasari/niplu.

Pentru a atinge greutatea de minim 2 – 2,2 kg in timp de 40 zile sunt necesare cca 2-2,2 kg furaj/kg carne, respectiv 4,8 kg furaj/cap/serie  si cca 4-4,8 l apa / kg carne, respectiv 8-9,2 l apa/cap/serie.

In functie de conditiile de crestere si starea de sanatate a puilor pe serie se inregistreaza un procent de mortalitate de 4-6 %, puii fiind depozitati in saci sunt transportati la incineratorul propriu amplasat pe platforma Racova sunt incinerati in incineratorul propriu care este amplasat pe acelasi platou sau sunt preluati de catre SC CAZACIOC&CO SRL CO Smirdan jud. Tulcea in baza contractului incheiat.

d)livrarea pasarilor de carne

La atingerea greutatii de 2-2,2 kg, puii de carne sunt preluati in custi din material plastic si transportati catre unitatea de abatorizare apartinand Agricola International.

Dotarile din cadrul fermei 17 Racova sunt prezentate mai jos :

Este formata din 6 blocuri P+E (12 hale), din care : 5 blocuri modernizate dupa tehnologia Big Dutcman 1 blocuri modernizate dupa tehnologia Schulz 5 Blocuri cu tehnologia Big Dutcman sunt prevazute cu SAS pe capat - Sistem de furajare: buncar de stocare V= 25 mc pentru depozitarea furajului adus de la FNC- Agricola, un transportor cu spira care preia furajul din siloz catre cele 4 linii de furajare, prevazut cu 448 hranitori circulare asigurand astfel un camp de furajare pentru 73 capete pe hranitoare. Fiecare linie este prevazuta cu un transportor cu noduri care este pus in functiune de un senzor de furajare functie de nivelul de furaj din hranitoare. Fiecare linie este dotata cu un troliu cu ajutorul caruia se realizeaza inaltimea de furajare in functie de varsta puilor. In perioada de vid sanitar, liniile sunt suspendate pana aproape de tevan pentru a se efectua evacuarea gunoiului, spalarea si dezinfectia. - Sistem adapare : de la statia de alimentare centralizata apa pentru consum biologic este distribuita pentru fiecare bloc printr-o conducta de 2’’. Traseul catre cele 5 linii de adapare implica un filtru decantor, apometru, medicator pentru dozarea in apa a vitaminelor, vaccinurilor si antibioticelor. Liniile de adapare sunt prevazute cu un reductor de presiune care mentine constanta presiunea niplurilor care sunt prevazute cu cupite. Pentru cele 5 linii de adapare/hala sunt in total 2100 nipluri si cupite/hala, asigurand un front de adapare de 16 pasari/niplu. Cupitele au rolul de a retine apa in cazul aparitiei unor pierderi de apa care ar duce la umezirea asternutului si aparitia de micoze. - Microclimatul : consta in asigurarea conditiilor de temperatura si umiditate la nivelul puilor, 30-31 ºC la populare pana la 21 ºC, incepand cu a 4-a sapatamana si umiditatea de 70-50%. Acesti parametri sunt realizati cu ajutorul calculatorului care comanada sistemul de ventilatie si incalzire dupa valorile inregistrate de senzori pentru umiditate si temperatura. - Ventilatia pe hala este asigurata de Blocurile 1, 2, 3, 5, 6 fiecare hala este dotata cu: - 20 ventilatoare fiecare cu Q= 8.000mc/h / hala - 2 ventilatoare EM50 fiecare cu Q= 41.000mc/h / hala - admisii: 96 bucati 1500 mc/h care sunt prevazute cu flapsuri care se deschid sau se inchid, in functie de temperatura si umiditatea din interior, stabilindu-se astfel rata de ventilatie in functie de varsta pasarii si anotimp. - 10 SMT 50 - 2 cool-ped-uri 12 m x 1,8 m - Incalzirea se realizeaza cu 4 turbosuflante/hala amplasate in capetele halei care folosesc gazul metan ca si combustibil. - Sistemul de iluminat se realizeaza prin intermediul a 100 becuri de 60 W/hala si in regim de 23 ore lumina si 1 ora intuneric pe zi. 1 Bloc cu tehnologia Schultz este prevazut cu SAS pe capat - Sistem de furajare: buncar de stocare V= 25 mc pentru depozitarea furajului adus de la FNC- Agricola International, un transportor cu spira care preia furajul din siloz catre cele 4 linii de furajare, prevazut cu 448 hranitori circulare asigurand astfel un camp de furajare pentru 73 capete pe hranitoare. Fiecare linie este prevazuta cu un transportor cu noduri care este pus n functiune de un senzor de furajare functie de nivelul de furaj din hranitoare. Fiecare linie este este dotata cu un troliu cu ajutorul caruia se realizeaza inaltimea de furajare in functie de varsta puilor. In perioada de vid sanitar, liniilor sunt suspendate pana aproape de tevan pentru a se efectua evacuarea gunoiului, spalarea si dezinfectia. - Sistem adapare : de la statia de aimentare centralizata apa pentru consum biologic este distribuita pentru fiecare bloc printr-o conducta de 2’’. Traseul catre cele 5 linii de adapare implica un filtru decantor, apometru, medicator pentru dozarea in apa a vitaminelor, vaccinurilor si antibioticelor. Liniile de adapare sunt pprevazute cu un reductor de presiune care mentine constanta presiunea niplurilor care sunt prevazute cu cupite. Pentru cele 5 linii de adapare/hala sunt in total 2100 nipluri si cupite/hala, asigurand un front de adapare de 16 pasari/niplu. Cupitele au rolul de a retine apa in cazul aparitiei unor pierderi de apa care ar duce la umezirea asternutului si aparitia de micoze. - Microclimatul : consta in asigurarea conditiilor de temperatura si umiditate la nivelul puilor, 30-31 ºC la populare pana la 21 ºC, incepand cu a 4-a sapatamana si umiditatea de 70-50%. - cu ajutorul a 23 gazolecuri/hala ce functioneaza pe gaze naturale. - Sistemul de ventilatie, racire si conditionare, umiditate este asigurat de - 8 ventilatoare fiecare cu Q= 41.000 mc/h - 2 ventilatoare de coama cu Q= 22.000 mc/h - 66 guri de admisie/hala prevazute cu flapsuri pentru reglarea ratei de ventilatie. Racirea aerului este asigurata de 2 cool-ped-uri amplasate lateral cu cate 5 admisii/cool-ped. Deschiderea acestora si functionarea ventilatoarelor de coama si partial a celor frontale asigura tipul tunel de ventilatie. Prin panourile cool-ped se recircula apa rece realizand o scadere a temperaturii in adapost de 4-6 ºC fata de temperatura din exterior. - Incalzirea halei se face cu ajutorul a 23 gazolecuri/hala ce functioneaza pe gaze naturale. - Iluminatul este asigurat cu 10 bucati lampi fluorescente de 100 W si 45 lampi ecologice asezate in trei randuri care asigura o culoare rosie sau albastra in functie de varsta prin care se mareste confortul pasarilor. Ferma este prevazuta cu : ▪ filtru sanitar compus din sediu firma, filtru sanitar, sala de mese, magazie materiale, atelier mecanic ▪ post trafo-ce asigura alimentarea cu energie electrica prin PTC2 20/0,4 KV pentru forta si iluminat, dotat cu 3 transformatoare ▪ bazin colector ape uzate V=50mc dotat cu pompa tocator si conducte din beton Dn 200 mm pentru preluarea apelor uzate din igienizare hale. ▪ bazin colector ape uzate menajere V= 10mc ▪ rigole si canal colector de ape pluviale realizat din beton ▪ doua grupuri electrogene ce functioneaza pe motorina ▪ cai de acces

Ferma este prevazuta cu depozite pentru materiale paioase, magazii si spatii de depozitare.

Ferma este prevazuta cu retele interne de canalizare ape uzate tehnologice, menajere si pluviale. Colectarea apelor uzate se face in sistem difuzor, la fel si evacuarea lor se face tot in sistem divizor.

Pentru colectarea apelor uzate tehnologice provenite de la igienizarea incintelor in perioada vidului sanitar, fermele au  in dotare o retea de canalizare formata din tuburi din BA Dn 200 mm care racordeaza  retelele de colectare ape uzate din fiecare hala la un bazin betonat subteran V= 50mc, vidanjabil periodic.

Bazinul este de tip fosa septica, impermeabilizat prevenind infiltratiile de apa uzata in sol. Primul compartiment are rol de retinere a partii grosiere dupa care se realizeaza decantarea apei in cel de-al doilea compartiment. Bazinul se vidanjeaza periodic iar apele sunt utilizate la fertilizarea terenului din amplasamentul fermei sau la umectarea gunoiului de hala de pe platforma.

Apele menajere sunt colectate intr-un bazin vidanjabil cu volumul V=10 mc aferent filtrului sanitar veterinar care se vidanjeaza periodic si se transportata la reteaua de canalizare a municipiului Bacau prin intermediul Fermei 2 Gheraiesti.

Apele pluviale de pe constructii si platforme betonate sunt dirijate prin rigole, pante si canale deschise catre terenurile agricole vecine .

Lungimea retelei de canalizare este de cca. 500 m

Colectarea apelor uzate din incinta se  realizeaza in sistem divizor, evacuarea acestora fiind  in sistem unitar.

- Debitul de ape uzate tehnologice Quz zi max = 145,5 mc/zi = 5,0 l/s

- Debitul de ape uzate menajere Quz zi max= 1,4 mc/zi = 0,048 l/s

- Debitul de ape pluviale este de Qpluv = 179 l/s

In prezent, din analiza dotarilor existente ale fermei, se pot concluziona urmatoarele:

- reteaua de canalizare cu caminele aferente din ferma prezinta o stare tehnica corespunzatoare fiind igienizate, reparate si intretinute corespunzator;

- bazinul de stocare ape uzate este  intretinut corespunzator, societatea monitorizeaza volumule de ape uzate.

In ceea ce privesc deseurile provenite din activitatea fermei acestea sunt:

valorificabile:

- gunoi de hala rezultat de la igienizarea halelor în perioada de vid sanitar

- deseuri metalice rezultate de la activitatile de  intreţinere şi reparaţii

- namol de la curatarea bazinelor, canalelor deschise

- deseuri din hartie, carton, plastic

nevalorificabile:

- pierderi naturale din procesul de crestere (pui morti)

- deseuri menajere rezultate de la activităţi administrative

Unitatea, prin specificul activitatii anterioare si prezente, nu a depozitat substante chimice cu exceptia solutiilor utilizate la igienizari care prin natura lor nu pot contamina solul.

Unitatea, prin specificul activitatii anterioare si prezente, nu a depozitat substante chimice cu exceptia solutiilor utilizate la igienizari care prin natura lor nu pot contamina solul.

In continuare sunt descrise sursele de deseuri provenite de la Ferma 17.

| Referinta deseului | Identificati sursele de deseuri (punctele din cadrul procesului) | Codurile deseurilor conform EWC (Codul European al deseurilor) | Identificati fluxurile de deseuri (ce deseuri sunt generate) Periculoase, nepericuloase, inerte | Cuantificati fluxurile de deseuri m3/zi | Care sunt modalitatile actuale sau propuse de manipulare a deseurilor? -deseurile sunt colectate separat? -traseul de eliminare este cat mai apropiat posibil de punctul de producere? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igienizarea halelor în perioada de vid sanitar | Dejecţii solide cod 02.01.06 | Nepericuloase | 4.760 t/an | Gunoiul de hala sunt colectate şi depozitate pe platforma ecologică |
| 2 | Curăţirea căminelor, bazinului decantor, retelelor de canalizare | Nămol cod 02.01.01 | Nepericuloase | 0,5 t/an | Nămolul este colectat separat si depozitat pe platforma amenajată |
| 4 | Procesul de creştere a puilor de carne | Pierderi naturale cod 02.01.02 | Nepericuloase | 103,3 t/an | Deseurile sunt colectate separat si depozitate in spatii amenajate pînă la eliminare de pe incintă în vederea incinerării |
| 5 | Întreţinere şi reparaţii | Deşeuri metalice cod 020110 | N | 0,5 t/an | Deseurile sunt colectate si depozitate pe platforma betonata |
| 6 | Activităţi administrative | Deşeuri menajere Cod 20.03.01 | N | 30,8 mc/an | In recipienti pe platforma betonata pana la eliminare |

In cadrul obiectivului este organizat un sistem de monitorizare privind modul de gestionare a deseurilor de la producere pana la valorificare sau eliminare pe tipuri fara a crea stocuri ce ar putea conduce la un potential de poluare.

Deseurile metalice, plastic,hartie, carton sunt depozitate selectiv pe platforme betonate pana la predare acestora la societtai specializate.

Deseurile menajere se depoziteaza in containere metalice amplasate pe platforma betonata, fiind preluate de SC Soma SRL Bacau.

Pasarile ce constituie pierderi naturale vor fi colectate si predate spre incinerare la instalatia de incinerare proprie amplasata pe platoul Racova sau vor fi predate la SC CAZACIOC&CO SRL CO Smirdan jud. Tulcea in baza contractului incheiat.

Patul epuizat si dejectiile uscate – gunoiul de hala sunt transportate si depozitate la platforma ecologica  a societatii Agricola International Bacau.  Platforma ecologica este gestionata de FERMA 14 Racova, aceasta fiind amenajata corespunzator din punct de vedere al normelor de mediu si sanitar-veterinare in vigoare si detine autorizatie de mediu.

Gunoiul de hala rezultat la finalul unei serii de crestere este depozitat pe platforma ecologica a societatii Agricola International. Platforma ecologica deserveste toate fermele de platoul Racova (F13, 14, 15, 16, 17) si este gestionata de FERMA 14.

Gunoiul de hala este valorificat:

- prin livrare la detinatori de terenuri agricole in baza contractelor incheiate de societate Agrice sau est, fiind utilizat ca ingrasamant organic pe terenurile agricole cu respectarea legislatiei in vigoare.

- prin livrare spre valorificare energetica din platforma sau direct din ferma

La data analizei obiectivului bazinele decantoare din cadrul fermei sunt  exploatate si intretinute corespunzator.

Namolul provenit de la curatirea bazinelor va fi depozitat pe platforma ecologica si valorificat ca ingrasamant agricol impreuna cu gunoiul de hala.

In prezent pot fi considerate posibile surse de contaminare: stocarea apelor de spalare si a apelor menajere in conditiile aparitiei unor fisuri in peretii bazinelor cat si reteaua de canalizare.

Din analizele efectuate privind calitatea apelor uzate menajere acestea se incadreaza la indicatorii analizati in limitele CMA ale NTPA 002/2005 .

Substantele utilizate in perioada de vid sanitar sunt substante fara risc asupra sanatatii omului, pasarilor si mediului inconjurator aprobate de institutiile abilitate. Aceste substante sunt depozitate sub gestiune cu respectarea reglementarilor in vigoare.

FOLOSIREA DE TEREN DIN IMPREJURIMI

Conform planului de incadrare in zona activitatea se desfasoara numai in incinta fermei  avicole.

Vecinatatile acesteia sunt constituite din fond forestier, pasuni  pentru care activitatea nu se constitue intr-un poluator al zonei in conditiile amenajarilor prevazute in proiect si realizate.

UTILIZARE CHIMICA

Cantitatea de substante dezinfectante folosita la nivelul anului 2018 a fost de 10.000 kg/an.

Prin profilul de activitate obiectivul utilizeaza substante chimice achizitionate in vederea igienizarii si pregatirii halelor pentru populare. Aceste produse sunt VIROCID, BIO-CID-S, VIREX, VIROGUARD, detergenti biodegradabili achizitionate de la furnizori autorizati.

Gestionarea acestor produse in incinta fermei se face de catre personalul  instruit cu respectarea reglementarilor in vigoare privind depozitarea si manipularea acestora.

Aceste substante chimice sunt depozitate in spatii special amenajate, sub gestiune, fara a afecta calitatea solului sau a panzei freatice. Se achizitioneaza in cantitati mici necesare unei perioade de vid sanitar.

TOPOGRAFIE SI CANALIZARE

Conform studiului hidrogeologic efectuat, amplasamentul fermei are stabilitate generala si locala asigurata.

Pe amplasament sau in vecinatate nu se semnaleaza fenomene de instabilitate, alunecari active sau stabilizate, stratificatia terenului fiind uniforma atat pe orizontala cat si pe verticala.

Amplasamentul este situat in bazinul hidrografic al raului Bistrita, pe un platou la inaltime, zona nefiind afectata de inundatii

Terenul amplasamentului  prezinta o usoara  panta pe cele 4 directii, incinta fiind prevazuta cu retele de canalizare pentru colectarea apelor uzate tehnologice si menajere cu descarcare in bazinele decantoare finale.

Pentru colectarea apelor pluviale, incinta este prevazuta cu rigole, pante  si canale deschise cu descarcare pe terenurile limitrofe cu infiltrare în sol, cu un debit de Qpluv = 179 l//s

GEOLOGIE SI HIDROGEOLOGIE

Din punct de vedere geografic teritoriul judetului Bacau este constituit dintr-o complexitate de structuri geologice. Structura cutata pe care s-au format sirurile muntoase in partea de vest si monoclinul platformei dalmatice in partea de est au condus la aparitia unor forme domoale de podis colinar.

Relieful initial a fost modificat ca urmare a actiunii agentilor externi si a apelor curgatoare dandu-i forma actuala si impartindu-l in mai multe unitati morfologice.

Ferma este amplasata pe un platou situat la o altitudine absoluta cuprinsa intre +362m-364m.

Din punct de vedere litologic zona cuprinde formatiuni levantine si cuaternare , baza fiind constituita dintr-un pat impermeabil la nivelul caruia apar izvoare.

Solul este constituit dintr-o altrernanta de argile, marne, nisipuri si pietrisuri cu stratificatie deltaica ceea ce reprezinta caracteristica acestui complex litologic cu importante resurse naturale ce pot fi folosite.

Solurile din zona studiata sunt din categoria solurilor argilo marnoase si nisipoase, fiind situate de o parte si de alta a raului Bistrita.

In ceea ce priveste hidrologia zonei, in vecinatatea platoului unde este situata ferma se afla situata lunca bazinului hidrografic Bistrita , rau ce strabate judetul Bacau , pe o lungime de 30 km, deschizand un culoar larg intre subcarpati si Podisul Moldovei.

Debitul mediu anual al raului Bistrita este de 49,36mc/sec, alimentarea acestuia realizandu-se din ploi si topirea zapezilor.

Din statisticele anuale calitatea apei provenite din raul Bistrita se incadreaza in limitele pentru ape de suprafata conform ORD 1146/10.12.2002.

Sub raport hidrogeologic, zona dispune de importante rezerve de apa subterana, cantonate la adancimi intre1,5-5m.

Pentru asigurarea debitului necesar de apa potabila, tehnologica si de incendiu platoul Racova este asigurat prin 4 foraje la adancime de 10m din care trei functioneaza in lunca raului Bistrita (in vecinatatea canalului UHE).

Nivelul hidrostatic este de 1,5-1,8m , iar cel hidrodinamic de 3-4m.

HIDROLOGIE

Amplasamentul este situat in bazinul hidrografic al raului Bistrita.

Zona se caracterizeaza printr-un nivel ridicat al apelor freatice, alimentat de nivelul de apa al bazinului hidrografic din vecinatate.

Din forajele hidrologice efectuate in zona a fost evidentiata prezenta acviferului la adancimi de 1,5-6,5m.

Obiectivul se afla situat la cca 3 km fata de raul Bistrita care prin activitatea desfasurata nu afecteaza calitatea apei acestuia.

AUTORIZATII CURENTE

La data intocmirii documentatiei, FERMA 17, ca parte a Platoului Avicol Racova, functioneaza in baza urmatoarelor autorizatii:

- Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 4/6.11.2010, Rev. 1/31.05.2010, valabila 6.11.2019

- Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 89/25.04.2018, valabila 25.04.2022

DETALII DE PLANIFICARE

Utilizarea trecuta si actuala a amplasamentului si a terenurilor invecinate nu au prezentat si nu prezinta surse poluatoare cu actiuni de impact asupra mediului.

Din informatiile culese, precum si din probele prelevate din sol acestea dovedesc lipsa unor situatii accidentale sau a unor incidente care ar fi modificat structura solului si a compozitiei apei freatice cu influente negative asupra solului.

In prezent, din activitatea de crestere a pasarilor rezulta gunoi de hala ce contine dejectii solide, contin rumegus si urme de furaje. Gunoiul de hala:

- este evacuat cu mijloace auto si depozitat, in vederea esorarii, pe platforma din cadrul platoului Racova. Platforma ecologica pentru depozitarea tempoara a gunoiului de hala este administrata de Ferma 14 Racova.

- este livrat direct din ferma catre societati care il utilizeaza fermentat si/sau prospat in vederea utilizarii energetice.

Apele uzate tehnologice provenite de la spalari din perioada vidului sanitar sunt colectate prin reteaua de canalizare pentru ape tehnologice si dirijate in bazinul de stocare V = 50 mc. Acestea sunt utilizate la fertilizarea terenurilor di amplasamentul fermei sau la umectarea depozitului de gunoi de hala pentru a asigura umiditatea necesara pentru procesul de fermentare.

Apele menajere sunt colectate prin retaua de ape menajere si dirijate in bazinul V=10 mc construit din fibra de sticla. Aceste ape sun vidanjate periodic si transportate in reteaua de canalizare a municipiului Bacau prin intermediu Fermei 2 Gheraiesti in baza contractului incheiat.

Pentru supravegherea calitatii amplasamentului se vor efectua analize de monitorizare a calitatii factorilor de mediu-apa freatica, apa uzata, emisii atmosferice, sol - cu incadrarea indicatorilor analizati in normativele in vigoare.

Apa potabila:	 pH, substante organice, suspensii, ioni amoniu, nitrati, nitriti.

Apa uzata:	 pH, substante organice, suspensii, ioni amoniu, nitrati, nitriti, H2S si sulfuri.

Emisii atmosferice

- din surse punctiforme - centrala termica filtru sanitar: CO, SO2, Nox.

- Emisii difuze – hale de crestere pasari: CH4, NH3, N2O

Sol : pH, substante fertilizate (substante organice, compusi cu fofosfor, compusi cu azot).

INCIDENTE DE POLUARE

Din analiza amplasamentului - date statistice precum si masuratori pe teren nu s-au semnalat in trecut si in prezent accidente cu impact semnificativ asupra factorilor de mediu.

Situatia de referinta

Obiectivele din cadrul Fermei 17 Racova au fost construite in perioada 1972-1976 şi date în exploatare în anul 1977.

Obiectivul analizat, la punerea in functiune, a avut ca destinaţie fermă crestere păsări. In timpul parcurs de la punerea in functiune, activitatea desfasurata  a fost aceeaasi, de crestere pasari, asa cum rezulta si din autorizatia integrata de mediu nr. 4/6.11.2010, Rev. 1/31.05.2010, valabila 6.11.2019.

La data prezentarii acestei documentatii profilul de activitate ramane acelasi.

1.1. Informaţiile privind rezultatele determinărilor realizate în ceea ce priveşte solul

Nu s-a impus prin vechea autorizatie integrata de mediu. Se va impune o monitorizare periodica de catre autoritate de mediu.

Se recomanda analizarea calitatii solului in amplasament:

- la revizuirea/reautorizarea/inchiderea instalatiei;

- indicatorii de analizat: Ph, Zn, Cu, Mn,Cd, Ntotal, Na, K

- punctele de control: se vor recolta si analiza probe de sol din terenul situat intre hale

Valorile obtinute se vor compara cu valorile prevazute in Pragul de alerta pentru soluri mai puţin sensibile conform Ordinului 756/1997.

1.2. Informaţiile privind rezultatele determinărilor realizate în ceea ce priveşte apa subterana

Calitatea apei subterane se urmareste prin analiza apei din sursa proprie subterana- put forat, amplasarea putului fiind pe directia de curgere a apei din panza freatica.

Nu sunt disponibile analize privind apa subterana de la prima autorizare integrata de mediu.

Facem mentiunea ca dintotdeauna apa din panza freatica a fost urmarita din punct de vedere chimic si bacteriologic prin analize de laborator datorita faptului ca alimentarea cu apa a fermei se realizeaza din put forat si se utilizeaza ca apa potabila in procesul de crestere a pasarilor.

Calitatea apei potabile este urmarita periodic. Se anexeaza Buletinul de analize nr. 1068/20.09.2017 si buletinul de analize nr. 11388/18.04.2019

| Nr. Crt. | Indicator | Unitate de masura | Rezultate obtinute | Valori admise conform Legii 311/2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | mg/mc | 7,61 | 6,5 – 9,5 |
| 2. | NO3 | mg/mc | 24,86 | 50 |
| 3. | NO2 | mg/mc | nedetectabil | 0,5 |
| 4. | Duritate | grade duritate | 23,9 | min 50 |
| 5. | Bacterii coliforme | numar/100 ml | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Enterococi intestinali | numar/100 ml | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Escherichia colli | numar/100 ml | 0,0 | 0,0 |

Calitatea apei corespunde prevederilor Legii 458/2002 modificata si completata cu Legea 311/2004.

Avand in vedere cele mai sus mentionate se poate concluziona ca in Ferma 17 Racova:

- nu se utilizeaza materiale/substante chimice care sa prezinte risc pentru sanatatea umana sau pentru mediu, care sa conduca la contaminarea apelor subterane;

- nu sunt amenajate depozite si nu sunt depozitari necontrolate de materiale sau deseuri care sa conduca la afectarea apei subterane.

Se recomanda continuarea programului de urmarire a calitatii apei subterane la parametrii de potabilitate prevazuti de legislatia in vigoare cu atat mai mult cu cat apa din panza freatica este utilizata ca apa potabila in ferma.

Nu sunt necesare masuri suplimentarea pentru protectia apei subterane.

Corespunde din punct de vedere calitativ prevederilor Legii 458/2002 modificata si completata cu Legea 311/2004.

Avand in vedere cele mai sus mentionate se poate concluziona ca in Ferma 17 Racova:

- nu se utilizeaza materiale/substante chimice care sa prezinte risc pentru sanatatea umana sau pentru mediu, care sa conduca la contaminarea apelor subterane;

- nu sunt amenajate depozite si nu sunt depozitari necontrolate de materiale sau deseuri care sa conduca la afectarea apei subterane.

Se recomanda continuarea programului de urmarire a calitatii apei subterane la parametrii de potabilitate prevazuti de legislatia in vigoare cu atat mai mult cu cat apa din panza freatica este utilizata ca apa potabila in ferma.

Nu sunt necesare masuri suplimentarea pentru protectia apei subterane.

VECINATATEA CU SPECII SAU HABITATE PROTEJATE SAU ZONE SENSIBILE

In vecinatate nu exista specii protejate, arii protejate sau zone de interes traditional.

Ca urmare a tehnologiei aplicate in prezent, precum si a modului de colectare a apelor uzate din cadrul fermei nu se estimeaza o influenta asupra ecosistemului acvatic. Indicatorii analizati se incadreaza in limitele normativelor in vigoare.

Produsele chimice utilizate (VIROCID, BIO-CID-S, VIREX, VIROGUARD) pentru realizarea vidului sanitar sunt gestionate corespunzător, fără a crea un risc asupra sănătăţii omului, a păsărilor cat si a speciilor din zonă.

Produsele chimice sunt utilizate in condiţii controlate si in cantităţi mici (soluţii diluate), neinregistrandu-se un efect negativ asupra ecosistemelor terestre şi acvatice.

CONDITIILE CLADIRILOR

Halele existente pentru cresterea pasarilor si cladirile anexe au fost intretinute in mod corespunzator neafectand rezistenta, stabilitatea si siguranta in exploatare a constructiilor.

RASPUNS DE URGENTA

Avand in vedere tehnicile de productie aplicate in cadrul fermei avicole in ceea ce priveste cresterea intensiva a pasarilor de carne se pot concluziona urmatoarele:

- activitatea este centralizata pe cresterea si dezvoltarea  pasarilor pentru carne atingandu-se un nivel ridicat in ceea ce priveste tehnologiile de hranire si adapare si microclimat cu efecte benefice asupra consumurile specifice si scaderea emisiilor daunatoare mediului si populatiei;

- apele uzate tehnologice sunt colectate prin retele interne de canalizare cu evacuare in bazine decantoare subterane si vidanjate periodic fiind utilizate la fertilizarea organica a terenurilor.

- apele meteorice colectate de pe incintele construite si betonate sunt evacuate prin rigole, pante si canale deschise dalate catre terenurile din vecinatate.

- depozitarea deşeurilor provenite din activitate, cu respectarea condiţiilor impuse privind diminuarea posibilităţilor de poluare a solului, subsolului si panzei freatice

- Societatea are elaborat un Plan de actiune pentru situatii de urgenta in care sunt prevazute activitatile, masurile ce trebuie luate si responsabilitatile

- Pentru cazul in care s-ar produce o pana de curent, ferma dispune de doua grupuri electrogene de 125 KVA care intra in functiune in caz de avarie la reteaua electrica din zona.

- Unitatea nu intra sub incidenta prevederilor Directivei Seveso referitoare la prevenirea accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase.

ISTORICUL TERENULUI

Ferma  a fost construita in perioada 1976-1977 dandu-se in exploatare in anul 1977, constituind un departament in cadrul Intreprinderii avicola Bacau.

Activitatea in cadrul este profilata numai pe cresterea intensiva a puilor de carne la sol, conform noilor tehnologii.

In prezent ferma functioneaza cu 12 hale de crestere  racordate la utilitati si aplicand tehnicile de crestere a puilor de carne la sol conform tehnologiilor recomandate prin BAT-uri.

La data intocmirii documentatiei  sunt populate toate cele 12 hale.

Abatorizarea puilor de carne in vederea livrarii catre consumatori se realizeaza prin abatorul specializat din cadrul societatii Agricola International.

Capacitatea totala de populare a fermei este de 400.000 capete/serie, numarul de serii pe an este de 6,5 rezultand o incarcare totala pe platou de cca. 2.600.000  capete pe an.

Ferma functioneaza in baza:

- Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 4/6.11.2010, Rev. 1/31.05.2010, valabila 6.11.2019

- Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 89/25.04.2018, valabila 25.04.2022

RECUNOASTEREA TERENULUI

PROBLEME IDENTIFICATE SI RIDICATE

Din analiza obiectivului rezulta ca circa 60-65% din suprafata totala este construita si betonata activitatea defasurandu-se in hale inchise.

Zonele cu potential de poluare a solului si subsolului sunt:

- reteaua de canalizare ape uzate tehnologice si menajere care in cazul colmatarii sau  degradarii unor tronsoane de canalizare poate conduce la infiltratii de ape uzate in sol cu posibilitatea afectarii solului, subsolului si a panzei freatice.

Pentru evitarea poluarii solului si subsolului se practica verificarea si curatirea caminelor amplasate pe reteaua de canalizare ape uzate .

- bazin betonate vidanjabil cu V=50 mc pentru ape uzate tehnologice care in cazul degradarii hidroizolatiei si aparitiei unor fisuri in peretii acestora pot conduce la infiltratii de ape uzate in sol si subsol

- bazin din fibra de sticla V = 10 mc, pentru ape menajere, in cazul aparitiei unor fisuri in peretii acestora pot conduce la infiltratii de ape uzate in sol si subsol.

- in ceea ce priveste colectarea si dirijarea apelor meteorice din incinta sunt amenajate rigole betonate cu dirijare spre colectorul comunal din vecinatate ce vor fi  mentinute in stare corespunzatoare.

Pentru evitarea poluarii solului si subsolului cu ape uzate este necesara curatirea periodica a bazinelor decantoare, verificarea  starii tehnice a intregii retele de canalizare cat si remedierea  eventualelor defectiuni .

- Materialele de constructii rezultate din demolari precum si deseurile valorificabile vor fi depozitate pe plaforme betonate pana la ridicarea acestora.

Avand in vedere ca pe amplasament nu sunt depozitari de deseuri, toata activitatea a fost si este desfasurata in incinta inchisa, curatarea halelor se face controlat cu depozitare direct in mijloacele de transport dejectii, nu au fost identificate poluari in acest sens .

APA DE SUPRAFATA, APA SUBTERANA: NU AU FOST IDENTIFICATE POLUARI ANTERIOARE

SOL, SUBSOL: NU AU FOST IDENTIFICATE POLUARI ANTERIOARE .

DESEURI

Cantitatile de deseuri prezentate corespund volumului de activitate proiectat   prin popularea celor 12 hale din componenta fermei.

- Deseurile valorificabile si anume deseurile feroase sunt depozitate pe platforme betonate in spatii amenajate pana la ridicarea acestora.

- Gunoiul de hala (rumegus+paie, dejectii) este depozitat impreuna cu namolul provenit de la curatirea caminelor si a  bazinelor decantoare  pe platforma in vederea esorarii  si a valorificarii ulterioare ca ingrasamant agricol.

- Pierderile naturale naturale vor fi colectate si eliminate in incineratorul propriu sau sunt predati la SC CAZACIOC&CO SRL CO Smirdan jud. Tulcea in baza contractului incheiat.

- Deseurile menajere se depoziteaza in containere metalice amplasate pe platforme betonate in cadrul fiecarei ferme si transportat prin grija societatii la platforma organizata a localitatii.

DEPOZITE

- In ceea ce priveste sistemul de hrana aceasta este asigurat de catre FNC-ul societatii Agricola International. In acest sens hrana preparata conform retetarului este transportata si depozitata in buncarele de furajare.

- Materialele auxiliare substante chimice, de igienizare sunt aprovizionate in ambalaje originale (saci, cutii, butoaie) si depozitate in spatii amenajate sub gestiune.

- Pentru depozitarea rumegusului necesar realizarii patului sunt amenajate spatii semideschise in cadrul fermelor.

- Motorina utilizata la functionarea generatorului de energie electrica si la alimentarea mijloacelor auto proprii in butoaie metalice de 200 litri depozitate in spatii închise, betonate care sunt sub gestiune

INSTALATII GENERALE DE EVACUARE

- La data intocmirii documentatiei prin aplicarea procedeului de crestere la sol a puilor de carne. In acest sens halele sunt prevazute cu turbosuflante, ce functioneaza pe gaz metan, pentru mentinerea conditiilor de umiditate si tempratura necesara cresterii puilor. Gazele arse precum si noxele provenite din cresterea puilor sunt evacuate prin procedee mecanice si ventilatie naturala – emisii difuze si sporadice.

- Dejectiile solide si paturile epuizate dupa un ciclu de crestere sunt indepartate manual din hale si depozitate pe platforma ecologica de deshidratare dejectii in vederea esorarii acestora. Evacuarea acestora din incinta fermei se realizeaza de catre beneficiari cu mijloace auto.

- In ceea ce privesc apele uzate tehnologice si menajere acestea sunt evacuate gravitational in bazinele de stocare :

- apele uzate tehnologice sunt folosite la fertilizarea terenurilor agricole.

- apele uzate menajere se transporta la o statie de epurare.

Apele uzate tehnologice provenite din igienizarea incintelor sunt valorificate la fertilizarea terenurilor agricole, ca ingrasamant organic sau la umectarea platformei de depozitare temporara a gunoiului de hala

- Gunoiul de hala este depozitat pe Platforma ecologica a societatii Agricola International administrata de Ferma 14 Racova sau poate fi livrat direct din ferma  in vederea valorificarii energetice.

ARIA INTERNA DE DEPOZITARE

Conform planului de situatie zonele de depozitare deseuri sunt:

- spatiu pentru depozitarea deseurilor nevalorificabile, pui morti rezultati din procesul de crestere cu respectarea normelor sanitar-veterinare;

- halele de crestere pasari  au fost prevazute cu retele de canalizare in vederea colectarii apelor uzate tehnologice provenite de la igienizare si vid sanitar cu dirijarea acestora catre bazinul decantor vidanjabil.

- apele menajere sunt colectate prin retele de canalizare cu pante catre bazinul final

- apele pluviale din ferma sunt colectate prin rigole cu dirijare prin canale deschise catre terenurile din vecinatate.

- deseurile menajere sunt colectate si depozitate in containere metalice amplasate pe platforma betonata cu transportare la platforma organizata a localitatii.

- deseurile metalice se colecteaza si se depoziteaza pe platforme betonate cu valorificare prin unitati specializate.

SISTEME DE CURGERE - SISTEME DE CANALIZARE

Halele  sunt prevazute cu retele de colectare in sistem divizor  si evacuare ape uzate tot in sistem divizor.

Se evacueaza urmatoarele volume si tipuri de ape uzate:

- ape uzate tehnologice Vmax an = 10.478 mc/an provenite de la spalarea si igienizare halelor.

- ape uzate menajere Vmax an = 370,26 mc/an

- ape meteorice provenite de pe incinta construita si betonata Qpluv. = 179 l/sec;

Incinta fermei a fost prevazuta cu retele de canalizare pentru evacuarea apelor uzate provenite din hale in perioada vidului sanitar precum si a apelor  menajere cu dirijare catre bazinele de colectare.

Bazinul decantor V = 50 mc este o constructie din beton ingropate tip fosa, constituit din trei compartimente avand urmatoarele dimensiuni L x l x hutil = 9 x 3 x 1,85 m. Bazinul a fost hidroizolat si tencuit cu materiale cu grad ridicat de impermeabilitate iar in exterior au fost prevazute cu izolatii hidrofuge din material bituminos.

Apele uzate tehnologice sunt aduse in bazinul colector prin intermediul unei conducte Dn 200 mm inzidita in peretele bazinului. Bazinul este constituit din trei compartimente, trecerea apei dintr-un compartiment in altul realizandu-se prin orificii practicate in peretii despartitori, partea grosiera fiind retinuta in primul compartiment.

In prezent din analiza dotarilor existente ale fermei avicole se poate concluziona ca  reteaua de canalizare cu caminele aferente ce fac legatura dintre hale si bazinul  decantor prezinta o stare tehnica corespunzatoare acestea fiind igienizate si reparate ;

Apele uzate menajere sunt colectate  prin retea separata si stocate intr-un bazin V=10 mc.

Apele meteorice sunt colectate de pe incinta construita si betonata si dirijate prin rigole si pante catre rigola colectoare din drumul comunal cu dirijare catre reteaua de evacuare ape meteorice din comuna.

Colectarea apelor in incinta este in sistem divizor, evacuarea realizandu-se tot in sistem divizor.

ALTE DEPOZITARI CHIMICE SI ZONE DE FOLOSIRE

Prin specificul activtatii nu sunt amenajate depozite de substante sau materiale chimice. Materialele de dezinfectie sunt aprovizionate doar pentru o etapa de spalare a halelor in perioada de vid sanitar, sunt sub administrarea directa a sefului de ferma in magazie inchisa din incinta filtrului sanitar-veterinar.

ALTE POSIBILE IMPURIFICARI REZULTATE DIN FOLOSINTA ANTERIOARA

Din folosinta anterioara a amplasamentului conform profilului de activitate unitatea a avut ca destinatie cresterea pasarilor de carne lucrand la capacitate din anul 1976 si pana in prezent.

In vederea modernizarii si retehnologizarii conform tehnicilor de crestere pasari recomandate prin BAT, obiectivul a fost racordat la reteaua de gaz metan utilizat drept combustibil la aeroterme.

Obiectivul se invecineaza cu terenuri cu specific forestier acestea nu se  constitue in  surse de impurificare a solului.

Alte surse anterioare si prezente nu au fost sesizate din analiza amplasamentului care ar putea avea un impact asupra calitatii solului si a panzei freatice.

INTERPRETARI ALE INFORMATIILOR SI RECOMANDARILOR

La data analizei obiectivului, toate cele 12 hale de crestere a puilor de carne la sol sunt populate.

Pe baza informatiilor deținute, se poate conluziona că terenul amplasamentului nu a fost poluat cu substante chimice.

Pe baza informatiilor oferite, terenul pe care este amplasata Ferma 17 Racova are un potential de poluare redus.

De-a lungul activitatii societatii nu s-au sernnalat accidente majore care sa conduca la poluarea majora a factorilor de mediu.

Pentru mentinerea echilibrului ecologic a ecosistemului in zona se impune:

- respectarea programului de curatare si verificare a starii tehnice a retelelor de canalizare pentru colectare ape uzate precum si a caminelor aferente;

- respectarea programului de vidanjare a bazinelor de colectare ape uzate

- zona nebetonata va fi intretinuta cu plantatii de vegetatie si arbori

- pentru accesul mijloacelor auto in incinta se impune intretinerea in stare continua a cailor de acces;

- verificarea si igienizarea tronsoanelor de pe reteaua de canalizare interna de evacuare a apelor uzate tehnologice si menajere, conform unui program stabilit;

- indepartarea  namolului din  canalele deschise de colectare a apelor meteorice si depozitarea pe platforma de esorare;

- respectarea programelor stabilite si a circuitului privind gestionarea deseurilor valorificabile si nevalorificabile.

La data intocmirii documentatiei, societatea  functioneaza in baza

- Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 4/6.11.2010, Rev. 1/31.05.2010, valabila 6.11.2019

- Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 89/25.04.2018, valabila 25.04.2022

Din analiza amplasamentului obiectivului, se poate concluziona ca FERMA 17 Racova  se incadreaza in cerintele impuse de legislatia in vigoare , ferma a fost modernizata din punct de vedere tehnologic si este necesara respectarea tehnologiei de crestere a pasarilor conform recomandarilor BAT.