DOCUMENTATIE DE SOLICITARE A

AUTORIZATIEI INTEGRATE DE MEDIU

PENTRU

SC  AGRICOLA INTERNATIONAL SA BACAU

DEPARTAMENT AVICOLA

Ferma nr .16 Racova

Jud Bacau

BENEFICIAR: SC AGRICOLA INTERNATIONAL SA BACAU

ELABORATOR: S.C. ECOPROJECT S.R.L. BACAU

IULIE 2019

CUPRINS

1. REZUMAT NETEHNIC	6

1.2 CONFORMAREA CU CERINTELE BAT .......................................................................................7

1.3. ALTERNATIVE STUDIATE	13

1.4. EVALUAREA IMPACTULUI	13

Monitorizarea impactului	18

2.TEHNICI DE MANAGEMENT	15

2.1.Sistemul de management	15

Politici	23

3. INTRARI DE MATERII PRIME	25

3.1. Selectarea materiilor prime,  utilitati, materiale auxiliare	28

3.2. Cerintele BAT	28

3.3. Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)	31

3.4. Utilizarea apei	35

3.4.1.Consumul de apa	33

3.4.2. Compararea cu limitele existente	364

3.4.3.1.Sistemele de canalizare	39

3.4.3.2. Recircularea apei	40

3.4.3.3. Alte tehnici de minimizare	40

3.4.3.4. Apa utilizata la spalare	40

4.1. Inventarul proceselor	38

4.2. Descrierea proceselor	39

Tehnologie de crestere a puilor de carne.......................................................................39

4.3. Inventarul iesirilor (produselor)	43

4.4. Inventarul iesirilor (deseurilor)	40

4.5. Diagramele elementelor principale ale instalatiei	43

4.6. Sistemul de exploatare	52

4.6.1. Conditii anormale	48

4.7. Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare	53

4.8. Cerinte caracteristice BAT	53

4.8.1. Implementarea unui sistem eficient de management al mediului	49

4.8.2. Minimizarea impactului produs de accidente şi de avarii printr-un plan de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă	54

4.9 MINIMIZAREA EMISIILOR DIN SURSE PUNCTIFORME IN AER	50

4.9.1 Emisii si reducerea poluarii	51

4.9.2  Protectia muncii si sanatatea publica	57

4.9.3   Echipamente de depoluare	57

4.9.4  Studii de referinta	58

4.9.5  COV	58

4.9.6   Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV	53

4.10 	 MINIMIZAREA EMISIILOR FUGITIVE IN AER	53

4.10.1  Studii	60

4.10.2   Pulberi si fum	56

4.10.3. Oferiti informatii privind transferul COV dupa cum urmeaza:	62

4.10.4 Sisteme de ventilatie	58

4.11 	REDUCEREA EMISIILOR DIN SURSE PUNCTIFORME IN APA DE SUPRAFATA SI CANALIZARE	58

4.11.1. Sursele de emisie	59

4.11.2. Minimizarea cantitatilor de ape uzate tehnologice si a incarcarii acestora	65

4.11.3. Separarea apei meteorice	61

4.11. 5. Compozitia efluentului	61

4.12 	EMISII FUGITIVE/ PIERDERI SI SCURGERI IN APELE DE SUPRAFATA, IN APA SUBTERANA SI PE SOL	62

4.12.1. Oferiti informatii despre pierderi si scurgeri dupa cum urmeaza	66

4.12.2  Structuri subterane:	66

4.12.4. Zone de poluare potentiala	68

4.12.5. Cuve de retentie	65

4.12.6. Alte riscuri asupra solului	67

4.13. Emisii in ape subterane	67

4.13.2. Măsuri de control intern şi de service al conductelor de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi al conductelor, recipienţilor şi rezervoarelor prin care tranzitează, respectiv sunt depozitate substanţele periculoase. Este necesar să specificaţi:	67

4.14	MIROSURI	70

Surse de mirosuri	70

4.14.1 . Separarea instalatiilor care nu genereaza miros	70

4.14.2. Receptori	70

4.14.4 . Declaratie privind managementul mirosurilor	70

5.	MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR	73

5.1. Surse de deseuri	73

5.2. Evidenţa deşeurilor	72

5.3. Zone de depozitare	73

5.4.Cerinte speciale de depozitare	763

5.5. Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)	74

5.6. Recuperarea sau eliminarea deseurilor	75

5.7 . Deseuri de ambalaje	75

6.	ENERGIE	76

6.1. Cerinte energetice de baza	76

6.1.1. Consumul de energie	76

6.1.2. Energie specifica	79

6.1.3. Intretinere	78

6.2.Masuri tehnice	81

6.2.1. Masuri de service al cladirilor	79

6.3. Eficienta energetica	81

6.3.1. Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica	81

7. ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR	82

7.1. ACCIDENTE DIN CAUZE NATURALE	82

7.2. ACCIDENTE INDUSTRIALE	82

7.2. Plan de management al accidentelor	85

7.3.Tehnici	85

8.2.Surse de zgomot	87

8.3. Studii privind masurarea zgomotului in mediu	89

8.4. Intretinere	90

8.5.Limite	91

8.6. Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat	91

9.MONITORIZARE	91

9.2. Monitorizarea emisiilor in apa	92

9.2.1. Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa	92

9.3.Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana	93

9.4. Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare	93

9.5. Monitorizarea si raportarea deseurilor	943

9.6. Monitorizarea mediului	944

9.6.1. Contributia la poluarea mediului ambiant	94

9.6.2. Monitorizarea impactului	95

9.7. Monitorizarea variabilelor de proces	95

9.8.Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala	96

10. DEZAFECTARE	96

10.1. Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare	96

10.2. Planul de inchidere a instalatiei	97

10.3.Structuri subterane	98

10.5. Lagune (iazuri de decantare, iazuri biologice) – nu este cazul	98

10.6.Depozite de deseuri	98

10.7. Zone din care se preleveaza probe	99

11. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA	100

11.1. Sinergii	100

11.2. Selectarea amplasamentului	100

12. LIMITELE DE EMISIE	100

12.1. Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT-urilor	1021

12.1.1. Emisii de solventi	1021

12.1.2. Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei	1021

12.2. Evacuari in reteaua de canalizare proprie	1021

12.3. Emisii în reţeaua de canalizare orăşenească sau cursuri de apă de suprafaţă (după preepurarea proprie)	104

13.IMPACT	1042

13.1. Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului	104

13.2. Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare.	1054

13.2.1.Identificarea receptorilor importanti si sensibili	1065

13.3. Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului.	1065

13.3.1. Rezumatul evaluarii impactului evacuarilor	1065

13.4. Managementul deseurilor	1065

13.5.Habitate speciale	1076

REZUMAT NETEHNIC

Conditiile prezente ale amplasamentului

Localizare

FERMA 16 Racova este situata pe teritoriul comunei Racova, judetul Bacau la distanta de cca 30 km de municipiul  Bacau, in extravilanul localitatii. Accesul in cadrul platoului se realizeaza din DN Bacau-Piatra Neamt prin intermediul DJ Racova-Izvoarele.

Suprafata totala de teren detinuta de societate conform actului de proprietate Seria M07, nr 0710 emis de Ministerul Agriculturii la data de 26.08.1993, este de 32.205,01 mp

Vecinatati:	- N	zona forestiera

- S	drum judetean

- E	teren agricol

- V	zona forestiera

FERMA 16 Racova, din administrarea SC Agricola International SA are urmatoarele suprafete:

| Ferma | Supr constr. mp | Cai de acces mp | Retele interne mp | Zona libera de constr. mp | Suprafata totala mp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 11.517,35 | 10.274,65 | 303,16 | 10.109,85 | 32.205,01 |

1.1.2. Proprietatea actuala

Obiectivul analizat este situat pe teritoriul comunei Racova, judetul Bacau la distanta de cca 30 km de mun Bacau. Accesul in cadrul platoului se realizeaza din DN Bacau-Piatra Neamt prin intermediul DJ Racova-Izvoarele.

Suprafata totala de teren detinuta de societate conform actului de proprietate Seria M07, nr 0710 emis de Ministerul Agriculturii la data de 26.08.1993, este de 32.205,01 mp, din care :

Amplasamentul obiectivului se situeaza pe un platou fiind delimitat de o zona forestiera.

Functie de organizarea fermelor suprafetele construite , retelele , caile de acces si zonele  libere de constructii se prezinta astfel:

| Ferma | Supr constr. mp | Cai de acces mp | Retele interne mp | Zona libera de constr. mp | Suprafata totala mp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 11.517,35 | 10.274,65 | 303,16 | 10.109,85 | 32.205,01 |

Ferma este prevazuta cu :

- 6 blocuri cu parter+etaj = 12 hale pentru crestere pasari

- filtru sanitar, sala de mese, magazie materiale, atelier mecanic

- post trafo ce asigura alimentarea cu energie electrica prin PTC2 20/0,4 KV pentru forta si iluminat, dotat cu 3 transformatoare

- bazin colector ape uzate V=50mc dotat cu pompa tocator si conducte din beton Dn 200 mm pentru preluarea apelor uzate din igienizarea halelor

- bazin colector ape uzate menajere V= 10mc

- rigole si canal colector de ape pluviale realizat din beton

- doua grupuri electrogene ce functioneaza pe motorina

- cai de acces

In zona de amplasament a fermelor avicole nu se gasesc obiective sau constructii cu caracter rezidential, comercial, spatii de recreere sau obiective protejate.

Fermele avicole din cadrul Platoului avicol Racova sunt situate pe un platou cuprins intre limita padurii Racova si Valea Rea la o altitudine de 362-364 fata de nivelul Marii Negre.

Categoria de activitate si operatorul

Operatorul activitatilor  de pe amplasamentul analizat este SC Agricola International SA Bacau, cu sediul in Bacau, Calea Moldovei nr. 94, inmatriculata la Registrul Comertului  sub  nr. J04/2214/1992.

Activitatea desfasurata in acest amplasament, conform legislatiei in vigoare, face parte din categoriile de activitati industriale pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei integrate de mediu incadrandu-se la punctul 6. Alte activităţi

- COD CAEN 0147 – creşterea intensivă a păsărilor, - Anexei I din Legea 278/2013 privind emisiile industriale - 6.6 - Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor avînd o capacitate mai mare de 40.000 locuri

- Cod NOSE-P:  110.04

- COD SNAP 2: 1004

CONFORMAREA CU CERINTELE BAT

Tehnicile folosite in fermele de cresterea pasarilor  din cadrul Fermei 16  respecta recomandarile  din cele mai bune tehnici disponibile (BAT).

Tehnici de management

La nivel de societate Agricola activitatea de protectie a mediului este in competenta Serviciului Investitii – Protectia Mediului din cadrul societatii, pentru Departamentul Avicola  fiind desemnat prin decizie un responsabil pentru probleme de protectie a mediului.

Desi nu s-a implementat un Sistem de Management de Mediu, in cadrul societatii se aplica proceduri de mediu care au fost impuse prin Sistemul de Calitate conform ISO 9001/2001 pentru care societatea noastra a fost certificata.

Materii prime si materiale

Materiiile  prime  folosite sunt:

- pui de o zi care sunt preluati de la statia de incubatie ce apartine societatii,

- hrana puilor este asigurata de catre FNC-ul societatii Agricola International cu respectarea retetarului impus de norme pe categorii si varsta cu respectarea prevederilor sanitar veterinare atat in procesul de fabricatie cat si in procesul de livrare al furajului.

Fiecare bloc este prevăzut cu un buncăr de furajare V= 25 mc, un transportor cu spira care preia furajul din siloz catre cele 4 linii de furajare pe fiecare hala.

Sistemul de hrănire se realizează automat, hrana fiind la discreţie.

- Apa este asigurata din sursa proprie. Alimentarea cu apa este administrata de Ferme 14 Racova si detine Autorizatia de gospodarire a apelor.

Printr-o statie de pompare + hidrofor apa este pompata la toate fermele de pe platou.

Lungimea retelei de alimentare cu apa potabila este de cca. 420 m

Reteaua de distributie interna alimenteaza prin pompare liniile de adapare de la sol. Liniile de adapare sunt tevi de 2" suspendate prevazute cu nipluri si cupite (adapatori), acest sistem permitand reducerea pierderilor de apa si in consecinta scaderea umezirii asternutului si preintimpinarea diverselor boli. In vederea reducerii duritatii apei cat si pentru dezinfectia traseului de adapare, inainte de pregatirea asternutului, liniile de adapare sunt tratate cu substante dedurizante si dezinfectante.

Liniile de adapare sunt prevazute cu regulatoare de presiune (regleaza presiunea in functie de varsta pasarilor), sistem anticatarare pasari, apometre cu contacte electrice, dozator de medicamente, filtru decantor.

Pentru a atinge greutatea de minim 2 – 2,2 kg in timp de 40 zile sunt necesare cca 2-2,2 kg furaj/kg carne, respectiv 4,8 kg furaj/cap/serie  si cca 4-4,8 l apa / kg carne, respectiv 8-9,2 l apa/cap/serie.

In functie de conditiile de crestere si starea de sanatate a puilor pe serie se inregistreaza un procent de mortalitate de 4-6 %, puii fiind depozitati in saci sunt transportati la incineratorul propriu amplasat pe platforma Racova sau sunt preluati de catre SC CAZACIOC&CO SRL CO Smirdan jud. Tulcea in baza contractului incheiat.

Calitatea apei corespunde prevederilor Legii 458/2002 modificata si completata cu Legea 311/2004.

Avand in vedere cele mai sus mentionate se poate concluziona ca in Ferma 16 Racova:

- nu se utilizeaza materiale/substante chimice care sa prezinte risc pentru sanatatea umana sau pentru mediu, care sa conduca la contaminarea apelor subterane;

- nu sunt amenajate depozite si nu sunt depozitari necontrolate de materiale sau deseuri care sa conduca la afectarea apei subterane.

Se recomanda continuarea programului de urmarire a calitatii apei subterane la parametrii de potabilitate prevazuti de legislatia in vigoare cu atat mai mult cu cat apa din panza freatica este utilizata ca apa potabila in ferma.

Nu sunt necesare masuri suplimentarea pentru protectia apei subterane.

Corespunde din punct de vedere calitativ prevederilor Legii 458/2002 modificata si completata cu Legea 311/2004.

Calitatea apei potabile din sursa proprie este urmarita periodic. Se anexeaza Buletinul de analize nr. 1068/20.09.2017 si buletinul de analize nr. 11388/18.04.2019

Corespunde din punct de vedere calitativ prevederilor Legii 458/2002 modificata si completata cu Legea 311/2004.

Alte materiale:

- Materiale dezinfectante: cca. 12.500 kg/an; acestea vor fi utilizate in conformitate cu instructiunile inscrise in fisele de securitate corespunzatoare;

- Medicamente, vitamine si vaccinuri: conform practicii sanitar-veterinare si pe baza prescriptiei medicului epizootolog.

- Utilitati:

- apa este asigurata din sursa proprie a SC AGRICOLA INTERNATIONAL SA BACAU prelevata din subteran prin foraje proprii care este administrata de Ferma 14 Racova care este autorizata. Cerinta cca. Vmax an = 50.985,68 mc/an.

- gaze naturale – 641.863  Nmc/an

- energie electrica – 546.977 Kwh/an

- motorina pentru grupurile electrogene 17.239 litri/an

Folosirea apei

Sunt in uz toate tehnicile BAT de evitare a pierderilor de apa atat pentru consumul tehnologic cat si menajer si de asemenea pentru apa folosita in procesul de spalarea si igienizarea incintelor si utilajelor. Pentru procesul de spalare se folosesc pompe sub presiune care asigura o spalare eficienta a halelor in perioada de vid sanitar cu un consum redus de apa.

Sistemul de adapare al pasarilor este mecanizat evitandu-se risipa de apa. Intrucat sistemul de crestere este la sol, spalarea halelor se face doar la sfarsitul fiecarui ciclu de productie, dupa colectarea uscata a asternutului uzat si evacuarea acestuia in exteriorul halei. Pentru spalarea halelor si utilajelor se folosesc pompe de spalat cu apa sub presiune si cu consum redus de apa.

Procese tehnologice

Ferma 16 este structurata pe cate 6 blocuri - un bloc (parter + etaj) = doua hale ce au avut ca profil de activitate anterioara si prezenta cresterea pasarilor de carne pentru consum fiind aplicata tehnologia de crestere intensiva la sol .

Ferma 16  Racova este constituita din 12 hale de crestere a pasarilor si are in administrare un filtru sanitar.  Prin modernizarea si dotarea fermei cu echipamente de hranire, adapare si microclimat conform normelor europene activitatea fermei este organizata pe cele 12 hale  de crestere a puilor la sol modernizate la data analizei.

Procesul de crestere si intretinere a tineretului reproductie rasa grea este un proces ce se desfasoara in flux continuu timp de 365 zile/an, 24 h/zi ca urmare a specificului de activitate din care cca 40 zile/ciclul de crestere ; 6,5 serii/an si 16 de zile/vidul sanitar din care spalarea se face in 72 zile/an;  6 viduri/an.

Activitatea obiectivului se incadreaza in domeniul zootehniei in cresterea puilor de carne prin procedeul de crestere intensiva la sol si consta in urmatoarele etape:

- pregatirea halelor in vederea popularii (vid sanitar) prin curatire, igienizare, formarea patului din rumegus, care se desfasoara pe o perioada de cca 16 zile;

- preluarea puilor de o zi   de la statia de incubatie a societatii Agricola International, greutate puilor la populare fiind  cuprinsa intre 25 - 45g/buc.

- cresterea si intretinerea puilor de carne consta in asigurarea  necesarului de hrana, apa,  si  microclimat, care se desfasoara pe o perioada de cca 40 zile .

- livrarea puilor pentru abatorizare

Durata perioadei de crestere a puilor de minim 2 kg este de cca 56 zile din care 40 zile pentru crestere si 16 zile curatire si igienizare hale, in perioada de vid sanitar. Procesul consta in preluarea puilor de o zi de la statia de incubatie ce apartine societatii, cresterea si intretinerea acestora pentru a ajunge la greutatea de consum si livrarea spre abatorizare catre Abatorul propriu al societatii. Hrana puilor este asigurata de catre FNC-ul societatii Agricola International cu respectarea retetarului impus de norme pe categorii si varsta cu respectarea prevederilor sanitar veterinare.

Ferma este prevazuta cu retele interne de canalizare ape uzate tehnologice, menajere si pluviale. Colectarea apelor uzate se face in sistem difuzor, la fel si evacuarea lor se face tot in sistem divizor.

Pentru colectarea apelor uzate tehnologice provenite de la igienizarea incintelor in perioada vidului sanitar, fermele au  in dotare o retea de canalizare formata din tuburi din BA Dn 200 mm care racordeaza  retelele de colectare ape uzate din fiecare hala la un bazin betonat subteran V= 50mc, vidanjabil periodic.

Bazinul este de tip fosa septica, impermeabilizat prevenind infiltratiile de apa uzata in sol. Primul compartiment are rol de retinere a partii grosiere dupa care se realizeaza decantarea apei in cel de-al doilea compartiment. Bazinul se vidanjeaza periodic iar apele sunt utilizate la fertilizarea terenului din amplasamentul fermei sau la umectarea gunoiului de hala de pe platforma.

Apele menajere sunt colectate intr-un bazin vidanjabil cu volumul V=10 mc aferent filtrului sanitar veterinar care se vidanjeaza periodic si se transportata la reteaua de canalizare a municipiului Bacau prin intermediul Fermei 2 Gheraiesti.

Apele pluviale de pe constructii si platforme betonate sunt dirijate prin rigole, pante si canale deschise catre terenurile agricole vecine

In prezent sunt populate 12 hale  cu o capacitate de 2.600.000 pasari carne/an.

La data intocmirii documentatiei capacitatea totala de populare a fermei este:

6 blocuri (parter + etaj) = 12 hale in functiune (1 nivel = 1 hala)

capacitatea maxima pe serie - 400.000 capete/serie;

numarul de serii – 6,5 serii/an

efectiv rulat  400.000 capete/serie x 6,5 serii/an = 2.600.000 capete/an

Descrierea proceselor tehnologice de crestere a tineret reproducţie rasă grea

| Numele procesului | Nr. proces (daca e cazul) | Descriere | Capacitate maxima |
| --- | --- | --- | --- |
| Pregatirea halelor in vederea popularii | 1 | Igienizarea halelor la finalul ciclului de crestere | - apa potabila pentru igienizari - V max spalare = 7.609,7 mc/an - dezinfectant – 12.500 kg/an - rumeguş+paie – 321 t/an |
| Popularea halelor | 2 | Popularea halelor cu pui de o zi proveniti de la societati specializate | 2.600.000 capete/an |
| Hranire si adapare | 3 | Sistemul de crestere în baterii dotate cu linii de furajare si adapare | - furaj – 8.206 t/an - vitamine – 6.600 kg/an - apa potabila – V max adapare 29.068 mc/an - vaccinuri – 2.222 flacoane/an - antibiotice – 2.560 kg |
| Asigurarea conditiilor de microclimat | 4 | Sisteme de admisie aer si ventilatie hale | Bloc 1+2+3 - 3 ventilatoare de coama 6 ET - CL 600 Q = 12.000 mc/h fiecare - 8 ventilatoare EM 50 Q = 41.000 mc/h fiecare - 94 admisii /hala - 2x6 SMT 50/hala - 12 cool-ped-uri amplasate lateral 2x12x1,8 m Bloc 4+5+6 - 20 ventilatoare variabile /hala model FC 56 Q= 20.000 mc/h fiecare - 2 ventilatoare EM 50/hala Q= 41.000 mc/h - 2x5 SMT 50/hala pt. Blocurile 4 si 5 - 2x6 SMT 50/hala pt. Blocul 6 - 96 admisii/hala 1500 mc/h. - cool-ped-uri amplasate lateral 2x12x1,8 m |
| Eliminarea dejectiilor | 5 | Gunoiul de hala se scoate in sistem uscat , manual, se incarca in remorci acoperite si transport la platforma amenajata. | 4.855 t/an |
| Eliminarea ape uzate tehnologice | 6 | Apele uzate sunt dirijate catre bazinul colector betonat din incinta cu V= 50 mc Aceste ape sunt utilizate la fertilizarea terenurilor din amplasament, din zona si pentru umectarea gunoiului de hala din depozitul amenajat. | Vmax an = 7.609,7 mc/an |

a) pregatirea halelor (vidul sanitar) in vederea popularii

La data intocmirii documentatiei sunt populate cele 12 de hale  cu o capacitate de 2.600.000 pui.

In fiecare ferma sunt prevazute cate 6 blocuri iar fiecare bloc este prevazut cu cate doua hale pe doua nivele  ce au SAS pe extremitatea blocului deservind intregul functional.

Pregatirea halelor in vederea popularii consta in urmatoarele faze de lucru :

- evacuarea şi transportul gunoiului de hala; aceasta operatiune se face direct în mijloace auto, acoperite cu prelate, la platforma amenajată

- spalare cu apa rece sub presiune cu turbojet

- dezinfecţia cu soluţii apoase de de VIREX, VIROCID, VIROSHIELD, CHLORFOM, KILCOX EXTRA, substanţe cu acţiune virucidă, bactericidă si fungicidă, după care halele sunt închise o perioadă, urmand aerisirea.

- flambare cu flacara deschisa

- varuirea incintei, dupa care incinta se tine inchisa intre 5-7 zile, la cca.2 ani

- formarea patului din rumegus sau paie cu grosime de 5-8 cm

Substantele utilizate ca dezinfectant sunt aprobate de catre institutiile abilitate in acest domeniu din tara in ceea ce priveste toxicitatea si impactul produs asupra mediului.

Durata de realizare a vidului sanitar este de cca 16 zile.

In baza controlului efectuat de catre DSV se obtine avizul de populare in vederea cresterii unei noi serii de pui.

b) popularea halelor

Consta in aducerea puilor de o zi cu greutatea de 35-45 g/buc, se realizeaza de la Ferma de incubatie proprie societatii Agricola International, acestia fiind transportati in custi speciale cu mijloace auto proprii .

Ciclul de crestere si dezvoltare a puilor de carne consta intr-o durata de cca 40 zile pana cand puiul atinge o greutate de cca 2-2,2 kg.

In perioada de crestere puii sunt supusi unor tratamente si vacccinari pentru prevenirea bolilor specifice.

c) cresterea si intretinerea puilor de carne

Sistemul de furajare

Cantitatea de hrana necesara dezvoltarii puilor este asigurata de catre FNC-ul ce apartine societatii Agricola International , conform retetarului aprobat si contine amestec de furaje, vitamine, minerale.

Amestecul de furaje si concentratul proteic este transportat in buncarele de furaje cu care sunt dotate halele, din care, prin intermediul unui transportor cu spira sunt alimentate liniile de furajare  la sol. Sistemul automat de furajare permite un control riguros al ingestiei de hrana asigurarea hranei pentru toate pasarile in mod egal si controlul periodic al greutatii puilor.

- un buncar de stocare V= 25 mc pentru depozitarea furajului adus de la FNC-ul propriu,

- 4 linii de furajare/hala, prevazut cu 448 hranitori circulare asigurand astfel un camp de furajare pentru 73 capete pe hranitoare.

Fiecare linie este prevazuta cu un transportor cu noduri care este pus in functiune de un senzor de furajare functie de nivelul de furaj din hranitoare.

Fiecare linie este este dotata cu un troliu cu ajutorul caruia se realizeaza inaltimea de furajare in functie de varsta puilor.

In perioada de vid sanitar, liniile sunt suspendate pana aproape de tavan pentru a se efectua evacuarea gunoiului, spalarea si dezinfectia.

Sistemul de adapare

Apa este asigurata din sursa proprie. Alimentarea cu ape este administrata de Ferme 14 Racova care detine Autorizatia de gospodarire a apelor.

Printr-o statie de pompare + hidrofor apa este pompata la toate fermele de pe platou.

Lungimea retelei de alimentare cu apa potabila este de 500 m.

Reteaua de distributie interna alimenteaza prin pompare liniile de adapare de la sol. Liniile de adapare sunt tevi de 2" suspendate prevazute cu nipluri si cupite (adapatori), acest sistem permitand reducerea pierderilor de apa si in consecinta scaderea umezirii asternutului si preintimpinarea diverselor boli. In vederea reducerii duritatii apei cat si pentru dezinfectia traseului de adapare, inainte de pregatirea asternutului, liniile de adapare sunt tratate cu substante dedurizante si dezinfectante.

Liniile de adapare sunt prevazute cu regulatoare de presiune (regleaza presiunea in functie de varsta pasarilor), sistem anticatarare pasari, apometre cu contacte electrice, dozator de medicamente, filtru decantor.

Pentru cele 5 linii de adapare sunt in total 2100 nipluri si cupite/hala, asigurand un front de adapare de 16 pasari/niplu.

Pentru a atinge greutatea de minim 2 – 2,2 kg in timp de 40 zile sunt necesare cca 2-2,2 kg furaj/kg carne, respectiv 4,8 kg furaj/cap/serie  si cca 4-4,8 l apa / kg carne, respectiv 8-9,2 l apa/cap/serie.

In functie de conditiile de crestere si starea de sanatate a puilor pe serie se inregistreaza un procent de mortalitate de 4-6 %, puii fiind depozitati in saci sunt transportati la incineratorul propriu amplasat pe platforma Racova sunt incinerati in incineratorul propriu care este amplasat pe acelasi platou sau sunt preluati de catre SC CAZACIOC&CO SRL CO Smirdan jud. Tulcea in baza contractului incheiat.

Sistemul de microclimat

Consta in asigurarea conditiilor de temperatura si umiditate la nivelul puilor, 30-31 ºC la populare pana la 21 ºC, incepand cu a 4-a saptamana si umiditatea de 70-50%.

Acesti parametri sunt realizati cu ajutorul calculatorului care comanada sistemul de ventilatie si incalzire dupa valorile inregistrate de senzori pentru umiditate si temperatura.

Incalzirea se realizeaza cu

Bloc 1

- tuburi radiante 2x4 bucati/hala

Bloc 2+3

- 24 radianti metal G12 /hala 12 kw/buc

Bloc 4+5+6

- 4 turbosuflante/hala, 70 kw

Ventilatia pe hala este asigurata astfel :

Bloc 1+2+3

- 3 ventilatoare de coama 6 ET - CL 600  Q = 12.000 mc/h fiecare

- 8 ventilatoare EM 50 Q = 41.000 mc/h fiecare

- 94 admisii /hala

- 2x6 SMT 50/hala

- 12 cool-ped-uri amplasate lateral 2x12x1,8 m

Racirea aerului este asigurata de cool-ped-uri amplasate lateral.

Prin panourile cool-ped se recircula apa rece realizand o scadere a temperaturii in adapost de 4-6 ºC fata de temperatura din exterior

Bloc 4+5+6

- 20 ventilatoare variabile /hala model FC 56 Q= 20.000 mc/h fiecare

- 2 ventilatoare EM 50/hala Q= 41.000 mc/h

- 2x5 SMT 50/hala pt. Blocurile 4 si 5

- 2x6  SMT 50/hala pt. Blocul 6

- 96 admisii/hala 1500 mc/h care sunt prevazute cu flapsuri care se deschid sau se inchid, in functie de temperatura si umiditatea din interior, stabilindu-se astfel rata de ventilatie in functie de varsta pasarii si anotimp.

- cool-ped-uri amplasate lateral 2x12x1,8 m

d) Livrarea – Dupa parcurgerea perioadei de crestere cand puii ajung la greutatea de cca. 2 kg,  sunt livrati la abatorizare.

Compararea cu cerintele BAT prevazute  in tabelul de mai jos, arata ca sistemul si dotarile adaposturilor pentru crestere pasari sunt BAT.

| Cerinta BAT | Situatia in unitate |
| --- | --- |
| Hala ventilata natural cu podea acoperita complet cu asternut si echipata cu sistem de furnizare a apei de baut fara scurgeri (sistem descris in BREF ILF Sectiunea 2.2.2 si Sectiunea 4.5.3) sau Hala bine izolata, ventilata cu ventilatoare, echipata cu sistem de furnizare a apei de baut fara scurgeri (sistem VEA descris in BREF ILF Sectiunea 4.5.3) Masuratori foarte precise au aratat ca ambele sisteme (considerate ca sistem de referinta) au acelasi factor de emisie pentru emisiile de amoniac si anume: 0,08 kg NH3 / loc/an (BREF ILF Sectiunea 4.5.3) | Halelele sunt bine izolate, ventilate cu ventilatoare, echipate cu sisteme de adapare si furajare |

Controlul emisiilor

- Procesul de crestere a pasarilor nu contine surse punctiforme de emisii de poluanti in aer.

- Emisii necontrolate de poluanti in apele subterane sau pe sol nu exista, intrucat platforma este betonata, iar retelele de canalizare din incinta nu prezinta pierderi.

- Pentru colectarea apelor uzate tehnologice provenite de la igienizarea halelor in perioada vidului sanitar, ferma are in dotare un sistem colector de preluare a acestor ape format din tuburi din BA cu racordare la un bazin de stocare  cu V=50 mc. Dupa o perioada de fermentare, apele sunt folosite la fertilizarea organica a terenurilor.

- Apele menajere provenite de la grupurile sanitare si vestiare din cadrul fermei sunt preluate prin  retele unindu-se intr-un bazin de colectare cu volumul V= 10 mc, din care sunt vidanjate si transportate in reteaua de canalizare a municipiului Bacau, in baza Contractului incheiat de societatea Agricola International cu Compania Regionala de Ape  Bacau.

Calitatea apelor uzate evacuate se analizeaza lunar de catre Laboratorul CRA Bacau la punctul de evacuare Ferma 2 Gheraiesti.

- Apele pluviale colectate de pe incinta betonata si construita prin rigole, pante si canale deschise sunt dirijate pe terenurile invecinate.

- Gestionarea gunoiului de hala in momentul evacuarii din hala la finalizarea ciclului de crestere si transportului la platforma ecologica de depozitare temporara. Emisiile sunt de scurta durata, nesemnificative, neputand constituitun aport de poluare in zona cu atat mai mult cu cat zona este bine aerisita datorita amplasamentului  care este inconjurat in buna parte de zona impadurita.

Mirosuri

Procesul de crestere a pasarilor este un proces ciclic a caror parametri pentru conditiile de microclimat, hranire, adapare sunt conduse automat sau prin microprocesor. Pentru avariile in SEN ce ar conduce la aparitia unor situatii accidentale, generatoare de mirosuri, ferma este prevazuta cu generatoare de curent ce asigura functionarea unitatii pe durata avariei.

Mirosul constitue o sursa difuza de disconfort produs in momentulu scoaterii gunoiului din hale la depopulare in vederea transportului la platforma de depozitare. Tinand cont de faptul ca ferma este amplasata la distanta de cca. 5 km fata de zona populata, nu se pune problema aparitiei unui disconfort produs populatiei.

Emisiile sunt de scurta durata, nesemnificative, neputand constitui un aport de poluare in zona cu atat mai mult cu cat zona este bine aerisita datorita amplasamentului  care este inconjurat in buna parte de zona impadurita.

Deseuri

In amplasament rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

Gunoiul de hala provenit de la ferma este  colectat din hale dupa depopulare, este incarcat in mijloacele de transport auto si depozitat pe platforma ecologica care este in administrarea Fermei 14 Agricola International. Dupa o perioada de fermentare, 3-6 luni, gunoiul de hala este livrat in baza contractelor incheiate de catre Agricola International cu detinatorii de terenuri fiind folosit la fertilizarea organica.

Deşeurile valorificabile si anume deşeurile metalice vor fi depozitate pe platforme betonate in spatii amenajate, pană la ridicarea acestora.

Deşeurile menajere se depoziteaza in containere metalice amplasate pe platforme betonate si transportate prin grija societăţii la platforma organizata a localitatii.

Pierderile naturale vor fi colectate in saci din polietilena, si incinerati in incineratorul propriu

Namolul provenit de la curatirea bazinelor va fi depozitat pe platforma betonata ecologica. Gestionarea deseurilor tehnologice si a celorlalte tipuri de deseuri se face conform cerintelor BAT.

Societatea este precupata de reducerea cantitatii de deseuri si corecta lor gestionare.

Energie

Ferma 16 este alimentata cu energie electrica in baza contractului incheiat de catre societatea Agricola International cu  SC E-ON MOLDOVA SA  - Filiala Bacau.

Alimentarea cu energie electrica este realizata printr-un bransament din reteaua electrica din incinta unitatii racordat la postul de transformare PTCZ 2, pe linia de joasa tensiune. Postul de transformare este dotat cu grupuri electrogene de 125 KVA ce intra in functiune in cazul unei avarii la reteaua electrica. Ferma are in dotare un post de transformare. Transformatoarele aflate in dotarea societatii folosesc ca agent de racire uleiul de transformator aditivat cu antioxidant, din punct de vedere calitativ corespunzand STR 12780/1988 fara a contine compusi policlorurati.

Energia electrica si termica se foloseste eficient, in conformitate cu cerintele BAT.

Accidente

Masurile luate pentru intretinerea si exploatarea tuturor instalatiilor, asigura prevenirea accidentelor de tip industrial.

Zgomot

Masurile preventive pentru limitarea zgomotului si incadrarea nivelului de zgomot in limite admise respecta prevederile din recomandarile BAT, astfel:

- Programul de intretinere existent la nivelul societatii  implica controlul periodic si inlocuirea partilor componente in instalatii, inclusiv a celor generatoare de zgomot.

- Plasarea pompelor este in bazine subterane si a tuturor echipamentelor in cladiri inchise

- Amplasarea halelor la distante corespunzatoare de zona locuibila,  conduce la eliminarea situatiilor de disconfort,

In prezent nivelul zgomotului se incadreaza in limtele prevazute de STAS 10009/1988.

Masurile preventive pentru limitarea zgomotului si incadrarea nivelului de zgomot in limite admise respecta prevederile din recomandarile BAT.

Referitor la zgomot, nu au fost inregistrate reclamatii nici la titular, nici catre autoritati. Masuratori de zgomot se fac doar la cererea autoritatilor. Pana in prezent nu au fost solicitari.

Monitorizare; raportare

Monitorizarea este de asemenea in conformare cu cerintele BREF. Se realizeaza urmatoarele inregistrari si evidente curente:

- monitorizarea calitatii si volumului de apa potabila consumata. Calitatea apei potabile este urmarita periodic. Se anexeaza Buletinul de analize nr. 1071/20.09.2017 si buletinul de analize nr. 290/5.06.2019

Corespunde din punct de vedere calitativ prevederilor Legii 458/2002 modificata si completata cu Legea 311/2004.

- monitorizarea apelor uzate evacuate la canalizarea mun. Bacau prin intermediul Fermei 2 Gheraiesti;

- monitorizarea si raportarea deseurilor;

- monitorizarea cantitatii de gunoi de hala depozitat in depozitul special amenajat, precum si a cantitatii de gunoi predata la beneficiari pe baza de contract.

- monitorizarea calitatii solului din amplasament- Nu s-a impus prin vechea autorizatie integrata de mediu. Se va impune o monitorizare periodica de catre autoritate de mediu.

- monitorizarea calitatii aerului la imisii se face doar la  la cererea autoritatilor. Pana in prezent nu au fost solicitari.

Se realizeaza urmatoarele inregistrari si evidente curente:

- monitorizarea volumului de apa potabila consumata;

- monitorizarea apelor uzate menajere dirijate la canalizarea  oraseneasca;

- monitorizarea si raportarea deseurilor

- monitorizarea cantitatii de gunoi de hala depozitat in platforma ecologica precum si a cantitatii de gunoi predata la beneficiari pe baza de contract.

Se mai realizeaza urmatoarele inregistrari si evidente curente:

- numarul/ efectivul de animale la fiecare data de intrare/ iesire;

- greutatea corporala la fiecare data de intrare/ iesire;

- cantitatile de furaje intrate la fiecare data de intrare; consumul lunar se determina prin calcul;

- cantitatea de mortalitati.

In scopul conformarii cu alte cerinte ale legislatiei nationale, respectiv cele referitoare la prevenirea poluarii apelor cu nitrati din surse agricole, se vor mai intreprinde o serie de actiuni dintre care se mentioneaza:

- pastrarea unei evidente stricte privind: cantitatile de dejectii fermentate transportate la patforma amenajate administrata de Ferma 14 Racova.

Scoaterea din functiune

Activitatea desfasurata nu este de natura sa conduca la poluarea chimica a amplasamentului. De asemenea, pe amplasament nu exista zone de depozitare a deseurilor periculoase.

Pentru incetarea activitatii se are in vedere redarea amplasamentului intr-o stare care sa permita utilizarea sa in viitor. In acest scop s-a elaborat Planul de inchidere al instalatiei care se bazeaza pe elementele identificate in Raportul de Amplasament anexat.

Reglementarile privind protectia habitatelor

Pe amplasament si in imprejurimile acestuia nu exista specii de plante sau animale protejate.

ALTERNATIVE STUDIATE

Nu au fost studiate alternative la tehnicile utilizate deoarece acestea sunt BAT si in plus, nu sunt depasite standardele de calitate a mediului.

Strategia societatii nu prevede modificarea amplasamentului, a profilului de activitate si a capacitatii de productie pentru Ferma 16 Racova.

EVALUAREA IMPACTULUI

## Monitorizarea impactului

Prin amplasamentul fermelor cat si prin conditiile, dotarile si amenajarile existente obiectivele nu au un impact major asupra factorilor de mediu (apa aer, sol panza freatica, asezari umane):

- apa subterana - impact minim; Calitatea apei potabile este urmarita periodic. Se anexeaza Buletinul de analize nr. 1071/20.09.2017 si buletinul de analize nr. 290/5.06.2019

Corespunde din punct de vedere calitativ prevederilor Legii 458/2002 modificata si completata cu Legea 311/2004.

- aer - impact minim; imisii la indicatorul NH3 – la cererea autoritatilor.

- sol - impact redus. Nu s-a impus prin vechea autorizatie integrata de mediu. Se va impune o monitorizare periodica de catre autoritate de mediu.

- apa de suprafata – fara impact;

Se recomanda analizarea calitatii solului in amplasament:

- la revizuirea/reautorizarea/inchiderea instalatiei;

- indicatorii de analizat: Ph, Zn, Cu, Mn,Cd, Ntotal, Na, K

- punctele de control: se vor recolta si analiza probe de sol din terenul situat intre hale

Valorile obtinute se vor compara cu valorile prevazute in Pragul de alerta pentru soluri mai puţin sensibile conform Ordinului 756/1997.

Societatea, prin managementul de dezvoltare, are organizat un departament de protectie si securitate ce s-a ocupat cu intocmirea si obtinerea avizelor:

- Planul de prevenire şi stingere a incendiilor

- Planul de prevenire şi combatere a efectelor  fenomenelor meteorologice periculoase

- Procedură privind modul de acţiune în caz de producere a unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la o poluare.

Societatea are desemnat un departament ce se ocupa cu instruirea personalului in acest sens şi urmarirea aplicarii masurilor din planurile aprobate.

Impactul asupra calitatii aerului

Emisiile atmosferice provenite de la halele de crestere pasari masurate prin concentratii si debite orare conduc la concluzia unui impact redus asupra calitatii aerului.

Amplasamentul obiectivului intr-o zona deschisa prin factorii meteorologici cat si prin dotarile tehnologice (ventilatoare, coşuri de dispersie) au efect asupra diminuarii concentratiilor poluantilor emisi.

Impactul generat de mirosuri

Prin sistemul de colectare si depozitare a dejecţiilor pe platforma ecologică, cat si prin distantele fata de zonele locuite, acestea conduc la diminuarea  posibilitatii aparitiei unui disconfort datorita mirosului.

Din acest punct de vedere se poate estima ca mirosurile neplacute sunt nesesizabile in arealul amplasamentului, indiferent de directia vantului.

Referitor la poluantii emisi prin procesul de crestere al pasarilor NH3, H2S, COV acestia se incadreaza in nivelele prevazute, conform celor mai bune tehnici disponibile.

Impactul produs asupra biodiversitatii

Ferma 16 Racova functioneaza din anul 1974 cu acelasi profil de activitate, pana in prezent nu s-au semnalat schimbari ale biodiversitatii, realizarea unei perdele de vegetatie in incinta a avut un efect benefic asupra zonei.

Impactul asupra solului si subsolului

Pe amplasamentul fermei nu exista depozite pentru materiale ce ar putea constitui surse de poluare ale solului si subsolului in conditiile respectarii masurilor de depozitare impuse.

Prin dotarile, amenajarile si masurile luate s-a instituit o supraveghere continua si eliminarea potentialelor surse de poluare a solului. Nu s-a impus prin vechea autorizatie integrata de mediu. Se va impune o monitorizare periodica de catre autoritatea de mediu.

Impactul generat de zgomote si vibratii

Principalalele surse de zgomote si vibratii sunt: functionarea ventilatoarelor, a pompelor, traficul auto in incinta.

Masurile preventive pentru limitarea zgomotului si incadrarea nivelului de zgomot in limite admise respecta prevederile din recomandarile BAT, astfel:

- Programul de intretinere existent la nivelul societatii  implica controlul periodic si inlocuirea partilor componente in instalatii, inclusiv a celor generatoare de zgomot.

- Plasarea pompelor este in bazine subterane si a tuturor echipamentelor in cladiri inchise

- Amplasarea halelor la distante corespunzatoare de zona locuibila, conduce la eliminarea situatiilor de disconfort,

- Traficul auto in incinta este redus la cca 2h/zi,

- Perdeaua vegetala atenueaza  intensitatea eventualelor zgomote

In aceste conditii se poate concluziona ca nu este impact din punct de vedere al zgomotului.

In prezent nivelul zgomotului se incadreaza in limtele prevazute de STAS 10009/1988.

Impactul produs asupra asezarilor umane

Prin amplasamentul fermei cat si prin conditiile, dotarile si amenajarile existente obiectivul nu are impact major asupra asezarilor umane:

- apa subterana - impact minim

- aer, sol - impact - minim

In concluzie, se poate afirma ca prin activitatea Fermei 16  Racova, impactul asupra mediului este redus pe plan local si fara consecinte in context transfrontiera.

TEHNICI DE MANAGEMENT

Sistemul de management

|  | FERMA 16 Racova |
| --- | --- |
| Sunteţi certificaţi conform ISO 14001 sau înregistraţi conform EMAS (sau/ambele) - dacă da indicaţi aici numerele de certificare/ înregistrare | NU |
| Furnizaţi o organigramă de management în documentaţia dumneavoastră de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu (indicaţi posturi şi nu nume). Faceţi aici referire la documentul pe care îl veţi ataşa | DIAGRAMA DE FLUX INFORMATIONAL SI OPERATIONAL: Consiliu de Administraţie Serviciu Investiţii Dezvoltare PM Conducere/Departamente/Societăţi Responsabil M/Departament/Societate Financiar/Contabilitate/Aprovizionare Şef ferma Economist ferma Tehnician veterinar Operatori |

Societatea  este certificata conform ISO 9001.

| Nr. crt | Cerinţa caracteristică a BAT | DA sau NU | Documentul de referinţă sau data pana la care sistemele vor fi aplicate (valabile) | Responsabilităţi Prezentaţi ce post sau departament este responsabil pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Aveţi o politică de mediu recunoscută oficial? | DA | Politica societatii este axata pe respectarea legislatiei de mediu | Conducere societate Responsabil PMI |
| 2 | Aveţi programe preventive de întreţinere pentru instalaţiile şi echipamentele relevante? | DA | - Tehnologiile de creştere - Procedura pentru depozitare si valorificare deşeuri - Procedura de acţionare in caz de accidente - Program anual de revizii si reparatii | Conducere societate Serviciul Achizitii Sef ferma Serviciul Întreţinere secţii Responsabil PMI |
| 3. | Aveţi o metodă de înregistrare a necesităţilor de întreţinere şi revizie? | DA | - Program anual de revizii si reparatii | Ing. Sef mecanic Sef ferma Responsabil PMI |
| 4. | Performanţa/acurateţea de monitorizare şi măsurare | DA | - Monitorizare factori de mediu - aer, apa cu laboratoare accreditate. | Serviciul Achizitii Responsabil PMI |
| 5. | Aveţi un sistem prin care identificaţi principalii indicatori de performanţă în domeniul mediului? | DA | - Buletine de analiza - Evidenţa consumurilor specifice, materii prime şi auxiliare - Evidenţa deşeurilor | Serviciul Achizitii Responsabil PMI |
| 6 | Aveţi un sistem prin care stabiliţi şi menţineţi un program de măsurare şi monitorizare a indicatorilor care să permită revizuirea şi îmbunătăţirea performanţei? | DA | - Evidenta statistica a evoluţiei concentraţiilor poluanţilor specifici - Procedurile ISO 9001 care este certificat | Serviciul Achizitii Responsabil PMI I |
| 7 | Aveţi un plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale? | DA | - Planul de Intervenţii in caz de calamităţi - Plan de prevenire incendii - Plan de intervenţii in caz de poluări accidentale | Serviciul Achizitii Responsabil PMI |
| 8 | Dacă răspunsul de mai sus este DA listaţi indicatorii principali folosiţi | DA | - apariţia unor defecţiuni pe reţeaua de colectare ape uzate - apariţia unor fisuri în pereţii bazinelor de colectare ape uzate - avarie in cazul instalaţiei de alimentare a turbosuflantelor , a eleveuzelor şi centralelor termice - incendii in cadrul fermei | Compartiment tehnic întreţinere Compartiment protecţie si securitate Responsabil mediu Serviciul Achizitii |
| 9 | Instruire: Confirmaţi că sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi aplicate şi vor începe în intervalul de 2 luni de la emiterea autorizaţiei integrate de mediu) pentru întreg personalul relevant, inclusiv contractanţii şi cei care achiziţionează echipament şi materiale; şi care cuprinde următoarele elemente: ▪ Conştientizarea implicaţiilor reglementării dată de Autorizaţia integrată de mediu pentru activitatea companiei şi pentru sarcinile de lucru; ▪Cconştientizarea tuturor efectelor potenţiale asupra mediului rezultate din funcţionarea în condiţii normale şi condiţii anormale; ▪ Conştientizarea necesităţii de a raporta abaterea de la condiţiile de autorizare integrată de mediu; ▪ Prevenirea emisiilor accidentale şi luarea de măsuri atunci când apar emisii accidentale; ▪ conştientizarea necesităţii de implementare şi menţinere a evidenţelor de instruire; | DA DA DA DA DA DA | Proces verbal de instruire cu personalul de la fiecare loc de munca. - Procedura privind fluxul operaţional şi informaţional - Evidentele periodice de instruire a personalului pe linie de protectie a mediului (cu incepere din 2007) - Procedura privind fluxul operaţional şi informaţional - Procedura privind fluxul operaţional şi informaţional - Regulamentul de intretinere si exploatare a instalatiilor din cadrul fermelor -Informare APM si Garda de Mediu Bacau -Procedură privind modul de acţiune în caz de producere a unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluare - Proceduri privind raportarea, gestionarea deşeurilor, a fluxului informaţional şi operaţional - Atributii specificate in fisa postului | Responsabil PMI Sef ferma Compartiment tehnic întreţinere Compartiment protectie si securitate Responsabil mediu Serviciul Achizitii Compartiment protectie si securitate Responsabil mediu Serviciul Achizitii Compartiment tehnic intretinere Compartiment protectie si securitate Responsabil mediu Serviciul Achizitii Responsabil mediu Serviciul Investitii/Dezvoltare si PMI Departament tehnic de intretinere Serviciul Achizitii Responsabil PMI Sef ferma |
| 10 | Există o declaraţie clară a calificărilor şi competenţelor necesare pentru posturile cheie? | DA | Fisa posturilor | Conducere societate Responsabil PMI |
|  | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (dacă există) şi în ce măsură vă conformaţi lor? | DA | - Informari periodice privind performanta procesului de crestere -standardele de calitate a materiilor prime, auxiliare si finite -norme si reglementari privind protectia mediului. | Serviciul Achizitii |
| 12 | Aveţi o procedură scrisă pentru rezolvare, investigare, comunicare şi raportare a incidentelor de neconformare actuală sau potenţială, incluzând luarea de măsuri pentru reducerea oricărui impact produs şi pentru iniţierea şi aplicarea de măsuri preventive şi corective? | DA | - Procedură privind fluxul operaţional şi informaţional | Responsabil PMI Sef ferma |
| 13 | Aveţi o procedură scrisă pentru evidenţa, investigarea, comunicarea şi raportarea sesizărilor privind protecţia mediului incluzând luarea de măsuri corective şi de prevenire a repetării? | DA | - Procedură privind fluxul operaţional şi informaţional - Fisa privind evidenta sesizarilor de mediu | Serviciul Achizitii Responsabil PMI Sef ferma |
| 14 | Aveţi în mod regulat audituri independente (preferabil) pentru a verifica dacă toate activităţile sunt realizate în conformitate cu cerinţele de mai sus? (Denumiţi organismul de auditare) | DA | Se vor organiza audituri interne | Serviciul Achizitii |
| 15 | Frecvenţa acestora este de cel puţin o dată pe an? | DA |  |  |
| 16 | Revizuirea şi raportarea performanţelor de mediu Este demonstrat în mod clar, printr-un document, faptul că managementul de vârf al companiei analizează performanţa de mediu şi asigură luarea măsurilor corespunzătoare atunci când este necesar să se garanteze că sunt îndeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu şi că politica rămâne relevantă? Denumiţi postul cel mai important care are în sarcină analiza performanţei de mediu | DA | - Periodic, se analizeaza de catre factorii responsabili, performanta de mediu a activitatii. In cazul in care este necesar se stabilesc masuri printr-un plan de actiune pentru perioada urmatoare. - Masurile stabiliota se regasesc in Strategia de dezvoltare pe termen lung a societatii | Serviciul Achizitii Responsabil PMI |
| 17 | Este demonstrat în mod clar, printr-un document, faptul că managementul de vârf al companiei analizează progresul programelor de îmbunătăţire a calităţii mediului cel puţin o dată pe an? | DA | - Raportul anual privind PMI - Stabilirea anuala a strategiilor de mediu | Conducerea societatii Serviciul Achizitii Responsabil PMI |
| 18 | Există o evidenţă demonstrabilă (de ex. proceduri scrise) că aspectele de mediu sunt incluse în următoarele domenii aşa cum sunt cerute de IPPC: | DA |  |  |
|  | ▪ controlul modificării procesului în instalaţie; | DA | Tehnologia de crestere | Responsabil PMI Sef ferma |
|  | ▪ proiectarea şi retrospectiva instalaţiile noi, tehnologiei sau altor proiecte importante; | DA | Proiectul tehnic | Serviciul Achizitii |
|  | ▪ aprobarea de capital; ▪ alocarea de resurse; | DA | -Devize economice -Studii de fezabilitate | Serviciul Achizitii Departament financiar, contabilitate |
|  | ▪ planificarea şi programarea; | DA | -Program de investitii | Serviciul Investitii/Dezvoltare si PMI |
|  | ▪ includerea aspectelor de mediu în procedurile normale de funcţionare; | DA | Procedurile pe mediu | Responsabil PMI Sef ferma |
|  | ▪ politica de achiziţii; | DA | - Procedură privind achiziţia de produse ambalate | Conducere societate Serviciul Investitii/Dezvoltare si PMI |
|  | ▪ evidenţe contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate şi nu cu cheltuielile (de regie). | DA | Strategia de dezvoltare | Financiar/ Contabilitate/Aprovizionare |
| 19 | Face compania rapoarte privind performanţele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit), pentru: ▪ informaţii solicitate de Autoritatea de Reglementare; | DA | - Rapoarte anuale la autoritati - Rapoarte periodice la conducere conducerea companiei in care se expune situatia existenta si se propun masuri de imbunatatire | Serviciul Achizitii Responsabil PMI |
|  | ▪ eficienţa sistemului de management faţă de obiectivele şi scopurile companiei şi îmbunătăţirile viitoare planificate. | DA | -Respectarea reglementarilor in vigoare pe linie de protectia mediului -Autorizatia Integrata de mediu | Serviciul Achizitii Responsabil PMI |
| 20 | Se fac raportări externe, preferabil prin declaraţii publice privind mediul? | NU |  |  |

Informatii suplimentare

Nu este cazul.

| Cerinta caracteristica a BAT Managementul documentaţiei şi registrelor Pentru fiecare dintre următoarele elemente ale sistemului dumneavoastră de management daţi informaţiile solicitate | Unde este pastrata | Cum se identifica | Cine este responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Politici | Serviciul Investitii/Dezvoltare si PMI | Strategia de dezvoltare Evidente Protectia Mediului | Serviciul Achizitii Responsabil PMI Sef ferma |
| Responsabilităţi | Serviciul Investitii/Dezvoltare si PMI | Strategia de dezvoltare Evidente Protectia Mediului | Serviciul Achizitii Responsabil PMI |
| Ţinte | Serviciul Investitii/Dezvoltare si PMI | Strategia de dezvoltare Evidente Protectia Mediului | Serviciul Achizitii Responsabil PMI |
| Evidenţele de întreţinere | Ferme | Fisa de intretinere si reparatii | Responsabil PMI Sef ferme |
| Proceduri | Ferme Responsabil PMI | Fise de proceduri | Responsabil PMI |
| Registrele de monitorizare | Ferme Responsabil PMI | Suport electronic Evidente Protectia Mediului | Responsabil PMI |
| Rezultatele auditurilor | Responsabil PMI | Procese verbale de audit Evidente Protectia Mediului | Conducere Responsabil PMI |
| Rezultatele revizuirilor | Responsabil PMI, societate | Suport electronic Evidente Protectia Mediului | Conducerea societatii Responsabil PMI, societate |
| Evidenţele privind sesizările şi incidentele | Responsabil PMI | Suport electronic Evidente Protectia Mediului | Responsabil PMI |
| Evidenţele privind instruirile | Serviciul Investitii/Dezvoltare si PMI | Suport electronic Evidente Protectia Mediului | Serviciul Achizitii |

Societatea nu are implementat un Sistem de Management de Mediu conform ISO 14001/ 2005, dar aplica in ferma procedurile de bune practici in domeniul zootehnic si respecta cerintele autoritatilor pentru protectia mediului inclusiv cele privind managementul deseurilor si raportarea emisiilor de poluanti in aer pentru registrul poluantilor emisi.

INTRARI DE MATERII PRIME

Selectarea materiilor prime,  utilitati, materiale auxiliare

Materiile prime si materialele prezentate corespund celor mai bune practici atat in ceea ce priveste cantitatile cat si modul de depozitare.

Prin specificul activitatii, cantitatile de materiale utilizate corespund necesarului unui ciclu de crestere fara a se crea stocuri. Depozitarea acestora se realizeaza in spatii inchise sub gestiune.

Materiile prime utilizate sunt insotite de certificate de calitate de la furnizor acestea avand un impact redus asupra mediului.

Materiiile  prime  folosite in cadrul Fermei nr. 16 Racova sunt:

pui de o zi, care sunt preluati de la societati specializate;

hrana puilor este asigurata de catre FNC-ul societatii Agricola International cu respectarea retetarului impus de norme pe categorii si varsta cu respectarea prevederilor sanitar veterinare atat in procesul de fabricatie cat si in procesul de livrare al furajului;

apa potabila care este asigurata din sursa proprie

Materii prime

Materiile prime utilizate sunt insotite de certificate de calitate de la furnizor acestea avand un impact redus asupra mediului.

Puii de o zi cu greutatea de 35-45g/buc, sunt preluati de la Ferma de incubatie proprie societatii Agricola International acestia fiind transportati in custi cu mijloace auto proprii .

Hrana  este preparata la FNC-ul ce apartine societatii Agricola International , conform retetarului aprobat de normele sanitar veterinare.

Cantitatea de hrana necesara dezvoltarii puilor este asigurata de catre FNC-ul ce apartine societatii Agricola International, conform retetarului aprobat si contine amestec de furaje, vitamine, minerale .

Amestecul de furaje si concentratul proteic este transportat in buncarele de furaje cu care sunt dotate halele din care prin intermediul unui transportor cu spira prin care  sunt alimentate liniile de furajare  la sol. Sistemul automat de furajare permite un control riguros al ingestiei de hrana asigurarea hranei pentru toate pasarile in mod egal , controlul periodic al greutatii puilor.

Furajele sunt depozitate in buncarele de alimentare, cate un buncar aferent fiecarei  hale de crestere cu V = 25 mc, amplasat la capatul fiecarei hale.

Apa este asigurata din sursa proprie care este adiministrata de Ferma 14 Racova.

Reteaua de distributie interna alimenteaza prin pompare liniile de adapare de la sol. Liniile de adapare sunt tevi de 2" suspendate prevazute cu nipluri si cupite (adapatori), acest sistem permitand reducerea pierderilor de apa si in consecinta scaderea umezirii asternutului si preintimpinarea diverselor boli. In vederea reducerii duritatii apei cat si pentru dezinfectia traseului de adapare, inainte de pregatirea asternutului, liniile de adapare sunt tratate cu substante dedurizante si dezinfectante.

Materialele auxiliare sunt aprovizionate in ambalaje originale si depozitate in spatii special amenajate sub gestiune, in cantitati mici, pentru consumul pentru circa  o luna. dezinfectante: materiale cu destinatie pentru uz veterinar, preparatele sunt biodegradabile, sigure pentru oameni si animale, se livreaza de diversi furnizori insotite de fisele de securitate si se utilizeaza in conformitate cu instructiunile corespunzatoare, asigurandu-se dilutia necesara;

- Materiale dezinfectante: cca. 12.500 kg/an; acestea vor fi utilizate in conformitate cu instructiunile inscrise in fisele de securitate corespunzatoare;

- Medicamente, vitamine si vaccinuri: conform practicii sanitar-veterinare si pe baza prescriptiei medicului epizootolog.

Utilitati:

Apa potabila din sursa proprie Apa este asigurata din sursa subterana proprie a societatii Agricola International si gestionata de Ferma 14  situata la 5 km distanta, inmagazinata in doua rezervoare cu V = 750 mc/buc. De la cele doua rezervoare apa este distribuita la toate fermele de pe platou.

Liniile de adapare sunt tevi de 2" suspendate prevazute cu pufere (adapatori), acest sistem permitand reducerea pierderilor de apa si in consecinta scaderea umezirii asternutului si preintimpinarea diverselor boli. In vederea reducerii duritatii apei cat si pentru dezinfectia traseului de adapare inainte de pregatirea asternutului, liniile de adapare sunt tratate cu substante dedurizante si dezinfectante.

- apa este asigurata din sursa proprie prelevata din subteran prin foraje proprii: Cerinta cca. Vmax an = 50.964,4 mc/an.

INSTALATII DE HIDRANTI

- Pe reteaua de distributie apa sunt montati un numar de 20 hidranti exteriori, Dn 50 mm, distribuiti astfel incat sa asigure stingerea unui eventual inceput de incendiu. Hidrantii sunt prevazuti cu dotarea necesara conform normelor in vigoare.

- Pentru fiecare hala este prevazut cate un hidrant interior, in total 12 hidranti interiori.

Rezerva de apa de incendiu este asigurata din rezervorul de stocare a apei din administrarea fermei.

- gaz metan: cca. 645.863 Nmc/an;

- energie electrica: cca. 546.977 KWh/an;

-  motorina: 17.239 litri

Motorina utilizata la functionarea generatorului de energie electrica si la alimentarea mijloacelor auto proprii este stocata in butoaie metalice cu V=200 litri in magazie amenajata, betonata fara comunicare cu reteaua de canalizare .

Procesul de crestere a pasarilor

Pentru a atinge greutatea de minim 2 kg in timp de 40 zile sunt necesare cca 2 kg furaj/kg carne si cca 4 l apa /kg carne ceea ce asigura o crestere medie in greutate de 50-55 g/zi.

Ciclul complet de productie este de 56 zile din care 40 zile pentru cresterea si atingerea greutatii de minim 2 kg iar 16 zile vidul sanitar. Acest flux de productie permite un rulaj de 6,5 serii de pasari de carne pe an.

Functie de conditiile de crestere si starea de sanatate a puilor pe ciclu se inregistreaza un procent de mortalitate de 2,5 % puii fiind depozitati in saci in spatiu  frigorific amenajat si incinerare in instalatia proprie de incinerare

Cerintele BAT

| Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsabilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| Există studii pe termen lung care sunt necesare a fi realizate pentru a stabili emisiile in mediu şi impactul materiilor prime şi materiilor utilizate? Dacă da, faceţi o listă a acestora şi indicaţi în cadrul programului de modernizare data la care acestea vor fi finalizate. | Nu este cazul | - |
| Listaţi orice substituţii identificate şi indicaţi data la care acestea vor fi finalizate în cadrul programului de modernizare. | Nu este cazul | - |
| Confirmaţi faptul că veţi menţine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament?3) | DA Autorizatie Integrata de Mediu Fisele de evidenta pentru materii prime | Sef ferma Responsabil PMI, |
| Confirmaţi faptul că veţi menţine proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitoare la materiile prime şi utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? | DA Autorizatie Integrata de Mediu Politica de reducere a poluarii in cadrul societatii | Conducere societate Responsabil PMI Responsabil calitate |
| Confirmaţi faptul că aveţi proceduri de asigurare a calităţii pentru controlul materiilor prime? Aceste proceduri includ specificaţii pentru evaluarea oricăror modificări referitoare la impactul asupra mediului cauzat de impurităţile conţinute de materiile prime şi care modifică structura şi nivelul emisiilor. | DA DA | Responsabil calitate Responsabil PMI |

Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

In fermele de crestere intensiva a pasarilor, principalele tipuri de deseuri (care in cazul altor tipuri de instalatii IPPC se pot minimiza teoretic printr-o folosire judicioasa a materiilor prime) sunt dejectiile si mortalitatile.

In cazul dejectiilor, nu exista tehnici de minimizare a cantitatilor anuale produse, acestea variind intre anumite limite in functie de rasa/ hibrid, cantitatea de hrana si de apa, clima, tipul de adapost si dotarea acestuia cu instalatii de furajare/ adapare/ ventilare/ incalzire; in cazul mortalitatilor, mentinerea in limitele normale se realizeaza prin respectarea cerintelor de bune practici veterinare.

| Principalele materii prime utilizate | Natura chimica /compozitie (Fraze R) | Inventarul complet al materialelor (calitativ si cantitativ) | Ponderea %in produs %in apa de suprafata %in canalizare %in deseuri/pe sol %in aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de exemplu, degradabilitate, bioacumulare potentiala, toxicitate pentru specii relevante) | Exista o alternativa adecvata (pentru cele cu impact potential semnificativ) si va fi aceasta utilizata (daca nu explicati de ce) ? | Cum sunt stocate ? (A-D)2 Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata? A se vedea sectiunea 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pui de o zi | proteine | 2.600.000 capete/an | 96-98% in produs 2-4% deseuri | – | – | Ai |
| Furaje combi nate | Cereale, şroturi, premixuri | 8.832 t/an | 98% produs | - | --- | Ai |
| Apă potabilă | apă | 40.014 mc/an | 70% produs | – | --- | Ai |
| Vitamine | Vitamine | 6.600 kg/an | 100% produs | – | – | Ai |
| Vaccinuri | vacci- nuri | 2.222 flacoane /an | 100% produs | – | – | Ai |
| Antibiotice |  | 2.300 Kg/an | 100% produs | – | – | Ai |
| Materiale dezinfectante | Dezinfectia/igienizarea halelor dupa fiecare ciclu de productie | 12.000 kg/an | 100 % ape uzate |  |  | Nepericuloase in cantitate mica si solutie diluata |
| Energie electrica | Iluminat interior si exterior; Functionare motoare linii furajare, electropompe si ventilatoare | 546.977 Kwh/an | NU | - | - | - |
| Gaz metan | -ardere in turbosu- flante -centrala termica | 646.863 Nmc/an | - | - | - | Nu |
| Motorina | functionare grup electrogen | 17.239 litri/an | - | - | - | - |

Substante dezinfectante utilizate la dezinfectia adaposturilor de crestere pasari:

| Denumire produs | Utilizare | Compozitia | Fraze de risc |
| --- | --- | --- | --- |
| KILCOX EXTRA | dezinfectant adapost | Glutaraldehida | H301, H302, H312, H314, H317, H318, H331, H334, H400 |
|  |  | clorura de benzalconiu |  |
|  |  | formaldehida |  |
| VIREX | dezinfectant adapost | monopersulfat de potasiu | H314, H315, H318, H272, H319, H335, H302+H332, H410, H411, H412, EUH031 |
|  |  | acid sulfamic |  |
| CHLORFOAM | dezinfectant adapost | hidroxid de sodiu | H314, H400, EUH031 |
|  |  | Hipoclorit de sodiu |  |
| VIROCSHIELD | dezinfectant adapost | Nitrat de amoniu | R36/37/38 |
|  |  |  | S23, S26, S37 |
|  |  | phenylphenol | H272, H315, H319, H335, H411 |
|  |  |  | R22,R34 |

| Nr. crt. | Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsabilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A fost realizat un audit al minimizării deşeurilor? Indicaţi data şi numărul de înregistrare al documentului. Notă: Referire la H.G. nr. 856/2005 | Nu Raportari lunare privind tipul si cantitatile de deseuri in conformitate cu Planul privind gestiunea deseurilor Raportul anual de mediu | Responsabil PMI |
| 2 | Listaţi principalele recomandări ale auditului şi data până la care ele vor fi implementate. Anexaţi planul de acţiune cu măsurile necesare pentru corectarea neconformităţilor înregistrate în raportul de audit. | Nu a fost realizat un audit al minimizarii deseurilor Managementul societatii se inscrie pe linia diminuarii cantitatii de deseuri | Conducere societate Responsabil PMI |
| 3 | Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificaţi principalele oportunităţi de minimizare a deşeurilor şi data până la care ele vor fi implementate. | Masura permanenta privind minimizarea deseurilor conform Planului privind gestiunea deseurilor | Administrator societate |
| 4 | Indicaţi data programată pentru realizarea viitorului audit. | 2019 | Administrator societate |
| 5 | Confirmaţi faptul că veţi realiza un audit privind minimizarea deşeurilor cel puţin o dată la doi ani Prezentaţi procedura de audit şi rezultatele/ recomandările auditului precum şi modul de punere în practică a acestora în termen de 2 luni de la încheierea lui. | Da | Conducere societate |

Utilizarea apei

Consumul de apa

| Sursa de alimentare cu apa (de ex.rau, ape subterane, retea urbana) | Volum de apa captat (m3/an) | Utilizari pe faze ale procesului |
| --- | --- | --- |
| Sursă proprie subterana-puturi forate | Cerinta: Vmax an = 50.985,68 mc/an | Cerinta -adapare pui: 40.014 mc/an -igienizari hale: 10.478 mc/an -scop menajer: 493,68 mc/an |

Compararea cu limitele existente

| Sursa valorii limita | Valoarea limita | Performanta companiei |
| --- | --- | --- |
| Recomandari BAT | 8 -11 l/ cap pasare/serie | 8,6 l/ cap pasare/serie |

| O diagramă a circuitelor apei şi a debitelor caracteristice este prezentată mai jos/anexate/altele Schema de bilanţ a apei în cadrul instalaţiei (de la prelevare până la evacuarea în receptorul natural) este prezentată mai jos/anexat | Numarul documentului |
| --- | --- |
|  | Nu este cazul |

Ape uzate tehnologic		     	asternut epuizat 	                       apa uzata menajera

Apa este asigurata din sursa proprie. Alimentarea cu ape este administrata de Ferme 14 Racova care detine autorizatia de gospodarire a apelor.

Printr-o statie de pompare + hidrofor apa este pompata la toate fermele de pe platou.

Lungimea retelei de alimentare cu apa potabila este de cca. 420 m

Reteaua de distributie interna alimenteaza prin pompare liniile de adapare de la sol. Liniile de adapare sunt tevi de 2" suspendate prevazute cu nipluri si cupite (adapatori), acest sistem permitand reducerea pierderilor de apa si in consecinta scaderea umezirii asternutului si preintimpinarea diverselor boli. In vederea reducerii duritatii apei cat si pentru dezinfectia traseului de adapare, inainte de pregatirea asternutului, liniile de adapare sunt tratate cu substante dedurizante si dezinfectante.

Liniile de adapare sunt prevazute cu regulatoare de presiune (regleaza presiunea in functie de varsta pasarilor), sistem anticatarare pasari, apometre cu contacte electrice, dozator de medicamente, filtru decantor.

Periodic se analizeaza calitatea apei potabile din panza freatica. Rezultatele sunt conforme cu prevederile  Legii nr. 458/2002 completata cu Legea 311/2004 privind calitatea apei potabile.

Societatea este preocupata de reducerea consumurilor de apa potabila in activitatea de igienizare incinte-hale in perioada de vid sanitar. Pentru aceasta se utilizeaza instalatii de spalare sub presiune ceea ce conduce la reducerea consumului de apa si la eficientizarea operatiei.

Apa este folosita in urmatoarele scopuri :

Cerinta

Vmax an = 50.985,68 mc/an

-adapare pui: 40.014 mc/an

-igienizari hale: 10.478 mc/an

-scop menajer: 493,68 mc/an

Compararea cerintele BAT pentru utilizarea apei arata ca tehnicile folosite sunt BAT.

| Cerintele BAT | Situatia in unitate |
| --- | --- |
| a) Apa de baut |
| Reducerea consumului de apa de baut nu este considerata o masura practica. Este obligatoriu sa se asigure accesul permanent la apa pentru pasari. S-au inregistrat consumuri mai mici la sistemul cu picuratori decat la cele rotunde datorita pierderilor mai reduse (BREF ILF Sectiunea 3.2.2.1.1) dar nu s-a ajuns la o concluzie care anume dintre ele este BAT (BREF ILF Sectiunea 5.3.3). Calibrarea periodica a instalatiei de baut pentru evitarea deversarilor (BREF ILF Sectiunea 5.3.3). | In fiecare hala: Instalatie de adapare cu nipluri si cupite (adapatori), acest sistem permitand reducerea pierderilor de apa si in consecinta scaderea umezirii asternutului si preintimpinarea diverselor boli. Se asigura reglarea presiunii si inaltimii liniilor de adapare in functie de varsta pasarilor. |
| Consum mediu pt. apa de baut: 40 – 70 l/loc si an (BREF ILF Sectiunea 3.2.2.1.1, tabel 3.11).Consum mediu pt. apa de baut: 40 – 70 l/loc si an (BREF ILF Sectiunea 3.2.2.1.1, tabel 3.11).Consumul specific este de 49,2 l/loc si an. | Consumul specific este de 55,9 l/loc/an. (8,6 l/ cap pasare/serie x 6,5 serii/an = 55,9 l/loc/an) |
| b) Curatarea si igienizarea halelor (vezi subsectiunea nr. 2.3.1) |  |
| Curatirea cu apa sub presiune dupa ciclul de productie. (BREF ILF Sectiunea 5.3.3) | Halele se curata uscat dupa fiecare ciclu de productie, apoi se spala cu pompa sub presiune folosind apa la temperatura naturala si dezinfectanti. |
| Pastrarea unui echilibru intre consumul de apa si mentinerea curateniei. (BREF ILF Sectiunea 5.3.3). | Se urmareste realizarea celei mai mici cantitati de apa care sa asigure curatenia. |
| Consumul mediu de apa pentru curatenie per ciclu: 0,002 – 0,020 m3/ m2 de pardoseala (BREF ILF Sectiunea 3.2.2.1.2; tab. 3.12). | Consumul specific de apa de spalare este de 0,02 m3/ m2 |
| c) Monitorizarea consumului de apa |  |
| Evidente privind consumul de apa. (BREF ILF Sectiunea 5.3.3). | - Sursa de alimentare cu apa este contorizata, apometru Dn = 150 mm - Halele sunt dotate cu instalatie computerizata pentru controlul furnizarii hranei si apei de baut fiind posibila monitorizarea consumului de apa pe fiecare hala |
| Detectarea si remedierea scurgerilor. (BREF ILF Sectiunea 5.3.3).control vizual si eventualele defectiuni se remediaza cat mai repede posibil | Pierderile de apa se depisteaza prin control vizual si eventualele defectiuni se remediaza cat mai repede posibil |

Cerinţa caracteristică a BAT

| Cerinta caracteristica privind BAT | Raspuns | Responsabilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un studiu privind utilizarea eficientă a apei? Indicaţi data şi numărul documentului respectiv. | Raportul anual de mediu care analizeaza consumul de apa coform normelor admise Fise consum apa | Responsabil de mediu Manager Avicola |
| Listaţi principalele recomandări ale acelui studiu şi data până la care recomandările vor fi implementate. Dacă un Plan de acţiune este disponibil, este mai convenabil ca acesta să fie anexat aici. | -Folosirea de pompe sub presiune la spalrea halelor: eficienta si consum redus de apa -Utilizarea liniilor de adapare prevazute cu nipluri: reducerea pierderilor | Mecanic sef Responsabil PMI Sef ferma |
| Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apă? Dacă DA, descrieţi succint mai jos principalele rezultate. | -Folosirea de pompe sub presiune la spalrea halelor: eficienta si consum redus de apa -Utilizarea liniilor de adapare prevazute cu nipluri: reducerea pierderilor -Plan de revizii si reparatii la traseele de apa | Mecanic sef Responsabil PMI Sef ferma |

Studii privind utilizarea eficientă a apei:

| Acolo unde un astfel de studiu nu a fost realizat identificaţi principalele oportunităţi de îmbunătăţire a utilizării eficiente a apei şi data până la care acestea vor fi (sau au fost) realizate. | Situatia actuala |
| --- | --- |
| Indicaţi data până la care va fi realizat următorul studiu. | Nu este cazul |

Utilizarea de tehnici de reducere a consumului de apă

In halele tehnologice sunt amplasate rezervoare tampon in SAS-urile aferente acestora din care se alimenteaza linia de adăpare, apa fiind distribuita la efectivul de păsări prin intermediul adăpătorilor.

Societatea este preocupata de reducerea consumurilor de apa potabila in activitatea de igienizare incinte, hale in perioada de vid sanitar prin utilizarea instalatiei de pompare a apei sub presiune ceea ce conduce la reducerea consumului.

Identificarea principalelor oportunităţi de îmbunătăţire a utilizării eficiente a apei şi data până la care acestea vor fi realizate

Nu este cazul, societatea a luat masuri de reducere a consumului de apa mentionate anterior.

Sistemele de canalizare

Ca urmare a activitatii desfasurate de pe incinta Fermei 16  Racova rezulta urmatoarele categorii de ape uzate:

- ape uzate tehnologice provenite de la igienizarea halelor dupa depopulare ce contin suspensii, substante organice, ioni amoniu. Acest tip de ape uzate rezulta numai in perioadele de vid sanitar.

- ape menajer fecaloide provenite de la filtrele sanitare, din activitatea administrativa si de igienizare  de la vestiare , birouri. Aceste ape contin suspensii, substante organice, detergenti, ioni amoniu

- ape meteorice provenite de pe incinta construita si betonata ce contin suspensii.

Ferma  este prevazuta cu retele interne de canalizare ape uzate tehnologice, menajere si pluviale.

Pentru colectarea apelor uzate tehnologice provenite de la igienizarea incintelor in perioada vidului sanitar, fermele au  in dotare o retea de canalizare formata din tuburi din BA Dn 200 mm care racordeaza  retelele de colectare ape uzate din fiecare hala la un bazin betonat subteran V= 50 mc, vidanjabil periodic avand următoarele dimensiuni: L x l x h = 9 x 3 x 3,2 m.

Bazinul este de tip fosa septica, impermeabilizat prevenind infiltratiile de apa uzata in sol. Primul compartiment are rol de retinere a partii grosiere dupa care se realizeaza decantarea apei in cel de-al doilea compartiment. Bazinul se vidanjeaza periodic iar apele sunt utilizate la fertilizarea terenului din amplasamentul fermei sau la umectarea gunoiului de hala de pe platforma.

Apele menajere provenite de la grupurile sanitare sunt colectate in  reteaua de canalizare ape menajere si sunt dirijate in bazine contruite din fibra de sticla cu V=10 mc. Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare si filtrul sanitar , in prezent sunt dirijate prin retele de canalizare separate. Aceste ape sunt vidanjate periodic si sunt transportate in reteaua de canalizare a municipului Bacau, in baza Contractului incheiat cu Compania de Ape Bacau.

Apele pluviale colectate de pe incinta  sunt dirijate gravitational prin rigola cailor de aces  catre terenurile invecinate.

Apele uzate rezultate de la spalarea halelor dupa depopulare folosesc la fertilizarea organica a terenurilor din incinta fermei.

Conform Studiului Pedologic intocmit de Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Bacau, doza de apa de spalare recomandata pentru fertilizare este cuprinsa intre 150 - 250 mc/ha cu aplicare in doua – trei reprize/an.  Se urmareste prin analize de sol continutul de azot din sol o data la 4 ani.

Apele uzate rezultate de la spalarea halelor dupa depopulare se folosesc la fertilizarea organica a terenurilor din incinta fermei.

Conform Studiului Pedologic intocmit de Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Bacau, doza de apa de spalare recomandata pentru fertilizare este cuprinsa intre 150 - 250 mc/ha cu aplicare in doua – trei reprize/an.  Se urmareste prin analize de sol continutul de azot din sol o data la 4 ani.

Colectarea apelor uzate din incinta se  realizeaza in sistem divizor, evacuarea acestora fiind in sistem divizor.

In prezent din analiza dotarilor existente ale fermei 16 Racova se pot concluziona urmatoarele:

reteaua de canalizare cu caminele aferente din ferma prezinta o stare tehnica corespunzatoare fiind igienizate, reparate si intretinute corespunzator;

bazinul de ape uzate tehnologice sunt intretinute corespunzator, societatea monitorizeaza volumule de ape uzate folosite la fertilizarea organica a terenurilor agricole.

bazinul de stocare a apelor uzate menajere sunt bine intretinute, societatea monitorizeaza volumule de ape uzate menajere.

Lungimea retelei de canalizare este de cca 500 m.

Colectarea apelor uzate din incinta se  realizeaza in sistem divizor, evacuarea acestora fiind  tot in sistem unitar.

- Debitul de ape uzate tehnologice Qs zi max spalare =  145,5 mc/zi = 5,0 l/s

- Debitul de ape uzate menajere Quz zi max= 1,4 mc/zi = 0,048 l/s

- Debitul de ape pluviale este de Qpluv = 179 l/s

Recircularea apei

Prin natura activitatii care trebuie sa respecte cu strictete regulile sanitar-veterinare, pentru a fi asigurata sanatatea pasarilor nu pot fi reintroduse apele in proces, ca atare nu se practica recircularea apei.

Alte tehnici de minimizare

Prin dotarile existente in cadrul fermei 16 Racova consumurile specifice de apa potabila se incadreaza in normele prevazute de BAT.

O alta posibilitate de minimalizare a consumului de apa consta in utilizarea unor substante tensioactive cu capacitate de curatire crescuta ceea ce conduce la o reducere a consumului de apa potabila in perioada de vid sanitar.

Apa utilizata la spalare

In perioada de vid sanitar se indepartaeza cu mijloace mecanice gunoiul de hala, se transporta cu mijloace auto la depozitul din dotare si abia dupa aceasta operatie se foloseste apa la spalarea incintei halei.

Spalarea se executa cu pompe sub presiune in scopul rationalizarii consumului de apa.

Compararea cu cerintele BAT arata ca tehnicile folosite pentru managementul apelor de spalare sunt BAT.

| Cerinte BAT | Situatia existenta in unitate |
| --- | --- |
| Stocarea si Tratarea apelor de spalare |
| Apele uzate, care inseamna amestecul de ape de spalare, ape menajere si ape pluviale care au fost contaminate cu dejectii, pot fi amestecate cu dejectiile lichide sau semisolide si gospodarite in acelasi fel. In fermele de pasari, de obicei, apa uzata este stocata in rezervoare si gospodarita separat. Daca se stocheaza separat, apa uzata poate fi 1) aplicata pe teren prin masini de irigat cu rata/debit redus sau 2) tratata intr-o instalatie de tratare a apelor reziduale (BREF ILF sectiunea 2.12). Se va tine cont de legislatia nationala privind: protectia apelor impotriva poluarii cu poluantii specifici : in cazul tratarii in statii de epurare cu evacuarea efluentului in receptorii naturali; protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole la stocarea in rezervoare si aplicarea pe camp. | Pentru colectarea apelor uzate tehnologice provenite de la igienizarea incintelor in perioada vidului sanitar, fermele au in dotare o retea de canalizare formata din tuburi din BA Dn = 200 mm, care racordeaza retelele de colectare ape uzate din fiecare hala la un bazin betonat subteran vidanjabil periodic, V= 50 mc. Bazinul este de tip fosa septica, impermeabilizat prevenind infiltratiile de apa uzata in sol. Aceste ape se se folosesc la fertilizarea organica a terenurilor din aplasamentul fermei. Se urmareste prin analize de sol continutul de azot din sol |

4. PRINCIPALELE ACTIVITATI

Inventarul proceselor

| Numele procesului | Nr. proces (daca e cazul) | Descriere | Capacitate maxima |
| --- | --- | --- | --- |
| Pregatirea halelor in vederea popularii | 1 | Igienizarea halelor la finalul ciclului de crestere | - apa potabila pentru igienizari - V max spalare = 7.609,7 mc/an - dezinfectant – 12.500 kg/an - rumeguş+paie – 321 t/an |
| Popularea halelor | 2 | Popularea halelor cu pui de o zi proveniti de la societati specializate | 2.600.000 capete/an |
| Hranire si adapare | 3 | Sistemul de crestere în baterii dotate cu linii de furajare si adapare | - furaj – 8.206 t/an - vitamine – 6.600 kg/an - apa potabila – V max adapare 29.068 mc/an - vaccinuri – 2.222 flacoane/an - antibiotice – 2.560 kg |
| Asigurarea conditiilor de microclimat | 4 | Sisteme de admisie aer si ventilatie hale | Bloc 1+2+3 - 3 ventilatoare de coama 6 ET - CL 600 Q = 12.000 mc/h fiecare - 8 ventilatoare EM 50 Q = 41.000 mc/h fiecare - 94 admisii /hala - 2x6 SMT 50/hala - 12 cool-ped-uri amplasate lateral 2x12x1,8 m Bloc 4+5+6 - 20 ventilatoare variabile /hala model FC 56 Q= 20.000 mc/h fiecare - 2 ventilatoare EM 50/hala Q= 41.000 mc/h - 2x5 SMT 50/hala pt. Blocurile 4 si 5 - 2x6 SMT 50/hala pt. Blocul 6 - 96 admisii/hala 1500 mc/h. - cool-ped-uri amplasate lateral 2x12x1,8 m |
| Eliminarea dejectiilor | 5 | Gunoiul de hala se scoate in sistem uscat , manual, se incarca in remorci acoperite si transport la platforma amenajata. | 4.855 t/an |
| Eliminarea ape uzate tehnologice | 6 | Apele uzate sunt dirijate catre bazinul colector betonat din incinta cu V= 50 mc Aceste ape sunt utilizate la fertilizarea terenurilor din amplasament, din zona si pentru umectarea gunoiului de hala din depozitul amenajat. | Vmax an = 7.609,7 mc/an |

Descrierea proceselor

Tehnologie de crestere a puilor de carne

pui de o zi

Apa potabila

Substante dezinfectante

Clorura de var

Hidroxid de sodiu

Dejectii solide

Ape uzate tehnologice

Furajare

Adăpare					Mirosuri(NH3, COV, H2S)

Pulberi

Tratamente

Inventarul iesirilor (produselor)

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitate anuala de produs |
| --- | --- | --- | --- |
| Cresterea puilor de carne la sol | Pui de carne 2,0 – 2,2 kg | Abatorizare in vederea comercializarii | 4.500 tone/an |

Inventarul iesirilor (deseurilor)

| Numele procesului | Numele si codul deseului si denumirea emisiei | Ref | Deseul, impactul emisiei | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Igienizarea halelor in perioada de vid sanitar | Gunoi hala 02.01.06 | Nu | Nu, in conditiile depozitarii corespunzatoare | 4.855 t/an |
| Procesul de crestere a puilor de carne | Pasari moarte 02.01.02 | Nu | Nu, in conditiile depozitarii temporare corespunzatoare,in incinte frigorifice pana la eliminare in vederea incinerarii | 95,8 tone/an |
| Activitati administrative | Deseuri menajere 20.03.01 | Nu | Nu, in conditiile depozitarii corespunzatoare | 41,8 mc/an |

Diagramele elementelor principale ale instalatiei

Procesul de crestere intensiva si producere a puilor de carne este un proces ce se desfasoara in flux continuu timp de 365 zile/an, 24 h/zi ca urmare a specificului de activitate.

Activitatea obiectivului se incadreaza in domeniul agriculturii respectiv cresterea pasarilor si consta in urmatoarele etape:

pregatirea halelor in vederea popularii (vidul sanitar)

preluarea puilor de o zi de la statia de incubatie din cadrul societatii Agricola International;

cresterea si intretinerea puilor de carne- la sol, prin asigurarea conditiilor si necesarului de hrana, apa si microclimat;

livrarea pasarilor de carne la greutatea de cca 2 -2,2 kg catre abator.

Pentru asigurarea desfasurarii activitatii fermelor de pasari aceasta consta in urmatoarele faze de lucru:

a) pregatirea halelor (vidul sanitar) in vederea popularii

La data intocmirii documentatiei sunt populate cele 12 hale  cu o capacitate de 400.000 locuri si un efectiv rulat de 2.600.000 capete.

Ferma are 6 blocuri iar fiecare bloc este prevazut cu cate doua hale pe doua nivele - parter si etaj - ce au SAS pe extremitatea blocului deservind intregul functional.

Pregatirea halelor in vederea popularii consta in urmatoarele faze de lucru :

- evacuarea şi transportul gunoiului de hala; aceasta operatiune se face direct în mijloace auto, acoperite cu prelate, la platforma amenajată

- spalare cu apa rece sub presiune cu turbojet

- dezinfecţia cu soluţii apoase de de VIREX, VIROCID, VIROSHIELD, CHLORFOM, KILCOX EXTRA, substanţe cu acţiune virucidă, bactericidă si fungicidă, după care halele sunt închise o perioadă, urmand aerisirea.

- flambare cu flacara deschisa

- varuirea incintei, dupa care incinta se tine inchisa intre 5-7 zile, la cca.2 ani

- formarea patului din rumegus sau paie cu grosime de 5-8 cm

Substantele utilizate ca dezinfectant sunt aprobate de catre institutiile abilitate in acest domeniu din tara in ceea ce priveste toxicitatea si impactul produs asupra mediului.

In baza controlului efectuat de catre DSV se obtine avizul de populare in vederea cresterii unei noi serii de pui.

a) pregatirea halelor (vidul sanitar) in vederea popularii

La data intocmirii documentatiei sunt populate cele 12 de hale  cu o capacitate de 2.600.000 pui.

In fiecare ferma sunt prevazute cate 6 blocuri iar fiecare bloc este prevazut cu cate doua hale pe doua nivele  ce au SAS pe extremitatea blocului deservind intregul functional.

Pregatirea halelor in vederea popularii consta in urmatoarele faze de lucru :

- evacuarea şi transportul gunoiului de hala; aceasta operatiune se face direct în mijloace auto, acoperite cu prelate, la platforma amenajată

- spalare cu apa rece sub presiune cu turbojet

- dezinfecţia cu soluţii apoase de de VIREX, VIROCID, VIROSHIELD, CHLORFOM, KILCOX EXTRA, substanţe cu acţiune virucidă, bactericidă si fungicidă, după care halele sunt închise o perioadă, urmand aerisirea.

- flambare cu flacara deschisa

- varuirea incintei, dupa care incinta se tine inchisa intre 5-7 zile, la cca.2 ani

- formarea patului din rumegus sau paie cu grosime de 5-8 cm

Substantele utilizate ca dezinfectant sunt aprobate de catre institutiile abilitate in acest domeniu din tara in ceea ce priveste toxicitatea si impactul produs asupra mediului.

Durata de realizare a vidului sanitar este de cca 16 zile.

In baza controlului efectuat de catre DSV se obtine avizul de populare in vederea cresterii unei noi serii de pui.

b) popularea halelor

Consta in aducerea puilor de o zi cu greutatea de 25-40 g/buc, se realizeaza de la Ferma de incubatie proprie societatii Agricola International, acestia fiind transportati in custi speciale cu mijloace auto proprii .

Ciclul de crestere si dezvoltare a puilor de carne consta intr-o durata de cca 40 zile pana cand puiul atinge o greutate de cca 2-2,2 kg.

In perioada de crestere puii sunt supusi unor tratamente si vacccinari pentru prevenirea bolilor specifice.

c) cresterea si intretinerea puilor de carne

Sistemul de furajare

Cantitatea de hrana necesara dezvoltarii puilor este asigurata de catre FNC-ul ce apartine societatii Agricola International , conform retetarului aprobat si contine amestec de furaje, vitamine, minerale.

Amestecul de furaje si concentratul proteic este transportat in buncarele de furaje cu care sunt dotate halele, din care, prin intermediul unui transportor cu spira sunt alimentate liniile de furajare  la sol. Sistemul automat de furajare permite un control riguros al ingestiei de hrana asigurarea hranei pentru toate pasarile in mod egal si controlul periodic al greutatii puilor.

- un buncar de stocare V= 25 mc pentru depozitarea furajului adus de la FNC-ul propriu,

- 4 linii de furajare/hala, prevazut cu 448 hranitori circulare asigurand astfel un camp de furajare pentru 73 capete pe hranitoare.

Fiecare linie este prevazuta cu un transportor cu noduri care este pus in functiune de un senzor de furajare functie de nivelul de furaj din hranitoare.

Fiecare linie este este dotata cu un troliu cu ajutorul caruia se realizeaza inaltimea de furajare in functie de varsta puilor.

In perioada de vid sanitar, liniile sunt suspendate pana aproape de tavan pentru a se efectua evacuarea gunoiului, spalarea si dezinfectia.

Sistemul de adapare

Apa este asigurata din sursa proprie. Alimentarea cu ape este administrata de Ferme 14 Racova care detine Autorizatia de gospodarire a apelor.

Printr-o statie de pompare + hidrofor apa este pompata la toate fermele de pe platou.

Lungimea retelei de alimentare cu apa potabila este de 500 m.

Reteaua de distributie interna alimenteaza prin pompare liniile de adapare de la sol. Liniile de adapare sunt tevi de 2" suspendate prevazute cu nipluri si cupite (adapatori), acest sistem permitand reducerea pierderilor de apa si in consecinta scaderea umezirii asternutului si preintimpinarea diverselor boli. In vederea reducerii duritatii apei cat si pentru dezinfectia traseului de adapare, inainte de pregatirea asternutului, liniile de adapare sunt tratate cu substante dedurizante si dezinfectante.

Liniile de adapare sunt prevazute cu regulatoare de presiune (regleaza presiunea in functie de varsta pasarilor), sistem anticatarare pasari, apometre cu contacte electrice, dozator de medicamente, filtru decantor.

Pentru cele 5 linii de adapare sunt in total 2100 nipluri si cupite/hala, asigurand un front de adapare de 16 pasari/niplu.

Pentru a atinge greutatea de minim 2 – 2,2 kg in timp de 40 zile sunt necesare cca 2-2,2 kg furaj/kg carne, respectiv 4,8 kg furaj/cap/serie  si cca 4-4,8 l apa / kg carne, respectiv 8-9,2 l apa/cap/serie.

In functie de conditiile de crestere si starea de sanatate a puilor pe serie se inregistreaza un procent de mortalitate de 4-6 %, puii fiind depozitati in saci sunt transportati la incineratorul propriu amplasat pe platforma Racova sunt incinerati in incineratorul propriu care este amplasat pe acelasi platou sau sunt preluati de catre SC CAZACIOC&CO SRL CO Smirdan jud. Tulcea in baza contractului incheiat.

Sistemul de microclimat

Consta in asigurarea conditiilor de temperatura si umiditate la nivelul puilor, 30-31 ºC la populare pana la 21 ºC, incepand cu a 4-a saptamana si umiditatea de 70-50%.

Acesti parametri sunt realizati cu ajutorul calculatorului care comanada sistemul de ventilatie si incalzire dupa valorile inregistrate de senzori pentru umiditate si temperatura.

Incalzirea se realizeaza cu:

Bloc 1

- tuburi radiante 2x4 bucati/hala

Bloc 2+3

- 24 radianti metal G12 /hala 12 kw/buc

Bloc 4+5+6

- 4 turbosuflante/hala, 70 kw

care folosesc gazul metan ca si combustibil.

Ventilatia pe hala este asigurata astfel :

Bloc 1+2+3

- 3 ventilatoare de coama 6 ET - CL 600  Q = 12.000 mc/h fiecare

- 8 ventilatoare EM 50 Q = 41.000 mc/h fiecare

- 94 admisii /hala

- 2x6 SMT 50/hala

- 12 cool-ped-uri amplasate lateral 2x12x1,8 m

Racirea aerului este asigurata de cool-ped-uri amplasate lateral.

Prin panourile cool-ped se recircula apa rece realizand o scadere a temperaturii in adapost de 4-6 ºC fata de temperatura din exterior

Bloc 4+5+6

- 20 ventilatoare variabile /hala model FC 56 Q= 20.000 mc/h fiecare

- 2 ventilatoare EM 50/hala Q= 41.000 mc/h

- 2x5 SMT 50/hala pt. Blocurile 4 si 5

- 2x6  SMT 50/hala pt. Blocul 6

- 96 admisii/hala 1500 mc/h care sunt prevazute cu flapsuri care se deschid sau se inchid, in functie de temperatura si umiditatea din interior, stabilindu-se astfel rata de ventilatie in functie de varsta pasarii si anotimp.

- cool-ped-uri amplasate lateral 2x12x1,8 m

livrarea pasarilor de carne

La atingerea greutatii de 2-2,2 kg, puii de carne sunt preluati in custi din material plastic si transportati catre unitatea de abatorizare din administrarea societatii Agricola.

Pentru realizarea functionalului, ferma 15 Racova este dotata cu hale de crestere ce constau din constructii agrozootehnice P+1 cu dimensiunile L x l x h = 90 x 19 x 10 m.

Dotarile din cadrul fermei sunt prezentate mai jos :

Compararea cu cerintele BAT prevazute  in tabelul de mai jos, arata ca sistemul si dotarile adaposturilor pentru crestere pasari este BAT.

Cerinta BAT

Conform BREF ILF sectiunea 5.3.2.2, pentru puii de carne BAT este: Hala ventilata natural cu podea acoperita complet cu asternut si echipata cu sistem de furnizare a apei de baut fara scurgeri (sistem descris in BREF ILF Sectiunea 2.2.2 si Sectiunea 4.5.3) sau Hala bine izolata, ventilata cu ventilatoare, cu podea acoperita complet cu asternut si echipata cu sistem de furnizare a apei de baut fara scurgeri (sistem VEA descris in BREF ILF Sectiunea 4.5.3) Masuratori foarte precise au aratat ca ambele sisteme (considerate ca sistem de referinta) au acelasi factor de emisie pentru emisiile de amoniac si anume: 0,08 kg NH3 / loc/an (BREF ILF Sectiunea 4.5.3)

Dotarile din cadrul fermei 16 sunt prezentate mai jos :

Ferma 16 este formata din 6 blocuri P+E (12 hale), din care : 6 Blocurile cu tehnologia Big Dutcman sunt prevazute cu SAS pe capat - Sistem de furajare: buncar de stocare V= 25 mc pentru depozitarea furajului adus de la FNC-ul propriu, un transportor cu spira care preia furajul din siloz catre cele 4 linii de furajare, prevazut cu 448 hranitori circulare asigurand astfel un camp de furajare pentru 73 capete pe hranitoare. Fiecare linie este prevazuta cu un transportor cu noduri care este pus in functiune de un senzor de furajare functie de nivelul de furaj din hranitoare. Fiecare linie este este dotata cu un troliu cu ajutorul caruia se realizeaza inaltimea de furajare in functie de varsta puilor. In perioada de vid sanitar, liniiloe sunt suspendate pana aproape de tevan pentru a se efectua evacuarea gunoiului, spalarea si dezinfectia. - Sistem adapare : de la statia de aimentare centralizata apa pentru consum biologic este distribuita pentru fiecare bloc printr-o conducta de 2’’. Traseul catre cele 5 linii de adapare implica un filtru decantor, apometru, medicator pentru dozarea in apa a vitaminelor, vaccinurilor si antibioticelor. Liniile de adapare sunt pprevazute cu un reductor de presiune care mentine constanta presiunea niplurilor care sunt prevazute cu cupite. Pentru cele 5 linii de adapare sunt in total 2100 nipluri si cupite/hala, asigurand un front de adapare de 16 pasari/niplu. Cupitele au rolul de a retine apa in cazul aparitiei unor pierderi de apa care ar duce la umezirea asternutului si aparitia de micoze. - Microclimatul : consta in asigurarea conditiilor de temperatura si umiditate la nivelul puilor, 30-31 ºC la populare pana la 21 ºC, incepand cu a 4-a sapatamana si umiditatea de 70-50%. Acesti parametri sunt realizati cu ajutorul calculatorului care comanada sistemul de ventilatie si incalzire dupa valorile inregistrate de senzori pentru umiditate si temperatura. - Ventilatia pe hala este asigurata astfel : Bloc 1+2+3 - 3 ventilatoare de coama 6 ET - CL 600 Q = 12.000 mc/h fiecare - 8 ventilatoare EM 50 Q = 41.000 mc/h fiecare - 94 admisii /hala - 2x6 SMT 50/hala - 12 cool-ped-uri amplasate lateral 2x12x1,8 m Racirea aerului este asigurata de cool-ped-uri amplasate lateral. Prin panourile cool-ped se recircula apa rece realizand o scadere a temperaturii in adapost de 4-6 ºC fata de temperatura din exterior Bloc 4+5+6 - 20 ventilatoare variabile /hala model FC 56 Q= 20.000 mc/h fiecare - 2 ventilatoare EM 50/hala Q= 41.000 mc/h - 2x5 SMT 50/hala pt. Blocurile 4 si 5 - 2x6 SMT 50/hala pt. Blocul 6 - 96 admisii/hala 1500 mc/h care sunt prevazute cu flapsuri care se deschid sau se inchid, in functie de temperatura si umiditatea din interior, stabilindu-se astfel rata de ventilatie in functie de varsta pasarii si anotimp. - cool-ped-uri amplasate lateral 2x12x1,8 m - Incalzirea se realizeaza cu Bloc 1 tuburi radiante 2x4 bucati/hala Bloc 2+3 24 radianti metal G12 /hala 12 kw/buc Bloc 4+5+6 4 turbosuflante/hala, 70 kw - Sistemul de iluminat se realizeaza prin intermediul a 100 becuri de 60 W/hala si in regim de 23 ore lumina si 1 ora intuneric pe zi. Ferma este prevazuta cu : ▪ filtru sanitar compus din sediu firma, filtru sanitar, sala de mese, magazie materiale, atelier mecanic ▪ post trafo-ce asigura alimentarea cu energie electrica prin PTC2 20/0,4 KV pentru forta si iluminat, dotat cu 3 transformatoare ▪ bazin colector ape uzate V=50mc dotat cu pompa tocator si conducte din beton Dn 200 mm pentru preluarea apelor uzate din igienizare hale. ▪ bazin colector ape uzate menajere V= 10mc ▪ rigole si canal colector de ape pluviale realizat din beton ▪ doua grupuri electrogene ce functioneaza pe motorina ▪ cai de acces

Compararea cu cerintele BAT prezentate in tabelul de mai jos arata ca tehnicile de nutritie sunt BAT.

| Cerinte BAT | Situatia in unitate |
| --- | --- |
| a) Tehnici de nutritie |  |
| Hranire in faze diferentiate pe faze de crestere in functie de greutatea corporala a animalului | Puii sunt hraniti dupa retete diferentiate pe faze de crestere in functie de greutatea corporala. Se utilizeaza nutret combinat (produs de FNC –ul din administrarea societatii Agricola) |
| Faza 1: PRESTARTER Proteina – 22,208 % Fosfor total – 0,699 % Faza 2: STARTER Proteina –21,193 % Fosfor total – 0,661 % Faza 3: GROWER Proteina – 20,197 % Fosfor total –0,62 % Faza 4: FINISHER Proteina – 18,196 % Fosfor total – 0,592 % | Bref ILF Setiunea 5.3.1.1, tabelul 5.5 si Sectiunea 5.3.1.2, tabelul 5.6 Faza 1 Proteina – 20 – 22 % Fosfor total – 0,65 – 0,75 % Faza 2 Proteina – 19 – 21 % Fosfor total – 0,60 – 0,70 % Faza 3 Proteina – 18 – 20 % Fosfor total – 0,57 – 0,67 % Valorile sunt indicative deoarece depind de continutul energetic al hranei. De aceea nivelurile trebuie sa fie adaptate la conditiile locale (BREF ILF Sectiunea 5.2.1) |
| b) Consum de nutret |  |
| Cantitatea medie consumata este de 3,3 – 4,5 kg furaj/pui/ciclu de productie (BREF ILF Sectiunea 3.2.1.1, tabelul 3.2) | Consum mediu de nutret de 1,80 kg furaj/ 1kg spor carne. Avand in vedere ca sporul de greutate este de 2,4 kg carne/pui, rezulta o cantitate medie consumata de 4,32 kg furaj/pui |

UTILITATI

Alimentarea cu apă potabilă

Apa este asigurata din sursa proprie. Alimentarea cu ape este administrata de Ferme 14 Racova.

Printr-o statie de pompare + hidrofor apa este pompata la toate fermele de pe platou.

Apa este folosita in urmatoarele scopuri :

Cerinta

Vmax an = 50.985,68 mc/an

-adapare pui: 40.014 mc/an

-igienizari hale: 10.478 mc/an

-scop menajer: 493,68 mc/an

Apa este folosită pentru:

- pentru adapare in procesul de crestere a pasarilor,

- apa tehnologica pentru igienizarea halelor dupa terminarea unei serii

- apa menajera

- apa de incendiu

Instalatii de incendiu

- Hidranti exteriori: - pe reteaua de distributie apa sunt montati un numar de 20 hidranti exteriori, Dn 50 mm, distribuiti astfel incat sa asigure stingerea unui eventual inceput de incendiu. Hidrantii sunt prevazuti cu dotarea necesara conform normelor in vigoare.

- Hidranti interiori – cate unul pe fiecare hala

Rezerva de apa de incendiu este asigurata din rezervorul de stocare a apei din administrarea fermei.

Alimentarea cu energie electrică

Ferma 15 Racova se alimenteaza cu energie electrica in baza contractului incheiat cu EON Moldova, SDEE Bacau. Corespunzator capacitatii de productie, consumul anual este de 623.902 Kwh/an

Alimentarea cu energie electrica este realizata din LEA 20KV. Prin intermediul postului de transformare PTC2 20/0,4kv echipat cu doua transformatoare de 630 KVA. Asigurarea alimentarii cu energie electrica a fiecarei ferme se face de la reteaua electrica existenta in zona prin intermediul celor 5 posturi de transformare din cadul fermelor.Ferma este prevazuta cu cate doua generatoare de energie electrica ce utilizeaza drept combustibil motorina si care intra in functiune in caz de avarie.

Transformatoarele aflate in dotarea societatii folosesc ca agent de racire uleiul de transformator aditivat cu antioxidanti din punct de vedere calitativ corespunzand STR 12780/88 fara a contine compusi policlorurati. In cazul aparitie unei defectiuni service-ul este asigurat de SDEE Bacau acesta verificand verificarea periodica si schimbul deulei conform unui program prestabilit, neexistand perocolul contaminarii solului prin scurgeri necontrolate de ulei.

Prin tehnologia nou adoptata s-a urmarit reducerea consumurilor energetice fiind implementate masuri de intretinere si gospodarire a echipamentelor din dotare-sisteme de conditionare ale aerului, motoare si mecanisme de antrenare, sisteme de incalzire ale spatiilor si apei calde.

Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale se face din reteaua de gaze din zona, gazul metan fiind folosit la turbosuflantele din exploatare.

In ceea ce priveste consumul de gaz metan, turbousuflantele sunt prevazute cu sisteme de masurare parametrii ceea ce conduce la un consum optim de combustibil. Prin inlocuirea combustibilului lichid cu gaz metan s-a urmarit utilizarea unui combustibil mai putin poluant.

| Nr. crt. | Tipul de energie utilizat | Cantitate anuala | Emisii | Masuri de reducere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Energie electrica | 546.977 Kwh/an | Nu | Echipare cu becuri si aparatura cu consum economic |
| 2 | Gaz metan | 646.863 Nmc/an | Gaze arse | Turbosuflante sau gazolecuri cu sistem automat de reglare |

Sistemul de exploatare

Tinand cont de conditiile de exploatare din punct de vedere al protectiei mediului sursele generatoare de emisii poluatoare sunt prevazute cu sisteme de informatii , control si monitorizare al mediului.

Instalatia de microclimat hale crestere:

| Parametrul de exploatare | Inregistrat | Alarma | Ce actiune a procesului rezulta | Care este timpul de raspuns |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | Da | Locala | Reglarea temperaturii | 5 Minute |
| Umiditate | Da | Locală | Reglararea umiditatii | 5 Minute |

Centralele  termice din cadrul fermei aferente filtrelor sanitare:

| Parametrul de exploatare | Inregistrat | Alarma | Ce actiune a procesului rezulta | Care este timpul de raspuns |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Debit gaze naturale | Da | Local | Inchidere arzatoare | 5 Minute |
| Presiune | Da | Local | Inchidere arzatoare | 5 Minute |
| Temperatura | Da | Local | Reglare parametru | 5 Minute |

Conditii anormale

Procesele de crestere a pasarilor de carne la sol din cadrul fermelor sunt procese discontinue in care, pentru asigurarea conditiilor de hranire, adapare si microclimat, acestea sunt prevazute cu echipamente automatizate.

In cazul aparitiei unor defectiuni ale echipamentelor din dotare, exista riscul afectarii procesului de crestere ce ar putea genera emisii cu concentratii depasite (noxe provenite din sistemul de crestere, depasirea procentului de mortalitate).

In ceea ce priveşte centralele termice pentru producerea agentului termic pentru filtru sanitar si echipamentele ce asigura microclimatul in hala, aceastea sunt prevazute cu sisteme automatizate de pornire oprire, sisteme de monitorizare a procesului de ardere a carburantului.

In caz de:

- Avarii la reteaua de alimentare cu energie electrica - pana curent – se trece pe sursa de rezerva de alimentare cu energie electrica - un grup electrogen de 125 KVA ce intra in functiune.

- Temperaturi ridicate in timpul verii - Supravegherea microclimatului se face automat si se realizeaza cu un calculator VIPER TOUCH pentru fiecare hala prevazut cu:

- senzor de umiditate

- senzor de temperatura interioara

- senzor de temperatura exterioara

In caz de epidemii societatea are are intocmite si se pun in aplicare Instructiuni de lucru privind Notificarea interna a bolilor transmisibile ale animalelor conform Ordinului 79/2008 in fermele avicole

Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare

Nu este cazul.

4.8. Cerinte caracteristice BAT

Prin tehnologia de crestere aplicata pentru pasarile de carne la sol, cat si prin dotarile cu echipamente, acestea conduc la consumuri de materii prime, materiale auxiliare, utilitati, cantitati de deseuri generate, conform prevederilor din cele mai bune tehnici aplicate.

Implementarea unui sistem eficient de management al mediului

Societatea nu are implementat un Sistem de Management de Mediu conform ISO 14001/2005  1996, dar aplica in ferme procedurile de bune practici in domeniul zootehnic si respecta cerintele autoritatilor pentru protectia mediului inclusiv cele privind managementul deseurilor si raportarea emisiilor de poluanti in aer pentru registrul poluantilor emisi.

Obiectivele societatii :

- Reducerea consumurilor specifice de utilitati - energie si apa;

- Gestionarea deseurilor si urmarirea minimizarii acestora;

- Urmarirea nivelelor de emisii prin monitorizarea punctelor generatoare in vederea eficientizarii sistemelor de depoluare si limitarea acestora;

- Dotarea instalatiilor conform celor mai bune tehnici disponibile cu echipamente ce folosesc sisteme automate de dozare, controlul automat al parametrilor;

- La alegerea utilajelor s-a tinut seama de capacitatea de crestere pasari din cadrul fermelor, dispozitivele moderne de urmarire cu care sunt dotate echipamentele lucrand la parametri maximi;

Minimizarea impactului produs de accidente şi de avarii printr-un plan de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

Societatea, prin managementul de dezvoltare, are organizat un departament de protectie si securitate ce s-a ocupat cu intocmirea si obtinerea avizelor :

- Planul de prevenire şi stingere a incendiilor

- Planul de prevenire şi combatere a efectelor  fenomenelor meteorologice periculoase

- Procedură privind modul de acţiune în caz de producere a unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la o poluare.

Societatea are desemnat un departament ce se ocupa cu instruirea personalului in acest sens şi urmarirea aplicarii masurilor din planurile aprobate.

Cerinţele relevante suplimentare pentru activităţile specifice sunt identificate mai jos:

Nu este cazul.

MINIMIZAREA EMISIILOR DIN SURSE PUNCTIFORME IN AER

Ferma 15 Racova  a fost proiectata in perioada anilor 1972-1976 iar conceptul tehnologic de crestere a pasarilor nu a  mai corespuns reglementarilor legislatiei actuale. In acest sens a fost adoptata tehnologia de crestere intensiva a pasarilor la sol prin modernizarea tuturor halelor din cadrul fermei.

Principalele emisii sunt reprezentate de pierderile de amoniac, gaz metan si protoxid de azot care rezulta din procesele metabolice si din dejectii.

Categoriile de surse asociate acestor emisii difuze sunt:

- halele de productie prin gurile de ventilatie

- din activitatea de colectare si transport al gunoiului de hala.

Depozitarea gunoiului de hala precum si imprastierea acestuia pe camp se produc in afara amplasamentului fermei si de aceea, nu sunt luate in considerare la evaluarea impactului generat pe amplasament.

Controlul pentru minimizarea excretiei de azot si a emisiilor de compusi ai azotului se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adapostire, compozitia furajelor, modul de administrare a apei de baut, colectarea/ transferul/ tratarea/ stocarea si eliminarea dejectiilor

Nu sunt surse de emisii punctiforme.

Calculul emisiilor difuze:

Raportat la numarul de locuri si factorii de emisie, rezulta urmatoarele cantitati anuale de CH4 si NH3 in emisiile difuze din halele de crestere

| denumire | mod de calcul | nr. locuri in ferma | CH4 | NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | factor emisie, kg/cap/an | cantitate, tone | factor emisie, kg/cap/an | cantitate, tone |
| pui de carne | CORINAIR | 400.000 | 0,018 | 7,2 | 0,17 | 68,0 |

Sursa de emisii punctiforme este reprezentata de procesul de ardere a combustibililor la centrala  termica de la filtru sanitar. Aceasta este o centrala murala cu tiraj fortat care functioneaza cu gaze naturale.

Emisii si reducerea poluarii

Sursele de generare a emisiilor in atmosfera sunt:

- procesele metabolice

- managementul dejectiilor

- procese de ardere a combustibililor

- activitati auxiliare: de transport, de descarcare a furajelor, de intretinere a incintei

Inventarul emisiilor in aer

Inventarul emisiilor in aer

| Poluant | Sursa/Mod de generare |
| --- | --- |
| Amoniac (NH3) | Adapostirea animalelor |
| Metan (CH4) | Adapostirea animalelor |
| Protoxid de azot (N2O) | Adapostirea animalelor |
| Oxizi de azot NOx | Instalatii de incalzire interioara |
| Bioxid de carbon (CO2) | Adapostirea animalelor, energia utilizata pentru incalzire si transport in ferma, arderea deseurilor de provenienta vegetala de la intretinerea incintei |

| Nr crt | Sursa generatoare | Poluant | Ord. 462/1993 mg/mc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala termica | CO | 100 |
|  |  | SO2 | 35 |
|  |  | NOx | 350 |

Din punct de vedere al concentratiilor, emisiile se incadreaza in CMA, conform  Ord. 462/1993.

Traficul auto genereaza de asemenea emisii de NO2, CO si SO2 si pulberi. Frecventa traficului este redusa:

- o data la 40 zile in legatura cu operatiunile de depopulare a halelor

- o data la 56 zile pentru descarcarea puilor necesari popularii halelor

- o data la 3-4 zile pentru transportul furajelor

In plus, se vor utiliza numai mijloace auto cu noxe reduse in limitele legale astfel incat emisiile nu sunt semnificative.

Protectia muncii si sanatatea publica

Conform managementului societatii se efectueaza masuratori periodice privind concentratia noxelor pe locurile de munca , valorile acestora situandu-se in limitele admise conform reglementarilor Ministerului Sanatatii si Protectiei Muncii.

Descrieţi gradul de protecţie al echipamentelor care trebuie purtate în diferite zone ale amplasamentului.

Echipament de lucru: salopeta, cizme, bonete, manusi, halate.

Echipamente de depoluare

Pentru fiecare fază relevantă a procesului/punct de emisie şi pentru fiecare poluant, indicaţi echipamentele de depoluare utilizate sau propuse. Includeţi amplasarea sistemelor de ventilare şi supapele de siguranţă sau rezervele. Unde nu există, menţionaţi că nu există.

Corespunzator fluxurilor tehnologice de crestere punctele de emisie pentru poluanti si echipamentele de depoluare utilizate sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arderea gazului metan in turbosuflante | Sisteme de ventilatie | CO NOx SO2 Pulberi | Nu se impun echipamente de depoluare Exista ventilatoare pentru dispersia evacuarii aerului din hale | Existent |
| Centrala termica | Cos evacuare | CO NOx SO2 Pulberi | Nu se impun echipamente de depoluare Cos evacuare fortata | Existent |

Studii de referinta

Există studii care necesită a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvată  metodă de încadrare în limitele de emisie stabilite în Secţiunea 13 a acestui formular?

Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi  finalizate.

Nu este cazul.

COV

Acolo unde există emisii de COV, identificaţi principalii constituenţi chimici ai emisiilor şi evaluaţi ce se întâmplă cu aceste substanţe chimice în mediu.

Emisiile de compusi organici volatili din sistemul de crestere a pasarilor este determinat de mai multi factori in lant si influenta acestora este generata de urmatoarele cauze:

- sistemul de ventilare si puterea de ventilatie

- cantitatea si calitatea dejectiilor evacuate care este influentată de strategia de furajare, nivelul de proteine din furaje, sistemul de adapare si cantitatea de apa, efectivul de pasari

- sistemul de proiectare si constructie a cladirilor corelat cu sistemul de evacuare a dejectiilor.

| Cerinta BAT | Situatia in instalatie |
| --- | --- |
| Conform recomandarilor BAT, cantitatea de COV evacuata este de 0,009 - 0,024 kg/pasare/an | Din masuratorile efectuate la prima autorizare, debitele masice de COV se situeaza sub nivele impuse prin BAT. Nu mai necesita alte verificari intrucat procesul tehnologic si capacitatea de productie nu s-au schimbat. |

Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV

| Cerinta BAT | Situatia in instalatie |
| --- | --- |
| Există studii pe termen mai lung care necesită a fi efectuate pentru a stabili ce se întâmplă în mediu şi care este impactul materiilor prime utilizate? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate. | Nu este cazul, ca urmare a masuratorilor efectuate si incadrarea acestora spre limita inferioara a concentratiilor admise, precum si a dotarilor cu care este prevazuta ferma. |

MINIMIZAREA EMISIILOR FUGITIVE IN AER

Sursele de emisii fugitive

Emisiile fugitive sunt reprezentate de :

- emisii din halele de crestere pasari;

- emisii de la platforma de depozitare a gunoiului de hala;

- emisii de gaze arse provenite prin arderea motorinei la motoarele cu ardere interna

Pentru reducerea emisiilor fugitive s-a  urmarit:

- Valorificarea ritmica a deseurilor fara a se creea stocuri, precum si respectarea tehnologiei de crestere si igienizare a incintelor prin reducerea concentratiei de amoniac. In acest sens deseurile esorate depozitate pe platforma ecologica din cadrul  complexului sunt valorificate ca ingrasamant prin livrarea la detinatorii de terenuri agricole in baza contractelor incheiate.

- Mentinerea unui microclimat corespunzator in halele de crestere

- Asigurarea unei retete corespunzatoare a furajului pentru a reduce cantitatile de elemente fertilizante ce se elimina prin dejectii si implicit reducere emisiei de amoniac

Corespunzator fluxurilor tehnologice de crestere punctele de emisie pentru poluanti si echipamentele de depoluare utilizate sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -sistemul de crestere păsări de carne la sol | Sistem de ventilatie | -NH3 -H2S -COV -pulberi -CO -SO2 -NOx | Bloc 1+2+3 - 3 ventilatoare de coama 6 ET - CL 600 Q = 12.000 mc/h fiecare - 8 ventilatoare EM 50 Q = 41.000 mc/h fiecare - 94 admisii /hala - 2x6 SMT 50/hala - 12 cool-ped-uri amplasate lateral 2x12x1,8 m Bloc 4+5+6 - 20 ventilatoare variabile /hala model FC 56 Q= 20.000 mc/h fiecare - 2 ventilatoare EM 50/hala Q= 41.000 mc/h - 2x5 SMT 50/hala pt. Blocurile 4 si 5 - 2x6 SMT 50/hala pt. Blocul 6 - 96 admisii/hala 1500 mc/h - cool-ped-uri amplasate lateral 2x12x1,8 m | existent |

Oferiţi informaţii privind emisiile fugitive după cum urmează:

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervoare deschise (de ex. staţia de preepurare a apelor uzate, instalaţie de tratare/acoperire a suprafeţelor); | NU | - |  |
| Zone de depozitare (de ex.containere, halda, lagune etc.); | DA - emisii fugitive de NH3, H2S | - | 100% - platforma de depozitare din exteriorul fermei |
| Încărcarea şi descărcarea containerelor de transport | NU |  |  |
| Transferarea materialelor dintr-un recipient în altul de ex. reactoare, silozuri; cisterne) | DA | pulberi | 10% Transportul dejectiilor uscate din halele de crestere cu mijloace auto prevazute cu prelata |
| Sisteme de transport; de ex. benzi transportoare | NU | - | - |
| Sisteme de conducte şi canale (de ex.pompe, valve, flanşe, bazine de decantare, drenuri, guri de vizitare etc.) | DA | emisii fugitive de NH3, H2S | 5% în timpul vidanjării |
| Deficienţe de etanşare/etanşare slaba | NU | - | - |
| Posibiltatea de by-pass-are a echipamentului de depoluare (în aer sau în apă); Posibilitatea ca emisiile să evite echipamentul de depoluare a aerului sau a staţiei de epurare a apelor | NU | - | - |
| Pierderi accidentale ale conţinutului instalaţiilor sau echipamentelor în caz de avarie | NU | - | - |

Studii suplimentare

Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a emisiilor fugitive? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate pe durata acoperită de planul de măsuri obligatorii.

Nu este cazul.

Pulberi si fum

Descrieţi în următoarele căsuţe poziţia actuală sau propusă cu privire la următoarele cerinţe caracteristice BAT descrise în îndrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstraţi că propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformării, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizării măsurilor alternative;  Următoarele tehnici generale ar trebui folosite acolo unde este cazul, de exemplu:

| Cerinta BAT | Situatia in instalatie |
| --- | --- |
| Reţinerea pulberilor de la operaţiile tehnologice. Posibilitatea de recirculare a pulberilor trebuie analizată | In cadrul halelor de crestere, prin sistemul de evacuare a aerului si asigurarea conditiilor de microclimat, pulberile cu continut de pulberi vegetale, dejectii, se situeaza sub limitele maxime admise cu incadrare in cerintele BAT. Exista jaluzele la refularea ventilatoarelor. Transportul dejectiilor si rumegusului se face in autobene cu prelata. |
| Acoperirea rezervoarelor | Nu este cazul. |
| Evitarea depozitarii exterioare sau neacoperite | Gunoiul de hala va fi tansportat si depozitat la platforma ecologica amenajata conform cerintelor BATsi administrata de ferma 14 Racova. |
| Acolo unde depozitarea exterioară este inevitabilă, utilizaţi stropirea cu apă, materiale de fixare, tehnici de management al depozitării, paravânturi | Nu este cazul |
| Curăţarea roţilor autovehicolelor şi curăţarea drumurilor (evită transferul poluării în apă şi împrăştierea de către vânt | Da, la intrarea şi ieşirea din fiecare fermă a mijloacelor auto. |
| Benzi transportoare închise, transport pneumatic (notaţi necesităţile energetice mai mari), minimizarea pierderilor | Nu este cazul |
| Curăţenie sistematică | Genereaza praf si pulberi. |
| Captarea adecvată a gazelor rezultate din proces | Prin sistemele de exhaustare – centrala ce genereaza gaze arse este prevazuta cu cos de dispersie situat la inaltime de H=15m ce asigura o buna dispersie a poluantilor emisi. Concentratia acestor poluanti CO, Nox, SO2, COV, pulberi se situeaza in limitele maxime admise. In cazul sistemelor de evacuare din cadrul halelor de crestere, concentratiile pulberilor se situeaza spre limita inferioara a concentratiilor admise si se incadreaza in limitele BAT |

Oferiti informatii privind transferul COV dupa cum urmeaza:

Prin tehnologia aplicata cat si prin dotarile existente din cadrul fermelor concentratia de COV se situeaza sub valorile prevazute prin BAT-uri si spre limitele inferioare ale CMA prin normativele in vigoare.

Sisteme de ventilatie

Oferiţi informaţii despre sistemele de ventilare după cum urmează:

| Identificati fiecare sistem de ventilatie | Tehnici utilizate pentru minimalizarea emisiilor |
| --- | --- |
| Sistem de exhaustare | Bloc 1+2+3 - 3 ventilatoare de coama 6 ET - CL 600 Q = 12.000 mc/h fiecare - 8 ventilatoare EM 50 Q = 41.000 mc/h fiecare - 94 admisii /hala - 2x6 SMT 50/hala - 12 cool-ped-uri amplasate lateral 2x12x1,8 m Bloc 4+5+6 - 20 ventilatoare variabile /hala model FC 56 Q= 20.000 mc/h fiecare - 2 ventilatoare EM 50/hala Q= 41.000 mc/h - 2x5 SMT 50/hala pt. Blocurile 4 si 5 - 2x6 SMT 50/hala pt. Blocul 6 - 96 admisii/hala 1500 mc/h - cool-ped-uri amplasate lateral 2x12x1,8 m |

REDUCEREA EMISIILOR DIN SURSE PUNCTIFORME IN APA DE SUPRAFATA SI CANALIZARE

Sursele de emisie

Cantitatile de ape uzate se prezinta astfel:

- cantitati medii zilnice de ape uzate menajere: 1,4 mc/zi se descarca in reteaua de canalizare exterioara si de aici bazinul de colectare V = 10 mc vidanjabil

- cantitati medii zilnice  de ape uzate tehnologice/ ape de spalare de la hale: 145,5 mc/zi; se descarca in reteaua de canalizare exterioara si de aici bazinul  de stocare temporara V = 50 mc vidanjabil

| Sursa de apa uzata | Metode de minimalizare a cantitatii de apa consumata | Metode de epurare | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate de la igienizarea halelor de crestere (ape de spalare) de la ferma 14 | Monitorizarea consumurilor de apa, eficientizarea procesului de spalare prin utilizarea apei sub presiune si urmarirea consumurilor de substante chimice utilizate in acest sens | Nu este cazul | Reteaua de canalizare interna cu descarcare in bazin decantor, V = 50 mc, sunt utilizate la fertilizarea terenurilor |
| Activitate igienico-sanitara, ape menajere | Monitorizarea consumurilor de apa potabila |  | Reteaua de canalizare interna cu descarcare in bazin de stocare V = 10 mc. Se vidanjeaza periodic si se transporta in reteaua de canalizare a municipului Bacau pe baza de contract. |
| Ape meteorice | Nu este cazul | - | Infiltrarea lentă a apelor meteorice în sol . |

Conformarea cu cerintele BAT pentru managementul apelor uzate

| Cerinte BAT | Situatia in unitate |
| --- | --- |
| Ape uzate menajere |  |
| Apele uzate menajere se pot descarca in canalizarea locala pentru a fi epurate in statia proprie sau se pot colecta si transporta in vederea unei epurari ulterioare intr-o statie exterioara (BREF ILF Sectiunea 4.12.1) | Se vidanjeaza periodic si se transporta in reteaua de canalizare a municipului Bacau pe baza de contract. |
| Ape uzate tehnologice |  |
| Apele uzate, care inseamna amestecul de ape de spalare, ape menajere si ape pluviale care au fost contaminate cu dejectii, pot fi amestecate cu dejectiile lichide sau semisolide si gospodarite in acelasi fel. In fermele de pasari, de obicei, apa uzata este stocata in rezervoare si gospodarita separat. Daca se stocheaza separat, apa uzata poate fi 1) aplicata pe teren prin masini de irigat cu rata/debit redus sau 2) tratata intr-o instalatie de tratare a apelor reziduale (BREF ILF sectiunea 2.12). Se va tine cont de ctele legislatiei nationale privind: protectia apelor impotriva poluarii cu poluantii specifici : in cazul tratarii in statii de epurare cu evacuarea efluentului in receptorii naturali ; protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole la stocarea in rezervoare si aplicarea pe camp. | Pentru colectarea apelor uzate tehnologice provenite de la igienizarea incintelor in perioada vidului sanitar, ferma are in dotare o retea de canalizare formata din tuburi din BA care racordeaza retelele de colectare ape uzate din fiecare hala la un bazin betonat subteran vidanjabil periodic, V= 50 mc. Bazinul este de tip fosa septica, impermeabilizat prevenind infiltratiile de apa uzata in sol. Aceste ape se se folosesc la fertilizarea organica a terenurilor din incinta fermei. Se urmareste prin analize de sol continutul de azot din sol |
| Ape meteorice |  |
| Apele care vin in contact cu dejectiile se vor gospodari la fel ca apele uzate tehnologice (BREF ILF Sectiunea 4.12.1); Apele pluviale necontaminate pot fi: lasate sa se infiltreze in sol colectate in rigole si descarcate in receptori naturali colectate separat si refolosite | Apele pluviale colectate de pe incinta betonata si construita prin rigole , pante si canale deschise sunt dirijate pe terenurile invecinate. |

Minimizarea cantitatilor de ape uzate tehnologice si a incarcarii acestora

Justificaţi cazurile în care consumul apei nu este minimizat sau apa uzată nu este reutilizată sau recirculată

In vederea aplicarii celor mai bune tehnici disponibile societatea urmareste mentinerea consumului de apa in limitele admise conform recomandarilor din BAT si a tehnologiilor de crestere aplicata.

- Monitorizarea consumurilor de apa,

- Eficientizarea procesului de spalare prin utilizarea apei sub presiune si urmarirea consumurilor de substante chimice utilizate in acest sens, conduce la reducerea consumului de apa de spalare

- Incadrarea in normele BAT la folosirea apei tehnologice (folosita la adapare) si a apei de spalare,

- Plan de revizii si reparatii la traseele de apa

In fermele de pasari, de obicei, apa uzata este stocata in rezervoare si gospodarita separat. Daca se stocheaza separat, apa uzata poate fi

1) aplicata pe teren prin masini de irigat cu rata/debit redus sau 2) tratata intr-o instalatie de tratare a apelor reziduale (BREF ILF sectiunea 2.12).

In cazul FERMEI15 Racova consumurile de apa se incadreaza in normele BAT.

Separarea apei meteorice

Confirmaţi că apele meteorice sunt colectate separat de apele uzate industriale şi identificaţi orice zonă în care există un risc de contaminare a apelor de suprafaţă.

Apele pluviale colectate de pe incinta betonata si construita prin rigole , pante si canale deschise sunt dirijate pe terenurile invecinate.

Colectarea apelor in incinta este in sistem divizor, evacuarea realizandu-se tot in sistem divizor.

Justificare

Zonele betonate din incinta au fost realizate cu pante, fiind prevazute cu rigole de colectare a apelor pluviale si dirijare catre terenurile limitrofe .

Compozitia efluentului

Identificaţi principalii compuşi chimici ai efluentului preepurat (inclusiv sub forma de CCO) şi ce se întamplă cu ei în mediu.

Apele uzate tehnologice si menajere sunt dirijate catre bazine betonate, vidanjabile, existente în cadrul fermei.

Apele uzate sunt vidanjate şi descărcate pe terenurile din amplasamentul fermei.

Ape tehnologice (ape de spalare)

| Component-in special sub forma CCO | Punctul de evacuare | Destinatie (ce se intampla cu ea in mediu) | Mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Bazin colector | Utlizare la fertilizarea terenurilor agricole din amplasament | 7,0 |
| MTS |  |  | 195,28 |
| CCO-Cr |  |  | 370,6 |
| CBO5 |  |  | 195,8 |
| NH4 |  |  | 27,49 |
| P |  |  | 2,41 |
| SET |  |  | 28,43 |
| H2S |  |  | 0,55 |
| Detergenti |  |  | 14,93 |
| Cloruri |  |  | 156,18 |

Apele menajere se monitorizeaza la Ferma 2 Gheraiesti.

.

Nu exista descarcari in ape de suprafata sau subterane.

Apele meteorice se infiltreaza direct in sol pe suprafetele de teren neacoperite de cladiri, alei sau drumuri.

EMISII FUGITIVE/ PIERDERI SI SCURGERI IN APELE DE SUPRAFATA, IN APA SUBTERANA SI PE SOL

Nu este cazul

Oferiti informatii despre pierderi si scurgeri dupa cum urmeaza

Structuri subterane:

| Cerinta caracteristica a BAT | Conformare cu BAT Da/Nu | Document de referinta | Daca nu va conformati acum, data pana la care va veti conforma |
| --- | --- | --- | --- |
| Furnizaţi planul (planurile) de amplasament, care identifică traseul tuturor drenurilor conductelor şi canalelor şi al rezervoarelor de depozitare subterane din instalaţie. (Dacă acestea sunt deja identificate în planul de închidere a amplasamentului sau în planul raportului de amplasament, faceţi o simplă referire la acestea). | DA | Plan retele de canalizare - ferme | Ferma este prevazuta cu retele in sistem divizor de colectare ape uzate, tehnologice si menajere cu stocare in bazine separate pentru cele doua tipuri de ape uzate. |

| Pentru toate conductele, canalele şi rezervoarele de depozitare subterane confirmaţi că una din următoarele opţiuni este implementată: ▪ izolaţie de siguranţă ▪ detectare continuă a scurgerilor ▪ un program de inspecţie şi întreţinere, (de ex. teste de presiune, teste de scurgeri verificări ale grosimii materialului sau verificare folosind camera cu cablu TV-CCTV care sunt realizate pentru toate echipamentele de acest fel (de ex. în ultimii 3 ani şi sunt repetate cel puţin la fiecare 3 ani) | DA Nu este cazul DA | Verificari periodice ale starii tehnice ale sistemului de canalizare | DA DA DA |
| --- | --- | --- | --- |

Zone de poluare potentiala

Pentru fiecare zonă în care există posibilitatea ca activităţile să polueze apa subterană, confirmaţi că structurile instalaţiei (drenuri, conducte, canale, rezervoare, batale) sunt impermeabilizate şi că straturile izolatoare corespund fiecăreia dintre cerinţele din tabelul de mai jos.

Acolo unde nu se conformează, indicaţi data până la care se vor conforma. Introduceţi referinţele corespunzătoare instalaţiei dumneavoastră şi extindeţi tabelul dacă este necesar.

Monitorizarea calitatii solului din amplasament nu a fost solicitata prin vechea autorizatie integrata de mediu. Se va impune o monitorizare perioadica de catre autoritatea de mediu.

Zone potenţiale de poluare

| Cerinta | De ex. zona de descarcare a rezervoarelor | De ex. depozit de materii prime | De ex. depozit de produse | De ex. depozit de deseuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Confirmaţi conformarea sau o dată pentru conformarea cu prevederile pentru: |  |  |  |  |
| ▪ suprafaţa de contact cu solul sau subsolul este impermeabilă | DA | DA | DA | DA |
| ▪ cuve etanşe de reţinere a deversărilor | DA | DA | DA | DA |
| ▪ îmbinări etanşe ale construcţiei | DA | DA | DA | DA |
| ▪ conectarea la un sistem etanş de drenaj | DA | DA | DA | DA |

Cuve de retentie

Ferma 15 este  prevazuta cu retele de canalizare pentru evacuarea apelor uzate provenite din halele de crestere in perioada vidului sanitar cu dirijare catre bazinele decantoare din cadrul fiecarei ferme .

Apele uzate  tehnologice sunt dirijate  catre un bazin betonat subteran compartimentat cu V = 50mc

Bazinul  este  de tip fosa septica , impermeabilizate prevenind infiltratiile de apa uzata in sol.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare si filtrul sanitar sunt colectate separat in fose septice, cate una pentru fiecare ferma, V=10 mc

Apele pluviale de pe constructii si platforme betonate sunt dirijate prin rigole catre terenurile agricole invecinat.

In prezent din analiza dotarilor existente ale Fermei 15  Racova se pot concluziona urmatoarele:

reteaua de canalizare cu caminele aferente fermei prezinta o stare tehnica corespunzatoare fiind igienizate, reparate si intretinute corespunzator;

bazinul de stocare ape uzate tehnologice cu V=50 mc de pe reteaua de colectare ape uzate, necesita respectarea programului de vidanjare,  curatirea si verificarea periodica a starii tehnice pentru a asigura un grad de retinere corespunzator a suspensiilor grosiere.

bazinul de colectare ape uzate menajere este construite din fibra de sticla, asigurand un grad inalt de impermeabilizare.

| Cerinta | Bazin betonat cu V=50mc/buc pt. ape uzate tehnologice Bazin din fibra de sticla pt. ape menajere V=10 mc |
| --- | --- |
| Sa fie impermeabile si rezistente la materialele depozitate. Sa nu aiba orificii de iesire si sa se scurga-colecteze catre un punct de colectare din interiorul cuvei de retentie | DA |
| Sa aiba traseele de conducte in interiorul cuvei de retentie si sa nu patrunda in suprafetele de siguranta | Nu este cazul |
| Sa fie proiectat pentru captarea scurgerilor de la rezervoare sau robinete | Nu este cazul |
| Sa aiba o capacitate care sa fie cu 110% mai mare decat cel mai mare rezervor sau cu 25% din capacitatea totala a acestora | Nu este cazul |
| Sa faca obiectul inspectiei vizuale regulate si orice continuturi sa fie pompate in afara sau indepartate in alt mod , sub control manual in caz de contaminare | DA - periodic conform programului de curatire si verificare |
| Atanci cand nu este inspectat in mod frecvent sa fie prevazut cu un senzor de ridicare a nivelului si cu o alarma adecvata | Nu este cazul |
| Sa aiba puncte de umplere in interiorul cuvei de retentie, unde este posibil sau sa aiba izolatie adecvata | Nu este cazul |
| Sa aiba un program sistematic de inspectie a cuvelor de retentie (in mod normal vizula dar care poate fi extins la teste cu apa acolo unde integritatea structurala este incerta) | DA |

Alte riscuri asupra solului

Pe amplasamentul fermei 16 Racova nu exista alte depozite pentru materiale ce ar putea constitui surse de poluare a solului si subsolului in conditiile respectarii masurilor de depozitare impuse.

Emisii in ape subterane

Nu este cazul

Măsuri de control intern şi de service al conductelor de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi al conductelor, recipienţilor şi rezervoarelor prin care tranzitează, respectiv sunt depozitate substanţele periculoase. Este necesar să specificaţi:

- Frecvenţa controlului şi personalul responsabil

Permanent, compartimentul de protectie si securitate ,responsabil PMI.

- Cum se face întreţinerea

Periodic, conform unui program stabilit

- Există sume cu această destinaţie prevăzute în bugetul anual al firmei?

Da.

MIROSURI

#### Surse de mirosuri

Mirosurile sunt generate in principal de:

- emisiile de amoniac si gaz metan din halele de productie,

- emisii secundare de H2S care, in conditiile cresterii in adaposturi conforme cu cerintele BAT, sunt nesemnificative fiind sub limita de detectie chiar si in interiorul halelor.

| Unde apar mirosurile si cum sunt ele generate | Descrieti sursele de emisii punctiforme | Descrieti emanarile fugitive sau alte posibilitati de emanare ocazionala | Ce materiale mirositoare sunt utilizate sau ce tip de mirosuri sunt generate | Se realizeaza o monitorizare continua sau ocazionala | Exista limite pentru emanarile de mirosuri sau alte conditii referitoare | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emanarilor | Descrieti masurile care trebuie luate pentru respectarea baturilor si a termenelor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistemul de crestere pasari in hale, la sol | -sistemul de ventilatie din halele de crestere -sistemul de evacuare dejectii | Nu este cazul Manipulare si transport dejectii de la ferme la platforma | Miros specific de dejectii (hidrogen sulfurat, amoniac, COV nonmetanici) | NU NU | NU NU | Respectarea strategiei de furajare si adapare, regimului de microclimat, conditiilor de vid sanitar. Respectarea programului de curatire si transport a dejectiilor de la ferme | Nu sunt necesare |
| Bazinele de stocare intermediara apelor uzate | - bazine colectoare ape uzate | -bazine de stocare cu pompa tocator | Ape uzate cu continut de substante organice, NH3, H2S | NU | NU | Vidanjarea conform programului stabilit | Bazinele trebuie sa fie acoperite |

Controlul pentru minimizarea emisiilor de amoniac se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adaposturi, compozitia hranei si modul de administrare a acesteia, colectarea/ transferul/ tratarea/ stocarea si eliminarea dejectiilor

Controlul pentru minimizarea emisiilor de amoniac se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru:

- sistemul de adaposturi,

- compozitia hranei si modul de administrare a acesteia,

- colectarea/ transferul/ tratarea/ stocarea si eliminarea dejectiilor.

Masurile aplicate de societate pentru reducerea mirosurilor sunt:

- nutritia si organizarea nutritionala;

Se utilizeaza retete de hrana echilibrata  functie de varsta cu o rata de conversie optima bazata pe fosfor si amino acizi digerabili (urmand  conceptul proteinei ideale).

- mentinerea in hala a temperaturii minime impuse de tehnologie;

Temperatura este mentinuta prin sistemul de comanda automat instalat in fiecare hala

- eliminarea excesului de umiditate din hala de productie prin evitarea oricaror scurgeri de la instalatia tehnologica de adapare;

Instalatiile de adapare sunt noi montate fiind excluse pierderile de apa in adaposturi; aceste instalatii sunt verificate permanent.

- eliminarea excesului de umiditate biologica;

- intretinerea asternutului uscat si reconditionarea acestuia prin afanare mecanica, fapt ce reduce  emisiile de amoniac;

- respectarea programului de igienizare a halelor, a bazinului, a caminelor de canalizare;

- evacuarea ritmica a deseurilor – gunoiului de hala - conduce la diminuarea mirosurilor specifice care apar pentru perioade scurte de timp;

- manipularea dejectiilor, scurtand timpul de scoaterea din ferma a gunoiului de hala;

- transportul dejecţiilor solide din ferma catre platforma de depozitare temporara de la Tabara de vara- Platou avicol Aviasan se realizeaza in remorci acoperite cu prelata pentru a evita imprastierea acestora precum si reducerea emisiilor de mirosuri;

Intrucat eliminarea gunoiului de hala se face la sfarsitul unui ciclu de crestere, toate operatiile ce se executa in perioada de vid sanitar sunt dimensionate in timp nu se pune problema stationarii gunoiului de hala in ferma.

- respectarea programului de ridicare ritmica a pierderilor naturale pentru a nu crea o sursa de mirosuri.

Avand instalatie proprie de incinerare a deseurilor si mijloc propriu autorizat de transport nu se pune problema stationarii cadavrelor in ferma.

Prin natura activitatii cat si prin dotarile cu care este prevazut obiectivul se incadreaza in categoria acelora ce genereaza mirosuri neplacute prin emisii nesemnificative.

In cadrul fermei nu se utilizeaza substante urat mirositoare, sursele generatoare de mirosuri neplacute sunt:

- sistemul de ventilatie din halele de crestere pasari care degaja amoniac, hidrogen sulfurat, COV, a caror concentratii sunt scazute la inceputul ciclului de crestere, pe parcurs, acestea cresc, dar se incadreaza in limitele admise prin BAT-uri;

- sistemul de evacuare a apelor uzate  si a dejectiilor;

In ceea ce privesc mirosurile, acestea se simt numai in interiorul fermelor, cu precadere in sezonul cald (3 luni/an).

Prin respectarea programului de igienizare a halelor, a bazinului de stocare, a caminelor de canalizare, evacuarea ritmica a deseurilor conduce la diminuarea mirosurilor neplacute.

Planul de amplasament pune in evidenta delimitarea proprietatii, amplasamentul constructiilor si amenajarile de pe teren pentru care s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

Emisiile de mirosuri provenite din activitatile de crestere pasari contribuie la totalul emisiilor odorizante din ferma si depind de factori precum activitatile de intretinere si organizare a fermei, sistemul de depozitare a dejectiilor, sistemul de manipulare si depozitare a acestora.

Pentru reducerea emisiilor difuze in aer, in special emisii de amoniac si hidrogen sulfurat, emisii ce produc mirosuri in mixtura diferitelor componente, exista o  varietate de posibilitati pentru diminuarea acestora, prin nutritia si organizarea nutritionala, precum si prin conditiile climatice ale zonei.

Ferma se afla la distanta mare fata de zonele locuite, cca 5 km, astfel incat este putin probabil sa se inregistreze plangeri de la vecini in ceea ce priveste mirosurile.

Prin natura activitatii cat si prin dotarile cu care este prevazut obiectivul se incadreaza in categoria acelora ce genereaza mirosuri neplacute prin emisii nesemnificative.

Ferma 15    este conforma cu cerintele BAT (ventilare corespunzatoare) pentru reducerea mirosurilor din hale.

Separarea instalatiilor care nu genereaza miros

Prin specificul activitatii de crestere a pasarilor de carne la sol, nu se pot separa instalatiile generatoare de miros de cele care nu genereaza.

Receptori

Nu au fost realizate evaluari ale efectelor mirosului asupra mediului intrucat nu au fost sesizari pe aceasta linie pana in prezent.

Declaratie privind managementul mirosurilor

Procesul de crestere a pasarilor este un proces ciclic a caror parametrii pentru conditiile de microclimat, hranire, adapare sunt conduse automat sau prin microprocesor. Pentru avariile in SEN ce ar conduce la aparitia unor situatii accidentale, generatoare de mirosuri, fermele sunt prevazute cu generatoare de curent ce asigura functionarea unitatii pe durata avariei. In ceea ce priveste sistemul de evacuare a dejectiilor, prin procesul tehnologic cat si prin managementul societatii, aceasta este o conditie ce trebuie respectata pentru evitarea unui procent ridicat de pierderi naturale.

TEHNOLOGII ALTERNATIVE DE REDUCERE A POLUARII STUDIATE PE PARCURSUL ANALIZEI/ EVALUARII BAT

Activitatea fermei 16  este conforma cu cerintele BAT. In consecinta nu a fost necesara analizarea unor tehnologii alternative.

MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR

Surse de deseuri

| Referinta deseului | Identificati sursele de deseuri (punctele din cadrul procesului) | Codurile deseurilor conform EWC (Codul European al deseurilor) | Identificati fluxurile de deseuri (ce deseuri sunt generate) Periculoase, nepericuloase, inerte | Cuantificati fluxurile de deseuri m3/zi | Care sunt modalitatile actuale sau propuse de manipulare a deseurilor? -deseurile sunt colectate separat? -traseul de eliminare este cat mai apropiat posibil de punctul de producere? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igienizarea halelor în perioada de vid sanitar | Dejecţii solide cod 02.01.06 | Nepericuloase | 4.855 t/an | Gunoiul de hala sunt colectate şi depozitate pe platforma ecologică |
| 2 | Curăţirea căminelor, bazinului decantor, retelelor de canalizare | Nămol cod 02.01.01 | Nepericuloase | 0,5 t/an | Nămolul este colectat separat si depozitat pe platforma amenajată |
| 4 | Procesul de creştere a puilor de carne | Pierderi naturale cod 02.01.02 | Nepericuloase | 95,8 tan | Deseurile sunt colectate separat si depozitate in spatii amenajate pînă la eliminare de pe incintă în vederea incinerării |
| 5 | Întreţinere şi reparaţii | Deşeuri metalice cod 020110 | N | 0,5 t/an | Deseurile sunt colectate si depozitate pe platforma betonata |
| 6 | Activităţi administrative | Deşeuri menajere Cod 20.03.01 | N | 41,8 mc/an | In recipienti pe platforma betonata pana la eliminare |

Evidenţa deşeurilor

| Cerinte BAT | Da/Nu |
| --- | --- |
| Este implementat un sistem prin care sunt incluse în documente următoarele informaţii despre deşeurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalaţie | DA, conform HG 856/2002 |
| Cantitate | Dejectii pasari – 4.855 t/an Pierderi naturale – 95,8 tone/an Deseu menajer 341,8 mc/an |
| Natura | Substante organice, minerale Substante organice, minerale, apa, ioni amoniu Proteine, grasimi, pene Resturi vegetale, suspensii pamantoase, etc. |
| Origine (acolo unde este relevant) | Din tehnologiile de crestere |
| Destinaţie (Obligaţia urmăririi - dacă sunt trimise în afara amplasamentului) | Da |
| Frecvenţa de colectare | Da , Periodic, functie de natura si sursa generatoare a deseurilor |
| Modul de transport | Auto |
| Metoda de tratare | Gunoiul de hala valorificare la terti in vederea utilizarii ca fertilizant organic. In cazul pierderilor naturale, depozitare temporara cu evacuare prin terti in vederea incinerarii Deseurile menajere sunt preluate ritmic la platforma localităţii |

Zone de depozitare

| Identificati zona | Deseuri depozitate | Sunt ele identificate in mod clar, inclusiv capacitatea maxima de depozitare si perioada maxima de depozitare? | Proximitatea fata de cursuri de ape: -zone de interes public/vulnerabile la vandalism identificarea masurilor necesare pentru minimalizarea riscurilor | Amenajarile existente ale zonei de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Platformă ecologica gestionata de ferma 14 Racova | Gunoi de hala | Da 4.855 t/an | Nu este cazul | Zona este securizata |
| In incinta in zona special amenajata | Pierderi naturale | Da 95,8 t/an | In spatiu amenajat –cu evacuare in vederea incinerarii | Zona este securizata |
| In incinta in zona special amenajata | Deseu menajer | Da 41,8 mc/an | In containere metalice pe platforma betonata | Zona betonata, securizata |

Cerinte speciale de depozitare

| Material | Categoria de mai jos | Este zona de depozitare acoperita (D/N) Sau imprejmuita in intregime (I) | Exista un sistem de evacuare a biogazului (D/N) | Levigatul este drenat si tratat inainte de evacuare (D/N) | Exista protectie impotriva inundatiilor sau patrunderii apei la stingerea incendiilor D/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depozitare dejectii | AA, C | D/I | Nu | DA | D |
| Pierderi naturale | A, AA | D/I | Nu | Nu | D |
| Cenusa | AA, C | N/I | Nu | Nu | Nu e cazul |
| Deseu menajer | AA | N/I | Nu | Nu | D |

A - Aceste categorii necesită în mod normal depozitare în spaţii acoperite.

AA - Aceste categorii necesită în mod normal depozitare în spaţii împrejmuite.

B - Aceste materiale este probabil să degaje pulberi şi să necesite captarea aerului şi direcţionarea lui către o instalaţie de filtrare.

C - Sunt posibile reacţii cu apa. Nu trebuie depozitate în zone inundabile.

Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)

| Lista de verificare pentru cerinţele caracteristice BAT | Da/Nu |
| --- | --- |
| Sunt recipienţii de depozitare: ▪ prevăzuţi cu capace, valve etc. şi securizaţi; ▪ inspectaţi în mod regulat şi înlocuiţi sau reparaţi când se deteriorează (când sunt folosiţi, recipienţii de depozitare trebuie clar etichetaţi) | DA-in cazul deseului menajer DA |
| Este implementată o procedură documentată pentru cazurile recipienţilor care s-au deteriorat sau curg? | DA |

Recuperarea sau eliminarea deseurilor

| Evaluare pentru identificarea celor mai bune optiuni practice pentru eliminarea deseurilor din punct de vedere al protectiei mediului |
| --- |
| Sursa deseurilor | Metale asociate/prezenta PCB sau azbest | Deseu | Optiuni posibile pentru tratarea lor | Detaliati optiunile utilizate sau propuse in instalatie |
|  |  |  |  | Reciclare/ Recuperare/ eliminare | Specificati optiunea | Daca optiunea actuala este „eliminare”, precizati data pana la care veti implementa reutilizarea sau recuperarea sau justificati de ce acestea sunt imposibil de realizat din punct de vedere tehnic si economic |
| acoperire hale crestere | azbest S= 900 mp (fanar) | azbest | inlocuire | eliminare | -inlocuirea cu materiale hidroizolante acceptate | La sfarsitul perioadei de viata |

Deseuri de ambalaje

| Tip de deseu | Cantitate anuala estimata | Cod/ categorie | Mod stocare temporara | Mod de recuperare/ eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| deseuri din activitati veterinare | 185 kg | 18.01.02 18.01.09 | in loc special amenajat in recipient din | se livreaza la SC DEMECO SRL Iasi pentru eliminare |
| ambalaje contaminate cu substante periculoase | 80 kg | 15.01.10 * | in loc special amenajat | se livreaza la SC DEMECO SRL Buhusi pentru eliminare |

ENERGIE

Cerinte energetice de baza

Consumul de energie

La ferma 15 se folosesc urmatoarele tipuri de energie de baza:

- energie electrica pentru iluminat interior/ exterior si actionarea utilajelor si instalatiilor electrice, a pompelor si ventilatoarelor: se preia din reteaua sistemului energetic national

- energie termica obtinuta prin combustia gazului metan, pentru incalzirea halelor si a filtrului sanitar.

In cazuri de avarie/ intrerupere accidentala a alimentarii cu energie electrica din retea, se foloseste un grup electrogen care functioneaza pe motorina.

Consumul anual de energie al activitatilor este prezentat in tabelul urmator, in functie de sursa de energie, pentru activitatea de creştere şi îngrăşare a păsărilor de carne, la sol, ce s-a desfăşurat în cadrul celor două ferme.

| Sursa de energie |  |
| --- | --- |
|  | Furnizata, KWh | Primara, MWh | % din total |
| Electricitate din reţeaua publică | 546.977 Kwh/an |  | 100% |
| Electricitate din altă sursă*) | Grup electrogen propriu | -- | -- |
| Abur/apă fierbinte achiziţionată şi nu generată pe amplasament (a)*) | Se prepara in centralele termice proprii | -- | -- |
| Gaze | 646.863 Nmc/an | Nu se aplica |  |
| Motorina | 17.239 litri - constitue rezerva in cazul intreruperii furnizarii energiei electrice pentru functionarea turbosuflantelor | -- |  |
| Cărbune | Nu | Nu se aplica |  |
| Altele (Operatorul/titularul activităţii trebuie să specifice) | Nu |  |  |

Energie specifica

Informaţii despre consumul specific de energie pentru activităţile din autorizaţia integrată de mediu sunt descrise în tabelul următor:

Conformarea cu cerintele BAT pentru folosirea energiei electrice si termice

| Cerinte BAT | Situatia in unitate |
| --- | --- |
| Folosirea energiei electrice si termice |
| Folosirea ventilatiei naturale daca este posibil (BREF ILF Sectiunile 4.7 si 5.2.4). Proiectare optima a adaposturilor ventilate mecanic pt. a obtine un control bun al temperaturii si a atinge rate minime de ventilare in timpul iernii (BREF ILF Sectiunea 4.7). | Instalatie automatizata pentru controlul microclimatului |
| Frecventa inspectare si curatire a tubulaturii si ventilatoarelor (BREF ILF Sectiunile 4.7 si 5.2.4 | Ventilatoarele sunt inspectate periodic. |
| BAT reprezinta reducerea energiei utilizate pentru incalzire, prin urmatoarele masuri: - utilizarea optima a capacitatii de adapostire disponibile; optimizarea densitatii animalelor; - scaderea temperaturii la limita permisa pentru asigurarea confortului animalelor; - izolarea cladirilor (si captusirea conductelor de termoficare); - optimizarea pozitiei si reglarii echipamentelor de incalzire; - luarea in considerare a utilizarii instalatiilor de incalzire de mare eficienta (BREF ILF Sectiunea 4.4.2) | Halele sunt izolate; densitatea puilor este cea optima: maxim 16 pui/ m2. Fiecare hala este incalzita cu aeroterme cu eficienta ridicata si echipate cu termostat; acestea sunt folosite in perioada friguroasa pentru asigurarea temperaturii necesare; combustibilul folosit este gazul natural |
| Sisteme de iluminare artificiala cu consum redus de energie. (BREF ILF Sectiunile 4.4 si 5.2.4). | Programul de lumina asigurat pentru cresterea puilor are durata zilnica variabila in functie de varsta puilor. Instalatia de iluminat este formata tuburi fluorescente cu actionare manuala a duratei de functionare. |
| Valori indicative pentru consumul mediu de energie (BREF ILF Sectiunea 3.2.3.2 si Tabel 3.18) 0,013 – 0,027 kWh/pui/zi (incalzire, livrarea hranei, ventilatie) | Consumul de energie electrica este mai mare vara (ventilatie) iar cel de energie termica atinge maximul iarna (incalzire) |

Intretinere

Măsurile fundamentale pentru funcţionarea şi întreţinerea eficientă din punct de vedere energetic sunt descrise în tabelul de mai jos.

| Exista masuri documentate de functionare, intretinere si gospodarie a energiei pentru urmatoarele componente? (acolo unde este relevant) | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenele la care masurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer condiţionat, proces de refrigerare şi sisteme de răcire (scurgeri, etanşări, controlul temperaturii, întreţinerea evaporatorului /condensatorului); | Da | Da | Sistemul automat pentru mentinerea microclimatului in halele de crestere |
| Funcţionarea motoarelor şi mecanismelor de antrenare | Da | Da | Diagrame energetice |
| Sisteme de gaze comprimate (scurgeri, proceduri de utilizare); | Nu | --- | ----- |
| Sisteme de distribuţie a aburului (scurgeri, izolaţii); | Nu | --- | --- |
| Sisteme de încălzire a spaţiilor şi de furnizare a apei calde; | Da | Da | Incalzirea spatiului tehnologic cu agent termic produs in turbosuflante |
| Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin frecare; | Da | --- | -- |
| Întreţinerea boilerelor de ex. optimizarea excesului de aer; | Nu | --- | --- |
| Alte forme de întreţinere relevante pentru activităţile din instalaţie. | Nu | --- | --- |

Masuri tehnice

Măsurile tehnice fundamentale pentru eficienţa energetică sunt descrise în tabelul de mai jos

| Confirmati ca urmatoarele masuri tehnice sunt implementate pentru evitarea incalzirii excesive sau pierderilor din procesul de racire pentru urmatoarele aspecte (acolo unde este relevant) | Da | Nu este relevant | Informatii suplimentare (termenele prevazute pentru aplicarea masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolarea suficientă a sistemelor de abur,a recipienţilor şi conductelor încălzite | ---- | --- | --------- |
| Prevederea de metode de etanşare şi izolare pentru menţinerea temperaturii | Da | Nu | Conductele de transport si vehiculare agent termic sunt prevazute cu sisteme de izolatii performante. |
| Senzori şi întrerupătoare temporizate simple sunt prevăzute pentru a preveni evacuările inutile de lichide şi gaze încălzite. | Da | Nu | Sistemul de producere a apei calde este prevazut cu supape de evacuare la cresterea presiunii |
| Alte măsuri adecvate -automatizarea sistemului de ventilatie | Da | Da | Mentinerea parametrilor de temperatura in halele de crestere corelata cu functionarea ventilatoarelor de exhaustare aer din hala |

Masuri de service al cladirilor

Măsuri fundamentale pentru eficienţa energetică a service-ului clădirilor sunt descrise în tabelul de mai jos:

| Confirmati ca urmatoarele masuri de service al cladirilor sunt implementate pentru urmatoarele aspecte (unde este relevant) | Da/nu | Nu este relevant | Informatii suplimetare (documente de referinta, termenul de punere in practica/aplicare a masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Există o iluminare artificială adecvată şi eficientă din punct de vedere energetic | Da | Da | Sunt aplicate |
| Există sisteme de control al climatului eficiente din punct de vedere energetic pentru: ▪ Încălzirea spaţiilor ▪ Apă caldă ▪ Controlul temperaturii ▪ Ventilaţie ▪ Controlul umidităţii | Da Da Da Da Da | Da Da Da Da Da | Sunt aplicate |

Eficienta energetica

Un plan de utilizare eficientă a energiei este furnizat mai jos, care identifică şi evaluează toate tehnicile care să conducă la utilizarea eficientă a energiei, aplicabile activităţilor reglementate prin autorizaţie.

In cadrul societatii se urmareste utilizarea eficienta a energiei cu incadrarea consumurilor specifice in limite si posibilitatea de reducere a acestora.

Societatea, prin managementul de dezvoltare, are prevazuta si urmarirea consumurilor specifice si diminuarea acestora cu incadrarea in limitele recomandate prin BAT-uri privind cresterea pasarilor.

Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica

Informaţii despre tehnicile de recuperare a energiei sunt date în tabelul de mai jos;

| Concluzii BAT pentru principiile de recuperare/economisire a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie (D/N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Recuperarea căldurii din diferite părţi ale proceselor, de ex. din soluţiile de vopsire. | Nu este cazul | Nu |
| Tehnici de deshidratare de mare eficienţă pentru minimizarea energiei necesare uscării | Nu este cazul | Nu |
| Minimizarea consumului de apă şi utilizarea sistemelor închise de circulaţie a apei. | Nu este cazul | Consumurile de apa se inscriu in limitele recomndate de BAT |
| Izolaţie bună (clădiri, conducte, camera de uscare şi instalaţia). | Da | --- |
| Amplasamentul instalaţiei pentru reducerea distanţelor de pompare. | Da | Este prevazuta cu instalatii de pompare apă potabilă |
| Optimizarea fazelor motoarelor cu comandă electronică. | Da | Nu este cazul |
| Utilizarea apelor de răcire reziduale (care au o temperatură ridicată) pentru recuperarea căldurii. | Nu este cazul | ----- |
| Transportor cu benzi transportoare în locul celui pneumatic (deşi acesta trebuie protejat împotriva probabilităţii sporite de producere a evacuărilor fugitive) | Nu este cazul | - |
| Măsuri optimizate de eficienţă pentru instalaţiile de ardere, de ex. preîncălzirea aerului/combustibilului, excesul de aer etc | Da | Turbosuflante |
| Procesare continuă în loc de procese discontinue | Nu este cazul | Prin specificul activitatii procesul tehnologic este discontinuu |
| Valve automate | Da | ---- |
| Valve de returnare a condensului | Nu este cazul | --- |
| Utilizarea sistemelor naturale de uscare | Da | Platforma de depozitare dejecţii |
| Altele | Nu este cazul | --- |

ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR

ACCIDENTE DIN CAUZE NATURALE

Ferma este situata intr-o zona in care pana in prezent nu s-au inregistrat incidente legate de inundatii.

Cladirile sunt încadrate într-un areal amplasat in zona seismica D, caracterizata de o intensitate seismică de gradul VIII.

ACCIDENTE INDUSTRIALE

Pe amplasamentul fermei 16  nu se utilizeaza substante care sa determine incadrarea in categoriile de risc conform prevederilor Directivei  SEVESO.

Tipurile de accidente potentiale, marimea riscului estimat si tehnicile de prevenire instituite se prezinta in tabelul de mai jos

Este in uz un un registru pentru evidenta urmatoarelor: accidente/ incidente, schimbari de procedura, evenimente anormale, constatarile inspectiilor de intretinere.

Tipuri de accidente si Tehnici de prevenire

| Nr. | Tip de accident | Cauze potentiale | Impact potential | Probabilitate de producere | Risc estimat | Tehnici preventive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Explozii | Avarie la reteaua de gaz metan | Pierderi umane Pagube materiale | mica | mic | Intretinere corespunzatoare a retelei; instruirea personalului |
| 2 | Incendii | Scurtcircuit electric; neglijenta; intretinere necores punzatoare a echipamente lor | Poluare atmosferica; Impact vizual; Pagube materiale | mica | mic | Se respectă instructiunile de prevenire si interventie in caz de incendii. La acestea se adauga masurile de prevenire adoptate in faza de proiectare si descrise mai jos. |

Masuri de prevenire a incendiilor adoptate in faza de proiectare

- Construcţiile sunt incadrate în Gradul I de rezistenţă la foc,  asigurându-se protecţia utilizatorilor şi a personalului de intervenţie.

- Clădirile au o amplasare favorabilă din punct de vedere al intervenţiei, asigurându-se accesul mijloacelor auto.

- Propagarea unui eventual incendiu în interiorul clădirilor este îngreunată: fundaţii din beton armat, elevaţii din cărămidă, pereţii portanţi din cărămidă, planşeuri din placă de beton armat, pardoseli din beton.

- Exista dotarea minima cu mijloacele de interventie conform normelor in vigoare.

Plan de management al accidentelor

Din analiza amplasamentului si a activitatii desfasurate in cadrul obiectivului, exista potentiale surse cauzatoare de accidente si avarii cu efecte asupra calitatii factorilor de mediu. In acest sens, prin managementul existent au fost evidentiate principalele surse potentiale de accidente, precum si masurile prin care impactul accidentelor si avariilor sa fie minimalizat.

| Scenariu de accident sau de evacuare anormala | Probabilitatea de producere | Consecintele producerii | Masuri luate sau propuse pentru minimizarea probabilitatii de producere | Actiuni planificate in eventualitatea ca un astfel de eveniment se produce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avarii la instalatiile hidroedilitare | Redusa | Poluarea solului, subsolului si panzei freatice | Intretinerea corespunzatoare, verificarea periodica a retelelor de canalizare, respectarea programului de curatire trasee si bazin stocare | Unitatea are elaborat un plan de interventii cu responsabilitati |
| Explozie la instalatia de gaz metan | Nu |  |  |  |
| Manipularea si depozitarea in conditii de siguranta a substantelor chimice cu risc . | Minima | Scurgeri accidentale din vehiculare | Respectarea tehnologiei si a normelor de consum . Instruirea periodica a personalului de deservire. | Realizarea unui plan de interventii in caz de poluari accidentale |
| Incendii-scurt circuit electric | Minima | Poluarea aerului, pagube umane si matereriale | Intretinerea si exploatarea corespunzatoare a echipamentelor electrice Conditii de protectia muncii cu foc deschis in cadrul reviziilor programate | Respectarea planului de interventii in caz de incendii |

Tehnici

Explicaţi pe scurt modul în care sunt folosite următoarele tehnici, acolo unde este relevant.

| TEHNICI PREVENTIVE | RASPUNS |
| --- | --- |
| inventarul substanţelor | A se vedea sectiunea 3.1 |
| trebuie să existe proceduri pentru verificarea materiilor prime şi deşeurilor pentru a ne asigura că ele nu vor interacţiona contribuind la apariţia unui incident | Da - in cazul materiilor prime prin procesul verbal de receptie si verificare a acestora. In cazul deseurilor prin respectarea conditiilor de gestionare de la producere pana la eliminare conform HG 856/2002 |
| depozitare adecvată | A se vedea sectiunile 5.4 si 6.3 |
| alarme proiectate în proces, mecanisme de decuplare şi alte modalităţi de control | da |
| bariere şi reţinerea conţinutului | nu |
| cuve de retenţie şi bazine de decantare | A se vedea sectiunea 5.4, 5.5 |
| izolarea clădirilor | Da |
| asigurarea prea plinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau pulberi), de ex. măsurarea nivelului, alarme care să sesizeze nivelul ridicat, întrerupătoare de nivel ridicat şi contorizarea încărcăturilor; | Nu este cazul |
| sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat | Da |
| registre pentru evidenţa tuturor incidentelor, eşecurilor, schimbărilor de procedură, evenimentelor anormale şi constatărilor inspecţiilor de întreţinere | A se vedea Sectiunea 2.1 |
| trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a răspunde şi a trage învăţăminte din aceste incidente; | A se vedea Sectiunea 2.1 |
| rolurile şi responsabilităţile personalului implicat în managementul accidentelor | Director general Departament dezvoltare si protectia mediului |
| proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicării insuficiente între angajaţi în cadrul operaţiunilor de schimbare de tură, de întreţinere sau în cadrul altor operaţiuni tehnice | Da - predare, preluare schimb, raport de activitate pe schimb, Sef ferma |
| compoziţia conţinutului din colectoarele de retenţie sau din colectoarele conectate la un sistem de drenare este verificată înainte de epurare sau eliminare | Da, prin probe periodice |
| canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarmă de nivel ridicat sau cu senzor conectat la o pompă automată pentru depozitare (nu pentru evacuare); trebuie să fie implementat un sistem pentru a asigura că nivelurile colectoarelor sunt mereu menţinute la o valoare minimă | Nu este cazul |
| alarmele care sesizează nivelul ridicat nu trebuie folosite în mod obişnuit ca metodă primară de control al nivelului | Nu este cazul |
| ACŢIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR |  |
| îndrumare privind modul în care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident | Da - Departament Achizitii prin planuri de interventii in caz de accidente, calamitati, incendiii |
| căile de comunicare trebuie stabilite cu autorităţile de resort şi cu serviciile de urgenţă | Da – responsabil PMI, PSI prin raportari telefonice si scrise; |
| echipament de reţinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anunţarea autorităţilor de resort şi proceduri de evacuare | Nu este cazul |
| izolarea scurgerilor posibile în caz de accident de la anumite componente ale instalaţiei şi a apei folosite pentru stingerea incendiilor de apă pluvială, prin reţele separate de canalizare | Nu este cazul |
| Alte tehnici specifice pentru sector |  |

Receptori

| Indentificati si descrieti fiecare locatie sensibila la zgomot, care este afectata | Care este nivelul de zgomot de fond (sau ambiental) la fiecare receptor identificat | Exista un punct de monitorizare specificat care are legatura cu receptorul? | Frecventa monitorizarii? | Care este nivelul zgomotului cand instalatia/sursa (sursele ) functioneaza? | Au fost aplicate limite pentru zgomot sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Locuinte la d >1000m distanta | 50-55db (A) | Nu | Nu | 60 -65db (A) | nu |

Surse de zgomot

| Identificati fiecare sursa semnificativa de zgomot si/sau vibratii | Numarul de referinta al sursei | Descrieti natura zgomotului sau vibratiei | Exista un punct de monitorizare specificat? | Care este contributia la emisia totala de zgomot? | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot | Masuri care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor si a termenelor stabilite in Planul de masuri obligatorii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea tehnologica din incinta halelor populate | 1 | Sistem de ventilaţie | Nu | 25% | Întreţinere şi exploatare corespunzătoare | – |
| Circulatia auto din incinta | 2 | Rularea mijloacelor auto pe caile de acces | Nu | 15% | Intretinerea in stare continua a cailor de circulatie |  |

Surse de zgomot si masuri pentru controlul acestuia

| Prevederi si recomandari BREF | Activitatea in ferma |
| --- | --- |
| Amplasarea buncarelor cat mai departe de proprietati rezidentiale sau alte proprietati sensibile Minimizarea distantelor parcurse de autovehicule in incinta Minimizarea lungimii tubului de descarcare in buncar cu preferarea sistemelor de capacitate mica astfel incat desi durata de operare este mai mare, nivelul de zgomot se reduce; evitarea functionarii in gol (BREF ILF Sectiunea 4.11.2) | Se respecta recomandarile din coloana 1 : Transportul si descarcarea hranei – cca 40 minute/ buncar o data la 3 zile |
| a) pe cat posibil incarcarea sa se faca in interiorul halelor b) mijloacele auto trebuie sa fie bine intretinute iar personalul instruit corespunzator c) apa sub presiune si compresoarele genereaza un nivel considerabil de zgomot si ar trebui, in mod normal, sa fie folosite in interiorul cladirilor; pe amplasamente sensibile, se va evita folosirea acestora in afara cladirilor (de ex. la spalarea masinilor) (BREF ILF Sectiunea 4.11.2) | Se respecta recomandarile din coloana 1: Manipularea dejectiilor: a) incarcarea mijloacelor auto cu dejectii solide b) functionarea mijloacelor auto c) spalarea periodica a halelor cu cu masina de spalat sub presiune; |
| a) Masuri tehnice: folosirea sistemelor de ventilatie naturala incluzand ACNV (ventilatie naturala controlata automat); alegerea ventilatoarelor mecanice de viteze reduse si dotate cu amortizoare de zgomot; gurile de aerisire trebuie sa aibe o suprafata corespunzatoare ca sa se evite caderile de presiune b) Masuri de proiectare si constructie: evitarea amplasarii ventilatoarelor la nivelul acoperisului; ventilatoarele amplasate la cote joase pot facilita dispersia prafului dar sunt mai putin eficiente pentru dispersia mirosului evitarea peretilor cu suprafete lustruite fiind preferate suprafetele rugoase care nu reflecta zgomotul c) Masuri operationale: de preferat un numar mic de ventilatoare care functioneaza continuu decat un numar mare de ventilatoare cu functionare intermitenta (BREF ILF Sectiunea 4.11.1) | functionarea automatizata sistemului de ventilatie asigura respectarea recomandarilor din coloana 1 |

Studii privind masurarea zgomotului in mediu

Sursele generatoare de zgomot din incinta sunt:

- functionarea ventilatoarelor si a utilajelor ce prezinta organe in miscare

- circulatia auto din incinta obiectivului cu o frecventa destul de limitata.

Activitatea obiectivului se desfasoara in hale inchise, functionarea utilajelor ce prezinta organe in miscare este discontinua.

Amplasamentul obiectivului este situat in extravilanul localitatii Racova, unde influenta  traficului auto este redus neinfluientand nivelul de zgomot la limita incintei.

Din determinarile efectuate pentru unitati similare acesta se situeaza la valori de 55-65 db (A) , zona de locuinte fiind la cca 5 km.

Intretinere, REVIZII, REPARATII

Exista Plan anual de intretinere, revizii si reparatii.

| Proceduri | Da | Nu | Daca nu, indicati termenul de aplicare a procedurilor/masurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedurile de întreţinere identifică în mod precis cazurile în care este necesară întreţinerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da | --- | ---- |
| Procedurile de exploatare identifică în mod precis acţiunile care sunt necesare pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da | --- | --- |

Limite PRIVIND ZGOMOTUL

| Receptor sensibil Zona locuita | Zi/noapte | Limite De fond | Absolut | Nivelul zgomotului cand instalatia functioneaza | In cazul in care nivelul zgomotului depaseste limitele fie justificati situatia, fie indicati masurile si intervalele de timp propuse pentru remedierea situatiei (acestea au fost poate indentificate in tabelul 9.1.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zi | 55 db (A) | 55 | 55db (A) | - |
|  | Noapte | 45 db (A) | 45 | 45 db | - |

Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat

Nu este cazul.

Minimizarea potenţialului de disconfort datorat zgomotului, în special de la:

▪ Utilaje de ridicat, precum benzi transportoare sau ascensoare;

Nu este cazul.

▪ Manevrare mecanică;

In spatii inchise

▪ Deplasarea vehiculelor, în special încărcătoare interne precum autoîncărcătoare;

Mijloace auto circula pe cai de acces continue.

MONITORIZARE

Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer

Evaluarea conformarii cu cerintele BAT pentru monitorizarea emisiilor in aer

| Activitatea la FERMEI 15 | Cerinte BAT |
| --- | --- |
| Amoniac (NH3) Metan (CH4) Protoxid de azot (N2O) | In mod curent emisiile in aer nu se masoara. Exceptii fac situatiile cand apar plangeri din partea vecinilor. (BREF ILF Sectiunea 2.14) Masurarea emisiilor este dificila (deoarece nu sunt surse punctiforme, n.a.) si necesita dezvoltarea unor protocoale clare care sa permita compararea rezultatelor din aceste masuratori cu rezultate din masuratori efectuate pentru activitati si situatii similare. (BREF ILF Sectiunea 3.3.8) |

In conformitate cu OUG 152/2005 art. 12, pct. 2), care precizeaza ca in cazul fermelor de crestere intensiva a porcilor si pasarilor, masurile prevazute pentru monitorizare iau in considerare costurile si beneficiile (“rezultatele analizei cost-beneficiu”) si cu BREF ILF care arata ca aceasta prevedere trebuie interpretata in sensul evitarii unei monitorizari excesive, actiunea de monitorizare a emisiilor semnificative de poluanti in aer (amoniac, protoxid de azot si metan) are in vedere nu masurarea ci estimarea acestora prin calcul, pe baza factorilor de emisie corespunzatori sistemului de adapostire si continutului de proteina cruda si fosfor in furaje

Masuratori de aer la imisii la indicatorul NH3 se face doar la cererea autoritatilor. Intrucat nu au fost sesizari sau reclamatii pe aceasta tema nu s-au facut determinari.

| Parametru | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Este echipamentul calibrat? | DACA NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Eroare de masurare si eroarea globala care rezulta | Metode si intervale de corectare a calibrarii | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/competente |
| Pulberi | Sistem de ventilatie | - | - | - | - | - | - |
| CO | Sistem de ventilatie | - | - | - | - | - | - |
| NOx | Sistem de ventilatie | - | - | - | - | - | - |
| SO2 | Sistem de ventilatie | - | - | - | - | - | - |
| NH3 | Sistem de ventilaţie | - | - | - | - | - | - |
| H2S | Sistem de ventilaţie |  |  |  |  | - | - |

Descrieţi orice programe/măsuri diferite pentru perioadele de pornire şi oprire.

Nu este cazul.

Turbosuflantele functioneaza utilizand drept combustibil gazele naturale fiind prevazute cu instalatii automatizate de reglare a parametrilor, supape de siguranta.

Procesul de crestere pasari este un proces discontinuu alternand etapele de crestere cu cele de vid sanitar, pentru fiecare etapa existand masuri specifice de actionare.

Monitorizarea emisiilor in apa

Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa

Ca urmare a activitatii desfasurate de pe incinta Fermei 15 comuna  Racova rezulta urmatoarele categorii de ape uzate:

- ape uzate tehnologice provenite de la igienizarea halelor populate ce contin suspensii, substante organice, grasimi, ioni amoniu, H2S si sulfuri.

- ape menajer fecaloide provenite de la filtrele sanitare, din activitatea administrativa si de igienizare  de la vestiare , birouri  ce contin suspensii, substante organice, detergenti, ioni amoniu

- ape meteorice provenite de pe incinta construita si betonata ce contin suspensii si substante extractibile.

Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana

Nu sunt emisii in apele subterane.

Calitatea apei potabile este urmarita periodic. Se anexeaza Buletinul de analize nr. 1071/20.09.2017 si buletinul de analize nr. 290/5.06.2019

| Nr. Crt. | Indicator | Unitate de masura | Rezultate obtinute | Valori admise conform Legii 311/2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | mg/mc | 6,78 | 6,5 – 9,5 |
| 2. | NO3 | mg/mc | 22,69 | 50 |
| 3. | NO2 | mg/mc | nedetectabil | 0,5 |
| 4. | Duritate | grade duritate | 23,2 | min 50 |
| 5. | Bacterii coliforme | numar/100 ml | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Enterococi intestinali | numar/100 ml | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Escherichia colli | numar/100 ml | 0,0 | 0,0 |

Calitatea apei corespunde prevederilor Legii 458/2002 modificata si completata cu Legea 311/2004.

Avand in vedere cele mai sus mentionate se poate concluziona ca in Ferma 15 Racova:

- nu se utilizeaza materiale/substante chimice care sa prezinte risc pentru sanatatea umana sau pentru mediu, care sa conduca la contaminarea apelor subterane;

- nu sunt amenajate depozite si nu sunt depozitari necontrolate de materiale sau deseuri care sa conduca la afectarea apei subterane.

Se recomanda continuarea programului de urmarire a calitatii apei subterane la parametrii de potabilitate prevazuti de legislatia in vigoare cu atat mai mult cu cat apa din panza freatica este utilizata ca apa potabila in ferma.

Nu sunt necesare masuri suplimentarea pentru protectia apei subterane.

Corespunde din punct de vedere calitativ prevederilor Legii 458/2002 modificata si completata cu Legea 311/2004.

Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare

Apele menajere colectate in bazinul de 10 mc se vidanjeaza si se evacueaza in reteaua de canalizare a municipiului Bacau prin intermediu Fermei 2 Gheraiesti.

Monitorizarea si raportarea deseurilor

| Parametru | Unitatea de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gunoi hala | t/an | Halele de crestere pasari | La final de serie | Evidenta statistica |
| Pierderi naturale | t/an | Halele de crestere | Inregistrare lunara | Evidenta statistica |
| Deseu menajer | t/an | Activitati administrative | Inregistrare lunara | Evidenta statistica |

- Dejectii pasari contin substante organice, minerale

- Pierderi naturale- proteine, grasimi, pene

- Deseu menajer - resturi vegetale, suspensii pamantoase, etc.

Monitorizarea mediului

Contributia la poluarea mediului ambiant

Este cerută monitorizarea de mediu în afara amplasamentului instalaţiei?

Avand in vedere ca activitatea se desfasoara in incinte inchise prevazute cu sisteme de ventilaţie, inainte de evacuare in atmosfera, nu se considera necesara monitorizarea calitatii aerului in afara amplasamentului.

In cazul apelor uzate provenite de pe incinta, in ceea ce privesc emisiile de poluanti in apa prin sistemul de colectare a apelor uzate si de evacuare a acestora prin vidanjare, acestea nu afecteaza calitatea apelor de suprafata intrucat nu se evacueaza in ape de suprafata ci se folosesc la fertilizarea organica a terenurilor agricole cu respectarea normelor OSPA si a recomandarilor BAT.

Avand in vedere ca suprafata incintei este in proportie de peste 67% betonata iar activitatea se desfasoara in incinta inchisa – posibilitatea de poluare a solului este redusa, nefiind afectat nici nivelul de zgomot.

In ceea ce priveste starea de sanatate a personalului precum si a habitatului din zona nu s-au semnalat cazuri cu impact asupra acestora.

Monitorizarea impactului

Descrieţi orice monitorizare a mediului realizată sau propusă în scopul evaluării efectelor emisiilor :

| Parametru/factor de mediu | Studiu/metoda de monitorizare | Concluzii (daca au fost formulate) |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate tehnologice | Analize periodice - pH, suspensii, SET, CCOCr, CBO5, ioni amoniu, P | Se utilizeaza la fertilizarea terenurilor agricole |
| Ape uzate menajere | Analize periodice - pH, suspensii, SET, CCOCr, CBO5, P | Conform NTPA 002/2005 |
| Apa din sursa proprie subterana SC AGRICOLA INTERNATIONAL – calitatea apei potabile | Analize periodice - pH, CCOCr, NH4, NO3, NO2, SET. | Conform Legii 458/2002 |
| Aer - emisii de la halele de crestere pasari | Nox, pulberi, NH3, H2S, COV | Conform nivelelor BAT |

Frecventa se va stabili prin Autorizatia Integrata de Mediu, valorile fiind inregistrate la sediul societatii si raportate la ARPM Bacau.

Monitorizarea variabilelor de proces

Descrieti monitorizarea variabilelor de proces

| Urmatoarele sunt exemple de variabile de proces care ar putea necesita monitorizare | Descrieti masurile luate sau pe care intentionati sa le aplicati |
| --- | --- |
| - materiile prime trebuie monitorizate din punctul de vedere al poluanţilor, atunci când aceştia sunt probabili şi informaţia provenită de la furnizor este necorespunzătoare | Da, pentru substantele chimice utilizate in procesul de igienizare. Se va urmari respectarea conditiilor de depozitare , manipulare si consumurile specifice. |
| - oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau temperatura în cuptor sau în emisiile de gaze | In turbosuflante acestea sunt echipate cu instalatii de automatizare pentru pornire, oprire, urmarire parametri si semnalizare a abaterilor de la parametrii de proces. |
| - eficienţa instalaţiei atunci când este importantă pentru mediu | Sistemele de evacuare noxe din halele de crestere |
| - consumul de energie în instalaţie şi la punctele individuale de utilizare în conformitate cu planul energetic (continuu şi înregistrat) | Da - se urmareste pe fluxul tehnologic cu ajutorul diagramelor energetice |
| - calitatea fiecărei clase de deşeuri generate | Da - prin raportari lunare sau anuale cu respectarea legislatiei in vigoare. |
| Listaţi alte variabile de proces care pot fi importante pentru protecţia mediului | ---- |

Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala

Nu este cazul.

DEZAFECTARE

Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare

(Pentru o instalaţie nouă) descrieţi modul în care au fost luate în considerare următoarele etape în faza de proiectare şi de execuţie a lucrărilor :

▪ Utilizarea rezervoarelor şi conductelor subterane este evitată atunci când este posibil (doar dacă nu sunt protejate de o izolaţie secundară sau printr-un program adecvat de monitorizare);

Nu este cazul

▪ este prevăzută drenarea şi curăţarea rezervoarelor şi conductelor înainte de demontare;

Nu este cazul

▪ lagunele şi depozitele de deşeuri sunt concepute având în vedere eventuala lor golire şi închidere;

Nu este cazul

▪ izolaţia este concepută astfel încât să fie impermeabilă, uşor de demontat şi fără să producă praf şi pericol;

Nu este cazul

▪ materialele folosite sunt reciclabile (luând în considerare obiectivele operaţionale sau alte obiective de mediu).

Nu este cazul

Planul de inchidere a instalatiei

Curătarea şi dezinfectarea halelor

Inchiderea completa a activitatii va fi precedata de curatarea si dezinfectarea halelor de productie respectandu-se aceeasi tehnologie ca in cazul unei depopulari obisnuite, mai putin actiunile de pregatire a halelor pentru repopulare.

Golirea continutului de dejectii lichide din toate structurile subterane si supraterane: fose septice, conducte si bazine colectoare si de stocare.

Se va proceda la golirea prin vidanjare a intregii cantitati de apa cu continut de resturi de dejectii rezultata din spalarea halelor si adunata in bazinul colector.

Spălarea şi igienizarea caminelor de vizitare si a bazinului vidanjabil

Dupa golirea bazinelor se va face spalarea acestora iar apa rezultata va fi de asemenea vidanjata

Demolarea halelor si a celorlalte structuri supraterane.

In functie de destinatia ulterioara a amplasamentului, este posibil sa se doreasca demolarea tuturor structurilor supraterane. In acest caz:

  - se va elabora un proiect de demolare;

  - se va obtine autorizatia de demolare;

  - actiunile propriu-zise se vor desfasura pe baza proiectului si in conformitate cu toate normele de securitate specifice;

  - deseurile de constructie vor fi manevrate si eliminate in conformitate cu regulile aplicabile pentru gestionarea deseurilor, in baza prevederilor din proiectul de demolare.

Gestionarea materialelor de constructie periculoase.

Nu au fost evidentiate materiale periculoase in componenta cladirilor de pe amplasament.

Daca in cursul demolarii se vor gasi materiale periculoase, manevrarea si eliminarea acestora se va face in conformitate cu regulile aplicabile pentru gestionarea deseurilor periculoase.

Colectarea şi evacuarea din incintă a tuturor deşeurilor menajere şi industriale.

De asemenea in baza prevederilor din proiectul de demolare, toate deseurile ramase in incinta vor fi colectate si eliminate corespunzator.

Furnizaţi un Plan de Amplasament cu indicarea poziţiei tuturor rezervoarelor,  conductelor şi canalelor subterane sau a altor structuri. Identificaţi toate cursurile de apă, canalele către cursurile de apă sau acvifere.  Identificaţi permeabilitatea structurilor subterane

Vezi Plan retele de canalizare anexat Raportului de amplasament

Structuri subterane

Pentru fiecare structură subterană identificată în planul de mai sus se prezintă pe scurt detalii privind modul în care poate fi golită şi curăţată/decontaminată şi orice alte acţiuni care ar putea fi necesare pentru scoaterea lor din funcţiune în condiţii de siguranţă atunci când va fi nevoie. Identificaţi orice aspecte nerezolvate.

| Structuri subterane | Continut | Masuri pentru scoaterea din functiune in conditii de siguranta |
| --- | --- | --- |
| Retea de canalizare interioara si exterioara. | Ape uzate de la spalarea halelor | - Golirea preliminara, spalarea si igienizarea retelei de canalizare |
| Camine de vizitare | Ape uzate de la spalarea halelor | Golirea preliminara, spalarea si igienizarea caminelor |
| Bazine de colectare ape uzate tehnologice si menajere | Ape uzate de la spalarea halelor | Golirea preliminara, spalarea si igienizarea bazinelor |

Structuri supraterane

| Cladire sau alta structura | Materiale periculoase | Alte pericole potentiale |
| --- | --- | --- |
| Hale de productie, alte cladiri. | Nu | Nu exista alte pericole potentiale pentru mediu |

Lagune (iazuri de decantare, iazuri biologice) – nu este cazul

Depozite de deseuri

| Depozite de deşeuri |  |
| --- | --- |
| Identificaţi metoda ce asigură că orice depozit de deşeuri de pe amplasament poate îndeplini condiţiile echivalente de încetare a funcţionării; | La Ferma 16 Racova nu este cazul intrucat nu sunt depozite de deseuri in amplasament. |
| Există studiu de expertizare sau autorizaţie de funcţionare în siguranţă? | Exista autorizatie de mediu |
| Sunt implementate măsuri de evacuare a apelor pluviale de pe suprafaţa depozitelor? | Da , apele pluviale de pe suprafata depozitului de dejectii sunt preluate prin rigole intr-un bazin etans V = 10 mc, vidanjabil si apoi sunt folosite la umectarea platformei |

Zone din care se preleveaza probe

Pe baza informaţiilor cuprinse în Raportul de Amplasament şi a operaţiilor propuse pentru prevenirea şi controlul integrat al poluării, identificaţi zonele care ar putea fi considerate în această etapă ca fiind cele mai importante pentru realizarea analizelor de sol şi de apă subterană la momentul dezafectării. Scopul acestor analize este de a stabili gradul de poluare cauzat de activităţile desfăşurate şi necesitatea de remediere pentru aducerea amplasamentului într-o stare satisfăcătoare, care a fost definită în raportul iniţial de amplasament.

| Zone/locatii in care se preleveaza probe de sol/apa subterana | Motivatie |
| --- | --- |
| Eventual, din jurul structurilor subterane actuale - | Prelevarea de probe de sol din jurul structurilor subterane actuale va avea ca obiect doar, eventual, stabilirea gradului de incarcare cu fertilizanti a solului, deoarece acestea servesc la stocarea de ape uzate cu continut de azot si fosfor care nu sunt considerate poluanti pentru mediu decat in zone cu vulnerabilitate la poluarea cu nitrati proveniti din surse agricole. Conform inventarului realizat si pus la dispozitia publicului prin OM 242/2005 al MMGA si MAPDR, Ferma 16 Racova nu este amplasata intr-o astfel de zona. |

Este necesară realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza dezafectarea cu minimum de risc pentru mediu? Dacă da, faceţi o listă a acestora şi indicaţi termenele la care vor fi realizate.

Nu sunt necesare studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza incetarea activitatii cu minimum de risc pentru mediu.

Inainte de data prevazuta pentru scoaterea din functiune, se va inainta ARPM Bacau solicitarea de obtinere a autorizaţiei pentru încetarea activităţii.

ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA

| Sunteţi singurul deţinător de autorizaţie integrată de mediu pe amplasament? Dacă da, treceţi la Secţiunea 13 | DA |
| --- | --- |

Sinergii

Luaţi în considerare şi descrieţi dacă există sau nu posibilitatea de apariţie a sinergiilor cu alţi deţinători de autorizaţie de mediu faţă de tehnicile prezentate mai jos sau alte tehnici care pot avea influenţă asupra emisiilor produse de instalaţie.

Nu este cazul.

Selectarea amplasamentului

Justificaţi selectarea amplasamentului propus (pentru instalaţii noi).

- nu este cazul

LIMITELE DE EMISIE

Inventarul emisiilor şi compararea cu valorile limită de emisie stabilite/admise.

Singurele surse de emisii sunt halele de productie. Emisiile difuze in aer din hale contin amoniac, protoxid de azot, metan si pulberi.

Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT-urilor

Se mentioneaza ca, in cazul instalatiilor de tipul „crestere intensiva a pasarilor si porcilor” documentul de referinta BREF ILF nu contine valori limita de emisie VLE. Sunt prezentate insa valori indicative ale factorilor de emisie din hale pentru NH3, CH4 si N2O, care reprezinta principalii poluanti emisi in aer

Emisii de solventi

Prin natura activitatii nu se utilizeaza solventi organici.

Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei

## Emisii rezultate de la centrala termica de la filtru sanitar ce functioneaza pe gaze naturale.

Evacuari in reteaua de canalizare proprie

Emisii in apa asociate utilizarii BAT-urilor

Ape menajere + Ape tehnologice

| Indicator | Ape uzate tehnologice - fertilizare terenuri mg/l |  | Ape uzte menajere –CRA Bacau mg/l | Valoare prag mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7,0 |  | 7,14 | 6,5 – 8,5 |
| MTS | 195,28 |  | 208,36 | 350 |
| CCOCr | 370,6 |  | 395,18 | 500 |
| CBO5 | 195,8 |  | 201,33 | 300 |
| NH4 | 27,49 |  | 28,25 | 30 |
| P | 2,41 |  | 2,72 | 5 |
| SET | 28,43 |  | 28,75 | 30 |
| H2S | 0,55 |  | 0,62 | 1 |
| Detergenti | 14,93 |  | 15,19 | 25 |
| Cloruri | 156,18 |  | 160,72 | 500 |

## Apele menajere care se evacueaza in reteaua de canalizare a municipiului Bacau prin intermediul F2 Gheraiesti se incadreaza in prevederile NTPA-002 conform HG 352/2005.

Emisii în reţeaua de canalizare orăşenească sau cursuri de apă de suprafaţă (după preepurarea proprie)

Nu este cazul.

IMPACT

Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

Avand in vedere evaluarea impactului efectuată pentru Ferma 15   se poate concluziona:

Impactul asupra calitatii apelor de suprafata

Ca urmare a modului de colectare şi evacuare a apelor uzate, nu este influenţată calitatea apelor de suprafata.

Impactul asupra calitatii apelor subterane

Prin masurile de prevenire si control al poluarii apelor subterane cat si prin dotarile si amenajarile efectuate in cadrul fermelor acestea conduc la eliminarea impactului asupra calitatii freaticului, avand in vedere ca acesta constitue sursa de apa potabila in ferme.

Se va respecta programul de curatire al bazinelor cu vidanjarea apelor uzate, tehnologice şi menajere, curatirea si verificarea retelelor de canalizare, a bazinelor betonate.

Impactul asupra calitatii aerului

Emisiile atmosferice provenite de la halele de crestere pasari masurate prin concentratii si debite orare conduc la concluzia unui impact redus asupra calitatii aerului.

Amplasamentul obiectivului la o distanta mai mare de 1,0 km fata de zonele locuite, intr-o zona deschisa prin factorii meteorologici cat si prin dotarile tehnologice (ventilatoare, coşuri de dispersie).

Impactul generat de mirosuri

Prin sistemul de colectare si depozitare a dejecţiilor pe platforma, cat si prin distantele fata de zonele locuite, acestea conduc la diminuarea  posibilitatii aparitiei unui disconfort datorita mirosului.

Din acest punct de vedere se poate estima ca mirosurile neplacute sunt nesesizabile in localitatea Racova , indiferent de directia vantului.

Referitor la poluantii emisi prin procesul de crestere al pasarilor NH3, H2S, COV acestia se incadreaza in nivelele prevazute, conform celor mai bune tehnici disponibile.

Impactul produs asupra biodiversitatii

Ferma 16 functioneaza din anul 1974 cu acelasi profil de activitate, pana in prezent nu s-au semnalat schimbari ale biodiversitatii, existenta unei perdele de vegetatie in incinta a avut un efect benefic asupra zonei fiind situat intr-o zona impadurita.

De asemenea, prin masurile luate privind evitarea patrunderii poluantilor in apele subterane si de suprafata, nu se estimeaza nici o influenta asupra ecosistemului acvatic din zona raului Siret.

Impactul asupra solului si subsolului

Nu s-a impus prin vechea autorizatie integrata de mediu. Se va impune o monitorizare periodica de catre autoritate de mediu.

Se recomanda analizarea calitatii solului in amplasament:

- la revizuirea/reautorizarea/inchiderea instalatiei;

- indicatorii de analizat: Ph, Zn, Cu, Mn,Cd, Ntotal, Na, K

- punctele de control: se vor recolta si analiza probe de sol din terenul situat intre hale

Valorile obtinute se vor compara cu valorile prevazute in Pragul de alerta pentru soluri mai puţin sensibile conform Ordinului 756/1997

Prin dotarile, amenajarile si masurile luate s-a instituit o supraveghere continua si eliminarea potentialelor surse de poluare a solului.

In ultimii 10 ani de functionare a platformei nu au fost inregistrate sesizari, reclamatii, efecte negative asupra zonei.

Impactul vizual

Amplasamentul Fermei 16  nu este situat in imediata vecinatate a zonei locuite a localităţii Racova , acesta incadrandu-se in peisajul zonei.

Impactul generat de zgomote si vibratii

Principalele surse de zgomote si vibratii ar putea fi

  - functionarea ventilatoarelor si pompelor acestea fiind amplasate in incinte inchise

  - toata activitatea se desfasoara in incinte inchise

  - traficul auto in incinta este redus la cca 2h/zi.

In aceste conditii impactul poluarii sonore asupra asezarilor umane este minim, distanta mare fata de zonele sensibile si perdeaua vegetala avand si menirea de a atenua intensitatea zgomotelor propagate.

Impactul produs asupra asezarilor umane

Prin amplasamentul fermelor cat si prin conditiile, dotarile si amenajarile existente, obiectivul nu are impact major asupra asezarilor umane:

- apa subterana - impact minim

- apa de suprafata - impact redus

- aer - impact  minim care  apare la depopularea halelor; este temporar, de mica intensitate si de scurta durata;

- sol - impact redus

Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare.

- Habitate care intră sub incidenţa Directivei Habitate, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 462/2001, aflate la o distanţă de până la 20 km de instalaţie sau până la 20 km de amplasamentul unei centrale electrice cu o putere mai mare 50 MWth

- Arii naturale protejate aflate la o distanţă de până la 20 km de instalaţie – nu este cazul

- Arii naturale protejate care pot fi afectate de instalaţie- nu este cazul

- Comunităţi (de ex. şcoli, spitale sau proprietăţi învecinate) – nu este cazul

- Zone de patrimoniu cultural - nu este cazul

- Soluri sensibile - nu este cazul

- Cursuri de apă sensibile (inclusiv ape subterane) – nu este cazul

- Zone sensibile din atmosferă (de ex. reducerea stratului de ozon din stratosferă, calitatea aerului în zona în care SCM este ameninţat) - nu este cazul

Identificarea receptorilor importanti si sensibili

# Nu este cazul

Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului.

Activitatea de crestere pasari de la Ferma 16 Racova a functionat continuu si a detinut autorizatie integrata de mediu, a fost monitorizata de autoritatea in domeniu neinregistrandu-se abateri de la aceasta si nu au fost inregistrate sesizari.

In baza analizei efectuate, activitatea desfasurata in cadrul Fermei 16 Racova se constituie intr-o activitate cu impact minim asupra mediului.

Prin dotarile si echipamentele cu care este prevazuta unitatea, prin masurile de monitorizare a consumurilor specifice, a cantitatilor de materii prime, materii auxiliare, utilitati, precum si prin gestionarea deseurilor unitatea se inscrie pe linia respectarii celor mai bune tehnici disponibile.

Managementul deseurilor

Referitor la activităţile care implică eliminarea sau valorificarea deşeurilor, luaţi în considerare obiectivele relevante în tabelul următor şi identificaţi orice măsuri suplimentare care trebuie luate în afară de cele pe care v-aţi angajat deja să le realizaţi, în scopul aplicării BAT-urilor, în această Solicitare de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu.

| Obiectiv relevant | Măsuri suplimentare care trebuie luate |
| --- | --- |
| Asigurarea că deşeul este recuperat sau eliminat fără periclitarea sănătăţii umane şi fără utilizarea de procese sau metode care ar putea afecta mediul şi mai ales fără: | Respectarea programului de gestiune a deseurilor |
| ▪ risc pentru apă, aer, sol, plante sau animale; sau | DA |
| ▪ cauzarea disconfortului prin zgomot şi mirosuri; sau | DA |
| ▪ afectarea negativă a peisajului sau a locurilor de interes special; | NU |

Deseurile sunt gestionate de la producere pana la evacuare cu respectarea reglementarilor in vigoare evitandu-se crearea de stocuri ce ar putea genera un impact asupra factorilor de mediu.

Habitate speciale

| Cerinţă | Răspuns (Da/Nu/identificaţi/confirmaţi includerea, dacă este cazul) |
| --- | --- |
| Aţi identificat Situri de Interes Comunitar (Natura 2000), arii naturale protejate, zone speciale de conservare, care pot fi afectate de operaţiile la care s-a făcut referire în Solicitare sau în evaluarea dumneavoastră de impact de mai sus? | NU |
| Aţi furnizat anterior informaţii legate de Directiva Habitate, pentru SEVESO sau în alt scop? | NU |
| Există obiective de conservare pentru oricare din zonele identificate? (D/N, vă rugăm enumeraţi) | NU |
| Realizând evaluarea BAT pentru emisii, sunt emisiile rezultate din activităţile dumneavoastră apropiate de, sau depăşesc nivelul identificat ca posibil să aibă un impact semnificativ asupra ariilor protejate? Nu uitaţi să luaţi în considerare nivelul de fond şi emisiile existente provenite din alte zone sau proiecte. | NU |

# Text boxes

Livrare spre abatorizare, la greutatea de 2,2 kg la terminarea ciclului de 40 zile

Crestere pui de carne, la sol

Vid sanitar hale

Populare hale la sol

Apa adapare efective

Apa potabila

Apa pentru scopuri menajere

Receptie materii prime

Vidanjare si evacuare in reteaua de canalizare a CRA Bacau

Utilizare la fertilizarea terenurilor

Igienizari incinte-vid sanitar

Bazine colectoare ape uzate menajere, V = 10 mc

Platforma de dejectii

Bazine colectoare ape uzate tehnologice,  V = 50 mc