RAPORT

privind calitatea factorilor de mediu în judeţul Bacău

luna aprilie 2016

Raportul are ca scop informarea autorităţilor şi publicului asupra calităţii factorilor  de mediu, în maniera principiului transparenţei, prin liber acces la informaţii.

Realizarea monitorizării calităţii factorilor de mediu se desfăşoară în cadrul legal, stabilit prin transpunerea la nivel naţional a cerinţelor din directivele europene, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă la toate nivelurile, asigurării unei dezvoltări durabile în condiţii de compatibilitate a schimbului de date.

I. Evoluţia calităţii aerului în luna aprilie

Calitatea aerului în judeţul Bacău este monitorizată prin măsurări continue în sistem automat şi manual în puncte amplasate în zone reprezentative judeţului.

##### A. Reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului

Calitatea aerului în judeţul Bacău este monitorizată prin măsurări continue în sistem automat prin trei staţii amplasate în zone reprezentative ale judeţului.

Legendă:

BC 1: statie de fond urban, situată în Bacău - str. Războieni nr.11

BC 2: staţie de fond industrial, situată în Bacău - str. Izvoare nr.1bis

BC 3: staţie de fond industrial, situată în Oneşti - str. Cauciucului nr.1

Staţia Bacău 1 - staţie de fond urban este amplasată în municipiul Bacău - parc Prefectură. La acest tip de staţie:

- raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km;

- poluanţii monitorizaţi în luna aprilie 2016: dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO),   ozon (O3), benzen, oxizi de  azot (NO, NOx, NO2), particule în suspensie (PM10 gravimetric şi nefelometric), metale grele - determinări manuale  (Pb, Cd, Ni şi As) şi parametrii meteo.

Tabel A.1. – valori medii lunare, minime şi maxime orare.

| Poluant | UM | STAŢIA BACĂU 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Medie lunară | Minima orară | Maxima orară |
| SO2 | μg/mc | 9,31 | 9,03 | 9,63 |
| NOx | μg/mc | 13,38 | 2,05 | 101,93 |
| NO | μg/mc | 2,57 | 1,0 | 51,64 |
| NO2 | μg/mc | 9,44 | 0,34 | 36,91 |
| CO | mg/mc | 0,11 | 0,0 | 2,86 |
| O3 | μg/mc | 57,88 | 4,57 | 114,66 |
| *benzen | μg/mc | - | - | - |
| *PM10 (nefelometric) | μg/mc | - | - | - |

*captură insuficientă de date

Staţia Bacău 2 - staţie de fond industrial, este amplasată în municipiul Bacău - cartier Izvoare. Staţiile de fond industrial:

- raza ariei de reprezentativitate este de 100 m - 1 km;

- poluanţii monitorizaţi în luna aprilie 2016: dioxid de sulf (SO2), ozon (O3), amoniac (NH3), oxizi de  azot (NO, NOx, NO2), monoxid de carbon (CO),  particule în suspensie (PM10 - nefelometric şi gravimetric), metale grele - determinări manuale  (Pb, Cd, Ni şi As) şi parametrii meteo.

Tabel A.2. - valori medii lunare, minime şi maxime orare.

| Poluant | UM | STAŢIA BACĂU 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Medie lunară | Minima orară | Maxima orară |
| SO2 | μg/mc | 5,80 | 4,91 | 7,33 |
| NOx | μg/mc | 11,03 | 5,01 | 51,84 |
| NO | μg/mc | 3,50 | 0,50 | 22,94 |
| NO2 | μg/mc | 5,54 | 0,50 | 29,09 |
| CO | mg/mc | 0,05 | 0,02 | 0,22 |
| O3 | μg/mc | 34,37 | 4,12 | 79,71 |
| NH3 | μg/mc | 31,33 | 0,43 | 47,12 |
| PM10 (nefelometric) | μg/mc | 33,40 | 9,45 | 109,53 |

Staţia Bacău 3 - staţie de fond industrial, este amplasată în municipiul Oneşti - cartier TCR - strada Cauciucului. Staţiile de fond industrial:

- raza ariei de reprezentativitate este de 100 m -1km;

- poluanţii monitorizaţi în luna aprilie 2016: oxizi de  azot (NO, NOx, NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen, particule în suspensie (PM10 - nefelometric) şi parametrii meteo.

Tabel A.3. - valori medii lunare, minime şi maxime orare.

| Poluant | UM | STAŢIA BACĂU 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Medie lunară | Minima orară | Maxima orară |
| SO2 | μg/mc | 7,73 | 4,96 | 21,86 |
| NO | μg/mc | 3,78 | 0,50 | 24,63 |
| NOx | μg/mc | 11,33 | 0,50 | 62,12 |
| NO2 | μg/mc | 5,55 | 0,50 | 37,35 |
| CO | mg/mc | 0,13 | 0,02 | 1,77 |
| O3 | μg/mc | 64,88 | 6,97 | 135,50 |
| benzen | μg/mc | 1,76 | 0,0 | 7,96 |
| PM10 (nefelometric) | μg/mc | 17,64 | 0,03 | 89,93 |

Pentru fiecare dintre poluanţii monitorizaţi, prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, sunt reglementate valori limită, valori ţintă, praguri de informare a publicului şi praguri de alertă precum şi obiective de calitate a datelor.

Conform Anexei 4 la Legea nr.104/28.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător, obiectivul de calitate a datelor pentru evaluarea calităţii aerului înconjurător în ceea ce priveşte captura minimă anuală de date pentru poluanţii reglementaţi, monitorizaţi în staţii fixe, este de 90% din numărul total de ore dintr-un an (exceptând orele aferente calibrării, mentenanţei periodice). Dacă captura anuală de date este mai mică, valorile statistice relevante sunt doar orientative. Totodată sunt utilizate criteriile de agregare şi calculul parametrilor statistici, conform Anexei 3, B.1 şi D.2 din Legea nr. 104/2011.

Dioxid de sulf (SO2)

Evoluţia concentraţiilor medii zilnice valide este prezentată grafic în figura A.1.

Fig. A.1. Concentraţii medii zilnice de SO2 în luna aprilie 2016

Concentraţiile medii zilnice de SO2 înregistrate la cele 3 staţii automate în luna aprilie 2016 s-au situat mult sub VL zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (125 μg/mc, a nu se depăşi de mai mult de 3 ori într-un an calendaristic, conform legii nr.104/2011).

Fig. A.2. Concentraţii medii orare de SO2 în luna aprilie 2016

Concentraţiile medii orare de SO2 s-au situat mult sub VL orară pentru protecţia sănătăţii umane (350 μg/m3, a nu se depăşi de mai mult de 24 de ori într-un an calendaristic). La staţiile din municipiul Bacău situaţia s-a prezentat astfel: la BC 1 maxima orară a fost de 9,63 μg/mc (în staţionare faţă de luna precedentă), iar la staţia BC 2 maxima orară a fost de 7,33 μg/mc (în scădere semficativă faţă de luna precedentă). La staţia BC 3 maxima orară a fost de 21,86 μg/mc (în creştere faţă de luna precedentă).

Dioxid de azot (NO2)

Concentraţiile medii orare de NO2 măsurate automat în cele 3 staţii automate din judeţul Bacău s-au situat sub VL orară pentru protecţia sănătăţii umane (200 (g/mc, a nu se depăşi de peste 18 ori într-un an calendaristic, în vigoare de la 01.01.2010), iar evoluţia este prezentată grafic în fig. A.3.

Fig. A.3. Concentraţii medii orare de NO2 în luna aprilie 2016

La staţia BC 1 din municipiul Bacău maxima orară a fost de 36,91 μg/mc, iar la staţia BC 2 maxima orară a fost de 29,09 μg/mc (la ambele staţii în scădere faţă de luna precedentă). La staţia BC 3 din municipiul Oneşti maxima orară a fost de 37,35 μg/mc (în creştere nesemnificativă faţă de luna precedentă).

Monoxid de carbon (CO)

Fig. A.4. Concentraţii maxime zilnice ale mediilor de 8 ore la CO, în luna aprilie 2016

Valorile obţinute în urma monitorizării monoxidului de carbon în luna aprilie 2016 sunt prezentate în graficul de mai jos (fig. A.4.), observându-se că valorile maxime zilnice ale mediilor de 8 ore s-au situat sub valoarea limită pentru protecţia sănătăţii umane (10 mg/mc).

Ozon (O3)

Ozonul este un poluant secundar care se formează din precursori (NOx, COV), prin reacţii fotochimice în lanţ de formare şi distrugere a ozonului ce au loc în atmosferă, în anumite condiţii meteorologice, sau poate proveni din transferul unor mici cantităţi de ozon dinspre stratosferă spre troposferă, în anumite situaţii de circulaţie a maselor de aer la macroscară, dar şi din transportul transfrontalier de ozon sau precursori ai săi.

Condiţiile meteorologice favorizante pentru formarea ozonului din precursori sunt: temperaturi ridicate, durata şi intensitatea mare de strălucire a soarelui, cer senin, lipsa precipitaţiilor, inversiile termice.

Concentraţiile de ozon din aerul înconjurător se evaluează folosind pragul de alertă (240 µg/mc măsurat timp de 3 ore consecutiv) calculat ca medie a concentraţiilor orare, pragul de informare (180 µg/mc) calculat ca medie a concentraţiilor orare şi valoarea ţintă pentru protecţia sănătăţii umane (120 µg/mc) calculată ca valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore (medie mobilă), care nu trebuie depăşită mai mult de 25 ori/an.

Fig. A.5. Concentraţii medii orare la ozon la staţiile din judeţul Bacău, comparativ cu pragul pentru informarea publicului, în luna aprilie 2016.

Aşa cum se constată din fig. A.5. în luna aprilie 2016 toate valorile orare ale concentraţiilor de ozon la staţiile din judeţul Bacău s-au situat sub pragul de informare a publicului (180 µg/m3) şi respectiv sub pragul de alertă (240 µg/m3).

Maximele orare înregistrate la staţiile din municipiul Bacău au fost de 114,66 μg O3/mc la staţia BC 1 (în creştere nesemnificativă faţă de luna precedentă) şi de 79,71 O3/mc la staţia BC 2 (în scădere nesemnificativă faţă de luna precedentă), iar la staţia BC 3 din municipiul Oneşti a fost de 135,50 μg O3/mc (în creştere uşoară faţă de luna precedentă).

Fig. A.6. Concentraţii maxime zilnice ale mediilor de 8 ore la ozon la staţiile din judeţul Bacău, în luna aprilie 2016.

În luna aprilie 2016 nu s-au înregistrat la ozon depăşiri ale valorii ţintă pentru protecţia sănătăţii umane la niciuna dintre staţiile din judeţ.

Amoniac (NH3)

Datele obţinute în urma monitorizării amoniacului în luna aprilie 2016 la staţia BC 2 din municipiul Bacău sunt prezentate în graficul de mai jos (fig. A.7.).

Fig. A.7.Concentraţii medii zilnice la indicatorul amoniac în luna aprilie 2016

Rezultatele înregistrate nu au evidenţiat depăşiri ale limitei STAS 12574/87 de 100 µg/mc.

Benzen (C6H6)

Benzenul este un compus aromatic foarte uşor, volatil şi solubil în apă. La nivelul judeţului Bacău este monitorizat în municipiul Bacău (staţia BC 1) şi în municipiul Oneşti (staţia BC 3).

Datele obţinute în urma monitorizării benzenului în luna aprilie 2016 sunt prezentate în graficul de mai jos:

Fig. A.8.Concentraţii medii zilnice la indicatorul benzen în luna aprilie 2016

Maxima orară înregistrată la staţia BC 3 a fost de 7,96 μg/mc (în scădere faţă de luna precedentă),  iar la staţia BC 1 nu s-a realizat o captură suficientă de date.

Particule în suspensie  PM 10

Monitorizarea particulelor în suspensie s-a realizat pe parcursul lunii aprilie 2016 în staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului şi a fost urmărită:

- fracţia PM10 - prin determinări nefelometrice (staţiile BC 1, BC 2 şi BC 3) şi prin determinări gravimetrice (staţiile BC 1 şi BC 2).

- Pentru determinarea particulelor în suspensie PM10, care constituie fracţia dimensională de interes toxicologic din aerosuspensia urbană se aplică 2 metode, respectiv metoda automată (nefelometrie) şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă. Metoda automată (nefelometrică) este utilizată pentru obţinerea de măsurări în timp real în scop informativ (valorile sunt orientative) iar depăşirile înregistrate pot fi confirmate/infirmate ulterior de către rezultatul analizei prin metoda de referinţă gravimetrică.

Conform Legii nr.104/2011, valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane în cazul PM10 este de 50 µg/mc (a nu se depăşi de peste 35 de ori într-un an calendaristic).

Fig. A.9. Concentraţii medii zilnice la indicatorul PM10 în luna aprilie 2016

Datele informative, provenite de la staţia BC 3, pe metoda nefelometrică (graficul de mai sus), pe parcursul lunii aprilie arată valori oscilante ale particulelor în suspensie PM10 şi nu s-au înregistrat  depăşiri ale valorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane.

Rezultatele măsurărilor gravimetrice PM10 (staţia BC 1 şi BC 2), înregistrate în lunile ianuarie – aprilie 2016 sunt prezentate în tabelul şi graficul următor:

Particule în suspensie PM10

| Luna | PM 10 (μg/mc) - BC 1 | PM 10 (μg/mc) - BC 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Media lunară | Maxima zilnică | Minima zilnică | Media lunară | Maxima zilnică | Minima zilnică |
| ianuarie | 30,44 | 65,63 | 7,18 | 37,77 | 74,52 | 7,54 |
| februarie | 23,53 | 43,1 | 6,9 | 26,11 | 42,53 | 11,0 |
| martie | 24,15 | 38,25 | 5,32 | * | * | * |
| aprilie | 23,60 | 36,88 | 13,76 | 30,07 | 45,60 | 18,17 |

*Din motive tehnice nu a fost monitorizată fracţia PM10 la staţia BC 2 în luna martie

În cazul PM10 măsurat gravimetric nu se constată depăşiri ale valorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane de 50 µg/mc.

  - la staţia BC 1, valoarea maximă înregistrată a fost de 36,88 μg/mc (03.04.2016), în scădere faţă de maxima lunii precedente (38,25 μg/mc);

  - la staţia BC 2, valoarea maximă înregistrată a fost de 45,60 μg/mc (10.04.2016), în luna precedentă, din motive tehnice nu au fost realizate măsurări de PM10.

Metale

Analiza metalelor pe particule PM10 la cele două staţii din municipiul Bacău au evidenţiat următoarea situaţie:

|  | ian. | feb. | mart. | apr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BC 1 | Pb (μg/mc) | Med. lun. | 0,0117 | 0,0104 | 0,0103 | 0,0094 |
|  |  | Max. zln. | 0,0255 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0176 |
|  |  | Min. ziln. | 0,0026 | 0,0023 | 0,0020 | 0,0044 |
|  | Cd (ng/mc) | Med. lun. | 0,39 | 0,30 | 0,31 | 0,25 |
|  |  | Max. zln. | 0,83 | 0,46 | 0,46 | 0,42 |
|  |  | Min. ziln. | 0,23 | 0,14 | 0,17 | 0,11 |
|  | Ni (ng/mc) | Med. lun. | 2,45 | 1,51 | 1,83 | 1,40 |
|  |  | Max. zln. | 4,35 | 3,55 | 3,91 | 2,27 |
|  |  | Min. ziln. | 0,69 | 0,13 | 0,50 | 0,88 |
|  | As (ng/mc) | Med. lun. | 0,43 | 0,03 | 0,30 | 0,34 |
|  |  | Max. zln. | 0,80 | 0,49 | 0,59 | 0,63 |
|  |  | Min. ziln. | 0,19 | 0 | 0 | 0 |
| BC 2 | Pb (μg/mc) | Med. lun. | 0,0158 | 0,0115 | * | 0,0136 |
|  |  | Max. zln. | 0,0271 | 0,0193 | * | 0,0230 |
|  |  | Min. ziln. | 0,0030 | 0,0042 | * | 0,077 |
|  | Cd (ng/mc) | Med. lun. | 0,70 | 0,32 | * | 0,33 |
|  |  | Max. zln. | 1,53 | 0,43 | * | 0,49 |
|  |  | Min. ziln. | 0,51 | 0,24 | * | 0,21 |
|  | Ni (ng/mc) | Med. lun. | 2,74 | 1,93 | * | 1,83 |
|  |  | Max. zln. | 4,71 | 3,60 | * | 2,84 |
|  |  | Min. ziln. | 0,87 | 0,28 | * | 1,15 |
|  | As (ng/mc) | Med. lun. | 0,42 | 0,04 | * | 0,46 |
|  |  | Max. zln. | 0,83 | 0,38 | * | 0,83 |
|  |  | Min. ziln. | 0,10 | 0 | * | 0 |

*Din motive tehnice nu au fost monitorizate metalele la staţia BC 2 în luna martie

În ceea ce priveşte nivelul concentraţiei metalelor în luna ianuarie - aprilie 2016 se evidenţiază valori sub valoarea limită la plumb şi sub valorile ţintă la celelalte metale (cadmiu, nichel şi arsen), în conformitate cu Legea nr.104/2011.

##### B. Reţeaua manuală

##### Monitorizarea indicatorului amoniac s-a realizat în luna aprilie 2016 în trei puncte fixe de control: IRE Mărgineni, Gherăieşti şi Universitate. Prelevarea se face pe o perioadă de 24 h, în regim manual.

Un alt indicator urmărit în cadrul reţelei manuale de monitorizare îl constituie pulberile sedimentabile, prelevarea lunară realizându-se, în punctele de control: APM Bacău, IRE Mărgineni, Gherăieşti şi Nicolae Bălcescu. În ceea ce priveşte calitatea precipitaţiilor, acesta este urmărită prin analiza precipitaţiilor prelevate în punctul de control APM Bacău.

Evoluţia calităţii aerului în municipiul Bacău este raportată la STAS 12574/87 (NH3 şi pulberi sedimentabile), iar datele sunt furnizate în urma prelevării manuale şi determinărilor chimice efectuate în laboratorul APM Bacău.

Variaţia concentraţiilor zilnice măsurate pentru indicatorul specific amoniac (NH3) şi pentru pulberi sedimentabile, în punctele de prelevare este prezentată în graficele următoare:

Evoluţia indicatorului amoniac

Punctul de prelevare IRE Mărgineni poluantul măsurat amoniac (NH3)

Adresa: Bacău, Calea Moineşti nr. 5

Punctul de prelevare Gherăieşti poluantul măsurat amoniac (NH3)

Adresa: Bacău, strada Frunzei nr. 50

Punctul de prelevare Universitate, poluantul măsurat amoniac (NH3)

Adresa: Bacău, strada Mărăşeşti nr. 15

Pulberi sedimentabile - evoluţia valorilor lunare

Calitatea precipitaţiilor

#### Punctul de prelevare al precipitaţiilor este situat la sediul APM Bacǎu.

Indicatorii analizaţi în cursul lunii aprilie 2016 au fost:

- pH - valoarea medie calculată a fost de 6,73 upH; valoarea minimă măsurată a fost de 6,39 upH;

- conductivitate - valoarea medie calculată a fost de 177,36; valoarea maximă măsurată a fost de 775 μS/cm;

- TDS (substanţe dizolvate totale) - valoarea medie calculată a fost de 77,0 mg/l, valoarea maximă măsurată a fost de 338,0 mg/l.

Pe parcursul lunii aprilie 2016 nu s-au semnalat precipitaţii acide (precipitaţiile acide sunt cele care au un pH mai mic decât 5,6 upH).

Incidente de mediu asupra factorului de mediu: aer

În luna  aprilie 2016 nu s-au semnalat incidente de mediu asupra factorului de mediu aer.

II. Calitatea apei

1. Apă freatică

Automonitorizarea calităţii apei subterane, pe parcursul lunii aprilie 2016 la forajele aparţinând SC Energy Bio Chemicals SA - Sucursala Carom Oneşti a semnalat depăşiri, conform reglementărilor în vigoare la următorii indicatori: F74 (cloruri, CCOCr, reziduu filtrabil, sulfaţi); F75 (CCOCr, suspensii, reziduu filtrabil); F 51 (suspensii, reziduu filtrabil); F81 (suspensii, sulfaţi); F82 (cloruri, suspensii); A6 (azot amoniacal, reziduu filtrabil).

Incidente de mediu asupra factorului de mediu: apă, sol

În luna aprilie 2016 nu s-au semnalat incidente de mediu asupra factorilor de mediu apă, sol.

III. MĂSURĂRI DE ZGOMOT

În luna aprilie 2016, din motive tehnice nu s-au realizat măsurări de zgomot.

##### IV.  RADIOACTIVITATEA  ( GLOBALĂ - SSRM Bacău

Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (S.S.R.M.) din cadrul A.P.M. Bacău derulează un program standard de recoltare şi de măsurări privind radioactivitatea mediului (activitatea beta globală la aerosoli, depuneri atmosferice, apă brută, sol, vegetaţie şi măsurare debit doză gamma absorbită din aer) de 11 ore/zi, conceput astfel încât să asigure decelarea variaţiilor în nivelele de radioactivitate datorate fluctuaţiilor fondului natural, de creşterile asociate unor posibile evenimente cu impact radiologic.

Programele de supraveghere, procedurile metodologice şi instrucţiunile de lucru sunt stabilite de Laboratorul Naţional de Radioactivitate a Mediului din cadrul A.N.P.M., conform Ordinului M.M.P. nr. 1978/2010.

Conform Ordinului M.M.P. nr. 1978/2010, S.S.R.M. Bacău derulează şi un program special de supraveghere a radioactivităţii mediului în zonele cu fondul natural modificat antropic din judeţ, aprobat anual, cu prelevări de probe şi măsurători trimestriale, semestriale sau anuale.

În continuare sunt prezentate grafic rezultatele activităţii de supraveghere a radioactivităţii mediului de către S.S.R.M. Bacău în luna aprilie 2016, prin programul standard. Prin măsurarea beta globală, se determină activitatea specifică a unei probe datorată tuturor radionuclizilor existenţi în acea probă, care emit  radiaţii  beta.

- Aerosoli atmosferici

S.S.R.M. realizează 2 prelevări pe zi ale aerosolilor atmosferici, fiecare cu durata de 5 ore, efectuând măsurări beta globale astfel: imediat după prelevare (măsurări imediate), după 25 ore de la încetarea prelevării (determinare Rn şi Tn) şi după 5 zile (măsurări întârziate).

Valorile înregistrate în timpul nopţii (aspiraţia în intervalul orar 03-08) au fost în general mai ridicate decât cele din cursul zilei (aspiraţia în intervalul orar 09-14), datorită condiţiilor reduse de dispersie în atmosferă.

Valoarea maximă înregistrată a fost de 7,0 Bq/mc, în creştere nesemnificativă faţă de luna precedentă, fiind măsurată la aspiraţia  din intervalul orar 03-08, în data de 06.04.2016. Valoarea minimă înregistrată a fost de 0,4 Bq/mc, fiind măsurată la aspiraţia  din intervalul orar 09-14.

Pe parcursul lunii aprilie nu a fost depăşită limita de atenţionare (10 Bq/mc) reglementată de OM nr. 1978/2010.

Radioactivitatea atmosferei este dată, în perioade normale de timp, în principal de descendenţii Radonului şi Toronului. Radonul (Rn-222) şi Toronul (Rn-220) sunt produşi de filiaţie ai U-238 şi Th-232, aflaţi în stare gazoasă. Ei ajung în atmosferă în urma exhalaţiei din sol şi roci, unde sunt supuşi fenomenelor de dispersie atmosferică. În atmosferă, Radonul şi Toronul (gaze nobile) suferă procesul de dezintegrare radioactivă, dând naştere descendenţilor de viaţă scurtă sau de viaţă lungă. Concentraţiile de Rn-222 şi Rn-220 în atmosferă variază sezonier, depinzând de condiţiile meteorologice care influenţează atât viteza de emanaţie a gazelor din sol, cât şi diluţia/dispersia acestora în atmosferă.

- Debitul dozei gamma în aer

Măsurarea dozei gamma se realizează cu ajutorul staţiei automate amplasată în municipiul Bacău.

Valoarea maximă înregistrată a fost de 0,130 µSv/h (10.04.2016). Valorile sunt încadrate în limitele de variaţie ale fondului natural şi nu s-a depăşit limita de atenţionare pentru debitul dozei gama de 0,250 μSv/h (conform O.M. nr. 1978/2010).

- Depuneri atmosferice totale (uscate şi umede – precipitaţii)

Laboratorul de radioactivitate prelevează zilnic şi măsoară imediat şi întârziat (la 5 zile), probe de depuneri atmosferice în punctul Sediu A.P.M. Bacău.

În urma măsurărilor zilnice imediate la depunerile atmosferice s-au semnalat valori cu mult sub nivelul de atenţionare de 200 Bq/mp/zi, valoare reglementată de OM nr. 1978/2010.

În luna aprilie 2016, din cele 30 de valori zilnice măsurate imediat 11 valori au fost semnificative, restul valorilor  s-au situat sub limita de detecţie a sistemului de măsurare utilizat. Valoarea maximă măsurată a fost de 27,3 Bq/mp/zi în data de 11.04.2016, în creştere semnificativă faţă de luna precedentă (15,1 Bq/mp/zi).

- Apă de suprafaţă

Laboratorul de radioactivitate prelevează zilnic şi măsoară imediat şi întârziat (la 5 zile), probe de apă de suprafaţă prelevate din râul Bistriţa, din secţiunea Şerbăneşti.

Nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de atenţionare de 2000 Bq/mc, în cazul măsurărilor imediate beta globale ale apei brute a râului Bistriţa.

În luna aprilie 2016 din cele 30 de valori zilnice măsurate imediat 6 valori au fost semnificative, iar restul valorilor s-au situat sub limita de detecţie a aparatului de măsură. Valoarea maximă măsurată a fost de 294,8 Bq/mc în data de 30.04.2016, în uşoară creştere faţă de luna precedentă (221,4 Bq/mc).

- Sol necultivat

Laboratorul de radioactivitate prelevează săptămânal şi măsoară întârziat (la 5 zile), probe de sol necultivat din punctul Sediu A.P.M. Bacău.

La probele de sol valoarea maximă măsurată a fost de 461,4 Bq/kg. Nu sunt reglementate valori limită pentru activitatea beta globală a acestui factor de mediu. Valorile măsurate au variat în limite normale faţă de perioadele anterioare.

Director Executiv,                               Şef Serviciu Monitorizare şi Laboratoare,

Paul Toderică                                                  Corina-Neli Pricope

Întocmit,

Minodora Bojescu

# Text boxes

BC3

BC2

BC1

Limita  zilnică= 125 µg/mc

Prag de informare = 180 µg/mc

Prag de informare = 180 μg/mc

Pe parcursul monitorizării, în luna aprilie 2016, în punctul de prelevare IRE Mărgineni nu au fost înregistrate depăşiri ale concentraţiei maxime admise de 100 μg/mc, conform STAS 12574/87.

Valoarea maximă înregistrată a fost de 28,0 μg/mc, în creştere semnificativă  faţă de maxima lunii precedente (17,0 μg/mc).

Pe parcursul lunii aprilie 2016 în punctul de prelevare Gherăieşti nu au fost înregistrate depăşiri ale concentraţiei maxime admise de 100 μg/mc, conform STAS 12574/87.

Valoarea maximă a fost de 23,0 μg/mc, în creştere faţă de maxima lunii precedente (18,0 μg/mc).

Pe parcursul lunii aprilie 2016 în punctul de prelevare Universitate nu au fost înregistrate depăşiri ale concentraţiei maxime admise de 100 μg/mc, conform STAS 12574/87.

Valoarea maximă înregistrată fiind de 23,0 μg/mc, în creştere faţă de maxima lunii precedente (16,0 μg/mc).

Valorile înregistrate în luna aprilie 2016 s-au situat cu mult sub  valoarea CMA=17g/mp/lună, conform STAS 12574/87.

Valoarea cea mai mare a fost înregistrată în punctul de control Nicolae Bălcescu, fiind de 7,56 g/mp/lună.

Valoarea maximă a mediei  la 8 h = 10mg/mc

Datele rezultate din monitorizarea calităţii aerului în staţiile automate de monitorizare din judeţul Bacău, prezentate în cadrul acestui raport au fost validate local.  Aceste date au caracter preliminar, fiind în curs de certificare de către Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului din Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

VL  orară= 350 µg/mc

VL  orară= 200 µg/mc