Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud

AUTORIZAŢIE  DE  MEDIU

NR. 211 din 19 OCTOMBRIE 2012

Revizuită la data de ……

Ca urmare a cererii adresate de SC ACI BISTRIŢA SA, reprezentată de dl. Cenan Paul Sebastian - director general, cu sediul în municipiul Bistriţa, str. Zefirului, nr. 1, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud sub nr. 511.945/27.10.2016, completată la nr. 13.004/25.11.2016,

în urma analizării documentelor transmise şi a completărilor la documentație, a  verificării amplasamentului,

în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 96/22.12.2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, a Hotărârii Guvernului nr. 1.000/27.10.2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, modificat prin Ordinele Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 1298/2011 și nr. 3.839/09.11.2012 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată cu Ordonanţele de Urgenţă ale Guvernului nr. 114/22.10.2007 și nr. 58/16.10.2012, modificată și completată prin O.U.G. nr. 164/19.11.2008, aprobată prin Legea nr. 226/21.07.2013, se emite:

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

pentru: Bază de producţie, în municipiul Bistriţa, str. Valea Căstăilor, nr. 2-3, județul Bistrița-Năsăud;

în scopul desfăşurării următoarelor activităţi (conform cod CAEN):

- fabricarea produselor din beton pentru construcţii cod CAEN 2361 - rev. 2 (2661 - rev. 1);

- fabricarea betonului - cod CAEN 2363 - rev. 2 (2663 - rev. 1);

- fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale construcţiilor metalice - cod CAEN 2511 - rev. 2 (2811 - rev. 1);

- fabricarea de uşi şi ferestre metalice - cod CAEN 2512 - rev. 2 (2812 - rev. 1);

- producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice - cod CAEN 2529 - rev. 2 (2821 - rev. 1);

- fabricarea altor obiecte din metal n.c.a. - cod CAEN 2599 - rev. 2 (2875 - rev. 1);

Suprafaţa totală a amplasamentului pe care se desfășoară activitatea este de 45.887 m², suprafaţa construită 3.998,31 m2, care cuprinde:

Activitatea de fabricare a produselor din beton pentru constructii - cod CAEN 2361: se execută prefabricate din beton, planşee, grinzi , tuburi din beton pentru canalizare, cămine de apă  şi canalizare, pe platformă amenajată in suprafaţă de 2.600 m2,  unde se şi depozitează.

Activitatea de fabricare a betonului - cod CAEN 2362 - se realizează  în staţia de betoane mobilă  containerizată  tip LINTEC Model CC 1.500 S (Germania), cu o capacitate de 60 m3/h, în  flux  continuu.

Staţia de betoane ocupă  o suprafaţă de 454,20 m2 şi are în dotare:

- 2 silozuri tip modular pentru depozitarea cimentului cu o capacitate de 50 m3 (70 t)  fiecare, ambele  cu suprafaţa de 33,30 m2;

- cabina de comandă CR 60, care ocupă o suprafaţă de 6,6 m2;

- mixerul de betoane tip BHS DKX 1,25 S, care ocupă o suprafaţă de 72,00 m2;

- mixerul MX 60;

- 4  buncăre de alimentare cu agregate reci CF 60, cu suprafaţa de 177,70 m2;

- bandă de cântărire, capacitate de cântărire 5000 kg;

- bandă transportoare înclinată TB 60 - capacitate de transport 500 m3/h;

- buncărul  de cântărire ciment, capacitate 1000 kg;

- cântar  de  apă, capacitate 330 l;

- cântar  cu  2  camere  pentru  aditiv fluid 6 + 6 l, capacitate 25 kg;

- conductă de admisie ciment şi agregate;

- compresor cu şurub  tip ATLAS COPCO, presiune maximă 10 bar;

- depozit de agregate cu suprafaţa de 164,60 m2.

Activitatea de construcţii metalice şi părţi componente ale construcțiilor metalice - cod CAEN 2511, cuprinde :

- activitatea de confecţii  armături  oţel-beton: se realizează  într-o  hală cu  suprafaţa de 618,75 m2.

- activitatea  de confecţii metalice uşoare - din tablă  neagră  sau zincată, profile metalice - îmbinate prin sudură sau şuruburi; pentru confecţiile metalice se efectuează şi  prelucrări mecanice cu strunguri, maşini  de găurit, polizoare, freză, raboteză, din dotarea atelierului de lăcătuşerie, cu suprafaţa  de 329 m2.

- activitatea de tinichigerie, tubulaturi, jgheaburi - din tablă subţire, se efectuează  într-un atelier cu suprafața de 584 m2.

Activitatea de producție de rezervoare, cisterne si containere metalice - cod CAEN 2519  şi  Activitatea de fabricare a altor articole din metal n.c.a. - cod CAEN 2599 se desfăşoară  în  aceleaşi  ateliere  prezentate  mai sus şi  pe  platforma betonată  din  incintă.

Pe platforma bazei de producție se mai află următoarele construcţii  și anexe astfel:

- post de transformare cu o suprafață de  6,16 m2;

- baracă  metalică;

- birou şef  bază de producție cu o suprafață  de 50,0 m2;

- cabină poartă cu o suprafață de 6,93 m2;

- magazii și platforme betonate în suprafață de 1660 m2;

- magazie cu o suprafață de 28 m2;

- șopron cu o suprafață de 69 m2;

- atelier electric și mecanic cu o suprafață de 148 m2;

- șopron cu o suprafață de 37 m2;

- depozit  de materiale  izolante cu o suprafață de  81 m2.

Obiectivul este situat la distanţa de circa 10 m faţă de pârâul Valea Căstăilor şi la circa 50 m faţă de drumul de centură al municipiului Bistriţa.

Documentaţia conţine: fişa de prezentare şi declaraţie întocmită de titular,

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

- Certificat de înregistrare Seria B nr. 1398323, eliberat la data de 19.05.2008 de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud;

- Certificat constatator nr. 511023/20.04.2012, eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud;

- Cod Unic de Înregistrare: 566515 din data de 18.02.1993;

- Nr. de ordine în registrul comerţului: J06/15/1991 din data de 11.02.1991;

- Autorizația de mediu nr. 204/10.08.2007, revizuită la data de 07.10.2008, eliberată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud;

- Decizia etapei de încadrare nr. 232/23.03.2012, eliberată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, pentru Stație de betoane;

- Autorizația de construire nr. 257/18.04.2012, eliberată de Primăria Municipiului Bistrița;

- Extrase CF nr. 5695, 5696/28.02.2012;

- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 362/23.08.2012, eliberată de Administrația Bazinală de Apă Someș - Tisa Cluj Napoca, valabilă până la 23.08.2014;

- Act adițional la contractul de prestări servicii nr. 2762/2003 privind furnizarea apei potabile și evacuarea apelor uzate și meteorice la rețeaua de canalizare, încheiat cu SC AQUABIS SA Bistrița;

- Contract de salubrizare nr. 2665/27.01.2009, cu SC URBANA SA Bistrița;

- Contract de predare deșeuri metalice feroase, nr. 3720/12.11.2007, cu SC REDIVIVUS PRODCOM SRL;

- Contract de predare ulei uzat, nr. 120/24.04.2012, cu SC EXMITIANI SRL Rebrișoara;

- Contract de predare anvelope uzate, nr. 24/29.02.2012, cu CETA - COMPANIA DE EXPEDIȚII ȘI TRANSPORT AUTO SA București;

- Contract de incinerare deșeuri periculoase nr. 4056/22.08.2012, cu SC IF TEHNOLOGII SRL Cluj Napoca;

- Contract de predare rumeguș și deșeuri de lemn, nr. 20/22.08.2012, cu SC SILDADFOR SRL Tiha Bîrgăului;

- Plan de situaţie;

- Plan de încadrare în zonă;

- Anunţul public al solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu, publicat în ziarul Răsunetul din 12.07.2012;

- Proces verbal de verificare a respectării condițiilor impuse prin acordul de mediu, nr. 7033/11.07.2012, încheiat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud;

- Proces verbal de verificare a conformării din punct de vedere al protecţiei mediului, nr. 7380/20.07.2012, încheiat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud;

- Decizia nr. 659/06.09.2012, a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, de emitere a autorizaţiei de mediu;

- Proces verbal din data de 19.10.2012, în urma şedinţei Comisiei Internă de Analiză, privind decizia finală de emitere a autorizaţiei de mediu.

Se solicită revizuirea autorizației de mediu pentru restângerea activităţii prin renunţarea la următoarele activităţi:

- fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii - cod CAEN 1623 - rev. 2 (2030 - rev. 1);

- fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii - cod CAEN 2223 - rev. 2 (2523 - rev. 1);

- fabricarea mortarului - cod CAEN 2364 - rev. 2 (2664 - rev. 1);

- fabricarea de uşi şi ferestre metalice - cod CAEN 2512 - rev. 2 (2812 - rev. 1);

- lucrări de tâmplărie şi dulgherie - cod CAEN 4332 - rev. 2 (2812 - rev. 1);

- atelier reparații mecanice auto și tinichigerie - cod CAEN 4520 - rev. 2 (5020 - rev. 1).

Documentaţia conţine:

- Fişa de prezentare şi declaraţie, întocmită de titular;

- Plan de situaţie;

- Plan de încadrare în zonă;

- Autorizaţia de mediu nr. 211/19.10.2012, eliberată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, valabilă până la 19.10.2022;

- Anunţ public al solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu, publicat în ziarul Răsunetul din 25.10.2016;

- Contract de salubrizare nr. 785/V/07.10.2016, cu SC SUPERCOM SA Bucureşti - Punct de lucru Bistriţa;

- Contact de alimentare cu apă şi canalizare nr. 59513/14.03.2016, cu SC AQOABIS SA Bistriţa;

- Contract de prestări servicii nr. 37 BN/08.12.2015, cu Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa Cluj-Napoca, pentru efectuarea de analize fizico-chimice, biologice şi/sau microbiologice de laborator;

- Act adiţional nr. 5/05.01.2016 la abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 082/05.09.2012, eliberat de Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa Cluj-Napoca;

- Contract de prestări servicii nr. 30/18.08.2015, cu BALINT ANALITICA KFT Ungaria, pentru efectuarea de analize chimice probe de mediu pentru indicatorii total hidrocarburi alifatice şi produse petroliere;

- Act adiţional nr. 5/05.01.2016 la abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 82/05/09/2012, cu Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa Cluj-Napoca;

- Contract de predare deşeuri metalice (fier) şi deşeuri de hârtie-carton nr. 40/2016, cu SC REMATINVEST SRL Cluj-Napoca - Punct de lucru Bistriţa;

- Contract de incinerare deşeuri periculoase nr. 456/15.02.2015, cu SC IF TEHNOLOGII SRL Cluj-Napoca;

- Contract de predare anvelope uzate nr. 16/01.03.2016, cu SC TEHNOCOMPUTER SRL Bucureşti;

- Rapoarte de încercare nr. 550/21.11.2012, nr. 171/19.05.2014, nr. 475/23.10.2014, nr. 107/20.03.2015, nr. 558/26.10.2015, nr. 110/21.03.2016, nr. 443/22.08.2016 - evacuare ape pluviale, emise de Sistemul de gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud;

- Rapoarte de încercare nr. 549/21.11.2012, nr. 355/23.08.2013, nr. 465/21.10.2013, nr. 170/19.05.2014, nr. 474/23.10.2014, nr. 557/26.10.2015, nr. 109/21.03.2016 şi nr. 442/22.08.2016 - evacuare ape uzate la canalizare, emise de Sistemul de gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud;

- Buletin de analize chimice ape uzate, august-septembrie 2015, emis de BALINT ANALITICA KFT Ungaria;

- Buletine de analiză pentru nivelul de zgomot nr. 93/30.03.2015 şi nr. 86/31.03.2016, întocmite de SC ECOMULTIPROD SRL Bistrița;

- Buletine de analiză nr. 132/28.04.2014, nr. 190/11.05.2015, nr. 204/15.06.2016 - pulberi sedimentabile, emise de SC ECOMULTIPROD SRL Bistrița;

- Buletine de analiză nr. 94/30.03.2015 şi nr. 91/01.04.2016 - pulberi în suspensie, emise de SC ECOMULTIPROD SRL Bistrița;

- Raporate de verificări, încercări şi probe în vederea autorizării funcţionării centralei temice, nr. 1894/05.08.2014 şi nr. 3278/10.11.2016, emise de SC INST NISTOR SRL Bistriţa;

- Proces verbal de verificare a conform[rii din punct de vedere al protrc’iri mrdiului, nr. 12.272/04.11.2016, întocmit de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud;

- Decizia nr. 734/07.12.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, de emitere a autorizaţiei de mediu revizuită;

- Proces verbal din data de ……., al Comisiei Internă de Analiză, de emitere a autorizaţiei de mediu revizuită,

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

- Certificat constatator nr. …………, eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud;

- Raport de inspecție nr. ……….., întocmit de Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Bistrița-Năsăud.

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

- respectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată cu Ordonanţele de Urgenţă ale Guvernului nr. 114/22.10.2007 și nr. 58/16.10.2012, modificată și completată prin O.U.G. nr. 164/19.11.2008, aprobată prin Legea nr. 226/21.07.2013;

- respectarea Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea privind determinarea  emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- respectarea prevederilor HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare  în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 şi prin HG nr. 210/2007;

- se interzice incinerarea deşeurilor în spaţii deschise sau instalaţii neecologice;

- respectarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor republicată, modificată şi completată de OUG  68/2016, conform prevederilor căreia titularul are următoarele obligaţii:

- să încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor aprobată de către Comisia Europeană, preluată în legislaţia naţională prin hotărâre de guvern;

- să gestioneze deşeurile fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- să valorifice deşeurile cu respectarea ierarhiei deşeurilor şi a protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului;

- să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă şi să nu amestece aceste deşeuri;

- să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, pentru protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului;

- să efectueze operaţiunile de tratare sau să transfere aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile prezentei legi, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiilor de valorificare ori de eliminare completă;

- să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare;

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane;

- să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală;

- să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului;

- să ţină evidenţa cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de eliminare/valorificare, să deţină documentele justificative conform cărora aceste operaţiuni de gestionare au fost efectuate şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora;

- să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control pe amplasament şi la documentele care conţin informaţii referitoare la originea, natura, cantitatea şi destinaţia deşeurilor;

- este interzisă abandonarea deşeurilor şi/sau depozitarea în locuri neautorizate şi generarea fenomenelor de poluare prin descărcări necontrolate în mediu;

- eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă;

- să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri provenite din activitatea proprie sau de la orice produs fabricat şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor;

- depozitarea provizorie a deşeurilor rezultate din activitate se va face cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002;

- respectarea prevederilor Ordinului comun M.M.G.A./M.A.I. nr. 1121/1281/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- respectarea O.U.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată prin H.G. nr. 210/2007;

- respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- respectarea prevederilor Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, modificată și completată prin Legea nr. 263/2005 și prin Legea nr. 254/2011;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;

- respectarea prevederilor HG nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;

− respectarea prevederilor Regulamentului CE nr 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor;

− respectarea prevederilor O.U.G. nr. 122/28.12.2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor;

− respectarea prevederilor HG nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor;

- respectarea prevederilor Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificat si completat cu OUG 38/2016;

- respectarea prevederilor Ord. M.M.P. nr. 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- operatorii economici care îşi îndeplinesc în mod individual, în totalitate sau parţial, obiectivele prevăzute de Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să comunice aceasta Administraţiei Fondului pentru Mediu, până cel târziu la data de 25 ianuarie ale fiecărui an;

- ambalajele care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase se vor depozita în condiţii corespunzătoare, conform fişelor tehnice, până la predarea la firmele furnizoare sau la agenţi economici specializaţi, autorizaţi pentru valorificarea, neutralizarea sau eliminarea acestora;

- respectarea prevederilor O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul de mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare (ultima modificare OUG 39/2016 pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu);

- respectarea prevederilor Ordinului MMGA nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, modificat prin Ordinul 1477/2010;

- respectarea prevederilor Ordinului MMGA nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- menţinerea şi întreţinerea perdelei de protecţie vegetală, în conformitate cu O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată prin Ordonanţele de Urgenţă ale Guvernului nr. 114/2007, nr. 164/2008 şi nr. 58/2012;

- prezenta autorizaţie de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfăşurării activităţii pentru care a fost emisă.

Titularul activităţii mai are următoarele obligaţii:

- să notifice A.P.M. dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii;

- să notifice A.P.M. la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor şi a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii de mediu;

- să depună documentele solicitate prin prezenta autorizaţie, în forma şi la termenele stabilite;

- să ia măsurile corespunzătoare potrivit cu natura și amploarea pericolelor previzibile, în scopul evitării pagubelor și reducerea la minim a acestora;

- să asigure condițiile tehnice și organizatorice pentru activitățile desfășurate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător.

În cazul poluărilor accidentale se va anunţa imediat Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, tel. 0263-224064 şi Comisariatul Judeţean Bistriţa - Năsăud al Gărzii Naţionale de Mediu, tel. 0263-213194. Poluatorul va suporta consecinţele prejudiciului creat, precum şi costurile pentru înlăturarea urmărilor, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată cu Ordonanţele de Urgenţă ale Guvernului nr. 114/22.10.2007 și nr. 58/16.10.2012, modificată și completată prin O.U.G. nr. 164/19.11.2008, aprobată prin Legea nr. 226/21.07.2013.

Cu minimum 45 de zile înainte de expirarea prezentei autorizaţii de mediu se va depune solicitarea autorizaţiei de mediu, conform prevederilor Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, modificat cu Ordinele M.M.P. nr. 1298/2011 și nr. 3839/2012.

Pentru orice modificare intervenită în datele iniţiale care au stat la baza emiterii prezentei, se va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului, înainte de realizarea acesteia. Titularului autorizaţiei, îi revine obligaţia de a nu desfăşura activităţi sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorităţii de mediu.

Prezenta autorizaţie este valabilă până la 19.10.2022.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizaţii se soluţionează de instanţele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 262/2007.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Naţională de Mediu/Comisariatul judeţean Bistriţa-Năsăud şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Atelierul mecanic:

- maşina de găurit - 1 buc.;

- polizor - 2 buc.;

- bancuri de lucru - 2 buc;

Atelierul de tinichigerie:

- maşini de îndoit tablă - 2 buc.;

- aparat de sud. electric - 4 buc.;

- maşini de găurit - 4 buc.;

- polizoare - 4 buc.;

- bancuri de lucru - 6 buc.;

- maşină de roluit - 5 buc.;

- convertoare de sudură - 2 buc.;

- maşini  de fălţuit tablă - 2 buc.;

- maşini de bordurat tablă - 2 buc.;

- maşini de ondulat tablă - 1 buc.;

- staţie de aer comprimat  cu  volumul de  3 m3;

Atelier lăcătuşerie:

- aparat de sudură oxiacetilenă - 1 buc.;

- aparat de sudură  electric - 3 buc.;

- strung  prelucrări  prin așchiere - 2 buc.;

- maşini de găurit - 2 buc.;

- polizoare - 2 buc.;

- convertizoare  electrice - 2 buc.;

- freză - 1 buc.;

- raboteză - 1 buc.;

- bancuri de lucru - 2 buc.;

Staţia de betoane:

- stație de betoane mobilă containerizată tip LINTEC model CC 1500 S (Germania) cu o capacitate  de 60 m3/h;

- 2 cicloane de ciment  de câte 70 t fiecare;

Mijloace de transport utilizate în activitate:

- 6 autoturisme;

- 6 autoutilitare marfă + persoane;

- 2 autobasculante de 8 t;

- 1 autobasculantă de 16 t;

- 2 autobetoniere;

- 1 autocarosată cu macara MAN;

- 1 automacara  CAD 20 t;

- 1 autobetonieră cu pompă;

Utilaje:

- 2 buldoexcavatoare;

- 2 excavatoare pe pneuri;

- 1 încărcător  frontal;

- 1 cilindru compresor

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili şi ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantităţi:

Cantitățile de materiale și materiile prime și auxiliare sunt variabile în funcție de comenzile intervenite și de natura lucrărilor.

Stația de betoane produce 2.500 m3/an, folosind ca și materii prime ciment - 750 t/an și agregate - 4500 t/an.

În atelierele de confecţii metalice se produc confecţii metalice simple - 180 t/an, folosind ca materii prime și auxiliare:

- profile metalice - 155 t/an;

- tablă  din oţel - 18 t/an;

- oțel beton - 56 t/an;

- sârmă  neagră moale - 3,5 t/an;

- țevi metalice - 2,0 t/an;

- electrozi de sudură - 1,0 t/an;

- oxigen (în butelii) - 400 m3/an;

- acetilenă (în butelii) -200 m3/an;

- vopsea - 50 l/lună;

- grund - 10  l/lună;

- diluant - 10 l/lună;

Combustibili  folosiți  de utilajele din dotare:

- motorină - 4.300 l/lună;

- benzină - 580 l/lună;

- ulei (motor, transmisie,ungere) - 40 l/lună.

Alimentarea cu motorină  şi benzină  se realizează  direct  din  staţiile de distribuţie   carburanţi .

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):

- alimentarea cu apă, în scop igienico-sanitar şi pentru procesul tehnologic, se realizează din sursă subterană (puţ forat dotat cu hidrofor). Nu rezultă ape uzate tehnologice.

- evacuarea apelor uzate menajere se face în 2 bazine betonate vidanjabile cu volumul de 10 m3 (hala 1), respectiv 30 m3 (hala 2);

- apele pluviale sunt colectate și evacuate în rigola de pluvial a DJ 172 din vecinătatea obiectivului;

- energia electrică se alimentează din reţeaua existentă în zonă - consum mediu 50.000 kWh/lună;

- încălzirea spatiilor (birouri, vestiar) se realizează cu calorifere electrice;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii:

Activitatea de fabricare a produselor din beton pentru constructii - cod CAEN 2361 se execută prefabricate din beton, planşee, grinzi , tuburi din beton pentru canalizare, cămine de apă  şi canalizare, pe platformă amenajată in suprafaţă de 2.600 m2,  unde se şi depozitează.

Activitatea de fabricare a betonului - cod CAEN 2362 se realizează  în staţia de betoane mobilă  containerizată  tip LINTEC Model CC 1.500 S (Germania), cu o capacitate de 60 m3/h, în  flux  continuu.

Depozitul de agregate are 4 compartimente. Din depozitele de agregate sorturile sunt alimentate în buncărele de alimentare ale staţiei de betoane prin încărcare directă  cu ajutorul  unui  încărcător  cu  cupă  (volă).

Din buncăre, agregatele ajung pe banda de cântărire  prin  deschiderea  porţilor rotative. La sfârşitul procesului  de cântărire, banda de cântărire transferă agregatele către banda  transportoare  înclinată, care are rolul de a transporta agregatele cântărite din buncărul de  agregate  reci, către  mixerul  staţiei de betoane.

În mixerul M X 60 se realizează :

- dozarea cantităţii de ciment prin cântărire  electro-mecanică;

- dozarea cantităţii  de  apă;

- dozarea cantităţii  de  aditiv.

După dozarea  tuturor componenţilor se realizează  procesul de mixare în mixerul BHS  DKX 1,25 S, de capacitate 2000 kg, respectiv 1330 l .

La sfârşitul procesului de mixare, prin ușiţa de descărcare şi jgheabul de sub mixer se transferă  şarja  de  beton  în  autobetonieră.

Apa necesară  pentru  procesul  tehnologic  este  preluată  din  reţeaua  de apă a oraşului, prin  branşamentul  de  apă   existent,  branşamentul  este  echipat cu apometru mecanic .

Apele  pluviale  de pe platforma betonată  pe care este amplasată  staţia  de betoane sunt colectate  împreună  cu  apele  pluviale  de pe  toată  Baza de producţie administrată  de  societate şi sunt dirijate la un deznisipator cuplat cu un separator de hidrocarburi tip Aqua Clean cu volumul de 3000 l şi  dimensiunile 2400x1400x1820mm, după  care  apele  pluviale  sunt evacuate în Valea Căstăilor.

Evacuarea  nisipului  din  deznisipator se face manual, iar acesta va fi transportat la depozitul de deşeuri.

Colectarea produselor petroliere acumulate în compartimentul de separare se face manual o dată pe lună sau când este nevoie şi care va fi transportat cu mijloace specifice la societăţi autorizate pentru valorificare/neutralizare.

Apele  uzate  provenite  din  procesul  tehnologic (preparare beton, spălare utilaje şi  echipamente , sunt colectate  în  bazinul de decantare grosiere cu dimensiuni de 4,0 x 0,8 x 1,0 m3 amplasat pe platforma de spălare.

Din bazinul de decantare grosiere apele uzate sunt dirijate printr-o rigolă  vizitabilă  până  la deznisipatorul cu dimensiunile de 2 x 1 x 1,8 m  amplasat în  zonă  şi de aici se deversează  în reţeaua  de  canalizare  menajeră  din incintă  care este racordată  la  reţeaua  de  canalizare  orăşenească.

Reziduurile de la staţia de betoane, sunt depozitate pe o platformă  betonată special  amenajată  în suprafaţă  de 40 m2, lângă  boxele  de  agregate.

Activitatea de construcţii metalice şi părţi componente ale construcțiilor metalice - cod CAEN 2511, cuprinde :

- activitatea de confecţii  armături  oţel-beton: se realizează  într-o  hală cu  suprafaţa de 618,75 m2.

Procesul tehnologic  cuprinde  următoarele  operaţii:

- descolăcirea - îndreptarea;

- debitarea;

- fasonarea;

- asamblarea  în  carcase, conform proiectelor, pentru montarea pe şantier la lucrările  de  construcţii-montaj;

- activitatea  de confecţii metalice uşoare - din tablă  neagră  sau zincată, profile metalice - îmbinate prin sudură sau şuruburi; pentru confecţiile metalice se efectuează şi  prelucrări  mecanice cu strunguri, maşini  de găurit, polizoare, freză, raboteză, din dotarea atelierului de lăcătuşerie, cu suprafaţa  de 329 m2.

- activitatea de tinichigerie, tubulaturi, jgheaburi - din tablă subţire, se efectuează  într-un atelier cu suprafața de 584 m2.

Procesul tehnologic cuprinde  următoarele  operaţii:

- debitare tablă;

- fălţuire;

- roluire;

- bordurare;

- îndoit  tablă;

- ondulat  tablă;

- îmbinări  prin  lipire, nituire, sudură.

Activitatea de producție de rezervoare, cisterne si containere metalice - cod CAEN 2519  şi  Activitatea de fabricare a altor articole din metal n.c.a. - cod CAEN 2599 se desfăşoară  în  aceleaşi  ateliere  prezentate  mai sus şi  pe  platforma betonată  din  incintă, utilizându-se  următoarele  utilaje:

- aparate de sudură oxiacetilenă;

- aparate de sudură  electrică;

- polizoare;

- convertizoare  electrice;

- freză;

- raboteză;

- strung;

- rezervor de aer comprimat cu V = 3 m3;

- macara turn;

5. Produse şi subproduse obţinute - cantităţi, destinaţie:

- betoane - 2.500 m3/an;

- confecţii metalice simple - 180 t/an;

6. Date referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi), producţie: centrală termică pe combustibil gaze naturale de la rețea, cu puterea de 24 kW, consum…..m3/lună, pentru încălzirea vestiarului pe timp de iarnă;

7. Alte date specifice activităţii: nu este cazul.

8. Programul de funcţionare: 8 ore/zi; 5 zile/săptămână; 282 zile/an.

II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- pentru aer:

- cicloane prevăzute cu guri de descărcare pneumatică a cimentului, în staţia de preparat betoane;

- pentru apă: sistem de preepurare alcătuit dintr-un bazin decantor cu dimensiunile 4 x 0,8 x 1 m, 1 rigolă vizitabilă cu dimensiunile 0,3 x 0,5 x 12 m și 1 deznisipator cu dimensiunile 2 x 1 x 1,8 m, pentru apele rezultate de la spălarea staţiei şi a autobetonierelor, înainte de deversarea în rețeaua de canalizare;

- separator de produse petroliere cu volumul V= 6,4 m3, tip Aqua Clean, pentru apele pluviale de pe amplasament, înainte de deversarea în emisar;

- pentru sol: platforme betonate, dotate cu containere şi recipienţi etanşi pentru depozitarea provizorie selectivă a deşeurilor metalice, plastic, deşeuri menajere, acumulatori uzaţi, uleiuri uzate;

- platformă betonată cu suprafața de 40 m2 pentru deşeurile de moloz, beton, amestecuri de beton, piatră, nisip, nămol din decantoare, lângă boxele de agregate;

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului: nu este cazul;

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depăşiri permise şi în ce condiţii:

- pentru zgomot: nivelul de zgomot provenit din activitatea desfăşurată nu va depăşi 65 dB, curba Cz 60, conform STAS 10009/1988;

- pentru aer:

- emisii la centrala termică, conform Ord. 462/1993 al MAPPM: pulberi - 5 mg/m³N, CO - 100 mg/m³N, NO2 - 350 mg/m³N, SO2 - 35 mg/m³N, la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3% volume;

- imisii, conform STAS 12574/1987: pulberi în suspensie - 0,5 mg/m³ (30 minute), sau 0,15 mg/m³ (valoare medie zilnică), pulberi sedimentabile - 17 g/m²lună;

- pentru apă:

- ape uzate menajere și ape uzate tehnologice de spălare a stației și a autobetonierelor, deversate în rețeaua de canalizare, indicatorii fizico - chimici generali conform HG nr. 352/2005 pentru modificarea şi completarea HG nr. 188/2002 (NTPA 002): pH 6,5 - 8,5, materii în suspensie - 350 mg/l, CBO5 - 300 mg O2/l, CCOCr - 500 mg O2/l, substanţe extractibile cu solvenţi organici - 30 mg/l, azot amoniacal - 30 mg/l, fosfor total - 5 mg/l, și cei stabiliți conform contractului încheiat cu administratorul rețelei de canalizare;

- ape pluviale evacuate în pârâul Valea Căstăilor, conform HG nr. 352/2005 pentru modificarea şi completarea HG nr. 188/2002 (NTPA 001): pH 6,5 - 8,5, materii în suspensie - 35 mg/l, reziduu filtrat la 105º C - 2000 mg/l, substanţe extractibile cu solvenţi organici - 20 mg/l, produse petroliere - 5 mg/l;

- pentru sol: depozitarea provizorie a deşeurilor numai pe amplasamente amenajate, conform OUG nr. 21/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, imisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:

- pentru zgomot: nivelul de zgomot - 1 determinare/an;

- pentru aer:

- emisiile la centrala termică - 1 determinare/2 ani;

- pulberi sedimentabile, pulberi în suspensie - câte 1 determinare/an;

- pentru apă:

- ape uzate menajere și tehnologice - 1 determinare/trimestru;

- ape pluviale - 1 determinare/semestru,

conform Autorizaţiei de gospodărirea apelor

- pentru sol: depozitarea provizorie a deşeurilor numai pe amplasamente amenajate, conform OUG nr. 21/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002.

Determinările se vor înregistra, orice depăşire de limită maximă admisă se va comunica imediat la APM (tel: 224064) şi la Comisariatul Judeţean Bistriţa-Năsăud al Gărzii Naţionale de Mediu.

2. Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea lor:

- cantităţile de deşeuri rezultate din activitate, pe categorii şi destinaţii de valorificare; evidenţa se va ţine lunar și se vor  transmite, în copie, formularele de evidență a gestiunii deșeurilor rezultate din activitate, pe categorii şi destinaţii de valorificare, la începutul fiecărui an, pentru anul anterior;

- copii după documentele de transport a deşeurilor în vederea valorificării/neutralizării;

- copii după determinările de la pctul. 1;

- evidenţa substanţelor chimice şi periculoase folosite,

anual şi la solicitarea APM sau GNM;

- evidenţa privind uleiurile minerale şi sintetice folosite, cantitatea, calitatea, provenienţa, localizarea şi înregistrarea stocării uleiurilor uzate, precum şi o evidenţă strictă privind cantitatea şi calitatea uleiului uzat predat în vederea tratării/valorificării/eliminării, semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţii pentru protecţia mediului.

Se va notifica la APM Bistriţa-Năsăud orice modificare survenită faţă de prevederile autorizaţiei - înainte de realizarea modificării sau orice incident cu efect negativ asupra mediului înconjurător.

IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi ambalajelor

1. Deşeurile produse (tipuri, compoziţie, cantităţi):

- cod 12 01 01 - pilitură şi şpan feros - 0,1 t/lună;

- cod 15 01 10* - ambalaje metalice - 2 kg/lună;

- cod 16 06 01 - baterii uzate - 6  buc./an;

- cod 16 01 03 - anvelope scoase din uz - 12 buc./an;

- cod 17 01 07 - beton întărit - 0,5 m3/lună;

- cod 17 02 01 - lemn, resturi de scândură (din şantiere) - 0,1 t/lună;

- cod 17 04 05 - fier din construcţii şi demolări - 0,2 t/lună;

- cod 19 08 14 - nămol din decantor - 2 m3/lună;

- cod 20 03 01 - deșeuri menajere - 2,5 m3/lună;

2. Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţă): nu este cazul;

3. Deşeurile stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare):

- șpanul metalic - în container cu V=5 m3;

- deșeurile metalice - în 2 containere cu V=2 m3 fiecare;

- deșeurile de ambalaj din material plastic - în recipient cu V = 2 m3;

- deșeurile menajere - în 3 containere  cu V = 2 m3 fiecare;

- bateriile uzate sunt stocate în recipienți etanşi în incinta atelierului mecanic;

- anvelopele uzate sunt depozitate pe platformă betonată lângă atelierul mecanic;

4. Deşeurile valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie):

- deşeurile  metalice  se predau la SC REMAT SA Bistriţa;

- anvelopele uzate se  predau la societate autorizată pentru colectare;

- uleiurile uzate sunt colectate de unităţile cu care se efectuează  service-ul  auto;

- acumulatorii uzaţi se predau la schimb la SC  ROMBAT  SA Bistriţa;

- deșeurile de beton și nămolul din decantor se utilizează ca material de construcţii, în umpluturi;

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului: cu mijloace de transport protejate împotriva pierderilor accidentale. Transporturile vor fi confirmate la destinaţie, cu menţionarea tipului de deşeu şi a cantităţilor predate. Datele vor fi înregistrate, lunar, în evidenţa gestiunii deşeurilor, în conformitate cu cerinţele HG 856/2002.

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): deşeurile menajere sunt transportate şi depozitate în rampa de deşeuri, prin contract cu firma de salubrizare;

- ambalajele metalice cu conținut de substanțe periculoase se predau la societăți autorizate pentru eliminare;

7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor: se va ţine evidenţa lunară a cantităţilor de deşeuri rezultate din activitate (tip de deşeu, cod conform HG 856/2002, stare fizică, cantitate generată/unitate de măsură, consumat în unitate, valorificat, evacuat la rampă).

Aceste evidenţe se vor raporta autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului anual sau ori de câte ori aceasta le solicită.

8. Ambalaje folosite şi rezultate - tipuri şi cantităţi: butelii standard pentru oxigen, argon şi acetilenă, butoaie metalice pentru uleiuri, cutii metalice pentru vopsea, butoi din plastic pentru diluant;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): buteliile, butoaiele metalice şi butoaiele de plastic - se refolosesc pentru aprovizionare, cutiile de la vopsea se depozitează provizoriu în magazie, în scopul predării la firme autorizate pentru eliminare.

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase

1. Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantităţi):

- oxigen (în butelii) - 400 m3/an;

- acetilenă (în butelii) - 200 m3/an;

- vopsea - 50 l/lună;

- grund - 10  l/lună;

- diluant - 10 l/lună;

- motorină - 4.300 l/lună;

- benzină - 580 l/lună;

- ulei (motor, transmisie,ungere) - 40 l/lună;

2. Modul de gospodărire:

ambalare:

- oxigenul, acetilena - în butelii;

- uleiurile se aprovizionează în butoaie metalice, vopseaua și grundul în cutii metalice, diluantul în butoi de plastic;

- aprovizionarea cu motorină şi benzină a mijloacelor de transport se realizează în staţiile specializate;

transport: cu mijloace de transport protejate împotriva pierderilor;

depozitare: în magazii, pe suprafeţe betonate;

folosire/comercializare: se utilizează în activitate;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi preparatele periculoase: buteliile de oxigen, acetilenă, butoaiele de la uleiuri şi diluant, se reutilizează pentru aprovizionare;

- ambalajele de la vopsea și grund se elimină prin agenți economici autorizați, pe bază de contract;

4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident:

- se depozitează în magazii aerisite, cu suprafaţa betonată;

- respectarea fişei tehnice de securitate pentru fiecare substanţă periculoasă utilizată şi instruirea periodică a personalului cu privire la manipularea şi folosirea acestor substanţe;

5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase: se vor respecta normele impuse prin legislaţia în vigoare privind manipularea, depozitarea şi transportul acestora. Se va ţine evidenţa cantităţilor utilizate şi a modului de gospodărire a substanţelor periculoase utilizate, cu înregistrare într-un registru cu regim special, care se va pune la dispoziţia persoanelor împuternicite cu inspecţia în situaţia unor verificări.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                  	            p. ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII,

biolog-chimist Sever Ioan ROMAN

geogr. Nicoleta Șomfelean

ÎNTOCMIT,

ing. Cornelia Vrăsmaș