Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistrița-Năsăud

AUTORIZAŢIE  DE  MEDIU

NR. …. din ……….. 2016

Draft

Ca urmare a cererii adresată de SC AQUABIS SA, reprezentată prin dl. Ion Șandru, în calitate de director general, cu sediul în judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 1, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud sub nr. 9.689/01.09.2016, completată la nr. 10.226/15.09.2016,

în urma analizării documentelor transmise şi a verificării,

în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, modificat cu Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1298/2011 şi cu Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 3839/2012 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată cu Ordonanţele de Urgenţă ale Guvernului nr. 114/2007, nr. 164/2008 şi nr. 58/2012, se emite:

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

pentru: Sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Șanț, județul Bistrița-Năsăud;

în scopul desfăşurării următoarelor activităţi (conform cod CAEN):

- captarea, tratarea și distribuția apei potabile, cod CAEN 3600 - rev. 2 (4100 - rev. 1);

- colectarea și epurarea apelor uzate, cod CAEN 3700 - rev. 2 (9001 - rev. 1).

Alimentarea cu apă a localităților Șanț și Valea Mare se realizează din subteran, prin captarea unor izvoare de coastă grupate în zona Pârâului Alb, afluent de dreapta al râului Someșul Mare, Vzi mediu=51,8 m3. Sistemul asigură apă pentru un număr de 3.400 locuitori.

Rețeaua de apă are o lungime totală de 24.203 m, din care:

- conductă de aducțiune cu lungimea de 1.403 m;

- rețea de distribuție cu apă pentru comuna Șanț, cu lungimea de 15.547 m;

- de la gospodăria de apă din localitatea Valea Mare, la gospodăria de apă din localitatea Șanț, apa este transportată gravitațional prin țeavă PEHD cu lungimea de 7.253 m.

Apa este înmagazinată în 2 rezervoare subterane cu volumul de 80 m3 fiecare (Valea Mare) și 1 rezervor suprateran cu volumul de 400 m3 (Șanț).

Instalații de clorinare cu clor gazos - 2 buc., amplasate în containere tehnice, la fiecare gospodărie de apă.

Pe traseul rețelei de apă sunt montați 56 hidranți de incendiu.

Colectarea apei uzate se realizează printr-un sistem de canalizare cu lungimea de 21.338 m, din care 20.319 m este gravitațională, iar 1.019 m sub presiune.

Pe traseul rețelei de canalizare există 567 cămine de vizitare și 9 stații de pompare.

Descărcarea apelor uzate se realizează în rețeaua de canalizare a localității Rodna.

Documentaţia conţine:

- Fişa de prezentare şi declaraţie, întocmită de titular;

- Decizia etapei de încadrare nr. 502/27.08.2013, eliberată de Agenţia de Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, pentru proiectul: Sistem de alimentare cu apă în comuna Șanț, județul Bistrița-Năsăud, titular COMUNA ȘANȚ;

- Decizia etapei de încadrare nr. 503/27.08.2013, eliberată de Agenţia de Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, pentru proiectul: Sistem de canalizare în comuna Șanț, județul Bistrița-Năsăud, titular COMUNA ȘANȚ;

- Procese verbale de verificare a respectării condițiilor din acordul de mediu, nr. 9.499/29.08.2016 și nr. 9500/29.08.2016, întocmite de Agenţia de Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud;

- Anunţ public privind depunerea solicitării de obținere a autorizației de mediu, publicat în ziarul Răsunetul din 30.08.2016;

- Decizia nr. 576/22.09.2016, a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, luată în cadrul şedinţei CAT din data de 21.09.2016, privind emiterea autorizaţiei de mediu;

- Proces verbal din data de …………, în urma şedinţei Comisiei Internă de Analiză, privind decizia finală de emitere a autorizaţiei de mediu,

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 479/12.09.2016, emisă de către Administrația Bazinală de Apă Someş-Tisa Cluj-Napoca, valabilă până la 12.09.2019.

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

- respectarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 114/2007 şi prin OUG nr. 164/2008;

- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, publicată în M. Of. 452/2011;

- respectarea Ordinului MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea privind determinarea  emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

- respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, modificată şi completată prin Legea nr. 310/2004, Legea nr. 112/2006 şi OUG nr. 3/2010;

- respectarea prevederilor HG nr. 188/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, completată şi modificată cu H.G. nr. 352/2005, modificată cu HG nr. 210/2007;

- respectarea prevederilor HG nr. 118/2002 privind aprobarea Programului de acţiune pentru reducerea poluării mediului acvatic şi a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanţe periculoase;

- respectarea Regulamentului de funcționare, exploatare și întreținere și a Programului pentru prevenirea poluărilor accidentale;

- se va actualiza, la expirarea perioadei de valabilitate, Autorizaţia de Gospodărire a Apelor pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei de mediu şi se va depune în copie la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud la fiecare actualizare;

- deşeurile vor fi colectate selectiv şi vor fi predate unităţilor specializate în vederea valorificării, conform Ordonanţei de Urgenţă privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile nr. 16/2001, aprobată prin Legea nr. 465/2001;

- producătorii şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să asigure valorificarea sau eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deşeurilor proprii unor unităţi autorizate, în vederea valorificării sau eliminării acestora. Livrarea acestor deşeuri se va face numai pe bază de contract, conform Legii nr. 426/2001, art. 21, alin.1. Unitatea căreia i se predau deşeurile va confirma preluarea acestora, cu menţionarea datei şi a cantităţii preluate.

- respectarea prevederilor OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002;

- respectarea prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată prin HG nr. 210/2007;

- respectarea prevederilor HG nr. 1.061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- se interzice incinerarea deşeurilor în spaţii deschise sau instalaţii neecologice; se interzice abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deşeurilor, precum şi orice alte operaţiuni neautorizate, efectuate cu acestea;

- se va asigura în permanenţă stocul de materiale şi dotări pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale;

- menţinerea suprafeţelor betonate din incintă şi refacerea acestora când prezintă urme de degradare şi a spaţiilor verzi existente pe amplasament;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, titularul are următoarele obligaţii:

- să gestioneze deşeurile fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- să valorifice deşeurile cu respectarea ierarhiei deşeurilor şi a protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului;

- să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă şi de a nu amesteca aceste deşeuri;

- să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, pentru protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului;

- să efectueze operaţiunile de tratare sau să transfere aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile prezentei legi, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiilor de valorificare ori de eliminare completă;

- să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare;

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane;

- să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală;

- să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului;

- să ţină evidenţa cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de eliminare/valorificare, să deţină documentele justificative conform cărora aceste operaţiuni de gestionare au fost efectuate şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora;

- să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control pe amplasament şi la documentele care conţin informaţii referitoare la originea, natura, cantitatea şi destinaţia deşeurilor;

- abandonarea deşeurilor este interzisă;

- eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă;

- să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri provenite din activitatea proprie sau de la orice produs fabricat şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor;

- respectarea prevederilor HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, modificată cu HG nr.1872/2006 şi HG nr. 247/2011;

- operatorii economici care își îndeplinesc în mod individual obiectivele, în totalitate sau parțial, prevăzute de HG 621/2005 cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați să comunice aceasta Administrației Fondului pentru Mediu, până cel târziu la data de 25 ianuarie a fiecărui an;

- respectarea prevederilor Ordinului MMGA nr. 794/2012 privind Procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- ambalajele care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase se vor depozita în condiţii corespunzătoare, conform fişelor tehnice, până la predarea la firmele furnizoare sau la agenţi economici specializaţi, autorizaţi pentru valorificarea, neutralizarea sau eliminarea acestora;

- respectarea prevederilor Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, modificată prin Legea nr. 263/2005;

- respectarea HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;

- respectarea HG nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;

- respectarea prevederilor Regulamentului 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor;

- respectarea prevederilor O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 15/2009 şi care transpune prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2004/35/CE din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului;

- se vor respecta prevederile OUG nr. 196/2005, modificată şi aprobată prin Legea nr. 105/2006 privind Fondul de mediu, modificată şi aprobată prin Legea nr. 292/2007 şi OUG nr. 25/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor Ordinului MMGA nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, modificat prin Ordinul 1477/2010;

- respectarea prevederilor Ordinului MMGA nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în cazul poluărilor accidentale se va anunţa imediat Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, tel. 224064 şi Comisariatul Judeţean Bistriţa-Năsăud al Gărzii Naţionale de Mediu. Poluatorul va suporta consecinţele prejudiciului creat precum şi costurile pentru înlăturarea urmărilor, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr.265/2006 modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2007.

Titularul activităţii mai are următoarele obligaţii:

- să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea acestora;

- să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii;

- să notifice APM la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor şi a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii de mediu;

- să depună documentele solicitate prin prezenta autorizaţie, în forma şi la termenele stabilite.

Societatea are obligaţia de a se conforma oricăror modificări survenite în legislaţia de mediu, pe perioada de valabilitate a autorizaţiei.

Cu minimum 45 de zile înainte de expirarea prezentei autorizaţii de mediu se va depune solicitarea autorizaţiei de mediu, conform prevederilor Ordinului MMGA nr. 1798/2007.

Pentru orice modificare intervenită în datele iniţiale care au stat la baza emiterii prezentei, se va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului, înainte de realizarea acesteia. Titularului autorizaţiei, îi revine obligaţia de a nu desfăşura activităţi sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorităţii de mediu.

Prezenta autorizaţie este valabilă 5 ani de la …...2016, data eliberării, până la ……..2021.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia după caz, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pe durata suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizaţii se soluţionează de instanţele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 262/2007.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Naţională de Mediu/Comisariatul judeţean Bistriţa-Năsăud şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

- rețea de apă cu o lungime totală de 24.203 m;

- 2 rezervoare subterane cu volumul de 80 m3 fiecare (Valea Mare) și 1 rezervor suprateran cu volumul de 400 m3 (Șanț);

- instalații de clorinare cu clor gazos - 2 buc., amplasate în containere tehnice, la fiecare gospodărie de apă;

- 56 hidranți de incendiu;

- sistem de canalizare cu lungimea de 21.338 m;

- 567 cămine de vizitare;

- 9 stații de pompare.

Mijloace de transport: nu are;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili şi ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantităţi:

- apă brută subterană - 18.907 m3/an;

- clor gazos lichefiat - 40 kg/an;

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):

- gospodăriile de apă nu au alimentare cu apă și canalizare;

- încălzirea spațiilor se realizează cu aeroterme electrice;

- energia electrică - din reţea, consum 3.650 kWh/an;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau alte activităţi:

Apa subterană captată din cele două izvoare este înmagazinată în două rezervoare ale gospodăriei de apă din Valea Mare. Rezervoarele sunt montate îngropat, fixate prin chingi metalice, de suporţii de ancorare. Incinta rezervoarelor este împrejmuită şi are o suprafaţă de 2.500 m2, care reprezintă zona de protecţie sanitară cu regim sever. Împrejmuirile captărilor au suprafețele de 1.750 m2 și respectiv 1.545 m2 și asigură zona de protecţie sanitară cu regim sever.

Înainte de preluarea apei în rezervoarele de înmagazinare, este amplasat un debitmetru Siemens.

În aceste rezervoare are loc clorinarea apei cu ajutorul unei instalaţii de clorinare amplasată în incinta gospodăriei de apă. Clorinarea se realizează prin injectarea clorului sub vacuum, în conducta de aducţiune, înainte de intrarea acesteia în rezervor. Apa înmagazinată este distribuită locuitorilor din localitatea Valea Mare și alimentează și rezervorul din localitatea Șanț.

Rezervorul din localitatea Șanț este o construcţie metalică de formă cilindrică realizată din panouri din tablă pregalvanizată la cald, acoperită cu Zn. Datorită distanţelor mari de transport (de la rezervoarele din Valea Mare), s-a realizat o instalaţie de dezinfecţie preventivă care să elimine anumite deficienţe în procesul de dezinfecţie a apei. Instalaţia de clorinare este amplasată în incinta gospodăriei de apă, în interiorul unui container modular amplasat lângă rezervor.

Containerul tehnic este compartimentat în vederea asigurării unui spaţiu de depozitare a buteliilor de clor gazos de rezervă, într-o cameră separată faţă de camera tehnologică, în care are loc procesul de injecţie a clorului gazos în apă. Containerul tehnic este echipat cu instalaţie electrică interioară de iluminat şi prize. Pentru asigurarea condiţiilor optime de lucru, cabina a fost prevăzută cu un convector electric şi ventilator.

Clorinarea se realizează identic cu cea de la rezervoarele din localitatea Valea Mare.

Reţeaua de canalizare are o lungime totală de 21,338 km. Canalizarea preia apele uzate colectate din localităţile Valea Mare şi Şanţ şi le descarcă în reţeaua de canalizare a localităţii Rodna. Populaţie deservită - 3.400 locuitori.

Apele uzate colectate de la gospodării amplasate sub cota conductei principale de canalizare, sunt pompate către aceasta cu ajutorul a 9 stații de pompare.

5. Produsele şi subprodusele obţinute - cantităţi, destinaţie: apă potabilă - 18.907 m3/an;

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie cantităţi) producţie: nu are, încălzirea în clădirile tehnologice se realizează cu aeroterme electrice;

7. Alte date specifice (cod-uri CAEN care se desfăşoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): nu este cazul;

8. Programul de funcţionare: 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu): apele uzate menajere colectate sunt epurate în Stația de epurare Sîngeorz-Băi;

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului: nu este cazul;

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depăşiri permise şi în ce condiţii: nu este cazul.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, emisii de poluanţi, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor: nu este cazul;

2. Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea lor: copii ale verificărilor CJ al GNM, anual şi la solicitare.

Se va notifica la APM Bistriţa-Năsăud orice modificare survenită faţă de prevederile autorizaţiei - înainte de realizarea modificării sau orice incident cu efect negativ asupra mediului înconjurător.

IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor

1. Deşeurile produse (tipuri, compoziţie, cantităţi): nu este cazul;

2. Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţă): nu este cazul;

3. Deşeurile stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare): nu este cazul;

4. Deşeurile valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie): nu este cazul;

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsuri pentru protecţia mediului: nu este cazul;

6. Mod de eliminare a deşeurilor (depozitare definitivă, incinerare): nu este cazul;

7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor: nu este cazul;

8. Ambalaje folosite şi rezultate - tipuri şi cantităţi: clorul este aprovizionat în butelii de 50 kg;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): se recirculă pentru reumplere la societatea producătoare.

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase

1. Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantităţi): clor gazos lichefiat - 40 kg/an;

2. Modul de gospodărire:

ambalare: în butelii;

transport: cu mijloace de transport autorizate;

depozitare: în incinta gospodăriei de apă, în încăpere separată față de camera de dozare;

folosire/comercializare: pentru dezinfecţie;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi preparatele periculoase: buteliile pentru clor se recirculă;

4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident: va fi obţinută şi respectată fişa tehnică de securitate pentru fiecare substanţă periculoasă utilizată şi va fi instruit personalul cu privire la manipularea şi folosirea acestor substanţe;

5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase: se vor respecta normele impuse prin legislaţia în vigoare privind manipularea, depozitarea şi transportul acestora. Se va ţine evidenţa cantităţilor utilizate şi a modului de gospodărire a substanţelor periculoase utilizate, cu înregistrare într-un registru cu regim special, care se va pune la dispoziţia persoanelor împuternicite cu inspecţia în situaţia unor verificări.

DIRECTOR EXECUTIV,		       		                ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

biolog-chimist Sever Ioan ROMAN

ing. Marin Liviu Catarig

ÎNTOCMIT,

ing. Cornelia Vrăsmaș