AVIZ NATURA 2000

Ca urmare a solicitării  nr. 1883/17.02.2016 din partea Comunei Prundu Bîrgăului, cu sediul în localitatea Prundu Bîrgăului, str. Principală, nr. 512, comuna Prundu Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud, în urma analizării documentelor transmise şi în baza prevederilor art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare aprobată prin Legea 49/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AVIZ NATURA 2000

pentru proiectul: ”Înființarea și modernizarea infrastructurii rutiere forestiere în comuna Prundu Bîrgăului, județul Bistrița - Năsăud”, situat în județul Bistrița-Năsăud, pe teritoriul administrativ al comunelor Prundu Bîrgăului, Tiha Bârgăului și Bistrița Bârgăului, extravilan.

Lungimea drumurilor forestiere propuse pentru modernizare este de 12913,00 metri, din care:

- în afara ariei naturale protejate ROSCI0051 Cușma au fost propuse pentru modernizare drumurile forestiere existente: FE002–Valea Muntelui- cu o lungime de 1.917 m, FN002–Valea Brujenilor- cu o lungime de 1.275 m şi  drumul forestier FE004–Zapodea Cocoșului, cu o lungime de 600 m.

- în interiorul ariei naturale protejate ROSCI0051 Cușma au fost propuse pentru modernizare: drumul forestier existent FE019 Locurele Toader, cu o lungime de 1.200 m, drumul forestier existent FE020 Preluca Brujoaia, cu o lungime de 1.624 m, FN006 Dealul Toader, cu o lungime de 2.260 m, FN005 Pârâul Comarnic (1.304 m), FE015 Șendroaia de Jos (745 m), FE022 Valea Blajii (500 m) și FE021 Prislop (1.488 m). Întreaga infrastructură rutieră forestieră, propusă pentru modernizare sau înfiinţare măsoară 12.913 m, în medie având o platformă de 3,50 m.

Drumul forestier existent FE002–Valea Muntelui se află pe teritoriul cadastral al comunei Prundu Bârgăului, părăseşte satul Mijlocenii Bârgăului şi urmăreşte cursul Văii Muntelui, până la borna silvică 9 bis, situată lângă u.a. 4 A, trupul de pădure Heniu, din U.P. I Tihuţa. Drumul forestier deserveşte terenuri agricole, păşuni şi terenuri cu vegetaţie forestieră, zonă cu potenţial forestier şi turistic. Nu se află pe teritoriul ROSCI0051 Cușma.

Drumul forestier propus a se realiza FN002–Valea Brujenilor se află pe teritoriul cadastral al comunei Prundu Bârgăului, părăseşte satul Prundu Bârgăului şi urmăreşte cursul Văii Brujenilor, până la borna silvică 35, situată lângă u.a. 17 A, trupul de pădure Heniu, din U.P. I Tihuţa. Drumul forestier deserveşte păşuni împădurite şi terenuri cu vegetaţie forestieră, zonă cu potenţial forestier şi turistic. Drumul forestier propus urmăreşte traseul unor drumuri de pământ existente. Nu se află pe teritoriul ROSCI0051 Cușma.

Drumul Forestier FE004 Zăpodea Cocoșului se află pe teritoriul comunei Prundu Bârgăului și este situat între bornele silvice 86 și 88. Drumul deservește zone cu vegetație forestieră, în principalele ua-uri 41, 42 43 și 47. Nu se află pe teritoriul ROSCI0051 Cușma.

Drumul Forestier FN005 Pârâul Comarnic unește 2 drumuri forestiere cu lungimi mai mari, FE015 și FN006. Acesta are lungimea de 1.304 m și se află pe teritoriul comunei Tiha Bârgăului. Deservește parcelele 273 și 274 din UP I Tihuța. Aceste drumuri se află pe teritoriul ROSCI0051 Cușma.

Drumul forestier FN006–Dealul Toader, propus a se realiza, se află pe teritoriul cadastral al comunei Tiha Bârgăului, începe la bifurcaţia drumurilor forestiere existente FE015–Şendroaia de Jos cu FE016–Pârâul Toader şi străbate fondul forestier din U.P. II Colibiţa. Drumul forestier deserveşte doar terenuri cu vegetaţie forestieră, zonă cu potenţial forestier şi turistic deosebit. Drumul forestier propus urmăreşte traseul unor drumuri de pământ existente.

Drumul Forestier FE015 Șendroaia de Jos este un drum forestier de dimensiuni reduse incluse în proiect (745 m) și este situat pe teritoriul comunei Tiha Bârgăului, între borna silvică 169 bis și intersecția cu FE005 Pârâul Comarnic. Deservește zone cu vegetație forestieră de pe teritoriul ROSCI0051 Cușma.

Drumul forestier existent FE020–Preluca Brujoaia, se află pe teritoriul cadastral al comunei Tiha Bârgăului, începe la borna silvică 240 şi continuă pe limita U.P. III până la borna 250 de unde începe drumul forestier existent FE019–Locurele Toader. Drumul forestier deserveşte doar terenuri cu vegetaţie forestieră, zonă cu potenţial forestier şi turistic deosebit.

Drumul Forestier FE021 Prislop este un drum forestier existent cu o lungime inclusă în proiect de 1.488 m de pe teritoriul comunei Bistrița Bârgăului. Porțiunea inclusă în proiect este situată între intersecția acestui drum cu FE018 și limita parcelei 163A. Deservește doar terenuri cu vegetație forestieră, acestea fiind 162, 163, 165, 166 și 167.

Drumul Forestier FE022 Valea Blajii este cel mai mic drum inclus în proiect, având 500 m. Acesta este situat pe teritoriul ROSCI0051 Cușma și a comunei Bistrița Bârgăului. Deservește doar terenuri cu vegetație forestieră.

Lucrările propuse a se executa în vederea modernizării celor zece drumuri forestiere vor conduce la modificări fizice temporare şi permanente ale terenului, astfel:

- realizarea pe întreaga lungime a traseului propus a părții carosabile de 2,75 m, şi a acostamentului de o parte şi de alta de 0,375 m, în total 3,50 m;

- realizarea stratului de fundaţie din blocaj de piatră spartă, strat de balast şi apoi strat din piatră spartă împănată şi înnoroită;

- realizarea de şanturi și rigole;

- realizarea podeţelor, a staţiilor de încrucişare, a platformelor de întoarcere şi a intersecţiilor cu drumurile laterale;

- realizarea stratului de legătură şi a stratului de uzură;

- drumurile laterale se vor amenaja prin pietruire pe o lungime de 25m și pe o lățime de 3-4, acestora li se vor decolmata/amenaja șanțurile;

În ceea ce priveşte elementele drumurilor în plan, se vor adopta următoarele: elementele geometrice vor fi astfel realizate încât să se asigure circulaţia pe drumurile forestiere în cele mai bune condiţii. Pe drumurile cu partea carosabilă de 2,75 m se vor realiza platforme de încrucişare din 250 m în 250 m, sau la distanțe mai mari dacă terenul o permite.S–a urmărit corectarea profilului existent al drumului, ţinând seama de cotele obligatorii şi de traseul existent. Pentru confortul circulaţiei se va corecta pe cât posibil profilul longitudinal, dar fără a implica lucrări de terasamente mari. Profilul longitudinal va fi studiat şi ţinând cont de scurgerea apelor, astfel încât să se asigure evacuarea acestora în lungul drumului şi apoi către emisar. Panta transversală a drumului va fi de 3% atât pe partea carosabilă cât şi la acostament pentru drumurile care au îmbrăcăminte alcătuită din piatră spartă împănată conform clasificării drumurilor forestiere a PD 003-11 – Normativ de proiectarea drumurilor forestiere. După relieful regiunii în care sunt amplasate, drumurile forestiere sunt drumuri de munte. După importanţa şi funcţionalitatea lor, sunt de categoria III–a, drumuri forestiere secundare.

Structura rutieră ce se aplică la drumurile existente şi la cele propuse a se realiza este următoarea:

a) drumuri forestiere: FE021  Prislop, FE004 Zapodea Cocoșului, FE022 Valea Blajii:

- 20 cm strat de piatră spartă împănată și înnoroită;

- 25 cm reprofilare si completare cu balast;

- 20 cm pietruire existentă.

b) drumuri forestiere: FE015 Șendroaia de Jos, FN005 Pârăul Comarnic, FN002 Valea Brujenilor, FE002 Valea Muntelui, FN006 Dealul Toader, FE020 Preluca Brujoaia, FE019 Locurele Toader;

- 20 cm strat de piatră spartă împănată și înnoroită;

- 25 cm strat de fundație din balast;

- 20 cm strat de formă din blocaj de piatră brută.

Scurgerea apelor

Apele vor fi colectate în șanțuri și vor fi conduse în lungul drumului către emisar. Se vor realiza şanțuri trapezoidale şi rigole care se vor perea cu beton,acolo unde panta este mai mică de 0,5% şi mai mare de 4%.

În zona în care drumurile forestiere intersectează cursuri de apă sau torenţi se vor realiza podeţe dalate monolit sau din elemente prefabricate. Pentru drumurile proiectate lucrările de artă nu sunt suficiente sau sunt deteriorate. În consecinţă, se impune construirea şi reabilitarea lor pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale, a apelor din pâraie, torenţilor şi descărcării şanțurilor şi rigolelor proiectate. Se vor realiza podeţe dalate monolit sau din elemente prefabricate.

Apele vor fi colectate în șanțuri trapezoidale protejate și neprotejate și în rigole betonate și vor fi conduse în lungul drumului către emisar. Șanțurile se vor executa mecanizat (buldozer și excavator) și manual, pe traseul deja existent al șanțurilor drumurilor forestiere.

Șanțuri trapezoidale din beton C25/30 - se vor realiza pe următoarele drumuri:

- Drum forestier FE002 Valea Muntelui  între km 0+475-0+660 stg, km 0+710-1+917stg.;

- Drum forestier FE015 Șendroaia de Jos între km 0+000-0+130 stg., km 0+450-0+620 stg., km 0+130-0+450 dr., km 0+620-0+745 dr.;

- Drum forestier FN005 Pârâul Comarnic între km 0+000-0+992 stg., km 0+992-1+304dr.;

- Drum forestier FN006 Dealul Toader intre km 0+260 -0+350stg., km 0+350 -1+500dr., km 3+820 – 4+450stg. km 4+450 -4+500dr.;

- Drum forestier FE020 Preluca Brujoaia intre km 0+000-1+624 stg.;

- Drum forestier FE019 Locurele Toader intre km 0+000-0+590stg., km 0+590-1+200dr.

Rigole triunghiulare din beton C25/30 -se vor realiza pe următoarele drumuri:

- Drum forestier FE002 Valea Muntelui  intre km 0+000-0+130 stg, km 0+130-0+475dr., km 0+660-0+695 stg.;

- Drum forestier FE004 Zăpodea Cocoșului între km 0+000-0+600 stg.;

- Drum forestier FE021 Prislop între km 0+000-1+488 stg.;

- Drum forestier FN002 Valea Brujenilor între  km 1+725-3+002 stg.;

- Drum forestie FN006 Dealul Toader intre km 0+000-0+035stg., 0+085-0+195stg. km 0+195-0+260 dr.

Rigole carosabile ranforsate din beton C25/30 -se vor realiza pe următoarele drumuri:

- Drum forestier FN006 Dealul Toader intre km 0+035 – 0+085 stg.

Șanțuri cu secțiune naturală din pământ -se vor realiza pe următoarele drumuri:

- Drum forestier FE022 Valea Blajii între km 0+000-0+500 stg.

Podeţele prevăzute prin proiect au următoarele caracteristici:

- Podeţ tubular cu diametrul de  600mm şi lungime de 5m – 27 buc.

- Podeţ tubular cu diametrul de  800mm şi lungime de 5m – 14 buc.

- Podeţ tubular cu diametrul de 1.000mm şi lungime de 5m – 12 buc.

- Podeţ tubular cu diametrul de  1.500mm şi lungime de 5m – 2 buc.

- Podeţ monolit tip D2 – 2 buc.

- Podeţ monolit – 7 buc.

- Podeţ monolit tip D5 – 2 buc.

| PODEȚE TUBULARE |
| --- |
| COMUNA PRUNDU BÂRGĂULUI |
| Nr. Crt. | Tip podet | Lungime [m] | Pozitie kilometrica | Observații |
| Drum Forestier FE021 Prislop |
| 1 | Existent | - | 0+005.00 | Podeț existent, se reabilitează, se face suprabetonare |
| 2 | Proiectat | 5.00 | 0+216.00 | Podeț tubular proiectat Φ600 mm L=5,00m |
| 3 | Proiectat | 5.00 | 0+580.00 | Podeț tubular proiectat Φ1000 mm L=5,00m |
| 4 | Proiectat | 5.00 | 0+990.00 | Podeț tubular proiectat Φ1000 mm L=5,00m |
| 5 | Proiectat | 5.00 | 1+095.00 | Podeț tubular proiectat Φ800 mm L=5,00m |
| 6 | Proiectat | 5.00 | 1+230.00 | Podeț tubular proiectat Φ800 mm L=5,00m |
| 7 | Proiectat | 5.00 | 1+353.00 | Podeț tubular proiectat Φ800 mm L=5,00m |
| Drum Forestier FE022 Valea Blajii |
| 1 | Proiectat | 5.00 | 0+165.00 | Podeț tubular proiectat Φ600 mm L=5,00m |
| 2 | Proiectat | 5.00 | 0+360.00 | Podet dalat tip D2 |
| 3 | Proiectat | 5.00 | 0+381.00 | Podeț tubular proiectat Φ600 mm L=5,00m |
| Drum Forestier FE004 Zăpodea Cocoșului |
| 1 | Proiectat | 5.00 | 0+005.00 | Podeț tubular proiectat Φ600 mm L=5,00m |
| 2 | Proiectat | 5.00 | 0+360.00 | Podeț tubular proiectat Φ1000 mm L=5,00m |
| Drum Forestier FE015 Șendroaia de Jos |
| 1 | Proiectat | - | 0+130.00 | Podeț dalat monolit L=4.00m |
| 2 | Proiectat | 5.00 | 0+400.00 | Podeț tubular proiectat Φ600 mm L=5,00m |
| 3 | Proiectat | - | 0+450.00 | Podeț dalat monolit L=4.00m |
| 4 | Proiectat | - | 0+620.00 | Podeț dalat monolit L=4.00m |
| 5 | Proiectat | 5.00 | 0+740.00 | Podeț tubular proiectat Φ600 mm L=5,00m |
| Drum Forestier FN005 Pârâul Comarnic |
| 1 | Proiectat | 5.00 | 0+085.00 | Podeț tubular proiectat Φ800 mm L=5,00m |
| 2 | Proiectat | 5.00 | 0+140.00 | Podeț tubular proiectat Φ1000 mm L=5,00m |
| 3 | Proiectat | 7.50 | 0+410.00 | Podeț tubular proiectat Φ1500 mm L=7,50m |
| 4 | Proiectat | 5.00 | 0+480.00 | Podeț tubular proiectat Φ800 mm L=5,00m |
| 5 | Proiectat | 5.00 | 0+500.00 | Podeț tubular proiectat Φ800 mm L=5,00m |
| 6 | Proiectat | 5.00 | 0+590.00 | Podeț tubular proiectat Φ800 mm L=5,00m |
| 7 | Proiectat | 5.00 | 0+777.00 | Podeț tubular proiectat Φ800 mm L=5,00m |
| 8 | Proiectat | - | 0+992.00 | Podeț dalat monolit L=3.00m |
| Drum Forestier FE002 Valea Muntelui |
| 1 | Existent | - | 0+130.00 | Podeț dalat monolit L=3.00m |
| 2 | Proiectat | 5.00 | 0+310.00 | Podeț tubular proiectat Φ600 mm L=5,00m |
| 3 | Proiectat | 5.00 | 0+430.00 | Podeț tubular proiectat Φ1000 mm L=5,00m |
| 4 | Existent | - | 0+475.00 | Podeț dalat monolit L=3.00m |
| 5 | Existent | 5.00 | 0+650.00 | Podeț tubular proiectat Φ600 mm L=5,00m |
| 6 | Existent | 5.00 | 0+800.00 | Podeț tubular proiectat Φ1000 mm L=5,00m |
| 7 | Proiectat | 5.00 | 0+980.00 | Podeț tubular proiectat Φ800 mm L=5,00m |
| 8 | Existent | 5.00 | 1+085.00 | Podeț existent se inlocuieste cu podet Φ600 mm L=5,00m |
| 9 | Proiectat | 5.00 | 1+270.00 | Podeț tubular proiectat Φ600 mm L=5,00m |
| 10 | Existent | 5.00 | 1+440.00 | Podeț existent se inlocuieste cu podet Φ800 mm L=5,00m |
| 11 | Proiectat | 5.00 | 1+610.00 | Podeț tubular proiectat Φ800 mm L=5,00m |
| 12 | Existent | 5.00 | 1+795.00 | Podeț existent se inlocuieste cu podet Φ800 mm L=5,00m |
| Drum Forestier FN002 Valea Brujenilor |
| 1 | Proiectat | 3.00 | 1+725.00 | Podeț dalat monolit L=3.00m |
| 2 | Proiectat | 5.00 | 2+085.00 | Podeț tubular proiectat Φ600 mm L=5,00m |
| 3 | Proiectat | 7.50 | 2+435.00 | Podeț tubular proiectat Φ1000 mm L=7,50m |
| 4 | Proiectat | 7.50 | 2+571.00 | Podeț tubular proiectat Φ1000 mm L=7,50m |
| 5 | Proiectat | 7.50 | 2+675.00 | Podeț tubular proiectat Φ800 mm L=7,50m |
| 6 | Proiectat | - | 2+795.00 | Podet dalat tip D2 |
| Drum Forestier FN006 Dealul Toader |
| 1 | Proiectat | 5.00 | 0+195.00 | Podeț tubular proiectat Φ600 mm L=5,00m |
| 2 | Proiectat | 5.00 | 0+370.00 | Podeț tubular proiectat Φ600 mm L=5,00m |
| 3 | Proiectat | 5.00 | 0+630.00 | Podeț tubular proiectat Φ600 mm L=5,00m |
| 4 | Proiectat | 5.00 | 0+970.00 | Podeț tubular proiectat Φ600 mm L=5,00m |
| 5 | Proiectat | 5.00 | 1+370.00 | Podeț tubular proiectat Φ600 mm L=5,00m |
| 6 | Proiectat | 5.00 | 3+850.00 | Podeț tubular proiectat Φ600 mm L=5,00m |
| 7 | Proiectat | 5.00 | 4+185.00 | Podeț tubular proiectat Φ600 mm L=5,00m |
| Drum Forestier FE020 Preluca Brujoaia |
| 1 | Existent | - | 0+110.00 | Podeț existent se inlocuieste cu podet dalat tip D5 |
| 2 | Proiectat | 5.00 | 0+200.00 | Podeț tubular proiectat Φ1000 mm L=5,00m |
| 3 | Proiectat | 5.00 | 0+300.00 | Podeț tubular proiectat Φ600 mm L=5,00m |
| 4 | Proiectat | 5.00 | 0+450.00 | Podeț tubular proiectat Φ600 mm L=5,00m |
| 5 | Proiectat | 5.00 | 0+745.00 | Podeț tubular proiectat Φ1000 mm L=5,00m |
| 6 | Proiectat | 5.00 | 0+905.00 | Podeț tubular proiectat Φ600 mm L=5,00m |
| 7 | Proiectat | 5.00 | 0+975.00 | Podeț tubular proiectat Φ1500 mm L=5,00m |
| 8 | Proiectat | 5.00 | 1+075.00 | Podeț tubular proiectat Φ600 mm L=5,00m |
| 9 | Proiectat | 5.00 | 1+270.00 | Podeț tubular proiectat Φ1000 mm L=5,00m |
| 10 | Proiectat | 5.00 | 1+358.00 | Podeț tubular proiectat Φ600 mm L=5,00m |
| 11 | Proiectat | 5.00 | 1+547.00 | Podeț tubular proiectat Φ800 mm L=5,00m |
| Drum Forestier FE019 Locurele Toader |
| 1 | Proiectat | 5.00 | 0+120.00 | Podeț tubular proiectat Φ600 mm L=5,00m |
| 2 | Proiectat | 5.00 | 0+365.00 | Podeț tubular proiectat Φ600 mm L=5,00m |
| 3 | Existent | - | 0+595.00 | Podeț existent se inlocuieste cu podet dalat tip D5 |
| 4 | Proiectat | 5.00 | 0+760.00 | Podeț tubular proiectat Φ1000 mm L=5,00m |
| 5 | Proiectat | 5.00 | 1+010.00 | Podeț tubular proiectat Φ600 mm L=5,00m |
| 6 | Proiectat | 5.00 | 1+199.00 | Podeț tubular proiectat Φ600 mm L=5,00m |

Intersecții

Toate intersecțiile vor fi racordate la cotele proiectate ale drumului astfel incât accesul la și de la acestea în drum să se facă cu ușurință. Drumurile laterale se vor pietrui pe o lungime de 25 m de la intersecție și li se vor amenaja șanțurile  pe această lungime. Pentru a nu intrerupe scurgerea apelor în zona drumurilor laterale se vor monta podețe tubulare Ø600 mm, L=7.50m.

| DRUMURI LATERALE |
| --- |
| Nr. Crt. | Kilometraj | Observații | Poziția |
| COMUNA PRUNDU BÂRGĂULUI |
| Drum Forestier FE015 Șendroaia de Jos |
| 1 | 0+745.00 | - | stanga |
| Drum Forestier FE002 Valea Muntelui |
| 1 | 0+005.00 | Podeț proiectat Φ600 mm L=7,50m | Stanga |
| 2 | 0+310.00 | Podeț proiectat Φ600 mm L=7,50m | Dreapta |
| 3 | 0+805.00 | Podeț proiectat Φ600 mm L=7,50m | Stanga |
| 4 | 1+205.00 | Podeț proiectat Φ600 mm L=7,50m | Stanga |
| Drum Forestier FN006 Dealul Toader |
| 1 | 0+002.00 | - | Dreapta |
| 2 | 3+175.00 | Podeț proiectat Φ600 mm L=7,50m | Dreapta |
| Drum Forestier FE020 Preluca Brujoaia |
| 1 | 0+495.00 | Podeț proiectat Φ600 mm L=7,50m | Stanga |
| 2 | 0+875.00 | Podeț proiectat Φ600 mm L=7,50m | Stanga |

Siguranța circulației în exploatare

Elementele geometrice în plan, profil longitudinal și tranversal vor fi astfel amenajate conform STAS-urilor în vigoare astfel încât circulația să se desfășoare în condiții de deplină siguranță și confort. Pe lângă aceste elemente se va prevedea semnalizare verticală prin indicatoare rutiere conform STAS 1848/1-86 pe tot traseul proiectat.

Consolidări

Pentru apărare şi consolidare se vor folosi ziduri de sprijin din gabioane. Pe teritoriul ariei naturale protejate ROSCI0051 Cușma, se vor realiza următoarele lucrări de consolidare:

Zid de sprijin din gabioane

- Drum forestier FE022 Valea Blajii între km 0+100-0+130 dr.

- Drum forestier FE015 Șendroaia de Jos între km 0+000-0+130 dr., km 0+450-0+690 stg., km 0+130-0+450 stg., km 0+620-0+700 stg.

- Drum forestier FN005 Pârâul Comarnic km 0+992-1+185 stg.

- Drum forestier FE002 Valea Muntelui între km 0+000-0+020 dr., km 0+695-0+710 dr., 0+130-0+150 stg., 0+185-0+200 stg., km 0+645-0+660 dr.

- Drum forestier FE020 Preluca Brujoaia km 0+045-0+100 dr.

Fundația adâncită de parapete tip L

- Drum forestier FE019 Locurele Toader între km 0+320-0+340 dr., 0+395-0+415 dr.

Zid de sprijin de căptușeală de debleu He=2.00 m

- Drum forestier FN005 Pârâul Comarnic între km 0+430-0+460 stg., km 0+810-0+845 stg.

- Drum forestier FN002 Valea Brujenilor între km 1+925-2+500 stg.

Platformele de încrucișare o să se realizeze din 250 m în 250 m, sau la distanțe mai mari dacă terenul o permite, astfel:

Poziție platforme de încrucișare

| Drum | Poziție km | Poziție |
| --- | --- | --- |
| FE021 Prislop | 0+115 | Dreapta |
| FE022 Valea Blajii | 0+050 | Stânga |
| FE044 Zăpodea Cocoșului | 0+175 | Dreapta |
|  | 0+390 | Dreapta |
| FE015 Șendroaia de Jos | 0+245 | Dreapta |
|  | 0+505 | Stânga |
| FN005 Pârâul Comarnic | 0+161 | Stânga |
|  | 0+542 | Stânga |
|  | 0+960 | Stânga |
| FE002 Valea Muntelui | 0+270 | Stânga |
|  | 1+205 | Dreapta |
|  | 1+885 | Dreapta |
| FN006 Dealul Toader | 0+225 | Stânga |
|  | 0+410 | Stânga |
|  | 0+695 | Stânga |
|  | 0+945 | Stânga |
|  | 1+250 | Dreapta |
|  | 4+085 | Stânga |
|  | 4+345 | Stânga |
| FE020 Preluca Brujoaia | 0+140 | Dreapta |
|  | 0+407 | Dreapta |
|  | 0+875 | Dreapta |
|  | 1+380 | Dreapta |
| FE019 Locurele Toader | 0+190 | Dreapta |
|  | 0+500 | Dreapta |
|  | 1+080 | Stânga |

Organizarea de șantier se va amplasa în interiorul ariei naturale protejate, pe limita nordică a sitului, la intersecția drumului european E85 Bistrița – Vatra Dornei cu rețeaua de drumuri forestiere, Adițional, de-a lungul traseelor, s-a stabilit și locația pentru parcarea vehiculelor și utilajelor implicate în proiect și a containerelor utilizate de muncitori pe perioada implementării proiectului.

Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011 cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind localizat în totalitate în situl Natura 2000 ROSCI0051 Cușma.

Pentru realizarea proiectului s-a obţinut avizul favorabil nr.1795/88 din 25.07.2016 revizuit la data de 17.10.2017, emis fără condiții de către custodele sitului ROSCI0051 Cușma – Asociația Proprietarilor de Pădure Bistricioara Bistrița Bîrgăului.

Suprafaţa totală estimată a fi ocupată cu desfăşurarea lucrărilor propuse este de aproximativ 4,52 ha, din care pe teritoriul ROSCI0051Cușma totalul afectat este de 3,19 ha, ceea ce reprezintă aproximativ 0,0135%, din suprafaţa totală a sitului de 44084,2 ha.

- Se avizează lucrările mai sus menționate, cu următoarele condiţii:

- respectarea întocmai a proiectului propus spre avizare şi a condiţiilor impuse prin avizele obţinute;

- evitarea ocupării de suprafeţe suplimentare de teren, în afara perimetrului drumului;

- Lucrările de podeţe tubulare pe cursuri nepermanente de apă se vor executa în timpul perioadelor secetoase, atunci când impactul asupra apei să fie minim.În cazurile cursurilor permanente de apă, lucrările la podeţe se vor executa tot în timpul perioadelor secetoase, dar după devierea temporară a cursurilor, astfel încât materialele utilizate (mortare pentru zidării şi betoane) să nu vină în contact direct cu apa până după realizarea prizei complete a acestora;

- Eventualele situaţii în care vor fi necesare doborârea arborilor (afectați accidental pe perioada lucrărilor) va fi realizată pe culoarul creat pentru realizarea drumului forestier, fără a fi afectaţi arborii din vecinătate, iar scoaterea materialului lemnos se va realiza pe viitorul traseu al drumului;

- pentru transportul persoanelor şi a materialelor se vor folosi drumurile de acces existente și se vor evita zonele sensibile din aria naturală protejată;

- se vor lua toate măsurile necesare, evitării poluării factorilor abiotici (apei, aerului, solului şi subsolului) şi biotici (florei şi faunei), precum şi pentru reducerea impactului asupra biodiversităţii;

- utilizarea celor mai bune tehnici de execuţie, în vederea reducerii emisiilor şi respectarea acestora pe toată durata execuţiei lucrărilor;

- se vor aplica cu stricteţe măsurile de reducere a impactului pentru speciile şi habitatele naturale protejate din aria naturală protejată traversată;

- este interzisă capturarea animalelor (inclusiv vânatul şi pescuitul) şi nu se vor hrăni animalele în zona de desfășurare a lucrărilor;

- folosirea oricărui tip de resursă naturală, din interiorul ariilor naturale protejate, se va face doar din perimetrele autorizate de autoritatea competentă pentru protecția mediului;

- este strict interzisă execuţia lucrărilor pe timpul nopţii;

- se va stabili un plan de măsuri de intervenţie în caz de poluare accidentală şi  se vor asigura mijloace necesare;

- se vor folosi utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante, cu consumuri de carburanţi cât mai mici pe unitatea de putere şi cu control cât mai restrictiv al emisiilor de poluanţi în gazele de eşapament;

- operaţiile generatoare ale unor niveluri de zgomot mai ridicate, vor fi etapizate corespunzător în vederea reducerii la minim a efectelor dăunătoare asupra speciilor;

- utilajele vor fi întreţinute şi exploatate corespunzător, conform regulamentelor de operare, respectarea instrucţiunilor de siguranță şi protecţia muncii. Vor fi verificate periodic mijloacele de transport, în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii în gazele de eşapament. Punerea în funcţiune a acestora se va face numai după remedierea eventualelor defecţiuni;

- utilajele vor fi dotate obligatoriu cu amortizoare de zgomot şi vor acţiona pe traseele şi în timpul programului de lucru stabilite;

- folosirea de utilaje şi mijloace de transport silențioase în vederea diminuării zgomotului datorat activităţilor  de construcţie, precum şi echiparea cu sisteme performante de minimizare şi reţinere a poluanţilor în atmosferă;

- alimentarea cu combustibili a utilajelor tehnologice, se va realiza la punctele de alimentare cu combustibili din incinta organizării de şantier;

- în cazul unor poluări accidentale (eventuale scurgeri de carburanţi şi lubrifianţi) se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângerea în saci, transportul, iar depozitarea se va face în unităţi specializate pentru eliminare, în vederea limitării şi înlăturării pagubelor;

- execuţia tuturor reparaţiilor utilajelor şi mijloacelor de transport se va face numai în ateliere specializate;

- în cazul producerii accidentale a unui prejudiciu, care afectează obiectivele de conservare pentru care a fost desemnată aria protejată, se va anunţa în cel mai scurt timp autoritatea de mediu și custodele în vederea stabilirii măsurilor de remediere, care vor fi puse în aplicare de cel care a produs prejudiciul;

- monitorizarea periodică a zgomotului şi vibraţiilor pe perioada de execuţie a lucrărilor propuse;

- după executarea lucrărilor, terenurile se vor reface şi se vor aduce la starea iniţială;

- se interzice abandonarea și incinerarea deşeurilor;

- este interzisă arderea vegetaţiei pe amplasament şi în zonele limitrofe acestuia;

- se interzice depozitarea necontrolată a excesului de pământ şi moloz rezultat în urma lucrărilor, respectându-se cu stricteţe limitele spaţiilor de depozitare stabilite;

- interzicerea depozitării materialelor de orice tip în apropierea cursurilor de apă, traversate de tronsoanele de drum supuse reabilitării;

- lucrările de decopertare se vor realiza astfel încât, pământul vegetal să poată fi utilizat la refacerea cadrului natural sau pentru realizarea de lucrări de refacere a terenurilor degradate;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor: colectarea, valorificarea şi transportul deşeurilor menajere, deșeurilor metalice, cauciuc, uleiuri uzate şi ambalaje, la unităţi specializate, autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului;

- colectarea şi evacuarea ritmică a deşeurilor menajere pentru a nu atrage animalele şi a evita riscul de îmbolnăvire şi accidentare a acestora sau a personalului;

- etapizarea operaţiilor generatoare de praf şi umectarea suprafeţelor decopertate din frontul de lucru în perioadele secetoase, astfel încât nivelul concentraţiilor de pulberi în atmosferă, să fie situate sub valoarea limită pentru protecţia ecosistemelor;

- se va monitoriza implementarea măsurilor de reducere a impactului, conform Anexa nr. 2, la prezentul aviz - Calendarul implementării şi monitorizării măsurilor de reducere a efectelor/impactului asupra biodiversităţii.

II. Măsuri generale pentru prevenirea, reducerea oricăror efecte semnificative adverse asupra biodiversităţii

- Pentru speciile protejate de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, care pot fi întâlnite în perimetrul de execuţie a lucrărilor sunt interzise:

  - orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

  - perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

  - deteriorarea, distrugerea şi/ sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/ sau ouălor din natură;

  - deteriorarea şi/ sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

  - recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante, în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

  - deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

- Desfășurarea lucrărilor va ține cont de perioadele sensibile ale speciilor pentru care s-a determinat prezența pe amplasament sau s-a instituit aria naturală protejată;

- În cadrul perioadelor sensibile, personalul care va desfășura lucrările, va limita folosirea utilajelor/aparatelor care produc zgomot și nu se va depărta de frontul de lucru;

- Se interzice doborârea arborilor care au fost afectați de lucrări, dacă aceștia prezintă un cuib activ. În acest caz se încearcă asigurarea arborelui până la plecarea puilor din cuib, sau în ultimă instanță relocarea perechii și cuibului în vecinătatea arborelui afectat, în prezența custodelui ariei naturale protejate sau a unor specialiști/instituții/organizații cu rol în protecția, creșterea și reabilitarea animalelor sălbatice;

- La identificarea pe amplasament sau în proximitatea acestuia a puilor de mamifere, în special cervide, aceștia vor fi lăsați în același loc în care au fost găsiți și zona se va asigura pentru a preveni atacurile câinilor hoinari, concomitent cu părăsirea zonei de către personal. Dacă se constată că puiul este abandonat (și nu doar pe o perioadă scurtă, tipic cervidelor) sau rănit, se vor contacta administratorul ROSCI0051 Cușma, responsabilul cinegetic și/sau organizațiile care au obiect de activitate salvarea și reabilitarea animalelor sălbatice, avizate conform legii;

- Pentru limitarea impactului asupra speciilor de interes comunitar, se recomandă ca desfășurarea lucrărilor în interiorul ariei naturale protejate să nu se realizeze concomitent pe toate sectoarele de drum;

- Se vor respecta măsurile și reglementările conform Regulamentului și Planului de management aprobat al ROSCI0051 Cușma prin OMMAP 1026/2016;

- Este interzis accesul în aria naturală protejată cu câini și lăsarea liberă a acestora pe toată perioada de desfășurare a lucrărilor.

III. Măsuri de reducere a impactului proiectului asupra fiecărei specii posibil afectate de implementarea proiectului

Măsuri de reducere a impactului pentru specia Canis lupus – lup, Ursus arctos – urs brun, Felis silvestris - pisică sălbatică și Lynx lynx - râs:

- este interzisă deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- desfășurarea lucrărilor va ține cont de perioadele sensibile ale speciilor, respectiv:

  - pentru specia lup 01 aprilie – 30 iunie - nașterea și creșterea puilor;

  - pentru specia urs 15 martie – 15 mai - nașterea și creșterea puilor;

  - pentru specia râs și pisică sălbatică 01 februarie – 30 martie - nașterea și creșterea puilor;

- în cadrul perioadei sensibile, personalul care va desfășura lucrările, va limita folosirea utilajelor/aparatelor care produc zgomot și nu se va îndepărta de frontul de lucru;

- la identificarea pe amplasament sau în proximitatea acestuia a puilor, aceștia vor fi lăsați în același loc în care au fost găsiți și zona se va asigura pentru a preveni atacurile câinilor hoinari, concomitent cu părăsirea zonei de către personal. Dacă se constată că puiul este abandonat (și nu doar pe o perioadă scurtă) sau rănit, se vor contacta administratorul ROSCI0051 Cușma, responsabilul cinegetic și/sau organizațiile care au obiect de activitate salvarea și reabilitarea animalelor sălbatice, avizate conform legii;

- se recomandă montarea panourilor de avertizare rutieră în vederea limitării impactului autovehiculelor cu speciile de amfibieni și mamifere mari;

Măsuri de reducere a impactului pentru specia Lissotriton montandoni – triton carpatic

- este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- este interzisă deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere, iar desfășurarea lucrărilor va ține cont de perioada sensibilă a  speciei, respectiv:

- 15 martie – 15 iunie - perioada de reproducere a amfibienilor;

- montarea rigolelor pe marginea drumului se va face doar în sezonul rece pentru a nu avea un impact asupra populației rezidente de amfibieni;

- se recomandă montarea panourilor de avertizare rutieră în vederea limitării impactului autovehiculelor cu speciile de amfibieni și mamifere mari;

- Planul de monitorizare a biodiversității, se va face conform tabelului prezentat în Anexa nr. 1

-Calendarul de implementare a măsurilor de reducere şi de monitorizare a măsurilor de reducere a impactului asupra biodiversităţii este prezentat în Anexa nr. 2.

- Pentru îndeplinirea Planului de monitorizare a biodiversităţii din echipa de monitorizare va face parte și un biolog pentru a facilita identificarea speciilor sau a urmelor întâlnite pe amplasament.

- Fișele  de observare se vor întocmi pentru fiecare specie/habitate de interes comunitar fiind cuantificate inclusiv impactul/amenințările identificate asupra obiectivelor de interes.

- Eșalonarea perioadelor în care se poate implementa proiectul, coroborate cu perioadele de reproducere, cuibărit, migrație ale speciilor de interes comunitar și perioadele de vegetație, astfel încât impactul să fie minim, se va face conform tabelului:

| Luni/an Specii/habitate | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sept | oct | noi | dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amfibieni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pești |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mamifere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nevertebrate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Habitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- perioada critică a speciilor și habitatelor

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative şi avize:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

- Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, modificată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate;

- Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Hotărârea Guvernului nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- Hotărârea Guvernului nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;

- Avizul nr. 1795/88 din 25.07.2016 emis fără condiții de custodele sitului ROSCI0051 Cușma – Asociația Proprietarilor de Pădure Bistricioara Bistrița Bîrgăului pentru prima varianta de drumuri, acesta fiind revizuit la data de 17.10.2017 pentru varianta modificată;

La finalizarea investiţiei, titularul va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa - Năsăud, Comisariatul Judeţean Bistriţa - Năsăud al Gărzii Naţionale de Mediu și custodele sitului Natura 2000 ROSCI0051 Cușma – Asociația Proprietarilor de Pădure Bistricioara Bistrița Bârgăului, pentru verificarea conformării cu actul de reglementare.

Prezentul Aviz Natura 2000 conţine concluziile evaluării adecvate şi stabileşte condiţiile de realizare a proiectului din punct de vedere al impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar traversată de proiect.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de implementare a proiectului, în cazul în care nu intervin modificări ale acestuia.

Titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau cu privire la orice modificare a condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării.

Prezentul aviz Natura 2000 poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi reprezintă actul administrativ necesar şi suficient din punct de vedere al protecţiei mediului pentru obţinerea aprobării de dezvoltare pentru proiectul în cauză.

Prezentul aviz a fost emis în 3(trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 12(doisprezece) pagini, semnate şi ştampilate şi are două Anexe (4 pagini).

# Director Executiv

# biolog-chimist Sever Ioan ROMAN

# Şef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu

Oana ȘTEȚCO							    										    	       			 Întocmit:

Paul Adrian RUS