Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistrița-Năsăud

AUTORIZAŢIE  DE  MEDIU

Nr. 94 din 05 IUNIE 2013

REVIZUITĂ la .....draft

Ca urmare a cererii adresate de SC LACTO-MUNTEAN SRL, reprezentată prin dl. Drecșan Simion, în calitate de administrator, cu sediul în judeţul Bistriţa-Năsăud, localitatea Teaca, nr. 672A, comuna Teaca, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud sub nr. 6.520/08.06.2017,

în urma analizării documentelor transmise şi a verificării,

în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, modificat cu Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1298/2011 şi cu Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 3839/2012 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2007, cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 aprobată de Legea 226/2013, cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 aprobată de Legea 117/2013, cu  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 9/2016, se emite:

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

pentru: Fabrică de prelucrare a laptelui, în localitatea Teaca, nr. 672 A, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud;

care prevede desfăşurarea următoarelor activităţi (conform cod CAEN): fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor - cod CAEN 1051 - rev. 2 (1551 - rev. 1).

Activitatea se desfășoară pe un amplasament cu o suprafaţă de circa 10.853 m2, care cuprinde:

- fabrică de procesare lapte cu suprafaţa construită de 1957,26 m2, compusă din 3 corpuri de clădire: hală producţie - 1.840 m2, cabină poartă - 6 m2, centrală termică - 111,26 m2;

- stație de epurare a apei, construcție cu dimensiunile în plan de 17,40x10,30 m și adâncimea de 3,7 m;

- container de echipamente cu dimensiunea de 5x2,5x2,5 m;

- container de echipamente, construcție cu suprafața de 120 m2;

- depozit de echipamente, construcție cu suprafața de 150 m2;

- trotuare - 281 m2;

- curte betonată, căi de acces, spălător roţi, cu suprafaţa 2.239 m2;

- spaţii verzi - 6.276 m2.

Obiectivul este situat la o distanţă de circa 500 m faţă de râul Dipşa şi la circa 1.200 m față de drumul național DN 15 A.

Documentaţia conţine: fişa de prezentare şi declaraţie întocmită de titular,

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

- Certificat de înregistrare seria B nr. 1170505/13.02.2008, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa - Năsăud;

- Cod Unic de Înregistrare: 6931385 din data de 07.02.1993;

- Nr. de ordine în registrul comerţului: J06/1194/23.12.1994;

- Autorizația de mediu nr. 85/13.05.2008, eliberată de Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud;

- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 442/22.10.2012, eliberată de Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa Cluj Napoca, valabilă până în 22.10.2013;

- Contract de alimentare cu apă nr.13090/27.12.2005 și acte adiționale la contract, cu SC AQUABIS SA Bistrița;

- Contract de salubritate nr. 12/29.10.2008, cu SC CODRIȘOR SRL Bistrița;

- Contract privind preluarea, gestionarea și reciclarea deșeurilor din mase plastice și carton, nr. 110C/14.01.2013, cu SC ECOPRIMUS SRL Bistrița (AM nr. 13/06.02.2009, revizuită la 22.11.2010 și 30.10.2012);

- Contract privind preluarea obligațiilor de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje în vederea realizării obiectivelor anuale, Seria 106010195311, cu SC Ecologic 3R SRL Brăila;

- Declarații privind obligațiile la Fondul de mediu pentru anul 2012 și ianuarie - februarie 2013;

- Buletin de analiză ape epurate la ieșirea din stație, nr. 543/20.11.2012, întocmit de Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud;

- Buletin de analiză ape pluviale, nr. 544/20.11.2012, întocmit de Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud;

- Buletin de analiză gaze de ardere la coș centrală termică, nr. 76/29.03.2013, întocmit de SC ECOMULTIPROD SRL Bistrița;

- Buletin de analiză nivel de zgomot, nr. 486/28.12.2012, întocmit de SC ECOMULTIPROD SRL Bistrița;

- Anunţ public al solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu, afișat la sediul Primăriei comunei Teaca în data de 28.03.2013;

- Proces verbal de verificare a conformării din punct de vedere al protecţiei mediului, nr. 3887/16.04.2013, întocmit de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud;

- Decizia nr. 183/17.04.2013, a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, de emitere a autorizaţiei de mediu;

- Proces verbal din data de 04.06.2013, cu ocazia şedinţei Comisiei Internă de Analiză, de emitere a autorizaţiei de mediu.

Revizuirea autorizației este determinată de:

- branșarea obiectivului la rețeaua de canalizare a localității;

- achiziționarea următoarelor utilaje pentru modernizarea și creșterea productivității: pasteurizator automat - 1 buc., linie de ambalare la PET - 1 buc., linie de ambalare la găletușe - 1 buc., vane pentru încălzire și răcire lapte - 2 buc., echipamente de transport speciale - 3 buc. de 3,5 tone.

Documentaţia conţine:

- Fişa de prezentare şi declaraţie, elaborată de titularul activităţii,

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

- Certificat de înregistrare seria B nr. 2884327/13.02.2014, eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa - Năsăud;

- Cod Unic de Înregistrare: 6931385 din data de 07.02.1995;

- Nr. de ordine în registrul comerţului: J06/1194/23.12.1994;

- Autorizația privind lucrările de branșament la rețelele publice de canalizare nr. 9/09.02.2017, eliberată de Primăria Comunei Teaca;

- Autorizația de mediu nr. 94/05.06.2013, eliberată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, valabilă până la 05.06.2023;

- Anunţ public al solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu, înregistrat la sediul Primăriei comunei Teaca sub nr. 5.643/30.05.2017;

- Clasarea notificării nr. 1711/28.10.2015 pentru proiectul: Achiziţionare utilaje pentru modernizarea şi creşterea productivităţii la SC LACTO-MUNTEAN SRL, în localitatea Teaca, nr. 672/A, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud;

- Proces verbal de verificare a conformării din punct de vedere al protecției mediului, nr. 6.734/14.06.2017, întocmit de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare nr. 078/22.09.2016, cu SC SUPERCOM SA - punct de lucru Bistrița;

- Acord de evacuare ape uzate industriale nr. 715/20.03.2017, cu SC AQUABIS SA Bistrița;

- Contract pentru transferarea gestionării ambalajelor devenite deșeuri pe teritoriul nașional, în vederea realizării obiectivelor anuale de valorificare și reciclare de către operatorii economici responsabili, Seria 106010195317 din 01.01.2017, cu SC Ecologic 3R SRL Brăila;

- Rapoarte de încercare apă epurată la ieșirea din stația de epurare, nr. 1/31.01.2017, nr. 19/25.10.2016, nr. 15/21.09.2016, nr. 13/12.04.2016, nr. 11/16.03.2016, nr. 42/07.04.2015, nr. 81/30.06.2015, nr. 142/06.10.2015, nr. 183/14.12.2015, nr. 13/31.03.2014, nr. 42/03.07.2014, nr. 56/29.09.2014, nr. 77/16.12.2014, nr. 28/27.06.2013, nr. 44/25.09.2013, nr. 52/02.12.2013, întocmite de SC ICPE Bistrița SA;

- Rapoarte de încercare ape pluviale, nr. 1/18.01.2016, nr. 82/30.06.2015, nr. 14/31.03.2014, nr. 78/16.12.2014, nr. 53/02.12.2013, întocmit de SC ICPE Bistrița SA;

- Buletine de încercare evacuare stație de preepurare, nr. 355/04.05.2016 și nr. 619/27.07.2016, întocmite de SC AQUABIS SA Bistrița;

- Rapoarte de încercare evacuare stație nr. 378/08.08.2012, nr. 544/20.11.2012, nr. 543/20.11.2012, nr. 209/16.05.2012, nr. 35/16.02.2012 și nr. 34/16.02.2012, întocmite de Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud;

- Livretul aparatului și raport de verificări, încercări și probe nr. 460/05.05.2015, eliberat de SC BLUETERM SRL Reghin - centrală termică;

- Buletine de analiză pentru nivelul de zgomot nr. 446/07.10.2016, nr. 527/12.10.2015, nr. 439/13.10.2014 și nr. 491/18.10.2013, întocmite de SC ECOMULTIPROD SRL Bistrița;

- Buletin de analiză nr. 76/29.03.2013, coș centrală termică, întocmit de SC ECOMULTIPROD SRL Bistrița;

- Decizia nr. 298/14.06.2017, a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, de emitere a autorizaţiei de mediu;

- Proces verbal din data de ............, în urma şedinţei Comisiei Internă de Analiză, privind emiterea autorizaţiei de mediu.

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

− respectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2007, cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 aprobată de Legea 226/2013, cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 aprobată de Legea 117/2013, cu  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 9/2016;

− respectarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare (inclusiv cele aduse de O.U.G. nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului), ultimul act normativ pentru modificarea și completarea legii fiind Legea nr. 196/2015;

− respectarea prevederilor H.G. nr. 188/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, completată şi modificată cu H.G. nr. 352/2005, modificată cu H.G. nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;

− respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, publicată în M. Of. 452/2011, modificată cu H.G. nr. 336/2015;

− respectarea prevederilor Ordinului MAPPM nr. 462/1993 privind Condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei şi Norma metodologică privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

− se interzice depozitarea, chiar şi temporară, a deşeurilor pe amplasamente neautorizate;

− se interzice accesul de pe amplasament pe drumurile publice cu utilaje, maşini de transport necurăţate;

− respectarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor republicată, modificată şi completată de OUG 68/2016, conform prevederilor căreia titularul are următoarele obligaţii:

- să încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor aprobată de către Comisia Europeană, preluată în legislaţia naţională prin hotărâre de guvern;

- să gestioneze deşeurile fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- să valorifice deşeurile cu respectarea ierarhiei deşeurilor şi a protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului;

- să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă şi să nu amestece aceste deşeuri;

- să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, pentru protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului;

- să efectueze operaţiunile de tratare sau să transfere aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile prezentei legi, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiilor de valorificare ori de eliminare completă;

- să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare;

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane;

- să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului;

- să ţină evidenţa cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de eliminare/valorificare, să deţină documentele justificative conform cărora aceste operaţiuni de gestionare au fost efectuate şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora;

- să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control pe amplasament şi la documentele care conţin informaţii referitoare la originea, natura, cantitatea şi destinaţia deşeurilor;

- este interzisă abandonarea deşeurilor şi/sau depozitarea în locuri neautorizate şi generarea fenomenelor de poluare prin descărcări necontrolate în mediu;

- eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă;

- să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri provenite din activitatea proprie sau de la orice produs fabricat şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor;

−	titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a preveni generarea deşeurilor, potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor, ale Hotărârii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, ale Ordinului ministrului mediului şi gospodării apelor şi al ministrului integrării europene nr. 1.364/1.499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor, cu modificările ulterioare; în situaţia în care se generează deşeuri, în ordinea priorităţii şi potrivit prevederilor legale, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, dacă nu este posibil tehnic şi economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului;

− respectarea prevederilor O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002;

− respectarea prevederilor Ordinului comun M.M.G.A./M.A.I. nr. 1121/1281/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

− respectarea prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată prin H.G. nr. 210/2007 şi prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor republicată;

− respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

− respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată;

− respectarea prevederilor Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată si completată cu OUG 38/2016;

− respectarea prevederilor Ord. M.M.P. nr. 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

− operatorii economici care îşi îndeplinesc în mod individual, în totalitate sau parţial, obiectivele prevăzute de Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să comunice aceasta Administraţiei Fondului pentru Mediu, până cel târziu la data de 25 ianuarie ale fiecărui an;

− ambalajele care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase se vor depozita în condiţii corespunzătoare, conform fişelor tehnice, până la predarea la firmele furnizoare sau la agenţi economici specializaţi, autorizaţi pentru valorificarea, neutralizarea sau eliminarea acestora;

− respectarea prevederilor Legii nr. 360/ 2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, modificată si completată prin Legea nr. 263/2005 si prin Legea nr. 254/2011;

− respectarea prevederilor HG nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

− respectarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul activităţii mai are următoarele obligaţii:

- să notifice A.P.M. dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii;

- să notifice A.P.M. la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor şi a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii de mediu;

- să depună documentele solicitate prin prezenta autorizaţie, în forma şi la termenele stabilite;

- să asigure toate datele necesare pentru  întocmirea inventarului anual de emisii;

- să ia măsurile corespunzătoare potrivit cu natura și amploarea pericolelor previzibile, în scopul evitării pagubelor și reducerea la minim a acestora;

- să asigure condițiile tehnice și organizatorice pentru activitățile desfășurate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător;

- întreţinerea în stare bună a utilajelor şi mijloacelor de transport folosite, asigurarea şi verificarea tehnică periodică a acestora pentru a se evita scurgerile de produse petroliere de orice fel şi emisiile de noxe şi mirosuri în atmosferă;

−  întreţinerea şi exploatarea permanentă, în condiţii de siguranţă, a echipamentelor/instalaţiilor de aducţiune şi distribuţie a apei, în scopul minimizării pierderilor de apă;

− întreţinerea şi exploatarea permanentă, în condiţii de siguranţă, a instalaţiilor de depoluare, a stării canalelor, rigolelor, conductelor şi bazinelor de colectare a apelor, conform Regulamentului de întreţinere şi exploatare (cu reactualizarea lui în situaţia unor modificări la instalaţiile existente);

- menţinerea şi întreţinerea în bune condiţii a suprafeţelor betonate din incintă şi refacerea acestora ori de câte ori prezintă urme de degradare;

− menţinerea şi întreţinerea spaţiilor verzi existente pe amplasament, în conformitate cu OUG nr. 195/2005, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2007, cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 aprobată de Legea 226/2013, cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 aprobată de Legea 117/2013, cu  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 9/2016;

− respectarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, completată şi modificată prin Legea nr. 292/2007, prin O.U.G. nr. 37/2008, prin O.U.G. nr. 15/2010 aprobată prin Legea  167/2010, O.U.G.  nr. 115/2010 aprobată prin Legea nr. 64/2011, modificată şi completată cu O.G. nr. 31/2013, modificată şi aprobată prin Legea nr. 384/2013;

− respectarea prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, modificat şi completat prin Ordinul M.M.P. nr. 1477/2010, prin Ordinul M.M.S.C. nr. 35/2014 şi prin Ordinul M.M.A.P. nr. 223/2015;

− respectarea prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul de Mediu, modificat şi completat prin Ordinul nr. 1607/2008, Ordinul nr. 1648/2009, Ordinul M.M.P. nr. 1032/2011 şi prin Ordinul M.M.S.C. nr. 192/2014.

− în cazul poluărilor accidentale se va anunţa imediat Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, tel. 0263-224064 şi Comisariatul Judeţean Bistriţa - Năsăud al Gărzii Naţionale de Mediu, tel. 0263-213194. Poluatorul va suporta consecinţele prejudiciului creat, precum şi costurile pentru înlăturarea urmărilor, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Cu minimum 45 de zile înainte de expirarea prezentei autorizaţii de mediu se va depune solicitarea autorizaţiei de mediu, conform prevederilor Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, modificat cu Ordinele M.M.P. nr. 1298/2011 și nr. 3.839/2012.

Pentru orice modificare intervenită în datele iniţiale care au stat la baza emiterii prezentei, se va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului, înainte de realizarea acesteia. Titularului autorizaţiei, îi revine obligaţia de a nu desfăşura activităţi sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorităţii de mediu.

Prezenta autorizaţie este valabilă până la 05.06.2023.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizaţii se soluţionează de instanţele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 262/2007.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Naţională de Mediu/Comisariatul judeţean Bistriţa-Năsăud şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Instalații și utilaje existente:

Secţiunea recepţie şi stocare lapte cuprinde: 1 unitate de recepţie lapte, 2 tancuri de stocare izolare 10.000 l lapte, 1 tanc de răcire lapte cu capacitatea de 10.000 şi alte componente anexe.

Secţiunea pasteurizare lapte şi smântână este alcătuită din: vană de pasteurizare, pasteurizator, separator smântână.

Secţiunea producţie caşcaval şi brânză telemea cuprinde: o vană Casseus 5000, cadru de inox, vane prese de porţionare - 2 buc., o vană de saramurare cu sistem de ridicare - macara, o maşină de opărit caşcaval, echipament de spălare.

Secţiunea echipament producţie urdă cuprinde: vane coagulare pentru urdă, forme şi 2 mese de lucru din inox.

Centrală termică dotată cu 2 cazane de apă caldă și căldură și 1 cazan pentru abur tehnologic.

Laborator de analize fizico-chimice.

Instalații și utilaje noi:

- pasteurizator automat - 1 buc.;

- linie de ambalare la PET - 1 buc.;

- linie de ambalare la găletușe - 1 buc.;

- vane pentru încălzire și răcire lapte - 2 buc.

Mijloace de transport existente: 4 cisterne proprii pentru transport lapte, 7 mașini de transport produse finite dotate cu instalații frigorifice.

Mijloace de transport noi: echipamente de transport speciale - 3 buc. de 3,5 tone;

Alimentarea cu carburanți a mijloacelor auto se realizează în stațiile de distribuție autorizate.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili şi ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantităţi:

- materii prime: lapte de vacă - maxim 30.000 litri/zi (din lipsă de materie primă, unitatea procesează 1.500 l lapte/zi);

- auxiliare: cheag - circa 30 kg/lună, saramură - 4.000 l/lună, detergent, dezinfectant - 50 kg/an, agent frigorific;

- ambalaje: caserole din material plastic - 500 buc./lună, folie din plastic - 30 kg/lună, navete din plastic - 500 buc./lună, recipienți din material plastic de 100 l - 10 buc., recipienți din material plastic cu capacitatea de 200 l pentru depozitarea saramurii; saci din polietilenă, cutii din carton rezultate de la aprovizionarea cu materii auxiliare;

- combustibili: motorină - 3.000 l/lună;

- gaz metan - 11.500 m3/lună, de la reţea;

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume): alimentarea cu apă potabilă se realizează din reţeaua localităţii, administrată de SC AQUABIS SA Bistrița, maxim 140 m3/zi.

- evacuarea apelor uzate menajere şi tehnologice se realizează în reșeaua de canalizare a localității, după epurarea acestora în staţie de epurare mecano-biologică tip SEL 001, dotată cu biofiltre şi staţie de ozonizare, capacitatea 125 m3/zi;

- apele pluviale se evacuează în râul Dipşa după preepurarea lor în separator de hidrocarburi tip ACO NG 3 SF 650, debit 3 l/s;

- energia electrică din reţea - 36.000 kWh/lună;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii: colectare - transport lapte, recepție calitativă și cantitativă, curățarea de impurități, pasteurizarea, smântânirea, urmând operații tehnologice specifice pentru fiecare tip de produs.

Linia nouă de pasteurizare a laptelui este amplasată lângă cea existentă, având atât rol de suplimentare a capacității de prelucrare cât și cu rol de back-up. Linia de ambalare a produselor lactate acidofile la PET este amplasată în locul celei existente, având capacitate de ambalare dublă față de cea existentă. Linia de ambalare la găleată va înlocui ambalarea manuală a smântânii, capacitatea de producție crescând și în acest caz.

5. Produse şi subproduse obţinute - cantităţi, destinaţie:

- lapte de consum și produse acidofile (sana, iaurt, lapte bătut) - 3.000 l lapte/zi;

- lapte procesat - 27.000 l/zi, din care 10.800 kg produse principale - telemea, brânză de vaci, cașcaval, mozzarela (circa 40 % din cantitatea de lapte) și 16.200 l/zi zer (circa 60 % din cantitatea de lapte);

- din zer se obțin circa 400 kg urdă/zi, restul zerului fiind livrat la crescătorii de animale din zonă; UNDE SE DEPOZITEAZĂ ?

6. Date referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi), producţie: centrală termică pe combustibil gaze naturale, dotată cu 2 cazane de apă caldă şi căldură şi 1 cazan pentru abur tehnologic. Puterea cazanelor este 250 kW, 250 kW și 2.000 kW. Consumul de gaze naturale este de 11.500 m3/lună, de la rețea.

7. Alte date specifice activităţii (coduri CAEN care se desfăşoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): nu este cazul;

8. Programul de funcţionare: 10 ore/zi, 6 zile/săptămână, 311 zile/an.

II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- pentru sol: depozitarea provizorie a deşeurilor reciclabile se face în recipienţi etanşi, amplasaţi pe suprafaţă betonată;

- deşeurile menajere se depozitează provizoriu în pubele;

- nămolul din staţia de epurare se depozitează provizoriu în saci biodegradabili şi se transportă în rampă de deşeuri autorizată;

- pentru apă: staţie de epurare mecano-biologică tip SEL 001 cu biofiltre şi staţie de ozonizare, pentru apele uzate menajere şi tehnologice;

- separator de hidrocarburi tip ACO NG 3 SF 650, pentru apele pluviale;

- pentru aer: 3 coşuri cu înălţimea de 7 m, din inox, izolate cu spumă poliuretanică iar la exterior cu tablă din aluminiu;

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului: nu are;

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depăşiri permise şi în ce condiţii:

- pentru zgomot: nivelul de zgomot provenit din activitatea desfăşurată nu va depăşi 65 dB, curba Cz 60, conform STAS 10009/1988, la limita incintei;

- pentru apă: indicatorii fizico-chimici conform HG nr. 352/2005 pentru modificarea şi completarea HG nr.188/2002 (NTPA 001/2002 și 002/2002):

- ape uzate menajere și tehnologice: pH - 6,5 - 8,5, materii în suspensie - 350 mg/l, CBO5 - 300 mg/l, CCO-Cr - 500 mg/l, substanțe extractibile cu solvenți organici - 30 mg/l, azot amoniacal - 30 mg/l, fosfor total - 5 mg/l, detergenți sintetici - 25 mg/l, impuși prin acordul de evacuare încheiat cu SC AQUABIS SA Bistrița;

- pluviale: pH - 6,5 - 8,5, materii în suspensie - 60 mg/l, CCO-Cr - 125 mg/l, reziduu filtrat la 105º C - 2000 mg/l, substanțe extractibile cu solvenți organici - 20 mg/l, impuşi prin autorizaţia de gospodărire a apelor;

- pentru aer: concentraţiile maxim admise conform Ord. MAPPM nr. 462/1993 pentru poluanţii rezultaţi din arderea gazelor în centrala termică: pulberi - 5 mg/m³N, CO - 100 mg/m³N, NO2 - 350 mg/m³N, SO2 - 35 mg/m³N, la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3% volume.

- pentru sol: respectarea prevederilor OUG 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, imisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:

- pentru zgomot: nivelul de zgomot - 1 determinare/an;

- pentru aer: 1 determinare/2 ani, la fiecare coş de evacuare gaze arse în centrala termică;

- pentru apă: conform autorizației de gospodărire a apelor (pentru ape pluviale); conform acordului de evacuare încheiat cu SC AQUABIS SA Bistrița.

Determinările se vor înregistra, orice depăşire de limită maximă admisă se va comunica imediat la Agenţia pentru Protecţia Mediului (tel.224064) şi Comisariatului Judeţean Bistriţa-Năsăud al Gărzii Naţionale de Mediu.

2. Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea lor :

- copii ale buletinelor de analiză efectuate conform cerinţelor de la pct. 1;

- copii după documentele de transport a deşeurilor periculoase în vederea valorificării/neutralizării;

- cantităţile de deşeuri rezultate, pe categorii şi destinaţii de valorificare,

anual şi la solicitare;

- evidenţa gestiunii ambalajelor (folosite, produse, comercializate cu produsele finite, puse pe piaţă) şi a cantităţilor de deşeuri de ambalaje rezultate, pe categorii şi destinaţii de valorificare, anual până la data de 25 februarie, pentru anul anterior şi la solicitare.

Se va notifica la APM Bistriţa-Năsăud orice modificare survenită faţă de prevederile autorizaţiei - înainte de realizarea modificării sau orice incident cu efect negativ asupra mediului înconjurător.

IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi ambalajelor

1. Deşeurile produse (tipuri, compoziţie, cantităţi):

| Tip deşeu | Cod | Cantitate generată | Mod de depozitare | Valorificare/ Eliminare | Cod valorificare/ eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| deșeuri de ambalaje din material plastic | 15 01 02 | 367 kg/an | în pubelă inscripționată | valorificare prin agent economic autorizat | R 12 - schimb de deșeuri între deținători în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 |
| deşeuri de ambalaje din hârtie, carton | 15 01 01 | 392 kg/an | în pubelă inscripționată | valorificare prin agent economic autorizat | R 12 - schimb de deșeuri între deținători în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 |
| nămol din staţia de epurare | 02 02 04 | 10 m3/an | în saci biodegradabili | eliminare prin agent economic autorizat | D 5 - depozitarea în depozit special amenajat conform |
| deşeuri menajere | 20 03 01 | 862 kg/an | în pubelă inscripționată | eliminare prin agent economic autorizat | D 5 - depozitarea în depozit special amenajat conform |

2. Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţă): nu este cazul;

3. Deşeurile stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare): deşeurile de ambalaje din plastic, hârtie și carton și deșeurile menajere se depozitează provizoriu în pubele inscripționate, nămolul (deshidratat) în saci biodegradabili;

4. Deşeurile valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie): deşeurile de ambalaje din hârtie, carton, plastic, se predau la societăţi autorizate în colectarea şi valorificarea acestora;

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului: cu mijloace de transport protejate împotriva pierderilor accidentale. Transporturile vor fi confirmate la destinaţie, cu menţionarea tipului de deşeu şi a cantităţilor predate. Datele vor fi înregistrate, lunar, în evidenţa gestiunii deşeurilor, în conformitate cu cerinţele HG 856/2002.

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): deşeurile menajere și nămolul deshidratat sunt transportate şi depozitate în în rampă de deşeuri autorizată;

7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor: se va ţine evidenţa lunară a cantităţilor de deşeuri rezultate din activitate (tip de deşeu, cod conform HG 856/2002, stare fizică, cantitate generată/unitate de măsură, consumat în unitate, valorificat, evacuat la rampă) şi evidenţa  gestiunii ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, conform prevederilor Ord. MMGA nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

Aceste evidenţe se vor raporta autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului anual sau ori de câte ori aceasta le solicită.

8. Ambalaje folosite şi rezultate - tipuri şi cantităţi:

ambalaje folosite; caserole din material plastic - 500 buc./lună, folie din plastic - 30 kg/lună, navete din plastic - 500 buc./lună, pentru ambalarea produsului finit; recipienți din material plastic de 100 l; recipienți din material plastic pentru saramură;

ambalaje rezultate: saci din polietilenă și cutii din carton rezultate de la aprovizionarea cu materii auxiliare;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): ambalajele din plastic (caserole, folie) se comercializează cu produsele finite, navetele din plastic și recipienții de 100 l și 200 l se refolosesc, iar sacii de polietilenă și cutiile de carton de la aprovizionarea cu materiale auxiliare urmează circuitul deșeurilor.

DIRECTOR EXECUTIV,		       		                ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

biolog-chimist Sever Ioan ROMAN

ing. Marinela Suciu

ÎNTOCMIT,

ing. Cornelia Vrăsmaș