Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud

AUTORIZAŢIE  DE  MEDIU

NR. 116 din 27 SEPTEMBRIE 2010

REVIZUITĂ LA 2 MARTIE 2011

REVIZUITĂ LA 29 MAI 2012

REVIZUITĂ LA 2 DECEMBRIE 2013

REVIZUITĂ LA ….. APRILIE 2016

Ca urmare a cererii adresate de SC REMATINVEST SRL, reprezentată prin dl. Ciupe Liviu - administrator, cu sediul în judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. P-ţa. Timotei Cipariu, nr. 15, bl. III A, spaţiu comercial nr. 66/A/66/B, înregistrată sub nr. 2374/29.02.2016,

în urma analizării documentelor transmise şi a verificării,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, a Hotărârii Guvernului nr. 918/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, a Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, modificat cu Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1298/2011 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată cu Ordonanţele de Urgenţă ale Guvernului nr. 114/2007 și nr. 58/2012, cu Legea 226/2013 privind aprobarea OU nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea OU nr. 195/2005, se emite:

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

pentru:  Centru de colectare-recuperare deşeuri reciclabile, în municipiul Bistriţa, str. Drumul Cetăţii, nr. 1/A,

care prevede desfăşurarea următoarelor activităţi (conform cod CAEN):

- Colectarea deşeurilor nepericuloase - cod CAEN 3811 - rev. 2 (9002 - rev.1),

- Colectarea deşeurilor periculoase - cod CAEN 3812 - rev.2 (9002 - rev.1),

- Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor - cod CAEN 3831 - rev. 2 (3710 - rev.1),

- Recuperarea materialelor reciclabile sortate - cod CAEN 3832 – rev. 2 (3710, 3720 - rev.1).

Obiectivul este situat la o distanţă de circa 2 km faţă de râul Bistriţa Ardeleană, iar accesul pe amplasament se face din str. Drumul Cetăţii.

Suprafaţa totală a amplasamentului este de 19.000 m2, din care:

- sediu administrativ, clădire în regim de înălţime P+1, cu S= 250 m2;

- hală depozitare 1, parter, cu S=860 m2, cu 4 compartimente pentru depozitare deșeuri neferoase, deșeuri din plastic și deșeuri din hârtie și carton;

- hală depozitare 2, parter, cu S=1.640 m2, spații pentru depozitare substanțe periculoase, spații pentru depozitare piese și materiale și spații libere;

- platformă deschisă, anexă halei 2, cu S=270 m2;

- platformă de depozitare şi căi de acces, cu S=10.000 m2;

- magazie tuburi oxigen, parter, cu S=12 m2, magazie carburanţi, parter, cu S= 52 m2;

- cabină poartă, parter, cu S=36 m2;

- parcare auto - 1.400 m2,

- spaţii verzi - 3.600 m2.

Pentru activitatea de dezmembrări auto sunt alocate următoarele suprafeţe:

- zona de primire şi înregistrare, cu S=16 m² (pe platforma betonată);

- zona de depozitare preliminară a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil, cu S=16 m² (pe platforma betonată);

- zona de pretratare a vehiculelor scoase din uz, S=412 m², în hală cu pardoseală betonată;

- zona de depozitare a vehiculelor pretratate, cu S=500 m²;

- zona de stocare a deşeurilor fluide pentru reciclare (în butoaie), cu S=10 m², spaţiu betonat, special amenajat în magazie.

Pentru activitatea de colectare şi depozitare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice se utilizează o magazie betonată cu S=20 m²

Pentru activitatea de colectare şi depozitare provizorie a deşeurilor de lemn se utilizează o platformă betonată cu suprafața de 250 m2.

Documentaţia de emitere a autorizației de mediu conţine: fişa de prezentare şi declaraţie întocmită de către beneficiar,

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

- Certificat de înregistrare seria B Nr. 1186219 din 13.02.2008 emis de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj;

- Cod Unic de Înregistrare: 15705409 din data de 29.08.2003,

- Nr. de ordine în registrul comerţului: J12/ 2449/28.08.2003;

- Certificat constatator emis la data de 29.12.2009 de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, în baza declaraţiei pe propria răspundere înregistrată sub nr. 131924/17.12.2009;

-  Autorizaţia de mediu nr. 42/21.07.2005, revizuită la data de 15.01.2007, valabilă până la data de 21.07.2010, transferată către SC REMATINVEST SRL Cluj-Napoca prin Decizia nr. 2/05.01.2010, emisă de APM Bistriţa-Năsăud;

-  Autorizaţia de mediu nr. 106/11.04.2006, revizuită la data de 20.03.2007 şi 17.09.2008, valabilă până în aprilie 2011, emisă de APM Cluj, pentru funcţionarea SC REMATINVEST SRL Cluj SRL;

- Autorizaţie tehnică nr. 8574/28.04.2010 pentru activitatea de dezmembrare vehicule rutiere scoase din uz, emisă de REGISTRUL AUTO ROMÂN;

- Avizul nr. 16714/26.02.2010 pentru activitatea de dezmembrare vehicule rutiere scoase din uz, emis de Inspectoratul de Poliţie al judeţului Bistriţa-Năsăud;

- Contract de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 19792/26.01.2010, încheiat cu SC. „AQUABIS” SA Bistriţa;

- Contract nr. 3226/01.01.2010 de prestări servicii de salubritate, încheiat cu SC URBANA SA Bistriţa;

- Contract de vânzare-cumpărare deşeuri de fier vechi, nr. 399 T/11.01.2010, încheiat cu SC REMATHOLDING CO. SRL Bucureşti;

- Contract de vânzare-cumpărare deşeuri din carton, nr. 58/15.03.2010, încheiat cu SC REMATHOLDING CO. SRL Bucureşti;

- Contract de vânzare-cumpărare materiale refolosibile: alamă, aluminiu, cupru, plumb, material provenit din procesul de producţie propriu pe shredder, nr. 144/28.06.2006, încheiat cu SC REMAT SA Arad;

- Contract  de vânzare-cumpărare acumulatori uzaţi auto şi industriali, nr. 056/04.01.2010, încheiat cu SC ROMBAT SA Bistriţa;

- Contract de vânzare-cumpărare deşeuri de fier, deşeuri neferoase (carton, plastic, folie, cupru, aluminiu, alamă, bronz, cositor, acumulatori şi DEEE-uri), nr. 22 TM/16.02.1010, încheiat cu SC PROD CYP COM SRL Arad;

- Contract de vânzare-cumpărare deşeuri de hârtie-carton, plastic, deşeuri metalice feroase şi neferoase, acumulatori uzaţi, DEEE şi anvelope uzate, nr. 46/01.04.1010, încheiat cu SC REMAT ALEŞT SA Aleşt, Bobâlna;

- Contract nr. 642/20.05.2009 pentru colectarea şi valorificarea deşeurilor de filtre uzate, deşeuri sticlă (parbriz, lunetă, geam), ulei uzat, lichid răcire, lichid frână şi deşeuri de plastic (grilă, mască, bare protecţie), încheiat cu SC INTEGRAL FILTRE SRL Sibiu - Autorizaţie de mediu nr. SB 111/05.04.2007;

- Buletine de analiză nr. 96/23.03.2010 şi nr. 239/17.06.2010 pentru apă uzată, emise de APM Bistriţa-Năsăud;

- Buletin de analiză nr. 290/20.07.2010 pentru pulberi sedimentabile, emis de APM Bistriţa-Năsăud;

- Raport de încercare nivel de zgomot nr. 245/18.06.2010, emis de APM Bistriţa-Năsăud;

- Plan de situaţie şi de încadrare în zonă;

- Anunţ public în ziarul „Mesagerul” nr. 4138 din data 10.06.2010;

- Proces verbal de verificare a conformării din punct de vedere al protecţiei mediului, nr. 6028/22.06.2010, încheiat de APM Bistriţa-Năsăud în urma controlului efectuat în vederea emiterii autorizaţiei de mediu;

- Proces verbal nr. 7180/21.07.2010, încheiat APM Bistriţa-Năsăud cu ocazia afişării anunţului cu privire la decizia Comisiei de Analiză Tehnică de emitere a autorizaţiei de mediu – Decizia  nr. 361/21.07.2010.

Revizuirea din data de 02.03.2011 a fost determinată de introducerea activităţii de colectare a deşeurilor periculoase - cod CAEN 3812.

Documentaţia de revizuire a autorizației de mediu din data de 02.03.2011 conţine: fişa de prezentare şi declaraţie întocmită de către beneficiar,

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

-  Autorizaţia de mediu nr. 116/27.09.2010 emisă de APM Bistriţa-Năsăud;

- Autorizaţie de colectare a deşeurilor metalice feroase de la persoane fizice seria BN, Nr. 083/1/30.03.2010, emisă de Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud;

- Autorizaţie de colectare a deşeurilor metalice neferoase de la persoane fizice seria BN, Nr. 083/2/30.03.2010, emisă de Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud;

- Anunţ public în ziarul „Mesagerul” nr. 4296 din data 16.12.2010;

- Proces verbal de verificare a conformării din punct de vedere al protecţiei mediului, nr. 11783/22.12.2010, încheiat de APM Bistriţa-Năsăud în urma controlului efectuat în vederea emiterii autorizaţiei de mediu;

- Proces verbal nr. 98/06.01.2011, încheiat APM Bistriţa-Năsăud cu ocazia afişării anunţului cu privire la decizia Comisiei de Analiză Tehnică de emitere a autorizaţiei de mediu – Decizia nr. 8/06.01.2011.

Revizuirea autorizaţiei din data de 29.05.2012 a fost determinată de introducerea activităţii de Colectare şi depozitare deşeuri de echipamente electrice şi electronice (D.E.E.E.).

Documentaţia de revizuire a autorizației de mediu din data de 29.05.2012 conţine: fişa de prezentare şi declaraţie întocmită de către beneficiar,

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

-  Autorizaţia de mediu nr. 116/27.09.2010, revizuită la data de 02.03.2011, emisă de APM Bistriţa-Năsăud;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 62/11.02.2010 pentru valorificarea deşeurilor de cablu din cupru și aluminiu, precum și a deșeurilor de echipamente electrice şi electronice (D.E.E.E.)., act adițional nr. 2 din 09.02.2011, încheiat  cu SC GRENWEEE INTERNAȚIONAL  SA Buzău – A.M. nr. 283/15.09.2009 emisă de APM Buzău;

- Buletin de analiză nr. 32/28.03.2012 pentru apă uzată, emise de APM Bistriţa-Năsăud;

- Buletin de analiză nr. 49/27.04.2012 pentru pulberi sedimentabile, emis de APM Bistriţa-Năsăud;

- Buletin de analiză nr. 20/25.01.2012 pentru nivel de zgomot, emis de SC ECOMULTIPROD SRL Bistriţa;

- Anunţ public în ziarul „Mesagerul” nr. 4625 din data 20.01.2012;

- Proces verbal de verificare a conformării din punct de vedere al protecţiei mediului, nr. 1553/14.02.2012, încheiat de APM Bistriţa-Năsăud în urma controlului efectuat în vederea revizuirii autorizaţiei de mediu;

- Proces verbal nr. 1660/16.02.2012, încheiat APM Bistriţa-Năsăud cu ocazia afişării anunţului cu privire la decizia Comisiei de Analiză Tehnică de emitere a autorizaţiei de mediu revizuită;

- Decizia de emitere a autorizaţiei de mediu, nr. 113/16.02.2012, eliberată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud;

- Proces verbal din data de 25.05.2012, al Comisiei Internă de Analiză, de emitere a autorizaţiei de mediu.

Revizuirea autorizației din data de 02.12.2013 a fost determinată de introducerea activităţii de Colectare deşeuri din lemn.

Documentaţia de revizuire a autorizației de mediu din data de 02.12.2013 conţine: fişa de prezentare şi declaraţie întocmită de către beneficiar,

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

-  Autorizaţia de mediu nr. 116/27.09.2010, revizuită la 02.03.2011 și la 29.05.2012, emisă de APM Bistriţa-Năsăud;

- Contract furnizare deșeuri lemn, nr. 30/06.02.2013, nr. 1508.13/06.02.2013, cu valabilitate 05.02.2013, încheiat cu SC EGGER ROMÂNIA SRL Rădăuți (AIM nr. 4/01.09.2008, revizuită la 16.01.2009, emisă de ARPM Bacău);

- Buletine de analiză nr. 71/07.06.2012, nr. 100/09.08.2012, nr. 2/19.02.2013, nr. 49/11.06.2013 și nr. 66/26.07.2013 pentru apă uzată, emise de APM Bistriţa-Năsăud;

- Buletine de analiză nr. 117/12.09.2012, nr. 33/14.05.2013 și 83/27.08.2013 pentru pulberi sedimentabile, emise de APM Bistriţa-Năsăud;

- Buletin de analiză nr. 20/25.01.2013 pentru nivel de zgomot, emis de SC ECOMULTIPROD SRL Bistriţa;

- Anunţ public în ziarul „Mesagerul” nr. 5070 din data 30.08.2013;

- Proces verbal de verificare a conformării din punct de vedere al protecţiei mediului, nr. 8677/27.09.2013, încheiat de APM Bistriţa-Năsăud în urma controlului efectuat în vederea revizuirii autorizaţiei de mediu;

- Proces verbal nr. 8813/02.10.2013, încheiat APM Bistriţa-Năsăud cu ocazia afişării anunţului cu privire la decizia Comisiei de Analiză Tehnică de emitere a autorizaţiei de mediu revizuită;

- Decizia de emitere a autorizaţiei de mediu, nr. 552/02.10.2013, eliberată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud;

- Proces verbal din data de 02.12.2013, al Comisiei Internă de Analiză, de emitere a autorizaţiei de mediu.

Revizuirea autorizației este determinată de includerea de noi tipuri de deșeuri reciclabile periculoase și nepericuloase colectate, precum și pentru creșterea cantităților de deșeuri de hârtie și carton colectate de la 190 t/an la 2400 t/an și pentru dotarea cu noi utilaje.

Documentaţia de revizuire a autorizației de mediu conţine: fişa de prezentare şi declaraţie întocmită de către beneficiar,

-  Autorizaţia de mediu nr. 116/27.09.2010, revizuită la data de 02.03.2011, 29.05.2012 și la 02.12.2013, cu valabilitate 27.09.2020;

- Buletine de analiză efectuate în anii 2013, 2014 și 2015 conform monitorizării de la punctul III - Monitorizarea mediului, din autorizaţia de mediu;

- Dovada că s-a făcut publică solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu - ziar Răsunetul nr. 7156 din data de 26.02.2016;

- Plan de situaţie şi de încadrare în zonă;

- Proces verbal nr. 4331/14.04.2016, încheiat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în urma controlului efectuat în vederea emiterii autorizaţiei de mediu revizuită;

- Proces verbal nr. 4615/21.04.2016, încheiat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud cu ocazia afişării anunţului cu privire la decizia Comisiei de Analiză Tehnică de emitere a autorizaţiei de mediu revizuită;

- Decizia de emitere a autorizaţiei de mediu revizuită, nr. 204/22.04.2016, a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud;

- Proces verbal din data de ..05.2016, al Comisiei Internă de Analiză, de emitere a autorizaţiei de mediu revizuită

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

-  Autorizaţia de mediu nr. 27/01.02.2013, revizuită la data de 22.12.2014, valabilă până la 01.02.2023, emisă de APM Sălaj, pentru funcţionarea SC REMATINVEST SRL Cluj, punct de lucru Zalău;

-  Autorizaţia de mediu nr. 11788/10.06.2014, revizuită la data de 06.07.2015, valabilă până la 10.06.2019, emisă de APM Timiș, pentru funcţionarea SC REMATINVEST SRL Cluj, punct de lucru Sacalaz, jud. Timiș;

- Autorizaţie tehnică nr. 14401/03.02.2014, vizată pe anul 2016, pentru activitatea de dezmembrare vehicule rutiere scoase din uz, emisă de REGISTRUL AUTO ROMÂN;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare, nr. 1365/21.01.2015, încheiat cu SC VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU SA București, punct de lucru Bistrița (AM nr. 12/26.02.2015);

- Contract  de vânzare-cumpărare acumulatori uzaţi auto şi industriali, nr. 17/08.01.2013, încheiat cu SC ROMBAT SA Bistriţa;

- Contract  cadru de vânzare-cumpărare deșeuri de ambalaje de lemn, nr. 144/07.09.2015, încheiat cu SC SILVA LOGISTIC SERVICES SRL Sebeș (AM nr. ..);

- Contract  de vânzare-cumpărare deșeuri din carton, nr. 1068 B/05.01.2015, încheiat cu SC AMBRO SA Suceava (AIM nr. 2/18.12./2013) și Act adițional nr. 8/11.01.2016 la contract;

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

- respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată prin Ordonanţele de Urgenţă ale Guvernului nr. 114/2007 și nr. 58/2012, cu Legea 226/2013 privind aprobarea OU nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea OU nr. 195/2005;

- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, publicată în M. Of. 452/2011;

- respectarea Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea privind determinarea  emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, titularul are următoarele obligaţii:

- să gestioneze deşeurile fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- să valorifice deşeurile cu respectarea ierarhiei deşeurilor şi a protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului;

- să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă şi de a nu amesteca aceste deşeuri;

- să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, pentru protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului;

- să efectueze operaţiunile de tratare sau să transfere aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile prezentei legi, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiilor de valorificare ori de eliminare completă;

- să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare;

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane;

- să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală;

- să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului;

- să ţină evidenţa cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de eliminare/valorificare, să deţină documentele justificative conform cărora aceste operaţiuni de gestionare au fost efectuate şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora;

- să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control pe amplasament şi la documentele care conţin informaţii referitoare la originea, natura, cantitatea şi destinaţia deşeurilor;

- abandonarea deşeurilor este interzisă;

- eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă;

- să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri provenite din activitatea proprie sau de la orice produs fabricat şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor;

- depozitarea provizorie a deşeurilor rezultate din activitate se va face cu respectarea prevederilor OUG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002;

- respectarea O.U.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată prin H.G. nr. 210/2007;

- respectarea prevederilor Ordinului comun M.M.G.A./M.A.I. nr. 1121/1281/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, cu modificările şi completările ulterioare (H.G. nr.  1313/2006, H.G. nr. 1633/2009);

- respectarea prevederilor Ordinului comun al M.M.G.A., M.A.I. şi M.T.C.T. nr. 87/527/411 din 2005 privind aprobarea modelului şi a condiţiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz;

- este interzisă stocarea vehiculelor unul peste altul, precum și așezate pe una din părțile laterale sau pe plafon;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 1132/18.09.2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori;

- deşeurile de baterii şi acumulatori auto şi industriali care prezintă deteriorări ale carcaselor sau pierderi de electrolit trebuie să fie colectate separat de cele care nu prezintă deteriorări sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate operatorilor economici care desfăşoară, pe bază de contract, activităţi autorizate de tratare şi/sau reciclare;

- colectorii de deşeuri de baterii şi acumulatori auto trebuie să asigure depozitarea acestora în spaţii special amenajate, împrejmuite şi asigurate pentru prevenirea scurgerilor necontrolate;

- se interzice eliminarea deşeurilor de baterii şi acumulatori industriali şi auto prin depozitare în depozite de deşeuri şi prin incinerare;

- pot fi eliminate prin depozitare sau incinerare reziduurile bateriilor şi acumulatorilor care au fost supuşi atât tratării, cât şi reciclării;

- respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Mediului nr. 1399/26.10.2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice:

- colectarea deşeurilor electrice şi electronice se va realiza selectiv pentru fiecare categorie în parte de deşeu;

- se va asigura cântărirea efectivă a cantităţii de deşeuri  electrice şi electronice la ieşirea din centrele de colectare înainte de a se realiza transportul acestora cu firmele specializate;

- respectarea prevederilor Ordinului comun M.M.G.A. şi M.E.C. nr. 1223/715/2005 privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la echipamente electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice, modificat şi completat prin Ordinul comun M.M.D.D. şi M.E.F. nr. 706/1667 din 2007;

- respectarea prevederilor Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, modificată prin Legea nr. 263/2005;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;

- respectarea H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- se va verifica periodic starea de integritate a recipienţilor utilizaţi pentru depozitarea deşeurilor periculoase;

- operatorii economici care asigură colectarea şi transportul deşeurilor au obligaţia de a asigura colectarea separată a deşeurilor şi de a nu amesteca aceste deşeuri;

- operatorii economici care valorifică deşeuri au obligaţia să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea deşeurilor în condiţii în care sa garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorarea calităţii mediului, să evite formarea de stocuri de deşeuri care urmează sa fie valorificate, să adopte cele mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deşeurilor;

- respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României:

- să utilizeze numai mijloace de transport adecvate naturii deşeurilor transportate, care să nu permită împrăştierea deşeurilor în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător;

- deşeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie ambalate şi etichetate în conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul mărfurilor periculoase;

- să asigure instruirea personalului pentru încărcarea, transportul şi descărcarea deşeurilor în condiţii de siguranţă şi pentru intervenţie în cazul unor defecţiuni sau accidente;

- să deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie şi, după caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii;

- să nu abandoneze deşeurile pe traseu;

- respectarea prevederilor HG nr. 2293/2004 privind gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului de obţinere a materialului lemnos;

- respectarea prevederilor Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;

- respectarea prevederilor Ordinului MMGA nr. 794/2012 privind Procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- deşeurile de ambalaje vor fi predate către un operator economic autorizat pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje sau pentru incinerarea acestora, în instalaţii autorizate de incinerare, respectiv coincinerare cu recuperare de energie;

- se interzice amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum şi încredinţarea  în vederea eliminării prin depozitare finală a deşeurilor de ambalaje, cu excepţia deşeurilor de ambalaje rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalaţii autorizate de incinerare, respectiv coincinerare cu recuperare de energie;

- operatorii economici specializaţi, care preiau direct de la persoane juridice şi/sau de la persoane fizice pe bază de contract şi/sau adeverinţa de primire şi plată deşeurile de ambalaje în vederea valorificării, sunt obligaţi să raporteze autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului din judeţul în a cărui rază teritorială este înregistrat sediul social, pe suport hârtie şi în format electronic, cantităţile de deşeuri de ambalaje preluate şi gestionate;

- operaţiile de descărcare, depozitare şi sortare a deşeurilor colectate se vor efectua numai pe suprafeţele betonate, destinate acestui scop;

- se interzice depozitarea, chiar şi temporară, a deşeurilor pe amplasamente neautorizate;

- menţinerea şi întreţinerea în bune condiţii a suprafeţelor betonate din incintă şi refacerea acestora ori de câte ori prezintă urme de degradare;

- se interzice accesul de pe amplasament pe drumurile publice cu utilaje, maşini de transport necurăţate;

- respectarea prevederilor O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 15/2009 şi care transpune prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2004/35/CE din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului;

- se vor respecta prevederile OUG nr. 196/2005, modificată şi aprobată prin Legea nr. 105/2006 privind Fondul de mediu, modificată şi aprobată prin Legea nr. 292/2007 şi OUG nr. 25/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor Ordinului MMGA nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, modificat prin Ordinul 1477/2010;

- respectarea prevederilor Ordinului MMGA nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- menţinerea şi întreţinerea spaţiilor verzi existente şi a perdelei de protecţie vegetală, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Titularul activităţii mai are următoarele obligaţii:

- să notifice A.P.M. dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii;

- să notifice A.P.M. la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor şi a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii de mediu;

- să depună documentele solicitate prin prezenta autorizaţie, în forma şi la termenele stabilite;

- să ia măsurile corespunzătoare potrivit cu natura și amploarea pericolelor previzibile, în scopul evitării pagubelor și reducerea la minim a acestora;

- să asigure condițiile tehnice și organizatorice pentru activitățile desfășurate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător;

- în cazul poluărilor accidentale se va anunţa imediat Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, tel. 0263-224064 şi Comisariatul Judeţean Bistriţa - Năsăud al Gărzii Naţionale de Mediu, tel. 0263-213194. Poluatorul va suporta consecinţele prejudiciului creat, precum şi costurile pentru înlăturarea urmărilor, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată prin Ordonanţele de Urgenţă ale Guvernului nr. 114/2007, 164/2008 şi nr. 58/2012.

Cu minimum 45 de zile înainte de expirarea prezentei autorizaţii de mediu se va depune solicitarea autorizaţiei de mediu, conform prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 1798/2007.

Pentru orice modificare intervenită în datele iniţiale care au stat la baza emiterii prezentei, se va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului, înainte de realizarea acesteia. Titularului autorizaţiei, îi revine obligaţia de a nu desfăşura activităţi sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorităţii de mediu.

Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de 27.09.2020.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia după caz, conform art. 17, alin.(3) al OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pe durata suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizaţii se soluţionează de instanţele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 262/2007.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Naţională de Mediu/Comisariatul judeţean Bistriţa-Năsăud şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Utilaje: 1 macara cu graifer tip FUCHS MHL 320, 1 autoîncărcător frontal IFRON 204, 1 presă de balotat nemetale MULTIPAK 1500, 1 foarfecă hidraulică pentru debitat metal, 1 presă de balotat hârtie tip BALLENPRESSE APK 52,  29 containere metalice cu capacitatea de 30 m3, 1 cântar auto electronic 50 t, 3 cântare de 500 kg, 19 aparate de debitare manuală (aparate de sudură), 1 aparat de debitare - pistol de tăiere cu plasmă în special pentru debitarea neferoaselor, 1 spectometru, 1 contaminometru.

Atelierul mecanic cu utilajele din dotare (1 strung, 1 maşină de găurit, 2 polizoare, 1 freză universală, 1 maşină de debitat cu disc abraziv) este în conservare.

Mijloace de transport: 1 autocamionetă MERCEDES de 1,5 t, 2 autoutilitare cu graifer MERCEDES, 1  autospecializată MERCEDES.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili şi ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantităţi:

- deşeuri de fier – 18.000 t/an,

- deşeuri neferoase (cupru, alamă, bronz, plumb, aluminiu, zinc, cabluri, etc) - 660 t/an,

- materiale refolosibile nemetalice: hârtii, cartoane - 2.400 t, mase plastice - 50 t/an,

- vehicule scoase din uz - 270 buc./an,

- baterii şi acumulatori auto uzaţi - 60 t/an,

- deşeuri de echipamente electrice şi electronice (D.E.E.E.) - 6 t/an,

- deșeuri de lemn (deșeuri de ambalaje din lemn, deșeuri din tâmplărie, mobilier uzat) - 120 t/an.

Materiale auxiliare: butelii de oxigen - 30 buc./zi; butelii de propan - 6 buc./lună;

Combustibili: gaz metan - 5200 m³/an;

Carburanţi: motorină - cca. 12.000 t/an;

Mijloacele de transport se aprovizionează cu carburanţi direct din staţiile de distribuţie, iar motorina necesară pentru funcţionarea utilajelor este depozitată în butoaie de tablă cu capacitatea 200 l (9 bucăţi), amplasate în magazie.

Unitatea mai dispune de un rezervor cu volumul de 500 l pentru benzină şi 1 rezervor cu volumul de 500 litri, amplasate de asemenea în magazie, neutilizate.

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):

- alimentarea cu apă se realizează din reţeaua municipiului - 1320 m³/an, iar evacuarea apei uzate menajere în reţeaua de canalizare;

- apele meteorice de pe platformă se evacuează în reţeaua de canalizare pluvială, după o prealabilă epurare mecanică într-un bazin decantor-separator de produse petroliere, bicompartimentat, cu volumul de 5 m³;

- energia electrică - din reţeaua existentă în zonă, prin intermediul unui post de transformare; consum 2800 kWh/lună.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii:

Recuperarea materialelor refolosibile metalice feroase: colectarea cu mijloace auto proprii sau ale persoanelor fizice şi juridice, cântărirea pe un pod basculă electronic - pentru vehicule rutiere de 50 t, descărcarea cu o macara cu graifer MHL 320, sortarea manuală sau mecanizată pe grupe de materiale, şarjarea cu aparate de tăiere cu oxigaz, tăierea cu foarfeca hidraulică, dezmembrarea diferitelor subansamble în vederea sortării după tipul de material, depozitarea pe categorii de metal în vederea expedierii, livrarea vagonabil sau auto.

Debitarea metalelor se realizează cu flacără oxigaz. Gazul metan necesar, 4000 m³/lună, provine de la reţeaua interioară formată din 6 guri de alimentare.

Recuperarea materialelor refolosibile metalice neferoase: colectarea, cântărirea, sortarea manuală, depozitarea pe categorii în vederea transferării la depozitul central al SC REMATINVEST SRL din Zalău.

Recuperarea hârtiei: colectarea cu mijloace auto proprii în precontainerele puse la dispoziția furnizorilor, cântărirea, sortarea manuală, balotarea cu presa de balotat tip BALLENPRESSE APK 52, depozitarea în vederea livrării, livrarea.

Recuperarea maselor plastice: colectarea cu mijloace auto, cântărirea, depozitarea în vederea livrării.

Dezmembrări auto:

- primire şi înregistrare VSU-uri, depozitare preliminară, pretratare - îndepărtare acumulator, roți, radiator, depozitare temporară VSU-uri pretratate;

- scoaterea fluidelor - operaţie care se realizează de către SC REMATINVEST SRL - centrul de colectare/valorificare deşeuri din Cluj-Napoca, cu ajutorul unei instalaţii mobile tip SEDA de decontaminare VSU şi îndepărtarea filtrelor de ulei. Deşeurile fluide rezultate şi filtrele de ulei se colectează selectiv în butoaie metalice şi se predau la societăţi autorizate pentru valorificare/eliminare;

- VSU-urile pretratate sunt prelucrate cu foarfeca hidraulică și apoi depozitate în vederea livrării.

Colectarea bateriilor şi acumulatorilor auto uzaţi se face în cuve speciale (6 bucăți) amplasate în hală închisă.

Colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE): colectarea şi depozitarea temporară în spaţiu special amenajat. Aceste deşeuri colectate nu vor fi tratate/valorificate, ele urmând să fie predate către societăţi autorizate pentru tratarea/valorificarea acestora.

Colectarea deşeurilor de lemn: depozitarea temporară a acestora se face pe platformă betonată cu suprafața de 250 m2, până la predarea către societăţi autorizate pentru valorificare.

5. Produsele şi subprodusele obţinute - cantităţi, destinaţie:

- fier vechi (şarjat, baloţi tablă, şpan oţel), neferoase (cupru, alamă, bronz, aluminiu, plumb etc.), hârtie şi cartoane (baloți de cca. 400 kg), mase plastice, acumulatori uzaţi;

Din activitatea de dezmembrări vehicule scoase din uz: acumulatori auto uzaţi, radiatoare, filtre de ulei, anvelope uzate, deșeu fier, …...

Livrarea produselor se face vagonabil, prin reţeaua CF existentă sau auto către societăţi autorizate în valorificarea acestora.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie cantităţi) producţie: 2 centrale termice pe combustibil gaze naturale, pentru încălzirea spaţiilor, ambele tip KESTON C55, putere 55,2 kW, consum total cca. 9500 m3/an;

7. Alte date specifice (cod-uri CAEN care se desfăşoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): nu este cazul;

8. Programul de funcţionare: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 255 zile/an.

II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- pentru aer: coş de fum cu H = 2,5 m, la fiecare centrală termică;

- pentru apă: bazin decantor-separator de produse petroliere, bicompartimentat, cu volumul de 5 m³, pentru apele pluviale de pe platforma de depozitare a deşeurilor feroase;

- pentru sol:

- deşeurile feroase sunt depozitate pe o platformă betonată cu suprafaţa de 5500 m²;

- neferoasele sunt depozitate în hală betonată;

- deşeurile de hârtie și carton se depozitează în 2 boxe metalice amplasate pe platformă betonată cu suprafaţa de 200 m² și în hala pentru hârtie;

- masele plastice sunt depozitate în hală betonată;

- deşeurile de echipamente electrice şi electronice se depozitează în magazie betonată cu suprafaţa de 20 m²;

- deşeurile de lemn se depozitează pe platformă betonată cu suprafața de 250 m2;

- zona de pretratare a vehiculelor scoase din uz este amenajată în hală cu

pardoseala betonată; filtrele de ulei şi lichidele de la VSU-uri sunt depozitate provizoriu în butoaie metalice amplasate în magazie închisă; acumulatorii uzaţi se depozitează provizoriu în containere speciale în hală betonată, închisă;

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului: nu are;

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depăşiri permise şi în ce condiţii:

- pentru aer: - poluanţii rezultaţi din arderea gazelor în centralele termice nu vor putea depăşi c.m.a. prevăzute de Ord. MAPPM nr. 462/1993, pulberi - 5 mg/m³N, CO - 100 mg/m³N, NO2 - 350 mg/m³N, SO2 - 35 mg/m³N, la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3% volume;

- pulberi sedimentabile - max. 17 mg/m2/lună, conform STAS 12574/1987 privind aerul din zonele protejate;

- pentru apă: limitele maxime admise conform NTPA 002/2002, ape uzate evacuate la canalizare, pH - 6,5 - 7,5; substanţe extractibile cu solvenţi organici - 30 mg/dm³; materii în suspensie - 350 mg O2/dm³;

- pentru sol: depozitarea provizorie a deşeurilor numai pe amplasamente amenajate, conform OUG 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002;

- pentru zgomot: nivelul de zgomot provenit din activitatea desfăşurată nu va depăşi 65 dB, curba Cz 60, conform STAS 10009/1988.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, imisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:

-  pentru aer:

-  pulberi sedimentabile - 2 determinări/an,

- poluanţii rezultaţi din arderea gazelor în centralele termice - 1 determinare/2 ani.

- pentru apă: - indicatorii de calitate pentru apele evacuate în reţeaua de canalizare: pH, substanţe extractibile cu solvenţi organici, materii în suspensie - 1 determinare/trimestru;

-  pentru zgomot: - 1 determinare/an.

Determinările se vor înregistra, orice depăşire de limită maximă admisă se va comunica imediat la APM (tel: 0263224064) şi la Comisariatul Judeţean Bistriţa-Năsăud al Gărzii Naţionale de Mediu (tel. 0263213194).

2. Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea:

− raportarea cantităţilor de DEEE gestionate, conform cerinţelor Ordinul comun M.M.G.A. şi M.E.C. nr. 1223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice - până la data de 30 aprilie a fiecărui an, pentru anul anterior;

− raportarea numărului de VSU colectate în conformitate cu H.G. nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu modificările şi completările ulterioare - până la data de 15 martie a fiecărui an, pentru anul anterior;

− raportarea cantităţilor de baterii şi acumulatori colectate anual, conform Ordinului M.M. nr. 1399/26.10.2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori - până la data de 28 februarie a fiecărui an, pentru anul anterior;

− raportarea cantităţilor de deşeuri de ambalaje preluate şi gestionate conform Ordinului  M.M.P. nr. 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje - până la 25 februarie a fiecărui an, pentru anul anterior;

anual şi la solicitare:

- copii ale buletinelor de analiză efectuate conform cerinţelor de la pct.1.,

- copii ale documentelor de transport deşeuri periculoase,

- copii ale verificărilor CJ al GNM,

- cantităţile de deşeuri rezultate, pe categorii şi destinaţii de valorificare, conform HG nr. 856/2002, cu completările şi modificările ulterioare.

Se va notifica la A.P.M. Bistriţa-Năsăud orice modificare survenită faţă de prevederile autorizaţiei - înainte de realizarea modificării sau orice incident cu efect negativ asupra mediului înconjurător.

IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor

1. Deşeurile produse (tipuri, compoziţie, cantităţi):

- alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor (amestec de pământ cu rugină) - cod 19 12 12 - 38 t/an;

- nămoluri de la separatoarele ulei/apă - cod 13 05 02*- 0 m3/an;

- ape uleioase de la separatoarele ulei/apă - cod 13 05 07*- 0 m3/an;

- ape uzate cu conţinut de electrolit de la acumulatori - 16 06 06* - 0 t/an;

- deşeuri menajere - cod 20 03 01 - 55 m3/an;

Din dezmembrarea VSU rezultă următoarele categorii de deşeuri:

- deșeu fier - cod 16 01 06 – 195 t/an;

- ……

- lichide de frână - cod 16 01 13*- 0,2 t/an;

- fluide antigel - cod 16 01 15 şi 16 01 14* - 0,2 t/an;

- uleiuri uzate - cod 13 02* - 0,75 t/an;

- filtre ulei - cod 16 01 07*- 0,10 t/an;

- alte materiale provenite de la dezmembrare (rezervoare combustibil) - cod 16 01 99 – .. t/an;

- resturi de combustibil - cod 16 01 21* - 0,1 t/an;

- rezervoare pentru gaz lichefiat - cod 16 01 16 - .. t/an;

- anvelope uzate - cod 16 01 03 - 6,5 t/an;

- acumulatori uzaţi - cod 16 06 01*- 5,8 t/an.

2. Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţă):

- deşeuri metalice feroase - cod 12 01 01, 10 09 03, 15 01 04, 17 04 05, 17 04 07, 16 01 07, 02 01 10, 19 10 01, 12 01 02, 12 01 13, 20 01 40 –18.000 t/an,

- deşeuri metalice neferoase - cod 12 01 03, 16 01 18, 17 04 01 –  17 04 04, 17 04 11 – 600 t/an,

- materiale refolosibile nemetalice: hârtii, cartoane - cod 15 01 01, 19 12 01, 20 01 01 – 2.400 t/an; mase plastice - cod 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 20 01 39 – 50 t/an,

- vehicule scoase din uz - cod 16 01 04*, 16 01 06 - 270 buc./an,

- acumulatori uzaţi - cod 16 06 01* - 60 t/an,

- DEEE-uri - cod 16 02 14, 16 02 11*, 16 02 16, 20 01 35*, 20 01 36 - 6 t/an,

- deșeuri de lemn - cod 02 01 07, 03 01 01, 03 01 05, 15 01 03, 17 02 01, 20 01 38 - cca. 120 t/an.

3. Deşeurile stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare):

- deşeuri metalice feroase, deşeuri metalice neferoase, materiale refolosibile nemetalice, alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, deșeuri de lemn, deşeuri menajere - se depozitează, pe categorii şi sortimente, pe platforma betonată şi/sau în spaţiile amenajate în hale;

- acumulatori uzaţi - în containere speciale amplasate în hală betonată, închisă;

- uleiuri uzate, filtre de ulei, lichide de frână, fluide antigel, resturi de combustibili lichizi - se colectează în butoaie metalice depozitate în spaţii special amenajate, betonate;

- autovehicule scoase din uz - pe platforma betonată, în zona de depozitare preliminară, până la pretratare;

- DEEE-uri - în magazie betonată cu suprafaţa de 20 m²;

4. Deşeurile valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie): deşeuri metalice feroase, deşeuri metalice neferoase, materiale refolosibile nemetalice, acumulatori uzaţi, materiale plastice, deşeuri de la prelucrarea cablurilor, uleiuri uzate, DEEE-uri, deșeuri de lemn - se predau la societăţi autorizate pentru valorificarea acestora;

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsuri pentru protecţia mediului: cu mijloace de transport protejate împotriva pierderilor;

6. Mod de eliminare a deşeurilor (depozitare definitivă, incinerare):

- deşeuri menajere, alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor – prin relaţie contractuală cu operatorul de salubritate;

- filtre ulei, fluide antigel, lichide de frână, ape uzate cu conţinut de electrolit de la acumulatori, nămoluri şi ape uleioase de la separatoarele ulei/apă - se vor preda la firme autorizate pentru neutralizare/eliminare.

7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor:

- se va ţine evidenţa lunară a deşeurilor rezultate din activitate (tip de deşeu, cod conform HG nr. 856/2002, stare fizică, cantitate generată/unitate de măsură, consumat în unitate, valorificat, evacuat la rampă);

- se va ţine evidenţa gestiunii deşeurilor colectate lunar pe fiecare tip de deşeu  - cod deşeu, stoc la începutul lunii, cantitate colectată, cantitatea predată (valorificată/eliminată), stoc la sfârşitul lunii, conform HG nr. 856/2002;

- se va ţine evidenţa deşeurilor rezultate din activitatea de pretratare VSU, conform HG 2406/21.12.2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz;

- se va ţine evidenţa lunară a deşeurilor de acumulatori uzaţi, conform anexei nr. 2 din Ordinul Ministerului Mediului nr. 1399/26.10.2009;

- se va ţine evidenţa DEEE colectate, conform cerinţelor Ord. MMGA nr. 1223/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

Situaţiile se vor raporta conform legislaţiei în vigoare şi la solicitarea APM  Bistriţa - Năsăud.

8. Ambalaje folosite şi rezultate: butoaie de tablă de la motorină şi de la uleiurile achiziţionate;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): se recirculă.

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase

1. Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantităţi): uleiuri hidraulice - 200 l/an; butelii de oxigen - 30 buc./zi; butelii de propan - 6 buc./lună;

2. Modul de gospodărire:

- ambalare: nu este cazul;

- transport: aprovizionarea se face numai de către distribuitori autorizaţi;

- depozitare: motorina şi uleiurile hidraulice - în butoaie de tablă cu capacitatea de 200 l, amplasate în magazie cu suprafaţa betonată, tuburile de oxigen şi de propan - în magazie special amenajată;

- folosire/comercializare: uleiurile hidraulice se utilizează la utilaje şi presa hidraulică, iar tuburile de oxigen şi propan pentru dezmembrări;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi preparatele periculoase: butoaiele de tablă de la motorină şi se recirculă pentru umplere, tuburile de oxigen, propan şi butoaiele de tablă de la uleiuri se predau la schimb;

4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident:

- se va respecta fişa tehnică de securitate pentru fiecare substanţă periculoasă şi se va efectua instruirea periodică a personalului;

- se va asigura în permanenţă stocul de materiale şi dotări pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale.

5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase: se vor respecta normele impuse prin legislaţia în vigoare privind manipularea, depozitarea şi transportul acestora. Se va ţine evidenţa cantităţilor utilizate şi a modului de gospodărire a substanţelor periculoase utilizate, cu înregistrare într-un registru cu regim special, care se va pune la dispoziţia persoanelor împuternicite cu inspecţia în situaţia unor verificări.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                  	           ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII,

biolog-chimist Sever Ioan ROMAN

ing. Marin Liviu Catarig

ÎNTOCMIT,

chim. Georgeta Iuşan