Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistrița-Năsăud

AUTORIZAŢIE  DE  MEDIU

NR. …. din ……….. 2016

Draft

Ca urmare a cererii adresată de SC AQUABIS SA, reprezentată prin dl. Ion Șandru, în calitate de director general, cu sediul în judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 1, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud sub nr. 7.156/27.06.2016, completată la nr. 9.410/25.08.2016,

în urma analizării documentelor transmise şi a verificării,

în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, modificat cu Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1298/2011 şi cu Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 3839/2012 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată cu Ordonanţele de Urgenţă ale Guvernului nr. 114/2007, nr. 164/2008 şi nr. 58/2012, se emite:

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

pentru: Sistem de canalizare și epurarea apelor uzate din localitatea Chiuza și localitățile racordate, cu stația de epurare în localitatea Săsarm, fn, comuna Chiuza, județul Bistrița-Năsăud;

în scopul desfăşurării următoarelor activităţi (conform cod CAEN): colectarea și epurarea apelor uzate - cod CAEN 3700 - rev. 2 (9001 - rev.1).

Colectarea apei reziduale se realizează printr-un sistem de canalizare cu o lungime de 25.761 m, care preia apa reziduală menajeră a comunei Chiuza, localitățile Chiuza, Săsarm, și Piatra.

Rețeaua de canalizare are în structură 7 stații de pompare.

Stația de epurare are Qmax=321 m3/zi, pentru 2.000 l.e. Stația asigură epurarea apelor uzate menajere colectate prin sistemul de canalizare a comunei Chiuza și deserveşte cca. 1.866 locuitori. Apele epurate sunt dirijate spre gura de vărsare în emisar - râul Someșul Mare.

Stația de epurare este mecano-biologică, cu două circuite principale:

- circuitul de apă uzată;

- circuitul de nămol.

Suprafața totală a Stației de epurare este de 409,5 mp din care:

- suprafața construită - 218,1 m²;

- căi de acces și platforme - 191,4 m².

Documentaţia conţine:

- Fişa de prezentare şi declaraţie, întocmită de titular;

- Decizia etapei de încadrare nr. 473/13.10.2014, eliberată de Agenţia de Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud pentru proiectul: Sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Cetate, județul Bistrița-Năsăud, propus a fi amplasat în comuna Cetate, localitățile Orheiu Bistriței, Petriș, Satu Nou, județul Bistrița-Năsăud;

- Proces verbal de verificare a respectării condițiilor din acordul de mediu, nr. 7.134/27.06.2016, întocmit de Agenţia de Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud;

- Anunţ public privind depunerea solicitării de obținere a autorizației de mediu, publicat în ziarul Răsunetul din 25-26.06.2016;

- Decizia nr. 532/02.09.2016, a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, luată în cadrul şedinţei CAT din data de 29.0631.08.2016, privind emiterea autorizaţiei de mediu;

- Proces verbal din data de …………, în urma şedinţei Comisiei Internă de Analiză, privind decizia finală de emitere a autorizaţiei de mediu,

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 445/18.08.2016, eliberată de Administrația Bazinală de Apă Someş-Tisa Cluj-Napoca, valabilă până la 18.08.2018.

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

- respectarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 114/2007 şi prin OUG nr. 164/2008;

- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, publicată în M. Of. 452/2011;

- respectarea Ordinului MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea privind determinarea  emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

- respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, modificată şi completată prin Legea nr. 310/2004, Legea nr. 112/2006 şi OUG nr. 3/2010;

- respectarea prevederilor HG nr. 188/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, completată şi modificată cu H.G. nr. 352/2005, modificată cu HG nr. 210/2007;

- respectarea prevederilor HG nr. 118/2002 privind aprobarea Programului de acţiune pentru reducerea poluării mediului acvatic şi a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanţe periculoase;

- respectarea Regulamentului de funcționare, exploatare și întreținere și a Programului pentru prevenirea poluărilor accidentale;

- se va actualiza, la expirarea perioadei de valabilitate, Autorizaţia de Gospodărire a Apelor pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei de mediu şi se va depune în copie la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud la fiecare actualizare;

- deşeurile vor fi colectate selectiv şi vor fi predate unităţilor specializate în vederea valorificării, conform Ordonanţei de Urgenţă privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile nr. 16/2001, aprobată prin Legea nr. 465/2001;

- producătorii şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să asigure valorificarea sau eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deşeurilor proprii unor unităţi autorizate, în vederea valorificării sau eliminării acestora. Livrarea acestor deşeuri se va face numai pe bază de contract, conform Legii nr. 426/2001, art. 21, alin.1. Unitatea căreia i se predau deşeurile va confirma preluarea acestora, cu menţionarea datei şi a cantităţii preluate.

- respectarea prevederilor OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002;

- respectarea prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată prin HG nr. 210/2007;

- respectarea prevederilor HG nr. 1.061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- se interzice incinerarea deşeurilor în spaţii deschise sau instalaţii neecologice; se interzice abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deşeurilor, precum şi orice alte operaţiuni neautorizate, efectuate cu acestea;

- se va asigura în permanenţă stocul de materiale şi dotări pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale;

- menţinerea suprafeţelor betonate din incintă şi refacerea acestora când prezintă urme de degradare şi a spaţiilor verzi existente pe amplasament;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, titularul are următoarele obligaţii:

- să gestioneze deşeurile fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- să valorifice deşeurile cu respectarea ierarhiei deşeurilor şi a protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului;

- să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă şi de a nu amesteca aceste deşeuri;

- să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, pentru protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului;

- să efectueze operaţiunile de tratare sau să transfere aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile prezentei legi, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiilor de valorificare ori de eliminare completă;

- să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare;

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane;

- să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală;

- să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului;

- să ţină evidenţa cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de eliminare/valorificare, să deţină documentele justificative conform cărora aceste operaţiuni de gestionare au fost efectuate şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora;

- să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control pe amplasament şi la documentele care conţin informaţii referitoare la originea, natura, cantitatea şi destinaţia deşeurilor;

- abandonarea deşeurilor este interzisă;

- eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă;

- să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri provenite din activitatea proprie sau de la orice produs fabricat şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor;

- respectarea prevederilor HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, modificată cu HG nr.1872/2006 şi HG nr. 247/2011;

- operatorii economici care își îndeplinesc în mod individual obiectivele, în totalitate sau parțial, prevăzute de HG 621/2005 cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați să comunice aceasta Administrației Fondului pentru Mediu, până cel târziu la data de 25 ianuarie a fiecărui an;

- respectarea prevederilor Ordinului MMGA nr. 794/2012 privind Procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- ambalajele care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase se vor depozita în condiţii corespunzătoare, conform fişelor tehnice, până la predarea la firmele furnizoare sau la agenţi economici specializaţi, autorizaţi pentru valorificarea, neutralizarea sau eliminarea acestora;

- respectarea prevederilor Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, modificată prin Legea nr. 263/2005;

- respectarea HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;

- respectarea HG nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;

- respectarea prevederilor Regulamentului 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor;

- respectarea prevederilor O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 15/2009 şi care transpune prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2004/35/CE din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului;

- se vor respecta prevederile OUG nr. 196/2005, modificată şi aprobată prin Legea nr. 105/2006 privind Fondul de mediu, modificată şi aprobată prin Legea nr. 292/2007 şi OUG nr. 25/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor Ordinului MMGA nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, modificat prin Ordinul 1477/2010;

- respectarea prevederilor Ordinului MMGA nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în cazul poluărilor accidentale se va anunţa imediat Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, tel. 224064 şi Comisariatul Judeţean Bistriţa-Năsăud al Gărzii Naţionale de Mediu. Poluatorul va suporta consecinţele prejudiciului creat precum şi costurile pentru înlăturarea urmărilor, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr.265/2006 modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2007.

Titularul activităţii mai are următoarele obligaţii:

- să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea acestora;

- să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii;

- să notifice APM la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor şi a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii de mediu;

- să depună documentele solicitate prin prezenta autorizaţie, în forma şi la termenele stabilite.

Societatea are obligaţia de a se conforma oricăror modificări survenite în legislaţia de mediu, pe perioada de valabilitate a autorizaţiei.

Cu minimum 45 de zile înainte de expirarea prezentei autorizaţii de mediu se va depune solicitarea autorizaţiei de mediu, conform prevederilor Ordinului MMGA nr. 1798/2007.

Pentru orice modificare intervenită în datele iniţiale care au stat la baza emiterii prezentei, se va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului, înainte de realizarea acesteia. Titularului autorizaţiei, îi revine obligaţia de a nu desfăşura activităţi sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorităţii de mediu.

Prezenta autorizaţie este valabilă 5 ani de la …...2016, data eliberării, până la ……..2021.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia după caz, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pe durata suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizaţii se soluţionează de instanţele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 262/2007.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Naţională de Mediu/Comisariatul judeţean Bistriţa-Năsăud şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Rețea de canalizare în lungime totală de 32.653,2 m, alcătuită din:

-  conducte gravitaționale în lungime de 24.874,06 m;

-  conducte sub presiune în lungime de 7.779,14 m.

Stații pompare pe rețeaua de canalizare:

| Nr. crt. | Localitatea | Statii pompare apa uzata |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nr staţii de pompare | Caracteristici | Nr. pompe |
|  | Piatra | 1 | SP1: P=0.79 kw, Q=9.4 mc/h, H=6.2 mCA | 1+1 |
|  | Chiuza | 2 | SP2: P=1.19 kw, Q=21.6 mc/h, H=5.8 mCA SP3:P=0.79 kw, Q=9.4 mc/h, H=6.2 mCA | 1+1 1+1 |
|  | Sasarm | 2 | SP4: P=1.83 kw, Q=32.1 mc/h, H=8.6 mCA SP5:P=0.79 kw, Q=9.4 mc/h, H=6.2 mCA | 1+1 1+1 |
|  | Chiuza-Sasarm | 2 | SP6: P=4.8 kw, Q=32.2 mc/h, H=22.4 mCA SP7:P=3.1kw, Q=32.2 mc/h, H=14.9 mCA | 1+1 1+1 |

Suprafața totală a Stației de epurare este de 409,5 m2 din care:

- suprafața construită - 281,1 m²;

- căi de acces și platforme - 191,4 m².

Construcţii şi instalaţii în cadrul staţiei de epurare:

Treapta de epurare mecanică este compusă din:

- cămin de separare suspensii solide;

- bazin separator de grăsimi şi deznisipator;

- staţia de pompare - egalizare a apelor uzate, 1+1 pompe submersibile cu un debit de 30 m3/h;

Treapta fizico-chimică şi biologică este compusă din:

- decantor primar vertical, cu debitul nominal de 15 m3/h;

- treapta biologică anoxică - 1 compartiment cu volumul de cca.16 m3;

- treapta biologică aerobă  - 2  compartimente de aerare, cu volumul de cca. 16 m3 (câte 1 pe o linie);

- decantor secundar vertical, câte unul pe fiecare linie, cu debitul maxim de 20 m3/h fiecare;

- cămin dezinfecţie;

Linia nămolului este compusă din:

- bazin de ingroşare a nămolului cu volumul de cca. 16 m3;

- instalatie de deshidratare cu saci filtranţi cu capacitatea totală de 0,5 m3/zi nămol deshidratat cu 20% s.u.;

- platformă de nămol, capacitate de stocare 12,4 m3;

Mijloace de transport: nu are;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili şi ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantităţi:

- apă uzată - 88.301 m3/an;

- polielectrolit - 203 kg/an;

- clorură ferică - 2  t/an;

- hipoclorit de sodiu - … l/an;

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):

- stația dispune de alimentare cu apă potabilă şi canalizare; apa se utilizează în scop tehnologic şi igienico - sanitar;

- apele uzate menajere şi tehnologice sunt evacuate în canalizare;

- apele epurate sunt deversate în emisar - râul Someşul Mare;

- încălzirea se realizează cu aeroterme electrice;

- energia electrică - din reţea, consum - 47.450 kWh/an;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau alte activităţi:

Apa uzată intră în instalaţia de grătare, unde materialele solide sunt reţinute de un grătar cu fante de 20 mm şi evacuate periodic cu o greblă în container. Apa sitată este dirijată prin pompare spre instalaţia de deznisipare şi separare grăsimi şi de aici în statia de pompare, care are rol şi de bazin de omogenizare. Apa este pompată în decantorul primar unde are loc separarea suspensiilor fine.

Nămolul colectat în partea inferioară a decantorului este evacuat ciclic prin pompare în bazinul de stocare şi îngroşare nămol primar şi nămol în exces şi de aici la instalaţia de deshidratare cu saci.

După decantarea primară, apa  curge gravitaţional în bazinul de denitrificare. În acest bazin apa este mixată şi amestecată cu apa recirculată după care intră în următorul bazin - aerob, de nitrificare şi eliminare carbon biologic.

În aceste bazine au loc procesele de nitrificare - denitrificare, precum şi procesul de reducere a substanţelor organice dizolvate.

Bazinul aerob este prevăzut cu difuzori de aerare cu bule fine cu debit comandat şi reglat prin senzori de oxigen si biofiltre mobile, procesul de epurare fiind de tip mixt. Amestecul de apă cu nămol activ curge gravitaţional în decantorul secundar unde are loc separarea solid - lichid prin sedimentare.

Din decantorul secundar, nămolul este absorbit de una sau două pompe şi este recirculat, sau dacă este în exces, este evacuat şi dirijat spre procesare prin deshidratare (pana la 15-20% s.u.) în instalaţia cu saci filtranţi. Sacii se vor depune pe o platforma de depozitare şi stabilizare nămol deshidratat (pâna la 30-50% s.u.). Platforma este prevazută cu gură de evacuare a apei în căminul de admisie apă uzată.

Înainte de evacuarea spre emisar, apa  epurată se tratează pentru dezinfecţie cu hipoclorit de sodiu.

5. Produsele şi subprodusele obţinute - cantităţi, destinaţie: apă epurată - 88.301 m3/an;

| Indicatori fizico - chimici |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Intrare în staţie | Reţinute în instalaţii | Evacuate în râul Someşul Mare |
|  | Kg/an | Kg/an | Kg/an |
| Suspensii | 29.223 | 23.828 | 5.395 |
| CCO Cr | 43.789 | 32.550 | 11.239 |

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie cantităţi) producţie: nu are, încălzirea în clădirile tehnologice se realizează cu aeroterme electrice;

7. Alte date specifice (cod-uri CAEN care se desfăşoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): nu este cazul;

8. Programul de funcţionare: 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- pentru sol: pubele amplasate pe platformă betonată pentru depozitarea provizorie a deșeurilor menajere, a deșeurilor reținute pe grătare și a deșeurilor de la deznisipator;

- depozitarea nămolului deshidratat se realizează în containere;

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului: puț de hidroobservație pentru monitorizarea calității apelor subterane;

- pentru situații de urgență containerele cu nămol deshidratat pot fi depozitate pe o platformă betonată cu sistem de drenaj către circuitul de tratare al apelor uzate;

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depăşiri permise şi în ce condiţii:

- pentru apă: la evacuarea în emisar indicatorii de calitate ai apelor uzate se vor încadra în limitele maxim admise conform prevederilor H.G. nr. 352/2005 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 188/2002;

- pentru zgomot: nivelul de zgomot echivalent exterior provenit din activitatea desfăşurată se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/1998, respectiv 65 dB la limita perimetrului.

- pentru sol: depozitarea provizorie a deşeurilor va fi făcută numai pe amplasamente amenajate, conform OG 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, emisii de poluanţi, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:

- pentru apă: conform autorizației de gospodărire a apelor;

- pentru zgomot: 1 determinare/an;

Determinările se vor înregistra, orice depăşire de limită maximă admisă se va comunica imediat la APM (tel. 224064) şi Comisariatului  Judeţean Bistriţa-Năsăud al Gărzii Naţionale de Mediu.

2. Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea lor:

- cantităţile de deşeuri colectate din activitate, pe categorii şi destinaţii de valorificare;

- documente de transport deşeuri;

- copii ale verificărilor CJ al GNM;

- copii ale buletinelor de analiză efectuate conform cerinţelor de la pct.III, 1,

anual şi la solicitare.

Se va notifica la APM Bistriţa-Năsăud orice modificare survenită faţă de prevederile autorizaţiei - înainte de realizarea modificării sau orice incident cu efect negativ asupra mediului înconjurător.

IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor

1. Deşeurile produse (tipuri, compoziţie, cantităţi):

- nămolul de la epurarea apelor uzate - cod 19 08 05 - este estimat la 102 m3/an;

- deșeuri reținute pe grătare - reziduuri - cod 19 08 01 - se estimează cca. 18 m3/an;

- deșeuri de la deznisipator - cod 19 08 02 - se estimează cca. 3,5 m3/an;

- deșeuri de ambalaje din plastic - cod 15 01 02;

- deșeu menajer - cod 20 03 01, se estimează cca. 0,1 m3/an;

2. Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţă): nu este cazul;

3. Deşeurile stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare): deşeurile  menajere în pubelă amplasată pe suprafaţă betonată;

4. Deşeurile valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie):

- nămolul de la epurarea apelor uzate - cod 19 08 05 - este estimat la 102 m3/an: nămolul deshidratat va fi transportat la Stația de epurare Bistrița în vederea prelucrării ulterioare sau va fi utilizat în agricultură;

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsuri pentru protecţia mediului: cu mijloace de transport autorizate în acest scop;

6. Mod de eliminare a deşeurilor (depozitare definitivă, incinerare):

- deșeuri reținute pe grătare - reziduuri - cod 19 08 01 - se estimează cca. 18 m3/an; se va evacua de pe amplasament cu gunoiul menajer;

- deșeuri de la deznisipator - cod 19 08 02 - se estimează la cca. 3,5 m3/an; se va evacua de pe amplasament împreună cu gunoiul menajer;

- deșeu menajer - cod 20 03 01, se estimează cca. 0,1 m3/an; se evacuează de pe amplasament la depozitul ecologic al județului;

7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor: se va ţine evidenţa lunară a deşeurilor rezultate din activitate (tip de deşeu, cod conform HG nr. 856/2002, stare fizică, cantitate generată/unitate de măsură, consumat în unitate, valorificat, evacuat la rampă);

8. Ambalaje folosite şi rezultate - tipuri şi cantităţi:

- polielectrolitul se aprovizionează în ambalaje din plastic (saci);

- clorura ferică - în recipienți din plastic reciclabili;

- hipocloritul de sodiu - în recipienți din plastic reciclabili;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): ambalajele de la polielectrolit sunt eliminate la depozitul ecologic al judetului.

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase

1.Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantităţi):

- clorură ferică - 2  t/an;

- hipoclorit de sodiu - … l/an;

2. Modul de gospodărire:

ambalare:

- clorura ferică - în recipienți reciclabili;

- hipocloritul de sodiu - în recipienți reciclabili;

transport: cu mijloace de transport autorizate;

depozitare: în incinta stației, pe suprafaţă betonată;

folosire/comercializare: pentru precipitare fosfor și pentru dezinfecţie;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi preparatele periculoase: recipienții pentru clorura ferică și pentru hipoclorit se recirculă;

4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident: va fi obţinută şi respectată fişa tehnică de securitate pentru fiecare substanţă periculoasă utilizată şi va fi instruit personalul cu privire la manipularea şi folosirea acestor substanţe;

5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase: se vor respecta normele impuse prin legislaţia în vigoare privind manipularea, depozitarea şi transportul acestora. Se va ţine evidenţa cantităţilor utilizate şi a modului de gospodărire a substanţelor periculoase utilizate, cu înregistrare într-un registru cu regim special, care se va pune la dispoziţia persoanelor împuternicite cu inspecţia în situaţia unor verificări.

DIRECTOR EXECUTIV,		       		                ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

biolog-chimist Sever Ioan ROMAN

ing. Marin Liviu Catarig

ÎNTOCMIT,

ing. Cornelia Vrăsmaș