Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRĂILA

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

nr. 4 din  20.07.2020, revizuită la data de xx.xx.2024

Titularul autorizaţiei: CENTRUL REGIONAL DE COLECTARE CEREALE S.R.L., cu sediul social în județul Ilfov, comuna Stefanestii de Jos, satul Stefanestii de Jos, str. Busteni, nr. 9, etaj 1, camera 4

Amplasament: județul Brăila, comuna Gropeni, tarla 178, parcela 1293 - Ferma de reproductie suine Gropeni- Ferma 4

Încadrarea activităţii conform

- Anexei 1 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 6.6.,

- Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, punctul 7(a) Instalaţii de creştere intensivă a porcilor, având o capacitate mai mare de: (iii) 750 de locuri pentru scroafe

- Codul CAEN: 0146 – cresterea porcinelor

- Codul Nose-P: 110.04, 110.05

- Codul SNAP 2: 1004, 1005

Categoria de activitate conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale Anexa I,

pct.  6.6. Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste: lit. c) 750 de locuri pentru scroafe

Categoria de activitate conform REGULAMENTUL (CE) NR. 166/2006 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui registru European al emisiilor și transferului de poluanți și de modificare a Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale Consiliului este:

7.(a) Instalaţii de creştere intensivă a porcilor, având o capacitate mai mare de: (iii) 750 de locuri pentru scroafe

Activitățile IED și non IED încadrate conform  Clasificării activităților din economia națională - CAEN rev. 2: 0146 - Creșterea porcinelor; 3821 - Tratarea şi eliminarea deșeurilor nepericuloase.

Valabilitatea autorizației integrate de mediu: pe toata perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală conform legislației de mediu în vigoare.

Emisă de: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRĂILA

Titlu – Ferma de reproductie suine Gropeni- Ferma 4

Data emiterii: xx.xx.2024

| DIRECTOR EXECUTIV, Ciprian CUZMIN | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII Laura Daniela Bădașcu |
| --- | --- |

CUPRINS

| Nr. crt. | Denumire capitol | Pag. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Date de identificare a operatorului | 3 |
| 2 | Temeiul legal | 3 |
| 3 | Categoria de activitate | 6 |
| 4 | Documentaţia solicitării | 6 |
| 5 | Managementul activităţii | 8 |
| 6 | Materii prime şi auxiliare | 11 |
| 7 | Resurse de apă, energie, combustibil | 19 |
| 8 | Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologie existente pe amplasament | 24 |
| 9 | Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu | 31 |
| 10 | Concentraţii de poluanţi admise la evacuarea în mediul înconjurător, nivel de zgomot | 33 |
| 11 | Gestiunea deşeurilor | 38 |
| 12 | Prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă | 40 |
| 13 | Monitorizarea activităţii | 40 |
| 14 | Raportări către agenţia pentru protecţia mediului | 42 |
| 15 | Obligaţiile titularului activităţii | 43 |
| 16 | Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor | 55 |
| 17 | Glosar de termeni | 57 |
| 18 | Anexe | 58 |

# DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: CENTRUL REGIONAL DE COLECTARE CEREALE S.R.L.

Sediul social: județul Ilfov, comuna Stefanestii de Jos, satul Stefanestii de Jos, str. Busteni, nr. 9, etaj 1, camera 4

Telefon: 0239684688

Fax: 0239681150

E-mail: office@crccbraila.ro

Număr înregistrare O.R.C.: J09/322/2005

Cod fiscal: RO 17399071

# TEMEIUL LEGAL

-O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ghidul tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004;

-Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările si completările ulterioare;

-Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 818/2003, cu modificările ulterioare;

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

- Documentul de Referinta asupra Celor mai bune tehnici disponibile in cresterea intensiva a pasarilor si porcilor – BREF IRPP 2003;

- Legea 86/2000 pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998, cu modificările ulterioare;

- Ord. MMAP nr. 1150/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu completările și modificările ulterioare;

-Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

-Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,  aprobate prin H.G. nr.123/2002;

-H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare.

Prezenta Autorizație integrată de mediu nr. 4 din 20.07.2020 revizuită la data de xx.xx.2024 își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. 2(2^1) din Legea nr. 219/15.11.2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

În conformitate cu prevederile Ord. MMAP nr. 1150/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu completările și modificările ulterioare:

- aveți obligația să solicitați aplicarea vizei anuale la autoritatea publică pentru protecția mediului emitentă a autorizației integrate de mediu, conf. art. 5,

- solicitarea aplicării vizei anuale a autorizației integrate de mediu se va face cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna emiterii autorizației integrate de mediu,

- decizia privind viza anuală devine anexă la autorizația integrată de mediu și  face parte integrantă din aceasta.

Autorizația este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, modificată de OUG 101/2017, inclusiv al respectării măsurilor privind gestionarea deșeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecție a factorilor mediului,  în acord cu legislația în vigoare şi cu obligațiile din convențiile internaționale din acest domeniu, la care România este parte.

Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor şi materiilor prime până la expedierea produselor finite,  inclusiv activităţilor de management al deşeurilor de pe amplasament.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului şi a publicului revine titularului activităților, iar răspunderea pentru corectitudinea raportului de amplasament și a formularului de solicitare revine autorului.

Verificarea conformării cu prevederile autorizației integrate de mediu se face de către reprezentanții CJGNM Brăila  și APM Brăila.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații integrate de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Încălcarea prevederilor legislației de mai sus atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.

Prezenta autorizație nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

# CATEGORIA DE ACTIVITATE

Categoria de activitate: conform Anexei 1 a Legii nr. 278/24.10.2013 privind emisiile industriale, activitatea se încadrează la  punctul 6.6., lit. c) creșterea intensiva a porcilor, avand o capacitate mai mare de 750 de locuri pentru scroafe

Activitate IED:

-Cod CAEN 0146(cod CAEN rev. 1 - 0123)  - Creșterea porcinelor.

Activități non IED conexe:

-Cod CAEN 3821(cod CAEN rev. 1 - 9002)  - Tratarea şi eliminarea deșeurilor nepericuloase.

Capacitatea nominală a instalaţiei IED pentru creşterea intensivă a porcilor este de 4.956 locuri, respectiv numărul maxim de locuri de cazare,  din care 1106 locuri scroafe si 3850 locuri purcei intarcati din astfel:

- Gestaţie libera:          540 locuri pentru scroafe gestante;

- Gestatie imobilizata: 350 locuri pentru scroafe si vieri

- Maternitate:	          216  locuri pentru scroafe cu purcei sugari;

- Tineret:	          3.850 locuri pentru tineret înţărcat (< 30 kg);

Capacitatea nominală a instalaţiei nonIED care deservește activitatea decreşterea intensivă a porcilor Incinerator cadavre de animale: capacitate – 700 kg/ șarjă – 700kg/zi;

# DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu revizuite cuprinde:

-Cerere înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 12006/20.09.2023, pentru revizuirea autorizației integrate de mediu nr.4/20.07.2020 pentru Ferma de reproductie suine Gropeni- Ferma 4, întocmită de CENTRUL REGIONAL DE COLECTARE CEREALE S.R.L.

-Formular de solicitare și Raport de amplasament înregistrate la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 12006/20.09.2023, elaborat de Bojoi Silvia persoană fizică înregistrată în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia nr. 31.

- Analiza conformitatii activitatii desfasurate de CENTRUL REGIONAL DE COLECTARE CEREALE S.R.L. cu BATC 2017 pentru creşterea intensiva a porcilor elaborata de Bojoi Silvia.

-Dovada publicării anunţului public privind depunerea solicitării de revizuire a Autorizației Integrate de Mediu nr.4/20.07.2020 pentru Ferma de reproductie suine Gropeni- Ferma 4, în presa locală.

-Dovezi privind achitarea tarifelor pentru fiecare etapa din procedură.

- Certificat de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul  Brăila la data de 18.02.2019.

- Certificat constatator  emis la data de 26.05.2022 de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Braila în baza declarației pe propria răspundere nr 73376 din 24.05.2022.

- Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.

- Plan de închidere propus la încetarea definitivă a activității.

- Procese verbale de verificare a amplasamentului nr. 8084/04.07.2018 și 10838/04.08.2022.

- Dovezile informării publicului cu privire la depunerea solicitării, organizarea ședinței de dezbatere publică și la decizia de emitere a autorizației integrate de mediu revizuite;

-Completări la documentație înregistrate la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 13928/06.11.2023

- Proces verbal nr. 15436/13.12.2023 încheiat în cadrul ședinței de dezbatere publică.

- Corespondență cu titularul autorizației privind proiectul autorizației revizuite, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 12329/27.09.2023, 12702/06.10.2023, 14103/19.11.2023 și 382/11.01.2024;

- Corespondență cu Agenția Națională pentru Protecția Mediului privind proiectul autorizației, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 2287/10.02.2020, 6559/28.04.2020 și 7121/12.05.2020

- Puncte de vedere ale Serviciului Monitorizare și Laboratoare și ale Biroului Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila;

- Proces verbal a Ședinței interne de analiză a documentațiilor din cadrul APM Brăila nr.12178/25.09.2023.

- Procese verbale ale ședințelor Comisiei de Analiză Tehnică Brăila nr. 14004/07.11.2023, 15367/12.12.2023  și 190/08.01.2024

- Rapoarte ale ședințelor de analiză în Comisia de Analiză Tehnică Brăila nr. 12637/05.10.2023, 14102/09.11.2023, 15482/14.12.2023, 336/11.01.2024.

-Autorizaţie de Gospodărire a Apelor (AGA) nr. 2/11.01.2023, modificatoare a autorizației nr.18/14.02.2022( emisă pentru Tebu Consult Invest SRL), valabilă până la data de 31.08.2026, eliberată de Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă “Buzău-Ialomiţa”.

- Autorizaţie sanitară veterinară nr. RO-BR-011-INCP/2/21/07/2022 emisă de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila pentru incinerator

- Autorizaţie sanitară veterinară nr. 5/22.04.2019 emisă de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila pentru expoatație comerciala suine pentru reproducție și producție.

- Autorizaţie sanitară de funcționare nr. 75/26.01.2022 emisă de Direcţia de Sănătate Publică a Județului Brăila –stație de captare, tratare și distribuție apă.

-Contract de concesiune nr.1704/19.03.2008 teren încheiat cu Consiliul local al comunei Gropeni, județul Brăila.

- Protocol de colaborare nr. 268/08.09.2014 încheiat cu RECOLAMP pentru preluarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

- Contract de prestări servicii nr. PS 125/03.01.2022 încheiat cu ECO-Metal Recycling S.R.L. pentru preluare deșeuri metalice, ambalaje, etc..

- Contract de prestări servicii nr. 145/22.06.2020,cu Act Adiționale nr.1 încheiat cu S.C. Enal Petrics S.R.L. pentru preluare deșeuri periculoase și nepericuloase.

- Contract de prestări servicii nr. 263/22.06.2020,cu Act Adiționale nr.2 încheiat cu S.C. Enal Petrics S.R.L. pentru preluare deșeuri medicale.

-Contract de prestări servicii nr. 448/28.01.2023,cu Act Adiționale nr.2 încheiat cu S.C. Enal Petrics S.R.L. pentru preluare și neutralizare deșeuri de origine animală.

- Contract de prestări servicii nr. 771/29.12.2014 încheiat cu CRCC –Ferma 1 fost S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. pentru preluare și tratare ape uzate evacuate.

-Contract nr. 12542412/24.12.2014 încheiat cu Tinmar-Ind S.A. pentru furnizarea energiei electrice.

-Contract nr. 272801/28.01.2016 încheiat cu Tinmar-Ind S.A. cu pentru furnizare gaz natural.

-Plan de prevenire situații de urgență

-Fişe cu date de securitate pentru substantele periculoase folosite.

-Plan de situație și plan de încadrare în zonă a obiectivului.

-Puncte de vedere transmise de membrii Comisiei de Analiză Tehnică Brăila privind proiectul autorizației integrate de mediu.

# MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

  - Sistemul de management

- Titularul implementeaza sistemul de management SR EN ISO 14001, dar nu este certficat conform ISO 14001 si nu este inregistrat conform Schemei de Audit şi Management de Mediu (EMAS).

- Există programe preventive de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante, ce intră în responsabilitatea biroului tehnic și a atelierului de întreţinere.

- Prin grafice de revizii şi reparaţii se vor asigura inregistrarea necesitatilor de intretinere si revizie.

- Performanta/acuratetea de monitorizare si masurare se vor asigura prin șeful de fermă.

- Nu este elaborat un sistem prin care se vor identifica principalii indicatori de performanta in domeniul mediului.

- Există un sistem prin care se va stabili si se va mentine un program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si imbunatatirea performantei.

- A fost elaborat Planul de prevenire și combatere a poluarilor accidentale și de intervenție în caz de accidente, care include modul de acționare în cazul unor avarii sau poluări accidentale, respectiv: lista punctelor critice de unde pot proveni poluările accidentale, măsurile și lucrările pentru prevenirea poluărilor accidentale, modul de acțiune în cazul poluării, programe de instruire, responsabilități.

- Conform raportului de amplasament, operatorul va respecta prevederile Concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la creșterea în sistem intensiv a porcilor referitoare la:

- Sisteme de management de mediu pentru a îmbunătăți performanța de mediu globală (BAT 1), prin:

- implementarea sistemului de management SR EN ISO 14001;

- aprobarea directa de catre conducerea unitatii a planurilor, procedurilor si obiectivelor,  care sunt corelate cu planificarea financiara si investitiile;

- acordarea de catre conducere a unei atentii deosebite formarii, constientizarii, competentei, comunicarii, implicarii angajatilor, controlului eficient al proceselor, programelor de intretinere, pregătirii și intervenției în caz de urgență, garantării conformității cu legislația in domeniul mediului, măsurilor corective și preventive si pastrarii evidentelor.

- Buna organizare internă pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța global (BAT 2), prin:

- amenajarea spațială a activităților pe amplasament pentru a reduce transporturile de animale și de material si a asigura distanțe adecvate față de receptorii sensibili care au nevoie de protecție;

- acordarea unei atentii deosebite pentru gestionarea dejectiilor animaliere, planificarea si gestionarea situatiilor de urgenta, repararea si intretinerea echipamentelor;

- formarea personalului prin instruiri periodice cu privire la gestionarea situatiilor de urgenta si la repararea si intretinerea echipamentelor.

  - Instruire

- Se vor aplica în fermă sisteme de instruire pentru întregul personal relevant, inclusiv contractanții și cei care achiziționează echipament și materiale, astfel încât:

- să se conștientizeze implicațiile reglementării dată de Autorizația integrată de mediu pentru activitatea societății și pentru sarcinile de lucru,

- să se conștientizeze toate efectelor potențiale asupra mediului rezultate din funcționarea în condiții normale și condiții anormale,

- să se conștientizeze necesitatea de a raporta abaterea de la condițiile de autorizare integrată de mediu,

- sa se prevină emisiile accidentale și să se ia măsuri atunci când apar emisii accidentale,

- să se conștientizeze necesitatea de implementare și menținere a evidențelor de instruire.

- Se vor desfășura acțiuni de conștientizare și instruire a personalului potrivit  calificărilor și competentelor necesare pentru posturile cheie (fisa de post).

- Personalul trebuie să cunoască şi să respecte instrucțiunile de lucru, normele P.S.I. și de protecția muncii în vigoare.

- Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv al deșeurilor periculoase, este instruit în acest domeniu, prin absolvirea unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 23 alin (5) din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări de Legea 17/2023.

- Periodic, instrucțiunile de lucru se vor prelucra personalului care deservește instalația, atât pentru operare cât și pentru procesele de pornire/oprire și pentru lucrările de reparație/revizie a instalației.

- În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol; pe panourile semnalizatoare se va scrie şi numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate, conform Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale cu rol în planificarea și gestionarea situațiilor de urgență.

- Fiecare instalație va fi prevăzută cu un plan de evacuare și salvare în caz de urgență.

# Responsabilități

# Operatorul are desemnată prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecția mediului. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu completările și modificările ulterioare, operatorul, prin persoana desemnată cu atribuții în domeniul protecției mediului, asistă persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecție şi control, punând la dispoziția acestora evidenta măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante și facilitează controlul activităților, precum și prelevarea de probe (după caz).

# Operatorul, prin personalul de conducere va analiza performanța de mediu – conform cerințelor autorizației integrate de mediu, măsurile de prevenire a accidentelor, sesizările locuitorilor din vecinătate, respectarea codului de bună practică agricolă la împrăștierea dejecțiilor solide și lichide. Rezultatele acestei analize vor fi documentate într-un raport scris.

# Operatorul este responsabil de:

# siguranța instalațiilor în perioada de funcționare, cât și în perioada de oprire printr-o întreținere planificată și de prevenire;

# efectuarea periodică a instructajelor de protecție a mediului în vederea evitării riscului apariției unor poluări accidentale;

# revizia și întreținerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare și a instalațiilor ce servesc direct sau indirect protecției mediului pentru a putea preveni toate emisiile de poluanți în aer, apă și sol; operatorul trebuie să aibă la dispoziție în orice moment piesele de schimb pentru părțile de instalație ce servesc direct protecției factorilor de mediu;

# remedierea oricărui prejudiciu rezultat din funcționarea activităților cauzat vecinătăților sau mediului în general;

# pregătirea și intervenția în caz de urgență;

# conformarea cu legislația în domeniul mediului, cu monitorizarea factorilor de mediu şi respectarea prevederilor cuprinse în AIM.

# Un exemplar din prezenta autorizație trebuie să fie accesibil în orice moment personalului desemnat cu atribuții în domeniul protecției mediului.

# Acțiuni de control

# Operatorul va iniția acțiuni de control și remediere în vederea constatării neconformităților cu prevederile AIM.

# În cazul constatării oricăror neconformități operatorul are următoarele obligații:

# să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu;

# să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformității, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condițiilor din AIM;

# să ia orice măsură suplimentară pe care autoritatea competentă pentru protecția mediului o consideră necesară pentru restabilirea conformității;

# să întrerupă operarea instalației în totalitate sau a unor părți relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, până la restabilirea conformității.

# Operatorul va stabili şi menține proceduri de identificare și păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

# responsabilități;

# evidențele de întreținere;

# registre de monitorizare;

# rezultatele analizelor;

# rezultatele auditurilor;

# Operatorul va controla modul de funcționare a instalațiilor de pe amplasament și în special a instalațiilor pentru reținerea, evacuarea şi dispersia poluanților în mediu și va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

# Operatorul se va asigura, prin acțiuni de control, că toate operațiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât funcționarea instalațiilor să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului.

# Notificarea APM Brăila

## Operatorul este obligat să notifice APM Brăila în următoarele cazuri:

# dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, conform prevederilor art. 15, alin. (2), lit. a) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

# la vânzarea pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea operatorului, dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității etc.;

# în cazul apariției unor neconformități față de prevederile autorizației, prin informarea imediată a autorității competente pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu;

# la oprirea/pornirea planificată a instalației, cu 48 ore înainte;

# dacă apar modificări ale prevederilor actelor de reglementare care au stat la baza emiterii autorizației.

# MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

Intr-un an se pot realiza patru cicluri de productie (un ciclu de 75-80 de zile, iar vidul sanitar 10-15 zile) si se poate obtine un numar maxim de 15400 purcei tineri.

Pentru desfășurarea activității se folosesc:

| Materii prime/ auxiliare utilizate în activitate | Natură chimică/ compoziţie | Fraza de pericol | Cantitate utilizată la capacitatea proiectată | Mod de ambalare, depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materii prime |  |  |  |  |
| purcei pentru îngrăşare | - | - | 3.850 cap x 4 cilcuri = 15.400 purcei tineri | cazare în hala de tineret |
| furaje combinate peletizate, în diferite reţete de furajare (amestec măcinat de cereale, premixuri, aminoacizi) | Amestec de cereale, şroturi, premixuri | Nu este cazul | 5.000 t/an (AIM) | silozuri de stocare, cu V = 8,5-23 mc fiecare (8 buc.) |
| Materii auxiliare |  |  |  |  |
| Apa potabilă (adăpare porci , consum menajer, igienizare hale şi incinerator, pernă de apă, udat spaţii verzi) | - | - | 14.335,75mc/an (potabil) 38.151,62 mc/an (igienizări, perna de apă) | din reţeaua S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L. |
| energie electrică |  | Nu este cazul | 560.400 kw/an | din reţeaua existentă; nu se depozitează |
| gaze naturale | amestec de hidrocarburi gazoase | H220; H225; H280; H304; H330; H332; H336; H411; H400; H410; | 55.427 mc/an 584,75485 MW/an | din reţeaua TRANSGAZ existentă; nu se depozitează |
| Medicamente (inclusiv vitamine şi vaccinuri ) | - | - | cca 200 kg/an | în ambalajele omologate ale furnizorilor – aprovizionat în momentul utilizării |
| BIOGEL / produs pentru curăţare rapidă, amestec alcalin utilizat în scop industrial | Hidroxid de sodiu (5-15%) | H290; H314; H318 | 100 kg/an | în ambalaj original, bidoane de plastic de 10 l/buc.; aprovizionat în momentul utilizării |
|  | Dodecyl dimethylamide oxide (5-15%) | H315; H318; H400; H411 |  |  |
|  | Trisodium 2-((bis (carboxylato methyl) amino)) propanoate (1-5%) | H319 |  |  |
|  | Amine, C12-14-Alchyl dimethyl (0,1-1%) | H314; H318; H302; H400 | 100 kg/an | în ambalaj original, bidoane de plastic de 25 l/buc.; aprovizionat în momentul utilizării |
| Agacream / Concentrat de curăţare foarte alcalin, spumant , cu o putere specială de curăţare şi degresare pentru îndepărtarea murdăriei organice şi excremente de animale, utilizat în cadrul fermei | Hidroxid de sodiu (<5%) | H314 |  |  |
|  | 5%<=tetra natrium salz der arhylendianmentetraessigsaure<10% | H332 ; H302 H373 ; |  |  |
|  | 1%<=Amine, C12-14, Alkyl Dimetril, N-Oxide <5% | H302; H315 ; H318; H40 ; H411 ; |  |  |

Medicamentele și produsele de igienă vor fi aprovizionate înaintea folosirii acestora, fără stocare pe amplasament.

Conform raportului de amplasament, managementul nutritional va avea in vedere prevederile Concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la creșterea în sistem intensiv a porcilor referitoare la:

- Utilizarea unui regim alimentar și aplicarea unei strategii nutriționale pentru a reduce azotul total excretat și, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor (BAT 3), prin:

- utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili pentru reducerea conținutului de proteine brute;

- hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice perioadei de producție;

- adăugarea unei cantități controlate de aminoacizi esențiali la un regim alimentar cu un nivel scăzut de proteine brute;

- utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat.

- Utilizarea unui regim alimentar si aplicarea unei strategii nutriționale pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor (BAT 4), prin:

- hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice perioadei de producție;

- utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc cantitatea totală de fosfor excretat (de exemplu fitază);

- utilizarea fosfaților anorganici cu grad ridicat de digerare pentru înlocuirea parțială a surselor convenționale de fosfor din furaje.

Substantele si preparatele chimice periculoase ce vor fi utilizate sunt următoarele:

| Nr. crt. | Denumirea comercială a substanţei/ amestecului chimic | Identificarea chimică internaţională Substanţe chimice periculoase conţinute de amestec/ Conţinut procentual | Nr. CE | Nr. CAS | Clasificare pericol / Fraze de pericol/ (conform Directivei 1272/2008/CE) | Mod de ambalare | Cantitatea maximă stocată | Utilizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Clasa de pericol şi categoria Cod(uri) | Fraza de pericol Cod(uri) |  |  |  |
| 1 | Biogel | Hidroxid de sodiu ( 5 - 15%) Dodecyldimethylamide oxide (5 -15%) Trisodium 2- ((bis(carboxylatomethyl)amino))propanoate (1-5%) Aines, C12-14-alchyldimethyl (0,1-1%) | 215-185-5 216-700-6 283-464-9 | 1310-73-2 1643-20-5 164462-16-2 84649-84-3 | Met.Corr.1, Skin Corr.1A Eye Dam.1 Skyn irrit.2 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 2 Eye Irrit.2 Skin Corr.1B Eye Dam.1 Acute Tox.4 (Oral) Aquatic Acute 1 | H290 H314 H318 H315 H318 H400 H411 H319 H314 H318 H302 H400 | Bidoane 10 l | cca 100 kg | Produs profesional de curăţare rapidă, amestec alcalin utilizat în scop industrial |
| 2 | AGACREAM | 5%<= Hidroxid de sodiu <5% 5%<= Sarea tetrasodică a acidului etilen diamino acetic <10% 1%<= Amine, C12-14, Alchil Dimetil, N-Oxide <5% 1%<= Alcooli C12-C14, etoxilaţi, Sulfat, Săruri de sodiu 5% 1%<= 2-(2 Butoxi etoxi) etanol <5% 1%<=C6 Alchil glucoside <5% 1%<= p cumen sulfonat de sodiu <5% 0,1%<=<1% | 215-185-5 200-573-9 931-292-6 500-234-8 203-961-6 259-217-6 239-854-6 267-006-5 | 1310-73-2 64-02-8 308062-28-4 68891-38-3 112-34-5 54549-24-5 15763-76-5 67762-25-8 | Skin Corr.1A Acute tox 4(inhal.) Acute tox 4(oral) STOT RE 2 Acute Tox 4(oral) Skin irrit 2 Eye Dam 1 Aquatiq Acute 1 Aquatiq Chronic 1 Factor M acut 1 Skin irrit 2 Eye Dam 1 Aquatic Chronic 3 Eye Irrit .2 Eye Dam 1 Eye Irrit .2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 M factor Akut 1 | H314 H332 H302 H373 H302 H315 H318 H400 H411 H315 H318 H412 H319 H318 H319 H400 H410 | Bidoane – 25 l | cca 100 kg | Concentrat de curăţare foarte alcalin, spumant, cu o putere specială de curăţare şi degresare pentru îndepărtarea murdăriei organice şi excrementelor de animale utilizat în cadrul fermei |
| 3 | VIRKON S | >=30 ->50% Bis (peroxi monosulfat) Bis (sulfat) de penta potasiu >=10 ->20% Acid benzen sulfonic, derivaţi alchil C10-13, săruri de sodiu. >=1 ->10% Acid malic >=2,5 ->10% Acid sulfamic >=1 ->3% - Hidrogen sulfat de potasiu >=1 ->3% -Bisulfat de dipotasiu >=1 ->10% - Toluen sulfonat de sodiu >=0,1 ->1% - Peroxo disulfat de dipotasiu >0,1 ->0,25 - Dipentenă | 274-778-7 270-115-0 230-022-8 226-218-8 231-594-1 232-216-8 235-088-1 231-781-8 205-314-0 | 70693-62-8 68411-30-3 6915-15-7 5329-14-6 7646-93-7 7790-62-7 12068-03-0 7727-21-1 138-86-3 | Acte tox4 SKIN CORR.1B Eye Dam 1 Aquatic chronic3 Acte tox4 Skin irrit.2 Eye Dam 1 Aquaticchronic 3 Eye irrit 2 Skin irrit.2 Eye irrit 2 Aquatic chronic3 SKIN CORR.1B Eye Dam 1 STOT SE 3 Aparatul respirator Acute tox3 SKIN CORR.1B Eye Dam 1 Skin irrit.2 Eye irrit 2 Ox. Sol 3 Acute tox.4 Skin Irrit 2 Eye Irrit 2 Respsens 1 Skin Sens 1 STOT SE 3 Aparatul respirator Flam.Liq 3 Skin irrit 2 Eye Irrit 2 Schin sens.1 Aquatic Acute 1 Aquatiq Chronic 1 Factor M Aquatic Acute1 Factor M Aquatic Chronic 1 | H302 H314 H318 H412 H302 H315 H318 H412 H319 H315 H319 H412 H314 H318 H335 H331 H314 H318 H315 H319 H272 H302 H315 H319 H334 H317 H335 H226 H315 H319 H317 H400 H410 | Recipient din plastic (găleată) – 10 kg | 240 kg | Dezinfectant cu activitate bactericidă, fungicidă, sporiciddă şi virucidă pentru dezinfectarea căilor interne de circulaţie, intrare /ieşire personal, mijloace auto de transport |
| 4 | K-OTHRINESC 25 | Deltametril – 2,47% Amestec de 5-clor-2- metil-3 (2H)-izotiazolonă şi 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1): >0,0002-<0,0015% 1,2-Benzisotiazolin-3-onă : >0,005-<0,05% | 258-256-6 220—120-9 | 52918-63-5 55965-84-9 2634-33-5 | Aquatic Chronic 1 Aquatic Acute Acute Tox 3 Acute Tox 3 Acute Tox 3 Acute Tox 2 Acute Tox 2 Skin Corr.1C Eye Dam 1 Skin Sens 1A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Skin Sens 1A Skin Irrit 2 Aquatic Acute 1 Acute Tox. 4 Eye Dam 1 | H410 H400 H301 H331 H301 H310 H330 H314 H318 H317 H400 H410 H317 H315 H400 H302 H318 | Bidoane de 1 l | cca 10 l | Dezinsecţie adăposturide animale, depozite, vestiare. (combaterea insectelor) |
| 5 | NEPOREX 2 SG | * N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine / Cyromazine; | 266-257-8 | 66215-27-8 | Eye Irrit.2 STOT SE 3 Skyn irrit.2 | H319 H335 H315 | Pungi de 5kg | cca 5 kg | Dezinsectie adaposturi de animale (combaterea mustelor) |
| 6 | RATIMOR FRESH BAIT | * Bromadiolone; (0,005%) *Benzoat de denatoniu (0,001%)223-095-2 | 249-205-9 223-095-2 | 28772-56-7 3734-33-6 | Acute Tox.1 Acute Tox.1 Acute Tox.1 STOT RE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Acute Tox.4 Skyn irrit.2 Eye Dam.1 Acute Tox.4 STOT SE 3 Aquatic Chronic 3 | H300 H310 H330 H372 H400 H410 H302 H315 H318 H332 H335 H412 | Galeti de plastic de 10 kg cu pliculeţe de5 g | cca 20 kg | Deratizare spaţii de depozitare şi adăposturi animale (combaterea rozătoarelor |
| 7 | SOLFAC EW 050 | * alpha.-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate/ Cyfluthrin (5%) *Solvent nafta(petrol),usor aromatic( 1 - < 10%) | 269-855-7 265-199-0 | 68359-37-5 64742-95 | Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Flam. Lig. 3 STOT SE 3 STOT SE 3 Asp. Tox. 1 Aquatic Chronic 2 | H300 H330 H400 H410 H226 H336 H335 H304 H411 | Bidon de plastic de 1 l | cca 5 l | Dezinsecţie adăposturi de animale (combaterea insectelor târâtoare şi zburătoare) |
| 8 | RATIMOAR PARAFINA | 3-[3-(4’bromol[1,1’-binefil]-4il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxi-2H-1-benzopiran-2-on | 249-205-9 | 28772-56-7 | Acute Tox.4 Acute Tox.4 STOT RE 2 | H312 H302 H373 | Galeti de plastic de 10 kg cu pliculeţe de 3,5 g | cca 20 kg | Deratizare spaţii de depozitare şi adăposturi animale (combaterea rozatoarelor) |

# RESURSE de APĂ, ENERGIE, Combustibili

## Apă

Asigurarea apei necesare în scop potabil, igienico-sanitar ale personalului, adăpării animalelor, spălarea halelor de producţie şi pentru asigurarea pernelor de apă din bazinele colectoare de dejecţii aflate sub halele de porci se realizează din reţeaua de distribuţie a unui alt punct de lucru deținut de titular (Centrului Regional de Colectare Cereale S.R.L.), care deţine o staţie de potabilizare a apei situată la cca 0,5 km de amplasamentul fermei. Apa potabilă este stocată într-un rezervor din beton armat semiîngropat cu volumul de 1800 mc, care constituie și rezerva de apă necesară în caz de incendiu. Distribuţia apei potabile de la rezervor la punctele de consum se realizează printr-o staţie de pompare aflată lângă rezervor, care alimentează reţeaua internă de distribuţie apă potabilă formată din conducte PEHD cu Dn 100 mm, îngropate sub adâncimea de îngheţ, în lungime de  cca. 200 m, de unde este distribuită mai departe catre consumatorii finali. Sistemul de alimentare cu apă potabilă şi tehnologică a fermei de reproducţie suine cuprinde: sursa de apă potabilă şi tehnologică; instalaţii de aducţiune şi înmagazinare; reţeaua de distribuţie a apei.

Sistemul de alimentare cu apă potabilă și tehnologică al obiectivului cuprinde:

-	sursa de apa potabilă și tehnologică;

-	instalații de aducțiune și înmagazinare;

-	rețeaua de distribuție a apei.

## 7.1.1. Alimentarea cu apă potabilă

Apa este asigurată din reteaua de distribuţie a unui alt punct de lucru deținut de titular (Centrului Regional de Colectare Cereale S.R.L.), prin intermediul unei gospodării de apă (punct de racordare),  si va fi stocata in rezervor semiingropat, cu volumul de 1800 m3, dotat cu statie de pompare cu hidrofor; Apa potabila este folosită pentru adăparea animalelor, pentru scopuri igienico-sanitare si pentru asigurarea pernelor de apa din bazinele colectoare de dejectii aflate sub halele de porci. De asemenea, apa stocata în rezervor constituie rezerva de apă necesară în caz de incendiu.

Distribuţia apei potabile de la rezervor la punctele de consum ale fermei se realizează printr-o statie de pompare aflata lângă rezervor care alimenteaza rețeaua internă de distribuție apă potabilă, formată din conducte PEHD cu  Dn 100 mm îngropate sub adancimea de îngheț si care totalizeaza o lungime de cca. 200 m.

Din reteaua interna de alimentare cu apa potabila, intrarea apei in halele de crestere porci se face prin intermediul unor conducte PEHD cu Dn 100 mm. Distributia apei potabile in hale realizeaza prin intermediul conductelor din PE cu Dn 25 mm, suspendate pe toata lungimea halei. Din aceste conducte, in dreptul fiecarei boxe sau fiecărui compartiment de animale sunt realizate 1÷3 racorduri cu tevi din inox cu Dn 1/2”, care au instalate la capatul inferior adapatori tip suzeta, amplasate la inaltimi de 20 - 30 cm de la sol.

7.1.2 Alimentarea cu apă în scop tehnologic

Sursa de apă, instalaţiile de aducţiune şi înmagazinare a apei şi instalaţii de distribuţie  sunt  identice cu cele pentru apă în scop potabil.

Apa pentru stingerea incendiilor se asigură din rezervorul de înmagazinare V = 1800 mc. Rezerva intangibilă de apă de incendiu este de 150 mc şi este păstrată în rezervorul de apă din beton cu volumul de 1800 mc.

Activitatea în cadrul fermei se desfășoară după următorul program: 365 zile/an, 24 ore/zi, 3 schimburi/zi, 8 ore/schimb.

Norme de consum pentru reproducerea şi creşterea suinelor  conform BAT- BREF IRPP, ed. 2017, tabel 3.13:

( Purcei în perioada I de creştere (6 - 20 kg):  2,7 - 3,3 l/cap/zi

( Scroafe gestante: 14 - 17 l/cap/zi

( Scroafe maternitate:  21 - 26 l/cap/zi

Norme de consum pentru igienizarea şi curăţarea halelor conform BAT- BREF IRPP, ed. 2017, tabel 3.16:

( Apă spălat pardoseală: 87 - 340 l/loc/an sau 0,2 mc/cap/an

Nivel apă bazine colectare dejecţii (perna de apă): - 0,4 m.

Volumul de apă al pernei de apă din halele de creştere a porcilor:

| Hale | Suprafaţa (mp) | Volumul de apă (mc) |
| --- | --- | --- |
| Sector maternitate | 1.404 | 561,6 |
| Sector gestaţie liberă | 1.620 | 648 |
| Sector gestaţie imobilizantă | 1.188 | 475,2 |
| Sector tineret | 2.052 | 820,8 |
| Hală livrare porci | 79,36 | 31,8 mc |
| Volumul total al pernei de apă |  | 2.537,4 mc |

Consum apa potabila (personal si animale) -cca 14.335,75 m3/an, iar apa tehnologica (igienizare si perne de apa, consum anual de apă estimat la capacitatea nominală a fermei) – cca.38.151,62 m3/an, astfel:

- Igienico sanitar:10angajati x 60l/zi/angajat = 0,6mc/zi

- Adăpat animale: 38,676 mc/zi, din care:

- (540 capete scroafe gestante + 350 capete scroafe repaus) x 15 l/zi/cap = 13.350 litri/zi = 13,350 mc/zi;

- 216 capete scroafe cu purcei x 21 l/zi/cap = 4536 litri/zi = 4,536 mc/zi

- 3.850 capete purcei tineri x 5,4 l/zi/cap = 20790 litri/zi = 20,79 mc/zi

Consumurile de apă se încadrează în BREF IRPP, Tabel 3.13.

- Igienizare spaţii de producţie se încadrează în intervalul 87 ( 340 l/loc/an conform BREF IRPP, Tabel 3.16. :

- adăposturi animale (igienizare şi evacuare dejecţii)- apă potabilă de la staţia de potabilizare apă: 4956 capete x 20 l/cap/zi = 99,120 mc/zi

- spaţii administrative, filtru sanitar, incinerator- conform STAS 1343-1/-91 (SR 1343-1/95) consumul de apă se stabileşte analitic în funcţie de caz; (92 mp filtru sanitar + 62,7 mp incinerator) x 4 l/mp = 618 litri/zi = 0,618 mc/zi = 0,007 l/s

- igienizare spaţii exterioare, acces carosabil, platforme, parcare cu frecvenţa de spălare o dată/săptămână: 2671 mp drumuri x 2,0 l/mp =  5342 litri/zi = 5,342 mc; 5,342 mc x 52 săptămâni = 277,78 mc/an; 1747,200 mc/an : 365 zile/an = 4,7868 mc/zi (4,787 mc/zi = 0,00005 l/s,

Total consum apă zilnic: 143,801 mc/zi = 0,0016 l/s

In fermă sunt aplicate următoarele tehnici privind utilizarea eficientă a apei pentru conformarea cu BAT 5:

•	Rețeaua de alimentare cu apă este dotată cu debitmetre pentru ținerea evidenței apei consumate.

•	Se ține evidența lunară a cantităților de apă potabilă și apă tehnologică utilizate.

•	Halele sunt inspectate zilnic în vederea identificării scurgerilor şi repararea imediată a defecțiunilor constatate.

•	Se utilizează echipamente de spălare cu apă sub presiune a pardoselilor din halele de creștere a porcilor, marca Marcher.

•	În fiecare boxă de animale există adăpători tip biberon/suzetă, care reduc risipa de apă și asigură necesarul efectiv de apă de băut pentru animale, disponibilitatea apei (ad-libitum).

•	Se aplică Planul de intervenție și mentenanță, atunci când sunt observate/constatate pierderi de apă pe traseele de alimentare cu apă.

•	Se realizează verificarea și ajustarea periodică a debitului de apă asigurat utilizând dotările existente (ventile manuale, ventile automate, țevi, pompe, etc.).

7.1.2  Evacuarea apelor uzate

Apele uzate colectate în cadrul fermei de creștere a porcilor sunt reprezentate în cea mai mare parte de ape uzate tehnologice rezultate din activitatea de creștere a porcilor, ape în care se regăsește în totalitate amestecul de dejecții solide și purin evacuat de animale si, în procent foarte mic, de ape menajere și pluviale. Apele de la igienizarea halelor si dejectiile vor fi colectate in bazinele de sub pardoseala si evacuate in statia de epurare din Ferma 1 (din jud. Braila, com. Tufesti, T 5, P1, 16, 20, 21) detinuta de titular.

Conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 2/11.01.2023 emisă de Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă “Buzău-Ialomiţa” volumul maxim anual de apa uzată evacuata este de 1434,60 m3.

Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale colectate de pe acoperișuri, de pe platformele și căile de acces amenajate sunt evacuate gravitațional în sistemul de canalizare al fermei.

Evacuarea dejecțiilor

Evacuarea  dejecțiilor  rezultate  în  urma  creșterii  suinelor  în  cadrul  fermei  se  face  în bazinele de dejecții amplasate sub halele de creștere a porcilor și care sunt prevăzute cu un nivel (perna) de apă la cota – 0,40 m față de nivelul finit al pardoselii și un volum total de 2505,6 m3 (volum raportat pentru cele 4 hale). Bazinele  de  colectare  a  dejecțiilor  sunt  executate  din  beton  armat,  impermeabilizat, construit pe un fundament de argilă compactată, evitându-se astfel pătrunderea în sol a dejecțiilor. Exteriorul bazinului de dejecții este îmbrăcat cu o geomembrană care asigura protecția solului  și  subsolului,  precum  și  protecția  împotriva  pătrunderii  apei  din  mediul  exterior in bazin.

Efectivul maxim existent la un moment dat în ferma de reproducţie suine: 540 scroafe în gestaţie liberă; 342 scroafe în gestaţie imobilizantă; 216 scroafe cu purcei (maternitate); 3850 tineret porcin (10-30 kg), 8 vieri.

| Categorie de porci | Nr. porci | Producţie (mc/an) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Factor de emisie (mc/cap/an) | Volum dejecţii minim (mc/an) | Factor de emisie (mc/cap/an) | Volum de dejecţii maxim (mc/an) |
| scroafe în gestaţie liberă | 540 | 1,9 | 1026 | 3,3 | 1782 |
| scroafe în gestaţie imobilizantă | 342 | 1,9 | 650 | 3,3 | 1129 |
| scroafe cu purcei (maternitate) | 216 | 5,1 | 1102 | 5,8 | 1253 |
| tineret porcin (10-30kg) | 3850 | 0,5 | 1925 | 0,9 | 3465 |
| vieri | 8 | 1,1 | 8,8 | 1,5 | 12 |
| Total |  |  | 4.712 |  | 7.641 |

Nota*:

-Volumul teoretic total de dejecţii amestecate ce poate fi evacuat în urma desfăşurării activităţii de

creştere a porcilor este de minim 4.712 mc/an şi maxim 7.641 mc/an.

-Capacitatea medie în perioada de funcţionare este de cca 80 % din locurile de cazare (se iau în calcul efectuarea operaţiunilor de igienizare, lucrări de reparaţii şi de întreţinere). Rezultă un volum anual de dejecţii ce va fi evacuat din activitatea de creştere a porcilor de cca: 4.712 mc/an x 80% = 3769,6 mc/an (volum minim), respectiv 7641mc/an  x 80% = 6112,8 mc/an (volum maxim)

Avand in vedere dotarile instalatiei si concluziile raportului de amplasament, se va asigura o reducere a efectelor emisiilor provenite din apele uzate in concordanta cu prevederile Concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la creșterea în sistem intensiv a porcilor referitoare la:

- Reducerea apelor uzate (BAT 6), prin:

- Menținerea suprafeței zonelor murdare din incinta la un nivel cât mai redus posibil;

- Curăţarea halelor se realizează mecanic, apoi cu jet de apă sub presiune.

- Reducerea la minimum a consumului de apă prin utilizarea echipamentelor de spălare  cu apă sub presiune înaltă a pardoselilor halelor de creşterea porcilor ;

- Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate.

- Reducerea efectelor emisiilor provenite din apele uzate prin separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de apă uzate care trebuie tratate. Apele pluviale de pe acoperişul clădirilor sunt ape convenţional curate; vor fi colectate prin jgheaburi şi burlane din tablă zincată fiind evacuate gravitaţional, în spaţiul verde din jurul halelor de pe amplasament.

- Reducerea emisiilor în apă provenite din apele uzate (BAT 7) prin:

- Evacuarea apelor uzate în bazinele de colectare- Apele uzate tehnologice (rezultate de la spălarea halelor, apele uzate menajere) sunt preluate din bazinele de colectare de sub halele de producţie,  în conducta interioară principală de canalizare şi dirijate gravitaţional către bazinul de stocare ape uzate (decantor primar) aflat în incinta Staţiei de epurare a S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L. - Ferma 1 de unde sunt prelucrate în treptele de tratare  fizico-chimică şi biologică în vederea epurarii.;

- Epurarea apelor uzate- Apele uzate tehnologice (ape amestecate cu dejecţii lichide) vor fi descărcate în reţeaua de canalizare a Centrului Regional de Colectare Cereale S.R.L. – Ferma 1. După epurarea apelor uzate în cadrul Staţiei de epurare prevăzută  3 trepte de epurare (mecanică, fizico-chimică şi biologică), apele epurate vor fi evacuate printr-o conductă cu lungimea de 6,2 km în Fluviul Dunărea.

7.2    Utilizarea eficientă a energiei

- Energia electrica - din reteaua existentă pe amplasament, folosita pentru iluminat si incalzirea halelor, cca 560.400  kW/an.

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului este realizată printr-un branșament la rețeaua electrică din zonă. În interiorul clădirilor  distribuția energiei electrice se face cu un tablou de racord trifazat 380 V, conexiunea echipamentelor si utilajelor fiind realizata prin cabluri electrice Fy montate îngropat în tuburi de protecție din PVC. Protecția la scurtcircuit și suprasarcină  este  realizată  de  siguranțele  automate  din dotarea  panoului  electric. Receptoarele de energie electrica constau din: iluminat artificial, pompe, ventilatoare, transportoare melcate, sisteme de asigurare a furajelor si a apei in halele suinelor, filtru sanitar, incinerator, astfel:

| Denumire | Consum energie electrică (kw/h) | Timp de lucru (ore lucrate/an) | Consum anual energie electrică (KW/an) |
| --- | --- | --- | --- |
| Incinerator | 310 | 8h/zi x 120 zile/an = 960 h/an | 297.600 |
| CT – filtru sanitar | 24 | 8h/zi x 365 zile/an = 2920 h/an | 70.080 |
| Aeroterma Jet Master ERA 33 | 33 | 8h/zi x 365 zile/an = 2920 h/an | 96.360 |
| Aeroterma Jet Master ERA 33 | 33 | 8h/zi x 365 zile/an = 2920 h/an | 96.360 |
| Total |  |  | 560.400 |

Energia electrică este folosită pentru iluminat, acționat mașini.

Consumul maxim anual de energie electrică este 560.400 kwh/an, din care:

- 349.612,5  kW/an energie electrică pentru scroafe: 1.106 cap scroafe = 316,11 kW/cap scroafă/an

- 210.787,5 kW/cap energie electrică pentru purcei: 3.850 cap purcei: 365 zile/an = 0,15 kW/cap/zi

- Gaze naturale – din reteaua existenta pe amplasament, pentru functionarea aerotermelor, cca 55.427Nm3/an.

Gazul metan este utilizat pentru funcționarea echipamentelor de ardere, principalii consumatori sunt incineratorul, centralele termice murale şi cele 34 de aeroterme sunt utilizate pentru încălzirea halelor de creștere a porcilor.

| Denumire | Consum gaze (Nm3/h) | Timp de lucru (ore lucrate/an) | Consum anual de gaz (Nm3/an) |
| --- | --- | --- | --- |
| Incinerator | 31,7 | 8h/zi x 120 zile/an = 960 h/an | 30.432 |
| Centrală termică – filtru sanitar | 2,56 | 8h/zi x 365 zile/an = 2920 h/an | 7.475 |
| Aeroterma Jet Master ERA 33 | 3 | 8h/zi x 365 zile/an = 2920 h/an | 8.760 |
| Aeroterma Jet Master ERA 33 | 3 | 8h/zi x 365 zile/an = 2920 h/an | 8.760 |
| Total |  |  | 55.427 |

( Energia termică (gaz metan) este folosită pentru încălzirea spațiilor, prepararea apei calde,

incinerare cadavre. Consumul maxim anual de gaz metan este 55.427 mc gaz natural = 584.754,85 kW/an, astfel:

- 419.144,45 kwh/an gaz natural : 1.106 cap scroafe = 379 kwh/cap/an

- 165.610,4 kW/an gaz natural : 3850  porc produs/an = 43 kwh/porc produs/an

Conformare cu BREF IRPP, tabelele 3.24 - 3.29 ( consumuri de energie de 10,4 – 80 kWh/loc/an, în funcţie de ţara în care s-a făcut evaluare şi de mărimea fermei).

Consumurile  totale de energie electrică + energie termică, sunt conform cu BAT BREF IRPP, Tabele 3.24 - 3.29):

( scroafe: 316,11 kwh/cap scroafă/an   + 379 kwh/cap/an = 695,11 KWh/cap scroafă/an se încadrează în intervalul 403 - 983 kwh/scroafă/an

( porci: 13,6875  kwh/cap porc produs/an  + 10,75  kwh/cap porc produs/an  = 24,4375  kwh/porc produs /an - se încadrează în intervalul 10,4 - 80 kwh/porc produs/an

Pe amplasament sunt prevăzute dotari/echipamente și instalatii, care va asigura o utilizarea eficientă a energiei în cadrul unei ferme in concordanta cu prevederile Concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la creșterea în sistem intensiv a porcilor –BAT 8,  prin:

- Utilizarea de sisteme de încălzire, răcire și de ventilație cu eficiență ridicată;

- Microclimatul este controlat automat de către un calculator de proces. Controlul climatului intern al halelor va fi realizat prin intermediul unui sistem de ventilaţie, la putere scăzută. Pentru asigurarea climatului corespunzător în halele de creştere porci, fiecare hala este dotată cu sistem automatizat de monitorizare şi control al umidității, temperaturii şi ventilatiei din hala; ventilaţia din hale se realizează prin admisia forţată (în depresiune) a aerului proaspăt, prin ferestre acoperite de jaluzele cu deschidere reglabilă și evacuarea forţată a aerului viciat prin ventilatoare axiale montate direct pe acoperiş; deschiderea jaluzelelor şi funcționarea ventilatoarelor  este asistată electronic printr-un sistem de senzori de temperatura şi umiditate conectaţi la sistemul de monitorizare şi control. Halele sunt încălzite cu 34 aeroterme care funcţionează cu gaze naturale:  2 buc./compartiment, 33 KW în hala nr.1 maternitate;  2 buc./compartiment, 33 KW în hala nr.2 gestaţie liberă;  2 buc./compartiment, 33 KW în hala nr. 3 gestaţie imobilizantă;  2 buc./compartiment, 33 KW în hala nr. 4 tineret.  2 buc. în hala de livrare porci, 33 kw;

- Optimizarea sistemelor de încălzire, răcire și de ventilație și gestionarea acestora- Sistemul de aducere a aerului la nivelul necesarului unui număr mare de animale din acelaşi adăpost sau compartiment din adăpost, evacuarea aerului uzat, încălzirea mediului de viaţă, dar şi răcirea acestuia când este necesar, este mecanizat în totalitate; funcţionarea şi controlul tuturor parametrilor (temperatură, umiditate, etc.) sunt asigurate exclusiv de calculatoare de proces specializate, fără intervenţia omului, în afară de supravegherea generală a funcţionării acestora.

- Izolarea pereților, a podelelor și a plafoanelor adăposturilor pentru animale- Sistemul de adăpostire (halele de creştere) a porcilor a fost realizat din construcţii de zidărie cu fundaţii din beton armat, cu închideri perimetrale până la cota de streaşină şi acoperişul executate din panouri termoizolante cu grosimea de 80 mm, montate pe o structură din grinzi metalice.;

- Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic- În interiorul halelor lumina artificială se realizează prin utilizarea corpurilor de iluminat cu LED-uri, cu puterea nominală de 36 W iar în exteriorul halelor iluminatul se realizează cu becuri cu vapori de mercur de forma elipsoidală cu puteri nominale între 125 W şi 250 W.

- Utilizarea ventilației naturale-Ventilaţia din hale se realizează prin admisia forţată (în depresiune) a aerului proaspăt, prin ferestre acoperite de jaluzele cu deschidere reglabilă și evacuarea forţată a aerului viciat prin ventilatoare axiale montate direct pe acoperiş; deschiderea jaluzelelor şi funcționarea ventilatoarelor  este asistată electronic printr-un sistem de senzori de temperatura şi umiditate conectaţi la sistemul de monitorizare şi control

# DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Amplasamentul activităţii: județul Brăila, comuna Gropeni, extravilan, tarla 178, parcela 1293.

Coordonatele geografice ale amplasamentului în sistem Stereo 70 sunt:

- Poartă – X: 724489,95; Y: 399153,85

- Centrul amplasamentului – X: 724483,45; Y: 399063,01

Ferma de reproductie suine Gropeni ocupă o suprafață totală de 36258 m2, şi este ocupată astfel: cca 9.513,5 mp - construcţii; cca - 26.744,5 mp – spaţii verzi..

Vecinatăţile amplasamentului analizat :

- la Nord: terenuri agricole si neproductive;

- la Est: terenuri agricole si neproductive;

- la Sud: complex de crestere a porcilor apartinand titularului (S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L.)- Ferma 1;

- la Vest: DJ 212 Brăila - Stăncuța.

Cele mai apropiate zone locuite se afla in satul Gropeni, la cca 1,1 km nord-vest fata de amplasament, la o distanţă de cca 4,6 km faţă de localitatea Tufeşti şi 3,3 km faţă de localitatea Valea Cânepii, asigurand respectarea Concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la creșterea în sistem intensiv a porcilor referitoare la reducerea efectelor emisiilor de zgomot (BAT 10) si mirosuri (BAT 13).

Punctul de lucru nu este amplasat în interiorul sau vecinătatea unor zone cu statut de protecție, cele mai apropiate arii naturale protejate, respectiv Parcul Natural Balta Mica a Brailei si Aria de protectie speciala avifaunistica Balta Mica a Brailei, fiind amplasate la cca 3,5 km est față de obiectiv.

Accesul se poate realiza atat din DJ 212, cat si din Ferma 1 care se învecinează pe latura sudică a amplasamentului, detinuta de titular (S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L.).

La punctul de lucru se vor desfasura activități de creșterea intensiva a porcilor, avand o capacitate mai mare de 750 de locuri pentru scroafe (ferma de reproductie suine), incadrata in anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul 6.6., lit. c); conform clasificării activităților din economia națională la codul CAEN 0146 – cresterea porcinelor, cât și activități cod CAEN 3821- Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase ( incinerare animale moarte) .

Ferma va asigura 4956 de locuri de cazare porci, din care 1106 locuri scroafe si 3850 locuri purcei intarcati.

Punctul de lucru are suprafaţa de 36.258 mp, pe care se află: 4 hale cu locuri de cazare porci, ce ocupă o suprafaţă totala de 6.264 m2 (din care: 3 hale pentru scroafe, ce asigură un număr total de 1.106 locuri şi o hală pentru  purcei înţărcaţi cu 3.850 locuri o hala livrare porci, cu suprafaţa de 79,36 mp; un incinerator  + disecţii cu suprafaţa de 62,71mp, un filtru sanitar cu suprafaţa de 92,4 mp (7 x13,2m) si o suprafaţă de spaţii verzi: 26.744,5  mp.

Halele sunt dotate cu spaţii de cazare pentru porci, sisteme de furajare, sisteme de adăpare, sisteme de evacuare a dejecţiilor, sisteme de iluminat, sisteme de ventilaţie şi sisteme de încălzire. Interiorul halelor de creştere porci este organizat în compartimente distincte delimitate de pereţi betonaţi, holuri tehnologice, culoare de acces personal. Fiecare compartiment din interiorul halelor este divizat în şiruri de boxe de creştere a animalelor în sistem individual sau colectiv. Adăpătorile sunt cu sistem de adăpare tip „suzetă” care elimină pierderile de apă şi implicit duc la scăderea cantităţilor de dejecţii lichide. Fiecare boxă este dotată cu suzete pentru adăparede la 1 la 4 buc. pe boxă (funcţie de tipul boxei şi categoria de porci cazată în boxă). Sistemul automat de hrănire conţine pe coloana centrală dozatorul de medicamente, pentru situaţiile în care se impune medicaţia animalelor.

Halele de cazare porci, au urmatoarele caracteristici:

- Hala nr. 1- Maternitate, cu suprafata de 1404 m2, 216 locuri pentru scroafe lactante care au purcei sugari, cu 4 compartimente, 54 boxe/compartiment si un loc/boxa, volum perna de apa de 561,1 m3; dimensiuni hală: L = 78m; l = 18m; h = 3,1 (4,60) m; Sc = 1.404 mp;- tip boxe: boxă de fătare-alăptare cu cuşcă;  dimensiunea boxelor: 1,8m x 2,4 m; podeaua  boxelor: pardoseală cu grătare din plastic pe toată suprafaţa, pătuţ cald pentru purcei (beton polimer încălzit electric), prevăzute cu:

- sistem de hrănire: 2 circuite/hală, fiecare circuit este prevăzut cu siloz (8 mc), buncăr încărcare, unitate antrenare lanţ, ţeavă transport furaj, lanţ transportor din oţel cu discuri din plastic, dozatori volumetrici (8 dmc) pentru fiecare boxă, ţevi de coborâre în dreptul cuştilor, troacă inox în fiecare boxă;

- sistem de adăpare: două circuite de apă, unul pentru scroafe, unul pentru purcei (apă preîncălzită) fiecare prevăzut cu conexiune la reţeaua de distribuţie, baterie de filtre, ţevi suspendate pentru transport apă şi coborâre în boxe, adăpători (niple) pentru scroafe, adăpători (niple) penrtru purcei;

-sistem de climatizare: flanşe admisie aer încastrate în perete vertical (gol montaj de 60 x 35 cm), exhaustoare verticale pe acoperiş, răcire prin pulverizare (burniţare) apă, încălzire cu aeroterme cu gaz natural (2 buc./compartiment, 33 kw), calculator de climă cu senzori de temperatură, umiditate, acţionare automată admisie, exhaustare, încălzire şi răcire şi sistem de avertizare acustic;

-sistem iluminat: corpuri de iluminat cu LED-uri cu o putere nominală de 36 W.

- Hala nr. 2- Gestatie libera, cu suprafata de 1620 m2, 540 de locuri pentru scroafe gestante, cu 3 compartimente, 20 boxe colective/compartiment si 9 locuri/boxa, volum perna de apa de 648 m3; dimensiuni hală: L = 90m; l = 18m; h = 3,1 (4,60) m; Sc = 1.620 mp; boxe colective cu dimensiune de 5,4 m x 4 m; podeaua  boxelor: pardoseală cu grătare din beton  pe toată suprafaţa, prevazuta cu urmatoarele:

- sistem de hrănire: 2 circuite/hală, fiecare circuit este prevăzut cu siloz (10 mc), buncăr încărcare, unitate antrenare lanţ, ţeavă transport furaj, lanţ transportor din oţel cu discuri din plastic, dozatori volumetrici (8 dmc) pentru fiecare boxă, ţevi de coborâre în dreptul cuştilor, troacă continuă pe toată lungimea boxelor din beton;

- sistem de adăpare: un circuit de apă, conectat la reţeaua de distribuţie, baterie de filtre, ţevi suspendate pentru transport apă şi coborâre în boxe, adăpători (niple) pentru scroafe;

- sistem de climatizare: flanşe admisie aer încastrate în perete vertical (gol montaj de 60 x 35 cm), exhaustoare verticale pe acoperiş, răcire prin pulverizare (burniţare) apă, încălzire cu aeroterme cu gaz natural (2 buc./compartiment, 33 kw), calculator de climă cu senzori de temperatură, umiditate, acţionare automată admisie, exhaustare, încălzire şi răcire şi sistem de avertizare acustic;

- sistem iluminat: corpuri de iluminat cu LED-uri cu o putere nominală de 36 W.

- Hala nr. 3- Gestatie imobilizata, cu suprafata de 1188 m2, 350 de locuri pentru scroafe si vieri, cu 2 compartimente, 175 boxe/compartiment si un loc/boxa, volum perna de apa de 475,2 m3; totodata, sunt amenajate câte 8 boxe/compartiment pentru izolare sanitară; 1 rând cu 39 boxe individuale pentru gestaţie imobilizată şi 4 rânduri cu 33 boxe individuale pentru gestatie imobilizată şi 1 boxă mare pentru vier; total capacitate de cazare: 350 locuri/hală, din care 342 locuri pentru scroafe şi 8 locuri pentru vieri; dimensiuni hală: L = 66m; l = 18m; h = 3,1 (4,60) m; Sc = 1.188 mp; dimensiunea boxelor pentru gestaţie imobilizată: 0,8  m x 2,2 m; dimensiunea boxelor pentru cazare vieri: 4,5 m x 2,2 m; podeaua  boxelor: suprafaţă parţial acoperită cu grătare din beton; prevazuta cu urmatoarele:

- sistem de hrănire: 2 circuite/hală, fiecare circuit este prevăzut cu siloz (10 mc), buncăr încărcare, unitate antrenare lanţ, ţeavă transport furaj, lanţ transportor din oţel cu discuri din plastic, dozatori  volumetrici (8 dmc) pentru fiecare boxă, ţevi de coborâre în dreptul cuştilor, troacă continuă pe toată lungimea boxelor din beton;

- sistem de adăpare: un circuit de apă, conectat la reţeaua de distribuţie, baterie de filtre, ţevi suspendate pentru transport apă şi coborâre în boxe, adăpători (niple) pentru scroafe;

- sistem de climatizare: flanşe admisie aer încastrate în perete vertical (gol montaj de 60 x 35 cm), exhaustoare verticale pe acoperiş, răcire prin pulverizare (burniţare) apă, încălzire cu aeroterme cu gaz natural (2 buc./compartiment, 33 kw), calculator de climă cu senzori de temperatură, umiditate, acţionare automată admisie, exhaustare, încălzire şi răcire şi sistem de avertizare acustic;

- sistem iluminat: corpuri de iluminat cu LED-uri cu o putere nominală de 36 W.

- Hala nr. 4- Tineret, cu suprafata de 2052 m2, 3850 locuri pentru purcei intarcati, volum perna de apa de 820,8 m3; 7 compartimente/hală x 4 rânduri de boxe/compartiment x 6 boxe/rând cu 25 locuri pentru purcei/boxă; total capacitate de cazare în hală: 154 boxe x 25 locuri = 3.850 locuri pentru purcei; dimensiuni hală: L = 114 m; l = 18m; h = 3,1 (4,60) m; Sc = 2.052 mp; boxe colective cu dimensiunile: 2,3  m x 3,9 m; podeaua  boxelor: pardoseală cu grătare din plastic pe toată suprafaţa;  prevazuta cu urmatoarele:

- sistem de hrănire: 2 circuite/hală, fiecare circuit este prevăzut cu siloz din tablă galvanizată (10 mc), buncăr încărcare, unitate antrenare lanţ, ţeavăsuspendată de transport furaj prevăzută la interior cu lanţ transportor din oţel cu discuri din plastic, ţevi de coborâre în hrănitorile din plastic prevăzute cu tăviţă din inox pentru hrănirea uscată a purceilor tineri;

- sistem de adăpare: un circuit de apă, conectat la reţeaua de distribuţie, baterie de filtre, ţevi suspendate pentru transport apă şi coborâre în boxe, adăpători (niple) pentru purcei;

- sistem de climatizare: 168 flanşe admisie aer încastrate în perete vertical (gol montaj de 60 x 35 cm), exhaustoare verticale pe acoperiş, răcire prin pulverizare (burniţare) apă, încălzire cu aeroterme cu gaz natural (2 buc./compartiment, 33 kw), calculator de climă cu senzori de temperatură, umiditate, acţionare automată admisie, exhaustare, încălzire şi răcire şi sistem de avertizare acustic;

- sistem iluminat: corpuri de iluminat cu LED-uri cu o putere nominală de 36 W.

- Hala de livrare porci hală prin care se face transferul porcilor din hala de tineret spre o altă fermă de îngrăşare; regim de înălţime parter, cu suprafaţa de 79,36 mp; sistem de ventilaţie amplasat în interior, în partea superioară a halei; hala este prevăzută cu o rampă de descărcare a animalelor din maşinile de transport, două boxe, amenajate din structuri metalice, rampă de încărcare animale în vederea transferării spre fermele de îngrăşare. Pardoseala este prevăzută cu grătare care să permită colectarea dejecţiilor şi a apelor de igienizare către conductele de sub aceasta, care sunt racordate la reţeaua interioară de canalizare a fermei. Apele uzate rezultate sunt descărcate  prin reteaua de canalizare existentă pe amplasament  în Staţia de tratare şi epurare a apelor uzate din Ferma 1 ce aparţine S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L.. Încălzirea se asigură cu două aeroteme Jet Master ERA 33, cu gaze naturale (cca 3 Nmc/h/buc.); dimensiunile coşului de evacuare gaze arse: Dn = 0,396 m şi H = 5m,

- Incinerator de cadavre de animale S380, amplasat în zona curată, în sud-estul amplasamentului, utilizat pentru eliminarea prin incinerare a deşeurilor nepericuloase rezultate din mortalităţi (cadavre de porci din activitatea desfăşurată pe amplasament); clădire, regim de înălțime parter, cu suprafaţa construită de 62,71 mp, necompartimentă, construită pe fundaţii din beton armat,  pereţi exteriori și acoperiș din panouri termoizolante; incineratorul are următoarele caracteristici funcționale: şarjă de 8 ore/zi, 700 kg/şarjă, va funcţiona discontinuu (8 ore la cca 2-3 zile); (activitatea de incinerare ce se va desfăşura în perioada de funcţionare nu intră sub incidenţa anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013); Instalația de incinerare este compusă din două camere de ardere:

- camera principală (combustie), cu un volum de 935 cm3, echipată cu un arzător ce folosește gaz natural, putere termică min/max 80/230 kw și consum min/max de 3,7/7,4 Nm3/h, care poate asigura o temperatură în interior de 8500C;

- camera secundară (postcombustie), cu volum de 612 cm3, echipată cu un arzător ce folosește gaz natural cu o putere min/max de 25/80 kw și consum min/max de 8,5/24,3 Nm3/h, care poate asigura o temperatură în interior de 11500C;  camerele de ardere sunt construite din beton armat,  căptuşite la interior cu cărămizi beton refractar, iar la exterior sunt căptușite cu vată minerală acoperită cu tablă zincată; ușa de acces este din beton refractar pe ramă metalică, cu fereastră de urmărire a arderii, cu închidere manuală;

- Instalația de incinerare este dotată cu:

- instalaţie de distribuţie aer suplimentar;

- instalaţie de alimentare cu combustibil (gaz natural);

- sistem de evacuare manuală a cenuşii (care se depozitează în containere metalice prevăzute cu capac pentru etanşare şi transportată la platforma de nămol aferentă saţiei de epurare ce aparţine Fermei 1 - punct de lucru situat în vecinătatea amplasamentului);

- instalaţie electrică de acţionare şi automatizare ;

- instalaţie de evacuare gaze arse (compusă din tubulatură din oţel, căptuşită cu material termoizolant cu diametru de 800 mm, incintă din beton, cu dimensiunile L = 0,8m x l = 0,8m x H = 3,2m); punctul de evacuare a emisiilor în aer se află la o înălțime de cca 15 m);

- sistem de monitorizare a temperaturii şi duratei de ardere din cele două camere,

- instalația nu este dotată cu echipament de monitorizare a emisiilor de poluanţi din gazele rezultate;

- în clădirea incineratorului este amenajat un spaţiu frigorific, pe o suprafaţă de 7,7 mp, cu o capacitate de 700 kg;

- Filtru sanitar amplasat la intrarea în incintă din DJ 212 Brăila-Stăncuţa, cu dimensiunile de 6,96 mx13,28m, Sc = 92,43mp, compartimentat în: birou, grupuri sanitare, vestiare, magazie; clădirea, pe fundații din beton, cu închideri perimetrale și învelitoare din panouri termoizolante, pardoseala din beton armat acoperită cu gresie; încălzirea și apa caldă menajeră sunt asigurate cu o centrala termică murală de 24 kw, pe gaze naturale (cca 2,56 mc/h), iar dimensiunile coşului de fum  sunt: Dn = 125 mm, H = 4 m.

- Spaţiul  administrativ (birouri şi magazii), cu suprafaţa construită de 28 mp amenajat în incinta filtrului sanitar.

Halele sunt constructii de zidarie, pe fundatii din beton armat, cu acoperis din panouri termoizolante, pe structura din grinzi metalice, compartimentate la interior prin pereti betonati, cu holuri tehnologice si culoare de acces pentru animale si culoare pentru personal. Pentru colectarea dejectiilor, spatiile de cazare sunt dotate cu bazine betonate, cu geomembrana, amplasate sub hala, cu apa la cota de 0,4 m sub nivelul pardoselii (perne cu apa) si pardoseala perforata, cu gratare (din plastic sau beton); se va asigura un volum total de 2537,4 m3 pentru toate halele.

  - Etapele fluxului tehnologic pentru activitatea de creștere a porcinelor pentru producție, reproducție, îngrășare şi comercializare:

In cadrul activitatii, fluxul tehnologic se va realiza pe trei sectoare: monta si gestatie, maternitate, crestere tineret pana la varsta de 75-80 de zile si 28-30 kg. Intr-un an se pot realiza patru cicluri de productie (un ciclu de 75-80 de zile, iar vidul sanitar 10-15 zile) si se poate obtine un numar maxim de 15400 purcei tineri (3.850 locuri pentru purcei înțărcați x 4 cicluri de producţie/an = 15.400 purcei tineri/an ).

Activitatea implica hranirea, adaparea si tratamentul animalelor, precum si igienizarea halelor, în funcție de sectorul de activitate:

- Sectorul de montă și gestație reprezintă prima etapă din fluxul de producție al fermei de creștere porci. În acest sector se cazează și se exploatează efectivul matcă format din scroafe de  reproducție  și  vieri.  Aici  se  organizează  depistarea  scroafelor  în  călduri,  se  efectuează montele, se formează grupele de scroafe confirmate ca fiind gestante și sunt mutate în compartimentele de gestație liberă unde sunt întreținute și hrănite până la mutarea lor în sectorul maternitate. Tot în acest sector se cresc scrofițele selectate pentru reproducție care vor înlocui animalele de reproducție din efectivul matcă care au fost reformate.

- Sectorul de maternitate este sectorul în care are loc fătarea și creșterea purceilor sugari până la înțărcare. În acest sector scroafele gestante sunt aduse cu cca. 2-3 zile înainte de data estimată pentru fătare și sunt ținute in boxele de fătare-alăptare pe toată durata lactației (cca. 27-28 de zile după fătare). În această perioadă purceilor sugari li se aplică tratamente specifice și imunizări, iar la vârsta de 27 de zile sunt înțărcați si transferați în sectorul de tineret porcin. După înțărcarea purceilor, scroafele de reproducție pot avea două destinații: fie sunt mutate înapoi  în  sectorul  montă-gestație  unde  reintră  în  circuitul  reproductiv,  fie  sunt  livrate către ferme de îngrășare sau abatoare.

-  Sectorul  de  creștere  tineret  este  sectorul  în  care  purceii  înțărcați  sunt  trecuți  de  la hrănirea cu lapte matern la hrănirea cu furaje concentrate. În acest sector purcei tineri sunt grupați pe loturi după greutate, sex, starea de întreținere, etc și sunt  crescuți în boxe colective până la vârsta de 75 - 80 de zile, adică până ajung la greutatea de 28-30 kg când tineretul porcin este livrat către ferme ce dețin sector de îngrășare porci. Pe timpul perioadei de creștere, purceii sunt hrăniți cu rețete diferite de furaje combinate, produse după rețete proprii în cadrul FNC-ului aflat  în  vecinătate  (cca. 1 km).  Exploatarea  porcinelor  în acest sector se bazează pe principiul „totul plin - totul gol”: după depopularea compartimentului de lotul de purcei livrați către unități specializate in activități de îngrășare a porcilor, se fac operațiuni de decontaminare profilactică a  compartimentului si apoi boxele  sunt  repopulate  cu  un  nou  lot  de  purcei înțărcați.

- Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase constă în incinerarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (cadavre de porci decedate din cauze naturale din activitatea desfăşurată pe amplasament), şi care, în urma examinării medicului veterinar, nu prezintă semne ale bolilor transmisibile omului sau animalelor. În clădirea incineratorului este amenajat un spaţiu frigorific, pe o suprafaţă de 7,7 mp, cu o capacitate de 700 kg pentru depozitarea temporară a deşeurilor de origine animală până la asigurarea unei cantităţi suficiente pentru o şarjă de incinerare.

- Operatiuni de decontaminare profilactică constau în activităţi de curăţenie mecanică, spălarea tuturor suprafeţelor cu apă sub presiune, golirea bazinelor de colectare dejecţii, decontaminarea suprafeţelor cu dezinfectanţi, verificarea tehnică şi reparaţii, dacă este cazul a instalaţiilor electrice şi a sistemului de adăpare şi furajare, văruirea pereţilor, umplerea bazinelor cu perna de apă, etc. După perioada de vid sanitar, compartimentul de cazare purcei tineri trebuie să aibe toate instalaţiile în stare de funcţionare, să fie uscat şi preîncălzit pe timp de iarnă. Popularea cu animale se face numai cu avizul medicului veterinar.

Hrănirea suinelor constă în alimentarea acestora în concordanţă cu greutatea lor corporală, în sistem de hrană permanentă. Pe culoarul central al boxelor este poziţionat sistemul suspendat de hrănire automată, fiecare boxă fiind dotată cu o hrănitoare ciculară. Hrana este transportată din buncărul situat în exteriorul halei, automat, în hrănitoare, pe măsură ce acestea se golesc.

Adăpătorile sunt cu sistem de adăpare tip „suzetă” care elimină pierderile de apă şi implicit duc la scăderea cantităţilor de dejecţii lichide. Fiecare boxă este dotată cu suzete pentru adăparede la 1 la 4 buc. pe boxă (funcţie de tipul boxei şi categoria de porci cazată în boxă). Sistemul automat de hrănire conţine pe coloana centrală dozatorul de medicamente, pentru situaţiile în care se impune medicaţia animalelor.

Se utilizează două reţete de hrănire, astfel: reţeta de hrănire pentru scroafe gestaţie/maternitate şi reţeata de hrănire pentru suine cu greutatea cuprinsă între 10 şi 30 kg. Rațiile zilnice se stabilesc în funcție de structura de greutate a porcilor şi asigură pentru scroafe gestanţie/alăptare: 5 - 8 kg furaj/zicap, tineret porcin: 2,2 - 2,7 kg furaj/zi/cap. Reţetele de hrănire suine şi nivelul de nutrienţi sunt conform Celor mai bune tehnici disponibile pentru creşterea porcilor.

| Nutreţuri combinate – Reţetă hrană | Cantitate furaj/zi/cap |
| --- | --- |
| Perioada 10 – 30 kg Ca: 0,55 – 0,9 % Ptotal: 0,40 – 0,75% Proteină brută: 15 -17% | 2,2 – 2,7 kg/zi/cap |
| Scroafe gestaţie/alăptare Ca: 0,55 – 0,95 % Ptotal: 0,5 – 0,75% Proteină brută: 14 -16% | 5 – 8 kg/zi/cap |

Evacuarea dejecţiilor rezultate în urma creşterii suinelor se face în bazinele de dejecţii amplasate sub halele de creştere a porcilor şi care sunt prevăzute cu un nivel (pernă) de apă la cota - 0,40 m faţă de nivelul pardoselii.  Bazinul de colectare a dejecţiilor este executat din beton armat, impermeabilizat, construit pe un fundament de argilă compactată, evitându-se astfel pătrunderea în sol a dejecţiilor. Exteriorul bazinului de dejecţii este îmbrăcat cu o geomembrană care asigură protecţia solului şi subsolului, precum şi protecţia împotriva pătrunderii apei din mediul exterior în bazin. Apele uzate provenite de la cele 4 hale, hala de livrare porci, împreună cu dejecţiile sunt colectate în reţeaua de canalizare internă a fermei de reproducţie suine, de unde vor fi descărcate gravitaţional la staţia de epurare din Ferma 1 - S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale SR.L.

Cadavrele de porci rezultate din activitatea desfăşurată sunt incinerate în incineratorul de cadavre de pe amplasament, cu o capacitate de 700 kg/şarjă, echipat cu două camere de ardere; fiecare cameră are un arzător cu gazenaturale; gazele arse sunt evacuate prin intermediul unui coș cu H = 15 m și Dn 800 mm.

# INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA   POLUANŢILOR ÎN MEDIU

# Aer

9.1.1-Instalaţii de ventilaţie ale halelor: flanse admisie aer incastrate in perete vertical (gol montaj de 60 x 35 cm), exhaustoare verticale pe acoperis. Pentru realizarea condiţiilor de microclimat în ferma de reproducţie suine vor fi utilizate ventilatoare, conform tabelului următor:

| Tip ventilatoare – Capacitate ventilatoare | Hala1 Maternitate | Hala 2 Gestaţie libera | Hala 3 Gestatie imobilizată | Hala 4 Tineret |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P4E50AOM11100; 8.400 m3/h; 0,45kw; 2,3A | 8 buc. x 8400 mc/h = 67.200 mc/h |  |  | 7 buc. x 8400 mc/h = 58.800 mc/h |
| P6E50A2M11100; 10.000 m3/h; 0,54kw; 3,3A |  |  |  | 14 buc x 10.000 mc/h = 140.000 mc/h |
| P6E63A1M11100; 12.200 m3/h; 0,63kw; 3,6A |  | 6 buc x 12.200 mc/h = 73.200 mc/h | 6 buc x 12.200 mc/h = 73.200 mc/h |  |
| P6E71A1M11100; 14.100 m3/h; 0,62kw; 3,6A |  | 3 buc x 14.100 mc/h = 42.300 mc/h |  |  |

Sunt respectate prevederile Ordinului ANSVSA nr. 20/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale, ȋn adăposturile pentru porcine, conform căruia volumul de aer circulant se încadrează în următoarele intervale, în funcţie de vârsta porcinelor şi de anotimp (iarna/vara), exprimate în m3/h/cap:

a) vieri şi scroafe: minimum 70-85 mc/h/cap - iarna; maximum 150 mc/h/cap - vara;

b) scroafe cu purcei: minimum 100-150 mc/h/cap - iarna, maximum 200 mc/h/cap - vara;

c) tineret porcin: minimum 10-20 mc/h/cap - iarna, maximum 50 mc/h/cap - vara;

| Categorie de animal | Nr. locuri/capete | Debit ventilator | Volum de aer circulant în fermă | Volum de aer conform Ordin ANSVSA Nr. 20/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vieri şi scroafe | ( 8 vieri ( 540 scroafe ( 342 scroafe Total: 890 | ( 6 buc x 12.200 mc/h = 73.200 mc/h ( 3 buc x 14.100 mc/h = 42.300 mc/h ( 6 buc x 12.200 mc/h = 73.200 mc/h Total: 188.700 mc/h | 212 mc/h/cap | minim 70-85 mc/h/cap maxim 150 mc/h/cap |
| scroafe cu purcei | 216 scroafe | 8 buc. x 8400 mc/h = 67.200 mc/h | 311 mc/h/cap | minimum 100-150 mc/h/cap - iarna, maximum 200 mc/h/cap - vara; |
| tineret porcin | 3850 purcei | ( 7 buc. x 8400 mc/h = 58.800 mc/h ( 14 buc. x 10.000 mc/h = 140.000 mc/h Total:198.800 mc/h | 51,6 mc/h/cap | ( minimum 10-20 mc/h/cap - iarna, ( maximum 50 mc/h/cap - vara |

- Coș de dispersie la centrala termică murală care au fiecare diametrul tubulaturii de evacuare gaze arse de 125 mm și înălțimea de la sol a gurii de evacuare a coșurilor la cca. 4 m.

-Coșul de dispersie al incineratorului de cadavre care este o construcție realizată din module din tablă de oţel căptuşită cu material izolator termoizolant tubulatură  de formă cilindrică cu Dn cos= 800mm și h cos =15 m.

| Proces | Intrari | Iesiri | Monitorizare/ reducerea poluarii | Punctul de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incinerare | Gaze naturale Cadavre de animale | Gaze de ardere cu continut de: CO, NOX, SOX, pulberi, COT | Cos de dispersie realizat din module din tablă de oţel căptuşită cu material izolator termoizolant tubulatură de formă cilindrică cu -Dn cos= 800mm -h cos =15 m | Cos dispersie |
| Centrala termica murala | Gaze naturale | Gaze de ardere cu continut de : CO, NOX, SOX, pulberi | Cosuri dispersie -h cos = 4 m -(cos = 0,125m | Cos dispersie |

## Apă

- Apele uzate provenite de la cele 4 hale, hala de livrare porci, împreună cu dejecţiile sunt colectate în reţeaua de canalizare internă a fermei de reproducţie suine, de unde vor fi descărcate gravitaţional la staţia de epurare din Ferma 1 - S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale SR.L.         - Apele pluviale colectate de pe acoperișuri, de pe platformele și căile de acces amenajate sunt evacuate gravitațional în sistemul de canalizare al fermei.

- Evacuarea  dejecțiilor  rezultate  în  urma  creșterii  suinelor  în  cadrul  fermei  se  face  în bazinele de dejecții amplasate sub halele de creștere a porcilor și care sunt prevăzute cu un nivel (perna) de apă la cota – 0,40 m față de nivelul finit al pardoselii și un volum total de 2537,4 m3 (volum raportat pentru cele 4 hale).

9.3   Sol

- Pentru colectarea dejectiilor, spatiile de cazare sunt dotate cu bazine betonate, cu geomembrana, amplasate sub hala, cu apa la cota de 0,4 m sub nivelul pardoselii (perne cu apa) si pardoseala perforata, cu gratare (din plastic sau beton).

Colectarea si transportul apelor uzate cu dejectii catre statia de epurare se realizeaza prin reteaua interna de canalizare formata din conducte subterane.

- Apele pluviale colectate de pe acoperișuri, de pe platformele și căile de acces amenajate sunt evacuate gravitațional în sistemul de canalizare al fermei.

- Pentru circulaţia mijloacelor auto şi a utilajelor de manipulare se vor utiliza platformele betonate interioare.

- Cadavrele animalelor se vor stoca temporar in  camera frigorifice din cladirea incineratorului, pana la eliminarea prin incinerare a acestora.

# CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL  ÎnconjurĂtor, nivel de zgomot

# Aer

# 10.1.2  Emisii atmosferice rezultate din activitate

Sursele generatoare de emisii din activitatea de creştere a porcilor, evacuate în atmosferă, sunt următoarele:

Surse fixe/staționare cu emisii punctiforme:

- Halele de reproducere porci și creştere tineret.

- Aeroterme care utilizeaza gaze naturale.

- Centrala termică murală.

- Incinerator

Surse mobile: utilajele de transport,  motoarele cu ardere internă, care utilizează drept combustibil benzina, motorina.

Surse difuze/fugitive: evacuările de aer realizate prin ferestre, uși şi sistemul de ventilație a halelor de producție pentru creșterea, îngrășarea şi reproducerea porcilor, magazii, depozite, etc.

a) Emisii punctiforme

Emisiile de poluanţi în atmosferă de la aeroterme se vor încadra în valorile limită de emisie prevăzute în tabelul următor.

| Sursa generatoare | Poluanţii emişi | VLE conform Ordin M.A.P.P.M. 462/1993 (mg/m3N) |
| --- | --- | --- |
| 34 Aeroterme- ardere combustibil gazos (gaz metan) | CO | 100 |
|  | SO2 | 35 |
|  | NOx | 350 |
|  | pulberi | 5 |
| Incinerator de cadavre de animale, care utilizează gazele naturale drept combustibil suport | CO | 100 |
|  | SO2 | 35 |
|  | NOx | 350 |
|  | pulberi | 5 |
| Centrala termica murala (gaz metan) | CO | 100 |
|  | SO2 | 35 |
|  | NOx | 350 |
|  | pulberi | 5 |

b) Emisii difuze - din activitatea desfasurata in halele de reproducere și crestere a porcilor, pe toate fazele tehnologice rezultă emisii fugitive de la  sistemul de ventilație al halelor de creștere, emisii de la generatoarele de curent electric și  emisii de la mijloacele de transport (oxid de carbon, hidrocarburi, oxid de azot, oxid de sulf, aldehide). Limitele poluanților din emisiile difuze și mirosuri în zona amplasamentului se vor încadra în prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Conform Deciziei de Punere în Aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru porci stabilește următoarele valori:

| Parametru | Categorie de animale | BAT-AEL (Kg NH3 /spațiu pentru animal/an) |
| --- | --- | --- |
| Amoniac exprimat ca NH3 | Scroafe aflate în călduri și scroafe gestante | 0,2 - 2,7 (2), (3) |
|  | Scroafe care alăptează (inclusiv purcei) din boxele de fătare | 0,4 - 5,6 (4) |
|  | Purcei înțărcați | 0,03 - 0,53 (5), (6) |

Note:

(1) Limita inferioară a intervalului este asociată cu utilizarea unui sistem de purificare a aerului.

(2)Pentru instalațiile existente care utilizează o fosă adâncă în combinație cu tehnici de management nutrițional, limita superioară a BAT-AEL este de 4,0 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

(3) Pentru instalațiile care utilizează BAT 30.a6, 30.a7 sau 30.a11, limita superioară a BAT-AEL este de 5,2 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

(4)Pentru instalațiile existente care utilizează BAT 30.a0 în combinație cu tehnici de management nutrițional, limita superioară a BAT-AEL este de 7,5 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

(5)Pentru instalațiile existente care utilizează o fosă adâncă în combinație cu tehnici de management nutrițional, limita superioară a BAT-AEL este de 0,7 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

(6) Pentru instalațiile care utilizează BAT 30.a6, 30.a7 sau 30.a8, limita superioară a BAT-AEL este de 0,7 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

(7)Pentru instalațiile existente care utilizează o fosă adâncă în combinație cu tehnici de management nutrițional, limita superioară a BAT-AEL este de 3,6 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

(8) Pentru instalațiile care utilizează BAT 30.a6, 30.a7, 30.a8 sau 30.a16, limita superioară a BAT-AEL este de 5,65 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

*Limita superioară este stabilită pentru instalațiile care utilizează BAT 30.a7, respectiv ”cuști sau padocuri (în cazul unei podele prevăzute parțial cu grătare)”.

Conform Concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la creșterea în sistem intensiv a porcilor referitoare la managementul nutritional – BAT 3, azotul total excretat asociat BAT trebuie sa aibă următoarele valori:

| Parametru | Categorie de animale | Azot total excretat asociat BAT (1) (Kg de N excretat/spațiu pentru animal/an |
| --- | --- | --- |
| Azot total excretat, exprimat ca N | Purcei înțărcați | 1,5-4,0 |
|  | Scroafe (inclusiv purcei) | 17,0-30,0 |

Notă (1) – limita inferioară a intervalului poate fi obținut printr-o combinație de tehnici

Conform Concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la creșterea în sistem intensiv a porcilor referitoare la managementul nutritional – BAT 4, fosforul total excretat asociat BAT trebuie sa aibă următoarele valori:

| Parametru | Categorie de animale | Fosfor total excretat asociat BAT (1) (Kg de P2O3 excretat/spațiu pentru animal/an |
| --- | --- | --- |
| Fosfor total excretat, exprimat ca P2O3 | Purcei înțărcați | 1,2-2,2 |
|  | Scroafe (inclusiv purcei) | 9,0-15,0 |

Notă (1) – limita inferioară a intervalului poate fi obținut printr-o combinație de tehnici

Avand in vedere dotarile pentru retinerea poluantilor, evacuarea si dispersia acestora in aer, precum si concluziile raportului de amplasament, se va asigura respectarea Concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la creșterea în sistem intensiv a porcilor privind emisiile de:

- Pulberi provenite din adaposturile de animale (BAT 11) - prin:

- Hranire ad libitum, hrana fiind transportata automat din buncarele aflate in exteriorul halelor in hranitorile din hale, pe masura ce acestea se golesc;Umplerea silozurilor cu furaje uscate se face direct din autocisterne prin intermediul unor sisteme pneumatice controlate de senzori de preaplin.

- Furajele sunt uscate şi conţin în compoziţie uleiuri şi şroturi vegetale.

- Furajele sunt transportate de la silozuri la hale într-un sistem pneumatic închis, cu lanţuri transportoare cu noduri. În dreptul fiecărui jgheab de hrănire existent în boxe, conductele sunt prevăzute cu deschideri acţionate automat pentru alimentarea cu furaje a hrănitorilor.

- Sistemul de ventilatie care functioneaza la o viteza mica a aerului in adapost.

- Mirosuri – prin:

- elaborarea planului de gestionare a mirosurilor in cazul aparitiei unor sesizari privind disconfortul la nivelul receptorilor sensibili (BAT 12);

- reducerea emisiilor de:

- mirosuri si a impactului acestora (BAT 13) ca urmare a: menținerii animalelor și a suprafețelor uscate și curate (prin evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezenței dejecțiilor animaliere în zonele de odihnă sau pe podelele parțial acoperite cu grătare); reducerii suprafeței emițătoare a dejecțiilor animaliere (prin grătare de metal sau plastic, canale cu o suprafață redusă expusă la dejecțiile animaliere); evacuarea frecventă a dejecțiilor animaliere către bazinele de colectare acoperite; scăderii fluxului și a vitezei aerului pe suprafața dejecțiilor animaliere; menținerii așternutului uscat și în condiții aerobe în sistemele cu așternut; optimizarii condițiilor de evacuare a aerului din adăposturile pentru animale (prin: evacuarea aerului la nivelul coamei acoperisului, deasupra acestuia; debitul mare al ventilatoarelor si sectiunea de evacuare, ce asigura o viteza crescuta de eliminare a aerului, determinand o inaltime de evacuare mai mare de 3 m fata de cea a gurei de iesire a cosului);

- sunt îndeplinite cerințele Ord.MS nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate, distanţele faţă de cele mai apropiate zone de locuinţe sunt următoarele:  cele apropiate zone locuite se află în satul Gropeni, la cca 1,1 km nord-vest faţă  de amplasament;  cca 4,6 km spre sud faţă de Comuna Tufeşti;  cca 4 km spre vest faţă de Comuna Valea Cânepii

- amoniac în aer provenite dintr-un depozit îngropat (lagună) de dejecții lichide (BAT 17) deoarece: dejectiile rezultate din activitatea de crestere a suinelor vor fi evacuate in bazinele amplasate sub halele de  crestere care sunt prevazute cu perna de apa avand nivelul la cota -0,4 m fata de nivelul finit al pardoselii si un volum total pentru cele 4 hale de 2505,6 m3.

- amoniac în aer provenite din adăposturile pentru porci (BAT 30) deoarece dejecțiile lichide se vor evacua frecvent prin spălare sub presiune, podeaua fiind prevăzuta cu grătare, si se vor colecta in pernele cu apa ale bazinelor de sub hale.

# 10.2  Apă

Sursele generatoare de ape uzate (care se vor epura in staţia de epurare autorizată existentă la ferma de creștere porci din vecinăttaea amplasamentului, deținută de titular la Ferma1 din comuna Tufești) şi poluanţii existenţi în acestea:

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Natura apei uzate | Poluanţi emişi | Mod de colectare/stocare/tratare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Activităţi de creştere a porcilor si administrative | Ape tehnologice | pH, materii în suspensii, CBO5, CCOCr, azot amoniacal, azotaţi, azotiţi, reziduu fitrat la 1050C, azot total, fosfor total, fenoli antrenabili cu vapori de apă, cloruri, detergenţi sintetici biodegradabili, substanţe extractibile cu solvenţi organici, sulfaţi | colectare în sistemul de canalizare tehnologică şi tratare in statia de epurare cu trei trepte de tratare |

Valorile admise ale poluanților din apele uzate epurate se vor încadra in limitele impuse prin autorizația de gospodărire a apelor deținută de titular la Ferma1 din comuna Tufești, pentru punctul de lucru în care este amplasată stația de epurare ce deservește și acest punct de lucru.

  - Sol

Sursele generatoare de poluanţi sunt: activitatea de crestere a porcilor si activitatile conexe (colectarea apelor uzate tehnologice).

Controlul calitatii solului se va realiza din 2 puncte de prelevare, iar rezultatele analizelor se vor compara cu probele martor reprezentate de prima analiză efectuată pentru fiecare indicator în parte și nu vor depăși următoarele valori obținute (conform Rapoartelor de incercare realizate de ALS Life Sciences România Ploieşti):

| Indicator analizat | Valori de referință (mg/kg s.u.) |
| --- | --- |
|  | Punct de monitorizare S1 (lângă rezervorul de apă potabilă) | Punct de monitorizare S2 (la limita cu Ferma 1 Tebu Consult Invest S.R.L.) |
|  | Adâncime 5 cm | Adâncime 30 cm | Adâncime 5 cm | Adâncime 30 cm |
| Cupru | 26,53 | 17,2 | 20,4 | 27,6 |
| Zinc | 58,93 | 35,53 | 39,1 | 59,4 |
| Mangan | 477 | 377 | 435 | 500 |
| Cadmiu | 0,195 | 0,194 | 0,187 | 0,181 |
| Crom | 160 | 11,1 | 10,3 | 10,5 |
| Nichel | 21,0 | 18,8 | 18,5 | 19,0 |
| Plumb | 12,1 | 10,9 | 8,99 | 9,16 |
| Mercur | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 |

Valorile admise conform prevederilor Ord. M.A.P.A.M. 756/1997 sunt următoarele:

| Nr. crt. | Indicatori | Valori admise (mg/kg) conform prevederilor Ord. M.A.P.A.M. 756/1997 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Valori normale | Pragul de alerta | Pragul de intervenție |
|  | Cupru | 20 | 250 | 500 |
|  | Zinc | 100 | 700 | 1500 |
|  | Mangan | 900 | 2.000 | 4.000 |
|  | Cadmiu | 1 | 5 | 10 |
|  | Crom | 30 | 300 | 600 |
|  | Nichel | 20 | 200 | 500 |
|  | Plumb | 20 | 250 | 1000 |
|  | Mercur | 0,1 | 4 | 10 |

Se asigura respectarea Concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la creșterea în sistem intensiv a porcilor referitoare la prevenirea emisiilor în sol și în apă provenite din colectarea, transportarea prin conducte și depozitarea dejecțiilor lichide într-un depozit îngropat (BAT 18), prin:

- Colectarea dejectiilor in bazinele de sub hale, executate din beton armat, cu geomembrana la exterior si prevazute cu perne de apa;

- Evacuarea gravitationala a dejectiilor cu apa prin sistemul interior de canalizare catre statia de epurare detinuta de titular la Ferma1 din comuna Tufești, existenta in ferma amplasata in imediata vecinatate a punctului de lucru.

  - Zgomot

Sursele de zgomot vor fi:

| Sursa | Durata | Frecvenţa | Activitate zi/noapte | Nivel de presiune dB(A) | Echivalent continuu dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel normal din adăpost | Continuu | Continuu | Zi | 67 |  |
| Ventilatoare hală | Continuu | Tot anul | Zi/noapte | 43 |  |
| Livrare hrană | 1 h | 2-3 ori/ săptămȃnă | Zi | 92 |  |
| Hrănire animale - purcei; - scroafe | 1h | Zilnic | Zi | 93 99 | 87 91 |
| Populare/depopulare hală | 2h |  | Zi | 90-110 |  |
| Curăţare dejecţii | 2h |  | Zi | 88 (86-100) |  |

Valorile admisibile ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului se vor încadra în prevederile  STAS 10.009-88 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot, astfel: 65 dB pe timp de zi, respectiv 55 dB pe timp de noapte.

Măsurătorile de zgomot se vor efectua de către laboratoare acreditate la cererea APM Braila la limita exterioară a fermei, pe latura dinspre zona locuită, pe perioada desfășurării activității.

In ferma se aplica tehnicile conform prevederilor Concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la creșterea în sistem intensiv a porcilor (inclusiv scroafe) referitoare la emisiile de zgomot (BAT 10) prin:

- Luarea de măsuri operaționale: ușile halelor sunt în permanență închise; personalul de întreținere este instruit; activitățile de populare şi depopulare se realizează doar  pe timpul zilei; monitorizarea nivelului de zgomot la limita amplasamentului la cererea autorităților de mediu de către laboratoare specializate; transportul hranei uscate de la silozuri la boxe prin intermediul transportoarelor cu lanț care dirijează furajul printr-un sistem de conducte închise, suspendate, de-a lungul halei.

- Utilizarea de echipamente silențioase (ventilatoare cu un nivel maxim de zgomot de 85dB; sistemul de hrănire asigurat este ad libitum); amplasarea în spații închise a echipamentelor care produc zgomot.

# GESTIUNEA DEŞEURILOR

Deşeurile generate de societate vor fi stocate separat conform prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor și predate către operatori autorizați în vederea valorificării/eliminării.

Deşeurile produse și stocate temporar sunt cele din tabelul de mai jos:

| Nr. crt | Sursa de producere | Denumire deşeu | Cod deşeu conform HG nr. 856/2002 | Cantitate estimată a fi generată / an | Operaţiune valorificare/ eliminare | Cod operaţiune | Denumire operaţiune conform OU nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Creşterea porcilor | Deşeuri de ţesuturi animale (cadavre porcine) | 02 01 02 | 5 tone | Eliminare | D10 | Incinerare pe sol |
| 2 | Creşterea porcilor | Dejecţii animaliere (materii fecale, urină, inclusiv resturi de paie colectate separat şi tratate în afara incintei) | 02 01 06 | 6112 tone | Valorificare / Eliminare | R10/ D15 | Tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură sau pentru ecologie / Stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D1 la D14 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor |
| 3 | Activităţi de întreţinere | Deşeuri metalice | 17 04 05 | Cantitati variabile | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 4. | Asistenţă veterinară | Deşeuri sanitare care fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor | 18 02 02* | 0,02 tone | Eliminare | D10 | Incinerare pe sol |
| 5. | Incinerator | Cenuşă de ardere şi zguri de la incinerarea deşeurilor de ţesuturi animale | 19 01 12 | 1 tonă | Valorificare | R10 | Tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură sau pentru ecologie |
| 6. | Aprovizionare cu materii prime şi auxiliare | Deşeuri de ambalaje de hârtie şi carton | 15 01 01 | 0,1 tone | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 7. |  | Deşeuri de ambalaje de materiale plastice (PVC, PE, PET) | 15 01 02 | 0,2 tone | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 8. |  | Deşeuri de ambalaje metalice | 15 01 04 | 0,01 tone | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 9 | Personal ferma | Deşeuri de echipamente de protecţie | 15 02 03 | 0,01 tone | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 10 | Incinta fermei | Tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur | 20 01 21* | 0,02 tone | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 11 | Activităţi administrative | Deşeuri menajere biodegradabile | 20 03 01 | 40 mc | Eliminare | D5 | Depozitarea în depozite special construite (de exemplu, depunerea în compartimente separate etanşe care sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte şi faţă de mediul înconjurător, etc.) |

Tipurile de deșeuri generate pe amplasament și tratate în Instalațiile de Tratare existente pe amplasament

| Nr crt | Denumire deșeu | Cod deșeu | Sursa generatoare | Cantitate anuala estimată la capacitate nominala (t) | Volumul anual estimată la capacitate nominala (m3) | Mod de gestionare | Operațiune valorificare/ eliminare | Denumire operațiune | Nominalizare operațiune de valorificare/eliminare conf. OUG.92/2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deseuri de țesuturi animale (cadavre de porci) | 02 01 02 | Activitate de reproducție suine | 5 | 4 | Stocare temporara într-o camera frigorifica (daca este cazul) din incinta halei incineratorului ecologic propriu și eliminare în condițiile prevăzute de normele sanitar- veterinare prin incinerare la instalația de incinerare existent pe amplasament | incinerare | Incinerare pe sol | D10 |

Tipuri de deșeuri și/sau produse care rezultă din instalațiile de tratare – incineratoare și instalație de granulare si se stocheaza pe amplasament

| Nr crt | Denumire deșeu | Cod deșeu | Sursa generatoare | Cantitate anuala estimată la capacitate nominala (t) | Volumul anual estimată la capacitate nominala (m3) | Mod de gestionare | Operațiune valorificare/ eliminare | Denumire operațiune | Nominalizare operațiune de valorificare/eliminare conf. OUG.92/21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cenușa de ardere și zguri de la incinerarea deșeurilor de țesuturi animale* | 19 01 12 | Incinerator de cadavre | 1 | 2,5 | Colectare temporara în containere metalice cu capac şi valorificare prin amestecare cu nămolul de epurare deshidratat și mineralizat ce va fi utilizat ca îngrășământ | Valorificare | Tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură sau pentru îmbunătățirea ecologică | R10 |

# PREVENIREA  ŞI  MANAGEMENTUL  SITUAŢIILOR  DE  URGENŢĂ

-Activitatea nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplică prevederile Legea  nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

-Operatorul detine Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, care tratează orice situaţie ce poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor negative asupra mediului, care se revizuieste şi actualizeaza în funcţie de condiţiile nou apărute si disponibil în orice moment pentru inspecţia autorităţilor de specialitate (conformarea cu BAT 2).

În conformitate cu Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale au fost stabilite:

-lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale;

-programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

-componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor;

-lista dotărilor şi materialelor necesare pentru intervenţii în caz de poluări accidentale;

- modul de acțiune în cazul unor poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluare.

# MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

## Monitorizarea emisiilor de amoniac în aer, anual, operatorul va asigura respectarea Concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la creșterea în sistem intensiv a porcilor referitoare la monitorizarea anuala a emisiilor de amoniac în aer  (BAT 25), prin utilizarea   factorului de emisie CORINAIR, pentru fiecare categorie de animale;

## Monitorizarea emisiilor de amoniac în azot si fosfor anual, operatorul va asigura respectarea Concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la creșterea în sistem intensiv a porcilor referitoare la monitorizarea anuala a emisiilor de amoniac în aer  (BAT 24), prin prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total.

Se vor utiliza 4.9.1.  tehnicile de monitorizare a excreției de azot și fosfor prevăzute la punctul 4.9.1. din Concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la creșterea în sistem intensiv a porcilor.

## Monitorizarea consumurilor de materiale si utilitati - operatorul va asigura respectarea Concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la creșterea în sistem intensiv a porcilor privind monitorizarea unor parametri ai procesului (BAT 29) prin evidenta periodica a:

## consumurilor de apă potabilă si tehnologică; consumul anual se va raporta in RAM;

## consumului de energie electrică pentru intregul complex de porci;

## consumului de gaze naturale;

## numărului de animale care intră și ies si se va inregistra in RAM;

## consumului de furaje;

## cantității de dejecții, care se va raporta în RAM.

## Monitorizarea calităţii solului

## Se vor efectua determinari anuale in punctele si la indicatorii determinati prin rapoartele de incercare realizate de ALS Life Sciences Romania Ploiesti, respectiv:

| Nr. crt. | Punct de prelevare | Amplasare | Coordonate geografice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1 | lângă rezervorul de apă potabilă | 45.056289; 27.849448 |
| 2 | S2 | la limita cu Ferma 1 Tebu Consult Invest S.R.L. | 45.054674; 27.847928 |

## Se vor preleva probe din fiecare punct la adâncimile de 5 cm și 30 cm și se vor analiza următorii indicatori: Cu, Zn, Mn, Cd,  Cr, Ni, Pb, Hg.

  - Monitorizarea factorului de mediu aer se va face astfel:

Monitorizarea anuală a poluanților : dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot ( NO2), monoxid de carbon (CO) și PM10 , la coțul incineratorului, limitele admise ale poluanților monitorizați vor fi:

SO2 – VLE 35 mg/Nmc

NO2 – VLE 350 mg/Nmc

CO – VLE 100 mg/ Nmc

PM10 – VLE 5 mg/ Nmc

## Deşeuri

Conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări de Legea 17/2023 se va tine o evidentă cronologică lunară tabelară a deșeurilor, care se păstrează cel puțin 3 ani, după:

  - codul deșeului, cantitatea în tone, natura şi originea deșeurilor generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operațiuni de valorificare, eliminare;

  - destinația, frecvența colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deșeuri, atunci când este relevant;

  - cantitatea de deșeuri în tone încredințată spre eliminare.

- Evidența deșeurilor se va pune la dispoziția:

  - APM Brăila, în format letric la cerere şi în format electronic în sistemul pus la dispoziție de APM, conform procedurii de raportare a datelor şi informațiilor și registrului electronic instituite de ANPM, până la 15 martie a anului următor celui de raportare.

  - precum și autorităților competente de control, la cerere.

-se va tine evidenta numelor transportatorilor de deşeuri şi detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalaţiei finale destinate eliminării/valorificării deşeurilor) cât și confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase/nepericuloase şi locul de depozitare/eliminare.

## Monitorizare zgomot

Nivelul zgomotului la limita exterioară a incintei va fi monitorizat de cate ori este cazul de către operator și la cererea APM Braila, prin intermediul unui laborator acreditat, la limita exterioară a fermei, pe latura dinspre cea mai apropiată zonă locuită, pe perioada desfășurării activității. Nivelul de zgomot se va încadra în valorile SR 10009/2017-Acustică.Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

## Monitorizare miros

În situația în care se vor dovedi neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili se vor aplica următoarele: emisiile de mirosuri vor fi monitorizate periodic (conformare cu BAT 26) prin utilizarea:

- Standardelor EN (de exemplu olfactometrie dinamică în conformitate cu standardul EN 13725 pentru a determina concentrația de mirosuri).

- Standardelor ISO, standardelor naționale sau altor standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă în cazul în care se aplică metode alternative pentru care sunt disponibile standarde EN (de exemplu prin măsurarea/estimarea gradului de expunere la mirosuri, prin estimarea impactului mirosurilor).

13.9.  Monitorizarea post – închidere

În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere existent la documentatie.

# RAPORTĂRI cĂtre agenŢia pentru protecŢia MEDIULUI

Raportările, frecvența și data depunerii acestora la APM Braila sunt prezentate in tabelul următor:

| Document de raportat | Frecvenţa | Data de depunere a raportărilor |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM), conform anexei II | Anual | Până la data de 01.02 a fiecărui an, pentru anul precedent. |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi şi transferaţi (EPRTR) | Anual | Până la data de 30.04 a fiecărui an, pentru anul precedent |
| Raportarea accidentelor de mediu | La momentul producerii | In maxim 24 de ore după producere |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | Anual | Până la data de 01.02 al fiecărui an, pentru anul precedent |
| Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie, având în vedere rezultatele unui audit de deseuri, inclusiv progresul înregistrat, și dovada publicării pe pagina proprie de internet. | Anual | până la 31 mai a fiecărui an pentru anul precedent |
| Plan de închidere a amplasamentului | - | La data producerii |
| Sesizari (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | 10 zile de la încheierea lunii în care s-a facut sesizarea. |
| Notificare in caz de opriri ale instalatiilor (pentru reparatii capitale), conform anexei III | Ori de câte ori apar | Cu 48 de ore înaintea opririi |

Conform art. 5 alin. (1)-(4) şi art. 16 alin. (1) din Regulamentul (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului nr. 91/689/CEE şi nr. 96/61/CE și a H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului, operatorul va raporta la A.P.M. Brăila, până la data de 30.04 a fiecărui an, pentru anul precedent, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, ale următoarelor:

- emisiile în aer, apă, sol, apa subterana, pentru fiecare poluant specificat în Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăşită;

- transferurile în afara amplasamentului, de deşeuri nepericuloase dacă depăşesc 2000 tone/an, pentru oricare operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia operaţiilor de eliminare pentru „amendarea solului” şi „injecţie subterană de adâncime” la care se referă Art. 6, indicând “R” sau ”D”, respectiv dacă deşeul este destinat valorificării sau eliminării şi pentru transferurile transfrontieră a deşeurilor periculoase, numele şi adresa valorificatorului sau eliminatorului de deşeuri şi al amplasamentului pe care se face valorificarea sau eliminarea efectivă;

- transferurile în afara amplasamentului, a oricăror poluanţi specificaţi în Anexa II, prin apele uzate care sunt destinate epurării pentru care valoarea de prag specificată în Anexa II, coloana 1 b este depaşită.

-Registrelele cerute de prezenta Autorizaţie trebuie sa fie păstrate în siguranță pe amplasament şi vor fi puse la dispozitia persoanelor autorizate pentru verificare şi control.

-Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor trebuie depuse la sediul A.P.M. Brăila, în conformitate cu cerinţele prezentei Autorizaţii.

-Operatorul trebuie să deţină un dosar la sediul unităţii, pentru informarea publicului care trebuie să conţină minimum: copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Brăila şi acesta, autorizaţia integrată de mediu (A.I.M.), formularul de solicitare, deciziile referitoare la vizarile anuale ale prezentei autorizatii, raportările către A.P.M. Brăila, alte aspecte pe care operatorul le consideră relevante.

# OBLIGAŢIILE OPERATORULUI ACTIVITĂŢII

În conformitate cu prevederile Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ord. M.M.A.P. nr. 1150/2020:

- titularul activităţii este obligat să solicite aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu, la autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă a autorizaţiei de mediu, (art.5);

- solicitarea aplicării vizei anuale a autorizaţiei de mediu se va face cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna emiterii autorizației;

- decizia privind viza anuală devine anexă la autorizația de mediu și face parte integrantă din aceasta.

  - Activitatea se va desfășura cu respectarea urmatoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ord. M.M.A.P. nr. 1150/2020;

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

-Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

-Ord. M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protectia atmosferica și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

-STAS 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

-H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii  deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări de Legea 17/2023;

-OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;

-HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

-Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

-HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deșeurilor de baterii şi acumulatori;

-Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

-Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului CE nr.1907/2006;

-Regulamentul nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

- HG nr. 352/2005 care modifică și completează HG nr. 188/2002 pentru aprobarea normelor privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje cu modificările ulterioare;

-HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul M.S. nr. 119/2014, actualizat;

-Ord. M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferica și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;

-Ord. M.M.G.A. nr. 242/2005 şi Ord. 197/2005 al M.A.P.D.R. privind aprobarea organizării Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitrați şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potențial vulnerabile la poluarea cu nitrați;

-Ord. nr. 344/2004 completat și modificat de Ordinul nr. 27/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultura care transpune Directiva 86/278/CEE;

-Ord. M.A.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate;

  - Obligaţiile privind exploatarea instalaţiei

- Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecţie a mediului, obligaţiilor şi responsabilitaţilor ce-i revin, precum şi asupra condiţiilor din autorizația integrată de mediu, în vederea respectării legislaţiei de mediu în vigoare.

# La solicitarea autorității competente pentru protecția mediului se vor prezenta toate informațiile necesare în scopul reexaminării condițiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizării emisiilor și alte date care permit efectuarea unei comparații a funcționării instalației cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile și cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile.

# Înainte de punerea în funcțiune a instalațiilor, se va solicita autorizația de securitate la incendiu înainte de punerea în funcțiune, pentru construcțiile de pe amplasament care se încadrează în prevederile HG nr.571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările și completările ulterioare

# Se vor lua toate măsurile necesare:

# de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

# care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

# pentru evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru eliminarea acestora, în scopul evitării sau reducerii impactului asupra mediului;

# pentru utilizarea eficientă a energiei;

# pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

# pentru evitarea oricărui risc de poluare în cazul încetării definitive a activităţii şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

# Se vor lua următoarele măsuri pentru utilizarea eficientă a energiei:

# contorizarea cantităţii de energie consumată şi urmărirea periodică a consumului;

# asigurarea funcţionării corespunzătoare a sistemului încălzire;

# asigurarea iluminării spațiilor cu sisteme ce asigură consum mic de energie;

# întocmirea unui raport anual privind consumul de energie;

# identificarea şi aplicarea măsurilor de utilizare eficientă a energiei.

- Utilajele şi echipamentele din dotare se vor întreţine corespunzător astfel încât funcţionarea acestora să nu permită evacuarea de poluanţi în mediu; orice disfuncţionalitate va conduce la adoptarea de măsuri în vederea eliminării cauzelor şi minimizării efectului negativ asupra factorilor de mediu.

- Se vor asigura lucrările şi dotările ce apar ca necesare pe parcursul desfăşurării activităţii, în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului.

- Reţelele de alimentare cu apă și sistemul interior de canalizare se vor exploata în condiții tehnice corespunzătoare, cu respectarea tuturor normativelor și regulamentului de exploatare, se vor verifica periodic și întreține în scopul prevenirii pierderilor de apă și deversării de apă uzată.

- Se va realiza monitorizarea periodică a activității conform capitolului 13.

- Operatorul se va asigura că toate emisiile în mediu se vor încadra în limitele prevăzute de prezenta autorizație.

- Se vor actualiza registrele scrise referitoare la politici, responsabilități, ținte, proceduri, evidențele privind sesizările si incidentele, evidentele privind instruirile.

- Modul de desfășurare a activității se va raporta Agenției pentru Protecția Mediului Brăila conform capitolului 14.

- Se vor înregistra toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi detalii privind natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii.

- Se vor reînnoi actele de reglementare, contractele de prestări servicii şi alte documente ce au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii, la expirarea acestora, și se vor depune la Agenția pentru Protecția Mediului Braila.

- În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, se vor respecta prevederile actelor intrate în vigoare care modifică, completează sau le abrogă pe cele vechi.

- La solicitarea autorității competente de protecția mediului, se vor prezenta toate informațiile necesare în scopul reexaminării conditiilor de autorizare, rezultatele monitorizarii emisiilor și alte date care permit efectuarea unei comparații a funcționării instalației cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile și cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile.

- Se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Brăila în următoarele situații:

- apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației, precum şi a oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării, conform prevederilor art. 15, alin. (2), lit. a) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în orice situaţii care implică schimbarea titularului activităţii (dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii etc).

- În cazul apariției unor neconformități față de prevederile autorizației, operatorul are următoarele obligaţii:

- informarea imediată a autorității competente pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea prezentei  autorizaţii;

- luarea imediată a măsurilor necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu.

- respectarea întocmai a măsurilor suplimentare impuse de autoritatea competentă pentru protecţia mediului pe care aceasta le consideră necesare în vederea restabilirii conformității.

- întreruperea operării instalaţiei sau a unor părţi relevante ale acestora, până la restabilirea conformării, în cazul în care încălcarea condiţiilor din autorizaţie reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformarii.

  - Obligațiile privind gestiunea deșeurilor:

Deșeurile se vor gestiona conform OUG  nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări de Legea 17/2023, titularul fiind obligat să respecte/să asigure următoarele:

- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau să delege această obligație unei terțe persoane pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor; persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare şi specializare recunoscute la nivel național conform OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare;

- să prevină generarea deșeurilor;

- să ia măsuri pentru reducerea volumului deșeurilor generate, în special al deșeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare;

- toate operațiunile de gestionare a deșeurilor, de colectare tratare și transport, trebuie să se realizeze cu aplicarea ierarhiei deșeurilor, fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, în special fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor și fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- să clasifice şi să codifice deșeurile generate din activitate conform Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare, după care să întocmească o listă a acestora;

- sa asigure colectarea separată a deșeurilor generate, conform prevederilor legale specifice fiecărei categorii de deșeuri: menajere și asimilabile reciclabile (cel puțin pentru hârtie, metal, plastic și sticlă);

- deșeurile colectate separat nu se amestecă cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite;

- să adopte măsurile necesare pentru a elimina înainte/în timpul valorificării, substanțele periculoase, amestecurile și componentele provenite de la deșeuri periculoase;

- deșeurile periculoase se colectează și se stochează separat;

- pe durata efectuării operațiunilor de colectare, transport şi stocare a deșeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările și completările ulterioare.

- să tina o evidentă cronologică lunară tabelară a deșeurilor,  care se păstrează cel puțin 3 ani, după:

  - codul deșeului, cantitatea în tone, natura şi originea deșeurilor generate, precum și cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operațiuni de valorificare, eliminare;

  - destinația, frecvența colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deșeuri, atunci când este relevant;

  - cantitatea de deșeuri în tone încredințată spre eliminare.

- evidența deșeurilor se pune la dispoziția:

- APM Brăila, în format letric la cerere și în format electronic în sistemul pus la dispoziție de APM, conform procedurii de raportare a datelor și informațiilor și registrului electronic instituite de ANPM, până la 15 martie a anului următor celui de raportare ,

- autorităților competente de control, la cerere.

- să asigure

- spații pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului;

- să evite formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate;

- să adopte cele mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deșeurilor.

- sa efectueze operațiunile de tratare a deșeurilor generate și colectate, care nu se tratează pe amplasament, prin intermediul unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor sau a unui operator economic autorizat care desfășoară activitățile de tratare a deșeurilor prevăzute în anexele nr. 3 şi 7 la OUG 92/2021 privind gestionarea deșeurilor;

- să supună deșeurile care nu pot fi valorificate unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, pentru protecția sănătății populației și a mediului; eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop și abandonarea deșeurilor este interzisă;

- este interzisă incinerarea deșeurilor care au fost colectate separat în vederea pregătirii pentru reutilizare și reciclare;

- sa predea unui operator de salubrizare sau unui operator autorizat pentru colectarea și tratarea deșeurilor, deșeurile reciclabile/valorificabile;

- sa asigure transportul deșeurilor către operatorul economic care realizează operația de valorificare sau eliminare numai conform prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

- să permită accesul pe amplasament și să asiste persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control punându-le la dispoziție toate documentele justificative relevante conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate, în vederea controlului aplicării prevederilor legale privind regimul deșeurilor;

- să efectueze şi să dețină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate şi a deșeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziției şi dacă acestea prezintă una sau mai multe dintre proprietățile prevăzute în anexa nr. 4 a OUG 92/2021, în scopul determinării posibilităților de amestecare, a metodelor pregătire prealabilă, reciclare, valorificare și eliminare a acestora;

- să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală;

- sa predea spre valorificare numai unui operator de salubritate sau unui centru specializat și autorizat pentru colectare DEEE echipamentele electrice și electronice din dotare devenite deșeuri (DEEE), cum ar fi diverse unelte electrice, după caz.

- să colecteze separat deșeurile de ambalajele și sa le valorifice prin  operatori economici autorizați;

- să colecteze separat în recipiente adecvate şi să stocheze în condiții de siguranță uleiurile uzate, în cazul în care se vor genera din activitate;

- în vederea gestionării deșeului de ”cenușă de ardere și zgură de la incinerarea deșeurilor de țesuturi animale” se vor respecta următoarele condiții:

- valorificarea prin utilizarea pentru fertilizarea terenurilor agricole în amestec cu nămolul de epurare mineralizat poate fi permisă doar cu următoarele condiții:

  - dacă se va preciza acest lucru în studiul agrochimic special elaborat conform Ordinului MADR nr. 362/2021 de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice (OSPA) şi aprobat de Direcția pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală și

  - după obținerea permisului de aplicare a nămolului de epurare pe baza studiului agrochimic.

- în situația în care nu se poate realiza valorificarea, eliminarea cenușii rezultate în urma incinerării cadavrelor de animale la un depozit de deșeuri nepericuloase va fi condiționată de realizarea de teste privind compoziția deșeului şi comportarea la levigare, realizate de către un laborator abilitat independent cu respectarea prevederilor Ordinului 95/2005, Secțiunea 2 și 3, din care să rezulte că cenușa nu este un deșeu periculos și că îndeplinește criteriile de acceptare în depozitele de deșeuri nepericuloase, având în vedere precizările din:

      - art. 8 alin. 2 din OUG 92/2021: ”în cazul unui tip de deșeu care se încadrează potrivit listei deșeurilor sub două coduri diferite în funcție de posibila prezența a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deșeu nepericulos se realizează de către producătorii și deținătorii de astfel de deșeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză și a altor documente relevante”, precum și

      - anexa la Ordinul 95/2005, punctul 3.1.1: ”pot fi acceptate în depozitele de deșeuri nepericuloase, fără a fi supuse nici unei testări deșeurile municipale”,

- se va întocmi și implementa un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie, având în vedere rezultatele unui audit de deseuri, şi se vor adopta măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor; acest program se poate elabora şi de către o terţă persoană/asociaţie profesională; programul se va publica pe pagina dvs. de internet şi se va transmite anual la APM Brăila, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai anul următor raportării.

# Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) rezultate din activitate se vor stoca temporar în container special, acoperit cu  învelitori rezistente la intemperii, separat de alte deșeuri, și se va asigura evidența acestora, conform categoriilor din anexa nr. 2 la OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

# Obligațiile privind gestionarea substanţelor și preparatelor toxice şi periculoase:

- pentru substanțele/amestecurile periculoase utilizate, deținute sau preparate se vor deține fișele cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 878/2020 de modificare a anexei II a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.

- se vor respecta prevederile din fișele cu date de securitate privind depozitarea, manipularea utilizarea substanțelor/amestecurilor chimice;

- se va ține evidenta strictă a cantităților de substanțe și preparate periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora, care intră în sfera de activitate și să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare;

- recipientele care conțin substanțe periculoase vor purta inscripții de identificare, avertizare, prescripții de siguranță şi folosire;

- substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeuri se vor elimina în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu.

# Obligațiile privind managementul mirosurilor:

- In cazurile în care se preconizează și/sau s-au dovedit neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili: pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de fermă în timpul funcționării, se vor pune în aplicare, cu respectarea prevederilor Legii 278/2013 privind emisiile industriale, cu completările și modificările ulterioare, tehnicile BAT 12 din DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor care constau în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (conform BAT 12), care include următoarele elemente: (i) un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; (iii) un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri; (iv) un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (conform BAT 26), pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri.

- Se va asigura controlul umidităţii în hale (funcţionarea corespunzătoare a sistemelor de ventilaţie şi a sistemului de încălzire,  evitându-se astfel fermentarea dejecţiilor) pentru reducerea emisiilor de amoniac.

- Se vor aplica prevederile BREF pentru reducerea emisiilor de mirosuri, prin practicarea unor tehnici nutriţionale de reducere a conţinutului de azot şi fosfor din dejecții, care conduc şi la diminuarea nivelului mirosurilor din hale şi din exteriorul acestora.

- Halele și căile de acces de pe amplasament se vor curăţa zilnic și se vor menţine în stare bună de funcționare.

- Se va întreține (inclusiv completa, dupa caz), perdeaua vegetală perimetrală obiectivului.

- Prezentarea, la solicitarea autorității competente de protecția mediului, a tuturor informațiilor necesare în scopul reexaminării condițiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizării emisiilor și alte date care permit efectuarea unei comparații a funcționării instalației cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile și cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile.

- Solicitarea, în urma reexaminării condițiilor de autorizare de către  autoritatea competentă pentru protecția mediului, a  reactualizării autorizației în următoarele situații:

- poluarea produsă de instalație este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizație sau includerea de noi valori-limita de emisie pentru alți poluanți;

- din motive de siguranță în funcționare, este necesară utilizarea altor tehnici;

- este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului care  prevede condiții mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- prevederile unor noi reglementari legale o impun;

- oricare alte situații considerate necesare, în mod obiectiv și justificat de către  autoritatea competentă pentru protecția mediului, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

  - Obligațiile operatorului privind monitorizarea activității

- toate analizele probelor prelevate pentru toți factorii de mediu se vor efectua de către laboratoare acreditate, care utilizează metodologii în conformitate cu normele și reglementările în vigoare;

- frecvența monitorizării așa cum este prevăzută în prezenta autorizație, poate fi modificată doar cu acordul scris al A.P.M. Brăila după evaluarea monitorizării anterioare;

- operatorul trebuie să asigure ca toate emisiile în mediu se vor încadra în limitele prevăzute de prezenta autorizație;

- operatorul trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate la toate punctele de prelevare și monitorizare prevăzute în autorizație;

- se va permite accesul autorităților de inspecție şi control la documentele care se referă la originea, natura, cantitatea și destinația deșeurilor;

- înregistrarea tuturor prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreținerilor realizate conform cerințelor prezentei Autorizații.

- Exploatarea instalației se va realiza cu respectarea condițiilor prevăzute în prezenta autorizație și a următoarelor prevederi generale:

- aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- luarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea poluării;

- valorificarea sau, dacă nu este posibil tehnic și economic, eliminarea cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului a deșeurilor generate, în ordinea priorității şi potrivit prevederilor legale;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora;

- luarea măsurilor necesare pentru readucerea amplasamentului la o stare satisfăcătoare, în cazul încetării definitive a activității.

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea generării unor cantități mari de deșeuri, potrivit prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, ale OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor, ale Ord. MMGA şi al Ministrului Integrării Europene nr. 1.364/1.499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deșeurilor, cu modificările ulterioare;

- recepționarea, manipularea și depozitarea tuturor materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate, în conformitate cu normele specifice fiecărui material, a fișelor tehnice de securitate (acolo unde este cazul), în condiții de siguranță pentru personal şi pentru mediu;

- întreținerea  perdelei vegetale;

- aplicarea prevederilor BREF pentru reducerea emisiilor de mirosuri, prin practicarea unor tehnici nutriționale de reducere a conținutului de azot și fosfor din bălegar care conduc și la diminuarea nivelului mirosurilor din halele de creștere şi din exteriorul acestora;

- curățarea zilnică și menținerea în bună stare a căilor de acces de pe amplasament;

- utilizarea mașinilor şi utilajelor rutiere și nerutiere în stare bună de funcționare și cu toate reviziile tehnice la zi;

- desfășurarea activităților numai pe suprafețe betonate;

- depozitarea cadavrelor de porci în spațiul frigorific până la incinerare;

- deținerea de substanțe de absorbție adecvate pentru absorbția oricărei pierderi de produs petrolier;

- depozitarea deșeurilor numai în spațiile amenajate special în acest scop;

- valorificarea/eliminarea deșeurilor în conformitate cu prevederile autorizației și cu prevederile legislației  de mediu;

- respectarea condițiilor prevăzute în prezenta autorizație;

- în cazul apariției unor neconformități față de prevederile autorizației, operatorul are următoarele obligații:

  - informarea imediată a autorității competente pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației;

  - luarea imediată a măsurilor necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condițiilor din prezenta Autorizație;

  - respectarea întocmai a măsurilor suplimentare impuse de autoritatea competentă pentru protecția mediului pe care aceasta le consideră necesare în vederea restabilirii conformității;

  - întreruperea operării instalației sau a unor părți relevante ale acesteia, până la restabilirea conformării, în cazul în care încălcarea condițiilor din Autorizație reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra factorilor de mediu, până la restabilirea conformării.

  - Obligațiile privind prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale se va actualiza după caz, se va respecta și va fi disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către persoanele autorizate pentru verificare şi control.

- Se vor actualiza registrele scrise referitoare la evidențele de întreținere, precum și cele privind sesizarile si incidentele.

- Se vor înregistra toate defecţiunile în funcţionare și incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc pentru mediu și se vor lua măsuri pentru remedierea efectelor acestora.

- Înregistrările vor fi puse la dispoziţia autorităţilor responsabile și vor face referire la: tipul, momentul şi durata defecţiunii; cantitatea de substanţe nocive eliberate; urmările defecţiunii  în interiorul şi exteriorul obiectivului, precum și toate măsurile iniţiate.

- Titularul activităţii va stabili proceduri referitoare la informarea persoanelor responsabile cu parametrii de performanţă ai instalaţiei, incluzând alarmarea rapidă şi eficientă a operatorilor instalaţiei privind abaterile de la funcţionarea normală a instalaţiei.

- Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului de combatere a acestora.

- Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un program anual de întreținere, revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea obiectivului, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător. Planul trebuie să cuprindă pentru toate utilităţile de care dispune amplasamentul periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii, care trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

- Acțiunile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru, care va cuprinde minim următoarele date: obiectivul supus reparaţiei sau verificării; data efectuării intervenţiei; felul intervenţiei (planificată sau neplanificată); tipul operaţiei executate; responsabilul execuţiei lucrării și fondurile repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

- Toate activităţile de administrare se vor executa în baza prevederilor legale referitoare la protecţia muncii şi prevenirea incendiilor. Toate persoanele care desfăşoară o activitate pe depozit trebuie să fie instruite corespunzător în ceea ce priveşte prevenirea incendiilor şi protecţia muncii.

- Personalul angajat trebuie să fie instruit anual şi să fie informat imediat la apariţia de noi reglementări legate de funcţionarea instalației, cu privire la:

# organizarea activităţilor (planul de funcţionare, instrucţiuni de funcţionare, planul de alarmă etc.);

# modificarea obligaţiilor şi responsabilităţilor fiecărui angajat, în vederea asigurării condiţiilor de protecţie a mediului;

# modul de comportare şi acţiune în caz de accidente şi în cazuri de urgenţă.

# Se vor lua toate măsurile necesare în vederea asigurării dotării tehnice pentru intervenţie în cazul unor accidente, precum și pentru intervenție în cazul unei poluări accidentale.

# În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului

# se vor lua imediat măsurile preventive necesare, care trebuie să fie proporţionale cu ameninţarea iminentă şi să conducă la evitarea producerii prejudiciului, luând în considerare principiul precauţiei în luarea deciziilor;

# în termen de doua ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării se vor  informa Agenția pentru Protecția Mediului Brăila și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Brăila, cu privire la momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente, elementele de mediu posibil a fi afectate, măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului, alte informaţii considerate relevante de operator.

# să acționați imediat pentru a controla, izola, elimina sau, în caz contrar, pentru a gestiona poluanții respectivi şi/sau orice alți factori contaminanți;

# să luați măsurile reparatorii necesare, care trebuie să fie proporționale cu prejudiciul cauzat şi să conducă la îndepărtarea efectelor prejudiciului, luând în considerare principiul precauției în luarea deciziilor, cu respectarea art. 17-19 din OUG 68/2007, cu completările și modificările ulterioare.

# înregistrarea tuturor incidentelor care afectează exploatarea normală a activității şi care pot crea un risc pentru mediu și luarea tuturor măsurilor pentru remedierea efectelor acestora.

# defecțiunile în funcționare care pot avea efecte semnificative asupra mediului înconjurător trebuie înregistrate în formă scrisă. Din înregistrările scrise, care trebuie puse la dispoziția autorităților responsabile, trebuie să reiasă:

# tipul, momentul şi durata defecțiunii,

# cantitatea de substanțe nocive eliberate (dacă este cazul este necesară o evaluare),

# urmările defecțiunii  în interiorul şi exteriorul obiectivului,

# toate măsurile inițiate.

# înregistrarea tuturor reclamațiilor de mediu legate de exploatarea activității. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamației, numele reclamantului şi detalii privind natura reclamației. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamații.

- în termen de o oră de la finalizarea măsurilor preventive se vor  informa Agenția pentru Protecția Mediului Brăila și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Brăila, cu privire la măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului şi eficienţa acestora.

# în cazul în care ameninţarea iminentă persistă în ciuda măsurilor preventive adoptate, se vor  informa Agenția pentru Protecția Mediului Brăila și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Brăila în termen de 6 ore de la momentul la care s-a constatat ineficienţa măsurilor luate, cu privire la: măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului, evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive, alte măsuri suplimentare, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei.

- Se va asigura salubrizarea terenurilor deținute cu orice titlu, neocupate productiv sau funcțional.

- Supravegherea și întreținerea permanentă a sistemelor de filtrare a gazelor de ardere (cicloane, baterii de filtre cu saci).

- Manipularea cenușii rezultate din incinerări conform instrucțiunilor tehnice și a procedurilor de lucru în vederea evitării de pulberi în suspensie.

- Se vor respecta prevederile legale privind prevenirea și stingerea incendiilor.

- Se va depune la APM Brăila autorizația privind securitatea la incendiu după obținerea acesteia (conform adresei Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dunărea” al Județului Brăila nr. 1022040/03.01.2024 (nr. APM Brăila 66 din 04.01.2024) este necesara obținerea autorizației de securitate la incendiu, pentru construcțiile de pe amplasament care se încadrează în prevederile HG nr.571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările și completările ulterioare, înainte de punerea în funcțiune a acestora

## Reînnoirea actelor de reglementare şi contractelor de prestări servicii la expirarea acestora, documente ce au stat la baza emiterii prezentei Autorizații, și transmiterea acestora la APM Brăila.

- În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație integrată de mediu, se vor respecta prevederile actelor intrate în vigoare, ce modifică, completează sau le abrogă pe cele în vigoare la data emiterii autorizației.

## Actualizarea Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, care tratează orice situație de urgență ce poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute şi asigurarea că acesta este funcțional. Planul trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecție de către persoanelor autorizate pentru verificare şi control.

- Notificarea APM Brăila în situațiile prevăzute la cap. 5-Notificarea APM Brăila şi depunerea raportărilor către APM Brăila conform cap. 14-Raportări.

- Respectarea condițiilor impuse prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 2/11.01.2023 emisă de ABA Buzău-Ialomița.

- Sunt interzise:

- incinerarea deșeurilor care au fost colectate separat în vederea pregătirii pentru reutilizare și reciclare;

- incendierea oricărui tip de deșeu şi/sau substanță sau obiect;

- eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop;

- abandonarea, aruncarea, precum şi ascunderea deșeurilor;

- îngroparea deșeurilor de orice fel;

- amestecarea deșeurilor de ambalaje colectate separat cu alte deșeuri și încredințarea acestora în vederea eliminării prin depozitare finală;

- deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafață, evacuarea pe sol sau depozitarea acestora în condiții necorespunzătoare, amestecarea cu alte substanțe, cu carburanți, colectarea, stocarea şi transportul în comun cu alte tipuri de deseuri și gestionarea acestuia de către persoane neautorizate;

- descărcarea apelor uzate de orice natură, deversarea și/sau aruncarea substanțelor și preparatelor periculoase, a produselor petroliere, a deșeurilor de orice tip (lichide sau solide) în apele de suprafață sau pe sol.

# MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

# Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului

La încetarea activităţii, la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea operatorului, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

După oprirea activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

-punerea în siguranţă a instalaţiei;

-oprirea alimentării cu energie electrică, combustibili şi apă;

-golirea tuturor instalaţiilor şi predarea conţinutului acestora spre unităţi autorizate;

-curăţarea circuitelor de ape uzate menajere şi tehnologice şi a rigolele de colectare a apelor pluviale;

-curăţarea/sau spălarea tuturor instalaţiilor și rezervoarelor;

-colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor prin firme autorizate;

-investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate înainte de începerea activităţii;

-asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

-anunţarea oricărui eveniment la A.P.M Brăila.

# Planul de închidere definitivă a instalaţiei

## -În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi ale acesteia, operatorul trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004.

# -Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane,

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului,

## golirea completă de conţinut potenţial periculos şi curățarea conductelor şi a rezervoarelor, după caz,

## valorificarea/eliminarea deşeurilor,

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## -Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a operatorului.

## -La dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor este obligatorie solicitarea şi  obţinerea acordului de mediu conform prevederilor legale în vigoare.

## -Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare și de aducere a amplasamentului și a zonelor  afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor.

## -La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului şi apelor subterane pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior.

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către reprezentanţii Comisariatului Judetean Brăila al Garzii Nationale de Mediu si Agentia pentru Protectia Mediului Braila.

# GLOSAR DE TERMENI

| Anual | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 12 luni consecutive |
| --- | --- |
| A.P.M. Brăila | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila |
| Autorizaţie | Denumirea prescurtată a Autorizaţiei Integrate de Mediu |
| IED | Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) |
| CAT | Comisia de Analiză Tehnică |
| CBO5 | Consum Biologic de Oxigen la 5 zile |
| CCOCr | Consum Chimic de Oxigen |
| CED | Catalogul European al Deşeurilor |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| Ghidul Tehnic General | Ghidul aprobat prin Ord M.M.G.A. 36/2004 |
| I.P.P.C. | Controlul Integrat și Prevenirea Poluării |
| În timpul nopţii | Între orele 22.00 şi 08.00 |
| În timpul zilei | Între orele 08.00 şi 22.00 |
| Leq | Nivelul echivalent de zgomot continuu |
| Limita fluxului masic | O Valoare Limită de Emisie care este exprimată ca fiind masa maximă a unei substanţe care poate fi emisă pe unitatea de timp. De obicei, limita este exprimată în kilograme pe oră (kg/h) |
| Lunar | Cel puţin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o lună |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Înseamnă orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| EPRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi |
| Săptămânal | În timpul tuturor săptămânilor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe săptămână |
| Semestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 6 luni consecutive |
| Trimestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 3 luni consecutive, începând cu prima zi a lunii ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie. |
| t | Tone |
| VLE | Valori Limită de Emisie |
| Zi | Orice perioadă de 24 de ore |
| Zilnic | În timpul tuturor zilelor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe zi. |

# ANEXE

# ANEXA  I - Modelul Raportului DE Mediu (Anual)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) |  |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime- Monitorizarea consumurilor anuale de materii prime, materiale și utilități (altele decât apa) în ferma, conform pct. 13.3. din prezenta Autorizație

| Tip materie prima/materiale/utilități | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizată |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica și combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri anuale de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii în aer

| Nr.crt. | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: pentru monitorizarea discontinuă se vor anexa buletinele de analiză emise de către terţi.

Emisii în apă

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. Conf. Autorizaţiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat rezultată din nămolul de epurare conform pct. 13.1. din prezenta Autorizație

Monitorizarea emisiilor de amoniac în aer conform pct. 13.2. din prezenta Autorizație

Monitorizarea factorului de mediu aer conform pct. 13.4. din prezenta Autorizație

Monitorizarea emisiilor în apa epurata evacuată conform pct. 13.5. din prezenta Autorizație

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţa (5cm) în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita normale (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţă uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea calității solului şi a apei subterane conform pct. 13.6. din prezenta Autorizație

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Monitorizarea zgomotului (in cazul în care apar sesizări din partea receptorilor sensibili) conform pct. 13.8. din prezenta Autorizație

Monitorizarea mirosurilor (in situația în care se vor dovedi neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili) conform pct. 13.9. din prezenta Autorizație

Gestionarea deșeurilor conform cerințelor de la pct. 13.7. din prezenta Autorizație

ANEXA II -Rapoarte singulare

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Conform prevederilor legale |
| Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie, având în vedere rezultatele unui audit de deseuri, inclusiv progresul înregistrat, și dovada publicării pe pagina proprie de internet. | până la 31 mai a fiecărui an pentru anul precedent |

Model notificare

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXA III -RAPORT DE INFORMARE ÎN CAZUL POLUĂRILOR ACCIDENTALE

| Agent economic ............................................. | Autorizaţie integrata de mediu nr. ...................... |
| --- | --- |
| Date de localizare exactă a poluării accidentale | Anul: | Luna: | Ziua: | Ora: |
|  | Localizarea poluării |  |
| Cauza producerii poluării accidentale (inclusiv tipul poluantului, categoria de periculozitate, cantitatea emisa în mediu) |  |
| Factorii de mediu afectaţi | Aer |  |
|  | Apă |  |
|  | Sol |  |
|  | Alţi factori |  |
| Modul de manifestare a fenomenului |  |
| Rezultatele analizelor (dacă s-au efectuat) | Recoltare probe |
|  | Cine a recoltat |  |
|  | Condiţii de recoltare |  |
|  | Rezultatul analizelor |  |
| Tendinţa evoluţiei | Creştere | Staţionare | Descreştere |
| Măsuri luate | La sursă | De reducere şi/sau eliminare a efectelor |
| Alte informaţii |  |
| Cine completează Raportul de informare | Numele şi prenumele | Funcţia |
|  | Data: | An | Luna | Ziua |
|  | Semnătura | Stampila |