AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI Brăila

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

nr. 3 din 08.11.2021,

actualizată la data de ...........

# Titularul autorizaţiei: SUPER EGGS S.R.L., cu sediul în mun. Brăila, str. Școlilor, nr. 57, parter.

Amplasament: județul Brăila, satul Plopu, oraș Ianca, tarlaua 36, parcelele 284 și 287 – Ferma de găini ouătoare Plopu.

Categoria de activitate:

- conform Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

| Cod activitate | Denumire activitate | NFR |
| --- | --- | --- |
| 6.6. a) | Creșterea intensivă a păsărilor de curte, cu o capacitate de peste 40.000 de locuri pentru păsări de curte. | 3B |

- conform Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi:

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 7.(a).(i) | Instalații de creștere intensivă a păsărilor de curte sau a porcilor cu 40 000 locuri pentru păsări |

- Conform cod CAEN rev. 2: - Creșterea păsărilor – 0147;

- Activități de ambalare – 8292;

Emisă de: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BRĂILA

Data actualizării: ............

Valabilitatea: pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform legislației în vigoare.

| DIRECTOR EXECUTIV, Ciprian CUZMIN | ŞEF SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII Laura Daniela BĂDAȘCU |
| --- | --- |
| ÎNTOCMIT, Mihaela RÎȘNOVEANU |

CUPRINS

| Nr. crt. | Denumire capitol | Pag. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Date de identificare a titularului activităţii | 3 |
| 2 | Temeiul legal | 3 |
| 3 | Categoria de activitate | 4 |
| 4 | Documentaţia solicitării | 4 |
| 5 | Managementul activităţii | 5 |
| 6 | Materii prime şi auxiliare | 7 |
| 7 | Resurse de apă, energie, gaze naturale | 8 |
| 8 | Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologie existente pe amplasament | 10 |
| 9 | Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu | 14 |
| 10 | Concentraţii de poluanţi admise la evacuarea în mediul înconjurător, nivel de zgomot | 14 |
| 11 | Gestiunea deşeurilor | 19 |
| 12 | Prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă | 19 |
| 13 | Monitorizarea activităţii | 20 |
| 14 | Raportări către agenţia pentru protecţia mediului | 22 |
| 15 | Obligaţiile titularului activităţii | 24 |
| 16 | Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor | 30 |
| 17 | Glosar de termeni | 31 |
| 18 | Anexe | 32 |

# DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: SUPER EGGS S.R.L.

Sediul social: mun. Brăila, str. Școlilor, nr. 57, parter.

E-mail: info@supereggs.ro

Telefon: 0239.610836; Fax: 0239.629844;

Număr de înregistrare la Registrul Comerţului: J9/384/2014.

Cod unic de înregistrare: 28398373

Amplasamentul activităţii: județul Brăila, satul Plopu, oraș Ianca, Ferma de găini ouătoare Plopu, tarlaua 36, parcelele 284 și 287 (în incinta Ferma 7 și 8).

# TEMEIUL LEGAL

-H.G. nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

-H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

-O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările si completările ulterioare;

-Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 818/2003, cu modificările ulterioare;

-Ghidul tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004;

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

- Documentul de referință asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru creșterea intensivă a pasărilor si porcilor, ediția 2017;

-Legea 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998, cu modificările ulterioare;

-Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

-Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,  aprobate prin H.G. nr.123/2002;

-H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu nr. 3 din 08.11.2021, actualizată la data de .... își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform prevederilor OUG 195/2005  privind protecția mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Nerespectarea condițiilor din prezenta autorizaţie se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine operatorului, iar răspunderea pentru corectitudinea raportului de amplasament revine autorului acestuia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare.

# Autorizația este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările ulterioare, inclusiv al respectării măsurilor privind gestionarea deșeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecție a factorilor mediului,  în acord cu legislația în vigoare și cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte.

Prezenta Autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materiilor prime și materialelor până la expedierea produselor finite,  inclusiv activităţilor de management al deşeurilor.

# CATEGORIA DE ACTIVITATE

Categoria de activitate:

- conform Anexei 1 a Legii nr. 278/24.10.2013 privind emisiile industriale, activitatea se încadrează la:

Punctul 6.6. Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacitatile de peste : pct. a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte.

- Creșterea păsărilor - cod CAEN-rev.2- 0147

Capacitatea maximă proiectată a instalaţiei este de 361.600 locuri găini ouătoare/ciclu de producţie și o producţie zilnică de ouă de consum de 85.789.600 buc/an (un ciclu de producţie fiind de cca. 58 săptămâni).

Activitatea de creştere a găinilor ouătoare se desfăşoară în cadrul a 16 hale, în sistem tip baterii, astfel:

- 5 hale cu câte 17.760 locuri fiecare;

# 11 hale cu câte 24.800 locuri fiecare;

# DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza actualizării autorizaţiei cuprinde:

- Solicitarea de actualizare a Autorizației integrate de mediu nr. 3 din 08.11.2021, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 12290/08.09.2022;

- Dovada informării publicului cu privire la solicitarea de actualizare a autorizației integrate de mediu, prin publicare în ziarul ”Obiectiv Vocea Brăilei” din data de 13.10.2022;

- Dovada achitării tarifului aferent actualizării autorizației, achitat prin factura nr. MAN00015203 din data de 12.10.2022, emisă de C.N. Poșta Română S.A..

- Extras de carte funciară nr. 83001 Ianca;

- Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției nr. 14772/27.05.2022, emis de Primăria Orașului Ianca pentru platforma de depozitare dejecții;

- Breviar de calcul privind capacitatea platformei de colectare dejecții;

- Decizia etapei de încadrare nr. 16589 din 19.12.2022, emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Braila pentru proiectul ”Reabilitare platformă dejecții”, propus în județul Brăila, extravilan U.A.T. Ianca, T29, P 174;

- Proces verbal nr. 2024/14.02.2024, întocmit la finalizarea proiectului ”Reabilitare platformă dejecții”

- Formular de solicitare și raport de amplasament întocmite de elaborator Eni Lidia Paulina pentru emiterea autorizației integrate de mediu;

- Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 22/17.02.2022, emisă de Administraţia Bazinală de Apă Buzău–Ialomița;

- Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 55/17.11.2022, emisă de Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila, modificatoare a Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 22/17.02.2022 emisă de Administraţia Bazinală de Apă Buzău–Ialomița;

- Autorizaţie sanitar-veterinară nr. 107/30.07.2014 emisă de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila;

- Notificarea nr. 402/2018/29.05.2019, privind certificarea conformității activității cu normele de igienă și sănătate publică, conform Ord. M. S. nr. 1030/2009 modificat și completat prin Ord. M.S. nr. 251/2012 și Ord. M.S. nr. 1185/2012, emisă de D.S.P. Brăila, cu condiția respectării recomandărilor și condițiilor din Referatul tehnic de evaluare a impactului activității, nr. 4809/17.09.2018 al I.N.S.P. – C.R.S.P. Iași;

- Contract de furnizare a apei potabile și de prestare a serviciului public de canalizare nr. 90678/23.01.2024, încheiat cu Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A..

- Contract de prestări servicii nr. 23/01.09.2018, încheiat cu S.C. TWO ARIES VET S.R.L. pentru servicii de deratizare și dezinsecție;

- Contract de preluare dejecții de pasăre nr. 789/07.12.2023, încheiat cu S.C. ADOR CONS SRL;

- Contract de prestări servicii de neutralizare prin incinerare nr. EFS230038/27.02.2023, încheiat cu ECO FIRE SISTEMS S.R.L. pentru preluarea, transportul și neutralizare prin incinerare a deșeurilor rezultate din activități veterinare, cu actul additional nr. 1;

- Contract comercial preluare și valorificare/reciclare deșeuri nr. PLS0473/05.04.2022, încheiat cu Plastcolect Recycling S.R.L.;

- Protocol de colaborare încheiat cu Asociația RECOLAMP nr. 1059/25.11.2014 (Super Eggs S.R.L.) și 6852/05.12.2014 (Asociația RECOLAMP);

- Contract de prestare servicii de preluare a responsabilității realizării obiectivelor anuale privind valorificarea și reciclarea deșeurilor de ambalaje, încheiat la data de 11.10.2016 cu ECO-X S.A., cu actul additional nr. 5/18.12.2023.

- Contract de furnizare nr. 23/01.11.2023, încheiat cu Biocarnic Esco S.R.L., pentru livrare produse deșeu SNCU cat a II-a și a III-a;

- Contract prestări servicii nr. 1136/21.08.2017 și act aditional nr. 1/01.10.2017, încheiat cu ALYPRO SRL și Contract de prestare a serviciului de colectare ape uzate și de deversare ape vidanjate la Stația de epurare Brăila, nr. 5264/02.11.2017, încheiat între ALYPRO SRL și CUP Dunărea Brăila SA;

- Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale

- Puncte de vedere ale Biroului Calitatea Factorilor de Mediu și ale Serviciului Monitorizare și Laboratoare  din cadrul Agenție pentru Protecția Mediului Brăila;

- Puncte de vedere transmise de membrii Comisiei de Analiză Tehnică Brăila privind proiectul autorizației integrate de mediu;

- Rapoarte ale ședințelor de analiză în Comisia de Analiză Tehnică Brăila nr. 14750/24.11.2017, 1017/26.01.2018, 11756/30.07.2019, 15215/02.10.2019, 8010/13.05.2021 si 13885/10.09.2021;

# MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

  - Sistemul de management

- Societatea nu este certificata conform SR EN ISO 14001 și nu este înregistrată conform Schemei de Audit și Management de Mediu (EMAS).

- Există programe preventive de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante (grafice de reparatii si revizii), ce intră în responsabilitatea șefului de fermă.

- Prin grafice de revizii şi reparaţii se asigură inregistrarea necesitatilor de intretinere si revizie.

- Performanta/acuratetea de monitorizare si masurare se asigură prin departamentul tehnic, care răspunde de obținerea buletinelor de analiza emise de laboratoare acreditate.

- Este elaborat un sistem prin care se identifică principalii indicatori de performanta in domeniul mediului - registru de consemnari a parametrilor functionali.

- Există un sistem prin care se stabilește si se mentine un program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si imbunatatirea performantei.

- A fost elaborat Planul de prevenire și combatere a poluarilor accidentale și de intervenție în caz de accidente, care include modul de acționare în cazul unor avarii sau poluări accidentale, respectiv: lista punctelor critice de unde pot proveni poluările accidentale, măsurile și lucrările pentru prevenirea poluărilor accidentale, modul de acțiune în cazul poluării, programe de instruire, responsabilități.

  - Instruire

- Sistemele de instruire sunt aplicate pentru intreg personalul relevant, inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza echipament si material, în scopul:

- conștientizării implicatiilor reglementarii data de autorizatia integrata de mediu pentru activitatea companiei si pentru sarcinile de lucru;

- conștientizării tuturor efectelor potentiale asupra mediului rezultate din functionarea in conditii normale si conditii anormale;

- conștientizării necesitatii de a raporta abaterea de la conditiile de autorizare integrata de mediu;

- prevenirii emisiilor accidentale și luării de masuri atunci cand apar emisii accidentale;

- conștientizării necesitatii de implementare si mentinere a evidentelor de instruire.

- Conform formularului de solicitare, există o declaratie clara a calificarilor si competentelor necesare pentru posturile cheie (prin fișa postului).

- Nu se realizează audituri independente pentru a verifica daca sunt realizate evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului.

- Managementul societății analizeaza performanta de mediu si asigura luarea masurilor corespunzatoare atunci când este necesar sa se garanteze ca sunt îndeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu si ca politica ramâne relevanta.

- Exista o evidenta prin care se demonstreaza ca aspectele de mediu sunt incluse în aprobarea de capital.

  - Revizuirea si raportarea performantelor de mediu

- Prin responsabilul privind protecția mediului se analizeaza performanta de mediu si se  asigura luarea masurilor corespunzatoare atunci cand este necesar sa se garanteze ca sunt indeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu si ca aceasta politica ramane relevanta.

- Nu există proceduri scrise privind controlul modificarii procesului in instalatie, alocarea de resurse, politica de achizitii, evidente contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate si cu cheltuielile.

- Sunt elaborate proceduri privind raportarile externe, asigurate de responsabilul privind protecția mediului.

  - Managementul documentatiei si registrelor

- Se completează registre scrise referitoare la politici (Politica de calitate si mediu), responsabilități (prin fișa de post), evidențele de intretinere (în registrul de tură).

- Se completează registre scrise privind protecția mediului la monitorizare (prin responsabilul privind protecția mediului), instruiri (prin responsabilul privind protecția muncii), sesizari si incidente (prin biroul tehnic și responsabilul privind protecția muncii).

# MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

Consumurile, natura şi modul de stocare a materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate în procesul de producţie sunt prezentate în tabelul următor:

| Nr. crt. | Materii prime | Cantități/an | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
|  | găini ouătoare | 361.600 capete | - |
|  | furaje concentrate | 15.000 t | in buncăre metalice |
|  | dezinfectanti | 100 litri | fara depozitare pe amplasament, fiind manipulate de operatorii care le utilizeaza in cadrul punctului de lucru |
|  | insecticide | 20 litri |  |
|  | biocide | 250 kg |  |
|  | var hidratat | 500 kg | în ambalajele originale, în spații acoperite |
|  | hipoclorit de sodiu | 45 litri | in bidoanele furnizorilor, amplasate in magazie |
|  | motorina | 1000 litri | în revervoarele generatoarelor de curent electric |

Substanțele/produsele periculoase gestionate pe amplasament:

| Denumire | Destinatie/ utilizare | Substante chimice periculoase continute | Cod Clasa de pericol/categoria de pericol | Fraze de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIRKON | dezinfectant | Bis(peroximonosulfat) bis(sulfat) de pentapotasiu Acid benzenesulfonic, C10-13-achil derivaţi, săruri de sodiu | Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 3 | H315 H318 H412 |
| Quick Bite | insecticid | Imidacloprid, Muscalure (cis-tricos-9-ene) | Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H400 H410 |
| Nora Pasta | biocid | 3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-napptyl)-4-hydroxycoumarin | Acute tox 2 acute tox 1 STOT RE 1 Repr. 1B Tox repr 1A Aquatic Acute 1 Aquatic chronic 1 | H300 H310 H330 H372 H360D H400 H410 |
| Var hidratat | igienizări | Ca(OH)2 | Eye Dam. 1 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 | H318 H315 H335 |
| hipoclorit de sodiu | tratarea apei potabile | NaOCl | Coroziv piele 1B Acvatic acut 1 Met. Corr. 1 Aquatic Chronic 2 | H314 H400 H290 H411 |
| motorină | Combustibil pentru generatoarele electrice | Combustibil diesel (93-93,5%) | Flam. Liq. 3/cat.3 Asp. Tox./cat.1 Skin Irrit./cat. 2 Acute Tox./cat. 4 Carc./cat. 2 STOT RE/cat. 2 Aquatic Chronic/cat. 2 | H226 H304 H315 H332 H351 H373 H411 |

Conform raportului de amplasament, managementul nutritional are in vedere prevederile Concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile pentru creșterea păsărilor de curte referitoare la utilizarea unui regim alimentar și aplicarea unor strategii nutriționale pentru a reduce azotul total excretat și, prin urmare, emisiile de amoniac (BAT 3), precum și fosforul total excretat (BAT 4), satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, prin:

- alimentația pasarilor cu furaj echilibrat, fabricat după rețete optimizate conform cerințelor;

- rețetele de furajare cu: porumb sau grau, srot de soia, srot de floarea soarelui, ulei, carbonat de calciu, fosfat,bicarbonat de sodiu,clorura de sodiu, metionina, lizina.

- utilizarea unei strategii nutritionale echilibrata in azot si cu adaos de aminoacizi esentiali, în vederea favorizării asimilării eficiente a nutrienților și reducerii pierderilor prin excreție a acestor nutrienți.

Pentru ambalarea ouălor produse se folosesc următoarele categorii de ambalaje: caserole din carton - 49864 buc./an; cofraje din carton – 817370 buc./an; cutii din carton – 8708buc./an; folie PVC – 661 role/an; etichete – 12000 buc./an.

# RESURSE de APĂ, ENERGIE, Combustibili

## Alimentarea cu apă

## Sursele de apă:

## Sursa subterană proprie - două foraje cu adâncimea de 120 m, amplasate în incinta fermei, având următoarele caracteristici:

## F1 - coordonatele Stereo: 70 X=407535,242 și Y=697670,035; debit Qcap=2,5 l/s, NHs=- 8 m, NHd=-10 m, echipat cu o electropompă tip Turbinel cu Hpompare =30mCA, Q=10 mc/h și P=2,2 kW;

## F2 - coordonatele Stereo 70: X=407614,032 și Y=697658,671; debit Qcap=1,3 l/s, NHs=- 8,5 m, NHd=-10 m, echipat cu o electropompă submersibilă cu Hpompare =40 mCA, Q=8-10 mc/h și P=2,5 kW.

## Branșament la rețeaua de apă potabilă a localității, ca sursă de rezervă în caz de avarie sau pentru alte situații deosebite.

## Instalaţii de tratare: tratarea apei se realizează în instalații de dedurizare și clorinare amplasate în clădirea din cadrul gospodăriei de apă. Clorinarea se efectuează cu ajutorul unei instalații de dozare de hipoclorit de sodiu, soluție 12,5%.

## Instalații de aducțiune și înmagazinare a apei:

- apa captată din foraje este trimisă spre rezervorul de înmagazinare prin conductă din PEHD cu Dn= 160 mm și lungimea de cca. 80 m.

- rezervor de înmagazinare suprateran, din beton armat, cu V=300 mc și două rezervoare metalice a câte 24 mc fiecare, existente în cadrul gospodăriei de apă.

## Rețeaua de distribuție a apei: rețea de conducte din OL si PEID cu Dn=50-100 mm, in lungime de cca 2000 m, deservită de o statie de pompare echipata cu 2 electropompe, fiecare avand urmatorii parametrii: Q=15-30 mc/h, H=31,5 mCA, P=3 KW.

Debitele autorizate din sursa subterană sunt: Qzilnic maxim=84,81 mc/zi, Qzilnic mediu=70,68 mc/zi, Qmax. orar=3,534 mc/h

Debitele și volumele de apă captate, respectiv prelevate din sursa subterană proprie autorizate pentru potabilizare, pentru funcționarea permanentă a fermei (24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an), conform Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 55/17.11.2022, emisă de Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila:

- Vzilnic maxim=1,56 mc; Qzilnic maxim=0,018 l/s;

- Vzilnic mediu = 1,30 mc; Qzilnic mediu=0,015 l/s;

- Vzilnic minim = 1,08 mc; Qzilnic mediu=0,012 l/s.

Debitele și volumele de apă captate, respectiv prelevate din sursa subterană proprie autorizate în scop tehnologic, pentru funcționarea permanentă a fermei (24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an), conform Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 55/17.11.2022, emisă de Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila:

- Vzilnic maxim=83,30 mc; Qzilnic maxim=0,96 l/s;

- Vzilnic mediu = 69,40 mc; Qzilnic mediu=0,80 l/s;

- Vzilnic minim = 57,80 mc; Qzilnic mediu=0,66 l/s.

Apa pentru stingerea incendiilor se asigură din bazinul de înmagazinare, cu volumul intangibil de 60 mc, dotat cu  două pompe cu Q=120 mc/h, H=55m și P=30kW, amplasate în cadrul stației de pompare.

Conform  Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs-2017, respectiv conform capitolului 3.2.2.1.1.  Birds' water consumption, consumul de apă pentru găini ouătoare (tabelul  3.11) este de 73-120 l/pasare/an, iar în cazul fermei consumul de apa este de max. 73 litri/pasăre/an. Consumul anual de apă este de cca 19000 mii m3/an.

Folosirea apei se realizează cu respectarea Concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la creșterea în sistem intensiv a porcilor referitoare la utilizarea eficientă a apei (BAT 5), prin:

- Menținerea unei evidențe a utilizării apei.

- Detectarea și repararea scurgerilor de apă.

- Utilizarea unui echipament corespunzator pentru adăparea păsărilor (sistem cu picurator ), cu pierderi minime si care garantează în acelasi timp disponibilitatea apei (ad libitum).

- Verificarea și, dacă este necesar, ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile.

## Evacuarea apelor uzate

Din activitatea propriu-zisă de creștere a găinilor ouătoare în baterii nu rezultă ape uzate tehnologice.

- Apele uzate menajere provenite de la spațiile social-administrative (Qmed=1,04mc/zi) sunt preluate prin rețeaua de canalizare aferentă, formată din conducte din tuburi de beton cu Dn=100-200 mm și tratate în stația de peepurare, unde ajung și apele uzate (tehnologice și menajere) rezultate de la fabrica de pasteurizare și praf de ouă deținută de titular (care face obiectul altui act de reglementare).

Statia de prepurare este compusa din:

- două camine de intrare a apei uzate (unul pentru apele din fermă și altul pentru cele din fabrica de pasteurizare);

- un bazin decantor cu volum de 21 mc (dimensiunile de 4,0 m x 1,5 m si adancimea de 3,50 m);

- două gratare mecanice amplasate in camere din beton distincte pentru retinerea corpurilor mari plutitoare din apele uzate;

- un bazin comun de linistire a apelor cu volum de 21 mc (dimensiunile de 4,0 mx 1,5m si adancimea de 3,50 m);

- un cheson statie de pompare ape uzate, din beton armat, circular cu diametrul de 3,0m si adancimea de 4,0 m , in care sunt amplasate două  pompe tocator.

Apele preepurate sunt evacuate în rețeaua de canalizare a localității Ianca, în vederea epurării.

b) Levigatul de pe platforma de dejectii se colecteaza prin rigola in bazinul vidanjabil cu volum de 27 mc.

c) Apele meteorice de pe acoperisuri si suprafata amenajata a societatii se infiltreaza in sol.

## Utilizarea eficientă a energiei

### Alimentarea cu energie electrică este asigurată din rețeaua Sistemului Energetic Naţional, pe bază de contract, cca. 800 MWh/an, necesară pentru functionarea unor dotări tehnologice (pentru ventilare hale, furajare și adapare păsări) si administrative (incalzire apa).

Consumatorii interni de energie electrică sunt reprezentati de:

- instalaţii de iluminat hale şi spaţii de lucru; iluminat extern pe timpul nopţii;

- instalatii hale (alimentare cu furaj);

- boiler apă caldă amplasat in filtru sanitar;

- alte instalatii cu functiune casnică din cadrul filtrelor sanitare ;

Pentru asigurarea energiei electrice în caz de avarii, societatea dispune de două grupuri electrogene fixe, cu puterea de circa 500 KVA, ce confera o autonomie de 5-6 ore, alimentate cu motorină stocată în rezervoarele încorporate, fiecare cu capacitatea de 500litri.

Folosirea energiei electrice se realizează cu respectarea Concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la creșterea în sistem intensiv a porcilor referitoare la utilizarea eficientă a apei (BAT 8), prin:

- Utilizarea de sisteme de ventilație cu eficiență ridicată - ventilatoare cu consum redus de energie electrică și turație variabilă, în funcție de concentrația de CO2 din cadrul halelor.

- Optimizarea sistemelor de ventilație și gestionarea acestora:

- automatizarea și reducerea fluxului de aer, menținând zona de confort termic pentru animale;

- utilizarea senzorilor de temperatura;

- distributia eficienta a sistemelor de incalzire/racire si ventilatie in cadrul halelor.

- Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic

- aplicarea unui program de iluminat în funcție de vârsta animalelor ;

- utilizarea de becuri fluorescente sau alte tipuri cu consum redus de energie electrică (la nivelul fiecarei hale este montat un sistem de iluminat pe 5 rânduri, cu 14 becuri/rând și o bandă de led pe mijloc).

## Combustibili

Combustibili utilizati în cadrul fermei:

- gazul metan pentru funcționarea	unei centrale termice murale, cu putere de 24kW, utilizată pentru încalzirea spatiilor administrative;

- motorina necesară funcţionării grupurilor electrogene, alimentată de la staţii PECO şi stocată în rezervoarele încorporate, 1000 litri/an.

# DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Amplasamentul Fermei de găini ouătoare Plopu se află situat în intravilanul satului Plopu, ocupă o suprafaţă de 58.876 mp din care 21.514 mp reprezintă suprafața construită și are următoarele vecinătăți:

Nord - sat Plopu ;

Vest - teren arabil SUPER EGGS SRL;

Est - drum DC 37 și stadion ;

Sud - Fabrica de praf de ouă.

Accesul pe amplasament se face direct din DC 37 .

Coordonatele STEREO 70 pentru amplasamentul Fermei de găini ouătoare Plopu sunt redate în tabelul de mai jos:

| Punct X Y 1 407765.38 697539.57 2 407844.06 697751.71 3 407794.77 697770.96 4 407799.03 697782.47 5 407787.60 697786.76 6 407784.77 697779.09 7 407775.30 697782.15 8 407777.02 697786.86 9 407743.02 697800.01 10 407754.70 697831.83 | Punct X Y 11 407751.87 697837.75 12 407717.27 697865.09 13 407647.30 697890.30 14 407650.86 697899.27 15 407616.08 697911.96 16 407526.52 697666.77 17 407555.77 697656.38 18 407562.69 697679.88 19 407683.53 697637.15 20 407551.82 697677.60 |
| --- | --- |

8.2. Spații construite:

Pentru desfășurarea activității sunt utilizate următoarele dotări:

- 16 hale, fiecare cu suprafața construită și suprafața desfășurată de 1042 mp, amenajate astfel:

- 5 hale (C2÷C6) cu sistem de custi imbunatatite dispuse pe 4 nivele, 2.960 cuști/hală, cu capacitate de 17.760 locuri/hală (6 pasari/cusca), iar capacitatea totala pentru cele 5 hale este de 88.800 locuri, pe o suprafata maxima de cazare 1.480 mp/hală. Cușca are suprafata de  5.000 cmp (lungimea de 100 cm și latimea de 50 cm), suprafata utila de 4.100 cmp, suprafata cuibarului de 900 cmp;

- 11 hale (C7÷C17) cu sistem de custi imbunatatite dispuse pe 5 nivele, 2.480 cuști/hală, cu capacitatea de 24.800 locuri/hală (10 pasari/cusca), iar capacitate totala pentru cele 11 hale este de 272.800 locuri, pe o suprafata maxima de cazare 1875,87mp/hală. Cușca are suprafata de  7564 cmp (lungimea de 122 cm și latimea de 2 cm), suprafata utila de 6.664 cmp, suprafata cuibarului de 900 cmp

Cuștile metalice sunt prevazute cu pereți desparțitori.

Halele sunt prevazute cu fundatii din beton armat, pardoseală betonată, pereti din zidarie, acoperis cu materiale bituminoase sau tabla, izolat termic cu spuma poliuretanica, fara ferestre, dar cu  42 buc. flapsuri fiecare.

Fiecare hala este prevazuta cu:

- Instalatie automatizata de distributie a hranei compusa din: cate două silozuri pentru furaj combinat, cu capacitatea de 16 t fiecare, cu excepția halei  nr. 2 care este deservită doar de un siloz; instalatie de preluare a furajului din siloz, de tip transportoare cu snec; instalatie de dozare si cantarire automata a ratiilor; instalatie de distributie a hranei la fiecare rand de baterii; instalatie de distributie a hranei la fiecare cusca.

Hranirea gainilor se realizeaza prin intermediul sistemului automat de dozare si distributie, dispus in circuit inchis la fiecare nivel, care preia hrana dintr-un buncar, alimentat la randul lui din exteriorul halei, de la siloz.

- Instalație de adăpare cu picurătoare, dotată cu tavita/cupa din plastic pentru recuperarea pierderilor. Apa este disponibila fara restrictii, la o temperatura de 18-20 0C.

- Instalatie automatizata de ventilatie, formata din:

- 10 ventilatoare pe cele doua laturi mici ale halei ( câte 5 buc. pe fiecare latură), fiecare cu debitul de 20000-40000 mc/h;

- jaluzele pentru aspiratia aerului, amplasate pe mijlocul fiecarei hale, cate 42 clapete aer în fiecare hala.

- Instalatie automata de colectare a oualor alcatuite din: sistem de evacuare a oualor din fiecare cusca, banda longitudinala de preluare a oualor, banda frontala. Benzile pentru transportul oualor au lațimea de 80 cm, sunt confecționate din sarma oteloasa tratata termic și sunt prevazute cu dispozitive electrice care ajuta la evitarea aglomerarii oualor.

- Instalatie de eliminare a dejectiilor din halele de crestere, formata din: banda transportoare sub fiecare etaj al bateriilor; canal de evacuare in pardoseala (la capatul opus celui in care se colecteaza oualele), realizat din doua compartimente in care circula tur retur un raclor cu lant; dejectiile sunt transportate in base exterioare betonate (una la 4 hale), prevazute cu banda transportoare pentru incarcarea dejectiilor intr-o remorca auto, in vederea transportarii catre platforma exterioara de stocare temporara. Dejectiile sunt preluate din basa si incarcate in remorca auto pentru a fi transportate la Platforma de dejectii Plopu, prin intermediul unei benzi transportoare cu lungimea de 6,0 m si inaltimea de ridicare de 2,70 m.

- Sistem de siguranță la incendiu;

- Sistem de iluminat, format din 5 rânduri cu 14 becuri/rând și o bandă de led pe mijloc;

- Sistem de alarmă.

- Depozit de diverse materiale consumabile - C1 (H1) cu Sc de cca. 1042 mp in care sunt depozitate diverse materiale/piese de schimb/echipamente;

- Centru de sortare si ambalare ouă, format din:

- hala cu suprafata de cca 1042 mp, dotata cu: o masina automata de sortare si ambalare, cu patru linii duble de sortare-ambalare si o linie de ambalare finala in cutii din carton si etichetare;

- două depozite frigorifice (C18 - 1039 mp si C19 - 1041 mp);

- depozit ambalaje oua (cofraje, casolete, cutii din carton, separatori si folie), cu S=325,4 mp;

- Container frigorific (cameră frigorifică) cu freon ecologic, cu capacitatea de 5 mc destinat stocarii temporară a deşeurilor de ţesuturi animaliere şi a ouălor sparte;

- Filtru sanitar şi sediu administrativ;

- Platforma betonată de stocare temporară a dejecțiilor, amplasată în județul Brăila, extravilan U.A.T. Ianca, T29, P 174, nr. cadastral 83001, cu suprafața de 3660 mp și capacitate de stocare de 5490 mc, delimitata cu pereti de beton pe 3 laturi și prevăzută cu o rigola de colectare a levigatului pe latura sudica și rigole perimetrale (la exteriorul peretilor).

8.3 Etapele fluxului tehnologic:

Capacitatea totala a Fermei Plopu este 361.600 locuri, care poate asigura o producție anuală de 85.789.600 buc. oua de consum.

Activitatea de crestere a gainilor pentru oua de consum se desfasoara dupa principiul populare-depopulare totala (totul plin-totul gol), pe grupuri de hale.

Ciclul de exploatare pentru gainile ouatoare se desfasoara de la saptamana 19 pana la saptamana 77, cu trei saptamani de pauza, pentru curatenie și dezinfectie a halelor, prin parcurgerea următoarelor etape:

- Pregătirea halelor în vederea populării, prin:

- Curăţirea mecanică şi igienizarea la sfârşitul fiecărui ciclu de creştere, prin activități de: evacuare a păsărilor și furajelor; îndepărtarea dejectiilor cu ajutorul benzilor de raclare si transportul catre platforma de stocare temporara; îndepărtarea prafului de pe motoarele electrice, aeroterme, reţele şi tablouri electrice; efectuarea dezinfecției de fixație a tuturor suprafețelor; uscarea prin ventilare; dezinfecţia coloanelor de apă cu soluţie dezinfectantă; vid sanitar minim 3 zile; aerisirea halei; repararea utilajelor; montarea utilajelor care au fost demontate, ştergerea şi dezinfectarea echipamentelor; dezinfecţia finală prin termonebulizare cu dezinfectant;

Aceste operaţiuni trebuie să dureze maxim 14 zile, lăsând un interval de 3-7 zile pentru vid sanitar.

- Punerea în stare de funcţionare a sistemului de adăpare şi de hrănire.

- Popularea halelor cu gaini în vârsta de 16-19 saptamani, aprovizionate cu mijloacele de transport ale furnizorilor, cu sursa proprie de ventilație, în lăzi speciale.

- Creşterea, întreţinerea și exploatarea păsărilor:

- Hrănirea pasarilor cu furaje echilibrat fabricat dupa retete optimizate conform cerintelor nutritionale ale gainilor (amestec de cereale, sroturi proteice, premix vitamino-mineral si alti aditivi furajeri) aprovizionate de la fabrici de nutreturi combinate si depozitate in buncarele exterioare de la capetele halelor; descarcarea se realizeaza pneumatic, iar media de consum este de 220 g furaje/gaina/zi.

- Adăparea cu adăpători tip picurător cu tavita/cupa din plastic pentru recuperarea pierderilor; apa este disponibila fara restrictii, temperatura acesteia fiind de 18-200C; sursa de apă este testată pentru a se verifica duritatea apei, salinitatea şi concentraţia de nitraţi.

- Asigurarea microclimatului

- temperatura de 16-18 0C;

- ventilație (cu sistemele de admisie aer proaspăt si sistemele de exhaustare) prin care se asigură aer proaspăt, eliminarea prafului, amoniacului și dioxidului de carbon din hală și menținerea unei umidități adecvate în atmosfera și în aștenutul halei; scopul ventilării este de uniformizare a creșterii păsărilor, de scădere a numărului îmbolnăvirilor și mortalității, prin eliminarea zonelor umede unde se pot dezvolta agenți patogeni;

- iluminat 12 ore/zi.

Este utilizat un sistem de comandă automat pentru controlul microclimatului, al consumului de furaj si apă, asigurarea programului de lumină, deschiderea-închiderea admisiilor de aer, pornirea/oprirea ventilatoarelor, oprirea/pornirea iluminatului, controlul programului de temperatură și controlul programului de ventilație pentru tot ciclul, alarmare, stocare date.

- Livrarea pasărilor la sfârşitul perioadei de exploatare către diverşi beneficiari (abator de pasari), cand procentul de ouat incepe sa scada iar gainile ajung la sfarsitul ciclului; livrarea se face cu mijloace de transport speciale ale tertilor, încărcate manual.

După parcurgerea acestor etape, se reia un nou ciclu de creştere.

Ouăle produse sunt sortate, marcate si ambalate conform normelor sanitar – veterinare in vigoare,  in vederea comercializării, prin parcurgerea următoarelor etape:

- Recepția ouălor – din halele proprii cu ajutorul benzilor transportoare sau de la terți, în cofraje din PVC sau carton și paletizate;

- Stocarea în vederea sortării, lângă mașina de sortat;

- Încărcarea ouălor în mașina de sortat: automat, cu ajutorul benzilor transportoare (cele din halele proprii); manual (cele provenite de la terți);

- Verificarea ouălor și eliminarea celor sparte sau murdare;

- Dezinfectare UV a cojii;

- Detectarea urmelor de sânge și eliminarea celor neconforme;

- Ștampilarea ouălor;

- Ambalarea primară a ouălor în cofrag din carton sau în caserole, în funcție de comenzi;

- Ambalarea secundară a cofrajelor și caserolelor pe paleți sau în cutii din carton, în funcție de comenzi;

- Depozitarea ouălor ambalate în depozitele frigorifice, până la livrare;

- Încărcarea în mijloacele de transport cu ajutorul transpaleților, în vederea livrării către clienți.

Cadavrele de păsări sunt stocate temporar în container frigorific, cu volum de 5 mc, până la preluarea în vederea eliminării prin incinerare de către o societate autorizată pentru acest tip de servicii.

Dejecţiile sunt depozitate temporar pe platforma betonata special destinată, în vederea transformării în îngrăşământ natural.

# INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA   POLUANŢILOR ÎN MEDIU

  - Aer – fiecare hală este dotată cu instalatie automatizata de ventilatie, formata din: 42 clapete aer; 10 ventilatoare pe cele doua laturi mici ale halei (câte 5 buc. Pe fiecare latură), cu debitul de 20000-40000 mc/h; jaluzele pentru aspiratia aerului, amplasate pe mijlocul fiecarei hale.

## Apă

- Stație de prepurare ape uzate menajere (în care sunt preepurate și apele uzate rezultate din stația de pasteurizare deținută de titular, care face obiectul altui act de reglementare) alcătuită din: două  camine de intrare; 2 bazine betonate subterane, cu volume de 21 mc, din care unul cu rol de decantare și unul de linistire; statie de pompare, dotata cu 2 pompe tocator;

- Bazin betonat vidanjabil, cu V=27 mc, pentru stocarea levigatului colectat de pe platforma de dejecţii;

- Bazin betonat vidanjabil, cu V=1,5 mc, pentru stocarea apelor provenite din posibile exfiltraţii ale platformei de depozitare temporară a dejecţiilor, colectate prin intermediul sistemului de drenaj exterior aflat la baza celor 3 pereți de pe laturile platformei;

- Rigole pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale de pe acoperișuri și platformele betonate ale fermei.

## Sol

- Platforma betonată de stocare temporară a dejecțiilor, amplasată în județul Brăila, extravilan U.A.T. Ianca, T29, P 174, nr. cadastral 83001, cu suprafața de 3660 mp și capacitate de stocare de 5490 mc, delimitata cu pereti de beton pe 3 laturi și prevăzută cu o rigola de colectare a levigatului pe latura sudica și rigole perimetrale (la exteriorul peretilor).

- Platforme betonate interioare pentru circulaţia mijloacelor auto şi a utilajelor de manipulare.

- container frigorific (cameră frigorifică) cu freon ecologic, cu capacitatea de 5 mc destinat stocarii temporare a deşeurilor de ţesut animalier şi a ouălor sparte;

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL  ÎnconjurĂtor, nivel de zgomot

# Aer

Sursele generatoare de poluanti ce provin din activitatea de crestere a pasarilor și care sunt evacuați in atmosfera sunt următoarele:

| Nr crt | Activitatea | Punct de emisie | Poluant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cresterea pasarilor în hale | Gura de evacuare a sistemului de ventilatie al halelor | metan (CH4), amoniac (NH3), oxizi de azot (NOx), hidrogen sulfurat (H2S), pulberi |
| 2 | Stocare temporara a gunoiului de grajd pe platforma betonată | Emisii difuze de suprafata | amoniac (NH3), metan (CH4), protoxid de azot (N2O), hidrogen sulfurat (H2S), pulberi sedimentabile si in suspensie (PM10, PM2,5) |
| 3 | Centrala termică si generatoare de curent electric | Emisii difuze de suprafata | dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), oxizi de azot (NOx), pulberi |

Conform Concluzilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) referitoare la creșterea în sistem intensiv a păsărilor de curte și a porcilor, adoptate prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017, nivelurile pentru emisiile asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru găinile ouătoare sunt:

| Parametru | Nivelul de emisii (kg/spațiu pentru animal/an) |
| --- | --- |
| Amoniac (NH3) pentru sistemul de cuști - BAT 31., Tabelul 3.1 | 0,02 – 0,08 |
| Azotul total excretat (N) - BAT 3., Tabelul 1.1 | 0,4-0,8 |
| Fosfor total excretat (P2O5) - BAT 4., Tabelul 1.2 | 0,10 – 0,45 |

Având în vedere STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului în zone protejate, concentraţiile maxime admise ale emisiilor de poluanți la nivelul laturilor de nord și nord-vest ale amplasamentului trebuie să se încadreze în următoarele valori:

| Nr. crt. | Indicator | Perioada de mediere | Concentrație maxim admisă (mg/mc) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | amoniac | 30 min | 0,3 |
|  |  | zilnic | 0,1 |
|  | hidrogen sulfurat | 30 min | 0,015 |
|  |  | zilnic | 0,008 |

Totodată, concentrațiile emisiilor la limita amplasamentului se vor încadra în următoarele valori limită stabilite de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător:

| Nr. crt. | Indicator | Unitate de măsură | Valoare limită |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dioxid de sulf | µg/m3 | 350 |
|  | Dioxid de azot | µg/m3 | 200 |
|  | Monoxid de carbon | mg/m3 | 10 |
|  | PM10 | µg/m3 | 50 |

Avand in vedere dotarile pentru evacuarea si dispersia poluantilor in aer, măsurile pentru prevenirea emisiilor, precum si concluziile raportului de amplasament întocmit pentru emiterea autorizației integrate de mediu, se asigura respectarea Concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la cresterea în sistem intensiv a pasarilor de curte privind emisiile de:

- Pulberi provenite din adaposturile de animale (BAT 11) prin hrana ad libitum, furajele fiind transportate automat din buncarele din exterior in instalatiile de furajare din cadrul halelor.

- La depozitarea dejectiilor solide, care se realizează pe o podea impermeabila echipata cu un sistem de curgere si un rezervor de captare a scurgerilor (BAT 14) prin stocarea temporara a dejectiilor pe o platforma betonata ce asigură o capacitate de stocare de cca. 5490 mc, delimitată cu pereți din beton și prevazuta cu sistem de preluare și colectare a levigatului în bazin betonat vidanjabil.

- Amoniac din hale (BAT 31), prin eliminarea dejecțiilor de 2 ori pe saptamana cu ajutorul unor benzi  transportoare (cu lungimea de 6,0 m si inaltimea de ridicare de 2,70 m) prin care dejectiile sunt preluate din basa si sunt incarcate intr-o remorca auto pentru a fi transportate la platforma de stocare temporară.

- Mirosuri, prin:

- aplicarea următoarelor tehnici de prevenire și reducere (conform BAT 13)

- aplicarea tehnicilor nutritionale acceptate la nivel national prin care sa se reduca cantitatile de nutrienti din dejectii si implicit a mirosului;

- controlul microclimatului in hale, asigurat printr-un sistem de comandă automat care are posibilitatea de programare/comanda pentru: consumul de furaj, cantitatea de furaj din silozul (buncărul exterior), consumul de apă, programul de lumină, alimentarea cu furaje, deschiderea și închiderea admisiilor de aer, pornirea și oprirea ventilatoarelor, inclusiv variația de turație pentru cele cu turație variabilă, greutatea păsărilor, oprirea și pornirea eleveiozelor, controlul programului de temperatură și controlul programului de ventilație pentru tot ciclul, alarmare, stocare date;

- mentinerea dejectiilor in forma uscata pentru reducerea emisiilor de amoniac;

- îndepărtarea dejecţiilor din halele de creştere prin transportul la platforma de stocare si ulterior prin incorporare in sol pe terenurile agricole in perioadele ce permit fertilizarea

- stabilirea unor măsuri de acțiune pentru situatia in care se vor dovedi neplaceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili (conform BAT 26), respectiv punerea în aplicare și revizuirea periodică a  unui plan de gestionare a mirosurilor, care include următoarele elemente: (i) un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; (iii) un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri; (iv) un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri, pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri.

  - Apă

# 10.2 1.  Tipuri de ape uzate

Activitatea desfasurată in cadrul Fermei de găini ouătoare Plopu genereaza urmatoarele tipuri de ape uzate:

• apa uzată menajera: de la grupurile sanitare;

• levigat colectat de pe platforma de stocare temporară a dejecțiilor.

### 10.2.2.  Valorile limită admise pentru calitatea apei uzate

Valorile limită admise ale levigatului colectat de pe platforma de stocare temporară a dejecțiilor și ale apei uzate (în care sunt incluse și apele uzate de la instalația de pasteurizare), preepurate și evacuate în rețeaua de canalizare din zonă se vor încadra în  Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea (NTPA-002/2002) aprobat prin  HG nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

| Nr. crt. | Indicatori de calitate | U.M. | Valorile limită admisibile |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH | unităţi pH | 6,5-9 |
|  | Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | mg O2/l | 300 |
|  | Consum chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr-) | mg O2/l | 500 |
|  | Suspensii totale (MTS) | mg/l | 350 |
|  | Azot amoniacal (NH4+) | mg/l | 30 |
|  | Fosfor total | mg/l | 5 |
|  | Azotiti | mg/l | 2 |
|  | Azotati | mg/l | 37 |
|  | Substanțe extractibile cu solvenți organici | mg/l | 30 |
|  | Detergenți sintetici biodegradabili | mg/l | 25 |

Totodată, se vor respecta și prevederile autorizației de gospodărire a apelor valabilă referitoare la încadrarea indicatorilor apei uzate înainte de deversare în rețeaua de canalizare.

10.2.3 Valorile  de referinţă pentru calitatea apei subterane

Calitatea apelor subterane din zona platformei de stocare a dejecțiilor se va evalua prin prelevarea din forajele de monitorizare F1 și F2, amplasate amonte și aval față de platformă, pe direcția de curgere a apelor subterane, cu următoarele coordonate Stereo 70:

| Nr. crt. | Foraj de monitorizare | Coordonate |
| --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
|  | FM 1 | 409439,88 | 698526,09 |
|  | FM 2 | 409459,75 | 498433,77 |

Valorile indicatorilor de calitate pentru apa subterană din forajele F1 și F2 se vor raporta la următoarele valori:

| Indicatori analizaţi | Unitate de măsură | Valori înregistrate în ianuarie 2019 | Valorile de prag conform Ord. nr. 621/2014 (Corp apă subterană ROIL04) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | F1 | F2 |  |
| pH | unit. pH | 7,7 | 7,8 | - |
| Amoniu | mg/l | <0,064 | <0,064 | 0,8 |
| Azotiti | mg/l | <0,041 | <0,041 | 0,5 |
| Azotati | mg/l | 4,7 | 5,5 | - |
| Sulfați | mg/l | 109 | 110 | 250 |
| Fosfați | mg/l | - | - | 0,5 |

  - Sol

Valorile de referinţă pentru  calitatea solului

Sursa generatoare de poluanţi pentru sol este activitatea de stocare temporară a dejecțiilor, iar calitatea solului din zona platformei de stocare se va evalua prin prelevarea de probe de sol de pe laturile platformei și valorile obținute se vor raporta la următoarele valori de referință stabilite la emiterea autorizației integrate de mediu (conform Raportului de încercare nr. 1881 din 18.07.2019, emis de LAJEDO SRL, precum și rapoartelor emise după emiterea autorizatiei pentru indicatorii mangan, cadmiu, nichel, mercur, crom total):

| Punct de prelevare | Indicatori de calitate | Valori de referință (unități pH/ mg/kg s.u.) | Valori conform prevederilor Ord. M.A.P.A.M. 756/1997 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valori normale | Tip de folosință: mai puțin sensibilă |
|  |  |  |  | Prag de alerta | Prag de intervenție |
| Pe latura de N-V a platformei de depozitare dejectii (coordonate STEREO 70 X=409469.563 Y=698438.858) | pH | 7,6 | - | - | - |
|  | Azot total | 39,0 | - | - | - |
|  | Fosfor total | 14,3 | - | - | - |
|  | Cupru | 25,7 | 20 | 250 | 500 |
|  | Zinc | 77,8 | 100 | 700 | 1500 |
|  | Plumb | 12,2 | 20 | 250 | 1000 |
|  | Mangan |  | 900 | 2.000 | 4.000 |
|  | Cadmiu |  | 1 | 5 | 10 |
|  | Nichel |  | 20 | 200 | 500 |
|  | Mercur |  | 0,1 | 4 | 10 |
|  | Crom total |  | 30 | 300 | 600 |
| Pe latura de S-E a platformei de depozitare dejectii (coordonate STEREO 70 X=409426.350 Y=698516.395) | pH | 7,6 | - | - | - |
|  | Azot total | 37,0 | - | - | - |
|  | Fosfor total | 16,4 | - | - | - |
|  | Cupru | 14,6 | 20 | 250 | 500 |
|  | Zinc | 60,8 | 100 | 700 | 1500 |
|  | Plumb | 10,6 | 20 | 250 | 1000 |
|  | Mangan |  | 900 | 2.000 | 4.000 |
|  | Cadmiu |  | 1 | 5 | 10 |
|  | Nichel |  | 20 | 200 | 500 |
|  | Mercur |  | 0,1 | 4 | 10 |
|  | Crom total |  | 30 | 300 | 600 |

10.4  Zgomot

Sursele generatoare de zgomote şi vibraţii pe amplasament sunt următoarele:

- instalatia automatizata de ventilatie din fiecare hală;

- activitatea de livrare a hranei pentru păsări;

- activitatea de colectare a dejecțiilor în vederea transportării către platforma de stocare;

- vehiculele care transportă deseurile rezultate;

- funcționarea electropompelor;

- activitățile de populare și de livrare.

Nivelul de zgomot la limita amplasamentului (inclusiv teren) nu trebuie să depășească 65 dB, conform STAS 10009/2017 – Acustică; Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, punctul 4 - Limite admisibile ale nivelului de zgomot, alin. 4.1 - Limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita spaţiilor funcţionale, Tabelul 1, pentru activităţi de natură industrială (valoarea LAeqT nu poate fi mai mare de 65 dB la limita amplasamentului obiectivului autorizat, inclusiv teren).

- GESTIUNEA DEŞEURILOR

Deșeurile rezultate din activitatea obiectivului și modul de gestionare a acestora sunt evidențiate în tabelul de mai jos:

| Denumire deşeu | Cod deşeu | Cantitate/an | Mod de stocare | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| deșeuri de țesuturi animale | 02 01 02 | 30 t | in saci amplasati în camera frigorifică tip container | preluate de operator autorizat in vederea eliminarii |
| materii fecale, urină și gunoi de grajd de la animale (inclusiv resturi de paie), efluente, colectate separat și tratate în afara incintei | 02 01 06 | 4.600 t | pe platforma betonata, pana la stabilizare | ca fertilizant pentru terenuri agricole |
| deșeuri de metal | 02 01 10 | 50 kg | in spatiu special destinat | valorificare prin operatori autorizati |
| ambalaje din hârtie carton | 15 01 01 | 50 kg | selectiv, in pubele | valorificare prin operatori autorizati |
| ambalaje din materiale plastice | 15 01 02 | 10 kg |  |  |
| ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 15 01 10* | 3 kg | in magazie | preluate de operatorii care utilizeaza produsele ce au fost ambalate sau eliminate prin operator autorizat |
| tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur | 20 01 21* | 10 kg | în container metalic | valorificare prin operator autorizat |
| deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | 15 kg | in pubele amplasate pe platforme betonate | eliminare prin operator autorizat |

# 12. PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ. SIGURANȚA INSTALAȚIEI

Activitatea nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc pentru care se aplică prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Operatorul deține Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, care tratează orice situaţie ce poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor negative asupra mediului, care se revizuieste şi actualizeaza în funcţie de condiţiile nou apărute si trebuie să fie disponibil în orice moment pentru inspecţia autorităţilor de specialitate.

Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale include:

- Sursele potenţial poluatoare pentru factorii de mediu,

- Modul de acţionare în caz de producere a poluării accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluarea iminentă a surselor de apă,

- Componența colectivului constituit pentru combaterea poluarilor  accidentale,

- Lista punctelor critice  din unitate de unde pot proveni poluari accidentale,

- Fisa poluantului potential,

- Programul de masuri și lucrari in vederea prevenirii poluărilor accidentale,

- Componenta echipelor de interventie,

- Lista dotarilor si materialelor necesare  pentru sistarea poluarii accidentale,

- Programul anual de instruire a lucratorilor de la punctele critice si a echipajului de interventie,

- Lista folosințelor din aval care pot fi afectate,

- Lista unitatilor care acorda sprijin in cazul aparitiei unor poluari accidentale.

# 13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

Automonitorizarea pe care trebuie să o efectueze operatorul are următoarele componente:

- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces;

- monitorizarea emisiilor şi a calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea deşeurilor generate şi evidenţa acţiunilor de gestionare a acestora;

- monitorizare post-închidere.

13.1. Monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces

Monitorizarea consumurilor în fermă

În conformitate cu Concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la cresterea în sistem intensiv a pasarilor de curte (BAT 29), pentru buna desfasurare a activitatii si minimizarea consumurilor,  operatorul va asigura și va raporta evidenta privind:

## numărul de animale care fac obiectul activității;

## consumurile de apă potabilă si tehnologică;

## consumul de energie electrică;

## consumul de gaze naturale;

## consumul de substanțe și preparate periculoase;

## consumul de furaje.

## 13.2. Monitorizarea emisiilor

## Monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat

## În conformitate cu Concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la cresterea în sistem intensiv a pasarilor de curte (BAT 24), anual se va monitoriza cantitatea de azot și fosfor total excretat rezultată din dejecțiile animaliere, folosind tehnica de calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor.

## Monitorizarea emisiilor de amoniac in aer

## În conformitate cu Concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la cresterea în sistem intensiv a pasarilor de curte (BAT 25), anual se vor monitoriza emisiile de amoniac în aer folosind tehnica de estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere.

## Monitorizarea emisiilor de pulberi

## În conformitate cu Concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la cresterea în sistem intensiv a pasarilor de curte (BAT 27), anual se vor monitoriza emisiile de pulberi generate de fiecare adăpost pentru animale, folosind tehnica de estimare prin utilizarea factorilor de emisie.

## Monitorizarea emisiilor in aer la limita amplasamentului

Monitorizarea emisiilor la limita nordică a amplasamentului (spre zona locuita) se va efectua semestrial, conform standarelor în vigoare, pentru următorii indicatori: hidrogen sulfurat, amoniac, dioxid de sulf, dioxid de azot, monoxid de carbon, PM10.

## Monitorizarea mirosurilor

În conformitate cu Concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la cresterea în sistem intensiv a pasarilor de curte (BAT 26), emisiile de mirosuri vor fi monitorizate periodic în situatia in care se vor dovedi neplaceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili, prin utilizarea:

- Standardelor EN (de exemplu prin olfactometrie dinamica in conformitate cu standardul EN 13725 pentru a determina concentratia de mirosuri).

- Standardelor ISO, standardelor nationale sau altor standarde internationale care asigura furnizarea de date de o calitate stiintifica echivalenta, in cazul in care se aplica metode alternative pentru care nu sunt disponibile standarde EN (de exemplu prin masurarea/estimarea gradului de expunere la mirosuri, prin estimarea impactului mirosurilor).

Monitorizarea levigatului colectat de pe platforma de stocare a dejecțiilor se va efectua înaintea fiecărei vidanjări, din bazinele de colectare aferente platformei.

Se vor utiliza metode standardizate de analiză, pentru următorii indicatori: pH, suspensii, consum chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr-), consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5), fosfor total, azot amoniacal (NH4+), azotați, azotiți.

Monitorizarea zgomotului - se va efectua de către laboratoare acreditate, in cazul in care apar sesizari din partea receptorilor sensibili la limita exterioară a fermei, pe latura dinspre zona locuită, pe perioada desfăşurării activităţii.

13.3. Monitorizarea calităţii solului şi a apei subterane

Monitorizarea calităţii solului - se va monitoriza anual calitatea solului din zona platformei de stocare temporară a dejecțiilor, prin prelevarea de probe din 2 puncte, la adâncimile de 5 cm și 30 cm, cu respectarea prevederilor Reglementării privind evaluarea poluării mediului, aprobată prin Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997, cu modificările completările ulterioare și ale Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu aprobată prin Ord. M.A.P.P.M nr. 184/1997, pentru următorii indicatori: pH, fosfor total, cupru, zinc, plumb, mangan, cadmiu, nichel, mercur.

Se vor utiliza metode standardizate de analiză, iar prelevarea se va efectua din 2 puncte, amaplasate astfel:

-pe latura de N-V a platformei, coordonate STEREO 70:  X=409469,563; Y=698438,858;

-pe latura de S-E a platformei, coordonate STEREO 70: X=409426,350; Y=698516,395.

Monitorizarea calităţii apei subterane – se va monitoriza semestrial calitatea apei subterane prelevate din forajele de observaţie a apei freatice, amplasate limitrof platformei de stocare temporară a dejecţiilor, cu respectarea condițiilor din autorizația de gospodărire a apelor în vigoare, pentru următorii indicatori: pH, amoniu, azotiți, azotați, sulfați, CCOMn, fosfați.

Se vor utiliza metode standardizate de analiză, iar prelevarea se va efectua din cele 2 foraje de monitorizare cu următoarele coordonate STEREO 70:

-F1:  X=409439,88; Y=698526,09;

-F2: X=409459,75; Y=698433,77.

13.4. Monitorizarea deşeurilor

Se va asigura evidența cronologică lunară, în format tabelar, a gestiunii deșeurilor rezultate (conform art. 48 din O.U.G. nr. 92/2021), cu următoarele informații:

a) codul deșeului (potrivit Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000), cantitatea în tone, natura și originea deșeurilor generate, precum și cantitatea de produse și materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operațiuni de valorificare, eliminare;

## b) destinația, frecvența colectării, modul de transport și metoda de tratare prevăzută pentru deșeuri, atunci când este relevant;

## c) cantitatea de deșeuri încredințată spre eliminare (în tone).

## Evidența deșeurilor se va păstra cel puțin 3 ani.

## Se va întocmi un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru verficare şi control.  Acest registru trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

- cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament, însoţite de coduri, în conformitate cu prevederile Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- numele transportatorului de deşeuri şi detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalaţiei finale destinate eliminării/valorificării deşeurilor);

- confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase/nepericuloase şi locul de depozitare/eliminare.

## 13.5. Monitorizarea post – închidere

În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

# RAPORTĂRI cĂtre agenŢia pentru protecŢia MEDIULUI.

Raportările, frecvența și data depunerii acestora la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| Raport | Frecvenţa | Data de depunere a raportărilor |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM), conform anexei II | Anuală | Până la data de 1 februarie a fiecărui an, pentru anul precedent. |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi şi transferaţi (EPRTR) | Anuală | Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | În maxim 24 de ore după producere și centralizat anual |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | Anuală | Până la data de 1 februarie a fiecărui an, pentru anul precedent |
| Plan de închidere a amplasamentului în cazul încetării temporare sau definitive a instalaţiei sau a unei părţi din aceasta | - | La data producerii |
| Sesizări/reclamații | Ori de câte ori apar | În 10 zile de la încheierea lunii în care s-a făcut sesizarea. |
| Notificare în caz de opriri și porniri ale instalației (conform anexei III) | Ori de câte ori apar | Cu 48 de ore înaintea opririi |

1. Raportul anual de mediu va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: cantitatea de acetilenă produsă, modul de utilizare a materiilor prime, materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică etc);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea privind E-PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- raport privind sesizările din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora;

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

2. Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi şi transferaţi va fi întocmit având în vedere:

- Conform art. 5 alin. (1)-(4) şi art. 16 alin. (1) din Regulamentul (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului nr. 91/689/CEE şi nr. 96/61/CE și a H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului, operatorul va raporta la A.P.M. Brăila, până la data de 30 aprilie a fiecărui an pentru anul precedent, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a următoarelor:

- emisiile în aer, apă, sol, apa subterană, a oricărui poluant specificat în Anexa II din regulament pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăşită;

- transferurile în afara amplasamentului ale deșeurilor periculoase în cantități mai mari de 2 tone/an sau ale deşeurilor nepericuloase în cantități mai mari de 2000 tone/an, pentru oricare operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia operaţiilor de eliminare pentru „amendarea solului” şi „injecţie subterană de adâncime” la care se referă Art. 6, indicând “R” sau ”D”, respectiv dacă deşeul este destinat valorificării sau eliminării şi pentru transferurile transfrontieră a deşeurilor periculoase, numele şi adresa valorificatorului sau eliminatorului de deşeuri şi al amplasamentului pe care se face valorificarea sau eliminarea efectivă;

- transferurile în afara amplasamentului ale oricărui poluant precizat în anexa II în apele reziduale destinate tratării pentru care se depăseste valoarea pragului specificată în anexa II, coloana 1b.

- Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri, precum și cele de apă în afara amplasamentului, se raportează  de către operator respectând formatul din Anexa III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

- Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului anterior și să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

- La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

- Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Înregistrările trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

3. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie sa fie păstrate pe amplasament şi puse la dispoziția persoanelor autorizate pentru verficare şi control.

4. Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor vor depuse la A.P.M. Brăila în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii.

5. Operatorul trebuie să deţină la sediul unităţii un dosar, pentru informarea publicului care să conţină minimum: autorizaţia integrată de mediu, formularul de solicitare, copiile corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) acestuia cu A.P.M. Brăila, raportările către A.P.M. Brăila, alte aspecte considerate ca relevante.

# OBLIGAŢIILE OPERATORULUI ACTIVITĂŢII

În conformitate cu prevederile Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, aprobată prin Ord. M.M.A.P. nr. 1150/2020, cu  modificările ulterioare, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna emiterii autorizației, iar decizia privind viza anuală devine anexă la autorizația de mediu și face parte integrantă din aceasta.

  - Activitatea se va desfășura cu respectarea urmatoarelor acte normative:

-O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ord. M.M.A.P. nr. 1150/2020;

-Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

-Ord. M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protectia atmosferica și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

-STAS 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

-H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii  deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

-O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin  Legea nr. 17/2023, cu modificările și completările ulterioare;

-OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;

-Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare;

-Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului CE nr.1907/2006;

-Legea 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

-Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului CE nr.1907/2006;

-Regulamentul nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

-H.G. nr. 188/2002  privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare;

-Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje cu modificările ulterioare;

-HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

-Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

-STAS 10009/2017 - Acustică urbană: limite admisibile ale nivelului de zgomot;

-Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul M.S. nr. 119/2014, actualizat;

-O.U.G. nr. 68/2007  privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea și repararea prejudiciului adus mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Procedura de realizare a bilanţurilor de mediu aprobată prin Ord. M.A.P.P.M nr. 184/1997;

-Reglementarea privind evaluarea poluării mediului aprobată prin Ord. M.A.P.M. nr. 756/1997, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea  nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate.

  - Obligaţiile privind exploatarea instalaţiei

- Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecţie a mediului, obligaţiilor şi responsabilitaţilor ce-i revin, precum şi asupra condiţiilor din autorizația integrată de mediu, în vederea respectării legislaţiei de mediu în vigoare.

# La solicitarea autorității competente pentru protecția mediului se vor prezenta toate informațiile necesare în scopul reexaminării condițiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizării emisiilor și alte date care permit efectuarea unei comparații a funcționării instalației cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile și cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile.

# Se vor lua toate măsurile necesare

# de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

# care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

# pentru evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru eliminarea acestora, în scopul evitării sau reducerii impactului asupra mediului;

# pentru utilizarea eficientă a energiei;

# pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

# pentru evitarea oricărui risc de poluare în cazul încetării definitive a activităţii şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

# Se vor lua următoarele măsuri pentru utilizarea eficientă a energiei:

# contorizarea cantităţii de energie consumată şi urmărirea periodică a consumului;

# asigurarea funcţionării corespunzătoare a sistemului încălzire;

# asigurarea iluminării spațiilor cu sisteme ce asigură consum mic de energie;

# întocmirea unui raport anual privind consumul de energie;

# identificarea şi aplicarea măsurilor de utilizare eficientă a energiei.

- Utilajele şi echipamentele din dotare se vor întreţine corespunzător astfel încât funcţionarea acestora să nu permită evacuarea de poluanţi în mediu; orice disfuncţionalitate va conduce la adoptarea de măsuri în vederea eliminării cauzelor şi minimizării efectului negativ asupra factorilor de mediu.

- Se vor asigura lucrările şi dotările ce apar ca necesare pe parcursul desfăşurării activităţii, în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului.

- Reţelele de alimentare cu apă și sistemul interior de canalizare se vor exploata în condiții tehnice corespunzătoare, cu respectarea tuturor normativelor și regulamentului de exploatare, se vor verifica periodic și întreține în scopul prevenirii pierderilor de apă și deversării de apă uzată.

- Se va realiza monitorizarea periodică a activității conform capitolului 13.

- Operatorul se va asigura că toate emisiile în mediu se vor încadra în limitele prevăzute de prezenta autorizație.

- Se vor actualiza registrele scrise referitoare la politici, responsabilități, ținte, proceduri, evidențele privind sesizările si incidentele, evidentele privind instruirile.

- Modul de desfășurare a activității se va raporta Agenției pentru Protecția Mediului Brăila conform capitolului 14.

- Se vor înregistra toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi detalii privind natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii.

- Se vor reînnoi actele de reglementare, contractele de prestări servicii şi alte documente ce au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii, la expirarea acestora, și se vor depune la Agenția pentru Protecția Mediului Braila.

- În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, se vor respecta prevederile actelor intrate în vigoare care modifică, completează sau le abrogă pe cele vechi.

- La solicitarea autorității competente de protecția mediului, se vor prezenta toate informațiile necesare în scopul reexaminării conditiilor de autorizare, rezultatele monitorizarii emisiilor și alte date care permit efectuarea unei comparații a funcționării instalației cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile și cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile.

- Se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Brăila în următoarele situații:

- apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației, precum şi a oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării, conform prevederilor art. 15, alin. (2), lit. a) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în orice situaţii care implică schimbarea titularului activităţii (dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii etc).

- În cazul apariției unor neconformități față de prevederile autorizației, operatorul are următoarele obligaţii:

- informarea imediată a autorității competente pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea prezentei  autorizaţii;

- luarea imediată a măsurilor necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu.

- respectarea întocmai a măsurilor suplimentare impuse de autoritatea competentă pentru protecţia mediului pe care aceasta le consideră necesare în vederea restabilirii conformității.

- întreruperea operării instalaţiei sau a unor părţi relevante ale acestora, până la restabilirea conformării, în cazul în care încălcarea condiţiilor din autorizaţie reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformarii.

  - Obligațiile privind gestiunea deșeurilor:

# Operatorul are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

# Se va încadra fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor aprobată de către Comisia Europeană prin Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

# Se vor actualiza fișele de caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate, conform prevederilor O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare și ale Anexei 1 la Ord. nr. 95 din 12 februarie 2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista naționala de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri și se vor transmite la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila;

# Deşeurile se vor gestiona fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

# fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

# fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

# fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

# Deșeurile produse se vor stoca separat, fără a se amesteca între ele sau cu alte materiale ce au proprietăți diferite, în scopul realizării obligațiilor privind valorificarea și a facilitării/îmbunătățirii valorificării acestora;

# Deşeurile care nu au fost valorificate se vor supune unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă pentru protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului;

# Se va încredința transportul deşeurilor trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare în instalații autorizate pentru activitățile respective, către un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri; operatorul de transport deşeuri periculoase trebuie să deţină autorizaţie de mediu și licenţă de transport mărfuri periculoase.

# Se vor stoca separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală;

# Zonele de stocare temporară a deşeurilor vor fi marcate şi semnalizate cu precizarea capacităţii şi a perioadei de stocare. Recipienţii vor fi inscripţionaţi, verificaţi periodic, asigurându-se proceduri pentru containerele avariate.

# Se va asigura că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea  substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

# Se va asigura evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, precum şi a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi, după caz, a destinaţiei, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare, operaţiunii de valorificare sau eliminare a deşeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, şi se va pune la dispoziţia autorităţilor competente de control, la cererea acestora;

# Evidenţa gestiunii deşeurilor se va păstra cel puţin 3 ani;

# Se va efectua şi se va deţine o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora.

# Se vor deţine și se vor păstra buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase și nepericuloase generate sau ajunse accidental pe amplasament, care vor fi transmise autorităților competente pentru protecția mediului la cererea acestora.

# Este interzisă amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum şi eliminarea prin depozitare finală, cu excepţia celor care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare.

# Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) rezultate din activitate se vor stoca temporar în container special, acoperit cu  învelitori rezistente la intemperii, separat de alte deșeuri, și se va asigura evidența acestora, conform categoriilor din anexa nr. 2 la OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

# Obligațiile privind gestionarea substanţelor toxice şi periculoase:

# Substanţele şi amestecurile periculoase se vor gestiona cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniu privind: clasificarea, etichetarea, depozitarea în condiţii de siguranţă, utilizând informaţiile din fişele cu date de securitate specifice fiecărei substanţe; gestionarea adecvată a ambalajelor substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; evidenţa gestiunii substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.

# Se vor deține fişe cu date de securitate pentru substanţele/produsele chimice utilizate, întocmite/actualizate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), iar gestionarea acestora se va realiza conform normelor legale în vigoare și a fișelor cu date de securitate menționate.

# Recipientele care conţin substanţe periculoase vor purta inscripţii de identificare, avertizare, prescripţii de siguranţă şi folosire.

# Se va ţine evidenţa strictă (cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare) a substanţelor periculoase și a ambalajelor acestora, care intră în sfera de activitate şi se vor furniza informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice în vigoare.

# Substanţele şi preparatele periculoase care au devenit deşeuri se vor elimina în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu.

# Obligațiile privind managementul mirosurilor:

- În cazul aparitiei unor sesizari privind disconfortul la nivelul receptorilor sensibili se va elabora un plan de management al mirosurilor, care se va revizui periodic, se va actualiza in conformitate cu legislatia in vigoare și se va prezenta autorității competente pentru protecţia mediului și care va include următoarele elemente:

- un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare;

- un protocol pentru monitorizarea mirosurilor;

- un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri;

- un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri, pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere;

- o analiză a incidentelor referitoare la mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele legate de mirosuri.

- Se va asigura controlul umidităţii în hale (funcţionarea corespunzătoare a sistemelor de ventilaţie şi a sistemului de încălzire,  evitându-se astfel fermentarea dejecţiilor) pentru reducerea emisiilor de amoniac.

- Se vor aplica prevederile BREF pentru reducerea emisiilor de mirosuri, prin practicarea unor tehnici nutriţionale de reducere a conţinutului de azot şi fosfor din dejecții, care conduc şi la diminuarea nivelului mirosurilor din hale şi din exteriorul acestora.

- Halele și căile de acces de pe amplasament se vor curăţa zilnic și se vor menţine în stare bună de funcționare.

- Se va întreține (inclusiv completa, dupa caz), perdeaua vegetală perimetrală obiectivului.

  - Obligațiile operatorului privind monitorizarea activității

- Monitorizarea activității se va realiza conform prezentei autorizații, iar rezultatele se vor raporta către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

- Rezultatele monitorizării se vor prezenta într-o formă adecvată și prelucrate grafic, pentru a permite autorității competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

- Frecvenţa monitorizării, aşa cum este prevăzută în prezenta autorizaţie, poate fi modificată doar cu acordul scris al Agenției pentru Protecția Mediului Brăila, după evaluarea monitorizării anterioare.

- Analizele probelor prelevate se vor efectua de către laboratoare acreditate, pentru toţi factorii de mediu, care utilizează metodologii în conformitate cu normele şi reglementările în vigoare.

- Într-un registru special se vor înregistra metodele de determinare, condiţiile de prelevare, rezultatele măsurătorilor, datele privind eroarea de măsurare/incertitudinea măsurătorilor, etc.

- Buletinele de analizǎ emise de terţi se vor înregistra şi arhiva.

- Se va asigura accesului reprezentanţilor organelor de control abilitate la punctele de prelevare şi monitorizare a emisiilor în mediu.

  - Obligațiile privind prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale se va actualiza după caz, se va respecta și va fi disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către persoanele autorizate pentru verificare şi control.

- Se vor actualiza registrele scrise referitoare la evidențele de întreținere, precum și cele privind sesizarile si incidentele.

- Se vor înregistra toate defecţiunile în funcţionare și incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc pentru mediu și se vor lua măsuri pentru remedierea efectelor acestora.

- Înregistrările vor fi puse la dispoziţia autorităţilor responsabile și vor face referire la: tipul, momentul şi durata defecţiunii; cantitatea de substanţe nocive eliberate; urmările defecţiunii  în interiorul şi exteriorul obiectivului, precum și toate măsurile iniţiate.

- Titularul activităţii va stabili proceduri referitoare la informarea persoanelor responsabile cu parametrii de performanţă ai instalaţiei, incluzând alarmarea rapidă şi eficientă a operatorilor instalaţiei privind abaterile de la funcţionarea normală a instalaţiei.

- Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului de combatere a acestora.

- Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un program anual de întreținere, revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea obiectivului, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător. Planul trebuie să cuprindă pentru toate utilităţile de care dispune amplasamentul periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii, care trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

- Acțiunile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru, care va cuprinde minim următoarele date: obiectivul supus reparaţiei sau verificării; data efectuării intervenţiei; felul intervenţiei (planificată sau neplanificată); tipul operaţiei executate; responsabilul execuţiei lucrării și fondurile repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

- Toate activităţile de administrare se vor executa în baza prevederilor legale referitoare la protecţia muncii şi prevenirea incendiilor. Toate persoanele care desfăşoară o activitate pe depozit trebuie să fie instruite corespunzător în ceea ce priveşte prevenirea incendiilor şi protecţia muncii.

- Personalul angajat trebuie să fie instruit anual şi să fie informat imediat la apariţia de noi reglementări legate de funcţionarea instalației, cu privire la:

# organizarea activităţilor (planul de funcţionare, instrucţiuni de funcţionare, planul de alarmă etc.);

# modificarea obligaţiilor şi responsabilităţilor fiecărui angajat, în vederea asigurării condiţiilor de protecţie a mediului;

# modul de comportare şi acţiune în caz de accidente şi în cazuri de urgenţă.

# Se vor lua toate măsurile necesare în vederea asigurării dotării tehnice pentru intervenţie în cazul unor accidente, precum și pentru intervenție în cazul unei poluări accidentale.

# În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului

# se vor lua imediat măsurile preventive necesare, care trebuie să fie proporţionale cu ameninţarea iminentă şi să conducă la evitarea producerii prejudiciului, luând în considerare principiul precauţiei în luarea deciziilor;

# în termen de doua ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării se vor  informa Agenția pentru Protecția Mediului Brăila și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Brăila, cu privire la momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente, elementele de mediu posibil a fi afectate, măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului, alte informaţii considerate relevante de operator.

- în termen de o oră de la finalizarea măsurilor preventive se vor  informa Agenția pentru Protecția Mediului Brăila și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Brăila, cu privire la măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului şi eficienţa acestora.

# în cazul în care ameninţarea iminentă persistă în ciuda măsurilor preventive adoptate, se vor  informa Agenția pentru Protecția Mediului Brăila și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Brăila în termen de 6 ore de la momentul la care s-a constatat ineficienţa măsurilor luate, cu privire la: măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului, evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive, alte măsuri suplimentare, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei.

# În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului

# se vor lua măsuri imediate de eliminare a cauzelor care au produs poluarea, de îndepărtare a poluanților (inclusiv prin folosirea unor materiale absorbante) şi de remediere a efectelor produse, proporţional cu prejudiciul cauzat, în scopul controlării, izolării, eliminării sau, în caz contrar, gestionării factorilor contaminanţi;

# se vor înştiinţa în maxim două ore Agenția pentru Protecția Mediului Brăila și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Brăila, cu privire la: momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului adus mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului, alte informaţii considerate relevante de  operator.

# MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI

La încetarea activităţii, la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea operatorul, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unei părţi din aceasta, operatorul va acționa conform planului de închidere ce va fi întocmit conform prevederilor Ghidului Tehnic General (pct. 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004 și va include:

- activităţi preliminare;

- încetarea activităţii productive;

- activităţi de curăţire a utilajelor; evacuarea produselor şi a deşeurilor generate;

- dezafectare utilaje, echipamente, demolare clădiri;

- curăţarea şi ecologizarea amplasamentului;

- monitorizarea lucrărilor de închidere şi post închidere;

- costuri;

- planuri necesare dezafectării obiectivului (plan general, cu reţelele de apă rece şi canalizare; plan amplasare puncte de monitorizare sol şi apă subterană);

- gradul de poluare a factorilor de mediu (valorile de referință fiind cele din prezenta autorizație).

## La dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor este obligatorie solicitarea şi  obţinerea acordului de mediu conform prevederilor legale în vigoare.

## În cazul încetării definitive a activităţii, operatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare și de aducere a amplasamentului și a zonelor  afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor.

## La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitate asupra solului şi apelor subterane pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr de 34 de pagini.

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Garda Națională de Mediu şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila.

# GLOSAR DE TERMENI

| A.P.M. Brăila | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila |
| --- | --- |
| Administraţie locală | Primăria orasului Ianca |
| Anual | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 12 luni consecutive |
| Autorizaţie/AIM | Denumirea prescurtată a Autorizaţiei Integrate de Mediu |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| CAT | Comisia de Analiză Tehnică |
| CBO5 | Consum Biologic de Oxigen la 5 zile |
| CCOCr | Consum Chimic de Oxigen metoda cu dicromat de potasiu |
| CCOMn | Consum Chimic de Oxigen metoda cu permanganat de potasiu |
| CMA | Concentrația maximă admisă |
| ISUJ | Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă |
| dB | Decibeli |
| Ghid Tehnic General | Ghidul aprobat prin Ord. M.M.G.A. 36/2004 |
| Emisie | Eliberarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei |
| EPRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi |
| Locaţia activităţii | satul Plopu, orașul Ianca, jud. Brăila |
| Lunar | Cel puţin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o lună |
| Operator/titular | Orice persoană fizică sau juridică care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionarii tehnice a instalaţiei |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor. |
| Operaţiunea de valorificare a deşeurilor | Orice operaţiune de valorificare a deşeurilor inclusă în OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor. |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| t | Tone |
| VLE | Valori Limită de Emisie |
| Zi | Orice perioadă de 24 de ore |

# ANEXE

# ANEXA  I - Modelul Raportului Anual DE Mediu

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) |  |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie primă | Unitate de măsură | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsură | Producţie maximă proiectată | Producţie anuală realizată |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrică și combustibili utilizaţi | Conţinut de sulf | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii: |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apă

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă în scop tehnologic |  |  |  |
| Apă în scop menajer și PSI |  |  |  |

EMISII

-rezultatele monitorizării cantității de azot și fosfor total excretat,

-rezultatele monitorizării emisiilor de amoniac provenite din fiecare adăpost,

-rezultatele monitorizării emisiilor de pulberi provenite din fiecare adăpost,

-rezultatele monitorizării emisiilor în aer la limita amplasamentului,

Emisii în apă

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E conf. Autorizaţiei (mg/l) | Valori măsurate (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare (Sol) | Indicator analizat | Valori de referință (mg/ kg substanţă uscată) | Valori măsurate (mg/kg substanţă uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | la suprafaţă - 5cm |  |  |  |
|  | în adâncime - 30 cm |  |  |  |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei (F1) | Indicator de calitate analizat | Valori de referință (mg/l) | Valori măsurate (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |

Nota: se vor anexa buletinele de analiză emise de către terţi.

Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Deşeu | Cod deşeu | Generate (t) | Valorificate (t) | Eliminate (t) | Stoc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXA II - Rapoarte singulare

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Conform prevederilor legale |

ANEXA III - RAPORT DE INFORMARE ÎN CAZUL POLUĂRILOR ACCIDENTALE

| Agent economic ............................................. | Autorizaţie integrată de mediu nr. ...................... |
| --- | --- |
| Date de localizare exactă a poluării accidentale | Anul: | Luna: | Ziua: | Ora: |
|  | Localizarea poluării |  |
| Cauza producerii poluării accidentale (inclusiv tipul poluantului, categoria de periculozitate, cantitatea emisă în mediu) |  |
| Factorii de mediu afectaţi | Aer |  |
|  | Apă |  |
|  | Sol |  |
|  | Alţi factori |  |
| Modul de manifestare a fenomenului |  |
| Rezultatele analizelor (dacă s-au efectuat) | Recoltare probe |
|  | Cine a recoltat |  |
|  | Condiţii de recoltare |  |
|  | Rezultatul analizelor |  |
| Tendinţa evoluţiei | Creştere | Staţionare | Descreştere |
| Măsuri luate | La sursă | De reducere şi/sau eliminare a efectelor |
| Alte informaţii |  |
| Cine completează Raportul de informare | Numele şi prenumele | Funcţia |
|  | Data: | An | Luna | Ziua |
|  | Semnătura | Ștampila |