#### MEMORIU

#### Intocmit in conformitate cu prevederile Anexei 5 la Metodologia

#### de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

#### Publicat în  Monitorul Oficial 274 din 27 aprilie 2010 (M. Of. 274/2010)

- Denumirea proiectului:

CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO CU AUTOSERVIRE

II. Titular

- numele:

SC ROVULCSPA DRIVE SRL

- Adresa :

COMUNA CHISCANI,EXTRAVILAN,TAR.107,PAR.687,JUDETUL BRAILA

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

Mob: 0766730538

- Numele persoanelor de contact:

-  Mocanu Mihai Viorel

- responsabil pentru protecţia mediului

- Mocanu Mihai Viorel

III. Descrierea caracteristicelor fizice ale intregului proiect:

● Situatia existenta :

Lotul de teren pe care este amplasata constructia  este terenul  situat

in extravilanul  comunei Chiscani,Tar,107,Par.687,judetul Braila

si are  o suprafata de  4.500,00mp.

Pe teren exista   corpul C1 cu destinatia de service,spalatorie auto si

vulcanizare

Se invecineaza:

Nord- NCP 75271

Sud  - De

Est   -DJ 212

Vest –teren arabil

Accesul la parcela se va face pe latura din est din drumul DJ 212

● Situatia propusa :

Spalatoria  auto cu autoservire proiectata   a fost prevazuta

cu 3 boxe(2boxe acoperite ) ,o camera tehnica, un bazin vidanjabil  si un separator de hidrocarburi.Spalatoria are dimensiunile in plan de 6,00x19,20m

Obiectivul este o constructie de tip hala industriala avand  fundatiile

din beton armat  si structura de rezistenta metalica.

Peretii dintre boxe au fost prevazuti  din panouri sandwich de tip isopan.

Pardoselile sunt din gresie(camera tehnica)  si beton elicopterizat

Sarpanta acoperisului a fost proiectata intr-o apa si este deasemenea  din

metal cu invelitoare din panouri sandwich si atic din alucobond

Stalpii au fost proiectati din  profile metalice de tip  tevi rectangulare  fixati pe cuzinetii din beton armat cu buloane de ancoraj.

Boxele au prevazute cuve din beton armat ingropate acoperite  cu

capace metalice carosabile  cu fante pentru preluarea apelor  uzate rezultate dupa

spalare.Cuvele au dimensiunea in plan de 0,50x3,00m si adancimea de 0,50m.

Boxele au dimesiunea in plan de 5,00x6,00m si sunt despartite intre ele

cu panouri  sandwich cu inaltimea de 2,50m.

Pe toata lungimea constructiei  a  fost prevazuta   o rigola

din beton armat acoperita deasemenea cu capace metalice carosabile.

Rigola are sectiunea de 0,40x0,50m si panta de scurgere a apelor

uzate.

Incinta obiectivului ,caile de acces pentru realizarea fluxului tehnologic

este de tip platforma din beton armat pentru trafic greu.

Instalatiile electrice se vor realiza avand circuitele din coductori de aluminiu

izolate si montate in  tuburi de protectie montate aparent.

Alimentarea cu apa rece  se va realiza printr-o  instalatie de distributie din

conducte PEX-AL-PEX.Instalatiile interioare  de canalizare se vor realiza cu conducte

din polipropilena.Apele uzate rezultate din spalarea auto se vor colecta  in cuvele

prevazute in fiecare boxa si deversate in  rigola cu conducte din polipropilena Ø110.

Din rigole apele uzate sunt colectate de un separator de hidrocarburi

de tip Politan din fibra de sticla cu debitul de 4l/s,V= 3000l,Ø1300mm,L=2600mm, si apoi de un bazin vidanjabil de tip I’Scriber din polipropilena cu volumul V=50mc

Ø3000mm si L=7640mm

BREVIAR DE CALCUL

Breviarul de calcul s-a intocmit conform STAS-urilor 1343/1-2006, 1478-1990, SR 1846-1/2006,  1846-2/2007, a normativului P 28/1994 si a Ordinului M.L.P.T.L. 29/N/1993.

Apa se va folosi în scop spalare masini

Consumatori specifici:

| -spalare masini | 3 | boxe |
| --- | --- | --- |

Debit specific: 13l/min/1boxa

DETERMINAREA NECESARULUI DE APA

| Calculul debitului zilnic mediu -Qzi med |  |
| --- | --- |
| Q zi mediu= 1/1000 | mc/zi |  |  |  |  |
| Determinarea debitului zilnic maxim - Qzi max |  |  |  |  |
| Qzi max=Q zi med x Kzi mc/zi |  |  |  |  |
| Kzi valoarea maxima a abaterii valorii consumului zilnic |  |  |  |
| Determinarea debitului zilnic minim – Qzi min |
| Q minim zilnic= Qzi max x 0,3 mc/zi |  |
| Determinarea debitului orar maxim de apă – Qo max |  |
| Qorar max=1/D x Qzi max x Ko [mc/h] |  |
| Ko- valoarea maximă a abaterii valorii consumului orar |  |
| D= durata de timp pentru care a fost calculat necesarul de apa (12h/zi) |

Necesar de apa

| Numar de utilizatori | qs | Q zi med | K zi | Q zi max | Q zi min | K o | Q or max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l/zi | m3/zi | l/s | - | m3/zi | l/s | m3/zi | l/s | - | m3/h | l/s |
| 3boxe | 9360 | 28 | 0,64 | 1.30 | 36,4 | 0,83 | 10,9 | 0,24 | 2.80 | 8,5 | 2,36 |

DETERMINAREA CERINŢEI DE APĂ QS

Qs zi med. = Q zi med. x Ks x Kp 	[mc/zi]

Qs zi max. = Q zi max. x Ks x Kp		[mc/zi]

Qs zi min.   = Qzi min. x Ks x Kp		[mc/zi]

unde:

Ks = 1,02 ( coeficient care ţine seama de nevoile sistemului de alimentare cu apă;

Kp = 1,15 ( coeficient care ţine seama de pierderile de apa prin reţele (reţele noi);

| Qs zi med | Qs zi max | Qs zi min | Qs or max |
| --- | --- | --- | --- |
| m3/zi | l/s | m3/zi | l/s | m3/zi | l/s | m3/h | l/s |
| 32,8 | 0,75 | 42,7 | 0,98 | 12,8 | 0,29 | 9,9 | 2,76 |

DEBITUL DE APE UZATE MENAJERE

Conform STAS SR 1846-1:2006 debitele de ape uzate menajere se calculează cu relaţia:

Qu = Qs [mc/zi, mc/h]

| Debite caracteristice | m3/zi | l/s |
| --- | --- | --- |
| Quz zi med | 32,8 | 0,75 |
| Quz zi max | 42,7 | 0,98 |
| Quz zi min | 12,8 | 0,29 |
| Quz or max | 9,9 | 2,76 |

Calculul debitului de ape pluviale evacuate Qpluv.

Conform STAS SR 1846-2:2006, debitul de ape pluviale se calculează cu relaţia:

Qpluv. = m x S x ( x I  [l/s]

unde:

m = 0,8  ( coeficient de reducere a debitului de calcul;

S = 84 mp  ( suprafata acoperis cladiri;

S = 114 mp (  suprafata platforme betonate;

( = 0,90 ( coeficient de scurgere de pe acoperis cladiri;

(  = 0,85 ( coeficient de scurgere de pe platforme betonate;

I = 110 l/s x ha ( intensitatea ploii de calcul

Qpluv. = 0,8 x 110 (0,0084 x 0,90 + 0,0114 x 0,85 )= 1,51 l/s

Debitul de ape pluviale  prin rigola betonata catre separatorul de hidrocarburi:

Qpluv. = m x S x ( x I [l/s]

Separatorul de hidrocarburi agrementat tehnic amplasat conform plan de situatie va avea un debit minim de 0,98l/s +1,51l/s.=2,49l/s

Se propune un separator de hidrocarburi  de tip Politan din fibra sticla cu debitul de 4l/s,Ø1,3m,L=2,6m V=3000l

Bazinul vidanjabil agrementat tehnic amplasat conform plan de situatie va avea un

volum minim de 50mc

Se propune un bazin vidanjabil  de tip I’Scriber din polipropilena cu volumul V=50mc, Ø3,0m,L=7,64m

Pentru realizarea acestui obiectiv  nu este necesar taierea

unor arbori.

b) justificarea necesităţii proiectului

Implementarea  acestui proiect va duce  la realizarea acestui serviciu

pentru populatia din comuna  Chiscani   si  localitatile limitrofe

c) valoarea  investitiei propuse,fara TVA,este de:

40.000,00 lei

d)Perioada de implementare propusa:3luni

Spalatoria  auto automata proiectata va fi deservita de 1 persoana

care va asigura cantitatea de detergent necesara precum si colectarea incasarilor.

Fluxul tehnologic  consta in urmatoarele operatiuni:

1.Masinile vor intra la spalatorie din  pe poarta

de acces amplasata pe  latura din est din drumul DJ 212 si apoi la boxe.

2. Se introduc bancnotele  una cate una in cititorul de bancnote, pana se ajunge

la creditul pentru  se doreste  a functiona instalatia.
            Instalatia porneste apasand oricare dintre programele APA, SPUMA, CEARA si OSMOZA.
            Programele SPUMA si CEARA funtioneaza un minut dupa care instalatia trece automat in programul de APA.
            Programul OSMOZA funtioneaza un minut si 30 de secunde dupa care instalatia trece automat in programul de APA
             Programul de APA functioneaza pe toata durata creditului introdus.
             La epuizarea creditului (timpului) introdus instalatia se opreste si intra in modul de asteptare

3.Dupa spalare masinile  ies din spalatorie la calea de acces din DJ212

Pentru spalarea auto se vor folosi urmatoarele utilaje si instalatii:

- Grup pompant

- Panou control cu calculator și soft pentru control, afișaj pentru fiecare boxa.

- Sistem dozare ceară si detergent

- Sistem antiîngheț

- Lance completă de presiune cu pistol perdant pentru sistemul antiîngheț.

- Panou comanda tip coloana, din inox

- Butoane comandă prin atingere senzitivă (touch)

Date tehnice:

-consum de apa 12,5-15l/min/1boxa

-consum de detergent cca 100g/min/1boxa

-energie cca 4kw/ora/1boxa

-nivel sonor <70dbA

Obiectivul va fi executat de o societate de constructii specializata in

acest gen de lucrari.

In cadrul proiectului au fost prevazute urmatoarele lucrari de baza

pentru realizarea investitiei:

-trasarea constructiilor

-decopertarea stratului vegetal in grosime de 20cm

-executarea sapaturilor pentru realizarea fundatiilor izolate

-montarea carcaselor de armaturi din otel beton la fundatii

-turnarea betonului in fundatii izolate

-executarea cuvelor  si rigolelor din beton armat

-executarea pardoselii boxelor, a drumului de acces si a platformei

interioare din beton armat pentru trafic greu.

-montarea structurii metalice(stalpi si grinzi de acoperis)

-montarea invelitorii din panouri sandwich

-montarea panourilor sandwich dintre boxe si aticului din alucobond

-montarea camerei tehnice de tip container.

-executarea instalatiilor interioare si exterioare -electrice si de apa-canalizare

Executarea structurilor  din elemente metalice  din otel se va face de societati specializate in acest gen de lucrari

Pentru executarea fundatiilor si  a pardoselilor   se va folosi beton si otel beton procurat de la societati specializate.

Executarea sapaturilor pentru realizarea acestor lucrari de infrastructura

se vor executa mecanizat iar pamantul rezultat din sapaturi se va folosi pentru umpluturi.

Materiale utilizate:

-nisip-30,0mc

-balast-80,0mc

-otel beton-20,0t

Resurse naturale:

-nisip-30,0mc

-balast-80,0mc

-apa-11.000,00l

Instalaţii de alimentare cu apã si canalizare.

Alimentarea cu apa potabila   este realizata de la reteaua stradala existenta in zona .

Canalizarea pentru apele uzate si apele pluviale este  racordata la bazinul vidanjabil

Instalaţii de alimentare cu energie electricã

Alimentarea cu energie electrica  este realizata de la reteaua stradala existenta

in  zona  din reteaua  SC ELECTRICA  SABraila

IV.Descrierea lucrarilor de demolare necesare :

Nu se vor executa lucrari de demolare.

V.Descrierea amplasarii proiectului.

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la

25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

-Nu este cazul

-localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit

Listei monumentelor istorice,actualizata ,aprobata prin Ordinul ministrului culturii

si cultelor nr.2.314/2004 cu modificarile ulterioare si Repertoriul arheologic national

prevazut de Ordonanta Guvernului nr,43/2000 privind protectia patrimonului arheologic

si declararea unor situri arheologoce ca zone de interes national,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare.

Amplasamentul proiectului nu se afla in zona de patrimoniu cultural si

arheologic.

-hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament cât şi pe zone adiacente acestuia;

Folosinta actuala si planificata a terenului atat pe amplasament cat si pe

zone adiacente este de constructii industriale si edilitare.

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

- arealele sensibile;

Nu exista areale sensibile in zona.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

-detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

-Nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a. Protecţia calităţii apelor:

Apele uzate  si pluviale sunt evacuate   cu o retea de canalizare

interioara la bazinul vidanjabil

b. Protecţia aerului:

Pe perioada executiei lucrarilor incarcarea si transportul materialelor

de constructii necesare se  va face cu mijloace auto acoperite cu prelate pentru

a opri dispersia pulberilor in aer.

Intretinerea utilajelor se va face corespunzator pe perioada executarii

lucrarilor .Zonele de lucru se vor uda periodic.

c. protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Protectia impotriva zgomotului pe perioada executiei lucrarilor va fi asigurat

prin imprejmuirea santierului cu panouri metalice speciale pentru acest gen de lucrari.

Nivelul maxim de zgomot la limita incintei, inclusiv cel produs de mijloacele de transport este inferior valorii de 70 dB (A), limita maxima impusa de STAS 10009/17.

d. protecţia împotriva radiaţiilor:

Procesele tehnologice nu produc surse de radiatii nefiind necesare dotari, amenajari sau masuri pentru protectia impotriva radiatilor.

e. protecţia solului şi a subsolului:

Protectia solului si subsolului este asigurata prin sistemul de canalizare

proiectat si platforma betonata

f. protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Procesele tehnologice cat si amplasamentul imobilului nu pot produce surse care sa afecteze ecosistemele acvatice si terestre, a monumentelor naturii, parcurilor nationale si rezervatiilor naturale.

g. protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Locuintele sunt amplasate fata de obiectiv la o distanta de minim 80,0m

iar in zona nu exista obiective de interes public.

Protectia impotriva zgomotului pe perioada executiei lucrarilor va fi asigurat

prin imprejmuirea santierului cu panouri metalice speciale pentru acest gen de lucrari.

h. gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Tipuri   de deseuri rezultate in timpul realizarii proiectului:

Denumire deseu                 cod deseu                      Eliminare/valorificare deseu

Beton -0,20t                      17.01.01           se vor elimina prin societati specializate

Deseuri  metalice -0,10           17.04.07           se vor elimina prin societati specializate

Materiale plastice – 10kg 17.02.03           se va elimina prin societati specializate

Aluminiu-3kg                17.04.02          se va elimina  prin societati specializate

Materiale izolante-10kg   17.06.03          se va elimina  prin societati specializate

Deseuri menajere -0,3t          20.03.01        se vor elimina prin societati specializate

Deseurile menajere se depoziteaza in pubele speciale si sunt ridicate si transportate

de societati specializate.

Tipuri   de deseuri rezultate in timpul exploatarii:

Deseuri menajere           20.03.01           se vor elimina prin societati specializate

Deseurile menajere se depoziteaza in pubele speciale si sunt ridicate si transportate

de societati specializate.

i. gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Alimentarea cu combustibil(benzina,motorina) a mijloacelor de transport

se va face in statiile peco din zona.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

In zona nu exista habitate protejate.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Personalul de executie a obiectivului este instruit privind utilizarea dotarilor si protectia mediului.

Se analizeaza periodic propunerile de conformare emise de autoritatea de mediu.

Se analizeaza periodic propunerile de conformare emise de autoritatea de mediu.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele)

Nu este cazul.

- Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

Zona pentru organizarea de santier se va organiza adiacent laturii de est a incintei si  va avea suprafata de 40,00mp avand carosabil din beton si va cuprinde :

-  baraci vestiare muncitori – 5x2,5 m – 1 buc.

- depozit materiale delimitat de panouri metalice

- cabina wc ecologic

-spatiu parcare utilaje

-spatiu amenajat pentru stocarea temporara a deseurilor.

Alimentarea cu apa si energie electrica se va asigura de la reteaua stradala

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

Nu este cazul.

XII. Anexe - piese desenate

Mocanu Mihai Viorel