Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRĂILA

DRAFT

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

nr. 7 din 03.08.2011 actualizată la data de xx.02.2022

Titularul autorizaţiei: REVARLINO GRUP SRL, cu sediul social în județul Ilfov, comuna Ștefăneștii de Jos, satul Ștefăneștii de Jos, strada Bușteni, nr. 9, etaj 1, camera 4

Locaţia activităţii: judetul Brăila, comuna Tufesti, Tarlaua 2, Parcelele 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

Categoria de activitate conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale Anexa I, pct.  6.6. c): creșterea intensivă a porcilor, cu capacităţi de peste750 de locuri pentru scroafe

Categoria de activitate conform REGULAMENTUL (CE) NR. 166/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui registru European al emisiilor și transferului de poluanți și de modificare a Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale Consiliului este:

7.(a).(iii)- Instalații de creștere intensiva a pasarilor de curte sau a porcilor cu 750 locuri pentru scroafe

Codul CAEN rev. 2:  0146 (0123 - rev. 1) Creşterea porcinelor

Valabilitatea: pe toata perioada în care beneficiarul acesteia obtine viza anuala conform legislatiei de mediu în vigoare.

Emisă de: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BRĂILA

Titlul: Ferma de creștere a porcilor – gestație maternitate – tineret – Ferma 2

Data emiterii: xx.xx.2022

| DIRECTOR EXECUTIV Ciprian CUZMIN | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII, Daniela Laura BĂDAȘCU |
| --- | --- |
| ÎNTOCMIT Liliana Maria IOAN |

CUPRINS

| Nr. crt. | Denumire capitol | Pag. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Date de identificare a operatorului |  |
| 2 | Temeiul legal |  |
| 3 | Categoria de activitate |  |
| 4 | Documentaţia solicitării |  |
| 5 | Managementul activităţii |  |
| 6 | Materii prime și auxiliare |  |
| 7 | Resurse de apă, energie, combustibil |  |
| 8 | Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologie existente pe amplasament |  |
| 9 | Instalații pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu |  |
| 10 | Concentraţii de poluanţi admise la evacuarea în mediul înconjurător, nivel de zgomot |  |
| 11 | Gestiunea deşeurilor |  |
| 12 | Prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă |  |
| 13 | Monitorizarea activităţii |  |
| 14 | Raportări către agenţia pentru protecţia mediului |  |
| 15 | Obligaţiile titularului activităţii |  |
| 16 | Managementul închiderii instalației, managementul reziduurilor |  |
| 17 | Glosar de termeni |  |
| 18 | Anexe |  |

# DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: REVARLINO GRUP SRL, cu sediul social în județul Ilfov, comuna Ștefăneștii de Jos, satul Ștefăneștii de Jos, strada Bușteni, nr. 9, etaj 1, camera 4

Titularul autorizaţiei REVARLINO GRUP SRL, cu sediul social în județul Ilfov, comuna Ștefăneștii de Jos, satul Ștefăneștii de Jos, strada Bușteni, nr. 9, etaj 1, camera 4

Nr. de telefon: 0239684688; Fax: 0239681150

Adresa de e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J23/6298/2021

Cod Unic de Înregistrare: 45053382

Locaţia activităţii: județul Brăila, comuna Tufești, Tarlaua 2, Parcelele 45-46-47-48-49-50-51

Suprafața totală de teren pe care este amplasata Ferma de creștere a porcilor – gestație maternitate – tineret – Ferma 2 este de 124000 mp.

Vecinatăţile amplasamentului

la nord: teren agricol

la sud: drumul de legătură între DJ 221 și DN 21 și teren agricol

la est: teren agricol

la vest: drumul judetean 22 Brăila Stancuta

# TEMEIUL LEGAL

Prevederile legislative în baza cărora a fost emisă autorizaţia integrată de mediu şi pe care titularul este obligat să le respecte în desfăşurarea activităţii sunt următoarele:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și functionarea Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor;

- H.G. nr.1000/2012 privind reorganizarea și functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului și a institutiilor aflate în subordinea acesteia;

- Ghidul tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

- Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 818/2003, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- Ordinul MMAP nr. 1150/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anualea autorizatiei de mediu  și autorizatiei integrate de mediu publicat în Monitorul Oficial nr. 495/11.06.2020;

- Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu completările și modificările ulterioare;

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

- Documentul de referinta asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru creșterea intensiva a pasarilor și porcilor, editia 2017;

- Legea 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998, cu modificările ulterioare;

- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,  aprobate prin H.G. nr.123/2002;

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare.

In conformitate cu prevederile Ord. MMAP nr. 1150/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu și autorizatiei integrate de mediu publicat în Monitorul Oficial nr. 495/11.06.2020 și care a intrat în vigoare la data de 11.07.2020:

- aveți obligația să solicitați aplicarea vizei anuale la autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă a autorizaţiei integrate de mediu, conf. art. 5,

- solicitarea aplicarii vizei anuale a autorizaţiei integrate de mediu se va face cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna emiterii autorizaţiei integrate de mediu,

- decizia privind viza anuala devine anexa la autorizația integrata de mediu și  face parte integranta din aceasta.

Prezenta autorizaţie integrata de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. 2(2^1) din Legea nr. 219/15.11.2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, modificata de OUG 101/2017, inclusiv respectării măsurilor privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a factorilor mediului,  în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte.

Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor şi materiilor prime până la expedierea produselor finite,  inclusiv activităţilor de management al deşeurilor de pe amplasament.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului activităţilor, iar răspunderea pentru corectitudinea raportului de amplasament și a formularului de solicitare revine autorului.

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către reprezentanţii CJGNM Brăila  și APM Braila.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Prezenta autorizație nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

# CATEGORIA DE ACTIVITATE

-Conform Anexei 1 a Legii nr. 278/24.10.2013 privind emisiile industriale, modificata de OUG 101/2017, activitatea se încadrează la

- pct. 6.6. c) creșterea intensivă a porcilor, cu capacităţi de peste750 de locuri pentru scroafe.

Activitate IED: Cod CAEN 0146 -  Creşterea porcinelor.

Activităţi non IED conexe:

CAEN 0162 – Activităţi auxiliare pentru creșterea animalelor

CAEN 3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei

CAEN 3821 – Tratarea și eliminarea deşeurilor nepericuloase

CAEN 4623 – Comerţ cu ridicata al animalelor vii

CAEN 5210 – Depozitări

CAEN 8121 – Activităţi generale de curăţenie

Capacitatea proiectată a instalației de creștere intensivă a porcilor este de 43550 locuri din care:

- 18910 locuri în sectoarele de gestație și maternitate

- 24640 locuri în sectorul tineret

# DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii Autorizaţiei integrate de mediu 7 din 03.08.2011, emisă de către Agenția Regională pentru Protecția Mediului Galați a cuprins:

- Cerere pentru emiterea autorizației integrate de mediu, întocmită de S.C. VEGETAL TRADINGS.R.L., înregistrată la A.R.P.M. Galați cu nr. 3242/07.05.2009;

- Formular de solicitare elaborat de S.C. VEGETAL TRADING S.R.L.;

- Raport de amplasament elaborat de S.C. CEPROHART S.A.;

- Anunț public privind depunerea solicitării apărut în ziarul ’’Obiectiv-Vocea Brăilei’’ din data de 12 - 23.05.2009;

- Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 182 din 15.10.2009 privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor la S.C. VEGETAL TRADING S.R.L. Brăila, Județul Brăila, eliberă tă de Administrația Națională „Apele Române” Direcția Apelor Buzău-Ialomița;

- Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, pentru de S.C. VEGETAL TRADING S.R.L.;

- Acord de mediu nr. 19/15.08.2006 S.C. Farm Pig S.R.L., Acord de mediu nr. 09/15.08.2006 S.C. Veluto S.R.L., Acord de mediu nr. 07/15.08.2006 S.C. Vivida S.R.L., Acord de mediu nr. 10/15.08.2006 S.C. Viveza S.R.L.;

- Autorizația nr. 08/04.02.2008 emisă de Direcția Sanitar Veterinară şi pentru Siguranța Alimentelor Brăila;

- Planul de măsuri în caz de închidere a instalației și aducere la starea inițială a amplasamentului, pentru evitarea oricărui risc de poluare și pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora - S.C. VEGETAL TRADING S.R.L.;

- Contract nr. 107 din 21.04.2005, pentru alimentarea cu apă potabilă, încheiat între

- Societatea Comercială Județeană de Apă S.A. Brăila și S.C. VEGETAL TRADING

- S.R.L.;

- Contract nr. 1971/02.11.2009, pentru colectarea și transportul deşeurilor menajere, încheiat între S.C. VEGETAL TRADING S.R.L. și S.C. ECOMAX ENERGY S.R.L. Com. Măxineni, Județul Brăila;

- Certificat constatator emis la data de 24.01.2008 pentru punctul de lucru al S.C. VEGETAL TRADING S.R.L. Com. Tufeşti, Jud. Brăila;

- Studiul O.S.P.A. nr. 689/27.09.2007 întocmit de OSPA-Braila.

Solicitarea pentru transferul Autorizației integrate de mediu de la VEGETAL TRADING SRL la TEBU CONSULT INVEST SRL a cuprins:

- Solicitarea SC TEBU CONSULT INVEST SRL înregistrată la APM Brăila cu nr. 3827/14.04.2014.

- Adresa SC VEGETAL TRADING SRL înregistrată cu nr. 3294/31.03.2014 prin care societatea anunță că se află în derularea unei proceduri care implică schimbarea titularului activității;

- Declarație pe proprie răspundere dată de administratorul SC TEBU CONSULT INVEST SRL;

- Certificat de înregistrare emis la data de 14.11.2011 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;

- Certificat constatator emis de ORC de pe lângă Tribunalul București la data de 27.03.2014;

- Certificat de înregistrare mențiuni din 27.03.2014 și Rezoluția nr. 35577/25.03.2014 emise de ORC de pe lângă Tribunalul București;

- Contract de comodat nr. 405/11.04.2014 încheiat între SC HIDROZONE SRL și SC TEBU CONSULT INVEST SRL;

- Contract de vânzare cumpărare  - duplicat,  încheiat între SC VEGETAL TRADING SRL și SC HIDROZONE SRL autentificat sub nr. 1518/20.12.2013;

- Autorizația integrată de mediu nr. 07 din 03.08.2011, în original;

- Proces verbal de verificare amplasament nr. 4227/25.04.2014 și Notă de constatare nr. 4229/25.04.2014.

Documentația depusă pentru actualizarea Autorizației integrate de mediu cuprinde:

- Adresa societății TEBU CONSULT INVEST SRL nr. 1000 din 30.07.2021, înregistrată la APM Brăila cu nr. 12326/02.08.2021 de depunere a documentației în vederea actualizării Autorizației integrate de mediu;

- Documentul: Compararea situaţiei existente în ferma de reproducţie și creştere tineret suine – FERMA 2 cu cerinţele BAT  din  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) şi validarea Analizei conformităţii activităţii desfăşurate de S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. cu BATC 2017 pentru creşterea  intensivă a porcilor în cadrul fermei precum și o analiză a rezultatelor monitorizării factorilor de mediu elaborat de Bojoi Silvia – elaborator RM, RIM, BM, RA/RSR, RS.

- Certificatul de înregistrare la ORC de pe lângă tribunalul București eliberat la data de 31.03.2020.

- Raportul de amplasament elaborat de Ceprohart SA în 2009.

- Cererea pentru emiterea autorizației integrate de mediu înregistrata la ARPM Galați cu nr. 3242/07.05.2009.

- Completări transmise la documentație de Tebu Consult Invest SRL cu adresele nr.: 1284/29.09.2021 (înregistrată la APM Brăila cu nr. 14762/30.09.2021); 1435/01.11.2021 (înregistrată la APM Brăila cu nr. 16512/03.11.2021); 1535/22.11.2021 (înregistrată la APM Brăila cu nr. 17564/25.11.2021).

- Autorizația de gospodărire a apelor nr 77 din 07.09. 2021 emisa pentru Tebu Consult Invest SRL de catre ABA Buzău Ialomița.

- Planul de închidere a zonei și de refacere a amplasamentului pentru instalația Ferma de crestere a porcilor – Gestație maternitate-tineret Ferma 2  elaborat de Tebu Consult Invest SRL.

- Raport privind situația de referință pentru instalația Ferma de crestere a porcilor – Gestație maternitate-tineret Ferma 2  elaborat de Tebu Consult Invest SRL.

- Fișe cu date de securitate pentru motorină, Antec Virkon și Biogel.

- Puncte de vedere emise de Biroul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul APM Brăila nr. 15719/20.102.2021 și 18363/16.12.2021.

- Solicitarea REVARLINO GRUP SRL nr. 101/10.12.2021, înregistrată la APM Brăila cu nr. 18103/10.12.2021, de schimbarea a titularului activitatii desfasurate în cadrul Complexului de porci – Ferma 2.

- Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului societății Revarlino Grup SRL că activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care a fost emisă Autorizația integrată de mediu nr. 7/03.08.2011.

- Contract de închiriere nr. 84/01.12.2021 încheiat între NED ADVANCED SRL (proprietar) și REVARLINO GRUP SRL (chiriaș) aimobilelor din județul Brăila, comuna Tufești, Tarla 2, Parcelele 45-50, 51/1, 51/2.

- Adresa APM Brăila nr. 18555/21.12.2021 privind luarea deciziei de continuare a procedurii de reglementare pe numele noului titular, REVARLINO GRUP SRL.

- Contract de prestări servicii nr. 762/20.12.2021 încheiat cu societatea Centrul Regional de Colectare Cereale SRL pentru furnizare apa potabila și preluare și epurare ape uzate tehnologice.

- Proces verbal de verificare a amplasamentului nr. 18383/17.12.2021.

- Certificat de înregistrare eliberat la data de 10.12.2021 de către ORC de pe lângă Tribunalul Ilfov.

- Certificat constatator emis de ORC de pe lângă Tribunalul Ilfov eliberat la data de 10.12.2021 în baza declarației pe propria răspundere nr. 161639 din 06.12.2021.

- Contract comercial nr. CC906/03.01.2022 încheiat între Revarlino Grup SRL și ECO-METAL RECYCLING SRL.

- Contract de prestări servicii nr. 1384/29.12.2021 încheiat între Revarlino Grup SRL și ENAL PETRICRIS SRL.

- Contract nr. 1774 din 03.01.2022 încheiat între Revarlino Grup SRL și SETCAR SA.

- Completări transmise de REVARLINO GRUP SRL cu adresa nr. 17/05.01.2022 (înregistrată la APM Brăila cu nr. 161/05.01.2022).

- Puncte de vedere transmise de membrii CAT privind draftul autorizației integrate de mediu actualizate.

- Punct de vedere nr. 351/10.01.2022 emis de Serviciul Monitorizare și Laboratoare din cadrul APM Brăila.

# MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

# Sistemul de management

-societatea nu este certificată  conform SR EN ISO 14001 și nu este înregistrată conform Schemei de Audit și Management de Mediu (EMAS).

-în cadrul fermei se întocmește și se actualizează periodic planul de întreținere și reparație a instalațiilor și echipamentelor utilizate în fermă.

# In ferma se aplica tehnici, conform prevederilor Concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la creșterea în sistem intensiv a pasarilor de curte referitoare la:

# Sisteme de management de mediu pentru a îmbunătăți performanța de mediu globală (BAT 1), prin:

# planificarea și stabilirea procedurilor și planurilor în corelare cu planificarea financiară și cu investițiile;

# punerea în aplicare a procedurilor cu acordarea unei atenții deosebite: structurii și responsabilității, formării, conștientizării, competenței, comunicării, implicării angajaților, documentației; controlului eficient al proceselor; programelor de întreținere; pregătirii și intervenției în caz de urgență; garantării conformității cu legislația în domeniul mediului;

# punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului (BAT 9) și/sau a unui plan de gestionare a mirosului (BAT 12) în cazul în care se preconizează și/sau s-au dovedit o poluare fonică și/sau neplăceri cauzate de mirosuri a receptorilor.

# Buna organizare internă pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța globala (BAT 2), prin:

# formarea personalului prin instruiri periodice cu privire la: reglementările relevante, creșterea animalelor, sănătatea și bunăstarea animalelor, gestionarea dejecțiilor animaliere, siguranța lucrătorilor, planificarea și gestionarea situațiilor de urgență, verificarea, repararea și întreținerea periodică a structurilor și a echipamentelor, din cadrul fermei, cum ar fi: bazinele de colectare a apelor uzate; instalațiile de alimentare cu apa și canalizare; sistemele de aprovizionare cu furaje; sistemele de ventilație și senzorii de temperatura,

# actualizarea periodică a Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale și de intervenție în caz de accidente, care include modul de acționare în cazul unor avarii sau poluari accidentale.

# Conştientizare și instruire

# Operatorul va aplica sisteme de instruire pentru întregul personal relevant, inclusiv contractanții și cei care achiziționează echipament și materiale, astfel încât:

# să se conștientizeze implicațiile reglementării dată de Autorizașia integrată de mediu pentru activitatea societății și pentru sarcinile de lucru,

# să se conștientizeze toate efectelor potențiale asupra mediului rezultate din funcționarea în condiții normale și condiții anormale,

# să se conștientizeze necesitatea de a raporta abaterea de la condițiile de autorizare integrată de mediu,

# sa se previna emisiile accidentale și să se ia măsuri atunci când apar emisii accidentale,

# să se conștientizeze necesitatea de implementare și menținere a evidențelor de instruire.

# Operatorul va desfășura acțiuni de constientizare și instruire a personalului potrivit  calificarilor și competentelor necesare pentru posturile cheie (fisa de post).

# Personalul trebuie să cunoască şi să respecte instrucțiunile de lucru, normele P.S.I. și de protecţia muncii în vigoare.

# Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, este instruit în acest domeniu, prin absolvirea unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 23 alin (5) din OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor.

# Periodic, instrucțiunile de lucru se vor prelucra personalului care deserveşte instalația, atât pentru operare cât și pentru procesele de pornire/oprire și pentru lucrările de reparaţie/revizie a instalației.

# În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol; pe panourile semnalizatoare se va scrie şi numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate, conform Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale cu rol în planificarea și gestionarea situatiilor de urgenta.

# Fiecare instalație va fi prevăzută cu un plan de evacuare și salvare în caz de urgenţă.

  - Responsabilităţi

# Operatorul are desemnată prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu completările și modificările ulterioare, operatorul, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, asistă persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control, punând la dispoziţia acestora evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante și facilitează controlul activităţilor, precum și prelevarea de probe (după caz).

# Operatorul, prin personalul de conducere va analiza performanța de mediu – conform cerințelor autorizației integrate de mediu, măsurile de prevenire a accidentelor, sesizările locuitorilor din vecinătate, respectarea codului de bună practică agricolă la împrăștierea dejecțiilor solide și lichide. Rezultatele acestei analize vor fi documentate într-un raport scris.

# Operatorul este responsabil de:

# siguranţa instalațiilor în perioada de funcţionare, cât și în perioada de oprire printr-o întreţinere planificată și de prevenire;

# revizia și întreţinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare și a instalațiilor ce servesc direct sau indirect protecţiei mediului pentru a putea preveni toate emisiile de poluanţi în aer, apă și sol; operatorul trebuie să aibă la dispoziţie în orice moment piesele de schimb pentru părţile de instalație ce servesc direct protecţiei factorilor de mediu;

# remedierea oricărui prejudiciu rezultat din funcţionarea activităţilor cauzat vecinătăţilor sau mediului în general;

# pregătirea și intervenția în caz de urgență;

# conformarea cu legislația în domeniul mediului, cu monitorizarea factorilor de mediu şi respectarea prevederilor cuprinse în AIM.

# Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să fie accesibil în orice moment personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

# Acțiuni de control

# Operatorul va iniţia acțiuni de control și remediere în vederea constatării neconformităţilor cu prevederile AIM.

# În cazul constatării oricăror neconformităţi operatorul are următoarele obligaţii:

# să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu;

# să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

# să ia orice măsură suplimentară pe care autoritatea competentă pentru protecția mediului o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

# să întrerupă operarea instalației în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, până la restabilirea conformităţii.

# Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare și păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

# responsabilităţi;

# evidenţele de întreţinere;

# registre de monitorizare;

# rezultatele analizelor;

# rezultatele auditurilor;

# Operatorul va controla modul de funcţionare a instalațiilor de pe amplasament și în special a instalațiilor pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu și va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

# Operatorul se va asigura, prin acțiuni de control, că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât funcționarea instalațiilor să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului.

# Notificarea APM Brăila

## Operatorul este obligat să notifice APM Brăila în următoarele cazuri:

# dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, conform prevederilor art. 15, alin. (2), lit. a) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

# la vânzarea pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea operatorului, dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii etc.;

# în cazul oricărui incident sau accident care afectează semnificativ mediul, prin informarea imediată a autorității competente pentru protecția mediului și a autorității competente pentru inspecție și control la nivel local; în termen de maxim 24 ore de la producerea poluării accidentale transmite la APM Brăila, Raportul de informare în cazul poluărilor accidentale, conform Anexei III; dacă este cazul se va retransmite acest raport cu  informaţii suplimentare obţinute în urma efectuării analizelor de laborator; raportul privind accidentul este  parte integrantă a R.A.M.;

# în cazul apariției unor neconformități față de prevederile autorizației, prin informarea imediată a autorității competente pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu;

# la oprirea/pornirea planificată a instalaţiei, cu 48 ore înainte;

# dacă apar modificări ale prevederilor actelor de reglementare care au stat la baza emiterii autorizaţiei.

# MATERII PRIME ȘI AUXILIARE

Consumurile, natura și modul de stocare a materiilor prime/materialelor auxiliare/combustibililor utilizați în procesul de producţie, la capacitate maximă, sunt prezentate în Tabelul 6.1:

Tabelul 6.1

| Nr. crt. | Materii prime/materiale utilizate în activitate | Cantitatea utilizată la capacitatea proiectata | Modul de ambalare și depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Purcei tineri | 147840 purcei tineri în 6 cicluri | cazare în halele de creștere |
| 2 | Furaje combinate | 18000 t/an | în buncărele exterioare aferente halelor de creștere |
| 3 | Apa potabilă | 68179 mc/an | furnizată de Stația de potabilizare apă a societății Centrul Regional de Colectare Cereale SRL |
| 4 | Apa tehnologică | 37031 mc/an | înmagazinată în rezervor de 600 mc |
| 5 | Vitamine, vaccinuri, medicamente | în funcșie de necesități | în magazie în cadrul punctului sanitar |
| 6 | Dezinfectanţi: |
|  | Virkon | 200 kg/an | în recipiente de 10 kg stocate în magazie inchisă, cu acces limitat |
|  | Bio-gel | 300 kg/an | în recipiente de 10 l stocate în magazie inchisa, cu acces limitat |
| 7 | Motorină | 500 l/an | se achiziționează direct de la stații de distribuție a carburanților |
| 8 | Energie electrică | 2485,24 MWh/an | - |
| 9 | Gaze naturale | 2077,19 MWh/an | - |
| 10 | Materiale de întreținere și reparatii | Functie de necesitati | Se achiziționează direct de la producatori |

# RESURSE de APĂ, ENERGIE, Combustibili

## Apă

## Alimentarea cu apă potabilă (conform AGA 77/2021)

Apa potabilă este asigurată din Statia de potabilizare a apei exploatata de societatea Centrul Regional de Colectare Cereale SRL printr-o conductă de aducțiune ce este cuplată la sistemul de distribuție a apei în întreaga fermă.

## Alimentarea  cu apă tehnologică

Apa în scop tehnologic este asigurata din sursa subterana și se captează din 2 foraje, cu adâncimea de 61 m fiecare, amplasate în incinta fermei, echipate cu cate o electropompă submersibilă tip HEBE cu o puterea de 2,2 kW și cu un debit de 15 mc/h. Caracteristicile tehnice ale celor 2 foraje sunt următoarele:

Forajul F6:  H = 60 m; NHs=8, NHd = 10 , Q = 15 mc/h.

Forajul F7:  H = 60 m; NHs=8, NHd = 10 , Q = 15 mc/h

Normele de apă în cadrul fermei sunt: pentru salariați - 60 l/salariat; pentru creșterea porcilor 31 mc/1000 capete (11 mc/1000 capete pentru băut şi 20 mc/1000 capete pentru igenizare-evacuarea dejecțiilor).

In fermă sunt aplicate concluziile BAT (BAT 5) privind utilizarea eficientă a apei:

- Cantitatea de apă captată din subteran prin cele 2 foraje este masurată cu ajutorul unui apometru montat pe conducta de alimentare cu apa a rezervorului, fiind tip WPD Meinecke Dn 100, seria 8067005, verificat metrologic la un interval de timp recomandat de organismele abilitate.

- Se ține evidenţa lunară a cantităților de apă potabilă și apă tehnologică utilizate. Lunar se raportează la SGA Brăila volumele de apă preluate din subteran.

- Halele sunt inspectate zilnic în vederea identificării scurgerilor și repararea imediată a defecțiunilor constatate; se aplica Planul de Intervenție și Mentenanță, atunci când sunt observate/constatate pierderi de apă pe traseele de alimentare cu apă.

- Se utilizează echipamente de spălare cu apă sub presiune a pardoselilor din halele de creștere a porcilor.

- În fiecare boxă de animale există adăpători tip biberon/ suzetă, care reduc risipa de apă și asigură necesarul efectiv de apă de băut pentru animale și disponibilitatea apei (ad-libitum).

- Se realizează verificarea și ajustarea periodică a debitului de apă asigurat utilizând dotările existente pe echipamentele de furnizare a apei de băut pentru animale (ventile manuale, ventile automate, ţevi, pompe).

## Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere și tehnologice din cadrul fermei de porci sunt evacuate gravitațional printr-o rețea de canalizare de PEHD cu diametrul de 500 mm la Stația de epurare aflată pe amplasamentul societatii Centrul Regional de Colectare Cereale SRL din comuna Tufeşti, Tarlaua 5, Judetul Brăila, în incinta Fermei 1.

Apele pluviale de pe amplasamentul fermei sunt colectate separat prin intermediul unui sistem de rigole şi evacuate în afara fermei.

Pentru reducerea producerii de ape uzate (conformarea cu BAT 6) se aplică următoarele:

- menținerea suprafeței zonelor murdare din curte la un nivel cât mai redus posibil.

- curăţarea pardoselilor halelor de creștere a porcilor mecanic, apoi cu echipamente de spălare cu jet de apă sub presiune.

- apele pluviale de pe învelitoarea acoperişurilor, considerate ape convenţional curate, sunt colectate prin jgheaburi şi burlane din tablă zincată și evacuate gravitaţional în spaţiul verde din jurul halelor de pe amplasament.

Pentru reducerea emisiilor în apă provenite din apele uzate (conformarea cu BAT 7) apele uzate tehnologice (colectate în bazinele de sub halele de creștere) sunt evacuate gravitaţional prin reţeaua de canalizare din PEHD cu diametrul de 500 mm la staţia de epurare aflată pe amplasamentul Fermei 1 exploatată de Centrul Regional de Colectare Cereale SRL comuna Tufeşti, T5, judeţul Brăila.

## Utilizarea eficientă a energiei

Ferma de creștere a porcilor se alimentează cu energie electrică din sistemul național de distribuție a energiei electrice prin intermediul a două posturi trafo, fiecare cu câte două transformatoare de 400KW. Orice defecțuni, verificări periodice ale instalațiilor electrice, precum și schimbul de ulei pentru transformatorii electrici sunt asigurate, pe bază de contract, cu societăți autorizate.

Pentru încălzirea sediului administrativ și a filtrului sanitar se utilizează 5 centrale termice murale cu putere termică instalată  de 185 kw, prevăzute cu coș de evacuare a gazelor arse.

Pentru utilizarea eficientă a energiei (conformarea cu BAT 8) se aplică următoarele tehnici:

- Sisteme de încălzire și de ventilație cu eficienţă ridicată: incălzirea halelor se asigură cu generatoare de aer cald care funcţionează cu gaze naturale; cantitatea de căldură necesară este în funcţie de temperatura exterioară și este comandată de un calculator de proces, care comandă şi deschiderea ventilatoarelor, în funcţie de calitatea aerului interior; sistemul de ventilație, încălzire şi răcire a aerului în halele de creștere este mecanizat în totalitate; funcţionarea şi controlul parametrilor (temperatură, umiditate, conţinut de amoniac, etc.) sunt asigurate de calculatoare de proces specializate; ventilaţia naturală mixtă a celor 15 hale de creştere asigura un schimb continuu de aer prin gurile de admisie amplasate în pereţii longitudinali la partea superioară şi coșurile de evacuare amplasate în acoperiş, pe un rând, la nivelul coamei, intensitatea schimbului de aer fiind condiţionată de suprafața deschiderilor de admisie și a coşurilor de evacuare, de înălţimea de aspiraţie, de diferenţa de temperatură sau de masă a aerului dintre adăpost şi mediul exterior; ventilaţia se realizează prin ventilatoare de plafon montate pe acoperiş care asigură evacuarea noxelor de acces din hala la comandă unui senzor electronic.

- Izolarea pereţilor, a podelelor si/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale: halele de creştere a porcilor sunt identice din punct de vedere constructiv, cu structură din profile metalice, fundaţiile stâlpilor fiind de tipul izolate, realizate din beton armat şi grinzi de fundare; fundaţii halelor sunt din beton armat; sistemele structurale de rezistenţă sunt din cadre  metalice; pardoselile cotei ( 0,00 sunt din beton armat; pereţii sunt din lamele de beton placate cu polistiren și panouri termoizolante tip sandwich; acoperişurile sunt cu structura din ferme metalice și învelitoare din panouri sandwich; pardoseala este realizată din grătare de beton dispuse pe toata suprafaţa halelor, prevăzute cu fante prin care dejecţiile rezultate se scurg, în bazinele betonate amplasate sub fiecare hală, în care se asigura permanent o pernă de apă.

- Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic: în interiorul halelor se asigură iluminat artificial cu ajutorul lămpilor fluorescente cu puterea de 2x36W şi a lămpilor cu LED-uri care asigură un consum mic de energie electrică.

- Utilizarea ventilației naturale – se asigură ventilaţia în cele 15 hale de creştere-îngrăşare porci prin admisia forţată (în depresiune) a aerului proaspăt, prin ferestrele laterale prevăzute cu jaluzele reglabile și evacuarea forţată a aerului viciat prin ventilatoare axiale montate direct pe acoperiş; fiecare compartiment din hală este prevăzut cu 4 ventilatoare a căror funcţionare este asistată electronic printr-un sistem de senzori de temperatură și umiditate.

## Combustibili utilizați

- Gazele naturale pentru alimentarea:

  - generatoarelor de aer cald care asigură încălzirea halelor de porci: tip GP 40 (64 buc) cu o putere de 40 kW, un consum de gaz metan de 3,6 mc/h şi cu un debit de aer de 3900 mc/h; tip ERA 33 (30 buc) cu o putere de 33 kW, un consum de gaz metan de 3,0 mc/h şi cu un debit de aer de 1700 mc/h.

# centralelor termice murale (5 buc.).

# incineratorului de cadavre.

- Motorină pentru alimentarea grupului electrogen (generator de curent electric) de tipul – GE 390, cu puterea nominală instalată 350 kWA, puterea activă de 280 kWA, prevăzut cu un motor Diesel cu 12 cilindri în V, consum orar de combustibil de 98 l/oră şi cu rezervor de motorină de 600 litri.

# DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Ferma 2 are ca obiect de activitate de creştere intensivă și îngrăşare a porcilor - gestație și maternitate, capacitatea proiectată a fermei fiind de 43550 locuri, după cum urmează:

- 18910 de locuri în sectorul gestație maternitate (reproductie);

- 24640 de locuri în sectorul de tineret.

Ferma este situată în extravilanul comunei Tufeşti, având o suprafată totală de S = 12,48725 ha din care suprafața construită S=32958 mp. Obiectivul este amplasat în extravilanul localitătii Tufeşti, Judetul Brăila, în tarlaua T2, parcela P 45-P51 iar fată de cursul Dunării este situat la vest la cca. 6,5 km.

Ferma este situata la o distanţă de cca 3 km pana la prima locuinta din satul Gropeni și de cca 3,4 km pana la prima locuinta din satul Tufesti asigurându-se astfel conformarea cu BAT 2a și BAT 10a. Accesul se face din drumul judetean ce leaga localitatea Gropeni și Tufesti.

Punctul de lucru nu este amplasat în interiorul sau în vecinătatea unor zone cu statut de protecție, cele mai apropiate arii naturale protejate, respectiv Parcul Natural Balta Mică a Brăilei și Aria de protecție specială avifaunistică Balta Mică a Brăilei, fiind amplasate la cca 5,4 km est față de fermă.

Dotările cu care se desfășoară activitatea sunt:

- Sectorul gestației (liberă  + imobilizată)

- hala nr.1 – Gestație liberă  cu suprafața de 126 x 18 m prevăzută cu un compartiment cu 540 capete ( 6 boxe x 90 locuri) și pentru gestație imobilizată, 1 compartiment cu capacitatea de 306 locuri (306 boxe = 846 locuri)

- hala nr.3 – Gestație liberă  cu suprafața de 126 x 18 m prevăzută cu un compartiment cu 540 capete ( 6 boxe x 90 locuri) și pentru gestație imobilizată, 1 compartiment cu capacitatea de 306 locuri (306 boxe = 846 locuri)

- hala nr.4 – Gestație liberă  cu suprafața de 126 x 18 m prevăzută cu un compartiment cu 540 capete ( 6 boxe x 90 locuri) și pentru gestație imobilizată, 1 compartiment cu capacitatea de 306 locuri (306 boxe = 846 locuri)

- hala nr.6 – Gestație liberă  cu suprafața de 126 x 18 m prevăzută cu un compartiment cu 540 capete ( 6 boxe x 90 locuri) și pentru gestație imobilizată, 1 compartiment cu capacitatea de 306 locuri (306 boxe = 846 locuri)

- hala nr.7 – Gestație liberă  cu suprafața de 126 x 18 m prevăzută cu un compartiment cu  3 boxe x 160 capete  (480 locuri) și pentru gestație individuală, 1 compartiment cu 340 boxe (340 locuri): total 820 locuri)

- hala nr.9 – Gestație liberă  cu suprafața de 126 x 18 m prevăzută cu un compartiment cu  3 boxe x 160 capete  (480 locuri) și pentru gestație individuală, 1 compartiment cu 340 boxe (340 locuri): total 820 locuri)

- hala nr.10 – Vieri cu suprafața de 54,30 x 12,40 m prevăzută  cu  80 boxe, cu cate un loc /boxa ( 80 de locuri  total)

- hala nr.15 – hala – scrofite , prevăzută cu 2 compartimente x 252 locuri – 504 scrofite, 2 compartimente x 200 loc tineret prasila – 400 loc tineret prasila

Total sector gestație - 5024 locuri

Total vieri – 80 locuri

Total Sectorul gestație – 6008 locuri

- Sector maternitate

- hala nr.2 – Maternitate, cu suprafața de 144 x 18 m prevăzută cu 9 compartimente cu capacitatea de 44 locuri pentru scroafe ( 396 locuri scroafe – 3910 locuri sugari)

- hala nr.5 – Maternitate, cu suprafața de 144 x 18 m prevăzută cu 9 compartimente cu capacitatea de 44 locuri pentru scroafe ( 396 locuri scroafe – 3894 locuri sugari)

- hala nr.8 – Maternitate, cu suprafața de 144 x 18 m prevăzută cu 9 compartimente cu capacitatea de 44 locuri pentru scroafe ( 396 locuri scroafe – 3910 locuri sugari)

Total maternitate  - 1188 locuri boxe pentru x 10 locuri/boxa și 11714 locuri sugari = 12901 locuri

- Sector creștere tineret

- hala nr. 11 – Tineret,  cu suprafața de 132 x 18 m prevăzută cu 14 compartimente, cu 440 locuri/compartiment pentru creștere tineret (6160 locuri)

- hala nr. 12 – Tineret,  cu suprafața de 132 x 18 m prevăzută cu 14 compartimente , cu 440 locuri/compartiment pentru creștere tineret (6160 locuri)

- hala nr. 13 – Tineret,  cu suprafața de 132 x 18 m prevăzută cu 14 compartimente, cu 440 locuri/compartiment pentru creștere tineret (6160 locuri)

- hala nr. 14 – Tineret,  cu suprafața de 132 x 18 m prevăzută cu 14 compartimente, cu 440 locuri/compartiment pentru creștere tineret (6160 locuri)

Total sector creștere tineret  - 24640 locuri ( porci cu greutatea de pana la 30 kg)

- Sector livrare : H16 – hala livrare porci – cu suprafața de 227 mp și capacitatea de 400 locuri.

- Echipamente tehnologice performante cu care sunt utilate halele de creștere: linii de furajare, linii de adăpare, climatizare, încălzire, iluminat, ventilație.

- Sediul administrativ cu filtru sanitar, cu suprafața de 85,0 x12,0 m.

- racord pentru alimentarea cu apa potabila pana la rezervor , la gospodaria de apa a fermei.

- 5 centrale termice murale în incinta sediului administrativ și a filtrului sanitar cu putere termica instalata  de 185 kw, prevăzute cu coș de evacuare a gazelor arse.

- Gospodaria de apa și reteaua și reteaua de distributie, prevăzută cu doua instalații de captare – 2 foraje pentru alimentarea cu apa tehnologica amplasate în incinta fermei și un rezervor de inmagazinare a apei.

- Reteaua de canalizare interna a fermei, care colecteaza apele uzate menajere și dejectiile din hale, și conducta de evacuare a apelor uzate din ferma catre statia de epurare.

- Două posturi trafo cu două transformatoare.

- Racord de alimentare cu gaze naturale și o stație de reducere  a presiunii pentru gazele naturale.

- Un atelier mecanic cu suprafața de S= 250 m2.

- Sistem de alimentare cu energie electrică inclusiv iluminatul interior al fermei.

- Pod basculă cu cabina poarta și dezinfector ( filtru sanitar).

- Un incinerator de cadavre cu o capacitate de 750 kg/sarjă, echipat cu două trepte de incinerare, cu un arzător cu gaz metan, evacuarea gazelor arse efectuându-se printr-un coș cu H = 15 m și Dn – 300 mm.

- Un grup electrogen (generator de curent electric) de tipul – GE 390, cu puterea nominală instalată 350 kWA, puterea activă de 280 kWA, prevăzut cu un motor Diesel cu 12 cilindri în V, consum orar de combustibil de 98 l/oră şi cu rezervor de motorină de 600 litri.

Rețele de drumuri, platforme interioare, rețea de gard dublu ( exterior din prefabricate din beton și interior din plasă de sârmă).

Activitatea se desfasoara în următoarele sectoare de activitate:

- Sectorul de montă și gestație, unde se cazează şi se exploatează efectivul matcă format din scroafe de reproducţie şi vieri. Aici se organizează depistarea scroafelor în călduri, se efectuează montele, se formează grupele de scroafe confirmate ca fiind gestante şi sunt mutate în compartimentele de gestație liberă, unde sunt întreţinute și hrănite până la mutarea lor în sectorul maternitate. Vierii sunt cazați intr-o hala unde li se asigură cazarea și întreținerea, fiind asigurate condițiile de recoltare, conservare și păstrare a metarialului seminal precum și pregătirea acestuia pentru administrarea în monte artificiale; hala cuprinde și laboratorul de material seminal. Tot în acest sector se cresc scrofiţele selectate pentru reproducţie, care vor înlocui animalele de reproducţie din efectivul matcă care au fost reformate.

- Sectorul de maternitate unde are loc fătarea și creșterea purceilor sugari până la înțărcare. În acest sector scroafele gestante sunt aduse cu cca. 2-3 zile înainte de data estimată pentru fătare și sunt ținute în boxele de fătare-alăptare pe toată durata lactației (cca. 27-28 de zile după fătare). În această perioadă, purceilor sugari li se aplică tratamente specifice și imunizări, iar la varsta de 27-28 de zile sunt ințărcați și transferați în sectorul de tineret porcin. După înţărcarea purceilor, scroafele de reproducţie vor avea urmatoarele destinaţii: fie sunt mutate înapoi în sectorul montă-gestaţie unde reintră în circuitul reproductiv, fie sunt transferate într-o fermă de îngrăşătorie unde sunt recondiţionate, în cazul în care au fost reformate.

- sectorul de creștere tineret (creşe) este sectorul în care purceii ințărcați sunt trecuți de la hrănirea cu lapte matern la hrănirea cu furaje concentrate. în acest sector, purceii tineri sunt grupati pe loturi după greutate, sex, starea de întreţinere, etc și sunt crescuti în boxe colective pana la varsta de 75 - 80 de zile, cand ajung la greutatea de 28-30 kg și sunt transferati într-o fermă de creștere-ingrasare.

Halele de gestație sunt prevăzute cu pardoseli din placi din beton prevăzute cu fante pentru scurgerea dejecțiilor sub pardoseală. Sistemul de alimentare cu apa este din conducte PVC prevăzute la capete cu suzete; fiecare hala este prevazuta cu sisteme automate de alimentare cu furaje, din buncărele aflate în capetele halelor.

Halele de maternitate sunt organizate cu boxe individuale unde sunt aduse scroafele cu purceii mici; boxele sunt prevăzute cu spațiu de alăptare și o zonă cu pardoseală din plăci cu fante pentru scurgerea dejecțiilor sub pardoseală; halele sunt prevăzute cu sisteme automate de alimentare cu furaje (din buncărele de la capetele halelor) și apa, prin conducte prevăzute cu suzete, pentru scroafe si purcei și cu încălzire în pardoseală pentru purceii mici.

Halele de tineret sunt alcătuite din boxe destinate pentru grupuri de purcei proveniți dintr-un compartiment de fătare; boxele funcționează pe sisteul ”totul plin – totul gol”, între 2 serii efectuându-se operațiuni speciale de spălare și dezinfecție. In aceste hale pardoseala este din beton si parțial din plăci din beton, cu fante de scurgere pentru eliminarea igienică a dejecțiilor sub padoseala. Sistemul de furajare este automat, fiecare boxă fiind dotată cu hrănitoare circulară; hrana este adusă din buncărele de la capele halelor pe măsură ce hrănitoarele se golesc; sistemul automat de hrănire conține pe coloana centrală dozatorul de medicamente pentru situațiile în care se impune medicația preventivă și/sau curativă a animalelor. Alimentarea cu apă este asigurată prin conducte prevăzute la capete cu suzete, poziționate pe peretele opus hrănitoarei si încorporate pe parțile lateralel ale acesteia.

In toate halele dejecțiile se colecteaza în bazine amenajate sub cota pardoselilor, în care acestea se stochează sub un strat de apa de minim 0,3 m, până  la evacuarea lor la sistemul exterior de canalizare şi evacuarea către la staţia de epurare a societății Centrul Regional de Colectare a Cerealelor. Evacuarea apelor uzate din bazine se face periodic, când se constată depăşirea concentraţiei de amoniac în atmosfera internă a halelro precum și dupa depopularea halei/compartimentului, moment în care se deschide un sifon, prin care apele uzate conţinute de bazinul de stocare se evacuează  gravitațional la reţeaua externă de canalizare.

# INSTALAȚII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA   POLUANŢILOR ÎN MEDIU

- AER

Centrale termice murale

Principalele emisii evacuate în atmosfera ce provin din arderea gazului metan sunt: pulberi, CO, NO2, SO2. Societatea are în dotare 5 centrale termice murale pe gaze naturale, prevăzute cu coș de evacuare a gazelor arse cu tiraj forţat aflate în incinta sediului administrativ și a filtrului sanitar.

Sistemul de ventilație, încălziea şi răcirea aerului în grajduri

Sistemul este mecanizat în totalitate, iar funcţionarea și controlul tuturor parametrilor temperatura, umiditate, etc. - sunt asigurate exclusiv de calculatoare de proces specializate.

Ventilaţia naturală mixtă, asigură un schimb continuu de aer prin gurile de admisie amplasate în pereţii longitudinali la partea inferioară și coşurile de evacuare amplasate în acoperiş, la nivelul coamei. Intensitatea schimbului de aer este condiţionată de suprafața deschiderilor de admisie și a coşurilor de evacuare, de înălţimea de aspiraţie, de diferenţa de temperatura sau de masa aerului dintre adăpost și mediul exterior. Ventilaţia se realizează prin ventilatoare de plafon montate pe acoperiş care asigură evacuarea noxelor în exces din hală la comanda unui senzor electronic. Principalele emisii evacuate în atmosferă, ce provin din adăposturile de animale sunt: NH3, CH4, N2O, mirosuri de H2S.

Incinerarea cadavrelor

Incineratorul de cadavre cu o capacitate de 750 kg/sarja este echipat cu două trepte de incinerare (o cameră principală de 935 cm3 în care temperatura de ardere este 850 ºC și o cameră secundară de 612 cm3 în care temperatura de ardere este de 1100 OC), cu două arzătoare cu gaz metan, un coş metalic de Ø 300 mm cu înăltimea de H=10 m racordat la un coş din beton de 500x500 mm cu înăltimea de H =1,5 m.

Principalele emisii evacuate în atmosferă, ce provin din incinerarea cadavrelor de animale sunt: CO, SO2, TOC, Pulberi.

- APĂ

Apele uzate care rezultă de pe amplasament provin de la grupurile sanitare şi din dejecţiile animaliere diluate cu apa sunt dirijate în staţia de epurare din comuna Tufeşti, T 5, Judeţul Brăila, amplasată în incinta Fermei nr. 1 care deţine Autorizaţia integrată de mediu nr. 1 din 04.04.2019.

Apele pluviale colectate de pe acoperisuri, de pe platformele și căile de acces amenajate sunt evacuate gravitaţional pe spațiile verzi din incinta fermei.

- SOL

Incineratorul de cadavre este amplasat într-o construcţie având dimensiunile de 14x12m, prevăzută cu pardoseală betonată. În această construcţie este amenajată camera de refrigerare pentru stocarea cadavrelor până la incinerarea acestora.

# CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL  ÎnconjurĂtor, nivel de zgomot

10.1. AER

10.1.1. Emisii atmosferice rezultate din activitate

Sursele generatoare de emisii din activitatea de creștere a porcilor, evacuate în atmosferă, sunt prezentate în tabelul 10.1.1.

Tabelul nr. 10.1.1.

| Sursa generatoare | Punct de emisie | Poluanţi emişi |
| --- | --- | --- |
| Activitatea de creștere a porcilor în hale | Sistemul de ventilație al halelor de creştere | NH3 H2S CH4 N2O Pulberi Mirosuri |
| Funcţionarea centralelor termice cu gaz metan | Sistemul de evacuare a gazelor arse (coş dispersie) | CO SO2 NOx Pulberi |
| Incinerator de cadavre | Sistemul de evacuare a gazelor arse (coş dispersie) | CO SO2 NOx Pulberi |

10.1.2. Valori limită de emisie

- Emisii punctiforme

Tabelul nr. 10.1.2

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Puncte de emisie | Poluanţii emişi | VLE mg/m3N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala termică | Sistemul de evacuare a gazelor arse (coş dispersie) | CO | 100 |
| 2 |  |  | SO2 | 35 |
| 3 |  |  | NOx | 350 |
| 4 |  |  | pulberi | 5 |
| 5 | Incinerator de cadavre | Sistemul de evacuare a gazelor arse (coş dispersie) | SO2 | 35 |
| 6 |  |  | NOx | 350 |
| 7 |  |  | CO | 100 |
| 8 |  |  | Pulberi | 5 |

Notă:

# -Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie stabilită în tabelul 10.1.2

# -Nu trebuie să existe alte emisii în aer semnificative pentru mediu.

# -Monitorizarea și analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum se precizează în capitolul

# Monitorizarea activităţii a prezentei autorizaţii.

-La solicitarea A.P.M. Brăila se vor analiza și alţi indicatori.

-Prelevarea și analiza probelor se va face de către reprezentanţii unui laborator de analiză acreditat.

b) Emisii difuze și mirosuri

Din activitatea fermei rezultă următoarele emisii difuze și mirosuri: emisii fugitive de la  sistemul de ventilație al halelor  de creștere şi emisii de la mijloacele de transport (oxid de carbon, hidrocarburi, oxid de azot, oxid de sulf, aldehide). Limitele poluanţilor din emisiile difuze şi mirosuri în zona amplasamentului se vor încadra în prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Pentru reducerea azotului total excretat și, prin urmare, emisiilor de amoniac, precum și fosforului total excretat satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, (conformarea cu BAT 3 și BAT 4) sunt aplicate următoarele tehnici:

- regimul alimentar al animalelor este echilibrat pentru a răspunde nevoilor animalelor în ceea ce priveşte aportul de energie şi aminoacizi uşor digerabili;

- animalele sunt hrănite în 8 faze diferenţiate pe categorii de vârstă iar administrarea furajelor se face conform unor reţetare, în funcţie de categoria de vârstă a animalelor; conţinutul de proteină din reţetele de furajare este scăzut,  (19 - 21 % pentru purcei înțărcați și 13-17% pentru scroafe); conținutul de fosfor din fiurajele administrate este redus;

- furajele administrate conţin aminoacizi în cantităţi controlate pentru reducerea proteinei brute (lizină, metionină, treonină).

- se adaugă fitază în premixuri pentru a îmbunătăți eficiența hranei pentru animale; furajele utilizate în hrana animalelor conțin fosfat monocalcic, care în prezența fitazei este reținut în corpul animalelor, reducându-se astfel cantitatea de fosfor total excretat.

- se utilizează enzime în premixuri pentru a îmbunătăți eficiența a hranei pentru animale.

Pentru reducerea emisiilor de pulberi din fiecare adapost de animale (Conformarea cu BAT 11) în ferma se aplica urmatoarele:

- furajarea se face ad libitum, adaptat cerinţelor etapei de dezvoltare.

- furajele administrate sunt uscate şi conţin în compoziţie uleiuri şi şroturi vegetale.

- furajele sunt transportate de la silozuri la hale într-un sistem pneumatic închis cu spiră.

- sistemul de ventilație operează cu viteză scăzută pentru a nu crea curenţi de aer în adăpost.

Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la fermă (Conformarea cu BAT 13), în cadrul fermei se aplică:

- asigurarea unei distanțe adecvate între fermă/instalație și receptorii sensibili - ferma este situata în extravilanul com. Tufesti, jud. Brăila, la o distanţă de cca 3 km pana la prima locuinta din satul Gropeni și de cca 3,4 km pana la prima locuinta din satul Tufesti.

- menținerea animalelor și a suprafețelor uscate și  curate, prin  evitarea  scurgerilor  de furaje, evitarea prezenței dejecțiilor animaliere în  zonele  de  odihnă  sau  pe  podelele  acoperite integral cu grătare.

- evacuarea continuă a dejecţiilor animaliere către bazinele de colectare a dejecţiilor, situate sub pardoseala fiecărui compartiment din halele de creştere porci. halele sunt prevăzute cu pardoseală perforată realizată în întregime din grătare din beton dispuse pe toată suprafaţa halelor, prevăzute cu fante care permit scurgerea dejecţiilor în bazinele betonate amplasate sub fiecare hală, în care se asigură permanent o pernă de apă.

- evacuarea dejectiilor în reţeaua interioară de canalizare a fermei şi apoi în staţia de epurare a societății Centrul Regional de Colectare Cereale SRL din cadrul Fermei 1 din comuna Tufeşti, T5, P1, 16, 20, 21, judeţul Brăila.

- ventilatia în interiorul halelor de creștere porci se realizează prin admisia forţată (în depresiune) a aerului proaspăt, prin ferestrele laterale prevăzute cu jaluzele reglabile și evacuarea forţată a aerului viciat prin ventilatoare axiale montate pe acoperiş. fiecare compartiment din hala este prevăzut cu 4 ventilatoare a căror funcţionare este asistată electronic printr-un sistem de senzori de temperatura și umiditate.

10.2. EMISII ÎN APĂ

10.2.1. Tipuri de ape uzate şi poluantii emişi

Sursele generatoare de ape uzate și poluanții generaţi de activitate în apele uzate sunt prezentate în Tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1.

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Natura apei uzate | Poluanţi emişi | Mod de colectare/stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activităţi administrative | Ape menajere | pH, suspensii, CBO5, CCOCr, azot amoniacal, fosfor total, detergenţi sintetici biodegradabili. | colectare în sistemul de canalizare menajeră şi evacuare în staţia de epurare amplasată în Ferma 1 aparţinând societății Centrul Regional de Colectare Cereale SRL care deţine AIM 1 din 04.04.2019 transferată cu Decizia |
| 2. | Activităţi de creştere a porcilor | Ape tehnologice | pH, materii totale în suspensie, CBO5, CCOCr, azot amoniacal, fosfor total, azotiţi, azotaţi, reziduu filtrat la 105 0C, azot total, fenoli antrenabili cu vapori de apă, cloruri, detergenţi sintetici, substanţe extractibile cu solvenţi organici, fosfaţi | colectare în sistemul de canalizare menajeră şi evacuare în staţia de epurare amplasată în Ferma 1 aparţinând societății Centrul Regional de Colectare Cereale SRL care deţine AIM 1 din 04.04.2019, transferată cu Decizia |
| 3 | Precipitaţii | Ape pluviale | Materii totale în suspensie | Evacuare pe spațiile verzi din jurul halelor |

10.2.2. Mod de stocare, epurare, valorile limită admise la evacuare.

Pe amplasament nu se realizează epurarea apelor uzate care rezultă din activitate, acestea fiind evacuate în staţia de epurare amplasată în Ferma 1 pentru care a fost emisa AIM 1 din 04.04.2019, în care sunt impuse condiţiile privind gestionarea apelor uzate și valorile limita admise la evacuare.

10.3. SOL

10.3.1. Sursele generatoare de poluanţi și poluanţii emişi în sol

Sursele generatoare de poluanţi și poluanţii emişi în sol sunt prezentate în tabelul 10.3.1.

Tabelul 10.3.1

| Sursa generatoare | Natura factorului de mediu (sol/apă featică) | Poluanţii emişi în sol |
| --- | --- | --- |
| Activităţi de creştere porci | Sol | pH (pH unit) |
|  |  | Total hidrocarburi petroliere (TPH) |
|  |  | Nitrati (NO3) |
|  |  | Sulfat ca SO4 solubil |
|  |  | Cadmiu |
|  |  | Crom |
|  |  | Cupru |
|  |  | Mangan |
|  |  | Nichel |
|  |  | Plumb |
|  |  | Zinc |
|  |  | Mercur |

10.3.2 Valorile de referinţă pentru urmele de elemente chimice din sol

Monitorizarea calităţii solului pe amplasamentul Fermei se realizează din doua puncte de observaţie amplasate în incinta fermei la doua adancimi (-5cm și -30 cm), conform planului de situatie și a realizat de ALS Life Sciences Romania SRL (laborator acreditat RENAR), anexat la documentatie.

Valorile de referinţă pentru urmele de elemente chimice din sol conform Raportului de incercari PI2108988  emis în 22.11.2021  sunt prezentate în tabelul 10.3.2.

Tabelul 10.3.2

| Nr. crt | Indicator analizat | Valori de referinta (mg/kg su, mai putin pH) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Punct de prelevare cu coordonatele GPS : X : 45.051015 Y : 27.822112 | Punct de prelevare cu coordonatele GPS : X : 45.053854 Y : 27.815789 |
|  |  | PI2108988001din 09.11.2021 S1-5cm | PI2108988002din 09.11.2021 S1-30cm | PI2108988003din 09.11.2021 S2-5cm | PI2108988004 din 09.11.2021 S2-30cm |
| 1. | pH (pH unit) | 6,88 | 6,88 | 6,70 | 6,40 |
|  | Total hidrocarburi petroliere (TPH) | 144 | 123 | 106 | 113 |
|  | Nitrati (NO3) | < 2,4 | < 2,4 | < 2,4 | < 2,4 |
|  | Sulfat ca SO4 solubil | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
|  | Cadmiu | 0,308 | 0,295 | 0,290 | 0,241 |
|  | Crom | 17,1 | 16,6 | 15,6 | 14,8 |
|  | Cupru | 28,6 | 31,4 | 26,5 | 25,1 |
|  | Mangan | 532 | 550 | 496 | 503 |
|  | Nichel | 23,8 | 23,7 | 22,4 | 22,3 |
|  | Plumb | 20,8 | 20,3 | 17,8 | 15,7 |
|  | Zinc | 70,5 | 70,4 | 65,2 | 62,6 |
|  | Mercur | 0,042 | 0,046 | 0,053 | 0,048 |

  - Zgomot

Conform  STAS 10.009-2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot; alin. 4.1-limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita spatiilor functionale, valoarea LAeqT  nu nu va depasi  65 dB la limita amplasamentului obiectivului autorizat.

  - Miros

Sursele de mirosuri din ferma sunt constituite de:

- halele de creștere a porcilor din care evacuarea aerului se realizeaza prin sistemul de ventilaţie, mirosul provenind de la dejecţiile de porci;

- procesul de incinerare a cadavrelor de animale.

Pentru reducerea emisiilor de amoniac provenite din fiecare adăpost de porci (conformare BAT 30) sunt aplicate urmatoarele:

- fiecare compartiment al halelor de creștere a porcilor este prevăzut cu bazine betonate de colectare a dejecţiilor solide şi lichide (purin), inclusiv a apelor de spălare/igienizare a halelor, care sunt colectate prin reţeaua de canalizare interioară a fermei şi apoi evacuate în conducta care deversează apele uzate în staţia de epurare amplasată în incinta Fermei 1 aparținând societății Centrul Regional de Colectare Cereale SRL.

- bazinele betonate îngropate de colectare al dejecţiilor solide şi lichide, sunt prevăzute permanent cu o pernă de apă, care asigură răcirea dejecţiilor şi menţinerea unei temperaturi constante şi scăzute, care favorizează reducerea emisiilor de amoniac în aer; apa din acestea se completează nivelul acesteia scade sub nivelul minim admis

- evacuarea dejecţiilor din bazinele colectoare în canalizarea exterioară se realizează prin scoaterea dopurilor opturatoare moment în care are loc un proces de aspiraţie care permite golirea completă a acestora.

- pardoseala halelor se spală cu apă sub presiune, care ajută la evacuare în bazinele de colectare a dejecţiilor, într-un ritm cât mai rapid.

# GESTIUNEA DEŞEURILOR

Deşeurile generate de Ferma vor fi colectate separat conform prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor și cu  respectarea prevederilor H. G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

# Deşeuri produse, colectate, stocate temporar

# Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea Fermei și managementul acestora sunt prezentate în tabelul 11.1.1.

Tabelul 11.1.1

| Denumire deşeu | Cantitatea prevăzută a fi generată anual | Cod deşeu | Managementul deşeurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Deseuri de tesuturi animale (cadavre de porci) | 175 t | 02 01 02 | Stocare temporar în camera frigorifică în incinta halei incineratorului de pe amplasament și eliminare prin incinerare |
| deşeuri menajere | 3,65 t | 20 03 01 | Stocate temporar în pubele şi preluate, în vederea eliminării prin depozitare finală, de către societate autorizată |
| deşeuri metalice feroase din activitatea de întreţinere curentă | Cantitaţi variabile | 17 04 05 | Stocare temporar pe platformă betonată şi comercializare în vederea valorificării de către o societate autorizată |
| deşeuri sanitare care fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor | 0,05 t | 18 02 01 18 02 02* 18 03 03* | Stocare temporara în cadrul punctului farmaceutic existent în incinta filtrului sanitar și preluate în vederea eliminării, prin incinerare, de către o societate autorizată. |
| tuburi fluorescente și alte deseuri cu continut de mercur | 0,05 t | 16 02 13* | Stocare temporara în magazie amenajata şi preluare de catre o societate autorizata. |
| ambalaje de hârtie, carton | 1 t | 150101 | Stocare temporara în saci plastic/pubele menajere şi preluare de catre o societate autorizata în vederea valorificarii. |
| ambalaje din material plastic | 0,5 t | 150102 | Stocare temporara în saci plastic/pubele menajere şi preluare de catre o societate autorizata în vederea valorificarii. |
| cenuşă rezultată de la incinerarea cadavrelor | 3,5 t | 19 01 12 | Colectare temporara în containere metalice şi: -eliminare la un depozit de deseuri nepericuloase conditionat de realizarea de teste privind compozitia deseurlui și comportarea la levigare, realizate de un laborator abilitat independent cu repscetarea Ord. 95/2005 Sectiunea 2 și 3 /valorificata în functie de caracteristicile transportată la staţia de epurare unde va fi amestecată cu nămolul de epurare ce va fi utilizat ca îngrăşământ -valorificarea prin utilizarea pentru fertilizarea terenurilor agricole în amestec cu namolul de epurare deshidratat doar în situația în care se va preciza acest lucru în studiul agrochimic special elaborat de Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice (OSPA) și aprobat de Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală și emiterea permisului de aplicare de către APM Brăila. |
| anvelope uzate | cantitati mici | 16 01 03 | Stocare temporara pe platformă betonată și preluare de către o societate autorizată |

1

11.2 Deşeuri refolosite-nu este cazul

11.3 Depozitare definitivă a deşeurilor –nu este cazul

# PREVENIREA  ŞI  MANAGEMENTUL  SITUAŢIILOR  DE  URGENŢĂ

12.1. INCADRARE

Operatorul nu intră sub incidenţa prevederilor Legii  nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.2. GESTIUNEA SUBSTANŢELOR TOXICE și PERICULOASE

Substanţele toxice şi periculoase utilizate pe amplasament sunt prezentate în tabelul 12.2:

Tabelul 12.2

| Nr. crt | Denumirea comerciala a amesteculuii chimic | Identificarea chimica internationala Substante chimice periculoase continute de amestec/ Continut procentual | Nr.CE | Nr. CAS | Clasificare pericol/ Fraze risc (conf.Regulament 1272/2008/CE) | Cant. anuale utilizate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Clasa de pericol și categoria Cod(uri) | Fraza de pericol Cod (uri) |  |
|  | Motorina | Combustibil diesel (93-93,5%) | 269-822-7 | 68334-30-5 | Lichide inflamabile 3; Toxicitate acuta 4; Iritarea pielii 2; Cancerigenitate 2; Toxicitate asupra unui organ tinta specific 2; Pericol prin aspirare 1; Periculos pentru mediul acvatic 2 | H226, H332, H315, H351, H373, H304, H411 | 500 l/an |
|  |  | Acizi grași, C16-18 şi C18-nesat., Me ester (6,5-7%) | 267-015-4 | 67762-38-3 | – |  |  |
|  | VIRKON S | -Pentapotassium bis(peroxymonosulphate)bis(sulphate) ( 40 - 55%) -Acid benzenesulfonic, C10-13-achil derivati, saruri de sodium (10-20 %) -Acid malic(1-10%) -Sulphamidic acid(1-10%) -Sodium toluenesulfonate (1-5%) -Peroxodisulfat de dipotasiu (˂ 1,5%) | 274-778-7 270-115-0 230-022-8 226-218-8 235-088-1 231-781-8 | 70693-62-8 68411-30-3 6915-15-7 5329-14-6 12068-03-0 7727-21-1 | -Acute Tox.4, Skin Corr.1B -Acute Tox.4, Skyn irrit.2, Eye Dam.1 -Acute Tox.4, Skyn irrit.2, Eye Dam.1, STOT SE 3 -Eye Irrit.2 Skyn irrit.2, Aquatic Chronic 3 -Skyn irrit.2, Eye Irrit.2 Ox. Sol.3, Acute Tox.4, Eye Irrit.2 STOT SE 3, Skyn irrit.2, Resp.Sens 1 | -H302, H314 -H302, H315, H318 -H302, H315, H318, H335 -H319, H315, H412 -H315, H319 -H272, H302, H319, H335, H315, H334 | 200 kg/an |
|  | BIO-GEL | Hidroxid de sodiu N, Nalchil (lauril) dimetilamineoxid Acid nitrilotriacetic, trisodium salt Amine, C12-14-alchildimetil | 215-185-5 216-700-6 225-768-6 283-464-9 | 1310-73-2 1643-20-5 5064-31-3 84649-84-3 |  | H290 H314 H318 H315 H400 H411 H319 H302 | 300 kg/an |

12.3. MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL

- Operatorul deține Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, care tratează orice situaţie ce poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor negative asupra mediului, care se revizuieste și actualizeaza în funcţie de condiţiile nou apărute și disponibil în orice moment pentru inspecţia autorităţilor de specialitate (conformarea cu BAT 2). În conformitate cu Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale au fost stabilite:

-sursele potenţial poluatoare pentru factorii de mediu,

-lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale,

-fişa poluanţilor potenţiali,

-programul de măsuri și lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale,

-componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor,

-componenţa echipelor de combatere a poluărilor accidentale,

-lista dotărilor şi materialelor necesare pentru intervenţii în caz de poluări accidentale.

- Operatorul detine un plan pentru verificarea, repararea și întreținerea periodică a structurilor și a echipamentelor, (conformarea cu BAT 2), cum ar fi:

-sistemele de aprovizionare cu apă și furaje,

-sistemul de ventilație și senzorii de temperatură,

-silozurile și echipamentele de transport (de exemplu, supape, țevi),

Pentru situații de urgență specifice activităților desfășurate în cadrul Fermei, respectiv, apariția unor epizootii sau zoonoze (boală infecțioasă sau parazitară la animale), se aplică prevederile din Planul de biosecuritate a Fermei.

# MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

## Monitorizarea consumurilor în Ferma

## Pentru buna desfasurare a activitatii și minimizarea consumurilor de materii prime, materiale și utilitati precum și deseuri, societatea tine evidenta saptamanal si/sau lunar si/sau anual (conformare BAT 29) pentru:

- consumurile de apă potabilă și tehnologică; consumul anual se raporteaza în RAM;

- numărul de animale care intră și ies (inclusiv nasterile și maternitatile) și se inregistreaza în RAM;

- consumul de furaje;

- consumul de energie electrică pentru intregul complex de porci;

- consumul de gaze naturale;

- consumul de motorină;

- cantitatile de cadavre generate.

## Monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretata rezultată din dejectii (conformare cu BAT 24) se va face o data pe an pe tipuri de animale,  realizată prin: calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor.

BAT-AEL pentru pentru azotul total excretat asociat BAT se vor compara cu valorile prezentate în  tabel 1.1 din conluziile BAT, astfel:

| Parametru | Categorie de animale | Azot total excretat asociat BAT (1) (Kg de N excretat/spatiu pentru animal/an |
| --- | --- | --- |
| Azot total excretat, exprimat ca N | Purcei intarcati | 1,5-4,0 |
|  | Scroafe (inclusiv purcei) | 17,0-30,0 |

BAT-AEL pentru pentru fosforul total excretat asociat BAT se vor compara cu valorile prezentate în  tabel 1.2 din conluziile BAT, astfel:

| Parametru | Categorie de animale | Fosfor total excretat asociat BAT (1) (Kg de P2O3 excretat/spatiu pentru animal/an |
| --- | --- | --- |
| Fosfor total excretat, exprimat ca P2O3 | Purcei intarcati | 1,2-2,2 |
|  | Scroafe (inclusiv purcei) | 9,0-15,0 |

## Monitorizarea emisiilor de amoniac în aer (conformare cu BAT 25) se va face o dată pe an pe tipuri de animale, prin estimare prin utilizarea factorilor de emisie  - emisiile de amoniac se estimeaza prin utilizarea factorilor de emisie CORINAIR, o data pe an.

BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adapost pentru porci se vor compara cu valorile prezentate în  tabel 2.1 din conluziile BAT, astfel:

| Parametru | Categorie de animale | BAT-AEL (Kg NH3 /spatiu pentru animal/an |
| --- | --- | --- |
| Amoniac exprimat ca NH3 | Scoafe aflate în calduri și scroafe gestante | 2,7 |
|  | Scroafe care alapteaza (inclusiv purcei) din boxele de fatare | 5,6 |
|  | Pucei intarcati | 0,53 |

## Monitorizarea emisiilor în aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.4.

Tabelul 13.4.

| Nr. Crt. | Punct de prelevare | Poluanţi analizaţi | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coş incinerator cadavre | SO2 | anual | Conform standardelor în vigoare |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | CO |  |  |
|  |  | Pulberi |  |  |

La analiza emisiilor în aer se vor înregistra următoarele date de referinţă, conform Tabelului 13.4.2:

Tabelul 13.4.2

| Locul recoltării | Data și ora recoltării Începere/ terminare | Capacitatea de funcţionare a instalației | Noxe | Val. calculată a emisiilor în cond. de referinţă | Parametri auxiliari: - Debit gaze evacuate; - Temperatura gaze evacuate. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Monitorizarea factorului de mediu apa – nu este cazul. Toate apele uzate rezultate din activitate sunt evacuate în staţia de epurare amplasată în Ferma 1 aparţinând care deţine AIM nr. 1 din 04.04.2019.

## Monitorizarea calităţii solului

Monitorizarea va consta în analiza calităţii solului recoltat din 2 puncte de prelevare situate în incinta fermei conform  tabelului nr. 13.6.

## Tabelul nr. 13.6.

| Nr. crt | Locul de prelevare | Indicatori analizat în fiecare punct de prelevare la adancimi de -5cm și -30 cm | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Punct de prelevare cu coordonatele GPS : X : 45.051015 Y : 27.822112 la adancimi de -5cm și -30 cm) | pH (pH unit) | O data la 2 ani |
|  |  | Total hidrocarburi petroliere (TPH) |  |
|  |  | Nitrati (NO3) |  |
|  |  | Sulfat ca SO4 solubil |  |
|  |  | Cadmiu |  |
|  |  | Crom |  |
|  | Punct de prelevare cu coordonatele GPS : X : 45.053854 Y : 27.815789 | Cupru | O data la 2 ani |
|  |  | Mangan |  |
|  |  | Nichel |  |
|  |  | Plumb |  |
|  |  | Zinc |  |
|  |  | Mercur |  |

## Deşeuri

## Conform prevederilor OUG  nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor:

- Se va ţine o evidenţă cronologică lunară tabelară a deșeurilor,  care se păstrează cel puțin 3 ani, după:

  - codul deşeului, cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, precum și cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

  - destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri, atunci când este relevant;

  - cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.

- Evidența deșeurilor se va pune la dispoziţia:

- APM Brăila, în format letric la cerere și în format electronic în sistemul pus la dispoziţie de APM, conform procedurii de raportare a datelor și informaţiilor și registrului electronic instituite de ANPM, până la 15 martie a anului următor celui de raportare ,

- autorităţilor competente de control, la cerere.

- Se va face raportare anuală a datelor privind evidenţa gestiunii deşeurilor, până la 15 martie anul următor raportării,  conform procedurii de raportare a datelor și informaţiilor și registrului electronic instituite de  ANPM, în sistemul pus la dispoziție de APM Brăila, conform art. 48, alin (1),  (3) și (7) și art. 49 alin (15)  din OUG 92/26.08.2021 privind regimul deşeurilor.

## Monitorizare zgomot

Nu se impune o monitorizarea a factorului de poluare zgomot deoarece receptorii sensibili cei mai apropiati sunt la cca 4 km (satul Gropeni).

## Monitorizare miros

Monitorizarea mirosului se va face prin efectuarea unui studiu de dispersie intocmit de o persoana juridica atestata, doar în situatia unor sesizari sau reclamantii din partea receptorilor sensibili.

## Monitorizarea post – închidere

În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acțiunile conform planului de închidere existent la documentatie.

Rezultatele tuturor monitorizarilor  se înregistrează, se prelucrează și se transmit într-o formă adecvată autoritatii de mediu , ca parte a RAM.

# RAPORTĂRI cĂtre agenŢia pentru protecŢia MEDIULUI.

  - Raportările, frecvența și data depunerii acestora la APM Braila sunt prezentate în tabelul 14.1.

Tabelul 14.1.

| Raport | Frecvenţa | Data de depunere a raportărilor |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM), conform anexei II | Anual | Până la 01.02 al fiecărui an pentru anul precedent. |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi şi transferaţi (EPRTR) | Anual | Până la 30.04 al fiecărui an pentru anul precedent |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | In maxim 24 de ore după producere |
| Raportarea investiţiilor și cheltuielilor de mediu | Anual | Până la 01.02 al fiecărui an pentru anul precedent |
| Plan de închidere a amplasamentului | - | La data producerii |
| Sesizari (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | 10 zile de la încheierea lunii în care s-a facut sesizarea. |
| Notificare în caz de opriri ale instalațiilor (pentru reparatii capitale), conform anexei III | Ori de câte ori apar | Cu 48 de ore înaintea opririi |

- conform art. 5 alin. (1)-(4) și art. 16 alin. (1) din Regulamentul (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi și modificarea directivelor Consiliului nr. 91/689/CEE și nr. 96/61/CE și a H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului, operatorul va raporta la A.P.M. Brăila, până la 30.04 al fiecărui an pentru anul precedent, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a următoarelor:

- emisiile în aer, apă, sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăşită;

- transferurile în afara amplasamentului, de deşeuri nepericuloase dacă depăşesc 2000 tone/an, pentru oricare operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia operaţiilor de eliminare pentru „amendarea solului” şi „injecţie subterană de adâncime” la care se referă Art. 6, indicând “R” sau ”D”, respectiv dacă deşeul este destinat valorificării sau eliminării şi pentru transferurile transfrontieră a deşeurilor periculoase, numele şi adresa valorificatorului sau eliminatorului de deşeuri și al amplasamentului pe care se face valorificarea sau eliminarea efectivă;

- transferurile în afara amplasamentului, a oricăror poluanţi specificaţi în Anexa II, prin apele uzate care sunt destinate epurării pentru care valoarea de prag specificată în Anexa II coloana 1 b este depaşită.

-Registrelele cerute de prezenta Autorizaţie trebuie sa fie păstrate pe amplasament şi puse la dispozitia persoanelor autorizate pentru verificare şi control.

-Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor trebuie depuse la sediul A.P.M. Brăila în conformitate cu cerinţele prezentei Autorizaţii.

-Operatorul trebuie să deţină un dosar la sediul unităţii, pentru informarea publicului care trebuie să conţină minimum: copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Brăila și acesta, autorizaţia integrată de mediu (A.I.M.), formularul de solicitare, deciziile referitoare la vizarile anuale ale prezentei A.I.M. Raportările către A.P.M. Brăila, alte aspecte pe care operatorul le consideră relevante.

# OBLIGAŢIILE OPERATORULUI ACTIVITĂŢII

- Activitatea se va desfășura cu respectarea următoarelor acte normative:

-OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările ulterioare;

-Ordinul MMAP nr. 1150/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anualea autorizatiei de mediu  și autorizatiei integrate de mediu publicat în Monitorul Oficial nr. 495/11.06.2020;

-OUG 92/2021 privind regimul deseurilor;

-Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

-OUG nr. 68/2007, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările ulterioare;

-Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

-Ord. M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protectia atmosferica și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

-STAS 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

-Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

-H.G. nr. 188/2002  privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare;

-Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul M.S. nr. 119/2014, actualizat;

-H.G. 170/2004  privind gestionarea anvelopelor uzate;

-Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate;

-Ord. M.A.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

-H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

-H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

-H.G. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deseurilor de baterii și acumulatori;

-OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările ulterioare;

-Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare;

-OG nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2017, cu modificările ulterioare;

-HG nr. 551/2018 din 17 iulie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.

-Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002

-Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase cu modificările și completările ulterioare;

-Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricţionarea substanţelor chimice (REACH);

-Regulament (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor și a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 Regulamentul (CE) nr. 453/2010 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind  înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

- Obligațiile operatorului privind gestiunea deșeurilor:

Deșeurile se vor gestiona conform OUG  nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, republicată cu modificările ulterioare, titularul fiind obligat:

- să prevină generarea deșeurilor;

- să ia măsuri pentru reducerea volumului deşeurilor generate, în special al deşeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare;

- toate operațiunile de gestionare a deşeurilor, de colectare tratare și transport, trebuie să se realizeze cu aplicarea ierarhiei deșeurilor, fără a pune în pericol sănătatea populaţiei și fără a dăuna mediului, în special fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor și fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- să clasifice şi să codifice deşeurile generate din activitate conform Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare, după care să întocmească o listă a acestora;

- sa asigure colectarea separată a deșeurilor generate, conform prevederilor legale specifice fiecărei categorii de deșeuri: menajere și asimilabile reciclabile (cel puţin pentru hârtie, metal, plastic și sticlă );

- deşeurile colectate separat nu se  amestecă cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite;

- să adopte măsurile necesare pentru a elimina înainte/în timpul valorificării, substanţele periculoase, amestecurile și componentele provenite de la deşeuri periculoase;

- deşeurile periculoase se colectează și se stochează separat;

- pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor și a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările și completările ulterioare.

- să ţină o evidenţă cronologică lunară tabelară a deșeurilor,  care se păstrează cel puțin 3 ani, după:

  - codul deşeului, cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, precum și cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

  - destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri, atunci când este relevant;

  - cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.

- evidența deșeurilor se pune la dispoziţia:

- APM Brăila, în format letric la cerere și în format electronic în sistemul pus la dispoziţie de APM, conform procedurii de raportare a datelor și informaţiilor și registrului electronic instituite de ANPM, până la 15 martie a anului următor celui de raportare ,

- autorităţilor competente de control, la cerere.

- să asigure

- spații pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului;

- să evite formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate;

- să adopte cele mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deşeurilor.

- sa efectueze operaţiunile de tratare a deșeurilor generate și colectate prin intermediul unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor sau a unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţile de tratare a deşeurilor prevăzute în anexele nr. 3 şi 7 la OUG 92/2021 privind gestionarea deșeurilor;

- să supună deşeurile care nu pot fi valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, pentru protecţia sănătăţii populaţiei și a mediului; eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop și abandonarea deşeurilor este interzisă;

- este interzisă incinerarea deşeurilor care au fost colectate separat în vederea pregătirii pentru reutilizare și reciclare;

- incendierea deşeurilor de orice fel este interzisă;

- sa predea unui operator de salubrizare sau unui operator autorizat pentru colectarea și tratarea deșeurilor, deșeurile reciclabile/valorificabile;

- sa asigure transportul deșeurilor către operatorul economic care realizează operaţia de valorificare sau eliminare numai conform prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor; persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri și al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional conform OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările și completările ulterioare;

- să permită accesul pe amplasament și să asiste persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie și control punându-le la dispoziţie toate documentele justificative relevante conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate, în vederea controlului aplicării prevederilor legale privind regimul deșeurilor;

- să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei şi dacă acestea prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile prevăzute în anexa nr. 4 a OUG 92/2021, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor pregătire prealabilă, reciclare, valorificare și eliminare a acestora;

- să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi și de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului și a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală;

- sa predea spre valorificare numai unui operator de salubritate sau unui centru specializat și autorizat pentru colectare DEEE echipamentele electrice și electronice din dotare devenite deșeuri (DEEE), cum ar fi diverse unelte elctrice, după caz,.

- pentru ambalaje:

- să colecteze separat deșeurile de ambalajele și sa le valorifice prin  operatori economici autorizați;

- să nu amestece deşeurile de ambalaje colectate selectiv cu alte deșeuri și și sa nu le încredinţeze acestora în vederea eliminării prin depozitare finală aceste lucruru fiind interzise;

- sa colecteze separat în recipiente adecvate şi sa stocheze în condiţii de siguranţă uleiurile uzate, în cazul în care se vor genera din activitate;

- in vederea gestionarii deseului de ”cenușă de ardere și zgură de la incinerarea deșeurilor de țesuturi animale” sa respecta urmatoarele conditii:

- eliminarea la un depozit de deșeuri nepericuloase va fi condiționată de realizarea de teste privind compoziţia deşeului și comportarea la levigare, realizate de către un laborator abilitat independent cu respectarea prevederilor Ordinului 95/2005, Secțiunea 2 și 3,

- valorificarea prin utilizarea pentru fertilizarea terenurilor agricole în amestec cu namolul de epurare deshidratat poate fi permisă doar în situația în care se va preciza acest lucru în studiul agrochimic special elaborat de Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice (OSPA) și aprobat de Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală și emiterea permisului de aplicare de către APM Brăila.

- Obligațiile operatorului privind gestiunea substantelor și preparatelor periculoase:

- pentru substanţele/amestecurile periculoase utilizate, deținute sau preparate se vor deţine fişele cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 878/2020 de modificare a anexei II a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricţionarea substanţelor chimice.

- se vor respecta prevederile din fişele cu date de securitate privind depozitarea, manipularea utilizarea substanțelor/amestecurilor chimice;

- se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor de substanţe şi preparate periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora, care intră în sfera de activitate şi să furnizeze informaţiile și datele cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice în vigoare;

- recipientele care conţin substanţe periculoase vor purta inscripţii de identificare, avertizare, prescripţii de siguranţă şi folosire;

- substanţele și preparatele periculoase care au devenit deşeuri se vor elimina în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei și pentru mediu.

- Obligațiile operatorului privind monitorizarea activității:

-toate analizele probelor prelevate pentru toţi factorii de mediu se vor efectua de către laboratoare acreditate, care utilizează metodologii în conformitate cu normele și reglementările în vigoare;

-frecvenţa monitorizarii aşa cum este prevăzută în prezenta autorizaţie, poate fi modificată doar cu acordul scris al A.P.M. Brăila după evaluarea monitorizarii anterioare;

-operatorul trebuie să asigure ca toate emisiile în mediu se vor incadra în limitele prevăzute de prezenta autorizatie;

-operatorul trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate la puncte de prelevare și monitorizare prevăzute în autorizatie;

-se va asigura accesul la orice alte puncte de prelevare și monitorizare cerute de reprezentanţii organelor de control abilitate.

-se va permite accesul autorităţilor de inspecţie şi control la documentele care se referă la originea, natura, cantitatea și destinaţia deşeurilor;

-înregistrarea tuturor prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii;

- Exploatarea instalației se va realiza cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta autorizaţie și a următoarelor prevederi generale:

-aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

-luarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea poluării;

-valorificarea sau, dacă nu este posibil tehnic și economic, eliminarea cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului a deşeurilor generate, în ordinea priorităţii şi potrivit prevederilor legale;

-utilizarea eficientă a energiei;

-luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecinţelor acestora;

-luarea măsurilor necesare pentru pentru readucerea amplasamentului la o stare satisfacătoare, în cazul încetării definitive a activităţii.

-luarea măsurilor necesare pentru prevenirea generării unor cantități mari de deşeuri, potrivit prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, ale OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr. 942/2017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor, ale Ord. MMGA şi al Ministrului Integrarii Europene nr. 1.364/1.499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor, cu modificările ulterioare;

-recepţionarea, manipularea și depozitarea tuturor materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate, în conformitate cu normele specifice fiecărui material, a fişelor tehnice de securitate (acolo unde este cazul), în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu;

-întreţinerea  perdelei vegetale;

-aplicarea prevederilor  BREF pentru reducerea emisiilor de mirosuri, prin practicarea unor tehnici nutriţionale de reducere a conţinutului de azot și fosfor din bălegar care conduc și la diminuarea nivelului mirosurilor din halele de creștere şi din exteriorul acestora;

-curăţarea zilnică și menţinerea în bună stare a căilor de acces de pe amplasament;

-utilizarea maşinilor şi utilajelor rutiere și nerutiere în stare bună de funcţionare și cu toate reviziile tehnice la zi;

-desfășurarea activităţilor numai pe suprafeţe betonate;

-depozitarea cadavrelor de porci în spaţiul frigorific până la incinerare;

-deţinerea de substanţe de absorbţie adecvate pentru absorbţia oricărei pierderi de produs petrolier;

-depozitarea deşeurilor numai în spaţiile amenajate special în acest scop;

-valorificarea/eliminarea deşeurilor în conformitate cu prevederile autorizaţiei și cu prevederile legislaţiei  de mediu;

# - respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta autorizaţie;

# -în cazul aparitiei unor neconformitati fata de prevederile autorizatiei, operatorul are următoarele obligaţii:

-informarea imediată a autorității competente pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei;

-luarea imediată a măsurilor necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din prezenta Autorizaţie.

-respectarea întocmai a măsurilor suplimentare impuse de autoritatea competentă pentru protecţia mediului pe care aceasta le consideră necesare în vederea restabilirii conformitatii.

-întreruperea operării instalaţiei sau a unor părţi relevante ale acestora, până la restabilirea conformării, în cazul în care încalcarea condiţiilor din Autorizaţie reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra factorilor de mediu, până la restabilirea conformarii.

- In cazurile în care se preconizează și/sau s-au dovedit neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili: pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de fermă în timpul funcționarii, se vor pune în aplicare, cu respectarea prevederilor Legii 278/2013 privind emisiile industriale, cu completarile și modificarile ulterioare, tehnicile BAT 12 din DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor care constau în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (conform BAT 12), care include următoarele elemente: (i) un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; (iii) un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri; (iv) un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (conform BAT 26), pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri.

- Prezentarea, la solicitarea autorității competente de protecția mediului, a tuturor informațiilor necesare în scopul reexaminării conditiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizarii emisiilor și alte date care permit efectuarea unei comparații a funcționării instalației cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile și cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile.

- Solicitarea, în urma reexaminării condiţiilor de autorizare de către  autoritatea competentă pentru protecţia mediului, a  reactualizării autorizaţiei în următoarele situaţii:

a)poluarea produsă de instalație este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizaţie sau includerea de noi valori-limita de emisie pentru alţi poluanţi;

b)din motive de siguranţă în functionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c)este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului care  prevede condiţii mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

d)prevederile unor noi reglementari legale o impun;

e)oricare alte situaţii considerate necesare, în mod obiectiv şi justificat de către  autoritatea competentă pentru protecţia mediului, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

- În cazul producerii oricărui incident sau accident care afecteaza mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, operatorul are următoarele obligaţii:

in cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului

- să ia imediat măsurile preventive necesare prevăzute la art. 10, alin. (1), care trebuie să fie proporţionale cu ameninţarea iminentă şi să conducă la evitarea producerii prejudiciului, luând în considerare principiul precauţiei în luarea deciziilor.

- să informeze APM Brăila și CJGNM Brăila în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării; informaţiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoştinţa autorităţilor, conform prevederilor alin.(1) se referă la: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente, elementele de mediu posibil a fi afectate, măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului, alte informaţii considerate relevante de operator.

- în termen de o oră de la finalizarea măsurilor preventive operatorul informează autorităţile prevăzute la alin (1) despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului și eficienţa acestora.

- în cazul în care ameninţarea iminentă persistă în ciuda măsurilor preventive adoptate, operatorul informează în termen de 6 ore de la momentul la care a constatat ineficienţa măsurilor luate, APM Brăila și CJGNM Brăila despre: măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului, evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive, alte măsuri suplimentare, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei.

în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului:

- să informeze în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului APM Brăila și CJGNM Brăila despre: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului adus mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului, alte informaţii considerate relevante de  operator.

- să acţioneze imediat pentru a controla, izola, elimina sau, în caz contrar, pentru a gestiona poluanţii respectivi şi/sau orice alţi factori contaminanţi;

- să ia măsurile reparatorii necesare, conform art. 17-19;

- Înregistrarea tuturor incidentelor care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc pentru mediu și luarea tuturor măsurilor pentru remedierea efectelor acestora.

- Defecțiunile în funcţionare care pot avea efecte semnificative asupra mediului înconjurător trebuie înregistrate în formă scrisă. Din înregistrările scrise, care trebuie puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, trebuie să reiasă:

-tipul, momentul şi durata defecțiunii,

-cantitatea de substanţe nocive eliberă te (dacă este cazul este necesară o evaluare),

-urmările defecțiunii  în interiorul şi exteriorul obiectivului,

-toate măsurile iniţiate.

- Înregistrarea tuturor reclamaţiilor de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi detalii privind natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii.

## Reînnoirea actelor de reglementare şi contractelor de prestări servicii la expirarea acestora, documente ce au stat la baza emiterii prezentei Autorizaţii.

- În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație integrate de mediu, se vor respecta prevederile actelor intrate în vigoare, ce modifică, completează sau le abrogă pe cele în vigoare la data emiterii autorizației.

- Se vor reînnoi contractele de prestări servicii şi acrtele/documentele care au stat la baza emiterii prezentei autorizații, la expirarea acestora.

## Actualizarea Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, care tratează orice situaţie de urgenţă ce poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute şi asigurarea că acesta este funcţional. Planul trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către persoanelor autorizate pentru verificare şi control.

- Notificarea APM Brăila în situaţiile prevăzute la cap. 5-Notificarea APM Brăila şi depunerea raportărilor către APM Brăila conform cap. 14-Raportări.

# MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAȚIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

# Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului

La încetarea activităţii, la vânzarea pachetului majoritar de acțiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea operatorului, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin de Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare, se aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. După oprirea activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

-punerea în siguranţă a instalației;

-oprirea alimentării cu energie electrică, combustibili şi apă industrială;

-golirea tuturor instalațiilor şi predarea conţinutului acestora spre unităţi autorizate;

-curăţarea circuitelor de ape uzate menajere şi tehnologice și a rigolele de colectare a apelor pluviale;

-curăţarea/sau spălarea tuturor instalațiilor, rezervoarelor, bazinelor stației de epurare, a spaţiilor de stocare materii prime și materiale;

-colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate și valorificarea/eliminarea lor prin firme autorizate;

-investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate înainte de începerea activităţii;

-asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalației;

-anunţarea oricărui eveniment la A.P.M Brăila.

# Planul de închidere definitivă a instalației

## -In conformitate cu Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale la incetarea definitivă a activităţii titularul/operatorul are obligatia de a evalua starea de contaminare a solului și apelor subterane. în cazul în care instalația a determinat o poluare semnificativa a solului sau apelor subterane comparativ cu stadiul initial, prezentat în raportul privind situatia de referinta (inclus în raportul de amplasament), titularul/operatorul activitatii are obligatia sa ia masurile necesare pentru depoluare, astfel incat sa aduca amplasamentul la stadiul initial.

## -În cazul închiderii definitive a întregii instalații sau a unor părţi ale acesteia, operatorul trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004.

# -Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor și rezervoarelor subterane,

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului,

## golirea completă de conţinut potenţial periculos şi curățarea conductelor şi a rezervoarelor, după caz,

## valorificarea/eliminarea deşeurilor,

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## -Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a operatorului.

## -La dezafectarea, demolarea instalațiilor şi construcţiilor este obligatorie solicitarea și  obţinerea acordului de mediu conform prevederilor legale în vigoare.

## -Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare și de aducere a amplasamentului și a zonelor  afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor.

## -La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului şi apelor subterane pentru a constata gradul de poluare și necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior.

# GLOSAR DE TERMENI

| Anual | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 12 luni consecutive |
| --- | --- |
| A.P.M. Brăila | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila |
| Autorizaţie | Denumirea prescurtată a Autorizaţiei Integrate de Mediu |
| IED | Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) |
| CAT | Comisia de Analiză Tehnică |
| CBO5 | Consum Biologic de Oxigen la 5 zile |
| CCOCr | Consum Chimic de Oxigen |
| CED | Catalogul European al Deşeurilor (94/3/EEC aşa cum a fost modificată) |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| Ghidul Tehnic General | Ghidul aprobat prin Ord M.M.G.A. 36/2004 |
| I.P.P.C. | Controlul Integrat și Prevenirea Poluării |
| În timpul nopţii | Între orele 22.00 și 08.00 |
| În timpul zilei | Între orele 08.00 și 22.00 |
| Leq | Nivelul echivalent de zgomot continuu |
| Limita fluxului masic | O Valoare Limită de Emisie care este exprimată ca fiind masa maximă a unei substanţe care poate fi emisă pe unitatea de timp. De obicei, limita este exprimată în kilograme pe oră (kg/h) |
| Locaţia activităţii | Com. Tufesti, jud.Brăila |
| Lunar | Cel puţin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o lună |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Înseamnă orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| EPRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi |
| Săptămânal | În timpul tuturor săptămânilor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe săptămână |
| Semestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 6 luni consecutive |
| Trimestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 3 luni consecutive, începând cu prima zi a lunii ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie. |
| t | Tone |
| VLE | Valori Limită de Emisie |
| Zi | Orice perioadă de 24 de ore |
| Zilnic | În timpul tuturor zilelor de exploatare a instalației, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe zi. |

# ANEXE

# ANEXA  I - Modelul Raportului DE Mediu (Anual)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalației |  |
| Adresa instalației |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) |  |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalațiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea | Descriere |

- Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

- Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizată |
| --- | --- | --- | --- |

- Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica și combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

- Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

- Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

- Monitorizarea consumurilor în ferma

- Emisii în aer

| Nr.crt. | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: pentru monitorizarea discontinuă se vor anexa buletinele de analiză emise de către terţi.

- Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţa (5cm) în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita normale (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţă uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat

- Monitorizarea emisiilor de amoniac în aer provenite din hala de creștere a porcilor

- Monitorizarea emisiilor în aer la limita amplasamentului

| Nr. Crt. | Punct de prelevare | Poluanţi analizaţi | Valoare masurata (mg/m3N µg/m3N) | VLE (mg/m3N µg/m3N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Monitorizare zgomot (in cazul în care apar sesizari din partea receptorilor sensibili)

- Monitorizarea mirosurilor (in situatia în care se vor dovedi neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili)

- Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Den. deşeu | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 | Generat, (t) | Valorificare, (t) | Eliminare, (t) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator | luna | cumulat | Agent economic eeliminator | Stoc luna |

ANEXA III -Rapoarte singulare

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/pornire programată a instalației | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalației | Conform prevederilor legale |

Model notificare

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXA IV -RAPORT DE INFORMARE ÎN CAZUL POLUĂRILOR ACCIDENTALE

| Agent economic ............................................. | Autorizaţie integrata de mediu nr. ...................... |
| --- | --- |
| Date de localizare exactă a poluării accidentale | Anul: | Luna: | Ziua: | Ora: |
|  | Localizarea poluării |  |
| Cauza producerii poluării accidentale (inclusiv tipul poluantului, categoria de periculozitate, cantitatea emisa în mediu) |  |
| Factorii de mediu afectaţi | Aer |  |
|  | Apă |  |
|  | Sol |  |
|  | Alţi factori |  |
| Modul de manifestare a fenomenului |  |
| Rezultatele analizelor (dacă s-au efectuat) | Recoltare probe |
|  | Cine a recoltat |  |
|  | Condiţii de recoltare |  |
|  | Rezultatul analizelor |  |
| Tendinţa evoluţiei | Creștere | Staţionare | Descreştere |
| Măsuri luate | La sursă | De reducere şi/sau eliminare a efectelor |
| Alte informaţii |  |
| Cine completează Raportul de informare | Numele şi prenumele | Funcţia |
|  | Data: | An | Luna | Ziua |
|  | Semnătura | Stampila |