FORMULAR DE SOLICITARE pentru obtinrea Autorizatiei Integrate de Mediu

Beneficiar: SC PROTAN BUCURESTI SA- Sucursala Codlea

Octombrie, 2015

Formular de Solicitare

Date de identificare a titularului de activitate/operatorului instalatiei care solicita autorizarea activitatii:

Numele instalatiei:

INSTALAŢII PENTRU ELIMINAREA SAU VALORIFICAREA DEŞEURILOR DE ORIGINE ANIMALA CARE NU SUNT DESTINATE CONSUMULUI UMAN

Numele solicitantului, adresa, numarul de inregistrare la Registrul Comertului:

SC PROTAN SA-Sucursala Codlea

Adresa: localitatea Codlea, Str.Halchiului nr.99, jud Brasov

Nr. de înmatriculare la Registrul comerţului: J08/1427/2003, CUI 15621111

Activitatea sau activitatile conform Anexei I din la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

Pct.6.5  Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind  subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi.

Activitate conform Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi

Pct.5e) Instalatii pentru eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale cu o capacitate de tratare de 10 t/zi

Cod CAEN	:

3811 (rev.1-9002)-Colectarea si transportul deseurilor nepericuloase

3821 (rev.1-9002)- Tratarea deseurilor nepericuloase

- Numele si prenumele proprietarului :  SC PROTAN SA BUCURESTI SA Sucursala Codlea

- Numele si functia persoanei imputernicite sa reprezinte titularul activitatii pe tot parcursul derularii procedurii de autorizare: Director Sucursala  Rogoz Eugen

- Numele si prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protectie a mediului: Mazdragan Florin

- Numar de telefon: 0268/251904

Fax: 0268/251904

E-mail: office@protansa.ro

In numele firmei PROTAN SA, avand in vedere  expirarea termenului de valabilitate a Autorizatiei Integrate de Mediu nr. SB 49 din 30.10.2015, revizuita la data de 12.01.2010 si la data de 02.12.2014 si finalizarea unor obiective, cum sunt:

- Intocmirea “Raportului de audit energetic” (masura 1.1 din Planul de actiune).

- Reducerea emisiilor in apa prin realizarea si punerea in functiune a unei statii de preepurare ape uzate in scopul incadrarii parametrilor calitativi ai apelor uzate evacuate in paraul Vulcanita/reteaua de canalizare, in prevederile HG 188/2002, modificat si completat cu HG 352/2005. (masura 2.1 si 2.2 din Planul de actiune) cu urmatoarele mentiuni: din programul de etapizare aprobat ca parte integranta din autorizatia de gospodarire a apelor nr. 107/22.07.2009, s-a executat masura nr.1” sistem de epurare cu treapta fizico-chimica”, termen PIF 30.06.2015. Masura nr. 2 “executie sistem de epurare cu treapta biologica” cu termen PIF 30.06.2015, nu s-a realizat. Beneficiarul a renuntat la realizarea treptei biologice, optand pentru racordarea la colectorul de canalizare ape uzate Codlea – Statie de epurare zonala Feldioara (aflat in curs de executie pe strada Halchiului), conform adresei nr. B 6466 din 04.06.2015 emisa de Compania Apa Brasov SA in calitate de operator regional, cf. careia, colectorul de canalizare se va finaliza pana la sfarsitul anului 2015.  Conform Aut.SGA nr. 70/08.07.2015 , societatea  are obligatia sa se racordeze la colectorul de ape uzate Codlea-Statia de epurare Feldioara, aflat in curs de executie si sa obtina contract de preluare ape uzate de la administratorul acestuia Compania Apa Brasov SA, pana la data de 01.12.2015.

- Reducerea concentratie de poluanti in apa uzata rezultata din procesarea S.N.C.U. prin montarea, in baza baza Acordului de Mediu nr.BV 4 din 25.03.2013, unei instalatii de vaporizare.  Prin punerea in functiune a vaporizatorului s-a imbunatatit calitatea apelor uzate evacuate in statia de epurare datorita pretratarii apelor uzate de constitutie, prin vaporizare (ceea ce elimina riscul de descarcare a unor ape cu incarcaturi organice foarte mari in statia de epurare).

se solicita  obtinerea unei noi Autorizatii Integrate de Mediu conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

Titularul de activitate/operatorul instalatiei isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si completitudinea datelor si informatiilor furnizate autoritatii competente pentru protectia mediului, in vederea analizarii si demararii procedurii de autorizare.

Nume: Rogoz Eugen

Functia: Director Sucursala

Semnatura si stampila

Data: 28.10.2015

Cuprins

Formular de Solicitare

Informatia Solicitata de Articolul 6 al Directivei IPPC

Lista de Verificare a Componentei Documentatiei de Solicitare

1.	Rezumat Netehnic	9

1.1	Prezentarea conditiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorica	11

1.2	Alternative principale studiate de catre Solicitant (legate de locatie, justificare economica, orientare spre alt domeniu, etc.)	12

2.	Tehnici de Management	37

2.1	Sistemul de manageme	37

3.	Intrari  de Materiale	42

3.1	Selectia materiilor prime	42

3.2	Cerintele BAT	47

3.3	Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)	48

3.4	Utilizarea apei	49

4.	Principalele Activitati	54

4.1	Inventarul proceselor	55

4.2	Descrierea proceselor	59

4.3	Inventarul iesirilor (produselor)	63

4.4	Inventarul iesirilor (deseurilor)	63

4.5	Diagramele elementelor principale ale instalatiei	64

4.6	Sistemul de exploatare	64

4.7	Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare	65

4.8	Cerinte caracteristice BAT	65

5.	Emisii si Reducerea Poluarii	66

5.1	Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer	66

5.2	Minimizarea emisiilor fugitive in aer	71

5.3	Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare	73

5.4	Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana	79

5.5	Emisii in ape subterane	82

5.6	Miros	86

5.7	Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/ evaluarii BAT	94

6.	Minimizarea si Recuperarea Deseurilor	94

6.1	Evidenta deseurilor	94

6.2	Zone de depozitare	95

6.3	Cerinte speciale de depozitare	95

6.4	Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)	97

6.5	Recuperarea sau eliminarea deseurilor	98

7.	Energie	100

7.1	Cerinte energetice de baza	100

7.2	Masuri tehnice	102

7.3	Eficienta Energetica	103

7.4	Alternative de furnizare a energiei	104

8.	Accidentele si Consecintele lor	105

8.1	Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase - SEVESO	105

8.2	Plan de management al accidentelor	105

8.3	Tehnici	106

9.	Zgomot si Vibratii	107

9.1	Receptori	108

9.2	Surse de zgomot	109

9.3	Studii privind masurarea zgomotului in mediu	109

9.4	Intretinere	109

9.5	Limite	110

9.6	Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat	110

10.	Monitorizare	112

10.1	Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer	112

10.2	Monitorizarea emisiilor in apa	115

10.3	Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana	116

10.4	Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare	116

10.5	Monitorizarea si raportarea deseurilor	117

10.6	Monitorizarea mediului	118

10.7	Monitorizarea variabilelor de proces	123

10.8	Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala	124

11.	Dezafectare	125

11.1	Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare	125

11.2	Planul de inchidere a instalatiei	125

11.3	Structuri subterane	128

11.4	Structuri supraterane	128

11.5	Lagune	129

11.6	Depozite de deseuri	129

11.7	Zone din care se preleveaza probe	129

12.	Aspecte legate de Amplasamentul pe care se afla Instalatia	130

12.1	Sinergii	130

12.2	Selectarea amplasamentului	130

13.	Limitele de Emisie	131

Inventarul emisiilor si compararea cu valorile limita de emisie stabilite/admise	131

13.1	Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT-urilor	131

13.2	Evacuari in reteaua de canalizare proprie	135

13.3	Emisii in reteaua de canalizare oraseneasca sau cursuri de apa de suprafata (dupa preepurarea proprie)	135

14 Impact	137

14.1 Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului	137

14.2 Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare	137

14.3	Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului	139

14.4	Managementul deseurilor	144

14.4	Habitate speciale	145

15	Programele de Conformare si Modernizare	146

Glosar de Termeni

| (A n) | Referinta la un puct de emisie in aer |
| --- | --- |
| (L n) | Referinta la un puct de emisie in apa |
| (W n) | Referinta la sursa de desuri |
| AEM | Agentia Europeana de Mediu |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| BPEO | Cea Mai Buna Optiune de Mediu Practicabila |
| BREF | Documentul de Referinta BAT |
| CCC | Centrul Comun de Cercetare |
| CE | Comisia Europeana |
| COV | Compusi Organici Volatili |
| EIONet | Reteaua Europeana de Informatii si Observatii |
| EIPPCB | Biroul European IPPC |
| EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| EPER | Registrul European al Emisiilor Poluante |
| EUROStat | Serviciul UE de Statistica |
| EWC | Codul European al Deseurilor |
| EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| GTL | Grupurile Tehnice de Lucru |
| IF | Intrebari frecvente |
| IPPC | Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii |
| NACE | Nomenclatorul Activitatilor Comerciale |
| NOSE-P | Clasificarea Eurostat a surselor de poluare – Procese |
| ONG | Organizatii Non Guvernamentale |
| SCASO | Substante care afecteaza stratul de ozon |
| SCM | Standard de Calitate a Mediului |
| SNAP | Nomenclatorul Inventarului Emisiilor |
| TA Luft | Prevederile tehnice germane privind calitatea aerului |
| UE | Uniunea Europeana |
| VLEs | Valorile Limita de Emisie |
| SNCU | Subproduse de origine animală nedestinate consumului uman.(Cf. Reg.1069/2009 (CE): Corpuri întregi sau părţi de corpuri de animale, produse de origine animală sau alte produse obţinute de la animale, care nu sunt destinate consumului uman, incluzând ovule, embrioni si material seminal) |
| MRS | Material cu risc specificat („Material cu risc specificat” înseamnă material cu risc specificat astfel cum este definit la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001) |
| EST | Encefalopatiile spongiforme transmisibile. („Encefalopatiile spongiforme transmisibile ” înseamnă toate encefalopatiile spongiforme transmisibile astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001) |
| Bref WI | Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration / Documentul de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile pentru incinerare deseuri |
| Bref SA | Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries/Documentul de referinta privind cele mai bune tehnici dispobibile in industria abatoarelor si a subproduselor de origine animala |

Informatia Solicitata de Articolul 6 al Directivei IPPC

| O descriere a: | Unde se regaseste in formularul de solicitare | Verificare efectuata |
| --- | --- | --- |
| - instalatiei si activitatilor sale | Formularul de solicitare, Sectiunea 3.4.3.4 | Da |
| - materiile prime si auxiliare, alte substante si energia utilizata in sau generata de instalatie. | Formularul de solicitare, Sectiunea 3 | Da |
| - sursele de emisii din instalatie, | Formularul de solicitare, Sectiunea 5 | Da |
| - conditiile amplasamentului pe care se afla instalatia, | Raportul de amplasament si Sectiunea 11 | Da |
| - natura si cantitatile estimate de emisii din instalatie in fiecare factor de mediu precum si identificarea efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului, | Sectiunile 0, 0 si 0 | Da |
| - tehnologia propusa si alte tehnici pentru prevenirea sau, unde nu este posibila prevenirea, reducerea emisiilor de la instalatie, | Formularul de solicitare Sectiunile 3.2, 3.4.3, 0 si 0 | Da |
| - acolo unde este cazul, masuri pentru prevenirea si recuperarea deseurilor generate de instalatie, | Formularul de solicitare Sectiunea 0 | Da |
| - masuri suplimentare planificate in vederea conformarii cu principiile generale decurgand din obligatiile de baza ale operatorului asa cum sunt ele stipulate in Art. 3 al Directivei: | Formularul de solicitare Sectiunea 0 |  |
| (a) sunt luate toate masurile adecvate de prevenire a poluarii, in mod special prin aplicarea Celor Mai Bune Tehnici Disponibile; | Formularul de solicitare sectiunea 3.2, 0 si 0 | Da |
| (b) nu este cauzata poluare semnificativa; | Formularul de solicitare Sectiunea 0 | Da |
| (c) este evitata generarea de deseuri in conformitate cu Directiva 75/442/EEC din 15 Julie 1975 privind deseurile(11); acolo unde sunt generate deseuri, acestea sunt recuperate sau , unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau economic, ele sunt eliminate astfel incat sa se evite sau sa se reduca orice impact asupra mediului; | Formularul de solicitare Sectiunea 0 | Da |
| (d) energia este utilizata eficient; | Formularul de solicitare Sectiunea 0 | Da |
| (e) sunt luate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecinteleor lor; | Formularul de solicitare Sectiunea 0 | Da |
| (f) sunt luate masurile necesare la incetarea definitiva a activitatilor pentru a evita orice risc de poluare si de a aduce amplasamentul la o stare satisfacatoare | Formularul de solicitare Sectiunea 0 | Da |
| - masurile planificate pentru monitorizarea emisiilor in mediu. | Formularul de solicitare Sectiunea 0 | Da |
| - alternativele principale studiate de solicitant | Formularul de solicitare Sectiunile 0 si 0 | Da |
| Solicitarea autorizarii trebuie de asemenea sa includa un rezumat netehnic al sectiunilor mentionate mai sus. | Formularul de solicitare Sectiunea 1 | Da |

Lista de Verificare a Componentei Documentatiei de Solicitare

In plus fata de acest document, verificati daca ati inclus elementele din tabelul urmator

|  | Element | Sectiune relevanta | Verificat de solicitant | Verificat de ALPM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activitatea face parte din sectoarele incluse in autorizarea IPPC |  | Da |  |
| 2 | Dovada ca taxa pentru etapa de evaluare a documentatiei de solicitare a autorizatiei a fost achitata |  | DA |  |
| 3 | Formularul de solicitare |  | Da |  |
| 4 | Rezumat netehnic |  | Da |  |
| 5 | Diagramele proceselor tehnologice (schematic), acolo unde nu sunt incluse in acest document, cu marcarea punctelor de emisie in toti factorii de mediu | Sectiunea 0 (daca este cazul) | Da |  |
| 6 | Raportul de amplasament | Sectiunea 0 | Da |  |
| 7 | Analize cost–beneficiu realizate pentru Evaluarea BAT | Sectiunea 2.3 (daca este cazul) | - |  |
| 8 | O evaluare BAT completa pentru intreaga instalatie | Sectiunea 0 | Da |  |
| 9 | Organigrama instalatiei | Sectiunea 2.1 | Da |  |
| 10 | Planul de situatie Indicati limitele amplasamentului | Formularul de solicitare | Da |  |
| 11 | Suprafete construite/betonate si suprafete libere/verzi permeabile si impermeabile | Formularul de solicitare | Da |  |
| 12 | Locatia instalatiei | Sectiunea 2.3.5 | Da |  |
| 13 | Locatiile (partile din instalatie) cu emanatii de mirosuri | Sectiunea 0 (Miros) | Da |  |
| 14 | Receptori sensibili – ape subterane, structuri geologie, daca sunt descarcatre direct sau indirect substante periculoase din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004 privind modificarea si completarea legii apelor 107/1996 in apele subterane | Sectiunea 2.4 | Da |  |
| 15 | Receptori sensibili la zgomot | Sectiunea 0 | Da |  |
| 16 | Puncte de emisii continue si fugitive |  | Da |  |
| 17 | Puncte propuse pentru monitorizare/automonitorizare | Sectiunea 0 | Da |  |
| 18 | Alti receptori sensibili din punct de vedere al mediului, inclusiv habitate si zone de interes stiintific | Sectiunea 0 | Da |  |
| 19 | Planuri de amplasament (combinati si faceti trimitere la alte documente dupa caz) aratand pozitia oricaror rezervoare, conducte si canale subterane sau a altor structuri | Raportul de amplasament | Da |  |
| 20 | Copii ale oricaror lucrari de modelare realizate | Sectiunea 4 | Da |  |
| 21 | Harta prezentand reteaua Natura 2000 sau alte arii sau exemplare protejate | Sectiunea 0 | Da |  |
| 22 | O copie a oricarei informatii anterioare referitoare la habitate furnizata pentru Acordul de Mediu sau pentru oricare alt scop | Sectiunea 0 | - |  |
| 23 | Bilantul de mediu- pentru instalatiile existente |  | - |  |
| 24 | Raportul studiului de evaluare a impactului - pentru instalatiile noi |  | - |  |
| 25 | Studii existente privind amplasamentul si/sau instalatia sau in legatura cu acestea |  | - |  |
| 26 | Acte de reglementare ale altor autoritati publice obtinute pana la data depunerii solicitarii si informatii asupra stadiului de obtinere a altor acte de reglementare deja solicitate |  | Da |  |
| 27 | Orice alte elemente in care furnizati copii ale propriilor informatii | (va rugam listati) | Da |  |
| 28 | Copie a anuntului public |  | Da |  |

# 1. Rezumat Netehnic

INTRODUCERE

SC PROTAN SA –Sucursala Codlea, a detinut prima autorizatie de mediu cu nr. SB49/30.10.2006  Revizuirea acesteia s-a facut pana acum de doua ori, astfel:

- Revizia 1 din data de  12.01.2010, ca urmare a montarii unui incinerator de deseuri de origine animala (capacitate 5,5 t/zi) , in baza Acordului de mediu nr. 18/12.11.2008.

- Revizia 2 din data de 02.12.2014, ca urmare a urmatoarelor aspecte:

- Prelungirea termenului de finalizare a Masurilor nr. 2 si nr.3 din “Programul de etapizare” al Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr.171/19.11.2009, conform unui nou program de etapizare  (nr. de inregistrare 910/2013), aprobat de Administratia Nationala Apele Romane si avizat de Administratia Bazinala de Apa Olt si Serviciul de Gospadarire a Apelor Bv.

- Finalizarea unor obiective, realizate in baza Acordului de Mediu nr.BV 4 din 25.03.2013 si prevazute in Planul de actiune (Anexa nr.1 la AIM nr.SB49/30.10.2006 revizuita in anul 12.01.2010), cum sunt:

- reducerea emisiilor atmosferice si a mirosurilor prin extractia aerului poluat cu mirosuri specifice activitatilor desfasurate si conducerea lui dirijat catre o instalatie de filtrare performanta prevazuta cu treapta de epurare fizica si biologica, conforma cu normele BREF/BAT,

- eficientizarea tehnologiei de neutralizare deseuri animaliere in scopul reducerii concentratie de poluanti in apa uzata rezultata din procesarea S.N.C.U. (materii in suspensie, extractibile, CCOCr.) prin eficientizarea separarii materialului proteic solid de grasime pe de o parte si apa cleioasa pe de alta parte prin montarea unor echipamente performante (concasor, canon, tricantor ).

Conform ultimei Autorizatii Integrate de Mediu detinute, (AIM nr.SB49/30.10.2006 revizuita in data de 12.01.2010 si in data de 02.12.2014) instalatia existenta, beneficiaza de perioada de tranzitie pana in 31.12.2015 pentru activitatea principala, incadrata conform Legii 278/2013, privind emisiile industriale, Anexa 1, Pct.6.5 :”Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind  subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi.”

Avand in vedere  expirarea termenului de valabilitate a Autorizatiei Integrate de Mediu la data de 31.12.2015 si finalizarea unor obiective, cum sunt:

- intocmirea “Raportului de audit energetic” (masura 1.1 din Planul de actiune).

- reducerea emisiilor in apa prin realizarea si punerea in functiune a unei statii de preepurare ape uzate in scopul incadrarii parametrilor calitativi ai apelor uzate evacuate in paraul Vulcanita/reteaua de canalizare, in prevederile HG 188/2002, modificat si completat cu HG 352/2005. (masura 2.1 si 2.2 din Planul de actiune), cu urmatoarele mentiuni: din programul de etapizare aprobat ca parte integranta din autorizatia de gospodarire a apelor nr. 107/22.07.2009, s-a executat masura nr.1” sistem de epurare cu treapta fizico-chimica”, termen PIF 30.06.2015. Masura nr. 2 “executie sistem de epurare cu treapta biologica” cu termen PIF 30.06.2015, nu s-a realizat. Beneficiarul a renuntat la realizarea treptei biologice, optand pentru racordarea la colectorul de canalizare ape uzate Codlea – Statie de epurare zonala Feldioara (aflat in curs de executie pe strada Halchiului), conform adresei nr. B 6466 din 04.06.2015 emisa de Compania Apa Brasov SA in calitate de operator regional, cf. careia, colectorul de canalizare se va finaliza pana la sfarsitul anului 2015.  Conform Aut.SGA nr. 70/08.07.2015, societatea  are obligatia sa se racordeze la colectorul de ape uzate Codlea-Statia de epurare Feldioara, aflat in curs de executie si sa obtina contract de preluare ape uzate de la administratorul acestuia, Compania Apa Brasov SA, pana la data de 01.12.2015.

- reducerea concentratie de poluanti in apa uzata rezultata din procesarea S.N.C.U. prin montarea, in baza baza Acordului de Mediu nr.BV 4 din 25.03.2013, unei instalatii de vaporizare.  Prin punerea in functiune a vaporizatorului s-a imbunatatit calitatea apelor uzate evacuate in statia de epurare datorita pretratarii apelor uzate de constitutie, prin vaporizare (ceea ce elimina riscul de descarcare a unor ape cu incarcaturi organice foarte mari in statia de epurare).

se solicita  obtinerea unei noi Autorizatii Integrate de Mediu.

Activitatile desfasurate pe amplasamentul SC PROTAN BUCURESTI SA-Sucursala Codlea sunt de la colectarea si transportul  subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman, neutralizarea si/sau incinerarea lor, pana la expedierea produselor finite, inclusiv managementul deseurilor de la punctul de colectare pana la punctul de eliminare sau recuperare.

Instalatiile pentru eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman se regasaesc ca activitate in documentul de referinta IPPC “Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries”, Editia mai 2005.  Se poate spune ca documentul este relevant pentru activitatea analizata avand in vedere ca este prevazut pentru  activitătile industriale mentionate în Anexa I, din Directiva IED, punctele  6.4. (A) si 6.5. Bref-ul specific include activitati pentru  abatoare si tratamente pentru produse animale destinate sau nu consumului uman. Avand in vedere specificul activitatilor din cadrul SC PROTAN BUCURESTI SA Sucursala Codlea, analiza comparativa cu Bref-ul specific s-a facut pentru activitatile ce includ tratamentul subproduselor de origine animala .(vezi Cap.6.6).

Un alt document de referinta relevant pentru sectorul analizat este “Reference Document on Best Available Techniques for  Waste Incineration “(WI), avand in vedere ca instalatia de incinerare din cadrul societatii, (instalatie de incinerare cu doua camere si post-combustia gazelor de ardere), se regaseste din punct de vedere functional si constructiv, in acest document.

Se face mentiunea: Bref-ul specific, “Slaughterhouses and Animal By-products Industries”, face referire la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002. La aceasta data, modul de utilizare si eliminare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman este reglementat prin Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind  subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002.

1. DESCRIERE

1.0 Descriere succinta a activitatilor, scopul lor, produsele, instalatiile implicate, diagrama proceselor cu marcarea punctelor de emisii,  nivele de emisii din fiecare punct.

Descrirea succinta a activitatilor:

Activitatea de baza desfasurata  de firma are caracter ecologic, constand in reciclarea sau eliminarea subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman (SNCU) colectate.

Profilul actual de activitate al SC PROTAN SA, Sucursala CODLEA constă în :

- Producerea de  grasime tehnica si faina proteica prin procesarea (neutralizarea) subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman (SNCU Cat.3) prin operatii de transformare succesive  intr-o Instalatie de procesare(neutralizare) cu o capacitate de 150t/zi (50000 t/an).

- Neutralizarea subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman (SNCU cat.1,2 si/sau faina proteica) prin incinerare intr-o instalatie cu o capacitate de 5,5 t/zi (2000 tone/an).

Pe langa activitatile de productie propriu-zise, societatea  desfasoara activitati conexe cum sunt:

- Colectarea şi transportul cu mijloace specializate proprii a subproduselor de origine animala nedestinate consumului umnan  (S.N.C.U.), asa cum sunt definite in Regulamentul CE 1069/2009); receptie si stocare temporara a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman categoria 1,2, 3;

- Spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport, utilajelor, spaţiilor de descărcare, spaţii de lucru;

- Producerea aburului tehnologic.

(Clasificarea pe cele trei categorii a subproduselor de origine animala  nedestinate consumului uman se face conform regulamentului CE nr.1069/2009).

In cadrul  societatii se fabrica urmatoarelor produse:

| Nr. crt | Proces | Capacitate de productie |
| --- | --- | --- |
|  |  | t/zi | t/an |
| 1 | Neutralizarea (procesarea) subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman, SNCU Cat.3*, cu producere de faina proteica si grasimi tehnice astfel : | 150 | 50000 |
|  | Faina proteica | 30-33 | 9600-10560 |
|  | Grasimi tehnice | 10-15 | 3200-4800 |
| 2 | Incinerarea subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman SNCU Cat.1,2* si /sau faina proteica | 5,5 | 2000 |

Nota: -*- Categoria SNCU , asa cum este definita in REGULAMENTUL (CE) NR. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală)

Diagrama proceselor :

| Proces | Intrari | Iesiri | Monitorizare/ reducerea poluarii | Punctul de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Procese tehnologice de neutralizare SNCU (cat.3), | - SNCU (cat.3) -Energie electrica -Abur -Apa tehnologica recirculata | -Faina proteica -Grasime tehnica -Emisii de mirosuri specifice si vapori de apa incarcati organic, pulberi - Emisii in apa | PENTRU FACTORUL DE MEDIU AER: Colectarea emisiilor fugitive si epurarea gazelor prin intermediul unei unitati de tratare aer extras prin ventilare mecanica Instalatia de epurare este compusa din sistem de capare aer poluat (hote, tubulaturi din otel inoxidabil, ventilator) si trepte de filtrare , astfel: Treapta I- filtrare grosiera prin separatoare de condens cu grasimi, amplasate la iesirea din utilaje (Cicloane verticale cu cartuse filtrante-separare grasimi); Treapta II- filtrare intermediara prin instalatie de umidificare-spalare aer in contracurent, amplasata la intrarea in ventilator, compusa din 4 compartimente Treapta III- filtrare finala cu biofiltru pentru retinerea ultimelor impuritati prin actiunea bacteriilor, amplasat la iesirea din ventilator. Metoda biologica consta in degradarea de microorganisme impregnate pe un material filtrant a poluantilor organici si a mirosurilor neplacute, odata cu treceriea aerului prin coaja de copac umidificata, pentru mentinerea activa a bacteriilor de purificare; Pentru refacerea capacitatii filtratnte, masa biologica va fi inlocuita cel putin odata la 2 ani, iar corpul biofiltrului va fi curatat periodic. Randamentul de retinere >90% Moara este conectata la un Filtru cu saci cu scuturare automata tip Mag F-3000 E + unitatea de tratare aer, finalizata cu biofiltru .(descrisa la punctul 1) Performantele de epurare ale filtrului textil si ale biofiltrului sunt mari, randamentele de captare si retinere pentru acest tip de instalatii, variind in jurul valorii de 95%. Service periodic PENTRU FACTORUL DE MEDIU APA: Epuarea apelor uzate tehnologice : Imbunatatirea sistemului de separare a grasimilor, fractiilor solide si al apei din apa de constitutie prin montarea unui vaporizator (ceea ce elimina riscul de descarcare a unor ape cu incarcari organice foarte mari in statia de epurare) Epurarea tuturor apelor uzate contaminate de pe amplasament (ape uzate menajere, tehnologice, ape de condens, ape de spalare si ape pluviale din zona septica) intr-o statie de preepurare prevazuta cu: Treapta mecanica care consta din aplicarea unei filtrari initiale a solidelor (filtru rotativ + sita rotativa). Bazin de omogenizare (rezervor tampon prevazut cu elemente de aerare cu rolul de a egaliza si omogeniza apele trecute de treapta mecanica) Treapta fizico-chimica care consta in introducerea in masa de fluid de agenti de coagulare si poliecetrolit pentru ruperea legaturilor emulsiilor si separarea intr-o unitate de flotatie cu aer dizolvat (floculator tubular pentru dozarea chimicalelor +unitate de flotatie). Tratarea si deshidratarea namolului si eliminarea controlata de pe amplasament (decantor centrifugare). Tablou automatizare si control MASURI CU CARACTER GENERAL: Curatarea frecventa a zonelor de depozitare a materiilor prime, produselor si deseurilor; Intretinerea permanenta a starii de curatenie in halele de productie si in incinta societatii; Respectarea Regulamentului de exploatare , funcţionare şi întreţinere; Programarea intrărilor de materii prime (SNCU); Service periodic. | Suprafata biofiltru 1 buc.x60 mp; |
| Procesul de incinerare SNCU (cat.1,2 si/sau faina proteica), | -SNCU (cat.1, 2) -Gaz natural | -Emisii: Pulberi totale, COT, SO2, CO, NOx, HCl, NH3, Metale grele: (Hg, Cd, Sb,As, Pb, Cr,Co, Cu, Mn, Ni, V) Cenusa (COT), Dioxine si furani - Deseuri: cenusa | Exhaustor de inalta presiune a gazelor rezultate din combustie, ce asigura epurarea/ purificarea prin dirijarea acestora la arzatoare Postcom-bustia gazelor arse. Instalatia de incinerare este exploatata astfel incat gazele de combustie rezultate din proces sa ajunga in mod controlat si omogen la temp.>850°C, timp de minim 2 secunde pentru combustia completa si transformarea compusilor organici in bioxid de carbon si apa. Materialul este introdus in incinerator pentru ardere numai dupa ce temperatura camerei de ardere a atins temperatura de 850°C; Sistem de control PLC Cos de evacuare si dispersie Monitorizarea periodica a emisiilor Service periodic Dispozitiv de siguranta, control si urmarire a parametrilor de functionare. | Cos evacuare Ø0,9 x 10 m |
| Procese de combustie | -Combustibil gazos -Grasime tehnica | Energie termica Emisii: Gaze de ardere provenite de la arderea gazului metan si/sau a grasimii tehnice (CO, NOX,SO2, pulberi) | Monitorizarea periodica a emisiilor Monitorizarea procesului de ardere Service periodic Arzator peformant Cosuri de dispersie (3 buc.) Proces de ardere controlat Se realizeaza monitorizarea excesului de aer pentru ontinerea unei arderi complete. Functionarea cazanului este automatizata. | -Cos evacuare nr.1, Ø0,7 x 12 m -Cos evacuare nr.2, Ø0,5 x 11 m -Cos evacuare nr.3 ,Ø0,5 x 11 m |

Dotari

Instalatie de neutralizare SNCU Cat.3 , compusa in general din: buncar receptie materii prime 40 mc, concasor 20-25t/h-1 buc , canon 14 mc-1 buc , serilizator 8t/sarja –2 buc, sita 10 mm-1 buc., tricantor 8 mc/h-1 buc., sita 1 mm-1 buc, separator -2 buc(7000 si 10000 dmc/h), vaporizator 4100l/h-1 buc., uscator 10 t/h-1 buc, moara 8-10 t/h-1 buc, rezervoare intermediare de stocare, snecuri transportoare.

Instalatia de incinerare tip LLC 500-  SNCU Cat. 1 sau faini proteice cat.1, capacitate : 0,227 t/h, cu  urmatoarele caracteristici :

- Capacitatea maxima proiectata ; 227 kg/h, respectiv 5500 kg/zi.

- Functionare complet automatizata.

- Sistemul este prevazut sa functioneze cu gaz natural.

- Reducerea de volum prin incinerare este de 95%.

- Doua camere de ardere : Temperatura de lucru in camera primara este de 850 ºC iar in cea secundara de 1100 ºC

Instalatii pentru activitati conexe: In afara instalatiilor de productie propriu-zise in dotarea societatii mai sunt prevazute instalatiile aferente constructiilor industriale uzuale de acest tip, cum sunt:

- Centrala termica  pentru producerea aburului tehnologic. Centrala termica functioneaza cu combustibil gazos (gaz metan) si grasime animala si este echipata cu :1 cazan ABA 4 (debit nomonal=4t/h) cu puterea termica de 2,4 MV, 1 cazan VASFA (debit nominal = 6t/h) cu puterea termica de 4,3 MW, 1 cazan HOVAL (debit nominal= 6t/h) cu puterea termica de 4,3 MW

- Statie de epuare ape uzate cu capacitatea (120 mc/zi) , prevazuta cu treapta de epurare mecano – fizico –chimica, compusa din rezervor colector decantor, filtru rotativ, sita rotativa, rezervor egalizare/omogenizare prevazut cu elemente de aerare, rezervoare reactivi , floculator (pentru dozarea chimicalelor), unitate de flotatie, decantor centrifugal, namol, rezervor ape epurate, tablou de comanda si control.

- Instalatii pemtru epurarea aerului cum sunt:

- Filtru cu saci cu scuturare automata tip MAG F-3000E, pentru moara cu ciocane

- Instalatie de tratare aer prevazuta cu treapta de epurare fizica si biologica, pentru diminuarea emisiilor fugitive/nedirijate de mirosuri specifice, vapori cu continut de grasimi, etc, rezultate din functionarea instalatiei de neutralizare SNCU Cat.3.

- Instalatii apa – canalizare, sanitare

- Instalatii incalzire

- Instalatii iluminat interior si exterior

- Dotatie P.S.I. pentru prima interventie. (Rezerva intangibila de apa pentru stingerea incendiilor: este asigurata in rezervorul de inmagazinare V= 215 mc amplasat in castelul de apa. Retea de distributie apa de incendiu: din acest bazin rezervor, este alimentata reteaua de hidranti  exteriori, din conducta PEHD cu Dn= 100 mm Pn 10, L = 330 m si asigura alimentarea cu apa pentru cinci hidranti.

- Utilaje pentru trasnsport si manipulare (cca.20 mijloace de transport de diferite capacitati dotate cu containere si bene etanse si izoterme) .

## Prezentarea conditiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorica

Amplasamentul pe care se desfăşoară activitatea, este situat în intravilanul  localităţii Codlea, str.Halchiului, km 99, la cca.1,5 km de zona locuită, pe partea stanga a drumului judetean DJ Codlea – Halchiu.

Amplasamentul este localizat la 7,2 km vest de localitatea Halchiu si la 6 km NE de Ghimbav

In imediata apropiere a amplasamentului nu sunt receptori sensibili.

SC PROTAN SA , Sucursala Codlea ocupă un teren cu suprafaţa totală de 27000 m2, din care suprafaţa construită este de cca. 3.450 m2, suprafaţa căilor de transport de 1.149 m2 iar cea a reţelelor de 246 m2.

Activitatile desfasurate sunt de la colectarea si transportul subproduselor de origine animala nedestinate consumului umaa, neutralizarea si  incinerarea lor, pana la expedierea produselor finite, inclusiv managementul deseurilor de la punctul de colectare pana la punctul de eliminare sau recuperare.

Fata de situatia autorizata anterior, prin finalizarea statiei de epurare si montarea vaporizatorului (in baza acordului de mediu nr. BVnr.4 din data de 25.03.2013) , din punct de vedere al suprafeteleor construite au aparut urmatoarele constructii :

- Constructie pentru amplasarea vaporizatorului: Structura metalica, de forma dreptunghiulara, cu  Sd= 71,67 mp (12,40 x 5,78 m, inaltimea la coama de 9,125 m mp) in care s-a amplasat vaporizatorul. Cladirea este realizata din cadre metalice cu inchidere perimetrala cu panouri metalice tip sandwich, pardoseala din beton elicopterizat, tamplarie din P.V.C.armat . Cladirea vaporizatorului este alipita halei de fabricatie existenta.

- Constructie pentru statia de epurare : Structura metalica , de forma dreptunghiulara, cu Sd= 181 mp (17,42 x 10,39 mp, inaltimea la coama de 6,96 m) in care s-au amplasat componenetele statiei de epurare. Cladirea este realizata din cadre metalice cu inchidere perimetrala cu panouri metalice tip sandwich cu termoizolatie din poliuretan expandat, pardoseala din beton elicopterizat, tamplarie din P.V.C.armat si sticla termopan

În spaţiile de lucru ale SC PROTAN- Sucursala Codlea se desfăşoară următoarele activităţii, care asigură funcţionarea unităţii:

- pavilion administrativ – birouri, laboratoare, vestiare, grupuri sanitare, spălătorie;

- hala de fabricaţie – prelucrarea subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman categoria 3, colectate cu producere de făina proteica şi grăsimii tehnice; instalatie de neutralizare SNCU categoria 3

- hala incinerator – incinerare S.N.C.U. categoria 1 si / sau faina proteica categoria 1;

- centrala termică – producerea necesarului de abur tehnologic şi de apă caldă menajeră. Centrala termică este echipată cu trei cazane, toate trei sant echipate cu arzatoare mixte (gaz si grasime tehnica din productia proprie)

- gospodărie apă – care cuprinde sursa subterana (un foraj de adancime) pentru alimentare cu apa, reteaua de distributie, inmagazinare, reteua de canalizare menajera, tehnologica si pluviala, sistem de epurare cu treapta mecano-fozico-chimica, bazin decantor ape pluviale si ape de stropire zona aseptica, conducta de evacuare ape preepurate in emisarul autorizat .

- cladirea pentru statia de epurare in care s-au amplasat componenentele statiei de epurare.

- casa poartă recepţie –expeditie + basculă – cabina basculei de 30 t care asigură cântărirea mijloacelor de transport care aduc SNCU colectate din teritoriu;

- boxa spălare – dezinfecţie : asigură spălarea şi dezinfecţia mijloacelor de transport după descărcarea grăsimilor şi a SNCU colectate;

- atelier mecanic – execută lucrări simple de lăcătuşerie, prelucrări mecanice, lucrări de reparaţii necesare întreţinerii utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor din dotarea unităţii;

- post transformare – echipat cu 2 transformatoare de 630 kV (unul în rezervă);

- parc auto – asigură parcarea şi întreţinerea mijloacelor de transport proprii, specializate în transportul SNCU avizat sanitar veterinar conform aprobarii eliberata de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Brasov pentru mijloace de transport

Datorită specificului activităţii desfăşurate, incinta unităţii este împărţită în două zone distincte:

- zona septică – spaţiul în care au loc recepţia calitativa şi manipularea subproduselor animaliere primite spre prelucrare, transformarea subproduselor animaliere spălarea şi dezinfecţia mijloacelor de transport folosite;

- zona aseptică – spaţiul în care au loc procesele specifice unei unităţi de producţie: administraţie, parcare auto, atelier mecanic, depozitare produse finite,cai de acces,platforme etc.

- Nu sunt date privind poluarea istorica a amplasamentului.

## Alternative principale studiate de catre Solicitant (legate de locatie, justificare economica, orientare spre alt domeniu, etc.)

Din programul de etapizare aprobat ca parte integranta din autorizatia de gospodarire a apelor nr. 107/22.07.2009, s-a executat masura nr.1” sistem de epurare cu treapta fizico-chimica”, termen PIF 30.06.2015. Masura nr. 2 “executie sistem de epurare cu treapta biologica” cu termen PIF 30.06.2015, nu s-a realizat.   Societatea a renuntat la realizarea treptei biologice, optand, din motive economice,  pentru alternativa racordarii la colectorul de canalizare ape uzate Codlea – Statie de epurare zonala Feldioara (aflat in curs de executie  in functiune pe strada Halchiului).

2.	TEHNICI DE MANAGEMENT

  - Sistemul de management

Programul de management de mediu al firmei are la baza conformarea cu cerintele BAT si cu masurile din Programul de etapizare (anexat) privind realizarea lucrarilor si masurilor necesare pentru protectia calitatii apelor.

Investitiile, termenele  si cheltuielile  legate de investiţiile prevăzute în planul de etapizare sunt prezentate Anexat in “Programul de etapizare” avizat de ANAP.

Monitorizarea Programului se realizeaza de responsabilul de mediu pe sucursala. Acesta raporteaza directorului de sucursala stadiul realizarii masurii la termenele stabilite de acesta.

Societatea a documentat si implementat un sistem de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate in munca propriu aliniat la cerintele standardelor : SR EN 9001 :2008, SR EN ISO 14001:2005 SI SR OHSAS 18001 :2008.

Politica de mediu a managementului la cel mai inalt nivel, include angajamentul de conformitate cu legislatia si reglementarile de mediu aplicabile, de imbunatatire continuua si prevenire a poluarii.

3.INTRARI DE MATERIALE

  - Selectia materiilor prime

Materia prima consta din subproduse de origine animala nedestinate consumului uman- (S.N.C.U.,Cat1, 2, 3, asa cum sunt definite in Regulamentul CE 1069/2009, Art.8, 9 si 10), colectate de la diverse surse de generare pe baza de contract ( ferme, abatoare, unitati de procesare carne, unitati comerciale, etc).

Materia prima este depozitata in buncarul sau containerele de receptie prevazute. Transportul si manipularea materiilor prime se va face cu respectarea conditiilor din Regulamentul C.E. 1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman.

Materialele auxiliare constau din solutii de dezifectie, detergenti , insecticid si reactivi pentru statia de preepurare. Materialele auxiliare se depoziteaza in ambalajul original pe suprafete betonate si acoperite, conform prescriptiilor din Fisele tehnice de securitate, anexate.

SC PROTAN SA consuma cantitati reduse de materiale auxiliare chimice.

  - Cerintele BAT

Instalatiile pentru eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman se regasaesc ca activitate in documentul de referinta IPPC “Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries”, mai 2005.  Se poate spune ca documentul este relevant pentru activitatea analizata avand in vedere ca este prevazut pentru  activitătile industriale mentionate în Anexa I, din Directiva IED, punctele  6.4. (A) si 6.5., adică:

- 6.4.(A)Abatoare cu o capacitate de productie de carcase de peste 50 de tone pe zi

- 6.5. Instalatii pentru eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale si a deseurilor animale, cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi . Se face mentiunea: Cf. Legii 278/2013, Anexa 1, activitatea 6.5, a fost redenumita astfel: :”Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind  subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi.”

BREF-ul „Slaughterhouses and Animal By-products Industries” include activitati pentru abatoare si tratamente pentru subproduse animale destinate sau nu consumului uman.

Avand in vedere specificul activitatilor din cadrul SC PROTAN BUCURESTI SA Sucursala Codlea, analiza  comparativa cu Bref-ul specific s-a facut pentru activitatile ce includ tratamentul subproduselor de origine animala .

Principalele probleme de mediu  asociate instalatiilor de procesare subproduse de origine animală sunt:

- Apele reziduale cu continut organic mare.

- Emisiile de miros specifice.

- Emisiile de gaze de ardere de la incineratoare.

- Infectiozitatea asociată cu distrugerea materialului cu risc crescut. Infectiozitate asociată cu distrugerea agentilor patogeni trebuie să fie luate în considerare la depozitare si procesare subproduse de origine animala nedestinate consumului uman avand in vedere posibilitatea de raspandire in zona  amplasamentului. De asemenea, infestările cu insecte, rozătoare si păsări pot fi o problemă pentru depozitarea si utilizarea subproduselor animaliere nedestinate consumului uman.

- Consumul de energie.

Se face mentiunea: Bref-ul specific, “Slaughterhouses and Animal By-products Industries”, face referire la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002. La aceasta data, modul de utilizare si eliminare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman este reglementat prin Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind  subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002.

Alte documente de referinta relevante pentru sectorul analizat sunt:  Reference Document on Best Available Techniques for  Waste Incineration “(WI): Avand in vedere ca instalatia de incinerare din cadrul societatii, (instalatie de incinerare cu doua camere si post-combustia gazelor de ardere), se regaseste din punct de vedere functional si constructiv, mai degraba in  BREF „Reference Document on Best Available Techniques for  Waste Incineration “(WI) decat in BREF “Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries”(SA), unde pentru prelucrarea subproduselor de origine animala sunt specificate doar instalatii in pat fluidizat sau rotative

Analiza comparativa este structurata astfel:

| Tab. 1 | Analiza comparativa Bref „SA”-Instalatii de neutralizare SNCU Cat.3 |
| --- | --- |
| Tab. 2 | Analiza comparativa Bref „SA”-Instalatii de epurare emisii de miros |
| Tab. 3 | Analiza comparativa Bref SA si WI- Instalatii de incinerare SNCU Cat.1,2 |
| Tab..4 | Analiza comparativa Bref „SA”si „WI”-Conditii de incinerare |
| Tab. 5 | Analiza comparativa Bref „SA” si „WI”-Limite emisii incinerare |
| Tab.6 | Analiza comparativa Bref „SA”-Instalatii de epurare ape uzate |
| Tab..7 | Analiza comparativa Bref „SA”-Consumuri apa, energie electrica, caldura si eficienta energetica |
| Tab..8 | Analiza comparativa Bref „SA”-Management |
| Tab..9 | Analiza comparativa Bref „SA”-Depozitare |
| Tab. 10 | Analiza comparativa Bref „SA”- Transport, instalatii si echipamente de curatare |
| Tab. 11 | Analiza comparativa Bref „SA”-Emisii fugitive de miros |
| Tab..12 | Analiza comparativa Bref „SA”-Ardere grasime tehnica |

Tab..1-Analiza comparativa Bref „SA”-Instalatii de neutralizare SNCU Cat.3

| Capitol | BAT - Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA) | SC PROTAN |
| --- | --- | --- |
| Instalatii de neutralizare SNCU Cat.3 | Bref SA-.Cap.2.2.2 Procesul de neutralizare cuprinde o serie de etape, după cum urmează: Aprovizionarea si stocare materii prime. Pregătire materii primă pentru neutralizare prin reducerea dimensiunii. Incalzirea materialului sub presiune pentru a distruge microorganismele si pentru eliminarea umezelii. Separarea prin centrifugare si /sau presare a grasimii lichefiate si a proteinei solide. Macinarea produsului solid într-o pulbere pentru a face masa de proteine ​​animale. Produsele finale sunt transferate la depozitare si expediate În procesarea subproduselor de origine animala, materii prime, contin de obicei cca.60% apa. Pentru a indeparta apa se utilizeaza evaporatoare. Conditiile de functionare necesare pentru procesarea subproduselor animale nedestinate consumului uman variază în functie de riscul asociat cu materialele. Riscurile sunt împărtite în categoria 1, 2 sau 3 de materiale (definite cf. Art.8, 9 si 10 din Reg. 1069/2009/CE). Acesta prevede, de asemenea, cerintele de igienă generale si detalii privind conditiile de functionare, inclusiv dimensiunea particulelor, temperatura, timpul si presiunea. Bref SA-.Cap 5.3.2 Conditii generale de functionare Inchiderea liniei de procesare.Transferul de materiale de-a lungul întregii linii de procesare, inclusiv transportul gaze de proces si efluenti lichizi, pot fi închise si întretinute astfel incat sa previna eventualele scurgeri . Mentinerea unei presiuni negative la depozitarea, manipularea si in zonele de prelucrare: Materialul poate fi depozitat în rezervoare sau pe podele deschise în clădiri care sunt bine sigilate si păstrate sub o presiune negativă usoară, asigurând în acelasi timp că aerul este schimbat suficient de frecvent pentru sănătatea si bunăstarea personalului.Ventilatia furnizate poate să mentina presiunea negativă si sa previna o evacuare necontrolată in aerul exterior a emisiilor de miros. Zonele in care se asigură o ventilare pot fi conectate la instalatii corespunzatoare pentru reducerea mirosului. Când nu este posibil de a utiliza materii prime proaspete, pentru a minimiza producerea de substante cu miros neplăcut, BAT este: arderea gazelor necondensabile într-un cazan existent pentru gaze cu volum mic si intensitate mare iar pentru gaze cu volum mare si intensitate mica, trecerea prin biofiltru arderea gazelor urat mirositoare de volum mic si intensitate mare (oxidare termica), timp de cateva secunde la 850°C si pentru mirosuri cu volum mare si intensitate scăzută trecerea prin biofiltru. | Se face prelucrarea subproduselor de origine animală, după reducerea SNCU la materiale cu mărime maximă de 50 mm, la o temperatură mai mare de 133 °C timp de cel puţin 20 de minute fără întrerupere si la o presiune absolută de cel puţin 3 bari. Instalatie de neutralizare SNCU- Cat.3 este compusa, din concasor pentru reducerea dimensiunii materiilor prime, canon pentru omogenizare preincalzire si alimentare sterilizatoare, serilizatoare pentru neutralizarea SNCU deja maruntite (are loc incalzirea materialului sub presiune, la o temperatură mai mare de 133 °C timp de cel puţin 20 de minute fără întrerupere la o presiune absolută de cel puţin 3 bari), separatoare pentru separarea centrifugala a fractiilor, evaporizator pentru eliminarea apei din fractia lichida, uscator si moara pentru uscare, respectiv macinare faina proteica . Linia de productie este amplasata la interiorul halei. Transferul efluentilor gazosi sau lichizi se face prin conducte: Colectarea emisiilor fugitive si epurarea gazelor se face prin intermediul unei unitati de tratare aer extras prin ventilare mecanica. Instalatia de epurare este compusa din sistem de captare aer poluat (hote, tubulaturi din otel inoxidabil, ventilator) si trepte de filtrare (Treapta I- filtrare grosiera cu cicloane verticale cu cartuse filtrante-separare grasimi; Treapta II- filtrare intermediara prin instalatie de umidificare-spalare aer in contracurent, amplasata la intrarea in ventilator, Treapta III- filtrare finala cu biofiltru ) Colectarea apelor uzate provenite din procesul de neutralizare SNCU Cat.3 se face printr-o retea de canalizare cu descarcare intr-un rezervor izolat pe exterior cu membrana termosudabila, prevazut cu pompe submersibile care pompeaza automat in functie de nivel apele uzate in instalatia de tratare mecano-fizico-chimica ape uzate. Concluzii:Instalatia este conform cu cerintele BAT din punct de vedere al instalatiilor utilizate si a conditiilor de functionare . |

Tab.2-Analiza comparativa Bref „SA”-Instalatii de epurare emisii de miros

| Capitol | BAT - Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA) | SC PROTAN |
| --- | --- | --- |
| Instalatii de epurare emisii de miros si vapori cu continut organic | Se pot utiliza urmatoarele tehnici: -Bref SA-.Cap.4.3.3.8 Bioscrubber: Epuratoare biologice care lucreaza prin descompunerea microbiană a poluantilor atmosferici absorbiti cu ajutorul unui mediu continind o concentratie ridicată de microorganisme. Au fost raportate performantele din tabelul 4.44. -Bref SA-.Cap.4.3.3.9 Spălare umedă : Concentratia substantelor rău mirositoare din gazele reziduale pot fi reduse prin intermediul unui proces de spalare a gazelor cu ajutorul unui fluid (agent de absorbtie) spălare, de obicei apa. -Bref SA-.Cap.4.3.3.10 Oxidarea termica : Combustia directă a gazelor cu miros neplăcut poate fi efectuată timp de câteva secunde la 850 ° C. -Bref SA-.Cap.4.3.3.11 Arderea gazelor urat mirositoare, inclusiv gaze necondensabile, într-un cazan existent: Gazele urât mirositoare, inclusiv gaze necondensabile produse în timpul procesului de neutralizare pot fi arse într-un cazan existent în instalatie. -Bref SA-.Cap.4.3.3.12 Scruber cu solutie cu oxidant chimic pe baza de clor: Trecerea gazelor urat mirositoare printr-un scruber cu recircularea solutie de stropire. Pentru instalatiile de procesare (neutralizare) a subproduselor animaliere nedestinate consumului, modelul cel mai larg acceptat pentru eliminarea mirosurilor specifice este biofiltrul. Dimensionarea acestora trebuie sa se faca in functie de concentratia emisiilor de miros si debitul de aer exhaustat, etc . În cazul biofiltrelor se utilizează drept material de umplutură materie organică precum lemn de rădăcini rupt, amestec vegetal din scoarţă mărunţită, vreascuri, hrişcă, compost sau combinaţii între acestea. Mai mult, aceste umpluturi pot conţine materiale de adaos inerte, care sunt menite să îmbunătăţească de exemplu caracteristicile apei sau structura substratului. Aceste materiale sunt de regulă aranjate pe straturi de umplutură, care sunt pătrunse de curenţii de aer uzat, ce trebuie purificat. Substanţele nocive din aerul evacuat sunt absorbite în filmul de apă sau la suprafaţa substanţei portante şi sunt descompuse cu ajutorul microbiologiei aplicate. Necesarul de spaţiu aferent unei instalaţii cu biofiltru este determinat în principiu de cantitatea de aer evacuat ce trebuie epurat, de concentraţia de gaze naturale şi de structura conţinutului acestuia. În vederea funcţionării biofiltrului este foarte important, ca umiditatea mediului portant să nu depăşească sau să nu aibă mai puţin decât o anumită cotă de apă conţinută. Pentru a evita acest posibil dezechilibru, este obligatorie o umectare a aerului evacuat la o umiditate relativă > 98 % obligatoriu. În plus, instalaţiile cu biofiltre trebuie să aibă încorporate un aparat de irigare suplimentar. Apa cauzată de drenaj trebuie să fie colectată şi îndepărtată. Verificările în cazul biofiltrelor deschise, de suprafeţe au dus la concluzia că distanţa la care ajung mirosurile biofiltrelor nu depăşeşte în general 100 m, atunci când biofiltrele sunt puse în funcţiune în mod corespunzător şi atunci când gazul curat nu prezintă nici o urmă de gaz brut. | Pentru eficienta , in cadrul PROTAN s-a ales metoda combinata prin colectarea emisiilor fugitive de miros si epurarea prin intermediul unei unitati de tratare aer extras prin ventilare mecanica. Instalatia de epurare este compusa din sistem de captare aer poluat (hote, tubulaturi din otel inoxidabil, ventilator) si trei trepte de filtrare, astfel: Treapta I- filtrare grosiera prin separatoare de condens cu grasimi, amplasate la iesirea din utilaje (Cicloane verticale cu cartuse filtrante-separare grasimi); Treapta II- filtrare intermediara prin instalatie de umidificare-spalare aer in contracurent, amplasata la intrarea in ventilator, compusa din 4 compartimente Treapta III- filtrare finala cu biofiltru pentru retinerea ultimelor impuritati prin actiunea bacteriilor, amplasat la iesirea din ventilator. Metoda biologica consta in degradarea de microorganisme impregnate pe un material filtrant a poluantilor organici si a mirosurilor neplacute, odata cu treceriea aerului prin coaja de copac umidificata, pentru mentinerea activa a bacteriilor de purificare; Pentru refacerea capacitatii filtratnte, masa biologica va fi inlocuita cel putin odata la 2 ani, iar corpul biofiltrului va fi curatat periodic. Randamentul de retinere >90% Purificarea aerului evacuat pe cale biologică este utilizata avand in vedere categoria elementelor poluante, acestea avand capacitatea de a se descompune biologic, transformându-se de regulă în CO2 sau H2O prin apelarea la micro-organisme in anumite conditii (umiditate, oxigen, pH, nutrienti, ph, etc) Avantaje biofiltru: intretinere simpla costuri scazute potentialul indepartarii mirosului 80-95% Dezavantaje: Biofiltrele necesita o o suprafata mare. Concluzii: Pe amplasamentul Protan sunt utilizate tehni prevazute in BAT. |

Tab.6.6.3-Analiza comparativa Bref SA si WI- Instalatii de incinerare

| Capitol | BAT - Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA) BAT- Waste Incineration (WI) | SC PROTAN |
| --- | --- | --- |
| Instalatii de incinerare | Pentru instalatia de incinerare se considera BAT: Conform Bref „Slaughterhouses and Animal By-products Industries”: Incineratoare cadravelor de animale, parti de cadrave (carcase) si faina proteica se face in: Incineratoare cu functionare in pat fluidizat cu barbotare de aer (in regim turbulent), cu echipament adecvata de tratare a gazelor reziduale Incineratoare cu pat fluidizat circulant, cu un echipament adecvata de tratare a gazelor reziduale Incineratoare in cuptoare rotative cu un echipament adecvata de tratare agazelor reziduale Conform Bref “Waste Incineration” Incineratoare cu camera pentru post-combustia gazelor de ardere Pentru a realiza combustia eficientă a gazelor produse în timpul procesului de incinerare gazele de ardere trebuie să fie bine amestecate cu suficient oxigen, la o temperatura destul de mare si pentru o lungă timp suficient. Scopul acestor criterii este de a asigura ca procese sunt conduse si exploatate în asa fel încât să asigure că polunatii organici sunt oxidati si distrusi, astfel încât să se reducă emisiile poluante ale acestor substante. Tabelul de mai jos prezinta un scurt rezumat al unor specificatii aplicabile in timpul procesului de incinerare: | Incineratorul din cadrul SC PROTAN SA (incinerator cu camera pentru post-combustia gazelor de ardere). este mentionat in BREF “Waste Incineration”. Incineratorul este prevazut cu: Exhaustor de inalta presiune a gazelor rezultate din combustie, ce asigura epurarea/ purificarea prin dirijarea acestora la arzatoare Postcom-bustia gazelor arse. Instalatia de incinerare este exploatata astfel incat gazele de combustie rezultate din proces sa ajunga in mod controlat si omogen la temp.>850°C, timp de minim 2 secunde pentru combustia completa si transformarea compusilor organici in bioxid de carbon si apa. Sistem de control PLC, etc. Alimentare mecanizata Concluzii: Incineratorul din cadrul Protan se regaseste in Bref WI. ca tip de instalatie si conditii de functionare. |

Tab.4-Analiza comparativa Bref „SA”-Conditii de incinerare

| Capitol | BAT - Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA) BAT- Waste Incineration (WI) | SC PROTAN |
| --- | --- | --- |
| Conditii de incinerare | Bref SA-.Cap.4.3.8.16 : Mentinerea temperaturilor de ardere adecvate, în orice moment, atunci când produsele de origine animală sunt în incinerator este una dintre conditiile necesare pentru a asigura arderea bună si pentru materiale potential infectate cu EST. Directiva WID -2000/76 / CE prevede, printre altele, următoarele: Fiecare instalatia de incinerare trebuie să fie echipata cu cel putin un arzător auxiliar. Acest arzător trebuie să porneasca automat când temperatura gazelor de ardere după ultima injectie de aer combustie scade sub 850 ° C sau 1100 ° C, după caz.De asemenea, trebuie să fie folosit în timpul operaţiunilor de pornire sau oprire a instalaţiei pentru a asigura menţinerea temperaturii de 850oC pe întreg parcursul acestor operaţiuni şi pe toată perioada în care în camera de ardere se află meterial nears; Instalaţia de incinerare va fi exploatată astfel încat gazele de combustie rezultate din proces să ajungă în mod controlat şi omogen la o temperatură mai mare de 850oC, măsurată, timp de 2 secunde, în apropierea peretelui intern sau într-un alt punct reprezentativ al camerei de ardere autorizat de către autoritatea competent; Temperaturile de ardere pot fi interconectate la mecanismul de încărcare incineratorului astfel incat să se asigure că în cazul în care temperatura scade, încărcarea este oprită automat. Alarme sonore si vizuale poate fi declansat atunci când temperatura scade sub valoarea minimă specificată. Bref SA-.Cap.5.3.7 transportul prin ridicare (purtare) al carcaselor, nu prin tararea acestora (pentru apreintampina contaminarea podeleleor) reducerea dimensiunilor carcaselor (cadravelor) si partilor de carcase inainte de incinerare (pentru a asigura o ardere cat mai completa) restrictionarea materialelor alimentate la incinerator (corelare) (Exista diferente intre puterile calorice ale partilor de animale, datorita dimensiunilor, continutului de grasime si umiditatii. Trebuie avute in vedere cele pentru care s-a demonstrat arderea cat mai completa evitarea receptionarii pentru incinerarea produselor ambalate in PVC alimentarea prin sisteme melcate sau pompare a incineratorului dirijarea evacuarilor de aer din instalatie si echipamente de precombustie spre camera de incinerare (depozitarea , manipularea si eventualechipamentul de reducere a dimensiunilor pot fi acoperite si exploatate sub depresiune, aeruyl extras putand fi utilizat pentru punerea la dispozitie a oxigenului necesar procesului de incinerare. Exista de asemenea alte zone din care aerul poate fi dirijat spre incinerator) alarme si conexiuni intre camera de combustie si sistemul de alimentare al incineratorului automatizarea sistemului de indepartare a cenusei monitorizarea emisiilor, inclusiv pentru resturile de ardere (cenusei) atingerea nivelurilor de emisie cat mai joase, conform tabelului 5.2 (pag .381) | Utilizarea incineratorului se face conform specificatiilor BAT: Temperatura de lucru in camera primara este de 850 ºC iar in cea secundara de 1100 ºC. Instalatia de incinerare este exploatata astfel incat gazele de combustie rezultate din proces sa ajunga in mod controlat si omogen la temp.>850°C, timp de minim 2 secunde. (Materialul este introdus in incinerator pentru ardere numai dupa ce temperatura camerei de ardere a atins temperatura de 850°C). Exhaustor de inalta presiune a gazelor rezultate din combustie, ce asigura epurarea/ purificarea prin dirijarea acestora la arzatoare. Alimentarea se face mecanizat, prin container cu sistem de basculare hidraulic. Functionare automatizata : Sistemul de control al incineratorului este în concordanţă cu legislaţia internaţională. Există control şi semnalizare pentru: încărcător, arzătoarele din camera primară, arzătorul din camera secundară, flacăra dispozitivului Honeywell, temperaturi cu dispozitiv digital Honeywell 1/16 DIN, suflantă de aer, dispozitive de siguranţa şi de funcţionare. Panou pentru întrerupătoarele electrice, starterele motoarelor, modulele display. Panoul de comandă include: starter, stop general de avarie, comutator pompă hidraulică pentru oprire sau funcţionare automată, stop de avarie la sistemul hidraulic, auto-alimentare, comutatoare pentru cele 3 arzătoare din camera primară (deschis/închis/auto), comutatoare pentru arzătorul din camera secundara (deschis/închis/auto), comutator sistem hidraulic (manual/auto), uşa alimentare (deschis/închis), cric încărcare (retragere/avansare) Se face monitorizarea periodica a emisiilor. Conform Rapoartelor de incercare (perioada 2014-2015), pentru indicatorii analizati nu au fost depasite valorile limita stabilite prin Autorizatia Integrata de Mediu SB 49/2006, revizuita in data de 12.01.2010 si in data de 02.12.2014. Concluzii: Incineratorul din cadrul Protan se regaseste in Bref ca tip de instalatie si conditii de functionare. |

Tab.5-Analiza comparativa Bref „SA”si „WI”-Limite emisii incinerare

| Capitol | BAT - Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA) BAT- Waste Incineration (WI) | SC PROTAN |
| --- | --- | --- |
| Limite emisii incinerare | Bref SA-.Cap 5.3.8 Conform Bref „Slaughterhouses and Animal By-products Industries” atingerea nivelelor de emisie cat mai joase comform tabel. 5.2-pag.381 BAT pentru incinerarea subproduselor de origine animală, este de a realiza nivelurile de emisii cât mai scăzute posibil mai mici decât cele indicate în tabelul de mai jos: Tab.5.2 Nivelurile de emisie asociate cu incinerarea dedicata a subproduselor de origine animală, fie în pat fluidizat turbulent, cu pat fluidizat circulant sau incineratoare rotative cuptoarelor Bref WI Cap.3.2.3.1 Conform Bref “Waste Incineration” , prin asimilare , BAT inseamna atingerea nivelelor de emisie cat mai joase comform tabel 3.20 -pag.162 (pentru incinerarea deseurilor periculoase) BAT pentru incinerarea deseurilor periculopase este de a realiza nivelurile de emisii cât mai scăzute posibil mai mici decât cele indicate în tabelul de mai jos, care stabileste limitele pentru incinerarea deseurilor periculoase: | Vor fi respectate limitele la emisie cf.AIM Conform Rapoartelor de incercare (perioada 2014-2015), pentru indicatorii analizati nu au fost depasite valorile limita stabilite prin Autorizatia Integrata de Mediu SB 49/2006, revizuita in data de 12.01.2010 si in data de 02.12.2014. |

Tab.6-Analiza comparativa Bref „SA”-Instalatii de epurare ape uzate

| Capitol | BAT - Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA) | SC PROTAN |
| --- | --- | --- |
| Epurare ape reziduale | Bref SA-.Cap.5.1.5 Referitor la epurarea apelor uzate este BAT: Prevenirea stagnarii apei reziduale Tratarea mecanica a apelor reziduale: Aplicarea unei filtrari (sitari) initiale a solidelor (tratarea mecanica prin separatoare de namol, grasimi, filtre, micro-site, decantoare). Etapele mecanice in tratamentul apelor reziduale sunt puse în aplicare înainte de a avea loc amestecul sau egalizarea. În industria de procesare, sunt utilizate in mod normal, eliminatoare de nămol, separatoare grasimi, site, micro-filtre si tancuri de decantare. Materialul de origine animala nedizolvat, cum ar fi de grasimile si particulele de grăsime, reziduuri de carne, păr, peri si adaosuri minerale din apa de proces poate fi transportate înapoi în procesul de productie. Utilizarea unui bazin de egalizare a apelor Tratarea fizico-chimica : Utilizarea unei istalatii de flotare, posibil combinata cu utilizarea agentilor de floculare, pentru indepartarea solidelor aditionale. Metode fizico-chimice, în special metode de flotatie, sunt folosite pentru o separare extinsă a grasimilor si solidelor. Agenti de floculare sunt utilizate atunci când este necesar. În cazul în care grăsimea este emulsionata este necesar să se utilizeze precipitarea chimică si flotatie. Ca si în separatoarele de grăsimi, gradul de eficientă a instalatiilor de flotatie este redus la temperatura mare si valori ridicate ale pH-ului. Flotatie mecanică cu aer furnizat aeratoare scufundate de flotatie, este metoda cel mai putin sensibile la valori ridicate ale pH-ului. Tratarea biologica a efluentului (tratamente aerobice si anaerobice) Tratamentul aerobic poate fi utilizat pentru o elimina si reduce o parte din materialul organic (CBO) din apele uzate. Apa rezultata din industria carnii este corespunzatoare pentru pretratarea anaeroba, desi este improprie pentru eliminarea completa a compusilor organici sau a azotului.Tratamentul anaerob este de regula urmat de tratamentul aerob pentru eliminarea azotului si fosforului la statia municipala de tratare a apelor. (Eliminarea fisforului are loc in conditii anoxice. Astfel ca pentru eliminarea fosforului sunt necesare ambele tratament: aerob si anaerob). Pretratarea anaeroba a apelor uzate este necesar, in special pentru evacuarea indirecta combinata cu eliminarea azotului prin tratare fizico-chimica. Indepartarea azotului si fosforului Indepartarea namolului si utilizarea uleterioara a acestuia Tratarea tertiara a efluentului Prevederea unei capacitati de stocare pentru apele ce nu se incadreaza in normele de emisie Prevenirea infiltratiilor, scurgerilor de lichid si emisiilor de miros din bazinele statiei de epurare, prin etansarea structurilor si acoperirea sau aerisirea acestora Monitorizarea regulata a compozitiei efluentuui, mentinerea registrelor cu date Bref SA-Cap.5.1.5 Referitor la nivelurile de emisie asociate cu BAT pentru reducerea emisiilor apelor uzate de la abatoare si instalatii de procesare a subproduselor de origine animală (la evacuarea in emisar natural) : | Aplicat partial: Pe amplasamentul Protan, gestionarea apelor uzate consta din : -Imbunatatirea sistemului de separare a grasimilor, fractiilor solide si al apei din apa de constitutie prin montarea unui vaporizator. Prin vaporizare, rezulta un concentrat, care este dirijat spre uscator, si condensul cu incarcatura organica redusa care se poate recircula sau trimite in statia de epurare (Vaporizarea elimina riscul de descarcare a unor ape cu incarcari organice foarte mari in statia de epurare). -Epurarea tuturor apelor uzate contaminate de pe amplasament (ape uzate menajere, tehnologice, ape de condens, ape de spalare si ape pluviale din zona septica) intr-o statie de preepurare prevazuta cu Treapta mecanica care consta din aplicarea unei filtrari initiale a solidelor (filtru rotativ + sita rotativa). Bazin de omogenizare (rezervor tampon prevazut cu elemente de aerare cu rolul de a egaliza si omogeniza apele trecute de treapta mecanica). Treapta fizico-chimica care consta in introducerea in masa de fluid de agenti de coagulare si poliecetrolit pentru ruperea legaturilor emulsiilor si separarea intr-o unitate de flotatie cu aer dizolvat (floculator tubular pentru dozarea chimicalelor +unitate de flotatie). Tratarea si deshidratarea namolului si eliminarea controlata de pe amplasament (decantor centrifugare). Namolul poate fi reciclat in instalatiile proprii Tablou automatizare si control Beneficiarul a renuntat la realizarea treptei biologice, optand pentru racordarea la colectorul de canalizare ape uzate Codlea – Statie de epurare zonala Feldioara (aflata in curs de executie pe strada Halchiului). Eficienta de epurare a statie mecano-fizico-chimice existente este: reducerea CCO, CBO5, Azot, Fosfor, MTS, etc, din apele reziduale sub valorile admise in NTPA 002/2002. Concluzii: Pot fi respectate cerintele asociate BAT in urmatoarele conditii: respectarea masurilor prevazute prin Aut.SGA nr.70/2015 (conectarea la colectorul statiei de epurare Feldioara), sau eliminarea apelor preepurate, prin vidanjare, la o statie de epurare autorizata prevazuta cu treapat biologica, sau instalarea pe amplasament a unei trepte biologice de epurare ape uzate. |

Tab.7-Analiza comparativa Bref „SA”-Consumuri, eficienta energetica

| Capitol | BAT - Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA) | SC PROTAN |
| --- | --- | --- |
| Consum apa | Bref SA-.Cap.3.2.2. Consumul de apă de la procese nespecificate a fost raportat a fi 500 - 1000 l / t de materii prime. Consumul este împărtit după cum urmează: condensatoare 200-500 l /t; cazane 150-200 l /t curătare 200-300 l /t. | Aplicat Consumul de apa raportat la materiile prime procesate la nivelul fabricii, in anul 2014, a fost de 623,6 l/t de materii prime. Sunt aplicate tehnici de recirculare : Se realizează recircularea apei necesară producerii aburului tehnologic în proporţie de 60-70 %. Apa tehnologica (constitutie) se recircula in proportie de 35-40% , respectiv 2 t/sarja sunt reintroduse in canon cu scopul omogenizarii materialului sterilizat. Concluzii: Instalatia este conforma cu cerintele BAT in ceea ce priveste consumul de apa la nivelul fabricii |
| Consum energie electrica si caldura | Bref SA-.Cap.3.2.2. Energie Tabelul 3.29 rezumă unele date consumul de energie si a iesirilor pentru o instalatiile de procesare subproduse (Nu se precizează dacă instalatiile au fost de procesare prin procedeul umed sau uscat, sau, nu sunt date detalii despre restul procesului, cum ar fi ce tehnici de separare au fost utilizate. Datele se aplică in Instalatii Marea Britanie) Energie (kWh/t de carcasă sau a unei părti) Minim Medie Maximum Electricitatea consumată (întrata) 45.7 84.7 120 Energia electrică generata (iesita)(1) 130 Caldura consumata (intrat) 440 690 906 Căldură recuperată / produs (iesita) 71.4 111 163 (1) Datele pentru energie generate din instalatii de ogenerare Tip de proces si materii prime nespecificate Tabelul 3.29: Sumarul datelor de energie din instalatii de neutralizare | Aplicat Consumul de energie electrica raportat la materiile prime procesate in anul 2014, a fost de 34 kWh/t de materii prime. Consumul de caldura raportat la materiile prime procesate in anul 2014, a fost de 387 kWh/t de materii prime. Concluzii: Instalatia este conforma cu cerintele BAT in ceea ce priveste consumul de energie electrica sau caldura la nivelul fabricii |
| Eficienta energetica | Tehnicile de eficientizare energetica sunt , in ordinea in care reduc poluarea mediului: Inregistrarea consumului energetic la intervale regulate Buna gospodarire si optimizarea proceselor prin: refolosirea condensului la maxim prevenirea pierderilor prin returnarea condensului izolarea conductelor care nu sunt izolate imbunatatirea colectarii aburului repararea echipamentelor prin care se pirde abur oprirea echipamentelor de aer comprimat cand nu se utilizeaza aerul comprimat pentru camerele de racire: se tim usile inchise cat mai mult posibil iar temperaturile nu trebuie scazute mai mult decat este necesar oprirea motoarelor in pauzele de productie - Recuperarea caldurii in evaporare si uscare. Mijloacele cele mai eficiente de economisire a energiei în este de a utiliza căldură de la apa evaporata. Aceasta se poate face folosind, de exemplu schimbătoare de căldură sau evaporatoare cu efect multiplu. -Producerea de energie in cogenerare (CHP) | -Consumurile energetice sunt inregistrate -Condensul rezultat din consumatorii de abur de medie presiune si din consumurile proprii de abur ale centralei se returneaza in rezervorul degazorului din centrala termica. Condensul este recuperat integral de la sterilizatoare si rezervoare de grasimi. Procent efectiv inregistrat de recuperare a condensului: cca. 60-70% -Se aplica reglarea arderii la cazanele din cadrul centralei termice, in timp real, automatizat astfel incat caldura nedezvoltata ca urmare a unei combustii incomplete sa un constituie o pierdere de energie. Se are in vedere: optimizarea programului de lucru al cazanelor cu efect direct de reducere a numarului de porniri opriri izolarea conducte apa, abur Producerea de energie in cogenerare este costisitoare. (Compania nu-si poate asigura singura finanatera unei instalatii CHP). |

Tab.8 -Analiza comparativa Bref „SA”-Management

| Capitol | BAT - Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA) | SC PROTAN |
| --- | --- | --- |
| Management | Bref SA-.Cap..5.1.1.1 În cadrul Uniunii Europene, multe organizatii au decis în mod voluntar să pună în aplicare sisteme de management de mediu bazate pe EN ISO 14001: 1996 . Un SMM poate lua forma unui sistem standardizat sau nestandardizat ("personalizat"). BAT este de a implementa si aderarea la un sistem de management de mediu (EMS), care încorporează, în functie de circumstantele individuale, următoarele caracteristici: • definirea unei politici de mediu pentru instalarea de top management • planificarea si stabilirea procedurilor necesare • punerea în aplicare a procedurilor de, acordând o atentie deosebită pentru: - structura si responsabilitate - instruire, sensibilizare si competentă - comunicare - implicarea lucrătorilor - control eficient al procesului - program de întretinere planificata - pregătire de urgentă si răspuns - respectarea legislatiei de mediu protejarea. • verificarea performantei si luarea de măsuri corective, acordând o atentie deosebită: monitorizarii emisiilor actiuni corective si preventive intretinerea înregistrărilor audit intern independent (în cazul în care este posibil) în scopul de a determina dacă sistemul de management de mediu functioneaza in conformitate cu dispozitiile prevăzute si daca au fost implementat si mentinut e în mod corespunzător. • contorizarea consumurilor • luarea în considerare a impactului asupra mediului rezultata de la o eventuală dezafectare • luarea în considerare a dezvoltării de tehnologii mai ecologice • în cazul în care este posibil benchmarking, sectorial în mod regulat | Societatea a documentat si implementat un sistem de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate in munca propriu, aliniat la cerintele standardelor : SR EN 9001 :2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001 :2008. Strategia managementului din societate este documentată în dispoziţii manageriale si aplicata prin: Program anual de mentenanţă preventiva Planificarea operatiunilor de intretinere si monitorizarea realizarii intretinerii. Se asigura automonitorizarea parametrii principali ai procesului de neutralizare (control automat proces cu inregistrare in diagrame de proces) ,se monitorizeaza intrările şi ieşirile de materii prime şi materiale, intervenţii, remedieri etc. în registre specifice . Monitorizarea indicatorilor factorilor semnificativi de mediu cuprinşi în Autorizaţia Integrata de Mediu permite cunoaşterea stadiului actual ca bază pentru revizuirea şi îmbunătăţirea performanţei. Instruirile se efectueaza pe baza unei tematici specifice locului de munca a fiecarui angajat. Personalul de la toate nivelurile este constientizat de : implicaţiile reglementării dată de Autorizaţia integrată de mediu pentru activitatea companiei şi pentru sarcinele de lucru; impacturile semnificative asupra mediului, reale si posibile , ale activitatii lor si de efectele benefice aduse mediului prin imbunatatirea performantei individuale; consecintele posibile ale abaterilor de instructiunile de lucru specifice; implicatiile functionarii in conditii anormale; Sunt planificate regulat audituri independente (prin SMS) Concluzii: Pe amplasamentul Protan sunt aplicate tehnici de management cf.BAT |

.

Tab.9-Analiza comparativa Bref „SA”-Depozitare

| Capitol | BAT - Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA) | SC PROTAN |
| --- | --- | --- |
| Depozitare | Bref SA-.Cap.4.1.27 Colectarea si transportul subproduselor de origine animală (cerinta a Reg.1069/2009/CE) trebuie sa se faca in amabalaje inchise sau in vehicule acoperite prevazute cu containere inchise care asigura mentinerea unei temperaturi corespunzătoare pe întreaga durată de transport. Programul de curătare trebuie sa acopere toate structurile, echipamentele si suprafete interne, de depozitare a materialelor,containere, drenaj, curte si drumuri. Tehnici generale aplicabile la nivel de instalatie: Cladiri inchise pentru receptie, manipulare si procesare subproduse. Gestionarea corespunzatoare a modului de depozitare, manipularea si încărcare a subproduselor de origine animală: Buncărele de depozitare pot oferi o metodă de depozitare, care este relativ usor de controlat si pot fi combinate cu automate, complet închis, echipamente de manipulare si de transfer. Materialul poate fi livrat in, de exemplu. camioane basculante in vrac si transferate direct in buncărul de descărcare, fie mecanic prin transportoare / snecuri sau pneumatic. Zona de depozitare si manipulare pot fi inchise si mentinute la o presiune negativă iar aerul extras poate asigura oxigenul intr-un proces de ardere (aer de combustie) (cum ar fi incinerarea), sau pot fi directionat către un sistem de reducere a mirosului . Pastrarea in spatii racite, pentru un timp cât mai scurt posibil , atunci când nu este posibilă tratarea subproduselor de origine animală înainte descompunerea lor (ca sa nu cauzeze probleme de miros si / sau probleme de calitate a apelor uzate). Usile din zonele în care subproduse de origine animală sunt încărcate / descărcate, stocate sau tratate, trebuie tinute inchise . Sunt utile usile de acces pentru personal cu autoinchidere dotate cu alarme, care pornesc alarma în cazul în care usile nu au fost inchise intr-o perioadă rezonabilă de timp Depozitarea soluţiilor de curăţare şi dezinfectare necesită o atenţie specială. Toate substanţele şi combinaţiile de substanţe utilizate trebuie verificate spre a fi conforme, în baza specificaţiilor de securitate ale U.E. şi a indicaţiilor producătorului acestora, aşa încât să se stabilească dacă este vorba de o substanţă nocivă. Aceste substanţe trebuie înregistrate în Indexul Substanţelor Nocive, valabil pentru toată întreprinderea (Cadastrul Substanţelor Nocive).. | Colectarea si transportul SNCU se face in ambalaje inchise. Transportul se face in containere inchise care asigura mentinrea unei temperaturi corespunzatoare pe toata durata de transport. SNCU Cat.3- Se introduc direct din containerul de aprovizionare in cuva de receptie a instalatiei de neutralizare, imediat ce procesul tehnologic permite o noua sarja. Se utilizeaza containere etanse la schimb. Societatea detine Aut. Sanitar Veterinara pentru depozitarea intermediara a SNCU Cat.3.(Nr. RO-BV-001-PROCP/3-27/09/2010. SNCU Cat.1,2 si se stocheaza temporar in containerele cu care au fost colectate si transportate, in depozitul de SNCU Cat.1,2 . Depozitul este termoizolat, cu 2 camere, una de receptie si una de stocare containere. Se utilizeaza containere etanse la schimb.Societatea detine Aut. Sanitar Veterinara pentru depozitarea intermediara a SNCU Cat.1,2.(Nr. RO-BV-002-INTP/1,2-05/10/2010) Curatarea frecventa a zonelor de depozitare este o activitate obligatorie in realizarea procesului de neutralizare. Principiul de baza este ca tot ce intra in hala de receptie (zona septica) sa sufere un proces de neutralizare. Masinile de transport sunt dezinfectate in zona statiei de spalare dezinfectie cu solutie calda dezinfectanta si apoi sunt spalate cu apa calda. Acelasi procedeu se utilizeaza pentru spatiile de descarcare, alimentarea snecurilor, utilaje, etc. Depozitarea chimica (solutii de curatare si dezinfectare) se face in amabalajul original in magazie securizata. Se tine o evidenta stricta.a acestora. Concluzie : Modul de depozitare este conform cu cerintele BAT |

Tab.10-Analiza comparativa Bref „SA”- Transport, instalatii si echipamente de curatare

| Capitol | BAT - Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA) | SC PROTAN |
| --- | --- | --- |
| Transport | Bref SA-.Cap.4.1.29 Reg.1069/2009/CE prevede că subprodusele de origine animală trebuie să fi colectate si transportate in vehicule, în ambalaje inchise in recipienti ermetici . Vehiculele si recipientele refolosibile si toate articolele reutilizabile de echipamente sau aparate care intră în contact cu subproduse de origine animală sau de produse prelucrate, trebuie să fie: curătate, spălate si dezinfectate după fiecare utilizare; mentinute în stare curată; curate si uscate înainte de utilizare. Curatarea si dezinfectarea vehiculelor de transport si echipamentului dupa fiecare livrare/utilizare transportul prin ridicare (purtare) al carcaselor, nu prin tararea acestora. Zonele de curatare exterioara a autovehiculelor trebuie prevăzute cu un sistem care să colecteze apa uzată. Colectarea apei uzate urmează apoi un proces de tratare prin intermediul precipitatorilor, înainte ca apa să se scurgă în reţeaua generală a apei evacuate. În cazul unei întreprinderi care dispune de un parc auto mare şi care implicit prezintă un număr mare de curăţări ale vehiculelor, este eficientă instalarea unui sistem de spălare a vehiculelor automat. Avantajul acestor instalaţii constă în utilizarea specifică şi astfel economică a apei pentru curăţare. Aceste sisteme de spălare au o structură asemănătoare cu cea cunoscută în cazul instalaţiilor de spălare a vehiculelor mici, doar că dimensiunile se potrivesc vehiculelor mari care fac obiectul acestor instalaţii. | Colectarea si transportul subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman, S.N.C.U. – asa cum sunt definite in Regulamentul CE 1069/2009, se face de la generatorii acestor deseuri, pe baza contractuala, cu mijloace specializate proprii sau pe baza de contract. Mijloacele de transport auto folosite in transportul subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman sunt etanse, prevazute cu prelate inpermiabile/capace/usi metalice cu inchidere corespunzatoare pentru a evita orice contact cu mediul inconjurator. Acestea sunt autorizate din punct de vedere sanitar veterinar si indeplinesc cererile normativelor in vigoare privind transportul deseurilor de acest tip (Regulamentul CE 1069/2009). Curatarea si dezinfectarea vehiculelor si recipientelor folosite se face dupa fiecare utilizare . Apele uzate sunt colectate si conduse spre statia de epurare mecano-fizico-chimica. Concluzii : Sunt aplicate conditii asociate cerintelor BAT |
| Instalatii si echipamente de curătare | Bref SA-.Cap.5.1.4 Pentru curătarea instalatiilor de procesare a subproduselor de origine animală, BAT este: gestionarea si minimizarea cantitătilor de apă si detergenti consumati utilizarea de apa calda, utilizarea apei sub presiune , monitorizarea si controlul temperaturii in scopul reducerii agentilor de curatare. Selectarea detergentilor cu impact minim asupra mediului fără a compromite eficacitatea de curătare Evitarea, cnd este posibil, autilizarii agentilor de curătare si dezinfectare cu continut de clor activ Acolo unde echipamentul este adecvat, incorporarea in acesta a sistemului de curatare. Daca statia de epurare este performanta este recomandata recircularea apei pentru spalarea suprafetelor, containerelor, instalatiilor, utilajelor, etc.. | Instalatie de spalare cu o pompa de presiune, 2 nebulizatoare, unul de 50 l ptr dezinfectant si unul de 100 l ptr detergent. Este o activitate obligatorie in realizarea procesului de neutralizare. Principiul de baza este ca tot ce intra in hala de receptie (zona septica) sa sufere un proces de neutralizare. Masinile de transport sunt dezinfectate in zona statiei de spalare dezinfectie cu solutie calda dezinfectanta si apoi sunt spalate cu apa calda. Acelasi procedeu se utilizeaza pentru spatiile de descarcare, alimentarea snecurilor, utilaje, etc. Se face selectia agentilor de curatare |

Tab.11-Analiza comparativa Bref „SA”-Emisii fugitive de miros

| Capitol | BAT - Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA) | SC PROTAN |
| --- | --- | --- |
| Emisii fugitive de miros | Subprodusele de origine animală trebuie să fie colectate si transportate în recipienti etansi . Vehiculele si containerele reutilizabile precum si celelate echipamente sau aparate cu care subprodusele de origine animală sau produsele prelucrate, vin în contact trebuie să fie: curătate, spălate si dezinfectate după fiecare utilizare; mentinute în stare curată si uscate înainte de orice utilizare . Autovehiculele de transport trebuie sa nu permita scaparile de materiale in timpul incarcarii, transportului sau descarcarii . Aigurarea etanseitatii zonei de descarcare, depozitare subproduse de origine animala . Usile spre zonele în care subprodusele de origine animală sunt descărcate, stocate sau tratate, trebuie sa fie inchise si prevazute exclusiv pentru acest lucru, nu si pentru accesul obisnuit al personalului sau alte activitati Usi cu autoichidere dotate cu alarme si sisteme automate care declanseaza inchiderea usii în cazul în care usile nu sunt inchise in termen rezonabil fata de cerintele de acces. Procesarea (neutralizarea) subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman trebuie sa se faca in incaperi inchise conectate la instalatii de exhaustare si instalatii pentru diminuarea/ eliminarea mirosului . | Masinile de transport sunt dezinfectate in zona statiei de spalare dezinfectie cu solutie calda dezinfectanta si apoi sunt spalate cu apa calda. Acelasi procedeu se utilizeaza pentru spatiile de descarcare, alimentarea snecurilor, utilaje, etc. Intretinerea permanenta a starii de curatenie in zona de depozitare, in halele de productie si in incinta societatii; Respectarea Regulamentului de exploatare , funcţionare şi întreţinere; Programarea intrărilor de materii prime (subproduse de origine animala nedestinate consumului uman); Utilizarea de containere sigilate si etanse, de asemenea,minimizează contaminarea apei si a solului, de la eventualele scurgeri si reduce riscul de infestării cu insecte, rozătoare si păsări Service periodic; Emisiile de miros si vapori incarcati cu grasimi sunt captate si epurate intr-o unitate de tratare finalizata cu treapta bilogica. Statia de epurare este prevazuta cu rezervoare etanse si sistem automatizat de exploatare si control. (Pentru controlul statiei de epurare este incorporat un sistem logic de control programabil (PLC), sistem care monitorizeaza parametrii de operare si proces (debit, pH, temperatura, presiune, nivelul apei,etc) si ii transmite panoului de control. Monitorizarea statiei de epurare prin implementarea sistemului SCADA, sistem care contine urmatoarele: panou de control, PC, soft SCADA, aplicatie software, interfata). |

Tab.12-Analiza comparativa Bref „SA”-Aredere grasime tehnica

| Capitol | BAT - Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA) | SC PROTAN |
| --- | --- | --- |
| Ardere grasime tehnica | Bref SA-.Cap.4.1.41 Înlocuirea combustibilului utilizat in cadrl centralei termice cu grasime tehnica Grasimea este în principal fără sulf. Cazanele pot fi convertite pentru a arde seu prin înlocuirea arzătoarelor. În unele situatii , de exemplu, în cazul în care nu există o piată de desfacere usor accesibil pentru grasime, ar putea fi convenabil si / sau ieftin să fie arsa în cadrul instalatiei proprii Bref Cap.3.2.8 | In afara combustibilului gazos, cazanele termice din cadrul PROTAN pot functiona cu grasime tehnica. (Grasimile prezinta avantajul ca puterea lor calorica este foarte ridicata si sunt lipsite de apa de cristalizare (9400 Kcal/Kg)) Concluzii: Instalatia este conforma cu cerintele BAT din punct de vedere al utilizarii combustibilului tip “grasime tehnica” si al nivelului emisiilor asociat. |

  - Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

Unitatea nu este mare generatoare de deşeuri, o parte din deşeurile generate  se reintroduc în procesul tehnologic (Ex. grăsimi separator), iar o parte din deseurile de la intretinere , (Ex. namolul de instalatia de epurare) se incinereaza in instalatia proprie.

Din activitatea de productie propriu- zisa: Prin natura activitatii desfasurate care este de eliminare a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman prin doua procedee si anume:

- neutralizarea (procesarea) materialului colectat prin procese tehnologice specifice cu obtinere de faina proteica uscata si grasimi tehnice .

- incinerarea subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman categoria 1 si 2,

nu rezulta deseuri ci numai produse finite ca faina proteica si grasimi tehnice, cu exceptia cenusei care rezulta din  procesul de incinerare.

  - Utilizarea apei

In timpul exploatarii apa va fi utilizata astfel:

Scop menajer: Pentru personalul angajat

Scop industrial: In procesul de productie se va folosi apa tehnologica in urmatoarele scopuri:

- Producerea aburului tehnologic-agent termic (Centrala termica): Centrala termica functioneaza cu cazane cu capacitatea de 4(6 t/h pentru producerea agentului termic necesar functionarii instalatiei de neutralizare. (Volumul zilnic recirculat la CT, pentru producrea aburului tehnologic - la un grad de recirculare si reutilizare de 60-70%)

- Igienizare spatii interioare:

- Spalatorie auto

- Spalatorie de rufe

- Apa de completare pentru instalatia de epurare gaze reziduale de la instalatie de neutralizare SNCU: Consumul de apa este foarte scazut, apa de spalare fiind recirculata. Este necesara doar completata apei in functie de nivel, deoarece nivelul apei scade prin evacuare pe la supraplin. (QIE zi med= 0.01 mc/zi;)

Pentru stingerea incendiilor. Apa pentru stingerea incendiilor este asigurata in rezervorul tip castel de apa, volumul intangibil fiind de 215 mc.

Alimentarea cu apa potabila si industriala se face astfel :

- Dintr-un foraj executat in incinta unitatii la o adancime de 120 m , echipat cu electropomapa submersibila.

- Prin bransament la reteaua de distributie cu apa potabila a municipiului Codlea, sursa de rezerva.

Apa folosita in scop tehnologic este dedurizata prin doua filtre cationice

  - PRINCIPALELE ACTIVITATI

Clasificarea pe cele trei categorii a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman se face conform regulamentului CE nr.1069/2009.

In prezent, principalele activitati desfasurate la S.C. PROTAN S.A. Sucursala Codlea sunt :

- Colectarea şi transportul cu mijloace specializate proprii a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman, asa cum sunt definite in Regulamentul CE 1069/2009); receptie si stocare temporara a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman categoria 1,2, 3;

- Neutralizarea (procesarea) subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman (SNCU), Cat.3, prin procese tehnologice specifice cu obtinere de faina proteica uscata si grasimi tehnice .

- Incinerarea subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman categoria SNCU Cat.1 si 2, si/sau faina proteica.

- Producerea aburului tehnologic.

- Spalarea si dezinfectarea ; mijloacelor de transport, utilajelor, spatiilor de descarcare, spatiilor de lucru.

- Epurarea apelor uzate rezultate de pe amplasament

Fiecare categorie de proces este descris, dupa cum urmeaza:

a) Colectarea şi transportul cu mijloace specializate proprii a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman, asa cum sunt definite in regulamentul CE 1069/2009); receptie si stocare temporara a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman Cat. 1,2, 3;

| Denumirea procesului | Descrierea procesului si a etapelor/fazelor | Instalatii/ Echipamente |
| --- | --- | --- |
| Colectarea şi transportul cu mijloace specializate proprii a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman, asa cum sunt definite in Regulamentul CE 1069/2009); receptie si stocare temporara a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman categoria 1,2, 3; | Colectarea si transportul subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman, S.N.C.U. – asa cum sunt definite in Regulamentul CE 1069/2009, se face de la generatorii acestor deseuri, pe baza contractuala, cu mijloace specializate proprii sau pe baza de contract. Mijloacele de transport auto folosite in transportul subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman sunt etanse, prevazute cu prelate inpermiabile/capace/usi metalice cu inchidere corespunzatoare pentru a evita orice contact cu mediul inconjurator. Acestea sunt autorizate din punct de vedere sanitar veterinar si indeplinesc cererile normativelor in vigoare privind transportul deseurilor de acest tip (Regulamentul CE 1069/2009). Pentru cantarire este prevazut un cantar-bascula Subproduse de origine animala nedestinate consumului uman SNCU Cat.3 (asa cum sunt definite in Reg.CE 1069/2009) se introduc direct din containerul de aprovizionare in cuva de receptie a instalatiei de neutralizare, imediat ce procesul tehnologic permite o noua sarja. Se utilizeaza containere etanse la schimb. Societatea detine Aut. Sanitar Veterinara pentru depozitarea intermediara a SNCU Cat.3.(Nr. RO-BV-001-PROCP/3-27/09/2010 Subproduse de origine animala nedestinate consumului uman SNCU Cat.1,2 (asa cum sunt definite in Reg.CE 1069/2009) se stocheaza temporar in containerele cu care au fost colectate si transportate, in depozitul de SNCU Cat.1,2 . Depozitul este termoizolat, cu 2 camere, una de receptie si una de stocare containere.(Intra in proces imediat ce o noua sarja permite). -Societatea detine Aut. Sanitar Veterinara pentru depozitarea intermediara a SNCU Cat.1,2.(Nr. RO-BV-002-INTP/1,2-05/10/2010) | Capacitate de transport propriu 60t/zi - Cca.20 mijloace de transport de diferite capacitati dotate cu containere si bene etanse si izoterme. -cantar bascula |

2.3.3.2 Neutralizarea (procesarea) subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman (SNCU), Cat.3 prin procese tehnologice specifice cu obtinere de faina proteica uscata si grasimi tehnice .

| Denumirea procesului | Descrierea procesului si a etapelor/fazelor | Instalatii/echipamente |
| --- | --- | --- |
| Receptie SNCU Cat.3 | Subprodusele de origine animala nedestinate consumului uman se golesc din utilajele de transport in buncarul de receptie de capacitatea 40 mc . | Buncar receptie 40 mc (150 t/zi) |
| Concasare SNCU Cat.3 | Din buncarul de receptie, SNCU Cat.3 sunt preluate de transportoarele melcate care alimenteaza un concasor cu o capacitate de 20-25 t/h. In concasor materia prima este maruntita la 50 mm. | Concasor 20-25 t/h (150 t/zi) |
| Omogenizare, incarcare in sterilizatoare | Materialul maruntit in concasor (cf. prevederilor Regulamentului CE nr. 1069/2009) este transferat in rezervorul de puscare sub presiune de tip Canon cu capacitatea de 8 tone de materie concasata. Canonul asigura functia de preincalzire, omogenizare si impingere a materialului concasat in doua sterilizatoare, prin puscare sub presiune (3,5 barr), precum si functia de siloz intermediar de depozitare a materiei pentru sterilizat (neutralizat); | Canon 14 mc-1 buc. |
| Sterilizarea prin presiune SNCU Cat.3. | Sterilizarea prin presiune înseamnă prelucrarea subproduselor de origine animală, după reducerea la particule cu mărime maximă de 50 mm, la o temperatură mai mare de 133 °C timp de cel puţin 20 de minute fără întrerupere la o presiune absolută de cel puţin 3 bari; Astfel: materialul omogenizat este introdus in cele doua sterilizatoare cu capacitatea de 17 mc ( 8 t/sarja) fiecare. Sterilizatoarele sant sisteme inchise, in care se injecteaza material concasat omogenizat 8 t/sarja, apa recirculata de constitutie 2 t/sarja si abur tehnologic la 170˚C. Procesul de sterilizare asigura respectarea parametrilor conform Regulamentului CE nr. 1069/2009 . Procesul de sterilizare este comandat de un computer care asigura respectarea parametrilor prescrisi, astfel pe computer se alege sterilizatorul care va fi folosit, porneste aparatul de amestecare a sterilizatorului. Dupa alimentarea sterilizatoarelor (prin canonul care pusca in sterilizator materia prima concasata), are loc incalzirea, aerisirea pana la temperatura de 100 ˚C, incalzirea si presurizarea la minim 133˚C si min. 3 bar, pastrarea parametrilor de temperatura si presiune timp de 20 minute. | Sterilizatoare 17 mc 2 buc. X 8 t/sarja |
| Depozitare intermediara dupa neutralizare | La iesirea din sterilizator, materia maruntita sub forma de pasta de carne cu faina trece intr-un depozit intermediar, cu capacitatea de 30 mc, prevazut cu agitator, unde este continuu amestecata pana la intrarea in faza de separare a grasimilor tehnice, materialului proteic solid si apei cleioase(constitutie) din materialul sterilizat. | Siloz cu agitator 30 mc-1 buc. |
| Separare mecanica , (separarea grasimilor tehnice, materialului proteic solid si apei cleioase(constitutie) cu obtinerea de grasime tehnica si faina proteica umeda. | Faza de separare este strict mecanica si consta in trimiterea materialului sterilizat intr-o succesiune de utilaje dupa cum urmeaza: |  |
|  | -Separare prin sita de 10 mm unde materialul parcurge sita rotativa si se face separarea partii in suspensie de particule mai mari de 10 mm. Particulele retinute pe sita mai mari de 10 mm ajung la snecul colector de alimentare al uscatorului; | Sita 10 mm-1 buc. |
|  | -Separarea gravitationala in tricantor. Materialul care a trecut prin sita de 10 mm este transportat la tricantor care are rolul de a separa centrifugal cele trei faze, respectiv grasimea de materialul proteic solid si apa de constitutie din material (apa cleioasa).Partea grea, respective materialul proteic solid, merge in snecul comun, iar apa cleioasa la vaporizator. Grasimea nefinisata merge in sita de 1 mm. | Tricantor 8 mc/h-1 buc Separatoare 2 buc/7000 si 10000 dmc/h |
|  | -Separare prin sita de 1 mm. Din tricantor grasimea impurificata (cca 85 %) cu material proteic solid si apa (cca. 15%) este trecuta prin Sita de 1 mm, unde se separa: slam (partea solida de dimensiune mai mare de 1 mm), care ajunge in snecul comun, si partea lichida (contine: grasime, apa tehnologica) care merge ptr finisare la separatoarele centrifugale de cate 7000 si respective 10000 l/ora | -Sita 1 mm |
|  | -Separarea centrifugala in separatoare centrifugale verticale unde se separa grasimea de apa cleioasa (apa tehnologica) si materialul ce contine particule fine de faina proteica (slam). | -Separatoare centrifugale 2 buc |
| Stocare grasime tehnica | Grasime tehnica purificata se stocheaza in trei rezervoare de grasimi finite, fiecare de 30 m.c. | -Rezervoare stocare grasimi tehnice 3 buc x 30 mc |
| Vaporizare apa cleioasa | Apa tehnologica impreuna cu particulele fine merg la vaporizator . In vaporizator sunt procesate apele de constitutie rezultate de la faza de separare I – tricantor; Vaporizatorul imbunatateste calitatea apelor uzate evacuate avand in vedere pretratarea apelor de constitutie prin vaporizare-ceea ce elimina riscul de descarcare a unor ape cu incarcaturi organice foarte mari si astfel in statia de epurare ajunge numai apa de condens. Din instalatia de vaporizare rezulta doi efluenti :concentratul (faina proteica umeda) care este dirijat spre un modul de cristalizare (uscator) si apa de condens care se poate elimina direct in statia de epurare sau in functie de necesarul de apa de proces, o parte din apa de condens se recircula ptr functionarea pompei de vid. (Prin vaporizare are loc concentrarea apei de constitutie si transformarea ei in cele doua componenete : faina micronica si apa de condens). | Vaporizator 4100 l/h-1 buc. |
| Uscare faina proteica | In uscator este tratata faina proteica umeda de la tricantor si faina proteica umeda mediu de la vaporizator unde se produce evaporarea apei ramase; Din uscator va rezulta faina proteica uscata si vapori care se trimit in vaporizator ca agent de incalzire. | Uscator 300 m.p. 1 buc |
| Racire faina proteica uscata | Materialul uscat se trimite printr-o succesiune de snecuri intr-o sita rotativa, unde se elimina partile mai mari de 10 mm, apoi intr-un racitor de faina de unde ajunge la macinare. | Buncar |
| Macinare faina proteica uscata | Macinarea se face intr-o moara cu ciocanele de tip Maag VD-75 cu o capacitate de 8-10 tone/ora. | Moara cu ciocanele top Maag VD-75 8-10 t/h |
| Finisare faina proteica macinata | Finisare faina intr-un ciur rotativ. Faina finisata se insacuieste, iar restul de ciur se recircula. | Ciur rotativ. |
| Insacuire faina | Insacuire in saci tip big-bags sau saci mici de 40 kg. | Instalatie de insacuire |

c) Instalaţie pentru incinerarea deseurilor de origine animala-Cat.1,2

| Denumirea procesului | Descrierea procesului si a etapelor/fazelor | Instalatii/echipamente /parametrii specifici de operare |
| --- | --- | --- |
| Incinerarea deseurilor de origine animala Cat.1,2 | Principalele faze ale procesului de incinerare a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman: Colectare subproduse de origine animala nedestinate consumului uman: Deşeurile ce urmează a fi incinerate sunt colectate cu mijloace de transport specifice, proprii cu respectarea regimului de transport a subproduselor animaliere (SNCU), conform Regulamentului CE 1069/2009; Incarcare incinerator: Incarcarea incineratorului se realizeaza manual sau automat, cu ajutorul unui dispozitiv de incarcare hidraulic, cu buncar, avand capacitatea de 764 litri. Incinerarea propriu-zisa : Incineratorul este dotat cu exhaustor pentru aerul rezultat din combustie. Acest exhaustor de inalta presiune a aerului provenit din combustie isi face ciclul de lucru in timpul ciclului de purificare/epurare si isi termina ciclul dupa ce ultima incarcatura de SNCU este injectata in incinerator. In timpul ciclului de purificare/epurare aerul rezultat din combustie opereaza pentru aproximativ trei minute inainte de a aprinde al doilea arzator al incineratorului. Arzatorul primar nu se va aprinde pana cand prima transa de deseuri nu este injectata in incinerator. Ciclul de preancalzire urmeaza imediat ciclului de purificare/epurare. Aerul din camera secundara, rezultat din combustie, este controlat cu o toba de evacuare tip ’’fluture’’ autopropulsata care moduleaza deschis in timp ce temperatura din camera creste. Toba de evacuare este complet deschisa in timpul ciclului de epurare/purificare. Presiunea aerului in santul secundar pentru aerul rezultat din combustie este directionata (inalta presiune) pe o perioada de timp cronometrata dupa fiecare incarcatura cu deseuri in incinerator. Scopul aerului directionat este acela de a arde debitul de varf de compusi organici care se vaporizeaza din deseuri cand acestea se pun initial in incinerator. Mai tarziu in ciclul sus mentionat este nevoie de putin aer si toba de evacuare de aer autopropulsata revine la regulile normale de modulare. Temperatura de lucru in camera primara este de 850 ºC iar in cea secundara de 1100 ºC. Instalatia de incinerare este exploatata astfel incat gazele de combustie rezultate din proces sa ajunga in mod controlat si omogen la temp.>850°C, timp de minim 2 secunde. Materialul este introdus in incinerator pentru ardere numai dupa ce temperatura camerei de ardere a atins temperatura de 850°C; Temperatura inalta si timpul de stationare adecvat are ca scop distrugerea compusilor organici in totalitate. Prin post-combustia gazelor arse la temperaturi > 850 °C are loc oxidarea termica a substantelor organice in gaze inerte (CO2 si H2O) pentru reducerea emisiilor de substante organice si mirosuri. Colectare si eliminare cenusa: Cenuşa rezultată în urma arderii (cca 180 kg/zi), este recoltată manual, se ambalează în saci biodegradabili, bine etanşaţi, se cântăresc şi se transportă la un depozit ecologic. Reducerea volumului deseurilor prin incinerare este de 95%. | Incinerator tip LLC 500 5500 kg/zi (227 Kg/h) |

d) Producere abur tehnologic

| Denumirea procesului | Descrierea procesului si a etapelor/fazelor | Instalatii/echipamente /parametrii specifici de operare |
| --- | --- | --- |
| Producere abur tehnologic | Centrala termica functioneaza cu combustibil gazos (gaz metan) si grasime animala si este echipata cu : 1 cazan ABA 4 (debit nomonal=4t/h) cu puterea termica de 2,4 Mw. 1 cazan VASFA (debit nominal = 6t/h) cu puterea termica de 4,3 Mw. 1 cazan HOVAL (debit nominal= 6t/h) cu puterea termica de 4,3 Mw. De asemenea centrala termica dispune de un boiler de 5000 litri, pentru producerea apei calde tehnologice. Apa necesara prepararii aburului tehnologic este trecuta prin instalatia de dedurizare si prin degazor, urmand a fi transformata in abur de inalta presiune (abur viu) 6 si 9 bari si 170 ºC, necesar procesului tehnologic. Din necesarul de apa pentru producerea aburului tehnologic, 60-70% este asigurat de apa recirculata. Condensul din rotoarele sterilizatoarelor, uscatorului si rezervoarelor de grasimi se colecteaza intr-un rezervor de condens cu V = 1500 litri. Din rezervor condensul se pompeaza in degazor si daca este cazul se face si tratamentul chimic cu fosfat trisodic. Intreg procesul de tratare a condensului este automat. Apa recirculata din degazor, la o temperatura de cca. 100 ºC, alimenteaza cazanele. Procesul de ardere este complet automatizat si monitorizat continuu, fiind dotat cu echipament de avertizare privind posibile avarii. | Centrala termica compusa din : -1 cazan ABA 4 2, 4 MW -1 cazan VASFA 4,3 MW -1 cazan HOVAL 4,3 MW |

e) Spălare şi dezinfectie a mijloacelor de transport, utilajelor, spaţiilor de descărcare, spaţii de lucru, etc

| Denumirea procesului | Descrierea procesului si a etapelor/fazelor | Instalatii/echipamente /parametrii specifici de operare |
| --- | --- | --- |
| Spălare şi dezinfectie a mijloacelor de transport, utilajelor, spaţiilor de descărcare, spaţii de lucru, etc | Este o activitate obligatorie in realizarea procesului de neutralizare. Principiul de baza este ca tot ce intra in hala de receptie (zona septica) sa sufere un proces de neutralizare. Masinile de transport sunt dezinfectate in zona statiei de spalare dezinfectie cu solutie calda dezinfectanta si apoi sunt spalate cu apa calda. Acelasi procedeu se utilizeaza pentru spatiile de descarcare, alimentarea snecurilor, utilaje, etc. | Instalatie de spalare cu o pompa de presiune, 2 nebulizatoare, unul de 50 l ptr dezinfectant si unul de 100 l ptr detergent |

f) Epurarea apelor uzate

| Denumirea procesului | Descrierea procesului si a etapelor/fazelor | Instalatii/echipamente /parametrii specifici de operare |
| --- | --- | --- |
| Epurarea apelor uzate | - Colectarea apelor uzate se face intr-un rezervor colector decantor cu volumul util de 34 mc, izolat exterior cu membrana termosudabila cu grosimea peretelui de 8 mm, ingropat in pamant, unde se aduna apele uzate din societate. Sunt prevazute doua pompe submersibile Tsurumi, ce pompeaza automat, in functie de nivelul apelor uzate, la statia de epurare. Rezervorul este prevazut cu trei sicane (spatii de decantare) pentru a impiedica impuritatile mari sa ajunga in pompa si grasimea in statia de epurare. -Indepartare solide care depasesc diametrul de 5 mm intr-o sita cu perforatii de 5 mm cu snec. -Filtrarea fina a apelor uzate intr-o sita rotativa compusa dintr-un tambur rotataiv cu perforatii de 1 mm angrenat de un motoreductor Tamburul este prevazut cu o spira circulara pe interior, aflat in miscare de rotatie, transporta impuritatile spre exterior, unde este colectat de un snec si transportat spre un container de colectare. -Egalizarea si omogenizarea apelor trecute de treapta mecano-fizica de filtrare se face intr-un rezervor prevazut cu elemente de aerare si doua pompe submersibile Tsurumi cu capacitate de pompare de 15 mc/ora (1 a + 1 r) care pompeaza apele uzate in unitatea de flotatie prin floculatorul tubular. -Amestecarea apei uzate cu chimicalele folosite la epurare se face intr-un floculator tubular, (serpentina construita din conducta PE prevazut cu stuturi de introducere chimicale si un stut unde se introduce sonda pentru masurarea pH-ului). La intrare in floculator este montat un debitmetru care masoara si contorizeaza debitul de apa uzata. Sunt prevazute trei rezervoarele de reactivi, din material plastic de 1 mc fiecare, prevazute cu dozatoare automate montate pe fiecare rezervor in parte, pentru: solutie de NaOH, solutie HCl, solutie policlorura de aluminiu. Rezervoarele sunt amplasate in cuve de protectie. Agentii coagulanti sunt dozati direct din ambalajul original, amplasat in cuva de retentie. - Flotatia, (separarea particulelor solide din apa uzata ,ramase dupa filtrarea mecanica, se face intr-o unitate de flotatie prin mărirea capacitătii de plutire cu ajutorul reactivilor dozati in faza anterioara. Initatea de flotatie este rezervor dreptunghiular, cu partea superioara deschisa, cu dimensiunile de l = 4380 mm, L=1810 mm, h=2000 mm). Partea superioara este prevazuta cu un sistem de raclete care colecteaza namolul si il separa la suprafata lichidului aflat in rezervor. Aceste raclete sunt angrenate de un motoreductor si executa o miscare de translatie longitudinala in timp ce o pompa recircula apa uzata imbogatita cu aer sub presiune. - Deshidratarea (centrifugarea ) namolului rezultat de la unitatea de flotatie se face intr-un decantor tip GEA 305 .Utilajul executa o miscare de rotatie si separa apa de namol, prin centrifugare (prin diferenta de greutate specifica) si are capacitatea de tratare de maxim 6 mc/h namol. Partea deshidratata a namolului cade pe un snec si este transportat intr-un container. Partea lichida din decantor ajunge in rezervorul de egalizare, omogenizare de 100 mc. -Stocarea apelor epurate, se face intr-un rezervor de inox de 10 mc, ingropat, prevazut cu spatiu de decantare grasimi si materiale cu greutate specifica mai mica ca a apei si doua pompe submersibile de tip Tsurumi. Pompele lucreaza in regim automat (la nivelul superior al lichidului din rezervor pornesc, iar la nivel minim se opresc). Controlul procesului de epurare si automonitorizarea: Pentru controlul statiei de epurare cu treapta mecano-fizico-chimica este incorporat un sistem logic de control programabil (PLC), sistem care monitorizeaza parametrii de operare si proces (debit, pH, temperatura, presiune, nivelul apei,etc) si ii transmite panoului de control. Monitorizarea statiei de epurare prin implementarea sistemului SCADA, sistem care contine urmatoarele: panou de control, PC, soft SCADA, aplicatie software, interfata. | Statie de epurare mecano-fizico-chimica 120 mc/zi, compusa din: -Rezervor colector/decantor 34 mc -Filtru rotativ 10 l/s -Sita rotativa -Rezervor de omogenizare prevazut cu elemente de aerare (100 mc) -Floculator tubular -Unitate de flotatie -Decantor centrifugal (6 mc/h) -Rezervoare reactivi (3 nuc x1 mc) -Rezervor inox ape epurate (10 mc) - Panou de control, PC, soft SCADA, pentru automonitorizare si control. |

5. EMISII SI REDUCEREA POLUARII

5.1 Emisii in atmosfera

Natura surselor de poluare

Principalii agenti poluanti ai aerului rezultati sunt:

Din surse fixe:

- Noxe sub forma unor mirosuri specifice, (in principal mercaptani formati prin descompunerea microbiana a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman), pulberi, vapori de apa incarcati organic, etc, degajate in timpul diverselor manevre de operare a utilajelor, instalatiilor si echipamentelor de productie aferente instalatiei de neutralizare a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman . (Mercapatanul este un derivat organic al hidrogenului sulfurat, cu miros neplăcut. Disconfortul creat este mare pentru ca in cazul în care mercaptanii sunt în aer, chiar si la concentratii scăzute, sunt usor sesizabili datorita mirosului specific). Mecanismul care sta la baza emisilor de miros se datoreaza amino-acizilor (componenta cheie a proteinelor) care la temperatura sau actiunea enzimatica a microorganismelor se decarboxileaza cu usurinta obtinundu-se astfel amine. In conditii normale acestea, desi netoxice (in cantitati mici) sunt relativ volatile, chiar in stare gazoasa cu miros caracteristic (cadaverina, puterscina, indoli, mercaptani)

- Pulberi rezultate din operatiile de macinare, depozitare, insacuire a fainii proteice.

- Gaze de ardere care pot sa contina pulberi totale, SO2, CO, NOx, HCl, NH3, metale grele: (Hg, Cd, Sb,As, Pb, Cr,Co, Cu, Mn, Ni, V), cenusa (COT), Dioxine si furani  PCDD/F sau alte substante organice exprimate sub forma de carbon organic (COT), rezultate din instalatia de incinerare a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman (SNCU, cat.1  si/sau faina proteica).

- Gaze  de ardere (CO, NOx, SO2, pulberi) provenite de la centralele termice utilizare la producerea aburului tehnologic prin combustia gazului metan sau a grasimii tehnice.

Din surse mobile: Gaze reziduale sub forma de CO, SOX, NOX, hidrocarburi, particule,  rezultate de combustia interna a motorinei utilizata la echipamentele  mobile rutiere si nerutiere din incinta societatii

In tab.5.1 1 si 5.1.2  sunt prezentate centralizat sursele de emisii in aer si metodele aplicate.:

5.1.1 Emisii dirijate in aer

| Nrcrt | Sursa generare poluanti | Poluanti | Echipamente de depoluare existente si propuse | Caracteristici sursa de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalatia de neutralizare (procesare) (SNCU cat.3) (Utilaje/echipamente tehnologice: condensatori, moara, transportori, racitor faina, rezervoare, tricantor, vaporizator, etc) | -Mirosuri specifice, -Vapori de apa incarcati organic (Mirosurile sunt generate in principal de deşeuri animaliere (materiale aflate în putrefacţie), vapori cu continut organic rezultati din procesul de tratare termica a SNCU si făina proteică proaspătă care are miros caracteristic) | Colectarea emisiilor fugitive si epurarea gazelor prin intermediul unei unitati de tratare aer extras prin ventilare mecanica. Instalatia de epurare este compusa din sistem de capare aer poluat (hote, tubulaturi din otel inoxidabil, ventilator) si trepte de filtrare , astfel: Treapta I- filtrare grosiera prin separatoare de condens cu grasimi, amplasate la iesirea din utilaje (Cicloane verticale cu cartuse filtrante-separare grasimi); Treapta II- filtrare intermediara prin instalatie de umidificare-spalare aer in contracurent, amplasata la intrarea in ventilator, compusa din 4 compartimente Treapta III- filtrare finala cu biofiltru pentru retinerea ultimelor impuritati prin actiunea bacteriilor, amplasat la iesirea din ventilator. | Suprafata biofiltru 1buc.x 60 mp |
| 2 | Centrala termica 1 cazan HOVAL-4,3 MW | CO, NOx, SO2. pulberi | Arzator peformant Proces de ardere controlat Se realizeaza monitorizarea excesului de aer pentru ontinerea unei arderi complete. Functionarea automatizata. | Cos dispersie Ø0,7 x 12 m |
| 3 | Centrala termica 1 cazan VASFA-4,3 MW | CO, NOx, SO2. pulberi |  | Cos dispersie Ø0,5 x 11 m |
| 4 | Centrala termica 1 cazan ABA 4-2,4 MW | CO, NOx, SO2. pulberi |  | Cos dispersie Ø0,5 x 11 m |
| 5 | Instalatie de incinerare SNCU (cat.1,2 si/sau faina proteica), (227 Kg/h) | Pulberi totale, COT, SO2, CO, NOx, HCl, NH3, Metale grele: (Hg, Cd, Sb,As, Pb, Cr,Co, Cu, Mn, Ni, V) Cenusa (COT), Dioxine si furani | Exhaustor de inalta presiune a gazelor rezultate din combustie, ce asigura epurarea/ purificarea prin dirijarea acestora la arzatoare Postcom-bustia gazelor arse. Instalatia de incinerare este exploatata astfel incat gazele de combustie rezultate din proces sa ajunga in mod controlat si omogen la temp.>850°C, timp de minim 2 secunde pentru combustia completa si transformarea compusilor organici in bioxid de carbon si apa. Sistem de control PLC, etc. | Cos evacuare Ø0,9 x 10 m |
| 6 | Moara (8-10 t/h) | Pulberi Emsii de miros specific | Filtru cu saci cu scuturare automata tip MAG F-3000E pentru retinerea pulberilor. Gura de evacuare de la filtrul cu saci este conectata la unitatea de tratare aer, finalizata cu biofiltru pentru retinerea emisiilor de miros. (descrisa la punctul 1) | Suprafata biofiltru 1 buc.x60 mp; |

5.1.2 Emisii nedirijate in aer

| Nr. crt. | Sursa emisii fugitive | Localizare | Poluanti | Masuri reducere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalatia de neu-tralizare (proce-sare) SNCU cat.3. | -Zona de recepţie, descărcare deşeuri animaliere -Instalatia de neutralizare (depozitare, sterilizare, separare, transport, uscare, macinare faina proteica), | Mirosuri specifice, vapori de apa incarcati organic; (Mirosurile sunt generate in principal de deşeuri animaliere (materiale aflate în putrefacţie), vapori cu continut organic rezultati din procesul de tratare termica a SNCU si făina proteică proaspătă care are miros caracteristic) | Colectarea emisiilor fugitive si epurarea gazelor prin intermediul unei unitati de tratare aer extras prin ventilare mecanica. Instalatia de epurare este compusa din sistem de capare aer poluat (hote, tubulaturi din otel inoxidabil, ventilator) si trepte de filtrare , astfel: Treapta I- filtrare grosiera prin separatoare de condens cu grasimi, amplasate la iesirea din utilaje (Cicloane verticale cu cartuse filtrante-separare grasimi); Treapta II- filtrare intermediara prin instalatie de umidificare-spalare aer in contracurent, amplasata la intrarea in ventilator, compusa din 4 compartimente Treapta III- filtrare finala cu biofiltru pentru retinerea ultimelor impuritati prin actiunea bacteriilor, amplasat la iesirea din ventilator. Metoda biologica consta in degradarea de microorganisme impregnate pe un material filtrant a poluantilor organici si a mirosurilor neplacute, odata cu treceriea aerului prin coaja de copac umidificata, pentru mentinerea activa a bacteriilor de purificare; Curatarea frecventa a zonelor de depozitare a materiilor prime, produselor si deseurilor; Intretinerea permanenta a starii de curatenie in halele de productie si in incinta societatii; Respectarea Regulamentului de exploatare , funcţionare şi întreţinere; Programarea intrărilor de materii prime (subproduse de origine animala nedestinate consumului uman |
| 2 | Ape uzate | Zona instalaţii finale de preepurare | Mirosuri specifice | Statia de epurare este performanta fiind prevazuta cu rezervoare etanse si sistem automatizat de exploatare si control. (Pentru controlul statiei de epurare este incorporat un sistem logic de control programabil (PLC), sistem care monitorizeaza parametrii de operare si proces (debit, pH, temperatura, presiune, nivelul apei,etc) si ii transmite panoului de control. Monitorizarea statiei de epurare prin implementarea sistemului SCADA, sistem care contine urmatoarele: panou de control, PC, soft SCADA, aplicatie software, interfata). Respectarea regulamentului de exploatare, functionare si intretinere |
| 3 | Sursele mobile rutiere si nerutiere din incinta societatii | Incinta societate | Gaze reziduale de CO, NOx, SOx, hidrocarburi, particule | Revizii tehnice periodice |

5.2 Emisii in apa

In perioada de productie sursele de generare a apelor uzate din unitatea in studiu  sunt  :

- Ape uzate menajere. Sursele de generare a apelor uzate menajere sunt grupurile sanitare care genereaza ape uzate menajere.

- Ape uzate tehnologice. Sursa de generare a apelor uzate tehnologice este instalatia de neutralizare care genereaza ape uzate tehnologice si anume:

- Ape de condens provenite din condensarea vaporilor din apa proveniti de la utilaje cum sunt:canon, sterilizator si uscator.

- Ape de constitutie care provin din procesele de neutralizare a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman. Apele de constitutie  sunt recirculate partial in proces (cca.40%) pentru omogenizarea si fluidizarea SNCU concasate, restul fiind dirijate spre statia  de epurare mecano-fizico-chimica.

- Ape de spalare a mijloacelor de transport

- Ape de spalare a utilajelor si a zonei septice

- Ape pluviale. Apele pluviale provenite din zona septica si aseptica a societatii

Referitor la apele uzate tehnologic se face mentiunea:

Apele reziduale tehnologice contin :

-grasimi alaturi de material organic dizolvat (CBO), azot, fosfor materii solide in suspensie (MTS), provenite din procesele tehnologice;

-detergenţi, materii solide în suspensie, alte substanţe provenite din procesele de spălare.

Apele uzate tehnologice, care necesita preepurare, in functie de provenienta si continutul lor sunt evacuate in emisarul autorizat dupa preepurarea lor in statia mecano-fizico-chimica,  astfel :

- Apa uzata provenita din procesele de neutralizare-condens, precum si apele uzate provenite din alte activitati tehnologice cum sunt : spalari platforme, spalari interioare hale de procesare si utilaje, sunt evacuate in emisarul autorizat dupa preepurare in statia  mecano-fizico-chimica.

- Apa de constitutie rezultata din procesul de neutralizare este pompata din instalatia de separare, prin intermediul unui sistem de pompare, in doua bazine de stocare din inox cu capacitatea totala de 60 mc.  Apa de constitutie are un debit de max.70 mc/zi, din care cca. 40mc/zi este recirculta, restul de 30 mc/zi fiind stocat in cele doua rezervoare, de unde este eliminata la statia de preepurare mecano-chimica.  (Apele de constitutie au incarcare organica foarte mare, ceea ce face ineficienta tratarea prin metode clasice, desi efluentul este biodegradabil. Pentru a nu supraincarca statia de peepurare cu compusi organici, apele de constitutie sunt pompate intr-un modul de evaporare (instalatie de vaporizare) continua unde se micsoreaza valorile de intrare in statia de preepurare a parametrilor CCOCr/CBO5 si compusii sai precum si substantele extractibile cu solventi organici

| Sursa de ape uzate | Poluanti | Metode de colectare/evacuare | Punct de evacuare final |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate manjere | Ape uzate menajere de la vestiare, grupuri sociale, birouri cu continut specific apelor uzate menajere: CBO5, CCO-Cr, MTS, subst.extractibile, detergenti, azotati, azotiti, azot total. | Apele uzate menajere sunt colectate printr-o retea de canalizare cu descarcare in bazinul de aspiratie al statiei de pompare ape uzate Apele uzate menajere sunt pompate in instalatia de tratare mecano-fizico-chimica ape uzate. | Paraul Vulcanita sau in Colectorul de ape uzate Codlea-Statia de epurare Feldioara.(dupa punerea in functiune) Conform Aut.SGA nr. 70/08.07.2015 , societatea are obligatia sa se racordeze la colectorul de ape uzate Codlea-Statia de epurare Feldioara, aflat in curs de executie si sa obtina contract de preluare ape uzate de la administratorul acestuia Compania Apa Brasov SA, pana la data de 01.12.2015. |
| Ape uzate tehnologice | -Din procesul de neutralizare a SNCU rezulta ape uzate tehnologice cu grasime si incarcatura organica mare, azot, fosfor, materii solide in suspensie (MTS). -Din procesele de spalare: detergenţi, materii solide în suspensie | Apele uzate tehnologice din hala de receptie (zona septică) a instalatiei de neutralizare precum si din zona de receptie a halei de incinerare sunt colectate printr-o retea de canalizare cu descarcare in bazinul de aspiratie al statiei de pompare ape uzate . Ele sunt pompate in instalatia de tratare mecano-fizico-chimica ape uzate |  |
|  |  | Apele uzate din procesul de neutralizare deseuri animaliere categoria a 3 a (ape de constitutie) rezultate din instalatia de neutralizare deseuri animaliere categoria a 3 a sunt descarcate printr-o retea de canalizare din inox, cu descarcare intr-un rezervor din otel (R.C.) cu un volum util de 34 mc, izolat pe exterior cu membrana termosudabila, cu grosimea peretelui de 8 mm, ingropat, prevazut cu doua pompe submersibile care pompeaza automat in functie de nivel apele uzate in instalatia de tratare mecano-fizico-chimica ape uzate. Rezervorul este prevazut cu 3 sicane (spatii de decantare) pentru a impiedica impuritatile mari sa ajunga in pompa si grasimea in instalatia de epurare. . |  |
| Ape pluviale | Ape incarcate cu suspensii | Apele pluviale de pe drumurile de acces, acoperisuri, ape de spalare din zona aseptica sunt preluate prin guri de scurgere si rigole, de o retea din conducte, descarcate intr-un bazin colector cu rol de decantare. Bazinul decantor este realizat cu peretii si radierul din beton armat, cu dimensiunile L = 9 m, l = 5 m, h = 5,4 m, Vutil = 225 mc. Apa din bazinul decantor, preepurata, este descarcata in paraul Vulcanita, cu ajutorul unei pompe tip Cerna, printr-o conducata din otel cu diametrul de 200mm si lungimea de 600m. | Paraul Vulcanita |

Referitor la statia de epurare mecano-fizico-chimica acesta are o capacitate de epurare de 120 mc/zi si este prevazuta cu urmatoarele echipamente: rezervor colector/decantor 34 mc, filtru rotativ 5 mm (10 l/s), sita rotativa 1 mm, rezervor de omogenizare prevazut cu elemente de aerare (100 mc), floculator tubular (serpentina prevazute cu duze de alimentare chimicale si masurare pH), unitate de flotatie, decantor centrifugal (6 mc/h), rezervoare reactivi (3 buc x1 mc), rezervor inox ape epurate (10 mc),  panou de control, PC, soft SCADA, (pentru automonitorizare si control).

Gestionarea apelor uzate de pe amplasament consta din :

- Imbunatatirea sistemului de separare a grasimilor, fractiilor solide si al apei din apa de constitutie prin montarea unui vaporizator care elimina riscul de descarcare a unor ape cu incarcari organice foarte mari in statia de epurare.

-Epurarea tuturor apelor uzate contaminate de pe amplasament (ape uzate menajere, tehnologice, ape de condens, ape de spalare si ape pluviale din zona septica) intr-o statie de preepurare prevazuta cu:

- Treapta mecanica care consta din aplicarea unei filtrari initiale a solidelor (filtru rotativ + sita rotativa).

- Bazin de omogenizare (rezervor tampon prevazut cu elemente de aerare cu rolul de a egaliza si omogeniza apele trecute de treapta mecanica)

- Treapta fizico-chimica care consta in introducerea in masa de fluid de agenti de coagulare si poliecetrolit pentru ruperea legaturilor emulsiilor si separarea intr-o unitate de flotatie cu aer dizolvat (floculator tubular pentru dozarea chimicalelor +unitate de flotatie).

- Tratarea si deshidratarea namolului (decantor centrifugare).

- Tablou automatizare si control

Beneficiarul a renuntat la realizarea treptei biologice, optand pentru racordarea la colectorul de canalizare ape uzate Codlea – Statie de epurare zonala Feldioara (aflat in curs de punere in functiune pe strada Halchiului).

6. MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR

Scopul principal al activităţii societăţii este neutralizarea deşeurilor animaliere, cu reducerea riscurilor pentru mediu. Unitatea nu este mare generatoare de deşeuri, o parte din deşeurile generate se reintroduc în procesul tehnologic (Ex. grăsimi separator), iar o parte din deseurile de la intretinere ,(Ex. namolul de instalatia de epurare) se incinereaza in instalatia proprie. Din activitatea de productie propriu- zisa: Prin natura activitatii desfasurate care este de eliminare a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman prin doua procedee si anume: neutralizarea (procesarea) materialului colectat prin procese tehnologice specifice cu obtinere de faina proteica uscata si grasimi tehnice . incinerarea subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman categoria 1 si 2, nu rezulta deseuri ci numai produse finite ca faina proteica si grasimi tehnice, cu exceptia cenusei care rezulta din procesul de incinerare.

7.	ENERGIE

Producerea aburului tehnologic Centrala termica poate functiona cu combustibil gazos (gaz metan) sau grasime animala. Aceasta este echipata cu : 1 cazan ABA 4 (debit nomonal=4t/h) cu puterea termica de 2,4 Mw. 1 cazan VASFA (debit nominal = 6t/h) cu puterea termica de 4,3 Mw. 1 cazan HOVAL (debit nominal= 6t/h) cu puterea termica de 4,3 Mw. In afara combustibilului gazos, cazanele termice mai pot functiona cu grasime tehnica , din productia proprie. Grasimile prezinta avantajul ca puterea lor calorica este foarte ridicata si sunt lipsite de apa de cristalizare (9400 Kcal/Kg). Alimentarea cu energie electrica Alimentarea cu energie electrica se face din reteaua SC Electrica din zona prin intermediul a doua posturi de transformare de 630 kV, aflate in proprietatea si intretinerea furnizorului. Alimentarea cu gaz metan Alimentarea cu gaz metan se face din reteua de gaz metan de medie presiune existenta in zona prin intermediul unui SRM racordat la reteua de gaz metan a orasului Codlea.

8.	ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO (HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major, în care sunt implicate substanţe periculoase) .Vezi Cap.2.8.2 din Raport.de Amplasament . Societatea are prevazute o serie de masuri pentru pericole tehnologice , pericol la incendiu sau pericole naturale. S.C. Protan SA deţine Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale a apelor. Pentru pericolul de incendiu exista un Plan de interventie in caz de incendiu . In conditiile respectarii prescriptiilor tehnologice, activitatile Protan nu pot genera un accident major, cu implicatii deosebite asupra mediului din zona de amplasare, dar o producere a unui accident de tipul celor cu caracter epidemiologic al personalului ar putea conduce la aparitia unor probleme asociate cu problemele de ordin sanitar. Disfunctionalitati ale instalatiilor de productie pot genera emisii fugitive continanad substante care creaza un disconfort pentru personal sau populatia limitrofa (miros neplacut). (Mecanismul care sta la baza emisilor de miros se datoreaza amino-acizilor (componenta cheie a proteinelor) care la temperatura sau actiunea enzimatica a microorganismelor se decarboxileaza cu usurinta obtinundu-se astfel amine. In conditii normale acestea, desi netoxice (in cantitati mici) sunt relativ volatile, chiar in stare gazoasa cu miros caracteristic (cadaverina, puterscina, indoli, mercaptani)

9.	ZGOMOT SI VIBRATII

Principalele surse de zgomot in timpul functionarii pot fi instalatiile tehnologice amplasate in interiorul halelor de productie, ventilatoarele instalatiilor de exhaustare amplasate in exteriorul acestora precum si mijloacele de transport intern rutiere si nerutiere. Limitele maxime admisibile pe baza carora se apreciaza starea mediului din punct de vedere acustic, in zona unui obiectiv sunt precizate in STAS nr. 10009-88 si prevad, la limita unei incinte industriale, valoarea maxima de 65dB(A). Cea mai apropiata zona de locuire se situeaza pe directia Sud-Vest la o distanta mai mare de 1000 m de amplasamentul analizat. Zgomotul la limita amplasamentului va fi in limitele legale pentru zone cu folosinta industriala. Distanta mare face ca zgomotul sa nu fie sesizabil in zona locuita.

10.	MONITORIZARE

Pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii, titularul de activitate monitorizeaza nivelul emisiilor de poluanti pe fiecare componenta de mediu in conformitate cu cerintele din Autorizatia Integrata de Mediu si Autorizatia de Gospodarire a Apelor. Monitorizarea variabilelor de proces se realizeaza pe calculatoarele de proces. Sunt prevazute o serie de masuri, cum sunt: Control automat al procesului de receptie si sterilizare, separare si uscare in instalatia de procesare SNCU Cat.3; Control automat al procesului de incinerare; Controlul automat al procesului de epurare ape uzate

11.	DEZAFECTARE

Nu se pune in prezent problema dezafectarii. In conditiile inchiderii activitatii din cadrul SC PROTAN SA principalele aspecte care vor fi avute in vedere sunt: Solicitarea autorizatiei integrate de mediu pentru incetarea activitatii; Colectarea si evacuarea din incinta a materiilor prime si a tuturor deseurilor indiustriale si menajere; Spalarea si dezinfectarea instalatiilor de canalizare; Intreruperea alimentarii cu energie electrica Intreruperea alimentarii cu gaz metan Dezafectarea utilajelor si a instalatiilor aferente Colectarea pe categorii de deseuri a deseurilor rezultate din dezafectarea utilajelor si a instalatiilor aferente si evacuarea prin firme autorizate Dezafectarea cladirilor si a constructiilor si eliminarea deseurilor Refacerea terenului pentru al aduce la starea initiala

12.	ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA

Amplasamentul pe care se desfăşoară activitatea, este situat în intravilanul localităţii Codlea, str.Halchiului, km 99, la cca.1,0 km de zona locuită, pe partea stanga a drumului judetean DJ Codlea – Halchiu. Amplasamentul este localizat la 7,2 km vest de localitatea Halchiu si la 6 km NE de Ghimbav Vecinatati : S – Dj Codlea- Halchiu; N- teren agricol UAT Codlea V – adapost de caini fara stapan E – teren agricol UAT Codlea In imediata apropiere a amplasamentului nu sunt receptori sensibili. Terenul pe care se desfasoara activitatea SC PROTAN SA, are suprafata totala de 27000 mp din care: 12974 mp (terenul pe care este amplasata activitatea de productie si administrativa), care este proprietate privata conform extrasului de carte funciara nr.103539, Codlea, nr. top 5525/1/a/2, 5525/1/b/2, 5525/2/2, 5525/3, 5525/4/a/2 ; 14026 mp (terenul pe care este amplasata instalatie pentru protectia mediului inconjurator, respectiv instalatia de filtrare aer si instalatia de epurare ape uzate), care este folosit in baza unui contract de cesiune incheiat intre SC PROTAN SA si UAT Municipiul Codlea , conform CF 102698 Codlea, nr.cad 1612, nr.topo 5525/1/a/1/1 . Destinatia stabilita conform PUG actualizat este de subzona tip A2, activitati industriale si depozitare. De asemenea, conform PUG-ului actualizat al municipiului Codlea, in jurul societatii s-a stabilit o zona de protectie in baza normelor sanitare, avand o raza de 200 m conform planului prezentat in continuare. Coordonatele geografice ale amplasamentului Coordonate geografice WGS84 STEREO 70 Longitudine 45.7150219 N 5063710.39 Latitudine 25.46758 E 380781.39 In imediata vecinatete nu se mentioneaza habitate protejate sau zone sensibile. Cea mai apropiată zonă protejată este situl NATURA 2000 ROSPA 0037-Dumbravita-Rotbav-Magura Codlei” ce este situat în partile de vest si nord a amplasamentului astfel: Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate Tip arie Arie protejată Distanta ROSPA 0037 Dumbravita-Rotbav-Magura Codlei Fata de Aria de protectie avifaunistica Magura Codlei, amplasata la limita de Nord si Vest a municipiului Codlea, obiectivul analizat se afla la o distanta de cca.1 Km . RAMSAR J049BV Dumbravita Fata de Aria de protectie speciala avifaunistica, declarata sit RAMSAR J049BV Dumbravita, amplasata in partea de nord a municipiului Codlea, obiectivul analizat se afla la o distanta de cca. 2,5 Km

13.	LIMITELE DE EMISIE

Limitele de emisie in atmosfera sunt reglementate prin: Autorizatia Integrata de Mediu BAT-ul specific activitatilor Ordinul 462/1993 STAS 12574/87 Legea 104/2011 Limitele de emisie in apa sunt reglementate prin: Autorizatia de Gospodarire a Apelor HG 188/2002+HG 352/2002 Ord.621/2014 Limitele de emisie ale nivelului de zgomot sunt reglementate prin: STAS 10008/97

13.1 Limite la emisiile dirijate in atmosfera

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite prin AIM :

| Activitate IED | Denumire cos | Poluant | UM | VLE | Conditii de referintă | Valori dereferinta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | S1-Cazan termic tip HOVAL | NOx | mg/Nmc | 350 (comb.gaz natural) 450 (comb. grasime tehnica) | Condiţii standard: -T= 273 K, -P=101,3 kPa, -gaz uscat 3%O2 de referinta | -Cf. AIM SB 49, rev.2014 -Limitele sunt prevazute in Ordinul 462/1993, Anexa nr.2, punctul 4.1 ptr.focare alimentate cu gaz natural sau punctul 2.1,pentru focare alimentate cu combustibil lichid -Cazanele sunt prevazute sa functioneze cu combustibil gaz natural sau grasime tehnica. |
|  |  | SO2 | mg/Nmc | 35(comb.gaz natural) 1700 (comb. grasime tehnica) |  |  |
|  |  | CO | mg/Nmc | 100 (comb.gaz natural) 170 (comb. grasime tehnica) |  |  |
|  |  | Pulberi | mg/Nmc | 5 (comb.gaz natural) 50 (comb. grasime tehnica) |  |  |
| - | S2-Cazan termic tip VASFA | NOx | mg/Nmc | 350 (comb.gaz natural) 450 (comb. grasime tehnica) | Condiţii standard: -T= 273 K, -P=101,3 kPa, -gaz uscat 3%O2 de referinta |  |
|  |  | SO2 | mg/Nmc | 35(comb.gaz natural) 1700 (comb. grasime tehnica) |  |  |
|  |  | CO | mg/Nmc | 100 (comb.gaz natural) 170 (comb. grasime tehnica) |  |  |
|  |  | Pulberi | mg/Nmc | 5 (comb.gaz natural) 50 (comb. grasime tehnica) |  |  |
| - | S3-Cazan termic tip ABA | NOx | mg/Nmc | 350 (comb.gaz natural) 450 (comb. grasime tehnica) | Condiţii standard: -T= 273 K, -P=101,3 kPa, -gaz uscat 3%O2 de referinta |  |
|  |  | SO2 | mg/Nmc | 35(comb.gaz natural) 1700 (comb. grasime tehnica) |  |  |
|  |  | CO | mg/Nmc | 100 (comb.gaz natural) 170 (comb. grasime tehnica) |  |  |
|  |  | Pulberi | mg/Nmc | 5 (comb.gaz natural) 50 (comb. grasime tehnica) |  |  |
| - | S4-Instalatie de incinerare | Pulberi | mg/Nmc | 10 | Condiţii standard: -T= 273 K, -P=101,3 kPa, -gaz uscat 11%O2 de referinta | Cf. AIM SB 49, rev.2014 Limitele sunt prevazute in tabelul 3.20 pag.164 din “Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration”. Vezi Nota (1) |
|  |  | HCl | mg/Nmc | 10 |  |  |
|  |  | HFl | mg/Nmc | 1 |  |  |
|  |  | SO2 | mg/Nmc | 50 |  |  |
|  |  | NOx | mg/Nmc | 200 |  |  |
|  |  | TOC | mg/Nmc | 10 |  |  |
|  |  | CO | mg/Nmc | 50 |  |  |
|  |  | Hg | mg/Nmc | 0.03 |  |  |
|  |  | Cd+TI | mg/Nmc | 0.05 |  |  |
|  |  | ( alte metale | mg/Nmc | 0,5 |  |  |
|  |  | PCDD/PCDF | (ngTEQ/mc) | 0,1 |  |  |

Nota (1):

- Nu sunt prevazute valori de emisii pentru incinerare (Sursa S4), conform Legii 278/2013, Cap. IV, art. 42, deoarece instalatia in care se proceseaza exclusiv subproduse de origine animala prevazute de Regulamentul  CE nr. 1069/2099, nu se aplica  conform pct 6, alin a),a3). Valorile limită de emisie ale poluanţilor din gazele de ardere rezultate la incinerator, s-au stabilit pe baza recomandarilor celor mai bune tehnici disponibile.In urma analizei, in raportul de amplasament a  celor 2 documente  BAT (“Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration” si “Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries”) limitele la emisie sunt cele amintite mai sus,deoarece  instalatia de incinerare cu post combustia gazelor de ardere se regaseste din punct de vedere functional si constructiv mai aproape de “Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration”.

Valorile limită la emisie pentru aer se consideră respectate dacă în decursul unui an calendaristic:

- pentru măsuratorile discontinue - se respectă valorile limită impuse;

- pentru măsurătorile discontinue: valorile medii zilnice se determină prin media valorilor momentane determinate prin cel puţin 3 exerciţii de masurare/zi, în timpul de lucru efectiv (excluzand perioadele de pornire şi oprire).

13.2 Limite de emisie apa

în condiţii de funcţionare operatorul va respecta, la evacuarea apelor uzate preepurate,  următoarele concentratii maxim admise :

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM | Referinta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La evacuare in emisarul autorizat . * | Ape tehnologice + menajere + pluviale (dupa preepurare) | pH | 6,5- 8,5 | U.pH | Cf. Aut.SGA |
|  |  | CCO Cr | 500 | mgO2/l |  |
|  |  | CBO5 | 300 | mgO2/l |  |
|  |  | Suspensii | 350 | mg/l |  |
|  |  | Azot amoniacal | 30 | mg/l |  |
|  |  | Azotati | 37 | mg/l |  |
|  |  | Azotiti | 2 | mg/l |  |
|  |  | Fosfor total | 5 | mg/l |  |
|  |  | Reziduu filtrabil 105 0 | 2000 | mg/l |  |
|  |  | Cloruri ( mg/l) | 500 | mg/l |  |
|  |  | Sulfuri + H2S | 1,0 | mg/l |  |
|  |  | Detergenti sintetici | 25 | mg/l |  |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici | 30 | mg/l |  |

Nota:-*- Conform Aut.SGA nr. 70/08.07.2015 , societatea  are obligatia sa se racordeze la colectorul de ape uzate Codlea-Statia de epurare Feldioara, aflat in curs de executie si sa obtina contract de preluare ape uzate de la administratorul acestuia Compania Apa Brasov SA, pana la data de 01.12.2015.

14.	IMPACT

14.1 FACTORUL DE MEDIU AER

14.1.1 Emisii

Pentru determinarea nivelului de poluare a atmosferei, la emisie, au fost facute masuratori de noxe. Evaluarea s-a facut prin comparare cu prevederile  stabilite in Autorizatia Integrata de Mediu nr.SB 49/30.10. 2016, revizuita in data de 12.01.2010 si in data 02.12.2014, tanand cont de cele mai bune tehnici aplicabile in domeniu, si caracteristicile instalatiei . In urma investigatiile efectuate la sursele de emisie de pe amplasamentul Protan au rezultat valori ale concentratiilor de poluanti sub valoarea limita admisa prin Autorizatiia Integrata de Mediu.

Pentru reducerea cantitatilor de substante emise in atmosfera, pe traseul de evacuare a noxelor s-au ales sisteme de purificare conforme cu cele mai bune tehnici disponibile existente la nivel european, conform celor prezentate la capitolul anterior.

14.1.2 Imisii

Evaluarea  impactului poluantilor evacuati in atmosfera s-a facut :

- Prin modelarea dispersiei in aer a poluantilor proveniti de pe amplasamentul analizat pentru compusii relevanti: pulberi, oxid de carbon si oxizii de azot.  (Pentru ceilalti poluanti, avand in vedere debitele masice evacuate irelevante nu s-a considerat necesara simularea dispersiei poluantilor).

- Prin evaluare imsiilor pentru mirosurile specifice.

a) Evaluarea impactului prin modelarea dispersiei

Pentru determinarea concentratiilor de poluanti la imisie, s-a folosint un program de modelare matematica pentru calculul campului de concentratii. Ratele de emisie au fost calculate pentru valorile concentratiilor maxim admise prin Autorizatia Integrata de Mediu existenta. Sistemul de coordonate a fost ales in asa fel incit sa fie cuprinsa intreaga zona posibil afectata. Calculele de dispersie au fost facute inclusiv in conditii meteorologice extreme si de functionare simultana si la maxim a tuturor utilajelor tehnologice, tocmai pentru a se obtine concentratiile maxime care se pot inregistra. Cu ajutorul programului folosit s-au intocmit harti-diagrame ale concentratiilor de poluanti la nivelul solului, pe care a fost figurat obiectivul propus, vecinatatile posibil afectate si curbele de izoconcentratie pentru poluantii emisi. Evaluarea s-a facut prin comparare cu prevederile  din STAS 12574/1987  care cuprinde «  Conditii de calitate  a aerului din zonele protejate »  si/sau Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

Analizind rezultatele obtinute in urma calculelor de dispersie se constata ca pentru nici una din noxele analizate, doar functionarea instalatiilor prevazute in Punctul de lucru analizat, nu prezinta un pericol pentru sanatatea umana. Valorile calculate prin modelare matematica se situeaza sub valorile concentratiei admise la imisie conform Legii 104/2011 si/sau STAS 12574/87.

b) Evaluarea impactului imisiilor de mirosuri

Una dintre problemele principale de mediu asociate activitatilor desfasurate pe amplsamentul SC PROTAN SA,  este mirosul specific.

In cadrul S.C.”PROTAN”SA sursele semnificative de miros pot fi zonele de depozitare a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman precum si utilajele instalatie de neutralizare  a cestora, prin emisiile fugitive pe care le pot genera.

Mecanismul care sta la baza emisilor de miros se datoreaza amino-acizilor (componenta cheie a proteinelor) care la temperatura sau actiunea enzimatica a microorganismelor se decarboxileaza cu usurinta obtinundu-se astfel amine. In conditii normale acestea, desi netoxice (in cantitati mici) sunt relativ volatile, chiar in stare gazoasa cu miros caracteristic (cadaverina, puterscina, indoli, mercaptani)

Mirosul care rezulta este un miros specific, in principal mercaptani formati prin descompunerea microbiana a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman, vapori de apa incarcati organic;  Mirosurile sunt generate in principal de  deşeuri animaliere (materiale aflate în putrefacţie), vapori cu continut organic rezultati din procesul de tratare termica a SNCU  si    făina proteică proaspătă care are miros caracteristic).

Compusii cu sulf eliberati in atmosfera (in special metil mercaptani), desi au concentratii reduse, au un impact mai ridicat datorita mirosurilor specifice, persistente, decelabile si la concentratii foarte mici. Lipsa conditiilor microclimatice care sa asigure o rapida si buna dispersie in aer (lipsa unor vanturi cu viteza mare, aparaitia unor inversiuni termice) poate accentua discofortul.

Zona afectata  de emisiile nedirijate  in atmosfera, este in jurul amplasamentului pe o distanta in functie si de viteza si directia curentilor de aer. Amplasamentul este situat in afara localitatii la circa 1,4 km de orasul Codlea si zona nu este locuita. Pot fi afectata direct persoanele aflate in trafic pe sosea sau cele din zonele pe care se desfasoara lucrari agricole.

Monitorizarea emisiilor si imisiilor de miros este relativ dificilă, costisitoare si de durată. Este greu de cuantificat valoarea de prag de miros. Numărul ridicat de sesizări privind mirosul trebuie de asemenea să reprezinte un semnal de alarmă în ceea ce priveste nivelul intensitătii si impactului mirosului.

Pentru diminuarea imisiilor de miros au fost prevazute urmatoarele masuri:

Pentru emisiile nedirijate din zona instalatiilor de neutralizare SNCU:  Inainte de a fi evacuate in atmosfera, pentru reducerea emisiilor de miros gazele reziduale din zona instalatie de neutralizare vor fi captate si epurate prin intermediul unei unitati  de tratare aer extras prin ventilare mecanica. Instalatia de epurare propusa este compusa din  sistem de capare aer poluat (hote, tubulaturi din otel inoxidabil, ventilator) si trei trepte  de filtrare , astfel:

    - Treapta I- filtrare grosiera prin separatoare de condens cu grasimi, amplasate la iesirea din utilaje (Cicloane verticale cu cartuse filtrante-separare grasimi);

    - Treapta II- filtrare intermediara prin instalatie de umidificare-spalare aer in contracurent, amplasata la intrarea in ventilator, compusa din 4 compartimente

    - Treapta III- filtrare finala cu biofiltru pentru retinerea ultimelor impuritati prin actiunea bacteriilor, amplasat la iesirea din ventilator. Metoda biologica consta in degradarea de microorganisme impregnate pe un material filtrant a poluantilor organici si a mirosurilor neplacute, odata cu treceriea aerului prin coaja de copac umidificata, pentru mentinerea activa a bacteriilor de purificare; Metoda biologica consta in degradarea de microorganisme impregnate pe un material filtrant a poluantilor organici si a mirosurilor neplacute, odata cu treceriea aerului prin coaja de copac umidificata, pentru mentinerea activa a bacteriilor de purificare;

Verificările în cazul biofiltrelor deschise , de suprafaţa au dus la concluzia că distanţa la care ajung mirosurile biofiltrelor nu depăşeşte în general 100 m, atunci când biofiltrele sunt puse în funcţiune în mod corespunzător  randamentul de retinere scontat este de minim 90%.

- Pentru emisiile din zona instalatie de incinerare SNCU: Instalatia de incinerare este prevazuta cu exhaustor de inalta presiune a gazelor rezultate din combustie, ce asigura epurarea/ purificarea prin dirijarea acestora la arzatoare si postcom-bustia gazelor arse. Instalatia de incinerare este exploatata astfel incat gazele de combustie rezultate din proces sa ajunga in mod controlat si omogen la temp.>850°C, timp de minim 2 secunde. Conform tehnologiei emisiile de compusi organici sunt expuse direct la flacara arzatorului si arse  la temperatura >850°C. La acesta temperatura  are loc combustia completa si transformarea compusilor organici si a mirosurilor in bioxid de carbon si apa.

Referitor la emisiile nedirijate provenite de la apele uzate tehnologice, se face mentiunea ca in anul 2015 a fost pusa in functiune o statie de epurare mecano-fizico-chimica.  Statia de epurare este performanta fiind prevazuta cu rezervoare etanse si sistem automatizat de exploatare si control. (Pentru controlul statiei de epurare este incorporat un sistem logic de control programabil (PLC), sistem care monitorizeaza parametrii de operare si proces (debit, pH, temperatura, presiune, nivelul apei,etc) si ii transmite panoului de control. Monitorizarea statiei de epurare prin implementarea sistemului SCADA, sistem care contine urmatoarele: panou de control, PC, soft SCADA, aplicatie software, interfata.

Avand in vedere masurile prevazute, (atunci când apele uzate sunt epurate corespunzator si biofiltrele sunt în funcţiune - randamentul de retinere scontat fiind de minim 90%) se poate aprecia ca mercaptanul se afla sub pragul de miros (de detecţie olfactivă).  Totusi, avand in vedere ca mirosul este un factor subiectiv care poate  diferi de la om la om, se poate lua in calcul ca in perioada de probe sau in cazuri rare in care directia vantului este inspre zona locuita sa se produca disconfort zonei locuite. Avand in vedere cele mentionate anterior , in conditii normale de functionare, se anticipeaza concentratii mici de mercaptani la emisie se poate spune ca aceste situatii pot fi extrem de rare.

14.3 FACTORUL DE MEDIU APE SUBTERANE SI SOL

A fost realizata o investigare fizica a amplasamentului pentru a verifica eficienta masurilor luate pentru prevenirea scurgerilor accidentale. S-au constata urmatoarele:

- Din procesele tehnologice desfasurate nu rezulta emisii directe sau indirecte de substante periculoase pe sol sau in apele subterane din cadrul amplasamentului..Spatiile de lucru si de circulatie sunt betonate.

- Nu au fost semnalate fisuri sau deteriorari ale pardoselilor in zonele unde sunt amplasate substate toxice si periculoase  (reactivi pentru statia de epurare, substante pentru dezinsectie si curatare)

- Apele uzate si de spalare din spatiul tehnic sunt colectate printr-o retea de canalizare si dirijate spre statia de epurare mecano-fizico-chimica. Compozitia apelor uzate este data de existenta unor compusi biodegradabili. Apele uzate nu contin compusi organici sau anorganici care ar putea sa determina aparitia unor fenomene de acumulare in factorii de mediu ai zonei de amplasare.Epurarea apelor uzate tehnologic rezultate de pe amplasament se face intr-o statie mecano-chimica noua, ce a fost pusa in functiune in anul 2015. Referitor siguranta statiei de epurare si masurile prevazute se  mentioneaza:

- Rezervorul colector decantor: este un rezervor din otel , cu un volum util de 34 mc, izolat exterior cu membrana termosudabila cu grosimea peretelui de 8 mm, ingropat in pamant, unde se aduna apele uzate din societate.

- Rezervoarele de reactivi, sunt din material plastic  de 1 mc fiecare, prevazute cu dozatoare automate montate pe fiecare rezervor in parte, pentru: solutie de NaOH, solutie  HCl, solutie policlorura de aluminiu. Rezervoarele sunt amplasate in cuve de protectie.

- Referitor la controlul procesului de epurare: Pentru controlul statiei de epurare cu treapta mecano-fizico-chimica este incorporat un sistem logic de control programabil (PLC), sistem care monitorizeaza parametrii de operare si proces (debit, pH, temperatura, presiune, nivelul apei,etc) si ii transmite panoului de control. Monitorizarea statiei de epurare prin implementarea sistemului SCADA, sistem care contine urmatoarele: panou de control, PC, soft SCADA, aplicatie software, interfata.

- Societatea dispune de Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale a surselor  de apa. Planul prevede modul de actiune in cazul unor situatii de urgenta .

- Statia de incinta pentru distributie carburanti (motorina) la autovehicule, cu grup de alimentare integrat, consta intr-un rezervor suprateran de motorina  pentru alimentarea cu pompa a mijloacelor utilizate la transportul intern. Rezervorul este etans si are cuva de retentie.

- Materialele si deseurile periculoase sunt depozitate in incaperi special amenajate inchise sau in rezervoare care asigura etanseitatea .

- Monitorizarea variabilelor de proces se realizeaza pe calculatoarele de proces (Control automat al procesului de recepti &sterilizare, separare si uscare  in instalatia de procesare SNCU Cat.3;Control permanent al instalaţiei;Control automat al procesului de incinerare; Controlul automat al procesului de epurare ape uzate)

Analiza activitatilor care implica utilizarea, producerea sau emisia de substante periculoase relevante , asa cum sunt definite ele in Cap.4.2 din  „Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situatia de referinta prevazute la art.22, alin (2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale” arata ca amenajarile si masurile prevazute fac imposibila, in practica, producerea contaminarii solului sau a apelor subterane cu substante/amestecuri chimice .

Tinand seama de masurile de prevenire si reducere a impactului prezentate anterior, in conditii normale de functionare sau avarii previzibile, impactul amestecurilor/substantelor chimice utilizate pe amplasament este nesemnificativ, fara influente asupra calitatii solului, freaticului si a apei de suprafata.

Conform cerintelor din autorizatia Integrata de Mediu nr.SB din 30.10.2006, revizuita la data de 12.01.2010 si la data de 02.12.2010 ,  Cap. 13.4 si  conform cerintelor din  Aut. SGA nr 70/08.07.2015, Cap.7, societatea are obligatia de a urmarii semestrial calitatea apelor subterane.

Controlul calitatii apei subterane se realizeaza conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor din cele 2 foraje de monitorizare, pentru indicatorii de calitate mentionati in tabelul urmator, prin comparatie aval fata de amonte.

Controlul calitatii apei subterane se realizeaza conform  Aut. SGA nr. 70/08.07.2015, din cele 2 foraje de monitorizare, prin comparatie aval fata de amonte.

Analiza probelor de apa prelevate din panaza freatica s-a facut prin laboratorul GIVAROLI IMPEX SRL, acreditat RENAR. Metodele de analiza utilizate si rezultalele analizelor sunt prezentate in rapoartele de incercare anexate. Conform rezultatelor prezentate in rapoartele de incercare anexate, forajul de control  F2, localizat in aval, (spre limita de Sud-Est a platformei), evidentiaza un nivel de poluare usor mai scazut fata de forajul de control F1, localizat in amonte, (spre la limita de Vest a platformei). Prin  prin urmare, prin comparare, nu se remarca existenta unui aport la poluarea acviferului freatic, ce ar putea fi datorat activitatilor desfasurate in incinta industriala ProtanSA.

De asemena, pentru toate probele de apa recoltate/analizate, valorile determinate pentru probele prelevate in aval (forajul F2) sunt mai mici decat valorile de prag specificate de Ord. MM 621/2014. privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din România. (Amplasamentul analizat face parte din Depresiunea Braşov şi respectiv din punct de vedere al apelor subterane din corpul de apă ROOT002).

c)Referitor la emisiile de ape uzate in reteaua de canalizare

Cf. Cerintelor Aut.de Gospodarire a Apelor au fost monitorizate apele la evacuarea inspre paraul Vulcanita. Evaluarea s-a facut prin comparare cu valorile limita admise prin Aut. SGA.

Cf. rezultatelor masurarilor/analizelor intocmite de SC GIVAROLI IMPEX SRL se constata ca probele analizate nu prezinta depasiri ale valorilor admise cf. Aut.SGA nr. 70/2015.

14.4 NIVEL DE ZGOMOT

Cea mai apropiata zona de locuire se situeaza pe directia Sud-Vest la o distanta mai mare de 1000 m de amplasamentul analizat.

Zgomotul la limita amplasamentului va fi in limitele legale pentru zone cu folosinta industriala. Distanta mare face ca zgomotul sa nu fie sesizabil in zona locuita.

15. PROGRAMELE DE CONFORMARE SI MODERNIZARE

Avand in vedere  finalizarea unor obiective prevazute in “Planul de actiune”, cum sunt:

- intocmirea “Raportului de audit energetic” (masura 1.1 din Planul de actiune).

- reducerea emisiilor in apa prin realizarea si “punerea in functiune a unei statii de preepurare ape uzate” in scopul incadrarii parametrilor calitativi ai apelor uzate evacuate in paraul Vulcanita/reteaua de canalizare, in prevederile HG 188/2002, modificat si completat cu HG 352/2005. (masura 2.1 si 2.2 din Planul de actiune) cu urmatoarele mentiuni: din programul de etapizare aprobat ca parte integranta din autorizatia de gospodarire a apelor nr. 107/22.07.2009, s-a executat masura nr.1” sistem de epurare cu treapta fizico-chimica”, termen PIF 30.06.2015. Masura nr. 2 “executie sistem de epurare cu treapta biologica” cu termen PIF 30.06.2015, nu s-a realizat. Beneficiarul a renuntat la realizarea treptei biologice, optand pentru racordarea la colectorul de canalizare ape uzate Codlea – Statie de epurare zonala Feldioara (aflat in curs de executie pe strada Halchiului), conform adresei nr. B 6466 din 04.06.2015 emisa de Compania Apa Brasov SA in calitate de operator regional, cf. careia, colectorul de canalizare se va finaliza pana la sfarsitul anului 2015.  Conform Aut.SGA nr. 70/08.07.2015 , societatea  are obligatia sa se racordeze la colectorul de ape uzate Codlea-Statia de epurare Feldioara, aflat in curs de executie si sa obtina contract de preluare ape uzate de la administratorul acestuia Compania Apa Brasov SA, pana la data de 01.12.2015,

o data cu racordarea la colectorul de ape uzate Codlea-Statia de epurare Feldioara, aflat in curs de punere in functiune, si obtinerea contractului de preluare ape uzate de la administratorul acestuia Compania Apa Brasov SA, (Termen 01.12.2015) societatea nu va mai detine program de conformare.

| Masura | Data propusa pentru implementare | Costuri RON/an | Sursa de finantare Nota |
| --- | --- | --- | --- |

2.Tehnici de Management

## 2.1Sistemul de managemet

| Sunteti certificati conform ISO 14001 sau inregistrati conform EMAS (sau ambele) – daca da indicati aici numerele de certificare / inregistrare | Societatea a documentat si implementat un sistem de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate in munca propriu aliniat la cerintele standardelor : SR EN 9001 :2008, SR EN ISO 14001:2005 SI SR OHSAS 18001 :2008. |
| --- | --- |
| Furnizati o organigrama de management in documentatia dumneavoastra de solicitare (indicati posturi si nu nume). Faceti aici referire la documentul pe care il veti atasa | ORGANIGRAMA |

Daca sunteti sau nu certificat sau inregistrat asa cum a fost prezentat mai sus, trebuie sa completati casutele goale de mai jos. In general exista 2 optiuni pentru modul in care puteti raspunde la fiecare punct:

- Fie sa confirmati ca aveti in functiune un sistem de management atestat printr-un document si faceti referire la documentatia respectiva, astfel incat sa poata fi ulterior inspectata/auditata pe amplasament;

- Sau, daca nu aveti un un sistem de management atestat printr-un document, descrieti modul in care gestionati acest aspect. Introduceti “a se vedea informatii suplimentare” in coloana 4 si faceti descrierea intr-o casuta sub tabel.

Daca intentionati sa dobanditi un sistem atestat printr-un document, indicati in Coloana 3 data de la care acesta va fi valabil

| Nr.crt | Cerinţă caracteristică a BAT | Da sau Nu | Documentul de referinţă sau data până la care sistemele vor fi aplicate (valabile) | Responsabilităţi Prezentaţi ce post sau departament este responsabil pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aveţi o politică de mediu recunoscută oficial? | DA | Politica documentată a fost emisă funcţie de dezvoltarea imediată a intreprinderii şi recomandările legislative, măsurile impuse de autoritarea de reglementare şi asumate prin programul de conformare. Linia generală este asigurarea conformităţii prin aplicarea BAT. Strategia managementului din societate este documentată în dispoziţii manageriale | Director Sucursala |
| 2 | Aveţi programe preventive de întreţinere pentru instalaţiile şi echipamentele relevante? | DA | Program anual de mentenanţă preventiva | Mecanic Şef Şef producţie |
| 3 | Aveţi o metodă de înregistrare a necesităţilor de întreţinere şi revizie? | DA | Fise utilaje .Planificarea operatiunilor de intretinere si monitorizarea realizarii intretinerii; | Mecanic Şef Şef producţie |
| 4 | Performanţa/acurateţea de monitorizare şi măsurare | DA | Se asigura automonitorizarea parametrii principali ai procesului de neutralizare (control automat proces cu inregistrare in diagrame de proces) ,se monitorizeaza intrările şi ieşirile de materii prime şi materiale, intervenţii, remedieri etc. în registre specifice | Şef de tură Şef producţie Mecanic Şef Veterinar |
| 5 | Aveţi un sistem prin care identificaţi principalii indicatori de performanţă în domeniul mediului? | DA | Cadrul legislativ aplicabil în activitatea societăţii, transpus în obiectivele de mediu din Autorizatia Integrat de Mediu. | Director sucursala Responsabil de mediu pe sucursala |
| 6 | Aveţi un sistem prin care stabiliţi şi menţineţi un program de măsurare şi monitorizare a indicatorilor care să permită revizuirea şi înbunătăţirea performantei? | DA | Monitorizarea indicatorilor factorilor semnificativi de mediu cuprinşi în Autorizaţia Integrata de Mediu permite cunoaşterea stadiului actual ca bază pentru revizuirea şi îmbunătăţirea performanţei. Program de îmbunătăţire a performanţei de mediu documentat va fi actualizat pentru anul 2009. Până la această dată au fost efectuate măsurători conform cerintelor din Autorizatia Integrata de Mediu SB 49 din 30.10.2006 revizuita in 2010 si 2014. | Director sucursala Responsabil de mediu pe sucursala |
| 7 | Aveţi un plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale? | DA | Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale a resurselor de apă.. În prezent avem de asemenea o serie de Norme şi Măsuri: sanitar-veterinare, de manipulare şi acţionare pentru prevenirea şi combaterea răspândirii unor potenţiale epidemii sau/şi poluări accidentale ale factorilor de mediu etc, dar nu sunt sintetizate într-o documentaţie unică, avizată unitar. | Director sucursala Responsabil de mediu pe sucursala |
| 8 | Dacă răspunsul de mai sus este DA listaţi indicatorii principalii folosiţi |  | -măsuri de igenizare, sterilizare la intrarea/ieşirea dintre zona septică şi asetică - spălarea/dezinfectarea obligatorie a mijloacelor de transport - monitorizarea parametrilor specifici ai proceselor tehnologice; - respectarea normelor de siguranţă privind manipularea substanţelor periculoase; - aplicarea procedurilor de tratare a apelor uzate şi emisiilor de noxe în aer; - urmărirea integrităţii sistemelor izolante şi aplicarea măsurilor adecvate; - reducerea emisiilor fugitive; - urmărirea parametrilor de recirculare a apei; - reducerea pierderilor şi consumurilor inutile de apă, materiale; - cresterea gradului de recirculare a apei; - respectarea regulamentului de funcţionare exploatare şi întreţinere a instalaţiilor dealimentare cu apă, tratare şi canalizare; - reducerea pierderilor de căldură; - întreţinerea instalaţiilor de tratare a emisiilor pentru păstrarea parametrilor normali de funcţionare - respectarea regimului deşeurilor -înlăturarea zgomotelor “suspecte” datorate unor cauze legate de posibile avarii a unor componente ale instalaţiilor - optimizarea consumului de energie electrică | Director sucursala Responsabil de mediu pe sucursala |
| 9 | Instruire Confirmaţi că sistemele de instruire sau aplicate (sau vor fi aplicate şi vor începe în interval de 2 luni de la emiterea autorizaţiei integrate de mediu ) pentru întreg personalul relevant, inclusiv contractanţii şi cei care achiziţionează echipament şi materiale, şi care cuprinde următoarele elementele: • conştientizarea implicaţiilor reglementării dată de Autorizaţia integrată de mediu pentru activitatea companiei şi pentru sarcinele de lucru; • conştientizarea tuturor efectelor potenţiale asupra mediului rezultate din funcţionarea în condiţii normale şi condiţii anormale; • conştientizarea necesităţii de a raporta abaterea de la condiţiile de autorizare integrată de mediu; • prevenirea emisiilor accidentale şi luarea de măsuri atunci când apar emisii accidentale; • conştientizarea necesităţii de implementare şi menţinere a evidenţelor de instruire; | DA DA DA DA DA | Instruirile se efectueaza pe baza unei tematici specifice locului de munca a fiecarui angajat. Personalul de la toate nivelurile este constientizat de : - implicaţiile reglementării dată de Autorizaţia integrată de mediu pentru activitatea companiei şi pentru sarcinele de lucru; impacturile semnificative asupra mediului , reale si posibile , ale activitatii lor si de efectele benefice aduse mediului prin imbunatatirea performantei individuale; consecintele posibile ale abaterilor de instructiunile de lucru specifice; implicatiile functionarii in conditii anormale; | DirectorSucursala Resp Mediu Veterinar Şef producţie Mecanic Şef Şef transporturi Resp mediu Veterinar Şef producţie Mecanic Şef Şef transporturi Resp Mediu Veterinar Şef producţie Mecanic Şef Sef transporturi Director Resp mediu Veterinar |
| 10 | Există o declaraţie clară a calificărilor şi competenţelor necesare pentru posturilor cheie? | DA | Fişa Postului | Director Birou Resurse Umane (BRU) |
| 11 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (dacă există); în ce măsură vă conformaţi lor? | DA | Norme specifice sanitar veterinare şi cele pentru posturile tehnice precum: mecanic, fochist, electrician, cond.auto. | BRU |
| 12 | Aveţi o procedură scrisă pentru rezolvare, investigare, comunicare şi raportare a incidentelor de neconformare actuală sau potenţială, incluzând luarea de măsuri pentru reducerea oricărui impact produs şi pentru iniţierea şi aplicarea de măsuri preventive şi corective? | DA | Procedura implementata PG 05 | Director Sucursala Resp mediu |
| 13 | Aveţi o procedură scrisă pentru evidenţă investigarea, comunicarea şi raportarea sesizărilor privind protecţia mediului, incluzând luarea de măsuri corective şi de prevenire a repetării? | DA | Procedura de sistem-Aspecte de mediu cod PS01 | Director Sucursala Resp mediu |
| 14 | Aveţi în mod regulat audituri independente (preferabil) pentru a verifica dacă toate activităţiile sunt realizate în conformitate cu cerinţele de mai sus?(denumiţi organizmul de auditare) | DA | Este Implementata prin SMS | Director |
| 15 | Frecvenţa acestora este de cel puţin o dată pe an? | DA |  |  |
| 16 | Revizuirea şi raportarea performanţelor de mediu Este demonstrat în mod clar, pintr-un document, faptul că managementul de vârf al companiei analizeză performanţa de mediu şi asigură luarea măsurilor corespunzătoare atunci când este necesar să se garanteze că sunt îndeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu şi că această politică rămâne relevantă? Denumiţi postul cel mai important care are în sarcină analiza performanţei de mediu | DA | În prezent nu este procedurat modul de revizuire şi raportare a performanţelor de mediu. Raportarea perfomantelor de mediu se face anual sau de cate ori este cazul . Pentru măsurile cuprinse în planul de actiuni se iniţiază programe cu termene şi responsabili. Periodic se analizează stadiul realizării măsurilor şi anual se raportează Autorităţilor de Mediu | Director Resp Mediu |
| 17 | Este demonstrat în mod clar, pintr-un document, faptul că managementul de vârf analizează progresul programelor de îmbunătăţire a calităţii mediului cel puţin o dată pe an? | DA | SMM conform ISO 14001 | Director General Dir. Sucursală |
| 18 | Există o evidenţă demonstrabilă (de ex. proceduri scrise) că aspectele de mediu sunt incluse în următoarele domenii, aşa cum sunt cerute de IPPC: |  |  |  |
|  | • controlul modificării procesului în instalalaţie. | DA | Toate fazele procesului de neutralizare precum şi funcţionarea CT sunt monitorizate, datele fiind înregistrate in: diagrama proces; registre de tură. |  |
|  | • proiectarea şi retrospectiva instalaţiilor noi, tehnologiei sau altor proiecte importante; | NU | Exista proiecte importante privind imbunattairea aspectelor de mediu pentru factorul de mediu aer si apa. | Director General Dir. Sucursală |
|  | • aprobarea de capital; • alocarea de resurse; | DA DA | Proiect plan de investiţii pentru realizarea Planului de actiuni asumat Referat de resurse materiale şi băneşti aprobate | Consiliul de Administraţie Director General Director General Dir.Sucursală |
|  | • planificarea şi programarea; | DA | Conform Planului de actiuni asumat | Director General Dir. Sucursală |
|  | • includerea aspectelor de mediu în procedurile normale de funcţionare; | DA | Sunt incluse in SMS | Resp mediu Sefi servicii |
|  | • politica de achiziţii; | DA | Politica generală a societăţii aprobată de consiliul de administraţie.Sunt incluse in SMS | Director General |
|  | • evidente contabile pentru costurile de mediu comparatativ cu procesele implicate şi nu cu cheltuielile(de regie). | DA |  | Dir. Economic Contabil |
| 19 | Face compania rapoarte privind performanţele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit), pentru: |  |  |  |
|  | • informaţii solicitate de Autoritatea de Reglementare; şi | DA | Raport anual de mediu, notificări, raportări etc, conform AIM nr. SB49 din 30.10.2006, revizuita in anul 2010 si in anul 2014. | Director Resp. Mediu |
|  | • eficienţa sistemului de management faţă de obictivele şi scopurile companiei şi îmbunătăţirile viitoare planificate. | DA | Audit | Director General Dir. Sucursală Resp. Mediu |
| 20 | Se fac raportări externe, preferabil prin declaraţii publice privind mediul? | DA | Da, la solicitarea autorităţilor, presei sau altor organisme şi persoane atât juridice cât şi fizice | Director Resp. Mediu |

# Informatii suplimentare

-

| Cerinţa caracteristică a BAT | Unde este păstrată | Cum se identifică | Cine este responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Managementul documentaţiei şi registrelor Pentru fiecare dintre următoarele elemente ale sistemului dumneavoastră de management daţi informaţiile solicitate |
| Politici | Director Şef compartim. | Titlul document Nr. şi Dată | Dir.General |
| Responsabilităţi | BRU Fişa Postului | Titlul document Nr. şi Dată | BRU Dir. Genral |
| Ţinte | Director Resp Mediu Indicatori de Performanţă | Titlul document Nr. şi Dată Nr. cod | Director |
| Evidenţele de întreţinere | Sef mecaniz Gestiue magaz. | Titlu – Cod Registre de tură | Director Sef comp. |
| Proceduri | Sef compart. Proceduri | Titlu – Cod Ediţie - revizie | Sef comp Resp. Mediu |
| Registrele de monitorizare | Birou asigurat Şef comp | Titlu –cod Nr. data | Şef Comp Resp Med |
| Rezultatele auditurilor | Director Resp mediu Raport audit | Titlu cod Nr dată | Director Sef comp Resp mediu |
| Rezultatele revizuirilor | Director Sef comp Indicatorul revizuirt | Titlu , nr, dată Formular nr.data | Director Emitentul documentului |
| Evidenţele privind sesizările şi incidentele | Resp mediu Registru unic | Titlu şi Cod | Resp mediu Director |
| Evidenţele privind instruirile | BRU Materialul predat şi asimilat | Titlu , dată, persoană | Director Resp. Mediu Sef. comp |

# Intrari  de Materiale

## Selectia materiilor prime

#### Utilizati acest tabel pentru a furniza o lista a principalelor materiale folosite, precum si a altora care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. De asemenea aratati unde exista materiale alternative care au un impact mai mic asupra mediului si daca acestea sunt utilizate. Daca nu sunt utilizate, explicati de ce.

| Nr. Crt | Denumirea substanţei | Natura chimica/compozitie Fraze de risc | Inventarul complet al materialelor Calitativ si cantitativ | Ponderea % in produs % in apa de suprafata % in canalizare % in deseuri/pe sol % in aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut | Exista o alternativa adecvata (pentru cele cu impact potential semnificativ) si va fi aceasta utilizata (daca nu, explicati de ce)? | Condiţii de stocare | Cum sunt stocate? (A-D) Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata? A se vedea Sectiunea 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Subproduse de origine animala nedestinate consumului uman SNCU Cat.3*/ neutralizare | Compusi organici: proteine lipide glucide Compusi minerali Apa Fara fraze R | SNCU Cat.3 50000 t/an | 99% in produs < 0,00001% in aer <1% in deseuri (namol de la statia de epurare) | -Risc epidemiologic -Miros | - | Se introduc direct din containerul de aprovizionare in cuva de receptie a instalatiei de neutralizare, imediat ce procesul tehnologic permite o noua sarja. Se utilizeaza containere etanse la schimb. | A (i),D, Nu exista risc semnificativ de accident |
| 2 | Subproduse de origine animala nedestinate consumului uman SNCU Cat.1,2* si /sau faina proteica cat.1/ incinerare | Compusi organici: proteine lipide glucide Compusi minerali Apa Fara fraze R | SNCU Cat.1,2 2000 t/an | 3,5-5 % in deseuri (cenusa de la incinerare) | -Risc epidemiologic -Miros | - | Se stocheaza temporar in containerele cu care au fost colectate si transportate, in depozitul de SNCU Cat.1,2 . Depozitul este termoizolat, cu 2 camere, una de receptie si una de stocare containere. Se utilizeaza containere etanse la schimb. | A(i),D Nu exista risc semnificativ de accident |
| 3 | ALDEZIN/ dezinfectie | Solutie dezinfectanta ce contine alcool etilic -8%, alcool gras- 9%, clorura de alchil dimetilbenzil 5%, clorura de didecildimetil-5%, glutaraldehida 18%, parfum Fraze de risc: R20/21/22, R34, R42/43, R50 | Dezinfectant 300 Kg/an Lichid | Avand in vedere cantitatea redusa utilizata si modul de utilizare este putin probabil sa se produca expuneri in apa sau in aer | Periculos: C, N Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca adverse pe terme lung asupra mediului acvatic. În conditii normale de utilizare , nu există impact asupra mediului. | Nu exista alternativa adecvata | In ambalaj original , la limita de consum Se pastreaz securizat in magazia laboratorului. | A(i),D A se evita devarsarea in ape de suprafata sau canalizare |
| 4 | DETOSAN/ detergent | Detergent alimentar cu spuma, alcalin, salubrizator (dezinfectant). Contine tensioactivi, solubilizatori de grasimi, umidifucatori, apa, <5% hidroxid de sodiu, <5% etilendiamina tetracetica, Fraze de risc: R36 | Detergent 900 Kg/an Lichid | Avand in vedere cantitatea redusa utilizata si modul de utilizare este putin probabil sa se produca expuneri in apa sau aer | Periculos:Xi Nu este bioacumulabil iar utilizarea normala a produsului. in diluarea specificata, nu prezinta riscuri de toxicitate acvatica. În conditii normale de utilizare , nu există impact asupra mediului. | Nu exista alternativa adecvata | In ambalaj original , la limita de consum Se pastreaz securizat in magazia laboratorului. | A(i),D A se evita devarsarea in ape de suprafata sau canalizare |
| 5 | K-OTHRINE SC 25 / insecticid | Insecticid . Contine deltametin 2,5% Fraze de risc: R50/53 | Insecticid 2 Kg/an Lichid | Avand in vedere cantitatea redusa utilizata si modul de utilizare este putin probabil sa se produca expuneri in apa sau aer | Periculos:N Nu este relevant PBT sau vPvB În conditii normale de utilizare , nu există impact asupra mediului. | Nu exista alternativa adecvata | In ambalaj original , la limita de consum Se pastreaz securizat in magazia laboratorului. | A(i),D A se evita devarsarea in ape de suprafata sau canalizare |
| 6 | PERETIN S/ insecticid | Amestec concentrat in microemulsie apoasa, pe baza de permetrina si tetrametrina (Contine: permetrina 5%, tetrametina 0,75%, piperonil butoxid 3%, 2-butoxietanol >25%) Fraze de risc: R50/53, R43, | Insecticid 2Kg/an Lichid | Avand in vedere cantitatea redusa utilizata si modul de utilizare este putin probabil sa se produca expuneri in apa sau aer | Periculos:N, Xi Foarte toxic pentru organismele acvatice. Poate provoca pe termen lung efecte negative pentru mediul acvatic În conditii normale de utilizare , nu există impact asupra mediului. | Nu exista alternativa adecvata | In ambalaj original , la limita de consum Se pastreaz securizat in magazia laboratorului. | A(i),D A se evita devarsarea in ape de suprafata sau canalizare |
| 7 | BLATTANEX\ insecticid | Amestec cu continut de deltamethrin 0,73% Fraze de risc: R50/53 | Insecticid 2Kg/an Lichid | Avand in vedere cantitatea redusa utilizata si modul de utilizare este putin probabil sa se produca expuneri in apa sau aer | Periculos:N Foarte toxic pentru organismele acvatice. Poate provoca pe termen lung efecte negative pentru mediul acvatic În conditii normale de utilizare , nu există impact asupra mediului. | Nu exista alternativa adecvata | In ambalaj original , la limita de consum Se pastreaz securizat in magazia laboratorului. | A(i),D A se evita devarsarea in ape de suprafata sau canalizare |
| 8 | CIPERTIN/ insecticid | Amestec concentrat emulsionabil pe baza de cipermetrina si tetrametrina(Contine: cipermetrina 2,5%, tetrametrina 1%, piperonil butoxid 10%, petrol aromatix >50%, 1,2,4-trimetilbenzen 5-15%, mesitilena <5%) Fraze de risc: R50/53, R65 | Insecticid 2Kg/an Lichid | Avand in vedere cantitatea redusa utilizata si modul de utilizare este putin probabil sa se produca expuneri in apa sau aer | Periculos:N, Xn Foarte toxic pentru organismele acvatice. Poate provoca pe termen lung efecte negative pentru mediul acvatic În conditii normale de utilizare , nu există impact asupra mediului. | Nu exista alternativa adecvata | In ambalaj original , la limita de consum Se pastreaz securizat in magazia laboratorului. | A(i),D A se evita devarsarea in ape de suprafata sau canalizare |
| 9 | FENDONA 15 SC/ insecticid | Amestec ( alpha-cypermethrin 1,5%, propane-1,2-diol <15%) Fraze de risc: R50/53 | Insecticid 2Kg/an Lichid | Avand in vedere cantitatea redusa utilizata si modul de utilizare este putin probabil sa se produca expuneri in apa sau aer | Periculos:N Foarte toxic pentru organismele acvatice. Poate provoca pe termen lung efecte negative pentru mediul acvatic Produsul nu contine nici o susbtanta care sa corespunda criteriilor PBT sau vPvB În conditii normale de utilizare , nu există impact asupra mediului. | Nu exista alternativa adecvata | In ambalaj original , la limita de consum Se pastreaz securizat in magazia laboratorului. | A(i),D A se evita devarsarea in ape de suprafata sau canalizare |
| 10 | ACID CLORHIDRIC solutie <39%/ Reactiv pentru statia de epurare | Solutie de acid clorhidric <39% / Reactiv Fraze de risc: R34, R37 | Reactiv in statia de preepurare 550 Kg/an | -Neutralizat in apa preepurata | Periculos:C; Xi Perzisztenţă şi degradabilitate: Acidul clorhidric poate fi considerat material ne degradabil pe cale biologică atât în mediul acvatic cât şi terestru. Rezultatul analizei arată, că substanţa este persistentă, astfel încât corespunde criteriilor de clasificare P. Potenţial de bioacumulare :Substanţa este considerat cationic la nivelele mediului ambiant al pH-ului, log Kow -2,65. Conform anexei VIII. a directivei, această valoare nu se consideră potenţial de bioacumulare. Rezultatul evaluării PBT şi vPvB:Acidul clorhidric nu îndeplineşte toate condiţiile , ca să fie clasificat ca şi substanţă PBT sau vPvB | Nu exista alternativa adecvata | Vas dozare 1 mc prevazute cu cuva de protectie, amplasat in incinta statiei de epurare | A(i),D A se evita devarsarea in ape de suprafata sau canalizare |
| 11 | HIDROXID DE SODIU Solutie 40-50%/ Reactiv pentru statia de epurare | Solutie de hidroxid de sodiu 40-50% Fraze de risc: R35 | Reactiv in statie de preepurare 5000 Kg/an | - Neutralizat in apa preepurata | Periculos:C Risc pentru sanatate si mediu Precautii pentru mediul inconjurator - Evitaţi dispersarea materialului scurs precum şi infiltrarea şi contactul cu solul, cursurile de apă, colectoarele şi canalizările Rezultatele evaluăriiPBT şi vPvB: Nu îndeplineşte criteriile de persistenţă,bioacumulare şi toxicitate. De aceea nu se consideră o substanţă PBT sau vPvB. | Nu exista alternativa adecvata | Vas dozare 1 mc prevazut cu cuva de protectie, amplasat in incinta statiei de epurare | A(i),D A se evita devarsarea in ape de suprafata sau canalizare |
| 12 | UNIPAC –W2 Policlorura de aluminiu Solutie 31%. Agent coagulat si floculant la statia de epurare | Policlorura de aluminiu-31% Fraze de risc: R34 | Agent floculant si coagulant in statia de preepurare 20000 Kg/an | -In namol | Periculos:C Rezultatul evaluării PBT şi vPvB: Amestecul conform Directivei 1907/2006/CE, anexa XIII, nu corespunde criteriilor (PBT) în ceea ce priveşte persistenţa, bioacumularea, toxicitatea sau este foarte persistent şi bioacumulativ conform criteriilor (vPvB). Nediluat, în concentraţii mari poate fi toxic pentru organismele acvatice. Acidul clorhidric format pe parcursul hidrolizării este dăunător pentru plantele acvatice, la peşti peste cantitatea de 25 mg/l este toxic. A se evita scurgerea produsului nediluat şi în cantităţi mari în apa de sol, apă sau sisteme de canalizare. Potenţial bioacumulativ: Deoarece produsul hidrolizează, nu se acumulează în mediu. Mobilitate în sol: Este solubil în apă, se absoarbă uşor în sol. | Nu exista alternativa adecvata | Vas dozare 1 mc prevazut cu cuva de protectie, amplasat in incinta statiei de epurare | A(i),D A se evita devarsarea in ape de suprafata sau canalizare |
| 13 | UNIFLOC 202L/ Agent coagulat si floculant la statia de epurare | Polielectrolit, (Amestec: amestec:etoxilat, propoxilat, 2,5-6%,acid adipic <2%) Fraze de risc: R36/38, R52/53 | Agent floculant si coagulant in statia de preepurare 400 Kg/an | In namol | Periculos:Xi Rezultatul evaluării PBT şi vPvB: Amestecul conform regulamentului 1907/2006/EK, anexa XIII, nu corespunde criteriilor de persistenţă, bioacumulativitate şi toxice(PBT) sau criteriilor foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB). În conditii normale de utilizare , nu există impact asupra mediului. | Nu exista alternativa adecvata | In ambalaj original , la limita de consum In incinta statiei de epurare | A(i),D A se evita devarsarea in ape de suprafata sau canalizare |
| 14 | UNIFLOC 7878/ Agent coagulat si floculant la statia de epurare | Polielectrolit (Amestec : etoxilat, propoxilat, 2,5-6%, acid adipic <2%) Fraze de risc: R36/38, R52/53 | Agent floculant si coagulant in statia de preepurare 200Kg/an | In namol | Periculos:Xi Rezultatul evaluării PBT şi vPvB: Amestecul conform regulamentului 1907/2006/EK, anexa XIII, nu corespunde criteriilor de persistenţă, bioacumulativitate şi toxice(PBT) sau criteriilor foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB) În conditii normale de utilizare , nu există impact asupra mediului. | Nu exista alternativa adecvata | In ambalaj original , la limita de consum In incinta statiei de epurare | A(i),D A se evita devarsarea in ape de suprafata sau canalizare |
| 15 | UNIFLOC 120/ Agent coagulat si floculant la statia de epurare | Polielectrolit (Amestec: -etoxilat, propoxilat <5%, -nafta<3%, Poli(oxi-1,2-etan etil), w-hidroxi- tridecil-fosfat <1%) Fraze de risc: ; R36/38 | Agent floculant si coagulant in statia de preepurare 900 Kg/an | In namol | Periculos: Xi Trebuie prevenita scurgerea în canalizare, ape de suprafaţă şi subterane. În conditii normale de utilizare , nu există impact asupra mediului.. | Nu exista alternativa adecvata | In ambalaj original , la limita de consum In incinta statiei de epurare | A(i),D A se evita devarsarea in ape de suprafata sau canalizare |
| 16 | Motorina/ Combustibil | Motorina: amestec de hidrocarburi Fraze de risc: R40, R51/53, R65, R20, R38 | Combustibil 350000 l/an | In aer | Periculos: Carc.Cat 3, N, Xn, Xi Este greu biodegradabila, insolubila în apa si pluteste la suprafata acesteia. Nu se evacueaza în sistemul de canalizare, cursuri de apa si pe sol. Conform informatiilor de pana acum, nu contine compusi care indeplinesc criteriile de PBT sau vPvB. Este toxica pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. În conditii normale de utilizare , nu există impact asupra mediului. | Nu exista alternativa adecvata | Este aprovizionata periodic si depozitat in rezervor cilindric suprateran, orizontal, prevazut cu pompa de alimentare , amplasat in cuva de retentie. V= 20000 .** | A(i),D A se evita devarsarea in ape de suprafata sau canalizare |

Nota: -*- Categoriile  definite conform Regulamentului CE nr.1069/2009

A Exista o zona de depozitare acoperita (i) sau complet ingradita (ii)	B Exista un sistem de evacuare a aerului	C Sunt incluse sisteme de drenare si tratare a lichidelor inainte de evacuare	D Exista protectie impotriva inundatiilor sau de patrundere a apei de la stingerea incendiilor

## Cerintele BAT

Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost analizate

Instalatiile pentru eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman se regasaesc ca activitate in documentul de referinta IPPC “Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries”, mai 2005.  Se poate spune ca documentul este relevant pentru activitatea analizata avand in vedere ca este prevazut pentru  activitătile industriale mentionate în Anexa I, din Directiva IPPC, punctele  6.4. (A) si 6.5. din directivă, adică:

- 6.4.(A)Abatoare cu o capacitate de productie de carcase de peste 50 de tone pe zi

- 6.5. Instalatii pentru eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale si a deseurilor animale, cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi

Avand in vedere ca instalatia de incinerare din cadrul societatii, (Instalatie de incinerare cu doua camere si post-combustia gazelor de ardere), se regaseste din punct de vedere functional si constructiv, mai degraba in  BREF “Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration” decat in BREF “Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries”, unde pentru prelucrarea subproduselor de origine animala sunt specificate doar instalatii in pat fluidizat sau rotative, ca limite la instalatia de incinerare s-ar putea lua prin asimilare, limitele prevazute in “Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration”

Principalele probleme de mediu în instalatiile de procesare(neutralizare) si/sau incinerare a  subproduselor de origine animală sunt:

- Ape reziduale cu continut organic mare

- Emisiile de miros specifice

- Emisiile de gaze de ardere de la incineratoare

- Infectiozitate asociată cu distrugerea materialului cu risc crescut. Infectiozitate asociată cu distrugerea agentilor patogeni trebuie să fie luate în considerare la depozitare si procesare subproduse de origine animala nedestinate consumului uman avand in vedere posibilitatea de raspandire in zona  amplasamentului. De asemenea, infestările cu insecte, rozătoare si păsări pot fi o problemă pentru depozitarea si utilizarea subproduselor animaliere nedestinate consumului uman.

- Consumul de energie

Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost analizate.

| Cerinţa caracteristcă BAT | Răspuns | Responsabilitate Indicaţi persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- |
| Există studii pe termen lung care sunt necesar a fi realizate pentru a stabili emisiile în mediu şi impactul materiilor prime şi a materialelor utilizate ? Dacă da, ......... | NU |  |
| Listaţi orice substituţii identificate şi indicaţi data la care acestea vor fi finalizate, în cadrul programului de modernizare | S-a eliminat complet solventul din procesul se neutralizare (trim.I2008). |  |
| Confirmaţi faptul că veţi menţine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament?3 | DA Toate intrările de materii prime se cântăresc la intrare şi se înscriu în Anexa 2 conform Regulamentului CE 1069/2009 | Sef producţie Veterinar Şef transport |
| Confirmaţi faptul că veţi menţine proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitoare la materiile prime şi utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? | DA |  |
| Confirmaţi faptul că aveţi proceduri de asigurare a calităţii pentru controlul materiilor prime? Aceste proceduri includ specificaţii pentru evaluarea oricăror modificări referitoare la impactul asupra mediului cauzat de impurităţile conţinute de materii prime şi care modifică structura şi nivelul emisiilor | DA Deşeurile animaliere îndeplinesc anumite condiţii de calitate , înscrise şi avizate în certificatul sanitar-veterinar eliberat de furnizor. La intrarea în unitate se face recepţia cantitativă şi cantitativă a deşeurilor de către veterinar şi receptioner. După recepţie se completează datele pentru intrari SNCU în Anexa 2 a Ordinului ANSVSA NR. 80/2005 | Conducători auto. Veterinar Sef tură Sef producţie |

## 3.3Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

Unitatea nu este mare generatoare de deşeuri, o parte din deşeurile generate  se reintroduc în procesul tehnologic(Ex. grăsimi separator), iar o parte din deseurile de la intretinere ,(Ex. namolul de instalatia de epurare) se incinereaza in instalatia proprie.

(Prin natura activitatii desfasurate care este de eliminare a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman nu rezulta deseuri ci numai produse finite ca faina proteica si grasimi tehnice, cu exceptia cenusei care rezulta din  procesul de incinerare)

.

|  | Cerinţa caracteristică BAT | Răspuns | Responsabilitate Indicaţi persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A fost realizat un audit al minimizării deşeurilor? Indicaţi data şi numărul de înregistrare al documentului Notă : referire la HG 856/2002 | - | - |
| 2 | Listaţi principalele recomandări ale auditului şi data până la care ele vor fi implementate Anexaţi planul de acţiune cu măsurile necesare pentru corectarea neconformităţilor înregistrate în raportul de audit. | Nu e cazul | - |
| 3 | Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificaţi, principalele oportunităţi de minimizare a deşeurilor şi data până la care ele vor fi implementate | Măsurile iniţiate de mininizare a deşeurilor generate în procesul de neutralizare presupun un control permanent a procesarii deseurilor de origine animala. Procesul de sterilizare este comandat de un computer care asigura respectarea parametrilor prescrisi. Unitatea nu este mare generatoare de deşeuri. O parte din deşeurile industriale se reintroduc în procesul tehnologic (Ex. grăsimi separator) iar o parte din deseurile de la intretinere ,(Ex. namolul de instalatia de epurare) se incinereaza in instalatia proprie |  |
| 4 | Indicaţi data programată pentru realizarea viitorului audit | Prin AIM nu s-a solicitat. |  |
| 5 | Confirmaţi faptul că veţi realiza un audit privind minimizarea deşeurilor cel puţin o dată la doi ani. Prezentaţi procedura de audit şi rezultatele/recomandările auditului precum şi modul de punere în practică a acestora în termen de 2 luni de la încheierea lui | Unitatea nu este mare generatoare de deşeuri. (Prin natura activitatii desfasurate care este de eliminare a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman nu rezulta deseuri ci numai produse finite ca faina proteica si grasimi tehnice, cu exceptia cenusei care rezulta din procesul de incinerare) |  |

## 3.4Utilizarea apei

### Consumul de apa

Alimentarea cu apa potabila si industriala se face astfel :

- Dintr-un foraj executat in incinta unitatii la o adancime de 120 m, echipat cu electropomapa submersibila. Apa este  trimisa prin intermediul unei conducte de refulare la gospodaria de apa ce este alcatuita dintr-un castel de apa cu H=25m, in care se afla un rezervor din beton armat avand un trunchi de con, cu V=300 mc. Din castel, apa este distribuita gravitationala la consumatori printr-o retea de conducte PEHD. (Rezervorul tip castel de apa, asigura si rezerva intangibila de apa pentru stingerea incendiilor.(Vintangibil=215 mc)

- Prin bransament la reteaua de distributie cu apa potabila a municipiului Codlea, ca sursa de rezerva.

Apa folosita in scop tehnologic este dedurizata prin doua filtre cationice cu H=3m si V=5,3 mc fiecare, care lucreaza alternativ, incarcate cu masa ionica cationit puternic acid cu o capacitate totala de schimb 4,7-5mval/g. Regenerarea masei ionice se efectueaza cu saramura 10%, la o perioada de 5-6 zile/filtru.

Gradul de recirculare interna a apei tehnologice:

- Din necesarul de apa pentru producerea aburului tehnologic, 60% -70% este asigurat de apa recirculata. Condensul din rotoarele sterilizatoarelor, uscatorului si rezervoarelor de grasimi se colecteaza intr-un rezervor de condens cu V = 1500 litri. Din rezervor condensul se pompeaza in degazor si daca este cazul se face si tratamentul chimic cu fosfat trisodic. Intreg procesul de tratare a condensului este automat. Apa recirculata din degazor, la o temperatura de cca. 100 ºC, alimenteaza cazanele.

- Apa tehnologica (constitutie) se recircula in proportie de 35-40% , respectiv cca.2 t/sarja sunt reintroduse in canon cu scopul omogenizarii materialului sterilizat.

In timpul exploatarii apa va fi utilizata astfel:

Scop menajer: Pentru personalul angajat

Scop industrial: In procesul de productie se va folosi apa tehnologica in urmatoarele scopuri:

- Producerea aburului tehnologic-agent termic (Centrala termica)

- Igienizare spatii interioare:

- Spalatorie auto

- Spalatorie de rufe

- Apa de completare pentru instalatia de epurare gaze reziduale de la instalatie de neutralizare SNCUQIE zi med= 0.01 mc/zi; (3 mc/an); QIE anual max= 0,011 mc/zi ;(3,3 mc/an.)

Pentru stingerea incendiilor. Apa pentru stingerea incendiilor este asigurata in rezervorul tip castel de apa, volumul intangibil fiind de 215 mc. Timpul de refacere a volumului de apa dupa un incensiu este de 8,5 h, din sursa subterana. Reteua de distributie a apei pentru stingerea incensiilor este din conducta PEHD, cu Dn 100 mm si l=330m, pe care sunt montati 5 hidranti exteriori si interiori de incendiu.

| Sursa de alimentare cu apa (de ex. rau, ape subterane, retea urbana) | Volum de apa prelevat | Utilizari pe faze ale procesului | % de recircularea apei pe faze ale procesului | % apa reintrodusa de la statia de epurare in proces pentru faza respectiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentarea cu apa potabila si industriala se face astfel : -Dintr-un foraj executat in incinta unitatii la o adancime de 120 m -Prin bransament la reteaua de distributie cu apa potabila a municipiului Codlea, (sursa de rezerva) | 65,7 mii mc | Scop menajer | - |  |
|  |  | Producerea aburului tehnologic | 60-70% |  |
|  |  | Scop tehnologic: Procesare deseuri SNCU | cca.40% |  |
|  |  | Completare necesitati | - |  |
|  |  | Alte consumuri tehnologice (Igienizare spatii interioare, spalatorie auto , spalatorie de rufe) |  |  |

### Compararea cu limitele existente

Evacuarea in receptori naturali (paraul Vulcanita)

| Sursa valoarii limita | Valoarea limita | Performanta companiei |
| --- | --- | --- |
| Aut.SGA nr.70/08.2015 | pH | U.pH | < limita admisa cf. Aut.SGA nr70/2015 Rezultatele rapoartelor de analiza sunt prezentate in tabelul de mai jos |
|  | CCO Cr | mgO2/l |  |
|  | CBO5 | mgO2/l |  |
|  | Suspensii | mg/l |  |
|  | Azot amoniacal | mg/l |  |
|  | Azotati | mg/l |  |
|  | Azotiti | mg/l |  |
|  | Fosfor total | mg/l |  |
|  | Reziduu filtrabil 105 0 | mg/l |  |
|  | Cloruri ( mg/l) | mg/l |  |
|  | Sulfuri + H2S | mg/l |  |
|  | Detergenti sintetici | mg/l |  |
|  | Substante extractibile cu solventi organici | mg/l |  |

Conform Rapoartelor de incercari rezultatele analizelor din probele de apa care sunt deversate inspre paraul Vulcanita sunt prezentate in tabelul urmator:

| Receptorul in care se evacueaza | Indicatori calitate | UM | Valori impuse cf Aut,SGA nr.70/08.07/2015 | Valori obtinute (mg/l)/ Data prelevarii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 29.07.2015 | 18.08.2015 | 15.09.2015 |
| Emisarul autorizat cf. Aut.SGA nr. 70/08.07.2015 (Paraul Vulcanita) | PH (la 25°C) | Unit.pH | 6.5-8.5 | 7.78 | 7.1 | 6.9 |
|  | Materii in suspensie (MTS) | mg/l | 350 | 96 | 100 | 204 |
|  | Reziduu filtrabil la 105°C | mg/l | 2000 | 608 | 806 | 788 |
|  | CCO-Cr | mgO2/l | 500 | 309.70 | 397.54 | 359.34 |
|  | CBO5 | mgO2/l | 300 | 129.5 | 148.4 | 149.4 |
|  | Substante extractibile cu eter de petrol | mg/l | 30 | <20 | <20 | 24.4 |
|  | Dtergenti anionici | mg/l | 15 | 0.568 | 0.459 | 0.866 |
|  | Total hidrocarburi de petrol/indice de hidrocarburi | mg/l | - | <0.05 | <0.05 | 0.255 |
|  | Azot amoniacal/amoniu | mg/l | 30 | 20.99 | 24.18 | 29.37 |
|  | Azotati | mg/l | 37 | 5.29 | 4.46 | 6.96 |
|  | Azotiti | mg/l | 2 | 0.042 | 0.075 | 0.391 |
|  | Fosfor total | mg/l | 5 | 1.90 | 1.89 | 1.75 |
|  | Sulfuri/Hidrogen sulfurat | mg/l | 1.0 | 0.110 | 0.085 | 0.113 |
|  | Indice de fenol | mg/l | 1.0 | 0.029 | 0.035 | 0.040 |
|  | Cloruri | mg/l | 500 | 15.19 | 37.07 | 68.36 |

Concluzii: Conform rezultatelor analizelor efectuate in baza Aut.SGA nr. 70/08.07.2015, se constata ca probele analizate nu prezinta depasiri ale valorilor admise.

| Schema de bilant a apei in cadrul instalatiei (de la prelevare pana la evacuarea in receptorul natural) este prezentata anexat | Schema de flux a apei |
| --- | --- |

### Cerintele BAT pentru utilizarea apei

| Capitol | BAT | SC PROTAN SA | Concluzii |
| --- | --- | --- | --- |
| APA | Referitor la epurarea apelor uzate: Aplicarea unei filtrari (sitari) initiale a solidelor (tratarea mecanica prin separatoare de namol, grasimi, filtre, micro-site, decantoare) Utilizarea unei istalatii de flotare, posibil combinata cu utilizarea agentilor de floculare, pentru indepartarea solidelor aditionale Utilizarea unui bazin de egalizare a apelor Prevederea unei capacitati de stocare pentru apele ce nu se incadreaza in normele de emisie Prevenirea infiltratiilor, scurgerilor de lichid si emisii de miros din bazinele statiei de epurare, prin etansarea structurilor (taluzuri sibaza) si acoperirea sau aerisirea acestora Tratarea biologica a efluentului (tratamente aerobice si anaerobice) Indepartarea azotului si fosforului Indepartarea namolului si utilizarea uletrioara a acestuia Tratarea tertiara a efluentului Monitorizarea regulata a compozitiei efluentuui Referitor la curatarea instalatiilor si echipamentelor: Gestionarea si minimizarea cantitatilor de apa si detergenti consumati Selectarea detergentilor cu impact minim asupra mediului Evitarea , cand este posibil, a utilizarii agentilor de curatare si dezinfectare cu continut de clor activ Daca statia de epurare este performanta este recomandata recircularea apei pentru spalarea suprafetelor, containerelor, instalatiilor, utilajelor, etc.. | Gestionarea apelor uzate consta din : -Imbunatatirea sistemului de separare a grasimilor, fractiilor solide si al apei din apa de constitutie prin montarea unui vaporizator (ceea ce elimina riscul de descarcare a unor ape cu incarcari organice foarte mari in statia de epurare) -Epurarea tuturor apelor uzate contaminate de pe amplasament (ape uzate menajere, tehnologice, ape de condens, ape de spalare si ape pluviale din zona septica) intr-o statie de preepurare prevazuta cu : Treapta mecanica care consta din aplicarea unei filtrari initiale a solidelor (filtru rotativ + sita rotativa). Bazin de omogenizare (rezervor tampon prevazut cu elemente de aerare cu rolul de a egaliza si omogeniza apele trecute de treapta mecanica) Treapta fizico-chimica care consta in introducerea in masa de fluid de agenti de coagulare si poliecetrolit pentru ruperea legaturilor emulsiilor si separarea intr-o unitate de flotatie cu aer dizolvat (floculator tubular pentru dozarea chimicalelor +unitate de flotatie). Tratarea si deshidratarea namolului si eliminarea controlata de pe amplasament (decantor centrifugare). Rezervor namol Rezervor ape epurate. Tablou automatizare si control Beneficiarul a renuntat la realizarea treptei biologice, optand pentru racordarea la colectorul de canalizare ape uzate Codlea – Statie de epurare zonala Feldioara (aflat in curs de punere in functiune pe strada Halchiului). | In conditiile respectarii masurilor prevazute prin aut.SGA, se respecta conditiile BAT/BREF. Eficienta pentru protectia mediului: -Reducerea CCO, CBO5, Azot, Fosfor, MTS, etc, in apele reziduale sub valorile admise in NTPA 001/2002. -Reducerea cantitatilor de namol dupa deshidratere - Eliminarea mirosurilor neplacute - Namolul poate fi reciclat in instalatiile proprii |

.

#### Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost analizate.

| Cerinţa caracteristică privind BAT | Răspuns | Responsabilitate |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un studiu privind utilizarea eficientă a apei? Indicaţi data şi numărul documentului respectiv | Nu Au fost realizate documentaţii tehnice pentru obţinerea autorizaţiilor de gospodărire a apelor, care include calculul necesarului, cerinţei , debitul surselor etc, conform STAS –urilor în vigoare şi estimarea volumelor recirculate. | Firmă autorizată |
| Listaţi principalele recomandări ale acestui studiu şi data până la care recomandările vor fi implementate | Nu a fost efectuat un studiu de eficienţă, dar au fost calculate debitele recirculate pe faze de producţie |  |
| Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apă? Dacă DA, descrieţi succint mai jos, principalele rezulate | DA -Aburul tehnologic produs este recirculat în proporţie de cca 60-70%. - Gradul de recirculare al apei tehnologice în instalaţie (apa de constitutie) este de 40-60%. | Director Mecanic Şef |
| Acolo unde un astfel de studiu nu a fost realizat, identificaţi principalele oportunităţi de îmbunătăţire a utilizării eficiente a apei şi data până la care acestea vor fi realizate | Creştera gradului de recirculare a aburului prin: - reducerea pierderilor datorita reabilitarii Centralei Termice si a retelei de distributie a aburului tehnologic; - recircularea aburului de la boilerul spălătoriei auto, | Director Resp Mediu Mecanic Şef |
| Confirmaţi faptul că veţi realiza un studiu privind utilizarea apei cel puţin la fel de frecvent ca şi perioada de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu şi că veţi prezenta metodologia utilizată şi rezultatele recomandărilor auditului într-un interval de 2 luni de la încheierea acestuia | Vom realiza studii conform cerintelor din Autorizatia Integrata de Mediu | Director Resp Mediu Mecanic Şef |

Descrieti in casutele de mai jos pozitia actuala sau propusa cu privire la alte cerinte caracteristice a BAT mentionate in indrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstrati ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justifcarea abaterilor sau utilizarea masurilor alternative, ca raspuns la intrebarile de mai jos.

Sistemele de canalizare

Sistemele de canalizare trebuie proiectate astfel incat sa evite contaminarea apei de ploaie. Acolo unde este posibil aceasta trebuie retinuta pentru utilizare. Ceea ce nu poate fi utilizat , trebuie evacuat separat. Care este practica pe amplasament?

- Apele uzate menajere sunt colectate printr-o retea de canalizare din PVC – KG, cu Dn 250 mm – L = 145 m, cu descarcare in bazinul de aspiratie al statiei de pompare ape uzate echipata cu doua pompe submersibile (1+1) avand urmatoarele caracteristici Q= 30 mc/h, H= 12 mCA, dotata cu senzori de nivel si dulap de comanda. Ele sunt pompate in instalatia de tratare mecano-fizico-chimica ape uzate, prin intermediul unei conducte din PE 100 Dn 90 mm, L = 90 m. -Apele uzate tehnologice din hala de receptie (zona septică) a instalatiei de neutralizare precum si din zona de receptie a halei de incinerare sunt colectate printr-o retea de canalizare din PVC – KG, cu Dn 250 mm – L = 115 m, cu descarcare in bazinul de aspiratie al statiei de pompare ape uzate echipata cu doua pompe submersibile (1+1) avand urmatoarele caracteristici Q= 30 mc/h, H= 12 mCA, dotata cu senzori de nivel si dulap de comanda. Ele sunt pompate in instalatia de tratare mecano-fizico-chimica ape uzate, prin intermediul unei conducte din PE 100 Dn 90 mm, L = 90 m. -Apele uzate din procesul de neutralizare deseuri animaliere categoria a 3 a (ape de constitutie) rezultate din instalatia de neutralizare deseuri animaliere categoria a 3 a sunt descarcate printr-o retea de canalizare din inox, cu Dn 100 mm – L = 46 m, cu descarcare intr-un rezervor din otel (R.C.) cu un volum util de 34 mc, izolat pe exterior cu membrana termosudabila, cu grosimea peretelui de 8 mm, ingropat, prevazut cu doua pompe submersibile Tsurumi cu capacitatea de pompare de 30 mc/ora (1 a + 1 r) care pompeaza automat in functie de nivel apele uzate in instalatia de tratare mecano-fizico-chimica ape uzate. Rezervorul este prevazut cu 3 sicane (spatii de decantare) pentru a impiedica impuritatile mari sa ajunga in pompa si grasimea in instalatia de epurare. -Apele pluviale de pe drumurile de acces, acoperisuri, cu Q pl=146 l/s, ape de spalare zona aseptica cu Q max = 60 mc/zi, sunt preluate prin guri de scurgere si rigole, de o retea din conducte PVC –KG, cu Dn 250 mm- L = 117 m, Dn 315 mm – L = 90 m, descarcate intr-un bazin colector cu rol de decantare. Bazinul decantor este realizat cu peretii si radierul din beton armat, cu dimensiunile L = 9 m, l = 5 m, h = 5,4 m, Vutil = 225 mc. Evacuarea apelor: apele pluviale si apele de spalare preepurate in bazinul decantor , sunt descarcate in paraul Vulcanita, cu ajutorul unei pompe tip Cerna, printr-o conducta din inox cu Φ = 100 mm si L = 12 m, impreuna cu apele uzate tehnologice tratate mecano- fizico-chimic, printr-o conducta din PE 80 Dn 110 mm, L= 500 m.

#### Recircularea apei

Apa trebuie recirculata in cadrul procesului din care rezulta, dupa epurarea sa prealabila, daca este necesar. Acolo unde acest lucru nu este posibil, ea trebuie recirculata in alta parte a procesului care necesita o calitate inferioara a apei; pentru identificarea scopului pentru substituirea cu apa din surse reciclate, trebuie identificate cerintele de calitate a apei asociate fiecarei utilizari. Fluxurile de apa mai putin contaminate, de ex. apele de racire, trebuie pastrate separat acolo unde este necesara reutilizarea apei, posibil dupa o anumita forma de tratare.

Se realizează recircularea apei necesară producerii aburului tehnologic în proporţie de 60-70 %. Apa tehnologica (constitutie) se recircula in proportie de 35-40% , respectiv 2 t/sarja sunt reintroduse in canon cu scopul omogenizarii materialului sterilizat.

#### Alte tehnici de minimizare

Sistemele de racire cu circuit inchis trebuie utilizate acolo unde este posibil; in final, apele uzate vor necesita o forma de epurare. Totusi, in multe solicitari, cea mai buna epurare conventionala a efluentului produce o apa de buna calitate care poate fi utilizata in proces direct sau amestecata cu apa proaspata. Atunci cand calitatea efluentului epurat poate varia, el poate fi reciclat in mod selectiv, atunci cand calitatea este corespunzatoare, si condus spre evacuare atunci cand calitatea scade sub nivelul pe care sistemul il poate tolera. Operatorul trebuie sa identifice cazurile in care apa epurata din efluentul statiei de epurare poate fi folosita si sa justifice atunci cand aceasta nu poate fi folosita.

De exemplu, costul tehnologiei cu membrane continua sa scada. Ele pot fi aplicate fluxurilor proceselor individuale sau efluentului final de la statia de epurare. In final, ele vor putea inlocui complet statia de epurare, ducand la reducerea semnificativa a volumului efluentului. Concentratia efluentului ramane totusi insemnata, dar, acolo unde debitul este suficient de mic, si in particular acolo unde caldura reziduala este disponibila pentru epurare ulterioara prin evaporare, poate fi realizat un sistem al carui efluent poate fi redus la zero. Daca este cazul, Operatorul trebuie sa evalueze costurile si beneficiile utilizarii acestui tip de epurare:

#### Apa utilizata la spălare

Acolo unde apa este folosita pentru curăţire si spălare, cantitatea utilizata trebuie minimizata prin:

- aspirare, frecare sau ştergere mai degrabă decât prin spălare cu furtunul;

- evaluarea scopului reutilizarii apei de spălare;

- controale stricte ale tuturor furtunelor si echipamentelor de spălare.

Sistemul de alimentare şi distribuţie a apei este aprobat şi avizat prin Regulamentul de funcţionare exploatare şi întreţinere , care este parte integrantă a Autorizaţia de gospodărire a apelor. Există o preocupare permanentă privind eliminarea pierderilor de apa. In acest sens a fost refacut intregul sistem de alimentare cu apa cat si reteaua de canalizare interioara odata cu modernizarea instalatiei.

Există alte tehnici adecvate pentru instalaţie? Nu

# principalele Activitati

## 4.1Inventarul proceselor

In prezent, principalele activitati desfasurate la S.C. PROTAN S.A. Sucursala Codlea sunt :

- Colectarea şi transportul cu mijloace specializate proprii a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman, asa cum sunt definite in Regulamentul CE 1069/2009); receptie si stocare temporara a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman categoria 1,2, 3;

- Neutralizarea (procesarea) materialului colectat prin procese tehnologice specifice cu obtinere de faina proteica uscata si grasimi tehnice .

- Incinerarea subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman categoria SNCU Cat.1 si 2, si/sau faina proteica.

- Producerea aburului tehnologic.

- Spalarea si dezinfectarea ; mijloacelor de transport, utilajelor, spatiilor de descarcare, spatiilor de lucru.

- Epurarea apelor uzate rezultate de pe amplasament

Fiecare categorie de proces este descris, dupa cum urmeaza:

a) Colectarea şi transportul cu mijloace specializate proprii a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman, asa cum sunt definite in regulamentul CE 1069/2009); receptie si stocare temporara a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman Cat. 1,2, 3;

| Denumirea procesului | Descrierea procesului si a etapelor/fazelor | Capacitate maxima |
| --- | --- | --- |
| Colectarea şi transportul cu mijloace specializate proprii a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman, asa cum sunt definite in Regulamentul CE 1069/2009); receptie si stocare temporara a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman categoria 1,2, 3; | Colectarea si transportul subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman, S.N.C.U. – asa cum sunt definite in Regulamentul CE 1069/2009, se face de la generatorii acestor deseuri, pe baza contractuala, cu mijloace specializate proprii sau pe baza de contract. Mijloacele de transport auto folosite in transportul subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman sunt etanse, prevazute cu prelate inpermiabile/capace/usi metalice cu inchidere corespunzatoare pentru a evita orice contact cu mediul inconjurator. Acestea sunt autorizate din punct de vedere sanitar veterinar si indeplinesc cererile normativelor in vigoare privind transportul deseurilor de acest tip (Regulamentul CE 1069/2009). Pentru cantarire este prevazut un cantar-bascula Subproduse de origine animala nedestinate consumului uman SNCU Cat.3 (asa cum sunt definite in Reg.CE 1069/2009) se introduc direct din containerul de aprovizionare in cuva de receptie a instalatiei de neutralizare, imediat ce procesul tehnologic permite o noua sarja. Se utilizeaza containere etanse la schimb. Societatea detine Aut. Sanitar Veterinara pentru depozitarea intermediara a SNCU Cat.3.(Nr. RO-BV-001-PROCP/3-27/09/2010 Subproduse de origine animala nedestinate consumului uman SNCU Cat.1,2 (asa cum sunt definite in Reg.CE 1069/2009) se stocheaza temporar in containerele cu care au fost colectate si transportate, in depozitul de SNCU Cat.1,2 . Depozitul este termoizolat, cu 2 camere, una de receptie si una de stocare containere.(Intra in proces imediat ce o noua sarja permite). -Societatea detine Aut. Sanitar Veterinara pentru depozitarea intermediara a SNCU Cat.1,2.(Nr. RO-BV-002-INTP/1,2-05/10/2010) | Capacitate de transport propriu 60t/zi - Cca.20 mijloace de transport de diferite capacitati dotate cu containere si bene etanse si izoterme. -cantar bascula |

  - Neutralizarea (procesarea) subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman (SNCU), Cat.3 prin procese tehnologice specifice cu obtinere de faina proteica uscata si grasimi tehnice .

| Numele procesului | Fazele procesului | Descrierea procesului si a etapelor/fazelor | Capacitate maxima |
| --- | --- | --- | --- |
| Neutralizarea deseurilor animaliere nedestinate consumului uman cu producere de faina proteica si grasime tehnica-Cat.3 | Receptie SNCU Cat.3 | Subprodusele de origine animala nedestinate consumului uman se golesc din utilajele de transport in buncarul de receptie de capacitatea 40 mc . | 150 t/zi |
|  | Concasare SNCU Cat.3 | Din buncarul de receptie, SNCU Cat.3 sunt preluate de transportoarele melcate care alimenteaza un concasor cu o capacitate de 20-25 t/h. In concasor materia prima este maruntita la 50 mm. |  |
|  | Omogenizare , incarcare in sterilizatoare | Materialul maruntit in concasor (cf. prevederilor Regulamentului CE nr. 1069/2009) este transferat in rezervorul de puscare sub presiune de tip Canon cu capacitatea de 8 tone de materie concasata. Canonul asigura functia de preincalzire, omogenizare si impingere a materialului concasat in doua sterilizatoare, prin puscare sub presiune (3,5 barr), precum si functia de siloz intermediar de depozitare a materiei pentru sterilizat (neutralizat); |  |
|  | Sterilizarea prin presiune SNCU Cat.3. | Sterilizarea prin presiune înseamnă prelucrarea subproduselor de origine animală, după reducerea la particule cu mărime maximă de 50 mm, la o temperatură mai mare de 133 °C timp de cel puţin 20 de minute fără întrerupere la o presiune absolută de cel puţin 3 bari; Astfel: materialul omogenizat este introdus in cele doua sterilizatoare cu capacitatea de 17 mc ( 8 t/sarja) fiecare. Sterilizatoarele sant sisteme inchise, in care se injecteaza material concasat omogenizat 8 t/sarja, apa recirculata de constitutie 2 t/sarja si abur tehnologic la 170˚C. Procesul de sterilizare asigura respectarea parametrilor conform Regulamentului CE nr. 1069/2009 . Procesul de sterilizare este comandat de un computer care asigura respectarea parametrilor prescrisi, astfel pe computer se alege sterilizatorul care va fi folosit, porneste aparatul de amestecare a sterilizatorului. Dupa alimentarea sterilizatoarelor (prin canonul care pusca in sterilizator materia prima concasata), are loc incalzirea, aerisirea pana la temperatura de 100 ˚C, incalzirea si presurizarea la minim 133˚C si min. 3 bar, pastrarea parametrilor de temperatura si presiune timp de 20 minute. |  |
|  | Depozitare intermediara dupa neutralizare | La iesirea din sterilizator, materia maruntita sub forma de pasta de carne cu faina trece intr-un depozit intermediar, cu capacitatea de 30 mc, prevazut cu agitator, unde este continuu amestecata pana la intrarea in faza de separare a grasimilor tehnice, materialului proteic solid si apei cleioase(constitutie) din materialul sterilizat. |  |
|  | Separare mecanica , (separare a grasimilor tehnice, materialului proteic solid si apei cleioase(constitutie) cu obtinerea de grasime tehnica si faina proteica umeda | Faza de separare este strict mecanica si consta in trimiterea materialului sterilizat intr-o succesiune de utilaje dupa cum urmeaza: |  |
|  |  | Separare prin sita de 10 mm unde materialul parcurge sita rotativa si se face separarea partii in suspensie de particule mai mari de 10 mm. Particulele retinute pe sita mai mari de 10 mm ajung la snecul colector de alimentare al uscatorului; |  |
|  |  | Separarea gravitationala in tricantor. Materialul care a trecut prin sita de 10 mm este transportat la tricantor care are rolul de a separa centrifugal cele trei faze, respectiv grasimea de materialul proteic solid si apa de constitutie din material (apa cleioasa).Partea grea, respective materialul proteic solid, merge in snecul comun, iar apa cleioasa la vaporizator. Grasimea nefinisata merge in sita de 1 mm. |  |
|  |  | Separare prin sita de 1 mm. Din Tricantor grasimea impurificata (cca 85 %) cu material proteic solid si apa (cca. 15%) este trecuta prin Sita de 1 mm, unde se separa: slam (partea solida de dimensiune mai mare de 1 mm), care ajunge in snecul comun, si partea lichida (contine: grasime, apa tehnologica) care merge ptr finisare la separatoarele centrifugale de cate 7000 si respective 10000 l/ora |  |
|  |  | Separarea centrifugala in separatoare centrifugale verticale unde se separa grasimea de apa cleioasa (apa tehnologica) si materialul ce contine particule fine de faina proteica (slam). |  |
|  | Stocare grasime tehnica | Grasime tehnica purificata se stocheaza in trei rezervoare de grasimi finite, fiecare de 30 m.c. |  |
|  | Vaporizare apa cleioasa | Apa tehnologica impreuna cu particulele fine merg la vaporizator . In vaporizator sunt procesate apele de constitutie rezultate de la faza de separare I – tricantor; Vaporizatorul imbunatateste calitatea apelor uzate evacuate avand in vedere pretratarea apelor de constitutie prin vaporizare-ceea ce elimina riscul de descarcare a unor ape cu incarcaturi organice foarte mari si astfel in statia de epurare ajunge numai apa de condens. Din instalatia de vaporizare rezulta doi efluenti :concentratul (faina proteica umeda) care este dirijat spre un modul de cristalizare (uscator) si apa de condens care se poate elimina direct in statia de epurare sau in functie de necesarul de apa de proces, o parte din apa de condens se recircula ptr functionarea pompei de vid. (Prin vaporizare are loc concentrarea apei de constitutie si transformarea ei in cele doua componenete : faina micronica si apa de condens). |  |
|  | Uscare faina proteica | In uscator este tratata faina proteica umeda de la tricantor si faina proteica umeda mediu de la vaporizator unde se produce evaporarea apei ramase; Din uscator va rezulta faina proteica uscata vapori care se trimit in vaporizator ca agent de incalzire. |  |
|  | Racire faina proteica uscata | Materialul uscat se trimite printr-o succesiune de snecuri intr-o sita rotativa,unde se elimina partile mai mari de 10 mm,apoi intr-un racitor de faina de unde ajunge la macinare. |  |
|  | Macinare faina proteica uscata | Macinarea se face intr-o moara cu ciocanele de tip Maag VD-75 cu o capacitate de 8-10 tone/ora. |  |
|  | Finisare faina proteica macinata | Finisare faina intr-un ciur rotativ. Faina finisata se insacuieste, iar restul de ciur se recircula. |  |
|  | Insacuire faina | Insacuire in saci tip big-bags sau saci mici de 40 kg. |  |

c) Instalaţie pentru incinerarea deseurilor de origine animala-Cat.1,2

| Denumirea procesului | Descrierea procesului si a etapelor/fazelor | Capacitate maxima |
| --- | --- | --- |
| Incinerarea deseurilor de origine animala Cat.1,2 | Principalele faze ale procesului de incinerare a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman: Colectare subproduse de origine animala nedestinate consumului uman: Deşeurile ce urmează a fi incinerate sunt colectate cu mijloace de transport specifice, proprii cu respectarea regimului de transport a subproduselor animaliere (SNCU), conform Regulamentului CE 1069/2009; Incarcare incinerator: Incarcarea incineratorului se realizeaza manual sau automat, cu ajutorul unui dispozitiv de incarcare hidraulic, cu buncar, avand capacitatea de 764 litri. Incinerarea propriu-zisa : Incineratorul este dotat cu exhaustor pentru aerul rezultat din combustie. Acest exhaustor de inalta presiune a aerului provenit din combustie isi face ciclul de lucru in timpul ciclului de purificare/epurare si isi termina ciclul dupa ce ultima incarcatura de SNCU este injectata in incinerator. In timpul ciclului de purificare/epurare aerul rezultat din combustie opereaza pentru aproximativ trei minute inainte de a aprinde al doilea arzator al incineratorului. Arzatorul primar nu se va aprinde pana cand prima transa de deseuri nu este injectata in incinerator. Ciclul de preancalzire urmeaza imediat ciclului de purificare/epurare. Aerul din camera secundara, rezultat din combustie, este controlat cu o toba de evacuare tip ’’fluture’’ autopropulsata care moduleaza deschis in timp ce temperatura din camera creste. Toba de evacuare este complet deschisa in timpul ciclului de epurare/purificare. Presiunea aerului in santul secundar pentru aerul rezultat din combustie este directionata (inalta presiune) pe o perioada de timp cronometrata dupa fiecare incarcatura cu deseuri in incinerator. Scopul aerului directionat este acela de a arde debitul de varf de compusi organici care se vaporizeaza din deseuri cand acestea se pun initial in incinerator. Mai tarziu in ciclul sus mentionat este nevoie de putin aer si toba de evacuare de aer autopropulsata revine la regulile normale de modulare. Temperatura de lucru in camera primara este de 850 ºC iar in cea secundara de 1100 ºC. Instalatia de incinerare este exploatata astfel incat gazele de combustie rezultate din proces sa ajunga in mod controlat si omogen la temp.>850°C, timp de minim 2 secunde. Materialul este introdus in incinerator pentru ardere numai dupa ce temperatura camerei de ardere a atins temperatura de 850°C; Temperatura inalta si timpul de stationare adecvat are ca scop distrugerea compusilor organici in totalitate. Prin post-combustia gazelor arse la temperaturi > 850 °C are loc oxidarea termica a substantelor organice in gaze inerte (CO2 si H2O) pentru reducerea emisiilor de substante organice si mirosuri. Colectare si eliminare cenusa: Cenuşa rezultată în urma arderii (cca 180 kg/zi), este recoltată manual, se ambalează în saci biodegradabili, bine etanşaţi, se cântăresc şi se transportă la un depozit ecologic. Reducerea volumului deseurilor prin incinerare este de 95%. | 5500 kg/zi (227 Kg/h) Incinerator tip LLC 500 |

d) Producere abur tehnologic

| Denumirea procesului | Descrierea procesului si a etapelor/fazelor | Capacitate maxima |
| --- | --- | --- |
| Producere abur tehnologic | Centrala termica functioneaza cu combustibil gazos (gaz metan) si grasime animala si este echipata cu : 1 cazan ABA 4 (debit nomonal=4t/h) cu puterea termica de 2,4 Mw. 1 cazan VASFA (debit nominal = 6t/h) cu puterea termica de 4,3 Mw. 1 cazan HOVAL (debit nominal= 6t/h) cu puterea termica de 4,3 Mw. De asemenea centrala termica dispune de un boiler de 5000 litri, pentru producerea apei calde tehnologice. Apa necesara prepararii aburului tehnologic este trecuta prin instalatia de dedurizare si prin degazor, urmand a fi transformata in abur de inalta presiune (abur viu) 6 si 9 bari si 170 ºC, necesar procesului tehnologic. Din necesarul de apa pentru producerea aburului tehnologic, 60-70% este asigurat de apa recirculata. Condensul din rotoarele sterilizatoarelor, uscatorului si rezervoarelor de grasimi se colecteaza intr-un rezervor de condens cu V = 1500 litri. Din rezervor condensul se pompeaza in degazor si daca este cazul se face si tratamentul chimic cu fosfat trisodic. Intreg procesul de tratare a condensului este automat. Apa recirculata din degazor, la o temperatura de cca. 100 ºC, alimenteaza cazanele. Procesul de ardere este complet automatizat si monitorizat continuu, fiind dotat cu echipament de avertizare privind posibile avarii. | 11 MW Centrala termica compusa din : -1 cazan ABA 4 2,4 MW -1 cazan VASFA 4,3 MW -1 cazan HOVAL 4,3 MW |

e) Spălare şi dezinfectie a mijloacelor de transport, utilajelor, spaţiilor de descărcare, spaţii de lucru, etc

| Denumirea procesului | Descrierea procesului si a etapelor/fazelor | Capacitate |
| --- | --- | --- |
| Spălare şi dezinfectie a mijloacelor de transport, utilajelor, spaţiilor de descărcare, spaţii de lucru, etc | Este o activitate obligatorie in realizarea procesului de neutralizare. Principiul de baza este ca tot ce intra in hala de receptie (zona septica) sa sufere un proces de neutralizare. Masinile de transport sunt dezinfectate in zona statiei de spalare dezinfectie cu solutie calda dezinfectanta si apoi sunt spalate cu apa calda. Acelasi procedeu se utilizeaza pentru spatiile de descarcare, alimentarea snecurilor, utilaje, etc. | Iinstalatie de spalare cu o pompa de presiune,2 nebulizatoare,unul de 50 l ptr dezinfectant si unul de 100 l ptr detergent. |

f) Epurarea apelor uzate

| Denumirea procesului | Descrierea procesului si a etapelor/fazelor | Capacitate maxima |
| --- | --- | --- |
| Epurarea apelor uzate | - Colectarea apelor uzate se face intr-un rezervor colector decantor cu volumul util de 34 mc, izolat exterior cu membrana termosudabila cu grosimea peretelui de 8 mm, ingropat in pamant, unde se aduna apele uzate din societate. Sunt prevazute doua pompe submersibile Tsurumi, ce pompeaza automat, in functie de nivelul apelor uzate, la statia de epurare. Rezervorul este prevazut cu trei sicane (spatii de decantare) pentru a impiedica impuritatile mari sa ajunga in pompa si grasimea in statia de epurare. -Indepartare solide care depasesc diametrul de 5 mm intr-o sita cu perforatii de 5 mm cu snec. -Filtrarea fina a apelor uzate intr-o sita rotativa compusa dintr-un tambur rotataiv cu perforatii de 1 mm angrenat de un motoreductor Tamburul este prevazut cu o spira circulara pe interior, aflat in miscare de rotatie, transporta impuritatile spre exterior, unde este colectat de un snec si transportat spre un container de colectare. -Egalizarea si omogenizarea apelor trecute de treapta mecano-fizica de filtrare se face intr-un rezervor prevazut cu elemente de aerare si doua pompe submersibile Tsurumi cu capacitate de pompare de 15 mc/ora (1 a + 1 r) care pompeaza apele uzate in unitatea de flotatie prin floculatorul tubular. -Amestecarea apei uzate cu chimicalele folosite la epurare se face intr-un floculator tubular, (serpentina construita din conducta PE prevazut cu stuturi de introducere chimicale si un stut unde se introduce sonda pentru masurarea pH-ului). La intrare in floculator este montat un debitmetru care masoara si contorizeaza debitul de apa uzata. Sunt prevazute trei rezervoarele de reactivi, din material plastic de 1 mc fiecare, prevazute cu dozatoare automate montate pe fiecare rezervor in parte, pentru: solutie de NaOH, solutie HCl, solutie policlorura de aluminiu. Rezervoarele sunt amplasate in cuve de protectie. Agentii coagulanti sunt dozati direct din ambalajul original, amplasat in cuva de retentie. - Flotatia, (separarea particulelor solide din apa uzata ,ramase dupa filtrarea mecanica, se face intr-o unitate de flotatie prin mărirea capacitătii de plutire cu ajutorul reactivilor dozati in faza anterioara. Initatea de flotatie este rezervor dreptunghiular, cu partea superioara deschisa, cu dimensiunile de l = 4380 mm, L=1810 mm, h=2000 mm). Partea superioara este prevazuta cu un sistem de raclete care colecteaza namolul si il separa la suprafata lichidului aflat in rezervor. Aceste raclete sunt angrenate de un motoreductor si executa o miscare de translatie longitudinala in timp ce o pompa recircula apa uzata imbogatita cu aer sub presiune. - Deshidratarea (centrifugarea ) namolului rezultat de la unitatea de flotatie se face intr-un decantor tip GEA 305 .Utilajul executa o miscare de rotatie si separa apa de namol, prin centrifugare (prin diferenta de greutate specifica) si are capacitatea de tratare de maxim 6 mc/h namol. Partea deshidratata a namolului cade pe un snec si este transportat intr-un container. Partea lichida din decantor ajunge in rezervorul de egalizare, omogenizare de 100 mc. -Stocarea apelor epurate, se face intr-un rezervor de inox de 10 mc, ingropat, prevazut cu spatiu de decantare grasimi si materiale cu greutate specifica mai mica ca a apei si doua pompe submersibile de tip Tsurumi. Pompele lucreaza in regim automat (la nivelul superior al lichidului din rezervor pornesc, iar la nivel minim se opresc). Controlul procesului de epurare si automonitorizarea: Pentru controlul statiei de epurare cu treapta mecano-fizico-chimica este incorporat un sistem logic de control programabil (PLC), sistem care monitorizeaza parametrii de operare si proces (debit, pH, temperatura, presiune, nivelul apei,etc) si ii transmite panoului de control. Monitorizarea statiei de epurare prin implementarea sistemului SCADA, sistem care contine urmatoarele: panou de control, PC, soft SCADA, aplicatie software, interfata. | Statie de epurare mecano-fizico-chimica 120 mc/zi |

## 4.2 Descrierea proceselor

| Intrari (materii prime, utilitati) | Proces | Iesiri |
| --- | --- | --- |
| - SNCU (cat.3) -Energie electrica -Abur tehnologic -Apa tehnologica recirculata (apa de constitutie) | Procese tehnologice de neutralizare SNCU (cat.3) , | - Faina proteica - Grasime tehnica - Emisii de mirosuri specifice si vapori de apa incarcati organic, pulberi - Emisii in apa (incarcatura organica-CBO5, CCOCr, MTS, etc) -Apa tehnologica ( apa de constitutie) cu recirculare un procesul tehnologic) - Deseuri: slam din instalatiile de preepurare (decantoare, seprataore de grasimi), cu reintroducre in proces ca materie prima sau la incinerare |
| -SNCU (cat.1, 2) -Gaz natural -Energie electrica | Procesul de incinerare SNCU (cat.1,2 si/sau faina proteica), | - Emisii: Pulberi totale, COT, SO2, CO, NOx, HCl, NH3, Metale grele: (Hg, Cd, Sb,As, Pb, Cr,Co, Cu, Mn, Ni, V) Cenusa (COT), Dioxine si furani - Deseuri: cenusa |
| - Combustibil gazos - Grasime tehnica -Apa tehnologica -En.electrica | Procese de combustie | Abur tehnologic Emisii: Gaze de ardere provenite de la arderea gazului metan si/sau a grasimii tehnice (CO, NOX,SO2, pulberi) |

Prezentati diagrama/diagramele fluxurilor procesului tehnologic al activitatilor pentru a indica principalele faze ale procesului si pentru a identifica mijloacele prin care materialele sunt transferate de la o activitate la alta.

Diagrama de flux tehnologic

NEUTRALIZAREA subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman

| Intrări (materii prime/utilităţi) |  | Proces şi produs |  | Rezultate (produs/emisii/deseuri) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Colectare S.N.C.U. cat.3 (cca. 150 t/zi) Energie electrica |  | RECEPTIE S.N.C.U (Buncar receptie =30mc) |  | - S.N.C.U. cat.3 (cca.150 t/zi) |
| S.N.C.U. cat.3 Energie electrica |  | CONCASARE (Concasor- 20-25 t/h) |  | - Material concasat SNCU cat.3 |
| Material concasat Abur Apa tehnologica recirculata ( apa de constitutie) |  | OMOGENIZARE+ INCARCARE (Canon 14 mc) |  | Material proteic concasat si omogenizat si dozat Emisii in apa- vapori apa merg la condensare si apoi la tratarea apelor uzate Emisii fugitive, mirosuri-merg la inst.de epurare aer –(ciclon separator de grasimi+ spalator gaze+ biofiltru) |
| Material proteic concasat si omogenizat si dozat Abur (in manta) |  | STERILIZARE (2 buc. Sterilizatoare 2X8t/sarja) |  | Material proteic sterilizat Emsii in aer- vapori de apa merg la condensare si apoi la tratarea apelor uzate |
| Material proteic sterilizat |  | DEPOZITARE (siloz cu agitatoare=30 mc) |  | - Material proteic sterilizat omogenizat |
| Material proteic sterilizat omogenizat |  | SITARE ( sită 10 mm) |  | Material proteic sitat (faina proteica+grasime+apa constitutie) Rest pe sita (material proteic cu dim.>10mm)- merge la snecul colector Emisii fugitive, mirosuri-merg la inst.de epurare aer –(ciclon separator de grasimi+ spalator gaze+ biofiltru) |
| Material proteic sitat(faina proteica+grasime+apa constitutie) |  | SEPARARE (Tricantor –10 mc/h) |  | Grasime tehnica bruta + apa de constitutie+ faina proteica umeda Slam (material proteic) Emisii dirijate in aer- vapori apa merg la condensare si apoi la tratarea apelor uzate (sistem inchis) Emisii dirijate in apa (apa cleioasa) - merg la vaporizator Emisii fugitive, mirosuri-merg la inst.de epurare aer –(ciclon separator de grasimi+ spalator gaze+ biofiltru) |
| Grasime + apa de constitutie + faina proteica |  | DECANTARE (2x Decantoare de 6 mc/h) |  | - Faina proteica umeda degresata – merge la snecul colector - Grasime tehnica bruta +apa constitutie+ particule material proteic - Slam (material proteic) |

| Grasime tehnica bruta +apa constitutie+ particule material proteic |  | SITARE ( sită 1mm) |  | - Grasime tehnica bruta +apa constitutie(fara impuritati mecanice>1mm) -Slam (material proteic) -Emisii fugitive, mirosuri-merg la inst.de epurare aer –(ciclon separator de grasimi+ spalator gaze+ biofiltru) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grasime tehnica bruta + apa constitutie (fara impuritati mecanice > 1mm) Grasime tehnica bruta de la prese |  | SEPARARE (2 buc. separatoare) |  | - Grasime tehnica (99,8 %) -Slam (material proteic) -Emisii dirijate in apa -merg la tratare in instalatiile de preepurare -Apa tehnologica (de constitutie)- recirculat -Apa tehnologica constitutie la vaporizator apoi la uscator -Emisii fugitive, mirosuri-merg la inst.de epurare aer –(ciclon separator de grasimi+ spalator gaze+ biofiltru) |
| Grasime tehnica ( 99,8 %) |  | STOCARE GRASIME (rezervoare de 50 mc si 30mc) |  | Grasime tehnica livrata la clienti (uz industrial / combustibil CT Protan sau terti) |
| Faina proteica umeda degresata Slam (material proteic) de la separare si decantare + rest pe site |  | SNECK COLECTOR (D150mm) |  | - Faina proteica umeda degresata - Slam (material proteic) de la separare sidecantare + rest pe site |
| Ape de constitutie Energie termica |  | VAPORIZARE (Instalatie de vaporizare 4100 l/h) |  | Faina proteica umeda Apa de condens spre recirculare sau spre statia de epurare |
| Faina proteica umeda degresata Slam (material proteic) de la separare sidecantare + rest pe site |  | USCARE (Uscator KDS 300 - 15 t/h) |  | - Faina proteica uscata - Emisii dirijate in aer - vapori apa merg la vaporizator, la condensare si apoi la tratarea apelor uzate - Emisii dirijate in apa - merg la tratare in instalatiile de preepurare - Emisii fugitive, mirosuri-merg la inst.de epurare aer –(ciclon separator de grasimi+ spalator gaze+ biofiltru) |
| Faina proteica de la uscator si/sau faina proteica de la prese |  | RACIRE FAINA (Buncar) |  | - Faina proteica de la uscator si/sau faina proteica de la prese- racita |
| Faina proteica de la uscator si/sau faina proteica de la prese- racita |  | MACINARE |  | - Emisii pulberi –retinute filtre - Emisii fugitive, mirosuri-merg la inst.de epurare aer –(ciclon separator de grasimi+ spalator gaze+ biofiltru) - Faina proteica macinata |
| Faina proteica macinata |  | STOCARE TEMPORARA ((buncar) |  | - Faina proteica macinata |
| Faina proteica macinata |  | FINISARE FAINA (Sita vibratoare) |  | - Faina proteica finisata |
| Faina proteica finisata |  | INSACUIRE |  | Faina proteica ambalata in saci / big-bacs(cf. cerinte client) |

Diagrama de flux tehnologic

INCINERAREA Suproduse de origine animală nedestinate consumului uman

(SNCU) cat. 1 si fainii proteice cat.1:

| Intrări (materii prime/utilităţi) |  | Proces şi produs |  | Rezultate (produs/emisii/deseuri) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Colectare S.N.C.U. cat.1 şi/ sau faină proteică cat.1 (cca. 2000 t/an) |  | RECEPŢIE (S.N.C.U.) |  |  |
| S.N.C.U. cat.1 si/sau faina proteica |  | INCARCARE INCINERATOR |  |  |
| S.N.C.U. cat.1 si/ sau faina proteica cat.1 Gaze naturale |  | INCINERARE |  | - Cenuşă .cca 90t/an - Emisii dirijate de gaze de ardere |
|  |  | AMBALARE SI EVACUARE CENUSA |  |  |

Diagrama de flux tehnologic

Producere abur tehnologic

| Intrări (materii prime/utilităţi) |  | Proces şi produs |  | Rezultate (produs/emisii/deseuri) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -Apa industriala - Gaz metan si/sau grasime tehnica |  | Producere abur tehnologic Centrala termica : cazan HOVAL-4,3 MW cazan VASFA, 4,3 MW, cazan ABA, 2,4 MW |  | -Abur tehnologic -Apa spalare filtre -Emisii dirijate- gaze de ardere |

4.3  Inventarul iesirilor (produselor)

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitatea de produs |
| --- | --- | --- | --- |
| Neutralizare deşeuri animaliere | Făină proteică | Utilizare ca hrana pentru animale de companie, etc | Cca. 7000 t/an |
|  | Grasime tehnica | Utilizare de terti in alte industrii ca si materie prima si/sau utilizare drept combustibil la centrala termica proprie. | Cca. 3600 t/an |

## 4.4Inventarul iesirilor (deseurilor)

| Referinta deseului | Sursele de deseuri (punctele din cadrul procesului) | Codurile deseurilor conform EWC | Tip de deseui | Cantitati tone/an | Modalitatile de manipulare , colectare, valorificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incinerare | 19 01 12 | Cenusa de la arderea deseurilor animaliere Nepericulos | 90 | Însăcuită în saci biodegradabili şi eliminată la depozit autorizat |
| 2 | Intretinere si reparatii | 12 01 02 | Fier , fonta, otel Nepericulos | 2 | Colecatat separat pe platforma betonata si valorificat prin firme autorizate |
|  |  | 02 02 04 | Slam deshidratata rezultat de la instalatiile de preepurare. Nepericulos | 720 | Eliminat prin incinerare la Sucursala PROTAN– Codlea sau colaboratori .(Contract cu FINECO) Depozitat in containere special destinate. |
|  |  | 20.03.06 | Deşeu curăţare canalizare. Nepericulos | 5 | Eliminat prin incinerare la Sucursala PROTAN– Codlea sau colaboratori.(Contract cu FINECO) Depozitat in containere special destinate |
|  |  | 15 01 10* | Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase Periculos | 0.05 | Colecatat separat si eliminat prin firme autorizate |
|  |  | 15 01 01 | Ambalaje de hârtie şi carton Nepericulos | 1 | Colecatat separat in containere si eliminat prin firme autorizate |
| 3 | Activitati administrative | 20 03 01 | Deşeuri menajere Nepericulos | 30 | Prin depozitare pe o rampă ecologică Colectare selectivă în containere |

## 4.5Diagramele elementelor principale ale instalatiei

Diagramele elementelor principale ale instalatiei acolo unde sunt importante pentru protectia mediului; Diagramele au fost  prezentate la capitolul 4.2 si vor fi prezentate in continuare la capitolul 5.1.1, iar schemele  bloc dunt anexate.

## 4.6 Sistemul de exploatare

Tinand cont de informatiile de exploatare relevante din punct de vedere al mediului date in diagramele de mai sus, in sectiunile referitoare la reducere si in diagramele conductelor si instrumentelor, furnizati orice alte descrieri sau diagrame necesare pentru a explica modul  in care sistemul de exploatare include informatiile de monitorizare a mediului.

| Parametrul controlat | Inregistrat Da/Nu | Alarma (N/L/R) | Ce actiune a procesului rezulta din feedback-ul acestui parametru? | Care este timpul de raspuns? (secunde/ minute/ ore daca nu este cunoscut cu precizie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisii in aer | DA Masuratori periodice | N | Nivelul emisiilor in aer Reglare conditii de ardere | Periodic conform cerintelor din Aut.Integrata de Mediu |
| Emisii in apa | DA | N | Control proces |  |
| Parametrii de explatare ai CT (presiune, temp, debite, oxigen, etc | DA | N | Control proces | 5 minute |
| Presiune si temp abur in procesele de neutralizare SNCU | DA | N | Control automat proces | Reglare automata |

Informatii suplimentare despre sistemul de exploatare: Intregul sistem de exploatare a instalatiilor este cu personal de urmarire. Monitorizarea variabilelor de proces se realizeaza pe calculatoarele de proces si in registre de parametrii specifici pentru fiecare instalatie. Anual, societatea intocmeste Raportul Anual de Mediu ce cuprinde informatii despre mediu: emisii in aer, apa, zgomot, imisii, managementul deseurilor, materii prime si auxiliare, incidente de mediu, inspectii, audituri, investitii si cheltuieli efectuate pentru mediu. Monitorizarea variabilelor de proces se realizeaza pe calculatoarele de proces. Control automat al procesului de sterilizare, separare, evaporare si uscare in instalatia de procesare SNCU Cat.3; Control permanent al instalaţiei; Control automat al procesului de incinerare. Controlul automat al procesului de epurare ape uzate

### 4.6.1Conditii anormale

Protectia in timpul conditiilor anormale de functionare, cum ar fi: pornirile, opririle si intreruperile momentaneTinand cont de informatiile din Sectiunea 10 privind monitorizarea in timpul pornirilor, opririlor si intreruperilor momentane, furnizati orice informatii suplimentare necesare pentru a explica modul in care este asigurata protectia in timpul acestor faze.

In cazul aparitiei unor conditii anormale de functionare la anumiti parametrii de exploatare se intervine prompt pentru remedierea situatiei conform Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale si conform Planului operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă. (In cazuri de avarie, procesul tehnologic va fi oprit imediat, astfel incat sa nu existe impact semnificativ asupra mediului.)

## 4.7Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare

Identificati omisiunile in informatiile de mai sus, pentru care Operatorul crede ca este nevoie de studii pe termen mai lung pentru a le furniza. Includeti-le si in Sectiunea 15.

| Proiecte curente in derulare | Rezumatul planului studiului |
| --- | --- |
| Conform Aut.SGA nr. 70/08.07.2015 , societatea are obligatia sa se racordeze la colectorul de ape uzate Codlea-Statia de epurare Feldioara, aflat in curs de punere in functiune si sa obtina contract de preluare ape uzate de la administratorul acestuia Compania Apa Brasov SA, pana la data de 01.12.2015 | -Obtinerea contractului de preluare ape uzate de la Compania Apa Brasov SA -Intocmirea proiectului de racordare -Racordarea la la colectorul de ape uzate Codlea-Statia de epurare Feldioara |
| Studii propuse | - |

## 4.8 Cerinte caracteristice BAT

Descrieti pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT, demonstrand ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizarii masurilor alternative;

Urmatoarele tehnici trebuie aplicate, acolo unde este cazul, tuturor instalatiilor. In paragrafele specifice procesului, prezentate mai jos, sunt identificate cerinte suplimentare sau sunt accentuate cerinte specifice.

Asigurarea functionarii corespunzatoare prin:

### 4.8.1Implementarea unui sistem eficient de management al mediului;

Societatea pana in prezent a documentat si implementat un sistem de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate in munca propriu urmand sa-l alinieze la cerintele standardelor : SR EN 9001 :2008, SR EN ISO 14001:2005 SI SR OHSAS 18001 :2008. Politica de mediu a managementului la cel mai inalt nivel, include angajamentul de conformitate cu legislatia si reglementarile de mediu aplicabile, de imbunatatire continuua si prevenire a poluarii. Programul de management de mediu al firmei are la baza conformarea cu cerintele BAT .

### 4.8.2Minimizarea impactului produs de accidente si de avarii printr-un plan de prevenire si management al situatiilor de urgenta;

Planul este compus din: Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale Planului de prevenire si stingerea incendiilor Prevede planul masuri corespunzatoare fiecareia dintre situatiile de urgenta, responsabilii de punerea in practica a acestor masuri sunt instruiti, se fac simulari si exercitii periodice? Da Planul prevede principalele măsuri corespunzătoare situaţilor de urgenţă, dar va fi supus periodic (anual) unei analize în vederea actualizării şi completării.

### 4.8.3Cerinte relevante suplimentare pentru activitatile specifice sunt identificate mai jos:

Pentru subproduse de origine animală, care nu sunt destinate consumului uman caile de utilizare si eliminare permise sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

# 5. Emisii si Reducerea Poluarii

## 5.1Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer

Furnizati scheme(le) simple ale fluxurilor procesului tehnologic pentru a indica modul in care instalatia principala este legata de instalatia de depoluare a aerului. Prezentati reducerea poluarii si monitorizarea relevante din punct de vedere al mediului. Desenati o schema de flux a procesului tehnologic sau completati acest tabel pentru a arata activitatile din instalatia dumneavoastra. Pentru alte tipuri de instalatii furnizati o schema similara.

### 5.1.1Emisii si reducerea poluarii

| Proces | Intrari | Iesiri | Monitorizare/ reducerea poluarii | Punctul de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Procese tehnologice de neutralizare SNCU (cat.3), | - SNCU (cat.3) -Energie electrica -Abur -Apa tehnologica recirculata | -Faina proteica -Grasime tehnica -Emisii de mirosuri specifice si vapori de apa incarcati organic, pulberi - Emisii in apa | FACTORUL DE MEDIU AER: Colectarea emisiilor fugitive si epurarea gazelor prin intermediul unei unitati de tratare aer extras prin ventilare mecanica Instalatia de epurare este compusa din sistem de capare aer poluat (hote, tubulaturi din otel inoxidabil, ventilator) si trepte de filtrare , astfel: Treapta I- filtrare grosiera prin separatoare de condens cu grasimi, amplasate la iesirea din utilaje (Cicloane verticale cu cartuse filtrante-separare grasimi); Treapta II- filtrare intermediara prin instalatie de umidificare-spalare aer in contracurent, amplasata la intrarea in ventilator, compusa din 4 compartimente Treapta III- filtrare finala cu biofiltru pentru retinerea ultimelor impuritati prin actiunea bacteriilor, amplasat la iesirea din ventilator. Metoda biologica consta in degradarea de microorganisme impregnate pe un material filtrant a poluantilor organici si a mirosurilor neplacute, odata cu treceriea aerului prin coaja de copac umidificata, pentru mentinerea activa a bacteriilor de purificare; Pentru refacerea capacitatii filtratnte, masa biologica va fi inlocuita cel putin odata la 2 ani, iar corpul biofiltrului va fi curatat periodic. Randamentul de retinere >90% Moara este conectata la un Filtru cu saci cu scuturare automata tip Mag F-3000 E + unitatea de tratare aer, finalizata cu biofiltru .(descrisa la punctul 1) Performantele de epurare ale filtrului textil si ale biofiltrului sunt mari, randamentele de captare si retinere pentru acest tip de instalatii, variind in jurul valorii de 95%. Service periodic FACTORUL DE MEDIU APA: Epuarea apelor uzate tehnologice : Imbunatatirea sistemului de separare a grasimilor, fractiilor solide si al apei din apa de constitutie prin montarea unui vaporizator (ceea ce elimina riscul de descarcare a unor ape cu incarcari organice foarte mari in statia de epurare) Epurarea tuturor apelor uzate contaminate de pe amplasament (ape uzate menajere, tehnologice, ape de condens, ape de spalare si ape pluviale din zona septica) intr-o statie de preepurare prevazuta cu: Treapta mecanica care consta din aplicarea unei filtrari initiale a solidelor (filtru rotativ + sita rotativa). Bazin de omogenizare (rezervor tampon prevazut cu elemente de aerare cu rolul de a egaliza si omogeniza apele trecute de treapta mecanica) Treapta fizico-chimica care consta in introducerea in masa de fluid de agenti de coagulare si poliecetrolit pentru ruperea legaturilor emulsiilor si separarea intr-o unitate de flotatie cu aer dizolvat (floculator tubular pentru dozarea chimicalelor +unitate de flotatie). Tratarea si deshidratarea namolului si eliminarea controlata de pe amplasament (decantor centrifugare). Tablou automatizare si control MASURI CU CARACTER GENERAL: Curatarea frecventa a zonelor de depozitare a materiilor prime, produselor si deseurilor; Intretinerea permanenta a starii de curatenie in halele de productie si in incinta societatii; Respectarea Regulamentului de exploatare , funcţionare şi întreţinere; Programarea intrărilor de materii prime (SNCU); Service periodic. | Suprafata biofiltru 1 buc.x60 mp; |
| Procesul de incinerare SNCU (cat.1,2 si/sau faina proteica), | -SNCU (cat.1, 2) -Gaz natural | -Emisii: Pulberi totale, COT, SO2, CO, NOx, HCl, NH3, Metale grele: (Hg, Cd, Sb,As, Pb, Cr,Co, Cu, Mn, Ni, V) Cenusa (COT), Dioxine si furani - Deseuri: cenusa | Exhaustor de inalta presiune a gazelor rezultate din combustie, ce asigura epurarea/ purificarea prin dirijarea acestora la arzatoare Postcom-bustia gazelor arse. Instalatia de incinerare este exploatata astfel incat gazele de combustie rezultate din proces sa ajunga in mod controlat si omogen la temp.>850°C, timp de minim 2 secunde pentru combustia completa si transformarea compusilor organici in bioxid de carbon si apa. Materialul este introdus in incinerator pentru ardere numai dupa ce temperatura camerei de ardere a atins temperatura de 850°C; Sistem de control PLC Cos de evacuare si dispersie Monitorizarea periodica a emisiilor Service periodic Dispozitiv de siguranta, control si urmarire a parametrilor de functionare. | Cos evacuare Ø0,9 x 10 m |
| Procese de combustie | -Combustibil gazos -Grasime tehnica | Energie termica Emisii: Gaze de ardere provenite de la arderea gazului metan si/sau a grasimii tehnice (CO, NOX,SO2, pulberi) | Monitorizarea periodica a emisiilor Monitorizarea procesului de ardere Service periodic Arzator peformant Cosuri de dispersie (3 buc.) Proces de ardere controlat Se realizeaza monitorizarea excesului de aer pentru ontinerea unei arderi complete. Functionarea cazanului este automatizata. | -Cos evacuare nr.1, Ø0,7 x 12 m -Cos evacuare nr.2, Ø0,5 x 11 m -Cos evacuare nr.3 ,Ø0,5 x 11 m |

### 5.1.2Protectia muncii si sanatatea publica

Este necesara monitorizarea profesionala/ocupationala (cu Tuburi Drager)? sau monitorizarea ambientala (cu tehnici automate/continue sau neautomate sau periodice)?

Descrieti gradul de protectie al echipamentelor care trebuie purtate in diferite zone ale amplasamentului.

În vederea protecţiei angajaţilor vor fi respectate actele legislative în vigoare. Angajaţii vor folosi echipamentele de protecţie corespunzătoare fiecărui loc de muncă: mănuşi, antifoane, cizme, ochelari, salopete etc. Personalul va beneficia de instruiri regulate, instalaţiile fiind operate numai de angajaţii instruiţi în acest sens. Echipamet specific de protecţie precum: halat, cizme, mănuşi, pentru activităţile legate de descărcare, spălare, urmărirea proceselor tehnologice. Se recomandă şi purtarea măştilor de protecţie pentru nas, în vederea reducerii efectului neplăcut al mirosurilor. Necesarul de echipament s-a stabilit pe baza analizei la locul de muncă în conformitate cu normele legale de protecţia muncii. În cadrul filtrelor de comunicare între cele 2 zone septică şi aseptică, procedura este următoarea: Personalul tehnic, care desfăşoară activitate permanentă în zona septică, trece prin vestiarul iniţial, unde lasă îmbrăcămintea personală. După efectuarea duşului, se trece într-un alt vestiar special unde se îmbracă cu echipamentul de lucru, curat şi spălat şi apoi pătrunde în zona septică prin spaţiile special amenajate, prevăzute cu covoare dezinfectante. La terminarea programului, operaţiunea se desfăşoară invers. Echipamentul de lucru se predă zilnic la spălătoria unităţii în vederea dezinfectarii prin spălare. După efectuarea duşului obligatoriu se trece în vestiarul iniţial, unde se recuperează îmbrăcămintea personală. Aceesul intre cele două zone este interzis şi nu se poate face decât prin filtrele special amenajate şi este permis numai de persoanelor autorizate. Accesul în zona Incineratorului pentru deseuri animaliere, montat in hala separata, marcată cu plăcuţe de avertizare nu este permis decât personalului strict care deserveşte instalaţia şi care poartă echipament de protecţie adecvat, evidenţiat de restul echipamentelor prin culoare deosebită.

### 5.1.3 Echipamente de depoluare

Pentru fiecare faza relevanta a procesului /punct de emisie si pentru fiecare poluant, indicati echipamentele de depoluare utilizate sau propuse. Includeti amplasarea sistemelor de ventilare si supapele de siguranta sau rezervele. Unde nu exista, mentionati ca nu exista.

| Nrcrt | Faza de proces/ Sursa generare poluanti | Punctul de emisie | Poluanti | Echipamente de depoluare existente si propuse | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Neutralizare deseuri animaliere / Instalatia de neutralizare (procesare) (SNCU cat.3) (Utilaje/echipamente tehnologice: condensatori, moara, transportori, racitor faina, rezervoare, tricantor, etc) | Suprafata biofiltru 1buc.x 60 mp | -Mirosuri specifice, -Vapori de apa incarcati organic (Mirosurile sunt generate in principal de deşeuri animaliere (materiale aflate în putrefacţie), vapori cu continut organic rezultati din procesul de tratare termica a SNCU si făina proteică proaspătă care are miros caracteristic) | Colectarea emisiilor fugitive si epurarea gazelor prin intermediul unei unitati de tratare aer extras prin ventilare mecanica. Instalatia de epurare este compusa din sistem de capare aer poluat (hote, tubulaturi din otel inoxidabil, ventilator) si trepte de filtrare , astfel: Treapta I- filtrare grosiera prin separatoare de condens cu grasimi, amplasate la iesirea din utilaje (Cicloane verticale cu cartuse filtrante-separare grasimi); Treapta II- filtrare intermediara prin instalatie de umidificare-spalare aer in contracurent, amplasata la intrarea in ventilator, compusa din 4 compartimente Treapta III- filtrare finala cu biofiltru pentru retinerea ultimelor impuritati prin actiunea bacteriilor, amplasat la iesirea din ventilator. | Existent |
| 2 | Producere abur tehnologic/ Centrala termica 1 cazan HOVAL-3,5 MW | Cos dispersie Ø0,7 x 12 m | CO, NOx, SO2. pulberi | Arzatoare emisii reduse NOx | Existent |
| 3 | Producere abur tehnologic/ Centrala termica 1 cazan VASFA-4,5 MW | Cos dispersie Ø0,5 x 11 m | CO, NOx, SO2. pulberi | Arzatoare emisii reduse NOx | Existent |
| 4 | Producere abur tehnologic/ Centrala termica 1 cazan ABA 4-2,4 MW | Cos dispersie Ø0,5 x 11 m | CO, NOx, SO2. pulberi | Arzatoare emisii reduse NOx | Existent |
| 5 | Incinerare/ Instalatie de incinerare SNCU (cat.1,2 si/sau faina proteica), (227 Kg/h) | Cos evacuare Ø0,9 x 10 m | -Pulberi totale, COT, SO2, CO, NOx, HCl, NH3, Metale grele: (Hg, Cd, Sb,As, Pb, Cr,Co, Cu, Mn, Ni, V) Cenusa (COT), Dioxine si furani | Exhaustor de inalta presiune a gazelor rezultate din combustie, ce asigura epurarea/ purificarea prin dirijarea acestora la arzatoare Postcom-bustia gazelor arse. Instalatia de incinerare este exploatata astfel incat gazele de combustie rezultate din proces sa ajunga in mod controlat si omogen la temp.>850°C, timp de minim 2 secunde pentru combustia completa si transformarea compusilor organici in bioxid de carbon si apa. Sistem de control PLC, etc. | Existent |
| 6 | Moara (8-10 t/h) | Suprafata biofiltru 1 buc.x60 mp; | -Pulberi -Emsii de miros specific | Filtru cu saci cu scuturare automata tip MAG F-3000E pentru retinerea pulberilor. Gura de evacuare de la filtrul cu saci este conectata la unitatea de tratare aer, finalizata cu biofiltru pentru retinerea emisiilor de miros. (descrisa la punctul 1) | Existent |

### 5.1.4 Studii de referinta

| Exista studii care necesita a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvata metoda de incadrare in limitele de emisie stabilite in Sectiunea 13 a acestui formular? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate . |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul |  |

### 5.1.5 COV

Acolo unde exista emisii de COV, identificati principalii constituenti chimici ai emisiilor si evaluati ce se intampla cu  aceste substante chimice in mediu.

Nu este cazul

### 5.1.6. Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV –nu este cazul

| Exista studii pe termen mai lung care necesita a fi efectuate pentru a stabili ce se intampla in mediu si care este impactul materialelor utilizate? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul |  |

### 5.1.7 Eliminarea penei de abur

Prezentati emisile vizibile si fie justificati ca fiecare emisie este in conformitate cu cerintele BAT sau explicati masurile de conformare pe care intentionati sa le aplicati pentru a reduce pana vizibila.

In condiţii normale de funcţionare, pernele de abur au un aspect difuz, de dimensiuni relativ reduse, şi apar datorită difernţei de temperatură dintre mediul exterior şi sursă, mai pregnante în timpul iernii. Pentru reducerea pernelor de abur accidentale se recomană verificarea etanşeităţilor şi a parametrilor de exploatare (presiuni, temperaturi).

## 5.2 Minimizarea emisiilor fugitive in aer

#### Oferiti informatii privind emisiile fugitive dupa cum urmeaza:

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervoare deschise (de ex. statia de epurare a apelor uzate, instalatie de tratare/acoperiri a suprafetelor); | Miros | - | - |
| Zone de depozitare (de ex. containere, basa de depozite, lagune etc.); | Miros | - | - |
| Incarcarea si descarcarea containerelor de transport; | Miros | - | - |
| Transferarea materialelor dintr-un recipient in altul | Miros | - | - |
| Sisteme de transport; de ex. benzi transportoare, | Miros | - | - |
| Sisteme de conducte si canale (de ex. pompe, valve, flanse, bazine de decantare, drenuri, guri de vizitare etc.); | Miros | - | - |
| Deficiente de etansare/etansare slaba | Miros | - | - |
| Posibiltatea de by-pass-are a echipamentului de depoluare (in aer sau in apa); Posibiliatea ca emisiile sa evite echipamentul de depoluare a aerului sau a statiei de epurare a apelor | Miros | - | - |
| Pierderi accidentale ale continutului instalatiilor sau echipamentelor in caz de avarie | Miros | - | - |

### 5.2.1Studii

| Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a emisiilor fugitive? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate pe durata acoperita de programul pentru conformare. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu sunt necesare, ele exista. Exista studii privind reducerea mirosurilor care au sta la baza unor proiecte privind reducerea mirosurilor. Proiectele au fost aplicate prin construirea unei instalatii de epurare emisii de miros performata –biofiltru si construirea unei statii de epurare mecano-fizico-chimica | - |

### 5.2.2 Pulberi si fum

Descrieti in urmatoarele casute pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT descrise in indrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstrati ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizarii masurilor alternative;

Urmatoarele tehnici generale ar trebui folosite acolo unde este cazul, de exemplu :

Următoarele tehnici generale ar trebui folosite acolo unde este cazul, de exemplu :

- Reţinerea pulberilor de la operaţia de macinare faina de lustruire.

Pentru emisiile dirijate de pulberi  rezultate din procesul de macinare la moara cu ciocane existenta a  fost prevazut, inca din etapa avizata anterior, un filtru cu saci cu scuturare automata, pentru retinerea pulberilor .  In plus , fata de situatia avizata anterior, pentru retinerea mirosurilor specifice, gura de evacuare de la filtrul cu saci este conectata la o unitatea de tratare aer, prevazuta cu treapta de umidificare - spalare + trepata biologica.

Acoperirea rezervoarelor si vagonetilor;

Evitarea depozitarii exterioare sau neacoperite;

Acolo unde depozitarea exterioara este inevitabila, utilizaţi stropirea cu apa, materiale de fixare, tehnici de management al depozitarii, paravanturi etc;

Curăţarea roţilor autovehicolelor si curăţarea drumurilor (evita transferul poluării in apa si imprastierea de către vânt);

Benzi transportoare închise, transport pneumatic (notaţi necesităţile energetice mai mari), minimizarea pierderilor;

- Curăţenie sistematica;

  - Captarea adecvata a gazelor rezultate din proces.

- Pentru emisiile fugitive provenite din procesele tehnologice de neutralizare SNCU (cat.3), sub forma unor mirosuri specifice, (in principal mercaptani formati prin descompunerea microbiana a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman), pulberi, vapori de apa incarcati organic, etc, provenite de la  linia de neutralizare SNCU existenta si propusa, utilajele tehnologice au fost prevazute a fi racordate la instalatii de captare, retinere si/sau distrugere a poluantilor, astfel incit sa se obtina randamente maxime de captare si/sau distrugere  a poluantilor. In functie de parametri, pentru fiecare utilaj in parte, s-au ales si dimensionat corespunzator, debitele de exhaustare, suprafetele filtrante, etc, in baza unui proiect de specialitate. Noxele degajate in timpul diverselor manevre de operare a utilajelor, instalatiilor si echipamentelor de neutralizare SNCU vor fi captate fortat prin hote de captare, tubulaturi, ventilator si epurate prin intermediul unei unitati de tratare aer performata,  prevazuta  pentru siguranta, cu mai multe faze de epurare fizica si biologica) . Solutia prevazuta pentru reducerea emisiilor de mirosuri specifice, este in conformitate cu prevederile BAT  Astfel , pentru eficienta , s-a ales metoda combinarii mai multor trepte de retinere, finalizata cu purificarea aerului pe cale biologica . Se anticipeaza o reducere substantiala a mirosurilor.   Purificarea aerului evacuat pe cale biologică este utilizata avand in vedere categoria elementelor poluante, acestea avand capacitatea de a se descompune biologic, transformându-se de regulă în CO2 sau H2O  prin apelarea la micro-organisme in anumite conditii de umiditate si oxigen.  Verificările în cazul biofiltrelor deschise, de suprafeţa au dus la concluzia că distanţa la care ajung mirosurile biofiltrelor nu depăşeşte în general 100 m, atunci când biofiltrele sunt puse în funcţiune în mod corespunzător  randamentul de retinere scontat fiind de minim 90%.

- Pentru emisiile dirijate de pulberi  rezultate din procesul de macinare la moara cu ciocane existenta a  fost prevazut, inca din etapa avizata anterior, un filtru cu saci cu scuturare automata, pentru retinerea pulberilor .  In plus , fata de situatia avizata anterior, pentru retinerea mirosurilor specifice, gura de evacuare de la filtrul cu saci este conectata la o unitatea de tratare aer, prevazuta cu treapta de umidificare - spalare + trepata biologica.

### 5.2.3 COV

Oferiti informatii privind transferul COV dupa cum urmeaza

### -Nu este cazul

### 5.2.4.Sisteme de ventilare

Oferiti informatii despre sistemele de ventilare dupa cum urmeaza

| Identificati fiecare sistem de ventilare | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- |
| Pentru emisiile fugitive provenite din procesele tehnologice de neutralizare SNCU (cat.3), sub forma unor mirosuri specifice, (in principal mercaptani formati prin descompunerea microbiana a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman), pulberi, vapori de apa incarcati organic, etc, provenite de la linia de neutralizare SNCU existenta si propusa, utilajele tehnologice au fost prevazute a fi racordate la instalatii de captare, retinere si/sau distrugere a poluantilor, astfel incit sa se obtina randamente maxime de captare si/sau distrugere a poluantilor. In functie de parametri, pentru fiecare utilaj in parte, s-au ales si dimensionat corespunzator, debitele de exhaustare, suprafetele filtrante, etc, in baza unui proiect de specialitate. Noxele degajate in timpul diverselor manevre de operare a utilajelor, instalatiilor si echipamentelor de neutralizare SNCU vor fi captate fortat prin hote de captare, tubulaturi, ventilator si epurate prin intermediul unei unitati de tratare aer performata, prevazuta pentru siguranta, cu mai multe faze de epurare fizica si biologica) . | Solutia prevazuta pentru reducerea emisiilor de mirosuri specifice, este in conformitate cu prevederile BAT Astfel , pentru eficienta , s-a ales metoda combinarii mai multor trepte de retinere, finalizata cu purificarea aerului pe cale biologica . Se anticipeaza o reducere substantiala a mirosurilor. Purificarea aerului evacuat pe cale biologică este utilizata avand in vedere categoria elementelor poluante, acestea avand capacitatea de a se descompune biologic, transformându-se de regulă în CO2 sau H2O prin apelarea la micro-organisme in anumite conditii de umiditate si oxigen. Verificările în cazul biofiltrelor deschise, de suprafeţa au dus la concluzia că distanţa la care ajung mirosurile biofiltrelor nu depăşeşte în general 100 m, atunci când biofiltrele sunt puse în funcţiune în mod corespunzător randamentul de retinere scontat fiind de minim 90%. Colectarea emisiilor fugitive si epurarea gazelor prin se face prin intermediul unei unitati de tratare aer extras prin ventilare mecanica. Instalatia de epurare este compusa din sistem de capare aer poluat (hote, tubulaturi din otel inoxidabil, ventilator) si trepte de filtrare , astfel: Treapta I- filtrare grosiera prin separatoare de condens cu grasimi, amplasate la iesirea din utilaje (Cicloane verticale cu cartuse filtrante-separare grasimi); Treapta II- filtrare intermediara prin instalatie de umidificare-spalare aer in contracurent, amplasata la intrarea in ventilator, compusa din 4 compartimente Treapta III- filtrare finala cu biofiltru pentru retinerea ultimelor impuritati prin actiunea bacteriilor, amplasat la iesirea din ventilator. Metoda biologica consta in degradarea de microorganisme impregnate pe un material filtrant a poluantilor organici si a mirosurilor neplacute, odata cu treceriea aerului prin coaja de copac umidificata, pentru mentinerea activa a bacteriilor de purificare; |
| Pentru emisiile dirijate de pulberi rezultate din procesul de macinare la moara cu ciocane existenta a fost prevazut, inca din etapa avizata anterior, un filtru cu saci cu scuturare automata, pentru retinerea pulberilor . In plus , fata de situatia avizata anterior, pentru retinerea mirosurilor specifice, gura de evacuare de la filtrul cu saci este conectata la o unitatea de tratare aer, prevazuta cu treapta de umidificare - spalare + trepata biologica. |  |

## 5.3 Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare

### 5.3.1 Sursele de emisie

Descrieti dupa cum urmeaza sistemele de epurare pentru fiecare sursa de apa uzata

SC PROTAN SA Sucursala CODLEA dispune de instalaţii de preepurare locală şi finală a apelor uzate.

| Sursa de apă uzată | Metode de minimizare a cantităţii de apă consumată | Metode de epurare | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Proces neutralizare SNCU | Recircularea apei uzate tehnologice (apa de constitutie) | Instalatii de imbunatatirea sistemului de separare a grasimilor, fractiilor solide prin: sita 10mm, pentru separarea impuritatilor mecanice decantoare centrifugale de grasimi (2 buc) sita 1mm, pentru separarea fina separatoare de grasimi (2 buc.) tricantor-echipament de separare a trei faze (grasimi, namol si apa uzata) ce Imbunatateste sistemul de separare a grasimilor, fractiilor solide si al apei din apa de constitutie.(1 buc.) vaporizator ape de constitutie, din care , prin vaporizare, rezulta un concentrat care este dirijat spre uscator si condensul (cu incarcatura organica redusa) care se poate recircula sau trimite in statia de epurare (Vaporizarea elimina riscul de descarcare a unor ape cu incarcari organice foarte mari in statia de epurare)-1 buc. Epurarea tuturor apelor uzate contaminate de pe amplasament (ape uzate menajere, tehnologice, ape de condens, ape de spalare si ape pluviale din zona septica) intr-o statie de preepurare prevazuta cu: Treapta mecanica care consta din aplicarea unei filtrari initiale a solidelor (filtru rotativ 5mm+ sita rotativa 1mm). Bazin de omogenizare (rezervor tampon prevazut cu elemente de aerare cu rolul de a egaliza si omogeniza apele trecute de treapta mecanica) Treapta fizico-chimica care consta in introducerea in masa de fluid de agenti de coagulare si poliecetrolit pentru ruperea legaturilor emulsiilor si separarea intr-o unitate de flotatie cu aer dizolvat (floculator tubular pentru dozarea chimicalelor +unitate de flotatie). Tratarea si deshidratarea namolului (decantor centrifugare). Tablou automatizare si control | Paraul Vulcanita sau Colectorul de ape uzate Codlea-Statia de epurare Feldioara (dupa punerea in functiune) |
| Spălare, dezinfectare, pardoseli, utilaje | Utilizarea de apă caldă provenită de la turnurile de răcire | Statia de epurare mecano-fizico-chimica | Idem |
| Spălare, dezinfectare, mijloace auto | Pompa Karscher | Statia de epurare mecano-fizico-chimica | Idem |
| Apa menajeră | Întreţinerea instalaţiilor sanitare pentru evitarea pierderilor | Statia de epurare mecano-fizico-chimica | Idem |
| Ape pluviale septice | - | Statia de epurare mecano-fizico-chimica | Idem |
| Ape pluviale aseptice | - | Decantorul societatii | Canalizare societatii apoi Paraul Vulcanita |

### 5.3.2 Minimizare

Justificati cazurile in care consumul apei nu este minimizat sau apa uzata nu este reutilizata sau recirculata

Apa este recirculata astfel: Din necesarul de apa pentru producerea aburului tehnologic, 60% -70% este asigurat de apa recirculata. Condensul din rotoarele sterilizatoarelor, uscatorului si rezervoarelor de grasimi se colecteaza intr-un rezervor de condens cu V = 1500 litri. Din rezervor condensul se pompeaza in degazor si daca este cazul se face si tratamentul chimic cu fosfat trisodic. Intreg procesul de tratare a condensului este automat. Apa recirculata din degazor, la o temperatura de cca. 100 ºC, alimenteaza cazanele. Apa tehnologica (constitutie) se recircula in proportie de 35-40% , respectiv cca.2 t/sarja sunt reintroduse in canon cu scopul omogenizarii materialului sterilizat.

### 5.3.3 Separarea apei pluviale

Confirmati ca apele pluviale sunt colectate separat  de apele uzate industriale si identificati orice zona in care exista un risc de contaminare a apelor de suprafata

Apele pluviale de pe drumurile de acces, acoperisuri, cu Q pl=146 l/s, ape de spalare zona aseptica cu Q max = 60 mc/zi, sunt preluate prin guri de scurgere si rigole, de o retea din conducte PVC –KG, cu Dn 250 mm- L = 117 m, Dn 315 mm – L = 90 m, descarcate intr-un bazin colector cu rol de decantare. Bazinul decantor este realizat cu peretii si radierul din beton armat, cu dimensiunile L = 9 m, l = 5 m, h = 5,4 m, Vutil = 225 mc. Apele pluviale si apele de spalare preepurate in bazinul decantor , sunt descarcate in paraul Vulcanita, cu ajutorul unei pompe tip Cerna, printr-o conducta din inox cu Φ = 100 mm si L = 12 m, impreuna cu apele uzate tehnologice tratate mecano- fizico-chimic, printr-o conducta din PE 80 Dn 110 mm, L= 500 m. Apele uzate menajere si tehnologice sunt colectate separat si evacuate in statia de epurare mecano-fizico-chimica, astfel: Apele uzate menajere sunt colectate printr-o retea de canalizare din PVC – KG, cu Dn 250 mm – L = 145 m, cu descarcare in bazinul de aspiratie al statiei de pompare ape uzate echipata cu doua pompe submersibile (1+1) avand urmatoarele caracteristici Q= 30 mc/h, H= 12 mCA, dotata cu senzori de nivel si dulap de comanda. Ele sunt pompate in instalatia de tratare mecano-fizico-chimica ape uzate, prin intermediul unei conducte din PE 100 Dn 90 mm, L = 90 m. Apele uzate tehnologice din hala de receptie (zona septică) a instalatiei de neutralizare precum si din zona de receptie a halei de incinerare sunt colectate printr-o retea de canalizare din PVC – KG, cu Dn 250 mm – L = 115 m, cu descarcare in bazinul de aspiratie al statiei de pompare ape uzate echipata cu doua pompe submersibile (1+1) avand urmatoarele caracteristici Q= 30 mc/h, H= 12 mCA, dotata cu senzori de nivel si dulap de comanda. Ele sunt pompate in instalatia de tratare mecano-fizico-chimica ape uzate, prin intermediul unei conducte din PE 100 Dn 90 mm, L = 90 m. Apele uzate din procesul de neutralizare deseuri animaliere categoria a 3 a (ape de constitutie) rezultate din instalatia de neutralizare deseuri animaliere categoria a 3 a sunt descarcate printr-o retea de canalizare din inox, cu Dn 100 mm – L = 46 m, cu descarcare intr-un rezervor din otel (R.C.) cu un volum util de 34 mc, izolat pe exterior cu membrana termosudabila, cu grosimea peretelui de 8 mm, ingropat, prevazut cu doua pompe submersibile Tsurumi cu capacitatea de pompare de 30 mc/ora (1 a + 1 r) care pompeaza automat in functie de nivel apele uzate in instalatia de tratare mecano-fizico-chimica ape uzate. Rezervorul este prevazut cu 3 sicane (spatii de decantare) pentru a impiedica impuritatile mari sa ajunga in pompa si grasimea in instalatia de epurare.

### 5.3.4 Justificare

Acolo unde efluentul este evacuat neepurat prezentati , o justificare pentru faptul ca efluentul nu este epurat la un nivel la care acesta poate fi reutilizat (de ex. prin ultrafiltrare acolo unde este cazul);

Nu este cazul.

#### 5.3.5 Studii

| Este necesar sa se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode de incadrare in valorile limita de emisie din Sectiunea 13? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate . |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu sunt necesare, ele exista. (Exista studii privind epurarea conform normelor BREF/BAT a apelor uzate rezultate de pe amplasament) |  |

### 5.3.6 Compozitia efluentului

Identificati principalii constituenti chimici ai efluentului epurat  (inclusiv sub forma de CCO) si ce se intampla cu ei in mediu

De exemplu, investigatiile privind calitatea apelor pluviale evacuate in Paraul Vulcanita, efectuate de catre firma SC GIVAROLI IMPEX SRL , la evacuarea din unitate  au indicat urmatoarele valori:

| Componenta – (in special sub forma CCO) | Punctul de evacuare | Destinatie (ce se intampla cu ea in mediu) | Masa/ unitate de timp Kg/zi* | Valoare medie determinata pentru perioada iulie-septembrie 2015 | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materii in suspensie (MTS) | La evacuarea din statia de epurare mecano-fizico-chimica | Descrcarea finala se face in Paraul Vulcanita sau Colectorul de ape uzate Codlea-Statia de epurare Feldioara (dupa punerea in functiune a acestuia) | 24 | 133.3333 | mg/l |
| Reziduu filtrabil la 105°C |  |  | 132.12 | 734 | mg/l |
| CCO-Cr |  |  | 63.9948 | 355.5267 | mgO2/l |
| CBO5 |  |  | 25.638 | 142.4333 | mgO2/l |
| Substante extractibile cu eter de petrol |  |  | 3.864 | 21.46667 | mg/l |
| Dtergenti anionici |  |  | 0.11358 | 0.631 | mg/l |
| Total hidrocarburi de petrol/indice de hidrocarburi |  |  | 0.0213 | 0.118333 | mg/l |
| Azot amoniacal/amoniu |  |  | 4.4724 | 24.84667 | mg/l |
| Azotati |  |  | 1.0026 | 5.57 | mg/l |
| Azotiti |  |  | 0.03048 | 0.169333 | mg/l |
| Fosfor total |  |  | 0.3324 | 1.846667 | mg/l |
| Sulfuri/Hidrogen sulfurat |  |  | 0.01848 | 0.102667 | mg/l |
| Indice de fenol |  |  | 0.00624 | 0.034667 | mg/l |
| Cloruri |  |  | 7.2372 | 40.20667 | mg/l |

### Nota: -*- Calculat la un debit teoretic mediu de evacure (debitul aprobat cf. Aut.SGA 70/08.07.2015) de 180 m3/zi apa evacuata in paraul Vulcanita

### 5.3.7 Studii

| Sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a stablii destinatia in mediu si impactul acestor evacuari? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu sunt necesare. |  |

### 5.3.8 Toxicitate

Prezentati lista poluantilor cu risc de toxicitate din efluentul epurat – Prezentati pe scurt rezultatele oricarei evaluari de toxicitate sau propunerea de evaluare/diminuare a toxicitatii efluentului.

Nu este cazul

Acolo unde exista studii care au identificat substante periculoase sau niveluri de toxicitate reziduala, rezumati orice informatii disponibile referitoare la cauzele toxicitatii si orice tehnici propuse pentru reducerea impactului potential;

Nu este cazul

### 5.3.9 Reducerea CBO

In ceea ce priveste CBO, trebuie luata in considerare natura receptorului . Acolo unde evacuarea se realizeaza direct in ape de suprafata care sunt cele mai rentabile masuri din punct de vedere al costului care pot fi luate pentru reducerea CBO.

Daca  nu va propuneti sa aplicati aceste masuri, justificati.

Reducerea CBO se realizeaza prin imbunatatirea sistemului de separare a grasimilor, fractiilor solide prin: sita 10mm, pentru separarea impuritatilor mecanice; decantoare centrifugale de grasimi (2 buc); sita 1mm, pentru separarea fina ; separatoare de grasimi (2 buc.); tricantor-echipament de separare a trei faze (grasimi, namol si apa uzata) ce Imbunatateste sistemul de separare a grasimilor, fractiilor solide si al apei din apa de constitutie.(1 buc.); vaporizator ape de constitutie, din care , prin vaporizare, rezulta un concentrat care este dirijat spre uscator si condensul (cu incarcatura organica redusa) care se poate recircula sau trimite in statia de epurare (Vaporizarea elimina riscul de descarcare a unor ape cu incarcari organice foarte mari in statia de epurare)-1 buc.

### 5.3.10 Eficienta statiei de epurare orasenesti –Nu este cazul

Daca apele uzate sunt epurate in afara amplasamentului, intr-o statie de epurare a apelor uzate orasenesti, demonstrati ca: epurarea realizata in aceasta statie este la fel de eficienta ca si cea care ar fi fost realizata daca apele uzate ar fi fost epurate pe amplasament, bazata pe reducerea incarcarii ( si nu concentratiei) fiecarui poluant in apa epurata evacuata.

| Parametru | Modul in care acestia vor fi epurati in statia de epurare |
| --- | --- |
| Metale |  |
| Poluanti organici persistenti |  |
| Saruri si alti compusi anorganici |  |
| CCO |  |
| CBO |  |

### 5.3.11By-pass-area si protectia statiei de epurare a apelor uzate orasenesti-Nu este cazul

Demonstrati ca probabilitatea ocolirii statiei de epurare a apelor uzate ( in situatii de viituri provocate de furtuna sau alte situatii de urgenta) sau a statiilor intermediare de pompare din reteaua de canalizare este acceptabil de redusa (poate ca ar trebui sa discuati acest aspect cu operatorul sistemului de canalizare);

| % din timp cat statia este ocolita | Nu este cazul |
| --- | --- |
| O estimare a incarcarii anuale crescute cu metale si poluanti persistenti care vor rezulta din by-pass-are |  |
| Planuri de actiune in caz de by-pass-are, cum ar fi cunoasterea momentului in care apare, replanificarea unor activitati, cum ar fi curatarea, sau chiar inchiderea atunci cand se produce by-pass-area ; |  |
| Ce evenimente ar putea cauza o evacuare care ar putea afecta in mod negativ statia de epurare si ce actiuni (de ex. bazine de retentie, monitorizare, descarcare fractionata etc) sunt luate pentru a o preveni. |  |
| Valoarea debitului de asigurare la care statia de epurare oraseneasca va fi by-pass-ata. |  |

#### 5.3.11.1Rezervoare tampon

Demonstrati ca este asigurata o capacitate de rezerva sau tampon sau aratati modul in care sunt rezolvate incarcarile maxime fara a supraincarca capacitatea statiei de epurare.

Este prevazut un rezervor colector decantor cu un volum util de 34 mc, izolat exterior cu membrana termosudabila cu grosimea peretelui de 8 mm, ingropat in pamant, unde se aduna apele uzate din societate. Sunt prevazute doua pompe submersibile Tsurumi, ce pompeaza automat, in functie de nivelul apelor uzate la statia de epurare. Rezervorul este prevazut cu trei sicane (spatii de decantare) pentru a impiedica impuritatile mari sa ajunga in pompa si grasimea in statia de epurare.

### 5.3.12 Epurarea pe amplasament

Daca efluentul este epurat pe amplasament, justificati alegerea si performanta statiilor de epurare pe trepte, primara, secundara si tertiara (acolo unde este cazul). Completati tabelul de mai jos:

#### Tehnici de epurare a efluentului

| Statie | Obiective | Tehnici | Parametrii principali |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Parametrii proiectati | Statia de epurare analizata | Parametrii de performanta | Eficienta epurarii |
| Epurare primara | Imbunatatirea sistemului de separare a grasimilor, fractiilor solide si al apei din apa de constitutie prin montarea unui vaporizator (se elimina riscul de descarcare a unor ape cu incarcari organice foarte mari in statia de epurare. (Indepartare CBO) | Vaporizare | Vaporizator 4100 l/h | Face parte din instalatia SNCU Cat.3. | Concentrare/ separare grasimi | - |
|  | Indepartarea solidelor de dimensiuni mari | Decantare | Rezervor colector/ decantor prevazut cu trei sicane (V= 34 mc) | Statie de epurare mecano-fizico-chimica (120 mc/zi) | Valorile admise conform Aut.SGA | Sub valorile admise prin Aut.SGA |
|  |  | Filtrare medie | Sita cu perforatii de 5 mm |  |  |  |
|  |  | Filtrarea fina | Filtru rotativ cu perforatii de 1 mm |  |  |  |
|  | Egalizarea/omogenizare | Amestecare | Rezervor de egalizare/omogenizare prevazut cu elemente de aerare (100 mc) |  |  |  |
|  | Indepartarea solidelor in suspensie | Flotatie | -Floculator tubular (serpentina cu stuturi de introducere chimicale, masurare pH) -Unitate de flotatie |  |  |  |
|  | Tratarea si eliminarea namolului | Deshidratare | Decantor centrifugal (6 mc/h) |  |  |  |
|  | Separare solidelor | Decantare | Decantor V= 225 mc | Instalatii de preepurare locale | Valorile admise conform Aut.SGA | Sub valorile admise prin Aut.SGA |

## 5.4 Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana

### 5.4.1.Oferiti informatii despre pierderi si scurgeri dupa cum urmeaza

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul |  |  |  |

Descrieti pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT care demonstreaza ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor (de la recomandarile BAT) sau a utilizarii masurilor alternative;

### 5.4.2 Structuri subterane:

| Cerinta caracteristica a BAT | Conformare cu BAT Da/Nu | Document de referinta | Daca nu va conformati acum, data pana la care va veti conforma |
| --- | --- | --- | --- |
| Furnizati planul (planurile) de amplasament care identifica traseul tuturor drenurilor, conductelor si canalelor si al rezervoarelor de depozitare subterane din instalatie. (Daca acestea sunt deja identificate in planul de inchidere a amplasamentului sau in planul raportului de amplasament, faceti o simpla referire la acestea). | Da | - | In conditiile respectarii masurilor prevazute prin aut.SGA (racordarea la colectorul de canalizare ape uzate Codlea – Statie de epurare zonala Feldioara ) se respecta conditiile BAT/BREF. (SC Protan SA a renuntat la realizarea treptei biologice, optand pentru racordarea la colectorul de canalizare ape uzate Codlea – Statie de epurare zonala Feldioara (aflat in curs de punere in functiune pe strada Halchiului). |
| Pentru toate conductele, canalele si rezervoarele de depozitare subterane confirmati ca una din urmatoarele optiuni este implementata: izolatie de siguranta detectare continua a scurgerilor un program de inspectie si intretinere, (de ex. teste de presiune, teste de scurgeri, verificari ale grosimii materialului sau verificare folosind camera cu cablu TV - CCTV, care sunt realizate pentru toate echipamentele de acest fel (de ex in ultimii 3 ani si sunt repetate cel putin la fiecare 3 ani). |  | Program de revizie si intretinere |  |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu necesita masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

### 5.4.3 Acoperiri izolante

| Cerinta | Da/Nu | Daca nu, data pana la care va fi |
| --- | --- | --- |
| Exista un proiect de program pentru asigurarea calitatii, pentru inspectie si intretinere a suprafetelor impermeabile si a bordurilor de protectie care ia in cosiderare: capacitati; grosime; precipitatii; material; permeabilitate; stabilitate/consolidare; rezistenta la atac chimic; proceduri de inspectie si intretinere; si asigurarea calitatii constructiei | DA. Program de revizii, reparatii si intretinere |  |
| Au fost cele de mai sus aplicate in toate zonele de acest fel? | Da |  |

### 5.4.4Zone de poluare potentiala

Pentru fiecare zona in care exista posibiltatea ca activitatile sa polueze apa subterana, confirmati ca structurile instalatiei (drenuri, conducte, canale, rezervoare, batale) sunt impermeabilizate si ca straturile izolatoare corespund fiecareia dintre cerintele din tabelul de mai jos.

Acolo unde nu se conformeaza, indicati data pana la care se vor conforma. Introduceti referintele corespunzatoare instalatiei dumneavoastra si extindeti tabelul daca este necesar.

Zone potentiale de poluare

| Cerinta | De ex.zona de descarcare rezervoare | Depozit de materii prime | Depozit de produse | Depozit de deseuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Confirmati conformarea sau o data pentru conformarea cu prevederile pentru: |  | Nu este cazul |  |  |
| suprafata de contact cu solul sau subsolul este impermeabila | DA | Nu este cazul | DA | DA |
| cuve etanse de retinere a deversarilor | DA | Nu este cazul | DA | Nu este cazul |
| imbinari etanse ale constructiei | DA | Nu este cazul | DA | Nu este cazul |
| conectarea la un sistem etans de drenaj | NU | Canalizare tehnologica | Nu este cazul | Nu este cazul |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu impune masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

### 5.4.5Cuve de retentie

Pentru fiecare rezervor care contine lichide ale caror pierderi prin scurgere pot fi periculoase pentru mediu, confirmati faptul ca exista cuve de retentie si ca acestea respecta fiecare dintre cerintele prezentate in tabelul de mai jos. Daca nu se conformeaza, indicati data pana la care se va conforma. Introduceti datele corespunzatoare instalatiei analizate si repetati tabelul daca este necesar.

Cuve de retentie

| Cerinta | Deseuri animaliere SNCU Cat.3 | Depozitare reactivi |  | Depozitare motorina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sa fie impermeabile si rezistente la materialele depozitate | Da | Da |  | Da |
| Sa nu aiba orificii de iesire (adica drenuri sau racorduri) si sa se scurga- colecteze catre un punct de colectare din interiorul cuvei de retentie | Da | Da |  | Da |
| Sa aiba traseele de conducte in interiorul cuvei de retentie si sa nu patrunda in suprafatele de siguranta |  | Da |  | Da |
| Sa fie proiectat pentru captarea scurgerilor de la rezervoare sau robinete |  | DA |  | Da |
| Sa aiba o capacitate care sa fie cu 110% mai mare decat cel mai mare rezervor sau cu 25% din capacitatea totala a rezervoarelor |  | DA |  |  |
| Sa faca obiectul inspectiei vizuale regulate si orice continuturi sa fie pompate in afara sau indepartate in alt mod, sub control manual, in caz de contaminare | Da | DA |  | Da |
| Atunci cand nu este inspectat in mod frecvent, sa fie prevazut cu un senzor de nivel inalt si cu alarma, dupa caz |  |  |  |  |
| Sa aiba puncte de umplere in interiorul cuvei de retentie unde este posibil sau sa aiba izolatie adecvata |  |  |  |  |
| Sa aiba un program sistematic de inspectie a cuvelor de retentie, (in mod normal vizual, dar care poate fi extins la teste cu apa acolo unde integritatea structurala este incerta) | DA | DA |  | Da |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu impune masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

### 5.4.6 Alte riscuri asupra solului

Alte elemente care ar putea conduce la emisii necontrolate in apa sau sol

| Identificati orice alte structuri, activitati, instalatii, conducte etc care, datorita scurgerilor, pierderilor, avariilor ar putea duce la poluarea solului, a apelor subterane sau a cursurilor de apa. | Tehnici implementate sau propuse pentru prevenirea unei astfel de poluari |
| --- | --- |
| Depozitul de grasimi | Exista cuva betonata de retentie supraterana si separator de grasimi pentru tratarea apelor de spalare a cuvei |

## 5.5 Emisii in ape subterane

Tabelul de mai jos este conceput ca un ghid care sa va ajute in pregatirea informatiilor solicitate.Totusi, daca dumneavoastra considerati ca este posibil sa evacuati substante prezentate in Anexele 5 si 6 ale Legii 310/28.06.2004, care transpune Directiva 2455/2001/EC sau in Anexa VIII a Directivei 2000/60, in apa subterana, direct sau indirect, sunteti sfatuiti sa discutati cerintele cu specialistul din cadrul Agentiei de Protectia Mediului care se ocupa de emiterea autorizatiei.

### 5.5.1.Exista emisii directe sau indirecte de substante din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004, rezultate din instalatie, in apa subterana?

Conform cerintelor din autorizatia Integrata de Mediu nr.SB din 30.10.2006, revizuita la data de 12.01.2010 si la data de 02.12.2010 ,  Cap. 13.4 si  conform cerintelor din  Aut. SGA nr 70/08.07.2015, Cap.7, societatea are obligatia de a urmarii semestrial calitatea apelor subterane.

Se face  mentiunea:

- Din procesele tehnologice desfasurate nu rezulta emisii directe sau indirecte de substante periculoase pe sol sau in apele subterane din cadrul amplasamentului..Spatiile de lucru si de circulatie sunt betonate.

- Nu au fost semnalate fisuri sau deteriorari ale pardoselilor in zonele unde sunt amplasate substate toxice si periculoase  (reactivi pentru statia de epurare, substante pentru dezinsectie si curatare)

- Apele uzate si de spalare din spatiul tehnic sunt colectate printr-o retea de canalizare si dirijate spre statia de epurare mecano-fizico-chimica. Compozitia apelor uzate este data de existenta unor compusi biodegradabili. Apele uzate nu contin compusi organici sau anorganici care ar putea sa determina aparitia unor fenomene de acumulare in factorii de mediu ai zonei de amplasare.Epurarea apelor uzate tehnologic rezultate de pe amplasament se face intr-o statie mecano-chimica noua, ce a fost pusa in functiune in anul 2015. Referitor siguranta statiei de epurare si masurile prevazute se  mentioneaza:

- Rezervorul colector decantor: este un rezervor din otel , cu un volum util de 34 mc, izolat exterior cu membrana termosudabila cu grosimea peretelui de 8 mm, ingropat in pamant, unde se aduna apele uzate din societate.

- Rezervoarele de reactivi, sunt din material plastic  de 1 mc fiecare, prevazute cu dozatoare automate montate pe fiecare rezervor in parte, pentru: solutie de NaOH, solutie  HCl, solutie policlorura de aluminiu. Rezervoarele sunt amplasate in cuve de protectie.

- Referitor la controlul procesului de epurare: Pentru controlul statiei de epurare cu treapta mecano-fizico-chimica este incorporat un sistem logic de control programabil (PLC), sistem care monitorizeaza parametrii de operare si proces (debit, pH, temperatura, presiune, nivelul apei,etc) si ii transmite panoului de control. Monitorizarea statiei de epurare prin implementarea sistemului SCADA, sistem care contine urmatoarele: panou de control, PC, soft SCADA, aplicatie software, interfata.

- Societatea dispune de Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale a surselor  de apa. Planul prevede modul de actiune in cazul unor situatii de urgenta .

- Statia de incinta pentru distributie carburanti (motorina) la autovehicule, cu grup de alimentare integrat, consta intr-un rezervor suprateran de motorina  pentru alimentarea cu pompa a mijloacelor utilizate la transportul intern. Rezervorul este etans si are cuva de retentie.

- Materialele si deseurile periculoase sunt depozitate in incaperi special amenajate inchise sau in rezervoare care asigura etanseitatea .

- Monitorizarea variabilelor de proces se realizeaza pe calculatoarele de proces. (Control automat al procesului de sterilizare in instalatia de procesare deseuri de origine animala;Control permanent al instalaţiei;Control automat al procesului de incinerare.Controlul automat al procesului de epurare ape uzate).

Tinand seama de masurile de prevenire si reducere a impactului prezentate anterior, in conditii normale de functionare sau avarii previzibile, impactul amestecurilor/substantelor chimice utilizate pe amplasament este nesemnificativ, fara influente asupra calitatii solului, freaticului si a apei de suprafata.

Se face observatia: pe amplasament, ca materii prime, sunt utilizate subproduse de origine animala nedestinate consumului uman SNCU (Cat.1, 2 si 3,  definite cf.Reg.CE 1069/2009) care nu sunt clasificate ca substante toxice si periculoase dar, dat fiind specificul acestora,  exista riscul contaminarii mediului cu germeni patogeni sau aparitia vreunui impact de natura biologica. In general, activitatile de manevrare a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman pot facilita dezvoltarea unor surse de poluare bacteriologice.

Pentru prevenirea riscurilor asociate utilizarii de subproduse de origine animala nedestinate consumului uman (SNCU) , pe amplasament au fost luate o serie de masuri, cum sunt:

- Deseurile animaliere colectate (deseuri biologice ce pot fi considerate periculoase) sunt depozitate inainte de prelucrare in spatii de depozitare special amenajate in buncare sau in containerele in care au fost aprovizionate. Eventualele scurgeri din spatiul tehnologic sunt captate prin base sau canale  de colectare si dirijate spre statia de epurare mecano-fizico-chimica..

- Transportul, manipularea si tratarea termică a materiilor prime se face cu respectarea conditiilor din Regulamentul C.E. 1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman.

      - Mijloacele de transport auto folosite în transportul  deşeurilor de origine animala sunt etanse prevazute cu prelate impermeabile / capace / usi metalice cu inchidere corespunzatoare pt. a evita orice contact cu mediul inconjurator. Mijloacele auto destinate transportului subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman sunt autorizate d.p.d.v. sanitar veterinar ceea ce dovedeste ca indeplinesc cerintele normativelor in vigoare privind transportul deseurilor de acest tip.

      - Spalarea si dezinfectarea mijloacelor de transport, utilajelor, spatiilor de descarcare, spatii de lucru se face obligatoriu .Principiul de baza este ca tot ce intra in hala de receptie (zona septica) sa sufere un proces de neutralizare. Spalarea si dezinfectarea incintei si a halelor de productie se face conform unui plan bine stabilit utilizand materiale de dezifectie, detergenti si insecticizi adecvati.

- Pentru realizarea securitatii biologice, accesul in cadrul fermei se realizeaza numai prin filtrul sanitar echipat cu dusuri si vestiare, cu schimbarea completa a hainelor de strada cu echipamente de protectie de unica folosinta

- Societatea detine autorizatii sanitar veterinare pentru activitatile desfasurate.

Se poate spune ca masurile de protectie sanitar-veterinara, care se aplica obligatoriu  in societate precum si cele privind managementul deseurilor conduc la eliminarea surselor de poluare biologica de acest fel.

|  | Supraveghere – aceasta va varia de asemenea de la caz la caz, dar este obligatorie efectuarea unui studiu hidrogeologic care sa contina monitorizarea calitatii apei subterane si asigurarea luarii masurilor de precautie necesare prevenirii poluarii apei subterane. |
| --- | --- |
| 1 | Ce monitorizare a calitatii apei subterane este/va fi realizata? | Substantele monitorizate | Amplasamentul punctelor de monitorizare si caracteristicile tehnice ale lucrarilor de monitorizare | Frecventa (de ex. zilnica, lunara) |
|  |  | pH, CCO-Mn,CBO5, amoniu, azotati, azotiti, cloruri, suspensii, substante extractibile cu solventi organici, fosfor total (Conmform Aut.SGA 70/2015) | F1- executat pe directia amonte fata de amplasament F2- executat pe directia aval fata de amplasament | Conform Aut.SGA nr.70/2015 |
| 2 | Ce masuri de precautie sunt luate pentru prevenirea poluarii apei subterane? | Detalii despre tehnicile / procedurile existente Spaţiile de producţie şi depozitare sunt betonate. Sistemul de canalizare de pe amplasament a fost reabilitat integral si este verificat periodic în vederea evitării pierderilor |

.

Controlul calitatii apei subterane se va realiza conform Autorizatiei de gospodarire a apelor din cele 2 foraje de monitorizare, pentru indicatorii de calitate mentionati in tabelul urmator, prin comparatie aval fata de amonte.

Pe platforma unitatii s-au executat doua foraje de observatie si urmarire  a calitatii acviferului freatic amplasate amonte si aval de amplasament, pe directia de curgere a apelor subterane. Forajele de observatie sunt executate la adancimea de 8 m.

Nivelul calitativ al apei subterane a fost pus in evidenta prin prelevarile realizate in forajele de observatie,  astfel:

- F1- executat pe directia amonte  fata de amplasament

- F2- executat pe directia aval  fata de amplasament

Controlul calitatii apei subterane se realizeaza conform  Aut. SGA nr. 70/08.07.2015, din cele 2 foraje de monitorizare, prin comparatie aval fata de amonte.

Analiza probelor de apa s-a facut prin laboratorul GIVAROLI IMPEX SRL, acreditat RENAR. Metodele de analiza utilizate si rezultalele analizelor sunt prezentate in rapoartele de incercare anexate.

Rezultatele analizelor de apa prelevate din cele doua foraje de observatie sunt prezentate  in rapoartele de incercari anexate si centralizat in tabelul urmator

Rezultatele analizelor din probele prelevate din forajele de monitorizare si observaţie

| Punct de emisie | UM | Parametrul | Denumire proba/valori determinate | Valori de prag pentru corpul de apa subterana ROOT02, CF. Ord.621/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Forajul de monitorizare F1 executat pe directia amonte fata de amplasament | Forajul de monitorizare F2 executat pe directia aval fata de amplasament |  |
| Val. determinata SEM. I 2014 | Unit.pH | pH | 7.28 | 7.45 | nn** |
|  | mg/l | Azot amoniacal/ amoniu | 2.06 | 1.29 | 1.6 |
|  | mg/l | Azotati | 2.88 | 2.20 | nn |
|  | mg/l | Azotiti | 0.306 | 0.206 | nn |
|  | MgO2/l | Oxidabilitate (CCOMn) | 5.72 | 5.56 | nn |
|  | MgO2/l | CCOCr | 17.58 | 16.87 | Nn |
|  | MgO2/l | CBO5 | 4.2 | 4.0 | nn |
|  | mg/l | Cloruri | 49.42 | 43.33 | 250 |
|  | mg/l | Materii in suspensie (MTS) | <10 | <10 | nn |
|  | mg/l | Substante extractbile cu eter de petrol | <20 (0,10)* | <20 (0,10)* | nn |
|  | mg/l | Fosfor total | 0,183 | 0.126 | 0,5 |
| Val. determinata SEM II 2014 | Unit.pH | pH | 7.22 | 7.27 | nn |
|  | mg/l | Azot amoniacal/ amoniu | 0.412 | 0.401 | 1.6 |
|  | mg/l | Azotati | 2.47 | 2.0 | nn |
|  | mg/l | Azotiti | 0.064 | 0.058 | nn |
|  | MgO2/l | Oxidabilitate (CCOMn) | 4.26 | 4.10 | nn |
|  | MgO2/l | CCOCr | 13.62 | 13.26 | nn |
|  | MgO2/l | CBO5 | 2.4 | 2.2 | nn |
|  | mg/l | Cloruri | 5.75 | 5.68 | 250 |
|  | mg/l | Materii in suspensie (MTS) | 14 | 12 | nn |
|  | mg/l | Substante extractbile cu eter de petrol | <20 (0,10)* | <20 (0,10)* | nn |
|  | mg/l | Fosfor total | 0.173 | 0.134 | 0,5 |
| Val. determinata SEM I 2015 | Unit.pH | pH | 7.32 | 7.47 | nn |
|  | mg/l | Azot amoniacal/ amoniu | 0.4 | 0.392 | 1.6 |
|  | mg/l | Azotati | 2.45 | 2.24 | nn |
|  | mg/l | Azotiti | 0.08 | 0.065 | nn |
|  | MgO2/l | Oxidabilitate (CCOMn) | 4.48 | 4.42 | nn |
|  | MgO2/l | CCOCr | 14.4 | 14.04 | Nn |
|  | MgO2/l | CBO5 | 4.6 | 4.6 | nn |
|  | mg/l | Cloruri | 5.65 | 5.44 | 250 |
|  | mg/l | Materii in suspensie (MTS) | 56 | 16 | nn |
|  | mg/l | Substante extractbile cu eter de petrol | <20 (0,10)* | <20 (<1)* | nn |
|  | mg/l | Fosfor total | 0.161 | 0.102 | 0,5 |

Nota:

-*- Valoare informativa cf.  notatii din Rapoartele de incercare anexate.

-**- nn=nenormat

Concluzii: Forajul de control  F2, localizat in aval, (spre limita de Sud-Est a platformei), evidentiaza un nivel de poluare usor mai scazut fata de forajul de control F1, localizat in amonte, (spre la limita de Vest a platformei). Prin  prin urmare, prin comparare, nu se remarca existenta unui aport la poluarea acviferului freatic, ce ar putea fi datorat activitatilor desfasurate in incinta industriala PROTAN SA.

De asemena, dupa cum se poate observa din datele prezentate in tabelul anterior, pentru toate probele de apa recoltate/analizate, valorile determinate pentru probele prelevate in aval (forajul F2) sunt mai mici decat valorile de prag specificate de Ord. MM 621/2014. privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din România.

(Amplasamentul analizat face parte din Depresiunea Braşov şi respectiv din punct de vedere al apelor subterane din corpul de apă ROOT002.)

### 5.5.2 Masuri de control intern si de service al conductelor de alimentare cu apa si de canalizare, precum si al conductelor, recipientilor si rezervoarelor prin care tranziteaza, respectiv sunt depozitate substantele periculoase. Este necesar sa specificati:

- Frecventa controlului si personalul responsabil: lunar/ sefi sectie, mecanic sef

- Cum se face intretinerea: Prin inlocuirea si/sau remedierea defectelor

- Exista sume cu aceasta destinatie prevazute in bugetul anual al firmei?

Măsurile de control intern şi de service sunt prevăzute în Regulamentul de exploatare funcţionare şi întreţinere a reţelei de canalizare şi instalaţiilor de preepurare, avizat de Administraţia  Naţională Apele Române, la emiterea Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor.

## 5.6.Miros

Activitătile desfasurate pot da nastere la mirosuri neplăcute. Acestea sunt asociate cu
procesul de manipulare si depozitare a materiilor prime, transferul, pregătirea si neutralizarea materiei prime,   eliminarea efluentilor lichizi si a gazelor reziduale.

Mirosul care rezulta este un miros specific, in principal mercaptani formati prin descompunerea microbiana a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman, vapori de apa incarcati organic;  Mirosurile sunt generate in principal de  subprodusele de origine animala nedestinate consumului uman (materiale aflate în putrefacţie), vapori cu continut organic rezultati din procesul de tratare termica a SNCU  si făina proteică proaspătă care are miros caracteristic)

Mecanismul care sta la baza emisilor de miros se datoreaza amino-acizilor (componenta cheie a proteinelor) care la temperatura sau actiunea enzimatica a microorganismelor se decarboxileaza cu usurinta obtinundu-se astfel amine. In conditii normale acestea, desi netoxice (in cantitati mici) sunt relativ volatile, chiar in stare gazoasa cu miros caracteristic (cadaverina, puterscina, indoli, mercaptani)

Compusii cu sulf eliberati in atmosfera (in special metil mercaptani), desi au concentratii reduse, au un impact mai ridicat datorita mirosurilor specifice, persistente, decelabile si la concentratii foarte mici. Lipsa conditiilor microclimatice care sa asigure o rapida si buna dispersie in aer (lipsa unor vanturi cu viteza mare, aparaitia unor inversiuni termice) poate accentua discofortul.

În ceea ce priveşte răspândirea mirosului de metil mercaptan, cu toate ca sunt factori subiectivi, in anumite lucrari sunt consemnate valori ale  concentraţiei la care metil mercaptanul poate fi detectată olfactiv.  De exemplu:

- in  LCOV BREF , la pagina 425, este prezentat un tabeL  privind proprietăţile aproximativ 500 de compuşi organici volatili (Table F1 Categorised list of VOCs) conform caruia pragul de miros pentru metil mercaptani este de 0,004 μg/m³. Deci valorile in imisie, care sunt mai mici de 0,004 μg/m³, indica marimea zonei in care nu se va produce disconfort populatiei.

- In alte documentatii de specialitate, pentru mercaptani concentratia minima perceptibila prin miros este de 0,04 μg/m³. Deci valorile in imisie, care sunt mai mici de 0,04 μg/m³, indica marimea zonei in care nu se va produce disconfort populatiei.

Zona afectata  de emisiile nedirijate  in atmosfera, este in jurul amplasamentului pe o distanta in functie si de viteza si directia curentilor de aer. Amplasamentul este situat in afara localitatii la circa 1,4 km de orasul Codlea si zona nu este locuita. Pot fi afectata direct persoanele aflate in trafic pe sosea sau cele din zonele pe care se desfasoara lucrari agricole.

In mediul inconjurator pot fi provocate poluari cu mirosuri in special prin impuritati ale aerului datorate  anumitor instalatii tehnologice, dar si datorita  depozitarii anumitor materiale. Estimarea poluarii cu mirosuri provoaca dificultati datorita  posibilitatii de aparitie a poluarii cu miros si la concentratii foarte mici de substante, concentratii care pot fi situate sub limita de detectie prin diferite metode fizico-chimice facand dificila sau imposibila masurarea. La  aceasta se adaoga si faptul ca efectele poluante ale imisiilor de miros depind foarte mult de sensibilitatea si atitudinea subiectiva a celor implicati. Gradul de perceptie a intensitătii mirosului este subiectiv înfunctie de sensibilitatea simtului mirosului, caracter si sănătatea psihică.

Mirosul este o problemă care poate sa apara în rândul comunitătilor locale si care poate sa creeze disconfort si o serie de reclamatii.

Monitorizarea emisiilor si imisiilor de miros este relativ dificilă, costisitoare si de durată. Este greu de cuantificat valoarea de prag de miros. Numărul ridicat de sesizări privind mirosul trebuie de asemenea să reprezinte un semnal de alarmă în ceea ce priveste nivelul intensitătii si impactului mirosului.

Singura metoda de masura a mirosului este cea olfactiva, legislatia româna neprevazând limite legate de miros. Conform Standardul national 12574/87-Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxime admise atunci cand in zona de impact mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv. Standardul national (STAS 12574 - 87) pentru calitatea aerului ambiental mentioneaza ca zone poluate acele zone în care apar mirosuri neplacute si persistente, fara a preciza însa nici unul dintre elementele importante în definirea problemelor legate de mirosuri, si anume:

- o lista de substante odorante ce trebuie luate în considerare;

- pragurile olfactive asociate substantelor necesar a fi avute în vedere;

- relatia dintre pragurile olfactive si gradul de toxicitate;

- definirea persistentei;

- metodele de determinare a ariei afectate de mirosuri,

- elemente la care sa se poata face raportarea si cuantificarea disconfortului olfactiv dintr-o zona.

În legatura cu afectarea calitatii aerului, respectiv a receptorilor, prin mirosuri este necesar a se preciza ca exista urmatoarele categorii de substante:

- substante al caror prag olfactiv este cu mult inferior pragului de toxicitate; Datorita pragurilor olfactive coborâte, prezenta în aer a unor substante poate fi perceputa ca miros dezagrebil, reprezentând un factor de disconfort, in perioadele in care vantul bate inspre zona locuita.

- substante ale caror praguri de toxicitate sau limite pentru protectia sanatatii umane sunt inferioare pragului olfactiv.

Prima categorie de substante genereaza, în cazul atingerii pragului olfactiv, numai probleme de disconfort, însa a doua categorie de substante genereaza, în cazul atingerii pragului olfactiv, situatii critice de poluare/afectare a receptorilor.

Ca definitie, mirosul este o combinatie de substante organice si este perceput cu nasul. Disconfortul poate fi definit ca si prezenta repetată a mirosului considerat a fi neplăcut, fiind afectată în mod negativ starea, iar îndepărtarea acestuia nu este posibilă.

O relatie directă între perceperea mirosului neplăcut si aparitia unor boli nu a fost demonstrată încă, însă indirect ar putea duce la aparitia unor boli. Mirosurile pot cauza diverse reactii si efecte la oameni, iar în cazul expunerii continue si la intensităti tot mai mari pot provoca dureri de cap, probleme respiratorii si cresterea intensitătii bătăilor inimii, tensiune ridicată, stare genereală depresivă si reducerea timpului petrecut în aer liber.

Masurile prevazute:

a) Pentru emisiile nedirijate din zona instalatiilor de neutralizare SNCU Cat.3:  Pentru emisiile fugitive provenite din procesele tehnologice de neutralizare SNCU (cat.3), sub forma unor mirosuri specifice, (in principal mercaptani formati prin descompunerea microbiana a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman), pulberi, vapori de apa incarcati organic, etc, provenite de la  linia de neutralizare SNCU existenta, utilajele tehnologice au fost prevazute a fi racordate la instalatii de captare, retinere si/sau distrugere a poluantilor, astfel incit sa se obtina randamente maxime de captare si/sau distrugere  a poluantilor. In functie de parametri, pentru fiecare utilaj in parte, s-au ales si dimensionat corespunzator, debitele de exhaustare, suprafetele filtrante, etc, in baza unui proiect de specialitate. Noxele degajate in timpul diverselor manevre de operare a utilajelor, instalatiilor si echipamentelor de neutralizare SNCU vor fi captate fortat prin hote de captare, tubulaturi, ventilator si epurate prin intermediul unei unitati de tratare aer performata,  prevazuta  pentru siguranta, cu mai multe faze de epurare fizica si biologica) . Solutia prevazuta pentru reducerea emisiilor de mirosuri specifice, este in conformitate cu prevederile BAT  Astfel , pentru eficienta , s-a ales metoda combinarii mai multor trepte de retinere, finalizata cu purificarea aerului pe cale biologica . Se anticipeaza o reducere substantiala a mirosurilor.   Purificarea aerului evacuat pe cale biologică este utilizata avand in vedere categoria elementelor poluante, acestea avand capacitatea de a se descompune biologic, transformându-se de regulă în CO2 sau H2O  prin apelarea la micro-organisme in anumite conditii de umiditate si oxigen.  Verificările în cazul biofiltrelor deschise, de suprafeţa au dus la concluzia că distanţa la care ajung mirosurile biofiltrelor nu depăşeşte în general 100 m, atunci când biofiltrele sunt puse în funcţiune în mod corespunzător  randamentul de retinere scontat fiind de minim 90%.

b) Pentru emisiile din zona instalatie de incinerare SNCU: Instalatia de incinerare este prevazuta cu exhaustor de inalta presiune a gazelor rezultate din combustie, ce asigura epurarea/ purificarea prin dirijarea acestora la arzatoare si postcom-bustia gazelor arse. Instalatia de incinerare este exploatata astfel incat gazele de combustie rezultate din proces sa ajunga in mod controlat si omogen la temp.>850°C, timp de minim 2 secunde. Conform tehnologiei emisiile de compusi organici sunt expuse direct la flacara arzatorului si arse  la temperatura >850°C. La acesta temperatura  are loc combustia completa si transformarea compusilor organici si a mirosurilor in bioxid de carbon si apa.

c) Referitor la emisiile nedirijate provenite de la apele uzate tehnologice, se face mentiunea ca in anul 2015 a fost pusa in functiune o statie de epurare mecano-fizico-chimica.  Statia de epurare este performanta fiind prevazuta cu rezervoare etanse si sistem automatizat de exploatare si control. (Pentru controlul statiei de epurare este incorporat un sistem logic de control programabil (PLC), sistem care monitorizeaza parametrii de operare si proces (debit, pH, temperatura, presiune, nivelul apei,etc) si ii transmite panoului de control. Monitorizarea statiei de epurare prin implementarea sistemului SCADA, sistem care contine urmatoarele: panou de control, PC, soft SCADA, aplicatie software, interfata.

Avand in vedere masurile prevazute, (atunci când apele uzate sunt epurate corespunzator si biofiltrele sunt în funcţiune - randamentul de retinere scontat fiind de minim 90%) se poate aprecia ca mercaptanul se afla sub pragul de miros (de detecţie olfactivă).  Totusi, avand in vedere ca mirosul este un factor subiectiv care poate  diferi de la om la om, se poate lua in calcul ca in perioada de probe sau in cazuri rare in care directia vantului este inspre zona locuita sa se produca disconfort zonei locuite. Avand in vedere cele mentionate anterior, in confitii normale de functionare,  se anticipeaza concentratii mici de mercaptani la emisie se poate spune ca aceste situatii pot fi extrem de rare.

### 5.6.1.Separarea instalatiilor care nu genereaza miros

Activitati care nu utilizeaza sau nu genereaza substante urat mirositoare trebuie mentionate aici. Trebuie furnizate suficiente explicatii in sprijinul acestei optiuni pentru a permite Operatorului sa nu mai dea informatii suplimentare. In cazul in care sunt utilizate sau generate substante urat mirositoare, dar acestea sunt izolate si controlate, nu trebuie completat acest tabel, ci trebuie in schimb descrise in Tabelul 5.6.3.

Instalţiile care nu generează mirosuri neplăcute centrala termică, turnurile de răcire

### 5.6.2.Receptori

(inclusiv informatii referitoare la impactul asupra mediului si la reglementarile existente pentru monitorizarea impactului asupra mediului)

In unele cazuri, delimitarea suprafetei pe care se desfasoara procesul sau perimetrul amplasamentului a fost poate utilizat ca o localizare care sa inlocuiasca  evaluarea impactului (pentru instalatii noi) si evaluari de mediu (pentru instalatiile existente)  asupra receptorilor sensibili, iar limitele sau conditiile au fost stabilite poate, in functie de acest perimetru. In acest caz, ele trebuie incluse in tabelul de mai jos.

| Identificati si descrieti fiecare zona afectata de prezenta mirosurilor | Au fost realizate evaluari ale efectelor mirosului asupra mediului? | Se realizeaza o monitorizare de rutina? | Prezentare generala a sesizarilor primite | Au fost aplicate limite sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrieti tipul de receptor si dati o aproximare a numarului de locuitori, dupa caz. Intr-o instalatie mare, diversi receptori pot fi afectati de surse diferite. Descrieri localizarea sau indicati pozitia pe un plan al localitatii (indicati si perimetrul procesului unde este posibil). | De exemplu, orice evaluari care vizeaza IMPACTUL asupra receptorilor – adica nu efectele la nivelul amplasamentului, (la sursa), desi pot utiliza ca date primare, date care provin de la sursa. Astfel de evaluari pot include modelari ale dispersiei, studii privind populatia, sondaje privind perceptia publicului, observatii in teren, olfactometrie simpla (testari olfactive) sau orice monitorizare a aerului ambiental.Cand au fost acestea realizate si cu ce scop? Care au fost rezutatele privind efectul/impactul asupra receptorilor? | Se realizeaza o monitorizare suplimentara care se refera la impact (monitorinzarea sursei este inclusa in Tabelul 5.5.3.1. Aceasta ar putea cuprinde “testari olfactive” efectuate in mod regulat pe perimetru sau o alta forma de monitorizare a aerului ambiental.Sub ce forma, care este frecventa de realizare si care sunt rezultatele obisnuite? | Au fost primite vreodata sesizari? Cate, cand si la cate incidente sau surse/receptori separati se refera acestea? Care este/a fost cauza si daca a fost corectata? Daca nu a facut-o deja in alta parte a Solicitarii, Operatorul trebuie sa confirme ca are implementata o procedura pentru solutionarea sesizarilor. | Au fost impuse conditii sau limite de catre Autoritate Regionala de Mediu care se refera la receptorii sensibili sau la alte localizari. De ex. restrictii de amplasare, coduri de buna practica, conditii stabilite pentru instalatiile existente |
| In imediata vecinatate nu sunt receptori sensibili. Cea mai apropiata zona de locuinte este pe directia Sud-Vest, la o distanta de cca.1 Km Este posibil ca in apropierea zonei locuite, in cazul in care directia vantului este inspre zona locuita sa se produca disconfort. | - | - | In data de 11.08.2015 a avut loc o avarie la instalatia de condenasre fapt ce a generat sesizari referitoare la disconfortul creat (mirosuri pestilentiale). Conform beneficiarului, disconfortul s-a creat din cauza functionarii necorespunzatoare a instalatiei de condensare (avarie), namolul deseurile de namol fiind eliminate un afara spatiilor autorizate si generand disconfort prin mirosuri specifice. Incidentul a fost remediat in scurt timp de la producere. | Au fost stabilite conditii Cf. AIM nr.SB49/2006, rev.2014, Cap.9.1.1.1(9.1.1.4. Au fost stabilite limite cf. AIM SB49/2006, rev.2014, Cap.10.1.2 |

### 5.6.3Surse/emisii NE semnificative

Faceti o prezentare generala succinta a surselor cu impact nesemnificativ.Sursele nesemnificative pot fi “separate” prin evaluarea impactului de mediu sau prin utilizarea unei abordari calitative reale atunci cand nivelul scazut de risc este evident. Trebuie facuta o scurta justificare a acestei alegeri. NU trebuie furnizate informatii suplimenatare in Tabelul 5.5.3.1 de mai jos pentru sursele care au fost descrise aici. Justificarea trebuie facuta pentru a arata ca aceste surse nu se adauga unei probleme

Instalţiile care nu generează mirosuri neplăcute centrala termică, turnurile de răcire

#### 5.6.3.1Surse de mirosuri

(inclusiv actiuni intreprinse pentru prevenirea si/sau minimizarea acestora)

| Unde apar mirosurile si cum sunt ele generate? | Descrieti sursele punctiforme de emisii. | Descrieti emanarile fugitive sau alte posibilitati de emanare ocazionala. | Ce materiale mirositoare sunt utilizate sau ce tip de mirosuri sunt generate? | Se realizeaza o monitorizare continua sau ocazionala? | Exista limite pentru emanarile de mirosuri sau alte conditii referitoare la aceste emanari? | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emanarilor. | Descrieti masurile care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor si a termenelor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) |
| Descrieti activitatea sau procesul in care sunt utilizate sau generate materiale mirositoare. Zonele de depozitare a materialelor mirositoare trebuie si ele prezentate. De exemplu: - Incalzirea materialelor, adaugarea de acizi, activitatea de intretinere, - Zone de depozitare, statia de epurare a apelor uzate | Pentru fiecare activitare sau proces descris in coloana (a) faceti o lista a surselor punctiforme de emisii, de ex. ventile, cosuri, exhaustoare Includeti ventilele sau flacarile de avarie, valvele de siguranta ale rezervoarelor | Pentru fiecare activitate sau proces descris in coloana (a) descrieti punctele de emanare fugitiva – acestea trebuie sa includa lagunele si spatiile deschise de depozitare, benzile rulante si alte mijloace de transport, orificii in peretii claldirilor (fie ele intentionate sau neintentionate), flanse, valve etc. | - substante care sunt cunoscute ca fiind mirositoare (de ex. mercaptanii) - materiale mirositoare care pot degaja un amestec de substante care emana mirosuri (materiale aflate in putrefactie, namolul ce rezulta de la epurarea apelor uzate) - un “tip” de miros, de ex. mirosul de “ars” Sunt acestea materii prime, intermediare, sub-produse, produse finite sau deseuri? Sunt materialele mirositoare folosite pentru curatire sau procesul de curatire transforma sau disloca materiale mirositoare? | Aceasta se refera la monitorizarea la sursa sau in apropierea sursei. Pentru fiecare sursa listata, faceti o descriere – in ce forma, cat de des este realizata si care sunt rezultatele inregistrate in mod obisnuit? | Daca nu au fost mentionate anterior cu privire la receptori. | Pentru fiecare sursa demonstrati ca nu vor aparea probleme in conditii de functionare normala. De asemenea, aratati cum vor fi administrate situatiile anormale (acest aspect este tratat mai amanuntit in tabelul „Managementul mirosurilor” si astfel poate fi omis aici daca vor fi furnizate informatii suplimentare). Tehnicile de management si de instruire precum si tehnologiile trebuie de asemenea prezentate | Identificati orice propuneri pentru imbunatatire sau aspecte locale specifice care trebuie solutionate pentru a indeplini cerintele caracteristice BAT. O prezentare a planificarii actiunilor in timp trebuie de asemenea inclusa. |
| Instalatia de neutralizare subproduse animaliere nedestinate consumului uman prin: Zona receptie/descarcare materii prime Zona de productie (sterilizare, separare, uscare, macinare, incinerare, etc) | Activitătile desfasurate pot da nastere la mirosuri neplăcute. Acestea sunt asociate cu procesul de manipulare si depozitare a materiilor prime, transferul, pregătirea si neutralizarea materiei prime, eliminarea efluentilor lichizi si a gazelor reziduale. | -Spatii de acces, spatii de productie, nise, flanse, etc Mirosurile sunt generate in principal de subprodusele de origine animala nedestinate consumului uman (materiale aflate în putrefacţie), vapori cu continut organic rezultati din procesul de tratare termica a SNCU si făina proteică proaspătă care are miros caracteristic) | -Deseuri animaliere (aflate in putrefctie) -Namol rezultat de la preepurarea apelor uzate -Faina proteica proasptata ce ar un miros caracteristic Mirosul care rezulta este un miros specific, in principal mercaptani formati prin descompunerea microbiana a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman, vapori de apa incarcati organic; Mecanismul care sta la baza emisilor de miros se datoreaza amino-acizilor (componenta cheie a proteinelor) care la temperatura sau actiunea enzimatica a microorganismelor se decarboxileaza cu usurinta obtinundu-se astfel amine. In conditii normale acestea, desi netoxice (in cantitati mici) sunt relativ volatile, chiar in stare gazoasa cu miros caracteristic (cadaverina, puterscina, indoli, mercaptani) |  | Nu exista o delimitare clara a limitelor. Avand in vedere ca nu a fost adoptata inca o legislatie specifica, cu exprimarea concentratiilor in unitati de miros, ca referinta , cf. AIM nr.49/2006, revizuita , pct.13.3, in cazul unor sesizari se vor efectua analize ale concentratiei de metil mercaptani ce se vor compara cu limitele din STAS 12574/87 (CMA =0,00001 mg/mc). | In prezent s-a construit o instalatie performanta, conforma cu normele BAT/BREF pentru emisiile de miros din zona instalatiilor de neutralizare SNCU Cat.3. Astfel, Inainte de a fi evacuate in atmosfera, pentru reducerea emisiilor de miros gazele reziduale din zona instalatie de neutralizare (site, separatoare, uscator, tricantor, moara, snecuri, omogenizator) sunt captate si epurate prin intermediul unei unitati de tratare aer . Instalatia de epurare propusa este compusa din sistem de capare aer poluat (hote, tubulaturi din otel inoxidabil, ventilator) si trei trepte de filtrare , astfel: Treapta I- filtrare grosiera prin separatoare de condens cu grasimi, Treapta II- filtrare intermediara prin instalatie de umidificare-spalare aer in contracurent, Treapta III- filtrare finala cu biofiltru pentru retinerea ultimelor impuritati prin actiunea bacteriilor | Este BREF/BAT -Pentru refacerea capacitatii filtratnte, masa biologica va fi inlocuita cel putin odata la 2 ani, iar corpul biofiltrului va fi curatat periodic. -Curatarea frecventa a zonelor de depozitare a materiilor prime, produselor si deseurilor; -Intretinerea permanenta a starii de curatenie in halele de productie si in incinta societatii; - Verificarea şi întreţinerea etanşeităţilor (hale procesare, linie tehnologica de procesare deseuri) -Respectarea Regulamentului de exploatare , funcţionare şi întreţinere; -Programarea intrărilor de materii prime (SNCU); -Service periodic |
| Instalatia finala de preepurare ape uzate | Eliminarea apelor uzate tehnologice | -“- | -‘- | -„- | -„- | In anul 2015 a fost pusa in functiune o statie de epurare mecano-fizico-chimica. Statia de epurare este performanta fiind prevazuta cu rezervoare etanse si sistem automatizat de exploatare si control. (Pentru controlul statiei de epurare este incorporat un sistem logic de control programabil (PLC), sistem care monitorizeaza parametrii de operare si proces (debit, pH, temperatura, presiune, nivelul apei,etc) si ii transmite panoului de control. Monitorizarea statiei de epurare prin implementarea sistemului SCADA, sistem care contine urmatoarele: panou de control, PC, soft SCADA, aplicatie software, interfata. |  |

### 5.6.4Declaratie privind managementul mirosurilor

Puteti identifica aici evenimente pe care nu le puteti controla si care pot duce la degajare de mirosuri (de ex. conditii meteorologice extreme sau intreruperi ale curentului electric pentru care BAT-ul nu prevede alimentare de siguranta).

Trebuie sa descrieti masurile pe care le propuneti pentru reducerea impactului unor astfel de evenimente (de ex. oprire cat mai rapid posibil). Daca sunt acceptate de Agentia de Protectia Mediului, va trebui sa mentineti aceste masuri drept conditii de autorizare, dar, atat timp cat luati masuri, nu puteti fi dati in judecata pentru aceste evenimente rare.

Managementul mirosurilor

| Sursa/punct de emanare | Natura/cauza avariei | Ce masuri au fost implementate pentru prevenirea sau reducerea riscului de producere a avariei? | Ce se intampla atunci cand se produce o avarie? | Ce masuri sunt luate atunci cand apare? | Cine este responsabil pentru initierea masurilor? | Exista alte cerinte specifice cerute de autoritatea de reglementare? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) |
| Instalatia de neutralizare subproduse animaliere nedestinate consumului uman prin: Zona receptie/descarcare materii prime Zona de productie (sterilizare, separare, uscare, macinare, incinerare, etc) Instalatia de preepurare ape uzate | - calitatea deseurilor - supraîncărcare - avarie la CT - avarie la linia tehnologica de neutralizare - avarie la incinerator - blocaje pe circuitul de evacuare a apelor uzate spre statia de epurare | - programarea intrăilor de deşeuri - stabilirea unui program de mentenanţă a instalaţiilor CT, a liniei tehnologice de neutralizare si a incineratorului - respectarea Regulamentului de exploatare , funcţionare şi întreţinere | Mediu Mediu Nesemnificativ | -redirijare către alte puncte de lucru -remedierea avariei -înlăturarea cauzelor | Şef transport Mecanic Şef Mecanic Şef |  |

## 5.7 Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/ evaluarii BAT

Datele au fost prezentate la capitolul  I-  Subcap. 3.2

# 6.Minimizarea si Recuperarea Deseurilor

# 6.1Surse de deseuri

| Referinta deseului | Sursele de deseuri (punctele din cadrul procesului) | Codurile deseurilor conform EWC | Tip de deseui | Cantitati tone/an | Modalitatile de manipulare , colectare, valorificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incinerare | 19 01 12 | Cenusa de la arderea deseurilor animaliere Nepericulos | 90 | Însăcuită în saci biodegradabili şi eliminată la depozit autorizat |
| 2 | Intretinere si reparatii | 12 01 02 | Fier , fonta, otel Nepericulos | 2 | Colecatat separat pe platforma betonata si valorificat prin firme autorizate |
|  |  | 02 02 04 | Slam deshidratata rezultat de la instalatiile de preepurare. Nepericulos | 720 | Eliminat prin incinerare la Sucursala PROTAN– Codlea sau colaboratori .(Contract cu FINECO Depozitat in containere special destinate). |
|  |  | 20.03.06 | Deşeu curăţare canalizare. Nepericulos | 5 | Eliminat prin incinerare la Sucursala PROTAN– Codlea sau colaboratori.(Contract cu FINECO) Depozitat in containere special destinate |
|  |  | 15 01 10* | Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase Periculos | 0.05 | Colecatat separat si eliminat prin firme autorizate |
|  |  | 15 01 01 | Ambalaje de hârtie şi carton Nepericulos | 1 | Colecatat separat in containere si eliminat prin firme autorizate |
| 3 | Activitati administrative | 20 03 01 | Deşeuri menajere Nepericulos | 30 | Prin depozitare pe o rampă ecologică Colectare selectivă în containere |

## 6.2 Evidenta deseurilor

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Este implementat un sistem prin care sunt incluse in documente urmatoarele informatii despre deseurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalatie |  |
| Cantitate | Da |
| Natura | Da |
| Origine (acolo unde este relevant) | Da |
| Destinatie (Obligatia urmaririi – daca sunt trimise in afara amplasamentului) | Da |
| Frecventa de colectare | Da |
| Modul de transport | Da |
| Metoda de tratare | Nu este cazul |

## 6.3 Zone de depozitare

Zonele de depozitare sunt prezentate centralizat in tabelul urmator:

| Nr. si poz plan amplasre depozite | Identificati zona | Materiale depozitate | Mod de depozitare | Amenajarile existente pe depozite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zona receptie descarcare deseuri animaliere materii prime Cat.3 (In hala de procesare SNCU Cat.3) | Subproduse de origine animala nedestinate consumului uman SNCU Cat.3* | Buncar de receptie Se utilizeaza containere etanse la schimb. | Cuva betonata de retentie supraterana si separator de grasimi pentru tratarea apelor ce spala cuva Societatea detine Aut. Sanitar Veterinara pentru depozitarea intermediara a SNCU Cat.3.(Nr. RO-BV-001-PROCP/3-27/09/2010 |
| 2 | Depozit de SNCU Cat.1,2 (Linga parcul auto) | Subproduse de origine animala nedestinate consumului uman SNCU Cat.1,2* si /sau faina proteica cat.1 | Containere, saci biodegradabili marcati | Depozitul este termoizolat, cu 2 camere, una de receptie si una pentru stocare containere. Se utilizeaza containere etanse la schimb Societatea detine Aut. Sanitar Veterinara pentru depozitarea intermediara a SNCU Cat.1,2.(Nr. RO-BV-002-INTP/1,2-05/10/2010) |
| 3 | Laborator | Insecticid e, detergenti | In ambalaj original , la limita de consum Se pastreaza in magazia laboratorului. | Supfata acoperita si betonata |
| 4 | Statia de preepurare | Reactivi pentru statia de preepurare: - ACID CLORHIDRIC solutie <39% - HIDROXID DE SODIU solutie 40-50% - UNIPAC –W2- Policlorura de aluminiu solutie 31% | Sunt depozitate in vasele de dozare (3 buc x 1 mc) amplasate in incinta statiei de epurare. | In cuva de protectie Suprafata acoperita si betonata |
|  |  | Agenti de coagulare si floculare pentru statia de preepurare tip UNIFLOC | In ambalaj original , la limita de consum In incinta statiei de epurare | In cuva de retentie Suprafata acoperita si betonata |
| 5 | Incinta societate (Langa parcul auto) | Motorina/ Combustibil | Statie de motorina (rezervor cilindric suprateran, orizontal, prevazut cu pompa de alimentare, amplasat in cuva de retentie). V= 20000 l.** | Cuva de retentie. |
| 6 | Depozit produse finite | Produse finite (faina proteica) | Depozit 250 mp. Faina proteica se depoziteaza in saci tip big-bag, amplasati pe boxpaleti si suprafata betonata. | Suprafata acoperita si betonata |
| 7 | Incinta societate (Linga instalatia de neutralizare SNCU Cat.3) | Grasime tehnica | Rezervoare de grasime: 3 buc. x 30 t/buc Sunt amplasate in cuva de retentie | Cuva de retentie betonata. |
| 8 | Incinta societate (Linga instalatia de neutralizare SNCU Cat.3) | Apa cleioasa | Rezervoare apa cleioasa: 2buc. x 45 t (Rezerva : rezervoare 2 buc.x 14 t/buc.) | Suprafata betonata legata la canalizarea care conduce apele la statia de preepurare mecano-fizico-chimica. |
| 9 | Statia de preepurare | Ape uzate | Rezervor colector decantor: este un rezervor din otel , V=34 mc, izolat exterior cu membrana termosudabila cu grosimea peretelui de 8 mm, ingropat in pamant. | Izolat exterior cu membrana termosudabila |
|  |  | Slam rezultat de la preepurare | Eurocontainere | Platforma betonata |

Nota:

- -*- Categoriile  definite conform Regulamentului CE nr.1069/2009

- -**- Statia de motorina  este utilizata pe amplasament in baza unui proces verbal de custodie  inchieta cu SC EURO FULE SRL, proprietarul acesteia.

.

Plan amplasare zone de depozitare –vezi Tab.nr.4.2

## 6.4Cerinte speciale de depozitare-Nu este cazul

(de ex. pentru deseuri inflamabile, deseuri sensibile la caldura sau la lumina, separarea deseurilor incompatibile, deseuri care se pot dizolva sau pot reactiona cu apa (care trebuie depozitate in spatii acoperite). In acest sector, raspundeti la urmatoarele puncte, mai ales unde este cazul.

| Material | Categorie de mai jos | Este zona de depozitare acoperita (D/N) sau imprejmuita in intregime (I) | Exista un sistem de evacuare a biogazului (D/N) | Levigatul este drenat si tratat inainte de evacuare (D/N) | Exista protectie impotriva inundatiilor sau patrunderii apei de la stingerea incendiilor D/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri animaliere | C | Da | Nu este cazul | Cuva betonata de retentie supraterana, separator de grasimi pentru tratarea apelor ce spala cuva, statie de epurare |  |
| Recativi-statie de epurare | A | Da | Nu este cazul | Cuva de protectie |  |

A 	Aceste categorii necesita in mod normal depozitare in spatii acoperite.

AA	Aceste categorii necesita in mod normal depozitare in spatii imprejmuite.

B	Aceste materiale este probabil sa degaje praf si sa necesite captarea aerului si directionarea lui catre o instalatie de filtrare.

C	Sunt posibile reactii cu apa. Nu trebuie depozitate in zone inundabile.

## 6.5 Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Sunt recipientii de depozitare: prevazuti cu capace, valve etc. si securizati; inspectati in mod regulat si inlocuiti sau reparati cand se deterioreaza (cand sunt folositi, recipientii de depozitare trebuie clar etichetati) | DA DA |
| Este implementata o procedura bine documentata pentru cazurile recipientilor care s-au stricat sau curg? | DA, inlocuire |

Identificati orice masura de prevenire a emisiilor (de ex. lichide, praf, COV si mirosuri) rezultate de la depozitarea sau manevrarea deseurilor care nu au fost deja acoperite in raspunsul dumneavoastra la Sectiunile 1.1 si 5.5).

Acolo unde este cazul recipienti sunt amplasati pe suprafete betonate

## 6.6Recuperarea sau eliminarea deseurilor

Evaluare pentru identificarea celor mai bune optiuni practicabile pentru eliminarea deseurilor din punct de vedere al protectiei mediului

| Sursa deseurilor | Metale asociate/ prezenta PCB sau azbest | Tip de deseui | Optiuni posibile pentru tratarea lor | Detaliati (daca este cazul) optiunile utilizate sau propuse in instalatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Reciclare Recuperare Eliminare sau Nu se aplica | Specificati optiunea | Daca optiunea actuala este “Eliminare”, precizati data pana la care veti implementa reutilizarea sau recuperarea sau justificati de ce acestea sunt imposibil de realizat din punct de vedere tehnic si economic. |
| Incinerare | NU | Cenusa de la arderea deseurilor animaliere Nepericulos | - | Eliminare | Eliminare pri firme autorizate | Procesul tehnologic nu permite reutilizarea si/sau recuperarea deseului |
| Intretinere si reparatii | NU | Deseuri de metale feroase Nepericulos | - | Reciclare | Reciclare prin firme autorizate | Procesul tehnologic nu permite reutilizarea si/sau recuperarea deseului |
|  | NU | Slam rezultata de la instalatiile de preepurare Nepericulos | - | Eliminare | Colectat in containere si eliminat prin incinerare in cadrul societatii | Procesul tehnologic nu permite reutilizarea si/sau recuperarea deseului |
|  | NU | Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase Periculos | - | Eliminare | Eliminare prin firme autorizate | Procesul tehnologic nu permite reutilizarea si/sau recuperarea deseului |
|  | Nu | Ambalaje de hârtie şi carton Nepericulos | - | Reciclare | Reciclare prin firme autorizate | Procesul tehnologic nu permite reutilizarea si/sau recuperarea deseului |
| Activitati administrative | NU | Deşeuri menajere Nepericulos |  | Eliminare | Eliminare prin firme autorizate | Procesul tehnologic nu permite reutilizarea si/sau recuperarea deseului |

6.7Deseuri de ambalaje

Sunt eliminate prin firme autorizate .

| Material | Deseuri de ambalaje generate T/an | Valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie |
| --- | --- | --- |
|  |  | Reciclare material | Alte forme de reciclare | Total reciclare | Valorificare energetica | Alte forme de valorificare | Incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie | Total valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie |
|  | a | b | c | d | e | f | g | h |
| Sticla |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plastic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hirtie carton | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Metal | Aluminiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Otel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lemn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |

# 7.Energie

## 7.1 Cerinte energetice de baza

### 7.1.1Consumul de energie

Consumul anual de energie al activitatilor este prezentat in tabelul urmator, in functie de sursa de energie.

| Sursa de energie | Consum de energie |
| --- | --- |
|  | Furnizata, MWh | Primara, MWh | % din total |
| Electricitate din reteaua publica | 1489,89 MWh (in anul 2014) | - |  |
| Electricitate din alta sursa* | - | - |  |
| Abur/apa fierbinte achizitionata si nu generata pe amplasament (a)* |  |  |  |
| Gaze | 1 677 066 Nmc (in anul 2014) | Nu se aplica |  |
| Petrol | - | Nu se aplica |  |
| Carbune | - | Nu se aplica |  |
| Apa industriala | Cca. 68,567 mii mc (in anul 2014) |  |  |
| Grasime tehnica | 875,3 t (in anul 2014) |  |  |

- specificati sursa si factorul de conversie de la energia furnizata la cea primara

(Observati ca autorizatia va solicita ca informatiile referitoare la consumul de energie sa fie furnizate anual)

Informatiile suplimentare privind consumul de energie (de ex. balante energetice, diagrame “Sankey”) care arata modul in care este consumata energia in activitatile din autorizatie sunt descrise in continuare:

| Tip de informatii (tabel, diagrama, bilant energetic etc) | Numarul documentului respectiv |
| --- | --- |
| Diagrame Sankey | Raport audit energetic |

Societatea detine o evidenta stricta a consumului de energie lunara pe fiecare sectie in parte.

### 7.1.2Energie specifica

##### Informatii despre consumul specific de energie pentru activitatile din autorizatie sunt descrise in tabelul urmator:

| Listati mai jos activitatile | Consum specific de energie (CSE) (specificati unitatile adecvate) | Descrierea fundamentelor CSE Acestea trebuie sa se bazeze pe consumul de energie primara pentru produse sau pe intrarile de materii prime care corespund cel mai mult scopului principal sau capacitatii de productie a instalatiei. | Compararea cu limitele (comparati consumul specific de energie cu orice limite furnizate in Indrumarul specific sectorului sau alte standarde industriale) |
| --- | --- | --- | --- |
| Energie electrica | Kwh/tona procesata | 34 |  |
| Energie termica | kWh/tona procesata | 387 |  |

Consumul  de energie electrica raportat la materiile prime procesate in anul 2014, a fost de 34 kWh/t de materii prime.

Consumul  de  caldura raportat la materiile prime procesate in anul 2014, a fost de 387 kWh/t de materii prime.

### 7.1.3 Intretinere

Masurile fundamentale pentru functionarea si intretinerea eficienta din punct de vedere energetic sunt descrise in tabelul de mai jos.

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca aveti implementat un sistem documentat si faceti referire la acea documentatie, astfel incat el sa poata fi inspectat pe amplasament de catre GNM/APM; sau

- Declararea intentiei de a implementa un astfel de sistem documentat si indicarea termenului  pana la care veti aplica un asemenea program, termen care trebuie sa fie acoperit de perioada prevazuta in programul pentru conformare; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate.

| Exista masuri documentate de functionare, intretinere si gospodarire a energiei pentru urmatoarele componemte ? (acolo unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenele la care masurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer conditionat, proces de refrigerare si sisteme de racire (scurgeri, etansari, controlul temperaturii, intretinerea evaporatorului/condensatorului); | DA |  | Program de revizii si reparatii |
| Functionarea motoarelor si mecanismelor de antrenare | Da |  | Program revizii, reparatii |
| Sisteme de gaze comprimate (scurgeri, proceduri de utilizare); | Da |  | Instructiuni de lucru, program de revizii si reparatii |
| Sisteme de distributie a aburului (scurgeri, izolatii); | Da |  | Instructiuni de lucru, program de revizii si reparatii |
| Sisteme de incalzire a spatiilor si de furnizare a apei calde; | Da |  | Instructiuni de lucru, program de revizii si reparatii |
| Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin frecare; | Da |  | Instructiuni de lucru, program de revizii si reparatii |
| Intretinerea boilerelor de ex. optimizare excesului de aer; | Da |  | Service periodic |
| Alte forme de intretinere relevante pentru activitatile din instalatie. | Da |  | Instructiuni de lucru, program de revizii si reparatii |

## 7.2 Masuri tehnice

Masurile tehnice fundamentale pentru eficienta energetica sunt descrise in tabelul de mai jos

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca va conformati cu fiecare cerinta, sau

- Declararea intentiei de conformare si indicarea termenului pana la care o veti face in cadrul programului de conformare a activitatii analizate; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate.

| Confirmati ca urmatoarele masuri tehnice sunt implementate pentru evitarea incalzirii excesive sau pierderilor din procesul de racire pentru urmatoarele aspecte: (acolo unde este relevant): | Da (() | Nu este relevant | Informatii suplimentare (termenele prevazute pentru aplicarea masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolarea suficienta a sistemelor de abur, a recipientilor si conductelor incalzite | Da |  | Sunt implementate prin cartea tehnica a utilajelor |
| Prevederea de metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii | Da |  |  |
| Senzori si intrerupatoare temporizate simple sunt prevazute pentru a preveni evacuarile inutile de lichide si gaze incalzite. | Da |  |  |
| Alte masuri adecvate |  |  |  |

### 7.2.1 Masuri de service al cladirilor

Masuri fundamentale pentru eficienta energetica a service-ului cladirilor sunt descrise in tabelul de mai jos:

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca va conformati cu fiecare cerinta, sau

- Declararea intentiei de conformare si indicarea datei pana la care o veti face in cadrul programului dumneavoastra de modernizare; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta pentru activitatile desfasurate.

| Confirmati ca urmatoarele masuri de service al cladirilor sunt implementate pentru urmatoarele aspecte (unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenul de punere in practica/aplicare a masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Exista o iluminare artificiala adecvata si eficienta din punct de vedere energetic | Da |  |  |
| Exista sisteme de control al climatului eficiente din punct de vedere energetic pentru: Incalzirea spatiilor Apa calda Controlul temperaturii Ventilatie Controlul umiditatii | Da |  |  |

## 7.3 Eficienta Energetica

Un plan de eficienta energetica este furnizat mai jos, care identifica si evalueaza toate tehnicile de eficienta energetica aplicabile activitatilor din autorizatie

### Masuri:

- Consumurile energetice sunt inregistrate

-Condensul rezultat din consumatorii de abur de medie presiune si din consumurile proprii de abur ale centralei se returneaza in rezervorul degazorului din centrala termica. Condensul este recuperat integral de la sterilizatoare si rezervoare de grasimi. Procent efectiv inregistrat de recuperare a condensului: cca. 60-70%

-Se aplica reglarea arderii la cazanele din cadrul centralei termice , in timp real, automatizat  astfel incat caldura nedezvoltata ca urmare a unei combustii incomplete   sa un constituie o pierdere de energie.

Se are in vedere:

- optimizarea programului de lucru al cazanelor cu efect direct de reducere a numarului de porniri opriri

- izolarea conducte apa, abur

Completati tabelul astfel:

- Indicati ce tehnici de eficienta energetica, inclusiv cele omise la cerintele energetice fundamentale si cerintele suplimentare privind eficienta energetica, sunt aplicabile activitatilor, dar nu au fost inca implementate.

- Precizati reducerile de CO2 realizabile de catre acea tehnica pana la sfarsitul ciclului de functionare (al instalatiei pentru care se solicita autorizatia integrata de mediu)

- In plus fata de cele de mai sus, estimati costurile anuale echivalente implementarii tehnicii, costurile pe tona de CO2 recuperata si prioritatea de implementare.

| TOTI SOLICITANTII |  |
| --- | --- |
| Masura de eficienta energetica | Recuperari de CO2 (tone) | Cost Anual Echivalent (CAE) EUR | CAE/CO2 recuperat EUR/tona | Data de implementare |
|  | Anual | Pe durata de functionare |  |  |  |

Observatii

Prezentati metoda de evaluare si faceti dovada ca au fost utilizate cele mai bune criterii pentru rata de actualizare, durata de viata si cheltuieli (EUR/ tona).

### 7.3.1Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica

Informatii despre tehnicile de recuperare a energiei sunt date in tabelul de mai jos;

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca masura este implementata, sau

- Declararea intentiei de a implementa masura si indicarea termenului de aplicare a acesteia ; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate

| Concluzii BAT pentru principiile de recuperare/economisire a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie? (D / N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Recuperarea caldurii din diferite parti ale proceselor, de.ex din solutiile de vopsire. |  | Nu este cazul |
| Tehnici de deshidratare de mare eficienta pentru minimizarea energiei de uscare. | Da |  |
| Minimizarea utilizarii apei si utilizarea sistemelor inchise de circulatie a apei. | Da |  |
| Izolatie buna (cladiri, conducte, camera de uscare si instalatia). | DA |  |
| Amplasamentul instalatiei pentru reducerea distantelor de pompare. | DA |  |
| Optimizarea fazelor motoarelor cu comanda electronica. | DA |  |
| Utilizarea apelor de racire reziduale (care au o temperatura ridicata) pentru recuperarea caldurii. | NU |  |
| Transportor cu benzi transportoare in locul celui pneumatic (desi acesta trebuie protejat impotriva probabilitatii sporite de producere a evacuarilor fugitive) | Nu |  |
| Masuri optimizate de eficienta pentru instalatiile de ardere, de ex. preincalzirea aerului/combustibilului, excesul de aer etc. | DA |  |
| Procesare continua in loc de procese discontinue | DA |  |
| Valve automate | DA |  |
| Valve de returnare a condensului | DA |  |
| Utilizarea sistemelor naturale de uscare | Nu | Nu este cazul |
| Altele | - | - |

## 7.4Alternative de furnizare a energiei

Informatii despre tehnicile de furnizare eficienta a energiei sunt date in tabelul de mai jos

Completati tabelul astfel:

- Confirmati faptul ca masura este implementata, sau

- Declarati intentia de a implementa masura si indicati termenul de punere in practica ; sau

- Expuneti motivul pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate

| Tehnici de furnizare a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie? (D / N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Utilizarea unitatilor de co-generare; | Nu | Producerea de energie in cogenerare este costisitoare. (Compania nu-si poate asigura singura finanatera unei instalatii CHP). |
| Recuperarea energiei din deseuri; | Da | Se recupereaza energia din grasimea tehnica care nu poate fi vanduta. |
| Utilizarea de combustibili mai putin poluanti. | DA | Se utilizeaza gaz natural sau grasime tehnica |

# Accidentele si Consecintele lor

## 8.1Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase – SEVESO

|  | Da/Nu |  | Da/Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalatia se incadreaza in categoria de risc major conform prevederilor HG 804/2007 ce transpune Directiva SEVESO? | NU | Daca da, ati depus raportul de securitate? | - |
| Instalatia se incadreaza in categoria de risc minor conform prevederilor HG 804/2007 ce transpune Directiva SEVESO? | NU | Daca da, ati realizat Politica de Prevenire a Accidentelor Majore? | - |

## 8.2 Plan de management al accidentelor

Societatea detine un Plan PSI si un  Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale unde sunt descrise: modul de actionare in caz de producere a unei poluari accidentale, lista punctelor critice, programul de masuri si lucrari in vederea prevenirii poluarilor accidentale

De exemplu:

| Scenariu de accident sau de evacuare anormală | Probabilitatea de producere | Consecinţele producerii | Măsuri luate sau propuse pentru minimizarea probabilităţii de producere | Acţiuni planificate în eventualitatea că un astfel de eveniment se produce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Blocaj pe traseul de evacuare ape uzate | 1% | Inundarea spaţiilor, emisii de vapori, mirosuri, apare riscul deversărilor necontrolate, contaminării solurilor şi apelor de suprafaţă şi subterane | Respectarea regulamentului de funcţionare exploatare şi întreţinere | Se va opri evacuarea până la remedierea defecţiunii.Apele deversate vor fi dirijate spre statia de epurare |

## În prima situaţie, apele evacuate dacă sunt neutralizate, nu mai prezintă un pericol, decât sub aspectul contaminării apelor de suprafaţă, sau subterane. Încărcătura organică nu este poluantă pentru sol.

Producerea unei explozii implică pe lângă pagube materiale şi emisii de gaze de ardere, ape uzate din stingerea incendiului, alte amestecuri şi reacţii necontrolate, cu efecte necunoscute asupra mediului,

Care dintre cele de mai sus considerati ca provoaca cele mai critice riscuri pentru mediu?

Nu este cazul

## 8.3Tehnici

Explicati pe scurt modul in care sunt folosite urmatoarele tehnici, acolo unde este relevant.

|  | Raspuns |
| --- | --- |
| TEHNICI PREVENTIVE |  |
| inventarul substantelor | A se vedea sectiunea 3.1 |
| trebuie sa existe proceduri pentru verificarea materiilor prime si deseurilor pentru a ne asigura ca ele nu vor interactiona contribuind la aparitia unui incident | Da |
| depozitare adecvata | A se vedea sectiunile 5.4 si 6.3 |
| alarme proiectate in proces, mecanisme de decuplare si alte modalitati de control | Da, la CT |
| bariere si retinerea continutului | Da, Cuve de retentie |
| cuve de retentie si bazine de decantare | A se vedea sectiunea 5.4.5 |
| izolarea cladirilor; | Da |
| asigurarea prea plinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau pulberi), de ex. masurarea nivelului, alarme independente de nivel inalt, intrerupatoare de nivel inalt si contorizarea incarcaturilor; | Nu |
| sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat | Da |
| registre pentru evidenta tuturor incidentelor, rateurilor, schimbarilor de procedura, evenimentelor anormale si constatarilor inspectiilor de intretinere | A se vedea Sectiunea 0 |
| trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a raspunde si a trage invataminte din aceste incidente; | A se vedea Sectiunea 0 |
| rolurile si responsibilitatile personalului implicat in managementul accidentelor | Cf.planurilor de actiune |
| proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicarii insuficiente intre angajati in cadrul operatiunilor de schimbare de tura, de intretinere sau in cadrul altor operatiuni tehnice. | Procese verbale de predare primire |
| compozitia continutului din colectoarele de retentie sau din colectoarele conectate la un sistem de drenare este verificata inainte de epurare sau eliminare | Da |
| canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarma de nivel inalt sau cu senzor conectat la o pompa automata pentru depozitare (nu pentru evacuare); trebuie sa fie implementat un sistem pentru a asigura ca nivelurile colectoarelor sunt mereu mentinute la o valoare minima |  |
| alarmele de nivel inalt nu trebuie folosite in mod obisnuit ca metoda primara de control al nivelului |  |
| ACTIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR |  |
| indrumare privind modul in care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident |  |
| caile de comunicare trebuie stabilite cu autoritatile de resort si cu serviciile de urgenta |  |
| echipament de retinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anuntarea autoritatilor de resort si proceduri de evacuare; |  |
| izolarea scurgerilor posibile in caz de accident de la anumite componente ale instalatiei si a apei folosite pentru stingerea incendiilor de apa pluviala, prin retele separate de canalizare |  |
| Alte tehnici specifice pentru sector | A se vedea Sectiunea 4 |

# Zgomot si Vibratii

Ca recomandare, nivelul de detaliere al informatiilor oferite trebuie sa corespunda riscului de producere a disconfortului la receptorii sensibili. In cazul in care receptorii se afla la mare distanta si riscul este prin urmare scazut, informatiiile solicitate in Tabelul 9.1 vor fi minime, dar informatiile referitoare la sursele de zgomot din Tabelul 9.2 sunt necesare, iar BAT-urile trebuie folosite pentru reducerea zgomotului atat cat permite balanta costurilor si beneficiilor. Sursele nesemnificative trebuie “separate” calitativ (oferind explicatii) si nu trebuie furnizate informatii detaliate.

Trebuie oferite harti si planuri de amplasament daca este cazul pentru a indica localizarea receptorilor, surselor si punctelor de monitorizare. Va fi utila identificarea surselor aflate pe amplasament, in afara instalatiei, in cazul in care acestea sunt semnificative.

## 9.1Receptori

(Inclusiv informatii referitoare la impactul asupra mediului si masurile existente pentru monitorizarea impactului)

| Identificati si descrieti fiecare locatie sensibila la zgomot, care este afectata | Care este nivelul de zgomot de fond (sau ambiental) la fiecare receptor identificat? | Exista un punct de monitorizare specificat care are legatura cu receptorul? | Frecventa monitorizarii? | Care este nivelul zgomotului cand instalatia /sursa (sursele) functioneaza? | Au fost aplicate limite pentru zgomot sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul (Cea mai apropiata zona de locuire se situeaza pe directia Sud-Vest la o distanta mai mare de 1000 m de amplasamentul analizat. Zgomotul la limita amplasamentului va fi in limitele legale pentru zone cu folosinta industriala. Distanta mare face ca zgomotul sa nu fie sesizabil in zona locuita). | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | <65dB(A) la limita incintei | STAS 10009/88: (65 dB(A) pentru zone industriale, la limita incinta) |

## 9.2Surse de zgomot

(Informatii referitoare la sursele si emisiile individuale)

| Faceri o prezentare generala, succinta, a surselor al caror impact este nesemnificativ Aceasta poate fi realizata prin utilizarea informatiilor din sectiunea referitoare la evaluarile de mediu (impact sau/si bilant de mediu) privind zgomotul si vibratiile sau prin folosirea unei abordari calitative obisnuite, atunci cand nivelul scazut de risc este evident. NU este necesara furnizarea de informatii suplimentare pentru sursele descrise aici. |
| --- |
| Identificati fiecare sursa semnificativa de zgomot si/sau vibratii | Numarul de referinta al sursei | Descrieti natura zgomotului sau vibratiei | Exista un punct de monitorizare specificat? | Care este contributia la emisia totala de zgomot? | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot | Masuri care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor si a termenelor stabilite in programele pentru conformare |
| Echipamente, instalatii, utilaje (amplasate in interiorul halelor de productie) |  | Funcţionare continuă (surse fixe) | Nu este cazul |  | Nu este cazul | Nu este cazil |
| Activitate de transport rutier si nerutier |  | Functionare intermitenta (surse liniare) | Nu este cazul |  |  | Nu este cazul |
| Orice alte informatii relevante trebuie precizate aici sau trebuie facuta referire la ele. De ex. Surse non-instalatie Nivelul de zgomot poate fi influentat si de traficul rutier corespunzator DJ Codlea-Halchiu, ce margineste la Sud-Est societatea SC PROTAN SA. |

## 9.3Studii privind masurarea zgomotului in mediu

Dati detalii despre orice studii care au fost facute.

| Referinta (Denumirea, aul etc) studiului respectiv | Scop | Locatii luate in considerare | Surse identificate sau investigate | Rezultate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul |  |  |  |  |

## 9.4 Intretinere

|  | Da | Nu | Daca nu, indicati termenul de aplicare a procedurilor/masurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedurile de intretinere identifica in mod precis cazurile in care este necesara intretinerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da |  |  |
| Procedurile de exploatare identifica in mod precis actiunile care sunt necesare pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da |  |  |

## 9.5 Limite

Din tabelul 9.1 rezumati impactul zgomotului referindu-va la limite recunoscute

| Receptor sensibil | Perioada | Punctul receptor | Limite dB(A) | Nivel de zgomot de fond (fara instalatia in functiune | Nivelul zgomotului cand instalatia functioneaza | In cazul in care nivelul zgomotului depaseste limitele fie justificati situatia, fie indicati masurile si intervalele de timp propuse pentru remedierea situatiei (acestea au fost poate identificate in tabelul 9.1). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul. (Cea mai apropiata zona de locuire se situeaza pe directia Sud-Vest la o distanta mai mare de 1000 m de amplasamentul analizat. Zgomotul la limita amplasamentului va fi in limitele legale pentru zone cu folosinta industriala. Distanta mare face ca zgomotul sa nu fie sesizabil in zona locuita). |  | Nu exista receptori sensibili | STAS 10009/88: -65 dB(A) pentru limita incinta industriala sau strazi de categorie tehnica II. | traficul stradal pe DJ Codlea-Halchiu | <65 dB(A) | Este respectata valoarea de 65dB(A) (Conform STAS 10009-88- Acustica urbana-Limite admisibile ale nivelului de zgomot).* |

## 9.6Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat

Aceasta este o cerinta suplimentara care trebuie completata cand este solicitata de Autoritatea de Reglementare. Aceasta poate fi de asemenea utila oricarui Operator care are probleme cu zgomotul sau este posibil sa produca disconfort cauzat de zgomot si/sau vibratii pentru a directiona sau ierarhiza activitatile.

| Sursa | Scenarii de avarie posibile | Ce masuri au fost implementate pentru prevenirea avariei sau pentru reducerea impactului? | Care este impactul/rezultatul asupra mediului daca se produce o avarie? | Ce masuri sunt luate daca apare si cine este responsabil? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Minimizarea potentialului de disconfort datorat zgomotului, in special de la:

- Utilaje de ridicat, precum benzi transportatoare sau ascensoare;

Nu e cazul

- Manevrare mecanica,

Izolare fonica

- Deplasarea vehiculelor, in special incarcatoare interne precum autoincarcatoare;

Incarcatoarele interne sunt verificte si intretinute permanent

# 10 Monitorizare

## 10.1 Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer

| Parametru | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Este echipamentul calibrat? | DACA NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta. | Metode si intervale de corectare a calibrarii | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/competente |
| Pulberi totale, COT, SO2, CO, NOx, HCl, NH3, Metale grele: (Hg, Cd, Sb,As, Pb, Cr,Co, Cu, Mn, Ni, V), Dioxine si furani | Cos dispersie Instalatie de incinerare | Conform frecventei de monitorizare impusa prin Aut.Integrata de mediu (Anual) | Pentru efectuarea determinarilor se vor aplica metodele de analiza descrise in standardele in vigoare la momentul efectuarii incercarilor. | Da (Laborator acreditat) | In functie de procedurile societatii acreditata care intocmeste masuratorile | In functie de procedurile societatii care intocmeste masuratorile | Societati certificare |
| Gaze reziduale (Pulberi, CO, NOX, SO2,) | Cos dispersie cazane termice (3 bucati) | Conform frecventei de monitorizare impusa prin Aut.Inregrata de mediu (Anual) | Pentru efectuarea determinarilor se vor aplica metodele de analiza descrise in standardele in vigoare la momentul efectuarii incercarilor. | Da (Laborator acreditat) | In functie de procedurile societatii acreditata care intocmeste masuratorile | In functie de procedurile societatii acreditata care intocmeste masuratorile | Societati certificare |

Descrieti orice programe/masuri diferite pentru perioadele de pornire si oprire.

Pornirea/oprirea utilajelor se face cu respectarea specificatiilor din procedurile de mentenanta.

Observatii:

- Monitorizarea si inregistrarea continuua este posibil sa fie impuse in urmatoarele circumstante:

- Cand emisia este redusa inainte de evacuarea in aer (de ex. printr-un filtru, arzator sau scruber);

- Cand sunt impuse alte masuri de control pentru realizarea unui nivel satisfacator al emisiilor (de ex. selectia sarjei, degresare);

- Fluxurile de gaz trebuie masurate, sau determinate in alt mod pentru a raporta concentratiile la evacuarile de masa;

- Pentru a raporta masuratorile la conditiile de referinta va fi necesar sa se masoare si sa se inregistreze temperatura si presiunea emisiei. Continutul de vapori de apa trebuie de asemenea masurat daca este probabil sa depaseasca 3% doar daca tehnicile de masurare utilizate pentru alti poluanti nu dau rezultate in conditii uscate.

- Unde este cazul, trebuie efectuate evaluari periodice vizuale si olfactive ale evacuarilor pentru a asigura faptul ca evacuarile finale in aer trebuie sa fie incolore, fara aburi sau vapori persistenti si fara picaturi de apa.

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in aer | Aut. Integrta de Mediu nr. SB 49/2006, revizuita in anul 2010 si in anul 2014 RAM/2014 Rapoarte de incercari |
| --- | --- |

## 10.2 Monitorizarea emisiilor in apa

Descrieti masurile propuse pentru monitorizarea emisiilor incluzand orice monitorizare a mediului si frecventa, metodologia de masurare si procedura de evaluare propusa. Trebuie sa folositi tabelele de mai jos si sa prezentati referiri la informatii suplimentare dintr-un document precizat, acolo unde este necesar.

Descrieti orice masuri speciale pentru perioadele de pornire si oprire.

Observatii:

- Frecventa de monitorizare va varia in functie sensibilitatea receptorilor si trebuie sa fie proportionala cu dimensiunea operatiilor.

- Operatorul trebuie sa aiba realizata o analiza completa care sa acopere un spectru larg de substante pentru a putea stabili ca toate substantele relevante au fost luate in considerare la stabilirea valorilor limita de emisie. Acesta analiza trebuie sa cuprinda lista substantelor indicate de legislatia in vigoare. Acest lucru trebuie actualizat in mod normal cel putin o data pe an.

- Toate substantele despre care se considera ca pot crea probleme sau toate substantele individuale la care mediul local poate fi  sensibil si asupra carora activitatea poate avea impact trebuie de asemenea monitorizate sistematic. Aceasta trebuie sa se aplice in special pesticidelor obisnuite si metalelor grele. Folosirea probelor medii alcatuite din probe momentane este o tehnica care se foloseste mai ales in cazurile in care concentratiile nu variaza in mod excesiv.

- In unele sectoare pot exista evacuari de substante care sunt mai dificil de masurat/determinat si a caror capacitate de a produce efecte negative este incerta, in special cand sunt in combinatie cu alte substante. Tehnicile de monitorizare a „toxicitatii totale a efluentului” pot fi asadar adecvate pentru a face masuratori directe ale efectelor negative, de ex. evaluarea directa a toxicitatii. O anumita indrumare privind testarea toxicitatii poate fi primita de la Autoritatea de Reglementare.

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in apele de suprafata | Nu este cazul |
| --- | --- |

### 10.2.1 Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa

| Parametru (Cf. Aut.SGA nr. 70/08.07.2015 | Punct de emisie | Denumirea receptorului | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Sunt echipamentele/prelevatoarele de probe/ calibrate? | DACA NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Eroarea de măsurare şi eroarea globală care rezultă | Metode şi intervale de corectare a calibrării | Acreditarea deţinută de prelevatorii de probe şi de laboratoare sau detalii despre personalul folosit şi instruire/competenţe |
| pH | La evacuarea din statia de epurare ape uzate | Paraul Vulcanita sau in colectorul Codlea-statia de epurare Feldioara (dupa punerea acesteia in functiune) | Cf. Aut.SGA | Metodele de analiza descrise in standardele in vigoare la momentul efectuarii incercarilor. | Analizele sunt efectuate de catre laboratooare acreditate. |
| CCO Cr |  |  |  |  |  |
| CBO5 |  |  |  |  |  |
| suspensii |  |  |  |  |  |
| Azot amoniacal |  |  |  |  |  |
| azotati |  |  |  |  |  |
| azotiti |  |  |  |  |  |
| fosfor total |  |  |  |  |  |
| reziduu filtrabil 105 0 |  |  |  |  |  |
| cloruri ( mg/l) |  |  |  |  |  |
| sulfuri + H2S |  |  |  |  |  |
| detergenti sintetici |  |  |  |  |  |
| substante extractibile cu solventi organici |  |  |  |  |  |

## 10.3 Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana

| Parametru | Unitatea de măsură | Punct de emisie | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Unit.pH | Foraje de observatie | Conform Aut.SGA nr. 70/08.07.2015 | Metodele de analiza descrise in standardele in vigoare la momentul efectuarii incercarilor. |
| Azot amoniacal/ amoniu | mg/l |  |  |  |
| Azotati | mg/l |  |  |  |
| Azotiti | mg/l |  |  |  |
| Oxidabilitate (CCOMn) | MgO2/l |  |  |  |
| CCOCr | MgO2/l |  |  |  |
| CBO5 | MgO2/l |  |  |  |
| Cloruri | mg/l |  |  |  |
| Materii in suspensie (MTS) | mg/l |  |  |  |
| Substante extractbile cu eter de petrol | mg/l |  |  |  |
| Fosfor total | mg/l |  |  |  |

## 10.4 Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | U.pH | La evacuarea din statia de preepurare mecano-fizico-chimica | Cf. Aut.SGA ce va fi obtinuta | Pentru efectuarea determinarilor se vor aplica metodele de analiza descrise in standardele in vigoare la momentul efectuarii incercarilor. |
| CCO Cr | mgO2/l |  |  |  |
| CBO5 | mgO2/l |  |  |  |
| Suspensii | mg/l |  |  |  |
| Azot amoniacal | mg/l |  |  |  |
| Azotati | mg/l |  |  |  |
| Azotiti | mg/l |  |  |  |
| Fosfor total | mg/l |  |  |  |
| Reziduu filtrabil 105 0 | mg/l |  |  |  |
| Cloruri ( mg/l) | mg/l |  |  |  |
| Sulfuri + H2S | mg/l |  |  |  |
| Detergenti sintetici | mg/l |  |  |  |
| Substante extractibile cu solventi organici | mg/l |  |  |  |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare | Autorizatia de Gospodarire Ape |
| --- | --- |

## 10.5 Monitorizarea si raportarea deseurilor

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cenusa de la arderea deseurilor animaliere | tone | Instalatia de incinerare | Lunar | Cantarire |
| Deseuri de metale feroase | tone | Atelier intretinere | Lunar | Cantarire |
| Slam rezultata de la instalatiile de preepurare | tone | Statia de preepurare | Lunar | Cantarire |
| Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | tone | Productie | Lunar | Cantarire |
| Ambalaje din hartie si carton | tone | Productie | Lunar | Cantarire |
| Deseuri menajere | tone | Activitati adminsitrative | Lunar | Cantarire |

Observatii:

Pentru generarea de deseuri trebuie monitorizate si inregistrate urmatoarele:

- compozitia fizica si chimica a deseurilor;

- pericolul caracteristic;

- precautii de manevrare si substante cu care nu pot fi amestecate;

- in cazul in care deseurile sunt eliminate direct pe sol, de exemplu imprastierea namolului sau un depozit de deseuri pe amplasament, trebuie stabilit un program de monitorizare care ia in considerare materialele, agentii potentiali de contaminare si parcursurile potentiale din sol in apa subterana, apa de suprafata sau lantul trofic.

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea generarii de deseuri | Aut. Integrta de Mediu nr. SB 49/2006, rev.in anul 2010 si in anul 2014 |
| --- | --- |

## 10.6 Monitorizarea mediului

### 10.6.1Contributia la poluarea mediului ambiant.

### Este ceruta monitorizarea de mediu in afara amplasamentului instalatiei ?

Conform Programului de monitorizare impus de Directia de Sanatate Publica Brasov .

Observatii:

- Necesitatea monitorizarii de mediu trebuie luata in considerare pentru evaluarea efectelor emisiilor in cursurile de apa controlate, in apa subterana, in aer sau sol sau a emisiilor de zgomot sau mirosuri nepacute.

- Monitorizarea mediului poate fi ceruta, de. ex. atunci cand:

  - exista receptori vulnerabili;

  - emisiile au o contributie semnificativa asupra unui Standard de Calitate a Mediului (SCM) care este in pericol de a fi depasit

  - Operatorul doreste sa justifice o concluzie BAT  bazandu-se pe lipsa efectului asupra mediului

  - este necesara validarea modelarii

3)	Necesitatea monitorizarii trebuie luata in considerare pentru:

- apa subterana, cand trebuie facuta o caracterizare a calitatii si debitului si luate in considerare atat variatiile pe termen scurt, cat si variatiile pe termen lung. Monitorizarea trebuie stabilita prin autorizatia de gospodarirea apelor pe baza unui studiu hidrogeologic care sa indice directia de curgere a apelor subterane, amplasamentul si caracteristicile constructive necesare pentru forajele de monitorizare;

- apa de suprafata, cand vor fi necesare, in conformitate cu prevederile autorizatiei de gospodarirea apelor, prelevarea de probe, analiza si raportarea calitatii in amonte si in aval a cursurilor de apa controlate

- aer, inclusiv mirosurile;

- contaminarea solului, inclusiv vegetatia si produsele agricole;

- evaluarea impactului asupra sanatatii;

- zgomot.

### 10.6.2 Monitorizarea impactului

Descrieti orice monitorizare a factorilor de mediu realizata sau propusa privind efectele emisiilor

a) Monitorizarea factorului de mediu aer

Monitorizarea emisiilor în aer

Fata de etapa autorizata anterior,  nu se modifica capacitatea de productie si nici  numarul si tipul surselor de poluare autorizate.

Avand in vedere cele mentionate anterior, se considera ca nu este necesara modificarea valorilor limita si a frecventei de monitorizare prevazute in AIM nr. SB 49 din 30.10.2006, revizuita in 12.01.2010 si in 02.12.2014.

PROTAN SA va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform condiţiilor stabilite  prin Aut.Integrata de Mediu ce va fi obtinuta.

Conditii de monitorizare a emisiilor in atmosfera

| Activitate IED | Denumire cos | Poluant | Tip de monitorizare | Metodă de analiză | Perioada de mediere | Frecventa de monitorizare | Conditii de referintă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | S1-Cazan termic tip HOVAL | NOx | Discontinuu | Metode standardizate | Medie zilnica* | Anual | Condiţii standard: -T= 273 K, -P=101,3 kPa, -gaz uscat 3%O2 de referinta |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |  |
|  |  | CO |  |  |  |  |  |
|  |  | Pulberi |  |  |  |  |  |
| - | S2-Cazan termic tip VASFA | NOx | Discontinuu | Metode standardizate | Medie zilnica* | Anual | Condiţii standard: -T= 273 K, -P=101,3 kPa, -gaz uscat 3%O2 de referinta |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |  |
|  |  | CO |  |  |  |  |  |
|  |  | Pulberi |  |  |  |  |  |
| - | S3-Cazan termic tip ABA | NOx | Discontinuu | Metode standardizate | Medie zilnica* | Anual | Condiţii standard: -T= 273 K, -P=101,3 kPa, -gaz uscat 3%O2 de referinta |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |  |
|  |  | CO |  |  |  |  |  |
|  |  | Pulberi |  |  |  |  |  |
| - | S4-Instalatie de incinerare | Temperatura | Continuu | Metode standardizare | - | Anual | Condiţii standard: -T= 273 K, -P=101,3 kPa, -gaz uscat 11%O2 de referinta |
|  |  | Pulberi | Discontinuu |  | Medie zilnica* |  |  |
|  |  | HCl | Discontinuu |  | Medie zilnica* |  |  |
|  |  | HFl | Discontinuu |  | Medie zilnica* |  |  |
|  |  | SO2 | Discontinuu |  | Medie zilnica* |  |  |
|  |  | NOx | Discontinuu |  | Medie zilnica* |  |  |
|  |  | TOC | Discontinuu |  | Medie zilnica* |  |  |
|  |  | CO | Discontinuu |  | Medie zilnica* |  |  |
|  |  | Hg | Discontinuu |  | Medie zilnica* |  |  |
|  |  | Cd+TI | Discontinuu |  | Medie zilnica* |  |  |
|  |  | ( alte metale | Discontinuu |  | Medie zilnica* |  |  |
|  |  | PCDD/PCDF | Discontinuu |  | Valori masurate pe o perioada de prelevare de minim 6 ore si maxim 8 ore vor fi calculate folosindu-se notiunea de echivalent toxic cf.Legii 278/2013 |  |  |

Nota: -*- Pentru măsurătorile discontinue: valorile medii zilnice se determină prin media valorilor momentane determinate prin cel puţin 3 exerciţii de masurare/zi, în timpul de lucru efectiv (excluzand perioadele de pornire şi oprire).

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite prin AIM :

Valori limita admise la emisii

| Activitate IED | Denumire cos | Poluant | UM | VLE | Conditii de referintă | Valori dereferinta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | S1-Cazan termic tip HOVAL | NOx | mg/Nmc | 350 (comb.gaz natural) 450 (comb. grasime tehnica) | Condiţii standard: -T= 273 K, -P=101,3 kPa, -gaz uscat 3%O2 de referinta | -Cf. AIM SB 49, rev.2014 -Limitele sunt prevazute in Ordinul 462/1993, Anexa nr.2, punctul 4.1 ptr.focare alimentate cu gaz natural sau punctul 2.1,pentru focare alimentate cu combustibil lichid -Cazanele sunt prevazute sa functioneze cu combustibil gaz natural sau grasime tehnica. |
|  |  | SO2 | mg/Nmc | 35(comb.gaz natural) 1700 (comb. grasime tehnica) |  |  |
|  |  | CO | mg/Nmc | 100 (comb.gaz natural) 170 (comb. grasime tehnica) |  |  |
|  |  | Pulberi | mg/Nmc | 5 (comb.gaz natural) 50 (comb. grasime tehnica) |  |  |
| - | S2-Cazan termic tip VASFA | NOx | mg/Nmc | 350 (comb.gaz natural) 450 (comb. grasime tehnica) | Condiţii standard: -T= 273 K, -P=101,3 kPa, -gaz uscat 3%O2 de referinta |  |
|  |  | SO2 | mg/Nmc | 35(comb.gaz natural) 1700 (comb. grasime tehnica) |  |  |
|  |  | CO | mg/Nmc | 100 (comb.gaz natural) 170 (comb. grasime tehnica) |  |  |
|  |  | Pulberi | mg/Nmc | 5 (comb.gaz natural) 50 (comb. grasime tehnica) |  |  |
| - | S3-Cazan termic tip ABA | NOx | mg/Nmc | 350 (comb.gaz natural) 450 (comb. grasime tehnica) | Condiţii standard: -T= 273 K, -P=101,3 kPa, -gaz uscat 3%O2 de referinta |  |
|  |  | SO2 | mg/Nmc | 35(comb.gaz natural) 1700 (comb. grasime tehnica) |  |  |
|  |  | CO | mg/Nmc | 100 (comb.gaz natural) 170 (comb. grasime tehnica) |  |  |
|  |  | Pulberi | mg/Nmc | 5 (comb.gaz natural) 50 (comb. grasime tehnica) |  |  |
| - | S4-Instalatie de incinerare | Pulberi | mg/Nmc | 10 | Condiţii standard: -T= 273 K, -P=101,3 kPa, -gaz uscat 11%O2 de referinta | Cf. AIM SB 49, rev.2014 Limitele sunt prevazute in tabelul 3.20 pag.164 din “Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration”. Vezi Nota (1) si Cap.13.1- emisii in aer asociate BAT |
|  |  | HCl | mg/Nmc | 10 |  |  |
|  |  | HFl | mg/Nmc | 1 |  |  |
|  |  | SO2 | mg/Nmc | 50 |  |  |
|  |  | NOx | mg/Nmc | 200 |  |  |
|  |  | TOC | mg/Nmc | 10 |  |  |
|  |  | CO | mg/Nmc | 50 |  |  |
|  |  | Hg | mg/Nmc | 0.03 |  |  |
|  |  | Cd+TI | mg/Nmc | 0.05 |  |  |
|  |  | ( alte metale | mg/Nmc | 0,5 |  |  |
|  |  | PCDD/PCDF | (ngTEQ/mc) | 0,1 |  |  |

Nota (1): Nu sunt prevazute valori de emisii pentru incinerare (Sursa S4), conform Legii 278/2013,Cap. IV, art. 42, deoarece instalatia in care se proceseaza exclusiv subproduse de origine animala prevazute de Regulamentul  CE nr. 1069/2099, nu se aplica  conform pct 6, alin a),a3). Valorile limită de emisie ale poluanţilor din gazele de ardere rezultate la incinerator, s-au stabilit pe baza recomandarilor celor mai bune tehnici disponibile.In urma analizei, in raportul de amplasament a  celor 2 documente  BAT (“Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration” si “Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries”) limitele la emisie sunt cele amintite mai sus,deoarece  instalatia de incinerare cu post combustia gazelor de ardere se regaseste din punct de vedere functional si constructiv mai aproape de “Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration”.

Valorile limită la emisie pentru aer se consideră respectate dacă în decursul unui an calendaristic:

- pentru măsuratorile discontinue - se respectă valorile limită impuse;

- pentru măsurătorile discontinue: valorile medii zilnice se determină prin media valorilor momentane determinate prin cel puţin 3 exerciţii de masurare/zi, în timpul de lucru efectiv (excluzand perioadele de pornire şi oprire).

b)Monitorizarea emisiilor în apă

b1)Monitorizarea apelor uzate evacuate de pe amplasament

Societatea va monitoriza indicatorii de calitate ai apelor tehnologice uzate preepurate, conform Autorizatiei de gospodarire a apelor emisa de SGA Brasov, respectiv:

Tab.nr.2.19-Conditii de monitorizare emisii in apa

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecventă | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La evacuarein emisarul autorizat.* . | Ape tehnologice + menajere + pluviale (dupa preepurare) | pH | Discontinua | Cf. Aut.SGA | Pentru efectuarea determinarilor se vor aplica metodele de analiza descrise in standardele in vigoare la momentul efectuarii incercarilor. |
|  |  | CCO Cr |  |  |  |
|  |  | CBO5 |  |  |  |
|  |  | suspensii |  |  |  |
|  |  | Azot amoniacal |  |  |  |
|  |  | azotati |  |  |  |
|  |  | azotiti |  |  |  |
|  |  | fosfor total |  |  |  |
|  |  | reziduu filtrabil 105 0 |  |  |  |
|  |  | cloruri ( mg/l) |  |  |  |
|  |  | sulfuri + H2S |  |  |  |
|  |  | detergenti sintetici |  |  |  |
|  |  | substante extractibile cu solventi organici |  |  |  |

-*- Conform Aut.SGA nr. 70/08.07.2015 , societatea  are obligatia sa se racordeze la colectorul de ape uzate Codlea-Statia de epurare Feldioara, aflat in curs de executie si sa obtina contract de preluare ape uzate de la administratorul acestuia Compania Apa Brasov SA, pana la data de 01.12.2015

în condiţii de funcţionare operatorul va respecta, la evacuarea apelor uzate preepurate,  următoarele concentratii maxim admise :

Concentratii maxim admise la evacuarea din statia de preepurare

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM | Referinta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La evacuare in emisarul autorizat . * | Ape tehnologice + menajere + pluviale (dupa preepurare) | pH | 6,5- 8,5 | U.pH | Cf. Aut.SGA |
|  |  | CCO Cr | 500 | mgO2/l |  |
|  |  | CBO5 | 300 | mgO2/l |  |
|  |  | Suspensii | 350 | mg/l |  |
|  |  | Azot amoniacal | 30 | mg/l |  |
|  |  | Azotati | 37 | mg/l |  |
|  |  | Azotiti | 2 | mg/l |  |
|  |  | Fosfor total | 5 | mg/l |  |
|  |  | Reziduu filtrabil 105 0 | 2000 | mg/l |  |
|  |  | Cloruri ( mg/l) | 500 | mg/l |  |
|  |  | Sulfuri + H2S | 1,0 | mg/l |  |
|  |  | Detergenti sintetici | 25 | mg/l |  |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici | 30 | mg/l |  |

Nota:-*- Conform Aut.SGA nr. 70/08.07.2015 , societatea  are obligatia sa se racordeze la colectorul de ape uzate Codlea-Statia de epurare Feldioara, aflat in curs de executie si sa obtina contract de preluare ape uzate de la administratorul acestuia Compania Apa Brasov SA, pana la data de 01.12.2015.

b2)Monitorizarea calitatii acviferului freatic

Pe platforma unitatii s-au executat doua foraje de observatie si urmarire  a calitatii acviferului freatic amplasate amonte si aval de amplasament, pe directia de curgere a apelor subterane. Forajele de observatie sunt executate la adancimea de 8 m.

Controlul calitatii apei subterane se va realiza din cele 2 foraje de monitorizare, prin comparatie aval fata de amonte, pentru indicatorii de calitate mentionati in tabelul urmator:

Monitorizarea/observarea  pânzei freatice (prin comparatie aval fata de amonte)

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecventă | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forajul de monitorizare F1 executat pe directia amonte fata de amplasament Coordonate: geografice: 45°42'52.0"N 25°28'01.0"E stereo (m): x=380730.36, y=5063647.81 | pH | Discontinua | Cf.Aut.SGA | Pentru efectuarea determinarilor se vor aplica metodele de analiza descrise in standardele in vigoare la momentul efectuarii incercarilor. |
|  | CCO-Mn |  |  |  |
|  | CBO5 |  |  |  |
|  | Amoniu |  |  |  |
|  | Azotati |  |  |  |
|  | Azotiti |  |  |  |
|  | Cloruri |  |  |  |
|  | Suspensii |  |  |  |
|  | Substante extractibile cu solventi organici |  |  |  |
|  | Fosfor total. |  |  |  |
| Forajul de monitorizare F2 executat pe directia aval fata de amplasament Coordonate: geografice: 45°42'54.5"N 25°28'07.1"E stereo(m): x=380864.16, y=5063723.08 | pH | Discontinua | Cf.Aut.SGA | Pentru efectuarea determinarilor se vor aplica metodele de analiza descrise in standardele in vigoare la momentul efectuarii incercarilor. |
|  | CCO-Mn |  |  |  |
|  | CBO5 |  |  |  |
|  | Amoniu |  |  |  |
|  | Azotati |  |  |  |
|  | Azotiti |  |  |  |
|  | Cloruri |  |  |  |
|  | Suspensii |  |  |  |
|  | Substante extractibile cu solventi organici |  |  |  |
|  | Fosfor total. |  |  |  |

Amplasamentul analizat face parte din Depresiunea Braşov şi respectiv din punct de vedere a apelor subterane din corpul de apă ROOT002.

Nota: Conform Ordinului 621/2014  privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din România, pentru corpul de apă subterana din Depresiunea Brasov Cod- ROOT002. (Direcţia Apelor Olt) , corp de apa aflat inclusiv in zona analizata ,sunt stabilite următoarele valori de prag:

| Corpul de ape subterane | NH4 (mg/l) | Cl (mg/l) | SO4 (mg/l) | NO2 (mg/l) | PO4 (mg/l) | Cr (mg/l) | Ni (mg/l) | Cu (mg/l) | Zn (mg/l) | Cd (mg/l) | Hg (mg/l) | Pb (mg/l) | As (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROOT02 | 1.6 | 250 | 250 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 5.0 | 0.005 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |

c) Monitorizarea solului

O data la cinci ani se vor preleva 2 probe de sol, la adancimea de 30 cm, din incinta societatii (zona martor pentru monitorizarea evolutiei nivelului de poluare a solului in timp).

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecventă | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 / 45°42’53 ’’N ; 25°28’05.2’’E | 30 cm | Fosfor Azot Carbon total | Discontinua | O data la cinci ani | Prelevarea probelor de sol se va face in conformitate cu prevederile Ord. 184/1997 privind procedura de realizare a bilanturilor de mediu.Analiza probelor se va realiza utilizand metode analitice (standarde) agreate la nivel international.Rezultatele urmand a constitui referinta pentru evaluarile ulterioare |
| P2 / 45°42’54.4’’N ; 25°28’07.3’’E |  |  |  |  |  |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in apa de suprafata sau in reteaua de canalizare | Rapoarte de incercari |
| --- | --- |

Observatii:

In cazul in care monitorizarea factorilor de mediu este ceruta, la formularea propunerilor, trebuie luate in considerare urmatoarele:

- poluantii care trebuie monitorizati, metodele standard de referinta, protocoalele privind prelevarea probelor;

- strategia de monitorizare, selectia punctelor de monitorizare, optimizarea abordarii monitorizarii;

- stabilirea nivelului de fond la care au contribuit alte surse;

- incertitudinea metodelor utilizate si eroarea generala de masurare care rezulta;

- protocoale de asigurare a calitatii (AC) si de control al calitatii (CC ), calibrarea si intretinerea echipamentelor, depozitarea probelor si urmarirea lantului de custodie/audit;

- proceduri de raportare, stocarea datelor, interpretarea si analiza rezultatelor, formatul de raportare pentru furnizarea informatiilor catre Autoritatea de Reglementare.

## 10.7 Monitorizarea variabilelor de proces

Monitorizarea variabilelor de proces/ monitorizarea tehnologica:

Monitoringul tehnologic consta in :

- supravegherea instalatiei de personalul operativ si intretinere;

- controlul automat a  parametrilor de proces cu inregistrare in diagrame de proces ;

- monitorizarea  intrărilor şi ieşirile de materii prime şi materiale si inregistrarea acestora  în registre specifice ;

- monitorizarea  intervenţilor, remedierilor si inregistrarea acestora  în registre specifice.

Monitoringul tehnologic are ca scop verificarea periodică a stării şi funcţionarii instalaţiilor din cadrul societăţii:

- gestionare cât mai exactă a intrărilor de deşeuri animaliere, pe categorii;

- monitorizarea permanentă a stării de funcţionare a instalaţiilor tehnologice;

- monitorizarea parametrilor fluxurilor tehnologice (temperaturi, presiuni, oxigen, debite);

- monitorizarea consumurilor energetice şi de utilităţi (curent electric, gaz metan, apa).

Monitorizarea variabilelor de proces se realizeaza pe calculatoarele de proces.

- Control automat al procesului de receptie si sterilizare, separare si uscare in instalatia de procesare SNCU Cat.3;

- Control automat al procesului de incinerare;

-    Controlul automat al procesului de epurare ape uzate

Descrieti monitorizarea variabilelor de proces

| Următoarele sunt exemple de variabile de proces care ar putea necesita monitorizare | Descrieţi măsurile luate sau pe care intenţionaţi să le aplicaţi |
| --- | --- |
| Materiile prime trebuie monitorizate din punct de vedere al poluanţilor, atunci când acestia sunt probabili şi informaţia provenită de la furnizor este necorespunzătoare; | Se efectuează o gestionare cât mai exactă a intrărilor de deşeuri animaliere, pe categorii in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) NR. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) |
| Oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau temperatura în cuptor sau în emisiile de gaze; | Da |
| Eficienţa instalaţiei atunci când este importantă pentru mediu; | Modernizarea instalaţiei de neutralizare deseuri animaliere |
| Consumul de energie în instalaţie şi la punctele individuale de utilizare în conformitate cu planul energetic (continuu şi înregistrat) | Optimizarea consumurilor energetice, prin procedee de recuperare/producere a căldurii, recirculare a apei tehnologice |
| Calitatea fiecărei clase de deşeuri generate | se vor respecta în continuare cerinţele legislaţiei în vigoare (OUG nr.78/2000 privind regimul deşeurilor) |
| Listaţi alte variabile de proces care pot fi importante pentru protecţia mediului | Nu este cazul |

## 10.8 Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala

Descrieti orice masuri speciale propuse pe perioada de punere in functiune, oprire sau alte conditii anormale. Includeti orice monitorizare speciala a emisiilor in aer, apa sau a variabilelor de proces ceruta pentru a minimiza riscul asupra mediului.

În cazul unei goliri a instalaţiei de urgenţă apele uzate nu vor părăsi amplasamentul PROTAN SA netratate, datorită capacităţii de captare temporară de la instalaţia de preepurare.

# 11 Dezafectare

## 11.1Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare

(Pentru o instalatie noua) descrieti modul in care au fost luate in considerare urmatoarele etape in faza de proiectare si de executie a lucrarilor

- Utilizarea rezervoarelor si conductelor subterane este evitata atunci cand este posibil (doar daca nu sunt protejate de o izolatie secundara sau printr-un program adecvat de monitorizare);

Structurile subterane sunt compuse din reteaua de alimentare cu apa industriala si canalizare

- este prevazuta drenarea si curatarea rezervoarelor si conductelor inainte de demontare;

Retelele de apa-canal vor fi golite si curatate

- lagunele si depozitele de deseuri sunt concepute avand in vedere eventuala lor golire si inchidere;

Se vor consuma, elimina stocurile de deseuri inainte de incetarea activitatii

- izolatia este conceputa astfel incat sa fie impermeabila, usor de demontat si fara sa produca praf si pericol;

Da

- materialele folosite sunt reciclabile (luand in considerare obiectivele operationale sau alte obiective de mediu).

Toate materialele rezultate din dezafectare pot fi reciclabile

Nota: pentru instalatiile existente, asa cum sunt specificate de Directiva 96/61/CE, este necesar ca la prima autorizare integrata de mediu, documentatia sa prezinte si programul/masurile prevazue pentru dezafectare, astfel incat sa previna poluarea mediului.

## 11.2Planul de inchidere a instalatiei

Documentatia pentru solicitarea autorizatiei integrate a instalatiilor noi si a celor existente trebuie sa contina un Plan de inchidere a instalatiei.

Cele de mai jos pot alcatui fundamentul unui plan de inchidere a instalatiei. Acest plan trebuie elaborat la nivel de amplasament si actualizat daca circumstantele se modifica. Orice revizuiri trebuie trimise Autoritatii de Reglementare.

| Furnizati un Plan de Amplasament cu indicarea pozitiei tuturor rezervoarelor, conductelor si canalelor subterane sau a altor structuri. Identificati toate cursurile de apa, canalele catre cursurile de apa sau acvifere. Identificati permeabilitatea structurilor subterane. Daca toate aceste informatii sunt prezentate in Planul de Amplasament anexat Raportului de Amplasament, faceti o referire la acesta. | Exista un „Plan de inchidere” |
| --- | --- |

Lucrarile de inchidere  a activitatii,  constau in general, in efectuarea unor operatii intr-o anumita ordine astfel incit actiunea sa se desfasoare in conditiile neafectarii mediului inconjurator si in deplina siguranta pentru cei ce efectueaza aceste operatii.

Avind in vedere volumul mare de lucrari este necesara intocmirea unui plan de desfasurare a lucrarilor pe faze distincte cu respectarea stricta a ordinii de actionare.

Materialele periculoase vor fi indepartate primele, cu scopul indepartarii riscurilor pentru muncitori si pentru a nu permite amestecarea cu deseurile nepericuloase, (reciclabile mai usor). Dupa recuperarea eventualelor materiale periculoase, se vor demonta toate elementele care pot fi reutilizate. Tot ce ramine dupa selectare este considerat un ansamblu de materiale, care din punct de vedere tehnic sau economic nu se mai valorifica. Aceste materiale vor fi eliminate prin firme autorizate.

Statia de epurare se va dezafecta ultima.

In linii mari, masurile propuse la incetarea activitatii de catre societatea SCPROTAN SA sunt urmatoarele:

- Colectarea si evacuarea din incinta a materiilor prime si a tuturor deseurilor industriale si menajere dupa un plan bine stabilit.

- Spalarea si dezinfectarea instalatiilor si traseelor de canalizare;

- Intreruperea alimentarii cu energie electrica.

- Intreruperea alimentarii cu gaz metan.

- Dezafectarea utilajelor si a instalatiilor aferente.

- Colectarea pe categorii de deseuri a deseurilor rezultate din dezafectarea utilajelor si a instalatiilor aferente si evacuarea prin firme autorizate.

- Refacerea terenului pentru al aduce la starea initiala.

Faza de inchidere presupune efectuarea operatiilor de oprire, golire, asigurare eventual dezafectare a tuturor utilajelor si a instalatiilor existente precum si a anexelor aferente lor, ceea ce inseamna parcurgerea urmatoarelor etape:

Etapa I: pregatiri preliminare

- Se intocmeste un program de lucrari.

- Se angajeaza o firma specializate sau se numeste o echipa de specialisti din cadrul societatii.

- Se stabilesc eventualele masuri de supraveghere si control pe perioada in care se efectueaza lucrarile.

- Se delimiteaza zona in care se fac operatiile de inchidere.

- Se vor inventaria materiale existente in depozite, utilaje, echipamente, deseuri ;

- Se va identifica fiecare rezervor, echipament, instalatie, conducta, etc functie de rolul pe care l-a avut in fluxul tehnologic.

- Se vor preciza care au fost in contact cu substante chimice si periculoase, uleiuri, produse petroliere, etc

- Se va identifica o zona de depozitare temporara a acestora.

- Se procedeaza la oprirea normala a instalatiei in conformitate cu instructiunile de operare, pentru fiecare instalatie/utilaj in parte.

- Se verifica intreruperea alimentarii utilajelor cu materiale si utilitati (energie electrica, abur,  aer comprimat, gaz metan, etc), dupa caz.

- Se blindeaza racordurile la utilitati.

- Se inspecteaza vizual aceste operatii.

- Se vor imprastia materiale absorbante pe pardoseala unde este posibila contaminarea cu produse toxice si periculoase.

- Colectarea si evacuarea din incinta a materiilor prime si a tuturor deseurilor industriale si menajere;

- Se transfera carburantii si materialele ramase la momentul dezafectarii Transferul acestora se va face pe baza unei conventii scrise si sub stricta supraveghere a responsabililor cu protectia mediului si securitatea muncii.

Etapa II: oprirea functionarii

- Se procedeaza la oprirea normala a instalatiilor in conformitate cu instructiunile de oprire aferente fiecarei instalatii sau utilaj.

- Pentru utilajele dinamice (pompe, compresoare, suflante, ventilatoare, reductoare), se procedeaza conform instructiunilor specifice pentru o oprire de lunga durata, golindu-se uleiul de ungere folosit.

- Se golesc toate componentele de continutul cu diverse substante, se incarca in containere si se depoziteaza;

- Neutralizarea prin curatare si spalare a tuturor componentelor fixe, a instalatiilor si a utilajelor existente cit si a partilor auxiliare pe categorii de contaminari si cu materiale adecvate; Se sufla sau se spala, in functie de caz, fiecare utilaj, conform instructiunilor prevazute;

- In cazul contaminarii cu substante chimice, apele de spalare vor fi stocate temporar intr-un rezervor tampon iar ulterior elimnate prin firme autorizate in eliminarea acestora.

- In situatia cind se impune taierea echipamentelor care au fost in contact cu produse inflamabile, aceasta se va efectua chiar si dupa operatia de curatire prin spalare cu materiale adecvate si suflare cu gaze inerte, numai dupa un program strict stabilit de catre o firma specializata pentru acest tip de lucrari. Acest lucru este necesar intrucit este posibila existenta unor substante periculoase nevizualizate, cu pericol de colectare a vaporilor  de produse petroliere (mai ales in conditiile de temperatura rezultate la taierea componentelor).

- Se vor lua toate masurile de prevenire a pierderilor de produse petroliere sau substante toxice  pe traseul de transport pentru a nu se produce poluarea solului sau a piriului Timis (prin deversarea acestora in canalizarea pluviala de pe platforma industriala.

- Se golesc toate conductele de produse prin suflare cu aer sau azot, inertizare sau spalare, dupa caz.

- Rezervoarele de depozitare materii prime, produse intermediare sau produse finite, se golesc complet si se verifica vizual corectitudinea operatiilor de golire.

- Toate conductele se blindeaza la limita instalatiei.

- Se executa alte operatii specifice fiecarei instalatii, operatii prevazute in instructiunile de lucru pentru o oprire de lunga durata.

- Se vor lua toate masurile de prevenire a pierderilor de produse petroliere sau substante toxice  pentru a nu se produce poluarea  solului si apelor

- Inedepartarea scaparilor accidentale de substante poluante.

- Se inspecteaza vizual efectuarea corecta a tuturor operatiilor prevazute;

- Se demonteaza partile componente ale utilajelor (motoare electrice, benzi de cauciuc, diverse echipamente electrice si AMC) care pot fi refolosite, sau se pot valorifica.

- Se executa spalarea si dezinfectarea instalatiilor de canalizare.

Etapa III: energie electrica

- Se intrerupe alimentarea cu energie electrica (la toate utilajele si instalatiile) de la posturile de transformare. Aceasta operatie se face in colaborare cu specialistii de la Sucursala de Distributie a energiei electrice, care trebuie sa faca, in mod obligatoriu, intreruperea alimentarii din statia de alimentare

- Se verifica intreruperea alimentarii utilajelor cu energie electrica de la posturile de transformare ale amplasamentului

Etapa IV: gaz metan

- Se intrerupe alimentarea cu gaz metan din statia de reglare masurare.

- Se executa blindarea conductelor si verificarea acestei operatii.

- Se face verificarea intreruperii gazului metan.

Etapa V: demontari

- Se executa demontarea partilor componente ale agregatelor care pot fi refolosite cum ar fi: utilaje, motoare electrice, benzi de cauciuc, diverse echipamente electrice si aparate de masura si control.

Etapa VI: dezmembrari

- Dezmembrarea si inchiderea constructiilor si confectiilor metalice, cum ar fi: utilaje, platforme, scari, balustrade, elemente de sustinere, etc, operatii realizate prin taiere cu flacara oxiacetilenica sau prin sudura electrica.

- Culcarea la pamant a scheletelor metalice si a altor parti componente mari si debitarea lor in bucati, astfel incat sa poata fi depozitate si apoi incarcate in mijloacele auto, in vederea evacuarii.

Etapa VII :deseuri

- Deseurile rezultate se colecteaza separat, in functie de categoria si codul deseului.

- Colectarea deseurilor rezultate se va face in urma unor operatii de strangere si sortare si/sau regrupare (depozitare temporara), in vederea transportarii spre valorificare .

- Deseurile metalice generate se depoziteaza in locurile speciale create pe platforma societatii, fiind respectate conditiile de protectie a mediului inconjurator. Deseurile metalice sunt valorificate la firme specializate.

- Deseurile de zidarie se depoziteaza pe platforme betonate si apoi sunt incarcate in camioane in vederea valorificarii, ca materie prima, sau ca umplutura pentru constructii.

- Deseurile obtinute din dezafectarea utilajelor, si anume : motoarele electrice, deseurile de cauciuc alcatuite din benzile de cauciuc aferente transportoarelor cu banda si cablurile electrice se folosesc pentru uzul intern ca piese de schimb sau li se dau alte folosinte.

- Deseurile uleioase se colecteaza in bidoane metalice, etichetate privind continutul si se depoziteaza in magazie speciala in vederea eliminarii controlate.

- Deseurile menajere rezultate de la personalul care executa dezafectarile sunt depozitate impreuna cu deseurile menajere existente, in pubele speciale, pe platforma betonata special amenajata care se afla in incinta societatii si sunt ridicate periodic, in vederea evacuarii la rampa de gunoi a orasului.

- Eliminarea deseurilor se face in conformitate cu Hotararea nr.1470/2004, privind Stategia nationala de gestionare a deseurilor si a Planului National privind gestionarea deseurilor, pe categorii.

- Deseurile rezultate se colecteaza la locul de producere si se depun fie in recipienti adecvati, fie direct in mijloace de transport, in functie de tipul  de dimensiunile de gabarit. In incinta societatii se asigura spatii de stocare temporare pentru deseuri. In vederea eliminarii deseurilor, aceste spatii trebuie sa permita accesul mijloacelor de transport autorizate, astfel incat sa nu fie ingreunat procesul de incarcare.

- In vederea eliminarii deseurilor rezultate se respecta procedurile de transport al deseurilor pe teritoriul Romaniei, de pe un loc pe altul, conform cu Ordinul nr.2/01.2004. Deseurile nu vor fi amestecate intre ele, iar mijloacele de transport utilizate pentru eliminare vor fi adecvate naturii deseului transportat, astfel incat sa nu permita imprastierea lor. Mijloacele de transport utilizate vor fi asigurate de firmele autorizate in colectare/ valorificare deseuri, firme care detin “Autorizatie de mediu” pentru acest tip de activitate.

- Etapa VIII: Reconstructie ecologica

- Refacerea ternului, pentru al aduce la starea initiala se va face in functie de destinatia care urmeaza a se atribui terenului pe care s-a desfasurat activitatea obiectivului in cauza.

- Dupa terminarea lucrarilor de dezafectare, se va face un control al incintei pentru stabilirea situatiei canalelor subterane si a gropilor rezultate in urma demontarii utilajelor si instalatiilor. Se va acorda o atentie deosebita eventualelor avarii ce pot aparea in urma actiunii de dezmembrare, asupra starii instalatiilor de utilitati si se vor lua masuri de remediere, daca este cazul.

- Acolo unde se va costata vizual un potential de poluare a solului se vor preleva probe de sol din gropile rezultate in urma dezafectarii echipamentelor/instalatiilor/utilajelor  tehnologice .

- Valorile concentratiilor determinate pentru parametrii de calitate ai  solului  vor trebui sa fie sub pragurile de alerta impuse de Ordinul 756/1997- ordin pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluarii mediului. In situatii in care valorile concentratiilor determinate depasesc valorile pragului de interventie se va proceda la curatirea si decopertarea solului.

- Solul indepartat, contaminat, va fi tratat ca un deseu toxic si va fi preluat in vederea eliminarii numai de societati autorizate in transport si distrugere deseuri periculoase.

- Atunci cind solul nu este contaminat se va realiza umplerea gropilor rezultate cu material de umplutura.

- Refacerea stratului vegetal imediat la finalizara lucrarilor

Ordinea operatiilor si lucrarilor de inchidere se poate modifica, daca necesitatile procesului o cer.

## 11.3 Structuri subterane

Pentru fiecare structura subterana identificata in planul de mai sus se prezinta  pe scurt detalii privind modul in care poate fi golita si curatata/decontaminata si orice alte actiuni care ar putea fi necesare pentru scoaterea lor din functiune in conditii de siguranta atunci cand va fi nevoie. Identificati orice aspecte nerezolvate

| Structuri subterane | Continut | Masuri pentru scoaterea din functiune in conditii de siguranta |
| --- | --- | --- |
| Retele apa potabila | Apa potabila | Inchiderea apei de la reteaua de alimentare si demontarea tevilor |
| Retele de canalizare | Ape uzate | Obturarea canalului in aval si demontarea tronsoanelor de beton sau utilizarea lor pentru noi folosinte |
| Rezervor de colectare ape uzate | Ape uzate | Golirea in statia de epurare si spalarea acestuia cu apa curata. |
| Foraje | Apa potabila | Acoperire cu capace sudate si dop de beton |
| Decantor | Ape uzate | Curatare si punere in conservare |
| Fundatii cladiri | Beton armat | Se vor demola pe baza unor proiecte realizate in institutii specializate in demolari |
| Fundatii instalatii | Beton armat |  |

## 11.4 Structuri supraterane

Pentru fiecare structura supraterana identificati materialele periculoase (de ex. izolatiile de azbest) pentru care ar putea fi necesara o atentie sporita la demontare si/sau eliminare. Orice alte pericole pe care demontarea structurii le poate genera. Identificarea problemelor potentiale este mai importanta decat solutiile, cu exceptia cazului in care dezafectarea este iminenta.

| Cladire sau alta structura | Materiale periculoase | Alte pericole potentiale |
| --- | --- | --- |
| Hale de productie, anexe tehnice (receptie materii prime, statie de epurare, etc) | Material infectios, pericol de contaminare | -Risc epidemiologic (contaminare personal) -Poluare aer, sol, apa |
| Transformatoare de inalata tensiune | Ulei de transformator | - Poluare sol |

## 11.5 Lagune

| Lagune |  |
| --- | --- |
| Identificati toate lagunele | Nu este cazul |
| Care sunt poluantii/agentii de contaminare din apa? |  |
| Cum va fi eliminata apa? |  |
| Care sunt poluantii/agentii de contaminare din sediment/namol? |  |
| Cum va fi eliminat sedimentul/namolul? |  |
| Cat de adanc patrunde contaminarea? |  |
| Cum va fi tratat solul contaminat de sub laguna? |  |
| Cum va fi tratata structura lagunei pentru recuperarea terenului? |  |

## 11.6 Depozite de deseuri

| Depozite de deseuri |  |
| --- | --- |
| Identificati metoda ce asigura ca orice depozit de deseuri de pe amplasament poate indeplini conditiile echivalente de incetare a functionarii; |  |
| Exista studiu de expertizare sau autorizatie de functionare in siguranta? | Nu este cazul |
| Sunt implementate masuri de evacuare a apelor pluviale de pe suprafata depozitelor? | Apele pluviale sunt preepurate in decantorul societatii si apoi evacuate in paraul Vulcanita |

## 11.7 Zone din care se preleveaza probe

Pe baza informatiilor cuprinse in Raportul de Amplasament si a operatiilor propuse pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii, identificati zonele care ar putea fi considerate in aceasta etapa ca fiind cele mai importante pentru realizarea analizelor de sol si de apa subterana la momentul dezafectarii. Scopul acestor analize este de a stabili gradul de poluare cauzat de activitatile desfasurate si necesitatea de remediere pentru aducerea amplasamentului intr-o stare satisfacatoare, care a fost definita in raporul initial de amplasament.

| Zone/locatii in care se preleveaza probe de sol/apa subterana | Motivatie |
| --- | --- |
| In aval si amonte , pe directia de curgere a apelor subterane | Se vor compara indicatorii forajului din aval, cu forajul din amonte |

| Este necesara realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza dezafectarea cu minimum de risc pentru mediu? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati termenele la care vor fi realizate. |
| --- |
| Studiu | Termen (anul si luna) |
| Nu se pune in prezent problema dezafectarii. |  |

Identificati oricare alte probleme pertinente care trebuie rezolvate in eventualitatea dezafectarii.

# 12Aspecte legate de Amplasamentul pe care se afla Instalatia

| Sunteti singurul detinator de autorizatie integrata de mediu pe amplasament? Daca da, treceti la Sectiunea 13 | Da |
| --- | --- |

## 12.1 Sinergii- Nu este cazul

Luati in considerare si descrieti daca exista sau nu posibilitatea de aparitie a sinergiilor cu alti detinatori de autorizatie de mediu fata de urmatoarele tehnici sau fata de altele care sunt pertinente pentru instalatie.

| Tehnica | Oportunitati |
| --- | --- |
| proceduri de comunicare intre diferitii detinatori de autorizatie; in special cele care sunt necesare pentru a garanta ca riscul producerii incidentelor de mediu este minimizat; |  |
| beneficierea de economiile de scara pentru a justifica instalarea unei unitati de cogenerare; |  |
| combinarea deseurilor combustibile pentru a justifica montarea unei instalatii in care deseurile sunt utilizate la producerea de energie / unei instalatii de co-generare; |  |
| deseurile rezultate dintr-o activitate pot fi utilizate ca materii prime intr-o alta instalatie; |  |
| efluentul epurat rezultat dintr-o activitate avand calitate corespunzatoare pentru a fi folosit ca sursa de alimentare cu apa pentru o alta activitate; |  |
| combinarea efluentilor pentru a justifica realizarea unei statii de epurare combinate sau modernizate; |  |
| evitarea accidentelor de la o activitate care poate avea un efect daunator asupra unei activitati aflate in vecinatate; |  |
| contaminarea solului rezultata dintr-o activitate care afecteaza alta activitate – sau posibilitatea ca un Operator sa detina terenul pe care se afla o alta activitate; |  |
| Altele. |  |

## 12.2 Selectarea amplasamentului

Justificati selectarea amplasamentului propus.(pentru instalatii noi)

# 13Limitele de Emisie

## Inventarul emisiilor si compararea cu valorile limita de emisie stabilite/admise

## 13.1Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT-urilor

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite prin AIM :

Valori limita admise la emisii

| Activitate IED | Denumire cos | Poluant | UM | VLE | Conditii de referintă | Valori dereferinta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | S1-Cazan termic tip HOVAL | NOx | mg/Nmc | 350 (comb.gaz natural) 450 (comb. grasime tehnica) | Condiţii standard: -T= 273 K, -P=101,3 kPa, -gaz uscat 3%O2 de referinta | -Cf. AIM SB 49, rev.2014 -Limitele sunt prevazute in Ordinul 462/1993, Anexa nr.2, punctul 4.1 ptr.focare alimentate cu gaz natural sau punctul 2.1,pentru focare alimentate cu combustibil lichid -Cazanele sunt prevazute sa functioneze cu combustibil gaz natural sau grasime tehnica. |
|  |  | SO2 | mg/Nmc | 35(comb.gaz natural) 1700 (comb. grasime tehnica) |  |  |
|  |  | CO | mg/Nmc | 100 (comb.gaz natural) 170 (comb. grasime tehnica) |  |  |
|  |  | Pulberi | mg/Nmc | 5 (comb.gaz natural) 50 (comb. grasime tehnica) |  |  |
| - | S2-Cazan termic tip VASFA | NOx | mg/Nmc | 350 (comb.gaz natural) 450 (comb. grasime tehnica) | Condiţii standard: -T= 273 K, -P=101,3 kPa, -gaz uscat 3%O2 de referinta |  |
|  |  | SO2 | mg/Nmc | 35(comb.gaz natural) 1700 (comb. grasime tehnica) |  |  |
|  |  | CO | mg/Nmc | 100 (comb.gaz natural) 170 (comb. grasime tehnica) |  |  |
|  |  | Pulberi | mg/Nmc | 5 (comb.gaz natural) 50 (comb. grasime tehnica) |  |  |
| - | S3-Cazan termic tip ABA | NOx | mg/Nmc | 350 (comb.gaz natural) 450 (comb. grasime tehnica) | Condiţii standard: -T= 273 K, -P=101,3 kPa, -gaz uscat 3%O2 de referinta |  |
|  |  | SO2 | mg/Nmc | 35(comb.gaz natural) 1700 (comb. grasime tehnica) |  |  |
|  |  | CO | mg/Nmc | 100 (comb.gaz natural) 170 (comb. grasime tehnica) |  |  |
|  |  | Pulberi | mg/Nmc | 5 (comb.gaz natural) 50 (comb. grasime tehnica) |  |  |
| - | S4-Instalatie de incinerare | Pulberi | mg/Nmc | 10 | Condiţii standard: -T= 273 K, -P=101,3 kPa, -gaz uscat 11%O2 de referinta | Cf. AIM SB 49, rev.2014 Limitele sunt prevazute in tabelul 3.20 pag.164 din “Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration”. Vezi Nota (1) |
|  |  | HCl | mg/Nmc | 10 |  |  |
|  |  | HFl | mg/Nmc | 1 |  |  |
|  |  | SO2 | mg/Nmc | 50 |  |  |
|  |  | NOx | mg/Nmc | 200 |  |  |
|  |  | TOC | mg/Nmc | 10 |  |  |
|  |  | CO | mg/Nmc | 50 |  |  |
|  |  | Hg | mg/Nmc | 0.03 |  |  |
|  |  | Cd+TI | mg/Nmc | 0.05 |  |  |
|  |  | ( alte metale | mg/Nmc | 0,5 |  |  |
|  |  | PCDD/PCDF | (ngTEQ/mc) | 0,1 |  |  |

Nota (1):

- Nu sunt prevazute valori de emisii pentru incinerare (Sursa S4), conform Legii 278/2013,Cap. IV, art. 42, deoarece instalatia in care se proceseaza exclusiv subproduse de origine animala prevazute de Regulamentul  CE nr. 1069/2099, nu se aplica  conform pct 6, alin a),a3). Valorile limită de emisie ale poluanţilor din gazele de ardere rezultate la incinerator, s-au stabilit pe baza recomandarilor celor mai bune tehnici disponibile.In urma analizei, in raportul de amplasament a  celor 2 documente  BAT (“Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration” si “Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries”) limitele la emisie sunt cele amintite mai sus,deoarece  instalatia de incinerare cu post combustia gazelor de ardere se regaseste din punct de vedere functional si constructiv mai aproape de “Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration”.

Valorile limită la emisie pentru aer se consideră respectate dacă în decursul unui an calendaristic:

- pentru măsuratorile discontinue - se respectă valorile limită impuse;

- pentru măsurătorile discontinue: valorile medii zilnice se determină prin media valorilor momentane determinate prin cel puţin 3 exerciţii de masurare/zi, în timpul de lucru efectiv (excluzand perioadele de pornire şi oprire).

Observatii:

Conform BREF/BAT: Instalatiile pentru eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman se regasaesc ca activitate in documentul de referinta IPPC “Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries”, mai 2005.  Se poate spune ca documentul este relevant pentru activitatea analizata avand in vedere ca este prevazut pentru  activitătile industriale mentionate în Anexa I, din Directiva IPPC, punctele  6.4. (A) si 6.5. din directivă, adică:

- 6.4.(A)Abatoare cu o capacitate de productie de carcase de peste 50 de tone pe zi

- 6.5. Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind  subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi.

Pentru incinerare subproduselor de origine animala se poate considera ca este relevant, de asemenea documentul IPPC: Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration” , avand in vedere faptul ca instalatia de incinerare de pe amplasamentul SC PROTAN SA se regaseste in acest document.

In urma analizei celor doua documente BREF specifice  anterior se constata ca instalatia de incinerare din cadrul societatii, (Instalatie de incinerare cu post-combustia gazelor de ardere), se regaseste din punct de vedere functional si constructiv, mai degraba in  BREF “Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration” decat in BREF  Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries, unde pentru prelucrarea subproduselor de origine animala sunt specificate doar instalatii in pat fluidizat sau rotative).

Conform BREF/BAT, in tabelul urmator sunt prezentate valorile atinse prin cele mai bune tehnici disponibile (Bref/BAT)

Continuare pe pagina urmatoare:

Analiza limite cf. BREF

| CAPITOL | BREF |
| --- | --- |
| Emisii incinerare | Conform „Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries” atingerea nivelelor de emisie cat mai joase comform tabel. 5.2-pag.381 BAT pentru incinerarea subproduselor de origine animală, este de a realiza nivelurile de emisii cât mai scăzute posibil mai mici decât cele indicate în tabelul de mai jos: Tab.5.2 Nivelurile de emisie asociate cu incinerarea dedicata a subproduselor de origine animală, fie în pat fluidizat turbulent, cu pat fluidizat circulant sau incineratoare rotative cuptoarelor Conform “Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration” , prin asimilare , BAT inseamna atingerea nivelelor de emisie cat mai joase comform tabel 3.20 -pag.162 (pentru incinerarea deseurilor periculoase) BAT pentru incinerarea deseurilor periculoase este de a realiza nivelurile de emisii cât mai scăzute posibil mai mici decât cele indicate în tabelul de mai jos, care stabileste limitele pentru incinerarea deseurilor periculoase: |

Avand in vedere ca instalatia de incinerare din cadrul societatii, (Instalatie de incinerare cu post-combustia gazelor de ardere), se regaseste din punct de vedere functional si constructiv, mai degraba in  BREF “Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration” decat in BREF “Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries”, unde pentru prelucrarea subproduselor de origine animala sunt specificate doar instalatii in pat fluidizat sau rotative, a limite la instalatia de incinerare s-ar putea lua prin asimilare, limitele prevazute in tabelul 3.20 pag.164 din “Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration”

### 13.1.1Emisii de solventi- Nu este cazul

Cerinte suplimentare sau variate pentru tipuri specifice de activitate.

| Activitate | Emisie | Puncte de emisie | Nivel limita | Unitati de masura | Tehnici care pot fi considerate a fi BAT | Orice abatere de la limita – faceti justificarea aici |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Justificati abaterile de la oricare din valorile limita de emisie prezentate  mai sus.

Nu este cazul

### 13.1.2 Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei

| Sursa de energie | Emisii anuale de CO2 in mediu (tone) |
| --- | --- |
| Electricitate din reteaua publica |  |
| Electricitate din alta sursa* | - |
| Abur adus din afara amplasamentului/apa fierbinte* | - |
| Gaz natural + grasime tehnica | Cca. 9 t CO2/an |
| Petrol | - |
| Total | Cca. 9 t CO2/an |

* specificati mai jos sursa si factorul pentru emisiile de CO2

Corinair Factor emisie = 62 kgCO2/GJ (surse de emisie : 3. cazane termice)

(Nu exista valori limita pentru emisiile masice de CO2)

## 13.2 Evacuari in reteaua de canalizare proprie

Emisii in apa asociate utilizarii BAT-urilor

Nota: O valoare prag este stabilita facand referinta mai intai la legislatia romana si apoi la Indrumarele BAT si in cazul in care nici una din cele doua alternative de mai sus nu se aplica putem sa ne ghidam dupa VLE stabilite prin normele unui alt stat membru.

OBS: Se specifica cel putin valorile limita de emisie pentru poluantii specifici activitatii pentru care se solicita emiterea autorizatiei integrate de mediu.

Limitele considerate mai sus se aplica in general emisiilor in cursuri de rauri. Autorizatiei. Pentru situatiile foarte sensibile pot fi atinse niveluri mai mici.

## 13.3 Emisii in reteaua de canalizare oraseneasca sau cursuri de apa de suprafata (dupa preepurarea proprie)

Pe amplasament există doar instalaţii de preepurare locală şi finală, urmând ca în conformitate cu „Studiul de solutii   privind  extindere/refacere proiect pentru epurarea apelor uzate evacuate de pe amplasament” si “Programul de etapizare privind realizarea lucrarilor si masurilor necesare pentru protectia calitatii apelor “,anexat,  să se asigure indicatorii de calitate conform NTPA 001/2002 si  conformitatea cu cerinţele BAT.

Monitorizarea apelor uzate evacuate de pe amplasament

în condiţii de funcţionare operatorul va respecta, la evacuarea apelor uzate preepurate concentratiile maxim admise cf. Aut.SGA,  următoarele concentratii maxim admise :

Concentratii maxim admise la evacuarea din statia de preepurare

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM | Referinta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La evacuare in emisarul autorizat . * | Ape tehnologice + menajere + pluviale (dupa preepurare) | pH | 6,5- 8,5 | U.pH | Aut.SGA nr.70/2015 (HG 188/2002 cu modificarile ulterioare NTPA 002/2002) |
|  |  | CCO Cr | 500 | mgO2/l |  |
|  |  | CBO5 | 300 | mgO2/l |  |
|  |  | Suspensii | 350 | mg/l |  |
|  |  | Azot amoniacal | 30 | mg/l |  |
|  |  | Azotati | 37 | mg/l |  |
|  |  | Azotiti | 2 | mg/l |  |
|  |  | Fosfor total | 5 | mg/l |  |
|  |  | Reziduu filtrabil 105 0 | 2000 | mg/l |  |
|  |  | Cloruri ( mg/l) | 500 | mg/l |  |
|  |  | Sulfuri + H2S | 1,0 | mg/l |  |
|  |  | Detergenti sintetici | 25 | mg/l |  |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici | 30 |  |  |

Nota:-*- Conform Aut.SGA nr. 70/08.07.2015 , societatea  are obligatia sa se racordeze la colectorul de ape uzate Codlea-Statia de epurare Feldioara, aflat in curs de executie si sa obtina contract de preluare ape uzate de la administratorul acestuia Compania Apa Brasov SA, pana la data de 01.12.2015.

Justificati abaterile de la oricare din valorile limita de emisie de mai sus.

* Observatie; Tabelul se va completa cu gama indicatorilor cuprinsi in HG nr.188/2002 (NTPA 002 pentru evacuarile in reteaua de canalizare oraseneasca si NTPA 001 pentru evacuarile in cursurile de apa de suprafata) completata cu HG 118/2002, in functie de indicatorii prezenti in apa uzata industriala provenita din instalatie.

# 14 Impact

## 14.1 Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

Luand in considerare faptul ca au fost deja realizate fie un studiu de evaluare a impactului asupra mediului fie un bilant de mediu, nivelul de detaliere din solicitare trebuie sa corespunda nivelului de risc asupra mediului exercitat de emisiile rezultate din activitati. Instalatiile care au receptori importanti sau sensibili localizati in mediul receptor sau emit substante a caror natura si cantitate ar putea afecta receptorii din mediu pot necesita o evaluare mai detaliata a efectelor potentiale. In cazul in care instalatiile evacueaza doar un nivel scazut de emisii si nu exista receptori afectati sau sensibili, aceste zone pot sa nu necesite o astfel de evaluare detaliata.

Operatorii trebuie sa aiba dovezi care sustin evaluarea impactului exercitat de activitatile lor asupra mediului si acestea sa fie componente ale documentatiei de solicitare. Indrumarul privind evaluarea BAT prezinta o metodologie pentru efectuarea acestei evaluari, care ofera recomandari suplimentare privind natura informatiilor si nivelul de detaliere necesar. De asemenea, ofera o metoda de stabilire a importantei impactului unei evacuari asupra mediului receptor.

Impactul asupra factorilor de mediu s-a stabilit in urma efectuarii masuratorilor de noxe sau prin calcule de dispersie.

## 14.2 Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare

Trebuie anexate harti si planuri ale amplasamentului la scara corespunzatoare pentru a indica in mod vizibil localizarile receptorilor, sursele si punctele de monitorizare in care au fost facute masuratori pentru substantele evacuate sau pentru impactul substantelor evacuate din instalatii. Extinderea zonei considerate poate fi la nivel local, national sau international, in functie de marimea si natura instalatiei si de natura evacuarilor.In special, urmatorii receptori importanti si sensibili trebuie luati in considerare ca parte a evaluarii:

- Habitate care intra sub incidenta Directivei Habitate, transpusa in legislatia nationala prin Legea 462/2001, aflate la o distanta de pana la 20km de instalatie sau pana la 20km de amplasamentul unei centrale electrice cu o putere>50MWth

- Arii naturale protejate aflate la o distanta de pana la 20km de instalatie

- Arii naturale protejate care poat fi afectate de instalatie

- Comunitati (de ex. scoli, spitale sau proprietati invecinate)

- Zone de patrimoniu cultural

- Soluri sensibile

- Cursuri de apa sensibile (inclusiv ape subterane)

- Zone sensibile din atmosfera (de ex. reducerea stratului de ozon din stratosfera, calitatea aerului in zona in care SCM este amenintat)

- Informatiile despre identificarea receptorilor importanti si sensibili trebuie rezumate in tabelul de mai jos (extindeti tabelul daca este nevoie)

Terenul unde se propune realizarea investitiei se afla in intravilanul municipiului Codlea, pe partea  stanga a DJ 112A ce face legatura intre municipiul Codlea  si localitatea Halchiu.

Fig. Nr.3-Plan amplasare situri Natura 2000 fata de amplasamentul Protan SA-Sucursala Codlea

Paraul Vulcanita se afla in vecintatea amplasamentului, la o distanta de cca.500 m, in partea de est.

In imediata vecinatete nu se mentioneaza habitate protejate sau zone sensibile. Cea mai apropiată zonă protejată este situl NATURA 2000  ROSPA 0037-Dumbravita-Rotbav-Magura Codlei” ce este situat în partile de vest si nord a amplasamentului astfel:

- Fata de Aria de protectie avifaunistica Magura Codlei, amplasata la limita de  Nord si Vest a municipiului Codlea, obiectivul analizat se afla la o distanta de cca.1 Km .

- Fata de Aria de protectie speciala avifaunistica, declarata sit RAMSAR J049BV Dumbravita, amplasata in partea de nord a municipiului Codlea, obiectivul analizat se afla la o distanta de cca. 2,5 Km

Fata de limita sitului Natura 2000, concentratiile de poluanti ce pot proveni din activitatea AC PROTAN SA, calculate prin modelare matematica si prezentate in hartile de dispersie, sunt nesemnificative, si prin urmare, acesta nu poate fi influentat de activitatea nou propusa.

### Identificarea receptorilor importanti si sensibili

| Harta de referinta pentru receptor | Tip de receptor care poate fi afectat de emisiile din instalatie | Lista evacuarilor din instalatie care pot avea un efect asupra receptorului si parcursul lor. (Aceasta poate include atat efectele negative, cat si pe cele pozitive) | Localizarea informatiei de suport privind impactul evacuarilor (de ex. Rezultatele evaluarii BAT, rezultatele modelarii detaliate, contributia altor surse – anexate acestei solicitari) |
| --- | --- | --- | --- |
| Locuinte amplasate pe directa Sud-Vest la cca.1 Km | Locuitorii din vecinatate sau persoanele aflate in tranzit in zona | Miros specific din procesul tehnologic Au fost specificate la capitolul 5.6 (Miros) | Au fost prezentate la capitolul 5.6 (miros) |

## Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului

Operatorii trebuie sa faca dovada ca o evaluare satisfacatoare a efectelor potentiale ale evacuarilor din activitatile autorizate a fost realizata si impactul  este acceptabil. Acest lucru poate fi facut prin utilizarea metodologiei de evaluare a BAT si a altor informatii suplimentare pentru a prezenta efectele asupra mediului exercitate de emisiile rezultate din activitati. Rezultatul evaluarii trebuie inclus in solicitare si rezumat in tabelul 14.3.1 de mai jos.

Referitor la factorul de mediu aer

Pentru determinarea nivelului de poluare a atmosferei, la emisie, au fost facute masuratori de noxe. Evaluarea s-a facut prin comparare cu prevederile  stabilite in Autorizatia Integrata de Mediu nr.SB 49/30.10.2016, revizuita la data de 12.01.2010, si la data 02.12.2014 , Cap.10.1.1, tanand cont de cele mai bune tehnici aplicabile in domeniu, si caracteristicile instalatiei .

Pentru determinarea concentratiilor de poluanti la imisie, s-a folosint un program de modelare matematica pentru calculul campului de concentratii. Ratele de emisie au fost calculate pentru valorile concentratiilor maxim admise prin Autorizatia Integrata de Mediu existenta. Sistemul de coordonate a fost ales in asa fel incit sa fie cuprinsa intreaga zona posibil afectata. Calculele de dispersie au fost facute inclusiv in conditii meteorologice extreme si de functionare simultana si la maxim a tuturor utilajelor tehnologice, tocmai pentru a se obtine concentratiile maxime care se pot inregistra. Cu ajutorul programului folosit s-au intocmit harti-diagrame ale concentratiilor de poluanti la nivelul solului, pe care a fost figurat obiectivul propus, vecinatatile posibil afectate si curbele de izoconcentratie pentru poluantii emisi. Evaluarea s-a facut prin comparare cu prevederile  din STAS 12574/1987  care cuprinde «  Conditii de calitate  a aerului din zonele protejate »  si/sau Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

Referitor la factorul de mediu apa, au fost facute analize de apa la evacuarea in paraul Vulcanita. Evaluarea s-a facut prin comparare cu limitele admise prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 70/2015.

a) Rezultatul investigatiilor pentru factorul de mediu aer si concluzii

a1) Rezultatul investigatiilor la emisie

Pentru determinarea nivelului de poluare a atmosferei, la emisie, au fost facute masuratori de noxe. Evaluarea s-a facut prin comparare cu prevederile  stabilite in Autorizatia Integrata de Mediu nr.SB 49/30.10.2006, revizuita la data de 12.01.2010 si la data de 02.12.2014, Cap.10.1.1, tanand cont de cele mai bune tehnici aplicabile in domeniu, si caracteristicile instalatiei .

Sursele de emisie dirijate in functiune la care s-au efectuat masuratori conform prevederilor din Autorizatia Integrata de Mediu, cu valorile inregistrate sunt prezentate centralizat in tabelul urmator:

Rezultatul masuratorilor la emisie-Cos evacuare incinerator

| Fază de proces | Punct de măsură | Parametru | Limită la emisie, conf. A.I.M. nr.SB49 rev.2014 (mg/Nmc) | Măsurători An 2014 (mg/ Nmc) | Măsurători An 2015 (mg/ Nmc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incinerare | Cos evacuare incinerator | Pulberi totale | 10 | 8,6 | 4,64 | 0,67 |
|  |  | COT | 10 | 6.96 | 4,54 | 4,20 |
|  |  | HCl | 10 | <0.1 | 1,69 | 3,13 |
|  |  | HF | 1 | <0.11 | <0.105 | <0.105 |
|  |  | NOX | 200 | 115 | 83,0 | 86,6 |
|  |  | SO2 | 50 | 6 | <2,86 | <2,86 |
|  |  | CO | 50 | 9 | 3 | 7,1 |
|  |  | NH3 | - | 1,47 | <0.094 | 0,6 |
|  |  | Cd | 0.05 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
|  |  | Hg | 0.03 | <0.00175 | <0.00075 | <0.00075 |
|  |  | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | 0.5 |  |  |  |
|  |  | Cr |  | 0.04 | 0.007 | 0.05 |
|  |  | Ni |  | <0.01 | <0.0025 | <0.01 |
|  |  | Cu |  | 0.020 | 0.007 | 0.09 |
|  |  | Pb |  | 0.072 | <0.01 | 0.19 |
|  |  | Vn |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  |  | St |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  |  | As |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  |  | Mn |  | <0.0025 | <0.01 | <0.01 |
|  |  | Co |  | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |

Rezultatul masuratorilor la emisie-Cos evacuare centrala termica

| Fază de proces | Punct de măsură | Parametru | Limită la emisie, conf. A.I.M.nr.SB49 rev. 2014 (mg/Nmc) | Măsurători An 2014 [mg/ Nmc] | Măsurători An 2014 [mg/ Nmc] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producere abur te hnologic | Cos de dispersie CT ABA | CO NOX SO2 Pulberi | 100 350 35 5 | Combustibil gaz natural | 1,72 129,82 SLD <0,18 |  |
|  |  | CO NOX SO2 Pulberi | 170 450 1700 50 | Combustibil grasime tehnica | 8,19 312,4 SLD <0.11 |  |
|  | Cos de dispersie CT HOVAL | CO NOX SO2 Pulberi | 100 350 35 5 | Combustibil gaz natural |  | 3,18 130,41 SLD <0.09 |
|  |  | CO NOX SO2 Pulberi | 170 450 1700 50 | Combustibil grasime tehnica |  | 3,85 288,52 SLD <0.10 |

Rezultatul investigatiilor la imisie

Dispersia spatiala a imisiilor si impactul acestora asupra receptorilor sunt prezentate in Raportul de amplasament

Avand in vedere rezultatele calculelor de evaluare efectuate, se poate aprecia ca activitatea desfasurata pe amplasamentul PROTAN, in conditiile estimate, nu constituie un factor de risc privind afectarea populatiei din vecinatate .

Analizind rezultatele obtinute in urma calculelor de dispersie se constata ca pentru nici una din noxele analizate, doar functionarea instalatiilor prevazute in Punctul de lucru analizat, nu prezinta un pericol pentru sanatatea umana. Valorile calculate prin modelare matematica se situeaza sub valorile concentratiei admise la imisie conform Legii 104/2011 si/sau STAS 12574/87.

La valorile determinate prin calcule de modelare matematica pentru sursele provenite exclusiv de la instalatiile apartinand S.C.”PROTAN”SRL se vor adaoga valorile poluarii de fond care la aceasta data este reprezentata de traficul rutier si poate fi considerata nesemnificativa.

Calculele de dispersie au fost facute inclusiv in conditii meteorologice defavorabile  si de functionare simultana si la maxim a tuturor utilajelor tehnologice, tocmai pentru a se obtine concentratiile maxime care se pot inregistra. Acest lucru trebuie privit ca o situatie relativ rara iar concentraţiile maxime pe perioade scurte de timp trebuie considerate nivelul teoretic maxim de poluare cauzat de funcţionarea fabricii. Aceste valori sunt de asteptat doar punctual. Această situaţie este puţin probabilă sau poate apărea în zonă foarte rar şi pentru perioade scurte si oricum concentratiile calculate in aceasta situatie se afla sub limita valorilor admise la imisie.

b) Evaluarea impactului imisiilor de mirosuri

Una dintre problemele principale de mediu asociate activitatilor desfasurate pe amplsamentul SC PROTAN SA,  este mirosul specific.

Zona afectata  de emisiile nedirijate  in atmosfera, este in jurul amplasamentului pe o distanta in functie si de viteza si directia curentilor de aer. Amplasamentul este situat in afara localitatii la circa 1,4 km de orasul Codlea si zona nu este locuita. Pot fi afectata direct persoanele aflate in trafic pe sosea sau cele din zonele pe care se desfasoara lucrari agricole.

Pentru diminuarea imisiilor de miros au fost prevazute urmatoarele masuri:

Pentru emisiile nedirijate din zona instalatiilor de neutralizare SNCU:  Inainte de a fi evacuate in atmosfera, pentru reducerea emisiilor de miros gazele reziduale din zona instalatie de neutralizare vor fi captate si epurate prin intermediul unei unitati  de tratare aer extras prin ventilare mecanica. Instalatia de epurare propusa este compusa din  sistem de capare aer poluat (hote, tubulaturi din otel inoxidabil, ventilator) si trei trepte  de filtrare , astfel:

    - Treapta I- filtrare grosiera prin separatoare de condens cu grasimi, amplasate la iesirea din utilaje (Cicloane verticale cu cartuse filtrante-separare grasimi);

    - Treapta II- filtrare intermediara prin instalatie de umidificare-spalare aer in contracurent, amplasata la intrarea in ventilator, compusa din 4 compartimente

    - Treapta III- filtrare finala cu biofiltru pentru retinerea ultimelor impuritati prin actiunea bacteriilor, amplasat la iesirea din ventilator. Metoda biologica consta in degradarea de microorganisme impregnate pe un material filtrant a poluantilor organici si a mirosurilor neplacute, odata cu treceriea aerului prin coaja de copac umidificata, pentru mentinerea activa a bacteriilor de purificare; Metoda biologica consta in degradarea de microorganisme impregnate pe un material filtrant a poluantilor organici si a mirosurilor neplacute, odata cu treceriea aerului prin coaja de copac umidificata, pentru mentinerea activa a bacteriilor de purificare;

Verificările în cazul biofiltrelor deschise , de suprafaţa au dus la concluzia că distanţa la care ajung mirosurile biofiltrelor nu depăşeşte în general 100 m, atunci când biofiltrele sunt puse în funcţiune în mod corespunzător  randamentul de retinere scontat este de minim 90%.

Pentru emisiile din zona instalatie de incinerare SNCU: Instalatia de incinerare este prevazuta cu exhaustor de inalta presiune a gazelor rezultate din combustie, ce asigura epurarea/ purificarea prin dirijarea acestora la arzatoare si postcom-bustia gazelor arse. Instalatia de incinerare este exploatata astfel incat gazele de combustie rezultate din proces sa ajunga in mod controlat si omogen la temp.>850°C, timp de minim 2 secunde. Conform tehnologiei emisiile de compusi organici sunt expuse direct la flacara arzatorului si arse  la temperatura >850°C. La acesta temperatura  are loc combustia completa si transformarea compusilor organici si a mirosurilor in bioxid de carbon si apa.

Referitor la emisiile nedirijate provenite de la apele uzate tehnologice, se face mentiunea ca in anul 2015 a fost pusa in functiune o statie de epurare mecano-fizico-chimica.  Statia de epurare este performanta fiind prevazuta cu rezervoare etanse si sistem automatizat de exploatare si control. (Pentru controlul statiei de epurare este incorporat un sistem logic de control programabil (PLC), sistem care monitorizeaza parametrii de operare si proces (debit, pH, temperatura, presiune, nivelul apei,etc) si ii transmite panoului de control. Monitorizarea statiei de epurare prin implementarea sistemului SCADA, sistem care contine urmatoarele: panou de control, PC, soft SCADA, aplicatie software, interfata.

Avand in vedere masurile prevazute, in conditii normale de functionare, aatunci când biofiltrele si statia de epurare functioneaza în mod corespunzător se poate aprecia ca in conditiile respectarii proiectului, mercaptanul se va afla sub pragul de miros (de detecţie olfactivă).  Totusi, avand in vedere ca mirosul este un factor subiectiv care poate  diferi de la om la om, se poate lua in calcul ca in perioada de probe sau in cazuri rare in care directia vantului este inspre zona locuita sa se produca disconfort zonei locuite. Avand in vedere insa ca dupa implementarea proiectului se anticipeaza concentratii mici de mercaptani la emisie se poate spune ca aceste situatii pot fi rare.

b) Investigatii efectuate referitor la calitatea apei

Cf. rezultatelor analizelor de apa uzata la evacuarea din statia de epurare , efectuate de SC GIVAROLI IMPEX SRL  in anul 2014-2015  (prezentate anterior  la capitolul 3.4.2), se constata ca nu sunt depasiri ale valorilor admise din Aut. SGA nr.70/2015.

Conform rezultatelor analizelor de apa din panza freatica, efectuate de SC GIVAROLI IMPEX SRL in perioada  2014-2015 din probele recoltate din forajele de observatie/monitorizare (prezentate anterior la Cap.5.5.1) : Forajul de control  F2, localizat in aval, evidentiaza un nivel de poluare usor mai scazut fata de forajul de control F1, localizat in amonte. Prin  prin urmare, prin comparare, nu se remarca existenta unui aport la poluarea acviferului freatic, ce ar putea fi datorat activitatilor desfasurate in incinta industriala PROTAN SA. De asemena, pentru toate probele de apa recoltate/analizate, valorile determinate pentru probele prelevate in aval (forajul F2) sunt mai mici decat valorile de prag specificate de Ord. MM 621/2014. privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din România.

### 14.3.1	Rezumatul evaluarii impactului evacuarilor (extindeti tabelul daca este nevoie)

| Rezumatul evaluarii impactului |
| --- |
| Listati evacuarile semnificative de substante si factorul de mediu in care sunt evacuate, de ex. cele in care contributia procesului (CP) este mai mare de 1% din SCM* | Descrierea motivelor pentru elaborarea unei modelari detaliate, daca aceasta a fost realizata, si localizarea rezultatelor (anexate solicitarii) | Confirmati ca evacuarile semnificative nu au drept rezultat o depasire a SCM prin listarea Concentratiei Preconizate in Mediu (CPM) ca procent din SCM pentru fiecare substanta (inclusiv efectele pe termen lung si pe termen scurt, dupa caz)* |
| Factorul de mediu AER Evaluarea s-a facut prin comparare cu prevederile din Aut. Integrata de Mediu nr. SB46/2006, revizuita in anul 2010 si in anul 2014. | Au fost prezentate la capitolul anterior | Cf. rezultatelor masuratorilor efectuate de SC GIVAROLI IMPEX SRL in anul 2014-2015 (prezentate anterior la Cap.14.3 ), pentru indicatorii analizati, se constata ca nu sunt depasiri ale valorilor admise din Autorizatia Integrata de Mediu nr. SB46/2006, revizuita in anul 2010 si in anul 2014. |
| Factorul de mediu APA Evaluarea s-a facut prin comparare cu valorile admise prin Aut.SGA 70/2015; | - | Cf. rezultatelor analizelor de apa uzata la evacuarea din statia de epurare , efectuate de SC GIVAROLI IMPEX SRL in anul 2014-2015 (prezentate anterior la capitolul 3.4.2), se constata ca nu sunt depasiri ale valorilor admise din Aut. SGA nr.70/2015. Conform rezultatelor analizelor de apa din panza freatica, efectuate de SC GIVAROLI IMPEX SRL in perioada 2014-2015 din probele recoltate din forajele de observatie/monitorizare (prezentate anterior la Cap.5.5.1): Forajul de control F2, localizat in aval, evidentiaza un nivel de poluare usor mai scazut fata de forajul de control F1, localizat in amonte. Prin prin urmare, prin comparare, nu se remarca existenta unui aport la poluarea acviferului freatic, ce ar putea fi datorat activitatilor desfasurate in incinta industriala PROTAN SA. De asemena, pentru toate probele de apa recoltate/analizate, valorile determinate pentru probele prelevate in aval (forajul F2) sunt mai mici decat valorile de prag specificate de Ord. MM 621/2014. privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din România. |

* SCM se refera la orice Standard de Calitate a Mediului aplicabil

## 14.4	Managementul deseurilor

Referitor la activitatile care implica eliminarea sau recuperarea deseurilor, luati in considerare obiectivele relevante in tabelul urmator si identificati orice masuri suplimentare care trebuie luate in afara de cele pe care v-ati angajat deja sa le realizati, in scopul aplicarii BAT- urilor, in aceasta Solicitare.

| Obiectiv relevant | Masuri suplimentare care trebuie luate |
| --- | --- |
| a) asigurarea ca deseul este recuperat sau eliminat fara periclitarea sanatatii umane si fara utilizarea de procese sau metode care ar putea afecta mediul si mai ales fara: | Respectarea REGULAMENTULUI (CE) NR. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) Prin masurile de depozitare, transport si eliminare a deseurilor folosite in cadrul societatii, sunt eliminate posibilitatile de poluare a factorilor de mediu aer, apa, sol. Au fost luate masuri privind emisiile si imisiile de miros in conformitate cu normele BREF/BAT. (Masurile au fost prezentate la capitolul 5.6- Miros) Nu este cazul |
| risc pentru apa, aer, sol, plante sau animale; sau |  |
| cauzarea disconfortului prin zgomot si mirosuri; |  |
| afectarea negativa a peisajului sau a locurilor de interes special; |  |

b) implementare, cat mai concret cu putinta, a unui plan facut conform prevederilor din Planul Local de Actiune pentru protectia mediului completati tabelul urmator:

| Identificati orice planuri de dezvoltare realizate de autoritatea locala de planificare, inclusiv planul local pentru deseuri | Faceti observatii asupra gradului in care propunerile corespund cu continutul unui astfel de plan |
| --- | --- |

## Habitate speciale

| Cerinta | Raspuns (Da/Nu / identificati / confirmati includerea, daca este cazul) |
| --- | --- |
| Ati identificat Situri de Interes Comunitar, in special reteaua Natura 2000, Zone Speciale de Conservare sau Rezervatii Stiintifice care pot fi afectate de operatiile la care s-a facut referire in Solicitare sau in evaluarea dumneavoastra de impact de mai sus? | Nu In imediata vecinatete nu se mentioneaza habitate protejate sau zone sensibile. Cea mai apropiată zonă protejată este situl NATURA 2000 ROSPA 0037-Dumbravita-Rotbav-Magura Codlei” ce este situat în partile de vest si nord a amplasamentului astfel: Fata de Aria de protectie avifaunistica Magura Codlei, amplasata la limita de Nord si Vest a municipiului Codlea, obiectivul analizat se afla la o distanta de cca.1 Km . Fata de Aria de protectie speciala avifaunistica, declarata sit RAMSAR J049BV Dumbravita, amplasata in partea de nord a municipiului Codlea, obiectivul analizat se afla la o distanta de cca. 2,5 Km Fata de limita sitului Natura 2000, concentratiile de poluanti ce pot proveni din activitatea AC PROTAN SA , calculate prin modelare matematica si prezentate in hartile de dispersie anexate, sunt nesemnificative, si prin urmare, acesta nu poate fi influentat de activitatea nou propusa. |
| Ati furnizat anterior informatii legate de Directiva Habitate, pentru Planificarea la nivel Urban sau Rural, SEVESO sau in alt scop? | Nu |
| Exista obiective de conservare pentru oricare din zonele identificate? (D/N, va rugam enumerati) | Nu |
| Realizand evaluarea BAT pentru emisii, sunt emisiile rezultate din activitatile dumneavoastra apropiate de sau depasesc nivelul identificat ca posibil sa aiba un impact semnificativ asupra Zonelor Europene? Nu uitati sa luati in considerare nivelul de fond si emisiile existente provenite din alte zone sau proiecte. | Nu |

# Programele de Conformare si Modernizare

Va rugam sa rezumati mai jos toate datele pe care le-ati propus in sectiunile anterioare ale solicitarii.  Masurile incluse in acest program trebuie grupate pe sectiuni pentru fiecare factor de mediu afectat, masuri de reducere a poluarii, masuri de remediere a poluarii istorice, pe baza obiectivului principal al masurii respective.

Avand in vedere  finalizarea unor obiective prevazute in “Planul de actiune”, cum sunt:

- intocmirea “Raportului de audit energetic” (masura 1.1 din Planul de actiune).

- reducerea emisiilor in apa prin realizarea si “punerea in functiune a unei statii de preepurare ape uzate” in scopul incadrarii parametrilor calitativi ai apelor uzate evacuate in paraul Vulcanita/reteaua de canalizare, in prevederile HG 188/2002, modificat si completat cu HG 352/2005. (masura 2.1 si 2.2 din Planul de actiune) cu urmatoarele mentiuni: din programul de etapizare aprobat ca parte integranta din autorizatia de gospodarire a apelor nr. 107/22.07.2009, s-a executat masura nr.1” sistem de epurare cu treapta fizico-chimica”, termen PIF 30.06.2015. Masura nr. 2 “executie sistem de epurare cu treapta biologica” cu termen PIF 30.06.2015, nu s-a realizat. Beneficiarul a renuntat la realizarea treptei biologice, optand pentru racordarea la colectorul de canalizare ape uzate Codlea – Statie de epurare zonala Feldioara (aflat in curs de executie pe strada Halchiului), conform adresei nr. B 6466 din 04.06.2015 emisa de Compania Apa Brasov SA in calitate de operator regional, cf. careia, colectorul de canalizare se va finaliza pana la sfarsitul anului 2015.  Conform Aut.SGA nr. 70/08.07.2015 , societatea  are obligatia sa se racordeze la colectorul de ape uzate Codlea-Statia de epurare Feldioara, aflat in curs de executie si sa obtina contract de preluare ape uzate de la administratorul acestuia Compania Apa Brasov SA, pana la data de 01.12.2015,

o data cu racordarea la colectorul de ape uzate Codlea-Statia de epurare Feldioara, aflat in curs de punere in functiune, si obtinerea contractului de preluare ape uzate de la administratorul acestuia Compania Apa Brasov SA, (Termen 01.12.2015) societatea nu va mai detine program de conformare.

| Masura | Data propusa pentru implementare | Costuri RON/an | Sursa de finantare Nota |
| --- | --- | --- | --- |

# Footnotes

A Exista o zona de depozitare acoperita (i) sau complet ingradita (ii)	B Exista un sistem de evacuare a aerului	C Sunt incluse sisteme de drenare si tratare a lichidelor inainte de evacuare	D Exista protectie impotriva inundatiilor sau de patrundere a apei de la stingerea incendiilor

N=Fara alarma     L=Alarma la nivel local     R=Alarma dirijata de la distanta (camera de control)

Substante prioritare in relatie cu Directiva cadru privind apa, transpusa in legislatia romana de Legea 310/28.06.2004, Anexa 5.

Aceasta se refera la fiecare sursa enumerata in Tabelul 9.2

Receptorii sensibili la mirosuri si zgomot trebuie sa fi fost identificati in Sectiunile 5.6.3.1 si 9 din solicitare

# Text boxes

Se poate aplica numai pentru spălarea spaţiilor din clădirea administrativă, pentru spălările din zona septică se recomandă o clătire cât mai bună.

NU se recomandă reutilizarea acestor ape având în vedere specificul activităţii, riscul contaminării şi lipsa unui tratament de epurare completă .

Nu e cazul

DA, fluxul tehnologic şi normele sanitar-veterinare. Nu se depoziteaza in locuri neamenajate.

DA, vezi normele saitar  veterinare

DA, se realizeară odată cu dezinfectarea şi spălarea la boxa auto

DA , avem transportoare cu snec la linia făină

DA, este obligaţie în procesul tehnologic

ROSPA 0037

ROSPA 0037

Amplasament

SC PTOTAN SA