Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brașov

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr.      din

Operator: S. Fabrica de Pulberi S.A.

Adresa: Fagaras, str. Extravilan, nr. 1, jud. Brasov

Punct de lucru: Fagaras, str. Extravilan, nr. 1, jud. Brasov

Locaţia activităţii: Fagaras, str. Extravilan, nr. 1, jud. Brasov

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.6 | Producerea de explozivi | 2.B.5.a | 0406 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 4.f | Instalatii pentru producerea la scara industriala a explozibililor si a produselor pirotehnice |

Emisă de: Agentia pentru Protectia Mediului Brasov

Prezenta autorizaţie integrată de mediu este valabilă 10 ani.

Data emiterii:

Data expirării:

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: S. Fabrica de Pulberi S.A.

Sediul social: Fagaras, str. Extravilan, nr. 1, jud. Brasov

Certificat de înregistrare: Seria B Nr. 1404352

Cod unic de înregistrare: 21727401 din data de 14.05.2007

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J08/1304/10.05.2007

Compania părinte: C.N. ROMARM S.A.

# 2. TEMEIUL    LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de S. Fabrica de Pulberi S.A. cu punctul de lucru in Fagaras, str. Extravilan, nr. 1, jud. Brasov, înregistrată la APM Brasov cu nr. 13399 din 29.08.2016,15644 din 06.10.2016, 16552 din 26.10.2016, 995 din 17.01.2017, 2569 din13.02.2017, 7365 din 05.05.2017, 11426 din 14.07.2017 si 16753 din 17.10.2017 (varianta fara date confidentiale care poate fi pusa la dispozitia publicului)

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică: desfasurata la Primaria Municipiului Fagaras in data de 04.01.2018;

- şi în lipsa oricărui comentariu/ cu luarea în considerare a comentariilor şi observaţiilor publicului privind ..........

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza Hotărârea nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza deciziei de punere în aplicare a comisiei Europene din 30 mai 2016, de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale si a gazelor reziduale in sectorul chimic, in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlementului European si a Consiliului.

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile:

- Reference Document onBest Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemical -OFC, 2005

- Reference Document onBest Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical Industry- LVOC, 2003.

- Draft Reference Document onBest Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical Industry-LVOC, 2014

- Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, 2003

- -Reference Document on Best Available Techniqueson emissions from storage, 2006

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

# Pentru funcţionarea instalaţiei: S. FABRICA DE PULBERI S.A.

Amplasată în: Fagaras, str. Extravilan, nr. 1, jud. Brasov

Operator: S.  Fabrica de Pulberi S.A.

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenre a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 4.6. Producerea de explozivi | 200 | To/an |

# 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

- Cerere pentru emiterea Autorizatiei Integrate de Mediu, intocmita de S. Fabrica de Pulberi SA;

- Formularul de Solicitare a Autorizatiei Integrate de Mediu, intocmit de S. Fabrica de Pulberi SA;

- Raport de Amplasament intocmit de INCD ECOIND Bucuresti;

- Raport de Securitate, volum principal si anexe, intocmit de S.C. IPROCHIM S.A. Bucuresti;

- Notificare SEVESO III, conform Legii nr. 59/2016

- Plan de Interventie in caz de incendiu pe amplasament, intocmit de S. Fabrica de Pulberi S.A.;

- Proceduri operationale in caz de incendiu, explozie si dispersie toxica, intocmite de S. Fabrica de Pulberi S.A.;

- Plan de Pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pentru toate categoriile de personal, intocmit de S. Fabrica de Pulberi S.A.;

- Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, intocmit de S. Fabrica de Pulberi S.A.;

- Planul de Urgenta Interna, intocmit de S. Fabrica de Pulberi S.A.;

Pentru asigurare utilitati sunt intocmite urmatoarele acte:

- Contract prestare servicii de salubritate nr. 10750 din 09.10.2012 incheiat cu SC SALCO SERV SA

- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 20204345 din 01.09.2016

- Contract de furnizare reglementata a gazelor naturale nr. 3003982696/02.12.2014 incheiat cu S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A.

- Contract de prestari servicii nr. 2613 din 30.05.2016 incheiat cu S.C. Apa - Canal S.A. Sibiu sucursala Fagaras pentru alimentare cu apa potabila si preluare ape uzate menajere in colector orasenesc

Pentru monitorizare factori de mediu

Contract prestari servicii nr. 8663/2017 incheiat cu INCD – ECOIND Bucuresti, privind determinarea calitatii factorilor de mediu.

Autorizatii si avize curente, Certificari

- Autorizatia  de Gospodarire a Apelor nr. 145 din 28.11.2016;

- Certificat de aprobare Sistem de Management al Mediului ISO 14001:2004, SR EN ISO 14001:2005 – nr 10160 din 21.12.2013, emis de AMG CERT SYSTEMS

- Certificat de aprobare Sistem de Management al Calitatii ISO 9001:2008, nr. 0930400122 din 21.12.2013, emis de AMG CERT SYSTEMS

- Certificat de aprobare Sistem pentru Managementul Sanatatii si Securitatii Ocupationale OHSAS 18001:2007, nr. 20117 din 21.12.2013, emis de AMG CERT SYSTEMS

- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului:

- pentru instalatiile de fabricare hexogen si reconcentrare acizi

- extras CF  nr. cadastral/nr. topografic 104250  - suprafata 117176 mp

- extras CF  nr. cadastral/nr. topografic 104249  - suprafata 112386 mp

- extras CF  nr. cadastral/nr. topografic 104248  - suprafata 10390  mp

- extras CF  nr. cadastral/nr. topografic 104247  - suprafata 142580 mp

- pentru instalatia de fabricare nitroglicerina

- extras CF  nr. cadastral/nr. topografic 102706  - suprafata 18073 mp

- pentru instalatia de fabricare pulberi cu dubla baza

- extras CF  nr. cadastral/nr. topografic 103949  - suprafata 18351 mp

- extras CF  nr. cadastral/nr. topografic 103950  - suprafata 34721 mp

- extras CF  nr. cadastral/nr. topografic 103952  - suprafata 25048 mp

- extras CF  nr. cadastral/nr. topografic 103954  - suprafata 17003 mp

- extras CF  nr. cadastral/nr. topografic 103955  - suprafata 805 mp

- pentru Laboratorul inspectia calitatii

- extras CF  nr. cadastral/nr. topografic 103876  - suprafata 4726 mp

- pentru instalatia de fabricare TNT

-extras CF  nr. cadastral/nr. topografic 103959  - suprafata 51652 mp

- Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov seria B nr. 1404352, Cod Unic de Inregistrare 21727401 din  14.05.2007 cu nr. de ordine in

- Registrul Comertului: J08/13.04/10.05.2007

Autorizatii pentru lucrul cu substante toxice si periculoase

- Autorizatia nr. 280/15.09.2017 vizata anual de Inspectoratul Teritorial de Munca Brasov si de  Inspectoratul de Politie Brasov pentru activitatile de producere, preparare, detinere, transport, comercializare si folosire materii explozive;

- Autorizatii de functionare pentru operatiuni cu precursori:

- nr. 592/1749859 din 09.01.2008 - pentru operatiuni cu substante clasificate din categoria 2 (permanganat de potasiu, anhidrida acetica)

-  nr. 3353/II/572759 din 02.12.2010 – pentru operatiuni cu precursori din categoria 3.

Anexe:

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu; compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni

5.3.1. Operatorul trebuie să implementeze măsurile stabilite prin Planul de acţiuni din Anexa nr. 1, la termenele aprobate de prezenta autorizaţie. Implementarea trebuie să includă:

- desemnarea responsabilităţilor pentru îndeplinirea obiectivelor;

- modul în care măsurile vor fi îndeplinite;

- termenele şi perioadele în care obiectivele pot fi atinse;

- identificarea şi specificarea resurselor financiare necesare.

La începutul fiecărui an calendaristic va fi stabilit modul de implementare a măsurilor din Planul de acţiuni pentru anul în curs. Modul de implementare va fi inclus în RAM prezentat anual, conform capitolului 14 al prezentei autorizaţii.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materie prima | Acid sulfuric | 7664-93-9 | 800 | mc | Acid sulfuric 98% | Instalatie reconcentrare acizi | rezervoare | H314 |
| Materie prima/semifabricat | Acid azotic | 7697-37-2 | 120 | mc | Acid azotic 98% | Instalatia hexogen | Rezervoare | H314, H272, H290 |
| Material auxiliar | Carbonat de sodiu | 497-19-8 | ? | to | Carbonat de sodiu anhidru tehnic | Magazie materii prime | saci | H319 |
| Materie prima | Hexametilentetramina | 100-97-0 | 20 | to | Urotropina | Magazie materii prime | saci | H228, H317 |
| Materie prima | Stearina | 557-05-1 | - | - | Stearina (acid stearic) | Magazie materii prime | saci | - |
| Materie prima | Cerezina | - | - | - | Cerezina | Magazie materii prime | saci | - |
| Material auxiliar | Hidroxid de sodiu | 1310-73-2 | - | - | Hidroxid de sodiu | Magazie materii prime | saci | H314, H290 |
| Material auxiliar | Clorura de sodiu | 7647-14-5 | - | - | Clorura de sodiu | Magazie materii prime | saci | - |
| Materie prima | Hidrocarburi C5-rich | - | 2 | to | Hidrocarburi C5-rich (Eter de petrol) | Instalatia hexogen | butoaie | H224, H304, H315, H336, H411 |
| Materie prima | Oppanol | 9003-27-4 | - | - | Oppanol | Instalatia hexogen | saci | - |
| Materie prima | Dioctilsebacat | 122-62-3 | - | - | Dioctilsebacat | Instalatia hexogen | saci | - |
| Materie prima | Teflon | 9002-84-0 | - | - | Teflon | Instalatia hexogen | saci | - |
| Materie prima | Trinitrotoluen | 118-96-7 | - | - | Trinitrotoluen (TNT) | Instalatia hexogen | saci | H201, H301, H311, H331, H373, H411 |
| Materie prima | Pentrita | 78-11-5 | 0,09 | to | Pentrita (PEN) | Instalatia hexogen | Lazi de lemn | H201 |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Nr. crt | Denumire substanta | Nr. CAS | Clasificare | Fraze de pericol | Fraze de precautie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acid sulfuric 98% | 7664-93-9 | C | H314 | P280, P310 |
| 2 | Acid azotic 98% | 7697-37-2 | C, O | H314, H272, H290 | P234, P210, P220, P221, P260, P264, P280 |
| 3 | Carbonat de sodiu anhidru tehnic | 497-19-8 | Xi | H319 | P305+P351+P338 |
| 4 | Hexametilentetramina | 100-97-0 | F | H228, H317 | P210, P280 |
| 5 | Stearina | 557-05-1 | Produs nepericulos | - | - |
| 6 | Cerezina | - | Produs nepericulos | - | - |
| 7 | Hidroxid de sodiu | 1310-73-2 | C | H314, H290 | P260, P280, P310 |
| 8 | Clorura de sodiu | 7647-14-5 | Produs nepericulos | - | - |
| 9 | Hidrocarburi C5-rich (Eter de petrol) | - | F, Xn, Xi, N | H224, H304, H315, H336, H411 | P210, P273, P280, P301+310. P331, P370+378, P403+233 |
| 10 | Oppanol | 9003-27-4 | Produs nepericulos | - | - |
| 11 | Dioctilsebacat | 122-62-3 | Produs nepericulos | - | - |
| 12 | Teflon | 9002-84-0 | Produs nepericulos | - | - |
| 13 | Trinitrotoluen | 118-96-7 | E, T, N | H201, H301, H311, H331, H373, H411 | P210, P273, P373, P501 |
| 14 | Pentrita | 78-11-5 | E | H201 | P210, P240, P250, P280, P372, P373, P501 |

O – comburant

T – toxic

C- coroziv

F – inflamabil

Xn – nociv

Xi - iritant

E – exploziv

N – periculos pentru mediu

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în laborator

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor 145 din 28.11.2016, valabilă 3 ani, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române – SGA Brasov.

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă se realizează din următoarele surse: reteaua de alimentare a municipiului Fagaras printr-un bransament propriu amplasat langa poarta de acces, conform contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 2613 din 30.05.2016 incheiat cu SC Apa-Canal SA – Sucursala exploatare Fagaras.

Volume şi debite de apă autorizate:

- debit zilnic maxim: 14,0 mc/zi

- debit zilnic mediu: 11,0 mc/zi

- debit orar maxim: 0,583 mc/h

Funcţionarea este permanentă,  365 zile/an, 24 h/zi.

Instalaţii de captare şi transport: bransament din conducta PEHD Dn 200 mm, amplasat in camin langa poarta de acces, prevazut cu apometru.

Instalaţii de înmagazinare: -

7.1.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică

Sursa: 3 foraje de adancime amplasate in incinta societatii , la un debit maxim instalat de 21,67 mc/h.

Volume şi debite de apă autorizate:

- debit zilnic maxim: 520 mc/zi

- debit zilnic mediu: 450 mc/zi

- debit zilnic minim: 380 mc/zi

Funcţionarea este permanentă 200 zile/an, 24 h/zi.

Instalaţii de captare:

- F1 cu H = 32 m, Qexpl.= 4,7 l/s, Nhs = 2,5 m, Nhd = 8,0 m, echipat cu pompa submersibila tip Wilo, Q = 25 mc/h, H = 26 mCA, P = 4kw, n = 3000 rot/min, coordonate Stereo 70: 478477,02; 497613,95

- F2 cu H = 38 m, Qexpl.= 4,86 l/s, Nhs = 2,5 m, Nhd =7,5 m, echipat cu pompa submersibila tip Wilo, Q = 25 mc/h, H = 26 mCA, P = 4kw, n = 3000 rot/min, coordonate Stereo 70: 478464,66; 497663,00

- F3 cu H = 33 m, Qexpl.= 4,86 l/s, Nhs = 2,5 m, Nhd =7,5 m, echipat cu pompa submersibila tip Wilo, Q = 25 mc/h, H = 26 mCA, P = 4kw, n = 3000 rot/min, coordonate Stereo 70: 478458,45; 497741,31

Instalaţii de tratare şi transport: -

Instalaţii de distribuţie: conducte OL Dn 100 – 300 mm

Apa pentru stingerea incendiilor:

- volum intangibil:V = 2500mc asigurata in rezervorul de inmagazinare necesar;

Volume de apã asigurate din surse:

Pentru alimentarea cu apă potabilă, necesarul pentru  consum potabil este:

- Q zi maxim = 14,0 mc/zi

- Q zi mediu = 11,0 mc/zi

- Q zi minim = 5,4 mc/zi

Functionare 365 zile/an, 24 ore/zi

Pentru alimentarea cu apă tehnologică a folosinţei, necesarul pentru consum tehnologic este:

- Q zi maxim = 520,0 mc/zi; Vanual = 104 000 mc

- Q zi mediu = 450,0 mc/zi; Vanual = 90 000 mc

- Q zi minim = 380,0 mc/zi; Vanual = 76 000 mc

Functionare 200 zile/an, 24 ore/zi

Modul de folosire a apei:

- Necesarul total de ape:

| Tip apă | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă potabilă | 14,00 | 11,00 |
| Apa necesară preparării apei calde menajere | - | - |
| Apă tehnologică | 520,00 | 450,00 |
| Total | 534,00 | 461,00 |
| Data Revizuirii |  |  |

- Cerinţa totală de apă din surse:

| Apa asigurată din surse | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă potabilă | 14,00 | 11,00 |
| Apă tehnologică | 740,00 | 638,00 |
| Total | 754,00 | 649,00 |
| Data Revizuirii |  |  |

- Gradul de recirculare internă a apei: 96%

7.1.2  Ape subterane

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

Energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se face din reteaua nationala pe baza unui contract de furnizare.

Pe platforma societatii sunt amplasate 4 posturi de transformare (PT 1, PT 2, PT 3, PT 4 Hurez) cu echipamente electrice care apartin S. Fabrica de Pulberi S.A. Fagaras.

Situatia Posturilor de transformare a energiei electrice este prezentata in tabelul urmator:

| Posturi de transformare | Tensiune (KV) | Putere (KVA) | Anul de fabricatie | Amplasare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PT 1 | 20/0,4 | 1000 | 2014 | Instalatie reconcentrare acizi |
| PT 2 | 20/0,4 | 400 | 2014 | Instalatie hexogen |
| PT 3 | 20/0,4 | 630 | 2014 | Instalatie DNT2 |
| PTA 4 Hurez | 20/0,4 | 400 | 2004 | In aer liber |

Toate posturile de transformare sunt alimentate cu energie electrica din sistemul national.

In situatia intreruperii accidentale a alimentarii cu energie electrica din sistemul national, societatea detine un Grup Diesel cu o putere de 550 KVA tip GEBAS - A 550 DWC care alimenteaza consumatorii vitali pana la evacuarea materialelor periculoase.

Energie termica

Pe amplasament sunt 3 centrale termice, interconectate intre ele, astfel ca fiecare poate deservi orice instalatie de fabricatie de pe platforma societatii.

Din cele 3 centrale existente este functionala doar centrala termica de 1,5 Gcal/h amplasata in vecinatatea instalatiei de reconcentrare acid azotic rezidual, celelalte doua centrale fiind in conservare. Aceasta centrala deserveste instalatiile functionale de pe amplasament: de fabricare hexogen si reconcentrare acid azotic uzat.

Centrala termica de 1,5 Gcal/h (1,744 MW) este dotata cu un cazan de 6 t abur/h cu debit de alimentare 290 Nm3/h si produce abur de 6/21 bari. Centrala utilizeaza drept combustibil gaz metan.

Apa de alimentare a cazanului aferent centralei termice este apa demineralizata obtinuta prin procedeul de schimb ionic in instalatia de dedurizare si demineralizare locala (din cadrul centralei termice).

Retelele de abur sunt dotate cu aparatura de masurare, reglare si inregistrare a parametrilor (debit, temperatura, presiune).

| Sursa de energie | Consumuri pentru functionarea instalatiilor la capacitate |
| --- | --- |
| Energie electrica | 4084 MWh/an |
| Gaz natural | 1103964 Nmc/an (11879 MWh/an) |

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili

S. Fabrica de Pulberi S.A. Fagaras utilizeaza gaz natural drept combustibil la centrala termica si la unitatea de ulei termic.

Alimentarea cu gaz metan a centralei termice se realizează de la Stația de reglare pe bază de contract de furnizare. Magistrala de gaz metan DN 150 pornește de la Stația de reglare, situată în vecinătatea porții de acces, urmează drumul principal până în zona parcurilor de rezervoare de acizi, ocolește parcurile de rezervoare pe latura estică a acestora, până la sud de parcul Reconcentrare, și apoi continuă spre est până la centrala termică.

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine | 45,480503 | 478414,67 |
| Latitudine | 24,572745 | 496646,74 |

Amplasare în teritoriu:

Din punct de vedere teritorial si administrativ, S. Fabrica de Pulberi SA este amplasata in orasul Fagaras, str. Extravilan, nr. 1, jud. Brasov.

Amplasamentul societatii este situat pe cursul superior al raului Olt, la poalele masivului Fagaras, la 4 km sud de municipiul Fagaras, in zona industriala a orasului, pe aceeasi platforma cu SC Uzina de Produse Speciale Fagaras SA (din care s-a desprins prin divizare) obiectivele acestor societati fiind practic total intercalate intre ele si cu societatile care s-au format prin divizarea fostei SC Nitramonia SA Fagaras.

Coordonatele geografice ale amplasamentului sunt: X= 478414,67 m si Y=496646,74 m.

Accesul in unitate se face din DN 1 Brasov – Sibiu (aflat la cca. 3 km sud) sau prin drumurile care leaga municipiul Fagaras de satele Ileni si Hurez (aflate la cca. 500 – 1000 m est si vest).

Vecinătăţi:

In imediata vecinatate a societatii se afla :

- pe latura de nord-SC Mirsand SRL, SSE Explo Romania SRL, SC Nitramonia SA

- pe latura de nord-est - SC Refract Prod SRL;

- pe latura de nord - vest - SC Nitroporos SRL, SC Nitroparc SRL, SC Isoplus Special SRL;

- pe latura de sud - SC Nitramonia SA;

- pe latura de sud si sud - vest - SC UPS SA;

- pe latura de est - SC Nitramonia SA;

In vecinatatea amplasamentului societatii se afla urmatoarele localitati :

- la nord – orasul Fagaras, cca. 4 km

- la nord – vest – localitatea Beclean, cca. 5 km

- la est – localitatea Rausor, cca. 2.7 km

- la sud-vest – localitatea Hurez, cca.1 km

- la sud – localitatea Sasciori, cca. 3,5 km

- la sud-est – localitatea Ileni, cca.2.2 km

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

| Tip arie | Cod | Arie protejată |
| --- | --- | --- |

S. Fabrica de Pulberi S.A. se afla la circa 10 – 15 km distanta de rezervatiile naturale din zona localitatii Fagaras.

Datorita riscului de explozie, S. Fabrica de Pulberi S.A. a fost amplasata intr-o zona de padure, la poalele muntilor Fagaras si la o distanta relativ mare de ariile protejate.

Activitatile desfasurate de societate nu prezinta pericol de afectare a zonelor protejate si de interes turistic.

Unităti structurale pe amplasament:

Pe amplasamentul S.Fabrica de Pulberi SA Fagaras se afla urmatoarele instalatii:

- Instalatia de fabricare nitroglicerina

- Instalatia de fabricare a pulberilor cu dubla si tripla baza

- Instalatia de fabricare TNT

- Instalatia de fabricare hexogen

- Instalatia de reconcentrare acizi

In prezent sunt functionale doar instalatia de fabricare hexogen si reconcentrare acid azotic uzat.

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

A. Instalatia de fabricare hexogen

In cadrul instalatiei de fabricare a hexogenului se obtin urmatoarele produse: hexogen, boostere, compozitie B, explozivi plastici (BEP, PHF si combinatii ale lor). Aceste produse nu se fabrica simultan, pe aceasta instalatie nu se poate fabrica decat un singur produs o data, functie de cerintele pietii.

Hexogenul se obtine prin nitrarea hexametilentetraminei (urotropina) cu acid azotic concentrat.

Busterele se obtin prin formarea unui amestec care se toarna in pahare speciale.

Compozitia B se obtine prin topirea trotilului, prepararea amestecului de turnare functie de comanda si turnarea amestecului sub forma de placute cu diferite grosimi.

Explozivii plasici (BEP, PHF si combinatii ale lor) se obtin astfel: preparare liant, malaxare si presarea amestecului.

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate (capacitate fezabila) | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hexogen | Hexogen | 200 | To/an | Exploziv |
| Bustere | Bustere | 200 | To/an | Exploziv |
| Compozitie B | Compozitie B | 200 | To/an | Exploziv |
| Explozivi plastici | BEP, PHF si combinatii ale lor | 60 | To/an | Exploziv |

B. Instalatia de reconcentrare acid azotic uzat

Procesul de concentrare a acidului azotic uzat consta in distilarea extractiva, folosind pentru extractie acidul sulfuric 96%, si este condus prin calculatorul de proces.

Acidul azotic uzat ce urmeaza a se concentra rezulta din procesul de  fabricare a hexogenului.

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate (capacitate fezabila) | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acid azotic concentrat | Acid azotic 98% | 2000 | To/an | Instalatia hexogen |

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

Schemele flux si parametrii specifici de operare au caracter confidential

| Denumirea procesului | Descrierea procesului și a etapelor / fazelor | Instalații / Echipamente / Parametri specifici de operare |
| --- | --- | --- |
| Fabricarea hexogenului | Uscarea hexametilentetraminei | Pe platforme speciale |
|  | Nitrarea hexametilentetraminei cu acid azotic concentrat | Nitratoare |
|  | Cristalizarea oxidativa | Cristalizator |
|  | Filtrarea produsului acid si spalarea preliminara | Filtre cu un strat filtrant |
|  | Obtinerea hexogenului recristalizat | Racitor |
|  | Spalarea la cald | Vas de spalare |
|  | Flegmatizarea hexogenului | Vas de flegmatizare |
|  | Filtrarea neutra | Filtru sub vid |
|  | Uscarea | Etuve sub vid |
|  | Cernerea | Site |
|  | Ambalarea | Lazi de lemn sau cutii de carton |
|  | Decantarea acidului azotic uzat | Vase decantoare |
|  | Absorbtia gazelor nitroase | Coloana de absorbtie |
| Fabricarea busterelor | Topire TNT | Vas de topire |
|  | Preparare amestec de turnare | Vas de preparare |
|  | Pregatirea paharelor de turnare | Pahare speciale |
|  | Turnarea amestecului | Cu dispozitiv special |
|  | Finisarea si etichetarea | Etichetare corespunzatoare |
|  | Control, ambalare, depozitare | Cutii de carton si depozitare in magazii special amenajate |
| Fabricarea compozitie B | Topire TNT | Vas de topire |
|  | Preparare amestec de turnare | Vas de preparare |
|  | Turnare amestec | Cu dispozitiv special |
|  | Control, ambalare, depozitare | Cutii de carton si depozitare in magazii special amenajate |
| Explozivi plastici (BEP, PHF si combinatii ale lor) | Preparare liant | Vas de preparare |
|  | Malaxare | Malaxor cu agitator |
|  | Presare | Presa |
| Reconcentrarea acidului azotic uzat | Distilare extractiva | Coloana de distilare extractiva |
|  | Reconcentrare acid sulfuric | Coloana de reconcentrare |
|  | Absorbtia gazelor nitroase | Coloana de absorbtie |

8.2.2. Activităţi conexe

Pe langa activitatile fabricatiilor principale se vor prezenta si celelalte activitati conexe existente in functiune pe platforma societatii.

Unitatea de ulei termic

Agentul termic utilizat pentru concentrarea acidului sulfuric este ulei (termic) la o temperatura de 2900C, temperatura realizata prin arderea gazului metan. Din vasul de stocare, uleiul termic se trimite cu pompa in incalzitorul de ulei, in care sunt trei serpentine legate in paralel prin care circula gaze de ardere. Uleiul incalzit la 2900C cedeaza caldura prin intermediul unui schimbator de caldura acidului sulfuric rezidual si este recirculat in sistemul de incalzire (temp. ulei recirculat 2800C).

Instalatia de ulei termic are capacitatea termica nominala de 0,9 MW si este compusa din:

- vas de stocare ulei

- vas de expansie ulei

- incalzitor de ulei cu arzator

- arzator gaz natural tip G7/1DZMD cu un debit de alimentare de 100 m3/h

- pompa de recirculare ulei fierbinte

- pompa de umplere si completare ulei

Parametrii urmariti:

- presiunea pompei pe refularea pompei

- temperatura minima si maxima a uleiului  pe refularea pompei

- debitul uleiului la iesire din serpentine

- temperatura uleiului pe colectorul de iesire

- presiunea de alimentare cu gaz metan

- presiunea minima de alimentare a aerului de combustie

- temperatura maxima a gazelor arse la iesire din incalzitor

Statii de frig

Statia de frig instalația de reconcentrare acid azotic uzat

Capacitatea de racire 7/12oC : 509 KW

Caldura rejectata pe condensator 35/30oC : 588 KW

Puterea absorbita: 115,1 KW

Agent frigorific: R410A

Incarcare agent frigorific: 30 Kg

Este compusa dintr-un agregat format din 10 compresoare si 2 circuite frigorifice, in sistem ermetic, care pot functiona in 10 trepte de putere. Compresoarele au o putere totala de 115,1 KW.

Agentul frigorific este de tip R 410A. Condensarea agentului frigorific se realizeaza cu apa recirculata. Apa racita la 70C este trimisa cu pompa de recirculare apa rece la instalatia de reconcentrare acid azotic uzat, la coloana de absorbtie si la racitoare. Apa incalzita la 120C intra in vaporizatorul statiei de frig unde se raceste la temperatura de 70C prin evaporarea agentului frigorific. Din vaporizator, vaporii de agent frigorific sunt aspirati de compresoare si, dupa comprimare, sunt lichefiati, in condensatorul de agent frigorific, cu apa recirculata.

Furnizorul de echipament asigura service-ul statiei de frig: verificarea in vederea detectarii scurgerilor o data la 6 luni conform Regulamentului 842 din 2006 privind anumite gaze flourate cu efect de sera.

Din condensator, agentul frigorific lichid este trimis in vaporizator unde, prin evaporare, raceste apa din circuitul de apa rece.

Compozitia agentului frigorific R 410A:

- R32 (difluormetan : CH2F2) – 50%

- R125 (pentafluormetan : CF3-CHF2) – 50%

R410A este agent frigorific fara clor (CFC si HCFC) si prin urmare produce o deteriorare substantial mai mica a stratului de ozon. Are o eficienta energetica mare, este un amestec unic, drept urmare faciliteaza economii la mentenanta.

Instalația de producere frig de la fabricația hexogen

Agentul de racire (sola) pentru procesul tehnologic este racit la -100C intr-o statie frigorifica formata din doua agregate de frig cu circuit ermetic de freon. Agregatele functioneaza alternativ si au ca principiu comprimarea, evaporarea in schimbatoare pentru sola si condensarea freonului, sunt de tipul Jt – 8 FS 10, fabricat Sanaai – China si respectiv S66F – 602Y- 40P fabricat Bitzer Germania.

Sola se foloseste ca lichid de racire necesar preluarii caldurii de reactie si stabilizarii temperaturilor in nitratoare. Procesul de obtinere a solei este discontinuu avand ca materii prime acidul azotic 50% si oxidul de calciu. Conform diagramei de solubilitate Ca(NO3)2-H2O,  solutia de azotat de calciu are urmatoarele caracteristici: densitate de 1,35-1,45 kg/l si concentratie de 38-46% la 20oC

Capacitatea de racire : 70 KW

Puterea motorului : 55/54 KW

Agent frigorific : R407C

Cantitate agent : 170 – 200 Kg

R407C este din categoria agentilor ,,frigorifici verzi,, , fara clor (CFC si HCFC), care asigura o reducere substantiala a deteriorarii statului de ozon.

Compozitie 	: R134a – cca. 52%

: R125 – cca. 25%

: R32 – cca. 23%

Furnizorul de echipament asigura service-ul statiei de frig: verificarea in vederea detectarii scurgerilor o data la 6 luni conform Regulamentului 842 din 2006 privind anumite gaze florurate cu efect de sera.

Sola racita este vehiculata cu pompa la utilajele tehnologice.

Alimentarea cu aer comprimat

Aerul comprimat utilizat in procesul de productie al instalatiei de fabricare hexogen este furnizat de doua seturi de compresoare de aer de tip 2 Z – 6/8 cu o capacitate de 6 mc/min fiecare.

Aerul comprimat folosit pentru automatizare este filtrat si uscat intr-un uscator cu silicagel.

Compresoarele sunt prevazute sa functioneze alternativ.

In instalatia de reconcentrare acizi,  aerul comprimat  se foloseste la actionarea ventilelor pneumatice.

Calitatea aerului: - punctul de roua  este de - 400C la presiunea de 6 bari

- presiunea aerului 6 bari

- aerul sa fie liber de ulei

Uscarea aerului instrumental se realizeaza in uscatoare prin absorbtie.

Uscatoarele sunt alcatuite din doua coloane A si B, care contin granule puternic higroscopice. Ciclul de lucru al uscatorului dureaza aproximativ 5 minute, ciclu in care coloana A este activa si retine vaporii transportati de aerul comprimat, in timp ce coloana B este regenerata. La sfarsitul ciclului, un temporizator va comuta rolul coloanelor, coloana regenerata va deveni activa, iar cealalta se va regenera.

Centrala termica de 1,5 Gcal/h (1,744 MW), dotata cu un cazan de 6 t abur/h cu debit de alimentare 290 Nm3/h si care produce abur de 6/21 bari. Cazanul este de tip «SYGNETTE» si are un tambur foarte bine izolat, astfel incat pierderile de caldura sa fie mici. Este cu ardere turbulenta fapt ce duce la un transfer foarte bun de caldura in interiorul camerei de ardere. Cazanul este prevazut cu o supapa de siguranta, astfel incat presiunea in exces sa fie eliberata prin intermediul acesteia.

Centrala utilizeaza drept combustibil gaz metan si este amplasata in perimetrul instalatiei de reconcentrare acid azotic rezidual.

Centrala deserveste instalatiile de fabricare hexogen si reconcentrare acid azotic.

Apa de alimentare a cazanului aferent centralei termice este apa demineralizata obtinuta prin procedeul de schimb ionic in instalatia de dedurizare si demineralizare locala (din cadrul centralei termice).

Instalatie automata de dedurizare a apei, cu functionare continua tip RDTV-75, Q= 2,5 m3

Apa dedurizata este utilizata pentru producerea aburului in Centrala Termica. Apa fara ioni de calciu si magneziu la incalzire si evaporare in cazan nu formeaza depuneri pe suprafetele de transfer termic (ionii de sodiu avand o solubilitate mult mai mare in comparatie cu sarurile de calciu si de magneziu).

Date tehnice ale instalatiei de dedurizare

- Presiunea de lucru					7 bari

- Presiunea minima de functionare		3-4 bari

- Debit nominal de apa dedurizata		2,5 m3/h

- Debit momentan (max. 15 min)			4 m3/h

- Volum masa					75 l/coloana

- Consum sare (NaCl cristale)			- max. 17,5 kg/ciclu

- min.   8,4 kg/ciclu

- Cantitate apa tratata                               	22000 l/ciclu

Instalatia de dedurizare a apei, cu Q=2,5 m3, este o instalatie cu functionare in regim continuu, complet automata, echipata cu doua filtre Na-cationice, unul fiind in functiune, iar celalalt in rezerva, deservita de o vana de comanda de tip Ecominder model 9000. Vana de comanda este montata pe unul din filtre, celalalt filtru fiind legat de vana prin intermediul unui adaptor special.

Cele doua coloane schimbatoare de ioni lucreaza alternativ, una fiind in regim de lucru, cealalta in regenerare sau rezerva si nu pot fi cuplate prin acest tip de vana de comanda sa lucreze in paralel.

Functionarea in regim automat este asigurata de un programator secvential pus in functiune de un contor de debit, care comuta cele doua filtre la un anumit volum de apa dedurizata produsa de fiecare coloana, calculat functie de nivelul de regenerare a masei de schimb ionic si duritatea apei brute. Dupa comutarea celor doua filtre, vana de comanda asigura parcurgerea etapelor pregatitoare pentru filtrul epuizat si trecerea lui in rezerva.

Instalatia de dedurizare a apei are urmatoarele parti componente:

1. Coloanele de schimb ionic

2. Dizolvatorul de sare

3. Vana de comanda si contorul volumetric

4. Robineti si conducte de legatura

Masa schimbatoare de ioni, cu care sunt echipate coloanele statiei de dedurizare, este cationit puternic tip PUROLITE C 100 in forma de sodiu (R-Na), un copolimer stiren-divinilbenzen pe care sunt grefate grupe functionale –SO3 puternic acide, care pot functiona in domeniul de pH=0-14, temperatura  1500C, cu o capacitate totala de schimb de 1750 mval/l. Masa schimbatoare de ioni este in forma R- SO3-Na sau poate fi adusa in aceasta forma prin regenerare cu o solutie de 10 % NaCl. La trecerea prin stratul de masa, ionii de calciu si magneziu din apa sunt retinuti de grupele functionale si inlocuiti cu ioni de sodiu. In efluent trec, astfel, numai ionii de sodiu pusi in libertate de grupele functionale ale rasinii, acestia formand saruri cu solubilitate mare cu toti acizii.

Centrala termica de 3 Gcal/h, amplasata in perimetrul instalatiei de fabricare pulberi cu dubla baza si centrala termica de 1,5 Gcal/h, amplasata in perimetrul instalatiei de fabricare hexogen se afla in conservare.

Plaja de ardere

Deșeurile rezultate din procesele de productie vor fi distruse pe plaja de ardere betonată, special amenajată, aflată pe amplasamentul societății. Plaja de ardere este situata in vecinătatea instalatiei de fabricare TNT si are următoarele caracteristici:

- este inconjurată de val de pământ;

- plaja are  o lungime totala de aproximativ 50 m si latimea de aproximativ 20 m

- impărțită in trei compartimente, fiecare compartiment fiind amplasat în val de pământ si având lungime de 10 m, lățime de 4 m si inălțimea zidului de beton ce inconjoară fiecare compartiment este de 1,6 m;

- distanta dintre primul compartiment si al doilea este de 16 m, iar distanta dintre al doilea si al treilea compartiment este de 18 m.

In conformitate cu Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive – Norme tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive, utilizate in activitatile detinatorilor si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor pot fi distruse prin ardere acele materii explozive care si-au pierdut capacitatea de detonatie, precum si acelea care nu fac explozie. La efectuarea operatiilor de distrugere se vor respecta urmatoarele:

- locul de distrugere - teren nisipos sau argilos

- distrugerea trebuie sa se faca numai pe grupe de acelasi fel de materii explozive

Distrugerea deseurile periculoase pe  plaja de ardere se va face cu personal autorizat conform instructiunilor de lucru.

Cantitatea maxima care se poate distruge zilnic pe plaja de ardere este 75 kg ETNT (plaja de ardere este impartita  in trei  compartimente, pe fiecare compartiment se pot distruge cate 25 Kg ETNT zilnic, dar nu simultan), conform Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive - Norme tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive, utilizate in activitatile detinatorilor si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor.

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

A. Instalatia de fabricare hexogen

In perioada de pornire a instalatiei de fabricare hexogen, concentratia oxizilor de azot se estimeaza ca poate fi mai mare decat valoarea limita admisa (500 mg/mc), timp de 12 ore.

In perioada de oprire a instalatiei de fabricare hexogen, concentratia oxizilor de azot se estimeaza ca poate fi mai mare decat valoarea limita admisa (500 mg/mc), timp de  4 – 5 ore la oprire.

B. Instalatia de reconcentrare acid azotic uzat

In perioada de pornire a instalatiei de reconcentrare acid azotic uzat, concentratia oxizilor de azot se estimeaza ca poate fi mai mare decat valoarea limita admisa, respectiv 500 mg/mc, timp de 24 ore.

La oprirea instalatiei nu sunt emisii de oxizi de azot.

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

Analiza activitatilor tehnologice desfasurate in cadrul S. Fabrica de Pulberi S.A. din punct de vedere al abordarii integrate a impactului asupra mediului s-a facut comparativ cu cele prezentate in documentele de referinta:

- Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemical -OFC , 2005

-  Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical Industry- LVOC, 2003.

- Draft Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical Industry-LVOC, 2014

- Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, 2003

-Reference Document on Best Available Techniques on emissions from storage, 2006

Documentele mentionate prezinta nivelul de performanta pe plan european al diferitelor fabricatii de produse organice – in general produse organice care sunt realizate in instalatii de capacitati relativ mari, atat pentru instalatii noi, cat si pentru cele din generatii mai vechi aflate inca in functiune precum si al celor mai bune tehnici aplicate in tratarea apelor reziduale si a gazului rezidual.

Instalatiile tehnologice din cadrul platformei S. Fabrica de Pulberi S.A. nu sunt prezentate “ilustrativ” in documentele BREF, ele facand parte din instalatiile pentru care evaluarea in raport cu BAT se poate face doar estimativ, numai pentru anumite procese si/sau operatii unitare si/sau echipamente si in special pentru aspectele referitoare la  evacuarile in mediu.

In continuare se prezinta raportarea la documentele de referinta BAT a activitatilor derulate in cadrul S. Fabrica de pulberi SA.

| Domeniul | Cerinta BAT | Situatia in companie | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- |
| Materii prime | Folosirea materiilor prime cu puritate ridicata | Se utilizeaza hexametilentetramina cu umiditate redusa (< 2,5%) ce conduce la consumuri energetice reduse | + |
| Stocare materii prime, produse | - Depozitare in conditii de siguranta a materiilor prime/ materialelor auxiliare/ produselor finite, in afara instalatiei propriu-zise si vehicularea prin conducte - Prevenirea scurgerilor pe sol sau in apa, prin amplasarea rezervoarelor in cuve de retentie | Se iau toate masurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea si livrarea materiilor prime/ materii auxiliare/ produse finite pentru a preveni efectele negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apei de suprafata si subterane, precum si riscurile directe asupra sanatatii populatiei. Stocarea materialelor solide se realizeaza conform normelor tehnice de ambalare si depozitare, in magazii dedicate. Stocarea produselor lichide se realizeaza in rezervoare amplasate in cuve de retentie, prevazute cu scurgeri la canalizare Stocarea produselor periculoase se face in conditii de siguranta (val de pamant, pereti rezistenti, sisteme interblocabile), dotari specifice (sisteme de alarma, platforme betonate). Exista planuri de interventii si planul de poluari accidentale. | + |
| Utilizarea apei | Cresterea gradului de recirculare al apei la >95% | Gradul de recirculare ~ 96% | + |
|  | Reducerea consumului de apa si a deversarilor de ape reziduale | S-au achizitionat recent doua turnuri de racire si recirculare apa pentru instalatia Hexogen care va realiza o reducere a consumului de apa de 83,6% | + |
|  |  | Se are in vedere reutilizarea apei epurate in instalatia de osmoza inversa (permeatul) in diferite procese, prin pompare in reteaua de apa industriala | + |
| Diminuarea evacuarilor in mediu | Implementarea masurilor de proces integrate pentru prevenirea, diminuarea, reciclarea reziduurilor | Reziduul de la faza de filtrare aferenta fabricatiei de hexogen, respectiv acidul azotic uzat, este reciclat si este utilizat ca materie prima in procesul din instalatia de reconcentrare acizi. Dupa concentrare acidul azotic este folosit in instalatia de fabricare hexogen. | + |
| Emisii atmosferice | Reducerea emisiilor de gaze acide reziduale in aer prin tratarea adecvata: 1. Absorbtia de NOx in vase spalatoare care contin diverse solutii active (scrubere in cascada): solutie amoniacala (concentratia de NOx poate ajunge pana la 200ppm); solutie de uree (reduce NOx de la 4000 ppm la 100ppm); solutie de apa oxigenata; solutie de NaOH (reduce NOx de la 1230 mgNOx/mc la 410mg NOx/mc. 2. Absorbtie pe suport solid (site moleculare sau silicagel) | Gazele nitroase rezultate din instalatiile Hexogen si Reconcentrare acid azotic sunt dirijate in scrubere cu talere si circulatie a apei in contracurent: -Coloana de absorbtie a gazelor nitroase de la instalatia Hexogen a fost proiectata pentru un grad de retinere de 99,4 % si cu o dispersie pentru restul de 0,6%. Coloana de absorbtie este de tip talere sita cu D=1400 mm si H=17430 mm, din otel inox. -Coloana de absorbtie a gazelor nitroase de la instalatia de reconcentrare acizi a fost proiectata pentru a asigura evacuarea unor gaze reziduale cu max. 200 ppm (in volume) oxizi de azot. Coloana de absorbtie are D=160mm si H=28000mm, din otel inox. Lipsa informatiilor privind calitatea emisiilor nu permite comparatia cu recomandarile BREF privind eficienta echipamentelor de reducere. | + - |
| Tratarea apelor uzate | Separarea solidelor in suspensie si a lichidelor nemiscibile din fluxul de apa uzata in amonte de etapele de tratare subsecvente | Apele uzate acide rezultate la filtrarea acida si purificare care contin suspensii solide, hexogen in suspensie sunt preepurate local in bazine decantoare | + |
|  | Utilizarea unor tehnici de tratare ape uzate la sursa, inainte de deversarea in receptori (prin evaporare, schimb ionic, osmoza inversa) Pentru osmoza inversa: - nivel de presiune: 2-100 MPa - consum specific de energie:1 - 3 KWh/mc - rata de recuperare: max 90% | S-a realizat o statie de epurare ce are in componenta un modul de osmoza inversa, in trei trepte, care asigura, conform datelor de proiect si a datelor tehnice ale statiei de osmoza, reducerea continutului de impurificatori astfel incat sa nu fie afectati potentialii receptori naturali Performantele instalatiei de osmoza inversa: - nivel de presiune: 2,5 - 14 MPa - consum specific de energie: 8,5 KWh/mc - rata de recuperare: >92%, permeatul poate fi reutilizat in instalatie ca apa industriala, sau evacuat in emisar | + + - + |
| Gestiunea deseurilor | Reducerea cantitatii de deseuri | Statia de epurare are prevazuta pe fluxul tehnologic un evaporator sub vid a concentratului rezultat din modulul de osmoza inversa; evaporatorul asigura o reducere de 13-20 ori a volumului de concentrat Tehnologia folosita la reducerea volumului concentratului dupa osmoza este conform BAT utilizand tehnica recuperarii caldurii de evaporare, ceea ce asigura un consum energetic redus pentru evaporare de aprox. 50 W/l | + |
|  | Incinerarea deseurilor de materiale explozive | Deseurile de materiale explozive rezultate din fazele de decantare, uscare, cernere, ambalare, sunt colectate, depozitate, amestecate cu rumegus si eliminate prin ardere pe plaja existenta conform reglementarilor privind regimul materiilor explozive | + |
| Monitorizarea | Monitorizarea parametrilor cheie de proces relevanti pentru emisiile in apa, rezultati din inventarierea fluxurilor de ape uzate | Se are in vedere monitorizarea calitatii surselor de ape uzate, a influentului/efluentului statiei de epurare, pentru indicatorii de calitate relevanti, stabiliti de organismele de mediu, cu utilizarea standardelor disponibile, in vigoare, specifice | + |
|  | Monitorizarea se va realiza in conformitate cu standardele EN relevante si daca acestea nu sunt disponibile cu standardele ISO sau altele (internationale/nationale) care asigura date de o calitate stiintifica echivalenta |  |  |

Situatia existenta in cadrul societatii S. Fabrica de Pulberi S.A. raportata la documentele de referinta a evidentiat conformarea cu cerintele acestora; pentru situatiile in care nu a fost posibila cuantificarea impactului asupra mediului, dupa repornirea instalatiilor si functionarea la parametri optimi a statiei de epurare va fi posibila definirea conformarii cu cerintele BAT.

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

| Activitate IED | Denumire coș | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare recomandat BREF | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X (Stereo 70) | Y (Stereo 70) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poluanti evacuati in atmosfera in mod dirijat din surse stationare

| Activitate IED | Denumire coș | Inaltime (m) | Diametru baza (m) | Diametru varf (m) | Poluant | Viteza de evacuare (m/s) | Temperatura (oC) | Debit volumetric (m3/h) | Echipament depoluare recomandat BREF | Echipament depoluare | Eficienta (%) | Coordonate stereo 70 * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X (m) | Y (m) |
| Instalatia de fabricare hexogen | C2 Cos de evacuare aferent coloanei de absorbtie de tip talere cu sita | 24 | 0,7 | 0,7 | NOx | 18,05 | 18 | 250 | Reducerea emisiilor de gaze acide reziduale in aer prin tratarea adecvata: 1. Absorbtia de NOx in vase spalatoare care contin diverse solutii active (scrubere in cascada): solutie amoniacala (concentratia de NOx poate ajunge pana la 200ppm); solutie de uree (reduce NOx de la 4000 ppm la 100ppm); solutie de apa oxigenata; solutie de NaOH (reduce NOx de la 1230 mgNOx/mc la 410mg NOx/mc. 2. Absorbtie pe suport solid (site moleculare sau silicagel) | Coloana de absorbtie a gazelor nitroase de la instalatia Hexogen a fost proiectata pentru un grad de retinere de 99,4 % si cu o dispersie pentru restul de 0,6%. Coloana de absorbtie este de tip talere sita cu D=1400 mm si H=17430 mm, din otel inox. | 99,4% (conform proiect) | 478414,67 | 496646,74 |
| Instalatia de reconcentrare acid azotic rezidual | C4/1 Cos de evacuare aferent la coloana de absorbtie a gazelor nitroase | 28 | 0,16 | 0,16 | NOx | 5,5 | 25 | 400 |  | Coloana de absorbtie a gazelor nitroase de la instalatia de reconcentrare acizi a fost proiectata pentru a asigura evacuarea unor gaze reziduale cu max. 200 ppm (in volume) oxizi de azot. Coloana de absorbtie are D=160mm si H=28000mm, din otel inox. | 99,98% | 478414,67 | 496646,74 |
|  | C4/2 Cos de evacuare aferent la unitatea de ulei termic (ardere gaz metan) | 34 | 0,30 | 0,30 | NO2, SO2, CO, pulberi | 7,9 | 230 | 2000 | - | Gazele de ardere sunt evacuate in atmosfera printr-un cos de dispersie |  | 478414,67 | 496646,74 |
| Centrala termica de 1,5 Gcal/h (1,744 MW) | C7 Cos de evacuare aferent cazanului de producere abur | 15 | 0,8 | 0,8 | NO2, SO2, CO, pulberi | 1,7 | 165 | 3100 | - | Gazele de ardere sunt evacuate in atmosfera printr-un cos de dispersie- |  | 478414,67 | 496646,74 |

NOTA : * Coordonatele cosurilor sunt considerate date confidentiale.

Sunt trecute coordonatele de la poarta de acces in societate

9.1.2. Emisii difuze

| Sursa | Poluant | Masuri de reducere conform BAT |
| --- | --- | --- |
| Instalatia de fabricare hexogen – produs hexogen | Emisii difuze de gaze reziduale cu continut de Nox rezultate accidental | Instalatia este prevazuta cu un sistem de ventilatie compus din tubulatura de circulatie si ventilator |
| Instalatia de fabricare hexogen – produs buster | Nu rezulta emisii in aer | - |
| Instalatia de fabricare hexogen – produs compozitie B | Emisii difuze de particule solide | Atelierul este dotat cu sistem de ventilatie compus din tubulatura de circulatie, scruber spalator si ventilator |
| Instalatia de fabricare hexogen – produs explozivi plastici | Emisii difuze de compusi organici volatili (provenite de la eterul de petrol) si de particule solide | Atelierul este dotat cu un condensator pentru recuperarea eterului de petrol si un sistem de ventilatie compus din tubulatura de circulatie si ventilator |
| Instalatia de reconcentrare acid azotic uzat si parcurile de acizi aferente | Emisii difuze de gaze reziduale cu continut de NOx si SOx, rezultate accidental de la rezervoare | Rezervoarele sunt prevazute cu elemente de inchidere hidraulica formate din conducte de 2 toli din V2A, montate pe fiecare rezervor si curbate la capatul liber (gat de lebada), unde este montat un recipient din V2A de aproximatv 5 l, umplut cu apa astfel incat conducta sa fie imersata in apa |
| Plaja de ardere – deseuri explozive | Gaze de ardere a substantelor organice | Se va urmari ca distrugerea sa se faca in cantitati mici |

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: ACPM şi GNM - Comisariatul Judeţean Brasov, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere | pH, CCO-Cr, CBO5, materii in suspensie, reziduu filtrabil, substante extractibile cu solventi organici, azot amoniacal, sufuri + H2S, detergenti sintetici biodegradabili, fosfor total (P) | Apele uzate menajere sunt colectate prin canalizarea de ape uzate menajere cu descarcare in decantoarele Imhoff apartinand SC Apa-Canal SA Sibiu – sucursala exploatare Fagaras, conform contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare incheiat cu SC Apa-Canal SA Sibiu |
| Ape tehnologice epurate + conventional curate | pH, reziduu filtrabil la 105oC, suspensii, CBO5, CCO-Cr, azot amoniacal, azotati, azotiti, sulfati | Apele uzate anorganice sunt colectate prin sistemul de canalizare ape uzate chimic impure anorganice si dirijate catre statia de epurare a societatii in vederea epurarii. Dupa epurare sunt deversate in emisar – paraul Racovita prin gura de descarcare U5 |
| Ape pluviale | - | Apele pluviale sunt colectate prin canalizarea de ape meteorice si deversate in emisar – paraul Racovita |

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 145 din 28.11.2016, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Olt – Sistemul de Gospodarire a Apelor Brasov, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual mediu (mii mc) |  |
|  |  | Maxim (mc) | Mediu (mc) |  |  |
| Ape uzate menajere | Retea mun. Fagaras, jud. Brasov | 14 | 11 | 5,4 | Conform contract furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare incheiat cu SC Apa-Canal SA Sibiu |
| Ape tehnologice epurate + conventional curate | Paraul Racovita | 416 | 360 | 304 | Epurarea se realizeaza in statia de epurare a societatii |
| Ape pluviale | Paraul Racovita | 125 l/s | - |

9.2.3. Pretratare

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| Ape uzate anorganice acide provenite din instalatia de fabricare hexogen | Instalatia de fabricare hexogen dispune de un sistem format din 4 decantoare (a cate 7 mc fiecare): apele uzate de la filtrarea acida si purificare, care contin suspensii solide de hexogen si acid azotic sunt preepurate in cate un bazin decantor subteran existent, confectionat din beton echipat cu filtre din panza antiacida suportate pe rame de lemn apele uzate rezultate de la uscare sunt preepurate local in doua bazine decantoare existente Dupa decantare, apele limpezite sunt dirijate gravitational prin intermediul canalizarii acide existente catre vasul de stocare si apoi la neutralizare. Dupa neutralizare sunt trimise la instalatia de osmoza inversa a societatii. |
| Ape uzate anorganice acide provenite de la instalatia de reconcentrare acid azotic uzat si parcurile de acizi aferente | Ape uzate anorganice acide (condens provenit din coloanele de distilare) provenite de la instalatia de reconcentrare acid azotic uzat sunt neutralizate local intru-un vas prevazut cu reglarea pH –ului, dupa care sunt trimise la instalatia de osmoza inversa a societatii. |

9.2.4. Tratare

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| Statia de epurare – instalatia de osmoza inversa | Intrucat in amplasamentul societatii nu a existat un sistem propriu de epurare a apelor uzate rezultate (apele de la S. Fabrica de Pulberi S.A. erau dirijate catre statia de epurare a SC NITROCONTROL SA care a intrat in lichidare voluntara in 2007), recent a fost finalizata construirea unei statii de epurare a acestor ape uzate. Statia de epurare, cu o capacitate de max. 3,3 mc/h (respectiv debit maxim de epurat de 80 mc/zi), este destinata epurarii apelor uzate cu continut de acid sulfuric si acid azotic rezultate din instalatiile de fabricare hexogen, reconcentrare acizi precum si cele rezultate in caz de avarie de la parcurile de acizi (parcul de zi al instalatiei hexogen si parcurile de acizi aferente). Debitele influentului si ale efluentilor variaza in functie de regimul de functionare a instalatiilor generatoare de ape uzate. Sunt luate in considerare urmatoarele situatii de functionare: Functionarea singulara a instalatiei hexogen, caracterizata printr-un debit de 1,8 mc/h si o incarcare de cca. 900 mg/l HNO3 Functionarea singulara a instalatiei de reconcentrare acizi, caracterizata printr-un debit de 1,5 mc/h si o incarcare de cca. 4000 mg/l H2SO4 Functionarea instalatiei Hexogen si avarii la parcurile de rezervoare, caracterizata printr-un debit de 3 mc/h si o incarcare de cca. 510 mg/l HNO3 si 460 mg/l H2SO4 Functionarea simultana a instalatiei hexogen si reconcentrare acizi caracterizata printr-un debit de 3.3 mc/h si o incarcare de cca. 1820 mg/l HNO3 si 580 mg/l H2SO4 Aceasta este amplasata in apropierea cladirii de reconcentrare acizi, in vecinatatea parcului de rezervoare (pe latura vestica) si cuprinde: - instalatie de neutralizare - instalatie de tratare finala prin osmoza inversa - evaporator sub vid pentru concentratul de la osmoza inversa - vasele tampon pentru apele uzate acide, ape neutralizate si concentratul de la osmoza inversa - vase de preparare (stocare) pentru agentul de neutralizare Neutralizarea apelor acide se va realiza in doua vase cilindrice, verticale – unul pentru apele uzate provenite de la instalatia hexogen si de la parcurile de rezervoare, poz.V2/A si unul pentru apele uzate provenite de la instalatia reconcentrare acizi, poz. V2/B, amplasate in cladirea instalatiei reconcentrare acizi. Vasele de neutralizare, de cca. 0,3 mc fiecare, sunt confectionate din otel inoxidabil 10TiNiCr180 la interior si otel laminat la exterior si sunt prevazute cu agitator mecanic cu actionare electrica. Dozajul agentului de neutralizare (solutia de hidroxid de sodiu) se va realiza, pentru fiecare neutralizator in parte, cu doua pompe comandate automat de analizoare de pH. Pentru functionarea in conditii optime a instalatiei de osmoza inversa, se va realiza o neutralizare partiala, pana la o valoare a pH-ului de 6,0-6,4, corectia finala facandu-se in mod automat in instalatia de osmoza inversa comandata de sistemul SCADA. Debitul de hidroxid necesar neutralizarii este: Pentru neutralizatorul V2/A: 2,12 kg/h (1,4 l/h) – situatia functionarii normale pt neutralizarea apelor provenite de la hexogen si respectiv 4,35 kg/h (2,9 l/h) – situatia functionarii normale la hexogen si avarii la parcurile de acizi Pentru neutralizatorul V2/B: 8,69 kg/h (5,79 l/h) Apele neutralizate vor fi dirijate gravitational catre rezervoarele tampon V3/A,B, rezervoare cilindrice orizontale, confectionate din otel inoxidabil W1.5451, cu un volum nominal de cca.50 mc. Instalaţia de osmoza inversa are in componenta ca principale utilaje şi echipamente tehnologice: filtru nisip filtre cartus 5 µm rezervor egalizare sistem pompe dozare (acid, antiscalant) sistem pompe dozare cleanere sisteme de module de osmoză inversă în trepte (modul spiral, module CD) sisteme pompe de presiune pompe recirculare pompe evacuare permeat rezervor de permeat sistem de dozare hidroxid de sodiu sistemul de spalare a statiei sistemul SCADA pentru monitorizare si operare panou de control şi automatizare, tip RITTAL echipat cu: - întrerupător general, siguranţe, relee, clame, becuri - convertizor de frecvenţă - PLC - operator Panel TP - acţionare la distanţă prin placă ethernet şi cablu de date UTP container pentru echipamentele instalaţiei de osmoză inversă -dimensiuni container : 6m x 2,5m x2,3 m; containerul este prevăzut cu : -sistem de încălzire -sistem de ventilaţie -sistem de iluminare Șasiu agregate – Skid frame, din oțel inox 304 Șasiu module – Skid frame, din oțel inox 304 Sistemul de filtrare este necesar pentru protectia membranelor instalatiei de osmoza inversa, care, in prezenta materiilor in suspensie se colmateaza. Sistemele de osmoza in mai multe trepte permit atingerea unei rate de recuperare de minim 92%. Sistemul de curatare a instalatiei poate fi programat periodic, sau curatarea poate fi realizata manual, atunci cand se costata necesitatea acestei operatiuni. Instalatia de omoza inversa este prevazuta cu instalatie de automatizare proprie. Caracteristicile de baza ale instalatiei de osmoza inversa Treapta 1-a de osmoza inversa: Membrane: ”spirale wound" Conductivitate Alimentare: 3,3 mc/h 12000 μS/cm Concentrat: 0.82 mc/h 48000 μS/cm Permeat: 2.47 mc/h 500-900 μS/cm Presiunea de lucru: 25-55 bar Treapta a 2-a de osmoza inversa: Membrane: ”module CD9" Conductivitate Alimentare: 0.82 mc/h 48000 μS/cm Concentrat: 0.41 mc/h 90000 μS/cm Permeat: 0.41 mc/h 2000-2500 μS/cm Presiunea de lucru: 40-90 bar Treapta a 3-a de osmoza inversa: Membrane: ”module CD9" Conductivitate Alimentare: 0.41 mc/h 90000 μS/cm Concentrat: 0.25 mc/h 135000 μS/cm Permeat: 0.16 mc/h 4000-4500 μS/cm Dimensiuni sistem 7000x2000x2500 Total recuperare: 92% (reziduu lichid 8%) Interval termic extern 5….+50 °C Interval termic optim +10…+40 °C Temperatura apei de tratat luata ca baza de proiectare +18°C Gestiunea concentratului Pentru stocarea concentratului sunt prevazute doua vase cu o capacitate de cca. 10 mc fiecare, V4 (rezervor cilindric orizontal) si V5 (rezervor cilindric vertical) Concentratul este supus procesului de evaporare sub vid in scopul reducerii volumului de 13-20 ori si marirea concentratiei de saruri. Evaporatorul sub vid este amplasat langa instalatia de osmoza inversa. Concentratul final dupa evaporare este depozitat in vederea valorificarii/eliminarii cu firme autorizate. Distilatul se evacueaza in canalizarea chimic impura printr-o conducta ajungand in vasul de colectare ape uzate - V1. Dupa epurare, apa uzata epurata este evacuata in emisar – paraul Racovita, prin gura de descarcare U5. |

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

Avand in vedere ca S. Fabrica de Pulberi S.A. este amplasata in cadrul fostei platforme Nitramonia Fagaras si ca activitatea istorica a platformei a condus la poluare avansata cu amoniu, azotati, azotiti, se poate aprecia ca poluarea actuala identificata a obiectivului se inscrie in activitatile derulate timp indelungat, neputand fi atribuita exclusiv S. Fabrica de Pulberi S.A. Atat suprafetele interioare unde se desfasoara activitatile productive, cat si o parte a suprafetelor exterioare cum ar fi suprafata aferenta retelelor si a cailor de transport sunt complet betonate.

9.3.1. Surse posibile de poluare

- emisii dirijate si fugitive de poluanti in atmosfera, rezultate din procese tehnologice; functionarea ineficienta a sistemelor de retinere a noxelor gazoase

- operatiile de incarcare/descarcare a materiilor prime si auxiliare din mijloacele de transport

- procesele de ardere a combustibililor in centrala termica

- fisurari accidentale ale conductelor de canalizare sau a peretilor cuvelor de retentie in care sunt amplasate rezervoarele de materii prime, semifabricate si produse finite

- scurgeri de uleiuri si carburanti din motoarele autovehiculelor, emisii accidentale datorate circulatiei acestora

- stare fizica necorespunzatoare a sistemelor de preepurare

- gestionarea necorespunzatoare a substantelor periculoase si materialelor auxiliare utilizate pe amplasament

- depozitarea necorespunzatoare a deseurilor, in spatii neamenajate

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu:

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalatia de fabricare hexogen | C2 Cos de evacuare aferent coloanei de absorbtie de tip talere cu sita | NOx | 500 | mg/Nmc | Conditii standard: -T=273K -P=101,3kPa -gaz uscat |
| Instalatia de reconcentrare acid azotic uzat | C4/1 Cos de evacuare aferent la coloana de absorbtie a gazelor nitroase | NOx | 500 | mg/Nmc | Conditii standard: -T=273K -P=101,3kPa -gaz uscat |
|  | C4/2 Cos de evacuare aferent la unitatea de ulei termic (ardere gaz metan) | NOx SO2 CO pulberi | 350 35 100 5 | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc | Conditii standard: -T=273K -P=101,3kPa -gaz uscat -raportare la 3%O2 in efluentul gazos |
| Centrala termica de 1,5 Gcal/h (1,744 MW) | C7 Cos de evacuare aferent cazanului de producere abur | NOx SO2 CO pulberi | 350 35 100 5 | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc | Conditii standard: -T=273K -P=101,3kPa -gaz uscat -raportare la 3%O2 in efluentul gazos |

Alte condiţii de funcţionare decât cele normale:

| Categorie de condiţii de funcţionare altele decît cele normale | Descriere | Măsuri stabilite |
| --- | --- | --- |
| Planificate | Instalatia Hexogen In perioada de pornire a instalatiei de fabricare hexogen, concentratia oxizilor de azot se estimeaza ca poate fi mai mare decat valoarea limita admisa (500 mg/mc), timp de 12 ore. In perioada de oprire a instalatiei de fabricare hexogen, concentratia oxizilor de azot se estimeaza ca poate fi mai mare decat valoarea limita admisa (500 mg/mc), timp de 4 – 5 ore la oprire. |  |
|  | Instalatia de reconcentrare acid azotic uzat In perioada de pornire a instalatiei de reconcentrare acid azotic uzat, concentratia oxizilor de azot se estimeaza ca poate fi mai mare decat valoarea limita admisa, respectiv 500 mg/mc, timp de 24 ore. La oprirea instalatiei nu sunt emisii de oxizi de azot. |  |
| Neplanificate | Instalatia Hexogen In perioada de pornire a instalatiei de fabricare hexogen, concentratia oxizilor de azot se estimeaza ca poate fi mai mare decat valoarea limita admisa (500 mg/mc), timp de 12 ore. In perioada de oprire a instalatiei de fabricare hexogen, concentratia oxizilor de azot se estimeaza ca poate fi mai mare decat valoarea limita admisa (500 mg/mc), timp de 4 – 5 ore la oprire. |  |
|  | Instalatia de reconcentrare acid azotic uzat In perioada de pornire a instalatiei de reconcentrare acid azotic uzat, concentratia oxizilor de azot se estimeaza ca poate fi mai mare decat valoarea limita admisa, respectiv 500 mg/mc, timp de 24 ore. La oprirea instalatiei nu sunt emisii de oxizi de azot. *NOTA: pot aparea in situatii accidentale si de avarii. |  |

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

## 10.3.   Apa

10.3.1. Prezentele valori sunt preluate din Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 145 din 28.11.2016, anexă la prezenta autorizaţie integrată de mediu şi se referă numai la apele tehnologice uzate la sistemul de alimentare cu apa si de evacuare ape uzate. Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor tehnologice uzate

| .Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Camin canalizare ape menajere | Apa menajera | pH CCO-Cr CBO5 Materii in suspensii Reziduu filtrabil Substante extractibile cu solventi organici Azot amoniacal Sulfuri +H2S Detergenti sintetici biodegradabili Fosfor total (P) | 6,5-8,5 500,0 300,0 350,0 1000,0 30,0 30,0 1,0 25,0 5,0 | u pH mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l |
| U5 – gura de descarcare ape uzate dupa epurare in emisar – paraul Racovita | Ape tehnologice uzate epurate | pH Reziduu filtrabil la 105oC Suspensii CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal (N-NH4+) Azotati (-NO3-) Azotiti (-NO2-) Sulfati | 6,5-8,5 1000,0 35,0 25,0 40,0 2,0 25,0 1,0 500,0 | u pH mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l |

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- |

10.4.  Sol

10.4.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

## 10.4.2. Valori admise pentru sol

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) | Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |

## 10.5.    Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/88- Acustica în construcţii- Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: ... , conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

....

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 04 03* | Alte deseuri de explozibili (hexogen) | Instalatia de hexogen | 2,00 | tone/an | Eliminare pe plaja de ardere a societatii | D10 | Incinerare pe sol |
| 16 04 03* | Alte deseuri de explozibili (explozivi plastici) | Instalatia de hexogen - flux tehnologic explozivi plastici | 0,50 | tone/an | Eliminare pe plaja de ardere a societatii | D10 | Incinerare pe sol |
| 16 04 03* | Alte deseuri de explozibili (bustere) | Instalatia de hexogen - flux tehnologic bustere | 1,00 | tone/an | Eliminare pe plaja de ardere a societatii | D10 | Incinerare pe sol |
| 16 04 03* | Alte deseuri de explozibili (compozitie B) | Instalatia de hexogen - flux tehnologic compozitie B | 1,00 | tone/an | Eliminare pe plaja de ardere a societatii | D10 | Incinerare pe sol |
| 16 04 03* | Alte deseuri de explozibili (materiale filtrante) | Instalatia de hexogen | 0,010 | Tone (o data la 2 ani) | Eliminare pe plaja de ardere a societatii | D10 | Incinerare pe sol |
| 16 03 04 | Deseuri anorganice (acid azotic uzat) | Rezultat din procesul de fabricare hexogen | 11,75 | tone/ tona hexogen | Valorificare in instalatia de reconcentrare acid azotic uzat | R6 | Regenararea acizilor |
| 16 10 04 | Concentrate apoase (concentrat) | Statia de epurare - Instalatia de osmoza inversa | 33,00 | tone/an | Valorificare/eliminare | R12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numeratate de la R1 la R11 |
| 15 02 03 | Absorbanti, materiale filtrante, materiale textile pentru sters si echipamente de protectie (membrane filtrante) | Statia de epurare -Instalatia de osmoza inversa | 0,05 | tone/an | Eliminare | D9 | Tratarea fizico-chimica neprevazuta in alta parte in prezenta anexa care genereaza compusi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operatiunile numerotate de la D1 la D12 |
| 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton | Instalatii de productie hexogen si reconcentrare acid azotic uzat – de la aprovizionarea cu materii prime/auxiliare | 1,00 | tone/an | Valorificare | R12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numeratate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | Instalatii de productie hexogen si reconcentrare acid azotic uzat – de la aprovizionarea cu materii prime/auxiliare | 1,00 | tone/an | Valorificare | R12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numeratate de la R1 la R11 |
| 15 01 10* | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | Instalatii de productie hexogen de la aprovizionare si ambalare | 0,10 | tone/an | Eliminare pe plaja de ardere a societatii | D10 | Incinerare pe sol |
| 19 09 05 | Rasini schimbatoare de ioni, saturate sau uzate (masa ionica epuizata) | Instalatia de dedurizare apa aferenta centralei termice | 0,10 | tone la epuizarea masei ionice | Valorificare/eliminare | R12/ D9 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numeratate de la R1 la R11/ Tratarea fizico-chimica neprevazuta in alta parte in prezenta anexa care genereaza compusi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operatiunile numerotate de la D1 la D12 |
| 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de cutie de viteze si de lubrefiere (ulei uzat | Instalatii de producţie şi auxiliare | 0,10 | tone/an | Valorificare | R12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numeratate de la R1 la R11 |
| 17 04 05 | Deşeuri metalice feroase | Casari si dezafectari de instalatii | 100,00 | tone/an | Valorificare | R12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numeratate de la R1 la R11 |
| 17 04 01 17 04 02 | Deşeuri metalice neferoase | Casari si dezafectari de instalatii | 0,10 | tone/an | Valorificare | R12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numeratate de la R1 la R11 |
| 16 06 01* | Acumulatori cu plumb (Baterii şi acumulatori uzaţi) | Instalaţii de producţie şi auxiliare | 0,10 | tone/an | Valorificare | R12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numeratate de la R1 la R11 |
| 16 01 03 | Pneuri scoase din uz (anvelope uzate) | Mijloace de transport care deservesc instalaţii de producţie şi auxiliare | 0,10 | tone/an | Valorificare | R12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numeratate de la R1 la R11 |
| 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate | Instalaţii de producţie şi auxiliare | 20,00 | tone/an | Eliminare | D1 | Depozitarea in sau pe sol, de exemplu depozite de deseuri si altele asemenea |
| 16 04 03* | Alte deseuri de explozibili (deseuri de pulbere cu dubla baza) | Instalatia fabricare pulbere cu dubla baza | 6,00 (rezultate din activitatile desfasurate anterior) | tone | Eliminare pe plaja de ardere a societatii | D10 | Incinerare pe sol |
| 16 03 03* | Deseuri anorganice cu continut de substante periculoase (Deseu de oxid de plumb | Instalatia fabricare pulbere cu dubla baza | 0,0725 (achizitionat ca materie prima si in prezent este expirat) | tone | Valorificare/eliminare | R12/ D9 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numeratate de la R1 la R11/ Tratarea fizico-chimica neprevazuta in alta parte in prezenta anexa care genereaza compusi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operatiunile numerotate de la D1 la D12 |
| 16 03 03* | Deseuri anorganice cu continut de substante periculoase (Deseu de criolit) | Instalatia fabricare pulbere cu dubla baza | 0,005 (achizitionat ca materie prima si in prezent este expirat) | tone | Valorificare /eliminare | R12/ D9 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numeratate de la R1 la R11/ Tratarea fizico-chimica neprevazuta in alta parte in prezenta anexa care genereaza compusi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operatiunile numerotate de la D1 la D12 |
| 16 03 04 | Deseuri anorganice (Sulfit de sodiu) | Instalatia fabricare pulbere cu dubla baza | 0,70 (achizitionat ca materie prima si in prezent este expirat) | tone | Valorificare/eliminare | R12/ D9 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numeratate de la R1 la R11/ Tratarea fizico-chimica neprevazuta in alta parte in prezenta anexa care genereaza compusi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operatiunile numerotate de la D1 la D12 |

11.2. Deşeuri colectate – nu este cazul

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri comercializate – nu este cazul

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate – nu este cazul

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate – nu este cazul

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

11.3. Deşeuri stocate temporar

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 04 03* | Alte deseuri de explozibili (deseuri de pulbere cu dubla baza) | 6,0 (rezultate din activitatile desfasurate anterior) | tone | Doua bazine decantoare betonate, acoperite. Slamul de pulbere cu dubla baza este mentinut in conditii de siguranta sub perna de apa |
| 16 03 03* | Deseuri anorganice cu continut de substante periculoase (Deseu de oxid de plumb | 0,0725 (achizitionat ca materie prima si in prezent este expirat) | tone | In saci de polietilena aflati in cadrul magaziei de materii prime aferenta instalatiei hexogen |
| 16 03 03* | Deseuri anorganice cu continut de substante periculoase (Deseu de criolit) | 0,005 (achizitionat ca materie prima si in prezent este expirat) | tone | In saci de hartie aflati in cadrul magaziei de materii prime aferenta instalatiei hexogen |
| 16 03 04 | Deseuri anorganice (Sulfit de sodiu) | 0,700 (achizitionat ca materie prima si in prezent este expirat) | tone | In rezervoare in instalatia TNT |

11.4. Deşeuri tratate - operatorul valorifică/elimină următoarele deşeuri în baza contractelor de service al instalaţiilor, sau în baza contractelor de colectare deşeuri, încheiate cu firme autorizate:

In cadrul instalatiei de reconcentrare acid azotic uzat se poate reconcentra acid azotic uzat provenit de la alti agenti economici.

Se pot elimina deseuri explozive pe plaja de ardere a societatii provenite de la alti agenti economici pe baza de contract.

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate – nu este cazul

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate – nu este cazul

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

11.5. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.6. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

Deşeuri transportate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 04 03* | Alte deseuri de explozibili (hexogen, bustere, compozitie B, explozivi plastici, materialele filtrante) | 4,60 | tone/an | Eliminare pe plaja de ardere a societatii | D10 | Incinerare pe sol |

11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.9. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- HG. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin HG 1872/2006 si HG 247/2011;

- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

11.10. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.11. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.12. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Instalaţia intră sub Directiva SEVESO cu raport de securitate

12.1. Amplasamentul intră sub incidenţa Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major, în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.1.1. calculul de evaluare s-a efectuat conform prevederilor Anexei 1 din Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, în baza Fişelor cu date de securitate pentru substanţele periculoase prezente pe amplasament în cantităţi relevante.

12.1.2. Instalaţii de stocare a substanţelor periculoase – sunt prezentate in Notificarea depusa la APM Brasov, conform Legii 59/2016.

12.1.3. Situaţii de accidente majore identificate – sunt prezentate in Raportul de Securitate depus la APM Brasov conform Legii 59/2016.

12.1.4. Sisteme de siguranţă existente - sunt prezentate in Raportul de Securitate depus la APM Brasov conform Legii 59/2016.

12.1.5. Operatorul are obligaţia să numească la nivelul amplasamentului un responsabil în domeniul managementului securităţii, in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor Legii nr. 59/2016.

12.1.6. Operatorul are obligaţia de a informa imediat ACPM în urmǎtoarele situaţii:

- creşterea semnificativǎ a cantitǎţii sau schimbarea semnificativǎ a naturii ori a stǎrii fizice a substanţei periculoase prezente sau apariţia oricǎrei modificǎri în procesele în care este utilizatǎ aceastǎ substanţǎ periculoasǎ;

- închiderea definitivǎ, temporarǎ sau trecerea în regim de conservare a instalaţiei;

- schimbarea titularului activitǎţii.

12.1.7. În conformitate cu prevederile art. 16 alin (1) din Legea 59/2016, în cazul producerii unui accident major, operatorul are obligaţia de a informa în maximum două ore autorităţile publice competente cu privire la:

- circumstanţele accidentului;

- substanţele periculoase implicate;

- datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sănătăţii umane, asupra mediului si proprietatii ;

- măsuri de urgenţă adoptate ;

- acţiunile pe care intenţionează să le intreprindă pentru atenuarea efectele pe termen mediu;

- actualizari ale informatiilor furnizate, dacă investigatiile ulterioare dezvăluie elemente suplimentare, care modifică informaţiile iniţiale sau concluziile formulate anterior.

12.1.8. În conformitate cu art. 14-(1) din Legea 59/2016, operatorul amplasamentului furnizează, din oficiu, periodic şi în forma cea mai adecvată, informaţii privind măsurile de securitate în exploatare şi comportamentul în caz de accident tuturor persoanelor, precum şi factorilor de decizie din cadrul unitatilor care deservesc publicul, care ar putea fi afectate de un accident major produs pe amplasament.

12.1.9. Operatorul are întocmit un Raport de securitate, parte integrantǎ a prezentei autorizaţii.

12.1.10. Raportul de securitate se revizuieşte periodic şi dacă este necesar se actualizează conf. art.10 (5) din Legea 59/2016:

- o dată la 5 ani;

- in urma unui accident major sau incident pe amplasamentul sau si in orice alt moment din proprie initiativa ori la cererea autoritatii competente prevazute la art. 6 alin (2), in cazul in care acest lucru este justificat de date noi sau de cunostinte tehnologice noi in domeniul securitatii, inclusiv cunostinte care decurg din analiza unor accidente ori, pe cat posibil, a evenimentelor la limita de producere a unui accident, precum si de progresele in ceea ce priveste cunostintele legate de evaluarea pericolelor

12.1.11. Operatorul a elaborat Planul de urgenţǎ intern, avizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţǎ ...

12.1.12. Planurile de urgenţă internă sunt evaluate, testate şi, unde este necesar, revizuite şi actualizate de către operator, periodic, la un interval de cel mult 3 ani.

12.1.13. Operatorul va asigura informarea publicului conform art.14-(1) din Legii 59/2016, respectând cerinţele din anexa   6 din Legea 59/2016.

Instalaţia intră sub DirectivaSEVESO cu politică de prevenire

12.1. Amplasamentul intră sub incidenţa  art. 8 din  HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.1.1. In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (1) din H.G. 804/2007, operatorul a notificat autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului şi autoritatea teritorială pentru protecţia civilă în legătură cu activităţile în care sunt prezente substanţe periculoase.

12.1.2. In conformitate cu art. 8 din HG 804/2007, operatorul a întocmit politica de prevenire a accidentelor majore.

12.1.3. în cazul în care se aduc amplasamentului modificări care ar putea avea consecinţe semnificative în cazul producerii unui accident major, operatorul are obligaţia, în conformitate cu art. 11 din HG 804/2007, să reexamineze şi să revizuiască politica de prevenire accidentelor majore.

12.1.4. În conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1) din H.G. 804/2007 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore şi pentru a limita consecinţele acestora asupra sănătăţii populaţiei şi asupra calităţii mediului.

12.1.5. Operatorul are obligaţia, în conformitate cu art. 7, alin. (3) din H.G. 804/2007 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, de a informa autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului şi autoritatea teritorială pentru protecţia civilă la apariţia următoarelor modificări în activitatea notificată:

- creşterea semnificativă a cantităţii sau schimbarea semnificativă a naturii sau a stării fizice a substanţelor periculoase prezente;

- apariţia oricărei modificări în procesele în care sunt utilizate substanţe periculoase;

- închiderea definitivă, temporară sau trecerea în conservare a instalaţiei.

12.1.6. Pentru evitarea accidentelor majore, operatorul are în principal următoarele obligaţii:

-să aplice politicile de prevenire a accidentelor majore şi a sistemului de management a securităţii în exploatare;

-să ia toate măsurile necesare pentru a preveni accidentele majore identificate ca fiind posibile şi pentru a limita consecinţele acestora asupra populaţiei şi mediului;

-să respecte cerinţele de siguranţă în funcţionare (construcţia, exploatarea şi întreţinerea) instalaţiei/unităţii de stocare a echipamentelor şi infrastructurii legate de exploatarea acesteia;

-să furnizeze informaţii necesare către autorităţile teritoriale pentru protecţie civilă în vederea elaborării planurilor de urgenţă externă.

12.1.7. În conformitate cu art. 15, alin. (1) din H.G. 804/2007, informaţiile furnizate vor cuprinde:

-circumstanţele accidentului, substanţele periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sănătăţi populaţiei  şi mediului şi măsurile de urgenţă luate;

-acţiuni pe care intenţionează să le intreprindă pentru atenuarea efectelor pe termen mediu şi lung ale accidentului şi pentru a preveni repetarea unui astfel de accident;

12.1.5. Operatorul are obligaţia să numească la nivelul amplasamentului un responsabil în domeniul managementului securităţii, in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor H.G. nr. 804/2007.

12.1.6. Operatorul are obligaţia de a informa imediat ACPM în urmǎtoarele situaţii:

- creşterea semnificativǎ a cantitǎţii sau schimbarea semnificativǎ a naturii ori a stǎrii fizice a substanţei periculoase prezente sau apariţia oricǎrei modificǎri în procesele în care este utilizatǎ aceastǎ substanţǎ periculoasǎ;

- închiderea definitivǎ, temporarǎ sau trecerea în regim de conservare a instalaţiei;

- schimbarea titularului activitǎţii.

12.1.7. În conformitate cu prevederile art. 15, alin. (1) din HG 804/2007, în cazul producerii unui accident major, operatorul are obligaţia de a informa în maximum două ore autorităţile publice competente cu privire la:

- circumstanţele accidentului;

- substanţele periculoase implicate;

- datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sănătăţii populaţiei şi mediului;

- măsuri de urgenţă care au fost luate ;

- acţiunile pe care intenţionează să le intreprindă pentru atenuarea efectele pe termen mediu;

- actualizari ale informatiilor furnizate, dacă investigatiile ulterioare dezvăluie elemente suplimentare, care modifică informaţiile iniţiale sau concluziile formulate anterior.

12.1.8. În conformitate cu art. 14-(1) din HG 804/2007, operatorul amplasamentului furnizează, din oficiu, periodic şi în forma cea mai adecvată, informaţii privind măsurile de securitate în exploatare şi comportamentul în caz de accident tuturor persoanelor, precum şi factorilor de decizie din cadrul unitatilor care deservesc publicul, care ar putea fi afectate de un accident major produs pe amplasament.

12.1.9. Operatorul are întocmit un Raport de securitate, parte integrantǎ a prezentei autorizaţii.

12.1.10. Raportul de securitate se revizuieşte periodic şi dacă este necesar se actualizează conf. art.10(6) din HG 804/2007:

a) o dată la 5 ani;

b) la iniţiativa operatorului sau la cererea autorităţilor competente, dacă se justifică prin apariţia unor noi circumstanţe în funcţionarea amplasamentului sau ţinînd seama de noile tehnologii din domeniul securităţii rezultate, de exemplu, din analiza accidentelor, a disfuncţionalităţilor apărute în activitatea de operare, precum şi de progresele ştiinţifice în domeniu.

12.1.11. Operatorul a elaborat Planul de urgenţǎ intern, avizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţǎ ..........................

12.1.12. Planurile de urgenţă internă sunt evaluate, testate şi, unde este necesar, revizuite şi actualizate de către operator, periodic, la un interval de cel mult 3 ani.

12.1.13. Operatorul va asigura informarea publicului conform art.14-(1) din HG 804/2007, respectând cerinţele din anexa 5 din HG 804/2007.

Instalaţia intră sub DirectivaSEVESO cu politică de prevenire

12.1. Amplasamentul intră sub incidenţa  art. 8 din  HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.1.1. In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (1) din H.G. 804/2007, operatorul a notificat autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului şi autoritatea teritorială pentru protecţia civilă în legătură cu activităţile în care sunt prezente substanţe periculoase.

12.1.2. In conformitate cu art. 8 din HG 804/2007, operatorul a întocmit politica de prevenire a accidentelor majore.

12.1.3. în cazul în care se aduc amplasamentului modificări care ar putea avea consecinţe semnificative în cazul producerii unui accident major, operatorul are obligaţia, în conformitate cu art. 11 din HG 804/2007, să reexamineze şi să revizuiască politica de prevenire accidentelor majore.

12.1.4. În conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1) din H.G. 804/2007 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore şi pentru a limita consecinţele acestora asupra sănătăţii populaţiei şi asupra calităţii mediului.

12.1.5. Operatorul are obligaţia, în conformitate cu art. 7, alin. (3) din H.G. 804/2007 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, de a informa autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului şi autoritatea teritorială pentru protecţia civilă la apariţia următoarelor modificări în activitatea notificată:

- creşterea semnificativă a cantităţii sau schimbarea semnificativă a naturii sau a stării fizice a substanţelor periculoase prezente;

- apariţia oricărei modificări în procesele în care sunt utilizate substanţe periculoase;

- închiderea definitivă, temporară sau trecerea în conservare a instalaţiei.

12.1.6. Pentru evitarea accidentelor majore, operatorul are în principal următoarele obligaţii:

-să aplice politicile de prevenire a accidentelor majore şi a sistemului de management a securităţii în exploatare;

-să ia toate măsurile necesare pentru a preveni accidentele majore identificate ca fiind posibile şi pentru a limita consecinţele acestora asupra populaţiei şi mediului;

-să respecte cerinţele de siguranţă în funcţionare (construcţia, exploatarea şi întreţinerea) instalaţiei/unităţii de stocare a echipamentelor şi infrastructurii legate de exploatarea acesteia;

-să furnizeze informaţii necesare către autorităţile teritoriale pentru protecţie civilă în vederea elaborării planurilor de urgenţă externă.

12.1.7. În conformitate cu art. 15, alin. (1) din H.G. 804/2007, informaţiile furnizate vor cuprinde:

-circumstanţele accidentului, substanţele periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sănătăţi populaţiei  şi mediului şi măsurile de urgenţă luate;

-acţiuni pe care intenţionează să le intreprindă pentru atenuarea efectelor pe termen mediu şi lung ale accidentului şi pentru a preveni repetarea unui astfel de accident;

-actualizări ale informaţiilor furnizate, dacă investigaţiile ulterioare dezvăluie elemente suplimentare, care modifică informaţiile iniţiale sau concluziile formulate anterior.

12.1.8 În conformitate cu art. 22 (1) din HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, operatorul are obligaţia să numească la nivelul amplasamentului un responsabil în domeniul managementului securităţii în vederea ducerii la îndeplinitre a prevederilor hotărârii menţionate.

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

12.1. Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar, prin cantităţile prezente, nu intră sub incidenţa HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

| Tip | Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol | Fraze de risc/fraze de pericol | Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone | Cantitatea relevantă (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 | Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 |

| Instalații relevante din punct de vedere al securității | Cauze | Efecte |
| --- | --- | --- |

| Instalația | Echipamente de funcționare în siguranță |
| --- | --- |

....

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

....

Pe langa Planul de Urgenta Interna, societatea mai are elaborate urmatoarele planuri:

- plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale

- - plan de interventie in caz de incendiu pe amlasament

- - proceduri operationale in caz de incendiu, explozie si dispersie toxica

- - plan de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pentru toate categoriile de personal

- Aceste planuri cuprind sursele, punctele vitale si vulnerabile, masurile de prevanire si de remediere, responsabilii de actiune, pentru situatiile de: incendiu, poluari accidentale.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.3.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.3.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.3.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.3.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

....

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare | Metodă de analiză | Perioada de mediere | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalatia de fabricare hexogen | C2 Cos de evacuare aferent coloanei de absorbtie de tip talere cu sita | NOx | In perioada de functionare a instalatiei | Standard |  | Conditii standard: -T=273K -P=101,3kPa -gaz uscat |
| Instalatia de reconcentrare acid azotic uzat | C4/1 Cos de evacuare aferent la coloana de absorbtie a gazelor nitroase | NOx | In perioada de functionare a instalatiei | Standard |  | Conditii standard: -T=273K -P=101,3kPa -gaz uscat |
|  | C4/2 Cos de evacuare aferent la unitatea de ulei termic (ardere gaz metan) | NOx SO2 CO pulberi | In perioada de functionare a instalatiei | Standard |  | Conditii standard: -T=273K -P=101,3kPa -gaz uscat -raportare la 3%O2 in efluentul gazos |
| Centrala termica de 1,5 Gcal/h (1,744 MW) | C7 Cos de evacuare aferent cazanului de producere abur | NOx SO2 CO pulberi | In perioada de functionare a instalatiei | Standard |  | Conditii standard: -T=273K -P=101,3kPa -gaz uscat -raportare la 3%O2 in efluentul gazos |

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3.Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

## 13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului

13.2.2.1 Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos:

| punct de prelevare | parametru | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de masurare |
| --- | --- | --- | --- |
| Poarta Hurez | Pulberi in suspensie NO2 SO2 |  | Standard |
| Poarta Nitroporos | Pulberi in suspensie NO2 SO2 |  | Standard |

13.2.2.2.Condiţii de realizare a monitorizării:

- realizarea a trei măsurători, în zile diferite;

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Camin canalizare ape menajere | Apa menajera | -pH -CCO-Cr -CBO5 -Materii in suspensii -Reziduu filtrabil -Substante extractibile cu solventi organici -Azot amoniacal -Sulfuri +H2S -Detergenti sintetici biodegradabili -Fosfor total (P) | Discontinua | Anuala | Standard |
| U5 – gura de descarcare ape uzate dupa epurare in emisar – paraul Racovita | Ape tehnologice uzate epurate | pH -CCO-Cr -CBO5 -Materii in suspensii -Reziduu filtrabil -Substante extractibile cu solventi organici -Azot amoniacal -Sulfuri +H2S -Detergenti sintetici biodegradabili -Fosfor total (P) | Discontinua | Trimestriala | Standard |

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |

13.5. Monitorizarea solului

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizati/frecventa de monitorizare a acestora

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legea nr. 249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

13.8. Monitorizare zgomot -  nu este cazul

....

13.9. Monitorizare miros -  nu este cazul

....

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite

## 13.11.   Monitorizarea post – închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Brasov, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM şi la primăria Fagaras

- 14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele: date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2008.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea..... care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportul  de mediu  va fi transmis la ACPM.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM 3299/2012  pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

-  gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

14.6. Mod de raportare

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Brasov

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ Brasov  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Olt – SGA Brasov;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brasov;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea S. Fabrica de Pulberi SA, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Brasov şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în ... exemplare, fiecare exemplar având un număr  .... pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR   EXECUTIV,

ŞEF SERVICIU,

Întocmit,

# 17. Anexe

# 18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului ... |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean ... al Gărzii Naţionale de Mediu |

| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| --- | --- | --- |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. | Agenţia pentru Protecţia Mediului ..., |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. ... al G.N.M. | Comisariatul Judeţean ... al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) |
| 15 | IMA | Instalaţie mare de ardere |

20. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI |  |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE |  |
| 7.1 | Apa |  |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor |  |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului |  |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi |  |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate |  |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| 9.1 | Emisii în atmosferă |  |
| 9.2 | Emisii în apă |  |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | Aer |  |
| 10.2 | Apă |  |
| 10.3 | Sol |  |
| 10.4 | Zgomot |  |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI |  |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | ANEXE |  |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 19 | ABREVIERI |  |
| 20 | CUPRINS |  |