AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. ......     din ................

Operator: S.C. MAXAM ROMÂNIA S.R.L.

Adresa: Bucureşti, Sector 1, str. Mr. Av. Stefan Sanatescu Nr. 7A

Punct de lucru: Victoria

Locaţia activităţii: 505700 Victoria str. Aleea Uzinei nr. 8 bis. jud.Braşov

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 4.6: Producerea de explozivi

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN, 2051- Fabricarea explozivilor

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.6 | Producerea de explozivi | 2.B.5.a | 04.04.16 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 4 (f) | Producerea explozibililor |

Emisă de: Agentia pentru Protectia Mediului Brasov

Prezenta autorizatie de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala.

1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator:  MAXAM ROMÂNIA S.R.L.

Sediul social: Bucureşti, Sector 1, str. Mr. Av, Stefan Sanatescu Nr. 7A

Certificat de înregistrare: Seria B Nr. 2419492

Cod unic de înregistrare: RO 17753330

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J40/6492/2010

Compania părinte: Maxam corp. SAU – Spania

2. TEMEIUL  LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de Maxam Romania SRL,  cu punctul de lucru in orasul Victoria, jud. Brasov , înregistrată la APM Brasov cu nr. 9457 din 12.06.2018,

în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică din 21.11.2018;

şi în lipsa oricărui comentariu sau observaţii din partea publicului ;

în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

în baza O.M. nr. 169/2004, pentru aprobarea prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Documentul de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru producerea de explozivi se încadrează în sectorul industria chimică, iar documentele de referință sunt „Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical Industry”, ediţia 2017;

- Monitoring of Emissions to Air and Water from IED installations, 2018;

- Best Available Technics on Emissions from Storage, 2006;

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector;

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din Romania, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederile prezentei autorizaţii;

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

Pentru funcţionarea instalaţiei: Instalaţiilor chimice destinate fabricării explozibililor

Amplasată în: localitatea Victoria, str. Aleea Uzinei nr. 8 bis. jud.Braşov

Operator: MAXAM ROMANIA SRL

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenre a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

- Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Societatea intra sub incidenta Legii 59/2016 privind controlul  asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase – amplasament de nivel superior.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 4.6: Producerea de explozivi - tip ANFO | 5500 | t/an |
| 4.6: Producerea de explozivi - tip HIDROGEL | 10000 | t/an |
| 4.6: Producerea de explozivi - tip RIOMAX | 1000 | t/an |

Instalaţia se încadrează în prevederile Lg. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase ca amplasament de nivel superior.

An punere in functiune instalatie: 1937-Uzina Cehoslovacia ; 1939-Uzina Germania; 1945-Uzina chimică SOVROM CHIM (româno-rusă) 1948-1953 Combinat chimic-Combinatul I.V. Stalin; 1954 Combinat chimic-Ucea; 1990 Combinat chimic şi Uzina de explozivi –SC Viromet SA Victoria şi Uzina Chimică-Victoria; 1997 Arsenalul Armatei RA-sucursala Victoria, 2001 CN Romarm SA -Filiala-SC PIROCHIM S.A.; 2005 Fabrica de explozivi –S.C. Sparomex S.R.L.(romano-spaniolă), 2010 a devenit S.C. MAXAM ROMÂNIA  S.R.L (romano-spaniolă)

În  2007 a fost emis Acordul de mediu SB 14/ 06.02.2007 pentru retehnologizarea instalaţiilor.

În 2013 a fost emis Acordul de mediu BV 1/25.01.2013 pentru proiectul – Linie tehnologică de fabricarea explozibilului tip Riomax şi Autorizaţia de gospodărire a apelor 44/18.03.2013 privind sistemul de alimentare cu apă şi de evacuare ape uzate la SC MAXAM Romania SRL.

Activităţi legate  tehnic de fluxul tehnologic:

-recepţia şi depozitarea materiilor prime

-dozarea materilor prime

-amestecarea materiilor  prime

-ambalarea ( incatuşarea sau paletizarea) produsului finit

-depozitarea şi expedierea  produsului finit

Prezenta autorizaţie se va aplica tuturor activităţilor desfăşurate sub controlul operatorului, de la primirea materiilor prime şi materialelor pe amplasament până la expedierea produselor finite inclusiv managementul deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

| Nr. crt. | Număr document | Denumire document | Emitent | Subiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9457/12.06.2018 | Formular de solicitare | INCD INSEMEX PETROŞANI | revizuire/actualizare autorizatie integrata de mediu |
|  | 9457/12.06.2018 | Raport de amplasament | INCD INSEMEX PETROŞANI | revizuire/actualizare autorizatie integrata de mediu |
|  | Iunie 2018 Noiembrie 2018 | Ziare, contracte presa, audio si tv |  | Documente doveditoare privind mediatizarea solicitării autorizaţiei integrate şi a etapelor procedurii de autorizare |
|  | Iunie 2018 Noiembrie 2018 | Chitante- ordine de plata |  | Documente doveditoare de plata tarifului si fazei de emitere a autorizatiei integrate de mediu. |
|  | Seria B Nr. 2419492 CUI 17753330 | Certificat de inregistrare | ORC Bucuresti |  |
|  | 2840 şi 2844 din 03.05.2006 | Extrase CF | OCPI Brasov |  |
|  | 96/19.11.2018 | Autorizaţie de gospodărire a apelor | ANAR – Administraţia bazinală a apelor Olt | Autorizaţie de gospodărire a apelor privind sistemul de alimentare cu apă şi de evacuare ape uzate la SC MAXAM Romania SRL |
|  | 400/02.10.2017 | Contract prestări servicii | SC Victoria Parc Industrial SRL | Asigurarea serviciilor de preluare ape menajere vidanjate |
|  | 72/01.03.2012 | Contract prestări servicii individual colectat – transportat – depozitat gunoi menajer | SC ECOSISTEM VICTORIA SRL | Contract prestări servicii privind colectarea – transportul – depozitarea gunoiului menajer |
|  | SB nr. 92 /20.08.2008, revizuita la 02.03.2015 | Autorizaţie integrată de mediu | Emisa de ARPM Sibiu, revizuita de APM Brasov | Autorizaţie integrată de mediu pentru Instalaţii chimice destinate fabricării explozibililor |
|  | 259/17.11.2015 | Autorizaţie | M.M.S.S.F - I.T.M.- Judeţ Braşov M.I. - I.P.-DGPMB | - autorizează producerea, deţinerea, transportul şi comercializare şi folosirea materiilor explozive. |
|  | 86D/17.11.2015 | Autorizaţie | M.M.S.S.F - I.T.M.- Judeţ Braşov M.I. - I.P.-DGPMB | - autorizează funcţionarea depozitului permanent de explozivi |
|  | 1377/17.10.2017 | Contract furnizare energie electrică | MET ROMANIA ENERGY Marketing SRL | - servicii de furnizare energie electrică |
|  | 235/2018 | Contract furnizare apă industrială | S.C. VIROMET S.A. | - servicii de furnizare apă industială |
|  | 169/31.05.2018 | Contract furnizare gaze naturale | MET ROMANIA ENERGY SA | - servicii de furnizare gaze naturale |
|  | 1282/02.08.2012 | Contract salubrizare | SC ECOSISTEM VICTORIA SRL | - servicii de preluare deşeuri menajere |
|  | 112MM/03.12.2007 | Notificare (Autorizatie) | Ministerul Sănătăţii Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Braşov | -Evaluarea factorilor de mediu Avizare/Autorizare |
|  | 458/22.12.2005 | Autorizatie de securitate la incendiu | M.A.I. - ISU "Ţara Bârsei" - Judeţ Braşov | - autorizatie pentru fabricare, depozitare explozibili tip ANFO si HIDROGEL |
|  | 44/03.08.2018 | Nota de constatare - verificare a amplasamentului | intocmit de GNM | prin care se constată respectarea condiţiilor impuse in AIM |
|  | Feb.2018 | Notificare conform ORDIN 1084/2003, Anexa 1.1 Legea 59/2016, | MAXAM ROMANIA SRL | Incadrare obiectiv SEVESO conform Lg. nr. 59/2016 |
|  | 03.08.2018 | Proces verbal de verificare amplasament | Intocmit de APM Brasov | Document din etapa de procedura |
|  | 03.08.2018 |  | GNM si SGA Brasov |  |
|  | 9457/21.11.2018 | Proces verbal dezbatere publica | Intocmit de APM Brasov | Document din etapa de procedura |
|  |  | Raport de securitate |  |  |

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Operatorul aplică un sistem de management de mediu (SMM) ISO 14001; un  sistem privind securitatea muncii (SSM) ISO 18001 si un sistem de calitate  ISO 9001.

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

responsabilităţi;

evidenţele de întreţinere;

registre de monitorizare;

rezultatele analizelor;

rezultatele auditurilor;

evidenţa privind sesizările şi incidentele;

evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni :-Nu este cazul.

6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare.

Materiile prime si auxiliare pentru procesele de fabicatie explozivi sunt

| Denumire/ tip | Cantitati anuale/kg | Natura chimica/ Compozitie | Destinatie/utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materii prime si auxiliare pentru fabricare Hidrogel |
| Azotat de amoniu solutie 91 % | 1717400 | Substanta anorganica | la fabricare exploziv | OB 333-Rezervor In rezervor de inox de 50 mc , cu serpentina de incalzire, temperatura de stocare de min. 100ºC, spatiu amenajat acoperit , cuva de retentie betonata | periculos |
| Azotat de sodiu | 183830 | Substanta anorganica | La fabricare exploziv | OB 333/369- Big-bags 1000 kg Depozitat in saci , in spatiu special amenajat , bine ventilat, ferit de lumina si caldura Conditii normale de stocare | periculos |
| Acid adipic | 3735 | Substanta organica de sinteza | La fabricare exploziv | OB.333-Saci polietilena de 25 kg Depozitat in saci, in spatiu special amenajat bine ventilat,ferit de lumină si caldură | periculos |
| Tiocianat de sodiu | 6510 | reactiv | La fabricare exploziv | OB 333 -Saci polietilena de 25 kg Depozitat in saci, in spaţiu special amenajat, bine ventilat,ferit de lumină | periculos |
| Nitrat de monometilamina-80% | 846300 | Substanta anorganica | La fabricare exploziv | OB 500/2Rezervor sub presiune cu perna de azot Doua rezervoare de 40 mc , sub presiune, pe platforma betonata si cuva de retentie Presiune generator azot 3-4 bar | periculos |
| Cauciuc (guma guar) | 35340 | caciuc | La fabricare exploziv | Ob.333/1 saci | nepericulos |
| Amidon | 83855 | Substanta organica | La fabricare exploziv | Ob.333/1 saci/big-bags | nepericulos |
| Aluminiu pulbere | 45260 | metal | La fabricare exploziv | OB 334-Recipienti metalici de 100 kg Depozitat in recipienti metalici , in spatiu special amenajat , bine ventilat, ferit de lumina si caldura Conditii normale de stocare | periculos |
| Azotit de sodiu | 623,1 | Substanta anorganica | La fabricare exploziv | OB 333-Saci polietilena de 25 kg Depozitat in saci , in spatiu special amenajat , bine ventilat, ferit de lumina si caldura Conditii normale de stocare | periculos |
| Monoetilenglicol | 13206 | antigel | La fabricare exploziv | Ob.333 butoaie tabla/ PE | periculos |
| Sb 17 % (piroantimoniat de potasiu) | 933,1 | Substanta anorganica KSb(OH)6 | La fabricare exploziv | Ob.333 butoaie tabla/ PE | periculos |
| Lamina(folie plastic pentru diverse calibre) | 19840 | polietilena | La ambalare produs | Ob.333/1 magazie -rafturi | nepericulos |
| Polietilena granule | 341 | polietilena | La ambalare produs | Ob.333/1 magazie -saci | nepericulos |
| Sarma | 852,5 | metal | La ambalare produs | Ob.333/1 magazie -rafturi | nepericulos |
| Cutii carton | 125240 | Hartie/carton | La ambalare produs | Ob.333/1 magazie - rafturi | nepericulos |
| Instructiuni de securitate (etichete) | 125240 | Hartie/plastic | La ambalare produs | Ob.333/1 magazie -saci | nepericulos |
| Banda adeziva | 124 | polietilena | La ambalare produs | Ob.333/1 magazie-rafturi | nepericulos |
| Folie acoperit paleti | 3481,3 | polietilena | La ambalare produs | Ob.333/1 magazie-role | nepericulos |
| Film de invelit paleti | 3503 | polietilena | La ambalare produs | Ob.333/1 magazie-role | nepericulos |
| Materii prime si auxiliare pentru fabricare RIOMAX |
| Azotat de amoniu poros | 360500 | Substanta anorganica | la fabricare exploziv | OB 334 –Saci de 25 kg sau big bags de 1000 kg de PE + PTFE pe paleti Magazie, spatiu bine ventilat, ferit de lumina si caldura, conditii normale de stocare , temperatura max. 30 0C | periculos |
| Nitrat de monometilamina-80% | 98500 | Substanta organica | La fabricare exploziv | OB 334- Rezervoare metalice cu serpentina de incalzire de 1000 l (1 rezervor pentru transport, 1 de preparare si 1 de lucru) | periculos |
| Perclorat de sodiu si potasiu | 15150 | Substanta anorganica | La fabricare exploziv | OB 334-Saci polietilena de 25 kg Depozitat in saci , in spatiu special amenajat , bine ventilat, ferit de lumina si caldura Conditii normale de stocare | periculos |
| Guma guar | 7575 | cauciuc | La fabricare exploziv | Ob.334 magazie- saci | nepericulos |
| Caucho molido (cuciuc) | 10100 | cauciuc | La fabricare exploziv | Ob.334 magazie saci | nepericulos |
| Microesferas K 15 (microsfere) | 10100 | metal | La fabricare exploziv | Ob.334 magazie saci | nepericulos |
| Azotit de sodiu | 101 | Substanta anorganica | La fabricare exploziv | OB 334-Saci polietilena de 25 kg Depozitat in saci , in spatiu special amenajat , bine ventilat, ferit de lumina si caldura Conditii normale de stocare | periculos |
| Aluminiu flake teflonat | 7575 | metal | La fabricare exploziv | Ob.334 magazie –recipienti metalici 100 kg in spatiu special amenajat , bine ventilat, ferit de lumina si caldura Conditii normale de stocare | periculos |
| Papel palstificado(hartie plastifiata) | 27600 | Hartie plastifiata | La ambalare produs | Ob.334 magazie- rafturi | nepericulos |
| Cutii carton | 25250 | celuloza | La ambalare produs | Ob.334 magazie- rafturi | nepericulos |
| Film de invelit paleti | 375 | polietilena | La ambalare produs | Ob.334 magazie- rafturi | nepericulos |
| Folie acoperit paleti | 905 | polietilena | La ambalare produs | Ob.334 magazie- rafturi | nepericulos |
| Banda adeziva | 30 | polietilena | La ambalare produs | Ob.334 magazie- rafturi | nepericulos |
| Bolsas( pungi plastic) | 126500 | polietilena | La ambalare produs | Ob.334 magazie- rafturi | nepericulos |
| Materii prime pentru fabricare Nitrat de monometilamina 80 % (NMMA 80%) |
| Acid azotic, concentratie 98% | 280000 | Substanta anorganica | la fabricare RIOMAX si HIDROGEL | OB 500/3- Rezervor Parc rezervoare acid azotic – Trei rezervoare metalice a 25, 35, si 50 mc pe platforma betonata si cuva de retentie. In rezervoarele de 25, 35 mc se depoziteaza acid azotic de 73 si 96 %. In cel de 50 mc acid slab (intre 50-68%) Conditii normale de stocare | periculos |
| Acid azotic, concentratie -50% | 312000 | Substanta anorganica | la fabricare RIOMAX si HIDROGEL | OB 500/3- Rezervor Parc rezervoare acid azotic – Doua rezervoare metalice a 25, 35, pe platforma betonata si cuva de retentie. In rezervoarele de 25, 35 mc se depoziteaza acid azotic de 73 si 96 %. Conditii normale de stocare | periculos |
| Monometilamina | 216000 | Substanta organica | La fabricare RIOMAX si HIDROGEL | OB 500/2Rezervor sub presiune cu perna de azot Doua rezervoare de 40 mc , sub presiune, pe platforma betonata si cuva de retentie Presiune generator azot 3-4 bar | periculos |
| Materii prime si auxiliare pentru fabricare Nitrat de hexamina 61 % (HNS 61 %) |
| Hexamina | 110750 | Substanta organica | La fabricare matrice oxidanta sau HNS | OB 500/1- Saci polietilena de 25-50 kg pe paleti Depozitata in saci , in spatiu special amenajat , bine ventilat, ferit de lumina si caldura Conditii normale de stocare | periculos |
| Acid azotic slab, concentratie -50%-68% | 98750 | Substanta anorganica | la fabricare matrice oxidanta sau HNS | OB 500/3- Rezervor Parc rezervoare acid azotic – Doua rezervoare metalice a 25, 35, pe platforma betonata si cuva de retentie. In rezervoarele de 25, 35 mc se depoziteaza acid azotic de 73 si 96 %. Conditii normale de stocare | periculos |
| IBC (recipient polietilena de 1 mc) | 208,25 | polietilena | La ambalare produs | OB 334 – magazie rafturi | nepericulos |
| Materii prime si auxiliare pentru fabricare exploziv ANFO |
| Azotat de amoniu poros | 285000 | Substanta anorganica | la fabricare exploziv | OB 369/A –Saci de 25 kg sau big bags de 1000 kg de PE + PTFE pe paleti Magazie, spatiu bine ventilat, ferit de lumina si caldura, conditii normale de stocare , temperatura max. 30 0C | periculos |
| Motorina | 195000 | Amestec hidrocarburi | la fabricare exploziv ANFO | OB 369/ A- Rezervor Doua rezervoare metalice cu pereti dubli a 20 mc, respectiv 2 mc Parc rezervoare produse petroliere, in spatiu amenajat in cladire acoperita , cu platforma betonata si cuva de retentie | periculos |
| Colorant pentru motorina | 3 | Substanta organica | La fabricare exploziv | Ob.369 butoaie PE | periculos |
| Hartie de cusut | 60 | hartie | La ambalare produs | OB 369- magazie, rafturi | nepriculos |
| Ata | 6,3 | Material textil | La ambalare produs | OB 369- magazie, role | nepriculos |
| Saci anfovex/ rioxam | 12060 | plietilena | La ambalareprodus | OB 369 magazie - rafturi | nepriculos |
| Film invelit paleti | 345,9 | polietilena | La ambalare | OB 369- magazie- rafturi | nepriculos |

Substantele  sunt clasificate conform cu Regulamentulul nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) şi de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei cu  modificarile  ulterioare.

Materiile auxiliare sunt ambalate in ambalajul furnizorilor conform prescripţiilor impuse prin legislaţia în vigoare. Ambalajele sunt inchise şi confecţionate astfel încât transportul să se desfăşoare în condiţii de maximă securitate.

Depozitarea descărcarea ,încărcarea  manipularea , transportul şi gestiunea substanţelor periculoase, din cadrul platformei societăţii, se realizează conform instrucţiunilor specifice fiecărui produs/substanţe.

La selectarea materiilor prime se va urmări conform recomandărilor BAT:

-  utilizarea unor substanţe chimice care să corespundă din  punct de vedere calitativ (puritate ridicată)

menţinerea unui inventar detalilat al materiilor utilizate pe amplasament

revizuirea sistematică a materiilor  prime şi utilizarea unora mai adecvate , cu impact mai redus asupra mediului.

Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime şi a materialelor auxiliare pentru a preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de uprafaţă şi subterane, precum şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei. Societatea  deţine autorizaţiile necesare pentru producerea, deţinerea, transportul, comercializarea şi folosirea materialelor explozive.

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie

| Nr. crt. | Denumirea substanței periculoase/ amestecului | Tip | Fraza de pericol | Clasa de pericol | Categoria de pericol | Cantitate maxima prezenta pe amplasament |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Azotat de amoniu | substanta | H272 | Solid oxidant | Categoria 3 | - | 100 |
|  |  |  | H319 | Iritant pentru ochi | Categoria 2 |  |  |
| 2 | Motorina cu biocomponent | substanta | H226 | Lichid inflamabil | Categoria 3 | 20,9 | 17,7 |
|  |  |  | H315 | Iritant pentru piele | Categoria 2 |  |  |
|  |  |  | H304 | Pericol de aspirare | Categoria 1 |  |  |
|  |  |  | H332 | Toxicitate acuta | Categoria 4 |  |  |
|  |  |  | H351 | Carcinogeni-tate | Categoria 2 |  |  |
|  |  |  | H373 | Toxicitate asupra unui organ tinta specific , expunere repetata | Categoria 2 |  |  |
|  |  |  | H411 | Toxicitate acvatica cronica | Categoria 2 |  |  |
| 3 | Azotat de amoniu solutie tehnica | amestec | H272 | Lichid oxidant | Categoria 3 | 47,5 | 81,7 |
|  |  |  | H319 | Iritant pentru ochi | Categoria 2 |  |  |
| 4 | RIOXAM ST-RIOXAM HD-RIOXAM LD-RIOXAM BK-RIOXAM ST WR-RIOXAM LP-RIOXAM LD 40-RIOXAM LD 50-RIOXAM LD 60 BR-AMUNITE-AMONÓLEO (ANFO) + Explozibil declasat tip ANFO | amestec | H272 | Solid oxidant | Categoria 3 |  | 25 ETNT (f= 0,7) |
|  |  |  | H319 | Iritant pentru ochi | Categoria 2 |  |  |
|  |  |  | H201 | Exploziv | Categoria 1.1 |  |  |
| 5 | Acid azotic min 65 % | amestec | H272 | Lichid oxidant | Categoria 3 | 76,5 | 107,78 |
|  |  |  | H314 | Corodarea, iritarea pielii | Categoria 1A |  |  |
|  |  |  | H290 | Corosiv pentru metale | Categoria 1 |  |  |
|  |  |  | H 331 | Toxicitate acuta inhalare | Categoria 3 |  |  |
| 6 | Acid azotic min 98 % | amestec | H272 | Lichid oxidant | Categoria 3 | 31,5 | 47,65 |
|  |  |  | H314 | Corodarea, iritarea pielii | Categoria 1A |  |  |
|  |  |  | H290 | Corosiv pentru metale | Categoria 1 |  |  |
| 7 | Monometil-amina (MMA) | amestec | H220 | Gaz imflamabil | Categoria 1 | 60 | 41,58 |
|  |  |  | H332 | Toxicitate acuta prin inhalare | Categoria 4 |  |  |
|  |  |  | H335 | Toxicitate asupra unui organ tinta specific-o singura expunere | Categoria 3 |  |  |
|  |  |  | H315 | Iritarea pielii | Categoria 2 |  |  |
|  |  |  | H318 | Leziune oculara grava | Categoria 1 |  |  |
| 8 | Nitrat de monometil-amina | amestec | H205 | Exploziv | Categoria 1.5 | 19,8 | 24,95 |
|  |  |  | H314 | Corodarea, iritarea pielii | Categoria 1A |  |  |
|  |  |  | H318 | Leziune oculara grava | Categoria 1 |  |  |
| 9 | Matrice suspensie (OM9) | amestec | H272 | Lichid oxidant | Categoria 3 | 37,5 | 55,13 |
|  |  |  | H314 | Corodarea, iritarea pielii | Categoria 1A |  |  |
|  |  |  | H318 | Leziune oculara grava | Categoria 1 |  |  |
| 10 | Tiouree | amestec | H302 | Toxicitate acuta, orala | Categoria 4 | - | 3 |
|  |  |  | H351 | Cancerogeni-tatea | Categoria 2 |  |  |
|  |  |  | H361d | Toxicitatea pentru reproducere | Categoria 2 |  |  |
|  |  |  | H411 | Toxicitate cronica pentru mediul acvatic | Categoria Cronic 2 |  |  |
| 11 | Azotat de sodiu | substanta | H272 | Solid oxidant | Categoria 3 | - | 20 |
|  |  |  | H319 | Iritant pentru ochi | Categoria 2 |  |  |
| 12 | Perclorat de sodiu monohidrat | amestec | H272 | Solid Oxidant | Categoria 2 | - | 10 |
|  |  |  | H302 | Toxicitate acuta orala | Categoria 4 |  |  |
| 13 | Nitrit de sodiu fara antiaglomerant | substanta | H272 | Solid oxidant | Categoria 3 | - | 1 |
|  |  |  | H301 | Toxicitate acuta orala | Categoria 3 |  |  |
|  |  |  | H400 | Periculos pentru mediul acvatic | Categoria Acut 1 |  |  |
|  |  |  | H319 | Iritant pentru ochi | Categoria 2 |  |  |
| 14 | RIOSPLIT WR-RIOSPLIT WF-DYNOPRERIOGEL TRONER XE-RIOGEL TRONER HERIOGEL KUPULA-RIOGEL KUPULA PLUS (Hidrogel)+ Explozibil declasat tip hydrogel | amestec | H201 | Exploziv | Categoria 1.1 | - | 80 ETNT (f=1) |
|  |  |  | H272 | Solid Oxidant | Categoria 3 |  |  |
|  |  |  | H314 | Corodarea, iritarea pielii | Categoria 1A |  |  |
|  |  |  | H 318 | Leziune oculara grava | Categoria 1 |  |  |
| 15 | RIOMAX HE – RIOMAX XE + Explozibil declasat tip Riomax | amestec | H201 | Exploziv | Categoria 1.1 | - | 60 ETNT (f=1) |
|  |  |  | H272 | Solid Oxidant | Categoria 3 |  |  |
|  |  |  | H319 | Iritarea ochilor | Categoria 2 |  |  |
| 16 | RIODIN HE - RIODIN XE (Dinamita) | amestec | H201 | Exploziv instabil | Categoria 1.1 | - | 60 ETNT (f=1.3) |
|  |  |  | H272 | Solid oxidant | Categoria 3 |  |  |
|  |  |  | H310 | Toxicitate acuta dermica | Categoria 1 |  |  |
|  |  |  | H330 | Toxicitate acuta inhalare | Categoria 2 |  |  |
|  |  |  | H300 | Toxicitate acuta orala | Categoria 2 |  |  |
|  |  |  | H373 | Toxicitate asupra unui organ tinta specific – expunere repetata STOT RE | Categoria 2 |  |  |
|  |  |  | H319 | Iritant pentru ochi | Categoria 2 |  |  |
|  |  |  | H412 | Periculos pentru mediul acvatic | Categoria cronic 3 |  |  |
| 17 | RIOCORD PV - RIOCORD RF – SIPECORD (Fitil detonant) | amestec | H201 | Exploziv | Categoria 1.1 | - | 3 ETNT (f=1.3) |
| 18 | Riofuse (Fitil cu ardere lenta Bikford) | amestec | H204 | Exploziv | Categoria 1.4 | - | 0,5 ETNT (f=0.5) |
|  |  |  | H272 | Solid oxidant | Categoria 3 |  |  |
|  |  |  | H315 | Iritarea pielii | Categoria 2 |  |  |
| 19 | RIODET (SZ / SM / SD / SZC / SMC / SDC / IZ / IM / ID/ HZ / HM / HD / HD-RU / IZC / IMC / IDC / HZC / HMC / HDC (capse electrice) | amestec | H201 | Exploziv | Categoria 1.1 | - | 1 ETNT (f=1.3) |
|  |  |  | H411 | Periculos pt mediul acvatic pe termen lung | Categoria Cronic 2 |  |  |
|  |  |  | H319 | Iritant pentru ochi | Categoria 2 |  |  |
|  |  |  | H360FD | Toxicitate pentru reproducere | Categoria 1A |  |  |
|  |  |  | H315 | Iritarea pielii | Categoria 2 |  |  |
|  |  |  | H335 | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere STOT SE | Categoria 3 |  |  |
| 20 | RIONEL (MS / LP / S / UG / DDX / DDE / SCX / LLX / SCE / BC) (capse nonelectrice) | amestec | H201 | Exploziv | Categoria 1.1 | - | 0,5 ETNT (f=1.3) |
|  |  |  | H411 | Periculos pt mediul acvatic pe termen lung | Categoria Cronic 2 |  |  |
|  |  |  | H360 FD | Toxicitate pentru reproducere | Categoria 1A |  |  |
| 21 | RIOBOOSTER / RIOSEIS / RIOSEIS P / RIOSEIS DE P (boostere) | amestec | H311 | Toxicitate acuta dermica | Categoria 3 | - | 10 ETNT (f=1.3) |
|  |  |  | H301 | Toxicitate acuta orala | Categoria 3 |  |  |
|  |  |  | H331 | Toxicitate acuta inhalare | Categoria 3 |  |  |
|  |  |  | H201 | Exploziv | Categoria 1.1 |  |  |
|  |  |  | H411 | Periculos pt mediul acvatic pe termen lung | Categoria Cronic 2 |  |  |
|  |  |  | H373 | Toxicitate asupra unui organ tinta specific – expunere repetata STOT RE | Categoria 2 |  |  |
| 22 | Gaz metan | substanta | H220 | Gaz imflamabil | Categoria 1 | - | 0,00071 |
|  |  |  | H280 | Gaze sub presiune |  |  |  |

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în laborator – nu este cazul

7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor 96 / 19.11.2018, valabilă pana la 19.11.2022, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Olt, SGA Brasov.

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă se realizează din următoarele surse: se achizitioneaza apa potabila imbuteliata.

7.1.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică

Alimentarea cu apă industrială şi apă pentru stins incendii se face din reteaua  SC VIROMET SA.

In cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa de la furnizor, operatorul are posibilitatea de a utiliza o rezerva de apa de 200 mc, stocata intr-un bazin subteran dotat cu un grup de pompare compus din 2 pompe pentru presurizarea inelului interior de alimentare  cu apa industriala si pentru stingerea incendiilor.

Modul de utilizare a apei :

| Folosinta de apă | Qzi max (mc/zi) | Qzi med (mc/zi) | Qzi min (mc/zi) | Recirculare (mc/zi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apă tehnologică | 14 | 5 | 2 | Instalatii de racire recirculare 6,4 mc/zi + 0,96 m/zi ape uzate tehnologic, filtrate si reintroduse in procesul de fabricatie |
| Apă în scopuri igienico-sanitare | 1 | 0,8 | - | - |
| Total | 15 | 5,8 | 2 | - |

Funcţionarea este permanentă,  365 zile/an, 24 h/zi.

Instalaţii de captare : Bransament din conducta PEHD Dn 200mm , L = 144m, amplasat intr-un camin echipat cu vana de linie si apometru;

Instalaţii de aductiune si înmagazinare:

-De la caminul de bransament pleaca conducta de distributie din OL 200 mm la  care sunt racordate toate obiectivele;

-Rezervorul de apa demineralizata folosita la centrala termica din rasina epoxidica  cu V = 1 mc

Instalaţii de tratare : instalatie de demineralizare  compusa din 2 coloane cu rasina anionit V=1mc fiecare;

Instalaţii de distribuţie: Ob 500 – conducta OL 219x6mm L=42m; Ob 369 conducta OL 114x6 L=15m; Ob 332 conducta OL Zn 2”  L=28m; Ob 331conducta OL Zn 2”  L=16m; Ob 333  conducta OL 168x5 L=41m; Ob 334 conducta OL 114x6mm L=123,5m.

Apa pentru stingerea incendiilor: Sursa comuna cu alimentarea cu apa industriala.

volum intangibil 6000.mc rezerva dintr-un bazin de captare al Viromet;

bazin de rezerva de apa propriu, subteran, din beton armat hidroizolat la interior si exterior cu membrana bituminoasa , capacitate 200m, prevazut cu grup de pompare;

necesarul total de apã de incendiu: 60 m/h.

Volume de apã asigurate din surse: pentru alimentarea cu  apă tehnologică a folosinţei:     Q zi maxim = 14 mc ;    V anual = 510 mc;       Q zi mediu =  5 mc;    V anual = 1825 mc  .

Modul de folosire a apei:

Necesarul total de ape:

| Tip apă | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă potabilă | - | - |
| Apa necesară preparării apei calde menajere | 1.00 | 0.80 |
| Apă tehnologică | 14.00 | 5.00 |
| Total | 15.00 | 5.80 |
| Data Revizuirii | 19.11.2018 |  |

Cerinţa totală de apă din surse:

| Apa asigurată din surse | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă potabilă | - | - |
| Apă tehnologică | 14.00 | 5.00 |
| Total | 14.00 | 5.00 |
| Data Revizuirii | 19.11.2018 |  |

Gradul de recirculare internă a apei: - realizat la punerea in functiune 56%.

7.1.2  Ape subterane -

....

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

7.3. Gaze naturale/Combustibili

| Nr. crt. | Combustibili, energie | Sursa mod de depozitare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Motorina pentru microcentrala | Depozitată in rezervor cu pereţi dubli in spaţiu amenajat in clădire acoperită, cu platforma betonată şi cuvă de retenţie |
| 2 | Gaz metan | De la reţeaua transgaz prin trasee de conducte |
| 3 | Energie termică | Distribuţie de la microcentrale proprii |
| 4 | Energie electrică | Distribuţie din reţeaua nationala de energie electrica |

8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine | 45,682348 | 467385 |
| Latitudine | 25,573398 | 478330 |

Amplasare în teritoriu:

Societatea este amplasată la S-SE faţă de Oraşul Victoria la cca. 6 km , într-o zonă industrială şi la cca. 3 km de cea mai apropiată zonă locuită.

Vecinătăţi:

Vecini: la NV cu SC Viromet SA la , SE; V; S; cu SC Pirochim Victoria SA, la E teren extravilan.

Terenul, pe care este amplasată societatea S.C. Maxam Romania S.R.L, ocupă o suprafaţă de 231 523,12 mp, din care construită aproximativ 19.000( 4.264 mp  cladiri restul  drumuri, platforme,etc).  Este situată într-o zonă unde nu sunt inundaţii, cutremure de pamânt, alunecări de teren, mişcări tectonice.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

| Tip arie | Cod | Arie protejată |
| --- | --- | --- |
| ROSCI | 0122 | Muntii Fagaras |
| ROSPA | 0098 | Piemontul Fagaras |

SC MAXAM ROMANIA SRL – Punct de lucru Victoria , se afla localizat in exteriorul Ariei de protectie a siturilor de importanta comunitara  ROSCI0122 Muntii Fagaras la o distanta de aproximativ 0,5 km si in interiorul Ariei de Protectie Speciala Avifaunistica ROSPA0098 Piemontul Fagaras.

Societatea a obtinut „Aviz Favorabil” nr. 74/30.10.2018, din partea administratorilor siturilor pentru activitatea de productie explozivi.

Unităti structurale pe amplasament:

Societatea are asigurata paza perimetrala atat a fabricii cat si a depozitelor de catre firma Ultrasecurity SRL din Brasov inca de la infiintare, pe amplasament desfasurand activitate un  efectiv de 14 agenti de paza coordonati de un sef de obiectiv.

8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploziv de tip ANFO | RIOXAM ST/LP | 5500 | t/an | Vanzare |
| Exploziv de tip HIDROGEL | RIOGEL TRONER HE/XE, RIOSPLIT | 10000 | t/an | Vanzare |
| Exploziv de tip RIOMAX | RIOMAX HE/XE | 1000 | t/an | Vanzare |

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaz | Gaz metan | 218.888 | mc/h | Abur | 1.970 |
| Gaz | Gaz metan | 3.846 | mc/h | Apa calda | 0.035 |
| Lichid | Motorina | 4.629 | l/h | Apa calda | 0.040 |
| Lichid | Motorina | 12.731 | l/h | Apa calda | 0.110 |
| Lichid | Motorina | 24.305 | l/h | Apa calda | 0.210 |

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

| Denumirea procesului | Descrierea procesului și a etapelor/ fazelor | Instalații/ Echipamente/ Parametri specifici de operare |
| --- | --- | --- |
| Procesul tehnologic la fabricarea explozibilului tip ANFO | Fluxul de fabricaţie este continuu si presupune dozarea automată a materiilor prime: azotat de amoniu, motorină şi colorant pentru motorină astfel: -alimentarea malaxorului cu azotat de amoniu, prin pâlnia de alimentare a malaxorului -dozarea motorinei peste azotatul de amoniu cu ajutorul unei pompe dozatoare, -amestecarea materiilor prime, reglarea automată a cantităţii de azotat de amoniu şi a debitului de motorină asigurându-se o compoziţie constantă, -verificarea compozitiei amestecului şi întreruperea dozării motorinei la atingerea valorii prestabilite, -ambalarea produsului finit - la evacuarea din malaxor se transportă la pâlnia de alimentare a unui cântar automat şi este ambalat în saci de 25 kg. Sacii sunt preluaţi de o bandă transportoare şi transportaţi la maşina de cusut saci, apoi sunt preluaţi de o altă bandă transportoare şi trimişi în zona de paletizare. Paleţii sunt înveliţi într-o folie retractibilă, prin vidare. | Instalatie fabricare ANFO – Ob 369 Capacitatea de producţie - 4t/h, 5500t/an. |
| Procesul tehnologic la fabricarea explozibilului tip HIDROGEL | Fabricarea produsului se realizează in proces continuu prin amestecarea unei soluţii oxidante aditivate cu solutie de azotat de monometilamină (NMMA)procesul fiind automatizat şi condus prin calculator. 1.Obţinerea soluţiei de NMMA- se realizează prin neutralizarea monometilaminei, procesul fiind discontinuu, în şarje de 300kg. Reactorul se alimentează cu acid azotic, cantitatea dozată fiind măsurată dintr-un vas de măsură cu nivel constant. MMA este pompată de la depozit la un vaporizator, vaporii de MMA fiind introduşi în reactorul prevazut cu agitare, sub usoara suprapresiune. Reacţia MMA cu acidul azotic este exotermă, reactorul fiind răcit cu apă care circulă prin manta şi serpentină. Debitul de MMA este menţinut constant printr-o buclă de reglare a temperaturii din reactor. Reacţia este terminată când se atinge o anumită valoare a pH-ului, moment în care se opreşte alimentarea cu vapori de MMA şi răcirea reactorului. Soluţia de NMMA este trimisă prin cădere liberă în rezervorul de depozitare. Rezervoarele de depozitare sunt prevăzute cu serpentină de încălzire pentru prevenirea cristalizării. 2. Obţinerea soluţiei oxidante aditivate - se face prin prepararea sub agitare şi încălzire a unei soluţii de azotat de amoniu 90%, la care se adaugă azotat de sodiu, tiouree/tiocianat de potasiu şi acid adipic. La această soluţie se adaugă aditivi (aluminiu, gumă guar-cauciuc, amidon) în proporţii bine calculate. Soluţia este răcită printr-o instalaţie în care agentul de răcire este o soluţie de glicol în apă. 3.Obţinerea explozibilului tip HIDROGEL - constă în amestecarea într-un mixer, prin introducerea simultană a celor două soluţii controlându-se debitul soluţiei oxidante şi al soluţiei de NMMA. Produsul finit rezultat este evacuat continuu şi pompat la maşina automată de ambalare, unde se formează cartuşele, înfăşurate cu polietilenă şi capsate la cele două extremităţi cu sârma de aluminiu. Cartuşele se trimit pe o bandă transportatoare la ambalarea manuală în cutii. Cutiile se paletizază şi, în final, se aplică pelicula retractilă, şi se trimite la depozit. Procesul tehnologic de fabricare a explozibililor de tip HIDROGEL este automatizat, fiind condus prin doua calculatoare care functioneaza in paralel. | -Instalatie de descarcare si depozitare MMA (monometilamina) – Ob 500/3 -Instalatie de descarcare, depozitare si preparare HNO3 – Ob 500/2 -Instalatie de preparare NMMA (azotat de monometilamina) – Ob 500/1 -Instalatie de preparare HNS (azotat de hexamina) – Ob 500/1 -Instalatie de fabricare exploziv de tip HIDROGEL - Capacitatea de producţie- 4-6t/h, 10000t/an – Ob 333. |
| Procesul tehnologic la fabricarea explozibilului tip RIOMAX | Procesul de productie se desfasoara discontinuu, pe sarje de aprox. 250 kg, astfel: -se cantaresc si se pregatesc in pungi din plastic toate materiile prime purvelurente necesare pregatirii unei sarje conform retetei de fabricatie; -se aduce nitratul de monometilamina necesar unei sarje de la instalatia de hidrogel ( din ob. 333), intr-un recipient special din otel inoxidabil cu serprntina de incalzire si se conecteaza la centrala de apa calda pentru a fi pastrat la temperatura dorita (sub 25ºC NMMA de 80% cristalizeaza); recipientele pentru NMMA sunt 2buc. special create pentru transportul cu motostivuitorul, cu izolatie termica si cuple rapide pentru conectarea la apa calda a serprntinei precum si cu borne de legare la pamant; -se pregateste amestecarea materiilor prime purvelurente cu NMMA, la temperatura indicata in specificatie, intr-un recipient din otel inoxidabil cu agitator, in urma acestui proces formindu-se pregelul; NMMA este pompat in vasul de prparare pregel, cu ajutorul unei pompe pneumatice; controlul cantitatii este asigurat de transmisorul de nivel care opreste automat alimentarea; de asemenea, dupa pornirea mixerului se adauga si aditivii minori pulverulenti sau lichizi precantariti pe bascula analitica (cum ar fi guma de guar, etilen-glicolul sau percloratul de sodiu); -se pregateste apoi amestecul final in malaxor a azotatului de amoniu (ambalat in saci de 25kg) cu pregelul si cu microsferele in conformitate cu reteta de fabricatie, dozarea microsferelor facindu-se automat in timpul procesului de malaxare dupa ce restul materiilor prime au fost introduse manual in malaxor; in cazul patrunderii vreunui metal in timpul alimentarii malaxorului cu solidele, o alarma este activata si procesul de aditie este intrerupt; Observatie: toate manipularile de substante lichide se fac in camera malaxorului intr-o zona prevazuta cu cuva de retentie din otel inoxidabil, toate eventualele scurgeri accidentale fiind imediat recuperate; de asemenea, dozarea materiilor prime pulverulente se face intr-o incapere separata prevazuta cu exhaustor pentru praf si filtre de retinere ; -dupa ce procesul de malaxare se finalizeaza, se formeaza o pasta vascoasa care este extrasa din malaxor prin rabatarea acestuia intr-o cuva din inox care se aseaza pe un carucior; cu ajutorul acestuia se muta pasta in camera de incartusare unde se descarca in cuva de alimentare a masinii de incartusat respective de tip Rollex; -procesul de incartusare este automatizat, acesta fiind controlat din camera de ambalare/paletizare cu ajutorul panourilor de control si a camerelor video de catre operatorii din postul respectiv; produsul incartusat este trimis automat pe benzi rulante in camera de ambalare/paletizare; -produsul incartusat in hartie plastifiata la dimensiunile din specificatie este ambalat manual de catre operator in cutii din carton care apoi sunt asezate pe paleti cu ajutorul unui sistem vacuumatic de manipulare, paletii fiind infoliati in plastic cu ajutorul unei masini automate de infoliere; atat cutiile cat si paletii se eticheteaza corespunzator; -paletii gata infoliati se evacueaza cu ajutorul motostivuitorului si se transporta la depozitul de produse explozive; | -Echipament de transport NMMA cu serpentina de incalzire -Instalatie de amestec – preparare pasta Riomax -Instalatie de incartusare pasta Riomax -Instalatie de ambalare/paletizare RIOMAX Ob 334, capacitate 250kg/sarja – max. 1000 t/an |

Instalatii auxiliare

1.Centrala termică amplasată în cadrul Ob.332 asigură aburul necesar procesului tehnologic (3t/h 160 C 8 kg/cmp) de fabricare a produsului tip Hidrogel. Combustibilul folosit este gazul metan. Coşul de dispersie al gazelor de ardere H=6m D=0,3m, puterea termică a centralei  este de 1,97 MW,  coordonatele coşului 45 42 21 N – 24 43 15 E, tiraj 0,10 mbar şi temperatura gazelor evacuate 192 C;

2. Centrala termică (tip apartament/casa) amplasată în cadrul Ob.369/A este dotată cu un cazan ce funcţionează pe motorină şi care produce apă caldă necesară incalzirii camerei de fabricatie ANFO. Combustibilul folosit este motorină. Coşul de dispersie al gazelor de ardere H=11m D=0,2m.  puterea termică a centralei 0,045 (MW),  coordonatele coşului 45 42 26 N – 24 43 06 E, tiraj -0,14 mbar şi temperatura gazelor evacuate 186 C;

3. Centrala termică (tip apartament/casa) amplasată în cadrul Ob 334 asigură agentul termic (apa calda) necesar pentru încălzirea camerelor în care este montată instalaţia de  fabricare a produsului de tip RIOMAX . Centrala de 200.000 kcal/h utilizeaza un cazan de tip Sogecal TL 200 model LSK, un arzator TEKENER TK-3/25 si indeplineste toate normele europene de utilizare inclusiv directiva europeana 92/42/CEE, cu privire la reglementarea randamentelor cazanelor de apa calda;  puterea termică a centralei 0.21 (MW),  coordonatele coşului 45 42 17 N – 24 43 15 E, tiraj -0,14 mbar şi temperatura gazelor evacuate 193 C;

4. Centrala termică (tip apartament/casa) amplasată în cadrul Ob 331 pe gaz metan utilizată pentru realizarea apei calde şi încălzirea birourilor. Coşul de dispersie al gazelor de ardere H=6m D=0,2m.; puterea termică a centralei 0,035 (MW),   coordonatele coşului 45 42 21 N – 24 43 19 E, tirajul 0,020 mbar şi temperatura gazelor evacuate 119 C;

5. Centrala termică (tip apartament/casa) pe motorina pentru realizarea apei calde necesare încălzireii obiectivului 500/1. Coşul de dispersie al gazelor de ardere H=6m D=0,2m;  puterea termică a centralei 0,11 (MW),   coordonatele coşului 45 42 24 N – 24 43 13 E, tiraj -0,12 mbar şi temperatura gazelor evacuate 181 C.

6.Instalaţie apă de răcire

Instalaţia include un turn de răcire cu putere 5,5 KW, debit maxim100mc/h cu pompe de transfer şi bazin pentru apa recirculată. Instalaţia se găseşte în cadrul Ob. 500/1.

7.Instalaţie frig

Pentru asigurarea răcirii soluţiilor intermediare există o staţie de realizare a frigului, compusă din trei compresoare de frig.Agentul utilizat este soluţie de etilenglicol. Instalaţia situaţă în cadrul Ob. 333, asigură răcirea soluţiilor intermediare.

8.Instalaţie aer comprimat

Aerul comprimat, la 7kg./cmp, este necesar actionării elementelor şi echipamentelor pneumatice.Instalaţia este amplasată in cadrul Ob.333.

9. Instalaţie preepurare apă

Apele de spălare din zona maşinii de încartuşat sunt trimise printr-un canal de inox, într-un rezervor, din care se pompează într-un filtru, pentru reţinerea suspensiilor. Apele filtrate, colectate într-un alt rezervor, vor fi reutilizate la prepararea soluţiei de azotat de amoniu 90 %, necesarul de apa proaspata fiind asfel redus.

8.2.2. Activităţi conexe

Societatea desfasoara, in afara de activitatea de productie explozivi, si alte activitati cum ar fi: - - receptia si depozitarea materiilor prime, depozitarea produselor finite, livrarea si desfacerea produselor finite.

In acest scop, in afara de depozitele autorizate pentru materii prime de tip substante chimice periculoase, cu cantitatile maxime notificate, societatea are si 4 depozite de materii explozive, reautorizate anual conf. L129/95 de ITM Brasov si IPJ Brasov.

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

Nu este  cazul, instalatiile fiind automatizate si neputand functiona decat in conditiile normale proiectate, cu respectarea tuturor normelor de securitate in exploatare.

8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitatea de fabricare explozivi

Cerinţe  BAT  sau conformarea cu cerintele BAT, privind tehnicile de depozitare

Conform cu documentul BREF –Reference Document on Best Available Techniques on Emmissios from Storage-07.2006 sunt asigurate astfel:

- stocarea produselor periculoase (depozit de explozibil, azotat de amoniu), este similara cu recomandările prezentate în documentul de referinţă având implementat un sistem de management de siguranţă [planuri de intervenţii, amplasarea depozitelor este conform normelor de zonare specifice materialelor depozitate (val de pământ, pereţi rezistenţi) dotări specifice ( sisteme de alarmă, platforme betonate antiscântei)], iar personalul de deservire este instruit corespunzător;

- stocarea MMA și NMMA se realizează similar cu recomandările BREF, având dotări corespunzătoare şi se încadrează în grilele de evaluare;

- stocarea motorinei se realizează in rezervor orizontal din oţel prevăzut cu sonde de prelevare, ventile, cuvă de retenţie;

- depozitarea descărcarea, încărcarea, manipularea, transportul şi gestiunea substanţelor periculoase, din cadrul platformei MAXAM S.A, se realizează conform instrucţiunilor specifice fiecărui produs/substanţe. Substanțele periculoase se transvazează de cele mai multe ori în depozite sau în halele de producție, astfel încât degajarea în atmosferă este minimă;

- depozitarea materiilor prime lichide se face în rezervoare  amplasate în cuve, protejate  corespunzător tipului de produs; cuvele sunt prevăzute cu başe, pentru ca eventuale pierderi de produs să nu ajungă pe sol;

- au fost alese recipiente/ rezervoare în funcție de cerințele maxime de securitate pentru fiecare substanță depozitată.

Cerinţe  BAT privind Fabricarea explozibililor

- pentru neutralizare se utilizează numai acid azotic;

- echipamentul de neutralizare –reactorul  este proiectat pentru: presiune exterioară/interioară, să prezinte  siguranţa in exploatare  şi este prevăzut  cu sisteme de control corespunzătoare;

- eventualele scapari de gaze de la operatia de descarcare MMA sunt trecute printr-un scruber cu apă, unde sunt reţinute si reutilizate in proces;

- recuperarea apelor uzate din procesul de producţie se realizează utilizând un filtru care reţine suspensiile, astfel încât apele uzate sunt recuperate în proporţie de 100%, iar în procesul tehnologic se completează cantitatea de apă evaporată;

- coordonarea procesului de fabricaţie astfel încât să nu producă cantităţi mari de  deşeuri –explozibili defecţi care apoi sunt predaţi firmelor specializate, în vederea eliminării.

Conform cerinţelor BAT privind fabricarea explozibililor, coordonarea procesului de fabricaţie se va face astfel încât să nu se producă cantităţi mari de  deşeuri –explozibili defecţi.

Cerinte BAT pentru utilizarea eficientă a apei

Conform Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical Industry-12.2017, se recomandă următoarele:

- implementarea unui sistem de management al apei uzate sau de evaluare a emisiilor de apă uzată pentru întreg amplasamentul;

- monitorizarea periodică a deversării substanțelor periculoase;

- eficientizarea managementului apelor uzate;

- înlaturarea solidelor totale în suspensie din fluxurile de apă uzată înaintea deversării într-un receptor folosind o tehnică (aplicarea agenților floculanți și/sau coagulant) care permite recuperarea lor urmată de eliminarea adecvată a namolurilor, fie prin conducerea acestora către un contractor autorizat;

In desfăşurarea activităţii se urmăreşte reducerea consumului de apă proaspătă aplicând următoarele :

-utilizarea în proces  a apei de spălare a utilajelor  in proporţie de 100%;

-consumul de apă  este contorizat şi înregistrat lunar în evidenţele societăţii (debitmetrul este montat pe reţeaua de alimentare cu apă industiala la intrarea în societate);

-se urmăreşte permanent detectarea scurgerilor şi repararea imediată a defecţiunilor constatate.

Conform BAT-ului ”Monitoring of Emissions to Air and Water from IED installations, 2018”, degajarea substanțelor periculoase trebuie monitorizate periodic. Astfel, se monitorizează periodic calitatea apelor atât din apele de suprafață cât și din forajul de observație.

De asemenea, instalațiile tehnologice sunt prevăzute cu sifoane de pardoseală în punctele de colectare a apelor uzate și conducte de scurgere din țeavă de polipropilenă. Majoritatea apelor uzate tehnologice sunt stocate temporar în recipiente de inox și reutilizate  în alte procese tehnologice.

Apele pluviale provenite de pe platformele betonate sunt conduse spre exteriorul acesteia. La limita incintei betonate, pe laturile perimetrale este aşternut un strat de balast şi nisip prin care sunt reţinute eventualele particule antrenate de apa pluvială apoi, apa pluvială acumulată pe laturile perimetrale este condusă prin rigole înspre firul de apă din apropiere (Pârâul Corbişor).

Există un separator de ulei și hidrocarburi care realizează separarea uleiurilor neemulsionate și a altor produse provenite din procesul tehnologic, înainte de deversarea acestora în emisar. Acesta fiind foarte bine etanșat, nu emană în atmosferă mirosuri ale compușilor preluați prin conducte.

Apele uzate chimic, impure, sunt colectate în bazine vidanjabile și conduse în stația de epurare.

Pentru sărurile anorganize și acizii din fluxul tehnologic, BAT recomandă controlul sărurilor anorganice si al continutului de acizii al fluxurilor de apă uzată,  controlul continutului de sare anorganica (in cele mai multe cazuri clorura si sulfatul) prin tratarea la sursă, alegerea unei tehnici de tratare care permite recuperarea si refolosirea agentilor de contaminare tratați. În acest sens, titularul/operatorul deține doar solvenți, acizi și materiale auxiliare. Apele uzate rezultate după amestecarea acestora în procesele tehnologice sunt în mare parte recirculate și utilizate în alte procese de fabricare a explozivului.

Cerinte BAT pentru eficienţa energetică

In desfăşurarea activităţii se urmăreşte utilizarea eficientă  a energiei aplicând următoarele:

- echiparea cu becuri economice  pentru iluminarea spaţiilor;

- cantitatea de energie este contorizată  şi urmărită periodic (lunar şi anual );

- alegerea unui tip de combustibil - prin trecerea de la combustibili lichizi la combustibili gazoși, ținând seama de echilibrul global al hidrocarburilor;

- schimbarea periodică a filtrelor din instalații;

- utilizarea scruberelor pertru reducerea emisiilor de poluanți

Astfel, se va urmări permanent optimizarea consumului energetic, minimizarea consumului de apă, utilizarea sistemelor închise de circulaţie a apei şi verificarea  izolaţiei  la  conducte şi clădiri;

-procesele tehnologice sunt automatizate, valvele sunt comandate prin bucle de reglare de la tabloul de comandă .

Titularul de activitate are obligatia ca in termen de 3 ani de la data emiterii autorizatiei  sa intocmeasca un audit privind eficienta energetica si consumurile de apa. Auditul trebuie să identifice toate oportunităţile pentru creşterea eficienţei energetice, iar recomandările auditului vor face obiectul unui plan de  modernizare.

Titularul de activitate  va înregistra  anual consumul total  pentru:

- Combustibili folosiţi pe  amplasament,

- Energie (electricitate, gaze, produse petroliere),

- Ape utilizate pe amplasament   (consumuri de apă în  producţie şi  pentru activităţi igienico-sanitare).

Titularul operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

Titularul/operatorul va menţine şi utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru eficientizarea energetică.

9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

9.1.   Emisii  în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

| Activitate IED | Denumire coș | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare recomandat BREF | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X (Stereo 70) | Y (Stereo 70) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 | Obţinerea NMMA Instalaţia Hidrogel * | 6 | 0.2 | 0.2 | HNO3, NOx | Scruber | Scruber de spălare cu apă este utilizat la instalatia de descarcare monometilamina | 99 | 478328 | 467470 |
| 4.6 | Centrală termică cu gaz metan OB 332 | 6 | 0.3 | 0.3 | NOX SO2 CO | - | Arzătoare performante, randament ridicat | 91 | 478520 | 467385 |
| 4.6 | Centrală termică cu motorină OB 369/A | 11 | 0.2 | 0.2 | NOX SO2 CO | - | Arzătoare performante, randament ridicat | 93 | 478174 | 467540 |
| 4.6 | Centrala pe gaz metan OB 331 | Tiraj fortat (orizontal) | 0.1 | 0.1 | NOX SO2 CO | - | Arzătoare performante, randament ridicat | 93 | 478330 | 467385 |
| 4.6 | Centrală termică cu motorină OB 500/1 | 6 | 0.2 | 0.2 | NOX SO2 CO | - | Arzătoare performante, randament ridicat | 92 | 478325 | 467485 |
| 4.6 | Centrală termică cu motorină OB 334 | 6 | 0.2 | 0.2 | NOX SO2 CO | - | Arzătoare performante, randament ridicat | 92 | 478435 | 467258 |

* Monometilamina este barbotata in masa de acid si reactioneaza instantaneu datorita agitarii continue. In conditii normale de functionare nu ar trebui sa existe emisie de MMA sau alti compusi organici.

9.1.2. Emisii difuze

| Activitate | Poluant | Mod de evacuare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalaţia ANFO | Motorină | Emisii fugitive din ventile,supape de siguranţă | Tubulatură ventilatie hală-In situaţiile anormale de funcţionare instalaţiile sunt oprite |
| Instalaţia Hidrogel | MMA | Emisii fugitive din ventile,supape de siguranţă | Tubulatură ventilatie hală-In situaţiile anormale de funcţionare instalaţiile sunt oprite |
| Instalaţia Riomax | Motorină, Pulberi (de la instalaţia de ventilaţie/ exhaustare) | Emisii în aer | Sistemul de filtrare este de tip “pulse Jet”, cu saci vericali din material textil. In faza de regenerare, aerul pulseaza in interiorul sacilor, scuturandu-i energic şi în acest mod, sacii verticali se decolmatează de particulele reţinute pe suprafaţa interioară a acestora. |
| Mijloace transport intern | - CO - NOx - SOx - pulberi | Emisii difuze | Pentru reducerea cantităţii de noxe evacuate se va urmări ca autovehiculele şi utilajele să îşi menţină parametrii înscrişi în cartea tehnică, prin efectuarea la timp a reviziilor tehnice şi a reparaţiilor; |

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

să notifice în cel mai scurt timp: ACPM şi GNM - Comisariatul Judeţean ..., în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- |
| Menajere | Materii în suspensie Azotiti Azotaţi Cloruri | sunt colectate în patru bazine de stocare cu radierul şi pereţi betonaţi vidanjabili, doua cu V=7mc, unul cu V= 10 mc si altul cu V=12 mc, care periodic se vidanjează şi sunt descarcate in staţia de epurare a Orasului Victoria conform contractului 400/2.10.2017 cu Victoria Parc Industrial SRL |
| Regenerare rasini - de la obţinerea NMMA - scruberul de spălare cu apă a vaporilor proveniţi de la descarcare MMA si de la dusurile de salvare aferente depozitelor de MMA si acizi | MMA Azotati Azotiti | se reutilizeaza la prepararea solutiei oxidante (azotat de amoniu). |
| Ape uzate tehnologic – spalare instalatie Hidrogel | Substante chimice utilizate la fabricare Hidrogel | filtrate, reintroduse in procesul de fabricatie - se reutilizează la prepararea soluţiei oxidante (azotat de amoniu). |
| Ape pluviale care necesita epurare, de la rampa de descarcare motorina | Hidrocarburi petroliere, suspensii | trecute printr-un separator de suspensii si hidrocarburi si apoi descarcate in paraul Corbul Ucei. |

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 96 / 19.11.2018 eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, SGA Brasov, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual mediu (mii mc) |  |
|  |  | Maxim (mc) | Mediu (mc) |  |  |
| Menajere | Bazine vidanjabile | 1.00 | 0.80 | 0.292 |  |
| Ape uzate regenerare rasini | Bazin vidanjabil | 0.34 | 0.34 | 0.124 |  |
| Ape uzate tehnologic filtrate, reintroduse in procesul de fabricatie | - | 1.44 | 0.96 | 0.350 |  |
| Ape pluviale care necesita epurare, de la rampa de descarcare motorina | paraul Corbul Ucei | 3.5 l/s. |  | - |  |

9.2.3. Pretratare - Nu este cazul

9.2.4. Tratare

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| Filtrare mecanica | Apele uzate provenite de la spalarea instalatiei de fabricare Hidrogel sunt trecute printr-un filtru rotativ cu hartie cu sistem automat de pompare, iar apa filtrata este stocata in IBCuri si se reutilizeaza la prepararea solutiei oxidante (solutiei de azotat de amoniu). |

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

Atât suprafeţele interioare unde se desfăşoară activităţile productive, cât şi o parte a suprafeţelor exterioare cum ar fi suprafaţa aferentă reţelelor şi a căilor de transport sunt complet betonate. Suprafaţa nebetonată este formată parţial din spaţiu verde.

Amplasamentul pe care se desfăşoară activitatea este în întregime betonat.

Sursele posibile de poluare a solului datorită procesului de productie, pot fi:

-  fisurări accidentale ale conductelor de canalizare;

- scurgeri de uleiuri şi carburanţi din motoarele autovehiculelor, emisii datorate circulaţiei acestora;

- substanţele periculoase utilizate pot fi depozitate în rezervoare  neadecvate proprietăţilor substanţelor respective si rezervoare care pot depozitate  în locuri neamenajate corespunzator.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, conform legislaţiei şi ordinelor pentru instalaţiile de ardere cu gaz, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu:

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 | Doua Centrale termice pe gaz OB 332 si OB 331 cos:H=6m fiecare si D=0,3m, respectiv 0,2 m | NOX CO SO2 pulberi Oxigen de referinta | 450 - 350 5 3% | mg/Nmc | Medii zilnice, cf. OM462/1993 cf. Legii nr. 278/2013 – se aplică numai pentru CT care depăşesc pragul din Lege |
| 4.6 | Centrală termică pe motorină OB 369/A cos: H=11m, D=0,2m Doua centrale termice cu motorina OB 500/1 si Ob 334 cos:H=6 m si D=0,2 m fiecare | NOX CO SO2 pulberi Oxigen de referinta | 450 - 350 50 3% | mg/Nmc | Medii zilnice, cf. OM462/1993 cf. Legii nr. 278/2013 – se aplică numai pentru CT care depăşesc pragul din Lege |
| 4.6 | Fabricarea azotatului de monometilamină ptr. explozibilul tip Hidrogel OB 500, Cos: H=6 m; D=0,2 m | Monometilamină exprimata sub forma de COT NOX | 20 500 | mg/Nmc | Medii zilnice |

Notă:

1.Condiţiile de referinţă pentru emisiile de la centralele termice:temp 273K, presiunea   101,3KPa, 3% O2 in volum

2.Valorile limita pentru probele medii zilnice sunt considerate respectate dacă în decursul unui exerciţiu de măsurare:

-nici o valoare medie zilnică  nu depăşeşte valoarea limită

-nici una din mediile orare nu depăşeşte dublul valorii limită

-media zilnică  va fi calculată din minim trei probe orare

3.Valorile medii orare se determină in timpul de lucru efectiv (excluzând perioadele de pornire şi oprire)

4.Prelevarea probelor şi analiza poluanţilor se vor efectua în conformitate cu standardele naţionale sau ale UE.

5.Probele vor fi prelevate şi analizate de un laborator autorizat RENAR.

6.Standardele pentru analize vor fi reactualizate, după caz, pentru a asigura calitatea măsurătorilor.

Valorile limită pentru emisiile de la CT cu puteri mai mici de 100MW, conform OM 462/1993

MMA este un gaz foarte inflamabil şi explozibil,fără culoare,cu miros amoniacal la concentraţii mari şi miros de peşte la concentraţii scăzute. (din capitolul MIROS)

Valorile limită  pentru poluanţii specifici în aerul ambiental sunt conform L 104/2011 şi STAS 12574/87, in imisii:

| Nr. Crt. | Poluant | Valori limită |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 350 (g/m3 – valoarea limită orară 125 (g/m3 – valoarea limită zilnică |
| 2 | NO2 | 200 (g/m3– valoarea limită orară |
| 3 | CO | 10 mg/m3 – valoare limită pentru maxima zilnică a mediei mobile pe 8 ore |
| 4 | PM 10 | 50 (g/m3 – valoarea limită zilnică |
| 5 | Monometilamina | 50(g/m3 – valoarea limită la 30 minute (din OM 462/1993 anexa 5) nu este valoare limită, este valoarea maximă la dimensionarea coşului. |

Alte condiţii de funcţionare decât cele normale:

| Categorie de condiţii de funcţionare altele decît cele normale | Descriere | Măsuri stabilite |
| --- | --- | --- |
| Planificate | Nu este cazul . |  |
| Neplanificate | Avarii | In caz de avarii, instalatiile se vor opri de urgenta in conditii de siguranta |

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

10.3.   Apa

10.3.1. Prezentele valori sunt preluate din Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 96 din 19.11.2018 anexă la prezenta autorizaţie integrată de mediu şi se referă numai la apele tehnologice uzate.  Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor tehnologice uzate

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bazine vidanjabile | Uzata menajera | pH CBO5 CCOCr Materii în suspensie Azotiti Azotaţi Azot amoniacal Cloruri Reziduu filtrabil la 105oC | 6,5 - 8,5 300 500 350 3 30 1 500 1000 | unit.pH mg/l mg /l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l |

Notă: * Conform prevederilor HG 351/2005, art.4 – (3), orice evacuare de familii şi grupe de substanţe periculoase din Lista I în reţelele de canalizare va avea valori limită maxime de evacuare “0”.

Concentraţiile  indicatorilor de calitatea  ai apelor uzate convenţional curate şi a apelor pluviale evacuate în pârâul Corbul Ucei, se vor încadra în valorile reglementate de H.G. nr.188/2002 modificat şi completat cu H.G. nr. 352/2005 şi 351/2005 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în receptorii naturali, respectiv:

| Indicatorii de calitate | Unitate de măsură | Valoarea limită maxim admisă |
| --- | --- | --- |
| pH | upH | 6,5-8,5 |
| CCOCr | mgO2/l | 40 |
| CBO5 | mgO2/l | 20 |
| Suspensii | mg/l | 35 |
| Azotaţi | mg/l | 25 |
| Azot amoniacal Substanţe extractibile cu solventi organici Amine Reziduu filtrabil la 105 grdC Produse petroliere | mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l | 1 10 0,5 500 1(fara irizatii) |

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 96 din 19.11.2018 nu prevede limite maxime admise pentru apele din forajul de monitorizare, prevede doar monitorizarea semestriala a parametrilor pH, amine, azotati, azotiti si azot amoniacal.

10.4.  Sol

10.4.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

Titularul/operatorul activităţii are următoarele obligaţii în vederea prevenirii poluării solului:

- activitatea de producţie se va desfăşura numai pe suprafeţe betonate;

- urmărirea periodică a fenomenului de coroziune a conductelor şi construcţiilor aferente

- urmărirea stării de etanşeitate a canalizării

- urmărirea depunerilor in canalizări şi cămine şi luarea de măsuri pentru indepărtarea lor.

- urmărirea calităţii apelor uzate, evacuate in canalizare.

- deşeurile rezultate se vor colecta separat pe categorii şi coduri de deşeuri şi depozitate controlat pe suprafeţe betonate şi în recipienţi corespunzători;

- substanţele chimice utilizate trebuie să fie depozitate în încăperi betonate, acoperite şi  închise, ventilate  gestionate de personal instruit;se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul şi implicit apa. In caz contrar, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi  restabilirea condiţiile anterioare producerii  deversărilor;

Titularul autorizaţiei trebuie să planifice şi să realizeze, controale periodice a retelelor de canalizare pentru asigurarea funcţionării normale, controale care constau in verificarea tehnică la exterior şi interior a reţelei , a construcţiilor şi instalaţiilor aferente in vederea stabilirii măsurilor care se impun pentru remedierea defecţiunilor apărute.

Titularul activităţii are obligaţia să deţină în depozit   o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante, adecvate pentru controlul oricărei deversări accidentale.

Art 16 din L278/2013

(3) Autorizaţia integrată de mediu prevede ca, cel puţin o dată la 5 ani, să se realizeze o monitorizare pentru apele subterane şi, cel puţin o dată la 10 ani, pentru sol, cu excepţia cazului în care această monitorizare se bazează pe o evaluare sistematică a riscului de contaminare.

Odata cu intocmirea Raportului de amplasamet in anul 2018, pentru reemiterea autorizatiei integrate de mediu, au fost prelevate probe de sol de catre INCD INSEMEX Petrosani, raportarea valorilor concentraţiilor de poluanţi, determinate în incinta platformei, la valorile de referinţă corespunzătoare probei martor sunt următoarele:

| Indicator | Proba sol vegetal (din incintă) | Proba martor (din exteriorul incintei) |
| --- | --- | --- |
| pH | 5,65 unit pH | 6,35 unit pH |
| salinitate | 0,0 ppt | 0,0 ppt |
| Conținut de azot | 3,48 mg/kg | 4,02 mg/kg |
| Sulfați | 271 mg/l | 1380 mg/l |
| Sulfuri | 0,24 mg/l |  |
| Total Hidrocarburi din Petrol | 0,0 mg/kg | 0,0 mg/kg |

10.4.2. Valori admise pentru sol

Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

10.5.    Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform SR 10009/2017- Acustica în construcţii- Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: ... , conform OM nr. 119/ 2014-actualizat 2018, pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

10.6.    Miros

10.6.1.Surse generatoare: In instaslaţiile care produc/utilizează/vehiculează substanţe cu miros (MMA, tiouree, mercaptani, motorină), evenimentele ce pot duce la degajare de mirosuri sunt accidentele chimice, dat fiind faptul că acestea, prin natura lor, au un miros caracteristic. MMA este un gaz foarte inflamabil, fără culoare, cu miros amoniacal la concentraţii mari şi miros de peşte la concentraţii scăzute.

10.6.2.Masuri de  reducere si diminuare: Prin măsurile luate pentru evitarea poluarilor accidentale şi a accidentelor chimice se asigură şi măsuri de evitare a mirosurilor.

Titularul/operatorul va lua măsuri pentru prevenirea generării mirosurilor la sursă sau reducerea acestora prin sisteme speciale de tratare, în cazul în care acesta nu pot fi prevenite. Exemplu ideal in acest sens este scruberul de spalare cu apa de la descarcarea MMA, care  previne aparitia eventualelor scapari de gaze din timpul procedurii de descarcare.

11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1. Deşeuri produse

| Nr. crt. | Denumirea deseului | Codul deşeului dupa Codul European al Deşeurilor-O.M. HG nr. 856/2002 Periculozitate cf. Legii 211/2011 anexa 4 | Gestiunea deseurilor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valorificare | Stocare | Eliminare |
| 1. | Exploziv declasat, tip ANFO, Hidrogel, Riomax | H1-explozive | - | Colectate separat Modul de stocare: in saci de polietilena apoi în cutii de carton inscriptionate avand greutate de max. 25 kg, în magazia 5373/12-15 | Eliminate prin firme autorizate, transport efectuat in regim de materii explozive cu insotire de jandarmi si artificier autorizat, conform L126/95 |
| 2 | Deseuri de ambalaje hârtie/carton | 15 01 01 nepericulos | Valorificare prin firme autorizate pe bază de contract | Colectate separat Modul de stocare: pe platforma betonata, vrac acoperit | - |
| 3 | Deseuri de ambalaje materiale plastice | 15 01 02 | Valorificare prin firme autorizate pe bază de contract | Colectate separat Modul de stocare: Pe platforma betonata, vrac neacoperit | - |
| 4 | Deşeuri metalice | 17 04 01 17 04 05 | Valorificate la firme autorizate pe bază de contract | Colectate separat Colectate si depozitate pe platforma betonata, vrac neacoperit | - |
| 5 | Ulei uzat | 13 02 07* H5-nocive H14-ecotoxice | Valorificate la firme autorizate sau reutilizate la ungerea sarmelor de clipsare de la masina de incartusat hidrogeluri | Colectate separat Modul de stocare: Butoaie metalice/ în spatiu amenajat. Colectarea se face în recipiente inchise etans, rezistente la soc mecanic si termic, iar stocarea temporara se va efectua în spatii imprejmuite si securizate ptr. evitarea scurgerilor necontrolate. | - |
| 6 | Acumulatori uzati | 16 01 01* H6 -toxice H14-ecotoxice | Valorificate la firme autorizate | Colectate separat Modul de stocare: nu este cazul, se inlocuiesc la firme autorizate | - |
| 7 | Anvelope uzate | 16 01 03 | Valorificate la firme autorizate | Colectate separat Modul de stocare: nu este cazul, se inlocuiesc la firme autorizate | - |
| 8 | Deşeuri menajere | 200301 | Nu se face | Colectare în containere speciale pe platforma betonata, in zona fiecarei instalatii / loc de activitate | Contract firme specializate depozitare finala la rampa ecologica zonala |

11.2. Deseuri colectate

| Deşeuri comercializate Nu este cazul Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nu este cazul |  |  |  |  |  |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |
| Nu este cazul |  |

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |
| Nu este cazul |  |

11.3. Deşeuri stocate temporar

Conform pct. 11.1. Depozitarea temporară a acestora se va face în condiţii de siguranţă, în depozitele de produse finite (5373/12-15).

Uleiurile uzate provenite de la masini-instalatii sunt depozitate în containere metalice rezistente la şocuri mecanice, închise, depozitate pe suprafeţe betonate, având posibilitatea colectării eventualelor scurgeri accidentale, si se reutilizeaza la ungerea sarmelor de la masina de incartusare a Hidrogelului. Schimburile de ulei de motor de la autovehicule se face doar de service autorizate care recicleaza uleiurile uzate.

11.4. Deşeuri tratate - operatorul valorifică/elimină deşeurile în baza contractelor de service al instalaţiilor, sau în baza contractelor de colectare deşeuri, încheiate cu firme autorizate.

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |
| Nu este cazul |  |

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |
| Nu este cazul |  |

11.5. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.6. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.9. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

HG. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

HG. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin HG 1872/2006 si HG 247/2011;

HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

11.10. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.11. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.12. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

....

12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Instalaţia intră sub Directiva SEVESO cu raport de securitate

12.1. Amplasamentul intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.1.1. In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (1) din din Legea nr. 59/2016, operatorul a notificat autoritatile competente în legătură cu activităţile în care sunt prezente substanţe periculoase. Calculul de evaluare s-a efectuat conform prevederilor Anexei 1 din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, în baza Fişelor cu date de securitate pentru substanţele periculoase prezente pe amplasament.

.

12.1.2. Instalaţii de stocare a substanţelor periculoase

| Nr. crt. | Denumirea substanței periculoase/ amestecului | Fraza de pericol | Clasa de pericol | Mod de stocare | Condiții de stocare/ operare | Localizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Azotat de amoniu | H272 | Solid oxidant | Saci de 25 kg sau big bags de 1000 kg de PE+PTFE pe paleti | Magazie, spatiu bine ventilat, ferit de lumina si caldura, conditii normale de stocare, temperatura maxim 30°C | Ob. 369/A |
|  |  | H319 | Iritant pentru ochi |  |  |  |
| 2 | Motorina cu biocomponent | H226 | Lichid inflamabil | Doua rezervoare metalice cu pereti dubli: 1x 20 mc;, V util = 18,2 mc ; 1x3mc , V util = 2,7 mc; V total = 23 mc V util total =20,9 mc Densitate = 820-845 kg/mc | In stare lichida, la presiune atmosferica, parc rezervoare produse petroliere, in spatiu amenajat in cladire acoperita, cu platforma betonata si cuva de retentie | Ob. 369/A |
|  |  | H315 | Iritant pentru piele |  |  |  |
|  |  | H304 | Pericol de aspirare |  |  |  |
|  |  | H332 | Toxicitate acuta |  |  |  |
|  |  | H351 | Carcinogeni-tate |  |  |  |
|  |  | H373 | Toxicitate asupra unui organ tinta specific, expunere repetata |  |  |  |
|  |  | H411 | Toxicitate acvatica cronica |  |  |  |
| 3 | Azotat de amoniu solutie tehnica | H272 | Lichid oxidant | In rezervor de inox de 50 mc, cu serpentina de incalzire V total = 50 mc V util=47,5 mc Densitate=1,72g/cm | In stare lichida, temperatura de stocare de min. 100ºC, spatiu amenajat acoperit, cuva de retentie betonata | Ob. 333 |
|  |  | H319 | Iritant pentru ochi |  |  |  |
| 4 | RIOXAM ST-RIOXAM LP (ANFO) + Explozibil declasat tip ANFO | H272 | Solid oxidant | Saci de polietilena de 25 kg - stivuiti pe paleti de 1t | Depozitat in saci, in spatiu special amenajat, bine ventilat, ferit de lumina si caldura, conditii normale de stocare, temperatura max. 30°C | Ob. 369/A (se pot stoca max. 10 to ETNT) Ob. 5373/ 12, 13, 14, 15 (25 to ETNT) |
|  |  | H319 | Iritant pentru ochi |  |  |  |
|  |  | H201 | Exploziv |  |  |  |
| 5 | Acid azotic min 65 % | H272 | Lichid oxidant | Rezervoare metalice: 1X 25mc, V util = 22,5 mc; 1X60 mc, V util = 54 mc V util total = 76,5 mc Densitate = 1,391-1,409 g/cm | Parc rezervoare acid azotic, pe platforma betonata si cuva de retentie. In rezervoarele de 25, 35 mc se depoziteaza acid azotic de 73% si 96%. In rezervorul de 60 mc se poate depozita si acid azotic de concentratie >65 %. Conditii normale de stocare. | Ob. 500/3 |
|  |  | H314 | Corodarea, iritarea pielii |  |  |  |
|  |  | H290 | Corosiv pentru metale |  |  |  |
|  |  | H 331 | Toxicitate acuta inhalare |  |  |  |
| 6 | Acid azotic min 98 % | H272 | Lichid oxidant | Rezervor metalic: 1X 1X35 mc, V util = 31,5 mc; Densitate = 1,513g/cm |  |  |
|  |  | H314 | Corodarea, iritarea pielii |  |  |  |
|  |  | H290 | Corosiv pentru metale |  |  |  |
| 7 | Monometil-amina (MMA) | H220 | Gaz imflamabil | Doua rezervoare metalice: 1X40 mc , V util = 30 mc; 1X40 mc, V util = 30 mc; V total = 80 mc V util total = 60 mc Densitate = 0,693 g/cm | Doua rezervoare de 40 mc, sub presiune cu perna de azot, pe platforma betonata si cuva de retentie. Presiune generator azot 3-4 bar | Ob. 500/2 |
|  |  | H332 | Toxicitate acuta prin inhalare |  |  |  |
|  |  | H335 | Toxicitate asupra unui organ tinta specific-o singura expunere |  |  |  |
|  |  | H315 | Iritarea pielii |  |  |  |
|  |  | H318 | Leziune oculara grava |  |  |  |
| 8 | Nitrat de monometil-amina | H205 | Exploziv | Rezervoare met. fixe 2X 10 mc , V util = 2X 9mc; Rezervoare met.mobile 2X 1 mc , V util = 2X0,9 mc V total =24 mc V util total = 19,8 mc Densitate = 1,21-1,26 g/cm | Un rezervor pe platforma betonata si cuva de retentie , in incinta instalaţiei de obţinere NMMA; Un rezervor pe platforma betonata si cuva de retentie, in incinta instalatie de Hidrogel; Doua rezervoare portabile de 1000 l in instalatia de Riomax; toate rezervoarele au sistem de incalzire si sunt mentinute la aprox. 45 °Celsius. | Ob. 500/1 (1x9 mc = 11,34 to) Ob. 333 (1x9 mc = 11,34 to) Ob. 334 (2X0,9 mc = 2,27 to) |
|  |  | H314 | Corodarea, iritarea pielii |  |  |  |
|  |  | H318 | Leziune oculara grava |  |  |  |
| 9 | Matrice suspensie (OM9) | H272 | Lichid oxidant | doua rezervoare metalice izolate 2X 25 mc, V util = 2X18,75 mc; V total = 50 mc V util total = 37,5 mc Densitate = 1,47 g/cm | Doua rezervoare din inox, izolate, cu serpentina de incalzire, in instalatie Hidrogel - temperatura de pastrare aprox. 40°C | Ob. 333 |
|  |  | H314 | Corodarea, iritarea pielii |  |  |  |
|  |  | H318 | Leziune oculara grava |  |  |  |
| 10 | Tiouree | H302 | Toxicitate acuta, orala | Saci de 25 kg stivuiti pe paleti de 1t | Depozitata in saci, in spatiu special amenajat, bine ventilat, ferit de lumina si caldura. Conditii normale de stocare. | Ob. 333 |
|  |  | H351 | Cancerogeni-tatea |  |  |  |
|  |  | H361d | Toxicitatea pentru reproducere |  |  |  |
|  |  | H411 | Toxicitate cronica pentru mediul acvatic |  |  |  |
| 11 | Azotat de sodiu | H272 | Solid oxidant | Saci polietilena de 25 kg stivuiti pe paleti de 1t sau big-bags de 1t | Depozitat in saci, in spatiu special amenajat, bine ventilat, ferit de lumina si caldura. Conditii normale de stocare | Ob. 369/A |
|  |  | H319 | Iritant pentru ochi |  |  |  |
| 12 | Perclorat de sodiu monohidrat | H272 | Solid Oxidant | Saci polietilena de 25 kg | Depozitat in saci, in spatiu special amenajat, bine ventilat, ferit de lumina si caldura. Conditii normale de stocare | Ob. 334 |
|  |  | H302 | Toxicitate acuta orala |  |  |  |
| 13 | Nitrit de sodiu fara antiaglome-rant | H272 | Solid oxidant | Saci polietilena de 25 kg | Depozitat in saci, in spatiu special amenajat, bine ventilat, ferit de lumina si caldura. Conditii normale de stocare. | Ob. 333 |
|  |  | H301 | Toxicitate acuta orala |  |  |  |
|  |  | H400 | Periculos pentru mediul acvatic |  |  |  |
|  |  | H319 | Iritant pentru ochi |  |  |  |
| 14 | RIOSPLIT WF-DYNOPRERIOGEL TRONER XE-RIOGEL TRONER HE (Hidrogel) + Explozibil declasat tip hydrogel | H201 | Exploziv | Cutii carton de 23-25 kg pe paleti | Depozitat in cutii de carton, in spatiu special amenajat, bine ventilat, ferit de lumina si caldura. Conditii normale de stocare. | Ob. 333 (se pot stoca max. 10 to ETNT) Ob. 5373/ 12, 13, 14, 15 (80 to ETNT) |
|  |  | H272 | Solid Oxidant |  |  |  |
|  |  | H314 | Corodarea, iritarea pielii |  |  |  |
|  |  | H 318 | Leziune oculara grava |  |  |  |
| 15 | RIOMAX HE – RIOMAX XE + Explozibil declasat tip Riomax | H201 | Exploziv | Cutii carton de 23-25 kg pe paleti | Depozitat in cutii carton de pe paleti, in spatiu special amenajat, bine ventilat, ferit de lumina si caldura. Conditii normale de stocare | Ob. 334 (se pot stoca max. 10 to ETNT) Ob. 5373/ 12, 13, 14, 15 (60 to ETNT) |
|  |  | H272 | Solid Oxidant |  |  |  |
|  |  | H319 | Iritarea ochilor |  |  |  |
| 16 | RIODIN HE - RIODIN XE (Dinamita) | H201 | Exploziv instabil | Cutii carton de 23-25 kg pe paleti | Depozitat in cutii de carton, in spatiu special amenajat, bine ventilat, ferit de lumina si caldura. Conditii normale de stocare | Ob. 5373/ 12, 13, 14, 15 |
|  |  | H272 | Solid oxidant |  |  |  |
|  |  | H310 | Toxicitate acuta dermica |  |  |  |
|  |  | H330 | Toxicitate acuta inhalare |  |  |  |
|  |  | H300 | Toxicitate acuta orala |  |  |  |
|  |  | H373 | STOT RE |  |  |  |
|  |  | H319 | Iritant pentru ochi |  |  |  |
|  |  | H412 | Periculos pentru mediul acvatic |  |  |  |
| 17 | RIOCORD PV - RIOCORD RF – SIPECORD (Fitil detonant) | H201 | Exploziv | Cutii carton de 20-22 kg pe paleti | Depozitat in cutii de carton, in spatiu special amenajat, bine ventilat, ferit de lumina si caldura. Conditii normale de stocare | Ob. 5373/ 12, 13, 14, 15 |
| 18 | Riofuse (Fitil cu ardere lenta Bikford) | H204 | Exploziv | Cutii carton de 18-20 kg pe paleti | Depozitat in cutii de carton, in spatiu special amenajat , bine ventilat, ferit de lumina si caldura. Temperatura –25/ +45 °C | Ob. 5373/ 12, 13, 14, 15 |
|  |  | H272 | Solid oxidant |  |  |  |
|  |  | H315 | Iritarea pielii |  |  |  |
| 19 | RIODET (SZ / SM / SD / SZC / SMC / SDC (capse electrice) | H201 | Exploziv | Cutii carton de 20 kg pe paleti | Depozitat in cutii de carton, in spatiu special amenajat, bine ventilat, ferit de lumina si caldura. Conditii normale de stocare | Ob. 5373/ 12, 13, 14, 15 |
|  |  | H411 | Periculos pt mediul acvatic pe termen lung |  |  |  |
|  |  | H319 | Iritant pentru ochi |  |  |  |
|  |  | H360FD | Toxicitate pentru reproducere |  |  |  |
|  |  | H315 | Iritarea pielii |  |  |  |
|  |  | H335 | STOT SE |  |  |  |
| 20 | RIONEL (MS / LP / S (capse nonelectrice) | H201 | Exploziv | Cutii carton 16-18 kg pe paleti | Depozitat in cutii de carton, in spatiu special amenajat, bine ventilat, ferit de lumina si caldura. Conditii normale de stocare | Ob. 5373/ 12, 13, 14, 15 |
|  |  | H411 | Periculos pt mediul acvatic pe termen lung |  |  |  |
|  |  | H360 FD | Toxicitate pentru reproducere |  |  |  |
| 21 | RIOBOOSTER / RIOSEIS / RIOSEIS P / RIOSEIS DE P (boostere) | H311 | Toxicitate acuta dermica | Cutii carton 20-22 kg pe paleti | Depozitat in cutii de carton, in spatiu special amenajat, bine ventilat, ferit de lumina si caldura. Conditii normale de stocare | Ob. 5373/ 12, 13, 14, 15 |
|  |  | H301 | Toxicitate acuta orala |  |  |  |
|  |  | H331 | Toxicitate acuta inhalare |  |  |  |
|  |  | H201 | Exploziv |  |  |  |
|  |  | H411 | Periculos pt mediul acvatic pe termen lung |  |  |  |
|  |  | H373 | Toxicitate asupra unui organ tinta specific – expunere repetata STOT RE |  |  |  |
| 22 | Gaz metan | H220 | Gaz imflamabil | Conducta de alimentare centrale termice | Alimentarea cu gaze naturale a CT se asigura prin intermediul conductelor Dn 63 mm de la SRM. Pe amplasament conductele sunt prevazute cu: regulator de presiune, robineti de inchidere, senzori de detectare a scurgerilor de gaz ,valve automate de inchidere a alimentarii de gaz la centralele termice. | Con-ducta de alimen-tate CT |
|  |  | H280 | Gaze sub presiune |  |  |  |

12.1.3. Situaţii de accidente majore identificate

Instalatiile care prezinta riscuri crescute de accidente in timpul functionarii sunt :

1.Depozitul de materii prime solide oxidante – Ob. 369 sau pulberi metalice – Ob 334

Condiţiile care pot conduce la accidente sunt:

Incendiu urmat de explozie:

- amestecarea unei părţi din azotat de amoniu cu o substanţă combustibilă (ob. 369)

- amestecarea aluminiului cu apă (ob.334).

Probabilitatea de producere este infima, dar in aceasta situatie se vor respecta cu strictete prevederile planului de urgenta interna.

2.Fabricarea explozibililor de tip ANFO –Ob. 369/A este parţial automatizat.

Instalaţia este prevăzută cu o  serie de dispozitive pentru securitatea tehnică a fiecărei părţi din instalaţie. Orice dereglare de nivel sau temperatura fata de parametrii normali, este alarmată în vederea intervenţiei operatorului asupra sistemului.

În mod preventiv, pentru cazurile în care, cu toate măsurile luate, are loc un accident major. Instalaţia este prevăzută cu mijloace pentru intervenţia în caz de accidente.

Incendiu şi explozie se poate produce in cazul:

- nerespectării  normelor care reglementează măsurile care trebuiesc luate în vederea prevenirii incendiilor;

-nerespectarea normelor privind manipularea substanţelor explozive existente pe amplasament.

3. Fabricarea explozibililor Instalaţiei Hidrogel Ob. 333

Intregul proces de fabricare a explozibililor de tip Hidrogel este automatizat, fiind condus prin calculator de proces.

Instalatia de producere Hidrogel are prevazute o serie de dispozitive pentru securitatea tehnica a fiecarei părti din instalatie si mijloace de  intervenţie în caz de accident.

Explozia se poate produce datorită:

-nerespectării normelor privind manipularea substanţelor explozive existente pe amplasament.

- accidentelor tehnologice produse prin cedarea anumitor părţi de instalaţie datorită coroziunii sau exploatării necorespunzătoare.

- fenomene meteorologice extreme, cutremure, căderi de corpuri meteorice.

Depozitele de explozibili sunt dotate cu senzori de temperatură şi cu instalaţii de drencere pentru stins incendii.

4. Depozitul de produse finite - Ob. 5373/12,13,14,15 se află în partea nordică a amplasamentului şi este prevăzut cu mijloacele necesare pentru intervenţia în caz de accident.

Condiţiile care pot conduce la  incediu  sunt

- nerespectarea normelor care reglementează măsurile în vederea prevenirii incendiilor.

Condiţiile care pot conduce la explozie  sunt :

-nerespectarea normelor privind manipularea şi depozitarea substanţelor potenţial explozive existente pe amplasament.

-defecţiuni ale instalaţiilor de protecţie împotriva descărcărilor electrice.

-fenomene meteorologice extreme, cutremure, căderi de corpuri meteorice

Măsurile de intervenţie în cazul producerii unei avarii sunt:

-respectarea prevederilor Planului de urgenta interna

12.1.4. Sisteme de siguranţă existente

Lista substantelor periculoase, capacitatile  maxime  de depozitare ale acestora  este  conform  Notificarii SEVESO depusa la APM Brasov in Feb. 2018.

Societatea are elaborate:

-Raport de securitate- editia 3 revizia 0 din aprilie 2018 inregistrat la APM Brasov cu nr. 6994 din 03.05.2018 si  completari  inregistrate cu nr.10472 din 24.07.2013 ;

-Plan de urgenta interna- editia 3 revizia 0 din aprilie 2018 predat la APM Brasov ca anexa la Raportul de Amplasament;

-Planul de evacuare ;

-Planul general de alarmare chimica şi interventie în caz de pericol chimic şi explozie;

-Planul de prevenire şi combatere a poluarii accidentale ;

-Planul de acţiune în caz de avarii ;

-Planul de interventie în caz de incendiu.

12.1.5. În conformitate cu prevederile art. 5, din Legea nr. 59/2016  privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni accidentele majore şi pentru a limita consecinţele acestora asupra sănătăţii populaţiei şi asupra calităţii mediului. Operatorul are obligaţia să numească la nivelul amplasamentului un responsabil în domeniul managementului securităţii în vederea asigurarii aplicarii prevederilor legii menţionate.

12.1.6. Operatorul are obligaţia să actualizeze notificarea şi să o transmită SRAPM înainte de următoarele evenimente:

- creşterea ori scăderea semnificativă a cantităţii sau orice schimbare semnificativă a naturii ori a formei fizice a substanţei periculoase prezente, sau o modificare semnificativă a proceselor în care aceasta este utilizată, fata de cum se indică în notificarea furnizată anterior.

- modificarea unui amplasament sau a unei instalaţii care ar putea avea consecinţe semnificative în termeni de pericole de accident major;

- închiderea definitivă a amplasamentului sau dezafectarea acestuia, închiderea temporarǎ sau trecerea în regim de conservare a instalaţiei;

- schimbarea titularului activitǎţii.

12.1.7. În conformitate cu prevederile art. 16, alin. (1) din Legea 59/2016, în cazul producerii unui accident major, operatorul are obligaţia să ia următoarele măsuri:

-  să informeze imediat ISUJ privind producerea accidentului

-  să ofere ISUJ, imediat ce acestea devin disponibile, dar nu mai târziu de două ore de la producerea accidentului, următoarele informaţii referitoare la: circumstanţele accidentului, substanţele periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sănătăţii umane, asupra mediului şi proprietăţii şi măsurile de urgenţă adoptate;

- să informeze autorităţile competente cu privire la măsurile avute în vedere pentru atenuarea efectelor pe termen mediu şi lung ale accidentului, precum şi pentru prevenirea repetării unui astfel de accident;

- să actualizeze informaţiile furnizate dacă cercetările ulterioare fac cunoscute date suplimentare care modifică informaţiile iniţiale sau concluziile stabilite.

12.1.8. În conformitate cu art. 14 din Legea nr. 59/2016, operatorul amplasamentului furnizează, periodic şi în forma cea mai adecvată toate persoanele care ar putea fi afectate de un accident major, fără ca acestea să solicite acest lucru, cu informaţii clare, suficiente şi inteligibile privind măsurile de securitate şi conduita obligatorie în caz de accident major; Informaţiile care urmează să fie furnizate includ cel puţin informaţiile prevăzute în anexa nr. 6 a Legii 59/2016. Aceste informaţii sunt, de asemenea, furnizate tuturor administratorilor sau proprietarilor construcţiilor şi zonelor de utilitate publică, inclusiv şcoli şi spitale, şi tuturor amplasamentelor învecinate,

12.1.9. Operatorul are întocmit un Raport de securitate, parte integrantǎ a prezentei autorizaţii.

12.1.10. Raportul de securitate se revizuieşte periodic şi dacă este necesar se actualizează conf. art.10(5) din Legea 59/2016:

a) cel puţin o dată la 5 ani;

b) în urma unui accident major sau incident pe amplasamentul său;

c) la iniţiativa operatorului sau la cererea autorităţilor competente, în cazul în care acest lucru este justificat de date noi sau de cunoştinţe tehnologice noi în domeniul securităţii, inclusiv cunoştinţe care decurg din analiza unor accidente ori, pe cât posibil, a evenimentelor la limita de producere a unui accident, precum şi de progresele în ceea ce priveşte cunoştinţele legate de evaluarea pericolelor.

12.1.11. Operatorul a elaborat Planul de urgenţǎ intern, si transmis catre Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţǎ Brasov.

12.1.12. Planurile de urgenţă internă sunt evaluate, testate şi, unde este necesar, revizuite şi actualizate de către operator, periodic, la un interval de cel mult 3 ani.

#### 12.1.13. In conformitate cu prevederile art. 11. din Legea 59/2016, în cazul în care se aduc modificări unei instalaţii, unui amplasament, unei zone de depozitare sau a unui proces ori modificări ale naturii, clasificării sau a cantităţii substanţelor periculoase utilizate, care ar putea avea consecinţe semnificative în cazul producerii unui accident major sau ar putea determina reclasificarea unui amplasament de nivel inferior ca amplasament de nivel superior ori viceversa, operatorul are obligaţia să revizuiască şi să actualizeze dacă este necesar:

a) notificarea

b) documentul ce reprezintă PPAM şi sistemul de management al securităţii

c) raportul de securitate,

d) planul de urgenţă internă

Operatorul are obligaţia să informeze SRAPM, iar în cazul planului de urgenţă internă, ISUJ, cu privire la detaliile respectivelor actualizări şi să transmită documentele actualizate, pe suport hârtie, în 3 exemplare, şi în format electronic, înainte de realizarea modificărilor.  Orice modificare are loc după validarea de către autorităţile competente a documentelor prezentate SRAPM .

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare | Metodă de analiză | Perioada de mediere | Condiții de referință (Valoare limita de emisie cf. Legii nr. 278/2013 – numai dacă depăşesc pragul de putere din L278/2013) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 | Centrală termică –gaz metan Coşul de dispersie | CO NOX SO2 | masurare | standard | - | - 450 mg/ Nmc 350 mg/Nmc |
| 4.6 | Centrală termică –motorina Coşul de dispersie | CO NOX SO2 | masurare | standard | - |  |
| 4.6 | Instalaţie de ventilare/ exhaustare Coş de dispersie | pulberi | masurare | standard | - |  |

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3.Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului

13.2.2.1 Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos. Măsurătorile pentru determinarea concentraţiei substanţelor poluante ale aerului trebuie să fie reprezentative. Prelevarea de probe, analiza substanţelor poluante relevante şi măsurarea parametrilor procesului, se efectuează în conformitate cu standardele CEN. În cazul în care nu există standarde CEN, se pot aplica standarde ISO, standarde naţionale sau alte standarde internaţionale care garantează furnizarea de date de o calitate ştiinţifică echivalentă.

Metodele de referinţă şi frecvenţa pentru monitorizarea poluanţilor în aer, conform Legii 104/2011 şi STAS 12574/87sunt:

| punct de prelevare | parametru | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de masurare |
| --- | --- | --- | --- |
| Coş dispersie | SO2 | la solicitare | fluorescenţă în ultraviolet - EN 14212 |
| Coş dispersie | NO2 | la solicitare | chemiluminiscenţă - EN 14211 |
| Coş dispersie | CO | la solicitare | spectroscopie în infraroşu nedispersiv - EN 14626 |
| Coş dispersie | PM 10 | la solicitare | gravimetrie - EN 12431 |
| Coş dispersie | Monometilamina | în cazul reclamaţiilor pentru evaluarea mirosurilor | - |

13.2.2.2.Condiţii de realizare a monitorizării:

- realizarea a trei măsurători, în zile diferite;

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

Frecventa de monitorizare a emisiilor în  apă şi standardele aplicate pentru  apele uzate evacuate,  conform Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 96/19.11.2018 sunt :

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parau Corbisor – amonte si aval | de suprafata | pH Materii în suspensie CCO -Cr Reziduu filtrabil la 105 grdC Azotati Amoniu CBO5 | Externa, printr-un laborator acreditat | Lunar | SR ISO 10523-09 SR EN 872/2009 DIN 38409/1992 STAS 9187/84 SR ISO 7890-3/00 SR ISO 7150-1/01 SR EN 1899/2003 |

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

Frecventa de monitorizare a emisiilor în  apă şi standardele aplicate pentru  panza freatica,  conform Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 96/19.11.2018 sunt :

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foraj de observaţie | pH azotaţi azot total | Externa, printr-un laborator acreditat | Semestrial | SR ISO 10523-09 SR ISO 7890-3/00 SR ISO 10048/01 |

13.5. Monitorizarea solului

Autorizaţia integrată de mediu prevede ca, cel puţin o dată la 10 ani, să se realizeze o monitorizare pentru sol, cu excepţia cazului în care această monitorizare se bazează pe o evaluare sistematică a riscului de contaminare.SE vor monitoriza si compara cu proba martor urmatorii indicatori:

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pe amplasament | standard | pH Salinitate Conținut de azot Sulfați Sulfuri Total hidrocarburi din Petrol | Externa, printr-un laborator acreditat | 10 ani | standard |

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizai/frecventa de monitorizare a acestora are ca scop verificarea periodică a starii şi funcţionării instalaţiilor în care se desfăşoară activitatea autorizată.

Materiile prime vor fi achiziţionate numai de la furnizori autorizaţi şi vor fi însoţite obligatoriu de fişe tehnice de securitate.

Se vor urmări permanent parametrii de proces  la instalaţiile de pe amplasament.

13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile HG nr. 621/2005, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |

13.8. Monitorizare zgomot

Nu este cazul - (activitatea se desfasoara la cca 5 km de zonele rezidentiale).

13.9. Monitorizare miros

Doar în cazul reclamaţiilor pentru evaluarea mirosurilor de la monometilamina.

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite

13.11.  Monitorizarea post – închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere, respectiv:

golirea bazinelor şi conductelor, spălarea lor;

dezafectarea utilajelor luându-se toate măsurile pentru prevenirea poluării solului şi apei;

demolarea construcţiilor, colectarea separată a deşeurilor din construcţii, valorificarea lor sau depozitarea pe o haldă ecologică, funcţie de categoria deşeului;

refacerea, după caz, a analizelor din Raportul de amplasament, în vederea stabilirii condiţiilor amplasamentului la încetarea activităţii.

14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Brasov raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

....

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM şi la primăria Victoria.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele: date privind operatorul: nume, sediu;

date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

- numele instalaţiei;

- locaţia instalaţiei;

- sursa de emisie;

- condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

- instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

- tipul poluantului;

- felul măsurătorii: continuu, momentan;

- cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

- metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

- condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

- aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

- rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

....

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea..... care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
| 630-08-0 | CO | 500.000 | - | - |
| - | NOx | 100.000 | - | - |
| - | SO2 | 150.000 | - | - |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportul  de mediu  va fi transmis la ACPM.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM 3299/2012  pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

-  gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

14.6. Mod de raportare

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Transporturi de deseuri | zilnic |  | Raportari subdomeniu: Transporturi |
| 30 | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |
| 33 | Notificari SEVESO (public) | zilnic |  | Notificari SEVESO |
| 34 | Substante chimice periculoase - Importul / exportul substantelor si amestecurilor periculoase | anual | 15 ianuarie - 31 ianuarie | Substante Chimice Periculoase |
| 36 | Substante chimice periculoase - Utilizarea gazelor fluorurate cu efect de sera (GFS) | anual | 1 februarie - 30 mai | Substante Chimice Periculoase |
| 38 | Substante chimice periculoase - Import/productie/utilizare substante/ amestecuri periculoase si artricole cu substante restrictionate | anual | 1 februarie - 15 iunie | Substante Chimice Periculoase |
| 39 | Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012. | anual | 15 ianuarie-15 martie | Inventare locale de emisii |
| 43 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu -Registrul IPPC | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |
| 44 | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |

15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean BRASOV:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ BRASOV,  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

- orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor... ;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ............;

în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC COMPANIA APA BRASOV SA, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean .......... şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului .........

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în ... exemplare, fiecare exemplar având un număr  .... pagini semnate şi ştampilate.

....

DIRECTOR   EXECUTIV,

ŞEF SERVICIU,

Întocmit,

17. Anexe

18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului ... |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean ... al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. | Agenţia pentru Protecţia Mediului ..., |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. ... al G.N.M. | Comisariatul Judeţean ... al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) |
| 15 | IMA | Instalaţie mare de ardere |

20. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI |  |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE |  |
| 7.1 | Apa |  |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor |  |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului |  |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi |  |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate |  |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| 9.1 | Emisii în atmosferă |  |
| 9.2 | Emisii în apă |  |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | Aer |  |
| 10.2 | Apă |  |
| 10.3 | Sol |  |
| 10.4 | Zgomot |  |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI |  |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | ANEXE |  |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 19 | ABREVIERI |  |
| 20 | CUPRINS |  |