## AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. SB 3 din 15.07.2005,

actualizată în data de 20.12.2013, revizuita în .......2016

Operator: S.C. CRH CIMENT (ROMÂNIA) S.A. Bucureşti

Adresa: Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle nr. 15, etaj 1 şi 2, sector 1, cod 011857

Punct de lucru: S.C. CRH CIMENT (ROMÂNIA) S.A. Bucureşti – Punct de Lucru Hoghiz

Locaţia activităţii: str. Pădurii nr. 1, cod 507095, jud. Braşov

Categoria de activitate conform Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, Anexa 1:

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | SNAP | NFR | Data reviz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pct. 3.1.a) | 3. Industria mineralelor 3.1. Producerea cimentului, varului şi oxidului de magneziu 3.1.a) producerea clincherului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie de peste 500 de tone/zi | 040612 | 2.A.1. |  |
| 2 | Pct. 5.1.c) | 5. Gestionarea deşeurilor 5.1. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicând desfăşurarea activităţii de: c) omogenizarea sau amestecarea anterior activităţii prevăzute la punctul 5.2. | - | - |  |
| 3 | Pct. 5.2.a) b) | 5. Gestionarea deşeurilor 5.2. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor în instalaţii de incinerare a deşeurilor sau în instalaţii de coincinerare a deşeurilor: a) în cazul deşeurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 3 tone pe ora; b) în cazul deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi. | - | - |  |
| 4 | Pct. 5.3.ii) | 5. Gestionarea deşeurilor 5.3. Valorificarea sau o combinaţie de valorificare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi implicând ii) pretratarea deşeurilor pentru incinerare sau coincinerare |  |  |  |
| 5 | Pct. 5.5. | 5. Gestionarea deşeurilor 5.5. Depozitarea temporară a deşeurilor periculoase înaintea oricarei dintre activităţile prevăzute la punctul 5.2., cu o capacitate totală de peste 50 tone | - | - |  |

Categoria de activitate conform Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi:

| Activitate IED | Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR | Data reviz. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pct. 3.1.a) | 3ci. | Industria mineralelor, Instalaţii de producere a: (i) Clincherului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie de 500 t/zi |  |
| Pct. 5.1.c) | 5a | Managementul deşeurilor şi apelor uzate, (a) Instalaţii pentru eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase care primesc 10 t/zi |  |
| Pct. 5.2.a) b) | - | - |  |
| Pct. 5.3.ii) | - | - |  |
| Pct. 5.5. | - | - |  |

Activitate principală:

2351 – Fabricarea cimentului

Activitaţi secundare:

2364 – Fabricarea mortarului

2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

2562 – Operaţiuni de mecanică generală

3319 – Repararea altor echipamente

3320 – Instalarea  maşinilor şi echipamentelor industriale

3513-3514 – Distribuţia şi comercializarea energiei electrice

3600 – Captarea, tratarea şi distribuţia apei

3700 – Colectarea şi epurarea apelor uzate

3811, 3812, 3821, 3822 – Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase

3831 – Demontarea maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate

4299 – Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti

4311 – Lucrări de demolare a construcţiilor

4321 – Lucrări de instalaţii electrice

4399 – Alte lucrări speciale de construcţii

4511 – Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3.5 tone)

4671 – Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazosi şi al produselor derivate

4672 – Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice

4673 – Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii

4690 – Comerţ cu ridicata nespecializat

5210 – Depozitări

5221 – Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 – Manipulări

5229 – Alte activităţi conexe transporturilor

6202 – Activităţi de consultant în tehnologia informaţiei

6209 – Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

6810 – Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing

7120 – Activităţi de testări şi analize tehnice

7739 – Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile

Emisă de: SERVICIUL A.A.A

Data emiterii :     15.07.2005

Data revizuirii:    05.02.2010

Data actualizării: 20.12.2013

Data revizuirii:    .....2016

Data expirării:     24.12.2017

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr ....... pagini semnate şi ştampilate.

#### DIRECTOR EXECUTIV,

#### Sorin HORNOIU

#### ŞEF SERVICIU A.A.A,

### Alexandrina VASILE

ÎNTOCMIT,

Alexandrina VASILE

1. DATE DE  IDENTIFICARE A TITULARULUI  ACTIVITĂŢII

# Operator: S.C. CRH CIMENT (ROMÂNIA) S.A. Bucureşti

Sediul social: Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle nr. 15, etaj 1 si 2, sector 1, cod 011857

Cod unic de înregistrare: RO 328750

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J40/546/1991

- LAFARGE ROMANIA cu sediul în Franţa, Paris, Rue de Belles Feuilles, Nr. 61, ce deţine 8589740 de acţiuni, reprezentând 55.125% din capitalul social.

- CRH ROMANIA HOLDINGS UK LTD cu sediul în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Russet Farm Redlands Lane, Salehurst Robertsbridge, East Sussex, TN32, 5NG, ce deţine 6777335 acţiuni, reprezentând 43.4938% din capitalul social.

- LISTĂ ACŢIONARI PF ce deţin 215218 de acţiuni, reprezentând 1.3812% din capitalul social.

Date de contact ale societăţii:

- Tel.:  0750 229 117

- E-mail:  office@ro.crh.com

2.TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu înregistrată la Agenţia de Protecţiea Mediului Braşov cu adresa nr. 12132/25.08.2015 şi nr. electronic 2674/24.08.2015:

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării de revizuire a Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică din 16.12.2015 , cu proces verbal;

- şi în lipsa oricărui comentariu ,

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza O.M. nr. 169/02.03.2004, pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe a documentelor de referinţa privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):  Decizia 2013/163/CE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea cimentului, varului şi oxidului de magneziu (BAT –Conclusions) şi a Best Available Techniques (BAT):

- Documentul de Referinţă privind BAT pentru producerea cimentului, varului și oxidului de magneziu – 2013;

- Documentul de Referinţă privind BAT pentru Emisii din Stocare – Iulie 2006;

- Documentul de Referinţă privind BAT pentru Eficienţa Energetică - Februarie 2009;

- Documentul de Referinţă privind BAT pentru Industria de Tratare Deşeuri - August 2006;

- Documentul de referință privind Principiile Generale de Monitorizare -  Iulie 2003

, în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- OM 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- STAS 12574/1987 Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate;

- STAS 10009/1998 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- OMS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Legea Apelor nr. 107/1996 actualizata prin Ordonanţă de urgenţă nr. 3/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 22 iulie 2010.

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările aduse de HG nr. 352/2005 si HG nr. 210/2007;

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata si actualizata;

- H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 707/2013 ;

- Ordinul MMGA nr.161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apa ;

- Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată ;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată ţi completată cu HG nr. 210/2007;

- Ordinul M.M.G.A./M.A.I. 1121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- Legea nr.249/2015 privind  modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;

- Ordinul nr.  749/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, modificată şi completată;

- H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- H.G. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi O.M. nr. 901/2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare;

- H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, completată şi modificată prin Legea nr. 263/2005 republicată;

- H.G. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt  implicate substanţe periculoase, modificata de HG HG 79/11.02.2009;

- Ordinul nr. 520/1318/2006 privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase;

- în baza Ordinului 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor;

- în baza Legii 278/2013 privind emisiile industriale- art. 74 (1);

- Ordinul 3420/2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020;

- H.G. nr.780/17.07.2007 (M.O. nr.522/02.08.2007) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificarile si completările ulterioare;

- Ordinul comun al M.M.P/M.E.M.A/A.N.R.M. nr. 2042/22.11.2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractive şi a normativului de conţinut al acestuia;

- Decizia 2010/731/CE- Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 21.09.2011 de stabilire a chestionarului care trebuie utilizat pentru rapoartele privind implementarea Directivei 2000/76/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind incinerarea deşeurilor;

- Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea  substanţelor şi preparatelor chimice (REACH);

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, modificata si completată;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000, modificată şi completată;

- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje;

- Ordin Nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

se  emite :

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ  DE MEDIU nr. SB 3 din 15.07.2005,

actualizată în data de 20.12.2013, actualizată în .......2016

Pentru funcţionarea instalaţiei: S.C. CRH CIMENT (ROMÂNIA) S.A.

Amplasată în: Hoghiz, str. Pădurii nr. 1,  jud. Braşov, cod 507095.

Operator: S.C. CRH CIMENT (ROMÂNIA) S.A.

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nicio poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Titularul autorizaţiei integrate de mediu este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare, până la expirarea valabilităţii acesteia.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General - Serviciul Comisariatul Judeţean Brasov.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE : Industria mineralelor

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalatiei/activitătii | UM | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| Pct. 3.1.a) | Producerea de ciment Portland prin procedeu uscat, în cuptor rotativ cu o capacitate maximă proiectată de producţie de 4100 t/ zi. | tone |  |
| Pct. 5.1.c) | Instalaţie introducere deşeuri periculoase păstoase/lichide <Pompa PutzMeister> cu o capacitate maximă proiectată de introducere de 144 t/ zi, aprox. 6 t/ h; | tone |  |
| Pct. 5.2.a) b) | Instalaţie introducere deşeuri periculoase şi nepericuloase păstoase/lichide <Pompa PutzMeister> cu o capacitate maximă proiectată de introducere de 144 t/ zi, aprox. 6 t/ h; Instalaţie introducere deşeuri periculoase şi nepericuloase solide tocate cu o capacitate maximă proiectată de introducere de 288 t/ zi, 12 t/ h; Instalaţie introducere manuală deşeuri periculoase şi nepericuloase păstoase/lichide cu o capacitate maximă proiectată de introducere de 96 t/ zi, 4 t/ h; | tone |  |
| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalatiei/activitătii | UM | Data revizuirii |
|  | Instalaţie automată introducere anvelope uzate <Hook Elevator>, deşeuri nepericuloase cu o capacitate maximă proiectată de introducere de 168 t/ zi, 7 t/ h; |  |  |
| Pct. 5.3.ii) | Instalaţie introducere deşeuri nepericuloase solide tocate cu o capacitate maximă proiectată de introducere de 288 t/ zi, 12 t/ h; Intalaţie de tocare deşeuri solide industriale sau municipale sortate nepericuloase cu o capacitate maximă proiectată de introducere de 240 t/ zi, 10 t/ h; | tone |  |
| Pct. 5.5. | Hală de depozitare închisă formată din patru alveole cu o capacitate de depozitare temporară a deşeurilor periculoase de 1300 t; Platforma betonată a instalaţiei de uscare deşeuri <Bio-Drying> formată din trei zone cu pereţi de beton armat cu o capacitate de depozitare temporară a deşeurilor periculoase de 1100 t; Rezervor de primire deşeuri păstoase/lichide cu o capacitate de depozitare temporară a deşeurilor periculoase de 60 t; Rezervoare de amestec/omogenizare deşeuri păstoase/lichide cu o capacitate de depozitare temporară a deşeurilor periculoase de 225t; Silozuri de depozitare/extracţii deşeuri solide tocate cu o capacitate de depozitare temporară a deşeurilor periculoase de 300 t; | tone |  |

Număr angajaţi: 107 persoane

An punere în funcţiune instalaţie: 1975

Autorizaţia se referă la o instalaţie IED formată din:

Activitate (IED) Industria mineralelor:

- instalaţie pentru producerea de ciment « Portland » prin procedeu uscat, în cuptor rotativ cu o capacitate de producţie de 4100 t/zi.

- pregătirea şi introducerea combustibilului (cocsul de petrol, cărbunele, gazul natural şi combustibilii alternativi).

Activităţi legate tehnic de activitatea de producţie:

- concasarea, depozitarea şi dozarea calcarului, argilei, depozitarea  şi dozarea adaosului de cenuşă de pirita, pregătirea şi dozarea deşeurilor utilizate ca materii prime alternative;

- măcinarea materiilor prime  şi auxiliare, pentru obţinerea făinii;

- descărcarea, depozitarea şi măcinarea cocsului de petrol;

- arderea făinii pentru obţinerea clincherului în cuptorul rotativ de 4100 to/zi cu co-incinerarea combustibililor alternativi;

- măcinarea clincherului şi a adaosurilor şi obţinerea cimentului;

- depozitarea, ambalarea şi expediţia cimentului;

- instalaţia de producere mortar;

- camera de comandă;

Activitatea conexe fluxului tehnologic:

- laboratoare (analize deşeuri şi ciment);

- atelier mecanic şi electric;

- anexe administrative;

- sisteme de depozitare deşeuri;

- centrale termice;

- staţia de epurare a apei menajere;

- circulaţia în zona amplasamentului şi incintă;

- captare, tratare şi distribuţia apei.

4. DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia  înaintată cuprinde:

- Cerere pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu înregistrată la Agenţia de Protecţia Mediului Braşov cu adresa nr. 12132/25.08.2015 şi nr. electronic 2674/24.08.2015;

- Formular de solicitare pentru revizuire autorizaţie integrată de mediu - iunie 2015;

- Raport de amplasament pentru revizuire autorizaţie integrată de mediu - iunie 2015, plus anexe:

| Anexa nr.1 | Cod unic de înregistrare |
| --- | --- |
| Anexa nr.2 | Adresa APM nr. 10660/nr. ELO 477/21.08.2013 |
| Anexa nr.3 | Plan de amplasament |
| Anexa nr.4 | Extras de carte funciară, CF nr. 100561 |
| Anexa nr.5 | Plan de situaţie |
| Anexa nr.6 | Certificat constatator nr. 21456/25.05.2015 |
| Anexa nr.7 | Schema flux tehnologic |
| Anexa nr.8 | Plan situaţie zone de depozitare |
| Anexa nr.9 | Contract preluare deşeuri nr. 161/8.01.2015 încheiat cu Serviciul Public Rupea |
| Anexa nr.10 | Raport audit şi plan de minimizare a deşeurilor |
| Anexa nr.11 | Autorizaţia de gospodarire a apelor nr. 112/23.09.2014 |
| Anexa nr.12 | Planuri reţele apa: apa potabilă, apa industrială, incendiu |
| Anexa nr.13 | Contract de furnizare gaze naturale nr. 85/01.07.2015 încheiat cu OMV Petrom Gas |
| Anexa nr.14 | Contract de furnizare energie electrică AA nr. 1 din 1.07.2014 la contractul 5VAN din 5.11.2013 încheiat cu Energy Financing Team România |
| Anexa nr.15 | Hartă zone naturale protejate |
| Anexa nr.16 | Hartă geologică |
| Anexa nr.17 | Fişe litologice foraje de monitorizare |
| Anexa nr.18 | Certificate de sistem integrat de mediu |
| Anexa nr.19 | Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale |
| Anexa nr.20 | Plan de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă |
| Anexa nr.21 | Măsuri prevenire, intervenţie, limitare şi înlăturare efecte poluări accidentale |
| Anexa nr.22 | Buletine de analiză |
| Anexa nr.23 | Anexă foto |
| Anexa nr 24 | Certificat de înscriere în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului, SC WESSLING România SRL |
| Anexa nr 25 | Program de management de mediu - an 2015 |
| Anexa nr 26 | Organigramă Departament Dezvoltare/Performanţă |
| Anexa nr 27 | Politica de mediu |
| Anexa nr 28 | Autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de sera nr. 138/12.03.2013, revizuită în 09.01.2014 |
| Anexa nr 29 | Studiul “Lipsa influenţei coincinerării deşeurilor asupra emisiei de SO2 si TOC – 2013” |
| Anexa nr 30 | Adresă MMGA/2005 |

- Anexa nr 31      -   Analiză comparativă a modului de aplicare a tehnologiei şi a nivelului de performanţă de mediu privind conformitatea cu cerinţele Directivei 2010/75/ UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale – iunie 2015;

- Documente doveditoare privind achitarea taxelor aferente precum şi pentru mediatizarea repetată a solicitării autorizaţiei integrate, a  dezbaterii publice desfăşurate la sediul unităţii in 16.12.2015;

- Solicitarea transferului AIM de pe Lafarge Ciment (România) S.A. Punct de lucru Hoghiz, pe noul operator economic -  S.C. CRH Ciment ( România) S.A. – Punct de lucru Hoghiz ;

- Decizia APM Brasov de transfer AIM SB05/15.07.2005 cu nr. 4/T/20.11.2015 pe noul operator economic -  S.C. CRH Ciment ( România) S.A. – Punct de lucru Hoghiz ;

- Autorizaţia de Gospodărire a Apelor (adresa nr. 8001/T05/29.10.2015 la autorizaţia nr. 112/23.09.2014) şi Avizul Sanitar (nr. 185EV/8.10.2015), ambele transferate pe noul operator economic -  S.C. CRH Ciment ( România) S.A. – Punct de lucru Hoghiz ;

- Raport şedinţă CAT din data de 23.11.2015, nr. 112132/ 24.11.2015  privind obtinerea autorizaţiei integrate de mediu de continuare a procedurii;

- Completări la documentaţia depusă în vederea revizuirii autorizaţiei integrate, în urma adreselor APM nr. 12132/11.02.2016  cu răspuns CRH 213/15.02.2016 şi 194/22.02.2016 cu răspuns CRH 317/08.03.2016, cu privire la monitorizarea emisiilor de TOC şi SO2.

- Decizia nr. ........privind emiterea AIM de către APM BRAŞOV în urma analizei CAT din ...............;

- Mediatizarea deciziei din data de ......privind revizuirea AIM în urma consultării CAT din .......... pe pagina web a APM Braşov şi documente doveditoare privind mediatizarea repetată a solicitării revizuirii autorizaţiei integrate;

## 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Titularul de activitate/operatorul aplică un sistem de management integrat Calitate-Mediu-Sănătate şi Securitate Ocupaţională conform:

ISO 9001	        - certificat nr. 687/ 2006

ISO 14001	        - certificat nr.110 M/ 2006

OHSAS 18001    - certificat nr. 036 S/ 2006

şi deţine o declaraţie de Politică de mediu şi aplică proceduri ale sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2005, având planificate o serie de activităţi şi măsuri privind:

- aplicarea procedurilor sistemul de management de mediu;

- menţinerea sistemul de management al calităţii;

- pregătirea profesională în domeniile tehnice specifice;

- controlul tehnologic al întreprinderii;

- monitorizarea continuă/ discontinuă a emisiilor din instalaţie;

- monitorizarea tehnologică.

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. În cazul constatării oricăror neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a)  să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate, evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.2.5. Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele P.S.I. şi de protecţia muncii în vigoare.

5.2.6. Persoanele care desfăşoară o activitate într-o instalaţie trebuie să fie instruite corespunzător, instruirea bazându-se pe următoarele aspecte:

- drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului pentru fiecare loc de muncă;

- cerinţele de securitate şi sănătate în muncă şi prevenirea incendiilor;

- echipamentul de protecţie necesar;

- amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;

- măsurile de prim-ajutor;

- alte cerinţe specifice fiecărui loc de muncă (instalaţii, utilaje).

5.2.7.Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul publicului interesat la informaţiile privind performanţele de mediu ale instalaţiei care face obiectul prezentei autorizaţii.

5.3. Plan de acţiuni

Operatorul nu are trasat un plan de acţiuni.

# 6. Materii prime şi materiale auxiliare

6.1. Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât şi modul de depozitare.

| Materii prime/ auxiliare/cantităţi aproximative | Natura chimică/ compoziţie | Destinaţie | Mod de depozitare | Periculozitate | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERII PRIME: |
| Calcar 1260622 t/an | Mineral natural- materie primă | Fabricare făină/ Adaos la fabricare ciment | În silozuri/ in hala | Nepericulos |  |
| Argilă 294262 t/an | Mineral natural-materie primă | Fabricare făină | În silozuri | Nepericulos |  |
| Cenuşă de pirită 22805 t/an | Deşeu – materie primă | Fabricarea făinii corecţie fier | În hală şi buncăr tampon | Nepericulos |  |
| Tuf 0 t/an | Mineral natural – adaos ciment | Adaos la fabricare ciment | În silozuri | Nepericulos |  |
| Cenuşă zburătoare 78603 t/an | Deşeu – adaos ciment | Adaos ciment pentru reglare timp priza | În hală şi silozuri | Nepericulos |  |
| Gips 48951 t/an | Mineral natural- adaos ciment | Adaos pentru reglare timp priză | În hală şi silozuri | Nepericulos |  |
| Zgură de furnal 18363 t/an | Deseu – adaos ciment | Adaos la fabricare ciment | În hală şi silozuri | Nepericulos |  |
| Nisip de râu 0-4mm 138 t/an | Mineral natural | Adaos la fabricare mortar | În hală şi siloz | Zgură de furnal |  |
| Nămol staţii de epurare, Şlam rectificare, Tzunder, Sticlă, Ipsos 2470 t/an | Deşeuri -substituenţi de materii prime descrise la punctul 6.9. | Substituent MP | Detaliat mai jos | Periculos Nepericulos |  |
| MATERIALE AUXILIARE: |
| Motorină 25 t/an | Combustibil | Alimentare echipamente mobile | Rezervor 100000 L şi de 72000 L | Periculos | Rezervoare supraterane |
| Ulei 5 t/an | Amestec de lubrifianti | Intreţinere instalaţii/ echipamente | Recipient original | - | Platformă betonată/ Rezervor metalic |
| Gaze naturale 630 1000 Nmc/an | Combustibil | Centrala termică şi Cuptor | Nu se stochează | Periculos | Se aprovizionează direct din reţea |

Notă: În funcţie de reţeta de fabricaţie a cimentului se pot utiliza şi alte materii prime, cu condiţia efectuării analizelor de laborator, pentru asigurarea exploatării fără riscuri a instalatiei, cu excluderea oricăror  depăşiri ale valorilor limită ale emisiilor, stabilite în prezenta autorizaţie. Cantităţile enumerate mai sus sunt cantităţi  aferente anului 2015.

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4.  Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Titularul/operatorul va avea proceduri de asigurare a calităţii pentru controlul materiilor prime, pentru a se asigura că acestea nu modifică structura şi nivelul emisiilor;

6.8. Titularul activităţii/operatorul trebuie să aibă în vedere optimizarea continuă a consumului de materii prime şi materiale auxiliare, comparând consumurile proprii cu cele din baza de date ale industriei de profil şi cu cele din documentul BREF.

## 6.9. Substituenţi de materii prime

Substituenţii de materii prime utilizaţi în procesul de producere a cimentului sunt prezentaţi în continuare; în funcţie de necesităţi se pot utiliza şi alte deşeuri cuprinse în listele din  Ghidul pentru coincinerarea deşeurilor în fabricile de ciment, emis de MMGA cu condiţia efectuării de către laboratoare autorizate sau specializate a analizelor care se impun, pentru asigurarea exploatării fără riscuri a instalaţiei, cu excluderea oricăror  depăşiri ale valorilor limită ale emisiilor, stabilite în prezenta autorizaţie.

Deşeurile utilizate ca substituenţi de materii prime se  vor recepţiona numai după completarea fişei  de omologare internă, cu informatii referitoare la provenienţa deseului, cantitati disponibile, proprietaţi fizice, analize chimice.

| Deşeu | Compuşi de interes | Posibile proprietăţi periculoase | Stocare | Cod valorificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 04 09 deşeuri de nisip şi argilă de la procesare minereuri nemetalifere | Dioxid de siliciu, oxizi de calciu, aluminiu | Nepericulos | Suprafaţă betonată amenajată pentru prevenire împrăştiere praf | R5 |
| 01 05 04 deşeuri şi noroaie de foraj pe baza de apa dulce 01 05 05* deşeuri şi noroaie de foraj cu conţinut de uleiuri 01 05 06* noroaie de foraj şi alte deşeuri de forare cu conţinut de substanţe periculoase 01 05 07 noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de baritina, altele decât cele specificate la 01 05 05 şi 01 05 06 01 05 08 noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de cloruri 01 05 99 alte deşeuri nespecificate (noroaie de foraj şi alte deşeuri de la forare) | Carbonat de calciu cu incluziuni Dioxid de siliciu cu incluziuni | Nepericulos Periculos / H5 – Nocive Periculos / H5 – Nocive Nepericulos Nepericulos Nepericulos | Rezervor metalic instalaţie şlam petrolier | R5 |
| 06 01 01* din acid sulfuric şi acid sulfuros - cenusa de pirita (adaos la fabricare ciment) (deşeuri din procese chimice anorganice) | Fier | Periculos / H5 - Nocive | În hală şi buncăr tampon | R5 |
| 06 03 14 săruri solide şi soluţii (deşeuri de la PPFU sărurilor şi a soluţiilor lor - ipsos solid) | Sulfat de calciu Dioxid de siliciu | Nepericulos | Suprafaţă betonată amenajată pentru prevenire scurgeri | R5 |
| 06 03 15 * oxizi metalici cu conţinut de metale grele - cenusa de pirita (adaos la fabricare ciment) 06 03 16 oxizi metalici, alţii decât cei specificaţi la 06 03 15- cenusa de pirita (adaos la fabricare ciment) | Fier | Periculos Nepericulos | În hală şi buncăr tampon | R5 |
| 06 09 04 deşeuri pe baza de calciu, altele decât cele specificate la 06 09 03 | Oxid de calciu | Nepericulos | Hală şi silozuri | R5 |
| 08 02 01 deşeuri de pulberi de acoperire 08 02 02 nămoluri apoase cu conţinut de materiale ceramice 08 02 03 suspensii apoase cu conţinut de materiale ceramice 08 02 99 alte deşeuri nespecificate (deşeuri de la PPFU altor materiale de acoperire -inclusiv materiale ceramice) | Dioxid de siliciu, oxid de calciu, oxid de aluminiu | Nepericulos Nepericulos Nepericulos Nepericulos | Suprafaţă betonată amenajată pentru prevenire scurgeri/ Rezervor metalic | R5 |
| 10 01 01 cenuşa de vatra, zgura şi praf de cazan (cu excepţia prafului de cazan specificat la 10 01 04) 10 01 02 cenuşa zburătoare de la arderea cărbunelui 10 01 03 cenuşa zburătoare de la arderea turbei şi lemnului netratat 10 01 04* cenuşa zburătoare de la arderea uleiului şi praf de cazan 10 01 13* cenuşi zburătoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept combustibil 10 01 24 nisipuri de la paturile fluidizate | Dioxid de siliciu cu incluziuni de oxizi şi săruri | Nepericulos Nepericulos Nepericulos Periculos / H5 – Nocive Periculos / H5 - Nocive Nepericulos | Hală şi silozuri | R5 |
| 10 02 01 deşeuri de la procesarea zgurii 10 02 02 zgura neprocesată – zgura (adaos la fabricare ciment)) 10 02 10 cruste de tunder 10 02 12 deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 02 11 | Dioxid de siliciu cu incluziuni de oxizi şi săruri | Nepericulos Nepericulos Nepericulos Nepericulos | Hală şi silozuri | R5 |
| 10 03 02 resturi de anozi 10 03 04* zguri de la topirea primara 10 03 08* zguri saline de la topirea secundara | Oxid de aluminiu cu incluziuni de oxizi şi săruri | Nepericulos Periculos / H5 – Nocive | Hală şi silozuri | R5 |
| 10 08 09 alte zguri (deşeuri din metalurgia termica a altor neferoase) 10 08 14 resturi de anozi | Dioxid de siliciu cu incluziuni de oxizi şi săruri | Nepericulos | Hală şi silozuri | R5 |
| 10 09 05* miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare cu conţinut de substanţe periculoase 10 09 06 miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare, altele decat cele specificate la 10 09 05 10 09 08 miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 07 10 09 99 alte deşeuri nespecificate (deşeuri de la turnarea pieselor feroase – nisipuri turnatorie) | Dioxid de siliciu cu incluziuni | Periculos / H6 – Toxic Nepericulos Nepericulos Nepericulos | Suprafaţă betonată amenajată pentru prevenire împrăştiere praf | R5 |
| 10 10 05* miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare cu conţinut de substanţe periculoase 10 10 06 miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 05 10 10 07* miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare cu conţinut de substanţe periculoase 10 10 08 miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 07 10 10 11* alte particule cu conţinut de substanţe periculoase (deşeuri de la turnarea pieselor neferoase) | Dioxid de siliciu cu incluziuni | Periculos / H6 – Toxic Nepericulos Periculos / H6 – Toxic Nepericulos Periculos / H6 – Toxic | Suprafaţă betonată amenajată pentru prevenire împrăştiere praf | R5 |
| 10 11 03 deşeuri din fibre de sticla 10 11 05 particule şi praf 10 11 13* nămoluri de la şlefuirea şi polizarea sticlei cu conţinut de substanţe periculoase 10 11 14 nămoluri de la şlefuirea şi polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 13 10 11 16 deşeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 15 | Dioxid de siliciu, oxizi de calciu, aluminiu Noul cod care inlocuieste calciul | Nepericulos Nepericulos Periculos / H4- Iritant H5 - Nocive Nepericulos Nepericulos | Suprafaţă betonată amenajată pentru prevenire împrăştiere praf | R5 |
| 10 12 08 deşeuri ceramice, de cărămizi, ţigle sau materiale de construcţie | Dioxid de siliciu, oxizi de calciu, aluminiu | Nepericulos | Suprafaţă betonată amenajată pentru prevenire împrăştiere praf | R5 |
| 10 13 01 deşeuri de la prepararea amestecului, anterior procesării termice 10 13 99 alte deşeuri nespecificate (deşeuri de la fabricarea cimentului, varului şi gipsului, a articolelor şi produselor derivate din ele) | Dioxid de siliciu, oxizi de calciu, aluminiu | Nepericulos Nepericulos | Suprafaţă betonată amenajată pentru prevenire împrăştiere praf | R5 |
| 11 01 09* nămoluri şi turte de filtrare cu conţinut de substanţe periculoase – slam galvanic | Oxid feros, cu incluziuni | Periculos / H5 - Nocive H14 -ecotoxic | Suprafaţă betonată amenajată pentru prevenire scurgeri | R5 |
| 12 01 01 pilitura şi şpan feros 12 01 02 praf şi suspensii de metale feroase 12 01 18* nămoluri metalice (de la mărunţire, nonuire, lepuire) cu conţinut de ulei | Oxid feros, compuşi Si | Nepericulos Nepericulos Periculos / H5 - Nocive H14 -ecotoxic | Suprafaţă betonată amenajată pentru prevenire scurgeri | R5 |
| 12 01 14* nămoluri de la maşini-unelte cu conţinut ele substanţe periculoase | Oxid feros, cu incluziuni | Periculos / H3B -inflamabil H6 – toxic H14 -ecotoxic | Suprafaţă betonată amenajată pentru prevenire scurgeri | R5 |
| 12 01 16* deşeuri de materiale de sablare cu conţinut de substanţe periculoase - grit | Dioxid de siliciu cu incluziuni | Periculos / H4- iritant H5 - Nociv | Suprafaţă betonată amenajată pentru prevenire scurgeri | R5 |
| 12 01 17 deşeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16 - grit | Dioxid de siliciu cu incluziuni | Nepericulos | Suprafaţă betonată amenajată pentru prevenire împrăştiere praf | R5 |
| 15 01 07 ambalaje de sticla | Dioxid de siliciu cu incluziuni | Nepericulos | Suprafaţă betonată amenajată pentru prevenire împrăştiere praf | R5 |
| 16 08 04 catalizatori uzati de la cracare catalitica (cu exceptia 16 08 07) 16 08 07* catalizatori uzati contaminati cu substante periculoase | Dioxid de siliciu, oxizi de calciu şi aluminiu cu incluziuni | Nepericulos Periculos / H5 - Nocive H14 -ecotoxic | Platformă betonată | R5 |
| 16 11 05* materiale de căptuşire şi refractare din procesele ne-metalurgice cu conţinut de substanţe periculoase 16 11 06 materiale de căptuşire şi refractare clin procesele nemetalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05 | Dioxid de siliciu, oxizi de calciu, aluminiu | Periculos Nepericulos | Platformă betonată | R5 |
| 17 01 06* amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi, ţigle sau materiale ceramice cu conţinut de substanţe periculoase 17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 | Dioxid de siliciu, oxizi de calciu, aluminiu | Periculos / H4- Iritant H5 - Nocive Nepericulos | Suprafaţă betonată amenajată pentru prevenire împrăştiere praf | R5 |
| 17 02 02 sticlă (lemn, sticlă şi materiale plastice – din demolări) | Fe, Al, dioxid de siliciu | Nepericulos | Suprafaţă betonată amenajată pentru prevenire împrăştiere praf | R5 |
| 17 05 03* pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase | Dioxid de siliciu, oxizi de calciu si aluminiu cu incluziuni | Periculos / H3B –inflamabil | Rezervor metalic şlam petrolier | R5 |
| 17 09 04 amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03 | Dioxid de siliciu, oxizi de calciu si aluminiu cu incluziuni | Nepericulos | Suprafaţă betonată amenajată pentru prevenire împrăştiere praf | R5 |
| 19 01 13* cenuşi zburătoare cu conţinut de substanţe periculoase 19 01 14 cenuşi zburătoare, altele decât cele menţionate la 19 01 13 19 01 17* deşeuri de piroliza cu conţinut de substanţe periculoase 19 01 18 deşeuri de piroliza, altele decat cele menţionate la 19 01 17 | Dioxid de siliciu cu incluziuni | Periculos / H6 - Toxic Nepericulos Periculos / H6 - Toxic Nepericulos | Suprafaţă betonată amenajată pentru prevenire împrăştiere praf | R5 |
| 19 02 05* nămoluri de la tratarea fizico chimica cu conţinut de substanţe periculoase 19 02 06 namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decat cele specificate la 19 02 05 19 02 11* alte deseuri cu continut de substante periculoase 19 02 99 alte deseuri nespecificate (deşeuri de la tratarea fizico-chimică a deşeurilor) | Dioxid de siliciu, oxizi de calciu si aluminiu cu incluziuni | Periculos / H5 - Nocive H14 -ecotoxic Nepericulos Periculos / H5 - Nocive H14 -ecotoxic Nepericulos | Platformă betonată/ Rezervor metalic | R5 |
| 19 11 01* argile de filtrare epuizate (deşeuri de la regenerarea uleiurilor) | Dioxid de siliciu cu incluziuni de oxizi si saruri | Periculos / H3B – inflamabil H6 – toxic H14 -ecotoxic | Suprafaţă betonată amenajată pentru prevenire scurgeri | R5 |
| 19 12 03 metale neferoase (deşeuri de la tratarea mecanică a deşeurilor) 19 12 05 sticlă 19 12 09 minerale | Fe, Al, dioxid de siliciu cu incluziuni | Nepericulos | Suprafaţă betonată amenajată pentru prevenire împrăştiere praf | R5 |
| 20 01 02 sticlă (fracţiuni colectate separat) | Fe, Al, dioxid de siliciu | Nepericulos | Suprafaţă betonată amenajată pentru prevenire împrăştiere praf | R5 |

Notă: În funcţie de reţeta de fabricaţie a cimentului se pot utiliza şi alte materii prime şi deşeuri, cu condiţia efectuării analizelor de laborator, pentru asigurarea exploatării fără riscuri a instalaţiei, cu excluderea oricăror  depăşiri ale valorilor limită ale emisiilor, stabilite în prezenta autorizaţie.

Se va respecta procedura de eşantionare şi analizare a deşeurilor conform Ghidului pentru coincinerarea deşeurilor în fabricile de ciment, elaborat de MMGA 2004, care sunt prevăzute şi în procedurile interne.

6.10. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în procesul de producţie şi în laborator.

Utilizarea de substanţe si preparate chimice propriu-zise este redusă în cadrul CRH Hoghiz. Principalele produse chimice utilizate pe amplasament sunt prezentate în continuare, împreuna cu instalaţiile de depozitare aferente.

6.10.1 Produse chimice utilizate în procesul de producţie:

| Produs chimic | Utilizare | Periculozitate | Unităţi de depozitare | Capacitate | Tip rezervor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Var hidratat (hidroxid de calciu) pulbere | Desulfurare gaze cuptor | Iritant | Buncăr cu sisteme filtrare | 50 t | Suprateran |
| Uree solidă | Instalaţie SNCR de reducere a emisiilor de NOx | Nepericulos | Siloz uree solida | ~50 t | Suprateran |
| Uree soluţie |  |  | Rezervor soluţie Rezervor apa dedurizată Mixer | 15 mc 6 mc 7 mc | Suprateran |
| Hipoclorit de sodiu | Tratare chimică apa evacuată staţie epurare | Coroziv Periculos pentru mediu | Recipient PP | 100 L | Suprateran |
| Motorină | Combustibil | Carcinogen Nociv Iritant Periculos pentru mediu | Rezervor | 100000 L | Suprateran |
| Motorină | Combustibil | Carcinogen Nociv Iritant Periculos pentru mediu | Rezervor | 72000 L | Suprateran |
| Produs chimic | Utilizare | Periculozitate | Unităţi de depozitare | Capacitate | Tip rezervor |
| Dioxid de carbon comprimat | Atmosferă antiex la moară cocs | Produs nepericulos, riscuri datorate presiunii Risc de asfixiere la eliberare în spaţii închise | Rezervor | 5 t (CO2 lichid) | Suprateran |

Alte substanţe chimice se folosesc în fabrică doar în activitatea de laborator. Acestea se achiziţionează în cantităţi mici, sunt stocate pe rafturi în încăperi prevăzute cu ventilaţie, special amenajate în acest sens. Apele uzate rezultate din activitatea de laborator sunt neutralizate înainte de a fi deversate în canalizare.

Toate produsele chimice folosite sunt achiziţionate de la furnizori autorizaţi, pe bază de contract.

6.10.2. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în laborator:

| Nr. crt. | Denumire produs | Cantitate aproximativă [t/an] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acid clorhidric 37% | 20 litri |
| 2 | Acetona | 2 litri |
| 3 | Acid citric | 30kg |
| 4 | Acid benzoic , pastile etalon | 150 grame |
| 5 | Acid calcon carboxilic | 1 gram |
| 6 | Amoniac | 1 litru |
| 7 | Azotat de argint | 0.5 litri |
| 8 | Azotat de sodiu, potasiu | 200 grame |
| 9 | Alcool etilic absolut | 3 litri |
| 10 | Carbonat de sodiu anhidru | 3 kg |
| 11 | Carbonat de sodiu si potasiu | 6 kg |
| 12 | Carbonat de calciu suprapur | 50 grame |
| 13 | Difenil carbazida | 100 grame |
| 14 | Etilen glicol | 2 litri |
| 15 | Fenolftaleina | 1 gram |
| 16 | Hidroxid de sodiu | 2 kg |
| 17 | Hidroxid de potasiu | 1 kg |
| 18 | Murexid | 1 gram |
| 19 | Metilorange | 2 grame |
| 20 | Purpura de ftaleina | 1 gram |
| 21 | Sulfat de sodiu | 100 grame |
| 22 | Sare de sodiu a acidului etilendiaminotetraacetic EDTA | 200 grame |
| 23 | Trietanolamina | 0.5 litri |
| 24 | Toluen | 1 litru |
| 25 | Tetraborat de sodiu | 6 kg |
| 26 | Tiocianat de amoniu | 4 grame |
| 27 | Verde de naftol | 1 gram |
| 28 | Petrol | 1 litru |
| 29 | Xilen | 15 litri |

Notă: Cantităţile enumerate mai sus sunt cantităţi aferente anului 2015.

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

7.1.1. Alimentare cu apă potabilă

se realizează prin 3 puţuri forate, (F1, F2, F3) amplasate în satul Fântâna, cu debitele autorizate conform autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. Nr. 112 /23.09.2014

|  | Volum autorizat, mc | Debit autorizat, l/sec |
| --- | --- | --- |
| Zilnic maxim | 667 | 7,72 |
| Zilnic mediu | 500 | 5,79 |
| Zilnic minim | 250 | 2,89 |

Funcţionare permanentă : 365 zile/an, 24 ore/zi

### 7.1 2.  Instalaţii de captare

Forajele formează un front  de captare caracterizat prin următoarele caracteristici:

| Caracteristici | Foraj F1 | Foraj F2 | Foraj F3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Adâncime, m | 40,8 | 48,5 | 100 |
| Nivel hidrostatic,m | 19,0 | 18,5 | 51 |
| Nivel hidrodinamic,m | 22,0 | 20,5 | 75 |
| Debit capabil,mc/h | 25 | 12 | 15 |

Forajele F1 si F2 sunt echipate cu pompe submersibile tip HEBE 65x10 cu următoarele caracteristici: Q = 30 mc/h; H = 200 mCA; P = 17,5 kw; N = 3000 rot/min (forajul F3 fiind neechipat).

7.1.3. Instalaţii de înmagazinare şi transport

Instalaţiile de transport şi înmagazinare ale apei sunt: rezervor de înmagazinare de V = 80 mc pentru apa potabilă, este echipat cu staţie de pompare cu două pompe tip Lotru (1a+1r) cu caracteristicile: Q = 10 mc/h; P = 10 kw; H = 70 mCA; n = 3000 rot/min.

Rezervor cu capacitatea de V = 10 mc, metalic, amplasat la staţia de concasare, în cladirea administrativă de birouri şi vestiare. Reţeaua de distribuţie a apei este metalică, de tip inelar Dn 51 mm- Dn 89 mm cu lungimea de 1,5 km.

7.1.4. Alimentarea cu apa tehnologică

Surse de suprafaţă

- râul Olt cod cadastral VIII.1, Hm 2337, mal stâng, Q zi max = 25,0 l/s ; Q zi med = 20 l/s .

- pârâul Cuciulata (Lupşa) cod cadastral VIII.1.73, Hm 110, mal drept - sursa de rezervă, se foloseşte doar în caz de avarii la sursa Olt,  Q zi max = 7 l/s ; Q zi med = 5 l/s.

|  | Volum autorizat, mc | Debit autorizat, l/sec |
| --- | --- | --- |
| Zilnic maxim | 133 | 1.54 |
| Zilnic mediu | 83 | 0.96 |
| Zilnic minim | 17 | 0.20 |

7.1.5 Instalaţii de captare

- râul Olt - captare amplasată pe malul stâng al râului Olt, pe o platformă mobilă (pentru a nu fi inundată în caz de ape mari), echipată cu pompă tip Lotru şi DAB (1a+1r) cu Q = 125 mc/h; P = 30 kw, H = 48 mCA, n = 3000 rot/min; de la captare, apa tehnologică este refulată printr-o conductă OL Dn 100 mm, L = 3,5 km, la turnul de răcire.

- captare pârâu Cuciulata (Lupşa) – prin priza de mal, realizată dintr-un canal betonat de 0,5x0,5 m si L = 16 m, acoperit, amplasat pe fundul albiei lateral la piciorul taluzului malului drept, bazin deznisipător de (2x1x1,5) mc, bazin de aspiraţie de (5x1,5x1,5) mc, staţie de pompare cu două pompe (1a + 1r) avand Q = 18 mc/h; P = 7,5 kw; H = 50 mCA; n = 3000 rot/min, canal evacuare preaplin din beton, conductă refulare din OL Dn 108 mm cu lungimea de 1,8 km, la turnul de racire .

7.1.6. Instalaţii de tratare - instalaţie de filtrare mecanică.

7.1.7. Instalaţii de înmagazinare şi distribuţie

Castel de apa de V = 2000 mc cu H = 42 m, din care 600 mc reprezintă rezerva de incendiu, care este alimentat cu apa din bazinul de apa rece al turnului de răcire, printr-o staţie de pompare echipată cu 3 pompe tip Lotru Q = 125 mc/h, P = 30 kw şi n = 3000 rot/min.

Din castelul de apa sunt alimentaţi gravitaţional următorii consumatori: staţia de compresoare nr. 3, centrala termică, compresoare făina şi atelierul moară cocs.

7.1.8. Reţeaua de distribuţie a apei tehnologice – reţea metalică de distribuţie de tip inelar cu diametrul cuprins între ( 89 mm si ( 200 mm şi lungimea cca 1,0 km.

Apa tehnologică pentru carierele de calcar şi argilă, este asigurată din reţeaua tehnologică a fabricii, printr-o conductă de refulare OL Dn 100 mm în castelul de apa cu V = 200 mc cu 2 pompe tip SADU cu Q=15 mc/h, P = 10 kw.

Castelul este amplasat în zona staţiei de concasare calcar şi argilă, din care apa este folosită pentru stropit şi udat căile de circulaţie, cu cisterna, în perioada anotimpului secetos.

7.1.9. Volume de apa asigurate de surse

Apa potabilă – surse subterane (foraje):

- zilnic maxim - 667 mc  (7.72 l/s); 240  mii mc/an

- zilnic mediu - 500  mc (5,79 l/s);  180 mii mc/an

- zilnic minim - 250  mc (2,89 l/s); 90 mii mc/an

Apa tehnologică  - surse de suprafaţă ( Olt şi Cuciulata):

- zilnic maxim - 133 mc ( 1.54 l/s) ; 48 mii mc

- zilnic mediu  -  83 mc  (0.96 l/s) ; 30 mii mc

- zilnic minim -  17  mc  (2,0 l/s); 6 mii mc

Apa tehnologică este folosită doar pentru răcirea instalaţiilor, udat/ stropit alei/ drumuri de acces  în fabrică şi spre cariere şi pentru alimentare turn de condiţionare gaze calde.

7.1.10.  Apa pentru stingerea incendiilor

Volum intangibil: - 600 mc, asigurat în castelul de apa de 2000 mc, prevăzut cu o pompă activă cu Q = 399 mc/h, H = 70 mCA şi pompă pilot cu Q = 4 mc/h, H = 90 mCA; reţeaua de incendiu este inelară PHDE 100 SDR 11Pn 6 Dn 250 mm, prevazută cu hidranţi interiori, hidranţi exteriori, instalaţii cu sprinklere.

Pe platforma firmei funcţionează un sistem de detecţie şi alarmare la incendiu prevăzut cu 5 centrale interconectate într-o reţea SecoNET.

7.1.11. Modul de folosire al apei:

| Sursa | Necesar total de apă (mc/zi) | Cerinţă totala de apă (mc/zi) | Recirculare (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | maxim | mediu | minin | maxim | mediu | minin |  |
| - subteran – foraje | 667 | 500 | 250 | 667 | 500 | 250 | - |
| - suprafaţă Olt | 133 | 83 | 17 | 133 | 83 | 17 | 95 |
| - suprafaţă Lupşa (Cuciulata) | Sursa de rezervă în caz de avarii la priza Olt |
| Total | 800 | 583 | 267 | 800 | 583 | 267 |  |

## 7.2. Combustibili utilizaţi  în procesul tehnologic:

| Denumire | Tip material | Provenienţă | Utilizare | Cantitate aproximativă [t/an] | Stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cocs de petrol | Combustibil fosil | intern+import | Combustibil | 70000 | Depozit cocs |
| Cărbune | Combustibil fosil | Intern+import | Combustibil | 0 | Idem |
| Gaz natural | Combustibil gazos | intern | Combustibil | 630 mii mc | ---- |
| Ulei uzat, Cauciuc, Anvelope uzate, Plastic, Deseuri municipale, Alte solide mixte, Biomasa (lemn, cereale, hartie, piele, textile), Slam petrolier, Vopsea, Emulsii uzate, Deseu carbune, Solventi | Deşeuri substituenţi de combustibili descrişi la punctul 7.3 | intern | Combustibil | 88000* | Detaliat mai jos |
| Energie electrică | ---- | intern | ------ | 124879.4 MWh | ---- |

Nota*: Cantitate aferentă anului 2015, aceasta fiind variabilă în funcţie de fluctuaţiile ”pieţei de deşeuri” din România. Din aceasta cantitate de 88000 t, aferentă anului 2015, aproximativ % 16% (cantitativ) este reprezentată de deşeuri periculoase iar căldura aferentă acestora se situează la aproximativ 11.87% din căldura rezultată în procesul de ardere a clincherului unde are loc procesul de coincinerare deşeuri.

Tabel 1 Centralizator capacităţi instalaţii de pregatire şi introducere la coincinerare deşeuri

| Nr. Crt. | DENUMIRE INSTALATIE | CAPACITATE PROIECTATA INSTALATIE tone/h | CAPACITATE PROIECTATA INSTALATIE tone/zi | UTILIZARE INSTALATIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalaţie introducere deşeuri păstoase/lichide <Pompă PutzMeister> | ~6 | 144 | Introducere deşeuri păstoase/lichide nepericuloase/periculoase |
| 2 | Instalaţie introducere deşeuri solide tocate | 12 | 288 | Introducere deşeuri solide nepericuloase / periculoase |
| 3 | Instalaţie introducere manuală deşeuri | 4 | 96 | Introducere deşeuri solide şi păstoase/lichide nepericuloase/ periculoase |
| 4 | Instalaţie automată introducere anvelope uzate <Hook Elevator> | 7 | 168 | Introducere deşeuri nepericuloase |
| 5 | Intalaţie de tocare deşeuri solide industriale sau municipale sortate | 10 | 240 | Introducere deşeuri solide nepericuloase/ periculoase |
| Capacitate maxima | 39 | 1080 | - |

Tabel 2 Clasificare deseuri periculoase introduse la coincinerare (conform L278/2013, art.45, alin.2. a si b)

| Nr. Crt. | TIP COMBUSTIBILI | DEBIT tone/h | PUTERE CALORIFICA kcal/kg |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | minim | maxim | minim | maxim |
| 1 | Combustibili lichizi | Produse pastoase | 0 | ~6 | 0 | 10504 |
|  |  | Alti combustibili lichizi | 0 | ~6 | 0 | 8587 |
| 2 | Combustibili solizi | Deseuri industriale | 0 | 12 | 0 | 11097 |

Nota: conform analize receptii – an 2015.

7.2.1. Consumuri specifice

| Tip de instalaţie | Consum specific total | Consum energie primară | Consum CRH conform BAT |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalaţie pentru producerea clincherului de ciment în cuptoare rotative cu capacitate de producţie mai mare de 500 to/zi | 105 * kwh/to ciment | 35 Mwh | 90-130 kwh/to ciment |

Nota*: valoare de referinţă aferentă anului 2015, dar pot surveni modificări în funcţie de nivelul de producţie şi de performanţele utilajelor.

### 7.3. Substituenţi de combustibili

| Deşeu | Compuşi de interes | Posibile proprietăţi periculoase | Stocare | Cod valorificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 deşeuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vânătoare şi pescuit 02 01 03 deşeuri de ţesuturi vegetale 02 01 04 deşeuri de materiale plastice 02 01 07 deşeuri din exploatarea forestiera | Biomasă | Nepericulos | Platformă betonată | R1 |
| 02 03 deşeuri de la prepararea şi procesarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberei de cacao, cafelei, ceaiului şi tutunului; producerea conservelor; prepararea şi fermentarea drojdiei şi extractului de drojdie şi melasei 02 03 01 namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare şi separare 02 03 02 deşeuri de agenţi de conservare 02 03 03 deşeuri de la extractia cu solventi 02 03 04 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii 02 03 05 namoluri de la epurarea efluentilor proprii 02 03 99 alte deşeuri nespecificate | Biomasă | Nepericulos | Platformă betonată | R1 |
| 02 04 deşeuri de la procesarea zahãrului 02 04 01 namoluri de la curatarea şi spalarea sfeclei de zahãr 02 04 02 deşeuri de carbonat de calciu 02 04 03 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii 02 04 99 alte deşeuri nespecificate | Biomasă | Nepericulos | Platformă betonată | R1 |
| 02 06 deşeuri din industria produselor de panificatie şi cofetarie 02 06 01 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii 02 06 02 deşeuri de agenţi de conservare 02 06 03 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii 02 06 99 alte deşeuri nespecificate | Biomasă | Nepericulos | Platformă betonată | R1 |
| 02 07 deşeuri de la producerea bãuturilor alcoolice şi nealcoolice (exceptând cafeaua, ceaiul şi cacaua) 02 07 01 deşeuri de la spalarea, curatarea şi prelucrarea mecanicã a materiei prime 02 07 02 deşeuri de la distilarea bãuturilor alcoolice 02 07 03 deşeuri de la tratamente chimice 02 07 04 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii 02 07 05 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta 02 07 99 alte deşeuri nespecificate | Biomasă | Nepericulos | Platformă betonată | R1 |
| 03 01 deşeuri de la procesarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei 03 01 01 deşeuri de scoarţa şi de pluta 03 01 04* rumeguş, talaş, aşchii, resturi de scândura şi furnir cu conţinut de substanţe periculoase 03 01 05 rumeguş, talaş, aşchii, resturi ele scândura şi furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04 | Celuloză şi hârtie | Nepericulos Periculos/ H5 – Nocive Nepericulos | Platformă betonată cu prevenire împrăştiere | R1 |
| 03 03 deşeuri de la producerea şi procesarea pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului 03 03 01 deşeuri de lemn şi ele scoarţa 03 03 05 nămoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hârtiei 03 03 07 deşeuri mecanice de la fierberea hârtiei şi cartonului reciclate 03 03 08 deşeuri de la sortarea hârtiei şi cartonului destinate reciclării 03 03 10 fibre, namoluri de la separarea mecanicã, cu conţinut de fibre, material de umplutura, cretare | Celuloză şi hârtie | Nepericulos | Platformă betonată | R1 |
| 04 01 deşeuri din industriile pielăriei şi blănăriei 04 01 03* deşeuri de la degresare cu conţinut de solventi fãrã faza lichidã | Compuşi organici | Periculos/ H3B- inflamabil H5 - nociv | Butoaie metalice sau eurocontainer pe platformă betonată cu retenţie scurgeri | R1 |
| 04 01 deşeuri din industriile pielăriei şi blănăriei 04 01 08 deşeuri de piele tăbăcită (răzături, stutuituri, tăieturi, praf de lustruit) cu conţinut de crom 04 01 09 deşeuri de la apretare şi finisare 04 01 99 alte deşeuri nespecificate | Biomasă Metale | Nepericulos | Platformă betonată | R1 |
| 04 02 deşeuri din industria textila 04 02 09 deşeuri de la materialele compozite 04 02 10 materii organice din produse naturale (grasime, ceara) 04 02 21 deşeuri de fibre textile neprocesate 04 02 22 deşeuri de fibre textile procesate 04 02 99 alte deşeuri nespecificate | Fibre textile cu/fără impurităţi | Nepericulos | Platformă betonată | R1 |
| 04 02 deşeuri din industria textila 04 02 14* deşeuri de la finisare cu conţinut de solvenţi organici | Fibre textile şi impurităţi | Periculos/ H3 –inflamabil H5-nociv | Platformă betonată | R1 |
| 05 01 deşeuri de la rafinarea petrolului 05 01 02* slamuri de la desalinizare 05 01 03* slamuri din rezervoare 05 01 04* namoluri acide alchilice 05 01 05* reziduuri uleioase 05 01 06* namoluri uleioase de la operaţiile de întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor 05 01 07* gudroane acide 05 01 08* alte gudroane 05 01 09* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta cu conţinut de substanţe periculoase 05 01 10 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 05 01 09 05 01 11* deşeuri de la spalarea combustibililor cu baze 05 01 12* acizi cu conţinut de uleiuri 05 01 13 namoluri de la cazanul apei de alimentare 05 01 14 deşeuri de la coloanele de rãcire 05 01 15* argile de filtrare epuizate 05 01 16 deşeuri cu conţinut de sulf de la desulfurarea petrolului 05 01 17 bitum 05 01 99 alte deşeuri nespecificate | Hidrocarburi cu incluziuni | Periculos-H3B –inflamabil Periculos-H3B –inflamabil Periculos-H3B –inflamabil Periculos-H3B –inflamabil Nepericulos Periculos-H3B –inflamabil Nepericulos Nepericulos Periculos Nepericulos | Rezervor metalic instalaţie şlam petrolier | R1 |
| 05 06 deşeuri de la tratarea pirolitica a carbunilor 05 06 01* gudroane acide 05 06 03* alte gudroane 05 06 04 deşeuri de la coloanele de rãcire 05 06 99 alte deşeuri nespecificate | Cărbune activ | Periculos/ H3 –inflamabil H5-nociv Nepericulos | Platformă betonată | R1 |
| 06 13 deşeuri de la procese chimice anorganice fără alta specificaţie 06 13 02* cărbune activ epuizat 06 13 03 negru de fum 06 13 05* funingine | Cărbune activ | Periculos/ H3 inflamabil H5-nociv Nepericulos Periculos/ H3 inflamabil H5-nociv | Platformă betonată | R1 |
| 07 02 deşeuri de la PPFU materialelor plastice, cauciucului sintetic şi fibrelor artificiale 07 02 04* alţi solvenţi organici, soluţii de spălare şi soluţii muma | Compuşi organici cu impurităţi | Periculos/ H3B –inflamabil H5 - Nocive | Rezervor metalic instalaţie solvenţi | R1 |
| 07 02 deşeuri de la PPFU materialelor plastice, cauciucului sintetic şi fibrelor artificiale 07 02 13 deşeuri de materiale plastice 07 02 99 alte deşeuri nespecificate | Compuşi organici | Nepericulos | Platformă betonată | R1 |
| 07 03 deşeuri de la PPFU vopselelor şi pigmentilor organici (cu excepţia 06 11) 07 03 01* lichide apoase de spalare şi soluţii muma 07 03 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare şi soluţii muma 07 03 04* alţi solventi organici, lichide de spalare şi soluţii muma 07 03 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie 07 03 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie 07 03 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanti epuizati 07 03 10* alte turte de filtrare şi absorbanti epuizati 07 03 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conţinut de substanţe periculoase 07 03 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 03 11 07 03 99 alte deşeuri nespecificate | Compuşi organici | Periculos/ H3B –inflamabil H5 – Nocive Periculos/ H3B –inflamabil H5 - Nocive Periculos/ H3B –inflamabil H5 - Nocive Periculos/ H3B –inflamabil H5 - Nocive Nepericulos | Butoaie metalice sau eurocontatinere pe platformă betonată cu retenţie | R1 |
| 07 05 deşeuri de la PPFU produselor farmaceutice 07 05 04* alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii muma 07 05 13* deşeuri solide cu conţinut de substanţe periculoase 07 05 14 deşeuri solide, altele decât cele specificate la 07 05 13 | Compuşi organici | Periculos/ H3B –inflamabil H5 – Nocive Nepericulos | Platformă betonată | R1 |
| 07 05 11* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase decizie APM nr. 7/19.03.2015 | Compuşi organici | Periculos | Rezervor metallic instalaţie solvenţi | R1 |
| 07 06 deşeuri de la PPFU grăsimilor, unsorilor, săpunurilor, detergenţilor, dezinfectanţilor şi produselor cosmetice 07 06 04* alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii muma | Compuşi organici cu impurităţi | Periculos/ H3A –foarte inflamabil H5 - Nocive | Rezervor metallic instalaţie solvenţi | R1 |
| 07 06 99 alte deşeuri nespecificate | Impurităţi organice | Nepericulos | Platformă betonată | R1 |
| 08 01 deşeuri de la PPFU vopselelor şi lacurilor şi îndepãrtarea acestora 08 01 11* deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solventi organici sau alte substanţe periculoase 08 01 12 deşeuri de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11 08 01 13* namoluri de la vopsele şi lacuri cu conţinut de solventi organici sau alte substanţe periculoase 08 01 14 namoluri de la vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13 08 01 15* namoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri şi solventi organici sau alte substanţe periculoase 08 01 16 namoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 15 08 01 17* deşeuri de la îndepãrtarea vopselelor şi lacurilor cu conţinut de solventi organici sau alte substanţe periculoase 08 01 18 deşeuri de la îndepãrtarea "vopselelor şi lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17 08 01 19* suspensii apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri şi solventi organici sau alte substanţe periculoase 08 01 20 suspensii apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 19 08 01 21* deşeuri de la îndepãrtarea vopselelor şi lacurilor 08 01 99 alte deşeuri nespecificate | Compuşi organici | Periculos/ H3B –inflamabil H5 – Nocive Nepericulos Periculos/ H3B.inflamabil H5 – Nocive Nepericulos Periculos/ H3B –inflamabil H5 – Nocive Periculos Nepericulos Periculos/ H3B –inflamabil H5 – Nocive Nepericulos | Butoaie metalice sau eurocontatinere pe platformă betonată cu retenţie | R1 |
| 08 03 deşeuri de la PPFU cernelurilor tipografice 08 03 12* deşeuri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase 08 03 13 deşeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12 | Compuşi organici cu impurităţi | Periculos/ H3A –foarte inflamabil H5 – Nocive Nepericulos | Rezervor metalic instalaţie solvenţi | R1 |
| 08 03 14* nămoluri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase 08 03 15 namoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14 08 03 17* deşeuri de tonere de imprimante cu conţinut de substanţe periculoase | Compuşi organici | Periculos/ H3B inflamabil H6 – toxic H14 ecotoxic Nepericulos Periculos/ H3B inflamabil H6 – toxic H14 ecotoxic | Rezervor metalic instalaţie solvenţi | R1 |
| 08 04 deşeuri de la PPFU adezivilor şi cleiurilor (inclusiv produsele impermeabile) 08 04 09* deşeuri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solventi organici sau alte substanţe periculoase 08 04 10 deşeuri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09 08 04 11* namoluri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solventi organici sau alte substanţe periculoase 08 04 12 namoluri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11 08 04 13* namoluri apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri şi solventi organici sau alte substanţe periculoase 08 04 14 namoluri apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 13 08 04 15* deşeuri lichide apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri şi solventi organici sau alte substanţe periculoase 08 04 16 deşeuri lichide apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 15 | Compuşi organici | Periculos Nepericulos Periculos Nepericulos Periculos Nepericulos Periculos/ H3B inflamabil H6 - toxic H14 ecotoxic Nepericulos | Rezervor metalic | R1 |
| 09 01 deşeuri din industria fotografica 09 01 03* soluţii de developare pe baza de solvent 09 01 07 film sau hârtie fotografica cu conţinut de argint sau compuşi de argint 09 01 08 film sau hârtie fotografica fãrã conţinut de argint sau compuşi de argint | Compuşi organici | Periculos/ H3B inflamabil H6 - toxic H14 ecotoxic Nepericulos Nepericulos | Rezervor metalic instalaţie solvenţi | R1 |
| 10 01 deşeuri de la centralele termice şi de la alte instalaţii de combustie (cu excepţia 19) 10 01 19 deşeuri de la spalarea gazelor,altele decât cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 şi 10 01 18 10 01 25 deşeuri de la depozitarea combustibilului şi de la pregãtirea carbunelui de ardere pentru instalaţiile termice | Compuşi organici | Nepericulos Nepericulos | Platformă betonată/ Rezervor metalic | R1 |
| 10 02 deşeuri din industria siderurgica 10 02 11* deşeuri de la epurarea apelor de rãcire cu conţinut de uleiuri | Hidrocarburi | Periculos/ H3B –inflamabil H14 – ecotoxic | Instalaţie emulsii | R1 |
| 10 03 deşeuri din metalurgia termica a aluminiului 10 03 17* deşeuri cu conţinut de gudroane de la producerea anozilor 10 03 18 deşeuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 03 17 10 03 27* deşeuri de la epurarea apelor de rãcire cu conţinut de ulei | Hidrocarburi | Periculos/ H3B inflamabil H14 ecotoxic H5 - Nociv Nepericulos Periculos/ H3B inflamabil H14 ecotoxic H5 - Nociv | Platformă betonată/ Rezervor metalic instalaţie ulei uzat/ instalaţie emulsii | R1 |
| 10 04 deşeuri din metalurgia termica a plumbului 10 04 09* deşeuri de la epurarea apelor de rãcire cu conţinut de ulei | Hidrocarburi | Periculos/ H3B inflamabil H14 ecotoxic H5 - Nociv | Instalaţie emulsii | R1 |
| 10 05 deşeuri din metalurgia termica a zincului 10 05 08* deşeuri de la epurarea apelor de rãcire cu conţinut de ulei | Hidrocarburi | Periculos/ H3B inflamabil H14 ecotoxic H5 - Nociv | Instalaţie emulsii | R1 |
| 10 06 deşeuri din metalurgia termica a cuprului 10 06 09* deşeuri de la epurarea apelor de rãcire cu conţinut de ulei | Hidrocarburi | Periculos/ H3B inflamabil H14 ecotoxic H5 - Nociv | Instalaţie emulsii | R1 |
| 10 07 deşeuri din metalurgia termica a argintului, aurului şi platinei 10 07 07* deşeuri de la epurarea apelor de rãcire cu conţinut de ulei | Hidrocarburi Compusi organici | Periculos/ H3B inflamabil H14 ecotoxic H5 - Nociv | Rezervor metalic instalaţie ulei uzat/ instalaţie emulsii | R1 |
| 10 08 deşeuri din metalurgia termica a altor neferoase 10 08 12* deşeuri cu conţinut de gudron de la producerea anozilor 10 08 13 deşeuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 08 12 10 08 19* deşeuri de la epurarea apelor de rãcire cu conţinut de ulei | Hidrocarburi | Periculos/ H3B inflamabil H14 ecotoxic H5 – Nociv Nepericulos Periculos/ H3B inflamabil H14 ecotoxic H5 – Nociv | Platformă betonată/ Rezervor metalic instalaţie ulei uzat/ instalaţie emulsii | R1 |
| 11 01 deşeuri de la tratarea chimica de suprafata şi acoperirea metalelor şi altor materiale (de ex: procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalina, de fabricare a anozilor) 11 01 13* deşeuri de degresare cu conţinut de substanţe periculoase 11 01 14 deşeuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13 | Compusi organici | Periculos/ H3B inflamabil H6 - toxic H14 ecotoxic Nepericulos | Platformă betonată/ Rezervor metalic / instalaţie emulsii | R1 |
| 12 01 deşeuri de la modelarea şi tratamentul fizic şi mecanic al suprafeţelor metalelor şi materialelor plastice 12 01 05 pilitura şi şpan de materiale plastice 12 01 07* uleiuri minerale de ungere uzate fãrã halogeni (cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor) 12 01 09* emulsii şi soluţii de ungere uzate fără halogeni 12 01 10* uleiuri sintetice de ungere uzate 12 01 12* ceruri şi grãsimi uzate 12 01 18* namoluri metalice (de la maruntire, honuire, lepuire) cu conţinut de ulei 12 01 19* uleiuri de ungere uşor biodegradabile 12 01 99 alte deşeuri nespecificate | Plastic Emulsii | Nepericulos Periculos/ H3B inflamabil H14 ecotoxic H5 – Nociv Periculos/ H3B inflamabil H14 ecotoxic H5 – Nociv Nepericulos | Platformă betonată/ Rezervor metalic /instalaţie emulsii | R1 |
| 12 03 deşeuri de la procesele de degresare cu apa sau abur (cu excepţia 11) 12 03 01* lichide apoase de spălare 12 03 02* deşeuri de la degresarea cu abur | Compusi organici | Periculos/ H3B inflamabil H14 ecotoxic H5 - Nociv | Rezervor metalic instalaţie emulsii | R1 |
| 13 01* deşeuri de uleiuri hidraulice 13 01 01* uleiuri hidraulice cu conţinut de PCB*1) 13 01 04* emulsii clorurate 13 01 05* emulsii neclorurate 13 01 09* uleiuri hidraulice minerale clorinate 13 01 10* uleiuri minerale hidraulice neclorinate 13 01 11* uleiuri hidraulice sintetice 13 01 12* uleiuri hidraulice uşor biodegradabile 13 01 13* alte uleiuri hidraulice | Hidrocarburi | Periculos/ H3B inflamabil H14 ecotoxic H5 – Nociv Periculos/ H3B inflamabil H14 ecotoxic H5 - Nociv | Rezervor metalic instalaţie emulsii | R1 |
| 13 02 uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere 13 02 04* uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie şi de ungere 13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere 13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere 13 02 07* uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere uşor biodegradabile 13 02 08* alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere | Hidrocarburi | Periculos/ H3B –inflamabil H14 – ecotoxic H5 - Nociv | Rezervor metalic instalaţie ulei uzat | R1 |
| 13 03 deşeuri de uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii 13 03 01* uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii cu conţinut de PCB 13 03 06* uleiuri minerale clorinate izolante şi de transmitere a caldurii, altele decât cele specificate la 13 03 01 13 03 07* uleiuri minerale neclorinate izolante şi de transmitere a caldurii 13 03 08* uleiuri sintetice izolante şi de transmitere a caldurii 13 03 09* uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii uşor biodegradabile 13 03 10* alte uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii | Hidrocarburi | Periculos/ H3B –inflamabil H14 – ecotoxic H5 – Nociv Periculos/ H3B –inflamabil H14 – ecotoxic H5 - Nociv | Rezervor metalic instalaţie ulei uzat | R1 |
| 13 04 uleiuri de santina 13 04 01* uleiuri de santina din navigaţia pe apele interioare 13 04 02* uleiuri de santina din colectoarele de debarcader 13 04 03* uleiuri de santina din alte tipuri de navigaţie | Hidrocarburi | Periculos/ H3B inflamabil H14 –ecotoxic H5 – Nociv Periculos/ H3B inflamabil H14 ecotoxic H5 - Nociv | Rezervor metalic instalaţie ulei uzat | R1 |
| 13 05 deşeuri de la separarea ulei/apa 13 05 01* solide din paturile de nisip şi separatoarele ulei/apa 13 05 02* namoluri de la separatoarele ulei/apa 13 05 03* namoluri de interceptie 13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/apa 13 05 07* ape uleioase de la separatoarele ulei/apa | Hidrocarburi | Periculos/ H3B –inflamabil H14 – ecotoxic H5 - Nociv | Rezervor metalic instalaţie ulei uzat | R1 |
| 14 06 deşeuri de solventi organici, agenţi de rãcire şi agenţi de propulsare pentru formarea spumei şi a aerosolilor 14 06 03* alţi solventi şi amestecuri de solvent 14 06 05* namoluri sau deşeuri solide cu conţinut de alţi solventi | Compuşi organici cu impuritati | Periculos/ H3A – Foarte inflamabil H5 - Nociv | Rezervor metalic instalaţie solvent/ şlam petrolier | R1 |
| 15 01 ambalaje 15 01 01 ambalaje ele hârtie şi carton 15 01 02 ambalaje de materiale plastice 15 01 03 ambalaje de lemn 15 01 05 ambalaje de materiale compozite 15 01 06 ambalaje amestecate 15 01 09 ambalaje din materiale textile 15 01 10* ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | Celuloză şi hârtie Fibre textile şi impurităţi | Nepericulos Periculos | Platformă betonată | R1 |
| 15 02 absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire şi echipamente de protecţie 15 02 02* absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fãrã alta specificaţie), materiale de lustruire, îmbrãcãminte de protecţie contaminata cu substanţe periculoase 15 02 03 absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrãcãminte de protecţie, altele decât cele specificate 15 02 02 | Fibre textile impregnate | Periculos/ H3A –foarte inflamabil Nepericulos | Platformă betonată | R1 |
| 16 01 vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport 16 01 03 anvelope scoase din uz 16 01 07* filtre de ulei 16 01 13* lichide de frana 16 01 14* fluide antigel cu conţinut de substanţe periculoase 16 01 15 fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14 16 01 19 materiale plastice | Cauciuc, hidrocarburi, plastic | Nepericulos Periculos/ H3B –inflamabil H14 – ecotoxic H5 – Nociv Nepericulos Nepericulos | Platformă betonată Rezervor metalic Instalaţie şlam petrolier | R1 |
| 16 07 deşeuri de la curăţarea cisternelor de transport şi de stocare 16 07 08* deşeuri cu conţinut de ţiţei 16 07 09* deşeuri conţinând alte substanţe periculoase 16 07 99 alte deşeuri nespecificate | Hidrocarburi cu incluziuni | Periculos/ H3B –inflamabil Nepericulos | Rezervor metalic Instalatie şlam petrolier | R1 |
| 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decat cele mentionate la 16 10 01 decizie APM nr. 10-6.2014 | Emulsie cu silicati | Nepericulos | Rezervor metalic | R1 |
| 17 02 lemn, sticla şi materiale plastice 17 02 01 lemn 17 02 03 materiale plastice | Plastic Lemn | Nepericulos | Platformă betonată | R1 |
| 17 02 04* sticla, materiale plastice sau lemn cu conţinut de sau contaminate cu substanţe periculoase | Compusi organici | Periculos/ H5 - Nociv H14 ecotoxic | Platformă betonată | R1 |
| 17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huila şi produse gudronate 17 03 03* gudron de huila şi produse gudronate | Hidrocarburi | Periculos/ H3B –inflamabil | Platformă betonată | R1 |
| 17 04 metale (inclusiv aliajele lor) 17 04 10* cabluri cu conţinut de ulei, gudron sau alte substanţe periculoase 17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 | Plastic | Periculos Nepericulos | Platformă betonată | R1 |
| 19 01 deşeuri de la incinerarea sau piroliza deşeurilor 19 01 10* cãrbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere | Cărbune deşeu | Periculos/ H3B –inflamabil H5 - Nociv | Platformă betonată | R1 |
| 19 02 deşeuri de la tratarea fizico-chimică a deşeurilor 19 02 03 deşeuri preamestecate conţinând numai deşeuri nepericuloase 19 02 04* deşeuri preamestecate conţinând cel puţin un deseu periculos 19 02 07* ulei şi concentrate de la separare 19 02 08* deşeuri lichide combustibile cu conţinut de substanţe periculoase 19 02 09* deşeuri solide combustibile cu conţinut de substanţe periculoase 19 02 10 deşeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08 şi 19 02 09 | Hidrocarburi | Nepericulos Periculos/ H3B inflamabil H14 ecotoxic H5 – Nociv Periculos/ H3B inflamabil H14 ecotoxic H5 – Nociv Nepericulos | Platformă betonată Rezervor metalic Instalatie şlam petrolier | R1 |
| 19 08 deşeuri nespecificate de la staţiile de epurare a apelor reziduale 19 08 02 deşeuri de la deznisipatoare 19 08 05 – namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti 19 08 06* rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate – de la epurarea apelor 19 08 09- amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei clin sectorul uleiurilor şi grăsimilor comestibile 19 08 10* amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din alte sectoare decât cel specificat la 19 08 09 19 08 13* - namoluri cu continut de substante periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale 19 08 14 nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13 | Hidrocarburi cu incluziuni | Nepericulos Nepericulos Periculos/ H3B – inflamabil Nepericulos Periculos/ H3B – inflamabil Periculos/ H3B – inflamabil Nepericulos | Rezervor metalic Instalaţie solvenţi, şlam petrolier | R1 |
| 19 09 deşeuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obţinerea apei pentru uz industrial 19 09 01 deşeuri solide de la filtrarea primara şi separarea cu site 19 09 04 cãrbune activ epuizat 19 09 05 răşini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate | Cărbune activ | Nepericulos | Rezervor metalic Instalatie şlam petrolier | R1 |
| 19 11 deşeuri de la regenerarea uleiurilor 19 11 01* argile de filtrare epuizate 19 11 02* gudroane acide 19 11 03* deşeuri lichide apoase 19 11 04* deşeuri de la spalarea combustibililor cu baze 19 11 05* namoluri de la epurarea efluentilor proprii cu conţinut de substanţe periculoase 19 11 06 namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05 19 11 07* deşeuri de la spalarea gazelor de ardere 19 11 99 alte deşeuri nespecificate | Hidrocarburi cu incluziuni | Periculos/ H3B –inflamabil Periculos/ H3B –inflamabil Nepericulos Periculos/ H3B inflamabil Nepericulos | Rezervor metalic Instalaţie emulsii | R1 |
| 19 12 deşeuri de la tratarea mecanică a deşeurilor 19 12 01 hârtie şi carton | Celuloză şi hartie | Nepericulos | Platformă betonată | R1 |
| 19 12 04 materiale plastice şi de cauciuc | Cauciuc, Plastic | Nepericulos | Platformă betonată | R1 |
| 19 12 07 lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06 19 12 06* lemn cu conţinut de substanţe periculoase | Lemn | Nepericulos Periculos/ H3B inflamabil H5 - Nociv | Platformă betonată cu prevenire împrăştiere | R1 |
| 19 12 08 materiale textile | Fibre textile | Nepericulos | Platformă betonată | R1 |
| 19 12 10 deşeuri combustibile (rebuturi de derivaţi de combustibili) 19 12 12 alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele decat cele specificate la 19 12 11 | Hidrocarburi | Nepericulos Nepericulos | Platformă betonată | R1 |
| 19 13 01* deşeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase 19 13 02 deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01 19 13 03* nămoluri de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase 19 13 04 nămoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03 | Hidrocarburi cu incluziuni | Periculos/ H3B inflamabil Nepericulos Periculos/ H3B inflamabil Nepericulos | Rezervor metalic Instalaţie şlam petrolier | R1 |
| 20 01 fracţiuni colectate separat 20 01 01 hârtie şi carton | Celuloză şi hârtie | Nepericulos | Platformă betonată | R1 |
| 20 01 10 îmbrăcăminte 20 01 11 textile | Fibre textile | Nepericulos | Platformă betonată | R1 |
| 20 01 13* solvenţi | Compuşi organici cu impurităţi | Periculos/ H3A –foarte inflamabil H5 - Nocive | Rezervor metalic Instalaţie solvenţi | R1 |
| 20 01 25 uleiuri şi grãsimi comestibile 20 01 26* uleiuri şi grãsimi, altele decât cele specificate la 20 01 25 20 01 27* vopsele, cerneluri, adezivi şi rasini conţinând substanţe periculoase 20 01 28 vopsele, cerneluri, adezivi şi rasini, altele decât cele specificate la 20 01 27 | Hidrocarburi | Nepericulos Periculos/ H3B inflamabil H14 ecotoxic H5 – Nociv Nepericulos | Rezervor metalic Instalaţie şlam petrolier | R1 |
| 20 01 32 medicamente, altele decât cele menţionate la 20 01 31 | Compuşi organici cu impurităţi | Nepericulos | Platformă betonată | R1 |
| 20 01 37* lemn cu conţinut de substanţe periculoase 20 01 38 lemn, altul decât cel specificat 20 01 37 | Lemn | Periculos/ H3B inflamabil H5 – Nociv Nepericulos | Platformă betonată cu prevenire împrăştiere | R1 |
| 20 01 39 materiale plastice | Plastic | Nepericulos | Platformă betonată | R1 |
| 20 03 alte deşeuri municipale 20 03 01 deşeuri municipale amestecate 20 03 02 deşeuri din pieţe 20 03 03 deşeuri stradale 20 03 04 namoluri din fosele septice 20 03 06 deşeuri de la curatarea canalizarii 20 03 07 deşeuri voluminoase 20 03 99 deşeuri municipale, fãrã alta specificaţie | Deşeuri municipale | Nepericulos | Platformă betonată | R1 |

Notă : În funcţie de reţeta de fabricaţie a cimentului se pot utiliza şi alţi combustibili şi deşeuri, cu condiţia efectuării analizelor de laborator, pentru asigurarea exploatării fără riscuri a instalaţiei, cu excluderea oricăror depăşiri ale valorilor limită ale emisiilor, stabilite în prezenta autorizaţie.

Se va respecta procedura de eşantionare şi analizare a deşeurilor conform Ghidului pentru coincinerarea deşeurilor în fabricile de ciment, elaborat de MMGA 2004, care sunt prevazute şi în procedurile interne.

7.3.1. Instalaţia de coincinerare trebuie să posede şi să utilizeze un sistem automat de întrerupere a alimentării cu deşeuri în următoarele situaţii:

- la pornirea instalaţiei, când temperatura se ridică la 11000C;

- ori de câte ori nu este menţinută temperatura specifică a procesului;

- ori de câte ori măsurătorile continue impuse relevă depăşiri semnificative şi nepunctuale ale valorilor limită, din cauza unor perturbări sau defecţiuni ale echipamentelor de depoluare.

7.3.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind predarea şi recepţia deşeurilor la instalaţia   de coincinerare pentru a preveni sau limita efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

7.3.3. Inainte de a accepta deşeurile la coincinerare, operatorul determină, dacă este posibil, masa fiecărei categorii de deşeuri, categorii prevăzute în H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

7.3.4. Inainte de a accepta deşeurile periculoase la instalaţia de coincinerare, operatorul trebuie să dispună  de informaţii asupra deşeurilor pentru a verifica, între altele, conformitatea cu cerinţele din autorizaţia de mediu. Aceste informaţii cuprind :

- toate informaţiile utile privind generarea deşeurilor, conţinute in actele de transport a deşeurilor (conform H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul Romaniei )

- compoziţia fizică si chimică, după caz si toate informaţiile necesare pentru a evalua comportarea lor in procesul de coincinerare ;

- caracteristicile periculoase ale deşeurilor, substanţele care nu pot fi amestecate si precauţiile ce trebuiesc luate de operator in manipularea acestora.

Pentru respectarea celor de mai sus, deşeurile utilizate   se  vor recepţiona numai după completarea fişei  de omologare internă, pe baza analizelor chimice efectuate de către  laboratoarele autorizate.

7.3.5.  Înainte de   acceptarea deşeurilor periculoase la instalaţia coincinerare, operatorul efectuează cel puţin următoarele proceduri de recepţie:

-verificarea documentelor care însoţesc deşeul şi, acolo unde este cazul, a celor cerute prin actele normative care controlează transporturile de deşeuri şi de reglementările pentru transportul mărfurilor periculoase;

-prelevarea de probe reprezentative, înainte de descărcare, cu excepţia cazurilor în care nu este posibil, efectuînd controale şi permiţând autorităţilor competente pentru protecţia mediului să identifice natura deşeurilor supuse incinerării. Aceste probe sunt păstrate cel puţin o lună după incinerare. Se va respecta procedura de eşantionare şi analizare a deşeurilor destinate coincinerării,  stipulată în Ghidul pentru coincinerarea deşeurilor în fabricile de ciment, elaborat de MMGA/2004.

7.3.6. Concluzii privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale pentru producerea cimentului (DECIZIA CE 2013/163/UE) sunt aplicate în activitatea desfăşurată în cadrul SC CRH Ciment (România) SA –Punct de Lucru Hoghiz:

- Definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătăţirea continuă a instalaţiei, punerea în aplicare a procedurilor sistemului de management de mediu;

- Realizarea operaţiunilor care produc zgomot în spaţii închise;

- Optimizarea controlului procesului, inclusiv sisteme de control automat computerizat;

- Măsurători continue ale parametrilor de proces (temperatura, continut de O2, presiune, debit);

# - Măsurători continue pentru pulberi, NOx, SO2, HCl, HF, COT, Hg, NH3, CO;

- Condiţii de referinţă pentru emisiile atmosferice: 273 K, p= 101,3 hPa, gaz uscat, 10%O2; aceste condiţii de referinţă sunt condiţii standard pentru procesele care au loc în cuptor şi nicio corecţie pentru gazele care nu au loc în cuptor. – cf. Adresa Apm pc. 15

- Măsurători periodice ale PCDD/F şi ale emisiilor de metale;

- Minimizarea consumului de energie prin substituirea combustibililor convenţionali cu deşeuri.

7.4. Gaze naturale/Combustibili

Motorina, combustibil utilizat pentru utilajele interne de încărcare /descărcare.

| Produs chimic | Utilizare | Periculozitate | Unităţi de depozitare | Capacitate | Tip |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motorină | Combustibil | Carcinogen Nociv Iritant Periculos pentru mediu | Rezervor | 100000 L | Suprateran |
| Motorină | Combustibil | Carcinogen Nociv Iritant Periculos pentru mediu | Rezervor | 72000 L | Suprateran |

Alimentarea cu gaz metan se face pe bază de contract  încheiat cu  OMV Petrom Gas.

Centrale termice utilizate în cadrul fabricii sunt următoarele:

1. Centrală termică magazie centrală - tip "Remeha",  150 KW

2. Centrală termică atelier concasoare - tip " Viessmann", 24 KW

3. Centrală termică metode + pavilion central - tip " Viessmann", 1400 KW

4. Centrală termică gospodaria de ape - tip "Ferroli", 125KW

5. Centrală termică cantină - tip "Viessmann", 120 KW

6. Centrală termică chioşc - 24 KW

7. Centrală termică pavilion vânzări - tip "Remeha", 90 KW

8. Centrală termică remiză CFU - tip '' Buderus, 32 KW

9. Centrală termică vestiare CFU - tip " Buderus", 32 KW

10. Centrală termică rampă - tip " Vaillant, 24 KW

11.Centrală vestiar terţi – tip ITALTHERM/Vision 2,24 KW

8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | Geografice | STEREO 70 | WGS84 |
| --- | --- | --- | --- |
| Longitudine | 46°02'02.6"N | 521848 | 25.281858 |
| Latitudine | 25°13'17.7"E | 494666 | 45.9516516 |

S.C. CRH CIMENT (ROMÂNIA) S.A. - Punct de lucru Hoghiz, este amplasată în judeţul Braşov, în vecinatatea drumului judeţean 1J Hoghiz – Şercaia, la 4 km de comuna Hoghiz, între satele Cuciulata şi Fântâna, la distanţa de 3,5 km pe malul stang al râului Olt. Altitudinea de amplasare este + 480m faţă de nivelul mării.

Funcţionează la adresa: comuna Hoghiz , str. Pădurii nr. 1, judeţul Braşov , cod poştal 507095.

Terenul studiat, cu o suprafaţă de 27 ha, are următoarele vecinătăţi:

- la N – drum judeţean, terenuri agricole, satul Ungra si râul Olt (3,5  km);

- la SV – terenuri agricole, sat Cuciulata (0,5 km), cariera de argilă, sat Lupsa (1,5 km)

- la SE – terenuri agricole, masiv calcaros Măgura, cariera de calcar (0,5 km);

- la NV – satul Fântâna (0,5 km);

Accesul auto şi pietonal la amplasamentul unităţii se face printr-o arteră laterală, deviată din  drumul judeţean Şercaia -Hoghiz.  Pentru circulaţia auto în incintă au fost prevăzute drumuri de acces, betonate, platforme auto şi  locuri de parcare pentru autoturisme; Unitatea dispune de cale ferată uzinală, racordată la sistemul naţional CF.

| Unităţi tehnice staţionare şi alte activităţi direct legate sub aspect tehnic | Descrierea generală |
| --- | --- |
| Instalaţie de producere a cimentului Portland prin procedeu uscat, într-o linie de fabricatie cu cuptor rotativ cu o capacitate de producţie de 4100 t/zi | - spaţii pentru descărcat materii prime, auxiliare şi combustibili ; - hale pentru pregătirea materiilor prime, concasare, uscare, măcinare, depozitare în silozuri pentru obţinerea făinii minerale; - spaţii pentru depozitarea combustibililor solizi şi lichizi; - cuptor rotativ şi instalaţii anexe pentru producerea , răcirea şi măcinarea clincherului ; - spaţii pentru depozitarea clincherului şi a adaosurilor în silozuri, în vederea măcinării, pentru obţinerea cimentului ; - spatii si instalatii pentru depozitare de adaosuri folosite la fabricarea cimentului (Rupea); - spaţii şi instalaţii pentru producerea cimentului prin măcinarea clincherului; - spaţii şi instalaţii pentru silozuri de produse finite, sisteme de transport, încărcare-descărcare, însăcuire a cimentului si a mortarului uscat, in scopul comercializării; - sisteme şi instalaţii de reţinere şi reciclare a pulberilor rezultate din procesele tehnologice; - anexe tehnice: centrala termică; atelier electric; atelier de întreţinere mecanic; staţii de compresoare; camera de comandă centrală; |
| Anexe administrative | - garaj auto, birouri, laborator, laborator metrologie, vestiare, grupuri sanitare, cabine de poartă. |
| Sisteme de depozitare a deşeurilor valorificabile material şi energetic | - spaţii şi instalaţii pentru descărcarea , depozitarea temporară, tratarea deşeurilor valorificabile material şi energetic ; - instalaţii de alimentare a deşeurilor în cuptorul rotativ; |
| Circulaţia în zona amplasamentului şi în incintă. | Accesul auto şi pietonal la amplasamentul unităţii se face printr-o arteră laterală, deviată din drumul judeţean Şercaia -Hoghiz. Pentru circulaţia auto în incintă au fost prevăzute drumuri de acces, betonate, platforme auto şi locuri de parcare pentru autoturisme ; Unitatea dispune de cale ferată uzinală, racordată la sistemul naţional CF. Căile de acces între staţia de concasare şi unitate sunt macadamizate, construite pentru trafic greu. |

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate:

Nu se gasesc obiective de interes traditional sau zone protejate pentru ocrotirea naturii si biodiversitatii la o distanta mai mica de 500 m de amplasament.

8.2.Descrierea principalelor activităţi şi procese

Schema fluxului tehnologic:

8.2.1. Prepararea făinii pentru producerea clincherului

### Materiile prime: calcarul şi argila extrase din cariere, cenuşă de pirită şi resursele recuperabile  prelucrate anterior alimentării cuptorului, sunt transportate la concasoarele cu ciocane tip WEDAG, fiind depozitate în silozuri. Cele două cariere proprii: cariera Măgura Căciulata (calcar) şi cariera Lupşa (argilă) deţin Autorizaţie de mediu nr. 16/18.01.2013 si respectiv Autorizaţie de mediu nr. 17/18.01.2013 precum şi Plan de gestionare deşeuri extractive pentru cariera de calcar nr. 883/31.07.2013 si Plan de gestionare deşeuri extractive pentru cariera de argila nr. 884/31.07.2013.

Pregătirea materiei prime este de mare importanţă pentru sistemul cuptorului atât în ceea ce priveşte chimia amestecului brut (făina)  şi  fineţea de măcinare adecvată.

Materiile prime şi de corecţie sunt uscate şi măcinăte sub forma unei pulberi fine, făină,  în moara cu bile, folosindu-se pentru uscare gazele provenite de la instalaţia de exhaustare a cuptorului.

Făina cu care se alimentează cuptorul trebuie să fie cât se poate de omogenă din punct de vedere chimic. Aceasta se realizează prin controlul alimentării cu material a morii. Atunci când materialul din carieră prezintă variaţii ale parametrilor de calitate, omogenizarea amestecului poate fi realizată prin insuflare de aer în silozurile de omogenizare. Materiile prime folosite în cantităţi relativ mici, adaosurile minerale de exemplu, sunt, de regulă depozitate în hale.

Deşeurile valorificabile sunt utilizate curent,  cu un control riguros al materialelor introduse în proces.

Făina este omogenizată şi depozitată în silozuri. Pentru transportul făinii spre silozurile de omogenizare şi depozitare sunt folosite sisteme mecanice, elevator cu cupe şi cu rigole pneumatice. Fineţea şi distribuţia granulometrică a făinii se realizează prin separatorul folosit pentru separarea gravimetrică în curent de aer a produsului ce părăseşte moara de măcinat.

8.2.2. Combustibili. Depozitare, preparare şi utilizare

Principalele tipuri de combustibili care sunt folosiţi în special la arderea clincherului de ciment  în cuptor sunt: cocsul de petrol,  cărbunele, gazul natural,  combustibili alternativi (deşeuri valorificabile energetic).

Principalii compuşi ai cenuşii proveniţi din arderea acestor combustibili sunt silicea şi alumina, care se combină cu materiile prime şi devin parte a clincherului (valorificare materială).

O varietate mare de combustibili sub forma unor diferite tipuri de deşeuri, pot  fi utilizaţi la ardere în cuptoarele de clincher.

Cocsul si/sau cărbunele, combustibili solizi, se concasează, macină şi usucă în incinta fabricii, în moara de cocs, fiind folosit un echipament asemănător cu cel al instalaţiilor de măcinare a materiilor prime. Aerul fierbinte necesar pentru uscare este preluat din schimbătorul de căldură de la capătul  cuptorului rotativ.

Combustibilii alternativi, materialul mărunţit provenit din diferite deşeuri industriale sau municipal sortate, este pregătit cu echipamente ecologice, dotate cu filtre de desprafuire  şi constau în:

- 2 tocătoare de mărunţit deşeuri, unul fix şi unul mobil;

- sistem închis de transport;

- separatoare de metale şi de materiale grele;

- malaxor pentru omogenizarea materialelor după tocare;

- dozator gravimetric;

- sistem de injecţie în arzătorul principal.

Deşeurile sunt cântărite şi înregistrate la intrarea pe amplasament.

Deşeurile solide sunt depozitate pe platforma betonată prevazută cu rigole de preluare a apelor pluviale.

Deşeurile solide (hârtie, lemn, textile, mase plastice) se introduc în instalaţia de tocare şi mărunţire deşeuri, dotată cu filtru cu saci. Deşeurile tocate se stochează pe sortimente într-o hală acoperită şi dotată cu sistem de prevenire şi stingere a incendiilor. In hală materialul se încarcă în buncăr şi este  transportat cu o bandă într-un malaxor pentru omogenizare. Din malaxor materialul este preluat de sistemul de dozare (max. 12 t/ora).  Materialul este transportat cu o bandă tubulară - bandă de cauciuc ce devine tubulară pe tronsonul de transport în aer liber, pentru a împiedica răspândirea materialului sub acţiunea vântului – până pe platforma de coacere a cuptorului de unde este preluat pneumatic şi injectat în arzătorul cuptorului.

Anvelopele uzate se introduc în cuptor la capul rece prin intermediul unui sistem de transport pe vertical, automat, cu o capacitate de 7 t/ora.

Deşeurile păstoase şi lichide se descarcă într-un rezervor de primire de 40 mc, de aici este încărcat în două rezervoare de lucru, cu o capacitate de 75 mc fiecare şi de aici cu ajutorul unor şnecuri ajunge  în rezervorul pompei PutzMeister ce va pompa şlamul prin conductă către cuptor. Tot sistemul este amplasat într-o hală închisă şi prevazută cu o cuvă de retenţie din beton.

Pentru pregatirea deşeurilor periculoase şi nepericuloase înainte de a fi acceptate pentru coincinerare, principalele dotări constau în:

- Pentru deşeuri solide:

- Tocător deşeuri Jupiter 1800 tip Lidner - capacitate 5 t/h;

- Tocător mobil electric, prevăzut cu sistem de sortare de tip ciur rotativ - capacitate 5 t/h;

- Separator metale;

- Separator fracţii grosiere (aeraulic);

- Filtru desprăfuire (aeraulic);

- Instalaţii stingere incendiu;

- Sistem supraveghere video;

- Platformă betonată a instalaţiei de uscare deşeuri <Bio-Drying> formată din trei zone cu pereţi de beton armat capacitate 1100 t;

- Platformă betonată pentru stocare anvelope uzate capacitate 1800 t.

- Pentru deşeuri păstoase/lichide:

- Instalaţie extracţie-transport deşeuri păstoase/lichide;

- Rezervor de primire 40 mc;

- Pod rulant/excavator cu cupă;

- Rezervoare de amestec 2 bucăţi: 75 mc;

- Transportor cu şnec în buncărul pompei;

- Pompa PutzMeister tip KOS – capacitate max. 5 mc/h (cca 6 t/h);

- Separator de hidrocarburi;

- Sistem monitorizare continuă COV, oxigen, gaze explozive;

- Încăpere electrică;

- Hală închisă şi betonată prevăzută cu cuva de retenţie;

- Sistem automat de stingere incendii:

- Laborator de analize deşeuri cu dotări specifice.

IV. 	Instalaţie de uscare a deşeurilor solide (bio-drying), constând într-un sistem de aerare utilizând aer insuflat cu ajutorul unor ventilatoare.

Toate activităţile se desfăşoară pe platforme betonate, prevăzute cu rigole de preluare a scurgerilor de ape meteorice.

### 8.2.3. Producerea clincherului

Arderea clincherului, în cuptorul rotativ, este faza procesului tehnologic cu potenţial poluant major în emisie, şi se poate repercuta asupra calităţii şi costurilor produsului finit. La arderea clincherului, făina este alimentată în sistemul cuptorului rotativ unde este uscată, preîncălzită, calcinată şi sinterizată, pentru a produce clincher de ciment. Clincherul este răcit cu aer şi apoi depozitat în silozuri.

În procesul de ardere a clincherului este esenţială menţinerea temperaturii încărcăturii cuptorului între 1400 şi 1500oC, cu o temperatură a gazului de circa 2000oC.

Combustibilul introdus prin arzătorul principal produce flacăra principală cu o temperatură în jur de 2000oC. Din motive de optimizare a procesului, flacăra trebuie reglată în anumite limite.

Alimentarea combustibilului în cuptor se face:

-prin arzătorul principal la capătul de evacuare al cuptorului rotativ ;

-printr-un dispozitiv de alimentare la camera ascendentă de la capătul de intrare al cuptorului rotativ, pentru combustibilul  solid grosier.

Este utilizat sistemul cuptorului cu schimbător de căldură în patru trepte. Gazul exhaustat  are o temperatură de circa 130oC.

### Gazele exhaustate din cuptor   trec în final printr-un  dispozitiv de control al poluării aerului (filtru cu saci) pentru separarea prafului înainte de evacuare la coş, după o condiţionare prealabilă.

Răcirea clincherului în răcitorul grătar este realizată prin trecerea unui curent de aer ascendent printr-un strat de clincher (pătura de clincher), care este aşezat pe un grătar permeabil la aer. Aerul încărcat cu praf din răcitor este desprăfuit corespunzător printr-un filtru cu saci prevăzut cu răcitor de gaze.

### 8.2.4. Depozitarea clincherului şi adaosurilor

Clincherul şi adaosurile utilizate la fabricarea cimentului sunt depozitate în silozuri şi în hală. Stocurile  mari de adaosuri sunt depozitate în hale intermediare.

### 8.2.5. Măcinarea şi depozitarea cimentului

Cimentul Portland este produs prin măcinarea clincherului, gipsului şi/sau adaosuri în funcţie de sortimentul de ciment produs. În cimenturile compozite există alti compuşi precum zgura granulată de furnal, pozzolanele naturale sau artificiale, calcarul sau fillerul. Adaosurile minerale sunt măcinate împreună cu clincherul  şi cu gipsul.

Instalaţiile de măcinare sunt plasate în locuri separate de cuptoare.

Morile de ciment funcţionează într-un circuit închis aşa că ele pot separa cimentul cu fineţea dorită de materialul ce este supus măcinării şi returneaza grişul în moară. Datorită diversităţii tipurilor de ciment cerute de piaţă, sistemele de măcinare sunt echipate  cu separatoare dinamice.

Echipamentul de măsurare şi dozare pentru materialul alimentat în instalaţie este alimentatorul cu cântar de bandă.

Cimenturile obţinute sunt depozitate separat în cele 10 silozuri de pe platforma industrială, în funcţie de sortiment.

Instalaţia nouă de producere mortar uscat cuprinde un uscator de nisip (50 t/h), benzi de transport materiale, instalaţii de extracţie şi dozare din silozul de ciment/ buncarul de nisip şi amestecator. Există un arzator cu gaz natural care asigură căldura necesară evaporării apei din nisip în uscatorul de nisip rotativ a cărui desprafuire este asigurată de un filtru cu saci având o capacitate de 43000 mc/h.

### 8.2.6. Ambalarea şi expediţia

Cimentul este transferat din silozuri  în cisterne de transport rutier sau feroviar sau spre  statia de ambalare în saci alcatuită din 2 instalaţii: cea veche prevazută cu 12 guri de însăcuire şi cea nouă cu o capacitate de însăcuit de aproximativ 1000 t/zi prevăzută cu 6  guri de însăcuire şi este alimentată print-o rigolă nouă de la turnul (existent) al elevatoarelor. Instalaţiile de însăcuire deservesc, de asemenea, şi ambalarea mortarului uscat care se livrează exclusiv la sac. Desprăfuirea echipamentelor din hală se face cu un filtru de ultimă generaţie.

### 8.2.7 Instalaţia de producere mortar

# Nisipul de râu 0-4 mm, este transportat cu maşini la instalaţie. În faţa uscatorului există o haldă de material cu o capacitate de 400 t.

# Materialul din haldă este transportat cu un încărcător frontal către buncarul de nisip umed de la care există o bandă cu covor de cauciuc profilat în V, pentru a asigura un transport pentru alimentarea uscatorului rotativ tip Ammann T2070A.

# Uscătorul este în contracurent şi are posibilitatea de a se putea ajusta unghiul de înclinare al echipamentului, cu 3 pana la 7o. Capacitatea uscatorului este de 50 t/h.

# Un arzător cu gaz natural de capacitate 15 MW, asigură caldura necesară evaporării apei din nisip. Arzătorul, cu un debit maxim proiectat de 900 m3/h, este dotat cu suflantă de aer, şi conducte de insuflare a gazelor calde în uscător.

# Un filtru cu saci având o capacitate de 43000 mc/h, asigură desprăfuirea uscatorului rotativ.

8.2.8 Activităţi conexe fluxului tehnologic:

1. Laborator

Laboratoare proprii de analiză şi control materii prime şi produse finite.

2. Atelier mecanic si electric

Ateliere de reparaţii mecanice si electrice.

3. Anexe administrative

Birouri, vestiare, grupuri sanitare, cabine de poarta.

4. Staţia de epurare a apelor de pe amplasament:

- Separator de grasimi metalic, tip ECOLIP-E Mobil D, dimensionat pentru Q = 2,0 l/s, prevăzut cu dispozitiv integrat de reţinere a grăsimilor cu capacitate de V=535x360x420 mm, pentru apele uzate menajere provenite de la cantina, ce sunt transportate spre staţia de epurare prin reţeaua de canalizare menajeră;

- Staţia de epurare a apelor uzate menajere cu treaptă mecanică şi biologică dimensionată pentru Q zi max = 45 mc/zi, care cuprinde:

Linia apei

- Instalaţia de sitare automată tip ADISIT 300E-2, dimensionată pentru Q=10 l/s, prevazută cu container pentru reţinerea grosierelor; apa sitată este transportată gravitaţional printr-o conducta Dn 200 mm la bazinul de omogenizare;

- Bazin de omogenizare pentru apa sitată cu capacitatea de V=60 mc, echipat cu 1a+1r pompe submersibile tip Drenag 1800 T, cu Q=20-50 mc/h, H=7 mCA, senzori de nivel şi conductă de refulare apa uzată cu Dn 200 mm la bazinul de omogenizare;

- Deznisipator şi separator de grăsimi ADINIS T4, dimensionat pentru Q=20 mc/h; flotarea grăsimilor se face prin aerare cu bule medii, care sunt raclate spre un container de stocare, iar nisipul sedimentat pe fundul conic este evacuat într-un container de stocare. Apa epurata mecanic este transportata gravitaţional printr-o conducta Dn 200 mm la bazinul de aerare.

- bazin cu nămol activat cu V = 32 mc pentru nitrificare/denitrificare ce este echipat cu 30 buc. difuzori poroşi, cu membrană elastică, pentru aerare cu bule fine; două electrosuflante pentru furnizarea aerului necesar; senzor de oxigen; conductă dozare soluţie tip zahăr/ alcool; instalaţie de preparare, stocare alcool/ sirop de zahar; mixer agitator cu elice; pompă transvazare apă+nămol şi conductă refulare Dn 32 mm spre epuratorul biologic aerob; epurator biologic aerob cu rotor cu discuri, semiscufundat tip Biorulli, din care apa este evacuată gravitaţional printr-o conductă în decantorul secundar;

- decantor secundar cu V = 6,5 mc, echipat cu: electropompa tip Vortex cu Q = 25 mc/h, pentru evacuarea apei epurate, pompa evacuare nămol recirculat şi în exces, debitmetru electromagnetic Dn3-ECOFLUX, instalaţie de preparare şi dozare hipoclorit, cu V=100 l.

Linia nămolului

- electropompă submersibilă de evacuare nămol în exces şi de recirculare a nămolului activ de la decantorul secundar la bazinul de aerare cu funcţionare temporizată;

- conducta de evacuare pentru surplusul de nămol spre bazinul de aerare;

- bazin de stabilizare şi stocare nămol în exces, cu capacitatea de V= 6,5 mc, echipat cu pompe cu ejector pentru mixare şi aerare; nămolul stabilizat este evacuat prin vidanjare, iar apa este recirculată. Partea solidă rezultată (grăsimi de pe treapta mecanică şi nămol în exces de pe treapta biologică) este colectată şi transportată la instalaţia de coincinerare cuptor.

8.2.3 Alte condiţii de funcţionare decât cele normale

- Titularul activităţii are procedură pentru mentenanţă şi situaţii de urgenţă, prin care are proceduri referitoare la informarea persoanelor responsabile cu parametrii de performanţă ai instalaţiei, incluzând alarmarea rapidă şi eficientă a operatorilor instalaţiei privind abaterile de la funcţionarea normală a instalaţiei.

- În caz de producere a unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluare iminentă, se vor anunţa persoanele cu atribuţii prestabilite pentru combaterea avariilor, în vederea trecerii imediate la măsurile şi acţiunile necesare eliminării cauzelor şi reducerii ariei de răspândire a substanţelor poluante, îndepărtarea prin mijloace adecvate a substanţelor poluante, colectarea, transportul şi depozitarea intermediară în condiţii de securitate corespunzătoare pentru mediu, în vederea recuperării, neutralizării, distrugerea substanţelor poluante. Se vor anunţa imediat autorităţile competente pentru protecţia mediului şi sistemul de gospodărire a apelor  asupra desfăşurării operaţiunilor de sistare a poluării accidentale.

Funcţionarea instalaţiei este continuă cu execepţia perioadelor de întreţinere care se efectuează conform unui program de verificări/ calibrări/ revizii/ reparaţii echipamente  (cu personal instruit şi calificat pentru efectuare intervenţii preventive şi corective) - programul informatic MAXIMO – un sistem de management al inspecţiei, prevenirii şi intervenţiei la toate echipamentele din fabrică.

8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitatea desfăşurată

8.3.1. BREF şi concluzii privind BAT ciment (26.03.2013). Concluzii generale privind BAT

8.3.1.1 Tehnici de management

| Cerinţa BAT | Conformitate CRH Hoghiz |
| --- | --- |
| III.2. BREF şi concluzii privind BAT ciment (26.03.2013) III.2.1 Concluzii generale privind BAT III.2.1.1 Tehnici de management Sistemele de management de mediu (EMS) În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu a fabricilor/instalațiilor care produc ciment, var și oxid de magneziu, BAT privind producția constau în implementarea și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care include toate caracteristicile următoare: 1.angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare 2.definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a instalației 3.planificarea și stabilirea procedurilor, a obiectivelor și a țintelor necesare, corelate cu planificarea financiară și investițiile; 4.punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție deosebită: structurii și responsabilității formării, sensibilizării și competenței comunicării implicării angajaților documentării controlului eficient al proceselor programelor de întreținere, pregătirii și răspunsului în caz de urgență garantării respectării legislației de mediu 5.verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție deosebită: monitorizării și măsurării (a se vedea, de asemenea, Documentul de referință privind principiile generale de monitorizare), acțiunilor corective și preventive ținerii înregistrărilor independenței (dacă este posibil) a auditului intern și extern efectuat pentru a stabili dacă sistemul de management de mediu este sau nu în conformitate cu procedeele prevăzute și dacă a fost implementat și menținut în mod corespunzător 6.revizuirea de către conducere a sistemului de management de mediu și a adaptării și eficientizării continue a acestuia 7.urmărirea dezvoltării de tehnologii mai curate 8.luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației în etapa de proiectare a unei noi fabrici și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare; 9.efectuarea în mod sistematic a evaluărilor sectoriale comparative | CRH CIMENT (ROMÂNIA) S.A. – PUNCT DE LUCRU HOGHIZ are implementat un sistem de management integrat calitate, mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională, în care este definită de către conducerea de vârf politica de mediu şi sunt implementate proceduri specifice pentru managementul integrat calitate-mediu-SSM. Aceste proceduri sunt actualizate si revizuite in conformitate cu modificarile survenite. CRH (CIMENT) ROMÂNIA S.A. – PUNCT DE LUCRU HOGHIZ deţine Certificat nr. 110 M Sistem de Management de Mediu documentat, implementat şi certificat conform SR ISO 14001 valabil până la data de 05.04.2018. Conformare cu BAT. |

8.3.1.2. Zgomot

| Cerinţa BAT | Conformitate CRH Hoghiz |
| --- | --- |
| III.2. BREF şi concluzii privind BAT ciment (26.03.2013) III.2.1 Concluzii generale privind BAT III.2.1.2 Zgomot Pentru a minimiza emisiile de zgomot din procesele de producție a cimentului, varului și oxidului de magneziu, BAT constau în utilizarea unei combinații a următoarelor tehnici: alegerea unei locații adecvate pentru operațiunile care generează zgomot realizarea operațiunilor/unităților care produc zgomot în spații închise izolarea operațiunilor/unităților care generează vibrații căptușirea internă și externă cu material absorbant de impact izolarea fonică a clădirilor în care au loc operațiuni generatoare de zgomot care implică echipamente de transformare a materialelor utilizarea de pereți de protecție fonică și/sau de bariere naturale împotriva zgomotului utilizarea de amortizoare de zgomot la ieșirile de evacuare izolarea conductelor și a suflantelor situate în clădiri izolate fonic închiderea ușilor și ferestrelor din zonele acoperite utilizarea de izolații fonice pentru clădirile în care se află utilajele utilizarea de izolații fonice pentru pereții intermediari, de exemplu, prin instalarea unui sas la punctul de acces al unui transportor cu bandă instalarea de dispozitive de absorbție a sunetului, la orificiile de ieșire a aerului, de exemplu, la orificiile de ieșire a gazelor curate din unitățile de desprăfuire reducerea debitelor în conducte utilizarea de izolații fonice pentru conducte separarea surselor de zgomot și a componentelor potențial rezonante, de exemplu a compresoarelor și a conductelor utilizarea amortizoarelor de zgomot pentru ventilatoarele de la filtre utilizarea de module izolate fonic pentru dispozitivele tehnice (de exemplu, pentru compresoare) utilizarea de scuturi de cauciuc pentru mori (evitarea contactului între părțile metalice) construirea de clădiri sau plantarea de arbori și arbuști între zona protejată și activitățile care generează zgomot | Utilajele care produc zgomot (mori tubulare cu bile, motoare electrice, concasoare, compresoare) sunt instalate în încăperi inchise şi se exploateză cu uşile închise. Distanţa dintre zonele unde se produc zgomote şi vibraţii şi satul Cuciulata, localitatea cea mai apropiată de fabrică, face ca nivelele de zgomote receptate de locuitori să fie foarte reduse. Instalaţiile tehnologice fiind amplasate în spaţii închise, amortizează zgomotele produse de activităţile acestora. Determinările nivelului de zgomot sunt efectuate de Direcţia de Sănătate Publică Braşov anual, la fiecare sursa de zgomot. Buletinele de determinare a nivelului de zgomot au aratat ca „nu se impun la nivelul unitatii restrictii privind activitatea in timpul anului, indiferent de perioada din zi, deoarece amplasamentul se afla intr-o zona izolata, fara riscu afectarii confortului populatiei prin emisii de zgomot sau vibratii daunatoare”. Se fac masuratori pentru determinarea nivelului de zgomot. Se verifica vibratiile si se echilibreaza motoarele. Pentru reducerea zgomotului, s-au alocat investitii in crearea de statii de compresoare fiabile, s-a redus numarul de compresoare prin renuntarea la transportul pneumatic al fainii, care se realizeaza in prezent cu elevator cu cupe. Acelasi procedeu s-a aplicat si la transportul fainii la schimbatorul de caldura in patru trepte, pentru alimentarea cuptorului rotativ de clincher. Conformare cu BAT. |

8.3.2. Concluzii privind BAT în industria cimentului

8.3.2.1. Tehnici primare generale

| Cerinţa BAT | Conformitate CRH HOGHIZ |
| --- | --- |
| III.2.2 Concluzii privind BAT industria cimentului III.2.2.1 Tehnici primare generale |
| 1. În vederea reducerii emisiilor provenind de la cuptor și a utilizării eficiente a energiei, BAT constau în obținerea unui proces de ardere uniform și stabil, operarea realizându-se aproape de valorile stabilite ale parametrilor de proces, prin utilizarea următoarelor tehnici: optimizarea controlului procesului, inclusiv sisteme de control automat computerizat utilizarea de sisteme gravimetrice moderne de alimentare cu combustibil solid | Tehnicile utilizate în vederea operării în limitele stabilite ale parametrilor de proces sunt: Optimizarea funcţionarii cuptorului rotativ Optimizarea controlului procesului Utilizarea sistemelor gravimetrice de alimentare cu combustibil solid Pregătirea materiilor prime Controlul utilizarii combustibililor, materiilor prime Controlul echipamentelor fluxului tehnologic Monitorizarea calităţii produsului Monitorizarea continuă a parametrilor de proces Instruirea personalului. Conformare cu BAT. |
| 2. Pentru prevenirea și/sau reducerea emisiilor, BAT constau în efectuarea unei selecții și a unui control atent al tuturor substanțelor care intră în cuptor. Selecția și controlul atent al substanțelor care intră în cuptor pot reduce emisiile. Compoziția chimică a substanțelor și modul în care acestea sunt introduse în cuptor sunt factori care ar trebui luați în considerare în timpul selecției. | Folosirea unor deşeuri ca materii prime reduce utilizarea de resurse naturale, dar trebuie să existe întotdeauna un control riguros al materialelor introduse în proces. Pregătirea materiei prime este de mare importanţă pentru sistemul cuptorului atât în ceea ce priveşte chimia amestecului brut (făina) cât şi obţinerea unei fineţi de măcinare adecvată pentru făină. Lista cu materiile prime şi auxiliare utilizate, precum şi principalii substituenţi de materii prime (tipuri generice de deşeuri), poate varia de la an la an din punct de vedere al compoziţiei. Calitatea fiecarei clase de deşeuri (utilizate ca substituenţi de materii prime sau de combustibili alternativi) este verificată la recepţie în laboratorul de analize deşeuri . Deşeurile utilizate ca substituenţi de materii prime şi combustibili se receptionează numai dupa completarea fişei de omologare internă, cu informaţii referitoare la provenienţa deşeului, cantităţile disponibile, proprietăţi fizice, analize chimice. CRH respectă procedurile legale de prelevare, eşantionare şi analiză a deşeurilor cu verificarea respectării limitelor din Fişa de omologare deşeuri pentru acceptare la coincinerare. Conformare cu BAT. |

8.3.2.2. Monitorizarea parametrilor de proces si a emisiilor

BAT constau în monitorizarea și măsurarea parametrilor de proces și a emisiilor în mod regulat și în monitorizarea emisiilor în conformitate cu standardele EN relevante sau, în cazul în care nu sunt disponibile standarde EN, în conformitate cu standarde ISO, naționale sau alte standarde internaționale care garantează furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă, inclusiv următoarele:

| Cerinta BAT | Conformitate CRH HOGHIZ |
| --- | --- |
| III.2.2 Concluzii privind BAT industria cimentului III.2.2.2 Monitorizarea |
| Măsurători continue ale parametrilor de proces care demonstrează stabilitatea procesului, cum ar fi temperatura, conținutul de O2 , presiunea și debitul - General aplicabile | Oxigenul, monoxidul de carbon, presiunea si temperatura in cuptorul rotativ si in emisiile de gaze se monitorizeaza continuu. Conformare cu BAT. |
| Monitorizarea și stabilizarea parametrilor critici ai procesului, adică alimentarea cu un amestec omogen de materii prime și cu combustibil, dozarea regulată și excesul de oxigen - General aplicabile | Se realizeaza o monitorizare permanenta a materiilor prime, combustibililor utilizati, a deseurilor coincinerate si a produsului finit in laboratorul de incercari al fabricii si de asemenea in laborator acreditat RENAR. Conformare cu BAT. |
| Măsurarea continuă a emisiilor de NH3 atunci când se aplică SNCR - General aplicabile | NH3 la iesirea gazelor la cap rece cuptor rotativ se monitorizeaza continuu cu analizor automat. Conformare cu BAT. |
| Măsurători continue pentru pulberi, emisii de NOx , SOx și CO - Aplicabile proceselor care au loc în cuptor | CO, NOx, SO2 la iesirea gazelor la cap rece cuptor rotativ se monitorizeaza continuu cu analizor automat. Conformare cu BAT. |
| Măsurători periodice ale PCDD/F și ale emisiilor de metale - Aplicabile proceselor care au loc în cuptor | Metalele grele si compusii lor, dioxinele si furanii se monitorizeaza periodic. Conformare cu BAT. |
| Măsurători continue sau periodice ale emisiilor de HCl, HF și COT - Aplicabile proceselor care au loc în cuptor. | HCl, HF, TOC la iesirea gazelor la cos cuptor rotativ se monitorizeaza continuu cu analizor automat. Conformare cu BAT. |
| Măsurători continue sau periodice ale emisiilor de pulberi - Aplicabile proceselor care au loc în afara cuptorului. Pentru surse mici (<10 000 Nm3 /h) rezultând din operațiuni care produc pulberi, altele decât operațiunile de răcire și principalele procese de măcinare, frecvența măsurătorilor sau controlul performanței ar trebui să se bazeze pe un sistem de management al întreținerii. | Emisiile de pulberi rezultate de la instalatiile de desprafuire ale cuptorului rotativ de clincher, racitorului gratar, morii de cocs, morilor de ciment se monitorizeaza continuu cu analizoare automate. Pentru sursele mici (<10 000Nm3/h) : S.C. CRH Ciment (Romania) S.A. efectueaza mentenanta preventiva la toate filtrele de pe amplasament prin programul informatic MAXIMO – un sistem de management al inspectiei, prevenirii si interventiei la toate echipamentele din fabrica. Conformare cu BAT. |

8.3.2.3.  Consumul de energie și selectarea procesului

| Cerinta BAT | Conformitate CRH HOGHIZ |
| --- | --- |
| III.2.2 Concluzii privind BAT industria cimentului III.2.2.3 Consumul de energie și selectarea procesului |
| Selectarea procesului |
| În scopul reducerii consumului de energie, BAT prevăd utilizarea unui procedeu uscat cu preîncălzire în mai multe trepte și precalcinare. În acest tip de sistem de cuptor, gazele emise și căldura reziduală recuperată din răcitor pot fi utilizate la preîncălzirea și precalcinarea amestecului de materii prime înainte de introducerea lui în cuptor, oferind economii semnificative de energie. Aplicabil instalațiilor noi și modernizărilor majore, în funcție de conținutul de umiditate al materiilor prime | Consumul de energie se reduce prin recuperarea caldurii din gazul rezidual la moara de faina si moara de cocs pentru uscarea materialului. De asemenea, o parte din gazele calde s-au directionat catre schimbatorul de caldura, pentru eficientizarea schimbului de caldura intre gazele calde si amestecul de materii prime in vederea arderii si obtinerii clincherului. Arderea clincherului se face in cuptor rotativ cu schimbator de caldura in 4 trepte, procedeu uscat prin care se reduce consumul de caldura/energie prin utilizare de resurse recuperabile. In procedeul uscat, gazele de evacuare pot avea o temperatura relativ ridicata si pot furniza caldura pentru uscarea materialului la moara de faina cand aceasta este in funcţiune. Conformare cu BAT. |
| Nivelurile de consum de energie asociate BAT pentru instalațiile noi și modernizările majore, utilizând procedeul uscat cu preîncălzire în mai multe trepte și precalcinare: 2900 – 3 300 MJ/tonă de clincher | Prin utilizarea procedeului uscat – cuptor rotativ cu schimbator de caldura in 4 trepte – consumul de energie este de cca 3700MJ/t clincher, consum care depinde de: umiditatea materiilor prime, aptitudinea de ardere a făinii la alimentare cuptor şi conţinutul de umiditate al combustibililor alternativi. |
| Consumul de energie Pentru a minimiza consumul de energie termică, BAT constau în utilizarea unei combinații a următoarelor tehnici |
| Utilizarea sistemelor de cuptor îmbunătățite și optimizate și a unui proces de ardere uniform și stabil, operarea realizându-se aproape de valorile stabilite ale parametrilor de proces prin: optimizarea controlului procesului, inclusiv prin utilizarea sistemelor de control automat computerizat utilizarea sistemelor gravimetrice moderne de alimentare cu combustibil solid, preîncălzirea și precalcinarea în măsura posibilului, având în vedere configurația existentă a cuptorului General aplicabile. Pentru cuptoarele existente, preîncălzirea și precalcinarea sunt condiționate de configurația sistemului cuptorului | Tehnicile utilizate in vederea operarii in limitele stabilite ale parametrilor de proces sunt: Optimizarea functionarii cuptorului rotativ Optimizarea controlului procesului Utilizare sistemelor gravimetrice de alimentare cu combustibil solid Pregatirea materiilor prime Controlul utilizarii combustibililor, materiilor prime Controlul echipamentelor fluxului tehnologic Monitorizarea calitatii produsului Monitorizarea continua a parametrilor de process. Conformare cu BAT. |
| Recuperarea excesului de căldură de la cuptoare, în special din zonele de răcire ale acestora. În special excesul de căldura al cuptorului din zona de răcire (aerul cald) sau din cea de preîncălzire poate fi utilizat pentru uscarea materiilor prime. General aplicabil în industria cimentului. Recuperarea excesului de căldură din zona de răcire poate avea loc atunci când sunt folosite răcitoare cu grătar. În cazul răcitoarelor rotative, poate fi atinsă o eficiență limitată a recuperării | In procedeul uscat, gazele de evacuare pot avea o temperatura relativ ridicata si pot furniza caldura pentru uscarea materialului la moara de faina cand aceasta este in funcţiune. Consumul de energie se reduce prin recuperarea caldurii din gazul rezidual la moara de faina si moara de cocs pentru uscarea materialului. De asemenea, o parte din gazele calde s-au directionat catre schimbatorul de caldura, pentru eficientizarea schimbului de caldura intre gazele calde si amestecul de materii prime in vederea arderii si obtinerii clincherului. Racirea clincherului incepe la cativa metri inaintea capului de descarcare a cuptorului rotativ si se realizeaza cu ajutorul instalatiei de insuflare aer in racitorul gratar. Conformare cu BAT. |
| Utilizarea numărului de trepte de preîncălzire corespunzător caracteristicilor și proprietăților materiei prime și combustibililor utilizați. Treptele de preîncălzire cu cicloane sunt aplicabile instalațiilor noi și modernizărilor majore | Instalatia de fabricare a cimentului prin procedeu uscat este o unitate tehnica stationara, cu schimbator de caldura in patru trepte, cu potential de reducere a consumurilor, care se preteaza la valorificarea energetica si/ sau materiala a resurselor recuperabile Conformare cu BAT.. |
| Utilizarea de combustibili cu caracteristici care au o influență pozitivă asupra consumului de energie termică. Tehnica este aplicabilă în general la cuptoarele de ciment sub rezerva disponibilității combustibilului și, pentru cuptoarele existente, sub rezerva posibilităților tehnice de introducere a combustibilului în cuptor | Calitatea fiecarei clase de deseuri utilizate drept combustibili alternativi este verificata in laboratorul de analize deseuri. Anumiti indicatori precum puterea calorifică și umiditatea pot influenta consumul specific de energie al cuptorului Conformare cu BAT. |
| La înlocuirea combustibililor convenționali cu combustibili din deșeuri, utilizarea sistemelor optimizate și adecvate de cuptoare de clincher din fabricile de ciment pentru incinerarea deșeurilor. În general aplicabilă tuturor tipurilor de cuptoare de clincher din fabricile de ciment | Compania S.C. CRH CIMENT (ROMANIA) S.A.- Punct de lucru Hoghiz este un producator de clincher de ciment in cuptoare rotative prin procedeu uscat si de ciment Portland. Cuptorul de clincher prezinta anumite caracteristici care-l fac sa fie un echipament foarte bun pentru valorificarea si arderea in siguranta a combustibililor de substitutie: - temperatura ridicata a flacarii (20000C); - timp indelungat de stationare a materialului in cuptor (5-6 sec. la > 12000C); - atmosfera oxidanta (exces de oxigen); - inertie termica ridicata; - fixarea metalelor grele; - mediu alcalin – neutralizare acizi gazosi; - nu rezulta cenusa (retinerea cenusii in clincher) ; - recuperarea puterii calorifice de la deseuri. Conformare cu BAT. |
| Reducerea la minimum a fluxurilor de bypass. | Nu este cazul. |
| În scopul reducerii consumului de energie primară, BAT constau în luarea în considerare a reducerii conținutului de clincher din ciment și din produsele din ciment. Reducerea conținutului de clincher din ciment și din produsele din ciment poate fi obținută prin adăugarea de materiale de umplutură și/sau adaosuri, precum zgură granulată de furnal, calcar, cenușă de termocentrală și puzzolană în etapa de măcinare în conformitate cu standardele relevante pentru ciment General aplicabile în industria cimentului, sub rezerva disponibilității (locale) a materialelor de umplutură și/sau a adaosurilor, precum și a specificităților pieței locale | Tehnologia alternativa studiata in vederea reducerii consumului de energie si a emisiilor din industria cimentului este reducerea cantitatii de clincher prin utilizarea de adaosuri (zgura, calcar, cenusa zburatoare si puzzolana), cu mentinerea calitatii si performantei cimentului, fara cresterea costurilor de productie. Cimentul Portland este produs prin macinarea clincherului si gipsului sau adaosuri in functie de sortimentul de ciment produs. In cimenturile compozite exista alti compusi precum zgura granulata de furnal, pozzolanele naturale sau artificiale, calcarul sau filerul. Acestea sunt macinate impreuna cu clincherul. Conformare cu BAT. |
| În scopul reducerii consumului de energie primară, BAT constau în luarea în considerare a instalațiilor de cogenerare/de producere combinată a căldurii și a energiei electrice. Instalațiile de cogenerare pentru producerea de abur și energie electrică sau instalațiile de producere combinată a căldurii și a energiei electrice pot fi utilizate în industria cimentului prin recuperarea căldurii reziduale de la răcitorul de clincher sau din gazele de ardere ale cuptorului utilizând procesele convenționale din ciclul de producere a aburilor sau alte tehnici. În plus, excesul de căldură poate fi recuperat din răcitorul de clincher sau din gazele de ardere ale cuptorului pentru utilizare în încălzirea urbană sau aplicații industriale. Tehnica este aplicabilă la toate cuptoarele de ciment dacă este disponibil un exces suficient de căldură, dacă pot fi respectați parametrii de proces adecvați și dacă este asigurată viabilitatea economică. | Nu este cazul. |
| Pentru a minimiza consumul de energie electrică, BAT constau în utilizarea uneia sau a unei combinații din următoarele tehnici: Utilizarea de sisteme de management energetic Utilizarea de dispozitive de măcinare și de alte echipamente electrice cu eficiență energetică ridicată Utilizarea de sisteme îmbunătățite de monitorizare Reducerea aerului fals în sistem Optimizarea controlului proceselor | In cadrul fabricii de ciment evaluarea aerului fals din sistem este periodic realizata si sunt intreprinse masuri pentru reducerea acestuia. De asemenea, optimizarea controlului proceselor si utilizarea de sisteme imbunatatite de monitorizare sunt tehnici aplicate. Conformare cu BAT. |

8.3.2.4.  Utilizarea deseurilor

Diferite tipuri de deșeuri pot înlocui materii prime de bază și/sau combustibili în producția de ciment, contribuind la protejarea resurselor naturale.

| Cerinta BAT | Conformitate CRH HOGHIZ |
| --- | --- |
| III.2.2 Concluzii privind BAT industria cimentului III.2.2.4 Utilizarea deseurilor |
| Controlul calitatii deseurilor Pentru a garanta caracteristicile deșeurilor utilizate drept combustibili și/sau materii prime într-un cuptor de clincher din fabrici de ciment și pentru reducerea emisiilor BAT constau în aplicarea următoarelor tehnici: |
| Aplicarea de sisteme de asigurare a calității pentru a garanta caracteristicile deșeurilor și pentru a analiza orice deșeuri care urmează a fi utilizate ca materii prime și/sau combustibili într-un cuptor de clincher din fabricile de ciment în ceea ce privește: I. calitatea constantă II. caracteristicile fizice, de exemplu formarea emisiilor, granulația, reactivitatea, capacitatea de ardere, puterea calorifică II. criteriile chimice, de exemplu, conținutul de clor, sulf, alcalii și fosfați și conținutul de metale relevante | Deseurile utilizate ca substituenti de materii prime se receptioneaza numai dupa completarea fisei de omologare interna, cu informatii referitoare la provenienta deseului, cantitatile disponibile, proprietati fizice, analize chimice. CRH respecta procedurile legale de prelevare, esantionare si analiza a deseurilor cu verificarea respectarii limitelor din Fisa de omologare deseuri pentru acceptare la coincinerare. Sunt monitorizate resursele recuperabile utilizate ca substituenti de materii prime sau de combustibili alternativi in laboratorul specific pt. analize deseuri. In cadrul societatii este documentat modul de acceptare a deseurilor in vederea coincinerarii, responsabilitatile persoanelor implicate in aceasta activitate in procedurile interne ale sistemului integrat de management. La recepţiile de deşeuri se prelevează probe la care se determină urmatoarele: analiza chimica elementară (de la Na la U, inclusiv continutul total de Cl, S, metale grele, alcalii,…), pH, umiditate, putere calorifică, Conformare cu BAT. |
| Controlul unui număr de parametri relevanți pentru orice deșeu care urmează să fie utilizat ca materie primă și/sau combustibil într-un cuptor de clincher din fabrici de ciment, cum ar fi conținutul de clor, de metale relevante (cadmiu, mercur, taliu), de sulf și conținutul total de halogeni. |  |
| Aplicarea de sisteme de asigurare a calității pentru fiecare încărcătură de deșeuri |  |
| Alimentarea cu deșeuri a cuptorului Pentru a asigura un tratament adecvat al deșeurilor utilizate drept combustibili și/sau materii prime în cuptor, BAT constau în utilizarea următoarelor tehnici |
| Utilizarea punctelor adecvate de alimentare a cuptorului în ceea ce privește temperatura și timpul de retenție, în funcție de tipul și de modul de funcționare al cuptorului | Alimentarea combustibilului in cuptor se face: - prin arzatorul principal la capatul de evacuare al cuptorului rotativ (cocs, carbune, deseuri solide maruntite, deseuri lichide); - prin instalatii de alimentare la camera ascendenta de la capatul de intrare al cuptorului rotativ (pentru combustibilul sub forma de bucaţi, anvelope uzate, slam petrolier). Conformare cu BAT. |
| Alimentarea cu deșeuri care conțin componente organice, ce pot fi volatilizate înainte de zona de calcinare, în zonele cu temperaturi suficient de ridicate din sistemul cuptorului. |  |
| Operarea astfel încât gazul rezultat în urma co-incinerării deșeurilor să poată fi adus în mod controlat și omogen, chiar și în condițiile cele mai nefavorabile, la o temperatură de 850 °C pentru 2 secunde | De a lungul cuptorului exista trei zone distincte in care au loc urmatoarele procese: - Zona de decarbonatoare, temperatura medie este de 900 - 10000C, unde se definitiveaza procesul de decarbonatare. - Zona de clincherizare, temperatura medie este de 1400-14500C, este zona unde au loc procesele in faza lichida cu formarea noilor componenti mineralogici. - Zona de racire, materialul se raceste pina la 1300 – 11000C, dupa care procesul continua in racitor. In procesul de ardere a clincherului este esentiala mentinerea temperaturii incarcaturii cuptorului intre 1400 pana la 15000C şi a temperatura flacarii de circa 20000C. Combustibilul introdus prin arzatorul principal produce flacara principala cu o temperatura in jur de 20000C. Din motive de optimizare a procesului, flacara trebuie reglata in anumite limite. Conformare cu BAT. |
| Ridicarea temperaturii la 1 100 °C, în cazul în care sunt co-incinerate deșeuri periculoase cu un conținut mai mare de 1% de substanțe organice halogenate, exprimat în clor |  |
| Alimentarea continuă și constantă cu deșeuri. | Alimentarea continua si constanta cu deseuri se realizeaza cu ajutorul instalatiilor de introducere pe injectorul principal si in camera ascendenta – instalatii automatizate. Conformare cu BAT. |
| Amânarea sau oprirea co-incinerării deșeurilor în cazul unor operațiuni precum pornirile și/sau opririle sistemului cuptorului, atunci când nu pot fi atinse temperaturile și timpul de retenție corespunzătoare de mai sus. | In timpul preincalzirii (temperarii) cuptorului se utilizeaza numai combustibili traditionali (gaz metan, cocs de petrol / carbune) si numai dupa intrarea in regim a instalatiei (asigurate temperaturile) sunt pornite si instalatiile de introducere deseuri. Conformare cu BAT. |
| Managementul siguranței în cazul utilizării deșeurilor periculoase |
| BAT constau în aplicarea managementului siguranței pentru stocarea, manipularea și alimentarea cu deșeuri periculoase, cum ar fi utilizarea unei abordări bazate pe risc, în funcție de sursa și de tipul deșeurilor, pentru etichetarea, verificarea, eșantionarea și testarea deșeurilor care urmează să fie manipulate. | Activitatile de pregatire a deseurilor solide si lichide nepericuloase si periculoase pentru coprocesare sunt realizate in cadrul amplasamentului, pornind de la planificarea transporturilor, verificarea deseurilor, testarea, pregatirea si livrarea deseurilor pana la punctele de introducere. Conformare cu BAT. |

8.3.2.5.  Emisiile de pulberi

| Cerinta BAT | Conformitate CRH HOGHIZ |
| --- | --- |
| III.2.2 Concluzii privind BAT industria cimentului III.2.2.5 Emisiile de pulberi |
| Emisiile difuze de pulberi Pentru minimizarea/prevenirea emisiilor difuze de pulberi provenite din operațiuni care produc pulberi, BAT constau în utilizarea uneia sau a unei combinații din următoarele tehnici: |
| Izolarea operațiunilor care produc pulberi, cum ar fi măcinarea, cernerea și amestecarea. | Toate echipamentele principale ale fuxului tehnologic (concasoare, mori, silozuri de depozitare si omogenizare, racitor gratar, benzi trasportoare, elevatoare, buncare, sisteme de alimentare vrac, instalatii de insacuire) sunt prevazute cu sisteme de desprafuire - filtre cu saci. Parametru Eficienta Obs Pulberi >90% Conformare cu BAT. |
| Acoperirea benzilor transportoare și a elevatoarelor, care sunt construite ca sisteme închise, în cazul în care sunt probabile emisii difuze de pulberi din materialele prăfoase | Elevatoarele si benzile transportoare cu banda sunt in cea mai mare parte carcasate. Conformare cu BAT. |
| Reducerea scurgerilor de aer și a punctelor prin care se produc scurgeri | Se realizeaza prin programul de mentenanta echipamente. Conformare cu BAT. |
| Utilizarea de dispozitive și de sisteme de control automate | CO, NOX, SO2 , HCl, HF, COT, NH3 la iesirea gazelor la cos cuptor rotativ se monitorizeaza continuu cu analizor automat. Pulberile de la instalatiile de desprafuire ale cuptorului rotativ de clincher, racitorului gratar, morii de cocs, morilor de ciment se monitorizeaza continuu cu analizoare automate. Conformare cu BAT. |
| Asigurarea desfășurării fără probleme a operațiunilor | Se realizeaza prin programul de mentenanta echipamente. Conformare cu BAT. |
| Ventilarea și colectarea pulberilor cu ajutorul filtrelor cu saci: în măsura în care este posibil, toate manipulările de materiale ar trebui să se desfășoare în sisteme închise menținute sub presiune negativă. Aerul aspirat folosit în acest scop este apoi desprăfuit printr-un filtru cu saci înainte de a fi evacuat în atmosferă | Toate echipamentele principale ale fuxului tehnologic (concasoare, mori, silozuri de depozitare si omogenizare, racitor gratar, benzi trasportoare, elevatoare, buncare, sisteme de alimentare vrac, instalatii de insacuire) sunt prevazute cu filtre cu saci. Praful recuperat din instalatiile de desprafuire este reintrodus in totalitate in fluxul tehnologic. Conformare cu BAT.. |
| Utilizarea de spații de stocare închise cu un sistem automat de manipulare: — silozurile pentru clincher și zonele de stocare a materiilor prime închise și complet automatizate sunt considerate a fi cea mai eficientă soluție pentru problema pulberilor difuze generate de un volum mare de materiale. Aceste tipuri de spații de stocare sunt echipate cu unul sau mai multe filtre cu saci pentru prevenirea formării pulberilor difuze în cursul operațiunilor de încărcare și descărcare — utilizarea de silozuri cu capacități adecvate, cu indicatoare de nivel cu întrerupătoare și cu filtre care să filtreze aerul cu pulberi dislocate în timpul operațiunilor de umplere | Calcarul si argila exploatate din cariera de pe versantul Magura Cuciulata sunt concasate iar materialul concasat este depozitat in silozurile de calcar si argila. Cenusa de pirita folosita ca adaos de corectie este depozitata in hala. Adaosurile sunt depozitate vrac, pe platforma betonata si compartimentata cu pereti de beton si transferate in silozurile care deservesc fiecare moara. Materiile prime folosite pentru obtinerea clincherului sunt macinate. Faina obtinuta este omogenizata in doua silozuri de omogenizare cu capacitate cca 2500 t fiecare. Dupa omogenizare, faina este depozitata in doua silozuri de depozitare cu capaciate aprox. 5000 t fiecare. Toate silozurile sunt prevazute cu filtre cu saci. Clincherul rezultat in urma procesului de ardere este depozitat in 3 silozuri de clincher de inaltime 33 m si diametrul 20 m de capacitate aproximativa 15 500 t fiecare siloz, prevazute cu filtre cu saci. Cimentul este depozitat in 10 silozuri specifice pe tipuri de ciment, prevazute cu filtre cu saci. Conformare cu BAT. |
| Utilizarea de conducte de umplere flexibile pentru procesele de transport și încărcare, echipate cu un sistem de evacuare a pulberilor pentru încărcarea cimentului, care sunt poziționate către podeaua de încărcare a camionului. | Cimentul, care se incarca vrac in mijloacele de transport auto sau CF, se extrage din silozuri si se incarca prin intermediul instalatiilor automate, prevazute cu filtre cu saci. Conformare cu BAT. |
| Pentru minimizarea/prevenirea emisiilor difuze de pulberi provenite din zonele de stocare în vrac, BAT constau în utilizarea uneia sau a unei combinații din următoarele tehnici: |
| Acoperirea zonelor de stocare în vrac sau a pilelor/haldelor de materiale sau izolarea lor cu ecrane, pereți sau cu o anvelopă constând din vegetație verticală (bariere de vânt artificiale sau naturale pentru protecția împotriva vântului a materialelor depozitate în locuri deschise) | Adaosurile (utilizate la macinarea clincherului in vederea obtinerii cimentului) sau deseurile tocate sunt depozitate pe platforme betonate prevazute cu pereti de beton, umele chiar acoperite. Conformare cu BAT. |
| Protejarea împotriva vântului a materialelor depozitate în locuri deschise: — depozitarea în aer liber a materialelor care produc pulberi ar trebui evitată, dar atunci când se recurge la aceasta, emisiile difuze de pulberi pot fi reduse prin utilizarea de bariere de vânt proiectate în mod adecvat | Pentru evitarea transferului poluarii in aer din bataia vantului, estacadele sunt prevazute cu acoperis si pereti laterali. Conformare cu BAT. |
| Utilizarea de pulverizatoare cu apă și filtre chimice de pulberi: — când punctul sursă al emisiilor difuze de pulberi este bine localizat, poate fi instalat un sistem de injectare a apei prin pulverizare. Umidificarea particulelor de pulberi ajută la aglomerare și, prin urmare, la sedimentarea pulberilor. O mare varietate de agenți este, de asemenea, disponibilă pentru a îmbunătăți eficiența globală a pulverizării cu apă | In procedeul uscat, gazele de evacuare pot avea o temperatura relativ ridicata si pot furniza caldura pentru uscarea materialului la moara de faina cand aceasta este in funcţiune. Inaintea intrării in dispozitivul de control al poluarii aerului, gazele sunt in mod normal răcite prin pulverizare de apa intr-un turn de conditionare, atat pentru a reduce volumul lor cat si pentru a imbunatati caracteristicile de precipitare. Toate echipamentele principale ale fuxului tehnologic (concasoare, mori, silozuri de depozitare si omogenizare, racitor gratar, benzi trasportoare, elevatoare, buncare, sisteme de alimentare vrac, instalatii de insacuire) sunt prevazute cu filtre cu saci. Conformare cu BAT. |
| Asigurarea pavării, a stropirii drumurilor și a curățeniei: — zonele utilizate de camioane ar trebui să fie pavate și, atunci când este posibil, ar trebui să fie menținute cât mai curate. Stropirea drumurilor poate duce la o reducere a emisiilor de difuze de pulberi, în special pe vreme uscată. De asemenea, acestea pot fi curățate cu utilaje de măturare a străzilor. Bunele practici gospodărești ar trebui utilizate pentru a menține emisiile difuze de pulberi la un nivel minim | Fabrica este dotata cu maturatoare mecanica. Se intretine in permanenta igiena perimetrului. Se stropesc aleile principale zilnic pentru reducerea emisiilor fugitive de praf. Pentru minimizarea emisiilor fugitive de la descarcare materii prime in concasoare si de la circulatia vehiculelor, se urmareste continuu reducerea acestora prin stropirea cailor de acces in timpul secetos, efectuarea si pastrarea curateniei. Conformare cu BAT. |
| Asigurarea umidificării pilelor/haldelor de materiale depozitate: — emisiile difuze de pulberi ale pilelor de materiale pot fi reduse prin umidificarea suficientă a punctelor de încărcare și descărcare, precum și prin utilizarea de benzi transportoare cu înălțime reglabilă | La nivelul unitatii se incearca evitarea depozitarii de materiale neacoperite. Depozitarea se face in silozuri, halde betonate acoperite si/sau imprejmuite cu pereti laterali din beton. Activitatile de pregatire a deseurilor solide si lichide nepericuloase si periculoase pentru coprocesare sunt realizate in hale betonate si acoperite, compartimentate. Deseurile solide (hartie, lemn, textile, mase plastic, deseuri municipale sortate) se introduc in instalatia de tocare si maruntire deseuri, dotata cu filtre saci si sisteme de prevenire si stingere incendii. Deseurile tocate se stocheaza intr-o hala inchisa cu capacitate de 300 mp, dotata cu sistem de prevenire si stingere incendii. De aici, deseurile tocate sunt preluate de o banda tubulara carcasata si introduse in cuptorul rotativ. Anvelopele uzate se depoziteaza pe platforme betonate, se introduc in cuptor la capul rece prin intermediul unui sistem de transport pe vertical, automat. Deseurile pastoase (slamuri petroliere) se descarca intr-un rezervor de primire de 40 mc, de aici este incarcat in doua rezervoare de lucru si de aici cu ajutorul unor snecuri ajunge in rezervorul pompei PutzMeister ce va pompa slamul prin conducta catre cuptor. Tot sistemul este amplasat intr-o hala inchisa si prevazuta cu o cuva de retentive din beton. Conformare cu BAT. |
| Adaptarea înălțimii de la care se face descărcarea, în mod automat, dacă este posibil, cu înălțimea variabilă a haldei sau reducerea vitezei de descărcare, atunci când emisiile difuze de pulberi de la punctele de încărcare sau descărcare ale zonelor de stocare nu pot fi evitate. | Nu este cazul. |
| Emisiile dirijate de pulberi provenite din operațiuni generatoare de pulberi Prezenta secțiune se referă la emisiile de pulberi provenite din operațiuni generatoare de pulberi, altele decât cele de ardere în cuptor, de răcire și principalele procese de măcinare. Aceasta acoperă procese precum măcinarea materiilor prime; benzile transportoare și elevatoarele pentru materii prime; stocarea materiilor prime, a clincherului și a cimentului; stocarea combustibililor și distribuția cimentului |
| Pentru a reduce emisiile dirijate de pulberi, BAT constau în utilizarea unui sistem de management al întreținerii care să vizeze în special performanța filtrelor pentru operațiunile generatoare de pulberi, altele decât cele de ardere în cuptor, de răcire și principalele procese de măcinare. Ținând seama de acest sistem de management, BAT constau în filtrarea uscată a gazelor cu ajutorul unui filtru. Pentru operațiunile generatoare de pulberi, curățarea uscată a gazelor cu ajutorul unui filtru implică, de obicei, utilizarea unui filtru cu saci. | Reducerea poluarii se realizeaza prin utilizarea filtrelor cu saci performante, conform recomandarilor BAT. Toate echipamentele principale ale fuxului tehnologic (concasoare, mori, silozuri de depozitare si omogenizare, racitor gratar, benzi trasportoare, elevatoare, buncare, sisteme de alimentare vrac, instalatii de insacuire) sunt prevazute cu filtre cu saci. Praful recuperat din instalatiile de desprafuire este reintrodus in totalitate in fluxul tehnologic. Conformare cu BAT. |
| Emisiile de pulberi rezultate din procesele de ardere în cuptor |
| În vederea reducerii emisiilor de pulberi din gazele rezultate în urma proceselor de ardere în cuptor, BAT constau în curățarea uscată a gazelor prin utilizarea unui filtru: Electrofiltre (ESP), filtru cu saci, filtre hibride BAT-AEL pentru emisiile de pulberi din gazele de ardere emise în urma proceselor de ardere în cuptor sunt <10 – 20 mg/Nmc ca medie zilnică. Nivelul inferior este atins atunci când se utilizează filtre cu saci sau electrofiltre (ESP) noi sau modernizate. | Ca urmare a modernizarilor realizate la nivelul unitatii, toate electrofiltrele au fost inlocuite cu filtre cu saci. Inlocuirea electrofiltrului de la cuptorul rotativ de producere a clincherului cu filtru cu saci garanteaza, datorita implementarii celei mai noi tehnologii existente in domeniu, a dus la obtinerea unor medii anuale de emisii de pulberi sub 20 mg/Nmc. Conformare cu BAT. |
| Emisiile de pulberi generate de procesele de răcire și măcinare |
| În vederea reducerii emisiilor de pulberi din gazele emise în urma proceselor de răcire și măcinare, BAT constau în curățarea uscată a gazelor de ardere prin utilizarea unui filtru: Electrofiltre (ESP), filtru cu saci, filtre hibride BAT-AEL pentru emisiile de pulberi din gazele rezultate în urma proceselor de răcire și măcinare sunt <10 – 20 mg/Nm3 ca medie zilnică (măsurători la fața locului, cu durata de cel puțin o jumătate de oră). Nivelul inferior este atins atunci când se utilizează filtre cu saci sau electrofiltre (ESP) noi sau modernizate. | Ca urmare a modernizarilor realizate la nivelul unitatii, toate electrofiltrele au fost inlocuite cu filtre cu saci. Inlocuirea electrofiltrelor de la morile de cocs si ciment cu filtre cu saci a dus la obtinerea unor medii anuale de emisii de pulberi sub 15 mg/Nmc. Conformare cu BAT. |

8.3.2.6.  Compusi gazosi

8.3.2.6.1. Emisiile de NOx

| Cerinta BAT | Conformitate CRH HOGHIZ |
| --- | --- |
| III.2.2 Concluzii privind BAT industria cimentului III.2.2.6 Compusi gazosi III.2.2.6.1 Emisiile de NOx |
| Pentru a reduce emisiile de NO x din gazele rezultate în urma proceselor de ardere din cuptor și/sau în urma celor de preîncălzire/precalcinare, BAT constau în utilizarea uneia sau a unei combinații din următoarele tehnici: Răcirea flăcării - Aplicabilă tuturor tipurilor de cuptoare utilizate pentru producerea cimentului Arzătoare cu emisii reduse de NOx - Aplicabilă tuturor cuptoarelor rotative, atât în cuptorul principal, cât și în precalcinator Arderea la mijlocul cuptorului - Aplicabilă, în general, la cuptoarele rotative lungi. Adăugarea de mineralizatori pentru îmbunătățirea proprietăților de ardere a materiilor prime (clincher mineralizat) General aplicabilă în cuptoare rotative sub rezerva cerințelor de calitate a produsului final Optimizarea proceselor - Ardere în trepte (combustibili convenționali sau din deșeuri), de asemenea și în combinație cu o instalație de precalcinare și utilizarea unui mix optimizat de combustibil. În general, poate fi aplicată doar în cuptoare echipate cu precalcinator. Sunt necesare modificări substanțiale ale instalației în cazul sistemelor de preîncălzire cu cicloane, fără precalcinator. În cuptoarele fără precalcinator, utilizarea de combustibili granulați ar putea avea un efect pozitiv asupra reducerii emisiilor de NOx , în funcție de capacitatea de a produce o atmosferă reducătoare controlată, precum și de a controla emisiile de CO aferente. Reducere necatalitică selectivă (SNCR) - În principiu, aplicabilă cuptoarelor de ciment rotative. Zonele de injectare variază în funcție de tipul de proces din cuptor. În cuptoarele lungi care utilizează un procedeu umed și în cele care utilizează un procedeu uscat poate fi dificil să se obțină temperatura adecvată și timpul de retenție necesar. Reducere catalitică selectivă (SCR) - Aplicabilitate în funcție de dezvoltarea adecvată a catalizatorului și a proceselor în industria cimentului. | Racirea flacarii si optimizarea racitorului gratar au condus la diminuarea nivelului de emisii de NOx. Un efect pozitiv, dar cu impact limitat are si utilizarea deseurilor combustibile introduse pe la capul rece al instalatiei de producere a clincherului. Implementarea celei mai bune tehnici (BAT) pentru reducerea emisiilor de NOx prin metoda reducerii selective non-catalitice (SNCR) s-a realizat cu ajutorul instalatiei de transfer, stocare si distributie uree. Instalatia cuprinde: 1. Siloz depozitare uree solida (50t) 2. Sistem preparare solutie cu apa calda ( reactie endoterma) 3. Pompare, dozare, injectie solutie uree. Cuptorul este prevazut cu o instalatie SNCR de reducere a emisiilor de oxizi de azot (injectie cu solutie uree) . Parametru Eficienta Obs Emisii de NOx >80% Conformare cu BAT. |
| Nivelurile de emisii asociate BAT pentru emisii de NOx din gazele rezultate în urma proceselor de ardere în cuptor și/sau în urma celor de preîncălzire/precalcinare în industria cimentului |
| Cuptoare cu preîncălzire BAT-AEL (media zilnică): < 200 – 450(1) mg/Nm3 Cuptoare rotative lungi și Lepol BAT-AEL (media zilnică): 400 – 800 mg/Nm3 Nota:(1) - nivelul superior al intervalului BAT-AEL este de 500 mg/Nm3 în cazul în care nivelul initial de NOx dupa tehnicile primare este >1000mg/Nmc | Media emisiilor de NOx din instalatia de producere a clincherului de ciment se situeaza sub nivelul limita de 800 mg/Nm3 din IPPC. Pentru conformarea cu limita BAT – AEL <500 mg/Nm3 este necesara upgradarea instalatiei SNCR. Conformare cu BAT. |
| În cazul în care se utilizează RNCS, BAT constau în atingerea unui nivel eficient de reducere a NOx , menținând în același timp pierderile de amoniac, la un nivel cât mai redus posibil, prin folosirea următoarelor tehnici: RNCS este general aplicabilă cuptoarelor de ciment rotative. Zonele de injectare variază în funcție de tipul de proces din cuptor. În cuptoarele lungi care utilizează un procedeu umed și în cele care utilizează un procedeu uscat poate fi dificil să se obțină temperatura adecvată și timpul de retenție necesar |
| Reducerea adecvată și suficientă a NOx și a unui proces stabil de funcționare | Reducere NOx cu solutie de uree. Conformare cu BAT. |
| Aplicarea unei bune distribuții stoechiometrice a amoniacului în vederea atingerii unei eficiențe maxime a reducerii emisiilor de NO x și pentru reducerea pierderilor de NH 3 | Media emisiilor de NH3 din instalatia de producere a clincherului de ciment se situeaza sub limita 50mg/Nm3 Conformare cu BAT. |
| Menținerea emisiilor rezultate din pierderile de NH 3 (datorate amoniacului care nu a intrat în reacție) din gazele de ardere la un nivel cât mai redus posibil, luându-se în considerare corespondența dintre eficiența reducerii emisiilor de NO x și pierderile de NH3 |  |
| Nivelurile de emisii asociate BAT pentru pierderile de NH3 din gazele de ardere în cazul în care se aplică RNCS. BAT-AEL (media zilnică): Pierderi de NH 3 < 30 – 50 mg/Nm3 |  |

8.3.2.6.2. Emisiile de SOx

| Cerinta BAT | Conformitate CRH HOGHIZ |
| --- | --- |
| III.2.2 Concluzii privind BAT industria cimentului III.2.2.6 Compusi gazosi III.2.2.6.2 Emisiile de SOx |
| Pentru a minimiza emisiile de SO x din gazele rezultate în urma proceselor de ardere în cuptor și/sau în urma celor de preîncălzire/precalcinare, BAT constau în utilizarea uneia dintre următoarele tehnici: Adăugarea de absorbant Adăugarea de absorbant este, în principiu, aplicabilă tuturor sistemelor de cuptor, deși este în principal utilizată în cele cu preîncălzirea în suspensie. Adăugarea de var în cuptor reduce calitatea granulelor/nodulilor și cauzează probleme de curgere în cuptoarele Lepol. Pentru cuptoarele cu preîncălzire, s-a constatat că injectarea directă de var stins în gazele de ardere este mai puțin eficientă decât adăugarea de var stins în fluxul de alimentare a cuptorului Epurare umedă Aplicabilă tuturor tipurilor de cuptoare de ciment cu niveluri adecvate (suficiente) de SO 2 pentru fabricarea gipsului. | BAT pentru reducerea emisiilor de SOx prevede injectia unui agent reducator (var hidratat). Aceasta operatiune s-a realizat cu ajutorul instalatiei automate de dozare si introducere agent reducator obtinandu-se incadrarea in limitele prevazute in Autorizatia Integrata de Mediu. Instalatia cuprinde: 1. sistem transport aer comprimat la cimentruc 2. sistem de transfer a hidroxidului de calciu de la cimentruc la silozul de stocare 3. silozul de stocare (50 t) cu sistem de filtrare 4. echipamentele de extragere si dozare a hidroxidului de calciu 5. sistem de transfer in rigola care alimenteaza elevatoarele silozurilor de depozitare a fainei. Reducerea emisiilor de SOx se face prin : Prin managementul materiilor prime Prin tratare gaze arse utilizand varul hidratat. Adaosul de absorbanţi, cum ar fi varul stins (Ca(OH)2), varul nestins (CaO) sau cenuşa zburătoare activată cu continut mare de CaO în gazele evacuate de la cuptor, poate absorbi o parte a SO2. SO2 va reactiona cu varul pentru a forma CaSO3 si CaSO4, care ulterior patrund in cuptor impreuna cu materia prima si sunt inglobate in clincher. Parametru Eficienta Obs Emisii de SOx >70% Conformare cu BAT. |
| Nivelurile de emisii asociate BAT pentru SO x din gazele rezultate în urma proceselor de ardere în cuptor și/sau în urma celor de preîncălzire/precalcinare în industria cimentului |
| BAT-AEL (1) (2) (media zilnică): < 50 – 400 mg/Nm3 SOx exprimat ca SO2 (1)Intervalul tine seama de continutul de sulf al materiilor prime (2) Pentru producția de ciment alb și de clincher de ciment special, capacitatea clincherului de a reține sulful din combustibili ar putea fi semnificativ mai mică, ducând la o creștere a emisiilor de SO x | Media emisiilor de SO2 din instalatia de producere a clincherului de ciment se situeaza sub nivelul limita BAT de 400 mg/Nm3. Emisiile de SO2 apar datorita continutului crescut de S2-din material prima (argila), fiind in stransa dependenta de o exploatare selectiva in cariera proprie de argila, precum si eficienta masurilor de reducere utilizate. Conformare cu BAT. |
| În vederea reducerii emisiilor de SO2 din cuptor, BAT constau în optimizarea proceselor de măcinare a materiilor prime. Tehnica constă în optimizarea procesului de măcinare a materiilor prime, astfel încât moara să acționeze și ca reductor al emisiilor de SO2 pentru cuptor. Aceasta se poate realiza prin ajustarea unor factori, cum ar fi: umiditatea materiilor prime, temperatura de măcinare, timpul de retenție în moară, finețea materialului măcinat Aplicabilă în cazul în care procesul de măcinare uscată este utilizat în modul combinat | Pregatirea materiei prime este de mare importanta pentru sistemul cuptorului atat in ceea ce priveste chimia amestecului brut (faina) cat si obtinerea unei fineti de macinare adecvata pentru faina. Materiile prime in proportii controlate sunt macinate si amestecate impreuna pentru a forma un amestec omogen cu compozitia chimica solicitata. Materiile prime sunt uscate si macinate sub forma unei pulberi fine, folosindu-se pentru uscare gazele provenite de la instalatia de exhaustare a cuptorului. Conformare cu BAT. |

8.3.2.6.3. Emisiile de CO și vârfurile de CO

| Cerinta BAT | Conformitate CRH HOGHIZ |
| --- | --- |
| III.2.2 Concluzii privind BAT industria cimentului III.2.2.6 Compusi gazosi III.2.2.6.3 Emisiile de CO și vârfurile de CO |
| Reducerea vârfurilor de CO În vederea reducerii la minimum a frecvenței vârfurilor de CO în cazul utilizării de electrofiltre (ESP) sau de filtre hibride, BAT constau în utilizarea combinată a următoarelor tehnici |
| Gestionarea vârfurilor de CO astfel încât să se reducă perioada de indisponibilitate a ESP | Nu este cazul. |
| Măsurători continue automate ale nivelurilor de CO prin intermediul echipamentelor de monitorizare cu timp scurt de răspuns și situate în apropierea sursei de CO. Întreruperile au loc, în principal, în etapa operațională de pornire. Pentru exploatarea în condiții de siguranță, analizatoarele de gaz pentru protecția ESP trebuie să funcționeze în toate etapele operaționale, iar perioadele de indisponibilitate ale ESP pot fi reduse prin utilizarea unui sistem de monitorizare de siguranță menținut în funcțiune. | In controlul procesului tehnologic de obtinere a clincherului se monitorizeaza continuu emisiile de CO la cosul filtrului cu saci al cuptorului rotativ, cu analizor automat. Conformare cu BAT. |
| Din motive de siguranță, din cauza riscului de explozii, ESP trebuie închise pe perioada în care se înregistrează niveluri ridicate de CO în gazele de ardere. Următoarele tehnici previn vârfurile de CO și, prin urmare, reduc perioadele de oprire a ESP: controlul procesului de ardere controlul conținutului de carbon organic din materiile prime controlul calității combustibililor și a sistemului de alimentare cu combustibil | Reducerea poluarii se realizeaza prin utilizarea filtrelor cu saci performante, conform recomandarilor BAT. Controlul procesului de ardere este automatizat si asigurat prin controlul calitatii materiilor prime si combustibililor utilizati. Conformare cu BAT. |

8.3.2.6.4. Emisiile de carbon organic total (COT)

| Cerinta BAT | Conformitate CRH HOGHIZ |
| --- | --- |
| III.2.2 Concluzii privind BAT industria cimentului III.2.2.6 Compusi gazosi III.2.2.6.4 Emisiile de carbon organic total (COT) |
| În vederea menținerii emisiilor de COT din gazele rezultate în urma proceselor de ardere în cuptor la un nivel scăzut, BAT constau în evitarea alimentării cuptorului cu materii prime cu un conținut ridicat de compuși organici volatili prin calea de alimentare cu materii prime. | Controlul compozitiei materiilor prime si combustibili: prelevarea de probe de materii prime si combustibili (inclusiv deseuri) la receptie si control flux, analiza probelor se realizeaza conform cerintelor din „Ghidul de coincinerare a deseurilor in fabricile de ciment”, standardelor in vigoare, procedurilor si instructiunilor proprii. Fiecare transport de deseuri este verificat din punct de vedere al: documentelor legale ce insotesc transportul de deseuri; calitatii deseurilor prin analize de laborator; cantitatii prin cantarire. Activitatile de pregatire a deseurilor solide si lichide nepericuloase si periculoase pentru coprocesare sunt realizate pe amplasamentul societatii in vederea introducerii in functie de tipul de deseu in instalatii specifice : instalatii de tocare, instalatii de pompare si instalatia de uscare deseuri solide. Emisiile de TOC apar datorita materiei organice prezente in material prima, calcar utilizat in proportie de 80% in amestecul de materii prime. |

8.3.2.6.5. Emisiile de acid clorhidric (HCl) și acid fluorhidric (HF)

| Cerinta BAT | Conformitate CRH HOGHIZ |
| --- | --- |
| III.2.2 Concluzii privind BAT industria cimentului III.2.2.6 Compusi gazosi III.2.2.6.5 Emisiile de acid clorhidric (HCl) și acid fluorhidric (HF) |
| Pentru a preveni/reduce emisiile de HCl din gazele rezultate în urma proceselor de ardere în cuptor, BAT constau în utilizarea, individual sau în combinație, a următoarelor tehnici primare |
| Utilizarea de materii prime și combustibili cu un conținut redus de clor | Deseurile utilizate ca substituenti de materii prime si combustibil se receptioneaza numai dupa completarea fisei de omologare interna, cu informatii referitoare la provenienta deseului, cantitatile disponibile, proprietati fizice, analize chimice. Se realizeaza o urmarire speciala a continutului de Cl din materii prime și mixul de combustibili. Continutul de Cl este o conditie de acceptare a deseurilor la coincinerare CRH respecta procedurile legale de prelevare, esantionare si analiza a deseurilor cu verificarea respectarii limitelor din Fisa de omologare deseuri pentru acceptare la coincinerare. Toate deseurile utilizate ca substituenti de combustibil si materii prime sunt analizate pentru asigurarea exploatarii fara riscuri a instalatiei si excluderea oricaror depasiri ale valorilor limita de emisie din Autorizatia Integrata de Mediu. CRH respecta procedura de esantionare si analizare a deseurilor conform Ghidului pentru coincinerarea deseurilor in fabricile de ciment, elaborat de MMGA 2004, prevazuta si in procedurile interne. Conformare cu BAT. |
| Limitarea conținutului de clor al deșeurilor care urmează a fi utilizate ca materii prime și/sau combustibili în cuptorul de clincher de ciment |  |
| BAT-AEL pentru emisiile de HCl este <10 mg/Nm 3 ca medie zilnică sau ca medie pe perioada de eșantionare(măsurători la fața locului, cu durata de cel puțin o jumătate oră). | Media emisiilor de HCl din instalatia de producere a clincherului de ciment se situeaza sub nivelul limita BAT de 10 mg/Nm3. Conformare cu BAT. |
| Pentru a preveni/reduce emisiile de HF din gazele rezultate în urma proceselor de ardere în cuptor, BAT constau în utilizarea uneia sau a unei combinații din următoarele tehnici primare |
| Utilizarea de materii prime și combustibili cu conținut redus de fluor | Deseurile utilizate ca substituenti de materii prime si combustibil se receptioneaza numai dupa completarea fisei de omologare interna, cu informatii referitoare la provenienta deseului, cantitatile disponibile, proprietati fizice, analize chimice. CRH respecta procedurile legale de prelevare, esantionare si analiza a deseurilor cu verificarea respectarii limitelor din Fisa de omologare deseuri pentru acceptare la coincinerare. Toate deseurile utilizate ca substituenti de combustibil si materii prime sunt analizate pentru asigurarea exploatarii fara riscuri a instalatiei si excluderea oricaror depasiri ale valorilor limita de emisie din Autorizatia Integrata de Mediu. CRH respecta procedura de esantionare si analizare a deseurilor conform Ghidului pentru coincinerarea deseurilor in fabricile de ciment, elaborat de MMGA 2004, prevazuta si in procedurile interne. Conformare cu BAT. |
| Limitarea conținutului de fluor din deșeurile care urmează a fi utilizate ca materii prime și/sau combustibili în cuptorul de clincher din fabrica de ciment |  |
| BAT-AEL pentru emisiile de HF este <1 mg/Nm 3 ca medie zilnică sau ca medie pe perioada de eșantionare (măsurători la fața locului, cu durata de cel puțin o jumătate de oră). | Media emisiilor de HF din instalatia de producere a clincherului de ciment se situeaza sub nivelul limita BAT de 1 mg/Nm3. Conformare cu BAT. |

8.3.2.7. Emisiile de PCDD/F

| Cerinta BAT | Conformitate CRH HOGHIZ |
| --- | --- |
| III.2.2 Concluzii privind BAT industria cimentului III.2.2.7 Emisiile de PCDD/F |
| Pentru a preveni emisiile de PCDD/F sau pentru a menține emisiile de PCDD/F din gazele rezultate în urma proceselor de ardere în cuptor la un nivel scăzut, BAT constau în utilizarea, uneia sau a unei combinații a următoarelor tehnici: |
| Selectarea și controlarea atentă a intrărilor in cuptor (materii prime), respectiv clor, cupru și compuși organici volatili. | Se face prin inventarierea materiilor prime, avandu-se in vedere cantitatile necesare, compozitia acestora, reducerea impactului asupra mediului, cautarea alternativelor cat mai putin daunatoare pentru mediu, utilizandu-se principiul substitutiei materiilor prime cu materii prime alternative pentru economisirea resurselor naturale. Conformare cu BAT. |
| Selectarea și controlarea atentă a intrărilor în cuptor (combustibili), de exemplu clor și cupru | Deseurile utilizate ca substituenti de materii prime si combustibil se receptioneaza numai dupa completarea fisei de omologare interna, cu informatii referitoare la provenienta deseului, cantitatile disponibile, proprietati fizice, analize chimice. CRH respecta procedurile legale de prelevare, esantionare si analiza a deseurilor cu verificarea respectarii limitelor din Fisa de omologare deseuri pentru acceptare la coincinerare. Toate deseurile utilizate ca substituenti de combustibil si materii prime sunt analizate pentru asigurarea exploatarii fara riscuri a instalatiei si excluderea oricaror depasiri ale valorilor limita de emisie din Autorizatia Integrata de Mediu. CRH respecta procedura de esantionare si analizare a deseurilor conform Ghidului pentru coincinerarea deseurilor in fabricile de ciment, elaborat de MMGA 2004, prevazuta si in procedurile interne. Conformare cu BAT. |
| Limitarea/evitarea utilizării de deșeuri care conțin materii organice clorurate. Evitarea alimentării cu combustibili cu un conținut ridicat de halogeni (de exemplu, clor) în arderea secundară. |  |
| Răcirea rapidă a gazelor de ardere din cuptor la temperaturi mai mici de 200 °C și reducerea la minimum a timpului de staționare a gazelor de ardere și a conținutului de oxigen în zonele în care temperaturile sunt cuprinse între 300 și 450 °C. Aplicabile în cazul cuptoarelor lungi cu procedeu umed și al celor cu procedeu uscat fără preîncălzire. La cuptoarele moderne cu preîncălzire și precalcinare, această caracteristică este deja integrată | Procedeu uscat cu schimbator de caldura in patru trepte. Conformare cu BAT. |
| Încetarea coincinerării deșeurilor în operațiuni precum pornirea și/sau oprirea | Se aplica integral. Nu se introduc deseuri la coincinerare pana cand procesul tehnologic nu se desfasoara in conditii stabile. Conformare cu BAT. |
| BAT-AEL pentru emisiile de PCDD/F din gazele rezultate în urma proceselor de ardere în cuptor este <0,05 – 0,1 ng PCDD/ F I-TEQ/Nm 3 ca medie pe perioada de eșantionare (6-8 ore). | Media emisiilor de PCDD/PCDF din instalatia de producere a clincherului de ciment se situeaza sub nivelul limita BAT de 0,1 ng PCDD/ F I-TEQ/Nm3. Conformare cu BAT. |

8.3.2.8.  Emisiile de metale

| Cerinta BAT | Conformitate CRH HOGHIZ |
| --- | --- |
| III.2.2 Concluzii privind BAT industria cimentului III.2.2.8 Emisiile de metale |
| În scopul de a reduce la minimum emisiile de metale din gazele rezultate în urma proceselor de ardere în cuptor, BAT constau în folosirea, unei tehnici individuale sau a unei combinații a următoarelor tehnici: |
| Selectarea de materiale cu un conținut scăzut de metale relevante și limitarea conținutului de metale relevante în materiale, în special de mercur. | Deseurile utilizate ca substituenti de materii prime si combustibil se receptioneaza numai dupa completarea fisei de omologare interna, cu informatii referitoare la provenienta deseului, cantitatile disponibile, proprietati fizice, analize chimice. CRH respecta procedurile legale de prelevare, esantionare si analiza a deseurilor cu verificarea respectarii limitelor din Fisa de omologare deseuri pentru acceptare la coincinerare. Toate deseurile utilizate ca substituenti de combustibil si materii prime sunt analizate pentru asigurarea exploatarii fara riscuri a instalatiei si excluderea oricaror depasiri ale valorilor limita de emisie din Autorizatia Integrata de Mediu. CRH respecta procedura de esantionare si analizare a deseurilor conform Ghidului pentru coincinerarea deseurilor in fabricile de ciment, elaborat de MMGA 2004, prevazuta si in procedurile interne. Conformare cu BAT. |
| Utilizarea unui sistem de asigurare a calității pentru a garanta caracteristicile deșeurilor utilizate. |  |
| Utilizarea de tehnici eficiente de desprăfuire BAT. | Toate echipamentele principale ale fuxului tehnologic (concasoare, mori, silozuri de depozitare si omogenizare, racitor gratar, benzi trasportoare, elevatoare, buncare, sisteme de alimentare vrac, instalatii de insacuire) sunt prevazute cu instalatii de desprafuire tip filtre cu saci. Conformare cu BAT. |
| BAT-AEL [media pe perioada de eșantionare (măsurători la fața locului, timp de cel puțin o jumătate de oră)], mg/Nm3: Hg: < 0,05 Σ (Cd, Tl): < 0,05 Σ (As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) < 0,5 Valorile mai mari decât 0,03 mg/Nm3 trebuie să fie analizate suplimentar. Valorile apropiate de 0,05 mg/Nm3 necesită luarea în considerare a unor tehnici suplimentare (de exemplu, scăderea temperaturii gazelor de ardere, utilizarea de cărbune activ. | Mediiile emisiilor din instalatia de producere a clincherului de ciment se situeaza sub nivelele limita BAT. Conformare cu BAT. |

8.3.2.9.  Pierderile din proces/deșeuri

| Cerinta BAT | Conformitate CRH HOGHIZ |
| --- | --- |
| III.2.2 Concluzii privind BAT industria cimentului III.2.2.9 Pierderile din proces/deșeuri |
| Pentru a reduce volumul de deșeuri solide rezultate din procesul de fabricație a cimentului și pentru economisirea de materii prime, BAT constau în: |
| Reutilizarea pulberilor colectate în timpul procesului, dacă este posibil General aplicabilă, dar depinzând de compoziția chimică a pulberilor Pulberile colectate pot fi reciclate în cadrul proceselor de producție ori de câte ori este posibil. Această reciclare poate avea loc direct în cuptor sau pe calea de alimentare a cuptorului (conținutul de metale alcaline reprezentând factorul limitativ) sau prin amestecarea cu produse finite de ciment. O procedură de asigurare a calității ar putea fi necesară atunci când pulberile colectate sunt reciclate în cadrul proceselor de producție. Pot fi găsite utilizări alternative pentru materiile care nu pot fi reciclate (de exemplu, ca aditiv pentru desulfurarea gazelor în instalațiile de ardere | Praful recuperat din instalatiile de desprafuire este reintrodus in totalitate in fluxul tehnologic. Conformare cu BAT. |
| Utilizarea acestor pulberi în alte produse comerciale, atunci când este posibil Utilizarea pulberilor în alte produse comerciale se poate situa în afara controlului operatorului | Nu este cazul |

8.3.3.  Managementul apelor uzate

| Cerinta BAT | Conformitate CRH HOGHIZ |
| --- | --- |
| III.3.3. Document de Referinta privind BAT pentru Industria de Tratare Deseuri - August 2006 III.3.3.1 BAT generic 6. Managementul apelor uzate |
| Reducerea utilizării apei și contaminarii apei prin: -aplicarea de impermeabilizare și metode retentie zone de stocare. -efectuarea de controale periodice ale rezervoarelor și cuvelor în special atunci când acestea sunt subterane - drenaj separat al apei separate în funcție de poluare (apă acoperiș, apa zone rutiere, apa de proces) -un bazin de colectare de securitate -efectuarea de audituri de apă regulat, cu scopul de a reduce consumul de apă și prevenirea contaminării apei -separarea apei de proces de apa de ploaie | Apa tehnologica este recirculata in proportie de 95%. Apa de proces este apa industrial cu traseul ei bine stabilit, diferit de apa de ploaie Din cadrul obiectivului rezulta 2 categorii de ape uzate: - ape uzate menajere tratate in statia proprie mecano-biologica, evacuate la reteaua de pluviale inainte de ultimul deznisipator cu separator de grasimi; - ape pluviale tratate in deznisipator cu separator de produse petroliere, evacuate la canal dalat spre raul Olt. Infiltratii in subsol se pot produce datorita avarierii rezervoarelor subterane (motorina, ulei uzat) aceasta este evitata prin inspectii periodice si intretinerea corespunzatoare. Sistemul de monitorizare a apelor freatice poate ajuta la detectarea producerii unui astfel de eveniment. Pentru evaluarea calitatii apelor uzate evacuate exista monitorizari periodice efectuate de societate. Conformare cu BAT. |
| Procedurile pentru a se asigura că specificațiile efluentului sunt potrivite potrivit pentru sistemul de tratare sau descarcare | Statia de epurare ape menajere Conformare cu BAT. |
| Evitarea by-pass-arii de catre eflunet a sistemelor de tratare | Nu este cazul |
| Existenta si operarea unui sistem inchis în care apa de ploaie din zonele de procesare este colectata împreună cu spălările de rezervoare, scurgeri ocazionale, etc si returnata in instalatia de procesare sau colectata intr-un interceptor combinat | Apele pluviale sunt preluate de sistemul de rigole deschise si directionate catre deznisipatorul final. Conformare cu BAT. |
| Segregrarea sistemelor de colectare pentru apele potențial mai contaminate cele mai puțin contaminate | Nu este cazul |
| Existenta unei suprafete complet betonate în toată zona de tratament, cu colectare la sistemele de drenaj intern cu directionare la rezervoarele de stocare sau interceptoare, care pot colecta apa de ploaie și orice scurgeri. Interceptoarele cu un preaplin cu deversare la canalizare, de obicei necesita de sisteme automate de monitorizare, cum ar fi controale ale pH-ului, care pot închide preaplinul | Nu este cazul |
| Colectarea apei de ploaie într-un bazin special pentru verificare, tratament daca este contaminata și mai departe utilizare | Nu este cazul |
| Maximizarea reutilizarii apelor uzate tratate și de utilizare a apei de ploaie în instalație | Nu este cazul. Apa tehnologica este recirculata in proportie de 95%. Apa de proces este apa industriala cu traseul ei bine stabilit, diferit de apa de ploaie. Conformare cu BAT. |
| Efectuarea de controale zilnice ale sistemului de management al apelor reziduale și menținerea unui jurnal al tuturor controalelor realizate, sistem de monitorizare a descărcărilor de efluent și calitatea nămolului | Registru verificare zilnica satie de epurare ape menajere Conformare cu BAT. |
| Identificarea principalelor componenti ale apei uzate tratate și apoi realizarea unei evaluari cu privire la soarta acestor substanțe chimice în mediu | Nu este cazul |
| Descărcare a apelor uzate de la stocarea acestora numai după încheierea tuturor tratamentelor și o inspecție finală. | Nu este cazul |
| Valori limita descarcare: COD: 20-120 ppm; BOD: 2-20 ppm Metale grele (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn): 0,1-1 ppm Metale grele foarte toxice: As <0,1 ppm, Hg :0,01-0,05 ppm Cd <0,1-02 ppm; Cr(VI)<0,1-0,4 ppm | Conform AGA Actuala |

8.3.4.  Prevenirea contaminării solului

| Cerinta BAT | Conformitate CRH HOGHIZ |
| --- | --- |
| III.3.3. Document de Referinta privind BAT pentru Industria de Tratare Deseuri - August 2006 III.3.3.1 BAT generic 8. Contaminarea solului |
| Asigurarea și menținerea suprafețelor adecvate zonelor operaționale, inclusiv aplicarea unor măsuri de prevenire sau curatare rapida a scurgerilor, și asigurarea întreținerii sistemelor de drenare și altor structuri subterane | Pentru a preveni contaminarea solului la nivelul unitatii s-au implementat urmatoarele masuri: Zone de depozitare betonate, impermeabile Sisteme de retinere a scurgerilor pentru majoritatea zonelor de depozitare Sisteme de prevenire a imprastierii pulberilor pentru unele platforme Apele pluviale din aceste zone nu ajung pe sol ci sunt colectate prin sistemul de rigole si tratate in decantoare si separator de uleiuri inainte de evacuare Colectarea depunerilor de pulberi Protectie naturala datorita conditiilor hidrogeologice ale amplasamentului – strat greu permeabil (argila), slaba dezvoltare acvifer de mica adancime . Masuri de pastrare in bune conditii a suprafetelor impermeabilizate Intretinerea si curatarea corespunzatoare a decantoarelor si separatorului de uleiuri Luarea masurilor conform planurilor de prevenire si actiune existente (poluari accidentale, interventii, situatii de urgenta). Conformare cu BAT. |
| Utilizarea unei baze impermeabile și a unui drenaj intern al amplasamentului |  |
| Minimizarea utilizarii de vase si conducte subterane |  |

Prin compararea activităţilor cu cele mai bune tehnici disponibile existente la nivel european, rezultă că activităţile din cadrul S.C. CRH CIMENT (ROMÂNIA) S.A., PUNCT DE LUCRU HOGHIZ, se desfăsoară în conformitate cu acestea, precum şi cu legislaţia naţională.

9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

9.1. EMISII ÎN ATMOSFERĂ

9.1.1 Emisii dirijate în atmosferă

| Proces | Utilaj | Poluant | Locaţie purificare gaze | Echipamente reducere emisii | Eficienţa instalaţie % | Caracteristici surse |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Înălţime (m) | Diametru (m) | Temp. (0C) | Debit gaze (Nmc/h)* | Coordonate STEREO 70 | Viteză gaze* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | y |  |
| 1.Concasoare | Concasor 1 | Pulberi | Cos 1.1 Flux concasor 1 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 4 | 0,85 | 10 | 23247 | 522051 | 494390 | 12.68 |
|  | Concasor 2 | Pulberi | Cos 1.2 Flux concasor 2 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 4 | 0,85 | 10 | 23820 | 522047 | 494390 | 12.98 |
|  | Concasor 3 | Pulberi | Cos 1.3 Flux concasor 3 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 4 | 0,85 | 10 | 24461 | 522037 | 494390 | 15.95 |
| 2.Preparare cocs | Moara cocs | Pulberi | Cos 2.1 Moara cocs | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 10 | 1,4 | 85 | 36220 | 521953 | 494739 | 8.58 |
|  |  | Pulberi | Cos 2.2 Concasor | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 2 | 0,5 | 30 | 5406 | 521971 | 494749 | 4.25 |
|  |  | Pulberi | Cos 2.3 Buncar 2 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 2 | 0,5 | 10 | 965 | 521955 | 494721 | 0.71 |
|  |  | Pulberi | Cos 2.4 Pfister dozator | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 1,5 | 0,5 | 30 | 2703 | 521917 | 494653 | 2.12 |
|  |  | Pulberi | Cos 2.5 Buncar Pompa Moller | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 2 | 0.5 | 10 | 174 | 521962 | 494729 | 0.13 |
| 3.Preparare făina | Moara de făina, Silozuri depozitare-omogenizare | Pulberi | Cos 3.1. Filer - depozitare | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 1,5 | 0,5 | 50 | 2029 | 521938 | 494581 | 1.70 |
|  |  |  | Cos 3.2. Filer - incarcare | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 1,5 | 0,5 | 50 | 2029 | 521922 | 494564 | 1.70 |
|  |  |  | Cos 3.3 Silozuri de omogenizare si depozitare faina. Ramura B | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 2 | 0,85 | 25 | 12660 | 521931 | 494567 | 8.40 |
|  |  |  | Cos 3.4 Transport faina la schimbator caldura, ramura B | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 2 | 0,4 | 20 | 2371 | 521906 | 494630 | 4.92 |
|  |  |  | Cos 3.5 Transport faina la schimbator caldura, ramura A | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 2 | 0,4 | 20 | 2568 | 521916 | 494619 | 5.24 |
| 4.Producereclincher | Cuptor rotativ, Racitor gratar | Pulberi | Cos 4.1. Instalatie dozare faina | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 4 | 0,5 | 25 | 10800 | 521942 | 494594 | 8.91 |
|  |  | Pulberi NOx, SO2, HCl, HF TOC, metale si compusii lor PCDD/PCDF, CO2 | Cos 4.2. Instalatie ardere clincher | 1. Instalaţie desprăfuire filtru cu saci 2. Instalaţie reducere emisii SO2 – injecţia var hidratat 3. Reducere emisii NOx – măsuri primare şi instalaţie SNCR (selectivă, non-catalitică) | >90% >70% >80% | 80 | 4 | 130 | 364210 | 521877 | 494639 | 13.35 |
|  |  | Pulberi | Cos 4.3. Racitor gratar | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 30 | 3 | 120 | 179681 | 522019 | 494741 | 10.17 |
|  |  | Pulberi | Cos 4.4. Sistem transport clincher – Aumund 1 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 1 | 0,5 | 120 | 3474 | 522032 | 494717 | 3.54 |
|  |  | Pulberi | Cos 4.5. Sistem transport clincher – Aumund 2 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 1 | 0,5 | 120 | 3474 | 522048 | 494718 | 3.54 |
|  |  | Pulberi | Cos 4.6. Sistem umplere silozuri – S3 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 2 | 2 | 15 | 7773 | 522215 | 494876 | 1.45 |
|  |  | Pulberi | Cos 4.7. Sistem umplere silozuri – S2 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 2 | 2 | 15 | 9100 | 522195 | 494852 | 1.70 |
|  |  | Pulberi | Cos 4.8. Sistem umplere silozuri – S1 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 2 | 2 | 15 | 7773 | 522170 | 494832 | 1.45 |
|  |  | Pulberi | Cos 4.9. Sistem umplere silozuri – banda 5 S1 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 2 | 2 | 15 | 8531 | 522161 | 494837 | 1.59 |
|  |  | Pulberi | Cos 4.10. Sistem de incarcare clincher - livrare | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 4 | 0,85 | 15 | 9479 | 522128 | 494959 | 4.16 |
|  |  | Pulberi | Cos 4.11. Sistem de incarcare clincher - extractie | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 4 | 0,85 | 15 | 9479 | 522214 | 494902 | 4.16 |
|  |  | Pulberi | Cos 4.12 Instalatie tocare AF | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% |  |  |  |  | 521812 | 494524 |  |
|  |  | Pulberi | Cos 4.13. Banda transport AF - intrare | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% |  |  |  |  | 521911 | 494695 |  |
|  |  | Pulberi | Cos 4.14. Banda transport AF-iesire | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% |  |  |  |  | 522025 | 494712 |  |
|  |  | Pulberi | Cos 4.15 Banda transport AF - dozate | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% |  |  |  |  | 521977 | 494705 |  |
| 5.Producere şi depozitare ciment | Mori ciment | Pulberi | Cos 5.1. Fluxul morii MC2 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 16 | 1,6 | 85 | 64892 | 522144 | 494920 | 11.76 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.2. Fluxul morii MC3 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 16 | 1,6 | 85 | 65117 | 522128 | 494912 | 11.8 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.3. Fluxul morii MC4 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 16 | 1,6 | 85 | 66189 | 522118 | 494902 | 12 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.4. Anexa moara MC2 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 15 | 1,4 | 85 | 50571 | 522152 | 494932 | 11.97 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.5. Anexa moara MC3 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 15 | 1,4 | 85 | 41258 | 522165 | 494891 | 9.77 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.6. Anexa moara MC4 | Instalaţie desprăfuire filtru saci | >90% | 15 | 1,4 | 85 | 49119 | 522118 | 494881 | 11.63 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.7. Alimentare moara MC2 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 4 | 0,65 | 35 | 10637 | 522204 | 494861 | 6.53 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.8. Alimentare moara MC3 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 4 | 0,65 | 35 | 10637 | 522167 | 494874 | 6.53 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.9. Alimentare moara MC4 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 4 | 0,65 | 35 | 10637 | 522191 | 494839 | 6.53 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.10. Siloz 1 ciment | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 1,5 | 0,5 | 25 | 1832 | 522207 | 495011 | 1.42 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.11. Siloz 2 ciment | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 1,5 | 0,5 | 25 | 1832 | 522230 | 494981 | 1.42 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.12. Siloz 3 ciment | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 1,5 | 0,5 | 25 | 1832 | 522222 | 495022 | 1.42 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.13. Siloz 4 ciment | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 1,5 | 0,5 | 25 | 1832 | 522249 | 494999 | 1.42 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.14. Siloz 5 ciment | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 1,5 | 0,5 | 25 | 1832 | 522238 | 495041 | 1.42 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.15. Siloz 6 ciment | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 1,5 | 0,5 | 25 | 1832 | 522265 | 495016 | 1.42 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.16. Siloz 7 ciment | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 1,5 | 0,5 | 25 | 1832 | 522265 | 495066 | 1.42 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.17. Siloz 8 ciment | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 1,5 | 0,5 | 25 | 1832 | 522291 | 495040 | 1.42 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.18. Siloz 9 ciment | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 1,5 | 0,5 | 25 | 1832 | 522281 | 495086 | 1.42 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.19. Siloz 10 ciment | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 1,5 | 0,5 | 25 | 1832 | 522304 | 495060 | 1.42 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.20. Benzi transport ciment – TC1 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 1,5 | 0,5 | 25 | 2199 | 522252 | 495047 | 1.70 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.21. Benzi transport ciment – TC2 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 10 | 0,5 | 25 | 2199 | 522255 | 495043 | 1.70 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.22. Elevator 1 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 5 | 0,5 | 25 | 10994 | 522257 | 495045 | 8.49 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.23. Elevator 2 | Instalaţie desprăfuire filtru saci | >90% | 5 | 0,5 | 25 | 10994 | 522251 | 495050 | 8.49 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.24. Elevator 3 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 5 | 0,5 | 25 | 10994 | 522262 | 495048 | 8.49 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.25. Elevator 4 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 5 | 0,5 | 25 | 10994 | 522256 | 495055 | 8.49 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.26. Siloz cenusa | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 2 | 0,6 | 25 | 6026 | 522067 | 494887 | 3.89 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.27. Buncar 1 cenusa MC2 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 2 | 0,6 | 25 | 5497 | 522177 | 494907 | 3.54 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.28. Buncar 2 cenusa MC2 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 2 | 0,6 | 25 | 5497 | 511171 | 494900 | 3.54 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.29. Phister cenusa MC2 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 2 | 0,6 | 25 | 4947 | 522171 | 494921 | 3.18 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.30 Buncar cenusa MC3 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 2 | 0,6 | 25 | 5497 | 522161 | 494878 | 3.54 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.31. Buncar 1 cenusa MC4 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 2 | 0,6 | 25 | 5497 | 522149 | 494877 | 3.54 |
|  |  | Pulberi | Cos 5.32. Buncar 2 cenusa MC4 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 2 | 0,6 | 25 | 5497 | 522131 | 494860 | 3.54 |
| 6.Comercializare Ciment/ mortar uscat | Livrare ciment vrac, auto şi CF, însăcuire şi paletizare | Pulberi | Cos 6.1. Buncar 3 auto vrac | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 2,5 | 0,5 | 25 | 2199 | 522279 | 495024 | 1.70 |
|  |  | Pulberi | Cos 6.2. Sistem de alimentare vrac S2 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 2,5 | 0,5 | 25 | 2199 | 522236 | 494997 | 1.70 |
|  |  | Pulberi | Cos 6.3. Sistem de alimentare vrac S4 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 2,5 | 0,5 | 25 | 2199 | 522235 | 495002 | 1.70 |
|  |  | Pulberi | Cos 6.4. Sistem de alimentare vrac CF, linia 8 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 3 | 0,5 | 25 | 2199 | 522239 | 495064 | 1.70 |
|  |  | Pulberi | Cos 6.5. Sistem de alimentare vrac CF, linia 9 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 3 | 0,5 | 25 | 2199 | 522246 | 495058 | 1.70 |
|  |  | Pulberi NOx, CO2 | Cos 6.6. Uscator nisip | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 9 | 1 | 45 | 23701 | 522351 | 494977 | 9.51 |
|  |  | Pulberi | Cos 6.7. Deversare nisip pe banda | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 16 | 0,2 | 25 | 4581 | 522356 | 494987 | 8.85 |
|  |  | Pulberi | Cos 6.8. Siloz nisip uscat | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 19 | 0,2 | 45 | 859 | 522320 | 495027 | 1.77 |
|  |  | Pulberi | Cos 6.9. Buncar ciment MRU | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 14 | 0,2 | 30 | 1802 | 522296 | 495008 | 3.54 |
|  |  | Pulberi | Cos 6.10. Instalatie de insacuire a cimentului M12 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 2 | 0,5 | 25 | 5497 | 522231 | 495071 | 4.25 |
|  |  | Pulberi | Cos 6.11. Instalatie de insacuire a cimentului M 6 | Instalaţie desprăfuire filtru cu saci | >90% | 2 | 0,5 | 25 | 4123 | 522296 | 495013 | 3.18 |

Nota*: Debitul si viteza gazelor sunt calculate/ masurate aferent anului 2015.

9.1.2. Emisii fugitive/nedirijate in aer.    Măsuri de reducere.

| Sursa | Poluanţi | Estimare , dupa caz / Măsuri de reducere |
| --- | --- | --- |
| Rezervoare (de ex. instalaţie de stocare slam petrolier, emulsii şi solvenţi); | COV | Aerisirea rezervorului prevazută cu supapă de respiratie. |
| Zone de depozitare materiale posibil a fi antrenate de vânt | Pulberi | Depozite prevăzute cu: suprafaţă betonată, imprejmuire laterală şi acoperire., descarcare nisip (umed) la instalatia noua |
| Încărcarea şi descărcarea containerelor de transport cu adaosuri, respectiv pirita, ghips, zgura s.a. | Pulberi la descărcare adaosuri din mijloace auto si CF | Sub 0,1 % din cantitatea de materiale încărcate si descărcate din mijloace de transport; Măsuri de reducere: -instruire personal -igienizare permanentă a perimetrului -colectarea materialului depus pe platformă şi reintroducerea in proces, pe benzile transportoare. |
| Transferarea materialelor dintr-un recipient în altul, ex. silozuri,cisterne | Pulberi | Etanşeitate la încărcare vrac in auto şi CF prevăzut cu instalaţii de desprăfuire carcasate. |
| Sisteme de transport; ex. benzi transportoare pentru adaosuri de pirită, ghips, zgură s.a | Pulberi | Sub 0,12 % din cantitatea de materiale încărcate si descărcate din mijloace de transport; Măsuri de reducere: -instruire personal; -igienizare permanentă a perimetrului; -colectarea materialului depus pe platformă şi reintroducerea în proces, pe benzile transportoare; |
| Extracii | Pulberi | Instalaţiile de desprăfuire la extractie |
| Posibilitatea de by-pass a echipamentului de depoluare, în aer sau în apa | Nu este cazul | Nu sunt necesare. Există sistem automat de protecţie. |

9.1.3. Nicio emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative  pentru mediu, cu exceptia celor acceptate legal.

9.1.4. În cazul în care titularul activităţii/operatorul intenţionează efectuarea unei modificări semnificative, la instalaţiile existente sau la procesul tehnologic, trebuie să informeze înainte de efectuarea modificării autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

## 9.2. EMISII ÎN APĂ

9.2.1. Volume de apă evacuate, în conformitate cu autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 112/23.09.2014, cu valabilitate  30.10.2017, in vigoare:

| Nr. crt. | Categoria Apei | Receptori | Volum total evacuat zilnic, (mc) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | med. | min. |
| 1. | Ape menajere epurate | Olt, printr-un canal desecare | 1000 | 600 | 200 |
| 2. | Ape pluviale epurate |  | Q pluvial = 1000 l/s |

9.2.2. Tipuri de ape uzate, evacuarea şi sistemul de canalizăre.

Apele uzate menajere sunt colectate printr-o reţea de canalizare din PVC KG Dn 40 mm – Dn 90 mm cu lungimea de 1460 ml şi descărcate în staţia de epurare mecano - biologică.

9.2.3. Instalaţii epurare ape pluviale.

Apele pluviale de pe platformă sunt colectate prin guri de scurgere şi rigole cu grătar carosabil, într-un sistem de canale Dn 50 mm–Dn 125 mm în lungime de cca 1,0 km, canal de gardă pentru ape pluviale, trecute prin separator de produse petroliere şi nisip şi descărcate în râul Olt, printr-un canal dalat cu lungimea de cca. 3,5 km.

Lungimea totală simplă a conductelor şi colectoarelor de canalizare : 4780 m

9.2.4. Staţii de preepurare şi de epurare finală

- separator de grăsimi metalic, tip ECOLIP-E Mobil D, dimensionat pentru Q = 2,0 l/s, prevăzut cu dispozitiv integrat de reţinere a grăsimilor cu capacitatea de V=535x360x420 mm, pentru apele uzate menajere provenite de la cantină, ce sunt transportate spre staţia de epurare, prin reţeaua de canalizare menajeră;

- Staţia de epurare pentru ape uzate menajere, cu treaptă mecanică şi biologică, dimensionată pentru Q zi max = 45 mc/zi, cuprinde:

Linia apei

- instalaţie de sitare automată tip ADISIT 300E-2, existentă, dimensionată pentru Q = 10 l/s, prevazută cu container pentru reţinerea grosierelor; apa sitată este transportată gravitaţional printr-o conductă Dn 200 mm la bazinul de omogenizare;

- bazin de omogenizare pentru apa sitată cu capacitatea de V = 60 mc, echipat cu 1a+1r pompe submersibile tip Drenag 1800 T, cu Q = 20 – 50 mc/h, H = 7 mCA, senzori de nivel şi conductă refulare apă uzată Dn 100 mm, spre deznisipator şi separator de grăsimi;

- deznisipator şi separator de grăsimi ADINIS T4, existent, dimensionat pentru Q=20 mc/h; flotarea grăsimilor se face prin aerare cu bule medii, care sunt raclate spre un container de stocare, iar nisipul sedimentat pe fundul conic este evacuat într-un container de stocare. Apa epurată mecanic este transportată gravitaţional printr-o conducta Dn 100 mm spre bazinul de aerare.

- bazin cu nămol activat cu V = 32 mc, pentru nitrificare/denitrificare, ce este echipat cu: 30 buc. difuzori poroşi cu membrană elastică, pentru aerare cu bule fine; două electrosuflante pentru furnizarea aerului necesar; senzor de oxigen; conductă dozare soluţie sirop de zahar/ alcool, instalatie de preparare, stocare alcool/ sirop de zahar; mixer agitator cu elice; pompa transvazare apă+nămol şi conductă refulare Dn 32 mm spre epuratorul biologic aerob; epurator biologic aerob cu rotor cu discuri, semiscufundat tip Biorulli, din care apa este evacuată gravitaţional printr-o conductă în decantorul secundar;

- decantor secundar cu V = 6,5 mc, existent, echipat cu urmatoarele: electropompa tip Vortex cu Q=25mc/h, pentru evacuarea apei epurate; pompa evacuare namol recirculat si in exces; statie de monitorizare a calitatii apei evacuate, pentru parametrii: suspensii, CBO5, NH4; debitmetru electromagnetic Dn3-ECOFLUX; instalatie de preparare si dozare hipoclorit, cu V=100 l.

Linia namolului

- electropompa submersibila de evacuare namol in exces si de recirculare a namolului activ de la decantorul secundar la bazinul de aerare, cu functionare temporizata;

- conducta de evacuare pentru surplusul de namol spre bazinul de stocare;

- bazin de stabilizare si stocare namol in exces, cu capacitatea de V = 6,5 mc, echipat cu pompa cu ejector pentru mixare si aerare; namolul stabilizat este evacuat prin vidanjare, iar apa este recirculata. Partea solida rezultata (grasimi de pe treapta mecanica si namol in exces de pe treapta biologica) este colectata si transportata la instalatia de coincinerare cuptor.

Ape pluviale:

- Decantor de V = 2x1,7x0,8 mc, pentru apele pluviale colectate din zona silozurilor de calcar.

- Decantor de V1 = 10,8x4,0x (0 – 4,0)mc si V2  = 1,5x4,0x4,0 mc, pentru apele pluviale colectate din zona atelierului moara cocs;

- Separator de hidrocarburi petroliere amplasat pe canalul colector de ape pluviale (inainte de evacuarea spre raul Olt), este dimensionat pentru Q=300 l/s cu by-pass ( Q= 1500 l/s ) cu V = 75 mc, forma paralelipipedica, metalic, realizat dintr-un material anticoroziv, prevazut cu urmatoarea compartimentare:

- compartiment de namol dotat cu 4 containere de capacitatea 5 mc fiecare cu capacitatea de 20 mc, iar volumul maxim de namol stocat este de 10,41 mc,  dotat cu senzor de colmatare si filtre de coalescenta. cu transmisie GSM la cabina de comanda Lafarge, pentru nivelul de namol;

- compartiment de separare a hidrocarburilor petroliere cu capacitatea de V=14 mc, dotat cu senzor de prea-plin. iar volumul maxim de hidrocarburi stocat este de 5,37 mc. Separatorul este dotat cu sistem de blocare automata a evacuarii la atingerea cantitatii maxime de hidrocarburi stocate si patru filtre de coalescenta.

Separatorul de namol si hidrocarburi este de tip ENVIA TRP 150/450, amplasat in zona halei expeditii, dimensionat pentru un debit total de Q = 450 l/s si debit nominal de Q = 150 l/s, prevazut cu:

- compartiment de namol (realizat dintr-o rigola evazata si adancita),

- doua placi din beton, verticale, fiecare prevazuta cu cate un filtru de coalescenta de dimensiuni mari, iar la partea din aval cu un perete semiscufundat si cu un perete deversor; volumul de hidrocarburi retinut este de cca 0,8 mc

- rigola de evacuare a apei epurate;

### 9.2.5. Instalaţii de măsurare a debitelor

| Nr.crt | Post hidrometric de exploatare-amplasament | Element primar/ secundar |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pentru captări: - foraj P1 - foraj P2 - pr. Olt - pr. Lupsa (Cuciulata) | - apometru tip WPH, Dn 100 mm; Qn 60 mc/h, seria 620030 - apometru tip WPH, Dn 100 mm; Qn 60 mc/h, seria 147031 - apometru tip WPH, Dn 100 mm; Qn 250 mc/h, seria 9037129 - apometru tip WPH, Dn 100 mm; Qn 60 mc/h, seria 105083 |
| 2. | Pentru evacuări : – statie de epurare - ape pluviale | - debitmetru tip Krohned IFM 1010K/D/6 A 01 – 18927 – IP 67 Dn 50 Pn 16 - debitmetru ultrasonic Nivelco EasyTREK SPA-380-4, seria L502432, domeniul de masurare 0,25 m – 6,0 m |

### 9.2.6. Reducerea emisiilor din surse punctiforme în apa de suprafaţă şi canalizare

9.2.6.1. Nicio emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite în prezenta autorizaţie. Este interzisă  existenţa altor emisii în apă, semnificative pentru mediu.

9.2.6.2. Acţiunile prin care fabrica Hoghiz ţine sub control consumul de apă şi impactul în acest factor de mediu sunt:

- reducerea consumului de apă prin recirculare;

- dotarea cu staţie de epurare ape menajere (treaptă mecanică, chimică, bacteriologică), instalaţie de separare produse petroliere şi cu deznisipator final cu separator de grăsimi - in prezent in faza de retehnologizare/modernizare.

- reducerea emisiilor difuze prin stropirea căilor de acces în timpul secetos, efectuarea şi păstrarea curăţeniei;

- eliminarea/stoparea scurgerilor pe sol şi în rigolele de ape pluviale a substanţelor chimice şi a  produselor petroliere;

- monitorizarea parametrilor calitativi ai apelor menajere si pluviala evacuate în râul Olt, precum si monitorizarea panzei freatice cu frecventa stabilita in Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 112/23.09.2014.

9.2.6.3. Titularul de activitate are obligaţia să exploateze construcţiile şi instalaţiiiale de utilizare, epurare şi evacuare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime, conform regulamentelor aprobate.

9.2.6.4.  Toate platformele betonate vor fi prevăzute cu bazine de colectare a scurgerilor accidentale de lichide cu conţinut de suspensii sau substanţe periculoase.

9.2.7. Echipamente

| Punctul de control | Echipament pentru menţinerea parametrilor | Echipament de laborator |
| --- | --- | --- |
| Canal colector Olt | Staţie epurare ape menajere | Analiza trimestriala a parametrilor, prin laboratoare acreditate RENAR: pH; suspensii; reziduu filtrabil al 105 º C; CBO5; CCOCr; azot total; sulfuri; fosfor total; detergenti; substante extractibile cu solventi organici. |
|  | Deznisipator cuplat cu separator de produse petroliere | Analiza trimestriala a parametrilor, prin laboratoare acreditate RENAR: pH; suspensii; reziduu filtrabil al 105 º C; substante extractibile cu solventi organici. |

Monitorizarea de către beneficiar a acviferului freatic se va face prin patru puturi de observatii amplasate amonte (F4 cu H = 30 m) si 3 (F1, F2, si F3 realizate la H = 20 m) aval pe partea dreapta a DJ Hoghiz – Sercaia, pe directia de curgere a panzei freatice. Automonitorizarea se va face semestrial, prin laboratoare acreditate RENAR, pentru urmatorii indicatori de calitate: pH,

## 9.3. Emisii în sol

### 9.3.1. Surse de poluare a solului

9.3.1.1. Sursele de poluare a solului sunt emisiile dirijate şi fugitive, operaţiile de încărcare/ descărcare a materiilor prime şi auxiliare din mijloacele de transport, emisiile datorate circulaţiei autovehiculelor.

9.3.1.2. Se vor curăţa si stropi căile de acces ori de câte ori este nevoie pentru reducerea emisiilor datorate circulaţiei autovehiculelor.  Emisiile accidentale de praf pe platforme se vor curăţa  dupa caz manual sau, prin aspirare în regim mobil sau staţionar.

9.3.2. Poluarea solului cauzată de deversări accidentale

9.3.2.1. Se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul şi implicit apa.

9.3.2.2. Se va proceda la eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor         acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii  deversărilor.

9.3.3. Controlul emisiilor în sol

9.3.3.1. Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri lichide  sau dispersii de pulberi şi gaze.

9.3.3.2.Toate bazinele subterane trebuie etanşate şi izolate corespunzător, după caz, pentru a preveni contaminarea  solului.

9.3.3.3. Titularul activităţii are obligaţia să deţină în depozit un număr adecvat de dispozitive de absorbţie şi/sau baraje plutitoare, precum şi o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante, adecvate pentru controlul oricărei deversări accidentale .

9.3.3.4. Titularul autorizaţiei trebuie să planifice şi să realizeze, o dată la 3 ani, activităţile de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, bazine, cămine şi guri de vizitare etc.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

## 10.1. Aer

10.1.1. Limite admisibile la emisie şi monitorizarea emisiilor în atmosferă, metode de analiză

| Denumirea punctului de măsură | Poluantul | VLE asociate BAT-Conclusions (mg/Nmc)* | Valoare limită de emisie * actuale, mg/Nmc | Timp mediere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coşuri filtre concasor 1,2,3 | Pulberi | 10 – începând cu martie 2017 | 30 | medie orară (perioada de eşantionare – cel puţin o jumătate de oră) |
| Coş filtru moara cocs | Pulberi | 15 – începând cu martie 2017 | 30 | medie zilnică |
| Coş filtru silozuri de omogenizare si depozitare faina | Pulberi | 10 – începând cu martie 2017 | 30 | medie orară (perioada de eşantionare – cel puţin o jumătate de oră) |
| Coş filtru transport faina la schimbator caldura | Pulberi | 10 – începând cu martie 2017 | 30 | medie orară (perioada de eşantionare – cel puţin o jumătate de oră) |
| Coş filtru instalaţie dozare faină | Pulberi | 10 – începând cu martie 2017 | 30 | medie orară (perioada de eşantionare – cel puţin o jumătate de oră) |
| Coş filtru cuptor clincher | Pulberi | 15 – începând cu martie 2017 | 30 | medie zilnică |
|  | SO2 | 400 – începând cu martie 2017 | 450 | medie zilnică |
|  | NOx | 500 – începând cu martie 2017 | 800 | medie zilnică |
|  | Metale şi compuşii lor: Σ(Cd, Tl) | 0.05 – începând cu martie 2017 | 0,05 | medie orară (măsurători cel puţin o jumătate de oră) |

Valorile emisiilor de noxe rezultate în urma desfăşurării procesului tehnologic, nu vor depăşi valorile limită ale poluanţilor specifici, stabilite ţinând seama de cele mai bune tehnici disponibile, de condiţiile locale şi caracteristicile tehnice ale instalaţiilor cat si limitele prevazute in Legea 278/2013.

| Denumirea punctului de măsură | Poluantul | VLE asociate BAT-Conclusions (mg/Nmc)* | Valoare limită de emisie * actuale, mg/Nmc | Timp mediere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hg | 0.05 – începând cu martie 2017 | 0.05 | medie zilnică |
| Coş filtru cuptor clincher | Σ(Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) | 0.5 – începând cu martie 2017 | 0.5 | medie orară (măsurători cel puţin o jumătate de oră) |
|  | TOC | 50* – începând cu martie 2017 | 50 | medie zilnică |
|  | HCl | 10 – începând cu martie 2017 | 10 | medie zilnică |
|  | HF | 1 – începând cu martie 2017 | 1,0 | medie zilnică |
|  | PCDDs / PCDFs | 0,1( ngTEQ/Nmc) – începând cu martie 2017 | 0,1( ngTEQ/Nmc) | medie la 6 ore |
|  | NH3 | 50 – începând cu martie 2017 | 50 | medie zilnică |
|  | CO2 | Conform Ordin 3420-2012 - Autorizaţie GES 2013-2020 |
|  | CO | - (filtru cu saci) | - | - |
| Coş filtru racitor gratar | pulberi | 15 – începând cu martie 2017 | 30 | medie zilnică |
| Coş filtre fuxuri mori ciment MC2, MC3, MC4 | pulberi | 10 – începând cu martie 2017 | 30 | medie zilnică |
| Coş filtre fuxuri anexe mori ciment MC2, MC3, MC4 | pulberi | 10 – începând cu martie 2017 | 30 | medie zilnică |

| Denumirea punctului de măsură | Poluantul | Ordin 462/1993 (mg/Nmc)* | Valoare limită de emisie * actuale, mg/Nmc | Timp mediere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cos filtru uscător nisip de la instalatia de uscare nisip (activitate conexa) | Pulberi | 50 | 30 | medie orară (perioada de eşantionare – cel puţin o jumătate de oră) |
|  | NOx | 350 | 500 | medie orară (perioada de eşantionare – cel puţin o jumătate de oră) |
|  | CO | 100 | - |  |
|  | SO2 | 35 | - |  |
|  | CO2 | Conform Ordin 3420-2012 - Autorizaţie GES 2013-2020 |
| Centrale termice fabrică | CO2 | Conform Ordin 3420-2012 - Autorizaţie GES 2013-2020 |

NOTE: * Emisiile de TOC provin din materiile prime.

Nota 1: Valoarea limită de emisie din tabelul de mai sus pentru fiecare poluant este valabila numai pentru situatia in care căldura rezultată din procesul de coincinerare provine de la deşeuri periculoase intr-un procent sub 40%; in caz contrar operatorul se obliga sa anunte autoritatea pentru protectia mediului emitenta a prezentei autorizatii si se vor respecta valorile limită de emisie stabilite în anexa nr. 6, partea a 3-a din Legea 278/2013. VLE pentru emisii din procesele ardere in cuptor asociate BAT(conform BAT-AEL), aplicabile dupa 4 ani de la publicarea deciziilor privind concluziile BAT (26.03.2017)

Nota 2:  Se pot folosi si alte metode alternative pentru monitorizarea NOx: NDIR, FTIR, NDUV, DOAS, senzor electrochimic cu prelevare conform ISO 10396, astfel incat metoda respectiva sa ofere date de o calitate stiintifica echivalenta.

Nota 3: Nivelul de SO2 si TOC provine din materia prima utilizata in proces, cf, Legii nr. 278/2013, art.15, pct.6 a) si b)

Nota 4:  VLE NOx 500 mg/Nmc incepand cu 2017, cf. Legii 278/2013, art.15, pct. 5 si Decizia de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013.

Nota 5:

Măsurătorile pentru determinarea concentraţiei substanţelor poluante ale aerului şi apei trebuie să fie reprezentative.

Metodele de referinţă standardizate sunt utilizate, de exemplu, pentru a etalona şi valida SAM şi pentru măsurări periodice pentru a verifica conformitatea cu valorile limită. [EN 15259]

Prelevarea probelor şi analiza tuturor poluanţilor, inclusiv a dioxinelor şi furanilor, precum şi metodele de măsura de referinţa pentru calibrarea sistemelor automatizate de măsură trebuie efectuate în conformitate cu standardele Comunităţii Europene CEN. În lipsa standardelor CEN se vor aplica standardele naţionale sau internaţionale care vor asigura furnizarea de date de o calitate ştiinţifică echivalentă.

Utilizarea altor metode de măsurare decât metodele de referinţă se poate face cu condiţia demonstrării echivalenţei rezultatelor obţinute cu cele furnizate de metoda de referinţă, prin aplicarea procedurii stabilite prin standardul CEN/TS 14793:2005 Stationary source emission - Intralaboratory validation procedure for an alternative method compared to a reference method.

Cerinţele generale cu privire la modul de a demonstra că datele obţinute din măsurări conform altor standarde decât standardele EN sau prin metode dezvoltate de laborator sunt de o calitate ştiinţifică echivalentă sunt stabilite în SR EN ISO / IEC 17025, SR EN ISO / IEC 17043 şi în CEN / TS 14793. Informaţii suplimentare sunt disponibile în mai multe standarde şi specificaţii tehnice: EN 15259:2007, CEN / TS 15674:2007, CEN / TS 15675:2007, EN 5677.

1.   Condiţii de referinţă: T= 273  K; P= 101,3 kPa,  gaz uscat;  conţinut de 10% O2,

2.   Valorile limită la emisie pentru aer se consideră respectate dacă:

-niciuna din valorile medii zilnice nu depăşeşte vreuna dintre valorile limită de emisie stabilite;

-niciuna din valorile medii pe perioada de prelevare stabilita pentru metale grele si dioxine si furani nu depaseste valorile limita la emisie stabilite;

-valorile medii la jumatate de ora si valorile medii la 10 minute se determină în cadrul timpului de lucru efectiv (excluzând perioadele de pornire şi oprire, dacă nu sunt incinerate deşeuri) din valorile măsurate, după ce s-a scăzut valoarea intervalului de încredere indicat in patea a 6-a pct.1.3 din anexa nr. 5 a Legii 278/2013. Valorile medii zilnice se calculeaza plecand de la aceste valori medii validate.

Pentru ca o medie zilnică să fie valabilă, este necesar ca maximum 5 medii pentru o jumătate de oră dintr-o singură zi să poată fi ignorate din cauza disfuncţionalităţii sau întreţinerii sistemului de măsurare continuă. Nu pot fi ignorate mai mult de 10 medii zilnice într-un an din cauza disfuncţionalităţii sau întreţinerii sistemului de măsurare continuă.

Toate valorile se normează la: un conţinut de oxigen de 10%. Mediile pentru o jumătate de oră sunt necesare doar pentru calculul mediilor zilnice.

- masuratorile la jumatate de ora sunt necesare doar pentru a se calcula valorile medii zilnice.

La nivelul valorii limită de emisie zilnică valorile intervalelor de încredere de 95% ale unui singur rezultat măsurat nu vor depăşi următoarele procente din valorile limită de emisie:

monoxid de carbon:    10%

bioxid de sulf:             20%

bioxid de azot:            20%

pulberi totale:              30%

carbon organic total:    30%

acid clorhidric:            40%

acid fluorhidric:          40%

3. Instalarea şi funcţionarea corespunzătoare a echipamentului automat de monitorizare a emisiilor în aer se verifică prin controale şi teste anuale de supraveghere. Calibrarea se face prin măsurători paralele cu metode de referinţă, cel putin o dată la 3 ani.

4. Pentru controlul cuptorului se impune determinarea continuă a presiunii, temperaturii în camera de ardere, conţinutul de oxigen, CO şi debitul de gaze evacuat.

5. Emisia de carbon organic total aferentă sursei 4.2. se datorează materialelor organice  introduse în sistem odată cu materiile prime, prezentă atât în cariera de argilă cât şi în  materialele de coincinerare. Emisia de COT rezultata din coincinerarea deşeurilor nu va depăşi valoarea de 10 mg/Nmc. Emisiile de compuşi organici volatili (VOC) apar datorita materiei organice prezente în materia primă demonstrata de studiul ” Lipsa influentei coincinerarii deseurilor asupra emisiei de SO2 si TOC-2013” si sustinuta de adresa MMGA/2005.

6. Emisiile de SO2  asociate coincinerării deşeurilor nu vor depăşi valoarea de 50 mg/Nmc, ca aport suplimentar la emisiile din proces. Emisiile de SO2 apar datorita continutului crescut in S 2- din materia primă demonstrata de studiul ” Lipsa influentei coincinerarii deseurilor asupra emisiei de SO2 si TOC-2013” si sustinuta de adresa MMGA/2005.

7. Emisia de NH3 depinde de eficienta instalatiei de reducere a emisiilor de NOx prin metoda reducerii selective non-catalitice (SNCR) cu ajutorul instalatiei de transfer, stocare si distributie uree.

8. Operatorul trebuie sa calculeze si sa raporteze anual in raportul anual RAM, valoarea cantitatii de caldura rezultata din coincinerarea deseurilor periculoase (procentual) precum si debitele masice minime şi maxime din aceste deşeuri periculoase, puterile calorice minime şi maxime ale deşeurilor.

Valori limită pentru aer în condiţii de funcţionare speciale* (porniri, opriri, etc.) pe o perioadă de ……. Nu este cazul.

| Denumire și descriere coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

10.1.3. Calitatea aerului

10.1.3.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită la imisie  stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87 şi OM 462/1993 (anexa 5), cele din tabelul următor:

| Nr. Crt. | Poluant | Valori limită |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 350 (g/m3 – valoarea limită orară 125 (g/m3 – valoarea limită zilnică |
| 2 | NO2 | 200 (g/m3– valoarea limită orară |
| 3 | CO | 10 mg/m3 – valoare limită pentru maxima zilnică a mediei mobile pe 8 ore |
| 4 | PM 10 | 50 (g/m3 – valoarea limită zilnică |
| 5 | NH3 | 0,1 mg/m3 – valoarea limită zilnică 0,3 mg/m3 – valoarea limită la 30 minute |

## 10.2. Apa

10.2. Limite admisibile la emisie în apă

10.2.1. Apele uzate menajere epurate - deversate in raul Olt prin canalul dalat, la iesirea din statia de epurare, se vor incadra in limitele de calitate maxim admise conform HG 188/2002, modificata si completata cu HG 352/2005 – NTPA 001, respectiv:

| Indicatori de calitate | U/M | Valoare maxima admisa cf. AGA nr. 112/23.09.2014 |
| --- | --- | --- |
| pH | upH | 6,5 - 8,5 |
| Suspensii | mg/l | 60,0 |
| reziduu filtrabil la 1050 C | mg/l | 1500,0 |
| CBO5 | mg/l | 25,0 |
| CCO-Cr | mg/l | 125,0 |
| Azot total | mg/l | 15,0 |
| Sulfuri | mg/l | 0,5 |
| Fosfor total | mg/l | 2,0 |
| Detergenti | mg/l | 0,5 |
| Substante extractibile cu solventi organici | mg/l | 20,0 |

Frecvenţa de automonitorizare a indicatorilor de calitate pentru apele menajere epurate, este trimestrial, prin laboratoare acreditate RENAR.

10.2.2. Apele pluviale evacuate, inainte de descarcarea in raul Olt, prin canalul dalat (dupa separatorul de nisip si hidrocarburi petroliere) se vor incadra in limitele de calitate maxim admise conform HG 188/2002, modificata si completata cu HG 352/2005 – NTPA 001, respectiv:

| Indicatori de calitate | Valori maxim admise cf. AGA nr. 123/23.09.2013 |
| --- | --- |
| pH | 6,5 – 8,5 |
| suspensii (mg/l) | 60,00 |
| reziduu filtrabil la 1050 C(mg/l) | 1500,00 |
| Substante extractibile cu solventi organici | 20,00 |

Frecventa de automonitorizare a indicatorilor de calitate pentru apele pluviale epurate, este trimestrial, prin laboratoare acreditate RENAR

10.2.3. Monitorizarea acviferului freatic se va face prin patru puturi de observatii amplasate astfel: 1 amonte si 3 aval, pe directia de curgere a panzei freatice, cu  frecventa semestriala, prin laboratoare acreditate RENAR, pentru urmatorii indicatori de calitate: pH, suspensii, CCOCr, substante extractibile ( conform AGA nr. 112/23.09.2014)

10.2.4. S-a realizat analiza conformării cu Concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) in temeiul Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale pentru producerea cimentului, aplicând cele mai bune tehnici în toate fazele procesului tehnologic în vederea economisirii combustibililor fosili convenţionali şi a reducerii emisiilor şi controlul apelor evacuate:

-reducerea consumului de apă prin recirculare avansată;

-dotarea cu staţie de epurare ape menajere, instalaţie de separare produse petroliere şi deznisipator final cu separator de grăsimi;

-se acţionează pentru reducerea emisiilor difuze prin stropirea căilor de acces în timpul secetos şi efectuarea şi păstrarea curăţeniei;

-eliminarea /stoparea scurgerilor pe sol şi în rigolele de ape pluviale a substanţelor chimice şi a produselor petroliere.

10.2.5. Construcţiile şi instalaţiile de captare, distribuţie, evacuare a apelor uzate  se vor exploata în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare.

10.2.6. Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate prin puţuri filtrante în pânza freatică, canalul de desecare, rigole stradale sau emisari naturali.

10.2.7. Se vor intreţine construcţiile şi instalaţiile de captare, aducţiune, utilizare şi epurarea apelor uzate în condiţii tehnice corespunzătoare, în scopul minimizării pierderilor de apă şi pentru evitarea poluărilor accidentale.

10.2.8. Să determine prin măsurători datele tehnice privind alimentarea, aducţiunea şi evacuarea apei, să ţină evidenţa acestora.

10.3. Apa subterană

10.3.1. Emisii în ape subterane

SC CRH Ciment (România) SA -Punct de lucru Hoghiz are trei puţuri forate din care doar unul este utilizat pentru alimentarea cu apa potabilă, asigurat cu suprafaţă betonată, închis în clădire din bolţari, acoperită cu plăci de beton  şi uşa asigurată  cu lacăt, împrejmuit cu zonă betonată.

Forajele au stabilite zona de protecţie sanitară cu regim sever de restrictie, zona de protectie sanitara cu regim de restrictie si perimetrul de protectie hidrogeologic, in coordonate STEREO “70”conform HG 930/2005.

Se efectuează periodic, analize ale apei potabile, conform contractului anual incheiat cu DSP Brasov care prezinta intr-una din anexe frecventa de monitorizare si parametrii de analizat. Autorizaţia de Gospodarire a Apelor 112/23.09.2014 nu impune limite pentru aceşti parametri. La cerere, se prezintă buletinele de analiză, care ar putea fi considerate referinţă pentru monitorizări ulterioare.

Din studiile efectuate rezultă că apa  pluvială nu se infiltrează la o adâncime mai mare de 20 m, din cauza stratului argilos prezent în zona amplasamentului uzinei. Pânza freatică se află la adâncimea de 46 m.

Monitorizarea acviferului freatic se va face prin patru puturi de observatii amplasate astfel: 1 amonte si 3 aval, pe directia de curgere a panzei freatice, cu  frecventa semestriala, prin laboratoare acreditate RENAR, pentru urmatorii indicatori de calitate: pH, suspensii, CCOCr, substante extractibile ( conform AGA nr. 112/23.09.2014)

10.4.   Miros

Surse: nu s-au identificat surse semnificative de miros în cadrul evaluării de mediu pentru societate. Observaţiile în teren prin testări olfactive au relevat că în zona exterioară limitei funcţionale a societăţii mirosul nu este sesizabil.

  - Zgomot

Platforma industrială este amplasată într-o zonă izolată, neexistând riscul afectării confortului populaţiei prin emisii de zgomote şi vibraţii dăunătoare. La nivelul unităţii nu se impun restricţii privind activitatea în timpul anului, indiferent de perioada desfăşurării.

Receptori şi surse de poluare fonică

| Surse importante de poluare fonică | Nr. surse de poluare | Distanţa fata de receptori | Echipamente si măsuri de eliminare/ reducere a poluării |
| --- | --- | --- | --- |
| Concasare calcar | 3 | 1000 – 1500 m fata de receptorii externi; 25 – 200 m fata de locurile de muncă permanente de pe amplasament | 1.Funcţionare in spaţii inchise; 2. Carcase antifonice; 3. La montajul echipamentelor noi se vor adopta tehnici de reducere a zgomotului şi vibraţiilor; |
| Măcinare făină | 1 |  |  |
| Staţii compresoare | 3 |  |  |
| Măcinare cocs | 1 |  |  |
| Măcinare ciment | 3 |  |  |

10.5.1.  Activităţile de pe amplasament nu trebuie să producă zgomote care depăşesc limitele de presiune (Leq), prevazute de OMS 119-2014, de 55 dB(A), Cz 50, in timpul zilei si 45 dB (A), Cz 40, in timpul noptii,  în  afară  amplasamentului,  în  locaţii sensibile, zone  rezidentiale,  de recreere, şcoli  şi spitale. Conform adresa APM

10.5.2.  Operaţiile  generatoare  de  zgomot  se  vor  desfăşura numai in halele sau zonele special destinate sau se vor lua măsuri de ecranare a surselor de zgomot prin amplasarea lor în spaţii închise.

10.5.3.  Uşile externe  vor fi prevăzute cu mecanisme de închidere.

10.5.4.  Inaintea  instalării  utilajelor  şi  echipamentelor  noi,  titularul de activitate va demonstra autorităţii  de  mediu  respectarea  condiţiilor  privind încadrarea în valorile emisiilor de zgomote şi vibraţii prevăzute de lege.

10.5.5.  Testele sistemelor de alarmare se vor efectua numai în timpul zilei, cu avertizarea populaţiei din localităţile vecine.

- GESTIUNEA  DEŞEURILOR GENERATE ÎN ACTIVITATEA  PROPRIE

11.1. Deşeuri rezultate în urma activităţii

| Tipuri de deşeuri | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 | Periculozitate Conform Anexa I.E din Legea 211/2011 | Gestiunea deşeurilor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Colectare | Valorificare | Cantitate anuala estimata (t) | Stocare |
| Materiale textile, plastice, curele, echipamente de protecţie uzate. | 20 01 99 ((cf decizie APM 10 din 12.06.2014))– textil 15 01 02 – folie/plastic 15 01 03 – lemn 15 01 06 - hartie si folie 20 01 01 – hartie si carton | Nepericulos | Colectare în secţii şi ateliere; | Coincinerare R5 | 50 | Provizorie, in spaţiu amenajat in vederea coincinerarii sau recicalrii |
| Pierderi tehnologice de materiale şi pulberi. | ((cf decizie APM 3M din 27.01.2015) 10 13 99 | Nepericulos | Colectare în secţii din zonele de generare | Reintroduse in fluxul tehnologic R5 | 50 ((cf decizie APM 3M din 27.01.2015) | Provizorie, în zonele de generare |

| Tipuri de deşeuri | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 | Periculozitate Conform Anexa I.E din Legea 211/2011 | Gestiunea deşeurilor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Colectare | Valorificare | Cantitate anuala estimata (t) | Stocare |
| Deşeuri de la deznisipator | 10 13 99 (cf decizie APM 3M din 27.01.2015) | Nepericulos | Colectare in saci de folie si rafie | Coincinera-re R5 | 5 | Provizorie, in spaţiu amenajat in vederea coincinerarii |
| Acumulatori auto uzaţi. | 16 06 01* | H2 - oxidant; H4 - iritant; H8 - coroziv; H14 - eco-toxic; | Colectare la compartiment mecanic | Returnate la furnizori şi Producători/ Recilare R5 | 10 | Provizorie, în containere in vederea coincinerarii |
| Echipamente uzate Electrice. | 16 02 16 20 01 21* 20 01 36 | Nepericulos | Colectare în cutii de carton ((cf decizie APM 3M din 27.01.2015) | Coincinera-re R5 | 10 | Provizorie, in containere in vederea valorificarii externe ((cf decizie APM 3M din 27.01.2015) |
| Deşeuri de fier rezultat din demolări şi din mentenanţa mecanică; | 17 04 05 | Nepericulos | Lăzi metalice, pe platforme betonate | Valorificare externa R5 | 10(cf decizie APM 3M din 27.01.2015) | Provizorie, in containere in vederea valorificarii externe. |
| Deşeuri de neferoase rezultate din demolări şi din mentenanţa mecanică; | 17 04 07 (cf decizie APM 10 din 12.06.2014) | Nepericulos | Lăzi metalice | Valorificare externa R5 | 100 |  |
| Deşeuri de amestecuri metalice rezultate din mentenanţa mecanică; | 17 04 07 | Nepericulos | Lăzi metalice | Valorificare externa R5 | 200 |  |

| Tipuri de deşeuri | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 | Periculozitate Conform Anexa I.E din Legea 211/2011 | Gestiunea deşeurilor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Colectare | Valorificare/ Cod valorificare | Cantitate anuala estimata (t) | Stocare |
| Ulei uzat rezultat din mentenanţa mecanică; | 13 02 08* | H3B inflamabil | Butoaie, in ateliere; | Coincinerare R5 | 50 | Provizorie, in butoaie metalice in vederea coincinerarii |
| Deşeuri refractare rezultate din demolare zidărie cuptor; | 16 11 06 | Nepericulos | Colectare la capul cuptorului; | Reintroduse in fluxul tehnologic. R5 | 300 | Provizorie,spaţiu amenajat pentru reintroducere in flux tehnologic |
| Deşeuri municipale amestecate. | 20 03 01 ((cf decizie APM 3M din 27.01.2015) | Nepericulos | Colectare selectivă în pubele; | Predare firme autorizate in vederea valorificarii (contracte cu terti) R12 | 100 | Provizorie, in pubele/ containere in vederea valorificarii externe |
| Deşeuri cauciuc rezultate din mentenanţa mecanică şi anvelope uzate. | 16 01 03 16 03 06 (cf decizie APM 10 din 12.06.2014) | Nepericulos | Colectare in sectii si la compartiment „Transporturi“ | Coincinerare R5 | 100 | Provizorie, in spaţiu amenajat in vederea coincinerarii |
| Deşeuri ceramice şi din sticlă. | 20 01 02 | Nepericulos | Colectare in sectii/ateliere; | Reintroduse in fluxul tehnologic R5 | 5 | Provizorie, in spaţiu amenajat in vederea reintroducerii in fluxul tehnologic |

Notă: Nu rezulta deseuri din instalatiile de reducere a emisiilor, produşii de reacţie sunt înglobaţi în clincher, similar procesului de coincinerare.

11.1.1. Titularul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor,   în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.  Se va realiza un audit de deşeuri conform art. 43 din Legea 211/2011 privind regimul deseurilor. Concluziile acestuia şi măsurile stabilite vor fi prezentate autorităţii de mediu în cadrul RAM.

11.1.2. Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase.

11.1.3.  Eliminarea  sau  recuperarea  deşeurilor  trebuie  să  se  desfăşoare  aşa   cum   s-a  precizat  la punctul 11.1. al prezentei autorizaţii şi în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu. Nu trebuie eliminate sau recuperate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afăra amplasamentului, fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.1.4. Deşeurile  expediate în afara amplasamentului destinate proceselor de  recuperare sau eliminare pot fi transportate numai de către agenţi economici autorizaţi, cu respectarea prevederilor  HG 1061/2008. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de recuperare/eliminare fără a afecta in sens negativ mediul şi în conformitate cu reglementările legale in vigoare.

11.1.5. Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure ca deşeurile transferate către operatori economici autorizati sunt ambalate si etichetate in conformitate cu standardele naţionale, europene si cu oricare norme in vigoare privind inscriptionarile obligatorii. Pe parcursul colectarii, recuperarii sau eliminarii, toate deşeurile trebuie depozitate temporar in zone si locuri special amenajate, protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu. Deşeurile trebuie clar etichetate si separate corespunzator.

11.1.6. Titularul prezentei autorizaţii are obligaţia mentinerii unui management al deşeurilor de pe amplasament, a carui rezultat se concretizeaza in rapoarte periodice care vor fi puse la dispoziţia/transmise  organelor de specialitate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului si ale autorităţii cu atribuţii de control, precum si ca parte a RAM-ului. In acest sens se va tine seama de:    -

-cantităţile si codurile deşeurilor;

-sursele deşeurilor

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

-inregistrarea documentelor de transport prevăzute de către reglementările în vigoare;

-confirmarea  scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror  transporturi de deşeuri periculoase in afară amplasamentului;

-detalii privind expediţiile respinse;

-detalii privind orice amestecare voluntară a deşeurilor

11.1.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor  Legii nr. 211/2011 . Deşeurile vor fi colectate  şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fără a se amesteca şi clar etichetate.

Alte acte normative ce vor fi respectate la gestiunea deşeurilor:

-OMMGA 95/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, privind stabilirea criteriilor de acceptare a procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare si lista naţională de deşeuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deşeuri;

-H.G. 124/2003  privind prevenirea, reducerea si controlul mediului cu azbest, cu modificarile si completarile ulterioare.

11.1.8. Valorificarea deşeurilor industriale reciclabile: hartie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia în vigoare:

- Ordin comun MMGA/MAI 1121/1281/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectarii selective:

-  H.G. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- Legea nr.249/28.10.2015 (M.O. nr.809/30.10.2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

- OMMGA 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deşeuri de ambalaje;

- H.G. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, modificata si completata de H.G. 1079/2011;

- H.G. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice si electronice si O.M. nr. 901/SB-30.09.2005 -privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice si electronice care prezinta riscuri prin contaminare pentru securitatea si sănătatea personalului din punctele de colectare.-

11.1.9. Gestiunea ambalajelor si a deşeurilor de ambalaje se va realiza astfel încât să fie respectate programele şi termenele de implementare ale acestora, potrivit prevederilor legale în vigoare.

11.1.10.   Deşeurile vor fi depozitate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a reţelei de canalizăre.

11.1.11.   Zonele de depozitare  vor fi marcate şi semnalizate,

11.1.12.  Recipienţii vor fi inscriptionaţi, verificaţi periodic, asigurandu-se şi proceduri pentru  containerele avariate.

11.2. Gestiunea substanţelor si preparatelor chimice periculoase

11.2.1. In cadrul SC CRH Ciment (România) SA, Punctul de lucru Hoghiz, în procesele tehnologice, nu se utilizează substanţe şi preparate chimice periculoase, altele decat cele menţionate in prezenta autorizaţie, clasificate ca atare de legislaţia naţională în vigoare, cu exceptia celor utilizate în laboratoare, în cantităţi nesemnificative, sub limitele incidenţei legislaţiei de mediu.

11.2.2. Rezervoarele de stocare materii prime vor fi dotate ţinându-se cont de proprietăţile fizico-chimice ale substanţei depozitate. Spaţiile de depozitare, atat cele pentru materii prime, cat  şi pentru substituenţi,   sunt : platformele betonate, silozurile, magaziile, rezervoarele de depozitare. Platformele de depozitare sunt dotate cu sisteme de acoperire, parapeţi, bazine de colectare a scurgerilor, astfel încât să nu existe posibilitatea antrenării de pulberi, sau materiale volatile de către curenţii de aer sau precipitaţiile atmosferice. Se vor utiliza numai rezervoarele  dotate cu cuve de retenţie de capacitate corespunzătoare.

11.2.3. Achiziţionarea şi utilizarea substanţelor si preparatelor chimice periculoase definite conform Hotărârii nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea  substanţelor   periculoase, se va face numai în condiţiile în care producătorul, importatorul sau distribuitorul furnizează fişa tehnică de securitate, care va permite utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru protecţia mediului, a sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă.

11.2.4. Titularul/operatorul activităţii va utiliza informaţiile din fişele de securitate ale substanţelor şi preparatelor chimice achiziţionate, pentru gestiunea corespunzătoare a acestora. Gestiunea acestor substanţe va fi realizată de personal instruit care cunoaşte măsurile ce trebuie luate în caz de accidente.

11.2.5. Se vor folosi echipamente de protecţie a personalului, impuse de legislaţia de protecţie a muncii.

11.2.6. Titularul activităţii are obligaţia de a informa imediat autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului şi autoritatea teritorială pentru protecţie civilă, în cazul în care după transmiterea notificării apar următoarele modificări:

- creşterea semnificativă sau schimbarea substanţială a naturii ori a stării fizice a substanţelor periculoase prezente ori apariţia oricărei modificări în procesele în care este utilizată această substanţă  periculoasă;

- inchiderea definitivă, temporară sau trecerea în regim de conservare a instalaţiei;

- schimbarea titularului activităţii;

11.2.7. Alte acte normative care trebuie respectate:

-  H.G. nr. 1408/2008   privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea   substanţelor periculoase.

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor si preparatelor periculoase, completată si modificată prin Legea nr. 263/2005 si Legea 254/05.12.2011.

### 12.  INTERVENTIA   RAPIDA,   PREVENIREA  SI  MANAGEMENTUL    SITUAŢIILOR   DE   URGENŢĂ

12.1. Titularul activităţii/operator trebuie să se asigure că există o procedură de interventie rapidă, care să trateze orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament. Această procedură trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă

12.2. Politica de prevenire şi management a situaţiilor de urgenţă se va materializa intr-un plan operativ “Măsuri de prevenire, interventie, limitare şi inlăturare a efectelor poluărilor accidentale” care va fi revizuit şi actualizat, după caz. Planul trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment, pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.3. Titularul activităţii are obligaţia să inregistreze în forma scrisă toate defecţiunile în funcţionare, care pot avea efecte importante asupra mediului inconjurător. Pentru aceasta se va infiinţa un registru în care se va consemna: tipul, momentul, durata defecţiunii, cantitatea de substanţe nocive eliberate, urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului cât şi în exterior, toate măsurile iniţiate de titular.

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

13.1. Prevederi generale privind monitorizarea

Titularul autorizaţiei este obligat să informeze anual autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin RAM, despre rezultatul monitorizării emisiilor din instalaţie.

13.1.1. Monitorizarea se va efectua prin doua tipuri de acţiuni:

- supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţiuni de control

- automonitorizarea

13.1.2. Automonitorizarea este obligaţia societăţii şi are următoarele componente:

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizare tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces

- monitorizare post-închidere

13.1.3. Automonitorizarea emisiilor in faza de exploatare are ca scop verificarea conformării cu condiţiile impuse de autorităţile  competente. Automonitorizarea emisiilor constă in următoarele acţiuni:

- urmărirea concentraţiilor de poluanţi emişi în atmosferă

- urmărirea  calităţii apelor uzate menajere, tehnologice, pluviale.

13.1.4. Titularul/operatorul autorizaţiei trebuie să realizeze prelevările, analizele, măsurătorile,   examinările, intreţinerile prevăzute în prezenta autorizaţie.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va face de către laboratoare care deţin acreditarea cerută de legislaţia naţională sau prin laboratorul propriu. In cazul în care titularul/operatorul activităţii realizează monitorizarea emisiilor prin laboratorul propriu, o dată pe an va realiza intercalibrarea cu un laborator acreditat. In buletinele de analiză se vor indica standardele aplicate la prelevarea probelor şi analiza acestora, aparatura utilizată, calibrată conform normelor naţionale. Se va specifica incertitudinea estimată asociată rezultatelor măsurărilor. Prelevarea probelor şi analiza tuturor poluantilor, inclusiv a dioxinelor şi furanilor, precum şi metodele de măsura de referinţa pentru calibrarea sistemelor automatizate de măsura trebuie efectuate în conformitate cu standardele Comunităţii Europene CEN. In lipsa standardelor CEN se vor aplica standardele naţionale sau internaţionale care vor asigura furnizarea de date de o calitate ştiinţifică echivalentă. Metodele de referinţă standardizate sunt utilizate, de exemplu, pentru a etalona şi valida SAM şi pentru măsurări periodice pentru a verifica conformitatea cu valorile limită.[EN 15259]. Utilizarea altor metode de măsurare decât metodele de referinţă se poate face cu condiţia demonstrării echivalenţei rezultatelor obţinute cu cele furnizate de metoda de referinţă, prin aplicarea procedurii stabilite prin standardul CEN/TS 14793:2005 Stationary source emission - Intralaboratory validation procedure for an alternative method compared to a reference method. Cerinţele generale cu privire la modul de a demonstra că datele obţinute din măsurări conform altor standarde decât standardele EN sau prin metode dezvoltate de laborator sunt de o calitate ştiinţifică echivalentă sunt stabilite în SR EN ISO / IEC 17025, SR EN ISO / IEC 17043 şi în CEN / TS 14793. Informaţii suplimentare sunt disponibile în mai multe standarde şi specificaţii tehnice: EN 15259:2007, CEN / TS 15674:2007, CEN / TS 15675:2007, EN 5677.

13.1.6. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, asa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia  mediului.

13.1.7. Titularul/operatorul activităţii trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la următoarele puncte de prelevare şi monitorizare:

- punctele de prelevare a emisiilor in aer ,

- punctele de prelevare a apelor uzate la evacuarea lor in canalizarea menajeră şi pluvială,

- zonele de depozitare a deşeurilor pe amplasament,

- accesul la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de autoritatea de mediu.

## 13.2. Monitorizarea emisiilor în aer

### 13.2.1.Frecvenţa de monitorizare a emisiilor in aer

| Denumirea punctului de masură | Parametrul | Timp de mediere | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză | Debit gaze (mc/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cos 1.1 Flux concasor 1 | Pulberi | medie orara | semestial | standard | 20000 |
| Cos 1.2 Flux concasor 2 | Pulberi | medie orara | semestial | standard | 24000 |
| Cos 1.3 Flux concasor 3 | Pulberi | medie orara | semestial | standard | 20000 |
| Cos 2.1 Moara cocs | Pulberi | medie zilnica | continuu | standard | 72000 |
| Cos 2.2 Concasor cocs | Pulberi | Decizia 2013 / 163 / UE – management intreţinere | 6000 * |
| Cos 2.3 Buncar cocs | Pulberi | Decizia 2013 / 163 / UE – management intreţinere | 1000 * |
| Cos 2.4 Pfister cocs | Pulberi | Decizia 2013 / 163 / UE – management intreţinere | 3000 * |
| Cos 2.5 Buncar Pompa Moller cocs | Pulberi | Decizia 2013 / 163 / UE – management intreţinere | 180 |
| Cos 3.1. Filler - depozitare | Pulberi | Decizia 2013 / 163 / UE – management intreţinere | 2400 * |
| Cos 3.2. Filler - incarcare | Pulberi | Decizia 2013 / 163 / UE – management intreţinere | 2400 * |
| Cos 3.3 Silozuri de omogenizare si depozitare faina | Pulberi | medie orara | semestial | standard | 30000 |
| Cos 3.4,,Cos 3.5 Transport faina la schimbator caldura | Pulberi | medie orara | semestial | standard | 2 x 13440 |
| Cos 4.1. Instalatie dozare faina | Pulberi | medie orara | semestial | standard | 24000 |
| Cos 4.2. Instalatie ardere clincher | Pulberi, NOx, SO2, HCl, HF TOC | medie zilnica | continuu | standard | 840000 |
|  | metale si compusii lor | medie orara | anual | standard |  |
|  | PCDD/PCDF | medie 6 ore | anual | standard |  |
|  | NH3 | medie zilnica | continuu | standard |  |
|  | CO2 | Conform Regulament 601/2012 privind monitorizarea si raportarea GES in conformitate cu Directiva 2003/87/CE |  |
| Cos 4.3. Racitor gratar | Pulberi | medie zilnica | continuu | standard | 30500 |
| Cos 4.4. , Cos 4.5. Sistem transport clincher | Pulberi | Decizia 2013 / 163 / UE – management intreţinere | 2 x 5000 * |
| Cos 4.6. , 4.7., 4.8., 4.9. Sistem umplere silozuri | Pulberi | Decizia 2013 / 163 / UE – management intreţinere | 4 x 9500 * |
| Cos 4.10, Cos 4.11. Sistem de incarcare clincher | Pulberi | Decizia 2013 / 163 / UE – management intreţinere | 2 x 9500 * |
| Cos 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 Instalatie tocare si transport AF | Pulberi | Decizia 2013 / 163 / UE – management intreţinere | 4 x |
| Cos 5.1., Cos 5.2., Cos 5.3. Fluxul morii | Pulberi | medie zilnica | continuu | standard | 3 x 85000 |
| Cos 5.4., Cos 5.5., Cos 5.6. Fluxul anexe morii | Pulberi | medie zilnica | continuu | standard | 3 x 83000 |
| Cos 5.7., Cos 5.8., Cos 5.9. Alimentare mori | Pulberi | Decizia 2013 / 163 / UE – management intreţinere | 3 x 9500 * |
| Cos 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 5.17., 5.18., 5.19. Silozuri ciment | Pulberi | Decizia 2013 / 163 / UE – management intreţinere | 10 x 6000 * |
| Cos 5.20.,5.21. Benzi transport ciment | Pulberi | Decizia 2013 / 163 / UE – management intreţinere | 2 x 2400 * |
| Cos 5.22., 5.23., 5.24., 5.25. Elevatoare | Pulberi | Decizia 2013 / 163 / UE – management intreţinere | 4 x 7200 * |
| Cos 5.26 Siloz cenusa | Pulberi | Decizia 2013 / 163 / UE – management intreţinere | 6600 * |
| Cos 5.27., 5.28 Buncari cenusa MC2 | Pulberi | Decizia 2013 / 163 / UE – management intreţinere | 2x6000 * |
| Cos 5.29. Phister cenusa MC2 | Pulberi | Decizia 2013 / 163 / UE – management intreţinere | 5400 * |
| Cos 5.30 Buncar cenusa MC3 | Pulberi | Decizia 2013 / 163 / UE – management intreţinere | 6000* |
| Cos 5.31, 5.32. Buncar cenusa MC4 | Pulberi | Decizia 2013 / 163 / UE – management intreţinere | 2 x 6000* |
| Cos 6.1. Buncar 3 auto vrac | Pulberi | Decizia 2013 / 163 / UE – management intreţinere | 3000 * |
| Cos 6.2. Sistem de alimentare vrac S2 | Pulberi | Decizia 2013 / 163 / UE – management intreţinere | 2400 * |
| Cos 6.3. Sistem de alimentare vrac S4 | Pulberi | Decizia 2013 / 163 / UE – management intreţinere | 2400 * |
| Cos 6.4. Sistem de alimentare vrac CF, linia 8 | Pulberi | Decizia 2013 / 163 / UE – management intreţinere | 3000 * |
| Cos 6.5. Sistem de alimentare vrac CF, linia 9 | Pulberi | Decizia 2013 / 163 / UE – management intreţinere | 3000 * |
| Cos 6.6. Uscator nisip | Pulberi, NOx | medie orara | semestrial | standard | 43000 |
|  | CO2 | Conform Regulament 601/2012 privind monitorizarea si raportarea GES in conformitate cu Directiva 2003/87/CE |  |
| Cos 6.7. Cos deversare nisip uscat pe banda | Pulberi | Decizia 2013 / 163 / UE – management intreţinere | 5000 * |
| Cos 6.8. Siloz nisip uscat | Pulberi | Decizia 2013 / 163 / UE – management intreţinere | 1000 * |
| Cos 6.9. Buncar ciment MRU | Pulberi | Decizia 2013 / 163 / UE – management intreţinere | 2000 * |
| Cos 6.10. Instalatie de insacuire a cimentului M12 | Pulberi | Decizia 2013 / 163 / UE – management intreţinere | 6000 * |
| Cos 6.11. Instalatie de insacuire a cimentului M 6 | Pulberi | Decizia 2013 / 163 / UE – management intreţinere | 4500 * |
| Centrale termice fabrica | CO2 | Conform Regulament 601/2012 privind monitorizarea si raportarea GES in conformitate cu Directiva 2003/87/CE |  |

Nota*: Decizia 2013 / 163 / UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) privind emisiile industriale pentru producerea cimentului, varului şi oxidului de magneziu prevede la punctul 5. g. )  „ pentru surse mici ( <10000 Nm3/h) rezultând din operaţiuni care produc pulberi, procese care au loc în afara cuptorului, altele decât operaţiunile de răcire şi principalele procese de măcinare frecvenţa măsurătorilor sau controlul performanţei ar trebui să se bazeze pe un sistem de management al intreţinerii”.  SC CRH Ciment (Romania) SA – Punct de lucru Hoghiz efectuează mentenanţă preventivă la toate filtrele de pe amplasament printr-un program informatic – un sistem de management al inspecţiei, prevenirii si intervenţiei la toate echipamentele din fabrica.

Nota:1. Fluxurile de gaze trebuie măsurate sau determinate în alt mod pentru a raporta concentraţiile la evacuările de masă;

2 Pentru a raporta măsurătorile la condiţiile de referinţă va fi necesar să se măsoare şi să se inregistreze temperatura şi presiunea emisiei. Conţinutul de vapori de apă trebuie, de asemenea, măsurat să nu depăşească 3% doar dacă tehnicile de măsurare utilizate pentru alţi poluanţi nu dau rezultate în condiţii uscate.

- Unde este cazul, trebuie efectuate evaluări periodice vizuale şi olfactive ale evacuărilor pentru a asigura faptul că evacuările finale trebuie să fie incolore, fără aburi sau vapori persistenţi şi fără picături de apă.

- Metodele de referinţă şi frecvenţa de monitorizare recomandate pentru poluanţii specifici în aerul ambiental, cf. L 104/2011 şi STAS 12574/87, sunt cele din tabelul de mai jos:

| Nr. Crt. | Poluant | Metoda de măsurare | Frecvenţa | Metoda SRM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | Fluorescenţă în ultraviolet | La solicitare | EN 14212 |
| 2 | NO2 | Chimiluminişcenţă | La solicitare | EN 14211 |
| 3 | CO | Spectroscopie în infraroţu nedispersiv | La solicitare | EN 14626 |
| 4 | PM 10 | Gravimetrie | La solicitare | EN 12341 |
| 5 | NH3 | Spectrometrie de absorţie moleculară | La solicitare | STAS 10812/76 |

Metode de masurare si de referinta privind calibrarea, prelevarea probelor si efectuarea analizelor.  –completat cu pc 10 din adresa apm, met de masurare si met de referinta

| Parametru | Procedura | Metoda sistemului automat de monitorizare (SAM) | Metode de referinta (pentru masuratorile periodice) | Metoda de referinta pentru certificare/ calibrare SAM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Continuă | Discontinuă |  |  |  |
| O2 | X |  | Paramagnetism, Celula electrochimica, ZrO2 | SR EN 14789 Paramagnetism | EN 15267 EN 14181 |
| Temperatura | X |  | Termocuplu | EC Publication 584-2 Termocuplu |  |
| Debit | X |  | Ultrasunete, Presiune diferentiala, Controller de masa (MFC) | EN ISO 16911-1 Presiune diferentiala | EN 15267 EN 14181 EN ISO 16911-2 |
| Pulberi | X |  | Optic, triboelectric | SR EN 13284-1:2002 gravimetrie | EN 15267 EN 14181 EN 13284-2 |
| NOx | X |  | Cemiluminiscenta,NDIR, FTIR, NDUV, UV DOAS | SR EN 14792 Chemiluminiscenta | EN 15267 EN 14181 |
| NH3 | X |  | NDIR cu roata de corelatie cu gaz, FTIR, TDL | - | EN 15267 EN 14181 |
| SOx exprimat ca SO2 | X |  | NDIR, FTIR, NDUV, DOAS | SR EN 14791 Absortie in faza lichida | EN 15267 EN 14181 |
| SOx exprimat ca SO2 |  | X | NDIR, FTIR, NDUV, DOAS | SR EN 14791 Absortie in faza lichida | EN 15267 EN 14181 |
| HCl | X |  | NDIR cu roata de corelatie cu gaz, FTIR, TDL | SR EN 1911:2011, Abosortie in faza lichida | EN 15267 EN 14181 |
| HF | X |  | IFTIR, TDL | SR ISO 15713:2008, Absortie in faza lichida | EN 15267 EN 14181 |
| PCDD/PCDF |  | X |  | SR EN 1948-1,2,3, Filtru absorbant lichis/ solid |  |
| Hg | X |  |  | SR EN 13211, Filtrare si absortie in faza lichida |  |
| Metale şi compuşii lor: Σ(Cd, Tl) |  | X |  | SR EN 14385, Filtrare si absortie in faza lichida |  |
| Σ(Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) |  | X |  | SR EN 14385, Filtrare si absortie in faza lichida |  |
| TOC | X |  | Metoda cu detector continuu de ionizare în flacără | SR EN 12619:2013, Metoda cu detector cu ionizare continua in flacara | EN 15267 EN 14181 EN 12619 |
| CO | X |  | NDIR, FTIR | SR EN 15258, Spectometrie in IR nedispersiv | EN 15267 EN 14181 |

NOTA:

- Măsurătorile pentru determinarea concentraţiei substanţelor poluante ale aerului trebuie să fie reprezentative.

- Prelevarea probelor şi analiza tuturor poluantilor, inclusiv a dioxinelor şi furanilor, precum şi metodele de măsura de referinţa pentru calibrarea sistemelor automatizate de măsura trebuie efectuate în conformitate cu standardele Comunităţii Europene CEN. În lipsa standardelor CEN se vor aplica standardele naţionale sau internaţionale care vor asigura furnizarea de date de o calitate ştiinţifică echivalenta.- cerinţă BAT

- Utilizarea altor metode de măsurare decât metodele de referinţă se poate face cu condiţia demonstrării echivalenţei rezultatelor obţinute cu cele furnizate de metoda de referinţă, prin aplicarea procedurii stabilite prin standardul CEN/TS 14793:2005 Stationary source emission - Intralaboratory validation procedure for an alternative method compared to a reference method.

- Cerinţele generale cu privire la modul de a demonstra că datele obţinute din măsurări conform altor standarde decât standardele EN sau prin metode dezvoltate de laborator sunt de o calitate ştiinţifică echivalentă sunt stabilite în SR EN ISO / IEC 17025, SR EN ISO / IEC 17043 şi în CEN / TS 14793. Informaţii suplimentare sunt disponibile în mai multe standarde şi specificaţii tehnice: EN 15259:2007, CEN / TS 15674:2007, CEN / TS 15675:2007, EN 5677.

13.2.2. Nicio emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer semnificative pentru mediu, cu  exceptia celor acceptate legal.

13.2.3. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie inregistrate, prelucrate şi prezentate intr-o formă adecvată pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului ăa verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

13.2.4. Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie.

13.2.5. Prelevarea probelor şi efectuarea analizelor se vor face prin firme acreditate.

13.2.6. Toate echipamentele de reducere, control şi monitorizare trebuie calibrate şi intreţinute, conform  standardelor în vigoare şi a regulamentelor interne.

13.2.7. Un raport care rezumă emisiile de poluanţi în aer, întocmit în conformitate cu ghidurile transmise, trebuie depus la autoritatea competentă pentru protecţia  mediului, ca parte a RAM.

13.2.8. Reducerea frecvenţei măsurătorilor periodice pentru indicatorii pentru care s-au stabilit valori limită la emisie va fi autorizată de către autoritatea competentă de mediu în urma analizării rezultatelor monitorizarii pe perioada a doi ani consecutivi.

## 13.3 Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Evaluarea impactului   emisiilor asupra apelor : puncte vulnerabile ale instalaţiiialor tehnologice de producţie sunt :

- depozitul de cocs

- depozitul de deşeuri industriale contractate cu terţii

- depozitul de adaosuri, pentru măcinarea finală.

13.3.2.Frecvenţa de monitorizare a emisiilor   si standardele de analize sunt prevăzute in tabel:

| Sursa | Indicatori de calitate | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Apele uzate menajere epurate | pH | trimestrial | standard |
|  | Suspensii |  |  |
|  | Reziduu filtrabil la 1050 C |  |  |
|  | CBO5 |  |  |
|  | CCO-Cr |  |  |
|  | Azot total |  |  |
|  | Sulfuri |  |  |
|  | Fosfor total |  |  |
|  | Detergenti |  |  |
|  | Substante extractibile cu solventi organici |  |  |
| Apele pluviale evacuate | pH | trimestrial | standard |
|  | Suspensii |  |  |
|  | Reziduu filtrabil la 1050 C |  |  |
|  | Substante extractibile cu solventi organici |  |  |
| Acvifer acvatic (4 puturi monitorizare panza freatica) | pH | semestrial | standard |
|  | Suspensii |  |  |
|  | CCOCr |  |  |
|  | Substante extractibile cu solventi organici |  |  |

13.3.3.Nicio emisie în apă nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite în   prezenta autorizaţie. Nu trebuie să existe alte emisii in apă  semnificative pentru mediu.

13.4. Monitorizarea solului

| Loc prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Frecvență | Limite OM 756/1997 (mg/kg s.u.) | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Prag alerta – mai putin sensibil | Prag interventie – mai putin sensibil |  |
| S1 – zona depozit pirita si anvelope spre gard | 0-30 | Arsen | O data pe an | 25 | 50 | EPA Method 3051A:2007, SR EN ISO 11885:2009, SR EN 1483:2007 |
|  | 0-30 | Cadmiu |  | 3 | 10 |  |
|  | 0-30 | Crom |  | 300 | 600 |  |
|  | 0-30 | Cupru |  | 250 | 500 |  |
|  | 0-30 | Plumb |  | 250 | 1000 |  |
|  | 0-30 | Zinc |  | 700 | 1500 |  |
| S2 - langa fost rezervor pacura | 0-30 | Arsen | O data pe an | 25 | 50 | EPA Method 3051A:2007, SR EN ISO 11885:2009, SR EN 1483:2007 |
|  | 0-30 | Cadmiu |  | 3 | 10 |  |
|  | 30-100 | Crom |  | 300 | 600 |  |
|  | 30-100 | Cupru |  | 250 | 500 |  |
|  | 0-30 | Plumb |  | 250 | 1000 |  |
|  | 0-30 | Zinc |  | 700 | 1500 |  |
| S3 - zona instalatie introducere slam petrolier, silozuri calcar | 0-30 | Arsen | O data pe an | 25 | 50 | EPA Method 3051A:2007, SR EN ISO 11885:2009, SR EN 1483:2007 |
|  | 0-30 | Cadmiu |  | 3 | 10 |  |
|  | 0-30 | Crom |  | 300 | 600 |  |
|  | 0-30 | Cupru |  | 250 | 500 |  |
|  | 0-30 | Plumb |  | 250 | 1000 |  |
|  | 0-30 | Zinc |  | 700 | 1500 |  |
| S4 - transport cocs, turn racire | 0-30 | Arsen | O data pe an | 25 | 50 | EPA Method 3051A:2007, SR EN ISO 11885:2009, SR EN 1483:2007 |
|  | 0-30 | Cadmiu |  | 3 | 10 |  |
|  | 0-30 | Crom |  | 300 | 600 |  |
|  | 0-30 | Cupru |  | 250 | 500 |  |
|  | 0-30 | Plumb |  | 250 | 1000 |  |
|  | 0-30 | Zinc |  | 700 | 1500 |  |

13.5. Monitorizarea zogmotului

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecvență de monitorizare | Metodă de analiză | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone locuite din vecinatate | Nivel echivalent de zgomot | la solicitare/ reclamatii | STAS 10009/88, STAS 6161-3/82, OMS 119/2014 ISO 1996-2 /08 |  |

13.6. Monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces are ca scop verificarea periodică a stării şi funcţionării instalaţiilor în care se desfăşoară activitatea autorizată.

| Faza /variabila de proces monitorizată | Măsuri de remediere a funcţionării |
| --- | --- |
| - materiile prime trebuie monitorizate din punctul de vedere al poluanţilor, atunci cand aceştia sunt probabili şi informaţia provenită de la furnizor este necorespunzătoare; | -sunt monitorizate resursele recuperabile utilizate ca substituenţi de materii prime sau de combustibili alternativi in laboratoare autorizate |
| - oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau temperatura în cuptorul rotativ/cap rece cuptor; | - se monitorizează continuu |
| - debit gaze exhaustate | -se monitorizează continuu |
| - monitorizarea si stabilizarea parametrilor critici ai procesului, adica alimentarea cu un amestec omogen de materii prime si cu combustibil, dozarea regulate si excesul de oxigen | -se monitorizează continuu |
| - eficienta instalaţiei atunci cand este importanta pentru mediu; | - asigură eficienţa din punct de vedere mediu prin randamentul instalaţiilor de desprăfuire/ reducere emisii |
| - consumul de energie în instalaţie şi la punctele individuale de utilizare în conformitate cu planul energetic (continuu şi inregistrat); | - se monitorizează continuu şi este inregistrat |
| - calitatea fiecărei clase de deşeuri generate. | - verificări de receptie |
| -alte variabile de proces care pot fi importante pentru protecţia mediului. | - emisiile de gaze. |

13.6.1   In situaţiile de decuplare a filtrului, perioada maximă de repunere în funcţiune nu va depăşi 2 ore.

13.6.2. Controlul procesului de ardere în cuptorul rotativ şi  al conţinutului de oxigen vor fi monitorizate cu rigurozitate, permanent.

13.6.3. Deşeurile pulverulente, ca   reziduurile uscate de la tratarea gazelor de ardere se recirculă în instalaţie, nu vor fi depozitate, temporar sau definitiv, pe halde neacoperite, iar recipienţii utilizaţi pentru astfel de deşeuri vor fi acoperiţi corespunzător, in scopul evitării sau minimizării emisiilor.

13.6.4. Se vor adopta măsuri corespunzătoare pentru ca  benzile transportoare să functioneze şi  să fie intreţinute astfel încât să se prevină emisiile de praf.

13.6.5. Reducerea emisiilor de praf se va realiza prin stropiri sistematice ale zonelor pavate, căilor de comunicaţie sau, după caz, prin aspirare în regim mobil sau staţionar  .

## 13.7. Monitorizarea post – închidere

In cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite următoarele acţiuni:

-   golirea bazinelor şi conductelor, spălarea lor;

-  dezafectarea utilajelor, luându-se toate măsurile pentru prevenirea poluării solului si apei;

- demolarea construcţiilor, colectarea separată a deşeurilor din construcţii, valorificarea lor sau depozitarea pe o haldă ecologică, funcţie de categoria deşeului;

-  refacerea, după caz, a analizelor din Raportul de amplasament, în vederea stabilirii condiţiilor amplasamentului la încetarea activităţii.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Titularul activităţii/operator trebuie să înregistreze (într-o bază de date) toate punctele de  prelevare a probelor, analizele, măsurătorile si toate cerinţele inscrise în această  autorizaţie.

14.2. Titularul de activitate /operatorul  trebuie să inregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot creea un risc pentru mediul inconjurător. Această inregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului şi evitarea reapariţiei.

14.3. Titularul/operatorul de activitate trebuie sa inregistreze toate reclamaţiile legate de mediul înconjurător care au  ledătura cu operaţiile, sau care ar putea fi generate de operaţiile ce au loc in   activitatea sa. Fiecare inregistrare  de acest tip trebuie sa ofere detalii in ledătura cu datele si timpul in care au fost facute  aceste  reclamaţii, numele reclamantului si alte detalii legate de natura plângerii. Inregistrarea trebuie, de asemenea, sa conţina si răspunsul dat in cazul fiecărui reclamant. Titularul de activitate/operatorul va inainta un raport cu toate reclamaţiile de acest tip in  timpul următoarei luni către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, insoţit de toate amănuntele legate de reclamaţiile existente.

14.4. Inregistrarile incidentelor vor fi puse la dispozitia autorităţii de mediu si/sau autorităţii de control pentru verificari in timp util. Un raport a incidentelor va fi inclus in RAM.

14.5. Inregistrarile si raportările vor fi transmise autorităţii competente pentru protecţia mediului, la datele stabilite.

14.6. Toate raportările vor fi facute de o persoana desemnata de titularul de activitate si vor fi semnate de conducerea societăţii.

14.7. Toate documentele care au stat la baza elaborarii autorizaţiei trebuie sa fie disponibile si puse la dispozitia inspectorilor autorizati in timp util.

14.8. Frecvenţa si scopul raportărilor prevazute in autorizaţie pot fi schimbate, amendate printr-un acord scris al autorităţii de mediu, care urmareste si centralizeaza datele transmise.

14.9. In scopul diseminarii active a informaţiei privind mediul, operatorii au obligaţia de a informa trimestrial publicul, prin afisare pe propria pagina web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecintele activităţilor si /sau ale produselor lor asupra mediului (H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia de mediu, art. 26).

14.10. Titularul activităţii trebuie sa menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele :

- autorizaţia

- solicitarea

-  raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice

- alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

| Raportări | Frecvenţa raportărilor | Data limită a Raportării | Autoritatea de mediu către care se face raportarea |
| --- | --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | anual | 15 martie | APM Braşov GNM -CJ Braşov |
| Raportul anual pentru Registrul poluanţilor emisi, conform HG 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului european al poluanţilor emişi şi transferaţi | anual | la solicitarea autorităţii de mediu | APM Braşov/SIM |
| Raportarea inventarului emisiilor in atmosferă, conform OMAPM nr. 524/2000 | anual | la solicitarea autorităţii de mediu | APM Braşov/SIM |
| Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor, potrivit H.G. nr. 856/2002. | lunar | la solicitarea autorităţii de mediu | APM Braşov |

14.11. Titularul de activitate trebuie sa se informeze la inceputul fiecarui an calendaristic (luna ianuarie a anului in curs) despre conţinutul raportărilor si datele limită de predare la autoritatea competenta pentru protecţia mediului.

| Raportări | Frecvenţa raportărilor | Data limită a Raportării | Autoritatea de mediu către care se face raportarea |
| --- | --- | --- | --- |
| Raportarea situaţiei gestiunii ambalajelor si a deşeurilor de ambalaje, conform Ordinul nr. 794/06.02.2012 | anual | la solicitarea autorităţii de mediu | APM Braşov |
| Raportarea datelor si informaţiilor referitoare la substanţele chimice, importate şi utilizate, potrivit art.4 (2) din HG 398/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor,care modifica Regulamentul (CE) NR.1907/2006. | anual | la solicitarea autorităţii de mediu | APM Braşov |
| Reclamaţii (cand ele exista) | cand exista | in luna următoare primirii acesteia | APM Braşov GNM-CJ Braşov |
| Raportarea incidentelor semnificative | Imediat ce se produce | la 24 de ore de la producerea incidentului | APM Braşov GNM-CJ Braşov |
| Raportarea investiţilor si cheltuielilor de mediu | anual | la solicitarea autorităţii de mediu | APM Braşov GNM-CJ Braşov |
| Raportare situatie privind transportul intern de deseuri periculoase cf. HG 1061/2008 | trimestrial | la solicitarea autorităţii de mediu | APM Brasov |
| Raportarea deşeurilor recepţionate şi coincinerate | lunar | la solicitarea autorităţii de mediu | APM Brasov |
| Monitorizarea emisiilor în aer (media lunara si maxima mediei zilnice aferenta lunii) | lunar | la solicitarea autorităţii de mediu | APM Brasov |
| Statistica deseurilor: Chestionar PRODDES, TRAT | anual | la solicitarea autorităţii de mediu | APM Brasov - SIM |

| Raportări | Frecvenţa raportărilor | Data limită a Raportării | Autoritatea de mediu către care se face raportarea |
| --- | --- | --- | --- |
| Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu -Registrul IPPC | anual | la solicitarea autorităţii de mediu | APM Brasov - SIM |
| Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul E- PRTR | anual | la solicitarea autorităţii de mediu | APM Brasov - SIM |
| Inventarul local al emisiilor de poluanti atmosferici conform Ordin 3299/2012 | anual | la solicitarea autorităţii de mediu | APM Brasov - SIM |

Nota: RAM va fi întocmit în conformitate cu ghidul intocmit de autoritatea competenta pentru protecţia mediului. Câte un exemplar al RAM va fi depus atât pe suport electronic cât si pe hartie la Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov şi Garda Nationala de Mediu –Comisariatul Judetean Braşov.

De adaugat celalalte raportari (Dna Vasile)

# 15.OBLIGAŢIILE  TITULARULUI

15.1 Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului.

15.2 Autorizaţia este emisă in scopul respectarii normelor privind prevenirea,  controlul integrat al poluării, definite prin OUG nr. 152/2005 aprobată prin Legea nr. 84/2006, modificata si completata , inclusiv măsurile privind gestiunea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat in intregul sau in acord cu legislaţia in vigoare si cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care Romania este parte.

15.3. Conform OUG nr. 152/2005, aprobată prin Legea nr. 84/2006, art. 25: « Autoritatea competenta reexaminează periodic condiţiile din autorizaţia integrată de mediu si acolo unde este necesar le revizuieşte. Revizuirea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie in toate situaţiile in care :

- poluarea produsă de instalaţie este semnificativă încât necesită revizuirea valorilor limită de emisie existente la autorizare, sau includerea  de noi astfel de valori in autorizaţie ;

- schimbările substanţiale ale celor mai bune tehnici disponibile permit o reducere semnificativă a emisiilor ;

- siguranţa exploatării şi a desfăşurării  activităţii impune utilizarea altor tehnici ;

- prevederile unor noi reglementări legale o impun.

15.4. Conform H.G. nr. 878/2005  cu modificarile si completarile ulterioare privind accesul publicului la informaţia privind mediul, în scopul diseminarii active a informaţiei privind mediul titularul are obligaţia de a informa trimestrial publicul, prin afişare pe propria pagina web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecintele activităţilor şi/sau ale produselor lor asupra mediului.

15.5. Titularul/operatorul activităţii este obligat sa informeze autorităţile competente pentru protecţia mediului despre orice schimbare pe care doreste sa o aduca instalaţiei sau procesului tehnologic si asupra modificărilor planificate in exploatarea instalaţiei..

Autoritatea competenta pentru protecţia mediului va reanaliză dupa caz condiţiile de funcţionare  stabilite in autorizaţia de mediu.

15.6. Nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu conduce la suspendarea  actului de reglementare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului care l-a emis, după o notificare prin care se poate  acorda un termen de cel mult 60 zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine pâna la eliminarea cauzelor dar nu mai mult de şase luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă .In cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă  pentru protecţia mediului dispune , dupa expirarea termenului de suspendare anularea autorizaţiei,  conform O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr.265/2006  art.17, alin.(3) şi( 4)

Dispozitiile de suspendare şi, implicit, de incetare a desfăşurării activităţii sunt executorii de drept.

15.7. Orice referire la amplasament va însemna zona marcată pe Planul de delimitare a instalaţiei şi pe Planul de încadrare in zonă, anexe la solicitare.

15.8. Operatorul va respecta condiţiile din autorizaţia integrată de mediu privind modul de exploatare a instalaţiei.

15.9. Operatorul asigură reprezentanţilor autorităţii competente pentru protecţia mediului întreaga asistenţă necesară pentru a le permite să desfăşoare orice inspecţie a instalaţiei, prelevare de probe, culegerea oricăror informaţii necesare pentru indeplinirea atribuţiilor de serviciu.

15.10. Titularul activităţii are obligaţia furnizării de informaţii, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului in vederea intocmirii programelor de reducere a emisiilor la nivel local.

15.11. Prezenta autorizaţie este emisă in scopul autorizării integrate privind protecţia mediului şi nimic din autorizaţie nu va fi interpretat ca negând obligaţiile statutare ale titularului autorizaţiei sau cerinţele altor acte juridice sau reglementări.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII  INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

## 16.1 În cazul în care titularul de activitate  urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare,  lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

In termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. Inchiderea definitivă a unităţii se va realiza in conformitate cu   planul de dezafectare  a instalaţiei şi refacerea terenulu, anexă la solicitarea de revizuire. Etapele acestei actiuni vor fi :

- după oprirea producţiei , materiile prime şi alte materiale rămase in stoc vor fi vândute altor societăţi.

- toate  rezervoarele şi conductele vor fi golite inainte de dezafectare, lichidele fiind clasate şi dirijate astfel incât să fie respectate prevederile legislaţiei de medui în vigoare privind evacuarea de ape uzate.

- utilajele, conductele, armăturile din componenţa instalaţiilor vor fi curăţate de urmele de materiale, se vor dezafecta şi vor  rezulta deşeuri metalice şi nemetalice care vor fi valorificate prîntr-o firmă specializată de profil.

-   clădirile degradate sau cu urme accentuate de poluare vor fi demolate iar materialele rezultate decontaminate şi eliminate; celelalte clădiri   vor fi   curăţate şi igienizate .

- deşeurile de azbest periculoase (izolatori) rezultate in urma dezafectării clădirilor  se vor colecta şi stoca in vederea eliminării conform reglementărilor legale.

- pe parcursul perioadei de dezafectare vor fi luate măsuri de protecţie a personalului care realizează această activitate precum şi măsuri pentru protecţia mediului inconjurător.

| Structura | Conţinut | Măsuri de scoatere din funcţiune in condiţii de siguranţă |
| --- | --- | --- |
| Rezervor suprateran CFU/ Concasoare | Combustibil lichid | Golire completa, curăţare rezervor si conducte adiacente, dezafectare* |
| Instalaţie concasare materii prime | Materii prime | Golire instalaţie, dezafectare* |
| Silozuri depozitare materii prime | Materii prime | Consumare stoc, golire silozuri, dezafectare* |
| Relee transport materii prime | Materii prime | Golire relee, dezafectare* |
| Instalaţie măcinare materii prime | Materii prime, făină | Golire instalaţie, dezafectare* |
| Silozuri făină | Făină | Consumare stoc, golire silozuri, dezafectare* |
| Instalaţie descărcare, stocare, măcinare, transport cocs | Cocs | Consum stoc, golire instalaţie, dezafectare* |
| Stocare provizorie resurse recuperabile | Resurse recuperabile | Consum stoc, dezafectare* |
| Instalaţie ardere | Făinai, clincher | Golire instalaţie, dezafectare* |
| Relee transport clincher | Clincher | Golire relee, dezafectare* |
| Staţie compresoare | Ulei uzat | Golire instalaţie, dezafectare* |
| Silozuri clincher | Clincher | Consumare stoc, golire silozuri, dezafectare* |
| Silozuri adaosuri | Adaosuri | Consumare stoc, golire silozuri, dezafectare* |
| Instalaţie măcinare ciment | Clincher,adaos, ciment | Golire instalaţie, dezafectare* |
| Relee transport adaosuri, ciment | Ciment | Golire relee, dezafectare* |
| Silozuri ciment, nisip | Ciment, Nisip uscat | Consumare stoc, golire silozuri, dezafectare* |
| Instalaţia încărcare ciment vrac si insăcuit | Ciment | Consumare stoc, golire silozuri, dezafectare* |

Notă: Materialele de la dezafectare* se vor preda pe bază de contracte unităţilor autorizate in depozitarea şi procesarea lor.

După inlăturarea tuturor materialelor rezultate din dezafectare , terenul va fi nivelat urmând să primească  o altă utilizare.

16.3. Planul de inchidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în practică şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

16.4. Titularul activităţii are obligaţia ca in cazul incetarii definitive a activităţii sa ia măsurile necesare pentru evitarea oricăror surse de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor.

17. FUNCŢIONAREA IN CONDIŢII  DIFERITE  DE FUNCŢIONAREA NORMALĂ

17.1. Titularul activităţii va stabili proceduri referitoare la informarea persoanelor responsabile cu parametrii de performanţă ai instalaţiei, incluzand alarmarea rapidă si eficienta a operatorilor instalaţiei privind abaterile de la funcţionarea normală a instalaţiei.

17.2.   În cazul unei avarii, operatorul va reduce sau va opri activitatea imediat ce este posibil, până ce se poate restabili funcţionarea normală; .in situaţia în care sunt depăşite valorile-limită de emisie, instalaţia de coincinerare nu continuă în niciun caz sa functioneze, fără întrerupere, pe o perioadă mai mare de 4 ore. Durata cumulativă de funcţionare în asemenea condiţii, pe timp de un an, trebuie să fie sub 60 de ore.

17.3. In caz de producere a unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluare iminentă se vor anunţa persoanele cu atribuţii prestabilite pentru combaterea avariilor, în vederea trecerii imediate la măsurile şi acţiunile necesare eliminării cauzelor şi reducerii ariei de răspândire a substanţelor poluante, îndepărtarea prin mijloace adecvate a substanţelor poluante, colectarea, transportul şi depozitarea intermediară în condiţii de securitate corespunzătoare pentru mediu, în vederea recuperării, neutralizării, distrugerea substanţelor poluante. Se vor anunţa imediat  autorităţile competente pentru protecţia mediului şi sistemul de gospodărire a apelor  asupra desfăşurării operaţiunilor de sistare a poluării accidentale.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de catre reprezentantii Garzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judetean Braşov, Ministerul Mediului  şi Schimbarilor Climatice si  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Braşov.

# 17. ANEXE

Nu este cazul.

# 18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| Autoritatea competenta pentru protecţia mediului | Agenţia de Protecţie a Mediului Braşov, str. Politehnici nr. 3 ; Conform competentelor stabilite prin HG nr. 1000/17.10.2012 privind Organizarea si Functionarea ANPM Bucuresti si Decizia nr. 620/5 11.2012 a Presedintelului ANPM - privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a APM-urilor judetene. |
| --- | --- |
| Autorităţile cu atribuţii de control, inspecţie si sancţionare in domeniul protecţiei mediului ; Autoritatea centrală de protecţia mediului ; | Garda Naţionala de Mediu -Comisariatul Judetean Braşov - Calea Bucuresti nr. 10 D Ministerul Mediului şi Schimbarilor Climatice Bulevardul Libertatii nr.12, Sector nr.5 , Bucureşti |
| Titularul/operatorul activităţii | Persoana juridică care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării instalaţiei, respectiv SC CRH CIMENT (romania) SA, Bucureşti, Punct de Lucru Hoghiz, str. Pădurii nr.1, cod 507095, jud. Braşov |
| BAT | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in dezvoltarea unei activităţi si a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor limită de emisie in scopul prevenirii, iar in cazul in care acest fapt nu este posibil, pentru reducerea globală a emisiilor si a impactului asupra mediului, in intregul sau. |
| CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile. |
| CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu. |
| COV | Compuşi organici volatili |
| dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A) |
| Filer | Material obtinut prin măcinarea fina a rocilor calcaroase cu conţinut de carbonat de calciu de minim 90% |
| H | Proprietăţi ale deşeurilor care fac ca acestea sa fie periculoase, potrivit Legii nr. 211/2011 |
| IPPC | Prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării. |
| Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa 1, dinLegea nr. 278/2013 privind emisiile industriale precum şi orice altă activitate direct legată tehnic, de activităţile desfăşurate pe acel amplasament, care pot genera emisii şi poluare. |
| PCDD/PCDF | Dioxine şi furani |
| Pfister | Dozator automat pentru diferite materiale |
| Puzzolana | Material natural, vulcanic sau sedimentar, de compozitie silicioasa sau silicoaluminoasa |
| RAM | Raport anual de mediu |
| REP | Registrul emisiilor de poluanţi |
| R | Fraza de risc este o fraza care exprima o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul inconjurător conform SR 13253/1996 - Legea 211/2011 |
| TOC (COT) | Carbon organic total |

19. CUPRINS

| AUTORIZAŢIA INTEGRATA DE MEDIU |
| --- |
| 1. | DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢI | 2 |
| 2. | TEMEIUL LEGAL | 2 |
| 3. | CATEGORIA DE ACTIVITATE | 4 |
| 4. | Documentaţia solicitArii | 5 |
| 5. | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII | 7 |
| 5.1 | Acţiuni de control | 8 |
| 5.2 | Conştientizare şi instruire | 8 |
| 5.3 | Responsabilitati | 9 |
| 5.4 | Raportări | 9 |
| 5.5 | Notificarea autorităţilor | 10 |
| 6. | MATERII PRIME ŞI AUXILIARE | 11 |
| 7. | RESURSE | 16 |
| 7.1. | Apa | 16 |
| 7.2 | Combustibili utilizaţi | 18 |
| 7.3. | Substituienti de combustibili | 19 |
| 8. | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT | 30 |
| 9. | INSTALAŢIIIA PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU | 34 |
| 9.1 | Emisii in atmosferă | 34 |
| 9.2 | Emisii in apa | 39 |
| 9.3 | Emisii in sol | 41 |
| 10. | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT | 41 |
| 10.1 | Aer | 41 |
| 10.2 | Apa | 45 |
| 10.3 | Apa subterana | 46 |
| 10.4 | Miros | 46 |
| 10.5 | Zgomot | 46 |
| 11. | GESTIUNEA DEŞEURILOR ŞI A SUBSTANŢELOR PERICULOASE | 47 |
| 11.1. | Deşeuri generate in urma activităţii | 47 |
| 11.2 | Gestiunea substanţelor si preparatelor chimice periculoase. | 50 |
| 12. | INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢILOR DE URGENŢĂ | 51 |
| 13. | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII | 51 |
| 13.1 | Prevederi generale | 51 |
| 13.2 | Monitorizarea emisiilor in aer | 52 |
| 13.3 | Monitorizarea emisiilor in apa | 57 |
| 13.4 | Monitorizarea tehnologică | 58 |
| 13.5 | Monitorizare post-inchidere | 58 |
| 14. | RAPORTĂRI CATRE AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA | 58 |
| 15. | OBLIGATIILE TITULARULUI | 60 |
| 16. | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, ANAGEMENTUL REZIDUURILOR | 61 |
| 17. | FUNCŢIONAREA ÎN CONDIŢII DEOSEBITE | 63 |
|  | GLOSAR DE TERMENI, | 65 |
|  | CUPRINS | 66 |