AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. ......     din ................

Operator: S. TOHAN S.A , FILIALA C.N ROMARM S.A

Adresa: Aleea Uzinei, nr. 1, Zărneşti, jud. Braşov

Punct de lucru: Zărneşti

Locaţia activităţii: Aleea Uzinei, nr. 1, Zărneşti, jud. Braşov

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 4.6: Producerea de explozivi

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN, 2051- Fabricarea explozivilor

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.6 | Producerea de explozivi | 2.B.5.a | 04.04.16 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 4 (f) | Producerea explozibililor |

Emisă de: Agentia pentru Protectia Mediului Brasov

Prezenta autorizatie de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala.

1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator:  CN ROMARM SA filiala S. TOHAN S.A

Sediul social:  str. Aleea Uzinei, nr. 1, Zărneşti, jud. Braşov

Certificat de înregistrare: B2885192

Cod unic de înregistrare: 13652413

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J8/49/2001

Compania părinte: CN ROMARM SA

2. TEMEIUL  LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de S.TOHAN S.A , cu punctul de lucru in orasul Zărneşti, jud. Braşov , înregistrată la APM Brasov cu nr. 9466/12.06.2018

în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică din 11.11.2019;

şi în lipsa oricărui comentariu sau observaţii din partea publicului ;

în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

în baza O.M. nr. 169/2004, pentru aprobarea prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Documentul de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru producerea de explozivi se încadrează în sectorul industria chimică, iar documentele de referință sunt „Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical Industry”, ediţia 2017;

- Monitoring of Emissions to Air and Water from IED installations, 2018;

- Best Available Technics on Emissions from Storage, 2006;

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector;

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din Romania, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederile prezentei autorizaţii;

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

Pentru funcţionarea instalaţiei: Instalaţiilor chimice destinate fabricării explozibililor

Amplasată în: localitatea Zărneşti, str. Aleea Uzinei nr. 1, oraşul Zărneşti,  jud.Braşov

Operator: S. TOHAN S.A

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenre a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

- Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Societatea  nu intra sub incidenta Legii 59/2016 privind controlul  asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Profilul principal de activitate al S TOHAN SA este fabricarea armamentului si munitie – cod CAEN 2540. In  cadrul acestei activitati opereaza instalatia de preparare a fulminatului de mercur, instalatie IED, incadrata in conformitate cu Legea 278/2013 privind emisiile industriale la Anexa 1, pct. 4.6. “Producerea explozivilor”.

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 4.6: Producerea de explozivi | informatie clasificata secret de serviciu | t/an |

a) Activitati auxiliare:

- operaţiuni de mecanică generală,

- tratarea şi acoperirea metalelor

- tratament termic

- captare, alimentare si distributie apa

- alimentarea cu aer comprimat

- alimentarea cu energie electrica

- Producerea aburului, a apei calde tehnologice si a agentului de incalzire a spatiilor de lucru.

- Epurarea apelor uzate  tehnologice;

De asemenea, societatea deruleaza activitati care utilizeaza materiale ce au in compozitia lor solventi organici cu continut de Compusi Organici Volatili, mentionate in Anexa nr. 7, partea a 2-a a Legii 278/2013, dar care nu se incadreaza in lege  pentru ca nu  se depaseste valoarea de prag pentru consumul de solventi cu continut de compusi organici volatili, prevazuta in anexa nr. 7 L 278/2013 partea a 2-a. Activitatile sunt :

- Curatarea suprafetelor utilizand compusi mentionati la art.59 alin.8 (poz. 4)

- Alte tipuri de curatare a suprafetelor (poz.5)

- Alte tipuri de acoperire, inclusiv acoperirea metalelor, materialelor plastice, textilelor, tesaturilor, filmului si hartiei (poz.8)

- Acoperirea suprafetelor din lemn (poz. 10)

- Acoperire cu adeziv (poz.16)

b) Activitati conexe :

- Depozitare  materii prime si auxiliare, carburanti, etc

- Activitati administrative si de cercetare-proiectare.

- Activitati de inspectii-incercari

Prezenta autorizaţie se va aplica tuturor activităţilor desfăşurate sub controlul operatorului, de la primirea materiilor prime şi materialelor pe amplasament până la expedierea produselor finite inclusiv managementul deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

| Nr. crt. | Număr document | Denumire document | Emitent | Subiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formular de solicitare | S.TOHAN S.A | revizuire/actualizare autorizatie integrata de mediu |
|  |  | Raport de amplasament | INCD ECOIND | revizuire/actualizare autorizatie integrata de mediu |
|  | Iunie 2018 Noiembrie 2018 | Ziare, contracte presa, audio si tv |  | Documente doveditoare privind mediatizarea solicitării autorizaţiei integrate şi a etapelor procedurii de autorizare |
|  | Iunie 2018 Noiembrie 2019 | Chitante- ordine de plata |  | Documente doveditoare de plata tarifului si fazei de emitere a autorizatiei integrate de mediu. |
|  | Nr. 54523/29.05.2019 | Certificat CONSTATATOR | ORC Brasov | Activitatile inregistrate, componenta Consiliului de administratie, cifra de afaceri, nr de salariati , etc |
|  | NR. 18110C, emis in data de 15.09.2015, valabil 14.09.2021 | Certificat | CERTIND Bucuresti al Sistemului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 | Document Managementul Calitatii |
|  | 1811 AQAP, emis in data de 15.09.2015, valabil pana la data de 14.09.2021 | Certificat | CERTIND Bucuresti al Sistemului de Management al Calitatii in conformitate cu standardul AQAP 2110:2016, | Document Managementul Calitatii |
|  | 24/2018, emis la data de 04.10.2018, valabil pana la data de 03.10.2020 | Certificat | Organismul Militar de Certificare, Acreditare si Supraveghere, OMCAS - Bucuresti, in conformitate cu AQAP 2110 | Document Managementul Calitatii |
|  | 161/19.12.2017 | Autorizaţie de gospodărire a apelor | ANAR – Administraţia bazinală a apelor Olt | Autorizaţie de gospodărire a apelor privind sistemul de alimentare cu apă şi de evacuare ape uzate la S TOHAN SA |
|  | 212/02.07.2003 reactualizat- Act aditional 212.2/12.01.2010 | Contract prestări servicii | SC MORANI IMPEX SRL | Contract de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de canalizare si epurare ape uzate menajere, industriale si meteorice |
| 11. | 92/16.05.2008 | Contract prestări servicii preluare deseuri menajere | SC VECTRA SRL | Contract prestări servicii privind preluarea gunoiului menajer |
| 12. | SB nr. 66 /28.11.2006, revizuita la decembrie 2007 | Autorizaţie integrată de mediu | Emisa de ARPM Sibiu | Autorizaţie integrată de mediu pentru Instalaţii chimice destinate fabricării explozibililor |
| 13. | 221/21.08.2013 | Autorizaţie | M.M.S.S.F - I.T.M.- Judeţ Braşov M.I. - I.P.-DGPMB | producerea, prepararea, detinerea, transportul, comercializarea si si folosirea materiilor explozive emisa in baza art.8 din legea 126/1995 |
| 14. | 94D/15.09.2017 | autorizatie | M.M.S.S.F - I.T.M.- Judeţ Braşov M.I. - I.P.-DGPMB | autorizează funcţionarea depozitelor de explozivi (ob. 69, ob. 115) |
| 15. | 94D1/15.09.2017 | Autorizaţie | M.M.S.S.F - I.T.M.- Judeţ Braşov M.I. - I.P.-DGPMB | - autorizează funcţionarea depozitelor de explozivi (ob.72, ob.73, ob.74, ob.75, ob.76a, ob.79, ob.378/II, ob.378/III, ob.378/IV, ob.365, ob.366, ob.367, ob.329, ob.314, ob.325, ob.119, ob.129, ob.143, ob.144, ob.152, ob.321, ob.358, ob.344, ob.168, ob.345) |
| 16. | 19/15.05.2019 | aviz | M.M.S.S.F - I.T.M.- Judeţ Braşov M.I. - I.P.-DGPMB | avizarea spatiului de depozitare a munitiilor de la Serviciul de Paza |
| 17 | 11295/17.01.2007 | aviz | M.M.S.S.F - I.T.M.- Judeţ Braşov M.I. - I.P.-DGPMB | folosire de arme si munitii letale |
| 18 | 10 din 17.05.2018 | autorizatie | Ministerul Economiei | Autorizatie emisa in baza Legii nr.232/2016 art.6 privind industria de aparare de Ministerul Economiei pentru activitatea principala – fabricare armament si munitie |
| 19. | 1372/1684425/6.12.2007 | Declaratia locatiilor precursori | Agentia Nationala Antidrog | Declaratia locatiilor pentru operatiuni cu substantele clasificate in categoria 3 |
| 20. | 523/1684425/6.12.2007 | Declaratia locatiilor precursori | Agentia Nationala Antidrog | Declaratia locatiilor pentru operatiuni cu substantele clasificate in categoria 2 |
| 21. | 20114741-3/21.12.2018 | Contract furnizare energie electrică | Societatea Electrica Furnizare SA | - servicii de furnizare energie electrică |
| 22. | Act aditional nr. 1/05.02.2019 la contract de vanzare-cumparare gaze naturale nr. 2206/20.12.2018 | Contract furnizare gaze naturale | ENGIE Romania SA | servicii de furnizare gaze naturale |
| 23. | PD/2013/2015 | Autorizatie | C.N.C.AN | Autorizatia de detinere substante de interes nuclear |
| 24. | 16632/26.10.2018 | Proces verbal de verificare amplasament | Intocmit de APM Brasov | Document din etapa de procedura autorizare dpdv protectie mediu |
| 25. | ? NR APM | Proces verbal dezbatere publica | Intocmit de APM Brasov | Document din etapa de procedura autorizare dpdv protectie mediu |
| 26. | ? NR APM | Documente doveditoare cu privire la invitarea membrilor CAT la sedinta de dezbatere publica | S. TOHAN S.A | Document din etapa de procedura autorizare dpdv protectie mediu |
|  |  | Decizia privind revizuirea autorizaţiei integrate | Intocmit de APM Brasov | Document din etapa de procedura autorizare dpdv protectie mediu : Comunicare APM Brasov – S TOHAN SA |
|  |  | Dovada mediatizarilor anuntului privind revizuirea autorizatiei integrate de mediu | Intocmit de S.TOHAN S.A | Document din etapa de procedura autorizare dpdv protectie mediu : Comunicare APM Brasov – S TOHAN SA |
|  |  | Dovada achitarii tarifelor aferente |  |  |

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Nu este implementat un sistem de management de mediu standardizat, dar operatorul aplica  un sistem de calitate  certificat.

Toate produsele societatii sunt realizate având la baza sistemul de management a calitatii certificat de catre CERTIND – BUCURESTI. S TOHAN SA detine urmatoarele certificate :

- Certificat emis de CERTIND Bucuresti al Sistemului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2015, NR. 18110C, emis in data de 15.09.2015, valabil 14.09.2021,

- Certificat emis de CERTIND Bucuresti al Sistemului de Management al Calitatii in conformitate cu standardul AQAP 2110:2016, nr. 1811 AQAP, emis in data de 15.09.2015, valabil pana la data de 14.09.2021

- Certificat emis de Organismul Militar de Certificare, Acreditare si Supraveghere, OMCAS - Bucuresti, in conformitate cu AQAP 2110, nr. 24/2018, emis la data de 04.10.2018, valabil pana la data de 03.10.2020.

In conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2015 si AQAP 211O:20016  sunt certificate urmatoarele domenii de activitate:

- Cercetare-dezvoltare, proiectare si testare munitie si armament

- Fabricatia, comercializarea si mentenanta munitie si armament

- Depozitare si transport munitie si armament

- Dezmembrare, delaborare si distrugere munitie si armament

- Proiectare si executie SDV -uri

- Confectii metalice

- Acoperiri galvanice si tratamente termice

Accesorii masini unelte si bunuri de larg consum

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management SMA;

pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

responsabilităţi;

evidenţele de întreţinere;

registre de monitorizare;

rezultatele analizelor;

rezultatele auditurilor;

evidenţa privind sesizările şi incidentele;

evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni :-Nu este cazul.

6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza materii prime descrise în documentaţie, conform cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare.

Substantele  sunt clasificate conform cu Regulamentulul nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) şi de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei cu  modificarile  ulterioare.

Materiile auxiliare sunt ambalate in ambalajul furnizorilor conform prescripţiilor impuse prin legislaţia în vigoare. Ambalajele sunt inchise şi confecţionate astfel încât transportul să se desfăşoare în condiţii de maximă securitate.

Depozitarea descărcarea, încărcarea manipularea, transportul şi gestiunea substanţelor periculoase, din cadrul platformei societăţii, se realizează conform instrucţiunilor specifice fiecărui produs/substanţe.

La selectarea materiilor prime se va urmări conform recomandărilor BAT:

- utilizarea unor substanţe chimice care să corespundă din  punct de vedere calitativ

- menţinerea unui inventar detaliat al materiilor utilizate pe amplasament

- revizuirea sistematică a tipului materiilor  prime şi utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime şi a materialelor auxiliare pentru a preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de uprafaţă şi subterane, precum şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei. Societatea  deţine autorizaţiile necesare pentru producerea, deţinerea, transportul, comercializarea şi folosirea materialelor explozive.

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţele şi amestecurile chimice periculoase folosite în procesul de producţie  desfasurate in sectorul “uzinare”  sunt prezentate in tabelul urmator:

| Denumirea substantei/ produsului | Frazele de pericol | Locatia unde se utilizeaza | Modalitatea de stocare | Locul de stocare | Capacit.maxima de stocare (tone) | Cantit. maxima utilizata aferenta functionarii la capacitatea fezabila (kg/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acid azotic | H314 H272 H290 | Atelier Galvanizare (Ob.4) | Bidon plastic de 60 l | Magazie atelier galvanizare (Ob.4) | 0.500 | 2460 |
| Azotit de sodiu | H272 H301 H400 | Atelier Galvanizare (Ob.4) | Saci polipropilena asezati pe gratare de lemn | Magazie atelier galvanizare (Ob.4) | 0.3 | 400 |
|  |  |  |  | Magazie centrala 4 (Ob.22) | 0.5 |  |
| Azotat de sodiu | H272 H319 | Atelier Galvanizare (Ob.4) | Saci polipropilena asezati pe gratare de lemn | Magazie atelier galvanizare (Ob.4) | 0.3 | 75 |
| Benzina | H225 H304 H340 H350 H361 H315 | Sectia Uzinare | Recipient metalic de 50 l sau bidoane de plastic | Magazie combustibili (Ob.4) | 0.310 | 800 |
| Motorina | H226 H315 H332 H304 H351 H373 H411 | Atelier intretinere (Uzinare) | Recipient metalic | Magazie combustibili | 0.170 | 4680 |
| White spirit (Diluant S6000) | H226 H372 H304 H411 STOT SE 3 H336 H335 | Sectia Uzinare (Atelier Vopsitorie) | Recipient metalic | Magazie (ob.452) | 0.53 | 381 |
| Diluant D5065 | H226 H312 H332 H315 H318 H302 H335 H336 | Atelier Vopsitorie - Uzinare | PET pe rafturi | Magazie (ob.452) | 0.53 | 265 |
| Diluant D4300 | H226 H312 H332 H315 H336 | Atelier Vopsitorie - Uzinare | PET pe rafturi |  | 0.53 | 120 |
| Diluant universal 509 | H225 H361d H373 H304 H315 H336 H226 H302 H318 H335 | Sectia Uzinare - Atelier vopsitorie | Recipient metalic | Magazie (ob.452) | 0.53 | 76 |
| Diluant universal 506 | H225 H361d H373 H304 H315 H336 H226 H312 H332 | Atelier vopsitorie/montaj feronerie | Recipient metalic | Magazie (ob.452) |  | 1152 |
| Grund G5001 | H226 H312 H315 H318 H335 H336 | Sectia Uzinare/ Atelier vopsitorie | Recipienti metalici | Magazie (ob.452) | 0.225 | 305 |
| Grund G 4335 reactiv gri | H319 H336 H225 H332 H335 | Sectia Uzinare/Atelier vopsire | Recipienti metalici |  |  | 152 |
| Vopsea Ecotick Kaki | H226 H304 H411 H336 | Sectia Uzinare/Atelier vopsire | Recipienti metalici | Magazie (ob.452) | 0.55 | 4453 |
| email ultra gloss kaki mfa | H226 H312 H315 H351 H318 H317 | Sectia Uzinare/Atelier vopsire | Recipienti metalici | Magazie (ob.452) | 0.55 | 640 |
| email electrostatic ral 9017 | H226 H312 H332 H315 H351 H318 H317 | Atelier Uzinare | Recipienti metalici |  |  | 347 |
| Acetona | H319 H325 H336 STOT SE 3 | Atelier Uzinare | PET sau recipienti metalici | Magazie precursori Galvanizare (Ob.4) Magazie (ob.452) | 0.05 0.1 | 60 litri (47 kg) |
|  |  | Atelier Galvanizare (Ob.4) |  |  |  |  |
| Etanol | H225 | Sectia Uzinare | Recipienti metalici | Magazie materiale | 0.05 | 400 litri |
| Cianura de sodiu | H271 H301 H310 H314 H318 H373 H400 H410 | Atelier galvanizare (Ob.4) | Saci de polietilena in butoaie metalice | Magazie atelier galvanizare (Ob.4) | 0.1 | 300 |
|  |  |  |  | Magazie toxice (Ob.47) | 0.1 |  |
| Cianura de cupru | H302 H312 H315 H318 H400 H410 | Atelier galvanizare (Ob.4) | Saci de polietilena in butoaie metalice | Magazie atelier galvanizare (Ob.4) | 0.1 | 50 |
|  |  |  |  | Magazie toxice (ob 47) | 0.05 |  |
| Anhidrida cromica | H271 H350 H340 H361 H330 H311 H301 H372 H314 H334 H317 H400 H410 | Atelier galvanizare (Ob.4) | Recipienti metalici | Magazie toxice (Ob.47) | 0.1 | 230 |
|  |  | Atelier galvanizare (Ob.4) | Recipienti metalici | Magazie (Ob.4) | 0.1 |  |
| Sulfat de nichel | H302 H332 H315 H334 H317 H341 | Atelier galvanizare (Ob.4) | Saci de polipropilena pe gratare | Magazie (Ob.22) | 0.1 | 50 |
|  |  |  |  | Magazie atelier galvanizare (Ob.4) | 0.025 |  |
|  |  |  |  | Magazie oxice (Ob.47) | 0.1 |  |
| Sulfura de sodiu | - | Atelier galvanizare (Ob.4) | Saci plastic | Magazie atelier galvanizare (Ob.4) | 0.025 | 20 |
| Acid boric | H360FD | Atelier galvanizare (Ob.4) | Saci de rafie | Magazie (Ob.22) | 0.05 | 40 |
|  |  |  |  | Magazie atelier galvanizare (Ob.4) | 0.025 |  |
| Hipoclorit de sodiu | H290 H314 H318 H400 H411 | Atelier galvanizare (Ob.4) | Recipienti de plastic | Magazie C (Ob.4) | 0.6 | 12000 |
| Sulfura de sodiu | - | Atelier galvanizare (Ob.4) | Sac plastic | Magazie (Ob.47) | 0.05 | 20 |
| Sulfit de sodiu | - | Atelier galvanizare (Ob.4) | Sac plastic | Magazie (Ob.4) | 0.5 | 7500 |
| Hidroxid de sodiu | H290 H314 H318 | Atelier galvanizare (Ob.4) | Saci PVC | Magazie A (Ob.4) | 1 | 1000 |
|  |  |  |  | Magazie 4 din Ob.22 | 1 |  |
| Carbonat de sodiu | H319 | Atelier galvanizare (Ob.4) | Saci PVC | Magazie A (Ob.4) | 0.3 | 400 |
|  |  |  |  | Magazie 4 din Ob.22 | 0.5 |  |
| Fosfat trisodic | - | Atelier galvanizare (Ob.4) | Saci PVC | Magazie A (Ob.4) | 0.1 | 1000 |
|  |  |  |  | Magazie 4 din Ob.22 | 0.3 |  |
| Acid clorhidric | H290 H314 H318 H335 | Atelier galvanizare (Ob.4) | Recipient plastic | Magazie B (Ob.4) | 1 | 8400 |
| Acid sulfuric | H290 H314 H318 | Atelier galvanizare (Ob.4) | Recipient plastic | Magazie B (Ob.4) | 1 | 300 |
| Oxid de zinc | H400 H410 | Atelier galvanizare (Ob.4) | Pungi de nylon de 150 | Magazie A (Ob.4) | 0.025 | 100 |
| Supragal | - | Atelier galvanizare (Ob.4) | Bidoane de plastic de 25 l | Magazie A (Ob.4) | 0.05 | 50 |
|  |  |  |  | Magazie centrala (Ob.22) |  |  |
| Silicat de sodiu | - | Atelier galvanizare (Ob.4) | Saci PVC | Magazie A (Ob.4) | 0.01 | 60 |
| Stanyol | - | Atelier galvanizare (Ob.4) | Bidoane de plastic de 25 l | Magazie A (Ob.4) | 0.05 | 100 litri |
|  |  |  |  | Magazie (ob.22) | 0.05 |  |
| Fosfatol tip 3 | - | Atelier galvanizare (Ob.4) | Bidoane de plastic de 60 l | Magazie A (Ob.4) | 0.05 | 500 litri |
| Azotat de zinc | H272 H302 H315 H319 H335 H400 H410 | Atelier galvanizare (Ob.4) | Saci PVC | Magazie A (Ob.4) | 0.05 | 200 |
| Acetilena | H220 H280 H230 | Atelier conducte | Tub metalic 10 mc/tub; 10 kg/tub | Magazie comp.2 (Ob.15) | 4 buc | 11 buc |
| Oxigen | H270 H280 | Atelier constructii metalice | Tub metalic 10 mc/tub 1.337 kg/mc tub | Magazie comp.1 (ob.15) | 8 buc | 12 buc |
|  |  | Atelier conducte |  |  |  |  |

Substantele si amestecurile folosite in sectorul pirotehnic sunt informatii confidentiale (secret de serviciu)

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în laborator – nu este cazul

7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor 161 / 19.12.2017, valabilă pana la 19.12.2020, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Olt, SGA Brasov.

7.1.1  Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă se face exclusiv din surse subterane.

O sursa de alimentare cu apa este reprezentata de 3 izvoare (izvoarele nr.3,4,5) din zona Prapastiile Zarnestiului, o alta sursa, reprezentata de 15 foraje dintre care 14 in Lunca Zarnestiului si unul  aflat pe amplasamentul societatii, a fost utilizata anterior ca apa tehnologica ,dar acum este neutilizata si sunt puse in siguranta.

O sursa de apa de suprafata care se constituia prin colectarea surplusului izvoarelor, amplasata in amonte de cele doua izvoare de pe malul stang al paraului Prapastia, a fost utilizata anterior ca apa tehnologica,dar acum este neutilizata, blindata.

Alimentarea cu apa a societatii se realizeaza prin captarea a trei izvoare (izvoarele nr.3,4,5) din zona Prapastii Zarnestiului (doua izvoare sunt amplasate paralel cu malul stang al paraului Prapastia avand o distanta de 40 m intre ele, iar un izvor este amplasat pe malul drept al paraului Prapastia, in aval de izvoarele de pe malul stang).

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă se realizează din următoarele surse:

7.1.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică

Alimentarea cu apă industrială se face din aceleasi surse subterane.

Societatea dispune de rezerva de apa de incendiu care este asigurata din “Izvoarele Prapastii”, cu un debit proiectat de 80 l/s, respectiv 6912 mc/zi. Rezerva intangibila de incendiu este de 650 mc si este stocata in rezervoarele de apa amplasate pe Dealul Muscelului. Timpul de refacere a rezervei este de 3,174 ore. Reteaua de apa de incendiu este inelara, din conducte OL cu Φ 250-150-100 mm, pe care sunt montati 27 hidranti exteriori cu Φ 150-100 mm.

Modul de utilizare a apei :

Volumele de apa autorizate sunt :

Q zilnic maxim = 1302 mc/zi ; 15,0 l/s ; V anual = 475230 mc

Q zilnic mediu = 1000 mc/zi ; 11,6 l/s ; V anual = 365000 mc

Q zilnic minim = 750 mc/zi ; 8,6 l/s ; V anual = 273750 mc

Din acest volum este asigurata alimentarea cu apa a localitatii Tohanul Nou cu un volum de V=175mc/zi = 2 l/s si 45 mc/zi=0,53 l/s si  a agentilor economici/institutii din vecinatate.

Pentru furnizarea apei societatea a incheiat contracte.

Functionarea este permanenta : 365 zile/an, 24 ore/zi.

Apa tehnologica se foloseste in cadrul societatii pentru :

- Producerea aburului tehnologic (dupa dedurizarea apei) la centralele termice CT1, CT2 si CT6

- Acoperiri de suprafata in Atelierul de galvanizare

- Spalarea atelierelor de incarcare corpi cu TNT si demontare, delaborare

- Racirea utilajelor din atelierul tratament termic si din atelier delaborare

- Perdelele de apa la nisele de vopsire

-  Instalatia IPPC,  pentru procesul tehnologic, pentru spalarea si racirea gazelor reziduale rezultate din procesul de preparare al explozivului

Instalaţii de captare :

Izvoarele sunt prevăzute cu camere de captare cu desnisipator cu V = 30 m3 , conducte de aducțiune și preaplin.

Apa captata din izvoare, dupa deznisipare si clorinare, este transportata printr-o conducta Φ=325 mm la camera de rupere presiune si de aici pana in apropiere de societate unde este amenajata camera de distributie generala. Din distribuitor, apa este transportata prin doua conducte de otel cu Φ=325 mm pe o distanta de 1000 m la rezervoarele de inmagazinare amplasate pe dealul Muscelului (doua rezervoare de 500 mc fiecare si doua rezervoare de 300 mc fiecare). Camerele  de captare si rezervoarele sunt semiingropate si sunt prevazute cu zona de protectie sanitara iar perimetrul zonei este imprejmuit cu gard de sarma ghimpata.

De la rezervoare apa este transportata catre uzina prin doua conducte cu Φ=325 mm, pe o distanta de 1000 m. Reteaua de apa tehnologica din societate distribuie apa la sectii si  este realizata din conducte cu diametru de 150 mm si are o lungime de cca.1000 m.

Pe langa sursa de alimentare cu apa din izvoare, societatea mai dispune de o sursa de alimentare cu apa, care a fost utilizata anterior ca apa tehnologica, din 15 foraje. In prezent cele 15 foraje, de medie si mica adancime, sunt nefunctionale si au fost acoperite cu capace din beton pentru siguranta  (1 foraj in incinta societatii, 14 foraje amplasate pe malul stang al paraului Prapastia, in amonte de unitate). De asemenea,  sursa de alimentare cu apa din apa de suprafata din colectorul de apa amplasat amonte de cele doua izvoare de pe malul stang al paraului Prapastia, nu mai este utilizat, vanele de legatura sunt blindate.

Necesarul total de ape:

| Tip apă | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă potabilă | - | - |
| Apă tehnologică | 1302 | 1000 |
| Total | 1302 | 1000 |
| Data Revizuirii | 19.12.2017 |  |

Cerinţa totală de apă din surse:

| Apa asigurată din surse | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă potabilă Izvoare | - | - |
| Apă tehnologică Izvoare | 1302 | 1000 |
| Total Izvoare | 1302 | 1000 |
| Data Revizuirii | 19.12.2017 |  |

Gradul de recirculare internă a apei: - Nu se recircula apa,  instalația de răcire a apei pentru stația de compresoare , cu capacitatea de 32 mc/h este în conservare.

7.1.2  Ape subterane

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

Alimentarea cu energie electrica:

S TOHAN SA este alimentata cu energie electrica din statia de transformare TOHAN 110/6 kV apartinand FDEE Transilvania Sud si are avizata o putere de 10000 kVA/an pana in anul 2020 (aviz tehnic de racordare nr 70101688982/19.09.2016).

In functionare normala, societatea este alimentata la 6 kv pe linia electrica  L4  in statia principala de conexiuni  si transformare SPCT, exita o alimentare in rezerva calda  L1 racordata la statia de transformare 2 ( ST2) si o linie L2 defecta ce putea alimenta ST3. Statiile  SPCT, ST2 si ST3 sunt interconectate la 6 kv cu statia de conexiuni SC si punctele de transformare conform schemei  anexate. La nivelul  de asigurare al necesarului de energie electrica pe treapta de 0.4 kv in reteaua de distributie pe platforma societatii, acum, sunt in functiune cinci transformatoare  de energie 6/0.4kv , ce deservesc urmatoarele sectoare:

1.TR. 1 din SPCT 1000 KVA

- ST3 prin interconexiune la 0.4 kv si PT 9

- PT13 , grupul pirotehnic A, iluminat perimetru EST

- atelierele;  Constructii Metalice, Conducte, Metrologie

- SC TEMEXON

- PT9; At. Scularie, SC STEEL PROFILE, SC ZINCOREX, Sectia CICLISM,  Poarta 3  si  iluminat perimetru NORD.

-RIPA TERMOPLASTICS, SC ATECOEST, SCMIU, SC TOP STILE VIRGINIA

- At. B sectorul estic, Tamplaria, Laboratorul Central, ob.13 Pompieri –BDS, CT 6,

Neutralizarea si reteaua aeriana ce alimenteaza Productia, Sindicatul, Conceptia, Poarta1,

compartimentul Comercial si  Resurse Umane (aceasta se poate alimenta si din PT4)

2. TR3. dinST2 1000KVA

- ob. 4 Uzinare

- ob. 5 Mecanica Grea

3.TR. din PT4 560 KVA

- iluminat perimetru SUD

- SC VODAFONE

- PT5 , PT6 (interconexiune JT) , grupul C , Fotometria, PT15, grupul H, Iluminat

perimetru sector H , Reteaua aeriana grup C- POLIGON

-Reteaua Aeriana ce alimenteaza CT1 si poarta grup B (interconexiune cu SPCT)

4. TR din PT10 1000KVA alimentat pe 6 KV din SC1-ST2

- centrala telefonica

- SC RUHL

- prin conexiune la JT cu PT8; Pavilionul Directiune, iluminat perimetru Vest, iluminat

alei interioare, SC YVOR PROD, SC VECTRA

5. TR 1 din PT12 1000KVA alimentat prin interconexiune la  6KV din PT10

- Atelierul B sector vestic

- SC RUHL, SC LANTOMY.

Alimentarea cu aer comprimat  a S. TOHAN S.A

Dupa desfiintarea sistemului centralizat de producere a aerului comprimat din Ob. 28                (Mecano-Energetic) in 2007 , asigurarea cu aer comprimat se face folosind compresoare in retele locale proprii fiecarui  utilizator , astfel:

- Sectia 2.2 ob. 4

- compresor VARIABLEE 55, 60kw, 2.11-10.58 mc/min  ce alimenteaza reteaua din Sectorul Uzinare

- Compresor VARIO  11-10 TR500, 11kw,1400dmc/min , ce alimenteaza sectorul Uzinare

- Compresoare J MEHLER/1974 , 15kw, 667l/min , 2 buc, ce alimenteaza reteaua din Atelierul Tratament Termic

- Compresoare portabile, 5 buc care se folosesc in interventii punctuale cand este nevoie

- Sectia 2.3

- Compresor VARIO  11-10 TR500, 11kw, 1400dmc/min, ce alimenteaza reteaua din ob. 130

- Compresor VARIO  11-10 TR500, 11kw, 1400 dmc/min ce alimenteaza reteaua din ob. 380

- Compresor KAESER , ce alimenteaza  reteaua din ob. 328

- Compresoare portabile, 2 buc. care se folosesc in interventii punctuale cand este nevoie.

- Poligon: Electrocompresor, utilizat in interventii punctuale.

- Serviciu Mecano-Energetic:

- Compresor VARIO  11-10 TR500, 11kw, 1400 dmc/min, ce deserveste foarfeca ghilotina din Atelier Constructii Metalice 0b. 29

- Electrocompresor ECR  350, utilizat in reteaua de alimentare cu aer comprimat a intrerupatoarului din PT4

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

7.3. Gaze naturale/Combustibili

Alimentarea cu gaze naturale a S. TOHAN S.A se realizeaza dintr-o statie de reglaj si masura (SRM) existenta, amplasata in afara societatii, in zona nord-vest a acesteia. Treapta de presiune din sistemul de alimentare cu gaze naturale de pe intrarea in SRM este de medie presiune (2-6 bar) si consumul contractat pentru 2018 a fost de 8130 MWh (contract 2206/20.12.2017).

Socoietatea dipune de parc auto propriu. Alimentarea cu combustibil a mijloacelor de transport intern se face direct din butoaiele metalice in care se stocheaza carburantii, pe platforma BETONATA. Pentru mijloacele de transport cu circulatie externa, alimentarea se face de la statiile PECO din oras.

| Nr. crt. | Combustibili, energie | Sursa mod de depozitare |
| --- | --- | --- |
| 2 | Gaz metan | De la reţeaua transgaz prin trasee de conducte |
| 3 | Energie termică | Distribuţie de la centrale proprii |
| 4 | Energie electrică | Distribuţie din reţeaua nationala de energie electrica |

8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale punctului de acces pe amplasament sunt  :

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine | 45,566904 | 527848 |
| Latitudine | 25,355276 | 451967 |

Amplasare în teritoriu:

Din punct de vedere teritorial si administrativ, S. TOHAN S.A este amplasata in partea de est a orasului Zarnesti, str. Aleea Uzinei nr. 1, jud. Brasov.

Amplasamentul societatii este situat la poalele muntilor Piatra Craiului, la N-NV de dealul Muscelului, pe malul drept al raului Barsa, la o distanta de cca. 30 km sud -vest de municipiul Brasov.

Coordonatele geografice ale amplasamentului sunt: lat. N: 45033’57’ si long. E: 25021’11’’.

Accesul rutier in unitate se face din DJ 6B Rasnov Zarnesti iar cel feroviar prin linia CF.

Localitatile invecinate societatii sunt :

- Tohanul Nou,  la o distanta de aprox. 1.4 km

- Tohanul Vechi, la o distanta de aprox. 0.7 km

- Orasul Rasnov, la o distanta de aprox. 5.7 km

- Comuna Bran, la o distanta de aprox. 2.7 km

- Sat Sohodol,  la o distanta de aprox. 2.7 km

- Sat Predelut, la o distanta de aprox. 4 km

- Sat Magura, la o distanta de aprox. 6 km

- Comuna Poiana Marului, la o distanta de aprox. 5 km

In imediata apropiere a societatii zonele locuite se afla dupa cum urmeaza :

- Cartier Halta: 1.8 km/NV

- Grup industrial Scolar Zarnesti 0.05 km/NE

- Judecatoria Zarnesti: 0.15 km/N

- Parchetul de langa Judecatoria Zarnesti : 0.15 km/N

- Cantina S. TOHAN S.A : 0.10 km/N

- SC MORANI IMPEX: 0.5 km/NV

- Baza sportiva Torpedo : 0.20 km/N

- Halta CFR General Traian Mosoiu: 0.5 km/NV

- Spitalul orasenesc  ZARNESTI:  1.22 km /NV

- Parc industrial : 1-1.5 km/ SE

Suprafaţa totală a amplasamentului societatii este de aprox. 1.890.034,33 mp (aprox.189 ha) din care:

- suprafaţa construită - aprox.13 ha (ocupata de constructii)

restul suprafetei – aprox. 176 ha (ocupata de spatii verzi, suprafete de transport si platforme, zone de protectie, cai ferate)

Este situată într-o zonă unde nu sunt inundaţii, cutremure de pamânt, alunecări de teren, mişcări tectonice.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate:

In vecinatatea amplasamentului uzinei, la cca. 20 km distanta, exista Parcul National Piatra Craiului, arie protejata de interes national ce corespunde categoriei a II-a IUCN.

8.2. Descrierea principalelor activităţi şi procese -  Descrierea activitatilor din sectorul pirotehnic sunt informatii  confidentiale (secret de serviciu)

Activitatile sunt organizate in hale industriale, pe sectii si ateliere de productie, prevazute cu instalatii, echipamente si utilaje specifice fiecarui proces tehnologic.

Din punct de vedere organizatoric exista :

- Sectorul Uzinare care cuprinde:

- Sectia Uzinare

- Atelier Uzinare

- Atelier Scularie

- Atelier Intretinere

- Atelier Galvanizare

- Atelier Tratament Termic

- Atelier Vopsire

- Atelier Forja

- Sectia Mecanica Grea

2. Serviciul mecano-energetic

3. Serviciu Inspectii Incercari Laboratoare (executa incercari si analize pentru sectorul uzinare)

4. Depozite

- Sectorul Pirotehnic

1.  Sectia Pirotehnica

- Atelier fabricare elemente pirotehnice

- Atelier asamblare focoase

- Atelier asamblare-dezmembrare munitie

2. Laboratorul de Incercari Dinamice (Poligon)

3. Serviciu Inspectii Incercari Laboratoare (executa incercari si analize pentru sectorul pirotehnic)

4. Depozite

Activitatile care se desfasoara in acest sector sunt organizate astfel: asamblari si incarcari produse pirotehnice, producerea de explozivi, depozitare, distrugerea controlata a produselor pirotehnice cu defecte si a deseurilor prin ardere sau explozie si activitati de laborator. Activitatile din acest sector sunt organizate pe sectii cu ateliere in care se desfasoara operatii specifice fiecarui produs realizat , ateliere sau laboratoare de teste si o zona de distrugere prin ardere sau explozie. Activitatile cu riscuri din acest sector se desfasoara in compartimente separate si blindate sau sunt amplasate in zone special amenajate si la distante care sa nu puna in pericol personalul angajat sau alte obiective din incinta si din afara societatii. Totodata, din faza de elaborare a tehnologiilor de fabricatie sunt adoptate solutii prin a caror aplicare sunt eliminati factorii de risc previzibili si care nu permit desfasurarea procesului de productie, decat in baza unor documentatii tehnologice aprobate si care respecta normativele pirotehnice.

Dintre toate aceste activitati, cea care intra sub incidenta IPPC este prepararea explozivului din Sectorul Pirotehnic.

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

Fluxurile tehnologice din sectorul pirotehnic sunt informații confidențiale (secret de serviciu).

| Denumirea procesului | Descrierea procesului și a etapelor/ fazelor | Instalații/ Echipamente/ Parametri specifici de operare |
| --- | --- | --- |
| Atelier uzinare | In cadrul acestui atelier se efectueaza operatii de : Prelucrari mecanice prin aschiere Presare si ambutisare la rece Presare la cald a materialului termorigid Degresari ale reperelor Materialele care se prelucreaza in aceasta sectie sunt : otelul, tabla, aluminiul, alama, material termorigid in componenta caruia se afla fibra de sticla cu continut de peste 70 %. Ca si materiale auxiliare utilizate se mentioneaza uleiurile de racire, ungere, hidraulic, emulsionabile etc si pentru degresare : percloretilena, benzina, acetona (pentru unele repere metalice).In cadrul prelucrarilor prin aschiere se executa operatii de strunjire, frezare, gaurire, filetare, rectificare precum si o serie de operatii manuale. In cadrul operatiilor de deformare plastica la rece se executa operatii de decupare, stantare, ambutisare, indoire a tablelor. Produsele obtinute in cadrul acestor ateliere sunt : subansamble/repere pentru focoase si bombe de iluminare. | pe strunguri normale, CNC-uri, mono si multiax Capacitatea de producţie – informatie clasificata secret de serviciu |
| Atelier Scularie | In cadrul acestui atelier se realizeaza prelucrarea materialelor neferoase si feroase prin operatii de debitare efectuate mecanic (cu fierastrau alternativ pentru bare metalice) si oxiacetilenic (cu instalatie de debitat oxiacetilenica manuala pentru placi metalice). De asemenea se realizeaza operatii de prelucrare prin aschiere : strunjire pe strunguri paralele normale-universale, frezare pe masini de frezat universale, gaurire pe masini de gaurit universale si masini de gaurit prin coordonate, rectificare pe masini de rectificat universale si masini de rectificat plan cu platouri magnetice, asamblare parti ale componentelor ale SDV-urilor (manual). | Capacitatea de producţie – informatie clasificata secret de serviciu |
| Atelier tratament termic | In cadrul acestui atelier se desfasoara activitati de tratamente termice si termochimice a unor repere din otel, aluminiu. | Capacitatea de producţie – informatie clasificata secret de serviciu |
| Atelier Galvanizare | In cadrul acestui atelier se desfasoara operatii de degresari si acoperiri metalice pe mai multe linii tehnologice. Principalele activitati derulate in cadrul acestui atelier constau in: Aducerea pieselor din atelierul de prelucrari mecanice Pregatirea pieselor pe cale chimica (degresare alcalina, decapare) urmata de spalarea calda si rece Incarcarea pieselor pe liniile tehnologice de prelucrare chimica si electrochimica Descarcarea pieselor prelucrate de pe liniile aferente Inspectarea reperelor Baile, confectionate din tabla otel captusite cu cauciuc, sunt organizate pe linii tehnologice dupa natura operatiei pregatitoare sau a tipului acoperirii : -Degresare cu hidroxid de sodiu (80-100 g/l), carbonat de sodiu (20-40 g/l), fosfat trisodic (15-20 g/l), silicat de sodiu (2-4 g/l); -Decapare cu acid clorhidric (150-250 g/l), acid sulfuric (100-250 g/l), acid azotic (400-800 g/l); -Zincare cianurica in solutie de cianura de sodiu (90-130 g/l) si hidroxid de sodiu (50-70 g/l), oxid de zinc (40 g/l), sulfura de sodiu (0.5-5 g/l); -Fosfatare in bai cu azotat de zinc (60-75 g/l), fosfatol tip 3 (100-150 g/l); -Nichelare in solutie de sulfat de nichel (180-250 g/l), acid boric (30-43 g/l), clorura de sodiu (10-15 g/l); -Cuprare in solutie de cianura de sodiu (6-12 g/l) si carbonat de sodiu (15-25 g/l), cianura de cupru (40-60 g/l); -Staniere in solutie de acid sulfuric (60-100 g/l) si Stanyol 651 (5-9 g/l); -Eloxare in bai de acid sulfuric (180-200 g/l) cu catod de plumb; -Brunare in bai de azotat de sodiu (50-70 g/l) si azotit de sodiu (150-250 g/l) si hidroxid de sodiu (650-750 g/l); -Pasivizare in solutie de bicromat de sodiu (50-100 g/l) si acid sulfuric (45-90 g/l) sau anhidrida cromica (30-75 g/l); -Cadmiere in solutie de oxid de cadmiu (35-40 g/l), cianura de sodiu (80-110 g/l), hidroxid de sodiu (35-50 g/l), sulfat de sodiu (40-50 g/l), sulfat de nichel (1,5-2 g/l); -Cromare dura in solutie de anhidrida cromica (250-300 g/l), acid sulfuric (2,5-3 g/); | 12.8 mc (volumul bailor active) Epurarea apelor uzate rezultate : 98,00 m3/h, din care: ape spălare cromice 25,00 m3/h; ape spălare cianurice 15,00 m3/h; ape spălare acide+alkaline 58,00 m3/h. |
| Atelier vopsitorie (ob.24) | Activitatile desfasurate in cadrul acestui atelier constau in reconditionarea lazilor/ambalajelor din lemn sau metalice, utilizate in alte activitati specifice din amplasamentul societatii. Pe baza comenzilor de executie ale subunitatilor se realizeaza inlocuiri ale elementelor deteriorate, feronerie, chituiri, slefuiri si vopsire prin pulverizare pneumatica cu ajutorul pistoalelor, in cabine de vopsire cu perdea de apa. |  |
| Atelier Conducte/Statia Electrica ST3 Ob.28 | Realizeaza activitati in baza comenzilor de executie a lucrarilor de intretinere si reparatii, lucrari de constuctii montaj. Se executa lucrari unicat conform tehnologiei ; prelucrari mecanice, ajustari de lacatuserie, sudura, montaj. De asemenea se realizeaza incarcari de instalatii de apa si termotehnice, goliri. In cadrul ob.28 se afla si statia electrica ST3 care asigura alimentarea cu energie electrica a acestui obiectiv si a ob.29. |  |
| Atelier Constructii metalice (Ob.29) | Realizeaza activitati in baza comenzilor de executie a lucrarilor de intretinere si reparatii, repere de productie sau lucrari de constuctii montaj. Se executa lucrari unicat sau de serie mica conform tehnologiei ; prelucrari mecanice, ajustari de lacatuserie, sudura, montaj. |  |
| Atelier electric si CTA | Executa operatii de intretinere si reparatii ale echipamentelor electrice de actionare si comanda, ale echipamentelor electrice de forta si iluminat, ale echipamentele de telefonie si retelelor telefonice pe teritoriul societatii |  |
| Atelier SPCT (statia principala conexiuni si transport energie electrica) | Supravegheaza si deserveste statiile si punctele de transformare a energiei electrice din cadrul societatii, in cadrul atelierului electric |  |
| SECTORUL PIROTEHNIC | Fluxurile tehnologice din sectorul pirotehnic sunt informații confidențiale(secret de serviciu). |  |

Instalatii auxiliare

- Centrale termice

Incepand din anul 2013 societatea a renuntat la alimentarea cu energie termica din vechea centrala CT3 (15,5MW) echipata cu cazane mari si cu randament slab, in acest fel eliminandu-se si inconvenientul transportului energiei termice pe distante mari.  In locul acesteia s-au amplasat 17  centrale termice mai  mici, mai apropiate de consumatori (16 care functioneaza cu gaz metan si 1 care functioneaza cu lemne). Puterea totala instalata a acestor centrale termice este de 13,072 MW. Modernizarea activitatii de asigurare a independentei energetice a subunitatilor S TOHAN SA s-a concretizat prin amplasarea centralelor termice noi dupa cum urmeaza :

| Denumire/ localizare | Suprafata (mp) | Deserveste | Tip cazan/ Putere utila (kW) | Nr. cos | Inaltime | Diametru | Produce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT1/ Ob.112 | 498.5 | Grup B,C | 2xBX 1000/ 2x1163 kW | 1 | 10 | 0.6 | Abur |
|  |  |  | 2xTRINOX 1500/ 2x1760 kW | 1 | 10 | 0.7 | Apa calda |
|  |  |  | 2xTRINOX 1750/ 2x2040 kW | 1 | 10 | 0.8 | Apa calda |
| CT2/ Ob.382 | 71.04 | Grup A | REX 62/ 620kW | 1 | 10 | 0.5 | Apa calda |
|  |  |  | BX60EXP/ 70 kW | 1 | 10 | 0.5 | Abur |
|  |  |  | ENSTENT/ 800Kw | nefunctional |
| CT4/ Ob.1a | 34.75 | Anexa sociala - Scularie | PAB 240/ 233kW | 1 | 10 suspendat la 1,5m | 0.3 | Apa calda |
| CT5/ Ob.4a | 25.2 | Anexa sociala - Uzinare | PAB 240/ 233 kW | 1 | 6.5 suspendat la 1,5m | 0.3 | Apa calda |
| CT6/ Ob.453 | 73.2 | Atelier Galvanizare | BX 400/ 465 kW | 1 | 9 | 0.5 | Abur |
|  |  |  | REX 85/ 850kW | 1 | 9 | 0.5 | Apa calda |
| CT7/ Ob.7a | 15.8 | Directiune | FERROLI 102 PERGASSUS F2/ 102 kW | 1 | 5 | 0.3 | Apa calda |
| CT8 (murala)/ Ob.11 | 9.2 | Productie | FERROLI 85 PERGASSUS F2/ 85 kW | 1 | 5 | 0.3 | Apa calda |
| CT9 (murala)/ Ob.7 | 13 | Sindicat | BALTUR FIDA SMILE/ 24kW | 1 |  |  | Apa calda |
| CT10 (murala)/ Ob.7 | 5.5 | Proiectare | 2x BALTUR FIDA SMILE CA 30 SE/ 2x 32 kW | 1 |  |  | Apa calda |
| CT11 (murala)/ Ob.6 | 4 | Poarta | ARCA ECOFAST 32F/ 35 kW | 1 |  |  | Apa calda |
| CT12 (murala)/ Ob.6 | 9.4 | Vanzari | FERROLI PERGASSUS F2-51/ 50 kW | 1 |  |  | Apa calda |
| CT13 (murala)/ Ob.16 | 8.2 | Laborator central | VITRIX 50/ 35 Kw | 1 |  |  | Apa calda |
| CT14 (murala)/ Ob.253 | 18 | SPCT | IMERGAS VITRIX 50/ 35kW | Nefunctionala |
| CT15 (murala)/ Ob.28a | 24 | ST3 | VESSMAN/ 24 kW | Nefunctionala |
| CT16 (murala)/ Ob.33 | 12.3 | Laborator metrologie | VESSMAN/ 24 kW | Nefunctionala |
| CT17 (murala)/ Ob.29 | 13.2 | Anexa constructii metalice | FERROLI/ 24 kW | 1 |  |  | Apa calda |
| CT18 (lemne) Ob.13 | 20 | Remiza pompieri | 2x ASTRA 80 MES/ 86 kW | 2 |  | 0.2 | Apa calda |

CT 1,CT2, CT 6 au instalatii de dedurizarea apei prin trecere pe schimbatori de ioni.

- STATII DE NEUTRALIZARE

- Statia  de neutralizare a apelor uzate cu continut de mercur provenite de la Atelierul de fabricare exploziv

Apele uzate provenite din procesul de preparare exploziv, sunt urmatoarele:

- Ape acide cu continut de mercur si fulminat de mercur, provenite de la spalare exploziv: 120 l/sarja

- Ape acide cu continut de azotati, mercur si fulminat de mercur, provenite de la turnurile de spalare a gazelor: 25 l/sarja

- Ape cu continut de tiosulfat de sodiu, mercur si fulminat de mercur provenite de la spalarea ustensilelor si vaselor folosite: 20 l/sarja

- Ape cu continut de amoniac, mercur si fulminat de mercur provenite de la spalarea instalatiei de ventilatie si a oalelor de condens: 5 l/sarja

- Ape de la spalarea atelierului: 50 l/sarja

Acestea sunt prevazute a fi dirijate in statia de neutralizare veche, unde sunt supuse procesului de pretratare (precipitare), dupa care sunt transvazate prin pompare in instalatia noua de tratare prin coagulare-filtrare pentru finalizarea procesului.

Vechea statie a fost completata cu aceasta treapta de coagulare – floculare si filtrarea pe carbune activ.

Instalatia este alcatuita din statia de neutralizare existenta si statia de tratare (Conform proiectului realizat de CAST S.A. “Completare proces neutralizare ROMARM Bucuresti – Filiala TOHAN”).

Neutralizarea se realizeaza in regim discontinuu, pe sarje. Capacitatea noii statii de neutralizare este de 75 l/zi, in flux discontinuu, 5 sarje / an, 7 zile/sarja, maxim 520 l/sarja.

Se estimeaza o eficienta de reducere a mercurului de 98,5% ; in situatia in care se cupleaza filtrarea mecanica cu filtrarea pe cartuse cu carbune activ, eficienta retinerii mercurului poate atinge valoarea de 99,5%.

Statia de neutralizare a apelor rezultate in urma prepararii explozivului cuprinde :

-  2 Bazine de colectare si tratare ape uzate : cu o capacitate de 0,5 mc si urmatoarele dimensiuni : L = 1000 mm, l  = 1000 mm, H =  500 mm

In aceste bazine se va realiza tratarea cu solutie de sulfura de sodiu a apelor uzate, prin amestecarea cu aer sau cu lopatica de lemn.

- Baie de preparare solutie de precipitare – (solutie de sulfura de sodiu), cu  un volum de 180 l si urmatoarele dimensiuni : L = 600 mm, l  = 600 mm,H = 500 mm

Pentru precipitare se va utiliza o solutie de sulfura de sodiu cu concentratia de 5 – 10%  Na2S. Procesul decurge conform reactiei : Na2S +2 H2O + 2Hg(CNO)2 = HgS +Hg+ 2NaOH +4CO2+2 N2+H2

- Bazin decantor (volum = 2,7 mc), cu urmatoarele dimensiuni:L =2500 mm, l =1800 mm,H = 650 mm

Acest bazin se va utiliza pentru colectarea apelor uzate in situatii accidentale.

Pretratarea apelor uzate rezultate de la prepararea explozivului se efectueaza manual prin tratarea cu sulfura de sodiu, dar procesul de reducere va fi controlat cu ajutorul unui sistem de masura rH (potential redox formata dintr-un electrod de rH si un controler). Aceasta reprezinta completarea procesului de pretratare. Dupa finalizarea procesului de reducere a fulminatului de mercur la sulfura de mercur, apele uzate, vor fi pompate cu ajutorul unei pompe de transfer si a unui sorb cu clapeta in bazinul de coagulare – floculare, amplasat in incaperea adiacenta statiei (containerul metalic, 4.000 x 2.500 x 2.200,  amplasat pe o platform betonata  acoperita cu vopsea antiacida). Dupa transferul apelor uzate pretratate, se va realiza spalarea bazinului de reactie si a pompei de transfer cu cca. 50 - 100 l de apa. In incinta noii statii de tratare prin coagulare-filtrare s-a realizat completarea procesului cu treapta de coagulare – floculare si treapta de filtrare pe filtru de carbune activ, cu urmatoarele elemente componente (instalatii si echipamente):

- Pompa de aductiune (Q=1 mc/h, inaltime de adsorbtie 5 m, inaltime de refulare 2 m;

- Bazin tratare cu coagulant (volum total de 1.000 l, volum util 900 l, cu dimensiunile : Ø 900 x H=1500 mm ; realizat din polipropilena

- Pompa de transfer ape limpezite (Q= 1,0 mc/h) realizeaza transferul apelor limpezite din bazinul de reactie in bazinul de colectare stocare ape limpezite. Aceeasi pompa va fi utilizata si la transferul precipitatelor decantate in partea conica a bazinului de reactie la filtrul cu sac

- Rezervor solutie de coagulant realizat din polietilena cu volumul de 20 l,tip canistra din plastic cu canea

- Rezervor de preparare/dozare lapte de var sau hidroxid de sodiu 10%, realizat din polietilena, avand volumul de 20 l, tip canistra cu canea

- Rezervor de preparare/dozare acid sulfuric 10%, realizat din polietilena, avand volumul de 20 l, tip canistra cu canea

- Rezervor de preparare/dozare agent floculant, tip Henkel - Bonderite S-PD 982, cu concentratia de 1%0, realizat din polietilena, cu volumul de 20 l, tip canistra cu canea

- Bazin ape limpezite, realizat din polipropilena, avand volumul total de 750 l, volumul util : 730 l, cu urmatoarele dimensiuni: Ø 800 x H=1.500 mm

- Pompa transvazare (Q=0,5 mc/h) realizeaza transvazarea apelor limpezite spre sistemul de filtrare

- Sistem de filtrare format din : Filtru mecanic cu cartus filtrant – 2 buc: filtreaza particule mecanice pana la 50 (m., Filtru cu cartus de carbune activ 7” si 80 (m - 2 buc, Filtru cu catus filtrant cu finete de filtrare 5 (m– 2 buc. Dupa fiecare utilizare, filtrele vor fi spalate, iar cartusele filtrante vor fi inlocuite. Cartusele filtrante inlocuite vor fi colectate, impreuna cu sacul filtrant, si tratate ca fiind material cu potential exploxibil, de catre specialistii beneficiarului.

- Pompa filtru tip MEFIAG cu cartus filtrant ce contine discuri filtrante. Pe discurile filtrante se va monta hartie de filtru. Dupa filtrarea unei sarje, hartia de filtru de pe discuri va fi colectata si tratata ca material cu potential explozibil de catre reprezentantii beneficiarului.

- Pompe dozatoare (3 buc), vor fi montate pe un suport metalic, avand sorburile fixate in rezervoarele de reactivi

- Bazin ape neutralizate, realizat din polipropilena, avand volumul total de 750 l si volum util de 730 l, cu urmatoarele dimensiuni : Ø 800 x H=1.500 mm

Apele uzate tehnologice neutralizate vor fi evacuate prin cadere libera, prin intermediul unei conducte de 2” din polipropilena (PPR) in sistemul de canalizare pluviala si de ape conventional curate de pe amplasamentul societatii (Dn150), cu deversare finala in paraul Barsa.

- Statia  de neutralizare a apelor uzate provenite de la Galvanizare

Staţia de neutralizare cu toate obiectele proiectate şi cu toate instalaţiile aferente este amplasată în vecinătatea Atelierului de galvanizare (ob. 4).

Capacitatea staţiei de neutralizare a fost proiectată pentru un debit total de apă uzată industriala de 98,00 m3/h, din care:

- ape spălare cromice		25,00 m3/h;

- ape spălare cianurice		15,00 m3/h;

- ape spălare acide+alcaline	58,00 m3/h.

Funcţionare staţie:	Flux continuu.

Apele uzate industriale provenite de la atelierul de galvanizare sunt colectate si transportate pe fiecare categorie de apă, prin conducte de polietilena de inalta densitate, montate in masca si izolate cu vata minerala de 50 mm grosime, avand diametrele: Dn 65 mm ape cianurice, Dn 65 mm ape cromice si Dn 80 mm ape acide si alcaline. Acestea ajung in cele trei bazine, fiecare de 10 mc, din polipropilena,amplasate în clădirea staţiei de pompare (Ob.4b): 1 bazin colector pentru soluţii cianurice (B6);1 bazin colector pentru soluţii cromice (B7);1 bazin colector pentru soluţii acide + alcaline (B8). Fiecare categorie de apă este pompata din bazinele colectoare spre staţia de neutralizare (Ob.254) care este compusa din:

- Bazin de reactie (B1) – pentru denocivizare ape uzate cianurice (ape spalare si solutii concentrate epuizate) avand un volum de 10 mc, realizat din polipropilena, Vutil=9 mc, timp real de reactie de 36 min. Oxidarea cianurilor se face in bazinul B1, prin dozarea hipocloritului de sodiu in mediu puternic alcalin, cu pH cuprins intre 11 si 12, are loc desfacerea grupului cian in CO2 si NO2.

- Bazin de reactie (B2) – pentru denocivizare ape uzate cromice (ape spalare si solutii concentrate epuizate) avand un volum de 10 mc, realizat din polipropilena, Vutil=9 mc, timp real de reactie de 22 min. Reducerea cromului hexavalent, in mediu acid de 2.4-2.6, in crom trivalent, care apoi va precipita sub forma de hidroxid in procesul de neutralizare, va avea loc in bazinul B3 prin dozare cu bisulfit de sodiu

- Bazin de neutralizare (B3) – pentru neutralizare ape acide+alcaline (ape spalare si solutii concentrate epuizate) avand un volum de 10 mc, realizat din polipropilena, Vutil=9 mc, timp real de reactie de 11 min. Neutralizarea acestor ape are loc in bazinul B3 prin dozare de acid sulfuric sau hidroxid de sodiu. Procesele de neutralizare au loc intr-un mediu de agitare continua, prin introducerea de aer prin conductele prevazute pe fiecare bazin, care sunt alimentate de la sulflanta existenta in dotarea statiei.

- Bazin ape neutralizate (B4) –avand un volum de 10 mc, realizat din polipropilena, Vutil=9 mc

- Rezervoare pentru stocare-dozare reactivi:

R1 – un rezervor pentru hipoclorit de sodiu (NaOCl);

R2 – un rezervor pentru bisulfit de sodiu (NaHSO3);

R3 – un rezervor pentru hidroxid de sodiu (NaOH);

R4 – un rezervor pentru acid sulfuric (H2SO4);

R5 – un rezervor pentru stocare –dozare polielectrolit.

Volumul fiecărui rezervor de dozare este de 10,00m3 şi sunt realizate din polipropilenă. Transvazarea reactivilor se face prin pompare.

Pentru a preveni poluarea apelor sau a solului, subsolul clădirii ob. 254 care este o cuvă de beton armat etanş este amenajat ca bazin de siguranţă – BS. Acest bazin va prelua şi colecta în caz de accident eventualele pierderi de soluţii sau reactivi din bazinele existente în interiorul clădirii. Volumul acestui bazin = 70 m3.

După neutralizare, prin pompare, apele ajung în bazinul decantor pentru precipitare (Ob.453), format din doua camere egale care comunica intre ele, fiecare camera avand urmatoarele dimensiuni: 2.75 m x 3.0 m x 2.75 m. Bazinul este acoperit cu un planseu in care sunt executate guri de vizitare si aerisire. Apa limpede, considerată apă convenţional cutată, este  evacuată în canalizarea pluvială a platformei Tohan si prin ovoid, în parâul Bârsa.

Nămolul se depune pe o platformă pentru deshidratare – uscare (Ob.453) – constructie tip cuva beton armat, avand dimensiunile 5.75 m x 1.5 m x 1.0 m, amplasata langa decantor. Peretii si radierul sunt din beton armat, cu grosimea de 25 cm, prevazuti cu hidroizolatie la exterior. In cuva este montata o teava metalica perforate cu 200 mm – conducta dren acoperita cu straturi de pietris si nisip in sistem filtru invers. Se face mentiunea ca, pentru evacuarea unui namol de epurare cu un continut cat mai mic de apa, societatea a achizitionat in anul 2019 un echipament de tip filtru presa cu bare laterale K470 ASIO. Filtrul presa este amplasat in ob.453 care cuprinde decantorul si platforma de uscare a namolului, deasupra cuvei de beton. Principalele caracteristici tehnice ale echipamentului sunt pezentate in tabelul urmator:

| Tip filtru presa | Cu bare laterale |
| --- | --- |
| Dimensiune placa filtrare | 470 x 470 |
| Model | Deschis – filtratul este drenat prin jgheabul de colectare |
| Material placa de filtrare | PP |
| Grosimea turtei de filtrare | 25 mm |
| Suprafata de filtrare | 5.30 mp |
| Volumul de filtrare | 571 dm3 |
| Presiunea de filtrare in camere | 16 bar |

Prin utilizarea acestui echipament se obtine un namol tip turta, cu un continut ridicat de materii solide (30-50%), functie de umiditatea initiala a namolului supus deshidratarii.  Filtratul rezultat din echipamentul nou achizitionat este dirijat inapoi in decantor.

O analiza efectuata in laboratorul societatii asupra namolului galvanic a evidentiat atingerea unui continut de substante solide de cca.22% in turta obtinuta dupa trecerea prin filtrul presa. Nămolul uscat sub forma de turte este transportat şi stocat în depozitul de şlam galvanic (Ob.78) organizat în incinta societăţii, pana la eliminarea din amplasament

Staţia de neutralizare este prevăzută cu modulul de automatizare care asigura:

  - neutralizarea automată a apelor uzate industriale acide + alcaline astfel încât la ieşirea din staţie pH va fi 6,5 ÷ 8,5;

  - monitorizarea şi avertizarea optică şi acustică a nivelului inferior din băile de neutralizare;

  - monitorizarea şi afişarea numerică a parametrilor pH şi rH;

  - dozarea reactivilor de neutralizare (în regim automat şi manual);

  - avertizarea optică şi acustică la depăşirea limitelor prestabilite şi la atingerea nivelelor critice;

  - înregistrarea pe imprimantă a pH şi rH.

Apele rezultate de la platforma de filtrare – uscare a nămolului nu se evacueaza direct în reţeaua de canalizare pluvială a societăţii, acestea sunt colectate în căminul C3 şi evacuate în canalizarea pluvială cu conditia respectării normativului NTPA 001/2005, in caz contrar se reintroduc in procesul de neutralizare.

Decantorul in trepte din Sectorul Pirotehnic

Apele uzate cu urme de substanta exploziva rezultate in urma spalarii atelierelor în care se lucreaza cu astfel de produse sunt colectate şi transportate la decantorul existent în sectorul pirotehnic al societatii. La ieşirea din fiecare atelier, pe canalele colectoare sunt montati saci din iuta pentru retinerea eventualelor particule.

Decantorul are 11 trepte, in cascada, pentru sedimentarea eventualelor particule ramase.

Periodic si numai dupa ce se primeşte acordul laboratorului de analize fizico-chimice al societăţii, apa din decantor este pompata in canalizarea pluviala a societatii. Sacii de iuta sunt colectati si distrusi in poligon conform instructiunilor de lucru.

Platforma de uscat slamul galvanic din decantorul staţiei de pre-epurare ape industriale uzate cu continut de metale grele (crom, cadmiu, cupru, nichel, zinc etc.) este un bazin betonat şi ingropat în teren. Platforma este amplasată lângă decantorul de ape uzate industriale pre-epurate. Şlamul uscat este transportat de pe această platformă într-un depozit etanş, construit special, pentru a nu afecta factorii de mediu şi sănătatea populaţiei.

8.2.2. Activităţi conexe

Societatea desfasoara, in afara de activitatea de productie explozivi, si alte activitati cum ar fi: - - receptia si depozitarea materiilor prime, depozitarea produselor finite, livrarea si desfacerea produselor finite.

In acest scop, in afara de depozitele autorizate pentru materii prime de tip substante chimice periculoase, cu cantitatile maxime notificate, societatea are si 24 depozite de materii explozive, reautorizate anual conf. L129/95 de ITM Brasov si IPJ Brasov.

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

Nu este  cazul, instalatiile fiind automatizate si neputand functiona decat in conditiile normale proiectate, cu respectarea tuturor normelor de securitate in exploatare.

8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitatea de fabricare explozivi

Cerinţe  BAT  sau conformarea cu cerintele BAT, privind tehnicile de depozitare

Procesele tehnologice de fabricare a materialelor de tip explozivi din cadrul platformei S.TOHAN S.A. nu sunt prezentate “ilustrativ” in documentele BREF, ele facand parte din instalatiile pentru care evaluarea in raport cu BAT se poate face doar estimativ, numai pentru anumite procese si/sau operatii unitare si/sau echipamente si in special pentru aspectele referitoare la  evacuarile in mediu. Aceste instrumente de comparare contin elementele de baza ce permit o mai buna intelegere a oricarui proces de productie, potentialul impact asupra mediului si tehnicile adecvate de prevenire si control al emisiilor. In continuare se prezinta raportarea la documentele de referinta BAT a activitatilor derulate in cadrul S.TOHAN S.A.

| Domeniul | Cerinta BAT | Situatia in companie | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- |
| Stocare materii prime, produse | Depozitare in conditii de siguranta a materiilor prime, materialelor auxiliare, produselor finite, in afara instalatiei propriu-zise | Materiile prime si auxiliare sunt vehiculate, depozitate si utilizate tinand cont de prevederile din legislatie, avand in vedere prevenirea efectelor negative asupra mediului si sanatatii populatiei Pt produsele pirotehnice se respecta legislatia specifica; pardoseala depozitelor e antistatica, ferestrele sunt protejate cu rame cu plasa de sarma | + |
| Prevenirea accidentelor | Amplasarea separata a cladirilor destinate productiei de cele destinate depozitarii | In amplasamentul societatii cladirile destinate productiei sunt separate de cladirile destinate depozitarii produselor Pentru evitarea efectului “domino” in cazul unor explozii obiectivele speciale sunt inconjurate de valuri de pamant pe mai multe laturi | + |
|  | Pentru evitarea riscului de explozie de origine electrica cladirile de productie si stocare a explozivilor trebuie sa fie prevazute cu sisteme de protectie si siguranta electrica | Obiectivele din cadrul sectorului pirotehnic unde sunt vehiculate si depozitate materii cu caracter exploziv sunt prevazute cu pardoseala antistatica | + |
| Utilizarea apei | Identificarea oportunitatilor de utilizare eficienta a apei | Sunt evidentiate pierderi semnificative de apa raportate la volumele de apa inregistrate de contoarul montat la intrarea conductei de alimentare in societate ca urmare a lipsei contorizarii apei distribuite catre unii din consumatorii externi | - |
|  | Reducerea consumurilor de apa utilizata | Apa utilizata in Atelierul de preparare exploziv, Atelierul de galvanizare si in Statiile de dedurizare este contorizata si respecta normele tehnologice specifice | + |
|  |  | Nu sunt evaluate in totalitate in acest moment tronsoanele deteriorate ale conductelor de alimentare/distributie apa, instalatiile sanitare defecte/invechite | - |
| Planuri retele | Existenta unor planuri care identifica traseul conductelor, canalelor si rezervoarelor subterane din instalatie | Exista la nivelul intregii societati un plan general al retelelor de canalizare si o completare datorata noului proces de epurare a apelor uzate de la Atelierul preparare exploziv | + |
| Elemente de siguranta | Pentru conducte, canale, rezervoare trebuie realizate: izolatii de siguranta, sisteme de detectare continua a scurgerilor | Exista dotari/echipamente automate de detectare continua a scurgerilor si podea protejata cu gresie antiacida (in obiectivele unde se impune) | + |
| Apele uzate | Apele uzate de proces trebuie colectate si tratate pentru indepartarea urmelor de suspensii solide de impuritati explozive, inainte de tratare finala | Apele uzate rezultate din activitatile derulate in unele ateliere din sectorul pirotehnic (de ex. Atelier delaborare) sunt colectate si dirijate intr-un decantor dupa ce in prealabil s-au trecut prin panza de sac (asezata in canal) | + |
|  | Utilizarea unor tehnici de pretratare a apelor uzate, respectiv preepurare ape uzate la sursa, inainte de deversarea in receptori | Exista o statie de neutralizare a apelor uzate aferenta Atelierului de Galvanizare in care se realizeaza tratarea, pe categorii, inainte de evacuarea in reteaua pluviala din platforma, apoi in paraul Barsa: -apele acide/alcaline se neutralizeaza cu NaOH/H2SO4 -pentru apele cromice se realizeaza reducerea Cr6+ la Cr3+ urmata de precipitare -apele cianurice sunt supuse oxidarii cu NaClO Nivelul emisiilor de poluanti determinat in efluentul statiei de neutralizare a indicat concentratii scazute care se incadreaza in limitele impuse: -cianuri – 0÷0.0087 mg/l -crom hexavalent - 0÷0.1 mg/l -crom total - 0÷0.35 mg/l -zinc - 0÷0.29 mg/l -nichel - 0÷0.01 mg/l -cupru - 0÷0.07 mg/l | + |
|  |  | S-a realizat noua statie de neutralizare ape uzate cu continut de mercur aferenta Atelierului de preparare exploziv, care a completat vechea statie cu treapta de coagulare-floculare si filtrare pe carbune activ. Conform proiect se estimeaza atingerea unei eficiente de retinere a mercurului de 99,5%, asigurandu-se incadrarea concentratiei acestuia in limita admisa la evacuarea in reteaua pluviala si apoi in paraul Barsa | + |
| Emisii atmosferice | Echipamentele de evacuare a gazelor reziduale de la baile de decapare, degresare, acoperiri de suprafata trebuie sa fie inchise si sa dispuna de sisteme de spalare a aerului exhaustat (scrubere spalatoare, turnuri de pulverizare) Nivelele de emisie: HCl: <50 mg/Nmc Crom: 0,1-1 mg/Nmc H2SO4: <40 mg/Nmc | Sistemele de hote ce capteaza gazele reziduale de la baile din Atelierul Galvanizare nu dispun de scrubere spalatoare pentru reducerea nivelului emisiilor in aerul exhaustat. Dupa evaluarea corespunzatoare situatiei reale existente in prezent a nivelului emisiilor la cosurile de dispersie se poate aprecia daca este oportuna implementarea unor sisteme de reducere | - |
|  | Reducerea emisiilor de gaze cu continut de NOx de la faza de nitrare la fabricare exploziv prin tratarea adecvata (absorbtie in vase spalatoare care contin diverse solutii) Nivele de emisie: 7-220 mg/Nmc NOx | Vaporii de NOx din procesul de fabricare exploziv sunt captati intr-o instalatie de condensare pentru racire dupa care sunt spalati prin trecerea succesiva prin vase de gresie montate in cascada; gazele reziduale spalate sunt evacuate printr-un cos de dispersie Nu se cunoaste eficienta sistemului de reducere a emisiilor de NOx si nici nu se dispune de date privind calitatea emisiilor | +/- |
|  | Tratarea gazelor reziduale cu continut de pulberi consta in utilizarea unor sisteme de filtrare de tip ciclon, filtre textile, filtre ESP, spalare umeda Nivele de emisie: <10 mg/Nmc | Pulberile rezultate din activitatile de la Atelierul tamplarie sunt retinute intr-un sistem de reducere de tip ciclon Nu se cunoaste eficienta sistemului de reducere a ciclonului | +/- |
|  | Tratarea gazelor reziduale cu continut de COV consta in aplicarea tehnicilor de: condensare/recuperare, oxidare termica, oxidare catalitica, adsorbtie | -Emisiile de gaze reziduale de la spalarea cu percloretilena din Atelierul Uzinare se evacueaza dirijat in atmosfera printr-un cos, fara o purificare prealabila. -Nu se cunoaste nivelul emisiilor de COV in gazele evacuate -Conform Bilanturilor de solventi, realizate in 2017 si 2018 pentru aceasta activitate, emisia fugitiva a fost de 95,8%, respectiv 93,3%, mai mare decat valoarea limita de 15%, deci se impune montarea unui sistem de reducere a continutului de COV din gazele reziduale sau inlocuirea materialelor cu COV cu altele ecofriendley | - |
|  |  | Emisiile de vopsea, diluant, grund de la operatiile de degresare, grunduire, vopsire a corpilor de focoase din Atelierul de finisare si asamblare corpi sunt evacuate in atmosfera prin intermediul sistemelor, niselor care preiau vaporii dar nu dispun de sistem de reducere a COV | - |
|  | In scopul prevenirii, sau daca nu e posibil, a reducerii emisiilor difuze de COV in aer sa se aplice urmatoarele tehnici: -legate de proiectarea instalatiilor –limitarea numarului de surse potentiale -legate de functionarea instalatiilor –asigurarea unei bune intretineri si a inlocuirii la timp a echipamentelor, prevenirea, in limite rezonabile a emisiilor difuze de COV, colectarea la sursa si tratarea acestora | -In cadrul societatii s-a luat decizia inlocuirii solventilor cu continut de COV utilizati in activitatile de degresare cu un solvent ecofriendly, eliminand astfel una din sursele generatoare de emisii semnificative de COV -In activitatile de acoperire cu adeziv, grunduire si vopsire, curatare suprafete emisiile gazoase generate nu sunt colectate la sursa, sunt eliminate in afara incintelor prin intermediul sistemelor de ventilatie | +/- |
| Gestiunea deseurilor | Incinerarea deseurilor de materiale explozive | Deseurile din activitatile pirotehnice cu continut de substante explozive sunt colectate corespunzator si sunt eliminate prin ardere sau explozie in locatiile destinate special acestor activitati in amplasament | + |
|  | Pentru reducerea volumului de namol de epurare care trebuie eliminat si pentru a limita posibilul impact al acestuia asupra mediului se prevede utilizarea unor tehnici de ingrosare/deshidratare realizabile prin filtre presa cu curele sau filtre presa cu placi | In cadrul societatii, in anul 2019 a fost achizitionat un filtru presa cu bare laterale care realizeaza deshidratarea namolului pana la un continut de 30-50% substante solide (conform precizarilor furnizorului echipamentului). O analiza efectuata de laboratorul societatii a evidentiat un continut de 22% de substante solide in turta rezultata (in conditiile in care nu a fost atinsa incarcarea maxima) |  |
| Monitorizarea | Monitorizarea parametrilor cheie de proces relevanti pt emisiile in apa, aer (inclusiv monitorizarea continua a debitului, pH-ului si temperaturii apelor uzate) | In cadrul societatii se aplica un program de monitorizare a calitatii apelor evacuate, a emisiilor dirijate in atmosfera, stabilit de organismele de mediu. Conform celor rezultate din analiza efectuata in cadrul acestui studiu se propune reevaluarea programului de monitorizare. | + |
|  |  | La nivelul societatii nu se realizeaza monitorizarea debitului efluentilor de ape uzate evacuate | - |
|  | Monitorizarea periodica a emisiilor difuze de COV in aer provenite din surse relevante | In cadrul societatii nu se realizeaza monitorizarea emisiilor difuze de COV | - |

Titularul de activitate are obligatia ca in termen de 3 ani de la data emiterii autorizatiei  sa intocmeasca un audit privind eficienta energetica si consumurile de apa. Auditul trebuie să identifice toate oportunităţile pentru creşterea eficienţei energetice, iar recomandările auditului vor face obiectul unui plan de  modernizare.

Titularul de activitate  va înregistra  anual consumul total  pentru:

- Combustibili folosiţi pe  amplasament,

- Energie (electricitate, gaze, produse petroliere),

- Ape utilizate pe amplasament   (consumuri de apă în  producţie şi  pentru activităţi igienico-sanitare).

Titularul operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

Titularul/operatorul va menţine şi utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru eficientizarea energetică.

9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

9.1.    Emisii  în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

| Instalatie | Denumire si descriere cos | Poluant | Inaltime (m) | Diametru baza (m) | Diametru varf (m) | Echipament depoluare recomandat BREF | Echipament depoluare existent | Eficienta % | COORDONATE STEREO 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT1/ Ob.112 Deserveste Grup B,C | C1 | NOX, CO, SO2, Pulberi | 10 | 0.6 | 0.6 | - | - | Nu este cazul |  |
|  | C2 |  | 10 | 0.6 | 0.6 | - | - |  |  |
|  | C3 |  | 10 | 0.6 | 0.6 | - | - |  |  |
| CT2/ Ob.382 Deserveste Grup B,C | C1 | NOX, CO, SO2, Pulberi | 10 | 0.5 | 0.5 | - | - |  |  |
|  | C2 |  | 10 | 0.5 | 0.5 | - | - |  |  |
| CT4/Ob.1a Anexa sociala - Scularie | C1 | NOX, CO, SO2, Pulberi | 12 | 0.3 | 0.3 | - | - |  |  |
| CT5/ Ob.4a Anexa sociala - Uzinare | C1 | NOX, CO, SO2, Pulberi | 8 | 0.3 | 0.3 | - | - |  |  |
| CT6 /Ob.453 Atelier Galvaniza-re | C1 | NOX, CO, SO2, Pulberi | 9 | 0.5 | 0.5 | - | - |  |  |
| CT7/ Ob.7a Directiune | C1 | NOX, CO, SO2, Pulberi | 5 | 0.3 | 0.3 | - | - |  |  |
| CT8/Ob.11 | C1 | NOX, CO, SO2, Pulberi | 5 | 0.3 | 0.3 | - | - |  |  |
| CT18 /Ob.13 | C1 | NOX, CO, SO2, TOC, Pulberi | 10 | 0.2 | 0.2 | - | - |  |  |
|  | C2 |  | 10 | 0.2 | 0.2 | - | - |  |  |
| Atelier Uzinare | C1 Presare | Pulberi | 3.5 | 0.35 | 0.35 | - | - | - |  |
|  | C2 Sudura | CO, NOX, SO2, Pulberi | 9 | 0.2 | 0.2 | - | - |  |  |
|  | C3 Spalari | COV | 3.5 | 0.32 | 0.32 | Tehnici de: condensare/recuperare, oxidare termica, oxidare catalitica, adsorbtie | - | - |  |
|  | C4 Montaj | Pulberi | 7 | 0.3 | 0.3 | - | - | - |  |
| Atelier scularie | C1 | pulberi | 9 | 0.35 | 0.35 | - | - | - |  |
| Tratament termic | C1 | CO, NOX, SO2, Pulberi | 10 | 0.6 | 0.6 | - | - | - |  |
| Atelier tamplarie | C1 | Pulberi | 10 | 0.6 | 0.6 | Sisteme de filtrare de tip ciclon, filtre textile, filtre ESP, spalare umeda Nivele de emisie: <10 mg/Nmc | Sistem de reducere cu ciclon | - |  |
| Atelier vopsitorie | C2 | COV | 5 | 0.6 | 0.6 | Tehnici de: condensare/recuperare, oxidare termica, oxidare catalitica, adsorbtie | Sistem de reducere prin perdea de apa | - |  |
| Atelier galvanizare | C1-C6 | SO42- Cl- CN- Ni Cr6+ Cr total Cu | 15 | 0.7 | 0.7 | Sisteme de spalare a aerului exhaustat (scrubere spalatoare, turnuri de pulverizare) Nivelele de emisie: HCl: <50 mg/Nmc Crom: 0,1-1 mg/Nmc H2SO4: <40 mg/Nmc | - | - |  |
| Atelier preparare exploziv | C1 Preparare reactivi | HCl, NOX | - | - | - | - | - | - |  |
|  | C2, C3, Preparare azotat de mercur | NOX | 4 | 0.25 | 0.25 | - | - | - |  |
|  | C4, C5, C6 preparare exploziv | NOx, Hg, HCl, COV | 12 | 0.4 | 0.4 | Absorbtie in vase spalatoare care contin diverse solutii Nivele de emisie: 7-220 mg/Nmc NOx | Vaporii de NOx sunt captati intr-o instalatie de condensare -spalare | - |  |
| Atelier asamblare focoase | P1-B7 | Pulberi | 4.5 | 0.2x0.2 | 0.2x0.2 | Sisteme de filtrare de tip ciclon, filtre textile, filtre ESP, spalare umeda Nivele de emisie: <10 mg/Nmc | Sistem umed de retinere a pulberilor | - |  |
| Atelier preparare amestecuri | C1 Preparare amestec | Pulberi, COV | 8 | 0.22 | 0.22 | - | - | - |  |
|  | C2 Macinare, cernere, cantarire | Pulberi, COV | 8 | 0.22 | 0.22 | - | - | - |  |
| Atelier finisare si asamblare | Vopsire -Inscriptionare (nisa I) | COV | 3.5 | 0.2x0.2 | 0.2x0.2 | Tehnici de: condensare/recuperare, oxidare termica, oxidare catalitica, adsorbtie | - | - |  |
|  | Vopsire -Inscriptionare (nisa II) | COV | 3.5 | 0.15x.28 | 0.15x.28 |  |  |  |  |
|  | Remaniere | COV | 3.5 | 0.15 | 0.15 | - | - | - |  |

NOTA : * Coordonatele cosurilor sunt considerate date confidentiale. Sunt trecute coordonatele de la poarta de acces in societate.

9.1.2. Emisii difuze

| Activitate | Poluant | Mod de evacuare | Masuri pt. limitarea emisiilor de poluanti |
| --- | --- | --- | --- |
| Manipularea materiilor prime (descarcare-incarcare, manipulare, pregatire a materiilor prime din fluxul tehnologic) | - | - | verificarea etanseitatii instalatiilor Verificarea starii tehnice a conductelor Masuri pt functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor |
| Degresare | COV | Cosuri de dispersie | utilizarea unei solvent ecofriendly, pe baza de microorganisme naturale, fara continut de COV |
| Vopsire | COV | Cosuri de dispersie | utilizarea vopselelor cu continut ridicat de substante solide |
| Fabricare fulminat de mercur | mercur Oxizi de azot COV (Alcool etilic) Vapori de acid azotic Vapori de acid clorhidric | Cos dispersie | - etanşarea utilajelor - etanşarea încaperilor - manipularea si depozitarea materialelor respectand fisele cu date de securitate |
| Mijloace de transport | Emisii de la mijloacele de transport Oxid de carbon, hidrocarburi, oxid de azot, oxid de sulf | - | Pentru reducerea cantităţii de noxe evacuate se va urmări ca autovehiculele şi utilajele să-şi menţină parametrii înscrişi în cartea tehnică, prin efectuarea la termene a reviziilor tehnice şi a reparatiilor |
| Emisii provenite de la diversele faze de productie | Puberi, COV, ioni metale grele | - | -Racordarea tuturor utilajelor la sisteme de depoluare locale sau generale; -Eliminarea tuturor posibilităţilor de împrăştiere a materialelor pulverulente pe sol, căi de acces, platforme şi eliminarea posibilităţilor de antrenare a pulberilor de către vânt |
| Plaja de ardere- deseuri explozive | Gaze de ardere a substantelor organice | - | Se va urmari ca distrugerea sa se faca in cantitati mici |

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

-să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

-să notifice în cel mai scurt timp: ACPM şi GNM - Comisariatul Judeţean, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- |
| Menajere | Materii în suspensie Azot amoniacal Fosfor total Detergenti sintetici CCOCr CBO5 Sulfuri +H2S Substante extractibile cu solvanti organici | sunt colectate într-un sistem de canalizare propriu și sunt evacuate în stația de epurare a orașului Zărnești. Reteau de canalizare a apelor menajere este realizată din tuburi de beton cu diametrul Dn 300 mm și are o lungime de 2 km |
| Ape uzate tehnologice provenie de la atelierul de galvanizare | PH, CCOCr CBO5, Suspensii Azotaţi, Azotiti Azot amoniacal Substanţe extractibile cu solventi organici Reziduu filtrabil la 105 grdC Sulfuri +H2S Fier total, Cianuri Crom hexavalent, crom total Zn, Ni, Cd, Hg, Cu | Exista o statie de neutralizare a apelor uzate aferenta Atelierului de Galvanizare in care se realizeaza tratarea, pe categorii,inainte de evacuarea in reteaua pluviala din platforma, apoi in paraul Barsa printr-un colector ovoid 300/600 mm, in lungime de 1 km. Evacuarea apelor din statia de neutralizare aferenta atelierului de galvanizare se face controlat şi prin pompare numai după neutralizarea apelor si decantarea lor si numai cand indicatorii de caliitate se incadreaza in valorile limiita de emisie |
| Ape uzate tehnologice provenie de la atelierul de preparare exploziv |  | Exista o statie de neutralizare a apelor uzate aferenta Atelierului de preparare explozibil in care se realizeaza tratarea, inainte de evacuarea in reteaua pluviala din platforma, apoi in paraul Barsa printr-un colector ovoid 300/600 mm, in lungime de 1 km. Evacuarea apelor din statia de neutralizare aferenta atelierului se face controlat şi prin pompare numai după tratarea apelor (precipitare, coagulare –floculare, filtrare, adsorbtie carbune activ )si numai cand indicatorii de caliitate se incadreaza in valorile limiita de emisie |

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 161/19.12.2017 eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, SGA Brasov, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptori autorizati | Volumul total evacuat | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual mediu (mii mc) |  |
|  |  | Maxim (mc) | Mediu (mc) |  |  |
| Ape menajere care necesită epurare | Stație epurare loc. Zărnești | 325 (3,8 l/s) | 265 (3,0 l/s) | 118,625 |  |
| Ape tehnologice epurate (stație de neutralizare atelier galvanizare, stație neutralizare atelier preparare exploziv) și ape conv. curate | Pârâul Bârsa prin ovoid | 742 (8,6 l/s) | 650 (7,50) | 270,830 |  |
| Ape pluviale | Pârâul Bârsaprin ovoid | 28,3 l/s |

9.2.3. Pretratare - Nu este cazul

9.2.4. Tratare

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| Stație neutralizare galvanizare | Apele uzate provenite de la atelierul galvanizare se tratează astfel: - apele acide/alcaline se neutralizeaza cu NaOH/H2SO4 -pentru apele cromice se realizeaza reducerea Cr6+ la Cr3+ cu sulfit de sodiu urmata de precipitare -apele cianurice sunt supuse oxidarii cu NaClO |
| Statie neutralizare fulminaterie (preparare exploziv) | Apele uzate tehnologice rezultate din procesul de preparare a fulminatului de mercur din cadrul atelierului de preparare fulminat de mercur sunt preluate din statia de neutralizare existenta, unde sunt supuse procesului de precipitare cu solutie de sulfura de sodiu. dupa care sunt transvazate prin pompare in instalatia de coagulare si filtrare. Vechea statie a fost completata cu o instalatie care realizeaza coagularea – flocularea, filtrarea mecanica si adsorbtia pe carbune activ. Coagularea se realizeaza cu sulfat feros, neutralizarea cu var sau hidroxid de sodiu, flocularea cu agent floculant (polielectrolit – Bonderite), filtrarea precipitatelor se realizeaza in prima faza cu o pompa filtru, apoi are loc o filtrare mecanica pe un filtru cu cartus cu finete de filtrare 50 µm si la final adsorbtie in cartuse de carbune activ si filtrare pe filtru cu cartus cu finete de filtrare 5 µm. Prin combinarea celor sase etape de tratare, se obtine o eficienta mai mare de 99,8 %. |

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin constructiile si instalatiile subterane.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

Atât suprafeţele interioare unde se desfăşoară activităţile productive, cât şi o parte a suprafeţelor exterioare cum ar fi suprafaţa aferentă reţelelor şi a căilor de transport sunt complet betonate. Suprafaţa nebetonată este formată din spaţiu verde.

Amplasamentul pe care se desfăşoară activitatea este în întregime betonat.

Sursele posibile de poluare a solului datorită procesului de productie, pot fi:

-  fisurări accidentale ale conductelor de canalizare;

- scurgeri de uleiuri şi carburanţi din motoarele autovehiculelor, emisii datorate circulaţiei acestora;

- depozitatarea substanţelor periculoase în ambalaje/recipienti neadecvate proprietăţilor substanţelor respective;

- amplasarea ambalajelor/recipientilor  în locuri neamenajate corespunzator;

- emisiile in aer rezultate din procesele de distrugere explozivi care pot ajunge in sol .

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR,  NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, conform legislaţiei şi ordinelor pentru instalaţiile de ardere cu gaz, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu:

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 | CT 1/1 CT 1/2 CT 1/3 | NOX CO SO2 Pulberi Oxigen de referinta | 450 - 350 5 3% | mg/Nmc | Medii zilnice, cf. OM 462/1993 – Nu se aplică VLE din Legea nr. 278/2013 pentru ca CT care depăşeste pragul din Lege(1 MW)??nu se aplica legea 182/2018??? |
| 4.6 | CT6 | NOX CO SO2 pulberi Oxigen de referinta | 450 - 350 50 3% | mg/Nmc | Medii zilnice, cf. OM 462/1993 cf. Legii nr. 278/2013 – se aplică numai pentru CT care depăşesc pragul din Lege |
| 4.6 | Atelier galvanizare |  |  | mg/Nmc |  |

Notă:

1.Condiţiile de referinţă pentru emisiile de la centralele termice:temp 273K, presiunea   101,3KPa, 3% O2 in volum

2.Valorile limita pentru probele medii zilnice sunt considerate respectate dacă în decursul unui exerciţiu de măsurare:

-nici o valoare medie zilnică  nu depăşeşte valoarea limită

-nici una din mediile orare nu depăşeşte dublul valorii limită

-media zilnică  va fi calculată din minim trei probe orare

3.Valorile medii orare se determină in timpul de lucru efectiv (excluzând perioadele de pornire şi oprire)

4.Prelevarea probelor şi analiza poluanţilor se vor efectua în conformitate cu standardele naţionale sau ale UE.

5.Probele vor fi prelevate şi analizate de un laborator autorizat RENAR.

6.Standardele pentru analize vor fi reactualizate, după caz, pentru a asigura calitatea măsurătorilor.

Valorile limită  pentru poluanţii specifici în aerul ambiental sunt conform L 104/2011 şi STAS 12574/87, in imisii :

| Nr. Crt. | Poluant | Valori limită |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 350 (g/m3 – valoarea limită orară 125 (g/m3 – valoarea limită zilnică |
| 2 | NO2 | 200 (g/m3– valoarea limită orară |
| 3 | CO | 10 mg/m3 – valoare limită pentru maxima zilnică a mediei mobile pe 8 ore |
| 4 | PM 10 | 50 (g/m3 – valoarea limită zilnică |
| 5 | Monometilamina | 50(g/m3 – valoarea limită la 30 minute (din OM 462/1993 anexa 5) nu este valoare limită, este valoarea maximă la dimensionarea coşului. |

Alte condiţii de funcţionare decât cele normale :

| Categorie de condiţii de funcţionare altele decît cele normale | Descriere | Măsuri stabilite |
| --- | --- | --- |
| Planificate | Nu este cazul |  |
| Neplanificate | Avarii | In caz de avarii, instalatiile se vor opri de urgenta in conditii de siguranta |

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

10.3.   Apa

10.3.1. Prezentele valori sunt preluate din Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 161 din 19.12.2017, anexă la prezenta autorizaţie integrată de mediu. Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor deversate:

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ultimul camin al retelei menajere aflat pe amplasament | Uzata menajera | pH CBO5 CCOCr Materii în suspensie Fosfor total Azot amoniacal Detergenti sintetici Sulfuri Extractibile cu solventi organici | 6,5 - 8,5 300 500 350 5 30 25 1 30 | unit.pH mg/l mg /l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l |
| Ultimul camin al retelei de canalizare al apelor pluviale si tehnologice aflat pe amplasament | Pluviale si tehnologice uzate | pH | 6,5-8,5 | upH |
|  |  | CCOCr | 40 | mgO2/l |
|  |  | CBO5 | 20 | mgO2/l |
|  |  | Suspensii | 35 | mg/l |
|  |  | Azotaţi | 25 | mg/l |
|  |  | Azot amoniacal | 1 | mg/l |
|  |  | Substanţe extractibile cu solventi organici | 10 | mg/l |
|  |  | Reziduu filtrabil la 105 grdC | 1000 | mg/l |
|  |  | Fier total | 2 | mg/l |
|  |  | Cianuri | 0,1 | mg/l |
|  |  | Crom hexavalent | 0,1 | mg/l |
|  |  | Crom total | 1,0 | mg/l |
|  |  | Zinc | 0,5 | mg/l |
|  |  | Nichel | 0,1 | mg/l |
|  |  | Cadmiu | 0,1 | mg/l |
|  |  | Mercur | 0,02 | mg/l |
|  |  | Cupru | 0,2 | mg/l |
|  |  | Azotiti | 1 | mg/l |
| Foraj de monitorizare F1 | Ape subterane in aval de atelierul de galvanizare | cadmiu | Nu sunt prevazute limite maxim admise in AGA |
|  |  | crom |  |
|  |  | cupru |  |
|  |  | nichel |  |
|  |  | zinc |  |
|  |  | cianuri |  |
|  |  | pH |  |
| Foraj de monitorizare F2 | Ape subterane in aval de atelierul de preparare exploziv | mercur |  |
|  |  | pH |  |

Notă: * Conform prevederilor HG 351/2005, art.4 – (3), orice evacuare de familii şi grupe de substanţe periculoase din Lista I în reţelele de canalizare va avea valori limită maxime de evacuare “0”.

Concentraţiile  indicatorilor de calitatea  ai apelor uzate convenţional curate şi a apelor pluviale evacuate în pârâul Bârsa, se vor încadra în valorile reglementate de H.G. nr.188/2002 modificat şi completat cu H.G. nr. 352/2005 şi 351/2005 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în receptorii naturali, respectiv:

| Indicatorii de calitate | Unitate de măsură | Valoarea limită maxim admisă |
| --- | --- | --- |
| pH | upH | 6,5-8,5 |
| CCOCr | mgO2/l | 40 |
| CBO5 | mgO2/l | 20 |
| Suspensii | mg/l | 35 |
| Azotaţi | mg/l | 25 |
| Azot amoniacal | mg/l | 1 |
| Azotiti | mg/l | 1 |
| Substanţe extractibile cu solventi organici | mg/l | 10 |
| Reziduu filtrabil la 105 grdC | mg/l | 1000 |
| Sulfuri +H2S |  | 0.5 |
| Fier total | mg/l | 2 |
| Cianuri | mg/l | 0,1 |
| Crom hexavalent | mg/l | 0,1 |
| Crom total | mg/l | 1,0 |
| Zinc | mg/l | 0,5 |
| Nichel | mg/l | 0,1 |
| Cadmiu | mg/l | 0,1 |
| Mercur | mg/l | 0,02 |
| Cupru | mg/l | 0,2 |

10.4.  Sol

10.4.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

Titularul/operatorul activităţii are următoarele obligaţii în vederea prevenirii poluării solului:

- activitatea de producţie se va desfăşura numai pe suprafeţe betonate;

- urmărirea periodică a fenomenului de coroziune a conductelor şi construcţiilor aferente

- urmărirea stării de etanşeitate a canalizării

- urmărirea depunerilor in canalizări şi cămine şi luarea de măsuri pentru indepărtarea lor.

- urmărirea calităţii apelor uzate, evacuate in canalizare.

- deşeurile rezultate se vor colecta separat pe categorii şi coduri de deşeuri şi depozitate controlat pe suprafeţe betonate şi în recipienţi corespunzători;

- substanţele chimice utilizate trebuie să fie depozitate în încăperi betonate, acoperite şi  închise, ventilate  gestionate de personal instruit;se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul şi implicit apa. In caz contrar, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi  restabilirea condiţiile anterioare producerii  deversărilor;

Titularul autorizaţiei trebuie să planifice şi să realizeze, controale periodice a retelelor de canalizare pentru asigurarea funcţionării normale, controale care constau in verificarea tehnică la exterior şi interior a reţelei , a construcţiilor şi instalaţiilor aferente in vederea stabilirii măsurilor care se impun pentru remedierea defecţiunilor apărute.

Titularul activităţii are obligaţia să deţină în depozit   o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante, adecvate pentru controlul oricărei deversări accidentale.

Art 16 din L278/2013

(3) Autorizaţia integrată de mediu prevede ca, cel puţin o dată la 5 ani, să se realizeze o monitorizare pentru apele subterane şi, cel puţin o dată la 10 ani, pentru sol, cu excepţia cazului în care această monitorizare se bazează pe o evaluare sistematică a riscului de contaminare.

Odata cu intocmirea Raportului de amplasamet in anul 2017, pentru reemiterea autorizatiei integrate de mediu, Investigarea componentei de mediu sol s-a realizat de catre reprezentantii INCD ECOIND Bucuresti prin prelevarea de probe de sol din 8 profile din amplasamentul societatii, pe doua adancimi de probare (0-10 cm si 30-40 cm). Acestea au fost localizate in zone din amplasament, in proximitatea unor surse potentiale de poluare, dupa cum urmeaza:

| Simbol proba | Adancimea de prelevare | Localizarea |
| --- | --- | --- |
| S1/1 | 0-10 cm | zona fostei instalatii de Galvanizare „Pegas” (partial dezafectata) |
| S1/2 | 30-40 cm |  |
| S2/1 | 0-10 cm | zona Magaziei de chimicale (ob.261) |
| S2/2 | 30-40 cm |  |
| S3/1 | 0-10 cm | zona Atelierului de Galvanizare |
| S3/2 | 30-40 cm |  |
| S4/1 | 0-10 cm | zona Gospodariei de span |
| S4/2 | 30-40 cm |  |
| S5/1 | 0-10 cm | zona fostului rezervor de pacura (dezafectat) |
| S5/2 | 30-40 cm |  |
| S6/1 | 0-10 cm | zona Instalatiei Fulminaterie |
| S6/2 | 30-40 cm |  |
| S7/1 | 0-10 cm | zona Magaziei de depozitare a slamului galvanic |
| S7/2 | 30-40 cm |  |
| S8/1 | 0-10 cm | zona Atelierului Delaborare |
| S8/2 | 30-40 cm |  |

In functie de pozitionarea punctului de prelevare, in probe s-au analizat indicatorii de calitate specifici activitatii desfasurate: pH,  fier, cupru, cadmiu, mangan, plumb, crom, zinc, mercur, total hidrocarburi din petrol, carbon organic, azot , azotati.

In tabelul urmator sunt prezentate metodele de analiza utilizate pentru determinarea acestor indicatori de calitate:

| Indicator de calitate | Metoda de analiza |
| --- | --- |
| pH | ISO 10390:2005 |
| Fier | SR ISO 11047-99 |
| Cupru | SR ISO 11047-99 |
| Cadmiu | SR EN ISO 17294-2:2005 |
| Mangan | SR ISO 11047-99 |
| Zinc | SR ISO 11047-99 |
| Plumb | SR ISO 11047-99 |
| Crom | SR ISO 11047-99 |
| Mercur | SR EN ISO 17294-2:2005 |
| Total hidrocarburi din petrol | SR 7877/1:1995 + ISO 14507/2003 |
| C organic | SR ISO 14235:2000 + STAS 7184/21:1987 |
| Nkj | SR ISO 11261:2000 + 13342:2002 |
| NO3 | SR ISO 7890-3:2000 + SR EN 13652:2000 |

Rezultatele determinarilor analitice pe probele prelevate sunt prezentate in tabelele ce urmeaza, asrtfel:

| Indicator de calitate | Proba |
| --- | --- |
|  | S1/1 | S1/2 | S2/1 | S2/2 | S3/1 | S3/2 | S4/1 | S4/2 |
| pH | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,1 | 8,8 | 9,1 | 9,2 |
| Fier, mg/kg su | 30676 | 31765 | 19540 | 29210 | 56080 | 27816 | 38680 | 38545 |
| Cupru, mg/kg su | 276 | 295 | 114 | 113 | 1251 | 1183 | 288 | 296 |
| Cadmiu, mg/kg su | 0,5 | 0,4 | 0,17 | 0,2 | 31 | 17 | 0,8 | 0,85 |
| Mangan, mg/kg su | 398 | 390 | 368 | 1380 | 1352 | 974 | 248 | 202 |
| Plumb, mg/kg su | 252 | 521 | 314 | 140 | 312 | 138 | 286 | 305 |
| Crom, mg/kg su | 1215 | 1264 | 32 | 36 | 1637 | 1590 | 220 | 206 |
| Zinc, mg/kg su | 333 | 270 | 283 | 301 | 6808 | 3597 | 178 | 162 |
| THP, mg/kg su | 1048 | 1699 | - | - | - | - | 1522 | 2058 |

| Indicator de calitate | Proba |
| --- | --- |
|  | S5/1 | S5/2 | S6/1 | S6/2 | S7/1 | S7/1 | S8/1 | S8/1 |
| pH | 8,6 | 8,7 | 8,1 | 8,9 | 8,6 | 8,4 | 8,8 | 8,9 |
| Fier, mg/kg su | 10585 | 19219 | 14820 | 12000 | 26012 | 26879 | - | - |
| Cupru, mg/kg su | 102 | 114 | 160 | 144 | 43 | 33 | - | - |
| Cadmiu, mg/kg su | 0,1 | 0,14 | 0,28 | 0,2 | 0,11 | 0,1 | - | - |
| Mangan, mg/kg su | 150 | 129 | 302 | 281 | 294 | 236 | - | - |
| Plumb, mg/kg su | 114 | 109 | 295 | 288 | 29 | 25 | - | - |
| Crom, mg/kg su | 105 | 91 | 201 | 148 | 32 | 33 | - | - |
| Zinc, mg/kg su | 69 | 65 | 147 | 129 | 100 | 89 | - | - |
| Mercur, mg/kg su | - | - | 123 | 74 | - | - | - | - |
| THP, mg/kg su | 121 | 75 | - | - | - | - | - | - |
| C organic, % su | - | - | - | - | - | - | 0,27 | 0,16 |
| Nkj, % su | - | - | - | - | - | - | 0,091 | 0,066 |
| NO3, mg/kg su | - | - | - | - | - | - | 176,4 | 185,1 |

10.5.    Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform SR 10009/2017- Acustica în construcţii- Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis, conform OM nr. 119/ 2014-actualizat 2018, pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

10.6.    Miros

10.6.1.Surse generatoare: In instaslaţiile care produc/utilizează/vehiculează substanţe cu miros (Hipoclorit de sodiu, acid sulfuric, sulfura de sodiu,benzina,), evenimentele ce pot duce la degajare de mirosuri sunt accidentele chimice, dat fiind faptul că acestea, prin natura lor, au un miros caracteristic.

10.6.2.Masuri de  reducere si diminuare: Prin măsurile luate pentru evitarea poluarilor accidentale şi a accidentelor chimice se asigură şi măsuri de evitare a mirosurilor.

Titularul/operatorul va lua măsuri pentru prevenirea generării mirosurilor la sursă sau reducerea acestora prin sisteme speciale de tratare, în cazul în care acesta nu pot fi prevenite.

11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1. Deşeuri generate

| Sectia/ Atelierul unde se genereaza deseul | Deseul | Codul deseului cf.L211/2011 | Locul si modul de depozitare temporara | Modalitatea de eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sectorul Uzinare |
| Atelier Uzinare si Atelier Scularie | -span feros | 12 01 01 | Colectare in recipiemti metalici si depozitare temporara in Ob.252 (Gospodarie span) | Eliminare prin preluare de unitati specializate pentru valorificare |
|  | -span neferos | 12 01 03 | Colectare in recipiemti metalici si depozitare temporara in Ob.252 (Gospodarie span) |  |
|  | -deseuri de metale feroase si neferoase (fractiuni colectate separat : tabla, otel, aluminiu, cupru, plumb) | 20 01 40 | Colectare in vrac acoperit (tabla, otel, fier) si in recipienti metalici (aluminiu, cupru, plumb) si depozitare temporara in Ob.46 (magazia nr. 4 in care se afla produse apartinand Receptiei Militare) | Eliminare prin preluare de unitati specializate pentru valorificare |
|  | -piese de polizare uzate | 12 01 21 | Colectare in recipienti de lemn si depozitare temporara in ob.257 | Eliminare sau valorificare prin unitati specializate |
|  | -reziduuri de uleiuri -uleiuri emulsionabile | 13 02 08* | Colectare in bidoane si depozitare temporara in Ob.252 a | Eliminare prin operatori autorizati |
|  | -deseuri de solventi de la degresari ale pieselor : benzina | 11 01 13* | Colectare in recipiemti metalici si depozitare temporara: benzina in Ob.252a | Eliminare prin firme specializate |
| Atelier Tratament Termic | -uleiuri uzate de transmitere a caldurii | 13 03 07* | Colectare in recipiemti metalici si depozitare temporara in Ob. 252a | Eliminare prin operatori autorizati |
| Atelier Galvanizare | - solventi uzati de la degresare | 11 01 13* | Colectare in recipiemti metalici si depozitare temporara: benzina in Ob.252a | Eliminare prin operatori autorizati |
| Serviciul mecano-energetic (Centralele termice) | -schimbatori de ioni epuizati din procesele de dedurizare a apelor la centralele termice | 19 09 05 | Schimbatorii de ioni se epuizeaza la 4-5 ani . Colectare in saci PVC si se va depozita temporar in ob.267 | Eliminare prin operatori autorizati |
| Statia de neutralizare a apelor uzate provenite de la Galvanizare | -namolul galvanic de la statia de neutralizare ape | 19 08 13* | Colectare in saci de plastic bine inchisi, introdusi in butoaie si depozitat in magazia de slam galvanic (ob.78) | Preluare firma autorizata |
| Ateliere sector Uzinare | Ambalaje | 15 01 01 15 01 02 15 01 03 15 01 04 | - | Utilizare interna |
| Sectorul Pirotehnic |
| Instalatia de preparare exploziv | – reziduuri de fulminat de mercur Nu intra pe legea 211/2011 (explozibili declasati) | 06 04 04* | Colectare in galeti cu apa si depozitare temporara in atelier pana la distrugere in zona special amenajata | Distrugere în zona special amenajată (Ob.371) |
| Statia de neutralizare a apelor uzate cu continut de mercur provenite de la Instalatia de fabricare exploziv | - filtre uzate incarcate cu sulfura de mercur (posibil explosive) | 06 04 04* |  |  |
| Atelier pregatire amestec, Atelier preparare exploziv, Atelier uscare componenti, Atelier incarcare capse de aprindere, Atelier dezmembrare | -hartie, carton cu urme de amestecuri de substante pirotehnice (posibil explosive) | 16 04 03* | Colectare in recipienti metalici si depozitare temporara in ateliere pana la distrugere in zona special amenajata | Distrugere prin ardere sau explozie în zona special amenajată |
| Ateliere Sectie Pirotehnica | -deseuri de bumbac, textile imbibate cu solventi (posibil explosive) | 15 02 02* | Colectare in recipienti metalici si depozitare temporara in ateliere pana la distrugere in zona special amenajata | Distrugere prin ardere sau explozie în zona special amenajată |
|  | -deseuri de pulberi de substante explozive | 16 04 03* | Colectare in recipienti metalici si depozitare temporara in ateliere pana la distrugere in zona special amenajata | Distrugere prin ardere sau explozie în zona special amenajată |
|  | -deseuri de substante explozive retinute in canalizare pe panza de sac | 16 04 03* | Colectare in recipienti metalici si depozitare temporara in ateliere pana la distrugere in zona special amenajata |  |
|  | -deseuri de cupru, plumb, aluminiu, tabla, otel, alama | 20 01 40 | Colectare pe categorii, in containere amplasate pe platforme betonate langa fiecare atelier si depozitate temporar in magazia de deseuri (Ob.257) | Eliminare prin preluare de unitati specializate pentru valorificare |
|  | -deseuri de pietre de polizor | 12 01 21 | Colectare in recipienti de lemn si depozitare temporara in Ob.257 | Eliminare prin firme autorizate |
|  | -deseuri de textile (postav, matase etc) | 15 02 03 | Colectare in saci si depozitare temporara in Ob.267 |  |
|  | deseuri de ambalaje cu continut de substante periculoase | 15 01 10* |  |  |
|  | deseuri de ambalaje | 15 01 01 15 01 02 15 01 03 15 01 04 |  | Utilizare interna |

Pe langa deseurile prezentate in tabelul anterior, din activitatile derulate in cadrul societatii se genereaza si alte categorii de deseuri, incadrate ca fiind periculoase sau nepericuloase, dupa cum urmeaza :

- acumulatori auto uzati – cod 16 06 01*

- anvelope uzate – cod 16 01 03

- deseuri de plastic – cod 20 01 39

- deseuri de cauciuc – 16 01 99

- deseuri de sticla – 20 01 02

- deseuri de azbest – 16 02 12*

- deseuri de hartie – cod 20 01 01

- deseuri de lemn – cod 20 01 38

- deseuri din demolari – cod 17 01 07

- deseuri chimice de laborator – 16 05 06*

- tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur – cod 20 01 21*

Nota: Singura posibilitate de eliminare a deseurilor de materiale explozive si a materialelor aferente (ambalaje, deseuri textile) este distrugerea prin incinerare care se realizeaza in cadrul S. TOHAN S.A in poligonul de distrugere prin evidentiere in registrul de distrugeri

11.2. Deseuri colectate

| Deşeuri comercializate Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul | Nu este cazul |  |  |  |  |  |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |
| Nu este cazul |  |

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |
| Nu este cazul |  |

11.3. Deşeuri stocate temporar

Pentru toate deseurile generate conform pct. 11.1.  depozitarea temporara a acestora se va face în condiţii de siguranţă. Pe parcursul colectării si pana la eliminarea din amplasament, toate deşeurile sunt depozitate temporar în zone şi locuri special amenajate, in care este asigurata protectia împotriva dispersiei în mediu.Deşeurile sunt clar etichetate şi separate corespunzător.   Manevrarea şi gestiunea  deşeurilor se realizează în conformitate cu cerinţele legislative privind protecţia factorilor de mediu si a legislatiei specifice din domeniul explozivilor militari.

Colectarea deşeurilor se face în recipienţi marcaţi şi etichetaţi cu denumirea deşeului şi codul de deşeuri aferent.

Se reutilizeaza deseurile acolo unde este posibil (ex. deseurile de ambalaje).

Valorificarea/eliminarea deseurilor se realizeaza prin agenti economici colectori/ valorificatori autorizati.

Pe amplasamentul societatii exista urmatoarele spatii de depozitare temporara a deseurilor:

| Magazia | Tipul deseului | Capacitatea maxima de depozitare | Caracteristicile depozitului |
| --- | --- | --- | --- |
| Gospodaria de span (Ob.252) | Deseu de span feros si neferos | 500 t | Suprafata: 7200 mp Platforma betonata Groapa span: 11.2mx5.7mx9m Containere metalice cu capacitate de 7 mc Canale colectoare ulei |
|  | Deseu metal feros si neferos | 500 t |  |
|  | Sticla | 5 t |  |
| Magazie deseuri (Ob.252 a) | Acumulatori auto uzati | 100 kg | Suprafata: 20 mp Platforma betonata Pereti si acoperis de tabla Tava metalica pentru colectare eventuale scurgeri de la acumulatori Pe exterior canale colectoare eventuale scurgeri produse petroliere |
|  | Uleiuri uzate | 1000 kg |  |
|  | Produse petroliere (benzina) | 900 kg |  |
| Magazie deseuri (Ob.257) | Anvelope uzate | 1.5 t | Suprafata: 720 mp Platforma betonata Pereti de beton |
|  | Deseuri textile si echipamente protectie | 1 t |  |
|  | Otel scule uzate | 0.5 t |  |
|  | Pietre polizor | 0.5 t |  |
|  | Deseuri feroase: tabla, fonta | 500 t |  |
|  | Deseuri electrice | 2 t |  |
|  | Plastic | 3 t |  |
|  | Cauciuc | 1.5 t |  |
|  | Deseuri neferoase: cupru, alama, aluminiu | 10 |  |
|  | Motoare electrice | 0.5 t |  |
|  | Radiatoare | 0.1 t |  |
|  | Hartie | 1 t |  |
|  | Deseuri ambalaje | 0.5 t |  |
|  | Deseuri toner | 0.1 t |  |
| Magazie deseuri (Ob.267) | Hartie | 100 kg | Suprafata: 15 mp Platforma betonata Pereti de tabla |
|  | Textile | 300 kg |  |
|  | Cauciuc | 500 kg |  |
|  | Plastic | 500 kg |  |
|  | Sticla | 500 kg |  |
|  | Metale neferoase | 6000 kg | Suprafata: 42 mp |
|  | Azbest | 500 kg | Suprafata: 28 mp |
|  | Reactivi chimici | 1000 kg | Suprafata: 28 mp |
| Magazie slam galvanic (Ob.78) | Slam galvanic | 57 t | Suprafata: 450 mp Platforma betonata cu cuva protejata anticoroziv Ziduri caramida Acoperis din chesoane de beton cu hidroizolatie |
| Magazie (Ob.44) | Deseuri otel | 10 t | Suprafata: 1025.5 mp Platforma betonata Zidarie din caramida |
|  | Deseuri lemn | 2 t |  |
| Magazie (Ob.46) | Deseuri otel | 200 kg | Suprafata: 410.55 mp Platforma betonata Zidarie din caramida |
|  | Deseuri lemn | 1400 kg |  |
|  | Deseu Serlac | 2100 kg |  |
|  | Deseu inox | 40 kg |  |
| Atelier electric | Deseuri de tuburi fluorescente |  | Containere inchiriate de la firma care preia deseurile |

11.4. Deşeuri tratate - operatorul valorifică/elimină deşeurile în baza contractelor de service al instalaţiilor, sau în baza contractelor de colectare deşeuri, încheiate cu firme autorizate.

Deseurile de ambalaje sunt valorificate intern : sunt utilizate pentru ambalarea produselor interoperatii sau ambalare finala sau, cele de lemn, sunt utilizate ca biomasa pentru una dintre centralele termice.

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |
| Nu este cazul |  |

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |
| Nu este cazul |  |

11.5. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.6. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2011privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.9. Deşeurile industriale recuperabile: metalice, nemetalice, hârtie, ambalaje, PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii, anvelope  - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

HG. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

HG. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin HG 1872/2006 si HG 247/2011;

HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

11.10. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.11. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.12. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

....

12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

12.1. Amplasamentul nu intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Amplasamentul S.Tohan S.A. Zarnesti a fost scos din Lista amplasamentelor incluse in domeniul de reglementare al Legii nr.59/2016, avand in vedere ca, detinand Autorizatia nr. 10/17.05.2018 emisa de Ministerul Economiei in baza legii 232/….. art. 6, se incadreaza in prevederile art.2, alin (2) din Legea nr.59/2016 completat cu lit.i) prin Legea 283/2018 privind aprobarea OUG nr.40/2018 care mentioneaza: “prezenta lege nu se aplica amplasamentelor, instalatiilor sau depozitelor aflate in proprietatea sau administrarea operatorilor economici din industria de aparare care depoziteaza, poceseaza sau utilizeaza substante periculoase”

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.3.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.3.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.3.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.3.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare | Metodă de analiză | Perioada de mediere | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 | Centrală termică CT1 gaz metan Coşul de dispersie | CO NOX | masurare | standard | - |  |
| 4.6 | Centrală termică CT6 Coşul de dispersie | CO NOX | masurare | standard | - |  |
| 4.6 | Instalaţie de ventilare/ exhaustare Coşuri de dispersie galvanizare | cloruri, sulfati, zinc – V1 crom, sulfati- V2 cloruri, sulfati- V3 cianuri, cupru, zinc- V4 cianuri, cupru, zinc – V5 cianuri, sulfati, cupru, staniu- V6 |  | standard | - |  |

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3.Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului

13.2.2.1 Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos. Măsurătorile pentru determinarea concentraţiei substanţelor poluante ale aerului trebuie să fie reprezentative. Prelevarea de probe, analiza substanţelor poluante relevante şi măsurarea parametrilor procesului, se efectuează în conformitate cu standardele CEN. În cazul în care nu există standarde CEN, se pot aplica standarde ISO, standarde naţionale sau alte standarde internaţionale care garantează furnizarea de date de o calitate ştiinţifică echivalentă.

Metodele de referinţă şi frecvenţa pentru monitorizarea poluanţilor în aer,

| punct de prelevare | parametru | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de masurare |
| --- | --- | --- | --- |

13.2.2.2.Condiţii de realizare a monitorizării:

- realizarea a trei măsurători, în zile diferite;

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

Frecventa de monitorizare a emisiilor în  apă şi standardele aplicate pentru  apele uzate evacuate,  conform Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 161/19.12.201 sunt :

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caminul C3 | de suprafata | pH Materii în suspensie CCO -Cr Reziduu filtrabil la 105 grdC CBO5 Azot amoniacal Azotiti Sulfuri + H2S Substante extractibile cu solventi organici Fier total Cianuri Crom hexavalent Crom total Zinc Nichel Cadmiu Cupru Mercur | Discontinua, Externa, printr-un laborator acreditat RENAR | Trimestriala | SR EN ISO 10523/2012 SREN 872/2005 SR ISO 6060/1996 STAS 9187/84 SR EN 1899/2003 SR ISO 7150-1/2001 SR EN 26777/2002 SR ISO 10530/1997 SR 7587/1996 SR 13315/1996 SR ISO 6703-1/98 SR EN 1233/2003 SR ISO 8288/2001 ??/ |
| Caminul CM | menajera | pH CCOCr CBO5 Azot amoniacal Fosfor total Detergenti sintetici Suspensii Sulfuri + H2S Substante extractibile cu solventi organici | Discontinua, Externa, printr-un laborator acreditat RENAR | anuala | SR EN ISO 10523/2012 SR ISO 6060/1996 SR EN 1899/2003 SR ISO 7150-1/2001 SR EN ISO 6878/2005 SR EN 903/2003 SREN 872/2005 SR 7587/1996 |

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

Frecventa de monitorizare a emisiilor în  apă şi standardele aplicate pentru  panza freatica,  conform Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 161/19.12.2017 sunt :

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foraj de observaţie F1 Forajul F2 | Cadmiu Crom Cupru, cianuri Nichel, zinc pH. pH, mercur | Externa, printr-un laborator acreditat | Anual |  |

13.5. Monitorizarea solului

Autorizaţia integrată de mediu prevede ca, cel puţin o dată la 10 ani, să se realizeze o monitorizare pentru sol, cu excepţia cazului în care această monitorizare se bazează pe o evaluare sistematică a riscului de contaminare.

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizai/frecventa de monitorizare a acestora are ca scop verificarea periodică a starii şi funcţionării instalaţiilor în care se desfăşoară activitatea autorizată.

Materiile prime vor fi achiziţionate numai de la furnizori autorizaţi şi vor fi însoţite obligatoriu de fişe tehnice de securitate.

Se vor urmări permanent parametrii de proces  la instalaţiile de pe amplasament.

13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile HG nr. 621/2005, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

13.8. Monitorizare zgomot

Nu este cazul

13.9. Monitorizare miros

Nu este cazul

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite

13.11.  Monitorizarea post – închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere, respectiv:

golirea bazinelor şi conductelor, spălarea lor;

dezafectarea utilajelor luându-se toate măsurile pentru prevenirea poluării solului şi apei;

demolarea construcţiilor, colectarea separată a deşeurilor din construcţii, valorificarea lor sau depozitarea pe o haldă ecologică, funcţie de categoria deşeului;

refacerea, după caz, a analizelor din Raportul de amplasament, în vederea stabilirii condiţiilor amplasamentului la încetarea activităţii.

14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Brasov raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

....

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM şi la primăria Zarnesti.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele: date privind operatorul: nume, sediu;

date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

- numele instalaţiei;

- locaţia instalaţiei;

- sursa de emisie;

- condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

- instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

- tipul poluantului;

- felul măsurătorii: continuu, momentan;

- cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

- metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

- condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

- aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

- rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

....

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Nr. din Anexa II a Reg.(CE) 166/2006 | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile Cf. Anexa 1, Reg.(CE) 166/2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aer (kg/an) | Apa kg/an) | Sol (kg/an) |
| 630-08-0 | 2 | Monoxid de carbon (CO) | 500.000 | - | - |
| 124-38-9 | 3 | Dioxid de carbon (CO2) | 100.000.000 | - | - |
| - | 7 | Compusi organici volatili (NMVOC) | 100.000 | - | - |
| - | 8 | Oxizi de azot (NO2/ NOX) | 100.000 | - | - |
| - | 11 | Oxizi de sulf (SO2 /SOX) | 150.000 | - | - |
| - | 86 | Pulberi in suspensie (PM 10) | 50.000 | - | - |
| 7440-43-9 | 18 | Cadmiu si compusi (exprimati in Cd) | 10 | 5 | 5 |
| 7440-47-3 | 19 | Crom si compusi (exprimati in Cr) | 100 | 50 | 50 |
| 7440-50-8 | 20 | Cupru si compusi (exprimati in Cu) | 100 | 50 | 50 |
| - | 21 | Mercur si compusi | 10 | 1 | 1 |
| 7440-02-0 | 22 | Nichel si compusi (exprimati in Ni) | 50 | 20 | 20 |
| 7440-66-6 | 24 | Zinc si compusi (exprimati in Zn) | 200 | 100 | 100 |
| 74-90-8 | 85 | Acid cianhidric (HCN) | 200 | - | - |
| - | 82 | Cianuri (exprimate ca cianuri totale | - | 50 | 50 |
| - | 80 | Clor si compusi anorganici ai clorului (exprimati in HCl) | 10.000 | - | - |
| - | 13 | Fosfor total | - | 5000 | 5000 |
| - | 12 | Azot total | - | 50000 | 50000 |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută (pentru anumite produse informatia este clasificata secret de serviciu) modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportul  de mediu  va fi transmis la ACPM.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM 3299/2012  pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

-  gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

14.6. Mod de raportare

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |
|  | Substante chimice periculoase - Importul / exportul substantelor si amestecurilor periculoase | anual | 15 ianuarie - 31 ianuarie | Substante Chimice Periculoase |
|  | Substante chimice periculoase - Import/productie/utilizare substante/ amestecuri periculoase si artricole cu substante restrictionate | anual | 1 februarie - 15 iunie | Substante Chimice Periculoase |
|  | Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012. | anual | 15 ianuarie-15 martie | Inventare locale de emisii |
|  | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu -Registrul IPPC | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |
|  | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |

15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean BRASOV:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ BRASOV,  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

- orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor olt ;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ............;

-  în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC COMPANIA APA BRASOV SA, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi  la sediul administraţiei locale  în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

-  planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Brasov şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr  .... pagini semnate şi ştampilate.

....

DIRECTOR   EXECUTIV,

ŞEF SERVICIU,

Întocmit,

17. Anexe

18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului ... |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean ... al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | H | Fraza de hazard este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. | Agenţia pentru Protecţia Mediului ..., |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. ... al G.N.M. | Comisariatul Judeţean ... al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) |
| 15 | IMA | Instalaţie mare de ardere |

20. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI |  |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE |  |
| 7.1 | Apa |  |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor |  |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului |  |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi |  |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate |  |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| 9.1 | Emisii în atmosferă |  |
| 9.2 | Emisii în apă |  |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | Aer |  |
| 10.2 | Apă |  |
| 10.3 | Sol |  |
| 10.4 | Zgomot |  |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI |  |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | ANEXE |  |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 19 | ABREVIERI |  |
| 20 | CUPRINS |  |