Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV

Efectul introducerii restricțiilor de trafic ca măsură de prevenire a infecției cu coronavirus asupra variației concentrațiilor de poluanți monitorizați în luna martie 2020

În luna martie 2020 concentrațiile tuturor poluanților monitorizați în aglomerarea Brașov s-au situat sub valorile limită reglementate prin L 104/2011(actualizată) privind calitatea aerului înconjurător.

În fiecare zi, în luna martie 2020, au existat unele perioade de creștere orară a particulelor PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul aerodinamic mai mic de 10µm)  și ale poluanților gazoși NO2 (dioxid de azot) , NO (monoxid de azot), CO (monoxid de carbon), benzen, în perioade cu trafic mai mare, dimineața, orele 08:00-11:00, respectiv seara, orele 18:00-21:00, însă amplitudinea acestor creșteri a fost mult sub valorile obișnuite înregistrate în perioadele fără restricţii de trafic.

După evaluarea datelor achiziționate în luna martie 2020 și prin compararea acestora cu cele achiziționate în luna martie 2019, se reconfirmă ipoteza conform căreia traficul rutier este o sursă relevantă de poluare a aerului în aglomerarea Brașov. Atunci când traficul se reduce, calitatea aerului se îmbunătățește.

Scăderea concentrațiilor de poluanți monitorizați în luna martie 2020 față de martie 2019 a fost:

- pentru NO2 (dioxid de azot) la staţiile de trafic  de 19,6% la staţia  BV1 Calea Bucureşti şi 30, 5% la staţia  BV3 B-dul Gării şi de 22,2 % la staţia de fond urban BV2 Memorandului

- pentru NO (monoxid de azot)  la staţiile de trafic  de 39,9  % la  staţia  BV1 Calea Bucureşti şi 29,8 % staţia  BV3 B-dul Gării şi de 7,4  % la staţia de fond urban BV2

- pentru CO (monoxid de carbon)  la staţiile de trafic de 8,3 % la  staţia  BV1 Calea Bucureşti şi 33,3 % la staţia  BV3 şi de 17,6  % la staţia de fond urban BV2

- pentru PM10(pulberi în suspensie cu diametrul aerodinamic mai mic de 10µm)  la staţiile de trafic de 20,1  % la  BV1 Calea Bucureşti şi 14,8  % la BV3 B-dul Gării şi de 24,4  % la staţia de fond urban BV2

De asemenea au fost înregistrate scăderi semnificative ale concentraţiilor de poluanți monitorizați în luna martie 2020 față de perioada ianuarie - februarie 2020, dar trebuie avut în vedere că aportul surselor de emisie  a poluanţilor în atmosferă (trafic rutier, încălzire rezidenţială, activităţi industriale şi resuspensie de pe sol), precum şi condițiile meteo sunt semnificativ diferite în perioada ianuarie-februarie faţă de luna martie.

Aceste rezultate îmbunătățite de calitatea aerului pentru luna martie 2020 pentru poluanţii gazoşi au fost susținute și de condițiile meteo, favorabile dispersiei pe durata lunii martie.

Pentru a explica variaţia concentraţiei de pulberi în suspensie trebuie avută în vedere resuspensia particulelor de pe sol (a prafului), fenomen favorizat în luna martie de viteza cresută a vântului, care uneori a avut valori orare de 5m/s...9 m/s în localităţile din jurul Braşovului, şi de 3m/s...5m/s  în Braşov.

Toate datele obţinute din activitatea de monitorizare a calităţii aerului sunt disponibile pe site-ul www.calitateaer.ro

APM Braşov