AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr.      din

Operator: S.C.JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMANIA  S.R.L.

Adresa:  Str. DE 301 km 0+200, Oraşul Ghimbav, jud. Braşov

Punct de lucru:  Str. DE 301 km 0+200, Oraşul Ghimbav, jud. Braşov

Locaţia activităţii:  Str. DE 301 km 0+200, Oraşul Ghimbav, jud. Braşov

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Categoria de activitate conform Codul CAEN rev.2:

Cod CAEN Activitate principala:  2932

Cod CAEN Activităţi secundare:  1512, 1610, 2849, 4531, 4662, 4669, 4672, 4676, 4690, 7112

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.7 | Tratarea suprafeţelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizand solvenţi organici, în special pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curăţare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent organic mai mare de 150 kg pe oră sau mai mare de 200 de tone pe an | 2.D.3.d | 060107 |
| 2 | 4.1.h) | Producerea compusilor chimici organici, materiale plastice (polimeri, fibre sintetice, fibre pe baza de celuloza) | 2.D.3.g | 060303 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 9.(c) | Instalaţii pentru tratarea suprafeţei substanţelor, obiectelor sau produselor utilizand solvenţi organici, în special pentru apretare, imprimare, căptuşire, degresare, impermeabilizare, calibrare, vopsire, curăţare sau impregnare cu o capacitate de consum de 150 kg pe oră sau 200 de tone pe an |
| 4 (a) (viii) | Instalaţii chimice pentru producerea la scară industrială a substanţelor chimice organice de bază, cum ar fi: materiale plastice de baza (polimeri, fibre sintetice si fibre pe baza de celuloza) |

Categoria de activitate conform Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, Anexa 7, partea a 2-a: nr. crt. 10 - Acoperirea suprafetelor din lemn cu un consum al solventilor organici  mai mare decit prag valoarea de prag de 15 tone/an și respectiv de 25 tone/an

Emisa de : APM Brasov, SERVICIUL AVIZE, ACORDURI ŞI AUTORIZATII

Autorizatia de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala.

Data emiterii: .......................

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr .............. (..................) pagini semnate şi ştampilate.

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:  S.C.JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMANIA S.R.L

Sediul social:  Str. DE 301 km 0+200, Oraşul Ghimbav, jud. Braşov

Certificat de înregistrare: J08/1823/2003

Cod unic de înregistrare: 15756232

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J8/1823/19.09.2003

Compania părinte:

# 2. TEMEIUL    LEGAL

Urmare a cererii adresate de S.C.JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMANIA S.R.L. cu sediul în Str. DE 301 km 0+200, Oraşul Ghimbav, jud. Braşo, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov cu nr. 7575 din 25.04.2019, completata cu nr. 8837 din 16.05.2019, 13035 din 25.07.2019, 14488 din 20.08.2019, 17543 din 04.10.2019, 20662 din 25.11.2019, 3219 din 20.02.2020, 7536 din 08.05.2020, 8149 din 25.05.2020 si ….

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru emiterea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică in format electronic, din data de 27.05.2020;

- în lipsa oricărui comentariu din partea publicului interesat;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF): - BAT „Best Available Techniques on Surface Treatment using organic solvents” – august 2007, în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

BAT monitorizare

In conditiile respectarii cerinţelor legale prevăzute de :

- OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea  nr. 104/2011 (actualizată) privind calitatea aerului înconjurător;

- STAS 12574/1987  	Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate

- SR 10009:2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant

- Legea nr. 188 din 2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere;

- OMS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata;

-    Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului”.

-     Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările şi completările ulterioare;

-	Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase cu modificările ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A./M.A.I. 1121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, modificata si completata;

- H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, completată şi modificată prin Legea nr. 263/2005;

- Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

- OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

- Ordinul comun nr. 1223/715/2005 al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor si al Ministrului Economiei si Comertului privind procedura de inregistrare a producatorilor si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice;

- Ordinul nr. 1281/2005 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective

- Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1741 a Comisiei, din 23.09.2019, (notificată cu numărul C(2019) 6745)  de stabilire a formatului și a periodicității datelor care trebuie furnizate de către statele membre în scopul raportării în temeiul Regulamentului (CE) nr. 166/2006 (EPRTR) al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui registru european al emisiilor și transferului de poluanți și de modificare a Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale Consiliului.

- Legea 226/2009  privind  organizarea statisticii oficiale in  Romania;

- HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea <LLNK 832006R1013           75>Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificarile si completarile ulterioare.

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

pentru activitati de FABRICARE ACCESORII AUTO pe amplasamentul situat in:

Str. DE 301 km 0+200, Oraşul Ghimbav, jud. Braşov;

Operator: S.C.JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMANIA S.R.L.

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenre a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Autorizatia integrata de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala.

Viza se solicita si se aplica incepand cu anul urmator emiterii autorizatiei integrate de mediu sau inaintea implinirii unui an de la obtinerea vizei anuale anterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda de Mediu.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzatoare societatea.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Conform art. 21, alin.(4) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului activitatii”.

Societatea intra sub actiunea Legii 188/2018 privind limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatii medii de ardere. Conform art. 5 din lege, operarea instalatiilor medii de ardere cu o putere termica nominala mai mare sau egala cu 1 MWt si mai mica de 20 MWt este permisa cu conditia inregistrarii acestora in conformitate cu procedura de inregistrare prevazuta la sectiunea A din anexa nr. 4, începând cu 1 ianuarie 2024, pentru instalaţiile medii de ardere existente, cu o putere termică nominală mai mare de 5 MW.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Denumirea instalaţie IED: Fabrica pentru fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule.

Categoria de activitate conform Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale:

-	 Anexa 1, pct . 6.7.	 Tratarea suprafeţelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizând solvenţi organici, în special pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curăţare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent organic mai mare de 150 kg pe oră sau mai mare de 200 de tone pe an – consum de solventi organic la capacitate de 400  tone/an;

-	Anexa 1, pct . 4.1.h) Producerea compusilor chimici organici, materiale plastice (polimeri, fibre sintetice, fibre pe baza de celuloza)

- 	Anexa 7, partea a 2-a: nr. crt. 10. Acoperirea suprafetelor din lemn cu un consum al solventilor organici  de > 25 t/an mai mare decit prag valoarea de prag de 15 tone/an și respectiv de 25 tone/an.

Activitatea de vopsire a volanelor, activitate care se face prin pulverizare cu pistolul in instalatiile de injectie spuma poliuretanica se regaseste in Legea 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa 7, Partea a 2-a, punctul 8 - Alte tipuri de acoperire, inclusiv acoperirea metalelor, materialelor plastice, textilelor, tesaturilor, filmului si hartiei, dar nu intra sub incidenta acesteia datorita consumului de solvent organici cu continut de COV de 1.4 t/an aflat sub valoarea de prag de 5 t/an.

Activitatile din cadrul societatii SC JOYSONQUIN AUTOMOTIVE ROMANIA SRL:

| Nr. crt | Activitate |
| --- | --- |

Activitati IED

| 1 | Tratarea suprafeţelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizând solvenţi organici, în special pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curăţare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent organic mai mare de 150 kg pe oră sau mai mare de 200 de tone pe an |
| --- | --- |

Activitati  conexe IED

| 2 | Pregatirea apei tehnologice prin demineralizare |
| --- | --- |
| 3 | Epurarea emisiilor gazoase – Sisteme de oxidare regenerativa a COV |
| 4 | Statie preepurare – Epurarea apelor uzate tehnologice |
| 5 | Colectare deseuri de hartie – intalatie maruntire deseu |
| 6 | Intretinerea si repararea utilajelor |

Activitati non IED

| 7 | Transport intern - motostivuitoare |
| --- | --- |
| 8 | Transport intern – masina de pompieri |
| 9 | Ardere combustibil in centrale termice-comercial Incalzire spatii si apa calda consum menajer |

Capacitate de productie:

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 6.7 | 400 | t/an consum COV |
| 4.1.h | 80 | t/an |

Regim de funcţionare:

Numar de personal  966 total din care:  TESA  196 si direct productivi 842

Anul punerii in functiune a instalatiilor: 2006 a detinut  AM nr. 303 din 04.08.2006, AM nr. 216 din 02.09.2011, AM nr. 165 din 30.06.2014, revizuita la data de 24.12.2015, reviziuita la data de 13.02.2018.

# 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

- Formular de solicitare înregistrat la A.P.M. Braşov cu nr. 7567 din 25.04.2019 completata cu nr. 8837 din 16.05.2019, 14488 din 20.08.2019, 3219 din 20.02.2020, și  8149 din 25.05.2020

- Raport de amplasament elaborat in conditiile art. 21, alin. (1) din OUG. nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, , înregistrat la A.P.M. Brasov cu nr. 7567 din 25.04.2019 completat cu nr. 8837 din 16.05.2019, 14488 din 20.08.2019, 3219 din 20.02.2020, și  8149 din 25.05.2020

- Plan de gestionare a solventilor cu continut se compusi organici volatili pentru functionarea la capacitate;

- Dovada mediatizarilor anuntului privind depunerea solicitarii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, in ziarul Transilvania Expres din data de 25.04.2019 in data de 11.05.2019, difuzare la MIX TV Brasov in perioada 25.04.2019 – 04.05.2019; difuzarea anuntului la Super FM in perioada 25.04.2019 – 04.05.2019; afisare la sediul Primăriei Orasului Ghimbav 25.04.2019;

- Dovada achitarii tarifului in vederea parcurgerii etapei de analiza preliminara, a analizei detaliate si a emiterii;

- Parcurgerea etapei de analiza preliminara – acceptarea solicitarii;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului si a modului de delimitare/identificare a instalatiei din data de 04.06.2019;

- Raport de inspectie nr. RUC 82/04.06.2019 intocmit de GNM-CJ Brasov;

- Raport nr. 7565/30.03.2020 privind analiza detaliata a documentaţiei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, dupa sedinta Colectivului de Analiză Tehnică din data de   25.03.2020;

- Dovada mediatizarilor anuntului privind organizarea sedintei de dezbatere publica;

- Proces verbal intocmit cu ocazia dezbaterii publice organizată in format electronic din data de 27.05.2020;

- Dovada transmiterii proiectului autorizatiei integrate de mediu catre  autoritatii;

- Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 100/28.08.2019, privind sistemul de alimentare cu apă și evacuarea apelor uzate emisă de A.N. „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Olt, Sistemul de Gospodărire a apelor Brașov;

- Fise tehnice cu date de securitate pentru materii prime folosite;

- Plan de situatie, plan de incadrare;

# Anexe:

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

....

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni

5.3.1. Operatorul trebuie să implementeze măsurile stabilite prin Planul de acţiuni din Anexa nr. 1, la termenele aprobate de prezenta autorizaţie. Implementarea trebuie să includă:

- desemnarea responsabilităţilor pentru îndeplinirea obiectivelor;

- modul în care măsurile vor fi îndeplinite;

- termenele şi perioadele în care obiectivele pot fi atinse;

- identificarea şi specificarea resurselor financiare necesare.

La începutul fiecărui an calendaristic va fi stabilit modul de implementare a măsurilor din Planul de acţiuni pentru anul în curs. Modul de implementare va fi inclus în RAM prezentat anual, conform capitolului 14 al prezentei autorizaţii.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare

| Tip | Denumire | Incadrare | Cantitate maxima | UM | Natura chimica | Destinatie | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestec | Accelerator | Materie prima | 960 | kg | Produs organic | Materiale pentru productie | Ambalaj Plastic 60 g; Ambalaj Metalic 0.9Kg; Magazia de substante chimice- Containere tip Denios. | Periculos |
| Amestec | Adeziv | Materie prima | 7780 | kg | Produs organic | Materiale pentru productie | Ambalaj Plastic 0.02 Kg; Ambalaj Plastic 0.05L; Ambalaj Metalic 0.8 L ; Ambalaj Metalic 3 Kg; Ambalaj Metalic 9 Kg; Magazia de substante chimice- Containere tip Denios. | Periculos |
| Amestec | Aditiv | Materie prima | 4615 | kg | Produs organic | Materiale pentru productie | Ambalaj Plastic 1 Kg; Ambalaj Metalic 0,25Kg; Ambalaj Metalic 0.5 Kg; Ambalaj Metalic 25 Kg Magazia de substante chimice- Containere tip Denios. | Periculos |
| Amestec | Bait | Materie prima | 61330 | kg | Produs organic | Materiale pentru productie | Ambalaj Plastic 1 L; Ambalaj Metalic 5 L; Ambalaj Metalic 10 L; Magazia de substante chimice- Containere tip Denios. | Periculos |
| Amestec | Chit | Materie prima | 7025 | kg | Produs organic | Materiale pentru productie | Ambalaj Metalic 0.5 Kg; Magazia de substante chimice- Containere tip Denios. | Periculos |
| Amestec | Coagulant | Materie prima | 6825 | kg | Produs anorganic | Materiale pentru productie | Ambalaj Plastic 20 L; Magazia de substante chimice- Containere tip Denios. | Nepericulos |
| Amestec | Colorant | Materie prima | 1215 | kg | Produs organic | Materiale pentru productie | Ambalaj Plastic 0.5Kg; Ambalaj Plastic 0.5 L; Ambalaj Metalic 5 Kg; Magazia de substante chimice- Containere tip Denios. | Periculos |
| Amestec | Despumant | Material auxiliar | 480 | kg | Produs organic | Materiale pentru productie | Ambalaj Metalic 250g; Magazia de substante chimice- Containere tip Denios. | Periculos |
| Amestec | Grund | Materie prima | 72500 | kg | Produs organic | Materiale pentru productie | Ambalaj Metalic 5Kg; Magazia de substante chimice- Containere tip Denios. | Periculos |
| Amestec | Intaritor | Materie prima | 30180 | kg | Produs organic | Materiale pentru productie | Ambalaj Plastic 50g; Ambalaj Plastic 1 Kg; Ambalaj Metalic 1 Kg; Ambalaj Metalic 1.375 Kg; Ambalaj Metalic 2 Kg; Ambalaj Metalic 4.5 Kg; Ambalaj Metalic 5 Kg; Ambalaj Metalic 10 L; Magazia de substante chimice- Containere tip Denios. | Periculos |
| Amestec | Lac | Materie prima | 94820 | kg | Produs organic | Materiale pentru productie | Ambalaj Metalic 1 Kg; Ambalaj Metalic 5 Kg; Ambalaj Metalic 20 Kg Ambalaj Metalic 25 Kg Magazia de substante chimice- Containere tip Denios. | Periculos |
| Amestec | Pasta de lustruit | Material auxiliar | 18845 | kg | Produs organic | Materiale pentru productie | Ambalaj carton(pasta sub forma de baton –stare solida); Ambalaj Plastic 3Kg; Magazia de substante chimice- Containere tip Denios. | Periculos |
| Amestec | Patina | Materie prima | 98765 | kg | Produs organic | Materiale pentru productie | Ambalaj Metalic 25 Kg Magazia de substante chimice- Containere tip Denios. | Periculos |
| Amestec | POLI si ISO | Materie prima | 102920 | kg | Produs organic | Materiale pentru productie | Ambalaj plastic 1000 L; Ambalaj Plastic 3 L Magazia de substante chimice- Containere tip Denios. | Periculos |
| Amestec | Solvent | Materie prima | 130195 | kg | Produs organic | Materiale pentru productie | Ambalaj Plastic 163 Kg Ambalaj Plastic 200 L Magazia de substante chimice- Containere tip Denios. | Periculos |
| Amestec | Stabilizator | Material auxiliar | 7135 | kg |  | Materiale pentru productie | Ambalaj plastic 1Kg Magazia de substante chimice- Containere tip Denios. | Periculos |
| Amestec | Vopsea | Materie prima | 15335 | kg | Produs organic | Materiale pentru productie | Ambalaj Metalic 2 Kg Magazia de substante chimice -Containere tip Denios | Periculos |
| Amestec | Granulat | Materie prima | 3168440 | kg | Produs organic | Materiale pentru productie | Ambalaj carton tip Octogon cu capacitate de 400 – 1000Kg Ambalaj plastic (sac) 20-25 Kg Magazia nr.1, 2,3 | Nepericulos |
| Amestec | Furnir | Materie prima | 900000 | Mp | Lemn | Materiale pentru productie | Ambalaj – paletii de lemn Magazia nr.1, | Nepericulos |
| Amestec | Materiale conexe pieselor | Material auxiliar | 28000000 | Buc | Plastic, metal | Materiale pentru productie | Diverse ambalaje Magazia nr.1, 2,3 | Nepericulos |
| Amestec | Substante ungere | Material auxiliar | 1000 | kg | Produs organic | Materiale intretinere | Diverse ambalaje Magazia nr.1, 2,3 | Nepericulos |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestesc | Accelerator/P5c | 60 | kg |  | F, R10, R11, H226 |
| Amestec | Dezaerant/P5c | 60 | kg |  | R10, R11 |
| Amestec | Intaritor lac/P5c | 5040 | kg |  | R10, H226 |
| Amestec | Lacuri/P5c | 87600 | kg |  | F, R11, H225,H226 |
| Amestec | Grund izolare/P5c | 65784 | kg |  | R11, R10, H226 |
| Amestec | Vopsea/P5c | 2592 | kg |  | R11, R10, H225,H226 |
| Amestec | Intaritor/P5c | 396 | kg |  | R11, R10, H225,H226 |
| Amestec | Chit/P5c | 3300 | kg |  | R10, H226 |
| Amestec | Solventi organicii /P5c | 110040 | kg |  | R11, R10, H225,H226 |
| Amestec | Baituri/P5c | 36 | kg |  | F, R10, R11 |
| Amestec | Adezivi/P5c | 24 | kg |  | F, R11, H225 |
| Amestec | Con. de culoare/P5c | 12 | kg |  | H226 |
| Amestec | Spray curatare/P5c | 120 | kg |  | R10 |
| Amestec | Intaritor adeziv/P5c | 72 | kg |  | Xi, R36, R43 |
| Amestec | Patina/P5c | 22356 | kg |  | R10, R11, F, H225, H226 |

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în laborator

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor 100/26.08.2019, valabilă 27.07.2020, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române.

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă se realizează din următoarele surse: Subteran parau Ghimbasel, c.b.h. VIII.1.50.6, doua foraje de adancime;

Volume şi debite de apă autorizate:

- debit zilnic maxim: Qzimax = 160mc/zi; 1,9l/s; anual 40,6 mii mc;

Volume şi debite de apă autorizate:

- debit zilnic maxim:  Qzimax = 160mc/zi; 1,9l/s; anual 40,6 mii mc;

- debit zilnic mediu:    Qzimed = 100mc/zi; 1,2l/s; anual 25,4 mii mc;

- debit orar maxim:     Qzimin = 80 mc/zi; 0,9l/s; anual 20,3 mii mc;

Funcţionarea este permanentă,  254 .zile/an, 24 h/zi.

Instalaţii de captare şi transport:

Instalaţii de înmagazinare:

7.1.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică se realizează din următoarele surse: Subteran parau Ghimbasel, c.b.h. VIII.1.50.6, doua foraje de adancime;

Volume şi debite de apă autorizate:

- debit zilnic maxim: Qzimax = 160mc/zi; 1,9l/s; anual 40,6 mii mc;

Volume şi debite de apă autorizate:

- debit zilnic maxim:  Qzimax = 160mc/zi; 1,9l/s; anual 40,6 mii mc;

- debit zilnic mediu:    Qzimed = 100mc/zi; 1,2l/s; anual 25,4 mii mc;

- debit orar maxim:     Qzimin = 80 mc/zi; 0,9l/s; anual 20,3 mii mc;

Funcţionarea este permanentă,  254 .zile/an, 24 h/zi.

Instalaţii de captare:

Instalaţii de tratare şi transport:

Inmagazinarea apei se face in doua bazine subterane, B1 si B2 din beton, cu V util=500 mc fiecare, prevazute cu trei grupuri de pompare. Intre cele doua bazine cu V=500 mc fiecare( 2 x 500 mc), exista o conducta de legatura din PEHD Dn 110 mm. Cele doua rezervoare asigura rezerva de apa pentru compensarea debitelor orare V=100 mc si rezerva de apa pentru incendiu V=900 mc.

Instalaţii de distribuţie:

De la rezervoarele de inmagazinare B1 si B2, prin intermediul unui grup de pompare apa potabila si tehnologica este distribuita la halele 1 si 2 printr-o retea din conducta PEHD, cu Dn 40—75 – 110 – 125 mm, L = 488 m, la cladirea de birori printr-o retea din conducta PEHD, cu Dn 75-110 mm, L = 725 mm si la hala 3 printr-o retea din conducta PEHD Dn 80 mm Pn 10, L = 388 m.

Apa pentru stingerea incendiilor:

- volum intangibil 1900 mc;

- Rezervoare B1 si B2 cu V=500 mc fiecare, Vtotal = 1000 mc, din care rezerva de apa pentru incendiu este 900 mc.

- Rezervor suprateran cu V=1000 mc, prevazut cu statie de pompare, alimentat din rezorvoarele de apa B1 si B2 prin intermediul a 2 conducte din PEHD Dn 150 mm PN16, L=800 m.

- Volum total apa pentru stignerea incediilor: 1900 mc;

- necesarul total de apã de incendiu: 1,9 l/s.

Volume de apã asigurate din surse: pentru alimentarea cu apă potabilă şi apă tehnologică a folosinţei: Q zi maxim = 160 mc/zi;            V anual = 40,6 mii mc

Q zi mediu =  100 mc/zi          V anual = 25,  4 mii mc

Modul de folosire a apei:

- Necesarul total de ape:

| Tip apă | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă potabilă | 152 | 126 |
| Apa necesară preparării apei calde menajere |  |  |
| Apă tehnologică | 8 |  |
| Total | 160 | 126 |

- Cerinţa totală de apă din surse:

| Apa asigurată din surse | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă potabilă | 152 | 100 |
| Apă tehnologică | 8 |  |
| Total | 160 | 100 |

- Gradul de recirculare internă a apei:

7.1.2  Ape subterane

Doua bazine subterane, Bl si B2 din beton, cu V util = 500 mc fiecare, prevăzute cu trei grupuri de pompare. Intre cele doua bazine cu V = 500 mc fiecare (2 x 500 mc), exista o conducta de legătura din PEHD Dn 110 mm. Cele doua rezervoare asigura rezerva de apa pentru compensarea debitelor orare V = 100 mc si rezerva de apa pentru incendiu V = 900 mc.

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

....

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili

Alimentarea cu gaz metan se face in baza Contract furnizare gaze naturale Nr. 3002360916 / 15.10.2009 incheiat cu S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A.Asigurarea combustibilului centralelor termice pentru prepararea apei calde menajere şi a căldurii se face printr-un regulator  racordat la reţeaua de gaz metan de medie presiune existentă pe drumul local.

In tabelul urmator sunt prezentate centralele termice din cadrul S.C. JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMANIA  S.R.L.

| Nr. crt. | Tip centrala | Data punerii în funcțiune | Putere nominala kw | Destinatie | Randament | Tip tiraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Viessmann, Tip: Vitodens 200W | 2008 | 93.8 | Incalzire corp administrativ | 97.6% | Aer insuflat /aspirat |
| 2 | ICI CALDAE S.p.A., Tip: REX100 | 2008 | 1020 | Incalzire si preparare apa calda menajera | 92% | Tiraj fortat |
| 3 | ICI CALDAE S.p.A., Tip: REX100 | 2008 | 1020 | Incalzire si preparare apa calda menajera | 92% | Tiraj fortat |
| 4 | ICI CALDAE S.p.A., Tip: REX100 | 2008 | 1020 | Incalzire si preparare apa calda menajera | 92% | Tiraj fortat |
| 5 | Viessmann, Tip: Vitoplex 200 | 2014 | 560 | Incalzire zona magazie | 94% | Aer insuflat /aspirat |
| 6 | Viessmann, Tip: Vitoplex 200 | 2014 | 560 | Incalzire zona magazie | 94% | Aer insuflat /aspirat |
| 7 | Viessmann, Tip: Vitoplex 200 | 2016 | 700 | Incalzire hala Opel | 92% | Aer insuflat /aspirat |
| 8 | Viessmann, Tip: Vitoplex 200 | 2016 | 700 | Incalzire hala Opel | 92% | Aer insuflat /aspirat |
| 9 | Viessmann, Tip: Vitoplex 200 | 2017 | 700 | Incalzire hala Opel | 92% | Aer insuflat /aspirat |
| 10 | Viessmann, Tip: Vitoplex 300 CT10 - Centrala termica hala G2Y nr. 1 | 2018 | 1000 | Incalzire si preparare apa calda menajera | 95% | Aer insuflat /aspirat |
| 11 | Viessmann, Tip: Vitoplex 300 CT11 - Centrala termica hala G2Y | 2018 | 1000 | Incalzire si preparare apa calda menajera | 95% | Aer insuflat /aspirat |
| 12 | Immergas Tip: C13-C33-C63 B23p-B33-B53p | 2018 | 111 | Incalzire zona Volane | 107.2% | Aer insuflat /aspirat |
| 13 | Immergas Tip: C13-C33-C63 B23p-B33-B53p | 2017 | 111 | Incalzire zona Volane | 107.2% | Aer insuflat /aspirat |

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

Societatea desfăşoară activitate de producţie cu specific complex de prelucrare a materialelor din  lemn – furnir - plastic cu scopul de a produce piese şi ornamente din lemn – furnir- plastic, pentru decorarea interioarelor de autoturisme. Activitatea societăţii constă în producţia de elemente ornamentale de interior din plastic (consolă bord, ornamente uşi, bord), volane acoperite cu furnir sau piele, precum şi de elemente ornamentale de interior din lemn.

Reperele produse în cadrul S.C.JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMANIAS.R.L.sunt exportate integral, pentru clienţi ca: Daimler AG, BMW , TRW Automotive, Magna Steyr, Joyson, S.C.Joysonquin Automotive Systems Polska S.R.L.

- aprox. 400000 buc volane spumare;

- aprox. 9000000 buc ornamente de bord anual.

- Regimul de lucru: 3 schimburi/ 8 ore/zi, 5 zile/săptămană, 254 zile/an.

Descrierea proceselor tehnologice propuse, a tehnicilor şi echipamentelor necesare

Fluxul tehnologic este unul complex, de la operaţii primare (prelucrare semifabricate din lemn şi prelucrare furnire) pană la faza de produs finit (piesa lăcuita şi lustruita).

Fluxul tehnologic constă în:

- Operaţii specifice prelucrării materialelor tip furnir:

- operaţii de sortare;

- operaţii de indreptare;

- operaţii de trasare;

- operaţii de debitare;

- operaţii de presare pentru preformarea furnirelor pentru reperele care au forme geometrice complexe.

- Operaţii specifice de injectare pe diverse materiale si tipuri de elemente suport:

- Injectare material plastic;

- Injectare material bicomponent (poly si iso);

- Injectare lac;

- Injectare – spumare material bicomponent;

- Operaţii specifice prelucrării semifabricatelor din: lemn / material metallic / material plastic:

- operaţii debitare;

- operaţii găurire;

- operaţii frezare;

- operaţii sudura cu ultrasunete (ştemuire material plastic);

- Operaţii de şlefuire a materialelor din furnir si lemn:

- operaţii şlefuire manual;

- operaţii şlefuire mecanizat;

- operaţii de chituire a zonelor de furnir care au crăpat la presare;

- operaţii de şlefuire a furnirelor în vederea obţinerii unor suprafeţe netede.

- Operaţii  specifice pentru aplicarea materialelor de acoperire:

Pentru	 acoperirea suprefeţelor de furnir / lemn prelucrate sunt necesare o serie de operaţii pentru a obţine culoarea, textura şi desenul, specifice fiecărui reper, cum sunt:

- Operaţia de băiţuire (pulverizare manuală a baiţului), are ca scop aplicarea de pigment  (culoare) pe suprafaţa furnirului;

- Operaţia de patinare (pulverizare manuală a materialului de patinare), are ca scop uniformizarea de culoare şi de realizare  a nuanţei de culoare finală;

- Operaţia de grunduire (pulverizare manuală a grundului de izolare), are ca scop fixarea straturilor aplicate anterior;

- Operaţia de lăcuire este operaţia prin care se aplică un material de acoperire pe  suprafaţa piesei, se realizează atât manual cât şi automatizat( prin pulverizare sau prin injectare).

- Operaţii specifice de prelucrare a stratului de lac:

- operaţii de şlefuire manuală;

- operaţii de lustruire.

- operaţii de frezare lac

Aceste operaţii au ca scop nivelarea şi lustruirea stratului de lac.

Alte operaţii care se execută în cadrul societăţii sunt:

- operatia de montaj  a diferitelor cleme, suporţi, etc.

- operaţia de comisionare;

- operaţia de control final;

- operatii de ambalare;

- operatii de transport intern.

Pentru detalierea fluxului tehnologic general este necesară prezentarea sumară a materiilor prime sub formă de semifabricat care stau Ia baza produselor finite :

- furnire tehnice;

- furnire exotice;

- semifabricate din LSN (lemn stratificat nedensificat);

- lacuri poliesterice etc.

In continuare sunt prezentate operatiile tehnologice cu utilajele si instalatiile aferente

- Operaţii specifice prelucrării furnirelor şi semifabricatelor din lemn

In cadrul acestei grupe de operaţii întalnim:

- operaţii de sortare a furnirelor tehnice şi estetice, care se fac cu scopul de a obţine din formatele mari de furnire acele suprafeţe care corespund din-punct de vedere calitativ şi dimensional, necesare reperelor care urmează a fi produse.

- operaţia de îndreptare furnire pentru a obţine o suprafaţă netedă a acestora , care vin cu o suprafaţă vălurată.

- operaţia de trasare după şablon

- operaţii de debitare furnire (la formate şi formă) care implică grupe de maşini ca:

fierăstrău panglică;

foarfecă ghilotină:

fierăstrău circular;

stanţă etc.

- operaţii de.presare pentru preformarea furnirelor pentru reperele care au forme geometrice complexe (curbate);

- operaţii de presare a pachetelor de furnire şi filme adezive în vederea obţinerii de piese brute (stratificate), în vederea prelucrării ulterioare.

- operaţii de presare a furnirelor estetice pe suporţi lemnoşi, pe presa cu membrană pentru înnobilarea reperelor.

- operaţii de şlefuire a furnirelor estetice cu banda abraziva de diferite granulaţii în vederea obţinerii unor suprafeţe netede.

- operaţii de chituire a zonelor de furnir care au crăpat, presare.

Alte operaţii care sunt necesare prelucrării furnirelor cum sunt:

- debitare filme adezive

- debitare materiale termorezistente necesare operaţiei de presare, etc.

Aceste materiale se prelucrează pe aceleaşi utilaje pe care se prelucrează şi furnirele.

- Operaţii specifice prelucrării semifabricatelor  din lemn (LSN)

- operaţiile de frezare şi găurire care au ca scop transformarea semifabricatelor în piese la dimensiunile nominale impuse de desenele de execuţie. Aceste frezări se realizează atat pe utilaje complexe acţionate de comandă numerică (CNC 5axe /lcap de lucru, CNC 3axe/4capete de lucru), etc.

- operaţii de găurire şi debitare a semifabricatelor din lemn, care se realizează pe maşini de găurit cu coloană, fierăstraie circulare pendulare, fierăstrău circular de formatizat, etc).

- operaţii de presare a semifabricatelor lemnoase pe suporţi de diferite tipuri, etc.

- Operaţii specifice pentru aplicarea materialelor de acoperire

Pentru acoperirea suprafeţelor de lemn prelucrate sunt necesare o serie de operaţii pentru a obţine culoarea, textura şi desenul, specifice fiecărui reper, cum sunt:

- operaţia de oxidare. are ca scop uniformizarea culorii furnirelor de suprafaţă deoarece acestea prezintă zone contrastante de culoare pe suprafaţă. Această operaţie se face la cabina manuală, aplicarea soluţiei de reacţie realizandu-se prin pulverizare manuală.

- operaţia de băiţuire are ca scop aplicarea de pigment (culoare)"pe suprafaţa furnirului nobil. Această operaţie se realizează la cabina de pulverizat cu filtru uscat prin intermediul unui pistol manual de pulverizat.

- operaţia de patinare are ca scop uniformizarea culorii şi de realizarea nuanţei de culoare (finală) cerută de client. Această operaţie se realizează la cabine de pulverizat, prevazute cu filtru uscat, aplicarea substanţelor realizandu-se manual cu pistol de pulverizat.

- operaţiile de izolare şi grunduire au ca scop fixarea straturilor anterioare şi protejarea acestora faţă de straturile care urmează a fi aplicate. Aplicarea materialelor de izolare şi grunduire se realizează la cabine de pulverizat prevazute cu perdea de apă; aplicarea substanţelor realizandu-se manual cu pistol de pulverizat.

- operaţia de lăcuire este ultima operaţie prin care se aplică un material de acoperire pe suprafaţa piesei. Se realizează atat manual cat şi pe automat de lăcuit. Operaţia manuală de lăcuit se realizează la cabine de pulverizat prevazute cu perdea de apă, cu ajutorul unui pistol de pulverizat manual. Operaţia de lăcuit pe automat se realizează în circuit închis tot pe principiul pulverizare în zona cu filtru de perdea de apă.

- Operaţii specifice prelucrării stratului de lac (şlefuire - lustruire)

Aceste operaţii au ca scop: nivelarea, lustruirea stratului de lac.

- Operaţiile prin care se realizează nivelarea stratului de lac sunt:  şlefuirea manuală (pe masă) şi şlefuirea semiautomată (MSBD - maşină de şlefuit cu banda dublă, vibratoare), care se realizează cu hartie abrazivă de diferite granulaţii;

- operaţia prin care se obţine luciu pentru pelicula de lac este lustruirea. Aceasta se poate realiza atat manual (pe periile de lustruit), cat şi automatizat, pentru anumite repere, pe maşini de lustruit cu perii.

- Operaţii specifice injectare material plastic

Operaţia de injectare mase plastice: injectare mase plastice cu furnir sau fara furnir cu scopul de a realiza piese de ornament de interior.

- Operatia de injectare lac poliuretanic (bicomponent):

Procesul de producţie presupune aplicarea lacului poliuretanic cu ajutorul procedurii de injectare a lacului pe suprafeţele ornamentelor de furnir/plastic.

Materiile prime folosite in cadrul procesului de injectare lac poliuretanic sunt: Polyol (componenta A) şi Izocianat MDI (componenta B).

Inaninte de a fi aşezate în matriţe, piesele sunt preîncălzite în cuptoare de temperare electrice. Lacul este injectat pe suprafaţa dorită într-o instalaţie de lăcuire compusă din cabine de injectare. In fiecare cabină se va afla câte o matriţă de injectare, care se închide etanş in momentul lăcuirii. Pe matriţă va fi dispus un cap de amestec cu o cameră de amestecare în care se injectează cele doua componente prin nişte duze fine cu ajutorul unei presiuni mari. După perioada de întărire reglată, matriţa superioară şi usa rulou de protecţie se vor ridica şi se vor putea scoate piesele. Piesele sunt dirijate spre următoarea operaţie, aceea de şlefuire - lustruire.

Fiecare cabină de injectare a lacului, este legată la o centrala de tratare aer cu recuperare de căldură (cu baterii de răcire şi încălzire).Introducerea şi evacuarea aerului sunt  prevăzute cu filtre pentru particule tip G3, F5, F7.

- Operaţiile de montaj au ca scop aplicarea diferitelor elemente de prindere, de ghidare, de utilizare sau de decor etc, pe piesele de lemn/ plastic, acestea realizandu-se prin mai multe metode, dintre care enumerăm: capsare pe anumite dispozitive, lipire, presare etc.

- Operaţiile de montaj componente electronic, pe piese se montează diverse componentele electronice necesare pentru iluminat ambiental si pentru incalzire in volan.

- Operatia de fabricarea volanelor

Pentru fabricarea volanelor, materiile prime constau din componenta izocianat (difenil metan diizocianat) si componenta poliol care constituie materialul de spumare care se aplica pe armaturile metalice.

Materiile prime sunt aprovizionate si depozitate in containere speciale de 1000 kg in magazia de materii prime. In statia de amestec sunt aduse, in loturi ce urmeaza a fi folosite in decursul unei zile. Armaturile metalice pe care are loc aplicarea spumei poliuretanice sunt aduse de la furnizori externi in ambalaje de carton si depozitate tot in magazia de materiale. In hala de spumare sunt aduse doar cantitatile necesare unei zile de lucru.

Operatia de spumare se realizeaza in cinci instalatii tip Cannon care amesteca in proportii bine definite cele doua componente ale materialului de spumare (poliol si izocianat de metil) care sunt preluate automatizat din rezervoarele de 1 mc in care sunt depozitate.

Instalatiie de injectie spuma poliuretanica sunt prevazute fiecare cu cate un post de lucru si au o capacitate totala maxima de10 buc/ora (400 buc/schimb).

Inainte de spumare matrita in care are loc operatia de spumare este unsa prin pulverizare, curatata si pulverizata cu vopsea. Toate aceste operatii se efectueaza cu pistoale de pulverizare in cabinele de lucru cabine care sunt prevazute cu filtre de carton, hartie si fibra ceramica in tavan si pe peretele din fata. Absorbtia aerului cu noxe se face prin aceste filtre printr-un sistem comun de exhaustare cu un debit de 23000 mc/h si un cos de dispersie pe acoperis.

Vopseaua care se aplica direct in matrita, este transportata din magazie in cantitatile necesare la posturile de lucru si este adusa direct in rezervoarele de la care se va face pulverizarea.

Pentru mentinerea unei anumite temperaturi in matritele masinii de injectat spuma poliuretanica, masina este prevazuta cu o centralina care asigura cresterea temperaturii, si cu o instalatie de racire cu apa+glicol. Circuitul de racire este inchis. Centralina functioneaza cu curent electric.

Dupa spumare, forma se inchide si produsul este lasat la uscat, cand are loc operatia de polimerizare, cca.2 minute. Produsele uscate sunt scoase din forme si se aseaza pe rafturi pentru racire. Urmeaza operatii de debavurare manuala iar volanele obtinute sunt depozitate in containere speciale in magazia de produse finite.

- Operaţiile de imbinare cant furnir: au rolul de a imbina furnire cu ajutorul unui adeziv, pentru reiizarea unor piese de anumite dimensiuni, formate din bucati mici de furnire (avand ca rezultat recuperări semnificative de material). Imbinarea furnirelor se face in trei etape. Primele doua sunt: şlefuirea cantului furnirelor si aplicarea adezivului pe cant si se realizează pe o maşina de şlefuit pe cant si apoi cu ajutorul unei role de cauciuc se aplica adeziv pe cant. A treia etapa este îmbinarea propriu-zisa a furnirelor si se realizează pe un agregat de imbinat care, cu ajutorul unor lamele incalzite realizează îmbinarea furnirelor, furnirele fiind aşezate cant pe cant.

- Operaţia de sablare: are ca scop crearea rugozităţii suprafeţei suportului, necesară pentru lipirea furnirului pe suportul de plastic.

- Operaţii specifice la aplicarea pielii pe diferite suporturi, caşerarea (lipirea)  pielii care constă în aplicarea pielii pe diferite suporturi, operaţia realizandu-se manual;

Activitatile IED sunt cele prezentate la punctele 3, 6 si 9.

Procesele de productie prezentate se desfasoara in trei hale fiind structurat pe segmente in functie de organizarea productiei.

Activitatea de productie din cadrul S.C. JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMANIA  S.R.L. se desfasoara in trei hale in interiorul carora sunt organizate segmente in functie de gama de produse realizate.

Lista utilajelor si a echipamentelor din cadrul halelor de productie precum si dotarile auxiliare din cadrul S.C. JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMANIA  S.R.L. este prezentata in tabelul urmator. In planul de situatie anexat sunt evidentiate toate aceste dotari

| Denumire utilaj | Total Nr. buc. | Buc in Hala Nr. 1 | Buc in Hala Nr. 2 | Buc in Hala nr.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Segment 1- Gama Furnire |  |  |  |  |
| Derulator | 3 | 3 |  |  |
| Stanta | 4 | 4 |  |  |
| Masina de imbinat furnir | 2 | 2 |  |  |
| Foarfeca ghilotina | 2 | 2 |  |  |
| Fierastrau panglica | 1 | 1 |  |  |
| Presa de indreptat / preformat furnir | 5 | 5 |  |  |
| Ghilotina pentru furnir | 2 | 2 |  |  |
| Masina de slefuit furnir | 4 | 4 |  |  |
| Cabina chituire / slefuire | 2 | 2 |  |  |
| Masina de vacuum | 1 | 1 |  |  |
| Masina de debitat tip Trotec | 1 | 1 |  |  |
| Segment 2 – Gama: G Model, Porsche, Volane, |  |  |  |  |
| Perii duble de lustruit | 12 | 12 |  |  |
| Masina de frezat | 6 | 6 |  |  |
| Masin de slefuit DBS | 2 | 2 |  |  |
| Masina de lipit ornament (sudat / stemuit) | 3 | 3 |  |  |
| Cabine slefuit manual | 11 | 11 |  |  |
| Cabine pulverizat substante acoperire | 7 | 5 |  | 2 |
| Prese | 14 | 14 |  |  |
| Masina de injectat mase plastice | 4 | 4 |  |  |
| Generator abur | 1 | 1 |  |  |
| Robot industrial | 3 | 3 |  |  |
| Cabina de sablat | 2 | 2 |  |  |
| Cabine desprafuire netezire | 10 | 10 |  |  |
| Stanta | 1 | 1 |  |  |
| Mese de lucru, mese conexe utilajelor | 30 | 30 |  |  |
| Instalatie PUR injectare spumare | 1 | 1 |  |  |
| Cabine injectare - spumare volane | 5 | 5 |  |  |
| Cuptor temperare | 1 | 1 |  |  |
| Derulator | 1 | 1 |  |  |
| Macara pivotanta | 1 | 1 |  |  |
| Segment 3- Gama , W222, W213, BMW, |  |  |  |  |
| Masina de injectat mase plastice | 20 | 20 |  |  |
| Robot industrial | 13 | 13 |  |  |
| Masina de frezat cu comanda numerica (CNC ) | 14 | 14 |  |  |
| Masina de lipit ornament (sudat / stemuit) | 9 | 9 |  |  |
| Masina de fretat | 2 | 2 |  |  |
| Cabine pulverizare | 9 | 9 |  |  |
| Presa de preformat | 22 | 22 |  |  |
| Automate aplicat materiale | 2 | 2 |  |  |
| Pod rulant | 2 | 2 |  |  |
| Sistem de aspiratie | 3 | 3 |  |  |
| Filtru aspiratie freze CNC | 1 | 1 |  |  |
| Instalatie de uscare granulat | 2 | 2 |  |  |
| Perii de lustruit | 19 | 19 |  |  |
| Mese de lucru | 30 | 30 |  |  |
| Exhaustare locala | 2 | 2 |  |  |
| Container conditionare furnir | 2 | 2 |  |  |
| Segment 4 – Gama: G3X, Volkswagen, |  |  |  |  |
| Masina de injectat mase plastice | 3 |  |  |  |
| Robot industrial | 3 |  |  |  |
| Masina de frezat cu comanda numerica (CNC ) | 3 |  | 3 |  |
| Masina de lipit ornament (sudat /stemuit) | 3 |  | 3 |  |
| Perii duble de lustruit | 6 |  | 6 |  |
| Cabine pulverizat substante acoperire | 1 | 1 |  |  |
| Automate aplicat materiale | 1 | 1 |  |  |
| Tunel uscare | 1 | 1 |  |  |
| Cabina slefuire | 1 | 1 |  |  |
| Segment 5 – Gama: Opel E2J |  |  |  |  |
| Masina de injectat mase plastice | 6 |  | 6 |  |
| Robot industrial | 6 |  | 6 |  |
| Masina de lipit ornament crom (sudat / stemuit) | 4 |  | 4 |  |
| Masini/Cabine de asamblare | 12 |  | 12 |  |
| Instalatii de uscare granulat | 6 |  | 6 |  |
| Segment 5 – Gama: BMW G2Y |  |  |  |  |
| Masina de injectat mase plastice | 5 |  |  | 5 |
| Robot industrial | 4 |  |  | 4 |
| Masina de frezat cu comanda numerica (CNC ) | 2 |  |  | 2 |
| Masina de lipit ornament (sudat / stemuit) | 6 |  |  | 6 |
| Cabine pulverizare | 2 |  |  | 2 |
| Presa de preformat | 2 |  |  | 2 |
| Automate aplicat materiale | 2 |  |  | 2 |
| Pod rulant | 1 |  |  | 1 |
| Sistem de aspiratie | 1 |  |  | 1 |
| Instalatie de uscare granulat | 1 |  |  | 1 |
| Cabine netezire | 2 |  |  | 2 |
| Mese de lucru / montaj | 20 |  |  | 20 |
| Segment 6 – Gama: W205 |  |  |  |  |
| Masina de injectat mase plastice | 9 | 9 |  |  |
| Robot industrial | 9 | 9 |  |  |
| Masina de frezat cu comanda numerica (CNC ) | 10 | 5 | 5 |  |
| Perii duble de lustruit | 9 | 9 |  |  |
| Mese de lucru / montaj | 20 | 20 |  |  |
| Cabine de slefuit | 3 | 3 |  |  |
| Cabine pulverizare | 2 | 2 |  |  |
| Masina de lipit ornament crom (sudat / stemuit) | 6 | 6 |  |  |
| Masina de fretat | 1 | 1 |  |  |
| Segment 7 – Gama: Audi |  |  |  |  |
| Masina de injectat mase plastice | 4 | 4 |  |  |
| Masina de frezat cu comanda numerica (CNC ) | 4 |  |  | 4 |
| Masina de lipit ornament crom (sudat / stemuit) | 7 |  |  | 7 |
| Perii duble de lustruit | 3 |  |  | 3 |
| Cabine pulverizat substante acoperire | 3 | 1 |  |  |
| Automate aplicat materiale | 1 | 1 |  |  |
| Tunel uscare | 1 | 1 |  |  |
| Cabina slefuire | 3 | 3 |  |  |
| Magazie |  |  |  |  |
| Container pentru depozitare lacuri | 8 |  |  |  |
| Laborator |  |  |  |  |
| Cuptor | 2 |  |  |  |
| Instalatie de test masurat piese | 4 | 2 |  | 2 |
| Camera / Instalatie test culoare | 2 | 1 | 1 |  |
| Instalaţii conexe |  |  |  |  |
| Statia de pompe | 2 | 2 |  |  |
| Grup electrogen GE OLY | 3 | 2 | 1 |  |
| Compresor | 7 | 5 |  | 2 |
| Centrale termie-cazane | 13 | 8 | 3 | 2 |
| Instalatie de umidificare | 1 | 1 |  |  |
| Instalatie de distributie energie electrica de joasa tensiune (Trafo 1, 2,3,4,5,6) | 6 | 4 | 2 |  |
| Instalatie de exhaustare locale | 6 |  |  |  |
| Moto / Electro stivuitoare | 33 | 21 | 6 | 6 |

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | GPS | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- | --- |
| Latitudine | 45.6508247 45.6531465 46.6505198 44.439663 | 27249197.499029 N 27249090.287813 N 27249430.135076 N 26323404.090342 N | 541777.121 542352.123 541626.623 587418.969 |
| Longitudine | 25.5341966 25.5415975 25.5322625 26.096306 | 13017169.718119 E 13021441.765619 E 13016151.112464 E 12893598.224091 E | 461365.997 461627.872 461331.112 327242.33 |

Amplasare în teritoriu:

Amplasamentul in studiu se află in intravilanul orasului Ghimbav, jud. Braşov - Romania cu acces din DN73 Brasov-Cristian printr-un drum local DE301 km 0+200

Zona in cauză se situează in depresiunea intramontană a Braşovului cunoscută şi sub denumirea de “ ŢARA BARSEI ” sau “ŞESUL BARSEI “.

Vecinătăţi:

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Delimitarea perimetrului amplasamentului care defineste zona de influenta a S.C. Joysonquin Automotive Systems Romania S.R.L. din punct de vedere al emisiilor de poluanti atmosferici este pe o raza de 10 km (conform prevederilor Ordinului MAPM nr. 863/26.09.2002, daca inaltimea sursei de poluare este H < 40 m).S.C. JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMANIA  S.R.L.nu se află într-o zonă de interes major din punct de vedere al biodiversităţii. In vecinatatea amplasamentului nu exista arii protejate.

- 4 Km fata de Muntele Tâmpa (sit de importanţă comunitară conf. Ord. 776/2007; zonă protejată listată în Aexa nr. 1 a Legii nr.5privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional – secţiunea III-a – zone protejate).

- 1,5 Km fata de rezervatia Naturala Stejarisul Mare

Unităti structurale pe amplasament:

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piese realizate in 2018 | Ornamente interior | 8987288 | buc | Comercializare |
| Piese maxim productie | Ornamente interior | 15500000 | buc | Comercializare |

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaze | Gaz metan | 1 | BUC | Viessmann, Tip: Vitodens 200W – Cos evacuare C4(cos comun) | 93.8 |
| Gaze | Gaz metan | 1 | BUC | ICI CALDAE S.p.A., Tip: REX100 – Cos evacuare C1 | 1020 |
| Gaze | Gaz metan | 1 | BUC | ICI CALDAE S.p.A., Tip: REX100 – Cos evacuare C2 | 1020 |
| Gaze | Gaz metan | 1 | BUC | ICI CALDAE S.p.A., Tip: REX100 Cos evacuare C3 | 1020 |
| Gaze | Gaz metan | 1 | BUC | Viessmann, Tip: Vitoplex 200 –Cos evacuare C137 | 560 |
| Gaze | Gaz metan | 1 | BUC | Viessmann, Tip: Vitoplex 200 – Cos evacuare C137 | 560 |
| Gaze | Gaz metan | 1 | BUC | Viessmann, Tip: Vitoplex 200- cos evacuare C4(cos comun) | 700 |
| Gaze | Gaz metan | 1 | BUC | Viessmann, Tip: Vitoplex 200 – Cos evacuare C5(cos comun) | 700 |
| Gaze | Gaz metan | 1 | BUC | Viessmann, Tip: Vitoplex 200 – Cos evacuare C5( cos comun) | 700 |
| Gaze | Gaz metan | 1 | BUC | Viessmann, Tip: Vitoplex 300 – Cos evacuare C6 | 1000 |
| Gaze | Gaz metan | 1 | BUC | Viessmann, Tip: Vitoplex 300 – Cos evacuare C7 | 1000 |
| Gaze | Gaz metan | 1 | BUC | Immergas Tip: C13-C33-C63 B23p-B33-B53p – Cos Evacuare C8 | 111 |
| Gaze | Gaz metan | 1 | BUC | Immergas Tip: C13-C33-C63 B23p-B33-B53p – Cos evacure C8’ | 111 |

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

| Denumirea procesului | Descrierea procesului și a etapelor / fazelor | Instalații / Echipamente / Parametri specifici de operare |
| --- | --- | --- |
| 1. Prelucrare material tip furnir | Operaţii de sortare; Operaţii de indreptare; Operaţii de trasare; Operaţii de debitare; Operaţii de presare pentru preformarea furnirelor pentru reperele care au forme geometrice complexe. - Operatii de chituire a furnirelor; - Operatii de slefuire a furnirelor; | - Foarfeca ghilotina; - Fierastrau panglica; - Masina de imbinat furnir; - Derulator material conexe pntru preformat furnir; - Presa de indreptat /preformat furnir; - Cabina chituire/slefuire; -Masina de slefuit furnir; - Stanta; -Container pentru depozitat/ conditionat furnir; |
| 2. Injectare material plastic si material bicomponent pe diverse materiale si tipuri de elemente support; | Injectare material plastic Injectare material bicomponent (poly si iso); Injectare spuma poliuretanica– fabricare volane; | -Masini de injectat mase plastice -Masini de injectat bicomponent -Cabine spumare volane 10 buc/ora -Instalatie PUR cabine de spumare -Cuptor temperare armature -Tunel uscare -Instalatie PUR cabine de spumare |
| 3.Prelucrare semifabricate din: material plastic / furnir / material compozit | operaţii debitare; operaţii găurire; operaţii frezare; operaţii sudura cu ultrasunete (ştemuire); | -Masini de frezat -Fierastrau + Stante -Masini de stemuit -Fierăstraie circulare pendulare; - Fierăstrău panblica; - Freza CNC 5 axe de mobilitate / 1 cap de frezare; -CNC 3axe/4capete de lucru; -Maşini de găurit cu coloană; |
| 4. Aplicarea materialelor de acoperire | - operaţia de băiţuire (pulverizare manuală a baiţului), are ca scop aplicarea de pigment (culoare) pe suprafaţa furnirului; - operaţia de patinare (pulverizare manuală a materialului de patinare), are ca scop uniformizarea de culoare şi de realizare a nuanţei de culoare finală; - operaţia de grunduire (pulverizare manuală a grundului de izolare), are ca scop fixarea straturilor aplicate anterior; - operaţia de lăcuire este operaţia prin care se aplică un material de acoperire pe suprafaţa piesei, se realizează atat manual cat şi automatizat (prin pulverizare sau prin injectare). | - Cabine aplicare materiale de acoperire manuala; -Automate (instalatii) de pulverizare materiale de acoperire; |
| 5. Prelucrarea stratului superior al piesei finite (mateiral plastic sau lac); | - Operaţii de şlefuire manuală; Operaţii de lustruire manuala; | Slefuitoare pneumatice si materiale abrazive; Perii si materiale pentru lustruit; |
| 6. Montaj a diferitelor elemente auxiliare sau de decor (cleme, suporţi, elemente de iluminare, elemente decorative, sigle, etc.); | - Operatiuni filnale apliate pieselor realizate inainte de operatiui de control si comisionare. | - Utilizare dispozitive si diverse scule de mana si diversi adezivi pentru fixare elemente auxiliare si / sau decor. |
| 7. Operaţia de comisionare / control final; | - Operatiuni de comisionare ( realizarea de seturi de piese cu aceiasi: culoare / structura / nuanta / esenta); | Utilizare catalog cu piese si modele pentru evaluare piese; |
| 8. Operatii de depozitare si transport intern; | - Operatiuni de depozitare in cutii de carton polistiren sau alte materiale; - Operatiuni de transport intern cu carucioare si cu transpalete a pieselor ajezate in ambalaje de transport; | Carucioare / Rastele cu Roti / Transpalete / Diverse tipuri de paletii / box paletii / containere transport. |

8.2.2. Activităţi conexe

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

In cazul aparitiei unor conditii anormale de functionare la anumiti parametrii de exploatare se intervine prompt pentru remedierea situatiei conform PLANULUI DE PREVENIRE SI COMBATERE A POLUARILOR ACCIDENTALE

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

| BREF | Pozitia din BAT | Tehnica existenta S.C.”JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMANIA”SRL |
| --- | --- | --- |
| Cap. 13. Cele mai Bune Tehnici Disponibile (BAT) Cap. 12 Tehnici de luat in considerare pentru determinarea BAT in industria polimerilor | 1. BAT este implementarea si aderarea la un sistem de management de mediu (a se vedea Sectiunea 12.1.1. ) | Aplicat S.C.”JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMANIA”SRL are implementat sistemul de management de mediu ISO14001/2015 |
|  | 2. BAT este reducerea emisiilor fugitive prin proiectarea echipamentelor avansate (a se vedea Sectiunea 12.1.2. ) | Aplicat Transportul poliolilor si a izocianatului MDI de la furnizori se efectueaza cu cubitainere etanse. Transportul la instalatiile de injectie se face prin conducte. Stocarea, transferul si manipularea substantelor utilizate in instalatie se face in conditii de siguranta. Utilajele, echipamentele de protectie ale acestora, instructiunile de lucru, asigurarea cu personal, calificarea si instruirea personalului, inspectia si mentenanta, detectia scurgerilor si programul de reparatii, siguranta si managementul riscului sunt BAT |
|  | 3. BAT este de a efectua o evaluare a pierderilor fugitive și de măsurare pentru a clasifica componente în ceea ce privește condițiile de tip, serviciu și proces pentru a identifica acele elemente cu cel mai mare potențial pentru pierderi fugitive (a se vedea secțiunea 12.1.3). | Aplicat Reducerea emisiilor fugitive se realizeaza prin proiectarea corecta a echipamentelor, utilizarea armaturilor si a sistemelor de etansare adecvate, transportul substantelor in sistem inchis si prin sistemul de captare si evacuare a noxelor din hala de spumare |
|  | 4. BAT este stabilirea si mentinerea unui echipament de monitorizare si mentenanta (M&M) si /sau a unui program de detectie a scurgerilor si reparatii (LDAR)( a se vedea Sectiunea 12.1.4), bazat pe componentele unei baze de date in combinatie cu masurile de reducere a emisiilor fugitive(a se vedea Sectiunea 12.1.3) |  |
|  | 5. BAT constau în reducerea emisiilor de praf (a se vedea secțiunea 12.1.5) | Aplicat Instalatii de turnare spuma poliuretanica prevazute cu o cabina de lucru fiecare. Fiecare cabina de lucru este prevazuta cu materiale filtrante pe pereti si tavan pentru retinerea pulberilor |
|  | 6. BAT trebuie să minimizeze pornirea și oprirea instalației pentru a evita emisiile de varf și reducerea consumului global (de exemplu, energie, monomeri pe tonă de produs). (a se vedea secțiunea 12.1.6) | Aplicat In timpul spumarii, instalatia de spumare este condusa automat de un software care opreste imediat procesul de spumare in cazul unor variatii mai mari de 10% sau in cazul opririi totale a unui circuit de materie prima sau aditiv. Secventa de deschidere a circuitelor de materii prime este stabilita astfel incat poliolul se deschide primul, iar la oprire se inchide ultimul astfel incat de fiecare data la oprire si pornire este asigurat un exces de poliol pentru evitarea aparitiei blocurilor cu potential de autoaprindere. In cazul opririlor accidentale componentii ce nu mai pot fi utilizati sunt colectati si eliminati conform codului de deseuri. |
|  | 7.BAT este de a securiza continutul reactorului in cazul opririlor de urgenta ( ex.utilizarea sistemului de retinere de siguranta (a se vedea sectiunea 12.1.7.) |  |
|  | 8.BAT este reciclarea materialului retinut de la BAT 7 sau utilizarea lui drept combustibil. |  |
|  | 9. BAT este prevenirea poluarii apei prin proiectarea adecvata a conductelor si materialelor (a se vedea Sectiunea 12.1.8. ) | Aplicat Apele uzate menajere si pluviale rezulatate din cadrul obiectivului, sunt colectate in sistem divizor prin reteaua proprie de canalizare si dirijate in reteaua de canalizare stradala Utilizarea separata a sistemului de colectare a efluentului este BAT. |
|  | 10.BAT este utilizarea separata a sistemului de colectare a efluentului (a se vedea Sectiunea 12.1.8. ) |  |
|  | 11.BAT Reducerea emisiilor de compusi organici in aer (a se vedea Sectiunea 12.1.9. ) | Aplicat partial Gazele reziduale ieşite din cabinele de lucru sunt trecute înainte de evacuarea în atmosferă printr-un sistem de filtrare divers compus din filtre de poliester, polipropilena, carton, amplasate pe peretii. Această tehnică asigură reţinerea pulberilor de vopsea întărită din fluxul de gaze dar şi o reţinere parţială a COV-ului prin absorbţie în particulele de vopsea şi adsorbţie pe materialul filtrant. |
|  | 15. BAT este reutilizarea potentialelor deseuri de la instalatia de polimeri (a se vedea sectiunea 12.1.15). | Aplicat Prin controlul procesului de spumare se evita producerea deseurilor la sursa si riscul de accidente -instalatiile de spumare sunt prevazute cu dispozitive pentru masurarea si indicarea temperaturii poliolilor si MDI in timp real pe monitorul de urmarire a procesului de spumare; traseul colector pentru amestecul de spumare este prevazut cu dispozitiv de indicare a temperaturii si semnalizare in cazul depasirii temperaturii maxime; -pentru evitarea variatiilor de temperatura se foloseste un sistem automat de reglare a temperaturii materiilor prime utilizate in proces; inainte de inceperea procesului se face o recirculare a materiilor prime si se verifica functionarea instalatiilor pentru racirea agentului termic ; -in timpul spumarii instalatia de spumare este condusa automat de un software care opreste imediat procesul de spumare in cazul unor variatii mai mari de 10% sau in cazul opririi totale a unui circuit de materie prima. Pentru variatii mai mici instalatia genereaza alarme optice si acustice si efectueaza oprirea automata -pe circuitele de materii prime sunt montate dispozitive de oprire a pompelor (deci si a instalatiei de spumare) in cazul atingerii presiunii maxime stabilite, acest lucru previne spargerea traseelor de materii prime sau aparitia de scurgeri accidentale din traseele aflate sub presiune; |

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

| Denumire utilaj | buc | NOXA | Sistem de depoluare | Caracteristici evacuari | Nr. cos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Diam. Cos m | Suprafata mp | Inaltime m | Debit Mc/h |  |
| Segment 1- Gama Furnire |  |  |  | ALWO 1 | 0.6560 | 10.3 | 22891 | C46 |
| Masini de slefuit furnir | 4 | Pulberi lemn | Instalatie de filtrare 9 | ALWO 1 | 0.6560 | 10.3 | 22891 | C47 |
|  |  |  | Instalatie de filtrare 10 | ALWO 1 | 0.6560 | 10.3 | 22891 | C48 |
|  |  |  | Instalatie de filtrare 11 | 200 | 0,3 | 10,0 | 3051 | C79 |
| Cabina chituire / slefuire | 2 | COV Pulberi totale | fara | 200 | 0,3 | 10,2 | 3051 | C80 |
| Segment 2 – Gama: G Model, Porsche, Volane, |  |  |  | Exhaustare ext PC2 |  |  |  | Aer epurat reintrodus in hala |
| Perii duble de lustruit | 12 | Pulberi totale | Instalatie de filtrare 2 | Exh exterioara PC3 |  |  |  | Aer epurat reintrodus in hala |
| Masini de slefuit DBS | 2 | Pulberi totale | Instalatie de filtrare 3 | Exh exterioara PC2 |  |  |  | Aer epurat reintrodus in hala |
| Cabine slefuit manual | 11 | Pulberi totale | Instalatie de filtrare 2 |  | 0,17 | 8,9 | 1456 | C93 |
| Cabine pulverizat substante acoperire | 5 | COV, Pulberi totale | Filtre tip: VILEDON PA/500-10 TENOFIL metalice plane- ondulate G1-G2 sau de carton Filtre cu circulare cu carbune activ Eversted | 300 | 0,31 | 10,7 | 4487 | C94 |
|  |  |  |  | 300 | 0,3 | 10.1 | 2542 | C90 |
|  |  |  |  | 300 | 0,3 | 10.1 | 2542 | C91 |
|  |  |  |  | 300 | 0,3 | 13.8 | 3051 | C92 |
|  |  |  |  | Cyclon |  |  |  | Aer epurat reintrodus in hala |
| Cabina de sablat | 2 | Pulberi totale | Ciclon in interiorul halei | Exh exterioara PC3 |  |  |  | Aer epurat reintrodus in hala |
| Cabine desprafuire netezire | 6 | Pulberi totale | Instalatie de filtrare 3 | 200 | 0,3 | 9.8 | 2542 | C32, |
|  | 4 |  | Filtre tip: TENOFIL filtre cu saci G4-F5 | 200 | 0,3 | 9.8 | 2542 | C33 |
|  |  |  |  | 200 | 0,3 | 9.8 | 2542 | C34 |
|  |  |  |  | 200 | 0,3 | 9.8 | 2542 | C35 |
|  |  |  |  | 400 | 0.656 | 4 | 22891 | Cos comun C120 |
| Cabine injectare spumare volane | 5 | COV, Pulberi totale | Filtre tip: VILEDON PA/500-10 TENOFIL plane-ondulate G4 din poliester JAREX cu buzunare G2, G3, G4 |  |  |  |  |  |
| Segment 3- Gama , W222, W213, BMW, |  |  |  | 100 | 0,0529 | 3,6 | 2120 | C121 |
| Masina de frezat cu comanda numerica (CNC ) | 7 | Pulberi totale | Instalatie de filtrare 6 compusa din doua cicloane | 350 | 0,9 | 11.2 | 41203 | C57 |
| Cabine pulverizare | 6 | COV, Pulberi totale | Filtre tip: VILEDON PA/500-10 TENOFIL metalice plane- ondulate G1-G2 sau de carton Filtre circulare clasa F7 cu carbune activ Eversted | 200 | 0,2 | 9.8 | 2035 | C58 |
|  |  |  |  | 300 | 0,576 | 9.6 | 28492 | C61 |
|  |  |  |  | 300 | 0,576 | 9.6 | 28492 | C62 |
|  |  |  |  | 200 | 0.24 | 9.6 | 2120 | C63 |
|  |  |  |  | 300 | 0,6 | 9.6 | 20190 | C66 |
|  |  |  |  | 300 | 0,6 | 9.6 | 20190 | C59 |
|  | 2 |  | Filtre tip: VILEDON PA/500-10 TENOFIL metalice plane- ondulate G1-G2 sau de carton si filtre cu carbune activ | 400 | 0,6 | 9.6 | 20190 | C64 |
|  |  |  |  | 350 | 0,576 | 9.6 | 28492 | C68 |
|  | 1 |  | Filtre tip: VILEDON PA/500-10 TENOFIL metalice plane- ondulate G1-G2 sau de carton Perdea de apa | 300 | 0,4 | 10,47 | 7235 | C52 |
| Automate aplicat material, | 2 | COV, Pulberi totale | Filtre tip: JAREX Filtre cu buzunare M5 VILEDON PA/500-10 TENOFIL metalice plane- ondulate G1-G2 sau de carton | 300 | 0,4 | 10,47 | 7235 | C53 |
|  |  |  |  | 200 | 0,22 | 9.45 | 2269 | C54 |
| Uscator | 1 | COV | fara | Exh. Exterioara ALWO4 |  |  |  | Aer epurat reintrodus in hala |
| Perii de lustruit | 6 | Pulberi totale | Instalatie de filtrare 1 | Exh. Exterioara ALWO 4 |  |  |  | Aer epurat reintrodus in hala |
|  | 13 |  | Instalatie de filtrare 5 |  |  |  |  |  |
| Segment 4 – Gama: G3X, Volkswagen, |  |  |  | 200 | 0,24 | 10,46 | 17725 | C12 |
| Cabina pulverizat substante acoperire | 1 | COV, Pulberi totale | Perdea apa | 200 | 0,1296 | 10.3 | 9043 | C14 |
| Automat aplicat materiale | 1 | COV, Pulberi totale | Filtre tip: TENOFIL metalice plane- ondulate G1-G2 JAREX Filtre cu buzunare M5 Perdea apa | 300 | 0,22 | 9.45 | 2269 | C16 |
| Tunel uscare | 1 | COV, | fara | 300 | 0,22 | 9.45 | 2269 | C18 |
| Segment 6 – Gama: W205 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perii duble de lustruit | 9 | Pulberi totale | Instalatie de filtrare 7 Instalatie de filtrare 8 | Exh exterioara PC4 | 0,3 | 9.8 | 2542 | Aer epurat reintrodus in hala |
| Cabine de slefuit | 3 | Pulberi totale | fara | 300 | 0,3 | 9.8 | 2542 | C76 |
|  |  |  |  | 300 | 0,3 | 9.8 | 2542 | C77 |
|  |  |  |  | 300 | 0,6 | 9.6 | 20190 | C78 |
| Cabine pulverizare | 2 | COV, Pulberi totale | Filtre tip: JAREX Filtre cu buzunare M5 JAREX Filtre cu buzunare G2, G3, G4 Perdea apa | 400 | 0,6 | 9.6 | 28492 | C67 |
|  |  | COV, Pulberi totale | Filtre tip: JAREX Filtre cu buzunare M5 JAREX Filtre cu buzunare G2, G3, G4 Perdea apa | 400 |  |  |  | C69 |
| Segment 7 – Gama: Audi |  |  |  |  | 0,24 | 10,34 | 17725 | C10 |
| Cabine pulverizat substante acoperire | 1 | COV, Pulberi totale | Filtre tip: VILEDON PA/500-10 POIRINO-polipropilena | 300 | 0,29 | 8,4 | 3051 | C29 |
|  | 2 |  | Perdea apa | 300 | 0,29 | 8,4 | 3051 | C30 |
|  |  |  |  | 300 | 0,1296 | 10.3 | 9043 | C15 |
| Automat aplicat materiale | 1 | COV, Pulberi totale | Filtre tip: TENOFIL metalice plane- ondulate G1-G2 JAREX Filtre cu buzunare M5 Perdea apa | 300 | 0,22 | 9.45 | 2269 | C17 |
| Tunel uscare | 1 | COV, | fara | 200 | 0,22 | 9.45 | 2269 | C17 |

HALA 2

| Denumire utilaj | Buc | NOXA | Sistem de depoluare |  | Caracteristici evacuari | Nr. cos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | H m | Suprafata mp | Debit Mc/h |  |
| Segment 4 – Gama: G3X, Volkswagen, |  |  |  |  |  |
| Perii duble de lustruit | 6 | pulberi | Desprafuire locala Doua filtre tip TENOFIL filtre cu saci G4-F5 | Exh interioare ALWO |  |  |  | fara |
| Segment 7 – Gama: Audi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perii duble de lustruit | 3 | pulberi | Desprafuire locala Un filtru tip TENOFIL filtre cu saci G4-F5 | Exh interioara ALWO |  |  |  | fara |

| Denumire utilaj | Buc | NOXA | Sistem de depoluare |  | Caracteristici evacuari | Nr. cos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Suprafata mp | Inaltime m | Debit Mc/h |  |
| Segment 2 – Gama: G Model, Porsche, Volane, |  |  |  |  |  |
| Cabine pulverizat substante acoperire | 1 | COV, Pulberi totale | Perdea apa | 400 | 0,6 | 12 | 20190 | C102 |
|  | 1 |  | Filtre tip: VILEDON PA/500-10 TENOFIL metalice plane- ondulate G1-G2 | 400 | 0,3 | 6 | 3051 | C103 |
| Segment 5 – Gama: BMW G2Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cabine pulverizare | 1 | COV, Pulberi totale | Filtre tip: VILEDON PA/500-10 | 200 | 0,656 | 13 | 22891 | C125 |
|  | 1 |  | Filtre tip: TENOFIL metalice plane- ondulate G1-G2 sau de carton | 200 | 0,656 | 13 | 22891 | C127 |
| Automate aplicat materiale | 1 | COV, Pulberi totale | Filtre tip: JAREX Filtre cu buzunare M5 JAREX Filtre cu buzunare G2, G3, G4 | 300 | 0,656 | 13 | 22891 | C129 |
|  | 1 |  | Filtre tip: VILEDON PA/500-10 | 300 | 0,656 | 13 | 22891 | C131 |
| Cabine netezire slefuire si retusare | 2 | COV, Pulberi totale | Filtre tip: POIRINO-polipropilena | 600 | 0,3 | 6 | 3051 | C103 cos comun |
| Uscatoare | 3 | COV | fara | 200 | 0,3 | 13 | 3051 | C133 |
|  |  |  |  | 200 | 0,3 | 13 | 3051 | C135 |
|  |  |  |  | 200 | 0,3 | 13 | 3051 | C136 |

Centrale Termice

| Nr. Crt. | Nr. Coş. | Denumire coş | Caracterstici tehnice | Poluant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Suprafaţa secţiunii m2 | Înălţime ml | Debit mc/h. |  |
| 1 | C1 | Cos evacuare C.T. Nr.1 Hala productie Nr. 1 - | 0,5 m2 | 10,7 | 0-7065 | CO, CO2,NOx,SO2 |
| 2 | C2 | Cos evacuare C.T. Nr.1 Hala productie Nr. 1 - | 0,5 m2 | 10,7 | 0-7065 | CO, CO2,NOx,SO2 |
| 3 | C3 | Cos evacuare C.T. Nr.1 Hala productie Nr. 1 - | 0,5 m2 | 10,7 | 0-7065 | CO, CO2,NOx,SO2 |
| 4 | C4 | Cos evacuare C.T. Nr.4 corp administrativ | 0,15 m2 | 4 | 0-7065 | CO, CO2,NOx,SO2 |
| 5 | C5 | Cos evacuare C.T. Nr.5 Magazie | 0,4 m2 | 10,7 | 0-7065 | CO, CO2,NOx,SO2 |
| 6 | C6 | Cos evacuare C.T. Nr.6 Hala productie Opel Nr. 1 | 0,4 m2 | 10,7 | 0-7065 | CO, CO2,NOx,SO2 |
| 7 | C7 | Cos evacuare C.T. Nr.6 Hala productie Opel Nr. 2 | 0,4 m2 | 10,7 | 0-7065 | CO, CO2,NOx,SO2 |
| 8 | C8 | Cos evacuare C.T. Nr.7 Hala productie Nr. 1 Spumare | 0,4 m2 | 10,7 | 0-7065 | CO, CO2,NOx,SO2 |
| 9 | C8’ | Cos evacuare C.T. Nr.8 Hala productie Nr. 1 Spumare | 0,4 m2 | 10,7 | 0-7065 | CO, CO2,NOx,SO2 |
| 10 | C137 | Cos evacuare CT G2Y Hala productie Nr. 3 | 0,6 m2 | 10 | 0-20190 | CO, CO2,NOx,SO2 |

| Sursa | Poluanţi | Masuri de reducere |
| --- | --- | --- |
| Emisii de la mijloacele de transport | CO,NOx, SOx,COV | Pentru reducerea cantităţii de noxe evacuate se va urmări ca autovehiculele şi utilajele să-şi menţină parametrii înscrişi în cartea tehnică, prin efectuarea la timp a reviziilor tehnice şi a reparaţiilor; |
| Emisii nedirijate COV | COV | Detectarea acestor emisii si implementarea planurilor de reducere (permanent) |
| Emisii de Ia fazele de amestecare, de preparare substanţe de acoperire | COV | Detectarea acestor emisii si implementarea planurilor de reducere (permanent) |
| Emisii provenite de la diversele faze de productie | Pulberi totale COV | - Racordarea tuturor utilajelor la sisteme de depoluare locale sau generale; - Eliminarea tuturor posibilităţilor de împrăştiere a materialelor pulverulente pe sol, căi de acces, platforme şi eliminarea posibilităţilor de antrenare a pulberilor de către vânt; - Menţinerea permanentă a stării de curăţenie în halele de producţie şi în incinta societăţii; |

9.1.2. Emisii difuze

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: ACPM şi GNM - Comisariatul Judeţean Brasov, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

....

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere |  | Canalizare |
| Ape uzate tehnologice |  | Recirculare |

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 100/ 26.08.2019, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române,  sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual mediu (mii mc) |  |
|  |  | Maxim (mc) | Mediu (mc) |  |  |
| Menajere | Canalizare | 156 | 96 | 76 |  |
| Tehnologice care necesitã epurare |  |  |  |  |  |

9.2.3. Pretratare

....

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| Separator de nisip si hidrocarburi petroliere | 4 separatoare pentru apele pluviale preluate de pe acoperisul clădirilor, aleile carosabile și pietonale, parcările de autoturisme și autobuze |

....

9.2.4. Tratare

....

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

....

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

Toate activitatile de productie se desfasoara pe spatii inchise, betonate si protejate. Din totalul suprafetei detinuta de SC JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMANIA SRL cca. 7% sunt spatii verzi amenajate cu iarba si arbusti decorativi.

Activităţile specifice desfăşurate anterior pe amplasament nu au reprezentat o sursă majoră de poluare a solului sau subsolului, în regim de funcţionare normală a procesului tehnologic.

Aceste activităţi care pot genera potenţiale poluări ale solului sunt:

- emisiile atmosferice;

- manipularea şi depozitarea necorespunzătoare a substanţelor chimice periculoase şi a deşeurilor;

- circulaţia mijloacelor de transport auto pe amplasament.

- scurgerile accidentale de carburanţi;

- colectarea deşeurilor se va realiza selectiv şi se vor depozita temporar pe
amplasament, în spaţii special amenajate. Toate categoriile de deşeuri generate vor fi valorificate/eliminate prin agenţi economici autorizaţi;

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

....

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru SC JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMANIA SRL, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu:

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7 | C14 | Cos evacuare automat zona depozitare 1 Atelier Culoare G3X PUR | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C15 | Cos evacuare automat zona depozitare 1 Atelier Culoare G3X AUDI | COV | 50 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C16 | Cos evacuare uscator nr. 1 Atelier Culoare G3X PUR | COV | 50 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C17 | Cos evacuare uscator nr. 1 Atelier Culoare G3X AUDI | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C18 | Cos evacuare Automat nr. 1 Atelier Culoare G3X PUR | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C12 | Cos evacuare Automat nr. 1 Atelier Culoare G3X AUDI | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C10 | Cos cabina lacuire / grunduire cu apa BMW | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C10 | Cos cabina lacuire / grunduire cu apa G3X | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C29 | Cos cabina lacuire / grunduire cu apa AUDI nr.1 | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C30 | Cos cabina lacuire / grunduire cu apa AUDI nr. 2 | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C52 | Cos evacuare automat W 213 | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C53 | Cos evacuare automat W 222 | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C59 | Cos uscare atelier OP culoare | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C58 | Cos evacuare retusare W 222 OP Culoare | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C57 | Cos evacuare cabina primer OP Culoare W 222 | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C61 | Cos evacuare cabina primer OP Culoare W 222 nr. 1+2 | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C62 | Cos evacuare cabina patinare OP Culoare W 213 | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C63 | Cos evacuare cabina patinare OP Culoare W 213 nr.4 | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C64 | Cos evacuare cabina de vopsit OL-G2Y | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C68 | Cos evacuare cabina bait patina OL-G2Y | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C69 | Cos cabina chituire furnir nr. 1 | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C79 | Cos cabina chituire furnir nr. 2 | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C80 | Cos evacuare pulverizare adeziv OL nr. 1 | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C90 | Cos evacuare pulverizare adeziv OL nr. 2 | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C91 | Cos evacuare cabina de vopsit OL | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C92 | Cos evacuare retusare G2Y | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C93 | Cos evacuare pulverizare adeziv VO nr. 1 | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C101 | Cos evacuare pulverizare adeziv VO nr. 2 | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C102 | Cos evacuare cabina primer G2Y L034 | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C103 | Cos evacuare cabina UV G2Y L037 | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C125 | Cos evacuare tunel uscare nr. 1 | COV | 50 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C127 | Cos evacuare tunel uscare nr. 2 | COV | 50 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C129 | Cos cabina retusare nr. 3 | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C131 | Cos cabina retusare nr. 4 | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C133 | Cos reparatii volane nr. 1 | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C136 | Cos reparatii volane nr. 2 | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C135 | Cos baituire patinare W 213 | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | C120 | Cos retusare W 213 | COV | 75 | mgC/Nmc | Legea 278/20013 |
| 6.7 | Aer epurat reintrodus in hala | Cabina desprafuire OP W213 – cos dispersie instalatie de desprafuire cu filtru sintetic | Pulberi totale | 20 | mg/Nmc | Conf. ord. 462/93 |
| 6.7 | Aer epurat reintrodus in hala | Cabina desprafuire slefuire OP W205 nr.2 – cos dispersie instalatie de desprafuire cu filtru sintetic | Pulberi totale | 20 | mg/Nmc | Conf. ord. 462/93 |
| 6.7 | Aer epurat reintrodus in hala | Masini de frezat prevazute cu cicloane W213– cos dispersie instalatie de desprafuire | Pulberi totale | 20 | mg/Nmc | Conf. ord. 462/93 |
| 6.7 | Aer epurat reintrodus in hala | Masini de frezat prevazute cu cicloane (OP W213) – cos dispersie instalatie de desprafuire | Pulberi totale | 20 | mg/Nmc | Conf. ord. 462/93 |
| 6.7 | Aer epurat reintrodus in hala | Cabina desprafuire sablare (CP W213 nr.1) – cos dispersie instalatie de desprafuire cu filtru sintetic | Pulberi totale | 20 | mg/Nmc | Conf. ord. 462/93 |
| 6.7 | Aer epurat reintrodus in hala | Cabina desprafuire sablare (CP W213 nr.2) – cos dispersie instalatie de desprafuire cu filtru sintetic | Pulberi totale | 20 | mg/Nmc | Conf. ord. 462/93 |
| 6.7 | Aer epurat reintrodus in hala | Slefuire manuala componente plastic (OP W205 nr.3) – cos dispersie instalatie de desprafuire cu filtru sintetic | Pulberi totale | 50 | mg/Nmc | Conf. ord. 462/93 |

Activitatea desfasurata va respecta valorile-limită pentru emisiile fugitive prevazute in Legea nr. 278/2013, Anexa nr.7 partea a 2-a. pentru punctul 10, - Acoperirea suprafetelor din lemn cu un consum al solventilor organici  mai mare decit prag valoarea de prag de 15 tone/an și respectiv de 25 tone/an -  20% procentaj din cantitatea de solvent utilizată.

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

## 10.3.   Apa

10.3.1. Prezentele valori sunt preluate din Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor 100/26.08.2019, valabilă 27.07.2020, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române., anexă la prezenta autorizaţie integrată de mediu şi se referă numai la apele tehnologice uzate.  Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor tehnologice uzate

| .Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Concentraţii maxime admise pentru ape uzate menajere

| INDICATORI DE CALITATE | U.M | Rezultate determinari | CONC. MAX. ADMISA CONF. NTPA 002/2005 | CONC. MAX. ADMISA CONF. Autorizatie GA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 06.06.2018 |  |  |
| pH | unitati pH | 7,1 (20,7 grd. C) | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
| Consum chimic de oxigen | mg/l | 94.63 | 500 |  |
| Consum biochimic de oxigen dupa n zile (CBO5) | mg/l | 39.84 | 300 | 300 |
| Materii in suspensie | mg/l | 42.00 | 350 | 350 |
| Reziduu filtrabil uscat la 105 grd.C | mg/l | 394 | Nu se normeaza | 2000 |
| Extractibile cu solventi | mg/l | 26.00 | 30 | 30 |
| Amoniu (N-NH4+) | mg (N-NH4+)/l | 5.5272 | - |  |
| Amoniu (NH4+) | mg (NH4+)/l | 7.1190 | 30 |  |
| Sulfuri (S2-) | mg/l | <2.00 | 1.0 | 1 |
| Sulfati (SO42-) | mg/l | 52.87 | 600 | 600 |
| Cloruri (Cl-) | mg/l | 91.611 | Nu se normeaza | 500 |
| Agenti desuprafata anionici | mg/l | 0.3930 | 25 | 15 |
| Fier total | mg/l | <0.050 | Nu se normeaza | 5 |
| Fosfor (P4) | mgP/l | 0.3224 | 5.0 | 5 |
| Fosfor (PO43-) | mg (PO43-)/l | 0.9886 | - |  |

Apa uzata – evacuare pluvial

| INDICATORI DE CALITATE | U.M | Rezultate determinari 06.06.2018 | CONC. MAX. ADMISA CONF. NTPA 001/2002 | CONC. MAX. ADMISA CONF. Autorizatie GA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R2 separator CA | R3 Separator parcare | R4 Separator magazie (SPP2) | R5 Separator magazie (SPP) |  |  |
| pH | unitati pH | 7,4 (20,9 grd. C) | 7.7 (20,7 grd. C) | 6.6 (20,6 grd. C) | 7.3 (20,4 grd. C) | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
| Materii in suspensie | mg/l | 32.80 | 38.00 | 54.00 | 22.00 | 35.0 (60.0) | 20 |
| Reziduu filtrabil uscat la 105 grd.C | mg/l | 392 | 382 | 426 | 396 | 2000.0 | 750 |
| Extractibile cu solventi | mg/l | <20.00 | <20.00 | 21.00 | <20.00 | 20 | 5 |

| INDICATORI DE CALITATE | U.M | Rezultate determinari 11.02.2019 | CONC. MAX. ADMISA CONF. NTPA 001/2002 | CONC. MAX. ADMISA CONF. Autorizatie GA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R1 separator CA | R2 SPP1 |  | R5 Separator magazie (SPP) |  |  |
| pH | unitati pH | 7,6 (20,3 grd. C) | 7.5 (20,8 grd. C) | 6.5-8.5 | 7.5 (20,7 grd. C) | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
| Materii in suspensie | mg/l | 38.00 | 62.00 | 20 | 12.00 | 35.0 (60.0) | 20 |
| Reziduu filtrabil uscat la 105 grd.C | mg/l | 238 | 296 | 750 | 256 | 2000.0 | 750 |
| Extractibile cu solventi | mg/l | <20.00 | <20.00 | 5 | <20.00 | 20 | 5 |

10.4.  Sol

10.4.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

## 10.4.2. Valori admise pentru sol

| Nr. crt. | Punct de recoltare | Indicator de calitate | UM | Valoare determinata | Valoarea de referinta conf. Ord. 756/1997 Praguri de alerta/ Tipuri de folosinte Mai putin sensibile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Limita proprietate – poarta 1 Adincime recoltare 10 cm | Total hidrocarburi din petrol | mg/kg SU | <1000 | 1000.00 |
| 2 | Limita proprietate – poarta 1 Adincime recoltare 20 cm | Total hidrocarburi din petrol | mg/kg SU | <1000 | 1000.00 |
| 3 | Limita proprietate – poarta 2 Adincime recoltare 10 cm | Total hidrocarburi din petrol | mg/kg SU | <1000 | 1000.00 |
| 4 | Limita proprietate – poarta 2 Adincime recoltare 20 cm | Total hidrocarburi din petrol | mg/kg SU | <1000 | 1000.00 |
| 5 | Spatiul dintre hale Adincime recoltare 10 cm | Total hidrocarburi din petrol | mg/kg SU | <1000 | 1000.00 |
| 6 | Spatiul dintre hale Adincime recoltare 20 cm | Total hidrocarburi din petrol | mg/kg SU | <1000 | 1000.00 |

## 10.5.    Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/88- Acustica în construcţii- Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

- 10.5.2. Măsurătorile şi calculul nivelului de zgomot echivalent  continuu se vor face respectând prevederile STAS 6161/1-89, STAS 6156-86 si STAS 6161/3-82

- 10.5.3.  Operaţiile  generatoare  de  zgomot  se  vor  desfăşura numai în hala de producţie sau zonele special destinate sau se vor lua măsuri de ecranare a surselor de zgomot.

- 10.5.4.  Inaintea  instalării  utilajelor  şi  echipamentelor  noi  titularul de activitate va demonstra autorităţii  pentru protecţia  mediului  respectarea  condiţiilor  privind zgomotele şi vibraţiile prevăzute de lege.

- 10.5.5. Titularul de activitate trebuie să realizeze o dată la 2 ani  un  studiu privind zgomotul  produs  de operaţiunile şi procesele de pe amplasament, să consulte autoritatea competentă pentru protecţia mediului referitor la amploarea studiului şi la programul măsurătorilor.

- Rezultatul  măsurătorilor trebuie să fie disponibil autorităţii de control, iar un raport succint va fi inclus în RAM.

10.5.6. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

| Denumire punct de masurare | Cod proba | Rezultatul măsurărilor, Lech dB(A) | Valoare admisa, STAS 10009/2017, dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| La limita incintei societatii, latura de nord, | Z1 | 57,1 | 65 |
| La limita incintei societatii, latura de nord-vest | Z2 | 55,3 | 65 |
| La limita incintei societatii, latura de vest | Z3 | 53,9 | 65 |
| La limita incintei societatii, latura de sud-vest | Z4 | 54,6 | 65 |
| La limita incintei societatii, latura de sud | Z5 | 56,2 | 65 |
| La limita incintei societatii, latura de est | Z6 | 62,6 | 65 |
| La limita incintei societatii, latura de sud-est | Z7 | 68,9 | 65 |
| La limita incintei societatii, latura de nord-est | Z8 | 64,8 | 65 |

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11* | Deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solvent organici | Ateliere Lacuire/Culoare | 480 | tone | R13 Stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere. | R12 | Valorificare |
| 03.01.04* | Rumegus, resturi de scandura cu continut de substante periculoase | Ateliere Lacuire/Culoare | 25 | tone | R13 Stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere. | R12 | Valorificare |
| 12.01.99 | Deseuri de material compozite | Productie piese | 70 | tone | R13 Stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere. | R12 | Valorificare |
| 04.02.09 | Deseuri de material compozite | Productie piese | 35 | tone | R13 Stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere. | R12 | Valorificare |
| 12.01.05 | Deseuri material rebut | Productie piese | 35 | tone | R13 Stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere. | R12 | Valorificare |
| 15.01.01 | Deseuri de ambalaje de hartie si carton | Ambalaje de la furnizori materie prima | 200 | tone | R13 Stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere. | R12 | Valorificare |
| 15.01.04 | Deseuri de ambalaje metalice | Ambalaje de la furnizori materie prima | 35 | tone | R12 Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11 | R12 | Valorificare |
| 07.02.13 | Deseuri de material plastice | Productie piese | 1600 | tone | R12 Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11 | R12 | Valorificare |
| 15.01.10* | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | Ambalaje de la furnizori materie prima | 18 | tone | R13 Stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere. | R12 | Valorificare |
| 15.02.02* | Absorbanti, material filtrante, materiale de lustruire, imbracaminte de protective contaminata cu substante periculoase | De la procesul de productie si de la sistemele de exhaustare | 140 | tone | R13 Stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere. | R12 | Valorificare |
| 13.01.10* | Deseu ulei uzat hidraulic | Utilaje schimb ulei | 10 | tone | R9 Rarifinarea uleiurilor sau alte reutilizări ale acestora | R9 | rerafinarea uleiurilor uzate sau alte reutilizări ale acestora Reutilizare |
| 15.01.03 | Deseuri ambalaj lemn | Ambalaje de la furnizori materie prima | 160 | tone | R1 Utilizarea in principal drept combustibil sau alte mijloace de generare de energie; R3 Reciclarea / recuperarea de substante organice care nu sunt utilizate ca solventi (incluzand compostarea si alte procese de transformare bilogica). | R1 | Valorificare |
| 20.03.01 | Deseuri municipale amestecate (deseu menajer + rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir) | Productie produse alimentare si deseuri grupuri sanitare | 1000 | tone | D5 Depozitarea in depozite special amenajate ( de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea) | D5 | Eliminare |
| 19.10.01 | Deseu otel | Utilaje piese schimb | 25 | tone | R4 Reciclarea/recuperarea metalelor şi a compuşilor metalici | R4 | Reciclare |
| 20.01.36 | DEE | Echipamente electrice si electronice defecte | 1 | tone | R13 Stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere. | R12 | Valorificare |
| 16.02.14 | Echipamente electrice si electronice casate | Echipamente electrice si electronice defecte | 5 | tone | R13 Stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere. | R12 | Valorificare |
| 16.01.17 | Deseuri metale feroase | Utilaje piese schimb | 25 | tone | R4 Reciclarea/recuperarea metalelor şi a compuşilor metalici | R4 | Reciclare |
| 16.01.21* | Deseuri de la intretinerea echipamentelor cu substanta periculoasa | Echipamente electrice si electronice defecte | 5 | tone | R13 Stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere. | R12 | Valorificare |
| 16.01.22 | Deseuri component fara alta specificatie furtune hidraulice | Echipamente electrice si electronice defecte | 5 | tone | R13 Stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere. | R12 | Valorificare |
| 15.01.02 | Ambalaj plastic | Ambalaje de la furnizori materie prima | 7 | tone | R13 Stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere. | R12 | Valorificare |
| 03.01.05 | Deşeu furnir | Deseu de la procesu de productie | 200 | tone | R13 Stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere. | R12 | Valorificare |
| 08.04.16 | Deseu apa cu adeziv | Productie piese | 70 | tone | R13 Stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere. | R12 | Valorificare |
| 08.03.17* | Deseu tonere | Deseu de la echipamente auxiliare procesului de productie | 0,02 | tone | R13 Stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere. | R12 | Valorificare |
| 13.05.07* | Deseu ape uleioase | Deseu de la separatoarele de hidrocarburi | 160 | tone | R13 Stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere. | R12 | Valorificare |
| 16.06.05 | Deseu acumulatori | Deseu de la diverse echipamente electrice si electronice | 0,02 | tone | R13 Stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere.. | R12 | Valorificare |
| 20.01.21* | Deseu tuburi fluorescente | Deseuri de la echipamentele de iluminat | 0,02 | tone | R12 Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11 | R12 | Valorificare |
| 16.01.03 | Deseu anvelope uzate | Deseu de la echipamentele de transport ( stivuitoare) | 0,10 | tone | R13 Stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere. | R12 | Valorificare |
| 15.01.07 | Deseu ambalaj sticla | Deseu de la alimente/bauturi | 0,10 | tone | R13 Stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere. | R12 | Valorificare |
| 15.01.02 | Deseu ambalaj plastic tip PET | Deseu de la alimente / bauturi | 0,10 | tone | R13 Stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere. | R12 | Valorificare |
| 16.10.02 | Deseuri lichide apoase | Deseu de la spalarea cabinelor de pulverizare | 250 | tone | R13 Stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere. | R12 | Valorificare |
| 16.10.01* | Deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase | Deseu de la spalarea cabinelor de pulverizare | 250 | tone | R13 Stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere. | R12 | Valorificare |
| 19.01.07* | Deseu solid rezultat din filtrarea gazelor | Deseu de la filtrarea gazelor emise | 50 | tone | R13 Stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere. | R12 | Valorificare |
| 19.01.10* | Carbon activat uzat | Deseu de la filtrarea gazelor emise | 150 | tone | R13 Stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere. | R12 | Valorificare |

##### 11.2.	 Deşeurile rezultate din procesul de producţie se colectează separat şi se elimină prin firme autorizate în colectare/valorificare. Depozitarea temporara a acestora se va face în condiţii de siguranţă, în depozitele special amenajate în cadrul platformei industriale.

##### 11.3. Deşeuri tratate/valorificate: titularul preda deşeurile din activitate în vederea tratarii/ eliminarii/valorificarii societatilor autorizate, în baza contractelor de colectare deşeuri.

11.4. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor. In cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului. Se va realiza un audit privind minimizarea deşeurilor  la fiecare 2 ani; concluziile acestuia vor fi prezentate autorităţii de mediu în cadrul RAM.

11.5. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.6. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legii nr. 211/2010 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.8. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia în vigoare:

- HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;

- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

11.9. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora”. Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.10. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri. Se vor intocmi formulare de transport corespunzatoare cantitatii de deseuri generate/an pentru fiecare tip de deseu in parte, conform HG nr. 1061/2008.

11.11. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

Titularul va intocmi, implementa si prezenta un Program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie (cf. Art.43 din Legea 211/2011), incepand cu anul 2020;

....

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

12.1. Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar, prin cantităţile prezente, nu intră sub incidenţa Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

| Categoria de substanţă | Substanţă | Localizare | Cantitatea maxima de stocare | UM | Starea fizică de stocare | Modul de stocare | Fraze de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P5c | Accelerator | Magazie - Container | 5 | Kg | Lichidă | Rec.metalici de 1-1.66 Kg | F, R10, R11, H226 |
| P5c | Dezaerant | Magazie - Container | 5 | Kg | Lichidă | Rec.metalici de 1-1.66 Kg | R10, R11 |
| P5c | Intaritor lac | Magazie - Container | 420 | Kg | Lichidă | Rec. metalici de 1-20 Kg | R10, H226 |
| P5c | Lacuri | Magazie - Container | 7300 | Kg | Lichidă | Rec.metalici de 1-20 Kg | F, R11, H225,H226 |
| P5c | Grund izolare | Magazie - Container | 5482 | Kg | Lichidă | Rec. metalici de 1-20 Kg | R11, R10, H226 |
| P5c | Vopsea | Magazie - Container | 216 | Kg | Lichidă | Rec. de metalici de 1-5 Kg | R11, R10, H225,H226 |
| P5c | Intaritor | Magazie - Container | 33 | Kg | Lichida | Rec. plastici / metalici de 0.2-1Kg | R11, R10, H225,H226 |
| P5c | Chit | Magazie - Container | 275 | Kg | solida | Rec.metalici 0.5kg | R10, H226 |
| P5c | Solventi organicii | Magazie - Container | 9170 | Kg | Lichidă | Rec. metalici de 1-20 L | R11, R10, H225,H226 |
| P5c | Baituri | Magazie - Container | 3 | Kg | Lichida | Rec. metalici de 1-20 L | F, R10, R11 |
| P5c | Adezivi | Magazie - Container | 2 | Kg | Lichida | Rec. plastici / metalici 0.025-4.5g | F, R11, H225 |
| P5c | Con. de culoare | Magazie - Container | 1 | Kg | Lichida | Rec.plastici / metalici de 0.5-1 kg | H226 |
| P5c | Spray curatare | Magazie - Container | 10 | Kg | Lichida | Rec.metalici de 400 ml | R10 |
| P5c | Intaritor adeziv | Magazie - Container | 6 | Kg | Lichida | Rec.metalici de 0.025-3.5 kg | Xi, R36, R43 |
| P5c | Patina | Magazie - Container | 1863 | Kg | Lichida | Rec.metalici de 1-20kg | R10, R11, F, H225, H226 |
|  |  | TOTAL | 25000 | Kg |  |  |

Conform procedurilor interne se achizitioneaza zilnic / saptamanal material; nu se accepta stocuri de substante pe termen lung;

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

....

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

....

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

....

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare | Metodă de analiză | Perioada de mediere | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7 | Cosuri centrale termice | CO | SR EN 15267 SR EN 14181 | Discontinua | Anual | Condiţii standard: -T= 273 K, -P=101,3 kPa, -gaz uscat 3%O2 de referinta |
|  |  | NOx | SR EN 15267 SR EN 14181 |  |  |  |
|  |  | SOX | SR EN 15267 SR EN 14181 |  |  |  |
|  |  | pulberi | SR EN 15267 SR EN 14181 SR EN 13284-2 |  |  |  |
| 6.7 | Cosuri cabine pulverizat , automate aplicat materiale, uscatoare | Pulberi totale | SR EN 15267 SR EN 14181 SR EN 13284-2 | Discontinua | Anual | Condiţii standard: -T= 273 K, -P=101,3 kPa, -gaz uscat |
|  |  | COT | SR EN 15267 SR EN 14181 SR EN 12619 |  |  |  |
| 6.7 | Cosuri instalatii frezare, slefuire, lustruire | Pulberi totale | SR EN 15267 SR EN 14181 SR EN 13284-2 | Discontinua | Anual | Condiţii standard: -T= 273 K, -P=101,3 kPa, -gaz uscat |

....

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3.Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

## ....

## 13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului

13.2.2.1 Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos:

| punct de prelevare | parametru | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de masurare |
| --- | --- | --- | --- |
| Limita incintei | SO2 | Anual | SR EN 14212 |
|  | NOx |  | SR EN 14211 |
|  | CO |  | SR EN 14626 |
|  | PM(10) |  | SR EN 12341 |
|  | COT (MDI) |  | Standard |

13.2.2.2.Condiţii de realizare a monitorizării:

- realizarea a trei măsurători, în zile diferite;

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

Frecventa de monitorizare a emisiilor în apă şi standardele aplicate pentru apele uzate tehnologice şi menajere evacuate sunt conform Autorizaţiei de gospodărire a apelor Nr. 100 din 26.08.2019

13.5. Monitorizarea solului

| Nr. crt. | Punct de recoltare | Indicator de calitate | UM | Valoare determinata | Valoarea de referinta conf. Ord. 756/1997 Praguri de alerta/ Tipuri de folosinte Mai putin sensibile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Limita proprietate – poarta 1 Adincime recoltare 10 cm | Total hidrocarburi din petrol | mg/kg SU | <1000 | 1000.00 |
| 2 | Limita proprietate – poarta 1 Adincime recoltare 20 cm | Total hidrocarburi din petrol | mg/kg SU | <1000 | 1000.00 |
| 3 | Limita proprietate – poarta 2 Adincime recoltare 10 cm | Total hidrocarburi din petrol | mg/kg SU | <1000 | 1000.00 |
| 4 | Limita proprietate – poarta 2 Adincime recoltare 20 cm | Total hidrocarburi din petrol | mg/kg SU | <1000 | 1000.00 |
| 5 | Spatiul dintre hale Adincime recoltare 10 cm | Total hidrocarburi din petrol | mg/kg SU | <1000 | 1000.00 |
| 6 | Spatiul dintre hale Adincime recoltare 20 cm | Total hidrocarburi din petrol | mg/kg SU | <1000 | 1000.00 |

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizai/frecventa de monitorizare a acestora:

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile HG nr. 621/2005, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Sticla |  | 0,1 | tone |
| Pet |  | 0,1 | tone |
| Alte plastice |  | 10 | tone |
| Total plastic |  | 10 | tone |
| Hartie carton |  | 200 | tone |
| Aluminiu |  | 0,01 | tone |
| Otel |  | 35 | tone |
| Total metal |  |  | tone |
| Lemn |  | 160 | tone |
| Altele |  | 0 | tone |
|  |  | 405 | tone |

....

13.8. Monitorizare zgomot

Se vor face determinari anuale ale nivelului de zgomot la limita incintei si in apropierea utilajelor si instalatiilor amplasate in exteriorul halelor de productie.

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecvență de monitorizare | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- |

....

13.9. Monitorizare miros

....

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite

## 13.11.   Monitorizarea post – închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

....

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

- 14.1. Date generale

- 14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate (arhivate) pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate, în orice moment.

- 14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

- 14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Brasov, raportul privind incidentul.

- 14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul trebuie sǎ depunǎ un raport la ACPM în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.1.5 Titularul activităţii/operatorul trebuie să înregistreze (într-o bază de date) toate punctele de  prelevare a probelor, analizele, măsurătorile şi toate cerinţele înscrise în această  autorizaţie.

14.1.6. Toate documentele care au stat la baza elaborarii autorizaţiei trebuie să fie disponibile şi puse la dispoziţia inspectorilor autorizaţi în timp util.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la ACPM.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează  monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Nr. poluant | Nr. CAS | Poluanţi | Valoarea prag pentru emisii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | în aer kg/an | în apă kg/an | în sol kg/an |
| 2 | 630-08-0 | Monoxid de carbon (CO) | 500 000 | — | — |
| 3 | 124-38-9 | Dioxid de carbon (CO2) | 100 milioane | — | — |
| 5 | 10024-97-2 | Protoxid de azot (N2O) | 10 000 | — | — |
| 6 | 7664-41-7 | Amoniac (NH3) | 10 000 | — | — |
| 7 |  | Compuşi organici volatili nemetanici (NMVOC) | 100 000 | — | — |
| 8 |  | Oxizi de azot (NOx/NO2) | 100 000 | — | — |
| 11 |  | Oxizi de sulf (SOx/SO2) | 150 000 | — | — |
| 12 |  | Azot total | — | 50 000 | 50 000 |
| 13 |  | Fosfor total | — | 5 000 | 5 000 |
| 72 |  | Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) | 50 | 5 | 5 |
| 76 |  | Carbon organic total (COT) (în C total sau COD/3) | — | 50 000 | — |
| 86 |  | Particule (PM10) | 50 000 | — | — |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul prevazut in Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta si Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1741 a Comisiei, din 23.09.2019, de stabilire a formatului și a periodicității datelor care trebuie furnizate de către statele membre în scopul raportării în temeiul Regulamentului (CE) nr. 166/2006 (EPRTR) al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui registru european al emisiilor și transferului de poluanți și de modificare a Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale Consiliului

14.4. Raportul anual de mediu

14.4.1. Raportul de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportul de mediu va fi transmis pe suport electronic cât şi pe hartie, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov  pana la data de 1 martie, pentru anul de raportare n-1.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- Planul de gestionare a solventilor - privind conformarea instalatiei cu prevederile Legii 278/2013 pana la data de 1 martie pentru anul de raportare n-1;

- Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008- registrul EPRTR - Formularul EPRTR conform Reg CE 166/2006 - pana la data de 30.aprilie pentru anul de raportare n-1;

- Raportare lunara a evidentei gestiunii deseurilor generate in cadrul activitatilor proprii,  pana in data de 5 a lunii , conform modelului pus la dispozitie de APM Brasov;

- Raportare anuala privind ambalajele si deseurile de ambalaje, pana la data de 25 februarie , in conformitate cu Ord. 794/2012;

- Raportarea datelor si informaţiilor referitoare la substanţele si amestecurile periculoase, importate/ exportate/ utilizate, potrivit Regulamentului  1272/2008, la solicitarea APM Braşov

- Reclamaţii (când ele există), in luna următoare primirii acestora APM Braşov;

- Raportarea investitiilor si cheltuielilor de mediu-in anul urmator realizarii acestora;

- Orice efecte negative semnificative constatate prin programul de monitorizare cand se produc;

- Raportarea incidentelor semnificative, imediat ce se produc sau maxim la 24 de ore de la  data producerii la APM Braşov, Secretarialul Comisariatului Judetean Brasov  al GNM,  Primăria Ghimbav şi ISU Braşov;

- Raportare periodica a investiţiilor şi cheltuielilor de mediu, in anul următor realizării acestora, la APM Braşov  si Secretarialul Comisariatului Judetean Brasov  al GNM;

- Orice alta raportare la solicitarea APM Brasov.

- Raportarea auditurilor:

14.6. Mod de raportare

| Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- |
| Deseuri Ambalaje: Anexa 1: Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate | anual | 1 februarie - 25 februarie | Anexa 1 - Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate |
| Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |
| Substante chimice periculoase - Importul / exportul substantelor si amestecurilor periculoase | anual | 15 ianuarie - 31 ianuarie | Substante Chimice Periculoase |
| Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012. | anual | 15 ianuarie-15 martie | Inventare locale de emisii |
| Deseuri provenite din uleiuri: Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile si PFA | anual | 1 februarie - 31 mai | Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile si PFA |
| Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu – registrul IPPC | Anual | 1 martie - 30 aprilie pentru anul de raportare n-1 | Registru integrat IPPC |
| Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile Legii 278/2013 – registrul COV | Anual | 1 martie - 30 aprilie pentru anul de raportare n-1 | Registru integrat COV |
| Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008- registrul EPRTR | Anual | 1 martie - 30 aprilie pentru anul de raportare n-1 | Registru integrat EPRTR |

- 14.2. Raportari

| Raportări | Frecvenţa de raportare | Data limită a raportării | Autoritatea de mediu la care se face raportarea |
| --- | --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | anual | 01 martie | APM-Braşov CJ-Braşov al GNM |
| Raportul anual pentru Registrul poluanţilor emisi, conform HG 140/2008 privind stabiliresa unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului european al poluanţilor emişi şi transferaţi | anual | 01 martie | APM- Braşov cadrul RAM CJ- Braşov al GNM |
| Raportarea inventarului emisiilor in atmosferă, conform OMAPM nr. 524/2000 | anual | la solicitarea autorităţii de mediu | APM- Braşov |
| Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor, potrivit H.G. nr. 856/2002. | anual | la solicitarea autorităţii de mediu | APM- Braşov |
| Raportarea situaţiei gestiunii ambalajelor şi a deşeurilorr de ambalaje, conform Legii nr. 249/2015 cu modificarile si completarile ulterioare | anual | la solicitarea autorităţii de mediu | APM- Braşov |
| Raportarea recuperării şi valorificării deşeurilor industriale reciclabile care intră sub incidenţa OUG nr.16/2001, aprobată de Legea nr. 465/2001, cu modificările ulterioare | - | la solicitarea autorităţii de mediu | APM- Braşov |
| Planul de gestionare al solvenţilor organici cu conţinut de COV, în conformitate cu Legea 278/2013 | anual | In cadrul RAM | CJ- Braşov al GNM APM- Braşov |
| Reclamaţii (când ele există) | cand exista | In luna următoare primirii acesteia | CJ- Braşov al GNM APM- Braşov |
| Raportarea incidentelor semnificative | Imediat ce se produce | în 24 de ore de la data producerii | CJ- Braşov al GNM APM- Braşov |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | anual | la solicitarea autorităţii de mediu | APM- Braşov CJ- Braşov al GNM |
| Raportarea situaţiei colectării şi valorificării acumulatorilor, bateriilor şi anvelopelor scoase din uz, precum şi a uleiurilor uzate | anual | conform solicitării autorităţii de mediu | APM- Braşov |
| Auditul privind minimizarea deşeurilor | la 2 ani | Primul audit in cadrul R.A.M. aferent anului 2021 | APM- Braşov |
| Auditul energetic | la 3 ani | Primul audit in cadrul R.A.M. aferent anului 2021 | APM- Braşov |
| Verificarea stării tehnice a construcţiilor | la 3 ani | In cadrul R.A.M. | APM- Braşov |

- Toate înscrisurile care se trimit autorităţilor competente pentru protecţia mediului vor fi oficializate prin semnătura managerului general sau a persoanelor împuternicite de acesta.

# 15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu art. 10(2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Brasov:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ Brasov prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională „Apele Romane” Direcţia Apelor - SGA Brasov;

- în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brasov;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea EDS Romania SRL, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12. În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu, Comisariatul Judeţean Braşov si Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov.

# 17. Anexe

- Plan de situaţie

- Plan de încadrare în zonă

- Plan reţele hidroedilitare

- Plan reţele canalizare

- Plan prelevare probe

18.DICTIONAR DE TERMENI

| 1. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului | Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov Braşov str. Politehnicii nr.3 jud.Braşov |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului; | Secretariatul Comisariatul Judetean Braşov al Garzii Nationale de Mediu Braşov |
| 3. | Autoritatea centrală pentru protecţia mediului; | Ministerul Mediului, Apelor șI Pădurilor Bulevardul Libertăţii nr.2, Sector nr.5 ; Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Bucureşti, str.Splaiul Independenţei nr.294 sector 6 cod 060031 |
| 4. | Operator | Persoană juridică care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării instalaţiei |
| 5. | BAT(cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru reducerea globală a emisiilor şi a impactului asupra mediului, în întregul său. |
| 6. | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7. | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile. |
| 8. | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu. |
| 9. | COV | Compusi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A) |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării. |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa 1, din O.U.G nr.152/2005 aprobată prin Legea nr.84/2006 precum şi orice altă activitate direct legată, tehnic de activităţile desfăşurate pe acel amplasament, care pot genera emisii şi poluare. |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | SMA | Sistem de management al Autorizaţiei |
| 16 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 17 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 18 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 19 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c)prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negative ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe,preparate, organisme |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Brasov | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J.Brasov al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Brasov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques |
| 15 | IMA | Instalaţie mare de ardere |

20. C U P R I N S

| 1 | date de identificare a operatorului |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | temeiul legal |  |
| 3 | categoria de activitate |  |
| 4 | documentatia solicitarii autorizatiei |  |
| 5 | managementul activitatii |  |
| 6 | materii prime si materiale auxiliare |  |
| 7 | resurse: apa, energie electrica, gaze naturale |  |
| 7.1 | Apa |  |
| 7.2 | utilizarea eficienta a energiei si resurselor |  |
| 8 | descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament |  |
| 8.1 | descrierea amplasamentului |  |
| 8.2 | descrierea principalelor activitati |  |
| 8.3 | tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerintele bat pentru activitate |  |
| 9 | instalaţii pentru evacuarea, reţinerea şi dispersia poluanţilor în mediu |  |
| 9.1 | emisii in atmosfera |  |
| 9.2 | emisii in apa |  |
| 9.3 | emisii in sol, ape subterane |  |
| 10 | concentraţii de poluanţi admise la evacuarea în mediul înconjurător, nivel de zgomot |  |
| 10.1 | aer |  |
| 10.2 | apa |  |
| 10.3 | sol |  |
| 10.4 | zgomot |  |
| 10.5. | miros |  |
| 11 | gestiunea deşeurilor |  |
| 12 | intervenţia rapidă, prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă |  |
| 13 | monitorizarea activităţii |  |
| 14 | raportări către autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi periodicitatea acestora |  |
| 15 | obligaţiile titularului |  |
| 16 | managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor |  |
| 17 | anexe |  |
| 18 | dicţionar de termeni |  |
| 19 | abrevieri |  |
| 20 | cuprins |  |