Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAȘOV

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. .... din ......2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  UAT Comuna UCEA prin Primar GROVU ADRIAN CONSTANTIN, cu sediul în județul Brașov, comuna Ucea, înregistrată la APM Brașov cu nr. 8734 din 03.07.2023, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și

private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

și ca urmare a completărilor depuse la dosar cu nr. 13841 din 16.10.2023, nr.......și  nr. din., autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 15.11.2023, că proiectul „Realizarea conductei de distribuție DN630 între stația de tratare Sumerna și căminul Victoria Sud (intrare)”, propus a fi realizat în județul Brașov, comuna Ucea și orașul Victoria, în intravilan și extravilan, conform Certificatului de Urbanism nr. 169 din 22.05.2023, eliberat de Consiliul Județean Brașov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea

impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2,  pct. 13 lit. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevazute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului ;

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizării criteriilor de selecție pentru stabilirea necesitații efectuării evaluării impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat că proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Implementarea proiectului vizează realizarea conductei de transport apă potabilă între Stația de tratare din cătunul Sumerna și căminul Victoria Sud (intrare), în ampriza drumului comunal DC 55, atât în intravilanul localității Sumerna cât și în extravilanul acesteia, pe o lungime totală de 3,720 m, după cum urmează:

DN 630 - conductă de transport apă potabilă de la stația de tratare Sumerna până la intersecția drumului DC 55 cu DJ 105C (căminul CD1), lungime totală L = 3.018 m;

DN 500 - conductă de transport apă potabilă de la intersecția drumului DC 55 cu DJ 105C (căminul CD1) până la căminul Victoria Sud (intrare), lungime totală L = 636 m;

DN 500 - conductă de transport apă potabilă de la intersecția drumului DC 55 cu DJ 105C (căminul CD1) până la căminul de branșament Purolite, lungime totală L = 66 Stația de tratare a apei, existentă, este amplasată în cătunul Sumerna la km 630, nr. 385, comuna Ucea, județul Brașov. Suprafața împrejmuită a stației de tratare Sumerna, ce constituie și zona de protecție sanitară cu regim sever este de 18,418 m

SITUAȚIA EXISTENTĂ:

În temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. 33131/1999, faza PUG Ucea, aprobată cu Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 110/23.12.1999 și Hotărârea Consiliului Local nr. 5/27.02.1998 prelungit prin HCL Ucea nr. 24/31.03.2020 și a documentației de urbanism nr. 33033/1998 faza PUG Victoria, aprobată cu Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 110/23.12.1999 și Hotărârea Consiliului Local Victoria nr. 66/16.12.1999 prelungită cu HCL Victoria nr. 109/26.07.2018, terenul pe care se realizeaza proiectul este situat pe teritoriul administrativ al comunei Ucea și a orașului Victoria în intravilan și extravilan domeniu public reprezentat de drum forestier DP3(proprietar comuna Ucea), drum de exploatare DE 2005(proprietar comuna Ucea), DJ 102 G(proprietar CJ Brașov), teren identificat în tarla 67, P1867(administrator Agenția Domeniilor Statului) și proprietăți private aparținând SC Purolite, Composesoratul Margini Braniște, Mardan Gheorghe, SC Green Vision SRL,

- folosința actuală: categoria de folosință a terenului pe care va fi amplasată conducta precum și lucrările aferente – drum în intravilanul și extravilanul localităților Ucea și Victoria conform PUG al celor două localități precum și alte destinații corespunzător titlurilor de proprietate ce vor fi prezentate la emiterea autorizației de construire;

- zone de protecție și siguranță a conductei Transgaz, ale drumurilor, ale stației de tratare Sumerna, liniei de cale ferată precum și ale centralei fotovoltaice Ucea 1 și 2 aparținînd SC Green Vision SRL;

conform CU nr.  169 din 22.05.2023, eliberat de Consiliul Județean Brașov.

SITUAȚIA PROPUSĂ:

Soluția tehnică presupune următoarele:

• realizarea unei conducte noi de transport apă potabilă L=3720 m, PEHD, PN10, SDR 17, (DN 630 (L=3018 m) și DN 500 (L=702 m)) de la căminul de distribuție care conectează și contorizează apa preluată din cele 2 rezervoare până la căminul Victoria Sud (intrare);

• construirea și echiparea cu instalații hidro-edilitare a 9 cămine de vane din beton armat pe traseul rețelei propuse cu următoarele dimensiuni în plan:

- CA1 - 1,50 x 1,50 x 2,20 m - cămin de aerisire,

- CV1, CV2, CV3 - 3,90 x 5,40 x 2,50 m - cămine de vane,

- CG1 - 2,40 x 2,40 x 2,50 m - cămin de golire,

- CD1 - 2,50 x 6,00 x 2,70 m - cămin de distribuție. În acest cămin se va reduce diametrul conductei de la DN 630 la 2 conducte DN 500, una pentru Victoria și una pentru Purolite,

- CV4 - 2,40 x 3,50 x 3,30 m - cămin de vane, cămin aferent subtraversării comune de drum județean și cale ferată,

- CV5 - 2,40 x 3,50 x 2,50 m - cămin de vane, cămin aferent subtraversării comune de drum județean și cale ferată,

- CD Victoria - 3,00 x 3,50 x 2,50 m - cămin de distribuție în zona Victoria Sud. În acest cămin se va face legătura cu conductele existente de distribuție către orașul Victoria (conductă din oțel DN 300) și localitățile Viștea de Jos, Viștea de Sus și Drăguș (conductă din oțel DN 300).

• construirea unei casete din beton armat cu lungimea efectivă de 445,5 m și lățimea de 1,45 m în intravilanul localității Sumerna, cu rol de protecție a conductei de distribuție apă, acoperită cu un trotuar în lungime efectivă de 478 m.

• Supratraversare pârâu Ucea cu conductă de distribuție în conductă de protecție OL 762 prin realizarea unei estacade metalice cu o lungime de 18 m pentru supratraversarea cursului de apă. Această estacadă se va realiza în amonte de podul peste râul Ucea.

Caracteristici supratraversare:

- lungime traversare = 18 m

- cotă amplasament conductă = 566,50 m

- cotă talveg = 563,69 m

- cotă nivel debit Q=1%: 565,94 m

- cotă nivel debit Q=5%: 565,12 m

- înălțime de siguranță = 0,56 m

Coordonate STEREO 70:

- mal drept: X=476547.757, Y=468203.756

- mal stâng: X=476530.173, Y=468200.602

• 4 subtraversări drumuri asfaltate prin foraj dirijat: în conductă de protecție din oțel DN 762 mm (L1) sau DN 609 (L2, L3, L4), în funcție de diametrul conductei protejate,

• 1 subtraversare comună pentru DJ 105 C și calea ferată din apropiere, în conductă de protecție din oțel, DN 609 mm, prin foraj dirijat (L=61,2 m),

• 1 subtraversare conductă magistrale de gaze, în conductă de protecție din oțel, DN 762 mm, (L=27 m),

• 1 subtraversare zonă deluroasă prin foraj dirijat (L=114,6 m) în conductă de protecție din oțel, DN 762 mm,

• realizarea a 30 masive de ancorare din beton simplu, pentru coturile îngropate de pe traseu, în conformitate cu piesele desenate și extrasul de dimensiuni din cadrul proiectului tehnic,

• 7 subtraversări podețe tubulare drumuri locale prin foraj dirijat.

Investiția prevede realizarea unei conducte noi care să alimenteze cu apă potabilă orașul Victoria și comunele Drăguș și Viștea.

Actualmente, pe amplasamentul stației de tratare sistemul de alimentare și distribuție apă potabilă funcționează astfel:

- Apa filtrată de la stație este preluată și clorinată într-un cămin situat la nord de hala filtre rapide;

- Din acest cămin, apa tratată este transportată gravitațional printr-o conductă DN 600 către căminul de vane existent între cele 2 rezervoare cu V=1000 mc;

- De la unul dintre rezervoarele V=1000 mc (rezervor vest) pleacă printr-un racord cu Dn 200 mm conducta de aducțiune din care se ramifică o conductă Dn 110 spre rezervorul de înmagazinare/compensare V=200 mc din care se face distribuția în Ucea de Jos și printr-un racord Dn 125 mm, conducta de aducțiune care alimentează Ucea de Sus.

- Din cel de-al doilea rezervor (rezervor est) V=1000 mc, printr-un racord Dn 600 mm pleacă conducta de distribuție spre orașul Victoria.

De la căminul de distribuție care conectează și contorizează apa preluată din cele 2 rezervoare de înmagazinare, apa potabilă din incinta stației de tratare va fi transportată către căminul Victoria Sud prin intermediul unei conducte L=3720 m din PEHD, PN10, SDR 17, (DN 630 (L=3018 m) și DN 500 (L=702 m)).

Conectarea rețelei de transport nou create la infrastructura de alimentare cu apă existentă se va face într-un cămin nou construit lângă căminul Victoria Sud (intrare) prin intermediul unor reducții. Sistemul funcționează gravitațional.

După realizarea prezentului proiect, conducta actuală de transport apă potabilă între stația de tratare Sumerna și căminul Victoria Sud intrare va fi dezafectată de către beneficiar.

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă potabilă necesară umplerii rezervorului se va prelua din stația de tratare.

Asigurarea energiei electrice

În faza de operare investiția necesită alimentare cu energie electrică pentru iluminatul perimetral și pentru funcționarea electrovanelor necesare automatizării umplerii rezervoarelor. Aceasta va fi asigurată din rețeaua stației de tratare existentă în cătunul Sumerna.

Alimentarea cu gaze naturale: nu se folosește gaz natural în activitatea desfășurată prin proiectul propus.

Organizarea de șantier:

În faza de construcție asigurarea cu utilități va fi realizată prin organizarea de șantier:

- necesarul de apă pentru angajații șantierului va fi asigurat prin distribuirea de apă îmbuteliată;

- pentru colectarea apelor uzate menajere de la activitățile igienico – sanitare ale angajaților în perioada de execuție a lucrărilor investiției vor fi prevăzute toalete ecologice;

- alimentarea cu carburanți precum și întreținerea utilajelor și a mijloacelor de

transport se vor face în unități specializate.

………………………………….

Lucrările de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

Amplasamentele denudate temporar ca urmare a pozării subterane a conductei de apă vor fi supuse refacerii vegetației pe cale naturală.

Beneficiarul are obligaţia de a reface terenul afectat la starea pe care acesta a avut-o anterior execuţiei lucrărilor, respectiv :

- curăţirea zonei aferente investiţiei, prin evacuarea din amplasament a deşeurilor menajere, precum şi a deşeurilor specifice şi transportul acestora la cel mai apropiat depozit de deşeuri zonal autorizat;

- evacuarea din amplasamente a tuturor utilajelor şi uneltelor utilizate la execuţia lucrărilor;

După finalizarea lucrărilor de execuție, se vor lua măsuri de redarea în folosință a terenului pe care a fost amenajat punctul de lucru.

Amplasamentele denudate temporar ca urmare a pozării subterane a conductei de apă vor fi supuse refacerii vegetației pe cale naturală.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: fluxul de fabricație existent;

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: nu este cazul;

d)  cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

În perioada de execuție a investiției: deșeurile rezultate ca urmare a realizării proiectului vor fi predate pentru valorificate/eliminate prin intermediul firmelor de profil, autorizate din punct de vedere al protecției mediului, astfel:

Deșeuri generate în perioada de execuție a proiectului:

- 20 01 01 hârtie și carton;

- 20 01 02 sticlă;

- 20 01 08 deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine;

- 20 01 11 textile;

- 15 01 02 ambalaje de materiale plastic;

- 20 03 01 deșeuri municipale amestecate;

În perioada de funcționare:

Deșeuri generate în perioada de funcționare:

- 17 02 03 materiale plastice

- 20 03 01deșeuri municipale amestecate;

e)Poluarea si alte efecte negative:

protecţia calităţii apelor:

-sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Sursele posibile de poluare total nesemnificativă a apelor pot fi traficul de șantier, care va fi redus, și lucrările de excavare, de manipulare și punere în operă a pământului și a materialelor de construcție, precum și alte lucrări specifice de construcții.

Prin acordarea unei atenții speciale cu privire la folosirea utilajelor se pot evita posibilele poluări accidentale care pot fi produse de scurgeri de combustibili și uleiuri de la acestea.

Alimentarea utilajelor cu combustibili sau repararea acestora se va efectua doar în locuri special amenajate.

Un factor esențial este pregătirea personalului deservent privind modul de acționare în caz de apariție a unor poluări accidentale.

Se va avea în vedere ca în timpul execuției, deșeurile menajere rezultate din activitatea angajaților constructorului să fie colectate selectiv în pubele și predate unei unități de profil.

Deșeurile din construcții vor fi gestionate în conformitate cu natura lor: deșeurile reciclabile vor fi recuperate și revalorificate prin unități specializate, iar deșeurile nevalorificabile nepericuloase vor fi depozitate într-un container și vor fi predate unei unități de profil.

La faza de funcționare a obiectivului de investiții nu rezultă ape uzate.

Având în vedere natura și caracteristicile proiectului se poate afirma fără rezerve că acesta nu va conduce la afectarea calității apelor de suprafață și/sau a pânzei freatice.

protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

În faza de construire a proiectului se vor înregistra impurificări ale aerului atmosferic, însă se pot estima ca fiind reduse ca intensitate, întrucât nu există surse semnificative de emisie a unor poluanţi în aer. Astfel, pe amplasamentul proiectului propus, nu va exista nici o sursă fixă (staţionară dirijată) de emisie atmosferică, ci doar surse mobile şi staţionare nedirijate.

Emisiile de praf, care apar în timpul execuției lucrărilor, sunt asociate lucrărilor de excavare, de manipulare și punere în operă a pământului și a materialelor de construcție, precum și altor lucrări de construcții specifice.

Afectări ale aerului se pot produce în timpul execuției ca urmare a antrenării prafului de pe sol și a gazelor rezultate din evacuările de la eșapamentele utilajelor. Pentru reducerea influenței negative, se va avea în vedere ca utilajele folosite să aibă verificările tehnice și de noxe la zi, conform prevederilor legale în vigoare.

Poluarea specifică activității utilajelor se apreciază după consumul de carburanți (substanțe poluante NOx, CO, COVnm, particule materiale din arderea carburanților etc.) și aria pe care se desfășoară aceste activități

Circulația mijloacelor de transport reprezintă o sursă importantă de poluare a mediului pe șantierele de construcții. Poluarea specifică circulației vehiculelor se apreciază după consumul de carburanți (substanțe poluante NOx, CO, COVnm, particule materiale din arderea carburanților etc.) și distanțele parcurse (substanțe poluante, particule materiale ridicate în aer de pe suprafața drumurilor).

Indiferent de tipul utilajelor folosite în procesul de execuție rezultă gaze de eșapament care sunt evacuate în atmosferă conținând întregul complex de poluanți specifici arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).

Se va evita pe cât posibil mersul în gol și staționarea cu motoarele în funcțiune.

Degajările de praf în atmosferă variază substanțial de la o zi la alta, depinzând de nivelul activității, de specificul operațiilor și de condițiile meteorologice.

În perioada de construire sursele de impurificare a atmosferei, aferente obiectivului studiat pot fi surse mobile de ardere (internă).

Nivelul estimat al emisiilor în această fază nu produce un impact semnificativ asupra factorului de mediu aer, respectând legislația în vigoare

În perioada de operare a obiectivului, ce face obiectul proiectului, nu vor rezulta concentrații de poluanți care să depășească limitele maxime admisibile, nefiind necesare măsuri pentru protecția calității aerului.

Metoda de limitare a emisiilor din sursele mobile din cazul de faţă (autovehicule) este una de tip preventiv, ce se execută de către autoritatea rutieră prin condiţiile tehnice impuse la omologare (şi apoi la inspecţiile tehnice periodice). În plus, există o serie de măsuri preventive pe linie de producere şi comercializare a carburanţilor auto.

Se poate concluziona că prin desfăşurarea lucrărilor propuse, datorită caracterului poluanţilor generaţi şi a limitării în timp a emisiilor într-un spaţiu dat, pentru factorul de mediu aer atmosferic nu se prognozează o influenţă de natură a cauza efecte semnificative sau ireversibile.

Ca urmare, vor fi luate toate măsurile în vederea limitării generării de praf, de către prestatorul lucrărilor care va avea în vedere ca utilajele utilizate să fie corespunzătoare din punct de vedere tehnic și să nu genereze noxe peste limitele admise. Substanțele poluante pentru atmosferă se vor încadra în valorile limită pentru imisii stabilite de Legea nr. 104/2011 și  STAS 12574/1987 și în valorile limită pentru emisii stabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM, actualizat 2016;

poluanți specifici:

- Particule și praf – rezultat prin amenajarea și curățarea terenului, transportul și manevrarea materialelor:

- NOx, CO2, CO, compuşi organici volatili non metanici, particule materiale din arderea carburanţilor de la consumul de carburanți;

protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

sursele de zgomot şi de vibraţii;

La faza de construire va fi utilizat pentru amenajarea terenului un buldoexcavator. De asemenea vor rula mijloace de transport pe amplasamentul proiectului. Receptorii sensibili la aceasta faza sunt personalul implicat în lucrarile de construire și speciile de interes comunitar evaluate ca fiind prezente sau potențial prezente în zona de interes a obiectivului de investiții. Implementarea proiectului va fi de scurtă durată de timp (aproximativ 12 luni).

Având în vedere natura și caracteristicile proiectului propus, se poate afirma fara rezerve ca populația locală din aceaste localități nu se constituie în receptor sensibil al zgomotului produs la faza de construire a proiectului.

Având în vedere lucrarile de mici dimensiuni necesare a fi realizate în vederea construirii obiectivelor de investiții, nu preconizam a fi generat un discomfort fonic semnificativ asupra receptorilor sensibili identificați.

La faza de funcționare a proiectului, nu există surse de zgomot și vibrații.

amenajările şi dotările pentru protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor:nu este cazul;

protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

În timpul execuției se identifică drept surse de poluare a solului și subsolului eventualele pierderi accidentale de ulei și combustibili de la utilajele folosite de constructor.

În perioada de execuție se vor face verificări periodice, ori de câte ori se consideră necesar, ale utilajelor utilizate.

Deșeurile din construcții vor fi gestionate în conformitate cu natura lor: deșeurile reciclabile vor fi recuperate și revalorificate prin unități specializate, iar deșeurile nevalorificabile nepericuloase vor fi depozitate într-un container și vor fi predate unei unități de profil.

Se va avea în vedere ca în timpul execuției, deșeurile menajere rezultate din activitatea angajaților constructorului să fie colectate selectiv în pubele și predate unei unități de profil.

În această situație apreciem că implementarea proiectului nu poate avea influențe negative semnificative asupra solului și subsolului.

lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

Nu sunt necesare amenajări şi dotări speciale pentru protecţia solului şi a subsolului.

protecția împotriva radiațiilor:

- Investiția  prin proiectul propus nu conține  utilaje și echipamente  care să prezinte surse de radiații.

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – lucrările vor fi executate numai cu societăți autorizate, astfel încât să nu existe risc de accidente.

g) riscurile pentru sănătatea umană – Se vor respecta prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare și Notificare Asistență de Specialitate nr.321/A/04.07.2023 emisă de DSPJ Brașov.

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:

În temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. 33131/1999, faza PUG Ucea, aprobată cu Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 110/23.12.1999 și Hotărârea Consiliului Local nr. 5/27.02.1998 prelungit prin HCL Ucea nr. 24/31.03.2020 și a documentației de urbanism nr. 33033/1998 faza PUG Victoria, aprobată cu Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 110/23.12.1999 și Hotărârea Consiliului Local Victoria nr. 66/16.12.1999 prelungită cu HCL Victoria nr. 109/26.07.2018, terenul pe care se realizeaza proiectul este situat pe teritoriul administrativ al comunei Ucea și a orașului Victoria în intravilan și extravilan domeniu public reprezentat de drum forestier DP3(proprietar comuna Ucea), drum de exploatare DE 2005(proprietar comuna Ucea), DJ 102 G(proprietar CJ Brașov), teren identificat în tarla 67, P1867(administrator Agenția Domeniilor Statului) și proprietăți private aparținând SC Purolite, Composesoratul Margini Braniște, Mardan Gheorghe, SC Green Vision SRL,

- folosința actuală: categoria de folosință a terenului pe care va fi amplasată conducta precum și lucrările aferente – drum în intravilanul și extravilanul localităților Ucea și Victoria conform PUG al celor două localități precum și alte destinații corespunzător titlurilor de proprietate ce vor fi prezentate la emiterea autorizației de construire;

- zone de protecție și siguranță a conductei Transgaz, ale drumurilor, ale stației de tratare Sumerna, liniei de cale ferată precum și ale centralei fotovoltaice Ucea 1 și 2 aparținînd SC Green Vision SRL;

conform CU nr.  169 din 22.05.2023, eliberat de Consiliul Județean Brașov.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranulul acestuia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărirea zonelor de protecție sanitară și hidrogiologică – proiectul se va implementa în aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0098 Piemonul Făgăraș și în vecinătatea ariei speciale de conservare ROSAC0122 Munții Făgăraș;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri – nu este cazul.

vii) zone cu densitate mare a populației – nu este cazul;

viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: aria geografica și numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura impactului – nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusă, doar pe perioada executării lucrărilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurtă.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele:

- Proiectul intră sub incidența OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare.

- Conform punctului de vedere nr. 8734 din 26.10.2023 emis de Biroul Calitatea Factorilor de Mediu, proiectul  intră sub incidența articolului 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011 din următoarele considerente:

- Implementarea proiectului nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire/reproducere/migrație;

- Proiectul propus nu provoacă o deteriorare semnificativă sau o pierdere totală a unui(unor) habitat(e) natural(e) și nu duce la o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziția unui habitat de interes comunitar;

- Proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică (exploatarea apelor de suprafață și subterane, activitățile extractive de suprafață de sol, argilă, nisip, pietriș, defrișarea, inundarea terenurilor, pescuit, vânătoare, colectarea plantelor).

Avizul nr. 105/S.T.BV/22.11.2023 cu condiții, al administratorului ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0098 Piemontul Făgăraș și în imediata vecinătate a ariei speciale de conservare ROSAC0122 Munții Făgăraș.

Motivele care au stat la baza deciziei de emitere a avizului favorabil cu condiții sunt următoarele:

- Proiectul se va realiza în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0098 Piemontul Făgăraș și în imediata vecinătate a ariei speciale de conservare ROSAC0122 Munții Făgăraș;

- Proiectul propus a se realiza nu va avea un impact negativ asupra obiectivelor de conservare sau asupra integrității ariilor naturale protejate, dacă vor fi respectate măsurile propuse în prezentul aviz.

Prezentul aviz se eliberează cu următoarele condiţii:

- Se vor respecta prevederile art. 33 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică;

- Se vor respecta prevederile planului de management și ale regulamentul siturilor Natura 2000 ROSCI0122 Munții Făgăraș și ROSPA0098 Piemontul Făgăraș aprobate prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1156/2016, în vederea menținerii stării de conservare favorabilă a speciilor și a habitatelor pentru care au fost declarate ariile naturale protejate;

- Se interzice perturbarea intenționată, distrugerea ori deteriorarea locurilor de reproducere sau de odihnă, dar și a cuiburilor speciilor aflate în imediata vecinătate a amplasamentului proiectului; este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, inclusiv culegerea ouălor, deținerea  exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- Lucrările de execuție a proiectului să se desfășoare pe cât posibil astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere și cuibărit al speciilor de păsări de interes comunitar, care pot cuibări în vecinătatea amplasamentului proiectului, în special cuibăritul de primăvară;

- Reducerea pe cât posibil a tăierilor de arbori și arbuști; în cazul tăierilor de arbori se vor respecta prevederile articolului 22 din Ordinului nr. 1822/2020 pentru aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate;

- Se vor utiliza utilaje, echipamente și mijloace de transport cu emisii reduse de poluanți și generatoare de zgomot redus, în vederea minimizării impactului generat de zgomot asupra speciilor de interes comunitar din vecinătatea amplasamentului proiectului;

- Pentru evitarea poluării accidentale (scurgeri de ulei de la utilaje, carburanți) operațiile de  întreținere sau de reparații a utilajelor sau mijloacelor de transport  vor fi executate în unități specializate; depozitarea combustibililor necesar funcționării utilajelor se va realiza în mod strict doar pe o cuvă de retenție, într-un spațiu adecvat delimitat și amplasat în perimetrul organizării de șantier;

- Este interzisă evacuarea de ape neepurate sau insuficient epurate, precum și a altor substanțe în canalele de desecare, apele de suprafață sau pe sol;

- Se interzice cu desăvârșire depozitarea de materiale de construcție sau de deșeuri pe terenurile din vecinătatea amplasamentului vizat de implementarea proiectului;

- Se va interzice ca la finalizarea lucrărilor să fie introduse specii de plante cu potențial caracter invaziv. Amplasamentele denudate temporar ca urmare a pozării subterane a conductei vor fi supuse refacerii vegetației pe cale naturală;

- Toate deșeurile rezultate în etapa de realizare a proiectului vor fi gestionate conform reglementărilor în vigoare, iar eliminarea / valorificarea acestora se va face doar de către firme specializate; este strict interzisă depozitarea necontrolată / abandonarea deșeurilor în perimetrul ariei naturale protejate;

- Se vor respecta măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului asupra mediului din memoriul de prezentare transmis spre analiză;

- Se va instrui personalul implicat cu execuția lucrărilor aferente proiectului asupra restricțiilor și interdicțiilor menționate mai sus;

- Titularul proiectului are obligația ca în cazul producerii accidentelor de orice fel să notifice Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate  în termen de maxim 24 de ore și să întreprindă toate măsurile necesare pentru eliminarea cauzelor și limitarea consecințelor negative.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

Proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și intră sub incidența prevederilor art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare conform Avizului de Gospodărire a Apelor nr...... emis de SGA Brașov cu următoarele condiții:

- Se vor respecta prevederile din documentaţia tehnică înaintată spre avizare, precum şi condiţiile din Certificatul de Urbanism.

- Orice modificare de soluție față de cea avizată duce la obținerea unui nou aviz de gospodarire a apelor, în caz contrar avizul emis este considerat nul.

- Elaboratorul documentaţiei tehnice îşi asumă responsabilitatea exactităţii datelor şi informaţiilor cuprinse în prezentul proiect, conform Ordinului 828 din 2019, anexa 1, cap. II. Procedura de emitere a avizului de gospodrirea apelor – art. 9(6).

- Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate în apele de suprafaţă, pe sol sau acviferul freatic, atât pe perioada executării construcţiilor, cât şi după punerea în funcţiune a acestora.

- Pe toată durata de execuție a lucrărilor de investiții, beneficiarul are obligația să asigure scurgerea liberă a apelor pe cursul de apă traversat cu conducta de apă.

- Se interzice obturarea secțiunii de scurgere a cursului de apă, cu materiale de orice fel sau utilaje. Materialul solid rezultat în urma lucrărilor pregătitoare va fi adunat și depozitat în afara zonei de lucru, fără a afecta amplasamentul altor lucrări ce urmează a se executa în zonă și scurgerea liberă a apelor de suprafață.

- În timpul execuției lucrărilor se interzice depozitarea materialelor, a utilajelor sau a altor echipamente în albia cursului de apă.

- Orice avarie survenită la lucrări în timpul execuției sau exploatării acestora, datorată viiturilor sau altor fenomene independente de activitatea de intreținere și exploatare a lucrărilor hidrotehnice, intră în sarcina beneficiarului.

- Orice poluare accidentală produsă de beneficiar va fi anunțată în timp util la Dispecerat SGA Brașov, telefon 0268/414567 și se vor lua măsuri operative de stopare, eliminare a cauzelor ce au produs-o și pentru înlăturarea efectelor acesteia.

- Se interzice depozitarea deșeurilor de orice fel pe malurile cursurilor de apă sau în albia acestora.

- Beneficiarul are obligația, conform Legii Apelor 107/1996, să anunțe la S.G.A Brașov data începerii lucrărilor, cu cel putin 10 zece zile înaintea începerii acestora.

- La finalizarea investiției și predarea către operatorul zonal Aromapa Serv SRL se va solicita autorizație de gospodărire a apelor modificatoare, conform Ordin 891/2019 al Ministrului Apelor și Pădurilor, privind aprobarea procedurii și competențelor de emitere a autorizațiilor de gospodărire a apelor, precum și a Normativului de conținut al documentației tehnice supusă autorizării.

Condițiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Se vor respecta prevederile art. 33 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică;

- Se vor respecta conditiile  impuse de ceilalți avizatori prin avizele obținute și proiectele înaintate spre avizare;

- Deşeurile rezultate pe parcursul derulării lucrărilor vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate pe parcursul execuției lucrărilor;

- Pe tot parcursul execuţie lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect.

- Se va respecta programul de lucru impus de Primaria Orașului Victoria și Primăria Comunei Ucea în concordanță cu programul de odihnă a locuitorilor din zonă în conformitate cu Legea nr. 61/1991 cu modificările și completările ulterioare, privind liniștea publică, pe toată perioada de execuție a lucrărilor de construire;

- Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se  vor lua masuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa.

- Se vor respecta prevederile HG nr. 1756/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil şi de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Respectarea duratei de execuţie a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada executiei lucrărilor cât și după aceasta;

- Vor fi luate  măsuri pentru limitarea vibrațiilor  produse de săpătură   prin  utilizarea  de  tehnologii performante  de execuție și  de fundare, în vederea  încadrarii valorilor parametrilor vibrațiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- În vederea menținerii calității aerului, în parametrii optimi, în zona amplasamentului, în perioada realizării lucrărilor de construcție, se vor respecta următoarele condiții:

  - utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, la sfârșitul fiecărei săptamâni de lucru, daca nu se vor desfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

  - minimizarea activităților generatoare de praf (tăiere, măcinare, spargerea betonului, nisip, pietriș, activități de sablare/șlefuire, etc.);

  - se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împraștierii cauzată de vânt;

  - curățarea/spălarea vehiculelor care ies de pe șantier;

  - oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staționare, în zona șantierului;

- Organizarea de şantier, pentru lucrările prevăzute prin proiect, va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

- organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

- organizarea de şantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico–sanitare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor, toaleta ecologică), împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de şantier si a vecinătăţilor), după caz;

- întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate in lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol/apă şi de alte substanţe toxice si periculoase;

- se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- în perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu roţile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- alimentarea cu carburanţi, repararea şi întreţinerea mijloacelor de transport şi a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societaţi specializate şi autorizate;

- este interzisă amplasarea în incinta organizării de șantier a stațiilor de preparare beton, făra asigurarea sistemului de preepurare ape uzate tehnologice și a sistemului de protecție a atmosferei împortiva poluării cu pulberi;

- Nivelul de zgomot se va încadra in limitele impuse de SR 10.009/2017;

- O.U.G.  nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor cu completările și modificările ulterioare.

Se vor respecta  de asemenea  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform art. 21, alin.(4) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului”.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvată și de evaluare asupra corpurilor de apă.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecția mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal întocmit în situația prevăzută la alin. (3) se anexeaza și face parte integrantă din procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

- anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazută la alin. (1), însoțită de raportul de verificare întocmit în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat în condițiile legii pentru cerința esențiala D) igiena, sănătate și mediu înconjurator prevazută la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autorității competente emitente a aprobării de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data apariției necesității modificării/extinderii;

-art. 18, alin. (13 ) în cazul în care una dintre deciziile prevăzute la alin. (8) și (9) nu se emite în termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat să se adreseze autorității de mediu emitente în vederea confirmării faptului că acordul de mediu nu este depășit .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu  aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian Marius BĂNCILĂ

ȘEF SERVICIU A.A.A,                                                       ȘEF BIROU C.F.M.,

Liliana Cristina COPACEA                                                      Mirela MOISĂ

ÎNTOCMIT:                                                                        ÎNTOCMIT:

Consilier  Gabriela COJOCARU                                         Consilier  Iulia ENE