AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. 5 BV din 18.11.2015

Revizuită la data de

- DRAFT-

Operator: SC EUROPIG SA

Adresa: comuna Șercaia, str. Câmpului nr 1, jud. Brașov

Tel.: 0268245929, fax: 0268245896, e-mail: office@europig.ro

Punct de lucru: SC EUROPIG SA

Locaţia activităţii: comuna Șercaia, str. Câmpului nr. 1, jud. Brașov

Categoria de activitate conform:

Anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Anexei nr. I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Nr. crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6.6 b) c) | 6.6. Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg); sau c) 750 de locuri pentru scroafe |

| Activitate IED | Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.6.b) c) Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (porci cu greutatea peste 30 kg); sau c) 750 de locuri pentru scroafe | 7(a) (i) (ii) | Instalații de creștere intensivă a porcilor: Cu 2000 locuri pentru porci de producție (peste 30 kg); sau c) 750 de locuri pentru scroafe |  |

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN: Cod CAEN Rev. 2:

- 0146 - creșterea intensivă a porcilor (Rev.1- 0123);

- 3821 - tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase (Rev.1: 9002).

Cod NOSE-P:  110-04 Fermentatia enterică

110-05- Managementul dejecțiilor animaliere

Cod NFR:3B3- Cresterea animalelor și managementul dejecțiilor

Cod SNAP: 100903- Fermentația enterică de la porci la îngrășare

Activitati conform cod CAEN rev 2 autorizate sa fie desfasurate pe amplasament:

- CAEN 0146- cresterea porcinelor

- CAEN 0162- activitati auxiliare pentru cresterea animalelor

- CAEN 1011- prelucrarea si conservarea carnii

- CAEN 1091- fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma

- CAEN 3821- tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

- CAEN 5210- depozitari

Emisă de: APM Brașov

Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului Brașov

Autorizația integrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr XXX ( ) pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR  EXECUTIV,

Ciprian BĂNCILĂ

ȘEF SERVICIU A.A.A.,

Codruța SAUCA

ÎNTOCMIT:

Consilier Liliana Cristina COPACEA

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator:  SC EUROPIG SA

Sediul social: Comuna Șercaia, str. Câmpului nr. 1, jud. Brașov

Certificat de înregistrare: seria B nr 1410703

Cod unic de înregistrare: 12477349

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J08/814/1999

Compania părinte: SC EUROPIG SA

An punere în funcțiune a instalației - 1999

# 2. TEMEIUL    LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de SC EUROPIG SA cu punctul de lucru in comuna Șercaia, str. Câmpului nr. 1, jud. Brașov, înregistrată la APM Brașov cu nr. 3058 din 28.02.2022, completată cu nr. 3588 din 09.03.2022, nr. 6766 din 12.05.2022, nr. 8868 din 24.06.2022, nr. 11818 din 06.09.2022, nr. 11901 din 07.09.2022, nr. 13361 din 11.10.2022, nr. 14046 din 27.10.2022, nr. 14138 din 31.10.2022 și nr. 14295 din 04.11.2022;

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea revizuirii Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică: din data de 3 noiembrie 2022

- şi în lipsa oricărui comentariu/cu luarea în considerare a comentariilor şi observaţiilor publicului privind impactul asupra mediului în această fază,

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- În baza Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr 195/2005 privind protecția mediului,

- În baza Ord nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu,

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcțiomnarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- În baza OM nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe a documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), aprobate de Uniunea Europeană,

- În baza  Ord MAPAM nr 36/2004 pentru aprobarea ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu

- în baza deciziei de punere în aplicare a comisiei Europene din (UE) 2017/302 a Comisiei de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, din 15.02.2017;

- Document de referință asupra Celor mai bune tehnici disponibile pentru IPPC "Reference document on Best Available Technique for intensive Rearing of Poultry and Pigs"

- JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and water from IED Installations- ediția 2018,

- în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

În condițiile respectării cerințelor legale prevăzute de:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale actualizată;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

- OM nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;

- STAS 12574/1987 Condiții de calitate pentru aer în zone protejate;

- SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor contaminate și potențial contaminate, cu modificările şi completările ulterioare;

- OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației cu modificările şi completările ulterioare (ord 994/2018 pentru "Modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populație, aprobate prin Ord MS nr 119/2014);

- Ord nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării  privind evaluarea poluării mediului;

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile și completarile ulterioare;

- Ord MAPPM nr 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate cu modificarile §i completarile ulterioare;

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată și actualizată;

- Ordonanța de urgență nr 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzand deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, modificata si completata;

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de aborgare a anumitor directive, cu modificarile și completarile ulterioare;

- Decizia Comisiei nr 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art 1, lit a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art 1 alin 4 din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase cu modificarile și completarile ulterioare;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei Parlamentului European și a Consiliului;

- Regulamentul (UE) nr 1357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

- Legii nr. 112/2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanților emiși și transferați, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 și semnat de România la Kiev la 21 mai 2003 la Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998;

- OMGA nr 95/2005, actualizată, privind stabilirea criteriilor de acceptare a procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul MMGA/MAI nr 1121/2006 privind stabilirea modalității de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- Ordinul MAPP nr 462/1993 privind aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția armosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;

- Legea nr. 24/1994 pentru ratificarea Convenției cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

- Ord nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;

- Ord MAPPM nr 1552/2008 pentru aprobarea listei localităților pe județe unde există surse de nitrați din activități agricole;

- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, modificată și completată;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- O.U.G. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificarile și completarile ulterioare;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor și preparatelor periculoase,

completata și modificata prin Legea nr. 263/2005;

- Regulamentul CE 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor și preparatelor periculoase, completata și modificata prin Legea nr. 263/2005;

- Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substantelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

- OUG nr. 5/2015 privind deșeurile și echipamentele electrice și electronice;

- Ordinul comun nr 1223/715/2005 al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor și al Ministerului Economiei și Comerțului privind procedura de înregistrare a producătorilor și raportare a datelor privind echipamentele electrice și electronice și deșeurile de echipamente și electronice;

- Ord nr. 1281/2005 privind stabilirea modalităților de identificare a continarelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- HG nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea și controlul bifenililor policlorurați și ale altor compuși similari cu modificările și completările ulterioare;

- Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați;

- Regulamentul CE 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților emiși și transferați,

- HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului cu azbest, modificată și completată de HG nr. 734/2006 și HG nr. 210/2007,

- HG nr. 226/2009 privind organizarea statisticii oficiale în România;

- HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicare Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr 1013/2006 privind transferul de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul UE 2018/2066 al Comisiei din 19 decembrie 2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentului UE nr 601/2012 al Comisiei (varianta consolidată - cu modificările și completările ulterioare);

- Legea nr 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere;

- OMMAP nr 1446/2020 privind aprobarea instrucțiunilor pentru măsurarea și raportarea emisiilor de poluanți în aer de la instalațiile de ardere;

- Ord nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și, în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 661/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării la nivel național a prevederilor Regulamentului CE nr 66/2010 al Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică;

- HG nr. 1210/2005 privind concesionarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală;

- OUG nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală;

- OM nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acțiune tehnic pentru elaborarea programelor de acțiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole;

- OM nr. 242/2005 pentru aprobarea organizării Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control și decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile și potențial vulnerabile la poluarea cu nitrați;

- HG nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, cu modificarile si completarile ulterioare;

- OM nr. 990/1809/2015 pentru modificarea Ord 1182/1270/2005 privind aprobarea Codului de Bune Practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008,  cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr 105/2006 pentru aprobarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare,

- HG nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul CE nr 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului CE nr 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală),

- Regulamentul (UE) nr. 142/2011 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de punere in aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului in ceea ce priveste anumite probe si produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontiera in conformitate cu directiva mentionata;

- Ord ANSVSA nr 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitar veterinare privind standardele minime pentru protecția porcinelor, cu modificările și completările ulterioare.

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

Pentru funcţionarea instalaţiei: CREȘTERE ȘI ÎNGRĂȘARE INTENSIVĂ A PORCILOR

Amplasată în: comuna Șercaia, str. Câmpului nr 1, jud. Brașov

Operator: SC EUROPIG SA

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenre a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

- Sunt respectate principiile BAT. Aceste tehnici includ tehnologia utilizată, construcția instalațiilor, întreținerea, exploatarea.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Prezenta autorizație integrată de mediu este valabilă de la data de XX. XX. 2023, data revizuirii, și își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.

Titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an, cu maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia integrată de mediu, în conformitate cu prevederile Ordinului MMAP nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

În cazul nerespectării termenului de solicitare a vizei anuale, respectiv minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia integrată de mediu, APM suspendă autorizația integrată de mediu pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termen și informează Garda Națională de Mediu.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație integrată de mediu, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu revizuită atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Conform art. 21, alin. (4) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului activității”.

Pentru legalitatea și autenticitatea documentelor depuse la dosar se face răspunzătoare societatea.

Titularul autorizaţiei integrate de mediu este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare, până la expirarea valabilităţii acesteia.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brașov, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul General - Serviciul Comisariatul Judeţean Brașov.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații integrate de mediu se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea cuprinsă în Anexa I din Legea nr. 278/2013 la punctul:

6.6. Creșterea intensivă a porcilor, cu capacități peste:

b) 2000 locuri pentru porci de producție (peste 30 kg)

c) 750 de locuri pentru scroafe

| Nr. crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | Capacitate maxima proiectata a instalatiei |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.6 b) c) | 6.6. Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg); sau | 32660 locuri |
|  |  | c) 750 de locuri pentru scroafe | 4908 locuri |

Capacitatea maximă a complexului pe sectoare:

| Sector | Nr hale | Capacitate totală [locuri] | Detaliere pe categorii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr. locuri | Categoria |
| Sector tineret prasila femele si scrofite de inlocuire | 4 | 2.811 | 736 | -scrofite pentru inlocuire (faza I pana la 30 kg) |
|  |  |  | 1056 | -scrofite pentru inlocuire (faza II cu greutatea intre 30- 135 kg) |
|  |  |  | 35 | -vieri reproducatori |
|  |  |  | 300 | -scrofite pentru depistare manta (135-155 kg) |
|  |  |  | 684 | -scroafe gestante boxe comune |
| Sector gestatie (scroafe) | 5 | 3.168 | 1368 | -scroafe boxe individuale |
|  |  |  | 1800 | -scroafe boxe comune |
| Maternitate (parinti femele si purcei) | 5 | 14.256 | 1056 | -scroafe |
|  |  |  | 13.200 | -purcei sugari |
| Tineret suin | 5 | 15470 | 15.470 | -tineret suin |
| lngrasare | 13 | 32.660 | 32.660 | -porci inqrasare |
| TOTAL* |  | 68.365 locuri |
|  |  | 55.000 locuri utile |

*Total locuri ferma: 68.365 locuri, din care datorita fluxului tehnologic care aplica principiul ,,totul plin totul gol" rezulta aproximativ 20% spatii goale, deci doar 55.000 locuri pentru animale sunt utile

Capacitati pentru activități non IPPC desfașurate in complexul zootehnic:

- Productie furaj in FNC propriu

- Abator suine si bovine

- Incinerare subproduse proprii de origine animal (deșeuri din abatorizare și cadavre din fermă)

- Stație de preepurare abator și epurare complex zootehnic

- Sector agricol

- Depozitare carburanți

- FNC

FNC2 (nou): 20 to/h produs finit măcinat, rezultând 200 to/zi produse finite măcinate, din care 100 to produse finite măcinate pot fi granulate,

FNC1 vechi (aflat in conservare): 80 to/zi

Capacitate totală FNC= 280 to/zi

- Abator suine si bovine - capacitate maximă de procesare

| Instalație | Capacitate (to/carcasă/zi) |
| --- | --- |
| Linie sacrificare porcine | 25 |
| Linie sacrificare bovine | 10 |
| Total | 35 |

- Incinerator Caloris IE (V) 1000

Incinerare:

-9 to/zi

Tipuri deseuri arse in incinerator: subproduse de origine animala care nu sunt destinate consumului uman provenite din abator si ferma, inclusiv prestarea de servicii similare de incinerare pentru terti, in limita capacitatii maxime aprobate, de 9 to/zi.

- Statie de epurare- capacitate 600 mc/zi

- Sector agricol

Suprafețe de teren fertilizate de SC EUROPIG SA

| Suprafața, ha | Proprietar/ utilizator |
| --- | --- |
| 1420 | Societăți comerciale |

- Depozit carburanți - 3 rezervoare x 9000 l

Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate sub controlul titularului/operatorului de activitate.

# 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

Documentația înaintată de SC EUROPIG SA pentru emiterea Autorizației Integrate de mediu înregistrată la APM Brașov cu nr. 3058 din 28.02.2022, completată cu nr. 3588 din 09.03.2022, nr. 6766 din 12.05.2022, nr. 8868 din 24.06.2022, nr. 11818 din 06.09.2022, nr. 11901 din 07.09.2022, nr. 13361 din 11.10.2022, nr. 14046 din 27.10.2022, nr. 14138 din 31.10.2022 și nr. 14295 din 04.11.2022;

cuprinde:

- Formularul de solicitare a AIM intocmit cf. Ord.nr. 1158/2005, modificat si completat cu Ord.3970/2012;

- Raport de amplasament pentru „Ferma de porcine Sercaia”, intocmit de evaluator Moldoveanu Gașcu Carmen, înregistrată în registrul experților atestați pentru elaborarea de studii de mediu, nivel principal (certificat atestare seria RGX nr 38/2021 emis de Asociația Română de Mediu) pentru domeniul solicitat RA1 Agricultură, silvicultură şi acvacultură care include subdomeniul h- instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor de curte sau a porcinelor;

- Certificat de înregistrare seria B nr 1410703 emis de Oficiul registrului Comerțului de pe lângă tribunalul Brașov, CUI 12477349, nr de ordine în RC J08/814/1999;

- Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr 13/7.02.2022 emisa de SGA Brasov;

- Autorizația Sanitara de functionare nr. 1367/A din 26.07.2005 pentru Abator- sacrificare animale emisa de Directia de Sanatate Publica a judetului Brasov;

- Autorizatie Sanitar Veterinara nr 41/25.03.2014 emisa de Directia Sanitara Veterinara si pentru siguranta alimentelor Brașov pentru unitate specializata DDD;

- Autorizatie Sanitar Veterinara nr 98/13.02.2020 emisa de Directia Sanitara Veterinara si pentru siguranta alimentelor Brasov pentru Exploatatie comerciala de porcine;

- Autorizatie Sanitar Veterinara nr RO BV 006 INCP/categ I, II, III din 3.12.2021 emisa de Directia Sanitara Veterinara si pentru siguranta alimentelor Brasov pentru Incinerare, capacitate mare (>50 kg/h);

- Notificare Certificarea Conformității nr. 2481/A/13.12.2021, emisă de Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov;

- Contract de vidanjare nr. 1164/21.09.2020 încheiat cu Serviciul Public de Apă și Canalizare Șercaia;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare nr 1444/5.10.2021 încheiat cu Serviciul Public de Apă și Canalizare Șercaia;

- Contract de prestari servicii pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase nr 556/30.03.2021 încheiat cu SC ECO Neutralizare Grindasi SRL;

- Contract de prestări servicii privind gestionarea, valorificarea și asigurarea trasabilității deșeurilor de ambalaje nr 31/5.01.2017, încheiat cu SC RIAN Consult SRL;

- Contract de prestări servicii privind colectarea și transportul deșeurilor industriale nr 24/5.01.2017, încheiat cu SC RIAN Consult SRL;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare nr 12853/3.03.2014 încheiat cu SC SALCO SERV SA Făgăraș;

- Convenție de colaborare privind fertilizarea terenuriror agricole nr 84/15.01.2014 încheiat cu SC DIA-ZAR SRL pentru suprafața de 1420 ha;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului și a mediului, de delimitare/ identificare a instalațiilor nr. 11818 din 06.09.2022,  intocmit de APM Brașov;

- Documentele doveditoare privind achitarea taxelor și tarifelor aferente procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu....

- Raport privind analiza detaliată a documentației de emitere a revizuirii autorizației integrate de mediu după ședința Colectivului de analiză tehnică din data de 14.09.2022

- Proces verbal incheiat in data de 3 noiembrie 2022 cu ocazia dezbaterii publice, de la sediul Primăriei Șercaia, în vederea obținerii autorizației integrate de mediu pentru SC EUROPIG SA,

- Acte de spatiu, extrase CF, in format electronic

Anexe:

- Plan de încadrare în zonă

- Plan de situație pentru SC Europig SA

- Plan statie de epurare

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

## 5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

## 5.2. Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acțiuni - nu este cazul

5.4. Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerințele BAT pentru managementul activității

Sisteme de management de mediu (conformare cu BAT 1).

| Prevederi BAT 1 | Analiza conformării/ Descrierea situației existente în fermă |
| --- | --- |
| Pentru a îmbunătăți performanța de mediu globală a fermelor, BAT constau în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care încorporează toate caracteristicile următoare: |
| 1. Angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare; | Conducerea societății este angajată pe deplin în toate activităţile și reglementările pe care este nevoită, prin reglementări naţionale și europene , să le respecte |
| 2. Definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației; | Societatea are definite o politică de mediu clară |
| 3. Planificarea și stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor și a țintelor, în corelare cu planificarea financiară și cu investițiile; | Permanent, conducerea societăţii este preocupată de stabilirea obiectivelor și a țintelor, în corelare cu planificarea financiară și cu eforturile pe care le implică investițiile |
| 4. Punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție specială: (a) structurii și responsabilității; (b) formării, conștientizării și competenței; (c) comunicării; (d) implicării angajaților; (e) documentației; (f) controlului eficient al proceselor; (g) programelor de întreținere; (h) pregătirii și intervenției în caz de urgență; (i) garantării conformității cu legislația în domeniul mediului; | Societatea posedă proceduri pentru majoritatea aspectelor privind desfășurarea în bune condiţii a activităţilor |
| 5. Verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție specială: (a) monitorizării și măsurării (a se vedea, de asemenea, Raportul de referință al JRC privind monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalațiile IED – ROM); (b) măsurilor corective și preventive; (c) păstrării evidențelor; (d) auditului intern sau extern independent (dacă este posibil), pentru a se stabili dacă EMS respectă sau nu dispozițiile prevăzute și dacă acesta a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător; | Sunt atent și permanent urmărite rezultatele monitorizării calităţii tuturor factorilor de mediu și sunt luate măsuri care să corecteze eventualele depășiri sau deraieri de la încadrările pentru care Ferma a fost autorizată |
| 6. Revizuirea de către conducerea superioară a EMS și a conformității, a adecvării și a eficacității continue a acestuia; | Există preocuparea permanentă a conducerii de a urmării eficacitatea activităţii |
| 7. Urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate; | Există preocupare permanentă de a adopta tehnologii noi și mai curate în cadrul fermei |
| 8. Luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației încă din etapa de proiectare a unei noi instalații și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare; | Se are în vedere permanent, încă din faza de proiectare de efectele pe care, potenţial, le poate avea implementarea unui nou proiect |
| 9. Aplicarea cu regularitate a evaluărilor sectoriale comparative (de exemplu Documentul sectorial de referință EMAS). | Intră în preocuparea permanentă a conducerii |
| 10. Punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului (a se vedea BAT 9); | Sunt puse in aplicare masuri de reducere a zgomotului in ferma |
| 11 Punerea în aplicare a unui plan de gestionare a mirosului (a se vedea BAT12). | exista si este aplicat |

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare.

Tabel 6.1. Materii prime și utilități

| Tip | Denumire | incadrare | Cantitate anuala | UM | Natura chimica/ compozitie | Destinatie/ Utilizare | Mod de depozitare | Pericu- lozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Furaj | Furaj | materie prima | 45000 | to | cereale, sroturi din oleaginoase, tarate de grau, faina de peste, grasimi vegetale, premixuri vitamino- minerale, AA esentiali, probiotice si prebiotice, minerale, enzime | furajare suine | Magazia cereale. Silozuri furaj. | N |
| Apa | Apa | materie prima | 270000 | mc | H2O | adapare suine, curatenie | Turn de apa 500 mc | N |
| Suine | porci pentru abatorizare scroafe pentru reproductie | materie prima | 84000 porci 5800 scroafe | buc/ an | animala | prelucrare carne | 32 hale de crestere porci | N |
| Bovine | Bovine pentru sacrificare in abator | materie prima | 2500 | to/an | animala | prelucrare carne | Padoc abator | N |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie

| Principalele materii prime/utilizari | Natura chimica/ compozitie | fraze de pericol | Cant. utilizate | Impactul asupra mediului | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substante de dezinfectie- deratizare |
| FINK FC21 abator | hipoclorit de sodiu | H290, H314, H400 | 11500 kg/an | Periculos pentru mediul acvatic | magazia de produse sanitar veterinare din incinta fermei |
| Desogerme 3A (deratizare ferma) | amestec de biocide Nerolidol Glutaral Glyoxal Folrmaldehida | H314, H317, H334, H341, H351, H400 | 350 kg/an | substanta cu efect carcinogenic, mutagenic sau reprotoxic | magazia de produse sanitar veterinare din incinta fermei |
| K- OTHRINE SC 25 insecticid ferma | deltametrin amestec de 5-clor-2-metil-3(2H)-izotiazolona si 2-metil-2H-izotiazol-3-ona | H400, H410 | 50 kg/an | Aceasta substanta nu este considerata ca fiind persistenta, bioacumulativa si toxica. | magazia de produse sanitar veterinare din incinta fermei |
| SOLFAC COMBI insecticid ferma | Deltematrin Esbiotrin Piperonil butoxid | H410 | 500 l/an | foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung | magazia de produse sanitar veterinare din incinta fermei |
| Vanosept VAN dezinfectant ferma | Glutaral Quaternary ammonium benzyl-C12-16-alkyldimetil | H301, H331, H314, H334, H317, H400 | 150 kg/an | Foarte toxic pentru organismele acvatice | magazia de produse sanitar veterinare din incinta fermei |
| VIRKON S dezinfectant ferma abator | pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate) benzenesulfonic acid C10-13 alkyl derivs, sodium salts malic acid sulphamic acid potassium hydrogensulphurate dipotassium disulphate sodium toluenesulphonate dipotassium peroxodisulphate dipentene | H315, H318, H412 | 250 kg/an | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung | magazia de produse sanitar veterinare din incinta fermei |
| VIROCID dezinfectant | Alkyldimethylbenzylammoniumchloride Didecyldimethylammonium chloride Glutaraldehyde Isopropanol | H226, H302, H332, H314, H334, H317, H400 | 100 kg/an | Foarte toxic pentru mediul acvatic | magazia de produse sanitar veterinare din incinta fermei |
| KEM SEPT KS 28 agent de curatare acid spumant abator | acid ortofosforic | H314, H318, H412,H290 | 100 kg/an | Pericol pe termen lung pentru mediul acvatic | magazia de produse sanitar veterinare din incinta fermei |
| OX VIRIN bactericid | acid peracetic peroxid de hidrogen acid acetic | H242, H302, H312, H332, H314, H335, H412 | 100 kg/an | - | magazia de produse sanitar veterinare din incinta fermei |
| FENDONA- INSECTICID, PRODUS BIOCID | α-cypermethrin (ISO); racemate comprising (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1S, 3S)-3-(2,2- dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxy late; (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R, 3R)-3-(2,2- dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate | H400 H410 | 100 kg/an | Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic | magazia de produse sanitar veterinare din incinta fermei |
| Substante utilizate la statia de epurare |
| sUPERFLOC C-62071 | Poliacrilamidã cationicã , emulsie | H304 H319 | 3.5 to/an | Acest amestec nu conţine nici o substanţă considerată a fi persistentă, bioacumulativă sau toxică (PBT) sau foarte persistentă, nici foarte bioacumulativă (vPvB) la o concetratie de 0,1% sau mai mare. | in magazia de la statia de epurare |
| KemFoamX 2125 | Dispersant pe baza de apa si alcooli grasi. Nu contine ingredienti periculosi | - | 1,0 | Acest produs nu a cunoscut efecte ecotoxicologice, | 100% in canalizare |
| sulfat aluminiu | trisulfat de Fe sulfat feros acid sulfuric sulfat de mangan | H318 | 140 to/an | Nu se clasifică ca fiind toxic(ă) acut(ă). | in magazia de la statia de epurare |
| hidroxid de sodiu | hidroxid de sodiu apa | H290 H314 | 1.8 to/an | Nu se clasifică ca fiind toxic(ă) acut(ă). | in magazia de la statia de epurare |
| Agenti de racire |
| Freon R404A | penthafluoroethan trifluorethan 1-1-1-2 tetrafluoroethan | H220 H280 | 440 kg in instalatie | nu este periculos pentru mediu | rezervor sub presiune la instalatia de frig |
| Freon R407 | Difluoromethane Pentafluoroethane 1,1,1,2- Tetrafluoroetan | H220 H280: | 600 kg in instalatie | nu este periculos pentru mediu |  |
| combustibil |
| Motorina | motorina/ combustibil diesel | R20, R38,R40,R51/53 | 2700 to | Periculos- iritant si periculos pentru mediu (Xi, N) Impactul nu este semnificativ asupra mediului in conditii de utilizare in concentratii recomandate | 3 rezervoare supraterane, la atelierul mecanic |

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în laborator - nu este cazul

  - Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerințele BAT pentru managementul nutrițional

Managementul nutrițional (conformare cu BAT 3, BAT 4)

| Index | BAT 3. Pentru a reduce azotul total excretat și, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Analiza conformării/ Descrierea situației existente în fermă |
| --- | --- | --- |
|  | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a | Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili. | General aplicabilă. | Societatea a implementat un sistem de management nutrițional echilibrat dpv al dezvoltării optime a animalelor și al emisiilor de amoniac. Regimul alimentar se face în conformitate cu cerințele de nutritie specific fiecărei categorii de vârsta a suinelor Tineret/purcei in crestere<25 kg, Proteina — 17%, Porci grasi 50 kg, Proteina — 16% , Porci grași, proteină 13%, Scroafe gestație, Proteina — 18%, Scroafe lactație, proteină 15,5%, |
| b | Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adăptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. | General aplicabilă. | Porcii sunt hraniti dupa retete diferentiate pe faze de crestere in functie de greutatea corporala; la furajul combinat se adauga aminoacizi in cantitati controlate pentru reducerea proteinei brute (lizina, metionina) si minerale usor digerabile. Retetele sunt preparate in FNC-ul propriu. La cele doua bucatarii furajere din ferma se prepara hrana semilichida prin amestecul furajului cu apa si zer. Hrana semilichida este furnizata pe sectoarele de gestatie, maternitate si ingrasatorie. Hrana solida este furnizata pe sectorul de tineret Consum mediu de furaj solid in ferma Sercaia este: Tineret/purcei in crestere<25 kg, 0,6 kg/cap/zi, Porci grasi 50 kg, 2 kg/cap/zi, , Porci grași, 2,5 kg/cap/zi, Scroafe gestație, 2,6 kg/cap/zi, Scroafe lactație, 4,8 kg/cap/zi,. |
| c | Adăugarea unei cantități controlate de aminoacizi esențiali la un regim alimentar cu un nivel scăzut de proteine brute. | Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul în care furajele cu un conținut scăzut de proteine nu sunt accesibile din punct de vedere economic. Aminoacizii sintetici nu se utilizează în cazul producției animaliere ecologice. | Furajele contin aminoacizi in cantitati controlate pentru reducerea proteinei brute (lysina, metionina), în conformitate cu normele sistemului de creștere intensivă a suinelor. |
| d | Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat. | General aplicabilă. | Se adaugă în furaje fitaze pentru a îmbunătăți eficiența hranei pentru animale, prin ameliorarea digestibilității fosforului fitic sau prin influențarea florei gastrointestinale. |

| Index | BAT 4. Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Analiza conformării/ Descrierea situației existente în fermă |
| --- | --- | --- |
|  | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a | Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adăptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. | General aplicabilă. | Societatea a implementat un sistem de management nutrițional echilibrat dpv al dezvoltării optime a animalelor și al emisiilor de amoniac. Regimul alimentar se face în conformitate cu cerințele de nutritie specific fiecărei categorii de vârsta a suinelor Consum mediu de furaj solid in ferma Sercaia este: Tineret/purcei in crestere<25 kg, 0,6 kg/cap/zi, Fosfor total - 0,59% Porci grasi 50 kg, 2 kg/cap/zi, Fosfor total — 0,45% Porci grași, 2,5 kg/cap/zi, Fosfor total — 0,35% Scroafe gestație, 2,6 kg/cap/zi, Fosfor total — 0,54% Scroafe lactație, 4,8 kg/cap/zi, Fosfor total — 0,54% |
| b | Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc cantitatea totală de fosfor excretat (de exemplu fitază). | Este posibil ca fitaza să nu se aplice producției animaliere ecologice | Se adauga in furaje fitaze pentru a imbunatati eficienta hranei pentru animale, prin ameliorarea digestibilitatii fosforului fitic sau prin influentarea florei gastrointestinale |
| c | Utilizarea fosfaților anorganici cu grad ridicat de digerare pentru înlocuirea parțială a surselor convenționale de fosfor din furaje. | General aplicabilă în limitele impuse de disponibilitatea fosfaților anorganici cu grad ridicat de digerare. | Se utilizează în rețetele de hrană funcție de cerințele nutriționale. |

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

## 7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 13/ din 07.02.2022, valabilă 5 ani, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Olt, SGA Brasov.

7.1..1  Alimentarea cu apă

Apa este folosita in scop:

- menajer pentru personalul angajat,

- pentru consumul animalelor

- igienizarea spatiilor de productie la sfarsitul fiecarui ciclu.

- intretinerea curateniei in spatiile tehnologice, a vestiarelor si grupurilor sanitare

- pentru stingerea incendiilor

Alimentarea cu apa se face din sursa subterana, din două fronturi de captare, puturi forate la 20-25 m adâncime, situate în partea de sud și est a fermei:

-Primul front de captare este situat la sud fata de ferma si este format din 15 puturi, din care 4 sunt in exploatare (F1, F5. F7, F10).

Necesarul de apă este asigurat din frontul situat la sud de societate, prin functionarea celor 4 puturi dotate cu electropompe submersibile de cate 10 kW fiecare cu H=50 mCA si debit Q=50 mc/h, prin conducte de refulare cu Dn 100, 150, 200 m, in lungime totala de 1.910 m si prin conducta de aductiune cu L=640 m si Dn 200 mm. Rezervorul tampon pentru reglarea presiunii necesare in procesul de productie este tip turn de apa si asigura necesarul de apa pentru 24 de ore. Rezervorul tip turn de apa este amplasat in incinta complexului zootehnic, cu V=500 mc si H=40 m, fiind echipat cu o pompa tip LOWAR, P=15 kW, h-40 mCA.

Rezervorul de apă asigură rezerva de apă a fermei, cât și necesarul de apă în caz de incendiu (170 mc).

-Al doilea front de captare este situat la est fata de fermă și este format din 7 puturi în conservare, conducte de refulare de Dn 80, 100 mm, în lungime totală de 900 m și conducta de aductiune cu Dn 150 mm și o lungime de 330 m, până la rezervorul de apă tip castel.

Reteaua de distributie a apei în complex pleacă de la rezervorul tip castel, apa fiind distribuită gravitational la consumatori prin conductele de PE cu Dn 90-160 mm și lungime de cca. 5 km.

Instalatia de tratare a apei este amplasata la baza turnului de apă și este o statie de denitrificare duplex Blue Soft 2 x 2472 NID-RX, având debitul nominal de 19 mc/h.

Instalații de aducțiune și înmagazinare a apei

De la primul front de foraje apa este refulată prin conducte din HDPDE Dn 100-150-200 mm, în lungime totală L = 1910 m și transportată prin conducta de aducțiune HDPE Dn 200 mm în lungime totală de L= 640 m la castelul de apă. Capacitatea de înmagazinare este asigurată în castelul de apă cu capacitatea de V= 500 mc și H= 40 m, echipat cu stație de pompare tip Lowar cu caracteristicile P = 15 kW, H= 40 mCA.

Reteaua de distribuție a apei

Din castelul de apă, apa este distribuită în ferma zootehnică printr-o rețea ramificată din conducte HDPE Dn 90-160 mm, în lungime totală L= 5000 m, la care sunt realizate branșamentele la abator și la cele 32 hale.

Apa pentru stingerea incendiilor

Volum intangibil 170 mc asigurat in castelul cu apă cu capacitatea V= 500 mc. Pe rețeaua de distribuție a apei în fermă sunt prevăzuți hidranți de incendiu supraterani.

Nu se utilizeaza apa recirculata sau refolosita.

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă și tehnologică

Volume şi debite de apă autorizate:

- debit zilnic maxim: 1000 mc/zi, 11,6 l/s- anual 365,00 mii mc

- debit zilnic mediu: 740 mc/zi, 8,56 l/s- anual 270 mii mc

- debit zilnic minim:  300 mc/zi, 3,5 l/s- anual 110 mii mc

Funcţionarea este permanentă,  365 zile/an, .24  h/zi.

Modul de folosire a apei:

- Necesarul total de ape:

|  | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) | Debit zilnic minim, mc/zi |
| --- | --- | --- | --- |
| apă | 1000 | 740 | 300,00 |

Cerința totală de apă

- zilnic maxim: 1000 mc/zi, zilnic mediu: 740 mc/zi,    debit zilnic minim:  300 mc/zi

- Gradul de recirculare internă a apei: nu se recircula

7.1.2.  Ape subterane

Curs de apa - râul Olt cod corp apă subterană ROOO7

7.1.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerințele BAT pentru utilizarea eficientă a apei

| Index | BAT 5. Pentru utilizarea eficientă a apei, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. | Analiza conformării/ Descrierea situației existente în fermă |
| --- | --- | --- |
|  | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a | Menținerea unei evidențe a utilizării apei. | General aplicabilă. | Se ține evidența consumurilor prin contorizare. La fronturile de captare, pe aductiuni (conducta de 200 mm) este prevazut contor de masurare a debitelor preluate din subteran, tip Zenner. Se face masurarea consumurilor de apa pe tipuri de folosinta (ferma, abator FNC, epurare). |
| b | Detectarea și repararea scurgerilor de apă. | General aplicabilă. | La nivelul fermei exista un program de verificare si intretinere a echipamentelor in fiecare vid sanitar, inclusiv a celor de captare si distributie a apei. Scurgerile de detecteaza prin control vizual, eventualele defectiuni se remediaza cat mai repede posibil. |
| c | Utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune pentru curățarea adăposturilor pentru animale și a echipamentelor. | Nu se aplică instalațiilor avicole care utilizează sisteme de curățare uscată. | La sfarsitul fiecarui ciclu de productie, halele sunt spalate cu o pompa cu jet de apa sub presiune, utilizandu-se dezinfectanti specifici sectorului. Consumul mediu de apa pentru curatenie/ciclu este sub 0,3 mc/cap/an. |
| d | Selectarea și utilizarea echipamentului corespunzător (de exemplu adăpători de tip biberon, adăpători circulare, jgheaburi cu apă) pentru anumite categorii de animale, garantând, în același timp, disponibilitatea apei (ad libitum). | General aplicabilă. | Instalatia de adapare pe sectorul unde se face furajarea uscata a efectivului, adica in sectorul de tineret, se prezinta sub forma unor linii de adapare cu suzeta; se previne astfel pierderea de apa. Sistem de adăpare este automat, etans și asigură continuu necesarul de apă. Consumuri apa pentru adapare si pentru preparare hrana semilichida: -scroafe gestatie — 15 l/cap/zi -scroafe maternitate — 25 l/cap/zi -purcei 30 kg - 5 l/cap/zi -purcei 50 kg - 5 l/cap/zi -porci de 75 kg - 7,5 l/cap/zi -porci 100 kg — 10 1/cap/zi |
| e | Verificarea și (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile. | General aplicabilă. | Inspectarea, detectarea și remedierea scurgerilor se execută zilnic |
| f | Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apă utilizată pentru curățenie. | Este posibil să nu se aplice fermelor existente, din cauza costurilor ridicate. Aplicabilitatea poate fi limitată de riscurile în materie de biosecuritate. | Nu se realizează datorită riscurilor în materie de biosecuritate și costurilor ridicate. |

## 7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

Alimentarea cu energie electrică a complexului zootehnic se realizeaza din SEN, apartinatoare S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A., prin intermediul a doua posturi de transformare. Distributia energiei electrice se face prin intermediul retelelor electrice de distributie si a celor interioare, prevazute cu tablouri electrice etanse. Instalatiile electrice sunt prevazute cu protectie impotriva electrocutarilor si cu paratrasnete.

Constructia postului trafo este o constructie parter din beton in care sunt amplasate 2 transformatoare si un dulap pentru condensatori, cu 18 condensatori (an fabricatie 1994, fără PCB). Alimentarea generala cu energie electrica se realizeaza din cele 2 PT-uri (PTz7 Sercaia si PTz18 Sercaia aflate in incinta SC EUROPIG SA

| Index | BAT 8. Pentru utilizarea eficientă a energiei în cadrul unei ferme, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. | Analiza conformării/ Descrierea situației existente în fermă |
| --- | --- | --- |
|  | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a | Sisteme de încălzire/răcire și de ventilație cu eficiență ridicată. | Este posibil ca aceasta să nu fie aplicabilă instalațiilor existente. | Ventilatia se realizeaza prin ferestre si camine de ventilatie, dotate cu ventilatoare programate. Ventilatia halelor se face cu ventilatoare de 0,37 kW fiecare, 3.200 mc/h, cate 18 ventilatoare /hala care sunt conduse de un computer pentru controlul microclimatului. Temperatura necesara in interiorul halelor este monitorizata si mentinuta 1a parametrii optimi prin intermediul unor dispozitive automate, programate centralizat, dispozitive ce comanda turatia ventilatoarelor, temperatura radiatoarelor si inchiderea-deschiderea ferestrelor. Radiatoarele sunt alimentate prin centralele termice ce functioneaza cu gaz metan. |
| b | Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire și de ventilație și gestionarea acestora, în special în cazul în care se utilizează sisteme de purificare a aerului. | General aplicabilă | Se aplica cerintele BAT prin utilizarea in proportie de 80% a resurselor naturale de lumina, ventilatie si pentru asigurarea caldurii in adaposturi. - echipamentele de incalzire sunt utilizate numai pe perioade limitate, sunt amplasate in incinta halei cu luarea în considerare a unei distribuții corecte, si sunt verificate periodic; - sunt montați senzori de temperatură, - caldura naturală generata de dejectii se utilizeaza la incalzirea spatiilor. Nu se utilizeaza sisteme de purificare a aerului. |
| c | Izolarea pereților, a podelelor și/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale. | Este posibil să nu fie aplicabile instalațiilor care utilizează ventilația naturală. Este posibil ca izolarea să nu fie aplicabilă în cazul instalațiilor existente, din cauza restricțiilor structurale | - Cladirile si tevile sunt izolate corespunzator. Grajdurile au pereti din zidarie, acoperis din panouri sándwich, izolate. |
| d | Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. | General aplicabilă | Pe timpul zilei se aplica iluminatul natural care este completat de iluminat artificial numai in zilele noroase. Nu se face iluminarea pe durata noptii decat daca este cazul. Iluminatul se face cu lampi fluorescente cu consum redus de energie. |
| e | Utilizarea schimbătoarelor de căldură. Poate fi utilizat unul dintre următoarele sisteme: 1. aer-aer; 2. aer-apă; 3. aer-sol | Schimbătoarele de căldură aer-sol sunt aplicabile numai în cazul în care există spațiu disponibil, din cauza faptului că au nevoie de o suprafață mare de teren. | Nu exista. |
| f | Utilizarea pompelor de căldură pentru recuperarea căldurii | Aplicabilitatea pompelor de căldură pe bază de recuperare a căldurii geotermale este limitată în cazul în care se utilizează țevi orizontale din cauza faptului că au nevoie de spațiu | Nu exista |
| g | Recuperarea căldurii prin intermediul podelei cu așternut prevăzute cu sistem de încălzire și răcire (sistem „combideck”). | Nu este aplicabilă instalațiilor destinate porcilor. Aplicabilitatea depinde de posibilitatea de a se instala depozite subterane închise pentru circularea apei. | Nu este cazul |
| h | Utilizarea ventilației naturale | Nu este aplicabilă instalațiilor cu un sistem de ventilație centralizat. În instalațiile destinate porcilor, aceasta ar putea să nu fie aplicabilă: — sistemelor de adăpostire cu podele cu așternut din zone cu climat cald; — sistemelor de adăpostire cu podele fără așternut sau care nu sunt acoperite, boxelor izolate (de exemplu cuști) din zone cu climat rece. | Se aplica ventilatia mixta, partial naturala si numai daca este cazul, asigurata de ventilatoare. |

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili

Incalzirea halelor se face cu centrale termice murale, cu tiraj fortat, alimentate cu gaze naturale.

Instalatiile termice din complex sunt inventariate mai jos:

| Instalatii termice | Caracteristici tehnice |
| --- | --- |
| 1 buc. Centrala termica in ferma care asigura incalzirea halelor H4, H5, H6, H11, H13 (incalzirea halelor se face cu radiatoare) | Putere- 1.740 kW Consum nominal de gaz 175 Nmc/h Cos dispersie : H = 8 m, D = 0,6 m |
| 10 buc. Centrale termice in ferma care asigura incalzirea halelor: Maternitate 1, Tineret 1, H7, H10, H12 (cate 2 centrale /hala) (incalzirea halelor se face cu radiatoare) | Putere = 80-90 kW Consum nominal de gaz 87 Nmc/h Cos dispersie : H = 6 m, D = 0,35 m |
| Centrala termica FILTRU SANITAR - FERMA | Putere= 90 kW Consum nominal de gaz 16 Nmc/h Cos dispersie : H = 6 m, D = 0,4 m |
| Centrala termica ABATOR - producere abur | Putere = 766 kW Consum nominal de gaz 82 Nmc/h Cos dispersie : H = 5 m, D = 0,3 m |
| Centrala termina ABATOR - incalzire | Putere = 520 kW Consum nominal de gaz 52 Nmc/h Cos dispersie : H = 6 m, D = 0,6 m |
| Centrala termica CANTINA | Putere = 48 kW Consum nominal de gaz 5,61 Nmc/h Cos dispersie : H = 6 m, D = 0,4 m |
| Cazan abur FNC nou | Putere - 500 kW Consum nominal de gaz 60 Nmc/h |
| TOTAL putere termica instalata/complex zootehnic | 4.564 kW (4,564 MW) |

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE  AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Amplasamentul complexului zootehnic e situat la cca. 800-900 m fata de zona rezidentială a localitatii Șercaia, pe partea dreaptă a drumului national DN1 Brașov-Sibiu.

Obiectivele de interes din vecinatate sunt:

- în S, la cca. 380 m- DN 1, terenuri arabile

- în V-SV, la cca. 550 m- Ferma bubaline Șercaia, terenuri arabile

- în N, la cca. 2.500 m- râul Olt, terenuri arabile

Zonele rezidentiale se situează pe urmatoarele directii și distante, în raport cu perimetrul complexului:

- în E, la cca. 800-900 m- loc. Șercaia;

- în S-SE, la cca. 4.500 m- loc. Vad;

- în V, la cca. 4.600-4.800 m- loc. Mândra;

- în N, la cca. 3.200-3.400 m- loc. Hălmeag

Fată de amplasamentul incineratorului și al statiei de epurare, prima constructie de locuit din Șercaia se gaseste la cca. 1.400 m pe directia SE.

Accesul la amplasament, se realizează indirect din DN1 Brașov-Sibiu prin intermediul unui drum secundar amenajat.

La distanta relevantă fată de complexul zootehnic nu au fost identificate monumente istorice sau zone de protectie ale acestora, obiective socio-culturale, care sa impună masuri de protectie specială privind conservarea valorilor știintifice și culturale

Ca localizare generală, amplasamentul fermei are urmatoarele coordonate geografice:

- 45049`59,09 N

- 25006`52,73 E;

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Referitor la amplasarea complexului zootehnic în raport cu ariile naturale protejate din zonă, s-au identificat:

-la cca. 5.600 m în Sud-Vest este rezervatia și situl NATURA2000 - ROSCI0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului;

-la cca. 1.000 m, în Nord-Vest este situl Natura2000- ROSCI0303 Hârtibaciu de Sud-Est și la cca. 2.200 m este ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu și ROSPA0099 Podisul Hârtibaciului;

-la distanta de aprox. 2.800 m, pe directia V și NV, este rezervatia naturala, zona umedă, Turbaria Mândra, rezervatie ce se îintinde pe o suprafată de aproximativ 850 ha și se desfasoară în partea de Nord a localitatii Mândra, între cursul de suprafata al râului Olt și DN 1.

Unităti structurale pe amplasament:

Conform datelor si documentatiei puse la dispozitie de titular, suprafata totală a complexului zootehnic este de 209632 mp. La aceasta se adauga o suprafata de 13.787 mp care a fost instrainata prin vanzare catre S.C. DIA-ZAR S.R.L. care a construit si opereaza un depozit de cereale in incinta.

Din aceasta suprafată, 20429 mp apartine de S.C. SERGIANA PRODIMPEX S.R.L, fiind terenul aferent abatorului, pentru care s-a încheiat un contract de închiriere, dreptul de folosinta ramânând al S.C. EUROPIG S.A. (contract chirie nr 5476/2012)

S.C. EUROPIG S.A. este operatorul complexului zootehnic de crestere și îngrasare suine Șercaia, situat în str. Câmpului, nr. 1, conform Contractului de Închiriere și Extraselor de Carte Funciară puse la dispozitie de reprezentantul societatii.

| CF | destinatia | Sc, mp | CF | destinatia | Sc, mp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPATII DESTINATE ACTIVITATILOR FERMEI |
| 104468 | hala 26 | 1099 | 104520 | hala 58 | 2275 |
| 104468 | hala 27 | 1575 | 104520 | hala 60 | 2274 |
| 104468 | hala 29 | 944 | 104468 | hala 64 | 2154 |
| 104468 | hala 30 | 1583 | 104468 | hala 65 | 2201 |
| 104468 | hala 35 | 2216 | 104468 | hala 67 | 1536 |
| 104468 | hala 36 | 2215 | 104468 | hala 68 | 1530 |
| 104468 | hala 38 | 1518 | 104468 | hala 70 | 1579 |
| 104468 | hala 39 | 1486 | 104468 | hala 71 | 1527 |
| 104468 | hala 41 | 1518 | 104468 | hala 73 | 1476 |
| 104468 | hala 42 | 1547 | 104520 | hala 78 | 2200 |
| 104468 | hala 44 | 1388 | 104520 | hala 79 | 2226 |
| 104520 | hala 51 | 2189 | 104520 | hala 81 | 2228 |
| 104520 | hala 52 | 2237 | 104520 | hala 82 | 2212 |
| 104520 | hala 54 | 2212 | 104520 | hala 84 | 2145 |
| 104520 | hala 55 | 2182 | 104520 | hala 85 | 2153 |
| 104520 | hala 57 | 2281 | 104520 | hala 87 | 2136 |
| 104520 | abator | 373 | 104495 | anexa abator | 8 |
| 104495 | abator | 5510 | 104495 | cantar | 21 |
| 104537 | cabina poarta | 9 |  |  |  |
| 104537 | cladire receptie cereale | 38 | 104537 | FNC | 3957 |
| 104537 | moara furaje | 185 | 104438 | incinerator | 142 |
|  | TOTAL | 70285 |
| spatii destinate activitatilor auxiliare |
| 104438 | platforma stocare namol | 11337 | 104486 | cantina | 354 |
| 104438 | magazie | 53 | 104495 | depozit carburanti- 3 rezervoare | 4 |
| 104438 | platforma colectare transfer dejectii din ferma | 338 | 104537 | garaj | 332 |
| 104438 | statie epurare | 2404 | 104537 | atelier mecanic | 559 |
| 104468 | filtru sanitar | 25 | 104486 | sediu administrativ | 373 |
| 104468 | cantar | 104 | 104438 | spatiu administrativ | 111 |
| 104486 | filtru+vestiar | 476 | 104495 | statie preepurare abator | 261 |
|  | TOTAL | 16731 |
| spatii pentru utilitati |  |  |  |
| 104468 | post trafo | 194 | 104486 | SRM | 668 |
| 104468 | statie pompare | 43 | 104537 | post trafo | 112 |
| 104468 | bazin apa | 50 | 104537 | statie pompe | 35 |
| 104468 | CT | 289 |  |  |  |
|  | TOTAL | 1391 |
| magazii, platforme |  |  |  |
| 104468 | magazie | 224 | 104486 | magazie | 78 |
| 104486 | magazie | 1063 | 104486 | copertina cu platforma betonata | 205 |
| 104486 | magazie | 1100 | 104495 | platforma betonata cu copertina | 550 |
|  | TOTAL | 3220 |
|  | spatii pentru drumuri |  |  |  |  |
| 104485 | drum | 107 | 104511 | drum | 2730 |
| 104499 | drum | 2596 |  |  |  |
|  | TOTAL | 5433 |

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

- FERMA DE REPRODUCȚIE, CREȘTERE ȘI ÎNGRĂȘARE SUINE

Ferma pentru reproductie, crestere și îngrasare în flux continuu (circuit închis), cu programarea montelor saptamânal, are ca scop obtinerea unui numar constant de purcei în tot cursul anului și asigurarea livrarii ritmice de porci grasi, în loturi cat mai uniforme, catre abatorul propriu.

Descrierea activității de creștere a suinelor

Fluxul tehnologic prevede inseminarea scroafelor, cresterea purceilor până la greutatea de 28-29 kg și transferul acestora catre sectorul de îngrasare. Ciclul de productie cuprinde urmatoarele etape:

tabel 7. Faze ale ciclului de productie

| Faza | Durata (zile) |
| --- | --- |
| monta | 6 |
| gestatie individuale | 30 |
| gestatie grup | 75-80 |
| maternitate | 28 |
| tineret | 45-55 |
| ingrasare | 90-100 |

Detalierea acestor faze de producție în ferma de suine se face mai jos

a.	Sectorul de tineret prasilă femele și scrofite de înlocuire

În acest sector obiectivul principal este obtinerea de scrofite parinti cu care se înlocuiesc scroafele din ferma comercială (parinti). Scroafele din acest sector sunt înlocuite cu scrofite de la fermele specializate în obtinerea de scrofite „bunici“. De la o scroafă bunică se obtin 6 scrofite parinti/an. Purceii întarcati se împart în masculi și femele. Masculii împreuna cu femelele care nu sunt selectate pentru a intra în perioada de testare sunt livrati la sectorul tineret suin, iar femelele ramase constituie grupa pentru perioada de testare, care la aproximativ 240- 250 zile de viată, cu o greutate de 145- 150 kg, trec în ferma comercială pentru înlocuirea scroafelor parinti care se reformează.

Este constituit din 4 hale:

-HALA DE TINERET FEMELE de la 30- 85 kg, cu o capacitate de 736 locuri pentru tineret femel de 30- 85 kg.

-HALA DE TESTARE cu 6 compartimente cu o capacitate de 176 locuri scroafe de 85- 130 kg pe compartiment. Fiecare compartiment are 8 boxe comune. Total capacitate hala 1.056 locuri pentru scrofite în boxe comune.

- HALA de scrofițe în așteptare și vieri cu 6 compartimente, din care:

-4 compartimente cu 9 boxe comune cu o capacitate de 8/9 scrofite/boxă, rezultă o capacitate de 300 locuri pentru scrofite în asteptare pentru montă;

-2 compartimente cu 35 boxe individuale pentru vieri reproducatori și 2 camere pentru recoltat vierii. Atasat de aceasta hală există un laborator pentru analiza și procesarea materialului seminal pentru însamântari artificiale.

-HALA pentru scrofite gestante în boxe comune cu 4 compartimente, cu o capacitate de 684 locuri.

b.	Sectorul pentru gestație maternitate scroafe matcă

În acest sector se cazează scroafele dupa ce sunt întarcate în boxele individuale care, după aproximativ 5- 6 zile, sunt montate împreună cu scrofitele de înlocuire depistate pentru montă în aceeasi perioadă. Dupa 26- 28 de zile se face diagnosticul de gestatie cu ecograful și se formează grupe de scroafe și scrofite gestante cu date de fatare apropiate, în boxe comune de unde, după aproximativ 75- 80 zile de cazare, sunt transferate în maternitate unde, dupa 5- 10 zile, fată și după 28 zile sunt întarcati purceii care sunt livrati în sectorul tineret suin, iar scroafele trec în boxele individuale reluându-și ciclul.

Este constituit din 5 hale:

-2 HALE cu boxe individuale pentru scroafe întarcate, monta artificială și primele 30 zile de gestatie, cu un numar de 1.224 locuri.

-2 HALE cu 96 boxe comune, cu o capacitate de 13-14 scroafe/boxă pantru scroafe gestante de la 30 pana la 110 zile de gestatie. Capacitate totala 1.290 locuri.

- HALA DE GESTATIE, cu boxe individuale si boxe comune cu capacitatea de 510 locuri pentru grupele de scroafe.

Adapostirea scroafelor se face în hale de gestatie prevazute cu boxe individuale, în primele zile de pregestatie (35 zile). Pardoseala boxelor individuale este acoperita partial (1/2) cu gratare din beton care acopera canalul de colectare al dejectiilor. Evacuarea dejectiilor si a apei de spalare din hale se face prin canalul de sub gratare, hidraulic, sistem de evacuare mixtura de dejectii, pana in canalizarea si apoi la statia de epurare a fermei, unde se face separarea dejectiilor grosiere de partea lichida.

Dupa ziua 35 de gestatie, scroafele sunt mutate in boxe colective de gestatie până la transferul la maternitate (cu o saptamana inainte de fatare). Halele de gestatie cu boxe colective au pardoseala acoperita cu gratare din beton (100 %). Dejectiile sunt colectate in bazinul de sub hala si evacuate hidraulic prin deschiderea unei clapete care creaza vacuum ducand la evacuarea rapida a mixturii de dejectii in canalizarea complexului

În hale exista un sistem de furajare lichida si sistem fortat de ventilatie; adaparea se face pe sistem de furajare lichida, prin suzete.

- Sectorul de fătare/maternitate (părinți și purcei)

Este constituit din 5 hale:

- O hala de maternitate cu 6 compartimente cu 16 boxe de fatare pentru fiecare compartiment.

- 4 hale cu 6 compartimente/hala, 40 boxe/compartiment. Boxele de fatare sunt în numar de 960. Scroafele gestante sunt aduse în maternitate pe grupe de fatare cu date apropiate de fatare (3- 4 zile diferentă), cu 5 zile înainte de fatare.

Total numar locuri: 1.056 locuri pentru scroafe și 13.200 pentru purcei sugari.

Întarcarea purceilor se face la 28 de zile după care compartimentele se spală și se dezinfectează.

Halele de maternitate sunt hale cu boxe individuale de fatare și pardoseala împartită în 2 zone distincte- o zonă pentru purcei cu gratare prefabricate din beton sau plastic și covorase încalzite cu apă caldă și o zonă de pardoseală pentru scroafe.

Sunt încalzite cu CT ce functionează pe gaz metan; fiind dotată și cu sistem de ventilatie fortată.

Furajarea se face în sistem semilichid, fiind furnizate ratii de apă pe acelasi sistem pentru scroafe.

Evacuarea dejectiilor se face hidraulic, prin canalul de sub gratare dupa încheierea alaptarii, când se face și dezinfectia boxelor.

- Sectorul de tineret suin (creșa)

În sectorul de tineret (cresa) sunt întarcati purceii cu vârste apropiate (3- 5 zile) și o greutate medie de 7- 8 kg. Purceii sunt cazati în boxe comune timp de 45- 55 de zile unde cu un spor mediu zilnic de 0,320- 0,380 kg ajung la o greutate de 24- 28 kg când sunt livrati la îngrasatorie (sectorul pentru porci grasi).

Este format din 5 hale:

-4 HALE cu 6 compartimente/hala. În fiecare compartiment sunt 12 boxe comune pentru purcei întarcati, care asigură o capacitate de 550 capete tineret suin pe compartiment, rezultând o capacitate totala de 13.200 locuri.

-O hală cu 6 compartimente și o capacitate de 2.270 locuri.

Furajarea acestora cu nutret uscat se face cu transportoare automate de la buncarele tampon la hranitoarele din inox, din boxe.

Total numar locuri : 15.470 capete.

Boxele comune pentru purcei întarcati sunt acoperite total cu gratare din plastic peste bazinul de dejecții.

Evacuarea dejectiilor din bazinul de sub fiecare hală se face prin deschiderea unei clapete care produce un vacuum usor ce permite evacuarea mixturii de dejectii.

- Sectorul de îngrășare

În sectorul de porci grasi animalele în greutate de 24- 28 kg sunt cazate în boxe comune, unde în aproximativ 90- 100 zile ajung la greutatea de abatorizare 105 kg (sporul este de 0,70 kg- 0,82 kg/zi).

Este format din 13 hale, de 3 tipuri:

-7 HALE cu 4 compartimente de 486 mp fiecare. În hale exista o hranitoare de inox, pe toata lungimea acestora, care asigura furajarea lichidă a porcilor grasi.

-3 HALE hale cu 4 compartimente. La limita dintre 2 boxe se afla o hranitoare din inox, pe toată lungimea acestora, care asigură furajarea lichida a porcilor.

-3 HALE cu 4 compartimente. La limita dintre 2 boxe există o hranitoare de inox, pe toată lungimea acestora, care asigură furajarea lichidă a porcilor grasi.

Numar locuri in 13 hale : 32.660 locuri pentru purcei la îngrasat.

Total hale= 32 buc

Acestea sunt hale modernizate cu podeaua complet acoperită cu gratar peste canalul de dejectii, de unde acestea sunt evacuate hidraulic spre canalizare și statia de epurare a fermei.

Evacuarea dejectiilor din bazinul de sub fiecare hala se face prin deschiderea unei clapete care produce un vacuum usor ce permite evacuarea mixturii de dejectii.

Halele sunt împartite în compartimente în asa fel încât fiecare compartiment să fie în permanentă ocupat de porci în aceeasi stare fiziologică respectiv, categorie de vârstă și greutate, cu exceptia perioadelor când se depopulează în totalitate pentru efectuarea curateniei mecanice și a dezinfectiei.

- Linii de furajare

Sectoarele de selectie, gestatie și maternitate sunt dotate cu sistem de hranire lichida, prin care animalele primesc hrana, dar prin care se asigura și suplimentul de apă (hranitoare cu suzete).

În sectorul de ingrasatorie, toate cele 13 hale au sisteme de hranire lichida- suzete, sistem alimentat de la bucataria furajeră lichidă.

Cele 5 hale de tineret unde se face furajarea uscata a efectivului, sunt prevazute cu câte două silozuri tampon pentru stocarea necesarului de furaj combinat uscat. Silozul tampon este o constructie din fibră de sticlă. La baza silozului se afla o instalatie pentru transport automat a furajului în hranitorile din boxe (troci). În sectorul de tineret, hrana uscată (S) se distribuie tot prin sistem automatizat, de la buncarele din capatul halelor catre trocile de hranire. Cu exceptia acestor hale de tineret, în toată ferma se face furajarea semilichidă a efectivului printr-un sistem de hranire cu suzete.

-	Linii de adăpare

Liniile de adapare sunt prevazute, cu sistem de suzete care asigură necesarul de apă fară pierderi mari de apă. Pe halele unde furajarea este solidă, există sistemul separat de adapare cu suzete.

Pe halele unde hranirea se face cu furaj semilichid/lichid, în efectivul de animale se furnizează suplimente sau ratiile de apă prin acelasi sistem de hranire (suzete).

- Igienizarea și pregătirea halelor pentru un nou ciclu de producţie

Periodic, la finele unui ciclu de producție, se execută lucrari specifice de pregatire, curatenie, reparatii curente, dezinfectie și recoltare de probe de sanitatie. Pentru prevenirea poluarii mediului, la nivelul fermei se utilizează, pentru curatenia mecanică, pompe de mare presiune (30- 50 atm) cu mare randament iar pentru dezinfectie se utilizează dezinfectanti cu spectru larg de actiune și care să nu se acumuleze în solul irigat cu ape reziduale provenite din adaposturile dezinfectate.

Tehnica efectuarii igienizarii curente se desfasoară în modul urmator:

      - se evacuează animalele din adapost;

      - se scoate de sub tensiune reteaua electrică a adapostului;

      - se umezeste întreaga suprafată de igienizat cu apă;

      - suprafata se curată atent de resturile organice aderente, cu ajutorul unui jet de apă sub presiune (min.10 atmosfere), al aerului comprimat, al periiior, al maturilor sau al unor solutii decapante;

      - se efectuează reparațiile curente necesare reluării procesului de productie, în conformitate cu tehnologia de crestere și cu prevederile programului sanitar - veterinar;

- se aplică dezinfectantul

În cadrul fermelor, rozatoarele (șobolanul negru, șobolanul cenusiu și șoarecii) reprezintă surse de contaminare cu microorganisme (bacterii, virusuri) pentru animale și om și, în acelasi timp, produc pagube economice importante, consumaând furaje, graunte și alte produse agroalimentare.

În fermele de porci operatiunea de deratizare se realizează atunci când adaposturile sunt depopulate. În acest caz, dupa realizarea curateniei mecanice, se folosesc momeli toxice și/sau prafuri cu pulberi toxice pe locurile circulate de rozatoare, în galeriile accesibile, în locurile de acces din afara adaposturilor. Concomitent se depun în adaposturi și recipienti cu apă otravită.

- ABATORUL PENTRU SUINE ȘI BOVINE

Este destinat pentru sacrificare suine și bovine, unitatea este realizată printr-un proiect SAPARD 2003-2005 și a fost modernizat în anul 2017 prin proiectul “Extindere abator, construire, transare și depozit congelare în cadrul proiectului Dezvoltarea lantului alimentar integrat Sergiana Poiana Mărului”. În cadrul acestui proiect au fost construite noi cladiri (C5 - extindere abator, C6 - Transare și congelare- depozit frigorific, Padoc animale și C2 - garaj) și au fost achizitionate utilaje noi, performante. Nu au fost modificate capacitatile de productie și nici etapele fluxului tehnologic.

Proiectul de modernizare și retehnologizare al abatorului a avut drept scop obtinerea unui proces tehnologic care să corespundă normelor Europene în vederea obtinerii marcii CE.

Materia primă, porcii vii pentru abatorizare, provin, în majoritate, din ferma proprie. Activitatea de sacrificare a animalelor din productia proprie creează o integrare pe verticala a procesului de productie.

Fluxurile de animale, de produse, de materiale diverse și de personal se supun principiului de maxima igienă, care duc la obtinerea unui produs final corespunzator celor mai exigente norme, întregul proces fiind caracterizat prin trasabilitate și autocontrol în punctele critice- implementare HACCP.

Descrierea tehnică a instalației

I. ABATOR SACRIFICARE SUINE

A.	Padocuri:

- Receptie animale din ferma proprie pe la rampa de descarcare.

- Receptie animale de la alte ferme pe la punctul de acces din exterior (rampa de descarcare, cântarire, culuar de aductiune, padocuri).

- Facilitati: - vestiar; grup sanitar cu duș.

B.	Zona murdară cuprinde:

- rampa de acces pana la boxa de asomare;

- boxa de asomare;

- banda de sângerare;

- oparitor;

- depilator;

- masa de finisare cu flambator si spalator cu bice.

- Facilitati: grup sanitar cu filtru pentru spalare maini si incaltaminte

C.       Zona curată cuprinde:

- linia de eviscerare;

- banda de transport carcasa;

- banda de transport organe.

- Laborator de trichina

- Facilitati: grup sanitar cu filtru pentru spalare maini si incaltaminte

- Clasificare și cântarire carcasă:

- Carcasele corespunzatoare și organele comestibile sunt depozitate și livrate.

- Carcasele necorespunzatoare, suspecte/infecte  și organele necomestibile sunt incinerate.

- Livrare produse conforme

Subprodusele rezultate din abatorizare (organe, carcasa, intestine), care nu se comercializează în stare refrigerată (0- 4°C), se congelează în navete sau pe rastel (carcasă) în tunelul de congelare (- 40°C) și apoi se depozitează în depozitele de congelare (-18°C).

SACRIFICARE BOVINE

A.	Padocuri

- Receptia animalelor pe la punctul de acces din exterior (rampa descarcare, cântar, culuar aductiune, padocuri de asteptare).

- Facilitati:  vestiar pentru lucratorii din padocuri; grup sanitar cu duș.

B.	Zona murdară

- culuar de aductiune până la boxa de asomare;

- boxa de asomare;

- macara de ridicare pe linia înalta;

- jgheab de sângerare;

- îndepartare coarne și copite;

- platforma aeriana transfer carcasă de pe linia înaltă pe linia joasă;

- 2 platforme de prejupuire.

- Platforma jupuire.

- Facilitati: grup sanitar cu filtru pentru spalarea mâinilor și a încaltamintei.

C.	Zona curată

- detasare cap;

- platforma de eviscerare pentru intestine și organe;

- platforma de despicare carcasă;

- platforma de finisare;

- platforma de control sanitar veterinar.

- Cântarire și clasificare carcase:

- Carcasele corespunzatoare și organele comestibile sunt depozitate, livrare.

- Carcasele  necorespunzatoare și organele necomestibile sunt depozitate și incinerate.

-Livrare- toate subprodusele comestibile aflate în depozite în stare refrigerată sau congelată.

-Facilitati: grup sanitar cu filtru pentru spalarea mainilor și a încaltamintei.

Subprodusele rezultate din abatorizare (organe, carcasa, intestine), care nu se comercializează în stare refrigerată (0- 4°C), se congelează în navete sau pe rastel (carcasă) în tunelul de congelare (- 40°C) și apoi se depozitează în depozitele de congelate (-18°C).

Triperie (mățărie)

Suine:

- Golire intestine;

- Separare intestine pe categorii (mate subtiri, bumbare, mic colon, stomac, besica, mate crete);

- Spalare, detasare grasimi;

- Ambalare in navete sau butoaie pe categorii;

- Depozitare;

- Livrare.

Continutul gastrointestinal se deverseaza la canalizare si impreuna cu celelalte ape uzate din abator se scurg catre statia de preepurare.

Deseurile de la intestine se depoziteaza in depozitul de deseuri porc si se livreaza catre incinerator.

Bovine

- zona de primire intestine

-Golire burti si intestine;

-Burta se transeaza in camera de curatat burti si apoi se depoziteaza in depozitul de carne de vita.

Intestinele se ambaleaza la saci si se depoziteaza in depozitul de deseuri de vita, apoi se livreaza la incinerator.

-Facilitati:  grup sanitar cu filtru pentru spalarea mainilor si a incaltamintei.

-Vestiare - filtru pe sexe pentru cele 2 zone.

- Sali de mese pentru cele 2 zone.

-Vestiar filtru pentru medicii veterinari.

Centrala frig pentru abator- climatizare (8-12°C) (Freon R404A- 440 kg in instalatie).

-	livrare;

-	matarie porc;

-	matarie vita;

-	inspectie organe porc;

- refrigerare (0- 4°C)

-	depozite carcasa porc (3 depozite a 100 carcase fiecare);

-	suspecte si infecte carcase porc;

-	depozit intestine porc;

-	depozit organe porc;

-	depozit deseuri porc;

-	depozite carcasa vita (2 depozite a cate 40 carcase fiecare);

-	suspecte si infecte carcasa vita;

-	depozit organe vita;

-	depozit piei vita;

-	depozit deseuri vita.

-tunel congelare (-40°C);

-depozite de congelare (2 depozite) (-18°C).

In corpul C6, prin modernizarile efectuate, s-a realizat in depozit frigorific compus din agregat frigorific cu compresor semiermetic, agent frigorific R407F, cca 600 kg in instalatie.

C.FABRICAREA DE NUTREȚURI COMBINATE (FNC)

Fabrica de nutreturi concentrate produce nutreturi utilizate în alimentatia porcilor din complex. Societatea achizitionează de pe piata natională produse cerealiere pe care le îmbunatateste prin aport de vitamine și minerale.

- FNC 1 (instalatie veche)

FNC a fost realizată în anul 1981 și de-a lungul timpului a parcurs unele etape de retehnologizare. In prezent, este menținut doar pentru a suplini necesarul de productie furaj pentru ferma (intermitent, in caz de necesitate). Acesta nu a mai fost utilizată din anul 2015, fiind menținută în conservare.

Date specifice pentru instalatia FNC (vechi):

-	Capacitate maxima de procesare FNC: 80 to/zi.

Sistemul de depoluare pentru morile de cereale- filtru pulberi cu saci panza Tip WAM 30W FILCONTROL

-	Depozite pentru cereale- capacitate de depozitare: 1.200 to, in magazia de cereale (constructie inchisa cu radier din beton, structura din beton si invelitoare metalica).

-	Depozite pentru produsul final (furaj)- capacitate de depozitare: 4 buncare x 24 to

FNC-ul contine 15 silozuri cu urmatoarele capacitati:

- Silozurile 1-3: 20 to/buc;

-	Silozurile 4-11: 15 to/buc;

-	Silozurile 12-15 : 24 to/buc.

Componenta fabricii de nutreturi:

Sectia de primire materii prime:

Receptia materiilor prime cerealiere si proteice vegetale:

-	Cuva de descarcare a materiilor prime in vrac din mijloacele de transport;

-	Transportor cu lant pentru materii prime (redler);

-	Filtru pe transportor pentru desprafuirea utilajelor din fluxul de receptie materii prime

Elevator cu cupe pentru materii prime;

-	Transportor pentru materii prime cu sibare de descarcare in buncare;

-	Buncare pentru depozitarea materiilor prime si de alimentare a morilor cu ciocane.

Receptia taratelor de grau:

-	Transportor cu lant pentru materii prime cu 2 sibare (transportorul cu racleti de la macinis);

-	Buncare pentru depozitarea si dozarea taratei de grau.

Din motive de biosecuritate, alimentarea buncarelor de tarate se face cu ajutorul elevatorului de boabe prin intermediul unui transportor cu lant, in acest mod vehiculele care aduc materia prima nu au contact cu FNC.

Sectia de macinare:

-	Dispozitive de alimentare a morilor cu ciocane (2 snecuri); Alimentare automata a morilor;

-	2 buc. Moara cu ciocane MC16;

-	Transportor melc sub morile cu ciocane;

-	Filtru de aspiratie a morilor — tip WAM 30W FILCONTROL Ecluza tip 400;

-	Elevator cu cupe pentu transportul macinisului;

-	Transportor cu lant;

- Filtru cu aspiratie pe transportorul de macinis;

-	Sibare sub transportorul cu lant (6 buc);

-	6 Buncare pentru depozitare si dozare a fainurilor produse de moara.

Sectia de produse finite:

-	6 Transportoare cu mele pentru preluarea fainurilor din buncarele de depozitare;

-	2 Transportoare cu melc pentru preluarea fainurilor din buncarele de depozitare;

-	Buncar cantar dozare 2000 kg echipat cu 4 doze de cantarire;

-	Transportor sub buncar cantar;

-	Elevator dozare prevazut cu cuva pentru urcarea premixurilor in buncarul de asteptare;

-	Buncar de asteptare deasupra amestecatorului;

-	Amestecator cu sibar si descarcare pe toata suprafata fundului;

-	Filtru cu aspiratie pe transportor macinis;

-	Transportor melc pentru alimentare elevator cu cupe; Elevator cu cupe;

-	Transportor cu melc pentru produsul finit echipat cu 2 sibare si 2 deviatoare cu 2 cai;

-	4 Buncare de produse finite echipate cu sibare de descarcare.

Fluxul tehnologic:

Materiile prime în vrac sunt descarcate și receptionate pe cuva de receptie, preluate de elevatorul de materii prime și de transportorul cu lanț. În continuare sunt descarcate de catre transportorul melc în buncarele de depozitare și alimentare moară. Pe transportorul cu lanț s-a montat un filtru de praf, cu curatire automată, asigurând reciclarea prafului vegetal degajat în interiorul utilajelor. În acest fel utilajele sunt în permanentă sub o mica depresiune creată de ventilatorul filtrului, iar aerul evacuat este purificat de elementele de filtrare.

Alimentarea morii se efectuează cu un variator de frecvență care actionează un motor reductor al transportorului cu melc de alimentare, permitând reglarea debitului morii în functie de curentul absorbit de motorul de actionare. În acest fel moara functionează la capacitatea nominală a motorului.

Produsul macinat este preluat de transportorul melc de sub moara și descarcat în elevator prin intermediul ecluzei tip 400. În acest fel camera de macinare va fi ventilată în conditii bune de catre ventilatorul filtrului de praf montat deasupra cuvei de colectare a macinisului, care va aspira aer numai din moara nu și din sistemul de transport-elevator- transportor.

- FNC 2 nou

Caracteristicile si componentele principale ale FNC nou:

1.	Sistem de receptie si umplere cu materii prime cu capacitate de 50 tone/h

a.	buncar de receptie materii prime, alcatuit din pâlnie de alimentare intarita, prevazuta cu trapa de vizitare, sistem interior de consolidare si un grilaj superior de siguranta, metalic si demontabil dotat cu transportor cu lant, model TC-7/300.

b.	elevator cu cupe, model EC-10/350. Parte superioara si inferioara demontabile, unite prin benzi metalice. Include teava cu fereastra de vizitare. Picior echipat cu un sistem de reglare a canalului de evacuare, actionat manual.

c.	transportoare cu lant model EC-7/300.

d.	cutite curbate de descarcare model TN-300 x 600.

e.	transportor cu lant model TC-7/300.

2.	Instalatie de dozare materii prime

a.	șnecuri pentru dozare model TH-200.

b.	cântar dozare model BC-4000.

c.	transportor elicoidal model TH-200.

d.	elevator cu cupe model EC-7/220

3.	Modul de macinare si amestecare cu capacitate de 20 tone/h produs finit

a.	alimentator moara orizontala prevazut cu fereastra de vizitare, electrovalva, cititor magnetic si jgheab de alimentare confectionat din metal, model CN-250x250.

b.	cutit curbat de descarcare model TN-400 x 400.

c.	alimentator alveolar model AMD-1500/800.

d.	moara cu ciocanele model MH-1500/1800.

e.	filtru de curatare din metal, etans, prevazut cu trapa pentru curatarea si schimbarea furtunurilor. Echipat cu dispozitiv electronic de reglare a ciclurilor de curatare prin aer sub presiune conectat la o palnie de proces cu o curatare de 4.000 l.

-	pozitie: aspirare linie de macinare / sub concasor deasupra malaxorului

-	suprafata filtranta: 50 mp,

-	ventilator: 11 kW,

-	dispozitiv electronic de control: IPC,

f.	malaxor orizontal model MZ-4000.

g.	transportor cu lant model TC-7/200.

h.	elevator cu cupe model EC-7/220.

4.	Sistem de primire, depozitare, cantarire si dozare aditivi

a.	ansamblu monobloc pentru dozarea aditivilor, alcatuit din: 3 buc. Rezervoare de 500 l

-	6 buc. Suporturi tubulare pentru BIG-BAG

-	6 buc. Palnii colectoare

-	2 buc. Cantar de dozare

-	6 buc. Rezervoare de 200 l

b.	filtru de tip ciclon pentru curatare, confectionat din metal, etans, prevazut cu trapa pentru curatarea si schimbarea furtunurilor. Echipat cu dispozitiv electronic de reglare a ciclurilor de curatare prin aer sub presiune conectat la o palnie de process cu o curatare de 4.000 l.

-	suprafata filtranta: 50 mp

-	ventilator: 11 kW,

-	dispozitiv electronic de control: IPC, pozitie: evacuare filtru-ciclon

5.	Echipamente pentru transportul produsului finit: faina sau granule in zona curata.

a.	transportoare cu lant model TC-7/200

b.	cutite curbate de descarcare model TN-200 x 400

6.	Echipamente pentru transportul si insacuirea produsului finit: faina la sac.

a.	sistem de insacuire model TN-400 x 200

7.	Instalatie pentru granularea furajului finit

a.	masina de granulat model SG-180 cu matrice verticala prevazuta cu motor electric si matrice pentru presa de granulat SG-180

b.	instalatie de refrigerare verticala contracurent model RVC-19x19 cu sistem de descarcare prin placi glisante

c.	ventilator centrifugal de aspiratie

-	amplasare: aspiratie linie granulare,

-	debit aer: 10.000 mc/h

-	motor: 14,7 kW

d.	sistem de aspiratie, ciclon de decantare si ecluza rotativa model ES-250:

-	pozitie: evacuare nisip ciclon

-	motor: 0,5 kW

e.	dispozitiv de cernere rotativ model TRS-15

f.	elevator cu cupe model EC-3 si model EC-7/220

8. Echipamente pentru transferul cerealelor in silozurile fabricii cu capacitate de 50 tone/h.

a.	transportor cu lant model TC-7/300

9.	Sistemul de transport a furajului finit la silozurile utilizate in prepararea alimentarii lichide

a animalelor

a.	transportor cu lant model TC-7/300

b.	cutite curbate de descarcare TN-400 x 200

10.	Instalatii diverse

12.	Instalatie electrica: forta si automatizare

13.	Edificiu metalic

14.	Instalatie de aburi — Cazan de aburi cu o capacitate de 700 kg/h premontat pe platforma

metalica

15.	Instalatie de lichide

a.	instalatie de ulei

b.	instalatie de lizina si metilonina

c.	instalatie de incorporare de grasimi si ulei, la iesirea din matrita de la granulatoare (fat spray)

Fluxul tehnologic FNC nou:

Fabrica este compusă dintr-un edificiu modular împartit în patru parti diferite și pregatit pentru a fi marit foarte usor în caz că va fi nevoie de o marire a capacitatii de depozitare a materiei prime, cât și a depozitarii produsului finit. Partile componente sunt:

1.	Celulele de depozitare a materiilor prime:

-	3 celule de 240 mc fiecare, 4 celule de 120 mc fiecare,

-	2 celule de 85 mc fiecare,

-	2 celule pentru amestecurile de curatare de 35 mc.

2.	Turnul fabricii: adaposteste toate masinile pentru procesul de fabricatie al furajului cu o capacitate de 20 t/ora de productie de furaj. Dispune de o linie de granulare (10 to/h) si trasee separate pentru furajul pentru suine (macinat si granulat).

3.	Celule de depozitare a produsului finit- 8 celule de 36 mc fiecare in zona curata cu o capacitate totala de depozitare de 288 mc .

4.	Celule pentru depozitarea produsului finit:

-	1 celula de 112 mc,

-	2 celule de 55 mc fiecare,

-	4 celule de 28 mc fiecare.

Celulele pentru depozitarea produsului finit sunt amplasate in zona murdara, pentru o capacitate totala de depozitare de 334 mc.

Procesul de productie poate fi impartit in trei subprocese importante:

1.	Receptia si depozitarea materiilor prime necesare pentru fabrica.

2.	Fabricarea nutretului.

3.	Depozitarea produsului finit.

Capacitati de productie:

- 20 to/h produs finit macinat

-	10 to/h produs finit granulat.

Continutul retetelor aproximativ si necesarul de cereale:

- 55% grau-	28.600 to/an

- 15% porumb - 7.800 to/an

- 30% tarate, srot floarea soarelui si soia, premixuri, faina de peste, sare, carbonat de calciu- 15.600 to/an

ACTIVITĂȚI DE PREEPURARE ȘI EPURARE APE UZATE

- Instalatii de preepurare

- Separator de grasimi aferent  cantinei V= 0,5 mc

-Statia de preepurare de la abator este compusa din:

- Separator de grasimi cu:

-	bazin de acumulare și degresare a apelor provenite de la abatorizare, cu Vutil=16 mc, dimensiuni 5,8x2,8x1,0 m;

- bazin de acumulare și degresare a apelor provenite din padocurile de asteptare, cu Vutil=12 mc, dimensiuni 3,3x3,78x1,0 m;

-	bazin de acumulare cu compartiment de amestecare și ridicare, cu Vutil=16,5 mc, dimensiuni 4,4x3,77x1,0 m;

-	2 pompe submersibile (1a+1r), cu linie hidraulică, regulatori de nivel, sistem de ridicare și accesorii; un amestecator electric tip mixer cu elice din otel inox; un sistem automatic de comanda al pompei realizat cu întrerupator.

- Gratar, cu tambur rotant din otel inox, Qmaxim 40 mc/h, grosime de filtrare 1 mm, P=1,1 kW, randament de epurare 8% din încarcarea organica (10,85 kg/zi CBO5).

- Bazin de egalizare (aerare), cu Vutil=142 mc, dimensiuni 6,0x8,0x4,0 m, randament de epurare 25% din incarcarea organica (33,9 kg/zi CBO5), echipat cu:

-	sistem de egalizare preoxidare cu bule fine, de randament ridicat pentru fluxuri variabile, prevazut cu difuzoare de tip DIFFONDER (13 buc.), suflanta cu dispozitiv de alimentare, linie hidraulica de legatura din hotel inox 604;

-	un amestecator submersibil de tip Mixer, din otel inox 304;

- doua electropompe pentru relansarea refluxului egalizat (1a+1r), prevazută cu linie hidraulică;

-	un dispozitiv pentru reglarea fluxului catre compartimentul biologic, realizat din otel inox AISI 304;

-	un grup de stabilizare și control al pH-ului.

- Bazin de oxidare biologică, cu Vutil=395 mc, dimensiuni 16,0x7,0x4,0 m, încarcarea organică epurată 91 kg/zi CBO5, constituit dintr-un sistem de oxidare biologica cu microbule, echipat cu:

- difuzor de microbule cu membrană tubulară sau cu disc;

-	suflantă cu P=15 kW, convertor de frecventă pentru motorul suflantei;

-	sistem de control automat al aerarii (oxigenometru);

-	linie de alimentare a difuzorilor și placa de distributie din otel inox AISI 304, cu Ø=4”;

-	lama de otel inox pentru reglarea fluxului catre compartimentul de sedimentare.

- Bazin decantor (sedimentator), cu suprafata utilă de 25 mp, dimensiuni 5,0x5,0x4,5 m, cu pereti inclinati la 60°, debit iesire din statie 9,0 mc/h, echipat cu:

-	canal tip Thompson din otel inox;

-   echipament de recirculare al namolului activ, prevazut cu electropompa submersibila cu linie hidraulica si valva automata de reglare a fluxului.

- Bazin de stocare a namolului, Vutil=45 mc, dimensiuni 2,4x5,0x4,5 m. Aceasta statie de preepurare este operata de personalul abatorului.

- Stația de epurare a complexului

-Statia de pompe SP1 (echipata cu electropompe tip HT 100-8-/315- 3 buc (2 active+1 rezervă) cu Q=100 mc/h, H 20 mCA, P 22 kW).

Toate apele uzate sunt conduse în bazinul de aspiratie al SP1 cu V= 100 mc. Pe conducta de admisie a bazinului de aspiratie este montat un gratar rar. Apele uzate sunt pompate spre decantorul statiei de pompare al treptei de epurare mecano-chimice printr-o conducta de azbociment Dn=250 mm, L= 320 m.

Apele uzate,  respectiv influentul brut, dupa refulare din statia de pompare (SP1) - situata la limita incintei complexului zootehnic, sunt conduse in statia de epurare cu treapta mecanica si biologica dimensionata sa epureze un volum de 750 mc/zi

A. Treapta de epurare mecano-chimică:

- statia de pompare cu volumul de 120 mc, echipată cu doua pompe cu puterea de 11 kW și debitul de 40 mc/h la 1,5 bar, comandate de catre un senzor de nivel hidrostatic, care trimit apele uzate spre instalatia de filtrare.

-	Instalatia de filtrare se compune din două filtre parabolice tip VTPS 2000, cu urmatoarele caracteristici tehnice: Q=120 mc/h, marime interspatii 0,5 mm. Namolul separat de filtre este deshidratat într-o presă cu șurub si va fi depozitat pe platformele de uscare. Apa filtrată de filtrele parabolice ajunge în bazinul de omogenizare/ egalizare.

-	Bazinul de omogenizare are capacitatea de 220 mc.	 Este prevazut pe radier cu difuzori cu bule pentru aerare, pentru evitarea activitatii anaerobe. Acest bazin este dotat cu o pompă submersibilă cu puterea de 5 kW și debit de 80 mc/h la 1,5 bari care alimentează instalatia de flotatie DAF și senzor hidrostatic.

- Unitatea de flotatie cu aer dizolvat (DAFI), Q= 40 mc/h. Preia apele uzate din bazinul de omogenizare, le tratează in vederea separarii materiilor in suspensie si a grasimilor, dupa care, partea lichida este evacuata prin cadere in bazinul tampon cu capacitatea de 80 mc de unde este evacuata prin intermediul unei pompe submersibile cu puterea de 5 kW si debit de 80 mc/h la 1,5 bari. Partea solidă este evacuată prin cadere în bazinul de namol și apoi pompată cu o pompă cu șurub cu putere de 3 kW, debit 11 mc/h în paturile de uscare.

Dupa bazinul de omogenizare, apa uzată intră în unitatea DAF, unde efluentul este recirculat sub presiune și semisaturat cu aer. Unitatea DAF este prevazută cu unitati de dozare cu Fe2(SO4)3 sau Al2(SO4)3, NaOH 25%, polielectrolit 0,1%. O racletă de suprafață înlatură stratul de namol plutitor.

B. Treapta de epurare biologică:

-	Bazinul de contact (selector) V=250 mc; debit de intrare = 30-40 mc/h; este echipat cu sistem de mixare-aerare. Aici se face amestecul apei tratate din DAF1 cu namolul activ recirculat din bazinul biologic si din DAF2. Scopul bazinului de selectare este de a controla cresterea excesiva a microorganismelor filamentoase.

- Bazinul de aerare (reactorul biologic) cu functionare secventiala nitrificare/denitrificare cu patru compartimente, realizat din beton armat,  V = 3.200 mc; prevazut cu:

- Mixere subermisibile- 4 buc cu P= 3,5 kW, cu rol de mixare a apei in zona de denitrificare,

- Pompa submersibila cu sistem Vortex- 2 buc, P= 6 kW, Q= 160 mc/h la 0,2 bar cu rol de recirculare in zona de denitrificare

- Sistem complet pentru aerare cu aeratori de bule fine tip aerostrip Q=4 mc/h, debit 84 Nmc/h- 60 buc,

- Suflanta pentru aerare- 2 buc cu P= 45 kW, Q= 1550 mc/h, asigura necesarul de aer pentru tratamentul apei in bazinul de aerare,

- Pompa submersibila cu sistem Vortex- 1 buc, P= 5 kW, Q= 120 mc/h la 0,5 bar cu rol de recirculare a apei in bazinul de contact,

- Pompa transfer apa preepurata= 1 buc, P= 2,2 kW, Q= 40 mc/h la 0,6 bar cu rol de alimentare cu apa pretratata a trepteo de denitrifcare cu metanol,

- Senzor hidrostatic pentru controlul nivelului apei in bazinul de aerare- 1 buc, 4-20 mA, 6 m,

- Sistem de masurare si control al cantitatii de oxigen dizolvat in bazinul de aerare- 1 buc,

- Set pH-metru de imersie cu rol de control pH in treapta biologica - 1 buc,

- Set potential Redox de imersie- 1 buc, are rol de control al denitrificarii.

-Bazin de denitrificare cu metanol (300 mc), prevazut cu:

- mixere submersibile – 3 buc cu P= 2,2 kW, cu rol de mixare a apei in zona de denitrificare cu metanol,

  - sistem complet pentru aerare cu aeratori de bule fine aerostrip Q2,0, debit 42 Nmc/h- 10 buc,

  - sistem complet pentru dozare sursa externa de carbon pentru denitrificare – 1 buc cu vas de 2000 l si doua pompe dozatoare cu accesorii Q= 50 l/h,

  - pompa submersibila cu sistem Vortex- 1 buc, P= 2,2kW, Q= 25 mc/h la 1 bar cu rol de golire a treptei de denitrificare cu metanol,

  - set potential Redox de imersie- 1 buc cu rol de control al denitrificarii in treapta de metanol.

-Bazin de alimentare pentru DAF2 (300 mc), este prevazut cu:

-pompa submersibila cu sistem Vortex- 1 buc, P= 5 kW, Q= 50 mc/h la 0,8 bar cu rol de pompare a apei in unitatea de flotatie DAF 2 biologica,

- senzor hidrostatic pentru controlul nivelului apei in bazinul de pompare- 1 buc, 4-20 mA, 6 m.

-Unitate de flotatie cu aer (DAF2) biologica, Q= 60 mc/h, compusa din:

- sistem de dozare și preparare a substantelor chimice, agent de coagulare, hidroxid de sodiu, agent de floculare care consta din pompa de transvazare- 3 buc, bazine de preparare reactivi cu V= 1000 l- 3 buc, pompe dozatoare reactivi- 3 buc, set pH-metru cu rol de control pH si comanda automata a pompei de dozare solutie hidroxid de sodiu,

- floculator tubular din inox prevazut cu mixere statice- 3 buc, robineti injectie reactivi- 3 buc cu rol de amestec a apelor pretratate cu solutiile de coagulant, floculant si hidroxid de sodiu,

pompa evacuare namol flotatie- 1 buc, P= 3 kW, Q= 11 mc/h la 4 bar care realizeaza recircularea namolului si evacuarea namolului in exces pe paturile de uscare.

-Panou electric de control PLC cu monitorizare.

C.	Linia namolului- 9 bucati platforme de uscare namol realizate din beton armat, cu canal de drenaj central cu strat filtrant, cu dimensiunea de 16x 80 m fiecare si capacitatea totala de 10.000 mc.

Apele colectate de pe drenajele platformelor de uscare sunt refulate in bazinul de omogenizare cu o stație de pompe (SP2). Aceasta statie are un bazin de aspiratie V=50 mc si este echipata cu doua pompe submersibile EPEG.

În final, efluentul statiei de epurare este evacuat gravitational în râul Olt printr-o conductă cu Dn= 400 mm din azbociment cu tronsoane metalice, în lungime de cca 2 km.

Namolul de pe platformele de uscare (deshidratat) este utilizat ca îngrasamânt pe terenurile agricole învecinate, aflate în exploatarea S.C. DIA-ZAR S.R.L. (1420 ha).

Controlul procesului de epurare și automatizarea

Pentru controlul statiei este incorporat un sistem logic de control programabil (PLC), sistem care monitorizeaza parametrii de operare si proces (debit, pH, temperatura, presiune, nivelul apei etc.) si ii transmite tabloului de control. Monitorizarea statiei de epurare prin implementarea sistemului SCADA, sistem care contine urmatoarele: panou de control, PC, soft SCADA, aplicatie software, interfata.

Volume de apa uzata epurate (menajer+tehnologic) Qmaxim = 750 mc/zi Qmediu = 555 mc/zi

- ELIMINAREA DEȘEURILOR DE ABATORIZARE ȘI A CADAVRELOR DIN FERMĂ

- INCINERATOR CALORIS IE(V) 1000

- Tipuri deseuri arse in incinerator: subproduse de origine animala care nu sunt destinate consumului uman provenite din abator si ferma, inclusiv prestarea de servicii similare de incinerare pentru terti, in limita capacitatii maxime aprobate, de 9 to/zi.

Incineratorul este amplasat in zona statiei de epurare, la distanta fata de abator și față de fermă, precum și la cca. 1.400 m față de prima constructie de locuit din Șercaia.

Caracteristici tehnice:

-	Tip Incinerator ecologic; CALORIS - Model IE(V) 1000

-	Capacitate incinerare: 4.500-5.000 kg/sarja

-	Debit de gaz instalat: 85 Nmc/h

-	Durata de incinerare a unei sale: 6-7 ore

-	Sarje/zi: o sarja

-	Temperatura nominala in camera de ardere:

a.camera de ardere primara 850+50 grade C

b.camera de ardere secundara 1.100+50 grade C

-         Camera primara: cu 3 arzatoare tip S18 UNIGAS Italia cu reglaj, cu: Pmin 45 kW - Pmax 200 kW; debit gaz instalat- 2x21,4 = 42,4 Nmc/h; putere motor ventilator- 0,15 kW (doua arzatoare in functiune, unul de rezerva)

-       Camera secundara: cu arzator tip P45 UNIGAS Italia cu: Pmin 120kW- Pmax 450kW; reglaj modulat; debit gaz instalat- 55 Nmc/h; putere motor ventilator- 0,76-5kW

-	Ventilator aer suplimentar tip AA 60/7; debit 3.600 Nmc/h, Pmotor=7,5 kW

-	Volum camera de combustie: 7,4 mc

-	Cos dispersie: H = 6 m, sectiune 0,8x 0,8 m

-	Tipuri deseuri arse in incinerator: subproduse de origine animala care nu sunt destinate consumului uman provenite din abator si ferma.

- Depozitarea cenusii se face in saci grosi de plastic și este tratată ca deșeu nepericulos.

-	Diminuarea emisiilor poluante in atmosfera se face prin procesul de ardere in camera postcombustie al incineratorului.

-	Transportul deseurilor se face cu tractor cu container din tabla inoxidabila.

-	Dezinfectia mijloacelor de transport se face cu solutie dezinfectanta.

Fluxul tehnologic de incinerare cuprinde urmatoarele faze:

-	receptia deseurilor, depozitarea, incinerare, eliminare cenusa.

Instalatia este destinata incinerarii deseurilor nepericuloase provenite de la abatorizare si cadavre din ferma. Deseurile sunt receptionate si depozitate in camera de depozitare temporara a incineratorului. Incarcarea incineratorului este manuala. Cantitatea de deseuri incarcata nu depaseste valoare maxima a capacitatii de incinerare 4.500-5.000 kg/sarja.

Gazele si materialele in suspensie, rezultate in urma arderii primare, din camera de combustie, trec in camera de postcombustie. Temperatura de ardere in cea de-a doua camera este de 1100°C, asigurându-se un timp de rezidenta de 2 secunde. Temperaturile in cele doua camere sunt programabile. Incinerarea propriu-zisa se cronometreaza din momentul atingerii temperaturii de incinerare in camera de combustie si este mentinuta conform timpului programat. Instalatia de automatizare a incineratorului asigura comanda centralizata a procesului de incinerare. Dupa terminarea procesului de incinerare, sistemul intra automat in faza de racire. Dupa terminarea timpului de racire programat, instalatia se decupleaza automat. Cenusa rezultata se indeparteaza manual si se colecteaza in saci si in containerul metalic inchis care este preluat de S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraș.

F. Referitor la fertilizarea terenurilor agricole cu dejectiile rezultate din complexul zootehnic, S.C. EUROPIG S.A. are incheiata Conventia de colaborare nr. 84/15.01.2014 cu S.C. DIA-ZAR S.R.L. care este beneficiarul lucrarilor, cu o suprafata de teren exploatata agricol de 1420 ha conform contractului anexat. Conform Conventiei, S.C. EUROPIG S.A. se obliga:

-	sa fertilizeze terenurile agricole puse la dispozitie de beneficiar, in conditiile stipulate in Conventie;

-	cu ocazia imprastierii ingrasamenitelor, prestatorul se obliga sa respecte procedurile instituite prin CODUL DE BUNE PRACTICA AGRICOLE si a celorlalte norme mentionate;

-	lucrarile vor fi executate cu mijloace mecanice din dotarea Furnizorului-Prestator care vor fî manevrate in asa fel incat sa nu degradeze terenurile si culturile invecinate

Titularul trebuie sa prezinte Studiile agrochichimce si Programele de fertilizare a terenurilor agricole pe care se aplica dejectiile din ferma, conform prevederilor Codului de Bune Practici Agricole.

8.2.2. Activităţi conexe

- Activități administrative

- Asistenta veterinara este asigurata de catre medicul veterinar din ferma si medicul veterinar epizootolog.

- Farmacia   veterinara   unde   se   depoziteaza   medicamentele   si   produsele   pentru   dezinfectia, deratizarea si dezinsectia halelor.

- 2 bucatarii furajere (x 2 instalatii/bucatarie), unde se  prepara  furajul  semilichid  (amestec furaj, apa sizer),  pentru scroafe si pentru ingrasatorie.

- Filtrul sanitar- deoarece conditiile si normele sanitar veterinare interzic accesul oricaror persoane  neautorizate in incinta fermei,  personalul care intra in contact direct cu animalele este obligat  ca inainte de a intra in ferma sa treaca printr-un filtru sanitar unde se dezbraca de hainele si incaltamintea de strada cu care au venit la lucru si se vor imbraca cu haine si incaltaminte de lucru   ce se folosesc numai in incinta fermei.

- Filtrul sanitar din ferma are spatii pentru birou, vestiar, grup sanitar. Apa calda si incalzirea spatiului se realizeaza cu centrala termica pe gaz.

- De fiecare data cand  se intra si  iese din incinta fermei, personalul are obligatia sa faca dus sa se dezinfecteze cu solutii specifice ptr. a evita orice contaminare  a animalelor  pentru prevenirea imbolnavirii  animalelor  sau a oamenilor.

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

Conditiile anormale de functionare sunt:

- avarie la sistemul de furnizare a energiei electrice;

- stricarea pompei din forajele de alimentare cu apa;

- aparitia unei epizootii;

- avarie la sistemele de distributie a furajelor si apei.

Aceste situatii anormale nu conduc la marirea impactului fermei asupra factorilor de mediu.

Pentru functionarea in conditii anormale sunt elaborate proceduri specifice.

De asemenea sunt elaborate planuri pentru actionare in caz de accidente (incendii, poluari accidentale).

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța globală este aplicată o bună organizare internă (conformare cu BAT 2):

| Index | BAT 2. Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța globală, BAT consta în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. | Analiza conformării/ Descrierea situației existente în fermă |
| --- | --- | --- |
|  | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a | Amplasarea corespunzătoare a instalației/ fermei și o bună amenajare spațială a activităților pentru: - a reduce transporturile de animale și de materiale (inclusiv a dejecțiilor animaliere); - a asigura distanțe adecvate față de receptorii sensibili care au nevoie de protecție; - a lua în considerare condițiile climatice existente (de exemplu vântul și precipitațiile); - a lua în considerare capacitatea potențială de dezvoltare ulterioară a fermei; - a preveni contaminarea apelor. | Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor/ fermelor existente. | Amplasarea fermei a luat in considerare acesti factori: - animalele si materialele sunt aduse de la furnizori amplasati cel mai aproape posibil de ferma. -Dejectiile sunt transportate pe terenurile agricole din zona. -Cea mai apropiată zonă rezidentială este localitatea Șercaia, pe directia estica, la cca. 800-900 m de fermă -Directia predominanta a vantului este dinspre nord si nord-est cu frecventa 21,4%, dinspre V (11,3%) si dinspre est (12,1%), directie opusa zonei rezidentiale a localitatii Sercaia -Exista potential pt dezvoltarea fermei, daca se doreste. -Sunt luate din constructie, masuri de prevenire a contaminarii apei si solului prin izolarea surselor de poluare |
| b | Educarea și formarea personalului, în special pentru: - reglementări relevante, creșterea animalelor, sănătatea și bunăstarea animalelor, gestionarea dejecțiilor animaliere, siguranța lucrătorilor; - transportul și împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere; - planificarea activităților; - planificarea și gestionarea situațiilor de urgență; - repararea și întreținerea echipamentelor. | General aplicabilă. | Se face instruirea periodica a personalului referitor la creșterea animalelor, sănătatea și bunăstarea animalelor, gestionarea dejecțiilor animaliere, siguranța lucrătorilor, Insusirea masurilor de securitate. Societatea nu face imprastierea pe sol a dejectiilor. Transportul și împrăștierea pe sol dejectiilor se face de către firma care preia aceste dejecții pe bază de contract. Activitatile se executa planificat, existand grafic pe zile/luni/an. Periodic se face prelucrarea Planului de prevenire si combatere a poluarii accidentale si se fac simulari. Prelucrarea datelor din fisele de securitate pentru materiile de prime utilizate in procesul de productie sau produsele finite Se face periodic controlul proceselor si echipamentelor tehnologice |
| c | Pregătirea unui plan de urgență pentru a face față emisiilor și incidentelor neprevăzute, cum ar fi poluarea corpurilor de apă. Acesta poate include: - un plan al fermei care cuprinde sistemele de canalizare și sursele de apă/efluenți; - planuri de acțiune pentru intervenție în cazul unor evenimente posibile (de exemplu incendii, scurgeri ale depozitelor de dejecții lichide sau prăbușirea acestora – N/A, scurgerea necontrolată din grămezile de dejecții animaliere – N/A, scurgeri de combustibil); - echipamentele disponibile pentru gestionarea unui incident de poluare (de exemplu echipament pentru blocarea drenărilor în teren, îndiguirea șanțurilor, baraje flotante pentru scurgerile de combustibil). | General aplicabilă | Există elaborate un plan de urgență și intervenție în caz de incidente neprevăzute Există personal autorizat pentru supravegherea zilnică |
| d | Verificarea, repararea și întreținerea periodică a structurilor și a echipamentelor, cum ar fi: - sistemele de aprovizionare cu apă și furaje; - sistemul de ventilație și senzorii de temperatură; - silozurile și echipamentele de transport (de exemplu, supape, țevi); - sistemele de purificare a aerului (de exemplu, prin inspecții periodice). Acestea pot include curățenia fermei și gestionarea dăunătorilor. | General aplicabilă. | Există permanent planuri de întreținere și reparații ale utilajelor și instalațiilor societății |
| e | Depozitarea animalelor moarte astfel încât să se prevină sau să se reducă emisiile. | General aplicabilă. | Există spații speciale pentru depozitarea animalelor moarte astfel încât să se prevină sau să se reducă emisiile, care se încadrează tuturor normelor Românești și ale Uniunii Europene |

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

Sursele generatoare de emisii in atmosfera sunt:

- procesele metabolice

- managementul dejectiilor

- activitati auxiliare, de transport, descarcare furaje, de intretinere a incintei, de asigurare a agentului termic

9.1.1. Emisii dirijate

| Sursa de emisii dirijate | Caracterizarea sursei | Sisteme de depoluare instalate |
| --- | --- | --- |
| Sistemele de ventilatie ale halelor | Ventilatie in hale se asigura cu un numar de 18 ventilatoare/hala, pentru 32 de hale, respectiv, 576 de ventilatoare/ferma cu putere de 0,37 kw fiecare si un debit maxim de 3.200 mc/ora/ventilator. | Nu se aplica. |
| Sisteme de exhaustare ale halei de abatorizare | Sisteme de exhasutare in acoperisul halei de abatorizare. | Nu se aplica. |
| Sisteme de exhaustare FNC1- in conservare din anul 2014 | Ventilator de absorbtie a aerului cu pulberi din faina rezultata de la moara cu ciocane. | -La moara — filtru pulberi cu saci din panza Tip WAM 30W FILCONTROL. -Sisteme de filtrare cu aspiratie pe transportoarele de cereale si macinis. |
| Sisteme de exhaustare FNC2 | Ventilator de absorbtie a aerului cu de la sistemul de primire-dozare aditivi. Ventilator de absorbtie a aerului cu pulberi din faina de la modulul de macinare-amestecare. Sistem de aspiratie a aerului cu pulberi din faina de la instalatia de granulare. | FNC2 detine urmatoarele sisteme de filtrare pe linia de productie furaj: modulul de macinare si amestecare dotat cu filtru de curățare din metal, etanș, cu suprafața filtrantă de 50 mp, prevăzut cu trapă pentru curățarea și schimbarea furtunurilor, echipat cu ventilator și dispozitiv electronic de reglare a ciclurilor de curățare cu aer sub presiune conectat la p pâlnie de proces cu o curățare de 4000 l, sistemul de primire, depozitare, cântărire și dozare aditivi este dotat cu filtru de tip ciclon pentru curățare, confecționat din metal, etanș, cu suprafața filtrantă de 50 mp, prevăzut cu trapă pentru curășarea și schimbarea furtunurilor, echipat cu ventilator și dispozitiv electronic de reglare a ciclurilor de curățare cu aer sub presiune, conectat la o pâlnie de proces cu o curățare de 4000 l, instalația pentru granularea furajului finit este dotată cu sistem de aspirație, ciclon de decantare și ecluza rotativă. In condițiile exploatării corespunzătoare a filtrelor sunt atinse randamente de reținere al particulelor de 90%. |
| Cosurile de dispersie ale instalatiilor termice | 1 buc. Centrala termica ferma, P= 1.740 kW, Cos dispersie : H = 8 m, D = 0,6 m 10 buc. Centrale termice ferma, P = 80-90 kW, Cosuri dispersie : H = 6 m, D = 0,35 m 1 buc. Centrala termica filtru sanitar - ferma, P= 80 kW, Cos dispersie : H = 6 m, D = 0,4 m 1 buc. Centrala termica abator, P= 766 kW, Cos dispersie : H = 5 m, D = 0,3 m 1 buc. Centrala termica abator, P= 520 kW, Cos dispersie : H = 6 m, D = 0,6 m 1 buc. Centrala termica cantina, P= 48 kW, Cos dispersie : H = 6 m, D = 0,4 m 1 buc. Cazan abur FNC nou, P- 500 kW | Nu se aplica. |
| Incineratorul CALORIS IE(V) 1000 | Functionare pe gaz metan. Cos dispersie: H=6 m, Sectiune=8x0,8 m. | In cea de-a doua camera de postcombustie are loc arderea completa a gazelor rezultate de la prima camera. |

| Activi-tate IED | Denumire coș | Înalțime (m) | Diametru bază, m | Diametru vârf, m | Poluant | Echipament de depoluare | coordonate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | X | Y |
| 6.6 b), c) | cos CT Ferma, P=1740 kW | 8 | 0,6 | 0,6 | CO, Cox, Nox, SOx, TPS, NMVOC | fara echipament de depoluare/ fara recomandare de echipament de depoluare | 481620 | 508974 |
|  | cos CT ferma, P= 80-90 kW | 6 | 0,35 | 0,35 |  |  | 481489 | 508856 |
|  | cos CT ferma, P= 80-90 kW | 6 | 0,35 | 0,35 |  |  | 481502 | 508903 |
|  | cos CT ferma, P= 80-90 kW | 6 | 0,35 | 0,35 |  |  | 451588 | 509042 |
|  | cos CT ferma, P= 80-90 kW | 6 | 0,35 | 0,35 |  |  | 481597 | 509109 |
|  | cos CT ferma, P= 80-90 kW | 6 | 0,35 | 0,35 |  |  | 481601 | 509169 |
|  | cos CT ferma, P= 80-90 kW | 6 | 0,35 | 0,35 |  |  | 481765 | 509109 |
|  | cos CT ferma, P= 80-90 kW | 6 | 0,35 | 0,35 |  |  | 481764 | 509046 |
|  | cos CT ferma, P= 80-90 kW | 6 | 0,35 | 0,35 |  |  | 481741 | 508973 |
|  | cos CT ferma, P= 80-90 kW | 6 | 0,35 | 0,35 |  |  | 481702 | 508878 |
|  | cos CT ferma, P= 80-90 kW | 6 | 0,35 | 0,35 |  |  | 481658 | 508796 |
|  | cos CT abator, P= 766 kw | 5 | 0,3 | 0,3 |  |  | 481388 | 509036 |
|  | cos CT abator, P= 520 kW | 6 | 0,6 | 0,6 |  |  | 481381 | 509045 |
|  | cos CT cantina, P= 48 kW | 6 | 0,4 | 0,4 |  |  | 481426 | 508867 |
|  | cos cazan abur FNC2 nou, P= 500 kW | 6 | 0,4 | 0,4 |  |  | 481486 | 509120 |
|  | cos incinerator | 6 | 0,8 x 0,8 | 0,8 x 0,8 | CO, Nox, TPS, HCl, COV, dioxine si furani, metale | Camera postcombustie cf Regulament CE 142/2001 | 482017 | 508773 |

9.1.2. Emisii difuze

- emisii din halele de creștere- îngrășare suine provenite din procesele biologice de descompunere a dejecțiilor- particule, gaze, mirosuri NH3, CH4, H2S, N2O, CO2, Nox,

- emisii de la receptia animalelor- din zona de sacrificare abator și de la platforma pentru dejecții, particule, gaze- mirosuri NH3, CHG4, H2S, N2O, CO2, Nox,

- emisii accidentale de la instalația de frig- abator, freon R404A.

- emisii accidentale de COV de la rezervorul de motorina

- emisii de la circulația auto în incinta unității ce generează pulberi și gaze de eșapament ce contin pulberi, CO2, Nox, SO2, COV și CO,

- emisii de la recepția deșeurilor supuse incinerării și de la manipularea ambalarea cenușei, pulberi, mirosuri

- emisii de la paturile de uscare nămol și de la stația de preepurare și epurare, provenite din procesele biochimice de descompunere ce conțin CO, Nox, SO2, CH4, H2S, NH3, pulberi în suspensie,

- emisii de la fertilizarea terenurilor agricole- pulberi și miros, NH3, H2S, CH4

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: ACPM şi GNM - Comisariatul Judeţean Brașov, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.1.9. Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerințele BAT pentru reducerea emisiilor de poluanți atmosferici

Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale (conformarea cu BAT 11), au fost luate următoarele măsuri:

| Index | BAT 11. Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Analiza conformării/ Descrierea situației existente în ferma |
| --- | --- | --- |
|  | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a | Reducerea formării de pulberi în interiorul clădirilor destinate creșterii animalelor. În acest scop se poate utiliza o combinație între următoarele tehnici: |
|  | 1. Utilizarea unui material de așternut mai gros (de exemplu paie lungi sau rumeguș în loc de paie tăiate); | Paiele lungi nu sunt aplicabile în sistemele bazate pe dejecții lichide | Nu se foloseste asternut, se utilizează carbonat de calciu pentru mentinerea suprafetei de odihna uscata- cerinta pentru bunastarea animalelor, negeneratoare de emisii de pulberi. |
|  | 2. Aplicarea unui așternut proaspăt prin utilizarea unei tehnici de presare a așternutului care generează un nivel scăzut de pulberi (de exemplu cu mâna); | General aplicabilă | Se aplica asternut proaspat de paie, presat. |
|  | 3. alimentarea ad libitum | General aplicabila. | Se practica. Animalele au acces nelimitat și permanent la hrănitoarele cu care sunt dotate halele. |
|  | 4. utilizarea hranei umede, a hranei sub formă de pelete sau adăugarea unor materii prime uleioase sau lianți în sistemele de furajare uscate | General aplicabilă. | La cele doua bucatarii furajere din ferma se prepara hrana semilichida prin amestecul furajului cu apa si zer. Hrana semilichida este furnizata pe sectoarele de gestatie, maternitate si ingrasatorie. Hrana solida este furnizata pe sectorul de tineret la care se adaugă ca liant- ulei de floarea- soarelui. |
|  | 5.montarea unor separatoare de pulberi în depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice | General aplicabilă. | Exista sistem etans de descarcare a furajelor in buncare de unde prin sisteme inchise etans ajung la hranitori. |
|  | 6. proiectarea și operarea sistemului de ventilație la o viteză mică a aerului în adăpost. | Aplicabilitatea poate fi limitată de considerente care țin de bunăstarea animalelor. | Sistemul de ventilație poate opera la viteze mici, ventilatoarele avănd turație variabilă – toate sectoarele. |
| b | Reducerea concentrației de pulberi în interiorul adăpostului pentru animale prin aplicarea uneia dintre următoarele tehnici: |
|  | 1. ceață de apă | Aplicabilitatea poate fi limitată de senzația termică scăzută percepută de animal în timpul formării ceții, în special în etapele sensibile ale vieții animalului și/sau în zonele cu climat rece și umed. De asemenea, aplicabilitatea poate fi limitată pentru sistemele de dejecții solide utilizate la sfârșitul perioadei de creștere ca urmare a emisiilor ridicate de amoniac. | Nu se aplica |
|  | 2. Pulverizarea cu ulei; | Aplicabilă numai instalațiilor avicole în care trăiesc păsări având peste 21 de zile. Aplicabilitatea în cazul instalațiilor destinate găinilor ouătoare poate să fie limitată din cauza riscului de contaminare a echipamentului prezent în cuști. | Nu este cazul |
|  | 3. Ionizare. | Este posibil nu fie aplicabilă instalațiilor pentru porcine sau instalațiilor avicole existente din motive tehnice și/sau economice. | Nu este cazul |
| c | c. Purificarea aerului expirat de un sistem de purificare a aerului, cum ar fi: |
|  | 1. Captator de apă; | Aplicabilă numai instalațiilor cu un sistem de ventilație de tip tunel. | Nu se practica |
|  | 2. Filtru uscat; | Aplicabilă numai instalațiilor avicole cu un sistem de ventilație de tip tunel. | Nu se practica |
|  | 3. Epurator de apă; | Este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă din cauza costurilor ridicate de punere în aplicare. Aplicabilă instalațiilor existente numai în cazul în care se utilizează un sistem de ventilație centralizat. | Nu se practica. Nu exista un sistem de ventilatie centralizat. |
|  | 4. Epurator umed cu acid; |  |  |
|  | 5. Epurator biologic (sau filtru „biotrickling”); |  |  |
|  | 6. Sistem de purificare a aerului în două sau trei etape; |  |  |
|  | 7. Biofiltru. | Aplicabilă numai instalațiilor pe bază de dejecții lichide. Este necesar un spațiu suficient în afara adăpostului pentru animale în vederea amplasării ansamblurilor de filtre. Este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă din cauza costurilor ridicate de punere în aplicare. Aplicabilă instalațiilor existente numai în cazul în care se utilizează un sistem de ventilație centralizat. | Nu este cazul. |

Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer generate de depozitul de dejecții lichide (conformare cu BAT 16)

| Index | BAT 16. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer generate de un depozit de dejecții lichide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. | Analiza conformării/ Descrierea situației din fermă |
| --- | --- | --- |
|  | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a | Proiectarea și gestionarea corespunzătoare a depozitului de dejecții lichide prin utilizarea mai multor tehnici prezentate mai jos: |
|  | 1. reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul depozitului de dejecții lichide. | Este posibil ca aceasta să nu fie general aplicabilă depozitelor existente. Este posibil să nu fie aplicabilă depozitelor de dejecții lichide excesiv de mari din cauza costurilor ridicate și a riscurilor de siguranță aferente. | Nu exista depozite de dejectii lichide |
|  | 2. reducerea vitezei vântului și a ratei de schimb a aerului pe suprafața dejecțiilor lichide prin operarea depozitului la un nivel mai scăzut de umplere. | Este posibil ca aceasta să nu fie general aplicabilă depozitelor existente. |  |
|  | 3. reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide | General aplicabilă. |  |
| b | Acoperirea depozitului de dejecții lichide. În acest scop se poate utiliza una dintre următoarele tehnici: |
|  | 1. acoperitoare rigidă; | Este posibil să nu fie aplicabilă instalațiilor existente din motive economice și din cauza limitărilor structurale de a suporta o sarcină suplimentară. | Nu este cazul, nu exista depozite de dejectii lichide |
|  | 2. acoperitori flexibile; | Acoperitorile flexibile nu sunt aplicabile zonelor în care condițiile meteorologice predominante pot afecta structura acestora |  |
|  | 3. acoperitori plutitoare, cum ar fi: — pelete de plastic; — materiale vrac ușoare; — acoperitori flexibile plutitoare; — plăci geometrice din plastic; — acoperitori gonflabile; — crustă naturală; — paie. | Utilizarea peletelor din plastic, a materialelor vrac ușoare și a plăcilor geometrice din plastic nu este aplicabilă dejecțiilor lichide care formează o crustă în mod natural. Agitarea dejecțiilor lichide în timpul amestecării, umplerii sau golirii poate face imposibilă utilizarea anumitor materiale plutitoare, care pot cauza sedimentări sau blocări ale pompelor. Formarea crustei naturale poate să nu fie aplicabilă în zonele cu climat rece și/sau pentru dejecțiile lichide cu un conținut scăzut de materie uscată. Crusta naturală nu este aplicabilă depozitelor în care amestecarea, umplerea și/sau descărcarea dejecțiilor lichide contribuie la instabilitatea crustei naturale. |  |
| c | Acidifierea dejecțiilor lichide. | General aplicabilă. | Nu este cazul, nu exista depozite de dejectii lichide |

Emisiile provenite din depozitarea dejecțiilor solide (BAT 14)

| Index | BAT 14.Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora | Analiza conformării/ Descrierea situației din fermă |
| --- | --- | --- |
|  | Tehnica BAT | Aplicabilitate conform BAT |  |
| a | Reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul grămezii de dejecții solide | General aplicabilă | Dejectiile solide sunt depozitare pe 9 platforme de uscare cu S= 11337 mp si volum= 10 mii mc. Depozitarea dejectiilor se face progresiv pe cele 9 platforme de uscare, astfel ca nu se ocupa o alta platforma decat dupa umplerea celor deja utilizate, astfel ca are loc o reducere a raportului dintre suprafata emitatoare si volumul gramezii de dejectii solide. |
| b | Acoperirea grămezilor de dejecții solide | General aplicabilă în cazul în care dejecțiile solide sunt uscate sau uscate în prealabil în adăposturile pentru animale. Este posibil să nu fie aplicabilă dejecțiilor uscate solide în cazul în care au loc adăugări frecvente la grămadă | Nu este aplicabila intrucat dejectiile solide nu sunt uscate in adaposturile pentru animale. |
| c | Depozitarea dejecțiilor uscate solide într-un hambar. | General aplicabilă | Dejectiile, dupa uscare sunt utilizate ca fertilizant pe terenurile agricole. |
| Index | BAT 15. Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile în sol și apă provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos, în următoarea ordine de prioritate. | Analiza conformării/ Descrierea situației din fermă |
|  | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a | Depozitarea dejecțiilor uscate într-un hambar | General aplicabilă. | Dejectiile din hale cazutc in bazinele sau canalele situate sub gratarele din beton si plastic, sunt evacuate la terminarea fiecarci serii hidraulic in canalizarea complexului zootehnic de unde sunt pompate la statia de epurare. Acestea sunt evacuate sub forma de mixtura si in amesctec cu apele de spalare. Dejectiile, dupa uscare sunt utilizate ca fertilizant pe terenurile agricole |
| b | Utilizarea unui siloz din beton pentru depozitarea dejecțiilor solide | General aplicabilă. | Dejectiile, dupa uscare sunt utilizate ca fertilizant pe terenurile agricole |
| c | Depozitarea dejecțiilor solide pe o podea solidă impermeabilă echipată cu sistem de scurgere și rezervor de captare a scurgerilor | General aplicabilă. | Pentru depozitarea dejectiilor solide din ferma exista 9 platforme de uscare realizate din beton armat, cu canal de drenaj central cu strat filtrant, cu dimensiunea de 16x 80 m fiecare si capacitatea totala de 10.000 mc. Apele colectate de pe drenajele platformelor de uscare sunt refulate in bazinul de omogenizare cu o stație de pompe (SP2). Aceasta statie are un bazin de aspiratie V=50 mc si este echipata cu doua pompe submersibile EPEG. In final, efluentul statiei de epurare este evacuat gravitational in raul Olt printr-o conducta cu Dn= 400 mm din azbociment cu tronsoane metalice, in lungime de cca 2 km. |
| d | Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile solide în timpul perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora | General aplicabilă. |  |
| e | Depozitarea dejecțiilor solide în grămezi amplasate pe câmp, departe de cursurile de ape de suprafață și/sau subterane în care s-ar putea scurge fracțiunea lichidă | Aplicabilă numai pentru grămezile amplasate temporar pe câmpuri, a căror locație este schimbată anual | Dejectiile colectate de pe platformele de uscare sunt imediat utilizate ca fertilizanti in agricultura, nu se face amplasarea acestora pe campuri. |

Pentru a se reduce emisiile de amoniac în aer rezultate din împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide (conformare cu BAT 21, BAT 22)

| Index | BAT 21. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer rezultate din împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Analiza conformării/ Descrierea situației din fermă |
| --- | --- | --- |
|  | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a | Diluarea dejecțiilor lichide, urmată de tehnici cum ar fi sistemul de irigare cu presiune scăzută a apei | Nu este aplicabilă culturilor care urmează să fie consumate crude din cauza riscului de contaminare. Nu este aplicabilă în cazul în care tipul de sol nu permite infiltrarea rapidă în sol a dejecțiilor lichide diluate. Nu este aplicabilă în cazul în care culturile nu au nevoie de irigare. Aplicabilă terenurilor care sunt ușor conectate la fermă prin conducte | Nu este cazul, nu se colecteaza separat dejectiile lichide pentru a fi aplicate pe sol. |
| b | Dispozitiv de împrăștiere în fâșii, prin aplicarea uneia dintre următoarele tehnici: 1. rampă orizontală cu furtunuri; 2. rampă orizontală cu duze de stropire la înălțime mică. | Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul în care cantitatea de paie din dejecțiile lichide este prea ridicată sau în cazul în care conținutul de materie uscată din dejecțiile lichide este mai mare de 10 %. Rampa orizontală cu duze de stropire la înălțime mică nu este aplicabilă culturilor arabile cultivate în rânduri apropiate. |  |
| c | Injector cu brazdă de suprafață (deschisă). | Nu este aplicabilă solului pietros, puțin adânc sau compact, unde este dificil să se obțină o pătrundere uniformă. Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul în care culturile pot fi distruse de utilaje |  |
| d | Injector cu brazdă de adâncime (închisă). | Nu este aplicabilă solului pietros, puțin adânc sau compact, unde este dificil să se obțină o pătrundere uniformă și o închidere eficace a brazdei. Nu este aplicabilă în timpul perioadei de vegetație a culturilor. Nu este aplicabilă pășunilor, cu excepția conversiei în teren arabil sau în momentul reînsămânțării. |  |
| e | Acidifierea dejecțiilor lichide | General aplicabilă. |  |
| Index | BAT 22. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere, BAT constau în încorporarea dejecțiilor animaliere în sol cât mai repede posibil. | Analiza conformării/ Descrierea situației din fermă |
|  | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a | Încorporarea dejecțiilor animaliere împrăștiate pe suprafața solului se realizează fie prin arare, fie prin utilizarea altor echipamente pentru cultivare, cum ar fi grape cu dinți sau cu discuri, în funcție de tipul și de condițiile solului. Dejecțiile animaliere sunt amestecate complet cu solul sau sunt îngropate în acesta. Împrăștierea dejecțiilor solide se efectuează cu un dispozitiv de împrăștiere adecvat (de exemplu un dispozitiv de împrăștiere rotativ, un dispozitiv de împrăștiere cu descărcare prin partea din spate, un dispozitiv de împrăștiere dublu). | Nu este aplicabilă pășunilor și aratului de conservare, cu excepția conversiei în teren arabil sau în momentul reînsămânțării. Nu este aplicabilă terenului pe care sunt culturi care pot fi afectate de încorporarea dejecțiilor animaliere. | Se execută de către terț (SC DIA ZAR SRL) pe terenurile supuse fertilizării cu dejecții de la suine. |

Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere, BAT constau în încorporarea dejecțiilor animaliere în sol cât mai repede posibil (BAT 22)

| Parametru | Intervalul de timp asociat BAT cuprins între împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere și încorporarea acestora în sol (ore) |
| --- | --- |
| Timp | 0(1)-4(2) |

(1) Limita inferioară a intervalului corespunde încorporării imediate.

(2) Limita superioară a intervalului poate fi de până la 12 ore, în cazul în care condițiile nu sunt favorabile unei încorporări mai rapide, de exemplu în cazul în care resursele umane și mașinile nu sunt accesibile din punct de vedere economic

Pentru a se reduce emisiile de amoniac provenite din adăposturile pentru porci (conformare cu BAT 30) sunt aplicate următoarele:

| Index | BAT 30. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru porci, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Analiza conformării/ Descrierea situației din fermă |
| --- | --- | --- |
|  | Tehnica (1) | Categorie/ Aplicabilitate |  |
| a | Una dintre următoarele tehnici, care aplică unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora: reducerea suprafeței emițătoare de amoniac; creșterea frecvenței de transportare a dejecțiilor lichide (dejecții animaliere) către depozite externe; separarea urinei de materiile fecale; păstrarea așternutului curat și uscat. |  | Se aplica urmatoarele: reducerea suprafeței emițătoare de amoniac prin sistemul de adapostire partial cu gratare frecventa de transportare a dejectiilor animaliere catre depozite externe pastarea asternutului curat si uscat |
| 0. | O fosă adâncă (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare) numai în cazul în care este utilizată în combinație cu o măsură de reducere suplimentară, de exemplu: —o combinație de tehnici de management nutrițional; —un sistem de purificare a aerului; —reducerea pH-ului dejecțiilor lichide; — răcirea dejecțiilor lichide. | Toți porcii / Nu este aplicabilă instalațiilor noi, cu excepția cazului în care o fosă adâncă este utilizată în combinație cu un sistem de purificare a aerului, răcirea dejecțiilor lichide și/sau reducerea pH-ului dejecțiilor lichide. | Există sub podeaua halelor prevazute partial cu gratare canale pentru colectarea dejecțiilor, in combinatie cu tehnica de management nutritional. |
| 1. | Un sistem de aspirat pentru evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). | Toți porcii / Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor existente din considerente tehnice și/sau economice. | Nu se face separarea dejectiilor lichide de cele solide, nu este cazul.. |
| 2. | Pereți înclinați ai canalului pentru dejecții animaliere (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). |  | Canalul pentru dejectii animaliere este prevazut cu pereti inclinati |
| 3. | O racletă pentru evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). |  | Nu se face separarea dejectiilor lichide de cele solide, nu este cazul. |
| 4. | Evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide prin spălare sub presiune (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). | Toți porcii / Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor existente din considerente tehnice și/sau economice. În cazul în care fracțiunea lichidă a dejecțiilor lichide se utilizează pentru spălarea sub presiune, este posibil ca această tehnică să nu fie aplicabilă fermelor aflate în apropierea receptorilor sensibili ca urmare a mirosurilor puternice emanate în timpul spălării sub presiune. | Se execută după depopulare |
| 5. | Fosă pentru dejecții animaliere de dimensiuni reduse (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare | Scroafe aflate în călduri și scroafe gestante, Porci pentru îngrășare/ Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor existente din considerente tehnice și/sau economice | Sub podeaua partial slitata a halelor exista canale de colectare si preluare a dejectiilor lichide si solide |
| 6. | Sistem de așternut complet (în cazul unei podele cu suprafață solidă din beton). | Scroafe aflate în perioada de împerechere și scroafe gestante/ Purcei înțărcați/ Porci pentru îngrășare/ Sistemele de dejecții solide nu sunt aplicabile noilor instalații, cu excepția cazului în care pot fi justificate de motive legate de bunăstarea animalelor. Este posibil să nu fie aplicabilă instalațiilor ventilate în mod natural din zone cu climat cald și instalațiilor existente cu ventilație forțată pentru purcei înțărcați și porci pentru îngrășare. BAT 30.a7 poate necesita disponibilitatea unui spațiu de dimensiuni mari. | Suprafetele halelor sunt partial slitate, prevazute cu gratare de beton si plastic. |
| 7. | Cuști sau padocuri (în cazul unei podele prevăzute parțial cu grătare). |  | Exista sisteme de hale construite diferentiat in functie de categoria de suine gazduita. Exista compartimente cu boxe individuale sau comune. |
| 8. | Sistem de așternut cu paie (în cazul unei podele cu suprafață solidă din beton). | Purcei înțărcați, Porci pentru îngrășare | Nu se aplica, podelele sunt prevazute partial cu gratare. |
| 9. | Podea convexă și canale separate pentru apă și dejecții animaliere? (în cazul boxelor cu podele prevăzute partial cu grătare). | Purcei înțărcați, Porci pentru îngrășare/ Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor existente din considerente tehnice și/sau economice | Neaplicabila |
| 10. | Boxe cu așternut cu generare combinată de dejecții animaliere (dejecții solide și lichide). | Scroafe care alăptează/ Nu este aplicabilă instalațiilor existente fără podele cu suprafață solidă din beton. | Neaplicabila |
| 11. | Hrănire/odihnă pe podea solidă (în cazul boxelor cu așternut). | Scroafe aflate în perioada de împerechere și scroafe gestante/ Nu este aplicabilă instalațiilor existente fără podele cu suprafață solidă din beton | Neaplicabila |
| 12. | Bazin pentru dejecții animaliere (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). | Scroafe care alăptează/ General aplicabilă. | Există bazin colector sub podele |
| 13. | Colectarea dejecțiilor animaliere în apă. | Purcei înțărcați/ Porci pentru îngrășare/ Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor existente din considerente tehnice și/sau economice. | Colectarea dejectiilor se face hidraulic, sub strat de apă |
| 14. | Benzi pentru dejecții animaliere în formă de „V”? (în cazul unei podele prevăzute parțial cu grătare). | Porci pentru îngrășare/ Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor existente din considerente tehnice și/sau economice | Neaplicabila |
| 15. | O combinație de canale pentru apă și pentru dejecții animaliere (în cazul unei podele prevăzute integral cu grătare). | Scroafe care alăptează/ Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor existente din considerente tehnice și/sau economice | Neaplicabil, podelele sunt partial prevazute cu gratare |
| 16. | Alee acoperită cu așternut situată în exterior (în cazul unei podele cu suprafață solidă din beton). | Porci pentru îngrășare/ Nu este aplicabilă climatelor reci. Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor existente din considerente tehnice și/sau economice | Neaplicabil, podelele sunt partial prevazute cu gratare |
| b | Răcirea dejecțiilor animaliere | Toți porcii/ Nu este aplicabilă în cazul în care: — nu este posibilă reutilizarea căldurii; — se utilizează un așternut | Neaplicabila |
| c | Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. epurator umed cu acid; 2. sistem de purificare a aerului în două sau trei etape; 3.epurator biologic (sau filtru „biotrickling”). | Toți porcii/ Este posibil să nu fie general aplicabilă din cauza costurilor ridicate de punere în aplicare. Aplicabilă instalațiilor existente numai în cazul în care se utilizează un sistem de ventilație centralizat | Neaplicabila, nu se utilizeaza un sistem de ventilație centralizat |
| d | Acidifierea dejecțiilor lichide | Toți porcii/ General aplicabilă | Nu se face colectarea separata a dejectiilor lichide |
| e | Utilizarea unor bile plutitoare în canalul pentru dejecții animaliere | Porci pentru îngrășare/ Nu este aplicabilă instalațiilor cu fose care au pereți înclinați și în cazul instalațiilor care utilizează spălarea sub presiune pentru evacuarea dejecțiilor lichide. | Neaplicabil , se utilizează spălarea sub presiune pentru evacuarea dejecțiilor |

## 9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanți | Metoda de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- |
| Ape tehnologice uzate si dejectiile din halele de suine | - suspensii, substante organice compusi cu azot, fosfor si potasiu, | Sistem de canalizare- statie de pompare complex SP1- statie de epurare epurare complex- r. OIt |
| Ape uzate de la abator | -suspensii, substante organice (grasimi, detergenti etc.) | Sistem de canalizare- statie de preepurare abator- sistem de canalizare complex- statie de pompare complex SP1 - statie de epurare complex - r. OIt |
| Ape uzate de la filtre sanitare | -suspensii, substante organice | Sistem de canalizare- statie de pompare complex SP1- statie de epurare complex- r. Olt |
| Ape uzate de la cantina | -suspensii, substante organice (grasimi, detergenti etc.) | Sistem de canalizare- separator de grasimi sistem de canalizare complex- statie de pompare complex SP1- statie de epurare complex - r. Olt |
| Ape pluviale | - suspensii, substante organice | Sistem de canalizare - canal desecare limitrof amplasamentului |

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 13/7.02.2022, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Olt, sunt următoarele:

| Nr. crt | Categoria apei | Receptor | Volume de ape uzate evacuate, mc/zi | Anual, mii mc, maxim |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Maxim | Mediu | Minim |  |
| 1 | Ape uzate menajere, tehnologice, dupa epurare, 365 zile/an x 24 h/zi | Râul Olt prin CS2 | 750,00 | 555,00 | 250,00 | 274,00 |
| 2 | Ape pluviale | Râul Olt prin CS2 |  |  |  |  |

9.2.3. Pretratare

- Separator de grasimi aferent  cantinei pentru preepurarea apelor uzate menajere, înainte de descărcarea acestora în rețeaua de canalizare, cu capacitatea de V= 0,5 mc

-Statia de preepurare ape uzate tehnologice provenite de la abator, înainte de descărcare în SP1, este compusa din:

- Separator de grasimi cu:

-	bazin de acumulare și degresare a apelor provenite de la abatorizare, cu Vutil=16 mc, dimensiuni 5,8x2,8x1,0 m;

- bazin de acumulare și degresare a apelor provenite din padocurile de asteptare, cu Vutil=12 mc, dimensiuni 3,3x3,78x1,0 m;

-	bazin de acumulare cu compartiment de amestecare și ridicare, cu Vutil=16,5 mc, dimensiuni 4,4x3,77x1,0 m;

-	2 pompe submersibile (1a+1r), cu linie hidraulică, regulatori de nivel, sistem de ridicare și accesorii; un amestecator electric tip mixer cu elice din otel inox; un sistem automatic de comanda al pompei realizat cu întrerupator.

- Gratar, cu tambur rotant din otel inox, Qmaxim 40 mc/h, grosime de filtrare 1 mm, P=1,1 kW, randament de epurare 8% din încarcarea organica (10,85 kg/zi CBO5).

- Bazin de egalizare (aerare), cu Vutil=142 mc, dimensiuni 6,0x8,0x4,0 m, randament de epurare 25% din incarcarea organica (33,9 kg/zi CBO5), echipat cu:

-	sistem de egalizare preoxidare cu bule fine, de randament ridicat pentru fluxuri variabile, prevazut cu difuzoare de tip DIFFONDER (13 buc.), suflanta cu dispozitiv de alimentare, linie hidraulica de legatura din hotel inox 604;

-	un amestecator submersibil de tip Mixer, din otel inox 304;

- doua electropompe pentru relansarea refluxului egalizat (1a+1r), prevazută cu linie hidraulică;

-	un dispozitiv pentru reglarea fluxului catre compartimentul biologic, realizat din otel inox AISI 304;

-	un grup de stabilizare și control al pH-ului.

- Bazin de oxidare biologică, cu Vutil=395 mc, dimensiuni 16,0x7,0x4,0 m, încarcarea organică epurată 91 kg/zi CBO5, constituit dintr-un sistem de oxidare biologica cu microbule, echipat cu:

- difuzor de microbule cu membrană tubulară sau cu disc;

-	suflantă cu P=15 kW, convertor de frecventă pentru motorul suflantei;

-	sistem de control automat al aerarii (oxigenometru);

-	linie de alimentare a difuzorilor și placa de distributie din otel inox AISI 304, cu Ø=4”;

-	lama de otel inox pentru reglarea fluxului catre compartimentul de sedimentare.

- Bazin decantor (sedimentator), cu suprafata utilă de 25 mp, dimensiuni 5,0x5,0x4,5 m, cu pereti inclinati la 60°, debit iesire din statie 9,0 mc/h, echipat cu:

-	canal tip Thompson din otel inox;

-echipament de recirculare al namolului activ, prevazut cu electropompa submersibila cu linie hidraulica si valva automata de reglare a fluxului.

- Bazin de stocare a namolului, Vutil=45 mc, dimensiuni 2,4x5,0x4,5 m. Aceasta statie de preepurare este operata de personalul abatorului.

9.2.4. Tratare

- Stația de epurare finală a complexului, cu treaptă avansată de epurare, cu capacitatea de 750 mc/zi

-Statia de pompe SP1 (echipata cu electropompe tip HT 100-8-/315- 3 buc (2 active+1 rezervă) cu Q=100 mc/h, H 20 mCA, P 22 kW).

Toate apele uzate sunt conduse în bazinul de aspiratie al SP1 cu V= 100 mc. Pe conducta de admisie a bazinului de aspiratie este montat un gratar rar. Apele uzate sunt pompate spre decantorul statiei de pompare al treptei de epurare mecano-chimice printr-o conducta de azbociment Dn=250 mm, L= 320 m.

Apele uzate,  respectiv influentul brut, dupa refulare din statia de pompare (SP1) - situata la limita incintei complexului zootehnic, sunt conduse in statia de epurare cu treapta mecanica si biologica dimensionata sa epureze un volum de 750 mc/zi

A.Treapta de epurare mecano-chimică:

- statia de pompare cu volumul de 120 mc, echipată cu doua pompe cu puterea de 11 kW și debitul de 40 mc/h la 1,5 bar, comandate de catre un senzor de nivel hidrostatic, care trimit apele uzate spre instalatia de filtrare.

-	Instalatia de filtrare se compune din două filtre parabolice tip VTPS 2000, cu urmatoarele caracteristici tehnice: Q=120 mc/h, marime interspatii 0,5 mm. Namolul separat de filtre este deshidratat într-o presă cu șurub si va fi depozitat pe platformele de uscare. Apa filtrată de filtrele parabolice ajunge în bazinul de omogenizare/egalizare.

-	Bazinul de omogenizare are capacitatea de 220 mc. Este prevazut pe radier cu difuzori cu bule pentru aerare, pentru evitarea activitatii anaerobe. Acest bazin este dotat cu o pompă submersibilă cu puterea de 5 kW și debit de 80 mc/h la 1,5 bari care alimentează instalatia de flotatie DAF și senzor hidrostatic.

- Unitatea de flotatie cu aer dizolvat (DAFI), Q= 40 mc/h. Preia apele uzate din bazinul de omogenizare, le tratează in vederea separarii materiilor in suspensie si a grasimilor, dupa care, partea lichida este evacuata prin cadere in bazinul tampon cu capacitatea de 80 mc de unde este evacuata prin intermediul unei pompe submersibile cu puterea de 5 kW si debit de 80 mc/h la 1,5 bari. Partea solidă este evacuată prin cadere în bazinul de namol și apoi pompată cu o pompă cu șurub cu putere de 3 kW, debit 11 mc/h în paturile de uscare.

Dupa bazinul de omogenizare, apa uzată intră în unitatea DAF, unde efluentul este recirculat sub presiune și semisaturat cu aer. Unitatea DAF este prevazută cu unitati de dozare cu Fe2(SO4)3 sau Al2(SO4)3, NaOH 25 %, polielectrolit 0,1 %. O racletă de suprafață înlatură stratul de namol plutitor.

B. Treapta de epurare biologică avansată, compusă din:

-	Bazinul de contact (selector) V=250 mc; debit de intrare = 30-40 mc/h; este echipat cu sistem de mixare-aerare. Aici se face amestecul apei tratate din DAF1 cu namolul activ recirculat din bazinul biologic si din DAF2. Scopul bazinului de selectare este de a controla cresterea excesiva a microorganismelor filamentoase.

- Bazinul de aerare/nitrificare+denitrificare, cu 4 compartimente, realizat din beton armat, capacitate totală  V = 3.200 mc ; prevazut cu:

- Mixere subermisibile- 4 buc cu P= 3,5 kW, cu rol de mixare a apei in zona de denitrificare,

- Pompa submersibila cu sistem Vortex- 2 buc, P= 6 kW, Q= 160 mc/h la 0,2 bar cu rol de recirculare in zona de denitrificare

- Sistem complet pentru aerare cu aeratori de bule fine tip aerostrip Q=4 mc/h, debit 84 Nmc/h- 60 buc,

- Suflanta pentru aerare- 2 buc cu P= 45 kW, Q= 1550 mc/h, asigura necesarul de aer pentru tratamentul apei in bazinul de aerare,

- Pompa submersibila cu sistem Vortex- 1 buc, P= 5 kW, Q= 120 mc/h la 0,5 bar cu rol de recirculare a apei in bazinul de contact,

- Pompa transfer apa preepurata = 1 buc, P= 2,2 kW, Q= 40 mc/h la 0,6 bar cu rol de alimentare cu apa pretratata a trepteo de denitrifcare cu metanol,

- Senzor hidrostatic pentru controlul nivelului apei in bazinul de aerare- 1 buc, 4-20 mA, 6 m,

- Sistem de masurare si control al cantitatii de oxigen dizolvat in bazinul de aerare- 1 buc,

- Set pH-metru de imersie cu rol de control pH in treapta biologica- 1 buc,

- Set potential Redox de imersie- 1 buc, are rol de control al denitrificarii.

-Bazin de denitrificare cu metanol (300 mc), prevazut cu:

- mixere submersibile – 3 buc cu P= 2,2 kW, cu rol de mixare a apei in zona de denitrificare cu metanol,

  - sistem complet pentru aerare cu aeratori de bule fine aerostrip Q2,0, debit 42 Nmc/h- 10 buc,

  - sistem complet pentru dozare sursa externa de carbon pentru denitrificare – 1 buc cu vas de 2000 l si doua pompe dozatoare cu accesorii Q= 50 l/h,

  - pompa submersibila cu sistem Vortex- 1 buc, P= 2,2kW, Q= 25 mc/h la 1 bar cu rol de golire a treptei de denitrificare cu metanol,

  - set potential Redox de imersie- 1 buc cu rol de control al denitrificarii in treapta de metanol.

-Bazin de alimentare pentru DAF2 (300 mc), este prevazut cu:

-pompa submersibila cu sistem Vortex- 1 buc, P= 5 kW, Q= 50 mc/h la 0,8 bar cu rol de pompare a apei in unitatea de flotatie DAF 2 biologica,

- senzor hidrostatic pentru controlul nivelului apei in bazinul de pompare- 1 buc, 4-20 mA, 6 m.

-Unitate de flotatie cu aer (DAF2) biologica, Q= 60 mc/h, compusa din:

- sistem de dozare și preparare a substantelor chimice, agent de coagulare, hidroxid de sodiu, agent de floculare care consta din pompa de transvazare- 3 buc, bazine de preparare reactivi cu V= 1000 l- 3 buc, pompe dozatoare reactivi- 3 buc, set pH-metru cu rol de control pH si comanda automata a pompei de dozare solutie hidroxid de sodiu,

- floculator tubular din inox prevazut cu mixere statice- 3 buc, robineti injectie reactivi- 3 buc cu rol de amestec a apelor pretratate cu solutiile de coagulant, floculant si hidroxid de sodiu,

pompa evacuare namol flotatie- 1 buc, P= 3 kW, Q= 11 mc/h la 4 bar care realizeaza recircularea namolului si evacuarea namolului in exces pe paturile de uscare.

-Panou electric de control PLC cu monitorizare.

C.	Linia namolului - 9 bucati platforme de uscare namol realizate din beton armat, cu canal de drenaj central cu strat filtrant, cu dimensiunea de 16x 80 m fiecare si capacitatea totala de 10.000 mc.

Apele colectate de pe drenajele platformelor de uscare sunt refulate in bazinul de omogenizare cu o stație de pompe (SP2). Aceasta statie are un bazin de aspiratie V=50 mc si este echipata cu doua pompe submersibile EPEG.

În final, efluentul statiei de epurare este evacuat gravitational în râul Olt printr-o conductă cu Dn = 400 mm din azbociment cu tronsoane metalice, în lungime de cca 2 km.

Namolul de pe platformele de uscare (deshidratat) este utilizat ca îngrasamânt pe terenurile agricole învecinate, aflate în exploatarea S.C. DIA-ZAR S.R.L. (1420 ha).

Controlul procesului de epurare și automatizarea

Pentru controlul statiei este incorporat un sistem logic de control programabil (PLC), sistem care monitorizeaza parametrii de operare si proces (debit, pH, temperatura, presiune, nivelul apei etc.) si ii transmite tabloului de control. Monitorizarea statiei de epurare prin implementarea sistemului SCADA, sistem care contine urmatoarele: panou de control, PC, soft SCADA, aplicatie software, interfata.

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

Pentru a utiliza eficient apa (conformarea cu BAT 5) operatorul fermei respectă cerinţele de reducere a consumului specific de apă astfel:

| Index | BAT 5. Pentru utilizarea eficientă a apei, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. | Analiza conformării/ Descrierea situației existente în fermă |
| --- | --- | --- |
|  | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a | Menținerea unei evidențe a utilizării apei. | General aplicabilă. | Se ține evidența consumurilor prin contorizare. La fronturile de captare, pe aductiuni (conducta de 200 mm) este prevazut contor de masurare a debitelor preluate din subteran, tip Zenner. Se face masurarea consumurilor de apa pe tipuri de folosinta (ferma, abator FNC, epurare). |
| b | Detectarea și repararea scurgerilor de apă. | General aplicabilă. | La nivelul fermei exista un program de verificare si intretinere a echipamentelor in fiecare vid sanitar, inclusiv a celor de captare si distributie a apei. Scurgerile de detecteaza prin control vizual, eventualele defectiuni se remediaza cat mai repede posibil. |
| c | Utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune pentru curățarea adăposturilor pentru animale și a echipamentelor. | Nu se aplică instalațiilor avicole care utilizează sisteme de curățare uscată. | La sfarsitul fiecarui ciclu de productie, halele sunt spalate cu o pompa cu jet de apa sub presiune, utilizandu-se dezinfectanti specifici sectorului. Consumul mediu de apa pentru curatenie/ciclu este sub 0,3 mc/cap/an. |
| d | Selectarea și utilizarea echipamentului corespunzător (de exemplu adăpători de tip biberon, adăpători circulare, jgheaburi cu apă) pentru anumite categorii de animale, garantând, în același timp, disponibilitatea apei (ad libitum). | General aplicabilă. | Instalatia de adapare pe sectorul unde se face furajarea uscata a efectivului, adica in sectorul de tineret, se prezinta sub forma unor linii de adapare cu suzeta; se previne astfel pierderea de apa. Sistem de adăpare este automat, etans și asigură continuu necesarul de apă. Consumuri apa pentru adapare si pentru preparare hrana semilichida: -scroafe gestatie — 15 l/cap/zi -scroafe maternitate — 25 l/cap/zi -purcei 30 kg - 5 l/cap/zi -purcei 50 kg - 5 l/cap/zi -porci de 75 kg - 7,5 l/cap/zi -porci 100 kg — 10 1/cap/zi |
| e | Verificarea și (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile. | General aplicabilă. | Inspectarea, detectarea și remedierea scurgerilor se execută zilnic |
| f | Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apă utilizată pentru curățenie. | Este posibil să nu se aplice fermelor existente, din cauza costurilor ridicate. Aplicabilitatea poate fi limitată de riscurile în materie de biosecuritate. | Nu se realizează datorită riscurilor în materie de biosecuritate și costurilor ridicate. |

Pentru a reduce emisiile provenite din ape uzate (conformare cu BAT 6, BAT 7), operatorul fermei aplică următoarele:

| Index | BAT 6. Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. | Analiza conformării/ Descrierea situației existente în fermă |
| --- | --- | --- |
|  | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a | Menținerea suprafeței zonelor murdare din curte la un nivel cât mai redus posibil. | General aplicabilă. | Se face periodic curatenia curtii, se evită consumarea apei pentru spălarea drumurilor interne, exista trasee stabilite pentru transportul dejectiilor si al deseurilor, cat mai scurte si in sistem etans care nu au impact asupra murdaririi curtii. |
| b | Reducerea la minimum a consumului de apă. | General aplicabilă. | Apa este utilizata, in mod curent, in ferma pentru nevoi menajere si adaparea animalelor. Se urmareste realizarea celei mai mici cantitati de apa si se urmareste in permanenta evolutia consumului de apa corelat cu capacitatea de incarcare a grajdurilor. Prin reducerea scurgerilor nejustificate se reduce la minimum consumul de apă. |
| c | Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate. | Este posibil să nu fie aplicabilă fermelor existente. | Apele pluviale sunt colectate in sistem separativ de pe suprafata incintei si platformele betonate prin intermediul unor rigole betonate cu descarcare prin rei guri in canalul de desecare limtrof amplasamentului.. |
| Index | BAT 7. Pentru a reduce emisiile în apă provenite din apele uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. | Analiza conformării/ Descrierea situației existente în fermă |
|  | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a | Scurgerea apelor uzate către un container special sau un depozit pentru dejecțiile lichide. | General aplicabilă. | Apa uzata rezultata de la splarea halelor se colecteaza impreuna cu dejectiile in bazinele si canalele de sub pardoseala halelor si se evacueaza in canalizarea complexului si în statia proprie de epurare, unde se face in prealabil separarea fractiunii grosiere |
| b | Epurarea apelor uzate | General aplicabilă. | Apele uzate de spalare, impreuna cu cele menajere, de la abator, cantina si cu dejectiile sunt trecute prin statia proprie de epurare. Apele de la abator sunt preepurate inainte de evacuarea in colectorul statiei de epurare. |
| c | Împrăștierea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigații, cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bară de împrăștiere | Aplicabilitatea poate fi limitată din cauza gradului scăzut de disponibilitate a terenurilor adecvate adiacente fermei. Aplicabilă numai pentru apele uzate cu un nivel de contaminare scăzut dovedit | Nu se aplica din cauza gradului scăzut de disponibilitate a terenurilor adecvate adiacente fermei. |

## 9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

Potențiale surse de poluare ale solului si subsolului pot apare numai in situatii anormale de funcționare, posibil datorate:

- deteriorarii canalizării tehnologice şi/sau a impermeabilizării platformelor de stocare a dejecţiilor. Emisiile din utilitatile de stocare a excrementelor care contamineaza solul sau apele subterane si de suprafata, pot avea loc din cauza utilizării inadecvate sau a greselilor de operare si pot fi considerate de natura accidentala. Echipamentul adecvat, urmarirea și corectitudinea operatiunilor pot preveni scurgerile de excremente din utilitatile de stocare.

- utilizarii necorespunzătoare a dejecţiilor pentru fertilizarea terenurilor agricole- activitate care nu este efectuata de beneficiar. Beneficiarul preda dejecțiile care se vor utiliza pentru fertilizarea terenurilor agricole după un ciclu de depozitare de minim 6 luni.

- poluări accidentale prin deversarea unor produse (uleiuri, produse petroliere, medicamente, aditivi hrana, etc) direct pe sol- substanțele de acest gen utilizate in ferma sunt în cantități foarte reduse, platforma fermei este betonată în cea mai mare parte, astfel că un astfel de accident nu ar avea un impact semnificativ.

- depozitarea necontrolată a deseurilor sau a diverselor materiale provenite din activitătile desfăsurate in amplasament. Cu excepția dejecțiilor de la animale care au un circuit controlat, ajungând în lagunele de depozitare, celalte tipuri de deseuri sunt generate în cantități reduse și astfel nu constituie un factor de risc semnificativ un eventual accident de acest gen..

Pentru monitorizarea emisiilor în apă sunt realizate doua foraje de monitorizare a freaticului in amonte si aval fata de ferma, amplasate astfel:

-F1 — lânga poarta de acces in complexul zootehnic.

-F2 — la cca. 10 m in aval fata de statia de epurare

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

- Obligația beneficiarului de a dispune de teren suficient pentru împrăștierea fertlizantului pentru cel puțin 80 % din cantitățile ce se produc pe parcursul unui an, diferența de până la 100 % se acoperă prin contracte ferme de furnizare către fermieri agricoli.

- Obligația beneficiarului de a se dota cu utilaje și echipamente pentru manipularea, transportul și administrarea în câmp a fertilizantului,

- Conform Ord. nr.  242/2005 beneificiarul are obligația să realizeze monitorizarea calității freaticului,

- Să realizeze și să respecte Planul de management al dejecțiilor în concordanță cu prevederile legale în vigoare:

  - Ord. nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală,

  - OM nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acțiune tehnic pentru elaborarea programelor de acțiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole,

  - HG nr. 964/2000 cu completările ulterioare (HG 210/2007) privind elaborarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole,

  - Ord nr. 333/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole.

9.3.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerințele BAT pentru reducerea emisiilor de poluanți în sol

Prevenirea emisiilor în sol și în apă provenite din colectarea, transportarea prin conducte și depozitarea dejecțiilor într-un depozit și/sau într-o lagună (depozit îngropat) - BAT 18

| Index | BAT 18. Pentru a preveni emisiile în sol și în apă provenite din colectarea, transportarea prin conducte și depozitarea dejecțiilor lichide într-un depozit și/sau într-o lagună (depozit îngropat), BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos | Analiza conformării/ Descrierea situației din fermă |
| --- | --- | --- |
|  | Tehnica BAT | Aplicabilitate conform BAT |  |
| a. | Utilizarea depozitelor care pot rezista influențelor mecanice, chimice și termice | General aplicabilă. | Ferma este dotata cu 9 platforme de uscare namol realizate din beton armat. |
| b. | Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile lichide pe durata perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora | General aplicabilă. | Capacitatea totala de stocare a celor 9 platforme de depozitare namol este de10.000 mc, suficienta pentru colectarea dejectiilor pe o perioada minima de 6 luni. |
| c. | Construirea de instalații etanșe și echipament pentru colectarea și transferarea dejecțiilor lichide (de exemplu puțuri, canale, canale de scurgere, stații de pompare). | General aplicabilă. | Apele uzate si dejectiile animaliere sunt colectate de la fiecare hala de animale in reteaua de canalizare existenta in ferma. Toate apele uzate si dejectiile animaliere sunt aduse in statia de pompare SP1 unde exista un gratar pentru retinerea deseurilor bucati mari si un bazin de 200 mc care are rolul de a acumula apa uzata si dejectiile in vederea pomparii lor catre statia de epurare. Toate instalatiile de transport dejectii sunt etanse. |
| d. | Depozitarea dejecțiilor lichide în depozite îngropate (lagune) care au baza și pereții impermeabili, de exemplu acoperiți cu argilă sau un strat de plastic (sau un strat dublu). | General aplicabilă lagunelor | Nu se face depozitarea separata a dejectiilor lichide. |
| e. | Instalarea un sistem de detectare a scurgerilor, constând, de exemplu într-o geomembrană, un strat de drenare și un sistem de țevi de drenare | Aplicabilă numai instalațiilor noi | Exista 2 foraje de hidroobservatie, aval si amonte de ferma |
| f. | Verificarea integrității structurale a depozitelor cel puțin o dată pe an | General aplicabilă | Starea depozitelor se verifica la fiecare golire a acestora. |

Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor și organisme patogene microbiene în sol și apă provenite din împrăștierea pe sol a dejecţiilor (conformarea cu BAT 20) sunt aplicate următoarele:

| Index | BAT 20. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor și organisme patogene microbiene în sol și apă provenite din împrăștierea pe sol, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. | Analiza conformării/ Descrierea situației din fermă |
| --- | --- | --- |
|  | Tehnica |  |
| a | Evaluarea terenului pe care sunt împrăștiate dejecțiile pentru a identifica riscurile de scurgere, luând în considerare: - tipul de sol, condițiile și panta terenului; - condițiile climatice; - drenarea și irigarea terenului; - rotațiile culturilor; - resursele de apă și zonele de apă protejate. | Se execută de către terț (SC DIAZAR SRL) pe terenurile supuse fertilizării cu dejecții de la suine Societatea trebuie sa prezinte Studiile agrochimice, precum st Planurile de fertilizare a terenurilor agricole conform cerintelor CBPA si BREF ILF. |
| b | Menținerea unei distanțe suficiente între terenurile pe care sunt împrăștiate dejecțiile animaliere (lăsând o fâșie de teren netratată) și: 1. zonele în care există un risc de scurgere în apă, cum ar fi cursuri de apă, izvoare, puțuri etc.; 2. proprietățile învecinate (inclusiv împrejmuirile). | Se execută de către terț (SC DIA ZAR SRL) pe terenurile supuse fertilizării cu dejecții de la suine |
| c | Evitarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor animaliere atunci când riscul de scurgere poate fi semnificativ. În special, dejecțiile animaliere nu se aplică atunci când: 1. terenul este inundat saturat de apă, înghețat sau acoperit de zăpadă; 2.condițiile solului (de exemplu saturația apei sau tasarea) în combinație cu panta terenului și/sau drenarea terenului sunt de așa natură încât riscul de scurgere sau drenare este ridicat; 3 scurgerea poate fi anticipată având în vedere precipitațiile preconizate. | Se execută de către terț (SC DIA ZAR SRL) pe terenurile supuse fertilizării cu dejecții de la suine |
| d | Adaptarea frecvenței de împrăștiere pe sol a dejecțiilor animaliere, luând în considerare conținutul de azot și fosfor al dejecțiilor animaliere și caracteristicile solului (de exemplu conținutul de nutrienți), cerințele privind culturile sezoniere și condițiile climatice sau ale solului care ar putea cauza scurgeri. | Se execută de către terț (SC DIA ZAR SRL) pe terenurile supuse fertilizării cu dejecții de la suine |
| e | Sincronizarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor animaliere cu cererea de nutrienți a culturilor. |  |
| f | Verificarea la intervale regulate a terenurilor pe care sunt împrăștiate dejecțiile animaliere pentru a identifica orice semn de scurgere și intervenția corespunzătoare atunci când este necesar. | Se execută de către terț (SC DIA ZAR SRL) pe terenurile supuse fertilizării cu dejecții de la suine |
| g | Asigurarea unui acces adecvat la depozitul de dejecții animaliere și efectuarea în mod eficace a încărcării dejecțiilor animaliere fără a avea loc scurgeri. | Încărcarea din batal și de pe platforma de dejecții se face cu utilaje și instalații speciale care nu permit pierderi sau scurgeri de material pe sol |
| h | Verificarea utilajelor pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor, astfel încât acestea să fie în stare bună de funcționare și să fie configurate la o rată de aplicare adecvată. | Se verifică de personal desemnat și specializat |

## 9.4. MIROS

Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la o fermă, titularul utilizează o combinație a tehnicilor indicate mai jos (conformare cu BAT 12 și BAT 13):

| Index | BAT 12.Pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de o fermă, BAT constau în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include următoarele elemente: | Analiza conformării/ Descrierea situației din fermă |
| --- | --- | --- |
|  | Tehnica BAT | Aplicabilitate conform BAT |  |
|  | (i)un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri; (iv) un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (a se vedea BAT 26), pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri. Monitorizarea aferentă este prevăzută în BAT 26. | BAT 12 sunt aplicabile numai în cazurile în care se preconizează și/sau s-au dovedit neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili | Nu este cazul, nu s-au dovedit neplaceri (reclamatii, sesizari) cauzate de mirosurile generate de ferma. Distanta fata de zona de intravilan a localitatii Sercaia este la cca 800-900 m. -Directia predominanta a vantului este dinspre nord si nord-est cu frecventa 21,4%, dinspre V (11,3%) si dinspre est (12,1%), directie opusa zonei rezidentiale a localitatii Sercaia.. Exista intocmit un Plan de management al mirosurilor. |

| Index | BAT 13. Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la o fermă, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. | Analiza conformării/ Descrierea situației din fermă |
| --- | --- | --- |
|  | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a | Asigurarea unei distanțe adecvate între fermă/instalație și receptorii sensibili. | Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor/ fermelor existente. | -Distanta fata de zona de intravilan a localitatii Sercaia este la cca 800-900 m. -Directia predominanta a vantului este dinspre nord si nord-est cu frecventa 21,4%, dinspre V (11,3%) si dinspre est (12,1%), directie opusa zonei rezidentiale a localitatii Sercaia. Ferma este o ferma existenta. |
| b | Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora: - menținerea animalelor și a suprafețelor uscate și curate (de exemplu evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezenței dejecțiilor animaliere în zonele de odihnă sau pe podelele parțial acoperite cu grătare); - reducerea suprafeței emițătoare a dejecțiilor animaliere (de exemplu grătare de metal sau plastic, canale cu o suprafață redusă expusă la dejecțiile animaliere); - evacuarea frecventă a dejecțiilor animaliere către un depozit de dejecții animaliere (acoperit) situat în exterior; - reducerea temperaturii dejecțiilor animaliere (de exemplu prin răcirea dejecțiilor animaliere) și a temperaturii mediului interior; - scăderea fluxului și a vitezei aerului pe suprafața dejecțiilor animaliere; - menținerea așternutului uscat și în condiții aerobe în sistemele cu așternut. | Scăderea temperaturii mediului interior, a fluxului și a vitezei aerului pot să nu fie aplicabile din considerente care țin de bunăstarea animalelor. Evacuarea dejecțiilor lichide prin spălarea sub presiune nu este aplicabilă fermelor de porcine situate în apropierea receptorilor sensibili din cauza mirosurilor puternice. A se vedea aplicabilitatea BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 și BAT 34 în ceea ce privește adăposturile pentru animale. | Dejecțiile din bazinele de sub fiecare hala sunt colectate și evacuate prin deschiderea unei clapete care produce un vacuum usor ce permite evacuarea mixturii de dejectii printr-un sistem de canale până la statia de epurare, unde se face separarea namolului care este depozitat pe cele 9 platforme de uscare, in exterior. - pardoselile halelor sunt cu dusumea partial cu gratare din beton sau plastic, uşor lavabile, prevăzute cu pante de scurgere pentru colectarea si evacuarea apei uzate rezultate in urma igienizării din perioada vidului sanitar . - se utilizeaza instalatii de adapare a care limiteaza scurgerile de apa pe pardoseli -pentru menținerea suprafețelor uscate și curate se utilizează carbonat de calciu -Se aplică curățarea frecventă a podelelor cu grătare |
| c | Optimizarea condițiilor de evacuare a aerului din adăposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici sau a unei combinații a acestora: - creșterea înălțimii la care este amplasat orificiul de evacuare (de exemplu evacuarea aerului deasupra nivelului acoperișului, coșuri, devierea aerului evacuat prin coama acoperișului, și nu prin partea inferioară a pereților); - creșterea vitezei de ventilație a orificiului vertical de ventilație; - amplasarea eficientă a barierelor externe pentru a crea turbulențe ale fluxului de aer aflat în mișcare (de exemplu vegetație); - adăugarea unor acoperitori deflectoare în orificiile de evacuare amplasate în partea inferioară a pereților pentru a devia aerul evacuat către sol; - devierea aerului evacuat către părțile laterale ale adăpostului care sunt orientate în direcția opusă receptorului sensibil; - alinierea axei coamei acoperișului unei clădiri ventilate natural transversal față de direcția predominantă a vântului. | Alinierea axei coamei acoperișului nu este aplicabilă instalațiilor existente. | Ventilatia in hale se asigura cu un numar de 18 ventilatoare/ hala, total 576 ventilatoare pentru cele 32 de hale, cu cosuri de evacuare cu h=1,5 m cu evacuare deasupra nivelului acoperisului. Nu exista evacuare de aer viciat prin orificii laterale sau amplasate in directia receptorilor sensibili |
| d | Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: -epurator biologic -biofiltru -sistem de purificare a aerului în două sau trei etape | -este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă din cauza costurilor ridicate de punere în aplicare | Nu se aplica pentru ca nu este cazul, nefiind semnalate fenomene de poluare intensa a aerului cu mirosuri in zonele sensibile. |
| e | Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici de depozitare a dejecțiilor animaliere sau a unei combinații a acestora: |
|  | 1.acoperirea dejecțiilor lichide sau solide în timpul depozitării | A se vedea aplicabilitatea BAT 16.b pentru dejecțiile lichide. A se vedea aplicabilitatea BAT 14.b pentru dejecțiile solide. | Sunt depozitate numai dejectiile solide. Dejecțiile solide, asa cum sunt depozitate, formează, în mod natural, o crustă in perioada anotimpului cald care retine mirosurile. Utilizarea unui alt sistem de acoperire nu este aplicabil din cauza suprafetei mari a platformelor de deshidratare (11337 mp). |
|  | 2. amplasarea depozitului, luând în considerare direcția generală a vântului și/sau adoptarea de măsuri pentru a reduce viteza vântului în jurul și deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale); | General aplicabilă. | La amplasarea platformei de depozitare dejecții lichide/solide s-a luat în calcul și amplasarea lor față de dominanța mișcărilor aerului în zonă. Directia predominanta a vantului este dinspre nord si nord-est cu frecventa 21,4%, dinspre V (11,3%) si dinspre est (12,1%), directie opusa zonei rezidentiale a localitatii Sercaia.. |
|  | 3. reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide. | General aplicabilă. | Dejecțiile nu se amestecă |
| f | Prelucrarea dejecțiilor animaliere utilizând una dintre următoarele tehnici pentru a reduce la minimum emisiile de mirosuri în timpul (sau înaintea) împrăștierii pe sol: |
|  | 1. fermentarea aerobă (aerarea) dejecțiilor lichide; | A se vedea aplicabilitatea BAT 19.d. | Nu se face colectarea separata a dejectiilor lichide. Fractia lichida a dejectiilor, este epurata in amestec cu apa de spalare din hale in statia de epurare a complexului si este evacuata in raul Olt. |
|  | 2. compostarea dejecțiilor solide; | A se vedea aplicabilitatea BAT 19.f. | Are loc pe cele 9 platforme destinate depozitarii acestora. Platformele de uscare au o capacitate de stocare de cca. 10 mc si sunt echipate astfel: canal de drenaj central cu strat filtrant; bazin tampon care preia apele scurse de pe platformele de uscare namol, de unde acestea sunt pompate cu o pompa submersibila in bazinul de omogenizare a1 statiei de epurare. |
|  | 3. Fermentarea anaeroba intr-o instalatie de biogaz | A se vedea aplicabilitatea BAT 19.b. (Este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă din cauza costurilor ridicate de punere în aplicare) | Nu se aplica. |
| g | Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor sau a unei combinații a acestora: |
|  | 1.împrăștierea în fâșii, injector cu brazdă de suprafață sau de adâncime pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide; | se vedea aplicabilitatea BAT 21.b, BAT 21.c sau BAT 21.d. | Dejecţiile sunt preluate de o societate agricolă (SC DIA ZAR SRL), în vederea fertilizării terenurilor dupa o perioada de fermentare pe platformele de stocare namol de minim 6 luni, conform CBPA. |
|  | 2. utilizarea dejecțiilor animaliere cât mai repede posibil. | A se vedea aplicabilitatea BAT 22. |  |

După aprobare prin Hotărâre de Guvern a conţinutul Planului de gestionare a disconfortului olfactiv, întocmit ca urmare a prevederilor Legii nr. 123/2020, titularul are obligaţia întocmirii acestuia şi depunerea lui la Agenţia pentru protecţia Mediului Brasov.

Este obligatorie îndeplinirea măsurilor stabilite în planul de gestionare a disconfortului olfactiv la termenele stabilite.

## 9.5. ZGOMOT

Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, titularul utilizează o combinație a tehnicilor indicate mai jos (conformare cu BAT 9 și BAT 10):

| Index | BAT 9. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile sonore, BAT constau în elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului, care face parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) și care include următoarele elemente: | Analiza conformării/ Descrierea situației existente în fermă |
| --- | --- | --- |
|  | Tehnica BAT | Aplicabilitate conform BAT |  |
|  | Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile sonore, BAT consta în elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului, care face parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) și care include următoarele elemente: un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; un protocol pentru monitorizarea zgomotului; (iii) un protocol pentru răspunsul la evenimentele sonore identificate; (iv) un program de reducere a zgomotului, conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile sonore, pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor sonore anterioare și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele sonore. | Sunt aplicabile doar în cazurile în care se preconizează și/sau s-a dovedit o poluare fonică la nivelul receptorilor sensibili | Nu este cazul de poluare fonica la nivelul receptorilor sensibili pentru situatia fermei. Amplasamentul complexului zootehnic e situat la cca. 800-900 m fata de zona rezidentiala a localitatii Șercaia. Din aceste considerente nu s-a impus prin AIM nr. BV 5/2015 efectuarea de monitorizari de zgomot. Nu au fost semnalate reclamații privind nivelul de zgomot generat de funcționarea fermei. |
| Index | BAT 10. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Analiza conformării/ Descrierea situației existente în fermă |
|  | Tehnică | Descriere | Aplicabilitate |  |
| a | Asigurarea unor distanțe adecvate între instalație/ fermă și receptorii sensibili În etapa de planificare a instalației/fermei, distanțele adecvate dintre instalație/fermă și receptorii sensibili sunt asigurate prin aplicarea distanțelor standard minime. | Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor/ fermelor existente. | Nu este cazul de poluare fonica la nivelul receptorilor sensibili pentru situatia fermei. Amplasamentul complexului zootehnic e situat la cca. 800-900 m fata de zona rezidentiala a localitatii Șercaia. Fata de amplasamentul incineratorului si al statiei de epurare, prima constructie de locuit din Șercaia se gaseste la cca. 1.400 m pe directia SE. Din aceste considerente nu s-a impus prin AIM nr. BV 5/2015 efectuarea de monitorizari de zgomot. Nu au fost semnalate reclamații privind nivelul de zgomot generat de funcționarea fermei |
| b | Amplasarea echipamentelor Nivelurile de zgomot pot fi reduse prin: (i) mărirea distanței dintre emițător și receptor (prin amplasarea echipamentelor cât mai departe posibil de receptorii sensibili); (ii) reducerea la minimum a lungimii țevilor de distribuire a furajelor; (iii) amplasarea recipientelor și a silozurilor cu furaje astfel încât să se reducă la minimum circulația vehiculelor în cadrul fermei. | În cazul instalațiilor existente, relocarea echipamentelor poate fi limitată de lipsa de spațiu sau de costurile excesive. | Amplasarea utilajelor și instalațiilor care potențial, pot produce zgomot a fost analizată încă din faza de proiectare pentru a se încadra în cerințele și normele existente. Buncărele de furaje sunt amplasate lângă grajduri. FNC este amplasat langa halelele de crestere. |
| c | Măsuri operaționale Acestea includ măsuri cum ar fi: (i) închiderea ușilor și a orificiilor principale ale clădirii, în special pe perioada hrănirii, în cazul în care este posibil; (ii)utilizarea echipamentului de către personal cu experiență; (iii)evitarea activităților generatoare de zgomot în timpul nopții și la sfârșit de săptămână, în cazul în care este posibil; (iv) măsuri pentru controlul zgomotului în cursul activităților de întreținere; (v) operarea conveierelor și a transportoarelor elicoidale pline cu furaje, în cazul în care este posibil; (vi)efectuarea a cât mai puține lucrări de terasament în zonele aflate în aer liber pentru a reduce zgomotul generat de tractoarele cu grapă. | General aplicabilă. | i) ușile halelor sunt permanent închise, sistemul de hrănire fiind automatizat; ii) personalul de exploatare este instruit pentru utilizarea echipamentului, iii) toate operațiile legate de exploatare sunt efectuate ziua, în zilele lucrătoare, conform Procedurilor interne ale societății; iv) personalul de întreținere este instruit; v) transportul furajelor de la buncăr la hrănitoarele din hală se face cu transportoare cu lant; vi) pe amplasament nu se execută lucrări de terasamente |
| d | Echipamente silențioase Acestea includ echipamente cum ar fi: (i)ventilatoare cu randament ridicat, în cazul în care ventilația naturală nu este posibilă sau nu este suficientă; (ii) pompe și compresoare; (iii) sisteme de hrănire care reduc stimulul înainte de hrănire (de exemplu recipiente cu hrană prevăzute cu pâlnie, ad libitum, echipamente compacte de distribuire a hranei). | BAT 10.d.iii este aplicabilă numai instalațiilor destinate porcilor. Alimentatoarele ad libitum pasive sunt aplicabile numai în cazul în care echipamentul este nou sau este înlocuit sau în cazul în care animalele nu au nevoie de o rație de hrană. | Ventilatoarele, pompele și compresoare, au un nivel de zgomot scăzut. Se aplică sisteme de hrănire ad libitum. |
| e | Echipamente de control al zgomotului. Acestea includ: (i) reductoare de zgomot; (ii) izolarea surselor de vibrații; (iii)amplasarea în spații închise a echipamentelor care fac zgomot (de exemplu mori, benzi transportoare pneumatice); (iv) izolarea fonică a clădirilor. | Aplicabilitatea poate fi limitată din cauza cerințelor de spațiu și a aspectelor legate de sănătate și siguranță. Nu este aplicabilă materialelor care absorb zgomote și care împiedică curățarea eficace a instalației. | Se aplica- Utilajele potențial zgomotoase sunt amplasate în incinte inchise care reduc zgomotul, cladirile noi sunt realizate din materiale fonoabsorbate, etc |
| f | Reducerea zgomotului. Propagarea zgomotului poate fi redusă prin introducerea de obstacole între emițători și receptori . | Este posibil să nu fie general aplicabilă din motive de biosecuritate. | Nu este cazul intrucat nivelul de zgomot generat in ferma nu constituie un factor de disconfort pentru locuitorii comunei Sercaia |

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

## 10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

Valori limită pentru emisiile atmosferice de amoniac (BAT 30)

Tabel 10.1.1.1.: BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru porci

| Parametru | Categorie de animale | BAT AEL ((kg NH3/spațiu pentru animal/an))* |
| --- | --- | --- |
| Amoniac, exprimat ca NH3 | Scroafe aflate în călduri și scroafe gestante | 0,2-2,7(2)(3) |
|  | Scroafe care alăptează (inclusiv purcei) din boxele de fătare | 0,4-5,6(4) |
|  | Purcei înțărcați | 0,03-0,53( *) |
|  | Porci pentru îngrășare | 0,1-2,6(**) |

(1) Limita inferioară a intervalului este asociată cu utilizarea unui sistem de purificare a aerului.

(2)Pentru instalațiile existente care utilizează o fosă adâncă în combinație cu tehnici de management nutrițional, limita superioară a BAT-AEL este de 4,0 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

(3) Pentru instalațiile care utilizează BAT 30.a6, 30.a7 sau 30.a11, limita superioară a BAT-AEL este de 5,2 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

(4)Pentru instalațiile existente care utilizează BAT 30.a0 în combinație cu tehnici de management nutrițional, limita superioară a BAT-AEL este de 7,5 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

(5)Pentru instalațiile existente care utilizează o fosă adâncă în combinație cu tehnici de management nutrițional, limita superioară a BAT-AEL este de 0,7 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

(6) Pentru instalațiile care utilizează BAT 30.a6, 30.a7 sau 30.a8, limita superioară a BAT-AEL este de 0,7 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

(7)Pentru instalațiile existente care utilizează o fosă adâncă în combinație cu tehnici de management nutrițional, limita superioară a BAT-AEL este de 3,6 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

(8) Pentru instalațiile care utilizează BAT 30.a6, 30.a7, 30.a8 sau 30.a16, limita superioară a BAT-AEL este de 5,65 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

| Sursa de emisii dirijate | Caracterizarea sursei | Sisteme de depoluare instalate |
| --- | --- | --- |
| Sistemele de ventilatie ale halelor | Ventilatie in hale se asigura cu un numar de 18 ventilatoare/hala, pentru 32 de hale, respectiv, 576 de ventilatoare/ferma cu putere de 0,37 kw fiecare si un debit maxim de 3.200 mc/ora/ventilator. | Nu se aplica. |
| Sisteme de exhaustare ale halei de abatorizare | Sisteme de exhasutare in acoperisul halei de abatorizare. | Nu se aplica. |
| Sisteme de exhaustare FNC1- in conservare din anul 2014 | Ventilator de absorbtie a aerului cu pulberi din faina rezultata de la moara cu ciocane. | -La moara — filtru pulberi cu saci din panza Tip WAM 30W FILCONTROL. -Sisteme de filtrare cu aspiratie pe transportoarele de cereale si macinis. |
| Sisteme de exhaustare FNC2 | Ventilator de absorbtie a aerului cu de la sistemul de primire-dozare aditivi. Ventilator de absorbtie a aerului cu pulberi din faina de la modulul de macinare-amestecare. Sistem de aspiratie a aerului cu pulberi din faina de la instalatia de granulare. | FNC2 detine urmatoarele sisteme de filtrare pe linia de productie furaj: modulul de macinare si amestecare dotat cu filtru de curățare din metal, etanș, cu suprafața filtrantă de 50 mp, prevăzut cu trapă pentru curățarea și schimbarea furtunurilor, echipat cu ventilator și dispozitiv electronic de reglare a ciclurilor de curățare cu aer sub presiune conectat la p pâlnie de proces cu o curățare de 4000 l, sistemul de primire, depozitare, cântărire și dozare aditivi este dotat cu filtru de tip ciclon pentru curățare, confecționat din metal, etanș, cu suprafața filtrantă de 50 mp, prevăzut cu trapă pentru curășarea și schimbarea furtunurilor, echipat cu ventilator și dispozitiv electronic de reglare a ciclurilor de curățare cu aer sub presiune, conectat la o pâlnie de proces cu o curățare de 4000 l, instalația pentru granularea furajului finit este dotată cu sistem de aspirație, ciclon de decantare și ecluza rotativă. In condițiile exploatării corespunzătoare a filtrelor sunt atinse randamente de reținere al particulelor de 90%. |
| Cosurile de dispersie ale instalatiilor termice | 1 buc. Centrala termica ferma, P= 1.740 kW, Cos dispersie : H = 8 m, D = 0,6 m 10 buc. Centrale termice ferma, P = 80-90 kW, Cosuri dispersie : H = 6 m, D = 0,35 m 1 buc. Centrala termica filtru sanitar - ferma, P= 80 kW, Cos dispersie : H = 6 m, D = 0,4 m 1 buc. Centrala termica abator, P= 766 kW, Cos dispersie : H = 5 m, D = 0,3 m 1 buc. Centrala termica abator, P= 520 kW, Cos dispersie : H = 6 m, D = 0,6 m 1 buc. Centrala termica cantina, P= 48 kW, Cos dispersie : H = 6 m, D = 0,4 m 1 buc. Cazan abur FNC nou, P- 500 kW | Nu se aplica. |
| Incineratorul CALORIS IE(V) 1000 | Functionare pe gaz metan. Cos dispersie: H=6 m, Sectiune=8x0,8 m. | In cea de-a doua camera de postcombustie are loc arderea completa a gazelor rezultate de la prima camera. |

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru creșterea porcilor, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu.

Se vor respecta valorile limită pentru emisii admise conform OMAPM nr 462/1993 pentru aprobarea condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normele metodologice pentru determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare și cele curpinse în Regulamentul 142/2011.

Alte condiții de funcționare decât cele normale- nu este cazul.

Operatorul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare. Emisiile din instalație să nu genereze deterioarea calității aerului.

| Activi-tate IED | Denumire coș | Poluant | VLE | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6 b), c) | cos CT Ferma, P=1740 kW | CO NOx Sox TSP | 100 350 35 5 | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |
|  | cos CT ferma, P= 80-90 kW | CO NOx Sox TSP | 100 350 35 5 | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |
|  | cos CT ferma, P= 80-90 kW | CO NOx Sox TSP | 100 350 35 5 | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |
|  | cos CT ferma, P= 80-90 kW | CO NOx Sox TSP | 100 350 35 5 | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |
|  | cos CT ferma, P= 80-90 kW | CO NOx Sox TSP | 100 350 35 5 | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |
|  | cos CT ferma, P= 80-90 kW | CO NOx Sox TSP | 100 350 35 5 | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |
|  | cos CT ferma, P= 80-90 kW | CO NOx Sox TSP | 100 350 35 5 | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |
|  | cos CT ferma, P= 80-90 kW | CO NOx Sox TSP | 100 350 35 5 | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |
|  | cos CT ferma, P= 80-90 kW | CO NOx Sox TSP | 100 350 35 5 | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |
|  | cos CT ferma, P= 80-90 kW | CO NOx Sox TSP | 100 350 35 5 | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |
|  | cos CT ferma, P= 80-90 kW | CO NOx Sox TSP | 100 350 35 5 | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |
|  | Cos CT filtru sanitar, P= 80 kW | CO NOx Sox TSP | 100 350 35 5 | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |
|  | cos CT abator, P= 766 kw | CO NOx Sox TSP | 100 350 35 5 | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |
|  | cos CT abator, P= 520 kW | CO NOx Sox TSP | 100 350 35 5 | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |
|  | cos CT cantina, P= 48 kW | CO NOx Sox TSP | 100 350 35 5 | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |
|  | cos cazan abur FNC2 nou, P= 500 kW | CO NOx Sox TSP | 100 350 35 5 | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |
|  | cos incinerator | SO2 HCl NOx CO COV Pulberi Dioxine si furani | 30 10 175 25 10 10 0,1 | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |
|  | Filtru ciclon FNC nou | TSP | 50 | mg/Nmc |

Condiții de referință- CT- limitele sunt stabilite pentru combustibil gazos raportat la o concentrație de oxigen 3% în efluent.

Condiții de referință incinerator T- 2730 K, P=101,3 Kpa gaz uscat conținut 11% oxigen.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

| Categorie de condiții de funcționare altele decât cele normale | Descriere | Măsuri stabilite |
| --- | --- | --- |
| planificate | Incinerator IE (V) 1000 la oprirea/ pornirea instalatiei | Conform Regulamentului (UE) nr 142/2011 arzătorul auxiliar trebuie să fie folosit în timpul operațiunilor de pornire sau oprire a instalației pentru a asigura menținerea temperaturii de 8500 C sau 11000 C dupa caz, pe tot parcusrsul acestor operatiuni și pe toată perioada în care camera unde are loc incinerarea sau coincinerarea se afla material nears. |

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

10.1.3. Emisii din surse difuze

Pentru a reduce emisiile de ammoniac se va respecta limita de azot excretat prevăzută in BAT 3, tabelul 1.1:

| Parametru | Categorie de animale | Azot total excretat asociat BAT (kg de N excretat/ spațiu pentru animal) |
| --- | --- | --- |
| Azot total excretat exprimat ca azot | Purcei înțărcați | 1,5-4,0 |
|  | Porci pentru îngrășare | 7,0-13,0 |
|  | Scroafe (inclusiv purcei) | 17,0-30,0 |

Încadrarea în limitele prevăzute pentru N excretat va duce la încadrarea în limite a emisiilor de ammoniac prevăzute în BAT 30.

| Parametru | Categorie de animale | BAT-AEL(1) (kg NH3/spațiu pentru animal |
| --- | --- | --- |
| Amoniac, exprimat ca NH3 | Scroafe aflate în călduri și scroafe gestante | 2,7 |
|  | Scroafe care alăptează (inclusiv purcei) din boxele de fătare | 5,6 |
|  | Purcei înțărcați | 0,53 |
|  | Porci pentru îngrășare | 2,6 |

Încadrare în limitele prevăzute pentru azotul total și fosforul total excretat prevăzute în BAT 4, tabelul 1.2:

| Parametru | Categorie de animale | Fosfor total excretat asociat BAT(1)(2) (kg de P2O5 excretat/spațiu |
| --- | --- | --- |
| Fosfor total excretat, exprimat ca P2O5 | Purcei înțărcați | 1,2-2,2 |
|  | Porci pentru îngrășare | 3,5-5,4 |
|  | Scroafe (inclusiv purcei) | 9,0-15,0 |

## 10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită stabilite prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător la indicatorii de calitate specifici activității și cei stabiliți prin STAS 12574/87.

| Poluant | CMA mg/dmc Medie de scurtă durată 30 min | CMA mg/mc Medie de lungă durată zilnică |
| --- | --- | --- |
| Ammoniac | 0,3 | 0,1 |
| Hidrogen sufurat | 0,015 | 0,008 |
| Pulberi PM 10 | - | 0,05 |

## 10.3.   Apa

Apele uzate igienico-sanitare vidanjate de societăţi autorizate, descărcate în staţie de epurare autorizată, vor respecta limitele maxim admise prin  HG 188/2002– NTPA 002, cu modificările şi completările ulterioare.

Apele pluviale scurse din spaţiul verde din zona halei şi deversate în sistemul hidrografic local vor respecta parametrii din HG 188/2002– NTPA 001

10.3.1. Prezentele valori sunt preluate din Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 13/7.02.2022, anexă la prezenta autorizaţie integrată de mediu şi se referă numai la apele tehnologice uzate.  Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor tehnologice uzate

Limitele maxim admise ale indicatorilor de calitate ai apelor uzate preepurate provenite de la abator se vor incadra în prevederile HG 188/2002, modificat și completat de HG 352/2005 NTPA 002:

| Indicatori de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- |
| CCOCr | 500 | mg/l |
| CBO5 | 300 | mg/l |
| Materii totale în suspensie | 350 | mg/l |

Limitele maxim admise ale indicatorilor de calitate ai apelor uzate epurate evacuate în receptor vor fi in conformitate cu HG nr. 188/2002 modificat și completat de HG nr. 352/2005 NTPA 001:

| Indicatori de calitate | VLA cf Aut SGA nr. 13/7.02.2022 | UM |
| --- | --- | --- |
| pH | 6,5-8,5 | unit pH |
| Materii totale în suspensie | 60 | mg/l |
| CBO5 | 25 | mg/l |
| CCOCr | 125 | mg/l |
| azot total | 15,0 | mg/l |
| fosfor | 2,0 | mg/l |
| Sulfuri și hidrogen sulfurat | 0,5 | mg/l |
| fenoli | 0,3 | mg/l |
| substante extractibile cu solventi organici | 20,0 | mg/l |
| reziduu filtrabil la 1050 C | 2000 | mg/l |

10.3.3. Concentrații maxim admise pentru apa subterană:

Conform Ord MMSC nr 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România, valorile de prag la nivelul corpului de apă subterană ROOT07 "Depresiunea Făgăraș" se vor încadra în limitele menționate în tabelul următor:

| Corpul de apă subterană | NH4 mg/l | Cl mg/l | SO4 mg/l | NO2 mg/l | PO4 mg/l | Cr mg/l | Ni mg/l | Cu mg/l | Zn mg/l | Cd mg/l | Hg mg/l | Pb mg/l | As mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROO07 depresiunea Făgăras | 1,8 | 250 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,02 | 0,01 |

## 10.4.  Sol

10.4.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

10.4.2. Se vor resepcta prevederile Ord. nr.  1182/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.

## 10.5.   Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/88- Acustica în construcţii- Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: 55 dB (pe perioada de zi) și 45 dB pe perioada de noapte, conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

## 10.6. MIROS

10.6.1. Pentru reducerea emisiilor de mirosuri se folosesc următoarele tehnici:

Ferma a elaborat și a pus în practică un plan de gestionare a mirosurilor.

Ferma este amplasată la o distanta de cca. 900 m de cea mai apropiată zonă locuită.

Boxele sunt dotate cu dusumea partial cu gratare din beton sau plastic, uşor lavabile, prevăzute cu pante de scurgere pentru colectarea si evacuarea apei uzate rezultate in urma igienizării din perioada vidului sanitar .

- se utilizeaza instalatii de adapare a care limiteaza scurgerile de apa pe pardoseli

-pentru menținerea suprafețelor uscate și curate se utilizează carbonat de calciu

-Se aplică curățarea frecventă a podelelor cu grătare.

Perimetral, ferma este înconjurată de o perdea vegetală.

Dejecțiile solide formează, în mod natural, o crustă in perioada anotimpului cald care retine mirosurile. La amplasarea platformei de depozitare dejecții lichide/solide s-a luat în calcul și amplasarea lor față de dominanța mișcărilor aerului în zonă.

Platformele de dejectii sunt golite la fiecare 6 luni.

10.6.2. Pentru a preveni au, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri, se va respecta planul de gestionare a mirosurilor.

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Cantitate generate (t/an) | Sursă generatoare | operatiune valorificare/ eliminare | cod operatiune valorificare/ eliminare | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 02 | deseuri de tesuturi animale de la abator | 1000 | Prelucrare carne in abator | eliminare finala prin incinerare in instalatia proprie | D10 | incinerare |
| 02 01 06 | Dejectii animaliere solide si lichide1 | 7210 | Crestere porcine | Se depoziteaza pe cele 9 platforme de depozitare. | R10 | Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura |
| 02 02 03 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | 0 | Prelucrare carne in abator | eliminare finala prin incinerare in instalatia proprie | D10 | incinerare |
| 02 02 04 | deseuri de la preepurare si epurare, namoluri din canalizare | 170 | Activitatea fermei | eliminare | D5 | Depozitare in depozite special amenajate |
| 02 01 10 | deseuri metalice | 0,100 | Crestere porcine | valorificare cand este cazul | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei operatiuni numerotae de la R1 la R11 |
| 18 02 01 | obiecte ascutite | 0.001 | Prelucrare produse in abator | se depoziteaza in recipienti etansi si se preiau spre eliminare | D10 | incinerare |
| 18 02 03 | deseuri a caror colectare si eliminare nu face obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor | 0.137 | activitati desfasurate in ferma | eliminare | D10 | incinerare |
| 13 02 06* | Uleiuri uzate | 0.155 | Intretinere utilaje | Se reutilizeaza in incinta pentru ungeri utilaje | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei operatiuni numerotae de la R1 la R11 |
| 19 01 12 | Deseuri de la incinerare- cenusa | 46.654 | incinerare | eliminare | D5 | Depozitare in depozite special amenajate |
| 15 01 01 | Ambalaje de hartie- carton | 3.93 | activitati de birou si aprovizionare | valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei operatiuni numerotae de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | ambalaje de material plastice | 0,1 | activitati de birou si aprovizionare | valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei operatiuni numerotae de la R1 la R11 |
| 15 01 10* | ambalaje care contin reziduuri sau care sunt contaminate cu substante periculoase | 0.262 | activitati de dezinfectie | eliminare- se preiau de o societate autorizata | D10 | incinerare |
| 16 01 03 | anvelope uzate | 0.88 | activitati de intretinere auto | Se returneaza la furnizor. | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei operatiuni numerotae de la R1 la R11 |
| 16 01 07 | filtre de ulei | 0.053 |  | eliminare prin unitatile tip service | R12 |  |
| 16 01 17 | Deseuri metalice din reparatii | 0,1 | reparatii ocazionale ale instalatiilor | valorificare, cand este cazul | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei operatiuni numerotae de la R1 la R11 |
| 16 02 14 | deseuri de echipamente electrice | 0,1 | functionare ferma | valorificare, cand este cazul | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei operatiuni numerotae de la R1 la R11 |
| 17 01 01 | beton din reabilitari cladiri | 0,1 | activitati de reparatii | eliminare. Se utilizeaza pentru umpluturi. | D5 | Depozitare in depozite special amenajate |
| 20 03 01 | Deseuri menajere amestecate si fracţiuni colectate separat | 12.9 | Activitati administrative | eliminare finala prin depozitare in depozit autorizat | D5 | Depozitare in depozite special amenajate |

1Pot fi considerate material de categoria 2 în conformitate cu art 9 din regulamentul (CE) nr 1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animal și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală).

11.2. Deșeuri stocate temporar

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Compozitie | Cantitate generate (t/an) | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 06 | Dejectii animaliere solide si lichide1 | Materie organică | 7210 | Se depoziteaza pe cele 9 platforme de depozitare |
| 02 01 10 | Deseuri metalice | metal | 0,1 | Depozit special amenajat |
| 18 02 01 | Obiecte ascutite | metal | 0.001 | Containere metalice |
| 13 02 06* | Uleiuri uzate | Materie anorganică | 0.155 | Butoaie metalice |
| 19 01 12 | Deseuri de la incinerare- cenusa | Materie organică | 46.654 | Container metalic |
| 15 01 01 | Ambalaje de hartie- carton | Materie anorganică | 3.93 | europubele |
| 15 01 02 | Ambalaje de material plastice | Materie anorganică | 0,1 | europubele |
| 15 01 10* | Ambalaje care contin reziduuri sau care sunt contaminate cu substante periculoase | Materie anorganică | 0.262 | europubele |
| 16 01 03 | Anvelope uzate | cauciuc | 0.88 | Deposit special amenajat |
| 16 01 07 | filtre de ulei | Metal+ulei uzat | 0.053 | Container metalic |
| 16 01 17 | Deseuri metalice din reparatii | metal | 0,1 | Container metalic |
| 16 02 14 | Deseuri de echipamente electrice | Material electrice, cabluri PVC | 0,1 | Container metalic |
| 17 01 01 | beton din reabilitari cladiri | beton | 0,1 | Saci rafie |
| 18 02 03 | Deseuri a caror colectare si eliminare nu face obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor | Materie anorganică | 0.137 | Containere metalice |
| 02 02 04 | Deseuri de la preepurare si epurare, namoluri din canalizare | Materie organică | 170 | Sistemul de canalizare |
| 20 03 01 | Deseuri menajere amestecate si fracţiuni colectate separat | Materie anorganică | 12.9 | europubele |

11.3. Deşeuri tratate - operatorul elimină prin incinerare în instalația proprie:

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Cantitate generate (t/an) | operatiune valorificare/ eliminare | cod operatiune valorificare/ eliminare | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 02 | deseuri de tesuturi animale de la abator | 1000 | eliminare finala prin incinerare in instalatia proprie (incinerator Caloris) | D10 | incinerare |
| 02 02 03 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | 0 | eliminare finala prin incinerare in instalatia proprie | D10 | incinerare |

11.4. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.5. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.6. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.8. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- HG. nr. 166/2004  modificată şi completată cu HG nr. 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- HG. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin HG 1872/2006 si HG 247/2011;

- HG. Nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

11.9. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.10. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.11. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

Operatorul va respecta prevederile Ord. nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală.

11.12. Operatorul autorizației trebuie să se asigure că deșeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate și inscripționate în conformitate cu standardele naționale, europene și cu oricare standarde în vigoare privind o astfel de inscripționare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deșeurile trebuie depozitate în zonele desemnate, protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu. Deșeurile trebuie clar identificate, inscripționate și separate corespunzător.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

12.1. Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar, prin cantităţile prezente, nu intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Măsuri luate în situația apariției unor condiții anormale de funcționare:

- În situații speciale, cum ar fi îmbolnăviri masive în rândul porcilor, deșeurile de origine animală și dejecțiile se vor colecta, manipula și elimina din activitate, conform dispozițiilor autorităților sanitar- veterinare, elaborate în acest sens.

- defecțiunile apărute la sistemul de ventilație al halelor se vor remedia imediat, astfel încât microclimatul necesar pentru creșterea și întreținerea porcilor să fie asigurat.

- se vor asigura permanent mijloace de comunicare cu personalul din cadrul societății și cu autoritățile locale.

- orice situație anormală de funcționare ce necesită remedierea operativă a acestora va fi comunicată imediat, telefonic și în scris, următoarelor autorități: APM Brașov, GNM - CJ Brașov, Primăria Șercaia, Prefectura Brașov.

- Activitatea intră sub incidența OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului - în cazul unei amenințări iminnete cu un prejudiciu asupra mediului, precum și în cazul unui prejudiciu asupra mediului, operatorul va acționa și va informa autoritățile de mediu conform obligațiilor ce îi revin, în baza Cap. Măsuri preventive și reparatorii, din OUG nr. 68/2007.

- Prin natura activității, în cadrul unității pot apare situații de urgență generate de incendii. Pentru prevenirea acestor situații și intervenția în cazul apariției incendiilor, ferma va fi dotată cu materialele necesare, conform prevederilor legislației specifice PSI:

- În cadrul fermei va fi întocmit, în conformitate cu prevederile Ord. MAPPM nr. 278/1997 "Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale", care va cuprinde sistemul de alertă în caz de poluări accidentale, lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale, fișa poluantului potențial din cadrul fermei, programe de măsuri și lucrări de prevenire a poluărilor accidentale, asigurarea dotărilor cu materiale și personal de intervenție în caz de poluare accidentală.

- În conformitate cu profilul de producție, pe amplasamentul analizat, cauzele care pot determina poluarea sunt reprezentate de activitatea de colectare, transport, stocare și administrare a dejecțiilor.

- O evacuare necontrolată în mediu a dejecțiilor poate determina deterioarea solului, apelor subterane sau de suprafață. Conform Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, vor fi luate măsuri de prevenire a unor evenimente care pot cauza deterioarea mediului înconjurător, printr-un management al deșeurilor care are ca scop siguranța în transportul, stocarea și adminsitrarea pe terenul agricol a dejecțiilor rezultate din creșterea porcilor.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

## 13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.7. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.8. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.9. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.10. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.11. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

## 13.2. Monitorizarea emisiilor în aer

13.2.1. Emisii din surse dirijate

În conformitate cu BAT 25 se vor monitoriza emisiile de amoniac în aer prin utilizarea uneia din următoarele tehnici:

| Nr. crt | Tehnica de monitorizare a emisiilor de amoniac în aer | Frecvența |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere. | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale |
| 2 | Calculare prin măsurarea concentrației de amoniac și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard ISO, naționale sau internaționale ori a altor metode care asigură date de o calitate științifică echivalentă | De fiecare dată când au loc modificări semnificative pentru cel puțin unul dintre următorii parametri: (a) tipul de animale crescute în fermă; (b) sistemul de adăpostire |
| 3 | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale |

(1) Tehnicile sunt descrise în secțiunea 4.9.2. din  DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor

În conformitate cu BAT 27 emisiile de pulberi generate  se vor monitoriza, cu o frecvență anuală prin utilizarea uneia din următoarele tehnici:

| Nr. crt | Tehnica de monitorizare a emisiilor de pulberi în aer | Frecvența |
| --- | --- | --- |
| 1 | Calculare prin măsurarea concentrației de pulberi și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard EN sau a altor metode (ISO, naționale sau internaționale) care asigură date de o calitate științifică echivalentă | O dată pe an |
| 2 | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie | O dată pe an |

(1) Tehnicile sunt descrise în secțiunea 4.9.2. din  DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor

13.2.2. Monitorizarea calității aerului

13.2.2.1. Operatorul va măsura prin metode standardizate, nivelul poluanților în aer, conform condițiilor stabilite în tabelul de  mai jos:

| Punct de prelevare | Poluant | Frecventa de monitorizare | Limita impusa- media de scurta durata 30 min (mg/mc) conform STAS 12574/87 Aer in zone protejate | media zilnica (mg/mc) | metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limita incintei pe directia daposturilor, a depozitelor de dejectii | Amoniac, NH3 | discontinua/ semestrial si in cazul reclamatiilor | 0,3 | o,1 | STAS 10812-76 |
|  | Hidrogen sulfurat, H2S |  | 0,015 | 0,08 | STAS 10814-76 |

13.2.2.2.Condiţii de realizare a monitorizării:

- realizarea a trei măsurători, în zile diferite;

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

Apele uzate sunt colectate printr-o retea de canalizare in sistem unitar, realizata din tuburi de azbociment si din beton, cu lungimea de cca. 950 m si Dn 250 mm; conducta de PVC-KG cu Dn 400 mm in lungime de 400 m si conducta de PVC-KG cu Dn 250 mm in lungime de 250 m, care colectează toate apele uzate de pe amplasament:

-Apele uzate preepurate provenite de la abator sunt evacuate printr-o conducta din PVC- KG, Dn 125 mm si L=35 m, in reteaua de canalizare a complexului, cu descarcare prin pompare SP1 in statia de epurare a complexului.

-Apele uzate de la cantină sunt trecute printr-un separator de grasimi și apoi ajung în canalizarea unitară a complexului.

-Apele uzate de la filtrele sanitare și de la grupurile sociale sunt evacuate direct în canalizarea complexului.

-Apele uzate si dejectiile animaliere sunt colectate de la fiecare hală de animale în reteaua de canalizare existentă în fermă. Toate apele uzate și dejectiile animaliere sunt aduse în statia de pompare SP1 unde există un gratar pentru retinerea deseurilor bucati mari și un bazin de 200 mc care are rolul de a acumula apa uzată și dejectiile în vederea pomparii lor catre statia de epurare.

Apele pluviale sunt colectate de pe suprafata incintei si platformele betonate prin intermediul unor rigole betonate cu descarcare print trei guri în canalul de desecare limitrof amplasamentului.

Frecvența, indictaorii de monitorizare a emisiilor în apă și standardele aplicate vor fi cele solicitate prin Autorizația de gospodărire a apelor nr 13/7.02.2022 emisă de către SGA Brașov.

## 13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

Se vor considera "parametri de referință" indicatorii de calitate pentru apa subterană din forajul de observație situat în amonte, adică se vor compara indicatorii forajului din aval cu indicatorii forajului din amonte, considerând "prag de alertă" depășirea semnificativă a parametrilor unei măsurători față de cea anterioară. În acest caz se vor relua măsurătorile, se vor determina cauzele, se vor stabili măsuri de remediere și vor fi înștiințate autoritățile de mediu și de gospodărire a apelor.

| Loc prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecventa | Metoda de analiza | Natura apei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| foraj F1 — langa poarta de acces in complexul zootehnic. | pH CCOCr CBO5 NH4+ NO2- NO3- P | Discontinua | anual | SR ISO 10523/2012 SR ISO 6060-1996 SR EN 1899/1,2-2003 SR ISO 7150-2001 SR ISO 26777/C91-2006 SR ISO 7890/3/2000 SR ISO 6878-2005 | Pânza freatică |
| foraj F2 — la cea. 10 m in aval fata de statia de epurare | pH CCOCr CBO5 NH4+ NO2- NO3- P | Discontinua | anual | SR ISO 10523/2012 SR ISO 6060-1996 SR EN 1899/1,2-2003 SR ISO 7150-2001 SR ISO 26777/C91-2006 SR ISO 7890/3/2000 SR ISO 6878-2005 | Pânza freatică |

## 13.5. Monitorizarea solului

Calitatea solurilor pe care se vor împrăștia dejecțiile fermentate va fi monitorizată prin efectuarea studiilor agropedologice.

-Monitorizarea calității solului de pe amplasament se realizează cel puțin o data la 10 ani prin preleverea de probe din vecinatatea rezervoarelor de motorina, coordonate X= 481422, Y= 509082.

-Se analizează indicatorul Hidrocarburi totale din petrol (THP).

-Rezultatele obținute se compare cu valorile limitp specificate în Ord nr. 756/1997 pentru aprobarea reglementării privind evaluarea poluării mediului, categoria solurilor cu folosinta mai putin sensibilă.

| Indicator de calitate | Valori normale (mg/kg subst uscata) | Prag de alerta (mg/kg subst uscata) | Prag de interventie (mg/kg subst uscata) |
| --- | --- | --- | --- |
| Total hidrocarburi de petrol | <100 | 1000 | 2000 |
| Total pesticide organoclorurate | <0,2 | 2 | 5 |

Se va respecta Ord nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole.

Fertilizarea terenurilor agricole cu dejecții se va realiza numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru stabilizare/ fermentare.

## 13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizai/frecventa de monitorizare a acestora:

Permanent starea de funcționare a următoarelor: utilajelor și autovehiculelor, sistemului de colectare a apelor uzate, drumurilor din incintă, verificarea periodică a stării construcțiilor și a platformelor, aplicarea de măsuri de refacere corespunzătoare, activități de revizii/ reparații/ verificări periodice, cu frecvente determinate de cărțile tehnice ale echipamentelor și instalațiilor.

Verificarea periodică a stării conductelor subterane, verificarea periodică, cu personal (firme) autorizate, a stării utilajelor care lucrează sub presiune.

Monitorizarea parametrilor procesului

| Nr. crt. | Parametrul de proces | Frecventa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Consumul de apă | Anual |
| 2 | Consumul de energie electrică | anual |
| 3 | Consumul de combustibil | anual |
| 4 | Numărul de animale care intră și ies, inclusiv nașterile și mortalitățile în cazul în care este relevant | anual |
| 5 | Consumul de furaje | anual |
| 6 | Generarea de dejecții animaliere | anual |

In conformitate cu BAT 24 se va monitoriza cantitatea de azot și fosfor total excretat

rezultată din dejecțiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel

puțin cu frecvența indicată mai jos.

| Nr. crt. | Tehnică de monitorizare a excreției de azot și fosfor | Frecvența |
| --- | --- | --- |
| 1 | Calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor. | O data pe an pentru fiecare categorie de animale |
| 2 | Estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total |  |

Tehnicile sunt descries în secțiunea 4.9.1. din DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. Titularul va respecta prevederile legale privind evidența gestiunii deșeurilor, recuperarea și eliminarea lor,

13.7.2. prezenta autorizație se aplică activității de management al deșeurilor, de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau valorificare,

13.7.3. Valorificarea sau eliminarea deșeurilor trebuie să se desfășoare așa cum este precizat în prezenta autorizație, în conformitate cu legislația și protocoalele în vigoare. Nu trebuie eliminate alte deșeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără acordul prealabile scris al Agenției pentru Protecția Mediului Brașov,

13.7.4. Deșeurile trimise în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de către o societatea autorizată pentru astfel de activități cu deșeuri. Deșeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de recuperare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul și în conformitate cu legislația și protocoalele în vigoare.

13.7.5. Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Fiecare transport de deșeuri periculoase care se produce în cantitate mai mare de 1 t/an se va efectua după ce expeditorul și destinatarul au obținut toate aprobările necesare conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Se vor păstra la dispoziția organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deșeurilor următoarele documente:

- Formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase conform anexei 1 a HG nr. 1061/2008 (pentru o cantitate mai mare de 1 tona),

- Formularul de expediție/ transport conform anexei 1 a HG 1061/2008 pentru transportul deșeurilor periculoase,

- Formularul de încărcare - descărcare deșeuri nepericuloase conform anexei 3 a HG 1061/2008 înregistrat de către destinatar într-un registru de evidență a transporturilor de deșeuri nepericuloase, securizat, ănseriat și numerotat pe fiecare pagina. Formularul de încărcare- descărcare în baza căruia se realizează transportul și controlul deșeurilor nepericuloase destinate colectării/stocării temporare/tratării se păstrează astfel: o copie la expeditorul deșeurilor, o copie la destinatarul acestora și o copie la transportatorul deșeurilor.

13.7.6. Evidența deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG nr. 210/2007 și va conține următoarele informații:  tipul deșeului, codul deșeului, cantitatea produsă, data evacuării deșeului, modul de stocare, data predării deseului, cantitatea predată de către transportator, date privind orice amestecare a deșeurilor.

13.7.7. Un registru complet pe probleme legate de operatiunile și practicile de management ale deșeurilor de pe acest amplasament care trebuie pus în orice moment la dispoziția persoanelor autorizate pentru inspecție, trebuie păstrat de către titularul autorizației.

Acest registru trebuie să conțină minim detalii cu privire la:

-cantităţile de deșeuri gestionate pe amplasament, însoțite de codul din Codul european al deșeurilor pentru deşeurile transportate;

-numele agentului și transportatorului de deşeuri şi detaliile de atestare şi de

autorizare ale acestuia;

-confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi

de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

-detalii privind expediţiile respinse;

-detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

13.7.8. Dejecții animaliere

Recomandările privind împrăștierea dejecțiilor vor fi monitorizate în mod special ținând cont de OM nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acțiune tehnic pentru elaborarea programelor de acțiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole, partea a II-a, pct 2.4.

Se va ține seama de tipurile fertilizanților și de obligația de a respecta perioadele de interdicție (restricționare) la aplicarea (împrăștierea) acestora pe sol, conform Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, aprobat prin Ord 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.

Se vor respecta măsurile speciale ce se impun la aplicarea îngrășămintelor pe terenurile din vecinătatea cursurilor de apă, lacurilor, captărilor de apă potabilă, care sunt expuse riscului de poluare cu nitrați, transportați cu apele de drenaj și scurgerile de suprafață.

Pe terenurile agricole în pantă fertilizaea trebuie făcută numai prin încorporarea îngrașamintelor în sol și ținând seama de prognozele meteorologice. Pe terenurile în pantă mare aplicarea fertilizanților este interzisă.

Pe terenurile saturate de apă, inundate, înghețate sau acoperite de zăpadă trebuie ales momentul de aplicare atunci când solul are o umiditate corespunzătoare.

Pe lângă planul de fertilizare, în exploatație trebuie ținut un registru privind istoricul fertlizării pe fiecare parcelă sau solă, în care trebuie notat în fiecare an, plantele cultivate, tipul și dozele de îngrășăminte aplicate, concentrația acestora în nutrienți, momentele de aplicare și producțiile obținute. Asemenea informații sunt deosebit de utile la perfecționarea permanentă a planului de fertilizare precum și în gestionarea economică a exploatației.

RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECȚIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI DIN ANEXA 1

13.7.9. O copie din registrul privind Managementul deșeurilor trebuie depusă la APM Brașov, ca parte a RAM pe amplasament.

13.7.10. Deseuri tehnologice

13.7.10.1. Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG nr. 210/2007.

13.7.10.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-cantităţile şi codurile deşeurilor;

-numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale

acestuia;

-confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi

de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

-detalii privind expediţiile respinse;

-detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

## 13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile HG nr. 621/2005, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |

## 13.9. Monitorizare zgomot

Nu este cazul.

## 13.10. Monitorizare miros

Se va efectua conform planului de gestionare a mirosului pus în aplicare în cadrul fermei.

Suplimentar, anual se vor efectua măsurători ale concentrației de amoniac și hidrogen sulfurat în aerul ambiental conform cerinței 13.2.2.1. din prezenta AIM.

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite

## 13.11.   Monitorizarea post - închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

Măsurile propuse la încetarea activității:

- Solicitarea acordului de mediu pentru încetarea activității

- Colectarea și evacuarea din incintă a materiilor prime și a tuturor deșeurilor industrial și menajere,

- Golirea structurilor subterane

- Întreruperea alimentării cu energie electrică

- Dezafectarea utilajelor și a instalațiilor aferente

- Colectarea pe categorii de deșeuri a deșeurilor rezultate din dezafectarea utilajelor și a instalațiilor aferente și evacuarea prin firme autorizate

- Dezafectarea clădirilor și a construcțiilor și eliminarea deșeurilor

- Refacerea terenului pentru a aduce la starea inițială

Faza de închidere presupune efectuarea operațiilor de oprire, golire, asigurare eventual dezafectare a tuturor utilajelor și instalațiilor existente precum și a anexelor aferente lor, ceea ce înseamnă parcurgerea umrătoarelor etape:

Etapa I. Pregătiri preliminare

- Solicitarea acordului de mediu pentru încetarea activității

- Colectarea și evacuarea din incintă a materiilor prime și a tuturor deșeurilor industrial și menajere

- Se angajează o firmă specializată sau se numește o echipă de specialiști din cadrul societății

- Se întocmește un program de lucrări

- Se stabilesc eventuale măsuri de supraveghere și control pe perioada în care se efectuează lucrările

- Se delimitează zona în care se fac operațiile de închidere.

Etapa II. Oprirea funcționării

- Se procedează la oprirea normal a instalațiilor în conformitate cu instrucțiunile de oprire aferente fiecărei instalații sau utilaj.

- Pentru utilajele dinamice (pompe, compresoare, suflante, ventilatoare, reductoare) se procedează conform instrucțiunilor specific pentru o prore de lungă durată, golindu-se uleiul de ungere folosit.

- Se golesc toate componentele de conținutul cu diverse substanțe, se încarcă în containere și se depozitează,

- Se suflă sau se spală, în funcție de caz, fiecare utilaj, conform instrucțiunilor prevăzute,

- Se golesc toate conductele de produse prin suflare (cu aer) sau spălare, după caz,

- Rezervoarele de depozitare materii prime, produse intermediare sau produse finite se golesc complet și se verifică visual corectitudinea operațiilor de golire,

- Toate conductele se blindează la limita instalației,

- Se execute alte operații specific fiecărei instalații, operații prevăzute în instrucțiunile de lucru pentru o oprire de lungă durată,

- Se inspectează visual efectuarea corectă a tuturor operațiilor prevăzute,

- Se demontează părțile component ale utilajelor (motoare electrice, benzi de cauciuc, diverse echipamente electrice și AMC) care pot fi refolosite sau se pot valorifica.

- Se execute spălarea și dezinfectarea instalațiilor de canalizare.

Etapa III. Energie electrică

- Se întrerupe alimentarea cu energie electrică (la toate utilajele și instalațiile) de la posturile de transformare. Aceasta operație se face în colaborare cu specialiștii de la Sucursala de Distribuție, aceștia trebuind să facă, în mod obligatoriu, întreruperea alimentării din stația de alimentare,

- Se verifică întreruperea alimentării utilajelor cu energie electrică de la posturile de transformare existente pe amplasament.

Etapa IV. Demontări, după caz

- Se execute demontarea părților component ale utilajelor care pot fi refolosite cum ar fi: motoare electrice, diverse echipamente electrice și aparate de măsură și control.

Etapa V. dezmembrări, după caz

- Dezmembrarea și închiderea construcțiilor și confecțiilor metalice, cum ar fi: utilaje, platform, scări, balustrade, elemente de susținere, etc, operații realizate ărin tăiere cu flacără oxiacetilenică sau prin sudură electrică,

- Culcarea la pamânt a schelelor metalice si a altor părți component ,mari și debitarea lor în bucăți, astfel încât să poată fi depozitate și apoi încărcate în mijloacele auto în vederea evacuării.

- Închiderea pilonilor din betin armat pentru susținere, operație care se poate executa prin implozie de către firme specializate în astfel de operații,

- Demolarea manual sau mecanizată a zidăriei

- Depozitarea și apoi evacuarea deșeurilor de cărămizi.

Etapa VI. Deșeuri

- Deșeurile rezultate se colectează separate, în funcție de categoria și codul deșeului,

- Colectarea deșeurilor rezultate se va face în urma unor operații de strângere și sortare ș/sau regrupare (depozitare temporară), în vederea transportării spre valorificare,

- Deșeurile metalice genefrate se depozitează în locurile speciale create pe platforma societății, fiind respectate condițiile de protecție a mediului înconjurător. Deșeurile metalice sunt valorificate la firme specializate.

- Deșeurile de hârtie, folie și paleți uzați se depozitează în locuri special amenajate în acest sens.

- Deșeurile de zidărie se depozitează pe platform betonate și apoi sunt încărcate în camioane în vederea valorificării, ca materie primă sau ca umplutură pentru construcții.

- Deșeurile obținute din dezafectarea utilajelor și anume- motoare electrice, deșeurile de cauciuc alcătuite din benzi de cauciu și cablurile electrice se folosesc pentru uzul intern ca piese de schimb sau li se dau alte folosințe.

- Deșeurile uleioase se colectează în bidoane metalice, etichetate privind conținutul și se depozitează în magazine special în vederea eliminării controlate,

- Deșeurile menajere rezulatte de la personalul care execute dezafectările sunt depozitate împreună cu deșeurile menajere existente, în pubele special, pe platform betonată special amenajată care se află în incinta societății și sunt ridicate periodic în vederea evacuării la rampa de gunoi,

- Eliminarea deșeurilor se face în conformitate cu Hotărârea nr. 1470/2004 privind Strategia naționala de gestionare a deșeurilor și a Planului Național privind gestionarea deșeurilor pe categorii,

- Deșeurile rezulatate se colectează la locul de producere și se depun fie în recipienți adecvați fie direct în mijloacele de transport, în funcție de tipul de dimensiunile de gabarit. În incinta societății se asigură spații de sticare temporară pentru deșeuri. În vederea eliminării deșeurilor aceste spații trebuie să permit accesul mijloacelor de transport autorizate, astfel încât să nu fie îngreunat procesul de încărcare.

- În vederea eliminării deșeurilor rezulatte se vor respecta procedurile de transport ale deșeurilor pe teritoriul României, conform cu Ord nr. 2/2004. Deșeurile nu vor fi amestecate iar mijloacele de transport utilizate vor fi adecvate naturii deșeurilor transportat, astfel încât să nu permit împrăștierea lor. Mijloacele de transport utilizate vor fi asigurate de firmele autorizate în colectare/valorificare deșeuri, firme care dețin Autorizație de mediu pentru această activitate.

Etapa VII. Reconstrucție ecologică

- Refacerea terenului pentru a-l aduce la starea inițială se va face în funcție de destinația care urmează a se atribui terenului pe care s-a desfășurat activitatea obiectivului în cauză.

Ordinea operațiilor și lucrărilor de închidere se poate modifica dacă necesitățile procesului o cer.

Planul de închidere a instalațiilor și utilajelor existente pe amplasament va fi actualizat de către societate dacă circumstanțele se modifică.

## 13.12. ALTE OBLIGAȚII PRIVIND MONITORIZAREA

- operatorul are obligația de a analiza dejecțiile înainte de împrăștiere (prin laborator specializat și acreditat) dpv chimic, fiind analizați următorii indicatori: pH, azot total, fosfor, potasiu,

- frecvența, metodele și scopul monitorizării, prelevării și analizelor, asa cum sunt prevăzute în prezenta Autorizație, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Brasov, după evaluarea rezultatelor testărilor.

- titularul autoriației trebuie să asigure accesul sigur și permanent la punctele de prelevare și monitorizare.

-Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definitivării nivelului de poluare al factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate,

- se va tine evidența cantităților de dejecții produse, cantitățile împraștiate pe terenuri, locul și suprafața de împraștiere

- În cazul depășirii indicatorilor de calitate autorizați, persoanele autorizate din cadrul fermei vor lua următoarele măsuri:

- vor face investigații pentru a identifica și izola sursa de contaminare

-vor aplica măsuri de prevenire a contaminării și de reducere a efectului poluării,

-toate puțurile de monitorizare a apelor subterane trebuie să fie verificate periodic în ceea ce privește etanșeitatea pentru a preveni contaminarea la suprafață,

-se solicit reprezentarea grafică a evoluției parametrilor monitorizați pentru toți factorii de mediu, având ca punct de plecare datele din solicitare. Aceste date se vor include în RAM.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM - Comisariatul judeţean Brașov, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM şi la primăria Comunei Șercaia.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele: date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2. vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea "Creșterea intensivă a porcilor" care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi /Substanţe | Valoarea prag pentru emisii conform Anexei nr. 2 din Regulamentul (CE) nr. 166/2006 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
| 7664-41-7 | amoniac NH3 | 10000 | - | - |
| - | Particule | 50000 | - | - |
| 74-82-8 | Metan CH4 | 100000 | - | - |
| 10024-97-2 | Protoxid de azot NO2 | 10000 | - | - |
| - | Azot total | - | 50000 | - |
| - | Fosfor total | - | 5000 | - |
| - | Cupru si compusi (exprimati in Cu) | - | 50000 | - |
| - | Zinc si compusi (exprimati in Zn) | - | 100000 | - |
| - | Carbon organic total TOC, exprimat in Ctotal sau COD/3) | - | 50000 | - |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- măsurile dispuse de autoritățile de control pe linie de mediu și modul de rezolvare a acestora

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

- planul de management al dejecțiilor

14.4.2. Raportului  de mediu  va fi transmis la ACPM- 1 martie pentru anul de raportare n-1.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanți atmosferici, conform Chestionarului declaratie,

- raportarea situației gestiuni deșeurilor conform HG 856/2002 cu completările și modificările ulterioare,

- raportarea incidentelor semnificative la data producerii

- reclamatii, dacă există, în luna următoare a primirii acestora,

- raportarea investițiilor și cheltuielilor de mediu- în luna următoare realizarii acestora,

- orice efecte negative semnificative- prin notificare, în max 2 ore de la producere,

- plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalației - o dată cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare,

- Raportul anual pentru Registrul European al Poluanților emiși și transferați, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) - pana la 30 aprilie pentru anul de raportare n-1,

- Raportare privind substanțele chimice periculoase/ amestecuri de substanțe utilzate,

- Planul de management al deșeurilor organice (dejecții) anual, în cadrul RAM

- auditul privind eficiența energetică - la 3 ani - primul audit în RAM aferent anului 2024

- audit privind utilizarea apei - la 3 ani- primul audit în RAM aferent anului 2024.

- audit privind minimalizarea deșeurilor- la 2 ani- primul aduit în RAM aferent anului 2024.

14.6. Mod de raportare

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deșeurilor. Chestionar 4 PRODDES- completat de producătorii de deșeuri | anual | 1 februarie- 15 iunie | Chestionar 4 PRODDES- completat de producătorii de deșeuri |
| 2 | Raportarea inventarului emisiilor în atmosferă, conform Legii 104/2011 și OM 3299/2012 | anual | 15 ianuarie- 15 martie | Inventare locale de emsii |
| 3 | Raport privind conformarea instalației cu prevederile autorizației integrate de mediu- Registrul IPPC | anual | 1 aprilie- 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul integrat IPPC |
| 4 | Raportul anual pentru Registrul european al Poluanților Emisi și transferați, conform HG 140/2008- registrul EPRTR | anual | 1 aprilie- 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul integrat EPRTR |
| 5 | Rezultatele activității de automonitorizare de mediu | anual | 31 ianuarie pentru anul de raportare n-1 |  |

# 15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2. Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM - CJ Brașov prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Brașov;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Țara Bârsei al Județului Brașov;

-în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC EUROPIG S.A., prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG nr. 196/2005, aprobată de Legea nr. 105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit. i din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. nr. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

- la încetarea definitivă a activității, operatorul evaluează starea de contaminare a solului și apelor subterane cu substanțele periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalație. În cazul în care instalația a determinat o poluare semnificativă a solului sau a apelor subterane cu substante periculoase relevante, comparativ cu starea prezentată în raportul privind situația de referință, operatorul ia măsurile necesare pentru depoluare astfel încât să readucă amplasamentul la situația descrisă în raportul privind situația de referință. În acest scop se ia în considerare și fezabilitatea tehnică a unor astfel de măsuri.

- Legea nr. 278/2013 sectiunea a 9-a "Închiderea amplasamentului", art. 22, paragraful (6) "La încetarea definitiva a activitatii, operatorul evalueaza starea de contaminare a solului si a apelor subterane cu substante periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalatie. În cazul în care instalatia a determinat o poluare semnificativa a solului sau a apelor subterane cu substante periculoase relevante, comparativ cu starea prezentata în raportul privind situatia de referinta mentionat la alin. (2), operatorul ia masurile necesare pentru depoluare, astfel încât sa readuca amplasamentul la starea descrisa în raportul privind situatia de referinta. În acest scop se ia în considerare si fezabilitatea tehnica a unor astfel de masuri."

- Legea nr. 278/2013- secțiunea 9-a ""Închiderea amplasamentului" , art. 22, paragraful (7) "Fara a aduce atingere prevederilor alin. (6), la data încetarii definitive a activitatilor si în cazul în care contaminarea solului si a apelor subterane din cadrul amplasamentului prezinta un risc semnificativ pentru sanatatea umana sau pentru mediu ca urmare a desfasurarii activitatilor autorizate, înainte de prima actualizare a autorizatiei, dupa data intrarii în vigoare a prezentei legi si tinând seama de conditiile amplasamentului instalatiei stabilite potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. d), operatorul ia masurile necesare în vederea îndepartarii, controlului, limitarii sau reducerii substantelor periculoase relevante, astfel încât amplasamentul, tinând seama de utilizarea sa actuala sau de utilizarile viitoare aprobate potrivit prevederilor legislatiei specifice, sa nu mai prezinte un astfel de risc"

- Legea nr. 278/2013 - secțiunea 9-a "Închiderea amplasamentului" , art 22, paragraful (8) " În cazul în care operatorul nu se afla, la momentul autorizarii, sub incidenta prevederilor legale care sa îl oblige sa întocmeasca raportul privind situatia de referinta conform alin. (2)- (5), la data încetarii definitive a activitatilor, acesta ia masurile necesare în vederea îndepartarii, controlului, limitarii sau reducerii substantelor periculoase relevante, astfel încât amplasamentul, tinând seama de utilizarea sa actuala sau de utilizarile viitoare aprobate, sa nu mai prezinte niciun risc semnificativ pentru sanatatea umana sau pentru mediu, cauzat de contaminarea solului si a apelor subterane ca rezultat al activitatilor autorizate si tinând seama de conditiile amplasamentului instalatiei stabilite potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. d)."

# 17. FUNCȚIONAREA ÎN CONDIȚII ANORMALE

În cazul unor epizootii se vor respecta măsurile ce se vor stabili în comandamentul antiepizootic central/județean/local.

Titularul/operatorul activității va respecta măsurile stabilite de consiliile locale și structurile teritoriale ale Agenției Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța alimentelor.

Titularul/operatorul activității are obligația să asigure neutralizarea deșeurilor de origine animală și să informeze autoritatea de mediu că acțiunile s-au desfășurat fără afectarea factorilor de mediu.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Brașov şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Brașov.

# 17. Anexe

# 18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Brasov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brașov |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. ... al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Brașov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) |
| 15 | IMA | Instalaţie mare de ardere |

C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI |  |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE |  |
| 7.1 | Apa |  |
| 7.2 | UTILIZAREA EFICIENTĂ A ENERGIEI ŞI RESURSELOR |  |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului |  |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi |  |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate |  |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| 9.1 | Emisii în atmosferă |  |
| 9.2 | Emisii în apă |  |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | Aer |  |
| 10.2 | Apă |  |
| 10.3 | Sol |  |
| 10.4 | Zgomot |  |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI |  |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | ANEXE |  |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 19 | ABREVIERI |  |
| 20 | CUPRINS |  |

# Footnotes

Conform Declarațiilor de conformitate ale produselor