AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Proiect .....  din ...02.2022

Operator: SC BWB SURFACE TECHNOLOGY SRL

Adresa: Str. Hermann Oberth, Nr. 30, Ghimbav, Judetul Braşov

Punct de lucru: SC BWB SURFACE TECHNOLOGY SRL - Str. Hermann Oberth, Nr. 30, orasul Ghimbav, Judetul Braşov

Locaţia activităţii: Str. Hermann Oberth, Nr. 30,  orasul Ghimbav, Judetul Braşov

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.6 | Tratarea de suprafaţă a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice în care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 m3. | - | - |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 2.f | 2.f - Instalatii de tratare a suprafetelor din metal si din materiale plastice utilizând un procedeu chimic sau electrolitic |

Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, activitatile S.C. BWB SURFACE TECHNOLOGY S.R.L se incadreaza astfel:

- Anexa 1, pct. 2.6. ,,Tratarea de suprafata a metalelor sau materialelor plastice prin procese electrochimice sau chimice in care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 m3 ’’;

- Anexa nr. 7 Dispozitii tehnice referitoare la instalatiile si la activitatile care utilizeaza solventi organici, partea a 2-a nr. crt. 5 „Alte tipuri de curatare a suprafetelor”-valoare de prag  > 10 t/an;

- Anexa nr. 7 Dispozitii tehnice referitoare la instalatiile si la activitatile care utilizeaza solventi organici, partea a 2-a nr. crt. 8 „Alte tipuri de acoperire, inclusiv acoperirea metalelor, materialelor plastice, textilelor, tesaturilor, filmului si hartiei”-valoare de prag 5-15 t/an;

- activitati conexe:

- Verificare fisuri;

- Laborator analize chimice si fizice;

- Atelier mentenanta;

- Depozitarea materiilor prime si auxiliare;

- Producere aer cald.

- activitati legate tehnic de activitatile principale si cele conexe:

- Tratarea apei brute pentru obtinerea apei filtrate si demineralizate;

- Tratarea apelor de clatire de pe linia de eloxare;

- Epurarea gazelor reziduale.

- Tratarea apelor uzate tehnologice.

Activitati (conform cod CAEN): coduri CAEN actualizate conform Ord. INS nr. 337/2007, Rev. 2:

- tratarea si acoperirea metalelor– cod CAEN 2561 (cod CAEN Rev.1: 2851)

Emisă de: APM Braşov

Data emiterii:….. 02.2022

Autorizatia de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toata perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr de …….. (…………) pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Ciprian BANCILA

ȘEF SERVICIU  A.A.A

Codruta SAUCA

ÎNTOCMIT,

Consilier Vasilica GROSU

# 1.DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII:

###### Operator: SC BWB SURFACE TECHNOLOGY SRL

Sediul social:  Str. Hermann Oberth, Nr. 30,  orasul Ghimbav, Judetul Braşov

Cod unic de înregistrare 27415883, nr. de ordine în registrul comerţului J08/1038/2010

Date de contact ale societăţii:

Tel./Fax: 0368443465; Fax: 0372895927;

E-mail: gabriela.matei@bwb-group.com; ro.environment@bwb-group.com;

Punctul de lucru: Str. Hermann Oberth, Nr. 30,  orasul Ghimbav, Judetul Braşov

# An punere în funcțiune a instalației: 2011

# Denumire instalatie: Tratarea suprafetelor pieselor de aluminiu prin eloxare si/sau vopsire

Operator: SC BWB SURFACE TECHNOLOGY SRL

# Data primei autorizari: Autorizația Integrată de Mediu nr. SB 126 din 07.10.2011 revizuita la data de 08.11.2013 si 16.02.2017;

# Program de functionare: 24 ore/zi, 7 zile/saptamana, 252 zile/an;

# 2.TEMEIUL  LEGAL:

Urmare a cererii adresate de SC BWB SURFACE TECHNOLGY SRL cu sediul în jud. Braşov, orasul Ghimbav, Str. Hermann Oberth, Nr. 30,  și cu punctul de lucru  amplasat in  jud. Braşov, orasul Ghimbav, Str. Hermann Oberth, Nr. 30,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov cu nr. 13697 din 03.08.2021 și completările ulterioare;

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea  Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică în data de 16.12.2021. Mediatizarea dezbaterii publice a fost realizată conform prevederilor legale în vigoare. Documentația supusă dezbaterii a fost afisată pe site-ul APM Brasov http://www.anpm.ro/web/apm-brasov/documentatii-procedura-autorizare, iar observaţiile, sugestiile, propunerile publicului s-au primit în scris la sediul APM Brașov și  la adresa de e-mail: office@apmbv.anpm.ro;

- în urma desfășurării dezbaterii publice din data de 16.12.2021 organizată în procedura   de obținere a autorizației integrate de mediu la care nu au fost depuse comentarii/observații ale publicului interesat;

- în lipsa oricărui comentariu din partea publicului interesat;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013, privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

- în baza OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor si Padurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Reference document on on Best Available Technique for the surface Treatment of Metals and Plastics - Editia august 2007,

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

în conditiile respectarii cerinţelor legale prevăzute de:

- OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea  nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea  nr. 104/2011, actualizată, privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 3.299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- STAS 12574/1987  Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate;

- SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare.

- OMS 119/2014, actualizat 2018, pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanța de Urgență nr. 92/2021, privind regimul deșeurilor;

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase cu modificările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de inlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind deseurile si de abrogare a anumitor directive;

- Decizia 2003/33/CE de stabilire a unor criterii și proceduri de admitere a deșeurilor în depozitele de deșeuri;

- Ordinul M.M.G.A./M.A.I. 1121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG nr. 2.293/2004 privind gestoinarea deseurilor rezultate in urma procesului de obtinere a materialelor lemnoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

- O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

- OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

- Ordinul nr. 1281/2005 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective

- Ordinul M.M.G.A./M.A.I. 1121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- HG nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policlorurati şi ale altor compuşi similari cu modificarile si completarile ulterioare;

- Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB și PCT);

- Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi

- HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest, modificata  si  completata  de  HG 734/2006  si  HG 210/2007;

- Legea 226/2009  privind  organizarea statisticii oficiale in  Romania;

- HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea <LLNK 832006R1013           75>Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea 123/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului,

- Ordinului 1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a Autorizației de mediu și Autorizației Integrate de Mediu,

- Legea 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate,

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare,

- OM 119/2014, actualizat 2018, pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;

se emite :

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

# Pentru funcţionarea instalaţiei: Tratarea suprafetelor pieselor de aluminiu prin eloxare si/sau vopsire

Amplasată în: jud. Braşov, orasul Ghimbav, Str. Hermann Oberth, Nr. 30

Operator: SC BWB SURFACE TECHNOLGY SRL

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenre a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Autorizatia integrată de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala.

Viza se solicita si se aplica incepand cu anul urmator emiterii autorizatiei integrate de mediu sau inaintea implinirii unui an de la obtinerea vizei anuale anterioare.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda de Mediu.

Ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu aveti obligatia de a notifica APM Brasov, in vederea revizuirii sau emiterii unei noi autorizatii integrate de mediu.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

In situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație integrate de mediu, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Neincluderea in prezentul act de reglementare a unor prevederi legislative privind protectia mediului nu exonereaza agentul economic de la respectarea lor;

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații integrate de mediu se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității, iar răspunderea pentru corectitudinea Raportului de Amplasament și a tuturor studiilor/lucrărilor care au stat la  baza întocmirii acestuia  revine autorilor acestora, conform art. 21, alin. (4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterior.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE-Tratarea suprafetelor pieselor de aluminiu prin eloxare si/sau vopsire

Activitati desfasurate conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale Anexa 1:

| Activitatea | Cod IED | Cod PRTR | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eloxarea pieselor din aluminiu - Tratarea de suprafata a metalelor prin procese electrochimice sau chimice in care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 m3 | 2.6 - Tratarea de suprafaţă a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice în care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 m3. | 2.f - Instalatii de tratare a suprafetelor din metal si din materiale plastice utilizând un procedeu chimic sau electrolitic la care volumul total al cuvelor de tratare este mai mare de 30 m3 | 37 | mc |

# Alte activităţi direct legate sub aspect tehnic:

| Cod conf. Legea 278/2013-Anexa 7 | Activitatea | Cod NFR | Cod SNAP | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partea 1 – pct. 11/ Partea a 2-a pct. 5 | Degresarea pieselor din aluminiu – Curatarea suprafetelor utilizand solventi organici | 2.D.3.e | 060201 | 13,02 | t/an |
| Partea 1 – pct. 3.b/ Partea a 2-a pct. 8 | Vopsirea pieselor din aluminiu – Acoperirea metalelor utilizand substante cu solventi organici | 2.D.3.d | 060108 | 7,94 | t/an |
| - | Arderea gazului natural pentru uscarea pieselor si incalzirea cuvelor de pe linia de eloxare | 1.A.2.g.viii | 030106 | 226 | Nmc/h |
| - | Manipularea apelor uzate industriale | 5.D.2 | 091001 | 2 | m3/h |

# 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE:

- Formular de solicitare înregistrat la A.P.M. Braşov cu nr. 13697/03.08.2021 si completat cu nr. 17008/05.10.2021;

- Raport de amplasament   elaborat in conditiile art. 21, alin. (1) din OUG. nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la A.P.M. Brasov cu nr. 13697/03.08.2021 si completat cu nr. 17008/05.10.2021;

- Planul de gestionare a solvenților întocmit conform Anexei 7, partea a 7-a a Legii 278/2013, pentru toate activitățile desfășurate pe amplasament (vopsirea, curățarea suprafețelor utilizând compuși organici volatili înregistrat la APM Brașov cu nr. 13697/03.08.2021 si completat cu nr.17008/05.10.2021 ;

- Dovada mediatizarilor anuntului privind depunerea solicitarii de obtinere a autorizatiei integrate de mediu, inregistrata la APM Brasov cu nr. 13697/03.08.2021;

- Dovada achitarii tarifului in vederea parcurgerii procedurii de obtinere a autorizatiei integrate de mediu;

- Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov nr. J8/1038/2010, cod unic de înregistrare 27415883;

- Certificat constatator nr. 72287/26.01.2022 eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului Bucuresti;

- Contract de subinchiriere a spatiului din 21.03.2011 cu completarea nr. 1 pentru extinderea obiectului închirierii incheiat de societate cu SC PREMIUM AEROTEC SRL;

- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 104 din 30.08.2021 privind sistemul de alimentare cu apă și de evacuare ape uzate, valabilă până la 30.08.2026 emisă de S.G.A. Brașov;

- Autorizație de securitate la incendiu nr. 487/psi/14.11.2011 emisă de I.S.U. ”Țara Bârsei” al jud. Brașov pentru SC  AEROSPACE TECHNOLOGY PARK SRL pentru „Hala de productie si birouri – P+Ep etapa I+etapa II.

- Autorizație de securitate la incendiu nr. 234/psi/27.06.2012 emisă de I.S.U. ”Țara Bârsei” al jud. Brașov pentru SC  AEROSPACE TECHNOLOGY PARK SRL pentru „ Extindere hala de productie BWB, supraetajare birouri construire spatiu de depozitare”.

- Contract pentru furnizarea de servicii de salubritate nr. 176/06.09.2018 încheiat cu SC BRAI-CATA SRL ;

- Contract de prestări servicii nr. 1460/26.06.2017 pentru activitati de colectare si tarnsport deșeuri industriale, cu Act adițional din  24.06.2019 încheiat de societate cu SC RIAN CONSULT SRL;

- Notificare certificarea conformității nr. 991/A/19.07.2011 emisă de DSP Brașov;

- Rapoarte de încercări nr. 2019271/1/03.09.2020, nr. 2019270/1/03.09.2020, nr. 2019269/1/03.09.2020, nr. 2019268/1/03.09.2020, nr. 2019267/1/03.09.2020, nr. 2019259/1/03.09.2020, nr. 2019266/1/03.09.2020, nr. 2019260/1/03.09.2020, nr. 2019265/1/03.09.2020, nr. 2019261/1/03.09.2020, nr. 2019264/1/03.09.2020, nr. 2019262/1/03.09.2020, nr. 2019263/1/03.09.2020, nr. 2107341/1/16.04.2021, nr. 2102869/1/16.02.2021, nr. 2100576/1/22.01.2021, nr.2109800/1/18.05.2021, nr. 2105236/1/18.03.2021 efectuate de SC WESSLING ROMANIA SRL;

- Rapoarte de încercări nr.  1805143/1/03.09.2018, nr. 1925247/1/27.09.2019,nr.2019271/1/03.09.2020, nr. 2118117/1/27.08.2021 efectuate de SC WESSLING ROMANIA SRL;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului, a modului de delimitare/identificare a instalatiei si de indeplinire a masurilor impuse inregistrat la societate cu nr. 290/27.08.2021 si la APM Brasov cu nr. 15165/27.08.2021;

- Procese verbale CAT pentru fiecare etapă de procedură din 07.09.2021, 10.11.2021, 06.01.2022, ...... ;

- Documente  doveditoare  privind  achitarea  taxelor şi  tarifelor  aferente  procedurii  de autorizare integrată de mediu;

- Dovada mediatizarilor anuntului privind organizarea sedintei de dezbatere publica și documente doveditoare cu privire la invitarea membrilor CAT la sedinta de dezbatere publica inregistrate la APM Brasov cu nr. 21069/08.12.2021;

- Proces verbal intocmit cu ocazia dezbaterii publice din data de 16.12.2021 organizată   la restaurantul Kronwell, str. Bulevardul Garii, nr. 7A, mun. Brasov, jud. Brasov;

## 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM Brasov cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care APM Brasov o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni : nu este cazul.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare:

| Nr. crt. | Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anodizare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Substanta chimica nepericuloasa CAS 7429-90-5 | Piese aschiate din aluminiu | Materie prima | 1.100.000 | piese/an | aluminiu | Industria aeronautica | Sunt preluate din depozitul Premium Aerotec si introduse direct in fluxurile de productie | N |
| 2 | Substanta chimica periculoasa CAS 7664-93-9 | Acid sulfuric 95-98% | Materie prima | 10000 | Kg/an | Acid sulfuric 95-98% Apa | Instalatia de anodizare | Rezervor etanş din polietilenăprevăzut cu manta dublă, indicatoare de nivel cu ultrasunete, sistem audio şi video, filtru pentru particule şi pompă de dozare pneumatică racordat la instalaţia generală de exhaustare, amplasat în cuva comuna de retenţie. (se stocheaza 1500 l) | PP |
| 3 | Substanta chimica periculoasa CAS 87-69-4 | Acid tartric | Materie prima | 3000 | Kg/an | Acid tartric 99,5% Apa | Instalatia de anodizare | Material pulbere / sac 25 kg, stocare pe palet in depozitul de materii prime | P |
| 4 | Amestec | Acid azotic 51-55% | Materie prima | 2000 | Kg/an | Acid azotic 51-53% Apa | Instalatia de anodizare | Cub din polietilenă 1000 lprevăzut cu cuvă de retentie, indicator de nivel, pompă de dozare, amplasat în cuva comună de retenţie. | P |
| 5 | Amestec | Bonderite C-IC Smutgo NC Aero | Materie prima | 6000 | Kg/an | Acid azotic 5-10% Acid fluorhidric 0,1-1% Sulfat de fier 25- 50% | Instalatia de anodizare | Rezervor etanş din polietilenă prevăzut cu cuvă de retentie, şi indicator de nivel, pompă de dozare, amplasat în cuva de retenţie. (se stocheaza 1000 l) | P |
| 6 | Amestec | Bonderite C-AK Alumetch 2 Aero | Materie prima | 3000 | Kg/an | Hidroxid de sodiu 80-90% Fosfat trisodic 10-20% | Instalatia de anodizare | Materialul pulbere este introdus în rezervorul din polietilenă prevăzut cu agitator, pompă centrifugă de dozare, cuva de retenţie racordat la instalaţia generală de exhaustare | P |
| 7 | Amestec | Bonderite C-AK 4215 NC-LT Aero | Materie prima | 2000 | Kg/an | Dietilenglicol monobutil eter 1-5% Fluorosilicati de sodiu <3% 2 tiol benzotiazol 0,25-1% Alcooli grasi etoxilati 5-10% Tetraborat de sodiu pentahidratat 25-50% Azotat de sodiu 2,5-10% Alcooli grasi EO/PO 1-5% | Instalatia de anodizare | Material pulbere / sac 25 kg, stocare pe palet in depozitul de materii prime | P |
| 8 | Amestec | Sulfat de aluminiu | Materie prima | 100 | Kg/an | Sulfat de aluminiu | Instalatia de anodizare | Material pulbere / sac 25 kg, stocare pe palet in depozitul de materii prime | P |
|  | Control fisuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Amestec | ZP-4B pudra de pulverizare | Materie auxiliara | 100 | Kg/an | Pentaeritritol 25 – 50% Fosfat de Calciu 25 – 50 % | Control fisuri | Material pulbere, stocare in galeti plastic10 kg ,stocare pe palet in depozitul de materii prime | N |
| 2 | Amestec | ZL-60D ulei de penetrare | Materie auxiliara | 1500 | Kg/an | Distilate din petrol 25-50% Alcool alkoxilat <20% Alcool etoxilat <20% | Control fisuri | Ambalaj original butoi metalic 25 l / Depozit materii prime | P |
| 3 | Amestec | ZP-9F Aerosol | Materie auxiliara | 100 | Kg/an | Acetona <50% 2 Propanol <25% Butan 10-30% Izobutan 5-10% Propan 5-10% | Control fisuri | Ambalaj original spray 400 ml/ Depozit materii prime | P |
| 4 | Amestec | SKC-S AEROSOL-Solvent Cleaner | Materie auxiliara | 5 | Kg/an | Hidrocarburi, C7- C9 Isoalcani 65-85% Hidrocarburi, C9- C10, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici <1% Hidrocarburi, C3-4- Gaze bogate în petrol din petrol distilat (1,3-butadienă < 0.1%) 15 – 35% | Control fisuri | Ambalaj original spray 400 ml/ Depozit materii prime | P |
| 5 | Amestec | SMR 2000 | Material auxiliar | 200 | Kg/an | Hidroxid de potasiu 10 – 25% | Control fisuri | Ambalaj original butoi plastic 20 l / Depozit materii prime | P |
|  | Statie preepurare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Substanta anorganica CAS 7722-84-1 | Apa oxigenata | Materie auxiliara | 150 | Kg/an | Apa oxigenata 35% | Epurare ape uzate | Rezervor etanş din polietilenă prevăzut cu cuvă de retentie, şi indicator de nivel, pompă de dozare, amplasat în cuva comună de retenţie. (se stocheaza 1000 l in depozitul de materii prime) | P |
| 2 | Amestec | Acid clorhidric 33-35% | Materie auxiliara | 70000 | Kg/an | Acid clorhidric 30-35% | Epurare ape uzate | Rezervor etanş din polietilenă prevăzut cu manta dublă, indicatoare de nivel cu ultrasunete, sistem audio şi video, şi pompă de dozare pneumatică racordat la instalaţia generală de exhaustare, amplasat în cuva comună de retenţie. (se stocheaza 1000 l in depozitul de materii prime) | P |
| 3 | Substanta anorganica CAS 1310-73-2 | Hidroxid de sodiu 50% | Materie auxiliara | 35000 | Kg/an | Hidroxid de sodiu 50% | Epurare ape uzate | Rezervor etanş din polietilenă prevăzut cu manta dublă, indicatoare de nivel cu ultrasunete, sistem audio şi video şi pompă de dozare pneumatică, amplasat în cuva comună de retenţie (se stocheaza 1000 l in depozitul de materii prime) | P |
| 4 | Substanta anorganica CAS 1305-62-0 | Var alb | Materie auxiliara | 20000 | Kg/an | Hidroxid de calciu | Epurare ape uzate | Material pulbere / sac 20 kg, stocare pe palet langa instalatia de tratare ape | P |
| 5 | Amestec | AquaFloc 01 | Materie auxiliara | 100 | Kg/an | Polimer anionic, solubil în apă | Epurare ape uzate | Material pulbere / galeata 20 kg, stocare pe palet in depozitul de materii prime | N |
| 6 | Substanta anorganica CAS 7705-08-0 | Clorura ferica | Materie auxiliara | 10000 | Kg/an | Clorura ferica 40% | Epurare ape uzate | Stocare in IBC pe cuva de retentie 1000 l langa instalaţia de preepurare. | P |
|  | Vopsire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Amestec | Alexit Declack 406-22 | Materie prima | 90 | Kg/an | xilen >=5-<12,5% 2-methoxy-1-metil etil acetat >=1-<5% etilbenzen >=1-<5% componenti nafta >=0,1-<0,25% 2-methoxy-1-metil etil acetat>=5-<12,5% n-butil acetat>=1-<5% | Vopsire | Ambalaj original galeata metalica 20 l / Depozit materii prime | P |
| 2 | Amestec | Alexit Hardener 400/402/450 | Materie prima | 160 | Kg/an | poliizocianat alifatic >=50-<=100% hexametilendiizocianat >=0,25-<0,5% butilacetat >=25-<50% | Vopsire | Ambalaj original galeata metalica 20 l / Depozit materii prime | P |
| 3 | Amestec | Alexit Thinner 62 | Materie prima | 1700 | Kg/an | xilen >=5-<12,5% etilbenzen >=1-<5 n-butil acetat >=50-<100% | Vopsire | Ambalaj original galeata metalica 20 l / Depozit materii prime | P |
| 4 | Amestec | Alexit Thinner 901-45 | Materie prima | 50 | Kg/an | componenti nafta >=25-<50% xilen >=5-<12,5% etilbenzen >=1-<5 n-butil acetat >=25-<50% 2-methoxy-1-metiletil acetat >=20-<25% | Vopsire | Ambalaj original galeata metalica 20 l / Depozit materii prime | P |
| 5 | Amestec | Alexit Struckturlack 404-12/15 | Materie prima | 2010 | Kg/an | -xilen >=12,5-<20 -etilbenzen >=12,5-<20 -componenti nafta >=1-<2,5 -2-methoxy-1-metiletil acetat >=12,5-<20 n-butil acetat >=5-<12,5 | Vopsire | Ambalaj original galeata metalica 5l -10 l / Depozit materii prime | P |
| 6 | Amestec | Alexit Klarlack 404-15 | Materie prima | 40 | Kg/an | -xilen >=12,5-<20 -etilbenzen >=12,5-<20 7-amestec benzotriazol >=0,5-<1 -hidrocarburi aromatice >+0,5 - <1 -bis pantametil piperidil >=0,25-<0,5 -metil pantametil piperidil >=0,1-<0,25 | Vopsire | Ambalaj original galeata metalica 20 l / Depozit materii prime | P |
| 7 | Amestec | Alexit FST Metallic- Basecoat 404-54 93 QU painted silver AIC 9.27 | Materie prima | 40 | Kg/an | -xilen>=5-<12,5 -etilbenzen>=5-<12,5 -pudră de aluminiu(stabilizată) 1-<5 -nafta cu punct de fierbere scăzuttratat cu hidrogen>=1-<5 -Amesteca-3-(3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5- t-butil-4-hidroxifenil) propionil- o-hidroxipoli (oxietilen)>=1-<5 -Nafta cu punct de fierbere scăzut >=0,5-<1 -bis(1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidil)sebacat >=0,1-<0,25 | Vopsire | Ambalaj original galeata metalica 5l -10 l / Depozit materii prime | P |
| 8 | Amestec | Mapaero F69 - Base | Materie prima | 2800 | Kg/an | -butan-2-ol >=10-<25 % -oxid de zinc <2,5% -terfelina <2,5% -troisol lac <2,5% -terfelin hidrogen>=2,5-<10% -dioxid de titan>=25-<50% -nafta (petrol) >=0-<2,5% | Vopsire | Ambalaj original galeata metalica 2 l- 5l / Depozit materii prime | PP |
| 9 | Amestec | Mapaero F69-Hardener | Materie prima | 1968 | Kg/an | - Bisfenol-a-(epiclorhidrin) epoxi răşină <25% - Nitroetan <25% - Triglicidileterde trimetilolpropan <10% | Vopsire | Ambalaj original galeata metalica 2 l- 5l / Depozit materii prime | PP |
| 10 | Amestec | Seevenax -Hardener 315-80 –intaritor | Materie prima | 20500 | Kg/an | -rasina epoxidica >=25-<50% | Vopsire | Ambalaj original galeata metalica 20 l / Depozit materii prime | P |
| 11 | Amestec | Seevenax -primer 313-81 639 T | Materie prima | 29500 | Kg/an | -bisfenol-a-epiclorhidrina >=5-<12,5% -bisfenol-f-rasina epoxidica >=5-<12,5% -cromat de strontiu >=2,51-<5% -cromat de bariu >=1-<5% | Vopsire | Ambalaj original galeata metalica 20 l / Depozit materii prime | P |
| 12 | Amestec | Seevenax -Topcoat 311-83 728G | Materie prima | 29500 | Kg/an | -bisfenol-a-epiclorhidrina >=5-<12,5% -bisfenol-f-rasina epoxidica >=5-<12,5% -4-metoxi-2-propanol >=1-<5% | Vopsire | Ambalaj original galeata metalica 20 l / Depozit materii prime | P |
| 13 | Substanta periculoasa CAS 78-93-3 | Metiletilcetona MEK | Materie prima | 2000 | Kg/an | Butanona 99.5% | Vopsire | Ambalaj original galeata metalica 20 l / Depozit materii prime | P |
|  | Marcare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Amestec | Cerneala neagra BT 10441 | Materie prima | 10 | Kg/an | -nitrat de celuloza <10% -butanon 70-80% | Marcare | Ambalaj original 1 l / bidon plastic | P |
|  | Curatare suprafete |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Substanta periculoasa CAS 78-93-3 | Metiletilcetona | Materie prima | 3000 | Kg/an | -metil-etil-cetona (2-butanona) 100% | Curatare | Ambalaj original, galatea metalica 20 l /container securizat | P |
| 2 | Amestec | Seevenax Thinner 75 | Materie prima | 10000 | Kg/an | -xilol (o,m,p)>=12,5-<20% -etilbenzol >5-<12,5% -componenti nafta >=5-<12,5% -4-hidroxi-4-metilpentan-2-ol >1-<5% -2-metoxipropanol >=0,25-<0,5% -1-metoxi-2-propanol >=50-<100 | Curatare | Ambalaj original, galatea metalica 20 l /container securizat | P |
| 3 | Amestec | Seevenax Thinner 73 | Materie prima | 20 | Kg/an | 1-metoxi-2-propanol>=40-<=100 2-metilpropan-1-ol>=20-<=25 Xilen Etilbenzen>=20-<=25 2-metoxipropanol>=0.1-<=0.25 | Curatare | Ambalaj original, galatea metalica 20 l /container securizat | P |
|  | Chituire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Amestec | Naftoseal MC 780 B2 Kit 130 | Materie prima | 10500 | Buc/an | -oxid de mangan 25-50% -nonilfenolfosfat etoxilat 1-2,5% -hidroxid de natriu 0,5-2% olysulfide polymerConţinut(W/W): >=30%-<50% Polysulfide polymerConţinut(W/W): >=15%-<20% modified Polysulfide polymerConţinut(W/W): >=12,5%-<15 | chituire | Kit flacon 130g Ambalaj original depozit materii prime | P |
| 2 | Amestec | Naftoseal MC 780 B2 Kit 55 | Materie prima | 2500 | Buc/an | Mangan(IV)-oxid >=50-<65 Amino-thiocarbonylsulfide>=50-<65 Ethoxyliertes Nonylphenolphosphat >=1-<2.5 Sulfur >=1-<2.5 Natriumhydroxid >=0.5-<1% | chituire | Kit flacon 55 g Ambalaj original depozit materii prime | P |
| 3 | Amestec | Bonderite M-CR 1132 aero | Materie prima | 20 | buc/an | cromat de Cr(3) 0,1 - 1 % | chituire | Pen 100 g Ambalaj original depozit materii prime | P |
| 4 | Amestec | Naftoseal MC 115 | Materie prima | 10 | buc/an | 2-metilpropanol >=5 - <10 Tetraizopropanolat de titan >=3 - <10 Bis(pentan dionato(propan)titan >=3 - <10 5-metilhexan >=2,5 - <10 Propanol >=1 - <1,25 | chituire | Flacon aluminiu 1 l. Ambalaj original depozit materii prime | P |

Notă: În funcţie de solicitarile diversilor beneficiari ai produsului finit se pot utiliza şi alte materii prime/auxiliare  cu condiţia notificării APM Brașov, pentru asigurarea exploatării fără riscuri a instalatiei, cu excluderea oricăror  depăşiri ale valorilor limită ale emisiilor, stabilite în prezenta autorizaţie.

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Titularul/operatorul va avea proceduri de asigurare a calităţii pentru controlul materiilor prime, pentru a se asigura că acestea nu modifică structura şi nivelul emisiilor;

6.8. Titularul activităţii/operatorul trebuie să aibă în vedere optimizarea continuă a consumului de materii prime şi materiale auxiliare, comparând consumurile proprii cu cele din documentul BREF.

6.9. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul tehnologic:

| Nr. crt. | Denumirea substanței periculoase / amestecului | Componente periculoase/ Continut substante periculoase % | Consum maxim kg/an | Incadrare cf. Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fraza de pericol | Clasă de pericol | Cat. de pericol |
| 1 | Acid sulfuric 98% tehnic | Acid sulfuric 95-98% Apa | 10000 | H314 | Corosiv pentru piele | 1A |
| 2 | Acid tartric | Acid tartric 99,5% Apa | 3000 | H315 | Iritarea pielii | 2 |
|  |  |  |  | H318 | Lezarea grava a ochilor | 1 |
| 3 | Acid azotic 51-55% | Acid azotic 51-53% Apa | 2000 | H290 | Corosiv pentru metal | 1 |
|  |  |  |  | H331 | Toxic acut | 3 |
|  |  |  |  | H314 | Corosiv pentru piele | 1A |
| 4 | Bonderite C-IC Smutgo NC Aero | Acid azotic 5-10% Acid fluorhidric 0,1-1% Sulfat de fier 25- 50% | 6000 | H290 | Corosiv pentru metal | 1 |
|  |  |  |  | H302 | Toxic acut | 4 |
|  |  |  |  | H311 | Toxic acut | 3 |
|  |  |  |  | H314 | Corosiv pentru piele | 1A |
|  |  |  |  | H318 | Lezarea grava a ochilor | 1 |
| 5 | Bonderite C-AK 4215 NC-LT Aero | Hidroxid de sodiu 80-90% Fosfat trisodic 10-20% | 3000 | H318 | Lezarea grava a ochilor | 1 |
|  |  |  |  | H360 | Toxic pentru reproducere | 1B |
|  |  |  |  | H412 | Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic | 3 |
| 6 | Bonderite C-AK Alumetch 2 Aero | Dietilenglicol monobutil eter 1-5% Fluorosilicati de sodiu <3% 2 tiol benzotiazol 0,25-1% Alcooli grasi etoxilati 5-10% Tetraborat de sodiu pentahidratat 25-50% Azotat de sodiu 2,5-10% Alcooli grasi EO/PO 1-5% | 2000 | H290 | Corosiv pentru metal | 1 |
|  |  |  |  | H314 | Corosiv pentru piele | 1A |
|  |  |  |  | H318 | Lezarea grava a ochilor | 1 |
| 7 | Sulfat de aluminiu | Sulfat de aluminiu | 100 | H318 | Lezarea grava a ochilor | 1 |
| 8 | ZL-60D ulei de penetrare | Distilate din petrol 25-50% Alcool alkoxilat <20% Alcool etoxilat <20% | 1500 | H315 | Iritarea pielii | 2 |
|  |  |  |  | H318 | Lezarea grava a ochilor | 1 |
|  |  |  |  | H304 | Pericol prin aspirare | 1 |
|  |  |  |  | H412 | Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic | 3 |
| 9 | ZP-9F Aerosol | Acetona <50% 2 Propanol <25% Butan 10-30% Izobutan 5-10% Propan 5-10% | 100 | H222 | Aerosol | 1 |
|  |  |  |  | H229 | Recipient sub presiune |  |
|  |  |  |  | H319 | Iritarea ochilor | 2 |
|  |  |  |  | H336 | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific | 3 |
| 10 | SMR 2000 | Hidroxid de potasiu 10 – 25% | 200 | H318 | Lezarea grava a ochilor | 1 |
|  |  |  |  | H314 | Corosiv pentru piele | 1B |
| 11 | SKC-S AEROSOL-Solvent Cleaner | Hidrocarburi, C7- C9 Isoalcani 65-85% Hidrocarburi, C9- C10, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici <1% Hidrocarburi, C3-4- Gaze bogate în petrol din petrol distilat (1,3-butadienă < 0.1%) 15 – 35% | 5 | H222 | Aerosol 1 | 1 |
|  |  |  |  | H229 | Recipient sub presiune: Poate exploda daca estei incalzit |  |
|  |  |  |  | H315 | Iritant pentru piele | 2 |
|  |  |  |  | H336 | STOTSE3 |  |
|  |  |  |  | H411 | Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic | 2 |
| 12 | Apa oxigenata | Apa oxigenata | 150 | H335 | Toxicitate specifică pentru organul țintă | 3 |
|  |  |  |  | H315 | Iritarea pielii | 2 |
|  |  |  |  | H318 | Lezarea grava a ochilor | 1 |
| 13 | Acid clorhidric 33-35% | Acid clorhidric 33-35% Apa | 70000 | H314 | Corosiv pentru piele | 1B |
|  |  |  |  | H335 | Toxicitate specifică pentru organul țintă | 3 |
|  |  |  |  | H290 | Corosiv pentru metal | 1 |
| 14 | Hidroxid de sodiu | Hidroxid de sodiu | 35000 | H314 | Corosiv pentru piele | 1B |
|  |  |  |  | H290 | Corosiv pentru metal | 1 |
| 15 | var hidratat CL70. | Hidroxid de calciu | 20000 | H335 | Toxicitate specifică pentru organul țintă | 3 |
|  |  |  |  | H315 | Iritarea pielii | 2 |
|  |  |  |  | H318 | Lezarea grava a ochilor | 1 |
| 16 | Clorura ferica | Clorura ferica | 10000 | H290 | Corosiv pentru metal | 1 |
|  |  |  |  | H302 | Toxicitate acuta | 4 |
|  |  |  |  | H314 | Corosiv pentru piele | 1B |
| 17 | Alexit Declack 406-22 | xilen >=5-<12,5% 2-methoxy-1-metil etil acetat >=1-<5% etilbenzen >=1-<5% componenti nafta >=0,1-<0,25% 2-methoxy-1-metil etil acetat>=5-<12,5% n-butil acetat>=1-<5% | 90 | H226 | Lichide si vapori inflamabili | 3 |
| 18 | Alexit Hardener 400/402/450 | poliizocianat alifatic >=50-<=100% hexametilendiizocianat >=0,25-<0,5% butilacetat >=25-<50% | 160 | H226 | Lichide si vapori inflamabili | 3 |
|  |  |  |  | H332 | Toxicitate acută | 4 |
|  |  |  |  | H317 | Sensibilizare a pielii | 1 |
|  |  |  |  | H335 | Toxicitate specifică pentru organul țintă | 3 |
|  |  |  |  | H412 | Toxicitate acvatică cronică | 3 |
| 19 | Alexit Thinner 62 | xilen >=5-<12,5% etilbenzen >=1-<5 n-butil acetat >=50-<100% | 1700 | H226 | Lichide si vapori inflamabili | 3 |
|  |  |  |  | H336 | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific | 3 |
|  |  |  |  | H412 | Toxicitate acvatică cronică | 3 |
| 20 | Alexit Thinner 901-45 | componenti nafta >=25-<50% xilen >=5-<12,5% etilbenzen >=1-<5 n-butil acetat >=25-<50% 2-methoxy-1-metiletil acetat >=20-<25% | 50 | H226 | Lichide si vapori inflamabili | 3 |
|  |  |  |  | H336 | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific | 3 |
|  |  |  |  | H335 | Toxicitate specifică pentru organul țintă | 3 |
|  |  |  |  | H304 | Pericol prin aspirare | 1 |
|  |  |  |  | H411 | Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic | 2 |
| 21 | Alexit Struckturlack 404-12/15 | -xilen >=12,5-<20 -etilbenzen >=12,5-<20 -componenti nafta >=1-<2,5 -2-methoxy-1-metiletil acetat >=12,5-<20 n-butil acetat >=5-<12,5 | 2010 | H226 | Lichide si vapori inflamabili | 3 |
|  |  |  |  | H315 | Iritarea pielii | 2 |
|  |  |  |  | H319 | Iritarea ochilor | 2 |
|  |  |  |  | H373 | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific | 2 |
| 22 | Alexit Klarlack 404-15 | -xilen >=12,5-<20 -etilbenzen >=12,5-<20 7-amestec benzotriazol >=0,5-<1 -hidrocarburi aromatice >+0,5 - <1 -bis pantametil piperidil >=0,25-<0,5 -metil pantametil piperidil >=0,1-<0,25 | 40 | H226 | Lichide si vapori inflamabili | 3 |
|  |  |  |  | H315 | Iritarea pielii | 2 |
|  |  |  |  | H319 | Iritarea ochilor | 2 |
|  |  |  |  | H373 | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific | 2 |
| 23 | Alexit FST Metallic- Basecoat 404-54 93 | -xilen>=5-<12,5 -etilbenzen>=5-<12,5 -pudră de aluminiu(stabilizată) 1-<5 -nafta cu punct de fierbere scăzuttratat cu hidrogen>=1-<5 -Amesteca-3-(3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5- t-butil-4-hidroxifenil) propionil- o-hidroxipoli (oxietilen)>=1-<5 -Nafta cu punct de fierbere scăzu t>=0,5-<1 -bis(1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidil)sebacat >=0,1-<0,25 | 40 | H226 | Lichide si vapori inflamabili | 3 |
|  |  |  |  | H336 | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific | 3 |
| 24 | Mapaero F69 - Base | -butan-2-ol >=10-<25 % -oxid de zinc <2,5% -terfelina <2,5% -troisol lac <2,5% -terfelin hidrogen>=2,5-<10% -dioxid de titan>=25-<50% -nafta (petrol) >=0-<2,5% | 2800 | H226 | Lichide si vapori inflamabili | 3 |
|  |  |  |  | H319 | Iritarea ochilor | 2 |
|  |  |  |  | H335 | Toxicitate specifică pentru organul țintă | 3 |
|  |  |  |  | H336 | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific | 3 |
|  |  |  |  | H411 | Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic | 2 |
| 25 | Mapaero F69-Hardener | - Bisfenol-a-(epiclorhidrin) epoxi răşină <25% - Nitroetan <25% - Triglicidileterde trimetilolpropan <10% | 1968 | H226 | Lichide si vapori inflamabili | 3 |
|  |  |  |  | H332 | Toxicitate acută | 4 |
|  |  |  |  | H315 | Iritarea pielii | 2 |
|  |  |  |  | H319 | Iritarea ochilor | 2 |
|  |  |  |  | H317 | Sensibilizare a pielii | 1 |
|  |  |  |  | H411 | Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic | 2 |
| 26 | Seevenax -Hardener 315-80 –intaritor | -rasina epoxidica >=25-<50% | 20500 | H315 | Iritarea pielii | 2 |
|  |  |  |  | H319 | Iritarea ochilor | 2 |
|  |  |  |  | H335 | Toxicitate specifică pentru organul țintă | 3 |
|  |  |  |  | H400 | Toxicitatea acută pentru mediul acvatic | 1 |
|  |  |  |  | H410 | Toxicitatea acută pentru mediul acvatic | 1 |
| 27 | Seevenax -primer 313-81 639 T | -bisfenol-a-epiclorhidrina >=5-<12,5% -bisfenol-f-rasina epoxidica >=5-<12,5% -cromat de strontiu >=2,51-<5% -cromat de bariu >=1-<5% | 29500 | H315 | Iritarea pielii | 2 |
|  |  |  |  | H319 | Iritarea ochilor | 2 |
|  |  |  |  | H317 | Sensibilizare a pielii | 1 |
|  |  |  |  | H350 | Cancerogenitatea | 1B |
|  |  |  |  | H411 | Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic | 2 |
| 28 | Seevenax -Topcoat 311-83 728G | -bisfenol-a-epiclorhidrina >=5-<12,5% -bisfenol-f-rasina epoxidica >=5-<12,5% -4-metoxi-2-propanol >=1-<5% | 29500 | H315 | Iritarea pielii | 2 |
|  |  |  |  | H319 | Iritarea ochilor | 2 |
|  |  |  |  | H317 | Sensibilizare a pielii | 1 |
|  |  |  |  | H412 | Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic | 3 |
| 29 | Metiletilcetona MEK | -metil-etil-cetona (2-butanona) 100% | 2000 | H225 | Lichide inflamabile | 2 |
|  |  |  |  | H319 | Iritarea ochilor | 2 |
|  |  |  |  | H336 | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific | 3 |
| 30 | Cerneala neagra BT 10441 | -nitrat de celuloza <10% -butanon 70-80% | 10 | H225 | Lichid inflamabil, | 2 |
|  |  |  |  | H319 | Produce iritatii al ochilor, | 2 |
|  |  |  |  | H336 | Toxicitatea asupra unui organ specific (o singura expunere) | 3 |
|  |  |  |  | H412 | Pericol cronic acvatic | 3 |
| 31 | Seevenax Thinner 75 | xilol (o,m,p)>=12,5-<20% -etilbenzol >5-<12,5% -componenti nafta >=5-<12,5% -4-hidroxi-4-metilpentan-2-ol >1-<5% -2-metoxipropanol >=0,25-<0,5% -1-metoxi-2-propanol >=50-<100 | 10000 | H226 | Lichide si vapori inflamabili | 3 |
|  |  |  |  | H315 | Iritarea pielii | 2 |
|  |  |  |  | H319 | Iritarea ochilor | 2 |
|  |  |  |  | H336 | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific | 3 |
|  |  |  |  | H335 | Toxicitate specifică pentru organul țintă | 3 |
|  |  |  |  | H373 | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific | 2 |
|  |  |  |  | H304 | Pericol prin aspirare | 1 |
|  |  |  |  | H412 | Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic | 3 |
| 32 | Seevenax Thinner 73 | 1-metoxi-2-propanol>=40-<=100 2-metilpropan-1-ol>=20-<=25 Xilen Etilbenzen>=20-<=25 2-metoxipropanol>=0.1-<=0.25 | 20 | H226 | Lichide si vapori inflamabili | 3 |
|  |  |  |  | H315 | Iritarea pielii | 2 |
|  |  |  |  | H318 | Lezarea grava a ochilor | 1 |
|  |  |  |  | H336 | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific | 3 |
|  |  |  |  | H335 | Toxicitate specifică pentru organul țintă | 3 |
|  |  |  |  | H373 | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific | 2 |
|  |  |  |  | H304 | Pericol prin aspirare | 1 |
|  |  |  |  | H412 | Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic | 3 |
| 33 | Naftoseal MC 780 B2 | -oxid de mangan 25-50% -nonilfenolfosfat etoxilat 1-2,5% -hidroxid de natriu 0,5-2% olysulfide polymerConţinut(W/W): >=30%-<50% Polysulfide polymerConţinut(W/W): >=15%-<20% modified Polysulfide polymerConţinut(W/W): >=12,5%-<15 | 10500 | H412 | Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic | 3 |
| 34 | Naftoseal MC 780 B2 Kit 55 | Mangan(IV)-oxid >=50-<65 Amino-thiocarbonylsulfide>=50-<65 Ethoxyliertes Nonylphenolphosphat >=1-<2.5 Sulfur >=1-<2.5 Natriumhydroxid >=0.5-<1% | 2500 | H302 | Toxicitate acuta | 4 |
|  |  |  |  | H315 | Iritarea pielii | 2 |
|  |  |  |  | H319 | Iritarea ochilor | 2 |
|  |  |  |  | H373 | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific | 2 |
| 35 | Bonderite M-CR 1132 aero | cromat de Cr(3) 0,1 - 1 % | 20 | H350 | Cancerigenitate | 1B |
|  |  |  |  | H411 | Pericole cronice pentru mediul acvatic | 2 |
| 36 | Naftoseal MC 115 | 2-metilpropanol >=5 - <10 Tetraizopropanolat de titan >=3 - <10 Bis(pentan dionato (propan)titan >=3 - <10 5-metilhexan >=2,5 - <10 Propanol >=1 - <1,25 | 10 | H226 | Lichide inflamabile, | 3 |
|  |  |  |  | H318 | Lezarea gravă a ochilor | 1 |
|  |  |  |  | H302 | Toxicitate acuta | 4 |
|  |  |  |  | H314 | Corosiv pentru piele | 1B |

6.9.1. Titularul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor, pentru modificarea si aprobarea Directivelor 67/548/CE si 1999/45/CE, precum si modificarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice. Titularul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificările și completările ulterioare. Se vor respecta, de asemenea, prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

6.9.2. Titularul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.

6.9.3. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în laborator

| Denumire substanta | U.M. | cantitate maxima aprovizionata |
| --- | --- | --- |
| Propanol 2 (109634.25000) | L | 100 |
| Apa ultra pura pt det silicei (115333.2500) | L | 60 |
| Acid clorhidric 37% p.a 1 L (1003171000) | L | 0.2 |
| Acid o-fosforic 85 % | L | 0.5 |
| Acid sulfuric 95-97% | L | 2 |
| Acid sulfuric p.a, 1N (109072.1000) | L | 5 |
| Clorura de litiu ( 1.05679.0100 ) | g | 50 |
| Clorura de potasiu solid | g | 500 |
| Clorura de natriu pt analiza V.852.615.xxxx | kg | 350 |
| Etanol absolut ( UN1170 ) 99.8% | L | 20 |
| Florura de potasiu pt analiza 99% extra pure | kg | 1 |
| Hexametilentetramina (8187120100) | g | 200 |
| Hidroxid de sodiu 0.1N (1.09141.1000) | L | 5 |
| Hidroxid de sodiu 1N 1.09137.1000 | L | 10 |
| Hidroxid de sodiu solid | kg | 2 |
| Metabisulfit de sodiu P.A (B13) | kg | 1 |
| Oxid de crom 1002290250 | g | 500 |
| Sarea de sodiu a acidului etilendiaminotetraacetic (Na2-EDTA) | L | 6 |
| Solutie etalon cloruri 1g/L (1.19897.0500) | L | 2 |
| Solutie etalon conductivitate 1.41 mS 1012030500 | L | 1 |
| Solutie etalon conductivitate 15µS KCl | L | 1 |
| Solutie pt determinarea silicatilor 1000 mg/L (170236.0100) | mL | 250 |
| Solutie etalon ph 4.01/25 grd ( 1.09406.0500 ) | L | 3 |
| Solutie etalon ph 7.00/25 grd ( 1.09407.0500) | L | 2 |
| Solutie etalon ph 9.00/25 grd (1.09408.0500) | L | 2 |
| Solutie etalon Fe 10000 mg/l FeNO3 in HNO3 10% 100 ml (1703760100) | mL | 350 |
| Tris(hydroxymethyl)-aminomethane | g | 80 |
| Silica gel cu indicator de culoare | kg | 4 |
| Acid azotic 65% | L | 2 |
| Reactiv siliciu (Trusa pt det. Silicatilor 0 - 2mg /L )( HI93705-03)-buc | buc(trusa) | 1 |
| Sanodal RED B3LW | Kg | 1 |

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 104/30.08.2021, valabilă pana la 30.08.2026, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Olt, SGA Brasov.

Terenul pe  care se află hala de producție este proprietatea SC IAR SA, cu drept de superficie SC AEROSPACE TECHNOLOGY PARK SA, iar hala de producție este proprietate SC AEROSPACE TECHNOLOGY PARK SA care a închiriat către SC PREMIUM AEROTEC SRL, cu furnizarea de utilități.  Prin contractul de subinchiriere, SC PREMIUM AEROTEC SRL furnizeaza SC BWB Surface Technology SRL si urmatoarele utilitati: apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica si aer comprimat.

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă : hala de productie in care isi desfasoara activitatea SC PREMIUM AEROTEC SRL si BWB SURFACE TECHNOLOGY SRL este deservita de retea de alimentare cu apa potabila, din conducta PEHD cu Dn 25-30-40 mm. Prin contractul de inchiriere si de subinchiriere incheiate intre SC AEROSPACE TEHNOLOGY PARK SRL, SC PREMIUM AEROTEC SRL si SC BWB SURFACE TECHNOLOGY SRL sunt asigurate si utilitatile.

Sursa: reteaua de distributie apa a SC IAR SA GHIMBAV, conform contract nr. 241/43001 cu act aditional nr. 4/2017 incheiat intre SC PREMIUM AEROTEC SRL si SC IAR SA.

Debite si volume  de apa potabila:

- debit zilnic maxim: 6,0 mc;

- debit zilnic mediu:  5,0 mc;

- debit zilnic minim:  3,0 mc;

Funcţionarea este permanentă, 260 zile/an, 24 h/zi.

Debite si volume  de apa tehnologica:

- debit zilnic maxim: 77 mc;

- debit zilnic mediu:  37 mc;

- debit zilnic minim:  22 mc;

Funcţionarea este permanentă, 260 zile/an, 24 h/zi.

Instalaţii de captare şi transport: bransament din conducta PEHD Dn 40 mm, prevazut cu apometru.

Instalaţii de înmagazinare: rezervor  de apa demineralizata  din polietilena, V= 11,5 mc, diametru 2300 mm, H=3000 mm, prevazut cu indicator de nivel si sistem de pompare compus din doua pompe centrifuge (1a+1r), cu urmatoarele caracteristici: Q=3 mc/h, H=30 mCA, P=1,63 kw.

Volume de apa asigurate in sursa subterana (apartinand SC IAR SA Ghimbav):

- zilnic maxim: 83,0 mc;

- zilnic mediu:  72,0 mc;

- zilnic minim:  25,0 mc;

Debite si volume  de apa potabila:

- debit zilnic maxim: 6,0 mc;

- debit zilnic mediu:  5,0 mc;

- debit zilnic minim:  3,0 mc;

Funcţionarea este permanentă, 260 zile/an, 24 h/zi.

Debite si volume  de apa tehnologica:

- debit zilnic maxim: 77 mc;

- debit zilnic mediu:  67 mc;

- debit zilnic minim:  22 mc;

Funcţionarea este permanentă, 260 zile/an, 24 h/zi.

Modul de folosire al apei:

Necesar de apa:

- pentru consum potabil:

Q zi max=6,0 mc/zi

Q zi med=5,0 mc/zi

Q zi mim=3,0 mc/zi

- pentru consum tehnologic:

Q zi max=77 mc/zi

Q zi med=67 mc/zi

Q zi mim=22 mc/zi

Total necesar apa:

Q zi max=83 mc/zi

Q zi med=72 mc/zi

Q zi mim=25 mc/zi

Cerinta de apa:

- pentru consum potabil:

Q zi max=6,0 mc/zi

Q zi med=5,0 mc/zi

Q zi mim=3,0 mc/zi

- pentru consum tehnologic:

Q zi max=365 mc/zi

Q zi med=360 mc/zi

Q zi mim=313 mc/zi

Total  cerinta de apa:

Q zi max=371 mc/zi

Q zi med=365 mc/zi

Q zi mim=316 mc/zi

Gradul de recirculare interna a apei tehnologice: la instalatia de eloxare si instalatia de control fisuri: 80%, Qmax recirculat=288 mc/zi;

Instalatii de filtrare si recirculare ape de spalare si electrolit aferente instalatiei de eloxare

- Instalația de filtrare şi recirculare apă rece provenită din băile de spălare, automată, cu două linii de tratare (1 a + 1 r),   Q = 10 mc/h, compusă din:

- rezervor colectare ape uzate provenite de la băile de spălare, din polipropilena, capacitate 0,5 mc, diametru 1100 mm, H = 1000 mm prevăzut cu indicator de nivel şi pompa de alimentare cu următoarele caracteristici: Q = 10 mc/h, H = 10 mCA, P= 1,1 kw;

- filru coloana cu umplutură din 350 kg cuarț granulat şi 250 l hidroantracit, cu diametru 760 mm, H = 1860 mm, prevăzut cu manometru;

- două coloane schimbător de cationi (1a + 1r) cu diametru 610 mm, H = 1860 mm, cu 350 l umplutură răşina cationit puternic acid;

- două coloane schimbător de anioni (1a +1r) cu diametru 610 mm, H = 1860 mm, cu 350 l umplutură raşina anionit puternic alcalin;

- două celule de măsurare conductivitate şi debitmetru;

- stație de regenerare cationit şi anionit, automată, compusă dintr-un vas de dozare soluție HCl, vas de dozare soluție NaOH, ambele cu indicatoare de nivel şi două pompe de regenerare cu jet de apă;

- rezervor de apă tratată, din polipropilena, capacitate 4 mc, diametru 1710 mm, H = 2000 mm, prevăzut cu indicator de nivel, ventil de alimentare cu apă din rețea, debitmetru şi sistem de pompare compus din două pompe centrifuge (1a + 1r), cu următoarele caracteristici: Q = 10 mc/h, H = 55 mCA, P = 3,0 kw.

- Instalația de filtrare şi recirculare apă caldă provenită din băile de spălare, automată, cu o linie de tratare, Q = 2 mc/h, compusă din:

- rezervor colectare ape uzate provenite de la baile de spalare, din polipropilena, capacitate 1,5 mc, diametru 1200 mm, H = 1500 mm prevăzut cu indicator de nivel, ventil de alimentare cu apă proaspătă, debitmetru şi pompa de alimentare cu următoarele caracteristici: Q = 2 mc/h, H = 40 mCA, P= 0,75 kw;

- coloană schimbator de cationi  cu diametru 410 mm, H = 1860 mm, cu 125 l umplutură răşina cationit puternic acid;

- coloana schimbator de anioni cu diametru 550 mm, H = 1860 mm, cu 225 l umplutură raşina anionit puternic alcalin;

-  celula de măsurare conductivitate şi debitmetru;

- stație de regenerare cationit şi anionit, automată, compusă dintr-un vas de dozare soluție HCl, vas de dozare soluție NaOH, ambele cu indicatoare de nivel şi două pompe de regenerare cu jet de apa;

- Instalație de filtrare şi recirculare emulsie electrolit TSA în băile de anodizare

- tip aquaion NT 300, Q = 0,9 mc/h, agent de regenerare soluție H2SO4 16 %, compusă din: - pompă transport  cu Q = 1,2 mc/h, H = 80 mCA;

- filtru din polipropilena, Q = 1 mc/h, dimensiuni 50 µm;

- rezervor intermediar pentru soluția de anodizare TSA, din polietilena, V = 0,3 mc, diametru 650 mm, H = 1080 mm, prevăzut cu indicator de nivel;

- coloana schimbator de ioni, diametru 550 mm, H = 2400 mm, umplutură răşina specială, cu funcționare automată;

- recipient de regenerare 1 acizi, din polietilena, V = 0,3 mc, diametru 50 mm, H = 1080 mm, prevăzut cu indicator de nivel;

- recipient de regenerare 2 acizi tehnici, din polietilena, V = 0,3 mc, diametru 50 mm, H = 1080 mm, prevăzut cu indicator de nivel;

- recipient de regenerare 3 apa, din polietilena, V = 0,3 mc, diametru 50 mm, H = 1080 mm, prevăzut cu indicator de nivel.

7.2. Utilizarea eficientă a energiei și a resurselor

7.2.1. Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili

# Prin contractul de subinchiriere, SC PREMIUM AEROTEC SRL furnizeaza SC BWB Surface Technology SRL si urmatoarele utilitati: apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica si aer comprimat.

# Anual se inregistreaza un consum de aproximativ 161200 Nmc de gaze naturale.

# Anual pentru energie electrica se inregistreaza un consum aproximativ de 1700 MWh.

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

## 8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului:

| Nr. punct | Coordonatele punctelor de contur |
| --- | --- |
|  | N [m] | E [m] |
| 483 | 541902,132 | 466787,064 |
| 484 | 541902,791 | 466796,746 |
| 2041 | 541945,335 | 466778,197 |
| 2042 | 541932,326 | 466751,164 |
| 2039 | 541943,409 | 466745,830 |

Amplasare în teritoriu: Hala de productie in care isi desfasoara activitatea SC BWB SURFACE TECHNOLOGY SRL este amplasată în partea de Nord - Est a orasului Ghimbav, numar cadastral 101034, la o distanta de aproximativ 1000 m fata de cea mai apropiata zona locuita (cartierul Stupini – municipiul Brasov).

Vecinătăţi:-la nord: teren liber, comuna Halchiu (cca. 6,2 km);

-la est: teren liber, cartier Stupini – municipiul Brasov (cca. 1 km);

-la sud: platforma industriala IAR, teren liber, orasul Ghimbav (cca. 3,6 km);

-la vest :  teren liber, municipiul Codlea (cca. 5,5 km).

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate:

Cele mai apropiate de amplasamentul BWB Surface Technology sunt :

- ROSPA 0037 Dumbravita – Rotbav – Magura Codlei afata la o distanta de aproximativ 6,6 km V ;

- ROSCI 0055 Dealul Cetatii Lempes – Mlastina Harman aflat la o distanţă de aprox. 7,9 km E ;

- Rezervatia naturala Stejerisul Mare, aflata la distanta de 5,7 km SE.

Unităti structurale pe amplasament:

SC  BWB SURFACE TECHNOLOGY SRL ocupa in cadrul halei inchiriate de la SC PREMIUM AEROTEC SRL o suprafata de 3823 mp din care procesele de productie se incadreaza pe o suprafata de 3232 mp.

- Hala de producție-Unităţi tehnice staţionare şi alte activităţi direct legate sub aspect tehnic:

- Linia de anodizare  cuprinde urmatoarea secventa de echipamente:

-2 bai-degresare alcalina cu soluţie pe baza de fosfati si surfactanti non-ionici;

-2 bai-clatire;

-1 baie-decapare alcalina cu soluţie pe baza de hidroxid de sodiu si fosfati;

-3 bai-clatire;

-1 baie-decapare acida cu soluţii cu acid azotic, acid sulfuric, acid fluorhidric si săruri de fier:;

-3 bai-clatire;

-1 baie-anodizare SAA( cu soluţie acid sulfuric);

-3 bai-clatire;

-3 bai-anodizare TSA: cu soluţii de acid sulfuric si acid tartric;

-1 baie-preluare picaturi;

-3 bai-clatire dupa anodizare;

-1 baie-clatire apa calda;

-1 baie-sigilare cu apa fierbinte (închidere pori);

-2 cuptoare incalzite unul electric si unul cu arzatoare cu gaze naturale pentru uscarea pieselor.

Total-25 de cuve cu o capacitate totala de 138 m3, din care   6 cuve active in care au loc procese chimice si electrochimice, cu un volum total de 37 mc :

-decapare alcalina- 1 baie (cuva) din polipropilena (PP) cu un volum de 6000 l;

-decapare acida -1 baie (cuva) din florura de poliviniliden (PVDF) cu un volum de 6000 l;

-anodizare cu acid sulfuric -1 baie (cuva) din polipropilena (PP) cu un volum de 6000 l;

-anodizare cu acid sulfuric si tartric (TSA) -2 bai din polipropilena (PP) fiecare cu un volum de 6500 l;

-anodizarea cu acid sulfuric si tartric (TSA)-1 baie din polipropilena (PP) cu un volum de 6000 l care este folosita si rezerva.

Caracteristicile cuvelor liniei de eloxare:

| Nr crt | Pozitia in instalatia de anodizare/functia | Continut | Volum [l] | Material | Temp [ºC] | Mod de incalzire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POS.102 - Degresare alcalina | Bonderite C-AK 4215 NC-LT Aero | 6000 | PP | 40-70 | electric |
| 2 | POS.103 - Degresare alcalina | Bonderite C-AK 4215 NC-LT Aero | 6000 | PP | 40-70 | electric |
| 3 | POS.104 - Baie de spalare C | Apa | 5500 | INOX | RT | - |
| 4 | POS.105- Baie de spalare B | Apa | 5500 | INOX | RT | - |
| 5 | POS.106- Decapare alcalina | Bonderite C-AK Alumetch 2 Aero | 6000 | PP | 60 | electric |
| 6 | POS.107- Baie de spalare C | Apa | 5500 | INOX | RT | - |
| 7 | POS.108 Baie de spalare B | Apa | 5500 | INOX | RT | - |
| 8 | POS.109 –Baie de spalare B | Apa | 5500 | INOX | RT | - |
| 9 | POS.110- Decapare acida | Bonderite C-IC Smutgo NC Aero | 6000 | PVDF | 20-40 | electric |
| 10 | POS.111- Baie de spalare C | Apa | 5500 | INOX | RT | - |
| 11 | POS.112 - Baie de spalare B | Apa | 5500 | INOX | RT | - |
| 12 | POS.113- Baie de spalare B | Apa | 5500 | INOX | RT | - |
| 13 | POS.114 - SAA Anodizare | Acid sulfuric | 6000 | PP | 16-20 | electric |
| 14 | POS.115 - Baie de spalare C | Apa | 5500 | INOX | RT | - |
| 15 | POS.116- Baie de spalare B | Apa | 5500 | INOX | RT | - |
| 16 | POS.117- Baie de spalare B | Apa | 5500 | INOX | RT | - |
| 17 | POS.201 - TSA Anodizare 1 | Acid sulfuric+acid tartric | 6500 | PP | 36-39 | electric |
| 18 | POS.202 - TSA Anodizare (Rezerva) | - | 6000 | PP | 36-39 | electric |
| 19 | POS.203 - TSA Anodizare | Acid sulfuric+acid tartric | 6500 | PP | 36-39 | electric |
| 20 | POS.204 –Scuturator | - | - | INOX | - | - |
| 21 | POS.205 - Baie de spalare C | - | 5500 | INOX | RT | - |
| 22 | POS.206 - Baie de spalare B | - | 5500 | INOX | RT | - |
| 23 | POS.207 - Baie de spalare B | Apa | 5500 | INOX | RT | - |
| 24 | POS.208 –Baie de spalare calda finala ( A) | Apa | 6000 | INOX | 40 | electric |
| 25 | POS. 209 – Baie de etansare | Apa | 6000 | INOX | 96-100 | gaz metan |

## Nota: PP=polipropilena; PVDF= fluorura de poliviniliden, INOX = otel inoxidabil; RT=temperatura camerei

Linia este automatizata si sunt inregistrati parametrii relevanţi (pH, conductivitate, temperatura). Periodic laboratorul verifica calitatea solutiilor si apei de clatire din cuve.

Cuvele active sunt prevăzute cu capace, iar pe linie exista o instalatie de captare emisii, gazele fiind dirijate intr-un spălător de gaze (scruber). Apele uzate acide de la spalare gaze sunt tratate in statia de epurare.

Soluţiile active din cuve (soluţii acide si bazice) sunt eliminate din bai atunci cand nu mai corespund calitativ, fiind eliminate ca atare.

Din băile de clatire, atunci cand se atinge un anumit nivel de incarcare, se elimina cantitati de apa de clatire ce sunt directionate către statia de tratare de pe amplasament, si se completeaza cu apa demineralizata

Pentru economisirea apei de clatire si a chimicalelor de tratare, exista comunicare cu recuperare ape intre cuvele de la clatire precum si reutilizare apa de clatire din cea de a treia baie de clatire in băile de clatire anterioare(de la apa de clatire mai curata către cuva cu apa mai incarcata).

Linia de eloxare este prevazuta cu urmatoarele sisteme de recirculare a apelor si soluţiilor de clatire si proces:

•	instalatie de filtrare si recirculare apa rece din bai de clatire (de la decapare alcalina si decapare acida), cu doua linii, Q=10 mc/h

•	instalatie de filtrare si recirculare apa calda din baia de spalare calda, automata, cu o linie, Q=2 mc/h;

•	instalatie de filtrare electrolit TSA tip Aquaion Q=0,9 mc/h, agent de regenerare acid sulfuric.

- Instalaţia de verificare fisuri este o linie semiautomatizată alcatuită din:

-1 baie de lichide penetrante (baie 1 mc);

-clatire: 1 baie;

-1 cuptor de uscare incalzit electric;

-camera obscura unde se realizeaza manual examinarea pieselor.

- Instalatii de pregatire suprafete, grunduire, chituire, vopsire, uscare Lutro – 5 buc:

- Lutro 5 formata din 4 cabine: 1 vopsire, 1 evaporare si 2 de uscare.

-Lutro 1 – 4 prevazute fiecare cu cate o cabina in care se realizeaza toate operatiile: pregatire suprafete, grunduire, chituire, vopsire, uscare.

Cabinele sunt prevăzute cu filtre pe exhaustari.

Pregatirea grundului si a vopselelor se realizeaza in camere (2 camere) de mix vopsele special amenajate linga cabinele propriu zise.

- Instalații de înmagazinare: - rezervor de apă demineralizată din polietilenă, V = 11,5 mc, diametru 2300 mm, H = 3000 mm, prevăzut cu indicator de nivel şi sistem de pompare compus din două pompe centrifuge (1a + 1r), cu următoarele caracteristici: Q = 3 mc/h, H = 30 mCA, P = 1,63 kw.

- Prefiltrare, compusă din: două filtre de nisip cuarțos ( 1a + 1r), Q = 10 mc/h şi rezervor apă filtrată cu V = 4 mc;

- Demineralizare, instalație tip VE, Q = 3 mc/h, automată, compusă din:

- un schimbător de cationi cu diametru 460 mm, H = 1860 mm, cu 200 l umplutură răşina cationit;

- un schimbator de anioni cu diametru 550 mm, H = 1860 mm, cu 300 l umplutură răşina anionit;

- celula de măsurare conductivitate şi debitmetru;

- stație de regenerare cationit şi anionit, automată, compusă dintr-un vas de dozare soluție HCl, vas de dozare soluție NaOH, ambele cu indicatoare de nivel şi două pompe de regenerare cu jet de apă;

- Statia de epurare ape uzate tehnologice conţine urmatoarele instalatii:

- o instalatie automata de tratare a apelor cu continut de compuşi complecşi (acid tartric, ulei de penetrare);

- o instalatie de tratare chimica pentru ape uzate acido - bazice cu continut de metale grele (Al, Fe , Zn, Cu);

Spatiul de depozitare chimicale este o constructie cu suprafata totala utila de 161,36 mp. In aceasta cladire este organizata depozitarea pe categorii a substantelor toxice si periculoase utilizate in procesul de productie:

- depozitare chimicale: S=41,30 mp;

- depozitare vopsea: S = 53,70 mp;

- depozitare pulberi: S = 21,42 mp;

- depozitare vopsea: S = 30,24 mp;

Pentru depozitarea pieselor de schimb este amenajat un spatiu betonat, acoperit de 225 mp amplasat in afara halei langa depozitul al SC PREMIUM AEROTEC SRL.

SC  BWB Surface Technology SRL mai are inchiriate in cadrul halei  birouri cu spatii sociale, spatiu de depozitare, arhiva, bucatarie/loc de luat masa.

8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese:

    - Tratarea suprafeţelor cuprinde următoarele tipuri de tratamente:

- TSA-anodizare cu amestec de acizi sulfuric şi tartric

- SAA-anodizare cu acid sulfuric realizată pe o linie automata

- FPI-controlul fisurilor - prevazuta cu o pre-tratare automată urmată de o verificare manuală a fisurilor

- Acoperire cu strat de bază şi strat superior - prevazută cu 5 linii manuale.

Eloxare (anodizare)

Anodizarea este tratamentul suprafetei aluminiului prin acoperirea acestuia cu un strat oxid de aluminiu (Al2O3) printr-un proces electrolitic care consta in producerea unui flux de curent continuu printr-un electrolit pe baza de acid.

Piesele de aluminiu supuse eloxarii suferă urmatoarele procese pe linia de eloxare:

- Degresare alcalina cu soluţie pe baza de fosfati si surfactanti non-ionici: 2 bai;

- Clatire: 2 bai;

- Decapare alcalina: cu soluţie pe baza de hidroxid de sodiu si fosfati, 1 baie;

- Clatire: 3 bai;

- Decapare acida cu soluţii cu acid azotic, acid sulfuric, acid fluorhidric si săruri de fier: 1 baie;

- Clatire: 3 bai;

- Anodizare SAA( cu soluţie acid sulfuric): 1 baie;

- Clatire: 3 bai;

- Anodizare TSA: cu soluţii de acid sulfuric si acid tartric: 3 bai;

- Preluare picaturi: 1 baie;

- Clatire dupa anodizare; 3 bai;

- Clatire apa calda: 1 baie;

- Sigilare cu apa fierbinte (închidere pori): 1 baie;

- Uscare: 2 cuptoare incalzite unul electric si unul cu arzatoare cu gaze naturale.

Procesele chimice care se desfasoara in cuvele liniei de eloxare sunt:

- decapare alcalina cu solutie de Bonderite Alumetch 2 AERO, 35 g/l.

- decapare acida cu solutie de Bonderite C-IC SMUTGO NC, 230 g/l.

Procese electrochimice care se desfasoara in cuvele liniei de eloxare sunt:

- anodizare cu acid sulfuric (SAA);

- anodizare cu acid sulfuric si acid tartric (TSA);

Alimentarea cu piese se face direct din depozitul apartinind SC PREMIUM AEROTEC SRL in baza contractului incheiat intre parti.

Incarcarea transportorului de piese se realizeaza in afara sectorului, in statii de pregatire/incarcare. Piesele sunt transportate automat, cu ajutorul transportorului, intr-o secventa de prelucrare prestabilita.

In baile active se efectueaza o tratare chimica si electrolitica a suprafetei pieselor. Oxidarea anodica se realizeaza in solutii de acid sulfuric si tartric (anodizarea TSA), sau acid sulfuric (anodizarea SAA). Intre pasii diversi de prelucrare piesele sunt spalate cu apa.

Baile sunt amplasate intr-o cuva colectoare izolata cu fundul stratificat si stabil cu volumul corespunzator pentru retinerea solutiilor din instalatie.

Produsele obtinute din instalatia de anodizare sunt depozitate in depozitul de produse finite al SC PREMIUM AEROTEC SRL in vederea expedierii.

Linia este automatizata si sunt inregistrati parametrii relevanţi (pH, conductivitate, temperatura). Periodic laboratorul verifica calitatea solutiilor si apei de clatire din cuve.

Cuvele active sunt prevăzute cu capace, iar pe linie exista o instalatie de captare emisii, gazele fiind dirijate intr-un spălător de gaze (scruber). Apele uzate acide de la spalare gaze sunt tratate in statia de epurare.

Soluţiile active din cuve (soluţii acide si bazice) sunt eliminate din bai atunci cand nu mai corespund calitativ, fiind eliminate ca atare.

Din băile de clatire, atunci cand se atinge un anumit nivel de incarcare, se elimina cantitati de apa de clatire ce sunt directionate către statia de tratare de pe amplasament, si se completeaza cu apa demineralizata.

Pentru economisirea apei de clatire si a chimicalelor de tratare, exista comunicare cu recuperare ape intre cuvele de la clatire precum si reutilizare apa de clatire din cea de a treia baie de clatire in băile de clatire anterioare(de la apa de clatire mai curata către cuva cu apa mai incarcata).

Astfel, linia de eloxare este prevazuta cu urmatoarele sisteme de recirculare a apelor si soluţiilor de clatire si proces:

- instalatie de filtrare si recirculare apa rece din bai de clatire (de la decapare alcalina si decapare acida), cu doua linii, Q=10 mc/h

- instalatie de filtrare si recirculare apa calda din baia de spalare calda, automata, cu o linie, Q=2 mc/h;

- instalatie de filtrare electrolit TSA tip Aquaion Q=0,9 mc/h, agent de regenerare acid sulfuric.

Verificare pentru fisuri (FPI)

Verificările de fisuri se utilizează pentru piesele critice aşchiate din aluminiu pentru a remarca greselile în structura de construcţie a piesei.

Controlului fisurilor este realizat cu lichide penetrante fluorescente intr-un sector separat, camera obscura cu lampi UV. Examinarea se realizeaza vizual sub lumina UV si scopul acesteia este de a detecta discontinuitati sau fisuri de suprafata.

Piesele care trebuie verificate se vor procesa separat; mai intai pregatite pentru control fisuri, apoi se vor trimite la tratarea finala respectiv la instalatia de eloxare automata.

Piesele sunt supuse unui tratament preliminar apos care cuprinde degresare alcalina, decapare alcanina, decapare acida cat si pasii corespunzatori pentru clatire. Dupa acest proces piesele sunt transferate pe instalatia control a fisurilor. Pe piese se aplica lichid de penetrare (ulei). Acest proces se realizeaza prin scufundare sau pulverizare, depinde de marimea si geometria piesei. Surplusul de ulei se indeparteaza de pe piese urmand apoi un alt proces de uscare a pieselor. Pe piesele uscate se aplica un developator, dupa care, se introduc in cabina de inspectie (camera obscura cu lampi UV), unde cu ajutorul unei lumini ultravilolete, sunt evaluate vizual. Prin acest proces se pot identifica eventuale fisuri sau discontinuitati pe suprafata piesei.

Dupa efectuarea verificarii de fisuri piesele conforme se prelucreaza in continuare in utilajul de eloxare iar cele neconforme sunt returnate la PREMIUM AEROTEC.

Apa de clatire contaminata cu ulei de penetrare este retinuta si se trateaza in instalatia de preepurare prin ultrafiltrare. Apa rezultata se introduce in circuitul de epurare al apelor uzate cu caracter alcalin iar uleiul de penetrare se elimina ca si deseuri de ulei.

Instalaţia de verificare fisuri este o linie semiautomatizată alcatuită din:

- 1 baie de lichide penetrante (baie 0,5 mc);

- Clatire: 1 baie;

- 1 cuptor de uscare incalzit electric;

- Camera obscura unde se realizeaza manual examinarea pieselor.

Fluxul tehnologic al operatiilor de eloxare si verificare fisuri:

Acoperire cu strat de bază şi strat superior a pieselor eloxate și subansamblelor:

Acoperirea cu strat de bază şi strat superior (vopsirea) pieselor eloxate se face manual prin pulverizare cu vopsele pe baza de apa.

Activitatile de vopsire au loc in 5 instalatii de vopsire Lutro:

- Lutro 5 formata din 4 cabine: vopsire, evaporare si 2 de uscare.

- Lutro 1 – 4 prevazute fiecare cu cate o cabina in care se realizeaza toate operatiile: pregatire suprafete, grunduire, chituire, vopsire, uscare.

Cabinele sunt prevăzute cu filtre pe exhaustari.

Pregatirea grundului si a vopselelor se realizeaza in camere (2 camere) de mix vopsele special amenajate linga cabinele propriu zise.

Subansamblele de dimensiuni mari, premergator operatiei de grunduire si vopsire sunt supuse suplimentar următoarelor operaţiuni:

- matuire suprafeţe cu lavete abrazive;

- debavurare capete de nituri;

- degresare cu solvent utilizând lavete;

- reparare defecte prin cromare locala cu marker;

- chituire pistol manual.

Curatare

Inainte de a trece la curatarea propriuzisa a piesei, se protejeaza marcajele de pe piese cu ajutorul unei benzi de hartie autocolanta., aoi se curata piesa cu o laveta imbibata cu solvent, dupa care se sterge surplusul de solvent cu alta laveta curata (prin evaporare lasa pete de culoare albicioasa pe piesa).

Capetele de nituri se debavureaza cu ajutorul unei perii de sarma din inox, pe ambele parti ale acestora, pentru a indeparta spanul. Suprafata din jurul niturilor se va matui manual cu o laveta abraziva, pentru o aderenta mai buna a materialelor de acoperire. Impuritatile create in aceste procese se indeparteaza cu ajutorul unei pensule mai mari. Pentru finalizarea pregatirii suprafetei aceasta se va curata in final cu ajutorul solventului, prin stergerea suprafetei piesei cu o laveta din bumbac, imbibata in solvent.

Cromare

In cazul in care sunt detectate defecte de suprafata,  se foloseste markerul cu Alodine, pentru cromarea portiunilor deteriorate. Dupa aplicare, solutia se lasa sa actioneze 30min. Temperatura incaperii, pentru cromare, este de ±10 - ±30º C. Daca defectele sunt identificate pe suprafete mari se foloseste grund de aderenta.

Chituire

Chituirea manuală, cu ajutorul pistolului de chituit se face in scopul etansarii cu masa elastica pentru a preveni formarea punctelor de coroziune. Chitul se prepara prin adaugarea intaritorului in flaconul de chit dupa care se amesteca cu ajutorul instalatiei de amestecare chit, aflata in camera de mixare.

Piesele mici ce urmeaza a fi vopsite sunt depozitate pe rastele.

Transportorul de piese este dirijat catre un sistem de cale rulanta manuala care asigura obligatoriu trecerea prin cabina de vopsire – zona de evaporare – uscator (Lutro 5). Piesele tratate care ies din instalatia de eloxare, sunt sortate si distribuite conform cerintelor clientului respectiv pentru vopsire, marcare si mascare. Piesele pentru vopsire sunt asezate pe vagoanele de transport in statia de stocare a sistemului de cale rulanta. Din acest stoc in functie de necesar, sunt impinse in cabina de vopsire unde sunt prelucrate in continuare.

Procesul tehnologic cuprinde: cabina de vopsire – zona de evaporare – uscator, si este identic pentru ambele procese respectiv grund si vopsea. De obicei procesul se repeta deoarece piesele asezate trebuie intoarse.

Vopsirea propriu-zisa

Vopsirea suprafetelor atat pentru piesele mici cat si pentru subansamblele de dimensiuni mari se face in cabine de vopsire tip LUTRO, cu atmosfera controlata la o temperatura de 15 - 35 ºC si o umiditate de 30-75% respectiv 85%.

Vopselele se prepara in camerele de mixare cu ajutorul instalatiilor de mixaj automate. Materialul obtinut este folosit fie cu ajutorul pistolului fie la pensula. Grunduirea suprafetei se face cu ajutorul unei pensule, prin aplicarea stratului pe intreaga suprafata, deja matuita. Dupa uscarea grundului se aplica manual folii de protectie conform cerintelor, pentru a nu fi afectate in procesul de vopsire. Dupa ce piesele sunt acoperite cu banda acestea intra in cabina de vopsire pentru a fi vopsite.  Dupa terminarea procesului de vopsire, se realizeaza uscarea la 50-80 ºC, in uscatorul cabinelor de vopsire LUTRO.

Incalzirea cabinelor se realizeaza cu arzatoare pe gaz metan.

Curatarea pistoalelor de vopsire se face cu solventi si apa demineralizata iar deseurile rezultate sunt colectate si sunt deversate in containerul de socare in vederea eliminarii de catre firme specializate. Nu rezulta ape uzate care sa fie deversate la canalizare.

Schema fluxului tehnologic instalatie de vopsire:

Schema fluxului tehnologic protejare suprafete subansamble:

8.2.2. Schema fluxului tehnologic pentru întreaga activitate:

| Denumirea procesului | Descrierea procesului și a etapelor / fazelor | Instalații / Echipamente / Parametri specifici de operare |
| --- | --- | --- |
| Eloxare | Incarcare piese Degresare alcalina Clatire Decapare alcalina Clatire Decapare acida Clatire Anodizare Clatire Inchidere pori Clatire Uscare Descarcare | Instalatie de eloxare compusa din 25 bai si 2 cuptoare de uscare. Temperatura bailor este de 20 – 70 0C. Barbotarea se face cu aer |
| Verificare fisuri | Incarcare piese Imersare in ulei Clatire Uscare Developare Evaluare Descarcare | Instalatia de verificare fisuri este compusa din 2 bai, un cuptor si o camera obscura. |
| Vopsire | Preparare vopsea Preparare grund Grunduire Evaporare Uscare Grunduire Evaporare Uscare Vopsire Evaporare Uscare Vopsire Evaporare Uscare | 5 instalatii de vopsire Lutro |
| Protejare suprafete subansamble | Mascare Precuratare Debavurare Matuire Indepartare impuritati Curatare Cromare Grunduire Chituire Vopsire Demascare | 5 instalatii de vopsire Lutro |
| Tratare ape uzate | Colectare ape uzate Ultrafiltrare Precipitare – floculare Sedimentare Filtrare precipitat Filtrare prin filtru nisip Retinere ioni metalici Reglare pH | Statia de epurare ape uzate tehnologice conţine urmatoarele instalatii: - o instalatie automata de tratare a apelor cu continut de compuşi complecşi (acid tartric) - o instalatie de tratare chimica pentru ape uzate acido - bazice cu continut de metale grele (Al, Fe , Zn, Cu). - o instalatie de ultrafiltrare pentru apele cu continut e ulei de penetrare |

8.2.3. Activităţi conexe

- Tratarea apelor de spalare si electrolit aferente instalatiei de eloxare

Economisirea debitelor apelor de spalare din cadrul instalatiei de eloxare se realizeaza printr-o tratare a apelor in circuit inchis, ceea ce inseamna ca aprox. 80% din volumul total de ape utilizate sunt recirculate. Tratarea apelor de spalare se face prin procedeul cu schimbatori de ioni. Apele de clatire reci si fierbinti aferente instalatiei de eloxare se trateaza intr-o instalatie cu schimbatori de ioni cu o capacitate de 10 mc/h, respectiv 2 mc/h pentru a fi reintroduse in circuitul de clatire al instalatiei.

Instalatiile sunt proiectate sa functioneze automat si sunt amplasate in hala de productie langa instalatia de anodizare.

Tratarea apelor de spalare si electrolit sunt facute cu urmatoarele instalatii:

- Instalatia  de recirculare pentru apele de clatire reci

- Instalaţia de recirculare pentru clătirea fierbinte

- Instalatie de filtrare si recirculare emulsie electrolit TSA

- Instalatia  de recirculare pentru apele de clatire reci

Apa de clătire rece aferenta circuitului pentru instalaţia de eloxare este tratată într-o instalaţie cu schimbatori de ioni cu 2 canale si cu un debit de 10 m³ / h.

Instalaţia funcţionează pe principiul patului plutitor. Alimentarea se face prin partea de jos a rezervorului, iar regenerarea  prin partea de sus (contracurent).

Procesul in contracurent prezinta următoarele avantaje:

-Utilizarea aproape completă a substanţelor chimice de regenerare;

-Reducerea necesarului de apa de spălat, astfel rezulta o încărcare redusă a răşinii în timpul regenerării;

-Scăpare redusă de ioni, calitate foarte bună a apei curate.

In cadrul instalatiei sunt afisate şi salvate electronic următoarele valori măsurate:

-Conductivitatea la intrare in circuit;

-Conductivitatea după fiecare schimbător de anioni  slab bazic.

Eventualele substanţe existente, rămase nedizolvate (fulgi) sunt eliminate cu ajutorul unui filtru hidroantracit cu pietriş.

Pentru regenerarea filtrului sunt prevazuti urmatorii pasi:

-Reducerea nivelului apei la doar puţin peste partea superioară a patului hidroantracit;

-Aerarea în vederea transportării particulelor de murdărie şi care plutesc, spre suprafaţă;

-Respălarea cu apa proaspata în vederea eliminării poluanţilor din sistem;

-Filtrarea patului de pietriş.

- Instalaţia de recirculare pentru clătirea fierbinte

Pentru prelungirea duratei de clatire cu apa fierbinte (40°C maxim) pe circuitul acestor bai din cadrul instalatiei de eloxare a fost prevazuta o instalatie de schimbatori de ioni cu 1 canal si cu un debit de 2 m³/h

Această instalaţie funcţionează pe principiul patului plutitor la fel ca si instalatia cu schimbatori de ioni pentru apele de clatire reci. Alimentarea se realizează de jos şi regenerarea de sus (contracurent). Modul de funcţionare, este asemanator celui prezentat anterior.

Îmbâcsirea staţiei se remarcă prin creşterea conductivităţii. În cazul în care conductivitatea depăşeşte valoarea limită stabilită, instalaţia se regenerează fiind comandată de un program, după un circuit de spălare de probă, până la atingerea valorii nominale. Având în vedere că instalaţia este executată numai cu 1 canal, pe durata regenerării nu există apa curată proaspăt tratată la dispoziţie, pentru clătire fierbinte.

Instalaţia de circuit pentru clătire fierbinte se compune din:

-1 staţie de apa brută pentru preluarea revărsărilor rezultate din clătirea fierbinte şi pentru completarea pierderilor de apa. Datorită executării cu 1 canal s-a propus completarea cu apa VE.

-1 schimbător de cationi pentru schimbul de cationi din apa de clătire fierbinte, împotrivă ionilor de hidrogen

-1 schimbător de anioni  pentru eliminarea acizilor extrem de disociaţi din apele reziduale prin înlocuirea  anionilor cu hidrooxilioni

-1 staţie de regenerare  pentru a regenerarea de răşină de schimb. (alimentare chimică prin rezervorul de regenerare a instalaţiei mari).

- Instalatie de filtrare si recirculare emulsie electrolit TSA

Solutiile de electrolit din baile de anodizare sunt tratate intr-o instalatie tip Aquaion NT 300, Q = 0,9 mc/h, agent de regenerare soluţie H2SO4 16 %, compusa din:

- pompa transport cu Q = 1,2 mc/h, H = 80 mCA;

- filtru din polipropilena, Q = 1 mc/h, dimensiuni 50 |jm;

- rezervor intermediar pentru soluţia de anodizare TSA, din polietilena, V = 0,3 mc, diametru 650 mm, H = 1080 mm, prevăzut cu indicator de nivel;

- coloana schimbător de ioni, diametru 550 mm, H = 2400 mm, umplutura rasina speciala, cu functionare automata;

- recipient de regenerare 1 acizi, din polietilena, V = 0,3 mc, diametru 50 mm, H = 1080 mm, prevazut cu indicator de nivel;

- recipient de regenerare 2 acizi tehnici, din polietilena, V = 0,3 mc, diametru 50 mm, H = 1080 mm, prevazut cu idicator de nivel;

- recipient de regenerare 3 apa, din polietilena, V = 0,3 mc, diametru 50 mm, H = 1080 mm, prevazut cu indicator de nivel.

Statii si instalaţii de tratare / preepurare ape uzate

Statia de epurare ape uzate tehnologice conţine urmatoarele instalatii:

- o instalatie automata de tratare a apelor cu continut de compuşi complecşi (acid tartric, ulei de penetrare)

- o instalatie de tratare chimica pentru ape uzate acido - bazice cu continut de metale grele (Al, Fe , Zn, Cu).

- Instalatia de tratare a apelor cu continut de compuşi complecşi (acid tartric, ulei de penetrare), este complet automatizata, cu doua linii de tratare, compusa din:

- statie pompare ape uzate cu continut de compuşi complecşi (acid tartric), cu rezervor din polipropilena, capacitate 0,5 mc, diametru 800 mm, H = 1200 mm, prevăzut cu indicator de nivel si pompa de alimentare rezervor de colectare, cu Q = 10 mc/h, H = 10 mCA, P = 1,1 kW;

- rezervor colectare ape uzate cu continut de compuşi complecşi (acid tartric), din polipropilena, capacitate 11 mc, diametru 2300 mm, H = 3000 mm, prevăzut cu indicator de nivel si pompa de alimentare bazin de tratare chimica cu Q = 21 mc/h, H = 10 mCA, P = 1,6 kW;

- bazin de tratare chimica din polipropilena, capacitate 6.5 mc, diametru 1710 mm si H = 2500 mm, prevăzut cu agitator actionat electric, indicator de nivel, detector cu electrozi combinaţi pH, rH si temperatura, vas dozare soluţie HCI, vas dozare soluţie NaOH, vas dozare soluţie H2O2, vas dozare catalizator si pompa centrifuga pentru trimiterea apelor tratate prin instalatia UV in instalatia de tratare chimica pentru ape uzate cu continut de compusi coplecsi.

Tratament UV pentru oxidarea compuşilor complecşi din apele uzate

Oxidarea UV trateaza apa uzata conform următoarelor etape:

- Reglarea pH-ului prin adăugarea de soluţii de acid şi baze.

- Descompunerea compuşilor complecşi prin adăugarea de catalizator

- Adăugarea de peroxid de hidrogen (H2O2) in exces

- Începerea oxidării UV cu adăugarea în continuare de peroxid

- După evaluarea potenţialului redox: efectuarea unui test analitic

- Dispozitiv de răcire pentru respectarea temperaturii admisibile în bazinul de tratare chimica

- rezervor colectare ape uzate cu continut de compuşi complecşi (ulei de penetrare) din polipropilena, capacitate 4 mc, diametru 1710 mm, H = 2000 mm, prevăzut cu indicator de nivel si pompa de alimentare bazin de tratare chimica cu Q = 21 mc/h, H = 10 mCA, P = 1,6 kW;

- statie de colectare ulei concentrat, cu doua rezervoare, fiecare prevazut cu traductor de nivel si armatura de inchidere.

-bazin de tratare chimica din polopropilena, capacitate 3 mc, diametru 1800 mm, H = 1500 mm, prevazut cu indicator de nivel si pompa centrifuga, filtre de separare

- bazin de spalare a filtrelor de separare ulei penetrant.

- La finalizarea tratamentului, apele pretratate se pompează în rezervoarele de ape uzate tehnologice acido-bazice.

- Absorbtia uleiului de penetrare plutitor prin intermediul unei instalatii de schimb, incorporata

Apa uzata pretratată nu mai conţine uleiuri.

- Pomparea fazei uleioase in IBC-uri pregatite

- Preluarea concentratului de firme specializate pentru eliminare

Tratament UV pentru tratarea apelor uzate cu continut de compusi complecsi

Oxidarea UV trateaza apa uzata conform următoarelor etape:

- Ajustarea pH-ului prin adăugarea de soluţii de acid şi baze.

- Descompunerea compuşilor complecşi prin adăugarea de catalizator

- Adăugarea de peroxid de hidrogen (H2O2)

- Începerea oxidării UV cu adăugarea în continuare de peroxid

- Dispozitiv de răcire pentru respectarea temperaturii admisibile în bazinul de tratare chimica

- Instalatie de tratare chimica pentru ape uzate acido - bazice cu continut de metale grele (Al, Fe , Zn, Cu) este complet automatizata, cu doua linii de tratare (una pentru ape uzate acide si una pentru ape uzate alcaline), compusa din:

- statie pompare ape uzate acide, cu rezervor din polipropilena, capacitate 0,5 mc, diametru 800 mm, H = 1200 mm, prevăzut cu indicator de nivel si pompa de alimentare rezervor de colectare, cu Q = 10 mc/h, H = 10 mCA, P = 1,1 kW;

- statie de pompare ape uzate alcaline, cu rezervor din polipropilena, capacitate 0,5 mc, diametru 800 mm, H = 1200 mm, prevăzut cu indicator de nivel si pompa de alimentare rezervor de colectare cu Q = 10 mc/h, H = 10 mCA, P = 1,1 kW;

- doua rezervoare colectare ape uzate acide, din polipropilena, capacitate 10 mc fiecare, diametru 2300 mm, H = 3000 mm, prevăzute cu indicator de nivel si pompe de alimentare bazin de tratare chimica cu Q = 21 mc/h, 11=10 mCA, P = 1,6 KW;

- doua rezervoare colectare ape uzate alcaline, din polipropilena, capacitate 11 mc fiecare, diametru 2300 mm, H = 3000 mm, prevăzute cu indicator de nivel si pompe de alimentare bazin de tratare chimica cu Q = 21 mc/h, H = 10 mCA, P = 1,6 kW;

- bazin de tratare chimica din polipropilena, capacitate 9 mc, diametru 2300 mm si H = 2500 mm, prevăzut cu agitator actionat electric, indicator de nivel, detector cu electrod pH, vas dozare soluţie HCI, vas dozare soluţie NaOH, vas dozare soluţie FeCl3, vas dozare soluţie Ca(OH)2 si pompa pentru trimiterea slamului/namolului in linia de tratare;

- linie tratare slam compusa din rezervor de colectare din polipropilena, capacitate 10 mc, diametru 2300 mm, H = 3000 mm, cu fund in forma de pâlnie, prevăzut cu indicator de nivel, pompa de alimentare a filtrului - presa, cu Q = 3,5 mc/h, H = 150 mCA, P = 3,16 kW si sistem de evacuare a limpedelui separat prin decantare;

- filtru - presa cu camera, format din 30 placi de filtru, dimensiuni placa 630 mm x 630 mm, panza de filtru din polipropilena, suprafaţa filtru 16,5 mp;

- 1 container turte slam;

- statie pompare ape tratate, cu rezervor din polipropilena, capacitate 120 I, diametru 500 mm, H = 800 mm, prevăzut cu indicator de nivel si pompa submersibila de alimentare rezervor de colectare apa tratata, cu Q = 10 mc/h, H = 8,5 mCA, P = 0,9 kW;

- rezervor colectare ape tratate chimic, din polipropilena, capacitate 4,0 mc, diametru 1710 mm, H = 2000 mm, prevăzut cu indicator de nivel si sistem de pompare (1a +1r) cu doua pompe centrifuge de alimentare a instalatiei de filtrare finala cu Q = 4 mc/h, H = 30 mCA, P = 1,08 kW;

- doua filtre, fiecare cu 175 kg umplutura de nisip (cuart de diferite granulaţii), diametru 410 mm, H = 2080 mm, prevăzute cu manometre;

- filtru schimbător selectiv, cu doua coloane schimbătoare de cationi (1a + 1r), fiecare cu diametru 410 mm, H = 2080 mm si umplutura cu 100 I rasina cationit si 25 kg nisip cuartos, prevăzute cu monometre si statie regenerare rasina cationit cu soluţie de HCI si soluţie NaOH;

-bazin de control final pH al apei tratate, din polipropilena, capacitate 1,5 mc, diametru 1100 mm si H = 1000 mm, prevăzut cu agitator actionat electric, indicator de nivel, detector cu electrod pH, vas dozare soluţie HCI, vas dozare soluţie NaOH;

- recipient control final calitate apa tratata, din polipropilena, V = 0,1 mc, prevăzut cu detector de pH, debitmetru, dispozitiv prelevare probe si deversor pentru evacuarea apei tratate in reţeaua de canalizare.

Cele doua instalatii de tratare chimica sunt deservite de urmatoarele rezervoare de dozare materii prime:

- rezervor stocare soluţie HCI 32%, din polietilena,  prevăzut cu indicator de nivel, siguranţa la preaplin, instalatie de alimentare, pompa de transport, robinet de inchidere, cuva de retentie din polietilena cu volum util 3 mc cu sonda de alarma la scurgeri;

-rezervor stocare soluţie NaOH 50%, din polietilena, prevăzut cu indicator de nivel, siguranţa la preaplin, instalatie de alimentare, pompa de transport, robinet de inchidere, cuva de retentie din polietilena cu volum util 3 mc, cu sonda de alarma la scurgeri;

-rezervor stocare soluţie H2SO4 50% din polietilena,  prevăzut cu indicator de nivel, siguranţa la preaplin, instalatie de alimentare, pompa de transport, robinet de inchidere, cuva de retentie din polietilena cu volum util 3 mc, cu sonda de alarma la scurgeri;

- unitate de preparare si dozare lapte de var Ca(OH)2, din polipropilena, cu V = 1,5 mc, cu indicator de nivel, agitator actionat electric, ventil de alimentare cu apa, pompa centrifuga pentru alimentare.

Etapele procesului de tratare a apelor uzate acido- bazice

Acidificarea

-ajustarea pH-ului prin adăugarea de acizi la pH= 2,5

-adăugarea de soluţie de clorura ferica

-timp de menţinere şi de reacţie cca. 20 minute

Neutralizare

- adăugarea de lapte de var in doua etape, prima etapa pana la pH cca.4.

- timp de ractie de aproximativ 30 min

- in a doua etapa pana la pH-ul optim de precipitare (aproximativ 8,5).

- timp de reacţie aproximativ 45 de minute.

Floculare

- pentru îmbunătăţirea flocularii şi astfel o sedimentare mult mai rapidă, se adaugă un floculant adjuvant, AquaFloc (în funcţie de volum)

- timp de reacţie aprox. 5 minute

- repomparea  apelor reziduale în colectorul de nămol

Sedimentare

- timp de sedimentare min. 100 min

- apa limpede este transferata în instalatia de filtrare finala. Aceasta este monitorizată permanent de senzor de control al turbiditatii. La scurgerea apei tulburi, apa reziduală este pompată înapoi în bazinul de ape reziduale alcaline.

- nămolul este depus pe fundul vasului în formă de pâlnie.

Filtrarea finală

Etapă de filtrare finala cu filtru de pietriş şi schimbători de ioni

Eventualele substanţe nedizolvate (fulgi), vor fi înlăturate printr-un filtru de pietriş.

In momentul atingerii presiunii diferentiale adminise se trece manual fluxul pe celalalt filtru.

Pentru spalarea filtrelor este prevăzut un program cu mai multe etape.

Se recomanda ca cel puţin la 6 săptămâni filtrul de pietriş să fie spălat cu soluţie acidă.  In acest scop este prevazuta o instalatie speciala care realizeaza spalarea filtrului automat.

Neutralizarea finală într-un proces continuu

- Ajustarea pH-ului prin adăugarea de acid respectiv baza, la valoarea optimă a pH-ului.

Controlul final al pH-ului

- Apa reziduală este deviată prin intermediul staţiei de control al pH-ului.

- Valoarea pH-ului la staţia de control final este măsurata electronic si afişata deasemenea verificata periodic de laborator.

- Controlul final al pH-ului este executat astfel încât în caz de abatere de la valoarea nominală admisia sa fie blocată automat şi sa fie declansata o alarmă. Astfel apele reziduale netratate nu pot ajunge în canalizare.

Cantitatea de apa epurata este masurata si inregistrata automat.

Linia de tratare a nămolului rezultat- Filtrarea primara

Din colectorul de nămol, restul conţinutului din rezervor este transferat cu o pompă de nămol în filtru presa cu cameră.

- Nămolul comprimat se colecteaza în containerul de nămol.

- Nămolul deshidratat este eliminat prin firme specializate sub forma de deseu.

- Filtratul este transportat la filtrarea finală.

8.2.4. Alte activități:

- Depozitul de piese schimb ocupa o suprafata de 15x15 mp in cadrul depozitului SC PREMIUM AEREOTEC SRL si este o constructie amplasata in afara halei de productie, ingradita, acoperita, betonata.

In interiorul halei de productie sunt prevazute spatii pentru depozitarea tuturor categoriilor de deseuri produse.

- Laborator analize chimice si fizice

SC BWB Surface Technology SRL are amenajat in spatiul inchiriat de la SC PREMIUM AEROTEC SRL si un laborator de incercari fizico-chimice cu o suprafata de 6x6 mp. Laboratorul are urmatoarele dotari:

- Balante analitice

- Nisa de lucru (automatizata) cu sistem de exhaustare prevazuta cu spatiu de stocare separat pentru solventi organici si alte substante

- Etuva electrica

- Titrator automat

- Spectrofotometru cu absorbtie molara tip Aquamate Plus

- Instrumentar de laborator

In zona ingradita este amplasata si camera de incercari cu pulverizare de solutie salina si echipamentul pentru incercari climatice ciclice.

- Atelier intretinere

Spatiul pentru mentenanta are o suprafata de 100 mp, este ingradit si dotat cu mese de lucru si dulapuri pentru scule.

8.2.5. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale:

Procesele de eloxare, acoperire a suprafetelor si tratare a apelor uzate se desfasoara automat. In conditii anormale (avarii) exista un plan de masuri si interventie, ce se refera la:

-in cazul unei avarii la sistemul de alimentare cu energie electrica se porneste generatorul electric aflat in incinta fabricii pana la remedierea defectiunii;

-in cazul unei defectiuni a unui echipament tehnologic se opreste linia de productie respectivă pana la inlocuirea echipamentului defect;

Functionarea in conditii anormale se face pe perioade foarte scurte, iar in acest interval nu se genereaza emisii suplimentare de poluanti.

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

| Aspect | BAT / BREF | Tehnici BWB SURFACE TECHNOLOGY |
| --- | --- | --- |
| IPPC Reference Document on Best Available Techiques for the Surface Treatment of Metals and Plastics, august 2006 (BREF STM) |
| Tehnici de management | 5.1.1. Tehnici de managementul mediului 5.1.1.1. Gestionarea mediului BATprevede Implementarea unui sistem de gestionarea Mediului (SGM)care include, intr-un mod adecvat fiecarei situatii, urmatoarele: definirea unei politici de mediu de catre conducerea executiva; planificareasistabilireaprocedurilor; implementarea procedurilor, acordandu-se o atentie deosebita urmatoarelor: structura si responsabilitatea, instruirea, constientizarea si competenta, comunicarea, implicarea angajatilor, documentarea, controlul eficient al proceselor, programele de intretinere, masurile care se impun in caz de urgenta si capacitatea de raspuns, respectarea legislatiei in domeniul protectiei mediului. verificarea performantei si adoptarea masurilor corective corespunzatoare, acordandu-se o atentie deosebita urmatoarelor: monitorizarea si masurarea, masurile corective si preventive, tinerea evidentei, auditarea interna independenta (cand este posibil) pentru a se stabili daca sistemul de gestionare a mediului este sau nu conform cu masurile planificat si daca acesta a fost implementat si intretinut in mod corespunzator Alte caracteristiciale SGM, importante: impactul asupra mediului din exploatarea si eventuala oprire definitiva a instalatiei dezvoltarea si utilizarea unor tehnologii mai curateatunci cand este fezabil, aplicarea cu regularitate a sistemului de analize comparative specifice sectorului, inclusiv in domeniul eficientei energetice si economisirii energiei, eficientei si economisirii apei, consumului de materii prime si alegerii materialelor de intrare, emisiilor in aer, deversarilor in apa si producerii deseurilor. | Este implementat dar nu este acreditat un sistem de management al mediului. De asemenea este implementat si acreditat un sistem de management al calitatii. Astfel, sunt elaborate si implementate proceduri / planuri privind: structura si responsabilitate instruire, premiere si competenta comunicare implicarea personalului controlul eficientei proceselor programe de intretinere pregatirea si raspunsul in situatii de urgenta conformarea cu legislatia de mediu in vigoare Activitatea de protectie a mediului este integrata in Sistemul de Management al Calitatii din cadrul intreprinderii, certificat ISO 9100. Sistemul de calitate implementat este certificat in conformitate cu: SR EN ISO 9001 si SR EN 9100 Aerospatiale Series de catre AEROQ ISO 45001 de catre Lloyd’s Register Unitatea are implementat Program de administrare si întreţinere, care include instruirea si măsurile preventive, pe care lucrătorii trebuie să le întreprindă pentru a diminuarea riscurile specifice mediului. In scopul prevenirii producerii accidentelor si incidentelor de mediu si al asigurarii securitatii muncii, au fost implementate instructiunea interna Protectia Mediului si Managementul deseurilor, BV-WI-0750-01 Managementul produselor toxice si periculoase, precum si Instructiuni de lucru specifice pentru fiecare substanta si preparat. |
|  | 5.1.1.2. Administrarea si intretinerea BAT consta in implementarea unui program de administrare si intretinere care include instruirea si masurile preventive pe care lucratorii trebuie sa la intreprinda pentru a diminua riscurile specifice. | - Sunt elaborate planuri privind curatenia si intretinerea instalatiilor. Intretinerea echipamentelor se face cu personal calificat in acest sens. - Sunt prevazute operatii de intretinere care au ca scop evitarea uzarii excesive a echipamentelor si astfel minimizarea riscului pentru mediu. - La nivelul societatii, politica de prevenire si management a situatiilor de urgenta in ce priveste protectia mediului se materializeaza in procedura de mediu: Tratareariscurilor si oportunitatilor BV-PS-M-01 precum si in „Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale“ |
|  | 5.1.1.4. Evaluarea instalatiei BAT este stabilirea normelor de referinta (sau a valorilor de referinta) care permit monitorizarea instalatiei in permanenta, precum si in raport cu valorile de referinta externe. Domeniileesentialepentrustabilireavalorilor de referinta sunt: consumul de energie consumul de apa consumul de materii prime Inregistraea si monitorizarea consumului de utilitati, pe tipuri: electricitate gaze, etc. Detaliile si perioada de inregistrare, cum ar fi pe ora, pe tura de lucru, pe saptamana, pe mp sau in functie de alta masura vor fi stabilite in functie de dimensiunea procesului si de importanta relativa a masurii respective. BAT este optimizarea continua a consumului de intrari (materii prime si utilitati) in raport cu valorile de referinta. | - Sunt inregistrate toate intrarile in procesele de productie (materii prime, utilitati, chimicale). - sunt stabilite si urmarite consumurile specifice de chimicale. - Prin monitorizarea factorilor de mediu se verifica conformarea cu legislatia in vigoare. - Responsabilitatea realizarii obiectivelor de mediu si securitate revine tuturor functiilor relevante din cadrul societatii si se regasesc in obiectivele individuale ale acestora. - Constientizarea si instruirea pentru toti angajatii a caror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului se realizeazaprin Proceduri si Instructiuni de instruire specifice, precum si printr-o comunicare permanenta intre responsabilul de mediu si conducatorii locurilor de munca din societate. - Exista un program de intretinere a instalatiei , de asemenea un program de instruire a lucratorilor cu privire la masuril preventive necesare prevenirii riscurilor specifice. - Se înregistrează si se monitorizează consumul de utilităţi pe tipuri la nivelul întregii unităţi |
|  | 5.1.1.5. Optimizarea si controlul liniilor de productie BAT este optimizarea fiecarei activitati in parte si a liniei tehnologice prin calcularea intrarilor si iesirilor teoretice si prin compararea cu cele obtinute efectiv. | - Linia de anodizare este automata si toti parametrii instalatiei sunt reglati pentru o functionare optima - Instalatia este monitorizata in permanenta privindconsumul de energie, consumul de apa si consumul de materii prime, acesteafiind importante in costurile de productie. - Functionarea instalatiei are la baza un calcul teoretic a intrarilor si iesirilor, facut de specialistii firmei. |
| Proiectarea construirea si operarea instalatiei | 5.1.2. BAT este proiectarea, construirea si operarea instalatiei astfel incat sa se previna poluarea prin identificarea pericolelor. 5.1.2.1 Stocarea substanţelor chimice şi a pieselor de tratat/bazelor -stocarea separată a acizilor si a alcalilor -reducerea riscului de incendiu prin stocarea separată a substanţelor chimice inflamabile si a agenţilor oxidanţi -reducerea riscului de incendiu prin stocarea tuturor substanţelor chimice combustibile spontan când sunt umede în condiţii uscate si separat de agenţii oxidanţi. Marcarea zonei de stocare a acestor substanţe chimice, pentru a se evita utilizarea apei în acţiunile de stingere a eventualelor incendii. -evitarea contaminării solurilor si apelor cu pierderi sau scurgeri de substanţe chimice -evitarea sau prevenirea corodării recipientelor de stocare, a reţelei de conducte, a sistemelor de livrare si a sistemelor de comandă de către substanţele chimice sau aburii corozivi. | -Inca din faza de proiectare, au fost identificate potentialele aspecte de mediu si au fost prevazute actiuni pentru prevenirea poluarii: sisteme de depoluare a emisiilor la cosuri, instalatii de preepurare a apelor uzate, instalatii pentru tratarea si recircularea apelor de racire, depozitarea corespunzatoare a chimicalelor. -A fost adoptata tehnologia de eloxare a pieselor din Al prin tratare cu acid sulfuric si acid sulfuric tartric, mult mai putin poluante, in locul anodizarii cu acid cromic. -Baile active ale liniei de eloxare sunt acoperite cu capace care se deschid numai la introducerea pieselor si sunt dotate cu sistem de exhaustare si tratare a aerului. -Linia de eloxare este amplasata intr-o cuva de retentie captusita cu materiale compozite-rasini epoxidice, prevazuta cu base de colectare , de unde eventualele scurgeri pot fi pompate in rezervorul colector al instalatiei de neutralizare. -Rezervoarele de stocare sunt etanse, cu manta prevazute cu indicatoare de nivel, avertizoare de scurgeri optic si acustic si sunt amplasate in cuve de retentie -Apele de clatire sunt recirculate, printr-un sistem propriu de schimbatori de ioni, ele fiind mereu verificate din punct de vedere a calitatii lor, prin masurarea continua a conductivitatii electrice. -Tratarea emisiilor atmosferice se face prin utilizarea unor sisteme adecvate de reducere (scrubber-ul umed pentru emisiile de la instalatia de eloxare, control fisuri, neutralizare) -Sunt implementate proceduri privind instruirea personalului, actiunea in caz de poluare accidentala. -Constientizarea si instruirea pentru toti angajatii a caror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului se realizeaza prin Proceduri si Instructiuni de instruire specifice, precum si printr-o comunicare permanenta intre responsabilul de mediu si conducatorii locurilor de munca din societate. -Exista un program de intretinere a instalatiei , de asemenea un program de instruire a lucratorilor cu privire la masurile preventive necesare prevenirii riscurilor specifice. |
| Agitarea solutiilor de proces | 5.1.3. Agitarea solutiilor de proces trebuie sa asigure contactul pe intreaga suprafata care se trateaza prin una sau o cambinatie de: turbulenta hidraulica; agitare mecanica a pieselor sisteme de agitare cu aer cu presiune scazuta Nu este BAT agitarea cu aer cu presiune ridicata datorita consumului ridicat de energie. Nu este BAT agitarea cu aer in urmatoarele cazuri: solutii incalzite, datorita cresterii necesarului de energie ca urmare a efectului de racire datorita efectului evaporarii solutiilor de cianuri solutiilor cu substante periculoase, datorita cresterii emisiilor atmosferice. | -Agitarea soluţiilor de tratare se realizeză prin barbotare de aer de presiunescazutaprinteviamplasate la fundulbailor de tratare. -Bazinele de pregatire si dozare a solutiilor sunt prevazute cu sisteme de amestecare cu agitatoare mecanice, construite din materiale rezistente la coroziune, in functie de tipul de material chimic folosit. -Tot sistemul de dozare si amestecare este controlat si operat prin calculator. |
| Consumul de utilitati | 5.1.4. Este BAT stabilirea unor valori de referinta privind consumul de utilitati. 5.1.4.1 Minimizarea pierderilor de energie reactiva Prevenirea incendiilor prin monitorizarea bailor Reducerea pierderilor de caldura | Toate utilitatile (apa, canalizare, electricitate, aer comprimat, gaze naturale) sunt furnizate prin contractul de subinchiriere de SC PREMIUM AEROTEC SRL. Astfel, toate utilitatile sunt contorizate, ia consumurile sunt analizate de personalul de conducere. Sunt prevazute masuri pentru reducerea pierderilor de caldura (recircularea apelor de clatire calde, izolarea bailor, termostatarea bailor de tratare, utilizarea de redresoare cu factor de conversie superior). Apele de spalare reci si calde,de pe linia de eloxare sunt recirculate si regenerate separat, pentru a respecta cerintele clientului si normele legale in vigoare. |
| Minimizarea consumului de apa | 5.1.5 Reducerea la minim a risipei de apa si materiale 5.1.5.1 Reducerea la minim a cantitatilor de apa in cadrulproceselor BAT estereducereaconsumului de apaprin: -monitorizarea tuturor punctelor de consum de apa si materiale din cadrul unei instalatii, inregistrarea cu regularitate a informatiilor privind consumul si activitatea de control. Informatiile sunt utilizate pentru realizarea analizelor comparative si pentru sistemul de gestionare a mediului; -recuperarea apei din solutiile de clatire se poate folosi apa reciclata pentru racire si pentru spalarea podelelor clatirea ecologica sau prescufundare -clatirea in cascada: apa curge dintr-o cuva in alta in sens opus miscarii pieselor. In cazul clatirii in mai multe etape se obtine un grad ridicat de clatire cu ajutorul unei cantitati reduse de apa. -evitarea nevoii de clatire intre activitati, prin utilizarea unor substante chimice compatibile cu celelalate activitati | -Pentru a creste durata de utilizare, solutiile de proces sunt tratate si recirculate. -Sunt prevazute masuri pentru evitarea contaminarii solutiilor de proces si de clatire. -In cadrul instalatiei se aplica tehnica spalarii in cascada pentru apele de spalare, care sunt regenerate printr-o instalatie proprie de tratare, care consta dintr-o prefiltrare cu pietris si carbune activ, urmata apoi de o trecere printr-o instalatie de schimbatori de ioni. Aceasta a doua instalatie cu schimbatori de ioni este proiectata a lucra cu doua ramuri independente, astfel incat atunci cand una este functionala , cea de a doua este in faza de regenerare. Astfel calitatea apelor de spalare este mentinuta la parametrii impusi de tehnologie. -Apele de spalare reci si calde sunt recirculate si regenerate separat. -Consumul de apa este redus prin recircularea apelor de clatire reci si a apelor de clatire calde dupa ce au fost regenerate. Procentul de recirculare al apelor este de 80% |
|  | 5.1.5.3 Reducerea solutiilor antrenate BAT consta in utilizarea uneia sau mai multor tehnici pentru reducerea antrenarii materialelor dintr-o solutie de tratare. La liniile cu stativ BAT este prevenirea antrenarii solutiilor de tratare prin: aranjarea pieselor de tratat astfel incat sa se evite retinerea de lichide din proces prin dispunerea stativelor la un anumit unghi de inclinare si prin dispunerea componentelor in forma de cupa cu fata in jos; cresterea timpului de golire la retragerea stativelor; inspectarea si intretinerea cu regularitate a stativelor pentru a se evita eventualele fisuri care ar putea retine solutiile de tratare si pentru a se asigura ca straturile aplicate isi pastreaza proprietatile hidrofobe; montarea unor paliere de golire intre bazine, inclinate spre bazinul de tratare. | Pentru prevenirea antrenarii solutiilor de tratare se lasa un timp suficient pentru scurgerea solutiilor, stativele sunt verificate permanent. Aranjarea pieselor pe stativ se face astfel incat sa se evite retinerea de lichide |
| Recuperarea materialelor si managementul deseurilor | 5.1.6. Recuperarea materialelor si gestionarea deseurilor BAT este prevenirea, reducerea, reutilizarea, reciclarea, recuperarea Dintre acestea prioritare sunt prevenirea si reducerea tuturor pierderilor de materiale. Pierderea metalelor si a componentelor nemetalice poate fi prevenita sau redusa considerabil prin utilizarea BAT in procesele de productie. Metalele din namoluri pot fi recuperate extern. | -Sunt stabilite proceduri pentru monitorizarea calitatii solutiilor. -Instalatia este complet automatizata iar concentratiile substantelor chimice din proces sunt reglate automat la parametrii prestabiliti. -Dozarea chimicalelor este si ea automatizata si orice abatere este semnalizata si reglata automat. -In statia de neutralizare exista posibilitatea de folosire a unui program de tratare a apelor uzate, care permite amestecarea initiala a apelor acide cu cele bazice, tocmai pentru reducerea cantitatilor de substante chimice folosite. -Deseurile sunt colectate pe categorii si tratate / valorificate / eliminate dupa caz, de firme terte specializate. -Recuperarea metalelor este neaplicabila. -Turtele de filtraresuntvalorificteprinsocietatiautorizate care pot realizarecuperareaexterna a metalelor, daca acest lucru este fezabil. |
| Intretinereasolutiilorutilizate in proces | 5.1.7 Intretinereagenerala a solutiilorutilizate in proces BAT este prelungireaduratei de viatăa băii, precumsi mentinereacalitătii de iesire, înspecialîncazulsistemeloroperateînapropiereasau la închidereacircuitului de materialeprin: · -determinareaparametrilorcritici de control ·-mentinereaacestoraînlimiteleacceptabileprevăzute, prinîndepărtareaelementelorcontaminante. | -monitorizarea concentraţiei substanţelor chimice utilizate în proces -înregistrarea si utilizarea analizelor comparative -raportarea abaterilor de la valorile de referinţă către persoana responsabilă si luarea tuturor măsurilor necesare pentru menţinerea soluţiei în valorile limită optime -se urmareste prelungirea duratei de viata a solutiilor, prin mentinerea lor in limitele acceptabile. |
| Emisii de ape uzate | 5.1.8 Emisiile in apele uzate Instalatiile de tratare a suprafetelor prin procese chimice si electrolitice sunt in general pe baza de apa si genereaza efluenti care contin poluanti. Cea mai eficienta metoda de prevenire a penetrarii poluantilor in mediul acvatic este: - reducerea pierderilor de material - tratarea apelor uzate 5.1.8.1 Diminuarea fluxurilor si materialelor care necesită tratarea BAT este reducerea consumului de apă în toate procesele. Există însă situatii locale în care reducerea consumului de apă poate fi limitată de concentratia (concentratiile) de anioni în crestere si dificil de tratat, a se vedea Sectiunea 5.1.5. BAT este eliminarea sau diminuarea consumului si pierderilor de materiale, în special a substantelor cu prioritar periculoase. 5.1.8.2 Testarea, identificare si separarea fluxurilor cu probleme La schimbarea tipurilor si surselor de solutii chimice si înainte de folosirea în productie, BAT este să se testeze impactul acestora asupra sistemelor existente (interne) de tratare a apelor uzate Dacă testul indică un risc potential, există două posibilităti: respingerea solutiei modificarea sistemului de tratare a apelor uzate, astfel încât acesta să poate face fată solutiei respective. 5.1.8.3 Deversarea apelor uzate BAT constă în monitorizarea si deversarea apelor uzate . Apele uzate sunt contaminate de reactivii utilizati si de produsii de descompunere din procese BAT asociate cu valorile de emisii sunt preconizate pentru probe de amestecuri zilnice Tabelul 5.2: Intervalele de emisii în apă, asociate cu o serie de BAT pentru anumite instalatii Nivelurile de emisii asociate cu anumite instalatii care utilizează o serie de BAT Aceste valori sunt valabile pentru amestecurile zilnice nefiltrate înainte de analiză si prelevate după tratare si înainte de oricefel de diluare, cum ar fi cu apăde răcire, alte ape tehnologice sau ape colectoare Parametrul Acoperiri în stativ, tambur, proces continuu la Scară mică, industria automobilă, fabricarea Plăcilor cu circuite imprimate si alte activităti, cu exceptia otelului în bobine de mari dimensiuni Deversarile in reteaua publica de canalizare (RPC sau in apele de suprafata (AS) (mg/l) Substante suplimentare ce trebuie determinate, numai in cazul deversarilor in apele de suprafata (mg/l) Ag 0,1 -0,5 - Al - 1 - 10 Cd 0,1 – 0,2 - CN liber 0,01 – 0,2 - Cr (VI) 0,1 – 0,2 - Cr total 0,1 – 2,0 - Cu 0,2 – 2,0 - F - 10 - 20 Fe - 0,1 - 5 Ni 0,2 – 2,0 Fosfat ca fosfor total - 0,5 - 10 Pb 0,05 – 0,5 - Sn 0,2 - 2 - Zn 0,2 – 2,0 - COD - 100 - 500 Total hidrocarburi - 1 - 5 Compuşi organici halogenaţi - 0,1 – 0,5 Particule in suspensie 5 - 30 | -Se face epurarea apelor reziduale uzate cu ajutorul unei statii de epurare conforme cu normele BAT. -Apele uzate sunt tratate intr-o statie de preepurare automatizata unde au loc urmatoarele etape: oxidarea UV; tratarea apelor uzate in sarje (acidifiere, neutralizare, floculare, sedimentare, filtrare namol). -Nu exista pericolul deversarii de ape neepurate in canalizare pentru ca instalatia este prevazuta cu oprire automata in momentul in care parametrii prescrisi nu sunt respectati. -Apele de clatire sunt recirculate. -In cadrul statiei de neutralizare a apelor uzate, se pot trata separat apele uzate ape reziduale acide, apele reziduale alcaline si apele reziduale cu continut complex. Are loc inlaturarea metalelor prin precipitare, prin modificarea pH-ului solutiilor si filtrarea precipitatului obtinut, cu ajutorul unui filtru presa. Deversarea apelor tratate se face discontinuu (in sarje) cu verificarea in prealabil a parametrilor cheie Valorile masurate in perioada 2017-2020 (pentru indicatorii mentionati in BAT-Tab.nr.5.2) , se incadreaza in valorile asociate BAT. |
| Emisii in aer | 5.1.10 Emisiile in aer Necesita aspirare: activitatea de galvanizare cu utilizare de crom hexavalent in solutii de acoperire electrolitica cu incalzire sau autoinclzire; activitatea de galvanizare cand sunt utilizate solutii de nichel cand sunt agitate cu aer procesele cu acid azotic, insotite de emisii de NOX la lustruirea chimica a aluminiului, decaparea lucioasa a aliajelor din cupru, decaparea cu solutii de acid azotic, care pot contine acid florhidric, etc decaparea si striparea cu solutii de acid clorhidric cand HCl este concentrat (>36%) si utilizat la temperaturi ridicate. decaparea si striparea cu solutii de acid clorhidric cand acidul clorhidric este utilizat la temperaturi mai mari de 60°C curatarea cu solutii apoase alcaline, care functioneaza la temperaturi > 60°C, care pot genera vapori de apa, care trebuie aspirati pentru confortul operatorului si prevenirea coroziunii . In cazul activitatilor de acoperire in stativ, cel mai des utilizate sunt hotele de aspirare amplasate pe o latura pentru bazinele cu o latime <0,5 m si pe doua laturi pentru bazinele cu o latime >0,5 m | -Baile active din cadrul instalatiei de eloxare sunt acoperite cu capace care se deschid automat numai la introducerea pieselor -Baile active sunt prevazute fiecare cu sistem local lateral de captare a poluantilor generati de la suprafata bailor si conducerea lor catre o instalatie de retinere si spalare a gazelor reziduale (scruber), dupa care sunt evacuate in atmosfera prin intermediul cosului de dispersie. -Spalarea la umed sau absorbtia reprezinta un transfer de masa intre un gaz solubil si un solvent, cel mai adesea apa, care vin in contact unul cu altul. Absorbtia fizica este o metoda de purificare a substantelor chimice cind este necesara eliminarea sau reducerea compusilor gazosi. -Pentru spalarea gazelor este utilizat un scruber cu corpuri de umplere cu inele care maresc suprafata cu care iau contact atit solutia de curatire cit si fluidul gazos de tratare. Efluentul gazos patrunde pe la partea inferioara iar lichidul absorbant pe la partea superioara parcurgind traseul in contracurent dupa care lichidul este repus in circulatie din nou prin pompare in injectoarele din capat. In timpul functionarii sistemului, apa de spalare capata o concentratie acid tot mai mare si de aceea periodic, o cota parte din lichidul de spalare este scurs si trimis in statia de neutralizare. Inaintea scruberului este amplasat un separator lamelar de picaturi de mare eficienta in vederea evitarii antrenarii fazei lichide in curentul de gaze epurate la iesirea din scruber. Referitor la emisiile provenite de la activitatea IED (acoperiri de suprafata chimice si electrochimice) valorile inregistrate la BWB Surface Technology in perioada anilor 2017-2020 sunt sub valoarea limita asociata BAT. Se efectuează verificarea temperaturii băilor pentru garantarea condiţiilor optime ale procesului, în aşa fel încât ca energia necesară să fie la un nivel minim şi inclusiv emisiile băilor. |

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

Emisiile aspirate de la utilajele de exolare, de la utilajele de verificare pentru fisuri si tratarea apelor uzate sunt extrase prin intermediul unui sistem de exhaustare (conducte, ventilator radial, scruber/separator de particule). In procesul de absorbtie din scruber, poluantii gazosi, cat si particulele solide si fluide sunt eliminate.

Aerosolii proveniti din baile incalzite sunt captati prin hotele laterale, condusi apoi, cu ajutorul unui ventilator, printr-o retea de colectare in instalatia de exhaustare, compusa dintr-un separator de particule si un scruber, iar prin intermediul unui cos de dispersie, aerul  depoluat este eliberat in atmosfera.

| Activitate IED | Denumire coș | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare recomandat BREF | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X (Stereo 70) | Y (Stereo 70) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eloxare, ardere gaze naturale şi preepurare ape | C1 | 15 | 0,8 | 0,8 | aerosoli acizi: (SO42-, Cl-, NO3-) gaze arse (NOx, CO, SO2 ) aerosoli alcalini: (NaOH) | Scrubber | Scrubber cu apă | 95-99 | 541920 | 466780 |

In sectorul instalatilor de vopsire se aspira emisiile rezultate din prelucrarea lacurilor de grunduire si acoperire pe baza de apa cu continut redus de solvent cat si dizolvantul utilizat in scopuri de curatare. Retinerea cetii de vopsea se face prin montarea inclinata a paturilor din fibra de sticla cu randament ridicat pentru acumularea in adincime pe diferite trepte inclusiv prin separatorul preliminar din carton. Dupa cele doua filtrari, instalatiile sunt prevazute cu filtre cu buzunare – clasa de filtrare G4 – pentru particule grosiere. Filtrele de carton sunt instalate pe podeaua cabinelor de vopsire. Filtrele din fibra de sticla sunt amplasate sub podeaua cabinelor de vopsire, pe plan inclinat si au o suprafata de cca. 15 mp si o grosime de 100 mm.

| Activitate NON-IED | Denumire coș | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X (Stereo 70) | Y (Stereo 70) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lutro 5-mix vopsele | C2 | 12,9 | 0,2 | 0,2 | COV | - | - | 466780 | 541920 |
| Lutro 5- vopsire | C3 | 13,5 | 0,9x0,9 | 0,9x0,9 | COV Pulberi | Filtre fibra de sticla si din carton in podea si filtre cu saci pentru particule grosiere, clasa G4 | 90 | 466780 | 541920 |
| Lutro 5-evaporare | C4 | 12,9 | 0,3 | 0,3 | COV pulberi NOx, CO | Filtre fibra de sticla in pereti | 90 | 466780 | 541920 |
| Lutro 5-uscare piese mici | C5 | 12,9 | 0,3 | 0,3 | COV pulberi NOx, CO | Filtru cu saci pentru particule grosiere, clasa G4 | 90 | 466780 | 541920 |
| Lutro 5- uscare piese mari | C6 | 12,9 | 0,3 | 0,3 | COV pulberi NOx, CO | Filtru cu saci pentru particule grosiere, clasa G4 | 90 | 466780 | 541920 |
| Camera mix - Lutro 1-4 | C7 | 12,9 | 0,2 | 0,2 | COV | - | - | 466780 | 541920 |
| Lutro 1 Degresare, vopsire, uscare | C8 | 13,5 | 0,9x0,9 | 0,9x0,9 | COV pulberi NOx, CO | Filtre fibra de sticla si din carton in tavan Filtre cu saci pentru particule grosiere, clasa G4 in podea | 90 | 466780 | 541920 |
| Lutro 2 Degresare, vopsire, uscare | C9 | 13,5 | 0,9x0,9 | 0,9x0,9 | COV pulberi NOx, CO | Filtre fibra de sticla si din carton in tavan Filtre cu saci pentru particule grosiere, clasa G4 in podea | 90 | 466780 | 541920 |
| Lutro 3 Degresare, vopsire, uscare | C10 | 13,5 | 0,9x0,9 | 0,9x0,9 | COV pulberi NOx, CO | Filtre fibra de sticla si din carton in tavan Filtre cu saci pentru particule grosiere, clasa G4 in podea | 90 | 466780 | 541920 |
| Lutro 4 Degresare, vopsire, uscare | C11 | 13,5 | 0,9x0,9 | 0,9x0,9 | COV pulberi NOx, CO | Filtre fibra de sticla si din carton in tavan Filtre cu saci pentru particule grosiere, clasa G4 in podea | 90 | 466780 | 541920 |

9.1.2. Emisii difuze-Nu au fost identificate emisii difuze pe amplasament.

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM Brașov şi GNM – Serviciul Comisariatului Judeţean Brasov, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate de la instalatia de eloxare si detectare fisuri | compusi complecsi (acid tartric), produse petroliere | Colectate, tratate chimic si ultrafiltrate si apoi descarcate in reţeaua de canalizare ape uzate menajere a IAR |
| Ape uzate acide si bazice de la instalatia de eloxare | metale grele | Colectate, tratate chimic si ultrafiltrate si apoi descarcate in reţeaua de canalizare ape uzate menajere a IAR |
| Ape uzate menajere | compusi cu N, P, substante organice | Descarcate in reţeaua de canalizare ape uzate menajere a IAR |

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 104/30.08.2021, valabilă pana la 30.08.2026, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Olt, SGA Brasov, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual mediu (mii mc) |  |
|  |  | Maxim (mc) | Mediu (mc) |  |  |
| Menajere | Canalizarea menajera a platformei IAR | 6.0 | 5,0 | 1300 |  |
| Tehnologice care necesitã epurare | Canalizarea menajera a platformei IAR | 77,0 | 67 | 17420 |  |

9.2.3. Pretratare-Nu este cazul.

9.2.4. Tratare

Stația de epurare ape uzate tehnologice conține următoarele instalații:

- o instalație automată de tratare a apelor cu conținut de compuşi complecşi (acid tartric, ulei de penetrare);

- o instalație de tratare chimică pentru ape uzate acido – bazice cu conținut de metale grele (Al, Fe , Zn, Cu);

Statia de epurare ape uzate tehnologice:

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| Instalatie de tratare a apelor cu continut de compuşi complecşi | Complet automatizata, cu doua linii de tratare, compusa din: - stație pompare ape uzate cu conținut de compuşi complecşi (acid tartric), cu rezervor din polipropilena, capacitate 0,5 mc, diametru 800 mm, H = 1200 mm, prevăzut cu indicator de nivel şi pompă de alimentare rezervor de colectare, cu Q = 10 mc/h, H = 10 mCA, P = 1,1 kW; - stație de pompare ape uzate cu conținut de compuşi complecşi (uleiuri de penetrare), cu rezervor din polipropilena, capacitate 0,5 mc, diametru 800 mm, H = 1200 mm, prevăzut cu indicator de nivel şi pompă de alimentare rezervor de colectare cu Q = 10 mc/h, H = 10 mCA, P = 1,1 kW; - rezervor colectare ape uzate cu conținut de compuşi complecşi (acid tartric), din polipropilena, capacitate 11,5 mc, diametru 2300 mm, H = 3000 mm, prevăzut cu indicator de nivel şi pompă de alimentare bazin de tratare chimica cu Q = 21 mc/h, H = 10 mCA, P = 1,6 kW; - rezervor colectare ape uzate cu conținut de compuşi complecşi (uleiuri de penetrare), din polipropilena, capacitate 4,0 mc, diametru 1710 mm, H = 2000 mm, prevăzut cu indicator de nivel şi pompa de alimentare bazin de tratare chimică cu Q = 21 mc/h, H = 10 mCA, P = 1,6 kW; - bazin de tratare chimică din polipropilena, capacitate 5 mc, diametru 1710 mm şi H = 2500 mm, prevăzut cu agitator acționat electric, indicator de nivel, detector cu electrozi combințti pH, rHşi temperatura, vas dozare soluție HCl, vas dozare soluție NaOH, vas dozare soluție H2O2 , vas dozare catalizator şi pompă centrifugă pentru trimiterea apelor tratate prin instalația UV în instalația de tratare chimică pentru ape uzate acido – bazice cu conținut de metale grele (Al, Fe , Zn, Cu); - stație de colectare ulei concentrat, cu două rezervoare fiecare prevăzut cu traductor de nivel şi armătura de închidere. |
| Instalatie de tratare chimica pentru ape uzate acido - bazice | - stație pompare ape uzate acide, cu rezervor din polipropilena, capacitate 0,5 mc, diametru 800 mm, H = 1200 mm, prevăzut cu indicator de nivel şi pompă de alimentare rezervor de colectare, cu Q = 10 mc/h, H = 10 mCA, P = 1,1 kW; - stație de pompare ape uzate alcaline, cu rezervor din polipropilena, capacitate 0,5 mc, diametru 800 mm, H = 1200 mm, prevăzut cu indicator de nivel şi pompă de alimentare rezervor de colectare cu Q = 10 mc/h, H = 10 mCA, P = 1,1 kW; - două rezervoare colectare ape uzate acide, din polipropilena, capacitate 10 mc fiecare, diametru 2300 mm, H = 3000 mm, prevăzute cu indicator de nivel şi pompe de alimentare bazin de tratare chimică cu Q = 21 mc/h, H = 10 mCA, P = 1,6 kW; - două rezervoare colectare ape uzate alcaline, din polipropilena, capacitate 10,0 mc fiecare, diametru 2300 mm, H = 3000 mm, prevăzute cu indicator de nivel şi pompe de alimentare bazin de tratare chimică cu Q = 21 mc/h, H = 10 mCA, P = 1,6 kW; - bazin de tratare chimică din polipropilena, capacitate 9 mc, diametru 2300 mm şi H = 2500 mm, prevăzut cu agitator acționat electric, indicator de nivel, detector cu electrod pH, vas dozare soluție HCl, vas dozare soluție NaOH, vas dozare soluție FeCl3 , vas dozare soluție Ca(OH)2 şi pompa pentru trimiterea şlamului/nămolului în linia de tratare; - linie tratare şlam compusă din rezervor de colectare din polipropilenă, capacitate 10 mc fiecare, diametru 2300 mm, H = 3000 mm, cu fund în formă de pâlnie, prevăzut cu indicator de nivel, pompa de alimentare a filtrului – presă, cu Q = 3,5 mc/h, H = 150 mCA, P = 3,16 kW şi sistem de evacuare a limpedelui separat prin decantare; - filtru – presă cu cameră, format din 29 placi de filtru, dimensiuni placa 630 mm x 630 mm, pânza de filtru din polipropilenă, suprafața filtru 16,5 mp; - două containere turte şlam; - stație pompare ape tratate, cu rezervor din polipropilena, capacitate 120 l, diametru 500 mm, H = 800 mm, prevăzut cu indicator de nivel şi pompa submersibilă de alimentare rezervor de colectare apă tratată, cu Q = 10 mc/h, H = 8,5 mCA, P = 0,9 kW; - rezervor colectare ape tratate chimic, din polipropilena, capacitate 4,0 mc, diametru 1710 mm, H = 2000 mm, prevăzut cu indicator de nivel şi sistem de pompare (1a +1r) cu doua pompe centrifuge de alimentare a instalației de filtrare finală cu Q = 4 mc/h, H = 30 mCA, P = 1,08 kW; - două filtre, fiecare cu 175 kg umplutură de nisip (cuarț de diferite granulații), diametru 410 mm, H = 2080 mm, prevăzute cu manometre; - filtru schimbător selectiv, cu doua coloane schimbatoare de cationi (1a + 1r), fiecare cu diametru 410 mm, H = 2080 mm şi umplutura cu 100 l raşina cationit şi 25 kg nisip cuartos, prevăzute cu monometre şi stație regenerare răşina cationit cu soluție de HCl şi soluție NaOH; -bazin de control final pH al apei tratate, din polipropilena, capacitate 1,5 mc, diametru 1100 mm şi H = 1000 mm, prevăzut cu agitator acționat electric, indicator de nivel, detector cu electrod pH, vas dozare soluție HCl, vas dozare soluție NaOH; - recipient control final calitate apă tratată, din polipropilena, V = 0,1 mc, prevăzut cu detector de pH, debitmetru, dispozitiv prelevare probe şi deversor pentru evacuarea apei tratate în rețeaua de canalizare. |

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

Posibilele surse de poluare pentru sol şi ape subterane: depozitarea şi transferul substanţelor chimice periculoase, manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri, etc.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

-depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

-transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

-desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

-manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

-se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

-structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

-să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

-să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru acoperirea suprafetelor metalelor, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu.

Valorile limita pentru emisii admise conform OM 462/1993 coroborat cu Legea nr. 104/2011  privind calitatea aerului inconjurator și Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eloxare, ardere gaze naturale şi preepurare ape | C1 | NOx SOX Pulberi CO | OM 462/1993 | 350 35 30 100 | mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 | temperatură de 273,15 K şi la o presiune de 101,3 kPa. 3 % O2 |
| Activitate NON - IED | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| Camera de mix vopsele şi containerul de vopsele LUTRO 5 | C2 | COV (Etilbenzen, Xileni, Acetat de butil) | Legea nr. 278/2013 | 100 | mg/Nm3 | temperatură de 273,15 K şi la o presiune de 101,3 kPa. |
| Cabina de vopsire LUTRO 5 | C3 | COV | Legea nr. 278/2013 | 100 | mgC/Nm3 | temperatură de 273,15 K şi la o presiune de 101,3 kPa. |
|  |  | Pulberi | OM 462/1993 | 50 | mg/Nm3 |  |
| Cabina de evaporare LUTRO 5 | C4 | COV | Legea nr. 278/2013 | 100 | mgC/Nm3 | temperatură de 273,15 K şi la o presiune de 101,3 kPa. |
|  |  | Pulberi | OM 462/1993 | 50 | mg/Nm3 |  |
| Cabina de uscare piese mici LUTRO 5 | C5 | COV | Legea nr. 278/2013 | 100 | mgC/Nm3 | temperatură de 273,15 K şi la o presiune de 101,3 kPa. |
|  |  | Pulberi NOx CO | OM 462/1993 | 50 350 100 | mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 |  |
| Cabina de uscare piese mari LUTRO 5 | C6 | COV | Legea nr. 278/2013 | 100 | mgC/Nm3 | temperatură de 273,15 K şi la o presiune de 101,3 kPa. |
|  |  | Pulberi NOx CO | OM 462/1993 | 50 350 100 | mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 |  |
| Camera comuna mix vopsele Lutro 1 - 4 | C7 | COV | Legea nr. 278/2013 | 100 | mg/Nm3 | temperatură de 273,15 K şi la o presiune de 101,3 kPa. |
|  |  | (Etilbenzen, Xileni, Acetat de butil) |  |  |  |  |
| Instalatie LUTRO 1 Curatare, vopsire, uscare | C8 | COV | Legea nr. 278/2013 | 100/751 | mgC/Nm3 | temperatură de 273,15 K şi la o presiune de 101,3 kPa. |
|  |  | Pulberi NOx CO | OM 462/1993 | 50 350 100 | mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 |  |
| Instalatie LUTRO 2 Curatare, vopsire, uscare | C9 | COV | Legea nr. 278/2013 | 100/751 | mgC/Nm3 | temperatură de 273,15 K şi la o presiune de 101,3 kPa. |
|  |  | Pulberi NOx CO | OM 462/1993 | 50 350 100 | mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 |  |
| Instalatie LUTRO 3 Curatare, vopsire, uscare | C10 | COV | Legea nr. 278/2013 | 100/751 | mgC/Nm3 | temperatură de 273,15 K şi la o presiune de 101,3 kPa. |
|  |  | Pulberi NOx CO | OM 462/1993 | 50 350 100 | mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 |  |
| Instalatie LUTRO 4 Curatare, vopsire, uscare | C11 | COV | Legea nr. 278/2013 | 100/751 | mgC/Nm3 | temperatură de 273,15 K şi la o presiune de 101,3 kPa. |
|  |  | Pulberi NOx CO | OM 462/1993 | 50 350 100 | mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 |  |

1) prima valoare limita se aplica proceselor de acoperire si uscare, iar a doua proceselor de curatare a suprafetelor

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca, în caz de avarie emisiile din instalaţie să respecte valorile limită de emisie impuse şi să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

## 10.3.   Apa

10.3.1. Prezentele valori sunt preluate din Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 104 / 30.08.2021, valabilă pana la 30.08.2026, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Olt, SGA Brasov,  anexă la prezenta autorizaţie integrată de mediu şi se referă numai la apele tehnologice uzate.  Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitate ai apelor tehnologice uzate conform H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare-NTPA 002 și Autorizației de gospodărire a apelor:

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recipient control final calitate apa tratata | Ape tehnologice, după epurare proprie, înainte de deversarea în stația de epurare mecano-biologică a SC IAR SA Ghimbav | pH | 6,5-8,5 | mg/l |
|  |  | Suspensii | 350 | mg/l |
|  |  | CCOCr | 500 | mg/l |
|  |  | CBO5 | 300 | mg/l |
|  |  | Substanţe extractibile cu solvenți organici | 30 | mg/l |
|  |  | Zinc | 2 | mg/l |
|  |  | Cupru | 0,2 | mg/l |
|  |  | Fier total | 3 | mg/l |
|  |  | Aluminiu | 3 | mg/l |

10.3.3.Concentraţii maxime admise pentru apa subterană: Nu este cazul.

10.4.  Sol

10.4.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

## 10.4.2. Valori admise pentru sol  - Nu este cazul.

## 10.5.    Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/88- Acustica în construcţii- Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis de 55 dB şi curba de zgomot Cz 50 pentru perioada de zi şi 45 dB şi curba de zgomot Cz 40 pentru perioada nopţii, între orele 23:00-7:00, cu excepţia cazului în care zgomotul de fond depăşeşte aceste valori, conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 01 13* | Deseu de degresare cu continut de substante periculoase | tratarea efluentilor de la linia de eloxare | 30 000 | kg/an | Valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 11 01 05* | Acizi de decapare | tratarea efluentilor de la linia de eloxare | 20 000 | kg/an | Valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 11 01 06* | Acizi fără altă specificaţie | tratarea efluentilor de la linia de eloxare cu acid tartric si acid sulfuric | 25 000 | kg/an | Valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 11 01 06* | Acizi fără altă specificaţie | tratarea efluentilor de la linia de eloxare cu acid sulfuric | 30 000 | kg/an | Valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 11 01 07* | Baze de decapare | tratarea efluentilor de la linia de eloxare | 25 000 | kg/an | Valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 08 01 11* | Deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | instalatiile de vopsire | 4 000 | kg/an | Valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 08 01 15* | Namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri sau alte substante periculoase | instalatiile de vopsire | 65 000 | kg/an | Valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 15 02 02* | Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminate cu substante periculoase | instalatiile de vopsire | 10 000 | kg/an | Valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 15 02 03 | Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie altele decit cele specificate la 15 02 02* | instalatiile de vopsire | 16 000 | kg/an | Valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 11 01 10 | Nămoluri şi turte de filtrare, altele decât cele specificate la 11 01 09 | tratarea apelor uzate | 28 000 | kg/an | Valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 16 03 03* | Deseu anorganic cu continut de substante periculoase | laborator | 20 | kg/an | Valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 16 05 06* | Substante chimice de laborator constand sin substante periculoase sau continand substante periculoase, inclusiv amestecurile de substante chimice de laborator | laborator | 20 | kg/an | Valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton | Fluxuri generale de deseuri | 2500 | kg/an | Valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | Fluxuri generale de deseuri | 100 | kg/an | Valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 15 01 03 | Ambalaje din lemn | Fluxuri generale de deseuri | 6000 | kg/an | Valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 15 01 07 | Ambalaje de sticla | Fluxuri generale de deseuri | 100 | kg/an | Valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 15 01 10* | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | Fluxuri generale de deseuri | 10000 | kg/an | Valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 20 01 39 | Deseuri de materiale plastice | Fluxuri generale de deseuri | 100 | kg/an | Valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur | Fluxuri generale de deseuri | 60 | kg/an | Valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 20 01 40 | Metale | Fluxuri generale de deseuri | 1000 | kg/an | Valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 20 01 36 | Echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi 20 01 35 | Fluxuri generale de deseuri | 200 | kg/an | Valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 20 01 33* | Baterii şi acumulatori incluşi în 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 şi baterii şi acumulatori nesortaţi conţinând aceste baterii | Fluxuri generale de deseuri | 50 | kg/an | Valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | Fluxuri generale de deseuri | 2500 | kg/an | Eliminare | D5 | depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanşe, care sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte şi faţă de mediul înconjurător şi altele asemenea |
| 20 01 01 | Hartie si carton | Fluxuri generale de deseuri | 200 | kg/an | Valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |

11.2. Deşeuri colectate-.Nu este cazul.

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri comercializate-Nu este cazul.

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate-Nu este cazul.

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate-Nu este cazul.

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

11.3. Deşeuri stocate temporar

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11* | Deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solvent organic sau alte substante periculoase | Vopsire | 4000 | Kg/an | Butoaie metalice acoperite depozitate in zona special amenajata in interiorul halei pentru depozitare temporaraa a deseurilor |
| 08 01 15* | namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase | Vopsire | 65000 | Kg/an | Butoaie metalice depozitate in zona special amenajata in interiorul halei pentru depozitare temporaraa a deseurilor |
| 11 01 05* | Acizi de decapare | tratarea efluentilor de la linia de eloxare | 20000 | kg/an | Cubitainer (IBC) de 1 mc cu protectie metalica amplasat langa linia de eloxare |
| 11 01 06* | Acizi fără altă specificaţie | tratarea efluentilor de la linia de eloxare cu acid tartric si acid sulfuric | 25000 | kg/an | Cubitainer (IBC) de 1 mc cu protectie metalica amplasat in zona special amenajata langa linia de eloxare |
| 11 01 06* | Acizi fără altă specificaţie | tratarea efluentilor de la linia de eloxare cu acid sulfuric | 30000 | kg/an | Cubitainer (IBC) de 1 mc cu protectie metalica amplasat langa linia de eloxare |
| 11 01 07* | Baze de decapare | tratarea efluentilor de la linia de eloxare | 25000 | kg/an | Cubitainer (IBC) de 1 mc cu protectie metalica amplasat langa linia de eloxare |
| 11 01 10 | Namoluri s turte de filtrare, altele decat cele specificate la 11 01 09 | tratarea efluentilor de la linia de eloxare | 28000 | kg/an | Cubitainer (IBC) de 1 mc cu protectie metalica amplasat in zona statiei de preepurare sau in zona special amenajata |
| 11 01 13* | Deseu de la degresare cu continut de subs peric. | tratarea efluentilor de la linia de eloxare | 30000 | kg/an | Cubitainer (IBC) de 1 mc cu protectie metalica amplasat langa linia de eloxare |
| 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton | Fluxuri generale de deseuri | 2500 | kg/an | Containere inscriptionate in mod corespunzator din interiorul halei |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | Fluxuri generale de deseuri | 1000 | kg/an | Containere inscriptionate in mod corespunzator din interiorul halei |
| 15 01 03 | Ambalaje din lemn | Fluxuri generale de deseuri | 6000 | kg/an | Depozitate in zona special amenajata in interiorul halei pentru depozitare temporara a deseurilor |
| 15 01 07 | Ambalaje de sticla | Fluxuri generale de deseuri | 100 | kg/an | Containere inscriptionate in mod corespunzator depozitate in zona special amenajata in interiorul halei pentru depozitare temporara a deseurilor |
| 15 01 10* | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | Fluxuri generale de deseuri | 10000 | kg/an | Containere inscriptionate in mod corespunzator depozitate in zona special amenajata in interiorul halei pentru depozitare temporara a deseurilor |
| 15 02 02* | Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminate cu substante periculoase | instalatiile de vopsire | 10000 | kg/an | Saci de plastic inscriptionati in mod corespunzator depozitati depozitate in zona special amenajata in interiorul halei pentru depozitare temporara a deseurilor |
| 15 02 03 | Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie altele decit cele specificate la 15 02 02* | instalatiile de vopsire | 16000 | kg/an | Saci de plastic inscriptionati in mod corespunzator depozitati depozitate in zona special amenajata in interiorul halei pentru depozitare temporara a deseurilor |
| 16 03 03* | Deseu anorganic cu continut de substante periculoase | laborator | 20 | kg/an | Containere inscriptionate in mod corespunzator din interiorul halei |
| 16 05 06* | Ssubstante chimice de laborator constand din substante periculoase sau continand substante periculoase, inclusiv amestecurile de substante chimice de laborator | laborator | 20 | kg/an | Containere inscriptionate in mod corespunzator din interiorul halei |
| 20 01 01 | Hartie si carton | Fluxuri generale de deseuri | 200 | kg/an | Containere inscriptionate in mod corespunzator in zone special amenajate din interiorul halei |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur | Fluxuri generale de deseuri | 60 | kg/an | Containere inscriptionate in mod corespunzator din interiorul halei |
| 20 01 33* | Baterii şi acumulatori incluşi în 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 şi baterii şi acumulatori nesortaţi conţinând aceste baterii | Fluxuri generale de deseuri | 50 | kg/an | Containere inscriptionate in mod corespunzator din interiorul halei |
| 20 01 36 | Echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi 20 01 35 | Fluxuri generale de deseuri | 200 | kg/an | Containere inscriptionate in mod corespunzator din interiorul halei |
| 20 01 39 | Deseuri de materiale plastice | Fluxuri generale de deseuri | 100 | kg/an | Containere inscriptionate in mod corespunzator in zone special amenajate din interiorul halei |
| 20 01 40 | Metale | Fluxuri generale de deseuri | 1000 | kg/an | Containere inscriptionate in mod corespunzator din interiorul halei |
| 20 03 01 | Deseuri municipale Alte fractii nespecificate | Fluxuri generale de deseuri | 2500 | kg/an | Containere inscriptionate in mod corespunzator in zone special amenajate din interiorul halei |

11.4. Deşeuri tratate – Nu este cazul;

11.5. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.6. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.9. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- HG. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;

- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

11.10. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006 și HG 210/2007 începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.11. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.12. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

12.1. Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar, prin cantităţile prezente, nu intră sub incidenţa Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

| Tip | Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol | Fraze de pericol | Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, Legea 59/2016, tone | Cantitatea relevantă (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Legea 59/2016 | Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Legea 59/2016 |
| P5c - Lichide inflamabile cat. 3 | Alexit Declack 406-22 | H 226 | 0,012 | 5000 | 50000 |
| P5c - Lichide inflamabile cat. 3 | Alexit Hardener 400/402/450 | H 226; | 0,1 | 5000 | 50000 |
| P5c - Lichide inflamabile cat. 3 | Alexit Thinner 62 | H 226; | 0,4 | 5000 | 50000 |
| P5c - Lichide inflamabile cat. 3 E2 - Periculoase pentru mediul acvatic în cat. cronic 2 | Alexit Thinner 901-45 | H 226; H 411 | 0,025 | 5000 200 | 50000 500 |
| P5c - Lichide inflamabile cat. 3 | Alexit Struckturlack 404-12/15 | H 226; | 1,8 | 5000 | 50000 |
| P5c - Lichide inflamabile cat. 3 | Alexit Klarlack 404-15 | H 226; | 0,01 | 5000 | 50000 |
| P5c - Lichide inflamabile cat. 3 | Alexit FST Metallic- Alexit Basecoat 404-54 93 | H 226; | 0,01 | 5000 | 50000 |
| P5c - Lichide inflamabile cat. 3 E2 - Periculoase pentru mediul acvatic în cat. cronic 2 | Mapaero F69 Base | H 226; H 411 | 2,3 | 5000 200 | 50000 500 |
| P5c - Lichide inflamabile cat. 3 E2 - Periculoase pentru mediul acvatic în cat. cronic 2 | Mapaero F69 Hardener | H 226; H411 | 1 | 5000 200 | 5000 500 |
| E1 - Periculoase pentru mediul acvatic în cat. acut 1 si cronic 1 | SEEVENAX-Hardener 315-80 –intaritor | H 400; | 9 | 100 | 200 |
| E2 - Periculoase pentru mediul acvatic în cat. cronic 2 | SEEVENAX-primer 313-81 639 T | H 411 | 9 | 200 | 500 |
| P5c - Lichide inflamabile cat. 3 | Seevenax Thinner 75 | H 226; | 3 | 5000 | 5000 |
| P5c - Lichide inflamabile cat. 3 | Seevenax Thinner 73 | H 226; | 0,02 | 5000 | 5000 |
| P5c - Lichide inflamabile cat. 2 | Cerneala neagra BT 10441 | H 225; | 0,01 | 5000 | 50000 |
| Toxic acut, cat. 1 | Acid azotic 51-55% | H331 | 1,4 | 50 | 200 |
| Toxic acut, cat. 3 | Bonderite C-IC Smutgo NC Aero | H311 | 2,7 | 50 | 200 |
| P5c - Lichide inflamabile cat. 2 | Metiletilcetona MEK | H 225 | 0,3 | 5000 | 50000 |
| P3a Aerosoli inflamabili cat. 1 | ZP-9F AEROSOL | H222 | 0,002 | 150 (net) | 500 (net) |
| E2 - Periculoase pentru mediul acvatic în cat. cronic 2 | Bonderite M-CR 1132 Aero | H411 | 0,002 | 200 | 500 |
| P5c - Lichide inflamabile cat. 3 | Naftoseal MC 115 | H 226; | 0,01 | 5000 | 50000 |
| E2 - Periculoase pentru mediul acvatic în cat. cronic 2 | SKC-S AEROSOL-Solvent Cleaner | H411 | 0,002 | 200 | 500 |

Pentru interventia in cazul unor incendii, unitatea dispune de urmatoarele dotari: stingatoare cu CO2, spuma mecanica, praf, hidranti interiori si hidrantii exteriori .

De asemenea, pentru detectarea si avertizarea in cazul poluarilor acidentale, sunt prevazuti senzori de nivel la toate rezervoarele (statia de tratare apa), la baile active, cuve de retentie, diverse elemente de oprire de urgenta a instalatiei de eloxare, senzor de pH pt apa de evacuare (daca este mai mic sau mai mare decat e limita, se opreste automat evacuarea).

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.3.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.3.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.3.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.3.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare | Metodă de analiză | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eloxare, ardere gaze naturale şi preepurare ape | C1 | NOx SOx | anual | SR EN 14792 SR EN 14791 | temperatură de 273,15 K şi la o presiune de 101,3 kPa, gaze uscate. |

| Activitate NON -IED | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare | Metodă de analiză | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vopsire Lutro 1 | C3 | COV (măsurat ca TOC) pulberi | anual | SR EN 12619 SR EN 13284-1 | temperatură de 273,15 K şi la o presiune de 101,3 kPa gaze uscate. |
| Evaporare Lutro 1 | C4 | COV (măsurat ca TOC) pulberi | anual | SR EN 12619 SR EN 13284-1 | temperatură de 273,15 K şi la o presiune de 101,3 kPa. |
| Uscare piese mici Lutro 1 | C5 | COV (măsurat ca TOC) pulberi | anual | SR EN 12619 SR EN 13284-1 | temperatură de 273,15 K şi la o presiune de 101,3 kPa gaze uscate. |
| Uscare piese mari Lutro 1 | C6 | COV (măsurat ca TOC) pulberi | anual | SR EN 12619 SR EN 13284-1 | temperatură de 273,15 K şi la o presiune de 101,3 kPa gaze uscate. |
| Cabina Lutro 2 | C8 | COV (măsurat ca TOC) pulberi | Anual1 | SR EN 12619 SR EN 13284-1 | temperatură de 273,15 K şi la o presiune de 101,3 kPa gaze uscate. |
| Cabina Lutro 3 | C9 | COV (măsurat ca TOC) pulberi | Anual1 | SR EN 12619 SR EN 13284-1 | temperatură de 273,15 K şi la o presiune de 101,3 kPa gaze uscate. |
| Cabina Lutro 4 | C10 | COV (măsurat ca TOC) pulberi | Anual1 | SR EN 12619 SR EN 13284-1 | temperatură de 273,15 K şi la o presiune de 101,3 kPa gaze uscate. |
| Cabina Lutro 5 | C11 | COV (măsurat ca TOC) pulberi | Anual1 | SR EN 12619 SR EN 13284-1 | temperatură de 273,15 K şi la o presiune de 101,3 kPa gaze uscate. |

1 pentru cosurile de la C8-C11 monitorizarea COV se va face atît pentru operatia de acoperire cat si pentrun operatia de curatare.

Note:

- Pentru monitorizarea funcţionării tuturor instalaţiilor de pe amplasament punctele de măsurare a concentraţiilor de poluanţi în emisii trebuie să fie accesibile, sigure şi amplasate într-un loc unde repartiţia substanţelor poluante în secţiunea canalului de evacuare este cât mai omogenă posibil:

  - condiţii izocinetice la prelevarea pulberilor

  - pe porţiuni rectilinii a conductelor de evacuare cu forme şi secţiuni constante (înainte şi după locul punctului de măsură să fie cel puţin 5, respectiv 3 ori echivalentul diametrului hidraulic al secţiunii de măsurare) pentru poluanţi gazoşi;

- Măsurările pentru determinarea concentraţiei substanţelor poluante ale aerului trebuie să fie reprezentative. Prelevarea probelor şi analiza tuturor poluanţilor, precum şi metodele de măsură trebuie efectuate în conformitate cu standardele Comunităţii Europene CEN. Monitorizarea se poate efectua în conformitate cu standardele ISO, cu standardele naţionale sau cu alte standarde internaţionale care garantează obţinerea de date de o calitate ştiinţifică echivalentă.

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3.Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa, gaze uscate.

## 13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului imisii-Nu este cazul.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recipientul de control final calitate apa tratata | Apa uzata tehnologica tratată | pH Suspensii CCOCr CBO5 Substanţe extractibile Fier total Zinc Cupru Aluminiu | discontinua | lunara | SR ISO 10523/97 STAS 6953/81 SR ISO 6060/96 STSA 6560/82 SR 7587/96 SR 13315/96 STAS 8288/01 STAS 8288/01 STAS 8288/01 |

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice-Nu este cazul.

13.5. Monitorizarea solului-Nu este cazul.

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizai/frecventa de monitorizare a acestora:

-la baile de clatire si etansare: temperatura, pH, conductivitate, Cl-, SiO2, aspect vizual, barbotarea / recircularea, nivel lichid, functionarea debitmetrului, aspectul filtrului, existenta scurgerilor, functionarea capacelor si a lampii UV.

- la baile active: temperatura, concentratia Bonderite , suprafata tensioactiva, coroziune, rata de decapare, aspect vizual, barbotarea / recircularea, nivel lichid, functionarea debitmetrului, aspectul filtrului, existenta scurgerilor, aspect contact electric, functionarea capacelor si a lampii UV.

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

Tabel cu deseuri de ambalaje:

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton | 2500 | Kg/an |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | 1000 | Kg/an |
| 15 01 03 | Ambalaje din lemn | 6000 | Kg/an |
| 15 01 07 | Ambalaje de sticla | 100 | Kg/an |
| 15 01 10* | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | 10000 | Kg/an |

13.9. Monitorizare zgomot-Nu este cazul

13.10. Monitorizare miros-Nu este cazul.

13.11. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.11.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite.

## 13.12.   Monitorizarea post – închidere

13.12.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere parte integrantă a Formularului de solicitare.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite APM Brașov raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: APM Brașov  şi GNM – Serviciul   Comisariatului judeţean Brașov, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: APM Brașov  şi la primăria Ghimbav

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la APM Brașov, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea de acoperire a suprafetelor metalelor care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

Poluanți specifici:

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) |
| 630-08-0 | Monoxid de carbon CO | 500.000 | - |
|  | NMVOC | 100.000 | - |
|  | Oxizi de azot NOx | 100.000 | - |
|  | Oxizi de sulf SOx | 150.000 | - |
| 7440-50-8 | Cupru Cu | - | 50 |
| 7440-66-6 | Zinc Zn | - | 100 |
|  | Pulberi in suspensie PM10 | 50.000 | - |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase;

- planul de gestionare a solventilor;

14.4.2. Raportului  de mediu  va fi transmis la APM Brașov pentru anul de raportare n-1.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la APM Brașov, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecventă raportare | Data depunerii raportului | Autoritatea de mediu către care se face raportarea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Raportul Anual de mediu (RAM) | Anual | 01 martie | APM Braşov |
| 2. | Efectuarea auditului privind eficienţa energetică | 4 ani | In cadrul RAM aferent anului 2021 | APM Braşov |
| 3. | Audit privind utilizarea apei | 3 ani | In cadrul RAM aferent anului 2023 | APM Braşov |
| 4. | Audit privind minimalizarea deşeurilor generate | 2 ani | In cadrul RAM aferent anului 2022 | APM Braşov |
| 5. | Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor, potrivit H.G. nr. 856/2002 | Lunar | 5 ale lunii in curs pentru luna precedenta si anual conf. Anexa 1 din HG 856/2002, actualizata | APM Braşov |
|  | Reclamaţii (cand ele există) | cand exista | în luna următoare primirii acesteia | APM Braşov GNM-CJ Braşov |
|  | Raportarea incidentelor semnificative | Imediat ce se produce | în 2 ore de la producerea incidentului | APM Braşov GNM-CJ Braşov |
|  | Raportarea investiţilor si cheltuielilor de mediu | la cerere | in luna următoare realizării acestora | APM Braşov GNM-CJ Braşov |
| 9. | Plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalatiei/parti de instalatie - | - | odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare/ demolare | APM Brasov |
| 10. | Planul de gestionare a solvenților întocmit conform Anexei 7, partea a 7-a a Legii 278/2013, pentru toate activitățile desfășurate pe amplasament | Anual pentru anul de raportare n-1 | 31 martie | APM Brasov |
| 11. | Formularul de raportare E-PRTR | Anual pentru anul de raportare n-1 | 30 aprilie | APM Brasov |

14.6. Mod de raportare

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu -Registrul IPPC | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |
| 2. | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |
| 3 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile Legii 278/2013 - Registrul COV | anual | Perioada 1aprilie - 30 maipentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: COV |
| 3. | Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul nr. 3299/2012 | anual | 15 ianuarie - 15 martie | Inventare locale de emisie aplicaţia SIM-F2 |
| 4. | Substante chimice periculoase - Import/productie/utilizare substante/ amestecuri periculoase si artricole cu substante restrictionate | anual | 1 februarie - 15 iunie | Substante Chimice Periculoase |
| 5. | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |
| 6. | Deșeuri ambalaje: Anexa 1-Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate | anual | 1 februarie – 25 februarie | Anexa 1-Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate |
| 7. | Deșeuri provenite din uleiuri: Chestionar 2.1-Generatori de uleiuri, exclusiv service-uri și PFA | anual | 1 februarie – 31 mai | Chestionar 2.1-Generatori de uleiuri, exclusiv service-uri și PFA |

# 15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM Brașov, Gărzii Naţionale de Mediu – SERVICIUL Comisariatul Judeţean Brașov.

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice APM Brașov şi GNM – Serviciul CJ Brașov  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Olt, SGA Brasov ;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brasov

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC BWB Surface Technology SRL, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL  REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu – Serviciul Comisariatului Judeţean Brasov şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr  81 pagini semnate şi ştampilate.

17. ANEXE :

- Fişe cu date de securitate pentru substanţele utilizate;

- Plan de incadrare in zona;

- Plan de situatie;

- Plan de inchidere a instalației ca parte integrantă a Formularului de solicitare;

- Plan de funcționare în regim de avarie ca parte integrantă a Formularului de solicitare;

# 18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Serviciul Comisariatului Judeţean Brasov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv de analiză tehnică |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 16 | H | Fraza da pericol este o frază alocată unei clase şi categorii de pericol care descrie natura pericolelor prezentate de o substanţă sau de un amestec periculos inclusiv, când este cazul, gradul de periculozitate |
|  | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
|  | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Brasov | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov |
| --- | --- | --- |
| 2 | SRAPM | Secretariat de Risc al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brasov |
| 3 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 4 | S.C.J. Brasov al G.N.M. | Serviciul Comisariatului Judeţean Brasov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 5 | ISUJ | Inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta |
| 6 | CAT | Colectiv de analiză tehnică |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | RAM | Raport anual de mediu |
| 13 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 14 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 15 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 16 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) |
| 17 | SGA Brasov | Sistemul de Gospodarire a Apelor Brasov |

20. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL | 3 |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE | 7 |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI | 8 |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII | 9 |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE | 10 |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE | 23 |
| 7.1 | Apa | 23 |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor | 26 |
| 7.3 | Gaze naturale/combustibili | 26 |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT | 27 |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului | 27 |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi și procese | 30 |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate | 44 |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU | 51 |
| 9.1 | Emisii în atmosferă | 51 |
| 9.2 | Emisii în apă | 53 |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane | 55 |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT | 56 |
| 10.1 | Aer | 56 |
| 10.2 | Calitatea aerului | 57 |
| 10.3 | Apă | 57 |
| 10.4 | Sol | 58 |
| 10.5 | Zgomot | 58 |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR | 58 |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ | 65 |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII | 67 |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA | 70 |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI | 74 |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR | 76 |
| 17 | ANEXE | 78 |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI | 78 |
| 19 | ABREVIERI | 79 |
| 20 | CUPRINS | 80 |