Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAȘOV

AUTORIZAȚIE INTEGRATĂ DE MEDIU

BV 4 din 01.08.2016

Revizuită la data de XX.XX.XXXX

Operator: TRANSAVIA SA

Adresa:  Sat Sântimbru, Comuna Sântimbru, strada Blajului nr. 244D, județul Alba

Punct de lucru: FERMA 32 CĂRPINIȘ - Fermă creştere tineret găini reproducţie rase grele şi găini adulte reproducţie rase grele

Locaţia activităţii: str. Principală, nr. 973, localitatea Cărpiniş, județul Braşov, Ferma nr. 32 Cărpiniș

Categoria de activitate conform:

- Categoria de activitate conform Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, anexa 1:

| Nr. crt. | Cod activitate | Denumire activitate IED | Cod SNAP* | Cod NFR* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.6.a | Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste 40.000 de locuri pentru păsări de curte | 100907 | 3B4gii |
| *Ghid -EMEP/EEA -2016, actualizat 2019, Categoria 3B |  |  |

- Categoria de activitate conform Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi:

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 7(a)(i) | Instalații de creștere intensivă a păsarilor de curte sau a porcilor, cu 40.000 de locuri pentru păsari. |

- Categoriile de activitati conform cod CAEN actualizat conform Ord. 337/2007 rev.2:

Activitatea principală a punctului de lucru:

Cod CAEN 0147 – Creşterea păsărilor;

Alte activităţi desfășurate la punctul de lucru, încadrate în clasa CAEN:

Cod CAEN 3600 – Captarea, tratarea şi distribuţia apei;

Cod CAEN 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase;

Cod CAEN 4623 – Comerţ cu ridicata al animalelor vii;

Cod CAEN 4633 – Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile;

Cod CAEN 5210 – Depozitări;

Cod CAEN 8129 – Alte activităţi de curăţenie;

Cod CAEN 8130 – Activităţi de întreţinere peisagistică.

Emisă de: APM Braşov

Prezenta autorizație integrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Data emiterii: 01.08.2016

Data revizuirii 1: XX.XX.XXXX3

Motivul revizuirii: verificarea conformării activității cu prevederile: Concluziile privind Cele mai bune tehnici disponbile (BAT) referitoare la creșterea în sistem intensiv a păsărilor de curte și a porcilor” anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consililului pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr de 87 (optzeci și șapte) pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian Marius BĂNCILĂ

ȘEF SERVICIU A.A.A.,

Liliana Cristina COPACEA

ÎNTOCMIT:

Consilier Liliana Cristina COPACEA

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII:

###### Operator: TRANSAVIA SA

Sediul social:  Sat Sântimbru, Comuna Sântimbru, strada Blajului nr. 244D, județul Alba;

Cod unic de înregistrare  RO5182310, nr. de ordine în registrul comerţului J01/89/1994

Date de contact ale societăţii: Tel. 0258/814.466, fax. 0258/813.295;

E-mail: office@transavia.ro;

Punctul de lucru: str. Principală, nr. 973, localitatea Cărpiniş, județul Braşov, Ferma nr. 32 Cărpiniș (Fermă creştere tineret găini reproducţie rase grele şi găini adulte reproducţie rase grele).

# Denumire instalație: Fermă creştere tineret găini reproducţie rase grele şi găini adulte reproducţie rase grele) , Ferma nr. 32 Cărpiniș

Compania părinte: SC AVICOLA BRASOV

An punere în funcțiune a instalației: perioada 1972-1974.

# 2. TEMEIUL  LEGAL:

Ca urmare a cererii adresate de TRANSAVIA SA, cu sediul în Sat Sântimbru, Comuna Sântimbru, strada Blajului nr. 244D, județul Alba și cu punctul de lucru  amplasat în str. Principală, nr. 973, localitatea Cărpiniş, județul Braşov, Ferma nr. 32 Cărpiniș,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov cu nr. 6232 din 03.05.2022 și completările ulterioare;

-în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru revizuirea Autorizaţiei Integrate de Mediu nr. BV 4 emisa în 01.08.2016, cu termen de valabilitate până în 01.08.2026, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

-în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică în data de 07.03.2023. Mediatizarea dezbaterii publice a fost realizată conform prevederilor legale în vigoare. Documentația supusă dezbaterii a fost afișată pe site-ul APM Brașov http://www.anpm.ro/web/apm-brasov/documentatii-procedura-autorizare, iar observaţiile, sugestiile, propunerile publicului s-au primit în scris la sediul APM Brașov și  la adresa de e-mail: office@apmbv.anpm.ro;

-în urma desfășurării dezbaterii publice din data de 07.03.2023 organizată în procedura de revizuire a autorizației  integrate de mediu la care nu au fost depuse comentarii/observații ale publicului interesat;

-în lipsa oricărui comentariu din partea publicului interesat;

-în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013, privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

-în baza OUG nr. 195/2005 privind Protecția Mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

-în baza Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;

-în baza Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

-în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

-în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor;

-în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- IRPP “Reference Document on Best  Available  Techniques for the Intensive  Rearing of Poultry and  Pigs (2017);

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

- Documentul de referinta privind monitorizarea emisiilor in aer și apa provenite din instalatiile IED - editia iulie 2018 - ROM- Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations.

În condițiile respectării cerinţelor legale prevăzute de:

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- OM nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate pentru aerul din zonele protejate;

- SR  10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Ordin nr. 1257/2023 pentru modificarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin OMS nr. 119/2014, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată și actualizată;

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase cu modificările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

- Ordinul M.M.G.A./M.A.I. 1121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- O.M.M.G.A. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare a procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, republicata;

- Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006;

- OUG nr. 47/2005 aprobată prin Legea nr.73/2006 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

- O.M. nr. 242/2005 pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluare cu nitraţi;

- H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul comun MMAP/MADR nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr.166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Regulamentul (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr.166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, modificată și completată;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentul CE nr.1774/2002 (regulament privind subprodusele de origine animală);

- Regulamentul UE nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentul (CE) nr.1069/2009 şi de punere în aplicare a Directivei 97/78 CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controlul sanitar-veterinar la frontieră în conformitate cu directiva menţionată.

- Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației Integrate de Mediu, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate.

se emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

# Pentru funcţionarea instalaţiei: Fermă creştere tineret găini reproducţie rase grele şi găini adulte reproducţie rase grele, Ferma nr. 32 Cărpiniș.

Amplasată în: localitatea Cărpiniş, pe strada Principală nr. 973.

Operator: TRANSAVIA S.A.

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decât cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Prezenta autorizație integrata de mediu este valabilă de la data de XX.XX.XXXX, data revizuirii, și își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.

Titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an, cu maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia integrată de mediu, în conformitate cu prevederile Ordinului MMAP nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale  a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație integrata de mediu, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu revizuită atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Conform art. 21, alin. (4) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului activității”.

Pentru legalitatea și autenticitatea documentelor depuse la dosar se face răspunzătoare societatea.

Titularul autorizaţiei integrate de mediu este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare, până la expirarea valabilităţii acesteia.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brașov, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General - Serviciul Comisariatul Judeţean Brașov.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE:

| Activitate IED | Capacitatea de creştere a instalației/activității | UM |
| --- | --- | --- |
| Pct.6.6.a- Creşterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste: a. 40.000 de locuri pentru păsări de curte | Sector tineret găini reproducţie rase grele | 7250 | locuri/hala/serie |
|  | Sector găini adulte reproducţie rase grele | 7000 | locuri/hala/serie |

Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate sub controlul titularului/ operatorului de activitate, de la primirea materiilor prime până la expedierea produsului finit, inclusiv managementul deșeurilor.

Numărul de hale:

- Sector tineret 6 hale tip P+E;

- Sector găini adulte  12 hale tip P+E

Sistemul de creștere a păsărilor este la sol pe așternut format din rumeguş.

# 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE:

- Formular de solicitare înregistrat la A.P.M. Braşov cu nr. 627/17.01.2023;

- Raport de amplasament elaborat în condițiile art. 21, alin. (1) din OUG. nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la A.P.M. Brașov cu nr. 627/17.01.2023;

- Rapoarte de încercare efectuate de către Laboratoarele Tonnie SRL și de către ALS Life Sciences Romania SRL;

- Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale pentru obținerea AIM;

- Dovada mediatizărilor anunțului privind depunerea solicitării de revizuire a autorizației integrate de mediu, înregistrată la APM Brașov cu nr. 2648/28.02.2023;

- Dovada achitării tarifului în vederea parcurgerii procedurii de revizuire a autorizației integrate de mediu;

- Certificat de înregistrare seria B nr. 4497298;

- Certificat constatator nr. 46753 din 12.12.2022;

- Autorizaţia Integrată de Mediu nr. BV 4 din 01.08.2016, valabilă până la 01.08.2026, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Brașov;

- Autorizaţia de gospodărirea apelor nr. 73/16.06.201, valabilă până la 16.06.2026, emisă de SGA Braşov, avand decizia de transfer nr. 723/T11/TB/26.07.2022/AA;

- Autorizaţie Sanitar Veterinară nr. 23/04.07.2022 - Ferma nr. 32 Cărpiniş, emisă de Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov;

- Autorizaţie Sanitar Veterinară nr. 40/20.07.2022 - Staţia de incubaţie, emisă de Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov;

- Notificare - punct de lucru Cărpiniş, Ferma 32, nr. 42/A/17.01.2023, emisă de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Braşov;

- În temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 219/2019, am solicitat prin adresa înregistrată la APM Brașov cu numărul 12008/03.08.2020, modificarea valabilității Autorizației integrate de mediu nr. BV 4 din 01.08.2016, în sensul menținerii valabilității acesteia pe toată perioada în care se obține viza anuală;

- Viza anuală, conform Deciziei nr. 308/05.07.2021, pentru perioada 01.08.2021 – 31.07.2022;

- Extras de carte funciară nr. 106496.

## 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. În cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM Brasov cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care APM Brașov o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, până la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

SC TRANSAVIA SA are implementat un sistem de management de mediu propriu, nestandardizat, astfel că la nivelul societății, prin managementul la cel mai înalt nivel:

  - are stabilite autoritatea și responsabilitatea funcțiilor care răspund de implementarea și menținerea cerințelor de mediu, iar deciziile se iau la nivele corespunzătoare de autoritate;

  - inițiază  măsuri pentru a asigura respectarea cerințelor legale și alte cerințe de reglementare aplicabile, aferente protecției mediului, pentru toate procesele (fabricație, mentenanță, aprovizionare, inspecții/ încercări  etc.);

  - asigură resursele necesare desfășurării activităților.

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni: nu este cazul.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1. Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât şi modul  de depozitare:

| Denumirea materiei prime, a substanţei sau preparatului chimic/ compoziţie | Cantitate anuală / existentă în stoc (t) | Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau preparatelor chimice | Mod de ambalare/stocare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Categorie: Periculoase/ Nepericuloase | Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (EC) 1272/2008 Fraze de pericol |  |
| Materii prime utilizate în activitatea fermei |
| Păsări (material biologic) | - 87000 cap./an tineret - 84000 cap./an adulte | N | - | Puii pentru halele de tineret se aduc în cutii de carton, achizitionați intracomunitar. Sunt transferaţi în halele de tineret, unde rămân pînă la vârsta de 140 zile, după care sunt transferaţi în halele de adulte, unde rămân pînă la 455 zile. După terminarea ciclului de creştere, adultele se încarcă în containere de plastic aerisite şi sunt transportate către abatorul de păsări propriu. |
| Furaje/ hrana pentru păsări | 4.900 tone/an | N | - | Furajele se aduc cu mijloace de transport închise şi se descarcă în buncărele închise, amplasate pe platforma betonată din vecinătatea fiecărei hale de creştere. |
| Rumeguş/ aşternut | 2600 mc/an | N | - | Se depozitează în magazie acoperită şi închisă; Se asigură stoc minim necesar, nu se cumpără toată cantitatea odată. |
| Medicamente pentru uz veterinar, substanţe pentru dezinfecţie în fermă |
| Vaccinuri – ferma și incubație | 29.000 MD anual/stoc variabil | P | Periculozitate specifică – risc de infecţii | Flacoane – ambalajul original al furnizorului, stocate temporar în farmacia veterinară aferentă fiecărui sector din cadrul fermei. |
| Versal/ acidifiant păsări -acid formic -acid lactic - acid propionic - acid citric monohidrat - acid acetic | 1800 l/an | P | Corodarea/ iritarea pielii- categoria 2; H315: Provoacă iritarea pielii. Lezarea gravă/iritarea ochilor – categoria 1; H318: Provoacă leziuni oculare grave. Toxicitate acuta – categoria 4; H302: nociv în caz de înghițire Corodarea/ iritarea pielii- categoria 1; H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. | Recipient plastic de 1 mc, de la furnizor |
| Sodă caustică – hidroxid de sodiu fulgi/ igienizare adăposturi | 60 l /an | P | Corodarea/ iritarea pielii- categoria 1; H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Substanțe și amestecuri corozive pentru metale- categoria 1; H290: Poate fi corosiv pentru metale. | Saci din material plastic de 25 kg, stocat temporar într-o magazie închisă. |
| Var/ igienizare adăposturi | 700 kg /an | P var calcic hidratat | Corodarea/ iritarea pielii- categoria 2; H315: Provoacă iritarea pielii. Lezarea gravă/iritarea ochilor – categoria 1; H318: Provoacă leziuni oculare grave. Toxicitate asupra unui organ țintă specific în urma unei singure expuneri – categoria 3; H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii | Saci din material plastic de 20 kg, stocat temporar într-o magazie închisă. |
| Virakil/ dezinfecție adăposturi -compuși de amoniu cuaternar; benzyl-C12-16- alkyldimethyl, cloruri; -glutaraldehide; - PIN-2(3)-ENE | 250 l anual |  | Substanțe și amestecuri corozive pentru metale- categoria 1; H290: subst. corozivă ptr metal Toxicitate acută – categoria 4; H302: nociv în caz de înghițire H332: nociv în caz de inhalare Corodarea/ iritarea pielii- categoria 1; H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor Sensibilitatea căilor respiratorii și a pielii – categoria 1; H334: poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare H317: poate provoca o reacție alergică a pielii. Toxicitate asupra unui organ țintă specific în urma unei singure expuneri – categoria 3; H335: poate provoca iritarea căilor respiratorii Toxicitate acută – categoria 1; H400: foarte toxic pentru mediul acvatic Toxicitate cronică – categoria 1; H410: dăunător ptr mediu acvatic cu efecte pe termen lung | În bidoane de material plastic de 10 l, stocate temporar într-o magazie închisă. |
| Virocid/ dezinfecţie adăposturi, aşternut Clorură de alchildimetilben-zil-amoniu 170,60 g/l Clorură de didecildimetil-amoniu 78,00g/l Glutaraldehidă 107,25 g/l | 800 litri/ an | P | Lichide inflamabile 3 ; H226: lichid și vapori inflamabili Toxicitate acută – categoria 4; H302: nociv în caz de înghițire H332 – Nociv în caz de inhalare H312: Nociv în contact cu pielea | În bidoane de material plastic de 10 l, stocate temporar într-o magazie închisă. |
| DM CID-S/ dezinfecţie adăposturi Hipoclorit de sodiu 1-5% Hidroxid de sodiu 5-15% | 1.000 litri anual | P | EUH031 Corodarea/ iritarea pielii- categoria 1; H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor | În bidoane de material plastic de 20 l, stocate temporar într-o magazie închisă . |
| CID 2000/ dezinfecţie adăposturi, aşternut Peroxid de hidrogen cca. 20% Acid acetic >10% Acid peracetic cca. 5% | 90 litri anual | P | Substanțe și amestecuri autoreactive H242-Pericol de incendiu în caz de încălzire Toxicitate acută – categoria 4; H302/332-Nociv în caz de înghiţire sau inhalare Corodarea/ iritarea pielii- categoria 1; H314–Provoacă arsuri grave ale pielii Toxicitate cronica – categoria 1 H410-Foarte toxic pentru mediul acvatic | În bidoane de material plastic de 10 l, stocate temporar într-o magazie închisă. |
| Lerasept/ dezinfecție adăposturi -apă oxigenată - acid acetic -acid peracetic -amestec agenți activi de suprafață | 30 kg anual | P | Solide oxidante – categoria 2; H272: poate agrava un incendiu Substanțe și amestecuri corozive pentru metale- categoria 1; H290: Poate fi corosiv pentru metale. Toxicitate acută – categoria 4; H302: nociv în caz de înghițire H332 – Nociv în caz de inhalare H312: Nociv în contact cu pielea Corodarea/ iritarea pielii- categoria 1; H314: provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor Provoacă leziuni oculare grave – categoria 1; H318: provoacă leziuni oculare grave Toxicitate asupra unui organ țintă specific în urma unei singure expuneri – categoria 3; H335: poate provoca iritarea căilor respiratorii Toxicitate cronică – categoria 1; H410: dăunător ptr mediu acvatic cu efecte pe termen lung | În bidoane de material plastic de 10 l, stocate temporar într-o magazie închisă. |
| Antigerm foam/ dezinfectant adăposturi - hidroxid de sodiu - etilendiaminotetraacetat de tetrasodiu - dodecyldimethylamine oxide -alkylpoliglucoside C8-10 -alkylpoliglucosid -N-(3-amynopropil)-N-dodecylpropan-1,3-diamine -decyldimethylaminoxid -alkylopolyglycoside C10-16 | 270 kg anual | P | Substanțe și amestecuri corozive pentru metale- categoria 1; H290: subst. coroziva ptr. metal Corodarea/ iritarea pielii- categoria 1; H314: provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor Provoacă leziuni oculare grave – categoria 1; H318: provoacă leziuni oculare grave Toxicitate cronică – categoria 3; H412: nociv ptr mediu acvatic cu efecte pe termen lung | În bidoane de material plastic de 10 l, stocate temporar într-o magazie închisă. |
| Formol/ dezinfectant adăposturi si aşternut Formaldehidă 37% | 1.300 litri anual | P | Toxicitate acută – categoria 3: H301- Toxic în caz de înghiţire. H311- Toxic în contact cu pielea. H331 –Toxic în caz de inhalare. Mutagenitatea celulelor embrionare - categoria 2; H341 Poate provoca anomalii genetice. Cancerigenitate - categoria 1B; H350- Poate provoca cancer. Corodarea/ iritarea pielii- categoria 1; H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Sensibilitatea căilor respiratorii și a pielii – categoria 1; H317- Poate provoca o reacţie alergică a pielii. Toxicitate asupra unui organ țintă specific în urma unei singure expuneri – categoria 3; STOT SE 3H335: poate provoca iritarea căilor respiratorii | În bidoane de material plastic de 60 l, stocate temporar într-o magazie închisă. |
| Hipoclorit de sodiu – soluţie/ dezinfecţie linii apă Hipoclorit de sodiu, soluţie, min 12,5 % Hidroxid de sodiu 0,7 – 2% | 60 litri anual | P | Corodarea/ iritarea pielii- categoria 1; H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Toxicitate asupra unui organ țintă specific în urma unei singure expuneri – categoria 3; STOT SE 3, H335: poate provoca iritarea căilor respiratorii Toxicitate acuta – categoria 1; H400: foarte toxic pentru mediul acvatic | În bidoane de material plastic de 20 l, stocate temporar într-o magazie închisă. |
| Tinctură de iod/ dezinfectant fermă și incubație -iod metalic -iodura de potasiu -alcool etilic -apa demineralizata | 120 l anual | P | Sensibilitatea căilor respiratorii și a pielii – categoria 1; H317- Poate provoca o reacţie alergică a pielii. | În bidoane de material plastic de 1 litru, stocate temporar într-o magazie închisă. |
| Sulfat de cupru/ dezinfectant adăposturi Sulfat de cupru pentahidrat | 40 kg anual | P | Toxicitate acută – categoria 4; H302: nociv în caz de înghițire Lezarea gravă/iritarea ochilor – categoria 2; H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor Corodarea/ iritarea pielii- categoria 2; H315: Provoacă iritarea pielii. Toxicitate acuta – categoria 1; H400: foarte toxic pentru mediul acvatic Toxicitate cronică – categoria 1; H410: dăunator ptr mediu acvatic cu efecte pe termen lung | Saci din material plastic de 20 kg, stocat temporar într-o magazie închisă. |
| *Cantitatea este estimată pe baza celor generate sau întrebuințate; valorile pot varia de la an la an în funcție de producție, de numărul de cicluri de creștere a păsărilor, produsele se pot schimba în funcție de evoluția lor calitativă |

În cadrul Fermei nr. 32 Cărpiniș se respectă prevederile concluziilor BAT referitoare la managementul activității, la managementul nutrițional și la gestionarea materiilor prime, astfel:

    - furajele sunt preparate cu respectarea tehnicilor de nutriție, hrănirea păsărilor se face astfel încât să se asigure o eficiență maximă în privința creșterii și dezvoltării tineretului și adultelor, funcție de vârsta și cerințele păsărilor; cantitatea de furaj consumat este în conformitate cu recomandările BAT de 15,3-15,7 kg furaj/pasăre/an pentru tineret (pullets) - cantitatea de furaj  consumată în halele de tineret a fost de 15,64 kg/pasăre/an. Pentru găini adulte rase grele, cantitatea consumată în fermă a fost de 24,87 kg/pasăre adultă/an – pentru acestea BAT-urile nu menționează cantitate de furaj consumată.

    - hrănirea păsărilor se face astfel încat să se asigure o eficiență maximă de transformare furaj/greutate, funcție de varsta și cerințele păsărilor

    - hrana este granulata și uscată, permițand o manevrare mai uşoară, iar transportul se face cu mijloace de transport închise, se descarcă în silozuri închise, astfel că emisiile de pulberi sunt eliminate în totalitate.

    - materiile prime și materialele utilizate se achiziționează de la societăți autorizate să le pună pe piață; sunt însoțite de fișele cu date de securitate – care furnizează toate informațiile necesare gestionării corecte a acestora.

    - se ține o evidență strictă și detaliată a materiilor prime utilizate

    - se asigură controlul materiilor prime prin proceduri ale sistemului de management al calității referitoare la aprovizionare și recepție materii prime

    - se achiziționează cantități în funcție de necesar, fără să se facă stocuri inutile.

Materiile prime și materialele utilizate în procesul de producție nu prezintă potențial de poluare datorită gestionării corespunzatoare a acestora.

Conformarea cu cerințele BAT pentru materii prime și materiale

| Cerința BAT | Răspuns |
| --- | --- |
| Există studii pe termen lung care sunt necesare a fi realizate pentru a stabili emisiile în mediu și impactul materiilor prime și materialelor utilizate? Daca da, faceți o listă a acestora și indicați în cadrul programului de modernizare data la care acestea vor fi finalizate. | Nu a fost cazul. Efectul substanțelor dezinfectante este descris în Fișele cu date de securitate. Materiile prime și materialele utilizate sunt însoțite de certificate de conformitate |
| Listați orice înlocuiri preconizate și indicați data la care acestea vor fi finalizate, în cadrul programului de modernizare. | În funcție de recomandările autorității sanitar-veterinare |
| Confirmați faptul că veți menține un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament? | Da, se ține o evidență strictă și detaliată a materiilor prime utilizate |
| Confirmați faptul că aveți proceduri de asigurare a calității pentru controlul materiilor prime? | Da, se asigură controlul materiilor prime prin proceduri ale sistemului de management al calității referitoare la aprovizionare și recepție materii prime conform ISO 9001 |
| Confirmați faptul că veți menține proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanța cu noile progrese referitoare la materiile prime si utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? | Sistemul de management este mentinut si imbunatatit continuu (se tine cont de standarde noi aparute, cerinte legislative, de progresele aparute la materii prime si materiale) |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Titularul/operatorul va avea proceduri de asigurare a calităţii pentru controlul materiilor prime, pentru a se asigura că acestea nu modifică structura şi nivelul emisiilor;

6.8. Titularul activităţii/operatorul trebuie să aibă în vedere optimizarea continuă a consumului de materii prime şi materiale auxiliare, comparând consumurile proprii cu cele din documentul BREF.

6.9. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul tehnologic:

Substanţele periculoase care prezintă un potenţial de risc de poluare în cadrul amplasamentului pe baza probabilităţii producerii de evacuări ale unor astfel de substanţe  (ca materii prime, emisii sau deşeuri) sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| Principalele materii prime/ natură chimică, compoziţie | Cantitate anuală / existentă în stoc (t) | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de exemplu, degradabilitate, bioacumulare potenţială, toxicitate pentru specii relevante) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Categorie: Periculoase/ Nepericuloase | Fraze de pericol | Ecotoxicitate |
| Medicamente pentru uz veterinar, substanţe pentru dezinfecţie în fermă |
| Vaccinuri | 29.000 MD | P | Periculozitate specifică – risc de infecţie | Nu e cazul |
| Versal/acidifiant pasari acid formic - acid lactic - acid propionic - acid citric monohidrat - acid acetic | 1800 l/an | P | H315: Provoacă iritarea pielii. H318: Provoacă leziuni oculare grave. H302: nociv in caz de inghitire H314: Provoacă arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor. | Acid formic: toxicitate acuta asupra pestilor, LC50 = 130mg/l; toxic.ac.asupra algelor, ErC50>1000 mg/l; tox.asupra crustaceelor, ErC50 385 mg/l Acid lactic: toxicitate acuta asupra pestilor, LC50 = 320mg/l; toxic.ac.asupra algelor, ErC50=3500 mg/l; tox.asupra crustaceelor, EC50=240 mg/l Acid propionic: toxicitate acuta asupra pestilor, LC50 = >10000mg/l; toxic.ac.asupra algelor, ErC50= >500 mg/l; tox.asupra crustaceelor, EC50=250 mg/l |
| Sodă caustică – hidroxid de sodiu/ igienizare adăposturi Soluţie 48% | 60 litri | P | H314: Provoacă arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor. H290: Poate fi corosiv pentru metale. | Toxicitate acuta pentru organismele acvatice Rezultatele testelor de toxicitate indica valori reduse, privind toxicitatea la pesti: LC50 / 96h / pesti = 35 - 189 mg/l; EC50 / 48h / ceriodaphnia -crustaceans = 40.4 mg/l; LC50 / 72h/ alge = Nu detin date Toxicitate cronica pentru organismele acvatice Testele disponibile privind toxicitatea pe termen lung la pesti indica valori de toxicitate foarte reduse. Valoare pentru toxicitate cronica ≥ 25 mg/l. Toxicitatea pentru macro-organismele din sol Comportamentul solului nu a fost inclus in evaluarea de risc, nefiind relevant pentru hidroxid de sodiu. O data patruns in sol, absorbtia in particulele de sol este neglijabila. |
| Var/igienizare adăposturi var calcic hidratat (hidroxid de calciu) | 700 kg | P | H315: Provoacă iritarea pielii. H318: Provoacă leziuni oculare grave. H335: Poate provoca iritarea cailor respiratorii | Toxicitate acuta - pe termen scurt, pentru organismele acvatice Clorura de var este un produs care afecteaza mediul acvatic. Valori aplicabile pentru hipoclorit de calciu: LC50 /pesti/ 96h = 0.049 - 0.16 mg/l; Pentru daphnia magna: Nu; Pentru alge: Nu detinem date. |
| Virakil/ dezinfectie adaposturi -compusi de amoniu cuaternar; -benzyl-C12-16- -alkyldimethyl, cloruri; -glutaraldehide; - PIN-2(3)-ENE | 250 litri | P | H290:subst coroziva ptr metal H302: nociv in caz de inghitire H332: nociv in caz de inhalare H314: Provoacă arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor. H334: poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultati de respiratie in caz de inhalare H317: poate provoca o reactive alergica a pielii. H335: poate provoca iritarea cailor respiratorii H400: foarte toxic pentru mediul acvatic H410: daunator ptr mediu acvatic cu efecte pe termen lung | Evitati orice scurgere de produs in sursele de apa Toxicitate: -substanta – nespecificat -mixturi – toxicitate acuta: foarte toxic ptr organismele acvatice; toxicitate cronica: foarte toxic ptr mediul acvatic cu efecte pe termen lung |
| Virocid/ dezinfecţie adăposturi, aşternut Clorură de alchildimetilben-zil-amoniu 170,60 g/l Clorură de didecildimetil-amoniu 78,00g/l Glutaraldehidă 107,25 g/l | 800 litri | P | H226: lichid si vapori inflamabili H302: nociv in caz de inghitire H332 – Nociv în caz de inhalare H312: Nociv în contact cu pielea | Virocid: LC50 pesti 1: 1-10 mg/l 96 h EC50 Dafnia 1: 1-10 mg/l 48 h Alkyldimethylbenzylammoniumchloride: CL50 alte organisme acvatice 1: 0,03 mg/l Algae |
| DM CID /dezinfecţie adăposturi Hipoclorit de sodiu 1-5% Hidroxid de sodiu 5-15% | 1.000 litri | P | EUH031 H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor | Ecologie - aspecte generale: Surfactantul (surfactanţii) din acest preparat corespunde (corespund) criteriilor de biodegradabilitate din Reglementarea (CE) nr. 648/2004 privind detergenţii. Datele pe care se sprijină această afirmaţie sunt disponibile autorităţilor competente din statele membre şi le vor fi puse la dispoziţie la cerea directă a acestora sau la cea a fabricantului de detergenţi. |
| CID 2000/ dezinfecţie adăposturi, aşternut Peroxid de hidrogen cca. 20% Acid acetic >10% Acid peracetic cca. 5% | 90 litri | P | H242-Pericol de incendiu in caz de încălzire. H302/332-Nociv in caz de înghiţire sau inhalare. H314–Provoacă arsuri grave ale pielii H410-Foarte toxic pentru mediul acvatic | CID 2000: -LC50 pesti 1: ca. 25 mg/l (50-96 h) -CL50 alte organisme acvatice 1: ca. 12 mg/l (50-72 h) -EC50 Dafnia 1: ca. 10 mg/l (48 h) Acetic acid: -LC50 pesti 1: >300 mg/l -EC50 Dafnia 1: >300 mg/l -CE50 alte organisme acvatice 1: >300 mg/l -ErC50 (alge): >300 mg/l Hydrogen peroxide: -LC50 pesti 1: 37,4 mg/l 96 h -EC50 Dafnia 1: 7,7 mg/l 24 h |
| Lerasept/ dezinfectie adaposturi apa oxigenata - acid acetic -acid peracetic -amestec agenti activi de suprafata | 30 kg | P | H272:poate agrava un incendiu H290: Poate fi corosiv pentru metale. H302: nociv in caz de inghitire H332 – Nociv în caz de inhalare H312: Nociv în contact cu pielea H314:provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor H318:provoaca leziuni oculare grave H335: poate provoca iritarea cailor respiratorii H410: daunator ptr mediu acvatic cu efecte pe termen lung | Toxicitate acvatica Apa oxigenata: EC 10 / 16 h: 11 mg/l (Pseudomonas putida) EC 50 / 24 h: 7,7 mg/l (Daphnia magna) EC 50 / 48 h: 2,4 mg/l (Daphnia pulex) IC 50 / 72 h: 2,5 mg/l (Chlorella vulgaris) LC 50 / 24 h: 31 mg/l (Oncorhynchus mykiss) LC 50 / 96 h :16,4 mg/l (Pimephales promelas) NOEC: 0,63 mg/l (Daphnia magna) (21 d) NOEC / 72 h: 0,1 mg/l (Chlorella vulgaris) 0,63 mg/l (Skeletonema costatum) Acid peracetic: -EC 50/3h: 5,1 mg/l (Belebtschlamm (Methode OECD 209)) (OECD TG 209) - EC 50/48 h: 0,5-1,0 mg/l (Daphnia magna); 0,18-1,0 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) - LC50/96 h: 0,9-2,0 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (Literatur); 1,1-3,3 mg/l (Lepomis macrochirus) - NOEC: 0,00094 mg/l (Danio rerio) (33 d, post hatch success / early life stage); 0,05 mg/l (Daphnia magna) (21 d, OECD 211) |
| Antigerm Foam/ dezinfectant adaposturi - hidroxid de sodiu - etilendiaminotetraacetat de tetrasodiu - dodecyldimethylamine oxide -alkylpoliglucoside C8-10 -alkylpoliglucosid -N-(3-amynopropil)-N-dodecylpropan-1,3-diamine -decyldimethylaminoxid -alkylopolyglycosideC10-16 | 270 kg | P | H290:subst coroziva ptr metal H314:provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor H318:provoaca leziuni oculare grave H412: nociv ptr mediu acvatic cu efecte pe termen lung | Toxicitate acvatica 64-02-8 etilendiaminotetraacetat de tetrasodiu: - LC50 (96 h) > 100 mg/L (peste) (OPP 72-1) - EC50 > 100 mg/L (algae) (RL 88/302/EWG TeilC); > 100 mg/L (dap) (DIN 38412 Teil 11) 2372-82-9 N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine: - LC50 (96 h) 0,43 mg/L (Brachydanio rerio) (OECD 403) - EC50 (48 h) 0,078 mg/L (daphnia magna) (OECD 202) - EC50 (72 h) 0,015 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) - NOEC 0,18 mg/L (Brachydanio rerio) (OECD 203); 0,04 mg/L (daphnia magna) (OECD 202) |
| Formol/ dezinfectant adăposturi si aşternut Formaldehidă 37% | 1.300 litri | P | H301- Toxic în caz de înghiţire. H311- Toxic în contact cu pielea. H331 –Toxic în caz de inhalare. H341 Poate provoca anomalii genetice. H350- Poate provoca cancer. H314: Provoacă arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor. H317- Poate provoca o reacţie alergică a pielii. STOT SE 3H335: poate provoca iritarea cailor respiratorii | Efecte ecotoxice: Efecte biologice: Toxic pentru organismele acvatice. toxina protoplasmatica. Caustic chiar în forma diluata. Efect dezinfectant. Efect toxic asupra pestilor planctonului. Descompunerea reziduurilor lichide este impiedicata sau imposibila chiar la dilutie mare. Pericliteaza sursele de apa potabila daca patrund în sol si/sau ape în cantitati mari. Toxicitate peste: P.promelas LC50: 24 mg/l /96 h (Formaldehida) (Lit.); Br. rerio LC50: 41 mg/l /96 h (Formaldehida) (IUCLID); Toxicitate Dafnie: Daphnia magna EC50: ~2 mg/l /48 h (Formaldehida) (IUCLID); Toxicitate bacteriala: Photobacterium phosphoreum EC50: 8.5 mg/l /30 min (Formaldehida) (Lit.). Concentratia toxica maxima admisibila: Toxicitate alge: Sc.quadricauda IC5: 2.5 mg/l /8 d (Formaldehida) (IUCLID); Toxicitate bacteriala: M.aeruginosa EC5: 0.39 mg/l /8 d (Formaldehida) (IUCLID). Date ecologice suplimentare: COD: ~0.47 g/g (Formaldehida) (IUCLID); TOD: 1.068 g/g (Formaldehida) (Lit.) A nu se permite infiltrarea în ape, ape reziduale sau sol! |
| Hipoclorit de sodiu – soluţie/ dezinfecţie linii apă Hipoclorit de sodiu, soluţie, min 12,5 % Hidroxid de sodiu 0,7 – 2% | 60 litri | P | H314: Provoacă arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor. STOT SE 3, H335: poate provoca iritarea cailor respiratorii H400: foarte toxic pentru mediul acvatic | Toxicitate acuta –pe termen scurt, pentru organismele acvatice: LC50 /96h / pesti (apa dulce)= 0.06 mg/l; LC50 /96h/ pesi (apa dulce) = 0.032 mg/l; LC50 /48 h/ daphnia magna (apa dulce) = 0.141 mg/l; LC50 /48H/ nevertebrate (apa sarata) = 0.026 mg/l; specia: crassostrea virginica; NOEC(7zile)/ alge (apa dulce) = 0.0021 mg/l; specia: periphyton Toxicitate cronica - pe termen lung asupra organismelor acvatice: EC50 /LC50 /alge de apa dulce =0,1 mg/l; EC10 /LC10 sau NOEC /alge de apa sarata = 0,02 mg/L. Concentratii predictibile fara efect PNEC apa-proaspata /10 = 0.21 μg/L (toxicitate acvatica minima pe termen lung); PNECapa-marina/50 = 0.042 μg/L (toxicitate acvatica minima pe termen lung). |
| Tinctura de iod/ dezinfectant ferma si incubatie | 120 litri | P | H317- Poate provoca o reacţie alergică a pielii. | Nu exista probleme ecologice |
| Sulfat de cupru/ dezinfectant adaposturi | 40 kg | P | H302: nociv in caz de inghitire H319 – Provoaca o iritare grava a ochilor H315: Provoacă iritarea pielii. H400: foarte toxic pentru mediul acvatic H410: daunator ptr mediu acvatic cu efecte pe termen lung | Ecotoxicitate: Se va evita contaminarea căilor navigabile. În sol, sulfatul de cupru se infiltrează parţial în straturile inferioare, o parte este păstrat în componenţii solului iar o parte este transformat prin oxidare. Cuprul are o puternică afinitate faţă de hidratul feric sau de magneziu, argile, minerale de carbon şi materie organică. Sorbţia în aceste substanţe, suspendată în coloana de apă şi însedimentele de pe fundul apei, duce la îmbogăţirea relativă a fazei solide şi la reducţia în straturile dizolvate. Toxicitate în mediul acvatic: Foarte toxic pentru organismele acvatice. Poate cauza efecte adverse pe termen lung mediului acvatic. EC50 alge, 5 zile (Selenastrum capricornutum): 0,0031 mg / L (l) 48 h EC50 (Daphnia magna): 0,18 mg / L (l) 96 h LC50 (păstrăv curcubeu): 0,032 mg / L (l) |

| Denumirea materiei prime, a substanţei sau a preparatului chimic | Mod de stocare Poate constitui materialul un risc semnificativ de poluare a solului şi apei subterane prin natura sa sau prin cantitatea stocată? |
| --- | --- |
| Materiale de uz veterinar | Farmacia veterinară aferentă fiecărui sector din cadrul fermei: sector tineret, sector adulte, staţie de incubaţie, în ambalajele originale de la furnizori. Deşeurile se gestionează conform legislaţiei sanitare şi de mediu. Nu prezintă pericol pentru sol şi apă subterană datorită cantităţii mici, a ambalajului şi a condiţiilor de păstrare. |
| Materiale pentru dezinfecţia şi dezinsecţia halelor (virocid, CID 2000, DM-CID-S, sodă caustică, etc.) | Sunt depozitate în magazii special amenajate şi închise, în ambalajele originale. Substanţele sunt gestionate de personal cu calificarea necesară, conform prevederilor legale. Nu prezintă pericol pentru sol şi apă subterană datorită cantităţilor mici aflate la un moment ( aprox.1/6 din cantitatea anuală, nu se merge pe stocuri) datorită ambalajului în recipiente cu volum redus şi a condiţiilor de depozitare. |
| Formol | În ambalaje originale, spaţii închise, sub o evidenţă scrisă. Nu prezintă risc de accident – se gestionează conform datelor din fişa tehnică de securitate. Nu prezintă pericol pentru sol şi apă subterană datorită, cantităţilor mici aflate la un moment (1/6 din cantitatea anuală, nu se merge pe stocuri) datorită ambalajului în recipiente cu volum mic şi a condiţiilor de depozitare. |
| Var | În saci de polietilenă, în magazii acoperite şi închise. Se utilizează conform specificaţiilor din fişa de siguranţă Nu prezintă pericol pentru sol şi apa subterană. |
| Aşternut cu dejecţii din hale, prin nutrienţi: azot şi fosfor | Compoziţia dejecţiilor de pasăre în procente din material uscat: azot total 4,2 -7,6, fosfor 1,4 – 1,8, potasiu 1,6 – 2,8, magneziu 0,4 – 0,5, sulf 0,3 -0,7. Pentru colectare exista platformă betonată cu capacitatea de 1944 mc. Se pot întâmpla scurgeri și împrăştieri pe sol în cazul în care este scos din hală pe timp ploios. Acestea sunt minimizate datorită evacuării așternutului strict pe platformele betonate, dotate cu cămine de canalizare cu guri de vizitare care le preiau. Nu este depozitat direct pe sol, eliminându-se riscul poluării acestuia. Prin natura şi cantitatea emisă poate constitui o sursă de poluare a solului şi a apei subterane. Se iau măsuri de prevenire: condiţii de adăpostire, sistem de ventilaţie, prevenirea umezirii, o bună gospodărire a dejecţiilor scoase din hale în conformitate cu BAT şi cu bunele practici agricole. |
| Amoniac emis din adăposturi | Este emis prin refulările ventilatoarelor din fiecare hală şi suferă fenomenul de dispersie pe distanţe care depind de condiţiile atmosferice. Prin monitorizările imisiilor, concentraţiile se încadrează în limitele admisibile. În atmosferă amoniacul suferă diferite transformări chimice datorită umezelii, oxidanţilor, putând ajunge în cantităţi extrem de mici şi pe sol sub formă de amoniu, săruri de acizi, antrenat de apa din precipitaţii. |

Produsele utilizate sunt aprobate de  autoritatea sanitar - veterinară.

6.9.1. Titularul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor, pentru modificarea si aprobarea Directivelor 67/548/CE si 1999/45/CE, precum și modificarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice. Titularul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificările și completările ulterioare. Se vor respecta, de asemenea, prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6.9.2. Titularul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.

6.9.3. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în laborator: nu este cazul.

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 73 din 16.06.2021, valabilă până la 16.06.2026, transferata catre SC Transavia SA prin documentul nr. 723/T11/TB/26.07.2022 eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Olt, SGA Brașov.

7.1.1.  Alimentarea cu apă

Sursa de apă: este subterană, prin front de captare format din trei foraje, F1, F2 și F3,  amplasate în vecinătatea fermei, în partea de est a acestuia, la aproximativ 3 km. Cele trei foraje au adâncime diferită: F1 = 13,5 m, F2 = 12,5 m şi F3 = 50 m şi sunt dotate cu pompe submersibile care captează apa şi o transmit până la rezervorul de înmagazinare amplasat în curtea fermei.

Datorită existenţei în zonă a unui distribuitor de apă prin reţea de aducţiune şi pentru ca în situaţii de forţa majora să se asigure necesarul de apă pentru ferma, societatea are încheiat contractul nr. 2371/04.04.2017 de branșare si utilizare a serviciului de alimentare cu apă, cu societatea SC Tarlungeni Servicii Ape SRL.

Cabinele forajelor sunt construcţii din beton (dimensiuni: 2,0 X 2,0 X 2,5 m) şi au imprimat avertismentul de zona de protecţie (conf. prevederilor HG nr.930/2005).

Caracteristicile forajelor sunt:

| Caracteristici foraj | Forajul F1 | Forajul F2 | Forajul F3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Adâncime (m) | 13,5 | 12,5 | 50 |
| Nivel hidrostatic (m) | 2,4 | 4,3 | 12,5 |
| Nivel hidrodinamic (m) | 6,0 | 4,8 | 18 |
| Debit capabil (l/s) | 2,7 | 2,7 | 5,0 |
| Caracteristici pompe | Pompă submersibilă tip HEBE 65x6, Q = 11 mc/h, H=90 mCA, P= 7,5 KW, n = 1500 rot/min | Pompă submersibilă LOWARA tip 12 GS55T Q = 12 mc/h, H=60 mCA, P= 5,5 KW, n = 1500 rot/min |

Instalaţii de tratare: Pentru îmbunătățirea calității apei utilizată pe amplasament există aparat pentru denitrare a apei.

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei: De la  foraj, apa este transportată printr-o conductă metalică cu diametrul de D = 168 mm şi lungimea de cca. 2,7 km, până la rezervorul de înmagazinare din ferma.

În cadrul Fermei nr. 32 Cărpiniş există un rezervor de înmagazinare din beton, cu capacitatea de 150 mc, din care 50 mc reprezintă rezerva intangibila pentru incendiu. Bazinul pentru înmagazinarea apei potabile este exploatat în regim automat, fiind prevăzute nivele de exploatare de supraplin, de rezerva pentru incendiu şi nivel zero de golire atunci când necesită curăţare şi dezinfecţie.

Staţia de pompare este dotată cu:

- Recipiente hidrofor, 4 buc. cu capacitatea de 500 l fiecare, P = 10 at

- Pompă activă, Q= 10 mc/h, H = 50 CA, P = 7,5 KW, n= 3000 rot/min.

- Pompă rezervă, Q= 8 mc/h, H = 50 mCA, P = 5,5 KW, n= 3000 rot/min

Reţeaua de distribuţie a apei:  Din rezervorul de înmagazinare  apa este distribuită printr-o reţea de distribuţie inelară din ţeavă zincată Dn=80mm, L = 1000ml.

Norma de consum pentru apa utilizată este, conform Autorizației de gospodărirea apelor nr. 73 din  16.06.2021:

- Apă pentru nevoile fiziologice ale păsărilor  -  91 l/cap/an adulte; 70 l/cap/an tineret

- Apă pentru igienizarea halelor  - 0,1044 mc/mp/an adulte; 0,12 mc/mp/an tineret

- - Apa pentru salubrizare incubatie	- 0,025 mc/mp/an

- - Apă pentru consum menajer    -   60 l/zi/om

Necesar total de apă, conform Autorizatiei de gospodarirea apelor:

- Volum zilnic maxim = 110 mc/h

- Volum zilnic mediu = 44 mc/zi

- Volum zilnic minim = 30 mc/zi

Apă pentru stingerea incendiilor: Volumul intangibil este 50 m3, asigurat de cantitatea de apă din rezervorul de înmagazinare cu capacitatea de 150 m3. Rezervorul este echipat cu pompă de incendiu având caracteristicile: Q = 25 mc/h, H = 70 mCA, P =5,5 KW, n= 3000 rot/min.

Debitul suplimentar acceptat pentru refacerea rezervei de incendiu din sursă este de 4 l/s.

Volume şi debite de apă asigurate în sursă pentru alimentarea cu apă a folosinţei (conform Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 73/16.06.2021)

- zilnic maxim: 110 mc - 1,30  l/s - anual 40,150 mii mc

- zilnic mediu: 44 mc - 0,50 l/s - anual 16,00 mii mc

- zilnic minim: 30 mc -  0,35 l/s - anual 10,95 mii mc

Necesarul de consum de apă potabilă se încadrează în volumele şi debitele de apă autorizate.

Utilizarea apei în cadrul fermei de reproducţie (tineret si adulte):

►adăparea păsărilor: linii de adăpare suspendate prevăzute cu picurători, regulator de presiune, cablu sau profil anticăţărare pasări, racord la regulator, apometru;

Adăparea pasărilor se face cu apă potabilă asigurată de priza de alimentare cu apă a halei. Sistemul de adăpare este constituit dintr-o serie de adăpători individuale, amplasate de-a lungul halelor de creştere. Sistemul de adăpare este dotat cu cupe în care se colectează eventualele scurgeri de apă, cu picurători, precum şi cu pipete pentru adăpare. Liniile de adăpare sunt suspendate, având posibilităţi de reglare a înălţimii în funcţie de vârsta pasărilor. În fiecare hală este prevăzută o linie de alimentare cu apă a instalaţiilor de adăpare prevăzute cu filtru de apă, regulator de presiune, apometru, dozator de medicamente.

►apa pentru igienizarea halelor: Apa este utilizată la spălarea halelor cu jet de apă şi dezinfectanţi, după ce s-a realizat în prealabil evacuarea aşternutului amestecat cu dejecţii, manual la etaj şi mecanizat la parter şi preînmuierea prin pulverizare cu detergent a tavanului şi pereţilor.

►la filtrul sanitar: necesar apă personal angajat.

Utilizarea apei in staţia de incubaţie:

►birouri, grupuri sanitare: necesar apă personal angajat;

►spaţii utilaje și echipamente: spălare spaţiu de lucru şi echipamente.

Norma de consum pentru apă:

| Categoria de apă utilizată | Situaţia pe teren | Recomandare BAT |
| --- | --- | --- |
| Adăpare tineret | 34 l/cap/an | 30 – 70 l/cap/an pui de carne |
| Adăpare adulte | 74 l/cap/an |  |
| Igienizare hale | 0,06 mc/mp/an | 0,03-0,105 mc/mp/an |

Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere de pe amplasament  provenite de la filtrele sanitare sunt colectate prin reţeaua de canalizare din tuburi de beton cu Dn = 200 mm - cu descărcare în trei bazine vidanjabile, cu capacitatea de 20 mc fiecare (câte un bazin pentru blocurile de tineret, cele de adulte şi pentru staţia de incubaţie). Bazinele sunt complet betonate (pereţii și radierul). Bazinele se vidanjează periodic de către societate autorizată, pe baza de contract.

Volum de ape evacuate (conform Autorizaţiei de gospodărirea apelor nr. 73/16.06.2021):

- ape uzate menajere: zilnic maxim 3,00 mc; zilnic mediu 2,8 mc anual 1,10 mii mc

- Apele  uzate tehnologice provenite de la halele de păsări sunt evacuate după cum urmează:

- Apele uzate provenite de la spălarea halelor de tineret şi a halelor de adulte sunt colectate prin reţeaua de canalizare existentă, cu tuburi din beton cu Dn = 200 mm şi deversate în 2 bazine vidanjabile etanş cu capacitatea de 70 mc fiecare. Bazinele sunt realizate din beton, cu radierul şi pereţii betonaţi, se vidanjează periodic prin grija beneficiarului de către societate autorizată, pe bază de contract şi sunt transportate la staţie de epurare.

- Apele uzate provenite de la spălarea spațiilor de producţie de la staţia de incubaţie sunt colectate prin reţeaua de canalizare din tuburi de beton cu Dn = 200 mm şi descărcate în bazinul  cu capacitatea de 20 mc, care se vidanjează periodic de către  societate autorizată, pe bază de contract.

- Volum de ape evacuate (conf. Autorizaţie SGA nr. 73/16.06.2021):

- ape uzate tehnologice: zilnic maxim 6,00 mc; zilnic mediu 5,5 mc.

Apele pluviale se scurg liber la nivelul solului.

Recircularea apei uzate şi a apei folosite pentru spălare este interzisă de normele sanitar-veterinare.

Compararea cu cerintele BAT pentru consumul de apa

| Categoria de apă utilizată | Situaţia pe teren | Recomandare BAT |
| --- | --- | --- |
| Adăpare tineret | 34 l/cap/an | 30 – 70 l/cap/an pui de carne |
| Adăpare adulte | 74 l/cap/an |  |
| Igienizare hale | 0,06 mc/mp/an | 0,03-0,105 mc/mp/an |

Concluziile BAT nu prevăd valori limita pentru consumurile de apă.

Conform recomandarilor BAT, apa este utilizata intr-un mod eficient:

-halele sunt dotate cu instalatii computerizate pentru controlul furnizarii apei de baut;

-pentru igienizarea halelor si pentru igienizarea spatiilor si a echipamentelor de le statia de incubatie se folosesc instalatii cu apa sub presiune pentru consum minim de apa;

-se inregistreaza si se contorizeaza apa utilizata prin măsurarea consumului;

-se verifica, se asigura intretinerea si repararea eventualelor defectiuni aparute la echipamentele si instalatiile de la reteaua de distributie apa.

### Consumul de apa in sectorul avicol depinde de o serie de factori precum: specia si varsta, conditiile de sanatate, temperatura apei, temperatura ambientala, consumul de furaje si sistemul de apa potabila folosit.

Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu prevederile Concluziilor BAT privind utilizarea apei in fermele de crestere păsări

| Concluzii BAT | Tehnici aplicate in ferma |
| --- | --- |
| 1.4. Utilizarea eficientă a apei BAT 5. Pentru utilizarea eficientă a apei, BAT constau în utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos:. a) Mentinerea unei evidente a utilizării apei. b) Detectarea si repararea scurgerilor de apă. c) Utilizarea aparatelor de curătare cu înaltă presiune pentru curătarea adăposturilor pentru animale si a echipamentelor d) Selectarea si utilizarea echipamentului corespunzător (de exemplu adăpători de tip biberon, adăpători circulare, jgheaburi cu apă) pentru anumite categorii de animale, garantând, în acelasi timp, disponibilitatea apei (ad libitum). e) Verificarea si (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile. f) Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apă utilizată pentru curătenie (Aplicabilitatea poate fi limitată de riscurile în materie de biosecuritate.) | - halele de crestere pui sunt dotate cu contoare de apa si se tin evidente ale consumului de apa; - conform procedurii de mentenanta a echipamentelor tehnologice din ferme se asigura verificarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de apa de pe amplasament; - pentru igienizarea halelor si pentru igienizarea spatiilor se folosesc instalatii cu apa sub presiune pentru consum minim de apa; - halele de crestere pui sunt dotate cu instalatii computerizate pentru controlul furnizarii apei de baut, sistemul de adăpare utilizat este unul performant, cu pierderi minime dar in acelasi timp garantează disponibilitatea apei ad libitum astfel cantitatea de apă nu este restricţionată - datorita normelor sanitar-veterinare nu este permisa recircularea sau reutilizarea apei in procesul tehnologic |

Conformarea cu cerintele BAT pentru utilizarea apei

| Cerinta caracteristica privind BAT | Raspuns |
| --- | --- |
| 1. A fost realizat un studiu privind utilizarea eficienta a apei? Indicati data si numarul documentului respectiv. | DA, conform AIM se intocmeste audit privind utilizarea apei la o frecventa de 3 ani si se depune Raport de audit privind eficientizare consum apa ca anexa la RAM (ultimul depus in RAM pentru anul 2021). |
| 2. Listati principalele recomandari ale acelui studiu si data pana la care recomandarile vor fi implementate Daca un plan de actiune este disponibil, este mai convenabil ca acesta sa fie anexat aici. | Nu a fost cazul |
| 3. Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apa? Daca DA, descrieti succint mai jos principalele rezultate. | - se folosesc instalatii automate cu consum de apa comandat prin calculator de proces - sunt utilizate instalatii performanate pentru spalare-dezinfectie spatii productie si utilaje ferma si statie incubatie – pentru reducere consum apa - liniile de adapare pasari sunt dotate cu picuratori, regulator de presiune de linie– nu se restrictioneaza consumul dar se evita astfel pierderile de apa - sunt montate contoare de apa la fiecare hala pentru evidenta consum apa - se verifica si se intretin in permanenta instalatiile de apa din cadrul fermei (instalatii interioare si exterioare) pentru a se evita eventuale defectiuni si pierderi de apa |

7.2. Utilizarea eficientă a energiei și a resurselor

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie să identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de căldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

Consumuri specifice de energie

| Sursa de energie | Consum de energie |
| --- | --- |
|  | Furnizata | Primara, MWh/ an | % din total |
|  | Ferma | Statie incubatie |  |  |
| Electricitate din reteaua publica - pe bază de contract/ sistem fotovoltaic cu o putere de 336,96 kWp/300 kW pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu și injecție în rețea | 950 MWh/an | 540 MWh/an | - | - |
| Gaze naturale- pe bază de contract | 4480 Mwh/an | 500 MWh/an | - | - |
| TOTAL | 6470 Mwh/an | - | - |

| Activitati cu consum de energie | Sursa de energie | Consum specific de energie kWh/pasare/an |
| --- | --- | --- |
| Tineret gaini reproductie rase grele | Energie electrica | 1,18 |
| Gaini adulte reproductie rase grele |  | 5,15 |
| Tineret gaini reproductie rase grele si gaini adulte reproductie rase grele | Gaze naturale | 15 |

Conformarea cu cerintele BAT

| Proceduri scrise de functionare, intretinere si gospodarire a energiei pentru urmatoarele componente | Da/ Nu | Informatii suplimentare (documentele de referinta) |
| --- | --- | --- |
| Aer conditionat, proces de refrigerare si sisteme de racire (scurgeri, etansari, controlul temperaturii, intretinerea evaporatorului/condensatorului) | NU | Nu detinem instalatii de aer conditionat, sisteme de racire sau de refrigerare in hale |
| Functionarea motoarelor si mecanismelor de antrenare | DA | Plan general mentenanta Fise de mentenanta |
| Sisteme de gaze comprimate (scurgeri, proceduri de utilizare) | NU | Nu detin sisteme de gaze comprimate |
| Sisteme de distributie a aburului (scurgeri, izolatii) | NU | Nu detine echipamente care produc sau distribuie abur |
| Sisteme de incalzire a spatiilor si de furnizare a apei calde | DA | Plan general mentenanta Fise de metenanta |
| Lubrefiere pentru evitarea pierderilor prin frecare | DA | Plan general mentenanta Fise de metenanta |

Masuri tehnice pentru eficienta energetica

| Masuri tehnice implementate pentru evitarea incalzirii excesive sau pierderilor din procesul de racire pentru urmatoarele aspecte | Da/ Nu | Informatii suplimentare (termene prevazute pentru aplicarea masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante/ aplicabile) |
| --- | --- | --- |
| Izolarea suficienta a sistemelor de abur, a recipientilor si conductelor incalzite | NU | Nu se produce abur in instalatii |
| Prevederea de metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii | DA | Halele pentru crestere pasari si filtrele sanitare sunt cladiri inchise, termoizolate, bine intretinute |
| Sunt prevazuti senzori si intrerupatoare temporizate simple pentru a preveni evacuarile inutile de lichide si gaze incalzite | DA | Aerotermele folosite la incalzirea halelor de crestere a puilor sunt prevazute cu echipamente pentru controlul si reglarea parametrilor de ardere. |

Conformarea cu cerintele BAT

| Masuri de service al cladirilor sunt implementate pentru urmatoarele aspecte | Da/ Nu | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- |
| Exista o iluminare artificiala adecvata si eficienta din punct de vedere energetic | DA | - In hale pasari: instalatii de iluminat cu reglaj ptr. intensitate, dotate cu becuri economice cu durata de viata sporita - In statia de incubatie: corpuri de iluminat cu durata sporita de viata |
| Exista sisteme de control al climatului eficiente din punct de vedere energetic pentru: Incalzirea spatiilor Apa calda Controlul temperaturii Ventilatie Controlul umiditatii | DA | - In hale pasari: microclimat controlat prin calculator de proces, cu senzori de temperatura si senzori de umiditate |

Concluzii BAT pentru principii de recuperare/economisire energie

| Concluzii BAT pentru principii de recuperare/economisire energie | Tehnica utilizata in instalatie Da/ Nu | Daca nu, explicatie de ce tehnica nu este adecvata |
| --- | --- | --- |
| Recuperarea caldurii din diferite parti ale proceselor | NU | Centralele termice si aerotermele au randament de ardere optimizat, nu se inregistreaza pierderi de caldura in instalatie |
| Minimizarea consumului de apa si utilizarea sistemelor inchise de circulatie a apei | DA | - se folosesc instalatii automate cu consum de apa comandat prin calculator de proces atat la ferma cat si in cadrul statiei de incubatie - sunt utilizate instalatii performanate pentru spalare-dezinfectie spatii productie si utilaje ferma si statie de incubatie |
| Izolatie buna (cladiri, conducte, instalatia) | DA | Hale si cladiri izolate termic |
| Amplasamentul instalatiei pentru reducerea distantelor de pompare | DA | Rezervorul de inmagazinare si instalatia de pompare sunt amplasate in incinta fermei |
| Masuri optimizate de eficienta pentru instalatiile de ardere | DA | Centralele termice si aerotermele au randament de ardere optimizat, verificate periodic |
| Valve automate | NU | Nu este cazul |

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili

| Denumirea | Cantitatea medie anuală | Proces tehnologic / activitatea în care se utilizează | Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaze naturale | 4.980.000 kWh/an | - în ferma, sector tineret și sector adulte: climatizare - în fermă şi în staţia de incubaţie: încălzire spaţii | OMV PETROM SA |
| Energie electrică | 1.490.000 kWh/an | În ferma: Furajare Adăpare Climatizare Igienizare Activitatea administrativă | HIDROELECTRICA SA |
|  |  | În staţia de incubaţie: - Funcţionare echipamente şi utilaje - Activitatea administrativă |  |

Alimentarea cu gaze naturale se face prin branşament individual la limita proprietăţii Ferma nr. 32 Cărpiniş prin punctul de reglare măsură amplasat pe conducta de distribuţie gaze naturale.

La intrarea în fermă se află un regulator de presiune prin care se coboară presiunea la cea necesară funcţionării aerotermelor. Reţeaua de utilizare la consumatorii din hală este realizată aerian, cu  ţeavă metalică. Fiecare hală este dotată cu senzor de detecţie a scăpărilor de gaz, care acţionează un electroventil ce blochează alimentarea cu gaze în caz de necesitate.

Alimentarea cu energie electrică se face din reţeaua de distribuţie de joasă tensiune, existentă pe amplasament, pentru toate activităţile desfăşurate în cadrul fermei (fermă, staţie de incubaţie).

Pentru asigurarea funcţionării utilajelor şi echipamentelor din cadrul fermei, în situaţia unor întreruperi accidentale în alimentarea cu energie electrică, există grup electrogen cu funcţionare pe motorină, având puterea de 125 kVA.

De asemenea exista instalat un sistem fotovoltaic cu o putere de 336,96 kWp/300 kW pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu și injecție în rețea.

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE  AMPLASAMENT

## 8.1. Descrierea amplasamentului

Din punct de vedere fizico-geografic, Ferma nr. 32 Cărpiniş este situata în depresiunea intramontană a Braşovului denumită şi Ţara Bârsei, pe partea stângă a drumului judeţean DJ 103 Braşov – Tărlungeni – Zizin. Faţă de localitatea Cărpiniş, ferma este situata la sud de extravilanul localităţii, la intersecţia drumurilor judeţene: DJ 103A Braşov - Tărlungeni; DJ 103B Săcele – Tărlungeni și Tărlungeni – Cărpiniş – Zizin - Întorsura Buzăului.

În conformitate cu datele Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov, suprafaţa totală de 98.240 mp pe care se află amplasamentul unităţii este proprietatea S.C. TRANSAVIA S.A.,  Extras de Carte Funciară nr. 106496

S.C. TRANSAVIA S.A. se învecinează, conform Planului de încadrare în zonă, cu următoarele localităţi:

Localităţi din vecinătate

| Oraşul / comuna | Localitatea / cartierul | Amplasare faţă de obiectiv | Distanţa de la obiectiv [km] |
| --- | --- | --- | --- |
| Comuna Tărlungeni | Sat Cărpiniş – zona compactă a caselor | N | 0,14 Case răzleţe se apropie de limita de nord a amplasamentului |
|  | Sat Purcăreni | SE | 2 |
|  | Sat Zizin | SE | 2 |
|  | Sat Tărlungeni | S | 0,40 O zonă puţin compactă de locuinţe se apropie la 0,1 km de limita de sud a amplasamentului |
| Comuna Budila | Sat Budila | NE | 3,5 |
| Oraş Săcele | Săcele | SV | 5 |
| Municipiul Braşov | Braşov | V | 8 |

Agenţii economici principali situaţi în vecinătate sunt:

| Nr. crt. | Obiectivul învecinat | Distanţa /Direcţie (km) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hotel Restaurant Ciucaş | 0,02 / SV |
| 2 | SC Vikay SRL | 0,10 / E |
| 3 | SC Izo Villas SRL | 0,05 / S |

În imediata vecinătate se mai află următoarele repere importante:

-La est la circa 0,3 km se afla râul Tărlung;

-La est la circa 1,6 km se află râul Zizin;

-Localizare la intersecţia drumurilor: Braşov - Tărlungeni; Săcele – Tărlungeni si Tărlungeni – Cărpiniş – Zizin - Întorsura Buzăului

-La NE, la cca 5 km se află calea ferată tronsonul Braşov – Întorsura Buzăului, staţia Budila

-La V, la circa 9 km se află calea ferată tronsonul Braşov – Întorsura Buzăului, staţia Braşov Triaj.

Receptorii sensibili: zona locuită este la o distanţă de  100 - 140 m faţă de partea de nord, sud şi est a fermei. Locuinţe răzleţe se apropie de limita de nord a amplasamentului. Ferma a fost construita şi data în folosinţă începând cu 1974, iar profilul de activitate nu a fost schimbat până în prezent. Zona de locuit s-a extins şi s-a apropiat de fermă după punerea în funcţiune a acesteia.

Pe acelaşi amplasament îşi desfăşoară activitatea și staţia de incubaţie a societăţii, cu o capacitate de producţie de aprox. 14.000.000 ouă incubate/an – activitate non IED.

Ferma are ca vecinătăţi:

-nord: teren agricol al comunei Tărlungeni;

-sud: teren agricol al comunei Tărlungeni - sat Cărpiniş si comuna Tărlungeni;

-est: drum judeţean DJ 103 Braşov – Zizin - Întorsura Buzăului şi râul Tărlung;

-vest: teren agricol al comunei Tărlungeni - sat Cărpiniş.

Utilizarea terenului în cadrul Fermei nr. 32 Cărpiniş:

- Suprafaţa totală: 98.240 mp, din care:

- suprafaţa construită = 15.626 mp;

- căi de comunicaţie = 22.353,18 mp;

- suprafaţă zonă verde = 60.260,82 mp.

Grad de ocupare teren = 38,66 %, iar restul de 61,34 % reprezintă suprafaţa de teren liberă.

| Extras CF | Suprafaţa totală din CF | POT |
| --- | --- | --- |
| 106496 | 98.240 | 38,66 % |

8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese:

În cadrul Fermei nr. 32 Cărpiniş se desfăşoară următoarele activităţi:

-Creştere tineret găini reproducţie rase grele şi creştere găini adulte reproducţie rase grele – activitate IED, se desfăşoară în cadrul fermei de reproducţie, denumită Ferma nr. 32 Cărpiniș.

- Incubaţie – activitate non IED, denumită Staţia de incubaţie.

- Sector administrativ – activitate non IED, format din două corpuri de clădiri administrative, cu grupuri sanitare proprii.

| Nr. crt. | Obiective | Suprafaţa construită | Capacitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Sectorul tineret |
| 1 | 6 hale tip P+E | 624 mp/ nivel | 7250 locuri/hala/serie |
| 2 | 6 buncăre pentru stocarea nutreţurilor |  | 8 tone/buncăr |
| 3 | un corp de clădire ce conţine filtru sanitar, farmacia, vestiare, sala de mese, grupuri sanitare |
| 4 | bazin betonat ape uzate |

Dotările halelor din sectorul de tineret sunt:

- Instalaţia interioară de furajare /nivel:

- linii de furajare suspendate cu lanţ distribuitor si hrănitori.

- Instalaţia de adăpare/nivel:

- linii de adăpare suspendate; adăparea se realizează cu un sistem complet automat şi controlat prin calculator, dotat cu regulator de presiune, filtru decantor, dozator de medicamente si apometru.

- Instalaţia exterioară de furajare:

- Instalaţie cu transportoare spiralate automatizate şi deversate în cântare de tip buncăr amplasate in interiorul halei.

- Siloz stocare furaj/hală:

- un buncăr exterior zincat cu capacitatea de 8 tone, racord pentru montarea circuitului de furajare.

- Instalaţie admisie aer proaspăt şi evacuare aer viciat/nivel

- 24 admisii pe nivel, montate pe un perete longitudinal;

- 5 ventilatoare pe nivel, montate pe celalalt perete transversal;

- sistem centralizat de comandă şi acţionare a clapetelor prin servomotor, comandat de un microcalculator de proces.

- Instalaţia pentru încălzire/nivel:

- aeroterme cu gaze naturale cu puterea termică 70 kw fiecare, cu funcţie automată de resetare la avarie, protecţie antiexplozivă individuală, sistem individual de monitorizare a avariilor, comandă electronică.

- Instalaţie umidificare/nivel:

- unitate de racord la reţeaua de alimentare cu apă, cu filtre, pompa de apă cu presiune reglabilă şi  ţevi de umidificare;

- unitate de control a pompei de umidificare.

- Calculator de proces/nivel:

- supraveghere şi control temperatură, umiditate, volum aer vehiculat, senzori de temperatură interiori şi exteriori, control bizonal, senzor umiditate.

- Instalaţie interioară  de iluminat/nivel

- liniile de iluminat au reglaj pentru intensitatea luminoasă, sunt dotate cu becuri economice, cu durata de viaţă sporită, funcţionare zilnică variabilă, în funcţie de vârsta pasărilor.

- Tablou comandă electrică/nivel/hală

- tablou complet de comandă cu relee de acţionare şi protecţii pentru ventilaţie admisie, furajare interioară şi exterioară, temporizarea furajării, relee şi protecţii pentru aeroterme, umidificare, instalaţie de alarmare acustică şi luminoasă pentru toate elementele componente ale halei, inclusiv monitorizarea calculatorului de proces pentru parametrii impuşi.

- Grup electrogen

- Generator electric cu antrenare motor Diesel, automatizat, tablou electric general, comutator automat pentru lipsă tensiune si oprire temporizată cu comutare pe linia de alimentare principală, redresor pentru menţinerea în sarcină a bateriilor de pornire.

| Nr. crt. | Obiective | Suprafaţa construită | Capacitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Sector adulte |
| 1 | 12 hale tip P+E | 624 mp/ nivel | 7000 locuri/hala/serie |
| 2 | 12 buncăre pentru stocarea nutreţurilor |  | 10 tone/buncăr |
| 3 | două corpuri de clădire ce conţin filtru sanitar, farmacia, birouri şi vestiare, sala de mese, grupuri sanitare |
| 4 | magazie de materiale, atelier întreţinere |
| 5 | punct de transformare energie electrică - deserveşte întreaga ferma |
| 6 | bazin semiingropat de înmagazinare apa, capacitate 150 mc |
| 7 | bazine betonate ape uzate |
| 8 | Spaţiu betonat pentru aşternut uzat |

Dotările halelor din sectorul de adulte:

- Instalaţia interioară de furajare /nivel:

- linii de furajare cu lanţ distribuitor şi hrănitori.

- Instalaţia de adăpare/nivel:

- linii de adăpare suspendate, picurători,  regulator de presiune, filtru decantor, dozator de medicamente şi apometru – sistem automat şi controlat prin calculator de proces.

- Instalaţia exterioară de furajare:

- Instalaţie cu transportoare spiralate automatizate şi deversate în cantare de tip buncăr amplasate în interiorul halei.

- Siloz stocare furaj/hală:

- un buncăr exterior zincat cu capacitatea de 10 tone, racord pentru montarea circuitului de furajare, scară de acces cu coş de protecţie, ţeavă de umplere pneumatică.

- Instalaţie admisie aer proaspăt si de evacuare aer viciat/nivel

- 40 guri de admisie pe nivel, montate pe pereţii longitudinali.

- 3 ventilatoare/nivel montate pe acoperiş şi 2 ventilatoare/nivel montate pe peretele din capătul halelor.

- Instalaţia pentru încălzire/nivel:

- aeroterme cu gaze naturale cu puterea termică 70 KW fiecare, cu funcţie automată de resetare la avarie, protecţie antiexplozivă individuală, sistem individual de monitorizare a avariilor, comandă electronică.

- Instalaţie umidificare/nivel:

- unitate de racord la reţeaua de alimentare cu apă, cu filtre, pompe de presiune reglabilă, ţevi de umidificareş şi unitate de control a pompei.

- Calculator de proces/nivel:

- supraveghere şi control - temperatură, umiditate, senzori de temperatură interiori şi exteriori, senzor umiditate.

- Instalaţie interioară  de iluminat/nivel

- liniile de iluminat au reglaj pentru intensitatea luminoasă, sunt dotate cu becuri economice, cu durata de viaţă sporită, funcţionare zilnică variabilă, în funcţie de vârsta pasărilor.

- Tablou comandă electrică/nivel/hală

- tablou complet de comandă cu relee de acţionare şi protecţii pentru ventilaţie, furajare interioară şi exterioară, relee şi protecţii pentru aeroterme, umidificare, instalaţie de alarmare acustică şi luminoasă pentru toate elementele componente ale halei, inclusiv monitorizarea calculatorului de proces pentru parametrii impuşi.

- posibilitatea acţionării manuale şi individuale cu semnalizare optică pentru fiecare element component al instalaţiei.

- Grup electrogen

- Generator electric cu antrenare motor Diesel, automatizat, tablou electric general, comutator automat pentru lipsă tensiune şi oprire temporizată cu comutare pe linia de alimentare principală, redresor pentru menţinerea în sarcină a bateriilor de pornire.

| Nr. crt. | Obiective |
| --- | --- |
| Staţia de incubaţie |
| 1 | Clădirea este compartimentată după cum urmează: - pentru partea administrativă: birou sef staţie incubaţie, economist, sala de mese, vestiare, grupuri sanitare - pentru activitatea staţiei de incubaţie: camera primire ouă depozitul de ouă sala sortare si punere oua pe site sala incubatoare nr.1 sala incubatoare nr.2 sala incubatoare nr.3 sala ecloziune camera preparare aer camera de selectie si livrare pui camera de spălare şi dezinfectie echipamente cameră depozitare SNCU categ. II |

Principalele operaţii tehnologice desfăşurate în sectorul de tineret si în sectorul de adulte sunt:

- Popularea - halele de tineret sunt populate cu pui de o zi, achizitionati intracomunitar. Sistemul de creştere este la sol, pe aşternut format din rumeguş. Ciclul de creştere durează de regula de la 1 zi la 140 zile, la care se adauga 21 zile de vid sanitar.

- halele de adulte sunt populate cu puii transferati din halele de tineret. Sistemul de creştere este la sol, pe aşternut format din rumeguş. Ciclul de creştere are durata de la transferul pasarilor (varsta 140 zile) pana la aproximativ 455 zile, la care se adauga 21 zile de vid sanitar.

- Aprovizionarea cu furaje şi produse farmaceutice

- Hrănirea pasărilor

- Adăparea pasărilor

- Colectarea ouălor - din halele de adulte - se face prin intermediul a 2 benzi colectoare/ nivel, amplasate sub cuibare; benzile aduc ouale in camera tampon, de unde sunt colectate manual, asezate pe cofraje, introduse in fumigator si apoi duse la statia de incubatie din incinta fermei.

- Asistenţă veterinară - în vederea asigurării stării de sănătate a păsărilor, medicamentele se dozează în apa de băut.

- Depopularea halelor – se realizează la sfârşitul ciclului de creştere (dupa 140 zile la tineret si după aprox. 315 zile la adulte), cand tineretul este transferat în halele de creştere adulte, iar  adultele sunt transportate la abatorizare.

- Curăţarea halelor după fiecare ciclu de producţie (tineret şi adulte) constă în:

-îndepărtarea aşternutului uzat, rezultat din amestecul dejecţiilor cu aşternutul utilizat,   prin scoaterea lui din hale (de la etaj manual şi ulterior de la parter cu mijloace mecanizate, cu încărcătoare frontale), pe platforme betonate;

-preînmuierea prin pulverizare cu detergent a tavanului şi pereţilor interiori;

-spălarea cu jet de apă şi apoi dezinfectant (soluţii diluate de 1-3%) a podelei, pereţilor  şi a echipamentelor și instalaţiilor;

-introducerea aşternutului nou;

-fumigaţia halei, după care adăpostul rămâne închis ermetic 24 ore, apoi se aeriseşte foarte bine;

-vidul sanitar-veterinar - se realizează prin ruperea completă a ciclului evolutiv al germenilor patogeni.

-Gestionarea dejecțiilor de pasăre amestecate cu așternut (așternut uzat)

-pentru depozitarea aşternutului uzat în vederea macerării există un hambar cu pardoseală betonată, acoperit și cu pereți pe  patru laturi, cu capacitate de 1944 mc;

-transportul către beneficiari - deţinători de terenuri agricole, se realizează cu mijloace de transport acoperite pentru a se evita eventualele pierderi cantitative sau disconfortul vizual şi olfactiv;

-predarea aşternutului uzat se face pe bază de documente către fermele vegetale proprii sau pe baza de contract catre beneficiari - cu respectarea perioadelor de interdicţie conform Codului de bune practici agricole.

Principalele operaţii desfăşurate în cadrul staţiei de incubaţie:

- camera primire oua - se realizeaza primirea oualor din ferma si aranjarea lor pe carucioare;

- depozitul de oua - se stocheaza temporar ouale aduse pentru incubatie;

- sala sortare si punere oua pe site - se sorteaza ouale manual, cu ajutorul unei masini cu vacuum ouale se pun pe site iar sita este pusa pe carucior;

- sala incubatoare nr. 1;

- sala incubatoare nr. 2;

- sala incubatoare nr. 3;

- Perioada de incubatie este de 21 zile.

- sala  ecloziune;

- camera preparare aer – aerul din exterior este adus la temperatura optima cu ajutorul unei aeroterme iar prin intermeduil ventilatoarelor este introdus in salile de incubatie si de ecloziune;

- camera de selectie si livrare pui – puii de o zi se sorteaza, se vaccineaza si se aseaza in cutii in vederea livrarii la fermele de crestere pui pentru carne;

- sala de spălare şi de dezinfectie  echipamente - se dezinfecteaza cofrajele, carucioarele si toate      celelalte subansamble utilizate in procesul de incubatie – ecloziune;

- cameră depozitare SNCU categ. II.

8.2.2. Activitatile conexe legate tehnic de fluxul tehnologic sunt:

- Alimentarea cu apă – din bazin înmagazinare; apa forata din surse proprii, de la aproximativ 3 km;

- Aprovizionare cu materii prime si materiale;

8.2.3. Alte activitati desfășurate pe amplasament:

- Managementul deşeurilor;

- Alimentarea cu energie electrică;

- Alimentarea cu gaze naturale;

8.2.4. Alte condiţii de funcţionare decât cele normale: nu este cazul.

Conformarea cu cerintele specifice BAT pentru tehnici de management

|  | Cerinta caracteristica BAT | Da/ Nu | Documentul de referinta sau data pana la care sistemele vor fi aplicate (valabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Aveti o politica de mediu recunoscuta oficial? | DA | Societatea are un sistem de management de mediu, are elaborata o Politica de mediu la nivel de societate |
| 2 | Aveti programe preventive de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante? | DA | Procedurile operationale: Mentenanta echipamentelor tehnologice din ferme |
| 3 | Aveti o metoda de inregistrare a necesitatilor de intretinere si revizie? | DA | Planul general de mentenanta ferme cu Fisa de evidenta a activitatii de mentenanta |
| 4 | Aveti un sistem prin care identificati principalii indicatori de performanta in domeniul mediului? Aveti un sistem prin care stabiliti si mentineti un program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si imbunatatirea performantei? | DA | Actul de reglementare stabileste masuri si cerinte de respectat. Programul de monitorizare este cel stabilit de actul de reglementare – cu indicatori, frecventa si raportare catre autoritatea competenta. |
| 5 | Aveti un plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale ? | DA | Plan prevenire si combatere poluari accidentale |
| 6 | Daca raspunsul de mai sus este DA listati indicatorii principali folositi |  |  |
| 7 | Instruire: Confirmati ca sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi aplicate si vor incepe in interval de 2 luni de la emiterea AIM) pentru intreg personalul relevant, inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza echipament si materiale, si ca vor cuprinde urmatoarele elemente: - constientizarea implicatiilor reglementarii data de Autorizatie pentru activitatea companiei si pentru sarcinile de lucru; - constientizarea tuturor efectelor potentiale asupra mediului rezultate din functionarea in conditii normale si conditii anormale; - Constientizarea necesitatii de a raporta orice abatere de la conditiile de autorizare; - Prevenirea emisiilor accidentale si luarea de masuri atunci cand apar emisii accidentale; - Constientizarea necesitatii de implementare si mentinere a evidentelor de instruire | DA | Se asigura instruire periodica adecvata pentru personalul relevant din cadrul societatii – trimestrial Necesar instruire ferme (FSA 08-01) si Program anual instruire ferme (FS 08-02) Instruirile sunt finalizate prin evaluari scrise: Chestionare evaluare eficacitate instruire (FS 08-08) |
| 8 | Exista o declaratie clara a calificarilor si competentelor necesare pentru posturile cheie? | DA | In Fisa postului sunt inscrise responsabilitatile, calificarea si competenta necesara pentru posturile cheie |
| 9 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (daca exista) si in ce masura va conformati lor? | DA | Conform ISO 9001 si conform legislatiei de mediu in vigoare |
| 10 | Aveti o procedura scrisa pentru rezolvare, investigare, comunicare si raportare a incidentelor de neconformare actuala sau potentiala, incluzand luarea de masuri pentru reducerea oricarui impact produs si pentru initierea si aplicarea de masuri preventive si corective? | DA | Proceduri privind controlul neconformitatilor, actiuni corective/preventive |
| 11 | Aveti o procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului incluzand luarea de masuri corective si de prevenire a repetarii? | DA | Proceduri privind inregistrarea si solutionarea reclamatiilor, masuri corective in cazul existentei reclamatiilor |
| 12 | Aveti in mod regulat audituri independente (preferabil) pentru a verifica daca toate activitatile sunt realizate in conformitate cu cerintele de mai sus? (Denumiti organismul de auditare) | DA | Audituri externe Procedura Audit intern |
| 13 | Frecventa acestora este de cel putin o data pe an? | DA | idem |
| 14 | Revizuirea si raportarea performantelor de mediu Este demonstrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf al companiei analizeaza performanta de mediu si asigura luarea masurilor corespunzatoare atunci cand este necesar sa se garanteze ca sunt indeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu si ca aceasta politica ramane relevanta? Denumiti postul cel mai important care are in sarcina analiza performantei de mediu. | DA | Proceduri conform sistemului de management existent in cadrul societatii: Politica de mediu; Obiective specifice de mediu; Audit intern; Actiuni corective si preventive |
| 15 | Este demonstrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf analizeaza progresul programelor de imbunatatire a calitatii mediului cel putin o data pe an? | DA | Rapoarte anuale de mediu Obiective specifice de mediu |
| 16 | Exista o evidenta demonstrabila (de ex. proceduri scrise) ca aspectele de mediu sunt incluse in urmatoarele domenii, asa cum sunt cerute de IPPC: 1. controlul modificarii procesului in instalatie; 2. proiectarea si retrospectiva instalatiilor noi, tehnologiei sau altor proiecte importante 3. aprobarea de capital 4. alocarea de resurse 5. planificarea si programarea 6. includerea aspectelor de mediu in procedurile normale de functionare 7. politica de achizitii 8. evidente contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate si nu cu cheltuielile (de regie) | DA | Exista inregistrari pentru aspectele de mediu din societate: 1. Memorii si solicitari acord de mediu 2. Proiecte de executie 3. Hotarari CA si AGA 4. Hotarari CA si AGA 5. Planuri si obiective anuale 6. Proceduri cuprinse in sistemul de management al calitatii 7. Rapoarte de necesitate, analize de oferte 8. Documente contabile |
| 17 | Face compania rapoarte privind performantele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit ), pentru: |  |  |
|  | - informatii solicitate de Autoritatea de Reglementare; si | DA | Conform AIM Raport anual de mediu, rapoarte periodice privind factorii de mediu si alte raportari la termenele solicitate |
|  | - eficienta sistemului de management fata de obiectivele si scopurile companiei si imbunatatirile viitoare planificate. | DA | Respectarea si conformarea cu legislatia specifica de mediu si masurile stabilite in actele de reglementare |
| 18 | Se fac raportari externe, preferabil prin declaratii publice privind mediul? | DA | Informatii privind publicul - trimestrial |

9. INSTALAȚII ŞI MĂSURI PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI  DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

9.1. EMISII ÎN ATMOSFERĂ

Surse fixe:

- dirijate: emisii de gaze din hale – evacuarea forţată a aerului prin sisteme de ventilaţie, emisii de la aeroterme;

- nedirijate (fugitive): emisii de la evacuarea dejecţiilor din adăposturi, emisii de la hambarul pentru depozitat dejecţii.

Surse mobile (fugitive):  – emisii de gaze de eşapament în incintă şi drumurile conexe.

Principalii poluanţi emişi în aerul atmosferic din activitatea de creştere a păsărilor:

| POLUANT | SURSA |
| --- | --- |
| Amoniac (NH3) | - Hale pentru pasări - Evacuarea de dejecţii din adăposturi în perioada de vid sanitar |
| Metan (CH4) | - Hale pentru pasări - Evacuarea de dejecţii din adăposturi în perioada de vid sanitar |
| Protoxid de azot (N2O) | - Hale pentru pasări - Evacuarea de dejecţii din adăposturi în perioada de vid sanitar |
| Dioxid de carbon (CO2) | - Hale pentru pasări - Combustibil utilizat la transport auto |
| Miros (H2S) | - Hale pentru pasări - Evacuarea de dejecţii din adăposturi în perioada de vid sanitar |
| Praf (pulberi sedimentabile şi în suspensie, PM10, PM2,5) | - Transportul şi manipularea furajelor în incintă, - Hale pentru pasări - Evacuarea de dejecţii din adăposturi în perioada de vid sanitar |
| Gaze de eşapament (SOx, NOx, CO, particule, COV, PAH) | - Mijloace de transport în incintă (pentru furaje şi dejecţii) - Utilitare în incintă pentru evacuare dejecţii din adăposturi |

Instalaţii generale de evacuare a gazelor şi pulberilor

| Proces | Intrări | Ieşiri | Monitorizarea/reducerea poluării | Punctul de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adăpostirea păsărilor | Păsări, hrană, apă | Păsări, emisii din adăposturi prin sistemul de ventilare a halelor (NH3, CH4, N2O, CO2, praf, miros - COV) | Sistemul de hrănire pe faze, reducerea proteinelor din hrană, prevenirea umezirii aşternutului. Monitorizare anuală amoniac în imisie | Tubulaturile ventilatoarelor (de coamă şi de perete). Sector tineret: - 5 ventilatoare/nivel, pe un perete longitudinal, cu debitul = 36000 mc/h /buc Sector adulte: - 3 ventilatoare/nivel, pe acoperiş, cu debit = 12000 mc/h/buc - 2 ventilatoare/nivel, pe peretele din capătul halelor, cu debit = 42000 mc/h/buc |
| Aeroterme, putere 70 kW pentru încălzire hale: Sector tineret: 4 aeroterme/hală (24 buc.) Sector adulte: 2 aeroterme/hală (24 buc.) | Gaz metan | Aer cald Gaze de ardere | Conectate la calculatorul de proces care atenţionează în caz de funcţionare necorespunzătoare. Emisiile sunt dirijate prin instalaţiile de ventilaţie | Interiorul halei |
| Centrală termică staţia de incubaţie (2 buc.) | Gaz metan | Agent termic Gaze de ardere | Monitorizare periodica, conform legislatie specifica (NOx, SO2 , CO, pulberi) | 2 coşuri D = 0,08 m H = 2,5 m |
| Centrală termică filtre sanitare ferme (2 buc.) | Gaz metan | Agent termic Gaze de ardere | Monitorizare periodica, conform legislatie specifica (NOx, SO2 , CO ) | 2 coşuri D = 0,08 m H = 2,5 m |
| Depozitare dejecţii | Aşternut cu dejecţii din hale | Dejecţii în amestec cu așternut de rumegus (așternut uzat) pentru împrăştiere pe câmp | Transport cu remorci acoperite cu prelate pentru evitarea împrăstierii pe sol si a emisiilor de miros | Emisie difuză, de suprafaţă |

Compararea cu cerintele BAT privind emisiile fugitive de pulberi

| Cerinte BAT | Practici curente |
| --- | --- |
| Concluzii BAT pasari 1.8. Emisii de pulberi BAT 11.Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora: a) Reducerea formării pulberii în interiorul clădirilor destinate creșterii animalelor. În acest scop se poate utiliza o combinație între următoarele tehnici: - utilizarea unui material de așternut mai gros (de exemplu paie lungi sau rumeguș în loc de paie tăiate); - aplicarea unui așternut proaspăt prin utilizarea unei tehnici de presare a așternutului care generează un nivel scăzut de pulberi (de exemplu cu mâna); - alimentarea ad libitum; - utilizarea hranei umede, a hranei sub formă de pelete sau adăugarea unor materii prime uleioase sau lianți în sistemele de furajare uscate; - montarea unor separatoare de pulberi în depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice. - proiectarea și operarea sistemului de ventilație la o viteză mică a aerului în adăpost. b) Reducerea concentrației de pulberi în interiorul adăpostului pentru animale prin aplicarea uneia dintre următoarele tehnici: - ceață de apă; - pulverizarea cu ulei; - ionizare: c) Purificarea aerului expirat de un sistem de purificare a aerului, cum ar fi: captator de apă, filtru uscat, epurator de apă, epurator umed cu acid, epurator biologic (sau filtru „biotrickling”), sistem de purificare a aerului în două sau trei etape, biofiltru- Aplicabilă instalațiilor existente numai în cazul în care se utilizează un sistem de ventilație centralizat. | - in halele de crestere pasari podeaua este acoperită integral cu asternut (rumegus) - furajul administrat este sub formă de granule, instalaţia de furajare este prevăzută cu talere de hrănire, cu dispozitiv de ridicare al hrănitorilor - incărcarea furajelor în buncărele aferente fiecărie hale se realizează direct din mijloacele de transport speciale, fiind prevăzute cu sistem de încărcare pneumatică a furajelor - adaparea pasarilor este fara restrictie (ad libitum) |

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării   necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM Brașov şi GNM – Serviciul Comisariatului Judeţean Brasov, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2. APA

9.2.  Emisii în apă

Acest capitol este conform Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 73 din 16.06.2021, valabilă până la 16.06.2026, transferata catre SC Transavia SA prin documentul nr. 723/T11/TB/26.07.2022, eliberată de Administrația Națională Apele Române - ABA OLT - SGA BRAȘOV.

9.2.1. Surse de ape uzate

Apele uzate tehnologice sunt încărcate în general cu substanţe organice, compuşi ai azotului şi fosforului.

Referitor la calitatea apelor uzate menajere, indicatorii principali de poluare pentru aceste ape sunt materiile în suspensie şi CBO5.

Apele uzate tehnologice de la spălarea halelor au un impact potenţial major dacă sunt evacuate în ape de suprafaţă. Impactul se datorează în special încărcăturii organice ridicate, a azotului amoniacal ridicat şi a fosforului.

În perioada de vid sanitar în care se face spălarea, dezinfecţia și dezinsecţia halelor care au fost populate, rezultă ape uzate provenite din spălări. Dezinfecţia halelor se face prin scoaterea aşternutului uscat din hale, după care se mătură bine, apoi se spală cu jet de apă sub presiune şi se utilizează soluţii speciale agreate de autoritatea sanitară veterinară.

Apele de spălare conţin reziduuri sub forma dejecţiilor, aşternutului, produse de uz veterinar, particule minerale, precum şi produsele utilizate la dezinfecţie aflate în diluţie (dezinfectaţi în soluţie).

Apele uzate menajere şi cele tehnologice de la fermă - tineret și adulte si cele de la staţia de incubaţie, rezultate de la grupurile sanitare şi de la spălarea spaţiilor si echipamentelor sunt colectate prin reţeaua de canalizare realizată din tuburi de beton Dn = 200 mm şi direcţionate în bazine betonate, vidanjabile.

Apele uzate tehnologice provenite de la halele de tineret și de la 6 hale de adulte sunt colectate de reţeaua de canalizare din tuburi cu Dn = 200 mm, prevăzută cu

cămine de vizitare şi direcţionate la un bazin betonat, cu capacitatea de 70 mc.

Apele uzate tehnologice provenite de la celelalte 6 hale de adulte sunt colectate de reţeaua de canalizare din tuburi cu Dn = 200 mm, prevăzută cu cămine de vizitare şi direcţionate la un bazin betonat, cu capacitatea de 70 mc.

Apele uzate menajere de la filtrul sanitar de tineret si de la filtrul sanitar aferent halelor de adulte sunt colectate de reţeaua de canalizare formată din tuburi cu Dn = 200 mm, prevăzută cu cămine de vizitare şi direcţionate la 2 bazine betonate, cu capacitatea de 20 mc fiecare.

Apele uzate menajere și tehnologice rezultate de la stația de incubație sunt colectate prin rețea de canalizare cu tuburi de beton de 200 mm și sunt dirijate la un bazin betonat cu capacitatea de 20 mc.

Toate apele uzate generate pe amplasament sunt vidanjate periodic, pe bază de contract, de o societate autorizată.

Apele pluviale din cadrul Ferma nr. 32 Cărpiniş se scurg liber la nivelul solului.

Nu sunt admise recirculări ale apei uzate în tehnologie deoarece:

-sunt evacuate doar ape uzate menajere şi tehnologice – de spălare din hale şi spaţii de producţie;

-normele sanitar-veterinare nu permit recircularea apei uzate în procesul de spălare - igienizare

-nu se acceptă ca tehnică reutilizarea apei pentru efectuarea unor operaţii de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare.

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 73/16.06.2021

- zilnic maxim: 110 mc – 1,30  l/s - anual 40,150 mii mc;

- zilnic mediu: 44 mc – 0,50 l/s - anual 16,00 mii mc;

- zilnic minim: 30 mc -  0,35 l/s - anual 10,95 mii mc;

- Necesarul de consum de apă potabilă se încadrează în volumele şi debitele de apă autorizate.

9.2.3. Pretratare - Nu este cazul.

9.2.4. Tratare

Instalaţii de tratare: Pentru îmbunătătirea calității apei utilizate pe amplasament există aparat pentru denitrare a apei.

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

- Solul ar putea fi impurificat prin scurgeri accidentale de produse petroliere şi substanţe chimice, prin neetanşeităţile structurilor subterane şi depozitări necorespunzătoare a materialelor şi deşeurilor.

Surse sau operaţii care pot duce la emisii în sol, subsol şi în freatic, ca urmare a spălării şi migrării poluanţilor, s-au identificat:

- evacuarea dejecţiilor uscate din adăposturi în perioada de vid sanitar sanitar,

- depozitări necontrolate de dejecţii în spaţii neamenajate,

- pierderi accidentale de furaj din silozurile de depozitare,

- pierderi accidentale de uleiuri minerale şi produse petroliere de la utilitare şi mijloacele auto din incintă,

- pierderi accidentale de ape uzate tehnologice şi menajere ca urmare a unor avarii la conductele subterane.

Se precizează că ultimele două situaţii au un caracter accidental cu probabilitate mică de producere.

Se semnalează posibilitatea ca vidul sanitar să se realizeze într-o perioadă cu ploi, situaţie în care dejecţiile sunt spălate, apele pluviale antrenând poluanţi (în special nutrienţi N, P) şi transportându-le în vecinătate.

Reducerea poluării solului se realizează prin depozitarea dejecţiilor în hambarul amenajat pentru perioada când acestea nu se pot împrăştia pe câmp şi prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor de pe amplasament.

În general, emisiile din unităţile de stocare sau cele datorate dejecţiilor evacuate din adăposturi au loc din cauza facilităţilor de stocare inadecvate sau a greşelilor de operare ce pot fi considerate de natură accidentală. Echipamentul adecvat, urmărirea şi corectitudinea operaţiilor pot preveni pierderile de asternut uzat la evacuarea din adăposturi.

În ferma şi în zona staţiei de incubaţie, suprafeţele de lucru şi de circulaţie ale autovehiculelor sunt betonate, la fel ca şi hambarul pentru stocare dejecţii şi bazinele de stocare ape uzate, minimizându-se astfel posibilitatea de poluare a subteranului.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- întreţinerea reţelelor de canalizare şi a bazinelor etanşe pentru prevenirea impurificării solului şi apelor subterane, măsuri de control intern şi de service al conductelor de alimentare cu apă şi de canalizare;

- prevenirea supraîncărcării bazinelor de colectare a apelor uzate;

- se va evita impurificarea apelor pluviale printr-un management corespunzător al dejecţiilor;

- monitorizarea periodică a apei subterane, conform cerinţelor autorizaţiei de gospodărire a apelor.

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materii prime, materiale, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- evitarea deversărilor accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care acestea  se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- verificarea periodica a structurilor subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- asigurarea  pe amplasament, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- planificarea şi realizarea activităților de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute permanent în perfectă stare de curăţenie.

- pentru depozitarea temporara a dejectiilor spatiul betonat si amenajat va fi întreținut corespunzător, trebuie să aibă dimensiunea corespunzătoare pentru asigurarea staționării pentru o perioada de timp în conformitate cu Calendarul de interdicție pentru împrăștierea îngrăsămintelor, prevăzut de Ordinul  comun MMAP/MADR NR. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitriți din surse agricole;

- asigurarea terenului suficient pentru împrăștiere dejecțiilor stocate, prin încheierea de contracte de livrare ferme cu beneficiarii de terenuri agricole, cu respectarea cerințelor legale privind distribuirea acestora;

- distribuția de dejecții pe terenurile agricole va respecta Codul bunelor practici agricole aprobat prin Ordinul  comun MMAP/MADR nr. 333/165/2021, OMM nr. 296/2005, OMM nr.242/2005, HG nr. 964/2005, privind reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole. Când dejecțiile generate părăsesc ferma, titularul de activitate/operatorul va completa un Borderou pentru evidențierea cantităților de dejecții (așternut uzat) predate în vederea valorificării ca fertilizant natural, borderou care va consemna data livrării, producătorul, destinatarul, cantitatea livrata, tipul și proveniența dejecțiilor, conform OMM nr.296/2005 - Anexa 1, Partea a 2-a.

9.4. MIROS

Mirosuri – Receptori

| Aspecte considerate | Situatia pe amplasament |
| --- | --- |
| Zona afectata de prezenta mirosurilor | Amplasamentul este situat la marginea localitatii. |
| Evaluari ale efectelor mirosului asupra mediului | Se monitorizeaza anual concentratia de amoniac pe directia zonei de locuit Anexa la Raportul de amplasament |
| Monitorizare de rutina | Anuala – cu incadrare in limite legal admise |
| Conditii sau limite impuse de catre autoritatea competenta de mediu, care se refera la receptorii sensibili | Se monitorizeaza concentratia de amoniac si se verifica respectarea limitei legal admise, conform STAS 12574/87. |

| Sursa de mirosuri | Materiale care genereaza mirosurile | Tip de monitorizare | Limite referitoare la substantele care genereaza mirosuri | Actiunile pentru prevenirea sau minimizarea emanarilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proces metabolic | Dejectii/ asternut uzat hale pasari | Conform AIM | Limita legal admisa, conform STAS 12574/87 | - sistem automat de ventilatie si de control microclimat - tehnici nutritionale adecvate, prevenire umezire asternut si dejectii |
| Asternutul uzat/ dejectiile animaliere evacuate la sfarsitul ciclului de crestere | Platforma de stocare asternut uzat | Conform AIM | Limita legal admisa, conform STAS 12574/87 | - manipularea in condiţii atmosferice favorabile - transport cu remorci acoperite |

| Parametru | Punct emisie | Frecventa monitorizare | Metoda monitorizare | Acreditare detinuta de laborator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amoniac | Ventilatoare hale | Anual | Metoda standard | Analize efectuate cu laborator acreditat |

Conform actului de reglementare, monitorizarea mirosului se face anual, prin analiza concentratiei de amoniac in zona halelor de crestere pasari pe directia receptorilor sensibili (zone rezidentiale din vecinatate).

9.5. ZGOMOT

Receptori

| Aspecte considerate | Situatia pe amplasament |
| --- | --- |
| Zona afectata de zgomot | In cadrul fermei zgomotul este generat de instalatiile de ventilatie si de mijloacele auto care transporta furajele, puii, asternutul uzat, deseurile, insa nivelul este redus si nu afecteaza receptorii sensibili din imprejurimi |
| Evaluari ale efectelor zgomotului asupra mediului | Nu s-au efectuat masuratori de zgomot pe amplasament S-a intocmit in Raportul de amplasament o evaluare a nivelului de zgomot, iar nivelul de zgomot prognozat asociat disconfortului general este redus si nu afecteaza receptorii sensibili din imprejurimi |
| Monitorizare de rutina | Nu este cazul |
| Sesizari primite | Nu au existat reclamatii |
| Conditii sau limite impuse de catre autoritati referitor la receptorii sensibili | Nu s-au stabilit conditii speciale Se aplica valorile limita din STAS 10009/1988 |

Surse de zgomot

| Sursa semnificativa de zgomot/vibratii | Natura zgomotului/vibratiei | Contributia la zgomotul ambiental | Actiuni intreprinse pentru minimizare emisii zgomot |
| --- | --- | --- | --- |
| Ventilatoare hale pasari | Zgomot intermitent, functie de timpul de functionare al utilajelor | Pana in prezent nu s-au efectuat masuratori de zgomot in exteriorul spatiilor de lucru – nu a fost cazul | Verificarea si intretinerea corespunzatoare a instalatiilor |
| Utilaje folosite la transport pui, furaje, oua, dejectii |  |  | Efectuarea operatiilor in timpul zilei – dupa caz; intretinerea corespunzatoare si verificari tehnice periodice |
|  |  |  | Verificarea si intretinerea corespunzatoare a instalatiilor |
| Gospodaria de apa | Vibratii de la electropompe |  |  |

10. CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

10.1. AER

10.1.1.  Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu cu excepția celor acceptate legal. Titularul activității/operatorul se va asigura că operațiile de pe amplasament vor fi realizate în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru cresterea păsărilor, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu.

Valorile limita pentru emisii admise conform OMAPM nr. 462/1993 coroborate cu Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator:

| Denumire cos | Poluant | VLE | UM | Conditii de referinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT – 4 cosuri evacuare centrala termica; 2 centrale cu putere 37 kW, 2 centrale cu putere 60 kW (gaze naturale) | CO NOx SO2 pulberi | 100 350 35 5 | mg/Nmc | Valori corectate pentru 3% O2 pentru focare alimentate cu gaz, conf. Ord. 462/93, Anexa 2 |

Instalaţii generale de evacuare a gazelor şi pulberilor

10.1.3.  Emisii difuze

Conform Legii nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, în vigoare din 16.07.2020 care reglementează obligația operatorilor economici/titularilor activităților de a elabora și de a respecta planul de gestionare a disconfortului olfactiv, se propune ca după aprobarea Normelor privind conținutul Planului și Metodologiei pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv, titularul de activitate să realizeze monitorizarea mirosului pentru conformarea cu noile cerințe legale.

Monitorizarea mirosului până la apariţia legislaţiei specifice se va face prin monitorizarea concentraţiilor de amoniac în zona halelor şi a receptorilor specifici (zone rezidenţiale) şi compararea cu limitele din STAS 12574/87.

| Indicatori de calitate | Punctul de prelevare a probelor/ coordonate fizice | Frecvenţa de monitorizare | Metode de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Amoniac | - Extremitatea NV a amplasamentului- zona receptorilor sensibili din vecinătate (zone rezidenţiale)- A1 Coordonate Stereo 70: X= 559301 Y= 462069 | Anual | STAS 10812/76 |

10.1.4. Management nutriţional

Azotul total excretat asociat BAT în  tabelul  1.1  şi fosforul total excretat asociat BAT tabelul  1.20 (din secţiunea 1.3. Managementul nutritional) pentru puii de carne:

| Parametru | Valoare asociată BAT |
| --- | --- |
| Azotul total excretat asociat BAT | 0,2 – 0,6 Kg N excretat/ spatiu animal/ an |
| Fosfor total excretat asociat BAT | 0,05 – 0,25 Kg P excretat/ spatiu animal/ an |

10.1.5. Management miros

Mirosurile sunt generate în principal de:

- emisiile de amoniac din halele de creștere pui;

- emisiile corespunzătoare gestionării dejecțiilor solide;

- emisiile secundare de H2S în halele de creștere pui;

- emisiile de NMVOC în halele de creştere pui şi din facilităţile de gestionare a dejecţiilor.

Impactul principal al emisiilor în aer de la fermele de creştere a puilor se referă la mirosul care însoţeşte aceste emisii şi la emisiile de amoniac.

Prevenirea impactului prin măsurile aplicate de reducere a emisiilor în fermă:

- Sistemul de adăpostire în fermă asigură creșterea la sol, așternut permanent uscat, având grosimea stratului de 3 – 4 cm, din paie tocate in amestec cu rumegus

- Dejectiile în stare uscată împreună cu asternutul sunt colectate la sfârșitul ciclului de producție, manual și mecanizat,  încărcate direct în  mijloacele de transport asigurate de furnizorul de servicii pentru preluarea dejecțiilor de pasăre conform contractului de prestări servicii sau depozitate temporar în bazinele de pe amplasament.

- Halele: asigurarea microclimatului optim în hale, sistem mixt de ventilatie, exhaustare a aerului viciat prin ventilatoare și admisie a aerului proaspăt prin ferestrele laterale rabatabile. Optimizarea condițiilor de evacuare a aerului din halele de creștere păsări este asigurată prin:

- Creșterea vitezei de ventilație a orificiului vertical de ventilație;

- Devierea aerului evacuat către părțile laterale ale halei și către sol, în direcția opusă receptorului sensibil;

10.1.6.  Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

| Poluant/metoda de analiza | CMA mg/mc* Medie de scurtă durată 30 minute | CMA mg/mc* Medie de lungă durată zilnică |
| --- | --- | --- |
| Amoniac | 0,3 | 0,1 |

*Conform STAS 12574/87 – Aer in zonele protejate

10.1.4. Titularul/operatorul activității va implementa strategiile naționale de reducere a emisiilor de amoniac, pentru conformarea cu prevederile Legii nr. 271/2003 modificată și completată și prin aplicarea Codului bunelor practici agricole (strategiile de hrănire a păsărilor, tehnici puțin poluante de împrăștiere a îngrășămintelor naturale, tehnici puțin poluante de stocare a îngrășămintelor naturale).

10.1.5. Titularul/operatorul instalatiei va asigura că toate operațiile de pe amplasament să se realizeze în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

10.1.6.   În decurs de un an de la eliberarea prezentei autorizaţii titularul/operatorul va realiza un plan privind managementul mirosului şi se va prezenta în cadrul Raportului Anual de Mediu aferent anului de realizare.

10.1.7. Titularul/operatorul instalației are obligația respectării prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

10.2. APĂ

10.2.1. Prezentele valori sunt preluate din Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 73/16.06.2021, avand decizia de transfer nr. 723/T11/TB/26.07.2022, eliberată de Administrația Națională Apele Romane - ABA OLT - SGA BRAȘOV.

10.2.2. Valori limită pentru indicatorii de calitate ai apelor  uzate menajere și tehnologice (spălări vid sanitar) descărcate în bazine de stocare vidanjabile conform H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare-NTPA 002 și Autorizației de gospodărire a apelor.

10.2.3. Concentraţii maxime admise pentru apa subterană:

Monitorizarea pânzei freatice pe amplasament se realizează printr-un foraj de monitorizare cu adâncimea de 40 m, amplasat în apropierea halelor de tineret, pe direcţia de curgere a apei freatice.

| Categoria apei/punct de monitorizare/ coordonate fizice | Indicator de calitate | U.M. | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ape subterane/ foraj de monitorizare cu adâncimea de 40 m - AS Coordonate Stereo 70: X =559124 Y= 462016 | CBO5, CCOcr,, azot amoniacal azotiti azotati azot organic fosfor total pH | mg O2/l mgO2/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l unit. pH | Semestrială | Conform standardelor prevăzute de legislaţia în vigoare |

10.2.4. Titularul/operatorul de activitate trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanți în apă. Se interzic deversările neautorizate ale oricăror substanțe poluante pe sol, în apele de suprafață sau freatice, se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate, prin puțuri filtrante, în pânza freatică, canale de desecare, rigole stradale sau emisari naturali.

10.2.5. Titularul/operatorul de activitate trebuie să dețină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcțiile și conductele subterane. Se va întocmi un plan de inspecție și întreținere a instalațiilor și echipamentelor pentru detectarea scurgerilor, cel puțin o data la 3 ani, în scopul minimizării pierderilor de apa.

10.2.6.  Titularul/operatorul de activitate are obligația să exploateze, să întrețină și să verifice periodic construcțiile și instalațiile de captare și de aducțiune a apei, colectare și evacuare a apelor uzate, remedierea tronsoanelor deteriorate precum și întreținerea corespunzătoare a aparatelor de măsurare a debitelor și volumelor de apă, în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare, în scopul minimizării pierderilor de apă.

10.2.7. Titularul/operatorul de activitate are obligația să verifice periodic modul de impermeabilizare a bazinelor vidanjabile pentru a evita infiltrațiile de ape uzate în pânza freatică și de asemenea să vidanjeze periodic bazinele prin intermediul firmelor autorizate.

10.2.8.  Titularul/operatorul de activitate are obligația să actualizeze Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale ori de câte ori este cazul, să dețină mijloacele și materialele necesare în caz de poluări accidentale și să acționeze în conformitate cu prevederile planului menționat mai sus. În cazul provocării unor poluări accidentale titularul activității are obligația să anunțe imediat SGA Brașov.

10.2.9.  În eventualitatea în care analizele sau observațiile indică contaminarea apelor freatice din orice sursa sau depășirea indicatorilor de calitate autorizați ai apelor uzate evacuate peste valorile limita de emisie prevăzute de legislația în vigoare și/sau autorizația integrata de mediu, titularul autorizației are obligația:

-să realizeze imediat o investigație pentru a identifica și izola sursa de contaminare;

-să ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării și să minimizeze efectele oricărei contaminări a mediului;

-să notifice accidentul autoritații competente pentru protecția mediului, cât mai repede posibil.

10.2.10.Titularul/operatorul de activitate are obligația consemnării lunare a consumurilor de apa prelevate din forajele de alimentare proprii și a înregistrării citirilor, realizării periodice de buletine de analiză de potabilizare pentru apa utilizată în scop fiziologic și igienico-sanitar.

10.3.  Sol

10.3.1. Valori limita admise pentru indicatorii de calitate ai solului:

| Indicatori de calitate | Punctul de prelevare a probelor/ coordonate fizice | Frecvenţa de monitorizare | Metode de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Azot total Fosfor | S1 – zona verde langa platforma de dejectii Coordonate Stereo 70: X 559 143 Y 461 878 | La 5 ani | SR ISO 11261 SR ISO 11263 |

10.3.2. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii, prezenţi în solul terenurilor aferente societăţii, vor fi comparati cu rezultatele analizelor de sol efectuate în 2016, care sunt considerate valori de referinta

## 10.4.    Zgomot

10.4.1. Surse generatoare de zgomot:

| Surse semnificative de zgomot şi/sau vibraţii | Numărul de referinţă al sursei | Natura zgomotului sau vibraţiei | Care este contribuţia la emisia totală de zgomot? | Descrieţi acţiunile întreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilatoare | Sector tineret - 5 ventilatoare/nivel, pe un perete longitudinal, debit = 36000 mc/h/buc Sector adulte - 3 ventilatoare/nivel, pe acoperiş, cu debit = 12000 mc/h/buc - 2 ventilatoare/nivel, pe peretele din capătul halelor, debit = 42000 mc/h/buc | Piese componente în mişcare | Ventilatoarele au nivelul de zgomot 43 - 60 dB; sistemele de alimentare au nivelul de zgomot sub 85 dB | Amplasare utilaje în hale, achiziţionare utilaje performante; verificarea si întreţinerea permanentă a instalaţiilor de ventilare şi a utilajelor |
| Prinderea păsărilor | 18 hale cu parter + etaj | Ţipătul şi zbaterea păsărilor | - 8 ore/zi; - 16 ore/ 2 hale la tineret si 8 ore /2 hale – adulte; - 3 zile cumulat pentru ambele sectoare, sfarsit de ciclu | Se face noaptea, când păsările sunt liniştite |
| Igienizarea halelor | 18 hale | Zgomotul utilajelor | - 8 ore/zi, nivel de zgomot sub 85dB; - 4 zile la tineret/ 2 hale/ ciclu -7-8 zile la adulte/ 2 hale/ ciclu; - 11-12 zile cumulat pentru cele doua sectoare, sfarsit de ciclu | Acţiunea se desfăşoară în interiorul halelor |
| Manipularea dejecţiilor | 18 hale | Zgomotul mijloacelor de transport | Până la 24 zile/ an, nivel zgomot 70 dB; - 2 zile la tineret/ 2 hale/ ciclu - 2 zile la adulte/ 2 hale/ ciclu | Transportul se face ziua; utilajele folosite sunt întreţinute si sunt verificate periodic |
| Mijloace de transport materii prime, materiale auxiliare şi produs finit; mijloace auto. | - transport furaj trafic în medie 18 to zilnic - transport pasări trafic aprox. 50 to in ziua sacrificării | Zgomotul mijloacelor auto | 65-70 dB (în incintă) | Întreţinere corespunzătoare utilaje, conducerea preventivă |

10.4.2. Acţiuni întreprinse pentru prevenirea/minimizarea emisiilor de zgomot:

-achiziţionare utilaje performante;

-amplasarea utilajelor în hale;

-verificarea și întreţinere permanentă a utilajelor şi remedierea defecţiunilor în cel mai scurt timp posibil;

-efectuarea operaţiilor de transport materii prime, materiale auxiliare pe timpul zilei;

-utilizarea unor mijloace de transport special destinate transportului de furaj păsări, corespunzătoare din punct de vedere tehnic și cu echipament adecvat pentru descărcarea furajului în buncărele exterioare;

Întreţinere corespunzătoare utilaje, conducerea preventivă

10.4.3. Valoarea admisă a nivelului de zgomot la limita incintei nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), conform SR 10009/2017- Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: 55 dB (pe perioada de zi) si 45 dB (pe perioada de noapte), conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.4.4. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

10.5. MIROS

Valorile pentru concentrația maxim admisă conform STAS 12574/87 pentru poluanții generatori de miros, specifici activității sunt:

| Poluant/metoda de analiza | CMA mg/mc* Medie de scurtă durată 30 minute | CMA mg/mc* Medie de lungă durată zilnică |
| --- | --- | --- |
| Amoniac | 0,3 | 0,1 |

*Conform STAS 12574/87 – Aer în zonele protejate

11. GESTIUNEA DEȘEURILOR

11.1	. Deşeuri generate

| Cod deşeu conf.HG 856/2002 | Denumire deşeu/ sursă | Cantitatea generată în unitate (tone) | Gestiune deşeuri | Metodă de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valorificare (tone) | Eliminare (tone) | Stoc (tone) |  |
| 1)02 01 02 | Deşeuri de ţesuturi animale/ creştere păsări, incubaţie | 225 | 120 | 105 | - | Incinerate în Instalația de incinerare de la Ferma nr. 30 Halchiu |
| 1)02 01 06 | Dejecţii animaliere/ creştere păsări | 1500 | 1500 | - | - | Valorificate ca fertilizant pe terenurile agricole, pe bază de documente la fermele vegetale proprii sau pe baza de contract cu beneficiari |
| 15 01 01 | Ambalaje hartie-carton/ activitate incubatie, ferma | 0,900 | 0,900 | - | - | Valorificate prin predare la societăţi autorizate |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice/ activitate fermă | 1 | 1 | - | - | Valorificate prin predare la societăţi autorizate |
| 15 01 10* | Ambalaje ce conţin reziduuri sau contaminate cu subst. peric./ creştere păsări | 0,20 | 0,20 | - | - | Valorificate prin predare la societăţi autorizate |
| 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate/ Activ. fermă | 15 | - | 15 | - | Predate în vederea eliminării prin operator licentiat si autorizat de salubritate |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente/ iluminat fermă | 0,05 | 0,05 | - | - | Predate în vederea valorificării |
| 17 04 05 | Metale feroase | 3 | 3 | - | - | Predate în vederea valorificării |
| 16 02 13* 16 02 14 | DEEE-URI | 0,10 | 0,10 | - | - | Predate în vederea valorificării |

1-pot fi considerate material de categoria 2 în conformitate cu art. 9  din Regulamentul (CE) NR. 1069/2009  de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

11.2. Deşeuri stocate temporar

| Referinţa deşeului | 1. Identificaţi sursele de deşeuri (punctele din cadrul procesului) | 2. Codurile deşeurilor conform EWC (Codul European al Deşeurilor) | 3. Identificaţi fluxurile de deşeuri (ce deşeuri sunt generale) (periculoase, nepericuloase, inerte) | 4. Cuantificaţi fluxurile de deşeuri aferente unui an (de ex. m3 pe zi) | 5. Care sunt modalităţile actuale sau propuse de manipulare a deşeurilor? - deşeurile colectate separat? - traseul de eliminare este cât mai apropiat posibil de punctul de producere? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dejecţii de păsări în amestec cu aşternut | În hale | 02 01 06 | nepericuloase | 1500 t/an (cca. 1660 mc/an) | Hambar cu platforma betonata, imprejmuit si acoperit, cu capacitatea de 1944 mc. Valorificate prin utilizare ca îngrăşământ pe terenurile agricole de către societate la fermele vegetale proprii sau de catre beneficiari pe baza de contract. |
| Cadavre de pasăre – deşeuri ţesuturi animale | Halele de producţie, staţia de incubaţie | 02 01 02 | nepericuloase | 225 t/an | Depozitate în spatii special amenajate, în saci din polietilenă, aşezaţi în europubele . Eliminate prin incinerare in Instalația proprie de la Ferma nr. 30 Halchiu. In viitor se vor identifica solutii pentru valorificarea acestora. |
| Ambalaje de hârtie-carton | Fermă, incubatie | 15 01 01 | nepericuloase | 0,90 t/an | Depozitate în spaţii închise, marcate. Colectare, transport, valorificare, efectuate de societate autorizata |
| Ambalaje de materiale plastice | Fermă, incubatie | 15 01 02 | nepericuloase | 1 t/an | Depozitate în spații închise, marcate. Colectare, transport, valorificare, efectuate de societate autorizata |
| Ambalaje substante utilizate la dezinfecţie, tratament | Fermă, incubatie | 15 01 10* | periculoase | 0,20 t/an | Depozitate în saci de polietilenă inscriptionati, în incinta închisă, cu acces limitat. Valorificate prin societăti autorizate |
| Deșeu metal feros | Fermă, incubatie | 17 04 05 | nepericuloase | 3 t/an | Depozitat pe platforma betonata sau spatiu inchis. Predat la societati autorizate pentru valorificare |
| DEEE-uri | Fermă, incubatie | 16 02 13* 16 02 14 | Periculoase/ Nepericuloase | 0,10 t/an | Depozitate in spatii inchise, predate la societati autorizate pentru valorificare |
| Tuburi fluorescente, becuri | Hale păsări, staţie incubaţie, birouri | 20 01 21* | periculoase | 0,05 t/an | Depozitate in container metalic, inscriptionat. Valorificate de către societăti autorizate pe baza de contract. |
| Deşeu municipal amestecat | Amplasament | 20 03 01 | nepericuloase | 15 to/an | Depozitate în containere metalice, inscripţionate, pe platforme betonate. Eliminate prin depozitare la depozit ecologic, preluate de operațor licentiat |

11.3. Deşeuri tratate.

Pe amplasament nu se trateaza deșeuri.

11.4. Condiții privind gestionarea dejectiilor:

Documentul de referinţă BREF, Codul bunelor practici agricole precum şi legislaţia  privind reducerea poluării cu nitraţi: Ord. nr. 242/2005 pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi; Ord. nr. 296/2005 – Programul cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole stabilesc criterii pentru reducerea emisiilor în domeniul managementului dejecţiilor.

Evacuarea dejecţiilor organice/solide de la parter, la sfârşitul ciclului de creştere, se realizează mecanizat, cu ajutorul unui utilaj cu încărcător frontal. Evacuarea de la etaj se face manual printr-un chepeng practicat în pardoseală, după care tehnologia este similară cu cea de la parter. Dejecţiile sunt scoase pe platformele betonate situate în fata halelor pentru a fi transportate cu remorci, care sunt acoperite cu prelate, pentru evitarea împrăştierii aşternutului uzat şi a mirosului. Pentru depozitare există un hambar cu pardoseală betonată, împrejmuit și acoperit, aflată pe amplasament. Periodic, conform Planului general de mentenanţă în ferme, se verifică starea pereţilor pentru a se detecta posibile defecte ale construcţiei.

Hambarul pentru stocare dejecții a fost dimensionat corespunzător pentru a se asigura necesarul de depozitare temporară de 6 luni pentru dejecțiile generate la Ferma nr. 32 Cărpiniș, dar și pentru o parte din dejecțiile provenite de la fermele de la Punctul de lucru Brasov.

Așternutul uzat este preluat pe bază de contract şi valorificat prin utilizare pe terenurile agricole, ca îngrăşământ.

Managementul dejecţiilor se axează pe:

- strategia de hrănire;

- formula alimentelor (nivelul de proteine);

- tipul aşternutului;

- adăparea şi sistemul de adăpare;

- sistemul de depozitare a dejecţiilor;

- valorificarea prin realizarea de îngrăşământ organic natural.

- împrăştierea pe câmp a dejecţiilor/ aşternutului uzat.

Controlul sistemului de hrănire

Un înalt nivel de proteine în alimentaţie, conduce la un nivel înalt de azot în dejecţii. Reducerea nivelului de proteine în hrană reduce emisiile de amoniac.

Controlul sistemului de adăpare, respectiv a pierderilor de apă

Emisiile de amoniac sunt ridicate în cazul unui aşternut umed.

Tipul aşternutului

La realizarea aşternutului se foloseşte rumeguş. Grosimea, modul de aplicare ţin de practica agricolă.

Sistemul de depozitare a dejecţiilor

Dejecţiile solide sunt transportate şi stocate pe o suprafaţă impermeabilă în depozite deschise sau închise. Sistemul de stocare poate fi prevăzut cu pereţi, pentru a preveni împrăştierea gunoiului sau a apei de ploaie. Construcţia are deseori ataşat un rezervor pentru stocarea fracţiei lichide, care poate fi transportată regulat într-un sistem de stocare a nămolului.

Ord. 296/2005, art. 2.6., prevede necesitatea etanşării platformei sau a bazinului de stocare a dejecţiilor. Capacitatea de stocare a dejecţiilor provenite de la fermele zootehnice trebuie să acopere perioadele de interdicţie a aplicării şi care ţin cont de riscurile suplimentare datorate condiţiilor meteorologice, de posibilităţile tratării sau evacuării fără riscuri pentru calitatea apelor.

Recomandări privind realizarea capacităţii de stocare conform Codului bunelor practici agricole:

Capacitatea de stocare este capacitatea necesară pentru perioada în care nu se face administrarea îngrăşămintelor, respectiv capacitate suficientă care să nu conducă la poluare.

Este necesară o suprafaţă care să permită stocarea dejecţiilor timp de cel puţin 5 luni.

Cantitatea estimată de dejecţii produsă în fermă este de 1500 t/an, respectiv aprox. 1660 m3/an.

Capacitatea minimă necesară a hambarului este: 1660 : 12 luni x 6 = 829 mc.

Capacitatea de stocare existentă a hambarului este de 1944 mc; a fost dimensionată corespunzător pentru a se asigura necesarul de depozitare temporară, încadrându-se în cerinţele Codului bunelor practici agricole.

11.5.  Condiții privind gestionarea deșeurilor

11.5.1. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectate şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.5.2. Titularul activității/operatorul are obligaţia evitării producerii deşeurilor. În cazul în care acest lucru nu poate fi evitat, se va face valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.5.3. Deșeurile vor fi colectate selectiv și depozitate în containere speciale.

11.5.4. Se va realiza un audit privind minimizarea deșeurilor la fiecare doi ani. Concluziile acestuia vor fi incluse în RAM. Următorul audit se va realiza în anul 2023.

11.5.5  Valorificarea sau eliminarea deșeurilor trebuie să se desfășoare așa cum s-a precizat în prezenta autorizație (cap.11.1, 11.2) și în conformitate cu legislația națională în domeniu. Nu trebuie valorificate sau eliminate alte deșeuri, nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului, fară a se informa, în prealabil, autoritatea competenta pentru protecția mediului și fără acordul scris al acesteia.

11.5.6. Societatea are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de  OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor sau să delege aceasta obligație unei terte persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

11.5.7. Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dauna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apa, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

11.5.8.  Se vor respecta prevederile Ordinului comun MMGA/MAI 1121/1281/2006  privind stabilirea modalitaților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective.

11.5.9. Abandonarea deșeurilor este interzisă.

11.5.10. Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă.

11.5.11. Zonele de depozitare temporară a deșeurilor vor fi marcate și semnalizate. Recipienții vor fi inscriptionați, verificați periodic, asigurându-se repararea sau înlocuirea containerelor avariate.

11.5.12. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- H.G. 166/2004  modificată şi completată cu H.G. 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;

11.5.13. În conformitate cu H.G. nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. nr. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. nr. 734/2006, art.13 - „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora”. Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi

eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.5.14.  Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

11.5.15. Gestionarea subproduselor-material  de  categoria  2-se va face în conformitate cu Regulamentul (CE) NR. 1069/2009  de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

11.6. Transportul deșeurilor

11.6.1 Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.6.2 Transportul deseurilor în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare  trebuie efectuat  doar de operatori autorizati si cu respectarea obligatiilor prevazute de HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

11.7.  Deșeuri periculoase

11.7.1. Producătorii/deținătorii de deșeuri periculoase sunt obligați să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală.

11.7.2. Producătorii/deținătorii de deșeuri periculoase au obligația să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale. Amestecarea include diluarea substanțelor periculoase.

11.8.  Evidența gestiunii deșeurilor

11.8.1. Titularul activității/operatorul are obligația să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevazut in Anexa 1 la H.G. nr. 856/2002 cu modificările și completările ulterioare, evidența care va fi păstrată cel putin 3 ani.

11.8.2. Producătorii și deținătorii de deșeuri, persoane juridice, trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase generate din propria activitate și să le transmita la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului.

11.8.3. Titularul activității/operatorul are obligația să țină, pentru deșeurile periculoase, o evidență cronologică a cantității, naturii, originii și, după caz, a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum și a operațiunilor prevăzute în Anexele 2 si 3 din OUG nr. 92/2021 și să o pună la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora.

11.8.4. Evidențe, înregistrări dejecții: de fiecare dată când dejecțiile (așternutul uzat) provenite din ferma vor fi livrate la terti, transportul acestora va fi însoțit de un borderou contrasemnat de furnizorul dejecțiilor și de destinatar, la fiecare livrare. Acest borderou va cuprinde atât numele și adresa producătorului, cât și a destinatarului, cantitatea livrată, tipul și proveniența dejecțiilor și data livrării. Fiecare transport se inregistreaza in Registrul de transport deseuri animaliere al fermei, impreuna cu datele din borderou.

11.9.  Transferul deșeurilor

11.9.1. Se vor respecta prevederile ORDIN nr. 333/165/2021 privind aprobarea <LLNK 12021     0CG0KS01   0 33>Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării  cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a <LLNK 12021     0540KS01   0 22>Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;

Împrăștierea dejecțiilor pe sol:

-după perioada de fermentare, dejecțiile sunt utilizate ca îngrășământ organic pentru fertilizarea terenurilor;

-distribuirea dejecțiilor pe terenurile agricole se va realiza în conformitate cu prevederile în vigoare;

-se vor utiliza utilaje pentru manipularea și administrarea îngrășămintelor naturale;

-titularul activității/operatorul are obligația să asigure teren suficient pentru împrăștierea dejecțiilor (așternutului uzat) prin închirierea de teren sau încheierea de contracte cu terți deținători de terenuri agricole;

-titularul activității/operatorul are obligația ca la începutul fiecărui an să realizeze un Plan de management al dejecțiilor care va fi anexat la RAM;

-la utilizarea dejecțiilor ca fertilizanți se vor aplica tehnicile BAT de a reduce poluarea apei în special cu respectarea următoarelor condiții:

-neaplicarea  dejecțiilor pe teren atunci când câmpul este saturat de apă, inundat, înghețat, acoperit cu zăpadă;

- neaplicarea dejecțiilor pe terenuri aflate în pantă;

-neaplicarea dejecțiilor în apropierea cursurilor de apă  prin lăsarea unei benzi netratate

-împrăștierea dejecțiilor cât de aproape posibil momentului de maximă creștere a cerealelor și când este preluată substanța nutritivă.

11.10.  Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

12.1. Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO.

Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar prin cantităţile prezente nu intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.3.1. Operatorul deține un Plan general de mentenanță ferme pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea fermelor și Plan general de întreținere pentru echipamentele și instalațiile, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.3.2. Planul general de mentenanță ferme  trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.3.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.3.4. Activităţile prevăzute în Planurile de mentenanta vor fi consemnate într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Monitorizarea se va efectua prin doua tipuri de actiuni:

- supravegherea din partea organelor abilitate și cu atribuții de control;

- automonitorizarea.

13.1.2. Automonitorizarea este obligația societății și are următoarele componente:

- monitorizarea emisiilor și calității factorilor de mediu;

- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces;

- monitorizarea post inchidere.

13.1.3. Automonitoringul emisiilor în faza de exploatare are ca scop verificarea conformării cu condițiile impuse de autoritățile competente. Automonitorizarea emisiilor constă în urmărirea poluanților emiși și este obligația titularului activității/operatorului.

13.1.4. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.5. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.6. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.7. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.8. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.9. Operatorul are obligaţia să înregistreze şi să arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.10. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.11. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.12. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare:

- punctele de prelevare a emisiilor in aer;

- punctele de prelevare a forajului de hidroobservatie pentru apele subterane;

- zonele de depozitare a deseurilor pe amplasament.

13.1.13. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, in conformitate cu specificul activitatii.

13.1.14. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.1.15. Monitorizarea emisiilor se va face de către laboratoare care dețin acreditarea cerută de legislația națională sau prin laborator propriu. În cazul în care titularul activitații/operatorul realizează monitorizarea emisiilor prin laboratorul propriu, o dată pe an se va realiza intercalibrarea cu un laborator cu încercările acreditate. În buletinele de analiza se vor indica standardele aplicate la prelevarea probelor și analiza acestora, aparatura utilizată și calibrată conform normelor naționale. Standardele utilizate vor fi cele utilizate în UE (CEN, ISO) sau naționale care asigură o calitate echivalentă a datelor.

13.1.16 Toate rezultate măsuratorilor trebuie înregistrate, prelucrate și prezentate într-o forma adecvata pentru a permite autorităților competente pentru protecția mediului să verifice conformitatea cu condițiile de funcționare autorizate și valorile limită de emisie stabilite.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

13.2.1. Monitorizarea calităţii aerului

Conform Legii nr.123/2020 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, în vigoare din 16.07.2020 care reglementează obligația operatorilor economici/titularilor activităților de a elabora și de a respecta planul de gestionare a disconfortului olfactiv, se propune ca după aprobarea Normelor privind conținutul Planului și Metodologiei pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv, titularul de activitate să realizeze monitorizarea mirosului pentru conformarea cu noile cerințe legale.

13.2.2. Monitorizarea mirosului se va face prin monitorizarea emisiilor de amoniac din hale și a concentrațiilor de amoniac în zona receptorilor sensibili (zone rezidentiale din vecinătate), iar compararea se va face cu limitele din STAS nr. 12574/87.

| Indicatori de calitate | Punctul de prelevare a probelor/ coordonate fizice | Frecvenţa de monitorizare | Metode de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Amoniac | - Extremitatea NV a amplasamentului- zona receptorilor sensibili din vecinătate (zone rezidenţiale)- A1 Coordonate Stereo 70: X= 559301 Y= 462069 | Anual | STAS 10812/76 |

13.2.3. Monitorizarea zgomotului – nu e cazul

13.2.1.3. Condiţii de realizare a monitorizării:

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.3 Monitorizarea emisiilor in apa

Frecvența, indicatorii de monitorizare a emisiilor în apa și standardele aplicate vor fi cele solicitate prin Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 73/16.06.2021, transferata catre SC Transavia SA prin documentul nr. 723/T11/TB/26.07.2022, eliberat de Administraţia Naţională Apele Române-ABA OLT-SGA BRAȘOV.

13.3.1.  Monitorizarea apelor uzate menajere  și tehnologice -nu este cazul.

Pentru activitatea de vidanjare beneficiarul va ține o evidență în scris, într-un registru ce va cuprinde:

- data vidanjării, locul de transport sau, după caz, tipul de serviciu efectuat (decolmatare, curațare, desfundare);

- numărul de vidanje transportate /ciclu și volumul de apa uzată evacuat;

- numarul de înmatriculare al mijlocului de transport folosit pentru aceasta activitate.

Se interzice descarcărea conținutului vidanjelor în cursuri de apa de suprafață, pe malurile acestora sau pe terenurile din zonă.

13.3.2. Apele pluviale – nu este cazul

- 13.3.3.  Monitorizarea pânzei freatice

Monitorizarea pânzei freatice pe amplasament se realizează printr-un foraj de monitorizare cu adâncimea de 40 m, amplasat în apropierea halelor de tineret, pe direcţia de curgere a apei freatice.

| Categoria apei/punct de monitorizare/ coordonate fizice | Indicator de calitate | U.M. | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ape subterane/ foraj de monitorizare cu adâncimea de 40 m - AS Coordonate Stereo 70: X =559124 Y= 462016 | CBO5, CCOcr,, azot amoniacal azotiți azotați azot organic fosfor total pH | mg O2/l mgO2/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l unit. pH | Semestrială | Conform standardelor prevăzute de legislaţia în vigoare |

Scopul acestor analize îl constituie evaluarea în timp a calităţii apei freatice şi prin aceasta influenţa activităţii desfăşurate pe amplasament. În cazul depăşirii semnificative a valorii parametrului monitorizat în etapa anterioară, se vor repeta analizele, se vor stabili cauzele şi se vor lua măsuri de prevenire / remedierile necesare.

## 13.4  Monitorizarea solului

| Indicatori de calitate | Punctul de prelevare a probelor/ coordonate fizice | Frecvenţa de monitorizare | Metode de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Azot total Fosfor | S1 – zona verde lângă platforma de dejecții Coordonate Stereo 70: X 559 143 Y 461 878 | La 5 ani | SR ISO 11261 SR ISO 11263 |

13.5. Monitorizare tehnologică

13.5.1. Controlul climatului in halele de cerestere pasari

Permanent se verifică buna funcţionare a instalaţiilor de furajare, adăpare şi microclimat din halele de creştere păsări. Parametrii tehnologici şi de microclimat din adăposturile de creştere a pasărilor sunt monitorizaţi în permanenţă cu ajutorul calculatorului de proces.

Prevederile documentului de referință: Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, privind monitorizarea emisiilor.

13.5.2. Parametrii tehnologici monitorizati/frecventa de monitorizare a acestora conform BAT 29:

| Parametru proces | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- |
| Consum de apă pentru adăpat, curăţarea halelor | la sfarsitul ciclului de crestere |
| Consum energie electrica | la sfarsitul ciclului de crestere si pe an |
| Consum de combustibil | la sfarsitul ciclului de crestere si pe an |
| Numărul de păsări | ciclu/număr de cicluri/an |
| Consumul de hrană | la sfarsitul ciclului de crestere şi pe an |
| Utilizarea produselor farmaceutice | la sfarsitul ciclului de crestere si pe an |
| Funcţionarea sistemului de ventilaţie | in perioada de vid sanitar |

13.5.3. Titularul/operatorul activităţii va asigura verificarea periodică a stării şi funcţionarii instalaţiilor în care se desfăşoară activitatea autorizată, monitorizarea parametrilor ceruţi de procesul tehnologic.

13.6.  Monitorizarea deşeurilor

13.6.1. Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate,  în conformitate cu prevederile OUG  nr. 92/2021 și potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE.

13.6.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

- cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase/ nepericuloase în afara   amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Date referitoare la evidența gestiunii deșeurilor vor fi raportate la APM Brașov, ca parte a RAM-ului.

13.6.3. Monitorizarea și raportarea deșeurilor

13.6.4. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi

deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

13.7. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.7.1. Operatorul va realiza monitorizarea substanțelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite.

13.8.   Monitorizarea post - închidere

13.8.1. În cazul încetării definitive a activității se vor realiza acțiunile conform Planului de închidere:

- se vor deconecta toate instalațiile de alimentare cu apă, energie electrică, gaz metan;

- structurile subterane: bazinele stației de preepurare, rețelele de canalizare, inclusiv căminele de vizitare vor fi golite, dezinfectate și spălate cu apă; vidanjarea acestora, transportul  și eliminarea materialului vidanjat se va realiza cu operatori autorizați. Bazinele pentru colectarea dejecțiilor vor fi golite, curățate, iar dejecțiile vor fi valorificate conform prevederilor legale.

- structurile supraterane (hale, clădiri anexe), după caz se vor reamenaja sau demola. Demolarea va fi contractată cu firme specializate, iar deșeurile de construcții rezultate vor fi valorificate/ eliminate în funcție de categoria acestora prin societăți autorizate.

- substanțelor utilizate pe amplasament la spălari, dezinfecție li se va acorda o importanță sporită. Se interzice evacuarea acestora în ape de suprafață, subterane sau pe sol. Dacă sunt în stoc vor fi valorificate sau predate unei firme autorizate în vederea eliminării.

- refacerea, după caz, a analizelor pentru sol și ape subterane, în vederea stabilirii condițiilor amplasamentului la încetarea activității și stabilirea utilizării ulterioare a amplasamentului.

14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA  ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi prevenirea sau evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediile APM Brasov şi GNM – Comisariatul judeţean Brasov, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM, in situatia in care acestea au existat.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare, în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13, la APM Brașov.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare, etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (conform datelor furnizate de laboratoare);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3. Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe măsurători, calcule sau estimări a următoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr.166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea 7 (a) (i) care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
| 7664-41-7 | Amoniac (NH3) | 10.000 | - | - |
| - | Pulberi în suspensie (PM10) | 50.000 | - | - |
|  | Compuşi organici volatili ne-metanici (NMVOC) | 100.000 | - | - |
| 630-08-0 | Monoxid de carbon (CO) | 500.000 | - | - |
| - | Oxizi de azot (NOX/NO2) | 100.000 |  |  |
| - | Azot total | - | 50.000 | 50.000 |
| - | Fosfor total | - | 5.000 | 5.000 |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportul anual de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu, în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13;

- raportarea PRTR;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora;

- modul de gestionare a deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase;

- planul de management al dejecţiilor.

14.4.2. Raportul anual de mediu  va fi transmis la APM Brasov pana la data de 1 martie, pentru anul de raportare n-1.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la APM Brasov, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- gestiunea uleiurilor;

- reclamaţii (dacă ele există) - în luna următoare primirii acestora;

- raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu - în luna următoare realizării acestora;

- orice efecte  negative semnificative constatate prin programul de monitorizare - când se produc;

- raportarea incidentelor semnificative - prin notificare în maxim 2 ore de la producere;

- plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalației - odată cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare.

- prezentarea la APM Brasov a programului de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie, conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 43, alin (1), dupa efectuarea auditului privind minimalizarea deşeurilor generate.

- raportarea situatiei gestiunii deseurilor conform H.G. nr. 856/2002 cu completarile si modificarile ulterioare, la solicitarea APM Brasov;

- raportarea investiţilor si cheltuielilor de mediu.

14.6. Mod de raportare

| Nr. crt. | Denumire raport | Frecvență raportare | Data depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODES-completat de producătorii de deșeuri | Anual | 1 februarie-15 iunie | Chestionar 4: PRODES-completat de producatorii de deșeuri |
| 2 | Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3299/2012 | Anual | 15 ianuarie - 15 martie | Aplicaţia Protecţia Atmosferei – Inventar Emisii |
| 3 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu-Registru IPPC | Anual | 1 aprilie-30 mai pentru anul de raportare n-1 | raportare.anpm.ro , Aplicaţia Emisii industriale/ Registrul Integrat IPPC |
| 4 | Raportul anual pentru Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, conform H.G. nr.140/2008 - Registrul PRTR | Anual | 1 aprilie-30 mai pentru anul de raportare n-1 | raportare.anpm.ro Registrul integrat EPRTR |
| 5. | Substante chimice periculoase - Import/productie/utilizare substante/ amestecuri periculoase si artricole cu substante restrictionate | anual | 1 februarie - 15 iunie | Substante Chimice Periculoase |
| 6. | Deșeuri ambalaje: Anexa 1-Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate | anual | 1 februarie – 25 februarie | Anexa 1-Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate |

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecventă raportare | Data depunerii raportului |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raportul Anual de mediu (RAM) | Anual | 31 martie |
| 2 | Efectuarea auditului privind eficienţa energetică | 4 ani | 2024 (in RAM pentru 2023) |
| 3 | Audit privind utilizarea apei | 3 ani | 2025 (in RAM pentru 2024) |
| 4 | Audit privind minimalizarea deşeurilor generate | 2 ani | 2024 (in RAM pentru 2023) |
| 5 | Planul de management al dejectiilor solide | Anual | 01 martie |
| 6 | Raportul anual pentru Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, conform H.G. nr.140/2008 (EPRTR) | Anual | 30 aprilie pentru anul de raportare n-1 |

Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalatiei | Odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |
| Notificare privind poluarile semnificative | In cel mai scurt timp |
| Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale | Odata cu documentaia de solicitare a autorizatiei |
| Reclamatii | In luna urmatoare aparitiei |

15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2. Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu art.10 (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a APM Brasov.

15.5. În cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM Brașov, Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Brașov:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi, în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice APM Brasov şi GNM – CJ Brasov, prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Olt - SGA Brasov;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brasov;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată de OUG nr. 164/2008 conducerea Transavia SA, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punandu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea 105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul APM Brasov sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele

privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de APM Brașov. Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

La încetarea definitivă a activităţii  pe amplasament, se va reface Raportul privind situația de referinta, unde  se va evalua starea de contaminare a solului și a apelor subterane, comparativ cu stadiul iniţial, situatie prezentata ȋn raportul privind situaţia de referinţă (inclus in Raportul de Amplasament depus in procedura de autorizare),  iar titularul/operatorul activității are obligația să ia masurile necesare pentru depoluare / remediere ce se impun, astfel încât să readucă amplasamentul la starea descrisă în raportul privind situaţia de referinţă, conform art. 22 alin. (6) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

16.4. Este obligatorie respectarea prevederilor Legii nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Brașov şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Brașov.

17. Anexe: -

18. DICŢIONAR DE TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Brasov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCO-Cr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IED | Directiva Emisii Industriale (Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării) |
| 12 | Instalaţie IED | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | E-PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | H | Fraza de pericol |
| 16 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Brasov | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. Brasov al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Brasov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCO-Cr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IED | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs (2017) |

20.  C U P R I N S

| Nr. crt. | CAPITOLE/SUBCAPITOLE AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU | Nr. pag. |
| --- | --- | --- |
| 1. | DATE DE IDENTIFICARE ALE OPERATORULUI | 3 |
| 2. | TEMEIUL LEGAL | 3 |
| 3. | CATEGORIA DE ACTIVITATE | 8 |
| 4. | DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE | 8 |
| 5. | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII | 9 |
| 6. | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE | 11 |
| 7. | RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE | 29 |
| 7.1. | Apa | 29 |
| 7.2. | Utilizarea eficienta a resurselor energetice | 33 |
| 7.3. | Gaze naturale/Combustibili | 36 |
| 8. | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT | 37 |
| 8.1. | Descrierea amplasamentului | 37 |
| 8.2. | Descrierea principalelor activităţi si procese | 38 |
| 9. | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU | 46 |
| 9.1. | Emisii în atmosferă | 47 |
| 9.2. | Emisii în apă | 50 |
| 9.3. | Emisii în sol, ape subterane | 51 |
| 9.4. | Miros | 53 |
| 9.5. | Zgomot | 54 |
| 10. | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT | 55 |
| 10.1. | Aer | 55 |
| 10.2. | Apa | 58 |
| 10.3. | Sol | 59 |
| 10.4. | Zgomot | 59 |
| 10.5. | Miros | 61 |
| 11. | GESTIUNEA DEŞEURILOR SI A SUBSTANTELOR CHIMICE PERICULOASE | 61 |
| 11.1. | Deșeuri generate | 61 |
| 11.2. | Deseuri stocate temporar | 63 |
| 11.3. | Deseuri tratate | 64 |
| 11.4. | Condiții privind gestionarea dejectiilor | 64 |
| 11.5. | Conditii privind gestionarea deseurilor | 65 |
| 11.6. | Transportul deșeurilor | 67 |
| 11.7. | Deșeuri periculoase | 67 |
| 11.8. | 11.8. Evidența gestiunii deșeurilor | 67 |
| 11.9. | 11.9. Transferul deșeurilor | 68 |
| 11.10. | 11.10. Ambalaje și deșeuri de ambalaje | 68 |
| 12. | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ | 69 |
| 12.1. | Incadrarea in Directiva SEVESO | 69 |
| 12.2. | Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta | 69 |
| 12.3. | Program de revizii si reparatii a utilajelor si instalatiilor din dotare | 69 |
| 13. | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII | 69 |
| 13.1. | Prevederi generale privind monitorizarea | 69 |
| 13.2. | Monitorizarea emisiilor in aer | 71 |
| 13.3. | Monitorizarea emisiilor in apa | 71 |
| 13.4. | Monitorizarea solului | 72 |
| 13.5. | Monitorizarea tehnologica | 72 |
| 13.6. | Monitorizarea deseurilor | 73 |
| 13.7. | Monitorizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase | 74 |
| 13.8. | Monitorizarea post- inchidere | 74 |
| 14. | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA | 74 |
| 14.1. | Date generale | 74 |
| 14.2. | Raportarea datelor de monitorizare | 75 |
| 14.3. | Contributia la registrul european al poluantilor emisi si transferati (PRTR) | 76 |
| 14.4. | Raportul anual de mediu | 77 |
| 14.5. | Alte raportari | 77 |
| 14.6. | Mod de raportare | 78 |
| 15. | OBLIGAŢIILE TITULARULUI | 79 |
| 16. | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR | 81 |
| 17 | ANEXE | 83 |
| 18. | DICŢIONAR DE TERMENI, ABREVIERI | 83 |
| 19. | ABREVIERI | 85 |
| 20. | CUPRINS | 85 |