Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAȘOV

AUTORIZAȚIE INTEGRATĂ DE MEDIU

BV 2/20.11.2014 REVIZUITA LA DATA DE .........

PROIECT

Operator: SC AVICOD SA

Adresa:  Judetul Braşov, mun. Codlea, Soseaua Codlea Sibiu, nr. km 2

Punct de lucru: SC AVICOD SA – FERMA NR. 3 crestere pui de carne Codlea

Locaţia activităţii: Judetul Braşov, mun. Codlea, Soseaua Dumbravitei, km 1, Ferma nr. 3 de crestere pui de carne Codlea

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

- Categoria de activitate conform Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, anexa 1:

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | SNAP | NFR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6.6.a | Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste: 40.000 de locuri pentru păsări de curte | 10 09 08 | 3B (EMEP/EEA 2019) |

- Categoria de activitate conform Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi:

| Activitate IED | Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- | --- |
| 6.6.a Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste 40.000 de locuri pentru păsări de curte | 7(a)(i) | Instalații de creștere intensivă a păsarilor de curte sau a porcilor (i) cu 40.000 de locuri pentru păsari. |

- Categoriile de activitati conform cod CAEN actualizat conform Ord. 337/2007 rev.2: Cod CAEN 0147 – Creșterea păsărilor;

Emisă de: APM Braşov

Data emiterii: 20.11.2014

Data revizuirii: ........2022

Autorizatia de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toata perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr de 79 (saptezeci si noua) pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Ciprian BANCILA

ȘEF SERVICIU  A.A.A

Codruța SAUCA

ÎNTOCMIT,

Consilier Vasilica GROSU

# 1.DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII:

###### Operator: SC AVICOD SA

Sediul social:  Judetul Braşov, mun. Codlea, Soseaua Codlea Sibiu, nr. km 2

Cod unic de înregistrare  RO 14713543, nr. de ordine în registrul comerţului J8/794/2002

Date de contact ale societăţii:

Tel. 0268252829; 0268251935; fax: 0268251943;

E-mail: avicod@yahoo.com;

Punctul de lucru: Judetul Braşov, mun. Codlea, Soseaua Dumbravitei, km 1, Ferma nr. 3 de crestere pui de carne Codlea

An punere în funcțiune a instalației: 1976

# Denumire instalatie:   Ferma nr. 3 de crestere pui de carne Codlea

# Operator: SC AVICOD SA

# Data primei autorizari: 2006

# Program de functionare: 24 ore/zi, 7 zile/saptamana, 365 zile/an;

# 2.TEMEIUL  LEGAL:

Ca urmare a cererii adresate de SC AVICOD SA,  cu sediul în jud. Braşov, mun. Codlea, Soseaua Codlea Sibiu, nr. km 2 și cu punctul de lucru  amplasat în  jud. Braşov, mun. Codlea, Soseaua Dumbravitei, km 1, Ferma nr. 3 de crestere pui de carne Codlea,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov cu nr. 21819 din 22,12,2021 și completările ulterioare;

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru revizuirea   Autorizaţiei  integrate de mediu nr. BV 2/20.11.2014, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică în data de 16.06.2022. Mediatizarea dezbaterii publice a fost realizată conform prevederilor legale în vigoare. Documentația supusă dezbaterii a fost afisată pe site-ul APM Brașov http://www.anpm.ro/web/apm-brasov/documentatii-procedura-autorizare, iar observaţiile, sugestiile, propunerile publicului s-au primit în scris la sediul APM Brașov și  la adresa de e-mail: office@apmbv.anpm.ro;

- în urma desfășurării dezbaterii publice din data de 16.06.2022 organizată în procedura   de revizuire a autorizației integrate de mediu la care nu au fost depuse comentarii/observații ale publicului interesat;

- în lipsa oricărui comentariu din partea publicului interesat;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013, privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

- în baza OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- în baza Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- în baza Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor si Padurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- IPPC  “Reference Document on Best  Available  Techniques for the Intensive  Rearing of Poultry and  Pigs (2017);

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

- Documentul de referinta privind monitorizarea emisiilor in aer si apa provenite din instalatiile IED – editia august 2018 – JRC Reference Report on Monitoring of Emissions ti Air and Water from IED Installations.

în condițiile în care orice emisie rezultată în urma activității va fi în conformitate și nu va depăși cerințele legislației de mediu din România, armonizată legislației Uniunii Europene și prevederilor prezentei autorizații,

cu respectarea cerinţelor legale prevăzute de:

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, actualizata, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

- OM nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- STAS 12574/1987  privind condițiile de calitate pentru aerul din zonele protejate;

- SR  10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, actualizat 2018;

- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata si actualizata;

- Ordonanta de urgenta nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase cu modificările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

- Ordinul M.M.G.A./M.A.I. 1121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

-O.M.M.G.A. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare a procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;

-Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

-H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

-O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, republicata;

-Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006;

-OUG nr. 47/2005 aprobată prin Legea nr.73/2006 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare;

-O.M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

-O.M. nr. 242/2005 pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluare cu nitraţi;

-H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul comun MMAP/MADR nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole;

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr.166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Regulamentul (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr.166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

-Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, modificată și completată;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentul CE nr.1774/2002 (regulament privind subprodusele de origine animală);

- Regulamentul UE nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentul (CE) nr.1069/2009 şi de punere în aplicare a Directivei 97/78 CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controlul sanitar-veterinar la frontieră în conformitate cu directiva menţionată.

- Ordinului 1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a Autorizației de mediu și Autorizației Integrate de Mediu;

- Legea 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate.

se emite :

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

# Pentru funcţionarea instalaţiei: Ferma nr. 3 de crestere pui de carne Codlea

Amplasată în: Judetul Braşov, mun. Codlea, Soseaua Dumbravitei, km 1, Ferma nr. 3 de crestere pui de carne Codlea

Operator: SC AVICOD SA

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Prezenta autorizație integrata de mediu este valabilă de la data de .........2022, data revizuirii, și își păstrează valabilitatea pe toata perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.

Titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an, cu maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia de mediu, in conformitate cu prevederile Ordinului MMAP nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale  a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

În cazul nerespectării termenului de solicitare a vizei anuale, respectiv minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia de mediu, APM suspendă autorizația de mediu pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termen și informează Garda Națională de Mediu.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație integrata de mediu, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Conform prevederilor O.U.G nr.195/2005 aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu revizuita atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Conform art. 21, alin.(4) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului activitatii”.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face răspunzătoare societatea.

Titularul autorizaţiei integrate de mediu este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare, până la expirarea valabilităţii acesteia.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brașov, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General - Serviciul Comisariatul Judeţean Brașov.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE:

- conform Anexei 1 a Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale:

● punctul 6.6.: Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste:

a. 40.000 de locuri pentru păsări de curte, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. rr).

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației/activității | UM |
| --- | --- | --- |
| Pct.6.6.- Creşterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste: a. 40.000 de locuri pentru pasari de curte | 1890000 pentru creșterea puilor de carne | Locuri/6 serii |

- conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului European de instituire a unui registru european al emisiilor și transferului de poluanți și de modificare a Directivelor 91/689/CEE si 96/61/CE ale Consiliului:

- 7. Producţie animală intensivă şi acvacultură

a. Instalaţii de creștere intensivă a păsărilor de curte sau a porcilor

(i) cu 40 000 locuri pentru păsări.

Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate sub controlul titularului/ operatorului de activitate, de la primirea materiilor prime pâna la expedierea produsului finit, inclusiv managementul deseurilor:

# Sistemul de creștere a păsărilor este la sol pe așternut permanent uscat.

Capacitatea de producție: 13125 locuri/hală în 24 hale pe 6 serii pe an = 1.890.000 pui/an

Sistemul de adăpostire:

Sistemul de adăpostire este structurat pe 6 blocuri cu câte 4 hale de creștere. Halele sunt supraetajate (2 hale la parter și 2 la etaj)

Cele 24 hale sunt concepute să permită puilor pentru carne să-şi exteriorizeze la maximum potenţialul genetic, în condiţiile asigurării unui microclimat corespunzător (temperatură în funcţie de vârstă, umiditate, ventilaţie adecvată asigurând o compoziția optimă a aerului în hale în ceea ce privește amoniacul, hidrogenul sulfurat, bioxidul de carbon).

# 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE:

- Formular de solicitare înregistrat la A.P.M. Braşov cu nr. 21819/22.12.2021 si completat cu nr. 4898/04.04.2022;

- Raport de amplasament   elaborat în condițiile art. 21, alin. (1) din OUG. nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la A.P.M. Brașov cu nr. 21819/22.12.2021 si  completat cu nr. 4898/04.04.2022;

- Raport  de incercare PI 2102024 /07.04.2021 privind  aer incinta hala eliberat de ALS LIFE SCIENCES ROMANIA SRL;

- Raport  de incercare PI 2102035 /07.04.2021 privind emisii gaze de ardere eliberat de ALS LIFE SCIENCES ROMANIA SRL;

- Raport  de incercare PI 2102014 /09.04.2021 privind deseu solid eliberat de ALS LIFE SCIENCES ROMANIA SRL;

- Raport  de incercare PI 2102036 /07.04.2021 privind zgomot eliberat de ALS LIFE SCIENCES ROMANIA SRL;

- Raport  de incercare PI 2102038 /07.04.2021 privind imisii eliberat de ALS LIFE SCIENCES ROMANIA SRL;

- Raport  de incercare PI 2102040 /07.04.2021 privind imisii eliberat de ALS LIFE SCIENCES ROMANIA SRL;

- Raport  de incercare PI 2102047 /09.04.2021 privind apa subterana eliberat de ALS LIFE SCIENCES ROMANIA SRL;

- Raport  de incercare PI 2102048 /09.04.2021 privind apa subterana eliberat de ALS LIFE SCIENCES ROMANIA SRL;

- Raport  de incercare PI 2106502 /07.09.2021 privind apa uzata eliberat de ALS LIFE SCIENCES ROMANIA SRL;

- Raport  de incercare PI 2102002 /09.04.2021 privind sol eliberat de ALS LIFE SCIENCES ROMANIA SRL;

- Raport  de incercare PI 2101671 /25.03.2021 privind apa pluviala eliberat de ALS LIFE SCIENCES ROMANIA SRL;

- Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale pentru obținerea AIM;

- Dovada mediatizărilor anunțului privind depunerea solicitării de revizuire a autorizației integrate de mediu, înregistrată la APM Brașov cu nr. 21819/22.12.2021;

- Dovada achitării tarifului în vederea parcurgerii procedurii de revizuire a autorizației integrate de mediu;

- Certificat de inregistrare 14713543 din 26.06.2002 eliberat de ORC Brasov;

- Certificat constatator nr. 41680/25.07.2014 eliberat de ORC  Brașov ;

- Autorizație sanitară veterinară nr. 224/05.09.2014  eliberată de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brașov pentru „Exploatație comercială de păsări  - Ferma 3 Codlea”;

- Adresa nr. 2120/TB/30.03.2022 emisa de SGA BRASOV cu privire la: motivele revizuirii AIM PENTRU Ferma 3 Codlea apartinand SC AVICO SA n use incadreaza in prevederile Ord. MAP nr. 891/2019 privind modificarea Autorizatiei de gospdodarire a apelor 149 din 26.11.2012 emisade SGA BRASOV valabila pana la data de 25.11.2022.

- Adresa nr. 6077/IS/08.09.2014 emisa de SGA BRASOV cu privire la transferul Autorizatiei degospodarire a apelor nr. 149/26.11.2012 valabila pana la data de 25.11.2022 privind Alimentare cu apa si evacuare ape uzate – Ferma 3” de la SC AVICOD BROILER SRL CODLEA la SC AVICOD SA CODLEA;

- Autorizatia de gospodarire a apelor nr.149/26.11.2012, emisa de SGA BRASOV pentru Alimentare cu apa si evacuarea  apelor uzate – ferma pui carne SC AVICOD BROILER SRL Codlea – Ferma 3;

- Avizul nr........ emis de ANANP – SERVICIUL TERITORIAL BRASOV;

- Extras de carte funciara pentru informare nr. 104717 Codlea, nr. top 6854/4/1/1/2/1 eliberat de OCPI BRASOV – BCPI BRASOV;

- Extras de carte funciara pentru informare nr. 104718 Codlea, nr. top 6854/4/1/1/2/4 eliberat de OCPI BRASOV – BCPI BRASOV;

- Certificat seria C nr. 00955 rev.7 certifica Sistemul de Management al Calitatii stabilit, implementat si mentinut in cadrul SC AVICOD SA conform cu cerintele SR EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) pentru urmatoarele activitati „cresterea pasarilor (ferma de pui de carne la sol); abatorizare, transare, ambalare si conservare carne de pasare, valabil pana de 25.02.2023;

- Certificat seria C nr. 01959 rev.4 certifica Sistemul de Management  de Mediu stabilit, implementat si mentinut in cadrul  SC AVICOD SA conform cu cerintele SR EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) pentru urmatoarele activitati „cresterea pasarilor (ferma de pui de carne la sol); abatorizare, transare, ambalare si conservare carne de pasare, valabil pana de 25.02.2023;

- Act aditional nr. 4 la contractul cu nr. 284/25.08.2017, incheiat  de titular cu SC MARI CAR-ROMA SRL;

- Act aditional din 04.12.2021 la contractul nr.1207/14.12.2012  preluare deseuri de hartie-carton si materiale plastice  cu SC RIAN CONSULT SRL Zarnesti.

- Act aditional nr. 1 la Contrcatul de prestare a serviciului de salubrizare nr. 9/31.01.2008, incheiat de titular cu SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL;

- Contract de colaborare  nr. 247/09.02.2015, incheiat de titular  cu I.I. NICA V.VASILE, cu privire la evacuarea dejectiilor de pasare (gunoi) care rezulta din activitatea de crestere a pasarilor la Ferma nr. 3 Codlea (Sos. Dumbravitei, km1);

- Contract de colaborare  nr. 358/15.02.2016, incheiat de titular  cu I.I. NICA V. RALUCA, cu privire la evacuarea dejectiilor de pasare (gunoi) care rezulta din activitatea de crestere a pasarilor la Ferma nr. 3 Codlea (Sos. Dumbravitei, km1);

- Certificat  din 21.01.2016 emis de UAT MUNICIPIUL CODLEA  prin care se certifica ca numitul I.I.NICA V. RALUCA este inscris in evidentele registrul agricol – model 2015-2019 in volumul 39, tip 1, pozitia 032 cu urmatoarele total suprafata agricola utilizata 2015 – 77,7863 ha;

- Certificat   nr. 2385 din 26.01.2016 emis de UAT MUNICIPIUL CODLEA  prin care se certifica ca numitul I.I.NICA V. VASILE este inscris in evidentele registrul agricol – model 2015-2019 in volumul 39, tip 1, pozitia 042 cu urmatoarele total suprafata agricola utilizata 2015 – 66,6200 ha;

- Contract de prestarii servicii nr.202001/01.07.2020 incheiat de titular cu  SC DANIEL BOBOC VET SRL- cabinet medical veterinar de consultanta.

- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 35/2019, incheiat de titular cu OMV PETROM SA;

- Decizie de transfer autorizație integrată de mediu nr. 36/T/08.12.2014 de la SC  AVICOD BROILER SRL CODLEA la SC AVICOD SA CODLEA,  emisă  de APM BRAȘOV;

- Autorizația integrată de mediu nr.  BV 2/20.11.2014 emisă de APM BRASOV, în copie;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului, a modului de delimitare/identificare a instalației și de îndeplinire a măsurilor impuse înregistrat la societate cu nr. 243/20.01.2022 și la APM Brașov cu nr. 1194/21.01.2022;

- Procese verbale CAT pentru fiecare etapă de procedură din 14.02.2022, 11.05.2022, 07.09.2022;

- Documente  doveditoare  privind  achitarea  taxelor şi  tarifelor  aferente  procedurii  de autorizare integrată de mediu;

- Dovada mediatizarilor anunțului privind organizarea sedinței de dezbatere publică și documente doveditoare cu privire la invitarea membrilor CAT la sedința de dezbatere publică inregistrate la APM Brașov cu nr. 7725/31.05.2022;

- Proces verbal întocmit cu ocazia dezbaterii publice din data de 16.06.2022 organizată   în  mun. Codlea, Sala de sedinte a Primariei Codlea, str. Lunga, nr. 33;

## 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM Brasov cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care APM Brașov o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

Sisteme de management de mediu (conformare cu BAT 1).

BAT 1. Pentru a îmbunătăți performanța de mediu globală a fermelor, BAT constau în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) : Aplicată, titularul are acreditare AllCert ISO 9001:2015, 14001:2015 și 22000:2005

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni : nu este cazul.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare:

| Nr. crt. | Materia primă | Natura chimică /compoziţie | Consum anual | Impactul asupra mediului | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERII PRIME: |
| 1 | Pui de o zi |  | 1.890.000 buc |  | nu se aplică |
| 2 | furaj mixt | amestec de șesut vegetal și vitamine | 6987 to |  | silozuri |
| 3 | apă | - | 13.000-16.150 mc/an | - | nu este cazul |
| 4 | medicamente și preparate vitaminoase | antibiotice, anti inflamatorii, vitamine, etc | 7,5 to |  | depozite constituite la nivelul clădirii administrative |
| 5 | Așternut (paie) | țesut vegetal | 385 to |  | Depozit acoperit (tip fânar) 1 buc |

Comparatie cu cerinţele BAT – Management nutrițional

BAT 3. Pentru a reduce azotul total excretat și, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Aplicare pe amplasament: Furajele utilizate se livrează gata preparate. Nu se adaugă alte produse la furaje pe amplasament.  Se aplică furajare diferențiată pe categorii de vârstă.

Conținutul de proteine brute:

- 0-10 zile: proteină brută 21,5%,

- 11-24 zile: proteină brută 20,5%,

- 25-38 zile: proteină brută 19,1%,

- peste 38 zile: proteină brută 18%.

|  | Tehnică | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- |
| a | Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili. | Aplicată Conținutul de protein bute este stabilit la o valoare optimă |
| b | Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. | Aplicată Se aplică furajare diferențiată pe categorii de vârstă |
| c | Adăugarea unei cantități controlate de aminoacizi esențiali la un regim alimentar cu un nivel scăzut de proteine brute. | Aplicată Conținutul de aminoacizi și protein brută este redus la nivelul mimim optim |
| d | Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat. | Aplicată La producția furajelor se adaugă doar aditivi autorizați |

Azotul total excretat asociat BAT pui de carne 0,2-0,6 kg de N excretat/spațiu pentru animal/an

Azotul total excretat asociat instalației: 0,362 kg de N excretat/spațiu pentru animal/an

Azotul total excretat a fost determinat pe de o parte de valorile date în tabelul 3.9 din EMEP Corinair 2019 (0,36), fiind utilizată pentru a calcula emisiile naționale de NH3 de către rețeaua EAGER (European Agricultural Inventory Emissions Inventory Research) conform cap. 3.4 pasul 2 (p22), respectiv a fost estimat în baza ecuației simple: NI (nutrient ingerat) – NR (nutrient reținut) = NE (nutrient excretat).

Având la bază datele estimate ale consumului pe tipuri de furaj, respectiv factorul de conversie Jones (având la bază două ipoteze: carbohidrații și grăsimile dietetice nu conțin azot și că aproape toată cantitatea de azot din dietă este prezentă ca aminoacizi în proteine) de 5,83 în cazul proteinelor vegetale se conturează următoarele valori pentru NI:

| valori anuale | starter | creștere | finisare I | finisare II |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| consum (kg) | 854.274.2 | 2449.447 | 2.736.243 | 947.016.1 |
| conținut de proteine (%) | 21.5 | 20.5 | 19.1 | 18 |
| consum de N (kg) | 31.504.11 | 86.129.78 | 89.643.63 | 29.238.92 |
| NI total (kg) | 236.516.44 |

Calculul NR a fost bazat pe studiul ”Metode de calcul standardizate pentru gunoi de grajd și nutrienți” al Institutului de Statistică din Olanda (Standardised calculation methods for animal manure and nutrients, Standard data 1990–2008 – Statistics Netherland, 2012) referit de BREF creștere intensive a porcilor și a păsărilor de curte ediția 2017. Studiul arată o valoare de azot în animalele finisate de 27,8 g/kg. Având în vedere un volum de producție de 4.408 to/an la o greutate medie de 2,332 kg/pui finisat (an de referință 2021) se estimează o valoare a NR de azot de 122.539.62 kg.

Valoarea NE de azot de 113.976.82 împărțit la numărul de spațiu pentru animale ne dă o valoare a azotului total excretat de 0,362 kg de N excretat/spațiu pentru animal/an.

BAT 4. Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Aplicare pe amplasament: Se aplică furajare diferențiată pe categorii de vârstă. Conținutul de fosfor:

- 0-10 zile: fosfor 0,59%

- 11-24 zile: fosfor 0,53%

- 25-38 zile: fosfor 0,44%

- peste 38 zile: fosfor 0,45%

|  | Tehnică | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- |
| a | Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. | Aplicată Se aplică furajare diferențiată pe categorii de vârstă |
| b | Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc cantitatea totală de fosfor excretat (de exemplu fitază). | Aplicată Se aplică. Furajul produs conține promotori de digestibilitate (de ex. 6-fitază EC3.1.3.26) |
| c | Utilizarea fosfaților anorganici cu grad ridicat de digerare pentru înlocuirea parțială a surselor convenționale de fosfor din furaje. | Aplicată Se aplică prin utilizarea în fujae a fosfatlui monocalcic |

Fosfor total excretat asociat BAT: 0,05-0,25 kg de P2O5 excretat/spațiu pentru animal/an

Fosfor total excretat asociat instalației: 0.11 kg de P2O5 excretat/spațiu pentru animal/an

Valoarea fosforului total excretat a fost estimat în baza ecuației simple: NI (nutrient ingerat) – NR (nutrient reținut) = NE (nutrient excretat).

Având la bază datele estimate ale consumului pe tipuri de furaj se conturează următoarele valori pentru NI:

| valori anuale | starter | creștere | finisare I | finisare II |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| consum (kg) | 854.274.2 | 2449.447 | 2.736.243 | 947.016.1 |
| conținut de fosfor (%) | 0.59 | 0.53 | 0.44 | 0.45 |
| consum de P (kg) | 5040.22 | 12982.07 | 12039.47 | 4261.57 |
| NI total (kg P) | 34.323.33 |

Calculul NR a fost bazat pe studiul ”Metode de calcul standardizate pentru gunoi de grajd și nutrienți” al Institutului de Statistică din Olanda (Standardised calculation methods for animal manure and nutrients, Standard data 1990–2008 – Statistics Netherland, 2012) referit de BREF creștere intensive a porcilor și a păsărilor de curte ediția 2017. Studiul arată o valoare de fosfor în animalele finisate de 4,4 g/kg. Având în vedere un volum de producție de 4.408 to/an la o greutate medie de 2,332 kg/pui finisat (an de referință 2021) se estimează o valoare a NR de fosfor de 19.394.76 kg.

Valoarea NE de fosfor 14.928.57 împărțit la numărul de spațiu pentru animale ne dă o valoare a fosforului total excretat de 0,0474 kg de P excretat/spațiu pentru animal/an sau convertit în P2O5. cu rata de conversie din BREF de 2.2915 dă valoarea de 0,11 kg P2O5 excretat/spațiu pentru animal/an.

Substanţele / preparatele chimice utilizate pentru dezinfecţie, dezinsecţie si deratizare ( DDD )

| nr. crt | Denumire preparat | Consum anual (to) | Utilizare | Mod de depozitare | Substanţe chimice din compoziţie | Nr. CAS | Clasificare conf. Regulament 1272/2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ecocid S | 0,3 | Biocid, dezinfectant | ambalaj original, filtru sanitar/depozit chimicale | Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate) | 70693-62-8 | Irit piele, Categ.2, H315 Irit Ochi Categ.2, H319 Toxic acut acvatic, Categ 3, H412 |
|  |  |  |  |  | Sodium dodecylbenzene sulphonate | 68411-30-3 |  |
|  |  |  |  |  | 2-Hydroxybutanedioic acid | 6915-15-7 |  |
|  |  |  |  |  | Sulphamic acid | 5329-14-6 |  |
| 2 | Hidroxid de sodiu (soda caustica) | 6 | Regulator de aciditate | ambalaj original, filtru sanitar/ depozit chimicale | Hidroxid de sodiu | 1310-73-2 | Corosiv pentru piele; categ 1A, H314, categ1; H319, Irit piele, categ 2, H290 |
| 3 | Destroyer | 0,02 | Insecticid, acaricid | ambalaj original, filtru sanitar/depozit chimicale | Deltametrina | 52918-63-5 | Iritant pentru ochi, piele Daunator pentru organismele acvatice |
|  |  |  |  |  | Solvent Aromatic | 64742-95-6 |  |
| 4 | Hipoclorit de calciu (clorura de var) | 1,35 | Biocid, dezinfectant | ambalaj original, filtru sanitar/depozit chimicale | Hipoclorit de calciu | 7778-54-3 | Sol. Ox. 2, H 272 Tox.Acute.4*,H 302, Cor.piele 1B,H 314 Aquatic Acute 1, H 400 |
|  |  |  |  |  | Hidroxid decalciu | 1305-62-0 |  |
|  |  |  |  |  | Clorura decalciu | 10043-52-4 |  |
| 5 | AP Purafoam | 0,5 | Agent de curăţare pentru adăposturile de animale | ambalaj original, filtru sanitar/depozit chimicale | Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate | 64-02-8 | Corodarea pielii, Categ. 1 A, H314 |
|  |  |  |  |  | Hidroxid de sodiu | 1310-73-2 |  |
|  |  |  |  |  | 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | 112-34-5 |  |
|  |  |  |  |  | Dodecanol-1 | 112-53-8 |  |
| 6 | MS TopFoam Power / MS TopFoam LC ALK | 0,2 | Detergent | ambalaj original, filtru sanitar/depozit chimicale | Sodium hydroxide | 1310-73-2 | Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1A, H314 |
|  |  |  |  |  | 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | 112-34-5 |  |
|  |  |  |  |  | Sodium xylene sulphonate | 1300-72-7 |  |
|  |  |  |  |  | Sodium Laureth Sulfate | 68891-38-3 |  |
|  |  |  |  |  | sodium N-lauroyl sarcosinate | 137-16-6 |  |
|  |  |  |  |  | Lauryldiethanolamide |  |  |
|  |  |  |  |  | Acid Peracetic | 79-21-0 |  |
| 7 | Viroguard | 1,2 | Dezinfectant | ambalaj original, filtru sanitar/depozit chimicale | Formaldehidă | 50-00-0 | Acute Tox. 4: H302 Acvatic acut 1: H400 Muta. 2: H341 Sens. resp. 1: H334 Carc. 1B: H350 STOT SE 3: H335 Cor. piele 1B: H314 Sens. piele 1: H317 |
|  |  |  |  |  | Benzalkonium chloride | 68424-85-1 |  |
|  |  |  |  |  | Glutaraldehida | 111-30-8 |  |
| 8 | BLOC-APPAT / Rongibloc | 0,5 | Biocid/Raticid | ambalaj original, filtru sanitar/depozit chimicale | Difenacoum | 259-978-4 | Uşor irritant pentru ochi Nociv prin înghiţire |
|  |  |  |  |  | Denatonium benzoate (bitrex) | 3734-33-6 |  |
| 9 | GERMICIDAN FF PLUS | 0,5 | Material dezinfectant | ambalaj original, filtru sanitar/depozit chimicale | glutaral | 111-30-8 | Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H332 Eye Dam. 1 H318 Sens. resp. 1 H334 Skin Sens. 1 H317. STOT SE 3 H335 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 2 H411 |
|  |  |  |  |  | propan-2-ol | 67-63-0 |  |
|  |  |  |  |  | clorură de didecildimetilamoniu | 7173-51-5 |  |
|  |  |  |  |  | Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated | 160901-09-7 |  |
| 10 | KILCOX EXTRA | 0,5 | Dezinfectant | ambalaj original, filtru sanitar/depozit chimicale | Glutaraldehyde | 111-30-8 | Sens. resp. 1: H334; Acute Tox. 3: H331; Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 3: H412; Skin Corr. 1B: H314; Skin Sens. 1A: H317 |
|  |  |  |  |  | Benzalkonium Chloride | 68424-85-1 |  |
|  |  |  |  |  | 4-chloro-3-methylphenol | 59-50-7 |  |
| 11 | ANTI-GERM PEROXAN FORTE | 0,5 | Dezinfectant | ambalaj original, filtru sanitar/depozit chimicale | Peroxid de hidrogen < 25% | 7722-84-1 | H242, Met. Corr. 1: H290 Acute Tox. 4: H302 Acute Tox. 4: H312 Acute Tox. 4: H332 Skin Corr. 1A: H314 Eye Dam. 1 H318 STOT SE 3 H335 Aquatic Cronic 1 H410 |
|  |  |  |  |  | Acid acetic < 25% | 64-19-7 |  |
|  |  |  |  |  | Acid peracetic < 17% | 79-21-0 |  |

Notă: În cadrul fermei se vor utiliza doar materii prime şi materiale achiziţionate de la furnizori autorizaţi şi vor fi însoţite, după caz, de declaraţii de conformitate, certificate sanitar veterinare, fişe cu date de securitate.

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Titularul/operatorul va avea proceduri de asigurare a calităţii pentru controlul materiilor prime, pentru a se asigura că acestea nu modifică structura şi nivelul emisiilor;

6.8. Titularul activităţii/operatorul trebuie să aibă în vedere optimizarea continuă a consumului de materii prime şi materiale auxiliare, comparând consumurile proprii cu cele din documentul BREF.

6.9. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul tehnologic:

| nr. crt | Denumire preparat | Consum anual (to) | Utilizare | Mod de depozitare | Substanţe chimice din compoziţie | Nr. CAS | Clasificare conf. Regulament 1272/2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ecocid S | 0,3 | Biocid, dezinfectant | ambalaj original, filtru sanitar/depozit chimicale | Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate) | 70693-62-8 | Irit piele, Categ.2, H315 Irit Ochi Categ.2, H319 Toxic acut acvatic, Categ 3, H412 |
|  |  |  |  |  | Sodium dodecylbenzene sulphonate | 68411-30-3 |  |
|  |  |  |  |  | 2-Hydroxybutanedioic acid | 6915-15-7 |  |
|  |  |  |  |  | Sulphamic acid | 5329-14-6 |  |
| 2 | Hidroxid de sodiu (soda caustica) | 6 | Regulator de aciditate | ambalaj original, filtru sanitar/ depozit chimicale | Hidroxid de sodiu | 1310-73-2 | Corosiv pentru piele; categ 1A, H314, categ1; H319, Irit piele, categ 2, H290 |
| 3 | Destroyer | 0,02 | Insecticid, acaricid | ambalaj original, filtru sanitar/depozit chimicale | Deltametrina | 52918-63-5 | Iritant pentru ochi, piele Daunator pentru organismele acvatice |
|  |  |  |  |  | Solvent Aromatic | 64742-95-6 |  |
| 4 | Hipoclorit de calciu (clorura de var) | 1,35 | Biocid, dezinfectant | ambalaj original, filtru sanitar/depozit chimicale | Hipoclorit de calciu | 7778-54-3 | Sol. Ox. 2, H 272 Tox.Acute.4*,H 302, Cor.piele 1B,H 314 Aquatic Acute 1, H 400 |
|  |  |  |  |  | Hidroxid decalciu | 1305-62-0 |  |
|  |  |  |  |  | Clorura decalciu | 10043-52-4 |  |
| 5 | AP Purafoam | 0,5 | Agent de curăţare pentru adăposturile de animale | ambalaj original, filtru sanitar/depozit chimicale | Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate | 64-02-8 | Corodarea pielii, Categ. 1 A, H314 |
|  |  |  |  |  | Hidroxid de sodiu | 1310-73-2 |  |
|  |  |  |  |  | 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | 112-34-5 |  |
|  |  |  |  |  | Dodecanol-1 | 112-53-8 |  |
| 6 | MS TopFoam Power / MS TopFoam LC ALK | 0,2 | Detergent | ambalaj original, filtru sanitar/depozit chimicale | Sodium hydroxide | 1310-73-2 | Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1A, H314 |
|  |  |  |  |  | 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | 112-34-5 |  |
|  |  |  |  |  | Sodium xylene sulphonate | 1300-72-7 |  |
|  |  |  |  |  | Sodium Laureth Sulfate | 68891-38-3 |  |
|  |  |  |  |  | sodium N-lauroyl sarcosinate | 137-16-6 |  |
|  |  |  |  |  | Lauryldiethanolamide |  |  |
|  |  |  |  |  | Acid Peracetic | 79-21-0 |  |
| 7 | Viroguard | 1,2 | Dezinfectant | ambalaj original, filtru sanitar/depozit chimicale | Formaldehidă | 50-00-0 | Acute Tox. 4: H302 Acvatic acut 1: H400 Muta. 2: H341 Sens. resp. 1: H334 Carc. 1B: H350 STOT SE 3: H335 Cor. piele 1B: H314 Sens. piele 1: H317 |
|  |  |  |  |  | Benzalkonium chloride | 68424-85-1 |  |
|  |  |  |  |  | Glutaraldehida | 111-30-8 |  |
| 8 | BLOC-APPAT / Rongibloc | 0,5 | Biocid/Raticid | ambalaj original, filtru sanitar/depozit chimicale | Difenacoum | 259-978-4 | Uşor irritant pentru ochi Nociv prin înghiţire |
|  |  |  |  |  | Denatonium benzoate (bitrex) | 3734-33-6 |  |
| 9 | GERMICIDAN FF PLUS | 0,5 | Material dezinfectant | ambalaj original, filtru sanitar/depozit chimicale | glutaral | 111-30-8 | Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H332 Eye Dam. 1 H318 Sens. resp. 1 H334 Skin Sens. 1 H317. STOT SE 3 H335 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 2 H411 |
|  |  |  |  |  | propan-2-ol | 67-63-0 |  |
|  |  |  |  |  | clorură de didecildimetilamoniu | 7173-51-5 |  |
|  |  |  |  |  | Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated | 160901-09-7 |  |
| 10 | KILCOX EXTRA | 0,5 | Dezinfectant | ambalaj original, filtru sanitar/depozit chimicale | Glutaraldehyde | 111-30-8 | Sens. resp. 1: H334; Acute Tox. 3: H331; Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 3: H412; Skin Corr. 1B: H314; Skin Sens. 1A: H317 |
|  |  |  |  |  | Benzalkonium Chloride | 68424-85-1 |  |
|  |  |  |  |  | 4-chloro-3-methylphenol | 59-50-7 |  |
| 11 | ANTI-GERM PEROXAN FORTE | 0,5 | Dezinfectant | ambalaj original, filtru sanitar/depozit chimicale | Peroxid de hidrogen < 25% | 7722-84-1 | H242, Met. Corr. 1: H290 Acute Tox. 4: H302 Acute Tox. 4: H312 Acute Tox. 4: H332 Skin Corr. 1A: H314 Eye Dam. 1 H318 STOT SE 3 H335 Aquatic Cronic 1 H410 |
|  |  |  |  |  | Acid acetic < 25% | 64-19-7 |  |
|  |  |  |  |  | Acid peracetic < 17% | 79-21-0 |  |

Produsele utilizate sunt aprobate de     autoritatea sanitar - veterinară.

6.9.1. Titularul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor, pentru modificarea si aprobarea Directivelor 67/548/CE si 1999/45/CE, precum și modificarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice. Titularul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificările și completările ulterioare. Se vor respecta, de asemenea, prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6.9.2. Titularul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.

6.9.3. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în laborator: nu este cazul;

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 149/26.11.2012, valabilă până la 25.11.2022, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Olt, SGA Brașov.

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă :

Sursa: reteaua de alimentare cu apa apartinand SC AVICOD SA CODLEA, conform contractului de furnizare nr. 907/13.08.2012.

Debite si volume  de apa potabila:

- zilnic maxim: 100,00 mc –  anual 36,50 mii mc

- zilnic mediu: 80,00 mc – anual 29,20 mii mc

- zilnic minim: 50 mc –  anual 18,25 mii mc

Funcţionarea este permanentă, 365 zile/an, 24 h/zi.

Instalatii de captare: alimentarea cu apa a Fermei 3 se face din reteaua SC AVICOD SA CODLEA (rezervoarele de inmagazinare amplasate pe Dealul Cainelui), printr-o conducta metalica Dn 150 mm, cu lungimea de L=1000 m, pana la caminul existent in zona portii de acces in ferma. Din acest camin, conducta de alimentare pentru hale este din PEHDE Dn 4” cu lungimea de 400 m, la care sunt realizate bransamente Dn 2” pentru fiecare bloc.

In caminul de bransare, pe conducta, pe conducta de aliemntare este instalat un apometru tip WPD Dn=100 mm;

Instalatii de tratare – filtru instalat la intrarea in fiecare hala de crestere.

Instalatii de inmagazinare a apei- nu este cazul;

Reteaua de distributie a apei – distributia apei la blocurile de crestere a puilor si grupul sanitar se face din conducta Dn 4” mm cu L=400 m, la care sunt realizate bransamente PHDE Dn 2”. Distributia apei in halele de crestere se face prin retele PEHD Dn ¾”-1/2” cu lungimea de cca. 1,5 km/bloc. Lungimea totala a retelei de distributie in blocurile de crestere este de cca. 9 km.

Apa pentru stingerea incendiilor

Volum intangibil: pe reteaua de distributie a apei sunt montati 30 buc hidranti de incendiu, astfel: 6 hidranti interiori in fiecare bloc la parter si cate un hidrant interior in fiecare hala.

Volume de apa asigurate din sursa SC AVICOD SA CODLEA:

- zilnic maxim: 100,00 mc –  anual 36,50 mii mc

- zilnic mediu: 80,00 mc – anual 29,20 mii mc

- zilnic minim: 50 mc –  anual 18,25 mii mc

Modul de folosire a apei

Necesar total de apa: zilnic maxim: 100,00 mc; zilnic mediu 80,00 mc; zilnic minim: 50 mc;

Cerinta totala de apa: zilnic maxim: 100,00 mc; zilnic mediu 80,00 mc; zilnic minim: 50 mc;

Gradul de recirculare interna a apei – (%) nu este cazul;

Norme de apă  pentru principalele produse:

| Nr. crt. | Produsul | U.M | Norma specifica conform STAS 1478/1990 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PUI CARNE | l/cap/ciclu | 4,5-11,0 |
| 2. | PERSONAL MUNICITOR | Mc apa/zi/om | 0,06 |
| 3. | PERSONAL TESA | Mc apa/zi/om | 0,02 |
| 4. | IGIENIZARE HALE | Mc apa/hala/spalare | 4-10 |

Cerinte BAT pentru reducerea poluării

Utilizarea materiilor prime și a materialelor auxiliare se realizează cu respectarea practicilor BAT în domeniu:

- studii de furajare a păsărilor și de utilizare a nutrienților și aditivilor în stocul de furaje;

- hrănirea păsărilor se face astfel încât să se asigure o eficientă maximă de transformare furaj/greutate. Hrănirea se face în funcție de varstă și cerințele păsărilor astfel încât ca pe întreaga perioada de creștere se folosesc mai multe rețete furajere.

- aplicarea unui management nutrițional preventiv, ca măsură importantă de reducere a poluării solului;

- realizarea controlului calității materiilor prime pe baza unor proceduri, care să prevadă modul de acțiune în caz de neconformității;

- folosirea materialelor ecologice pentru igienizare;

Materiile prime și materialele sunt însoțite de certificate de calitate și fișe tehnice de securitate, emise de furnizori;

- evidențierea lunară a consumurilor specifice de materii prime și materiale auxiliare, analiza periodică a consumurilor realizate, în vederea stabilirii eficienței utilizării lor.

Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere și tehnologice  se vidanjeaza periodic si sunt transportate conform Contractului de prestari servicii nr. 1177/13.08.2012 incheiat cu SC SERVICII DE Gospodarire Magura Codlei SRL si epurate in statia de epurare apartinand SC AVICOD SA CODLEA

| Nr. crt. | Categoria apei | Volum total evacuat (mc) | Anual (mii mc) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | maxim | mediu | minim |  |
| 1. | Ape uzate menajere – vidanjare | 0,25 | 0,20 | 0,15 |  |
| 2, | Ape uzate tehnologice – vidanjare | 8,0 | 4,0 | 2,0 |  |
| 3. | Ape pluviale | Qpluvial=10,0 l/s |

Apele uzate menajere  - provenite de la  grupurile  sanitare sunt colectate printr-o retea de canalizare din PVC Dn 110 mm – 200 mm cu descarcare intr-un bazin etans vidanjabil, tricompartimentat cu capacitatea de 15 mc.

Evacuarea apelor uzate tehnologice

Apele provenite din spalarea blocurilor (in perioada vidului sanitar) colectate prin retele de canalizare din PVC KG Dn 200 mm pentru fiecare bloc in parte, sunt preluate printr-un colector central din PVC KG Dn 200 mm cu lungimea de cca. 200 ml si descarcate in doua bazine etanse vidanjabile, cu capacitatea de 2x35 mc.

Lungimea total simpla a conductelor si colectoarelor de canalizare: 1000 m.

Apele pluviale curate se scurg liber la nivelul solului; apele pluviale provenite de pe platformele betonate se scurg in canalul de desecare limitrof  fermei – CS 3-34 din cadrul amenajarii de desecare Barsa-Vulcanita, prin doua conducte Dn 250 mm, conform Contractului de Prestari Servicii nr. 12.08.036/31.08.2012, incheiat cu Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare – Filiala de Imbunatatiri Funciare Brasov.

Evacuarea dejectiilor

Sistemul de crestere  este la sol pe asternut permanent; nu exista ape uzate provenite din procesul de crestere, ci numai ape uzate provenite de la igienizarea halelor in perioada vidului sanitar.

Dejectiile uscate sunt scoase din halele de crestere cu utilaje corespunzatoare (2 buc incarcator frontal Schaffer dotate cu cupa), incarcate in remorci si depozitate pe platforma de stocare avand ca amplasament locatia fostei statii de epurare SC AVICOD  SA CODLEA. Capacitatea de stocare este de 882 mc, respective (21x14x3) m. Dupa maturare dejectiile sunt folosite ca fertilizant in agricultura conform Codului de Bune Practici Agricole si Codul de Bune Practici in Ferma, conform Contractului de colaborare.

Platforma de stocare este realizata din beton, prevazuta cu pereti pe trei laturi si bazin de stocare pentru apele in exces cu capacitatea de 7,5 mc (2x1,5x2,5) mc.

Stații și instalații de epurare/preepurare:

Instalatii de masurare a debitelor si volumelor de apa – 13 buc apometre, din care:

- pe captare – apometru (amplasat in caminul  la intrarea in ferma ) tip 	WPD montat pe conducta Dn 100 mm;

- 2 apometre montate pe fiecare bloc de crestere;

BAT 6. Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos.

|  | Tehnică | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- |
| a | Menținerea suprafeței zonelor murdare din curte la un nivel cât mai redus posibil. | Aplicată. Pe amplasament nu se depoziteaza sau manipulează dejecțiile. Acețtia sunt evacuate direct în remorci și transportate la platforma de dejecții. |
| b | Reducerea la minimum a consumului de apă. | Aplicată. Consumul este redus pe de o parte prin aparate de curățire cu înaltă presiune, pe de altă parte prin nipluri de adăpare performante și inspecția zilnică vizuală respectiv intervenții la probleme în cel mai scurt timp |
| c | Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate. | Aplicată. Apa pluvială conventional curate este evacuat separate de apele uzate care sunt reținute prin rețea separată și colectată în bazine vidanjabile |

BAT 7. Pentru a reduce emisiile în apă provenite din apele uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos.

|  | Tehnică | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- |
| a | Scurgerea apelor uzate către un container special sau un depozit pentru dejecțiile lichide. | Aplicată. Apele uzate tehnologice și fecaloid menajere sunt reținute în bazine vidanjabile separate. |
| b | Epurarea apelor uzate. | Neaplicabil pe amplasament. Apele uzate sunt vidanjate și epurate în stația de epurare a societății sau în caz de avarii de către terți. |
| c | Împrăștierea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigații, cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bară de împrăștiere. | Neaplicat. |

#### Compararea cu limitele existente

Limite de utilizare BAT

| nr crt | Scopul | Valoare limta conform BREF cap. 3.2.2 | Performanța companiei |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | adăpare | 4,5-11 l/ciclu/cap | 7,41-8,32 l/ciclu/cap |
| 2 | adăpare | 40-70 l/loc/an | 43,8-49,9 l/loc/an |
| 3 | spălare | 0,012-0,12 mc/mp/an | 0,022 mc/mp/an |

7.2. Utilizarea eficientă a energiei și a resurselor

7.2.1. Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

BAT 8. Pentru utilizarea eficientă a energiei în cadrul unei ferme, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos.

|  | Tehnică | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- |
| a | Sisteme de încălzire/răcire și de ventilație cu eficiență ridicată. | Aplicată. Ventilația este controlată de un sistem de automatizare BIG DUTCHMAN Viper care acționează ventilația în funcție de parametri setați, cu accent pe temperatură și umiditate. |
| b | Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire și de ventilație și gestionarea acestora, în special în cazul în care se utilizează sisteme de purificare a aerului. | Aplicată parțial Ventilația este controlată de un sistem de automatizare BIG DUTCHMAN Viper. Nu există sisteme de purificare a aerului |
| c | Izolarea pereților, a podelelor și/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale. | Aplicată parțial Plafon și pereți laterali izolați (clădiri existente) |
| d | Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. | Aplicată. Iluminarea este artificială prin intermediul a 5 rânduri de lămpi cu becuri eficiente din punct de vedere energetic |
| e | Utilizarea schimbătoarelor de căldură. | Neaplicată. Nu există surse de emisii termice ce pot fi recuperate eficient |
| f | Utilizarea pompelor de căldură pentru recuperarea căldurii. | Neaplicată. Soluția nu ar fi fezabilă |
| g | Recuperarea căldurii prin intermediul podelei cu așternut prevăzute cu sistem de încălzire și răcire (sistem „combideck”). | Neaplicabilă. Clădire existentă. Metoda nu este eficientă în clima amplasamentului |
| h | Utilizarea ventilației naturale. | Neaplicabilă. Ventilația naturală nu este eficientă pentru tehnica aplicată |

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili

# Anual se înregistrează un consum de aproximativ 575.000 mc  de gaze naturale.

# Anual pentru energie electrică se înregistrează un consum aproximativ de 470.000 kWh.

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

## 8.1. Descrierea amplasamentului

| INVENTAR DE COORDONATE |
| --- |
|  | Sistem de proiectie stereografic 1970 | Sistem WGS 84 |
| NR. PCT | X(long) | Y (lat) | Longitudine | Latitudine |
| 1 | 534953 | 470684 | 25°26'57,09 | 45°44'7,06 |
| 2 | 534982 | 470574 | 25°26'58,40 | 45°44'3,49 |
| 3 | 535198 | 470650 | 25°27'8,41 | 45°44'5,92 |
| 4 | 535128 | 470891 | 25°27'5,24 | 45°44'13,74 |
| 5 | 534913 | 470832 | 25°26'55,28 | 45°44'11,68 |
| 6 | 534948 | 470694 | 25°26'56,86 | 45°44'7,39 |

Amplasamentul instalației aparține Avicod SA și se află în extravilanul localității Codlea. Suprafața de teren aferentă este de 44.743 mp, imobilul fiind înscris în CF 104717 Codlea, nr. cad 6854/4/1/1/2/1 și 6.912 mp înscris în CF 104718 Codlea, nr.cad 6854/4/1/1/2/4 însumând o suprafață totală de 51.655 mp. Suprafața construită la sol a halelor este de 10.308 mp.

Adresa amplasamentului: Șoseaua Dumbrăviței km 1, municipiului Codlea.

Accesul auto se realizează din DN1, DN 112J (șoseaua Dumbrăviței) pe aproximativ 500 m, drumul lateral dreapta de acces. Accesul în incinta se face controlat, prevăzut cu filtru sanitar prin poarta de acces.

Vecinătăți:

- N,S: terenuri agricole;

- E - ferma 5 Brafcod Codlea.

În imediata vecinătate se mai află următoarele repere importante:

- La nord la circa 1 km se află pârâul Auriu;

- La S-E la circa  0,5 km Galli Gallo SRL Codlea și la 2,7 km se află pârâul Vulcanița;

- La E la circa 150m se află calea ferată Brașov-Sibiu;

- La V la circa 0.5 km se află șoseaua Dumbrăviței.

În vecinătatea fermei nu există obiective de interes public. În zonă nu se află monumente istorice sau socio - culturale care să impună o protecție specială din punct de vedere al protecției mediului.

Cel mai apropiat curs de apa de suprafata pentru ferma este pârâul Auriu situat la o distanță de circa 1 km de amplasament în direcția nord, și pârâul Vulcanița la circa 2700 m în direcția sud- est.

Din punct de vedere constructiv ferma se compune din:

- 24 hale a cca. 810 mp fiecare amplasate în 6 blocuri cu etaj având 4 hale 2 la parter și 2 la etaj;

-2 magazii de 35 si 33mp;

-2 bazine de vidanjabile de 35 mc

-Depozitul așternut de paie (fânar)

-Instalație incintă apă;

-Drumuri de acces interioare;

-Post transformare (teren adiacent);

-Platforma depozitare temporară dejecții cu dimensiunea 21x14x3 m, cu pereți laterali de h:3 m, cu o capacitate utilă de stocare de 1200 to și rigolă de colectare a levigatului, dirijat către un bazin de stocare fracție lichidă de 7,5 mc (exterior fermă, platformă amenajată lângă stația de epurare Avicod);

Situația suprafețelor construite din cadrul Fermei 3 este prezentată în tabelul următor:

| Nr.crt. | Denumire obiectiv | Suprafata construita (la sol) mp |
| --- | --- | --- |
| 1 | Corp Birouri și magazie | 360 |
| 2 | CT (magazie) | 180 |
| 3 | Bloc 1(Hala A,B,C,D) A1.1 | 1718 |
| 4 | Bloc 2(Hala A,B,C,D) A1.2 | 1718 |
| 5 | Bloc 3(Hala A,B,C,D) A1.3 | 1718 |
| 6 | Bloc 4(Hala A,B,C,D) A1.4 | 1718 |
| 7 | Bloc 5(Hala A,B,C,D) A1.1 | 1718 |
| 8 | Bloc 6(Hala A,B,C,D) A1.2 | 1718 |
| 9 | Fânar A1.15 | 596 |
|  | Total suprafață construita (la sol) | 11444 mp |

#### Prezentarea condiţiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorică

Amplasamentul a fost edificat între anii 1976-1978. Anul punerii în funcțiune 1978. Exploatarea a fost făcută de Întreprindere avicolă de stat Brașov până în 1991. Amplasamentul a fost exploatat anterior de Avicola Codlea, Tavrom SRL. din anul 2006 Ferma 3 a fost exploatată de Galli Gallo Srl în baza AIM nr 36/22.08.2006, revizuită în 30.10.2007, emisă de ARPM Sibiu. În anul 2011 Ferma nr. 3 a fost achiziționat de Avicod SA Codlea și a fost supusă unei retehnologizări. Inițial activitatea a fost desfășurată de Avicod Broiler Srl în baza AIM BV 2/20.11.2004, iar în anul 2014 activitatea a fost preluată de Avicod SA Codlea în baza Decizie de transfer AIM nr 36/T/08.12.2014.

Amplasamentul are este structurat după cum urmează:

| Nr.crt. | Denumire obiectiv | Suprafata construita (la sol) mp |
| --- | --- | --- |
| 1 | Corp Birouri și magazie | 360 |
| 2 | CT (depozit) | 180 |
| 3 | Bloc 1(Hala A,B,C,D) A1.1 | 1718 |
| 4 | Bloc 2(Hala A,B,C,D) A1.2 | 1718 |
| 5 | Bloc 3(Hala A,B,C,D) A1.3 | 1718 |
| 6 | Bloc 4(Hala A,B,C,D) A1.4 | 1718 |
| 7 | Bloc 5(Hala A,B,C,D) A1.1 | 1718 |
| 8 | Bloc 6(Hala A,B,C,D) A1.2 | 1718 |
| 9 | Fânar A1.15 | 596 |
|  | Total suprafață construita (la sol) | 11444 mp |

Toate construcţiile au fundaţii continue din beton cu o structură de rezistenţă realizată din grinzi (cadre) de beton, cu închideri laterale realizate din cărămidă.

Învelitorile clădirilor sunt realizate din plăci/elemente prefabricate cu hidroizolaţie. Toate clădirile au pardoseala realizată din beton.

Nutrețurile nu se stochează pe amplasament în depozite distincte. Livrarea se face direct în silozurile aferente halelor.

Din punct de vedere funcțional elementele constructive se pot împărți în următoarele categorii:

- zona de producţie (cele 24 hale de creştere a puilor, împărțite în 6 blocuri supraetajate a câte 4 hale), zona de depozitare a așternutului (fânar), zone utilități (racord la reţeaua de gaz, post trafo, construcţii pentru alimentare cu apă, canalizare, colectare ape uzate), zona social - administrativă (construcții pentru birouri, grup social, filtru sanitar, magazii) și zona fostei CT, în prezent funcționând ca depozit.

- La toate aceste zone se adaugă zona verde (fânețe situate în principal între blocurile halelor și înspre Ferma nr 5 Bravcod), căi de acces și împrejmuiri.

Arii naturale protejate

Cea mai apropiată arie naturală protejată ROSPA0037 Dumbrăviţa – Rotbav – Măgura Codlei se află la 500 m.

A fost emis avizul  nr.............de catre ANANP - SERVICUL TERITORIAL BRASOV.

1.     Se vor respecta prevederile art. 33 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică;

2.     Se vor respecta toate măsurile necesare menținerii stării de conservare favorabilă a habitatelor și a speciilor pentru care a fost declarată aria naturală protejată ROSPA0037 Dumbrăvița-Rotbav-Măgura Codlei;

3.     Se interzice distrugerea habitatelor speciilor aflate în imediata vecinătate a zonei de desfășurare a activității;

4.     Se va respecta planul de management și regulamentul  ariei naturale protejate ROSPA0037 Dumbrăvița-Rotbav-Măgura Codlei;

5.     Este strict interzisă evacuarea de ape neepurate sau insuficient epurate, precum și a substanțe chimice în canale de desecare sau în apele de suprafață și/sau subterane;

6.     Apele uzate menajere și apele uzate tehnologice cu descărcare în bazine vidanjabile, vor fi vidanjate periodic sau ori de câte ori este nevoie și se vor transporta în stația de epurare ape uzate, cu respectarea legislației în vigoare;

7.     Verificarea tehnică, întreținerea și repararea periodică a instalațiilor și echipamentelor pentru prevenirea scurgerilor de la depozitele de dejecţii, scurgeri de combustibil sau alte scurgeri accidentale; se va verifica periodic etanșeitatea bazinelor de retenție a apelor uzate și a depozitelor de dejecții;

8.     Eliminarea cadavrelor se va realiza prin incinerarea lor; este interzisă depozitarea / abandonarea acestora în afara amplasamentului activității;

9.     Combaterea rozătoarelor se va face astfel încât să nu afecteze speciile de faună sălbatică;

10.  Se vor lua toate măsurile necesare privind recepția, descărcarea, depozitarea și livrarea materiilor prime și materialelor auxiliare pentru a preveni efectele negative asupra mediului;

11.  Evitarea evacuării și transportul dejecțiilor în condiții meteorologice nefavorabile (vânt puternic), se vor utiliza mijloace de transport acoperite;

12.  Toate deşeurile rezultate în perioada de funcționare vor fi stocate corespunzător în incinta amplasamentului, evacuate periodic și transportate conform reglementărilor în vigoare prin firme autorizate; dejecțiile rezultate din activitatea fermei vor fi gestionate conform Codului de bune practici în fermă și Codului de bune practici agricole;

13.  Se va respecta cu strictețe legislația de mediu în vigoare, în special prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

14.  Titularul activitații are obligația ca în cazul producerii accidentelor de orice fel să notifice Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate  în termen de maxim 24 de ore și să întreprindă toate măsurile necesare pentru eliminarea cauzelor și limitarea consecințelor negative.

8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese:

Capacitatea de producție: 13125 locuri/hală în 24 hale pe 6 serii pe an = 1.890.000 pui/an

Sistemul de adăpostire:

Sistemul de adăpostire este structurat pe 6 blocuri cu câte 4 hale de creștere. Halele sunt supraetajate (2 hale la parter și 2 la etaj)

Cele 24 hale sunt concepute să permită puilor pentru carne să-şi exteriorizeze la maximum potenţialul genetic, în condiţiile asigurării unui microclimat corespunzător (temperatură în funcţie de vârstă, umiditate, ventilaţie adecvată asigurând o compoziția optimă a aerului în hale în ceea ce privește amoniacul, hidrogenul sulfurat, bioxidul de carbon).

Pregătirea și spălarea spaţiilor de creştere

După curățenia mecanică și dezinfecție, pardoseala se acoperă cu un aşternut de paie. Compoziţia aşternutului este din paie cerealiere. Capacitatea de absorbţie a asternutului este deosebit de ridicată şi, prin impregnare, poate fi folosit ulterior ca îngrăşământ în agricultură. Grosimea optimă a aşternutului inițial este de 5 cm vara şi până la 10 cm iarna, în perioade geroase. Se asigură astfel o bună izolare termică, capacitatea mare de absorbţie a dejecţiilor, aspectul curat al podelei, prevenirea îmbolnăvirilor, reducerea efectului neplăcut al mirosurilor. Din punct de vedere economic, acest tip de aşternut prezintă un cost redus, uşurinţă în procurare, greutate redusă.

Ca urmare a proceselor biochimice de descompunere a dejecţiilor, se degajă căldură și gaze (inclusiv generatoare de mirosuri). Aceste efecte negative sunt diminuate prin utilizarea aşternutului de paie și aplicarea unor noi straturi succesive, respectiv diluare prin ventilare, eliminarea scurgerilor de apă și a furajelor, respectiv un management conform BAT a furajelor (diminuare conținut de proteine brută și fosfor, furajare diferențiată pe categorii de vârstă).

La încheierea unui ciclu de creştere, aştemutul amestecat cu dejecții este evacuat cu ajutorul mini-încărcătoarelor Schaffer şi se încarcă în autoutilitarele transportatorului, cu ajutorul cărora sunt transportate la platforma de depozitare amplasată exterior fermă la 2 km, iar după o perioadă de fermentare de 24 săptămâni/6 luni sunt folosite ca îngrăşământ pe terenuri agricole. Îngrăşământul este integrat în sol, se descompune şi este absorbit de plante fără impact negativ semnificativ asupra a mediului înconjurător.

Popularea halelor

Popularea halelor cu material biologic (pui de o zi) se va face secvențial pe hale după terminarea lucrărilor de curăţenie şi dezinfecţie la halele individuale constând din:

- măturarea halei;

- spălarea cu jet de apă sub presiune pentru îndepărtarea tuturor impurităţilor;

- curățirea hrănitoarelor şi a adăpătorilor;

- dezinfecţia adăpostului;

- revizia şi repararea adăpostului şi a echipamentelor;

- dezinsecţia și deratizarea adăpostului;

- introducerea aşternutului;

- dezinfectarea terenului din jurul adăpostului.

Înainte de popularea adăpostului cu pui, se iau măsurile necesare ca acesta să fie pregătit pentru populare, iar instalaţiile să fie funcţionale. Astfel:

- se așterne așternutul uniform,

- se poziționeză liniile de hrănitori pentru pui,

- se poziționeză liniile de adăpre pentru pui;

- se încălzeste adăpostul cu câteva ore înainte pentru o temperatura optimă în adăpost;

- se asigură apa în adăpători cu 2 - 3 ore înainte de populare, pentru a se încălzi la o temperatură de 18-25°C.

Puii de o zi trebuie introduşi în adăpost cât mai repede. Principalul argument al introducerii cât mai urgente în hală este nevoia acestora de a consuma apă. Lipsa prelungită a adăpării determină deshidratarea puilor.

Climatizarea (ventilaţie + încălzire) și iluminatul halei

Climatizarea halelor de creştere este controlată printr-un sistem Big Dutchman Viper pentru a asigura o temperatură constantă, programată funcție de ziua din ciclul de producție. Pentru a asigura un bun randament de creştere, păsările nu trebuie să consume din resursele proprii pentru a se încălzi. Depăşirea temperaturii optime poate multiplica numărul de microorganisme şi bacterii din aer și așternut, fapt care expune păsările la îmbolnăvire.

Creşterea temperaturii halelor pentru creşterea puilor se realizează, cu turbosuflante de 95kW, 2 buc/hală cu gaz metan.

Pornirea şi oprirea sistemelor de încălzire și/sau a ventilatoarelor este comandată de sistemul automat de reglare a microclimatului.

Evacuarea aerului viciat se realizează cu ventilatoare cu turaţie fixă şi cu ventilatoare cu turaţie variabilă. Astfel halele sunt dotate cu 2 ventilatoare 17500 mc/h care asigură debitul minim de aer, 3 cu debit max 36.000 mc/h controlat de automatizare și un ventilator cu turație variabilă, toate montate pe o latură a halelor cu golurile de admisie (2x22 buc) pe pereții laterali cu dimensiuni de82x25 cm (33,60 cmp/mc). Se asigură un debit maxim de 1,31-5,41 mch/h/kg pasăre.

În tehnologia modernă de creştere a puilor de carne, ventilaţia înseamnă asigurarea unui „aer curat” în hală, prin introducerea pasivă prin decompresie minimă de aer proaspăt, fără a provoca curenţi, aer care trebuie încălzit iarna si răcit vara şi eliminarea gazelor rezultate în urma respiraţiei puilor respectiv a fermentării dejecţiilor amestecate cu aşternutul.

Consumul de energie termică și electrică poate fi redus pe de o parte prin controlul și acționarea în trepte sau dinamică a ventilatoarelor și reducerea ventilării până la nivelul inferior (necesar pentru elimina riscul de îmbolnăvire a păsărilor) iarna, prin asigurarea unei izolări termice a halelor.

Izolarea termică are rolul de a diminua necesarul de energie termică în perioadele reci, de a limita necesitatea răcirii adăpostului în perioadele calde şi de a evita apariţia condensului astfel crescând riscul apariției unor infecții și o umiditate ridicată a așternutului rezultând emisii cu valori mai ridicate. Halele au asigurat izolația termică la nivelul acoperișului și a pereților laterali.

Nu se folosesc alte tehnici de răcire decât ventilația forțată pe amplasament pentru menținerea unui consum relativ mic de energie și a unui așternut cu o umiditate redusă.

Iluminatul halelor de creştere se realizează artificial prin intermediul 3 rânduri de lămpi economice a câte 15 buc, montate suspendat. Iluminarea asigură 40,27 Lux mediu la nivelul podelei. Consumul de energie electrică: 0,0055 kWh/cap/zi.

Durata iluminării artificiale este condiţionată de programul de lumină specific fiecărui hibrid şi categorii de vârstă. Ciclurile de iluminare și întuneric sunt foloste numai pe timp de noapte în funcție de recomandări.

Furajarea puilor pentru carne

În sistemul de creştere intensivă a puilor de carne, pentru furajare se folosesc nutreţuri uscate, sub formă de granule, care deregulă sunt preparate din cereale (porumb, grâu, orz, şrot de floarea-soarelui şi/sau soia, ulei de floarea-soarelui, vitamine și minerale, carbonat de calciu, fosfat de calciu, sare, premixuri și zooforturi).

Pentru transportul furajelor se folosesc autobuncăre care descarcă furajul pneumatic. În exterior, la mijlocul fiecărui bloc de hale de creştere, se află 2 silozuri de depozitare de 15to/21,8 mc. Un siloz deservește 2 hale. Buncărele situate la capătul liniilor de hrănire sunt alimentate din silozurile exterioare, prin transportoare cu șnec. Furajul este apoi preluat de linia de transport  (4 linii/hală) cu spiră şi descărcat în hrănitorii din plastic cu troncoane (42 buc/linie) distanţati la aproximativ 1 m unul de celălalt. Descărcarea hranei se face prin cădere, pe măsură ce este consumată. Furajele sunt transportate prin ţevile cu spiră până la capătul halei. Hrănirea puilor se face cu furaje cu un conținut diferențiat în funcţie de stadiul de creştere. La fabricarea, transportul si administrarea hranei se au în vedere numeroase măsuri de conservare a calităţii furajelor, condiţiile de igienă fiind severe.

Echipamentele de furajare sunt hrănitorile tronconice, prinse pe linii de alimentare, suspendate de tavan.

Adăparea puilor pentru carne

Alimentarea cu apă se face gravitațional din rezervoarele de înmagazinare amplasate pe Dealul Câinelui prin conductă de OL DN150 de 100 m până la căminul de branșament al fermei. Rețeua ramificată de distribuție interioară a apei este realizată din HDPE DN100 în lungime totală de L=400m la care sunt realizate branșamente de HDPE DN63. In interiorul halelor distribuția apei este realizată din conductă HDPE DN25, asigurând adăparea prin câte 5 linii suspendate de adăpare amplasate de-a lungul halelor de creștere a păsărilor, prevăzute cu adăpătoare tip picurător (niplu) de presiune mică cu sau fără cupiță de recuperare. Adaptarea presiunii la nipluri se face printr-un regulator de presiune la capătul fiecărei linii de adăpare, astfel realizăndu-se controlul asupra pierderilor la adăpare. În hale se realizează adăugarea de vitamine și medicamente prin dozator în rețeaua de distribuție a liniilor pentru fiecare hală în parte astfel asigurându-se concentrații și tratamente specifice pentru vârsta specifică a puilor.

Spălarea grajdurilor în perioada vidului sanitar se realizează după degajarea dejecțiilor și curățire mecanică cu ajutorul pompei de înaltă presiune cu un debit redus de apă.

Pentru a asigura calitatea corespunzătoare a apei pentru adăparea puilor, la sistemul de alimentare se execută periodic următoarele lucrări de întreţinere:

- verificarea şi dezinfectarea periodică a traseelor de aducţiune;

- verificarea vanelor, a pompelor şi a rezervoarelor de apa;

- repararea conductelor şi a izolaţiilor deteriorate;

Calitatea apei este verificată periodic anual prin prelevări de probe și analize acreditate. Din analizele efectuate asupra apei potabile, a rezultat că aceasta are o calitate corespunzătoare pentru consumul uman şi pentru adăparea păsărilor.

Depopulare și vidul sanitar

Depopularea halelor este o activitate programată (de regulă la 42-45 zile de la populare dar poate varia în funcție de rasă și greutatea țintă), secvențială (de regulă nu sunt simultan efectuate) fiind necesar eliminarea tratamentelor și a furajării, organizarea transportului și a abatorizării. Halale sunt golite de păsări, liniile de adăpare și furajare sunt ridicate pentru a permite accesul miniîncărcătoarelor. În măsura disponibilității autoutilitarelor halele sunt golite de așternutul amestecat cu dejecții. Fiecare transport individual este înregistrat și documentat. Așternutul este transportat pe platforma proprie de depozitare cu dimensiunea 21x14x3 m, cu pereți laterali de h:3 m, cu o capacitate utilă de stocare de 1200 to și rigolă de colectare a levigatului, dirijat către un bazin de stocare fracție lichidă de 7,5 mc.

După ce hala este golită încep lucrările enumerate la alineatul descris la populare. Vidul sanitar durează de regulă 21 zile, dar poate suferi modificări în funcție de disponibilitatea materialului biologic.

Eliminarea cadavrelor prin incinerare:

Pe amplasament cadavrele generate din activitate sunt incinerate la evacuare din hale, zilnic cu ajutorul unui incinerator de mică dimesiune cu o capacitate de incinerare de până la 50 kg/oră. Incinertatorul din Ferma 3 Codlea este de tip Inciner Pro având următoarele parametri

- volum cuvă: 1,3 mc. (1300 l);

- capacitate maximă cuvă: 500 kg

- rata de incinerare: 50kg/ora;

- dimensiuni exterioare(mm): 4,5x1,75x2,35;

- masa proprie: 4,4 to;

- trapa alimentare(mm)710x540;

- nr arzătoare: 2 buc(primar+secundar)

- consum gaz natural: 13-15 mc/oră.

Incineratorul operează la temperaturi de 850-1350 oC, fiind proiectat ca gazul rezultat din procesul de incinerare să se ridice în mod controlat și omogen, chiar și în cele mai defavorabile condiții, la o temperatură de 850 °C timp de cel puțin două secunde, conform prevederilor Regulamentului 142/2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 Anexa II, capitolul I, secțiunea 2. Incineratorul este dotat cu un coș de DN300 cu o înălțime de 4,5 m.

8.2.2. Activitatile conexe legate tehnic de fluxul tehnologic sunt:

- Captare apă

- Incinerarea cadavrelor

8.2.3 Alte activitati desfășurate pe amplasament:

- Managementul deseurilor;

- Alimentarea cu energie electrica ;

- Alimentarea cu gaze naturale şi SRM;

8.2.4 Alte condiţii de funcţionare decît cele normale: nu este cazul.

Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța globală este aplicată o bună organizare internă (conformare cu BAT 2):

BAT 2. Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța globală, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos.

|  | Tehnică | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- |
| a | Amplasarea corespunzătoare a instalației/fermei și o bună amenajare spațială a activităților pentru: — a reduce transporturile de animale și de materiale (inclusiv a dejecțiilor animaliere); — a asigura distanțe adecvate față de receptorii sensibili care au nevoie de protecție; — a lua în considerare condițiile climatice existente (de exemplu vântul și precipitațiile); — a lua în considerare capacitatea potențială de dezvoltare ulterioară a fermei; — a preveni contaminarea apelor. | Neaplicabil Fermă existentă. Ferma a fost amplasată la o distanță considerabilă de localitate |
| b | Educarea și formarea personalului, în special pentru: — reglementări relevante, creșterea animalelor, sănătatea și bunăstarea animalelor, gestionarea dejecțiilor animaliere, siguranța lucrătorilor; — transportul și împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere; — planificarea activităților; — planificarea și gestionarea situațiilor de urgență; — repararea și întreținerea echipamentelor. | Aplicată Titularul va efectua cel puțin anual instructaj cu privire la aspectele solicitate de BAT |
| c | Pregătirea unui plan de urgență pentru a face față emisiilor și incidentelor neprevăzute, cum ar fi poluarea corpurilor de apă. Acesta poate include: — un plan al fermei care cuprinde sistemele de canalizare și sursele de apă/efluenți; — planuri de acțiune pentru intervenție în cazul unor evenimente posibile (de exemplu incendii, scurgeri ale depozitelor de dejecții lichide sau prăbușirea acestora, scurgerea necontrolată din grămezile de dejecții animaliere, scurgeri de combustibil); — echipamentele disponibile pentru gestionarea unui incident de poluare (de exemplu echipament pentru blocarea drenărilor în teren, îndiguirea șanțurilor, baraje flotante pentru scurgerile de combustibil). | Aplicată Titularul a realizat un plan al fermei cu rețeaua de apă. Există un Plan de intervenții în caz de poluări accidentale. Acesta tratează toate aspectele solicitate prin BAT |
| d | Verificarea, repararea și întreținerea periodică a structurilor și a echipamentelor, cum ar fi: — depozitele de dejecții lichide, la orice semn de deteriorare, degradare, scurgere; — pompele pentru dejecții lichide, emperature de amestec, separatoare și irigatoare; — sistemele de aprovizionare cu apă și furaje; — sistemul de ventilație și senzorii de emperature; — silozurile și echipamentele de transport (de exemplu, supape, țevi); — sistemele de purificare a aerului (de exemplu, prin inspecții periodice). Acestea pot include curățenia fermei și gestionarea dăunătorilor. | Aplicată Titularul a elaborat și va aplica un plan de revizii și gestionare a dăunătorilor |
| e | Depozitarea animalelor moarte astfel încât să se prevină sau să se reducă emisiile. | Aplicată Pe amplasament funcționează un incinerator. Animalele moarte se vor incinera zilnic. Incineratorul respectă prevederile privind eliminarea în siguranță a SNCU |

9. INSTALAȚII ŞI MĂSURI PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI  DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

9.1 . EMISII ÎN ATMOSFERĂ

Sursele de generare a emisiilor în  atmosferă sunt:

- procesele metabolice;

- managementul dejecțiilor;

- activități auxiliare: de transport, de descărcare a furajelor, de întreținere a incintei.

Emisii din surse fixe

| Proces | Intrări | Ieşiri | Monitorizare/ reducerea poluării | Punctul de emisie/ Cod sursă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Generarea de energie termică pentru hale | gaz metan | Energie termică și emisii CO, CO2, NOX, pulberi | Sistem de monitorizare continuă pentru temperatură și monitorizare discontinuă anuală a imisiilor | Imisii |
| Creșterea și îngrășarea puilor | furaj, apă, așternut | Pui, așternut amestecat cu dejecții, imisii de NH3, H2S, N2O, CO2 și pulberi | monitorizare discontinuă anuală a imisiilor | Emisii difuze (imisii) prin sistemul de ventilație compus din 5 ventilatoare/hală |
| Generare energie termică pentru filtre sanitare și birouri | gaz metan | Energie termică și emisii | monitorizare discontinuă anuală a emisiilor | Coș de evacuare S1 |
| Incinerare deșeuri de țesuturi de animale cod 02 01 02 | gaz metan, cadavre | Emisii | monitorizare discontinuă anuală a emisiilor | Coș de evacuare incinerator S2 |

Emisii din surse mobile

Pentru perioada de funcționare, emisiile din surse mobile sunt produse de circulaţia autoturismelor și autovehiculelor pe drumuri interioare, emisii de poluanţi specifici gazelor de eşapament : (NOx, CH4, VOC, CO, N2O, CO2) şi pulberi PM10 cu  impact  nesemnificativ asupra aerului.

BAT 11. Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

|  | Tehnică | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- |
| a | Reducerea formării pulberii în interiorul clădirilor destinate creșterii animalelor. În acest scop se poate utiliza o combinație între următoarele tehnici: |  |
|  | 1. utilizarea unui material de așternut mai gros (de exemplu paie lungi sau rumeguș în loc de paie tăiate); | Aplicată parțial. Paiele au o lungime medie, așa cum este furnizată în baloți |
|  | 2. aplicarea unui așternut proaspăt prin utilizarea unei tehnici de presare a așternutului care generează un nivel scăzut de pulberi (de exemplu cu mâna); | Aplicată. Așternutul se presează manual |
|  | 3. alimentarea ad libitum; | Aplicată. Suplimentarea așternutului se realizează în baza recomandărilor profesionale a șefului de fermă |
|  | 4. utilizarea hranei umede, a hranei sub formă de pelete sau adăugarea unor materii prime uleioase sau lianți în sistemele de furajare uscate; | Aplicată. Hrana este livrată sub forma de peleți/granule |
|  | 5. montarea unor separatoare de pulberi în depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice. | Nu este cazul. Furajele sunt umplute mecanic, în sistem închis |
|  | 6. proiectarea și operarea sistemului de ventilație la o viteză mică a aerului în adăpost. | Aplicată parțial Sistemul este controlat secvențial de către computer dar este limitată de considerente care țin de bunăstarea animalelor. |
| b | Reducerea concentrației de pulberi în interiorul adăpostului pentru animale prin aplicarea uneia dintre următoarele tehnici: |  |
|  | 1. ceață de apă; | Neaplicată Reducerea emisiilor ridicate de ammoniac și considerente care țin de bunăstarea animalelor. |
|  | 2. pulverizarea cu ulei; | Neaplicată |
|  | 3. ionizare. | Neaplicată |
| c | Purificarea aerului expirat de un sistem de purificare a aerului, cum ar fi: |  |
|  | 1. captator de apă; | Neaplicabilă. Sistemul utilizat nu permite, nu este centralizată ventilația, nu sunt surse punctiforme |
|  | 2. filtru uscat; | Neaplicabilă Sistemul utilizat nu permite |
|  | 3. epurator de apă; | Neaplicabilă |
|  | 4. epurator umed cu acid; |  |
|  | 5. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”); |  |
|  | 6. sistem de purificare a aerului în două sau trei etape; |  |
|  | 7. biofiltru. | Neaplicabilă |

BAT 20. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor și organisme patogene microbiene în sol și apă provenite din împrăștierea pe sol, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos.

|  | Tehnică | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- |
| a | Evaluarea terenului pe care sunt împrăștiate dejecțiile pentru a identifica riscurile de scurgere, luând în considerare: — tipul de sol, condițiile și panta terenului; — condițiile climatice; — drenarea și irigarea terenului; — rotațiile culturilor; — resursele de apă și zonele de apă protejate. | Aplicată. Dejecțiile vor fi împrăștiate pe terenuri aprobate de către DADR, din grija terților, inclusiv cu respectarea Celor Mai Bune Practici în Agricultură. Titularul nu are în exploatare terenuri agricole pe care împrăștie dejecțiile rezultate |
| b | Menținerea unei distanțe suficiente între terenurile pe care sunt împrăștiate dejecțiile animaliere (lăsând o fâșie de teren netratată) și: 1. zonele în care există un risc de scurgere în apă, cum ar fi cursuri de apă, izvoare, puțuri etc.; 2. proprietățile învecinate (inclusiv împrejmuirile). | Aplicată Dejecțiile vor fi împrăștiate pe terenuri în condiții aprobate de către DADR, din grija terților, inclusiv cu respectarea Celor Mai Bune Practici în Agricultură. Titularul nu are în exploatare terenuri Agricole pe care împrăștie dejecțiile rezultate |
| c | Evitarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor animaliere atunci când riscul de scurgere poate fi semnificativ. În special, dejecțiile animaliere nu se aplică atunci când: 1. terenul este inundat saturat de apa, înghețat sau acoperit de zăpadă; 2.condițiile solului (de exemplu saturația apei sau tasarea) în combinație cu panta terenului și/sau drenarea terenului sunt de așa natură încât riscul de scurgere sau drenare este ridicat; 3. scurgerea poate fi anticipată având în vedere precipitațiile preconizate. | Aplicată. Dejecțiile vor fi împrăștiate pe terenuri în condiții aprobate de către DADR, din grija terților, inclusiv cu respectarea Celor Mai Bune Practici în Agricultură. Titularul nu are în exploatare terenuri Agricole pe care împrăștie dejecțiile rezultate |
| d | Adaptarea frecvenței de împrăștiere pe sol a dejecțiilor animaliere, luând în considerare conținutul de azot și fosfor al dejecțiilor animaliere și caracteristicile solului (de exemplu conținutul de nutrienți), cerințele privind culturile sezoniere și condițiile climatice sau ale solului care ar putea cauza scurgeri. | Aplicată. Dejecțiile vor fi împrăștiate pe terenuri în condiții aprobate de către DADR, din grija terților, inclusiv în baza monitorizării conținutului de azot al acestora. Titularul nu are în exploatare terenuri Agricole pe care împrăștie dejecțiile rezultate |
| e | Sincronizarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor animaliere cu cererea de nutrienți a culturilor. | Aplicată. Dejecțiile vor fi împrăștiate pe terenuri în condiții aprobate de către DADR, din grija terților, inclusiv în culturii propuse. Titularul nu are în exploatare terenuri Agricole pe care împrăștie dejecțiile rezultate |
| f | Verificarea la intervale regulate a terenurilor pe care sunt împrăștiate dejecțiile animaliere pentru a identifica orice semn de scurgere și intervenția corespunzătoare atunci când este necesar. | Aplicată. Dejecțiile vor fi împrăștiate pe terenuri în condiții aprobate și revizuite la intervale regulate de către DADR, din grija terților. Titularul nu are în exploatare terenuri Agricole pe care împrăștie dejecțiile rezultate |
| g | Asigurarea unui acces adecvat la depozitul de dejecții animaliere și efectuarea în mod eficace a încărcării dejecțiilor animaliere fără a avea loc scurgeri. | Aplicată. Depozitul de dejecții are un acces adecvat, este dotat cu rampă de descărcare. |
| h | Verificarea utilajelor pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor, astfel încât acestea să fie în stare bună de funcționare și să fie configurate la o rată de aplicare adecvată. | Neaplicabilă. Verificare utilajelor se va efectua din grija terților care vor prelua dejecțiile compostate 6 luni. |

BAT 21. Neaplicabilă. Nu se generează dejecții lichide.

BAT 22. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere, BAT constau în încorporarea dejecțiilor animaliere în sol cât mai repede posibil.

|  | Tehnică | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- |
| a | Încorporarea dejecțiilor animaliere împrăștiate pe suprafața solului se realizează fie prin arare, fie prin utilizarea altor echipamente pentru cultivare, cum ar fi grape cu dinți sau cu discuri, în funcție de tipul și de condițiile solului. Dejecțiile animaliere sunt amestecate complet cu solul sau sunt îngropate în acesta. | Aplicată. Dejecțiile vor fi împrăștiate pe terenuri în condiții aprobate de către DADR cu respectarea Celor Mai Bune Practici în Agricultură, din grija terților. Titularul nu are în exploatare terenuri Agricole pe care împrăștie dejecțiile rezultate |
| b | Împrăștierea dejecțiilor solide se efectuează cu un dispozitiv de împrăștiere adecvat (de exemplu un dispozitiv de împrăștiere rotativ, un dispozitiv de împrăștiere cu descărcare prin partea din spate, un dispozitiv de împrăștiere dublu). Împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide se efectuează conform BAT 21. | Aplicată. Dejecțiile vor fi împrăștiate pe terenuri în condiții aprobate de către DADR cu respectarea Celor Mai Bune Practici în Agricultură, din grija terților. Din activitate nu rezultă dejecții lichide împrăștiate pe terenuri agricole |

Emisiile provenite din întregul proces de producție

BAT 23. Pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din întregul proces de producție pentru creșterea porcilor (inclusiv scroafe) sau păsări de curte, BAT constau în estimarea sau calcularea reducerii emisiilor de amoniac generate de întregul proces de producție care utilizează BAT disponibile puse în aplicare în cadrul fermei: Aplicată. Titularul calculează anual în cadrul RAM masa amoniacului emis. În cadrul societății sunt monitorizate noutățile în tehnologia creșterii păsărilor și se verifică posibilitatea aplicării acestora în cadrul planificării producției anuale.

BAT 31. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru găini ouătoare, pui de carne sau puicuțe, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

|  | Tehnică | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- |
| a | Evacuarea dejecțiilor animaliere cu ajutorul benzilor (în cazul sistemelor de cuști îmbunătățite sau neîmbunătățite), cu cel puțin: — o evacuare pe săptămână cu uscare cu aer; sau — două evacuări pe săptămână fără uscare cu aer. | Neaplicabilă. Sistemul de adăpostire nu este prevăzut cu astfel de tehnologii |
| b | În cazul unor sisteme fără cuști |  |
|  | 0. instalație de ventilație forțată și evacuare cu frecvență redusă a dejecțiilor animaliere (în cazul unui așternut adânc cu fosă pentru dejecții animaliere) numai în cazul în care se utilizează în combinație cu o măsură de reducere suplimentară, de exemplu: — obținerea unui conținut ridicat de materie uscată a dejecțiilor animaliere; — un sistem de purificare a aerului; | Aplicată. Din amplasamente cu un sistem similar, analizele arată conținut de s.u. în așternutul amestecat cu dejecții de peste >50%, Neaplicabilă. Purificarea aerului, având în vedere sistemul de ventilație nu este fezabilă. |
|  | 1. Benzi pentru dejecții animaliere sau raclete (în cazul așternuturilor adânci cu fosă pentru dejecții animaliere). | Neaplicabilă. Sistemul de adăpostire nu este prevăzut cu astfel de tehnologii |
|  | 2. Uscare forțată cu aer a dejecțiilor animaliere prin intermediul tuburilor (în cazul așternutului adânc cu fosă pentru dejecții animaliere). | Neaplicabilă. Sistemul de adăpostire nu este prevăzut cu astfel de tehnologii |
|  | 3. Uscare forțată în aer a dejecțiilor animaliere prin utilizarea unei podele cu perforații (în cazul așternutului adânc cu fosă pentru dejecții animaliere). | Neaplicabilă. Sistemul de adăpostire nu este prevăzut cu astfel de tehnologii |
|  | 4. Benzi pentru dejecții animaliere (în cazul volierelor). | Neaplicabilă. Sistemul de adăpostire nu este prevăzut cu astfel de tehnologii |
|  | 5. Uscare forțată a așternutului prin utilizarea aerului din interior (în cazul unei podele cu suprafață solidă cu așternut adânc). | Neaplicată. Așternutul se menține uscat prin verificare zilnică a sistemului de adăpare pentru reducerea scurgerilor accidentale și suplimentare așternut dacă este cazul. Pentru meținerea emisiilor la un nivel sub VLE, minimilizarea necesarului de agent termic și menținerea condițiilor bunăstării animalelor, uscarea așternutului în hală este una cvazi pasivă, nu forțată. |
| c | Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. epurator umed cu acid; 2. sistem de purificare a aerului în două sau trei etape; 3. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”). | Neaplicabilă. Purificarea aerului, având în vedere sistemul de ventilație nu este fezabilă. |

Pentru a se reduce emisiile de amoniac provenite din adăposturile pentru pui de carne (conformare cu BAT 32) sunt aplicate următoarele:

BAT 32. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru pui de carne, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

|  | Tehnică | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- |
| a | Ventilație forțată și un sistem de adăpare anti-scurgere (în cazul unei podele solide cu așternut adânc). | Aplicată. Ventilația este controlată de un sistem de automatizare BIG DUTCHMAN Viper care acționează ventilația în funcție de parametri setați, cu accent pe temperatură și umiditate. Ventilația este asigurată de două ventilatoare de 17.500 mc/h care asigură debitul minim de aer, 1 cu debit variabil și 2 cu debit fix de 36.000 mc/h fiecare controlat de automatizare, toate montate pe o latură (longitudinal) a halelor cu golurile de admisie (2x22 buc) pe peretele lateral cu dimensiuni de 82x25cm (33,59 cmp/mc). În cazuri excepționale când temperatura din aer nu revine la valorile presetate prin acționarea la capacitatea celor 2 ventilatoare de 17,5 mii mc/h și ventilatorului cu debit variabil, se acționează automat cele 2 ventilatoare și fereastra de admisie (1,4x1,4 m) cu jaluzele electrice (2 buc ventilatoare/hală cu un debit de 36.000 mc/h/buc) asigurând un debit maxim de 1,31-5,41 mch/h/kg. Se utilizează linii de adăpare suspendate (5 linii/hală) cu adăpătoare cu nipluri de capacitate mare cu cupițe. (25 nipluri /ml, 39 ml, 975 buc nipluri/hală) |
| b | Sistem de uscare forțată a litierei prin utilizarea aerului din interior (în cazul unei podele solide cu așternut adânc). | Nu este cazul, uscarea așternutului în hală este una cvazi pasivă, nu forțată. Se pune accent pe prevenirea scurgerilor de apă și asigurarea unui microclimate adecvat bunăstării animalelor la un necesar cât mai optim de energie termică și electrică. |
| c | Ventilație naturală echipată cu un sistem de adăpare anti-scurgere (în cazul unei podele solide cu așternut adânc). | Aplicată parțial. Sitemul de adăpare este una anti-scurgere. Ventilația este forțată. |
| d | Așternut pe bandă pentru dejecțiile animaliere și uscarea forțată în aer (în cazul sistemelor cu podele pe niveluri). | Neaplicabilă. Sistemul de adăpostire nu este prevăzut cu astfel de tehnologii |
| e | Podea cu așternut prevăzută cu sistem de încălzire și răcire (în cazul sistemelor „combideck”). | Neaplicabilă. Sistemul de adăpostire nu este prevăzut cu astfel de tehnologii |
| f | Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. epurator umed cu acid; 2. sistem de purificare a aerului în două sau trei etape; 3. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”). | Neaplicată. Purificarea aerului, având în vedere sistemul de ventilație nu este fezabilă. |

Emisiile de amoniac în aer provenite din halele pentru puii de carne cu o greutate finală de până la 2,5 kg:

Valoarea ascociată BAT AEL: 0,01-0,08 kg de NH3/spațiu pentru animal/an;

Valoare estimată în instalație: 0,04087 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

Factorii de emisie luati in considerare sunt conform EMEP/EEA 2019, tab. 3.9

| Cod | Tip animal | Nex | Proportie din TAN | Tip dejectie | EF adăpost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100908 | pui | 0.36 | 0.7 | solid | 0.21 |

Având în vedere că animalele sunt crescute pe toată durata anului în interiorul halelor respectiv nu se generează dejecții lichide, totalul de azot amoniacal în adăpost este:

mbuildTAN = 0,36 x 0,7 = 0,252 kg/AAP/an.

Emisia de poluant în aer din hale: Ebuild_solid = mbuildTAN x EFhousing = 0,252 x 0,21 = 0,0592 kg/AAP/an

AAP=zile în viață/ciclu x (număr animale anual/365) = 42 x (1.890.000/365) = 217.479 număr mediu capete prezent pe parcursul unui an.

Masa totală a emisiilor de amoniac în aer provenite din halele pentru pui: 0, 0592 x 217.479 = 12.784,78 kg/an

Valoarea NH3/spațiu pentru animal/an: 12.784,78 / 315.000 = 0,04087 NH3/spațiu pentru animal/an

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării   necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM Brașov şi GNM – Serviciul Comisariatului Judeţean Brasov, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2. APA

9.2.  Emisii în apă

Acest capitol este conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 149 din 26.11.2012, valabila pana la data de 25.11.2022, eliberată de Administrația Națională Apele Române - ABA OLT - SGA BRAȘOV.

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Metode de minimizare a cantității de apă consumată | Metoda de epurare | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare | Nu este cazul | Conectat la bazin vidanjabil separat. Epurat după vidanjare și tranport la stația de epurare autorizată | Bazin vidanjabil tricompartimentat de 15 mc din beton armat impermeabil |
| Apa uzată tehnologică rezultată de la igienizarea halelor după evacuarea așternutului cu dejecții între cicluri. | Utilizare utilaje de spălare cu jet/presiune, cu consum redus de apă/mp spălat | Conectat la bazin vidanjabil separat. Epurat după vidanjare și tranport la stația de epurare autorizată | 2 bazine vidanjabile de 35 mc din beton armat impermeabil |

Apele uzate menajere și tehnologice  se vidanjeaza periodic si sunt transportate conform Contractului de prestari servicii nr. 1177/13.08.2012 incheiat cu SC SERVICII DE Gospodarire Magura Codlei SRL si epurate in statia de epurare apartinand SC AVICOD SA CODLEA

| Nr. crt. | Categoria apei | Volum total evacuat (mc) | Anual (mii mc) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | maxim | mediu | minim |  |
| 1. | Ape uzate menajere – vidanjare | 0,25 | 0,20 | 0,15 |  |
| 2, | Ape uzate tehnologice – vidanjare | 8,0 | 4,0 | 2,0 |  |
| 3. | Ape pluviale | Qpluvial=10,0 l/s |

Apele uzate menajere  - provenite de la  grupurile  sanitare sunt coelctate printr-o retea de canalizare din PVC Dn 110 mm – 200 mm cu descarcare intr-un bazin etans vidanjabil, tricompartimentat cu capacitatea de 15 mc.

Evacuarea apelor uzate tehnologice

Apele provenite din spalarea blocurilor (in perioada vidului sanitar) colectate prin retele de canalizare din PVC KG Dn 200 mm pentru fiecare bloc in parte, sunt preluate printr-un colector central din PVC KG Dn 200 mm cu lungimea de cca. 200 ml si descarcate in doua bazine etanse vidanjabile, cu capacitatea de 2x35 mc.

Lungimea total simpla a conductelor si colectoarelor de canalizare: 1000 m.

Apele pluviale curate se scurg liber la nivelul solului; apele pluviale provenite de pe platformele betonate se scurg in canalul de desecare limitrof  fermei – CS 3-34 din cadrul amenajarii de desecare Barsa-Vulcanita, prin doua conducte Dn 250 mm, conform Contractului de Prestari Servicii nr. 12.08.036/31.08.2012, incheiat cu Agentia National de Imbunatatiri Funciare – Filiala de Imbunatatiri Funciare Brasov.

Evacuarea dejectiilor

Sistemul de crestere  este la sol pe asternut permanent; nu exista ape uzate provenite din procesul de crestere, ci numai ape uzate provenite de la igienizarea halelor in perioada vidului sanitar.

Dejectiile uscate sunt scoase din halele de crestere cu utilaje corespunzatoare (2 buc incarcator frontal Schaffer dotate cu cupa), incarcate in remorci si depozitate pe platforma de stocare avand ca amplasament locatia fostei statii de epurare SC AVICOD  SA CODLEA. Capacitatea de stocare este de 882 mc, respective (21x14x3) m. Dupa maturare dejectiile sunt folosite ca fertilizant in agricultura conform Codului de Bune Practici Agricole si Codul de Bune Practici in Ferma, conform Contractului de colaborare.

Platforma de stocare este realizata din beton, prevazuta cu pereti pe trei laturi si bazin de stocare pentru apele in exces cu capacitatea de 7,5 mc (2x1,5x2,5) mc.

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 149 din 26.11.2012, valabilă până la data de 25.11.2022, eliberată de Administrația Națională Apele Romane - ABA OLT - SGA BRAȘOV,  sunt următoarele:

| Nr. crt. | Categoria apei | Volum total evacuat (mc) | Anual (mii mc) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | maxim | mediu | minim |  |
| 1. | Ape uzate menajere – vidanjare | 0,25 | 0,20 | 0,15 |  |
| 2, | Ape uzate tehnologice – vidanjare | 8,0 | 4,0 | 2,0 |  |
| 3. | Ape pluviale | Qpluvial=10,0 l/s |

9.2.3. Pretratare-Nu este cazul.

9.2.4. Tratare

Stații și instalații de epurare/preepurare:

Instalatii de masurare a debitelor si volumelor de apa – 13 buc apometre, din care:

- pe captare – apometru (amplasat in caminul  la intrarea in ferma ) tip 	WPD montat pe conducta Dn 100 mm;

- 2 apometre montate pe fiecare bloc de crestere;

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

- scurgeri accidentale de ape uzate din reţeaua de canalizare menajeră și tehnologică;

-  evacuarea necorespunzătoare a apelor uzate de pe amplasament;

-  pierderi accidentale de furaj din buncărele de furaje;

- emisii accidentale datorate scurgerilor de uleiuri şi carburanţi de la autovehicule;

- stocarea si depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere, industriale sau a așternutului uzat (dejecții de pasăre în amestec cu așternut hale);

- depozitarea și gestiunea necorespunzătoare a produselor de uz sanitar - veterinar şi a produselor utilizate în perioada de vid sanitar și a ambalajelor rezultate de la acestea.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materii prime, materiale, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- evitarea deversărilor accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care acestea  se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- verificarea periodica a structurilor subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- asigurarea  pe amplasament, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- planificarea şi realizarea activităților de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute permanent în perfectă stare de curăţenie.

- pentru depozitarea temporara a dejectiilor bazinele de depozitare vor fi întreținute corespunzător, trebuie să aibă dimensiunea corespunzătoare pentru asigurarea staționării pentru o perioada de timp în conformitate cu Calendarul de interdicție pentru împrăștierea îngrăsămintelor, prevăzut de Ordinul  comun MMAP/MADR NR. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitriți din surse agricole;

- asigurarea terenului suficient pentru împrăștiere dejecțiilor stocate, prin încheierea de contracte de livrare ferme cu beneficiarii de terenuri agricole, cu respectarea cerințelor legale privind distribuirea acestora;

- distribuția de dejecții pe terenurile agricole va respecta Codul bunelor practici agricole aprobat prin Ordinul  comun MMAP/MADR nr. 333/165/2021, OMM nr. 296/2005, OMM nr.242/2005, HG nr. 964/2005, privind reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole. Când dejecțiile generate părăsesc ferma, titularul de activitate/operatorul va completa un Borderou pentru evidențierea cantităților de dejecții (așternut uzat) predate în vederea valorificării ca fertilizant natural, borderou care va consemna data livrării, producătorul, destinatarul, cantitatea livrata, tipul și proveniența dejecțiilor, conform OMM nr.296/2005 - Anexa 1, Partea a 2-a.

Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor și organisme patogene microbiene în sol și apă provenite din împrăștierea pe sol a dejecţiilor (conformarea cu BAT 20) sunt aplicate următoarele:

|  | Tehnică | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- |
| a | Evaluarea terenului pe care sunt împrăștiate dejecțiile pentru a identifica riscurile de scurgere, luând în considerare: — tipul de sol, condițiile și panta terenului; — condițiile climatice; — drenarea și irigarea terenului; — rotațiile culturilor; — resursele de apă și zonele de apă protejate. | Aplicată. Dejecțiile vor fi împrăștiate pe terenuri aprobate de către DADR, din grija terților, inclusiv cu respectarea Celor Mai Bune Practici în Agricultură. Titularul nu are în exploatare terenuri agricole pe care împrăștie dejecțiile rezultate |
| b | Menținerea unei distanțe suficiente între terenurile pe care sunt împrăștiate dejecțiile animaliere (lăsând o fâșie de teren netratată) și: 1. zonele în care există un risc de scurgere în apă, cum ar fi cursuri de apă, izvoare, puțuri etc.; 2. proprietățile învecinate (inclusiv împrejmuirile). | Aplicată Dejecțiile vor fi împrăștiate pe terenuri în condiții aprobate de către DADR, din grija terților, inclusiv cu respectarea Celor Mai Bune Practici în Agricultură. Titularul nu are în exploatare terenuri Agricole pe care împrăștie dejecțiile rezultate |
| c | Evitarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor animaliere atunci când riscul de scurgere poate fi semnificativ. În special, dejecțiile animaliere nu se aplică atunci când: 1. terenul este inundat saturat de apa, înghețat sau acoperit de zăpadă; 2.condițiile solului (de exemplu saturația apei sau tasarea) în combinație cu panta terenului și/sau drenarea terenului sunt de așa natură încât riscul de scurgere sau drenare este ridicat; 3. scurgerea poate fi anticipată având în vedere precipitațiile preconizate. | Aplicată. Dejecțiile vor fi împrăștiate pe terenuri în condiții aprobate de către DADR, din grija terților, inclusiv cu respectarea Celor Mai Bune Practici în Agricultură. Titularul nu are în exploatare terenuri Agricole pe care împrăștie dejecțiile rezultate |
| d | Adaptarea frecvenței de împrăștiere pe sol a dejecțiilor animaliere, luând în considerare conținutul de azot și fosfor al dejecțiilor animaliere și caracteristicile solului (de exemplu conținutul de nutrienți), cerințele privind culturile sezoniere și condițiile climatice sau ale solului care ar putea cauza scurgeri. | Aplicată. Dejecțiile vor fi împrăștiate pe terenuri în condiții aprobate de către DADR, din grija terților, inclusiv în baza monitorizării conținutului de azot al acestora. Titularul nu are în exploatare terenuri Agricole pe care împrăștie dejecțiile rezultate |
| e | Sincronizarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor animaliere cu cererea de nutrienți a culturilor. | Aplicată. Dejecțiile vor fi împrăștiate pe terenuri în condiții aprobate de către DADR, din grija terților, inclusiv în culturii propuse. Titularul nu are în exploatare terenuri Agricole pe care împrăștie dejecțiile rezultate |
| f | Verificarea la intervale regulate a terenurilor pe care sunt împrăștiate dejecțiile animaliere pentru a identifica orice semn de scurgere și intervenția corespunzătoare atunci când este necesar. | Aplicată. Dejecțiile vor fi împrăștiate pe terenuri în condiții aprobate și revizuite la intervale regulate de către DADR, din grija terților. Titularul nu are în exploatare terenuri Agricole pe care împrăștie dejecțiile rezultate |
| g | Asigurarea unui acces adecvat la depozitul de dejecții animaliere și efectuarea în mod eficace a încărcării dejecțiilor animaliere fără a avea loc scurgeri. | Aplicată. Depozitul de dejecții are un acces adecvat, este dotat cu rampă de descărcare. |
| h | Verificarea utilajelor pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor, astfel încât acestea să fie în stare bună de funcționare și să fie configurate la o rată de aplicare adecvată. | Neaplicabilă. Verificare utilajelor se va efectua din grija terților care vor prelua dejecțiile compostate 6 luni. |

9.4. MIROS

BAT 12. Pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de o fermă, BAT constau în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include următoarele elemente:

| (i) | un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; | Aplicată parțial prin program de monitorizare a calității aerului |
| --- | --- | --- |
| (ii) | un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; | Neaplicat până la apariția unor plângeri în acest sens |
| (iii) | un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri; | Aplicată parțial (prevederi generale prin plan de acțiuni corective din sistemul de management de mediu |
| (iv) | un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (a se vedea BAT 26), pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; | Aplicată parțial (aplicare prevederi BAT cu privire la furajare, eliminare scurgerilor de apă, management adecvat a dejecțiilor) |
| (v) | o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri. | Aplicată parțial (prevederi generale prin plan de acțiuni corective din sistemul de management de mediu) |

Monitorizarea aferentă este prevăzută în BAT 26.

Aplicabilitate

BAT 12 sunt aplicabile numai în cazurile în care se preconizează și/sau s-au dovedit neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. În cazul amplasamentului studiat nu s-au înregistrat plângeri sau neplăceri pentru mirosurile provenite de la activitatea propusă. Măsurile se vor aplica în totalitate dacă se va produce un eveniment în acest sens.

Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la o fermă, titularul utilizează o combinație a tehnicilor indicate mai jos (conformare cu BAT 13):

|  | Tehnică | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- |
| a | Asigurarea unei distanțe adecvate între fermă/instalație și receptorii sensibili. | Aplicată. Distanța este de aproximativ 2900 m de la zona locuită din Orașul Codlea |
| b | Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora: — menținerea animalelor și a suprafețelor uscate și curate (de exemplu evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezenței dejecțiilor animaliere în zonele de odihnă sau pe podelele parțial acoperite cu grătare); — reducerea suprafeței emițătoare a dejecțiilor animaliere (de exemplu grătare de metal sau plastic, canale cu o suprafață redusă expusă la dejecțiile animaliere); — evacuarea frecventă a dejecțiilor animaliere către un depozit de dejecții animaliere (acoperit) situat în exterior; — reducerea temperaturii dejecțiilor animaliere (de exemplu prin răcirea dejecțiilor animaliere) și a temperaturii mediului interior; — scăderea fluxului și a vitezei aerului pe suprafața dejecțiilor animaliere; — menținerea așternutului uscat și în condiții aerobe în sistemele cu așternut. | Aplicată. Prin monitorizarea zilnică a sistemelor halelor se elimină risipa de furaje și apă cauzată de defecțiuni. Sistemul este performant în ceea ce privește evitare risipei de furaje și apă prin utilizare. Neaplicabilă. Sistemul de așternut adânc și halele existente nu sunt eligibile Neaplicată. Tehnica aplicată nu face posibilă Neaplicabilă. Periclitează bunăstarea animalelor Aplicată. Amplasarea gurilor de admisie și a ventilatoarelor este la un nivel inferior Aplicată. Așternutul se suplimenează dacă este cazul. Se previne scurgerile de apă în hale |
| c | Optimizarea condițiilor de evacuare a aerului din adăposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici sau a unei combinații a acestora: — creșterea înălțimii la care este amplasat orificiul de evacuare (de exemplu evacuarea aerului deasupra nivelului acoperișului, coșuri, devierea aerului evacuat prin coama acoperișului, și nu prin partea inferioară a pereților); — creșterea vitezei de ventilație a orificiului vertical de ventilație; — amplasarea eficientă a barierelor externe pentru a crea turbulențe ale fluxului de aer aflat în mișcare (de exemplu vegetație); — adăugarea unor acoperitori deflectoare în orificiile de evacuare amplasate în partea inferioară a pereților pentru a devia aerul evacuat către sol; — devierea aerului evacuat către părțile laterale ale adăpostului care sunt orientate în direcția opusă receptorului sensibil; — alinierea axei coamei acoperișului unei clădiri ventilate natural transversal față de direcția predominantă a vântului. | Neaplicabilă. Clăriri existente și sitemul de creștere nu face posibilă evacuarea prin coamă Neaplicabilă. Ventilația este controlată automat. O ventilație prea mare crește consumul de energie termică și descrește randamentul de creștere Neaplicată. Din construcție halele sunt supraetajate. Ventilatoarele sunt amplasate pe pereți care sunt ori aproape de limita amplasamentului sau căi de acces. Neaplicabilă. Deflectoarele se utilizează la ventilatoare mici amplasate în partea inferioară a pereților. Neaplicabilă. Receptorii sensibili se află la o distanță considerabilă Neaplicabilă. Nu se utilizează ventilație naturală |
| d | Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”); 2. biofiltru: 3. sistem de purificare a aerului în două sau trei etape. | Neaplicabilă. Sistemul utilizat nu are surse punctiforme de emisii |
| e | Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici de depozitare a dejecțiilor animaliere sau a unei combinații a acestora: | Nu se depozitează dejecții pe amplasament |
|  | 1. acoperirea dejecțiilor lichide sau solide în timpul depozitării; | Neaplicată |
|  | 2. amplasarea depozitului, luând în considerare direcția generală a vântului și/sau adoptarea de măsuri pentru a reduce viteza vântului în jurul și deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale); | Neaplicabilă. Depozitul este existent. La amplasarea acestuia s-au luat în considerare considerentele naturale |
|  | 3. reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide. | Aplicată. Apele uzate tehnologice sunt colectate în bazin vidanjabil separat. Nu se generează dejecții lichide. |
| f | Prelucrarea dejecțiilor animaliere utilizând una dintre următoarele tehnici pentru a reduce la minimum emisiile de mirosuri în timpul (sau înaintea) împrăștierii pe sol: | Nu se prelucrează dejecții pe amplasament |
|  | 1. fermentarea aerobă (aerarea) dejecțiilor lichide; | Neaplicată |
|  | 2. compostarea dejecțiilor solide; | Aplicată. Dejecțiile sunt păstrate până la compostare 6 luni pe depozit |
|  | 3. fermentarea anaerobă. | Neaplicată |
| g | Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor sau a unei combinații a acestora: | Aplicată în afara amplasamentului de către terță persoană autorizată |
|  | 1. împrăștierea în fâșii, injector cu brazdă de suprafață sau de adâncime pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide; | Neaplicabilă. Nu se generează dejecții lichide |
|  | 2. utilizarea dejecțiilor animaliere cât mai repede posibil. | Aplicată. După fermentare dejecțiile se transportă și sunt împrăștiate fără depozitare pe terenurile agricole |

9.5. ZGOMOT

Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, titularul utilizează o combinație a tehnicilor indicate mai jos (conformare cu BAT 10):

|  | Tehnică | Descriere | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Asigurarea unor distanțe adecvate între instalație/fermă și receptorii sensibili | În etapa de planificare a instalației/fermei, distanțele adecvate dintre instalație/fermă și receptorii sensibili sunt asigurate prin aplicarea distanțelor standard minime. | Aplicată. Limita zonei de locuit din Comuna Dumbrăvița se află la o distanță de peste 3000m în direcția N-NV. Zona de locuit al Orașului Codlea se află la peste 2900 m în direcția S-SV. |
| b | Amplasarea echipamentelor | Nivelurile de zgomot pot fi reduse prin: (i) mărirea distanței dintre emițător și receptor (prin amplasarea echipamentelor cât mai departe posibil de receptorii sensibili); (ii) reducerea la minimum a lungimii țevilor de distribuire a furajelor; (iii) amplasarea recipientelor și a silozurilor cu furaje astfel încât să se reducă la minimum circulația vehiculelor în cadrul fermei. | Neaplicabilă. Clădiri existente Aplicată Aplicată Ferma este o construcți compactă. Pe amplasament distanțele de parcurs de utilaje sunt minime |
| c | Măsuri operaționale | Acestea includ măsuri cum ar fi: (i) închiderea ușilor și a orificiilor principale ale clădirii, în special pe perioada hrănirii, în cazul în care este posibil; (ii) utilizarea echipamentului de către personal cu experiență; (iii) evitarea activităților generatoare de zgomot în timpul nopții și la sfârșit de săptămână, în cazul în care este posibil; (iv) măsuri pentru controlul zgomotului în cursul activităților de întreținere; (v) operarea conveierelor și a transportoarelor elicoidale pline cu furaje, în cazul în care este posibil; (vi) efectuarea a cât mai puține lucrări de terasament în zonele aflate în aer liber pentru a reduce zgomotul generat de tractoarele cu grapă. | Aplicată. Ușile principale ale halelor sunt în permanență închise Aplicată prin personal calificat Neaplicabilă. Ventilația funcționează 24 ore când halele sunt populate Aplicată. Se utilizează utilaje mici și într-o stare adecvată de funcționare Aplicată. Furajarea se realizează prin alimentare din siloz suprateran exterior montat separat pentru fiecare 2 hale. Acestea alimentează bucărele la care se conectează cele 4 linii (pe hală) suspendate de furajare compuse din transportoare melcate și căte 168 hrănitori Neaplicabilă. Nu se execută lucrări de terasamente |
| d | Echipamente silențioase | Acestea includ echipamente cum ar fi: (i) ventilatoare cu randament ridicat, în cazul în care ventilația naturală nu este posibilă sau nu este suficientă; (ii) pompe și compresoare; (iii) sisteme de hrănire care reduc stimulul înainte de hrănire (de exemplu recipiente cu hrană prevăzute cu pâlnie, ad libitum, echipamente compacte de distribuire a hranei). | Aplicată. Când temperatura nu revine la valorile presetate prin acționarea a celor 2 ventilatoare de 17,5 mii mc/h și a ventilatorului cu debit variabil, se acționează automat cele 2 ventilatoare și fereastra de admisie (1,4x1,4 m) cu jaluzele electrice (2 buc ventilatoare/hală cu un debit de 36.000 mc/h/buc) Aplicată BAT 7.d.iii este aplicabilă numai instalațiilor destinate porcilor. |
| e | Echipamente de control al zgomotului. | Acestea includ: (i) reductoare de zgomot; (ii) izolarea surselor de vibrații; (iii) amplasarea în spații închise a echipamentelor care fac zgomot (de exemplu mori, benzi transportoare pneumatice); (iv) izolarea fonică a clădirilor. | Aplicată parțial. Motoarele unor ventilatoare sunt cu debit variabil Neaplicabilă. Ventilatoarele nu se pot izola. Surse de vibrații nu există pe ampasament. Aplicată parțial. Instalațiile transportoare se află parțial în hale. Ventilatoarele sunt montate pe pereții exterior. Neaplicabilă. Sursele de zgomot principale sunt montate pe pereții exterior ale halelor |
| f | Reducerea zgomotului. | Propagarea zgomotului poate fi redusă prin introducerea de obstacole între emițători și receptori. | Aplicată. Din construcție direcționarea sunetului este longitudinală și este obturat de hale și vegetație |

10. CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

10.1. AER

10.1.1.  Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu cu excepția celor acceptate legal. Titularul activității/operatorul se va asigura că operațiile de pe amplasament vor fi realizate în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru cresterea pasarilor, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu:

Valorile limita pentru emisii admise conform OMAPM nr. 462/1993 coroborate cu Legea nr.104/2011  privind calitatea aerului inconjurator:

| Denumire cos | Poluant | VLE | UM | Conditii de referinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cos evacuare 1 radianta/hală P=100 kW cu ardere pe bază de gaz metan | CO NOx SO2 pulberi | 100 350 35 5 | mg/Nmc | 3% oxigen T = 273 K P = 101,3 kPa, gaze uscate |
| Cos evacuare o centrală murală pe gaz metan | CO NOx SO2 pulberi | 100 350 35 5 | mg/Nmc | 3% oxigen T = 273 K P = 101,3 kPa, gaze uscate |
| Cos incinerator cadravre | Pulberi; HCl; SO2; NO2; CO; HF; TOC | 100 350 35 5 | mg/Nmc | 3% oxigen T = 273 K P = 101,3 kPa, gaze uscate |

Incineratorul este prevazut cu o cameră de postardere.

Alte condiţii de funcţionare decât cele normale: nu este cazul.

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

10.1.3  Emisii difuze

| Sursa | Poluanti | Masuri de reducere conform BAT |
| --- | --- | --- |
| Manipularea si depozitarea temporara a dejectiilor solide | NH3 H2S CH4 NOx CO2 Pulberi | - mentinerea dejectiilor in forma uscata pentru reducerea emisiilor de amoniac (BREF ILF cap. 4.5.1.5); - livrarea ritmica a dejectiilor catre beneficiari; - transportul dejectiilor cu mijloace de transport adecvate pentru a evita poluarea mediului prin pierderile acestora si prin miros (BREF ILF cap. 4.5.1.5 ). - controlul pentru minimizarea emisiilor de amoniac se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru sistemul de adapostire, compozitia furajelor, modul de administrare a hranei şi a apei, reducerea umiditatii dejectiilor, colectarea/ transferul/ tratarea /stocarea si eliminarea dejectiilor, ventilatia mecanică a halelor (BREF ILF cap. 4.5; cap 4.5.5; cap 4.7; cap. 4.8.1). |
| Incarcarea/descarcarea si depozitarea furajului | Praf | - intretinerea corespunzatoare a tubulaturilor de incarcare/descarcare a furajelor (BREF ILF cap.4.8.3); - utilizarea transportului pneumatic a furajelor (BREF ILF cap.4.8.3). |
| Mijloacele de transport | CO NOx SO2 PM10 | - mentinerea in parametrii de functionare, inscrisi in cartea tehnica a mijloacelor de transport, prin efectuarea periodica a reviziilor si reparatiilor (BREF ILF cap.4.1.6); - mentinerea in stare curata a cailor de acces. |
| Sistemul de ventilaţie al halelor | NH3, CH4, NOx, CO2, H2S, Praf (pulberi sedimentabile, pulberi în suspensie, PM10, PM2,5) | - menţinerea în conditii bune de functionare a ventilatoarelor. |
| Producerea energiei termice in aeroterme (turbosuflante) | Nox CO SO2 Pulberi | - intretinerea si verificare periodica a aerotermelor. |

1.  Pentru puii de carne

Emisii de amoniac din adăposturi: BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost puii de carne cu o greutate finală de până la 2,5 kg – tabel 3.2;

| Parametru | BAT-AEL (kg NH3/spațiu animal/an) |
| --- | --- |
| Emisiile de amoniac din adăposturi | 0,01-0,08 |

10.1.2. Management nutriţional

Azotul total excretat asociat BAT în  tabelul  1.1  şi fosforul total excretat asociat BAT tabelul  1.20 (din secţiunea 1.3. Managementul nutritional) pentru puii de carne:

| Parametru | Valoare asociată BAT |
| --- | --- |
| Azotul total excretat asociat BAT | 0,2 – 0,6 Kg N excretat/ spatiu animal/ an |
| Fosfor total excretat asociat BAT | 0,05 – 0,25 Kg P excretat/ spatiu animal/ an |

10.1.3. Management miros

Mirosurile sunt generate în principal de:

- emisiile de amoniac din halele de creștere pui;

- emisiile corespunzătoare gestionării dejecțiilor solide;

- emisiile secundare de H2S în halele de creștere pui;

- emisiile de NMVOC în halele de creştere pui şi din facilităţile de gestionare a dejecţiilor.

- Pentru reducerea emisiilor de mirosuri se folosesc următoarele tehnici:

-asigurarea unor distanțe adecvate între instalație/fermă și receptorii sensibili;

- -acoperirea dejecțiilor solide în timpul depozitării;

- -fermentarea anaerobă;

- -împrăștierea dejecţiilor în fâșii;

- -încorporarea dejecțiilor animaliere cât mai repede posibil;

- -monitorizarea emisiilor de compuşi care genereaază mirosuri (NH3, H2S şi COVnm);

10.1.3. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

| Poluant/metoda de analiza | CMA mg/mc* Medie de scurtă durată 30 minute | CMA mg/mc* Medie de lungă durată zilnică |
| --- | --- | --- |
| Amoniac | 0,3 | 0,1 |
| Hidrogen sulfurat/STAS 10814/1976 | 0,015 | 0,008 |

*Conform STAS 12574/87 – Aer in zonele protejate

10.1.4 Titularul/operatorul activității va implementa strategiile naționale de reducere a emisiilor de amoniac, pentru conformarea cu prevederile Legii nr.271/2003 modificată și completată și prin aplicarea Codului bunelor practici agricole (strategiile de hrănire a păsărilor, tehnici puțin poluante de împrăștiere a îngrășămintelor naturale, tehnici puțin poluante de stocare a îngrășămintelor naturale).

10.1.5  Titularul/operatorul instalatiei va asigura că toate operațiile de pe amplasament să se realizeze în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

10.1.6 Titularul/operatorul instalației are obligația respectării prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

10.2. APA

10.2.1. Prezentele valori sunt preluate din Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 149 din 26.11.2012, valabilă până la data de 25.11.2022, eliberată de Administrația Națională Apele Romane - ABA OLT - SGA BRAȘOV.

10.2.2. Valori limită pentru indicatorii de calitate ai apelor  uzate menajere și tehnologice ( spălări vid sanitar) descărcate în bazine de stocare vidanjabile conform H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare-NTPA 002 și Autorizației de gospodărire a apelor:

Apele pluviale inainte de deversarea in canalul de desecare se vor incadra  în următoarele limite maxim admise ale indicatorilor de calitate, conform prevederilor HG 188/2002, modificat și completat cu HG 352/2005 – NTPA 001, respectiv:

| Indicatori de calitate | u/m | Valoare maxima admisa |
| --- | --- | --- |
| pH | upH | 6,5-8,5 |
| suspensii | mg/l | 35,00 |
| Reziduu filtrabil la 105°C | mg/l | 500,00 |
| CB05 | mg/l | 10,00 |
| CCO-Cr | mg/l | 70,00 |
| Azot total | mg N/l | 15,00 |
| Fosfor total | mg P/l | 0,2 |

A fost blindata conducta de evacuare a apelor uzate tehnologice din Ferma 3 spre Ferma 5, in caminul amplasat in zona celor doau rezervoare de stocare ape uzate, conform Proce verbal FN/13.11.2012 incheiat intre SC AVICOD BROILER SRL Codlea si SC GALLI Gallo SRL Codlea.

10.2.3.Concentraţii maxime admise pentru apa subterană:

Monitorizarea  acviferului freatic, se realizează prin intermediul  putului amplasat aval pe directia de curgere.

10.2.4 Titularul/operatorul de activitate trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanți în apă. Se interzic deversările neautorizate ale oricăror substanțe poluante pe sol, în apele de suprafață sau freatice, se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate, prin puțuri filtrante, în pânza freatică, canale de desecare, rigole stradale sau emisari naturali.

10.2.5 Titularul/operatorul de activitate trebuie să dețină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcțiile și conductele subterane. Se va întocmi un plan de inspecție și întreținere a instalațiilor și echipamentelor pentru detectarea scurgerilor, cel puțin o data la 3 ani, în scopul minimizării pierderilor de apa.

10.2.6  Titularul/operatorul de activitate are obligația să exploateze, să întrețină și să verifice periodic construcțiile și instalațiile de captare și de aducțiune a apei, colectare și evacuare a apelor uzate, remedierea tronsoanelor deteriorate precum și întreținerea corespunzătoare a aparatelor de măsurare a debitelor și volumelor de apă, în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare, în scopul minimizării pierderilor de apă.

10.2.7 Titularul/operatorul de activitate are obligația să verifice periodic modul de impermeabilizare a bazinelor vidanjabile pentru a evita infiltrațiile de ape uzate în pânza freatică și de asemenea să vidanjeze periodic bazinele prin intermediul firmelor autorizate.

10.2.8  Titularul/operatorul de activitate are obligația să actualizeze Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale ori de câte ori este cazul, să dețină mijloacele și materialele necesare în caz de poluări accidentale și să acționeze în conformitate cu prevederile planului menționat mai sus. În cazul provocării unor poluări accidentale titularul activității are obligația să anunțe imediat SGA Brașov.

10.2.9  În eventualitatea în care analizele sau observațiile indică contaminarea apelor freatice din orice sursa sau depășirea indicatorilor de calitate autorizați ai apelor uzate evacuate peste valorile limita de emisie prevăzute de legislația în vigoare și/sau autorizația integrata de mediu, titularul autorizației are obligația:

-să realizeze imediat o investigație pentru a identifica și izola sursa de contaminare;

-să ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării și să minimizeze efectele oricărei contaminări a mediului;

-să notifice accidentul autoritații competente pentru protecția mediului, cât mai repede posibil.

10.2.10  Titularul/operatorul de activitate are obligația consemnării lunare a consumurilor de apa prelevate din forajele de alimentare proprii și a înregistrării citirilor, realizării periodice de buletine de analiză de potabilizare pentru apa utilizată în scop fiziologic și igienico-sanitar.

10.3.  Sol

10.3.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

## 10.3.2. Valori admise pentru sol  - Nu este cazul.

## 10.4.    Zgomot

10.4.1 Surse generatoare de zgomot:

- funcţionarea sistemelor de ventilaţie din halele de crestere pui;

- prinderea păsărilor în perioada de depopulare;

- funcţionarea mijloacelor de transport materii prime, materiale auxiliare, produs finit;

- descărcarea hranei și alimentarea buncărelor cu hrană;

- funcţionarea utilajelor de evacuare, încărcare şi transport așternut uzat;

- funcţionarea utilajelor pentru igienizarea halelor;

10.4.2. Acţiuni întreprinse pentru prevenirea/minimizarea emisiilor de zgomot:

-achiziţionare utilaje performante;

-amplasarea utilajelor în hale;

-verificarea și întreţinere permanentă a utilajelor şi remedierea defecţiunilor în cel mai scurt timp posibil;

-efectuarea operaţiilor de transport materii prime, materiale auxiliare pe timpul zilei;

-utilizarea unor mijloace de transport special destinate transportului de furaj păsări, corespunzătoare din punct de vedere tehnic și cu echipament adecvat pentru descărcarea furajului în buncărele exterioare;

10.4.3. Valoarea admisă a nivelului de zgomot la limita incintei nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), conform SR 10009/2017- Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: 55 dB (pe perioada de zi) si 45 dB (pe perioada de noapte), conform OM nr.119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.4.4. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

10.5. MIROS

Valorile pentru concentrația maxim admisă conform STAS 12574/87 pentru poluanții generatori de miros, specifici activității sunt:

| Poluant/metoda de analiza | CMA mg/mc* Medie de scurtă durată 30 minute | CMA mg/mc* Medie de lungă durată zilnică |
| --- | --- | --- |
| Amoniac | 0,3 | 0,1 |
| Hidrogen sulfurat/STAS 10814/1976 | 0,015 | 0,008 |

*Conform STAS 12574/87 – Aer in zonele protejate

11. GESTIUNEA DEȘEURILOR

11.1	. Deşeuri generate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 06 | Dejecții de pasăre* | Creștere pui | 2300 mii | kg/an | Valorificare ca fertilizant pe terenuri agricole, pe baza de contract cu beneficiari detinatori de terenuri agricole | R10 |
| 02 01 02 | Deșeuri de teșuturi animale - cadavre de pasăre1 | Crestere pui | 96 mii | Kg/an | Cadavrele sunt incinerate in incineratorul propriu | D10 |
| 15 01 10* | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | Din activitate | 400 | kg/an | Valorificare | R12 |
| 20 01 36 | Echipamente electrice si electronice casate (corpuri de iluminat) | Din activitate | 20 | kg/an | Valorificare | R12 |
| 16 01 03 | Anvelope uzate | Din activitate | 30 | kg/an | Valorificare | R12 |
| 13 02 08* | Uleiuri uzate | Din activitate | 36 | kg/an | Valorificare | R12 |
| 15 01 02 | Deseu de ambalaj plastic | Din activitate | 90 | kg/an | Valorificare | R12 |
| 15 01 01 | Deseu de ambalaj hartie carton | Din activitate | 50 | kg/an | Valorificare | R12 |
| 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate | De la personal | 8000 | kg/an | Eliminare | D5 |
| 19 01 12 | Cenusi de ardere si zguri, altele decat cale mentionate la 19 01 12 | Din activitate | 3000 | kg/an | Valorificare | R12 |

*Cantitate estimată pe baza cantităților generate; valorile pot varia de la un an la altul în funcție de producție și de număr de cicluri creștere pui.

1-pot fi considerate material de categoria 2  în conformitate cu art. 9  din Regulamentul (CE) NR. 1069/2009  de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

11.2. Deşeuri stocate temporar

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 06 | Dejecții de pasăre* | Creștere pui | 2300 mii | kg/an | Platforma depozitare |
| 02 01 02 | Deșeuri de teșuturi animale - cadavre de pasăre1 | Crestere pui | 96 mii | Kg/an | Colectare separata si incinerare imediata |
| 15 01 10* | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | Din activitate | 400 | kg/an | Depozitare temporara ,selectiv pe categorii in incinta inchisa. |
| 20 01 36 | Echipamente electrice si electronice casate (corpuri de iluminat) | Din activitate | 20 | kg/an | Depozitare temporara ,selectiv pe categorii in incinta acoperita |
| 16 01 03 | Anvelope uzate | Din activitate | 30 | kg/an | Depozitare temporara,selectiv pe categorii |
| 13 02 08* | Uleiuri uzate | Din activitate | 36 | kg/an | Depozitare temporara ,selectiv pe categorii in incinta inchisa. |
| 15 01 02 | Deseu de ambalaj plastic | Din activitate | 90 | kg/an | Depozitare temporara,selectiv pe categorii |
| 15 01 01 | Deseu de ambalaj hartie carton | Din activitate | 50 | kg/an | Depozitare temporara,selectiv pe categorii |
| 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate | De la personal | 8000 | kg/an | Containere furnizate de soc.de salubritate + europubele |
| 19 01 12 | Cenusi de ardere si zguri, altele decat cale mentionate la 19 01 12 | Din activitate | 3000 | kg/an | Recipienti inchisi ,transportare pentru eliminare prin depozitare |

11.3. Deşeuri tratate:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate estimata | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 06 | Dejecții de pasare1 (pui de carne) | 2300 mii | kg/an | valorificare | R10 | Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice |
| 02 01 02 | Deșeuri de teșuturi animale - cadavre de pasăre1 | 96 mii | Kg/an | eliminare valorificare | D10 | Incinerare pe sol |

1 – eliminarea și utilizarea se va face în conformitate cu art. 13 și art. 18 din Regulamentul (CE) NR. 1069/2009  de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

11.4. Condiții privind  gestionarea dejectiilor :

Dejecțiile  uscate sunt scoase din halele de crestere cu utilaje corespunzatoare (2 buc incarcator frontal Schaffer dotate cu cupa), incarcate in remorci si depozitate pe platforma de stocare avand ca amplasament locatia fostei statii de epurare SC AVICOD SA CODLEA. Capacitatea de stocare este de 882 mc, respectiv (21 x 14 x 3 ) m. Dupa maturare dejectiile sunt folosite ca fertilizant in agricultura conform Codului de Bune Pratici Agricole si Codul de Bune Practici in Ferma, conform contractului de colaborare incheiat cu I.I. .Nica V. Vasile si I.I. Nica V.Raluca.

Platforma de stocare este realizata din beton, prevazuta cu pereti pe trei laturi si bazin de stocare pentru apele in exces cu capacitatea de 7.5 mc (2x1.5x2,5) mc.

După perioada de maturare (minim 24 săptămâni), dejecțiile sunt utilizate ca îngrășământ pe terenuri agricole.

Preluarea fertilizantului de la pasări, după perioada de fermentare, se realizează de către

I.I.Nica V. Vasile si I.I. Nica V.Raluca , în baza contractului de prestari servicii nr. 247/09.02.2015 si 358/15.02.2016 ce va utiliza gunoiul de grajd maturat ca fertilizant în agricultură, conform Codului de Bune Practici Agricole și Codului de Bune Practici în Fermă.

11.5.  Condiții privind gestionarea deșeurilor

11.5.1 Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectate şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.5.2 Titularul activității /operatorul are obligaţia evitării producerii deşeurilor. În cazul în care acest lucru nu poate fi evitat, se va face valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.5.3 Deșeurile vor fi colectate selectiv și depozitate în containere speciale.

11.5.4 Se va realiza un audit privind minimizarea deșeurilor la fiecare doi ani. Concluziile acestuia vor fi incluse în RAM. Următorul audit se va realiza în anul 2022.

11.5.5  Valorificarea sau eliminarea deșeurilor trebuie să se desfășoare așa cum s-a precizat în prezenta autorizație (cap.11.1, 11.2) și în conformitate cu legislația națională în domeniu. Nu trebuie valorificate sau eliminate alte deșeuri, nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului, fară a se informa, în prealabil, autoritatea competenta pentru protecția mediului și fără acordul scris al acesteia.

11.5.6 Societatea are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de  OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor sau să delege aceasta obligație unei terte persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

11.5.7 Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dauna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apa, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

11.5.8  Se vor respecta prevederile Ordinului comun MMGA/MAI 1121/1281/2006  privind stabilirea modalitaților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective.

11.5.9 Abandonarea deșeurilor este interzisă.

11.5.10 Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă.

11.5.11 Zonele de depozitare temporară a deșeurilor vor fi marcate și semnalizate. Recipienții vor fi inscriptionați, verificați periodic, asigurându-se repararea sau înlocuirea containerelor avariate.

11.5.12 Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- H.G. 166/2004  modificată şi completată cu H.G. 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;

11.5.13 În conformitate cu H.G. nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. nr. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. nr. 734/2006, art.13 - „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora”. Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.5.14  Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

11.5.15. Gestionarea subproduselor-material  de  categoria  2-se va face în conformitate cu Regulamentul (CE) NR. 1069/2009  de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

11.6. Transportul deseurilor

11.6.1 Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.6.2 Transportul deseurilor în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare  trebuie efectuat  doar de operatori autorizati si cu respectarea obligatiilor prevazute de HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

11.7.  Deseuri periculoase

11.7.1 Producatorii/detinatorii de deșeuri periculoase sunt obligați să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală.

11.7.2 Producătorii/deținătorii de deșeuri periculoase au obligația să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale. Amestecarea include diluarea substanțelor periculoase.

11.8.  Evidența gestiunii deșeurilor

11.8.1  Titularul activității /operatorul are obligația să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevazut in Anexa 1 la H.G. nr. 856/2002 cu modificările și completările ulterioare, evidența care va fi păstrată cel putin 3 ani.

11.8.2 Producătorii și deținătorii de deșeuri, persoane juridice, trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase generate din propria activitate și să le transmita la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului.

11.8.3 Titularul activității/operatorul are obligația să țină, pentru deșeurile periculoase, o evidență cronologică a cantității, naturii, originii și, după caz, a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum și a operațiunilor prevăzute în Anexele 2 si 3 din OUG nr. 92/2021 și să o pună la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora.

11.8.4 Evidențe, înregistrări dejecții: de fiecare dată când dejecțiile (așternutul uzat) provenite din ferma vor fi livrate la terti, transportul acestora va fi însoțit de un borderou contrasemnat de furnizorul dejecțiilor și de destinatar, la fiecare livrare. Acest borderou va cuprinde atât numele și adresa producătorului, cât și a destinatarului, cantitatea livrată, tipul și proveniența dejecțiilor și data livrării. Fiecare transport se inregistreaza in Registrul de transport deseuri animaliere al fermei, impreuna cu datele din borderou.

11.9.   Transferul deșeurilor

11.10.1 Se vor respecta prevederile ORDIN nr. 333/165/2021 privind aprobarea <LLNK 12021     0CG0KS01   0 33>Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării  cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a <LLNK 12021     0540KS01   0 22>Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;

Împrăștierea dejecțiilor pe sol:

-după perioada de fermentare, dejecțiile sunt utilizate ca îngrășământ organic pentru fertilizarea terenurilor;

-distribuirea dejecțiilor pe terenurile agricole se va realiza în conformitate cu prevederile în vigoare;

-se vor utiliza utilaje pentru manipularea și administrarea îngrășămintelor naturale;

-titularul activității/operatorul are obligația să asigure teren suficient pentru împrăștierea dejecțiilor (așternutului uzat) prin închirierea de teren sau încheierea de contracte cu terți deținători de terenuri agricole;

-titularul activității/operatorul are obligația ca la începutul fiecărui an să realizeze un Plan de management al dejecțiilor care va fi anexat la RAM;

-la utilizarea dejecțiilor ca fertilizanți se vor aplica tehnicile BAT de a reduce poluarea apei în special cu respectarea următoarelor condiții:

• neaplicarea  dejecțiilor pe teren atunci când câmpul este saturat de apă, inundat, înghețat, acoperit cu zăpadă;

• neaplicarea dejecțiilor pe terenuri aflate în pantă;

• neaplicarea dejecțiilor în apropierea cursurilor de apă  prin lăsarea unei benzi netratate

• împrăștierea dejecțiilor cât de aproape posibil momentului de maximă creștere a cerealelor și când este preluată substanța nutritivă.

11.10.  Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate estimata | UM | Operație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 10* | deșeuri de ambalaje contaminate | 400 | kg/an | Valorificare – R12 |

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

12.1. Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO.

Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar prin cantităţile prezente nu intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.3.1. Operatorul deține un Plan general de mentenanță ferme pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea fermelor și Plan general de întreținere pentru echipamentele și instalațiile, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.3.2. Planul general de mentenanță ferme și Planul general de întreținere abator trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.3.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.3.4. Activităţile prevăzute în Planurile de mentenanta vor fi consemnate într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Monitorizarea se va efectua prin doua tipuri de actiuni:

-supravegherea din partea organelor abilitate și cu atribuții de control;

-automonitorizarea.

13.1.2. Automonitorizarea este obligația societății și are următoarele componente:

-monitorizarea emisiilor și calității factorilor de mediu;

-monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces;

-monitorizarea post inchidere.

13.1.3. Automonitoringul emisiilor în faza de exploatare are ca scop verificarea conformării cu condițiile impuse de autoritățile competente. Automonitorizarea emisiilor constă în urmărirea poluanților emiși și este obligația titularului activității/operatorului.

13.1.4. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.5. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.6. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.7. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.8. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.9. Operatorul are obligaţia să înregistreze şi să arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.10. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.11. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.12. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare:

- punctele de prelevare a emisiilor in aer;

- punctele de prelevare a forajului de hidroobservatie pentru apele subterane;

- zonele de depozitare a deseurilor pe amplasament.

13.1.13. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, in conformitate cu specificul activitatii.

13.1.14. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.1.15 Monitorizarea emisiilor se va face de către laboratoare care dețin acreditarea cerută de legislația națională sau prin laborator propriu. În cazul în care titularul activitații/operatorul realizează monitorizarea emisiilor prin laboratorul propriu, o dată pe an se va realiza intercalibrarea cu un laborator cu încercările acreditate. În buletinele de analiza se vor indica standardele aplicate la prelevarea probelor și analiza acestora, aparatura utilizată și calibrată conform normelor naționale. Standardele utilizate vor fi cele utilizate în UE (CEN, ISO) sau naționale care asigură o calitate echivalentă a datelor.

13.1.16 Toate rezultate măsuratorilor trebuie înregistrate, prelucrate și prezentate într-o forma adecvata pentru a permite autorităților competente pentru protecția mediului să verifice conformitatea cu condițiile de funcționare autorizate și valorile limită de emisie stabilite.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

13.2.1. Monitorizarea calităţii aerului

În conformitate cu BAT 25 se vor monitoriza emisiile de amoniac în aer prin utilizarea uneia din următoarele tehnici:

| Nr. crt. | Tehnică de monitorizare a emisiilor de amoniac în aer | Frecvenţa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere. | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. |
| 2 | Calculare prin măsurarea concentrației de amoniac și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard ISO, naționale sau internaționale ori a altor metode care asigură date de o calitate științifică echivalentă. | De fiecare dată când au loc modificări semnificative pentru cel puțin unul dintre următorii parametri: (a) tipul de animale crescute în fermă; (b) sistemul de adăpostire. |
| 3 | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. |

Tehnicile sunt descrise în secțiunea 4.9.2. din din Decizia 2017/302

În conformitate cu BAT 27 emisiile de pulberi generate  se vor monitoriza, cu o frecvență anuală prin utilizarea uneia din următoarele tehnici:

| Nr. crt. | Tehnică de monitorizare a emisiilor de pulberi în aer | Frecvenţa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Calculare prin măsurarea concentrației de pulberi și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard EN sau a altor metode (ISO, naționale sau internaționale) care asigură date de o calitate științifică echivalentă. | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. |
| 2 | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. |

Tehnicile sunt descrise în secțiunile 4.9.2. din din Decizia 2017/302

13.2.2. Monitorizarea mirosului se va face prin monitorizarea emisiilor de amoniac din hale și a concentrațiilor de amoniac în zona receptorilor sensibili (zone rezidentiale din vecinătate), iar compararea se va face cu limitele din STAS nr. 12574/87.

| punct de prelevare | parametru | Perioada de mediere | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de masurare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| În zona cu louinţele cele mai expuse în perioada din ciclul de creştere cu emisie maximă, inclusiv o măsurare de fond | amoniac | 30 minute zilnic | anual | STAS 10812/76 |

- Monitorizarea mirosurilor se va efectua prin monitorizare NH3, concentraţii maxime admise în aerul ambiental cu zona ce receptori sensibili fiind cele de mai jos. În cazul în care se înregistrează reclamaţii referitoare la neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili, monitorizarea emisiilor de compuşi care genereaază mirosuri (NH3, H2S şi COVnm) va consta în realizarea inventarului de emisii de compuşii cu impact olfactiv (NH3, H2S  şi al speciilor de COVnm) exprimate în unităţi de miros  sau prin măsurări ale emisiilor de mirosuri, prin olfactometrie dinamică, conform standardului SR EN 13725 şi a concentraţiei de NH3, H2S.

- În situația în care se vor dovedi neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili se vor aplica următoarele prevederi BAT 12 (BAT constă în  elaborarea, punerea în aplicare și revizuire periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor în cadrul sistemului de management de mediu – BAT 1, care include următoarele elemente:

- un protocol care conţine acţiunile şi calendarele corespunzătoare;

- un protocol pentru monitorizarea mirosurilor;

- un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri;

- un program de prevenire şi eliminare a mirosurilor, conceput pentru identificarea sursei, monitorizarea emisiilor de mirosuri (BAT 26), a caracteriza contribuţiile surselor şi pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare şi/sau reducere;

- o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri şi a măsurilor de remediere a acestora;

- diseminarea cunoştiinţelor privind incidentele în materie de mirosuri.

13.2.3. Monitorizarea zgomotului se va face în zona receptorilor sensibili (zone rezidențiale din vecinătate), iar compararea se va face cu limitele din SR 10009/2017, OM 119/2014 modificat şi completat în 2018.

| punct de prelevare | parametru | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de masurare |
| --- | --- | --- | --- |
| La cea mai expusă faţadă (inclusiv o măsurare de fond) | Nivel echivalent de zgomot | in situatia existentei reclamatiilor | STAS 6161-3 OMS 119/2014, ISO 1996-2 |

13.2.1.3. Condiţii de realizare a monitorizării:

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.3 Monitorizarea emisiilor in apa

Frecvența, indicatorii de monitorizare a emisiilor în apa și standardele aplicate vor fi cele solicitate prin Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 149/26.11.2012, valabila pana la data de 25.11.2022, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române-ABA OLT-SGA BRAȘOV.

13.3.1. Monitorizarea apelor uzate menajere  si tehnologice

| Nr. | Categoria apei | Indicatori de calitate | U.M. | ( V.M.A.) NPTA 002 HG nr. 352 /2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ape uzate menajere si tehnologice (spalari vid sanitar) descarcate in bazine de stocare vidanjabile) | pH | unităţi pH | 6,5-8,5 |
| 2 |  | Materii în suspensie ( MTS ) | mg/dm3 | 350,0 |
| 3 |  | Consum biochimic de oxigen la 5 zile ( CBO5 ) | mg O2/dm3 | 300,0 |
| 4 |  | Consum chimic de oxigen - [CCO(Cr)1)] | mg O2/dm3 | 500,0 |
| 5 |  | Detergenti sintetici biodegradabili | mg/dm3 | 25,0 |
| 6 |  | Azot amoniacal ( NH4+ ) | mg/dm3 | 30,0 |
| 7 |  | Fosfor total ( P ) | mg/dm3 | 5,0 |

Frecvența de automonitorizare a indicatorilor de calitate ai apelor uzate  este anuală, prin laboratoare acreditate.

13.3.2. Monitorizarea apelor pluviale

| Nr. | Categoria apei | Indicatori de calitate | U.M. | ( V.M.A.) NPTA 001 HG nr. 352 /2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ape pluviale prepurate | pH | unităţi pH | 6,5-8,5 |
| 2 |  | suspensii | mg/dm3 | 35,0 |
| 3 |  | Reziduu filtrat la 1050C | mg/dm3 | 500,0 |
| 4 |  | CBO5 | mg/dm3 | 10,0 |
| 5 |  | CCO-Cr | mg/dm3 | 70,00 |
| 6 |  | Azot toal | mg N/l | 15,00 |
| 7 |  | Fosfor total | mg P/l | 0,2 |

Frecvența de automonitorizare a indicatorilor de calitate este semestriala, prin laboratoare acreditate.

13.3.3.  Monitorizarea pânzei freatice:

| Loc prelevare | Indicator de calitate | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Putul de observatie amplasat aval pe directia de curgere | pH Azot amoniacal Azotiti Azotati Azot organic Fosfor total CBO5 CCO-Cr | semestrial | Conform metode de analiza si documente de referinta ale laboratoarelor acreditate |

## 13.4  Monitorizarea solului

| Instalatia IPPC | Nr determinari | Indicatori de calitate | Punct de prelevare |
| --- | --- | --- | --- |
| Ferma zootehnica | 4 determinari / h = 30 cm | Carbon organic total | S1– N-platforma de dejecţii, S2 – NV-platforma de dejecţii, S3 – NE platforma de dejecţii, S4 – Capăt S - hale animale |
|  |  | Azot amoniacal |  |
|  |  | Azotiti |  |
|  |  | Azotati |  |
|  |  | Azot Kjeldahl |  |
|  |  | Fosfor total |  |
|  |  | Umiditate |  |

Frecventa de monitorizare  este de 1 data la 5 ani, prin laboratoare acreditate.

13.5. Monitorizare tehnologică

13.5.1 Controlul climatului in halele de cerestere pasari

Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.5.2. Parametrii tehnologici monitorizati/frecventa de monitorizare a acestora conform

BAT 29:

| Parametru proces | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- |
| Consum de apă pentru adăpat, curăţarea halelor | la sfarsitul ciclului de crestere si anual |
| Consum energie electrica | la sfarsitul ciclului de crestere si anual |
| Consum de combustibil | la sfarsitul ciclului de crestere si anual |
| Numărul de păsări care intră și ies, inclusiv nașterile și mortalitățile în cazul în care este relevant. | ciclu/număr de cicluri/an |
| Consumul de hrană | la sfarsitul ciclului de crestere si anual |
| Utilizarea produselor farmaceutice | la sfarsitul ciclului de crestere si anual |
| Funcţionarea sistemului de ventilaţie | permanent si in perioada de vid sanitar |
| Generarea de dejecții animaliere | la sfarsitul ciclului de crestere si anual |

13.5.3. In conformitate cu BAT 24 se vor monitoriza emisiile de  azot și fosfor  se vor monitoriza cu o frecvența anuală cantitate de azot și fosfor total excretat rezultată din dejecțiile animaliere prin utilizarea uneia din următoarele tehnici:

| Nr. crt. | Tehnică de monitorizare a excreției de azot și fosfor | Frecvenţa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor. | O dată pe an, în condiţiile în care nu se modifică managementul nutriţional |
| 2 | Estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total. |  |

Tehnicile sunt descrise în secțiunea 4.9.1. din Decizia 2017/302

13.5.4. Titularul/operatorul activităţii va asigura verificarea periodică a stării şi funcţionarii instalaţiilor în care se desfăşoară activitatea autorizată, monitorizarea parametrilor ceruţi de procesul tehnologic.

13.6.  Monitorizarea deşeurilor

13.6.1. Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate,  în conformitate cu prevederile OUG  nr. 92/2021 și potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE.

13.6.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

- cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase/ nepericuloase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Date referitoare la evidența gestiunii deșeurilor vor fi raportate la APM Brașov, ca parte a RAM-ului.

13.6.3 Monitorizarea și raportarea deșeurilor

13.6.4. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate estimata | UM | Operație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 10* | deșeuri de ambalaje contaminate | 400 | kg/an | Valorificare- R12 |

13.7. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.7.1. Operatorul va realiza monitorizarea substanțelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite.

13.8.   Monitorizarea post - închidere

13.8.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere:

- deconectarea tuturor instalatiilor de alimentare cu energie electrică, apă, agent termic;

- golirea bazinelor și traseelor de conducte, inclusiv cămine de vizitare și spălarea acestora;

- demolarea construcțiilor – dacă se impune - colectarea separată a deșeurilor de construcții, valorificarea lor sau depozitarea pe o haldă ecologică, funcție de categoria de deșeuri;

- transportul dejecțiilor și a oricăror tipuri de deșeuri de pe amplasament, în vederea valorificării sau eliminării prin depozitare pe o haldă ecologică autorizată;

- refacerea, după caz, a analizelor pentru sol și ape subterane, în vederea stabilirii condițiilor amplasamentului la încetarea activității și stabilirea utilizării ulterioare a amplasamentului.

14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA  ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi prevenirea sau evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediile APM Brasov şi GNM – Comisariatul judeţean Brasov, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM, in situatia in care acestea au existat.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare, în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13, la APM Brașov.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare, etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (conform datelor furnizate de laboratoare);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe măsurători, calcule sau estimări a următoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr.166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea „Instalatii pentru cresterea  intensiva a pasarilor de curte sau a porcilor (i) cu 40000 de locuri pentru pasari” care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Nr. Poluant | Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
| 5 | 10024-97-2 | Protoxid de azot (N2O) | 10.000 | - | - |
| 6 | 7664-41-7 | Amoniac (NH3) | 10.000 | - | - |
| 86 | - | Pulberi in suspensie (PM10) | 50.000 | - | - |
| 12 | - | Azot total | - | 50.000 | - |
| 13 | - | Fosfor total | - | 5.000 | - |
| 20 | - | Cupru şi compuşi (exprimaţi în Cu) | - | 50 | - |
| 24 | - | Zinc şi compuşi (exprimaţi în Zn) | - | 100 | - |
| 76 | - | Carbon organic total (COT) (în C total sau COD/3) | - | 50 000 | - |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportul anual de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu, în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13;

- raportarea PRTR;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora;

- modul de gestionare a deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase;

- planul de management al dejecţiilor.

14.4.2. Raportul anual de mediu  va fi transmis la APM Brasov pana la data de 1 martie, pentru anul de raportare n-1.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la APM Brasov, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

-inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;

-gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- gestiunea uleiurilor;

-reclamaţii (dacă ele există) - în luna următoare primirii acestora;

-raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu - în luna următoare realizării acestora;

-orice efecte  negative semnificative constatate prin programul de monitorizare - când se produc;

-raportarea incidentelor semnificative - prin notificare în maxim 2 ore de la producere;

-plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalației - odată cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare.

-prezentarea la APM Brasov a programului de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie, conform OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 43, alin (1), dupa efectuarea auditului privind minimalizarea deşeurilor generate.

-raportarea situatiei gestiunii deseurilor conform H.G. nr. 856/2002 cu completarile si modificarile ulterioare, la solicitarea APM Brasov;

-raportarea investiţilor si cheltuielilor de mediu

14.6. Mod de raportare

| Nr. crt. | Denumire raport | Frecvență raportare | Data depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODES-completat de producătorii de deșeuri | Anual | 1 februarie-15 iunie | Chestionar 4: PRODES-completat de producatorii de deșeuri |
| 2 | Statistica deșeurilor: Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce trateaza deseuri si au in gestiune diverse instalatii de tratare. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce trateaza deseuri si au in gestiune diverse instalatii de tratare. |
| 3 | Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3299/2012 | Anual | 15 ianuarie - 15 martie | Aplicaţia Protecţia Atmosferei – Inventar Emisii |
| 4 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu-Registru IPPC | Anual | 1 aprilie-30 mai pentru anul de raportare n-1 | raportare.anpm.ro , Aplicaţia Emisii industriale/ Registrul Integrat IPPC |
| 5 | Raportul anual pentru Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, conform H.G. nr.140/2008 - Registrul PRTR | Anual | 1 aprilie-30 mai pentru anul de raportare n-1 | raportare.anpm.ro Registrul integrat EPRTR |
| 6. | Substante chimice periculoase - Import/productie/utilizare substante/ amestecuri periculoase si artricole cu substante restrictionate | anual | 1 februarie - 15 iunie | Substante Chimice Periculoase |
| 7. | Deșeuri ambalaje: Anexa 1-Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate | anual | 1 februarie – 25 februarie | Anexa 1-Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate |
| 8. | Deșeuri provenite din uleiuri: Chestionar 2.1-Generatori de uleiuri, exclusiv service-uri și PFA | anual | 1 februarie – 31 mai | Chestionar 2.1-Generatori de uleiuri, exclusiv service-uri și PFA |

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecventă raportare | Data depunerii raportului |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raportul Anual de mediu (RAM) | Anual | 01 martie |
| 2 | Efectuarea auditului privind eficienţa energetică | 4 ani | 2023 (in RAM pentru 2022) |
| 3 | Audit privind utilizarea apei | 3 ani | 2024 (in RAM pentru 2023) |
| 4 | Audit privind minimalizarea deşeurilor generate | 2 ani | 2023 (in RAM pentru 2022) |
| 5 | Planul de management al dejectiilor solide | Anual | 01 martie |
| 6 | Raportul anual pentru Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, conform H.G. nr.140/2008 (EPRTR) | Anual | 30 aprilie pentru anul de raportare n-1 |

Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalatiei | Odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |
| Notificare privind poluarile semnificative | In cel mai scurt timp |
| Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale | Odata cu documentaia de solicitare a autorizatiei |
| Reclamatii | In luna urmatoare aparitiei |

15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu art.10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a APM Brasov.

15.5. În cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM Brașov, Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Brașov:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi, în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice APM Brasov şi GNM – CJ Brasov, prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Olt - SGA Brasov;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brasov;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC AVICOD SA CODLEA, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punandu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea 105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul APM Brasov sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de APM Brașov. Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

La încetarea definitivă a activităţii  pe amplasament, se va reface Raportul privind situația de referinta, unde  se va evalua starea de contaminare a solului și a apelor subterane, comparativ cu stadiul iniţial, situatie prezentata ȋn raportul privind situaţia de referinţă (inclus in Raportul de Amplasament depus in procedura de autorizare),  iar titularul/operatorul activității are obligația să ia masurile necesare pentru depoluare / remediere ce se impun, astfel încât să readucă amplasamentul la starea descrisă în raportul privind situaţia de referinţă, conform art. 22 alin. (6) din Legea 278/2013 privind emisiile industriale.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

16.4. Este obligatorie respectarea prevederilor Legii nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Brasov şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov.

17. Anexe: -

18. DICŢIONAR DE TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Brasov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCO-Cr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IED | Directiva Emisii Industriale (Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării) |
| 12 | Instalaţie IED | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | E-PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | H | Fraza de pericol |
| 16 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Brasov | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. Brasov al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Brasov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCO-Cr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IED | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs (2017) |

20.  C U P R I N S

| Nr. crt. | CAPITOLE/SUBCAPITOLE AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU | Nr. pag. |
| --- | --- | --- |
| 1. | DATE DE IDENTIFICARE ALE OPERATORULUI | 3 |
| 2. | TEMEIUL LEGAL | 3 |
| 3. | CATEGORIA DE ACTIVITATE | 7 |
| 4. | DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE | 8 |
| 5. | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII | 10 |
| 6. | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE | 11 |
| 7. | RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE | 22 |
|  | 7.1 Apa | 22 |
|  | 7.2 Utilizarea eficienta a resurselor energetice | 25 |
|  | 7.3 Gaze naturale/Combustibili | 26 |
| 8. | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT | 26 |
|  | 8.1. Descrierea amplasamentului | 26 |
|  | 8.2. Descrierea principalelor activităţi si procese | 28 |
| 9. | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU | 33 |
|  | 9.1 Emisii în atmosferă | 33 |
|  | 9.2 Emisii în apă | 40 |
|  | 9.3 Emisii în sol, ape subterane | 42 |
|  | 9.4 Miros | 45 |
|  | 9.5 Zgomot | 48 |
| 10. | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT | 50 |
|  | 10.1 Aer | 50 |
|  | 10.2 Apa | 53 |
|  | 10.3 Sol | 54 |
|  | 10.4 Zgomot | 54 |
|  | 10.5 Miros | 55 |
| 11. | GESTIUNEA DEŞEURILOR SI A SUBSTANTELOR CHIMICE PERICULOASE | 55 |
|  | 11.1 Deșeuri generate | 55 |
|  | 11.2 Deseuri stocate temporar | 56 |
|  | 11.3 Deseuri tratate | 57 |
|  | 11.4 Condiții privind gestionarea dejectiilor | 57 |
|  | 11.5. Conditii privind gestionarea deseurilor | 57 |
|  | 11.6. Transportul deșeurilor | 57 |
|  | 11.7. Deșeuri periculoase | 59 |
|  | 11.8. Evidența gestiunii deșeurilor | 59 |
|  | 11.9. Transferul deșeurilor | 59 |
|  | 11.10. Ambalaje și deșeuri de ambalaje | 59 |
| 12. | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ | 60 |
|  | 12.1 Incadrarea in Directiva SEVESO | 60 |
|  | 12.2 Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta | 60 |
|  | 12.3 Program de revizii si reparatii a utilajelor si instalatiilor din dotare | 60 |
| 13. | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII | 61 |
|  | 13.1 Prevederi generale privind monitorizarea | 61 |
|  | 13.2 Monitorizarea emisiilor in aer | 62 |
|  | 13.3 Monitorizarea emisiilor in apa | 64 |
|  | 13.4 Monitorizarea solului | 65 |
|  | 13.5 Monitorizarea tehnologica | 65 |
|  | 13.6 Monitorizarea deseurilor | 66 |
|  | 13.7 Monitorizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase | 66 |
|  | 13.8. Monitorizarea post- inchidere | 66 |
| 14. | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA | 67 |
|  | 14.1 Date generale | 67 |
|  | 14.2 Raportarea datelor de monitorizare | 67 |
|  | 14.3 Contributia la registrul european al poluantilor emisi si transferati(PRTR) | 68 |
|  | 14.4 Raportul anual de mediu | 69 |
|  | 14.5 Alte raportari | 69 |
|  | 14.6 Mod de raportare | 70 |
| 15. | OBLIGAŢIILE TITULARULUI | 71 |
| 16. | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR | 72 |
| 17 | ANEXE | 74 |
| 18. | DICŢIONAR DE TERMENI, ABREVIERI | 74 |
| 19. | ABREVIERI | 76 |
| 20. | CUPRINS | 77 |