Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAȘOV

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

DRAFT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de U.A.T. ORAȘ VICTORIA prin Primar BERTEA CAMELIA ELENA, cu sediul în jud. Brașov, oraș Victoria, Str. Stadionului nr. 14, înregistrată la APM Brașov cu nr. 16750 din 15.12.2023,   în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice,   aprobată cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

##### și ca urmare a completărilor depuse la dosar cu nr. 16905 din 15.12.2023, nr. 16905 din 19.12.2023, nr. 17242 din 29.12.2023, nr. 60 din 04.01.2024, nr. 99 din 05.01.2024, nr. 119 din 08.01.2024, nr. 193 din 08.01.2024, nr. 511 din 15.01.2024, nr. 595 din 16.01.2024, nr. 596 din 16.01.2024, nr. 1476 din 05.02.2024 și nr. ......, autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 31.01.2024, că proiectul „Reabilitare și modernizare stație de epurare oraș Victoria”, propus a fi realizat în jud. Brașov, str. Chimiștilor nr. 52, conform Certificatului de Urbanism nr. 50 din 14.12.2023, eliberat de Primăria Orașului Victoria, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2, la pct.  13 lit. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevazute la pct. 24 din anexa 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului, coroborat cu pct. 11, lit. c) "Stații pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1";                                                                               b) titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizării criteriilor de selecție pentru stabilirea necesitații efectuării evaluării impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat că proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Caracterizarea zonei de amplasament: Terenul pe care este amplasată stația de epurare existentă și pe care se va desfășura noua investiție este situat pe teritoriul UAT Victoria, în intravilan, în suprafață de 10650 mp, este proprietatea Orașului Victoria – Domeniul Public. Regimul secial instituit este ”Zonă rezervație pentru extinderi de perspectivă”.

Scopul investiției și elemente de corelare-coordonare:

Prezentul proiect propus in cadrul Programului ”Anghel Saligny” MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI urmareste dezvoltarea unor investitii majore in sectorul de apa uzata, investitii ce vizeaza modernizarea sistemului de apa uzata in aglomerarea Victoria.

Aceste investitii au drept scop principal conformarea judetului Brasov la angajamentele asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, privind alinierea sectorului apa uzata la standardele impuse prin Directivei Apei Uzate Urbane 91/271/EEC (modificata de Directiva 98/15/CE) pentru deversari in apa emisarilor.

Obiectivul general al Proiectului este acela de a contribui la indeplinirea Axei Prioritare 3 -

Principalele masuri ale proiectului urmaresc reabilitarea infrastructurii de apa uzata din aglomerarea Victoria si consta in:

- reabilitarea si extinderea statiei de epurare Victoria;

In raport cu principiile generale privind planificarea dezvoltarii durabile, acest proiect, prin solutiile prevazute, se adapteaza cerintelor de mediu actuale si manifesta posibilitatea corelarii necesitatilor de dezvoltare ale ale comunitatii cu legislatia in vigoare privind protectia mediului.

Obiectivele specifice ale Proiectului sunt:

Prin reabilitarea si extinderea SEAU Victoria se urmareste:

- Cresterea calitatii apelor de suprafata prin minimizarea efectelor asezarilor umane si construirea de statii de epurare eficiente

- Micsorarea riscului de imbolnavire a populatiei, prin reducerea riscului poluarii apei subterane si de suprafata;

- Respectarea prevederilor Directivei Apei Uzate Urbane 91/271/EEC (modificata de Directiva 98/15/CE) pentru deversari in apa emisarilor – gradul de conformare cu art. 4 si 5 din Directiva, in urma proiectului gradul de conformare va creste la 100%;

Prezenta investitie consta in  realizarea unei noi statii de epurare ape uzate in orasul Victoria dimensionata pentru 7000 locuitori echivalenti, amplasata in vecinatatea statiei de epurare ape uzate existente (care in momentul punerii in functiune a statiei de epurare noi, va fi trecuta in conservare). Nu vor fi modificari la reteaua de canalizare existenta.

Situația existentă: Conform adresei nr. 760/15.01.2023 eliberata de Orasul Victoria numarul locuitorilor orasului este de 6446 locuitori (rezultat recensamant) .

S.C. Victoria Parc Industrial S.R.L. este operatorul retelelor de distributie apa, a retelelor de canalizare menajera si a statiei de epurare  ale localitatii conform  autorizatie de gospodarire a apelor nr. 127/26.09.2022 privind:  Distribuţie apă potabilă şi evacuare ape uzate în oraşul Victoria, emisă de ABA Olt Rm. Valcea.

Alimentarea cu apa a localitatii Victoria se face printr-un bransament Dn 225 mm, realizat la conducta de distributie apa Dn 300 mm de la rezervoarele de inmagazinare apa potabila apartinand S.C. Aromapa Serv S.R.L.Ucea, conform contract de furnizare apa potabila nr. 1 din 03.01.2014 si acte aditionale.

Reteaua de distributie apa este de tip inelar, realizata din conducte metalice si de polietilena de inalta densitate cu lungimea totala de cca 18,80 km.

Apele uzate urbane sunt coléctate printr-o rețea de canalizare realizata din tuburi de beton, cu lungimea total de cca. 25,20 km și transportate la stația de epurare, printr-un colector  Dn 500 mm.

Apele uzate epurate sunt evacuate în râul Olt, printr-o conductă metalică Dn 500 mm in  lungime de cca 700 m, pana la  colectorul de canalizare aparținând S.C. VIROMET S.A. Victoria, ce deverseaza apele uzate epurate in raul Olt, printr-o gura de varsare.

Statia de epurare existenta a fost construita in anul 1957, fiind dimensionata pentru un debit orar maxim de 72 l/s.

Statia de epurare existenta functioneaza deficitar si nu corespunde normelor in vigoare. Statia de epurare existenta va functiona pana in momentul punerii in functiune a noii statii de epurare. Ulterior, statia existenta va fi trecuta in conservare.

Situaţia propusă: prin proiect se propun următoarele lucrări:

Apele uzate menajere colectate de pe teritoriul orasului Victoria prin reteaua de canalizare existenta (asupra careia nu se va interveni), vor fi descarcate in caminul de distributie apa uzata menajera existent, din care printr-o conducta  PVC KG Dn 400 mm va  intra in statia de epurare nou proiectata.

Statia de epurare noua, tip Stainless Cleaner  a fost dimensionata  pentru debitul Qzi max = 1140,91 mc/zi  (13,21 l/s), corespunzator unui numar de 7000 locuitori echivalenti, rezultati de la 6500 locuitori si  consumatori publici, economici, industriali.

Statia de epurare proiectata este mecano – biologica– chimica ce va fi echipata si cu sistem pentru precipitarea fosforului. Principiul biologic are la baza epurarea cu biomasa in suspensie, aerata cu bule fine.

Cele două linii tehnologice ale reactoarelor biologice vor fi amplasate  într-un bazin impermeabil din beton.

Reactorul biologic este proiectat pentru o capacitate provenită de la 7000 LE şi poate funcţiona în parametri într-un interval de 30 – 120 % din încărcările proiectate (fluctuaţii mari  ale debitului, cât şi la fluctuaţii ale încărcărilor apei uzate).

Debitele de apa uzata menajera ce vor fi epurate (7000 le)  sunt :

Qu max zi  = 1140,91 mc/zi     13,21 l/s    416,432 mii mc/an;

Qu med zi  =   861,00 mc/zi       9,97 l/s    314,265 mii mc/an;

Qu min zi    =   688,80 mc/zi       7,97 l/s    251,412 mii mc/an;

Debit orar maxim :109.34 mc/h (30,37 l/s)

Coordonate stereo 70 stație de epurare

| Denumire punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Intrare statie de epurare (P1) | 476663.6026 | 471440.3897 |
| Punct racord intrare | 476680.7910 | 471412.0881 |
| Punct evacuare din statie de epurare | 476695.4763 | 471508.9899 |

Statia de epurare: tip Stainless Cleaner Qzi max =1140,91mc/zi, cu functionare automata compusa din:

- Pre-epurare mecanica grosiera (gratare rare);

- Statie de pompare influent;

- Pre-epurarea mecanica fina;

- Epurarea biologica cu denitrificare frontala si recirculare;

- Nitrificarea si stabilizarea namolului;

- Decantare secundara;

- Deshidratarea namolului;

- Masuraraea debitului influent/efluent;

- Dezinfectie efluent;

- traseu de by-pass general, în cazul reviziilor sau al mentenanțelor, între zona de racord a stației de epurare existente - stației de epurare nouă și efluent.

Apa uzata influenta  din caminul de canalizare existent, va intra gravitational in treapta mecanica, prin intermediul unei conducte PVC Dn 400 mm.

Etapele de epurare sunt:

(Treapta mecanica:

- Pre-epurare mecanică grosieră (grătare rare), este prima treaptă din procesul de epurare şi are ca scop îndepărtarea impurităţilor de mari dimensiuni din apele uzate.

Grătarul rar (distanta intre bare de 30 mm) este un echipament mecanic cu curătare automată, montat în canal din beton armat.

Gratarul rar este proiectat pentru un Qor.max =218,68 m3/h.

În cazul în care grătarul rar automat este blocat sau se efectuează lucrări de mentenaţă a grătarului, apa uzată este dirijată prin grătarul manual (by-pass).

Viteza maximă între barele grătarului nu va depasi 1,4 m/s.

Grătarul rar automat este controlat cu ajutorul senzorilor ultrasonici montaţi înainte şi după grătare.

Materialele reţinute de pe grătarul rar sunt compactate şi transportate către container.

Gratar rar actionat electric

Distanta intre bare: 30 mm

Putere:	         1.5 kW

Mecanism de ridicare al gratarului: Structura de otel cu vinci manual cu lant pentru instalarea si manipularea gratarului

Capacitate:	1000 kg

Gratar rar actionat manual (by-pass)

Descriere: Gratar rar actionat manual, folosit ca linie de by-pass

Distanta intre bare: 30 mm

Latime canal: 	       500 mm

Inaltime canal:     1500 mm

- Camin deversor .

Pentru situatiile extreme ce pot aparea in conditiile de ploi abundente, aval de gratarele rare noi este prevazut un camin deversor ce va directiona debitul care depaseste capacitatea proiectata a statiei catre bazinele de aerare ale statiei de epurare existente (2x 220 mc), ce vor functiona doar ca bazine tampon.

Din bazinele existente apa stocata va fi introdusa in fluxul de epurare in statia de pompare influent.

- Statie de pompare influent

În interiorul staţiei de pompare sunt montate pe bare de ghidaj trei pompe submersibile care ridică apele uzate la cota staţiei de epurare.

Caracteristici tehnice echipamente:

Pompe submersibile pentru pomparea apei uzate, inclusiv mecanismul de ridicat si bara de ghidaj :

Debit unitar: 	             16 l/s

Inaltimea de pompare: 10 m

Putere :	              4.7 kW

Alimentare electrica :  400 V, 50 Hz

Cantitate:	3 buc.

Mecanism de ridicare al pompelor cu macara pivotanta si cablu din otel inox, capacitate: 150 kg

Senzor ultrasonic, ce va masura nivelul apei in statia de pompare. Pompele vor porni la atingerea valorilor predefinite ale nivelului apei.

Putere instalata:          max. 20 W

Alimentare electrica :	230 V, 50 Hz

Senzor tip para pentru nivel minim / maxim

Caracteristici:          va masura nivelul apei in statia de pompare. Pompele vor porni la atingerea valorilor predefinite ale nivelului apei. Sunt in utilizati doar situatie de avarie atunci cand senzorul ultrasonic nu functioneaza.

Cantitate:	         1 set

Panou de comandă

Descriere:		panou de comanda pentru controlul pompelor submersibile

Cantitate:	           1 buc.

- By-pass

Din statia de pompare, in situatii extreme de nefunctionare echipamente statie de epurare noua, influent este prevazut by-pass-ul general al statiei (conducta din PVC, DN400mm).

Pe aceasta conducta va fi prevazut un debitmetru tip Parshall  pentru masurarea debitului efluent by-passat in cazuri exceptionale.

- Pre-epurarea mecanică fină

Din statia de pompare influent, apa este pompata printr-o conducta din PEID, De 250mm catre pre-purarea mecanica fina formata dintr-o unitate compactă cu grătar rar, deznisipator şi separator de grăsimi cu funcţionare  automatizată a unităţilor.

Echipamentul integrat este format dintr-un grătar cu bandă pentru îndepărtarea impurităţilor solide. Banda este spălată şi curăţată cu perii, impurităţile de la capătul orificiului de evacuare ajung în  presa compactoare cu spălare, care asigură compactarea şi îndepartarea biologiei din impurităţile mecanice. Apa uzată ajunge în separatorul longitudinal de nisip cu îndepărtare de grăsimi. Separatorul de nisip este aerat cu ajutorul unei suflante cu canal lateral, care asigură spălarea nisipului şi flotarea particulelor uşorare la suprafaţă. Grăsimea îndepărtată este transportată într-un container cu ajutorul unei pompe.

Nisipul sedimentează pe radierul separatorului de nisip şi este transporat cu ajutorul unui transportor elicoidal cu şnec în containerul de nisip.

Echipament integrat compus din gratar automat si deznisipator, separare de grasimi si presa impuritati.

Gratar cu banda :          		distanta intre bare 6 mm

Debit maxim:                		45 l/s

Putere instalata banda : 		0.75 kW

Putere instalata perie :  		1.1 kW

Putere instalata presa :  		2.2 kW

Putere banda extractie sediment 1 :	0.75 kW

Putere banda extractie sediment 2 :	0.75 KW

Putere instalata pompa grasimi : 	1.5 kW

Sistem aerare :              		bule fine

Debit apa de spalare :    		2 l/s

Presiune apa de splarare : 		4 bar

Alimentare electrica:    		400 V, 50 Hz

Cantitate:		  		1 buc.

Sistem de ridicare pentru unitatea de pre-epurare

Caracteristici:	palan manual din otel cu lant pentru instalarea si manipularea echipamentului de pre-epurare, cu capacitate de ridicare : 3000 kg, 1 buc.

(Treapta biologica (cu denitrificare frontală şi recirculare; nitrificarea şi stabilizarea nămolului; decantoare secundare)  :

Bazinul reactorului biologic fabricat din beton adăposteşte cele două linii tehnologice complet independente compuse din compartimente de denitrificare, compartimente de oxidare-nitrificare şi decantare secundară tip Dortmund.

- Reactorul biologic este proiectat pentru o capacitate provenită de la 7000 LE, şi poate funcţiona în parametri într-un interval de 30 – 120 % din încărcările proiectate.

Staţia de epurare funcţionează in parametri atât la fluctuaţii mari  ale debitului, cât şi la fluctuaţii ale încărcărilor apei uzate.

Volumele utile ale compartimentelor:

Volumele utile ale compartimentelor :

Compartimentul de denitrificare 1 buc		656 m3

Compartimente de aerare 2 buc			2 x 680  m3

Decantoare secundare – suprafata totala         	2 x 50 m2

Depozitul de namol					1 x 350 m3

-zona de denitrificare are loc îndepărtarea biologică a azotului din apa uzată. Omogenizarea namolului in suspensie este realizata cu ajutorul mixerului submersibil, care este fixat pe o bara de ghidaj si este echipat cu un mecanism de ridicare, pentru fiecare bazin de denitrifacre in parte.

-zona de de oxidare - nitrificare are loc oxidarea biologică a substanteţor organice şi nitrificarea ionilor de amoniac.

Pe radierul bazinelor de aerare sunt elementele de aerare cu bule fine (membrana perforata fixata pe conducte de aerare, alimentate de trei suflante (Q = 11.6 m3/min, *p = 60 kPa, P1 = 18.5 kW (puterea instalată) P2 = 15.9 kW (puterea consumată), ce sunt situate in camera suflantelor .

Conducta de ieşire a suflantei este conectată la o conducta de aer (colector) din otel inox echipat cu ceas de presiune. La capătul conductei se afla un distribuitor de aer cu legatură la fiecare element de aerare şi la pompele air-lift. Funcţionarea suflantelor se realizează automat fiind controlată de sonda de oxigen sau manual din tabloul de comanda.

Sursa de aer sub presiune pentru depozitul de nămol este asigurată de o suflantă (Q = 2.62 m3/min, *p = 60 kPa, P1 = 5.5 kW, P2 = 4.15 kW, racord electric 400 V, 50 Hz). Controlul suflantei se face prin intermediul temporizatorului.

Sursa de aer sub presiune pentru depozitul de nămol este asigurată de o suflantă (Q=2.62 m3/min , *p = 60 kPa, P1 = 5.5 kW, P2 = 4.15 kW, racord electric 400 V, 50 Hz). Controlul suflantei se face prin intermediul temporizatorului.

Ventilația din camera suflantelor este asigurată de către ventilator axial, care este controlat de termostat în timpul zilelor calde și de timer în vreme rece.

Decantoare secundare

În bazinul de denitrificare se află situate două decantoare secundare tip Dortmund. Intrarea apei epurate şi a biomasei în suspensie în decantoarele secundare se face prin doi cilindri de liniştire. Apa epurată este evacuată din staţia de epurare printr-un sistem de conducte perforate submersate. Pentru ca sistemul de conducte perforate să funcţioneze corespunzător staţia de epurare este echipatăşi cu echipament pentru menţinerea nivelului constant în reactor. In continuare apa ajunge în canalizarea de evacuare. Decantoarele secundare sunt dimensionate în aşa fel încat la un debit maxim orar de apă uzată influenta, încarcarea hidraulică permisă este de 1.1 m3.m-2.h-1. In partea inferioară îngustată a decantoarelor secundare este poziţionată admisia pompelor air-lift. De aici nămolul este pompat înapoi în bazinul de denitrificare (recircularea nămolului), sau în îngroşătorul de nămol şi ulterior în depozitul de nămol. Decantoarele secundare sunt echipate cu instalaţie automată de îndepărtare a spumei de la suprafaţa acestora şi a cilindrilor de liniştire.

Instalaţia de curăţare a suprafeţelor porneşte automat la anumite intervale de timp. Spuma de la suprafaţa decantoarelor secundare este îndepărtată cu ajutorul a două pompex air-lift şi este adusă inapoi în bazinul de nitrificare.

Din decantoarele secundare apa este directionata gravitational catre caminul de evacuare existent printr-o conducta din PVC, DN400mm. Pe aceasta conducta amonte de caminul existent este prevazut un debitmetru tip Parshall (CD1) pentru masurarea debitului efluent.

(Treapta chimica: Indepartarea chimica a fosforului

Procesul de coagulare consta in patru etape:

- Dozarea agentului coagulant combinata cu necesitatea unei mixari intensive;

- Coagularea fosfatilor si crearea flocoanelor mici;

- Coagularea si flotarea flocoanelor in aggregate mai mari;

- Separarea flocoanelor utilizand metode de sedimentare si filtrare.

Coagularea chimica a fosforului este realizata prin adaugarea de solutie de sulfat feric cu concentratie 40%  in treapta de pre-epurare mecanica, printr-o instalatie de dozare care este formata dintr-un recipient de depozitare a coagulantului, o pompa dozatoare si conducta de dozare.

Comanda pornirii pompelor dozatoare va fi data de debitmetrul inductiv de pe refularea statiei de pompare. Solutia de sulfat feric se gaseste intr-un container de 5mc situat in afara cladirii, pe o placa de beton. Exista cate o pompa de dozare coagulant pentru fiecare linie in parte. Pompa dozatoare se afla pe o consola fixata pe perete.

(Dezinfecţie efluent

Efluentul este dezinfectat prin dozare de solutie de hipoclorit de sodiu (NaClO). Pompa de dozare a solutiei de hipoclorit de sodiu este pornita simultan cu influentul din statie, si se opreste cu o intarziere fata de acesta (functionare automata).

(Depozitul pentru namol si echipamentul pentru ingrosarea namolului

Ingrosatorul de namol are rolul de a ingrosa namolul in mod gravitational fiind constituit dintr-un compartiment individual in care este instalata o pompa care pompeaza in mod controlat namolul ingrosat in depozitul de namol.

Descriere: pentru pomparea supernatantului din depozitul de namol

Debit:			5 l/s

Inaltime de pompare:	5 m

Putere:			1.1 kW

Alimentara electrica:	400 V, 50 Hz

Cantitate:		1 buc.

Mecanism de ghidaj al pompei de namol

Material:		otel inox EN 1.4301

Cantitate:	1 buc.

Depozitul de namol este un bazin echipat cu un sistem de aerare cu bule medii, care asigura omogenizarea si stabilizarea namolului. Controlul sistemului de aerare este automat.

In bazinul pentru ingrosarea namolului, namolul atinge o concentratie de 3 – 4 %.

Depozitul de namol este echipat cu o conducta de evacuare cu mufa de conectare la vidanja, in caz de avarie a instalatiei de deshidratare a namolului.

Instalatia de deshidratare a namolului

Dupa ingrosarea gravitationala a namolului, acesta este procesat intr-o instalatie de deshidratare a namolului de tip filtru presa.

Unitatea filtru presa cu banda este compusa din: filtru cu banda, unitate de preparare floculant cu pompa de dozare floculant, pompa de namol, conducta alimentare namol, zona de amestec. Floculantul este dizolvat in apa in unitatea de preparare floculant, de unde este dozat prin intermediul pompei dozatoare in conducta, unde este amestecat cu namolul stabilizat aerob.

Principiul de deshidratare a namolului consta in agregarea flocoanelor de namol prin folosirea unui floculant polimeric PRAESTOL, care creste eficienta deshidratarii namolului. Doza de floculant recomandata este de 1 – 4 g/l si concentratia este de 1 - 4 g/kg de materie uscata.

In urma deshidratarii, namolul va atinge un minim de substanta uscata de 20%.

Filtru presa din inox

Descriere:	deshidrateaza namolul din depozitul de namol

Capacitate:	2-4 m3 de namol / ora; 15-25 % substanta uscata dupa deshidratare

Dimensiuni :	2910 x 1170 x 1900 [mm]

Greutate :	1050 kg

Alimentare electrica :	400 V, 50 Hz,

Putere instalata : 0.55 kW

Cantitate:	1 set

(Instalatii de masura a debitelor evacuate

Debitul la iesirea din statia de epurare este măsurat in punctul de evacuare, unde apa curge printr-un profil de masurare - canal  Parshall, cu debitmetru ultrasonic pentru inregistrarea debitului.

Debitmetrul ultrasonic pentru masurarea efluentului final afiseaza debitul curent si debitul total la iesirea din statia de epurare.

(Instalatii de masura a debitelor evacuate pe by-pass

Debitul la iesirea din statia de epurare este măsurat in punctul de evacuare, unde apa curge printr-un profil de masurare - canal  Parshall, cu debitmetru ultrasonic pentru inregistrarea debitului.

Debitmetrul ultrasonic pentru masurarea efluentului final afiseaza debitul curent si debitul total la iesirea din statia de epurare.

(SCADA- Functionarea automata a statiei de epurare

Pompele de apa uzata din statia de pompare influent functioneaza automat functie de nivelul masurat de senzorii de nivel.

Functionarea statiei de epurare se realizeaza automat cu ajutorul sondei de oxigen, care regleaza functionarea suflantelor in functie de concentratia de oxigen din sistem. Statia de epurare se va auto-regla astfel in functie de incarcarea organica reala ce intra in sistem.

Debitul de apa influent in statia de epurare va fi masurat cu ajutorul unui debitmetru inductiv, iar debitul de apa epurata efluent va fi masurat cu ajutorul unui debitmetru tip Parshall.

Functionarea echipamentului integrat de pre-epurare mecanica fina se realizeaza automat.

Namolul in exces din ingrosatorul de namol este eliminat in mod automat, cu ajutorul unei pompe submersibile  controlata cu o sonda de suspensii.

Efluentul statiei de epurare este dezinfectat, in mod automat, cu hipoclorit de sodiu.

(Conducta de evacuare

De la statia de epurare, apa epurata va fi transportata catre colectorul de canalizare al S.C. Viromet SA  prin intermediul unei conducte metalice Dn 500 mm in lungime de cca 700 m.

Organizarea de șantier:

Este necesară asigurarea organizării de șantier cu toate utilitățile necesare desfășurării activității. Acestea se vor realiza din cele existente în zonă de amplasament cu acordul primăriei și a beneficiarilor.

Se propune amenajarea organizării de șantier, în limita fondurilor financiare estimare prin Devizul General, în amplasamentul stației de epurare existente și va fi compusă din platformă din balast, 4 containere prefabricate (birouri, vestiare, magazie, cabină de pază), europubele pentru deșeuri menajere și containere de gunoi pentru moloz din construcții, WC-uri ecologice pentru personal și pichet de incendiu.

Conform Legii 50/1991 la intrarea in santier se va amplasa un panou cu datele de identificare ale santierului. Panoul necesar pentru o deschidere de santier trebuie sa fie confectionat dintr-un material rezistent la intemperii.

Panoul trebuie sa cuprinda:

- datele si adresa obiectivului;

- datele beneficiarului;

- datele proiectantului;

- datele constructorului;

- date depre autorizatie;

- data deschidere santier;

- data incheiere santier.

De asemenea, se va amplasa un panou general de semnalizare de securitate.

Intreg santierul va fi imprejmuit cu banda avertizoare pentru delimitarea zonei de lucru si restrictionarea accesului persoanelor neautorizate.

La amenajarea organizarii de santier se vor respecta urmatoarele reguli:

- dupa preluare, amplasamentul se va decoperta stratul vegetal (daca este cazul si organizarea de santier se va amplasa in zona spatiilor verzi din zona).

- se va nivela si se va compacta tinandu-se cont de destinatia ulteriora a terenului: birouri, vestiare, depozite, etc (daca este cazul).

Se vor trasa pe teren amplasamentul constructiilor, drumurile de acces, spatiile destinate antreprenorului si subantreprenorilor (dupa caz), magazii, depozite etc.

Asigurarea energiei electrice se va realiza prin racordarea la retea.

Alimentarea cu apa potabila se va asigura din reteaua din zona. Apa tehnologica folosita la terasamente va fi transportata din sursele de suprafata din apropiere indicate de catre beneficiar.

Se vor organiza depozitele de materiale si depozite de moloz.

Se vor aduce si amplasa pichetele P.S.I. si se vor semnaliza conform H.G. nr. 971/2006.

Tot in birouri se va constitui telefonul de urgenta , punandu-se la dispozitie telefonul mobil al sefului de punct de lucru.

LOCALIZAREA ORGANIZARII DE SANTIER

Amplasamentul pentru organizarea executiei se afla in domeniu proprietate UAT Victoria.

Impactul de mediu în faza de organizare de şantier

Accesul la lucrarile propuse se va face pe drumurile existente. Caile de acces vor fi întretinute pe toata durata executiei. Impactul produs de lucrarile de organizare de santier asupra factorilor de mediu, sol si subsol va fi neglijabil, fara a conduce la modificari în structura solului si subsolului. In incinta beneficiarului se vor amplasa baracile necesare desfasurarii procesului de executie, spatii de depozitare a materialelor, precum si spatiul pentru utilaje si autovehicule, iar la accesul în incinta se va amplasa un panou cu toate datele de recunoastere ale obiectivului, durata de executie, etc. Incinta va fi delimitata prin împrejmuire cu gard realizat din stalpi si panouri metalice. La terminarea lucrarilor, constructorul va dezafecta zona organizarii de santier, readucandu-se terenul la starea initiala.

Organizarea de santier trebuie va dispune de toate conditiile materiale necesare executiei lucrarilor cu utilajele prevazute. Se va solicita si obtine un acord pentru racordarea organizarii de santier la un bransament din reteaua publica de electricitate pentru evitarea folosirii alternative a generatorului de curent.

Se vor lega la pamant: tablourile electrice ale generatoarelor, tabloul electric de servicii proprii, contactele de protectie ale prizelor, carcasele matalice ale utilajelor etc.

Pentru protectia aerului din zona nu sunt necesare masuri speciale, deoarece emisiile vor fi nesemnificative, încadrandu-se în fondul antropic actual. Transportul materialelor se va face cu masini si astfel vor aparea emisii de la circulatia auto la/de la punctele de lucru. Acest lucru trebuie sa se faca fara a se împrastia praf în aer, pentru aceasta recomandandu-se udarea drumurilor de acces, în functie de conditiile climatice din perioada executarii lucrarilor.

Zgomotul produs de utilajele de lucru nu poate fi evitat, fiind necesara adoptarea unui program de lucru adecvat, adica ziua.

Singurele masuri preventive în vederea reducerii poluarii sonore la autovehicule sunt reglementate prin inspectiile tehnice periodice ale autovehiculelor si prin conditiile tehnice de limitare a zgomotului, prevazute la omologarea pentru circulatia autovehiculelor rutiere. Se recomanda ca programul de lucru si circulatia autovehiculelor în zona sa se stabileasca în asa fel încat sa fie respectate normele legale.

Viteza de deplasare a autovehiculelor în zona afectata cu constructiile va fi marcata prin indicatoare rutiere, respectandu-se limita maxima de viteza impusa.

Combustibilul utilizat pentru utilaje este motorina, masinile vor fi alimentate la statiile de carburanti din zona.

Uleiurile (de motor, hidraulice, etc.) pentru functionarea vehiculelor de transport si a utilajelor nu se vor depozita în incinta santierului de lucru, manoperele de întretinere sau reparatii urmand a se realiza în incinta unor unitati specializate din zona.

Dat fiind faptul ca pentru functionarea utilajelor este nevoie de o cantitate redusa de uleiuri si carburanti, nefiind necesare realizarea de depozite, stocuri sau rezerve suplimentare, nu se impune realizarea planurilor de interventie, a planurilor de urgenta pentru prevenirea riscurilor de accidente. Constructorul va avea in dotare material absorbant CANSORB pentru eventualele poluari accidentale care pot aparea.

Atat în faza de constructie, cat si în faza de exploatare, nu se vor folosi substante toxice si periculoase. Utilajele, echipamentele si sculele vor fi verificate zilnic pentru prevenirea oricaror incidente ce ar putea duce la ranirea muncitorilor sau producerea unor accidente ecologice. Proiectul investitional, prin respectarea masurilor de diminuare, nu va avea impact negativ semnificativ asupra biodiversitatii locale, nici în etapa de constructie si nici în cea de functionare. Lucrarile propuse nu presupun masuri speciale de reconstructie ecologica.

Prin modul de gestionare a deseurilor, se va urmari reducerea riscurilor pentru mediu si populatie si limitarea cantitatilor de deseuri eliminate prin evacuare la depozitul de deseuri. Astfel:

- depozitarea deseurilor colectate atunci cand se lucreaza se va face in organizarea de santier si apoi vor fi predate;

- pamantul de excavatie va fi refolosit pe cat de mult posibil ca material de umplutura, iar cel excedentar se va transporta acolo unde primariile isi vor da acordul;

- stratul de sol vegetal va fi indepartat si depozitat in gramezi separate si va fi reinstalat dupa reumplerea santurilor;

- depozitarea provizorie a materialelor in organizarea de santier se va realiza astfel incat sa se reduca riscul poluarii solurilor si a apei freatice, adica se va face pe o platforma betonata.

Lucrări de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

Masurile pentru refacerea amplasamentului in zonele afectate de lucrarile propuse prin prezentul proiect vor consta in:

- degajarea amplasamentelor de utilaje si constructii mobile (containere) utilizate in cadrul organizarilor de santier;

- refacerea zonelor afectate temporar de lucrari (santuri pentru pozarea conductelor, suprafetele organizarilor de santier etc.) prin reinstalarea stratului vegetal decopertat si depozitat la inceputul lucrarilor; in cazul sapaturilor, stratul vegetal va fi depozitat separat de restul pamantului excavat, astfel dupa incheierea lucrarilor sa poata fi redata aceeasi destinatie terenului natural;

- pe perioada executiei sapaturilor sunt prevazute masuri care sa nu permita acumularea si siroirea apelor provenite din precipitatii (epuismente);

- curatarea spatiilor unde au avut loc diferite activitati asociate lucrarilor de constructie – organizare de santier, zone de depozitare temporara deseuri, materii prime, zone de amplasare a toaletelor mobile;

- refacerea trotuarelor pietonale si a portiunilor de drumuri afectate de lucrari;

- managementul corespunzator al deseurilor rezultate in perioada de constructie- eliminarea tuturor deseurilor si a materialelor ramase dupa finalizarea lucrarilor de executie, prinintermediul unor societati specializate;

- la pozarea conductelor se va avea in vedere desfacerea-refacerea carosabilului si lucrarile speciale: subtraversari si supratraversari;

- lucrari de refacere a stratului vegetal si inierbare acolo unde au fost necesare decopertari; pentru refacerea (asternerea) stratului vegetal, nu se va folosi sol care are in compozitie resturi de materiale de orice natura, pamant nefertil, lutos sau pamant provenit din straturile inferioare decopertate pe perioada lucrarilor;

- constructorul va executa lucrarile fara a afecta zonele adiacente (trotuare, strazi, zone verzi, etc.), precum si masuri de intretinere permanenta a carosabilului si curatarea mijloacelor de transport utilizate.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:  Rețea de canalizare existentă și stație de epurare existentă, ce urmează a fi trecută în conservare;

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: nu este cazul;

d)  cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

Deșeurile rezultate din activitatea de șantier vor fi colectate corespunzător în pubele, iar acestea vor fi evacuate la cea mai apropiată groapă de gunoi autorizată.

În perioada de execuție a investiției:

In incinta amplasamentului se identifica, ca deseuri rezultate in timpul perioadei de constructie, urmatoarele:

- deseuri menajere de la personal, care se vor depozita in pubele specializate in organizarea de santier;

- pamantul rezultat din excavari se va depozita acolo unde Primaria isi va da acordul;

- deseuri tehnologice - materiale provenite de la constructii, amenajari in spatii construite:

  - capete conducte PIED, PVC, beton;

  - capete de conducte metalice (otel);

  - capete conductori (neferoase cu izolatii);

  - resturi tamplarie;

  - materiale de constructii;

  - deseuri din lemn, din resturi de la cofraje etc.;

  - deseuri din material plastic – de la diferite ambalaje etc.

Aceste deseuri vor fi predate la firme specializate pentru preluarea si neutralizarea acestora.

Tipurile si cantitatile estimate de deseuri ce vor fi generate in etapa de executie, precum si modalitatile de depozitare temporara si de gestionare sunt prezentate in tabelul urmator:

| Denumire deseu | Cod deseu | Sursa generare | Cantitate estimata (tone) | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri de beton | 17 01 01 | Demolarea constructiilor existente | 20 | Depozitare temporara in cadrul organizarilor de santier Valorificare/ eliminare prin firme specializate |
| Pamanat si pietre | 17 05 04 | Demolarea constructiilor existente | 60 | Depozitare temporara in cadrul organizarilor de santier Valorificare/ eliminare prin firme specializate |
| Amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, materiale ceramice | 17 01 07 | Demolarea constructiilor existente | 5 | Depozitare temporara in cadrul organizarilor de santier Valorificare/ eliminare prin firme specializate |
| Materiale plastice (deseuri PEID, PVC, geotextil) | 17 02 03 | Inlocuirea conductelor existente, benzi de delimitare si avertizare a amplasamentelor | 3 | Depozitare temporara in cadrul organizarilor de santier Valorificare prin firme specializate |
| Deseuri de cabluri | 17 04 11 | Demolarea in incinta SEAU | 0.2 | Depozitare temporara in cadrul organizarilor de santier Valorificare prin firme specializate |
| Deseuri metalice | 17 04 05 | Demolarea in incinta SEAU | 15 | Depozitare temporara in cadrul organizarilor de santier Eliminare prin firme specializate |
| Deseuri de lemn | 17 02 01 | Realizarea cofrajelor la fundatii si a zidurilor de sprijin la santurile de pozare a conductelor | 0.8 | Depozitare temporara in cadrul organizarilor de santier Reutilizare sau eliminare prin firme specializate |
| Deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | Personalul implicat in lucrarile de constructii | 5 | Depozitare temporara in cadrul organizarilor de santier Eliminare prin firme de salubritate |
| Asfalturi cu continut de gudron de huila Asfalturi | 17 03 01 17 03 02 | Decopertarea terasamentelor de drumuri si acostamentelor pentru realizarea santurilor de pozare a conductelor | 3 12 | Depozitare temporara in cadrul organizarilor de santier Valorificare/ eliminare prin firme specializate |
| Amabalaje de hartie si carton | 15 01 01 | Aprovizionarea organizarilor de santier cu materii prime si auxiliare | 2 | Depozitare temporara in cadrul organizarilor de santier Valorificare prin firme specializate |
| Namoluri din fosele septice | 20 03 04 | Vidanjarea toaletelor mobile prevazute in organizarile de santier de catre firme specializate | 1 | Toalete ecologice Eliminare prin vidanjare de firme specializate |
| Deseuri de la curatarea canalizarii | 20 03 06 | Curatarea conductelor de canalizare | 1 | Depozitare temporara in cadrul organizarilor de santier Eliminare prin firme specializate |

# IN ETAPA DE FUNCTIONARE

In perioada de functionare a statiilor de epurare, sursele posibile de poluare ale solului pot fi

reprezentate de:

- evacuari de ape uzate si/sau de namol, prin vehiculare - pot aparea doar accidental;

- neetanseitati ale constructiilor hidrotehnice – pot aparea doar accidental;

- depozitarea necorespunzatoare a deseurilor menajere sau a deseurilor tehnologice obtinute in procesul de epurare a apelor uzate.

Deseuri tehnologice

Linia reziduurilor de la gratare, a nisipului si grasimilor consta din:

- evacuarea reziduurilor colectate prin intermediul unui transportator elicoidal;

- evacuarea nisipului colectat in desnisipator prin pompare in separatorul elicoidal de nisip pentru separarea apei;

- colectarea grasimilor.

In perioada de functionare a obiectivelor propuse, deseurile vor fi reprezentate in principal de cele care se vor genera din procesele tehnologice de la statiile de epurare si de tratare, care fac parte din categoria 19 „Deseuri de la instalatii de tratare a reziduurilor, de la statiile de epurare a apelor uzate si de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa si uz industrial, conform Anexei 2 a HG nr. 856/2002.

Deseurile generate de activitatile de colectare si epurare ape uzate si modul de gestionare al acestora sunt reprezentate de urmatoarele:

- deseuri rezultate de la curatirea canalelor si caminelor retelei de canalizare, cod 20 03 06– se indeparteaza manual si cu ajutorul masinilor speciale;

- reziduuri de la gratare, cod 19 08 01 – deseurile colectate de la gratare vor fi stocate conteinere de unde vor fi preluate si transportate la depozitul pentru deseuri menajere;

- deseuri rezultate de la desnisipare, cod 19 08 02 – nisipul va fi stocat in conteiner de unde va fi preluat si transportat;

- namol rezultat de la epurarea apei uzate, cod 19 08 05;

- namoluri de la limpezirea apei 19 09 02.

In sectorul de apa uzata, cele mai mari cantitati sunt aferente namolurilor de la epurarea apelor uzate orasenesti.

Gestionarea altor deseuri rezultate de la SEAU se va realiza prin predarea catre operatori autorizati, in conditii de siguranta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Deseurile provenite de la gratarele rare si dese din cadrul SEAU, cat si nisipul retinut in desnisipatoare vor fi colectate in recipienti corespunzatori si predate operatorului local de salubritate, urmand a fi eliminate in cadrul depozitului conform pentru deseuri nepericuloase. Grasimile separate vor fi preluate de o firma specializata pentru acest tip de deseuri.

In cadrul statiei de epurare, in procesul tehnologic nu se vor folosi substante toxice si periculoase, in afara de cei folositi pt. epurarea apei uzate, cum ar fi: clorura ferica, polielectrolit, metanol, var pudra.

| Sursa generatoare | Cod deseu | Denumire deseu generat | Cantitate estimata (t/an) | Modalitate de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Epurarea apelor uzate | 19 08 01 | Deseuri retinute pe gratare | 229 | Colectate in containere si predate operatorului local de salubritate, urmand a fi eliminate in cadrul depozitului, conform pentru deseuri nepericuloase |
|  | 19 08 02 | Deseuri de la deznisipatoare | 85 |  |
| Epurarea apelor uzate | 19 08 09 | Amestecuri de grasimi si uleiuri, separate in separatoarele de grasimi | 30 | Eliminare prin intermediul unor operatori autorizati |
| Epurarea apelor uzate | 19 08 05 | Namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti | 1.7 | Depozitare pe paturi de stocare si apoi valorificare in agricultura |
| Lucrari de intretinere si reparatii realizate la echipamente | 15 05 03 | Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustuire si imbracaminte de protectie | 0.3 | Eliminare prin intermediul unor operatori autorizati |
| Personalul de exploatare | 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | 2 | Depozitare temporara in cadrul amplasamentelor in care se desfasoara activitatile de operare Eliminare prin operatorul de salubritate |
| Personalul de exploatare | 20 01 01 20 01 40 20 01 39 20 01 02 | Fractiuni colectate separat: hartie/carton, metal, plastic, sticla | 0.5 | Colectare separata si stocare temporara in cadrul amplasamentelor statiilor; Valorificare prin firme autorizate |

e)Poluarea si alte efecte negative:

- protecţia calităţii apelor:

Apele subterane

Nu se produc efecte negative asupra surselor de apa subterane in zona de proiect.

Sursa de apa a orasului Victoria, alcatuita din foraje de adancime, este situata la o distanta de aproximativ 5km de amplasamentul lucrarilor.

În perioada de executie a lucrarilor, sursele potentiale de poluanti pentru ape sunt reprezentate de:

- scurgeri accidentale de carburanti si uleiuri provenite de la functionarea utilajelor implicate in realizarea lucrarilor;

- depozitarea si manipularea necorespunzatoare a materialelor utilizate in executia lucrarilor;

- depozitarea si manipularea necorespunzatoare a pamantului rezultat din excavatii, ce poate fi antrenat in cursurile de apa;

- stocarea si gestionarea necorespunzatoare a deseurilor rezultate in urma lucrarilor;

- gestionarea necorespunzatoare a apelor uzate generate in etapa de executie a lucrarilor (ape uzate menajere, ape uzate tehnologice).

Aceste surse de poluanti pot aparea in principal ca urmare a nerealizarii corespunzatoare a lucrarilor de executie sau a unor poluari accidentale si pot conduce la alterarea calitatii apelor subterane si de suprafata, impactul fiind direct, local, temporar, de scurta durata, cu efecte reversibile.

In perioada de functionare, sursele potentiale de poluanti pot fi reprezentate de:

- gestionarea si stocarea necorespunzatoare a substantelor si preparatelor chimice utilizate in cadrul statiei de epurare;

# STAŢIILE ŞI INSTALAŢIILE DE EPURARE SAU DE PREEPURARE A APELOR UZATE PREVĂZUTE

- Nu este necesara prevederea unor statii sau instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate generate in faza de constructie. Apa menajera de la organizarea de santier va fi colectata in bazine vidanjabile etanse si evacuata periodic la statia de epurare din vecinatatea organizarii de santier

In perioada de execuție:

Indicatori de calitate ai apelor uzate epurate evacuate:

Apele epurate înainte de descãrcarea în raul Olt prin colectorul de canalizare al S.C. Viromet S.A. se vor încadra în limitele maxim admise a indicatorilor de calitate, în conformitate cu prevederile   HG 352 din 2005 –NTPA 001 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

| Nr. crt. | Indicatori de calitate | U.M. | Valori maxim admisibile |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | unitãţi pH | 6,5 – 8,5 |
| 2. | suspensii | mg/l | 60,00 |
| 3. | Reziduu filtrabil uscat la 1050 C | mg/l | 1500,00 |
| 4. | CBO5 | mg/l | 25,00 |
| 5. | CCOCr | mg/l | 125,00 |
| 6. | Amoniu | mg/l | 3,00 |
| 7. | Sulfuri şi hydrogen sulfurat | mg/l | 0,50 |
| 8. | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | mg/l | 20,00 |
| 9. | Detergenţi sintetici | mg/l | 0,50 |

- protecţia calitatii aerului:

Perioada de execuție a lucrărilor de execuție

În timpul realizării investiției singurele emisii în atmosferă sunt cele produse de motoarele autovehiculelor și utilajelor din dotarea firmei constructoare. Impactul gazelor de ardere, provenite de la motoarele acestora, asupra aerului atmosferic, este practic nesemnificativ.

În perioada de execuție se vor respecta următoarele condiții pentru protecția calității aerului:

- limitarea preventivă a emisiilor din autovehicule se va face prin condițiile tehnice impuse la omologarea acestora și pe toată durata de utilizare a acestora, prin inspecțiile tehnice periodice obligatorii.

- utilizarea echipamentelor și utilajelor din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

- funcționarea utilajelor va fi limitată la strictul necesar, neexistând perioade de funcționare în gol, de asemenea de oprire a funcționării motoarelor mijloacelor de transport pe perioada staționării acestora;

- impunerea de restricții de viteză pentru autocamioanele de transport;

- gestionarea pământului din excavații astfel încât să nu constituie o sursă de poluare pentru aer: stropire, acoperire, utilizare graduală în amplasament pe măsura avansării lucrărilor de construcții;

- transportul materialelor și deșeurilor produse în timpul executării lucrărilor de construcții se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelată, pentru evitarea imprăștierii acestora;

- manipularea adecvata a materialelor de construcții sau a celor excavate, în vederea prevenirii și reducerii poluării atmosferei cu pulberi;

- stropirea zilnică a suprafețelor de teren și curățirea corespunzătoare a mijloacelor de transport la ieșirea din șantier;

Perioada de funcționare

Transportul apei uzate menajere prin conductele proiectate nu prezintă surse potențiale de poluare a aerului. Stația de epurare ape uzate menajere va fi operată în condiții corespunzătoare, conform regulamentului de exploatare și întreținere.

Substanțele poluante pentru atmosferă se vor încadra în valorile limită pentru imisii stabilite de Legea nr. 104/2011 și  STAS 12574/1987 și în valorile limită pentru emisii stabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM, actualizat 2016.

- protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii: în timpul realizării lucrărilor proiectate, principalele surse de zgomot și vibrații sunt produse de vehiculele specifice activităților de terasamente. Aceste surse de zgomot și vibrații se consideră a fi reversibile (odată cu terminarea lucrărilor) și de scurtă durată (având în vedere termenul scurt de execuție a lucrărilor).

- amenajările şi dotările pentru protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor:

Pentru a reduce la minim neplăcerile cauzate, se are în vedere:

- menţinerea caracteristicilor tuturor utilajelor la parametrii cât mai apropiaţi de cei recomandaţi de constructor;

- reducerea la minimum a timpilor de funcţionare a utilajelor;

- desfăşurarea activităţilor numai în perioada de zi;

- evitarea rutelor de transport prin localităţi şi utilizarea unor rute ocolitoare;

- menţinerea în stare bună a drumurilor de acces;

- reducerea vitezei de circulaţie şi a capacităţii de transport pe drumurile publice.

- limitarea nivelului de zgomot la valorile legal stabilite prin SR 10009-2017, prin alegerea utilajelor adecvate și întreținerea adecvată a acestora;

- asigurarea stopării tuturor utilajelor, inclusiv a vehiculelor, în momentele când nu sunt utilizate efectiv, inclusiv pe timpul încărcării și descărcării autovehiculelor

- limitarea programului de lucru, mai ales acolo unde acesta implică utilizarea de mașini grele și alte echipamente producătoare de zgomot, la orele din timpul zilei (06:00 – 22:00);

- se vor respecta, de asemenea, prevederile Ord. MS nr. 119/2014, actualizat 2023, privind aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu completările și modificările ulterioare;

- asigurarea stopării tuturor utilajelor, inclusiv a vehiculelor, în momentele când nu sunt utilizate efectiv, inclusiv pe timpul încărcării și descărcării autovehiculelor folosite pentru transport.

-  protecţia calității solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

În cadrul execuției lucrărilor, cât și în exploatarea obiectivului propus,  nu se vor folosi substanțe sau materiale care să poată fi considerate ca surse de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime.

Totodată singura sursă care poate fi considerată ca sursă poluantă pentru sol și subsol sunt eventualele scurgeri accidentale de lichide (benzină, motorină, uleiuri, etc.) provenite de la echipamentele si utilajele implicate in lucrarile de la nivelul fronturilor de lucrari și a organizarii de santier.

În situația producerii unui accident în urma căruia rezultă scurgeri de carburanți pe carosabil, se recomandă îndepărtarea rapidă a urmărilor accidentului, astfel încât carburanții să nu ajungă pe sol, iar deșeurile rezultate în urma procesului de îndepărtare vor fi eliminate conform prevederilor legale în vigoare. Atât pentru perioada de execuție a lucrărilor, cât și pentru cea de operare a sectorului de drum, în cazul producerii unui accident se recomandă apelarea de urgență a autorităților responsabile cu eliminarea urmelor accidentului.

În perioada de execuție se vor respecta următoarele condiții pentru protecția solului și subsolului:

- interzicerea amplasării directe pe sol a materialelor de construcție și deșeurilor generate;

- depozitarea provizorie a pământului excavat pe suprafețe cât mai reduse;

- pământul decopertat va fi depozitat în condiții care să permită folosirea sa ulterioară; acesta se va utiliza la umplere după pozarea conductelor;

- alimentarea cu carburanți a utilajelor și mijloacelor de transport se va face de la stații de distribuție carburanți autorizate;

- interzicerea operațiilor de întreținere a mijloacelor auto și a utilajelor pe amplasamentul de realizare a proiectului;

- îndepărtarea cu grijă a stratului de sol vegetal și depozitarea în grămezi separate, în vederea reinstalării după reumplerea șanțurilor;

- transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele amenajate, evitându-se formarea de stocuri de deșeuri care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății umane;

În perioada de funcționare:

- se va verifica periodic etanșeitatea și integritatea rețelelor de canalizare ape uzate menajere de pe amplasament, în scopul minimizării pierderilor și se va interveni prompt pentru remedierea eventualelor defecțiuni. Se va respecta regulamentul de exploatare și întreținere, atât al sistemului de canalizare, cât și al stației de epurare.

- protecția împotriva radiațiilor: la realizarea proiectului nu vor fi utilizate materiale sau echipamente ce pot constitui surse de radiații.

- protecția ecosistemelor terestre și acvatice: realizarea proiectului nu prezintă un impact negativ asupra ecosistemelor terestre şi acvatice.

În perioada de execuție a lucrărilor, se recomandă următoarele:

- se vor utiliza utilaje și vehicule performante, cu un nivel redus de zgomot și de noxe;

- se vor împrejmui zonele de lucru pentru a se evita depășirea spațiului strict necesar execuției.

- deșeurile se vor colecta selectiv, se vor depozita temporar în zonele special destinate și care respectă normele legale în vigoare, iar la intervale stabilite sau ori de câte ori este necesar se vor elimina prin societăți autorizate.

Eliminarea completă a posibilităților de poluare a factorilor de mediu conduce implicit la eliminarea riscului de afectare a ecosistemelor.

- protecția așezărilor umane și alte obiective de interes public: investiția nu va prezenta un impact negativ asupra așezărilor umane, precum și a altor obiective de interes public.

Măsuri de protecție:

- pentru utilajele de lucru se vor stabili trasee care sa asigure cel mai simplu acces la santier, cu perturbari minime.

- se va asigura semnalizarea santierului cu panouri de avertizare pentru a obliga conducătorii auto să reducă viteza în zona lucrărilor, și să acorde atenție sporită circulației pentru a se evita accidentarea riveranilor care se deplasează în zonă.

- după desființarea șantierului, se va face reconstrucția ecologică a terenului folosit temporar pentru organizarea de șantier sau în alte scopuri.

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – lucrările vor fi executate numai cu societăți autorizate, astfel încât să nu existe risc de accidente;  prin proiect au fost luate toate măsurile de siguranță astfel încât să nu existe risc de accidente.

g) riscurile pentru sănătatea umană –a fost obtinută Notificare Asistență de specialitate nr. 3/A/11.01.2024 de DSPJ Brașov.

Se vor respecta, de asemenea, prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și sănatate publică privind mediul de viață al populației, actualizat 2023, cu modificările și completările ulterioare, precum și condițiile din Notificarea Asistență de Specialitate nr. 3/A/11.01.2024, emisă de DSPJ Brașov.

Pentru proiectul "Înființare rețea de canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în comuna Șinca, sat Perșani- faza Studiu de fezabilitate și D.T.A.C.", a fost recomandată efectuarea evaluării impactului asupra sănătății populației.

Au fost recomandate următoarele:

……………………………………………………………….

2. Amplasarea proiectelor: terenul afectat de lucrări este amplasat în intravilanul orașului Victoria, teren aparținând domeniului public al orașului Victoria, conform CF nr. 100515 Victoria, nr. cad. 100515.

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: folosința actuală a terenului pe care se va realiza obiectivul este următoarea: terenul are categoria de folosință curți construcții, conform documentației de urbanism nr. 33033 din 1997 faza PUG oraș Zărnești, aprobată cu HCL Victoria nr. 78 din 1997, cu valabilitatea prelungită prin HCL 9/2013, HCL 200/2015, HCL 109/2018 cu valabilitate prelungită până în 2023 și HCL 168/2023 cu valabilitate până în 2026, conform Certificatului de urbanism nr. 50 din 14.12.2023, eliberat de Primăria Orașului Victoria.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranulul acestuia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărirea zonelor de protecție sanitară și hidrogiologică – nu este cazul;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri – nu este cazul.

vii) zone cu densitate mare a populației – nu este cazul;

viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: aria geografica și numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura impactului – nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusă, doar pe perioada executării lucrărilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurtă.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele:

- proiectul nu intră sub incidența OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

Proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și intră pe art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru realizarea proiectului a fost emis Avizul de Gospodărire a Apelor nr. .......... din .............., de către SGA Brașov.

Se vor respecta condițiile impuse în Avizul de Gospodărire a Apelor nr. …………. din ……………, emis de SGA Brașov, respectiv:

- Elaboratorul documentatiei tehnice isi asuma responsabilitatea exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in prezentul proiect, conform Ordinului MAP 828/2019, Anexa 1. Cap. II. Procedura de emitere a avizului de gospodarire a apelor, art. 9 (6);

- Beneficiarul si proiectantul vor urmari indeaproape executarea lucrarilor prevazute in documentatia tehnica de fundamentare, beneficiarului revenindu-i obligatia sa anunte orice modificare fata de prevederile prezentului aviz.

- Beneficiarul are obligatia conform Legii Apelor 107 din 1996 sa anunte in scris la S.G.A. Brasov data inceperii lucrarilor cu cel putin 10 zece zile inaintea inceperii acestora;

- La finalizarea lucrãrilor beneficiarul este obligat sã prezinte la S.G.A. Braşov documentaţia tehnica de fundamentare, în vederea obţinerii Autorizaţiei de Gospodarire a Apelor modificatoare, conform Ordin MAP nr. 891/2019. Documentaţia tehnica va fi întocmita, conform legislaţiei apelor în vigoare, de o firma atestata de MAP.

Condițiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Se vor respecta condițiile  impuse de ceilalți avizatori prin avizele obținute și proiectele înaintate spre avizare;

- Deşeurile rezultate pe parcursul derulării lucrărilor vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate pe parcursul execuției lucrărilor;

- Pe tot parcursul execuţie lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect.

- Se va respecta programul de lucru impus de Primaria Comunei Șinca în concordanță cu programul de odihnă a locuitorilor din zonă în conformitate cu Legea nr. 61/1991 cu modificările și completările ulterioare, privind liniștea publică, pe toată perioada de execuție a lucrărilor de construire;

- Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se  vor lua masuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa.

- Se vor respecta prevederile HG nr. 1756/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil şi de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Respectarea duratei de execuţie a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada executiei lucrărilor cât și după aceasta;

- Vor fi luate  măsuri pentru limitarea vibrațiilor  produse de săpătură   prin  utilizarea  de  tehnologii performante  de execuție și  de fundare, în vederea  încadrarii valorilor parametrilor vibrațiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- În vederea menținerii calității aerului, în parametrii optimi, în zona amplasamentului, în perioada realizării lucrărilor de construcție, se vor respecta următoarele condiții:

  - utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, la sfârșitul fiecărei săptamâni de lucru, daca nu se vor desfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

  - minimizarea activităților generatoare de praf (tăiere, măcinare, spargerea betonului, nisip, pietriș, activități de sablare/șlefuire, etc.);

  - se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împraștierii cauzată de vânt;

  - curățarea/spălarea vehiculelor care ies de pe șantier;

  - oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staționare, în zona șantierului;

- Organizarea de şantier, pentru lucrările prevăzute prin proiect, va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

- organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

- organizarea de şantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico–sanitare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor, toaleta ecologică), împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de şantier si a vecinătăţilor), după caz;

- întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate in lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol/apă şi de alte substanţe toxice si periculoase;

- se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- în perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu roţile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- alimentarea cu carburanţi, repararea şi întreţinerea mijloacelor de transport şi a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societaţi specializate şi autorizate;

- este interzisă amplasarea în incinta organizării de șantier a stațiilor de preparare beton, făra asigurarea sistemului de preepurare ape uzate tehnologice și a sistemului de protecție a atmosferei împortiva poluării cu pulberi;

- Nivelul de zgomot se va încadra în limitele impuse de SR 10.009/2017;

- Se vor respecta prevederile art. 17, alin. 4 și alin 7 din O.U.G.  nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor cu completările și modificările ulterioare.

Se vor respecta  de asemenea  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viață al populației, actualizat 2023, cu modificările și completarile ulterioare.

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare: -Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

- Art. 21, alin.(4) ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului”.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvată și de evaluare asupra corpurilor de apă.

La finalizarea investiției titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Deciziei Etapei de Încadrare, conform art. 43, alin. (3) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Procesul-verbal de contatare întocmit se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal la recepție la terminarea lucrărilor, conform art. 43, alin. (3) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

După întocmirea procesului verbal de constatare a respectării tuturor condițiilor de realizare a proiectului, societatea care va desfășura activitatea în urma implementării acestuia, are obligația de a solicita și obține autorizația de mediu revizuită.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecția mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal întocmit în situația prevăzută la alin. (3) se anexeaza și face parte integrantă din procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

- anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazută la alin. (1), însoțită de raportul de verificare întocmit în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat în condițiile legii pentru cerința esențiala D) igiena, sănătate și mediu înconjurator prevazută la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autorității competente emitente a aprobării de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data apariției necesității modificării/extinderii;

-art. 18, alin. (13 ) în cazul în care una dintre deciziile prevăzute la alin. (8) și (9) nu se emite în termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat să se adreseze autorității de mediu emitente în vederea confirmării faptului că acordul de mediu nu este depășit .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu  aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian Marius  BĂNCILĂ

ȘEF SERVICIU A.A.A.,                                                     ȘEF BIROU C.F.M.,

Liliana Cristina COPACEA                                                   Mirela MOISĂ

ÎNTOCMIT:                                                                   ÎNTOCMIT:

Consilier Cristiana FĂLTICEANU                                          Consilier Iulia ENE