AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

- DRAFT-

Operator: S.C.  DORIPESCO  PROD S.R.L.

Adresa: Str. Bisericii, nr. 224, comuna Hălchiu, Județul Braşov

Tel. 0268481581, fax 0268481682, e-mail: office@doripesco.ro

Punct de lucru: S.C. DORIPESCO PROD S.R.L.

Locaţia activităţii: Fermă îngrășare suine II situată în comuna Crizbav, județul Brașov, intre DE 628/7 și DE 628/9, pe un amplasament identificat prin extras CF nr. 4331 Crizbav, nr. cad. 4331.

Categoria de activitate conform:

Anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Anexei nr. I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | SNAP | NFR | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6.6.b) | Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste: b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (porci cu greutatea peste 30 kg) | 100903 | 3B3 |  |

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN: Cod CAEN Rev. 2:

- 0146 - creșterea intensivă a porcilor (Rev.1- 0123);

- 3821 - tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase (Rev.1: 9002).

Cod NOSE-P:	110.04 - Fermentația enterică

110.05 - Managementul dejecțiilor animaliere

Cod NFR:		3B3 - Creşterea animalelor şi managementul dejecţiilor

Cod SNAP:		100903 - Fermentaţie enteterică de la porci la îngrăşare

Emisă de: APM Braşov

Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului Brașov

Data emiterii: ...............................................

Autorizația integrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de ..................... (..................) pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR  EXECUTIV,

Ciprian BĂNCILĂ

ȘEF SERVICIU A.A.A.,

Codruța SAUCA

ÎNTOCMIT:

Consilier Liliana Cristina COPACEA

# 1. DATE  DE  IDENTIFICARE  A TITULARULUI  ACTIVITĂȚII

# Operator:  SC  DORIPESCO PROD SRL

Sediul social: Str. Bisericii, nr. 224, comuna Hălchiu, Județul Braşov

Certificat de înregistrare: seria B, nr. 3097209/10.06.2015

Cod unic de înregistrare: 7626266

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J08/812/1995

Compania părinte: nu este cazul

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a solicitării adresate de S.C. DORIPESCO PROD S.R.L, cu punctul de lucru  Fermă 2 suine - situată în  județul Brașov, comuna Crizbav, sat Crizbav, DE 628/9, amplasament identificat prin CF nr.4331 Crizbav, nr. cad. 4331, înregistrată la APM Braşov cu 16646 din 27.09.2021, completată cu nr. 4353 din 23.03.2022, nr. 8195 din 08.06.2022, nr. 8347 din 14.06.2022, nr. 8986 din 28.06.2022, nr. 10639 din 04.08.2022, nr. 11312 din 24.08.2022, nr. 11558 din 31.08.2022, nr. 15068 din 23.11.2022, nr. 16334 din 23.12.2022 si nr. 397 din 11.01.2023;

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării de obținere a autorizaţiei integrate de mediu, a comentariilor şi punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică în data de 24.08.2022, ora 16, la sediul primariei Crizbav. Mediatizarea dezbaterii publice a fost realizată conform prevederilor legale în vigoare. Documentația supusă dezbaterii a fost afisată pe site-ul APM Brașov http://www.anpm.ro/web/apm-brasov/documentatii-procedura-autorizare, iar observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se puteau primii în scris  la adresa de e-mail: office@apmbv.anpm.ro până la data de 24.08.2022;

- în lipsa oricărui comentariu/cu luarea în considerare a comentariilor şi observaţiilor publicului privind impactul asupra mediului la această fază;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- în baza Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat şi completat;

- H.G. nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 169/02.03.2004, pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe a documentelor de referinţa privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), aprobate de Uniunea Europeană;

- în baza Ordinului MAPAM nr. 36/2004, pentru aprobarea ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu,

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, din 15.02.2017;

Document de Referinţă asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru:

- IPPC  “Reference document on  Best  Available  Technique for Intensive  Rearing of  Poultry and  Pigs”, ediţia: 2017;

- JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations - ediția 2018, în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

în condițiile respectării cerinţelor legale prevăzute de:

- OUG nr. 195/2005 privind Protecția Mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea  nr. 278/2013 privind emisiile industriale actualizată;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

- OM nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- STAS 12574/1987  Condiții de calitate pentru aerul din zonele protejate;

- SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- LEGE nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate;

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu completările și modificările ulterioare;

OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările și completările ulterioare (Ord. nr. 994/2018 pentru “Modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populatiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014”)

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MAPPM nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată și actualizată;

- Ordonanța de Urgență nr. 92/2021, privind regimul deșeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată și completată;

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase cu modificările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

- Legii nr. 112 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998;

- O.M.M.G.A. nr. 95/2005, actualizata, privind stabilirea criteriilor de acceptare a procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului M.M.G.A./M.A.I. nr. 1121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- Ordinului MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protecția atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produși de surse staţionare;

- Legii nr. 24/06.05.1994 pentru ratificarea Convenției - cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- Ordinului MAPPM nr. 1552/2008 pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, modificată și completată;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, republicată;

- Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

- OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;

- Ordinul comun nr. 1223/715/2005 al Ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor și al Ministrului Economiei și Comertului privind procedura de înregistrare a producătorilor și raportare a datelor privind echipamentele electrice și electronice și deșeurile de echipamente electrice și electronice;

- Ordinul nr. 1281/2005 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- HG nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policlorurați şi ale altor compuşi similari cu modificările și completările ulterioare;

- Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB și PCT);

- Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi;

- HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului cu azbest, modificată  și  completată  de  HG nr. 734/2006  și  HG nr. 210/2007;

- Legea nr. 226/2009  privind  organizarea statisticii oficiale în România;

- HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea <LLNK 832006R1013           75>Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările și completările ulterioare.

- Regulamentul (UE) 2018/2066 al Comisiei din 19 decembrie 2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei (varianta consolidată - cu modificările și completarile ulterioare);

- Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalațiile medii de ardere;

- OMMAP nr. 1446/2020 privind aprobarea instrucțiunilor pentru măsurarea și raportarea emisiilor de poluanți în aer de la instalațiile de ardere.

- H.G. nr. 176/2004 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse amelioratori de sol şi substraturi de  cultură;

- Ordinului nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură; cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 661/2011, privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării la nivel naţional a prevederilor <LLNK 832010R0066           31>Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică;

- HG nr. 1210/2005 privind concesionarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală;

- OUG nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală;

- O.M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

- O.M. nr. 242/2005 pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnice în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluare cu nitraţi;

- H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, modificată și completată;

- O.M. nr. 990/1809/2015 pentru modificarea Ordinului nr. 1182/1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole cu modificările și completările ulterioare;

- ORDIN nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor impotriva poluării  cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole;

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, modificată și completată;

- Legea nr. 86/2000, actualizată, pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000, modificată și completată;

- Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 a Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentul CE nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

- Regulamentul UE nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 a Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78 CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controlul sanitar-veterinar la frontieră în conformitate cu directiva menţionată;

- Ordin ANSVSA nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia porcinelor, cu modificările și completările ulterioare.

se emite:

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ  DE MEDIU

# Pentru funcţionarea instalaţiei de: CREȘTERE ȘI ÎNGRĂȘARE INTENSIVĂ A PORCILOR

Amplasată în: jud. Brașov, comuna Crizbav, sat Crizbav, DE 628/9, amplasament identificat prin CF nr. 4331 Crizbav, nr.cad. 4331

Operator: S.C. DORIPESCO PROD S.R.L.

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiţiile anormale de funcţionare;

- sunt respectate principiile BAT. Aceste tehnici includ tehnologia utilizată, construcţia instalaţiilor, întreţinerea, exploatarea.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Prezenta autorizație integrată de mediu este valabilă de la data de ......................................,  și își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.

Titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an, cu maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia integrată de mediu, în conformitate cu prevederile Ordinului MMAP nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

În cazul nerespectării termenului de solicitare a vizei anuale, respectiv minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia integrată de mediu, APM suspendă autorizația integrată de mediu pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termen și informează Garda Națională de Mediu.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație integrată de mediu, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu revizuită atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Conform art. 21, alin. (4) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului activității”.

Pentru legalitatea și autenticitatea documentelor depuse la dosar se face răspunzătoare societatea.

Titularul autorizaţiei integrate de mediu este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare, până la expirarea valabilităţii acesteia.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brașov, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul General - Serviciul Comisariatul Judeţean Brașov.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații integrate de mediu se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea cuprinsă în Anexa I din Legea nr. 278/2013 la punctul:

6.6. Creșterea intensivă a porcilor, cu capacităţi de peste:

b) 2.000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30 kg);

Coduri CAEN:	0146 - creșterea porcilor;

Cod NFR:		3B3 - Creşterea animalelor şi managementul dejecţiilor

Cod SNAP:		100903 - Fermentaţie enteterică de la porci la îngrăşare

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației/activității | UM | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| pct.6.6.b) | 2800 (hala de îngrășare) 8400 (3 serii/an) | Locuri capete/an |  |

Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate sub controlul titularului/operatorului de activitate, de la primirea/recepționarea materialului biologic (purcei de cca. 20-30 kg) pe amplasament până la expedierea porcilor grași, inclusiv managementul deşeurilor/dejecții (activități de stocare și eliminare a deșeurilor lichide și solide), de la punctul de generare până la punctul de eliminare sau recuperare, conform zonei marcate pe Planul de situaţie, anexat la solicitarea de obţinere a autorizaţiei  integrate de mediu.

Număr angajaţi: 4 persoane;

Autorizaţia se referă la o instalaţie IPPC în cadrul căreia se desfășoară următoarele activități formată din:

Activități de producție IED:

- creșterea și îngrășarea porcilor

Activități  conexe:

- asigurarea traseului și zonelor de biosecuritate prin utilizarea clădirii filtrului sanitar-veterinar;

- golirea halei la sfârșitul unui ciclu de creștere - prin livrarea porcilor la abatoare;

- igienizarea halei în perioada de vid sanitar;

- furnizarea dejecțiilor maturate proprietarilor de terenuri agricole în vederea fertilizării;

- transportul dejecțiilor la bazinul (lagună) amenajat, în perioada în care acestea nu pot fi împrăștiate pe câmp;

- activități administrative și de întreținere a instalațiilor;

- stocarea temporară la rece a cadavrelor (accidental) de porci, rezultate în fermă;

- asigurarea alimentării cu energie electrică printr-o instalație de alimentare, alimentată prin intermediul unui post de transformare de 63 kVA;

- alimentarea cu apă de la forajul existent cu adâncimea de 85 m adâncime, prin intermediul unei rețele de conducte din PEHD, a rezervoarelor de înmagazinare de unde, printr-un sistem de pompe se alimentează toți consumatorii;

- tratamente sanitar - veterinare, după caz.

4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE:

Documentația înaintată de S.C. DORIPESCO PROD S.R.L. în vederea obtinerii autorizației integrate de mediu înregistrată la APM Braşov cu 16646 din 27.09.2021, completată cu nr. 4353 din 23.03.2022, nr. 8195 din 08.06.2022, nr. 8347 din 14.06.2022, nr. 8986 din 28.06.2022, nr. 10639 din 04.08.2022,  nr. 11312 din 24.08.2022, nr. 11558 din 31.08.2022, nr. 15068 din 23.11.2022, nr. 16334 din 23.12.2022 si nr. 397 din 11.01.2023;

conține:

- Formularul de solicitare AIM întocmit cf. Ord. nr. 1158/2005, modificat și completat cu Ord. nr. 3970/2012;

- Raport de amplasament pentru „Fermă de creștere și îngrășare a porcilor” (Ferma 2), elaborat de ing. Popescu Alexandru Daniel - persoană fizică înscrisă în Registrul național al elaboratorilor de studii pt. protecția mediului la poz. 306;

- Raport privind situatia de referinta pentru „Fermă de creștere și îngrășare a porcilor” (Ferma 2), elaborat de ing. Popescu Alexandru Daniel - persoană fizică înscrisă în Registrul național al elaboratorilor de studii pt. protecția mediului la poz. 306;

- Certificat de înregistrare seria B, nr. 3097209/10.06.2015, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov - CUI 7626266/16.08.1995; nr.de ordine în registrul comerțului J08/812/11.07.1995;

- Certificat constatator nr. 87024 din 14.12.2018 emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov;

- Acord de mediu nr. 4 din 28.10.2022 pentru proiectul „Construire ferma suine”, în jud. Brașov, com. Crizbav, sat Crizbav, DE 628/7 - 628/9, f.n., care a fost realizat partial, respectiv recompartimentarea nestructurala a halei existente astfel incat capacitatea acesteia a crescut de la 1990 capete la 2800 capete;

- Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 42 din 26.02.2021, intocmit de Comisia de receptie cu privire la execurtarea lucrarilor de recompartimentare nestructurala a halei existente, din jud. Brașov, com. Crizbav, sat Crizbav, DE 628/7 - 628/9, f.n.;

- Proces verbal de verificare a conformitatii din 07.04.2021 întocmit de APM Brașov;

- Extras C.F. nr. 4331 Crizbav, nr. cad. 4331 emis de O.C.P.I. Braşov prin B.C.P.I. Braşov;

- Dovada achitarii  tarifelor  aferente  obtinerii autorizaţiei integrate de mediu;

- Autorizatia de mediu nr. 85 din 28.12.2018 emisa de APM Brasov pentru capacitatea de 1990 capete;

- Autorizație Sanitară Veterinară nr. 261 din 20.12.2018, emisă de Direcția Sanitară Veterinară și Siguranța Alimentelor Brașov;

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 11 din 04.02.2022 emisa de SGA Brasov;

- Avize de securitate la incendiu nr. 679/19/SU/BV/PSI si nr. 680/19/SU/BV/PSI din 17.12.2019 emise de ISU „Tara Barsei” Brasov;

- Buletin de analiza nr. 433/R4 apa prelevata din forajul de monitorizare amplasat aval de Ferma 2 suine, intocmit de Compania Apa Brașov SA;

- Buletin de analiza nr. 433/R4 apa prelevata din forajul de monitorizare amplasat amonte de Ferma 2 suine, intocmit de Compania Apa Brașov SA;

- Raport de incercare nr. 3379 din 21.07.2021 intocmit de societatea LAJEDO SRL privind valorile indicatorilor hidrogen sulfurat, amoniac si pulberi in suspensie PM10 in aerul inconjurator;

- Raport de incercare nr. 3374 din 21.07.2021 intocmit de societatea LAJEDO SRL privind valorile indicatorilor pH, fosfor total, azot total, crom, cupru si hidrocarburi petroliere - probe de sol preluate din zona lagunei si a portii de acces;

- Rapoarte de incercare nr. 8794 din 25.11.2020 si nr.  8794 din 25.11.2020, intocmite de societatea ECO – BREF SRL cu privire la cantitatea de pulberi totale in incinta halei;

- Contract de prestări servicii nr. IPP 347/15.10.2019 cu privire la preluarea de deșeuri menajere, deșeuri reciclabile, DEEE, periculoase, industriale de la punctul de lucru, încheiat cu societatea INDUSTRIAL PROCES PAPER SRL Hălchiu;

- Contract de prestări servicii de vidanjare nr. 8743/v/10.05.2022 incheit de societate cu SC COMPREST SRL;

- Contract de prestări servicii privind activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție nr. 042 din 30.01.2019 încheiat între S.C. CORAL IMPEX SRL Ploiești  și S.C. DORIPESCO PROD S.R.L.;

- Contract de prestari servicii nr. 1392 din 03.12.2018 incheiat cu societatea CREATIVE-VET ZONE SRL si acte aditionale cu privire la asistenta medicala veterinara si alete servicii de specialitate din punct de vedere sanitr-veterinar;

- Contractul de prestări servicii nr. 259 din 02.05.2014, încheiat cu societatea S.C. RIAN CONSULT S.R.L. si acte aditionale cu privire la preluarea deseurilor de ambalaje contaminate si cenusi rezultate din incinetarea cadavrelor;

- Contract de prestari servicii nr. 3362 din 01.10.2019 incheiat cu societatea DEMECO SRL si acte aditionale, cu privire la preluarea cadavrelor in vederea incinerarii;

- Contract de comodat si Acord de preluare dejectii in vederea valorificarii in agricultura nr. 1450 din 13.12.2018 incheiat de Crizbasan Emanoil Dorin, Crizbasan Simona  și  DORIPESCO PROD SRL in calitate de comodant cu  ABP AGROM SRL in calitate de comodatar, cu privire la folosinta cu titlu gratuit a terenurilor agricole identificate in acesta;

- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 1546 din 30.09.2016 cu anexe și act adițional, încheiate de societate cu NOVA POWER & GAS S.R.L. Cluj-Napoca;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului și a mediului, de delimitare/identificare a instalațiilor nr. 44/24.03.2022/nr. 4397 din 24.03.2022, întocmit de APM Brașov, SGA Brașov și GNM - CG Serviciul Comisariatul Județean Brașov;

- Raport privind analiza detaliată a documentației de emitere a autorizației integrate de mediu  nr. 16646 din 07.07.2022 dupa sedința Colectivului de Analiză Tehnică din data de 07.07.2022;

- Proces verbal încheiat in data 25.08.2022 a sediul Primariei Crizbav, cu ocazia dezbaterii publice, în vederea obținerii autorizației integrate de mediu pentru Ferma 2 suine, Crizbav;

- Proces verbal CAT din data de 11.01.2023 - etapa de analiza a proiectului  autorizatiei integrate de mediu și lista participantilor;

- Decizia privind emiterea autorizatiei integrate de mediu emisa de APM Brasov cu nr. 16646 din 19.01.2023.

- Dovada mediatizarilor anuntului privind emiterea autorizatiei integrate de mediu, inregistrata la APM Brașov cu nr. ...................../........... 2023;

ANEXE:

- Plan de încadrare în zonă și plan de situație pentru S.C. DORIPESCO PROD S.R.L.

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Titularul de activitate/operatorul aplică un sistem de management al calității cf. ISO 9001/2001.

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. În cazul constatării oricăror neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu (SMM) va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvata.

5.2.3. Activitatea autorizată trebuie supravegheată de personal cu calificare corespunzătoare (studii de specialitate şi experienţă necesară) şi care va cunoaşte cerinţele prezentei  autorizaţii. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână în orice moment accesibil personalului desemnat cu atribuţii în  domeniul protecţiei mediului.

5.2.4. Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele P.S.I. şi de protecţia muncii în vigoare.

5.2.5. Persoanele care desfăşoară o activitate într-o instalaţie trebuie să fie instruite corespunzător, instruirea bazându-se pe următoarele aspecte:

- drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului pentru fiecare loc de muncă;

- cerinţele de securitate şi sănătate în muncă şi prevenirea incendiilor;

- echipamentul de protecţie necesar;

- amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;

- măsurile de prim-ajutor;

- alte cerinţe specifice fiecărui loc de muncă (instalaţii, utilaje).

5.2.6. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul publicului interesat la informaţiile privind performanţele de mediu ale instalaţiei care face obiectul prezentei autorizaţii.

5.3. Plan de acțiuni - nu este cazul.

5.4. Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerințele BAT pentru managementul activității

| Cerinta BAT | Aplicarea in ferma | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Sisteme de management de mediu BAT 1. Pentru a imbunatati performanta de mediu globala a fermelor, BAT constau in punerea in aplicare si aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care incorporeaza toate caracteristicile urmatoare: |  |
| 1. angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare; 2. definirea de catre conducere a unei politici de mediu care include imbunatatirea continua a performantei de mediu a instalatiei; 3. planificarea si stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor si a tintelor, in corelare cu planificarea financiara si cu investitiile; 4. punerea in aplicare a procedurilor 5. verificarea performantei si luarea de masuri corective: (a) monitorizării și măsurării (a se vedea, de asemenea, Raportul de referință al JRC privind monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalațiile IED – ROM); (b) măsurilor corective și preventive; (c) păstrării evidențelor; (d) auditului intern sau extern independent (dacă este posibil), pentru a se stabili dacă EMS respectă sau nu dispozițiile prevăzute și dacă acesta a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător; 6. revizuirea de catre conducerea superioara a EMS si a conformitatii, a adecvarii si a eficacitatii continue a acestuia; 7. urmarirea dezvoltarii unor tehnologii mai curate; 8. luarea in considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalatiei inca din etapa de proiectare a unei noi instalatii si pe tot parcursul perioadei sale de functionare; 9. aplicarea cu regularitate a evaluarilor sectoriale comparative (de exemplu Documentul sectorial de referinta EMAS). In mod specific pentru sectorul de crestere in sistem intensiv a pasarilor sau a porcilor, BAT trebuie sa includa, de asemenea, urmatoarele elemente in sistemul de management de mediu: 10. punerea in aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului (a se vedea BAT 9); 11. punerea in aplicare a unui plan de gestionare a mirosului (a se vedea BAT 12). | In ferma se aplica procedurile de bune practici in domeniul zootehnic. Este elaborata o politica de mediu care inclunde imbunatatirea continua a performantei care cuprinde: • Promovarea constiintei de mediu • Prevenirea poluarii solului apei si aerului • Imbunatatirea managementului deseurilor • Utilizarea rationala a resurselor • Imbunatatirea continua prin atingerea obiectivelor. Societatea detine si are implementate proceduri pentru organizarea si functionarea activitatii in conditii de siguranta pentru mediu. Performanta de mediu este analizata prin monitorizarea factorilor de mediu si raportarile inaintate la APM. Anual se fac audituri privind performantele de mediu de catre persoana responsabila cu protectia mediului si extern de o persoana independenta. Se fac comparatii cu performantele altor ferme din acelasi sector de activitate. Societatea va revizui procedurile de bune practice in domeniul zootehnic ori de cate ori este nevoie. Sunt urmarite progresele in procesele de dotare ale tehnologiei de crestere a porcilor. Este elaborat un plan de inchidere care are prevederi referitoare la efectele asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației Conform BAT 9 punerea in aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului se va face in cazul in care se vor dovedi o poluare fonica la nivelul receptorilor sensibili. Este elaborat un Plan de gestionare a mirosurilor | Conformare cu BAT1 pct 1 Conformare cu BAT1 pct.2 Conformare cu BAT1 pct.3 Conformare cu BAT1 pct.4 Conformare cu BAT1 pct.5 Conformare cu BAT1 pct.6 Conformare cu BAT1 pct.7 Conformare cu BAT1 pct.8 Conform Rapoartele de incercari anexate, zgomotul se incadreaza in limita prevazuta de STAS 10009/2017. Ferma se conformeaza cu BAT1 pct. 9 si 10 Conformare cu BAT1 pct. 11 |
| 1.2. Buna organizare interna |
| BAT 2. Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului si pentru a imbunatati performanta globala, BAT constau in utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. | Conformare cu BAT2 pct.a Conformare cu BAT2 pct.b Conformare cu BAT2 pct.c Conformare cu BAT2 pct.d Conformare cu BAT2 pct.e |
| a Amplasarea corespunzatoare a instalatiei/fermei si o buna amenajare spatiala a activitatilor pentru: - a reduce transporturile de animale si de materiale (inclusiv a dejectiilor animaliere); - a asigura distante adecvate fata de receptorii sensibili care au nevoie de protectie; - a lua in considerare conditiile climatice existente (de exemplu vântul si precipitatiile); - a lua in considerare capacitatea potentiala de dezvoltare ulterioara a fermei; - a preveni contaminarea apelor. | Ferma este amplasata in extravilanul localitatii Crizbav, jud.Brasov. Cea mai apropiata zona locuita este satul Crizbav, aflat la aproximativ 1,5 km. Paraul Hopsu se afla la 1,2 km spre sud. Ferma este inconjurata de terenuri libere de constructii, asigurand spatiul unor eventuale extinderi de activitate. Amplasarea fermei are avantajul pozitionarii aproape de sursa de cereale si de terenurile pe care pot fi imprastiate dejectiile. Apele uzate menajere și de la spălare halei se colectează în bazine din beton. |  |
| b. Educarea si formarea personalului, in special pentru: - reglementari relevante, cresterea animalelor, sanatatea si bunastarea animalelor, gestionarea dejectiilor animaliere, siguranta lucratorilor; - transportul si imprastierea pe sol a dejectiilor animaliere; - planificarea activitatilor; - planificarea si gestionarea situatiilor de urgenta; - repararea si intretinerea echipamentelor. | Personalul este instruit periodic si la angajare cu informatii privind cresterea animalelor, functionarea echipamentelor, gestionarea dejectiilor, precum si cu normele pentru bunastarea animalelor, de securitate in munca si gestionarea situatiilor de urgenta. Transportul dejectiilor se face cu mijloace adecvate conform legislatiei in vigoare. Imprastierea dejectiilor se efectueaza in baza studiului agrochimic de societatea cu care este incheiat contract. Depopularea, evacuarea si transportul dejectiilor se planifica tinand cont de conditiile meteorologice si momentul din zi. Este elaborat si implementat Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale. Societatea detine Plan anual de mentenanta pentru fiecare utilaj. Se intocmesc fisa de neconformitati si procese verbale pentru reparatii. Ferma are elaborate și respectate prevederi specifice privind verificarea, repararea și întretinerea periodică a tuturor structurilor și echipamentelor aferente halei de productie, precum și ale facilitătilorde gestionare a dejectiilor. Pentru toate echipamentele din cadrul Fermei sunt elaborate programe de mentenantă periodică și de întretinere. |  |
| c. Pregatirea unui plan de urgenta pentru a face fata emisiilor si incidentelor neprevazute, cum ar fi poluarea corpurilor de apa. Acesta poate include: - un plan al fermei care cuprinde sistemele de canalizare si sursele de apa/efluenti; - planuri de actiune pentru interventie in cazul unor evenimente posibile (de exemplu incendii, scurgeri ale depozitelor de dejectii lichide sau prabusirea acestora, scurgerea necontrolata din gramezile de dejectii animaliere, scurgeri de combustibil); - echipamentele disponibile pentru gestionarea unui incident de poluare (de exemplu echipament pentru blocarea drenarilor in teren, indiguirea santurilor, baraje flotante pentru scurgerile de combustibil). | Este elaborat, iar in cazuri de urgenta se aplica Planul de actionare si combatere a poluarilor corpurilor de apa care cuprinde planuri de actiune pentru interventie, echipamente disponibile pentru gestionarea incidentului. Este disponibil planul sistemului de canalizare si sursele de apa. Ferma este dotata cu echipamente pentru actionarea in cazul unor poluari accidentale |  |
| d. Verificarea, repararea si intretinerea periodica a structurilor si a echipamentelor, cum ar fi: - depozitele de dejecții lichide, la orice semn de deteriorare, degradare, scurgere; - pompele pentru dejecții lichide, dispozitive de amestec, separatoare și irigatoare; - sistemele de aprovizionare cu apa si furaje; - sistemul de ventilatie si senzorii de temperatura; - silozurile si echipamentele de transport (de exemplu, supape, tevi); Acestea pot include curatenia fermei si gestionarea daunatorilor. | Societatea detine plan de mentenanta pentru verificarea, repararea si intretinerea periodica a structurilor si a echipamentelor pentru : - bazinele de stocare apa menajera si apa uzata tehnologica; - sisteme de aprovizionare cu apa si furaj; - sistem de ventilatie si senzori temperatura; - silozuri si echipamentele de transport; - inspectii periodice a ventilatoarelor, monitorizarea amoniacului si dioxidului de carbon. Periodic se realizeaza campanii de dezinfectie si deratizare. |  |
| e. Depozitarea animalelor moarte astfel incât sa se previna sau sa se reduca emisiile. | Cadavrele de porci se depoziteaza temporar intr-o lada frigorifica si se elimina in incineratorul din ferma 1 Doripesco. |  |

# 6. MATERII  PRIME ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât şi modul  de depozitare:

| Materii prime/ auxiliare | Natura chimică/ compoziţie | Destinaţie | Mod de depozitare | Periculozitate | Data Reviz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutrețuri combinate (mixtură substante vegetale, premix vitamine-minerale) cca. 1369 to/an | Proteina bruta+ celuloza, grasime bruta+ fosfor total+ calciu+ aminoacizi (conf. dietei cu conținut scăzut de proteină bruta,aplicata pe etape de crestere), conform retetelor. | 100 % în hrana porcilor. | În buncare exterioare halei | Nepericulos |  |
| Apa pentru consum potabil, consum menajer si tehnologic cca. 36,5 mii mc/an | H2O Sursa proprie foraj cu H = 85 m | Apa de băut pentru porci (in metabolism). Spălări hala porci. Consum menajer. | Apa potabila in 3 rezervoare de înmagazinare cu capacitatea de 3 mc fiecare | Nepericulos |  |
| Medicamente 150 kg/an | Tratamente animale | Pt. medicația porcilor, conform prescripției medicului veterinar | Aduse de medicul veterinar de circumscriptie sanitar-veterinară cand este cazul. | Nepericulos |  |
| Materiale dezinfectante pentru igienizare 100 kg/an | Detergenti si dezinfectanti | Igienizarea halei ulterior spalarii mecanice a acestora dupa fiecare ciclu de productie | Nu se depoziteaza in incinta; se aduce de la furnizori cantitatea necesara igienizarii dupa fiecare ciclu de productie. Activitate externalizata | Periculos |  |
| Motorină cca. 18 t/an | Amestec hidrocarburi | Incalzirea helelor de productie, autovehicule de transport, generator diesel de rezerva | Depozitare diecta in rezervoarele utilajelor | Periculos |  |
| Purcei max.8400 cap/an | Material biologic | Crestere și îngrășare a porcilor | În hala | Nepericulos |  |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitoare la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în procesul de producţie

| Denumire substanță | Substanță chimică periculoasă/Categorie de amestec | Categoria | Clasa și categoria de pericol | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PORCI - FOAM | Cocaminidopropil betane (CAS 61789-40-0) Trisodiu nitrilotriacetat (CAS 5064-31-3) Compusi cuaternari ai amoniului, benzil alchildimetil cloruri (CAS 68424-85-1) Alchildimetil anine oxid (CAS 308062-28-4) Alcooli etoxilati (CAS 160901-19-9) Hidroxid de sodiu (CAS 1310-73-2) | Detergent | Cor. piele 1B; Acvatic acut 1 | H314, H400 |
| VIROCID | Clorură de alchildimetilbenzil-amoniu (CAS 68424-85-1) Clorură de didecildimetil-amoniu (CAS 7173-51-5) Glutaraldehidă (CAS 111-30-8) | Dezinfectant | C - coroziv N - periculos pentru mediu | H226 H302 H314 H317 H332 H334 H400 |
| MOTORINĂ | Amestec de hidrocarburi | Combustibil | Flam. Liq. 3 Tox. acut. 4, Irit. piele 2 Tox. asp. 1 Canc. 2 STOT RE 2, Acvatic cronic 2, | H226; H332; H315; H304; H351; H373; H411 |

Denumirea comercială, compoziția și implicit categoria de pericol a acestor produse pot diferi în funcție de furnizorul acestora.

6.7.1. Titularul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Titularul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conf. Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în laborator: nu este cazul

6.8. Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerințele BAT pentru managementul nutrițional

| Cerinta BAT | Aplicarea în fermă | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| Managementul nutrițional BAT 3. Pentru a reduce azotul total excretat și, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Conformare cu BAT 3, pct. a Conformare cu BAT 3, pct. b Conformare cu BAT 3, pct. c |
| a Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili. | Continutul de proteina din retetele de furajare este scazut (16 -17%), in limitele citate de BREF. Porcii sunt hraniti cu 3 retete de furaje, in functie de varsta. |  |
| b. Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. |  |  |
| c. Adaugarea unei cantitati controlate de aminoacizi esentiali la un regim alimentar cu un nivel scazut de proteine brute | Furajele contin aminoacizi in cantitati controlate 3,28 – 2,5%. |  |
| Tabelul 1.1 Azot total excretat exprimat ca azot = 7,0 - 13,0 kg de N excretat/spatiu pentru animal/an, pentru porci pentru ingrasare | Azot total excretat exprimat ca azot in cadrul fermei este de 10,3 kg de N excretat/spatiu pentru animal/an | Conformare cu BAT 3, tabelul 1.1 |
| BAT 4. Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Conformare cu BAT 4, pct. a Conformare cu BAT 4, pct. b Conformare cu BAT 4, pct. c |
| a. Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. | Porcii sunt hraniti in 3 faze diferentiate pe categorii de varsta. Se utilizeaza nutret pe baza de cereale, srot, premix vitamino-minerale, cu un continut redus de proteine si fosfor. |  |
| b. Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc cantitatea totală de fosfor excretat (de exemplu fitază). | Furajele contin fosfat monocalcic pentru a imbunatati eficienta hranei prin ameliorarea digestabilitatii fosforului |  |
| c. Utilizarea fosfaților anorganici cu grad ridicat de digerare pentru înlocuirea parțială a surselor convenționale de fosfor din furaje. | Furajele contin fosfati anorganici pentru cu grad ridicat de digerare pentru înlocuirea parțială a surselor convenționale de fosfor din furaje. |  |
| Tabelul 1.2 Fosfor total excretat exprimat ca P2O5 = 3,5 - 5,4 kg de P2O5 excretat/spatiu pentru animal/an, pentru porci pentru ingrasare | Fosforul total excretat exprimat ca P2O5 in cadrul fermei este de 4,8 kg de P2O5 excretat/spatiu pentru animal/an | Conformare cu BAT 4, tabelul 1.2 |

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 11 din 04.02.2022, privind sistemul de alimentare cu apă şi de evacuare ape uzate, valabilă până la 03.02.2027, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Olt, SGA Brașov.

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1. Alimentarea cu apă potabilă:

Surse: - subteran pârâu Homorod (Ciucaș), c.b.h. VIII – 1.51, Q = 4,0 l/s, foraj cu adancime de 85 m.

Forajul are asigurată zona de protecție sanitara cu regim sever, conform HG nr. 930/2005.

Coordonate foraj: x = 477920;  y = 537289; z = 565 mdM;

Volume de apă autorizate

Qzi max =  100 mc/zi; 1,16 l/s  -  anual  36,500 mii mc/an;

Qzi med  =  28,0 mc/zi;    0,32  l/s   - anual  10,220 mii mc/an;

Qzi min  =  15,0  mc/zi;  0,18 l/s;   - anual  5,50 mii mc/an;

Functionare: permanentă 365 zile/an si 24 ore /zi

Instalații de captare

Foraj cu H = 85 m, Qexpl.= 2,7 l/s, echipat cu pompă submersibilă de Q = 10 mc/h, P = 2 kW, n=3000 rot/min.

Instalații de înmagazinare

trei rezervoare 3x3 mc echipate cu pompă hidrofor.

Retea de distribuție

- conducta din PEHD Dn 50 mm, L = 96 m prevazută cu branşamente cu De 32 mm pentru hala de ȋngrășare și corpul administrativ cu filtrul sanitar;

- conducta din PEHD De 25 mm pentru instalațiile de adăpat din hala de ȋngrășare;

Volume de apă asigurate în sursă - (foraj propriu);

Qzi max =  100 mc/zi; 1,16 l/s  -  anual  36,500 mii mc/an;

Qzi med  =  28,0 mc/zi;    0,32  l/s   - anual  10,220 mii mc/an;

Qzi min  =  15,0  mc/zi;  0,18 l/s;   - anual  5,50 mii mc/an;

Apă pentru stingerea incendiilor: hidranți pe rețeua de distribuție

Norme de apă

| Nr.crt. | Produsul | U.M. | Norma specifică BREF - ILF |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Adăpare porci | l/cap/zi | 4 – 10 |
| 3. | Igienizare hale | mc/cap/an | 0,07 – 0,3 |

7.1.2.  Ape subterane

Bazinul hidrografic: rau Olt, pârâul Homorod (Ciucaş), c.b.h: VIII.1.51; Qexpl. = 2,7 l/s.

7.1.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerințele BAT pentru utilizarea eficientă a apei

| Cerinta BAT | Aplicarea în fermă | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| 1.4. Utilizarea eficienta a apei BAT 5. Pentru utilizarea eficienta a apei, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos. |  |
| a. Mentinerea unei evidente a utilizarii apei. | Forajul de alimentare cu apa este dotat cu debitmere pentru tinerea evidentei apei cunsumate. Hala este inspectata zilnic in vederea identificarii si repararii echipamentelor. Curatarea halei se realizeaza mecanic si apoi cu ajutorul apei sub presiune. Distributia apei se face printr-un sistem de distributie a apei etans, cu adapatori cu suzete si cupe pentru colectarea scurgerilor. Echipamentul de furnizare a apei este verificat periodic. | Conformare cu BAT 5, pct. a - e BAT 5 pct. f neaplicabil datorita riscurilor de biosecuritate |
| b. Detectarea si repararea scurgerilor de apa. |  |  |
| c. Utilizarea aparatelor de curatare cu inalta presiune pentru curatarea adaposturilor pentru animale si a echipamentelor. |  |  |
| d. Selectarea si utilizarea echipamentului corespunzator (de exemplu adapatori de tip biberon, adapatori circulare, jgheaburi cu apa) pentru anumite categorii de animale, garantând, in acelasi timp, disponibilitatea apei (ad libitum). |  |  |
| e. Verificarea si (daca este necesar) ajustarea in mod periodic a calibrarii echipamentului de furnizare a apei potabile. |  |  |
| f. Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apă utilizată pentru curățenie. |  |  |

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice.

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie să identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de căldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

Consumul de energie electrică din rețeaua publică este de 100 MWh/an și se face printr-un branșament la rețeaua existentă în zonă printr-un post de transformare de 63 kVA amplasat in ferma nr. 1 Doripesco.

Pentru funcționarea și întreținerea eficientă din punct de vedere energetic, în fermă se utilizează tehnologie modernă având un consum redus de energie, în care procesele de ventilare, adapare și hrănire se desfășoara optimizat, fiind automatizate. Există certificare calitativă a instalației.

Pentru iluminat se folosesc tuburi de neon; durata și intensitatea iluminatului sunt controlate automat.

În hala de îngrășare nu se poate asigura ventilația naturală deoarece densitatea animalelor existente nu permite asigurarea parametrilor microclimatului impusi de legislația sanitar-veterinară în vigoare privind bunăstarea animalelor. Pentru adăposturile ventilate mecanic s-a optimizat sistemul de ventilatie in adapost (prin automatizarea si corelarea functionarii ventilatorelor de coama) pentru a oferi un control bun al temperaturii si pentru a realiza o ventilație minima iarna; Admisia aerului proaspăt se face cu ajutorul ferestrelor de admisie, poziționate pe peretii laterali ai halei. Actionarea ferestrelor inlet este realizata prin intermediul computerului de hala care asigura permanenta corelare intre aerul exhaustat si aerul propaspat introdus.

Lucrările de întreținere a consumatorilor se vor desfășura la termen, conform specificațiilor din documentele tehnice. Consumul de energie va fi monitorizat.

Încălzirea filtrului sanitar veterinar se face cu ajutorul radiatoarelor electrice.

7.2.4. Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerințele BAT pentru utilizarea eficientă a energiei

| Cerinta BAT | Aplicarea în fermă | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| 1.6. Utilizarea eficienta a energiei. BAT 8.Pentru utilizarea eficienta a energiei in cadrul unei ferme, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos. |  |
| a. Sisteme de incalzire/racire si de ventilatie cu eficienta ridicata. | Sistemele actuale de incazire si ventilatie corespund nivelului actual tehnologic Microclimatul este controlat automat de catre computerul de climatizare. Peretii exteriori si tavanul ai halei sunt izolati termic. Iluminatul se realizeaza cu lampi fluorescente. | Conformare cu BAT 8, pct. a - d |
| b. Optimizarea sistemelor de incalzire/racire si de ventilatie si gestionarea acestora, in special in cazul in care se utilizeaza sisteme de purificare a aerului. |  |  |
| c. Izolarea peretilor, a podelelor si/sau a plafoanelor adaposturilor pentru animale. |  |  |
| d. Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. |  |  |
| e. Utilizarea schimbătoarelor de căldură f. Utilizarea pompelor de căldură pentru recuperarea căldurii g. Recuperarea căldurii prin intermediul podelei cu așternut prevăzute cu sistem de încălzire și răcire (sistem „combideck”). h. Utilizarea ventilației naturale. | Neaplicabil | - |

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili.

Motorina, combustibil utilizat pentru utilajele interne de încărcare/descarcare și suflantele de aer cald mobile cu capacitatea de 40 kW, pentru încălzirea halei. Depozitarea motorinei se face direct în rezervoarele utilajelor.

Nu exista instalație de gaze naturale.

# 8. DESCRIEREA  INSTALAŢIEI  ŞI  A  FLUXURILOR  TEHNOLOGICE  EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice Stereo 70 ale amplasamentului:

Amplasare în teritoriu: Ferma de creșterea porcinelor este amplasată la sud-est de comuna Crizbav, în apropierea limitei dintre comuna Crizbav şi comuna Hălchiu, pe partea stângă a DC 39, cu acces din DC 39 Satu Nou - Crizbav prin DE 631/2 şi DE 628/7, judeţul Braşov. Conform PUG comuna Crizbav, zona pe care este amplasată ferma are destinație agroindustrială. Amplasamentul se află pe un teren plan, uscat, fară pericol de inundabilitate.

Vecinătăţi:

Nord: teren agricol, Ferma de porci SC PRODUSE REFRACTARE SRL, la 1,5 km se afla paraul Crizbav, iar la o distanta de aproximativ 1,5 km se afla satul Crizbav;

Sud: Ferma de porci SC DORIPESCO PROD SRL (Ferma 1), teren agricol, la cca. 1200 m se afla paraul Hopsu (afluent al paraului Homorod - Ciucas), la o distanta de cca. 3,5 km se afla complexul piscicol Dumbravita, iar la o distanta de aproximativ 3,2 km se afla Satu Nou;

Est: drum de exploatare DE 628/7, teren agricol;

Vest: drum de exploatare DE 628/9, teren agricol, la cca. 2000 m padure.

Cele mai apropiate așezări umane, față de amplasament sunt:

- la nord: loc. Crizbav, com. Crizbav, la cca. 1,5 km;

- la sud-vest: loc. Dumbravița, la cca. 4,1 km;

- la sud-est: localitatea Satu Nou, com. Hălchiu, la cca. 3,2 km;

- la nord-est: localitatea Feldioara, la cca. 8,5 km.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

-în prezent în județul Brașov au fost declarate 22 situri de importanță comunitară (OM nr. 2387/2011, Ord nr. 46/2016) și 8 arii de protecție specială avifaunistică (HG nr. 971/2011, HG  nr. 663/2016);

Dintre siturile prezentate mai sus, cele mai apropiate de ferma de creștere și îngrășare a porcilor sunt:

-situl de protecţie avifaunistică ROSPA0037 Dumbrăviţa-Rotbav-Măgura Codlei, aflat la o distanţă de aprox. 2,3 km;

-situl de importanță comunitară ROSCI0329 Oltul Superior, aflat la o distanță de 3,6 km;

-situl de protecţie avifaunistică ROSPA0093/ROSCI0137 Pădurea Bogata-aprox.7,3 km N.

ROSPA 0037 Dumbrăviţa-Rotbav-Măgura Codlei

În cadrul acestei arii naturale protejate există: Ariile de Protecţie Specială Avifaunistică Complexul Piscicol Dumbrăviţa şi Rotbav (de interes naţional) şi Situl Ramsar - Zona Umedă de Importanţă Internaţională Complexul Piscicol Dumbrăviţa.

Lacurile de la Dumbrăvița sunt situate la aprox. 3,5 km de terenul studiat şi nu sunt afectate de construcţia şi funcţionarea obiectivului.

ROSCI0329 Oltul Superior

Suprafaţa totală a sitului - 1508,2 ha, din care:

- în judeţul Braşov - 51 %  ROSPA0093 /ROSCI0137 Pădurea Bogata

Suprafaţa totală a sitului - 6329,2 ha, din care:

- în judeţul Braşov - 100 % - 6329,2 ha;

- comuna Apaţa < 1 %;

- comuna Crizbav < 1 %,

- comuna Hoghiz - 22 % - 3831,52 ha;

- comuna Măieruş - 38 % - 2475,66 ha.

Unități structurale pe amplasament:

Pe amplasamentul cu suprafața totală de 16275 mp sunt următoarele obiective:

- 1 hala cu dimensiunile: L = 129,7 m; l = 18,66 m, S = 2425 mp;

- Corp administrativ cu suprafaţa construită de 146 mp, regim de înălţime P, compusă din: birou, depozit medicamente, depozit materiale, camera necropsie, două module de vestiare haine stradă/haine lucru și baie cu duş fiecare;

- Incinta dezinfecție rutieră;

- Gospodărie de apa compusă dintr-un puț forat de adâncime H = 85 m, instalație hidrofor și 3 revervoare pentru înmagazinarea apei cu V = 3000 l fiecare;

- 2 silozuri de furaje, capacitate 40 mc fiecare;

- Bazin etanș vidanjabil cu V = 20 mc, pentru colectarea apelor uzate menajere;

- Bazin pentru colectarea intermediară a dejecțiilor si apelor de spalare a halei, cu capacitatea de 100 mc;

- Lagună stocare dejecții cu o capacitate de 4300 mc;

- 2 foraje pentru monitorizarea calității apelor subterane;

- Platforme betonate pentru asigurarea accesului la silozurile de furaje şi pentru activităţile curente ale fermei;

- Rețele de alimentare cu apă, canalizare, electricitate.

Regim juridic:

- conform extras C.F. nr. 43311 Crizbav, nr. cad. 4331 - intabulare, drept de proprietate ca bun comun, dobandit prin conventie 1/1, în favoarea numiților CRIZBĂȘAN EMANOIL - DORIN și CRIZBĂȘAN SIMONA si intabulare drept de superficie pentru o perioada de 15 ani, incepand din 14.02.2017 pana in data de 14.02.2032, in favoarea numitei DORIPESCO PROD SRL

Ferma dispune de 1 hala cu dimensiunile 129,7 x 18,66 m (Sc = 2425 mp) pentru creșterea porcilor.

Repartizarea locurilor în hala

| Hala | Categorie animale | Distributia locurilor | Nr. locuri |
| --- | --- | --- | --- |
| Hala 1 | Porci la îngrășare > 30 kg | 44 boxe comune, fiecare pentru 60 porci și 8 boxe comune, fiecare pentru 20 porci | 2800 |

Hala are o capacitate de 2800 capete porc gras, asigurand 0,715 mp/porc gras conform Directivei CE 88/2001 privind standardele minime pentru protecția porcilor, cu modificarile ulterioare.

Boxele sunt dotate cu gratare din beton pe întreaga suprafață a pardoselei. Accesul la boxe se face dintr-un hol de 90 cm lățime.

Sistem constructiv:

- Fundaţie din beton C8/10 pe coronament, cu o lăţime de 65 cm la adâncimea de 1,95 m faţă de cota 0 şi fundaţii izolate de 1 x 1 m pentru stâlpii de prindere grinzi;

- Elevaţii armate pe contur, cu lăţimea de 32,5 cm, înălţimea de 1,30 m cu centuri exterioare de 25 cm;

- Stâlpi şi grinzi din beton armat pentru grătarele de beton;

- Placă de beton armat cu grosimea de 30 cm, panta de 0,5% de la intrare până la evacuarea dejecţiilor;

- Invelitoare tablă zincată în arc;

- Tavan suspendat pentru asigurarea condiţiilor tehnice de montare a echipamentelor tehnologice (apa, 4 ventilatoare, instalaţii electrice);

- Cameră de tratament cu pardoseală de gresie, dotată cu computer de climatizare și furajare, filtru de apă, dozator de medicamente.

Anexa administrativă (clădire îngrijitori) este o clădire tip parter cu suprafaţa construită de 146 mp, executată din zidărie, finisaje interioare corespunzătoare activității specifice cu tencuieli simple, placări cu faianță  și cuprinde următoarele spații funcționale: birou, depozit medicamente, depozit materiale, camera necropsie, doua module de vestiare haine strada/haine lucru si baie cu duş fiecare.

Laguna pentru colectarea dejecţiilor, cu S = 1256 mp este o construcţie ingropată, descoperită, impermeabilizată cu argilă compactată (20 cm), folie bituminoasă hidrofugă, beton C25/30 (20 cm). Caracteristicile geometrice ale lagunei sunt:

  - forma unui trunchi de piramida, cu suprafaţa bazei mari (cota 0) de 1256 m2;

  - înclinaţia taluzelor: 60°;

  - adâncime laguna: 4,00 m;

  - volum util total: 4300 mc.

### 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

Fluxul tehnologic prevede creșterea și îngrășarea porcilor de la greutatea de 20 - 25 kg până la 110 kg și la final livrarea porcilor la abator. Ciclul de producție durează 110 zile, urmat de 10 zile pentru igienizarea și pregătirea halei pentru ciclul următor.

Anual se realizează 3 cicluri de creștere.

Procesele operaționale din cadrul fermei de porci pot fi împărțite în secvențe după cum sunt prezentate în cele ce urmează:

- populare cu animale (tineret la 20-25 kg) aduse din alte ferme și instalarea acestora în hala de productie;

- încărcare animale adulte (110 kg) pentru a fi transportate la abator;

- activități de asistență și suport pentru procesele biologice de creștere a greutații corporale a animalelor;

- adăpostire, constand din: 1 hala cu boxe comune, cu pardoseala acoperită complet cu grătare de beton, sisteme de ventilație naturală și artificială;

- furnizare hrană, prin rețeaua de distribuție proprie, la fiecare boxă;

- alimentare cu apă, prin sistem automatizat cu adapătoare cu suzete;

- curățarea adaposturilor, prin spălarea periodică a boxelor cu apă sub presiune, respectiv cu mașini de curățat la sfârșitul fiecărui ciclu de producție; această secvență include colectarea și evacuarea dejecțiilor, în amestec cu apa de spălare, din hala către lagună;

- asistență veterinară de specialitate;

Furajarea

Pe toată perioada de îngrăşare, furajarea se face adlibidum şi este controlată prin senzorii de hrănire, care adaptează cantitatea după starea fiziologică şi greutatea animalelor precum şi după compoziţia furajului.

Programul de furajare trece de la o reţetă la alta treptat, în mai multe faze de furajare.

Computerul de furajare se află în camera de tratamente, personalul de deservire verificând zilnic parametrii de funcţionare, de cel puţin două ori pe zi.

Furajarea se face de cel puțin 3 ori pe zi. Boxele sunt dotate cu trocuțe longitudinale astfel încât toate animalele au acces la furaj în același timp, ducând la o reducere a consumului de furaj și a pierderilor tehnologice care apar în sistemul ad libidum.

În cadrul unității se are în vedere utilizarea nutrețurilor combinate complete specifice fiecărei categorii de vârstă și stare fiziologică.

Se utilizează rețete pentru 3 etape de creștere.

Adăparea

Instalaţia de adăpare din hala de porci este formată din: regulator de presiune, filtru, dozatoare de medicamente şi contoare electronice cu alarmă pentru măsurarea consumului de apă, amplasate în camera tehnică.

Distribuţia apei în hală se face prin linii de adăpare Dn = 40 mm, din care se ramifică conducte cu Dn = 25 mm, care alimentează adăpătorile din boxele de creştere şi îngrăşare.

Fiecare boxă este dotată cu adăpători cu suzetă și cupă pentru evitarea pierderilor de apă.

Dotarea sistemului de adăpare:

| Hala | Nr. linii de adăpare | Nr. adăpători |
| --- | --- | --- |
| Hala 1 | 4 | 140 |

Colectarea și transportul apelor uzate și al dejecțiilor

Boxele nu se spală zilnic. Periodicitatea operaţiilor de curăţare/spălare a halei depinde de faza de creştere.

Hala de producție este prevăzută cu canale subterane acoperite cu grătare din beton care asigura pavimentul. Canalele colectează apa de igienizare și dejecțiile și periodic se deversează în canalizarea exterioară prin intermediul unui siber.

În canalele colectoare de sub pardoseala halei de creştere se colectează atât fecalele cât şi urina animalelor, în aceste canale fiind colectate şi pierderile de apă de la sistemele de adăpare, precum şi eventualele pierderi de furaj.

Dejecțiile sunt colectate în cuve betonate (h = 700 mm) amplasate sub hala pe toată suprafața halei.

Prin acționarea manuală a dopurilor, datorită presiunii proprii și a pantei de inclinare de cca. 5 % dejecțiile curg în bazinul intermediar de unde cu ajutorul unei pompe tocător sunt impinse spre lagună.

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

| Denumirea procesului | Descrierea procesului si a etapelor/fazelor | Instalatii/Echipamente/Parametri specifici de operare | Data reviz |
| --- | --- | --- | --- |
| Creșterea intensivă a porcilor tineret | Pregătirea halei pt. populare, popularea, aprovizionarea/ descărcarea pneumatică din mijloacele auto/depozitarea furajelor în buncare, hrănirea tip fazial, adăparea, asigurarea/menținerea microclimatului,vaccinari /tratamente (după caz), depopularea (livrarea) porcilor la abatoare, evacuarea/depozitarea și transportul dejecțiilor | 1 hala cu boxe, 2 buncăre de furaje exterioare, sistem transfer furaj în interiorul halei, sistem automat adăpare, sistem evacuare dejecții |  |

Schema generală a activităților și emisiilor către mediu:

8.2.2. Activităţi conexe

Ventilație și climatizare

Pentru minimizarea consumului de energie (electrică și termică) s-a făcut o izolare foarte buna a halei astfel încât să se evite formarea curenţilor de aer suplimentari și pentru a se asigura un schimb constant între aerul viciat și aerul proaspat în hala de producţie.

Regulatorul de climă controlează turația motoarelor ventilatoarelor în funcţie de parametrii înregistrați în grajduri.

Sistemul de ventilaţie este realizat prin subpresiune, aerul viciat este eliminat prin aspiraţie, prin cămine izolate de evacuare confecţionate din fibră de sticlă statificată şi spumă poliuretanică, cu o lungime de 3 m.

Unităţile de evacuare sunt prevăzute cu duze de evacuare cu clapete regulatoare acţionate de câte un motor şi comandate de regulatorul de climă şi difuzoare care împiedică pătrunderea apei din precipitaţii şi formarea curenţilor de aer din cauza vântului.

Aerul proaspăt este introdus în hala pe întreaga lungime a grajdurilor prin guri murale de admisie, iar evacuarea se face cu ajutorul ventiloconvectoarelor - exhaustoare montate pe coama halei.

Dotarea sistemului de ventilație:

| Hala | Nr. Ventilatoare exhautoare aer viciat din hala | Nr. Ventilatoare omogenizare aer in hala | Nr. guri de admisie aer curat |
| --- | --- | --- | --- |
| Hala 1 | 20 x 20 000 mc/h | 12 x 16 600 mc/h | 48 |

Încălzirea/răcirea compartimentelor

În general, hala pentru creșterea și îngrășarea porcilor nu se încălzeste. Totuși, în perioadele cu temperaturi foarte scăzute, dacă este necesar, se utilizeaza suflante de aer cald mobile cu capacitatea de 40 kW pe fiecare unitate, care funcționează cu motorină.

Spatiul administrativ este incalzit cu radiatoare electrice.

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decât cele normale

Condițiile anormale de funcționare sunt:

- avarie la sistemul de furnizare a energiei electrice;

- stricarea pompei din forajul de alimentare cu apă;

- apariția unei epizooții;

- avarie la sistemele de distributie a furajelor și apei.

Aceste situații anormale nu conduc la mărirea impactului fermei asupra factorilor de mediu.

Pentru funcționarea în condiții anormale sunt elaborate proceduri specifice.

De asemenea sunt elaborate planuri pentru acționare în caz de accidente (incendii, poluări  accidentale).

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR  ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii în atmosferă (aer)

9.1.1. Emisii dirijate

Nu este cazul.

9.1.2. Emisii difuze:

Sunt declanșate de:

- procesele metabolice;

- managementul dejecțiilor;

- activități auxiliare: de transport, de descărcare a furajelor, de întreținere a incintei.

Categoriile de surse asociate acestor emisii sunt:

- hala de producție ale căror guri de ventilație și celelalte deschideri pot fi considerate un sistem de surse punctiforme;

- laguna de stocare a dejecțiilor, în care se produce fermentarea acestora, ca sursă de suprafață;

- instalațiile de descărcare a furajelor în vederea hrănirii emit pulberi.

Sursele de emisii și poluanții specifici ai aerului rezultați din activitatea de creștere a porcilor:

| Poluanți | Surse de emisii |
| --- | --- |
| NH3 | Hala de creștere a porcilor,depozitarea și împrăștierea dejecțiilor |
| CH4 | Depozitarea și tratarea dejecțiilor |
| N2O | Depozitarea și imprastierea dejecțiilor |
| H2S | Depozitarea și imprastierea dejecțiilor |
| NMVOC | Depozitarea și imprastierea dejecțiilor |
| Pulberi | Depozitarea hranei și din hala de creștere |

In general, se produc emisii de amoniac, gaz metan și protoxid de azot și din activitatea de împrăștiere a dejecțiilor pe câmp. Aceste emisii se produc însă în afara amplasamentului fermei și de aceea, nu sunt luate în considerare la evaluarea impactului generat pe amplasament.

Controlul pentru minimizarea excreției de azot și a emisiilor de compuși ai azotului se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adăpostire, compoziția furajelor, modul de administrare a apei de băut, colectarea/transferul/tratarea/stocarea și eliminarea dejecțiilor.

Intensitatea mirosului în cazul fermei este dată de compoziția furajului care acționează asupra dejecțiilor și de tehnicile utilizate la manipularea și stocarea dejecțiilor. Conform datelor experimentale o dietă cu nivel de proteină scăzut duce la scăderea intensității mirosului.

Pentru minimizarea emisiilor se vor lua următoarele măsuri:

- aplicarea unei diete cu conținut mic de proteină crudă;

- funcționarea continuă a ventilatoarelor pentru evitarea acumulării de poluanți în hală;

- funcționarea corectă, fără pierderi a sistemului de alimentare cu furaje pentru a se evita producerea pulberilor;

- revizia periodică a mijloacelor de transport pentru a diminua noxele produse prin arderea combustibililor;

- revizia sistemului de alimentare cu apă pentru a preveni pierderile care duc la umezirea așternutului și creșterea emisiei de amoniac.

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Titularul de activitate are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Titularul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. În cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM Brașov şi GNM-SCJ Brașov, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare/evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.1.9. Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerințele BAT pentru reducerea emisiilor de poluanți atmosferici

| Cerinta BAT | Aplicarea în fermă | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| 1.8. Emisii de pulberi BAT 11. Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adapost pentru animale, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. |  |
| a. Reducerea formarii pulberii in interiorul cladirilor destinate cresterii animalelor. In acest scop se poate utiliza o combinatie intre urmatoarele tehnici: 1. utilizarea unui material de asternut mai gros (de exemplu paie lungi sau rumegus in loc de paie taiate); 2. aplicarea unui asternut proaspat prin utilizarea unei tehnici de presare a asternutului care genereaza un nivel scazut de pulberi (de exemplu cu mâna); 3. alimentarea ad libitum; 4. utilizarea hranei umede, a hranei sub forma de pelete sau adaugarea unor materii prime uleioase sau lianti in sistemele de furajare uscate; 6. proiectarea si operarea sistemului de ventilatie la o viteza mica a aerului in adapost. | Pardoseala boxelor este prevazuta cu elemente din beton. Furajare ad libitum. Furajele contin in compozitie uleiuri si sroturi vegetale. Sistemul de ventilatie opereaza cu viteza scazuta pentru a nu crea curenti de aer in adapost. | Conformare cu BAT 11 pct. a |
| b) Reducerea concentrației de pulberi în interiorul adăpostului pentru animale prin aplicarea uneia dintre următoarele tehnici: 1. ceață de apă 2. pulverizarea cu ulei 3. ionizare. | In ferma nu este aplicata aceasta tehica | - |
| c) Purificarea aerului expirat de un sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. captator de apă 2. filtru uscat 3. epurator de apă 4. epurator umed cu acid 5. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”); 6. sistem de purificare a aerului în două sau trei etape 7. biofiltru. | In ferma nu este aplicata aceasta tehica | - |
| Emisiile provenite din depozitarea dejecțiilor lichide BAT 16. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din depozitarea dejecțiilor lichide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor de mai jos. |
| a. Proiectarea și gestionarea corespunzătoare a depozitului de dejecții lichide prin utilizarea mai multor tehnici prezentate mai jos: 1.reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul depozitului de dejecții lichide. 2. reducerea vitezei vântului și a ratei de schimb a aerului pe suprafața dejecțiilor lichide prin operarea depozitului la un nivel mai scăzut de umplere. 3. reducerea la minimum a amestecării dejectiilor lichide. | Laguna de dejectii va fi golita la fiecare 6 luni astfel ca nivelul maxim al dejectiilor va fi mult sub cota terenului. Laguna de dejectii nu este dotata cu mixer, astfel ca dejectiile nu vor fi amestecate. | Conformare cu BAT 16 pct. a |
| b. Acoperirea depozitului de dejecții lichide. În acest scop se poate utiliza una dintre următoarele tehnici: 1. acoperitoare rigidă; 2. acoperitori flexibile; 3. acoperitori plutitoare, cum ar fi: - pelete de plastic; - materiale vrac ușoare; - acoperitori flexibile plutitoare; - plăci geometrice din plastic; - acoperitori gonflabile; - crustă naturală; - paie. | Laguna de dejectii se va acoperi prin formarea crustei naturale | Conformare cu BAT 16 pct. b |
| c. Acidifierea dejecțiilor lichide. | Nu se aplica in ferma | - |
| BAT 17. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite dintr-un depozit îngropat (lagună) de dejecții lichide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |
| a. reducerea la minimum a amestecării dejectiilor lichide. b. Acoperirea depozitelor ingropate de dejecții lichide cu o acoperitoare flexibila si /sau plutitoare, cum ar fi: - folii de plastic flexibile; - materiale vrac ușoare; - crustă naturală; - paie. | Laguna de dejectii nu este dotata cu mixer, astfel ca dejectiile nu vor fi amestecate. Laguna de dejectii se va acoperi prin formarea crustei naturale. | Conformare cu BAT 17 pct. a - b |
| Prelucrarea dejecțiilor animaliere în ferme BAT 19. În cazul în care se utilizează prelucrarea în ferme a dejecțiilor animaliere, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor, mirosuri și organisme patogene microbiene în aer și apă și pentru a facilita depozitarea dejecțiilor animaliere și/sau împrăștierea pe sol, BAT constau în prelucrarea dejecțiilor animaliere prin aplicarea uneia dintre tehnicile indicate mai 31ystem31 a unei combinații a acestora. |
| a. Separare mecanică a dejecțiilor lichide. b. Fermentarea anaerobă a dejecțiilor animaliere într-o instalație de biogaz. c. Utilizarea unui tunel extern pentru uscarea dejecțiilor animaliere. d. Fermentarea (aerarea) a dejecțiilor lichide. e. Nitrificarea – denitrificarea dejecțiilor lichide. f. Compostarea dejecțiilor solide | Dejectiile sunt depozitate in laguna minim 6 luni pentru mineralizare. | Conformare cu BAT 19 pct. d |
| Emisiile de amoniac provenite din adăposturile pentru porci BAT 30. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru porci, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| a. Una dintre următoarele tehnici, care aplică unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora: (i) reducerea suprafeței emițătoare de amoniac; (ii) creșterea frecvenței de transportare a dejecțiilor lichide (dejecții animaliere) către depozite externe; (iii) separarea urinei de materiile fecale; (iv)păstrarea asternutului curat si uscat. | Hala de crestere este prevazuta cu pardoseala complet acoperita cu gratare care permit scurgerea dejectiilor in bazinele din subsolul halei. Sistemul de ventilatie asigura si o uscare fortata a pardoselei. | Conformare cu BAT 30 pct. a |
| 0. O fosă adâncă (în cazul unei podele prevăzute integral sau partial cu grătare) numai în cazul în care este utilizată în combinatie cu o măsură de reducere suplimentară, de exemplu: - o combinatie de tehnici de management nutritional; - un sistem de purificare a aerului; - reducerea pH-ului dejectiilor lichide; - răcirea dejectiilor lichide. | Porcii sunt hraniti in 3 faze diferentiate pe categorii de varsta. Se utilizeaza nutret pe baza de cereale, srot, premix vitamino-minerale, cu un continut redus de proteine si fosfor. | Conformare cu BAT 30 pct. 0 |
| 5. Fosă pentru dejectii animaliere de dimensiuni reduse (în cazul unei podele prevăzute integral sau partial cu grătare). | Adancimea canalelor de sub pardoseala boxelor este de 70 cm. | Conformare cu BAT 30 pct. 5 |

Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere, BAT constau în încorporarea dejecțiilor animaliere în sol cât mai repede posibil (BAT 22)

| Parametru | Intervalul de timp asociat BAT cuprins între împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere și încorporarea acestora în sol (ore) |
| --- | --- |
| Timp | 0(1)-4(2) |

(1) Limita inferioară a intervalului corespunde încorporării imediate.

(2) Limita superioară a intervalului poate fi de până la 12 ore, în cazul în care condițiile nu sunt favorabile unei încorporări mai rapide, de exemplu în cazul în care resursele umane și mașinile nu sunt accesibile din punct de vedere economic.

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

9.2.2.  Evacuarea apelor uzate:

Apele uzate menajere: provenite de la corpul administrativ sunt dirijate printr-o rețea de canalizare din PVC KG Dn 110 mm, L = 18 m cu descărcare într-un bazin etanş vidanjabil cu V= 20 mc; vidanjarea bazinului se face de către societăți autorizate, cu transportul lor la o stație de epurare, pe bază de contract încheiat.

Volume de apă uzată menajeră: V ev zi max = 1 mc/zi; V ev zi med = 0,5 mc/zi.

Apele uzate rezultate de la igienizarea halei de creştere: Apele uzate provenite de la spălarea halei după depopulare sunt colectate în sistemul de dejecții printr-o rigolă betonată cu lungimea de 130 m, h = 0,5 m şi lbaza = 0,6 m în rezervorul intermediar cu Vutil=100 mc şi sunt evacuate printr-o pompă tocător în laguna de dejecții care are capacitatea totală  V=4300 mc.

9.2.3.  Evacuarea dejecțiilor animaliere:

Hala de creștere a porcilor este realizata cu pardoseala din beton, tip grătar, prin care dejecțiile sunt evacuate în bazinul de stocare amplasat sub hala de creștere.

Pardoseala este realizată din prefabricate din beton armat cu grosimea de 10 cm și fante de 17 mm, care facilitează eliminarea dejecțiilor în bazinul de colectare a acestora, prevăzut cu perna de apă de 0,5 - 0,7 m, care se golește prin deschiderea manuală a siberului.

La sfârșitul ciclului de creștere dejectiile împreună cu apa folosită la spălarea halei după depopulare, sunt evacuate printr-o rigola betonată în laguna de dejecții.

Laguna de dejecții are capacitatea totală Vutil = 4300 mc, este construită cu radierul şi pereții impermeabilizați (argila compactată (20 cm), folii bituminoase hidrofuge, beton C25/30 (20 cm), in scopul prevenirii poluării solului și acviferului freatic.

Maturarea dejecțiilor se face în laguna de dejecții, după care sunt transportate ca fertilizant pe terenurile agricole.

Dimensionarea lagunei pentru stocarea dejecțiilor semilichide s-a făcut pentru o perioadă de maturare/fermentare de minim 24 săptămâni.

9.2.4. Evacuarea apelor pluviale:

Apele pluviale de pe acoperişul halei de creştere se colectează prin jgheaburi şi burlane cu descărcare  liberă la nivelul solului.  Q pluvial = 28,0 l/s.

Apele pluviale de pe căile de acces şi parcaje sunt colectate prin rigole perimetrale şi descărcate pe spațiile verzi.  Q pluvial = 35,0 l/s.

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere (Filtru sanitar) | - pH, - materii totale în suspensie,CBO5,CCOCr,N-NH4,NO3,NO2,P total | Un bazin vidanjabil capacitate de 20 mc și transport la o stație de epurare orășenescă de către societate specializată autorizată |
| Ape pluviale convențional curate de pe construcții | Nu este cazul | Descarcate liber la nivelul solului |
| Ape pluviale posibil impurificate (drum incintă) | Nu este cazul | Colectate în rigole de beton și evacuate pe spaţiul verde amenajat |

9.2.5. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 11 din 04.02.2022  eliberată de Administraţia Naţională „Apele Române”, ABA Olt, SGA Brașov, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual mediu (mii mc) |
|  |  | Maxim (mc/zi) | Mediu (mc/zi) |  |
| Menajere | Bazin vidanjabil | 1 | 0,50 | 0, 183 |
| Tehnologice rezultate de la igienizarea halei | Laguna impermeabilizata | 37 mc/an |
| Ape pluviale | Descarcare libera la nivelul solului | 63,00 l/s |

9.2.6. Pretratare

Nu este cazul.

9.2.7. Tratare

Nu este cazul.

9.2.8. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.9. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.2.10. Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerințele BAT pentru reducerea emisiilor de poluanți în ape

| Cerinta BAT | Aplicarea în fermă | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| Emisii provenite din ape uzate. BAT 6. Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constau în utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos. | Conformare cu BAT 6 pct. a - c |
| a. Mentinerea suprafetei zonelor murdare din curte la un nivel cât mai redus posibil. | Curatarea halei se realizeaza mecanic si apoi cu ajutorul apei sub presiune. Apa pluvială de pe acoperisul cladirilor este considerata ca fiind apa curata si se evacueaza prin jgheaburi şi burlane spre rigole. |  |
| b. Reducerea la minimum a consumului de apă. |  |  |
| c. Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate. |  |  |
| Emisii provenite din ape uzate. BAT 7. Pentru a reduce emisiile în apă provenite din apele uzate, BAT constau în utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos. |
| a. Scurgerea apelor uzate către un container special sau un depozit pentru dejectiile lichide. | Apele uzate rezultate de la spalarea halei sunt colectate si tratate in in acelasi mod ca si dejectiile. Apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar se colectează gravitational intr-un bazin vidanjabil. | Conformare cu BAT 7 pct. a - b |
| b. Epurarea apelor uzate. | Vidanjarea apelor uzate menajere se realizeaza de către o firmă autorizată specializată si epurate intr-o instalatie externa. |  |
| c. Împrăștierea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigații, cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bară de împrăștiere. | Nu se aplica in ferma | - |

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

Pe amplasamentul fermei:

Pentru monitorizarea zonei de influenţă laguna dejectii şi hala de creştere, pe amplasament sunt realizate 2 foraje de observație și monitorizare cu adâncimea de 15 m și 20 m si care interceptează acviferul în intervalul 6 - 18,5 m:

- foraj de moniorizare nr. 1 (FM1) în amonte de laguna de dejecții.

- foraj de moniorizare nr. 2 (FM2) amplasat în aval de laguna stocare dejecții.

9.3.2. Măsuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

- Obligaţia beneficiarului de a dispune de teren suficient pentru împrăştierea fertilizantului pentru cel puţin 80 % din cantităţile ce se produc pe parcursul unui an, diferenţa de până la 100 % se acoperă prin contracte ferme de furnizare către fermieri agricoli.

- Obligaţia beneficiarului de a se dota cu utilaje şi echipamente pentru manipularea, transportul şi administrarea în câmp a fertilizantului.

- Conform Ordinului nr. 242 din 2005, beneficiarul are obligaţia să realizeze monitorizarea calităţii freaticului.

- Să realizeze şi să respecte Planul de management al dejecțiilor şi deşeurilor, în concordanţã cu prevederile legale în vigoare:

- ORD. 24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala;

- O.M. nr. 296 din 2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea  programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitriţi din surse agricole.

- H.G. nr. 964 din 2000 cu completările ulterioare (H.G. nr. 210 din 2007) privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole.

- ORDIN nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor impotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole.

9.3.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerințele BAT pentru reducerea emisiilor de poluanți în sol

| Cerinta BAT | Aplicarea în fermă | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| BAT 18. Pentru a preveni emisiile în sol și în apă provenite din colectarea, transportarea prin conducte și depozitarea dejecțiilor lichide într-un depozit și/sau într-o lagună (depozit îngropat), BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |
| a. Utilizarea depozitelor care pot rezista influențelor mecanice, chimice și termice. b. Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile lichide pe durata perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora. c. Construirea de instalații etanșe și echipament pentru colectarea și transferarea dejecțiilor lichide (de exemplu puțuri, canale, canale de scurgere, stații de pompare). d. Depozitarea dejecțiilor lichide în depozite îngropate (lagune) care au baza și pereții impermeabili, de exemplu acoperiți cu argilă sau un strat de plastic (sau un strat dublu). e. Instalarea un sistem de detectare a scurgerilor, constând, de exemplu într-o geomembrană, un strat de drenare și un sistem de țevi de drenare. f. Verificarea integrității structurale a depozitelor cel puțin o dată pe an. | Bazinele de colectare a dejectiilor de sub hala, rigola de evacuare a dejectiilor, bazinul tampon si laguna de dejectii sunt realizate din beton. Baza si peretii lagunei sunt impermeabilizate cu un strat de argila compactata si folie hidroizolanta. Sistemul de colectare a dejectiilor permite colectarea / depozitarea dejectiilor pentru o perioada de minim 6 luni. Pentru monitorizarea calitatii apei subterane din zona de influenta a fermei au fost realizate 2 foraje de monitorizare. Cel putin o data pe an, laguna se goleste complet, pentru verificarea integritatii acesteia. | Conformare cu BAT 18 pct. a - f |

9.4. Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerințele BAT pentru reducerea zgomotului

| Cerinta BAT | Aplicarea în fermă | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| BAT 9.Pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile sonore, BAT constau in elaborarea si punerea in aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului, care face parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) si care include urmatoarele elemente: (i) un protocol care contine actiunile si calendarele corespunzatoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea zgomotului; (iii) un protocol pentru raspunsul la evenimentele sonore identificate; (iv) un program de reducere a zgomotului, conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile sonore, pentru a caracteriza contributiile surselor si pentru a pune in aplicare masuri de eliminare si/sau reducere; (v) o analiza a incidentelor sonore anterioare si a masurilor de remediere a acestora si diseminarea cunostintelor privind incidentele sonore. | Neaplicabil Conform Rapoartele de incercari executate de catre laborator acreditat RENAR, factorul de mediu zgomot se incadreaza in limita prevazuta de SR 10009/2017. |
| BAT 10. Pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. |  |
| a. Asigurarea unor distante adecvate intre instalatie/ferma si receptorii sensibili b. Amplasarea echipamentelor Nivelurile de zgomot pot fi reduse prin: (i)mărirea distanței dintre emițător și receptor (prin amplasarea echipamentelor cât mai departe posibil de receptorii sensibili); (ii) reducerea la minimum a lungimii țevilor de distribuire a furajelor; (iii) amplasarea recipientelor și a silozurilor cu furaje astfel încât să se reducă la minimum circulația vehiculelor în cadrul fermei. c. Masuri operationale Acestea includ măsuri cum ar fi: (i) închiderea ușilor și a orificiilor principale ale clădirii, în special pe perioada hrănirii, în cazul în care este posibil; (ii) utilizarea echipamentului de către personal cu experiență; (iii) evitarea activităților generatoare de zgomot în timpul nopții și la sfârșit de săptămână, în cazul în care este posibil; (iv) măsuri pentru controlul zgomotului în cursul activităților de întreținere; (v) operarea conveierelor și a transportoarelor elicoidale pline cu furaje, în cazul în care este posibil; (vi) efectuarea a cât mai puține lucrări de terasament în zonele aflate în aer liber pentru a reduce zgomotul generat de tractoarele cu grapă. | Ferma este amplasata la o distanta de aprox. 1500 m de cea mai apropiata zona locuita. Silozurile de furaje sunt amplasate in vecinatatea halei pentru reducerea lungimii tevilor de distributie. Usile halei sunt in permanenta inchise. Personalul de exploatare este instruit. Activitatile de aprovizionare cu furaje, populare si depopulare se realizeaza doar pe timpul zilei. Se utilizeaza ventilatoare cu randament ridicat, controlate de computerul de climatizare. Transportul furajelor de la buncăre in hală se face transportoare cu spiră. Pe amplasament nu se execută lucrări de terasamente - neaplicabil. | Conformare cu BAT 10 pct. a Conformare cu BAT 10 pct. b Conformare cu BAT 10 pct. c |

9.5. Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerințele BAT pentru reducerea mirosului

| Cerinta BAT | Aplicarea în fermă | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| BAT 12. Pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de o ferma, BAT constau in elaborarea, punerea in aplicare si revizuirea periodica a unui plan de gestionare a mirosurilor, in cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include urmatoarele elemente: (i) un protocol care contine actiunile si calendarele corespunzatoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; (iii) un protocol pentru raspunsul la cazurile identificate de neplaceri cauzate de mirosuri; (iv) un program de prevenire si eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (a se vedea BAT 26), pentru a caracteriza contributiile surselor si pentru a pune in aplicare masuri de eliminare si/sau reducere; (v) o analiza a incidentelor anterioare in materie de mirosuri si a masurilor de remediere a acestora si diseminarea cunostintelor privind incidentele in materie de mirosuri. | Titularul a implementat un Plan de gestionare a mirosurilor generate din activitatea femei. Sunt prevazute masuri pentru prevenirea generarii dar si pentru reducerea mirosurilor: - hrănirea porcilor cu furaje cu conținut redus de proteina: continuu; - evitarea depozitarii dejecțiilor pe amplasament : continuu; - utilizarea ventilatoarelor si a ileturilor de perete pentru a dirija fluxul de aer din hala: continuu; - exploatarea bazinul de colectare ape uzate la un nivel mai scăzut pentru a reduce rata de schimb a aerului: continuu; - transportul dejecțiilor catre beneficiari de terenuri cu mijloace adecvate pentru incorporarea imediata in sol a ingrasamantului organic: dupa fiecare depopulare. | Conformare cu BAT 12 |
| BAT 13. Pentru a preveni sau, in cazul in care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri si/sau impactul mirosurilor provenite de la o ferma, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos. |  |
| a. Asigurarea unei distante adecvate intre ferma/instalatie si receptorii sensibili. | Ferma este amplasata la o distanta de aprox. 1500 m de cea mai apropiata zona locuita. | Conformare cu BAT 13 pct. a |
| b. Utilizarea unui sistem de adaposturi care pune in aplicare unul dintre urmatoarele principii sau o combinatie a acestora: - mentinerea animalelor si a suprafetelor uscate si curate (de exemplu evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezentei dejectiilor animaliere in zonele de odihna sau pe podelele partial acoperite cu gratare); —evacuarea frecventă a dejecțiilor animaliere către un depozit de dejecții animaliere (acoperit) situat în exterior; -- mentinerea asternutului uscat si in conditii aerobe in sistemele cu asternut. | Boxele sunt dotate cu pardoseala complet acoperita cu gratare care permite scurgerea apei si a dejectiilor in bazinul colector din subsolul halei. Sistemul de adapare este prevazut cu cupe pentru evitarea pierderilor de apa. Dejectiile sunt evacuarea frecvent in laguna exterioara care se acopera cu o crusta naturala. Pardoseala este mentinuta uscata datorita sistemului de ventilatie. | Conformare cu BAT 13 pct. b |
| c. Optimizarea conditiilor de evacuare a aerului din adaposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici sau a unei combinatii a acestora: - cresterea inaltimii la care este amplasat orificiul de evacuare (de exemplu evacuarea aerului deasupra nivelului acoperisului, cosuri, devierea aerului evacuat prin coama acoperisului, si nu prin partea inferioara a peretilor); - cresterea vitezei de ventilatie a orificiului vertical de ventilatie; - amplasarea eficienta a barierelor externe pentru a crea turbulente ale fluxului de aer aflat in miscare (de exemplu vegetatie); - adăugarea unor acoperitori deflectoare în orificiile de evacuare amplasate în partea inferioară a pereților pentru a devia aerul evacuat către sol; - devierea aerului evacuat către părțile laterale ale adăpostului care sunt orientate în direcția opusă receptorului sensibil; - alinierea axei coamei acoperișului unei clădiri ventilate natural transversal față de direcția predominantă a vântului. | Ventilatoarele exhaustoare sunt amplasate pe acoperisul halei. Viteza de ventilație este crescută prin reducerea diametrului orificiului vertical de ventilatie | Conformare cu BAT 13 pct. c |
| d. Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”); 2. biofiltru: 3. sistem de purificare a aerului în două sau trei etape. | Aceasta tehnica nu este aplicata in ferma | - |
| e. Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici de depozitare a dejecțiilor animaliere sau a unei combinații a acestora: 1. acoperirea dejecțiilor lichide sau solide în timpul depozitării; 2. amplasarea depozitului, luând în considerare direcția generală a vântului și/sau adoptarea de măsuri pentru a reduce viteza vântului în jurul și deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale); 3. reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide. | Dejectiile depozitate in laguna se acopera cu o crusta naturala. Laguna de dejectii va fi golita la fiecare 6 luni astfel ca nivelul maxim al dejectiilor va fi mult sub cota terenului. Laguna de dejectii nu este dotata cu mixer, astfel ca dejectiile nu vor fi amestecate. | Conformare cu BAT 13 pct. e |
| f. Prelucrarea dejecțiilor animaliere utilizând una dintre următoarele tehnici pentru a reduce la minimum emisiile de mirosuri în timpul (sau înaintea) împrăștierii pe sol: 1. fermentarea aerobă (aerarea) dejecțiilor lichide; 2. compostarea dejecțiilor solide; 3. fermentarea anaerobă. | Dejectiile sunt depozitate in laguna minim 6 luni pentru mineralizare aeroba. | Conformare cu BAT 13 pct. f |
| g. Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor sau a unei combinații a acestora: 1.împrăștierea în fâșii, injector cu brazdă de suprafață sau de adâncime pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide; 2. utilizarea dejecțiilor animaliere cât mai repede posibil. | Aceasta tehnica nu este aplicata in ferma. Dejectiile sunt imprastiate de firma care utilizeaza dejectiile in agricultura. | - |

# 10. CONCENTRAŢII  DE  POLUANŢI  ADMISE  LA  EVACUAREA  ÎN  MEDIUL ÎNCONJURĂTOR,  NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru cresterea porcilor, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu.

Se vor respecta valorile limita pentru emisii admise conform OMAPM nr. 462/1993 pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normele metodologice pentru determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare și cele cuprinse în Regulamentul nr. 142/2011.

Alte condiţii de funcţionare decât cele normale: nu este cazul.

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

10.1.3. Emisii din surse difuze

Pentru a reduce emisiile de amoniac se va respecte limita de azot excretat prevăzută în BAT 3 , tabelul 1.1:

| Parametru | Categorie de animale | Azot total excretat asociat BAT (kg de N excretat/spațiu pentru animal/an) |
| --- | --- | --- |
| Azot total excretat exprimat ca azot | Porci pentru îngrășare | 7-13 |

Încadrarea în limitele prevăzute pentru N excretat va duce la încadrarea în limite a emisiilor de amoniac prevăzute în BAT 30.

| Parametru | Categorie de animale | BAT - AEL(kg de NH3 /spațiu pentru animal/an) |
| --- | --- | --- |
| Amoniac exprimat ca amoniac (provenit din hala) | Porci pentru îngrășare | 2,6 |

Încadrarea în limitele prevăzute pentru azotul total și fosforul total excretat prevazute în BAT 4 Tabel 1.2:

| Parametru | Categorie de animale | Fosfor total excretat asociat BAT (kg de P2O5 excretat /spațiu pentru animal/an) |
| --- | --- | --- |
| Fosfor total excretat exprimat ca P2O5 | Porci pentru îngrășare | 3,5 -5,4 |

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor limită stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind aerul înconjurător, cu modificările și completarile ulterioare la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

| Poluant | CMA mg/mc Medie de scurtă durată 30 minute | CMA mg/mc Medie de lungă durată zilnică |
| --- | --- | --- |
| Amoniac | 0,3 | 0,1 |
| Hidrogen sulfurat | 0,015 | 0,008 |
| Pulberi - PM10 | - | 0,050 |

## 10.3. Apă

10.3.1. Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie stabilite în prezenta autorizaţie şi în autorizaţia de gospodărire a apelor.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate tehnologice şi menajere

Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere se vor încadra în limitele HG nr. 352/2005 - NTPA 002.

Apele uzate tehnologice rezultate de la igienizarea halei între două serii sunt colectate în bazinul de dejecţii existent sub pardoseala halei. Acestea sunt vidanjate periodic, conform prevederilor Codurilor de Bune Practici în Fermă și în Agricultură și eliminate pe terenuri agricole.

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană:

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA 2019 | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foraj 1 Amonte lagună | Apă subterană | pH CCOCr CBO5 NH4+ NO2- NO3- P | 7,0 < 30 6,1 0,7765 0,0678 11,8573 0,0727 | Unit.pH mg[O2]/l mg[O2]/l mg/l mg/l mg/l mg/l |
| Foraj 2 Aval lagună | Apă subterană | pH CCOCr CBO5 NH4+ NO2- NO3- P | 7,1 < 30 4,46 0,6862 0,0734 12,3500 0,1532 | Unit.pH mg[O2]/l mg[O2]/l mg/l mg/l mg/l mg/l |

Valorile determinate în anul 2019 vor fi considerate valori de referinţă. Se vor considera ”parametri de referinţă” indicatorii de calitate pentru apa subterană din forajul de observaţie situat în amonte, adică se vor compara indicatorii forajului din aval cu indicatorii forajului din amonte, considerând ”prag de alertă” depăşirea semnificativă a parametrilor unei măsurători faţă de cea anterioară.

10.4.  Sol

10.4.1. Valori admise pentru sol

Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi  prezenţi în solul terenurilor aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

10.4.2. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997. Se vor respecta prevederile Ord. nr. 1182/2005 privind aprobarea Codului de bune practice agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.

Rezultatele Raportului de incercare nr. 3374 din 21.07.2021 sunt prezentate în tabelul următor. Rezultatele obținute constituie valori de referință pentru evaluările ulterioare începerii activității.

Calitatea solului de pe amplasament (probe martor):

| Nr. crt. | Parametru analizat | UM | Valori determinate | Prag de alerta conform Ord. nr. 756/1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Poarta | Laguna |  |
| 1 | pH (extract apos 1:5) | unit. pH | 7,48 | 7,51 | - |
| 2 | Azot | mg/kg s.u. | 64,4 | 63,7 | - |
| 3 | Fosfor total | g/100g s.u. | 0,324 | 0,382 | - |
| 4 | Total hidrocarburi de petrol | mg/kg s.u. | <59,4 | <59,4 | 1000 |
| 5 | Cu | mg/kg s.u. | 18,2 | 16,3 | - |
| 6 | Cr | mg/kg s.u. | 40,8 | 45 | - |

s.u. -  substanță uscată

10.5.    Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform SR 10009/2017- Acustica în construcţii - Acustica urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depăşi nivelul admis: 55 dB (pe perioada de zi) și 45 dB pe perioada de noapte, conform OM nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

10.6. MIROS

10.6.1. Pentru reducerea emisiilor de mirosuri se folosesc următoarele tehnici

Ferma a elaborat și pus în aplicare un plan de gestionare a mirosurilor.

Ferma este amplasată la o distanță de aprox. 1500 m de cea mai apropiata zonă locuită.

Boxele sunt dotate cu pardoseala complet acoperită cu gratare care permite scurgerea apei și a dejecțiilor în bazinul colector din subsolul halei.

Ventilatoarele exhaustoare sunt amplasate pe acoperișul halei.

Depozitul de dejecții se va acoperi prin formarea crustei naturale.

Rezervorul de dejecții va fi golit la fiecare 6 luni astfel ca nivelul maxim al dejecțiilor va fi mult sub cota terenului.

Rezervorul de dejecții nu este dotat cu mixer, astfel că dejecțiile nu vor fi amestecate.

Dejecțiile sunt depozitate în lagună minim 6 luni pentru mineralizare.

10.6.2. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile sonore se va respecta planul de gestionare a mirosurilor.

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1. Deşeuri generate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | U.M. | Mod gestionare | Operațiunea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | Rezultate de la personalul angajat | 7 | tone/an | D5 | Depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător și altele asemenea |
| 02 01 02 | Deșeuri de țesuturi animale1 | Mortalități | 15 | tone/an | D10 | Incinerare in ferma 1 Doripesco |
| 02 01 06 | Dejecții animalier | Procesul de creștere și îngrășare porci | 4760 | mc/an | R10 | Tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură sau pentru îmbunătățirea ecologică |
| 18 02 01 18 02 02* 18 02 03 18 02 05* | Obiecte ascuțite Periculoase Neperiuloase Chimicale Deșeuri medicale | Activitatea de asistență medicală | 5 | kg/an | D9 | Tratarea fizico-chimică neprevăzuta în altă parte în prezenta anexă, care generează compuși sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operațiunile numerotate de la D 1 la D 12, de exemplu, evaporare, uscare, calcinare și altele asemenea |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | Intreaga unitate | 5 | kg/an | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 15 01 10* | Ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | Activitatea de igienizare a halei | 15 | kg/an | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11 |

1 pot fi considerate material de categoria 2 în conformitate cu art. 9 din Regulamentul (CE) NR. 1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală).

11.2.	 Deşeuri stocate temporar

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Compoziție | Cantitate | Mod stocare | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | Materie anorganică | 7 to/an | Europubele |  |
| 02 01 02 | Deșeuri de țesuturi animale | Materie organică | 15 to/an | Containere frigorifice |  |
| 02 01 06 | Dejecţii animaliere (materii fecale, urină, inclusiv resturi de paie) colectate separat | Dejecții animaliere | 4760 mc/an | Lagună impermeabilizată |  |
| 18 02 01 18 02 02* 18 02 03 18 02 05* | Obiecte ascuțite Periculoase Neperiuloase Chimicale Deșeuri medicale | Materie anorganică | 5 kg/an | Cutii inscripționate corespunzător |  |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | Materie anorganică | 5 kg/an | Europubele |  |
| 15 01 10* | Ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | Materie anorganică | 15 kg/an | Cutii inscriptionate corespunzător |  |

11.3. Deşeuri tratate - operatorul valorifică/elimină următoarele deşeuri în baza contractelor de service al instalaţiilor, sau în baza contractelor de colectare deşeuri, încheiate cu firme autorizate:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 06 | Dejecții animaliere (materii fecale, urină, inclusiv resturi de paie) colectate separat și tratate în afara incintei | 4760 | mc/an | Valorificare | R 10 | Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice |

11.4. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.5. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.6. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Ord. 92/2021 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.8. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia în vigoare:

- HG. nr. 166/2004 modificată şi completată cu HG nr. 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- HG. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

- HG. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

11.9. În conformitate cu H.G. nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.10. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.11. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

- Operatorul va respecta prevederile Ord. nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală.

# 12. INTERVENŢIA  RAPIDĂ, PREVENIREA  ŞI  MANAGEMENTUL  SITUAŢIILOR  DE  URGENŢĂ

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

12.1. Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar, prin cantităţile prezente, nu intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Măsuri luate în situaţia apariţiei unor condiţii anormale de funcţionare:

- În situaţii speciale, cum ar fi îmbolnăviri masive în rândul porcilor, deşeurile de origine animală și dejecţiile se vor colecta, manipula și elimina din activitate conform dispoziţiilor autorităților sanitar-veterinare, elaborate în acest sens.

- Defecțiunile apărute la sistemul de ventilaţie al halei se vor remedia imediat, astfel încât microclimatul necesar pentru creşterea și întreţinerea porcilor să fie asigurat.

- Se vor asigura permanent mijloace de comunicare cu personalul din cadrul societății și cu autorităţile locale.

- Orice situaţie anormală de funcţionare ce necesită remedierea operativă a acestora, va fi comunicată imediat, telefonic și în scris, următoarelor autorități: APM Brasov, GNM - CJ Brasov, Primăria Crizbav, Prefectura Brașov;

- Activitatea intră sub incidența OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului; în cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, precum și în cazul unui prejudiciu asupra mediului operatorul va acţiona și va informa autorităţile de mediu conform obligaţiilor ce îi revin, în baza prevederilor Capitolului Măsuri preventive și reparatorii, din OUG nr. 68/2007.

- Prin natura activității, în cadrul unității pot apărea situații de urgență generate de incendii. Pentru prevenirea acestor situații și intervenția în cazul apariției incendiilor, ferma va fi dotată cu materialele necesare, conform prevederilor legislației specifice PSI;

- În cadrul firmei va fi întocmit, în conformitate cu prevederile Ord. MAPPM 278/1997, « Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale », care  va cuprinde sistemul de alertă în caz de poluări accidentale, lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale, fișa poluantului potențial din cadrul fermei, programe de măsuri şi lucrări de prevenire a poluărilor accidentale, asigurarea dotărilor cu materiale şi personal de intervenţie în cazuri de poluare accidentală.

- În conformitate cu profilul de producţie, pe amplasamentul analizat, cauzele care pot determina poluarea sunt reprezentate de activitatea de colectare, transport, stocare şi administrarea dejecţiilor.

- O evacuare necontrolată în mediu a dejecţiilor poate determina deteriorarea solului, apelor subterane sau de suprafaţă. Conform Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, vor fi luate măsuri de prevenire a unor evenimente care pot cauza deteriorarea mediului înconjurător, printr-un management al deşeurilor care are ca scop siguranţa în transportul, stocarea şi administrarea pe terenul agricol a dejecţiilor rezultate din creşterea porcilor.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmească şi să implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, încălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de întreţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia să înregistreze şi să arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

13.1.8. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura și monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activității.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

13.2.1. emisii din surse dirijate în aer: nu este cazul.

13.2.2. emisii difuze în aer

Monitorizarea emisiilor de amoniac în aer: prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici:

| Nr. crt. | Tehnică de monitorizare a emisiilor de amoniac în aer | Frecvenţa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere. | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. |
| 2 | Calculare prin măsurarea concentrației de amoniac și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard ISO, naționale sau internaționale ori a altor metode care asigură date de o calitate științifică echivalentă. |  |
| 3 | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie, rezultați din măsurătorile concepute și efectuate conform unui protocol național sau internațional (de exemplu protocolul VERA) într-o fermă cu același tip de tehnică (privind sistemul de adăpostire, depozitarea dejecțiilor animaliere și/sau împrăștierea de sol) și condiții climatice similare |  |

Tehnicile sunt descrise în secțiunea 4.9.2. din decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor.

Monitorizarea emisiilor de pulberi generate în aer de fiecare adăpost pentru animale, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici:

| Nr. crt. | Tehnică de monitorizare a emisiilor de pulberi în aer | Frecvenţa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Calculare prin măsurarea concentrației de pulberi și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard EN sau a altor metode (ISO, naționale sau internaționale) care asigură date de o calitate științifică echivalentă. | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. |
| 2 | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. rezultați din măsurătorile concepute și efectuate conform unui protocol național sau internațional (de exemplu protocolul VERA) într-o fermă cu același tip de tehnică (privind sistemul de adăpostire, depozitarea dejecțiilor animaliere și/sau împrăștierea de sol) și condiții climatice similare |  |

Tehnicile sunt descrise în secțiunea 4.9.2. din decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor.

## 13.2.3. Monitorizarea calităţii aerului

Nu este cazul.

## 13.3.  Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

Apele uzate provenite de la corpul administrativ sunt vidanjate periodic şi transportate la o staţie de epurare autorizată, conform contractului. Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere se vor încadra în limitele HG nr. 352/2005 - NTPA 002.

Frecventa, indicatorii de monitorizare a emisiilor în apă și standardele aplicate vor fi cele solicitate prin Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 11 din 04.02.2022 emisă de către SGA Brașov.

Nu este cazul, nu se fac evacuări în ape de suprafaţă sau subterane.

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

Se vor considera ”parametri de referinţă” indicatorii de calitate pentru apa subterană din forajul de observaţie situat în  amonte, adică se vor compara indicatorii forajului din aval cu indicatorii forajului din amonte, considerând ”prag de alertă” depăşirea semnificativă a parametrilor unei măsurători faţă de cea anterioară. În acest caz se vor relua măsurătorile, se vor determina cauzele, se vor stabili  măsuri de remediere şi vor înştiinţate autorităţile de mediu şi de gospodărire a apelor;

| Loc prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecventă | Metodă de analiză | Natura apei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foraj 1 amonte lagună | pH CCOCr CBO5 NH4+ NO2- NO3- P | Discontinuă | Anual | SR ISO 10523-2012 SR ISO6060-1996 SR EN 1899/1,2 -2003 SR ISO7150-2001 SR ISO26777/C91-2006 SR ISO7890/3-2000 SR ISO 6878-2005 | Pânza freatică |
| Foraj 2 aval lagună | pH CCOCr CBO5 NH4+ NO2- NO3- P | Discontinuă | Anual | SR ISO 10523-2012 SR ISO6060-1996 SR EN 1899/1,2-2003 SR ISO7150-2001 SR ISO26777/C91-2006 SR ISO7890/3-2000 SR ISO 6878-2005 | Pânza freatică |

13.5. Monitorizarea solului

Calitatea solurilor pe care se vor împrăștia dejecțiile fermentate, va fi monitorizată prin efectuarea studiilor agropedologice.

Monitorizarea calității solului de pe amplasament se realiza cel puțin o dată la 10 ani, prin prelevarea de probe de sol din zona porții de acces în fermă și a lagunei.

Se analizează următorii indicatori: pH, Azot total, Ptot, Hidrocarburi totale, Cu și Cr.

Rezultatele obținute sunt comparate cu proba martor analizată înainte de începerea activității.

| Loc prelevare | Indicator analizat | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| lângă laguna | Azot total Fosfor total | La 5 ani | SR ISO 11261 SR ISO 11263 |

De asemenea, se vor încadra în limitele stabilite de Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

Se va respecta ORD nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii  cu nitrati proveniti din surse agricole, precum si a Programului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole.

Fertilizarea terenurilor agricole cu dejecții, se va realiza numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru stabilizare/fermentare.

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizați/frecvența de monitorizare a acestora:

permanent starea de funcționare a următoarelor: utilajelor și autovehiculelor; sistemului de colectare a apelor uzate; drumurilor din incintă; verificarea periodică a stării constructiilor și a platformelor și aplicarea de măsuri de refacere corespunzătoare; activități de revizii/reparații/verificări periodice, cu frecvente determinate de cărțile tehnice ale  echipamentelor și instalațiilor;

Verificarea periodică a stării conductelor subterane; verificarea periodică, cu personal (firme) autorizat, a stării utilajelor care lucrează sub presiune

Monitorizarea parametrilor procesului:

| Nr. crt. | Parametrul de proces | Frecvenţa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Consumul de apă | Anual |
| 2 | Consumul de energie electrică | Anual |
| 3 | Consumul de combustibil | Anual |
| 4 | Numărul de animale care intră și ies, inclusiv nașterile și mortalitățile în cazul în care este relevant. | Anual |
| 5 | Consumul de furaje | Anual |
| 6 | Generarea de dejecții animaliere | Anual |

Monitorizarea excreției de azot și fosfor prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici:

| Nr. crt. | Tehnică de monitorizare a excreției de azot și fosfor | Frecvenţa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor. | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. |
| 2 | Estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total. |  |

Tehnicile sunt descrise în secțiunea 4.9.1. din decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor.

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor

# 13.7.1. Titularul va respecta prevederile legale privind evidența gestiunii deșeurilor, recuperarea și eliminarea lor;

# 13.7.2. Prezenta autorizație se aplică activităților de management al deșeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau valorificare;

# 13.7.3. Valorificarea sau eliminarea deșeurilor trebuie să se desfășoare așa cum este precizat în prezenta autorizatie, în conformitate cu legislatia si protocoalele în vigoare. Nu trebuie eliminate alte deșeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără acordul prealabil scris al Agenției pentru Protecția Mediului Brașov.

# 13.7.4. Deșeurile trimise în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activități cu deșeuri. Deșeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de recuperare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul și în conformitate cu legislația și protocoalele în vigoare.

# 13.7.5. Se vor respecta prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Fiecare transport de deşeuri periculoase care se produce în cantitate mai mare de 1 t/an, se va efectua după ce expeditorul şi destinatarul au obţinut toate aprobările necesare conform H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

# Se vor păstra la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor următoarele documente:

# ▪ formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase conform anexei 1 a H.G. nr. 1061/2008 (pentru o cantitate mai mare de 1 tonă/an);

# ▪ formularul de expediţie/transport conform anexei 2 a H.G. nr. 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri periculoase;

# ▪ formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase conform anexei 3 a H.G. nr. 1061/2008, înregistrat de către destinatar într-un registru de evidenţă a transporturilor de deşeuri nepericuloase, securizat, înseriat şi numerotat pe fiecare pagină. Formularul de încărcare-descărcare în baza căruia se realizează transportul şi controlul deşeurilor nepericuloase destinate colectării/stocării temporare/tratării se păstrează astfel: o copie la expeditorul deşeurilor, o copie la destinatarul acestora şi o copie la transportatorul deşeurilor.

# 13.7.6. Evidența deșeurilor produse va fi ținută lunar conform HG nr. 856/2002 și va conține următoarele informații: tipul deșeului, codul deșeului, cantitatea produsă, data evacuării deșeului, modul de stocare, data predării deșeului, cantitatea predată de către transportator, date privind orice amestecare a deșeurilor.

# 13.7.7. Un registru complet pe probleme legate de operațiunile și practicile de management al deșeurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziția persoanelor autorizate pentru inspecție, trebuie păstrat de către titularul autorizației.

# Acest registru trebuie să conțină minimum de detalii cu privire la:

# - Cantitățile de deșeuri gestionate pe amplasament, însoțite de codul din Codul European al Deșeurilor pentru deșeurile transportate;

# - Numele agentului și transportatorului de deșeuri și detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalației finale destinate eliminării/recuperării deșeurilor);

# - Confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea și eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deșeuri periculoase și locul de depozitare/eliminare;

# - Se interzice golirea sau spălarea utilajelor de administrare a dejecțiilor în apele de suprafață sau în apropierea lor.

# 13.7.8. Dejecții animaliere

# Recomandările privind împrăștierea dejecțiilor vor fi monitorizate în mod special ținând cont de OM nr. 296/2005 privind aprobarea Programului-cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole, partea II-a, punctul 2.4.

# Se va ține seama de tipurile fertilizanților și de obligația de a respecta perioadele de interdicție (restricționare) la aplicarea (împrăștierea) acestora pe sol, conform „Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole” aprobat prin ORD nr.  333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole.

# Se vor respecta măsurile speciale ce se impun la aplicarea îngrășămintelor pe terenurile din vecinătatea cursurilor de apă, lacurilor, captărilor de apă potabilă, care sunt expuse riscului de poluare cu nitrați, transportați cu apele de drenaj și scurgerile de suprafață.

# Pe terenurile agricole în pantă fertilizarea trebuie făcută numai prin incorporarea îngrășămintelor în sol și ținând seama de prognozele meteorologice. Pe terenurile în pantă mare aplicarea fertilizanților este interzisă.

# Pe terenurile saturate de apă, inundate, înghețate sau acoperite de zăpadă trebuie ales momentul de aplicare atunci când solul are o umiditate corespunzătoare.

# Pe lângă planul de fertilizare, în exploataţie trebuie ţinut un registru privind istoricul fertilizării pe fiecare parcelă sau solă, în care trebuie notat în fiecare an plantele cultivate, tipul şi dozele de îngrăşăminte aplicate, concentraţia acestora în nutrienţi, momentele de aplicare şi producţiile obţinute. Asemenea informaţii sunt deosebit de utile la perfecţionarea permanentă a planului de fertilizare precum şi în gestionarea economică a exploataţiei.

# RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECȚIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI din anexa 1.

# 13.7.9. O copie a registrului privind Managementul Deșeurilor trebuie depusă la APM Brașov, ca parte a RAM pentru amplasament.

13.7.10. deşeuri tehnologice

13.7.10.1. Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG nr. 210/2007.

13.7.10.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

13.9. Monitorizare zgomot

Nu este cazul

13.9.1. Monitorizare miros

Nu este cazul.

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substanțelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite.

## 13.11.   Monitorizarea post - închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

Măsurile propuse la încetarea activităţii:

- solicitarea acordului de mediu pentru încetarea activităţii;

- colectarea şi evacuarea din incintă a materiilor prime şi a tuturor deşeurilor industriale şi menajere;

- golirea structurilor subterane;

- întreruperea alimentării cu energie electric;

- dezafectarea utilajelor și a instalațiilor aferente;

- colectarea pe categorii de deşeuri a deşeurilor rezultate din dezafectarea utilajelor şi a instalaţiilor aferente şi evacuarea prin firme autorizate;

- dezafectarea clădirilor şi a construcţiilor şi eliminarea deşeurilor;

- refacerea terenului pentru al aduce la starea iniţială.

Faza de închidere presupune efectuarea operaţiilor de oprire, golire, asigurare eventual dezafectare a tuturor utilajelor şi a instalaţiilor existente precum şi a anexelor aferente lor, ceea ce înseamnă parcurgerea următoarelor etape:

Etapa I: pregătiri preliminare

- Solicitarea acordului de mediu pentru încetarea activității;

- Colectarea și evacuarea din incintă a materiilor prime și a tuturor deșeurilor industriale și menajere;

- Se angajează o firmă specializate sau se numește o echipă de specialiști din cadrul societății;

- Se întocmește un program de lucrări;

- Se stabilesc eventualele măsuri de supraveghere și control pe perioada în care se efectuează lucrările;

- Se delimitează zona în care se fac operațiile de închidere.

Etapa II: oprirea funcționării

- Se procedează la oprirea normală a instalațiilor în conformitate cu instrucțiunile de oprire aferente fiecărei instalații sau utilaj;

- Pentru utilajele dinamice (pompe, compresoare, suflante, ventilatoare, reductoare), se procedează conform instrucțiunilor specifice pentru o oprire de lungă durată, golindu-se uleiul de ungere folosit;

- Se golesc toate componentele de conținutul cu diverse substante, se încarcă în containere și se depozitează;

- Se suflă sau se spală, în funcție de caz, fiecare utilaj, conform instrucțiunilor prevăzute;

- Se golesc toate conductele de produse prin suflare (cu aer), sau spălare, după caz;

- Rezervoarele de depozitare materii prime, produse intermediare sau produse finite, se golesc complet si se verifica vizual corectitudinea operatiilor de golire;

- Toate conductele se blindează la limita instalației;

- Se executa alte operații specifice fiecărei instalatii, operații prevăzute în instrucțiunile de lucru pentru o oprire de lungă durată;

- Se inspectează vizual efectuarea corectă a tuturor operatiilor prevazute;

- Se demontează părtile componente ale utilajelor (motoare electrice, benzi de cauciuc, diverse echipamente electrice și AMC) care pot fi refolosite, sau se pot valorifica;

- Se execută spălarea și dezinfectarea instalațiilor de canalizare.

Etapa III: energie electrică

- Se întrerupe alimentarea cu energie electrică (la toate utilajele și instalațiile) de la posturile de transformare. Această operație se face în colaborare cu specialiștii de la Sucursala de Distribuție, aceștia trebuind să facă, în mod obligatoriu, întreruperea alimentării din stația de alimentare;

- Se verifică întreruperea alimentării utilajelor cu energie electrică de la posturile de transformare existente pe amplasament.

Etapa IV: demontări, după caz

- Se execută demontarea părților componente ale utilajelor care pot fi refolosite cum ar fi: motoare electrice, diverse echipamente electrice și aparate de măsură și control.

Etapa V: dezmembrări, după caz

- Dezmembrarea și închiderea construcțiilor și confecțiilor metalice, cum ar fi: utilaje, platforme, scări, balustrade, elemente de susținere, etc, operații realizate prin tăiere cu flacară oxiacetilenică sau prin sudură electrică;

- Culcarea la pământ a scheletelor metalice și a altor părți componente mari și debitarea lor în bucăți, astfel încât să poată fi depozitate și apoi încărcate în mijloacele auto, în vederea evacuării;

- Inchiderea pilonilor din beton armat pentru susținere, operație care se poate executa prin implozie de către firme specializate în astfel de operații;

- Demolarea manuală sau mecanizată a zidariei;

- Depozitarea și apoi evacuarea deșeurilor de cărămizi.

Etapa VI: deșeuri

- Deșeurile rezultate se colecteaza separat, in functie de categoria si codul deseului

- Colectarea deseurilor rezultate se va face in urma unor operatii de strangere si sortare si/sau regrupare (depozitare temporara), în vederea transportării spre valorificare

- Deșeurile metalice generate se depozitează în locurile speciale create pe platforma societății, fiind respectate condițiile de protectie a mediului înconjurător. Deșeurile metalice sunt valorificate la firme specializate.

- Deșeurile de hârtie, folie și paleți uzați se depozitează în locuri special amenajate în acest sens.

- Deșeurile de zidarie se depozitează pe platforme betonate și apoi sunt încărcate în camioane în vederea valorificării, ca materie primă, sau ca umplutură pentru construcții.

- Deșeurile obținute din dezafectarea utilajelor și anume: motoarele electrice, deșeurile de cauciuc alcătuite din benzile de cauciuc aferente transportoarelor cu bandă și cablurile electrice se folosesc pentru uzul intern ca piese de schimb sau li se dau alte folosințe.

- Deșeurile uleioase se colectează în bidoane metalice, etichetate privind conținutul și se depozitează în magazie specială în vederea eliminării controlate.

- Deșeurile menajere rezultate de la personalul care executa dezafectările sunt depozitate împreună cu deșeurile menajere existente, în pubele speciale, pe platformă betonată special amenajată care se afla în incinta societății și sunt ridicate periodic, în vederea evacuării la rampa de gunoi a orașului

- Eliminarea deșeurilor se face în conformitate cu Hotărârea nr. 1470/2004, privind Stategia natională de gestionare a deșeurilor și a Planului Național privind gestionarea deșeurilor pe categorii.

- Deșeurile rezultate se colectează la locul de producere și se depun fie în recipienți adecvați, fie direct în mijloace de transport, în funcție de tipul de dimensiunile de gabarit. În incinta societății se asigură spații de stocare temporare pentru deșeuri. În vederea eliminării deșeurilor, aceste spații trebuie să permită accesul mijloacelor de transport autorizate, astfel încât să nu fie îngreunat procesul de încărcare.

- În vederea eliminării deșeurilor rezultate se vor respecta procedurile de transport ale deșeurilor pe teritoriul României, de pe un loc pe altul, conform cu Ordinul nr. 2/01.2004. Deșeurile nu vor fi amestecate între ele, iar mijloacele de transport utilizate pentru eliminare vor fi adecvate naturii deșeului transportat, astfel încât să nu permită împrăștierea lor. Mijloacele de transport utilizate vor fi asigurate de firmele autorizate în colectare/valorificare deșeuri, firme care dețin Autorizație de mediu pentru acest tip de activitate.

Etapa VII: Reconstrucție ecologică

- Refacerea terenului pentru al aduce la starea inițială se va face în funcție de destinația care urmează a se atribui terenului pe care s-a desfășurat activitatea obiectivului în cauză.

Ordinea operațiilor și lucrărilor de închidere se poate modifica, dacă necesitățile procesului o cer.

Planul de închidere a instalațiilor și utilajelor existente pe amplasament va fi actualizat de către societate dacă circumstanțele se modifică.

13.12. ALTE OBLIGAȚII PRIVIND MONITORIZAREA

- Operatorul are obligația de a analiza dejecțiile înainte de împrăștiere (prin laborator specializat și acreditat), din punct de vedere chimic, fiind analizați următorii indicatori: pH, azot total, fosfor, potasiu;

- Frecvența, metodele și scopul monitorizării, prelevării și analizelor, așa cum sunt prevăzute în prezenta Autorizație, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Brasov, dupa evaluarea rezultatelor testărilor.

- Titularul autorizației trebuie să asigure accesul sigur și permanent la punctele de prelevare și monitorizare.

- Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de poluare a factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

- Se va ține evidența cantităților de dejecții produse, cantitățile împrăștiate pe terenuri, locul și suprafața de împrăștiere.

- În cazul depășirii indicatorilor de calitate autorizați, persoanele autorizate din cadrul fermei vor lua următoarele măsuri:

- vor face investigații pentru a identifica și izola sursa de contaminare;

- vor aplica măsuri de prevenire a contaminării și de reducere a efectului poluării.

- Toate puțurile de monitorizare a apelor subterane trebuie să fie verificate periodic în ceea ce privește etanșeitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafață.

- Se solicită reprezentarea grafică a evoluției parametrilor monitorizați pentru toți factorii de mediu, având ca punct de  plecare datele din solicitare. Aceste date  se vor  include în RAM.

# 14. RAPORTĂRI  CĂTRE  AUTORITATEA  COMPETENTĂ  PENTRU  PROTECŢIA MEDIULUI  ŞI  PERIODICITATEA  ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate, în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare

trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM - Comisariatul judeţean Brașov, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalației. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM şi la primăria Comunei Crizbav.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatură de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10 (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2. vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG nr. 140/2008, cantităţile anuale, împreunã cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări a următoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea „Cresterea intensivă a porcilor” care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Nr. poluant | Număr CAS | Poluanţi/substanţe | Valoarea prag pentru emisii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aer (kg/an) | Apă (kg/an) | Sol (kg/an) |
| 1. | 74-82-2 | metan(CH4) | 100000 | - | - |
| 5. | 10024-97-2 | protoxid de azot(N2O) | 10000 | - | - |
| 6. | 7664-41-7 | amoniac | 10000 | - | - |
| 12 |  | Azot total | — |  |  |
| 13 |  | Fosfor total | — |  |  |
| 76 |  | Carbon organic total (COT) (în C total sau COD/3) | — | 50 000 | — |
| 86 |  | Pulberi in suspensie (PM10) | 50000 | - | - |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase;

- planul de management al dejecţiilor.

14.4.2. Raportul anual de mediu va fi transmis la ACPM - 1 martie - pentru anul de raportare n-1.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului - Declaraţie;

- Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor conform H.G. nr. 856/2002 cu completările şi modificările ulterioare – la solcitarea APM Brasov

- raportarea incidentelor semnificative la data producerii;

- reclamaţii (dacă ele există) - în luna următoare primirii acestora;

- raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu - în luna următoare realizării acestora;

- orice efecte negative semnificative constatate prin programul de monitorizare - când se produc

- raportarea incidentelor semnificative - prin notificare în maxim 2 ore de la producere;

- plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalației - odată cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare;

- Raportul anual pentru Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, conform H.G. nr.140/2008 (EPRTR) - 30 aprilie - pentru anul de raportare n-1;

- Planul de management a deşeurilor organice (dejecţii) anual în cadrul RAM;

- Auditului privind eficienţa energetică - la 3 ani - primul audit în RAM-ul aferent anului 2023;

- Audit privind utilizarea apei - la 3 ani - primul audit în RAM - ul aferent anului 2023;

- Audit privind minimalizarea deşeurilor - la 2 ani - primul audit în RAM-ul aferent anului 2023.

14.6. Mod de raportare

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES - completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie pentru anul de raportare n-1 | Chestionar 4: PRODDES - completat de producatorii de deseuri. |
| 2 | Raportarea inventarului emisiilor în atmosferă, conform Legii 104/2011 şi OM 3299/2012 | anual | 15 ianuarie-15 martie pentru anul de raportare n-1 | Inventare locale de emisii |
| 3 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu -Registrul IPPC | anual | 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |
| 4 | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |
| 5 | Rezultatele activității de automonitorizare de mediu | anual | 31 ianuarie pentru anul de raportare n-1 | - |

Raportarea către Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov a rezultatelor activităţii de monitorizare a emisiilor în mediu şi a nivelului de poluare de impact se va face la termenele stabilite, în formatul agreat și pus la dispoziție de APM Brașov.

# 15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2. Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

În conformitate cu art. 10 (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligațiile asumate privind protecția mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ANPM.

15.5. În cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ANPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Serviciul Comisariatul Judeţean Brașov;

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM - BRAȘOV prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

- orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Române” Direcţia Apelor Brașov;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brașov;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată de OUG nr. 164/2008, conducerea S.C. DORIPESCO PROD S.R.L., prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG nr. 196/2005, aprobată de Legea nr. 105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit. i din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 265/2006, cu toate completările și modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispoziția publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. nr. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL  ÎNCHIDERII  INSTALAŢIEI,  MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  puțin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

-La încetarea definitivă a activității, operatorul evaluează starea de contaminare a solului și a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalație. În cazul în care instalația a determinat o poluare semnificativă a solului sau a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante, comparativ cu starea prezentată în raportul privind situația de referință, operatorul ia măsurile necesare pentru depoluare, astfel încât să readucă amplasamentul la situaţia descrisă în raportul privind situaţia de referinţă. În acest scop se ia în considerare și fezabilitatea tehnică a unor astfel de măsuri.

-Legea nr. 278/2013 - Secţiunea a 9-a „Închiderea amplasamentului”, art. 22, paragraful (6) „La încetarea definitivă a activităţii, operatorul evaluează starea de contaminare a solului şi a apelor subterane cu substanţe periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalaţie. În cazul în care instalaţia a determinat o poluare semnificativă a solului sau a apelor subterane cu substanţe periculoase relevante, comparativ cu starea prezentată în raportul privind situaţia de referinţă prevăzut la alin. (2)-(5), operatorul ia măsurile necesare pentru depoluare, astfel încât să readucă amplasamentul la starea descrisă în raportul privind situaţia de referinţă. În acest scop se ia în considerare şi fezabilitatea tehnică a unor astfel de măsuri.”

-Legea nr. 278/2013 - Secţiunea a 9-a „Închiderea amplasamentului”, art. 22, paragraful (7) „Fără a aduce atingere prevederilor alin. (6),la data încetării definitive a activităților și în cazul în care contaminarea solului și a apelor subterane din cadrul amplasamentului prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană sau pentru mediu ca urmare a desfășurării activităților autorizate, înainte de prima actualizare a autorizaţiei, după data intrării în vigoare a prezentei legi şi ţinând seama de condiţiile amplasamentului instalaţiei stabilite potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. d), operatorul ia măsurile necesare în vederea îndepărtării, controlului, limitării sau reducerii substanțelor periculoase relevante, astfel încât amplasamentul, ținând seama de utilizarea sa actuala sau de utilizările viitoare aprobate potrivit prevederilor legislației specifice, să nu mai prezinte un astfel de risc.”

-Legea nr. 278/2013 - Secţiunea a 9-a „Închiderea amplasamentului”, art. 22, paragraful (8) „În cazul în care operatorul nu se află, la momentul autorizării, sub incidenţa prevederilor legale care să îl oblige să întocmească raportul privind situaţia de referinţă conform alin. (2)-(5), la data încetării definitive a activităţilor, acesta ia măsurile necesare în vederea îndepărtării, controlului, limitării sau reducerii substanţelor periculoase relevante, astfel încât amplasamentul, ţinând seama de utilizarea sa actuală sau de utilizările viitoare aprobate, să nu mai prezinte niciun risc semnificativ pentru sănătatea umană sau pentru mediu, cauzat de contaminarea solului şi a apelor subterane ca rezultat al activităţilor autorizate şi ţinând seama de condiţiile amplasamentului instalaţiei stabilite potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. d).

17. FUNCȚIONAREA ÎN CONDIȚII ANORMALE

În cazul unei epizooții se vor respecta măsurile ce se vor stabili în comandamentul antiepizootic central/județean/local.

Titularul/operatorul activității va respecta măsurile stabilite de consiliile locale și structurile teritoriale ale Agenției Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Titularul/operatorul activității are obligația să asigure neutralizarea deșeurilor de origine animală și să informeze autoritatea de mediu că acțiunile s-au desfășurat fără afectarea factorilor de mediu.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr ....................... pagini semnate şi ştampilate.

# 17. Anexe

Anexa 1

RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECȚIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI

| Nr. capete/an | Cantitatea de dejecții t/an | Concentrația de N,P,K din dejectii | Parcela de fertilizare | Recomandări prin planul de fertilizare pe parcele și culturi | Realizat | Cantitatea de dejecții rămasă t/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Număr | Supra-fața | Perioada de împrăștie-re | Îngrășăminte naturale t/an | Azot Total Kg. s.a | Fosfor Total Kg. s.a | Potasiu Total Kg. s.a | Îngrășăminte naturale t/an | Azot Total Kg. s.a | Fosfor Total Kg. s.a | Potasiu Total Kg. s.a |  |

Anexa 2

| Denumire societate | Data și locul prelevării probei | Tipul analizei | Parametrii | VLE impusă conform autorizației | Valoare obținută | Observații* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Se va justifica depășirea VLE impusă dacă este cazul

# 18. DICŢIONAR   DE   TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brașov. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Seviciul Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu al judetului Brașov. |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său. |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea nr. 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 17 | H | Fraza de pericol |
| 18 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 19 | SMM | Sistem de management mediu |

| 20 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| --- | --- | --- |
| 21 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 22 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 23 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. BRAȘOV | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov, |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea Competentă pentru Protecţia Mediului |
| 3 | C.J. BRAȘOV al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Brașov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) |
| 15 | IMA | Instalaţie mare de ardere |

20. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4 | DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE |  |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| 5.4 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru managementul activității |  |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE |  |
| 7.1 | Apă |  |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor |  |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului |  |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi și procese |  |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| 9.1 | Emisii în atmosferă (aer) |  |
| 9.2 | Emisii în apă |  |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | Aer |  |
| 10.2 | Calitatea aerului |  |
| 10.3 | Apă |  |
| 10.4 | Sol |  |
| 10.5 | Zgomot |  |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI |  |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | ANEXE |  |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 19 | ABREVIERI |  |
| 20 | CUPRINS |  |

# Text boxes

| Activitate IED | Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.6.b) Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (porci cu greutatea peste 30 kg) | 7(a)(ii) | Instalații de creștere intensivă a porcilor: Cu 2000 locuri pentru porci de producție (peste 30 kg) |  |

| Punct | N (m) | E (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 477849,076 | 537339,411 |
| 83 | 477925,760 | 537305,474 |
| 89 | 477876,452 | 537115,061 |
| 90 | 477799,758 | 537148,999 |