Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAȘOV

AUTORIZAȚIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Draft

BV 2 din 28.08.2017

Revizuita la data de ...............

Operator: S.C. AAYLEX ONE S.A.

Sediul social: Județul Buzău, municipiul Buzău, DN 2B, km 9+270-km.9+527 (p. stângă).

Punct de lucru: Ferma Reproducție

Locaţia activităţii: Municipiul Brasov, Str. Merilor nr. 9, nr. cadastral 120788, 120845 și 120780, în imobilul denumit “Ferma Reproducție”,  județul Brașov

Categoria de activitate conform:

- Categoria de activitate conform Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, anexa 1:

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | SNAP | NFR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6.6.a | Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste: 40.000 de locuri pentru păsări de curte | 10 09 08 - Broiler* 10 09 07 – gaini ouatoare* | 3B4gii – Broiler* 3B4gi – gaini ouatoare* |

* Ghidul comun EMEP /EEA privind inventarul emisiilor de poluanti in atmosfera (2019)

- Categoria de activitate conform Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi:

|  | Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- | --- |
|  | 7(a)(i) | Instalații de creștere intensivă a păsarilor de curte sau a porcilor (i) cu 40.000 de locuri pentru păsari. |

Categoriile de activități conform cod CAEN actualizat conform Ord. 337/2007 rev .2:

Cod CAEN 0147 – Creșterea păsărilor (cod. CAEN Rev. 1: 0124)

Cod CAEN: 0162 – Activități auxiliare pentru creșterea animalelor, cu excepția activităților   veterinare (Servicii de reproducție de selecție în creșterea animalelor (cod. CAEN Rev. 1: 0142)

Motivul revizuirii: verificarea conformării activității cu prevederile: ”Concluziile privind Cele mai bune tehnici disponbile (BAT) referitoare la creșterea în sistem intensiv a păsărilor de curte și a porcilor” anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consililului pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor.

Emisă de: APM Braşov

Data emiterii: 28.08.2017

Data revizuirii 1: ...........................

Autorizatia de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toata perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr de ......................... pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Ciprian Marius BĂNCILĂ

ȘEF SERVICIU  A.A.A

Liliana Cristina COPACEA

ÎNTOCMIT,

Consilier Cristiana FĂLTICEANU

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII:

###### Operator: SC AAYLEX ONE SA

Sediul social:  Judetul Buzău, municipiul Buzău, DN 2B, km 9+270-km.9+527 (p. stangă)

Cod unic de înregistrare: 45303187

Date de contact ale societăţii: Tel.: 0238/401900

E-mail: secretariat@aaylexprod.ro

Punctul de lucru: Municipiul Brasov, nr.cadastral 120788, 120845 si 120780, in imobilul denumit “Ferma Reproductie”,  județul Brașov

An punere în funcțiune a instalației: 1982

# Denumire instalatie: FERMA DE PASARI PENTRU REPRODUCTIE RASE GRELE

# Operator: SC AAYLEX ONE  SA

# Data primei autorizări: .........................

# Program de functionare: 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an;

# 2. TEMEIUL  LEGAL:

Ca urmare a cererii adresate de SC AAYLEX ONE  SA,  cu sediul în judetul Buzău, municipiul Buzău, DN 2B, km 9+270-km. 9+527 (p.stanga) și cu punctul de lucru  amplasat în  municipiul Brasov, nr.cadastral 120788, 120845 si 120780, in imobilul denumit “Ferma Reproductie”, județul Brașov,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov cu nr. 9583 din 11.07.22 și completările ulterioare;

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru revizuirea   Autorizaţiei  integrate de mediu nr. BV2 din 28.08.2017, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică în data de 08.06.2023. Mediatizarea dezbaterii publice a fost realizată conform prevederilor legale în vigoare. Documentația supusă dezbaterii a fost afisată pe site-ul APM Brașov http://www.anpm.ro/web/apm-brasov/documentatii-procedura-autorizare, iar observaţiile, sugestiile, propunerile publicului s-au primit în scris la sediul APM Brașov și  la adresa de e-mail: office@apmbv.anpm.ro;

- în urma desfășurării dezbaterii publice din data de 08.06.2023 organizată în procedura de revizuire a autorizației integrate de mediu la care nu au fost depuse comentarii/observații ale publicului interesat;

- în lipsa oricărui comentariu din partea publicului interesat;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013, privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

- în baza OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- în baza Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- în baza Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu completări și modificări ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- IPPC  “Reference Document on Best  Available  Techniques for the Intensive  Rearing of Poultry and  Pigs (2017);

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

- Documentul de referință privind monitorizarea emisiilor in aer si apa provenite din instalatiile IED – editia august 2018 – JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations.

în condițiile în care orice emisie rezultată în urma activității va fi în conformitate și nu va depăși cerințele legislației de mediu din România, armonizată legislației Uniunii Europene și prevederilor prezentei autorizații, cu respectarea cerinţelor legale prevăzute de:

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, actualizata, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 195/2005  privind protectia mediului;

- OM nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- STAS 12574/1987  privind condițiile de calitate pentru aerul din zonele protejate;

- SR  10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, actualizat 2018;

- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata si actualizata;

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase cu modificările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

- Ordinul M.M.G.A./M.A.I. 1121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- O.M.M.G.A. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare a procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, republicata;

- Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006;

- OUG nr. 47/2005 aprobată prin Legea nr.73/2006 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

- O.M. nr. 242/2005 pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluare cu nitraţi;

- H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul comun MMAP/MADR nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr.166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Regulamentul (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr.166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, modificată și completată;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentul CE nr.1774/2002 (regulament privind subprodusele de origine animală);

- Regulamentul UE nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentul (CE) nr.1069/2009 şi de punere în aplicare a Directivei 97/78 CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controlul sanitar-veterinar la frontieră în conformitate cu directiva menţionată.

- Ordinului 1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a Autorizației de mediu și Autorizației Integrate de Mediu;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu mdificările și completările ulterioare;

- Legea 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate.

se emite:

REVIZUIREA AUTORIZAŢIEI  INTEGRATE  DE  MEDIU BV 2 din 28.08.2017

# Pentru funcţionarea instalaţiei: FERMA DE PĂSĂRI PENTRU REPRODUCȚIE RASE GRELE

# Amplasată în: Municipiul Brasov, Str. Merilor nr. 9, nr. cadastral 120788, 120845 și 120780, în imobilul denumit “Ferma Reproductie”,  județul Brașov

Operator: S.C. AAYLEX ONE S.A.

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Prezenta autorizație integrată de mediu este valabilă de la data de ...................., data revizuirii, și își păstrează valabilitatea pe toata perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.

Titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an, cu maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia de mediu, in conformitate cu prevederile Ordinului MMAP nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale  a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificarile ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație integrata de mediu, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Conform prevederilor O.U.G nr.195/2005 aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu revizuita atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Conform art. 21, alin.(4) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului activitatii”.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face răspunzătoare societatea.

Titularul autorizaţiei integrate de mediu este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare, până la expirarea valabilităţii acesteia.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brașov, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General - Serviciul Comisariatul Judeţean Brașov.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE:

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației/activității (locuri/serie) |
| --- | --- |
| Pct.6.6.- Creşterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste: a. 40.000 de locuri pentru pasari de curte | I. Sector tineret: 6 hale x 6.500 locuri/hala = 39.000 locuri pentru puicute II. Sector adulte: 12 hale x cca.6.167 locuri/hala = 74.000 locuri pentru adulte |

Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate sub controlul titularului/ operatorului de activitate, de la primirea materiilor prime până la expedierea produsului finit, inclusiv managementul deșeurilor:

# Sistemul de creștere a puilor pentru reproducție rase grele este la sol, pe așternut permanent uscat.

Productia anuala maxima proiectata:

- Puicute: 39.000 x 2 serii/an = 78.000 capete/an (fara mortalitati)

- Adulte: 74.000 x 1 serie/an = 74.000 capete/an (fara mortalitati)

Efectivul total crescut intr-un an este de  152.000 capete/an

# 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE:

- Formular de solicitare înregistrat la A.P.M. Braşov cu nr. 21819/22.12.2021 si completat cu nr. 4898/04.04.2022;

- Raport de amplasament   elaborat în condițiile art. 21, alin. (1) din OUG. nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la A.P.M. Brașov cu nr. 9538 din 11.07.2022 și  completat cu nr. 3179 din 09.03.2023;

- Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale pentru obținerea AIM;

- Dovada mediatizărilor anunțului privind depunerea solicitării de revizuire a autorizației integrate de mediu, înregistrată la APM Brașov cu nr. 9583 din 11.07.2022;

- Dovada achitării tarifului în vederea parcurgerii procedurii de revizuire a autorizației integrate de mediu;

- Certificat de  înregistrare 45303187 din 03.12.2021  eliberat de ORC Buzău;

- Certificat constatator nr. 55058 din  02.12.2021 eliberat de ORC  Buzău;

- Autorizație sanitară veterinară nr. 289 din 30.12.2021  eliberată de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brașov pentru „Exploatație comercială de păsări”;

- Autorizație sanitară veterinară nr. 290 din 30.12.2021  eliberată de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brașov pentru „Stație incubație tip industrial”;

- Adresa nr. 137/T01/ TB/11.02.2022/AA emisă de SGA BRAȘOV cu privire la transferul Autorizației de gospodărire a apelor nr. 33 din 28.02.2020, privind „Sistemul de alimentare cu apă și de evacuare ape uzate de la S.C. AVICOLA BUZĂU S.A. la S.C. AAYLEX ONE S.A.

- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 33 din 28.02.2020, emisă de SGA BRAȘOV privind sistemul de alimentare cu apă și evacuarea  apelor uzate – fermă păsări și stație de incubație Brașov emisă pentru beneficiarul S.C. AVICOLA BUZĂU S.A.;

- Abonament de utilizare /exploatare a resurselor de apă sau a potențialului hidroenergetic nr. 5057 din 21.02.2022, încheiat de S.C. AAYLEX ONE S.A. cu Administrația Bazinală de Apă Olt;

- Acord de preluare nr. 1413 din 21.10.2021, pentru evacuarea apelor reziduale și pluviale în rețeaua de canalizare a municipiului Brașov;

- Contract de închiriere autentificat prin încheierea nr. 945 din 22.08.2018 și act adițional nr. 1 la contractu menționat, încheiate între SC VERBA TRANS S.R.L. și AVICOLA BUZĂU S.A.;

- Contract de furnizare a deșeului SNCU cat a II-a și a III-a în vederea utilizării acestora în stația de biogaz proprietatea Beneficiarului din data de 07.12.2021, încheiat de societate cu BIOCARNIC ESCO SRL;

- Contract de prestări servicii de trasnaport deșeuri organice de origine animală  (categoria a II a și a II a), în unități de cogenerare biogaz nr. 453 din 07.12.2021, încheiat de societate cu S.C. VÂNT DIN PUPĂ S.R.L.;

- Contract de colaborare nr. 385 din 31.01.2019, având ca obiect livrarea/preluarea dejecțiilor solide încheiat între AVICOLA BUZĂU S.A. și CONSTANTIN GHEORGHE;

- Contract de colaborare nr. 385 din 31.01.2019, având ca obiect livrarea/preluarea dejecțiilor solide încheiat între AVICOLA BUZĂU S.A. și NICOLAE CONSTANTIN;

- Contract de prestări sevicii și neutralizare deșeuri medicale nr. 984 din 15.11.2018 și act adițional la contract, încheiate între Avicola Buzau S.A. și SC AKSD ROMÂNIA S.R.L.;

- Certificat constatator nr. 55058 din 02.12.2021, emis de ORC Buzău;

- Protocol de colaborare în vederea colectării selective a deșeurilor provenite din echipamente electrice și electronice, încheiat de societate cu Asociația RECOLAMP;

- Autorizația integrată de mediu nr.  BV 2/20.11.2014 emisă de APM BRAȘOV, pentru SC VERBATRANS SRL, în copie;

- Decizie de transfer nr. Decizia nr. 5/T/01.03.2022 de la SC AVICOLA BUZĂU S.A, către S.C. AAYALEX ONE S.A, în copie;

- Decizia de transfer nr. 44 T din 10.12.2018. către SC AVICOLA BUZĂU S.A., de la VERBA TRANS SRL, emisă de APM BRAȘOV , în copie;

- Sentința civilă nr. 27/2021, deliberată în Ședința camerei de consiliu  a Tribunalului Buzău din 25 noiembrie 2021prin care se transferă catre S.C. AAYALEX ONE S.A. toate contractele, inclusiv cele comerciale și financiare emise pentru AVICOLA BUZĂU S.A.;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului, a modului de delimitare/identificare a instalației și de îndeplinire a măsurilor impuse înregistrat la societate cu nr. 784BZ din 31.01.2023;

- Procese verbale CAT pentru fiecare etapă de procedură din 01.02.2023, 05.04.2023, ;

- Documente  doveditoare  privind  achitarea  taxelor şi  tarifelor  aferente  procedurii  de autorizare integrată de mediu;

- Dovada mediatizarilor anunțului privind organizarea sedinței de dezbatere publică și documente doveditoare cu privire la invitarea membrilor CAT la sedința de dezbatere publică înregistrate la APM Brașov cu nr. 7506 din 06.06.2023;

- Dovada mediatizărilor  privind  decizia de emitere a autorizației integrate de mediu revizuită,  înregistrate la APM Brașov cu nr. 7506 din 06.06.2023;

- Proces verbal întocmit cu ocazia dezbaterii publice din data de 08.06.2023 organizată   în  mun. Brașov, Sala de Conferințe a Pensiunii Ambient, Str. Iuliu Maniu nr. 62B;

Anexe:

- Plan de situatie

- Plan de incadrare in zona

## 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM Brasov cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care APM Brașov o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, până la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

Sisteme de management de mediu (conformare cu BAT 1).

BAT 1. Pentru a îmbunătăți performanța de mediu globală a fermelor, BAT constau în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS): Aplicată, titularul are acreditare AllCert ISO 9001:2015, 14001:2015 și 22000:2005

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie   trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni: nu este cazul.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare:

| Nr. crt. | Materia primă/Materiale auxiliare | Consumuri specifice (U.M./an) | Destinatie/utilizare | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materii prime |
| 1 | Pui de o zi (tineret de inlocuire) | 78.000 capete | Populare hale tineret | Nu se aplică |
| 2 | Furaje combinate | 3.500 to | Hrana puilor pentru reproductie | Silozuri metalice, exterioare, aferente halelor |
| 3 | Apă potabila | 25.130 mc | Pentru adapare pasari, igienizare hale, in scop menajer precum si pentru igienizare si ca apa de racire in cadrul Statiei de incubatie | nu este cazul |
| 4 | Medicamente și vitamine | 0,165 to | Tratament si profilaxie boli | In ambalaj original in magazia pt medicamente |
| 5 | Paie (baloti de 160-180kg) | 72 to | Formarea patului absorbant in hale (asternut) | Depozit acoperit (tip fânar) 1 buc |
| 7 | Rumegus | 103 to | Formarea patului absorbant in hale (asternut) | Magazie |
| Materiale auxiliare |
| 8 | Detergenti biodegradabili/ produse pentru igiena | 1,6 to | Se utilizeaza de catre personal in cadrul filtrelor sanitare, pentru igienizarea spatiilor | In magaziile existente in fiecare pavilion administrativ/filtru sanitar si la Statia de incubatie. |
| 9 | Produse pentru dezinfectie/ dezinsectie/deratizare | Cca. 3,5 to | Curatarea si dezinfectia halelor si echipamentelor dupa fiecare ciclu de crestere | Depozitarea temporara se realizeaza in ambalajul original, in magazia veterinara din cadrul pavilionului administrativ/filtru sanitar – Sector tineret. |
| 10 | Motorina | 0,2 to | alimentare electrogeneratoare | Depozitare in butoi metalic, dotat cu cuva de retentie, amplasat in magazie inchisa, cu respectarea normelor PSI. |

6.2.  Conformarea cu prevederile BAT

6.2.1 Utilizarea materiilor prime și a materialelor auxiliare in cadrul instalatiei se realizează cu respectarea practicilor BAT în domeniu:

- realizarea controlului calității materiilor prime pe baza unor proceduri, care prevad modul de acțiune în caz de neconformității;

- folosirea materialelor ecologice pentru igienizare;

- materiile prime și materialele sunt însoțite de certificate de calitate și fișe tehnice de securitate, emise de furnizori;

- evidențierea lunară a consumurilor specifice de materii prime și materiale auxiliare, analiza periodică a consumurilor realizate, în vederea stabilirii eficienței utilizării lor.

6.2.2 In vederea reducerii emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol rezultate din dejectiile puilor, in ceea ce priveste retetele de hranire utilizate in instalatie, operatorul S.C. AAYLEX ONE S.A. adopta urmatoarele tehnici, conform cerintelor BAT:

| BAT 3 Pentru a reduce azotul total excretat si, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfacand in acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor, BAT constau in utilizarea unui regim alimentar si in aplicarea unei strategii nutritionale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei existente in Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Brasov – operator SC AAYLEX ONE SA |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a. | Reducerea continutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat in azot bazat pe necesitatile de energie si aminoacizi digestibili. | General aplicabila. | Se conformeaza Toate retetele de furaj sunt intocmite conform cerintelor hibridului de crestere. Se respecta nivelul de aminoacizi digestibili si nu se depaseste nivelul de proteina recomandat de furnizorul de pasari. Nu se depaseste, astfel, cerinta hibridului de crestere in privinta continutului in proteina bruta ci din contra, aceasta se situeaza sub cerinta recomandata de cele mai multe ori cu 0.2 %-0.5% in functie si de perioada din an la care se face referire. |
| b. | Hranirea in mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice ale perioadei de productie. | General aplicabila | Se conformeaza Hranirea se face conform cerintelor hibridului de crestere pe faze conform varstei pe care o au pasarile. |
| c. | Adaugarea unei cantitati controlate de aminoacizi (AA) esentiali la un regim alimentar cu un nivel scazut de proteina bruta. | Aplicabilitatea poate fi limitata in cazul in care furajele cu un continut scazut de proteine nu sunt accesibile din punct de vedere economic. Aminoacizii sintetici nu se utilizeaza in cazul productiei animaliere ecologice. | Se conformeaza Adaugarea de AA sintetici se face intotdeauna conform unei retete astfel incat sa se asigure nivelul minim recomandat de producatorul de material genetic. Nu se face exces de AA .Acestia se dozeaza controlat, in functie de datele rezultate din programul de optimizare si se cantaresc cu cantare de mare precizie, in FNC, pentru a evita risipa, avand in vedere pretul lor ridicat. |
| d. | Utilizarea de aditivi furajeri autorizati care reduc azotul total excretat. | General aplicabila | Se conformeaza In toate retetele se utilizeaza aditivi furajeri. Se folosesc diverse tipuri de enzime care ajuta la reducerea continutului de proteina si AA sintetici in furaje de ex.: xylanase , betaglucanase, amylase si protease. Hrana este apropiata de necesarul animalului in diferite etape de crestere,reducandu-se in acest mod excretia de nutrient din dejectii. |

| BAT 4 Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfacand in acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor, BAT constau in utilizarea unui regim alimentar si in aplicarea unei strategii nutritionale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei existente in Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Brasov – operator SC AAYLEX ONE SA |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a. | Hranirea in mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice ale perioadei de productie. | General aplicabila. | Se conformeaza Hranirea se face conform unei retete corespunzatoare varstei pasarilor si conform unei specificatii nutritionale primite de la furnizorul de material genetic, cu respectarea legislatiei EU. |
| b. | Utilizarea de aditivi furajeri autorizati care reduc cantitatea totala de fosfor excretat (de exemplu fitaza). | Este posibil ca fitaza sa nu se aplice productiei animaliere ecologice | Se conformeaza Se folosesc enzime specifice, respectiv Fitaza, conform cerintelor hibridului si respectand recomandarile furnizorului de produse. De cca.3 ani se folosesc in loc de 500FTU, 1000FTU astfel incat, cantitatea de fosfati anorganici utilizati s-a redus la jumatate. |
| c. | Utilizarea fosfatilor anorganici cu grad ridicat de digerare pentru inlocuirea partiala a surselor conventionale de fosfor din furaje. | General aplicabila in limitele impuse de disponibilitatea fosfatilor anorganici cu grad ridicat de digerare. | Se conformeaza In mod curent si specific pentru pasari, se folosesc fosfati anorganici,respectiv MCP (monocalcium phosphate), cu digestibilitate ridicata- 97 %. |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Operatorul instalatiei va avea proceduri de asigurare a calităţii pentru controlul materiilor prime, pentru a se asigura că acestea nu modifică structura şi nivelul emisiilor;

6.8. Operatorul instalatiei trebuie să aibă în vedere optimizarea continuă a consumului de materii prime şi materiale auxiliare, comparând consumurile proprii cu cele din documentul BREF.

6.9. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul tehnologic:

| nr. crt | Denumire preparat | Nr.aviz | Utilizare | Numele substantei active | Concentratie g/l | Nr.CE | Nr. CAS | Clasificare conf. Regulament 1272/2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DESOGERME SANICOCH (sinonim DESOGERME AGRICHOC) | 1948BIO/ 03/12.24 | Dezinfectant (biocid -grupa principala 1, Tip 3) | Formaldehyde Glutaral Didecyldimethylammonium chloride Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides | 12 3 3,5 1 | 200-001-8 203-856-5 230-525-2 264-151-6 | 50-00-0 111-30-8 7173-51-5 63449-41-2 | H302, H314, H317, H332, H334, H335, H400, H412. |
| 2 | Hidroxid de sodiu (soda caustica) | - | Regulator de aciditate | Hidroxid de sodiu | - | - | 1310-73-2 | H314, H319, H290 |
| 3 | CID 2000 | 3463BIO/ 03/10.23 | Dezinfectant pentru sistemul de adapare (biocid-grupa principala 1, Tip 3) | Peroxid de hidrogen Acid peracetic Acid acetic | 210 55 10 | 231-765-0 201-186-8 200-580-7 | 7722-84-1 79-21-0 64-19-7 | H242,H302,H332, H314, H335,H410 |
| 4 | Hipoclorit de calciu (clorura de var) | 4605BIO/ 02/12.22 | Dezinfectant (biocid - grupa principala 1, Tip 2) | Hipoclorit de calciu | 26,2 % | 231-908-7 | 7778-54-3 | H272, H 302, H 314, H 400 |
| 5 | FORMOL | 3915BIO/ 22/12.24 | Dezinfectant pt oua (biocid- grupa principala 4, tip 22) | Formaldehida (37%) Methanol 8-12% | 20,46% w/w, 216 mg/l | 200-001-8 | 50-00-0 | H301,H311,H331, H341,H350, H371 |
| 6 | ECOFOAM (sau alt detergent similar pentru spalare sub presiune) | - | Detergent | Sodium hydroxide 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 2-Ethylhexanoic acid Tetrasodium ethylene diamine tetraacetat | 1-10% 1-10% 1-10% 1-30% | 215-185-5 203-961-6 205-743-6 200-573-9 | 1310-73-2 112-34-5 149-57-5 64-02-8 | H290 ,H314 |
| 7 | VIROGUARD | 2949BIO/ 03/12.24 | Dezinfectant (biocid - grupa principala 1, Tip 3) | Formaldehidă Glutaraldehidă Compuşi de amoniu cuaternar benzil C12-16 alchil dimetil cloruri (clorură de benzalconiu)" | 8 5 6 | 200-001-8 203-856-5 270-325-2 | 50-00-0 111-30-8 68424-85-1 | H302,H312,H314, H317, H334, H400. |

6.9.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor, pentru modificarea si aprobarea Directivelor 67/548/CE si 1999/45/CE, precum și modificarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice. Titularul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificările și completările ulterioare. Se vor respecta, de asemenea, prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6.9.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.

6.9.3  Operatorul va utiliza doar produse biocide inscrise in Registrul National al Produselor Biocide.

Avand in vedere cantitatile de substante/preparate chimice periculoase utilizate in cadrul instalatiei, acesta nu intra sub incidenta Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major, in care sunt implicate substante periculoase.

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 33/28.02.2020, valabilă până la 28.02.2025, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Olt, SGA Brașov.

7.1.1  Alimentarea cu apă

Sursa de apa:

- Sursa subterana - paraul Ghimbasel, cod cadastral VIII-1.50.6, mal drept, hm 360, 2 foraje de adancime H1=30 m si H2=80m, Q total instalat =11,00 l/s.

- Retea centralizata a municipiului Brasov – sursa de rezerva, in baza contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa nr. 9476/18.01.2019 incheiat cu Compania de Apa Brasov SA, administratorul retelei.

Debite și volume  de apa potabilă autorizate:

Zilnic maxim: 137 mc – 1,6 l/s – anual 50.000 mc

Zilnic mediu:    51 mc – 0,6 l/s – anual 18.600 mc

Zilnic minim:    33 mc – 0,4 l/s – anual 12.000 mc

Funcţionarea este permanentă, 365 zile/an, 24 h/zi.

Instalatii de captare:

a)	 Captarea apei din sursa subterana se realizeaza prin intermediul a doua foraje echipate cu pompe submersibile tip Hebe, localizate pe amplasament, in partea sud-vestica a acestuia, pe partea dreapta a paraului Ghimbasel.

Caracteristicile forajelor pentru alimentare cu apa

| Sursa | Adancime foraj (m) | Nivel hidrodinamic (m) | Nivel hidrostatic (m) | Debit instalat (l/s) | Pompa submersibila |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foraj F1 | 30 | 9,50 | 1,50 | 5,5 | Doua pompe tip Hebe cu Q=20 mc/h, H=56 mCA, P=7,5 kW, n=3000 rot/min. |
| Foraj F2 | 80 | 13,20 | 1,50 | 5,5 |  |

Coordonatele STEREO 70 ale forajelor

| Nr.foraj | X | Y |
| --- | --- | --- |
| F1 | 466663,92 | 544737,98 |
| F2 | 466713,19 | 544791,80 |

Forajele sunt imprejmuite cu gard de sarma si prevazute cu cabine supraterane cu dimensiunile 2x2x2 m in care se afla tabloul de comanda si protectie ale pompei submersibile ssi instalatiile hidraulice.

b) Bransament la reteaua centralizata de alimentare cu apa a municipiului Brasov (sursa de rezerva), realizat din conducta PEHD cu Dn=90 mm, in lungime totala de L=5,0 m, intr-un camin echipat cu contor de apa si vane de linie.

Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei:

De la foraje, apa este refulata prin conducte OL Dn=100 mm, in lungime totala de 170 m, la rezervorul de inmagazinare apa cu V=200 mc, semiingropat, din beton armat, prevazut cu grup de pompare (2a+1r) avand caracteristicile tehnice: Q=40 mc/h, H=60 mCA, P=5 kW si instalatie hidrofor pentru mentinerea presiunii constante pe reteaua de apa 2x1000 l.

Reteaua de distributie a apei:

Alimentarea cu apa a fermei si a statiei de incubatie se face din rezervorul de inmagazinare apa printr-o retea de distributie din conducte OL cu Dn=100 mm in lungime totala de 1000 m, la care sunt realizate bransamente la cele 18 hale si filtru sanitar, din conducte PEHD cu Dn=63 mm, in lungime totala 36 m, pentru sectorul tineret si din conducte OL cu Dn=60 mm, in lungime totala de 72 m, pentru sectorul adulte. Distributia apei in hale se face prin conducte PEHD  si teava zincata cu Dn=25 mm, prevazute cu adapatori.

Statia de incubatie este alimentata din reteaua de distributie printr-o conducta in lungime totala de 320 m.

Apa pentru stingerea incendiilor:

Volumul intangibil este de 100 mc, asigurat in rezervorul de inmagazinare apa cu capacitatea de V=200 mc. Pe reteaua de distributie apa sunt amplasati 11 hidranți de incendiu, exterior, supraterani.

Modul de folosire a apei

Necesar total de apa: zilnic maxim: 137,00 mc; zilnic mediu 51,00 mc; zilnic minim: 33 mc;

Cerința totală de apă: zilnic maxim: 137,00 mc; zilnic mediu 51,00 mc; zilnic minim: 33 mc;

Gradul de recirculare interna a apei – nu se face recirculare;

Conformarea cu recintele BAT privind utilizarea eficienta a apei:

In cadrul Fermei de pasari pentru reproductie rase grele, operatorul instalatiei respecta cerintele de reducere a consumului specific de apa, prin adoptarea urmatoarelor tehnici:

| BAT 5 Pentru utilizarea eficienta a apei, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei existente in Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Brasov – operator SC AAYLEX ONE SA |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a. | Mentinerea unei evidente a utilizarii apei. | General aplicabila | Se conformeaza Halele de crestere sunt prevazute cu microcalculator de proces pentru care asigura printre altele controlul instalatiilor de adapare . |
| b. | Detectarea si repararea scurgerilor de apa. | General aplicabila. |  |
| c. | Utilizarea aparatelor de curatare cu inalta presiune pentru curatarea adaposturilor pentru animale si a echipamentelor. | Nu se aplica instalatiilor avicole care utilizeaza sisteme de curatare uscata | Se conformeaza Halele de crestere, inclusiv instalatiile de adapare si furajare se spala cu ajutorul aparatelor mobile cu jet sub presiune. |
| d. | Selectarea si utilizarea echipamentului corespunzator (de exemplu adapatori de tip biberon, adapatori circulare, jgheaburi cu apa) pentru anumite categorii de animale, garantand, in acelasi timp, disponibilitatea apei (ad libitum). | General aplicabila | Se conformeaza Adaparea se realizeaza printr-un sistem format din linii de adapare cu nipluri. |
| e. | Verificarea si (daca este necesar) ajustarea in mod periodic a calibrarii echipamentului de furnizare a apei potabile. | General aplicabila. | Se conformeaza Se realizeaza conform programului de intretinere a sistemului de alimentare cu apa. |
| f. | Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apa utilizata pentru curatenie | Este posibil sa nu se aplice fermelor existente, din cauza costurilor ridicate. Aplicabilitatea poate fi limitata de riscurile in materie de biosecuritate. | Neaplicabila din motive de biosecuritate. In cadul instalatiei nu se colecteaza apa de ploaie. Apele pluviale se evacueaza in paraul Ghimbasel. |

7.1.2 Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere şi tehnologice (apele de spalare a halelor in perioada de vid sanitar) sunt evacuate in canalizarea centralizata a mun. Braşov, existenta pe str. Merilor, conform Acordului de preluare, emis de Compania Apa Braşov SA , astfel:

- apele uzate menajere si tehnologice, provenite de la cele 6 hale tineret, sunt colectate printr-o retea de canalizare din conducta PVC KG cu Dn 160 mm, in lungime totala L= 420,00 m, cu descarcare in statia de pompare SP2.

- apele uzate menajere si tehnologice, provenite de la cele 12 hale adulte, sunt colectate printr-o retea de canalizare cu Dn 200 mm, in lungime totala L= 220,00 m, cu descarcare in bazinul de colectare cu capacitatea de 2000 litri, echipat cu o pompa submersibila cu tocator, SP1, cu caracteristicile  Q=330 l/min, H=12,2 mCA, P=1,8 kw. Din acest bazin apele uzate sunt pompate printr-o conducta  HDPE  Dn 63 mm, in lungime totala L= 70,00 m la statia de pompare SP2.

Statia SP2 este echipata cu grup de pompare Tricomserv, Q=540 l/min, H=13,9 mCA, P=1500 w, ce pompeaza apele uzate printr-o conducta HDPE  Dn 63 mm, in lungime totala L=200 m la caminul de racord CR 2, ce face legatura la canalizarea centralizata a mun. Brasov, existenta pe  strada Merilor.

Caminul de racord CR2 este prevazut cu debitmetru electromagnetic pentru masurarea volumului de apa uzata descarcata in reteaua centralizatata a mun. Brasov, administrata de Compania Apa Brasov SA.

Apele uzate menajere si  tehnologice provenite de la Statia de incubatie sunt colectate prin retele de canalizare din conducta PVC KG cu Dn = 110 mm cu descarcare intr-un bazin tricompartimentat cu capacitatea de 16 mc.

Din acest bazin, apele sunt conduse prin intermediul unei conducte PVC KG cu Dn = 110 mm şi L = 40 m, catre caminul de racord, CR1, ce face legatura cu reteaua de canalizare centralizata de pe strada Merilor.

Caminul de racord CR1 este prevazut cu debitmetru electromagnetic pentru masurarea volumului de apa uzata descarcata in reteaua centralizatata a mun. Brasov, administrata de Compania Apa Brasov SA.

Apele conventional curate (ape de racire), provenite de la racirea  incubatoarelor, sunt colectate prin conducte PVC KG Dn 110 mm, cu descarcare intr-un bazin de stocare cu  capacitatea de V=50 mc, echipat cu pompa tip SPEG cu Q = 15 mc/h, P = 3,0 kW, H = 3,0 mCA. Din acest bazin apele sunt pompate, printr-o conducta PVC KG Dn 200 mm, intr-un canal de desecare, cu descarcare in pârâul Ghimbaşel.

Apele pluviale – o  parte din apele pluviale sunt colectate de rigolele drumurilor de acces la halele de crestere şi sunt descarcate in pârâul Ghimbaşel, iar cea mai mare parte se descarca  liber la nivelul solului.

Apele uzate menajere si  tehnologice, provenite de la Ferma de pasari pentru reproductie si Statia de incubatie, sunt colectate si evacuate in reteaua centralizata de canalizare a mun.Brasov, in baza Acordului de preluare ape reziduale nr. 1240/2019, incheiat cu Compania de Apa Brasov SA , administratorul retelei.

Volume de ape uzate evacuate

| Nr.crt. | Categoria apei | Receptor | Volume de ape evacuate (mc/zi) | Anual mediu (mii mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | maxim | mediu |  |
| 1 | Ape uzate menajere provenite de la Ferma de pasari pentru reproductie | Retea centralizata mun.Brasov prin caminul de record CR2 | 2,95 | 2,50 | 0,90 |
| 2 | Ape uzate tehnologice provenite de la Ferma de pasari pentru reproductie (spalari in perioada de vid sanitar) | Retea centralizata mun.Brasov prin caminul de record CR2 | 50 | 25 | 1 |
| 3 | Ape uzate menajere si tehnologice provenite de la Statia de incubatie | Retea centralizata mun.Brasov prin caminul de record CR1 | 3,10 | 2,60 | 0,95 |
| 4 | Ape de racire provenite de la statia de incubatie | Paraul Ghimbasel | 7,5 | 5,80 | 2,11 |
| 5 | Ape pluviale | Paraul Ghimbasel | Q pluvial=2,00 l/s |

Conformarea cu cerintele BAT privind reducerea cantitatilor de apa uzata generate:

In cadrul Fermei de pasari pentru reproductie rase grele Brasov se respecta cerintele de reducere a cantitatilor de apa uzata generate, prin adoptarea urmatoarelor tehnici, astfel:

| BAT 6 Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei existente in Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Brasov – operator SC AAYLEX ONE SA |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a. | Mentinerea suprafetei zonelor murdare din curte la un nivel cat mai redus posibil. | General aplicabila | Se conformeaza Se mentine curatenia platformelor din ferma, pentru a nu contamina apa pluviala care este evacuata in paraul Ghimbasel. |
| b. | Reducerea la minimum a consumului de apa. | General aplicabila | Se conformeaza Inainte de spalarea si dezinfectia halelor de crestere se face curatarea mecanica a acestora. Spalarea se face cu aparate cu jet sub presiune. |
| c. | Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate. | Este posibil sa nu fie aplicabila fermelor existente | Se conformeaza Apele uzate tehnologice si menajere sunt preluate prin sistemul conductelor de canalizare fiind evacuate in reteaua de canalizare municipala. Apele meteorice de pe invelitori sunt colectate prin jgheaburi si burlane si descarcate liber la nivelul solului. O parte din apele pluviale sunt colectate de rigolele drumurilor de acces si descarcate intr-un canal de desecare care duce apele in paraul Ghimbasel. . |

7.2. Utilizarea eficientă a energiei și a resurselor

Energia electrica

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza prin intermediul retelei electrice din zona, prin intermediul unui post de transformare existent pe amplasament, situat la sud-est de sectorul tineret.

Postul de transformare are in dotare doua transformatoare de 20/0,4 kV.

Transfonnatoarele sunt amplasate intr-o constructie speciala, cu zidarie din caramida acoperita cu carton bituminat, asigurata impotriva accesului neautorizat.

Energia electrica este preluata pe baza de contract incheiat cu Societatea Electrica Furnizare S.A., Contract nr. 20192495-1/01.03.2015, cu actele aditionale ulterioare.

Energia electrica este folosita pe amplasament pentru:

-	actionarea instatiilor care deservesc halele de reproducere si crestere a pasarilor

(instalatii de iluminat, ventilatoare, instalatii de furajare si hranire, pompe);

-	incalzirea celulelor de incubare si eclozionare din cadrul Statiei de incubatie;

-	iluminatul din interiorul hale lor, a magaziilor, birourilor si a filtrelor sanitare;

-	iluminatul exterior.

Energia termica

In cadrul Fermei de pasari pentru reproductie rase grele Brasov, gazele naturale sunt folosite pentru:

-	incalzirea halelor in perioadele cu temperaturi scazute prin intermediul aerotermelor si radiantelor;

-	prepararea agentului termic in filtrele sanitare si  Statia de incubatie prin intermediul centralelor termice.

Alimentarea cu gaze naturale se face din reteaua existenta in zona, pe baza de contract incheiat cu S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A., contract nr. 3005533629/23.03.2011.

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie să identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de căldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

7.2.4 Conformarea cu cerintele BAT privind utilizarea eficienta a energiei

In cadrul Fermei de pasari pentru reproductie rase grele Brasov, operatorul SC AAYLEX ONE SA respecta cerintele pentru utilizarea eficienta a energiei, prin adoptarea urmatoarelor tehnici, astfel:

| BAT 8 Pentru utilizarea eficienta a energiei in cadrul unei ferme, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei existente in Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Brasov – operator SC AAYLEX ONE SA |
| --- | --- |
|  | Tehnica |  |
| a. | Sisteme de incalzire/racire si de ventilatie cu eficienta ridicata. | Se aplica Sistemul de incalzire utilizeaza turbosuflante , cate 2 buc/hala, cu ardere completa,functionare pe gaz naturale si sisteme de ventilatie si admisie a aerului proaspat dimensionate prin proiectare pentru eficienta maxima. |
| b. | Optimizarea sistemelor de incalzire/racire si de ventilatie si gestionarea acestora, in special in cazul in care se utilizeaza sisteme de purificare a aerului. | Se aplica partial Halele de crestere sunt prevazute cu calculatoare de proces pentru asigurarea microclimatului. Nu există sisteme de purificare a aerului. |
| c. | Izolarea peretilor, a podelelor si/sau a plafoanelor adaposturilor pentru animale. | Se aplica Plafoanele halelor de crestere sunt prevazute cu hidroizolatie iar peretii cu termoizolatie. |
| d. | Utilizarea iluminatului efficient din punct de vedere energetic. | Se aplica Instalatia de iluminat a halelor este formata din 96 becuri economice (cu consum redus), asezate pe 2 randuri care asigura intensitatea luminoasa necesara. Intensitatea luminii este reglata automat de calculatorul de proces al halei functie de varsta puilor si programul de hranire/adapare/ouat. |
| e. | Utilizarea schimbatoarelor de caldura. Poate fi utilizat unul dintre urmatoarele sisteme: 1. aer-aer; 2. aer-apa; 3. aer-sol. | Nu se aplica in instalatie. Nu există surse de emisii termice ce pot fi recuperate eficient |
| f. | Utilizarea pompelor de caldura pentru recuperarea caldurii. | Nu se aplica in instalatie. Soluția nu ar fi fezabilă |
| g. | Recuperarea caldurii prin intermediul podelei cu asternut prevazute cu sistem de incalzire si racire (sistem„combideck‖). | Neaplicabilă. Clădire existentă. Metoda nu este eficientă în clima amplasamentului. |
| h. | Utilizarea ventilatiei naturale. | Nu se aplica in instalatie. Ventilația naturală nu este eficientă pentru tehnica aplicată |

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

## 8.1. Descrierea amplasamentului

Inventarul de coordonate ale amplasamentului, in sistem STEREO 1970:

| Punct | X | Y | Punct | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 544877 | 466695 | 5 | 544463 | 466770 |
| 2 | 544816 | 466632 | 6 | 544616 | 467097 |
| 3 | 544759 | 466602 | 7 | 544903 | 466834 |
| 4 | 544708 | 466560 | 8 | 544827 | 466755 |

Din punct de vedere administrativ instalatia – „Ferma de pasari pentru reproductie rase grele” este localizata in intravilanul municipiului Brasov, in extremitatea nordica a orasului, in cartierul Stupini, partea stanga a DN 13, in directia de mers Brasov-Sighisoara.

Adresa amplasamentului: municipiul Brasov, nr.cadastral 120788, 120845 si 120780, in imobilul denumit “Ferma Reproductie”, judetul Brasov.

Accesul auto si pietonal se realizeaza din DN 13, pe strada Targului si strada Merilor, printr-un filtru sanitar, in conformitate cu normele igienico-sanitare specifice exploatatiilor comerciale de pasari.

Terenul pe care este amplasata “Ferma de pasari pentru reproductie rase grele ” are suprafata totala de 127.959 mp din care:

-	suprafata construita      25.429 mp;

-	teren arabil                    82.818 mp;

-	drumuri de incinta         19.712 mp.

Activul “Ferma de pasari pentru reproductie” (teren si constructii) situat in municipiul Brasov, nr.cadastral 120788, 120845 si 120780, in imobilul denumit “Ferma Reproductie”, judetul Brasov,  este proprietate SC VERBA TRANS S.R.L. conform CF 121091 mun.Brasov, nr. cad. 121091, CF 121090 mun.Brasov, nr. cad. 121090, CF 120784 mun.Brasov, nr. cad. 120784, CF 120788 mun.Brasov, nr. cad. 120788, CF 120845 mun.Brasov, nr. cad. 120845, CF 120780 mun.Brasov, nr. cad. 120870.

SC AAYLEX ONE SA desfasoara activitatea de crestere a pasarilor in cadrul acestui obiectiv in baza Contractului de inchiriere incheiat cu SC VERBA TRANS SRL, autentificat sub.nr. 945/22.08.2018, si act aditional nr.1 la contractul de inchiriere, autentificat cu nr.1347 din 12 noiembrie 2018, Notar public S.S.SBERA Violeta-Adriana.

Vecinatati:

- NE – canal de desecare care deverseaza in paraul Ghimbasel, urmat dsie terenuri arabile, proprietati particulare;

- SE – Strada Merilor si sediu societate comerciala;

- SV – ternuri arabile proprietati particulare, iar in coltul sud-vestic, locuinta particulara;

- NV – paraul Ghimbasel la 25 m de limita amplasamentului.

In arealul amplasamentului si imediata vecinatate nu exista paduri, cel mai apropiat trup de padure aflandu-se situat la circa 7 km NE de amplasament.

Zona de amplasament nu se afla situata in perimetrul sau in imediata vecinatate a ariilor protejate avifaunistice sau de importanta comunitara Natura 2000 stabilite conform Ordinului nr. 1964/2007 cu modificarile ulterioare si HG 1284/2007, cu modificarile ulterioare.

Cele mai apropiate arii naturale protejate sunt:

-  ROSCI 0055 Dealul Cetatii Lempes-Mlastina Harman – la circa 5,3 km pe directia E-NE ;

-  ROSCI 0120 Muntele Tampa si Rezervatia Naturala Tampa (Muntele) – la circa 6,5 km pe directia S;

- ROSCI 0415 Lunca Barsei – la circa 4,3 km pe directia V-NV.

In imediata vecinatate, la limita amplasamentului, se afla corpul de apa de suprafata- paraul Ghimbasel.

8.2 Istoricul amplasamentului

Actuala exploatatie comerciala de pasari functioneaza pe amplasamentul unei vechi ferme avicole infiintata in anul 1982 si care a functionat neintrerupt pana in anul 1999 cand Ferma de pasari pentru reproductie care apartinea S.C. AVICOLA S.A. Codlea a intrat in insolventa, iar in anul 2000 a intrat in faliment.

Incepand cu anul 2003, S.C. VERBA TRANS S.R.L. Brasov a inceput activitatea de crestere a puilor de carne, in sistem pe asternut permanent, la sol, pana in luna mai 2005, cand activitatea a fost oprita temporar, pentru efectuarea unor lucrari de igienizare si modernizare la halele de crestere si de investitii, prin darea in folosinta a statiei de incubatie.

La reluarea activitatii, in luna iulie 2005, profilul de productie al fermei a devenit "cresterea gainilor pentru reproductie - rase grele" si producerea puilor de o zi (pentru carne), destinati comercializarii.

In data de 03.03.2008, S.C. VERBA TRANS S.R.L. Brasov, a inchiriat constructiile si terenul catre S.C. ROM TRADING PRODUCT S.R.L. pentru desfasurarea activitatii de cresterea a gainilor pentru reproductie - rase grele si producerea puilor de o zi, destinati comercializarii.

In data de 03.12.2009, contractul pentru inchirierea Statiei de incubatie este reziliat, imobilul si activitatea fiind preluate de S.C. VERBA TRANS S.R.L.

In data de 03.03.2011, S.C. ROM TRADING PRODUCT S.R.L. a predat si celelalte capacitati de productie catre S.C. VERBA TRANS S.R.L., conform Protocolului incheiat intre cele 2 societati.

Din anul 2013, statia de incubatie, care se afla in aceiasi incinta, este autorizata separat (Autorizatie de Mediu, 115/11/03/2013).

Operatorul SC VERBA TRANS SRL a detinut Autorizatia integrata de mediu nr.SB 26 din data de 28.04.2006 actualizata la data de 12.09.2007 emisa de Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Sibiu si Autorizatia integrata de mediu nr.BV 2 din 28.08.2017 emisa de A.P.M. Brasov.

Incepand anul 2018 operatorul instalatiei a fost S.C.AVICOLA BUZAU S.A in baza contractului de inchiriere incheiat intre parti, autentificat cu nr. 945/22.08.2018 si act aditional nr.1 la contract, autentificat cu nr. 1347/12.11.2018 si a Deciziei de transfer a autorizatiei integrate de mediu nr. 44T din 10.12.2018, de la S.C. VERBA TRANS S.RL catre S.C.AVICOLA BUZAU S.A.

Actualul operator, S.C. AAYLEX ONE S.A. a dobandit aceasta calitate in urma procesului de fuziune prin contopire, incheiat la data de 03.12.2021, in care au fost implicate 16 societati printre care si S.C.AVICOLA BUZAU S.A..

Fuziunea prin contopire a avut drept consecinta, transferul patrimoniului fiecareia dintre societatile contopite catre societatea AAYLEX ONE S.A., care a preluat intreg activul si pasivul fiecareia din societatile contopite, dobandind toate drepturile si fiind tinuta de toate obligatiile asumate de acestea.

8.3 Unitati functionale existente pe amplasament

Activitatea de crestere a pasarilor pentru reproductie rase grele se desfasoara in 18 hale

organizate in 2 sectoare:

- Sectorul tineret cuprinde un modul format din 6 hale unde se creste tineretul pentru inlocuire;

- Sectorul adulte cuprinde doua module de cate 6 hale unde se cresc gainile adulte in scopul obtinerii oualelor pentru incubatie.

In cadrul fiecarui modul se delimiteaza doua zone distincte si anume zona de productie ce cuprinde halele de productie si zona administrativa situata la intrarea in modulul respectiv.

In zona administrativa, amplasata la limita zonei de productie, se afla o cladire ce indeplineste doua functiuni:filtru sanitar si spatii administrative.

Intrarea in zona de productie se face prin filtrul sanitar- veterinar, pentru accesul persoanelor, respectiv prin dezinfectorul rutier pentru accesul autovehiculelor in conformitate cu prevederile Ordinului ANSVSA nr. 21/2018 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind conditiile de biosecuritate in exploatatiile comerciale de pasari, precum si conditiile privind miscarea pasarilor vii si a subproduselor provenite de la acestea.

Filtrul sanitar asigura un flux de miscare a persoanelor corespunzator, cu intrare intr-un spatiu destinat schimbarii hainelor de strada, urmat de un spatiu dotat cu grup sanitar si dus si, in final, un spatiu destinat hainelor de lucru (echipament de unica folosinta, in cazul vizitatorilor), cu iesire in zona de productie.

Aprovizionarea cu furaje a halelor se realizeaza cu mijloacele auto ale furnizorilor, care intra in incinta pe poarta principala, trec prin dezinfectorul rutier de la intrarea in fiecare modul si ajung in dreptul fiecarei hale.  Halele sunt prevazute la exterior  cu cate doua buncare de otel cu o  capacitate de 6 to fiecare in care se depoziteaza furajul. Descarcarea furajelor in buncare  se realizeaza pneumatic.

Pe amplasamentul instalatiei functioneaza si o Statie de incubatie, delimitata cu gard si cu acces separat de ferma.

Halele de productie

Halele sunt construite din caramida, avand L=100 m si 1=12 m, fiecare cu o suprafata de 1200 mp.

In Sectorul tineret, acoperişul halelor este de tip terasa realizat din chesoane din beton, prevazute cu hidroizolatie din carton bituminat.

In Sectorul adulte 1, patru dintre hale au acoperiş de tip terasa realizat din chesoane din beton, prevazute cu hidroizolatie din carton bituminat, iar celelalte doua au acoperiş de tip sarpanta, cu invelitori din placi de azbociment.

In Sectorul adulte 2, toate cele şase hale au acoperiş de tip sarpanta, realizat din lemn, cu invelitori din placi de azbociment.

Fiecare hala este impartita in doua compartimente cu cate o usa de acces, avand la mijloc o incapere tampon.

Halele au urmatoarele dotari:

- sistem de furajare de tip BIG Dutchman, cu 6 linii de furajare pentru fiecare hala in sectorul tineret si 4 linii de furajare pentru fiecare hala in sectorul adulte. Furajele sunt descarcate pneumatic din cisternele speciale pentru transport furaj, in buncarele amplasate in afara halelor de crestere, situate de o parte si alta a usii de acces de unde sunt conduse automat la buncarele interioare aflate la capatul fiecarei linii de furajare. Buncarele exterioare sunt montate pe postament beton si sunt pozate pe platforma de beton care comunica cu aleea de acces auto din incinta.

- sistem de adapare de tip BIG Dutchman, avand in componenta si dozatoare pentru medicamente, este format din 3 linii de adapare cu picuratori pentru fiecare hala in sectorul tineret si sectoarele de adulte;

- sistem de incalzire care asigura o temperatura optima de crestere prin intermediul radiantelor si a turbosuflantelor/aerotermelor cu gaz metan (2 turbosuflante/hala), care functioneaza pe baza de gaze naturale, numai in perioadele cu temperaturi scazute;

- sistem de ventilatie, este de tip "tunel", comandat automat de calculator in sectorul tineret, care asigura comanda ventilatie si a incalzirii. Sistemul include in fiecare hala:

•	4 ventilatoare de 0,75 kW (20 000 m3 aer/h) si 6 ventilatoare de 1,5 kW

(40000 m3 aer/h) in sector tineret;

•	8 ventilatoare frontale de 0,75 kW (15 000 m3 aer/h) si 6 ventilatoare frontale de 1,5 kW (40 000 m3 aer/h) in sector adulte;

•	sistem de control al microclimatului cu senzori de temperatura si umiditate in sectorul tineret;

•	clapeți de admisie laterali cu plasa antivrabii, si admisii metalice;

-	sistem de iluminat, care cuprinde pentru fiecare hala 96 becuri economice, cu putere de la 10-20 W, in functie de varsta pasarilor.

-	cuibare (doar in halele pentru adulte). Fiecare din cele doua compartimente ale halei  are in dotare 68 de cuibare pozitionate pe mijlocul incaperii (cate 34 de cuibare de o parte si de alta a unei benzi transportoare). Banda transportoare transporta oualele catre incaperea tampon dintre cele doua compartimente, unde sunt sortate si puse in cofraje de catre ingrijitoare. Cele 12 hale de crestere din Sectorul adulte au un numar total de 1632 cuibare (12 hale x 136 cuibare/hala).

Fiecare hala include câte 2 rigole betonate pentru preluarea şi transferul apelor tehnologice de spalare a halelor, la sfârşit de ciclu, in reteaua de canalizare.

Camere pentru examen necropsic – cate una pentru fiecare sector, au regim de control termic si dotarile specifice ce asigura conditii de curatenie si dezinfectie optime.

Pavilioane administrative/Filtrele sanitare

Pe amplasament exista trei filtre sanitare amplasate la intrarea in fiecare sector de crestere: un sector tineret si doua pentru adulte. Filtrele sanitare sunt compuse din:

- un vestiar de schimb a hainelor de strada;

- grup sanitar faiantat dotat cu dusuri, WC, chiuveta, apa curenta calda si rece, sifoane

in pardoseala si canalizare;

- un vestiar de schimb in haine de ferma.

Intrarea in ferma se va efectua doar dupa efectuarea dusului si echiparea cu haine de ferma, parcurgand traseul vestiar 1 - baie - vestiar 2.

Acestea mai includ sala de mese si birouri, avand fiecare in dotare cate o central termica de 35 kW (filtrul sanitar tineret si filtre sanitare adulte).

In filtrul sanitar-tineret, se afla si farmacia si magazia fermei.

Rezervor pentru inmagazinarea apei captate

Rezervorul de inmagazinare apa de tip semiingropat cu V=200 mc, este realizat din beton armat, cu acoperiş de tip terasa realizat din chesoane din beton, prevazute cu hidroizolatie din carton bituminat, in prelungirea sa fiind sala de pompe.

Magazii

Pe amplasament exista 5 cladiri cu suprafata construita de 96 m2 fiecare, cu pereti realizati din caramida, acoperiş din tigla şi tâmplarie exterioara metalica, amplasate in mare parte pe spatiul verde central, care desparte adaposturile de pasari adulte de adaposturile pentru tineret.

Acestea sunt utilizate pentru depozitarea diverselor materii prime, auxiliare si alte materiale.

Platforma pentru depozitare temporara dejectii

Platforma de stocare a dejectiilor este amplasata vis-a vis de sectorul adulte 1, la limita nord-vestica a amplasamentului, aflata in apropierea paraului Ghimbasel.

Platforma de stocare este o constructie speciala cu paviment betonat, cu panta de scurgere a levigatului, formata din doua compartimente cu pereti verticali de beton pe trei laturi, cu inaltimea de 2m si o rampa de acces pentru utilaje. Suprafata totala a platformei este de 742 mp din care 495 mp pentru stocare dejectii (742,5 mc) restul fiind rampa de acces.  Pentru colectarea levigatului platforma de dejectii este dotata cu rigola colectoare ce deverseaza  intr-o  basa cu volumul de 4 mc, vidanjabila.

Sistemul de alimentarea cu apa al fermei

Sursa de alimentare cu apa, utilizata atat in scop menajer, cat si tehnologic este formata din doua puturi forate, amplasate in incinta obiectivului, inspre latura sud-estica a amplasamentului. Puturile sunt prevazute cu zona de protectie sanitara a sursei de apa (ci HG 930 / 2005). Din foraje apa este pompata printr-o retea de aductiune din conducte   intr-un rezervor, de tip bazin betonat, semiingropat, cu o capacitate de stocare de 200 mc, de unde este distribuita prin pompare inspre consumatorii de pe amplasament.

Post de transformare (1000 kVA)

Este format din 2 transformatoare (20/0,4 kV fiecare), fiind localizat in vecinatatea sud-estica a filtrului sanitar de langa sectorul tineret, montat intr-o constructie speciala, cu zidarie din caramida acoperita cu carton bituminat, asigurata impotriva accesului neautorizat..

Transformatorul are carcasa etansa pentru a evita pierderile de ulei.

Container frigorific pentru depozitarea temporara a cadavrelor de pui, pui neecolozati/ SNCU-Materiale de categoria a 2-a, amplasat in zona portii de acces in ferma.

Statia de incubatie

Activitatea se desfasoara intr-o hala de productie cu dimensiunile 66 m x 21 m, avand suprafata S = 1386 mp, realizata din caramida, pe fundatie continuu din beton. Acoperişul halei este de tip şarpanta, realizat din lemn, cu invelitori din placi din tabla cutata. Hala include statia de incubatie, compusa din:

- 12 incubatoare, fiecare cu o capacitate de 57024 bucati oua,

- 6 eclozionatoare, cu o capacitate de 19200 bucati oua si 4 eclozionatoare, cu o capacitate de 9504 bucati oua.

Compartimentarea statiei este astfel facuta incat sa poata fi respectat fluxul tehnologic si cuprinde urmatoarele incaperi:

- sala de receptie si formolizare oua;

- sala pentru asezat ouale pe site;

- depozit oua;

- sala pentru preincalzit oua;

- sala pentru incubatoare;

- trei sali pentru ecloziune;

- sala pentru spalat site de oua;

- sala pentru depozitat pui pana la livrare;

- 2 vestiare;

- atelier mecanic;

- birou;

- magazie materiale;

- bazin de stocare a apelor provenite de la racirea incubatoarelor – bazin betonat, subteran, cu V=50 mc, echipat cu pompa tip SPEG, Q=15 mc/h, P=3 kW, H=3 mCA.

La statia de incubatie sunt 3 centrale termice cu P=28 kW fiecare , Hcos= 2m si Dn=0,1 m, amplasate in magazia statiei de incubatie.

Sistematizarea exterioara

Pentru circulatia pe amplasament sunt realizate cai de acces betonate catre toate cladirile si spatiu pentru parcarea mijloacelor auto. Atat la intrarea in ferma, cat si la intrarea in fiecare dintre cele trei sectoare de crestere a pasarilor, exista dezinfectoare/filtre pentru mijloacele de transport auto, iar in filtrele sanitare sunt amplasate, la intrare, dezinfectoare pentru personalul de lucru. Drumurile betonate sunt dimensionate astfel incat pentru toate manevrele necesare mijloacelor de transport sa nu se ajunga cu rotile pe spatiul verde.

Spatiul neafectat de constructii este amenajat ca spatiu verde ocupat de iarba si leguminoase (lucerna, trifoi). De-a lungul cailor de acces exista pomi fructiferi (pruni si meri in principal), iar in vecinatatea filtrului sanitar - sector tineret sunt plantate conifere si vita de vie. Plantatii mai consistente de pomi fructiferi exista intre cele doua sectoare de crestere a pasarilor adulte si in vecinatatea sud-estica a sectorului tineret, langa rezervorul de apa.

In vecinatatea nord vestica a amplasamentului, inspre cartierul Stupini, de-a lungul paraului Ghimbasel exista o perdea de protectie forestiera compacta.

Suprafata mare a spatiului verde in raport cu cel construit are implicatii pozitive: peisagistice, de protectie fonica, si de purificare a atmosferei.

Intreaga suprafata a amplasamentului este imprejmuita cu gard protector de 2 m inaltime, realizat din stalpi si placi de beton inspre Strada Merilor si din stalpi de beton si plasa de sarma pe celelalte laturi ale amplasamentului. De asemenea, amplasamentul dispune garduri interioare pentru protectia sanitara a sectoarelor de crestere a pasarilor, realizat din stalpi de metal si beton si gard din plasa de sarma si de gard de protectie sanitara a surselor de apa realizat din stalpi de beton si gard din plasa de sarma.

Cu exceptia spatiilor verzi, apele meteorice de pe platformele betonate si caile de acces cu care comunica, sunt directionate prin intermediul unor rigole inierbate, situate monolateral de-a lungul cailor de acces, in afara amplasamentului, in paraul Ghimbasel.

Ferma mai include la intrarea pe amplasament un cantar bascula cu cladirea aferenta.

Parcul auto al fermei si al Statiei de incubatie include 3 tractoare utilizate pentru lucrari curente precum: scoaterea dejectiilor din hale, transport oua la sector incubatie etc. si 3 camioane utilizate pentru transportul puilor de 1 zi.

8.4.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

S.C.AAYLEX ONE S.A. desfasoara in cadrul instalatiei “Ferma de pasari pentru reproductie” situata in municipiul Brasov, nr.cadastral 120788, 120845 si 120780, in imobilul denumit “Ferma Reproductie”, jud.Brasov, activitatea de crestere intensiva a puilor pentru reproductie rase grele, folosind tehnologia de crestere la sol pe asternut permanent de resturi vegetale (paie, rumegus sau amestec) si obtinerea puilor de o zi in cadrul Statiei de incubatie.

Sistemul de crestere este similar cu cel specificat in BREF IRPP -2017, Sectiunea 2.2.3.1. Adaposturile pentru puicute sunt asemanatoare cu cele ale puilor de carne (sectiunea 2.2.2).  In cazul halelor pentru adulte, acestea sunt echipate, in plus , cu cuibare amplasate pe mijlocul fiecarui compartiment al halei, de o parte si de alta a unei benzi transportoare.

Ferma de pasari pentru reproductie de reproductie rase grele

Sistemul de crestere la sol, pe asternut permanent de de resturi vegetale, reprezinta solutia cu cele mai multe avantaje pentru mediu, intrucat rezulta dejectii aproape uscate.

Prin utilizarea acestei tehnologii, activitatea desfasurata in instalatia “Ferma de pasari pentru reproductie” se conformeaza cerintelor BAT, asigurand pasarilor, libertate sporita de miscare, activitatile de hranire si adapare fiind mult mai usor de realizat.

Tehnologia de crestere si exploatare a gainilor de reproductie din rase grele cuprinde urmatoarele faze:

1)	Pregatirea halelor pentru populare

Dupa depopulare (transferul puicutelor in halele pentru adulte sau a pasarilor adulte spre abatorizare) se trece la pregatirea halelor in vederea popularii cu noi pasari.

Procedura implica operatii specifice de evacuare a dejectiilor grosiere (amestec asternut cu dejectii), curatarea mecanica a halei, spalarea ei si a echipamentului inclus, zvantarea, dezinfectia, varuirea si controlul sanitar.

Intr-o prima etapa, asternutul amestecat cu dejectii este evacuat din hale cu ajutorul unui utilaj Schaeffer si transportat pentru depozitare temporara pe platforma de dejectii.

Urmeaza curatarea manuala, in amanunt, a restului de dejectii ramase pe pereti, pardoseala si tavan, cu intrumente de razuit, perii si maturi.

Apoi, se efectueaza spalarea halei cu solutie ecologica, cu jet de apa pulverizat sub inalta presiune, pentru a limita pierderile de apa (cerinta BAT) (WAP-Q = 1,5 mc/h, timp de 8 ore), incepand cu tavanul, continuand cu peretii laterali si incheind cu pardoseala, operatie urmata de limpezirea si zvantarea halei.

Dupa uscarea suprafetelor, se efectueaza dezinfectia cu o pompa manuala cu ajutorul careia se pulverizeaza solutie de soda caustica 2-3 % si alte substante dezinfectante. Se utilizeaza un atomizor pentru aspersiune si un termonebulizator pentru fumigare. Dupa dezinfectie urmeaza igienizarea halelor cu var proaspat stins, solutie 20-40 %, prin varuire.

Urmeaza controlul sanitar necesar pentru a determina daca in hala au ramas sau nu germeni sau microbi care ar putea afecta noua populatie. Operatia consta in recoltarea de probe urmata de trimiterea acestora spre DSASV Brasov. Daca rezultatele nu sunt bune se repeta operatiile de dezinfectie, varuire si control sanitar.

Daca rezultatele sunt favorabile, se trece la etapa urmatoare respectiv, introducerea asternutului proaspat (rumegus, tai as si/sau paie maruntite in grosime de 3-5 cm), fumigatia halei pentru sterilizarea acesteia, inchiderea ermetica a halelor timp de 24 h, dupa care totul se aeriseste foarte bine.

Pregatirea halelor pentru populare, respectiv perioada de vid sanitar, se extinde pe durata a circa 30 zile.

2)	Popularea sectorului tineret

In halele de puicute, se introduc pui de o zi (masculi si femeIe) achizitionati din import sau de la diversi furnizori. Puii de o zi sunt distribuiti in hale combinat (masculi si femele), fiind crescuti aici pana la varsta de 20 de saptamani. Fiecare din cele 6 hale pentru tineret se populeaza cu cca 6.500 capete, numarul total de locuri pentru puicute fiind de 39.000. In prealabil, halele sunt climatizate corespunzator, iar instalatiile de adapare si furajare sunt pregatite pentru primirea puilor.

Apa este prima substanta pe care puiul trebuie sa o intalneasca. In primele zile apa se administreaza atat in adapatori manuale cat si cu picurator, iar incepand cu a 5-a zi de viata, raman numai adapatori cu picuratori. Apa este curata si proaspata. Adaparea se realizeaza prin intermediul a 3 linii cu picurator, prevazute cu dozatoare de medicamente, filtre, regulator presiune.

Furajarea in sectorul tineret se efectueaza prin intermediul unui sistem de furajare de tip Big Dutchman, cu 6 linii de furajare prevazute cu jgheaburi cu lant.

Reteta de furajare depinde de varsta puilor si se face dupa un retetar stabilit anterior, in functie de recomandarile furnizorului.

Temperatura optima se asigura cu radiante si turbosuflante pe gaz metan:

- la sosirea puilor temperatura sub radiante trebuie sa fie de 34-35°C, iar in hala de 20-24°C;

- turbosuflante/aeroterme, care functioneaza pe baza de gaz metan (2 buc./haIa cu P=120 kw/h), acestea fiind utilizate numai in perioadele friguroase.

Pentru asigurarea unui microclimat optim pentru pasari si dispersia in bune conditii a noxelor rezultate, ventilarea se efectueaza la parametrii optimi, prin intermediul unui sistem automatizat, comandat de la calculator, care include guri de admisie, ventilatoare (4 ventilatoare de 0,75 kW si 6 ventilatoare de 1,5 kW/haIa) si sistem de control a microclimatului interior.

Aplicarea ventilatiei naturale impreuna cu cea mecanica este recomandata in documentele BAT pentru limitarea consumului energetic.

3)	Transferul puicutelor si popularea halelor pentru adulte

Dupa trecerea celor 18-20 de saptamani, are loc transferul efectivului catre sectorul de productie (halele pentru adulte). Fiecare hala se populeaza cu gaini de reproductie, masculi si female (1 cocos la 10 gaini). Transferul tineretului in halele pentru adulte se face cu ajutorul unui tractor cu doua remorci.

O serie de crestere pentru gainile adulte rase grele dureaza de la cca.20 saptamani de viata si pana la 60-64 de saptamani, adica mai sunt crescute si exploatate pentru o perioada de maxim 44 saptamani. Din saptamana 24, functie de tipul de hibrizi, incepe ouatul. In fiecare hala pentru adulte, ouarea se face intr-un sistem de cuibare, echipat cu banda colectoare pentru oua. Ouale colectate sunt destinate incubatiei. Cele 12 hale de crestere din Sectorul adulte au un numar total de 1632 cuibare (12 hale x 136 cuibare/hala).

In halele de adulte furajarea se face automatizat cu 4 linii de furajare de tip BIG Dutchman, iar adaparea cu 3 linii cu picurator, prevazute cu dozatoare de medicamente, filtre, regulator presiune.

Incalzirea halelor se realizeaza prin intermediul caldurii biologice proprie pasarilor, iar in perioadele reci, temperatura optima se asigura prin intermediul turbosuflantelor/ aerotermelor care functioneaza pe baza de gaz metan (2 buc./hala cu P= 120 kw/h).

Programul profilactic cuprinde vaccinari, tratamente cu medicamente si vitaminizari.

Zilnic se inregistreaza pierderile pe hale si compartimente, separat masculi si femele, pentru a putea urmari raportul intre sexe. Pierderile si productia de oua se urmaresc pe fisele de lot.

Pentru asigurarea unui microclimat optim pentru pasari si dispersia in bune conditii a noxelor rezultate, ventilarea se efectueaza la parametrii optimi prin intermediul unor guri de admisie, ventilatoare (8 ventilatoare de 0,75 kW si 6 ventilatoare de 1,5 kW/hala).

In fiecare hala, iluminarea optima, conform cerintelor, se asigura prin intermediul a 96 becuri economice cu putere de 10-20 W in functie de varsta puilor.

4)	Depopularea sectorului adulte

Dupa finalizarea seriei economice de productie, in care se obtin oua pentru incubatie, halele pentru adulte se depopuleaza, pasarile fiind trimise pentru abatorizare.

Operatia este executata de o echipa specializata a abatorului in cadrul caruia urmeaza sa fie sacrificate pasarile. In vederea depopularii, se ridica instalatia de furajare cu 12 ore inainte de livrarea pasarilor la abator, iar apa cu 6 ore.

Pasarile sunt prinse cu ajutorul unor tarcuri, cu lumina stinsa, se introduc in cutii speciale, iar apoi, cu ajutorul auto vehiculelor se transporta la abator.

Livrarea gainilor catre abator se face respectand masurile de bunastare a animalelor, iar fiecare transport este insotit de actele necesare, plus certificate sanitar veterinar de transport si document de informare despre ferma de origine a pasarilor destinate sacrificarii.

Statia de incubatie

Procesul de incubatie se desfasoara timp de 21 de zile, din care 18 zile sunt destinate incubarii si 3 zile sunt destinate eclozionarii. Inainte de a fi introduse in incubatoare, ouale sunt sortate, dezinfectate, si asezate pe site speciale. Dupa 18 zile ouale sunt transferate in eclozionator, unde sunt asezate in tavi speciale, iar dupa 3 zile ies puii, care se vaccineaza, iar apoi se livreaza.

Ouale necesare procesului de incubatie provin din Ferma de reproductie existenta pe amplasament. Ele sunt transportate din ferma la Statia de incubatie, in cofraje de plastic, care se refolosesc dupa ce sunt spalate si dezinfectate.

Sortare - Ouale dezinfectate in sala de receptie si formolizare, se transfera in sala de sortare unde unde sunt asezate pe site care urmeaza a fi introduce in incubatoare. Surplusul de oua, daca exista, este depozitat in cofraje, intr-un depozit special amenajat in acest sens, la o temperatura de 14-18°C.

Preincalzire - Inainte de a fi introduse in incubatoare, ouale sunt preincalzite aproximativ 12 ore la o temperatura de cca. 28°C intr-o camera special destinata acestui scop.

Incubatia - perioada de incubatie este de 18 zile la o temperatura de 37,5 - 37,65°C. Incubatoarele au in dotare sisteme de incalzire, de racire, de asigurare a umiditatii si de intoarcere a sitelor cu oua, sisteme controlate automat.

Ecloziunea - La finalul celor 18 zile de incubatie, ouale sunt transferate in eclozionatoare, dotate cu sisteme automate de monitorizare si reglaj a parametrilor microclimatici. Ecloziunea se realizeaza intr-un timp mult mai scurt, de 2 -3 zile.

Pregatirea si livrarea - la sfarsitul ecloziunii puii se vaccineaza, se sorteaza pe sexe cind este cazul, se depoziteaza in navete de plastic cu asternut de hartie intr-un depozit special de unde se face livrarea puilor catre beneficiari.

8.4 Tehnici aplicate de operator pentru conformarea cu cerintele BAT pentru activitate

In Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Brasov - operator SC AAYLEX ONE SA sunt respectate cerintele privind buna organizare interna, in conformitate cu tehnicile identificate BAT 8, astfel:

| BAT 2 Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului si pentru a imbunatati performanta globala, BAT constau in utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei existente in Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Brasov – operator SC AAYLEX ONE SA |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a. | Amplasarea corespunzatoare a instalatiei/ fermei si o buna amenajare spatiala a activitatilor pentru: — a reduce transporturile de animale si de materiale (inclusiv a dejectiilor animaliere); — a asigura distante adecvate fata de receptorii sensibili care au nevoie de protectie; —a lua in considerare conditiile climatice existente (de exemplu vantul si precipitatiile); —a lua in considerare capacitatea potentiala de dezvoltare ulterioara a fermei; — a preveni contaminarea apelor. | Este posibil sa nu fie general aplicabila instalatiilor/ fermelor existente. | NU se aplica Distanta minima intre ferma avicola si zonele rezidentiale din vecinatatea acesteia este de cca.100-150 m. Avand in vedere ca actuala ferma avicola se afla pe amplasamentul unei vechi ferme zootehnice, se aplica prevederile Legii 204/2008 privind protejarea exploatatiilor agricole, astfel ca in zona de protectie a instalatiei nu ar fi trebuit sa se autorizeze construirea de locuinte. In vecinatatea amplasamentului se afla corpuri de apa de suprafata-paraul Ghimbasel. Organizarea activitatilor pe amplasament se face astfel incat impactul sa fie redus la minimum. Managementul |
| b. | Educarea si formarea personalului, in special pentru: — reglementari relevante, cresterea animalelor, sanatatea si bunastarea animalelor, gestionarea dejectiilor animaliere, siguranta lucratorilor; — transportul si imprastierea pe sol a dejectiilor animaliere; — planificarea activitatilor; — planificarea si gestionarea situatiilor de urgenta; — repararea si intretinerea echipamentelor. | General aplicabila. | Se aplica Seful fermei raspunde de instruirea angajatilor cu privire la normele de protectie a muncii. Personalul este instruit pentru exploatarea/mentenanta instalatiilor de hranire, adapare,ventilatie, incalzire a halelor de crestere. Echipamentele sunt permanent inspectate, iar defectiunile se remediaza imediat de catre personalul fermei angajat in acest scop (mecanici,electricieni). |
| c. | Pregatirea unui plan de urgenta pentru a face fata emisiilor si incidentelor neprevazute, cum ar fi poluarea corpurilor de apa. Acesta poate include: — un plan al fermei care cuprinde sistemele de canalizare si sursele de apa/efluenti; —planuri de actiune pentru interventie in cazul unor evenimente posibile (de exemplu incendii, scurgeri ale depozitelor de dejectii lichide sau prabusirea acestora, scurgerea necontrolata din gramezile de dejectii animaliere, scurgeri de combustibil); — echipamentele disponibile pentru gestionarea unui incident de poluare (de exemplu echipament pentru blocarea drenarilor in teren, indiguirea santurilor, baraje flotante pentru scurgerile de combustibil). | General aplicabila. | Se aplica La nivelul fermei a fost elaborat si se actualizeaza „Planul de prevenire si interventie in cazul poluarilor accidentale”, in care sunt identificate punctelecritice, masurile ce trebuie luate, modul de actiune si responsabilitatile personalului in situatii de urgenta. A fost intocmit un Registru de evidenta a accidentelor / incidentelor de mediu, in care se va consemna orice eveniment aparut pe amplasamentul fermei, indicand momentul si cauza aparitiei, modul de interventie – echipamente, materiale, efectele evenimentului, etc. Amplasamentul nu intra sub incidenta Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major, in care sunt implicate substante periculoase. |
| d. | Verificarea, repararea si intretinerea periodica a structurilor si a echipamentelor, cum ar fi: — sistemele de aprovizionare cu apa si furaje; — sistemul de ventilatie si senzorii de temperatura; —silozurile si echipamentele de transport (de exemplu, supape, tevi); — sistemele de purificare a aerului (de exemplu, prin inspectii periodice). Acestea pot include curatenia fermei si gestionarea daunatorilor. | General aplicabila. | Se aplica Echipamentele si structurile sunt permanent inspectate, iar defectiunile se remediaza imediat de catre personalul fermei angajat in acest scop (mecanici,electricieni . Exista un “ Program de intretinere a instalatiilor” care prevede masurile curente si planificate de intretinere a utilajelor, curatire periodica a halelor si igienizare a acestora intre ciclurile de productie. |
| e. | Depozitarea animalelor moarte astfel incat sa se previna sau sa se reduca emisiile. | General aplicabila. | Se aplica Deseurile reprezentate de cadavrele de pasari /embrionii neeclozati rezultati din procesul de incubatie, sunt colectate in saci de plastic si stocate in container frigorific/lazi frigorifice pana la predare catre un operator economic autorizat, pentru valorificare intr-o instalatie de biogaz conform Ctr. din 07.12.2021 cu SC Biocarnic Esco SRL Tulcea . |

9. INSTALAȚII ŞI MĂSURI PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI  DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

9.1 . EMISII ÎN ATMOSFERĂ

9.1.1 Sursele de generare a emisiilor în  atmosferă sunt:

- procesele metabolice;

- managementul dejecțiilor;

- activități auxiliare: de transport, de descărcare a furajelor, de întreținere a incintei.

Emisii din surse fixe

| Proces | Intrări | Ieşiri | Monitorizare/ frecventa | Punctul de emisie/ Cod sursă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Generarea de energie termică pentru hale cu 2 turbosuflante | gaz metan | Energie termică și emisii CO, SO2, NOX, pulberi | monitorizare discontinuă anuală a amoniacului in imisie | Ventilatoarele halelor |
| Creșterea puilor de reproductie rase grele | furaj, apă, așternut | Pui, oua pentru incubatie, așternut amestecat cu dejecții, imisii de NH3, N2O, CH4, CO2 și pulberi | monitorizare discontinuă anuală a amoniacului in imisii | Emisii difuze (imisii) prin sistemul de ventilație al halei |
| Generare energie termică pentru: - cele trei filtre sanitare/pavilioane administrative aferente fermei; -statia de incubatie (trei centrale termice cu P=28 kW fiecare) | gaz metan | Energie termică și emisii | monitorizare discontinuă a emisiilor/o data la 2 ani | Coș de evacuare - CT filtru sanitar Tineret (H=6m) Kit evacuare: CT filtru sanitar Adulte 1; CT filtru sanitar Adulte 2. Cos evacuare - 3x CT Statia de incubatie (H=2m,Dn=100 mm) |
| Fermentarea aeroba a dejectiilor pe platforma de dejectii | Dejectii amesteca-te cu pat epuizat | Dejectii stabilizate si emisii de NH3, N2O, CH4, , pulberi | Monitorizare anula a amoniacului – estimare cu ajutorul factorilor de emisie | Emisii difuze platforma de dejectii |

Emisii din surse mobile

Pentru perioada de funcționare, emisiile din surse mobile sunt produse de circulaţia utilajelor și autovehiculelor pe drumuri interioare, emisii de poluanţi specifici gazelor de eşapament : (NOx, SO2, VOC, CO, N2O, CO2) şi pulberi PM10 cu  impact  nesemnificativ asupra aerului.

9.1.2 Masuri de reducere a emisiilor de poluanti in atmosfera

Operatorul SC AAYLEX ONE SA urmareste reducerea emisiilor de amoniac in aer rezultate din activitatea desfasurata in instalatia „Ferma de pasari pentru reproductie rase grele” Brasov, prin adoptarea urmatoarelor tehnici:

Emisiile provenite din întregul proces de producție

BAT 23. Pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din întregul proces de producție pentru creșterea porcilor (inclusiv scroafe) sau păsări de curte, BAT constau în estimarea sau calcularea reducerii emisiilor de amoniac generate de întregul proces de producție care utilizează BAT disponibile puse în aplicare în cadrul fermei: Se aplica.

Titularul calculează anual în cadrul RAM masa amoniacului emis. În cadrul societății sunt monitorizate noutățile în tehnologia creșterii păsărilor și se verifică posibilitatea aplicării acestora în cadrul planificării producției anuale.

|  | BAT 11 Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adapost pentru animale, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei existente in Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Brasov – operator SC AAYLEX ONE SA |
| --- | --- | --- |
|  | Tehnica |  |
| a. | Reducerea formarii pulberii in interiorul cladirilor destinate cresterii animalelor. In acest scop se poate utiliza o combinatie intre urmatoarele tehnici:. |  |
|  | 1. utilizarea unui material de asternut mai gros (de exemplu paie lungi sau rumegus in loc de paie taiate); | Se aplica Asternutul este din rumegus si paie taiate la dimensiunea optima tinand cont de confortul puilor si de evitarea pulberilor. |
|  | 2. aplicarea unui asternut proaspat prin utilizarea unei tehnici de presare a asternutului care genereaza un nivel scazut de pulberi (de exemplu cu mana). | Se aplica Asternutul proaspat se preseaza manual. |
|  | 3. alimentarea ad libitum. | Se aplica Furajarea se face ad libitum. |
|  | 4. utilizarea hranei umede, a hranei sub forma de pelete sau adaugarea unor materii prime uleioase sau lianti in sistemele de furajare uscate | Se aplica Se utilizeaza furaje la granulatii care nu genereaza pulberi |
|  | 5.montarea unor separatoare de pulberi in depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice. | Se aplica Silozurile exterioare sunt prevazute cu sistem de retinere a pulberilor. |
|  | 6. proiectarea si operarea sistemului de ventilatie la o viteza mica a aerului in adapost. | Se aplica Calculatorul de proces al halei regleaza automat viteza ventilatoarelor, oprirea/pornirea lor, functie de parametrii setati de microclimat (temperatura, noxe) |
| b. | Reducerea concentratiei de pulberi in interiorul adapostului pentru animale prin aplicarea uneia dintre urmatoarele tehnici: |  |
|  | 1. ceata de apa; | Nu se aplica |
|  | 2. pulverizarea cu ulei; | Nu se aplica |
|  | 3. ionizare. | Nu se aplica |
| c. | Purificarea aerului expirat de un sistem de purificare a aerului, cum ar fi: |  |
|  | 1. captator de apa; | Nu se aplica |
|  | 2. filtru uscat; | Nu se aplica |
|  | 3. epurator de apa; | Nu se aplica |
|  | 4. epurator umed cu acid; | Nu se aplica |
|  | 5. epurator biologic (sau filtru „biotrickling‖); | Nu se aplica |
|  | 6. sistem de purificare a aerului in doua sau trei etape; | Nu se aplica |
|  | 7. biofiltru | Nu se aplica |

| BAT 31 Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite din fiecare adapost pentru gaini ouatoare, pui de carne pentru reproductie sau puicute, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei existente in Ferma de pasari pentru reproductie Brasov – operator SC AAYLEX ONE SA |
| --- | --- |
|  | Tehnica |  |  |
| a. | Evacuarea dejectiilor animaliere cu ajutorul benzilor (in cazul sistemelor de custi imbunatatite sau neimbunatatite), cu cel putin: — o evacuare pe saptamana cu uscare cu aer; sau — doua evacuari pe saptamana fara uscare cu aer. | Nu se aplica in cazul cresterii puilor pentru reproductie rase grele, la sol, pe asternut adanc. |
| b. | In cazul unor sisteme fara custi |  |  |
|  | 0. instalatie de ventilatie fortata si evacuare cu frecventa redusa a dejectiilor animaliere (in cazul unui asternut adanc cu fosa pentru dejectii animaliere) numai in cazul in care se utilizeaza in combinatie cu o masura de reduceresuplimentara, de exemplu: — obtinerea unui continut ridicat de materie uscata a dejectiilor animaliere; — un sistem de purificare a aerului; | Nu se aplica |
|  | 1. Benzi pentru dejectii animaliere sau raclete (in cazul asternuturilor adanci cu fosa pentru dejectii animaliere). | Nu se aplica in cazul cresterii puilor pentru reproductie rase grele, la sol, pe asternut adanc. |
|  | 2. Uscare fortata cu aer a dejectiilor animaliere prin intermediul tuburilor (in cazul asternutului adanc cu fosa pentru dejectii animaliere). | Nu se aplica in cazul cresterii puilor pentru reproductie rase grele, la sol, pe asternut adanc. |
|  | 3. Uscare fortata in aer a dejectiilor animaliere prin utilizarea unei podele cu perforatii (in cazul asternutului adanc cu fosa pentru dejectii animaliere). | Nu se aplica in cazul cresterii puilor pentru reproductie rase grele, la sol, pe asternut adanc. |
|  | 4. Benzi pentru dejectii animaliere (in cazul volierelor). | Nu este cazul |
|  | 5. Uscare fortata a asternutului prin utilizarea aerului din interior (in cazul unei podele cu suprafata solida cu asternut adanc). | Se aplica Uscarea fortata a asternutului se realizeaza cu ajutorul sistemului de exhaustare din hale. |
| c. | Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. epurator umed cu acid; 2. sistem de purificare a aerului in doua sau trei etape; 3. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”). | Nu se aplica |

Titularul calculeaza anual în cadrul RAM cantitatea de amoniac emisă anual.

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării   necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM Brașov şi GNM – Serviciul Comisariatului Judeţean Brasov, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2.  Emisii în APA

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanti | Metoda de colectare/evacuare |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere si tehnologice provenite din Sectorul tineret | Incarcare organica exprimata in CBO5, materii in suspensie,azot amoniacal, fosfor total, detergenti sintetici, cloruri, sulfuri si hidrogen sulfurat, sulfati. | Sunt colectate printr-o retea de canalizare din conducta PVC KG cu Dn 160 mm, in lungime totala L= 420,00 m, cu descarcare in statia de pompare SP2, ce pompeaza apele uzate printr-o conducta HDPE Dn 63 mm, in lungime totala L=200 m la caminul de racord CR 2, ce face legatura la canalizarea centralizata a mun. Brasov, existenta pe strada Merilor. |
| Ape uzate menajere si tehnologice provenite din Sectorul adulte |  | Sunt colectate printr-o retea de canalizare cu Dn 200 mm, in lungime totala L= 220,00 m, cu descarcare in bazinul de colectare cu capacitatea de 2000 litri, echipat cu o pompa submersibila cu tocator, SP1, cu caracteristicile Q=330 l/min, H=12,2 mCA, P=1,8 kw. Din acest bazin apele uzate sunt pompate printr-o conducta HDPE Dn 63 mm, in lungime totala L= 70,00 m la statia de pompare SP2. |
| Ape uzate tehnologice simenajere de la Statia de incubatie |  | Sunt colectate prin retele de canalizare din conducta PVC KG cu Dn = 110 mm cu descarcare intr-un bazin tricompartimentat cu capacitatea de 16 mc. Din acest bazin, apele sunt conduse prin intermediul unei conducte PVC KG cu Dn = 110 mm şi L = 40 m, catre caminul de racord, CR1, ce face legatura cu reteaua de canalizare centralizata de pe strada Merilor. |
| Apele pluviale colectate de rigolele drumurilor de acces in ferma | Materii in suspensie, substante extractibile cu solventi organici | Descarcate in pârâul Ghimbaşel |
| Depozitarea dejectiilor pe platforma - levigat | Incarcare organica exprimata in CBO5, materii in suspensie, azot amoniacal, fosfor total. | Levigatul provenit din depozitarea dejectiilor este colectat prin intermediul unei rigole colectoare ce deverseaza intr-o basa cu volumul de 4 mc, vidanjabila. |

9.2.2. Masuri pentru minimizarea emisiilor in apa

In conformitate cu BAT 7, operatorul fermei avicole urmareste reducerea emisiilor de poluanti din apa uzata, prin adoptarea urmatoarelor tehnici, astfel:

| BAT 7 Pentru a reduce emisiile in apa provenite din apele uzate, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei existente in Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Brasov – operator SC AAYLEX ONE SA |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a. | Scurgerea apelor uzate catre un container special sau un depozit pentru dejectiile lichide. | General aplicabila. | Nu se aplica Apele uzate de pe amplasament sunt preluate de reteaua de canalizare municipala si transportate la o statie de epurare autorizata. |
| b. | Epurarea apelor uzate. | General aplicabila | Se aplica Apele uzate nu se epureaza pe amplasament. Ele sunt preluate de sistemul de canalizare municipal in baza Acordului de preluare ape reziduale nr. 1240/2019, incheiat cu Compania de Apa Brasov SA , administratorul retelei. |
| c. | Imprastierea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigatii, cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile,rezervoare, injector cu bara de imprastiere. | Aplicabilitatea poate fi limitata din cauza gradului scazut de disponibilitate aterenurilor adecvate adiacente fermei. Aplicabila numai pentru apele uzate cu un nivel de contaminare scazut dovedit. | Nu se aplica Apele uzate de pe amplasament sunt preluate de reteaua de canalizare municipala si transportate la o statie de epurare autorizata. |

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

- exfiltratii de ape uzate din reţeaua de canalizare menajeră și tehnologică;

-  unele practici neconforme legate de scoaterea dejectiilor din adaposturile pentru pasari si din incinta de depozitare in perioade cu fenomene meteo care pot favoriza caracterul poluant al acestora (precipitatii);

-  pierderi accidentale de furaj din buncărele de furaje;

- pierderi accidentale de combustibili si alte lichide de motor de la mijloacele auto/utilajele ce deservesc ferma (la popularea si depopularea halelor, alimentarea silozurilor cu furaje,transportul deseurilor,etc.);

- depozitarea neconforma a dejectiilor in depozite improvizate, in incinta;

- gestiune improprie a deseurilor din ferma si crearea unor depozite neconforme in incinta;

- depozitarea și gestiunea necorespunzătoare a produselor de uz sanitar - veterinar şi a produselor utilizate în perioada de vid sanitar și a ambalajelor rezultate de la acestea.

Surse indirecte ce pot influenta calitatea apelor subterane - fertilizarea neconforma in cadrul lucrarilor agricole, atat cu produse chimice cat si fertilizatori naturali (dejectii animaliere) a terenurilor agricole aflate in vecinatatea amplasamentului.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materii prime, materiale, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- evitarea deversărilor accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care acestea  se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- verificarea periodica a structurilor subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- asigurarea  pe amplasament, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- planificarea şi realizarea activităților de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute permanent în perfectă stare de curăţenie.

- pentru depozitarea temporara a dejectiilor bazinele de depozitare vor fi întreținute corespunzător, trebuie să aibă dimensiunea corespunzătoare pentru asigurarea staționării pentru o perioada de timp în conformitate cu Calendarul de interdicție pentru împrăștierea îngrăsămintelor, prevăzut de Ordinul  comun MMAP/MADR NR. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitriți din surse agricole;

- asigurarea terenului suficient pentru împrăștiere dejecțiilor stocate, prin încheierea de contracte de livrare ferme cu beneficiarii de terenuri agricole, cu respectarea cerințelor legale privind distribuirea acestora;

- distribuția de dejecții pe terenurile agricole va respecta Codul bunelor practici agricole aprobat prin Ordinul  comun MMAP/MADR nr. 333/165/2021, OMM nr. 296/2005, OMM nr.242/2005, HG nr. 964/2005, privind reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole. Când dejecțiile generate părăsesc ferma, titularul de activitate/operatorul va completa un Borderou pentru evidențierea cantităților de dejecții (așternut uzat) predate în vederea valorificării ca fertilizant natural, borderou care va consemna data livrării, producătorul, destinatarul, cantitatea livrata, tipul și proveniența dejecțiilor, conform OMM nr.296/2005 - Anexa 1, Partea a 2-a.

9.3.3 Conformarea cu cerintele BAT privind eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol si in apele subterane

Operatorul instalatiei respecta cerintele privind reducerea emisiilor pe sol si apele subterane, prin adoptarea urmatoarelor tehnici, astfel:

| BAT 15 Pentru a preveni sau, in cazul in care nu este posibil, pentru a reduce emisiile in sol si apa provenitedin depozitarea dejectiilor solide, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos, in urmatoarea ordine de prioritate | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei existente in Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Brasov – operator SC AAYLEX ONE SA |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a. | Depozitarea dejectiilor uscate intr-un hambar | General aplicabila. | Nu se aplica |
| b. | Utilizarea unui siloz din beton pentru depozitarea dejectiilor solide. | General aplicabila | Nu se aplica |
| c. | Depozitarea dejectiilor solide pe o podea solida impermeabila echipata cu sistem de scurgere si rezervor de captare a scurgerilor | General aplicabila. | Se aplica Platforma betonata pentru depozitarea dejectiilor este prevazuta cu rigola colectoare si basa pentru colectarea scurgerilor (levigat). |
| d. | Alegerea unei instalatii de depozitare cu o capacitate suficienta pentru a pastra dejectiile solide in timpul perioadelor in care nu este posibila imprastierea pe sol a acestora | General aplicabila | Se aplica Platforma betonata pentru stocarea temporara a dejectiilor are o suprafata astfel calculata incat sa asigure stocarea pentru perioada de cca. 4,5 luni, conform prevederilor Ordinului comun MMAP si MADR nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole. |
| e. | Depozitarea dejectiilor solide in gramezi amplasate pe camp, departe de cursurile de ape de suprafata si/sau subterane in care s-ar putea scurge fractiunea lichida. | Aplicabila numai pentru gramezile amplasate temporar pe campuri, a caror locatie este schimbata anual. | Nu este cazul. |

9.4. MIROS

9.4.1 Sursele de emisii pentru mirosul din ferma:

-	surse stationare: sistemele de ventilatie ale halelor de crestere;

-	surse de suprafata: depozitarea dejectiilor pe platforma.

Emisiile de mirosuri din activitatile fermei depind de factori ca:

-	intretinerea si organizarea fermei;

-	furajarea pasarilor si compozitia furajului;

-	evitarea pierderilor de apa din sistemul de adapare, pentru pastarea uscata a asternutului;

-	compozitia dejectiilor si tehnicile folosite pentru manevrarea si depozitarea acestora;

-	buna practica in ferma.

9.4.2 Masuri de reducere a mirosului

Operatorul S.C. AAYLEX ONE S.A. urmareste reducerea emisiilor de mirosurilor rezultate din activitatea desfasurata in cadrul Fermei de pasari pentru reproductie rase grele Brasov prin adoptarea urmatoarelor tehnici:

| BAT 12 |
| --- |
| Tehnica | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei existente in Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Brasov – operator SC AAYLEX ONE SA |
| Pentru a preveni sau, atunci cand acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de o ferma, BAT constau in elaborarea, punerea in aplicare si revizuirea periodica a unui plan de gestionare a mirosurilor, in cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include urmatoarele elemente: | In perioada anterioara de functionare, conform Rapoartelor anuale de mediu, nu au existat reclamatii privind disconfortul creat de miros. In ferma se aplica tehnicile BAT 13 de minimizare a emisiilor generatoare de miros. Avand in vedere faptul ca zona rezidentiala este situata la cca 100-150 m fata de amplasamentul fermei avicole la nivelul fermei s-a intocmit un plan de management al mirosurilor care este actualizat periodic. Planul identifica sursele de mirosuri si contributia fiecareia la generarea mirosului si functie de acestea, masurile de reducere. |
| (i) | un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; | Aplicată parțial prin program de monitorizare a calității aerului |
| (ii) | un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; | Neaplicat până la apariția unor plângeri în acest sens |
| (iii) | un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri; | Aplicată parțial - prevederi generale privind acțiunile corective din sistemul de management de mediu aplicat la nivelul companiei. |
| (iv) | un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (a se vedea BAT 26), pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; | Aplicată parțial (aplicare prevederi BAT cu privire la furajare, eliminare scurgerilor de apă, management adecvat a dejecțiilor) |
| (v) | o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri. | Nu este cazul |

| BAT 13 Pentru a preveni sau, in cazul in care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri si/sau impactul mirosurilor provenite de la o ferma, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei existente in Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Brasov – operator SC AAYLEX ONE SA |
| --- | --- |
|  | Tehnică |  |
| a | Asigurarea unei distanțe adecvate între fermă/instalație și receptorii sensibili. | Nu se aplica - Ferma existenta. Distantele fata de receptorii sensibili s-au micsorat datorita emiterii autorizatiilor de construire in zona de protectie sanitara a fermei, care se supune prevederilor Legii nr. 204/2008 privind protejarea exploatatiilor Agricole. |
|  | Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora: — menținerea animalelor și a suprafețelor uscate și curate (de exemplu evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezenței dejecțiilor animaliere în zonele de odihnă sau pe podelele parțial acoperite cu grătare); reducerea suprafeței emițătoare a dejecțiilor animaliere (de exemplu grătare de metal sau plastic, canale cu o suprafață redusă expusă la dejecțiile animaliere); | Se aplica. Prin monitorizarea zilnică a sistemelor halelor se elimină risipa de furaje și apă cauzată de defecțiuni. Sistemul este performant în ceea ce privește evitare risipei de furaje și apă prin utilizare. Nu se aplica. Sistemul de așternut adânc și halele existente nu sunt eligibile |
| B | evacuarea frecventă a dejecțiilor animaliere către un depozit de dejecții animaliere (acoperit) situat în exterior; reducerea temperaturii dejecțiilor animaliere (de exemplu prin răcirea dejecțiilor animaliere) și a temperaturii mediului interior; scăderea fluxului și a vitezei aerului pe suprafața dejecțiilor animaliere; menținerea așternutului uscat și în condiții aerobe în sistemele cu așternut. | Neaplicabila sistemului de crestere la sol. Neaplicabilă - Periclitează bunăstarea animalelor Se aplica. Amplasarea gurilor de admisie și a ventilatoarelor este la un nivel inferior. Se aplica. Așternutul se suplimenează dacă este cazul. Folosirea unui sistem de adapare format din linii dotate cu nipluri, previne scurgerile de apă în hale. |
| c | Optimizarea condițiilor de evacuare a aerului din adăposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici sau a unei combinații a acestora: — creșterea înălțimii la care este amplasat orificiul de evacuare (de exemplu evacuarea aerului deasupra nivelului acoperișului, coșuri, devierea aerului evacuat prin coama acoperișului, și nu prin partea inferioară a pereților); — creșterea vitezei de ventilație a orificiului vertical de ventilație; — amplasarea eficientă a barierelor externe pentru a crea turbulențe ale fluxului de aer aflat în mișcare (de exemplu vegetație); — adăugarea unor acoperitori deflectoare în orificiile de evacuare amplasate în partea inferioară a pereților pentru a devia aerul evacuat către sol; — devierea aerului evacuat către părțile laterale ale adăpostului care sunt orientate în direcția opusă receptorului sensibil; — alinierea axei coamei acoperișului unei clădiri ventilate natural transversal față de direcția predominantă a vântului. | Neaplicabilă. Clăriri existente și sitemul de creștere nu face posibilă evacuarea prin coamă. Neaplicabilă. Ventilația este controlată automat. O ventilație prea mare crește consumul de energie termică și descrește randamentul de creștere Se aplica partial.Exista o liziera intre ferma si zona rezidentiala aflata la vest de amplasament. Nu se aplica. Se aplica partial. Peretii halelor pe care sunt montate ventilatoarele se afla pe directia terenurilor agricole (NE-SV). Neaplicabilă. Nu se utilizează ventilație naturală |
| d | Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”); 2. biofiltru: 3. sistem de purificare a aerului în două sau trei etape. | Nu se aplica. |
| e | Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici de depozitare a dejecțiilor animaliere sau a unei combinații a acestora: |  |
|  | 1. acoperirea dejecțiilor lichide sau solide în timpul depozitării; | Nu se aplica fermelor de pasari. Dejectiile rezultate sunt solide. |
|  | 2. amplasarea depozitului, luând în considerare direcția generală a vântului și/sau adoptarea de măsuri pentru a reduce viteza vântului în jurul și deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale); | Se aplica Existenta unei perdele forestiere si a paraului Ghimbasel care directioneaza curentii de aer in directia de curgere, protejaza zona rezidentiala din vecinatatea platformei de dejectii. |
|  | 3. reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide. | Nu se aplica fermelor de pasari. Dejectiile rezultate sunt solide |
| f | Prelucrarea dejecțiilor animaliere utilizând una dintre următoarele tehnici pentru a reduce la minimum emisiile de mirosuri în timpul (sau înaintea) împrăștierii pe sol: | Nu se prelucrează dejecții pe amplasament |
|  | 1. fermentarea aerobă (aerarea) dejecțiilor lichide; | Nu se aplica fermelor de pasari. Dejectiile rezultate sunt solide |
|  | 2. compostarea dejecțiilor solide; | Se aplica. Dejecțiile sunt păstrate până la compostare 4-6 luni pe depozit |
|  | 3. fermentarea anaerobă. | Nu se aplica pe amplasament |
| g | Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor sau a unei combinații a acestora: | Aplicată în afara amplasamentului de către terță persoană autorizată |
|  | 1. împrăștierea în fâșii, injector cu brazdă de suprafață sau de adâncime pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide; | Neaplicabilă. Nu se generează dejecții lichide |
|  | 2. utilizarea dejecțiilor animaliere cât mai repede posibil. | Nu se aplica Codul de bune practici in agricultura nu recomanda aplicarea dejectiilor in stare proaspata. |

9.5. ZGOMOT

9.5.1 Surse generatoare de zgomot:

- functionarea pompelor si a sistemelor de ventilatie ale halelor in perioadele in care acestea sunt populate;

- transportul si descarcarea furajelor in silozuri (o data la 4-5 zile);

- manipularea dejectiilor (evacuarea din hale pe platformele din fata intrarilor, cu ajutorul incarcatorului frontal, incarcarea in mijloace de transport si transportul la platforma de dejectii, descarcarea dejectiilor, incarcarea dejectiilor, la sfarsitul perioadei de stabilizare, in mijloace de transport si transportul lor in afara amplasamentului)

- manipularea pasarilor la populare/depopulare.

9.5.2 Masuri de reducere a zgomotului

In conformitate cu BAT 10, in vederea reducerii emisiilor de zgomot, operatorul fermei avicole adopta urmatoarelor tehnici, astfel:

| BAT 10 Pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei existente in Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Brasov – operator SC AAYLEX ONE SA |
| --- | --- |
|  | Tehnică | Descriere |  |
| a | Asigurarea unor distanțe adecvate între instalație/fermă și receptorii sensibili | În etapa de planificare a instalației/fermei, distanțele adecvate dintre instalație/fermă și receptorii sensibili sunt asigurate prin aplicarea distanțelor standard minime. | Se aplica. Limita zonei de locuit din Comuna Dumbrăvița se află la o distanță de peste 3000m în direcția N-NV. Zona de locuit al Orașului Codlea se află la peste 2900 m în direcția S-SV. |
| b | Amplasarea echipamentelor | Nivelurile de zgomot pot fi reduse prin: (i) mărirea distanței dintre emițător și receptor (prin amplasarea echipamentelor cât mai departe posibil de receptorii sensibili); (ii) reducerea la minimum a lungimii țevilor de distribuire a furajelor; (iii) amplasarea recipientelor și a silozurilor cu furaje astfel încât să se reducă la minimum circulația vehiculelor în cadrul fermei. | Nu se aplica - clădiri existente. Se aplica.Silozurile sunt amplasate in imediata vecinatate a halelor. Se aplica. In cadrul fiecarui sector exista o platforma comuna ce deserveste fiecare grup de doua hale, pe care se afla silozurile cu furaje. |
| c | Măsuri operaționale | Acestea includ măsuri cum ar fi: (i) închiderea ușilor și a orificiilor principale ale clădirii, în special pe perioada hrănirii, în cazul în care este posibil; (ii) utilizarea echipamentului de către personal cu experiență; (iii) evitarea activităților generatoare de zgomot în timpul nopții și la sfârșit de săptămână, în cazul în care este posibil; (iv) măsuri pentru controlul zgomotului în cursul activităților de întreținere; (v) operarea conveierelor și a transportoarelor elicoidale pline cu furaje, în cazul în care este posibil; (vi) efectuarea a cât mai puține lucrări de terasament în zonele aflate în aer liber pentru a reduce zgomotul generat de tractoarele cu grapă. | Se aplica. Ușile principale ale halelor sunt în permanență închise Se aplica prin personal calificat Se aplica partial. Ventilația funcționează 24 ore când halele sunt populate. Activitatile de populare/depopulare si alimentare cu furaje se desfasoara pe timp de zi in cursul saptamanii. Se aplica. Se utilizează utilaje mici și într-o stare adecvată de funcționare Se aplica. Furajarea se realizează prin alimentare din cele doua silozuri supraterane aflate in dotarea fiecarei hale. Acestea alimentează automat bucărele interioare aflate la capatul fiecarei linii de furajare prevazute la interior cu transportoare elicoidale pt transportul furajelor(4 linii/hala in Sector adulte si 6 linii/hala in Sector tineret ) Nu este cazul Nu se execută lucrări de terasamente |
| d | Echipamente silențioase | Acestea includ echipamente cum ar fi: (i) ventilatoare cu randament ridicat, în cazul în care ventilația naturală nu este posibilă sau nu este suficientă; (ii) pompe și compresoare; (iii) sisteme de hrănire care reduc stimulul înainte de hrănire (de exemplu recipiente cu hrană prevăzute cu pâlnie, ad libitum, echipamente compacte de distribuire a hranei). | Se aplica. Sistem de ventilatie tip tunel in fiecare hala: -4 ventilatoare frontale de 0,75 kW , 20 000 mc/h si 6 ventilatoare frontale de 1,5 kW, 40000 mc/h in Sector tineret. •8 ventilatoare frontale de 0,75 kW ,15 000 mc/h si 6 ventilatoare frontale de 1,5 kW, 40 000 mc/h in Sector adulte. Se aplica.Pompele forajelor de alimentare cu apa sunt amplasate in cabine. Nu este cazul.Tehnica este aplicabilă numai instalațiilor destinate porcilor. |
| e | Echipamente de control al zgomotului. | Acestea includ: (i) reductoare de zgomot; (ii) izolarea surselor de vibrații; (iii) amplasarea în spații închise a echipamentelor care fac zgomot (de exemplu mori, benzi transportoare pneumatice); (iv) izolarea fonică a clădirilor. | Se aplica parțial. Motoarele unor ventilatoare au turatie variabila. Neaplicabilă. Ventilatoarele nu se pot izola. Alte surse de vibrații nu există pe ampasament. Se aplica parțial. Instalațiile transportoare se află parțial în hale. Ventilatoarele sunt montate pe pereții exterior. Neaplicabilă. Sursele de zgomot principale sunt montate pe pereții exteriori ale halelor. |
| f | Reducerea zgomotului. | Propagarea zgomotului poate fi redusă prin introducerea de obstacole între emițători și receptori. | Se aplica Intre amplasament si zona rezidentiala cu densitate ridicata (aflata pe directia NV fata obiectiv) exista o perdea forestiera de-a lungul malurilor paraului Ghimbasel. |

10. CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

10.1. AER

10.1.1.  Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu cu excepția celor acceptate legal. Titularul activității/operatorul se va asigura că operațiile de pe amplasament vor fi realizate în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

10.1.2. Emisii dirijate din surse fixe

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru cresterea păsărilor, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu:

Valorile limita pentru emisii admise conform Ordin MAPM nr. 462/1993 coroborate cu Legea nr. 104/2011  privind calitatea aerului inconjurator:

| Denumire coș | Poluant | VLE Mg/Nmc | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- |
| Coșuri de evacuare centrale termice cu ardere pe baza de gaz metan: - CT filtru sanitar Tineret - CT filtru sanitar Adulte 1; - CT filtru sanitar Adulte 2. - 3x CT Statia de incubatie | CO NOx SO2 pulberi | 100 350 35 5 | 3% oxigen T = 273 K P = 101,3 kPa, gaze uscate |

10.1.3 Emisii în aer asociate BAT

Emisii difuze din surse fixe

13.1.3.1 In cazul cresterii puilor pentru reproductie rase grele (broiler breeders) in Decizia de punere in aplicare 2017/302 a Comisiei, sunt prezentate doar tehnici pentru reducerea emisiilor de amoniac in aer provenite din fiecare adapost (BAT 31). Nu exista BAT-AEL pentru nivelul emisiilor de amoniac din fiecare adapost, referitor la aceasta categorie de păsări.

Orientativ, se pot folosi ca niveluri de referinta pentru emisiile de amoniac din fiecare adapost, valorile prezentate in Tab 3.53 - Documentul de referinta privind BAT pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si porcilor (BREF 2017), dupa cum urmeaza:

-	nivelul emisiilor de amoniac din fiecare hala pentru puicute(pullets) se situeaza in intervalul: 0,014-0,21 kg/loc pt animal/an;

-	nivelul emisiilor de amoniac din fiecare hala pentru pui de reproductie rase grele -adulte (broiler breeders) se situeaza in intervalul: 0,025-0,58 kg/loc pt.animal/an.

13.1.3.2 Decizia de punere in aplicare (UE)  2017/302 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, prezinta doar tehnici pentru reducerea emisiilor de pulberi in aer provenite din fiecare adapost (BAT 11). Nu exista BAT-AEL pentru nivelul emisiilor de pulberi din fiecare adapost pentru animale.

10.1.4 Calitatea aerului

Activitatea desfasurata pe amplasament nu trebuie sa conduca la o deteriorare a calitatii aerului din zonele protejate prin depasirea valorilor limita stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul inconjurator, la indicatorii de calitate specifici activitatii de crestere apasarilor in sistem intensiv, la sol si cele stabilite prin STAS 12574/87 - Aer in zonele protejate.Conditii de calitate.

Concentratiile maxime admisibile ale substantelor poluante  din aerul zonelor protejate nu trebuie sa depaseasca valorile din tabelul de mai jos

| Poluant | CMA conform STAS 12574/87 Media de scurta durata- 30 min mg/mc | CMA conform STAS 12574/87 Media zilnica mg/mc |
| --- | --- | --- |
| Amoniac (NH3) | 0,3 | 0,1 |
| Pulberi in suspensie | 0,5 | 0,15 |

10.1.2. Management nutriţional

Azotul total excretat asociat BAT

In cazul cresterii puilor pentru reproductie rase grele (broiler breeders) in Decizia de punere in aplicare 2017/302 a Comisiei, sunt prezentate doar tehnici pentru reducerea

azotului total excretat si prin urmare, a emisiilor de amoniac (BAT 3). Nu exista un nivel privind azotul total excretat asociat BAT, aplicabil puicutelor sau puilor de reproducere, pentru toate speciile de pasari de curte.

Fosfor total excretat asociat BAT

In cazul cresterii puilor pentru reproductie rase grele (broiler breeders) in Decizia de punere in aplicare 2017/302 a Comisiei, sunt prezentate doar tehnici pentru reducerea

fosforului total excretat (BAT 4). Nu exista un nivel privind fosforul total excretat asociat BAT, aplicabil puicutelor sau puilor de reproducere, pentru toate speciile de pasari de curte.

10.1.3 Operatorul instalatiei va implementa strategiile naționale de reducere a emisiilor de amoniac, pentru conformarea cu prevederile Legii nr.271/2003 modificată și completată și prin aplicarea Codului bunelor practici agricole (strategiile de hrănire a păsărilor, tehnici puțin poluante de împrăștiere a îngrășămintelor naturale, tehnici puțin poluante de stocare a îngrășămintelor naturale).

10.1.4 Operatorul instalatiei va asigura că toate operațiile de pe amplasament să se realizeze în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

10.1.5 Operatorul instalatiei va actualiza, dupa caz, Planul privind managementul mirosului si Planul privind managementul dejectiilor şi le va prezenta în cadrul Raportului Anual de Mediu aferent anului de realizare.

10.1.6 Operatorul instalației are obligația respectării prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

10.2. APA

10.2.1. Prezentele valori sunt preluate din Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 33 din 28.02.2020, valabilă până la data de 28.02.2025, eliberată de Administrația Națională Apele Romane - ABA OLT - SGA BRAȘOV.

10.2.2. Valori limita pentru indicatorii de calitate ai apelor uzate tehnologice si menajere

Analiza calitatii apelor uzate menajere si tehnologice se face conform prevederilor Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 33/28.02.2020, prin monitorizarea indicatorilor specifici si compararea cu valorile limita impuse prin Acordul de preluare nr. 1240/2019 emis de Compania de apa Brasov SA, cu frecventa semestriala, astfel:

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct evacuare/ prelevare ape uzate | Indicator de calitate | Unitate de masura | Valoare maxima admisa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -Igienizare halele de crestere pasari la sfarsitul fiecarei serii; - filtre sanitare, personal de intretinere; -igienizare Statie de incubatie (sali, navete) | Ape uzate tehnologice si menajere | -Camin de record CR1 - Camin de record CR 2 | pH | UpH | 6,5-8,5 |
|  |  |  | Materii totale in suspensie | mg/l | 250 |
|  |  |  | Reziduu filtrabil la 105° C | mg/l | 1000 |
|  |  |  | Consum biochimic de oxigen (CBO5) | mgO2/l | 300 |
|  |  |  | Consum chimic de oxigen- (CCO-Cr) | mgO2/l | 420 |
|  |  |  | Azot amoniacal (NH4+) | mg/l | 10 |
|  |  |  | Fosfor total | mg/l | 5 |
|  |  |  | Cloruri | mg/l | 500 |
|  |  |  | Sulfuri si hidrogen sulfurat | mg/l | 1 |
|  |  |  | Sulfati | mg/l | 500 |
|  |  |  | Detergenti sintetici | mg/l | 15 |
|  |  |  | Substante extractibile cu solventi organici | mg/l | 15 |

10.2.3 Valori limita pentru indicatorii de calitate ai apelor conventional curate (ape de racire)

Apele conventional curate (ape de racire), provenite de la racirea incubatoarelor din cadrul Statiei de incubatie, colectate in bazinul de stocare cu V=50 mc si descarcate prin pompare in paraul Ghimbasel, se vor incadra in limitele maxime admise ale indicatorilor de calitate, conform HG nr.188/2002, modificata si completata de HG 352/2005 – NTPA 001.

| Sursa genera-toare | Natura apei | Punct evacuare/ prelevare | Indicator de calitate | Unitate de masura | Valoare maxima admisa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistemul de racire al incubatoare-lor din Statia de incubatie | Ape de racire (conven-tional curate) | Bazin de stocare cu V=50 mc (Statie de incubatie) | pH | UpH | 6,5-8,5 |
|  |  |  | Materii in suspensie | mg/l | 35 |
|  |  |  | Reziduu filtrabil la 105°C | mg/l | 750 |
|  |  |  | Substante extractibile cu solventi organici | mg/l | 10 |

10.2.4 Valori limita pentru indicatorii de calitate ai apelor pluviale descarcate in paraul Ghimbasel

Apele pluviale descarcate in paraul Ghimbasel, se vor incadra in limitele maxim admise ale indicatorilor de calitate conform HG nr.188/2002, modificata si completata de HG 352/2005 – NTPA 001.

| Natura apei | Punct evacuare/ prelevare | Indicator de calitate | Unitate de masura | Valoare maxima admisa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa pluviala | Canal de desecare cu evacuare in paraul Ghimbasel | pH | UpH | 6,5-8,5 |
|  |  | Materii in suspensie (MTS) | mg/l | 35 |
|  |  | Reziduu filtrabil la 105°C | mg/l | 750 |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici | mg/l | 10 |

10.2.5  Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Monitorizarea  acviferului freatic, se realizează prin intermediul  a doua puturi de monitorizare FM1 cu adancimea de 3 m amplasat amonte pe directia de curgere a apelor subterane si FM2 cu adancimea de 3 m, amplasat aval pe direcția de curgere a apelor subterane.

Coordonatele  forajelor de monitorizare a freaticului, in sistem STEREO 1970:

| Nr.foraj | X | Y |
| --- | --- | --- |
| FM1 | 470681,221 | 535678,432 |
| FM2 | 470888,222 | 536193,190 |

Monitorizarea calitatii apelor subterane se face pentru indicatorii specificati in Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 33 din 28.02.2020.

Rezultatele analizelor se compara cu valorile de referinta determinate in primul set de analize din anul 2008, conform prevederilor autorizatiilor de gospodarire a apelor anterioare.

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | UM | Valoarea de referinta FM1 | Valoarea de referinta FM2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foraje de observatie: -FM1(H=3m) -FM2(H=3m) | pH | UpH | 7,08 | 6,91 |
|  | CCO-Cr | mgO2/l | 76,8 | 61,36 |
|  | Azot amoniacal (NH4+) | mg/l | 0,28 | 0,84 |
|  | CBO5 | mgO2/l | 3,52 | 5,07 |
|  | Fosfor total | mg/l | 0,26 | 0,98 |
|  | Azot organic total | mg/l | 0,11 | 0,11 |
|  | Azotiti | mg/ | 0,02 | 0,01 |
|  | Azotati (NO3) | mg/l | 0,105 | 0,08 |

10.2.6 Operatorul instalatiei trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanți în apă. Se interzic deversările neautorizate ale oricăror substanțe poluante pe sol, în apele de suprafață sau freatice, se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate, prin puțuri filtrante, în pânza freatică, canale de desecare, rigole stradale sau emisari naturali.

10.2.7 Operatorul instalatiei trebuie să dețină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcțiile și conductele subterane. Se va întocmi un plan de inspecție și întreținere a instalațiilor și echipamentelor pentru detectarea scurgerilor, cel puțin o data la 3 ani, în scopul minimizării pierderilor de apa.

10.2.8  Operatorul instalatiei are obligația să exploateze, să întrețină și să verifice periodic construcțiile și instalațiile de captare și de aducțiune a apei, colectare și evacuare a apelor uzate, remedierea tronsoanelor deteriorate precum și întreținerea corespunzătoare a aparatelor de măsurare a debitelor și volumelor de apă, în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare, în scopul minimizării pierderilor de apă.

10.2.9 Operatorul instalatiei are obligația să verifice periodic modul de impermeabilizare a bazinelor vidanjabile pentru a evita infiltrațiile de ape uzate în pânza freatică și de asemenea să vidanjeze periodic bazinele prin intermediul firmelor autorizate.

10.2.10  Operatorul instalatiei are obligația să actualizeze Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale ori de câte ori este cazul, să dețină mijloacele și materialele necesare în caz de poluări accidentale și să acționeze în conformitate cu prevederile planului menționat mai sus. În cazul provocării unor poluări accidentale titularul activității are obligația să anunțe imediat SGA Brașov.

10.2.11  În eventualitatea în care analizele sau observațiile indică contaminarea apelor freatice din orice sursa sau depășirea indicatorilor de calitate autorizați ai apelor uzate evacuate peste valorile limita de emisie prevăzute de legislația în vigoare și/sau autorizația integrata de mediu, titularul autorizației are obligația:

-să realizeze imediat o investigație pentru a identifica și izola sursa de contaminare;

-să ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării și să minimizeze efectele oricărei contaminări a mediului;

-să notifice accidentul autoritații competente pentru protecția mediului, cât mai repede posibil.

10.2.12  Operatorul instalatiei are obligația consemnării lunare a consumurilor de apa prelevate din forajele de alimentare proprii și a înregistrării citirilor, realizării periodice de buletine de analiză de potabilizare pentru apa utilizată în scop fiziologic și igienico-sanitar.

10.3.  Sol

10.3.1. Valori limita admise pentru indicatorii de calitate ai solului

Punctele de prelevare a probelor de sol  sunt următoarele:

| Denumire | Locația | Adancimea |
| --- | --- | --- |
| S1 | Limitrof platformei de dejectii, in zona de acces | 5cm 30 cm |
| S2 | Magazie/ zona intermediara dintre Sectorul Tineret si Sectorul adulte |  |
| S3 | Post trafo/rezervor de apa |  |

10.3.2 Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind poluarea mediului, cu modificarile ulterioare.

| Indicator | U.M. | Limite normale conform Ordin 756/1997 | Prag de alerta pentru soluri mai putin sensibile conform Ordin 756/1997 | Prag de interventie pentru soluri mai putin sensibile conform Ordin 756/1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu | mg/kg s.u. | 20 | 250 | 500 |
| Zn | mg/kg s.u. | 100 | 700 | 1500 |
| Azotati | mg/kg s.u. | - | - | - |

10.3.3 Calitatea solului de pe amplasament (probe martor)

Scopul acestor analize il co a calitatiinstitue urmarirea evolutiei in timp a calitatii solului si prin aceasta , influenta activitatii desfasurate pe amplasament. In cazul depasii semnificative a valorilor luate ca referinta (anul 2016), se vor repeta analizele, se vor stabili cauzele si se vor lua masurile de prevenire/remediere necesare.

| Nr. crt. | Indicator analizat | U.M. | Valori de referinta anul 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proba S1 | Proba S2 | Proba S3 |
| 1 | Cu | mg/kg s.u. | 37,1 | 41,2 | 37,1 |
| 2 | Zn | mg/kg s.u. | 132 | 241 | 91,8 |
| 3 | Azotati | mg/kg s.u. | 158,1 | 159,9 | 186,9 |

10.3.4 Operatorul instalatiei are obligatia sa asigure teren suficient pentru imprastierea dejectiilor stocate prin inchiriere de tern sau prin contracte incheiate cu terti.

## 10.3.5 La imprastierea dejectiilor maturate pe terenuri agricole, se vor respecta limitele de 170 kg N substanta activa/ha/an conform Ordinului MMGA /MAPDR privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole.

## 10.4.    Zgomot

Valoarea admisă a nivelului de zgomot la limita incintei nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), conform SR 10009/2017- Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: 55 dB (pe perioada de zi) si 45 dB (pe perioada de noapte), conform OM nr.119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificarile ulterioare.

11. GESTIUNEA DEȘEURILOR

11.1	. Deşeuri/SNCU generate

Din activitatea desfasurata pe amplasament rezulta subproduse de origine animala nedestinate consumului uman din urmatoarele categorii, conform clasificarii de la art.8, 9 si 10 din REGULAMENTUL (CE) NR. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 21  octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala și produsele derivate carenu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animala):

Materiale categoria 2:

•	pui neeclozati (art.9, lit. (f),pct.(iv));

•	cadavre de pasari (art.9, lit (f),pct(i));

•	dejectii animaliere (art.9,lit (a));

Materiale de categoria 3:

•	oua deteriorate/coji de oua (art.10, lit(k),pct.(ii)).

Functie de modul de gestionare ulterioara a acestora, subprodusele de origine animala nedestinate consumului uman (SNCU), se supun prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile ulterioare si/sau Normelor sanitar veterinare ce transpun reglementarile specifice SNCU, in special:

-	Ordonanta nr. 24/2016 privind organizarea şi desfaşurarea activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman, cu modificarile ulterioare.

-	Ordinul ANSVSA nr. 79/2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de inregistrare/autorizare sanitar-veterinara a unitatilor din domeniul subproduselor de origine animala şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile in domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranta alimentelor

| Sursa | Denumire deseu/SNCU | Cod deseu cf. HG 856/2002/ SNCU-cat cf. Regulment UE 1069/2009 | Cant. generate* to/an | Mod de gestionare | Cod opera-tiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crestere pasari si Statie de incubatie | Dejectii de pasare (inclusiv asternut epuizat) | 02 01 06/ Materiale cat.2 | Cca. 1000 | Stocare temporara pe platforma de dejectii, valorificare prin utilizare ca fertilizant agricol de catre terti, cu respectarea prevederilor Ordinului MMAP/MA nr. 333/165/2021. | R10 |
|  | Deseuri de tesuturi animale (cadavre pasari, pui neeclozati, oua neconforme-oua clare) | 02 01 02 | Cca .170 | Stocare temporara in saci de polietilena, in container frigorific (pt.mortalitati din ferma)/lazi frigorifice (SNCU de la Statia de incubatie), pana la predare catre o firma autorizata in vederea valorificarii intr-o instalatie de biogaz | R1 |
|  | Deseuri nespecificate (coji de oua) | 02 01 99/ Materiale cat.3 | Cca 20 | Stocare temporara in pubele amplasate pe platforma betonata de la Statia de incubatie pana la predare catre o firma autorizata in vederea valorificarii intr-o instalatie de biogaz | R1 |
| Activitati sanitar-veterinare | Deşeuri pentru prevenirea infectiilor (ambalajele provenite de la antibiotice, vaccinuri) | 18 02 02* | Fara evaluare | Stocare temporara in recipienti etansi, inscriptionati, in spatii amenajate si eliminare prin operatori autorizati | D10 |
|  | Deşeuri a caror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor (ambalaje medicamente) | 18 02 03 | 0,6 |  |  |
|  | Deseuri de medicamente de uz sanitar veterinar | 18 02 08 | Fara evaluare |  |  |
| Activitati de dezinfectie,dezinsectie, cofraje de oua, ladite de plastic pt transport pui de o zi | Deseuri de ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | 15 01 10* | 0,10 | Stocare temporara in spatii amenajate, valorificare prin operatori autorizati | R12 |
|  | Deseuri de ambalaje de hartie/carton | 15 01 01 | 0,15 |  | R12 |
|  | Deseuri de ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 0,05 |  | R12 |
| Activitatea de mentenanta a echi-pamentelor folosite in procesul de productie | Deseuri de materiale plastice (cu exceptia ambalajelor) | 02 01 04 | Fara evaluare | Colectare selectiva, Stocare temporara in pubele, in spatii amenajate, valorificare prin operatori autorizati | R12 |
|  | Deseuri metalice | 02 01 10 |  |  | R12 |
|  | DEE-uri | 16 02 14 |  |  | R12 |
|  | Corpuri de iluminat-tuburi fluorescente | 20 01 21* |  |  | R12 |
| Activitati administrative | Deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | 8 | Colectare in pubele, eliminare prin operatorul de salubritate | D5 |
|  | Hartie/carton | 20 01 01 | 0,1 | Colectare in pubele, valorificare prin operatorul de salubritate | R12 |
|  | Plastic | 20 01 39 | 0,5 |  | R12 |

*Cantitate estimată pe baza cantităților generate; valorile pot varia de la un an la altul în funcție de producție

11.2 Condiții privind  gestionarea dejectiilor

Dejecțiile  uscate sunt scoase din halele de creștere cu utilaje corespunzătoare, încărcate în remorci și depozitate pe platforma de stocare.. După maturare dejecțiile sunt folosite ca fertilizant în agricultură conform Codului de Bune Pratici Agricole și Codul de Bune Practici în Fermă.

Platforma de stocare este o constructie speciala cu paviment betonat, cu panta de scurgere a levigatului, formata din doua compartimente cu pereti verticali de beton pe trei laturi, cu inaltimea de 2m si o rampa de acces pentru utilaje. Suprafata totala a platformei este de 742 mp din care 495 mp pentru stocare dejectii (742,5 mc) restul fiind rampa de acces.  Pentru colectarea levigatului platforma de dejectii este dotata cu rigola colectoare ce deverseaza  intr-o  basa cu volumul de 4 mc, vidanjabila.

După perioada de maturare (minim 24 săptămâni), dejecțiile sunt utilizate ca îngrășământ pe terenuri agricole.

Preluarea fertilizantului de la pasări, după perioada de fermentare, se realizează de către

conform contractului de colaborare nr. 384/2019, incheiat cu Constantin Nicolae  si a contractului nr. 385/2019, incheiat  cu Gheorghe Constantin.

11.3  Condiții privind gestionarea deșeurilor/SNCU

11.3.1 Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile ulterioare. Deşeurile vor fi colectate şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.3.2 Titularul activității/operatorul are obligaţia evitării producerii deşeurilor. În cazul în care acest lucru nu poate fi evitat, se va face valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.3.3 Deșeurile vor fi colectate selectiv și depozitate în containere speciale.

11.3.4  Valorificarea sau eliminarea deșeurilor trebuie să se desfășoare în conformitate cu legislația națională în domeniu. Nu trebuie valorificate sau eliminate alte deșeuri, nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului, fară a se informa, în prealabil, autoritatea competenta pentru protecția mediului și fără acordul scris al acesteia.

11.3.5 Societatea are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de  OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor,cu modificarile ulterioare sau să delege aceasta obligație unei terte persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

11.3.6 Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dauna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apa, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

11.3.7  Se vor respecta prevederile Ordinului comun MMGA/MAI 1121/1281/2006  privind stabilirea modalitaților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective.

11.3.8 Abandonarea deșeurilor este interzisă.

11.3.9 Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă.

11.3.10 Zonele de depozitare temporară a deșeurilor vor fi marcate și semnalizate. Recipienții vor fi inscriptionați, verificați periodic, asigurându-se repararea sau înlocuirea containerelor avariate.

11.3.11 Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- H.G. 166/2004  modificată şi completată cu H.G. 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;

11.3.12 În conformitate cu H.G. nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. nr. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. nr. 734/2006, art.13 - „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora”. Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.3.13  Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

11.3.14 Gestionarea SNCU-materiale  de  categoriaa 2-a si a 3-a se va face în conformitate cu Regulamentul (CE) NR. 1069/2009  de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) si Ragulamentul (UE) NR. 142/2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și

produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată.

11.6. Transportul deseurilor

11.6.1 Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.6.2 Transportul deseurilor în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare  trebuie efectuat  doar de operatori autorizati si cu respectarea obligatiilor prevazute de HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

11.6.3 Transportul subproduselor animale care nu sunt destinate consumului uman se face cu respectarea prevederilor Ordinului ANSVSA nr.79/2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman.

11.7.  Deșeuri periculoase

11.7.1 Producătorii/deținătorii de deșeuri periculoase sunt obligați să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală.

11.7.2 Producătorii/deținătorii de deșeuri periculoase au obligația să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale. Amestecarea include diluarea substanțelor periculoase.

11.8.  Evidența gestiunii deșeurilor

11.8.1  Titularul activității /operatorul are obligația să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevazut in Anexa 1 la H.G. nr. 856/2002 cu modificările și completările ulterioare, evidența care va fi păstrată cel putin 3 ani.

11.8.2 Producătorii și deținătorii de deșeuri, persoane juridice, trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase generate din propria activitate și să le transmita la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului.

11.8.3 Titularul activității/operatorul are obligația să țină, pentru deșeurile periculoase, o evidență cronologică a cantității, naturii, originii și, după caz, a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum și a operațiunilor prevăzute în Anexele 2 si 3 din OUG nr. 92/2021 și să o pună la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora.

11.8.4 Evidențe, înregistrări dejecții: de fiecare dată când dejecțiile (așternutul uzat) provenite din ferma vor fi livrate la terti, transportul acestora va fi însoțit de un borderou contrasemnat de furnizorul dejecțiilor și de destinatar, la fiecare livrare. Acest borderou va cuprinde atât numele și adresa producătorului, cât și a destinatarului, cantitatea livrată, tipul și proveniența dejecțiilor și data livrării. Fiecare transport se inregistreaza in Registrul de transport deseuri animaliere al fermei, impreuna cu datele din borderou.

11.9.   Transferul deșeurilor

11.10.1 Se vor respecta prevederile ORDIN nr. 333/165/2021 privind aprobarea <LLNK 12021     0CG0KS01   0 33>Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării  cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a <LLNK 12021     0540KS01   0 22>Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;

Împrăștierea dejecțiilor pe sol:

-după perioada de fermentare, dejecțiile sunt utilizate ca îngrășământ organic pentru fertilizarea terenurilor;

-distribuirea dejecțiilor pe terenurile agricole se va realiza în conformitate cu prevederile în vigoare;

-se vor utiliza utilaje pentru manipularea și administrarea îngrășămintelor naturale;

-titularul activității/operatorul are obligația să asigure teren suficient pentru împrăștierea dejecțiilor (așternutului uzat) prin închirierea de teren sau încheierea de contracte cu terți deținători de terenuri agricole;

-titularul activității/operatorul are obligația ca la începutul fiecărui an să actualizeze Planul de management al dejecțiilor care va fi anexat la RAM;

-la utilizarea dejecțiilor ca fertilizanți se vor aplica tehnicile BAT de a reduce poluarea apei în special cu respectarea următoarelor condiții:

• neaplicarea  dejecțiilor pe teren atunci când câmpul este saturat de apă, inundat, înghețat, acoperit cu zăpadă;

• neaplicarea dejecțiilor pe terenuri aflate în pantă;

• neaplicarea dejecțiilor în apropierea cursurilor de apă  prin lăsarea unei benzi netratate;

• împrăștierea dejecțiilor cât de aproape posibil momentului de maximă creștere a cerealelor și când este preluată substanța nutritivă.

11.10.  Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

11.10.1 Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

11.10.2 Ambalajele şi containerele utilizate pentru colectarea şi depozitarea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman în unităţile generatoare de subproduse de origine animală din sectorul de creştere a animalelor, din industria alimentară şi în unităţile de neutralizare trebuie identificate conform prevederilor din anexa VIII capitolul I secţiunea 1 din Regulamentul (UE) nr. 142/2011, conform Ordinului ANSVSA nr.79/2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, art.35(1).

| Tip ambalaj | Descriere | Operație |
| --- | --- | --- |
| 15 01 10* | deșeuri de ambalaje contaminate de la produsele de dezinfectie,dezinsectie(biocide) | R12 |
| 18 02 02* | Deseuri de ambalaje de la vaccinuri, antibiotice | R12 |
| 15 01 01 | Ambalaje de hartie/carton – cofraje de oua, produse pentru curatenie | R12 |
| 15 01 02 | Ambalaje de plastic – ladite pentru puii de o zi, detergenti | R12 |

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

12.1. Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO.

Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar prin cantităţile prezente nu intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.3.1. Operatorul deține un Plan general de mentenanță ferme pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea fermelor și Plan general de întreținere pentru echipamentele și instalațiile, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.3.2. Planul general de mentenanță ferme  trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.3.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.3.4. Activităţile prevăzute în Planurile de mentenanta vor fi consemnate într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Monitorizarea se va efectua prin doua tipuri de actiuni:

- supravegherea din partea organelor abilitate și cu atribuții de control;

- automonitorizarea.

13.1.2. Automonitorizarea este obligația societății și are următoarele componente:

- monitorizarea emisiilor și calității factorilor de mediu;

- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces;

- monitorizarea post inchidere.

13.1.3. Automonitoringul emisiilor în faza de exploatare are ca scop verificarea conformării cu condițiile impuse de autoritățile competente. Automonitorizarea emisiilor constă în urmărirea poluanților emiși și este obligația titularului activității/operatorului.

13.1.4. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.5. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.6. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.7. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.8. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.9. Operatorul are obligaţia să înregistreze şi să arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.10. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.11. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.12. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare:

- punctele de prelevare a emisiilor in aer;

- punctele de prelevare a forajului de hidroobservatie pentru apele subterane;

- zonele de depozitare a deseurilor pe amplasament.

13.1.13. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, in conformitate cu specificul activitatii.

13.1.14. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.1.15 Monitorizarea emisiilor se va face de către laboratoare care dețin acreditarea cerută de legislația națională sau prin laborator propriu. În cazul în care titularul activitații/operatorul realizează monitorizarea emisiilor prin laboratorul propriu, o dată pe an se va realiza intercalibrarea cu un laborator cu încercările acreditate. În buletinele de analiza se vor indica standardele aplicate la prelevarea probelor și analiza acestora, aparatura utilizată și calibrată conform normelor naționale. Standardele utilizate vor fi cele utilizate în UE (CEN, ISO) sau naționale care asigură o calitate echivalentă a datelor.

13.1.16 Toate rezultate măsuratorilor trebuie înregistrate, prelucrate și prezentate într-o forma adecvata pentru a permite autorităților competente pentru protecția mediului să verifice conformitatea cu condițiile de funcționare autorizate și valorile limită de emisie stabilite.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în AER

13.2.1. Conformarea cu cerintele BAT

În conformitate cu BAT 25 se vor monitoriza emisiile de amoniac în aer prin utilizarea uneia din următoarele tehnici:

| Nr. crt. | Tehnică de monitorizare a emisiilor de amoniac în aer | Frecvenţa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere. | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. |
| 2 | Calculare prin măsurarea concentrației de amoniac și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard ISO, naționale sau internaționale ori a altor metode care asigură date de o calitate științifică echivalentă. | De fiecare dată când au loc modificări semnificative pentru cel puțin unul dintre următorii parametri: (a) tipul de animale crescute în fermă; (b) sistemul de adăpostire. |
| 3 | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. |

Tehnicile sunt descrise în secțiunea 4.9.2. din din Decizia 2017/302

În conformitate cu BAT 27 emisiile de pulberi generate  se vor monitoriza, cu o frecvență anuală prin utilizarea uneia din următoarele tehnici:

| Nr. crt. | Tehnică de monitorizare a emisiilor de pulberi în aer | Frecvenţa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Calculare prin măsurarea concentrației de pulberi și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard EN sau a altor metode (ISO, naționale sau internaționale) care asigură date de o calitate științifică echivalentă. | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. |
| 2 | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. |

Tehnicile sunt descrise în secțiunile 4.9.2. din din Decizia 2017/302

13.2.2. Monitorizarea calitatii aerului se va face prin monitorizarea concentrațiilor de amoniac si pulberi sedimentabile în zona receptorilor sensibili (zone rezidentiale din vecinătate), iar compararea se va face cu limitele din STAS nr. 12574/87.

| punct de prelevare | parametru | Perioada de mediere | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de masurare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| În zona cu louinţele cele mai expuse, aflate in partea de nord-vest a amplasamentului, în perioada din ciclul de creştere cu emisie maximă, inclusiv o măsurare de fond | Amoniac | -30 minute -zilnic | anual | STAS 10812/76 |
|  | Pulberi sedimentabile | -30 minute -zilnic | anual | STAS 10813/76 |

13.2.3 Monitorizarea mirosului in zona receptorilor sensibili – se va realiza doar in situatia existentei reclamatiilor, conform BAT 26 si Legii nr. 123/2020.

Metoda folosita va fi in conformitate cu prevederile:

-	SR EN 16841-1 Aer înconjurator. Determinarea prezentei mirosurilor în aerul înconjurator prin inspectie în teren Partea 1: Metoda grilei ;

-	SR EN 16841-2 Aer înconjurator. Determinarea prezentei mirosurilor în aerul înconjurator prin inspectie în teren Partea 2: Metoda darei de miros;

-	SR EN 13725 Calitatea aerului. Determinarea concentratiei unui miros prin olfactometrie dinamica.

13.2.4 Monitorizarea zgomotului se va face în zona receptorilor sensibili (zone rezidențiale din vecinătate), iar compararea se va face cu limitele din SR 10009/2017, OM 119/2014 cu modificarile ulterioare.

| punct de prelevare | parametru | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de masurare |
| --- | --- | --- | --- |
| La cea mai expusă faţadă (inclusiv o măsurare de fond) | Nivel echivalent de zgomot | In situatia existentei reclamatiilor | STAS 6161-3 OMS 119/2014, ISO 1996-2 |

Condiţii de realizare a monitorizării:

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.3 Monitorizarea emisiilor in APA

Frecvența, indicatorii de monitorizare a emisiilor în apa și standardele aplicate vor fi cele solicitate prin Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 33/28.02.2020, valabilă până la data de 28.02.2025, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române-ABA OLT-SGA BRAȘOV.

13.3.1.  Monitorizarea apelor uzate menajere  și tehnologice

Calitatea apele uzate menajere si tehnologice rezultate din igienizarea halelor si a Statiei de incubatie, descarcate in reteaua centralizata de canalizare a municipiului Brasov, prin caminele de record CR1 si CR2, se va monitoriza cu frecventa semestriala urmarindu-se incadrarea in limitele maxim admise ale indicatorilor de calitate, impuse prin Acordul de preluare nr. 1240/2019, emis de compania de apa Brasov S.A.

| Tpul apei | Mod de stocare/ epurare/ evacuare din ferma | Indicatori de calitate | UM | Frecventa de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere si tehnologice | Evacuare in reteaua centralizata de canalizare a mun. Brasov | pH | UpH | Semestrial |
|  |  | Materii totale in suspensie (MTS) | mg/l |  |
|  |  | Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | mgO2/l |  |
|  |  | Consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu (CCO-Cr) | mgO2/l |  |
|  |  | Azot amoniacal (NH4+) | mg/l |  |
|  |  | Fosfor total (P) | mg/l |  |
|  |  | Reziduu filtrabil la 105°C | mg/l |  |
|  |  | Sulfuri si hidrogen sulfurat (S2-) | mg/l |  |
|  |  | Sulfati | mg/l |  |
|  |  | Cloruri | mg/l |  |
|  |  | Detergenti sintetici biodegradabili | mg/l |  |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici | mg/l |  |

13.3.2	Monitorizarea apelor conventional curate (ape de racire)

| Indicator de calitate | UM | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| pH | UpH | Anuala |
| Materii totale in suspensie (MTS) | mg/l |  |
| Reziduu filtrabil la 105°C | mg/l |  |
| Substante extractibile cu solventi organici | mg/l |  |

13.3.3 Monitorizarea apele pluviale descarcate in emisar natural -paraul Ghimbasel

| Indicator de calitate | UM | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| pH | UpH | Anuala |
| Materii totale in suspensie (MTS) | mg/l |  |
| Reziduu filtrabil la 105°C | mg/l |  |
| Substante extractibile cu solventi organici | mg/l |  |

13.3.3.  Monitorizarea pânzei freatice

Monitorizarea acviferului freatic se va realiza semestrial, prin cele doua puturi de observatie, la indicatorii stabiliti prin Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 33 din 28.02.2020. Monitorizarea se va face prin laboratoare acreditate.

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | UM | Frecventa de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Foraje de observatie FM1 si FM2 | pH | UpH | semestrial |
|  | CCO-Cr | mgO2/l |  |
|  | Azot amoniacal (NH4+) | mg/l3 |  |
|  | CBO5 | mgO2/l |  |
|  | Fosfor total | mg/l |  |
|  | Azot organic total | mg/l |  |
|  | Azotiti | mg/l |  |
|  | Azotati (NO3) | mg/l |  |

## 13.4  Monitorizarea SOLULUI

Se propune monitorizarea solului cu o frecvență de o dată la 10 ani, conform cu prevederile art. 16, alin. 3 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | U.M. | Frecventa de analiza | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1- Limitrof platformei de dejectii, in zona de acces | Cu | mg/kg s.u. | O data la 10 (zece) ani. | SR EN 16174:2013 |
|  | Zn | mg/kg s.u. |  |  |
|  | Azotati | mg/kg s.u. |  | STAS 7184/7:87 Merck 09713 |
| S2- Magazie/ zona intermediara intre Sectorul Tineret si Sectorul Adulte | Cu | mg/kg s.u. |  | SR EN 16174:2013 |
|  | Zn | mg/kg s.u. |  |  |
|  | Azotati | mg/kg s.u. |  | STAS 7184/7:87 Merck 09713 |
| S3 – Post trafo/rezervor de apa | Cu | mg/kg s.u. |  | SR EN 16174:2013 |
|  | Zn | mg/kg s.u. |  |  |
|  | Azotati | mg/kg s.u. |  | STAS 7184/7:87 Merck 09713 |

13.5. Monitorizare tehnologică

13.5.1 Controlul climatului in halele de cerestere pasari

Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.5.2. Parametrii tehnologici monitorizati/frecventa de monitorizare a acestora conform

BAT 29:

| Parametru proces | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- |
| Consum de apă | anual |
| Consum energie electrica | anual |
| Consum de combustibil | anual |
| Numărul de păsări care intră și ies, inclusiv nașterile și mortalitățile în cazul în care este relevant. | ciclu/număr de cicluri/an |
| Consumul de hrană | la sfarsitul ciclului de crestere si anual |
| Generarea de dejecții animaliere | la sfarsitul ciclului de crestere si anual |

13.5.3. In conformitate cu BAT 24 se vor monitoriza emisiile de  azot și fosfor  se vor monitoriza cu o frecvența anuală cantitate de azot și fosfor total excretat rezultată din dejecțiile animaliere prin utilizarea uneia din următoarele tehnici:

| Parametru | Tehnica | Frecventa | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- |
| Azotul total excretat, exprimat ca N | Calculare prin utilizarea unui bilant masic al azotului bazat pe ratia alimentara, continutul de proteine brute al regimului alimentar si performanta animalelor. | anual | Decizia UE nr. 302/2017 de stabilire a concluziilor privind BAT, pct.1.15 Monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces - BAT 24 si pct.4.9.1 Tehnici de monitorizare a excretiilor de azot si fosfor |
|  | Estimare prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere pentru continutul de azot total. |  |  |
| Fosfor total excretat, exprimat ca P2O5 | Calculare prin utilizarea unui bilant masic al fosforului bazat pe ratia alimentara, continutul de proteine brute al regimului alimentar si performanta animalelor. | anual |  |
|  | Estimare prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere pentru continutul de fosfor total. |  |  |

13.5.4. Titularul/operatorul activităţii va asigura verificarea periodică a stării şi funcţionarii instalaţiilor în care se desfăşoară activitatea autorizată, monitorizarea parametrilor ceruţi de procesul tehnologic.

13.5.5. Monitorizarea  continuuă a temperaturii în camera de ardere a incineratorului  de cadavre;

13.6.  Monitorizarea deşeurilor

13.6.1. Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate,  în conformitate cu prevederile OUG  nr. 92/2021 și potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE.

13.6.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

- cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase/ nepericuloase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Date referitoare la evidența gestiunii deșeurilor vor fi raportate la APM Brașov, ca parte a RAM-ului.

13.6.3 Monitorizarea și raportarea deșeurilor

13.6.4. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

13.7. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.7.1. Operatorul va realiza monitorizarea substanțelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite.

13.8.   Monitorizarea post - închidere

13.8.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere:

- deconectarea tuturor instalatiilor de alimentare cu energie electrică, apă, agent termic;

- golirea bazinelor și traseelor de conducte, inclusiv cămine de vizitare și spălarea acestora;

- demolarea construcțiilor – dacă se impune - colectarea separată a deșeurilor de construcții, valorificarea lor sau depozitarea pe o haldă ecologică, funcție de categoria de deșeuri;

- transportul dejecțiilor și a oricăror tipuri de deșeuri de pe amplasament, în vederea valorificării sau eliminării prin depozitare pe o haldă ecologică autorizată;

- refacerea, după caz, a analizelor pentru sol și ape subterane, în vederea stabilirii condițiilor amplasamentului la încetarea activității și stabilirea utilizării ulterioare a amplasamentului.

14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA  ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi prevenirea sau evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediile APM Brasov şi GNM – Comisariatul judeţean Brasov, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM, in situatia in care acestea au existat.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare, în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13, la APM Brașov.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare, etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (conform datelor furnizate de laboratoare);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe măsurători, calcule sau estimări a următoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr.166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea „Instalatii pentru cresterea  intensiva a pasarilor de curte sau a porcilor (i) cu 40000 de locuri pentru pasari” care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Nr. Poluant | Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
| 5 | 10024-97-2 | Protoxid de azot (N2O) | 10.000 | - | - |
| 6 | 7664-41-7 | Amoniac (NH3) | 10.000 | - | - |
| 86 | - | Pulberi in suspensie (PM10) | 50.000 | - | - |
| 12 | - | Azot total | - | 50.000 | - |
| 13 | - | Fosfor total | - | 5.000 | - |
| 20 | - | Cupru şi compuşi (exprimaţi în Cu) | - | 50 | - |
| 24 | - | Zinc şi compuşi (exprimaţi în Zn) | - | 100 | - |
| 76 | - | Carbon organic total (COT) (în C total sau COD/3) | - | 50 000 | - |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportul anual de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu, în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13;

- raportarea PRTR;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora;

- modul de gestionare a deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase;

- planul de management al dejecţiilor.

14.4.2. Raportul anual de mediu  va fi transmis la APM Brasov pana la data de 1 martie, pentru anul de raportare n-1.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la APM Brasov, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- gestiunea uleiurilor;

- reclamaţii (dacă ele există) - în luna următoare primirii acestora;

- raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu - în luna următoare realizării acestora;

- orice efecte  negative semnificative constatate prin programul de monitorizare - când se produc;

- raportarea incidentelor semnificative - prin notificare în maxim 2 ore de la producere;

- plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalației - odată cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare.

- prezentarea la APM Brasov a programului de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie, conform OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 43, alin (1), dupa efectuarea auditului privind minimalizarea deşeurilor generate.

- raportarea situatiei gestiunii deseurilor conform H.G. nr. 856/2002 cu completarile si modificarile ulterioare, la solicitarea APM Brasov;

- raportarea investiţilor si cheltuielilor de mediu.

14.6. Mod de raportare

| Nr. crt. | Denumire raport | Frecvență raportare | Data depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODES-completat de producătorii de deșeuri | Anual | 1 februarie-15 iunie | Chestionar 4: PRODES-completat de producatorii de deșeuri |
| 2 | Statistica deșeurilor: Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce trateaza deseuri si au in gestiune diverse instalatii de tratare. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce trateaza deseuri si au in gestiune diverse instalatii de tratare. |
| 3 | Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3299/2012 | Anual | 15 ianuarie - 15 martie | Aplicaţia Protecţia Atmosferei – Inventar Emisii |
| 4 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu-Registru IPPC | Anual | 1 aprilie-30 mai pentru anul de raportare n-1 | raportare.anpm.ro , Aplicaţia Emisii industriale/ Registrul Integrat IPPC |
| 5 | Raportul anual pentru Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, conform H.G. nr.140/2008 - Registrul PRTR | Anual | 1 aprilie-30 mai pentru anul de raportare n-1 | raportare.anpm.ro Registrul integrat EPRTR |
| 6. | Substante chimice periculoase - Import/productie/utilizare substante/ amestecuri periculoase si artricole cu substante restrictionate | anual | 1 februarie - 15 iunie | Substante Chimice Periculoase |
| 7. | Deșeuri ambalaje: Anexa 1-Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate | anual | 1 februarie – 25 februarie | Anexa 1-Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate |
| 8. | Deșeuri provenite din uleiuri: Chestionar 2.1-Generatori de uleiuri, exclusiv service-uri și PFA | anual | 1 februarie – 31 mai | Chestionar 2.1-Generatori de uleiuri, exclusiv service-uri și PFA |

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecventă raportare | Data depunerii raportului |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raportul Anual de mediu (RAM) | Anual | 01 martie |
| 2 | Efectuarea auditului privind eficienţa energetică | 4 ani | 2023 (in RAM pentru 2022) |
| 3 | Audit privind utilizarea apei | 3 ani | 2024 (in RAM pentru 2023) |
| 4 | Audit privind minimalizarea deşeurilor generate | 2 ani | 2023 (in RAM pentru 2022) |
| 5 | Planul de management al dejectiilor solide | Anual | 01 martie |
| 6 | Raportul anual pentru Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, conform H.G. nr.140/2008 (EPRTR) | Anual | 30 aprilie pentru anul de raportare n-1 |

Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalatiei | Odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |
| Notificare privind poluarile semnificative | In cel mai scurt timp |
| Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale | Odata cu documentaia de solicitare a autorizatiei |
| Reclamatii | In luna urmatoare aparitiei |

15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu art.10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a APM Brasov.

15.5. În cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM Brașov, Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Brașov:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi, în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice APM Brasov şi GNM – CJ Brasov, prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Olt - SGA Brasov;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brasov;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC AAYLEX ONE S.A., prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punandu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea 105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul APM Brasov sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de APM Brașov. Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

La încetarea definitivă a activităţii  pe amplasament, se va reface Raportul privind situația de referinta, unde  se va evalua starea de contaminare a solului și a apelor subterane, comparativ cu stadiul iniţial, situatie prezentata ȋn raportul privind situaţia de referinţă (inclus in Raportul de Amplasament depus in procedura de autorizare),  iar titularul/operatorul activității are obligația să ia masurile necesare pentru depoluare / remediere ce se impun, astfel încât să readucă amplasamentul la starea descrisă în raportul privind situaţia de referinţă, conform art. 22 alin. (6) din Legea 278/2013 privind emisiile industriale.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

16.4. Este obligatorie respectarea prevederilor Legii nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Brasov şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov.

17. Anexe: -

18. DICŢIONAR DE TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Brasov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCO-Cr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IED | Directiva Emisii Industriale (Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării) |
| 12 | Instalaţie IED | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | E-PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | H | Fraza de pericol |
| 16 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Brasov | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. Brasov al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Brasov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCO-Cr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IED | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs (2017) |

20.  C U P R I N S

| Nr. crt. | CAPITOLE/SUBCAPITOLE AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU | Nr. pag. |
| --- | --- | --- |
| 1. | DATE DE IDENTIFICARE ALE OPERATORULUI | 3 |
| 2. | TEMEIUL LEGAL | 3 |
| 3. | CATEGORIA DE ACTIVITATE | 7 |
| 4. | DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE | 7 |
| 5. | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII | 9 |
| 6. | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE | 11 |
| 7. | RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE | 20 |
|  | 7.1 Apa | 20 |
|  | 7.2 Utilizarea eficienta a resurselor energetice | 22 |
|  | 7.3 Gaze naturale/Combustibili | 23 |
| 8. | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT | 24 |
|  | 8.1. Descrierea amplasamentului | 24 |
|  | 8.2. Descrierea principalelor activităţi si procese | 27 |
| 9. | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU | 32 |
|  | 9.1 Emisii în atmosferă | 32 |
|  | 9.2 Emisii în apă | 37 |
|  | 9.3 Emisii în sol, ape subterane | 39 |
|  | 9.4 Miros | 41 |
|  | 9.5 Zgomot | 44 |
| 10. | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT | 46 |
|  | 10.1 Aer | 46 |
|  | 10.2 Apa | 48 |
|  | 10.3 Sol | 50 |
|  | 10.4 Zgomot | 50 |
|  | 10.5 Miros | 51 |
| 11. | GESTIUNEA DEŞEURILOR SI A SUBSTANTELOR CHIMICE PERICULOASE | 51 |
|  | 11.1 Deșeuri generate | 51 |
|  | 11.2 Deseuri stocate temporar | 52 |
|  | 11.3 Deseuri tratate | 53 |
|  | 11.4 Condiții privind gestionarea dejectiilor | 53 |
|  | 11.5. Conditii privind gestionarea deseurilor | 53 |
|  | 11.6. Transportul deșeurilor | 55 |
|  | 11.7. Deșeuri periculoase | 55 |
|  | 11.8. Evidența gestiunii deșeurilor | 55 |
|  | 11.9. Transferul deșeurilor | 55 |
|  | 11.10. Ambalaje și deșeuri de ambalaje | 56 |
| 12. | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ | 56 |
|  | 12.1 Incadrarea in Directiva SEVESO | 56 |
|  | 12.2 Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta | 56 |
|  | 12.3 Program de revizii si reparatii a utilajelor si instalatiilor din dotare | 57 |
| 13. | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII | 57 |
|  | 13.1 Prevederi generale privind monitorizarea | 57 |
|  | 13.2 Monitorizarea emisiilor in aer | 58 |
|  | 13.3 Monitorizarea emisiilor in apa | 60 |
|  | 13.4 Monitorizarea solului | 61 |
|  | 13.5 Monitorizarea tehnologica | 61 |
|  | 13.6 Monitorizarea deseurilor | 62 |
|  | 13.7 Monitorizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase | 62 |
|  | 13.8. Monitorizarea post- inchidere | 62 |
| 14. | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA | 63 |
|  | 14.1 Date generale | 63 |
|  | 14.2 Raportarea datelor de monitorizare | 63 |
|  | 14.3 Contributia la registrul european al poluantilor emisi si transferati(PRTR) | 64 |
|  | 14.4 Raportul anual de mediu | 65 |
|  | 14.5 Alte raportari | 65 |
|  | 14.6 Mod de raportare | 66 |
| 15. | OBLIGAŢIILE TITULARULUI | 67 |
| 16. | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR | 69 |
| 17 | ANEXE | 71 |
| 18. | DICŢIONAR DE TERMENI, ABREVIERI | 71 |
| 19. | ABREVIERI | 72 |
| 20. | CUPRINS | 73 |

# Footnotes

Registrul national al produselor biocide

Anexa V, REGULAMENTUL (UE) NR. 528/2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide