Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRASOV

AUTORIZAȚIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. xx din xx.xx.2022

Operator: SC  FERMA FELD SRL

Adresa: Str.Tudor Vladimirescu, nr. 650, com. Halchiu , Judetul Braşov

Punct de lucru: SC FERMA FELD SRL

Locaţia activităţii: Str. Bodului, nr. 740C, com. Halchiu, sat Halchiu, Judetul Braşov

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

- Categoria de activitate conform Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, anexa 1:

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | SNAP | NFR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6.6.a | Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste: 40.000 de locuri pentru păsări de curte | 10 09 08 | 3B (EMEP/EEA 2016) |

- Categoria de activitate conform Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi:

| Activitate IED | Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- | --- |
| Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste 40.000 de locuri pentru păsări de curte | 7(a)(i) | Instalatii de crestere intensiva a pasarilor de curte sau a porcilor (i) cu 40.000 de locuri pentru pasari. |

- Categoriile de activitati conform cod CAEN actualizat conform Ord. 337/2007 rev.2:

- Cod CAEN 0147 – Cresterea pasarilor;

Emisă de: APM Braşov

Data emiterii:….. 04.2022

Autorizatia de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toata perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr de …….. (…………) pagini semnate şi ştampilate.

# 1.DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII:

###### Operator: SC FERMA FELD SRL

Sediul social:  Str. Tudor Vladimirescu, nr. 650, com. Halchiu, Judetul Braşov

Cod unic de înregistrare 43395567, nr. de ordine în registrul comerţului J08/2575/2020

Date de contact ale societăţii:

Tel. 0720002375;

E-mail: fermafeld@gmail.com

Punctul de lucru: Str. Bodului, nr. 740 C, com. Halchiu, sat Halchiu, Judetul Braşov

# An punere în funcțiune a instalației: 2011

# Denumire instalatie:   Fermă zootehnică pentru creşterea şi îngrăşarea curcilor şi puilor de carne Operator: SC FERMA FELD SRL

# Data primei autorizari: 2011

# Program de functionare: 24 ore/zi, 7 zile/saptamana, 365 zile/an din care se scad 2-3 perioade de vid sanitar;

Ca urmare a cererii adresate de SC FERMA FELD SRL cu sediul în jud. Braşov, com. Halchiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 650,  și cu punctul de lucru  amplasat in  jud. Braşov, com. Halchiu, sat Halchiu, nr. 740 C,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov cu nr. 9769 din 03.06.2021 și completările ulterioare;

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea  Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică în data de 12.01.2022. Mediatizarea dezbaterii publice a fost realizată conform prevederilor legale în vigoare. Documentația supusă dezbaterii a fost afisată pe site-ul APM Brasov http://www.anpm.ro/web/apm-brasov/documentatii-procedura-autorizare, iar observaţiile, sugestiile, propunerile publicului s-au primit în scris la sediul APM Brașov și  la adresa de e-mail: office@apmbv.anpm.ro;

- în urma desfășurării dezbaterii publice din data de 12.01.2022 organizată în procedura   de obținere a autorizației integrate de mediu la care nu au fost depuse comentarii/observații ale publicului interesat;

- în lipsa oricărui comentariu din partea publicului interesat;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013, privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

- în baza OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- în baza Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- în baza Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor si Padurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- IPPC  “Reference Document on Best  Available  Techniques for the Intensive  Rearing of Poultry and  Pigs (2017);

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

- IPPC “Reference Document  on  the  General  Principles  of  Monitoring (iulie 2003);

în conditiile in care orice emisie rezultata in urma activitatii va fi în conformitate si nu va depasi cerintele legislatiei de mediu din România, armonizata legislatiei Uniunii Europene si prevederilor prezentei autorizatii,

cu respectarea cerinţelor legale prevăzute de:

- Legea  nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si complatarile ulterioare;

- Legea  nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurător, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- OM nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- STAS 12574/1987  privind conditiile de calitate pentru aerul din zonele protejate;

- SR  10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, actualizat 2018;

- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata si actualizata;

- Ordonanta de urgenta nr. 92 privind regimul deşeurilor;

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase cu modificările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de inlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind deseurile si de abrogare a anumitor directive;

- Ordinul M.M.G.A./M.A.I. 1121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

-O.M.M.G.A. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare a procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;

-Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

-H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

-O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, republicata;

-Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006;

-OUG nr. 47/2005 aprobată prin Legea nr.73/2006 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare;

-O.M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

-O.M. nr. 242/2005 pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluare cu nitraţi;

-H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare;

-O.M. nr.1182/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;

-H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr.166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

-Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

-H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, modificata si completata;

-Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000, cu modificările şi completările ulterioare;

-Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentul CE nr.1774/2002 (regulament privind subprodusele de origine animală);

-Regulamentul UE nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentul (CE) nr.1069/2009 şi de punere în aplicare a Directivei 97/78 CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controlul sanitar-veterinar la frontieră în conformitate cu directiva menţionată;

- Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate;

se emite :

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

# Pentru funcţionarea instalaţiei: Fermă zootehnică pentru creşterea şi îngrăşarea curcilor şi puilor de carne

Amplasată în: jud. Braşov, com. Halchiu, sat Halchiu, str. Bodului, nr. 740 C;

Operator: SC FERMA FELD  SRL

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenre a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Prezenta autorizatie integrata de mediu este valabila de la data de ................., data emiterii, si isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala, conform prevederilor legislatiei de mediu in vigoare.

Titularul va solicita obtinerea vizei, in fiecare an, cu maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia de mediu, in conformitate cu prevederile Ordinului MMAP nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale  a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu.

In cazul nerespectarii termenului de solicitare a vizei anuale, respectiv minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia de mediu, APM suspenda autorizatia de mediu pe o perioada echivalenta cu perioada de intarziere fata de termen si informeaza Garda Nationala de Mediu.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație integrata de mediu, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Conform prevederilor O.U.G nr.195/2005 aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu revizuita atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Conform art. 21, alin.(4) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului activitatii”.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzatoare societatea.

Titularul autorizaţiei integrate de mediu este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare, până la expirarea valabilităţii acesteia.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General - Serviciul Comisariatul Judeţean Brasov.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE:

- conform Anexei 1 a Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale:

● punctul 6.6.: Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste:

a. 40.000 de locuri pentru păsări de curte, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. rr).

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației/activității | UM |
| --- | --- | --- |
| Pct.6.6.- Creşterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste: a. 40.000 de locuri pentru pasari de curte | 110.000 pentru cresterea curcilor si curcanilor | Locuri |
|  | 310.000 pentru cresterea puilor de carne | locuri |

- conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului European de instituire a unui registru european al emisiilor si transferului de poluanti si de modificare a Directivelor 91/689/CEE si 96/61/CE ale Consiliului:

- 7. Producţie animală intensivă şi acvacultură

a. Instalaţii de crestere intensiva a pasarilor de curte sau a porcilor

(i) cu 40 000 locuri pentru pasari.

Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate sub controlul titularului/ operatorului de activitate, de la primirea materiilor prime pana la expedierea produsului finit, inclusiv managementul deseurilor:

# Sistemul de crestere a pasarilor este la sol pe asternut permenent uscat.

# Halelel de productie pot fi folosite alternativ pentru cresterea curcilor si curcanilor si pentru cresterea puilor de carne .

Halele de productie pot fi folosite alternativ pentru creşterea curcilor şi curcanilor şi pentru creşterea puilor de carne astfel :

Cresterea curcilor si curcanilor

Capacitate – 110.000 cap/serie un număr de 2,5 serie/an în cazul creşterii curcilor şi curcanilor

Ferma este împărţită în 2 module, primul modul cu 4 hale şi al doilea cu 4 hale. Masculii sunt crescuţi si îngrăşaţi pana la 154 zile, pana la 15 – 22 kg/cap, respectiv femelele pana la 90 de zile pana la 7,5 – 10 kg/cap. Total păsări pentru cele 2,5 cicluri/an x 110.000 cap/serie = 275.000 cap/an. Rata mortalităţii pe parcursul unui ciclu de exploatare este intre 3% -  8%.

Considerând 50% masculi şi 50% femele, într-un an de producţie se obţine o producţie cantitativă maximă după cum urmează :

137.500 cap. masculi/an – 8 % mortalitate = 126.500 cap. masculi/an x 22 kg/cap = 2.783.690 kg/an

137.500 cap. femele/an – 8 % mortalitate = 126.500 cap. femele/an x 10 kg/cap = 1.265.000 kg/an

Total producţie maximă anuală  în cazul creşterii curcilor : 4.048.690 kg viu/an

Cresterea puilor de carne

Capacitate – 310.000 cap/serie cu un număr de 6 serie/an în cazul creşterii puilor de carne

Creşterea puilor de carne de la o zi la 40 ÷ 45 zile se face în toate  halele existente, modernizate. Puii urmează a fi menţinuţi şi crescuţi în condiţii de microclimat controlat, până la atingerea parametrilor de tăiere. Durata de ocupare a unei hale de creştere cu o serie de pui de la o zi la 40 ÷ 45 zile, urmate de 7-21 zile de vid sanitar, duce la un număr de 6 cicluri/an.

Considerând producţia pe un an - greutate medie de livrare – 2,2 kg/cap, mortalitate – cca. 5%

310.000 cap/an x 6 serii - 5% mortalitate =  1.767.000 cap. x 2,2 kg/cap = 3.887.400 kg viu/an

Total producţie maximă anuală în cazul creşterii puilor de carne : 3.887.400 kg viu/an

Justificarea capacitatii fata de capacitatea autorizata

Conform Ordinului nr. 63 din 10 octombrie 2012 pentru aprobarea Normei sanitară veterinară care stabilește standardele minime privind protecția păsărilor ı̂n fermă și ı̂n timpul transportului din 10.10.2012 emisa de ANSVSA, la Capitolul IV, Sectiunea 1, Art. 28 ( alineatul 3 ) se prevede :

În cazul curcanilor destinați producției de carne, densitatea maximă de populare nu trebuie să depășească 50 kg/m2 pentru femele și 55 kg/m2 pentru masculi.

Conform calculelor facute in ferma Ferma Feld SRL au rezultat urmatoarele capacitati :

|  | Normativ greutate la 71 zile | APIA |
| --- | --- | --- |
| SUPRAFATA UTILA [ m2 ] | kg/cap | efectiv maxim | efectiv maxim | Kg/hala |
| HALA 1 | MASCULI 50% | 1032.82 | 7.7 | 7377 | 6304 | 47 |
|  | FEMELE 50% | 1032.82 | 5.8 | 8904 | 7657 | 43 |
| HALA 2 | MASCULI 50% | 1034.00 | 7.7 | 7386 | 6311 | 47 |
|  | FEMELE 50% | 1034.00 | 5.8 | 8914 | 7666 | 43 |
| HALA 3 | MASCULI 50% | 1034.03 | 7.7 | 7386 | 6312 | 47 |
|  | FEMELE 50% | 1034.03 | 5.8 | 8914 | 7666 | 43 |
| HALA 4 | MASCULI 50% | 1035.21 | 7.7 | 7394 | 6319 | 47 |
|  | FEMELE 50% | 1035.21 | 5.8 | 8924 | 7675 | 43 |
| HALA 5 | MASCULI 50% | 1034.74 | 7.7 | 7391 | 6316 | 47 |
|  | FEMELE 50% | 1034.74 | 5.8 | 8920 | 7671 | 43 |
| HALA 6 | MASCULI 50% | 1033.84 | 7.7 | 7385 | 5773 | 43 |
|  | FEMELE 50% | 1033.84 | 5.8 | 8912 | 7665 | 43 |
| HALA 7 | MASCULI 50% | 1031.93 | 7.7 | 7371 | 6299 | 47 |
|  | FEMELE 50% | 1031.93 | 5.8 | 8896 | 7651 | 43 |
| HALA 8 | MASCULI 50% | 1021.58 | 7.7 | 7297 | 6236 | 47 |
|  | FEMELE 50% | 1021.58 | 5.8 | 8807 | 7574 | 43 |
| TOTAL EFECTIV | 130.177 | 111.094 |  |

Conform Ordinului nr. 63 din 10 octombrie 2012, emis de ANSVSA cu respectarea cerintelor referitoare la densitatea maxima de populare capacitatea maxima de populare cu curcani a fermei este  : 110.000 capete/serie, 2,5 serii/an, 275.000 capete/an.

# 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE:

- Formular de solicitare înregistrat la A.P.M. Braşov cu nr. 9769/03.06.2021 si completat cu nr. 13696/03.08.2021 si 19438/09.11.2021;

- Raport de amplasament   elaborat in conditiile art. 21, alin. (1) din OUG. nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la A.P.M. Brasov cu nr. 9769/03.06.2021 si completat cu nr. 13696/03.08.2021 si nr. 19438/09.11.2021;

- Raport privind situatia de referinta pentru stabilirea starii de contaminare a solului si a apelor subterane;

- Raport de incercari/analize nr. 4048 SOC/20.05.2021 eliberat de  Laborator de mediu Biosol   pentru sol;

- Raport de incercari/analize nr. 4049 SOC/20.05.2021 eliberat de  Laborator de mediu Biosol   pentru sol;

- Raport de incercari/analize nr. 4050 SOC/20.05.2021 eliberat de  Laborator de mediu Biosol   pentru sol;

- Raport de incercari/analize nr. 4051 SOC/20.05.2021 eliberat de  Laborator de mediu Biosol   pentru sol;

- Raport de incercari/analize nr. 4025 SOC/29.04.2021 eliberat de  Laborator de mediu Biosol   pentru ape subterane foraj FM1;

- Raport de incercari/analize nr. 4026 SOC/29.04.2021 eliberat de  Laborator de mediu Biosol   pentru ape subterane  foraj FM2;

- Raport de incercari/analize nr. 4072 AEE/29.04.2021 eliberat de Laborator de Mediu Biosol pentru aer-emisii evacuare cos centrala termica filtru sanitar;

- Raport de incercari/analize nr. 4073 AEE/29.04.2021 eliberat de Laborator de Mediu Biosol pentru aer-emisii evacuare cos centrala termica sala mese;

- Raport de incercari/analize nr. 4074 AEE/29.04.2021 eliberat de Laborator de Mediu Biosol pentru aer-emisii evacuare ventilator frontal sus;

- Raport de incercari/analize nr. 4075 AEE/29.04.2021 eliberat de Laborator de Mediu Biosol pentru aer-emisii evacuare ventilator frontal jos;

- Raport de incercari/analize nr. 4076 AEE/29.04.2021 eliberat de Laborator de Mediu Biosol pentru aer-emisii evacuare ventilator de coama;

- Raport de incercari/analize nr. 4077 AEI/29.04.2021 eliberat de Laborator de Mediu Biosol pentru aer inconjurator la limita de vest a fermei, langa cea mai apropiata zona locuibila;

- Raport de incercari/analize nr. 4078 AEI/29.04.2021 eliberat de Laborator de Mediu Biosol pentru aer imisii aer inconjurator la limita de Sud a fermei, spre ferma de pasari existenta, SC Avicola Brasov SA;

- Raport de incercari/analize nr. 11048/ DIC/03.12.2020 eliberat de Laborator de Mediu Biosol pentru dejectii animale din hala;

- Raport de incercari/analize nr. 40309 AUC/28.04.2021 eliberat de Laborator de Mediu Biosol pentru ape uzate din bazin vidanjabil;

- Raport de incercari/analize nr. 40310 AUC/28.04.2021 eliberat de Laborator de Mediu Biosol pentru ape uzate pluviale din camin dupa separatorul de hidrocarburi inainte de descarcarea in putul absorbant;

- Raport de incercari/analize nr. 40311 AUC/28.04.2021 eliberat de Laborator de Mediu Biosol pentru ape uzate din cuva subterana cilindrica, deschisa din beton;

- Analiza comparativa a activitatii care se desfasoara in amplasamentul Fermei Feld SRL si modul de conformare cu cele mai bune tehnici disponbile;

- Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale pentru obtinerea AIM;

- Determinarea imisiilor de amoniac si pulberi (PM10) prin modelare tehnica;

- Dovada mediatizarilor anuntului privind depunerea solicitarii de obtinere a autorizatiei integrate de mediu, inregistrata la APM Brasov cu nr. 9769/03.06.2021;

- Dovada achitarii tarifului in vederea parcurgerii procedurii de obtinere a autorizatiei integrate de mediu;

- Certificat constatator nr. 85777/26.11.2020 eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului  Brasov ;

- Autorizatie sanitara veterinara nr. 277/05.01.2021  eliberata de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Aliementelor Brasov pentru „Exploatatie comerciala de pasari”;

- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apa sau a potentialului hidroenergetic nr. 5031/2021, incheiat de titular cu SC FERMA FELD SRL CU administratia Nationala Apelor Romane – Administratia Bazinala  de Apa Olt;

- Contract de vanzare-cumparare comerciala nr. 1567-1/22.02.2021, incheiat de titular cu SC ALTIUS SA cu privire la vanzare si livrare produse veterinare;

- Contract nr. 1950/01.04.2021, incheiat de  titular cu SC BANVIT FOODS SRL privind vanzarea de furaje combinate;

- Contract nr. 6/2021 incheiat de titular cu SC ECO-SERV HALCHIU SRL, cu privire  la colectarea deseurilor de tip municipal rezultate in urma desfasurarii activitatii;

- Contract de prestari servicii nr. 10/25.01.2021, incheiat de titular cu SC HELTIA SOC. AGRICOLA, cu privire la colectarea si imprastierea gunoiului de grajd rezultat din procesul de productie;

- Contract de vanzare-cumparare nr. IPP 423/14.01.2021, incheiat de titular cu ScC INDUSTRIAL PROCES PAPER SRL cu privire la  preluarea deseurilor metalice, nemetalice, industriale, periculoase si DEEE-uri , rezultate in urma desfasurarii activitatii;

- Contract de prestari servicii nr. 358/26.01.2021, incheiat de titular cu SC MARI CAR-ROMA SRL cu privire la  operatiuni de prestari servicii apa canal;

- Contract de inchiriere nr. 18/31.12.2020, incheiat de titular cu SC MEGO BIRSA SRL ;

- Contract de colectare deseuri SNCU nr. 195/22.02.2021, incheiat de titular cu SC PEM PREST CAR SERVICE SRL, cu privire la preluarea deseurilor abatorizare nedestinate consumului uman Cat II+ act aditional nr. 01/22.02.2022;

- Contract de prestari servicii nr. 284/15.03.2021, incheiat de titular cu SC RIAN CONSULT SRL cu privire la prelaurea deseurilor industriale generate in urma desfasurarii activitatii;

- Contract de furnizare servicii nr. 221/26.01.2021, incheiat de titular cu SC SAFE ECHITECH SRL privind lucrari de verificare a stingatoarelor si efectuare masuratori prize pamant si continuitati;

- Decizie de transfer autorizatie integrata de mediu nr. 8/T/29.03.2021 	de la SC ROMAD OTIS SRL 	la SC FERMA FELD SRL,  emisa  de APM BRASOV;

- Autorizatia integrata de mediu nr. SB 25/14.09.2011 emisa de ARPM SIBIU, in copie;

- Contract de inchiriere nr. 18/31.12.2020, incheiat de SC FERMA FELD SRL  cu SC MEGO BIRSA SRL;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului, a modului de delimitare/identificare a instalatiei si de indeplinire a masurilor impuse inregistrat la societate cu nr. 95/24.06.2021 si la APM Brasov cu nr. 11226/25.06.2021;

- Procese verbale CAT pentru fiecare etapă de procedură din 07.09.2021, 10.11.2021, 25.01.2022, 06.04.2022 ;

- Documente  doveditoare  privind  achitarea  taxelor şi  tarifelor  aferente  procedurii  de autorizare integrată de mediu;

- Dovada mediatizarilor anuntului privind organizarea sedintei de dezbatere publica și documente doveditoare cu privire la invitarea membrilor CAT la sedinta de dezbatere publica inregistrate la APM Brasov cu nr. 277/05.01.2022;

- Proces verbal intocmit cu ocazia dezbaterii publice din data de 12.01.2022 organizată   in sala  Credenta, la Caminul Cultural Halchiu, str. Feldioarei, nr. 1 jud. Brasov;

- Decizia privind emiterea autorizaţiei integrate de mediu emisa de APM Brasov cu nr.  9769/11.04.2022;

- Dovada mediatizarilor anuntului privind emiterea autorizatiei integrate de mediu, inregistrata la APM Brasov cu nr. .....;

## 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM Brasov cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care APM Brasov o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

Sisteme de management de mediu (conformare cu BAT 1).

| Prevederile BAT 1 | Modul de conformare FERMA FELD SRL cu cerintele BAT |
| --- | --- |
| Sisteme de management de mediu Pentru a îmbunătăți performanța de mediu globală a fermelor, BAT constau în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu ( EMS ) |
| Un sistem de management de mediu ( EMS ) care încorporează toate caracteristicile următoare : 1. angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare; 2. definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației; 3. planificarea și stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor și a țintelor, în corelare cu planificarea financiară și cu investițiile; 4. punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție special : (a) structurii și responsabilității; (b) formării, conștientizării și competenței; (c) comunicării; (d) implicării angajaților; (e) documentației; (f) controlului eficient al proceselor; (g) programelor de întreținere; (h) pregătirii și intervenției în caz de urgență; (i) garantării conformității cu legislația in domeniul mediului; 5. verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție special : (a) monitorizării și măsurării (b) măsurilor corective și preventive; (c) păstrării evidențelor; (d) auditului intern sau extern independent (dacă este posibil), pentru a se stabili dacă EMS respectă sau nu dispozițiile prevăzute și dacă acesta a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător; 6. revizuirea de către conducerea superioară a EMS și a conformității, a adecvării și a eficacității continue. 7. urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate; 8. luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației încă din etapa de proiectare a unei noi instalații și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare; 9. aplicarea evaluărilor sectoriale comparative | Sistemul de management de mediu al societatii FERMA FELDSRL cuprinde : angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare; politica de mediu care include îmbunătățirea continuă a performanței de mediu obiective de mediu proceduri si instructiuni pentru : instruirea si formarea angajatilor intretinere si reparatii pregatire si interventie in caz de urgenta 5. verificarea performanței actiuni preventive si corective monitorizare controlul documentelor audit intern 6. revizuirea sistemul de management de mediu se face ori de cate ori sunt cerinte legale in domeniu 7. Tehnologia de crestere a curcanilor si puilor de carne este de crestere la sol, fiind automatizata 100 % 8. in amplasament nu se dezafecteaza nici o instalatie si nu este in constructie nici o noua instalatie. 9. evaluarile sectoriale sunt facute ori de cate ori este necesar cu ocazia schimbarilor legislative |
| 10. punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului ( a se vedea BAT 9 ); | 10. punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului – nu este aplicabil, in amplasament nu functioneaza surse de zgomot semnificative, nu s-au inregistrat reclamatii pentru zgomot. |
| 11. punerea în aplicare a unui plan de gestionare a mirosului ( a se vedea BAT 12 ). | 11. punerea în aplicare a unui plan de gestionare a mirosului – nu este aplicabil, in amplasament mirosul este nesemnificativ, nu s-au inregistrat reclamatii pentru miros. |

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni : nu este cazul.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare:

| Cresterea pasarilor | Resurse folosite în scopul asigurării producţiei |
| --- | --- |
| Denumire | Cantitatea | Denumire | Cantitate anuala | Depozitare |
| Curcani Pui de carne | 275.000 cap/an/ferma 1.860.000 cap/an/ ferma | Energie electrică | 492.504 kWh | - |
|  |  | Apa | 22.353 m3 | Rezervor V = 300 m3 |
|  |  | Gaz natural | 246.781 m3 2.578.000,839 kWh | - |
|  |  | Motorina | 978.241 litri | - |
|  |  | Furaje ( porumb, srot de soia, concentrat proteino-vitamino-mineral ), carbonat de calciu | 6.131,58 tone | 8 silozuri pentru furaje, cu capacitate de 17 tone |
|  |  | Rumegus | 2.340 m3 | Furnizori specializati |
|  |  | Paie | 2.099,8 tone | Fanar |
|  |  | Kilcox (componente: glutaral, formaldehida, metanol), - solutie concentrata (utilizat in solutie diluata 1-1000) | 200 litri | bidoane plastic de 10 litri; in depozit chimicale |
|  |  | HPPA 5% -componente: ac. peracetic 50 g/l, ac. acetic 100g/l, peroxid de hidrogen stabilizat 200g/l) - utilizat in solutie diluata 1-1000 | 75 kg | bidoane din plastic de 25 litri; in depozit chimicale |
|  |  | Agacream-flussig - hidroxid de sodiu (NAOH | 450 kg | galetusa din plastic de 20 kg in depozit chimicale |
|  |  | Virex (peroximonosulfat 50%) | 265 kg | galetusa din plastic de 50 kg in depozit chimicale |
|  |  | Var stins | 54,8 tone | Sac de hartie de 25kg In fanar |
|  |  | Viroshild glutaraldehida 105g/l, saruri ai amoniului cuaternar 100g/l | 800 litri | galetusa din plastic de 5 kg in depozit chimicale |
|  |  | Peroxan forte - acid acetic 25mg/m3, peroxid de hidrogen 1,5mg/m3 , acid peracetic 1,58 mg/m3 | 192 kg | Canistra de 24 kg |
|  |  | Ratistop | 0,04 tone | Nu se depoziteaza |
|  |  | Vaccinuri | 4 doze de vaccin/cap /serie = 685.500 doze vaccin / an | Frigider |
|  |  | Medicamente | Antibiotice 1.500 litri/an | Frigider |

Comparatie cu cerinţele BAT – Management nutritional

| BAT 4 Managementul nutrițional Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii care include una dintre tehnicile indicate sau a unei combinații a acestora. |
| --- |
| a) Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor perioadei de producție. | Hrănirea se face automatizat non stop cu un sistem de hranire cu senzori. |
| b) Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc cantitatea totală de fosfor excretat (de exemplu fitază). | Furajul este furnizat de catre firme specializate, continutul de proteine este specificat in declaratia de conformitate Se utilizeaza aditivi conform reteta furaj |
| c) Utilizarea fosfaților anorganici cu grad ridicat de digerare pentru înlocuirea parțială a surselor convenționale de fosfor din furaje. | Furajul este furnizat de catre firme specializate, continutul de proteine este specificat in declaratia de conformitate Se utilizeaza aditivi conform reteta furaj |
| Fosfor total excretat asociat BAT ( kg de P2O5 excretat/spațiu pentru animal/an ) Curcani - 0,15 - 1,0 | Bilant masic fosfor total Consum de furaj/pasare pentru a atinge greutatea de 1 kg = 1,97 kg/kg carne pasare Greutate medie pasare = 22 kg Consum mediu = 43,34 kg furaj/cap Continut de fosfor in furaj = 0,6 % Continut de fosfor ingerat ( Pregim alimentar = 0,26 kg ) Continut de fosfor in 1 kg carne = 0,19 % ( Pretentie = 0,04 kg ) Pexcretat = Pregim alimentar – Pretenție Pexcretat = 0,26 – 0,04 = 0,22 kg/spatiu/an |
| Fosfor total excretat asociat BAT ( kg de P2O5 excretat/spațiu pentru animal/an ) Pui de carne - 0,05 - 0,25 | Bilant masic fosfor total Consum de furaj/pasare pentru a atinge greutatea de 1 kg = 1,97 kg/kg carne pasare Greutate medie pasare = 2,2 kg Consum mediu = 4,33 kg furaj/cap Continut de fosfor in furaj = 0,6 % Continut de fosfor ingerat ( Pregim alimentar = 0,026 kg ) Continut de fosfor in 1 kg carne = 0,19 % ( Pretentie = 0,004 kg ) Pexcretat = Pregim alimentar – Pretenție Pexcretat = 0,026 – 0,004 = 0,22 kg/spatiu/an |

Substanţele / preparatele chimice utilizate pentru dezinfecţie, dezinsecţie si deratizare ( DDD )

| Denumirea substanţei / preparatului chimic utilizat | Clasificarea conform FDS |
| --- | --- |
|  | Formula chimica | Nr. CE | Nr. CAS | Clasa de periculozitate | Categoria de pericol | Fraza de pericol |
| Peroxan Forte ( Dezinfectant pentru industria alimentară ) |
| Acid peracetic | C2H4O3 |  | 79-21- 00 | Toxicitate acută (orală) | ( Acute Tox. 4) | H302,H332 H314,H335 |
|  |  |  |  | Provoacă iritarea pielii | Skin Irrit. 2 |  |
| Agacream ( Spumant pentru industria alimentară ) |
| Hidroxid de sodiu | NaOH | 215-185-5 | 1310-73-2 | Provoacă iritarea pielii | Met. Corr.1, Skin Corr.1, | H290 H314, |
| Etilendiaminotetraacetat de tetrasodiu | C10H12N2Na4O8 | 200-573-9 | 64-02-8 | Toxicitate acută (orală) | STOTRE 2 Acute tox 4 | H373,H290 H332,H319 |
| Alchil dimetil amino oxizi |  | 931-292-6 | - | Provoacă iritare gravă a ochilor | Eye Dam.1 | H318,H400 H302,H411 |
| 2-(2-butoxietoxi)etanol | C₈H₁₈O₃ | 203-961-6 | 112-34-5 |  | Eye Irrit. 2 | H319 |
| Alchil poliglucozidă |  | 259-217-6 | 54549-24-5 |  | Eye Dam.1 | H318 |
| Alchil eter sulfat C12-14 cu EO, sare de sodiu |  | - | 68891-38-3 |  | Eye Dam.1 | H318 |
| benzenesulfonic acid, 4-1-methylethyl),sodiumsalt |  | 239-854-6 | 15763-76-5 |  | Eye Irrit. 2 | H319 |
| Alcohols, C12-18 |  | 267-006-5 | 67762-25-8 | Toxic pentru mediul acvatic | Aquatic Acute 1, | H400,H411 |
| Virex ( Dezinfectant pentru industria alimentară ) |
| Potassium Monopersulphate |  | 274-778-7 | 70693-62-8 | Toxicitate acută (orală) Provoacă iritare gravă a ochilor Toxic pentru mediul acvatic | Acute tox 4 Eye Dam.1 STOTSE 3 Eye Irrit. 2 Aquatic Acute 1, | H302 H318 H335 H319 H400,H411 |
| Sodium Dichloroisocyan urate |  | 220-767-7 | 2893-78-9 |  |  |  |
| Sulphamic Acid |  | 226-218-8 | 5329-14-6 |  |  |  |
| Kilcox ( Dezinfectant pentru industria alimentară ) |
| Gtutaratdehida |  | 203-856-5 | 111-30-8 | Toxicitate acută (orală) Provoacă iritare gravă a ochilor Toxic pentru mediul acvatic | Acute tox 4 Eye Dam.1 STOTSE 3 Eye Irrit. 2 Aquatic Acute 1, | H302 H318 H335 H319 H400,H411 |
| Benzalkonium chloride |  | 270-425-2 | 68424- 85-1 |  |  |  |
| 4-Untoro-3- Methylphenol |  | 200-431-6 | 59-50-7 |  |  |  |
| Viroshield ( Dezinfectant pentru industria alimentară ) |
| Gtutaratdehida |  | 203-856-5 | 111-30-8 | Toxicitate acută (orală) Toxic pentru mediul acvatic | Acute tox 4 Aquatic Acute 1, | H302 H335 H400,H411 |
| Benzalkonium chloride |  | 270-425-2 | 68424- 85-1 |  |  |  |
| Ratistop ( Produs deratizare ) |
| 3-(4’bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphtylhydroxycoumarin |  | 259-980-5 | 56073-10-0 | Toxicitate acută (orală) | STOTRE 2 Acute tox 4 | H373,H290 H332,H319 |

Notă: În cadrul fermei se vor utiliza doar materii prime şi materiale achiziţionate de la furnizori autorizaţi şi vor fi însoţite, după caz, de declaraţii de conformitate, certificate sanitar veterinare, fişe cu date de securitate.

In Ferma zootehnica Ferma Feld SRL Halchiu – NU se utilizeaza precursori de droguri prevazuti de Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri.

In Ferma zootehnica Ferma Feld SRL Halchiu – NU se utilizeaza substante chimice periculoase prevazute de Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Titularul/operatorul va avea proceduri de asigurare a calităţii pentru controlul materiilor prime, pentru a se asigura că acestea nu modifică structura şi nivelul emisiilor;

6.8. Titularul activităţii/operatorul trebuie să aibă în vedere optimizarea continuă a consumului de materii prime şi materiale auxiliare, comparând consumurile proprii cu cele din documentul BREF.

6.9. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul tehnologic:

| Denumirea substanţei / preparatului chimic utilizat | Clasificarea conform FDS |
| --- | --- |
|  | Formula chimica | Nr. CE | Nr. CAS | Clasa de periculozitate | Categoria de pericol | Fraza de pericol |
| Peroxan Forte ( Dezinfectant pentru industria alimentară ) |
| Acid peracetic | C2H4O3 |  | 79-21- 00 | Toxicitate acută (orală) | ( Acute Tox. 4) | H302,H332 H314,H335 |
|  |  |  |  | Provoacă iritarea pielii | Skin Irrit. 2 |  |
| Agacream ( Spumant pentru industria alimentară ) |
| Hidroxid de sodiu | NaOH | 215-185-5 | 1310-73-2 | Provoacă iritarea pielii | Met. Corr.1, Skin Corr.1, | H290 H314, |
| Etilendiaminotetraacetat de tetrasodiu | C10H12N2Na4O8 | 200-573-9 | 64-02-8 | Toxicitate acută (orală) | STOTRE 2 Acute tox 4 | H373,H290 H332,H319 |
| Alchil dimetil amino oxizi |  | 931-292-6 | - | Provoacă iritare gravă a ochilor | Eye Dam.1 | H318,H400 H302,H411 |
| 2-(2-butoxietoxi)etanol | C₈H₁₈O₃ | 203-961-6 | 112-34-5 |  | Eye Irrit. 2 | H319 |
| Alchil poliglucozidă |  | 259-217-6 | 54549-24-5 |  | Eye Dam.1 | H318 |
| Alchil eter sulfat C12-14 cu EO, sare de sodiu |  | - | 68891-38-3 |  | Eye Dam.1 | H318 |
| benzenesulfonic acid, 4-1-methylethyl),sodiumsalt | C18H29NaO3S | 239-854-6 | 15763-76-5 |  | Eye Irrit. 2 | H319 |
| Alcohols, C12-18 |  | 267-006-5 | 67762-25-8 | Toxic pentru mediul acvatic | Aquatic Acute 1, | H400,H411 |
| Virex ( Dezinfectant pentru industria alimentară ) |
| Potassium Monopersulphate |  | 274-778-7 | 70693-62-8 | Toxicitate acută (orală) Provoacă iritare gravă a ochilor Toxic pentru mediul acvatic | Acute tox 4 Eye Dam.1 STOTSE 3 Eye Irrit. 2 Aquatic Acute 1, | H302 H318 H335 H319 H400,H411 |
| Sodium Dichloroisocyan urate |  | 220-767-7 | 2893-78-9 |  |  |  |
| Sulphamic Acid |  | 226-218-8 | 5329-14-6 |  |  |  |
| Kilcox ( Dezinfectant pentru industria alimentară ) |
| Gtutaratdehida |  | 203-856-5 | 111-30-8 | Toxicitate acută (orală) Provoacă iritare gravă a ochilor Toxic pentru mediul acvatic | Acute tox 4 Eye Dam.1 STOTSE 3 Eye Irrit. 2 Aquatic Acute 1, | H302 H318 H335 H319 H400,H411 |
| Benzalkonium chloride |  | 270-425-2 | 68424- 85-1 |  |  |  |
| 4-Untoro-3- Methylphenol |  | 200-431-6 | 59-50-7 |  |  |  |
| Viroshield ( Dezinfectant pentru industria alimentară ) |
| Gtutaratdehida |  | 203-856-5 | 111-30-8 | Toxicitate acută (orală) Toxic pentru mediul acvatic | Acute tox 4 Aquatic Acute 1, | H302 H335 H400,H411 |
| Benzalkonium chloride |  | 270-425-2 | 68424- 85-1 |  |  |  |
| Ratistop ( Produs deratizare ) |
| 3-(4’bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphtylhydroxycoumarin |  | 259-980-5 | 56073-10-0 | Toxicitate acută (orală) | STOTRE 2 Acute tox 4 | H373,H290 H332,H319 |

Produsele utilizate sunt aprobate de autoritatea sanitar - veterinara.

6.9.1. Titularul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor, pentru modificarea si aprobarea Directivelor 67/548/CE si 1999/45/CE, precum si modificarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice. Titularul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificările și completările ulterioare. Se vor respecta, de asemenea, prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

6.9.2. Titularul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.

6.9.3. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în laborator: nu este cazul;

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 140/25.10.2021, valabilă pana la 25.10.2026, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Olt, SGA Brasov.

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă :

Sursa: subteran parau Vulcanita, cod cadastral VIII-1.51.6, mal drept, hm 240, 2 foraje de mica adancime H1=40,00 m, H2=60,00 m. Qtotal=9,17 l/s.

Debite si volume  de apa potabila:

- zilnic maxim: 45,00 mc – 0,52 l/s- anual 16,42 mii mc

- zilnic maxim: 34,00 mc – 0,40 l/s- anual 12,40 mii mc

- zilnic maxim: 27,50 mc – 0,32 l/s- anual 10,00 mii mc

Funcţionarea este permanentă, 365 zile/an, 24 h/zi.

Instalatii de captare

Doua foraje, echipate cu pompe submersibile, dupa cum urmeaza:

| Sursa | Adancime foraj (m) | Nivel hidrostatic (NHst;m) | Nivel hidrodinamic (Nhd;m) | Denivelare | Debit instalat (l/s) | Pompa submersila |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foraj F1 | 40,00 | 1,90 | 6,20 | 4,30 | 5,00 | Pompa submersibila Q=15,00 mc/h, H=30,00 mCA, P=2,00 kW. |
| Foraj F2 | 60,00 | 2,70 | 7,80 | 5,10 | 4,17 |  |

Coordonate STEREO 70 pentru cele doua foraje:

Foraj 1: x=473903,99;y=543296,41;z=463,70

Foraj 2: x=474091,79;y=543402,47;z=463,75.

Instalatii de tratare: clorinare in rezervorul de stocare-vas stocare hipoclorit de sodiu cu V=60 l si pompa dozatoare Q=2 mc/h.

Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei:

De la foraje, apa este refulata prin conducte HDPE Dn 75 mm in lungime totala L=385 m la rezervorul de inmagazinare cu capacitatea de V=300 mc, suprateran, din beton. Rezervorul de apa este prevazut  cu grup de pompare (2a+1r) tip Calpeda, avand caracteristici tehnice: Q=8,00-24,00 mc/h, H=27,00-65,00mCA, P=4,00 kW, instalatie hidrofor pentru mentinerea presiunii constante pe reteaua de apa, compusa din 3 recipiente hidrofor cu V=3x24 l.

Reteaua de distributie a apei:

Din rezervorul de inmagazinare apa este distribuita printr-o retea realizata din conducte HDPE Dn 50-63-110 mm, in lungime totala L=770 m.

Apa pentru stingerea incendiilor:

Volum intagibil este de 165 mc, asigurat in rezervorul de apa cu capacitatea de V=300 mc. Rezervorul de inmagazinare apa este echipat cu grup de pompare apa pentru stingerea incendiilor (2a+1r) tip Saer, avand caracteristicile tehnice:Q=10-60 mc/h, H=54-73 mCA, P=15,00 kW, instalatie hidrofor pentru mentinerea presiunii constante pe reteaua de apa, compusa din 3 recipiente hidrofor cu V=3x80 l.

Pe reteaua de distributie apa sunt amplasati hidranti de incendiu, exteriori – 9 buc, Dn 100.

Volume de apa asigurate in sursa pentru alimentarea cu apa:

- zilnic maxim: 45,00 mc-0,52 l/s – anual 16,42 mii mc;

- zilnic mediu: 34,00 mc-0,40 l/s – anual 12,40 mii mc;

- zilnic maxim:45,00 mc-0,52 l/s – anual 16,42 mii mc

- zilnic minim: 27,50 mc-0,32 l/s – anual 10,00 mii mc.

Modul de folosire a apei:

Necesarul total de apa:

- zilnic maxim: 45 mc; zilnic mediu: 34 mc; zilnic minim:27,5 mc;

- zilnic maxim: 45 mc; zilnic mediu: 34mc; zilnic minim: 27,5 mc;

Gradul de recirculare interna a apei – nu se face recirculare.

Norme de apa realizate:

Consumul specific de apa pentru adaptarea pasarilor si pentru igiezinarea halelor se incadreaza in limitele recomandate de BREF, dupa cum urmeaza:

| Sursa valori limita | Valoare limita | Realizate in ferma |
| --- | --- | --- |
| BAT pentru nevoi fiziologice ale pasarilor | Curcani crescuti la sol: 45-100 l/serie | Curcani crescuti la sol: 49,75 l/serie |
|  | Pui de carne crescuti la sol: 4,50-11 l/cap/serie | Pui de carne crescuti la sol: 6,00 l/cap/serie |
| BAT pentru spalarea halelor | Curcani crescuti la sol: 18-30 l/mp/an | Curcani crescuti la sol: 23 l/mp/an |
|  | Pui de carne crescuti la sol: 30-48 l/mp/an | Pui de carne crescuti la sol: 53 l/mp/an |
| Muncitori; TESA | 60 l/zi/om | 60 l/zi/om |

Cerinte BAT pentru reducerea poluarii

Utilizarea materiilor prime si a materialelor auxiliare se realizeaza cu respectarea practicilor BAT in domeniu:

-studii de furajare a pasarilor si de utilizare a nutrientilor si aditivilor in stocul de furaje;

- hranirea pasarilor se face astfel incat sa se asigure o eficienta maxima de transformare furaj/greutate. Hranirea se face in functie de varsta si cerintele pasarilor astfele incat ca pe intreaga perioada de crestere se folosesc mai multe retete furajere.

- aplicarea unui management nutritional preventiv, ca masura importanta de reducere a poluarii solului;

- realizarea controlului calitatii materiilor prime pe baza unor proceduri, care sa prevada modul de actiune in caz de neconformitatii;

- folosirea materialelor ecologice pentru igienizare;

Materiile prime si materialele sunt insotite de certificate de calitate si fise tehnice de securitate, emise de furnizori;

- evidentierea lunara a consumurilor specifice de materii prime si materiale auxiliare, analiza periodica a consumurilor realizate, in vederea stabilirii eficientei utilizarii lor.

Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere si tehnologice provenite de la igienizarea halelor in perioada vidului sanitar, sunt colectate si descarcate in bazine de stocare vidanjabile, dupa cum urmeaza:

| Nr. crt. | Categoria apei | Receptori | Volum total evacuat (mc) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zilnica max. | Zilnica med. | Anual mii mc |
| 1. | Ape uzate menajere | Bazine de stocare vidanjabile | 5,90 | 4,60 | 2,14 |
| 2. | Ape tehnologice neepurate (spalare hale in perioada vidului sanitar) |  | 1,80 | 1,40 | 0,60 |

Apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar, sala de mese, sunt colectate prin retele de canalizare realizate din tuburi PVC-KG Dn 110 mm, in lungime totala L1=30 m, cu descarcare intr-un bazin de stocare vidanjabil, cu capacitatea de V1=12 mc.

Apele uzate tehnologice, provenite de la  igienizarea halelor in perioada vidului sanitar, sunt colectate prin retele de canalizare  realizate din tuburi PVC-KG Dn 200-400 mm, in lungime total L2=198 m, cu descarcare intr-un bazin de stocare vidanjabil cu capacitatea V2=30 mc.

Vidanjarea bazinelor de stocare ape uzate menajere si tehnologice se realizeaza de catre SC MARI CAR ROMA, in baza Contractului de prestari servicii nr. 358/26.01.2021, incheiat intre parti.

Apele pluviale, conventional curate, provenite de pe acoperisul constructiilor sunt colectate prin jgheaburi si burlane cu descarcare libera la nivelul solului.

Apele pluviale, provenite de pe platforme si drumuri interioare, sunt colectate printr-un sistem de rigole si printr-un canal deschis betonat L=20 m, cu descarcare intr-un put absorbant dupa ce sunt trecute printr-un separator de nisip si hidrocarburi petroliere.

Putul absorbant are adancimea H=1,8 m si este prevazut cu filtru invers din pietris si nisip.

Coordonate STEREO 70 put absorbant: x=473965,111;y=543655,763.

Statii si instalatii de epurare/preepurare: separator de nisip si hidrocarburi petroliere de tip Criber Net, pentru epurarea apelor pluviale, impurificate, inainte de descarcarea acestora in putul absorbant, dimensionat pentru un debit de 10 l/s.

Comparatie cu cerinţele BAT – Consumuri de apa

| Best Available Techniques ( BAT ) - Intensive Rearing of Poultry or Pigs - 2017 |
| --- |
| Consumuri BAT | Sectiunea din BAT / BREF | Conformare FERMA FELD SRL |
| Consum apa pentru adapare ( Water requirements of poultry farms ) |
| Pui de carne – 1,7 – 1,9 litri apa / kg furaj Pui de carne – 4,5 – 11 litri apa / cap / serie Pui de carne – 30 – 70 litri apa / cap / an | 3.2.2.1. Pag. 156 Tabel 3.11. | Pui de carne – 1,9 litri apa / kg furaj Pui de carne – 6,0 litri apa / cap / serie Pui de carne – 48,0 litri apa / cap / an |
| Curcani – 1,8 – 2,2 litri apa / kg furaj Curcani – 45 – 100 litri apa / cap / serie Curcani – 117 – 150 litri apa / cap / an |  | Curcani – 1,84 litri apa / kg furaj Curcani – 49,75 litri apa / cap / serie Curcani – 124,00 litri apa / cap / an |
| Consum apa pentru spalare ( Use of cleaning water ) |
| Pui de carne – 5 – 8 litri apa / m2 hala ( FR ) Pui de carne – 30 – 48 litri apa / m2 / an ( FR ) | 3.2.2.2. Pag. 157 Tabel 3.12. | Pui de carne – 7,0 litri apa / m2 hala Pui de carne – 53,00 litri apa / m2 / an |
| Curcani – 9 – 10 litri apa / m2 hala ( FR ) Curcani – 18– 30 litri apa / m2 / an ( FR ) |  | Curcani – 9,20 litri apa / m2 hala Curcani – 23,00 litri apa / m2 / an |

7.2. Utilizarea eficientă a energiei și a resurselor

7.2.1. Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili

# Instalatia de utilizare gaze naturale de presiune redusa este racordata la conducta stradala printr-o vana, de unde prin contorul proiectat si prin conducta subterana PE 80 SDR Dn 75 ajunge la regulatorul de la hale, asigurandu-se o presiune de 0,15 bar.

# Anual se inregistreaza un consum de aproximativ 246.781 mc  de gaze naturale.

# Reteaua de alimentare cu energie electrica a fermei este asigurata din reteaua de medie tensiune a sistemului energetic zonal, prin intermediul postului de transformare PT 20/0,4 KV – 250 kVA existent.

# Anual pentru energie electrica se inregistreaza un consum aproximativ de 492.504 kWh.

Comparatie cu cerinţele BAT – Consumuri de energie ( Franta )

| Best Available Techniques ( BAT ) - Intensive Rearing of Poultry or Pigs - 2017 |
| --- |
| Consumuri BAT | Sectiunea din BAT / BREF | Consumuri FERMA FELD SRL |
| Consum de energie ( Energy consumption ) |
| Gaz natural Curcani – 5,9 – 8,2 kg gaz / m2 / an Pui de carne – 4,7 – 8,2 kg gaz / m2 / an | 3.2.3.1. Pag. 162 Tabel 3.17. | Gaz natural Curcani – 8,00 kg gaz / m2 / an Pui de carne – 8,00 kg gaz / m2 / an |
| Energie electrica Curcani – 11,7 kWh / m2 / an Pui de carne – 15,2 kg gaz / m2 / an | 3.2.3.1. Pag. 163 Tabel 3.18. | Energie electrica Curcani – 10,00 kWh / m2 / an Pui de carne – 10,00 kg gaz / m2 / an |

Conformare  la cerinţele BAT – Distributie energie electrica ( Franta )

| Best Available Techniques ( BAT ) - Intensive Rearing of Poultry or Pigs - 2017 |
| --- |
| Consumuri BAT | Sectiunea din BAT / BREF | Consumuri FERMA FELD SRL |
| Distributie consum de energie electrica ( Distribution of electricity consumption ) |
| Ventilatie Curcani – 18,4 % Pui de carne – 48,1 % | 3.2.3.1. Pag. 163 Tabel 3.19. | Ventilatie Curcani – 15,0 % Pui de carne – 39,2 % |
| Iluminat Curcani – 41,4 % Pui de carne – 32,5 % |  | Iluminat Curcani – 35,0 % Pui de carne – 27,5 % |
| Hranire Curcani – 16,0 % Pui de carne – 4,7 % |  | Hranire Curcani – 15,0 % Pui de carne – 4,4 % |

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

## 8.1. Descrierea amplasamentului

| Sistem de proiectie Stereo 1970 | Sistem WGS 84 |
| --- | --- |
| Nr. pct | Nord | Est | Latitudine | Longitudine |
| 1 | 474137.358 | 543517.073 | 45.7656 | 25.558 |
| 2 | 473867.647 | 543957.947 | 45.7632 | 25.5637 |
| 3 | 473695.698 | 543766.717 | 45.7616 | 25.5612 |
| 4 | 473914.912 | 543411.283 | 45.7636 | 25.5566 |

Amplasamentul fermei cu suprafata ( St = 68.164,15 m2 ) este situat in zona de Nord – Nord – Est, a localităţii Hălchiu ( intravilan ), Strada Bodului, nr 740 C, jud. Braşov.

Ferma are suprafata totala ( St = 68.164,15 m2 ), din care : suprafata construita ( Sc = 33.660,41 m2 ); suprafaţă spatii verzi ( Ssv = 25.703,74 m2 ); Suprafaţă drumuri şi platforme ( Sdp =  8.800 m2 ).

Folosinta anterioara a terenului

Ferma a fost construita in anul 1932 pe o platforma gospodareasca saseasca, fiind modernizata in etape , avand o durata de existenta neintrerupta pana in prezent. Iniţial in ferma s-au crescut porci iar mai apoi pentru o scurta perioada de timp taurine, ulterior proprietarul orientându-se spre creşterea păsărilor.

Societatea Romad SRL a achiziţionat ferma in anul 2006, realizand o ultima modernizare in perioada 2009- 2011 cu fonduri europene prin proiectul: Extindere si modernizare ferma zootehnica pentru cresterea si ingrasarea curcilor. In anul 2016 ferma a fost preluata de catre SC Mego Birsa SA care a inchiriat-o catre SC Romad Otis SRL pana la finalul anului 2020 avand ca activitate principala cresterea si ingrasarea curcilor.

Incepand cu anul 2021, SC Mego Birsa SRL incheie un contract de inchiriere cu societatea Ferma Feld SRL, acesta din urma desfasurand aceeasi activitate de crestere si ingrasare curci si pui de carne.

Accesul in amplasament

Accesul se realizează din drumul judetean DJ 112A, pe un drum betonat cu lungimea cca. 500 m.

Vecinatati

| Directie cardinala | Vecinatate | Distanta [ m ] |
| --- | --- | --- |
| Nord | Teren arabil | lipit |
| Est | Teren arabil | lipit |
|  | Zonă rezidențială | 600 |
| Sud | Teren arabil | lipit |
|  | Zonă rezidențială | 400 |
|  | Drumul judetean DJ 112A | 500 |
| Sud - Vest | Zonă rezidențială | lipit |
| Vest | Zonă rezidențială | lipit |

## Folosinţa terenului din împrejurime

Ferma este amplasata în intravilanul comunei Hălchiu, Strada Bodului nr. 740 C, in imediata vecinatate la vest si sud-vest exista o zona rezidentiala, la nord si est exista terenuri de folosinţă agricolă sau fâneţe si o alta zona rezidentiala la est la cca 400 m.

La sud  la cca. 180 m se afla o ferma de creştere păsări apartinand Societatii Avicola Braşov S.A. si la cca 500 drumul judetean DJ 112A.

Arii naturale protejate

Cea mai apropiată arie naturală protejată ROSPA0037 Dumbrăviţa – Rotbav – Măgura Codlei se află la 3,5 km în vestul amplasamentului.

În sud – est la 6,7 km se află situl de importanţă comunitară ROSCI0055 Dealul Cetăţii Lempeş – Mlaştina Hărman şi rezervaţia naturală Dealul Cetăţii – Lempeş, iar în nord – est la 8,2 km se află aria de protecţie ROSPA0082 Munţii Bodoc Baraolt.

Cladiri / dotari

| Nr. obiect | Obiect | Principalele caracteristici |
| --- | --- | --- |
| 1. | Hale de crestere | 8 hale de crestere ( A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 ) sunt fiecare cu structura din beton armat, cu pereti din panouri din beton si zidarie din caramida la frontoane. Halele sunt izolate pe acoperis cu panouri tip sandwich cu vata minerala pentru prevenirea formarii condensului. Scurgerea apelor meteorice se realizeaza prin jgheaburi si burlane din tabla zincata la sol. Fiecare hala de productie are suprafata construita SC = 2152,63 m2, inaltime cornisa Hcornisa = 2,54 m si inaltime la coama , Hcoama = 5,83 m. Ferma este structurata in 2 module : 1. Primul modul este alcatuit din 3 hale ( A1, A2, A3 ) 2. Al doilea modul este alcatuit din 5 hale ( A4, A5, A6, A7, A8 ) |
| 2. | Sistem de incalzire hale de crestere | Incalzirea halelor de productie se face cu : - 20 de aeroterme cu functionare pe gaz natural ( Q = 0,6 Nm3/h ) - pentru halele de ingrasare. - 171 de tuburi radiante cu functionare pe gaz natural ( Q = 7,5 Nm3/h ) - pentru halele de tineret. |
| 3. | Sistem de iluminat hale de crestere | Instalaţie complet automatizata cu becuri economice de P = 11W/buc, de 3 culori ( 8 hale x 148 becuri/hala = 1184 becuri ) |
| 4. | Sistem de ventilatie hale de crestere | Ventilatia halelor se face atat automatizat cat si mecanic printr-un sistem alcatuit din reteaua de tubulatura din tabla si plastic Ø 1.200 mm si ventilatoare : - 3 ventilatoare de coamă Q = 13.000 m3/h, cu turaţie variabilă; - 3 ventilatoare de coamă Q = 13.000 m3/h, cu turaţie fixă; - 6 ventilatoare de perete ( frontale ) Q = 41.930 m3/h - 4 ventilatoare de perete ( laterale ) Q = 41.930 m3/h |
| 5. | Foraje hidrogeologice | Doua foraje hidrogeologice F1 ( H = 40 m ) si F2 ( H = 60 m ) amplasate in cabine din beton armat si acoperite cu pamant, echipate fiecare cu o pompa submersibile Grundfos ( Q = 15 m3/h, H = 30 mCA, P = 2 kW ) |
| 6. | Conducte de aductiune apa potabila | Aductiunea apei de la caminul forajul ( F1 ) pana la rezervorul de inmagazinare ( R ) se face prin conducta PEHD ( Dn = 75 mm, L = 300 m ). Aductiunea apei de la caminul forajul ( F2 ) pana la rezervorul de inmagazinare ( R ) se face prin conducta PEHD ( Dn = 75 mm, L = 85 m ). |
| 7. | Gospodaria de apa | Este o construcţie semi-îngropată cu structură autoportantă din beton armat ( SC = 163,7 m2, Hcornişă = 5, 05 m, Hcoamă = 5,05 m ) formată din : 1. Rezervor de apa cu V = 300 m3, construcţie semi-îngropată, pentru rezerva de incendiu şi compensarea debitelor de apa. 2. Staţie de pompare formată din : ▪ grup de pompare pentru consum menajer şi tehnologic ( 2A+1R ) tip Calpeda ( Q = 8 – 24 m3/h, H = 65 – 27 mCA, P = 4 kW ) ▪ grup de pompare pentru apa incendiu exterior ( 1A + 1R ) tip Calpeda ( Q = 10 – 60 m3/h, H = 73 – 54 mCA, P = 15 kW ) |
| 8. | Instalatie de clorinare pentru apa captata din foraje | Dezinfectia apei captate din foraje se face cu hipoclorit de sodiu ( NaClO ) care se injecteaza in fiecare conducta de aductiune de la cele 2 foraje, inainte de intrarea in rezervorul de inmagazinare. Fiecare instalatie de clorinare existenta in cladirea statiei de pompe este compusa din : 1 pompa dozatoare cu membrane tip ETATRON DLX – VFT cu capacitatea ( Q = 2 m3/h ) Un contor de apa rece cu generator de impulsuri Un recipient de stocare solutie de hipoclorit de sodiu ( V = 60 litri ) |
| 9. | Retea exterioara de distributie apa potabila | Reţeaua principala de distributie cu apă potabilă pentru cresterea pasarilor, pentru consum menajer si tehnologic şi pentru stingerea incendiilor este de tip arborescent cu conducte din PEHD ( Dn = 110 mm, L = 650 m ) pe care sunt amplasate cămine de vane pentru secţionare si racorduri de golire. Fiecare hala de productie – este conectata prin 2 conducte din PEHD ( Dn = 63 mm, L = 5 m ) la reteaua de distributie principala. Cladirea Filtrul sanitar si cladirea Sala de mese – sunt conectate prin conducte din PEHD ( Dn = 50 mm, L = 40 m ) la reteaua de distributie principala. Lungimea conductelor de distributie exterioara - Lt = 785 m |
| 10. | Retea interioara de distributie apa potabila in halele de productie | Primul modul ( 3 hale ) – are un sistem de adapare format dintr-un rezervor V = 60 litri ( amplasat la intrare, in care se face dozarea tratamentului cu vitamine, minerale si antibiotice ) din care se face distributia prin 2 linii de adapare cu adapatori cu picuratori si 4 linii de adapare cu adapatori circulare, filtru, apometru, manometru, regulator de presiune. Al doilea modul ( 5 hale ) – are un sistem de adapare format dintr-un rezervor V = 60 litri ( amplasat la intrare, in care se face dozarea tratamentului cu vitamine, minerale si antibiotice ) din care se face distributia prin 4 linii de adapare cu adapatori circulare x 30 linie, apometru, filtru, manometru, regulator de presiune. Fiecare hala de productie – are reteaua interioara de distributie apa potabila din conducte PEHD ( Dn = 63 mm, L = 600 m ) Lungimea conductelor de distributie interioara - Lt = 600 x 8 = 4.800 m |
| 11. | Hidranti de incendiu | Hidranti exteriori ( 9 buc Dn = 100 mm ) – amplasati pe reteaua exterioara de distributie apa potabila. Hidranti interiori ( 16 buc DN = 80 mm ) – amplasati pe reteaua interioara de distributie apa potabila. |
| 12. | Filtru sanitar + corp administrativ | Filtru sanitar + corp administrativ este o constructie din beton armat, cu pereti din panouri din beton si zidarie din caramida la frontoane. |
| 13. | Instalatie de incalzire si producere ACM Filtru sanitar | Centrala termica murala P = 35 kW ( Q = 2,8 Nm3/h ) - prevazuta cu instalatie de tratare a apei - Fitru anti-magnetic - FERNOX TF 1 contra impuritatilor ( Dn = 25 mm ) |
| 14. | Instalatie solara de producere apa calda Filtru sanitar | Panou solar compus din : colectori solari cu suprafaţă de absorbţie selectivă de min. 2 m2; grup de pompare solar, valva divizor, schimbător de căldură, regulator boiler bivalent de cca. V = 400 litri, cu protecţie anticorozivă; carcasa din aluminiu, presiune de lucru 10 bar. |
| 15. | Cladire sala de mese | Constructie din cu structura din beton armat, cu pereti din panouri din beton si zidarie din caramida la frontoane. Maşină de gătit tip aragaz ( Q = 0,67 Nm3/h ) – pentru prepararea hranei. |
| 16. | Instalatie de incalzire si producere ACM Sala de mese | Centrala termica murala P = 35 kW ( Q = 4,0 Nm3/h ) - prevazuta cu instalatie de tratare a apei - Fitru Y - VALVEX contra impuritatilor ( Dn = 25 mm ) |
| 17. | Fânarul | Fânarul este o constructie din beton armat ( SC = 776,2 m2, Hcornişă = 6,0 m, Hcoamă = 6,0 m ), grinzi de fundaţie din beton armat, cadre metalice transversale alcătuite din stâlpi şi ferme din profile tip KB, pane din profile tip SIGMA, contravântuiri din platbanda, închideri şi învelitori din tablă. |
| 18. | Silozuri furaje | 8 silozuri pentru furaje, cu capacitate de stocare 17 tone ( V = 26,7 m3 ). Prevazut cu baza conica, inclinatia conului la 60grade asigura o curgerea buna a furajelor stocate ( D = 2,3 m, H = 8,6 m ) |
| 19. | Sopron utilaje ferma | Sopronul este o constructie din beton armat ( SC = 720 m2, Hcornişă = 6,0 m, Hcoamă = 6,0 m ), cu stâlpi şi grinzi prefabricate din beton armat monolit. Invelitoarea şi pereţii frontali sunt din panouri izopan de 50 mm. |
| 20. | Depozit de chimicale | Depozitul este o constructie din beton armat ( SC = 135,92 m2, Hcornişă = 4, 47 m, Hcoamă = 4,97 m ), tâmplărie cu uşi şi geamuri tip termopan, folosită ca spatiu de depozitare pentru dezinfectanţi şi farmacie veterinara |
| 21. | Rezervor mobil de motorina | Rezervorul de motorina ( L = 2.772 mm, D = 1.600 mm ) din otel cu volumul total V = 5 m3, cu capacitatea de umplere maxima admisa ( 90% ) - V = 4.788 litri, prevazut cu cuva din tabla de otel in care este amplasat rezervorul, care asigura preluarea scurgerilor accidentale ( 50% din capacitatea totala a rezervorului ). Rezervorul nu este functional. |
| 22. | Incinerator cadavre | Incineratorul este amplasat in exterior, pe platforma din beton ( S = 16 m2 ) cu urmatorii parametrii : rata de ardere 30 – 50 kg/h capacitate de încărcare pe şarjă 100 – 150 kg combustibil utilizat – gaz natural Q = 7 - 9 Nm3/h cos dispersie metalic ( D = 0,4 m, H = 3,8 m ) alimentare manuală. eliminare manuală a cenuşii Incineratorul nu este functional. |
| 23. | Grup electrogen | Grupul electrogen are urmatoarele caracteristici : putere între 300 - 440 kW turaţie : 1500 rotaţii/minut tensiune - frecvenţă 400V/230V/50hz capacitate de pornire de la -30 grade C până la +50 grade C Consum motorina : 10 litri/h cos emisie gaze de ardere ( D = 0,2 m, H = 0,7 m ) tablou automatizat AR pentru trecerea automata (10 sec) de la reţeaua electrică la grupul electrogen |
| 24. | Retea de canalizare ape uzate menajere | Reţeaua de canalizare pentru colectare ape uzate menajere de la grupurile sanitare, filtrul sanitar şi de la sala de mese este construita din tuburi PVC ( Dn = 110 mm, L = 30 m ) |
| 25. | Bazin vidanjabil Ape uzate menajere | Cuva subterana din beton, acoperita cu placa de beton cu capacitatea de V = 12 m3 ( L = 2,5 m x l = 2 m x H = 2,5 m ) |
| 26. | Retea de canalizare ape uzate tehnologice | Reteaua de canalizare pentru preluarea apelor uzate tehnologice ( ape uzate provenite din spalare in perioadele vidului sanitar din halele de productie ) este alcatuita din rigole interioare conectate la o basa cu dimensiunile ( 1 m x 1 m x 1 m ) existenta la capătul fiecarei hale. Din fiecare basa apele uzate sunt evacuate intr-o reţea de canalizare construita ingropat din tuburi PVC ( Dn = 200 mm, L = 6 m - pentru fiecare hala ) si apoi racordate la un colector de canalizare ( comun pentru toate cele 8 hale de productie ), construit ingropat, din tuburi PVC ( Dn = 400 mm, L = 150 m ) |
| 27. | Retea de canalizare ape uzate pluviale | Apele pluviale uzate colectate de pe platforme si drumuri interioare sunt preluate de o reţea de rigole dalate si dirijate intr-un canal deschis, betonat cu sectiune semicirculara ( Dn = 250 mm, L = 20 m ) |
| 28. | Bazin vidanjabil Ape uzate tehnologice | Cuva subterana cilindrica, deschisa, vidanjabila cu capacitatea V = 30 m3 ( D = 4,8 m, H = 5,0 m ) |
| 29. | Separator de hidrocarburi | Separator de hidrocarburi CriberNET cu filtru coalescent si decantor de namol, cilindric, din fibra de sticla, Q = 10 litri/s |
| 30. | Put absorbant | Cuva din beton cu sectiune rectangulara acoperita cu capac perforat, din otel si scara de acces ( L = 2 m x l = 2 m, H = 1,8 m ) cu Filtru din pietris h = 0,5 – 0,7 m |
| 31. | Platforme de stocare dejecţii | 3 platforme tip bazin, semiîngropate, cu pereti din beton cu capacitatea de 2.400 m3 ( L = 60 m x l = 20 m x H = 2 m ) fiecare. Platformele sunt prevazute cu rigole de scurgere într-un bazin etanş şi vidanjabil pentru apa de infiltraţie din dejecţii. Platformele sunt prevazute cu rampe de acces auto pentru accesul mijloacelor de transport si incarcarea acestora in vederea eliminarii. |
| 32. | Camera necropsie | Constructie din beton armat ( SC = 49,28 m2 m2, Hcornişă = 2,54 m, Hcoamă = 4,36 m), cu acoperiş tip şarpantă, învelit cu tablă tip ţiglă, prevazuta cu lada frigorifica, pentru depozitarea temporara a cadavrelor in vederea eliminarii. |
| 33. | Foraje monitorizare ape subterane freatice | In amplasamentul fermei exista 2 foraje de monitorizare a apelor subterane FM1 ( H = 3,5 m ) amplasat langa Gospodaria de apa si FM2 ( H = 3,5 m ) amplasat in zona platformelor de stocare dejectii. |
| 34. | Atelier mecanic | Constructie din beton armat ( SC = 49,28 m2 ), cu stâlpi şi grinzi din prefabricate din beton armat monolit, cu sistem de acoperire din prefabricate de beton armat in care este amplasat tabloul electric 250 kVA |
| 35. | Dezinfector autovehicule | Instalatia de dezinfectare mijloace de transport este o cuva betonata amplasata la intrarea in ferma, conectata printr-o conducta din PEHD ( Dn = 25 mm, L = 5 m ). |
| 36. | Drumuri si platforme | Reţeaua de drumuri şi platforme este betonata si are suprafata totala ( SC = 8.800 m2 ). |
| 37. | Imprejmuire şi porţi de acces | Ferma este împrejmuită cu gard realizat din elemente prefabricate din beton armat ( stâlpi + placi ) cu fundaţii din beton armat monolit, cu o lungime de 1.420 m şi H = 2 m. Împrejmuirile sunt prevăzute cu porţi metalice batante din profile laminate şi panouri din plasa sudată. |

8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese:

| Nr. | Proces | Principalele caracteristici |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sistemul de crestere a pasarilor | Sistemul de creştere a păsărilor este la sol pe aşternut permanent uscat. Soluţia prezintă avantaje atât din punct de vedere ecologic ( obţinându-se deşeuri uscate ), cât şi din punct de vedere tehnologic, pentru că se obţine o mai bună calitate a cărnii. |
| 2. | Sistemul de hranire | Furajarea pasarilor se face cu ratii de furaj diferite atat cantitativ cat si al compozitiei furajului, in functie de varsta pasarilor. Cantitatea medie de furaj consumata pentru perioada de crestere a pasarilor este de: 6,9 kg de furaj/cap de pasare/serie pentru tineret si 41,2 kg de furaj/cap de pasare/serie pentru adulte. Sistemul este automat, fiind alcatuit din: buncar furaje, transport furaje, linie furaje. Buncarul de furajare este din tabla galvanizata, amplasate in afara blocurilor de crestere a pasarilor montate pe postament metalic, pe platforme de beton, cu o capacitate de stocare de 16 tone, cu scara de vizitare si kit de montare; cu posibilitate de descarcare pneumatica. Transportul de furaje se realizeaza printr-o linie transport furaje din buncarul exterior in buncarasele de pe capatul liniilor de furajare, cuprinzand tevi cu spirala de antrenare, motor de actionare : P = 0,75 kW, 400 V, 50 Hz cu senzor automat. In incinta fermei exista 8 hale prevăzute cu linii de furajare : 3 linii de hrănire suspendate pentru 4 hale care sunt prevăzute cu motoare de 0,55 kw, 230/400 V, 50 Hz, cu contactor de protecţie, elemente de linie din ţeavă galvanizată cu 2 hrănitori, hrănitori circulare automatizate şi troliu complet; 2 linii de hrănire suspendate pentru 4 hale care sunt prevăzute cu motoare de 0,55 kw, 230/400 V, 50 Hz, cu contactor de protecţie, elemente de linie din ţeava galvanizată cu 2 hrănitoare, hrănitori circulare automatizate, troliu complet. |
| 2. | Sistemul de hranire | Hranitoarele sunt optimizate atat pentru puii de o zi, cat si pentru pasari grele, iar cu ajutorul conului de protectie pentru puii de o zi si a gulerului antirisipa, hranitorul se poate transforma pentru a indeplini cerintele diferite functie de varsta. Sistemul de imbinare asigura o igiena sporita. Liniile de furajare functioneaza automat, comandate prin senzori de furaj. Sistemul de suspendare ofera confort in utilizare, acces liber in hala pentru curatenie dupa fiecare ciclu. |
| 3. | Sistemul de adapare | Sistemul de adapare este format din : 2 linii adapare cu adapatori cu picuratori si 2 linii adapare cu adapatori circulare, pentru 4 hale tineret, 4 linii de adapare cu adapatori circulare pentru 4 hale de crestere si ingrasare; sistem complet de suspendare (troliu), unitate de racord la retea cu apometru, filtru, manometru, regulator de presiune, dozator de medicamente, rezervor omogenizare. Adaparea se face prin dozare automata. |
| 4. | Asigurarea microclimatului | Microclimatul corespunzator halelor de pasari este asigurat prin ventilatie. Sistemul de microclimat functioneaza pe baza de depresiune. Aerul viciat este exhaustat de ventilatoare, iar admisia aerului proaspat se face uniform datorita depresiunii create. Clapetele de admisie prevazute cu sistem individual de directionare a aerului sunt actionate de un servomotor comandat de calculatorul de climatizare. Ventilatoarele functioneaza dupa principiul „ Multi – Step”, cu o grupa de ventilatie variabila si cinci fixe mai mari. Prin combinatiile multiple posibile se obtine intotdeauna cantitatea optima de aer cu o trecere continua la diferite valori de ventilatie. Ventilatoarele de coama cu tubulatura de directionare si clapete de inchidere sunt speciale pentru faza de crestere, cand se doreste un reglaj fin al ventilatiei si anularea influentelor vantului. Sistemul de ventilatie al obiectivului presupune: Admisie aer proaspat: 8 hale x 50 clapete /hala, din material termoizolant 8 hale x 14 jaluzele/hala, cu motoare individuale sistem de actionare centralizata cu servomotor comandat de calculator pentru fiecare hala plasa antivrabii. Exhaustare aer viciat: 3 ventilatoare de coama pentru fiecare hala, cu turatie variabila, Q = 13.000 m3/h 3 ventilatoare de coama cu turatie fixa, Q = 13.000 m3/h 10 ventilatoare de Q = 41.930 m3/h, cu turatie fixa pentru fiecare hala gratare de protectie si motoare de P = 0,37 -1,5 kW. Racire : sistem de racire cu faguri, 2 pompe de recirculare si kit de montaj. |
|  |  | Incalzire : 58 radiante de 5 kW cu functionare pe gaz metan pentru 3 hale si seturi de conectare; 4 turbosuflante de 70 kW cu functionare pe gaz metan si seturi de conectare pentru 5 hale Comanda microclimat : management complet automatizat prin calculator multicontrol avicultura cu senzori de temperatura pentru interior si exterior si senzori de umiditate. |
| 5. | Curatarea si pregatirea halelor pentru repopulare | Vidul sanitar : perioada de vid sanitar va avea o durata de 7-28 zile : - eliberarea halelor : depopulare si evacuarea in totalitate a dejectiilor - curatirea mecanica : dupa eliminarea dejectiilor, se executa curatirea mecanica a halelor si spalarea cu jet de apa cu debit mic si de inalta presiune. Apa de spalare se colecteaza in bazinele vidanjabile . - dezinfectia halelor : dupa spalarea halelor se trece la dezinfectarea acestora Depopularea – se face la lumina albastra pentru a reduce stresul |
| 6. | Colectarea dejectiilor | Indepartarea dejectiilor din hale in perioada vidului sanitar Evacuarea asternutului ( paie ) in amestec cu dejectiile se face cu schaffer-ul si se transporta pana la platformele se stocare temporare + platforma de depozitare din comuna Halchiu ( conform contract cu Societatea Agricola Heltia ) Stocarea temporara a dejectiilor Stocarea temporara a dejectiilor ( semiuscate ) se face in 3 platforme tip bazin, semiîngropate, cu pereti din beton cu capacitatea de 2.400 m3 ( L = 60 m x l = 20 m x H = 2 m ) fiecare. Colectarea apelor uzate din depozitele de dejectii Platformele de stocare dejectii sunt prevazute cu rigole de scurgere, apele de infiltraţie de la bazinele de dejecţii sunt colectate în bazinul apelor tehnologice ( V = 30 m3 ). |
| 7. | Eliminarea dejectiilor | Dejectiile sunt preluate de catre Societatea Agricola Heltia in baza contractului nr. 10/25.01.2021 |
| 8. | Depozitarea cadavrelor de pasari | Cadavrele de pasari sunt stocate temporar in Camera de necropsie - Constructie din beton prevazuta cu lada frigorifica, pentru depozitarea temporara a cadavrelor in vederea eliminarii. |
| 9. | Eliminarea cadavrelor de pasari | Cadavrele sunt transportate de catre de catre PEM PREST CAR SERVICE SRL in baza contractului nr. 195/22.02.2021 si eliminate de PRO AIR CLEAN SA |
| 10. | Incinerarea cadavrelor de pasari | Incineratorul este amplasat in exterior, pe o platforma de beton ( S = 16 m2 ) cu urmatorii parametrii : rata de ardere 30 – 50 kg/h capacitate de încărcare pe şarjă 100 – 150 kg combustibil utilizat – gaz natural Q = 7 - 9 Nm3/h cos dispersie metalic ( D = 0,4 m, H = 3,8 m ) alimentare manuală. eliminare manuală a cenuşii Camera inferioara de ardere este destinata arderii primare a deseurilor la o temperatura de 8500C. Arzatorul directioneaza flacara spre sarja de deseuri, incalzeste cuptorul si degazeifica complet materialul. Cenusarul are 2 deschideri : una spre camera de acces la focar si alta spre exterior, etansa pentru evacuarea cenusei. Camera superioara de ardere este destinata arderii complete a particolelor si gazelor nearse din camera inferioara, la o temperatura de 1.1000C. Tubulatura de evacuare a gazelor arse, cosul de fum - este destinat dispersiei gazelor de ardere, incat vecinatatile sa nu fie deranjate si totodata sa asigure un traseu post combustie pentru a avea garantia unui proces complet. INCINERATORUL NU ESTE FUNCTIONAL |

# Program de curăţenie, dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare

| Nr. crt | Substanţa utilizată | Doza aplicată | Cantitatea utilizată la o actiune DDD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dezinsecţie cu Kilcox | Pardoseala si peretele la înăltimea de 1 m. Se aplică 0,5 litri in 10 litri de apă, pentru 400 m2. | ≈ 3,0 l sol. concentrata/hală, , respectiv 3,0 x 8 hale = 24 litri/soluţie /serie + 0,5 litri / birou si filtru sanitar, aprox. 24,5 litri/serie |
| 2 | Dezinsecţie cu HPPA 5% | Pentru curatarea conductelor de apa si a instalatiilor de adapare | - utilizat in solutie diluata 1-1000 75 kg / an |
| 3 | Curaţenie mecanică – scos gunoi, desprăfuire utilaje si pereţi, măturat |  | Cantitatea de dejecţii scoasă: 925 tone /serie de curci, 2.220 tone/an ( 37 kg/loc pasăre/an ) |
| 4 | Inmuiere cu Agacream-flussig hidroxid de sodiu ( NAOH ) | pereţii si pardoseala blocului de pui – soluţie 5%, 1 litru / m2 (timp de contact 24 h) | 2.400 m2/hală x 8 hale = 19.200 litri sol. 5%, respectiv 960 kg sodă/serie |
| 5 | Spălare cu Virex ( peroximonosulfat 50% ) | pereţi, pardoseală, tavan şi utilaje soluţie 330 mlitri/100 m2 timp de contact 1 h, temp. 15oC) | ≈ 50 litri / bloc (40 litri pentru suprafeţe şi 10 litri pentru utilaje): 50 litri x 8 hale = 400 litri/serie |
| 6 | Spălare pereţi, pardoseală şi tavan, cu profijet-ul cu presiunea de 120 atm |  | Consum de apa: 0,00533 m3/m2 x 2400 m2 x 8 hale = 102 m3/serie |
| 7 | Flambare pardoseală şi perete la înălţimea de 1 m |  | ≈1 butelie propan / bloc (35 kg propan / butelie), respectiv 8 butelii propan pe serie |
| 8 | Dezinfecţie pereţi şi pardoseală cu Viroshild | soluţie 0,5%, 100 ml /10 m2 (timp contact 48 ore, temperatura în hala 15oC) | 2.400 m2 x 0,1/10 = 24 litri/bloc 24 x 8 hale = 192 litri/serie soluţie 0,5%, concentrat 1 litru/serie |
| 9 | Văruit pereţi şi pardoseala blocului | soluţie 20%, 1 litru / m2 (timp de contact 12 h) | 2400 x1 = 2400 litri/hală 2.400 litri/hală x 8 hale = 19.200 litri sol 20%, respectiv 3.840 kg substanţă solidă/serie |
| 10 | Deratizare în halele şi anexele blocului | Deratizare în halele şi anexele blocului cu Lanirat | ≈1,08 l sol concentrată / bloc, respectiv 1,08 x 8 hale = 8,64 l/an soluţie concentrată /serie |
| 11 | Introducerea în hale a aşternutului |  | Cantitate de aşternut utilizată: Curcani femele: 14 kg/animal/an x 30.000 = 420.000 kg/an Curcani masculi: 21 kg/animal/an x 30.000 = 630.000 kg/an Total 1050 t/an, pentru o serie: 1050:2,4 = 438 tone/serie 0,5 kg/pui/serie x 310.000= 155.000 kg/serie, respectiv 930 t/an |
| 12 | Aspersare aşternut | Solutie 0,5%, 100 ml/m2 (timp de contact 1 h, temp. din hala 15oC) | 6 litri/hala x 8hale = 48 litri/serie |
| 13 | Dezinfecţia aleilor şi platformelor dintre blocuri | sodă caustică – soluţie 5%, 1 litru / m2 | 900 kg / toate suprafeţele exterioare betonate care se dezinfectează/an |
| 14 | Deratizare în incinta fermei, în jurul blocurilor şi la fânar | Ratistop – 22 mg / kg grau. | 2 kg / exteriorul blocurilor/an |

8.2.2. Activitatile conexe legate tehnic de fluxul tehnologic sunt:

- Captare apă –

- Incinerarea cadavrelor – nu este functional;

8.2.3 Alte activitati desfasurate pe amplasament:

- Managementul deseurilor;

- Alimentarea cu energie electrica (medie tensiune si transformare la joasa tensiune);

- Alimentarea cu gaze naturale şi SRM;

8.2.4 Alte condiţii de funcţionare decît cele normale: nu este cazul.

Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța globală este aplicată o bună organizare internă (conformare cu BAT 2):

| BAT 2: Buna organizare internă Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța globală, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate |
| --- |
| a) Amplasarea corespunzătoare a instalației/fermei și o bună amenajare spațială a activităților pentru : - a reduce transporturile de animale și de materiale ( inclusiv a dejecțiilor animaliere ); | Accesul in ferma se face din DJ 112 A pe un drum betonat. Transporturile de animale și de materiale ( inclusiv a dejecțiilor animaliere ) efectuate de catre prestatori de servicii se desfasoara in bune conditii de trafic. |
| a) Amplasarea corespunzătoare a instalației/fermei și o bună amenajare spațială a activităților pentru : - a asigura distanțe adecvate față de receptorii sensibili care au nevoie de protecție; | Ferma este situata în intravilanul comunei, în zona de Nord – Nord – Est a loc. Halchiu Ferma are următoarele vecinătăţi : - la vest la 310 metri de limita fermei se află zona locuită a comunei Hălchiu; - la sud-vest la 400 metri de limita fermei se află zona locuită a comunei Hălchiu; - la sud la aproximativ 180 metri se află o fermă de creştere a păsărilor ( Avicola Braşov S.A.) şi DJ 112A; - la nord şi est în imediata vecinătate a obiectivului se află teren arabil. |
| a) Amplasarea corespunzătoare a instalației/fermei și o bună amenajare spațială a activităților pentru : - a lua în considerare condițiile climatice existente (de exemplu vântul și precipitațiile); | Vântul in zona fermei are directiile predominante dinspre nord-est si nord-vest si viteze medii cuprinse între 1,5 si 3,2 m/s. Amplasamentul istoric al fermei a fost ales astfel incat vanturile sa nu aiba influenta asupra zonei rezidentiale a localitatii Halchiu. Precipitatiile medii anuale in zona fermei sunt de 500 - 700 mm/an, amplasamentul fermei nu este inundabil. |
| a) Amplasarea corespunzătoare a instalației/fermei și o bună amenajare spațială a activităților pentru : - a lua în considerare capacitatea potențială de dezvoltare ulterioară a fermei; | Ferma este alcatuita din 8 hale ( A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 ) fiecare cu structura din beton armat, cu pereti din panouri din beton si zidarie din caramida la frontoane. Halele sunt izolate pe acoperis cu panouri tip sandwich cu vata mineral pentru prevenirea formarii condensului. Scurgerea apelor meteorice se realizeaza prin jgheaburi si burlane din tabla zincata la sol Fiecare hala de productie are suprafata construita SC = 2152,63 m2, inaltime cornisa Hcornisa = 2,54 m si inaltime la coama Hcoama = 5,83 m. Ferma este structurata in 2 module : 1. Primul modul este alcatuit din 4 hale ( A1, A2, A3,A4 ) pentru crestere tineret curcani/pui de carne 2. Al doilea modul este alcatuit din 4 hale ( A5, A6, A7, A8 ) pentru ingrasare curcani/pui de carne Filtru sanitar ( corp administrativ ) este o constructie din cu structura din beton armat, cu pereti din panouri din beton si zidarie din caramida la frontoane. Halele de productie sunt izolate pe acoperis cu vata minerala si tabla.Scurgerea apelor meteorice se realizeaza prin jgheaburi si burlane din tabla zincata la trotuar. Ferma are o buna amenajare spatiala a halelor de productie, nu exista constructii apropiate unele de altele, exista teren viran suficient, dar nu sunt planificate constructii sau instalatii noi in viitorul apropiat. Gospodaria de apa este o constructie semi-ingropata din beton armat care cuprinde rezervor de inmagazinare si statia de pompe. |
| a) Amplasarea corespunzătoare a instalației / fermei și o bună amenajare spațială a activităților pentru : - a preveni contaminarea apelor. | Ferma este prevazuta cu canale deschise de preluare a apelor pluviale si descarcarea acestora intr-un separator de hidrocarburi si descarcate intr-un put filtrant. Apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar sunt evacuate intr-un bazin betonat vidanjabil cu volumul V = 70 m3. Apele uzate tehnologice provenite de la spalarea halelor sunt evacuate intr-un bazin betonat vidanjabil cu volumul V = 200 m3. Apele uzate sunt vidanjate periodic si evacuate MARI CAR SRL in baza contractului nr. 358/26.01.2021. |
| b) Educarea și formarea personalului, în special pentru: - reglementări relevante, creșterea animalelor, sănătatea și bunăstarea animalelor, gestionarea dejecțiilor animaliere, siguranța lucrătorilor; | Societatea FERMA FELDSRL asigura educarea si formarea personalului prin instruiri periodice in domeniul alimentar, a sigurantei alimentelor, gestiunii deseurilor si sanatatii umane Transportul dejecțiilor animaliere se face de catre societati autorizate; In amplasament nu se imprastie pe sol dejecții animaliere; |
| b) Educarea și formarea personalului, în special pentru: - transportul și împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere; |  |
| b) Educarea și formarea personalului, în special pentru: - transportul și împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere; |  |
| b) Educarea și formarea personalului, în special pentru: - planificarea activităților; | Societatea FERMA FELD SRL asigura educarea si formarea personalului prin instruiri periodice in situatiilor de urgenta |
| b) Educarea și formarea personalului, în special pentru: - planificarea și gestionarea situațiilor de urgență; |  |
| b) Educarea și formarea personalului, în special pentru: - repararea și întreținerea echipamentelor. | Repararea si intretinerea echipamentelor este facuta de firme de service, reparatiile minore sunt facute de catre personalul angajat |
| c) Pregătirea unui plan de urgență pentru a face față emisiilor și incidentelor neprevăzute, cum ar fi poluarea corpurilor de apă. Acesta poate include : - un plan al fermei care cuprinde sistemele de canalizare și sursele de apă / efluenți; | Societatea FERMA FELD SRL are planuri de retele de alimentare cu apa si canalizare ale amplasamentului fermei. |
| c) Pregătirea unui plan de urgență pentru a face față emisiilor și incidentelor neprevăzute, cum ar fi poluarea corpurilor de apă. Acesta poate include : - planuri de acțiune pentru intervenție în cazul unor evenimente posibile ( de exemplu incendii, scurgeri ale depozitelor de dejecții lichide sau prăbușirea acestora, scurgerea necontrolată din grămezile de dejecții animaliere, scurgeri de combustibil ); | Pentru prevenirea poluarilor accidentale, stocarea dejectiilor se face in 3 platforme tip bazin, semiîngropate, cu pereti din beton cu capacitatea de 2.400 m3 ( L = 60 m x l = 20 m x H = 2 m ) fiecare. Platformele sunt prevazute cu rigole de scurgere într-un bazin etanş şi vidanjabil pentru apa de infiltraţie din dejecţii. Platformele sunt prevazute cu rampe de acces auto pentru accesul mijloacelor de transport si incarcarea acestora in vederea eliminarii |
| c) Pregătirea unui plan de urgență pentru a face față emisiilor și incidentelor neprevăzute, cum ar fi poluarea corpurilor de apă. Acesta poate include : - echipamentele disponibile pentru gestionarea unui incident de poluare ( de exemplu echipament pentru blocarea drenărilor în teren, îndiguirea șanțurilor, baraje flotante pentru scurgerile de combustibil ). | Pentru monitorizarea calitatii apelor freatice in caz de poluari accidentale pe amplasament exista 2 foraje piezometrice cu h = 3,5 m. Pe amplasament exista un rezervor mobil de motorina ( nefunctional ), prevazut cu cuva de retentie pentru colectarea scurgerilor accidentale de motorina |
| d) Verificarea, repararea și întreținerea periodică a structurilor și a echipamentelor, cum ar fi : - depozitele de dejecții lichide; - pompele pentru dejecții lichide, dispozitive de amestec, separatoare și irigatoare; - sistemele de aprovizionare cu apă și furaje; - sistemul de ventilație și senzorii de temperatură; - silozurile și echipamentele de transport (supape, țevi) - sistemele de purificare a aerului ( inspecții periodice ) | Platformele pentru dejecţii, rigolele si bazinul pentru apa de infiltraţie sunt verificate si decolmatate periodic.Sistemele de aprovizionare cu apă și furaje, silozurile, sistemele de transport furaje, sistemul de ventilație a halelor și senzorii de temperatură, sistemele de purificare a aerului sunt automatizate si sunt verificate periodic de catre firme de service autorizate. |
| d) Verificarea, repararea și întreținerea periodică a structurilor și a echipamentelor, curățenia fermei și gestionarea dăunătorilor. | Pentru combaterea daunatorilor ( soareci si sobolani ) sunt prevazute capcane ( statii de intoxicare ) |
| e) Depozitarea animalelor moarte astfel încât să se prevină sau să se reducă emisiile. | Depozitarea animalelor moarte se face intr-o cladire exterioara in lada frigorifica |

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

| BAT | Cerința caracteristică BAT | Tehnica BAT | Modul de conformare FERMA FELD SRL cu cerintele BAT |
| --- | --- | --- | --- |
| BAT 1 | Sisteme de management de mediu Pentru a îmbunătăți performanța de mediu globală a fermelor, BAT constau în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu ( EMS ) | Un sistem de management de mediu ( EMS ) care încorporează toate caracteristicile următoare : 1. angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare; 2. definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației; 3. planificarea și stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor și a țintelor, în corelare cu planificarea financiară și cu investițiile; 4. punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție special : (a) structurii și responsabilității; (b) formării, conștientizării și competenței; (c) comunicării; (d) implicării angajaților; (e) documentației; (f) controlului eficient al proceselor; (g) programelor de întreținere; (h) pregătirii și intervenției în caz de urgență; (i) garantării conformității cu legislația in domeniul mediului; 5. verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție special : (a) monitorizării și măsurării (b) măsurilor corective și preventive; (c) păstrării evidențelor; (d) auditului intern sau extern independent (dacă este posibil), pentru a se stabili dacă EMS respectă sau nu dispozițiile prevăzute și dacă acesta a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător; 6. revizuirea de către conducerea superioară a EMS și a conformității, a adecvării și a eficacității continue. 7. urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate; 8. luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației încă din etapa de proiectare a unei noi instalații și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare; 9. aplicarea evaluărilor sectoriale comparative | Sistemul de management de mediu al societatii FERMA FELDSRL cuprinde : angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare; politica de mediu care include îmbunătățirea continuă a performanței de mediu obiective de mediu proceduri si instructiuni pentru : instruirea si formarea angajatilor intretinere si reparatii pregatire si interventie in caz de urgenta 5. verificarea performanței actiuni preventive si corective monitorizare controlul documentelor audit intern 6. revizuirea sistemul de management de mediu se face ori de cate ori sunt cerinte legale in domeniu 7. Tehnologia de crestere a curcanilor si puilor de carne este de crestere la sol, fiind automatizata 100 % 8. in amplasament nu se dezafecteaza nici o instalatie si nu este in constructie nici o noua instalatie. 9. evaluarile sectoriale sunt facute ori de cate ori este necesar cu ocazia schimbarilor legislative |
|  |  | 10. punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului ( a se vedea BAT 9 ); | 10. punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului – nu este aplicabil, in amplasament nu functioneaza surse de zgomot semnificative, nu s-au inregistrat reclamatii pentru zgomot. |
|  |  | 11. punerea în aplicare a unui plan de gestionare a mirosului ( a se vedea BAT 12 ). | 11. punerea în aplicare a unui plan de gestionare a mirosului – nu este aplicabil, in amplasament mirosul este nesemnificativ, nu s-au inregistrat reclamatii pentru miros. |
| AT 2 | Buna organizare internă Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța globală, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate | a) Amplasarea corespunzătoare a instalației/fermei și o bună amenajare spațială a activităților pentru : - a reduce transporturile de animale și de materiale ( inclusiv a dejecțiilor animaliere ); | Accesul in ferma se face din DJ 112 A pe un drum betonat. Transporturile de animale și de materiale ( inclusiv a dejecțiilor animaliere ) efectuate de catre prestatori de servicii se desfasoara in bune conditii de trafic. |
|  |  | a) Amplasarea corespunzătoare a instalației/fermei și o bună amenajare spațială a activităților pentru : - a asigura distanțe adecvate față de receptorii sensibili care au nevoie de protecție; | Ferma este situata în intravilanul comunei, în zona de Nord – Nord – Est a loc. Halchiu Ferma are următoarele vecinătăţi : - la vest la 310 metri de limita fermei se află zona locuită a comunei Hălchiu; - la sud-vest la 400 metri de limita fermei se află zona locuită a comunei Hălchiu; - la sud la aproximativ 180 metri se află o fermă de creştere a păsărilor ( Avicola Braşov S.A.) şi DJ 112A; - la nord şi est în imediata vecinătate a obiectivului se află teren arabil. |
|  |  | a) Amplasarea corespunzătoare a instalației/fermei și o bună amenajare spațială a activităților pentru : - a lua în considerare condițiile climatice existente (de exemplu vântul și precipitațiile); | Vântul in zona fermei are directiile predominante dinspre nord-est si nord-vest si viteze medii cuprinse între 1,5 si 3,2 m/s. Amplasamentul istoric al fermei a fost ales astfel incat vanturile sa nu aiba influenta asupra zonei rezidentiale a localitatii Halchiu. Precipitatiile medii anuale in zona fermei sunt de 500 - 700 mm/an, amplasamentul fermei nu este inundabil. |
|  |  | a) Amplasarea corespunzătoare a instalației/fermei și o bună amenajare spațială a activităților pentru : - a lua în considerare capacitatea potențială de dezvoltare ulterioară a fermei; | Ferma este alcatuita din 8 hale ( A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 ) fiecare cu structura din beton armat, cu pereti din panouri din beton si zidarie din caramida la frontoane. Halele sunt izolate pe acoperis cu panouri tip sandwich cu vata mineral pentru prevenirea formarii condensului. Scurgerea apelor meteorice se realizeaza prin jgheaburi si burlane din tabla zincata la sol Fiecare hala de productie are suprafata construita SC = 2152,63 m2, inaltime cornisa Hcornisa = 2,54 m si inaltime la coama Hcoama = 5,83 m. Ferma este structurata in 2 module : 1. Primul modul este alcatuit din 4 hale ( A1, A2, A3,A4 ) pentru crestere tineret curcani/pui de carne 2. Al doilea modul este alcatuit din 4 hale ( A5, A6, A7, A8 ) pentru ingrasare curcani/pui de carne Filtru sanitar ( corp administrativ ) este o constructie din cu structura din beton armat, cu pereti din panouri din beton si zidarie din caramida la frontoane. Halele de productie sunt izolate pe acoperis cu vata minerala si tabla.Scurgerea apelor meteorice se realizeaza prin jgheaburi si burlane din tabla zincata la trotuar. Ferma are o buna amenajare spatiala a halelor de productie, nu exista constructii apropiate unele de altele, exista teren viran suficient, dar nu sunt planificate constructii sau instalatii noi in viitorul apropiat. Gospodaria de apa este o constructie semi-ingropata din beton armat care cuprinde rezervor de inmagazinare si statia de pompe. |
|  |  | a) Amplasarea corespunzătoare a instalației / fermei și o bună amenajare spațială a activităților pentru : - a preveni contaminarea apelor. | Ferma este prevazuta cu canale deschise de preluare a apelor pluviale si descarcarea acestora intr-un separator de hidrocarburi si descarcate intr-un put filtrant. Apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar sunt evacuate intr-un bazin betonat vidanjabil cu volumul V = 70 m3. Apele uzate tehnologice provenite de la spalarea halelor sunt evacuate intr-un bazin betonat vidanjabil cu volumul V = 200 m3. Apele uzate sunt vidanjate periodic si evacuate MARI CAR SRL in baza contractului nr. 358/26.01.2021. |
|  |  | b) Educarea și formarea personalului, în special pentru: - reglementări relevante, creșterea animalelor, sănătatea și bunăstarea animalelor, gestionarea dejecțiilor animaliere, siguranța lucrătorilor; | Societatea FERMA FELDSRL asigura educarea si formarea personalului prin instruiri periodice in domeniul alimentar, a sigurantei alimentelor, gestiunii deseurilor si sanatatii umane Transportul dejecțiilor animaliere se face de catre societati autorizate; In amplasament nu se imprastie pe sol dejecții animaliere; |
|  |  | b) Educarea și formarea personalului, în special pentru: - transportul și împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere; |  |
|  |  | b) Educarea și formarea personalului, în special pentru: - transportul și împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere; |  |
|  |  | b) Educarea și formarea personalului, în special pentru: - planificarea activităților; | Societatea FERMA FELD SRL asigura educarea si formarea personalului prin instruiri periodice in situatiilor de urgenta |
|  |  | b) Educarea și formarea personalului, în special pentru: - planificarea și gestionarea situațiilor de urgență; |  |
|  |  | b) Educarea și formarea personalului, în special pentru: - repararea și întreținerea echipamentelor. | Repararea si intretinerea echipamentelor este facuta de firme de service, reparatiile minore sunt facute de catre personalul angajat |
|  |  | c) Pregătirea unui plan de urgență pentru a face față emisiilor și incidentelor neprevăzute, cum ar fi poluarea corpurilor de apă. Acesta poate include : - un plan al fermei care cuprinde sistemele de canalizare și sursele de apă / efluenți; | Societatea FERMA FELD SRL are planuri de retele de alimentare cu apa si canalizare ale amplasamentului fermei. |
|  |  | c) Pregătirea unui plan de urgență pentru a face față emisiilor și incidentelor neprevăzute, cum ar fi poluarea corpurilor de apă. Acesta poate include : - planuri de acțiune pentru intervenție în cazul unor evenimente posibile ( de exemplu incendii, scurgeri ale depozitelor de dejecții lichide sau prăbușirea acestora, scurgerea necontrolată din grămezile de dejecții animaliere, scurgeri de combustibil ); | Pentru prevenirea poluarilor accidentale, stocarea dejectiilor se face in 3 platforme tip bazin, semiîngropate, cu pereti din beton cu capacitatea de 2.400 m3 ( L = 60 m x l = 20 m x H = 2 m ) fiecare. Platformele sunt prevazute cu rigole de scurgere într-un bazin etanş şi vidanjabil pentru apa de infiltraţie din dejecţii. Platformele sunt prevazute cu rampe de acces auto pentru accesul mijloacelor de transport si incarcarea acestora in vederea eliminarii |
|  |  | c) Pregătirea unui plan de urgență pentru a face față emisiilor și incidentelor neprevăzute, cum ar fi poluarea corpurilor de apă. Acesta poate include : - echipamentele disponibile pentru gestionarea unui incident de poluare ( de exemplu echipament pentru blocarea drenărilor în teren, îndiguirea șanțurilor, baraje flotante pentru scurgerile de combustibil ). | Pentru monitorizarea calitatii apelor freatice in caz de poluari accidentale pe amplasament exista 2 foraje piezometrice cu h = 3,5 m. Pe amplasament exista un rezervor mobil de motorina ( nefunctional ), prevazut cu cuva de retentie pentru colectarea scurgerilor accidentale de motorina |
|  |  | d) Verificarea, repararea și întreținerea periodică a structurilor și a echipamentelor, cum ar fi : - depozitele de dejecții lichide; - pompele pentru dejecții lichide, dispozitive de amestec, separatoare și irigatoare; - sistemele de aprovizionare cu apă și furaje; - sistemul de ventilație și senzorii de temperatură; - silozurile și echipamentele de transport (supape, țevi) - sistemele de purificare a aerului ( inspecții periodice ) | Platformele pentru dejecţii, rigolele si bazinul pentru apa de infiltraţie sunt verificate si decolmatate periodic.Sistemele de aprovizionare cu apă și furaje, silozurile, sistemele de transport furaje, sistemul de ventilație a halelor și senzorii de temperatură, sistemele de purificare a aerului sunt automatizate si sunt verificate periodic de catre firme de service autorizate. |
|  |  | d) Verificarea, repararea și întreținerea periodică a structurilor și a echipamentelor, curățenia fermei și gestionarea dăunătorilor. | Pentru combaterea daunatorilor ( soareci si sobolani ) sunt prevazute capcane ( statii de intoxicare ) |
|  |  | e) Depozitarea animalelor moarte astfel încât să se prevină sau să se reducă emisiile. | Depozitarea animalelor moarte se face intr-o cladire exterioara in lada frigorifica |
| BAT 3 | Managementul nutrițional Pentru a reduce azotul total excretat și emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate sau a unei combinații a acestora. | a) Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili. | Furajul este furnizat de catre firme specializate, continutul de proteine este specificat in declaratia de conformitate Se utilizeaza aditivi conform reteta furaj |
|  |  | b) Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. | Hrănirea se face automatizat non stop cu un sistem de hranire cu senzori. |
|  |  | c) Adăugarea unei cantități controlate de aminoacizi esențiali la un regim alimentar cu un nivel scăzut de proteine brute. | Furajul este furnizat de catre firme specializate, continutul de proteine este specificat in declaratia de conformitate Se utilizeaza aditivi conform reteta furaj |
|  |  | d) Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat. | Furajul este furnizat de catre firme specializate, continutul de proteine este specificat in declaratia de conformitate Se utilizeaza aditivi conform reteta furaj |
|  |  | Azot total excretat asociat BAT ( kg de N excretat/spațiu pentru animal/an) Curcani - 1,0 - 2,3(3) (3) Limita superioară a intervalului este asociată creșterii curcanilor. | CRESTEREA CURCANILOR Bilant masic azot total Consum de furaj/pasare pentru a atinge greutatea de 1 kg = 1,97 kg/kg carnecurcan Greutate medie pasare = 22 kg Consum mediu = 43,34 kg furaj/cap pasare Continut de proteine in furaj = 16,99 % Continut de proteine ingerat ( Nregim alimentar = 7,36 kg ) Continut de azot in 1 kg carne 29 % ( Nretentie = 6,38 kg ) Nexcretat = Nregim alimentar – Nretenție Nexcretat = 7,36 – 6,38 = 0,98 kg/spatiu/an |
|  |  | Azot total excretat asociat BAT ( kg de N excretat/spațiu pentru animal/an) Pui de carne - 0,2 – 0,6 | CRESTEREA PUILOR DE CARNE Bilant masic azot total Consum de furaj/pasare pentru a atinge greutatea de 1 kg = 1,97 kg/kg carne pui Greutate medie pasare = 2,2 kg Consum mediu = 4,33 kg furaj/cap pasare Continut de proteine in furaj = 16,99 % Continut de proteine ingerat ( Nregim alimentar = 0,74 kg ) Continut de azot in 1 kg carne 27 % ( Nretentie = 0,59 kg ) Nexcretat = Nregim alimentar – Nretenție Nexcretat = 0,74– 0,59 = 0,15 kg/spatiu/an |
| BAT 4 | Managementul nutrițional Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii care include una dintre tehnicile indicate sau a unei combinații a acestora. | a) Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor perioadei de producție. | Hrănirea se face automatizat non stop cu un sistem de hranire cu senzori. |
|  |  | b) Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc cantitatea totală de fosfor excretat (de exemplu fitază). | Furajul este furnizat de catre firme specializate, continutul de proteine este specificat in declaratia de conformitate Se utilizeaza aditivi conform reteta furaj |
|  |  | c) Utilizarea fosfaților anorganici cu grad ridicat de digerare pentru înlocuirea parțială a surselor convenționale de fosfor din furaje. | Furajul este furnizat de catre firme specializate, continutul de proteine este specificat in declaratia de conformitate Se utilizeaza aditivi conform reteta furaj |
|  |  | Fosfor total excretat asociat BAT ( kg de P2O5 excretat/spațiu pentru animal/an ) Curcani - 0,15 - 1,0 | Bilant masic fosfor total Consum de furaj/pasare pentru a atinge greutatea de 1 kg = 1,97 kg/kg carne pasare Greutate medie pasare = 22 kg Consum mediu = 43,34 kg furaj/cap Continut de fosfor in furaj = 0,6 % Continut de fosfor ingerat ( Pregim alimentar = 0,26 kg ) Continut de fosfor in 1 kg carne = 0,19 % ( Pretentie = 0,04 kg ) Pexcretat = Pregim alimentar – Pretenție Pexcretat = 0,26 – 0,04 = 0,22 kg/spatiu/an |
|  |  | Fosfor total excretat asociat BAT ( kg de P2O5 excretat/spațiu pentru animal/an ) Pui de carne - 0,05 - 0,25 | Bilant masic fosfor total Consum de furaj/pasare pentru a atinge greutatea de 1 kg = 1,97 kg/kg carne pasare Greutate medie pasare = 2,2 kg Consum mediu = 4,33 kg furaj/cap Continut de fosfor in furaj = 0,6 % Continut de fosfor ingerat ( Pregim alimentar = 0,026 kg ) Continut de fosfor in 1 kg carne = 0,19 % ( Pretentie = 0,004 kg ) Pexcretat = Pregim alimentar – Pretenție Pexcretat = 0,026 – 0,004 = 0,22 kg/spatiu/an |
| BAT 5 | Utilizarea eficientă a apei Pentru utilizarea eficientă a apei, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate | a) Menținerea unei evidențe a utilizării apei. | Consumul de apa este inregistrat in Registrul consumuri apa in format electronic |
|  |  | b) Detectarea și repararea scurgerilor de apă. | Conform procedura de intretinere se face zilnic |
|  |  | c) Utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune pentru curățarea adăposturilor pentru animale și a echipamentelor. | Aparatele de curățare cu înaltă presiune se utilizeaza doar dupa depopularea halelor de productie la schimbarea ciclului de crestere. |
|  |  | d) Selectarea și utilizarea echipamentului corespunzător ( de exemplu adăpători de tip biberon, adăpători circulare, jgheaburi cu apă ) pentru anumite categorii de animale, garantând, în același timp, disponibilitatea apei (ad libitum). | Pentru utilizarea eficienta a apei potabile se utileaza adapatori tip clopot si linii de apa cu picuratori. |
|  |  | e) Verificarea și (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile. | Instalatiile de masurare a debitelor de apa captata din foraje au buletine de verificare metrologica in termen. |
|  |  | f) Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apă utilizată pentru curățenie. | Nu se reutilizeaza apa meteorica pentru curatenie |
| BAT 6 | Emisii provenite din ape uzate Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate | a) Menținerea suprafeței zonelor murdare din curte la un nivel cât mai redus posibil. | Platformele betonate din ferma sunt curatate periodic de catre personalul angajat, apa uzata rezultata din spalare este evacuata in rigolele si apoi evacuate intr-un separator de hidrocarburi si descarcate intr-un put filtrant. |
|  |  | b) Reducerea la minimum a consumului de apă. | Consumul de apa este redus cca. 1,5 litri/m2 |
|  |  | c) Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate. | Apele pluviale sunt preluate in rigolele existente si apoi evacuate intr-un separator de hidrocarburi si descarcate intr-un put filtrant. |
| BAT 7 | Emisii provenite din ape uzate Pentru a reduce emisiile în apă provenite din apele uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate | a) Scurgerea apelor uzate către un container special sau un depozit pentru dejecțiile lichide. | Apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar sunt evacuate intr-un bazin betonat vidanjabil cu volumul V = 70 m3. Apele uzate tehnologice provenite de la spalarea halelor sunt evacuate intr-un bazin betonat vidanjabil cu volumul V = 200 m3. Apele uzate sunt vidanjate periodic si evacuate intr-o statie de epurare de catre Societatea MARI CAR SRL in baza contractului nr. 358/26.01.2021. |
|  |  | b) Epurarea apelor uzate. | Pentru epurarea apelor pluvial este prevazut un separator de hidrocarburi tip CriberNET ( Q = 10 litri/s ) alcatuit ditru-un decantor de namol si un separator cu filtru coalescent |
|  |  | c) Împrăștierea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigații, cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bară de împrăștiere. | Nu se imprastie pe solul fermei nici un fel de dejectii din procesul de crestere, dejectiile, aceastea sunt preluate de catre Societatea Agricola Heltia in baza contractului nr. 10/25.01.2021 |
| BAT 8 | Utilizarea eficientă a energiei Pentru utilizarea eficientă a energiei în cadrul unei ferme, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate | a) Sisteme de încălzire/răcire și de ventilație cu eficiență ridicată. | Incalzirea halelor de productie se face cu : - 20 de aeroterme (pentru halele de ingrasare) cu functionare pe gaz natural - 171 de tuburi radiante ( pentru halele de tineret ) cu functionare pe gaz natural. Ventilatia halelor se face mecanic printr-un sistem alcatuit din reteaua de tubulatura din tabla si plastic Ø 1.200 mm si ventilatoare : - 3 ventilatoare de coamă Q = 13.000 m3/h, cu turaţie variabilă; - 3 ventilatoare de coamă Q = 13.000 m3/h, cu turaţie fixă; - 6 ventilatoare de perete ( frontale ) Q = 41.930 m3/h - 4 ventilatoare de perete ( laterale ) Q = 41.930 m3/h Incalzirea filtrului sanitar si a salii de mese se face cu 2 centrale termice murale cu functionare pe gaz natural. |
|  |  | b) Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire și de ventilație și gestionarea acestora, în special în cazul în care se utilizează sisteme de purificare a aerului. | Halele de productie nu sunt prevazute cu sisteme de purificare a aerului |
|  |  | c) Izolarea pereților, a podelelor și/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale. | Halele de productie sunt izolate pe acoperis cu panouri tip sandwich cu vata minerala. |
|  |  | d) Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. | Iluminatul este automatizat si asigurat cu becuri economice 11w/bec, 148 becuri/ hala |
|  |  | e) Utilizarea schimbătoarelor de căldură. Poate fi utilizat unul dintre următoarele sisteme : 1. aer-aer; 2. aer-apă; 3. aer-sol. | Nu sunt prevazute schimbatoare de caldura |
|  |  | f) Utilizarea pompelor de căldură pentru recuperarea căldurii. | Nu sunt prevazute pompe de caldura pentru recuperea caldurii |
|  |  | g) Recuperarea căldurii prin intermediul podelei cu așternut prevăzute cu sistem de încălzire și răcire (sistem „combideck”). | Nu sunt prevazute sisteme de recuperare a caldurii din podele |
|  |  | h) Utilizarea ventilației naturale. | Nu se utilizeaza ventilatie naturala |
| BAT 9 | Emisii de zgomot Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile sonore, BAT constau în elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului, care face parte din sistemul de management de mediu | (i) un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea zgomotului; (iii) un protocol pentru răspunsul la evenimentele sonore identificate; (iv) un program de reducere a zgomotului, conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile sonore, pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor sonore anterioare și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele sonore. BAT 9 sunt aplicabile doar în cazurile în care se preconizează și/sau s-a dovedit o poluare fonică la nivelul receptorilor sensibili. | Nu s-au inregistrat reclamatii cauzate de poluare fonica la nivelul receptorilor sensibili ( zona rezidentiala din vecinatate ) |
| BAT 10 | Emisii de zgomot Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | a) Asigurarea unor distanțe adecvate între instalație/ fermă și receptorii sensibili În etapa de planificare a instalației/fermei, distanțele adecvate dintre instalație/fermă și receptorii sensibili sunt asigurate prin aplicarea distanțelor minime. | Nu s-au inregistrat reclamatii cauzate de poluare fonica la nivelul receptorilor sensibili ( zona rezidentiala din vecinatate ) |
|  |  | b) Amplasarea echipamentelor Nivelurile de zgomot pot fi reduse prin: (i)mărirea distanței dintre emițător și receptor (prin amplasarea echipamentelor cât mai departe posibil de receptorii sensibili); (ii) reducerea la minimum a lungimii țevilor de distribuire a furajelor; (iii) amplasarea recipientelor și a silozurilor cu furaje astfel încât să se reducă la minimum circulația vehiculelor în ferma | Nu s-au inregistrat reclamatii cauzate de poluare fonica la nivelul receptorilor sensibili ( zona rezidentiala din vecinatate ) |
|  |  | c) Măsuri operaționale (i) închiderea ușilor și a orificiilor principale ale clădirii, în special pe perioada hrănirii, în cazul în care este posibil; (ii)utilizarea echipamentului de către personal cu experiență; (iii)evitarea activităților generatoare de zgomot în timpul nopții și la sfârșit de săptămână, în cazul în care este posibil; (iv) măsuri pentru controlul zgomotului în cursul activităților de întreținere; (v) operarea conveierelor și a transportoarelor elicoidale pline cu furaje, în cazul în care este posibil; (vi)efectuarea a cât mai puține lucrări de terasament în zonele aflate în aer liber pentru a reduce zgomotul generat de tractoarele cu grapă. | Nu s-au inregistrat reclamatii cauzate de poluare fonica la nivelul receptorilor sensibili ( zona rezidentiala din vecinatate ) |
|  |  | d) Echipamente silențioase (i) ventilatoare cu randament ridicat, în cazul în care ventilația naturală nu este posibilă sau nu este suficientă; (ii) pompe și compresoare; (iii) sisteme de hrănire care reduc stimulul înainte de hrănire (de exemplu recipiente cu hrană prevăzute cu pâlnie, ad libitum, echipamente compacte de distribuire a hranei). | Cerinta BAT nu este general aplicabilă instalațiilor / fermelor existente |
|  |  | e) Echipamente de control al zgomotului. Descriere (i) reductoare de zgomot; (ii) izolarea surselor de vibrații; (iii)amplasarea în spații închise a echipamentelor care fac zgomot (de exemplu mori, benzi transportoare pneumatice); (iv) izolarea fonică a clădirilor. | Cerinta BAT nu este general aplicabilă instalațiilor / fermelor existente |
|  |  | f) Reducerea zgomotului. Propagarea zgomotului poate fi redusă prin introducerea de obstacole între emițători și receptori. |  |
| BAT 11 | Emisii de pulberi Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Reducerea formării pulberii în interiorul clădirilor destinate creșterii animalelor. În acest scop se poate utiliza o combinație între următoarele tehnici: 1. utilizarea unui material de așternut mai gros (de exemplu paie lungi sau rumeguș în loc de paie tăiate); 2. aplicarea unui așternut proaspăt prin utilizarea unei tehnici de presare a așternutului care generează un nivel scăzut de pulberi (de exemplu cu mâna); 3. alimentarea ad libitum; 4. utilizarea hranei umede, a hranei sub formă de pelete sau adăugarea unor materii prime uleioase sau lianți în sistemele de furajare uscate; 5.montarea unor separatoare de pulberi în depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice. 6. proiectarea și operarea sistemului de ventilație la o viteză mică a aerului în adăpost. | Pentru reducerea emisiilor de pulberi in ferma Societatea FERMA FELD SRL utilizeaza urmatoarele tehnici : 1.Sistemul de creştere a păsărilor este la sol pe aşternut permanent uscat. 2.Aplicarea asternutului de paie la sol se face zilnic cu manual. 4. Pentru crestere se utilizeaza harana sub forme de granule, Nu se utilizeaza hrana umeda sau sub forma de peleti si NU se adauga materii prime uleioase sau lianti 5. Furajele sunt depozite in exterior in silozuri de unde alimentarea cu granule se face pneumatic. 6. Sistemul de ventilație functioneaza la o viteză mică a aerului în adăpost. |
|  |  | Reducerea concentrației de pulberi în interiorul adăpostului pentru animale prin aplicarea uneia dintre următoarele tehnici: 1. ceață de apă; 2. pulverizarea cu ulei; 3. ionizare. | Pentru reducerea concentrației de pulberi în interiorul halelor in perioada de vara se utilizeaza un sistem de umidificatoare cu diuze care pulverizeaza vapori de apa. |
|  |  | Purificarea aerului expirat de un sistem de purificare : 1. captator de apă; 2. filtru uscat; 3. epurator de apă; 4. epurator umed cu acid; 5. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”); 6. sistem de purificare a aerului în două sau trei etape; 7. biofiltru. | Nu este aplicabil din cauza costurilor ridicate |
| BAT 12 | Emisiile de mirosuri Pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de o fermă, BAT constau în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu care include următoarele elemente: | (i) un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; (iii) un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri; (iv) un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (a se vedea BAT 26), pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri. BAT 12 sunt aplicabile numai în cazurile în care se preconizează și/sau s-au dovedit neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. | Nu s-au inregistrat reclamatii cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili ( zona rezidentiala din vecinatate ) Planul de gestionare a disconfortului olfactiv este anexat documentatiei tehnice |
| BAT 13 | Emisiile de mirosuri Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la o fermă, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate | a) Asigurarea unei distanțe adecvate între fermă/instalație și receptorii sensibili. | Ferma functioneaza pe un amplasament istoric, existent inca din anul 1930 cu profil de activitate similar |
|  |  | b) Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare menținerea animalelor și a supraf. uscate și curate (evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezenței dejecțiilor pe podelele parțial acoperite cu grătare); | Sistemul de creştere a păsărilor este la sol pe aşternut permanent uscat, fara gratare la sol. |
|  |  | b) Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare reducerea suprafeței emițătoare a dejecțiilor animaliere (grătare de metal sau plastic, canale cu o suprafață redusă expusă la dejecțiile animaliere); | Nu se utilizeaza grătare de metal sau plastic, canalele au o suprafață redusă expusă la dejecțiile animaliere |
|  |  | b) Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare evacuarea frecventă a dejecțiilor animaliere către un depozit de dejecții animaliere situat în exterior; | Stocarea dejectiilor se face in exterior in 3 platforme tip bazin, semiîngropate, cu pereti din beton cu capacitatea de 2.400 m3 ( L = 60 m x l = 20 m x H = 2 m ) fiecare. |
|  |  | b) Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare reducerea temperaturii dejecțiilor animaliere (de exemplu prin răcirea dejecțiilor animaliere) și a temperaturii mediului interior; | Nu se utilizeaza sisteme pentru racirea dejecțiilor animaliere |
|  |  | b) Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare scăderea fluxului și a vitezei aerului pe suprafața dejecțiilor animaliere; | Nu se utilizeaza sisteme pentru scaderea vitezei aerului pe suprafata dejecțiilor animaliere |
|  |  | b) Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare menținerea așternutului uscat și în condiții aerobe în sistemele cu așternut. | Sistemul de creştere a păsărilor este la sol pe aşternut permanent uscat. |
|  |  | c) Optimizarea condițiilor de evacuare a aerului din adăposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici sau a unei combinații a acestora: -creșterea înălțimii la care este amplasat orificiul de evacuare (de exemplu evacuarea aerului deasupra nivelului acoperișului, coșuri, devierea aerului evacuat prin coama acoperișului, și nu prin partea inferioară a pereților); -creșterea vitezei de ventilație a orificiului vertical de ventilație; -amplasarea eficientă a barierelor externe pentru a crea turbulențe ale fluxului de aer aflat în mișcare (de exemplu vegetație); -adăugarea unor acoperitori deflectoare în orificiile de evacuare amplasate în partea inferioară a pereților pentru a devia aerul evacuat către sol; - devierea aerului evacuat către părțile laterale ale adăpostului care sunt orientate în direcția opusă receptorului sensibil; -alinierea axei coamei acoperișului unei clădiri ventilate natural transversal față de direcția predominantă a vântului. | Alinierea axei coamei acoperișului nu este aplicabilă instalațiilor existente |
|  |  | d) Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”); 2. biofiltru: 3. sistem de purificare a aerului | Nu este aplicabil din cauza costurilor ridicate |
|  |  | e) Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici de depozitare a dejecțiilor animaliere sau a unei combinații a acestora: 1.acoperirea dejecțiilor lichide sau solide în timpul depozitării; 2. amplasarea depozitului, luând în considerare direcția generală a vântului și/sau adoptarea de măsuri pentru a reduce viteza vântului în jurul și deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale); 3. reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide. | Nu se elimina dejectii lichide, dejectiile sunt semisolide ( paie amestecate cu excremente ) Stocarea dejectiilor se face temporar in 3 platforme tip bazin, semiîngropate, cu pereti din beton cu capacitatea de 2.400 m3 ( L = 60 m x l = 20 m x H = 2 m ) fiecare. Nu se imprastie pe solul fermei nici un fel de dejectii din procesul de crestere, dejectiile, aceastea sunt preluate de catre Societatea Agricola Heltia in baza contractului nr. 10/25.01.2021 |
|  |  | f) Prelucrarea dejecțiilor animaliere utilizând una dintre următoarele tehnici pentru a reduce la minimum emisiile de mirosuri în timpul (sau înaintea) împrăștierii pe sol: 1. fermentarea aerobă (aerarea) dejecțiilor lichide; 2. compostarea dejecțiilor solide; 3. fermentarea anaerobă. | Nu este aplicabil Nu se imprastie pe solul fermei nici un fel de dejectii din procesul de crestere, dejectiile, aceastea sunt preluate de catre Societatea Agricola Heltia in baza contractului nr. 10/25.01.2021 |
|  |  | g) Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor sau a unei combinații a acestora: 1.împrăștierea în fâșii, injector cu brazdă de suprafață sau de adâncime pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide; 2. utilizarea dejecțiilor animaliere cât mai repede posibil. | Nu este aplicabil Nu se imprastie pe solul fermei nici un fel de dejectii din procesul de crestere, dejectiile, aceastea sunt preluate de catre Societatea Agricola Heltia in baza contractului nr. 10/25.01.2021 |
| BAT 14 | Emisiile provenite din depozitarea dejecțiilor solide Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate | a) Reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul grămezii de dejecții solide. | Nu este aplicabil Nu se imprastie pe solul fermei nici un fel de dejectii din procesul de crestere, dejectiile, aceastea sunt preluate de catre Societatea Agricola Heltia in baza contractului nr. 10/25.01.2021 |
|  |  | b) Acoperirea grămezilor de dejecții solide. |  |
|  |  | c) Depozitarea dejecțiilor uscate solide într-un hambar. |  |
| BAT 15 | Emisiile provenite din depozitarea dejecțiilor solide Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile în sol și apă provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate | a) Depozitarea dejecțiilor uscate într-un hambar. | Nu se depoziteaza dejectii uscate in hambare |
|  |  | b) Utilizarea unui siloz din beton pentru depozitarea dejecțiilor solide. | Stocarea dejectiilor se face temporar in 3 platforme tip bazin, semiîngropate, cu pereti din beton cu capacitatea de 2.400 m3 fiecare. |
|  |  | c) Depozitarea dejecțiilor solide pe o podea solidă impermeabilă echipată cu sistem de scurgere și rezervor de captare a scurgerilor. | Platformele sunt prevazute cu rigole de scurgere într-un bazin etanş şi vidanjabil pentru apa de infiltraţie din dejecţii. |
|  |  | d) Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile solide în timpul perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol | Capacitatea de stocare a dejectiilor este de 7.200 m3 |
|  |  | e) Depozitarea dejecțiilor solide în grămezi amplasate pe câmp, departe de cursurile de ape de suprafață și/sau subterane în care s-ar putea scurge fracțiunea lichidă. | Platformele sunt amplasate departe de cursuri de apa, sunt tip bazin, semiîngropate, cu pereti din beton cu, si asigura protectia calitatii apelor subterane. |
| BAT 16 | Emisiile provenite din depozitarea dejecțiilor lichide Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer generate de un depozit de dejecții lichide | a) Proiectarea și gestionarea corespunzătoare a depozitului de dejecții lichide prin utilizarea mai multor tehnici prezentate mai jos: 1.reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul depozitului de dejecții lichide. 2. reducerea vitezei vântului și a ratei de schimb a aerului pe suprafața dejecțiilor lichide prin operarea depozitului la un nivel mai scăzut de umplere. 3. reducerea la minim a amestecării dejecțiilor lichide. | Ferma nu genereaza dejectii lichide, dejectiile sunt semisolide, amestecate cu paie DM 70 % |
|  |  | b) Acoperirea depozitului de dejecții lichide. În acest scop se poate utiliza una dintre următoarele tehnici: 1. acoperitoare rigidă; 2. acoperitori flexibile; 3. acoperitori plutitoare, : pelete de plastic; materiale vrac ușoare; acoperitori flexibile plutitoare; plăci geometrice din plastic; acoperitori gonflabile; crustă naturală; paie. | Ferma nu genereaza dejectii lichide, dejectiile sunt semisolide, amestecate cu paie DM 70 % |
|  |  | c) Acidifierea dejecțiilor lichide. | Nu este cazul |
| BAT 17 | Emisiile provenite din depozitarea dejecțiilor lichide Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite dintr-un depozit îngropat (lagună) de dejecții lichide | a) Reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide. | Ferma nu genereaza dejectii lichide, dejectiile sunt semisolide, amestecate cu paie DM 70 % |
|  |  | b) Acoperirea depozitelor îngropate de dejecții lichide (lagune) cu o acoperitoare flexibilă și/sau plutitoare, cum ar fi: - folii de plastic flexibile; - materiale vrac ușoare; - crustă naturală; - paie. | Nu este aplicabil Stocarea dejectiilor se face temporar in 3 platforme tip bazin, semiîngropate, cu pereti din beton cu capacitatea de 2.400 m3 fiecare. Dejectiile, aceastea sunt preluate de catre Societatea Agricola Heltia in baza contractului nr. 10/25.01.2021 |
| BAT 18 | Emisiile provenite din depozitarea dejecțiilor lichide Pentru a preveni emisiile în sol și în apă provenite din colectarea, transportarea prin conducte și depozitarea dejecțiilor lichide într-un depozit și/sau într-o lagună (depozit îngropat), BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. | a) Utilizarea depozitelor care pot rezista influențelor mecanice, chimice și termice. | Stocarea dejectiilor se face temporar in 3 platforme tip bazin, semiîngropate, cu pereti din beton care pot rezista influențelor mecanice, chimice și termice. |
|  |  | b) Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile lichide pe durata perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora. | Capacitatea de depozitare a celor 3 platforme tip bazin 2.400 m3 fiecare. Capacitatea totala de depozitare este de 7.200 m3 care asigura acoperirea dejectiilor eliminate din halele de productie |
|  |  | c) Construirea de instalații etanșe și echipament pentru colectarea și transferarea dejecțiilor lichide ( puțuri, canale, canale de scurgere, stații de pompare). | Platformele sunt prevazute cu rigole de scurgere într-un bazin etanş şi vidanjabil pentru apa de infiltraţie din dejecţii. |
|  |  | d) Depozitarea dejecțiilor lichide în depozite îngropate (lagune) care au baza și pereții impermeabili, de exemplu acoperiți cu argilă sau un strat de plastic | Stocarea dejectiilor se face temporar in 3 platforme tip bazin, semiîngropate, cu pereti din beton |
|  |  | e) Instalarea un sistem de detectare a scurgerilor, constând, de exemplu într-o geomembrană, un strat de drenare și un sistem de țevi de drenare. | Cerinta BAT este aplicabilă lagunelor |
|  |  | f) Verificarea integrității structurale a depozitelor cel puțin o dată pe an. | Verificarea se face vizual ori de cate ori situatia o impune |
| BAT 19 | Prelucrarea dejecțiilor animaliere în ferme În cazul în care se utilizează prelucrarea în ferme a dejecțiilor animaliere, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor, mirosuri și organisme patogene microbiene în aer și apă și pentru a facilita depozitarea dejecțiilor animaliere și/sau împrăștierea pe sol, BAT constau în prelucrarea dejecțiilor animaliere | a) Separare mecanică a dejecțiilor lichide. Aceasta include, de exemplu: separator cu presă cu filet; - separator cu decantor și centrifugă; - coagulare-floculare; - separare prin site; - filtru-presă. b) Fermentarea anaerobă a dejecțiilor animaliere într-o instalație de biogaz. c) Utilizarea unui tunel extern pentru uscarea dejecțiilor animaliere. d) Fermentarea (aerarea) a dejecțiilor lichide. e) Nitrificarea – denitrificarea dejecțiilor lichide. f) Compostarea dejecțiilor solide. | Nu este aplicabil Nu se prelucreaza dejectii in ferma |
| BAT 20 | Împrăștierea pe sol a dejecțiilor Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor și organisme patogene microbiene în sol și apă provenite din împrăștierea pe sol | Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor și organisme patogene microbiene în sol și apă provenite din împrăștierea pe sol,.Evaluarea terenului pe care sunt împrăștiate dejecțiile pentru a identifica riscurile de scurgere, luând în considerare: tipul de sol, condițiile și panta terenului; condițiile climatice; drenarea și irigarea terenului; rotațiile culturilor; resursele de apă și zonele de apă protejate.b) Menținerea unei distanțe suficiente între terenurile pe care sunt împrăștiate dejecțiile animaliere : 1. zonele în care există un risc de scurgere în apă, cum ar fi cursuri de apă, izvoare, puțuri etc.; 2. proprietățile învecinate | Nu este aplicabil Nu se imprastie pe solul fermei nici un fel de dejectii din procesul de crestere, dejectiile, aceastea sunt preluate de catre Societatea Agricola Heltia in baza contractului nr. 10/25.01.2021 |
|  |  | c) Evitarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor animaliere atunci când riscul de scurgere poate fi semnificativ. În special, dejecțiile animaliere nu se aplică atunci când: 1. terenul este inundat saturat de apa, înghețat sau acoperit de zăpadă; 2.condițiile solului (de exemplu saturația apei sau tasarea) în combinație cu panta terenului și/sau drenarea terenului sunt de așa natură încât riscul de scurgere sau drenare este ridicat; 3. scurgerea poate fi anticipată având în vedere precipitațiile preconizate. | Nu este aplicabil Nu se imprastie pe solul fermei nici un fel de dejectii din procesul de crestere, dejectiile, aceastea sunt preluate de catre Societatea Agricola Heltia in baza contractului nr. 10/25.01.2021 |
|  |  | d) Adaptarea frecvenței de împrăștiere pe sol a dejecțiilor animaliere, luând în considerare conținutul de azot și fosfor al dejecțiilor animaliere și caracteristicile solului (de exemplu conținutul de nutrienți), cerințele privind culturile sezoniere și condițiile climatice sau ale solului care ar putea cauza scurgeri. | Nu este aplicabil Nu se imprastie pe solul fermei nici un fel de dejectii din procesul de crestere, dejectiile, aceastea sunt preluate de catre Societatea Agricola Heltia in baza contractului nr. 10/25.01.2021 |
|  |  | e) Sincronizarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor animaliere cu cererea de nutrienți a culturilor. | Nu este aplicabil Nu se imprastie pe solul fermei nici un fel de dejectii din procesul de crestere, dejectiile, aceastea sunt preluate de catre Societatea Agricola Heltia in baza contractului nr. 10/25.01.2021 |
|  |  | f) Verificarea la intervale regulate a terenurilor pe care sunt împrăștiate dejecțiile animaliere pentru a identifica orice semn de scurgere și intervenția corespunzătoare atunci când este necesar. |  |
|  |  | g) Asigurarea unui acces adecvat la depozitul de dejecții animaliere și efectuarea în mod eficace a încărcării dejecțiilor fără a avea loc scurgeri. | Nu este aplicabil Nu se imprastie pe solul fermei nici un fel de dejectii din procesul de crestere, dejectiile, aceastea sunt preluate de catre Societatea Agricola Heltia in baza contractului nr. 10/25.01.2021 |
|  |  | h)Verificarea utilajelor pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor, astfel încât acestea să fie în stare bună de funcționare și să fie la o rată de aplicare adecvată. |  |
| BAT 21 | Împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer rezultate din împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | a) Diluarea dejecțiilor lichide, urmată de tehnici cum ar fi sistemul de irigare cu presiune scăzută a apei. b) Dispozitiv de împrăștiere în fâșii, prin aplicarea uneia dintre următoarele tehnici: 1. rampă orizontală cu furtunuri; 2.rampă orizontală cu duze de stropire la înălțime mică. c) Injector cu brazdă de suprafață (deschisă). d) Injector cu brazdă de adâncime (închisă). e) Acidifierea dejecțiilor lichide. | Nu este aplicabil Nu se imprastie pe solul fermei nici un fel de dejectii din procesul de crestere, dejectiile, aceastea sunt preluate de catre Societatea Agricola Heltia in baza contractului nr. 10/25.01.2021 |
| BAT 22 | Împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere, BAT constau în încorporarea dejecțiilor animaliere în sol cât mai repede | Încorporarea dejecțiilor animaliere împrăștiate pe suprafața solului se realizează fie prin arare, fie prin utilizarea altor echipamente pentru cultivare, cum ar fi grape cu dinți sau cu discuri, în funcție de tipul și de condițiile solului. Dejecțiile animaliere sunt amestecate complet cu solul sau sunt îngropate în acesta. Împrăștierea dejecțiilor solide se efectuează cu un dispozitiv de împrăștiere adecvat (de exemplu un dispozitiv de împrăștiere rotativ, un dispozitiv de împrăștiere cu descărcare prin partea din spate, un dispozitiv de împrăștiere dublu). Împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide se efectuează conform BAT 21. | Nu este aplicabil Nu se imprastie pe solul fermei nici un fel de dejectii din procesul de crestere, dejectiile, aceastea sunt preluate de catre Societatea Agricola Heltia in baza contractului nr. 10/25.01.2021 |
| BAT 23 | Emisiile provenite din întregul proces de producție Pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din întregul proces de producție pentru creșterea pasarilor | Estimarea sau calcularea reducerii emisiilor de amoniac generate de întregul proces de producție care utilizează BAT disponibile puse în aplicare în cadrul fermei. | CRESTEREA CURCANILOR ENH3 ( adapostire ) = 51.463,69 kg/an ( 8.328 ore/an ) = 6,18 kg/h ENH3 ( depozitare ) = 35.289,39 kg/an ( 8.328 ore/an ) = 4,24 kg/h ENH3 ( imprastiere ) = 0 kg/an Dejectiile NU SE DEPOZITEAZA sunt preluate de Societatea Agricola Heltia in baza contractului nr. 10/25.01.2021 |
|  |  |  | CRESTEREA PUILOR DE CARNE ENH3 ( adapostire ) = 13.098,50 kg/an ( 8.328 ore/an ) = 1,57 kg/h ENH3 ( depozitare ) = 18.712,14 kg/an ( 8.328 ore/an ) = 2,45 kg/h ENH3 ( imprastiere ) = 0 kg/an Dejectiile NU SE DEPOZITEAZA sunt preluate de Societatea Agricola Heltia in baza contractului nr. 10/25.01.2021 |
| BAT 24 | Monitorizarea emisiilor și a parametrilor de proces BAT constau în monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat rezultată din dejecțiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cu frecvența indicată | a) Calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor. b) Estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total. | a) Bilanț masic al fosforului bazat pe rația alimentară Pexcretat = Pregim alimentar – Pretenție CRESTEREA CURCANILOR Pexcretat = 0,22 kg/spatiu/an CRESTEREA PUILOR DE CARNE Pexcretat = 0,22 kg/spatiu/an Nexcretat = Nregim alimentar – Nretenție CRESTEREA CURCANILOR Nexcretat = 0,98 kg/spatiu/an CRESTEREA PUILOR DE CARNE Nexcretat = 0,15 kg/spatiu/an b) Estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor pentru conținut de azot total și de fosfor total CRESTEREA CURCANILOR Conform Raport de incercari emis de laboratorul acreditat RENAR Biosol PSI SRL valorile determinate sunt : NTOTAL= 3391,102 mg/kgSU PTOTAL = 458,574 mg/kgSU |
| BAT 25 | Monitorizarea emisiilor și a parametrilor de proces BAT constau în monitorizarea emisiilor de amoniac în aer | a) Estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total ( sau azotul amoniacal total ) FRECVENTA : O dată pe an pentru fiecare categorie b) Calculare prin măsurarea concentrației de amoniac și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard ISO, pentru următorii parametrii : (a) tipul de animale crescute în fermă; (b) sistemul de adăpostire. | CRESTEREA CURCANILOR ENH3adăpost = 0,98 kg/spatiu/an x 30 % = 0,29 kg/spatiu/an ENH3depozit = 0,88 kg/m2/an x 30 % = 0,26 kg/m2/an CRESTEREA PUILOR DE CARNE ENH3adăpost = 0,15 kg/spatiu/an x 30 % = 0,045 kg/spatiu/an ENH3depozit = 0,10 kg/m2/an x 30 % = 0,003 kg/m2/an |
|  |  | c) Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. FRECVENTA : O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. | CRESTEREA CURCANILOR ENH3 ( adapostire ) = 51.463,69 kg/an ( 8.328 ore/an ) = 6,18 kg/h ENH3 ( depozitare ) = 35.289,39 kg/an ( 8.328 ore/an ) = 4,24 kg/h ENH3 ( imprastiere ) = 0 kg/an CRESTEREA PUILOR DE CARNE ENH3 ( adapostire ) = 13.098,50 kg/an ( 8.328 ore/an ) = 1,57 kg/h ENH3 ( depozitare ) = 18.712,14 kg/an ( 8.328 ore/an ) = 2,45 kg/h ENH3 ( imprastiere ) = 0 kg/an |
| BAT 26 | Monitorizarea emisiilor și a parametrilor de proces BAT constau în monitorizarea periodică a emisiilor de mirosuri în aer. | Emisiile de mirosuri pot fi monitorizate prin utilizarea: -Standardelor EN ( de exemplu prin olfactometrie dinamică în conformitate cu standardul EN 13725 pentru a determina concentrația de mirosuri). -In cazul în care se aplică metode alternative pentru care nu sunt disponibile standarde EN (de exemplu prin măsurarea/estimarea gradului de expunere la mirosuri, prin estimarea impactului mirosurilor), se pot utiliza standarde ISO, standarde naționale. | Nu este aplicabil Nu s-au inregistrat reclamatii cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili ( zona rezidentiala din vecinatate ) |
| BAT 27 | Monitorizarea emisiilor și a parametrilor de proces BAT constau în monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adăpost | a) Calculare prin măsurarea concentrației de pulberi și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard EN sau alte metode (ISO, naționale sau internaționale ) FRECVENTA : O dată pe an | CRESTEREA CURCANILOR Concentraţia PM TSP in emisie = 1.393.000 mg/h / 497.300 Nm3/h = 2,801 mg/Nm3 CRESTEREA PUILOR DE CARNE Concentraţia PM TSP in emisie = 979.000 mg/h / 497.300 Nm3/h = 1,969 mg/Nm3 |
|  |  | b) Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. FRECVENTA : O dată pe an | CRESTEREA CURCANILOR ETSP = 105.480 capete x 0,11 kg/cap/an = 11.602,80 kg/an CRESTEREA PUILOR DE CARNE ETSP = 203.836 capete x 0,04 kg/cap/an = 8.153,44 kg/an |
| BAT 28 | Monitorizarea emisiilor și a parametrilor de proces BAT constau în monitorizarea emisiilor de amoniac, pulberi și/sau mirosuri generate | a) Verificarea performanței sistemului de purificare a aerului prin măsurarea amoniacului, a mirosurilor și/sau a pulberilor din fermă și conform unui protocol de măsurare prevăzut și prin utilizarea metodelor de standard EN sau a altor metode (ISO) | Nu este aplicabil Nu s-au inregistrat reclamatii cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili ( zona rezidentiala din vecinatate ) |
|  |  | b) Controlul eficienței funcționării sistemului de purificare a aerului ( de exemplu prin înregistrarea în mod continuu a parametrilor de funcționare sau prin utilizarea unor sisteme de alarmă ). | Nu este aplicabil Nu s-au inregistrat reclamatii cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili ( zona rezidentiala din vecinatate ) |
| BAT 29 | Monitorizarea emisiilor și a parametrilor de proces BAT constau în monitorizarea următorilor parametri ai procesului, cel puțin o dată pe an. | a) Consumul de apă. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor. Procesele consumatoare de apă din adăposturile pentru animale ( curățarea, hrănirea etc.) pot fi monitorizate separat | Evidenta contabila |
|  |  | b) Consumul de energie electrică. Înregistrarea prin utilizarea aparatelor de măsură sau a facturilor. Consumul de energie electrică pentru animale este monitorizat separat de alte instalații din fermă. Principalele procese consumatoare de energie din adăposturi pentru animale ( încălzire, ventilație, iluminat etc.) pot fi monitorizate separat. | Evidenta contabila |
|  |  | c) Consumul de combustibil. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor. | Evidenta contabila |
|  |  | d) Numărul de animale care intră și ies, inclusiv nașterile și mortalitățile în cazul în care este relevant. Înregistrarea prin utilizarea a registrelor existente. | Evidenta contabila |
|  |  | e) Consumul de furaje. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a facturilor sau a registrelor existente. | Evidenta contabila |
|  |  | f) Generarea de dejecții animaliere. Înregistrarea prin utilizarea a registrelor existente. | Evidenta contabila |
| BAT 32 | Emisiile de amoniac provenite din adăposturile pentru pui de carne | a) Ventilație forțată și un sistem de adăpare anti-scurgere ( podele solide cu așternut adânc ). | Nu se utilizeaza podele solide cu asternut adanc |
|  |  | b) Sistem de uscare forțată a litierei prin utilizarea aerului din interior (podele solide cu așternut adânc). | Nu este aplicabil din cauza costurilor ridicate |
|  |  | c) Ventilație naturală echipată cu un sistem de adăpare anti-scurgere ( podele solide cu așternut adânc ). | Nu este aplicabil din cauza costurilor ridicate |
|  |  | d) Așternut pe bandă pentru dejecțiile animaliere și uscarea forțată în aer ( podele solide cu așternut adânc) | Nu se utilizeaza podele solide cu asternut adanc |
|  |  | e) Podea cu așternut prevăzută cu sistem de încălzire și răcire ( în cazul sistemelor „combideck” ). | Nu se utilizeaza sistem de incalzire si racire |
|  |  | f) Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. epurator umed cu acid; 2. sistem de purificare a aerului în două sau trei etape; 3. epurator biologic | Nu este aplicabil din cauza costurilor ridicate |
|  |  | BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer din fiecare adăpost pentru pui de carne cu o greutate de până la 2,5 kg ,exprimat ca NH3 ( 0,01-0,08 ) BAT-AEL (kg de NH3/spațiu pentru animal/an) | ETOTALA NH3 = 31.810,64 kg/an Spațiu pentru animal/an = nr. locuri pentru animal/an = 310.000 loc/ciclu x 6 cicluri = 1.860.000 locuri/an ENH3 = 31.810,64 / 1.860.000 = 0,017 kg de NH3/spațiu pentru animal/an |
| BAT 34 | Emisiile de amoniac provenite din adăposturile pentru curcani Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru curcani, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnici | a) Ventilație naturală sau forțată cu sistem de adăpare anti-scurgere ( podele solide cu așternut adânc). | Nu este aplicabil din cauza costurilor ridicate |
|  |  | b) Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. epurator umed cu acid; 2. sistem de purificare a aerului în două sau trei etape; 3. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”). | Nu este aplicabil din cauza costurilor ridicate |
|  |  | BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru curcani, exprimat ca NH3 BAT-AEL ( kg de NH3/spațiu pentru animal/an) limita superioară a BAT-AEL este de 0,25 kg de NH3/spațiu pentru animal/an. | ENH3 = 51.463,69 kg/an Spațiu pentru animal/an = nr. locuri pentru animal/an = 110.000 loc/ciclu x 2,5 cicluri = 275.000 locuri/an ENH3 = 51.463,69 / 275.200 = 0,19 kg de NH3/spațiu pentru animal/an |

9. INSTALAȚII ŞI MĂSURI PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI  DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

9.1 . EMISII IN ATMOSFERA

Sursele de generare a emisiilor în  atmosferă sunt:

- procesele metabolice;

- managementul dejecțiilor;

- activități auxiliare: de transport, de descărcare a furajelor, de întreținere a incintei.

Emisii din surse fixe

| Nr. | Faza de proces | Poluanti emisi |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ventilatie hale de productie Cresterea pasarilor ( curcani si pui de carne ) | Amoniac ( NH3 ) Pulberi ( TSP, PM10, PM2,5 ) Oxizi de azot ( NOx), Protoxid de azot ( N2O ) Metan ( CH4 ) Dioxid de carbon ( CO2 ) |
| 2. | Incalzire hale de productie Cresterea pasarilor ( curcani si pui de carne ) | Pulberi ( PM10 ) Oxizi de azot ( NOx) Monoxid de carbon ( CO ) Dioxid de sulf ( SO2 ) |
| 3. | CT ( Q = 2,8 Nm3/h ) Cladire filtru sanitar | Pulberi ( PM10 ) Oxizi de azot ( NOx) Monoxid de carbon ( CO ) Dioxid de sulf ( SO2 ) |
| 4. | CT ( Q = 4,0 Nm3/h ) Cladire sala de mese |  |
| 5. | Grup electrogen ( Q = 0,6 Nm3/h ) |  |

Emisii din surse mobile

Pentru perioada de functionare, emisiile din surse mobile sunt produse de circulaţia autoturismelor si autovehiculelor pe drumuri interioare, emisii de poluanţi specifici gazelor de eşapament : ( NOx, CH4, VOC, CO, N2O, CO2 ) şi pulberi PM10 cu  impact  nesemnificativ asupra aerului

Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale (conformarea cu BAT 11), au fost luate următoarele măsuri:

| BAT 11 Emisii de pulberi Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| --- |
| Reducerea formării pulberii în interiorul clădirilor destinate creșterii animalelor. În acest scop se poate utiliza o combinație între următoarele tehnici: 1. utilizarea unui material de așternut mai gros (de exemplu paie lungi sau rumeguș în loc de paie tăiate); 2. aplicarea unui așternut proaspăt prin utilizarea unei tehnici de presare a așternutului care generează un nivel scăzut de pulberi (de exemplu cu mâna); 3. alimentarea ad libitum; 4. utilizarea hranei umede, a hranei sub formă de pelete sau adăugarea unor materii prime uleioase sau lianți în sistemele de furajare uscate; 5.montarea unor separatoare de pulberi în depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice. 6. proiectarea și operarea sistemului de ventilație la o viteză mică a aerului în adăpost. | Pentru reducerea emisiilor de pulberi in ferma Societatea FERMA FELD SRL utilizeaza urmatoarele tehnici : 1.Sistemul de creştere a păsărilor este la sol pe aşternut permanent uscat. 2.Aplicarea asternutului de paie la sol se face zilnic cu manual. 4. Pentru crestere se utilizeaza harana sub forme de granule, Nu se utilizeaza hrana umeda sau sub forma de peleti si NU se adauga materii prime uleioase sau lianti 5. Furajele sunt depozite in exterior in silozuri de unde alimentarea cu granule se face pneumatic. 6. Sistemul de ventilație functioneaza la o viteză mică a aerului în adăpost. |
| Reducerea concentrației de pulberi în interiorul adăpostului pentru animale prin aplicarea uneia dintre următoarele tehnici: 1. ceață de apă; 2. pulverizarea cu ulei; 3. ionizare. | Pentru reducerea concentrației de pulberi în interiorul halelor in perioada de vara se utilizeaza un sistem de umidificatoare cu diuze care pulverizeaza vapori de apa. |
| Purificarea aerului expirat de un sistem de purificare : 1. captator de apă; 2. filtru uscat; 3. epurator de apă; 4. epurator umed cu acid; 5. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”); 6. sistem de purificare a aerului în două sau trei etape; 7. biofiltru. | Nu este aplicabil din cauza costurilor ridicate |

Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer generate de depozitul de dejecții lichide (conformare cu BAT 16) sunt aplicate următoarele:

| BAT 16 Emisiile provenite din depozitarea dejecțiilor lichide Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer generate de un depozit de dejecții lichide |
| --- |
| a) Proiectarea și gestionarea corespunzătoare a depozitului de dejecții lichide prin utilizarea mai multor tehnici prezentate mai jos: 1.reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul depozitului de dejecții lichide. 2. reducerea vitezei vântului și a ratei de schimb a aerului pe suprafața dejecțiilor lichide prin operarea depozitului la un nivel mai scăzut de umplere. 3. reducerea la minim a amestecării dejecțiilor lichide. | Ferma nu genereaza dejectii lichide, dejectiile sunt semisolide, amestecate cu paie DM 70 % |
| b) Acoperirea depozitului de dejecții lichide. În acest scop se poate utiliza una dintre următoarele tehnici: 1. acoperitoare rigidă; 2. acoperitori flexibile; 3. acoperitori plutitoare, : pelete de plastic; materiale vrac ușoare; acoperitori flexibile plutitoare; plăci geometrice din plastic; acoperitori gonflabile; crustă naturală; paie. | Ferma nu genereaza dejectii lichide, dejectiile sunt semisolide, amestecate cu paie DM 70 % |
| c) Acidifierea dejecțiilor lichide. | Nu este cazul |

Pentru a se reduce emisiile de amoniac în aer rezultate din împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide (conformare cu BAT 21, BAT 22) sunt aplicate următoarele:

| BAT 21 Împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer rezultate din împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| --- |
| a) Diluarea dejecțiilor lichide, urmată de tehnici cum ar fi sistemul de irigare cu presiune scăzută a apei. b) Dispozitiv de împrăștiere în fâșii, prin aplicarea uneia dintre următoarele tehnici: 1. rampă orizontală cu furtunuri; 2.rampă orizontală cu duze de stropire la înălțime mică. c) Injector cu brazdă de suprafață (deschisă). d) Injector cu brazdă de adâncime (închisă). e) Acidifierea dejecțiilor lichide. | Nu este aplicabil Nu se imprastie pe solul fermei nici un fel de dejectii din procesul de crestere, dejectiile, aceastea sunt preluate de catre Societatea Agricola Heltia in baza contractului nr. 10/25.01.2021 |
| BAT 22 Împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere, BAT constau în încorporarea dejecțiilor animaliere în sol cât mai repede |
| Încorporarea dejecțiilor animaliere împrăștiate pe suprafața solului se realizează fie prin arare, fie prin utilizarea altor echipamente pentru cultivare, cum ar fi grape cu dinți sau cu discuri, în funcție de tipul și de condițiile solului. Dejecțiile animaliere sunt amestecate complet cu solul sau sunt îngropate în acesta. Împrăștierea dejecțiilor solide se efectuează cu un dispozitiv de împrăștiere adecvat (de exemplu un dispozitiv de împrăștiere rotativ, un dispozitiv de împrăștiere cu descărcare prin partea din spate, un dispozitiv de împrăștiere dublu). Împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide se efectuează conform BAT 21. | Nu este aplicabil Nu se imprastie pe solul fermei nici un fel de dejectii din procesul de crestere, dejectiile, aceastea sunt preluate de catre Societatea Agricola Heltia in baza contractului nr. 10/25.01.2021 |

Pentru a se reduce emisiile de amoniac provenite din adăposturile pentru pui de carne (conformare cu BAT 32) sunt aplicate următoarele:

| BAT 32 Emisiile de amoniac provenite din adăposturile pentru pui de carne |
| --- |
| a) Ventilație forțată și un sistem de adăpare anti-scurgere ( podele solide cu așternut adânc ). | Nu se utilizeaza podele solide cu asternut adanc |
| b) Sistem de uscare forțată a litierei prin utilizarea aerului din interior (podele solide cu așternut adânc). | Nu este aplicabil din cauza costurilor ridicate |
| c) Ventilație naturală echipată cu un sistem de adăpare anti-scurgere ( podele solide cu așternut adânc ). | Nu este aplicabil din cauza costurilor ridicate |
| d) Așternut pe bandă pentru dejecțiile animaliere și uscarea forțată în aer ( podele solide cu așternut adânc) | Nu se utilizeaza podele solide cu asternut adanc |
| e) Podea cu așternut prevăzută cu sistem de încălzire și răcire ( în cazul sistemelor „combideck” ). | Nu se utilizeaza sistem de incalzire si racire |
| f) Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. epurator umed cu acid; 2. sistem de purificare a aerului în două sau trei etape; 3. epurator biologic | Nu este aplicabil din cauza costurilor ridicate |
| BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer din fiecare adăpost pentru pui de carne cu o greutate de până la 2,5 kg ,exprimat ca NH3 ( 0,01-0,08 ) BAT-AEL (kg de NH3/spațiu pentru animal/an) | ETOTALA NH3 = 31.810,64 kg/an Spațiu pentru animal/an = nr. locuri pentru animal/an = 310.000 loc/ciclu x 6 cicluri = 1.860.000 locuri/an ENH3 = 31.810,64 / 1.860.000 = 0,017 kg de NH3/spațiu pentru animal/an |

Pentru a se reduce emisiile de amoniac provenite din adăposturile pentru curcani (conformare cu BAT 34) sunt aplicate următoarele:

| BAT 34 Emisiile de amoniac provenite din adăposturile pentru curcani Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru curcani, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnici |
| --- |
| a) Ventilație naturală sau forțată cu sistem de adăpare anti-scurgere ( podele solide cu așternut adânc). | Nu este aplicabil din cauza costurilor ridicate |
| b) Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. epurator umed cu acid; 2. sistem de purificare a aerului în două sau trei etape; 3. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”). | Nu este aplicabil din cauza costurilor ridicate |
| BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru curcani, exprimat ca NH3 BAT-AEL ( kg de NH3/spațiu pentru animal/an) limita superioară a BAT-AEL este de 0,25 kg de NH3/spațiu pentru animal/an. | ENH3 = 51.463,69 kg/an Spațiu pentru animal/an = nr. locuri pentru animal/an = 110.000 loc/ciclu x 2,5 cicluri = 275.000 locuri/an ENH3 = 51.463,69 / 275.200 = 0,19 kg de NH3/spațiu pentru animal/an |

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM Brașov şi GNM – Serviciul Comisariatului Judeţean Brasov, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2. APA

9.2.  Emisii în apă

Acest capitol este conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 140 din 25.10.2021, valabila pana la data de 25.10.2026, eliberata de Administratia Nationala Apele Romane - ABA OLT - SGA BRASOV.

9.2.1. Surse de ape uzate

Apele uzate menajere si tehnologice provenite de la igienizarea halelor in perioada vidului sanitar, sunt colectate si descarcate in bazine de stocare vidanjabile, dupa cum urmeaza:

| Nr. crt. | Categoria apei | Receptori | Volum total evacuat (mc) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zilnica max. | Zilnica med. | Anual mii mc |
| 1. | Ape uzate menajere | Bazine de stocare vidanjabile | 5,90 | 4,60 | 2,14 |
| 2. | Ape tehnologice neepurate (spalare hale in perioada vidului sanitar) |  | 1,80 | 1,40 | 0,60 |

Apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar, sala de mese, sunt colectate prin retele de canalizare realizate din tuburi PVC-KG Dn 110 mm, in lungime totala L1=30 m, cu descarcare intr-un bazin de stocare vidanjabil, cu capacitatea de V1=12 mc.

Apele uzate tehnologice, provenite de la  igienizarea halelor in perioada vidului sanitar, sunt colectate prin retele de canalizare  realizate din tuburi PVC-KG Dn 200-400 mm, in lungime total L2=198 m, cu descarcare intr-un bazin de stocare vidanjabil cu capacitatea V2=30 mc.

Vidanjarea bazinelor de stocare ape uzate menajere si tehnologice se realizeaza de catre SC MARI CAR ROMA, in baza Contractului de prestari servicii nr. 358/26.01.2021, incheiat intre parti.

Apele pluviale, conventional curate, provenite de pe acoperisul constructiilor sunt colectate prin jgheaburi si burlane cu descarcare libera la nivelul solului.

Apele pluviale, provenite de pe platforme si drumuri interioare, sunt colectate printr-un sistem de rigole si printr-un canal deschis betonat L=20 m, cu descarcare intr-un put absorbant dupa ce sunt trecute printr-un separator de nisip si hidrocarburi petroliere.

Putul absorbant are adancimea H=1,8 m si este prevazut cu filtru invers din pietris si nisip.

Coordonate STEREO 70 put absorbant: x=473965,111;y=543655,763.

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 140 din 25.10.2021, valabila pana la data de 25.10.2026, eliberata de Administratia Nationala Apele Romane - ABA OLT - SGA BRASOV,  sunt următoarele:

| Nr. crt. | Categoria apei | Receptori | Volum total evacuat (mc) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zilnica max. | Zilnica med. | Anual mii mc |
| 1. | Ape uzate menajere | Bazine de stocare vidanjabile | 5,90 | 4,60 | 2,14 |
| 2. | Ape tehnologice neepurate (spalare hale in perioada vidului sanitar) |  | 1,80 | 1,40 | 0,60 |

9.2.3. Pretratare-Nu este cazul.

9.2.4. Tratare

Statii si instalatii de epurare/preepurare: separator de nisip si hidrocarburi petroliere de tip Criber Net, pentru epurarea apelor pluviale, impurificate, inainte de descarcarea acestora in putul absorbant, dimensionat pentru un debit de 10 l/s.

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

Pentru a utiliza eficient apa (conformarea cu BAT 5) operatorul fermei respectă cerinţele de reducere a consumului specific de apă astfel:

| BAT 5 Utilizarea eficientă a apei Pentru utilizarea eficientă a apei, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate |
| --- |
| a) Menținerea unei evidențe a utilizării apei. | Consumul de apa este inregistrat in Registrul consumuri apa in format electronic |
| b) Detectarea și repararea scurgerilor de apă. | Conform procedura de intretinere se face zilnic |
| c) Utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune pentru curățarea adăposturilor pentru animale și a echipamentelor. | Aparatele de curățare cu înaltă presiune se utilizeaza doar dupa depopularea halelor de productie la schimbarea ciclului de crestere. |
| d) Selectarea și utilizarea echipamentului corespunzător ( de exemplu adăpători de tip biberon, adăpători circulare, jgheaburi cu apă ) pentru anumite categorii de animale, garantând, în același timp, disponibilitatea apei (ad libitum). | Pentru utilizarea eficienta a apei potabile se utileaza adapatori tip clopot si linii de apa cu picuratori. |
| e) Verificarea și (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile. | Instalatiile de masurare a debitelor de apa captata din foraje au buletine de verificare metrologica in termen. |
| f) Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apă utilizată pentru curățenie. | Nu se reutilizeaza apa meteorica pentru curatenie |

Pentru a reduce emisiile provenite din ape uzate (conformare cu BAT 6, BAT 7), operatorul fermei aplică următoarele:

| BAT 6 Emisii provenite din ape uzate Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate |
| --- |
| a) Menținerea suprafeței zonelor murdare din curte la un nivel cât mai redus posibil. | Platformele betonate din ferma sunt curatate periodic de catre personalul angajat, apa uzata rezultata din spalare este evacuata in rigolele si apoi evacuate intr-un separator de hidrocarburi si descarcate intr-un put filtrant. |
| b) Reducerea la minimum a consumului de apă. | Consumul de apa este redus cca. 1,5 litri/m2 |
| c) Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate. | Apele pluviale sunt preluate in rigolele existente si apoi evacuate intr-un separator de hidrocarburi si descarcate intr-un put filtrant. |
| BAT 7 Emisii provenite din ape uzate Pentru a reduce emisiile în apă provenite din apele uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate |
| a) Scurgerea apelor uzate către un container special sau un depozit pentru dejecțiile lichide. | Apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar sunt evacuate intr-un bazin betonat vidanjabil cu volumul V = 70 m3. Apele uzate tehnologice provenite de la spalarea halelor sunt evacuate intr-un bazin betonat vidanjabil cu volumul V = 200 m3. Apele uzate sunt vidanjate periodic si evacuate intr-o statie de epurare de catre Societatea MARI CAR SRL in baza contractului nr. 358/26.01.2021. |
| b) Epurarea apelor uzate. | Pentru epurarea apelor pluvial este prevazut un separator de hidrocarburi tip CriberNET ( Q = 10 litri/s ) alcatuit ditru-un decantor de namol si un separator cu filtru coalescent |
| c) Împrăștierea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigații, cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bară de împrăștiere. | Nu se imprastie pe solul fermei nici un fel de dejectii din procesul de crestere, dejectiile, aceastea sunt preluate de catre Societatea Agricola Heltia in baza contractului nr. 10/25.01.2021 |

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

- scurgeri accidentale de ape uzate din reţeaua de canalizare menajeră si tehnologica;

-  evacuarea necorespunzatoare a apelor uzate de pe amplasament;

-  pierderi accidentale de furaj din buncarele de furaje;

- emisii accidentale datorate scurgerilor de uleiuri şi carburanţi de la autovehicule;

- stocarea si depozitarea necorespunzătoare a deseurilor menajere, industriale sau a asternutului uzat (dejectii de pasare in amestec cu asternut hale);

- depozitarea si gestiunea necorespunzatoare a produselor de uz sanitar - veterinar şi a produselor utilizate in perioada de vid sanitar si a ambalajelor rezultate de la acestea.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materii prime, materiale, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- evitarea deversărilor accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care acestea  se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- verificarea periodica a structurilor subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- asigurarea  pe amplasament, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- planificarea şi realizarea activitatilor de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute permanent în perfectă stare de curăţenie.

- pentru depozitarea temporara a dejectiilor bazinele de depozitare vor fi intretinute corespunzator, trebuie sa aiba dimensiunea corespunzatoare pentru asigurarea stationarii pentru o perioada de timp in conformitate cu Calendarul de interdictie pentru imprastierea ingrasamintelor, prevazut de Ordinul nr. 1182/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitriti din surse agricole;

- asigurarea terenului suficient pentru imprastiere dejectiilor stocate, prin incheierea de contracte de livrare ferme cu beneficiarii de terenuri agricole, cu respectarea cerintelor legale privind distribuirea acestora;

- distributia de dejectii pe terenurile agricole va respecta Codul bunelor practici agricole aprobat prin OMM nr. 1182/2005, OMM nr.296/2005, OMM nr.242/2005, HG nr. 964/2005, privind reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole. Cand dejectiile generate parasesc ferma, titularul de activitate/operatorul va completa un Borderou pentru evidentierea cantitatilor de dejectii (asternut uzat) predate in vederea valorificarii ca fertilizant natural, borderou care va consemna data livrarii, producatorul, destinatarul, cantitatea livrata, tipul si provenienta dejectiilor, conform OMM nr.296/2005 - Anexa 1, Partea a 2-a.

Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor și organisme patogene microbiene în sol și apă provenite din împrăștierea pe sol a dejecţiilor (conformarea cu BAT 20) sunt aplicate următoarele:

| BAT 20 Împrăștierea pe sol a dejecțiilor Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor și organisme patogene microbiene în sol și apă provenite din împrăștierea pe sol |
| --- |
| Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor și organisme patogene microbiene în sol și apă provenite din împrăștierea pe sol,.Evaluarea terenului pe care sunt împrăștiate dejecțiile pentru a identifica riscurile de scurgere, luând în considerare: tipul de sol, condițiile și panta terenului; condițiile climatice; drenarea și irigarea terenului; rotațiile culturilor; resursele de apă și zonele de apă protejate.b) Menținerea unei distanțe suficiente între terenurile pe care sunt împrăștiate dejecțiile animaliere : 1. zonele în care există un risc de scurgere în apă, cum ar fi cursuri de apă, izvoare, puțuri etc.; 2. proprietățile învecinate | Nu este aplicabil Nu se imprastie pe solul fermei nici un fel de dejectii din procesul de crestere, dejectiile, aceastea sunt preluate de catre Societatea Agricola Heltia in baza contractului nr. 10/25.01.2021 |
| c) Evitarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor animaliere atunci când riscul de scurgere poate fi semnificativ. În special, dejecțiile animaliere nu se aplică atunci când: 1. terenul este inundat saturat de apa, înghețat sau acoperit de zăpadă; 2.condițiile solului (de exemplu saturația apei sau tasarea) în combinație cu panta terenului și/sau drenarea terenului sunt de așa natură încât riscul de scurgere sau drenare este ridicat; 3. scurgerea poate fi anticipată având în vedere precipitațiile preconizate. | Nu este aplicabil Nu se imprastie pe solul fermei nici un fel de dejectii din procesul de crestere, dejectiile, aceastea sunt preluate de catre Societatea Agricola Heltia in baza contractului nr. 10/25.01.2021 |
| d) Adaptarea frecvenței de împrăștiere pe sol a dejecțiilor animaliere, luând în considerare conținutul de azot și fosfor al dejecțiilor animaliere și caracteristicile solului (de exemplu conținutul de nutrienți), cerințele privind culturile sezoniere și condițiile climatice sau ale solului care ar putea cauza scurgeri. | Nu este aplicabil Nu se imprastie pe solul fermei nici un fel de dejectii din procesul de crestere, dejectiile, aceastea sunt preluate de catre Societatea Agricola Heltia in baza contractului nr. 10/25.01.2021 |
| e) Sincronizarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor animaliere cu cererea de nutrienți a culturilor. | Nu este aplicabil Nu se imprastie pe solul fermei nici un fel de dejectii din procesul de crestere, dejectiile, aceastea sunt preluate de catre Societatea Agricola Heltia in baza contractului nr. 10/25.01.2021 |
| f) Verificarea la intervale regulate a terenurilor pe care sunt împrăștiate dejecțiile animaliere pentru a identifica orice semn de scurgere și intervenția corespunzătoare atunci când este necesar. |  |
| g) Asigurarea unui acces adecvat la depozitul de dejecții animaliere și efectuarea în mod eficace a încărcării dejecțiilor fără a avea loc scurgeri. | Nu este aplicabil Nu se imprastie pe solul fermei nici un fel de dejectii din procesul de crestere, dejectiile, aceastea sunt preluate de catre Societatea Agricola Heltia in baza contractului nr. 10/25.01.2021 |
| h)Verificarea utilajelor pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor, astfel încât acestea să fie în stare bună de funcționare și să fie la o rată de aplicare adecvată. |  |

9.4. MIROS

Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la o fermă, titularul utilizează o combinație a tehnicilor indicate mai jos (conformare cu BAT 13):

| BAT 13 Emisiile de mirosuri Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la o fermă, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate |
| --- |
| a) Asigurarea unei distanțe adecvate între fermă/instalație și receptorii sensibili. | Ferma functioneaza pe un amplasament istoric, existent inca din anul 1930 cu profil de activitate similar |
| b) Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare menținerea animalelor și a supraf. uscate și curate (evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezenței dejecțiilor pe podelele parțial acoperite cu grătare); | Sistemul de creştere a păsărilor este la sol pe aşternut permanent uscat, fara gratare la sol. |
| b) Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare reducerea suprafeței emițătoare a dejecțiilor animaliere (grătare de metal sau plastic, canale cu o suprafață redusă expusă la dejecțiile animaliere); | Nu se utilizeaza grătare de metal sau plastic, canalele au o suprafață redusă expusă la dejecțiile animaliere |
| b) Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare evacuarea frecventă a dejecțiilor animaliere către un depozit de dejecții animaliere situat în exterior; | Stocarea dejectiilor se face in exterior in 3 platforme tip bazin, semiîngropate, cu pereti din beton cu capacitatea de 2.400 m3 ( L = 60 m x l = 20 m x H = 2 m ) fiecare. |
| b) Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare reducerea temperaturii dejecțiilor animaliere (de exemplu prin răcirea dejecțiilor animaliere) și a temperaturii mediului interior; | Nu se utilizeaza sisteme pentru racirea dejecțiilor animaliere |
| b) Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare scăderea fluxului și a vitezei aerului pe suprafața dejecțiilor animaliere; | Nu se utilizeaza sisteme pentru scaderea vitezei aerului pe suprafata dejecțiilor animaliere |
| b) Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare menținerea așternutului uscat și în condiții aerobe în sistemele cu așternut. | Sistemul de creştere a păsărilor este la sol pe aşternut permanent uscat. |
| c) Optimizarea condițiilor de evacuare a aerului din adăposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici sau a unei combinații a acestora: -creșterea înălțimii la care este amplasat orificiul de evacuare (de exemplu evacuarea aerului deasupra nivelului acoperișului, coșuri, devierea aerului evacuat prin coama acoperișului, și nu prin partea inferioară a pereților); -creșterea vitezei de ventilație a orificiului vertical de ventilație; -amplasarea eficientă a barierelor externe pentru a crea turbulențe ale fluxului de aer aflat în mișcare (de exemplu vegetație); -adăugarea unor acoperitori deflectoare în orificiile de evacuare amplasate în partea inferioară a pereților pentru a devia aerul evacuat către sol; - devierea aerului evacuat către părțile laterale ale adăpostului care sunt orientate în direcția opusă receptorului sensibil; -alinierea axei coamei acoperișului unei clădiri ventilate natural transversal față de direcția predominantă a vântului. | Alinierea axei coamei acoperișului nu este aplicabilă instalațiilor existente |
| d) Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”); 2. biofiltru: 3. sistem de purificare a aerului | Nu este aplicabil din cauza costurilor ridicate |
| e) Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici de depozitare a dejecțiilor animaliere sau a unei combinații a acestora: 1.acoperirea dejecțiilor lichide sau solide în timpul depozitării; 2. amplasarea depozitului, luând în considerare direcția generală a vântului și/sau adoptarea de măsuri pentru a reduce viteza vântului în jurul și deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale); 3. reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide. | Nu se elimina dejectii lichide, dejectiile sunt semisolide ( paie amestecate cu excremente ) Stocarea dejectiilor se face temporar in 3 platforme tip bazin, semiîngropate, cu pereti din beton cu capacitatea de 2.400 m3 ( L = 60 m x l = 20 m x H = 2 m ) fiecare. Nu se imprastie pe solul fermei nici un fel de dejectii din procesul de crestere, dejectiile, aceastea sunt preluate de catre Societatea Agricola Heltia in baza contractului nr. 10/25.01.2021 |
| f) Prelucrarea dejecțiilor animaliere utilizând una dintre următoarele tehnici pentru a reduce la minimum emisiile de mirosuri în timpul (sau înaintea) împrăștierii pe sol: 1. fermentarea aerobă (aerarea) dejecțiilor lichide; 2. compostarea dejecțiilor solide; 3. fermentarea anaerobă. | Nu este aplicabil Nu se imprastie pe solul fermei nici un fel de dejectii din procesul de crestere, dejectiile, aceastea sunt preluate de catre Societatea Agricola Heltia in baza contractului nr. 10/25.01.2021 |
| g) Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor sau a unei combinații a acestora: 1.împrăștierea în fâșii, injector cu brazdă de suprafață sau de adâncime pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide; 2. utilizarea dejecțiilor animaliere cât mai repede posibil. | Nu este aplicabil Nu se imprastie pe solul fermei nici un fel de dejectii din procesul de crestere, dejectiile, aceastea sunt preluate de catre Societatea Agricola Heltia in baza contractului nr. 10/25.01.2021 |

Este obligatorie îndeplinirea măsurilor stabilite în planul de gestionare a disconfortului olfactiv la termenele stabilite.

9.5. ZGOMOT

Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, titularul utilizează o combinație a tehnicilor indicate mai jos (conformare cu BAT 10):

| BAT 10 Emisii de zgomot Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| --- |
| a) Asigurarea unor distanțe adecvate între instalație/ fermă și receptorii sensibili În etapa de planificare a instalației/fermei, distanțele adecvate dintre instalație/fermă și receptorii sensibili sunt asigurate prin aplicarea distanțelor minime. | Nu s-au inregistrat reclamatii cauzate de poluare fonica la nivelul receptorilor sensibili ( zona rezidentiala din vecinatate ) |
| b) Amplasarea echipamentelor Nivelurile de zgomot pot fi reduse prin: (i)mărirea distanței dintre emițător și receptor (prin amplasarea echipamentelor cât mai departe posibil de receptorii sensibili); (ii) reducerea la minimum a lungimii țevilor de distribuire a furajelor; (iii) amplasarea recipientelor și a silozurilor cu furaje astfel încât să se reducă la minimum circulația vehiculelor în ferma | Nu s-au inregistrat reclamatii cauzate de poluare fonica la nivelul receptorilor sensibili ( zona rezidentiala din vecinatate ) |
| c) Măsuri operaționale (i) închiderea ușilor și a orificiilor principale ale clădirii, în special pe perioada hrănirii, în cazul în care este posibil; (ii)utilizarea echipamentului de către personal cu experiență; (iii)evitarea activităților generatoare de zgomot în timpul nopții și la sfârșit de săptămână, în cazul în care este posibil; (iv) măsuri pentru controlul zgomotului în cursul activităților de întreținere; (v) operarea conveierelor și a transportoarelor elicoidale pline cu furaje, în cazul în care este posibil; (vi)efectuarea a cât mai puține lucrări de terasament în zonele aflate în aer liber pentru a reduce zgomotul generat de tractoarele cu grapă. | Nu s-au inregistrat reclamatii cauzate de poluare fonica la nivelul receptorilor sensibili ( zona rezidentiala din vecinatate ) |
| d) Echipamente silențioase (i) ventilatoare cu randament ridicat, în cazul în care ventilația naturală nu este posibilă sau nu este suficientă; (ii) pompe și compresoare; (iii) sisteme de hrănire care reduc stimulul înainte de hrănire (de exemplu recipiente cu hrană prevăzute cu pâlnie, ad libitum, echipamente compacte de distribuire a hranei). | Cerinta BAT nu este general aplicabilă instalațiilor / fermelor existente |
| e) Echipamente de control al zgomotului. Descriere (i) reductoare de zgomot; (ii) izolarea surselor de vibrații; (iii)amplasarea în spații închise a echipamentelor care fac zgomot (de exemplu mori, benzi transportoare pneumatice); (iv) izolarea fonică a clădirilor. | Cerinta BAT nu este general aplicabilă instalațiilor / fermelor existente |
| f) Reducerea zgomotului. Propagarea zgomotului poate fi redusă prin introducerea de obstacole între emițători și receptori. |  |

10. CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

10.1. AER

10.1.1.  Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie. Este obligatoriu sa nu existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu cu exceptia celor acceptate legal. Titularul activitat  ii/operatorul se va asigura ca operatiile de pe amplasament vor fi realizate in asa fel incit emisiile si mirosurile sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

Emisii de amoniac din adăposturi:

| Parametru | BAT-AEL (kg NH3/spațiu animal/an) |
| --- | --- |
| Emisiile de amoniac din adăposturi | 0,01-0,08 |

BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost puii de carne cu o greutate finală de până la 2,5 kg – tabel 3.2;

10.1.2. Management nutriţional

-azotul total excretat asociat BAT în  tabelul  1.1  şi fosforul total excretat asociat BAT tabelul  1.20 (din secţiunea 1.3. Managementul nutritional)

| Parametru | Valoare asociată BAT |
| --- | --- |
| Azotul total excretat asociat BAT | 0,2 – 0,6 Kg N excretat/ spatiu animal/ an |
| Fosfor total excretat asociat BAT | 0,05 – 0,25 Kg P excretat/ spatiu animal/ an |

10.1.3. Management miros

Mirosurile sunt generate in principal de:

- emisiile de amoniac din halele de crestere pui;

- emisiile corespunzatoare gestionarii dejectiilor solide;

- emisiile secundare de H2S in halele de crestere pui;

- emisiile de NMVOC în halele de creştere pui şi din facilităţile de gestionare a dejecţiilor

- Pentru reducerea emisiilor de mirosuri se folosesc următoarele tehnici:

-asigurarea unor distanțe adecvate între instalație/fermă și receptorii sensibili;

- -acoperirea dejecțiilor solide în timpul depozitării;

- -fermentarea anaerobă;

- -împrăștierea dejecţiilor în fâșii;

- -încorporarea dejecțiilor animaliere cât mai repede posibil;

- -monitorizarea emisiilor de compuşi care genereaază mirosuri (NH3, H2S şi COVnm);

10.1.3. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

| Poluant/metoda de analiza | CMA mg/mc* Medie de scurtă durată 30 minute | CMA mg/mc* Medie de lungă durată zilnică |
| --- | --- | --- |
| Amoniac | 0,3 | 0,1 |
| Hidrogen sulfurat/STAS 10814/1976 | 0,015 | 0,008 |

*Conform STAS 12574/87 – Aer in zonele protejate

10.1.4 Titularul/operatorul activitatii va implementa strategiile nationale de reducere a emisiilor de amoniac, pentru conformarea cu prevederile Legii nr.271/2003 modificata si completata si prin aplicarea Codului bunelor practici agricole (strategiile de hranire a pasarilor, tehnici putin poluante de imprastiere a ingrasamintelor naturale, tehnici putin poluante de stocare a ingrasamintelor naturale).

10.1.5  Titularul/operatorul instalatiei va asigura ca toate opratiile de pe amplasament sa se realizeze in asa fel incit emisiile si mirosurile sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

10.1.6  Titularul/operatorul instalatiei detine un Plan de management al mirosului.

10.1.7 Titularul/operatorul instalatiei are obligatia respectarii prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

10.2. APA

10.2.1. Prezentele valori sunt preluate din Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 140/25.10.2021, valabilă pana la 25.10.2026, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Olt, SGA Brasov.

10.2.2. Valori limită pentru indicatorii de calitate ai apelor  uzate menajere si tehnologice ( spalari vid sanitar) descarcate in bazine de stocare vidanjabile conform H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare-NTPA 002 și Autorizației de gospodărire a apelor:

Apele pluviale, provenite de pe platforme, drumuri interioare, inainte de descarcarea lor in istemul de drenaj se vor incadra in urmatoarele limite maxim admise ale indicatorilor de calitate, conform prevederilor HG 188/2002, modificat si completat cu HG 352/2005 – NTPA 001, respectiv:

| Indicatori de calitate | u/m | Valoare maxima admisa |
| --- | --- | --- |
| pH | upH | 6,5-8,5 |
| Materii totale in suspensie | mg/l | 5,00 |
| Reziduu filtrabil la 105°C | mg/l | 500,00 |
| Substante extractibile cu solventi organici | mg/l | 5,00 |

10.2.3.Concentraţii maxime admise pentru apa subterană:

Monitorizarea zonei de influenta, hale de crestere si platforma de stocare dejectii solide, se realizeaza prin intermediul a 2 foraje de monitorizare, cu adancimea H1=H2=3,50 m, amplasate amonte  si aval de halele de crestere si de platforme stocare dejectii, pe directia de curgere a apelor subterne.

Coordonate Stereo 70:

FM1: x=473935,941; y=543425,516

FM2: x=474125,030; y=543530,591.

10.2.4 Titularul/operatorul de activitate trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanti in apa. Se interzic deversarile neautorizate ale oricaror substante poluante pe sol, in apele de suprafata sau freatice, se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate, prin puturi filtrante, in panza freatica, canale de desecare, rigole stradale sau emisari naturali.

10.2.5 Titularul/operatorul de activitate trebuie sa detina planul de amplasament in care sunt prevazute toate constructiile si conductele subterane. Se va intocmi un plan de inspectie si intretinere a instalatiilor si echipamentelor pentru detectarea scurgerilor, cel putin o data la 3 ani, in scopul minimizarii pierderilor de apa.

10.2.6  Titularul/operatorul de activitate are obligatia sa exploateze, sa intretina si sa verifice periodic constructiile si instalatiile de captare si de aductiune a apei, colectare si evacuare a apelor uzate, remedierea tronsoanelor deteriorate precum si intretinerea corespunzatoare a aparatelor de masurare a debitelor si volumelor de apa, in conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare, in scopul minimizarii pierderilor de apa.

10.2.7 Titularul/operatorul de activitate are obligatia sa verifice periodic modul de impermeabilizare a bazinelor vidanjabile pentru a evita infiltratiile de ape uzate in panza freatica si de asemenea sa vidanjeze periodic bazinele prin intermediul firmelor autorizate.

10.2.8  Titularul/operatorul de activitate are obligatia sa actualizeze Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale ori de cite ori este cazul, sa detina mijloacele si materialele necesare in caz de poluari accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului mentionat mai sus. In cazul provocarii unor poluari accidentale titularul activitatii are obligatia sa anunte imediat SGA Brasov.

10.2.9  In eventualitatea in care analizele sau observatiile indica contaminarea apelor freatice din orice sursa sau depasirea indicatorilor de calitate autorizati ai apelor uzate evacuate peste valorile limita de emisie prevazute de legislatia in vigoare si/sau autorizatia integrata de mediu, titularul autorizatiei are obligatia:

-sa realizeze imediat o investigatie pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

-sa ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminarii si sa minimizeze efectele oricarei contaminari a mediului;

-sa notifice accidentul autoritatii competente pentru protectia mediului, cat mai repede posibil.

10.2.10  Titularul/operatorul de activitate are obligatia consemnarii lunare a consumurilor de apa prelevate din forajele de alimentare proprii si a inregistrarii citirilor, realizarii periodice de buletine de analiza de potabilizare pentru apa utilizata in scop fiziologic si igienico-sanitar.

10.3.  Sol

10.3.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

## 10.3.2. Valori admise pentru sol  - Nu este cazul.

## 10.4.    Zgomot

10.4.1 Surse generatoare de zgomot:

- funcţionarea sistemelor de ventilaţie din halele de crestere pui;

- prinderea pasarilor in perioada de depopulare;

- funcţionarea mijloacelor de transport materii prime, materiale auxiliare, produs finit;

- descarcarea hranei si alimentarea buncarelor cu hrana

- funcţionarea utilajelor de evacuare, încărcare şi transport asternut uzat

- funcţionarea utilajelor pentru igienizarea halelor;

10.4.2. Acţiuni întreprinse pentru prevenirea/minimizarea emisiilor de zgomot:

-achiziţionare utilaje performante;

-amplasarea utilajelor în hale;

-verificarea si intreţinere permanenta a utilajelor şi remedierea defecţiunilor în cel mai scurt timp posibil;

-prinderea pasarilor se realizeaza noaptea, cand acestea sunt linistite, intensitatea luminii este scazuta

-efectuarea operaţiilor de transport materii prime, materiale auxiliare pe timpul zilei;

-utilizarea unor mijloace de transport special destinate transportului de furaj pasari, corespunzatoare din punct de vedere tehnic si cu echipament adecvat pentru descarcarea furajului in buncarele exterioare

10.4.3. Valoarea admisă a nivelului de zgomot la limita incintei nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), conform SR 10009/2017- Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: 55 dB (pe perioada de zi) si 45 dB (pe perioada de noapte), conform OM nr.119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.4.4. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

10.5. MIROS

Conform Standardului Național 12574/87 - Condiții de  calitate pentru aerul din zonele protejate, se consideră că emisiile de substanțe puternic mirositoare depășesc concentrațiile maxim admise atunci când în zona de impact mirosul lor dezagreabil și persistent este sesizabil olfactiv.

| Sursa | Intensitatea mirosului | Măsuri de control |
| --- | --- | --- |
| Hala de adăpostire animale | Sesizabil | Ventilare corespunzătoare |
| Părți componente ale rețelei de canalizare; cămine de vizitare | Sesizabil | Acoperite cu capac |

11. GESTIUNEA DEȘEURILOR

11.1	. Deşeuri generate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 06 | Dejectii de pasare* | Din activitate | 2971 | t/an | Valorificare ca fertilizant pe terenuri agricole, pe baza de contract cu beneficiari detinatori de terenuri agricole | R10 |
| 02 01 02 | Deseuri de tesuturi animale - cadavre de pasare1 | Din activitate | 4,0-40 | t/an | Cadavrele sunt eliminate de catre PEM PREST CAR SERVICE SRL | D10/R3 |
| 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate | De la personal | 1,8 | t/an | Eliminare | D5 |
| 18 02 02* | Deseuri de la tratamentele sanitar veterinare | Din activitate | 0,15 | t/an | Valorificare | R12 |
| 15 01 10* | Deseuri si ambalaje de substante utilizate la dezinfectie, dezinsectie, deratizare | Din activitate | 0,3 | t/an | Valorificare | R12 |
| 18 02 08 | Deseuri de medicamente de uz sanitar-veterinar | Din activitate | 0,015 | t/an | Valorificare | R12 |
| 16 06 01* | Acumulatori uzati | Din activitate | 0,06 | t/an | Valorificare | R12 |
| 13 02 08* | Uleiuri uzate | Din activitate | 0,036 | t/an | Valorificare | R12 |
| 16 01 03 | Anvelope uzate | Din activitate | 0,03 | t/an | Valorificare | R12 |

*Cantitate estimata pe baza cantitatilor generate; valorile pot varia de la un an la altul in functie de productie si de numar de cicluri crestere pui.

1-pot fi considerate material de categoria 2  în conformitate cu art. 9  din Regulamentul (CE) NR. 1069/2009  de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

11.2. Deşeuri stocate temporar

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 06 | Dejectii de pasare* | Din activitate | 2971 | t/an | Stocare temporara pe platforma amenajata |
| 02 01 02 | Deseuri de tesuturi animale – cadavre de pasare1 | Din activitate | 4,0-40 | t/an | Stocare container frigorific pe platforma |
| 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate | Din activitate | 1,8 | t/an | Stocare temporara in containere metalice sau pubele |
| 18 02 02* | Deseuri de la tratamentele sanitar veterinare | De la personal | 0,15 | t/an | Stocare temporara in ambalaj, conform prescriptiilor sanitar veterinare |
| 15 01 10* | Deseuri si ambalaje de substante utilizate la dezinfectie, dezinsectie, deratizare | Din activitate | 0,3 | t/an | Stocare temporara in spatiu special amenajat |
| 18 02 08 | Deseuri de medicamente de uz sanitar-veterinar | Din activitate | 0,015 | t/an | Stocare temporara in spatiu special amenajat |
| 16 06 01* | Acumulatori uzati | Din activitate | 0,06 | t/an | Stocate temporar in magazie, cu capacele montate pentru a preveni scurgerile accidentale de acid pe sol |
| 13 02 08* | Uleiuri uzate | Din activitate | 0,036 | t/an | Stocate temporar in butoaie metalice, cu rezistenta mecanica corespunzatoare, inchise, depozitate in spatii amenajate in care safie asigurata protectia impotriva scurgerilor accidentale pe sol |
| 16 01 03 | Anvelope uzate | Din activitate | 0,03 | t/an | Stocate temporar pe platforma betonata, destinata acestui scop |

11.3. Deşeuri tratate:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate estimata | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 06 | Dejectii de pasare1 | 3000 | t/an | valorificare | R10 | Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice |

1 – eliminarea și utilizarea se va face în conformitate cu art. 13 și art. 18 din Regulamentul (CE) NR. 1069/2009  de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

11.4. Conditii privind  gestionarea dejectiilor :

Dejectiile solide provenite din fermă, impreuna cu asternutul, sunt evacuate din hale cu ajutorul tractorului senilat cu lama, incarcate in remorci si transportate pentru maturare, la platforma de stocare a dejectiilor.

Platforma de stocare dejectii este realizata din beton impermeabilizat, compusă din trei compartimente, cu pereti pe 3 laturi, care asigura o capacitate totala de stocare de V= 3 x 2160 mc= 6480 mc, prevăzută cu bazine colectare levigat cu capacitatea de 15 mc fiecare. Platforma de stocare dejecții asigură capacitate de stocare pentru minim 6 luni, pentru dejecțiile provenite din fermă.

Cantitatea anuala de dejectii, conform documentelor de referinta asupra celor mai bune tehnici disponibile in cresterea intensiva a păsărilor, la sol pe asternut absorbant, respectiv ghidului de bune practici agricole, este urmatoarea:

- Pentru curcani: 37 kg/loc de pasăre/an.

- Pentru pui de carne: 10 kg/loc de pasare/an.

Astfel, ținând seama de ciclul de productie specific fiecarui tip de pasare si de perioada vidului sanitar, volumele de dejectii solide provenite din cresterea păsărilor sunt următoarele:

- Volum dejectii solide provenite de la curcani:

( 110000 capete/serie x 12,33 kg/loc de pasăre/serie x 2,50 serii/an) : 700 kg/mc= 4844 mc/an; 2422 mc/6 luni.

- Volum dejectii solide provenite de la puii de carne:

(310000 capete/serie x 1,09 kg/loc pasare/serie x 6 serii/an ) : 700 kg/mc= 2896 mc/an; 1448 mc/6 luni

Dupa perioada de maturare (minim 24 saptamani), dejectiile sunt utilizate ca ingrasamant pe terenuri agricole.

Preluarea fertilizantului de la pasari, dupa perioada de fermentare, se realizeaza de catre Heltia Soc. Agricolă, în baza contractului de prestari servicii nr. 10/25.01.201 ce va utiliza gunoiul de grajd maturat ca fertilizant in agricultura, conform Codului de Bune Practici Agricole si Codului de Bune Practici în Ferma.

11.5.  Conditii privind gestionarea deseurilor

11.5.1 Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectate şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.5.2 Titularul activitatii /operatorul are obligaţia evitării producerii deşeurilor. In cazul în care acest lucru nu poate fi evitat, se va face valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.5.3 Deseurile vor fi colectate selectiv si depozitate in containere speciale.

11.5.4 Se va realiza un audit privind minimizarea deseurilor la fiecare doi ani. Concluziile acestuia vor fi incluse in RAM. Urmatorul audit se va realiza in anul 2023.

11.5.5  Valorificarea sau eliminarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum s-a precizat in prezenta autorizatie (cap.11.1, 11.2) si in conformitate cu legislatia nationala in domeniu. Nu trebuie valorificate sau eliminate alte deseuri, nici pe amplasament, nici in afara amplasamentului, fara a se informa, in prealabil, autoritatea competenta pentru protectia mediului si fara acordul scris al acesteia.

11.5.6 Societatea are obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii, care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de  OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane. Persoanele desemnate trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

11.5.7 Gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, in special:

- fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

- fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

11.5.8  Se vor respecta prevderile Ordinului comun MMGA/MAI 1121/1281/2006  privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective.

11.5.9 Abandonarea deseurilor este interzisa.

11.5.10 Eliminarea deseurilor in afara spatiilor autorizate in acest scop este interzisa.

11.5.11 Zonele de depozitare temporara a deseurilor vor fi marcate si semnalizate. Recipientii vor fi inscriptionati, verificati periodic, asigurandu-se repararea sau inlocuirea containerelor avariate.

11.5.12 Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- H.G. 166/2004  modificată şi completată cu H.G. 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;

11.5.13 În conformitate cu H.G. nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. nr. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. nr. 734/2006, art.13 - „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora”. Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.5.14  Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

11.5.15. Gestionarea subproduselor-material  de  categoria  2-se va face în conformitate cu Regulamentul (CE) NR. 1069/2009  de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

11.6. Transportul deseurilor

11.6.1 Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.6.2 Transportul deseurilor în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare  trebuie efectuat  doar de operatori autorizati si cu respectarea obligatiilor prevazute de HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

11.7.  Deseuri periculoase

11.7.1 Producatorii/detinatorii de deseuri periculoase sunt obligati sa colecteze, sa transporte si sa stocheze separat diferitele categorii de deseuri periculoase, in functie de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu, astfel incat sa se poata asigura un grad ridicat de protectie a mediului si a sanatatii populatiei, incluzind asigurarea trasabilitatii de la locul de generare la destinatia finala.

11.7.2 Producatorii/detinatorii de deseuri periculoase au obligatia sa nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase cu alte categorii de deseuri periculoase sau cu alte deseuri, substante ori materiale. Amestecarea include diluarea substantelor periculoase.

11.8.  Evidenta gestiunii deseurilor

11.8.1  Titularul activitaii /operatorul are obligatia sa asigure evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu modelul prevazut in Anexa 1 la H.G. nr. 856/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, evidenta care va fi pastrata cel putin 3 ani.

11.8.2 Producatorii si detinatorii de deseuri, persoane juridice, trebuie sa pastreze buletinele de analiza care caracterizeaza deseurile periculoase generate din propria activitate si sa le transmita la cerere, autoritatilor competente pentru protectia mediului.

11.8.3 Titularul activitatii/operatorul are obligatia sa tina, pentru deseurile periculoase, o evidenta cronologica a cantitatii, naturii, originii si, dupa caz, a destinatiei, a frecventei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum si a operatiunilor prevazute in Anexele 2 si 3 din OUG nr. 92/2021 si sa o puna la dispozitia autoritatilor competente, la cererea acestora.

11.8.4 Evidente, inregistrari dejectii: de fiecare data cand dejectiile (asternutul uzat) provenite din ferma vor fi livrate la terti, transportul acestora va fi insotit de un borderou contrasemnat de furnizorul dejectiilor si de destinatar, la fiecare livrare. Acest borderou va cuprinde atat numele si adresa producatorului, cat si a destinatarului, cantitatea livrata, tipul si provenienta dejectiilor si data livrarii. Fiecare transport se inregistreaza in Registrul de transport deseuri animaliere al fermei, impreuna cu datele din borderou.

11.9.   Transferul deseurilor

11.10.1 Se vor respecta prevederile ORDIN nr. 333/165/2021 privind aprobarea <LLNK 12021     0CG0KS01   0 33>Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării  cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a <LLNK 12021     0540KS01   0 22>Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;

Imprastierea dejectiilor pe sol:

-dupa perioada de fermentare, dejectiile sunt utilizate ca ingrasamant organic pentru fertilizarea terenurilor;

-distribuirea dejectiilor pe terenurile agricole se va realiza in conformitate cu prevederile in vigoare;

-se vor utiliza utilaje pentru manipularea si administrarea ingrasamintelor naturale;

-titularul activitatii/operatorul are obligatia sa asigure teren suficient pentru imprastierea dejectiilor (asternutului uzat) prin inchirierea de teren sau incheierea de contracte cu terti detinatori de terenuri agricole;

-titularul activitatii/operatorul are obligatia ca la inceputul fiecarui an sa realizeze un Plan de management al dejectiilor care va fi anexat la RAM;

-la utilizarea dejectiilor ca fertilizanti se vor aplica tehnicile BAT de a reduce poluarea apei in special cu respectarea urmatoarelor conditii:

• neaplicarea  dejectiilor pe teren atunci cand campul este saturat de apa, inundat, inghetat, acoperit cu zapada;

• neaplicarea dejectiilor pe terenuri aflate in panta;

• neaplicarea dejectiilor in apropierea cursurilor de apa  prin lasarea unei benzi netratate

• impratierea dejectiilor cat de aproape posibil momentului de maxima crestere a cerealelor si cand este preluata substanta nutritiva.

11.10.  Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate estimata | UM | Operație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 10* | deseuri de ambalaje contaminate | 0,3 | t/an | valorificare valorificare valorificare |

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

12.1. Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO.

Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar prin cantităţile prezente nu intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.3.1. Operatorul detine un Plan general de mentenanta ferme pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea fermelor si Plan general de intretinere pentru echipamentele si instalatiile din abator, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.3.2. Planul general de mentenanta ferme si Planul general de intretinere abator trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.3.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.3.4. Activităţile prevăzute în Planurile de mentenanta vor fi consemnate într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Monitorizarea se va efectua prin doua tipuri de actiuni:

-supravegherea din partea organelor abilitate si cu atributii de control;

-automonitorizarea.

13.1.2. Automonitorizarea este obligatia societatii si are urmatoarele componente:

-monitorizarea emisiilor si calitatii factorilor de mediu;

-monitorizarea tehnologica/monitorizarea variabilelor de proces;

-monitorizarea post inchidere.

13.1.3. Automonitoringul emisiilor in faza de exploatare are ca scop verificarea conformarii cu conditiile impuse de autoritatile competente. Automonitorizarea emisiilor consta in urmarirea poluantilor emisi si este obligatia titularului activitatii/operatorului.

13.1.4. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.5. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.6. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.7. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.8. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.9. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.10. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.11. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.12. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare:

- punctele de prelevare a emisiilor in aer;

- punctele de prelevare a forajului de hidroobservatie pentru apele subterane;

- zonele de depozitare a deseurilor pe amplasament.

13.1.13. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, in conformitate cu specificul activitatii.

13.1.14. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.1.15 Monitorizarea emisiilor se va face de catre laboratoare care detin acreditarea ceruta de legislatia nationala sau prin laborator propriu. In cazul in care titularul activitatii/operatorul realizeaza monitorizarea emisiilor prin laboratorul propriu, o data pe an se va realiza intercalibrarea cu un laborator cu incercările acreditate. In buletinele de analiza se vor indica standardele aplicate la prelevarea probelor si analiza acestora, aparatura utilizata si calibrata conform normelor nationale. Standardele utilizate vor fi cele utilizate in UE (CEN, ISO) sau nationale care asigura o calitate echivalenta a datelor.

Monitorizarea excreției de azot și fosfor prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici:

| Nr. crt. | Tehnică de monitorizare a excreției de azot și fosfor | Frecvenţa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor. | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale, în condiţiile în care nu se modifică managementul nutriţional |
| 2 | Estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total. |  |

Tehnicile sunt descrise în secțiunea 4.9.1. din Decizia 2017/302.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1 Monitorizarea calităţii aerului

Monitorizarea emisiilor de amoniac în aer  prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici:

| Nr. crt. | Tehnică de monitorizare a emisiilor de amoniac în aer | Frecvenţa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere. | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. |
| 2 | Calculare prin măsurarea concentrației de amoniac și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard ISO, naționale sau internaționale ori a altor metode care asigură date de o calitate științifică echivalentă. | De fiecare dată când au loc modificări semnificative pentru cel puțin unul dintre următorii parametri: (a) tipul de animale crescute în fermă; (b) sistemul de adăpostire. |
| 3 | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. |

Tehnicile sunt descrise în secțiunea 4.9.2. din din Decizia 2017/302

Monitorizarea emisiilor de pulberi generate în aer de fiecare adăpost pentru animale prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici,

| Nr. crt. | Tehnică de monitorizare a emisiilor de pulberi în aer | Frecvenţa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Calculare prin măsurarea concentrației de pulberi și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard EN sau a altor metode (ISO, naționale sau internaționale) care asigură date de o calitate științifică echivalentă. | O dată pe an. |
| 2 | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie | O dată pe an. |

Tehnicile sunt descrise în secțiunile 4.9.2.din din Decizia 2017/302

13.2.1.1. Monitorizarea mirosului se va face prin monitorizarea emisiilor de amoniac din hale si a concentratiilor de amoniac in zona receptorilor sensibili (zone rezidentiale din vecinatate), iar compararea se va face cu limitele din STAS nr. 12574/87.

| punct de prelevare | parametru | Perioada de mediere | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de masurare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| În zona cu louinţele cele mai expuse în perioada din ciclul de creştere cu emisie maximă, inclusiv o măsurare de fond | amoniac | 30 minute zilnic | anual | STAS 10812/76 |

- În cazul în care se înregistrează reclamaţii referitoare la neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili, monitorizarea emisiilor de compuşi care generează mirosuri (NH3, H2S şi COVnm) va consta în realizarea inventarului de emisii de compuşii cu impact olfactiv (NH3, H2S  şi al speciilor de COVnm) exprimate în unităţi de miros sau prin măsurări ale emisiilor de mirosuri, prin olfactometrie dinamică, conform standardului SR EN 13725 şi a concentraţiei de NH3, H2S.

13.2.1.2. Monitorizarea zgomotului se va face in zona receptorilor sensibili (zone rezidentiale din vecinatate), iar compararea se va face cu limitele din STAS nr.10009/88. OM 119/2014 modificat şi completat în 2018.

| punct de prelevare | parametru | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de masurare |
| --- | --- | --- | --- |
| La cea mai expusă faţadă (inclusiv o măsurare de fond) | Nivel echivalent de zgomot | in situatia existentei reclamatiilor | STAS 6161-3 OMS 119/2014, ISO 1996-2 |

13.2.1.3. Condiţii de realizare a monitorizării:

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.3 Monitorizarea emisiilor in apa

Frecventa, indicatorii de monitorizare a emisiilor in apa si standardele aplicate vor fi cele solicitate prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 140/25.10.2021, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române-ABA OLT-SGA BRASOV.

13.3.1. Monitorizarea apelor uzate menajere  si tehnologice

| Nr. | Categoria apei | Indicatori de calitate | U.M. | ( V.M.A.) NPTA 002 HG nr. 352 /2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ape uzate menajere si tehnologice (spalari vid sanitar) descarcate in bazine de stocare vidanjabile) | pH | unităţi pH | 6,5-8,5 |
| 2 |  | Materii în suspensie ( MTS ) | mg/dm3 | 350,0 |
| 3 |  | Consum biochimic de oxigen la 5 zile ( CBO5 ) | mg O2/dm3 | 300,0 |
| 4 |  | Consum chimic de oxigen - [CCO(Cr)1)] | mg O2/dm3 | 500,0 |
| 5 |  | Detergenti sintetici biodegradabili | mg/dm3 | 25,0 |
| 6 |  | Azot amoniacal ( NH4+ ) | mg/dm3 | 30,0 |
| 7 |  | Fosfor total ( P ) | mg/dm3 | 5,0 |

Frecventa de automonitorizare a indicatorilor de calitate ai apelor uzate  este anuala, prin laboratoare acreditate.

13.3.2. Monitorizarea apelor pluviale

| Nr. | Categoria apei | Indicatori de calitate | U.M. | ( V.M.A.) NPTA 001 HG nr. 352 /2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ape pluviale prepurate | pH | unităţi pH | 6,5-8,5 |
| 2 |  | Materii în suspensie ( MTS ) | mg/dm3 | 5,0 |
| 3 |  | Reziduu filtrat la 1050C | mg/dm3 | 500,0 |
| 4 |  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | mg/dm3 | 5,00 |

Frecventa de automonitorizare a indicatorilor de calitate este anuala, prin laboratoare acreditate.

13.3.3.  Monitorizarea pânzei freatice:

| Loc prelevare | Indicator de calitate | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Foraje de monitorizare amplasate amonte si aval de halelele de crestere si de platforma stocare dejectii, pe directia de curgere a apelor subterane | pH Azotati Azotiti Amoniu Fosfati CCO-Cr Materii totale in suspensie | semestrial | Conform metode de analiza si documente de referinta ale laboratoarelor acreditate |

## 13.4  Monitorizarea solului

| Instalatia IPPC | Nr determinari | Indicatori de calitate | Punct de prelevare |
| --- | --- | --- | --- |
| Ferma zootehnica Ferma Feld SRL | 4 determinari / h = 30 cm | Carbon organic total | S1– N-platforma de dejecţii, S2 – NV-platforma de dejecţii, S3 – NE platforma de dejecţii, S4 – Capăt S - hale animale |
|  |  | Azot amoniacal |  |
|  |  | Azotiti |  |
|  |  | Azotati |  |
|  |  | Azot Kjeldahl |  |
|  |  | Fosfor total |  |
|  |  | Umiditate |  |

Frecventa de monitorizare  este de 1 data la 5 ani, prin laboratoare acreditate.

13.5. Monitorizare tehnologică

13.5.1 Controlul climatului in halele de cerestere pasari

Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.5.2. Parametrii tehnologici monitorizati/frecventa de monitorizare a acestora:

| Parametru proces | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- |
| Consum de apă pentru adăpat, curăţarea halelor | la sfarsitul ciclului de crestere |
| Consum energie electrica | la sfarsitul ciclului de crestere si pe an |
| Consum de combustibil | la sfarsitul ciclului de crestere si pe an |
| Numărul de păsări care intră și ies, inclusiv nașterile și mortalitățile în cazul în care este relevant. | ciclu/număr de cicluri/an |
| Consumul de hrană | la sfarsitul ciclului de crestere şi pe an |
| Utilizarea produselor farmaceutice | la sfarsitul ciclului de crestere si pe an |
| Funcţionarea sistemului de ventilaţie | permanent si in perioada de vid sanitar |
| Generarea de dejecții animaliere | anual |

13.5.3. Titularul/operatorul activităţii va asigura verificarea periodică a stării şi funcţionarii instalaţiilor în care se desfăşoară activitatea autorizată, monitorizarea parametrilor ceruţi de procesul tehnologic.

13.6.  Monitorizarea deşeurilor

13.6.1. Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate,  in conformitate cu prevederile Oug nr. 92/2021si potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE.

13.6.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

- cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase/ nepericuloase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Date referitoare la evidenta gestiunii deseurilor vor fi raportate la APM Brasov, ca parte a RAM-ului.

13.6.3 Monitorizarea si raportarea deseurilor

13.6.4. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate estimata | UM | Operație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 10* | deseuri de ambalaje contaminate | 0,3 | t/an | valorificare valorificare valorificare |

13.7. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.7.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite.

13.8.   Monitorizarea post - închidere

13.8.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere:

- deconectarea tuturor instalatiilor de alimentare cu energie electrica, apa, agent termic;

- golirea bazinelor si traseelor de conducte, inclusiv camine de vizitare si spalarea acestora;

- demolarea constructiilor – daca se impune - colectarea separata a deseurilor de constructii, valorificarea lor sau depozitarea pe o halda ecologica, functie de categoria de deseuri;

- transportul dejectiilor si a oricaror tipuri de deseuri de pe amplasament, in vederea valorificarii sau eliminarii prin depozitare pe o halda ecologica autorizata;

- refacerea, dupa caz, a analizelor pentru sol si ape subterane, in vederea stabilirii conditiilor amplasamentului la incetarea activitatii si stabilirea utilizarii ulterioare a amplasamentului.

14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA  ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi prevenirea sau evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediile APM Brasov şi GNM – Comisariatul judeţean Brasov, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM, in situatia in care acestea au existat.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare, în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13, la APM Brașov

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare, etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (conform datelor furnizate de laboratoare);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr.166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea „Instalatii pentru cresterea  intensiva a pasarilor de curte sau a porcilor (i) cu 40000 de locuri pentru pasari” care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
| - | Oxizi de azot (NOx) | 100.000 | - | - |
| 7664-41-7 | Amoniac (NH3) | 10.000 | - | - |
| - | Pulberi in suspensie (PM10) | 50.000 | - | - |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportul anual de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora;

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase;

- planul de management al dejecţiilor.

14.4.2. Raportul anual de mediu  va fi transmis la APM Brasov pana la data de 1 martie, pentru anul de raportare n-1.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la APM Brasov, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

-inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;

-gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

-raportarea incidentelor semnificative la data producerii;

-reclamaţii (dacă ele există) - in luna următoare primirii acestora;

-raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu - in luna următoare realizării acestora;

-orice efecte  negative semnificative constatate prin programul de monitorizare - când se produc;

-raportarea incidentelor semnificative - prin notificare în maxim 2 ore de la producere;

-plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalatiei - odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare.

14.6. Mod de raportare

| Nr. crt. | Denumire raport | Frecvență raportare | Data depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODES-completat de producatorii de deseuri | Anual | 1 februarie-15 iunie | Chestionar 4: PRODES-completat de producatorii de deseuri |
| 2 | Raportul anual pentru Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, conform H.G. nr.140/2008 - Registrul PRTR | Anual | 30 aprilie | Registrul integrat EPRTR raportare.anpm.ro |
| 3 | Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3299/2012 | Anual | 15 ianuarie - 15 martie | Aplicaţia Protecţia Atmosferei – Inventar Emisii |
| 4 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu-Registru IPPC | Anual | 1 aprilie-30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat IPPC |
| 5. | Deșeuri ambalaje: Anexa 1-Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate | anual | 1 februarie – 25 februarie | Anexa 1-Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate |

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecventă raportare | Data depunerii raportului | Acces aplicatii SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raportul Anual de mediu (RAM) | Anual | 01 martie | - |
| 2 | Efectuarea auditului privind eficienţa energetică | 4 ani | 2020 (in RAM pentru 2019) | - |
| 3 | Audit privind utilizarea apei | 3 ani | 2020 (in RAM pentru 2019) | - |
| 4 | Audit privind minimalizarea deşeurilor generate | 2 ani | 2020 (in RAM pentru 2019) | - |
| 5 | Planul de management al dejectiilor solide | Anual | 01 martie | - |

Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalatiei | Odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |
| Notificare privind poluarile semnificative | In cel mai scurt timp |
| Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale | Odata cu documentaia de solicitare a autorizatiei |
| Reclamatii | In luna urmatoare aparitiei |

15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu art.10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a APM Brasov.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM Brasov, Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Brasov:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi, în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice APM Brasov şi GNM – CJ Brasov, prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Olt - SGA Brasov;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brasov;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC FERMA FELD SRL, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punandu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea 105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul APM Brasov sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

15.15. Operatorul economic are obligația respectării, conform Planului de gestionare a mirosurilor,   următoarelor măsuri de reducere a emisiei de miros:

- pentru diminuarea mirosurilor se pot utiliza aditivi care, aplicati in zonele generatoare de miros, conduc la schimbarea caracteristicilor si proprietatilor sursei generatoare (dejectii, ape uzate), cu reducerea de amoniac, hidrogen sulfurat, stabilizarea microorganismelor patogene, reducerea mirosurilor neplacute.

- Titularul activitatii are obligatia plantarii si intretinerii perdelelor vegetale pentru retinerea mirosurilor.

- Titularul activitatii isi va planifica si gestiona activitatile din care rezulta mirosuri dezagrabile, persistente, sesizabile olfactiv, tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor (inversiuni termice, timp innourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distante mari. Se va face instruirea personalului pentru a-si desfasura activitatea  astfel incat nivelul mirosului sa fie minim.

- Titularul/operatorul instalatiei se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa se realizeze in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine deteriorarea calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului evitandu-se de asemenea, impactul prin cumul de emisii.

- Se vor verifica periodic sistemele de exhaustare a amoniacului si a pulberilor in vederea prevenirii poluarilor accidentale a aerului se vor monitoriza zilnic.

- Pentru transportul dejectiilor din halele de crestere in zona temporara  de depozitare se vor folosi  mijloace de transport acoperite cu prelata.

- Nu se vor evacua dejectii in perioada cu vant puternic.

- Se recomanda ca evacuarea dejectiilor sa se face concomitent cu eliminarea lor.

Program de implementare a masurilor:

| Masura de reducere | Program de implementare |
| --- | --- |
| Monitorizarea emisiilor de amoniac | Zilnic in fiecare hala de crestere cu analizorul |
| Verificarea sistemelor de exhaustare | Saptamanal |
| Intretinerea perdelelor vegetale | Saptamanal |
| 4.Evacuarea dejectiilor din hale | In perioada vidului sanitar cu mijloace de transport acoperite |
| Depozitarea dejectiilor | In perioada vidului sanitar |
| Vidanjarea bazinelor de apa uzata | La 6 luni cu autovidanja |
| Prevenirea umezirii asternutului | Zilnic |
| Hranirea pe faze, continut redus de proteine in hrana | Zilnic |

15.16. CONCLUZII SI CONDITII OBLIGATORII cuprinse în  studiul  de impact asupra sanatatii populatiei  în relație cu obiectivul SC FERMA FELD SRL:

- obiectivul va fi protejat in sensul interdictiei accesului persoanelor straine in incinta;

- exploatarea obiectivului se va face cu respectarea conditiilor de biosecuritate astfel incat sa nu produca poluarea mediului si risc pentru sanatatea vecinilor;

- impotriva senzatiei de disconfort a populatiei prin producerea de eventuale sgomote, vibratii, mirosuri, praf, fum a investitiei propuse, care afecteaza linistea publica sau locatarii din aproprierea obiectivului se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivitatilor, astfel incat sa se incadreze in normele din standarele in vigoare;

- manipularea materiei prime si a deseurilor se va face astfel incat sa se evite degajarea de particule sau mirosuri care ar produce disconfort populatiei invecinate si se vor lua masuri pentru evitarea poluarii apei freatice;

- manevrarea cu grija a asternutului uzat, colectarea si incarcarea in mijloacelor auto a intregii cantitati de asternut, evitarea descarcarii neglijente direct pe suprafete de teren nebetonate, evitarea pierderilor pe traseul de transport. Refacerea suprafetei aleelor betonate, prioritar in zona in care se face  evacuarea asternutului uzat din hale.

- nu se va recurge la depozitari necontrolate de deseuri solide sau lichide rezultate din procesul tehnologic. Indepartarea deseurilor din incinta si dezinfectia/dezinsectia/deratizarea se vor face conform procesului tehnologic declarat la autoritatile de reglementare, cu respectarea masurilor pentru evitarea descompunerii deseurilor si dagajarii de gaze nocive sau mirositoare, precum si pentru reducerea riscului de aparitie  a unor boli infectioase.

- se va intocmi si respecta planul de gestionare a disconfortului olfactiv. Se va intocmi un plan de prevenire si combatere a poluarii accidentale, cu masuri care sa previna inundarea amplasamentului la ploi torentiale.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de APM Brasov. Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Brasov şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov.

17. Anexe

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 96 (nouazecisisase) pagini semnate şi ştampilate.

18. DICŢIONAR DE TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Brasov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCO-Cr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IED | Directiva Emisii Industriale (Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării) |
| 12 | Instalaţie IED | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | E-PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | H | Fraza de pericol |
| 17 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 18 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 19 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 20 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 21 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Brasov | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. Brasov al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Brasov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCO-Cr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IED | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs (2017) |

20.  C U P R I N S

| Nr. crt. | CAPITOLE/SUBCAPITOLE AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU | Nr. pag. |
| --- | --- | --- |
| 1. | DATE DE IDENTIFICARE ALE OPERATORULUI | 2 |
| 2. | TEMEIUL LEGAL | 2 |
| 3. | CATEGORIA DE ACTIVITATE | 6 |
| 4. | DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE | 8 |
| 5. | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII | 10 |
| 6. | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE | 13 |
| 7. | RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE | 18 |
|  | 7.1 Apa | 18 |
|  | 7.2 Utilizarea eficienta a resurselor energetice | 21 |
| 8. | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT | 22 |
|  | 8.1. Descrierea amplasamentului | 22 |
|  | 8.2. Descrierea principalelor activităţi si procese | 26 |
|  | 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate | 33 |
| 9. | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU | 60 |
|  | 9.1 Emisii în atmosferă | 60 |
|  | 9.2 Emisii în apă | 63 |
|  | 9.3 Emisii în sol, ape subterane | 65 |
|  | 9.4 Miros | 67 |
|  | 9.5 Zgomot | 69 |
| 10. | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT | 70 |
|  | 10.1 Aer | 70 |
|  | 10.2 Apa | 71 |
|  | 10.3 Sol | 72 |
|  | 10.4 Zgomot | 73 |
| 11. | GESTIUNEA DEŞEURILOR SI A SUBSTANTELOR CHIMICE PERICULOASE | 73 |
|  | 11.1 Deșeuri generate | 73 |
|  | 11.2 Deseuri stocate temporar | 75 |
|  | 11.3 Deseuri tratate | 76 |
|  | 11.4 Condiții privind gestionarea dejectiilor | 76 |
|  | 11.5. Conditii privind gestionarea deseurilor | 77 |
|  | 11.6. Transportul deșeurilor | 78 |
|  | 11.7. Deșeuri periculoase | 78 |
|  | 11.8. Evidența gestiunii deșeurilor | 78 |
|  | 11.9. Transferul deșeurilor | 79 |
|  | 11.10. Ambalaje și deșeuri de ambalaje | 79 |
| 12. | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ | 79 |
|  | 12.1 Incadrarea in Directiva SEVESO | 79 |
|  | 12.2 Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta | 79 |
|  | 12.3 Program de revizii si reparatii a utilajelor si instalatiilor din dotare | 80 |
| 13. | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII | 80 |
|  | 13.1 Prevederi generale privind monitorizarea | 80 |
|  | 13.2 Monitorizarea emisiilor in aer | 81 |
|  | 13.3 Monitorizarea emisiilor in apa | 83 |
|  | 13.4 Monitorizarea solului | 83 |
|  | 13.5 Monitorizarea tehnologica | 84 |
|  | 13.6 Monitorizarea deseurilor | 84 |
|  | 13.7 Monitorizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase | 85 |
|  | 13.8. Monitorizarea post- inchidere | 85 |
| 14. | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA | 85 |
|  | 14.1 Date generale | 85 |
|  | 14.2 Raportarea datelor de monitorizare | 86 |
|  | 14.3 Contributia la registrul european al poluantilor emisi si transferati(PRTR) | 86 |
|  | 14.4 Raportul anual de mediu | 87 |
|  | 14.5 Alte raportari | 87 |
|  | 14.6 Mod de raportare | 88 |
| 15. | OBLIGAŢIILE TITULARULUI | 88 |
| 16. | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR | 92 |
| 17 | ANEXE | 93 |
| 18. | DICŢIONAR DE TERMENI, ABREVIERI | 93 |
| 19. | ABREVIERI | 94 |
| 20. | CUPRINS | 95 |