Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRASOV

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. SB  124 din 22.08.2011

actualizata in 12.11.2012, revizuita in data de  22.11.2017, revizuita in data de 08.04.2021,

revizuita in data de.......................

Operator: SC FABRICA DE LAPTE BRASOV SA

Adresa: jud. Covasna,  loc. Baraolt, str. Apei, nr.109

Punct de lucru: jud. Brasov, com. Halchiu, sat Halchiu, str. Extravilan DN 13 Brasov, km 10 + 800;

Locaţia activităţii: jud. Brasov, com. Halchiu, sat Halchiu, str. Extravilan DN 13 Brasov, km 10 + 800;

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 (actualizata) privind emisiile industriale:

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | SNAP | NFR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pct. 6.4., lit. c) | Tratarea si prelucrarea exclusiva a laptelui, in situatia in care cantitatea de lapte primita este mai mare de 200 de tone pe zi (valoare medie anuala). | 040627 | 2.H.2 (fabricarea produselor alimentare si bauturilor) |

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi:

| Activitate IED | Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- | --- |
| pct. 6.4., lit. c) | pct. 8.(c) | Tratarea si procesarea laptelui cu o capacitate de primire de 200 to/zi (valoare medie anuala) |

Conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN rev.2: 1051 – Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

Emisă de: Agentia pentru Protectia Mediului Brasov

Prezenta autorizatie de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Ciprian BANCILA

SEF SERVICIU  A.A.A

Codruta SAUCA

Intocmit

Consilier Vasilica GROSU

- DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: SC FABRICA DE LAPTE BRASOV SA

Sediul social: jud. Covasna, loc. Baraolt, str. Apei, nr.109;

Punct de lucru: jud. Brasov, com. Halchiu, sat Halchiu, str. Extravilan DN 13 Brasov, km 10 + 800;

Telefon: 0268510405, fax: 0268308063, 0737300745

Certificat de înregistrare: Seria B, Nr.2645211 din data 03-12-2012

Cod unic de înregistrare: RO 12342767

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J14/188/1999

Compania părinte: -

Data primei autorizari: 22.08.2011

Data puneri in functiune: 2011

2. TEMEIUL  LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de SC Fabrica de Lapte Brasov SA , cu punctul de lucru in jud. Brasov, com. Halchiu, sat Halchiu, str. Extravilan DN 13 Brasov, km 10 + 800, înregistrată la APM Brasov cu nr. 4966/11.04.2023 si cu completarile ulterioare,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică din data de 19.06.2023

- în lipsa oricărui comentariu din partea publicului interesat;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, cu modificările și completările ulterioare,

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza O.M. nr. 169/2004, pentru aprobarea prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile:

- Documentul de referinta - BATC pentru industria alimentară, a băuturilor și a laptelui (12 noiembrie 2019)

- Documentul de referinta - BAT pentru industria alimentară, a băuturilor și a laptelui (Ed.2019)

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din Romania, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederile prezentei autorizaţii;

In conditiile respectarii cerinţelor legale prevăzute de:

- OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, actualizata, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- STAS 12574/1987 Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate;

- SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate;

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare.

- Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, modificat și completat cu Ord. MS nr. 562/2023.

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările ulterioare;

- Ord. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase cu modificările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de inlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind deseurile si de abrogare a anumitor directive;

- Ordinul M.M.G.A./M.A.I. 1121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, modificata si completata;

- H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

- OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

- Ordinul comun nr. 1223/715/2005 al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor si al Ministrului Economiei si Comertului privind procedura de inregistrare a producatorilor si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice;

- Ordinul nr. 1281/2005 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective

- Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi

- HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest, modificata si completata de HG 734/2006 si HG 210/2007;

- Legea 226/2009 privind organizarea statisticii oficiale in Romania;

- HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, actualizata;

- Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatii medii de ardere;

- Ord. 1446/2020 privind aprobarea instructiunilor pentru masurarea si raportarea emisiilor de poluanti in aer de la instalatiile de ardere;

- REGULAMENTUL (CE)  NR.142/2011 de punere in aplicare a REGULAMENTULUI NR. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală).

ca urmare a implementarii la punctul de lucru mentionat a proiectelor:

- “Construire hala depozitare produse perisabile si zona tehnologica (MCC)”, pentru care  APM Brasov a emis  Decizia Etapei de Incadrare nr.130/29.06.2020;

- “Extindere parcare si extindere cabina poarta” pentru care  APM Brasov a emis Decizia Etapei de Incadrare nr. 129/29.06.2020;

in vederea asigurarii conformitatii cu prevederile Legii 278/2013 (actualizata) privind emisiile industriale:

se  revizuieste:

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. SB  124 din 22.08.2011

actualizata in 12.11.2012, revizuita in data de  22.11.2017, revizuita in data de 08.04.2021, revizuita in data de

Pentru funcţionarea instalatiei: FABRICA DE PRELUCRARE A LAPTELUI

Amplasată în: com. Halchiu, sat Halchiu, str. Extravilan DN 13 Brasov, km 10 + 800,  jud. Brasov

Operator: S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV S.A.

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Societatea intra sub actiunea Legii 188/2018 privind limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatii medii de ardere.

- Conform art. 5 din Legea 188/2018, operarea instalatiilor medii de ardere existente cu o putere termica nominala mai mare sau egala cu 1 MWt si mai mica de 20 MWt este permisa cu conditia inregistrarii acestora in conformitate cu procedura de inregistrare prevazuta la sectiunea A din anexa nr. 4, începând cu 1 ianuarie 2029, pentru instalatiile medii de ardere existente, cu o putere termica nominala mai mica sau egala cu 5 MW si cu 1 ianuarie 2024 pentru instalaţiile medii de ardere existente, cu o putere termică nominală mai mare de 5 MW.

- Conform  art. 5 din Legea 188/2018, operarea instalaţiilor medii de ardere noi cu o putere termică nominală mai mare sau egală cu 1 MWt şi mai mică de 20 MWt este permisă cu condiţia înregistrării acestora în conformitate cu procedura de înregistrare prevăzută la secţiunea A din anexa nr. 4.

- Conform art. 7  aveti obligatia sa depuneti la APM Brasov  o notificare cu privire la operarea instalatiilor medii de ardere si inregistarea acestora in Registrul  instalatiilor medii de ardere

- Titularul/operatorul activitatii are obligatia sa respecte conditiile impuse prin prezenta autorizatie si va initia investigatii si actiuni de remediere in cazul unor neconformitati cu prevederile acesteia;

- Conform art. 11, alin. (5) din Legea 188/2018, operatorul unei instalatii medii de ardere trebuie sa detina urmatoarele documente:

- autorizatia de mediu sau documentul de confirmare a inregistrarii instalatiei medii de ardere si, dupa caz, versiunile actualizate si informatiile conexe;

- rezultatele monitorizarii si informatiile prevazute la alin. (3) si (4);

- evidenta a orelor de functionare anuala a instalatiei in cazul aplicarii prevederilor art. 20 sau art. 27;

- evidenta a tipului si a cantitatilor de combustibili utilizati in cadrul instalatiei, precum si a oricarei functionari defectuoase sau defectiuni a echipamentului secundar de reducere a emisiilor;

- evidenta a evenimentelor de neconformare si a masurilor luate, prevazute la art. 13 alin. (2)

Datele si informatiile prevazute la alin. (5) lit. b)-e) se pastreaza de catre operator pe o perioada de cel putin 6 ani.

- Conf. art. 13 din Legea 188/2018, alin. (1), in cazul nerespectarii valorilor-limita de emisie prevazute in anexa nr. 2, operatorul ia masurile necesare pentru a asigura restabilirea conformitatii in cel mai scurt timp posibil, fara a aduce atingere masurilor prevazute la art. 14;

- Operatorul are obligatia sa ia masurile necesare ca operatiunile de pornire si oprire a instalatiilor medii de ardere sa se desfasoare intr-un interval de timp cat mai scurt;

- Operatorul are obligatia sa informeze, fara intarziere, autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului in a carei raza de competenta se afla cu privire la orice modificari planificate la instalatiile medii de ardere care ar afecta valorile-limita de emisie stabilite in documentul de confirmare a inregistrarii potrivit prevederilor anexei nr. 4 sau in autorizatia de mediu;

Autorizatia integrată de mediu este valabila de la data de .............. si isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala.

Titularul va solicita obtinerea vizei, in fiecare an, cu maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia de mediu, in conformitate cu prevederile Ordinului MMAP nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale  a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda de Mediu.

Ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu aveti obligatia de a notifica APM Brasov, in vederea revizuirii sau emiterii unei noi autorizatii integrate de mediu.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

In situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație integrate de mediu, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații integrate de mediu se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității, conform art. 21, alin. (4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

| Activitati care intra sub incidenta Lg. nr.278/2013 privind emisiile industriale | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| Pct.6.4, lit.c)-Tratarea si prelucrarea exclusiva a laptelui, in situatia in care cantitatea de lapte primita este mai mare de 200 de tone pe zi (valoare medie anuala). | 550 t/zi | t/zi |
|  | 200.750 t/an | t/an |

Prezenta etapa de revizuire a autorizatiei integrate de mediu nu modifica capacitatea de tratare si prelucrare a laptelui.

Obiectul de activitate: tratarea si prelucrarea laptelui crud colectat de la terti, in scopul obtinerii de diverse produse lactate.

Pentru tratarea si prelucrarea laptelui se desfasoara:

- Activitatile direct productive (activitate IED), de tratarea si prelucrarea laptelui crud colectat de la terti in scopul obtinerii de diverse produse lactate, se desfasoara pe etape de productie structurate pentru obtinerea de produse pe baza de lapte astfel:

- Colectarea si transportul materiei prime (laptele crud) cu cisterne izoterme aflate in proprietatea altor societati, pe baza de contract.

- Receptie, depozitare, verificare si racire lapte crud.

- Productia de lapte pasteurizat si lapte concentrat. Laptele concentrat este incarcat in autocisterne termoizolate, urmand sa fie expediat ca si lapte concentrat pentru terti. Laptele pasteurizat stocat in tancuri este livrat mai departe pe fluxul de productie in scopul obtinerii de lapte de consum si diverse produse lactate.

- Productie si imbuteliere lapte de consum UHT si ESL.

- Productie si ambalare iaurt, smantana, branza proaspata de vaci, crema de branza si branza cottage.

- Productie si ambalare branza maturata.

- Productie si ambalare urda, baski.

- Depozitare si livrare.

- Valorificare rebuturi, produse expirate sau produse cu termen scurt de valabilitate (in momentul in care devin perisabile) in scopul obtinerii de biogaz (biogazul va fi obtinut si utilizat in completare la statia de biogaz existenta).

- Igienizarea instalatiilor si spatiilor de productie

## Activitati conexe,  legate tehnic si administrativ de fluxul tehnologic (activitati non-IED):

- Producere de energie termica :

- 1 cazan de abur LOOS UL-S nr.1(8222 kW)

- 1 cazan de abur  LOOS UL-S nr.2 (8219 kW)

- 1 cazan de abur LOOS  U-HD (2380 kW)

- 2 centrale termice tip WOLF ( 2 buc. x 167 kW )

Prin aplicarea stricta a regulii insumarii puterii termice nominale pentru instalatiile de ardere combustibili, rezulta o valoare totala de 19,155 MW si prin urmare activitatea desfasurata nu depaseste valoarea de prag de 20 MW prevazuta in Anexa  a H.G. nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, cu modificarile si completarile ulterioare.

Instalatie medie de ardere cu puterea totala a arzatoarelor: 19,155 MW;

Tipul instalatiei medii de ardere: instalatie medie de ardere existenta

Data punerii in functiune a instalatiei medii de ardere: 2011.

Numar de ore de functionare anuala: 18500 ore/an.

- Epurare ape uzate si productia biogaz. Epurarea apelor uzate se face intr-o statie de epurare performanta care combina treapta mecanica si fizico-chimica cu treapta de epurare biologica combinata (aeroba si anaeroba). In cadrul statie de epuare este inclusa si producerea si colectarea de  biogaz,  o parte rezultand din procesul de tratare anaerob, (cand bacteriile anaerobe transformă o parte din materia organică din apele uzate în biogaz) si o alta parte rezultand din tratarea namolului activ in exces (cand are loc conversia biologica a suspesiilor solide si CCOCr solubil in biogaz). Biogazul  rezultat este o sursa valoroasă de energie regenerabilă si este utilizat  drept combustibil la unul din cazanele de abur de pe amplasament.

Capacitate statie de epurare: 3360 mc/zi  (3010 mc ape uzate +350 mc/zi zer).

Capacitate producere biogaz: 4.082,16 mii mc biogaz/an (adica 24338,6 MW termici anual)

Producere de energie electrica din surse regenerabile (energie solara) pentru consum propriu

- Producerea de utilitati: agent frigorific, aer comprimat, azot.

- Tratarea apei in scop potabil.

- Activitati auxiliare: activităţi de exploatare, întreţinere şi reparaţii a echipamentelor şi instalaţiilor aferente amplasamentului, producerea de aer comprimat, activitati administrative.

Prezenta autorizaţie se va aplica tuturor activităţilor desfăşurate sub controlul operatorului, de la primirea materiilor prime şi materialelor pe amplasament până la expedierea produselor finite inclusiv managementul deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

- Formular de solicitare pentru revizuirea autorizaţie integrată de mediu, Ed.2023;

- Raport de amplasament pentru revizuirea autorizaţie integrată de mediu, Ed.2023, plus anexe:

Anexa 1- PARTE DESENATA (Plan de situatie, Plan retele apa si canal )

Anexa 2- ACTE  JURIDICE (Certificat de Inregistrare  seria B, nr. 2645211, Extras CF 104469 Halchiu, nr. cad 104469)

Anexa 3-DECIZII, AUTORIZATII, CONTRACTE

- Decizia Etapei de Incadrare nr. 129/29.06.2020 –emitent APM Brasov (proiect  “Extindere parcare si extindere cabina poarta”);

- Decizia Etapei de Incadrare nr. 130/29.06.2020 –emitent APM Brasov (proiect 1. “Construire hala depozitare produse perisabile si zona tehnologica (MCC); 2. Extindere bazin de retentie ape pluviale existent”);

- Adresa nr. 13621/16.11.2022 emisa de APM Brasov pentru modificare Decizie Etapa de Incadrare nr. 130/29.06.2020;

- Proces Verbal de Verificare a Conformitatii  in conformitate cu prevederile art. 42, alin (3) din Legea nr. 292/2019 privind evaluarea impactului anumitor proiect publice si private asupra mediului din data de 14.03.2023 –emitent APM Brasov;

- Aviz de Gospodarire a Apelor nr.105/10.06.2020 emis de SGA Brasov pentru proiectul “Extindere parcare si extindere cabina poarta”;

Aviz de Gospodarire a Apelor nr.106/10.06.2020 emis de SGA Brasov pentru proiectul: 1. “Construire hala depozitare produse perisabile si zona tehnologica (MCC) ; 2. Extindere bazin de retentie ape pluviale existent”;

- Adresa nr.10640/TB/22.11.2022 pentru modificare Aviz nr.106/10.06.2020 emis de SGA Brasov;

- Autorizatia de Construire nr.40/10.08.2020 –emitent Primaria Comunei Halchiu-proiect “Construire hala depozitare produse perisabile si zona tehnologica (MCC) ; 2. Extindere bazin de retentie ape pluviale existent”;

- Autorizatia de Construire nr.41/10.08.2020  –emitent Primaria Comunei Halchiu-proiect “Extindere parcare si extindere cabina poarta”);

- Autorizatie Sanitara Veterinara nr. 292/06.07.2021, emisa pentru unitate de procesare a laptelui materie prima, depozit frigorific;

- Autorizatie Sanitara de Functionare nr. 0165EV/27.10.2021 pentru sursa proprie de apa,  emisa de DSP Brasov;

- Notificare certificarea conformarii nr. 2652/a/10-12.2020, emisa de DSP Brasov pentru fabrica de prelucrare a laptelui Halchiu;

- Act Aditional nr.1/2023 la abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apa sau a potentialului hidroenergetic nr.316/2022, emis de ANAR-Administratia Bazinala Apa Olt;

- Autorizatia de gospodarire a apelor  modificatoare a autorizatiei nr. 49/12.04.2021  nr. 84/05.07.2023 privind – alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate emisa de ABA Olt ;

- Contracte eliminare deseuri;

- Organigrama

- Contracte de utilitati (energie electrica, gaz natural)

Anexa 4- RAPOARTE DE INCERCARE (emisii si imisii in aer, emisii in apa, nivel de zgomot, probe sol)

- Documente doveditoare privind achitarea taxelor aferente precum şi pentru mediatizarea repetată a solicitării autorizaţiei integrate, a dezbaterii publice desfăşurate in 19.06.2023;

- Adresa APM nr. 4966/21.04.2023 privind continuarea procedurii de obtinere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Completări la documentaţia depuse in data de 27.04.2023, inregistrata la APM Brasov cu nr. 5665/27.04.2023 în vederea revizuirii autorizaţiei integrate, cu documentele:

- Raportul privind analiza detaliata a documentatiei de obtinere a autorizatiei integrate de mediu dupa sedinta Colectivului de Analiza Tehnica din data de 24.05.2023;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului si a modului de delimitare / identificare a instalatiei din  16.05.2023;

- Proces verbal incheiat in data de 19.06.2023 cu ocazia organizarii dezbaterii publice in vederea revizuirii Autorizatiei Integrate de Mediu pentru S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV SA;

- Decizie privind revizuirea Autorizatiei integrate de mediu nr. ......... emisa de APM Brasov.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

FABRICA DE LAPTE BRASOV S.A. are implementat sistemul de management al sigurantei alimentelor in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 22000:2018 in urmatoarele domenii de activitate: depozitare si comercializare en-gross a produselor alimentare; fabricarea laptelui concentrat; procesarea si ambalarea laptelui si a produselor lactate.

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

- să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

- să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

- să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

- să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate, evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management SMA;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 23 alin (5) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni: Nu este cazul.

6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1. Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât şi modul de depozitare.

| Nr. crt. | Tip | Denumire | Incadrare | Canti-tate | UM | Natura chimica/ compozitie | Destinatie/Utilizare | Loc de depozitare/ Mod de depozitare | Clasificare Cf. Reg 1272/2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Altele | Lapte | Materie prima | 200750 | t/an | - apa – 87,5%, - substanta uscata grasimi – 3,5-4,5% - substanta uscata negrasa – 7-8% - minerale – 1%, - substante azotoase – 1% | Hala de productie/ Tratare si prelucrare lapte | Hala de depozitare/ -Tancuri metalice 14 tancuri de stocare lapte crud (12 buc x100 mc + 2 buc. x 50 mc)/ -Temperatura de stocare 2-6oC | N |
| 2 | Altele | Culturi lactice | Materie prima | 30 | t/an | Lactobacillus bulgaricus Streptococcus thermophilus | -„- | Congelatoare la temp de -45°C/ Ambalaje din material plastic | N |
| 3 | Altele | Proteine din lapte | Materie prima | 350 | t/an | Proteine din lapte | -„- | Depozit spatiu special in saci de hartie 25kg Hala de productie iaurt / Tancuri metalice Temperatura ambientala | N |
| 4 | Altele | Preparate din Fructe pentru iaurturi | Materie prima | 70 | t/an | Preparate din Fructe | -„- | Depozit frigorific Hala de productie iaurt/ Tancuri metalice 200kg. Temperatura de stocare 2-6oC | N |
| 5 | Altele | Amidon | Materie prima | 40 | t/an | Amidon | -„- | Depozit, hala de productie/ Saci PP, Temperatura ambientala | N |
| 6 | Altele | Gelatina | Materie prima | 25 | t/an | Proteina animala | -„- | Depozit saci de 25 kg Hala de prod.iaurt/ , Temperatura ambientala | N |
| 7 | Altele | Ulei vegetal | Materie prima | 640 | t/an | Grasimi vegetale | -„- | Tancuri metalice Hala de productie pasteurizare, Temperatura ambientala | N |
| 8 | Altele | Cheag | Materie prima | 15 | t/an | Enzime coagulante | -„- | Recipienti din plastic in hala de productie branza, Temperatura de stocare 2-6oC | N |
| 9 | Susbstanta chimica CAS 10043-52-4 | Clorura de calciu -solutie 35% | Materie prima | 7 | t/an | Substanta chimica, : Solutie CaCl2-35% | -„- | Recipienti din plastic in hala de productie branza, Temperatura ambientala | P |
| 10 | Altele | Hartie - carton | Ambalaj | 1.500 | t/an | Hartie si carton | Ambalare | Depozitul de materiale | N |
| 11 | Altele | PET | Ambalaj | 1.800 | t/an | Polietilenă tereftalat⁠ | Ambalare | Depozitul de materiale | N |
| 12 | Altele | Plastic (PP, PS, HDPE, Altele) | Ambalaj | 2.500 | t/an | Plastic | Ambalare | Depozitul de materiale | N |
| 13 | Altele | Metal (folie aluminiu) | Ambalaj | 250 | t/an | Folie aluminiu ,Cutii tabla | Ambalare | Depozitul de materiale | N |
| 14 | Amestec | P3 – Horolith FL 18000 | Material auxiliar | 200 | t/an | Amestec: -Acid azotic 30-50% -Acid fosforic 2,5-5% | Agent de curatare acid | In ambalaj original si in tancurile de chimicale concentrate sau solutie. | P |
| 15 | Amestec | P3 – Horolith FL 1200 | Material auxiliar | 10 | t/an | Amestec: -Acid azotic 30-50% -Acid fosforic 2,5-5% | Agent de curatare acid | Depozit stocare substante chimice CIP (in zona de receptie) / Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 16 | Amestec | P3 – Horolith CIP | Material auxiliar | 30 | t/an | Amestec: -Acid fosforic 30-50% -Alcooli grasi etoxilati:3-5% -Fattyalcohol ethoxylates =/< C15 and =/< 5EO:1-2,5% | Agent de curatare acid | Depozit stocare substante chimice In ambalaj original concentrate sau solutie. Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 17 | Amestec | P3 – Ultrasil 110 | Material auxiliar | 15 | t/an | Amestec: -Etilendiaminotetra-acetat de sodiu 5-10% -Hidroxid de sodiu 5-10% -Cumensulfonat de sodiu 3-5%% -Alchilbenzsulfonati de sodiu liniari 3-5% | Agent de curatare bazic | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original concentrate sau solutie/. Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 18 | Amestec | P3 – Ultrasil 69 new | Material auxiliar | 9 | t/an | Amestec: -Carbonat de potasiu 10-20% -Hidroxid de potasiu 2,5-5% | Agent de curatare bazic | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original concentrate sau solutie. Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 19 | Amestec | P3 – Ultrasil 11 –agent de curatare pudra alcalin (declaratie conform recomandarii 89/542/EEC:30% EDTA; 5-15% surfactanti aminici) | Material auxiliar | 3 | t/an | Amestec: -Hidroxid de sodiu 30-50% -Etilendiaminotetra-acetat de sodiu 30-50% -Carbonat de sodiu 5-10% -Alchilbenzsulfonat de sodiu 3-5% | Agent de curatare bazic | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original sub forma de pudra in saci de plastic. Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 20 | Amestec | P3 - Ultrasil 132 | Material auxiliar | 1,5 | t/an | Amestec: -Hidroxid de potasiu 10-20% -Hidroxid de sodiu 5-10% | Agent de curatare bazic | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original sub forma de butoaie de plastic Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 21 | Amestec | Ultrasil 125 | Material auxiliar | 0,5 | t/an | Amestec: -potasium hydroxid- >=10%-<20% -sodium hidroxid >=10%-<20% -sare tetrasodica >=5%-<10% | Agent de curatare bazic | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original in butoi de 280 kg. Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 22 | Amestec | Ultrasil 73 | Material auxiliar | 0,3 | t/an | Amestec: -Acid citric monohidratat 10-20% -Acid lactic 5-10% -Acid para alchi-benzensulfonic 3-5% | Agent de curatare acid | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in bidoane. Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 23 | Amestec | Ultrasil 78 | Material auxiliar | 8 | t/an | Amestec: -Acid azotic 30-50% -Acid citric 5-10% | Agent de curatare acid | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in Butoaie . Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 24 | Subtanta chimica periculoasa CAS 1310-73-2 | P3 – MIP C 18000 | Material auxiliar | 400 | t/an | Substanta chimica: Hidroxid de sodiu 35-50% | Agent de curatare bazic | Depozit de stocare substante chimice / In ambalaj original si in tancurile de chimicale concentrate sau solutie. | P |
| 25 | Subtanta chimica periculoasa CAS 1310-73-2 | P3 – MIP C 1200 | Material auxiliar | 50 | t/an | Susbtanta chimica: Hidroxid de sodiu 35-50% | Agent de curatare bazic | Depozit de stocare substante chimice CIP (in zona de receptie) / Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 26 | Subtanta chimica periculoasa CAS 1310-73-2 | P3 – Mip CIP | Material auxiliar | 15 | t/an | Substanta chimica: Hidroxid de sodiu 30-50% | Agent de curatare bazic | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in cubixuri. Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 27 | Amestec | Mip SMXL | Material auxiliar | 3,5 | t/an | Amestec: -Hidroxid de sodiu10-20% -Sare tetrasodica5-10% -Methil polimer 1-2,5% | Agent de curatare bazic | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in cubixuri. Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 28 | Amestec | P3 – Topax 66 -agent de curatare si dezinfectie | Material auxiliar | 0,3 | t/an | Amestec: -Hidroxid de sodiu 2,5-5% -Hipoclorit de sodiu 5-10% -Oxizi de alchilamine 3-5% | Agent de curatare bazic | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in bidoane Depozitul de produse chimicale este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 29 | Amestec | P3 – Topax 66 1100 kg-agent de curatare si dezinfectie | Material auxiliar | 40 | t/an | Amestec: -Hidroxid de sodiu 2,5-5% -Hipoclorit de sodiu 5-10% -Oxizi de alchilamine 3-5% | Agent de curatare bazic | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in cubixuri. Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 30 | Amestec | P3 – Topax 960 | Material auxiliar | 3 | t/an | Amestec: -Hidroxid de sodiu 5-10% -Oxizi de alchilamine 3-5% -N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamina 2,5-3% -Amine, alchil etoxilat 1-2,5% | Agent de curatare bazic | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in bidoane Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 31 | Amestec | Topax 56-TopazAC3 | Material auxiliar | 2 | t/an | Amestec: -Acid fosforic 30-50% -2-(2-butoxietoxi)etanol 5-10% -Amine, alchidimetil, oxizi 1-2,5% -Esteri ai acidului fosforic 1-2,5% | Agent de curatare acid | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in bidoane Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 32 | Amestec | Topax 12 | Material auxiliar | 0,5 | t/an | Amestec: -Oxizi de alchilamine 1-2,5% -2-(2-butoxyethoxy)ethanol 3-5% -Alcanesulphonates 5-10% | Agent de curatare neutru | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in bidoane Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 33 | Amestec | Topax 990 | Material auxiliar | 0,3 | t/an | -N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamină >= 3 - < 5 -Amine, C12-14 alchildimetil, N-oxizi >= 3 - < 5 -Acetic acid >= 1 - < 2.5 -Alcooli etoxilați, C13-15, ramificați și liniari >= 1 - < 2.5 | Agent de dezinfectie | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in bidoane de 20 l Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 34 | Substanta chimica periculoasa CAS 7722-84-1 | Interox Spray 25% | Material auxiliar | 7,5 | t/an | -Hydrogen peroxide 25% | Agent de dezinfectie | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in bidoane de 65 kg. Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 35 | Substanta chimica periculoasa CAS 7722-84-1 | Interox Bath 35% | Material auxiliar | 4,5 | t/an | -Hydrogen peroxide 36% | Agent de dezinfectie | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in bidoane de 65 kg. Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 36 | Substanta chimica periculoasa CAS 7722-84-1 | Interox Spray 35% | Material auxiliar | 4 | t/an | Hydrogen peroxide 36% | Agent de dezinfectie | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in bidoane de 65 kg. Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 37 | Amestec | P3-Clean Hand Soft | Material auxiliar | 50 | buc | Amestec cosmetic- >= 50 - <= 100 | Produs pentru curatarea pielii | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original . Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | N |
| 38 | Amestec | DI DIVAS 110 | Material auxiliar | 5 | t/an | -potassium hydroxide 10-20% - pentapotassium triphosphate 10-20%; - Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides 3-10% | Agent de curatare | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in butoaie de 200 kg. Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 39 | Amestec | DI DIVAS 80 | Material auxiliar | 0,5 | t/an | - betaines, C12-C14 (even numbered)-Alkyldimethyl 10-20% - subtilisin 0,1-1% | Agent de curatare | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in butoaie de 200 kg. Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 40 | Amestec | DI DIVAS 90 | Material auxiliar | 0,5 | t/an | -carbonat de potasiu 10-20% -EDTA 10-20% -hidroxid de sodiu 0,1-1% -hidroxid de potasiu 0,1-1% -1,2-benzoizotiazolin-3-onă <0,01 | Agent de curatare | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in butoaie de 200 kg. Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 41 | Amestec | P3 – Ultrasil 67 -agent de curatare neutru | Material auxiliar | 10 | t/an | Amestec: -Oxizi de alchilamine 10-20% -Alchilamina 0,25-0,5% -Subtilisin 1-2,5% | Agent de curatare neutru | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in butoaie. Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 42 | Amestec | P3 – Ultrasil 02 -agent de curatare neutru | Material auxiliar | 2 | t/an | Amestec: -Oxizi de alchilamine 10-20% -Alcansulfonati secundari 3-5% -Alikilamine 0,25-0,5% | Agent de curatare neutru | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in bidoane Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 43 | Amestec | P3 – Oxonia active | Material auxiliar | 10 to/an | t/an | Amestec: -Peroxid de hidrogen 25-30% -Acid acetic 5-10% -Acid peracetic 2,5-5% | Agent de dezinfectie | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in bidoane Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 44 | Amestec | P3 – Oxonia active 150 | Material auxiliar | 10 | t/an | Amestec: -Peroxid de hidrogen 10-20% -Acid acetic 25-30% -Acid peracetic 10-20% | Agent de dezinfectie | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in butoaie Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 45 | Amestec | P3 – Oxonia -Stabicip SEEC | Material auxiliar | 5 | t/an | Amestec: Constine: Peroxid de hidrogen 30-35% | Agent de dezinfectie | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in bidoane Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 46 | Amestec | P3 –Alcodes Maxiwipes -servetele umede dezinfectante | Material auxiliar | 310 | buc/ an | Amestec: -Etanol 50-100% -Propan-2-ol 3-5% | Agent de dezinfectie | Depozit de stocare substante chimice In galeti de plastic. Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P: |
| 47 | Amestec | P3 – Alcodes | Material auxiliar | 1300 | buc/an | Amestec: -Etanol 50-100% -Propan-2-ol 3-5% -Aldehide <0,1% | Agent de dezinfectie | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in bidoane de 5 l de plastic Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 48 | Amestec | P3 – Manodes LI | Material auxiliar | 750 | buc/an | Amestec Contine:Propan-1-ol 50-100% | Agent de dezinfectie pentru miini | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in bidoane de 5 l de plastic Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 49 | Amestec | AIRSPEXX | Material auxiliar | 0,1 | t/an | Amestec Contine: Peroxid hidrogen :1 - < 2.5 % | Agent de dezinfectie a aerului | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in bidoane de 20 l de plastic Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | N |
| 50 | Amestec | P3 – Oxonet | Material auxiliar | 16 | t/an | Amestec: -Clorit de sodiu 5-10% -Hidroxid de sodiu 0,1-0.25% | Agent de dezinfectie, tratare apa | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in bidoane de 200 l de plastic Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 51 | Amestec | P3 – Oxodes | Material auxiliar | 16 | t/an | Amestec Contine: Acid clorhidric 5-˂10% | Agent de dezinfectie,trantare apa | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in bidoane de 200 l de plastic Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 52 | Substanta chimica periculoasa CAS 231-836-6 | Sodium Chlorite 7,5% | Material auxiliar | 6 | t/an | Amestec: -Sodium chlorite 7,5% | Agent de dezinfectie, tratare apa | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in cubix de 1000 l de plastic Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 53 | Substanta chimica periculoasa CAS 7647-01-0 | Hydrocloric acid solution 9% | Material auxiliar | 6 | t/an | Amestec Contine: Acid hydrocloric 9% | Agent de dezinfectie, trantare apa | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in cubix de 1000 l de plastic Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 54 | Amestec | Dryexx | Material auxiliar | 8 | t/an | Amestec | Lubrifiant dezinfectie | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in butoaie Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | N |
| 55 | Amestec | P3 Componenta SB | Material auxiliar | 0,6 | t/an | Amestec: Contine:Oxirane, metil polimer 50-100% | Agent impotriva formarii spumei | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in bidoane Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | N |
| 56 | Substanta chimica periculoasa CAS 57-55-6 | Propilen Glicol | Material auxiliar | 5.500 l Intra in compozitia apei de racire-recirculare ( in sistem inchis) | - | Susbtanta CAS: Propilen glicol – 99,5%% | Intra in compozitia apei de racire (circuit inchis) | Intra in compozitia apei de racire – sistem inchis (5500 l in instalatiile de frig)/ Instalatia de racire/ Valve si supape de siguranta, revizie tehnica periodica, instalatiile de frig sunt exploatate de personal autorizat instruit. | P |
| 57 | Substanta chimica periculoasa CAS 57-55-6 | Antifreeze Glicol | Material auxiliar | 1 | t/an | Substanta chimica: Etan-1-diol – 90-95% | Fluid anticongelant | Echipamente instalatie de producere Biogaz | P |
| 58 | Substanta chimica periculoasa CAS 7664-41-7 | Amoniac anhidru | Material auxiliar | 10,5 in sistemul actual, inchis, recirculare | - | Substanta chimica: NH3 99,9% | Este folosit ca agent frigorific in instalatia de racire. | Este depozitat in trei instalatii de frig: 1.Camera Mcc1 (ptr. obtinere „apei gheata” in procese tehnologice si partea de climatizare): tanc receiver amoniac V=3,5 m3, 2.Camera Mcc2 (ptr. racirea depozitelor frigorifice si a tunelelor de racire a iaurtului): tanc receiver V=3m3, 3.Camera Mcc3 ( ptr. obtinerea „apei gheata” folosita in procesele tehnologice): tanc receiver amoniac V=3m3 Suprafata betonata si acoperita; Valve si supape de siguranta, revizie tehnica periodica, etc Capacitate maxim stocata in 3 instalatii: 9500 m3. | P |
| 59 | Substanta chimica periculoasa CAS 7681-52-9 | Hipoclorit de sodiu solutie | Material auxiliar | 60 | t/an | Substanta chimica: Hipoclorit de sodiu 12,5% Cl activ | Tratarea apei brute (Potabilizarea apei ca substanta antiscalanta a membranelor folosite in osmoza inversa) | Depozit de chimicale la statia de tratare a apei/ Butoaie de plastic/ Depozit inchis cu acces restrictionat | P |
| 60 | Substanta nepericuloasa | Sare pastile | Material auxiliar | 240 | t/an | Substanta chimica: -NaCl - 99,8% -SO42-, Ca, Mg, K - 0,2% | Tratarea apei brute (Potabilizarea apei pentru regenerare rasini) | Depozitata in camera statiei de tratare a apei, insa saci de plastic Butoaie de plastic Depozit inchis cu acces restrictionat | N |
| 61 | Substanta chimica periculoasaCAS 1310-73-2 | Hidroxid de sodiu 50% | Material auxiliar | 750 | t/an | Substanta chimica: Hidroxid de sodiu - 50% Apa - 50% | Statia de epurare si de biogaz (reactiv neutralizare) | Depozit de chimicale la statia de tratare a apei uzate/ Ambalaj original/ Depozit de chimicale la statia de biogaz/ Ambalaj original/ -Rezervor metalic in statia de epurare cu V= 5mc. -Rezervor metalic in statia de biogaz cu V= 21,7mc. Depozitele sunt inchise, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 62 | Substata chimica periculoasaCAS 7705-08-0 | Clorura de fier (III) 40% | Material auxiliar | 800 | t/an | Substanta chimica: Clorura de fier III – 40% | Statia de epurare (coagulant) | Depozit de chimicale la statia de tratare a apei uzate / Ambalaj original / Depozit inchis cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI Rezervor metalic in statia de epurare cu V= 5mc. | P |
| 63 | Amestec | Polielectrolit 7661 -polimer cationic pudra | Material auxiliar | 30 | t/an | Amestec: -Acid adipic 0-5% -Acid citric 0-9,9% | Statia de epurare (floculant) | Depozit de chimicale la statia de tratare a apei uzate/ Ambalaj original (pulbere vrac) / Depozit inchis cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | N |
| 64 | Amestec | Polielectrolit 8565 -polimer cationic pudra | Material auxiliar | 15 | t/an | Amestec: -Acid adipic 0-5% -Acid citric 0-9,9% | Statia de epurare (floculant) | Depozit de chimicale la statia de tratare a apei uzate/ Ambalaj original (pulbere vrac) / Depozit inchis cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | N |
| 65 | Amestec | VitComplete (micronutrienti) | Material auxiliar | 2 | l/an | Amestec: -Sulfat de cobalt ˂1% -Sulfat de cupru ˂5% -Sulfat de magneziu ˂5% -Sulfat de nichel ˂5% -Sulfat de aluminiu ˂15% -Clorura de zinc ˂5% | Statia de biogaz (miconutrienti biomasa) | Depozit de chimicale la statia de tratare a apei uzate/ Ambalaj original / Depozit inchis cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI Rezervor metalic in statia de epurare cu V= 1mc | N |
| 66 | Amestec | Flofoam S15 | Material auxiliar | 0,1 | l/an | Amestec: -agent antispumant -polimer organic solubil in apa | Statia de epurare si de biogaz (antispumant) | Depozit de chimicale la statia de tratare a apei/ Ambalaj original / Depozit inchis cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI Rezervor 0,5m3 | N |
| 67 | Amestec | P3-Lubostar CP | Material auxiliar | 0,8 | t/an | Amestec: -octametilciclotetraxiloxane 0,3-0,5% -Decametilciclo-pentasiloxane-0,25-0,5% -5-cloro-2metil-2H-izotiazol-3-ona si 2-metil-2H-izotiazol-3-ona-0,0015-0,06% | Agent de ungere,lubrifiere | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in bidoane de 20 l. Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 58 | Substata chimica periculoasaCAS 77-92-9 | Acid citric | Material auxiliar | 4 | t/an | Substanta chimica: Acid citric 10-40% | Acid folosit la procedura de curatare instalatiei de apa fresh | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in bidoane de 20 l. Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 68 | Substanta chimica periculoasa CAS 6513-56-6 | Acid oxalic | Material auxiliar | 0,2 | t/an | Susbtanta chimica: Acid oxalic | Acid folosit la departamentul de Imbuteliere lapte in scopul curatarii ruginii la tancurile aseptice | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in saci de rafie Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P: |
| 69 | Amestec | P 3 MIP LF 300 KG | Material auxiliar | 2,5 | t/an | Amestec: -Hidroxid de sodiu 30-50% -Hidroxid de potasiu 5-10% | Agent de curatare bazic | Depozit de stocare substante chimice In ambalaj original ,in butoaie Depozitul de stocare substante chimice este inchis, cu acces restrictionat, pardoseala impermeabila, dotari PSI. | P |
| 70 | Amestec | Motorina | Combustibil | 10 | t/an | Amestec de hidrocarburi | Functinare generatoare de curent in caz de avarie. Functionare cazan termic in caz de avarie Mijloace de transport intern (motostivuitoare) | Camere generator electric ( rezervoare 3 buc. X 1900 l) Camera centrala termica (rezervor 1 buc x 1900 l)/ Rezerevoarele sunt amplasate in cuve de retentie capabile sa colecteze 100% din volumul stocat . (Capacitate maxima de stocare pe amplasament: 4 buc x 1900 l =7600 l) | P |

6.2. Materiile auxiliare sunt ambalate in ambalajul furnizorilor conform prescripţiilor impuse prin legislaţia în vigoare. Ambalajele sunt inchise şi confecţionate astfel încât transportul să se desfăşoare în condiţii de maximă securitate.

6.3. Depozitarea descărcarea, încărcarea, manipularea, transportul şi gestiunea substanţelor periculoase, din cadrul platformei societăţii, se realizează conform instrucţiunilor specifice fiecărui produs/substanţe.

6.5. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.6. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.7. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.8. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.9. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.10. Substanţele şi amestecurile chimice periculoase folosite în procesul de producţie sunt prezentate in tabelul urmator:

| Nr | Tip | Substanta chimica periculoasa/Categorie de amestec | Cantitate | UM | Clasificare Cf. Reg 1272/2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Susbstanta chimica CAS 10043-52-4 | Clorura de calciu solutie 35% Substanta chimica: Solutie CaCl2-35% | 7 | t/an | P Eye Irrit Cat.2- H319 |
| 2 | Amestec | P3 – Horolith FL 18000 Amestec: -Acid azotic 30-50% -Acid fosforic 2,5-5% | 200 | t/an | P -Cor.metale, Cat.1 –H290 -Tox.acută, Cat.3 –H331 -Cor.pielii, Cat.1 –H314 -Lez.gravă a ochi,Cat.1-H318 |
| 3 | Amestec | P3 – Horolith FL 1200 Amestec: -Acid azotic 30-50% -Acid fosforic 2,5-5% | 10 | t/an | P -Cor.metale, Cat.1 –H290 -Tox.acută, Cat.3 –H331 -Cor.pielii, Cat.1 –H314 -Lez.gravă a ochiCat.1-H318 |
| 4 | Amestec | P3 – Horolith CIP Amestec: -Acid fosforic 30-50% -Alcooli grasi etoxilati:3-5% -Fattyalcohol ethoxylates =/< C15 and =/< 5EO:1-2,5% | 30 | t/an | P -Cor.metale, Cat.1 –H290 -Cor.pielii, Cat.1 –H314 -Lez. gravă a ochi,Cat.1-H318 |
| 5 | Amestec | P3 – Ultrasil 110 Amestec: -Etilendiaminotetra-acetat de sodiu 5-10% -Hidroxid de sodiu 5-10% -Cumensulfonat de sodiu 3-5%% -Alchilbenzsulfonati de sodiu liniari 3-5% | 15 | t/an | P -Cor.pielii, Cat.1 –H314 -Lez. gravă a ochi,Cat.1-H318 |
| 6 | Amestec | P3 – Ultrasil 69 new Amestec: -Carbonat de potasiu 10-20% -Hidroxid de potasiu 2,5-5% | 9 | t/an | P -Cor.pielii, Cat.1 –H314 -Lez.gravă a ochi,Cat.1-H318 |
| 7 | Amestec | P3 – Ultrasil 11 –agent de curatare pudra alcalin (declaratie conform recomandarii 89/542/EEC:30% EDTA; 5-15% surfactanti aminici) Amestec: -Hidroxid de sodiu 30-50% -Etilendiaminotetra-acetat de sodiu 30-50% -Carbonat de sodiu 5-10% -Alchilbenzsulfonat de sodiu 3-5% | 3 | t/an | P -Cor.pielii, Cat.1 –H314 -Lezarea gravă a ochiCat.1-H318 |
| 8 | Amestec | P3 - Ultrasil 132 Amestec: -Hidroxid de potasiu 10-20% -Hidroxid de sodiu 5-10% | 1,5 | t/an | P -Tox.acuta Cat4- H302 -Corod. pielii Cat 1A-H314 |
| 9 | Amestec | Ultrasil 125 Amestec: -potasium hydroxid- >=10%-<20% -sodium hidroxid >=10%-<20% -sare tetrasodica >=5%-<10% | 0,75 | t/an | P -Corod. pielii Cat 1A-H314 - Lez. gravă a ochiCat.1-H318 - Tox.acuta Cat4- H302 |
| 10 | Amestec | Ultrasil 73 Amestec: -Acid citric monohidratat 10-20% -Acid lactic 5-10% -Acid para alchibenzensulfonic 3-5% | 0,3 | t/an | P -Corod. pielii Cat 1-H314 -Lez.gravă a ochiCat.1-H318 |
| 11 | Amestec | Ultrasil 78 Amestec: -Acid azotic 30-50% -Acid citric 5-10% | 8 | t/an | P -Corod. pielii Cat 1A-H314 |
| 12 | Subtanta chimica periculoasa CAS 1310-73-2 | P3 – MIP C 18000 Substanta chimica: Hidroxid de sodiu 35-50% | 400 | t/an | P -Corod.metale, Cat.1 –H290 -Corod.pielii, Cat.1 –H314 -Lez. gravă ochi,Cat.1-H318 -Irit. Ochil, Cat2-H319 -Irit. pielii Cat2-H315 |
| 13 | Subtanta chimica periculoasa CAS 1310-73-2 | P3 – MIP C 1200 Susbtanta chimica: Hidroxid de sodiu 35-50% | 50 | t/an | P -Corod.metale, Cat.1 –H290 -Corod.pielii, Cat.1 –H314 -Lez. gravă ochi,Cat.1-H318 -Irit. Ochil, Cat2-H319 -Irit. pielii Cat2-H315 |
| 14 | Subtanta chimica periculoasa CAS 1310-73-2 | P3 – Mip CIP Substanta chimica: Hidroxid de sodiu 30-50% | 15 | t/an | P -Corod.pielii, Cat.1 –H314 |
| 15 | Amestec | Mip SMXL Amestec: -Hidroxid de sodiu10-20% -Sare tetrasodica5-10% -Methil polimer 1-2,5% | 3,5 | t/an | P -Corod. metale Cat 1-H290 -Corod. pielii Cat 1A-H314 -Lez. grava a ochilor, Cat1-H318 |
| 16 | Amestec | P3 – Topax 66 -agent de curatare si dezinfectie Amestec: -Hidroxid de sodiu 2,5-5% -Hipoclorit de sodiu 5-10% -Oxizi de alchilamine 3-5% | 0,3 | t/an | P -Corod.metale, Cat.1 –H290 -Corod.pielii, Cat.1 –H314 -Lez. gravă a ochi,Cat.1-H318 -Pericol pe termen scurt mediul acvatic, Cat1-H400 -Pericol pe termen lung mediul acvatic, Cat1-H411 |
| 17 | Amestec | P3 – Topax 66 1100 kg-agent de curatare si dezinfectie Amestec: -Hidroxid de sodiu 2,5-5% -Hipoclorit de sodiu 5-10% -Oxizi de alchilamine 3-5% | 40 | t/an | P -Corod.metale, Cat.1 –H290 -Corod.pielii, Cat.1 –H314 -Lez. gravă a ochi,Cat.1-H318 -Pericol pe termen scurt mediul acvatic, Cat1-H400 -Pericol pe termen lung mediul acvatic, Cat1-H411 |
| 18 | Amestec | P3 – Topax 960 Amestec: -Hidroxid de sodiu 5-10% -Oxizi de alchilamine 3-5% -N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamina 2,5-3% -Amine, alchil etoxilat 1-2,5% | 3 | t/an | P -Corod.metale, Cat.1 –H290 -Corod.pielii, Cat.1 –H314 -Lez. gravă a ochi,Cat.1-H318 -Pericol pe termen scurt mediul acvatic, Cat1-H400 -Pericol pe termen lung mediul acvatic, Cat1-H411 |
| 19 | Amestec | Topax 56-TopazAC3 Amestec: -Acid fosforic 30-50% -2-(2-butoxietoxi)etanol 5-10% -Amine, alchidimetil, oxizi 1-2,5% -Esteri ai acidului fosforic 1-2,5% | 2 | t/an | P -Cor.metale, Cat.1 –H290 -Cor.pielii, Cat.1 –H314 -Lez.grava a ochilor Cat1-H318 |
| 20 | Amestec | Topax 12 Amestec: -Oxizi de alchilamine 1-2,5% -2-(2-butoxyethoxy)ethanol 3-5% -Alcanesulphonates 5-10% | 0,5 | t/an | P -Iritarea ochilor. Cat 2-H319 |
| 21 | Amestec | Topax 990 -N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamină >= 3 - < 5 -Amine, C12-14 alchildimetil, N-oxizi >= 3 - < 5 -Acetic acid >= 1 - < 2.5 -Alcooli etoxilați, C13-15, ramificați și liniari >= 1 - < 2.5 | 0,3 | t/an | P -Lez.gravă a ochiCat.1-H318 -Iritarea pielii Cat2-H 315 Pericol pe termen scurt mediul acvatic, Cat1-H400 -Pericol pe termen lung mediul acvatic, Cat1-H411 |
| 22 | Substanta chimica periculoasa CAS 7722-84-1 | Interox Spray 25% -Hydrogen peroxide 25% | 7,5 | t/an | P -Lez.gravă a ochiCat.1-H318 -Tox.acută, Cat.4 H302 |
| 23 | Substanta chimica periculoasa CAS 7722-84-1 | Interox Bath 35% -Hydrogen peroxide 36% | 4,5 | t/an | P -Lez.gravă a ochiCat.1-H318 -Tox.acută, Cat.4 H302 -Iritarea pielii Cat2-H 315 Pericol pe termen scurt mediul acvatic -Nociv in caz de inhalare Cat4-H332 -Poate provica iritarea cailor respiratorii Cat 3-H335 |
| 24 | Substanta chimica periculoasa CAS 7722-84-1 | Interox Spray 35% Hydrogen peroxide 36% | 4 | t/an | P -Lez.gravă a ochiCat.1-H318 -Tox.acută, Cat.4 H302 -Iritarea pielii Cat2-H 315 Pericol pe termen scurt mediul acvatic -Nociv in caz de inhalare Cat4-H332 -Poate provica iritarea cailor respiratorii Cat 3-H335 |
| 25 | Amestec | P3-Clean Hand Soft Amestec cosmetic- >= 50 - <= 100 | 50 | buc | N |
| 26 | Amestec | DI DIVAS 110 Amestec -potassium hydroxide 10-20% - pentapotassium triphosphate 10-20%; - Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides 3-10% | 5 | t/an | P -Toxicit.cronica pentru mediul acvatic Cat3-H412 -Cor.metale, Cat.1 –H290 -Cor.pielii, Cat.1 –H314 |
| 27 | Amestec | DI DIVAS 80 Amestec - betaines, C12-C14 (even numbered)-Alkyldimethyl 10-20% - subtilisin 0,1-1% | 0,5 | t/an | P - Provoacă o iritare gravă a ochilor H319 - Poate provoca o reacţie alergică.-H208 |
| 28 | Amestec | DI DIVAS 90 Amestec -carbonat de potasiu 10-20% -EDTA 10-20% -hidroxid de sodiu 0,1-1% -hidroxid de potasiu 0,1-1% -1,2-benzoizotiazolin-3-onă <0,01 | 0,5 | t/an | P -Lez.gravă a ochiCat.1-H318 -Iritarea pielii Cat2-H 315 -STOT RE 2 H373 |
| 29 | Amestec | P3 – Ultrasil 67 -agent de curatare neutru Amestec: -Oxizi de alchilamine 10-20% -Alchilamina 0,25-0,5% -Subtilisin 1-2,5% | 10 | t/an | P -Lez.gravă a ochiCat.1-H318 -Iritarea pielii Cat2-H 315 -Sensibilizare respiratorie Cat1-H334 -Toxicit.cronica pentru mediul acvatic Cat3-H412 |
| 30 | Amestec | P3 – Ultrasil 02 -agent de curatare neutru Amestec: -Oxizi de alchilamine 10-20% -Alcansulfonati secundari 3-5% -Alikilamine 0,25-0,5% | 2 | t/an | P -Lez.gravă a ochiCat.1-H318 -Iritarea pielii Cat2-H 315 -Toxicit. cronica pentru mediul acvatic Cat3-H412 |
| 31 | Amestec | P3 – Oxonia active Amestec: -Peroxid de hidrogen 25-30% -Acid acetic 5-10% -Acid peracetic 2,5-5% | 10 | t/an | P -Lichide oxidante, Cat.3 –H272 -Cor.metale, Cat.1 –H290 -Tox.acută, Cat.4 H302, H332 -Cor.pielii, Cat.1 –H314 -Lez.gravă a ochilor, Cat.1-H318 -STOT SE Cat.3 H 335 -Pericol pe termen lung (cronic) med.acvatic, Cat.1 –H410 |
| 32 | Amestec | P3 – Oxonia active 150 Amestec: -Peroxid de hidrogen 10-20% -Acid acetic 25-30% -Acid peracetic 10-20% | 10 | t/an | P -Lichide oxidante, Cat.3 –H272 -Cor.metale, Cat.1 –H290 -Tox.acută, Cat.4 H302, H332 -Cor.pielii, Cat.1 –H314 -Lez.gravă a ochilor, Cat.1-H318 -STOT SE Cat.3 H 335 -Pericol pe termen lung (cronic) med.acvatic, Cat.1 –H410 |
| 33 | Amestec | P3 – Oxonia -Stabicip SEEC Amestec: Constine: Peroxid de hidrogen 30-35% | 5 | t/an | P -Toxicitate acuta Cat4-H302 -Lezarea grava a ochilor Cat1-H318 |
| 34 | Amestec | P3 –Alcodes Maxiwipes -servetele umede dezinfectante Amestec: -Etanol 50-100% -Propan-2-ol 3-5% | 310 | buc/ an | P: -Lichide inflamabile, Cat2-H225 |
| 35 | Amestec | P3 – Alcodes Amestec: -Etanol 50-100% -Propan-2-ol 3-5% -Aldehide <0,1% | 1300 | buc/an | P -Lichide inflamabile Cat2-H225 |
| 36 | Amestec | P3 – Manodes LI Amestec Contine:Propan-1-ol 50-100% | 750 | buc/an | P -Lichide inflamabile Cat3-H226 -Lezare grava a ochilor Cat1-H318 -Toxicitate asupra unui organ tinta Cat3-H336 |
| 37 | Amestec | AIRSPEXX Amestec Contine: Peroxid hidrogen :1 - < 2.5 % | 0,1 | t/an | N |
| 38 | Amestec | P3 – Oxonet Amestec: -Clorit de sodiu 5-10% -Hidroxid de sodiu 0,1-0.25% | 16 | t/an | P -Coroziv pt. Metale Cat 1-H290 -Toxicit. acuta Cat 4-H312 -Cor. pielii Cat 1A-H314 -Lezarea grava a ochilor Cat1-H318 |
| 39 | Amestec | P3 – Oxodes Amestec Contine: Acid clorhidric 5-˂10% | 16 | t/an | P - Coroziv pt. Metale Cat 1-H290 |
| 40 | Substanta chimica periculoasa CAS 231-836-6 | Sodium Chlorite 7,5% Amestec: -Sodium chlorite 7,5% | 6 | t/an | P -Toxicitate acuta H302 -Iritarea ochilor H319 |
| 41 | Substanta chimica periculoasa CAS 7647-01-0 | Hydrocloric acid solution 9% Amestec Contine: Acid hydrocloric 9% | 6 | t/an | P - Coroziv pt. Metale Cat 1-H290 -Iritarea pielii H315 - Irita. Ochii H319 -Irtatii ale respiratiei-H335 |
| 42 | Amestec | Dryexx Amestec | 8 | t/an | N |
| 43 | Amestec | P3 Componenta SB Amestec: Contine:Oxirane, metil polimer 50-100% | 0,6 | t/an | N |
| 44 | Substanta chimica periculoasa CAS 57-55-6 | Propilen Glicol Susbtanta CAS: Propilen glicol – 99,5% | 5.500 l Intra in compozitia apei de racire-recirculare ( in sistem inchis) | - | P -Nociv in caz de inghitire Cat 4 H302 -STOT RE 2 H373 |
| 45 | Substanta chimica periculoasa CAS 57-55-6 | Antifreeze Glicol Substanta chimica: Etan-1-diol – 90-95% | 1 | t/an | P -Acute Tox. 4 H302, -STOT RE 2 H373 |
| 46 | Substanta chimica periculoasa CAS 7664-41-7 | Amoniac anhidru Substanta chimica: NH3 99,9% | 10,5 in sistemul actual, inchis, recirculare | - | P Gaz inflamabil, Cat.2-H221 Gaz comprimat-H280 Toxicit.acută( inhalare), Cat.3-H331 Corosiv pentru piele/iritaţie, Cat. 1B-H314 Lezarea gravă a ochilor Cat.1-H318 P pentru viaţa acvatică, Cat. 1-H400 Toxicitate cronica pentru mediul acvatic Cat.2- H411 |
| 47 | Substanta chimica periculoasaCAS 7681-52-9 | Hipoclorit de sodiu solutie Substanta chimica: Hipoclorit de sodiu 12,5% Cl activ | 60 | t/an | P -Met. Corr Cat.1 H 290 -Skin Corr.Cat. 1B H 314 -STOT SE Cat.3 H 335 -Aquatic acute Cat.1 H 400 |
| 48 | Substanta chimica periculoasa CAS 1310-73-2 | Hidroxid de sodiu 50% Substanta chimica: Hidroxid de sodiu - 50% Apa - 50% | 750 | t/an | P -Met. Corr Cat.1 H -290 -Skin Corr.Cat. 1A -H 314 |
| 49 | Substata chimica periculoasa CAS 7705-08-0 | Clorura de fier (III) 40% Substanta chimica: Clorura de fier III – 40% | 800 | t/an | P -Corosiv -metal 1 –H290 -Corosiv -piele 1B –H314 -Toxic acut 4- H302 |
| 50 | Amestec | VitComplete (micronutrienti) Amestec: -Sulfat de cobalt ˂1% -Sulfat de cupru ˂5% -Sulfat de magneziu ˂5% -Sulfat de nichel ˂5% -Sulfat de aluminiu ˂15% -Clorura de zinc ˂5% | 2 | l/an | N |
| 51 | Amestec | P3-Lubostar CP Amestec: -octametilciclo-tetraxiloxane 0,3-0,5% -Decametilciclo-pentasiloxane-0,25-0,5% -5-cloro-2metil-2H-izotiazol-3-ona si 2-metil-2H-izotiazol-3-ona-0,0015-0,06% | 0,8 | t/an | P -Sensibilizare pielii Cat1-H317 |
| 52 | Substata chimica periculoasa CAS 77-92-9 | Acid citric Substanta chimica: Acid citric 10-40% | 4 | t/an | P -Iritarea ochilor Cat 2-H319 |
| 53 | Substanta chimica periculoasa CAS 6513-56-6 | Acid oxalic Susbtanta chimica: Acid oxalic | 0,2 | t/an | P: Acute Tox. 4-H302, 312 Eye Dam. 1-H318 |
| 54 | Amestec | Amestec: -Hidroxid de sodiu 30-50% -Hidroxid de potasiu 5-10% | 2,5 | t/an | P -Corod.pielii Cat1A-H314 |
| 55 | Amestec | Amestec de hidrocarburi Amestec de hidrocarburi | 10 | t/an | P Carc. 2-H351 Flam.Lig.3-H226 Asp.Tox.1- H304 Skin.Irit.2-H315 Acute Tox.4-H332 STOT RE 2 - H373 Aquatic Chronic 2-H411 |

Utilitati:

| 1 | Substanta chimica periculoasa Nr.CAS 74-82-8 | Gaz natural/Metan | 2.815.000 | Nmc/an | -Gaz comprimat-H280 -Gaz extrem de inflamabil-H220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în laborator: Nu este cazul

7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor modificatoare a Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr.49/12.04.2021, nr. 84/05.07.2023, privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Olt .

7.1.1  Alimentarea cu apă in scop potabil, tehnologic si de incendiu

Sursa de apa:

Necesarul de apă este asigurat din surse proprii: subteran – pârâu Bârsa, c.b.h. VIII.1.50, trei foraje de adâncime, prevăzute cu gard care delimitează zona de protecţie sanitară cu regim sever:

- F1: H = 300 m , Nhd = -18,0 m, Nhs = + 9,0 m – artezian, Q = 23,6 l/s,  echipat cu pompa submersibila tip Grundfos cu urmatoarele caracteristici: Q = 13,8l/s ,H = 30 mCA, P = 30 kw; De la forajul F1 apa este pompata prin conducte de refulare din PEHD De = 90 mm, L = 80 m, la rezervorul de inmagazinare cu V = 100 mc.

- F2: (in conservare): H = 120 m , Nhd = -18,0 m, Nhs = +1,5 m – artezian, Q = 4,17 l/s , echipat cu pompa submersibila tip Grundfos cu urmatoarele caracteristici: Q = 4,17 l/s, H = 75 mCA, P = 7,5 kw; De la forajul F2 apa este pompata prin conducte de refulare din PEHD De = 90 mm, L =85 m, la rezervorul de inmagazinare cu V = 100 mc.

- F3: H = 300 m, Nhd = - 16 m, Nhs = + 7,0 m – artezian, Q = 24 l/s ,echipat cu pompa submersibila tip Grundfos cu urmatoarele caracteristici: Q = 13,8 l/s, H = 30 mCA, P = 30 kw.De la forajul F3 apa este pompata prin conducte de refulare din PEHD De = 90 mm, L = 495 m, la rezervorul de inmagazinare cu V = 100 mc si printr-o conducta din PEHD De 110 mm, L= 120 m, la cele doua rezervoare de inmagazinare apa incendiu  si la grupurile sanitare aferente halei de depozitare printr-o conducta PEHD De 50 mm, L= 40 m.

Necesarul total de apa:

Volume si debite totale de apa autorizate

- Qzi. max: 3600 mc/zi - 41,6  l/s; anual - 1314 mii mc

- Qzi.med:  2800 mc/zi - 32,4 l/s; anual - 1022 mii mc

- Qzi.min:  1800 mc/zi -  20,8 l/s; anual -   657 mii mc

Cerinta de apa :

- Qzi. max= 4500 mc/zi

- Qzi.med=4200 mc/zi

- Qzi.min= 2800 mc/zi

Functionare permaneneta 365 zile/an, 24 ore/zi

Instalaţii de tratare şi înmagazinare

Din cele trei foraje apa este pompata intr-un rezervor suprateran din inox, cu V = 100 mc, echipat cu doua linii de pompare, dupa cum urmeaza:

a) Linia de pompare pentru alimentarea celor trei linii de tratare apa bruta: sistem de pompare compus din doua electropompe tip Grundfos CR 32-3 (1a + 1r). Debitul maxim de apa tratata este de 3000 mc/zi, astfel:

- Linia 1 de tratare (1800 mc /zi)  apa foraj, comousa din: Instalatie de filtrare, capacitate 75 m3/h, compusa  din patru filtre tip WFP cu rol de deferizare si demanganizare si trei filtre tip WFC-carbune activ; instalatia retine toate particulele  cu dimensiuni mai mari de 1 ppm; Instalatie de dedurizare compusa din doua coloane de dedurizare a apei.Apa tratata ,este dezinfectata de sistemul UV si stocata in rezervoarele de inox (apa fresh si apa hot). Doua rezervoare de inox (apa fresh)- V=2 x 100 mc, prevazute cu sistem de pompare comun, compus din doua electropompe Grunfos (1a+1r), cu urmatoarele caracteristici: Q=60 mc/h, H=60 mCA, P=45 kw, n=3000 rot/min; din acestea apa este distribuita la consumatorii de apa tehnologica prin conductele din PEHD si inox, cu Dn 40 mm, 50 mm, 65 mm si Dn 200 mm. Un rezervor de inox (apa hot) V=1x100mc, prevazute cu sistem de pompare, cu electropompe din inox, tip LKH, P=11 Kw, Q=45 mc/h, n=3500 rot/min. Apa tratata de linia 1 este distribuita la consumatorii de apa tehnologica prin conducte de inox alimentar.

- Linia 2 de tratare (600 mc/zi)  compusa din: Instalatie de filtrare, capacitate 25  m3/h, compusa dintr-un filtru UF cu rol de deferizare, un filtru tip UFP cu rol de deferizare si demanganizare si un filtru tip UR cu carbune activ; filtrele sunt inseriate in procesul de tratare; Instalatie de dedurizare, compusa din doua dedurizari, una de 16 m3/h si una de 9 m3/h. (fiecare avand doua coloane de filtrare).

- Linia 3 de tratare (1200 mc/zi)  compusa din: Instalatia de filtrare, capacitate 50 m3/h  , compusa dintr-un filtru tip UF cu  rol de deferiare, un filtru tip UFP cu rol de deferizare si demanganizare si un filtru tip UR cu carbune activ; filtrele sunt innseriate in procesul de tratare; Instalatie de dedurizare, compusa din doua filtre.

Dupa tratare in linia a doua si a treia, apa este distribuita la centrala termica si la centrala de producere abur, iar surplusul dupa trecerea prin doua filtre UV, intr-un bazin rezervor suprateran de apa calda (450C), avand volumul de 100 mc.

Reteaua de distributie: Reteaua de distributie  a apei potabile si tehnologice este realizata din conducta PEHD cu De 40 ÷ 63 mm.

- Linia de pompare pentru alimentarea de distributie apa de incendiu:

- Pentru cele trei module de productie si administrativ: Rezerva intangibila de apa pentru stingerea incendiilor: este asigurata intr-un rezervor de inmagazinare V= 100 mc.  Statia de pompare este compusa din doua pompe tip Grundfos CR 45-2 (1a + 1r), Q = 45 mc/h. Pe reteaua de distributie a apei de incendiu sunt montati doi hidranti exteriori cu Dn 100 mm. Retea de distributie apa de incendiu: din acest bazin rezervor, prin intermediul unei statii de pompare, este alimentata reteaua de hidranti  exteriori. Reteaua de hidranti exteriori este circulara din conducta PEHD cu Dn= 110 mm Pn 10, L = 480 m si asigura alimentarea cu apa pentru doi hidranti. Timpul de refacere al rezervei de apa de incendiu din sursa subterana F1 si F2: 24 h.

- Pentru hala de depozitare produse finite: Rezerva intangibila de apa pentru stingerea incendiilor: este asigurata in doua rezervoare de inmagazinare V= 220 mc si respectiv 450 mc. Retea de distributie apa de incendiu: din aceste rezervoare, prin intermediul unei statii de pompare, se  alimenteaza cele doua retele de hidranti si de sprinklere.  Reteaua de hidranti exteriori este perimetrala halei de depozitare, din conducta PEHD cu Dn= 160 mm Pn 10, L = 380 m si  asigura alimentarea cu apa pentru opt hidranti. Reteaua de hidranti interiori este realizata din conducta PEHD, Dn 75 mm Pn 10, iar reteaua de sprinklere este realizata din conducta PEHD, Dn 200 mm Pn 16. Timpul de refacere al rezervei de apa de incendiu din sursa subterana foraj F3: 24 h. Timpul de refacere al rezervei de apa de incendiu din sursa subterana : 24 h.

Gradul de recirculare interna a apei  tehnologice este de 50% (in procesul de spalare al instalatiilor si echipamentelor tehnologice, prin folosirea sistemului de curatire Tetra Alcip 100)

7.1.2  Ape subterane: Nu este cazul

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1.Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2.Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3.Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

Alimentarea cu energie electrica:

Alimentarea cu energie electrica a fabricii analizate se face din:

- reteaua de medie tensiune existenta in zona (statia 110/20/6KV, Bod – Fabrica de zahar). Astfel s-a interpus un transformator intre furnizorul de energie electrica si fabrica de lactate. Fabrica dispune de 3 camere electrice unde sunt situate transformatoarele racite cu aer – PT1, PT2  si PT3 si tablourile electrice ale consumatorilor tehnologici din fabrica. In camere electrice  sunt si generatoare pe motorina, care asigura minimum de energie electrica in cazuri exceptionale de intrerupere a furnizarii energiei electrice sau avarie.

Consumul anual de energie electrica este de cca. 20.000.000 kWh.

- din surse proprii regenerabile (energie solara): Pentru obtinerea energiei electrice din surse regenerabile sunt montate instalatii fotovoltaice on-grid cu amplasare pe acoperis,  avand capacitata totala de 998,96kWp. Scopul principal este autoconsumul on-grid precum si reducerea emisiilor de CO2. Echipamente specifice: panouri fotovoltaice, invertoare de putere, sistem de monitorizare, tablouri electrice, sisteme de conectare la instalatia paratraznet si echipotentilaizare existente, etc. Procesul tehnologic consta din transformarea energiei solare in energie electrica cu ajutorul panourilor fotovoltaice.  Curentul produs de panourile fotovoltaice este transformat de catre invertor si debitat direct in reteaua proprie. Sistemul fotovoltaic contine:

- 1120 panouri fotovoltaice si dotarile conexe montate pe acoperisul depozitului de materiale avand capacitatea totala de 604,8kWp,

- 626 panouri fotovoltaice si dotarile conexe montate pe acoperisul depozitului frigorific avand capacitatea totala de 338kWp,

- 104 panouri fotovoltaice si dotarile conexe montate pe acoperisul halei de produse perisabile avand capacitatea totala de 56,16kWp .

Alimentarea cu energie termica:

Pentru producerea energiei termice, sunt prevazute urmatoarele instalatii de ardere:

|  | Locatia | Instalatii de ardere | Puterea termica nominala (MW) |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Modul administrativ si de productie (Camera cazane termice) | Cazan LOOS UL-S nr.1 | 8,222 |
|  |  | Cazan LOOS UL-S nr.2 | 8,219 |
| b) | Statia de epurare si biogas (Camera cazan termic) | Cazan LOOS U-HD | 2,380 |
| c) | Depozitul de ambalaje (Camera centrale termice) | Centrala termica WOLF nr.1 | 0,167 |
|  |  | Centrala termica WOLF nr.2 | 0,167 |
|  | TOTAL |  | 19,155 |

- Pentru producerea energiei termice la modulul administrativ si de productie: Fabrica de prelucrare a laptelui necesita abur pentru a regla nivelele de temperatura si presiune din timpul procesului de productie si pentru a asigura o utilizare cat mai economica a energiei electrice necesare. Generarea de abur prin utilizarea gazului natural si a biogazului in instalatiile termice reprezinta o tehnologie mai putin poluanta. Se utilizează două cazane de abur ignitubular cu 3 drumuri de gaze arse, (produs de BOSCH GRUP), de tip LOOS UNIVERSAL UL-S, având urmatoarele date tehnice:

- putere termică a cazanelor: 8,222 MW și respectiv 8,219 MW;

- productivitate/cazan: 12.000 kg abur saturat/h, la presiunea de 10 bar;

- un arzator care functionează în 3 trepte de reglare, pentru fiecare cazan în parte;

- randament 94,9%,

- combustibilul utilizat: gaz metan (pentru cazanul de 8,222 MW) și gaz metan + biogaz (pentru cazanul de 8,219 MW)

- consum maxim de combustibil, conform fișei tehnice a cazanului: 835 Nmc/h, pentru fiecare cazan în parte.

- Pentru producerea energiei termice la statia de biogaz: Statia de biogaz este echipata cu o centrala termica, care asigura energia necesara procesului de digestie anaeroba. Centrala termica  este un cazan de abur care furnizeaza aburul necesar in procesul de digestie anaeroba – LOOS U-HD  3200. Puterea termica a cazanului este de 2,38 MW. Acest cazan functioneaza  exclusiv pe gaze naturale – din reteaua existenta, pe cand biogazul este folosit la Cazanul LOOS- de 8,219MW. Debitul de aer produs 3,2 to/h, la presiunea de 10 bar.

De asemenea aburul produs de acest cazan este utilizat la echipamentul de spalare automata a liniilor de transfer si a tancurilor de stocare produse perisabile si zer, de la Hala produse Perisabile sau de la Statia de Biogaz.

- Pentru producerea energiei termice la depozitul de ambalaje: Depozitul pentru ambalaje este echipat cu două cazane în condensație, tip WOLF, înseriate, de 0,167 MW fiecare. Cazanele functioneaza cu gaz metan. Cele doua cazane asigura apa calda si incalzirea spatiului de depozitare pentru ambalaje. Corpurile de incalzire din depozitul de ambalaje, sunt radiatoare din otel si aeroterme cu agent termic – apa calda.

Consumul specific energie si comparare cu cerintele din BATC- FDM:

| Activitatile | Consum specific | Compararea cu limitelele de referinta BAT (BATC - FDM, Cap.4.1,BAT 21, Tab.8) |
| --- | --- | --- |
| Prelucrare lapte | Csenergie.2022 =0,41 MWh/tona de lapte procesat din care: energie electrica: 0,137 MWh/tona de lapte procesat gaz natural: 0,19 MWh/tona de lapte procesat biogaz: 0.083 MWh/tona de lapte procesat | 0,1÷1,6 MWh/ tona de materii prime. |

7.3. Gaze naturale/Combustibili

Alimentarea cu gaz metan : Alimentarea cu gaz natural se face printr-un racord la sistemul de distributie a gazului existent in zona.

Consumul de gaz metan la capacitatea maxima teoretica a fabricii: cca.2815 mii Nm3

Motorină (pentru parcul auto si ca rezerva la generatoarele de curent utilizabile si ca rezerva pentru cazanele de abur UL-S in caz de avarie).  Motorina este stocata in patru rezervoare etanse prevazute cu cuve de retentie capabile sa preia 100% motorina stocata, amplasate astfel:

- Camere generatoare electrice:3 buc. X 1900l;

- Camera centrala termica: 1 buc x 1900l .

Consumul de motorina la capacitatea maxima teoretica a fabricii: cca.10 t/an

8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine | 2851789.05 | 25375.005 |
| Latitudine | 5742369.91 | 454544.975 |

Amplasare în teritoriu:

Terenul de amplasare al instalatiei IED este situat in intravilanul localitatii Halchiu, la adresa: loc. Halchiu, DN13, Km 10+800 FN si este proprietatea privata a S.C. OLYMPUS DAIRY INDUSTRY S.A., in prezent sub denumirea de FABRICA DE LAPTE BRASOV S.A., conform Extrasului CF 102291, nr. cad 102291, Steren = 146.094 mp.

Amplasamentul este delimitat de urmatoarele repere naturale si vecinatati antropice:

- spre Est, la limita parcelei este digul de aparare si cursul paraului Barsa, apoi Fabrica de Zahar Bod, la cca. 280 m distanta fata de la limita incintei ; zona rezidentiala Colonia Bod este la cca. 380 m, pe directia E-SE; (In partea de Est a unitatii este pr. Barsa, cu lucrari de aparare – dig pe o lungime de 9,1 km (conform Plan de Management BH Olt, Vol. 6, Tab. 3, pct. 95).

- spre Sud-Est, este pr. Barsa, iar pe malul celalalt este str. Fabricii din Colonia Bod, cu zona de locuit;

- spre Sud, sunt terenuri exploatate agricol;

- spre Vest, terenul este delimitat de DN13 (E60), iar la cca. 1.800 m este ferma TRANSAVIA din Halchiu;

- spre Nord, amplasamentul este limitrof unui drum care leaga DN13 de zona cu activitati industriale; vis-a-vis de unitatea de prelucrare lapte este fabrica de produse din carne apartinand The Family Butchers Romania SRL;

- spre Nord-Est, amplasamentul este invecinat cu zona de locuit de pe str. Barsei din Colonia Bod – distanta este de cca. 60 m intre limita unitatii si prima locuinta.

Pozitionarea in raport cu ariile naturale protejate:

Amplasamentul nu este situat într-o zonă de importanţă deosebită pentru mediu din punct de vedere al biodiversitatii şi nici la limită sau în vecinătate. Cel mai apropiat situ NATURA 2000 este ROSCI0055- “Dealul Cetăţii – Lempeş-Mlastina Harman” amplasat în partea de est a amplasamentului  la o distanţă de cca. 4,7 Km.

| Cod arie | Arie protejată | Distanţa şi direcţia faţă de amplasament |
| --- | --- | --- |
| ROSCI 0055 | Dealul Cetăţii – Lempeş-Mlastina Harman | La Sud-Est de amplasament la cca.4,7 Km |
| ROSPA0037 | Dumbravita- Rotbav Magura -Codlei | La Est de amplasament la cca.5,7 Km |
| ROSPA0082 | Muntii Bodoc Baraolt | La Est de amplasament la cca. 6 Km |

Fata de asezamintele de interes istoric si cultural din judetul Brasov, prin amplasarea obiectivului la o distanta apreciabila fata de acestea, el nu va putea genera un impact negativ care sa se repercuteze asupra acestora.

Unitati structurale pe amplasament

Fabrica ocupa o suprafata totala de 145715 mp din care:

- Suprafete construite -Total 39161 mp din care:

  - CLADIRE CORP ADMINISTRATIV- 466 mp.

  - HALA DE PRODUCTIE, IMBUTELIERE, DEPOZITARE, LIVRARE (Parter) 24605mp +ANEXE TEHNOLOGICE 734 mp

  - DEPOZIT PRODUSE FINITE -3161 mp

  - CORIDOR DE LEGATURA -125 mp

  - CAMERA DE INCARCARE BATERII -148 mp

  - HALA DE DEPOZITARE AMBALAJE  -5154 mp

  - REZERVA INTANGIBILA DE APA -271 mp

  - HALA DE PRODUCTIE BIOGAZ -365 mp

  - PLATFORMA BAZINE STATIE BIOGAZ -1385 mp

  - STATIE DE EPURARE (CLADIRE, BAZINE, STATIE DE POMP.)-2011 mp

  - PLATFORMA DEPOZITARE DESEURI -232 mp

  - PLATFORMA CAMERA SPOR PUTERE - 26 mp

  - CLADIRE VALORIFICARE PRODUSE PERISABILE - 431 mp

- Suprafete betonate, platforme, drumuri de incinta, parcari, 79422 mp

- Suprafata libera/zona verde 66293 mp

Accesul in incinta se face sub monitorizarea cabinei poarta, in vecinatatea careia functioneaza un cantar hidraulic de mare capacitate, parcarea pentru autoturismele angajatilor si a vizitatorilor precum si o zona de asteptare a autobuzelor. In incinta fabricii sunt asigurate accesele carosabile si spatiile de parcare pentru mijloacele grele de transport, precum si drumul de acces auto pana la statia de biogaz si de epurare.

Zone construite:

Zona 1: „Corpul administrativ, Zona de receptie lapte si Hala de productie” unde se disting trei module principale:

- Corpul administrativ P+2 si zona de utilitati (P), S= 1238 mp cu: birouri, sala de conferinta, grupuri sociale, camera centrale termice, statia de tratare apa captata, camera instalatie frogorifica si compresoare, camera electrica (statia de transformare) si atelierul de intretinere. Constructia este pe structura din cadre de beton armat si zidarie din BCA, cu strat izolator suplimentar pe alcatuirea „termosistem” cu polistiren de 5 cm grosime. Functiunile din corpul administrativ corespund spatiilor de birouri, sali multifunctionale, sali de conferinte, grupuri sanitare, oficii.

- Zona de receptie cu S=648 mp, amplasata intre corpul administrativ si hala de productie, cu  cele trei linii de receptie lapte si cu tancurile de stocare a laptelui crud, care se aduce la prelucrare si cu tancurile pentru lapte pasteurizat, care intra mai departe in procesul de productie.

- Fabrica/modulul de productie propriu-zis, imbuteliere, depozitare, livrare de 24478 mp + Anexe tehnologice de 882 mp care cuprinde pasteurizarea si sectiile de productie lapte, iaurt, smantana, branza, urda, spatiile de depozitare-maturare, spatiile de depozitare produs finit, vestiare, spatii sociale pentru muncitori, rampe de livrare, anexe tehnologice pentru adapostirea dotarilor necesare intretinerii si functionarii instalatiilor tehnologice (generare azot, generare aer comprimat, grup electrogen, depozit piese de schimb, camera de incarcare baterii).  Structura constructiva a modului de productie (fabrica) este din cadre metalice din stalpi metalici confectionati din europrofile si grinzi cu zabrele compuse. Alcatuirea si geometria grinzilor este dictata inclusiv de procesul tehnologic, la inaltimea acestora trecand majoritatea conductelor tehnologice din „podul tehnic”. Inaltimea libera a spatiilor de productie este de 7,00 m. Peretii sunt realizati din panouri tip sandwich izolati cu spuma poliuretanica si imbraca structura atat la exterior, cat si la interior (la exterior 10 cm grosime, iar la interior 5 cm). Fundatiile sunt izolate din beton simplu si cu grinzi de fundare din beton armat.  Invelitoarea este din panouri sandwich, din tabla izolata cu spuma poliuretanica.

Zona 2: Depozitul de ambalaje (S=5154mp) cuprinde depozitele propriu-zise (2 buc), rampe de beton, camera centrala termica, birou, grup sanitar, camera de incarcare baterii. Constructia are structura de rezistenta din cadre metalice, structura acoperisului este din panouri tip sandwich termoizolate, inchiderile facandu-se cu ajutorul panourilor prefabricate din aluminiu tip sandwich si cu tamplarie metalica cu geam termopan. Fundatiile sunt izolate, cu cuzinet din B.A. Inchiderile exterioare sunt realizate din panouri metalice termizolante tip sandwich (10 cm grosime – tabla, vata minerala, tabla), elemente modulare cu o latime de 1 m. Zonele tehnice ce necesita un grad de securitate ridicat sunt realizate cu peretii de inchidere din caramida cu o grosime de 25 cm, restul peretiilor despartitori fiind realizati din panouri metalice termoizolante tip sandwich.

Zona 3: Depozitul de produse finite si anexe sociale cu zona de depozitare produse finite (depozit frigorific 2-6°C) si zona anexe sociale (Sc=3161 mp). Depozitul de produse finite este legat de Hala de productie printr-un windfang (ecran), cu latimea de 2 m pe toata latimea halei existente si este legat de Depozitul de Ambalaje printr-un coridor de legatura cu rampa de incarcare(Sc=125 mp).

Zona 4:  Statia de epurare si productie de biogaz, rezervoare. Zona 4 este compusa din:

- Cladire statie de epurare P+1 (S=230 mp),

- Platforma bazine tancuri ape reziduale (Sc=1206 mp +490 mp noile bazine),

- Cladire statie de biogaz P (S=365 mp). Hala este compartimentata astfel: centrala termica, laborator, birou, camera chiller, hol, grup sanitar, camera neutralizare, camera mecanica, camera tablouri electrice, camera.

- Platforma bazine statie de biogas si rezervor biogaz ( S=1385 mp).

- Bazin de sedimentare (S=85 mp).

Zona 5: Rezerva intangibila de apa care cuprinde statia de pompare si camera parcare stivuitoare (S=113 mp), rezervor de hidranti 220 mc (Sc=55 mp) si rezervor de sprinklere 450 mc (Sc=103 mp)

Zona 6: Platforma depozitare deseuri, inchisa pe doua laturi si acoperita (S=232 mp)

Zona 7: Cladire valorificare produse expirate sau rebuturi (S=431 mp). Cladirea este prevazuta cu: Spatiu de depozitare, spatiu tehnologic spatiul MCC (utilitati –compresoare de aer, unitate de incalzire, generator de curent, transfiormator ) si spatiu social (vestiar si grup social) .

8.2. Descrierea principalelor activităţi şi procese

8.2.1. Activitati care se incadreaza in Anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 (actualizata) privind emisiile Industriale

| Activitati care intra sub incidenta Lg. nr. 278/2013 privind emisiile industriale | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| Pct.6.4, lit.c)-Tratarea si prelucrarea exclusiva a laptelui, in situatia in care cantitatea de lapte primita este mai mare de 200 de tone pe zi (valoare medie anuala). | 550 t/zi | t/zi |
|  | 200.750 t/an | t/an |

Activitatile direct productive se desfasoara pe etape de productie structurate pentru obtinerea de produse pe baza de lapte cum sunt: lapte concentrat, lapte de consum, iaurt, smantana, branza, urda, baski, astfel:

| Numele procesului | Descriere | Capacitate |
| --- | --- | --- |
| Colectarea si transportul materiei prime. | Colectarea laptelui crud: Laptele se colecteaza in racitoarele de lapte aflate in proprietatea operatorului, care sunt puse la dispozitia centrelor de colectare. De asemenea, laptele este aprovizionat de la diversi furnizori (ferme). La receptia laptelui, se efectueaza controlul caracteristicilor laptelui: aciditatea, temperatura si compozitia chimica (grasime, proteina, punct kryoscopic). Daca cel putin un parametru de calitate si siguranta nu corespunde, laptele nu este receptionat. Transportul laptelui crud: Laptele crud este transportat cu mijloace speciale prevazute cu cisterne izoterme, direct de la producatori, sau de la punctele de colectare, pana la fabrica de produse lactate de la Halchiu. Preluarea laptelui se face pe categorii in compartimentele izoterme ale cisternelor. Transportul laptelui se realizeaza prin intermediul autocisternelor de mare capacitate, care sunt in proprietatea altor societati care au incheiat contracte cu S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV S.A | Mijloacele de transport pentru lapte si alte materii prime auxiliare apartin diverselor societati prestratoare de servicii de transport specializat. |
| Receptie, depozitare si racire lapte crud | Receptia laptelui crud: Fabrica este echipata cu 3 linii de receptie lapte (3 buc x 30.000 l lapte/h). In momentul receptiei laptelui se face controlul privind: cantitatea receptionata, aciditatea, temperatura, prezenta unor inhibitori (reziduuri, antibiotice etc.) si caracteristici microbiologice. Analizele fizico-chimice si microbiologice pentru lapte se efectueaza atat pentru laptele din fiecare compartiment al cisternei, cat si per total lapte transportat de fiecare autocisterna. Analizele se efectueaza in laboratorul de fizico-chimic si microbiologic din incinta fabricii de la Halchiu. Laboratorul este dotat cu aparatura moderna, iar rezultatele obtinute se monitorizeaza la biroul de receptie al fabricii si sunt transmise catre compartimentul de productie unde sunt preluate fisele de receptie lapte – materie prima. (Analizele fizico-chimice si microbiologice pentru lapte se realizeaza de catre o societate independenta – S.C. TYROM LAB 2007 S.R.L., care functioneaza in spatiul destinat laboratorului fizico-chimic si microbiologic din incinta fabricii, societatea aflandu-se in chirie in spatiul destinat laboratorului din fabrica de lapte. Depozitarea laptelui crud : laptele receptionat este depozitat pe categorii in cele 14 tancuri de stocare lapte crud (12 buc x100 mc + 2 buc. x 50 mc). Racirea laptelui crud se face cu ajutorul a 3 schimbatoare de caldura cu placi (montate pe fiecare linie de receptie), prin care laptele este trecut in contracurent, pe o parte si apa-gheata, pe cealalta parte. Sistemul cu agent de racire „apa-gheata”, asigura capacitatea de racire a laptelui de la 6-7oC – temperatura la receptie, la 2-3oC – temperatura la stocare. Utilaje: unitati de receptie 30.000 l/h (3 buc), racitoare de lapte in contracurent (3 buc), tancuri de stocare lapte crud (14 bucati). | Capacitate totala de depozitare lapte crud: 1.300.000l |
| Productia de lapte pasteurizat si lapte concentrat | Productia de lapte pasteurizat si lapte concentrat Se disting trei faze principale de productie si anume: Dezaerarea,separare lapte de grasime, omogenizarea , curatirea laptelui crud: Laptele crud din tancurile de stocare este preluat de pompa si introdus in zona de pasteurizare, in bazinul de nivel constant. Laptele preincalzit intra in deaerator, unde are loc o incalzire a laptelui la 60oC la o subpresiune de -0,7 bari, in acest fel realizandu-se scoaterea mirosurilor nedorite din lapte. Produsele odorizante din lapte se retin si se evacueaza la canalizare sub forma de condens. De aici, laptele este preluat de o alta pompa si introdus in circuit fiind adus la cca. 65oC, urmand a fi introdus in separatorul centrifugal, unde se obtine atat o eliminare a impuritatilor mecanice din lapte, cat si separarea smantanii daca se doreste. Laptele fara impuritati mecanice intra in separatorul care se foloseste la curatirea laptelui de bacterii. (Namolul rezultat din curatirea laptelui nu necesita o tratare deosebita inainte de evacuarea in apa reziduala, daca aceasta este ulterior supusa unui proces adecvat de epurare, cum este cazul de fata). Omogenizarea disperseaza globulele de grasime si previne separarea spontana a smantanii la suprafata laptelui. Un alt efect al omogenizarii este o crestere a suprafetei de expunere a grasimii, care favorizeaza o mai buna actiune a lipazelor. Din aceasta ratiune, este o practica normala de a pasteuriza laptele imediat dupa omogenizare. Dupa curatire, laptele este introdus in unitatile de pasteurizare si concentrare/ultrafiltrare (UF) in scopul obtinerii de lapte pasteurizat si lapte concentrat. Pasteurizare si omogenizare lapte crud (curatit de impuritati si bacterii): Pasteurizarea laptelui reprezinta un tratament termic de stabilizare partiala, asigurand igienizarea laptelui prin: disparitia microorganismelor patogene; disparitia celei mai mari parti din microflora banala de operare. Aici, laptele este supus unui tratament termic prin schimb de caldura in contracurent cu apa calda, laptele ajungand la temperatura de 73-74oC, temperatura la care este mentinut timp de 15 secunde, in serpentina de mentinere. Temperaturile de pasteurizare sunt inregistrate cu ajutorul unor diagrame care evidentiaza atat temperatura laptelui in timpul pasteurizarii, cat si temperaturile de intrare in separator, bactofuga si UF. Unitatea de pasteurizare este prevazuta cu un sistem de recirculare al laptelui in cazul unor probleme aparute in procesul de pasteurizare, cum ar fi de ex. temperatura de pasteurizare prea joasa. In procesul de pasteurizare sunt utilizate schimbatoare de caldura cu placi, care datorita constructiei lor specifice, cu profile de discuri si supape optimizatoare sunt capabile sa ofere un transfer de caldura foarte bun, cu pierderi minime de presiune. (Prin aceste sisteme, poate fi obtinuta o recuperare a caldurii de pana la 94 %). Ultrafiltare lapte (UF) in scopul obtinerii de lapte concentrat: Laptele pasteurizat este racit in prima faza in contracurent cu ajutorul laptelui crud care intra in sistem, fiind adus la temperatura de 49oC, dupa care acesta este trimis la unitatea de ultrafiltrare (UF) unde se realizeaza concentrarea laptelui cu ajutorul unor membrane speciale. Dupa UF, laptele este racit cu ajutorului schimbatorului, de laptele crud care intra in pasteurizare, in ultima faza fiind racit cu apa-gheata, ajungand la temperatura de 2-3oC si stocat intr-unul din cele 9 tancuri de stocare lapte pasteurizat, de unde urmeaza sa fie livrat vrac, ca si lapte concentrat.. Depozitare si livrare lapte tratat : Capacitate depozitare (lapte pasteurizat si lapte concentrat): 800.000 l ( 9 tancuri :7 buc. x 100 mc + 2 buc. x 50mc). Cele 9 tancuri de lapte tratat , (amplasate in departamentul de receptie lapte), sunt prevazute cu manta de racire cu apa-gheata, astfel laptele este mentinut la temperatura joasa, constanta, chiar si pe parcursul perioadelor calde din timpul anului Laptele pasteurizat si concentrat stocat in tancuri este livrat mai departe pe fluxul de productie. Atat laptele pasteurizat cat si concentrate poate incarcat in autocisterne termoizolate, urmand sa fie expediat ca si lapte pentru export catre fabricile din Grecia sau Bulgaria Utilaje: Linia 1 Pasteurizare si UF: separator de impuritati si grasime, separator de bacterii (bactofuga), deaerator, pasteurizator lapte (74oC) de capacitate 15000 l/h, unitate de standardizare, omogenizator si instalatie de ultrafiltrare lapte (UF) si pasteurizator smantana (2000 l/h). Linia 2 Pasteurizare si UF: separator de impuritati si grasime, pasteurizator lapte (74oC) de capacitate 12000 l/h, unitate de standardizare, omogenizator si instalatie de ultrafiltrare lapte (UF) Linia 3 Pasteurizare si UF: separator de impuritati si grasime, separator de bacterii (bactofuga), deaerator, pasteurizator lapte (74oC) de capacitate 20000 l/h, unitate de standardizare, omogenizator si instalatie de ultrafiltrare lapte (UF) si pasteurizator smantana (2500 l/h). Linia 4 Pasteurizare si UF: separator de impuritati si grasime, pasteurizator lapte (74oC) de capacitate 20000 l/h, unitate de standardizare, omogenizator si instalatie de ultrafiltrare lapte (UF) | Prelucare lapte crud pentru obtinerea de lapte pasteurizat si lapte concentrat. Capacitate medie: 550 t/zi |
| Productie lapte de consum pe linia de pasteurizare UHT si ESL si imbuteliere aseptica la cutii de carton si PET si punga | Obtinerea laptelui de consum se face prin tehnologia de pasteurizare UHT si ESL . Tehnologia UHT,ESL, presupune expunerea laptelui timp de numai 2-4 secunde la o temperatura ridicata, in intervalul de 135-150oC. Procedeele UHT si ESL sunt procese continui ce au loc intr-un sistem inchis, prevenind recontaminarea produsului cu microorganisme purtate de aer. Procesele trec printr-o succesiune rapida de etape de incalzire si racire. (Procedeul UHT si ESL se face prin incalzire indirecta a laptelui). Imbuteliere: Umplerea aseptica este o parte integranta a procesului prin care se evita recontaminarea, facandu-se pe cele patru linii de imbuteliere ( 1 linie pentru carton, 2 linii pentru PET si 1 linie pentru punga), rezultatul fiind laptele ambalat la cutie din carton, PET sau punga. Utilaje: Unitate de pasteurizare lapte UHTsi ESL 13.000l/h, unitate de pasteurizare lapte UHTsi ESL 14.000l/h, omogenizatoare, masina de umplere cutii de carton si la punga, unitati de umplere PET (2 buc) si unitati de sigilare, impachetare, etichetare. Unitate de ambalare lapte ESL capacitate 16000 l/h. Unitate de ambalare produse lactate acidofile de baut capacitate 8000 l/h. Unitate de ambalare lapte UHT capacitate 7000 l/h. Unitate de ambalare lapte punga capacitate 1200 l/h. | Prelucrare lapte pasteurizat pentru productie lapte de consum UHT,ESL : - Linia UHT: 13.000 l/h - Linia ESL: 14000 l/h |
| Productie si imbuteliere iaurt, smantana, branza proaspata de vaci, crema de branza si branza cottage | Producere iaurt: -Producere iaurt: Cele mai importante ingrediente ale iaurtului sunt: lapte, proteinele din lapte, preparatele cu fructe, culturi lactice. In laptele folosit pentru obtinerea iaurtului se urmareste, printre altele, o crestere a masei uscate pentru imbunatatirea vascozitatii produsului final. Procedura folosita in fabrica de la Halchiu consta in adaugarea de proteine din lapte. Fazele principale ale procesului sunt: cresterea continutului de grasimi si solide prin substantele de adaos – proteina, omogenizarea si pasteurizarea la 90-950C timp de 5 minute prin procedeu continuu (pentru a asigura o rata cat mai crescuta a denaturarii proteinelor serice). Ca si tehnologii, sunt doua :la iesirea din Pasteurizare laptele este cald, 42-450C, insamantarea cu culturi lactice facandu-se in tancuri unde se asteapta scaderea aciditatii pana la valoarea normala. Ulterior este transferat catre ambalare.Cea de-a doua tehnologie, iaurtul iese la 60C, este insamantat cu culturi lactice in tanc, ulterior este incalzit la 42-450C si transfert catre masinile de ambalat. Este este in final incubat, pana la obtinerea unei aciditati normale, si coagularea acestuia. -Producere iaurt gras: Tratarea preliminara a laptelui pentru obtinerea cremei de iaurt sau a iaurtului gras este identica cu cea anterior prezentata. Pentru producerea iaurtului gras, la laptele racit la temperatura de incubatie se adauga in mod continuu smantana, dupa care este directionat spre instalatia de imbuteliere. Dupa ambalare are loc acidifierea iaurtului. Racirea iaurtului rezultat are loc in tunelul de racire cu ajutorul aerului rece. Tipul de directionare a aerului rece permite o racire simetrica, pentru evitarea unei fermentari in interiorul recipientelor. -Producere lactatelor acidofile de baut: Pentru prepararea produselor lactate acidofile de baut se utilizeaza aceasi tehnologie prezentata anterior. -Producere amestecuri de iaurt cu preparate din fructe: Pentru prepararea amestecurilor de iaurt se adauga ingredientele (preparate cu fructe) la masa de iaurt racit la temperatura de incubare si apoi se mixeza in amestecatorul iaurt-preparat fructe cu ajutorul agitatorului incorporat, urmand ambalarea. -Productia de iaurt stragghisto: Pentru productia de iaurt stragghisto se foloseste lapte degresat , omogenizat, pasteurizat la 95°C timp de 5 minute cu o temperatura de iesire din pasteurizator de 42°C , insamantarea cu culturile lactice se face in timpul pasteurizarii laptelui, in mediu steril pe la nisa de adaugare cultura. Cand produsul este coagulat, se sparge coagulul si iaurtul este transferat la separatorul GEA , unde este scoasa o cantitate de zer si astfel creste concentratia de proteina din iaurt. Daca se doreste iaurt cu grasime de 2% sau 10% , dupa concentrarea acestuia la Gea, se adauga smantana 40% cu ajutorul PCM ului, smantana omogenizata, pasteurizata la 105°C timp de 6 minute si racita la 40°C. Iaurtul este stocat in 2 buffere a cate 10000 l , dupa care este transferat la masinile de ambalare. Se folosesc ambalaje gata formate. Paletii cu produs sunt transferati in tunel de racire. Utilaje: tancuri depozitare proteina, mixer proteina, tancuri standardizare, tancuri iaurt, unitate de pasteurizare iaurt (95°C) -8.000 l/h, omogenizator, tancuri incubare, amestecator iaurt-preparate cu fructe, unitati de ambalare (masini de termoformat pahare, masini de umplere pahare, impachetare, paletizare, camera de incubare si tunel de racire). Productie smantana de consum Productie smantana de consum produsa se prezinta sub forma smantanii fermentate. Smantana fermentata este un produs proaspat, fabricat din smantana dulce, pasteurizata, fermentata cu maiele de fermenti selectionati. Pasteurizarea smantanii se face in instalatia de pasteurizare cu placi, la temperaturi de 125oC cu mentinere la aceasta temperatura 6 minute. Temperatura ridicata de tratament termic este determinata de slaba conductibilitate termica a grasimii, astfel ca acest regim de pasteurizare asigura distrugerea corespunzatoare a microorganismelor. Utilaje: omogenizatoare, unitati de pasteurizare smantana (95-125°C) - 2 buc ,1x 2.000 l/h, respectiv 1x 2500 l/h , tancuri, unitati de ambalare (masini de termoformat pahare, masini de umplere pahare, impachetare, paletizare, camera de icubatie), camera de contraprobe. Ambalarea iaurtului sau a smantanii se face pe aceleasi masini de ambalare: Pentru ambalare se utilizeaza ambalaje, pahare si galeti gata achizitionate. Pentru pahare se utilizeaza 2 masini proprii de termoformare pahare care utilizeaza folie din plastic. Productia de branza cottage : Pentru productia de branza cottage se foloseste lapte degresat, pasteurizat la 74°C si racit la 32°C, laptele este stocat in vana de coagulare cu capacitate de 18000 l , in vana sunt adaugate: culturile lactice, cheag si calciu , se lasa la coagulare timp de 4-5h pana ajunge la ph ul optim pentru taierea coagulului, dupa taiere incepe procesul de incalzire pana la o temperatura de 55 °C, in timpul incalzirii iese zer din bobitele de curd. Cand se incheie procesul de incalzire si bobitele ajung la TS ul dorit se face transferul acestora in blenderul de stocare cu o capacitate de 6000 l. In timpul transferului bobitele sunt spalate cu apa rece la 4°C si apoi uscate. Dressingul este un amestec de lapte degresat concentrat , smantana si sare, amestecul se face in tancurile de mixare, acesta este omogenizat , pasteurizat la 95°C timp 5 minute si racit pana la 6°C, este stocat intr-un tanc de 3000 l. Acesta se amesteca cu bobitele in blender si se lasa la hidratat pentru 2-3h, dupa hidratare produsul este transferat la masinile de ambalare. Paletii cu produs sunt transferati in tunelul de racire. Productia de branza proaspata de vaci : La productia de branza proaspata de vaci se folosesc : lapte degresat concentrat, smantana , culturi lactice, cheag si calciu. Amestecul de lapte si smantana se face in tancurile de mixing, se omogenizeza, pasteurizeaza la 95°C timp de 5 minute si se raceste pana la 28°C si se stocheaza in tancuri cu capacitate de 5000 l (sunt 4 tancuri de stocare ), dupa Pasteurizare se adauga cultura, calciul si cheagul, se lasa la incubare aproximativ 14h. Dupa spargerea coagulului produsul este transferat la masinile de ambalare. Paletii cu produs sunt transferati in tunelul de racire. Productia de crema de branza: Ingredientele din care se produce crema de branza sunt: lapte degresat concentrat, smantana, proteinele din lapte, sare si culturile lactice. Amestecul de lapte, proteine din lapte si smantana se face in tancurile de mixare, produsul se omogenizeza, pasteurizeaza la 95°C timp de 5 minute si se raceste pana la 28°C , se stocheaza in tancuri cu capacitate de 5000 l (sunt 4 tancuri de stocare ), dupa Pasteurizare se adauga cultura, se lasa la incubare aproximativ 12h. Dupa spargerea coagulului se adauga sare si produsul este transferat la Visco unde este omogenizat si pasteurizat la 73°C, se stocheaza intr-un buffer cu capacitatea de 6000 l (fara sa fie racit), produsul cald este transferat la masinile de ambalare. Paletii cu produs sunt transferati in tunelul de racire. | Prelucrare lapte standardizat pentru productie iaurt: -Linie pasteurizare iaurt: 8.000 l/h -Linie pasteurizare smantana-2000 l/h Prelucrare lapte standardizat pentru productie Smantana : -Linie 2 pasteurizare smantana: 2.500 l/h Prelucrare lapte standardizat pentru productie dressing branza cottage, branza proaspata de vaci, crema de branza: -Linie pasteurizare dressing branza cottage si branza proaspata de vaci : 5000 l/h. -Linie pasteurizare crema de branza: 3000 l/h. -Linie productie branza cottage -capacitate 18 tone/zi |
| Productie branza maturata | Productia de branza maturata: Din tancul de stocare, laptele este trecut prin incalzitor (32-35oC), dupa care este pompat in coagulatorul tip KOAG 2005S. Aceasta este o masina pentru preparare continua de branza, cu lungimea L=36 m si D=1,5 m. Echipamentul e dotat cu tevi de alimentare cu lapte, culturi lactice(mezofile, termofile), unitate de dozare CaCl2 si pentru dozare cheag, dispozitiv de amestecare-omogenizare ingrediente in lapte, dispozitiv de taiere coagul si dispozitiv de avansare. In coagulator laptele coaguleza, in functie de reteta in aproximativ 90 de minute, dupa care se taie coagul in cuburi. Va rezulta un amestec de zer si coagul, care este transferat din coagulator in trompa de scurgere, care separa coagul de zer. Coagul taiat se transfera prin intermediul utilajului de portionare in preforme. Preformele reprezinta un sir de 21 de cutii unite intre ele, fiecare cutie avand o dimensiune de 220-110 mm si sunt preluate de pe banda de materiale goale. Pe aceasta banda sunt ordonate pe cate o platforma de transport un numar de 8 preforme. Preformele sunt transportate de catre utilaj in cabina de dezinfectie, unde sunt dezinfectate, sunt intoarse de catre utilaj si sunt transportate spre zona de portionare. Dupa umplerea preformelor acestea sunt transportate pe banda spre stivuitor, sunt aranjate pe o platforma de transport unde sunt asezate 7 preforme pline si una goala (cu rolul de a acoperi preformele pline). Astfel aranjate preformele sunt transportate spre spre benzile de scurgere, unde branza se scurgere timp de 11 ore. Pe fiecare banda de scurgere se poate stabili de catre responsabilul de productie, in functie de procesul tehnologic, temperatura la care stau preformele la scurgere. In zone de rotire a preformelor acestea sunt rotite la intervalele de timp stabilite de catre responsabilul de productie, in functie de procesul de fabricatie al fiecarui tip de branza. Dupa scurgerea timpului de scurgere, preformele sunt disipate din formatul 7+1, iar branza este extrasa din preforme si asezata pe banda de transport. Cu ajutorul acestei benzi branza este transportata spre cutiile din PVC. In fiecare cutie sunt asezate cate 8 bucati de branza (2 x 4 x 1,8 kg/buc.). Cantitatea totala de branza dintr-o cutie este de cca. 15 kg.In cutii se adauga si saramura. La momentul in care cutia e trimisa catre camera de maturare, aceasta are o greutate de cca. 24 kg. Camera de maturare calda asigura in interior o temperatura de 18oC si o capacitate de stocare pentru cca. 1.200 to. Timpul de maturare este de cca. 2-3zile. Dupa maturarea calda, cutiile de branza semi-finit sunt transferate catre maturarea indelungata – rece, la o temperatura de 2-6 oC, timp de cca 30 de zile. Dupa procesul de maturare indelungata, branza este scoasa din cutiile de 15 kg si este ambalata in vid, in cutii de plastic sau in cutii metalice. Saramura provenita de la desfacerea cutiilor de branza maturata este microfiltrata si se refoloseste la umplerea cutiilor de plastic mici la ambalarea finala. Depozitare zer nefolositor (total fabrica): 660000l (10 tancuri, din care trei sunt amplasate la statia de epurare: 3 buc. x 100 mc + 6 buc. x 55 mc + 1buc. x 30 mc). Utilaje: - Coagulator tip KOAG 2005S (100 t/zi),Unitate de pasteurizare zer, dipozitiv de umplere, benzi transportoare stive preforme, unitate de formare stive, unitate de scurgere zer, dispozitiv de dozare, unitate de dozare saramura. - Grupa de mecanizare si maturare, conveioare, dipozitive de formare-desfacere stive. - Tunele de climatizare / maturare cu unitate de control si dispozitiv de transfer si intoarcere stive (4 tunele in care se asigura temperaturi de 18-25oC si 8-40oC). - Grup de ambalare-marcare si Grup de spalare prin imersie a preformelor si cutiilor din PVC. - Instalatia pentru preparare saramura cu: 4 tancuri de 16 to (2 pentru masina Alpma si 2 pentru ambalare) si instalatia de microfiltrare saramura. | Prelucrare lapte standardizat pentru productie branza: 100 to/zi |
| Productie urda, Baski, | Productia de urda: Sectorul de productie urda se formeaza dintr-o serie de tancuri de stocare zer, lapte, smantana si urda, pompe, linia de productie si instalatia CIP aferenta. Zerul de productie , rezultat de la linia de branza, este condus la filtrul unde are loc o prima filtrare a acestuia, in scopul indepartarii resturilor de branza. Dupa separare, zerul ajunge in tancul tampon. Acest tanc este folosit pentru standardizarea zerului pentru urmatoarea faza a tratamentului. Din acest tanc, zerul este trecut printr-un racitor si apoi ajunge intr-un alt tanc de productie .Dupa acest tanc, zerul este trecut printr-un incalzitor si separator si ajunge la unitatea de concentrare si ultrafiltrare (UF). Pe parcursul fluxului tehnologic in rezervoarele dotate cu agitatoare, se poate adauga lapte pasteurizat pentru o noua standardizare a zerului. Pentru stocarea laptelui la sectia de urda este prevazut tancul de 50.000 l. Dupa cele 2 rezervoare, zerul standardizat sufera un process de separare in trei serii de filtre. Rolul acestor filtre este acela de a separa partea solida de cea lichida. In sectiunea finala a liniei de productie, sunt prevazute 3 tancuri de stocare pentru urda (4 x 1.000 l), prevazute cu agitatoare, in care se face adaosul de smantana din rezervor. De la cele 3 serii de site care asigura separarea produsului final, “zerul nefolositor” este directionat spre rezervorul pentru zer. De aici, “zerul nefolositor” se valorifica partial pentru hrana animalelor, iar surplusul este directionat spre canalizarea incintei si statia de epurare. Utilaje: tancuri stocare zer, lapte si smantana, separatoare/site, linie de pasteurizare pentru zer 12.000 l/h, unitate concentrare si ultrafiltrare (UF), unitate de concentrare prin osmoza inversa (RO), tancuri urda, masina de ambalat Productia de baski:Pentru producerea acestui tip de cas, se introduce lapte pasteurizat concentrat in cele doua cuve, unde se adauga manual cultura si cheag, si claciu. Ulterior incepe sa se prepare baskiul. O data ce laptele este coagulat, incepe procesul de taiere, si transferarea cuagulului in presa. Aici, se separa zerul de coagul, si apoi se taie manual pentru ambalare. Capacitatea de productie -24 tone de lapte pe zi- cu o productie de 4 tone de baski si 20 tone de zer ce ajunge la productia de biogaz. Utilaje: 2 cuve ,presa | Prelucrare zer pentru productie urda: 8 to/zi Linie pasteurizare zer: 12.000 l/h |
| Depozitare si livrare | Depozitarea la 2-6oC – lapte, iaurt, smantana. Depozitarea la 2-6oC – branza. Rampa si birou livrare. | Capacitate stocare in depozit frigorific lapte, iaurt, smantana: cca. 3860 paleti,respectiv 2700 to. Capacitate de stocare in depozit frigorific pentru branza: cca. 4494 paleti, respectiv 2400 to. |
| Valorificare rebuturi , produse expirate sau produse cu termen scurt de valabilitate in momentul in care devin perisabile (lapte, iaurt si branza). | Fluxul tenologic consta din: Depozitarea produselor neconforme sau expirate (ambalate pe paleti sau vrac in butoaie). Spargerea produselor neconforme cu ajutorul echipamentelor pentru separarea produselor neconforme de ambalaje si stocarea produselor valorificabile intr-un tanc tampon din inox, suprateran (D=17m, H=18m si Sc=227mp). Produsul neconform colectat in mod automat va fi pompat in tancul de stocare namol existent la statia de epurare, unde se va mixa cu namolul primar rezultat de la tratarea apei uzate. Mixul de namol si produse neconforme va fi dozat in bazinul digestorului existent la Statia de Biogaz (unde are loc procesul de fermentatie si obtinere a biogazului). Pentru igienizarea utilajelor, tancului si camerei este prevazut un modul de spalare CIP (capacitate 24 mc/h). Apa rezultata din procesul de spalare va ajunge in statia de epurare existenta. Echipamente: linii de spargere si separare produse neconforme sau expirate de ambalaj, tancuri tampon din inox, pentru stocarea produselor valorificabile, instalatie CIP. | Capacitate procesare: 12 t/zi/ linie de spargere produse neconforme. |
| Igienizarea echipamentelor si suprafetelor | Echipamentul de procesare si instalatiile de productie sunt spalate si dezinfectate conform cerintelor de igiena pentru industria alimentara. Frecventa de spalare a echipamentelor depinde de procesul de productie. Rolul spalarii si dezinfectiei este de a elimina resturile de produse, pentru evitarea contaminarii si impiedicarea dezvoltarii microorganismelor. Inainte de a incepe procesul de igienizare, instalatia tehnologica trebuie sa fie golita si curatata mecanic/manual atat cat este posibil. Instalatiile CIP sunt organizate in cadrul fabricii in sase zone, astfel: 2 buc.aferenta zonei de receptie lapte crud si pasteurizat, 1 buc.in zona de productie iaurt, 1 buc. in departamentul de productie branza si urda 1 buc in departamentul de productie branzeturi proaspete si iaurt stragghisto. 1 buc. in hala de valorificare rebuturi si produse perisabile Instalatiile dispunand de: pompe pentru apa, pompe pentru chimicale in solutie, tancuri de depozitare chimicale concentrate, sau in solutie si unitate de spalare pentru podele si echipamente. „Curatarea locala” – CIP (cleaning in place) :Procedeul este utilizat pentru echipamentele de procesare lapte inchise si pentru rezervoare. Solutia de curatare utilizata este pulverizata in echipamentul supus igienizarii. Programul de spalare se desfasoara automat si aplica urmatorii pasi: prespalare cu apa, aplicarea solutiei de spalare, spalarea intermediara, dezinfectie, spalarea finala cu apa, clatire. In sistemul automat CIP, apa finala de spalare este utilizata pentru urmatoarea prespalare, fiind reutilizata/reciclata in proces. Temperatura apei de spalare ajunge pana la 900C si este utilizata impreuna cu agenti puternici de spalare acizi si bazici. Spalarea CIP se aplica atat echipamantelor tehnologice, cat si suprafetelor de lucru si pardoselilor. Spalarea la presiune inalta cu jet si spuma: Este in general aplicata la echipamentele deschise, pereti si podele. Apa este pulverizata la presiunea de 40-60 bar. Agentii de spalare sunt injectati in apa incalzita la 600C. Actiunea de curatare se datoreaza in special, fortei mecanice. Spalarea cu spuma: Solutia de spalare este pulverizata pe suprafata de spalat. Spuma adera la suprafata, este mentinuta 10-20 minute si apoi este spalata cu apa. Echipamente: 6 Unitati CIP (5 buc. x 100 mc/h+1 buc. x 24 mc/h) cu dotarile aferente: tancuri de chimicale diluate (11 buc x 6 mc), tancuri de apa (5 buc x 6 mc), tancuri de chimicale concentrate ( 2 buc x 16 m si 6 buc x 2 mc), unitati de spalare podele (5 buc). |  |

8.2.2. Activităţi conexe

| Numele procesului | Descriere | Capacitate |
| --- | --- | --- |
| Epurare ape uzate si productie biogaz | Epurarea apelor uzate se face intr-o statie de epurare performanta care combina treapta mecanica si fizico-chimica cu treapta de epurare biologica combinata (aeroba si anaeroba). In cadrul statie de epuare este inclusa si producerea si colectarea de biogaz, o parte rezultand din procesul de tratare anaerob, (cand bacteriile anaerobe transformă o parte din materia organică din apele uzate în biogaz) si o alta parte rezultinad din tratarea namolului activ in exces (cand are loc conversia biologica a suspesiilor solide si CCOCr solubil in biogaz). Biogazul rezultat este o sursa valoroasă de energie regenerabilă si este utilizat drept combustibil la cazanul de abur de pe amplasament. Apa uzata rezultata din fabrica intra gravitational in statia de epurare prin statia de pompare prevazuta cu patru pompe submersibile, transmitator nivel, mixer submersibil. Zerul nefolositor rezultat de la sitele liniilor de fabricatie este directionat spre rezervoarele de zer amplasate in cadul statiei de epurare . Apa uzata rezultata din fabrica si zerul nefolositor urmeaza etapele de epurare si producere de biogaz, astfel: a)Treapta de epurare mecano-fizico-chimica care consta din: aplicarea unei filtrari initiale a solidelor (corpuri si suspensii mari) cu ajutorul gratarelor mecanice rotative (2 buc.). egalizarea apelor in 2 bazine de omogenizare acoperite si ventilate, prevazute cu mixer submersibil, transmitator de nivel si pompe uscate de transfer (V1=311 mc, V2= 375 mc) flotatia cu aer dizolvat pentru indepartarea particulelor lichide sau solide (in special fractiuni usoare, ca uleiurile si grasimile) si reducerea continutului de CBO5 si CCOCr, Epurarea fizo-chimica se face in unitati de flotatie cu aer dizolvat -DAF -3 buc (1 buc 42 mc/h, 1 buc.90 mc/h, 1 buc 75 mc/h). Fiecare unitate DAF este prevazuta cu elemente de separare, raclor, pompa recirculare, tub amestecator, pH-metru, rezervoare de dozare reactivi si polielectrolit, bazine tampon. Procesul consta din introducerea unor bule fine aer, de polimeri pentru floculare si de agenti de coagulare (FeCl3), in scopul ridicarii avansate a particulelor la suprafata si apoi eliminarii lor prin raclare. Pentru controlul pH –ului se adauga NaOH. Namolul primar curge gravitational in bazinul de stocare namol, de unde va fi trimis catre digestorul anaerob. omogenizare bazin tampon (V= 933 mc) -pentru amestecarea apelor uzate preepurate la DAF-uri cu lactoza (zerul neutilizabil), in vederea epurarii biologice anaerobe. Bazinul este din otel inox, echipat cu mixer submersibil pentru omogenizarea mixului apa uzata +lactoza (zer) ,sistem de dozare reactiv pentru controlul pH-ului, statie de pompare, pompe cu functionare uscata pentru pomparea amestecului (apa-lactoza) in schimbtorul de caldura (pentru recuperarea energiei) spre bazinul de neutralizare neutralizare ape uzate intr-un bazin de neutralizare (pentru amestecarea apei brute cu efluentul epurat anaerob recirculat si controlul pH-ului). In bazinul de neutralizare apa bruta va fi amestecata cu efluent epurat anaerob recirculat si se vor doza FeCl3+micronutrienti,agenti anti-spumare,hidroxid de sodiu si abur, pentru a crea conditii optime de crestere pentru biomasa anaeroba in etapa urmatoare. Bazinul de neutralizare are volumul V=101 mc, si este prevazut cu senzor pH, mixer, doua pompe mixare si doua pompe alimentare reactor ECSB. b) Treapta de epurare biologica anaeroba: Apa uzata din bazinul de neutralizare va fi pompata cu un debit constant spre reactorul anaerob unde are loc conversia biologica a CCOCr in biogaz. La partea superioara a reactorului are loc separaraea trifazica (lichid-solid-gazos), cand apa preepurata anaerob este separata de biogazul produs de biomasa care sedimenteaza la partea inferioara a reactorului Biogazul produs va fi transportat catre unitatea de stocare biogaz (2000 mc) si, daca este cazul, in unitatea ardere “flacara” F800-(debit biogaz 750Nmc/h) . (Este utilizat un Reactor anaerob tip ECSB cu pat de namol si recirculare, V=1292 mc, bazin de stocare namol granular, separator trifazic). Surplusul de biomasa anaeroba este stocat intr-un bazin-V=203m3. Apa epurata anaerob curge gravitational in bazinul de denitrificare si bazinul nou de regenerare/denitrificare . c) Treapta de epurare biologica aeroba Proces de denitrificare pentru indepartera nitratilor: Din reactorul anaerob ECSB, apa epurata anaerob este denitrificata pentru reducerea biologica a nitratilor in azot gazos (produs final). Denitrificarea se face intr-un bazin de denitrificare (V=743 mc) in absenta oxigenului cu ajutorul bacteriilor heterotrofe care traiesc in namolul activ cand compusii de azot care nu sunt biodegradabili sunt transformati in azot elemnetar (denitrificare) si se degaja in atmosfera ca N2 .Pentru un proces optim de denitrificare, o sursa suplimentara de carbon va fi asigurata prin dozarea lacotozei in bazinul de denitrificare cu ajutorul unei pompe.. (NO3- + Corg→ N2 (g) ↑ + celule noi + CO2 + H2O + OH-). Regenerarea namolului activ/denitrificare se face intr-un bazin de regenerare/aerare (V=1264 mc) in scopul imbuntatirii activitatii metabolice a microorganismelor. Bazinul este prevazut cu sistem de aerare, oxigenometru, etc. Proces de nitrificarea pentru indepartarea nitrogenului de amoniu (Azot-NH4-N) rezultat in timpul procesului de epurare din azotul organic, prin intermediul bacteriilor din namolul activat, in prezenta oxigenului . NH4-N este transformat in nitrit (Azot-NO2-N) care la randul lui este transformat in nitrat (Azot-NO3-N), cu ajutorul bacteriilor nitrifiante. Nitrificarea se face in bazinul de nitrificare/aerare ( V1= 1068 mc). Aceasta se realizeaza cu ajutorul sistemului de aerare Invent cu care sunt prevazute bazinele de nitrificare/aerare. Sedimentarea. Se face in bazinele de sedimentare (2 buc. X V= 284 mc), unde, pentru o eficienta cat mai mare in realizarea calitatii impuse pentru efluent, are loc si dozarea de clorura ferica. Din bazinul de nitrificare si bazinul de regenerare amestecul de apa uzata si biomasa va curge gravitational in cele doua bazine de sedimentare. Dupa sedimentare, namolul din zona de la suprafata namolul este pompat in bazinul de regenerare/denitrificare in timp ce namolul activat in exces este evacuat in bazul de stocare namol. d)Tratare namol activ in exces si producerea de biogaz pentru uz intern. Conversia biologica a suspesiilor solide si CCOCr solubil in biogaz se face in digestorul CSTR (process SDW – reactor cu mixare continua, V=1958 mc). In functie de presiune, continutul digestorului este recirculat sau pompat catre 2 silozuri namol digestat (2 buc x 100 mc). Biogazul produs va fi transportat catre unitatea de stocare biogaz (2000 mc) si unitatea ardere “flacara” F800 (care colecteaza biogaz inclusiv de la reactor anaerob ECSB). Unitatea de stocare biogaz are un sistem de control performantcare genereaza semnal de start-stop pentru flacara in functie de nivelul de biogaz din unitatea de stocare. In vederea utilizarii biogazului in conditii optime sunt prevazute doua unitati de condensare (pentru eliminrea lichidelor si solidelor din gazele biologice), o flacara biogaz 750 Nmc/h (ca dispozitiv de siguranta), o unitate de stocare biogaz cu sistem de control si dispozitive de siguranta de 2000 mc si uscatoare de biogaz (pentru indepartarea umiditatii). e)Tratare namol in scopul deshidratarii : Namolul digestat este deshidratat intr-un decantor centrifugal unde pentru flocularea namolului se dozeaza polimer. Namolul deshidratat se depoziteaza intr-un container (V= 93 mc) pentru evacuare finala. Toate etapele sunt controlate automat de un sistem de control SCADA pentru monitorizarea parametrilor de operare si proces: debit, pH, temperatura, presiune, nivel, etc Descrierea statie este prezentata detaliat la Cap.2.4.2.2 | Capacitate statie de epurare: 3360 mc/zi (3010 mc ape uzate +350 mc/zi + zer). Capacitate producere biogaz: (4.082,16 mii mc biogaz/an adica 24338,6 MW termici anual) |
| Productia de energie termica | Generarea de abur necesar proceselor de productie si incalzirii spatiilor de lucru se face prin combustia gazului natural si a biogazului (obtinut intern) in doua cazane de tip LOOS UL-SC de capacitate 8,222 MW, respectiv 8,219 MW care furnizeaza abur saturat la liniile de productie din care primul functioneaza pe gaz metan si biogaz iar celalalt pe gaz metan + biogaz. Cazanele sunt prevazute cu controlul automat al temperaturii, asigurand controlul emisiilor de gaze arse cu reducerea NOX la sistemul de ardere. Instalatia de incalzire a spatiilor de lucru: Energia termica necesara incalzirii spatiilor (corp administrativ, grupuri sociale etc.) si prepararii apei calde menajere este asigurata prin schimbatoare de caldura (in placi si cu acumulare) alimentate de la cazanele cu abur. Sistemul de incalzire folosit este bitubular, avand corpuri statice (radiatoare din tabla de otel), cu distributie ramificata Instalatia de distributie abur-condens la hala de productie:Aburul de medie si joasa presiune se distribuie la consumatori (utilaje tehnologice) prin conducte metalice montate aparent si prin canale in pardoseala. pozate prin podul tehnic al halei de Productie. Conductele sunt amplasate cu panta descendenta in directia curgerii. La capatul distributiei si pe fiecare utilaj s-au prevazut robineti de golire si racord la oala de condens. Conductele sunt izolate cu vata minerala si folie din aluminiu. Condensul este returnat gravitational si sub presiune spre rezervorul de alimentare din centrala(Degazor). Fiecare consumator e dotat cu oala de condens cu plutitor. Producerea energiei termice la statia de biogas : Statia de biogaz este echipata cu o centrala termica, care asigura energia necesara procesului de digestie anaeroba. Centrala termica nou propusa, este de fapt un canaz de abur care furnizeaza aburul necesar in procesul de digestie anaeroba – LOOS U-HD de capacitate 2,380 MW . Acest cazan functioneaza exclusiv pe gaze naturale – din reteaua existenta, pe cand biogazul este folosit la unul din cazanele (LOOS 8,219 MW), in partea din fata a fabricii. Incalzirea spatiului de depozitare si apa calda se face cu doua cazane in condensatie tip WOLF, inseriate, de cate 0,167MW fiecare. Corpurile de incalzire din depozitul de ambalaje, sunt radiatoare din otel si aeroterme cu agent termic – apa calda. Instalatii: Instalatii de ardere Puterea termica nominala (MW) 1 Cazan LOOS UL-S nr.1 8,222 2 Cazan LOOS UL-S nr.2 8,219 3 Cazan LOOS U-HD 2,380 4 Centrala termica WOLF nr.1 0,167 5 Centrala termica WOLF nr.2 0,167 TOTAL 19,155 | Capacitate termica totala: 19,155 MW |
| Refrigerare | Pentru conservarea produselor sunt utilizare echipamentul de refrigerare necesare pentru racire, inghetare, congelare. Fabrica dispune de 3 instalatii de frig, amplasate in 3 camere separate. Sistemul MCC1 are ca scop obtinerea „apei gheata” 0 gr. C folosita in procesele tehnologice si pentru partea de climatizare a halelor de productie.Receiver 3,5 m3, separator-10 grade C 7 m3, separator 0 gr. C 4,5 m3. Sistemul MCC2 are ca scop racirea depozitelor frigorifice si a tunelelor de racire a iaurtului.Receiver 3m3, separator -35gr C, 1,5 m3, seprator – 8gr C, 6m3. Sistemul MCC3 are ca scop obtinerea „apei gheata” 0gr. C folosita in procesele tehnologice .Receiver 3m3, separator -10gr C, 4,5 m3, chiller de 0gr C de 6m3 Componentele principale ale instalatiei mecanice de refrigerare sunt compresoare frigorifice, vaporizatoare, condensatoare racite cu aer si camera de expansiune,tablou electric,sistem complet automatizat printr-un program de monitorizare Scada. Agentul de refrigerare circula prin aceste componente, schimbandu-si starea de agregare de la lichid in gaz si invers. In cele 3 instalatii de frig utilizate in fabrica, se utilizeaza amoniacul ca agent de refrigerare. Amoniacul lichid din rezervorul de amoniac intra in separatorul de amoniac dupa depresurizare si aglomerare prin intermediul clapetei de acceleratie si se amesteca cu gazul de amoniu termic din evaporatorul de amoniac, temperatura se reduce apoi, apoi, in evaporatorul de amoniac. Prin absortia caldurii apei care trece prin vaporizatorul de amoniac, amoniacul lichid se schimba de la lichid la gazos(in timp ce temperatura apei este redusa sau aerul este racit). Amoniacul, dupa transformarea din nou in separatorul de amoniac, amoniacul lichid efectuat in procesul de crestere din separare, impreuna cu amoniacul de presiune pentru a reintra in evaporatorul de amoniac. Amoniacul din separatorul de amoniac este aspiratia compresoarelor de amoniac, presata la o anumita presiune in condensatoare, apa de racire este racita, gazul de amoniac este transformat in amoniac lichid si apoi in rezervorul de amoniac si astfel continua ciclul de racire. In instalatia de climatizare se foloseste apa racita (apa + propilen glicol) ca agent de climatizare. Instalatia de “apa gheata” folosita pentru racirea produsului in tancurile de stocare sau prin schimbatoarele de caldura. Camerele frigorifice de depozitare, sunt realizate din panouri termoizolante metalice, cu termoizolare din poliuretan si usi frigorifice culisante si au destinatia de depozitare a produsului finit. | - |
| Producerea de aer comprimat | Pentru furnizarea aerului comprimat necesar proceselor de productie sunt utilizate diferite tipuri de compresoare. De obicei compresoarele sunt lubrifiate cu ulei, dar pentru anumite aplicatii este necesar ca acestea sa nu intre in contact cu uleiul. Spre exemplu, atunci cand este necesara generarea unui aer steril care va intra in contact direct cu produsul, compresorul nu trebuie sa contina ulei. Aerul comprimat este produs in fabrica si utilizat in tehnologie la toate echipamentele de procesare sau pe liniile de productie. Fabrica dispune de 3 camere in care sunt montate compresoarele ce asigura aerul pentru utilajele actionate pneumatic, in camera 1 fiind compresoare cu ulei care deserveste partea pneumatica a fabricii, in camera 2 care deserveste linia de imbuteliere lapte(suflanta petsi masina de umplere), este dotata cu compresoare cu piston si un compressor ce genereaza aer steril; iar in camera 3 este dotata cu un compressor ce genereaza aer steril si un generator de azot folosit la masina de umplere PET-uri si la liniile de ambalat Iaurt. Echipamente: -Camera compresoarelor 1 – compresoare cu ulei: 3 compresoare, 2 rezervoare de aer, sistem de recuperare energie 2 bucati si 3 bucati uscatoare pentru aer. -Camera compresoarelor 2 – compresoare cu piston 2 bucati: 1 compresor aer steril, 3 rezervoare de aer, 3 uscatoare de aer, 2 pompe de apa, turn de racire -Camera compresor 3- 1 compresor aer steril, 3 rezervoare de aer, 1 uscator de aer, generator azot gazos. | - |
| Producerea de energie electrica din surse regenerabile (energie solara) | Pentru obtinerea energiei electrice din surse regenerabile (energie solara) sunt montate instalatii fotovoltaice on-grid.Procesul tehnologic consta din transformarea energiei solare in energie electrica cu ajutorul panourilor fotovoltaice. Curentul produs de panourile fotovoltaice este transformat de catre invertor si debitat direct in reteaua proprie. Echipamente: panouri fotovoltaice, invertoare de putere, sistem de monitorizare, tablouri electrice, sisteme de conectare la instalatia paratraznet si echipotentilaizare existente. Sistemul fotovoltaic contine panouri fotovoltaice cu dotarile conexe montate pe acoperisul depozitului de materiale, pe acoperisul depozitului frigorific si pe acoperisul halei de produse perisabile. | Capacitate: 998,96kWp |

8.2.5. Alte condiţii de funcţionare decat cele normale

În situatiile in care instalatiile de productie sau cele auxiliare functioneaza in afara parametrilor normali de operare, se vor aplica procedurile de interventie stabilite pentru fiecare tip de avarie si instalatie.

In cazuri de incidente, avarii, care pot produce sau au produs accidente, operatorul va reduce sau va opri activitatea care a provocat accidentul imediat ce este posibil, pana la restabilirea functionarii normale.

Pornirile instalatiilor după incidente, se efectuează dupa inlaturarea cauzei generatoare si verificarea instalaţiilor în vederea reporniri.

Se va asigura tinerea sub control a tuturor proceselor/activitatilor din cadrul societatii, din punct de vedere al aspectelor de mediu generate in situatii normale si anormale de functionare, precum si in situatii de urgenta potentiale.

Societatea deţine ”Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ”, „Plan de prevenire si stingere a incendiilor”, „Plan de gestionare a a disconfortului olfactiv“.

Staţia de biogaz este dotată şi cu un arzător de urgenţă a biogazului (flacără de siguranta deschisă). Arderea se realizează la înălţimea de 3,3 m de la sol, la capătul unui coş cu diametrul de 90 cm, temperatura 200-1200°C. Arderea biogazului in flacara deschisa se face doar ocazional, doar la receptia semnalului start-stop de la sistemul central de control in functie de nivelul de biogaz de la unitatea de stocare.

8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

Cerinţe BAT

Tehnicile aplicate de societate pentru conformare cu cerintele DECIZIEI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2031 A COMISIEI din 12 noiembrie 2019 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria alimentară, a băuturilor și a laptelui în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului:

Analiza comparativa cu documentul Concluziile BAT precizat în  DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2031 A COMISIEI din 12 noiembrie 2019 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria alimentară, a băuturilor și a laptelui în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

| Capitol | Cerinte cf. Concluzii BAT- FDM | Mod de conformare Fabrica de Lapte Brasov SA |
| --- | --- | --- |
| 1 | CONCLUZII GENERALE PRIVIND BAT (BAT1 ÷BAT 15): |  |
| 1.1 Sisteme de management de mediu | BAT 1. Pentru îmbunătățirea performanței generale de mediu, BAT constă în elaborarea și punerea în aplicare a unui sistem de management de mediu (EMS) care are toate caracteristicile următoare: angajament, asumarea rolului de lider și responsabilitate din partea conducerii, inclusiv a conducerii superioare, în ceea ce privește punerea în aplicare a unui EMS eficient; o analiză care include determinarea contextului organizației, identificarea nevoilor și a așteptărilor părților interesate, identificarea caracteristicilor instalației care sunt asociate cu posibilele riscuri pentru mediu (sau pentru sănătatea umană), precum și a cerințelor juridice aplicabile în ceea ce privește mediul; elaborarea unei politici de mediu care să includă îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației; stabilirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță în ceea ce privește aspectele de mediu semnificative, inclusiv asigurarea respectării cerințelor legale aplicabile; planificarea și punerea în aplicare a procedurilor și acțiunilor necesare (inclusiv acțiuni corective și preventive, acolo unde este necesar) pentru a atinge obiectivele de mediu și a evita riscurile de mediu; determinarea structurilor, rolurilor și responsabilităților legate de aspectele și obiectivele de mediu și asigurarea resurselor financiare și umane necesare; asigurarea faptului că personalul a cărui activitate poate afecta performanța de mediu a instalației este competent și conștient de rolul său (de exemplu, prin furnizarea de informații și formare profesională); comunicarea internă și externă; încurajarea implicării angajaților în bune practici de management de mediu; stabilirea și păstrarea unui manual de management și a unor proceduri scrise pentru controlul activităților cu impact semnificativ asupra mediului, precum și a unor înregistrări relevante; planificare operațională și control al proceselor, eficace; punerea în aplicare a unor programe de întreținere corespunzătoare; protocoalele de pregătire și răspuns la situații de urgență, inclusiv de prevenire și/sau de atenuare a impactului negativ (asupra mediului) al situațiilor de urgență; la (re)proiectarea unei instalații (noi) sau a unei părți a acesteia, luarea în considerare a efectelor sale asupra mediului de-a lungul duratei sale de viață, care include construirea, întreținerea, exploatarea și dezafectarea; punerea în aplicare a unui program de monitorizare și măsurare, dacă este necesar; se pot găsi informații în Raportul de referință privind monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalațiile IED; efectuarea de evaluări sectoriale comparative în mod regulat; audit intern periodic independent (în măsura posibilului) și audit extern periodic independent pentru a evalua performanțele de mediu și pentru a determina dacă EMS este sau nu conform cu măsurile planificate și a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător; evaluarea cauzelor neconformităților, punerea în aplicare a acțiunilor corective ca răspuns la neconformități, revizuirea eficacității acțiunilor corective și stabilirea existenței sau a posibilității de apariție a unor neconformități similare; revizuirea periodică, de către conducerea superioară, a EMS și a conformității, a adecvării și a eficacității continue a acestuia; urmărirea și luarea în considerare a dezvoltării unor tehnici mai curate. În mod specific, pentru sectorul alimentar, al băuturilor și al produselor lactate, BAT constă în integrarea, de asemenea, a următoarelor caracteristici în EMS: (i) un plan de gestionare a zgomotului (a se vedea BAT 13); (ii) un plan de gestionare a mirosurilor (a se vedea BAT 15); ROJurnalul Oficial al Uniunii Europene L 313/66 4.12.2019 (iii) inventarierea consumului de apă, energie și materii prime, precum și a fluxurilor de ape uzate și de gaze reziduale (a se vedea BAT 2); (iv) un plan privind eficiența energetică (a se vedea BAT 6a). | Activitatea desfasurata este in conformitate cu cerintele BAT FABRICA DE LAPTE BRASOV S.A. utilizeaza proceduri de mediu si are un sistem nestandardizat. In cadrul sistemului de management al sigurantei alimentare SR EN ISO 22000, care este certificat, unitatea a implementat proceduri pentru control in ce priveste: aprovizionarea cu lapte si materie prima; procedura privind gestionarea deseurilor si a apelor uzate; procedura privind pregatirea si raspunsul in caz de urgenta. De asemenea, se utilizeaza schema de interventie in caz de probleme la statia de epurare si este intocmit un Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale. Societatea a intocmit un Plan de gestionare a a disconfortului olfactiv care contine masuri, plan de monitorizare imisii de H2S si NH3, protocol pentru raspuns in cazul reclamatiilor, program de prevenire. Planul va fi analizat si revizuit perodic. Periodic se urmaresc programarile incluse in planul de mentenanta al unitatii, se face verificarea starii tehnice a constructiilor subterane si supraterane si se realizeaza urmatoarele audituri: audit privind minimizarea deseurilor; auditul energetic; studiul privind eficienta utilizarii apei. In instalatia IED de la Halchiu, sunt implementate urmatoarele tehnici si programe: este elaborat si respectat un program anual pentru mententanta echipamentelor; sunt implementate tehnologii pentru minimizarea consumurilor de apa si energie: sunt utilizare sisteme automate pentru alimentarea cu apa, se monitorizeaza consumurile se reutilizeaza apa in operatiile de igienizare – instalatii CIP etc.; pentru minimizarea consumurilor de energie sunt utilizare schimbatoare de caldura, procesele sunt controlate si automatizate, sunt utilizati senzori, sisteme de iluminat LED etc. din faza de proiectarea echipamentele generatoare de zgomote si vibratii sunt montate in carcase si spatii inchise astfel ca la exteriorul fabricii nu se sesizeaza zgomote deranjante (a se vedea monitorizarile de zgomot la limita unitatii); pentru minimizarea producerii deseurilor sunt separate fluxurile de productie si de deseuri, sunt evitate pierderile/scurgerile pe pardoseli, este controlata calitatea materiei prime aprovizionate si verificate materialele auxiliare – fise tehnice, sunt reutilizate deseurile de productie si produsele necorespunzatoare pentru producerea biogazului etc. toate procesele de productie si de epurare/producere biogaz sunt automatizate, controlate de sistem si monitorizate; se tine gestiunea intrarilor si iesirilor din instalatie si se face monitorizarea consumurilor de utilitati: apa, gaze, energie electrica etc. deseurile rezultate din procesele de productie sunt reutilizate, sau valorificate/eliminate functie de categoria de deseu; namolurile de la epurare si producere biogaz se preteaza pentru fertilizarea terenurilor agricole (dupa analiza) si pentru reutilizare in statii de epurare etc. |

| Capitol | Cerinte cf. Concluzii BAT- FDM | Mod de conformare Fabrica de Lapte Brasov SA |
| --- | --- | --- |
| -“- (1.1 Sisteme de management de mediu) | BAT 2. Pentru a crește eficiența utilizării resurselor și a reduce emisiile, BAT constă în elaborarea, menținerea și revizuirea cu regularitate (inclusiv atunci când are loc o schimbare semnificativă) a unui inventar al consumului de apă, de energie și de materii prime, precum și al fluxurilor de ape uzate și de gaze reziduale, ca parte a sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include toate caracteristicile următoare: I. Informații despre procesele de producție a alimentelor, băuturilor și produselor lactate, inclusiv: (a) diagrame de flux simplificate ale proceselor, care să indice originea emisiilor; (b) descrieri ale tehnicilor integrate in proces și ale tehnicilor de tratare a apelor uzate/gazelor reziduale pentru prevenirea sau reducerea emisiilor, inclusiv a performanțelor acestora. II. Informații privind consumul și utilizarea apei (de exemplu, diagrame de flux și bilanțul masic al consumului de apă) și identificarea acțiunilor de reducere a consumului de apă si a volumului apelor uzate (a se vedea BAT 7). III. Informații referitoare la cantitatea și caracteristicile fluxurilor de ape uzate, cum ar fi: (a) valorile medii și variabilitatea debitului, a pH-ului și a temperaturii; (b) concentrația medie și valorile cantităților de poluanți pentru poluanții/parametrii relevanți și variabilitatea acestora (de exemplu: COT sau CCO, compuși cu azot, fosfor, clor, conductivitate). IV. Informații referitoare la caracteristicile fluxurilor de gaze reziduale, cum ar fi: (a) valorile medii și variabilitatea debitului și a temperaturii; (b) concentrația medie și valorile cantităților de poluanți pentru poluanții/parametrii relevanți și variabilitatea acestora (de exemplu: pulberi, COVT, CO, NOX, SOX); (c) prezența altor substanțe care ar putea să afecteze sistemul de tratare a gazelor reziduale sau siguranța instalației (de exemplu, oxigen, vapori de apă, pulberi). V. Informații privind consumul și utilizarea energiei, cantitatea de materii prime utilizate, precum și cantitatea și caracteristicile reziduurilor generate și identificarea acțiunilor de îmbunătățire continuă a eficienței utilizării resurselor (a se vedea, de exemplu, BAT 6 și BAT 10). VI. Identificarea și punerea în aplicare a unei strategii de monitorizare adecvate, în scopul creșterii eficienței utilizării resurselor, luând în considerare consumul de energie, apă și materii prime. Monitorizarea poate include măsurători directe, calcule sau înregistrări cu o frecvență adecvată. Monitorizarea este defalcată la cel mai adecvat nivel (de exemplu, la nivel de proces sau de fabrică/instalație). | Activitatea desfasurata este in conformitate cu cerintele BAT Societatea tine evidenta consumului de apa, energie si materii prime precum si evidenta evacuarilor de ape uzate. I. Exista diagrame de flux si descrieri detaliate ale tehnicilor integrate in proces si ale tehnicii de tratare ape uzate (proceduri, manual de operare, etc). II. Exista informatii privind consumul si utilizarea apei. III. Exista informatii referitoare la cantitatea si caracteristicile fluxurilor de ape uzate. (pH, CBO5,CCOCr,Azot, Fosfor, MTS,etc) IV. Exista informatii referitoare la caracateristicile fluxurilor de gaze reziduale, acolo unde este cazul . V. Exista informatii privind consumul si utilizarea energiei, a materiilor prime, deseuri. Se tine gestiunea intrarilor si iesirilor din instalatie si se face monitorizarea consumurilor de utilitati: apa, gaze, energie electrica etc. VI. Sunt identificate strategiile de monitorizate in scopul cresterii eficientei utilizarii resurselor. Monitorizarea se face la nivel de fabrica prin inregistrari cu o frecventa adecvata. |

| Capitol | Cerinte cf. Concluzii BAT- FDM | Mod de conformare Fabrica de Lapte Brasov SA |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Monitorizare | BAT 3. Pentru emisiile în apă relevante identificate în inventarul fluxurilor de ape uzate (a se vedea BAT 2), BAT constă în monitorizarea parametrilor cheie de proces (de exemplu, monitorizarea continuă a debitului de ape uzate, a pH-ului și a temperaturii) în punctele-cheie (de exemplu, la intrarea și/sau ieșirea în/din instalația de pretratare, la intrarea în instalația de tratare finală, în punctul în care emisiile părăsesc instalația). | Activitatea desfasurata este in conformitate cu cerintele BAT Pentru emisiile in apa sunt monitorizati parametrii cheie de proces (pH, CBO5, CCOCr, Azot total, Fosfor, Azot amonical, MTS) in punctele cheie (la intrarea si la iesirea din statia de epurare). Monitorizarea se face zilnic, in laboratorul propriu si periodic prin societati acreditate. |
| -“- | BAT 4. BAT constă în monitorizarea emisiilor în apă, cel puțin cu frecvența indicată mai jos și în conformitate cu standardele EN. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constă în utilizarea standardelor ISO, a standardelor naționale sau a altor standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă. | Activitatea desfasurata este in conformitate cu cerintele BAT Nu se face evacuare directa intr-un corp de apa receptor Apele uzate inainte de a fi evacuate sunt epurate intr-o statie de epurare mecano –chimica si biologica (aroba si anaeroba). Pentru emisiile in apa sunt monitorizati zilnic parametrii cheie relevanti (pH, CCOCr, Azot total, Fosfor, Azot amonical, MTS, etc) in punctele cheie (la intrarea si la iesirea din statia de epurare). Monitorizarea se face zilnic, in laboratorul propriu si trimestrial prin laboratoare acreditate. |
| -“- | BAT 5. BAT constă în monitorizarea emisiilor dirijate în aer, cel puțin cu frecvența indicată mai jos și în conformitate cu standardele EN. Referitor la fabricile de produse lactate BAT-ul specifica doar poluantul “pulberi” rezultat din procesele de uscare. | Nu este cazul (Pe amplasament nu se face uscare) |

| Capitol | Cerinte cf. Concluzii BAT- FDM | Mod de conformare Fabrica de Lapte Brasov SA |
| --- | --- | --- |
| 1.3 Eficienta energetica | BAT 6. Pentru creșterea eficienței energetice, BAT constă în utilizarea BAT 6a și a unei combinații adecvate a tehnicilor comune indicate la litera (b) de mai jos. | Activitatea desfasurata este in conformitate cu cerintele BAT Pe amplasament sunt aplicate urmatoarele tehnici: a)Periodic se realizeaza auditul energetic si se calculeaza consumul specific de energie. Programul de mentenanta al uzinei include toate masurile de intretinere si control. Planurile de intretinere prevad controlul sistemelor actionate mecanic, a sistemelor de ventilatie si climatizare, a instalatiilor de frig si echipamentelor termice (cazane). b)Pentru cresterea eficientei energetice sunt utilizate tehnici comune care includ: -reglarea si controlul arzatoarelor. Prin utilizarea cazanelor de abur cu sistem de ardere cu 3 trepte de reglare, economizor si schimbator de caldura, se asigura eficienta energetica a instalatiei, la ultimele conditii tehnice. -recuperarea caldurii cu schimbatoare de caldura .Instalatia aplica tehnici de eficientizare a consumului energetic, de exemplu: utilizarea caldurii fluidelor care se racesc, la preincalzirea fluidelor care trebuiesc incalzite, schimbatoare de caldura, atat la boiler, cat si in tehnologie, recuperarea si utilizarea caldurii rezultate din comprimarea amoniacului. Pentru a recupera energia (cald) de la efluentul anaerob s-a instalat un Schimbator de caldura Influent/Efluent HE100.1. Apa "rece" pompata din bazinul tampon, catre bazinul de neutralizare, este pre-incalzita, iar efluentul epurat anaerob "cald" este racit. Pentru a monitoriza transferul de caldura si scaderea de presiune a schimbatorului de caldura s-au instalat atat indicatori de presiune, cat si transmitatoare de temperatura. Schimbatorul de caldura va fi curatat periodic conform instructiunilor din manual. Pe durata curatarii, influentul cald si influentul rece vor fi by-passati temporar, pana la curatarea corespunzatoare a schimbatorului de caldura. -sisteme de control automate al proceselor de ardere -reducerea pierderilor de caldura prin izolare. Sistemul constructiv al halei si al depozitelor reci asigura izolarea termica necesara acestor folosinte. Sistemele de inchidere (usi) asigura izolatia termica necesara si inchiderea automata pentru spatiile care solicita aceasta. -utilizarea energiei regenerabile prin valorificarea namolurilor de la epurarea apei si a zerului neutilizabil cu producerea de biogaz in scopul utilizarii drept combustibil in cazanul termic LOOS nr.2. |

| Capitol | Cerinte cf. Concluzii BAT- FDM | Mod de conformare Fabrica de Lapte Brasov SA |
| --- | --- | --- |
| 1.4 Consumul de apă și evacuarea apelor uzate | BAT 7. Pentru a reduce consumul de apă și volumul de ape uzate evacuat, BAT constă în utilizarea BAT 7a și a uneia dintre tehnicile indicate mai jos la literele b-k sau a unei combinații a acestora. | Activitatea desfasurata este in conformitate cu cerintele BAT Pe amplasament sunt aplicate urmatoarele tehnici: Tehnici comune: a) Reciclarea si/sau reutilizarea apei pentru curatare, spalare, racire. - Spalarea rezervoarelor si liniilor tehnologice se face cu sistemul automat CIP, care asigura recircularea apei si minimizarea consumului de apa (sistem recirculare apa de clatire TETRA ALCIP pentru prespalare). Aceste sisteme se aplica in procesul de productie, prin recircularea apei si solutiilor de clatire din ultima faza CIP pentru urmatoarea prespalare. -Racirea se face prin utilizarea apei( in amestec cu glicol) in circuit inchis pentru schimbul de caldura c) Optimizarea duzelor de apa si a furtunurilor se face prin reglarea presiunii la pompele de spalare. d) Separea fluxurilor de ape. Fluxurile de ape pluviale care nu necesita tratare sunt separate de fluxurile de ape pluviale potential impurificare dar nu se face reciclarea apelor pluviale conventional curate. Tehnici asociate operatiunilor de curatare: e) Curatare “uscata”: Pentru reziduurile solide, in momentul in care apar, se face curatarea uscata. g) Curatarea la inalta presiune: Se face spalarea la presiune inalta cu jet si spuma. Apa este pulverizata la presiunea de 40-60 bar. i) Curatera cu spuma la joasa presiune. Solutia de spalare este pulverizata .Spuma adera la suprafata de splt, este mentinuta cateva minute si apoi este splata cu apa. h) Optimizarea dozării chimice și a utilizării apei în curățarea la fața locului (CIP). Se face optimizarea metodei CIP și măsurarea temperaturii pentru a doza apa caldă și substanțele chimice în cantități optime. j) Proiectare și construcție optimizate ale echipamentelor și zonelor de activitate. Echipamentele și zonele de activitate sunt proiectate și construite într-un mod care facilitează curățarea. k) Curățarea echipamentului cât mai curând posibil: Curățarea se aplică cât mai curând posibil după utilizarea echipamentului pentru a preveni întărirea reziduurilor. Alte tehnici: -Consumul de apa bruta este inregistrat la sursa prin contorizarea forajelor. Prin statia de tratare se asigura o apa de calitate pentru procesele de productie. -Unitatatea are implementat un program de revizii si reparatii in care se urmareste prevenirea, identificarea si reparatia scurgerilor, in cazul in care acestea sunt identificate. Programul de mentenanta include toate masurile de intretinere si control. Planurile de intretinere prevad controlul scurgerilor din instalatii. -Masurile de control si optimizare a consumului de apa sunt implementate in tehnologice. Se aplica tehnici de UF, recuperarea grasimii si resturilor din zer prin filtrare, circuite inchise de racire etc. |

| Capitol | Cerinte cf. Concluzii BAT- FDM | Mod de conformare Fabrica de Lapte Brasov SA |
| --- | --- | --- |
| Consumul de apa -Bref FDM Cap.5.3.2 | Documentul Concluzii BAT-FDM nu prezinta niveluri indicative pentru consumul specific de apa. Documentul Bref –FDP, ED.2019, la Cap. 5.3.2, tab.5.1, prezinta consumul de apa in tarile europene ca fiind asociat cu valori cuprinse in intervalul 0,24 ÷17,23 mc/tona de materii prime: | Activitatea desfasurata este in conformitate cu cerintele Bref In anul 2022, s-au procesat 147959390 litri de lapte (152398 tone) iar consumul de apa inregistrat a fost de 668 429 mc . Consum specific de apa realizat in anul 2022: Cs= 4,38 mc/tona de lapte procesat. Valoarea consumului specific de apa in fabrica de la Halchiu se incadreaza in normele de consum europene, indicatate in Bref FDM, Ed.2019, Tab.5.1 . |
| 1.5 Substante periculoase | BAT 8. Pentru a preveni sau a reduce utilizarea substanțelor periculoase, de exemplu în procesele de curățare și dezinfecție, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate de mai jos sau a unei combinații a acestora. | Activitatea desfasurata este in conformitate cu cerintele BAT Pe amplasament sunt aplicate urmatoarele tehnici: a)Selectarea corespunzătoare a substanțelor chimice de curățare și/sau a dezinfectanților. Materiile prime sunt aprovizionate conform procedurilor specifice, cu respectarea criteriilor de calitate stabilite intern. Unitatea are incheiat contractul cu S.C. TYROMLAB 2007 SRL pentru analize in laboratorul specializat pentru analize fizico-chimice si microbiologice pentru lapte – laborator care se afla in incinta proprie; daca materiile prime nu sunt conforme, acestea sunt returnate furnizorilor astfel putandu-se minimiza cantitatile de deseuri rezultate din unitate. Chimicalele utilizate pentru curatare si dezinfectie sunt atent selectionate functie de criteriile stabilite si necesitati, in privinta continutului si cantitatii acestea respecta cerintele Bref FDM. Utilizarea chimicalelor la curatare este atent controlata, dozarea acestora fiind programata si efectuata automat. Nu se utilizeaza substante persistente, bioacumulative si toxice (substante PBT) si nici substante foate persistente si foarte bioacumulative (substante vPvB). b) Reutilizarea substanțelor chimice de curățare la curățarea la fața locului (CIP) . La instalatiile CIP, pentru diminuarea consumurilor se face o recirculare a chimicalelor prin reutilizarea apei folosite la clatire, pentru prespalarea din ciclul urmator de curatare. c) Curățare „uscată”: Pentru reziduurile solide, in momentul in care apar, se face curatarea uscata. d) Proiectare și construcție optimizate ale echipamentelor și zonelor de activitate: Echipamentele și zonele de activitate sunt proiectate și construite într-un mod care facilitează curățarea. |
| -“- | BAT 9. Pentru a preveni emisiile de substanțe care diminuează stratul de ozon și de substanțe cu potențial ridicat de încălzire globală de la răcire și congelare, BAT constă în utilizarea unor agenți frigorifici fără potențial de diminuare a stratului de ozon și cu potențial scăzut de încălzire globală. | Activitatea desfasurata este in conformitate cu cerintele BAT Pentru racire si congelare se utilizeaza substante care nu au potential de epuizare a stratului de ozon sau potențial ridicat de încălzire globală (amoniac si glicol ) |

| Capitol | Cerinte cf. Concluzii BAT- FDM | Mod de conformare Fabrica de Lapte Brasov SA |
| --- | --- | --- |
| 1.6 Utilizarea eficientă a resurselor | BAT 10. Pentru a crește eficiența utilizării resurselor, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Activitatea desfasurata este in conformitate cu cerintele BAT Pe amplasament sunt aplicate urmatoarele tehnici: a)Fermentarea anaerobă. Pe amplasament se face tratarea reziduurilor biodegradabile cu ajutorul microorganismelor în absența oxigenului, având ca rezultat biogazul și digestatul. Biogazul este utilizat drept combustibil, la cazanul termic LOOS nr.2. Digestatul se poate folosi, de exemplu, ca ameliorator de sol. b) Utilizarea reziduurilor. Zerul neutilizabil rezultat din procesul de productie este valorificat in instalatia proprie de biogaz sau poate fi valorificat ca hrana pentru animale. c) Separarea reziduurilor. Separarea reziduurilor se face cu protectie impotriva stropirii. d) Neaplicabil e) Neaplicabil f) Neaplicabil |
| 1.7 Emisii in apa | BAT 11. Pentru a preveni emisiile necontrolate în apă, BAT constă în asigurarea unei capacități adecvate de stocare tampon pentru apele uzate. | Activitatea desfasurata este in conformitate cu cerintele BAT Este asigurata capacitatea adecvata de stocare tampon pentru apele uzate. (Doua bazine de omogenizare/ tampon cu V1=311 mc, V2=375 mc. Bazinele sunt din otel inox, acoperite si ventilate (pentru prevenirea imprastierii mirosurilor). Apele uzate stocate sunt evacuate numai dupa tratarea in statia de epurare mecano -chimica si biologica (aeroba si anaeroba). |

| Capitol | Cerinte cf. Concluzii BAT- FDM | Mod de conformare Fabrica de Lapte Brasov SA |
| --- | --- | --- |
| -“- | BAT 12. Pentru reducerea emisiilor în apă, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor de mai jos. Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile în apă indicate în tabelul 1 se aplică în cazul emisiilor directe într-un corp de apă receptor. BAT-AEL pentru emisiile în apă se aplică la punctul în care emisia părăsește instalația. (1) BAT-AEL nu se aplică în cazul emisiilor provenite din măcinarea cerealelor, prelucrarea furajelor verzi și producția de hrană uscată pentru animale de companie și de furaje combinate. (2) BAT-AEL ar putea să nu se aplice producției de acid citric sau de drojdie. (3) Pentru consumul biochimic de oxigen (CBO) nu se aplică BAT-AEL. Ca o indicație, nivelul anual mediu de CBO5 din efluenții proveniți de la o stație de epurare biologică a apelor uzate va fi în general ≤ 20 mg/l. (4) BAT-AEL pentru CCO se poate înlocui cu BAT-AEL pentru COT. Corelația dintre CCO și COT este determinată de la caz la caz. BAT-AEL pentru COT este opțiunea preferată, deoarece monitorizarea COT nu se bazează pe utilizarea unor compuși extrem de toxici. (5) Limita superioară a intervalului este: — 125 mg/l pentru fabricile de produse lactate; — 120 mg/l pentru instalațiile destinate fructelor și legumelor; — 200 mg/l pentru instalațiile de prelucrare a semințelor oleaginoase și de rafinare a uleiului vegetal; — 185 mg/l pentru instalațiile de producere a amidonului; — 155 mg/l pentru instalațiile de fabricare a zahărului,ca medii zilnice numai dacă eficiența reducerii este ≥ 95 % ca medie anuală sau ca medie pe perioada de producție. (6) Limita inferioară a intervalului se obține, de obicei, atunci când se utilizează filtrarea (de exemplu, filtrare cu nisip, microfiltrare, bioreactor cu membrană), în timp ce limita superioară a intervalului se obține, de obicei, atunci când se utilizează numai sedimentarea. (7) Limita superioară a intervalului este de 30 mg/l ca medie zilnică numai dacă eficiența reducerii este ≥ 80 % ca medie anuală sau ca medie pe perioada de producție. (8) BAT-AEL ar putea să nu se aplice atunci când temperatura apelor uzate este scăzută (de exemplu, sub 12 °C) pentru perioade prelungite. (9) Limita superioară a intervalului este: — 4 mg/l pentru fabricile de produse lactate și instalațiile de amidon care produc amidon modificat și/sau hidrolizat; — 5 mg/l pentru instalațiile destinate fructelor și legumelor; — 10 mg/l pentru instalațiile de prelucrare a semințelor oleaginoase și de rafinare a uleiurilor vegetale care folosesc separarea săpunului;ca medii zilnice numai dacă eficiența reducerii este ≥ 95 % ca medie anuală sau ca medie pe perioada de producție. | Activitatea desfasurata este in conformitate cu cerintele BAT Epurarea apelor uzate (menajere si tehnologice) se face intr-o statie de epurare performanta care combina treapta mecanica si fizico-chimica cu treapta de epurare biologica combinata (aeroba si anaeroba). In cadrul statie de epuare este inclusa si producerea si colectarea de biogaz, o parte rezultand din procesul de tratare anaerob, (cand bacteriile anaerobe transformă o parte din materia organică din apele uzate în biogaz) si o alta parte rezultand din tratarea namolului activ in exces (cand are loc conversia biologica a suspesiilor solide si CCOCr solubil in biogaz). Pe amplasament sunt aplicate urmatoarele tehnici: Tratare preliminară, primară și generală (mecano-chimica) : Separare fizica cu gratare (pentru indepartare materiale solide grosiere, materii solide in suspensie)- (2buc.) Egalizare (egalizare toti poluantii) -Bazine de omogenizare/tampon (2 buc) Flotatie cu aer dizolvat (pentru indepartare particule lichide sau solide si reducerea comp.org.) -Unitati de flotatie cu aer dizolvat-DAF (3 buc.) Neutralizare (pentru amestecarea apei brute cu efluentul epurat anaerob recirculat si controlul pH-ului) – Bazin neutralizare (1 buc.) Tratare biologica aerobă și anaerobă (tratare secundară): Tratare biologica anaeroba (pentru eliminare compusilor organici biodegradabili) .- Reactor anaerob – ECSB cu pat de namol si recirculare (1 buc.) Tratare biologica aeroba (pentru eliminare azot): Denitrificare (pentru indepartarea nitratilor)- Bazine de denitrific. (1 buc) Regenerare /denitrificare (regenerarea namolului activ) –Bazin regenerare/denitrificare (1 buc) Nitrificare (pentru indepartarea nitrogenului de amoniu)- Bazin de nitrif. (2 buc) Sedimentare/precipitare (pentru eliminare namol, fosfor)- Bazine de sedimentare (2 buc,) Tratarea namolului activ in exces si producerea de biogas: Conversia biologica anaeroba a suspensiilor solide si CCOCr in biogaz-Digestor CSTR (1 buc.) Stocare si tratare biogaz (condensare, uscare) Stocare namol digestat -bazine namol Eliminarea finala a materiilor solide (Tratare namol in scopul deshidratarii): Deshidratare namol, floculare, sedimentare–Decantor centrifugal prevazut cu sistem de dozare polimer (2 buc.) Stocare namol deshidratat Descrierea Statie de epurare si producere de biogaz este prezentata detaliat la Cap.2.4.2.2 Conform analizelor efectuate la iesirea din statia de epurare valorile inregistrate se incadreaza in nivelul de emisii asociat BAT-AEL |

| Capitol | Cerinte cf. Concluzii BAT- FDM | Mod de conformare Fabrica de Lapte Brasov SA |
| --- | --- | --- |
| 1.8 Zgomot | BAT 13. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constă în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea cu regularitate a unui plan de gestionare a zgomotului, ca parte a sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include toate elementele de mai jos: — un protocol care să conțină măsuri și termene/diagrame de realizare; — un protocol pentru monitorizarea emisiilor de zgomot; — un protocol pentru răspuns în cazul evenimentelor de zgomot identificate, de exemplu în cazul reclamațiilor; — un program de reducere a zgomotului conceput să identifice sursa (sursele), să măsoare/estimeze expunerea la zgomot și la vibrații, să caracterizeze contribuțiile surselor și să aplice măsuri de prevenire și/sau de reducere. | Neaplicabil ( Nu s-a dovedit o poluare fonica la nivelul receptorilor sensibili, peste limita admisa) Instalatiile tehnologice care produc zgomot (in special ventilatoare – sistem de climatizare) sunt izolate fonic in carcase. Instalatiile tehnologice (pasteurizator, separator, masini ambalare) si compresoarele sunt amplasate in hala izolata fonic – spatiu inchis. |
| -“- | BAT 14. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Activitatea desfasurata este in conformitate cu cerintele BAT Pe amplasament sunt aplicate urmatoarele tehnici: b) Sunt aplicate masuri operationale care includ: - controlul și întreținerii echipamentelor; - închiderea ușilor și a ferestrelor din zonele închise - utilizarea echipamentelor de către lucrători cu experiență; - evitarea activităților generatoare de zgomot în timpul nopții, dacă este posibil; -prevederi pentru controlul zgomotului, de exemplu în cursul activităților de întreținere. c) Sunt utilizate echipamente silentioase; Compresoarele sunt amplasate la interior Instalatiile tehnologice care produc zgomot (in special ventilatoare – sistem de climatizare) sunt izolate fonic in carcase. Instalatiile tehnologice (pasteurizator, separator, masini ambalare) si compresoarele sunt amplasate in hala izolata fonic – spatiu inchis. |

| Capitol | Cerinte cf. Concluzii BAT- FDM | Mod de conformare Fabrica de Lapte Brasov SA |
| --- | --- | --- |
| 1.9 Miros | BAT 15. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri, BAT constă în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosului, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include toate elementele de mai jos: — un protocol care să conțină măsuri și diagrame/termene de aplicare; — un protocol pentru monitorizarea mirosurilor. Acesta poate fi completat de măsurarea/estimarea expunerii la miros sau de estimarea impactului mirosului. — un protocol pentru răspuns în cazul incidentelor de miros identificate, de exemplu în cazul reclamațiilor; — un program de prevenire și reducere a mirosurilor conceput pentru a identifica sursa (sursele) acestora; a măsura/ estima gradul de expunere la mirosuri, a caracteriza contribuțiile surselor și a aplica măsuri de prevenire și/sau reducere. | Societatea a intocmit un Plan de gestionare a a disconfortului olfactiv care contine masuri, plan de monitorizare a imisiilor de H2S si NH3, protocol pentru raspuns in cazul reclamatiilor, program de prevenire. Planul va fi analizat si revizuit perodic. Referitor la managementul locatiei:In procesele unde este un potential de generare a mirosului, exista o preocupare a responsabilului de mediu. In acest sens sunt aplicate proceduri de operare in locuri desemnate de a minimiza emisiile de mirosuri. Aceste proceduri vizeaza programele de curatenie, masurile de evitare a pierderilor prin scurgeri si depozitarea corespunzatoare a deseurilor de productie. Procedurile de management si practicile de operare sunt revizuite in mod regulat pentru a avea siguranta ca acestea sunt eficiente si corespund obiectivelor de minimizare a emisiilor de miros. Investigarea calitatii aerului la imisie s-a facut in zona de interes (zona de NE a incintei industrial) – unde vecinatatea este reprezentata de zona rezidentiala – str. Barsa, Colonia Bod inclusiv pentru substante odorizante in aer (NH3, H2S, COVT). Cf. Raportului deincercare anexat: -Pentru NH3, nu este depasit pragul olfactiv pentru majoritatea oamenilor -Pentru H2S nu este depasit pragul olfactiv pentru perioada de mediere zilnica (24 ore) iar pentru perioada de mediere de scurta durata (30 minute) este probabil ca acest prag sa fie depasit, cu mentiunea ca valoarea masurata reprezinta, de fapt, limita de detectie a aparatului. Pe amplasament sunt aplicate urmatoarele tehnici: -Reducerea mirosurilor se face la sursa prin existenta unui sistem de scoatere a mirosului din lapte (sub forma de condens) la receptie-racire-pasteurizare. -Emisiile de gaze si miros de la instalatiile de racire sunt reduse prin amplasarea acestora la interiorul halei si prin programul de control si identificare a scrgerilor. -Emisiile de mirosuri si gaze din utilizarea chimicalelor este redusa prin utilizarea sistemului de spalare CIP. -Statia de epurare si de biogaz este echipata cu un sistem de ventilare si indepartare mirosuri, dupa cum urmeaza: Toate bazinele acoperite sunt ventilate. Gazele ventilate sunt extrase cu ajutorul a doua ventilatoare si tratate in bazinul de nitrificare. Gazele ventilate sunt aduse la 2 m sub nivelul apei in bazinul de regenerare namol. H2S prezent si componentii urat mirositori vor fi adsorbiti si oxidati. Bazine acoperite si ventilate: pentru prevenirea mirosurilor, bazinul de omogenizare este acoperit si ventilat; gazele emanate de la unitatile de flotatie cu aer sunt trimise catre sistemul de indepartare mirosuri; pentru prevenirea mirosurilor, bazinul de stocare namol este acoperit si ventilat. De asemenea, gazele din tancurile statiei de biogaz impreuna cu condensul sunt extrase si tratate biologic cu namolul activ din treapta de epurare aeroba (in bazinul de regenerare namol), prin injectare la cca. 2 m sub nivelul apei, unde H2S si alte gaze urat mirositoare sunt adsorbite si oxidate. -Flacara biogaz: prin programul de mentenanta se va asigura si buna functionare a flacarii de siguranta pentru depozitul de biogaz, asigurand arderea biogazului la o temperatura si cu un timp de stationare corespunzator astfel incat emisiile rezultate de la ardere sa fie reduse. |
| 2. 3 | Cap.2 si cap.3 BAT 16-20 | Neaplicabil |

| Capitol | Cerinte cf. Concluzii BAT- FDM | Mod de conformare Fabrica de Lapte Brasov SA |
| --- | --- | --- |
| 4. | Concluzii -BAT pentru fabrici de produse lactate (BAT 21-BAT23) |  |
| 4.1 Eficienta energetica | BAT 21. Pentru creșterea eficienței energetice, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate între tehnicile specificate la BAT 6 și tehnicile prezentate mai jos. | Activitatea desfasurata este in conformitate cu cerintele BAT Pe amplasament sunt aplicate urmatoarele tehnici: a)Smântâna este omogenizată împreună cu o cantitate mică de lapte degresat. Dimensiunea omogenizatorului poate fi redusă semnificativ, ceea ce conduce la economii de energie. b)Presiunea de lucru a omogenizatorului este redusa prin designul optimizat si astfel se reduce , de asemenea, energia electrica asiciata necesara pentru actionarea sistemului. c)Se folosesc schimbatoare de caldura cu debit direct(de exemplu tubulare, placi de cadre). Timpul de pasteurizare este mult mai scurt decat cel al sistemelor de loturi. d)Laptele de intrare este preincalzit de laptele fierbinte care iese din sectiunea de pasteurizare. e) Neaplicabil f) Neaplicabil g)Atunci cand se utilizeaza apa refrigerata, apa refrigerata returnata este preracita(de exemplu, cu un schimbator de caldura cu placi) inainte de racirea finala intr-un rezervor de apa refrigerata cu acumulare prevazut cu un evaporator cu serpentina. |
| -“- |  | Activitatea desfasurata este in conformitate cu cerintele BAT La nivelul anului 2022, la o cantitate de lapte procesat de 152398,17 tone (147 959 390 litri) s-au inregistrat urmatoarele consumuri : -Energie electrica : = 20896,048MWh -Gaz natural: 2912761 mc= 30.378, 513 MWh -Biogaz 2116331 mc= 12624.02023MWh TOTAL an 2022= = 63.898,58123MWh Rezulta Cs energie.2022 = 0,41 MWh/tona de lapte procesat. Valoarea consumului specific de energie in fabrica de la Halchiu se situeaza sub cerintele indicative din documentul Concluzii BAT-FDT, Cap. 4.1, BAT 21, Tab.8 |
| 4.2 Consumul de apa si evacuarea apelor uzate |  | Activitatea desfasurata este in conformitate cu cerintele BAT La nivelul anului 2022, la o cantitate de lapte procesat de 152398 tone/an (147 959 390 litri), s-a evacuat o cantitate totala de apa uzata de 559845 mc rezultand un nivel indicativ de „Evacuare specifica a apelor uzate” = 0,367 mc/tona de lapte procesat. Valoarea evacuarilor specifice de apa uzata in fabrica de la Halchiu se situeaza sub cerintele indicative din documentul Concluzii BAT-FDM, Cap.4.1, Tab.9. |
| 4.3 Deseurile | BAT 22. Pentru reducerea cantității de deșeuri trimise spre eliminare, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile prezentate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Activitatea desfasurata este in conformitate cu cerintele BAT Pe amplasament sunt aplicate urmatoarele tehnici: a) Exploatarea centrifugelor se face în conformitate cu specificațiile acestora pentru a reduce la minimum respingerea produsului. b) Neaplicabil ( nu se produce unt ) c) Neaplicabil (nu se produce inghetata) d) Zerul rezultat din fabricarea brânzeturilor de tip acid este prelucrat cât mai repede posibil, pentru a reduce formarea acidului lactic. e) Zerul este recuperat și se utilizează, pentru a produce urda, iar zerul ramas “ neutilizabil” este utilizat ca sursă de carbon în instalația de obținere a biogazului sau ca hrană pentru animale. |

| Capitol | Cerinte cf. Concluzii BAT- FDM | Mod de conformare Fabrica de Lapte Brasov SA |
| --- | --- | --- |
| 4.4 Emisii in aer | BAT 23. Pentru a reduce emisiile dirijate de pulberi în aer provenite de la uscare, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Neaplicabil Pe amplasament nu se face uscare |
| Cap.5-13 | BAT 24-37 | Neaplicabil |
| Cap.14 | DESCRIEREA TEHNICILOR | Este descris in paragraful urmator |

Concluzii BAT- Cap.14 -Descrierea tehnicilor

Bat- Cap. 1.4.1 –Emisii in apa

Pe amplasamentul fabricii de lapte , epurarea apelor uzate (menajere si tehnologice) se face intr-o statie de epurare performanta care combina treapta mecanica si fizico-chimica cu treapta de epurare biologica combinata (aeroba si anaeroba). In cadrul statie de epuare este inclusa si producerea si colectarea de  biogaz,  o parte rezultand din procesul de tratare anaerob, (cand bacteriile anaerobe transformă o parte din materia organică din apele uzate în biogaz) si o alta parte rezultinad din tratarea namolului activ in exces (cand are loc conversia biologica a suspesiilor solide si CCOCr solubil in biogaz).

Tehnica aplicata la fabrica de la Halchiu a fost descrisa detaliat la Cap.2.4.2.2 si comparativ cu tehnicile BAT in tabelul urmator.

| BAT Cap.1.4.1 Emisii in apa | Tehnica aplicata la Fabrica de Lapte Brasov SA |
| --- | --- |
| Tehnică | Descriere |  |
| Proces cu nămol activ | Un proces biologic prin care microorganismele sunt menținute în suspensie în apele uzate și întregul amestec este aerat mecanic. Amestecul de nămol activ este trimis către o instalație de separare, de unde nămolul este reciclat către rezervorul de aerare. | - |
| Lagună aerobă | Bazine săpate în pământ, de adâncime mică, pentru tratarea biologică a apelor uzate, al căror conținut este amestecat periodic pentru a permite oxigenului să pătrundă în lichid prin difuzie atmosferică. | - |
| Procesul de contact anaerob | Un proces anaerob prin care apele uzate sunt amestecate cu nămol reciclat și apoi fermentate într-un reactor etanș. Amestecul apă/nămol este separat în exterior. | Se face tratare biologica anaeroba (pentru eliminare compusilor organici biodegradabili) intr-un reactor anaerob – ECSB cu pat de namol si recirculare. La partea superioara a reactorului are loc separaraea trifazica (lichid-solid-gazos), cand apa preepurata anaerob este separata de biogazul produs de biomasa care sedimenteaza la partea inferioara a reactorului Biogazul produs va fi transportat catre unitatea de stocare biogaz (2000 mc) si, daca este cazul, in unitatea ardere “flacara” F800-(debit biogaz 750Nmc/h) . Surplusul de biomasa anaeroba este stocat intr-un bazin . Apa epurata anaerob curge gravitational in bazinul de denitrificare si bazinul de regenerare/denitrificare . |
| Precipitare | Conversia poluanților dizolvați în compuși insolubili prin adăugarea de precipitanți chimici. Precipitații solizi formați sunt apoi separați prin sedimentare, prin flotație cu aer sau prin filtrare. Pentru precipitarea fosforului se folosesc ioni metalici polivalenți (de exemplu, calciu, aluminiu, fier). | Se face precipitare in unitatile DAF si bazinele de sedimentare, (pentru o eficienta cat mai mare in realizarea calitatii impuse pentru efluent, are loc dozarea de clorura ferica) |
| Coagulare și floculare | Coagularea și flocularea sunt utilizate pentru a separa particulele solide în suspensie de apele uzate și se realizează adesea în etape succesive. Coagularea se realizează prin adăugarea de coagulanți cu sarcini opuse celor ale particulelor solide în suspensie. Flocularea se realizează prin adăugarea de polimeri, astfel încât coliziunile particulelor de microflocoane să determine gruparea acestora și producerea unor flocoane de dimensiuni mai mari. | Se face coagulare si floculare in unitatile de flotatie cu aer dizolvat (pentru indepartare particule lichide sau solide si reducerea comp.org. in Unitati de flotatie cu aer dizolvat-DAF (3 buc.) Fiecare unitate DAF este prevazuta cu elemente de separare, raclor, pompa recirculare, tub amestecator, pH-metru, rezervoare de dozare reactivi si polielectrolit, bazine tampon. Procesul consta din introducerea unor bule fine aer, de polimeri pentru floculare si de agenti de coagulare (FeCl3), in scopul ridicarii avansate a particulelor la suprafata si apoi eliminarii lor prin raclare. Pentru controlul pH –ului se adauga NaOH. Namolul primar curge gravitational in bazinul de stocare namol, de unde va fi trimis catre digestorul anaerob. |
| Egalizare | Echilibrarea fluxurilor | -Egalizarea apelor provenite din fabrica se face in doua bazine de omogenizare/tampon acoperite si ventilate. -Omogenizare apelor uzate preepurate la DAF-uri cu lactoza (zerul neutilizabil), in vederea epurarii biologice anaerobe se face intr-un bazin. Bazinul este din otel inox, echipat cu mixer submersibil pentru egalizarea debitului ,sistem de dozare reactiv pentru controlul pH-ului, statie de pompare, pompe cu functionare uscata pentru pomparea amestecului (apa-lactoza) in schimbtorul de caldura (pentru recuperarea energiei) spre bazinul de neutralizare. |
| Eliminare biologică îmbunătățită a fosforului | O combinație de tratament aerob și anaerob pentru a îmbogăți selectiv microorganismele care acumulează polifosfați în comunitatea bacteriană din nămolul activ. Aceste microorganisme absorb mai mult fosfor decât este necesar pentru creșterea normală. | Neaplicabil |
| Filtrare | Separarea particulelor solide prezente în apele uzate prin trecerea acestora printr- un mediu poros; de exemplu, filtrare cu nisip, microfiltrare sau ultrafiltrare. | Nu se aplica Se aplica sedimentarea |
| Flotația | Separarea particulelor solide sau lichide prezente în apele uzate prin atașarea lor la bule fine de gaz, în general aer. Particulele plutitoare se acumulează la suprafața apei și sunt colectate cu separatoare. | Se face flotatie cu aer dizolvat (pentru indepartare particule lichide sau solide si reducerea comp.org. in Unitati de flotatie cu aer dizolvat-DAF (3 buc.) Procesul consta din introducerea unor bule fine aer, de polimeri pentru floculare si de agenti de coagulare (FeCl3), in scopul ridicarii avansate a particulelor la suprafata si apoi eliminarii lor prin raclare. Pentru controlul pH –ului se adauga NaOH. |
| Bioreactor cu membrană | O combinație între tratarea cu nămol activ și filtrarea prin membrană. Sunt utilizate două variante: (a) o buclă de recirculare externă între rezervorul de nămol activ și modulul de membrane; și (b) scufundarea modulului de membrane în rezervorul cu nămol activ aerat, unde efluentul este filtrat printr-o membrană din fibre tubulare, biomasa rămânând în rezervor. | Nu se aplica |
| Neutralizare | Reglarea valorii pH a apelor uzate la un nivel neutru (aproximativ 7) prin adăugarea de substanțe chimice. Pentru creșterea pH-ului se utilizează, în general hidroxidul de sodiu (NaOH) sau hidroxidul de calciu [Ca(OH)2], în timp ce pentru scăderea pH- ului se utilizează acidul sulfuric (H2SO4), acidul clorhidric (HCl) sau dioxidul de carbon (CO2). În timpul neutralizării se poate produce precipitarea unor substanțe. | Se face neutralizarea apelor uzate in bazinul de neutralizare, unitatile de flotatie cu aer dizolvat si bazinul de omogenizare cu zerul neutilizabil. Neutralizarea se face cu Na OH |
| Nitrificarea și/sau denitrificarea. | Proces în două etape care este, de obicei, integrat în instalațiile de epurare biologică a apelor uzate. Prima etapă constă în nitrificarea aerobă, în cursul căreia microorganismele oxidează amoniul (NH4+) în nitritul intermediar (NO2–), care este oxidat în continuare în nitrat (NO3–). În etapa ulterioară, de denitrificare în lipsa oxigenului, microorganismele reduc nitratul la azot gazos prin reacții chimice | Se face nitrificarea si denitrificarea in doua etape Treapta de epurare biologica aeroba: Proces de denitrificare pentru indepartera nitratilor: Denitrificarea se face intr-un bazin de denitrificare in absenta oxigenului cu ajutorul bacteriilor heterotrofe care traiesc in namolul activ cand compusii de azot care nu sunt biodegradabili sunt transformati in azot elemnetar (denitrificare) si se degaja in atmosfera ca N2 .Pentru un proces optim de denitrificare, o sursa suplimentara de carbon va fi asigurata din lactoza cu ajutorul unei pompe. (NO3- + Corg→ N2 (g) ↑ + celule noi + CO2 + H2O + OH-). Regenerarea namolului activ/denitrificare se face intr-un bazin de regenerare/aerare in scopul imbuntatirii activitatii metabolice a microorganismelor. Bazinul este prevazut cu sistem de aerare, oxigenometru, etc. Proces de nitrificarea pentru indepartarea nitrogenului de amoniu (Azot-NH4-N) rezultat in timpul procesului de epurare din azotul organic, prin intermediul bacteriilor din namolul activat, in prezenta oxigenului . NH4-N este transformat in nitrit (Azot-NO2-N) care la randul lui este transformat in nitrat (Azot-NO3-N), cu ajutorul bacteriilor nitrifiante. Nitrificarea se face in bazinele de nitrificare/aerare. Acestea sunt prevazute cu sistem de aerare invent. |
| Nitrificare parțială | Oxidarea anaerobă a amoniului Un proces biologic care transformă amoniul și nitritul în azot gazos în condiții anaerobe. În procesul de tratare a apelor uzate, oxidarea anaerobă a amoniului este precedată de o nitrificare parțială (nitritare) care transformă aproximativ jumătate din amoniu (NH4+) în nitrit (NO2–) | Nu se aplica |
| Recuperarea fosforului ca struvit | Fosforul este recuperat prin precipitare sub formă de struvit (fosfat de amoniu de magneziu). | Nu se aplica |
| Sedimentare | Separarea particulelor solide în suspensie prin decantare gravitațională. | Sedimentarea se face in bazinele de sedimentare, unde, pentru o eficienta cat mai mare in realizarea calitatii impuse pentru efluent, are loc si dozarea de clorura ferica. |
| Reactorul cu strat de nămol anaerob cu flux ascendent (UASB) | Un proces anaerob prin care apele uzate sunt introduse în partea de jos a reactorului, de unde sunt împinse în sus printr-un strat de nămol compus din granule sau particule formate biologic. Faza apoasă reziduală trece apoi într-o cameră de sedimentare, unde se separă conținutul solid; gazele sunt colectate de cupole în partea superioară a reactorului. | Se face tratare namouluil activ in exces si producerea de biogaz pentru uz intern intr-un reactor anaerob. Conversia biologica a suspesiilor solide si CCOCr solubil in biogaz se face in digestorul CSRT .Biogazul produs va fi transportat catre unitatea de stocare biogaz (2000 mc) si unitatea ardere “flacara” F800 (care colecteaza biogaz inclusiv de la reactor anaerob ECSB). Unitatea de stocare biogaz are un sistem de control performant care genereaza semnal de start-stop pentru flacara in functie de nivelul de biogaz din unitatea de stocare. In vederea utilizarii biogazului in conditii optime sunt prevazute doua unitati de condensare (pentru eliminrea lichidelor si solidelor din gazele biologice), o flacara biogaz (ca dispozitiv de siguranta), o unitate de stocare biogaz cu sistem de control si dispozitive de siguranta (2000 mc) si uscatoare de biogaz (pentru indepartarea umiditatii). |

BAT- Cap. 14.2. Emisii în aer

| BAT FDM-Cap.1.4 Emisii in aer | Tehnica aplicata la Fabrica de Lapte Brasov SA |
| --- | --- |
| Tehnica | Descriere |  |
| Filtru cu sac | Filtrele cu saci, denumite adesea filtre textile, sunt realizate din pâslă sau dintr-un material poros țesut prin care sunt trecute gazele în vederea îndepărtării particulelor. Utilizarea unui filtru cu sac impune alegerea unui material textil adecvat pentru caracteristicile gazelor reziduale și pentru temperatura maximă de funcționare | Nu este cazul |
| Ciclon | Sistem de control al pulberilor bazat pe forța centrifugă, prin care particulele mai grele sunt separate de gazul purtător | Nu este cazul |
| Tratament cu plasmă netermică | Tehnică de reducere bazată pe crearea unei plasme (adică a unui gaz ionizat constând în ioni pozitivi și electroni liberi în proporții care să genereze practic o sarcină electrică totală nulă) în gazele reziduale prin utilizarea unui câmp electric puternic. Plasma oxidează compușii organici și anorganici | Nu este cazul |
| Oxidare termică | Oxidarea gazelor combustibile și a agenților odorizanți dintr-un flux de gaze reziduale prin încălzirea amestecului format din contaminanți și aer sau oxigen la o temperatură superioară celei de autoaprindere într-o cameră de ardere și prin menținerea acestuia la o temperatură ridicată pe o durată suficient de lungă încât să aibă loc o ardere completă, cu rezultarea de dioxid de carbon și apă. | Nu este cazul |
| Utilizarea combustibililor gazoși | Trecerea de la arderea unui combustibil solid (de exemplu, cărbune) la arderea unui combustibil gazos (de exemplu, gaze naturale, biogaz) care este mai puțin nociv în ceea ce privește emisiile (de exemplu, conținut scăzut de sulf, conținut scăzut de cenușă sau calitate mai bună a cenușii). | Se utilizeaza combustibili gazosi (gaz natural sau biogaz) considerati mai puțin nociv în ceea ce privește emisiile |
| Epurator umed | Îndepărtarea poluanților gazoși sau a particulelor poluante dintr-un flux de gaze prin transfer de masă într-un solvent lichid, deseori apă sau soluție apoasă. Poate avea loc și o reacție chimică (de exemplu, într-un scruber acid sau alcalin). În unele cazuri, compușii pot fi recuperați din solvent. | Nu este cazul |

9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

9.1.   Emisii  în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

| Activitate IED | Denumire si descriere cos | Înăltime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare | Eficientă (%) | X Stereo 70 | Y Stereo 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pct. 6.4., lit. c) | Cos dispersie Cazan LOOS UL-S nr.1 ( 8,222MW) | 13 | 0,75 | 0,75 | CO, SO2, NOx, pulberi | - | - | 473320.978 | 545645.124 |
| pct. 6.4., lit. c) | Cos dispersie Cazan LOOS UL-S nr.2 (8,219MW) | 10 | 0,70 | 0,70 | CO, SO2, NOx, pulberi | - | - | 473315.089 | 545641.926 |
| pct. 6.4., lit. c) | Cos comun de dispersie CT WOLF (2 buc x 0,167 MW) | 5 | 0,20 | 0,20 | CO, SO2, NOx, pulberi | - | - | 473115.327 | 545970.962 |
| pct. 6.4., lit. c) | Cos dispersie Cazan LOOS U-HD (2,38 MW) | 7 | 0,55 | 0,55 | CO, SO2, NOx, pulberi | - |  | 473173.383 | 545974.206 |

Solutia de proiectare a cazanelor asigura: marirea eficientei energetice prin consumul rational al agentului termic; controlul emisiilor de gaze arse; randament maxim cu emisii reduse; reducerea NOx pentru sistemul de ardere – arzator cu 3 trepte de reglaj automat. Echipamente speciale: modul de control LBC – pentru cazan, modul control LSC – pentru sistem, economizor pentru randament energetic maxim, modul de alimentare cu gaz, senzor de gaz.

Staţia de biogaz este dotată şi cu un arzător de urgenţă a biogazului (flacără de siguranta deschisă). Arderea se realizează la înălţimea de 3,3 m de la sol, la capătul unui coş cu diametrul de 90 cm, temperature 200-1200°C. Arderea biogazului in flacara deschisa se face doar ocazional, doar la receptia semnalului start-stop de la sistemul central de control in functie de nivelul de biogaz de la unitatea de stocare. (Arzatorul functioneaza cca.150 ore/an).

9.1.2. Emisii difuze

| Activitate | Poluant | Posibil loc de evacuare | Tehnici de reducere a emisiilor fugitive utilizate |
| --- | --- | --- | --- |
| Procesul de productie - grile de evacuare aer din hala (in plafon) | Gaze odorizante (NMVOC), NH3, H2S | -la camera O1’-mixare lapte cu proteina pe linia de iaurt: aerul din hala se evacueaza cu un ventilator centrifugal (4.000 mc/h) prin grilele din tavan spre exteriorul halei -la camera I2 – depozitare chimicale pentru CIP: aerul se evacueaza cu un ventilator centrifugal (2.000 mc/h) prin grilele din tavanul camerei, direct la exterior. -la camera P3 – imbuteliere lapte: aerul se evacueaza direct la exterior (18.000 mc/h), prin intermediul unor grile de evacuare. -la camera R1, R3, R4, R5 – productie-ambalare branza: aerul din hala se evacueaza prin 6 ventilatoare centrifugale (2x9.400 mc/h, 3x9.400 mc/h, 1x9.400 mc/h), prin intermediul unor grille de evacuare. -la camera R2 – productie-ambalare urda: aerul se evacueaza direct la exterior cu 3 ventilatoare centrifugale (3x7.300 mc/h) prin intermediul unor grile de evacuare. | Sistem de purificare a aerului recirculat din camere in interiorul halei – filtrul G4+F9+H13 pentru camera de imbuteliere iaurt si smantana. Filtru HEPA cu eficienta de 99,9999% pentru particule fine de 0,3 μm, bacterii, virusi, germeni, fum si aerosoli. Clasa de filtrare H10-U17 cf. EN779. Sistem de igienizare a aerului recirculat din sectia de productie branza – filtru HEPA cu eficienta 99,95% pentru particule fine de 0,3 μm, bacterii, virusi, germeni. Clasa de filtrare: H13 cf. EN779. La gurile de evacuare directa la exterior a aerului, nu sunt sisteme de filtrare. |
| Statie de epurare si biogaz | Gaze odorizante - NMVOC, NH3, H2S | Bazine de nitrificare; denitrificare ; sedimentare, | Bazinele sunt acoperite si ventilate. Gazele ventilate sunt extrase cu ajutorul a doua suflante pentru indepartare miros si injectate sub nivelul apei in bazinul de nitrificare. Aceasta operatie asigura indepartarea urmelor de componente urat mirositoare - in special H2S – din gazele de evacuare, prin absorbtie in faza lichida. Reactorul anaerob ECSB nu necesită instalarea unui biofiltru pentru îndepărtarea mirosurilor, deoarece instalaţia este complet închisă şi presurizată. |

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: ACPM şi GNM - Comisariatul Judeţean Brasov, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare/evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apa uzata | Poluanti | Metode de colectare/evacuare |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere si tehnologice. | Compusi organici (CBO5, CCOCr), materii in suspensie, grasimi, azot, fosfor, sulfuri, detergenti, agenti de curatare. | Apele uzate menajere si tehnologice sunt colectate printr-o retea de canalizare din PVC – KG, cu Dn 160 mm ÷ 400 mm – L = 950 m cu descarcare in statia de pompare a statiei de epurare. Apele tratate din statia de epurare, sunt evacuate, printr-o conducta din PVC –KG cu Dn 200 mm, pana intr-un camin in care intra si apele pluviale ( prin pompare) si descarcate impreuna, gravitational, in paraul Barsa. |
| Apele pluviale de pe invelitori | Conventional curate | Apele de pe invelitori sunt colectate in tuburi PVC-KG si evacuate direct in bazinul de retentie pentru ape pluviale de 782 mc. Bazinul de retentie are Vutil=782 mc Din bazinul de retentie, apele pluviale sunt evacuate impreuna cu efluentul statiei de epurare, prin pompare, in paraul Barsa, printr-o conducta din PVC-KG cu Dn 200 mm. |
| Ape pluviale potential impurificare | Materii in suspensie | Apele pluviale de pe drumurile de acces, parcari, acoperisuri sunt preluate printr-un sistem de rigole din beton cu gratar L=725 m si prin retele din conducte PVC –KG, cu Dn 160 mm ÷500 mm, L = 420 m, epurate prin patru separatoare de nisip si produse petroliere, descarcate intr-un bazin de retentie, printr-o conducta din PVC – KG Dn 800 mm, L = 115 m si apoi evacuate prin pompare in paraul Barsa. Separatoarele de nisip si produse petroliere au capacitatea: 2 bucati de cate Q=150 l/s si 2 bucati de cate Q=300 l/s ce sunt echipate cu filtre de coalescenta, opritoare de difuzie si camere de sedimentare. Bazinul de retentie (cu evacuare prin pompare): Vutil=782 mc. Din bazinul de retentie, apele pluviale sunt evacuate impreuna cu efluentul statiei de epurare, prin pompare, in paraul Barsa, printr-o conducta din PVC-KG cu Dn 200 mm. |

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor modificatoare a Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 49/12.04.2021,  nr.84/05.07.2023, privind alimentarea  cu apa si evacuarea apelor uzate, eliberată de Administraţia Bazinala de Apa Olt, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptori autorizaţi | Volum total evacuat | Anual mii m3/zi | Q orar maxim m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zilnic m3/zi |  |  |
|  |  | maxim | mediu | minim |  |  |
| Ape uzate menajere, tehnologice si lactoza evacuate din statia de epurare | Pr.Barsa | 3360 | 2850 | 1530 | 1040,25 | 350 |
| Ape pluviale epurate | Pr.Barsa | 1092,34 l/s |

9.2.3. Pretratare

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| Pretratare ape industriale în amplasament | NU |
| Statie/sisteme de epuare | Epurarea apelor uzate (menajere si tehnologice) se face intr-o statie de epurare performanta care combina treapta mecanica si fizico-chimica cu treapta de epurare biologica combinata (aeroba si anaeroba). Capacitate statie de epurare: 3360 mc/zi . Epurarea apelor pluviale de pe drumurile de acces, parcari, acoperisuri sunt preluate printr-un sistem de rigole din beton cu gratar si prin retele din conducte, epurate prin patru separatoare de nisip si produse petroliere, descarcate intr-un bazin de retentie, printr-o conducta si apoi evacuate prin pompare in paraul Barsa. Separatoarele de nisip si produse petroliere au capacitatea: 2 bucati de cate Q=150l/s si 2 bucati de cate Q=300 l/s si sunt echipate cu filtre de coalescenta, opritoare de difuzie si camere de sedimentare. |
| Management sedimente rezultate din pretratare | Pe amplasament |
| Detalii | Pe amplasament se face: Tratare namol activ in exces si producerea de biogaz pentru uz intern. Conversia biologica a suspesiilor solide si CCOCr solubil in biogaz se face in digestorul CSRT (process SDW – reactor cu mixare continua, V=1958 mc). In functie de presiune, continutul digestorului este recirculat sau pompat catre 2 silozuri namol digestat (2 buc x 100 mc). Biogazul produs va fi transportat catre unitatea de stocare biogaz (2000 mc) si unitatea ardere “flacara” F800 (care colecteaza biogaz inclusiv de la reactor anaerob ECSB). Tratare namol in scopul deshidratarii : Namolul digestat este deshidratat intr-un decantor centrifugal unde pentru flocularea namolului se dozeaza polimer. Namolul deshidratat se depoziteaza intr-un container (V= 93 mc) pentru evacuare finala. |
| Operator prelucrare sedimente | Namolul deshidratat este valorificat/eliminat, dupa caz, cu societati autorizate |

9.2.4. Tratare

Pe amplasament se face tratarea apelor uzate menajere, tehnologice si pluviale potential impurificate.   Evacuarea apelor uzate epurate se face in Paraul Barsa.

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| Tratare ape uzate menajere si tehnologice | DA Epurarea apelor uzate se face intr-o statie de epurare performanta care combina treapta mecanica si fizico-chimica cu treapta de epurare biologica combinata (aeroba si anaeroba). Capacitate statie de epurare: 3360 mc/zi (3010 mc ape uzate +350 mc/zi + zer). In cadrul statie de epuare este inclusa si producerea si colectarea de biogaz, o parte rezultand din procesul de tratare anaerob, (cand bacteriile anaerobe transformă o parte din materia organică din apele uzate în biogaz) si o alta parte rezultinad din tratarea namolului activ in exces (cand are loc conversia biologica a suspesiilor solide si CCOCr solubil in biogaz). Biogazul rezultat este o sursa valoroasă de energie regenerabilă si este utilizat drept combustibil la cazanul de abur de pe amplasament. Apa uzata rezultata din fabrica intra gravitational in statia de epurare prin statia de pompare prevazuta cu doua pompe submersibile, transmitator nivel, mixer submersibil. Zerul nefolositor rezultat de la sitele liniilor de fabricatie este directionat spre rezervoarele de zer amplasate in cadul statiei de epurare . Apa uzata rezultata din fabrica si zerul nefolositor urmeaza etapele de epurare si producere de biogaz, astfel: a)Treapta de epurare mecano-chimica; b)Treapta de epurare biologica anaeroba; c)Treapta biologica aeroba; d)Tratarea namolului activ in exces si producerea de biogaz; e)Tratare namol in scopul deshidratarii. a)Treapta de epurare mecano-chimica care consta din: aplicarea unei filtrari initiale a solidelor (corpuri si suspensii mari) cu ajutorul gratarelor mecanice rotative (2 buc.). egalizarea apelor in 2 bazine de omogenizare acoperite si ventilate, prevazute cu mixer submersibil, transmitator de nivel si pompe uscate de transfer (V1=311 mc, V2= 375 mc) flotatia cu aer dizolvat pentru indepartarea particulelor lichide sau solide (in special fractiuni usoare, ca uleiurile si grasimile) si reducerea continutului de CBO5 si CCOCr, Epurarea fizo-chimica se face in unitati de flotatie cu aer dizolvat -DAF -3 buc (1 buc 42 mc/h, 1 buc.90 mc/h, 1 buc 75 mc/h). Fiecare unitate DAF este prevazuta cu elemente de separare, raclor, pompa recirculare, tub amestecator, pH-metru, rezervoare de dozare reactivi si polielectrolit, bazine tampon. Procesul consta din introducerea unor bule fine aer, de polimeri pentru floculare si de agenti de coagulare (FeCl3), in scopul ridicarii avansate a particulelor la suprafata si apoi eliminarii lor prin raclare. Pentru controlul pH –ului se adauga NaOH. Namolul primar curge gravitational in bazinul de stocare namol, de unde va fi trimis catre digestorul anaerob. omogenizare bazin tampon (V= 933 mc) -pentru amestecarea apelor uzate preepurate la DAF-uri cu lactoza (zerul neutilizabil), in vederea epurarii biologice anaerobe. Bazinul este din otel inox, echipat cu mixer submersibil pentru egalizarea debitului ,sistem de dozare reactiv pentru controlul pH-ului, statie de pompare, pompe cu functionare uscata pentru pomparea amestecului (apa-lactoza) in schimbtorul de caldura (pentru recuperarea energiei) spre bazinul de neutralizare. neutralizare ape uzate intr-un bazin de neutralizare (pentru amestecarea apei brute cu efluentul epurat anaerob recirculat si controlul pH-ului). In bazinul de neutralizare apa bruta va fi amestecata cu efluent epurat anaerob recirculat si se vor doza FeCl3+micronutrienti,agenti anti-spumare,hidroxid de sodiu si abur, pentru a crea conditii optime de crestere pentru biomasa anaeroba in etapa urmatoare. Bazinul de neutralizare are volumul V=101 mc, si este prevazut cu senzor pH, mixer, doua pompe mixare si doua pompe alimentare reactor ECSB. b)Treapta de epurare biologica anaeroba: Apa uzata din bazinul de neutralizare va fi pompata cu un debit constant spre reactorul anaerob unde are loc conversia biologica a CCOCr in biogaz. La partea superioara a reactorului are loc separaraea trifazica (lichid-solid-gazos), cand apa preepurata anaerob este separata de biogazul produs de biomasa care sedimenteaza la partea inferioara a reactorului Biogazul produs va fi transportat catre unitatea de stocare biogaz (2000 mc) si, daca este cazul, in unitatea ardere “flacara” F800-(debit biogaz 750Nmc/h) . (Este utilizat un Reactor anaerob tip ECSB cu pat de namol si recirculare, V=1292 mc, bazin de stocare namol granular, separator trifazic). Surplusul de biomasa anaeroba este stocat intr-un bazin-V=203m3. Apa epurata anaerob curge gravitational in bazinul de denitrificare si bazinul nou de regenerare/denitrificare . c)Treapta de epurare biologica aeroba Proces de denitrificare pentru indepartera nitratilor: Din reactorul anaerob ECSB, apa epurata anaerob este denitrificata pentru reducerea biologica a nitratilor in azot gazos (produs final). Denitrificarea se face intr-un bazin de denitrificare (V=743 mc) in absenta oxigenului cu ajutorul bacteriilor heterotrofe care traiesc in namolul activ cand compusii de azot care nu sunt biodegradabili sunt transformati in azot elementar (denitrificare) si se degaja in atmosfera ca N2 .Pentru un proces optim de denitrificare, o sursa suplimentara de carbon va fi asigurata din lacotoza cu ajutorul unei pompe. (NO3- + Corg→ N2 (g) ↑ + celule noi + CO2 + H2O + OH-). Regenerarea namolului activ/denitrificare se face intr-un bazin de regenerare/aerare (V=1264 mc) in scopul imbuntatirii activitatii metabolice a microorganismelor. Bazinul este prevazut cu sistem de aerare, oxigenometru, etc. Proces de nitrificarea pentru indepartarea nitrogenului de amoniu (Azot-NH4-N) rezultat in timpul procesului de epurare din azotul organic, prin intermediul bacteriilor din namolul activat, in prezenta oxigenului . NH4-N este transformat in nitrit (Azot-NO2-N) care la randul lui este transformat in nitrat (Azot-NO3-N), cu ajutorul bacteriilor nitrifiante. Nitrificarea se face in bazinul de nitrificare/aerare ( V1= 1068 mc). Acesta este prevazut cu sistem de aerare invent. Sedimentarea. Se face in bazinele de sedimentare (2 buc. X V= 284 mc), unde, pentru o eficienta cat mai mare in realizarea calitatii impuse pentru efluent, are loc si dozarea de clorura ferica. Din bazinul de nitrificare si bazinul de regenerare amestecul de apa uzata si biomasa va curge gravitational in cele doua bazine de sedimentare. Dupa sedimentare, namolul din zona de la suprafata namolul este pompat in bazinul de regenerare/denitrificare in timp ce namolul activat in exces este evacuat in bazul de stocare namol. d)Tratare namol activ in exces si producerea de biogaz pentru uz intern. Conversia biologica a suspesiilor solide si CCOCr solubil in biogaz se face in digestorul CSRT (process SDW – reactor cu mixare continua, V=1958 mc). In functie de presiune, continutul digestorului este recirculat sau pompat catre 2 silozuri namol digestat (2 buc x 100 mc). Biogazul produs va fi transportat catre unitatea de stocare biogaz (2000 mc) si unitatea ardere “flacara” F800 (care colecteaza biogaz inclusiv de la reactor anaerob ECSB). Unitatea de stocare biogaz are un sistem de control performantcare genereaza semnal de start-stop pentru flacara in functie de nivelul de biogaz din unitatea de stocare. In vederea utilizarii biogazului in conditii optime sunt prevazute doua unitati de condensare (pentru eliminrea lichidelor si solidelor din gazele biologice), o flacara biogaz 750 Nmc/h (ca dispozitiv de siguranta), o unitate de stocare biogaz cu sistem de control si dispozitive de siguranta de 2000 mc si uscatoare de biogaz (pentru indepartarea umiditatii). e)Tratare namol in scopul deshidratarii : Namolul digestat este deshidratat intr-un decantor centrifugal unde pentru flocularea namolului se dozeaza polimer. Namolul deshidratat se depoziteaza intr-un container (V= 93 mc) pentru evacuare finala. Toate etapele sunt controlate automat de un sistem de control SCADA pentru monitorizarea parametrilor de operare si proces: debit, pH, temperatura, presiune, nivel, etc. |
| Tratare ape pluviale | Apele pluviale de pe suprafetele neacoperite (drumuri, parcaje) sunt preluate prin guri de scurgere si rigole, de o retea din conducte. Pe reteaua de canalizare pluviala sunt amenajate patru separatoare de nisip si produse petroliere cu capacitate Q=150l/s(2 buc.) si Q=300l/s(2 buc.), echipate cu filtre cu coalescenta, opritoare de difuzie si camere de sedimentare; conducta de evacuare ape pluviale este cu descarcare intr-un bazin de retentie ape pluviale de 350-400 mc. Din bazinul de retentie, apele pluviale sunt evacuate impreuna cu efluentul statiei de epurare, prin pompare, in paraul Barsa, printr-o conducta din PVC-KG cu Dn 200 mm. |

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3. Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

- pierderi accidentale  de combustibili, uleiuri si alte lichide de motor, de la mijloacele de transport materii prime;

- scurgeri accidentale de materii prime si produse chimice;

- depuneri necontrolate de deseuri direct pe sol.

Situatiile identificate au caracter accidental. In conditii normale de functionare, activitatile desfasurate in unitate nu sunt de natura sa afecteze calitatea solului.

9.3.2. Măsuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1. Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, conform legislaţiei şi ordinelor pentru instalaţiile de ardere cu gaz, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu:

| Activitate IED | Denumire si descriere cos | Poluant | UM | VLE | Conditii de referintă | Valori de referinta (valori medii pe perioada de prelevare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ord. 462/ 1993 | Legea 188/ 2018 |  |  |
| 6.4., lit. c) | S1. Cos dispersie Cazan LOOS UL-S nr.1 (8,222MW) H=13m; D=(0,75 m Combustibil: gaz natural | Pulberi | mg/Nmc | 5 | - | Condiţii standard: -T= 273 K, -P=101,3 kPa, -gaz uscat -3%O2 de referinta | -OM462/1993, Anexa 2, pct.4.1 -Legea 188/2018, Anexa 2, partea 1, Tab.2 (incepand cu 1 ianuarie 2024) |
|  |  | CO | mg/Nmc | 100 | - |  |  |
|  |  | NOx | mg/Nmc | 350 | 200 |  |  |
|  |  | SO2 | mg/Nmc | 35 | - |  |  |
| 6.4., lit. c) | S2- Cos dispersie Cazan LOOS UL-S nr.2 (8,219MW) H=10m; D=(0,70 m Combustibil: gaz natural sau biogaz | Pulberi | mg/Nmc | 5 | - | Condiţii standard: -T= 273 K, -P=101,3 kPa, -gaz uscat -3%O2 de referinta | -OM462/1993, Anexa 2, pct.4.1 -Legea 188/2018, Anexa 2, partea 1, Tab.2 (incepand cu 1 ianuarie 2024) |
|  |  | CO | mg/Nmc | 100 | - |  |  |
|  |  | NOx | mg/Nmc | 350 | 200 -gaz natural 250- biogaz |  |  |
|  |  | SO2 | mg/Nmc | 35 | 170 –biogaz |  |  |
| 6.4., lit. c) | S3-Cos comun de dispersie Centrale termice WOLF (2 buc x 0,167 MW) H=5m; D=(0,20 m Combustibil: gaz natural | Pulberi | mg/Nmc | 5 | - | Condiţii standard: -T= 273 K, - -P=101,3 kPa, -gaz uscat 3%O2 de referinta | -Ord.462/1993, Anexa 2, pct.4.1 |
|  |  | CO | mg/Nmc | 100 | - |  |  |
|  |  | NOx | mg/Nmc | 350 | - |  |  |
|  |  | SO2 | mg/Nmc | 35 | - |  |  |
| 6.4., lit. c) | S4-Cos dispersie Cazan LOOS U-HD (2,38 MW) H=7m; D=(0575 m Combustibil: gaz natural | Pulberi | mg/Nmc | 5 | - | Condiţii standard: -T= 273 K, P=101,3 kPa, -gaz uscat -3%O2 de referinta | -OM462/1993, Anexa 2, pct.4.1 -Legea 188/2018, Anexa 1, partea 1, Tab.1 (incepand cu 1 ianuarie 2029) |
|  |  | CO | mg/Nmc | 100 | - |  |  |
|  |  | NOx | mg/Nmc | 350 | 250 |  |  |
|  |  | SO2 | mg/Nmc | 35 | - |  |  |

Alte condiţii de funcţionare decât cele normale: Nu este cazul

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

10.1.3 Emisii din surse difuze

Nu este cazul

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului la limita amplasamentului dinspre NE prin depăşirea valorilor limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

| Nr. Crt. | Poluant | Valori limită |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 350 (g/m3 – valoarea limită orară 125 (g/m3 – valoarea limită zilnică |
| 2 | NO2 | 200 (g/m3– valoarea limită orară |
| 3 | CO | 10 mg/m3 – valoare limită pentru maxima zilnică a mediei mobile pe 8 ore |
| 4 | PM10 | 50 (g/m3 – valoarea limită zilnică |
| 5 | NH3 | 0,3 mg/mc – valoare limită la 30’ 0,1 mg/mc – valoarea limită zilnică |
| 6 | H2S | 0,015 mg/mc - valoare limită la 30’ 0,008 mg/mc – valoarea limită zilnică |

10.3. Apa

10.3.1. Prezentele valori sunt preluate din Autorizaţia de Gospodărire a Apelor  modificatoare a Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 49/12.04.2021,  nr.84/05.07.2023, privind alimentarea  cu apa si evacuarea apelor uzate, eliberată de Administraţia Bazinala de Apa Olt. Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie stabilite.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate evacuate

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | UM | Limite admise conform Aut.SGA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate epurate evacuate din statia de epurare (Probe recoltate din conducta de evacuare de la statia de epurare, inainte de deversarea in caminul central de evacuare) | Ape uzate menajere si tehnologice epurate, evacuate din statia de epurare | pH | UpH | 6.5-8.5 |
|  |  | Suspensii | mg/l | 35 |
|  |  | Reziduu filtrabil la 105oC | mg/l | 2000 |
|  |  | CBO5 | mgO2/l | 25 |
|  |  | CCOCr | mgO2/l | 125 |
|  |  | Azot total | mg/l | 15 |
|  |  | Fosfor total | mg/l | 2 |
|  |  | Sulfuri si hidrogen sulfurat | mg/l | 0.5 |
|  |  | Detergenti | mg/l | 0.5 |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici | mg/l | 20 |
| Probe recoltate din bazinul de retentie | Ape pluviale epuate | pH | UpH | 6.5-8.5 |
|  |  | Suspensii | mg/l | 35 |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici | mg/l | 20 |
|  |  | Produse petroliere | mg/l | 2 |
|  |  | Reziduu filtrabil la 105oC | mg/l | 1000 |

10.4.  Sol

10.4.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

Titularul/operatorul activităţii are următoarele obligaţii în vederea prevenirii poluării solului:

- activitatea de producţie se va desfăşura numai pe suprafeţe betonate;

- urmărirea periodică a fenomenului de coroziune a conductelor şi construcţiilor aferente

- urmărirea stării de etanşeitate a canalizării

- urmărirea depunerilor in canalizări şi cămine şi luarea de măsuri pentru indepărtarea lor.

- urmărirea calităţii apelor uzate, evacuate in canalizare.

- deşeurile rezultate se vor colecta separat pe categorii şi coduri de deşeuri şi depozitate controlat pe suprafeţe betonate şi în recipienţi corespunzători;

- substanţele chimice utilizate trebuie să fie depozitate în încăperi betonate, acoperite şi  închise, ventilate  gestionate de personal instruit; se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul şi implicit apa. In caz contrar, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi  restabilirea condiţiile anterioare producerii  deversărilor;

Titularul autorizaţiei trebuie să planifice şi să realizeze controale periodice a retelelor de canalizare pentru asigurarea funcţionării normale, controale care constau in verificarea tehnică la exterior şi interior a reţelei, a construcţiilor şi instalaţiilor aferente in vederea stabilirii măsurilor care se impun pentru remedierea defecţiunilor apărute.

Titularul activităţii are obligaţia să deţină în depozit o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante, adecvate pentru controlul oricărei deversări accidentale.

10.4.2. Valori admise pentru sol

Odata cu intocmirea Raportului de amplasamet din anul 2015, au fost prelevate doua probe de sol care au fost analizate in laboratorul WESSLING ROMANIA, raportarea valorilor de referinta corespunzatoare probelor prelevate sunt:

| Proba | pH (UpH) | Pb (mg/kgSU) | Extractibile cu solventi organici (mg/kgSU) | Produse petroliere (mg/kgSU) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 – in vecinatatea statiei de epurare – zona verde | 6,71 | 12,6 | 2.100 | 49 |
| S2 – in partea de S a halei de productie – zona verde | 6,63 | 12,2 | 2.200 | 50 |
| Valori normale (cf. HG 756/1997) | - | 20 | - | ˂100* |
| *Valoare limita pentru THP. |

10.5.    Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), conform SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis, conform OM nr.119/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

10.6.    Miros

10.6.1. Surse generatoare:

Emisiile de miros pot fi emisiile accidentale de la instalatia de frig (NH3), emisiile de miros din procesul de productie (NMVOC odorizante) si emisiile de gaze de fermentatie de la statia de epurare (NH3, H2S) și stația de producere biogaz.

10.6.2. Masuri de  reducere si diminuare:

Reducerea emisiilor de miros din procesele de productie si de la statia de epurare/biogaz:

Statia de epurare dispune de un sistem de ventilare si indepartare mirosuri proiectat astfel:

- bazinele acoperite sunt ventilate / exista doua suflante in acest scop la Statia de Epurare;

- gazele ventilate din bazinele acoperite sunt extrase cu ajutorul celor doua ventilatoare;

- gazele sunt aduse la 2 m sub nivelul apei in bazinul de regenerare. H2S prezent si componentii urat mirositori sunt adsorbiti si oxidati.

- reactorul anaerob ECSB este complet închis şi presurizată.

Evitarea emisiei de miros – măsurile care se urmaresc in mod permanent in procesele de productie vizeaza urmatoarele aspecte:

a) Gospodarirea instalatiei:

- Se urmareste minimizarea pierderilor prin scurgere si dispersie si trebuie sa se asigure in mod permanent ca scurgerile sunt tratate in momentul in care apar.

b) Materiale brute:

- Se urmareste permanent controlul calitativ al materiei prime receptionate, in cazul unor neconformitati se face returul laptelui neconform.

- Se vor evita pierderile de materii prime, care pot genera emisii de mirosuri ca urmare a prezentei propriu-zise sau ca urmare a alterarii.

c) Echipamente:

- Operarea cu grija si intretinerea efectiva a echipamentelor tehnologice pot reduce semnificativ frecventa emisiilor de miros, prin diminuarea scurgerilor. Sursele majore de scurgeri includ instalatiile de frig, cisternele, pompele, compresoarele, ventilele si procesele de drenare. Din acest considerent se respecta permanent programele de mentenanta din unitate si se face interventia ori de cate ori se constata o neconformitate in functionarea echipamentelor.

- Statia de epurare automatizata este o instalatie care permite controlul emisiilor de miros, din acest considerent aceasta este operata conform Regulamentului de functionare-exploatare, nu se accepta abateri in afara celor specificate in Regulament.

- In cazul in care biogazul atinge nivele critice in reactoare si in depozit se aprinde automat flacara de siguranta, evitandu-se astfel atat accidentele cat si emisiile de mirosuri.

e) Procesare

- Operarea corecta a procesului de productie influenteaza emisiile de miros, din acest considerent se vor implementa orice modificari in proces care pot avea ca efect reducerea impactului mirosului.

f) Ventilare

- Ventilarea generala a fabricii are o rata corespunzatoare volumelor spatiilor de lucru si depozitare si este evacuata direct in atmosfera. Separarea surselor de miros din faza de proiectare a instalatiei a permis tratarea locala printr-un mecanism de reducere; se va asigura revizia periodica si functionarea optima a acestor echipamente de ventilare si purificare a aerului recirculat la interiorul spatiilor.

g) Managementul locatiei

- In procesele unde este un potential de generare a mirosului, exista o preocupare a responsabilului de mediu. In acest sens sunt aplicate proceduri de operare in locuri desemnate de a minimiza emisiile de mirosuri. Aceste proceduri vizeaza programele de curatenie, masurile de evitare a pierderilor prin scurgeri si depozitarea corespunzatoare a deseurilor de productie.

Procedurile de management si practicile de operare trebuiesc sa fie revizuite in mod regulat pentru a avea siguranta ca acestea sunt eficiente si corespund obiectivelor de minimizare a emisiilor de miros.

11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1. Deşeuri produse

| Denumire deseu | Cod deseu | Sursa generatoare | Canti-tate anuala | UM | Zona de depozitare/ Mod de depozitare | Operatiunea | Cod opera-tiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | Activitati de productie si administrative | 20 | t/an | Cladire administrativa/ Europubele | Eliminare | D5 |
| Deseuri ambalaje carton-hartie | 15 01 01 | Activitati de productie si administrative | 200 | t/an | Platforma betonata destinata depozitarii temporare a deseurilor Containar metalic | Valorificare | R12 |
| Deseuri ambalaje plastic (PS, PP, HDPE, Alte Materiale Plastice) | 15 01 02 | Activitati de productie si administrative | 55 | t/an | Platforma betonata destinata depozitarii temporare a deseurilor Containar metalic Europubele | Valorificare | R12 |
| Deseuri folie PS |  |  | 20 | t/an | Platforma betonata destinata depozitarii temporare a deseurilor Containar metalic | Valorificare | R12 |
| Deseuri ambalaje PET |  |  | 12 | t/an | Platforma betonata destinata depozitarii temporare a deseurilor Containar metalic | Valorificare | R12 |
| Deseuri din lemn de la paletizare | 15 01 03 | Activitati de productie | 600 | t/an | Platforma betonata,vrac | Valorificare | R12 |
| Deseuri ambalaje metalice (cutii metalice) | 15 01 04 | Activitati de productie | 8 | t/an | Platforma betonata destinata depozitarii temporare a deseurilor Containar metalic | Valorificare | R12 |
| Materii care sunt improprii pentru consum ori procesare (Zer neutilizabil ) | 02 05 01 | Concentrare lapte materie prima, productie iaurt, productie urda | 350 | mc/zi | Statia de biogaz(3x100mc) Rezervoare metalice (3 buc. x 55 mc+1x30mc) | Valorificare | R1 |
| Materii care sunt improprii pentru consum ori procesare (Produse neconforme lapte, iaurt, smantana, branza) |  | Liniile de procesare lapte | 500 | t/an | Hala productie – depozit frig | Valorificare* | R3 |
| Deseu ulei vegetal | 20 01 25 | Productie mixare iaurt vegetal | 30 | t/an | Hala de productie – bidoane plastic | Valorificare | R12 |
| Substanțe chimice de laborator constând din substanțe periculoase sau conținând substanțe periculoase, inclusiv amestecurile de substanțe chimice de laborator (Amestecuri substante de laborator) | 16 05 06* | Laborator | 0,3 | t/an | Laborator statie de epurare si biogaz,in ambalaj original | Valorificare | R12 |
| Tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur (Deseuri electrice / corpuri de iluminat) | 20 01 21* | Activitati de productie si administrative | 0,2 | t/an | Platforma betonata destinata depozitarii temporare a deseurilor Recipient metalic | Valorificare | R12 |
| Uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere (Uleiuri sintetice de motor uzate) | 13 02 06* | Intretinere si reaparatii | 2 | t/an | Atelier mecanic Butoi metalic amaplast in tava de retentie | Valorificare | R12 |
| Nămoluri de la epurarea efluenților în incintă (Namol statia de epurare) | 02 05 02 | Statia de epurare si biogaz | 9000 | t/an | Statia de epurare/ Tanc namol si dupa centrifugare containar metalic | Valorificare | R1 |
| Nămoluri de la epurarea efluenților în incintă (Namol deshidratat de la reactorul CSTR- statie biogaz) |  | Statia de biogaz | 9000 | t/an | Statatia de biogaz/ Tanc digestat si dupa centrifugare containar metalic | Valorificare | R3, R10 |
| Nămoluri de la separatoarele ulei/apă (Namoluri de la Separatoarele de produse petroliere) | 13 05 02* | Preepurare ape pluviale | 0,8 | t/an | SPP –vidanjare | Valorificare | R12 |
| Echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele menționate la 20 01 21 și 20 01 23, cu conținut de componente periculoase | 20 01 35* | Intretinere | 0,5 | t/an | Recipient special Zona administrativa | Valorificare | R12 |
| Echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | 20 01 36 | Intretinere | 1 | t/an | Recipient special Zona administrativa | Valorificare | R12 |
| Metale neferoase | 16 01 18 | Activitati de intretinere utilaje productie | 0,5 | t/an | Platforma betonata | Valorificare | R12 |
| Baterii şi acumulatori incluşi în 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 şi baterii şi acumulatori nesortati conţinând aceste baterii | 20 01 33* | Intretinere | 0,05 | t/an | Recipient special | Valorificare | R12 |
| Componente demontate din echipamente casa te, altele decât cele specificate la 16 02 15 | 16 02 14 | Intetinere, department it | 0,05 | t/an | Recipient special | Valorificare | R12 |
| Fier si otel | 17 04 05 | Activitate santier, intretinere | 5 | t/an | Platforma betonata destinata depozitarii temporare a deseurilor Containar metalic | Valorificare | R12 |
| Deseu hartie si carton (asimilabil deseurilor menajere) | 20 01 01 | Activitati de productie si administrative | 0,5 | t/an | Cladire administrativa/ Europubele | Valorificare | R12 |
| Materiale plastic (Deseu plastic) | 20 01 39 | Activitati de productie | 450 | t/an | Platforma betonata destinata depozitarii temporare a deseurilor Containar metalic | Valorificare | R12 |
| Deseuri de substante chimice expirate | 16 05 09 | Departament chimicale | 8 | t/an | Spatiu destinat depozitarii chimicalelor Bidoane, cubixuri de plastic | Valorificare | R12 |
| Baterii, acumulatori, altele decat cele specificate la 20 01 33 | 20 01 34 | Intetinere, department it | 0,020 | t/an | Recipient special | Valorificare | R12 |
| Deseuri de tonere de imprimante | 08 03 17* | Intetinere, department it | 0,050 | t/an | Recipient special | Valorificare | R12 |
| Deseu de ambalaje periculoase | 15 01 10* | Departament chimicale, departament intretinere | 0,100 | t/an | Recipient special | Valorificare | R12 |
| Ambalaje de sticla | 15 01 07 | Activitati de productie | 0,6 | t/an | Container | Valorificare | R12 |

11.2. Deseuri colectate: Nu este cazul.

| Deşeuri comercializate Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11.3 Deseuri tratate

| Cod deseu | Denumire deseu | Cantitate | UM | Operatiune valorificare / eliminare | Cod operatiune | Denumire operatiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 05 01 | Materii care sunt improprii pentru consum ori procesare (Zer neutilizabil ) | 350 | mc/zi | Valorificare | R1 | Intrebuintare in principal drept combustibil sau ca alta sursa de energie |
|  | Materii care sunt improprii pentru consum ori procesare (Produse expirate sau neconforme) | 500 | t/an | Valorificare | R1 | Intrebuintare in principal drept combustibil sau ca alta sursa de energie |

11.4. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.5. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.6. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Ordonanta de Urgenta nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu mdificarile si completarile ulterioare.

Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.8. Deşeurile industriale recuperabile: metalice, nemetalice, hârtie, ambalaje, PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii, anvelope  - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- HG. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

- HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

11.9. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.10. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.11. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Amplasamentul nu intră sub Directiva 2012/18/UE (SEVESO III) a Parlamentului European și a Consiliului ca amplasament de nivel superior, cu Politica de prevenire a accidentelor majore.

12.1.1 Amplasamentul nu intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Planul de interventie in caz de incendiu, care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul de interventie in caz de incendiu include prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul de interventie in caz de incendiu trebuie să fie actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, in conformitate cu specificul activitatii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

13.2.1. emisii din surse dirijate

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | Metoda de masurare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4., lit. c) | Cos dispersie Cazan LOOS UL-S nr.1 (8,222MW) H=13m; D=0,75 m Combustibil: gaz natural Cos dispersie Cazan LOOS UL-S nr.2 (8,219MW) H=10m; D=0,70 m Combustibil: gaz natural; biogaz Cos dispersie Cazan LOOS U-HD (2,38 MW) H=7m; D=0,575 m Combustibil: gaz natural | CO | NDIR | la fiecare 3 ani; primele masurători se efectuează în termen de patru luni de la autorizarea instalatiei | SR EN 15058 |
| 6.4., lit. c) | Cos dispersie Cazan LOOS UL-S nr.1 (8,222MW) H=13m; D=0,75 m Combustibil: gaz natural Cos dispersie Cazan LOOS UL-S nr.2 (8,219MW) H=10m; D=0,70 m Combustibil: gaz natural; biogaz Cos dispersie Cazan LOOS U-HD (2,38 MW) H=7m; D=0,575 m Combustibil: gaz natural | NOx | Chemiluminiscenţă | la fiecare 3 ani; primele masurători se efectuează în termen de patru luni de la autorizarea instalatiei | SR EN 14792 |

Notă:

1. pe durata fiecărei masurători, instalaţia este operată în condiţii stabile, la o încărcare uniformă reprezentativă, fara porniri si opriri;

2. valori medii pe perioada de eşantionare: media a minim trei măsurări discontinue, de cel puţin 30 minute, cu excepția cazului în care se specifică altfel în standardul de măsură, efectuate în condiții reprezentative (în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă) care se vor descrie în raportul de încercare;

3. punctele de măsurare a concentraţiilor de poluanţi în emisii trebuie să fie accesibile, sigure şi  amplasate într-un loc unde repartiţia substanţelor poluante în secţiunea canalului de evacuare este cât mai omogenă posibil,  pe porţiuni rectilinii a conductelor de evacuare cu forme şi secţiuni constante (înainte şi după locul punctului de măsură să fie cel puţin 5, respectiv 3 ori echivalentul diametrului hidraulic al secţiunii de măsurare) pentru poluanţi gazoşi.

4. Condiţii de referinţă pentru procesele de ardere T=273,15 K; P=101,3kPa; gaz uscat, conţinut standardizat de O2 de 3% şi pentru alte procese:  gaz uscat la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa.

5. Se pot aplica standarde internaţionale sau naţionale care vor asigura furnizarea de date de o calitate ştiinţifică echivalentă.

13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului:

13.2.2.1 Metodele de referinţă şi frecvenţa pentru monitorizarea poluanţilor în aer este:

| Punct de recoltare | Coordonate STEREO’70 | Poluant | Perioada de mediere | Tipul de monitorizare si frecventa | Metoda de incercare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pe direcţia predominantă a vântului, pe direcţia surselor relevante, în zona cu locuinţe | X: 473172.124 Y: 546096.081 | NH3 | 30 min și 24 ore | Anual, in perioada calda a anului | STAS 10812 |
|  |  | H2S | 30 min și 24 ore |  | STAS 10814 |

13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

Frecventa de monitorizare a emisiilor în apă şi standardele aplicate pentru apele uzate evacuate, conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor modificatoare a Autorizatiei nr.49/12.04.2021,  nr.84/05.07.2023:

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecventă | Metodă de analiză* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate epurate evacuate din statia de epurare (Probe recoltate din conducta de evacuare de la statia de epurare, inainte de deversarea in caminul central de evacuare) | Ape uzate menajere si tehnologice epurate, evacuate din statia de epurare | pH | Discontinua | Trimestrial | SR ISO 10523:2012 EPA Method 9040B:1995 |
|  |  | Suspensii |  |  | SR EN 872-2005 |
|  |  | Reziduu filtrabil la 105oC |  |  | STAS 9187:1984 EPA Method 160.3: 1971 |
|  |  | CBO5 |  |  | SR EN 1899/1-03 |
|  |  | CCOCr |  |  | SR ISO 6060-96 |
|  |  | Azot total |  |  | SR EN 12260-04 |
|  |  | Fosfor total |  |  | SR EN ISO 6878-05 |
|  |  | Sulfuri si hidrogen sulfurat |  |  |  |
|  |  | Detergenti (anionici, neionici) |  |  | SR EN 903-03 SR ISO 7875/2-96 |
|  |  | Substante extractibile cu solventi org. |  |  | SR 7587-96 |
| Probe recoltate din bazinul de retentie | Ape pluviale epuate | pH | Discontinua | Semestrial | SR ISO 10523:2012 EPA Method 9040B:1995 |
|  |  | Materii in suspensie i |  |  | SR EN 872-2005 |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici |  |  | SR 7587-96 |
|  |  | Produse petroliere |  |  | STAS 7877/2-95 |
|  |  | Reziduu filtrabil la 105oC |  |  | STAS 9187:1984 EPA Method 160.3: 1971 |

Automonitorizare: probe recoltate din conducta de evacuare de la statia de epurare, inainte de deversarea in caminul central de evacuare: zilnic, prin laborator propriu.

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice:

Autorizaţia de Gospodărire a Apelor modificatoare a Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 49/12.04.2021, nr.84/05.07.2023 emisa de Administratia Bazinala de Apa Olt nu prevede limite maxime admise pentru apele subterane .

13.5. Monitorizarea solului:

Vor fi monitorizaţi poluanţii din sol, conform OM 756/1997 (*actualizat).

Valorile de referinta sunt cele rezultate din primul buletin de analiza realizat.

13.6.  Monitorizare sol:

Autorizaţia integrată de mediu prevede ca, cel puţin o dată la 10 ani, să se realizeze o monitorizare pentru sol, cu excepţia cazului în care această monitorizare se bazează pe o evaluare sistematică a riscului de contaminare.

Se vor monitoriza toti indicatorii din punctele de prelevare specificate in tabelul urmator iar  valorile inregistrate se vor compara cu valorile de referinta specificate in AIM la Cap.10.3. (considerate valorile inregistrate in anul 2005).

| Indicativ proba | coordonate STEREO’70 | Parametri | Metoda de incercare | Tipul probei | Frecventa monitorizarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| S1 – in vecinatatea statiei de epurare – zona verde | 473213.499 | 545972.613 | pH | SR ISO 10390:1999 | proba nedisturbata, prelevata de la 30 cm adancime | o data la 10 ani |
| S2 – in partea de S a halei de productie – zona verde | 473165.863 | 545707.627 | Extractibile cu solventi organici | MSZ 21978-37:1989 |  |  |

Nota: * Pentru efectuarea determinarilor se vor aplica metodele de analiza descrise in standardele in vigoare la momentul efectuarii incercarilor. Se pot aplica alte standarde internaţionale sau naţionale care vor asigura furnizarea de date de o calitate ştiinţifică echivalentă.

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizarii/frecventa de monitorizare a acestora are ca scop verificarea periodică a starii şi funcţionării instalaţiilor în care se desfăşoară activitatea autorizată si se realizeaza conform programelor tehnologice de control specifice fiecarui proces.

Se vor urmări permanent parametrii de proces  la instalaţiile de pe amplasament.   Se monitorizeaza urmatoarele:

- materia prima receptionata – cantitate, aciditate, temperatura, compozitia chimica (grasime, proteina, punct kyroscopic), de catre laboratorul S.C. TYROM LAB 2007 S.R.L. din incinta unitatii.

- parametrii de operare si proces la statia de epurare (debit, pH, temperatura, presiune, nivelul apei, etc).

- parametrii esentiali functionarii bioreactoarelor: pH, temperatura, cantitati apa/lactoza/namol introduse in proces, nivelul de umplere a tancurilor, cantitatea de biogaz produsa, debite intrate/iesite din treapta aeroba).

- presiunea biogazului este monitorizata printr-un transmitator de presiune biogaz montat pe linia de biogaz.

13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate APM Brasov, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

| Ambalaje | Cantitatea anuala |
| --- | --- |
| Hartie - carton | 1.736 to/an |
| PET | 608 to/an |
| Plastic (PS, PP, HDPE, ALTELE) | 2.237 to/an |
| Metal (folie aluminiu) | 131 to/an |

13.9. Monitorizare zgomot: nu este cazul.

13.10. Monitorizare miros:

Societatea a intocmit un Plan de gestionare a disconfortului olfactiv.   Planul va fi analizat si revizuit perodic.

Conținutul planului de gestionare a disconfortului olfactiv  va cuprinde toate activitățile care pot crea disconfort olfactiv pentru amoniac si hidrogen sulfurat. Metodologia folosită pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv va fi cea stabilită prin OUG 195 / 2005 (actualizată)  privind protecția mediului.

Prezența și concentrația mirosurilor în aerul înconjurător se evaluează în conformitate cu standardele în vigoare, respectiv SR EN 16841-1 Aer înconjurător. 1. Determinarea prezenței mirosurilor în aerul înconjurător prin inspecție în teren Partea 1: Metoda grilei, SR EN 16841-2 Aer înconjurător. Determinarea prezenței mirosurilor în aerul înconjurător prin inspecție în teren Partea 2: Metoda dârei de miros și SR EN 13725 Calitatea aerului. Determinarea concentrației unui miros prin olfactometrie dinamică sau cu alte standarde internaționale care garantează obținerea de date de o calitate științifică echivalentă.( Art. 64^5 din OUG 95/2005).

Măsurările/investigaţiile pentru expunerea la miros în aerul înconjurător se vor efectua într-o perioadă suficient de lungă de timp (6-12 luni) pentru a fi reprezentativă pentru condiţiile meteorologice locale.  Această condiţie de monitorizare este impusă conform JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations, 2018.

13.11. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.11.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite.

13.12.  Monitorizarea post – închidere

13.12.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere, respectiv:

Lucrarile constau, in general, in efectuarea unor operatii de dezafectare intr-o anumita ordine astfel incat actiunea sa se desfasoare in conditiile neafectarii mediului inconjurator si in deplina siguranta pentru cei ce efectueaza aceste operatii.

Materialele periculoase vor fi indepartate primele, in vederea reducerii riscurilor pentru operator si pentru a nu exista riscul amestecarii cu deseurile nepericuloase, reciclabile.

Dupa recuperarea eventualelor materiale periculoase, se vor demonta toate elementele care pot fi reutilizate. Materiale care din punct de vedere tehnic sau economic nu se mai pot valorifica vor fi eliminate cu societati autorizate din punct de vedere al protectiei mediului.

Statia de epurare ape uzate tehnologice se va dezafecta ultima, numai dupa decontaminarea tuturor apelor uzate ce pot rezulta din dezafectarea instalatiei.

Pentru dezafectare se vor parcurge urmatoarelor etape:

- Etapa I – Lucrari pregatitoare, care consta in stabilirea unui plan de actiune.

- Etapa II- Dezafectarea propriu-zisa, care consta in operatii indepartare a materialelor Pe, curatare, dezafectare propriu-zisa si indepartare controlata  a echipamentelor si deseurilor rezultate. Se vor realiza urmatoarele actiuni:

- deconectarea tuturor instalatiilor de alimentare cu energie electrica, gaz metan, apa, agent termic;

- golirea instalatiilor existente pe amplasament, a bazinelor si traseelor de conducte, inclusiv camine de vizitare si decontaminarea si spalarea acestora;

- transportul oricaror tipuri de deseuri de pe amplasament in vederea valorificarii/ eliminarii  cu societati autorizate ;

- demontarea utilajelor si a instalatiilor aferente;

- colectarea pe categorii de deseuri a deseurilor rezultate din dezafectarea utilajelor si a instalatiilor aferente si evacuarea prin firme autorizate;

- curatarea pardoselilor cladirilor si a platformei betonate;

- Etapa III - Refacerea terenului, care consta in stabilirea gradului de poluare rezultat in urma activitatilor anterioare de pe amplasament si ecologizarea  acestuia daca este cazul.

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere, respectiv:

-golirea bazinelor şi conductelor, spălarea lor;

-dezafectarea utilajelor luându-se toate măsurile pentru prevenirea poluării solului şi apei;

-demolarea construcţiilor, colectarea separată a deşeurilor din construcţii, valorificarea lor sau depozitarea pe o haldă ecologică, funcţie de categoria deşeului;

-refacerea, după caz, a analizelor din Raportul de amplasament, în vederea stabilirii condiţiilor amplasamentului la încetarea activităţii.

14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: APM Brasov şi GNM – Comisariatul judeţean Brasov raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: APM Brasov.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele: date privind operatorul: nume, sediu;

date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

- numele instalaţiei;

- locaţia instalaţiei;

- sursa de emisie;

- condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

- instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

- tipul poluantului;

- felul măsurătorii: continuu, momentan;

- cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

- metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

- condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

- aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

- rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile Conform Anexei nr. 1 din Regulamentul (CE) 166/2006 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
| 630-08-0 | Monoxid de carbon (CO) | 500.000 | - | - |
| - | Oxizi de azot (NO2/ NOX) | 100.000 | - | - |
| - | Oxizi de sulf (SO2 /SOX) | 150.000 | - | - |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului ( date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportul  de mediu  va fi transmis la APM Brasov, atât pe suport electronic cât şi pe hartie, pana la data de 1martie pentru anul de raportare n-1

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;

-  Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008- registrul EPRTR - Formularul EPRTR conform anexa III la Reg CE 166/2006 - pana la data de 1 martie pentru anul de raportare n-1;

-    reclamaţii (dacă ele există) - in luna următoare primirii acestora;

-    raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu -in luna următoare realizării acestora;

-   orice efecte  negative semnificative constatate prin programul de monitorizare - când se produc;

-    raportarea incidentelor semnificative - prin notificare în maxim 2 ore de la producere;

-   plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalatiei - odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare;

-    raportare  privind  substantele  chimice  periculoase/amestecurile  de  substante  utilizate, la solicitarea APM Brasov;

-    prezentarea la APM Brasov a programului de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie, conform Ordonantei de Urgenta nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 44, alin (1), dupa efectuarea auditului privind minimalizarea deşeurilor generate.

14.6. Mod de raportare

| Nr. crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |
| 2 | Substante chimice periculoase - Importul / exportul substantelor si amestecurilor periculoase | anual | 15 ianuarie - 31 ianuarie | Substante Chimice Periculoase |
| 3 | Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012. | anual | 15 ianuarie-15 martie | Inventare locale de emisii |
| 4 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu -Registrul IPPC | anual | Perioada 1 martie – 30 aprilie pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |
| 5 | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | Perioada 1 martie – 30 aprilie pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |
| 6 | Transporturi de deseuri | La solicitare |  | Raportari subdomeniu: Transporturi |
| 7 | Deseuri Ambalaje: Anexa 1: Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate | anual | 1 februarie - 25 februarie | Anexa 1 - Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate |
| 8 | Statistica deseurilor: Chestionar 3: NAMOL | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 3: NAMOL |

| Nr. crt. | Denumire raport | Frecventă raportare | Data depunerii raportului |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raportul Anual de mediu (RAM) | Anual | 01 martie |
| 2 | Efectuarea auditului privind eficienţa energetică | 4 ani | Incepand cu anul 2025 |
| 3 | Audit privind utilizarea apei | 3 ani | Incepand cu anul 2024 |
| 4 | Audit privind minimalizarea deşeurilor generate | 2 ani | Incepand cu anul 2023 |
| 5 | Formular de raportarea EPRTR | anual pentru anul de raportare n-1 | 30 aprilie |

- chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM 3299/2012  pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- Raportarea lunara la APM Brasov a evidentei gestiuni deseurilor generate in cadrul    activitatilor proprii, pana in data de 5 ale lunii in curs  pentru luna precedenta, formular pus la dispozitie pe site-ul APM Brasov www.anpm.ro/web/apm-brasov/cadru- general/Formulare raportare deseuri;

- reclamaţii (dacă ele există) - in luna următoare primirii acestora;

- raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu -in luna următoare realizării acestora;

- orice efecte  negative semnificative constatate prin programul de monitorizare - când se produc;

- raportarea incidentelor semnificative - prin notificare în maxim 2 ore de la producere;

- plan de închidere definitiva/dezafectare  a instalatiei – la încetarea temporară/definitivă a activității și/sau odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare;

-  Prezentarea la APM Brasov a programului de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie, conform Ordonantei de Urgenta nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 44, alin (1), dupa efectuarea auditului privind minimalizarea deşeurilor generate;

- buletine de analiza  fizico-chimica a apei uzate evacuate la indicatorii mentionati– prezentare anuala, pana la solicitarea vizei anuale;

- raport de încercare pentru emisii gaze arse provenite de la cazanele LOOS (NOx, CO) – la 3 ani;

- raportare anuala privind gestionarea ambalajelor, pana la data de 25 februarie a fiecarui an,  in conformitate cu Ord. nr. 794/2012;

NOTA: RAM va fi întocmit în conformitate cu ghidul întocmit de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Câte un exemplar al RAM va fi depus atât pe suport electronic cât şi pe hartie la Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov.

15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu art. 10(2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Brasov:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ Brasov prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor- SGA Brasov;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brasov;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea societatii, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial P;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu, Secretariatul Comisariatul Judeţean Braşov si Agenţia pentru Protecţia Mediului  Braşov.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr de 106 (o suta sase) pagini semnate şi ştampilate.

Anexa nr.1

18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Brasov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | H | Fraza de hazard este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător |
| 16 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. BRASOV al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Brasov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) |
| 15 | IMA | Instalaţie mare de ardere |
| 16 | IED | Integrated Pollution Prevention and Control/ Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării -Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (IED) -(IPPC RECAST) |
| 17 | E-PRTR | European Pollutant Release and Transfer Register/ Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi |
| 18 | BAT -FDM | Best Available Techniques -Reference Document for the Food, Drink and Milk Industries |
| 19 | UHP | Ultra-high pressure |
| 20 | UHT | Ultra-high temperature (sterilisation) |
| 21 | BAT-AEL | Cele mai bune tehnici disponibile - nivel de emisie asociat, astfel cum este definit la art.3 alin(13) din IED |
| 22 | CIP | Cleaning-in-place (Acronim pentru curățare în loc. Este o practică pentru curățarea rezervoarelor, conductelor, echipamentelor de prelucrare și a liniilor de proces prin circulația apei și a soluțiilor de curățare prin ele, fără a demonta conductele sau echipamentele). |
| 23 | DAF | Dissolved air flotation (Unitate de flotatie cu aer dizolvat) |
| 24 | EGSB | Expanded granular sludge blanket (reactor)-Reactor cu pat de namol si recirculare |

20. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL | 2 |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE | 6 |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI | 8 |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII | 9 |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE | 10 |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE | 27 |
| 7.1 | Apa | 27 |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor | 29 |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT | 30 |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului | 30 |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi | 33 |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate | 45 |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU | 64 |
| 9.1 | Emisii în atmosferă | 64 |
| 9.2 | Emisii în apă | 66 |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane | 70 |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT | 70 |
| 10.1 | Aer | 70 |
| 10.2 | Calitatea aerului | 71 |
| 10.3 | Apă | 72 |
| 10.4 | Sol | 72 |
| 10.5 | Zgomot | 73 |
| 10.6 | Miros | 73 |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR | 74 |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ | 78 |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII | 78 |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA | 84 |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI | 88 |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR | 89 |
| 17 | ANEXE | 91 |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI | 91 |
| 19 | ABREVIERI | 93 |
| 20 | CUPRINS | 94 |