AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. 3 BV din 28.10.2015

Revizuita la data de ..............

Operator: SC RIAN CONSULT SRL

Adresa: Str. MITROPOLIT ION METIANU, Nr. 70, Zărneşti, Judetul Braşov

Punct de lucru: SC RIAN CONSULT SRL

Locaţia activităţii: Str. OLTULUI, Nr. 253C, Şercaia, Judetul Braşov

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.1.b) | 5.1. Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicând desfasurarea uneia sau a mai multora dintre urmatoarele activitati:b) tratare fizico-chimica; |  |  |
| 2 | 5.1.c) | 5.1. Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicând desfasurarea uneia sau a mai multora dintre urmatoarele activitati:c) omogenizarea sau amestecarea anterior prezentarii pentru oricare dintre celelalte activitati prevazute la acest subpunct si la pct. 5.2; |  |  |
| 3 | 5.1.d) | 5.1. Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicând desfasurarea uneia sau a mai multora dintre urmatoarele activitati:d) reambalare anterior prezentarii pentru oricare dintre celelalte activitati prevazute la acest subpunct si la pct. 5.2; |  |  |
| 4 | 5.5. | 5.5. Depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu intra sub incidenta pct. 5.4 înaintea oricareia dintre activitatile prevazute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 si 5.6, cu o capacitate totala de peste 50 de tone, cu exceptia depozitarii temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectarii |  |  |

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 5.(a) | instalatii de recuperare sau eliminare a deseurilor periculoase |

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN, actualizate conform Ord. INS nr. 337/2007, Rev. 2:

- Colectarea deseurilor nepericuloase – cod CAEN 3811 (cod CAEN Rev.1: 9002);

- Colectarea deseurilor periculoase – cod CAEN 3812 (cod CAEN Rev.1: 9002);

- Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase – cod CAEN 3821 (cod CAEN Rev.1: 9002);

- Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase – cod CAEN 3822 (cod CAEN Rev.1: 9002);

- Recuperarea materialelor reciclabile sortate – cod CAEN 3832 (cod CAEN Rev.1: 3710, 3720);

- Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor – cod CAEN 4677 (cod CAEN Rev.1: 5157);

- Depozitari – cod CAEN 5210 (cod CAEN Rev.1: 6312).

Emisă de: APM Braşov

Data emiterii: 28.10.2015

Data revizuirii 1:.............

Autorizația integrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Prezenta autorizație integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr  .... pagini semnate şi ştampilate.

#### DIRECTOR EXECUTIV,

#### Ciprian BĂNCILĂ

#### ȘEF SERVICIU A.A.A.,

#### Codruța SAUCA

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:  SC RIAN CONSULT SRL

Sediul social: Str. MITROPOLIT ION METIANU, Nr. 70, Zărneşti, Judetul Braşov

Certificat de înregistrare: Seria B nr. 1404527

Cod unic de înregistrare: 13983620

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J08/732/2001

Compania părinte: RIAN CONSULT SRL

Anul punerii in functiune: 2009

# Progam de funcţionare:  275 zile/an, 8 h/zi.

# 2. TEMEIUL    LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de SC RIAN CONSULT SRL cu punctul de lucru SC RIAN CONSULT SRL, înregistrată la APM Brasov cu 8064/07.06.2022,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică la sediul Primariei Sercaia in data de 07.10.2022;

- în lipsa oricărui comentariu din partea publicului interesat;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- în baza Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;

- în baza Ordinului MAPAM nr. 36/2004, pentru aprobarea ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu,

- HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, actualizata;

- Ord. 1446/2020 privind aprobarea instructiunilor pentru masurarea si raportarea emisiilor de poluanti in aer de la instalatiile de ardere;

- Legea 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate;

- în baza O.M. nr. 169/02.03.2004, pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe a documentelor de referinţa privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, August 2006;

-  Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003;

- Decizia de punere in aplicare (UE) 2018/1147 a COMISIEI de stabilire a Concluziei privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea deseurilor in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului

In conditiile respectarii cerinţelor legale prevăzute de:

- Legea  nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

-  Legea  nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 12574/1987  Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate

- SR 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- OMS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, actualizata;

-  Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările ulterioare;

-  OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificata si completata;

- Ordinul M.M.G.A./M.A.I. 1121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- HG. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

-  H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, modificata si completata;

- H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

- H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, completată şi modificată prin Legea nr. 263/2005

- Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

- OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

-  Ordinul  1399/2009 pentru  aprobarea Procedurii  privind  modul  de  evidenta  si  raportare  a  datelor  referitoare  la baterii  si acumulatori   si  la  deseurile  de baterii  si  acumulatori ;

- Ordinul 386/2004 pentru  aprobarea  Normelor  privind  procedura  si  criteriile  de  autorizare  a  activitatii de  gestionare  a  anvelopelor  uzate;

- Ordinul comun nr. 1223/715/2005 al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor si al Ministrului Economiei si Comertului privind procedura de inregistrare a producatorilor si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice;

- Ordinul nr. 1281/2005 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective

- HG nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policlorurati şi ale altor compuşi similari, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB și PCT);

-Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea  substanţelor şi preparatelor chimice (REACH);

## - HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest, modificata  si  completata  de  HG 734/2006  si  HG 210/2007;

## - Ordinul nr. 108/2005 privind metodele de prelevare a probelor si de determinare a cantitatilor de azbest în mediu;

- Legea 226/2009  privind  organizarea statisticii oficiale in  Romania;

- HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea <LLNK 832006R1013           75>Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 101/2006 serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata.

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

Pentru funcţionarea instalaţiei: SC RIAN CONSULT SRL

Amplasată în: Str. OLTULUI, Nr. 253C, Şercaia, Judetul Braşov

Operator: SC RIAN CONSULT SRL

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenre a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Prezenta autorizatie integrata de mediu este valabila de la data de ................., data revizuirii, si isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala, conform prevederilor legislatiei de mediu in vigoare.

Titularul va solicita obtinerea vizei, in fiecare an, cu maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia de mediu, in conformitate cu prevederile Ordinului MMAP nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale  a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu.

In cazul nerespectarii termenului de solicitare a vizei anuale, respectiv minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia de mediu, APM suspenda autorizatia de mediu pe o perioada echivalenta cu perioada de intarziere fata de termen si informeaza Garda Nationala de Mediu.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație integrata de mediu, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Conform prevederilor O.U.G nr.195/2005 aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu revizuita atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Conform art. 21, alin.(4) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului activitatii”.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzatoare societatea.

Titularul autorizaţiei integrate de mediu este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare, până la expirarea valabilităţii acesteia.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General - Serviciul Comisariatul Judeţean Brasov.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 5.1.b) | 432,00 | Tone/luna |
| 5.1.c) | 1776,00 | Tone/luna |
| 5.1.d) | 1776,00 | Tone/luna |
| 5.5. | 2254,00 | Tona |

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 5.1.b) | 18 | Tone/zi |
| 5.1.c) | 74 | Tone/ zi |
| 5.1.d) | 74 | Tone/ zi |
| 5.5. | 2254,00 | Tona |

# 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

Documentatia la emiterea autorizatiei integrate de mediu revizuita contine:

- Formular de solicitare privind emiterea autorizaţiei integrate de mediu, înregistrat la A.P.M. Brasov cu nr. 8064/07.06.2022, completat cu nr. 9405/06.07.2022;

- Dovada achitarii tarifului in vederea parcurgerii de revizuire a autorizatiei integrate de mediu;

- Analiza comparativa a instalatiilor cu documentele de referinta BAT si concluziile BAT din care a rezultat ca: activitatile desfasurate pe amplasament sunt controlate, au fost evaluate riscurile, nu rezulta emisii (in aer, apa, si sol) semnificative, care sa prezinte risc pentru mediu si sunt respectate cerintele BAT pentru tratarea deseurilor, in temeiul Deciziei de punere in aplicare (UE) 2018/1147 a COMISIEI din 10 august 2018 de stabilire a concluziilorprivind cele mai mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea deseuriilor, in temeiul Directivei 2010/75/UE  a Parlamenului European si a Consiliului pentru activitatile care intra sub incidenta Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa nr. 1, punctul 5 Gestionarea deseurilor;

- Raport de amplasament elaborat in martie 2022,  in conditiile art. 2, pct. 58 din OUG. nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Dovada mediatizarilor anuntului privind depunerea solicitarii de obtinere a autorizatiei integrate de mediu revizuita;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului si a modului de delimitare/identificare a instalatiei, inregistrat la APM Brasov cu nr. 9666/13.07.2022;

- Proces verbal CAT din data de 06.04.2015 – etapa de analiza detaliata a solicitarii de obtinere a autorizatiei integrate de mediu si lista participantilor;

- Dovada achitarii tarifului pentru etapa de analiza analiza detaliata a solicitarii de obtinere a autorizatiei integrate de mediu;

- Raport nr. 8064/12.08.2022 privind analiza detaliata a documentaţiei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu revizuita dupa sedinta colectivului de analiză tehnică din data de 10.08.2022;

- CF nr. 100458 – Sercaia, nr. top. 2978, 2979/1, 2979/2, 2979/3, 2974/4, emis de OCPI Brasov, proprietar SC RIAN CONSULT SRL;

- Documente doveditoare cu privire la invitarea membrilor CAT la sedinta de dezbatere publica, inregistrate la APM Brasov cu nr. 12905/03.10.2022;

- Dovada mediatizarilor anuntului privind organizarea sedintei de dezbatere publica, inregistrata la APM Brasov;

- Proces verbal intocmit cu ocazia dezbaterii publice din data de 07.10.2022 organizata la sediul Primariei Sercaia, inregistrat la APM Brasov cu nr. 13254/10.10.2022;

- Proces verbal CAT din data de ......... – etapa de analiza a proiectului autorizatiei integrate de mediu si lista participantilor;

- Decizia privind emiterea autorizaţiei integrate de mediu revizuita emisa de APM Brasov cu nr. ...................;

- Dovada mediatizarilor anuntului privind emiterea autorizatiei integrate de mediu, inregistrata la APM Brasov cu nr. ……………….;

- Notificare Certificarea Conformitatii nr. 1508/A/30.08.2022 emisa de DSPJ Brasov;

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 75/25.06.2020 privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate, emisa de SGA Brasov;

- Contract de vidanjare ape uzate nr. 525 din 14.08.2013 incheiat de societate cu SC LINDA ROMVIDA SRL;

- Raport privind investigarea preliminara a solului, inregistrata la APM Brasov cu nr. 9405/06.07.2022.

Documentatia la emiterea autorizatiei integrate de mediu a continut:

- Autorizatia de mediu nr. 189/03.07.2009, revizuita in data de 22.01.2013 si in data de 05.02.2014, emisa de APM Brasov pentru „Depozit pentru colectarea, stocarea preliminara, valorificarea si tratarea (dupa caz) a deseurilor nepericuloase si periculoase”, la punctul de lucru din com. Sercaia, str. Oltului, nr. 253 C;

- Decizia etapei de incadrare nr. 567/01.08.2012 emisa de APM Brasov pentru proiectul “Construirea unei instalatii si grup tehnic pentru tratarea fluidelor uzate industriale”, la punctul de lucru din com. Sercaia, str. Oltului, nr. 253 C;

- Decizia etapei de incadrare nr. 588/28.10.2013 emisa de APM Brasov pentru proiectul “Montare instalatie prin distilare termica fluide industriale si bazine anexe”, la punctul de lucru din com. Sercaia, str. Oltului, nr. 253 C;

- Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 05/17.01.2014 emisa de SGA Brasov, modificatoare a autorizatiilor de gospodarire a apelor nr. 113/01.09.2011 si nr. 154/10.12.2012, privind sistemul de alimentare cu apa si evacuare a apelor uzate pentru punctul de lucru din com. Sercaia, str. Oltului, nr. 253 C;

- Contract de prestari servicii nr. 244/18.02.2015 incheiat de societate cu SC Lafarge Ciment Romania SA Bucuresti, cu privire la preluarea deseurilor periculoase si nepericuloase;

- Contract de vanzare-cumparare nr. 40/01.07.2015 incheiat de societate cu SC Vrancart SA Adjud cu privire la preluarea deseurilor de hartie-carton;

- Contract de prestari servicii nr. 70/26.05.2015 incheiat de societate cu SC Vivani Salubritate SA Slobozia, cu privire la preluarea deseurilor periculoase si nepericuloase;

- Contract de vanzare-cumparare deseuri de ambalaje de sticla nr. 1947/02.04.2015 incheiat cu SC TC Rom Glass SRL Bucuresti ;

- Contract de vanzare-cumparare deseuri feroase si neferoase nr. 8/01.05.2012 incheiat cu SC Tominy Metal SRL Zarnesti si act aditional;

- Contract de prestari servicii f.n. din 16.07.2013 incheiat de societate cu SC Thermo Recycling SRL Oradea, prin SC Europol Recycling Oradea, cu privire la preluarea deseurilor nepericuloase;

- Contract de prestari servicii nr. 5.42/09.06.2015 incheiat de societate cu SC RO Ecologic Combustibil Alternativ  SRL Slobozia, cu privire la preluarea deseurilor periculoase si nepericuloase ;

- Contract de prestari servicii nr. BV78/31.08.2010 incheiat de societate cu SC Setcar SA Braila, cu privire la preluarea deseurilor periculoase si act aditional ;

- Contract de vanzare-cumparare nr. 35/01.11.2010 incheiat de societate cu SC Replastica HDPE SRL Buzau, cu privire la vanzarea deseurilor industriale reciclabile din mase plastice si/sau deseuri de ambalaje din mase plastice ;

- Contract de vanzare-cumparare nr. 61/10.02.2015 incheiat de societate cu SC Rombat SA Bistrita, cu privire la preluarea acumulatorilor auto si industriali uzati;

- Contract de preluare deseuri nr. 5.3/04.04.2012 incheiat cu SC Rafinaria Steaua Romana SA Campina , cu privire la preluarea deseurilor de uleiuri uzate ;

- Contract de prestari servicii nr. 5.27/02.09.2013 incheiat de societate cu SC Recyfuel SRL Bucuresti cu privire la preluarea deseurilor nepericuloase;

- Contract de vanzare-cumparare nr. 1893/23.04.2014 incheiat de societate cu SC Romcarbon SA Buzau cu privire la preluarea deseurilor nepericuloase de plastic, inclusiv deseuri nepericuloase din dezmembrari auto;

- Contract de vanzare-cumparare nr. C856/01.04.2011 incheiat de societate cu SC Remat Brasov SA Brasov cu privire la preluarea deseurilor industriale reciclabile ;

- Contract de prestari servicii nr. 2/16.02.2015 incheiat de societate cu Asociatia Recolamp Bucuresti, cu privire la preluarea deseurilor de echipamente de iluminat ;

- Contract de prestari servicii nr. 278/25.08.2014 incheiat de societate cu SC Power Oil Company SRL Timisoara cu privire la preluarea deseurilor nepericuloase (cauciuc, plastic, anvelope) ;

-Contract de vanzare-cumparare nr. 299/25.11.2013 incheiat de societate cu SC Italplast Group SRL Bucuresti, cu privire la preluarea deseurilor reciclabile (polietilena si polipropilena);

- Contract de prestari servicii nr. 18/5.11/23.08.2012 incheiat de societate cu SC Gentoil SRL Ploiesti cu privire la preluarea deseurilor lichide periculoase si nepericuloase;

- Contract de vanzare-cumparare nr. 5.32/09.02.2015 incheiat de societate cu SC Greentech SA Buzau cu privire la preluarea deseurilor de ambalaje si deseuri reciclabile industriale din plastic  ;

- Contract de prestari servicii nr. 219/15.04.2011 incheiat de societate cu SC Fin-Eco SA Brasov, pentru depozitarea reziduurilor solide urbane si asimilabile ;

- Contract de prestari servicii nr. 10716/15.01.2014 incheiat de societate cu SC Ecovalor SRL Bucuresti, cu privire la preluarea deseurilor nepericuloase ;

- Contract de prestari servicii nr. 10695/08.08.2013 incheiat de societate cu SC Ecovalor SRL , cu privire la preluarea deseurilor periculoase;

- Contract nr. 409/08.12.2010 incheiat de societate cu SC Ecotrend Europa SRL Odorheiul Secuiesc, cu privire la transportul si preluarea deseurilor de uleiuri si grasimi vegetale ;

- Contract de vanzare-cumparare nr. 76/2007 incheiat de societate cu SC Ecopaper SA Zarnesti , cu privire la preluarea deseurilor de hartie-carton ;

- Contract de prestari servicii nr. 1461/22.04.2010 incheiat de societate cu SC Camix Prod SRL Dragasani , cu privire la preluarea deseurilor de solventi;

- Contract de vanzare-cumparare nr. 1120/20.11.2013 incheiat de societate cu SC Ergofila SRL Rasnov cu privire la preluarea deseurilor de solventi;

- Contract de prestari servicii nr. 431/2.61/11.11.2009 incheiat de societate cu SC Ecopneu Grup SRL Bucuresti cu privire la preluarea deseurilor de anvelope ;

- Contract de prestari servicii nr. 5.24/14.08.2013 incheiat de societate cu Fundatia pentru Promovarea Sanctiunilor Comunitare Bucuresti, cu privire la preluarea si tratarea DEEE si act aditional;

- Contract de vanzare-cumparare nr. 50/10.07.2013 incheiat de societate cu SC Remat Ilfov SRL Voluntari, cu privire la preluarea deseurilor reciclabile (feroase, neferoase, hartie, carton, acumulatori auto uzati, folie plastic);

- Adresa nr. 325636/22.10.2015 emisa de ANRSCUP Bucuresti inregistrata la APM Brasov cu nr. 15241/22.10.2015, cu privire la conditiile de colectare a deseurilor din categoria 20, mentionata in HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificata si completata;

- Punct de vedere emis in data de 23.10.2015 de Biroul CFM din cadrul APM Brasov, cu privire la conditiile de colectare a deseurilor din categoria 20 mentionata in HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificata si completata.

Anexe:

- Plan de incadrare in zona;

- Pan de situatie;

- Plan de repartizare a deseurilor existente pe amplasament;

- Fise tehnice de securitate pentru substantele folosite pe amplasament;

- Buletine de analiza si incercari

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizație integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalației în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizației de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalației, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 23 alin (4) din OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor.

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizație trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni

Nu este cazul.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare

....

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestecuri | Altele | Combustibili | 750,00 | Litri/luna | motorina: amestec de hidrocarburi | functionarea motostivuitorului | este aprovizionata periodic de la statiile de carburanti si nu necesita depozitare | periculos |
| Amestecuri | Altele | Materie auxiliară | 25,00 | Kilogram/luna | agent antispumant: dimetil polisiloxan si apa | in instalatie de distilare termica a fluidelor uzate | in ambalaje de plastic cu capacitatea de 60 l, in magazie | nepericulos |
| Alte materii | agent organic de floculare | Materie auxiliară | 15,00 | Kilogram/luna | agent de floculare: organic | in instalatia de neutralizare a fluidelor uzate | in ambalaje de plastic cu capacitatea de 60 l, in magazie | nepericulos |
| Amestecuri | Altele | Materie auxiliară | 60,00 | Kilogram/luna | absorbant biodegradabil: muschi de turba dezhidratat 85%-87%; apa 12%-15%; alte elemente organice 1% | interventii in caz de scurgeri accidentale | in ambalaje de plastic, in incaperi uscate | nepericulos |
| Deșeuri | rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir, altele decat cele specificate la 03 01 04 | Materie auxiliară | 60,00 | Kilogram/luna | rumegus: compus de natura organica | interventii in caz de scurgeri accidentale | ambalat in saci big-bag sau vrac in containere metalice acoperite, amplasate pe pe platforma betonata | nepericulos |
| Alte materii | filtre | Altele | 10,00 | Bucati/luna | metalice si de hartie | mentenanta utilaje | in ambalaje originale, in atelierul de mentenanta | nepericulos |
| Alte materii | conducte si furtune de plastic | Altele | 10,00 | Bucati/luna | materiale plastice | mentenanta utilaje | in ambalaje originale sau vrac, in atelierul de mentenanta | nepericulos |
| Alte materii | robineti | Altele | 10,00 | Bucati/luna | metalici sau din plastic | mentenanta utilaje | in ambalaje originale sau vrac, in atelierul de mentenanta | nepericulos |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | 7664-93-9 - sulphuric acid ... % | Materie auxiliară | 150,00 | Litri/luna | acid sulfuric: anorganic | in procesul de neutralizare | in ambalaje originale, in dulap asigurat prevazut cu aerisire | periculos |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | 7681-52-9 - sodium hypochlorite, solution ... % Cl active | Materie auxiliară | 270,00 | Kilogram/luna | hipoclorit de sodiu: anorganic | in procesul de neutralizare a fluidelor uzate | in ambalaje originale, in dulap asigurat prevazut cu aerisire | periculos |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | 1310-73-2 - sodium hydroxide; | Materie auxiliară | 200,00 | Kilogram/luna | hidroxid de sodiu: anorganic | in procesul de neutralizare a fluidelor uzate | in ambalaje originale, in dulap asigurat prevazut cu aerisire | periculos |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | 7782-63-0 - iron (II) sulfate (1:1) heptahydrate; | Materie auxiliară | 270,00 | Kilogram/luna | sulfat de fier: anorganic | in procesul de neutralizare a fluidelor uzate | in ambalaje originale, in dulap asigurat prevazut cu aerisire | periculos |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | 497-19-8 - sodium carbonate | Materie auxiliară | 100,00 | Kilogram/luna | carbonat de sodiu: anorganic | in procesul de neutralizare a fluidelor uzate sau a eventualelor scurgeri de substante periculoase | in ambalaje originale, in dulap asigurat prevazut cu aerrisire | periculos |
| Amestecuri | Altele | Materie auxiliară | 80,00 | Kilogram/luna | ulei hidraulic: ulei de baza inalt rafinat si aditiv | mentenanta utilaje | in ambalaje originale in atelierul de mentenanta | nepericulos |
| Amestecuri | Altele | Materie auxiliară | 5,00 | Litri/luna | ulei de motor: ulei mineral inalt rafinat si aditivi | mentenanta utilaje | in ambalaje originale in atelierul de mentenanta | nepericulos |
| Alte materii | var | Materie auxiliară | 150,00 | Kilogram/luna | oxid de calciu | in procesul de neutralizare fluide uzate, a eventualelor scurgeri de substante periculoase sau in procesul de stabilizare a solurilor contaminate cu substante periculoase | in ambalaje originale, in incaperi inchise | nepericulos |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie

....

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestecuri | Altele | 750,00 | Litri/luna | Cat. 3-R40; N-R51/53; Xn-R65, R20; Xi-R38; F-R11; T-R23/24/25, R39/23/24/25 | H226, H332,H315,H304,H351,H373,H411,H225,H331,H311,H301,H370 |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | 7664-93-9 - sulphuric acid ... % | 150,00 | Litri/luna | C: R35 | H314 |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | 7681-52-9 - sodium hypochlorite, solution ... % Cl active | 270,00 | Kilogram/luna | C: R34, R31; N: R50 | H314, H400 |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | 1310-73-2 - sodium hydroxide; | 200,00 | Kilogram/luna | C: R35 | H314 |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | 7782-63-0 - iron (II) sulfate (1:1) heptahydrate; | 270,00 | Kilogram/luna | Xn: R22-36/38 | H302, H315,H319 |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | 497-19-8 - sodium carbonate | 100,00 | Kilogram/luna | Xi: R36 | H319 |

....

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea, etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în laborator :

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ nr. CAS; amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | Acid sulfuric 7664-93-9 - sulphuric acid ... % | 0,5 | Litri/luna | C: R35 | H314 |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | Hipoclorit de sodiu: 7681-52-9 - sodium hypochlorite, solution ... % Cl active | 2,00 | Kg/luna | C: R34, R31; N: R50 | H314, H400 |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | Hidroxid de sodiu: 1310-73-2 - sodium hydroxide; | 2,00 | Kg/luna | C: R35 | H314 |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | Sulfat feros heptahidratat: 7782-63-0 - iron (II) sulfate (1:1) heptahydrate; | 1,00 | Kg/luna | Xn: R22-36/38 | H302, H315,H319 |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | Carbonat de sodiu: 497-19-8 - sodium carbonate | 1,00 | Kg/luna | Xi: R36 | H319 |

7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 75/25.06.2020, valabilă 5 ani, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, Olt, S.G.A Brasov.

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă se realizeaza din reteaua comerciala, prin achizitia apei in recipienti imbuteliati.

7.1.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică

Preparare solutii reactivi pentru statia de neutralizare: 60-100 l/zi.

Apa pentru stingerea incendiilor:

Nu este cazul. Pe amplasament se utilizeaza stingatoare cu spuma chimica.

- Cerinţa totală de apă din surse:

| Apa asigurată din surse | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| Apă potabilă si tehnologică | 1 | 0,5 |

- Gradul de recirculare internă a apei: 0%

7.1.2  Ape subterane

Alimentarea cu apa menajera se realizează din următoarele surse: sursã proprie subterana, put sapat cu H = 8 m, realizat din tuburi prefabricate de beton cu Dn 1,0 m amplasat in interiorul proprietatii;

Volume şi debite de apă autorizate:

- debit zilnic maxim:  1 mc/zi

- debit zilnic mediu:   0,5 mc/zi

- debit zilnic minim:   0,4 mc/zi

Funcţionarea: 275 zile/an, 8 h/zi.

Instalaţii de captare şi transport:

Instalaţii de captare: instalaţie hidrofor tip SAER amplasat într­un cãmin din beton amplasat subteran în apropierea fântânii având: Q max. = 4 m3/h; H = 10 m; n = 2850 rot/min. P = 0, 75 kw şi vas hidrofor Triconserv cu V = 50 l. ce refulezã apa cãtre halã printr­o conductã de polietilenã de înaltã densitate HPDE cu Dn 32 mm în lungime de L = 2 m.

Retele de distributie: reţele exterioare de distribuţie: de la putul sapat, apa este refulatã cãtre construcţie printr­o conductã de polietilena de înaltã densitate HPDE cu Dn32 mm în lungime L = 2 m. Reţelele interioare de distribuţie apã sunt realizate din ţevi de polipropilenã montate aparent în pardosealã şi în şliţuri practicate în zidarie

Instalaţii de înmagazinare: vas hidrofor cu V = 50 l.

Volume de apã asigurate din surse: pentru alimentarea cu apă menajera a folosintei: Q zi maxim = 1 mc/zi; V anual = 275 mc/an; Q zi mediu = 0,5 mc/zi; V anual = 137,5 mc/an

Modul de folosire a apei:

- Necesarul total de ape:

| Tip apă | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă potabilă (in recipienti imbuteliati) | 0,05 mc/zi | 0,04 mc/zi |
| Apa necesară preparării apei calde menajere | 1 mc/zi | 0,5 mc/zi |
| Apă tehnologică | - | - |
| Total | 1,05 mc/zi | 0,54 mc/zi |
| Data Revizuirii |  |  |

- Cerinţa totală de apă din surse:

| Apa asigurată din surse | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă potabilă | - | - |
| Apă tehnologică | - | - |
| Total | - | - |
| Data Revizuirii | 25.06.2020 | - |

- Gradul de recirculare internă a apei: 0%

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica este asigurata prin racord la reteaua centralizata de energie electrica a localitatii.

Consumul de energie electrica este de 1100 kW/zi.

7.3. Gaze naturale/Combustibili

Alimentarea cu energie termica

Încălzirea spațiului administrativ se realizează centralizat cu calorifere, prin intermediul centralei termice, după cum urmează:

- Centrala termica este de tip Ferroli FSB 200, care funcționează pe baza de combustibil solid (lemn), amplasată în magazia nr. 4 și are cazanul din oțel, funcționează pe baza de peleți, brichete, tocatură lemnoasă, precum și orice fel de resturi și deșeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice, lemn și cărbune.

Inălțimea coșului de evacuare este de 8 m, iar puterea centralei este de 200 kw.

- Încălzirea spațiului administrativ și de desfășurare a activității se realizează centralizat cu calorifere, prin intermediul a 2 centrale termice cu 32kW fiecare care funcționează pe bază de gaz metan. Centralele termice cu funcționare pe bază de gaz metan, ca soluție alternativă pentru încălzirea spațiului administrativ.

Consum combustibil necesar centralelor termice:

| Anul | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consum anual lemn (t) | 5 | 5 | 5 | 8,558 | 5 | 0 |
| Consum anual deșeuri lemn (t) | 57,262 | 53,271 | 23,759 | 20 | 21 | 0 |
| Consum anual gaz (mc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608 | 4038 |

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine | 45,839165 | 511058,124 |
| Latitudine | 25,140817 | 482167,907 |

Amplasare în teritoriu: amplasamentul depozitului pentru colectarea, stocarea preliminara, valorificarea si tratarea dupa caz a deseurilor nepericuloase si periculoase este situat in zona de activitate industriala a localitatii Sercaia, la o distanta de 100 m de zona limitrofa a localitatii si peste 1500 m de zona rezidentiala a localitatii.

Vecinătăţi:   teren categoria de folosinta “faneata”, proprietate particulara, la Nord - drum DE1071 si langa drum proprietate privata (teren si grajd in conservare); la Est - drum DE1062 macadam; la Vest - statie reparatie utilaje agricole ; la Sud - platforma betonata si cladire in conservare ; la Sud-Vest - curte proprietate particulara.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

In zona amplasamentul depozitului de deseuri si in vecinatatile imediat apropiate, nu sunt identificate arii naturale protejate (rezervatii stiintifice, parcuri nationale, monumente ale naturii, rezervatii naturale, parcuri naturale, rezervatii ale biosferei, zone umede de importanta internationala, situri naturale ale patrimoniului natural universal, arii speciale de conservare, geoparc, arii de protectie speciala avifaunistica sau situri de importanta comunitara din reteaua europeana Natura 2000).

Distantele pana la cele mai apropiate arii protejate sunt:

- 11 km fata de rezervatia naturala „Dumbrava Vadului” cunoscuta si sub numele de „Poiana Narciselor”

Unităti structurale pe amplasament:

● Cladiri:

- Cladirea 1 construita din zidarie, de tip hala, cu regim de inaltime partial P+E, cu suprafata totala de 800 mp, betonata, dotata cu 2 sifoane de pardoseala, un canal de colectare al eventualelor scurgeri accidentale de deseuri lichide, care este conectat la un bazin de retentie construit cu radierul si peretii betonati avand capacitatea de 50 mc, impartita in urmatoarele spatii:

- hala de lucru - situata in zona centrala a cladirii, cu suprafata de 360 mp, cu destinatia de zona de stocare preliminara si tratare deseuri;

- magazia 1 – cu suprafata de 29 mp, cu destinatia de atelier mentenanta;

- magazia 2 – cu suprafata de 43 mp, cu destinatia de zona de stocare preliminara si tratare deseuri lichide periculoase si/sau nepericuloase, in care este amplasata instalatia de tratare fizica a fluidelor industriale uzate DESTIMAT LE 150 prin procedeul de distilare termica;

- magazia 3 – cu suprafata de 50 mp, cu destinatia de zona de stocare preliminara si tratare deseuri lichide, in care este amplasata – instalatia de neutralizare/preepurare a fluidelor rezultate din procesul de distilare termica (apa) si a solutiilor periculoase sau nepericuloase provenite din procesul tehnologic de degresare-fosfatare, cu urmatoarele componente:

- bazin B1 de tratare ape uzate/solutii uzate cu sol. H2SO4 20%, sol. NaOCl 3-4% si sol.  FeSO4 30%, cu volumul de 2 mc, realizat din polipropilena, prevazut cu capac si gura de vizitare 400x400 mm, stut si robinet din PVC, sistem de agitare cu aer, racord evacuare ape denocivizate;

- bazin B2 de tratare ape uzate/solutii uzate cu sol. Ca(OH)2 10% si sol. Ferrocryl 10%, cu volumul de 2 mc, realizat din polipropilena, prevazut cu capac si gura de vizitare 400x400 mm, stut si robinet din PVC, sistem de agitare cu aer, racord evacuare ape denocivizate;

- bazin decantare ape tratate cu volumul de 4 mc, relizat din polipropilena, prevazut cu capac si gura de vizitare 400x400 mm, stut si robinet din PVC pentru evacuarea namolului intr-un bazin metalic cu capacitatea de 4 mc, racord evacuare ape uzate denocivizate;

- bazin de colectare a apelor tratate cu volumul de 15 mc;

- platforma betonata pe care sunt amplasate cele 5 rezervoare de stocare a reactivilor, cu volumul de 200 l fiecare;

- 5 pompe pentru dozarea reactivilor cu debitul de 50 l/h, 2 sisteme de agitare/barbotare cu aer (aferente celor 2 bazine de tratare ape uzate), pompa slam cu debitul de 1 mc/h, pompa transvazare ape uzate cu debitul de 1 mc/h;

- echipament de automatizare si control compus din: electrod de pH – 2 buc, controler pH – 2 buc si senzori de nivel – 5 buc.

- magazia 4 – cu suprafata de 10 mp in care este amplasata centrala termica de tip Ferroli FSB 200;

- magazia 5 – cu suprafata de 30 mp in care este amplasata instalatia de tratare fizica a fluidelor industriale uzate E6000 prin procedeul de distilare in vid;

- magazia 6 – cu suprafata de 33 mp, cu destinatia de zona de valorificare a deseurilor de ambalaje sub presiune in care este amplasat dispozitivul ce realizeaza depresurizarea controlata a ambalajelor intr-un recipient metalic destinat pentru stocarea si transportul deseurilor periculoase si cu destinatia de zona de pregatire pentru valorificare a deseurilor de uleiuri auto sau industriale si a uleiurilor si grasimilor comestibile, in care este amplasat un dispozitiv care realizeaza separarea mecanica a partilor solide si lichide ce contamineaza uleiurile auto, industriale si vegetale, respectiv grasimile comestibile;

- magazia 7 – cu suprafata de 27 mp si destinatia de zona stocare preliminara dotata cu rafturi metalice;

- grup sanitar, vestiar si sala de mese cu suprafata de 20 mp; in birou este amplasata 1 centrala termica pe gaz metan;

- bazin vidanjabil pentru stocarea apei uzate menajere – executat din beton, cu volum de stocare de 15 mc;

- Cladirea 2 , construita din zidarie, organizata sub forma de birouri, cu suprafata totala de 116 mp, compartimentata in 6 incaperi si hol de acces, cladire in care este amplasata 1 centrala termica pe gaz metan;

Alte dotari :

● Cabina de supraveghere – cu suprafata de 2,50 mp, care asigura paza si inregistrarea evenimentelor dupa orele de program de o firma specializata;

● Magazia 8: constructia, anexata la cladirea 1, cu suprafata de 61.82 mp. In aceasta magazie exista un rezervor din material plastic, cu volum total de 20 mc, bicompartimentat, in care este stocata apa rezultata din procesul de tratare termica si chimica a fluidelor uzate si un rezervor metalic cu capacitatea de 15 mc in care este stocata apa rezultata in urma procesului de neutralizarea/preepurarea;

Spatiul de depozitare este realizat cu pardoseala din beton cu grosime de 30 cm, iar pentru evitarea scurgerilor accidentale, constructia este prevazuta cu o centura din zidarie. In interiorul magaziei există kit-uri de interventie care pot fi folosite ca prima masura de interventie in caz de deversari accidentale.

● Magazia 9: constructia, anexata la cladirea 1, cu suprafata de 48.82 mp. Spatiul de depozitare este realizat cu pardoseala din beton cu grosime de 30 cm, iar pentru evitarea scurgerilor accidentale, constructia este prevazuta cu o centura din zidarie. In interiorul magaziei există kit-uri de interventie care pot fi folosite ca prima masura de interventie in caz de deversari accidentale. In aceasta magazie sunt stocate fluidele uzate in doua rezervoare metalice cu volum de 27 mc fiecare, din care se asigura alimentarea intregului proces tehnologic de tratare a fluidelor uzate.

Capacitatea totala de stocare in Magazia 9 este de 54 tone deseuri periculoase.

● 3 magazii metalice deschise, cu urmatoarele suprafete: 24 mp, 20 mp, 16 mp amplasate pe suprafata betonata, folosite pentru stocarea deseurilor care pot prezinta riscul degradarii, sub influenta intemperiilor meteorologice;

● Rafturi metalice pentru stocare – amplasate pe suprafata betonata, pentru stocarea pe paleti de lemn / metalici a ambalajelor goale sau cu continut de deseuri, dispuse pe 3 niveluri, in 5 siruri cu lungime aproximativa de 20 metri cu posibilitate de extindere; capacitate de stocare pe rafturi este de 600 t deseuri periculoase si 200 t deseuri nepericuloase;

● Rampa auto betonata – cu suprafata de 25 mp, utilizata doar pentru reparatii mecanice a autovehiculelor proprii, in caz de necesitate;

● Bazin stocare apa incendiu – executat din beton, cu volumul de 120 mc, in care este stocata apa rezultata din procesul de tratare a fluidelor industriale uzate;

● Bazin vidanjabil pentru colectarea apelor pluviale - executat cu radierul si peretii betonati, cu volum de stocare de 35 mc;

● Bazin de colectare si stocare a deseurilor lichide si/sau semilichide, imprastiate accidental in spatiul de desfasurare a activitatilor - executat cu radierul si peretii laterali betonati, tricompartimentat si capacitatea de stocare de 50 mc;

● Platforma betonata – cu suprafata de 4.633 mp si grosimea de 30 cm, intarita cu armatura metalica; intreaga suprafata dispune de canale tehnologice si este bordurata, astfel incat sa nu se permita scurgerea apelor pluviale de pe acestea in zona verde.

● Suprafata libera (spatiu verde): 2.650 mp

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

Activitati care intra sub incidenta Lg. nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa nr. 1, punctul 5.1. litera b) tratarea fizico-chimica:

A. Decantarea naturala a fluidelor uzate periculoase

Fazele procesului de decantare sunt urmatoarele :

- colectarea in containere/cuburi IBC inchise ermetic si stocarea pe amplasament a fluidelor uzate periculoase, pana la realizarea separarii fazei solide de faza lichida;

- in urma decantarii se obtin urmatoarele fractii:

a) fractiile usoare de tipul uleiurilor, hidrocarburi, care se regasesc la partea superioara a fluidului decantat; acestea sunt transvazate intr-un ambalaj metalic cu capacitatea de 0,2 mc sau de plastic (cub IBC) cu capacitatea de 1mc, urmand a fi tratate prin operatiuni de: decantare naturala, filtrare, separare mecanica a partilor solide/impuritatilor, dupa caz, sau sunt folosite in procesul de amestecare/omogenizare;

b) solutiile apoase – sunt transvazate in cele 2 rezervoare de stocare ce alimenteaza instalatiile de tratare prin distilare a fluidelor uzate, in care se realizeaza amestecul/omogenizarea acestora;

c)  namolul – care se regaseste la baza ambalajelor, este scos prin procedee mecanice si este stocat in ambalaje adecvate, urmand a fi utilizat in procesul de amestecare/omogenizare si livrat in vederea valorificarii cu societati autorizate.

Procesul de decantare naturala a fluidelor uzate periculoase se realizeaza in ambalajele in care au fost preluate.

Cantitatile procesate prin acest procedeu de tratare sunt de maxim 18 tone/zi.

B. Distilarea termica a fluidelor uzate periculoase

Fazele procesului de distilare termica sunt urmatoarele :

- stabilirea necesarului de alimentare a instalatiei cu deseuri lichide periculoase;

- analiza fisei de omologare, in care unde sunt specificati compusii chimici si modalitatea de tratare acceptata pe amplasament;

- realizarea unui test de laborator pentru a verifica compatibilitatea deseurilor lichide periculoase cu care urmeaza a se face alimentarea rezervoarelor de stocare; rezultatele se trec in registru, iar mostrele se pastreaza pana la incheierea intregului ciclu de distilare;

- transvazarea lichidelor din ambalajele folosite la stocare in rezervoarele de alimentare aferente instalatiilor de distilare;

- pomparea prin sistem automat a lichidelor periculoase in vederea distilarii si preluarea deseurilor lichide periculoase de catre cele doua unitati de distilare existente pe amplasament; instalatiile sunt automatizate, pot functiona concomitent sau alternativ, in functie de volumul ce se doreste a fi tratat;

- masurarea parametrilor de pH in timpul functionarii si notarea lor in registrul aferent instalatiilor de distilare;

- in urma procesului de distilare se obtin urmatoarele fractii:

  - apa (distilatul, componentul uşor volatil) – este stocata intr-unul din compartimentele rezervorului de polstif, cu volumul total de 20 mc, dupa care este pompata in statia de neutralizare/preepurare in vederea verificarii indicatorilor de calitate si corectarii lor, daca este cazul; apa care indeplineste conditiile de evacuare intr-o statie de epurare se reintoarce in al doilea compartiment al rezervorului din plastic cu capacitatea de 20 mc si/sau in al doilea rezervor metalic cu capacitatea de 15 mc; apa preepurata este transportata cu mijloace proprii (cu cisterne/cu autoutilitara in cuburi IBC cu volumul de 1 mc) sau inchiriate catre operatori autorizati, in vederea epurarii;

  - concentratul (reziduul rezultat din distilare şi care conţine componentul greu volatil) - amestecul de hidrocarburi/solventi/detergenti/apa, care ramane in urma distilarii este supus operatiilor de decantare naturala, filtrare si este livrat in vederea valorificarii cu societati autorizate, sau este supus operatiilor de amestecare/omogenizare, dupa care este livrat  in vederea valorificarii cu societati autorizate; ambalajele folosite la stocare sunt: ambalaje metalice cu capacitatea de 0,2 mc, cuburi IBC cu capacitatea de 1 mc sau cisterne auto.

Capacitatea totala de distilare termica prin cele doua unitati este de 9,6 to/zi deseuri lichide, in regim de functionare de 24 ore.

C. Colectarea si neutralizarea solutiilor apoase periculoase provenite din procesele tehnologice de degresare-fosfatare suprafete metalice, in instalatia de neutralizare/preepurare

Fazele procesului de neutralizare a solutiilor apoase sunt urmatoarele:

-colectarea solutiilor uzate de la clientii generatori in ambalajele originale sau in ambalaje puse la dispozitie de societate, tinandu-se cont de caracteristicile fiecarui deseu;

-stocarea preliminara pe amplasament in zonele special destinate, dupa studierea fisei de omologare, a fisei tehnice de securitate sau a buletinului de analiza;

-efectuarea testului de reactivitate, consemnarea rezultatelor in registrul de analize si informarea operatorului instalatiei cu privire la raportul de substante care trebuie adaugate, in vederea obtinerii caracterului neutru al solutiilor uzate;

-alimentarea automata a instalatiei cu substantele de neutralizare si cu solutiile uzate (prin pomparea acestora din ambalajul de stocare); amestecarea celor doua componente prin barbotare cu aer pana la omogenizare, transvazarea amestecului in bazinul de decantare si floculare unde se realizeaza linistirea amestecului cu obtinerea a doua fractii: lichida si namol;

-partea lichida este transvazata in ambalaje de stocare de tip cub IBC, urmand sa fie supusa urmatoarelor operatii:

    - tratare pe amplasament prin: amestecare/omogenizare cu alte lichide compatibile si distilare termica;

    - amestecare/omogenizare cu alte deseuri compatibile si livrarea in vederea valorificarii/eliminarii cu societati autorizate, dupa caz;

-partea solida – namolul - rezultata este transvazata prin pompare in ambalajele societatii, este supusa procesului de amestecare/omogenizare cu alte deseuri compatibile si este livrata in vederea valorificarii/eliminarii cu societati autorizate, dupa caz.

Capacitatea totala de neutralizare a solutiilor apoase uzate provenite din procesele tehnologice de degresare-fosfatare suprafete metalice  este de 1 mc/h la un regim de functionare de 8 ore = 8 mc/zi .

Caracteristicile instalatiilor de tratarea prin distilare termica a fluidelor industriale uzate si cele ale instalatiei de neutralizare/preepurare, pentru activitatile descrise la punctul B si C:

Instalatia pentru tratarea prin distilare termica a fluidelor uzate industriale E6000 :

Capacitatea: 250 l/ora;

Capacitatea maxima de procesare: 6 tone/zi;

Structura: - valva pneumatica pentru alimentare;

- valva pneumatica pentru evacuare;

- evaporator in vid cu pompa de caldura;

- circuit generare vid alcatuit din:

- pompa centrifuga;

- ejector;

- rezervor strangere distilat cu serpentina de racire

Caracteristici:

- Temperatură de evaporare: 35 grade Celsius

- Temperatură debit apă distilată: 28 grade Celsius

- Consum specific de energie: 166 wh/l

- Putere motor compresor instalat:  51 kw

- Consum efectiv de energie electrică: 58 kw/h

- Consum efectiv de aer comprimat:  5 l/mins

- Nivel de zgomot la distanţă de 1 m:  ≤  50 dBa

- Dimensiuni (Lx l x î): 3000x1800x2700 mm

Instalatia pentru tratarea prin distilare termica a fluidelor uzate industriale DESTIMAT LE 150:

Capacitatea: 150 l/ora;

Capacitatea maxima de procesare: 3,6 tone/zi;

Structura: - pre-încălzitor pentru alimentarea cu apă;

- schimbător de căldură tubular în formă de U, tip contra-flux ce garantează transfer continuu de căldură reziduală de la apa rezultată din distilare folosită la sursa de alimentare;

- sistem automat de evacuare a apei distilate ce alimentează direct rezervorul tampon;

- sistem de evacuare automata a concentratului;

- sistem de control complet automat cu PLC.

Caracteristici:     - Temperatură de evaporare: 87 grade Celsius

- Temperatură debit apă distilată: aproximativ 44-55 grade

- Consum specific de energie: Aproximativ 70 Wh/l

- Putere motor compresor instalat: 15,0 kW

- Consum efectiv de energie electrică: 17,5 kW/h

- Consum efectiv de aer comprimat: 5 l/mins

- Nivel de zgomot la distanţă de 1 m: Aproximativ ≤  50 dBa

- Dimensiuni (Lx l x î): 2300x1200x2670 mm

Capacitatea totala de distilare termica prin cele doua unitati este de 9.6 to/zi deseuri lichide, in regim de functionare de 24 ore.

Distilarea prin cele doua instalatii se realizeaza in vid, in sistem inchis, fara emisii de noxe spre exterior.

Instalatia de neutralizare/preepurare: are capacitatea de procesare de 1mc/h, si functioneaza 8 h/zi.

Caracteristici: - Interval de masurare pH : 0 ... 14 pH;

- Precizia de masurare : ± 1%;

- Parametrii calitativi ai apei rezultate: conform NTPA 002/2002

- Consum efectiv de energie: 5 kW/h;

- Consum efectiv de aer comprimat: 5 l/min.

Activitati care intra sub incidenta Lg. nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa nr. 1, punctul 5.1. litera c) omogenizarea sau amestecarea anterior prezentării pentru oricare dintre celelalte activităţi prevăzute la acest subpunct şi la pct. 5.2:

D. Omogenizarea/amestecarea deseurilor periculoase: consta in mixarea de deseuri compatibile si stabile, fara reactivitate intre ele si obtinerea unui deseu nou, cu parametri fizici si chimici care sa permita acceptarea de catre un operator final autorizat in vederea valorificarii sau eliminarii, dupa caz.

Fazele procesului de omogenizare/amestecare a deseurilor periculoase sunt urmatoarele:

-stabilirea cantitatii ce urmeaza a fi procesata;

-analiza fisei de omologare, in care sunt specificati compusii chimici si modalitatea de tratare acceptata pe amplasament;

-realizarea unui test in laboratorul propriu pentru verificarea compatibilitatii intre deseuri; rezultatele se trec in registru, iar mostrele se pastreaza pana la confirmarea valorificarii/eliminarii;

- omogenizarea/amestecarea deseurilor periculoase lichide, semilichide sau pastoase, prin procedee mecanice (mixare), manuale, prin cadere libera sau transvazare cu ajutorul pompelor in containere metalice de tip „abroll” cu volumul intre 12 mc – 40 mc, in conainere tip IBC cu capacitatea de 1 mc, sau in cele 2 rezervoare metalice cu capacitatea de 27 mc fiecare, dupa caz;

-prelevarea mostrelor deseului omogenizat, care se pastreaza pana la confirmarea executiei operatiei finale de valorificare/eliminare;

- deseul omogenizat aflat in stare fluida poare fi tratat in instalatiile de distilare termica existente pe amplasament, sau este expediat in vederea valorificarii/eliminarii cu societati autorizate;

- deseul omogenizat aflat in stare pastoasa sau semilichida este expediat in vederea valorificarii cu societati autorizate, sau este neutralizat cu substante sau preparate alcaline (ex. var, hidroxid de sodiu) si expediat in vederea eliminarii.

Capacitatea de omogenizare/amestecare a deseurilor periculoase desfasurata pe amplasament este de 60 tone/zi deseuri pastoase sau semilichide si 14 t/zi deseuri periculoase fluide.

Activitati care intra sub incidenta Lg. nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa nr. 1, punctul 5.1. litera d) reambalare anterior prezentării pentru oricare dintre celelalte activităţi prevăzute la acest subpunct şi la pct. 5.2:

E. Reambalarea deseurilor periculoase se aplica deseurilor periculoase care au fost supuse operatiei de omogenizare/amestecare precum si deseurilor periculoase pentru care ambalajul nu prezinta siguranta la stocare, manipulare si transport, sau ambalajul initial nu este acceptat de operatorul final pentru valorificare/eliminare, sau deseul este livrat in ambalaje mici si trebuie reambalat in ambalaje mai mari sau vrac, cu respectarea compatibilitatii acestora.

Pentru reambalare sunt folosite containere metalice de tip „abroll” cu volumul intre 12 mc – 40 mc, cuburi IBC cu capacitatea de 0,6 mc – 1 mc, butoaie metalice/plastic cu volumul de 200 l, saci „big-bag” si ambalaje mici de plastic.

Capacitatea de reambalare a deseurilor periculoase desfasurata pe amplasament este de 74 tone/zi.

Activitati care intra sub incidenta Lg. nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa nr. 1, punctul 5.5. Depozitarea temporară a deşeurilor periculoase care nu intră sub incidenţa pct. 5.4 înaintea oricăreia dintre activităţile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 şi 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 de tone, cu excepţia depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectării:

F. Stocarea temporara a deseurilor periculoase: se desfasoara pe zonele amplasamentului, definite prin planul de stocare si repartizare, pe platforma betonata sau in magazii, tinandu-se cont de natura deseurilor, caracteristicile fizico-chimice si starea de agregare, compatibilitate si riscul de reactivitate, precum si in functie de  materialele de interventie in caz de incendiu.

Fazele procesului de stocare temporara a deseurilor periculoase sunt urmatoarele:

- identificarea deseurilor si stabilirea conditiilor de stocare si tratare in urma studiului  buletinului de analiza sau a fisei de siguranta a deseului;

- intocmirea fisei de omologare a fiecarui deseu periculos cu date privind compozitia deseului, modul de stocare/tratare/valorificare;

- receptia pe amplasament a deseurilor periculoase, dupa verificarea vizuala si informala a respectarii conditiilor de acceptare la stocare (deseul corespunde cu documentele insotitoare (aviz, formulare de expeditie-transport), ambalajele folosite nu prezinta riscuri la manipulare/stocare si sunt etichetate corespunzator) si a fisei de omologare;

- prelevarea unei mostre pentru fiecare cod de deseu periculos;

- dupa cantarirea si inregistrarea in fisa de evidenta, deseurile sunt stocate temporar conform planului de repartizare si a planului de stocare;

- zonele de stocare sunt etichetate cu grupa de deseuri ce se accepta pe acea suprafata si materialele de interventie in caz de incendiu; zonele sunt inspectate zilnic vizual;

- prin inspectia zilnica se urmaresc urmatoarele aspecte:

- integritatea ambalajelor, gradul de imbatranire sau de siguranta la stocare a acestora; integritatea etichetelor;

- existenta scurgerilor accidentale;

- stabilitatea rafturilor metalice.

Capacitatea totala de stocare temporara a deseurilor periculoase este 2.254t.

Deseuri periculoase rezultate in urma desfasurarii activitatilor care intra sub incidenta Lg. nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestecuri | Altele | 1776,00 | Tone/luna | valorificare sau eliminare cu societati autorizate, dupa caz |
| Alte produse | concentrat rezultat in urma distilarii termice a fluidelor industriale uzate | 87,00 | Tone/luna | amestecare/omogenizare si/sau valorificare cu societati autorizate |
| Alte produse | apa uzata rezultata din procesul de distilare termica/preepurare si din procesul de neutralizare | 326,00 | Tone/luna | statia de epurare autorizata |
| Alte produse | deseuri cu acelasi cod , reambalate | 1776,00 | Tone/luna | valorificare sau eliminare cu societati autorizate, dupa caz |
| Alte produse | namol rezultat din procesul de neutralizare a solutiilor apoase de la degresare-fosfatare | 19,00 | Tone/luna | amestecare/omogenizare si/sau valorificare/eliminare cu societati autorizate, dupa caz |

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lemne | peleti, brichete, tocatura lemnoasa, resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice, lemn si carbune, deseuri de paleti de lemn | 18,00 | Tone/luna | cu tiraj natural | 0,20 |

....

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

| Denumirea procesului | Descrierea procesului și a etapelor / fazelor | Instalații / Echipamente / Parametri specifici de operare |
| --- | --- | --- |
| tratare fizica fluide uzate (decantare naturala) | colectare in containere/cuburi IBC, stocare pe amplasament | containere/cuburi IBC, ambalaje metalice pompe |
| tratare fizica fluide uzate (distilare termica) | stocare fluide uzate in rezervoare metalice; filtrare; pompare fluid filtrat in instalatia de distilare; distilarea la temperatura de 87 grade Celsius | - instalatia de distilare termica a fluidelor uzate cu capacitatea de procesare de 150 l/h, respectiv 3,6 t/zi |
| tratare fizica fluide uzate (distilare termica) | stocare fluide uzate in rezervoare metalice; filtrare; pompare fluid filtrat in instalatia de distilare; distilarea la temperatura de 35 grade Celsius | - instalatia de distilare termica a fluidelor uzate cu capacitatea de procesare de 250 l/h, respectiv 6 t/zi |
| tratare fizica fluide uzate (distilare termica) | stocare fluide uzate, stocare distilat si stocare concentrat | 2 cuburi IBC cu capacitatea de 1 mc fiecare, 2 bazine metalice cu capacitatea de 3,75 mc fiecare si 2 rezervoare metalice cu capacitatea de 27 mc fiecare pentru stocarea fluidelor uzate; filtru coalescent, 2 cuburi IBC pentru stocarea concentratului cu capacitarea de 1 mc fiecare ;2 cuburi IBC pentru stocarea distilatului (apa) cu capacitatea de 1 mc fiecare si un compartiment al rezervorului din plastic, care are capacitatea totala de 20 mc ; |
| tratare fizica fluide uzate (distilare termica) | tratarea distilatului (apa) pentru aducerea in parametrii de epurare | instalatie de neutralizare/preepurare cu capacitatea de 1 mc/h |
| tratare chimica solutii apoase | alimentarea instalatie, barbotare, floculare, decantare, transvazare fractie lichida si solida in ambalaje specifice | instalatie de neutralizare/preepurare cu capacitatea de 1 mc/h |
| amestecare/omogenizare | identificarea deseurilor, separarea, transvazare, omogenizarea, verificarea compozitiei amestecului, ambalarea amestecului, livrarea in vederea distilarii/valorificarii/eliminarii, dupa caz | 2 mixere , recipienti metalici, containere, ambalaje de plastic de tip IBC, cantar, transpalet, pompe , stivuitor, scule de mana, greifer, buldoexcavator, betoniera, generator electric, compresor, etc. |
| reambalare | reambalarea deseurilor in recipienti care sa prezinte siguranta sau care sunt acceptati de operatorul final | recipienti metalici, containere, ambalaje de plastic de tip IBC, cantar, transpalet, pompe , stivuitor, scule de mana, greifer, buldoexcavator, generator electric, compresor, etc. |
| stocare temporara deseuri periculoase | verificare documente de intrare, receptie, prelevare mostre, repartizare pe amplasament | platforma betonata, cladiri, magazii, rafturi metalice, containere metalice si tip "abroll", recipienti metalici, recipienti de plastic tip IBC, transpalet, cantar, stivuitor |

8.2.2. Activităţi conexe

Activitati desfasurate pe amplasament care nu intra sub incidenta Lg. nr. 278/2013 privind emisiile industriale :

A. Colectarea de la persoane fizice si juridice, cu stocare preliminara a deseurilor nepericuloase se face vrac sau in saci de rafie de diferite dimensiuni, saci de plastic sau big-bags, ambalaje de plastic, metal, hartie sau materiale compozite; stocarea se face pe platforma betonata, in spatii acoperite sau deschise, dupa caz, in saci big-bag, containere de tip abroll acoperite cu prelata, saci de rafie/plastic, ambalaje de plastic/metal/materiale compozite/hartie, dupa caz.

Capacitatea de stocare preliminara a deseurilor nepericuloase este de  400 tone.

B Colectarea de la persoane fizice si juridice a deseurilor de echipamente electrice si electronice si valorificarea lor – valorificare finala:

Operatiunea se efectueaza in spatiu acoperit si inchis, pe categorii de deseuri.

Valorificarea deseurilor de echipamente electrice si electronice consta in operatiuni de demontare manuala (utilizand scule de mana) si indepartare a componentelor de plastic, lemn, a cablurilor electrice, elementelor metalice, a motoarelor, sticlei, cauciucului, etc., care devin fractii ce sunt stocate separat in ambalaje corespunzatoare si in spatii special amenajate, in functie de natura si gradul lor de periculozitate. Fractiile obtinute sunt livrate catre societati autorizate.

Deseurile de echipamente electrice si electronice cu continut de substante periculoase de cloroflorcarburi, HCFC, HFC, monitoarele cu tub catodic si alte deseuri pentru a caror tratare sunt necesare dotari speciale sunt valorificate sau eliminate prin intermediul altor societati autorizate.

Capacitatea de valorificare pe amplasament (demontare, sortare si stocare pe categorii) estimata este de maxim 0,3 tone/zi.

C Colectarea de la persoane fizice si juridice a deseurilor nepericuloase si periculoase si aplicarea operatiunilor de: selectare, sortare/separare, compactare, demontare, debitare si alte operatiuni de pregatire in vederea valorificarii/eliminarii cu societati autorizate sau in vederea reutilizarii:

Aceste operatiuni sunt executate in cadrul societatii inainte de eliminarea sau valorificarea finala cu societati autorizate, respectiv:

- Selectarea, sortarea si separarea deseurilor:  consta in identificarea deseurilor in functie de natura lor, compozitia chimica, starea de agregare, sortarea lor pe categorii, separarea in mai multe fractii si stocarea temporara pe amplasament in spatii special destinate, betonate.

- Compactarea: se aplica deseurilor care necesita o reducere a volumului, pentru ca transportul sa se realizeze in conditii mai bune sau cand operatorul final o impune; operatia se realizeaza cu ajutorul preselor de balotat sau presscontainere.

- Demontarea si debitarea: operatiunile se efectueaza pentru deseurile periculoase si nepericuloase a caror dimensiuni nu sunt acceptate de valorificatorul final in procesul de ardere sau maruntire si pentru deseuri cu volume si dimensiuni mari, care nu prezinta siguranta la stocare, manipulare si transport; aceste operatiuni sunt realizate cu ajutorul sculelor mecanice.

- Alte operatiuni de pregatire a deseurilor:

a. pregatirea deseurilor solide contaminate: consta in curatirea prin stergere/radere cu lavete/spaclu sau prin imersie in solutie de degresare (apa+detergenti) si se aplica pentru deseurile care prezinta urme la exterior/interior de lichide sau de substante pastoase.

b. pregatirea deseurilor lichide nepericuloase: consta in sedimentarea naturala a amestecului, urmata de transvazarea prin pompare dintr-un ambalaj in altul, pentru a se obtine o separare a fractiilor existente.

c. pregatirea uleiurilor auto sau industriale si a uleiurilor si grasimilor comestibile: se aplica uleiurilor de motor, de ungere sau hidraulice, uleiurilor industriale, uleiurilor si grasimilor comestibile, cat si concentratelor rezultate din sedimentarea naturala a emulsiilor sau rezultate din instalatia de tratare a fluidelor uzate si consta in: identificarea deseurilor, separarea fata de alte tipuri de deseuri, daca este cazul, decantarea naturala cu obtinerea celor 2 fractii: deseu de ulei si sedimente.

Deseul de ulei este stocat intr-un recipient IBC cu capacitatea de 1mc, este trecut prin filtrul metalic al dispozitivului ce realizeaza separarea mecanica a partilor solide si lichide. In urma acestei operatiuni se obtin 2 fractii: ulei uzat fara impuritati si solutie apoasa cu continut de hidrocarburi sau grasimi, care sunt stocate in cate un recipient IBC cu capacitatea de 1 mc fiecare. Fractia de ulei uzat este predata in vederea valorificarii cu societati autorizate, iar solutia apoasa cu continut de hidrocarburi sau grasimi este la randul ei tratata in instalatia de tratare a fluidelor uzate, aflata in dotare sau este livrata in vederea valorificarii cu societati autorizate.

Sedimentele decantate sunt scoase din ambalaje prin procedee mecanice si sunt stocate in ambalaje adecvate, in spatiul de operare, in vederea folosirii acestora in procesul de amestecare/omogenizare si obtinerea de amestecuri combustile.

d. pregatirea ambalajelor cu continut de substante pastoase sau solide periculoase si nepericuloase : se realizeaza prin operatii de curatire a ambalajului prin stergere/radere cu lavete/spaclu, sau prin imersie in solutie de degresare (un amestec de apa cu detergent). Apele uzate rezultate din procesul de spalare pot fi tratate prin aplicarea operatiunilor de amestecare/omogenizare, prin distilare sau pot fi livrate unei societati autorizate in vederea valorificarii. Ambalajele vor fi reutilizate pentru reambalare sau vor fi livrate in vederea valorificarii cu societati autorizate.

e. pregatirea instalatiilor, utilajelor, rezervoarelor de stocare pentru reutilizare, reciclare sau valorificare cu societati autorizate: se realizeaza prin aplicarea operatiilor de curatare prin stergere/radere cu lavete/spaclu, sau spalare cu jet de solutie pentru degresare (un amestec de apa cu detergent), dupa caz si se aplica pentru instalatii care provin din flux tehnologic (ex. instalatii de tratare galvanica, termica sau acoperire de suprafata care au in componenta tevi din plastic sau metal, robineti, conducte, etc.), utilaje reprezentate de echipamente tehnice care in timpul utilizarii au intrat in contact cu substante periculoase (ex. prese industriale, instalatii de vopsit, etc.) sau rezervoare de stocare cu volume diferite folosite pentru stocare lichide, inclusiv lichide cu continut de substante periculoase (ex. detergenti, solutii galvanice, produse petroliere, etc.).

In urma desfasurarii procesului de pregatire a instalatiilor, utilajelor, rezervoarelor de stocare pentru reutilizare, reciclare sau valorificare cu societati autorizate rezulta:

-deseuri de absorbanti, care sunt valorificate cu societati autorizate;

-deseuri solide sau pastoase care sunt folosite in procesul de amestecare/omogenizare desfasurat pe amplasament;

- ape uzate rezultate din procesul de spalare, care sunt tratate prin aplicarea operatiunilor de amestecare/omogenizare sau distilare, dupa caz;

- deseuri solide (parti componente deteriorare: metale feroase sau neferoase, plastic, cabluri electrice, lemn, etc), care sunt valorificate cu societati autorizate;

- Instalatiile, utilajele sau rezervoarele, care pot fi reutilizate pe amplasament/de terti sau pot fi valorificate cu societati autorizate.

Capacitatea de valorificare a deseurilor nepericuloase pe amplasament, prin operatiunile mentionate  este de maxim 60 tone/zi.

Capacitatea de valorificare a deseurilor periculoase pe amplasament, prin operatiunile mentionate este de maxim 9 tone/zi.

D. Colectarea de la persoane fizice si juridice a deseurilor de filtre metalice si elemente filtrante contaminate cu substante periculoase si valorificarea lor – valorificare finala: consta in colectarea deseurilor de la persoane fizice/juridice, selectarea lor pe dimensiuni sau tipuri, prinderea deseului in dispozitiv, decuparea carcaselor metalice sau de plastic, separarea partii metalice de elementul filtrant, astfel se obtine:

- partea metalica sau plastic este curatata prin spalare cu apa si detergent sau folosirea de produse textile absorbante si este stocata in recipienti metalici sau plastic si livrata catre un valorificator;

- elementele filtrante sunt presate sau lasate un timp la scurs pentru recuperarea uleiului uzat, dupa care sunt ambalate in saci de plastic si apoi in saci de rafie si sunt livrate catre un valorificator;

- uleiul uzat este stocat in recipienti metalici si este valorificat cu societati autorizate.

Capacitatea de valorificare a filtrelor metalice si a elementelor filtrante pe amplasament este de maxim 2 tone/zi.

E. Colectarea de la persoane fizice si juridice a recipientilor sub presiune si valorificarea lor– valorificare finala: consta in colectarea recipientilor sub presiune de la persoane fizice sau juridice (cu exceptia recipentilor care contin substante explozibile), fixarea ambalajului in dispozitiv, perforarea lui, scurgerea controlata a lichidului in recipientul de colectare, care este prevazut cu un sistem de filtrare a emisiilor prin folosirea de carbune activ. In urma acestei operatiuni sunt obtinute 2 fractii: recipientii metalici care sunt balotati si livrati spre valorificare cu societati autorizate si amestecul de fluide care este stocat in recipienti metalici si poate fi tratat in instalatiile de distilare fluide sau poate fi livrat spre valorificare cu societati autorizate.

Capacitatea de valorificare a recipientilor sub presiune pe amplasament, este de maxim 1 tona/zi

F. Colectarea de la persoane fizice si juridice a deseurilor nepericuloase si aplicarea operatiunilor de reambalare si amestecare/omogenizare, in vederea valorificarii/eliminarii cu societati autorizate: consta in mixarea de deseuri compatibile si stabile, fara reactivitate intre ele si obtinerea unui deseu nou, cu parametri fizici si chimici care sa permita acceptarea de catre un operator final autorizat in valorificare sau eliminare.

Fazele procesului de amestecare/omogenizare sunt urmatoarele:

-stabilirea cantitatii ce urmeaza a fi procesata;

-analiza fisei de omologare, in care sunt specificati compusii chimici si modalitatea de tratare acceptata pe amplasament;

-realizarea unui test in laboratorul propriu pentru verificarea compabilitatii intre deseuri; rezultatele se trec in registru, iar mostrele se pastreaza pana la confirmarea valorificarii/eliminarii;

-reambalarea/transvazarea deseurilor din ambalajele folosite la stocare in ambalajele in care  urmeaza a se face amestecarea /omogenizarea; operatia se poate face cu pompe sau mecanizat, cu stivuitor sau alte mijloace de incarcat;

-amestecarea/omogenizarea deseurilor prin procedee mecanice - mixare cu mixere electrice sau procedee manuale - prin cadere libera/transvazare in containere metalice tip „abroll”, cuburi IBC;

-prelevare mostra deseului omogenizat, care se pastreaza pana la confirmarea executiei operatiei finale de valorificare sau eliminare, dupa caz;

Capacitatea de valorificare a deseurilor nepericuloase prin activitati de reambalare, amestecare/omogenizare desfasurate pe amplasament este de maxim 40 tone/zi.

G. Colectarea de la persoane fizice si juridice a fluidelor industriale uzate nepericuloase si tratarea lor prin operatiuni de separare/decantare, transvazare, amestecare/omogenizare, distilare termica si reambalare:

In cazul deseurilor nepericuloase procedura de lucru consta in:

-golirea si curatarea de fluidele periculoase a rezervoarelor si a tuturor bazinelor ce alimenteaza instalatiile de distilare;

-stabilirea necesarului de alimentare a instalatiei cu deseuri lichide nepericuloase;

analiza fisei de omologare, in care unde sunt specificati compusii chimici si modalitatea de tratare acceptata pe amplasament;

-realizarea unui test de laborator pentru a verifica compatibilitatea deseurilor lichide nepericuloase cu care urmeaza a se face alimentarea rezervoarelor de stocare; rezultatele se trec in registru, iar mostrele se pastreaza pana la incheierea intregului ciclu de distilare;

-transvazarea lichidelor din ambalajele folosite la stocare in rezervoarele de alimentare aferente instalatiilor de distilare;

-preluarea deseurilor lichide nepericuloase prin pompare, de catre cele doua unitati de distilare existente pe amplasament; instalatiile sunt automatizate, pot functiona concomitent sau alternativ, in functie de volumul ce se doreste a fi tratat;

-masurarea parametrilor de pH in timpul functionarii si notarea lor in registrul aferent instalatiilor de distilare;

- in urma procesului de distilare se obtin urmatoarele fractii: apa (distilatul, componentul uşor volatil) si concentratul (reziduul rezultat din distilare şi care conţine componentul greu volatil), care sunt supuse acelorasi operatii descrise anterior la capitolul 8.2. B.

Capacitatea totala de distilare termica prin cele doua unitati este de 9,6 to/zi deseuri lichide, in regim de functionare de 24 ore.

H. Colectarea si neutralizarea solutiilor apoase nepericuloase provenite din procesele tehnologice de degresare-fosfatare suprafete metalice, in instalatia de neutralizare/preepurare

In cazul solutiilor apoase nepericuloase procedura de lucru consta in:

- golirea si curatarea rezervoarelor si a tuturor bazinelor ce alimenteaza instalatia de neutralizare;

- aplicarea operatiunilor mentionate la Cap. 8.2. C

Capacitatea totala de neutralizare a solutiilor apoase nepericuloase uzate provenite din procesele tehnologice de degresare-fosfatare suprafete metalice este de 1 mc/h la un regim de functionare de 8 ore = 8 mc/zi.

Solutiile apoase nepericuloase uzate provenite din procesele tehnologice de degresare-fosfatare suprafete metalice sunt neutralizate

I. Colectarea de la persoane fizice si juridice a deseurilor de lemn si valorificarea lor energetica – valorificare finala: consta in colectarea deseurilor de lemn, sortarea lor pe categorii (ex. deşeuri din exploatarea forestieră, rumeguş, talaş, aşchii, resturi de scândură şi furnir, ambalaje de lemn) si utilizarea lor in centrala termica proprie, in vederea incalzirii spatiilor existente pe amplasament.

-cenusa rezultata in urma arderii deseurilor de lemn in centrala termica proprie este colectata in saci de tip big-bag si este folosita in procesul de amestecare/omogenizare desfasurat pe amplasament.

Deseuri periculoase si nepericuloase rezultate in urma desfasurarii activitatilor conexe:

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestecuri | deseuri nepericuloase rezulate din procesul de amestecare/omogenizare | 960,00 | Tone/luna | valorificare sau eliminare cu societati autorizate, dupa caz |
| Alte produse | concentrat rezultat in urma distilarii termice a fluidelor industriale uzate nepericuloase | 58,00 | Tone/luna | amestecare/ omogenizare si/sau valorificare cu societati autorizate |
| Alte produse | apa uzata rezultata din procesul de distilare termica si din procesul de neutralizare/preepurare a fluidelor industriale uzate nepericuloase | 403,00 | Tone/luna | statie de epurare autorizata |
| Alte produse | namol rezultat din procesul de neutralizare a solutiilor apoase de la degresare-fosfatare | 19,00 | Tone/luna | amestecare/omogenizare si/sau valorificare/eliminare cu societati autorizate, dupa caz |
| Alte produse | deseuri nepericuloase cu acelasi cod, reambalate | 960,00 | Tone/luna | valorificare sau eliminare cu societati autorizate, dupa caz |
| Alte produse | deseuri nepericuloase rezultate din operatiuni de valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice | 7,20 | Tone/luna | valorificare cu societati autorizate |
| Alte produse | deseuri periculoase rezultate din operatiuni de valorificare/eliminare a deseurilor de echipamente electrice si electronice | 7,20 | Tone/luna | valorificare sau eliminare cu societati autorizate, dupa caz |
| Alte produse | deseuri nepericuloase rezultate din operatiuni de pregatire pentru valorificare/eliminare a deseurilor nepericuloase | 1440,00 | Tone/luna | valorificare sau eliminare cu societati autorizate, dupa caz |
| Alte produse | deseuri periculoase rezultate din operatiuni de pregatire pentru valorificare/eliminare a deseurilor nepericuloase | 216,00 | Tone/luna | valorificare sau eliminare cu societati autorizate, dupa caz |
| Alte produse | deseuri nepericuloase rezultate din operatiuni de pregatire pentru valorificare a deseurilor de filtre metalice si elemente filtrante | 30,00 | Tone/luna | valorificare cu societati autorizate |
| Alte produse | deseuri periculoase rezultate din operatiuni de pregatire pentru valorificare a deseurilor de filtre metalice si elemente filtrante | 18,00 | Tone/luna | valorificare cu societati autorizate |
| Alte produse | deseuri nepericuloase rezultate din operatiuni de pregatire pentru valorificare a deseurilor de recipienti sub presiune | 24,00 | Tone/luna | valorificare cu societati autorizate |
| Alte produse | deseuri periculoase rezultate din operatiuni de pregatire pentru valorificare a deseurilor de recipienti sub presiune | 17,00 | Tone/luna | valorificare cu societati autorizate |

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

Nu este cazul.

8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

| Concluzii BAT | Conținut BAT | Descriere | Modul de conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Performanța generală de mediu |
| BAT 1. | punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) | angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare; definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației; | Este implementat un sistem integrat calitate–mediu-sănătate securitate ocupațională: ISO 9001:2015-Sistem de Management al Calității: Certificat QSCert Nr. Certificat: Q-2055/21 din data de 21.09.2021, valabil 20.09.2024; ISO 14001:2015 – Sistem de Management de Mediu: Certificat QSCert Nr. Certificat: E-2055/21 din data de 21.09.2021, valabil 20.09.2024 ISO 45001:2018-Sistem de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale Certificat QSCert Nr. Certificat: O-2055/21 din data de 21.09.2021, valabil 20.09.2024 Angajamentul conducerii este definită în Declarația Directorului general privind politica integrată de calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă, Nr. 2164/20.08.2020 și are ca scop îmbunătățirea continuă a performanței de mediu în relație cu calitate-sănătate și securitate în muncă. Politica de mediu adoptată de către RIAN CONSULT SRL se concretizează în: Evaluarea şi ţinerea sub control a impactului activităţilor firmei asupra mediului; Angajamentul conducerii pentru îmbunătăţire continuă, prevenirea poluării precum şi alocarea de resurse specifice în acest scop; Respectarea prevederilor legale şi de reglementare aplicabile specifice; Stabilirea şi analizarea obiectivelor şi ţintelor de mediu; Implicarea angajaţilor în realizarea funcţionalităţii SMM. Politica de mediu se actualizează periodic şi este disponibilă pentru toate părţile interesate, este comunicată tuturor angajaţilor şi face obiectul instruirilor periodice planificate |
|  |  | planificarea și stabilirea procedurilor, a obiectivelor și a țintelor necesare, în corelare cu planificarea financiară și cu investițiile; | Procesele de planificare, stabilirea obiectivelor și țintelor, stabilirea și descrierea procedurilor sunt în concordanță cu planificarea financiară și sunt definite în cele 3 manuale de: - calitate RC MC 01, revizia 2/08/2018 - mediu RC MM 01, revizia2/08.2018 - sănătate-securitate în muncă RC MSM, revizia2/08.2020 |
|  |  | punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție deosebită: (a) structurii și responsabilității; (b) recrutării, formării, conștientizării și competenței; (c) comunicării; (d) participării angajaților; (e) documentării; (f) controlului eficient al proceselor; (g) programelor de întreținere; (h) pregătirii și intervenției în caz de urgență; (i) garantării conformității cu legislația privind protecția mediului; verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție deosebită: (a) monitorizării și măsurării (a se vedea și Raportul de referință al JRC privind monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalațiile care fac obiectul Directivei privind emisiile industriale – ROM); (b) acțiunilor corective și preventive; (c) păstrării evidențelor; (d) auditului intern sau extern independent (dacă este posibil), pentru a se stabili dacă EMS respectă sau nu dispozițiile prevăzute și dacă este pus în aplicare și menținut în mod corespunzător; | Pentru imbunătățirea continuă a sistemului de management la toate nivelurile, Manual de mediu (MM) stabilește procesele de management, care functionează după principiul P.D.C.A. (planifică – execută – verifică – acționează). Punerea în aplicare a SMM-ului are în vedere 3 categorii de aspecte principale: Aspecte care vizează în mod direct personalul firmei: -se asigură resurse adecvate prin personal instruit şi echipamente performante, pentru a da asigurări că activităţile se desfăşoară conform condiţiilor de mediu stabilite; - Structura şi organizarea companiei este redată în organigrama, ce identifică şi personalul direct responsabil pentru menţinerea sistemului de management de mediu; - Necesarul de instruire pentru personalul este identificat în planul anual de instruire. În funcție de necesarul de instruire identificat, sunt alocate resurse pentru efectuarea de cursuri, stagii de pregătire, training, participări la seminarii, conferinţe etc. - procedura operațională RC PO 10 – Resurse Umane definește: măsurile pentru determinarea competenței necesare; acțiunile intreprinse pentru satisfacerea cerințelor de competență determinate; metodele de evaluare a eficacități acțiunilor intreprinse; inregistrările ce necesită a fi menținute privind studiile, abilitățile, instruirea și experiența personalului - Procedura operaţională Comunicare RC PO stabileşte modul de comunicare internă între diferitele niveluri şi funcţii ale firmei şi comunicarea externă cu părţile interesate privind activităţile organizaţiei legate de mediu prin primirea, documentarea şi transmiterea răspunsurilor corespunzătoare Aspecte referitoare la controlul documentelor; Documentaţia sistemului de management de mediu aplicabil în SC RIAN CONSULT SRL cuprinde următoarele : - Declaratia Directorului General cu privire la politica integrate calitate –mediu-securitate și sănătate în muncă; - Manualul de Mediu MM-01; - Proceduri de sistem SMM: RC PM-01 Aspecte, obiective şi programe de management de mediu; RC PM-02 Control operaţional; RC PM-03 Situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns; RC PM-04 Monitorizare şi măsurare RC PM-05 Evaluarea conformării. RC PM-06 Gestionarea Deșeurilor - Proceduri operaţionale şi instrucţiuni de lucru stabilite pentru a se asigura de planificarea, operarea și controlul proceselor comune cu cele ale SMC și stabilite in manualul calitatii RC MC 01 editia si revizia in vigoare. - Inregistrări necesare pentru a furniza dovezi ale implementării şi menţinerii SMM-ului Aspecte care vizează partea operaţională a funcţionării firmei: pentru asigurarea funcționării în siguranță și a atingerii performanței de mediu reale sunt descrise procedurile de verificare, monitorizare, cum ar fi : monitorizare periodică- Procedura de Monitorizare și Măsurare, Planul de monitorizare, Raport de monitorizare; evaluarea conformării: Periodic, prin intermediul auditurilor interne este evaluată respectarea în cadrul societăţii a reglementărilor şi legislaţiei de mediu în vigoare- Procedura Audituri Interne, raport de audit stabilirea neconformităților, aplicarea acţiunilor corective şi preventive: Procedura de sistem Neconformitate Proceduri de sistem Acțiuni corective și Acțiuni preventive; înregistrări: înregistrările, respectiv documentele care furnizează dovezile obiective ale activităţilor efectuate şi ale rezultatelor obținute, sunt identificate, colectate, indexate, păstrate într-un mod prevăzut în specificaţiile Procedurii de sistem Controlul înregistrărilor, asigurându-se în acest fel lizibilitatea, găsirea promptă, păstrarea adecvată şi prevenirea deteriorării, distrugerii sau pierderii acestora. Analiza efectuată de management: annual, conform cu Procedura operaţională Analiza efectuată de management. |
|  |  | revizuirea de către conducerea superioară a EMS și a conformității, a adecvării și a eficacității continue a acestuia; | Elaborare inițială a SMM : 04.05.2015 Revizuiri: 14.03.2017-revizia 1 01.08.2018-revizia 2, având ca scop restructurarea manualului conform structura ISO 14001/2015 |
|  |  | urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate; | Societatea urmărește în mod continuu evoluția tehnologiilor curate și are în vedere aplicarea acestora, activitatea firmei în sine este de a gestiona în mod eco-conștient o cantitate însemnată de deșeuri care în acest fel ajung să fie tratate în mod controlat. Metodele de tratare aplicate (descrise în BAT 20) sunt în concordanță cu cele mai bune tehnici disponibile. |
|  |  | luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației încă din etapa de proiectare a unei noi instalații și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare; | La dezafectarea instalației se va întocmi un proiect tehnic de dezafectare, care va avea în vedere situația de referință. Se vor lua în vedere toate aspectele și efectele asupra mediului generate de instalație în toate etapele de proiectare și funcționare. Dezafectarea instalației constă în: oprirea și golirea tuturor instalațiilor; îndepărtarea în siguranță a tuturor deșeurilor și a substanțelor chimice de pe platformă, prin predarea acestora către operatori economici autorizați; demontarea instalațiilor, conform proiectului tehnic de desființare și valorificarea acestora ca atare sau a componentelor rezultate din dezmembrare; golirea și curățarea tuturor bazinelor vidanjabile și conductelor de transport ape uzate. inspectarea integrității platformelor betonate și repararea acestora după caz; lucrările se vor efectua în condițiile stabilite de proiect în așa fel încât să fie minimizat efectul lucrărilor de demontare și refacere asupra mediului, și să nu producă poluarea solului, apei, aerului; lucrările vor fi conduse de firme de specialitate în domeniul demolării construcțiilor, după obținerea tuturor autorizațiilor necesare. în funcție de dezvoltările viitoare, clădirile se vor menține sau se vor demola ori modifica destinația acestora, după caz. |
|  |  | efectuarea de evaluări sectoriale comparative în mod regulat; | Procedura RC PM-05 Evaluarea conformării stabilește evaluarea regulată. Periodic, prin intermediul auditurilor interne este evaluată respectarea în cadrul societăţii a reglementărilor şi legislaţiei de mediu în vigoare, fiind elaborate Procedurile de Audituri Interne, care se finalizează într-un raport de audit, prin care sunt analizate și comparate pentru fiecare sector în parte rezultatele și deficiențele, urmând ulterior să se aplice acțiunile corective necesare. Anual se face auditarea externă a societății. |
|  |  | gestionarea fluxului de deșeuri; | a se vedea BAT 2 |
|  |  | un inventar al fluxurilor de ape uzate și de gaze reziduale; | a se vedea BAT 3 |
|  |  | un plan de management al reziduurilor | Planul de management a reziduurilor este parte a SMM. Procedura RC PM-06 Gestionarea Deșeurilor are ca scop stabilirea măsurilor în concordanță cu ierarhia deșeurilor, asigurând: minimizarea generării de reziduuri rezultate din tratarea deșeurilor; optimizarea, reutilizarea, regenerarea, reciclarea și/sau valorificarea energiei reziduurilor; și asigurarea eliminării corespunzătoare a reziduurilor. |
|  |  | un plan de management al accidentelor | Planul de management al accidentelor face parte din SMM. procedura RC PM-03 Situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns identifică pericolele pe care le prezintă instalația și riscurile asociate și definește măsurile pentru abordarea acestor riscuri. Sunt elaborate: Procedura privind evaluare a riscului în funcție de starea de agregare și compoziția chimică a deșeurilor periculoase: sunt identificate riscurile asociate fiecărei faze a procesului technologic, din faza de recepție, manipulare-transport, tratare, stocare deșeuri periculoase, precum și probabilitatea de răspândire a poluanților ce pot apărea; Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale: care ia în considerare inventarul poluanților prezenți sau probabil prezenți care, dacă ar fi eliberați, ar putea avea consecințe asupra mediului și modul de intervenție în caz de poluare accidentală; Plan de intervenție în caz de incendiu. PAAR (Planul de Analiză și Acoperire a riscurilor) |
|  |  | un plan de gestionare a mirosurilor; | a se vedea BAT 12 |
|  |  | un planul de gestionare a zgomotelor și vibrațiilor; | a se vedea BAT 17 |
| BAT 2. | BAT constă în utilizarea tuturor tehnicilor indicate | Instituirea și punerea în aplicare a unor proceduri de caracterizare și preacceptare a deșeurilor | În prima etapă de recepție a deșeurilor care intră pe amplasament operatorul care preia deșeurile trebuie să se asigure că deșeurile ce urmează să fie preluate sunt adecvate operațiilor și instalațiilor de tratare existente în dotare. În acest scop sunt elaborate proceduri și instrucțiuni de lucru privind recepția deșeurilor. În etapa de preaceptare se colectează toate informațiile despre intrările de deșeuri, aceste instrucțiuni pot presupune inclusiv prelevarea de probe, dacă este cazul, și caracterizarea deșeurilor pentru a obține suficiente informații privind compoziția acestora. Procedurile de preacceptare a deșeurilor sunt bazate pe riscuri, se iau în considerare proprietățile periculoase ale deșeului, riscurile pe care le prezintă deșeul din punctul de vedere al siguranței procesului, al securității în muncă și al impactului asupra mediului, precum și informațiile furnizate de generatorul, deținător anterior al deșeurilor. În acest sens sunt elaborate: - Procedura de verificare prin inspecție vizuală a deșeurilor primite în zona de recepție; - Procedura privind prelevarea de mostre din zona de recepție; - Procedura privind evaluare a riscului în funcție de starea de agregare și compoziția chimică a deșeurilor periculoase; - Reguli de comunicare cu generatorii (deținătorii anteriori) de deșeuri periculoase; -Instrucțiuni de lucru privind recepția deșeurilor pe amplasament, stocarea și tratarea deșeurilor. Procedura preliminară de acceptare a deșeurilor pe amplasament are ca scop dirijarea deșeului spre zona destinată stocării preliminare și apoi tratării, după caz a acestora, conform planului de repartizare. Este etapa premergătoare acceptării fiecărui deșeu în parte. Cuprinde: caracterizarea generală a deșeului informaţiile generale vizează diferite aspecte, printre care cele mai importante sunt: a) tipul de deşeu (categorie, cod deșeu) şi sursa din care provine, compoziţia, starea fizică, compatibilitățile şi caracterizarea din punct de vedere al periculozității; b)determinarea comportării deşeului la amestecare/omogenizare în vederea stabilirii operaţiunilor de tratare; c) evaluarea caracteristicilor deşeului în raport cu valorile limită; stabilirea necesității de testare, după caz; rezolvarea cazurilor de neconformitate dirijarea spre acceptare sau refuz; înregistrarea și păstrarea rezultatelor; elaborarea Fișei de caracterizare. |
|  |  | Instituirea și punerea în aplicare a unor proceduri de acceptare a deșeurilor | Procedurile de acceptare au scopul de a confirma caracteristicile deșeului care au fost identificate în etapa de preacceptare. Aceste proceduri definesc elementele care trebuie să fie verificate la sosirea deșeului la instalație, precum și criteriile de acceptare sau de respingere a deșeului. Acceptare deșeului constă în: verificarea informațiilor și a documentelor întocmite în faza preliminară de acceptare; verificarea zonei de acceptare, de stocare temporară, capacitatea de stocare disponibilă, conform planului de repartizare; verificarea compatibilității deșeurilor care urmeză să fie supuse proceselor de tratare; realizarea de teste de laborator, dacă este cazul; acceptare sau refuzul deșeului la instalație; înregistrarea și păstrarea rezultatelor. Procedurile de acceptare a deșeurilor ca și în faza de preaceptare, sunt bazate pe riscuri, se iau în considerare proprietățile periculoase ale deșeului, riscurile pe care le prezintă deșeul din punctul de vedere al siguranței procesului, al securității în muncă și al impactului asupra mediului, precum și informațiile furnizate de generatorul, deținător anterior al deșeurilor. În acest sens sunt elaborate: - Procedura de verificare prin inspecție vizuală a deșeurilor primite în zona de recepție; - Procedura privind prelevarea de mostre din zona de recepție; - Procedura privind evaluare a riscului în funcție de starea de agregare și compoziția chimică a deșeurilor periculoase; - Reguli de comunicare cu generatorii (deținătorii anteriori) de deșeuri periculoase; - Instrucțiuni de lucru privind recepția deșeurilor pe amplasament, stocarea și tratarea deșeurilor. |
|  |  | Instituirea și punerea în aplicare a unui sistem de urmărire și a unui inventar al deșeurilor | Sistemul de urmărire și inventarul deșeurilor au scopul de a urmări locul și cantitatea deșeurilor aflate în instalație. Fișa de caracterizare a fiecărui deșeu, întocmită în fazele anterioare, conție toate informațiile generate în cursul procedurilor de preacceptare (de exemplu, data sosirii la instalație și numărul unic de referință al deșeului, informații privind deținătorul anterior al fiecărui deșeu, cod deșeu, caracterizare, rezultatele analizelor efectuate pentru preacceptarea și acceptarea deșeurilor, calea de tratare preconizată, natura și cantitatea deșeurilor din amplasament, inclusiv toate pericolele identificate, timpul de stocare preliminară preconizat), de acceptare, de tratare și/sau de transfer al deșeurilor în afara amplasamentului. Sistemul de urmărire a deșeurilor este bazat pe riscuri, fiind urmărite în fiecare etapă a procesului tehnologic, riscurile pe care le prezintă deșeul din punctul de vedere al siguranței procesului, al securității în muncă și al impactului asupra mediului. Înregistrările și rezultatele sunt consemnate și păstrate, în format electronic și pe suport de hârtie. |
|  |  | Instituirea și punerea în aplicare a unui sistem de management al calității deșeurilor rezultate | Rian Consult SRL are implementat sistemul de management al calității: ISO 9001:2015-Sistem de Management al Calității: Certificat QSCert Nr. Certificat: Q-2055/21 din data de 21.09.2021, valabil 20.09.2024; Obiectivul strategic al politicii în domeniul calităţii este ca, an de an, calitatea serviciilor prestate să fie la un nivel ridicat adecvat. În acest sens, sistemul de management al calităţii pune la dispoziţie metode de monitorizare a neconformităţilor pentru a putea urmări evoluţia acestora. Totodată, sunt stabilite obiective specifice evidenţiate în Programe de management, ce sunt analizate periodic pentru a se asigura atingerea lor. Sistemul de management al calității permite, în plus, și optimizarea procesului de tratare a deșeurilor, putând să includă în acest scop o analiză a fluxului de materiale pentru componentele relevante de pe tot parcursul tratării deșeurilor. Utilizarea analizei fluxului de materiale este bazată pe riscuri, fiind elaborate procedurile de evaluare a riscului. Calitatea deșeurilor rezultate se monitorizează conform Planului de monitorizare. Se urmărește calitatea materiilor prime (deșeurilor intrate) și a deșeurilor rezultate de la recepție și până la valorificare finală prin intermediul documentelor, dar și a probelor prelevate și analizate: - la recepția deșeurilor periculoase se solicită întotdeauna buletin de analiză sau fișa cu date de securitate/fișă de caracterizare, pentru toate deșeurile ce urmează a fi tratate în instalațiile de pe amplasament prin procedurile de amestecare / omogenizare sau distilare. Pentru toate tipurile de deșeuri ce urmerază a fi supuse unor operațiuni de tratare în instalațiile de pe amplasament s-au stabilit reguli de operare ce sunt puse în aplicare prin proceduri de lucru: instrucțiuni de lucru, proceduri de prelevare a probelor și reguli de verificare pe tot fluxul tehnologic, asigurând astfel o calitate constantă a deșeurilor rezultate, care corespunde cerințelor impuse de valorificatorul final. Societatea are implementate proceduri de prelevarea a probelor. Probele sunt analizate în laboratorul propriu, sau în cazul în care aceste au un grad de complexitate ce nu se poate efecuta, probele sunt trimise spre analize la laboratoare acreditate, analizele efecuate sunt în conformitate cu standardele EN existente. |
|  |  | Asigurarea trierii deșeurilor | În faza de recepție deșeurile ce întră pe amplasament sunt consemnate, etichetate și dirijate, în funcție de proprietățile lor spre spațiile de stocare preliminară conform Planului de repartizare. În Planul de repartizare sunt delimitate 30 de zone de lucru, prin care sunt asigurate spațiile adecvate pentru stocarea temporară a diferitelor tipuri de deșeuri periculoase și nepericuloase, având în vedere proprietățile fizice și chimice, precum și de compatibilitățile/incompatibilitățile, modul de depozitare și manipulare stabilite la recepția acestora pe baza documentelor/analizelor efectuate. Deșeurile se păstrează separat, pentru a ușura depozitarea și tratarea și a le face mai puțin periculoase pentru mediu. Trierea deșeurilor se bazează pe separarea fizică a deșeurilor și pe proceduri care identifică momentul și locul depozitării acestora. |
|  |  | Asigurarea compatibilității deșeurilor înainte de amestecarea sau combinarea acestora | Compatibilitatea se asigură printr-un set de măsuri de verificare vizuală, documentare și de teste de laborator pentru a detecta orice reacții chimice nedorite și/sau potențial periculoase între deșeuri în timpul amestecării și omogenizării sau al desfășurării operațiilor de tratare fizico-chimică: decantare, distilare și neutralizare. Testele de compatibilitate sunt bazate pe riscuri – de exemplu, iau în considerare proprietățile periculoase ale deșeului, riscurile pe care le prezintă deșeul din punctul de vedere al siguranței procesului, al securității în muncă și al impactului asupra mediului, precum și informațiile furnizate de deținătorul (deținătorii) anterior(i) al (ai) deșeului. În acest sens sunt elaborate: - Procedura de verificare prin inspecție vizuală a deșeurilor primite în zona de recepție; - Procedura privind prelevarea de mostre din zona de recepție - Procedura privind evaluare a riscului în funcție de starea de agregare și compoziția chimică a deșeurilor periculoase - Reguli de comunicare cu generatorii (deținătorii anteriori) de deșeuri periculoase |
|  |  | Sortarea deșeurilor solide intrate | Pe amplasament se aplică în mod special deșeurilor nepericuloase (activități non-IPPC) Materialele se separă manual în urma examinării vizuale de către personal specializat, pe podea, fie pentru a îndepărta în mod selectiv un anumit material din fluxul general de deșeuri, fie pentru a îndepărta contaminanții din fluxul de ieșire, în vederea creșterii purității. Această tehnică vizează în general materialele reciclabile (sticlă, plastic, hârtie, textile, lemn, deșeuri metalice, etc.) și orice contaminanți, materiale periculoase și materialele de mari dimensiuni, cum ar fi DEEE. |
| BAT 3. | Pentru a facilita reducerea emisiilor în apă și aer, BAT constă în întocmirea și menținerea la zi a unui inventar al fluxurilor de ape uzate și de gaze reziduale, care face parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) și cuprinde toate elementele următoare: | I. informații despre caracteristicile deșeurilor care urmează să fie tratate și despre procesele de tratare a deșeurilor, inclusiv: (a) diagrame de flux simplificate ale proceselor, care să indice originea emisiilor; (b) descrieri ale tehnicilor integrate în procese și ale tratării la sursă a apelor uzate/gazelor reziduale, inclusiv ale rezultatelor lor; | a) Pe amplasament are loc colectare, tratarea și stocarea temporară de deșeuri periculoase și nepericuloase, conform diagramei: Intrari (materii prime/utilitati) Proces si produs Rezultate (produs/deșeuri) Deșeuri industriale nepericuloase și periculoase Inspecție vizuală pentru acceptare Cântărire Descărcarea deșeurilor -Deșeuri industriale nepericuloase accepate la stocare temporară, tratare și valorificare -Gaze de esapament de la funcționarea mijloacelor de transport -Pulberi Deșeuri fluide uzate /energie electrica/reactivi Sedimentare Amestecare Distilare Neutralizare Apa tratată Concentrat, cod 19 02 07* Deseuri preamestecate, cod 19 02 04* sau 19 02 03 Nămol: cod 19 02 05* Deșeuri industriale nepericuloase si periculoase Amestecare, omogenizare Deșeuri preamestecate cod 19 02 03, 19 02 04*, 19 12 11*, 19 12 12 Deșeuri industriale nepericuloase si periculoase Alte operațiuni de tratare efectuate pe amplasament (selectare, sortare si separare, compactare, demontare și debitare, reambalare, stabilizare) Deșeuri sub forma de fracții reciclabile sau valorificabile prin coincinerare cu recuperare de energie Alte tipuri de deseuri care urmeaza a fi livrate catre valorificatori / eliminatori finali in vederea valorificarii prin coincinerare cu recuperare de energie sau eliminarii finale, după caz. b) Apa provenită din sursa naturală proprie (fântână) nu este folosită în procesele tehnologice sau pentru funcționarea utilajelor de pe amplasament. Aceasta se folosește doar pentru igiena personalului angajat, în scopuri menajere. (Autorizația de gospodărire a apelor nr. 75 din 25.06.2021, valabilă până la 25.06.2025.) Apele uzate pre-tratate pe amplasament reprezintă defapt deșeurile lichide periculoase preluate de la diverși deținători și care sunt supuse tehnicilor de tratare (decantare, distilare, neutralizare) descrise la BAT 20, având ca rezultat încadrarea calitativă a apei tratate în cerințele NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor, care ulterior sunt preluate prin vidanjare și transportate la o stație de epurare finală. Surse de emisii în aer - Gaze de esapament și praf de la funcționarea mijloacelor de transport –emisii difuze; - Gaze de ardere centrale termice (1 instalație pe bază de combustibil alternativ-lemn și 2 CT pe gaz metan.)-emisii dirijate |
|  |  | II. informații referitoare la caracteristicile fluxurilor de ape uzate | Sistemul de alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate este reglementat prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 75 din 25.06.2021, valabilă până la 25.06.2025. Volume de ape uzate evacuate intermitent, autorizate: Categoria apei Receptori=stație epurare autorizate Volumul total evacuat Zilnic mediu anual (m3) Maxim (m3) Mediu (m3) ape uzate menajere vidanjare bazin de stocare; V=8 mc 1 0,6 165 ape tehnologice preepurate vidanjare bazin de stocare; V=20 mc 8,0 2,0 550 ape pluviale platformă betonată vidanjare bazin de stocare; V=35 mc Qpl.=5,2 l/s Centralizator Instalații de pre-epurare ape uzate: Instalații preepurare Descriere Calitate apă tratată Instalații distilare Instalație distilare în vid (35ºC) E6000, capacitate: 250 l/oră; Instalație distilare în vid (87ºC) Destimat LE 150, capacitate: 150 l/oră: HG 188 din 2002 cu completările și modificările ulterioare, aduse de HG 352 din 2005, NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare. Instalație neutralizate/preepurare (tratare chimică) Instalație neutralizare ape acide sau bazice rezultate din procesul de distilare, capacitate: 1 m3/h |
|  |  | informații referitoare la caracteristicile fluxurilor de gaze reziduale; | Din procesele de tratare nu rezultă emisii de gaze în atmosferă, acestea având loc în sisteme închise etanș, fără posibilitatea de evacuare accidentală a scurgerilor de gaze reziduale. Instalațiile de distilare funcționează în circuit închis, sub vid, fără emisii de gaze. Instalațiile de distilare și neutralizare sunt amplasate în spații închise și sunt complet automatizate, fiind oprite automat în caz de funcționare defectuoasă. Rezervoarele de stocare a fluidelor uzate sunt dotate cu senzori de nivel care transmit în mod automat informația către instalațiile de distilare dacă nu se îndeplinește condiția de bună funcționare și astfel intreg fluxul tehnologic este stopat. Pe lângă aceste sisteme automate de control, pe flux sunt montați și robineți de închidere, care permit intervenția pe zonele ce necesită operațiuni de mentenanță. Nu este cazul aplicării de sisteme de tratare a gazelor reziduale, și stabilirea caracteristicilor fluxurilor de gaze reziduale. |
| BAT 4 | Pentru a reduce riscul de mediu asociat depozitării deșeurilor, BAT constă în utilizarea tuturor tehnicilor indicate | Optimizarea amplasării locului de depozitare | Nu se aplică la instalațiile existente General aplicabilă la instalațiile noi. |
|  |  | Capacitate de depozitare adecvată | Zonele de stocare temporară sunt bine delimitate și marcate în funcție de natura, starea de agregare, caracreristicile și compatibilitățile deșeurilor stocate; Este întocmit un plan de depozitare/repartizare pe amplasament cu 30 de zone de lucru, prin care sunt asigurate spațiile adecvate pentru stocarea temporară a diferitelor tipuri de deșeuri periculoase și nepericuloase; Sunt stabilite clar capacitățile maxime de depozitare a deșeurilor, ținându-se seama de caracteristicile fizico-chimice a deșeurilor (de exemplu, referitoare la riscul de incendiu) și de capacitatea de tratare, având ca scop încadrarea în capacitățile maxime autorizate; În vederea menținerii în capacitățile maxime autorizate se monitorizeză regulat cantitățile de deșeuri stocate temporar, în raport cu capacitatea de depozitare maximă permisă; Timpul maxim de staționare a deșeurilor se stabilește de regulă în funcție de cerințe, corelat cu capacitatea maximă de depozitare pentru fiecare caz în parte și în funcție de capacitățile de tratare existente pe amplasament. În limita posibilităților reale și existente, timpul maxim de staționare este în medie de 1-2 luni, nefiind depășite perioadele de stocare temporară stabilite de legislația în vigoare: stocarea deşeurilor înainte de valorificare sau tratare pentru o perioadă mai mică de 3 ani. sau stocarea deşeurilor înainte de eliminare, pentru o perioadă mai mică de un an |
|  |  | Funcționare a depozitului în condiții de siguranță | Pentru funcționarea în condiții de siguranță sunt luate următoarele măsuri: platformele exterioare sunt betonate și au maginile bordurate; în interiorul spațiului de lucru din cladirea nr. 1 sunt montate două sifoane de pardoseală prin care se captează deșeurile periculoase lichide, în caz de scurgeri accidentale; din aceste sifoane deșeurile lichide sunt preluate de conducte din beton și sunt trecute prin 2 separatoare de hidrocarburi prevăzute cu compartimente de reținere a nisipului, după care sunt conduse printr-un colector din beton cu lungimea de 50 m, până la un bazin de stocare realizat cu radierul și peretii laterali betonati, tricompartimentat, cu dimensiunile de 5,6x2,9x3,5 și capacitatea de stocare de 50 mc. Alte măsuri de siguranță: echipamentele utilizate pentru încărcarea, descărcarea și depozitarea deșeurilor sunt documentate în mod corespunzător; toate deșeurile dețin fișe de caracterizare și sunt urmărite în concordanță cu înregisrtările succesive de la înregistrarea lor și până la tratarea, respectiv livrarea lor către valorificatorul final; deșeurile sunt etichetate conform cerințelor legale și grupate adecvat pe baza fișelor de caracterizare, pe etichetate pe lângă denumirea și codul deșeului apar inclusiv numele societății generatoare, data/ora recepției pe amplasament; deșeurile despre care se știe că sunt sensibile la căldură, lumină, aer, apă etc. împotriva acestor condiții de mediu sau au alte caracteristici periculoase sunt urmărite în mod special și manipulate, transportate și stocate ca atare; se asigură depozitarea în siguranță a containerelor și a butoaielor; pentru deșeurile „necorespunzătoare” este delimitat un spațiu de depozitare deșeuri neconforme. Pentru cazurile de neconformități se aplică procedura scrisă specific, special elaborată pentru acete cazuri; sunt întocmite reguli clare de recepție, sunt stabilite procedurile de pre-acceptare și acceptare pe amplasament a deșeurilor (BAT 2); SMM conține un plan de management al accidentelor (BAT1). |
|  |  | Zonă separată pentru depozitarea și manipularea deșeurilor periculoase ambalate | Pentru depozitarea și manipularea deșeurilor periculoase ambalate se utilizează o zonă specială și se desfășoară pe baza regulilor descrise în: - Procedura privind evaluare a riscului în funcție de starea de agregare și compoziția chimică a deșeurilor periculoase; - Instrucțiuni de lucru privind recepția deșeurilor pe amplasament, stocarea și tratarea deșeurilor. |
| BAT 5. | Pentru a reduce riscul de mediu asociat manipulării și transferului deșeurilor, BAT constă în elaborarea și punerea în aplicare a unor proceduri de manipulare și de transfer. | Procedurile de manipulare și de transfer au scopul de a asigura manipularea și transferarea în siguranță a deșeurilor la locul corespunzător de depozitare sau de tratare. | Măsuri de manipulare și transferare în siguranță a deșeurilor la locul corespunzător de depozitare sau de tratare: manipularea și transferul deșeurilor sunt realizate de personal competent; manipularea și transferul deșeurilor sunt documentate în mod corespunzător, validate înainte de executare și verificate după executare; se iau măsuri pentru a preveni, detecta și diminua scurgerile; se iau măsuri de precauție la realizarea și conceperea operațiilor de amestecare sau combinare a deșeurilor (de exemplu, aspirarea deșeurilor sub formă de praf/pulberi). Procedurile și instrucțiunile elaborate în cadrul SMM, conțin înclusiv aspectele referitoare la manipularea și transferul deșeurilor pe amplasament: - Procedura de verificare prin inspecție vizuală a deșeurilor primite în zona de recepție; - Procedura privind prelevarea de mostre din zona de recepție; - Procedura privind evaluare a riscului în funcție de starea de agregare și compoziția chimică a deșeurilor periculoase; - Reguli de comunicare cu generatorii (deținătorii anteriori) de deșeuri periculoase; -Instrucțiuni de lucru privind recepția deșeurilor pe amplasament, stocarea și tratarea deșeurilor. |
| 1.2. Monitorizare |
| BAT 6. | Pentru emisiile relevante în apă identificate în inventarul fluxurilor de ape uzate (a se vedea BAT 3), BAT constă în monitorizarea principalilor parametri de proces (de exemplu, debitul de ape uzate, pH-ul, temperatura, conductivitatea, CBO) în punctele-cheie (de exemplu, la intrarea/ieșirea în/din instalația de pretratare, la intrarea în instalația de tratare finală, în punctul în care emisiile ies din instalație). | Monitorizarea principalelor parametrii ai apelor uzate identificate la BAT3: Monitorizarea apelelor uzate rezultate din instalația de neutralizare (tratare chimică)/pretratare distilat provenit de la instalația de distilare emulsii uzate și ape uzate provenite din proces tehnologic de degresare-fosfatare suprafețe metalice, evacuate intermitent din bazinul de stocare cu V = 15 mc prin vidanjare la stație de epurare se realizează conform prevederilor Autorizației de gospodărire a apelor nr. 75 din 25.06.2021, valabilă până la 25.06.2025, și cuprinde: parametrii relevanți specificați la BAT7: CCOCr, Cu, Zn, Crtotal; parametrii suplimentari pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a stației de epurare care preia apele uzate: pH, CBO5, Ptotal, Fetotal, Substanțe extractibile cu solvenți organici, Detergenți sintetici. Automonitorizarea acestor parametrii se realizează trimestrial, cu laboratoare acreditate. La fiecare șarjă se determină pH-ul, CCOCr, cu kit-uri proprii. |
| BAT 7. | BAT constă în monitorizarea emisiilor în apă, cel puțin cu frecvența indicată | Monitorizarea emisiilor în apă în conformitate cu standardele EN. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constă în utilizarea standardelor ISO, a standardelor naționale sau a altor standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă. Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru evacuările indirecte într-un corp de apă receptor specificate în Tabelul 6.2 nu se aplică întrucât instalația de epurare din aval (stația de epurare care preia apele uzate) reduce poluanții vizați, fără ca acest lucru să ducă la creșterea nivelului de poluare a mediului. | În vederea reducerii emisiilor în apă, distilatul rezultat de la instalația de distilare emulsii uzate și deșeurile lichide apoase provenite din procesul tehnologic de degresare-fosfatare suprafețe metalice sunt tratate prin neutralizare. Poluanții tipici vizați la evacuarea intermitentă a apei uzate din bazinul de stocare cu V = 15 mc prin vidanjare la stație de epurare sunt specificate în Autorizația de gospodărire a apelor nr. 75 din 25.06.2021, valabilă până la 25.06.2025, și anume: parametrii relevanți specificați conform BAT7: CCOCr, Cu, Zn, Crtotal parametrii suplimentari pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a stației de epurare care preia apele uzate: pH, CBO5, Ptotal, Fetotal, Substanțe extractibile cu solvenți organici, Detergenți sintetici. Determinarea acestor poluanți are loc conform standardelor specificate în Normativul NTPA-002/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, aprobat de HG nr.188/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu frecvența stabilită în Autorizația de gospodărire a apelor nr. 75 din 25.06.2021, valabilă până la 25.06.2025, și anume: trimestrial parametrii: pH, CBO5, CCOCr, Cu, Zn, Crtotal, Fetotal, Ptotal, Substanțe extractibile cu solvenți organici, Detergenți sintetici. la fiecare șarjă vidanjată înainte de transferarea apelor uzate la stație de epurare: pH-ul, CCOCr Analizele trimestriale se efectuează în laboratoare acreditate, iar determinările pe fiecare șarjă cu kit-uri proprii. |
| BAT 8. | Monitorizarea emisiilor dirijate în aer, cel puțin cu frecvența indicată și în conformitate cu standardele EN. | Monitorizarea HCl, NH3 și TCOV în gaze reziduale dirijate în aer de la procesul de tratarea deșeurilor lichide apoase | Nu este aplicabilă – de la procesul de distilare și de la procesul de neutralizare a deșeurilor lichide apoase pe amplasament nu sunt emisii dirijate în aer. Vezi BAT3. |
| BAT 9. | constă în monitorizarea, cel puțin o dată pe an, a emisiilor difuze în aer de compuși organici proveniți de la regenerarea solvenților uzați, de la decontaminarea cu solvenți a echipamentelor care conțin POP și de la tratarea fizico-chimică a solvenților pentru recuperarea puterii lor calorifice, utilizând una dintre tehnicile indicate mai jos sau o combinație a acestora. | Tehnici Măsurare: Metode de detectare a scăpărilor de gaze cu ajutorul unui senzor, detectarea scăpărilor de gaze prin termoviziune, măsurarea prin tehnica spectroscopiei în infraroșu utilizând transformata Fourier (FTIR) cu o sursă solară de radiații sau absorbție diferențială. Factori de emisie: Calculul emisiilor pe baza factorilor de emisie, validat periodic (de exemplu, odată la doi ani) prin măsurători. Bilanț masic: Calculul emisiilor difuze utilizând bilanțul masic, ținând cont de solventul introdus, de emisiile dirijate în aer, de emisiile în apă, de solventul din deșeurile rezultate din proces și de reziduurile procesului (de exemplu, ale distilării). | Nu este aplicabilă |
| BAT 10 | BAT constă în monitorizarea periodică a emisiilor de mirosuri. | Frecvența de monitorizare se stabilește în planul de gestionare a mirosurilor (a se vedea BAT 12), dacă este cazul | Aplicabilitatea este limitată la cazurile în care se preconizează și/sau au fost dovedite neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. În perioada de funcționare (2015-2021) nu au fost sesizări/plângeri din partea publicului care reclamă existenţa unui disconfort olfactiv. |
| BAT 11. | BAT constă în monitorizarea consumului anual de apă, energie și materii prime, precum și a generării anuale de reziduuri și de ape uzate, cu o frecvență de cel puțin o dată pe an. | Monitorizarea include măsurări directe, calcule sau înregistrări, de exemplu utilizarea unor contoare corespunzătoare sau a facturilor. Monitorizarea se detaliază la cel mai adecvat nivel (de exemplu, la nivel de proces sau de instalație/echipament) și ține cont de orice modificări semnificative ale instalației. | Monitorizarea consumul de apă: contor apă rece, la captare din sursa Monitorizare consum energie electrică: contor, consumul de energie este inregistrat in facturi. anual se Întocmește Raportul anual de mediu care conține toate înregistrările privind consumurile anuale de apă, energie, materii prime. |
| 1.3. Emisii în aer |
| BAT 12. | În vederea prevenirii sau, atunci când acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de mirosuri, BAT constă în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea cu regularitate a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1). | Ellementele Planului de gestionare a mirosurilor: un protocol care să conțină măsuri și grafice de aplicare; un protocol pentru monitorizarea mirosurilor conform celor prevăzute în BAT 10; un protocol de răspuns în cazul incidentelor de miros identificate, de exemplu în cazul reclamațiilor; un program de prevenire și reducere a mirosurilor conceput să identifice sursa (sursele) acestora, să caracterizeze contribuțiile surselor și să aplice măsuri de prevenire și/sau de reducere. | Aplicabilitatea este limitată la cazurile în care se preconizează și/sau au fost dovedite neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. Programul de prevenire a mirosurilor constă în stabilirea surselor de miros și aplicarea măsurile de prevenire a mirosului: a se vedea BAT 10. În perioada de funcționare (2015-2021) nu au fost sesizări/plângeri din partea publicului care reclamă existenţa unui disconfort olfactiv. Nu este cazul elaborării unui plan de gestionare a mirosurilor. |
| BAT 13 | În vederea prevenirii sau, dacă acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de mirosuri, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora | Tehnici: Reducerea la minimum a timpului de staționare: Reducerea la minimum a timpului de staționare a deșeurilor (potențial) mirositoare aflate în depozit sau în sistemele de manipulare (de exemplu, în conducte, rezervoare, containere), în special în condiții anaerobe. Dacă este relevant, se adoptă dispoziții adecvate pentru acceptarea volumelor maxime sezoniere de deșeuri.-Aplicabilă numai penrtu sisteme deschise Utilizarea tratării chimice: Utilizarea de produse chimice pentru a distruge compușii mirositori sau pentru a limita formarea acestora (de exemplu, oxidarea sau precipitarea hidrogenului sulfurat). Nu se aplică dacă poate diminua calitatea dorită a deșeurilor rezultate. Optimizarea tratării aerobe:În cazul tratării aerobe a deșeurilor lichide apoase, aceasta poate include: — utilizarea de oxigen pur; — eliminarea spumei din rezervoare; —întreținerea frecventă a sistemului de aerare. În cazul tratării aerobe a altor deșeuri decât deșeurile lichide apoase, a se vedea BAT 36. | Pe amplasament nu sunt identificate emisii de substanţe cu puternic impact olfactiv, și nu s-a identificat prezenţa mirosurilor în aerul înconjurător prin inspecţie în teren. Pe amplasament nu sunt acceptate deșeuri biodegradabile sau alte deșeuri care ar putea genera neplăceri cauzate de miros. Deșeurile lichide în general sunt deșeuri de natură acidă sau bazică, foarte rar cu conținut de solvenți sau alți compuși organici volatili. Ele sunt gestionate în sistem închis, nefiind posibilă evaporarea lor, respectiv emanarea de substanțe mirositoare. Stocarea temporară a acestora se realizează în spații închise, destinate acestor tipuri de deșeuri. Nu se impune utilizarea tehnicilor descrise în BAT. Măsuri de prevenire mirosuri: Deșeurile care pot prezenta neplăceri cauzate de mirosuri sunt stocate în recipiente sigure închise etanș; Rezervoarele de stocare a fluidelor uzate sunt dotate cu senzori de nivel care transmit în mod automat informația către instalațiile de distilare dacă nu se indeplinește condiția de bună funcționare și astfel intreg fluxul tehnologic este stopat; Instalațiile de decantare, distilare, omogenizare funcționează în sistem închis, sunt prevăzute cu sisteme automate controlate pentru evacuare concentratului, nefiind posibile evacuări de emisii de substanțe cu impact olfactiv; Vasele de tratare sunt închise și de regulă sunt manipulate cantități relativ mici de deșeuri lichide; Nu se trateaza deșeuri cu emisii de COV. |
| BAT 14. | În vederea prevenirii sau, dacă aceasta nu este posibilă, a reducerii emisiilor difuze în aer, în special a pulberilor, a compușilor organici și a mirosurilor, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate | Tehnici: a.Minimizarea numărului de surse potențiale de emisii difuze c.Prevenirea coroziunii d.Izolarea, colectarea și tratarea emisiilor difuze e.Umezirea f.Întreținere g.Curățarea zonelor de tratare și de depozitare a deșeurilor h.Program de detectare și eliminare a scăpărilor de gaze (LDAR) | Nu sunt identificate surse relevante de emisii difuze în aer. În vederea prevenirii emisiilor de praf în aer sunt luate măsuri de : minimizarea numărului de surse potențiale de emisii difuze; umezirea zonelor cu praf; intreținere și curățarea zonelor de tratare și de depozitare a deșeurilor. Instalațiile de distilare pe amplasament nu permit tratarea deșeurilor lichide pe bază de solvenți. Pentru reducerea emisiilor de COV și de particule în aerul înconjurător manipularea deșeurilor în vederea tratării prin procedeul de amestecare/omogenizare și reambalare se face în mod controlat și în cantități limitate. |
| BAT 15. | constă în folosirea arderii la faclă numai din motive de siguranță sau pentru condiții de exploatare excepționale (de exemplu, porniri, opriri), utilizând ambele tehnici indicate mai jos. | Tehnici: Proiectarea corectă a instalației Aceasta presupune asigurarea unui sistem de recuperare a gazului cu o capacitate suficientă și utilizarea de supape de siguranță cu integritate ridicată. Gestionarea instalației: Aceasta cuprinde echilibrarea sistemului de gaze și utilizarea unui control avansat al proceselor. | Nu este aplicabilă |
| BAT 16. | În vederea reducerii emisiilor în aer de la facle în situațiile în care arderea la faclă este inevitabilă, BAT constă în utilizarea ambelor tehnici | Tehnici: Proiectarea corectă a dispozitivelor de ardere la faclă: Optimizarea înălțimii și a presiunii, a asistenței prin abur, aer sau gaz, a tipului gurilor de ardere etc. pentru o funcționare fiabilă și fără fum și pentru a asigura o ardere eficientă a gazelor în exces. Monitorizarea și înregistrarea datelor în cadrul gestionării faclelor: Aceasta include monitorizarea continuă a cantității de gaz direcționat către faclă în vederea arderii. Poate include și estimări ale altor parametri [de exemplu, compoziția fluxului de gaze, puterea calorică, raportul de asistență, viteza, debitul gazului de purjare, emisiile de poluanți (de exemplu, NOX, CO, hidrocarburi), zgomotul]. Înregistrarea evenimentelor de ardere la faclă cuprinde de obicei durata și numărul evenimentelor și permite cuantificarea emisiilor, precum și o eventuală prevenire a evenimentelor de ardere la faclă ulterioare. | Nu este aplicabilă |
| 1.4. Zgomot și vibrații |
| BAT 17. | În vederea prevenirii sau, atunci când acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de zgomot și a vibrațiilor, BAT constă în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea cu regularitate a unui plan de gestionare a zgomotului și vibrațiilor, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care să includă toate elementele de mai jos: | un protocol care să conțină măsuri și grafice de aplicare corespunzătoare; un protocol pentru monitorizarea zgomotului și a vibrațiilor; un protocol de răspuns în cazul evenimentelor de zgomot și vibrații identificate, de exemplu în cazul reclamațiilor; un program de reducere a zgomotului și a vibrațiilor conceput să identifice sursa (sursele), să măsoare/estimeze expunerea la zgomot și la vibrații, să caracterizeze contribuțiile surselor și să aplice măsuri de prevenire și/sau de reducere. | Aplicabilitatea este limitată la cazurile în care se preconizează și/sau au fost dovedite neplăceri cauzate de zgomot sau de vibrații la nivelul receptorilor sensibili. Surse de zgomot: vehiculele de transport și a utilajelor utilizate pe amplasament. instalațiile de distilare a fluidelor uzate industriale; instalatia de neutralizare/preepurare a fluidelor. Instalațiile de distilare și instalația de neutralizare sunt amplasate în spații închise. Din specificațiile tehnice ale instalațiilor reiese că zgomotul produs se situează în limitele admise. In procesul de funcționare nu se dezvoltă vibrații. Instalațiile sunt complet automatizate și sunt prevăzute cu un program de control, care oprește automat instalația atunci când se depășesc parametrii normali de funcționare. Mentenanța instalațiilor de pe amplasament se face periodic, conform programului de mentenanță și a specificațiilor tehnice din manualele cu instrucțiunile de lucru. Manipularea deșeurilor pe amplasament se face discontinuu, cu respectarea programului de lucru. În perioada de funcționare (2015-2021) nu au fost sesizări/plângeri din partea publicului care reclamă existenţa de neplăceri cauzate de zgomot sau de vibrații la nivelul receptorilor sensibili. Nu este cazul elaborării unui plan de gestionare a zgomotului și vibrațiilor. |
| BAT 18. | În vederea prevenirii sau, dacă acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de zgomot și a vibrațiilor, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Tehnici: Amplasarea corespunzătoare a echipamentelor și clădirilor Echipamente silențioase Echipamente pentru controlul zgomotului și al vibrațiilor: Atenuarea zgomotului | Măsuri de prevenire: inspectarea și întreținerea echipamentelor; închiderea ușilor și a ferestrelor din zonele închise, dacă este posibil; utilizarea de echipamente/utilaje silențioase; utilizarea echipamentelor de către lucrători cu experiență; evitarea activităților generatoare de zgomot în timpul nopții, dacă este posibil; dispoziții privind controlul zgomotului în cursul activităților de întreținere, transport, manipulare și tratare. |
| 1.5. Emisii în apă |
| BAT 19. | În vederea optimizării consumului de apă, a reducerii volumului de ape uzate generat și a prevenirii sau, dacă aceasta nu este posibilă, a reducerii emisiilor în sol și în apă, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate. | Tehnici: Gestionarea apei Recircularea apei Impermeabilizarea suprafeței Tehnici pentru reducerea probabilității și a impactului debordărilor și pierderilor din rezervoare și bazine Acoperirea zonelor de depozitare și tratare a deșeurilor Separarea fluxurilor de ape uzate Infrastructură de drenaj corespunzătoare Dispoziții referitoare la proiectare și întreținere care permit detectarea și eliminarea scăpărilor de gaze Capacitate de stocare adecvată a rezervorului tampon | În vederea prevenirii pierderilor de apă pe amplasament se aplică următoarele măsuri: Intreaga activitate de pe amplasament se desfășoară pe suprafețe betonate, platforma de stocare a deșeurilor colectate este construită cu grosimea de 30 cm, astfel încât să nu apară fisuri cu risc de contaminare a solului și pânzei freatice; Intreaga suprafață betonată este limitată cu borduri de retenție și canale de captare a eventualelor scurgeri accidentale. Procedura de inspecție zilnică implementată pe amplasament include verificarea zilnică a rezervoarelor, bazinelor de alimentare și stocare și a bazinului de retenție. Pe amplasament există 4 sisteme de drenare a apelor: apele pluviale convențional curate de pe acoperiș sunt colectate prin scocuri și burlane și sunt evacuate liber la nivelul solului în zona verde a amplasamentului; apele pluviale de pe amplasament posibil impurificate sunt captate de rețeaua perimetrală a suprafeței betonate și sunt conduse către bazinul de retenție cu capacitatea de 35 mc; apele rezultate în urma procesului de distilare și neutralizare sunt colectate separat într-un bazin din plastic bicompartimentat cu capacitatea de 20 mc; apele menajere provenite de la grupurile sanitare și vestiare sunt colectate de o rețea exterioară de canalizare realizată din tuburi PVC-KG și sunt descărcate într-un bazin betonat vidanjabil subteran, cu capacitatea de 8 mc, construit cu radierul și pereții laterali betonati și hidroizolați, prevăzut cu capac pentru vizitare/vidanjare; pentru colectarea eventualelor scurgeri accidentale de deșeuri lichide în interiorul spatiului de stocare și tratare din Clădirea nr. 1 sunt montate 2 sifoane de pardoseala, care sunt conectate la un bazin executat cu radierul și pereții laterali betonați, tricompartimentat și capacitatea de stocare de 50 mc . Pentru desfășurarea activităților și intreținerea echipamentelor, a utilajelor și a platformei betonate de pe amplasament nu se foloseste apa subterană, ci doar apa rezultată în urma procesului de distilare si neutralizare/preepurare, care se recirculă. apele rezultate în urma procesului de tratare prin distilare si neutralizare deșeuri fluide uzate sunt stocate în rezervoare metalice sau de plastic, etanșe, amplasate în spațiu închis, pe suprafațăa betonata. în spațiul de lucru al acestor instalații și nu exista riscul de a intra în contact cu apele pluviale. |
| BAT 20. | În vederea reducerii emisiilor în apă, BAT constă în tratarea apelor uzate prin utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor general aplicabile | Egalizare: Echilibrarea fluxurilor și a încărcăturilor poluante prin utilizarea bazinelor sau a altor tehnici de gestionare | Tehnicile de tratare aplicate tratării fizico-chimice a deșeurilor lichide (soluții apoase, ape uzate preluate de la diverși operatori economici) (Activitate IPPC 5.1.a) Tehnicile utilizate în această activitate constau din omogenizarea (egalizarea fluxurilor încărcăturilor) în vasele de colectare, decantarea deșeurilor lichide, prin sedimentare, respectiv separarea particulelor solide în suspensie prin decantare gravitațională. Componenta apoasă separată urmează să fie supusă precesului de distilare în cele două instalații de distilare. Fracția apoasă obținută este supusă ulterior neutralizării. Reglarea valorii pH-ului se realizează cu soluție de acid sulfuric în cazul soluțiilor bazice și cu NaOH sau Ca(OH)2 în cazul soluțiilor acide. Procesul de neutralizare este combinat cu coagulare-floculare prin adăugare de săruri de fier(II) și sau polimeri de floculare. Procesele de decantare, distilare neurtralizare au loc în instalații închise după cum urmează: Decantare: vase de colectare (IBC) închise ermetic Instalațiile de distilare utilizate pe amplasament folosesc proceduri de tratare în vid: 2 instalații de distilare la temperatura de 35 °C respectiv 87°C-sisteme închise. Distilarea în vid este o metodă de distilare care se realizează în condiții de presiune scăzută, ceea ce are ca efect scăderea punctului de fierbere la majoritatea lichidelor. Fiind o distilare, tehnica este folosită pentru separarea și purificarea unor compuși pe baza diferenței punctelor de fierbere, fiind aplicabilă atunci când compusul care se dorește să se obțină prezintă un punct de fierbere la care nu se poate lucra, și care de asemenea poate favoriza descompunerea termică a acestuia. O presiune de lucru redusă are ca efect scăderea punctelor de fierbere. Instalație de neutralizare: 2 bazine , cu dozatoare automatizate și control automat al proceselor Apa rezultată în urma procesului de distilare este adusă prin tratare ulterioară, respectiv neutralizare, combinată cu coagulare-floculare în parametrii NTPA 002, de evacuare în canalizare. (preluată într-o stație de epurare). Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru evacuările indirecte într-un corp de apă receptor specificate în Tabelul 6.2 nu se aplică întrucât instalația de epurare din aval (stația de epurare care preia apele uzate) reduce poluanții vizați, fără ca acest lucru să ducă la creșterea nivelului de poluare a mediului. |
|  |  | Neutralizare: Reglarea valorii pH a apelor uzate la un nivel neutru (aproximativ 7) prin adăugarea de substanțe chimice. Pentru a crește pH-ul se poate utiliza hidroxid de sodiu (NaOH) sau hidroxid de calciu [Ca(OH)2], iar pentru a diminua pH-ul se poate utiliza acid sulfuric (H2SO4), acid clorhidric (HCl) sau dioxid de carbon (CO2). În timpul neutralizării se poate produce precipitarea unor poluanți. |  |
|  |  | Distilare/rectificare: Distilarea este o tehnică de separare a compușilor cu puncte de fierbere diferite prin evaporare parțială și recondensare. Distilarea apelor uzate reprezintă îndepărtarea contaminanților cu puncte de fierbere joase de apa uzată, prin trecerea acestora în faza de vapori |  |
|  |  | Coagulare și floculare: Coagularea și flocularea se utilizează pentru separarea particulelor solide în suspensie de apele uzate și deseori au loc în etape succesive. Coagularea se realizează prin adăugarea de coagulanți cu sarcini opuse celor ale particulelor solide în suspensie. Flocularea se realizează prin adăugarea de polimeri, astfel încât coliziunile particulelor de microflocoane să determine gruparea acestora și producerea unor flocoane de dimensiuni mai mari. Ulterior, flocoanele formate sunt separate prin sedimentare, flotație cu aer sau filtrare |  |
|  |  | Sedimentare: Separarea particulelor solide în suspensie prin decantare gravitațională. |  |
| 1.6. Emisii din accidente și incidente |
| BAT 21. | În vederea prevenirii sau a limitării consecințelor asupra mediului ale accidentelor și incidentelor, BAT constă în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos, ca parte a planului de management al accidentelor | Tehnici: Măsuri de protecție Gestionarea emisiilor incidentale/accidentale Sistem de înregistrare și evaluare a incidentelor/accidentelor | a se vedea BAT 1 |
| 1.7. Eficiența materialelor |
| BAT 22. | În vederea utilizării eficiente a materialelor, BAT constă în înlocuirea materialelor cu deșeuri. | Se utilizează deșeuri în locul altor materiale pentru tratarea deșeurilor (de exemplu, deșeurile alcaline sau acide se utilizează pentru ajustarea pH-ului, cenușa zburătoare se utilizează ca liant). | În vederea utilizării eficiente a materialelor există posibilitatea de utilizare de deșeuri în locul altor materiale pentru tratarea deșeurilor: deșeurile alcaline sau acide se utilizează pentru ajustarea pH-ului, înlocuind astfel reactivii de neutralizare, acolo unde procesul de amestecare este posibil din punct de vedere tehnic; cenușa rezultată din arderea deșeurilor lemnoase se utilizează ca liant; în centrala termică pe lemn se utilizează ca combustibil în mare parte deșeurile lemnoase preluate de diverși generatori. |
| 1.8. Eficiența energetică |
| BAT 23. | În vederea utilizării eficiente a energiei, BAT constă în utilizarea ambelor tehnici indicate. | Tehnici: Plan pentru eficiență energetică Înregistrarea bilanțului energetic | Consumul specific de energie al activității (sau al activităților), stabilirea indicatorilor-cheie de performanță anuali (de exemplu, consumul specific de energie exprimat în kWh/tonă de deșeu prelucrat) și planificarea unor ținte periodice de îmbunătățire și a măsurilor aferente sunt elemente cheie în eficientizarea consumului energetic. Operatorul urmărește periodic consumul de energie electrică, instalațiile care nu respectă specificațiile tehnnice stabilite în donumentele tehnice sunt excluse de la utilizare; Deșeurile lichide uzate se tratează în instalațiile de distilare cu circuit închis, cu un consum constant de energie electrică, Deșeurile semilichide, păstoase sau solide se tratează manual, prin mixare, în mod controlat și discontinuu; Societatea monitorizează consumul energetic pe amplasament în raport cu cantitățile de deșeuri tratate În 2019 s-a efectuat Audit energetic, de către un auditor energetic autorizat. A se vedea Raport Audit energetic, clasa 1 complex, decembrie 2019. |
| 1.9. Reutilizarea ambalajelor |
| BAT 24. | În vederea reducerii cantității de deșeuri trimise spre eliminare, BAT constă în maximizarea reutilizării ambalajelor, ca parte a planului de management al reziduurilor (a se vedea BAT 1). | Ambalajele (butoaie, containere, IBC-uri, paleți etc.) se reutilizează pentru a depozita deșeuri dacă sunt în stare bună și suficient de curate, lucru stabilit prin verificarea compatibilității substanțelor conținute (în cadrul utilizărilor consecutive). Dacă este necesar, ambalajele se trimit pentru o tratare corespunzătoare înainte de reutilizare (de exemplu, recondiționare, curățare). | Ambalajele folosite la stocare, în procesul de amestecare/ omogenizare și reambalare sunt reutilizate până la degradarea lor. Înainte de reutilizare se verifică visual starea de uzură și dcaă nu sunt sufficient de curate, se curăță mecanic, prin ștergere uscată cu material textile. În caz de nevoie se spală. Paleții de lemn sunt valorificate energetic în centrala termică proprie, care funcționează pe lemn. Ambalajele devenite deșeu sunt valorificate cu societati autorizate. Pe amplasament sunt reutilizate următoarele tipuri de ambalaje: paleți lemn, cutii de carton, butoaie metalice, cuburi IBC, galeti metalice, bidoane plastic, saci BIG-BAG |

- CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU TRATAREA MECANICĂ A DEȘEURILOR- Nu este cazul

| Concluzii BAT | Descriere BAT | Detalii | Modul de conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Concluzii generale privind BAT pentru tratarea mecanică a deșeurilor- nu este cazul |
| 2.1. 1 Emisii în aer |
| BAT 25. | În vederea reducerii emisiilor în aer de pulberi, particule de metal, PCDD/F și PCB-uri de tipul dioxinelor, BAT constă în aplicarea BAT 14d și în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Tehnici: Ciclon Filtru textile Epurare umedă Injectare de apă în tocător | Nu este aplicabilă |
| 2.2. Concluzii privind BAT pentru tratarea mecanică a deșeurilor metalice în tocătoare-nu este cazul |
| 2.2.1. Performanța generală de mediu |
| BAT 26. | În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu și pentru a preveni emisiile cauzate de accidente sau incidente, BAT constă în utilizarea BAT 14g și a tuturor tehnicilor | Tehnici punerea în aplicare a unei proceduri detaliate de inspectare a deșeurilor compactate înainte de mărunțire; îndepărtarea obiectelor periculoase din fluxul deșeurilor intrate și eliminarea acestora în siguranță (de exemplu, butelii de gaz, VSU nedepoluate, DEEE nedepoluate, obiecte contaminate cu PCB sau cu mercur, obiecte radioactive); tratarea containerelor numai atunci când sunt însoțite de o declarație privind curățarea. | Nu este aplicabilă |
| 2.2.2. Deflagrații |
| BAT 27. | În vederea prevenirii deflagrațiilor și pentru a reduce emisiile la producerea deflagrațiilor, BAT constă în utilizarea tehnicii (a) și a cel puțin uneia dintre tehnicile (b) și (c) | Tehnici Plan de gestionare a deflagrațiilor Clapete de eliberare a presiunii Mărunțire prealabilă | Nu este aplicabilă |
| 2.2.3. Eficiența energetică |
| BAT 28. | În vederea utilizării eficiente a energiei, BAT constă în menținerea unei alimentări stabile a tocătorului. | Alimentarea tocătorului se egalizează prin evitarea întreruperilor sau a supraîncărcării în alimentarea cu deșeuri, deoarece acestea ar putea duce la opriri și la porniri nedorite ale tocătorului. | Nu este aplicabilă |
| 2.3. Concluzii privind BAT pentru tratarea DEEE care conțin FCV și/sau HCV-Nu este cazul |
| 2.3.1 Emisii în aer |
| BAT 29. | În vederea prevenirii sau, dacă aceasta nu este posibilă, a reducerii emisiilor de compuși organici în aer, BAT constă în aplicarea BAT 14d și a BAT 14h și în utilizarea tehnicii a. și a cel puțin uneia dintre tehnicile (b) și (c) indicate | Tehnici Optimizarea îndepărtării și a captării agenților frigorifici și a uleiurilor Condensare criogenică Adsorbție | Nu este aplicabilă |
| 2.3.2. Explozii |
| BAT 30. | În vederea prevenirii emisiilor cauzate de explozii la tratarea DEEE care conțin FCV și/sau HCV, BAT constă în utilizarea oricăreia dintre tehnicile indicate | Tehnici Atmosferă inertă Ventilație forțată | Nu este aplicabilă |
| 2.4. Concluzii privind BAT pentru tratarea mecanică a deșeurilor cu putere calorifică - Nu este cazul |
| 2.4.1. Emisii în aer |
| BAT 31. | În vederea reducerii emisiilor de compuși organici în aer, BAT constă în aplicarea BAT 14d și în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Tehnici Adsorbție Biofiltru Oxidare termică Epurare umedă | Nu este aplicabilă |
| 2.5. Concluzii privind BAT pentru tratarea mecanică a DEEE care conțin mercur |
| 2.5.1. Emisii în aer |
| BAT 32. | În vederea reducerii emisiilor de mercur în aer, BAT constă în colectarea emisiilor de mercur la sursă, în transmiterea lor către sistemul de reducere a emisiilor și în realizarea unei monitorizări adecvate. | Aceasta include toate măsurile următoare: echipamentele utilizate pentru tratarea DEEE care conțin mercur sunt închise, sub presiune negativă și conectate la un sistem local de ventilație prin aspirație (LEV); gazele reziduale rezultate din procese sunt tratate prin tehnici de desprăfuire, de exemplu cicloane, filtre textile și filtre HEPA, urmate de adsorbția pe cărbune activ (a se vedea secțiunea 6.1); eficiența tratării gazelor reziduale se monitorizează; nivelul de mercur din zonele de tratare și depozitare este măsurat frecvent (de exemplu, o dată pe săptămână) pentru se a detecta eventualele scăpări de mercur. | Nu este aplicabilă |

- CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU TRATAREA BIOLOGICĂ A DEȘEURILOR - Nu este cazul

| Concluzii BAT | Descriere BAT | Detalii | Modul de conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Concluzii generale privind BAT pentru tratarea biologică a deșeurilor |
| 3.1.1. Performanța generală de mediu |
| BAT 33. | În vederea reducerii emisiilor de mirosuri și a îmbunătățirii performanței generale de mediu, BAT constă în selectarea deșeurilor intrate. | Tehnica constă în realizarea etapelor de preacceptare, acceptare și sortare a intrărilor de deșeuri (a se vedea BAT 2) astfel încât să se asigure faptul că intrările de deșeuri sunt nadecvate pentru tratare; de exemplu, din punctul de vedere al bilanțului de nutrienți, al umidității sau al compușilor toxici care pot diminua activitatea biologică. | Nu este aplicabilă |
| 3.1.2. Emisii în aer |
| BAT 34. | Pentru a reduce emisiile dirijate în aer de pulberi, compuși organici și compuși mirositori, inclusiv H2S și NH3, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Tehnici Adsorbție Biofiltru Filtru textile Oxidare termică Epurare umedă | Nu este aplicabilă |
| 3.1.3. Emisii în apă și consum de apă |
| BAT 35. | În vederea generării unei cantități mai mici de ape uzate și a reducerii consumului de apă, BAT constă în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. | Tehnici Separarea fluxurilor de ape uzate Recircularea apei Minimizarea generării de levigat | Nu este aplicabilă |
| 3.2. Concluzii privind BAT pentru tratarea aerobă a deșeurilor-Nu este cazul |
| 3.2.1. Performanța generală de mediu |
| BAT 36. | În vederea reducerii emisiilor în aer și a îmbunătățirii performanței generale de mediu, BAT constă în monitorizarea și/sau controlul deșeurilor principale și al parametrilor principali ai procesului. | Monitorizarea și/sau controlul deșeurilor principale și al parametrilor principali ai procesului, printre care: caracteristicile intrărilor de deșeuri (de exemplu, raportul C/N, mărimea particulelor); temperatura și conținutul de umiditate în diferite puncte ale șirei; aerarea șirei (de exemplu, frecvența de întoarcere a șirei, concentrația de O2 și/sau de CO2 în șiră, temperatura fluxurilor de aer în cazul aerării forțate); porozitatea, înălțimea și lățimea șirei. | Nu este aplicabilă |
| 3.2.2. Emisii de mirosuri și emisii difuze în aer |
| BAT 37. | În vederea reducerii emisiilor difuze în aer de pulberi, mirosuri și bioaerosoli rezultate din etapele de tratare în aer liber, BAT constă în utilizarea uneia sau a ambelor tehnici indicate mai jos. | Tehnici Utilizarea de acoperiri din membrane semipermeabile Condensare criogenică Adaptarea operațiilor la condițiile meteorologice | Nu este aplicabilă |
| 3.3. Concluzii privind BAT pentru tratarea anaerobă a deșeurilor-Nu este cazul |
| 3.3.1. Emisii în aer |
| BAT 38. | În vederea reducerii emisiilor în aer și a îmbunătățirii performanței generale de mediu, BAT constă în monitorizarea și/sau controlul deșeurilor principale și al parametrilor principali ai procesului. | Aplicarea unui sistem de monitorizare manuală și/sau automată care: să asigure funcționarea stabilă a digestorului; - să minimizeze dificultățile de exploatare care pot duce la emisii de mirosuri, de exemplu spumarea; să transmită alerte suficient de timpurii cu privire la defectările sistemului care pot duce la pierderea izolării și la explozii. Acesta presupune inclusiv monitorizarea și/sau controlul deșeurilor principale și al parametrilor principali ai procesului, de exemplu: pH-ul și alcalinitatea materialelor cu care este alimentat digestorul; temperatura de funcționare a digestorului; ratele de încărcare hidraulice și organice ale alimentării digestorului; concentrația de acizi grași volatili (AGV) și a amoniacului din digestor și din digestat; cantitatea de biogaz, compoziția (de exemplu, H2S) și presiunea acestuia; nivelurile de lichid și de spumă din digestor. | Nu este aplicabilă |
| 3.4. Concluzii privind BAT pentru tratarea mecano-biologică a deșeurilor (TMB)-Nu este cazul |
| 3.4.1. Emisii în aer |
| BAT 39. | În vederea reducerii emisiilor în aer, BAT constă în utilizarea ambelor tehnici indicate | Tehnici: Separarea fluxurilor de gaze reziduale Recircularea gazelor reziduale | Nu este aplicabilă |

- CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU TRATAREA FIZICO-CHIMICĂ A DEȘEURILOR

| Concluzii BAT | Descriere BAT | Detalii | Modul de conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Concluzii privind BAT pentru tratarea fizico-chimică a deșeurilor solide și/sau păstoase - nu estecazul |
| 4.1.1. Performanța generală de mediu |
| BAT 40. | În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu, BAT constă în monitorizarea intrărilor de deșeuri ca parte a procedurilor de preacceptare sau de acceptare a deșeurilor (a se vedea BAT 2). | Monitorizarea intrărilor de deșeuri, de exemplu din punctul de vedere al: - conținutului de substanțe organice, substanțe oxidante, metale (de exemplu, mercur), săruri, compuși mirositori; potențialului de formare a H2 după amestecarea cu apă a reziduurilor de la tratarea gazelor de ardere, de exemplu a cenușii zburătoare. | Nu este aplicabilă |
| 4.1.2. Emisii în aer |
| BAT 41. | În vederea reducerii emisiilor în aer de pulberi, compuși organici și NH3, BAT constă în aplicarea BAT 14d și în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Tehnici Adsorbție Biofiltru Filtru textile Epurare umedă | Nu este aplicabilă |
| 4.2. Concluzii privind BAT pentru rerafinarea uleiurilor uzate- nu este cazul |
| 4.2.1. Performanța generală de mediu |
| BAT 42. | În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu, BAT constă în monitorizarea intrărilor de deșeuri ca parte a procedurilor de preacceptare sau de acceptare a deșeurilor (a se vedea BAT 2). | Monitorizarea intrărilor de deșeuri din punctul de vedere al conținutului de compuși clorurați (de exemplu, solvenți clorurați sau PCB). | Nu este aplicabilă |
| BAT 43. | În vederea reducerii cantității de deșeuri solide trimise spre eliminare, BAT constă în utilizarea uneia sau a ambelor tehnici indicate | Tehnici Recuperarea materialelor Valorificare energetică | Nu este aplicabilă |
| 4.2.2. Emisii în aer |
| BAT 44. | În vederea reducerii emisiilor de compuși organici în aer, BAT constă în aplicarea BAT 14d și în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Tehnici Adsorbție Oxidare termică Epurare umedă | Nu este aplicabilă |
| 4.3. Concluzii privind BAT pentru tratarea fizico-chimică a deșeurilor cu putere calorifică-nu este cazul |
| 4.3.1. Emisii în aer |
| BAT 45. | În vederea reducerii emisiilor de compuși organici în aer, BAT constă în aplicarea BAT 14d și în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Tehnici Adsorbție Condensare criogenică Oxidare termică Epurare umedă | Nu este aplicabilă |
| 4.4. Concluzii privind BAT pentru regenerarea solvenților uzați - nu este cazul |
| 4.4.1. Performanța generală de mediu |
| BAT 46. | În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu a regenerării solvenților uzați, BAT constă în utilizarea uneia sau a ambelor tehnici indicate | Tehnici: Recuperarea materialelor Valorificare energetică | Nu este aplicabilă |
| 4.4.2. Emisii în aer |
| BAT 47. | În vederea reducerii emisiilor de compuși organici în aer, BAT constă în aplicarea BAT 14d și în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate | Tehnici: Recircularea gazelor reziduale de procesare într-un cazan de aburi Adsorbție Oxidare termică Condensare sau condensare criogenică Epurare umedă | Nu este aplicabilă |
| 4.6. Concluzii privind BAT pentru tratarea termică a cărbunelui activ uzat, a catalizatorilor uzați și a solurilor contaminate excavate - nu este cazul |
| 4.6.1. Performanța generală de mediu |
| BAT 48. | În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu a procesului de tratare termică a cărbunelui activ uzat, a catalizatorilor uzați și a solurilor contaminate excavate, BAT constă în utilizarea tuturor tehnicilor indicate | Tehnici: Recuperarea căldurii de la efluenții gazoși din cuptor Cuptor cu încălzire indirectă Tehnici integrate în proces pentru reducerea emisiilor în aer | Nu este aplicabilă |
| 4.6.2. Emisii în aer |
| BAT 49. | În vederea reducerii emisiilor de HCl, HF, pulberi și compuși organici în aer, BAT constă în aplicarea BAT 14d și în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate | Tehnici: Ciclon Filtru electrostatic Filtru textil Epurare umedă Adsorbție Condensare Oxidare termică | Nu este aplicabilă |
| 4.7. Concluzii privind BAT pentru spălarea cu apă a solurilor contaminate excavate - nu este cazul |
| 4.7.1. Emisii în aer |
| BAT 50. | În vederea reducerii emisiilor în aer de pulberi și compuși organici rezultați din etapele de depozitare, manipulare și spălare, BAT constă în aplicarea BAT 14d și în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Tehnici: Adsorbție Filtru textile Epurare umedă | Nu este aplicabilă |
| 4.8. Concluzii privind BAT pentru decontaminarea echipamentelor care conțin PCB - nu este cazul |
| 4.8.1. Performanța generală de mediu |
| BAT 51. | În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu și a reducerii emisiilor dirijate în aer de PCB și de compuși organici, BAT constă în utilizarea tuturor tehnicilor indicate | Tehnici: Acoperirea zonelor de depozitare și de tratare Instituirea unor reguli de acces pentru personal, pentru a se preveni răspândirea contaminării Optimizarea proceselor de curățare a echipamentelor și de drenare Controlul și monitorizarea emisiilor în aer Eliminarea reziduurilor provenite de la tratarea deșeurilor Recuperarea solventului la utilizarea spălării cu solvent | Nu este aplicabilă |

- CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU TRATAREA DEȘEURILOR LICHIDE APOASE

| Concluzii BAT | Descriere BAT | Detalii | Modul de conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Performanța generală de mediu |
| BAT 52. | În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu, BAT constă în monitorizarea intrărilor de deșeuri ca parte a procedurilor de preacceptare sau de acceptare a deșeurilor | Monitorizarea intrărilor de deșeuri | a se vedea BAT 2, teste de compatibilitate |
| 5.2. Emisii în aer |
| BAT 53. | În vederea reducerii emisiilor de HCl, NH3 și compuși organici în aer, BAT constă în aplicarea BAT 14d și în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Tehnici Adsorbție Biofiltru Oxidare termică Epurare umedă | Nu este aplicabilă – nu sunt fluxuri de gaze reziduale dirijate de la distilarea și neutralizarea deșeurilor lichide apoase pe amplasament. Vezi BAT 3, BAT8. |

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

| Denumire coș | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare recomandat BREF | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X (Stereo 70) | Y (Stereo 70) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cos centrala termica | 8,00 | 0,40 | 0,40 | Oxizi de azot | nu este cazul | nu este cazul |  | 511100,00 | 482199,00 |
|  | 8,00 | 0,40 | 0,40 | Monoxid de Carbon | nu este cazul | nu este cazul |  | 511100,00 | 482199,00 |
|  | 8,00 | 0,40 | 0,40 | Oxizi de sulf | nu este cazul | nu este cazul |  | 511100,00 | 482199,00 |
|  | 8,00 | 0,40 | 0,40 | TSP (Particule in suspensie totale) | nu este cazul | nu este cazul |  | 511100,00 | 482199,00 |
|  | 8,00 | 0,40 | 0,40 | Carbon Organic Total (TOC) | nu este cazul | nu este cazul |  | 511100,00 | 482199,00 |

9.1.2. Emisii difuze

Nu este cazul.

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: ACPM şi GNM - Comisariatul Judeţean Brasov, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

....

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere | pH, CCOCr, CBO5, Fosfor total, azot amoniacal, materii in suspensie,detergenti sintetici | -colectare in bazin vidanjabil cu capacitatea de 8 mc, subteran, realizat cu radierul şi pereţii laterali betonati şi hidroizolaţi ; -evacuare intr-o statie de epurare autorizata |
| Ape tehnologice uzate provenite din procesul de distilare termica si cele rezultate de la neutralizarea solutiilor apoase de la degresare-fosfatare | pH, CCOCr, CBO5, Fosfor total, fier total, cupru, zinc, crom total, substante extractibile cu solventi organici, detergenti sintetici | -colectare in bazin de plastic cu capacitatea de 20 mc, bicompartimentat si intr-un bazin metallic cu capacitatea de 15 mc; - evacuare intr-o statie de epurare autorizata |
| Apele pluviale posibil impurificate | pH, CCOCr, CBO5, Fosfor total, fier total, cupru, zinc, crom total, substante extractibile cu solventi organici, detergenti sintetici | -colectare prin reţele perimetrale de rigole din beton cu descãrcare într­un bazin de retenţie realizat cu radierul şi pereţii laterali betonaţi, cu capacitatea de stocare de 35 mc ; - evacuare intr-o statie de epurare autorizata |

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 75/25.06.2020, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, Olt – SGA Brasov, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual mediu (i mc) |  |
|  |  | Maxim (mc) | Mediu (mc) |  |  |
| Menajere | Bazin vidanjabil V=8 mc | 1 | 0,6 | 165 |  |
| Ape tehnologice preepurate | Bazin vidanjabil V=20 mc | 0,8 | 2 | 550 |  |
| Ape pluviale platforma betonata | Bazin vidanjabil V=35 mc | Qpl = 5,2 l/s |

9.2.3. Pretratare

....

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| Pretratare ape industriale în amplasament | DA |
| Stație epurare | Transfer în afara amplasamentului |
| Management sedimente rezultate din pretratare | Pe amplasament |
| Detalii | societatea colecteaza si neutralizeaza solutiile apoase provenite din procesele tehnologice de degresare-fosfatare suprafete metalice, in instalatia de neutralizare/preepurare existenta pe amplasament |
| Operator prelucrare sedimente | partea solida rezultata in urma neutralizarii solutiilor apoase mentionate este supusa procesului de amestecare/omogenizare cu alte deseuri compatibile si este livrata in vederea valorificarii/eliminarii cu societati autorizate, dupa caz |

Capacitatea totala de neutralizare a solutiilor apoase uzate provenite din procesele tehnologice de degresare-fosfatare suprafete metalice este de 1 mc/ora, 8 ore/zi, respectiv 8 mc/zi.

9.2.4. Tratare

....

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| Tratare ape industriale în amplasament | NU |

....

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

....

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

- gestionarea necorespunzatoare a apelor uzate rezultate de pe amplasament prin evacuarea/infiltrarea accidentala a apei posibil contaminate in sol, precum si existenta unor conducte subterane, canale perimetrale si bazine neetanse;

- managementul necorespunzator al deseurilor, putand aparea potentiale pericole in cazul in care deseurile nu sunt ambalate corespunzator si/sau in cazul manevrarii necorespunzatoare pe amplasamentul depozitului sau in cazul in care acestea sunt scapate de sub control;

- gestionarea necorespunzatoare a substantelor periculoase si materialelor auxiliare utilizate pe amplasament.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare a centralei termice pe combustibil solid se vor respecta următoarele valori limită de emisie stabilite prin Ord. nr. 462/1993 al MAPM:

| Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cos centrala termica | Oxizi de azot | 500,00 | Milligram/normal metru cub | 6% |
|  | Monoxid de Carbon | 250,00 | Milligram/normal metru cub | 6% |
|  | Oxizi de sulf | 2000,00 | Milligram/normal metru cub | 6% |
|  | TSP (Particule in suspensie totale) | 100,00 | Milligram/normal metru cub | 6% |
|  | Carbon Organic Total (TOC) | 50,00 | Milligram/normal metru cub | 6% |

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

## 10.3.   Apa

10.3.1. Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite în prezenta autorizaţie şi în autorizaţia de gospodărire a apelor.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate tehnologice

Conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 75/25.06.2020 emisa de SGA Brasov valorile limita pentru indicatorii de calitate ai apelor preepurate, inainte de evacuarea lor intr-o statie de epurare autorizata se vor incadra in limitele indicate in tabelul urmator:

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| racord evacuare bazin stocare | apa rezultata in urma procesului de distilare termica/preepurare si in urma procesului de neutralizare a solutiilor apoase | pH 6,5 – 8,5 unitati de pH |  | unit pH |
| racord evacuare bazin stocare | apa rezultata in urma procesului de distilare termica/preepurare si in urma procesului de neutralizare a solutiilor apoase | Consum chimic de oxigen metoda cu dicromat de potasiu (CCO_Cr^-) | 500,00 | Miligrame/Litru |
| racord evacuare bazin stocare | apa rezultata in urma procesului de distilare termica/preepurare si in urma procesului de neutralizare a solutiilor apoase | Consum biochimic de oxygen la 5 zile CBO5 | 300,00 | Miligrame/Litru |
| racord evacuare bazin stocare | apa rezultata in urma procesului de distilare termica/preepurare si in urma procesului de neutralizare a solutiilor apoase | Fosfor total | 5,00 | Miligrame/Litru |
| racord evacuare bazin stocare | apa rezultata in urma procesului de distilare termica/preepurare si in urma procesului de neutralizare a solutiilor apoase | Fier total ionic (Fe^2+, Fe^3+) | 5,00 | Miligrame/Litru |
| racord evacuare bazin stocare | apa rezultata in urma procesului de distilare termica/preepurare si in urma procesului de neutralizare a solutiilor apoase | Cupru si compusi (exprimati în Cu) | 0,20 | Miligrame/Litru |
| racord evacuare bazin stocare | apa rezultata in urma procesului de distilare termica/preepurare si in urma procesului de neutralizare a solutiilor apoase | Zinc si compusi (exprimati în Zn) | 1,00 | Miligrame/Litru |
| racord evacuare bazin stocare | apa rezultata in urma procesului de distilare termica/preepurare si in urma procesului de neutralizare a solutiilor apoase | Crom si compusi (exprimati în Cr) | 1,50 | Miligrame/Litru |
| racord evacuare bazin stocare | apa rezultata in urma procesului de distilare termica/preepurare si in urma procesului de neutralizare a solutiilor apoase | Substante extractibile cu solvent organici | 20,00 | Miligrame/Litru |
| racord evacuare bazin stocare | apa rezultata in urma procesului de distilare termica/preepurare si in urma procesului de neutralizare a solutiilor apoase | Detergenti sintetici | 25,00 | Miligrame/Litru |

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Conform Ord. MMSC nr. 621/2014 privind aprobarea valorilorde prag pentru apele subterane din Romania, valorile de prag la nivelul corpului de apa subterana ROOT07 “Depresiunea Fagaras” se vor incadra in limitele mentionate in tabelul umator:

| Corpul de apă subterană | NH(4) (mg/l) | Cl (mg/l) | SO(4) (mg/l) | NO(2) (mg/l) | PO(4) (mg/l) | Cr (mg/l) | Ni (mg/l) | Cu (mg/l) | Zn (mg/l) | Cd (mg/l) | Hg (mg/l) | Pb (mg/l) | As (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROOT07 Depresiunea Fagaras | 1,8 | 250 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,02 | 0,01 |

Valorile de referinta pentru indicatorii de calitate ai apelor subterane, specifici activitatii sunt prezentati in tabelul urmator:

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Valoarea de referinta* | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Put sapat amplasat pe directia amonte fata de amplasament | Apa din panza freatica | pH | 6,8 | unit pH |
|  |  | Suspensii | 14,00 | Miligrame/Litru |
|  |  | CCOCr | ˂ 30 | Miligrame/Litru |
|  |  | CBO5 | 4,03 | Miligrame/Litru |
|  |  | Azotiti | 0,534 | Miligrame/Litru |
|  |  | Azotati | 1,4765 | Miligrame/Litru |
|  |  | Fosfor total | 0,053 | Miligrame/Litru |
|  |  | Fier | ˂ 0,05 | Miligrame/Litru |
|  |  | Cadmiu | ˂ 0,02 | Miligrame/Litru |
|  |  | Fenoli | 0,1240 | Miligrame/Litru |
|  |  | Cianuri | ˂ 0,05 | Miligrame/Litru |
|  |  | Produse petroliere | ˂ 0,25 | Miligrame/Litru |
|  |  | Reziduu filtrabil la 105ºC | 323 | Miligrame/Litru |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici | ˂ 20 | Miligrame/Litru |

*Valoarea de referinta stabilita pe baza Rapoartelor de incercare efectuate in anii 2014 - 2015

10.4.  Sol

10.4.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

## 10.4.2. Valori admise pentru sol

## 10.5.    Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform SR 10009/2017- Acustica în construcţii- Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: de 55 dB in perioada de zi si 45 Db in perioada noptii, conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse rezultate din activitatea proprie

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | personalul angajat | 300,00 | Kilogram/an | Eliminare | D 5 | Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea) |
| 15 01 01 | ambalaje ele hârtie si carton | personalul angajat si activitatea desfasurata pe amplasament | 1,38 | Tone/an | Valorificare | R 3 | Reciclarea/recuperarea de substante organice care nu sunt utilizate ca solventi (incluzand compostarea si alte procese de transformare biologica) |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | personalul angajat si activitatea desfasurata pe amplasament | 780,00 | Kilogram/an | Valorificare | R 5 | Reciclarea/recuperarea altor materiale anorganice |
| 15 02 02* | absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, îmbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | personalul angajat si activitatea desfasurata pe amplasament | 360,00 | Kilogram/an | Valorificare | R 1 | Utilizarea in principal drept combustibil sau alte mijloace de generare de energie |
| 15 02 03 | absorbanti, materiale filtrante, materiale ele lustruire si îmbracaminte de protectie, altele decât cele specificate la 15 02 02 | personalul angajat si activitatea desfasurata pe amplasament | 360,00 | Kilogram/an | Valorificare | R 1 | Utilizarea in principal drept combustibil sau alte mijloace de generare de energie |
| 16 02 14 | echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 | activitatea desfasurata pe amplasament | 180,00 | Kilogram/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | activitatea desfasurata pe amplasament | 3,60 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 10* | ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | activitatea desfasurata pe amplasament | 6,00 | Tone/an | Valorificare | R 1 | Utilizarea in principal drept combustibil sau alte mijloace de generare de energie |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | activitatea desfasurata pe amplasament | 1,80 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate | activitatea desfasurata pe amplasament | 600,00 | Kilogram/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 01 10* | uleiuri minerale hidraulice neclorinate | mentenanta utilaje | 80,00 | Kilogram/an | Valorificare | R 9 | Rerafinarea uleiurilor sau alte reutilizari ale acestora |
| 19 12 12 | alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 | tratarea mecanica a deseurilor nepericuloase | 1000,00 | Tone/an | Eliminare | D 5 | Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea) |

Deseurile generate in urma desfasurarii activitatilor pe amplasament sunt valorificate/eliminate, dupa caz, cu societati autorizate.

11.2.	 Deşeuri stocate temporar

11.2.1. Deseuri periculoase colectate si stocate temporar

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 03 04* | reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 01 03 05* | alte reziduuri cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 01 03 07* | alte deseuri cu continut de substante periculoase de la procesarea fizica si chimica a minereurilor metalifere | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 01 04 07* | deseuri cu continut de substante periculoase de la procesarea fizica si chimica a minereurilor nemetalifere | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 01 05 05* | deseuri si noroaie de foraj cu continut de uleiuri | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 01 05 06* | noroaie de foraj si alte deseuri de forare cu continut de substante periculoase | ocazional |  | pe platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 02 01 08* | deseuri agrochimice cu continut de substante periculoase | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 03 01 04* | rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir cu continut de substante periculoase | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 03 02 01* | agenti de conservare organici nehalogenati pentru lemn | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 03 02 02* | agenti de conservare organoclorurati pentru lemn | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 03 02 03* | agenti de conservare organometalici pentru lemn | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 03 02 04* | agenti de conservare anorganici pentru lemn, cantitati ocazionale | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 03 02 05* | alti agenti de conservare pentru lemn, cu continut de substante periculoase | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 04 01 03* | deseuri de la degresare cu continut de solventi fara faza lichida | ocazional |  | pe platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 04 02 14* | deseuri de la finisare cu continut de solventi organici | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 04 02 16* | coloranti si pigmenti cu continut de substante periculoase | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 04 02 19* | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta cu continut desubstante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 05 01 02* | slamuri de la desalinizare | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 05 01 03* | slamuri din rezervoare | 500 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 05 01 04* | namoluri acide alchilice | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 05 01 05* | reziduuri uleioase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 05 01 06* | namoluri uleioase de la operatiile de intretinere a instalatiilor siechipamentelor | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 05 01 07* | gudroane acide | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 05 01 08* | alte gudroane | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 05 01 09* | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 05 01 11* | deseuri de la spalarea combustibililor cu baze | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 05 01 12* | acizi cu continut de uleiuri | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje de plastic |
| 05 01 15* | argile de filtrare epuizate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 05 06 01* | gudroane acide | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 05 06 03* | alte gudroane | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 05 07 01* | deseuri cu continut de mercur | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje de plastic |
| 06 01 01* | acid sulfuric si acid sulfuros | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje de plastic |
| 06 01 02* | acic clorhidric | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje de plastic |
| 06 01 03* | acid fluorhidric | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje de plastic |
| 06 01 04* | acid fosforic si acid fosforos | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje de plastic |
| 06 01 05* | acid azotic si acid azotos | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje de plastic |
| 06 01 06* | alti acizi | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje de plastic |
| 06 02 01* | hidroxid de calciu | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje de plastic |
| 06 02 03* | hidroxid de amoniu | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje de plastic |
| 06 02 04* | hidroxid de sodiu si potasiu | 150 | To/ luna | pe platforma betonata in ambalaje de plastic |
| 06 02 05* | alte baze | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 06 03 11* | saruri solide si solutii cu continut de cianuri | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 06 03 13* | saruri solide si solutii cu continut de metale grele | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 06 03 15* | oxizi metalici cu continut de metale grele | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 06 04 03* | deşeuri cu conţinut de arsen | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 06 04 04* | deşeuri cu conţinut de mercur | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje de plastic |
| 06 04 05* | deseuri cu continut de alte metale grele | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 06 05 02* | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 06 06 02* | deseuri cu continut de sulfuri periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 06 07 01* | deseuri cu continut de azbest de la electroliza | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 06 07 02* | carbune activ de la producerea clorului | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 06 07 03* | namol de sulfat de bariu cu continut de mercur | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 06 07 04* | solutii si acizi, de exemplu acid de contact | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 06 08 02* | deseuri cu continut de siliconi periculosi | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 06 09 03* | deseuri pe baza de calciu care contin sau sunt contaminate cu substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 06 10 02* | deseuri cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 06 13 01* | produsi anorganici de protectie a instalatiei, agenti de conservare alemnului si alte biocide | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 06 13 02* | carbune activ epuizat (cu exceptia 06 07 02*) | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 06 13 04* | deseuri de la procesele cu azbest | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 06 13 05* | funingine | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 01 01* | solutii apoase de spalare si solutii muma | 250 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 01 03* | solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma | 150 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 01 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma | 400 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 01 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare si reactie | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 01 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare si reactie | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 01 09* | turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 01 10* | alte turte de filtrare si absorbanti epuizati | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 01 11* | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase | 150 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 02 01* | lichide apoase de spalare si solutii muma | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 02 03* | solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 02 04* | alti solventi organici, solutii de spalare si solutii muma | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 02 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie | Ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 02 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie | 150 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 02 09* | turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 02 10* | alte turte de filtrare si absorbanti epuizati | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 02 11* | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 02 14* | deseuri de aditivi cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 02 16* | deseuri cu continut de siliconi periculosi | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 03 01* | lichide apoase de spalare si solutii muma | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 03 03* | solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 03 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 03 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 03 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 03 09* | turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 03 10* | alte turte de filtrare si absorbanti epuizati | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 03 11* | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 04 01* | lichide apoase de spalare si solutii muma, cantitati ocazionale | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 04 03* | solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 04 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 04 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 04 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 04 09* | turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 04 10* | alte turte de filtrare si absorbanti epuizati | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 04 11* | namoluri de la tratarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 04 13* | deseuri solide cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 05 01* | lichide apoase de spalare si solutii muma | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 05 03* | solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 05 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 05 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 05 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 05 09* | turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 05 10* | alte turte de filtrare si absorbanti epuizati | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 05 11* | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 05 13* | deseuri solide cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 06 01* | lichide apoase de spalare si solutii muma | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 06 03* | solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 06 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 06 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 06 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 06 09* | turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 06 10* | alte turte de filtrare si absorbanti epuizati | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 06 11* | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 07 01* | lichide apoase de spalare si solutii muma | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 07 03* | solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 07 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 07 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 07 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 07 09* | turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 07 10* | alte turte de filtrare si absorbanti epuizati | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 07 11* | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 08 01 11* | deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | 500 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 08 01 13* | namoluri de la vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | 500 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 08 01 15* | namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase | 500 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 08 01 17* | deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 08 01 19* | suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solvent organici sau alte substante periculoase | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 08 01 21* | deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 08 03 12* | deseuri de cerneluri cu continut de substante periculoase | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic , rezervoare |
| 08 03 14* | namoluri de cerneluri cu continut de substante periculoase | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 08 03 16* | deseuri de solutii de gravare | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 08 03 17* | deseuri de tonere de imprimante cu continut de substante periculoase | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, carton, textil sau material compozit |
| 08 03 19* | ulei de dispersie | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 08 04 09* | deseuri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | 500 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 08 04 11* | namoluri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 08 04 13* | namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 08 04 15* | deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte substante periculoase | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 08 04 17* | ulei de colofoniu | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 08 05 01* | deseuri de izocianati | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 09 01 01* | developanti pe baza de apa si solutii de activare | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 09 01 02* | solutii de developare pe baza de apa pentru placile offset | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 09 01 03* | solutii de developare pe baza de solventi | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 09 01 04* | solutii de fixare | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 09 01 05* | solutii de albire si solutii de albire fixatoare | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 09 01 06* | deseuri cu continut de argint de la tratarea in incinta a deseurilor fotografice | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 09 01 11* | camera de unica folosinta cu baterii incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 09 01 13* | deseuri apoase lichide de la recuperarea in incinta a argintului,altele decat cele specificate la 09 01 06* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 01 04* | cenusa zburatoare de la arderea uleiului si praf de cazan | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 01 09 | acid sulfuric | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje de plastic |
| 10 01 13* | cenusi zburatoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept combustibil | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 01 14* | cenusa de vatra, zgura si praf de cazan de la co-incinerarea deseurilor cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 01 16* | cenusa zburatoare de la co-incinerare cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 01 18* | deseuri de la spalarea gazelor cu continut de substante periculoase | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 10 01 20* | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 01 22* | namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 02 07* | deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substant periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 02 11* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de uleiuri | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 02 13* | namoluri si turte de filtrare de Ia epurarea gazelor cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 03 04* | zguri de la topirea primara | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 03 08* | zguri saline de la topirea secundara | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 03 09* | scorii negre de la topirea secundara | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 03 15* | cruste care sunt inflamabile sau emit in, contact cu apa, gaz inflamabile in cantitati periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 03 17* | deseuri cu continut de gudroane de la producerea anozilor | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 03 19* | praf din gazele de ardere cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 03 21* | alte particule si praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 03 23* | deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 03 25* | namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 03 27* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 03 29* | deseuri de la epurarea zgurilor saline si scoriile negre cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 04 01* | zguri de la topirea primara si secundara | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 04 02* | scorii si cruste de la topirea primara si secundara | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 04 03* | arseniat de calciu | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 04 04* | praf din gazul de ardere | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 04 05* | alte particule si praf | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 04 06* | deseuri solide de la epurarea gazelor | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 04 07* | namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 04 09* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 05 03* | praf din gazul de ardere | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 05 05* | deseuri solide de la epurarea gazelor | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 05 06* | namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 05 08* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 05 10* | scorii si cruste care sunt inflamabile sau emit, in contactul cu apa, gaze inflamabile in cantitati periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 06 03* | praf din gazul de ardere | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 06 06* | deseuri solide de la epurarea gazelor | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 06 07* | namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 06 09* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 07 07* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 08 08* | zgura salina de la topirea primara si secundara | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 08 10* | scorii si cruste care sunt inflamabile sau care emit, in contact cu apa, gaze inflamabile in cantitati periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 08 12* | deseuri cu continut de gudron de la producerea anozilor | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 08 15* | praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 08 17* | namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 08 19* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 09 05* | miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 09 07* | miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 09 09* | praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 09 11* | alte particule care contin substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 09 13* | deseuri de lianti cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 09 15* | deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 10 05* | miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 10 07* | miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 10 09* | praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 10 11* | alte particule cu continut de substante periculoase | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 10 13* | deseuri de lianti cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 10 15* | deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 11 09* | deseuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesarii termice, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 11 11* | deseuri de sticla sub forma de particule fine si pudra de sticla cu continut de metale grele (de ex: de la tuburile catodice) | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 11 13* | namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 11 15* | deseuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 11 17* | namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 11 19* | deseuri solide de la epurarea efluentilor proprii cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 12 09* | deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 12 11* | deseuri de la smaltuire cu continut de metale grele | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 13 09* | deseuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu continut de azbest | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 13 12* | deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 14 01* | deseuri de la spalarea gazelor cu continut de mercur | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 11 01 05* | acizi de decapare | 250 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 11 01 06* | acizi fara alta specificatie | Ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 11 01 07* | baze de decapare | 250 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 11 01 08* | namoluri cu continut de fosfati | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 11 01 09* | namoluri si turte de filtrare cu continut de substante periculoase | 500 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 11 01 11* | lichide apoase de clatire cu continut de substante periculoase | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 11 01 13* | deseuri de degresare cu continut de substante periculoase | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 11 01 15* | eluati si namoluri de la sistemele de membrane sau de schimbatori de ioni care contin substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 11 01 16* | rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 11 01 98* | alte deseuri continand substante periculoase | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 11 02 02* | namoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit, goethit) | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 11 02 05* | deseuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 11 02 07* | alte deseuri cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 11 03 01* | deseuri cu continut de cianuri | 1 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 11 03 02* | alte deseuri | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 11 05 03* | deseuri solide de la epurarea gazelor | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 11 05 04* | baie uzata | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 12 01 06* | uleiuri minerale de ungere uzate cu continut de halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor) | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 12 01 07* | uleiuri minerale de ungere uzate fără halogeni (cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor) | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 12 01 08* | emulsii si solutii de ungere uzate cu continut de halogeni | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 12 01 09* | emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni | 600 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 12 01 10* | uleiuri sintetice de ungere uzate | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 12 01 12* | ceruri si grasimi uzate | 250 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 12 01 14* | namoluri de la masini-unelte cu continut de substante periculoase | 350 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 12 01 16* | deseuri de materiale de sablare cu continut de substante periculoase | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 12 01 18* | namoluri metalice (de la maruntire, honuire, lepuire) cu continut de ulei | 350 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 12 01 19* | uleiuri de ungere usor biodegradabile | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 12 01 20* | piese de polizare uzate maruntite si materiale de polizare maruntite cu continut de substante periculoase | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 12 03 01* | lichide apoase de spalare | 400 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 12 03 02* | deseuri de la degresarea cu abur | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 13 01 01* | uleiuri hidraulice cu conţinut de PCB1 | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 13 01 04* | emulsii clorurate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 13 01 05* | emulsii neclorurate | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 13 01 09* | uleiuri hidraulice minerale clorinate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 13 01 10* | uleiuri minerale hidraulice neclorinate | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 13 01 11* | uleiuri hidraulice sintetice | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 13 01 12* | uleiuri hidraulice uşor biodegradabile | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 13 01 13* | alte uleiuri hidraulice | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 13 02 04* | uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 13 02 05* | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 13 02 06* | uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 13 02 07* | uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere uşor biodegradabile | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 13 03 01* | uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii cu conţinut de PCB | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 13 03 06* | uleiuri minerale clorinate izolante si de transmitere a caldurii, altele decat cele specificate la 13 03 01 | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 13 03 07* | uleiuri minerale neclorinate izolante şi de transmitere a căldurii | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 13 03 08* | uleiuri sintetice izolante şi de transmitere a căldurii | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 13 03 09* | uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii uşor biodegradabile | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 13 03 10* | alte uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 13 04 01* | uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 13 04 02* | uleiuri de santina din colectoarele de debarcader | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 13 04 03* | uleiuri de santina din alte tipuri de navigatie | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 13 05 01* | solide din paturile de nisip si separatoarele ulei/apa | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 13 05 02* | namoluri de la separatoarele ulei/apa | 400 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 13 05 03* | namoluri de interceptie | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 13 05 06* | ulei de la separatoarele ulei/apa | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 13 05 07* | ape uleioase de la separatoarele ulei/apa | 500 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 13 05 08* | amestecuri de deseuri de la paturile de nisip si separatoarele ulei/apa | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 13 07 01* | ulei combustibil si combustibil diesel | 400 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 13 07 02* | benzina | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 13 07 03* | alti combustibili (inclusiv amestecuri) | 400 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 13 08 01* | namoluri si emulsii de la desalinizare | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 13 08 02* | alte emulsii | 400 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 13 08 99* | alte deseuri nespecificate | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 14 06 01* | clorofluorocarburi, HCFC, HFC | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 14 06 02* | alti solventi halogenati si amestecuri de solventi | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 14 06 03* | alti solventi si amestecuri de solventi | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 14 06 04* | namoluri sau deseuri solide cu continut de solventi halogenati | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 14 06 05* | namoluri sau deseuri solide cu continut de alti solventi | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 15 01 10* | ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | 400 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit sau vrac |
| 15 01 11* | ambalaje metalice care contin o matrita poroasa formata din materiale periculoase (de ex. azbest), inclusiv containare goale pentru stocarea sub presiune | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 15 02 02* | absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | 400 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 16 01 07* | filtre de ulei | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, carton, textil sau material compozit |
| 16 01 08* | componente cu conţinut de mercur | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje de plastic |
| 16 01 09* | componente cu conţinut de PCB | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 16 01 11* | plăcuţe de frână cu conţinut de azbest | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 16 01 13* | lichide de frana | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 16 01 14* | fluide antigel cu continut de substante periculoase | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 16 01 21* | componente periculoase, altele decat cele specificate de la 16 01 07* la 16 01 11* si 16 01 13* si 16 01 14* | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 16 02 09* | transformatori şi condensatori conţinând PCB | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 16 02 10* | echipamente casate cu conţinut de PCB sau contaminate cu PCB, altele decât cele specificate la 16 01 09 | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 16 02 11* | echipamente casate cu conţinut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 16 02 12* | echipamente casate cu conţinut de azbest liber | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 16 02 13* | echipamente casate cu continut de componente periculoase altele decat cele specificate de la 16 02 09* la 16 02 12* | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, carton, textil sau material compozit |
| 16 02 15* | componente periculoase demontate din echipamente casate | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, carton, textil sau material compozit |
| 16 03 03* | deseuri anorganice cu continut de substante periculoase | 500 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 16 03 05* | deseuri organice cu continut de substante periculoase | 500 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 16 05 04* | butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu continut de substante periculoase | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, carton, textil sau material compozit |
| 16 05 06* | substante chimice de laborator constand din sau continand substante periculoase inclusiv amestecurile de substante chimice de laborator | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje de plastic |
| 16 05 07* | substante chimice anorganice de laborator expirate constand din sau continand substante periculoase | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 16 05 08* | substante chimice organice de laborator expirate, constand din sau continand substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 16 06 01* | baterii cu plumb (categorii : 1, 2, 3 si 4 conform Anexei 2 a Ord. nr. 669/2009) | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn |
| 16 06 02* | baterii cu Ni-Cd (categorii : 1, 2, 3 si 4 conform Anexei 2 a Ord. nr. 669/2009) | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 16 06 03* | baterii cu continut de mercur (categorii : 1, 2 conform Anexei 2 a Ord. nr. 669/2009) | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 16 06 06* | electroliti colectati separat din baterii si acumulatori) | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje de plastic |
| 16 07 08* | deseuri cu continut de titei | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 16 07 09* | deseuri continand alte substante periculoase | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 16 08 02* | catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale periculoase sau compusi ai metalelor tranzitionale periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 16 08 05* | catalizatori uzati cu continut de acid fosforic | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 16 08 06* | lichide uzate folosite drept catalizatori | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 16 08 07* | catalizatori uzati contaminati cu substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 16 09 01* | permanganati, de ex. permanganat de potasiu | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 16 09 02* | cromati, de ex. cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau sodiu | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 16 09 03* | peroxizi, de ex. apa oxigenata | 150 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 16 09 04* | substante oxidante, fara alte specificatii | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 16 10 01* | deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase | 400 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 16 10 03* | concentrate apoase cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 16 11 01* | materiale de captusire si refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 16 11 03* | alte materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 16 11 05* | materiale de captusire si refractare din procesele ne-metalurgice, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 01 06* | amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle sau materiale ceramice cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 02 04* | sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 03 01* | asfalturi cu continut de gudron de huila | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 03 03* | gudron de huila si produse gudronate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 04 09* | deseuri metalice contaminate cu substante periculoase | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 04 10* | cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 05 03* | pamant si pietre cu continut de substante periculoase | 600 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 05 05* | deseuri de la dragare cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 05 07* | resturi de balast cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 06 01* | materiale izolante cu continut de azbest | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 06 03* | alte materiale izolante constand din sau cu continut de substante periculoase | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 06 05* | materiale de constructie cu continut de azbest | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 08 01* | materiale de constructie pe baza de gips contaminate cu substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 09 01* | deseuri de la constructii si demolari cu continut de mercur | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 09 02* | deşeuri de la construcţii şi demolări cu conţinut de PCB (de ex: cleiuri cu conţinut de PCB, duşumele pe bază de răşini cu conţinut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu PCB, condensatori cu conţinut de PCB) | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 09 03* | alte deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de deseuri) cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 18 01 06* | chimicale constand din sau continand substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 18 01 08* | medicamente citotoxice şi citostatice | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 18 02 05* | chimicale constand din sau continand substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 18 02 07* | medicamente citotoxice şi citostatice | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 01 05* | turte de filtrare de la epurarea gazelor | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 01 06* | deseuri lichide apoase de la epurarea gazelor si alte deseuri lichide apoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 01 07* | deseuri solide de la epurarea gazelor | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 01 10* | carbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 01 11* | cenusi de ardere si zguri cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 01 13* | cenusi zburatoare cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 01 15* | praf de cazan cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 01 17* | deseuri de piroliza cu continut de substante periculoase | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 02 04* | deseuri preamestecate continand cel putin un deseu periculos | 600 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare, containere |
| 19 02 05* | namoluri de la tratarea fizico-chimica cu continut de substante periculoase | 400 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 02 07* | ulei si concentrate de la separare | 500 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 02 08* | deseuri lichide combustibile cu continut de substante periculoase | 600 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 19 02 09* | deseuri solide combustibile cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 02 11* | alte deseuri cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 03 04* | deseuri incadrate ca periculoase, partial stabilizate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 03 06* | deseuri incadrate ca periculoase, solidificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 04 02* | cenusa zburatoare sau alte deseuri de la epurarea gazelor de ardere | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 04 03* | faza solida nevitrificata | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 07 02* | levigate din depozite de deseuri cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 08 06* | rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 08 07* | solutii sau namoluri de la regenerarea rasinilor schimbatoare de ioni | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 08 08* | deseuri ale sistemelor cu membrana cu continut de metale grele | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 08 10* | amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din alte sectoare decat cel specificat la 19 08 09* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 08 11* | namoluri cu continut de substante periculoase de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 08 13* | namoluri cu continut de substante periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale | 400 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 10 03* | fractii de span usor si praf continand substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 10 05* | alte fractii cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 11 01* | argile de filtrare epuizate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 11 02* | gudroane acide | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 11 03* | deseuri lichide apoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 11 04* | deseuri de la spalarea combustibililor cu baze | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 11 05* | namoluri de la epurarea efluentilor proprii cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 11 07* | deseuri de la spalarea gazelor de ardere | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 12 06* | lemn cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 12 11* | alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor cu continut de substante periculoase | 400 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 13 01* | deseuri solide de la remedierea solului cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 13 03* | namoluri de la remedierea solului cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 13 05* | namoluri de la remedierea apelor subterane cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 13 07* | deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor subterane cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 20 01 13* | solventi | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 20 01 14* | acizi | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 20 01 15* | baze | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 20 01 17* | substante chimice fotografice | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 20 01 19* | pesticide | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 20 01 21* | tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn,carton, textil sau material compozit |
| 20 01 23* | echipamente abandonate cu conţinut de CFC (clorofluorocarburi) | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, carton, textil sau material compozit |
| 20 01 26* | uleiuri si grasimi, altele decat cele specificate la 20 01 25 | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 20 01 27* | vopsele, cerneluri, adezivi si rasini continand substante periculoase | 400 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 20 01 29* | detergenti cu continut de substante periculoase | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 20 01 31* | medicamente citotoxice şi citostatice | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn,carton, textil sau material compozit |
| 20 01 33* | baterii si acumulatori inclusi in 16 06 01*, 16 06 02* sau 16 06 03* si baterii si acumulatori nesortati continand aceste baterii | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn,carton, textil sau material compozit |
| 20 01 35* | echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21* si 20 01 23* cu continut de componenti periculosi | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn,carton, textil sau material compozit |
| 20 01 37* | lemn cu continut de substante periculoase | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn,carton, textil sau material compozit |

Se vor respecta prevederile HG nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policlorurati şi ale altor compuşi similari cu modificarile si completarile ulterioare si Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB și PCT).

Deseurile periculoase cod: 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 31* si 20 01 37* se vor colecta numai dupa obtinerea licentei ANRSC, cu respectarea prevederilor Lg. nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicata.

11.2.2. Deseuri nepericuloase colectate si stocate temporar

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 01 01 | deseuri de la excavarea minereurilor metalifere | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 01 01 02 | deseuri de la excavarea minereurilor ne-metalifere | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 01 03 06 | reziduuri, altele decat cele specificate la 01 03 04* si 01 03 05* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 01 03 08 | deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate la 01 03 07* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 01 03 09 | namoluri rosii de la producerea aluminei, altele decat cele specificate la 01 03 07* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 01 03 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 01 04 08 | deseuri de pietris si sparturi de piatra, altele decat cele specificate la 01 04 07* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 01 04 09 | deseuri de nisip si argila | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 01 04 10 | deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate la 01 04 07* | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 01 04 11 | deseuri de la procesarea lesiei si rocilor care contin saruri, altele decat cele specificate la 01 04 07* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 01 04 12 | reziduuri si alte deseuri de la spalarea si purificarea minereurilor, altele decat cele specificate la 01 04 07* si 01 04 11* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 01 04 13 | deseuri de la taierea si slefuirea pietrei, altele decat cele specificate la 01 04 07* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 01 04 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 01 05 04 | deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 01 05 07 | noroaie de foraj si deseuri cu continut de baritina, altele decat cele specificate la 01 05 05* si 01 05 06* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 01 05 08 | noroaie de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele decat cele specificate la 01 05 05* si 01 05 06* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 01 05 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 02 01 01 | namoluri de la spalare si curatare | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 02 01 02 | deseuri de tesuturi animale | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 02 01 03 | deseuri de tesuturi vegetale | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 02 01 04 | deseuri de materiale plastice (cu exceptia ambalajelor) | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 02 01 06 | dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separate si tratate in afara incintei | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 02 01 07 | deseuri din exploatarea forestiera | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 02 01 09 | deseuri agrochimice, altele decat cele specificate la 02 01 08* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 02 01 10 | deseuri metalice | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 02 01 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 02 02 01 | namoluri de la spalare si curatare | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 02 02 02 | deseuri de tesuturi animale | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 02 02 03 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 02 02 04 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 02 02 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 02 03 01 | namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare si separare | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 02 03 02 | deseuri de agenti de conservare | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 02 03 03 | deseuri de la extractia cu solventi | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 02 03 04 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 02 03 05 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 02 03 99 | alte deseuri nespecificate | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 02 04 01 | namoluri de la curatarea si spalarea sfeclei de zahar | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 02 04 02 | deseuri de carbonat de calciu | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 02 04 03 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 02 04 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 02 05 01 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 02 05 02 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 02 05 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 02 06 01 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 02 06 02 | deseuri de agenti de conservare | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 02 06 03 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 02 06 99 | alte deseuri nespecificate | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 02 07 01 | deseuri de la spalarea, curatarea si prelucrarea mecanica a materiei prime | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 02 07 02 | deseuri de la distilarea bauturilor alcoolice | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 02 07 03 | deseuri de la tratamente chimice | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 02 07 04 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 02 07 05 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 02 07 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 03 01 01 | deseuri de scoarta si de pluta | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 03 01 05 | rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir, altele decat cele specificate la 03 01 04* | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 03 01 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 03 02 99 | alti agenti de conservare pentru lemn, nespecificati | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 03 03 01 | deseuri de lemn si de scoarta | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 03 03 02 | namoluri de lesie verde (de la recuperarea solutiilor de fierbere) | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 03 03 05 | namoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hartiei | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 03 03 07 | deseuri mecanice de la fierberea hartiei si cartonului reciclate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 03 03 08 | deseuri de la sortarea hartiei si cartonului destinate reciclarii | 500 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 03 03 09 | deseuri de namol de caustificare | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 03 03 10 | fibre, namoluri de la separarea mecanica, cu continut de fibre, material de umplutura, cretare | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 03 03 11 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele specificate la 03 03 10 | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 03 03 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 04 01 01 | deseuri de la seruire | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 04 01 02 | deseuri de la cenusarire | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 04 01 04 | flota de tabacire cu continut de crom | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 04 01 05 | flota de tabacire fara continut de crom | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 04 01 06 | namoluri, in special de la epurarea efluentilor in incinta cu continut de crom | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 04 01 07 | namoluri, in special de la epurarea efluentilor in incinta fara continut de crom | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 04 01 08 | deseuri de piele tabacita (razaturi, stutuituri, taieturi, praf, de lustruit) cu continut de crom | 400 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 04 01 09 | deseuri de la apretare si finisare | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 04 01 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 04 02 09 | deseuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri) | 600 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 04 02 10 | materii organice din produse naturale (grasime, ceara) | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 04 02 15 | deseuri de la finisare cu alt continut decat cel specificat la 04 02 14* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 04 02 17 | coloranti si pigmenti, altii decat cei specificati la 04 02 16* | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 04 02 20 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 04 02 19* | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 04 02 21 | deseuri de fibre textile neprocesate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 04 02 22 | deseuri de fibre textile procesate | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 04 02 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 05 01 10 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la, 05 01 09* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 05 01 13 | namoluri de la cazanul apei de alimentare | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 05 01 14 | deseuri de la coloanele de racire | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 05 01 16 | deseuri cu continut de sulf de la desulfurarea petrolului | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 05 01 17 | bitum | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 05 01 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 05 06 04 | deseuri de la coloanele de racire | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 05 06 99 | alte deseuri nespecificate | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 05 07 02 | deseuri cu continut de sulf | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 05 07 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 06 01 99 | alte deseuri nespecificate | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 06 02 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 06 03 14 | saruri solide si solutii, altele decat cele specificate la 06 03 11* si 06 03 13* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 06 03 16 | oxizi metalici, altii decat cei specificati la 06 03 15* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 06 03 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 06 04 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 06 05 03 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 06 05 02* | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 06 06 03 | deseuri cu continut de sulfuri, altele decat cele specificate la 06 06 02* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 06 06 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 06 07 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 06 08 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 06 09 02 | zgura fosforoasa | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 06 09 04 | deseuri pe baza de calciu, altele decat cele specificate la 06 09 03* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 06 09 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 06 10 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 06 11 01 | deseuri pe baza de calciu de la producerea bioxidului de titan | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 06 11 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 06 13 03 | negru de fum | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 06 13 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 07 01 12 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 01 11* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 01 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare, lemn, textil sau material compozit |
| 07 02 12 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 02 11* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 02 13 | deseuri de materiale plastice | 600 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 07 02 15 | deseuri de aditivi, altele decat cele specificate la 07 02 14* | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 02 17 | deseuri cu continut de siliconi altele decat cele mentionate la 07 02 16* | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 02 99 | alte deseuri nespecificate | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare, lemn, textil sau material compozit |
| 07 03 12 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 03 11* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 03 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare, lemn, textil sau material compozit |
| 07 04 12 | namoluri de la tratarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 04 11* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 04 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare, lemn, textil sau material compozit |
| 07 05 12 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 05 11* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 05 14 | deseuri solide, altele decat cele specificate la 07 05 13* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 07 05 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare, lemn, textil sau material compozit |
| 07 06 12 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 06 11* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 06 99 | alte deseuri nespecificate | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezrvoare, lemn, textil sau material compozit |
| 07 07 12 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 07 11* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 07 07 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare, lemn, textil sau material compozit |
| 08 01 12 | deseuri de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 11* | 600 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 08 01 14 | namoluri de la vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 13* | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 08 01 16 | namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 15* | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 08 01 18 | deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor, altele decatcele specificate la 08 01 17* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 08 01 20 | suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 19* | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 08 01 99 | alte deseuri nespecificate | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare, lemn, textil sau material compozit |
| 08 02 01 | deseuri de pulberi de acoperire | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 08 02 02 | namoluri apoase cu continut de materiale ceramice | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 08 02 03 | suspensii apoase cu continut de materiale ceramice | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 08 02 99 | alte deseuri nespecificate | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 08 03 07 | namoluri apoase cu continut de cerneluri | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 08 03 08 | deseuri lichide apoase cu continut de cerneluri | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 08 03 13 | deseuri de cerneluri, altele decat cele specificate la 08 03 12* | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 08 03 15 | namoluri de cerneluri, altele decat cele specificate la 08 03 14* | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 08 03 18 | deseuri de tonere de imprimante, altele decat cele specificate la 08 03 17* | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, carton, textil sau material compozit |
| 08 03 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, rezervoare, textil sau material compozit |
| 08 04 10 | deseuri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 09* | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 08 04 12 | namoluri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 11* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 08 04 14 | namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 13* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 08 04 16 | deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 15* | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 08 04 99 | alte deseuri nespecificate | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 09 01 07 | film sau hartie fotografica cu continut de argint sau compusi de argint | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 09 01 08 | film sau hartie fotografica fara continut de argint sau compusi de argint | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 09 01 10 | camere de unica folosinta fara baterii | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 09 01 12 | camere de unica folosinta cu baterii, altele decat cele specificate la 09 01 11* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 09 01 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare, lemn, textil sau material compozit |
| 10 01 01 | cenusa de vatra, zgura si praf de cazan (cu exceptia prafului de cazan specificat la 10 01 04*) | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 01 02 | cenusa zburatoare de la arderea carbunelui | Ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 01 03 | cenusa zburatoare de la arderea turbei si lemnului netratat | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 01 05 | deseuri solide, pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 01 07 | namoluri pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 01 15 | cenusa de vatra, zgura si praf de cazan de la co-incinerarea altor deseuri decat cele specificate la 10 01 14* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 01 17 | cenusa zburatoare de la co-incinerare, alta decat cea specificata la 10 01 16* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 01 19 | deseuri de la spalarea gazelor, altele decat cele specificate la10 01 05, 10 01 07 si 10 01 18* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 01 21 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 10 01 20* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 01 23 | namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere, altele decat cele specificate la 10 01 22* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 01 24 | nisipuri de la paturile fluidizate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 01 25 | deseuri de la depozitarea combustibilului si de la pregatirea carbunelui de ardere pentru instalatiile termice | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 01 26 | deseuri de la epurarea apelor de racire | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 01 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 02 01 | deseuri de la procesarea zgurii | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 02 02 | zgura neprocesata | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 02 08 | deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 02 07* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 02 10 | cruste de tunder | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 02 12 | deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 02 11* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 02 14 | namoluri si turte de filtrare, altele decat cele specificate la 10 02 13* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 02 15 | alte namoluri si turte de filtrare | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 02 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 03 02 | resturi de anozi | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 03 05 | deseuri de alumina | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 03 16 | cruste, altele decat cele specificate la 10 03 15* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 03 18 | deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele decat cele specificate la 10 03 17* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 03 20 | praf din gazele de ardere, altul decat cel specificat la 10 03 19* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 03 22 | alte particule si praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele decat cele specificate la 10 03 21* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 03 24 | deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 03 23* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 03 26 | namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 03 25* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 03 28 | deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 03 27* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 03 30 | deseuri de la epurarea zgurilor saline si scoriile negre, altele decat cele specificate la 10 03 29* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 03 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 04 10 | deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 04 09* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 04 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 05 01 | zguri de la topirea primara si secundara | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 05 04 | alte particule si praf | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 05 09 | deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 05 08* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 05 11 | scorii si cruste, altele decat cele specificate la 10 05 10* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 05 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 06 01 | zguri de la topirea primara si secundara | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 06 02 | scorii si cruste de la topirea primara si secundara | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 06 04 | alte particule si praf | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 06 10 | deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 06 09* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 06 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 07 01 | zguri de la topirea primara si secundara | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 07 02 | scorii si cruste de la topirea primara si secundara | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 07 03 | deseuri solide de la epurarea gazelor | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 07 04 | alte particule si praf | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 07 05 | namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 07 08 | deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 07 07* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 07 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 08 04 | particule si praf | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 08 09 | alte zguri | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 08 11 | scorii si cruste, altele decat cele specificate la 10 08 10* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 08 13 | deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele decat cele specificate la 10 08 12* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 08 14 | resturi de anozi | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 08 16 | praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 08 15* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 08 18 | namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decat cele mentionate la 10 08 17* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 08 20 | deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele mentionate la 10 08 19* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 08 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 09 03 | zgura de topitorie | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 09 06 | miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare, altele decat cele specificate la 10 09 05* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 09 08 | miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decat cele specificate la 10 09 07* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 09 10 | praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 09 09* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 09 12 | alte particule decat cele specificate la 10 09 11* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 09 14 | deseuri de lianti, altele decat cele specificate la 10 09 13* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 09 16 | deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, altele decat cele specificate la 10 09 15* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 09 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 10 03 | zgura de topitorie | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 10 06 | miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare, altele decat cele specificate la 10 10 05* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 10 08 | miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decat cele specificate la 10 10 07* | 500 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 10 10 | praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 10 09* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 10 12 | alte particule, decat cele specificate la 10 10 11* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 10 14 | deseuri de lianti, altele decat cele specificate la 10 10 13* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 10 16 | deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, altele decat cele specificate la 10 10 15* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 10 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 11 03 | deseuri din fibre de sticla | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 11 05 | particule si praf | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 11 10 | deseuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesarii termice, altele decat cele specificate la 10 11 09* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 11 12 | deseuri de sticla, altele decat cele specificate la 10 11 11* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 11 14 | namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei, altele decat cele specificate la 10 11 13* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 11 16 15* | deseuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decat cele specificate la 10 11 | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 11 18 | namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decat cele specificate la 10 11 17* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 11 20 | deseuri solide de la epurarea efluentilor proprii, altele decit cele specificate la 10 11 19* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 11 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 12 01 | deseuri de la prepararea amestecurilor anterior procesarii termice | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 12 03 | particule si praf | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 12 05 | namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 12 06 | forme si mulaje uzate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 12 08 | deseuri ceramice, de caramizi, tigle sau materiale de constructive (dupa procesarea termica) | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 12 10 | deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 12 09* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 12 12 | deseuri de la smaltuire, altele decat cele specificate la 10 12 11* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 12 13 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 12 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 13 01 | deseuri de la prepararea amestecului, anterior procesarii termice | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 13 04 | deseuri de la calcinarea si hidratarea varului | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 13 06 | particule si praf (cu exceptia 10 13 12 si 10 13 13) | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 13 07 | namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 13 10 | deseuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele decat cele specificate la 10 13 09* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 10 13 11 | deseuri de materiale compozite pe baza de ciment, altele decat cele specificate la 10 13 09* si 10 13 10 | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 13 13 | deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 13 12* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 13 14 | deseuri de beton si namoluri cu beton | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 10 13 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 11 01 10 | namoluri si turte de filtrare, altele decat cele specificate la 11 01 09* | 400 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 11 01 12 | lichide apoase de clatire, altele decat cele specificate la 11 01 11* | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 11 01 14 | deseuri de degresare, altele decat cele specificate la 11 01 13* | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 11 01 99 | alte deseuri nespecificate | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare, lemn, textil sau material compozit |
| 11 02 03 | deseuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliza in solutie | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 11 02 06 | deseuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decat cele specificate la 11 02 05* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 11 02 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare, lemn, textil sau material compozit |
| 11 05 01 | zinc dur | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 11 05 02 | cenusa de zinc | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 11 05 99 | alte deseuri nespecificate | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare, lemn, textil sau material compozit |
| 12 01 01 | pilitura si span feros | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 12 01 02 | praf si suspensii de metale feroase | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 12 01 03 | pilitura si span neferos | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 12 01 04 | praf si particule de metale neferoase | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 12 01 05 | pilitura si span de materiale plastice | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 12 01 13 | deseuri de la sudura | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 12 01 15 | namoluri de la masini-unelte, altele decat cele specificate la 12 01 14* | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 12 01 17 | deseuri de materiale de sablare, altele decat cele specificate la 12 01 16 | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 12 01 21 | piese vizate de polizare maruntite si materiale de polizare maruntite, altele decat cele specificate la 12 01 20 | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 12 01 99 | alte deseuri nespecificate | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare, lemn, textil sau material compozit |
| 15 01 01 | ambalaje de hartie si carton | 300 | To/ luna | Platforma betonata, vrac |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit, vrac |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | 100 | To/ luna | Platforma betonata, vrac |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit, vrac |
| 15 01 05 | ambalaje de materiale compozite | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit, vrac |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 15 01 07 | ambalaje de sticla | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 15 01 09 | ambalaje din materiale textile | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 15 02 03 | absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02* | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 16 01 03 | anvelope scoase din uz | 500 | To/ luna | Platforma betonata vrac |
| 16 01 06 | vehicule scoase din uz, care nu conţin lichide sau alte componente periculoase | ocazional |  | Platforma betonata vrac |
| 16 01 12 | placute de frana, altele decat cele specificate la 16 01 11* | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 16 01 15 | fluide antigel, altele decat cele specificate la 16 01 14* | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 16 01 16 | rezervoare pentru gaz lichefiat | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 16 01 17 | metale feroase | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit, vrac |
| 16 01 18 | metale neferoase | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 16 01 19 | materiale plastice | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit sau vrac |
| 16 01 20 | sticla | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 16 01 22 | componente fara alta specificatie | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 16 01 99 | alte deseuri nespecificate | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 16 02 14 | echipamente casate, altele decat cele specificate de la 16 02 09*la 16 02 13* | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 16 02 16 | componente demontate din echipamente casate, altele decat cele specificate la 16 02 15* | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 16 03 04 | deseuri anorganice, altele decat cele specificate la 16 03 03* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 16 03 06 | deseuri organice, altele decat cele specificate la 16 03 05* | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 16 05 05 | butelii de gaze sub presiune cu continut de alte substante decat cele specificate la 16 05 04* | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 16 05 09 | substante chimice expirate, altele decat cele mentionate la 16 05 06*,16 05 07* sau 16 05 08* | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 16 06 04 | baterii alcaline (cu exceptia 16 06 03*) (categorii : 1, conform Anexei 2 a Ord. nr. 669/2009) | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje de plastic, lemn, carton, textil sau material compozit |
| 16 06 05 | alte baterii si acumulatori (categorii : 1, 2, 3 si 4 conform Anexei 2 a Ord. nr. 669/2009) | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje de plastic, lemn, carton, textil sau material compozit |
| 16 07 99 | alte deseuri nespecificate | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, carton, textil sau material compozit |
| 16 08 01 | catalizatori uzati cu continut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platina (cu exceptia 16 08 07*) | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 16 08 03 | catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale sau compusi ai metalelor tranzitionale, fara alte specificatii | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 16 08 04 | catalizatori uzati de la cracare catalitica (cu exceptia 16 08 07*) | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 16 10 02 | deseuri lichide apoase, altele decat cele mentionate la 16 10 01* | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 16 10 04 | concentrate apoase, altele decat cele specificate la 16 10 03* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 16 11 02 | materiale de captusire si refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, altele decat cele specificate la 16 11 01* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 16 11 04 | materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice, altele decat cele mentionate la 16 11 03 | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 16 11 06 | materiale de captusire si refractare din procesele ne-metalurgice, altele decat cele specificate la 16 11 05 | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 01 01 | beton | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 01 02 | caramizi | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 01 03 | tigle si materiale ceramice | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 01 07 | amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06* | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 02 01 | lemn | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 02 02 | sticla | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 02 03 | materiale plastice | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 03 02 | asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 04 01 | cupru, bronz, alama | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 04 02 | aluminiu | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 04 03 | plumb | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 04 04 | zinc | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 04 05 | fier si otel | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit, vrac |
| 17 04 06 | staniu | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 04 07 | amestecuri metalice | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 04 11 | cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10* | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 05 04 | pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03* | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 05 06 | deseuri de la dragare, altele decat cele specificate la 17 05 05* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 17 05 08 | resturi de balast, altele decat cele specificate la 17 05 07* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 06 04 | materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01* si 17 06 03* | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 17 08 02 | materiale de constructie pe baza de gips, altele decat cele specificate la 17 08 01* | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, hartie, carton,textil sau material compozit |
| 17 09 04 | amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01*, 17 09 02* si 17 09 03* | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 18 01 04 | deseuri a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor (de ex: imbracaminte, aparate gipsate, lenjerie, imbracaminte disponibila, scutece) | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 18 01 07 | chimicale, altele decat cele specificate la 18 01 06* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 18 01 09 | medicamente, altele decat cele specificate la 18 01 08* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 18 02 03 | deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecţiilor | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 18 02 06 | chimicale, altele decat cele specificate la 18 02 05* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 18 02 08 | medicamente, altele decat cele specificate la 18 02 07* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 01 02 | materiale feroase din cenusile de ardere | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 01 12 | cenusi de ardere si zguri, altele decat cele mentionate la 19 01 11* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 01 14 | cenusi zburatoare, altele decat cele mentionate la 19 01 13* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 01 16 | praf de cazan, altul decat cel mentionat la 19 01 15* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 01 18 | deseuri de piroliza, altele decat cele mentionate la 19 01 17* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 19 01 19 | nisipuri de la paturile fluidizate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 01 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare, lemn, textil sau material compozit |
| 19 02 03 | deseuri preamestecate continand numai deseuri nepericuloase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare, lemn, textil sau material compozit |
| 19 02 06 | namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decat cele specificate la 19 02 05* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 02 10 | deseuri combustibile, altele decat cele specificate la 19 02 08*si 19 02 09* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 19 02 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 03 05 | deseuri stabilizate, altele decat cele specificate la 19 03 04* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare, lemn, textil sau material compozit |
| 19 03 07 | deseuri solidificate, altele decat cele specificate la 19 03 06* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 04 01 | deseuri vitrificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 04 04 | deseuri lichide apoase de la vitrificarea deseurilor | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 19 05 01 | fractiunea necompostata din deseurile municipale si asimilabile | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 05 02 | fractiunea necompostata din deseurile animaliere si vegetale | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 05 03 | compost fara specificarea provenientei | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 05 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 06 03 | faza lichida de la tratarea anaeroba a deseurilor municipale | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 06 04 | faza fermentata de la tratarea anaeroba a deseurilor municipale | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 06 05 | faza lichida de la tratarea anaeroba a deseurilor animale si vegetale | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 06 06 | faza fermentata de la tratarea anaeroba a deseurilor animale si vegetale | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 06 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 07 03 | levigate din depozite de deseuri, altele decat cele specificate la 19 07 02* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 08 01 | deseuri retinute pe site | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 08 02 | deseuri de la deznisipatoare | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 08 05 | namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 08 09 | amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din sectorul uleiurilor si grasimilor comestibile | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 19 08 12 | namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale, altele decat cele specificate la 19 08 11* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 08 14 | namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decat cele specificate la 19 08 13* | 300 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 08 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare, lemn, textil sau material compozit |
| 19 09 01 | deseuri solide de la filtrarea primara si separarea cu site | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 09 02 | namoluri de la limpezirea apei | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 09 03 | namoluri de la decarbonatare | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 09 04 | carbune activ epuizat | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 09 05 | rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 09 06 | solutii si namoluri de la regenerarea schimbatorilor de ioni | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 09 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare, lemn, textil sau material compozit |
| 19 10 01 | deseuri de fier si otel | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 10 02 | deseuri neferoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 10 04 | fractii de span usor si praf, altele decat cele specificate la 19 10 03* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 10 06 | alte fractii decat cele specificate la 19 10 05* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 11 06 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele specificate la 19 11 05* | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 11 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 12 01 | hartie si carton | ocazional |  | Platforma betonata vrac |
| 19 12 02 | metale feroase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 12 03 | metale neferoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 12 04 | materiale plastice si de cauciuc | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 12 05 | sticla | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 12 07 | lemn, altul decat cel specificat la 19 12 06* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 12 08 | materiale textile | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 12 09 | minerale (de ex: nisip, pietre) | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 12 10 | deseuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili) | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 12 12 | alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele decat cele specificate la 19 12 11* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare, lemn, textil sau material compozit |
| 19 13 02 | deseuri solide de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 19 13 01* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 19 13 04 | namoluri de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 19 13 03* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 13 06 | namoluri de la remedierea apelor subterane, altele decat cele specificate la 19 13 05* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 19 13 08 | deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decat cele specificate la 19 13 07* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 20 01 01 | hartie si carton | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 20 01 02 | sticla | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 20 01 08 | deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 20 01 10 | imbracaminte | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 20 01 11 | textile | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 20 01 25 | uleiuri si grasimi comestibile | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 20 01 28 | vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele decat cele specificate la 20 01 27* | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 20 01 30 | detergenti, altii decat cei specificati la 20 01 29* | 200 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, rezervoare |
| 20 01 32 | medicamente, altele decat cele mentionate la 20 01 31* | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, carton, material compozit |
| 20 01 34 | baterii si acumulatori, altele decat cele specificate la 20 01 33 | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje de plastic, lemn, carton |
| 20 01 36 | echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21*, 20 01 23* si 20 01 35* | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje de plastic, lemn, carton, textil sau material compozit |
| 20 01 38 | lemn, altul decat cel specificat la 20 01 37* | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 20 01 39 | materiale plastice | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 20 01 40 | metale | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 20 01 41 | deseuri de la curatatul cosurilor | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 20 01 99 | alte fractii, nespecificate | 100 | To/ luna | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 20 02 01 | deseuri biodegradabile | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 20 02 02 | pamant si pietre | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |
| 20 02 03 | alte deseuri nebiodegradabile | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 20 03 04 | namoluri din fosele septice | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 20 03 06 | deseuri de la curatarea canalizarii | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic |
| 20 03 07 | deseuri voluminoase | ocazional |  | Platforma betonata in ambalaje metalice, de plastic, lemn, textil sau material compozit |

Deseurile nepericuloase cod: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 38, 20 21 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 04, 20 03 06 si 20 03 07 se vor colecta numai dupa obtinerea licentei ANRSC, cu respectarea prevederilor Lg. nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicata.

11.3. Deşeuri tratate

11.3.1. Deseuri periculoase tratate pe amplasament in instalatiile care intra sub incidenta Lg. nr. 278/2013 privind emisiile industriale

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 03 04* | Reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 01 03 05* | alte reziduuri cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 01 03 07* | alte deseuri cu continut de substante periculoase de la procesarea fizica si chimica a minereurilor metalifere | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 01 04 07* | deseuri cu continut de substante periculoase de la procesarea fizica si chimica a minereurilor nemetalifere | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 01 05 05* | deseuri si noroaie de foraj cu continut de uleiuri | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 01 05 06* | noroaie de foraj si alte deseuri de forare cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 02 01 08* | deseuri agrochimice cu continut de substante periculoase | 100 | To/ luna | Eliminare | D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 03 01 04* | rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir cu continut de substante periculoase | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 03 02 01* | agenti de conservare organici nehalogenati pentru lemn | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 03 02 02* | agenti de conservare organoclorurati pentru lemn | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 03 02 03* | agenti de conservare organometalici pentru lemn | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 03 02 04* | agenti de conservare anorganici pentru lemn | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12,R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 03 02 05* | alti agenti de conservare pentru lemn, cu continut de substante periculoase | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 04 01 03* | deseuri de la degresare cu continut de solventi fara faza lichida | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 04 02 14* | deseuri de la finisare cu continut de solventi organici | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 04 02 16* | coloranti si pigmenti cu continut de substante periculoase | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 04 02 19* | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta cu continut desubstante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 05 01 02* | slamuri de la desalinizare | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 05 01 03* | slamuri din rezervoare | 500 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 05 01 04* | namoluri acide alchilice | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 05 01 05* | reziduuri uleioase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 05 01 06* | namoluri uleioase de la operatiile de intretinere a instalatiilor si echipamentelor | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 05 01 07* | gudroane acide | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 05 01 08* | alte gudroane | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 05 01 09* | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 05 01 11* | deseuri de la spalarea combustibililor cu baze | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 05 01 12* | acizi cu continut de uleiuri | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 05 01 15* | argile de filtrare epuizate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 05 06 01* | gudroane acide | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 05 06 03* | alte gudroane | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 05 07 01* | deseuri cu continut de mercur | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Reambalare |
| 06 01 01* | acid sulfuric si acid sulfuros | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Neutralizare (dupa caz) |
| 06 01 02* | acic clorhidric | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Neutralizare (dupa caz) |
| 06 01 03* | acid fluorhidric | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Neutralizare (dupa caz) |
| 06 01 04* | acid fosforic si acid fosforos | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Neutralizare (dupa caz) |
| 06 01 05* | acid azotic si acid azotos | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Neutralizare (dupa caz) |
| 06 01 06* | alti acizi | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Neutralizare (dupa caz) |
| 06 02 01* | hidroxid de calciu | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Neutralizare (dupa caz) |
| 06 02 03* | hidroxid de amoniu | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Neutralizare (dupa caz) |
| 06 02 04* | hidroxid de sodiu si potasiu | 150 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Neutralizare (dupa caz) |
| 06 02 05* | alte baze | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Neutralizare (dupa caz) |
| 06 03 11* | saruri solide si solutii cu continut de cianuri | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Reambalare |
| 06 03 13* | saruri solide si solutii cu continut de metale grele | 100 | To/ luna | Eliminare | D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 06 03 15* | oxizi metalici cu continut de metale grele | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 06 04 03* | deşeuri cu conţinut de arsen | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Reambalare |
| 06 04 04* | deşeuri cu conţinut de mercur | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Reambalare |
| 06 04 05* | deseuri cu continut de alte metale grele | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 06 05 02* | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 06 06 02* | deseuri cu continut de sulfuri periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 06 07 01* | deseuri cu continut de azbest de la electroliza | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Reambalare |
| 06 07 02* | carbune activ de la producerea clorului | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 06 07 03* | namol de sulfat de bariu cu continut de mercur | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Reambalare |
| 06 07 04* | solutii si acizi, de exemplu acid de contact | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Neutralizare (dupa caz) |
| 06 08 02* | deseuri cu continut de siliconi periculosi | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 06 09 03* | deseuri pe baza de calciu care contin sau sunt contaminate cu substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 06 10 02* | deseuri cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Neutralizare (dupa caz) |
| 06 13 01* | produsi anorganici de protectie a instalatiei, agenti de conservare alemnului si alte biocide | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 06 13 02* | carbune activ epuizat (cu exceptia 06 07 02*) | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 06 13 04* | deseuri de la procesele cu azbest | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Reambalare |
| 06 13 05* | funingine | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 01 01* | solutii apoase de spalare si solutii muma | 250 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 07 01 03* | solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma | 150 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 01 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma | 400 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 01 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare si reactie | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 01 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare si reactie | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 01 09* | turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 01 10* | alte turte de filtrare si absorbanti epuizati | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 01 11* | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase | 150 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 02 01* | lichide apoase de spalare si solutii muma | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 07 02 03* | solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 02 04* | alti solventi organici, solutii de spalare si solutii muma | 300 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 02 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 02 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie | 150 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 02 09* | turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 02 10* | alte turte de filtrare si absorbanti epuizati | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 02 11* | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 02 14* | deseuri de aditivi cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 02 16* | deseuri cu continut de siliconi periculosi | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare |
| 07 03 01* | lichide apoase de spalare si solutii muma | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 07 03 03* | solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 03 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 03 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 03 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 03 09* | turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 03 10* | alte turte de filtrare si absorbanti epuizati | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 03 11* | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 04 01* | lichide apoase de spalare si solutii muma | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 07 04 03* | solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 04 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 04 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 04 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 04 09* | turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 04 10* | alte turte de filtrare si absorbanti epuizati | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 04 11* | namoluri de la tratarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 04 13* | deseuri solide cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 05 01* | lichide apoase de spalare si solutii muma | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 07 05 03* | solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 05 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 05 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 05 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 05 09* | turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 05 10* | alte turte de filtrare si absorbanti epuizati | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 05 11* | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 05 13* | deseuri solide cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 06 01* | lichide apoase de spalare si solutii muma | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 07 06 03* | solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare |
| 07 06 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 06 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 06 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 06 09* | turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 06 10* | alte turte de filtrare si absorbanti epuizati | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 06 11* | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 07 01* | lichide apoase de spalare si solutii muma | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 07 07 03* | solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 07 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 07 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 07 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 07 09* | turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 07 10* | alte turte de filtrare si absorbanti epuizati | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 07 07 11* | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 08 01 11* | deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | 500 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 08 01 13* | namoluri de la vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | 500 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 08 01 15* | namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase | 500 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 08 01 17* | deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 08 01 19* | suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solvent organici sau alte substante periculoase | 300 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 08 01 21* | deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 08 03 12* | deseuri de cerneluri cu continut de substante periculoase | 300 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 08 03 14* | namoluri de cerneluri cu continut de substante periculoase | 300 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 08 03 16* | deseuri de solutii de gravare | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 08 03 17* | deseuri de tonere de imprimante cu continut de substante periculoase | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare |
| 08 03 19* | ulei de dispersie | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 08 04 09* | deseuri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | 500 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 08 04 11* | namoluri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 08 04 13* | namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 08 04 15* | deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte substante periculoase | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 08 04 17* | ulei de colofoniu | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 08 05 01* | deseuri de izocianati | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 09 01 01* | developanti pe baza de apa si solutii de activare | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 09 01 02* | solutii de developare pe baza de apa pentru placile offset | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 09 01 03* | solutii de developare pe baza de solventi | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 09 01 04* | solutii de fixare | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 09 01 05* | solutii de albire si solutii de albire fixatoare | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 09 01 06* | deseuri cu continut de argint de la tratarea in incinta a deseurilor fotografice | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 09 01 13* | deseuri apoase lichide de la recuperarea in incinta a argintului,altele decat cele specificate la 09 01 06* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 10 01 04* | cenusa zburatoare de la arderea uleiului si praf de cazan | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 01 09* | acid sulfuric | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Neutralizare (dupa caz) |
| 10 01 13* | cenusi zburatoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept combustibil | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 01 14* | cenusa de vatra, zgura si praf de cazan de la co-incinerarea deseurilor cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 01 16* | cenusa zburatoare de la co-incinerare cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 01 18* | deseuri de la spalarea gazelor cu continut de substante periculoase | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 01 20* | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 01 22* | namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 02 07* | deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substant periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 02 11* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de uleiuri | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 02 13* | namoluri si turte de filtrare de Ia epurarea gazelor cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 03 04* | zguri de la topirea primara | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 03 08* | zguri saline de la topirea secundara | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 03 09* | scorii negre de la topirea secundara | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 03 15* | cruste care sunt inflamabile sau emit in, contact cu apa, gaz inflamabile in cantitati periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 03 17* | deseuri cu continut de gudroane de la producerea anozilor | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 03 19* | praf din gazele de ardere cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 03 21* | alte particule si praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 03 23* | deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 03 25* | namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 03 27* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 03 29* | deseuri de la epurarea zgurilor saline si scoriile negre cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 04 01* | zguri de la topirea primara si secundara | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 04 02* | scorii si cruste de la topirea primara si secundara | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 04 03* | arseniat de calciu | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Reambalare |
| 10 04 04* | praf din gazul de ardere | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 04 05* | alte particule si praf | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 04 06* | deseuri solide de la epurarea gazelor | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 04 07* | namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 04 09* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 05 03* | praf din gazul de ardere | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 05 05* | deseuri solide de la epurarea gazelor | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 05 06* | namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 05 08* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 05 10* | scorii si cruste care sunt inflamabile sau emit, in contactul cu apa, gaze inflamabile in cantitati periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 06 03* | praf din gazul de ardere | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 06 06* | deseuri solide de la epurarea gazelor | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 06 07* | namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 06 09* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 07 07* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 08 08* | zgura salina de la topirea primara si secundara | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 08 10* | scorii si cruste care sunt inflamabile sau care emit, in contact cu apa, gaze inflamabile in cantitati periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 08 12* | deseuri cu continut de gudron de la producerea anozilor | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 08 15* | praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 08 17* | namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 08 19* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 09 05* | miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 09 07* | miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 09 09* | praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 09 11* | alte particule care contin substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 09 13* | deseuri de lianti cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 09 15* | deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 10 05* | miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 10 07* | miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 10 09* | praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 10 11* | alte particule cu continut de substante periculoase | 300 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 10 13* | deseuri de lianti cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 10 15* | deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 11 09* | deseuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesarii termice, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 11 11* | deseuri de sticla sub forma de particule fine si pudra de sticla cu continut de metale grele (de ex: de la tuburile catodice) | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Reambalare |
| 10 11 13* | namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 11 15* | deseuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 11 17* | namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 11 19* | deseuri solide de la epurarea efluentilor proprii cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 12 09* | deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 12 11* | deseuri de la smaltuire cu continut de metale grele | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 13 09* | deseuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu continut de azbest | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Reambalare |
| 10 13 12* | deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 14 01* | deseuri de la spalarea gazelor cu continut de mercur | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Reambalare |
| 11 01 05* | acizi de decapare | 250 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Neutralizare (dupa caz) |
| 11 01 06* | acizi fara alta specificatie | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Neutralizare (dupa caz) |
| 11 01 07* | baze de decapare | 250 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Neutralizare (dupa caz) |
| 11 01 08* | namoluri cu continut de fosfati | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 11 01 09* | namoluri si turte de filtrare cu continut de substante periculoase | 500 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 11 01 11* | lichide apoase de clatire cu continut de substante periculoase | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare Neutralizare (dupa caz) |
| 11 01 13* | deseuri de degresare cu continut de substante periculoase | 300 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare Neutralizare (dupa caz) |
| 11 01 15* | eluati si namoluri de la sistemele de membrane sau de schimbatori de ioni care contin substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 11 01 16* | rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 11 01 98* | alte deseuri continand substante periculoase | 300 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare Neutralizare (dupa caz) |
| 11 02 02* | namoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit, goethit) | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 11 02 05* | deseuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare Neutralizare (dupa caz) |
| 11 02 07* | alte deseuri cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare Neutralizare (dupa caz) |
| 11 03 02* | alte deseuri - nămoluri şi solide de la procesele de călire | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 11 05 03* | deseuri solide de la epurarea gazelor | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 11 05 04* | deşeuri de la procesele de galvanizare la cald - baie uzata | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Neutralizare (dupa caz) |
| 12 01 06* | uleiuri minerale de ungere uzate cu continut de halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor) | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 12 01 07* | uleiuri minerale de ungere uzate fără halogeni (cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor) | 300 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 12 01 08* | emulsii si solutii de ungere uzate cu continut de halogeni | 300 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 12 01 09* | emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni | 600 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 12 01 10* | uleiuri sintetice de ungere uzate | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 12 01 12* | ceruri si grasimi uzate | 250 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 12 01 14* | namoluri de la masini-unelte cu continut de substante periculoase | 350 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 12 01 16* | deseuri de materiale de sablare cu continut de substante periculoase | 300 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 12 01 18* | namoluri metalice (de la maruntire, honuire, lepuire) cu continut de ulei | 350 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 12 01 19* | uleiuri de ungere usor biodegradabile | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 12 01 20* | piese de polizare uzate maruntite si materiale de polizare maruntite cu continut de substante periculoase | 300 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 12 03 01* | lichide apoase de spalare | 400 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 12 03 02* | deseuri de la degresarea cu abur | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 13 01 04* | emulsii clorurate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 13 01 05* | emulsii neclorurate | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 13 01 09* | uleiuri hidraulice minerale clorinate | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 13 01 10* | uleiuri minerale hidraulice neclorinate | 300 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 13 01 11* | uleiuri hidraulice sintetice | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 13 01 12* | uleiuri hidraulice uşor biodegradabile | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 13 01 13* | alte uleiuri hidraulice | 300 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 13 02 04* | uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 13 02 05* | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere | 300 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 13 02 06* | uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere | 300 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 13 02 07* | uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere uşor biodegradabile | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 13 03 06* | uleiuri minerale clorinate izolante si de transmitere a caldurii, altele decat cele specificate la 13 03 01 | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 13 03 07* | uleiuri minerale neclorinate izolante şi de transmitere a căldurii | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 13 03 08* | uleiuri sintetice izolante şi de transmitere a căldurii | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 13 03 09* | uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii uşor biodegradabile | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 13 03 10* | alte uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 13 04 01* | uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 13 04 02* | uleiuri de santina din colectoarele de debarcader | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 13 04 03* | uleiuri de santina din alte tipuri de navigatie | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 13 05 01* | solide din paturile de nisip si separatoarele ulei/apa | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 13 05 02* | namoluri de la separatoarele ulei/apa | 400 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 13 05 03* | namoluri de interceptie | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 13 05 06* | ulei de la separatoarele ulei/apa | 300 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 13 05 07* | ape uleioase de la separatoarele ulei/apa | 500 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz |
| 13 05 08* | amestecuri de deseuri de la paturile de nisip si separatoarele ulei/apa | 300 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 13 07 01* | ulei combustibil si combustibil diesel | 400 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 13 07 02* | benzina | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 13 07 03* | alti combustibili (inclusiv amestecuri) | 400 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 13 08 01* | namoluri si emulsii de la desalinizare | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 13 08 02* | alte emulsii | 400 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 13 08 99* | deşeuri uleioase nespecificate - alte deseuri nespecificate | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 14 06 02* | alti solventi halogenati si amestecuri de solventi | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 14 06 03* | alti solventi si amestecuri de solventi | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 14 06 04* | namoluri sau deseuri solide cu continut de solventi halogenati | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 14 06 05* | namoluri sau deseuri solide cu continut de alti solventi | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 15 02 02* | absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | 400 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 16 01 07* | filtre de ulei | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Reambalare |
| 16 01 08* | componente cu conţinut de mercur | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Reambalare |
| 16 01 11* | plăcuţe de frână cu conţinut de azbest | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare |
| 16 01 13* | lichide de frana | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 16 01 14* | fluide antigel cu continut de substante periculoase | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 16 01 21* | componente periculoase, altele decat cele specificate de la 16 01 07* la 16 01 11* si 16 01 13* si 16 01 14* | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 16 03 03* | deseuri anorganice cu continut de substante periculoase | 500 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 16 03 05* | deseuri organice cu continut de substante periculoase | 500 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 16 05 06* | substante chimice de laborator constand din sau continand substante periculoase inclusiv amestecurile de substante chimice de laborator | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Neutralizare (dupa caz) |
| 16 05 07* | substante chimice anorganice de laborator expirate constand din sau continand substante periculoase | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Neutralizare (dupa caz) |
| 16 05 08* | substante chimice organice de laborator expirate, constand din sau continand substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Neutralizare (dupa caz) |
| 16 06 01* | baterii cu plumb (categorii : 1, 2, 3 si 4 conform Anexei 2 a Ord. nr. 669/2009) | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Reambalare |
| 16 06 02* | baterii cu Ni-Cd (categorii : 1, 2, 3 si 4 conform Anexei 2 a Ord. nr. 669/2009) | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Reambalare |
| 16 06 03* | baterii cu continut de mercur (categorii : 1, 2 conform Anexei 2 a Ord. nr. 669/2009) | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Reambalare |
| 16 06 06* | electroliti colectati separat din baterii si acumulatori | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Neutralizare (dupa caz) |
| 16 07 08* | deseuri cu continut de titei | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 16 07 09* | deseuri continand alte substante periculoase | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 16 08 02* | catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale periculoase sau compusi ai metalelor tranzitionale periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare |
| 16 08 05* | catalizatori uzati cu continut de acid fosforic | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare |
| 16 08 06* | lichide uzate folosite drept catalizatori | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 16 08 07* | catalizatori uzati contaminati cu substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 16 09 01* | permanganati, de ex. permanganat de potasiu | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 16 09 02* | cromati, de ex. cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau sodiu | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 16 09 03* | peroxizi, de ex. apa oxigenata | 150 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Neutralizare (dupa caz) |
| 16 09 04* | substante oxidante, fara alte specificatii | Ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 16 10 01* | deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase | 400 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare Neutralizare (dupa caz) |
| 16 10 03* | concentrate apoase cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare Neutralizare (dupa caz) |
| 16 11 01* | materiale de captusire si refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 16 11 03* | alte materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 16 11 05* | materiale de captusire si refractare din procesele ne-metalurgice, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 17 01 06* | amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle sau materiale ceramice cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 17 02 04* | sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 17 03 01* | asfalturi cu continut de gudron de huila | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 17 03 03* | gudron de huila si produse gudronate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 17 04 09* | deseuri metalice contaminate cu substante periculoase | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare |
| 17 04 10* | cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare |
| 17 05 03* | pamant si pietre cu continut de substante periculoase | 600 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 17 05 05* | deseuri de la dragare cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 17 05 07* | resturi de balast cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 17 06 01* | materiale izolante cu continut de azbest | 200 | To/ luna | Eliminare | D13, D14 | Reambalare |
| 17 06 03* | alte materiale izolante constand din sau cu continut de substante periculoase | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 17 06 05* | materiale de constructie cu continut de azbest | 300 | To/ luna | Eliminare | D13, D14 | Reambalare |
| 17 08 01* | materiale de constructie pe baza de gips contaminate cu substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 17 09 01* | deseuri de la constructii si demolari cu continut de mercur | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Reambalare |
| 17 09 03* | alte deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de deseuri) cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 18 01 06* | chimicale constand din sau continand substante periculoase | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Reambalare |
| 18 01 08* | medicamente citotoxice şi citostatice | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Reambalare |
| 18 02 05* | chimicale constand din sau continand substante periculoase | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Reambalare |
| 18 02 07* | medicamente citotoxice şi citostatice | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Reambalare |
| 19 01 05* | turte de filtrare de la epurarea gazelor | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 01 06* | deseuri lichide apoase de la epurarea gazelor si alte deseuri lichide apoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 19 01 07* | deseuri solide de la epurarea gazelor | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 01 10* | carbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 01 11* | cenusi de ardere si zguri cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 01 13* | cenusi zburatoare cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 01 15* | praf de cazan cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 01 17* | deseuri de piroliza cu continut de substante periculoase | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 19 02 04* | deseuri preamestecate continand cel putin un deseu periculos | 600 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare Distilare (dupa caz) |
| 19 02 05* | namoluri de la tratarea fizico-chimica cu continut de substante periculoase | 400 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 02 07* | ulei si concentrate de la separare | 500 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 02 08* | deseuri lichide combustibile cu continut de substante periculoase | 600 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 19 02 09* | deseuri solide combustibile cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 02 11* | alte deseuri cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 19 03 04* | deseuri incadrate ca periculoase, partial stabilizate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 19 03 06* | deseuri incadrate ca periculoase, solidificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 04 02* | cenusa zburatoare sau alte deseuri de la epurarea gazelor de ardere | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 04 03* | faza solida nevitrificata | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 07 02* | levigate din depozite de deseuri cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 08 06* | rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 08 07* | solutii sau namoluri de la regenerarea rasinilor schimbatoare de ioni | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 08 08* | deseuri ale sistemelor cu membrana cu continut de metale grele | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 08 10* | amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din alte sectoare decat cel specificat la 19 08 09* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 19 08 11* | namoluri cu continut de substante periculoase de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale | 300 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 08 13* | namoluri cu continut de substante periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale | 400 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 10 03* | fractii de span usor si praf continand substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 10 05* | alte fractii cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 11 01* | argile de filtrare epuizate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 11 02* | gudroane acide | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 11 03* | deseuri lichide apoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 19 11 04* | deseuri de la spalarea combustibililor cu baze | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 11 05* | namoluri de la epurarea efluentilor proprii cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 11 07* | deseuri de la spalarea gazelor de ardere | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 12 06* | lemn cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 12 11* | alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor cu continut de substante periculoase | 400 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 19 13 01* | deseuri solide de la remedierea solului cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 13 03* | namoluri de la remedierea solului cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 13 05* | namoluri de la remedierea apelor subterane cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 13 07* | deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor subterane cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 20 01 13* | solventi | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 20 01 14* | acizi | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Neutralizare (dupa caz) |
| 20 01 15* | baze | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Neutralizare (dupa caz) |
| 20 01 17* | substante chimice fotografice | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 20 01 19* | pesticide | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Reambalare |
| 20 01 21* | tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare |
| 20 01 23* | echipamente abandonate cu conţinut de CFC (clorofluorocarburi) | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare |
| 20 01 26* | uleiuri si grasimi, altele decat cele specificate la 20 01 25 | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 20 01 27* | vopsele, cerneluri, adezivi si rasini continand substante periculoase | 400 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare (dupa caz) |
| 20 01 29* | detergenti cu continut de substante periculoase | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare Neutralizare (dupa caz) |
| 20 01 31* | medicamente citotoxice şi citostatice | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Reambalare |
| 20 01 33* | baterii si acumulatori inclusi in 16 06 01*, 16 06 02* sau 16 06 03* si baterii si acumulatori nesortati continand aceste baterii | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Reambalare |
| 20 01 35* | echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21* si 20 01 23* cu continut de componenti periculosi | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Reambalare |
| 20 01 37* | lemn cu continut de substante periculoase | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |

Deseurile periculoase cod: 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 31* si 20 01 37* se vor trata numai dupa obtinerea licentei ANRSC, cu respectarea prevederilor Lg. nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicata.

11.3.2. Deseuri periculoase si nepericuloase tratate pe amplasament in instalatiile care nu intra sub incidenta Lg. nr. 278/2013 privind emisiile industriale

Deseuri periculoase tratate :

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 01 03* | solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma | 150 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 07 01 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma | 400 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 07 02 03* | solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 07 02 04* | alti solventi organici, solutii de spalare si solutii muma | 300 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 07 03 03* | solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 07 03 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 07 04 03* | solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 07 04 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 07 05 03* | solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 07 05 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 07 06 03* | solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 07 06 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 07 07 03* | solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12 / D13, D14 | Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 07 07 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 08 01 11* | deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | 500 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 08 01 17* | deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 08 01 19* | suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solvent organici sau alte substante periculoase | 300 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 08 01 21* | deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 08 03 17* | deseuri de tonere de imprimante cu continut de substante periculoase | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 09 01 06* | deseuri cu continut de argint de la tratarea in incinta a deseurilor fotografice | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 09 01 11* | camera de unica folosinta cu baterii incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare |
| 11 01 98* | alte deseuri continand substante periculoase | 300 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 11 02 07* | alte deseuri cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 11 03 02* | alte deseuri- nămoluri şi solide de la procesele de călire | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare |
| 12 01 06* | uleiuri minerale de ungere uzate cu continut de halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor) | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Pregatire pentru valorificare |
| 12 01 07* | uleiuri minerale de ungere uzate fără halogeni (cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor) | 300 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Pregatire pentru valorificare |
| 12 01 10* | uleiuri sintetice de ungere uzate | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Pregatire pentru valorificare |
| 12 01 12* | ceruri si grasimi uzate | 250 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Pregatire pentru valorificare |
| 12 01 19* | uleiuri de ungere usor biodegradabile | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Pregatire pentru valorificare |
| 12 01 20* | piese de polizare uzate maruntite si materiale de polizare maruntite cu continut de substante periculoase | 300 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare /Separare Pregatire pentru valorificare |
| 13 01 09* | uleiuri hidraulice minerale clorinate | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Pregatire pentru valorificare |
| 13 01 10* | uleiuri minerale hidraulice neclorinate | 300 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Pregatire pentru valorificare |
| 13 01 11* | uleiuri hidraulice sintetice | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Pregatire pentru valorificare |
| 13 01 12* | uleiuri hidraulice uşor biodegradabile | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Pregatire pentru valorificare |
| 13 01 13* | alte uleiuri hidraulice | 300 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Pregatire pentru valorificare |
| 13 02 04* | uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Pregatire pentru valorificare |
| 13 02 05* | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere | 300 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Pregatire pentru valorificare |
| 13 02 06* | uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere | 300 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Pregatire pentru valorificare |
| 13 02 07* | uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere uşor biodegradabile | Ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Pregatire pentru valorificare |
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Pregatire pentru valorificare |
| 13 03 06* | uleiuri minerale clorinate izolante si de transmitere a caldurii, altele decat cele specificate la 13 03 01 | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Pregatire pentru valorificare |
| 13 03 07* | uleiuri minerale neclorinate izolante şi de transmitere a căldurii | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Pregatire pentru valorificare |
| 13 03 08* | uleiuri sintetice izolante şi de transmitere a căldurii | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Pregatire pentru valorificare |
| 13 03 09* | uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii uşor biodegradabile | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Pregatire pentru valorificare |
| 13 03 10* | alte uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Pregatire pentru valorificare |
| 13 04 01* | uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Pregatire pentru valorificare |
| 13 04 02* | uleiuri de santina din colectoarele de debarcader | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Pregatire pentru valorificare |
| 13 04 03* | uleiuri de santina din alte tipuri de navigatie | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Pregatire pentru valorificare |
| 13 05 06* | ulei de la separatoarele ulei/apa | 300 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Pregatire pentru valorificare |
| 13 05 07* | ape uleioase de la separatoarele ulei/apa | 500 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Pregatire pentru valorificare |
| 13 05 08* | amestecuri de deseuri de la paturile de nisip si separatoarele ulei/apa | 300 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Pregatire pentru valorificare |
| 13 07 01* | ulei combustibil si combustibil diesel | 400 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Pregatire pentru valorificare |
| 13 07 02* | benzina | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Pregatire pentru valorificare |
| 13 07 03* | alti combustibili (inclusiv amestecuri) | 400 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Pregatire pentru valorificare |
| 13 08 99* | deşeuri uleioase nespecificate - alte deseuri nespecificate | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 14 06 02* | alti solventi halogenati si amestecuri de solventi | Ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 14 06 03* | alti solventi si amestecuri de solventi | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 15 01 10* | ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | 400 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Compactare Pregatire pentru valorificare/ eliminare Reutilizare |
| 15 01 11* | ambalaje metalice care contin o matrita poroasa formata din materiale periculoase (de ex. azbest), inclusiv containare goale pentru stocarea sub presiune | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Compactare Pregatire pentru valorificare |
| 15 02 02* | absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | 400 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Compactare Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 16 01 07* | filtre de ulei | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Compactare Pregatire pentru valorificare |
| 16 01 11* | plăcuţe de frână cu conţinut de azbest | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare |
| 16 01 14* | fluide antigel cu continut de substante periculoase | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Pregatire pentru valorificare |
| 16 01 21* | componente periculoase, altele decat cele specificate de la 16 01 07* la 16 01 11*si 16 01 13* si 16 01 14* | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 16 02 12* | echipamente casate cu conţinut de azbest liber | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Sortare/Separare |
| 16 02 13* | echipamente casate cu continut de componente periculoase altele decat cele specificate de la 16 02 09* la 16 02 12* | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare |
| 16 02 15* | componente periculoase demontate din echipamente casate | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare |
| 16 05 04* | butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu continut de substante periculoase | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 16 06 01* | baterii cu plumb (categorii : 1, 2, 3 si 4 conform Anexei 2 a Ord. nr. 669/2009) | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Pregatire pentru valorificare |
| 16 06 02* | baterii cu Ni-Cd (categorii : 1, 2, 3 si 4 conform Anexei 2 a Ord. nr. 669/2009) | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Pregatire pentru valorificare |
| 16 06 03* | baterii cu continut de mercur (categorii : 1, 2 conform Anexei 2 a Ord. nr. 669/2009) | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Pregatire pentru valorificare |
| 16 07 08* | deseuri cu continut de titei | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 16 07 09* | deseuri continand alte substante periculoase | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 16 08 02* | catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale periculoase sau compusi ai metalelor tranzitionale periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 16 08 05* | catalizatori uzati cu continut de acid fosforic | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 16 08 07* | catalizatori uzati contaminati cu substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 16 11 01* | materiale de captusire si refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare |
| 16 11 03* | alte materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare |
| 16 11 05* | materiale de captusire si refractare din procesele ne-metalurgice, cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare |
| 17 01 06* | amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle sau materiale ceramice cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 17 02 04* | sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 17 03 01* | asfalturi cu continut de gudron de huila | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare |
| 17 04 09* | deseuri metalice contaminate cu substante periculoase | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 17 04 10* | cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 17 05 03* | pamant si pietre cu continut de substante periculoase | 600 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare |
| 17 05 07* | resturi de balast cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare |
| 17 06 01* | materiale izolante cu continut de azbest | 200 | To/ luna | Eliminare | D13, D14 | Sortare/Separare |
| 17 06 03* | alte materiale izolante constand din sau cu continut de substante periculoase | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 17 06 05* | materiale de constructie cu continut de azbest | 300 | To/ luna | Eliminare | D13, D14 | Sortare/Separare |
| 17 08 01* | materiale de constructie pe baza de gips contaminate cu substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare |
| 17 09 01* | deseuri de la constructii si demolari cu continut de mercur | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Sortare/Separare |
| 17 09 03* | alte deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de deseuri) cu continut de substante periculoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare |
| 18 01 06* | chimicale constand din sau continand substante periculoase | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Sortare/Separare |
| 18 01 08* | medicamente citotoxice şi citostatice | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Sortare/Separare |
| 18 02 05* | chimicale constand din sau continand substante periculoase | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Sortare/Separare |
| 18 02 07* | medicamente citotoxice şi citostatice | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Sortare/Separare |
| 19 03 04* | deseuri incadrate ca periculoase, partial stabilizate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare |
| 19 03 06* | deseuri incadrate ca periculoase, solidificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare |
| 19 08 10* | amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din alte sectoare decat cel specificat la 19 08 09* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 20 01 13* | solventi | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 20 01 14* | acizi | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 20 01 15* | baze | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Pregatire pentru valorificare/ eliminare |
| 20 01 21* | tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare |
| 20 01 23* | echipamente abandonate cu conţinut de CFC (clorofluorocarburi) | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare |
| 20 01 26* | uleiuri si grasimi, altele decat cele specificate la 20 01 25 | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Pregatire pentru valorificare |
| 20 01 29* | detergenti cu continut de substante periculoase | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Pregatire pentru valorificare/ eliminare Reutilizare |
| 20 01 31* | medicamente citotoxice şi citostatice | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Sortare/Separare |
| 20 01 33* | baterii si acumulatori inclusi in 16 06 01*, 16 06 02* sau 16 06 03* si baterii si acumulatori nesortati continand aceste baterii | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare |
| 20 01 35* | echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21* si 20 01 23* cu continut de componenti periculosi | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare |
| 20 01 37* | lemn cu continut de substante periculoase | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare |

Deseurile periculoase cod: 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 26*, 20 01 29*, 20 01 31* si 20 01 37* se vor trata numai dupa obtinerea licentei ANRSC, cu respectarea prevederilor Lg. nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicata.

Deseuri nepericuloase tratate:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 01 01 | deseuri de la excavarea minereurilor metalifere | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 01 01 02 | deseuri de la excavarea minereurilor ne-metalifere | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 01 03 06 | reziduuri, altele decat cele specificate la 01 03 04* si 01 03 05* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 01 03 08 | deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate la 01 03 07* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 01 03 09 | namoluri rosii de la producerea aluminei, altele decat cele specificate la 01 03 07* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 01 03 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 01 04 08 | deseuri de pietris si sparturi de piatra, altele decat cele specificate la 01 04 07* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 01 04 09 | deseuri de nisip si argila | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 01 04 10 | deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate la 01 04 07* | 300 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 01 04 11 | deseuri de la procesarea lesiei si rocilor care contin saruri, altele decat cele specificate la 01 04 07* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 01 04 12 | reziduuri si alte deseuri de la spalarea si purificarea minereurilor, altele decat cele specificate la 01 04 07* si 01 04 11* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 01 04 13 | deseuri de la taierea si slefuirea pietrei, altele decat cele specificate la 01 04 07* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 01 04 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 01 05 04 | deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 01 05 07 | noroaie de foraj si deseuri cu continut de baritina, altele decat cele specificate la 01 05 05* si 01 05 06* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 01 05 08 | noroaie de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele decat cele specificate la 01 05 05* si 01 05 06* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 01 05 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 02 01 01 | namoluri de la spalare si curatare | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 02 01 02 | deseuri de tesuturi animale | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 02 01 03 | deseuri de tesuturi vegetale | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 02 01 04 | deseuri de materiale plastice (cu exceptia ambalajelor) | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |
| 02 01 07 | deseuri din exploatarea forestiera | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |
| 02 01 09 | deseuri agrochimice, altele decat cele specificate la 02 01 08* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 02 01 10 | deseuri metalice | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |
| 02 01 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare Balotare |
| 02 02 01 | namoluri de la spalare si curatare | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 02 02 02 | deseuri de tesuturi animale | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 02 02 03 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 02 02 04 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 02 02 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare Balotare |
| 02 03 01 | namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare si separare | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 02 03 02 | deseuri de agenti de conservare | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Amestecare/ omogenizare Reambalare Distilare Dupa caz |
| 02 03 03 | deseuri de la extractia cu solventi | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 02 03 04 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 02 03 05 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 02 03 99 | alte deseuri nespecificate | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Balotare Reambalare |
| 02 04 01 | namoluri de la curatarea si spalarea sfeclei de zahar | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 02 04 02 | deseuri de carbonat de calciu | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 02 04 03 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 02 04 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Balotare Reambalare |
| 02 05 01 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 02 05 02 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 02 05 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Balotare Reambalare |
| 02 06 01 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 02 06 02 | deseuri de agenti de conservare | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Amestecare/ omogenizare Reambalare Distilare Dupa caz |
| 02 06 03 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 02 06 99 | alte deseuri nespecificate | 300 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Balotare/ Reambalare |
| 02 07 01 | deseuri de la spalarea, curatarea si prelucrarea mecanica a materiei prime | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 02 07 02 | deseuri de la distilarea bauturilor alcoolice | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 02 07 03 | deseuri de la tratamente chimice | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 02 07 04 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 02 07 05 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 02 07 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Balotare Reambalare |
| 03 01 01 | deseuri de scoarta si de pluta | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 R1 | Sortare/Separare Reambalare Valorificare energetica |
| 03 01 05 | rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir, altele decat cele specificate la 03 01 04* | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 R1 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare Valorificare energetica |
| 03 01 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Balotare Reambalare |
| 03 02 99 | alti agenti de conservare pentru lemn, nespecificati | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Amestecare/ omogenizare Reambalare Distilare Dupa caz |
| 03 03 01 | deseuri de lemn si de scoarta | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 R1 | Sortare/Separare Reambalare Valorificare energetica |
| 03 03 02 | namoluri de lesie verde (de la recuperarea solutiilor de fierbere) | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 03 03 05 | namoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hartiei | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 03 03 07 | deseuri mecanice de la fierberea hartiei si cartonului reciclate | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 03 03 08 | deseuri de la sortarea hartiei si cartonului destinate reciclarii | 500 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 03 03 09 | deseuri de namol de caustificare | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 03 03 10 | fibre, namoluri de la separarea mecanica, cu continut de fibre, material de umplutura, cretare | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 03 03 11 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele specificate la 03 03 10 | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 03 03 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Balotare Reambalare |
| 04 01 01 | deseuri de la seruire | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 04 01 02 | deseuri de la cenusarire | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 04 01 04 | flota de tabacire cu continut de crom | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Balotare Reambalare |
| 04 01 05 | flota de tabacire fara continut de crom | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Balotare Reambalare |
| 04 01 06 | namoluri, in special de la epurarea efluentilor in incinta cu continut de crom | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 04 01 07 | namoluri, in special de la epurarea efluentilor in incinta fara continut de crom | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 04 01 08 | deseuri de piele tabacita (razaturi, stutuituri, taieturi, praf, de lustruit) cu continut de crom | 400 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |
| 04 01 09 | deseuri de la apretare si finisare | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 04 01 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Balotare Reambalare |
| 04 02 09 | deseuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri) | 600 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 04 02 10 | materii organice din produse naturale (grasime, ceara) | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 04 02 15 | deseuri de la finisare cu alt continut decat cel specificat la 04 02 14* | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 04 02 17 | coloranti si pigmenti, altii decat cei specificati la 04 02 16* | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 04 02 20 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 04 02 19* | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 04 02 21 | deseuri de fibre textile neprocesate | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |
| 04 02 22 | deseuri de fibre textile procesate | 300 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |
| 04 02 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |
| 05 01 10 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la, 05 01 09* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 05 01 13 | namoluri de la cazanul apei de alimentare | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 05 01 14 | deseuri de la coloanele de racire | 20 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 05 01 16 | deseuri cu continut de sulf de la desulfurarea petrolului | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 05 01 17 | bitum | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 05 01 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 05 06 04 | deseuri de la coloanele de racire | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 05 06 99 | alte deseuri nespecificate | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 05 07 02 | deseuri cu continut de sulf | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 05 07 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 06 01 99 | alte deseuri nespecificate | 10 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare Neutralizare Dupa caz |
| 06 02 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare Distilare Neutralizare Dupa caz |
| 06 03 14 | saruri solide si solutii, altele decat cele specificate la 06 03 11* si 06 03 13* | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 06 03 16 | oxizi metalici, altii decat cei specificati la 06 03 15* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 06 03 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 06 04 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 06 05 03 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 06 05 02* | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 06 06 03 | deseuri cu continut de sulfuri, altele decat cele specificate la 06 06 02* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 06 06 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 06 07 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 06 08 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 06 09 02 | zgura fosforoasa | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 06 09 04 | deseuri pe baza de calciu, altele decat cele specificate la 06 09 03* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare Neutralizare Dupa caz |
| 06 09 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 06 10 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 06 11 01 | deseuri pe baza de calciu de la producerea bioxidului de titan | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 06 11 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 06 13 03 | negru de fum | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 06 13 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 07 01 12 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 01 11* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 07 01 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 07 02 12 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 02 11* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 07 02 13 | deseuri de materiale plastice | 600 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |
| 07 02 15 | deseuri de aditivi, altele decat cele specificate la 07 02 14* | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 07 02 17 | deseuri cu continut de siliconi altele decat cele mentionate la 07 02 16* | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 07 02 99 | alte deseuri nespecificate | 300 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 07 03 12 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 03 11* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 07 03 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 07 04 12 | namoluri de la tratarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 04 11* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 07 04 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 07 05 12 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 05 11* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 07 05 14 | deseuri solide, altele decat cele specificate la 07 05 13* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |
| 07 05 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 07 06 12 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 06 11* | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 07 06 99 | alte deseuri nespecificate | 300 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 07 07 12 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 07 11* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 07 07 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 08 01 12 | deseuri de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 11* | 600 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 08 01 14 | namoluri de la vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 13* | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 08 01 16 | namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 15* | 300 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 08 01 18 | deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor, altele decatcele specificate la 08 01 17* | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 08 01 20 | suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 19* | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Amestecare/ omogenizare Reambalare Distilare Dupa caz |
| 08 01 99 | alte deseuri nespecificate | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 08 02 01 | deseuri de pulberi de acoperire | 300 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 08 02 02 | namoluri apoase cu continut de materiale ceramice | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 08 02 03 | suspensii apoase cu continut de materiale ceramice | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Amestecare/ omogenizare Reambalare Distilare Dupa caz |
| 08 02 99 | alte deseuri nespecificate | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 08 03 07 | namoluri apoase cu continut de cerneluri | 300 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 08 03 08 | deseuri lichide apoase cu continut de cerneluri | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Amestecare/ omogenizare Reambalare Distilare Dupa caz |
| 08 03 13 | deseuri de cerneluri, altele decat cele specificate la 08 03 12* | 300 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Amestecare/ omogenizare Reambalare Distilare Dupa caz |
| 08 03 15 | namoluri de cerneluri, altele decat cele specificate la 08 03 14* | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 08 03 18 | deseuri de tonere de imprimante, altele decat cele specificate la 08 03 17* | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Reambalare |
| 08 03 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 08 04 10 | deseuri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 09* | 300 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 08 04 12 | namoluri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 11* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 08 04 14 | namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 13* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare Distilare Dupa caz |
| 08 04 16 | deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 15* | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Amestecare/ omogenizare Reambalare Distilare Dupa caz |
| 08 04 99 | alte deseuri nespecificate | 300 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 09 01 07 | film sau hartie fotografica cu continut de argint sau compusi de argint | 50 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |
| 09 01 08 | film sau hartie fotografica fara continut de argint sau compusi de argint | 50 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |
| 09 01 10 | camere de unica folosinta fara baterii | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |
| 09 01 12 | camere de unica folosinta cu baterii, altele decat cele specificate la 09 01 11* | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |
| 09 01 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 01 01 | cenusa de vatra, zgura si praf de cazan (cu exceptia prafului de cazan specificat la 10 01 04*) | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 01 02 | cenusa zburatoare de la arderea carbunelui | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 01 03 | cenusa zburatoare de la arderea turbei si lemnului netratat | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 01 05 | deseuri solide, pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 01 07 | namoluri pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 01 15 | cenusa de vatra, zgura si praf de cazan de la co-incinerarea altor deseuri decat cele specificate la 10 01 14* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 01 17 | cenusa zburatoare de la co-incinerare, alta decat cea specificata la 10 01 16* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 01 19 | deseuri de la spalarea gazelor, altele decat cele specificate la10 01 05, 10 01 07 si 10 01 18* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 01 21 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 10 01 20* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 01 23 | namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere, altele decat cele specificate la 10 01 22* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare Distilare Dupa caz |
| 10 01 24 | nisipuri de la paturile fluidizate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 01 25 | deseuri de la depozitarea combustibilului si de la pregatirea carbunelui de ardere pentru instalatiile termice | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 01 26 | deseuri de la epurarea apelor de racire | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 01 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 02 01 | deseuri de la procesarea zgurii | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 02 02 | zgura neprocesata | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 02 08 | deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 02 07* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 02 10 | cruste de tunder | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 02 12 | deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 02 11* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 02 14 | namoluri si turte de filtrare, altele decat cele specificate la 10 02 13* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 02 15 | alte namoluri si turte de filtrare | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 02 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 03 02 | resturi de anozi | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 03 05 | deseuri de alumina | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 03 16 | cruste, altele decat cele specificate la 10 03 15* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 03 18 | deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele decat cele specificate la 10 03 17* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 03 20 | praf din gazele de ardere, altul decat cel specificat la 10 03 19* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 03 22 | alte particule si praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele decat cele specificate la 10 03 21* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 03 24 | deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 03 23* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 03 26 | namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 03 25* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 03 28 | deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 03 27* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 03 30 | deseuri de la epurarea zgurilor saline si scoriile negre, altele decat cele specificate la 10 03 29* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 03 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 04 10 | deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 04 09* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 04 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 05 01 | zguri de la topirea primara si secundara | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 05 04 | alte particule si praf | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 05 09 | deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 05 08* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 05 11 | scorii si cruste, altele decat cele specificate la 10 05 10* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 05 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 06 01 | zguri de la topirea primara si secundara | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 06 02 | scorii si cruste de la topirea primara si secundara | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 06 04 | alte particule si praf | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 06 10 | deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 06 09* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 06 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 07 01 | zguri de la topirea primara si secundara | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 07 02 | scorii si cruste de la topirea primara si secundara | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 07 03 | deseuri solide de la epurarea gazelor | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 07 04 | alte particule si praf | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 07 05 | namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 07 08 | deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 07 07* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 07 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 08 04 | particule si praf | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 08 09 | alte zguri | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 08 11 | scorii si cruste, altele decat cele specificate la 10 08 10* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 08 13 | deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele decat cele specificate la 10 08 12* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 08 14 | resturi de anozi | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 08 16 | praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 08 15* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 08 18 | namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decat cele mentionate la 10 08 17* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 08 20 | deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele mentionate la 10 08 19* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 08 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 09 03 | zgura de topitorie | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 09 06 | miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare, altele decat cele specificate la 10 09 05* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 09 08 | miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decat cele specificate la 10 09 07* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 09 10 | praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 09 09* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 09 12 | alte particule decat cele specificate la 10 09 11* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 09 14 | deseuri de lianti, altele decat cele specificate la 10 09 13* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 09 16 | deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, altele decat cele specificate la 10 09 15* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 09 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 10 03 | zgura de topitorie | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 10 06 | miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare, altele decat cele specificate la 10 10 05* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 10 08 | miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decat cele specificate la 10 10 07* | 500 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 10 10 | praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 10 09* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 10 12 | alte particule, decat cele specificate la 10 10 11* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 10 14 | deseuri de lianti, altele decat cele specificate la 10 10 13* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 10 16 | deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, altele decat cele specificate la 10 10 15* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 10 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 11 03 | deseuri din fibre de sticla | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 11 05 | particule si praf | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 11 10 | deseuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesarii termice, altele decat cele specificate la 10 11 09* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 11 12 | deseuri de sticla, altele decat cele specificate la 10 11 11* | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Reambalare |
| 10 11 14 | namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei, altele decat cele specificate la 10 11 13* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 11 16 | deseuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decat cele specificate la 10 11 15* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 11 18 | namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decat cele specificate la 10 11 17* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 11 20 | deseuri solide de la epurarea efluentilor proprii, altele decit cele specificate la 10 11 19* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 11 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 12 01 | deseuri de la prepararea amestecurilor anterior procesarii termice | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 12 03 | particule si praf | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 12 05 | namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 12 06 | forme si mulaje uzate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 12 08 | deseuri ceramice, de caramizi, tigle sau materiale de constructive (dupa procesarea termica) | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 10 12 10 | deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 12 09* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 12 12 | deseuri de la smaltuire, altele decat cele specificate la 10 12 11* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 12 13 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 12 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 13 01 | deseuri de la prepararea amestecului, anterior procesarii termice | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 13 04 | deseuri de la calcinarea si hidratarea varului | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 13 06 | particule si praf (cu exceptia 10 13 12 si 10 13 13) | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 13 07 | namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 13 10 | deseuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele decat cele specificate la 10 13 09* | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Sortare Separare Reambalare |
| 10 13 11 | deseuri de materiale compozite pe baza de ciment, altele decat cele specificate la 10 13 09* si 10 13 10 | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 13 13 | deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 13 12* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 13 14 | deseuri de beton si namoluri cu beton | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 10 13 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 11 01 10 | namoluri si turte de filtrare, altele decat cele specificate la 11 01 09* | 400 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 11 01 12 | lichide apoase de clatire, altele decat cele specificate la 11 01 11* | 300 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Amestecare/ omogenizare Reambalare Distilare Dupa caz |
| 11 01 14 | deseuri de degresare, altele decat cele specificate la 11 01 13* | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Amestecare/ omogenizare Reambalare, Distilare Neutralizare Dupa caz |
| 11 01 99 | alte deseuri nespecificate | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 11 02 03 | deseuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliza in solutie | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 11 02 06 | deseuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decat cele specificate la 11 02 05* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 11 02 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 11 05 01 | zinc dur | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 11 05 02 | cenusa de zinc | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 11 05 99 | alte deseuri nespecificate | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 12 01 01 | pilitura si span feros | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Reambalare |
| 12 01 02 | praf si suspensii de metale feroase | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 12 01 03 | pilitura si span neferos | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 12 01 04 | praf si particule de metale neferoase | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 12 01 05 | pilitura si span de materiale plastice | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Reambalare |
| 12 01 13 | deseuri de la sudura | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 12 01 15 | namoluri de la masini-unelte, altele decat cele specificate la 12 01 14* | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 12 01 17 | deseuri de materiale de sablare, altele decat cele specificate la 12 01 16 | 300 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 12 01 21 | piese uizate de polizare maruntite si materiale de polizare maruntite, altele decat cele specificate la 12 01 20 | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 12 01 99 | alte deseuri nespecificate | 300 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 15 01 01 | ambalaje de hartie si carton | 300 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Balotare Reambalare Reutilizare |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | 300 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Balotare Reambalare Pregatire pentru valorificare Reutilizare |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 R1 | Sortare/Separare Balotare Reambalare Pregatire pentru valorificare Reutilizare Valorificare energetica |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Balotare Reambalare Pregatire pentru valorificare Reutilizare |
| 15 01 05 | ambalaje de materiale compozite | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Balotare Reambalare Pregatire pentru valorificare Reutilizare |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate | Ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Balotare Reambalare Pregatire pentru valorificare Reutilizare |
| 15 01 07 | ambalaje de sticla | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Reambalare Pregatire pentru valorificare Reutilizare |
| 15 01 09 | ambalaje din materiale textile | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Balotare Reambalare Pregatire pentru valorificare Reutilizare |
| 15 02 03 | absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02* | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Balotare Reambalare Pregatire pentru valorificare Amestecare/ omogenizare |
| 16 01 03 | anvelope scoase din uz | 500 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Balotare |
| 16 01 12 | placute de frana, altele decat cele specificate la 16 01 11* | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Reambalare |
| 16 01 15 | fluide antigel, altele decat cele specificate la 16 01 14* | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Amestecare Omogenizare Reambalare |
| 16 01 16 | rezervoare pentru gaz lichefiat | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Pregatire pentru valorificare Reambalare |
| 16 01 17 | metale feroase | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |
| 16 01 18 | metale neferoase | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |
| 16 01 19 | materiale plastice | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |
| 16 01 20 | sticla | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Reambalare |
| 16 01 22 | componente fara alta specificatie | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Pregatire pentru valorificare Balotare Reambalare |
| 16 01 99 | alte deseuri nespecificate | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Pregatire pentru valorificare Reambalare |
| 16 02 14 | echipamente casate, altele decat cele specificate de la 16 02 09*la 16 02 13* | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Reambalare |
| 16 02 16 | componente demontate din echipamente casate, altele decat cele specificate la 16 02 15* | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Reambalare |
| 16 03 04 | deseuri anorganice, altele decat cele specificate la 16 03 03* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 16 03 06 | deseuri organice, altele decat cele specificate la 16 03 05* | 300 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 16 05 05 | butelii de gaze sub presiune cu continut de alte substante decat cele specificate la 16 05 04* | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Pregatire pentru valorificare Balotare Reambalare |
| 16 05 09 | substante chimice expirate, altele decat cele mentionate la 16 05 06*,16 05 07* sau 16 05 08* | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | SortareSeparare Amestecare/ omogenizare Reambalare Neutralizare Dupa caz |
| 16 06 04 | baterii alcaline (cu exceptia 16 06 03*) (categorii : 1, conform Anexei 2 a Ord. nr. 669/2009) | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Reambalare |
| 16 06 05 | alte baterii si acumulatori (categorii : 1, 2, 3 si 4 conform Anexei 2 a Ord. nr. 669/2009) | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Reambalare |
| 16 07 99 | alte deseuri nespecificate | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare Neutralizare Dupa caz |
| 16 08 01 | catalizatori uzati cu continut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platina (cu exceptia 16 08 07*) | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Pregatire pentru valorificare Reambalare |
| 16 08 03 | catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale sau compusi ai metalelor tranzitionale, fara alte specificatii | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Pregatire pentru valorificare Reambalare |
| 16 08 04 | catalizatori uzati de la cracare catalitica (cu exceptia 16 08 07*) | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Pregatire pentru valorificare Reambalare |
| 16 10 02 | deseuri lichide apoase, altele decat cele mentionate la 16 10 01* | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Amestecare/ omogenizare Reambalare Distilare Neutralizare Dupa caz |
| 16 10 04 | concentrate apoase, altele decat cele specificate la 16 10 03* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Amestecare/ omogenizare Reambalare Distilare Dupa caz |
| 16 11 02 | materiale de captusire si refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, altele decat cele specificate la 16 11 01* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 16 11 04 | materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice, altele decat cele mentionate la 16 11 03 | Ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 16 11 06 | materiale de captusire si refractare din procesele ne-metalurgice, altele decat cele specificate la 16 11 05 | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 17 01 01 | beton | 300 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 17 01 02 | caramizi | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 17 01 03 | tigle si materiale ceramice | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 17 01 07 | amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06* | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 17 02 01 | lemn | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 R1 | Sortare/Separare Valorificare energetica Reambalare |
| 17 02 02 | sticla | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Reambalare |
| 17 02 03 | materiale plastice | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |
| 17 03 02 | asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 17 04 01 | cupru, bronz, alama | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Reambalare |
| 17 04 02 | aluminiu | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Reambalare |
| 17 04 03 | plumb | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Reambalare |
| 17 04 04 | zinc | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Reambalare |
| 17 04 05 | fier si otel | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |
| 17 04 06 | staniu | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Reambalare |
| 17 04 07 | amestecuri metalice | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |
| 17 04 11 | cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10* | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Reambalare |
| 17 05 04 | pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03* | 300 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 17 05 06 | deseuri de la dragare, altele decat cele specificate la 17 05 05* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 17 05 08 | resturi de balast, altele decat cele specificate la 17 05 07* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 17 06 04 | materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01* si 17 06 03* | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 17 08 02 | materiale de constructie pe baza de gips, altele decat cele specificate la 17 08 01* | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 17 09 04 | amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01*, 17 09 02* si 17 09 03* | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 18 01 04 | deseuri a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor (de ex: imbracaminte, aparate gipsate, lenjerie, imbracaminte disponibila, scutece) | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Sortare/Separare Reambalare |
| 18 01 07 | chimicale, altele decat cele specificate la 18 01 06* | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Sortare/Separare Reambalare |
| 18 01 09 | medicamente, altele decat cele specificate la 18 01 08* | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Sortare/Separare Reambalare |
| 18 02 03 | deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecţiilor | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Sortare/Separare Reambalare |
| 18 02 06 | chimicale, altele decat cele specificate la 18 02 05* | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 18 02 08 | medicamente, altele decat cele specificate la 18 02 07* | ocazional |  | Eliminare | D13, D14 | Sortare/Separare Reambalare |
| 19 01 02 | materiale feroase din cenusile de ardere | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 01 12 | cenusi de ardere si zguri, altele decat cele mentionate la 19 01 11* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 01 14 | cenusi zburatoare, altele decat cele mentionate la 19 01 13* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 01 16 | praf de cazan,altul decat cel mentionat la 19 01 15* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 01 18 | deseuri de piroliza, altele decat cele mentionate la 19 01 17* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 01 19 | nisipuri de la paturile fluidizate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 01 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 02 03 | deseuri preamestecate continand numai deseuri nepericuloase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 02 06 | namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decat cele specificate la 19 02 05* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 02 10 | deseuri combustibile, altele decat cele specificate la 19 02 08*si 19 02 09* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 02 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 03 05 | deseuri stabilizate, altele decat cele specificate la 19 03 04* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 03 07 | deseuri solidificate, altele decat cele specificate la 19 03 06* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 04 01 | deseuri vitrificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 04 04 | deseuri lichide apoase de la vitrificarea deseurilor | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Amestecare/ omogenizare Reambalare Distilare Dupa caz |
| 19 05 01 | fractiunea necompostata din deseurile municipale si asimilabile | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 05 02 | fractiunea necompostata din deseurile animaliere si vegetale | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 05 03 | compost fara specificarea provenientei | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 05 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 06 03 | faza lichida de la tratarea anaeroba a deseurilor municipale | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Amestecare/ omogenizare Reambalare Distilare Dupa caz |
| 19 06 04 | faza fermentata de la tratarea anaeroba a deseurilor municipale | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 06 05 | faza lichida de la tratarea anaeroba a deseurilor animale si vegetale | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Amestecare/ omogenizare Reambalare Distilare Dupa caz |
| 19 06 06 | faza fermentata de la tratarea anaeroba a deseurilor animale si vegetale | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 06 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 07 03 | levigate din depozite de deseuri, altele decat cele specificate la 19 07 02* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 08 01 | deseuri retinute pe site | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 08 02 | deseuri de la deznisipatoare | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 08 05 | namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 08 09 | amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din sectorul uleiurilor si grasimilor comestibile | 300 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Amestecare/ Omogenizare Pregatire pentru valorificare Reambalare |
| 19 08 12 | namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale, altele decat cele specificate la 19 08 11* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 08 14 | namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decat cele specificate la 19 08 13* | 300 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 08 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 09 01 | deseuri solide de la filtrarea primara si separarea cu site | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 09 02 | namoluri de la limpezirea apei | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 09 03 | namoluri de la decarbonatare | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 09 04 | carbune activ epuizat | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 09 05 | rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 09 06 | solutii si namoluri de la regenerarea schimbatorilor de ioni | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 09 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 10 01 | deseuri de fier si otel | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |
| 19 10 02 | deseuri neferoase | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |
| 19 10 04 | fractii de span usor si praf, altele decat cele specificate la 19 10 03* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 10 06 | alte fractii decat cele specificate la 19 10 05* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 11 06 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele specificate la 19 11 05* | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 19 11 99 | alte deseuri nespecificate | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 12 01 | hartie si carton | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |
| 19 12 02 | metale feroase | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |
| 19 12 03 | metale neferoase | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |
| 19 12 04 | materiale plastice si de cauciuc | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |
| 19 12 05 | sticla | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare Separare Reambalare |
| 19 12 07 | lemn, altul decat cel specificat la 19 12 06* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13, R1/ D13, D14 | Sortare/Separare Reambalare Valorificare energetica |
| 19 12 08 | materiale textile | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |
| 19 12 09 | minerale (de ex: nisip, pietre) | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 12 10 | deseuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili) | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 12 12 | alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele decat cele specificate la 19 12 11* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 13 02 | deseuri solide de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 19 13 01* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 13 04 | namoluri de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 19 13 03* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 13 06 | namoluri de la remedierea apelor subterane, altele decat cele specificate la 19 13 05* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 19 13 08 | deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decat cele specificate la 19 13 07* | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Amestecare/ omogenizare Reambalare Distilare Dupa caz |
| 20 01 01 | hartie si carton | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |
| 20 01 02 | sticla | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Reambalare |
| 20 01 08 | deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Reambalare Amestecare/ omogenizare |
| 20 01 10 | imbracaminte | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |
| 20 01 11 | textile | 200 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Balotare Rembalare |
| 20 01 25 | uleiuri si grasimi comestibile | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Amestecare/ omogenizare Pregatire pentru valorificare Reambalare |
| 20 01 28 | vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele decat cele specificate la 20 01 27* | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare, Distilare Dupa caz |
| 20 01 30 | detergenti, altii decat cei specificati la 20 01 29* | 200 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare Neutralizare, Distilare Reutilizare Dupa caz |
| 20 01 32 | medicamente, altele decat cele mentionate la 20 01 31* | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 20 01 34 | baterii si acumulatori, altele decat cele specificate la 20 01 33 | ocazional |  | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Reambalare |
| 20 01 36 | echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21*, 20 01 23* si 20 01 35* | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Reambalare |
| 20 01 38 | lemn, altul decat cel specificat la 20 01 37* | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 R1 | Sortare/Separare Reambalare Valorificare energetica |
| 20 01 39 | materiale plastice | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |
| 20 01 40 | metale | 100 | To/ luna | Valorificare | R12, R13 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |
| 20 01 41 | deseuri de la curatatul cosurilor | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 20 01 99 | alte fractii, nespecificate | 100 | To/ luna | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 20 02 01 | deseuri biodegradabile | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 20 02 02 | pamant si pietre | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 20 02 03 | alte deseuri nebiodegradabile | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 20 03 04 | namoluri din fosele septice | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 20 03 06 | deseuri de la curatarea canalizarii | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Amestecare/ omogenizare Reambalare |
| 20 03 07 | deseuri voluminoase | ocazional |  | Valorificare / Eliminare | R12, R13 / D13, D14 | Sortare/Separare Balotare Reambalare |

Deseurile nepericuloase cod: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 38, 20 21 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 04, 20 03 06 si 20 03 07 se vor trata numai dupa obtinerea licentei ANRSC, cu respectarea prevederilor Lg. nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicata.

11.4. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.5. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.6. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.8. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- HG. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare.;

- HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

11.9. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.10. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.11. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

....

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

12.1. Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar, prin cantităţile prezente, nu intră sub incidenţa LEGII nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

....

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

....

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile : nu se aplica.

13.2.1. emisii din surse dirijate

Nu este cazul.

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3.Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

Societatea va monitoriza indicatorii de calitate ai apelor tehnologice uzate preepurate, conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 05/17.01.2014 emisa de SGA Brasov, respectiv:

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| racord evacuare bazin stocare | apa rezultata in urma procesului de distilare termica/preepurare si in urma procesului de neutralizare a solutiilor apoase | pH 6,5 – 8,5 unitati de pH | Discontinua | trimestriala | SR ISO 10523/2012 |
| racord evacuare bazin stocare | apa rezultata in urma procesului de distilare termica/preepurare si in urma procesului de neutralizare a solutiilor apoase | Consum chimic de oxigen metoda cu dicromat de potasiu (CCO_Cr^-) | Discontinua | trimestriala | SR ISO 6060/1996 |
| racord evacuare bazin stocare | apa rezultata in urma procesului de distilare termica/preepurare si in urma procesului de neutralizare a solutiilor apoase | Consum biochimic de oxygen la 5 zile CBO5 | Discontinua | trimestriala | SR EN 1899-1/2003 |
| racord evacuare bazin stocare | apa rezultata in urma procesului de distilare termica/preepurare si in urma procesului de neutralizare a solutiilor apoase | Fosfor total | Discontinua | trimestriala | SR EN ISO 6878/2005 |
| racord evacuare bazin stocare | apa rezultata in urma procesului de distilare termica/preepurare si in urma procesului de neutralizare a solutiilor apoase | Fier total ionic (Fe^2+, Fe^3+) | Discontinua | trimestriala | SR 13315/1996 |
| racord evacuare bazin stocare | apa rezultata in urma procesului de distilare termica/preepurare si in urma procesului de neutralizare a solutiilor apoase | Cupru si compusi (exprimati în Cu) | Discontinua | trimestriala | ISO 15586/2003 |
| racord evacuare bazin stocare | apa rezultata in urma procesului de distilare termica/preepurare si in urma procesului de neutralizare a solutiilor apoase | Zinc si compusi (exprimati în Zn) | Discontinua | trimestriala | SR ISO 8288/2001 |
| racord evacuare bazin stocare | apa rezultata in urma procesului de distilare termica/preepurare si in urma procesului de neutralizare a solutiilor apoase | Crom si compusi (exprimati în Cr) | Discontinua | trimestriala | ISO 15586/2003 |
| racord evacuare bazin stocare | apa rezultata in urma procesului de distilare termica/preepurare si in urma procesului de neutralizare a solutiilor apoase | Substante extractibile cu solvent organici | Discontinua | trimestriala | SR 7587/1996 |
| racord evacuare bazin stocare | apa rezultata in urma procesului de distilare termica/preepurare si in urma procesului de neutralizare a solutiilor apoase | Detergenti sintetici | Discontinua | trimestriala | SR EN 903/2003 |

*Pentru efectuarea determinarilor se vor aplica metodele de analiza descrise in standardele in vigoare la momentul efectuarii incercarilor.

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

....

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Controlul calitatii apei subterane se va realiza conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 05/17.01.2014, din cele 2 foraje de monitorizare, pentru indicatorii de calitate mentionati in tabelul urmator, prin comparatie aval fata de amonte:

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Putul sapat amplasat pe directia amonte fata de amplasament si forajul de monitorizare executat pe directia aval fata de amplasament | pH | discontinua | semestriala | SR ISO 10523/2012 |
|  | Suspensii |  |  | Metoda HAC |
|  | CCOCr |  |  | DIN 38409/1992 |
|  | CBO5 |  |  | SR EN 1899-2/2002 (nd) |
|  | Azot amoniacal |  |  | SR ISO 7150-1/2001 |
|  | Azotiti |  |  | SR EN ISO 26777/2006 |
|  | Azotati |  |  | SR ISO 7890-3/2000 |
|  | Fosfor |  |  | SR EN ISO 6878/2005 |
|  | Fier |  |  | SR 13315/1996 |
|  | Zinc |  |  | SR ISO 8288/2001 |
|  | Nichel |  |  | ISO 15586/2003 |
|  | Crom total |  |  | ISO 15586/2003 |
|  | Plumb |  |  | ISO 15586/2003 |
|  | Cadmiu |  |  | ISO 15586/2003 |
|  | Fenoli |  |  | SR ISO 6439/2006 |
|  | Cianuri |  |  | SR ISO 6703-1/1998 |
|  | Produse petroliere |  |  | SR ISO 9377-2/2002 |
|  | Reziduu filtrabil la 105ºC |  |  | STAS 9187/1984 |
|  | Substante extractibile cu solventi organici |  |  | Met EPA 1664, rev B/2010 |

*Pentru efectuarea determinarilor se vor aplica metodele de analiza descrise in standardele in vigoare la momentul efectuarii incercarilor.

13.5. Monitorizarea solului

Nu este cazul.

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizai/frecventa de monitorizare a acestora:

## - instalatiile de distilare indica permanent presiunea, temperatura de functionare si debitul de aer, parametrii care vor fi monitorizati cu frecventa zilnica si vor fi inregistrati in fisa de inspectie zilnica.

## - instalatia de neutralizare/preepurare indica permanent pH-ul apei tratate, parametru care va fi monitorizat cu frecventa zilnica si va fi inregistrat in fisa de inspectie zilnica.

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile HG nr. 621/2005, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM | Operație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte plastice | saci de polietilena sau polipropilena | 500,00 | Bucati/luna | reambalare deseuri periculoase si nepericuloase |
| Alte plastice | cuburi IBC | 20,00 | Bucati/luna | reambalare deseuri periculoase si nepericuloase |
| Altele | saci BIG - BAG | 50,00 | Bucati/luna | reambalare deseuri periculoase si nepericuloase |
| Altele | saci rafie | 1000,00 | Bucati/luna | reambalare deseuri periculoase si nepericuloase |
| Otel | butoaie metalice | 20,00 | Bucati/luna | reambalare deseuri periculoase si nepericuloase |

13.8. Monitorizare zgomot

Nu este cazul.

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecvență de monitorizare | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- |

13.9. Monitorizare miros

Nu este cazul.

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite.

## 13.11.   Monitorizarea post – închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

Se vor realiza urmatoarele actiuni:

- deconectarea tuturor instalatiilor de alimentare cu energie electrica, apa, agent termic;

- golirea instalatiilor existente pe amplasament, a bazinelor si traseelor de conducte, inclusiv camine de vizitare si spalarea acestora;

- transportul oricaror tipuri de deseuri de pe amplasament in vederea valorificarii/eliminarii  cu societati autorizate ;

- demontarea instalatiilor de distilare si valorificarea economica a acestora;

- curatarea pardoselilor cladirilor si a platformei betonate;

- refacerea dupa caz a analizelor pentru sol in vederea stabilirii conditiilor amplasamentului la incetarea activitatii si stabilirea utilizarii ulterioare a amplasamentului.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Brasov, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

....

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM şi la primăria Sercaia

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

....

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea 5. (a) care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa* (kg/an) | Sol (kg/an) |
| - | Fosfor total | - | 5.000 | - |
| - | Cupru si compusi (exprimati in Cu) | - | 50 | - |
| - | Zinc si compusi (exprimati in Zn) | - | 100 | - |
| - | Crom si compusi (exprimati in Cr) | - | 50 | - |

* Valorile prag pentru poluantii emisi in apa preepurata

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportului  de mediu  va fi transmis la ACPM.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;

-  gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

- raportarea incidentelor semnificative la data producerii;                                                         - reclamaţii (dacă ele există) in luna următoare primirii acestora;                                             - raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu -in luna următoare realizării acestora            - orice efecte  negative semnificative constatate prin programul de monitorizare - când se produc;                                                                                                                                      - raportarea incidentelor semnificative - prin notificare în maxim 2 ore de la producere;          - plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalatiei - odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare

14.6. Mod de raportare

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deseuri Ambalaje: Anexa 3 (C) - Operatori economici colectori/ comercianti de deseuri de ambalaje | anual | 1 februarie - 25 februarie | Anexa 3 (C) - Operatori economici colectori/ comercianti de deseuri de ambalaje |
| 2 | Deseuri echipamente electrice si electronice (DEEE): Anexa 09 - Formular de raportare pentru administratorii punctelor de colectere | anual | 1 februarie - 30 aprilie | Anexa 09 - Formular de raportare pentru administratorii punctelor de colectere |
| 3 | Deseuri echipamente electrice si electronice (DEEE): Anexa 10 - Formular de raportare pentru administratorii instalatiilor de tratare | anual | 1 februarie - 30 aprilie | Anexa 10 - Formular de raportare pentru administratorii instalatiilor de tratare |
| 4 | Deseuri provenite din uleiuri: Chestionar 3.1: Operatori autorizati colectare | anual | 1 februarie - 31 mai | Chestionar 3.1: Operatori autorizati colectare |
| 5 | Statistica deseurilor: Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deseurilor. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deseurilor. |
| 6 | Statistica deseurilor: Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce trateaza deseuri si au in gestiune diverse instalatii de tratare. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce trateaza deseuri si au in gestiune diverse instalatii de tratare. |
| 7 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu -Registrul IPPC | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |
| 8 | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |
| 9 | Raport privind conformarea activitatii cu prevederile autorizatiei de mediu - Registrul nonIED | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: NONIED |
| 10 | Substante chimice periculoase - Import/productie/utilizare substante/ amestecuri periculoase si artricole cu substante restrictionate | anual | 1 februarie - 15 iunie | Substante Chimice Periculoase |
| 11 | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecventă raportare | Data depunerii raportului | Acces aplicatii SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raportul Anual de mediu (RAM)* | Anual | 01 martie | - |
|  | Efectuarea auditului privind eficienţa energetică. | 3 ani | 2025 | - |
|  | Audit privind utilizarea apei. | 3 ani | 2025 | - |
|  | Audit privind minimalizarea deşeurilor generate | 2 ani | 2024 | - |

# 15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Brasov:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ Brasov  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Administratia Bazinala de Apa Olt – Sistemul de Gospodarire a Apelor Brasov ;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Tara Barsei” Brasov;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC RIAN CONSULT SRL, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea 105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

In cazul inchiderii definitive a activității pe amplasament se va realiza un Raport privind situația de referinta unde este evaluta starea de contaminare a solului și a apelor subterane, comparativ cu stadiul iniţial, situatie prezentata ȋn raportul privind situaţia de referinţă (inclus ín Raportul de Amplasament), titularul/operatorul activității are obligația să ia masurile necesare pentru depoluare, astfel încât să readucă amplasamentul la stadiul initial, conform art. 22 alin. (6) din Legea 278/2013 privind emisiile industriale.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul privind situatia de referinta intocmit in conformitate cu art. 22 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

17. ANEXE

18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Brasov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalației, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalației, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalație IPPC | Orice instalație tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | SMA | Sistem de management al autorizației |
| 17 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Brasov | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. Brasov al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Brasov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizației |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries |

20. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAȚIEI |  |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE |  |
| 7.1 | Apa |  |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor |  |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAȚIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului |  |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi |  |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate |  |
| 9 | INSTALAȚII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| 9.1 | Emisii în atmosferă |  |
| 9.2 | Emisii în apă |  |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | Aer |  |
| 10.2 | Apă |  |
| 10.3 | Sol |  |
| 10.4 | Zgomot |  |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | OBLIGAŢIILE TITULARULUI |  |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAȚIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | ANEXE |  |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 19 | ABREVIERI |  |
| 20 | CUPRINS |  |

# Text boxes

separare fracție ușoară, dacă este cazul

distilare  în vid

nămol

egalizare conținut, decantare

neutralizare, colagulare-floculare

sedimentare

Apă tratată, NTPA 002

nămol

Reactivi