AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. .......... din ....................

Ca urmare a solicitării de obținere a acordului de mediu depuse de SC HELIOELECTRO SRL prin CORNEL RĂHĂIAN, cu sediul în județul Brașov, mun. Brașov, str. Ion Rațiu, nr. 18 înregistrată la APM Brașov cu nr. 1254 din 31.01.2024 și cu completările ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu  modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

și ca urmare a completărilor depuse, la dosar, cu nr. 2653/26.02.2024, nr. 3291/07.03.2024, nr. 3271/07.03.2024 și nr. ........,   autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Braşov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 20.03.2024, că proiectul „CONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ, STAȚIE DE TRANSFORMARE, SISTEM DE STOCARE, SPAȚII ACCES ( LIMITAT LA MAXIM 50 HA, EXCLUSIV PE DOMENIUL PRIVAT) ȘI LINII DE INTERCONECTARE, LINII DE RACORDARE LA REȚEA ( AMPLASATE ȘI PE DOMENIUL PUBLIC, CATEGORIE DRUM), ÎMPREJMUIRE TERENURI, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, ORGANIZARE DE ȘANTIER”, propus a fi realizat în jud. Brașov, com. Crizbav, amplasament identificat prin CF nr. 2913 Crizbav, nr. cad. 2913, CF nr. 2914 Crizbav, nr. cad. 2914, CF nr. 2915 Crizbav, nr. cad. 2915, CF nr. 2916 Crizbav, nr. cad. 2916, CF nr. 2917 Crizbav, nr. cad. 2917, CF nr. 2918 Crizbav, nr. cad. 2918, CF nr. 2919 Crizbav, nr. cad. 2919, CF nr. 2920 Crizbav, nr. cad. 2920, CF nr. 2922 Crizbav, nr. cad. 2922, CF nr. 2924 Crizbav, nr. cad. 2924, CF nr. 2925 Crizbav, nr. cad. 2925, CF nr. 2926 Crizbav, nr. cad. 2926, CF nr. 2927 Crizbav, nr. cad. 2927, CF nr. 2928 Crizbav, nr. cad. 2928, CF nr. 2940 Crizbav, nr. cad. 2940, CF nr. 2941 Crizbav, nr. cad. 2941, CF nr. 2942 Crizbav, nr. cad. 2942, CF nr. 2944 Crizbav, nr. cad. 2944, CF nr. 2945 Crizbav, nr. cad. 2945, CF nr. 2946 Crizbav, nr. cad. 2946, CF nr. 2947 Crizbav, nr. cad. 2947, CF nr. 2948 Crizbav, nr. cad. 2948, CF nr. 2949 Crizbav, nr. cad. 2949, CF nr. 2951 Crizbav, nr. cad. 2951, CF nr. 2952 Crizbav, nr. cad. 2952, CF nr. 2953 Crizbav, nr. cad. 2953, CF nr. 2954 Crizbav, nr. cad. 2954, CF nr. 2955 Crizbav, nr. cad. 2955, CF nr. 2956 Crizbav, nr. cad. 2956, CF nr. 2957 Crizbav, nr. cad. 2957, CF nr. 2960 Crizbav, nr. cad. 2960, CF nr. 2961 Crizbav, nr. cad. 2961, CF nr. 2962 Crizbav, nr. cad. 2962, CF nr. 2963 Crizbav, nr. cad. 2963, CF nr. 2975 Crizbav, nr. cad. 2975, CF nr. 2977 Crizbav, nr. cad. 2977, CF nr. 2978 Crizbav, nr. cad. 2978, CF nr. 2990 Crizbav, nr. cad. 2990, CF nr. 2991 Crizbav, nr. cad. 2991, CF nr. 2995 Crizbav, nr. cad. 2995, CF nr. 3046 Crizbav, nr. cad. 3046, CF nr. 3048 Crizbav, nr. cad. 3048, CF nr. 3048 Crizbav, nr. cad. 3048, CF nr. 3063 Crizbav, nr. cad. 3063, CF nr. 3098 Crizbav, nr. cad. 3098, CF nr. 4148 Crizbav, nr. cad. 4148, CF nr. 103954 Crizbav, nr. cad. 103954, CF nr. 103963 Crizbav, nr. cad. 103963, CF nr. 103965 Crizbav, nr. cad. 103965, CF nr. 103971 Crizbav, nr. cad. 103971 conform C.U. nr. 593/29.11.2023 emis de Consiliul Județean Brașov nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa Nr. 2, la punctul 3. a) instalații industriale pentru producerea energiei electrice, termice și a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

- Caracteristicile proiectului:

- dimensiunea și conceptia întregului proiect:

Societatea SC Helioelectro SRL intentioneaza sa construiasca si sa opereze o centrala fotovoltaica in judetul Brasov, pe teritoriul administrativ al localitatii Crizbav.

Procesul tehnologic care se va desfasura pe amplasamentul parcului fotovoltaic (zona Crizbav, judetul Brasov) va fi producerea energiei electrice prin valorificarea radiatiei solare (potentialul fotovoltaic). In acest scop pe o suprafata de cca 50 ha vor fi montate un numar de 57240 panouri fotovoltaice, grupate cate 24 panouri per string.

Partile cheie ale unui sistem fotovoltaic de generare a energiei electrice sunt:

- Celule si module fotovoltaice pentru captarea energiei solare,

- Un invertor pentru a transforma curentul continuu (DC) in curent alternativ (AC),

- Alte componente ale sistemului.

Toate componentele sistemului, cu exceptia modulelor fotovoltaice, sunt numite componente ale Balantei Sistemului (BOS) structurile de montare/sustinere a panourilor fotovoltaice.

Centrala Fotovoltaica Crizbav Cutus va fi formata din:

- 57240 Panouri Fotovoltaice - tip Jinko, Model Tiger Neo N-Type 78HL4-BDV-F7, 635 Wp per panou sau panouri echivalente, putere totala in curent continuu 36,347 MWp

- Panourile vor fi organizate cate 24 buc/string, rezultand 2385 stringuri

- Invertoare 83 buc de tipul Sungrow SG 350 HX sau invertoare echivalente, putere totala in curent alternativ 29,050 MW

- 7 de statii de transformare 20 kV

- cai de access in interiorul parcului si imprejmuire

- reteaua electrica interna subterana a parcului la tensiunea de 20 kV

Parcul fotovoltaic va produce anual cca. 46.380 MWh energie electrica regenerabila care va fi livrata in sistemul electroenergetic national.

Implementarea proiectului consta in:

Pregatirea terenului, realizarea organizarii de santier, a imprejmuirii si a cailor de access interioare.

Pregătirea terenului în vederea amplasării instalaţiilor constau in cosirea vegetatiei spontane si a eventualilor arbusti izolati, nivelarea terenului in zona organizarii de santier si a viitoarei statii de transformare.

Organizarea de santier va fii amplasata pe terenul cu nr cadastral 103965.

Imprejmuirea terenului va fii realizata cu gard din plasa sudata, stalpii de sustinere fiind batuti in teren (nu necesita fundatii de beton). Pe gard la distante specifice vor fii amplasate camera video si alte elemente de securitate.

Caile de access interioare vor fii realizate din piatra sparta compactata, ele vor permite accesul viitor la statiile de transformare de 20 kV.

Realizarea structurii de sustinere si montarea panourilor fotovoltaice

Panourile solare se vor monta pe suporti speciali conform grafic de mai jos. Modul de fundare va fi prin insurubare sau batere in sol, astfel incat nu vor fi necesare fundatii de beton.

Pozitionarea panourilor se face in asa fel incat sa acapareze cat mai multa energie si sa nu se umbreasca intre ele. Distanta dintre randuri va fi de aproximativ 6m (aceasta fiind impusa de suprafata ocupata de panoul sau ansamblul de panouri amplasate in acelasi plan, panta solului, etc.). Spatiile aflate intre randurile de panouri cat si sub panourile fotovoltaice vor putea fi folosite ca si zona de pasunat pentru oi. (pasunatul oilor se recomanda de asemenea pentru a evita cresterea in exces a plantelor care pot afecta functionalitatea panourilor).

Structura de sustinere se va amplasa pe directia nord – sud, va fi una de tip tracker pe o singura axa, respective se va roti in cursul unei zile pe directia est – vest, functie de unghiul de inclinatie al incidentei solare.

Panourile fotovoltaice vor fii grupate cate 24 pe fiecare string rezultand un total de 2385 stringuri. Stringurile vor fi legate la invertoare.

Montaj invertoare si posturi trafo 20 kV.

In cadrul centralei fotovoltaice se vor monta 83 de invertoare de 350 kW fiecare la care se vo lega cele 2385 stringuri. Invertoarele vor fi montate in grupuri pe structura metalica batuta in sol.

Cele 83 de invertoare se vor lega la cele 7 posturi trafo 20 kV amplasate in parc.

Pentru posturile trafo se va folosi fie solutie containerizata, fie anvelope de beton prefabricate cu suprafata aproximativa a fiecaruia de cca 30 mp.

Realizare trasee de cabluri

Traseele de cabluri vor fi realizate pe amplasamentul parcului fotovoltaic, cablurile fiind pozate la o adancime de 0,8 m, iar la subtraversarea drumurilor cablurile vor fi protejate in tub de PEHD prin trasee de cabluri subterane se vor lega partial stringurile de invertoare (acolo unde legatura nu se realizeaza direct pe structura), invertoarele la posturile trafo 20 kV, posturile trafo intre ele, respective posturile la statia 20/110 kV afla in incinta CEF Crizbav Cutus.

Subtraversarile canalelor ANIF si a drumurilor asfaltate se va face prin foraj orizontal dirijat

Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Activitatea propriu-zisă ce se va desfășura pe amplasament, consta în:

- captarea şi transformarea energiei solare în energia electrica (efect fotoelectric) prin intermediul celulelor fotovoltaice (un nr. 57240 panouri fotovoltaice).

- transformarea curentului continuu in curent alternativ cu ajutorul invertoarelor (83 buc) şi ridicarea tensiunii de la joasa tensiune la medie tensiune cu ajutorul transformatoarelor propuse.

- Ridicarea tensiunii de la 20 kV la 110 kV prin intermediul statiei de transformare propuse in interiorul CEF Crizbav Cutus

- introducerea curentului produs in sistemul electroenergetic national

Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Materiile prime folosite in faza de construire sunt: ciment, profile metalice, pietris, nisip, apa, etc., toate achizitionate din comert, de la furnizori autorizati.

Combustibilii utilizati in faza de construire sunt strict cei folositi de utilajele de construire.

In faza de exploatare materia prima folosita este soarele, iar combustibil este necesar doar pentru autoturismele personalului de intretinere.

Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Proiectul prevede racordarea la sistemul electroenergetic national pentru evacuarea energie produse. In acest scop s-a obtinut Avizut Tehnic de racordare nr 7010230128962/data 21.08.2023 emis de Distribuție Energie Electrică Romania SA.

Pentru buna operare a parcului va fii necesara asigurarea comunicatiilor, pentru care odata cu realizarea lucrarilor de racordare la SEN se va amplasa si o fibra optica pentru comunicatii pe traseul de legatura (care face obiectul altei documentatii). Suplimentar va exista o cale 2 de comunicatii asigurata prin GSM/5G.

Nu este necesara racordarea la apa, canalizare, gaze naturale, etc.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Terenurile folosite pentru amplasarea centralei fotovoltaice au cai de acces foarte bune (marea majoritate asfaltate), nu este necesara realizarea unora noi sau modernizarea celor existente.

In interiorul centralei se vor amenaja alei de acces catre posturile trafo.

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

Lucrările de construcţii şi cele de organizare de şantier se vor executa cu ocuparea unor suprafeţe minime de teren.

Toate zonele de lucru vor trebui delimitate în mod corespunzător prin intermediul unui gard vizibil atât noaptea, cât şi ziua. Se vor asigura personalului spaţii corespunzătoare de adăpostire şi de servire a masei. (containere pentru personal, dotate cu toalete ecologice şi conectate la utilități apă, energie electrică).

Se vor stabili şi delimita spaţiile de depozitare a deşeurilor, precum şi locaţia de parcare a utillajelor.

Organizarea de şantier va fi prevăzută cu dotările P.S.I. necesare intervenţiei in caz de incendiu.

Executantul lucrării este responsabil pentru curățenia la locul de desfășurare a activității și în vecinatatea zonei organizarii de şantier

Localizarea organizării de şantier;

Organizarea de santier va fii amplasata pe terenul cu nr CF 103965

Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

Nu este cazul, pentru punerea in opera a CEF Crizbav Valea Mare nu se va demola nimic existent. Terenul pe care se implementeaza proiectul este liber de constructii si / sau utilitati.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

Intrucat construirea unei centrale fotovoltaice este minim invaziva pentru amplasament, eventualele lucrari de refacere sunt minimale. Astfel santurile pentru amplasarea cablajelor vor fi astupate cu pamant care va fi, ulterior, insamantat, iar zona organizarii de santier va fi nivelata si insamantata cu iarba. Nu sunt necesare alte lucrari de refacere.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:  Proiectul „CONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ, STAȚIE DE TRANSFORMARE, SISTEM DE STOCARE, SPAȚII ACCES (LIMITAT LA MAXIM 50 HA, EXCLUSIV PE DOMENIUL PRIVAT) ȘI LINII DE INTERCONECTARE, LINII DE RACORDARE LA REȚEA (AMPLASATE ȘI PE DOMENIUL PUBLIC, CATEGORIE DRUM), ÎMPREJMUIRE TERENURI, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, ORGANIZARE DE ȘANTIER”.

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii: Materialele principale folosite pentru realizarea elementelor structurale au provenienta indigena: profile metalice pentru structura de sustinere si gard, ciment pentru fundatiile punctiforme amplasate in interiorul statiei de transformare, achizitionate de la firme de profil si resurse naturale: pietris, nisip, apa.

d) cantitatea și tiputile de deșeuri generate/gestionate:

Deşeurile rezultate din activităţile desfăşurate în etapa de realizare a investiţiei şi pe durata funcţionării acesteia vor fi gestionate (colectare selectivă, transport, valorificare, eliminare), conform prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 17/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor.

Pe perioada de executie a proiectului, colectarea si predarea deseurilor se va face catre colectori economici autorizati, conform OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificările și completările ulterioare si a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

În etapa de construire solul excavat în timpul execuției lucrărilor va fi depozitat temporar în imediata vecinatate a excavației și va fi utilizat ca material de umplutură după efectuarea lucrărilor. Dacă va fi cazul, pământul rămas va fi eliminat de către Constructor.

În timpul execuției lucrărilor de construcție și montaj vor rezulta următoarele deșeuri, care se vor colecta separat și vor fi gestionate de Constructor.

Deșeurile municipale amestecate – deșeuri cod 20 03 01 rezultate din activitatea personalului care va executa proiectul, vor fi gestionate de Constructor, vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în europubele amplasate în locuri special amenajate și vor fi eliminate cu operatorul de salubritate.

Deșeurile de ambalaje (hârtie și carton, materiale plastice) vor fi colectate separat și stocate pe platforma amenajată. Deșeurile de ambalaje reciclabile vor fi colectate separat în vederea reciclării/valorificării, după următoarele coduri: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06. Acestea vor fi predate către societăți autorizate cu colectarea lor.

Deșeurile din construcție rezultate la implementarea proiectului vor fi colectate separate după următoarele coduri: 17 02 03 și 17 04 05 și vor fi stocate pe platforma special amenajată. Deșeurile generate vor fi valorificate cu societăți autorizate cu colectarea lor.

În etapa de funcționare producerea de energie electrică din energie solară în cadrul parcului fotovoltaic propus nu va genera deșeuri.

- Poluarea si alte efecte negative:

Protectia calitatii apelor:

Producerea energiei electrice cu ajutorul panourilor fotovoltaice nu genereaza ape industriale uzate sau alte substante care ar putea conduce la poluarea sau modificarea calitatii apelor.

Protectia calității aerului:

Sistemele fotovoltaice nu au un impact negativ asupra aerului.

Pentru fiecare MWh produs din sursa regenerabila se evita cantitatile de emisii de CO2 produse de tehnologiile bazate pe arderea combustibililor fosili.

Conform documentului ANRE „Raport anual privind activitatea autoritatii nationale de reglementare in domeniul energiei - 2020”, valorile emisiilor specifice de CO2 pe tipuri de surse primare de energie, prezentate, sunt determinate ca medie ponderata a emisiei specifice realizate si a energiei electrice produse de fiecare producator pe fiecare tip de sursa primara.

Prin implementarea proiectului se va asigura creşterea ponderii energiei verzi din totalul energiei consumate. Prin natura lui proiectul contribuie la reducerea emisiilor de CO2  globale si implicit la limitarea efectelor schimbarilor climatice.

Emisii GES:

Perioada de execuție a lucrărilor

În perioada de execuţie a lucrărilor, emisii GES sunt generate de funcționarea vehiculelor folosite pentru transport. Printre poluanții generati din gazele de ardere de la mijloacele de transport/utilaje, gaze cu efect de seră sunt: NO2, CH4 si CO2, emisii in cantitati nesemnificative pe perioada executiei lucrarilor.

Efectele aferente fazei de executie lucrari sunt limitate în spatiu datorita localizarii clare a lucrarilor si sunt limitate in timp, existand doar pe perioada executării propriu-zise a acestora.

În condițiile respectării măsurilor de prevenire/reducere prezentate mai jos, impactul potential prognozat asupra calității aerului din punct de vedere al emisiilor GES, în perioada de execuție este nesemnificativ, temporar și reversibil, fiind prognozat pe o arie redusă – locală.

Măsurile propuse pentru prevenira/reducerea potențialul impact generat pe durata execuției lucrărilor sunt:

- Măsuri pentru reducerea emisiilor de poluanţi generaţi de motoarele autovehiculelor şi utilajelor:

- Utilizarea de autovehicule dotate cu motoare de tip EURO V – VI si combustibili adecvati, ale căror emisii sunt nesemnificative si mai putin poluante, respectă prevederile legislaţiei în vigoare;

- pe perioada realizarii lucrarilor se va asigura revizia tehnica și întreţinerea corespunzătoare a motoarelor utilajelor si autovehiculelor;

- se va asigura optimizarea traseelor de transport materiale, evitandu-se pe cat posibil zonele rezidentiale;

- realizarea etapizată a lucrărilor,

- limitarea pe cat posibil a duratei de realizare a lucrărilor.

Perioda de functionare

Având în vedere specificul lucrărilor propuse prin prezentul proiect, următoarele surse de emisii GES au fost luate in considerare:

- Emisii CO2, NO2, CH4 provenite din functionarea vehiculelor folosite pentru transport;

Măsurile propuse pentru prevenirea/reducerea potențialului impact generat pe perioada de functionare sunt:

- Utilizarea eficienta a energiei electrice

- Măsuri pentru reducerea emisiilor de poluanţi generaţi de motoarele autovehiculelor:

  - utilizarea de autovehicule dotate cu motoare de tip EURO V – VI si carburanti adecvati, ale căror emisii respectă legislaţia în vigoare;

  - se va asigura optimizarea traseelor de transport materii prime sau materiale, evitandu-se pe cat posibil zonele rezidentiale;

  - realizarea organizata a lucrărilor, limitarea duratei de transport.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de utilajele angrenate in realizarea proiectului (unelte si scule de montaj etc.). Cu toate acestea, sursele de zgomot si vibratii vor fi in limitele legale, functionarea lor fiind realizata pe cat posibil in timpul zilei. Muncitorii vor fi dotati cu echipament de protectie la zgomot ori de cate ori este necesar.

Protectia impotriva radiatiilor:

Nu este cazul. Pentru implementarea proiectului nu este necesara utilizarea sau stocarea de substante radioactive.

Protectia solului si subsolului:

Prin derularea activitatii de instalare a panourilor fotovoltaice pot apare urmatoarele surse de poluare:

- scurgeri de combustibili si lubrifianti, datorate utilajelor sau autovehiculelor de aprovizionare necesare implementarii proiectului;

- evacuarea necontrolata a deseurilor generate de personalul implicat in realizarea lucrarilor;

Pentru evitarea poluarii cu produse petroliere, intretinerea autovehiculelor se va efectua numai in locurile special amenajate in acest scop si numai de catre personal instruit.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Proiectul nu se intersecteaza cu niciun Sit Natura 2000, iar Conform Ordinului nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata, si a Listei monumentelor istorice disparute, proiectul propus nu se afla in vecinatatea monumentelor istorice.

Avand in vedere amplasamentul si natura activitatilor care se vor desfasura, se considera ca lucrarile de instalare si exploatare a panourilor fotovoltaice nu afecteaza ecosistemele tereste si acvatice.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Prin aplicarea unui standard ridicat in ceea ce priveste managementului sanatatii si sigurantei de santier, activitatii de montare si exploatarii sistemului fotovoltaic, in conformitate cu reglementarile din domeniul industriei, riscurile de securitate si sanatate asociate cu executia si operarea instalatiilor vor putea fi reduse la minimum.

Se vor realiza urmatoarele lucrari:

- Organizare de santier;

- Lucrari pentru realizarea de noi capacitati de producere si distribuitie a energiei electrice generata de sistemul fotovoltaic;

Riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu nu exista nici in conditii accidentale, nici in conditii normale, natura activitatii neafectand sanatatea oamenilor, starea mediului inconjurator sau vecinatatile; nu exista surse de noxe sau activitati neautorizate, toate materialele sunt destinate apriori utilizarii de catre oameni.

- riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice : lucrările vor fi executate numai cu societăți autorizate, astfel încât să nu existe risc de accidente.

- riscurile pentru sănătatea umană

Se vor respecta de asemenea prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, actualizat 2018, cu modificările și completările ulterioare;

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor:

În conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 593/29.11.2023 emis de Consiliul Județean Brașov, terenul este situat in extravilanul localitatii  Crizbav, folosinta actuala: fâneață, arabil, drum, neproductiv, curți construcții, destinația zonei terenuri agricole în conformitate cu reglementările documentației de urbanism nr. 32046/1996, faza PUG, aprobată cu HCL nr. 101/1997 si HCL nr. 07/24.02.2001, prelungit prin HCL nr. 27/27.02.2023;

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranulul acestuia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere –  Pentru proiect a fost emisă Adresa nr. 7378/23.08.2023 de către Garda Forestieră Brașov;

iv) rezervatii și parcuri naturale – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – nu este cazul;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri – nu este cazul.

vii) zone cu densitate mare a populatiei – nu este cazul;

viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: aria geografica și numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura impactului – nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus pe perioada de execuție a proiectului;

e)cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: în zona amplasamentului sunt propuse a se implementa și alte proiecte pentru folsire a energiei regenerabile cu legăturile tehnice aferente.

f) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrărilor propuse prin proiect ;

g) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurta.

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul.

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării  adecvate, sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa <LLNK 12007    57182 3?2  28 57>art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa:

- proiectul prpus nu intră sub incidenţa art. 48 si art. 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare conform Adresei nr. 7858/CT/03.10.2023 emisă de SGA Brașov;

Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Se vor respecta, în integralitate, prevederile OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 17/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

- Deşeurile rezultate pe parcursul derulării lucrărilor de modernizare vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate pe parcursul execuției lucrărilor;

- Pe tot parcursul execuţie lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- La finalizarea ciclului de viață al panourilor fotovoltaice, se vor identifica și lua toate măsurile necesare pentru valorificarea/reciclarea acestora.

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect.

- Se va respecta programul de lucru impus de Primaria Comunei Crizbav în concordanta cu programul de odihna a locuitorilor din zona în conformitate cu Legea nr. 61/1991 cu modificarile și completarile ulterioare, privind linistea publica, pe toata perioada de executie a lucrarilor de construire;

- Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se  vor lua masuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa.

- Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil şi de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Respectarea duratei de execuţie a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate in emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada executiei lucrarilor cat si dupa aceasta;

- Vor fi luate  măsuri pentru limitarea vibratiilor  produse de sapatura   prin  utilizarea  de  tehnologii performante  de executie și  de fundare, în vederea  incadrarii valorilor parametrilor vibratiilor in limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- In vederea mentinerii calitatii aerului, in parametrii optimi, in zona amplasamentului, in perioada realizarii lucrarilor de constructie, se vor respecta urmatoarele conditii:

  - utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, in cantitatile, frecventa si proportiile necesare, in zona de lucru, la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

  - minimizarea activitatilor generatoare de praf (taiere, macinare, spargerea betonului, nisip, pietris, activitati de sablare/slefuire, etc.);

  - se vor lua masuri de acoperire, ingradire, inchidere a stocurilor de materiale de constructie sau deseuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

  - curatarea/spalarea vehiculelor care ies de pe santier;

  - oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate in stationare, in zona santierului;

- Organizarea de şantier, pentru lucrările prevăzute prin proiect, va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane si mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

- organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

- organizarea de şantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico–sanitare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor, toaleta ecologică), împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de şantier si a vecinătăţilor), după caz;

- întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate in lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol/apă şi de alte substanţe toxice si periculoase;

- se interzice stocarea temporară si depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

- în perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu roţile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- alimentarea cu carburanţi, repararea şi întreţinerea mijloacelor de transport şi a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societaţi specializate şi autorizate;

- este interzisa amplasarea in incinta organizarii de santier a statiilor de preparare beton, fara asigurarea sistemului de preepurare ape uzate tehnologice si a sistemului de protectie a atmosferei importiva poluarii cu pulberi;

- în vederea menținerii calității aerului, în parametrii optimi pentru pulberi, respectiv, PM 2,5 și PM 10, în zona amplasamentului, în perioada lucrărilor de construcție se vor respecta următoarele condiții:

a) utilizarea materialelor speciale (folie de plastic, plasă etc.) cu care se va acoperi pământul excavat, până la reutilizarea sau transportul lui;

b) utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare în zona de lucru, la sfârșitul fiecărei săptămâni de lucru, dacă nu se vor desfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

c) se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împrăștierii cauzată de vânt;

d) curățarea roților vehiculelor care ies de pe șantier;

e) oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stațioanare, în zona șantierului.

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform art. 21, alin.(4) din OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului”.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

La finalizarea proiectului, înainte de punerea în funcțiune, titularul va solicita și obține autorizaţie de mediu conform prevederilor Odinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

În situaţia abandonării lucrărilor de realizare a proiectului se vor lua măsuri care să prevină, diminueze sau reducă impactul, direct sau indirect, asupra aşezărilor umane, florei, faunei, solului, apei, aerului, bunurilor materiale, etc.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

- anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

-art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian Marius BĂNCILĂ

ȘEF SERVICIU  A.A.A.,                                                         ȘEF BIROU C.F.M.,

Liliana Cristina COPACEA                                                           Mirela MOISA

ÎNTOCMIT:                                                                                   ÎNTOCMIT:

Consilier Alexandra Mihaela SIPOS                                                  Consilier Iulia ENE