RAPORT DE AMPLASAMENT

URSUS BREWERIES S.A. SUCURSALA BRASOV

(Fabrica de bere Brasov)

| Faza proiect: |  | Revizuire Autorizație IPPC / IED |
| --- | --- | --- |
| Proiect nr.: |  | 1753PJ-rev. 0 1112/26.03.2024; PO 4300189677 |
| Client: |  | URSUS Breweries S.A. Sucursala Brasov |
| Amplasament: |  | Calea Bucuresti, nr. 251, Brasov |

| Revizie | Data | Descrierea reviziei |
| --- | --- | --- |
| 0 | 25.01.2024 | Prima emitere |
| 1 | 30.04.2024 | Revizuire RA – introducere capitol 6. Raport Stare de Referinta |

Nr. ieșire CPML: 2254/13.05.2024

COLECTIV DE LUCRU:

| ing. Ligia Milea | ing. Luminița Zamfirescu |
| --- | --- |
| Expert de mediu nivel principal – certificat seria RGX nr. 251/07.06.2022 | Expert de mediu nivel principal – certificat seria RGX nr. 154/10.03.2022 |
| ing. Răzvan Lisnic |  |
| Expert de mediu nivel principal – certificat seria RGX nr. 418/02.11.2022 |  |

Mai, 2024

CUPRINS

1	INTRODUCERE	3

1.1	CADRUL GENERAL	3

1.2	OBIECTIVE	4

1.3	SCOP ȘI ABORDARE	5

2	DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI	6

2.1	LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI	6

2.2	DREPTUL DE PROPRIETATE ACTUAL	6

2.3	UTILIZAREA ACTUALĂ A AMPLASAMENTULUI	7

2.4	UTILIZAREA TERENULUI DIN VECINĂTATEA AMPLASAMENTULUI	12

2.5	UTILIZARE SUBSTANȚE CHIMICE PE AMPLASAMENT	13

2.6	TOPOGRAFIA ȘI DRENAREA TERENULUI	14

2.7	GEOLOGIE ȘI HIDROGEOLOGIE	14

2.8	HIDROLOGIE	15

2.9	CONFORMAREA CU LEGISLAȚIA PRIVIND AUTORIZAREA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE PE AMPLASAMENT	16

2.10	PROGRAMUL DE MONITORIZARE	21

2.11	INCIDENTE PROVOCATE DE POLUARE	22

2.12	SPECII SAU HABITATE SENSIBILE SAU PROTEJATE CARE SE AFLĂ ÎN APROPIERE	22

2.13	CONDIȚII DE CONSTRUCȚIE	23

3	ISTORICUL TERENULUI	25

3.1	FOLOSINȚE ANTERIOARE ALE TERENULUI	25

3.2	FOLOSINȚE ANTERIOARE ALE ZONELOR DIN VECINĂTATE	28

4	EVALUAREA AMPLASAMENTULUI	29

4.1	SURSE POTENȚIALE DE CONTAMINARE A AMPLASAMENTULUI	29

4.2	TRANSPORTUL, MANEVRAREA ȘI STOCAREA SUBSTANȚELOR CHIMICE	29

4.3	EMISII DE POLUANȚI ATMOSFERICI	31

4.4	COLECTAREA ȘI EVACUAREA APELOR UZATE ȘI A CELOR PLUVIALE	32

4.5	Stocarea DEȘEURILOR	35

5	ANALIZA REZULTATELOR DETERMINĂRILOR PRIVIND CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU ȘI ACTIVITĂȚILOR DE MONITORIZARE PE AMPLASAMENT	37

5.1	ANALIZA CALITĂȚII SOLULUI	37

5.2	ANALIZA APEI DIN SURSA SUBTERANĂ	38

5.3	ANALIZA EFLUENTULUI UZAT	39

5.4	POLUANȚII ATMOSFERICI	40

5.5	ZGOMOTUL	42

6	RAPORT PRIVIND SITUATIA DE REFERINTA	42

6.1	Activitățile pe amplasament și identificarea substanțelor periculoase	44

6.1.1.	Utilizare curentă	44

6.1.2.	Utilizare trecută	44

6.1.3.	Identificarea substanțelor periculoase utilizate, produse sau emise în prezent în cadrul instalației	44

6.2	DEZVOLTAREA UNUI MODEL CONCEPTUAL	72

6.3	INFORMAȚII PRIVIND UTILIZAREA ACTUALĂ A AMPLASAMENTULUI ȘI INFORMAȚII PRIVIND UTILIZARILE ANTERIOARE ALE AMPLASAMENTULUI	73

6.3.1. Identificarea substanțelor chimice periculoase relevante	75

6.3.2. Evaluarea producerii unei poluări, măsuri aplicate	81

6.4	INFORMATIILE EXISTENTE PRIVIND REZULTATELE DETERMINARILOR REALIZATE IN CEEA CE PRIVESTE SOLUL SI APELE SUBTERANE CARE REFLECTA STAREA ACESTORA LA DATA ELABORARII RAPORTULUI PRIVIND SITUATIA DE REFERINTA	88

6.4.1. Prelevarea și analiza probelor de sol	88

6.4.2. Prelevarea și analiza probelor de apă subterană	91

6.5	Concluziile Raportului privind situatia de referinta a amplasamentului	92

6.5.1. Monitorizare	92

6.5.2. Concluzii	93

7	INTERPRETAREA REZULTATELOR ȘI RECOMANDĂRI PRIVIND ACȚIUNILE VIITOARE	93

7.1	CONCLUZII	93

7.2	RECOMANDĂRI	94

ANEXE

ANEXA A Planuri

Plan de încadrare in zona

Plan de situație amplasament (Construcții)

Plan de situație Instalații alimentare cu apă

Plan rețele de canalizare menajeră și tehnologică

Plan rețele canalizare pluvială

ANEXA B Acte de reglementare și documente contractuale

Autorizația integrata de mediu

Autorizația de gospodărire a apelor

Contract și Acord de preluare ape uzate (Compania Apa Brașov)

Autorizația sanitară a sursei de apă

Contract preluare subproduse fabricație

Contract preluare deșeuri nereciclabile

Contract preluare deșeuri reciclabile

Contract preluare deșeuri ambalaje

Contract preluare deșeuri sticlă

Contract preluare deșeuri periculoase

Contract preluare deșeuri periculoase medicale

Contract prestări servicii vidanjare / curățare

ANEXA C Monitorizare factori de mediu (2020 - 2023)

Rapoarte de încercare sol

Rapoarte de încercare deșeuri

Rapoarte de încercare apă foraje alimentare

Rapoarte de încercare apă uzată epurată (efluent)

Rapoarte de încercare emisii atmosferice

Raport de încercare calitate aer ambiental

Rapoarte de încercare - zgomot

# INTRODUCERE

## CADRUL GENERAL

Raportul de amplasament s-a revizuit pentru a răspunde cerințelor formulate de A.P.M. Brașov prin Îndrumarul nr. 3369/20.03.2024, prin completarea documentației tehnice cu Capitolul 6 – Raport privind situația de referință, în conformitate cu “Cominicarea Comisiei: Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situația de referință prevăzute la articolul 22 alineatul (2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale“.

Documentația tehnică revizuită pentru reautorizarea IED/IPPC a activității desfășurate în cadrul fabricii de bere și verificarea acesteia este realizată de CP MED LABORATORY S.R.L. Bucuresti, certificat de atestare seria RGX nr. 548/09.11.2023 – expert atestat – nivel principal, cu expertii atestați D-na Florentina - Ligia Milea expert atestat nivel principal - Certificat seria RGX 251/07.06.2022, D-na Luminta Zamfirescu expert atestat nivel principal - Certificat seria RGX 154/10.03.06.2022, D-ul Razvan Lisnic expert atestat nivel principal - Certificat seria RGX 418/02.11.2022, anexate documentației.

Raportul de amplasament este elaborat pentru societatea URSUS BREWERIES S.A., prezentând situația actuală a stării amplasamentului în care funcționează Sucursala Brașov, ca urmare a modificărilor survenite pe amplasament de la data emiterii Autorizației Integrate de Mediu nr. 04 Bv din 23.03.2020 până la data emiterii prezentei documentații (aprilie 2024).

Capacitatea autorizată de producție este de 1.620.000 hl bere îmbuteliată/an (capacitatea de producție nu a suferit modificări).

Raportul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 36/2004.

Prezenta versiune a documentului actualizează informațiile tehnice și schimbările survenite pe amplasament în perioada 2020 - 2023.

Obiectul principal de activitate al S.C. URSUS BREWERIES S.A. este fabricarea berii (cod CAEN 1105).

Principalele procese de producție sunt:

- fierberea berii;

- fermentarea berii;

- filtrarea berii;

- îmbutelierea și livrarea la beneficiari.

Din faza tehnologică de fierbere a berii se obține mustul de bere. Principalele operații desfășurate în cadrul Secției Fierbere sunt următoarele:

- recepție și transport materii prime;

- curățare malț;

- măcinarea umedă a malțului;

- plămădirea malțului;

- filtrarea plămezii;

- fierberea mustului cu hamei;

- răcirea și limpezirea mustului fiert.

Procesele tehnologice desfășurate în cadrul Secției Fermentare sunt următoarele:

- fermentare primară în scopul transformării zaharurilor în alcool și dioxid de carbon, și

- fermentare secundară (maturare) pentru stabilizarea coloidală a berii și saturarea în dioxid de carbon, limpezirea berii prin depunerea celulelor de drojdie și a trubului la rece, precum și maturarea berii.

Prin procesul de filtrare se realizează limpezirea a berii fermentate, înlăturând atât microorganismele conținute, cât și particulele care formează tulbureala de natură coloidală.

Îmbutelierea berii în vederea livrării se realizează în cadrul Secției Îmbuteliere, pe trei linii de îmbuteliere:

- linie de îmbuteliere bere în sticle (linia COMBI KHS pusă în funcțiune în 2023);

- linie de îmbuteliere bere în recipienți KEG;

- linie îmbuteliere bere în recipienți PET.

Activități conexe desfășurate pe amplasament:

- tratarea apei brute în stația de tratare a apei tip EUWA în vederea obținerii apei de proces, a apei service si a apei de alimentare a cazanelor de abur

- tratarea apei de alimentare a cazanelor de abur si a apei de adaos pentru sistemele de răcire – Centrala Frig în stațiile de dedurizare locale;

- producerea aburului tehnologic și a agentului termic;

- producerea aerului comprimat prin intermediul instalației de aer comprimat;

- producerea agentului frigorific prin intermediul instalației de răcire;

- recuperarea și stocarea dioxidului de carbon;

- activități de laborator pentru asigurarea calității produsului în cadrul laboratorului;

- operații de întreținere și reparații a rețelelor de distribuție a energiei electrice, a centralelor termice, a instalației de răcire, a instalației de aer comprimat și a stațiilor de tratare a apei de proces;

- tratarea apelor uzate în stația proprie de epurare.

Stația de epurare a apelor uzate poate trata mecano - biologic (anaerob și aerob) 2500 m3 apă uzată pe zi. Standardul de epurare al efluentului corespunde normativului național de descărcare în rețelele municipale de canalizare – NTPA 002.

Apele uzate fecaloid – menajere sunt colectate împreună cu efluenții tehnologici, fiind tratate împreună cu aceștia în stația de epurare.

## OBIECTIVE

Principalele obiective ale raportului de amplasament, în conformitate cu cerințele legale privind prevenirea și controlul integrat al poluării sunt:

- furnizarea de informații autorității competente de reglementare cu privire la starea amplasamentului raportat la condițiile de referință pentru evaluările ulterioare ale amplasamentului;

- furnizarea de informații actualizate asupra caracteristicilor fizice ale terenului și a vulnerabilității acestuia;

- prezentarea rezultatelor acțiunilor și investigațiilor derulate până în prezent în vederea atingerii scopurilor de respectare a prevederilor legislației protecției mediului.

De asemenea, s-a avut în vedere realizarea următoarelor obiective specifice:

- prezentarea zonelor cu potențial de contaminare, prin analiza utilizărilor anterioare și prin prisma modificărilor survenite pe amplasament;

- furnizarea de informații suficiente care să permită descrierea interacțiunii dintre activitatea desfășurată și factorii de mediu relevanți pentru amplasamentul analizat.

Raportul se referă la zona ocupată de Sucursala Brașov și la zonele învecinate acesteia, care pot afecta sau pot fi afectate de activitățile desfășurate pe amplasamentul analizat.

Se va face analiza surselor și căilor de propagare a poluării până la receptorii expuși riscului, pe amplasament și în vecinatate, se va face evaluarea impactului în condiții de funcționare normală și în afara condițiilor normale pentru instalație, se vor face recomandări pentru măsuri de reducere a riscului și minimizare a potențialelor impacturi cu efecte semnificative.

## SCOP ȘI ABORDARE

Prezentul raport a fost elaborat pe baza unor informații și date anterioare și actuale privind calitatea mediului pe amplasament, disponibile la data elaborării raportului.

Raportul este structurat în următoarele capitole:

Capitolul 1 – Introducere

Capitolul 2 – Descrierea amplasamentului – descrierea folosințelor actuale și încadrarea în mediu a amplasamentului

Capitolul 3 – Istoricul amplasamentului – descrierea folosințelor anterioare ale terenului și ale zonelor din vecinătate

Capitolul 4 – Evaluarea amplasamentului – descrierea surselor de contaminare a amplasamentului și a zonelor cu potențial de contaminare

Capitolul 5 – Analiza rezultatelor determinărilor privind calitatea factorilor de mediu și activitățile de monitorizare pe amplasament

Capitolul 6 – Raport privind situația de referință

Capitolul 7 – Interpretarea rezultatelor și recomandările pentru acțiunile viitoare

Raportul de amplasament conține anexe în care sunt prezentate date și informații care să clarifice și să susțină prezentările și analizele din partea scrisă a raportului.

Scopul raportului de amplasament este acela de a stabili calitatea mediului de pe amplasament și împrejurimi la momentul începerii activității precum și a modului în care ar putea evolua aceasta pe perioada funcționării obiectivului, pentru a se acționa în sensul prevenirii poluării terenului; starea de calitate a mediului la momentul inițial se ia in considerare ca punct “inițial” de referință.

În acest scop se realizează un model conceptual tip sursă – cale –.receptor bazat atât pe considerații generale privind tipul de activitate desfășurată în instalația în cauza cât și pe considerații specifice amplasamentului analizat. Prezentul raport analizează evoluția amplasamentului de la data la care se cunosc date.

# DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

## LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI

Obiectivul analizat, S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI – Sucursala Brașov este situat în municipiul Brașov, Calea București, nr. 251. Unitatea este amplasată în partea sudică a municipiului Brașov, în cartierul Dârste, fostă suburbie a orașului, în spațiul cuprins între DN1 (către vest – respectiv Calea București) și magistrala CF 900 în dreptul gării Dârste (către est) (Plan de încadrare in zona, Anexa A).

Conform Regulamentului Local de Urbanism al Planului General de Urbanism al municipiului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Brașov 144/2011, destinația zonei este M3b -  zonă mixtă.

În conformitate cu prevederile PUZ Construire Hală îmbuteliere (Sc cca 4900 mp), reconfigurare etapizată fond construit (demolări/extinderi/reconstruiri) și corelare funcțiune prevăzută în PUG cu funcțiunea existentă, aprobat prin HCL al Municipiului Brașov nr. 241/2021, destinația actuală este ID.1 subzona activităților productive și de servicii cuprinzând subzona unităților predominant industriale și de servicii.

## DREPTUL DE PROPRIETATE ACTUAL

URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI este o societate cu capital social privat, integral străin. Fabrica de bere din Brașov funcționează în regim de sucursală.

Începând cu martie 2017 proprietarul al URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI este ASAHI Breweries Europe Ltd, filială a ASAHI Group Holdings (Japonia).

Anterior, activele URSUS din Romania (inclusiv Sucursala Brașov) au fost deținute de Grupul SABMiller plc (Africa de Sud) prin preluarea din anul 2004 a fabricii de bere Aurora.

În prezent, sediul URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI este în București, sector 2, Șoseaua Pipera nr. 43, corp A, etaj 2.

Figura 1 – Delimitarea cadastrală a bunului imobil (ANCPI Imobile e-Terra)

În baza înregistrărilor din Extrasul de Carte Funciară pentru informare emis de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, în conformitate cu Cartea Funciară nr. 128942 a Municipiului Brașov, dreptul de proprietate pentru suprafața de 47573 m2 aparține S.C. URSUS BREWERIES S.A. Bucuresti prin fuziunea prin absorbție înregistrată la nr. 3720/2005 (act adițional din 01.01.2005).

Detalii privind delimitarea amplasamentului din proprietatea actuală sunt prezentate în planșa Plan de situație amplasament (Construcții) din Anexa A. Pe acest plan sunt prezentate limitele obiectivului pentru care a fost depusă solicitarea de emitere a autorizației integrate de mediu – S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI – Sucursala Brașov.

## UTILIZAREA ACTUALĂ A AMPLASAMENTULUI

Sucursala Brașov a societății URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI are ca obiect de activitate fabricarea berii. În Capitolul 4 – Principalele activități, din solicitarea pentru obținerea autorizației integrate de mediu revizuite sunt prezentate informații privind procesele tehnologice, echipamentele de producție și producția realizată în cadrul obiectivului analizat – S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI – Sucursala Brașov.

Suprafața totală ocupată de incinta S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI – Sucursala Brașov este de 47.573 m2, din care:

- suprafață construită – 24.772 m2 (52,1%)

- suprafață aferentă căilor de transport, platformelor betonate și suprafețe libere de construcție – 15.989,89 m2 (33,6%)

- spații verzi – 6.811,11 m2 (14,3%)

Această situație a bilanțului teritorial este caracteristică datei emiterii prezentei documentații. Pe măsura implementării în continuare a acțiunilor Programului de dezvoltare a capacităților de producție (program aprobat prin Acordul de mediu nr. BV06 / 28.05.2013) și în acord cu prevederile documentației de urbanism PUZ Construire Hală îmbuteliere (Sc cca 4900 mp), reconfigurare etapizată fond construit (demolări/extinderi/reconstruiri) și corelare funcțiune prevăzută în PUG cu funcțiunea existentă, aprobat prin HCL al Municipiului Brașov nr. 241/2021 situația bilanțului teritorial va mai suporta modificări.

Produsul finit fabricat în cadrul societății analizate (berea) este realizat în mai multe faze tehnologice secvențiale, cărora li se asociază spațiile de producție aferente (conform Plan de situație amplasament (Construcții), Anexa A.

Se face mențiunea că, față de situația autorizării anterioare, respectiv prevederile Autorizației Integrate de mediu nr. 4 Bv / 25.03.2020, modificările amplasamentului raportat la activitățile desfășurate și construcțiile existente se materializează prin realizarea lucrărilor din cadrul proiectelor enumerate în continuare:

- Fundație pentru înlocuire rezervor tehnologic metalic prefabricat pentru care s-a obținut autorizația de construire nr 959 /10.10.2019;

- Relocare S.R.M./S.R.S. (staţie reglare şi măsurare gaz metan) în incinta fabricii de bere Ursus Braşov pentru care s-a obținut autorizația de construire nr 383 / 13.05.2020;

- Desființare clădiri: C9, P-Atelier de întreținere Sd=896mp, C22 P-Garaj auto, Apă Sd = 97mp pentru care s-a obținut autorizația de desființare nr 492/18.06.2020;

- Desființare clădire C34 S+P-Casă pompe recipienți apa, Sd=256 mp pentru care s-a obținut autorizația de desființare nr 494 / 18.06.2020;

- Construire estacadă tehnologică pentru care s-a obținut autorizația de construire nr 496 / 22.06.2020;

- Construire fundații pentru siloz mălai, buncăr borhot, tanc drojdie și organizare de șantier pentru care s-a obținut autorizația de construire nr 639 / 19.08.2020;

- Înlocuire gard strada Gării Dârste cu gard antifonic, pentru care s-a obținut autorizația de construire nr.  21 / 08.01.2021;

- Desființare construcții: C1 – Depozit produse finite, Depozit materii prime, C2 - Magazie, C3 – Magazie, C4 – Clădire administrativă P+E și organizare de șantier pentru care s-a obținut autorizația de desființare nr 151 / 25.03.2021;

- S.R.M./S.R. S - Stație reglare și măsurare gaz metan (H-P; Sc,Sd - 51mp; categoria de importanţă "D") pentru care s-a obținut autorizația de desfiintare nr 203 /21.04.2021;

- Modificare clădiri C5, C6, C32, C33 prin: demolare parțială C32, C33; extindere pe orizontală C6 - stație tratare apă, (Rh=P); realizare lift; amenajare platforme încărcare-descărcare acoperite cu copertine; recompartimentări interioare și modificări fațade  pentru care s-a obținut autorizația de construire nr 258 / 18.05.2021;

- Construire fundații pentru: rezervor apă spălare filtre cu nisip, rezervor apă alimentare fabrică, repoziționare tanc stocare condens, rezervor stocare acid clorhidric pentru care s-a obținut autorizația de construire nr 343 / 24.06.2021;

- Desființare foraje de mare adâncime (construcții hidrotehnice) F1- Mamut si F3-Ursus pentru care s-a obținut autorizația de desființare nr. 486 / 06.09.2021;

- Construire cabină poartă – P pentru care s-a obținut autorizația de construire nr. 642 / 19.11.2021;

- Construire hală îmbuteliere bere și corp tehnico-administrativ (laboratoare și funcțiuni conexe), pentru care s-a obținut autorizația de construire nr. 42 / 11.02.2022;

- Demolare etapizată construcții din interiorul platformei industriale, demolare corpuri: C1-P+2E, C2-P+E, C4-P+4E, C19-P, C24-P+2E, C25-P+3E, C28-P+5E, C30-P+5E, C31-P+5E pentru care s-a obținut autorizația de desființare nr. 145 / 08.04.2022;

- Construire fundații pentru echipamente tehnologice (rezervor CO2, rezervoare glicol, rezervoare aer comprimat) pentru care s-a obținut autorizația de construire nr. 332/18.07.2022;

- Construire tronsoane estacadă tehnologică pentru care s-a obținut autorizația de construire nr. 111/27.03.2023;

- Modernizare stație de epurare ape tehnologice (Modernizare etapizată – montaj rezervoare pe fundații existente edificate conform AC 155/2010) pentru care s-a obținut autorizația de construire nr. 144 / 20.04.2023.

- Construire rampe de andocare și platforme carosabile pentru care s-a obținut autorizația de construire nr. 302 / 26.07.2023.

Suplimentar față de cele de mai sus, pe amplasament se derulează lucrările aferente proiectului: Construire clădire linie de filtrare și fundații pentru rezervoare bere filtrată. (POT-26,62%; CUT-0,66, clădire filtrare P+Eparțial SC = 519,48 mp, SD=594,73 mp, fundații rezervoare bere filtrată P, SC = 268,96 mp; SC = 268,96 mp pentru care s-a obținut autorizația de construire nr. 378 / 05.09.2023, respectiv continuarea lucrărilor de demolare etapizată a construcțiilor executate în baza autorizației de desființare nr. 145 / 08.04.2022. La finalizarea acestor din urmă proiecte va fi solicitată o nouă revizuire a Autorizației Integrate de Mediu.

Astfel, conform situației actualizate a amplasamentului (notările în cifre arabe sunt ilustrate pe planul Plan de situație amplasament (Construcții), Anexa A):

Fierberea se realizează în trei corpuri de clădire din aria centrală a perimetrului fabricii, respectiv:

Corpul de clădire denumit fierbere intermediară (C3) - suprafață construită de 413 m2, suprafața desfășurată 1905 m2;

Corpul de clădire denumit fierberea veche (C27) – suprafață construită de 290 m2, suprafața desfășurată 1339 m2;

Corpul de clădire denumit fierbere nouă (C26) – suprafață construită de 147 m2 și o suprafață desfășurată de 569 m2.

Fermentarea mustului de bere are loc în instalațiile secției fermentare amplasate în clădirea C7 și adiacent acesteia (fermentarea primară), respectiv în clădirea C8 Fermentarea secundară. Tancurile de stocare a berii (BBT) sunt amplasate în corpul de clădire C24-1.

Filtrarea se realizează într-un corp de clădire comun cu depozitul de bere îmbuteliată la KEG – corpul C24-2.

Liniile de îmbuteliere sunt amplasate în corpurile de clădire C1 – linia Krones îmbuteliere bere la sticlă (în conservare), C24 – linia îmbuteliere bere la KEG, C36  linia de îmbuteliere PET, respectiv C38 – linia nouă de îmbuteliere bere la sticlă (COMBI).

Instalația de recuperare a CO2 de la vasele de fermentare este amplasată în corpul de clădire C18.

În plus, în societate au loc activități conexe celor de producție, care se desfășoară în clădiri cu destinații speciale și anume:

- Stocarea materiilor prime se realizează în corpul de clădire C32 siloz malț, respectiv buncărul exterior – siloz mălai;

- Depozitul de ambalaj în corpurile de clădire C2 și C33;

- Depozitul de produs finit (bere la PET și sticlă) la parterul clădirii liniei de îmbuteliere C36 și C38;

- Magazii materiale necesare producției și pieselor de schimb – corpul de clădire C5 și C32;

- Magazia de stocare kiesselguhr C21;

- Magazia chimicale (produse de igienizare) clădirea C5;

- Stația de tratare apă – clădirea C6;

- Centrala termică – clădirea C16;

- Centrala frig – clădirea C18;

- Stații de alimentare energie electrică (TRAFO) C17, C29 si clădirile noi din latura de est;

- Stația de epurare ape uzate – aria C20;

- Pavilion administrativ C11, spații administrative în construcțiile noi C36 și C38 (etaj).

Mai multe detalii privind procesele tehnologice desfășurate sunt prezentate în Capitolul 4 – Principalele activități, din Formularul de solicitare pentru obținerea autorizației integrate de mediu.

Detaliile constructive ale clădirilor din amplasamentul analizat sunt prezentate în subcapitolul 2.13.

În cadrul amplasamentului studiat există 20 zone cu destinația de spații pentru stocarea materiilor prime, materialelor auxiliare și pentru depozitarea deșeurilor. Exceptând stocarea materiilor prime, aceste zone reprezintă activități care pot fi considerate cu potențial impact asupra calității solului/subsolului pe amplasament. Acestea sunt menționate în cele ce urmează și prezentate detaliat în cadrul capitolului referitor la evaluarea amplasamentului (Capitolul 4) din acest raport.

Principala materie primă utilizată în producerea berii, malțul, este stocată în silozul din beton (1) alcătuit din 18 celule din beton cu capacitatea de 220 tone fiecare. La acestea se adaugă cele două celule de zi, a câte 45 tone fiecare, capacitate de stocare.

Mălaiul este stocat în silozul nou instalat (2), exterior, pe latura estică a incintei, cu capacitatea de 100 tone.

Foto – Siloz exterior mălai

Materiile prime secundare (de exemplu maltul, hameiul) (2) și auxiliare (3) (adezivi, etichete, consumabile, echipamente IT, etc) sunt amplasate prima în corpul de construcție C5 (nou amenajat) respectiv la etajele I-IV din corpul de construcție C32 (spații nou amenajate).

Foto – Corp C5 Magazii materiale și substanțe chimice (clădire reabilitată)

Principalul subprodus rezultat din fabricarea berii constă în borhot, care este stocat până la livrare într-un tanc metalic (4) cu capacitatea de 130 t situat în vecinătatea silozului de mălai în partea estică a incintei.

În incinta Fabricii de bere există 15 zone în care sunt stocate sau utilizate substanțe chimice pentru prepararea unor soluții diluate utilizate în procesul tehnologic (dozare), sau alte materiale ce induc riscuri pentru mediu și anume:

- Magazia materiale și reactivi chimici pentru laborator (5) – amplasată în corpul de construcție C32 la etajul 4, spațiu nou amenajat;

- Magazie substanțe chimice (6) – situată în partea de nord a incintei și care este utilizată pentru depozitarea substanțelor de igienizare a utilajelor, echipamentelor și traseelor;

- Gospodăria de reactivi aferentă stației de epurare a apelor uzate (7) –utilizată pentru stocarea acidului clorhidric 33% (rezervor 2 m3  și rezervor nou de 20 m3), a soluției de hidroxidului de sodiu (bazin 5 m3) plus soluția de clorură ferică 40% (două bazine a 3 m3);

- Gospodărie de reactivi aferentă stației de tratare a apei tip EUWA (8) utilizată pentru depozitarea acidului clorhidric 33% (bazin 3,5 m3) și a oxidului de calciu;

- Zona exterioară de depozitare substanțe chimice – țarcul închis si acoperit adăpostește până la 8 tancuri de 1 mc lichide așezate pe cuve de retenție scurgeri (9)

- Centrala de frig (10) prin stocul de amoniac al instalației (rezervoare și circuitul primar de răcire) – evaluat la 920 kg și volumul de propilenglicol (rezervoare și circuitul de distribuție agent de răcire) - evaluat la 150 m3;

- Rezervoarele de stocare soluții sodă recuperată (2 x 60 mc), exterioare liniei îmbuteliere sticlă COMBI (11)

- Stație CIP aferentă Liniei Fierbere (12);

- Stație CIP aferentă Liniei Fermentare primară CCT (13);

- Stația CIP aferente Liniei Fermentare secundară (14);

- Stația CIP aferentă instalației Filtrare (15);

- Stație CIP aferentă liniei COMBI KHS de îmbuteliere a berii în sticlă (16);

- Stație CIP aferenta liniei de îmbuteliere a berii în PET (17);

- Stație CIP aferenta liniei de îmbuteliere a berii în recipienți KEG (18);

- Stație CIP aferentă liniei Krones de îmbuteliere a berii în sticlă (în conservare, fără stoc de substanțe) (19).

Foto – Zona exterioară depozitare substanțe chimice	        Dulap reactivi magazia materiale laborator

Deșeurile generate din procesul tehnologic de bază, precum și din activitățile auxiliare sunt colectate și stocate temporar în mai multe zone din incintă.

Dintre acestea arii de precolectare și stocare temporară (în vederea preluării de către operatorii desemnați) o semnificație în sensul evaluării prin tema prezentului raport o are depozitul de ulei uzat (20) reamplasat in interiorul incintei pe latura de est, în vecinătatea zonei de stocare exterioara a chimicalelor.

Kiesselguhr-ul uzat deshidratat (21) este colectat într-un container metalic amplasat sub sistemul de deshidratare centrifugal.

În cadrul amplasamentului analizat există amenajate depozite temporare pentru stocarea deșeurilor menajere și asimilabil menajere, amplasate în exteriorul halelor.

Deșeurile medicale sunt stocate temporar într-un spațiu special amenajat în incinta punctului sanitar (corpul de clădire C32), iar deșeurile toxice și periculoase rezultate din activitățile desfășurate în cadrul Laboratorului de analize fizico – chimice și microbiologice sunt depozitate temporar, pe categorii, într-un spațiu cu destinație specială.

## UTILIZAREA TERENULUI DIN VECINĂTATEA AMPLASAMENTULUI

Utilizarea trecută și actuală a terenului din vecinătatea societății este parțial de zonă de unități industriale (nord și est) și parțial de zonă rezidențială (vest și sud).

S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI – Sucursala Brașov este amplasată în partea sudică a intravilanului municipiului Brașov, în cartierul Dârste. În conformitate cu Planul de încadrare în zonă, S.C. URSUS BREWERIES S.A. – Sucursala Brașov se învecinează cu:

Nord:

IATSA Brașov S.A.

Teren URSUS BREWERIES S.A. (CF nr. 114726);

La circa 250 m NE (dincolo de linia CF) - Depozit hidrocarburi LUKOIL S.A. (obiectiv SEVESO);

Vest:

Calea București și zonă rezidențială urbană (locuințe colective);

Sud:

proprietăți individuale private – zonă rezidențială;

Ansamblul protejat Biserica Dârste (monument istoric);

Est:

CF București – Brașov (gara Dârste).

Accesul în incintă se realizează din Calea București (două accese) și Strada Gării Dârste (poarta 2).

## UTILIZARE SUBSTANȚE CHIMICE PE AMPLASAMENT

Prin natura proceselor tehnologice desfășurate în cadrul obiectivului analizat, pe amplasament este utilizată o serie de substanțe și preparate chimice.

Substanțele și preparatele chimice sunt aprovizionate atât de la furnizori interni, cât și de la furnizori externi. Conform reglementărilor în vigoare, toate produsele chimice aprovizionate sunt însoțite de Fișe tehnice de securitate, care conțin informații de bază privind compoziția chimică a produsului, iar în cazul preparatelor chimice, a principalilor componenți. Aceste fișe conțin, de asemenea, date privind identificarea pericolelor, măsuri de prim ajutor, măsuri de prevenire și stingere a incendiilor, măsuri pentru prevenirea scurgerilor accidentale, cerințe privind transportul, manevrarea și depozitarea, date privind stabilitatea și reactivitatea, informații toxicologice, informații ecologice, recomandări privind eliminarea finală, etc.

În subcapitolul 3.1 din documentul Formular de solicitare pentru obținerea autorizației integrate de mediu sunt prezentate tipurile și consumurile de substanțe și preparate chimice utilizate pe amplasament, inclusiv categoriile de pericol și frazele de risc ale acestora.

Substanțele și preparatele chimice utilizate pot fi grupate astfel:

- materiale auxiliare utilizate în procesul de fabricare a berii: acid fosforic alimentar, acid lactic, clorură de calciu, sulfat de zinc

- solvenți și cerneluri pentru inscripționarea sticlelor, recipientelor PET și a recipientelor KEG, adezivi pentru etichetare;

- substanțe chimice utilizate pentru tratarea apei: acid clorhidric;

- materiale de igienizare a instalațiilor și traseelor de conducte tehnologice: hidroxid de sodiu, P3 – Horolith CIP, P3 - Stabilon WT, P3 – Trimeta DUO, P3 - Trimeta Plus;

- materiale pentru igienizarea pardoselilor din spațiile de producție: P3 – Topax 56, P3 – Topax 66;

- materiale pentru tratarea circuitelor de fluide tehnologice aferente instalației de răcire și centralei termice: CBD 92, CHEM AQUA 150, CHEM AQUA 180 CHEM AQUA 1500;

- substanțe chimice pentru tratarea apei uzate: hidroxid de sodiu, acid clorhidric, clorura ferică;

- agenți frigorifici: amoniac;

- uleiuri și lubrifianți, inclusiv lubrifianți pentru benzile transportoare ale liniilor de îmbuteliere la sticlă;

- combustibili – gaze naturale.

Detalii privind dotările magaziilor de substanțe chimice, inclusiv de gaze tehnologice și a instalațiilor în care acestea sunt utilizate în ceea ce privește măsurile de prevenire a împrăștierii accidentale a acestora și de protecție a mediului și angajaților sunt prezentate în Capitolul 4.

Prezentul raport de amplasament a fost completat cu capitolul 6, ce prezintă informații necesare, astfel încât la incetarea definitivă a activității să se poată face o comparație cuantificată cu starea de referință, conform cu “Cominicarea Comisiei: Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situația de referință prevăzute la articolul 22 alineatul (2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale“.

## TOPOGRAFIA ȘI DRENAREA TERENULUI

Zona analizată este amplasată în partea sudică a municipiului Brașov, în cartierul Dârste.

Din punct de vedere topografic, amplasamentul se află pe un teren relativ plat. Altitudinea variază între 637 m în partea sudică și 634 m în colțul Nord Vestic al incintei.

Drenarea generală a zonei este către nord, concordant cu declivitatea topografică.

Din observațiile efectuate în decursul anilor, în condițiile unor ploi de mare intensitate, s-a remarcat că amplasamentul este bine drenat, apele colectate de pe clădiri și de pe platformele betonate fiind preluate de rețeaua interioară de colectare a apelor pluviale, neidentificându-se zone cu deficiențe în drenarea apelor pluviale.

## GEOLOGIE ȘI HIDROGEOLOGIE

Geologie

Din punct de vedere geologic, zona este situată în depresiunea intramontană a Brașovului (Țara Bârsei) și reprezintă  o zonă de piemont.

Culoarul depresionar al Brașovului s-a format în Neogen, ca urmare a mișcărilor tectonice negative. Aria actualei depresiuni a funcționat ca lac până la sfârșitul Pliocenului, având în prezent caracterul unei câmpii piemontane de acumulare proluvio-aluvială, cu terase și șesuri mlăștinoase, în care râurile sunt meandrate.

Acviferele sunt cantonate în stratele de vârstă cretacică – Vranconian Cenomanian, litologic fiind constituite din conglomerate, gresii, marne și uneori conglomerate de Bucegi în bază – la adâncimi sub 80 de metri. Formațiunile canton sunt alcătuite din pietrișuri și bolovănișuri cu alternanțe de argilă.

Valorile accelerației terenului pentru proiectare, ag și valorile perioadei de control (colț), TC sunt: Tc=0,7s  și ag =0,2g (Normativul P 100-1/2013).

Adâncimea de îngheț în zona cercetată este de 100 cm.

Solul

Nu există informații anterioare disponibile referitoare la tipurile de sol din zona amplasamentului. În zona în care este situat amplasamentul analizat condițiile pedogenetice diferențiate au dus la variate asociații de soluri în diverse faze de evoluție.

În depresiunea Bârsei, cea mai largă desfășurare o au solurile brune și brune-gălbui, dezvoltate pe suprafața piemonturilor cu roci consolidate alături de care se află soluri silvestre podzolice. În perimetrul analizat, datorită activităților antropice solul s-a modificat devenind Protosol antropic, sol cu proprietăți fizice, chimice și biologice foarte diferite de cele naturale.

Hidrogeologie

Depozitele geologice întâlnite în arealul depresiunii Brașov permit în mare parte acumularea unor cantități de ape subterane însemnate. Depresiunea Brașovului este alcătuită exclusiv din depozite detritice neogen – cuaternare cu grosimi relativ mari, care cantonează acvifere importante, atât freatice, cât și sub presiune, cu puternic caracter ascensional. Din punct de vedere chimic se întâlnesc deseori acvifere carbo-gazoase.

Depozitele dominante sunt constituite din nisipuri pliocene și pietrișuri de vârstă Pleistocen
inferior, întâlnite în șesurile aluvionare. Straturile cantonate în aceste depozite aluvionare sunt
foarte bogate și calitativ corespunzătoare, constituind o resursă importantă pentru alimentarea
cu apă.

Depozitele calcaroase jurasice, care se dezvoltă în sudul Brașovului, cantonează ape
subterane cu debite de 1 – 5 l/s.

Gradul de mineralizare a apelor freatice din Depresiunea Brașovului este în general redus, fiind
de 0,5 g/l și o duritate totală sub 20 grade germane, ceea ce conferă acestora o scară largă de
folosință.

Din datele furnizate de literatura de specialitate și în urma rezultatelor forajelor executate în arealul incintei, din punct de vedere hidrogeologic, rezultă următoarele concluzii:

- acviferele au fost captate în straturile de vârstă Cretacică și anume în conglomeratele de Bucegi, întâlnite între adâncimile 150,00 – 260,00 m;

- denivelările relativ mari, 28 – 72 m, corelate cu debite cu fluctuații mari, 1,9 – 11,2 l/s, precum și debite specifice relativ mici, 0,03 – 0,31 l/s/m, indică un potențial mic spre mediu al acviferelor;

- direcția de curgere a acviferelor se realizează pe un aliniament orientat SV – NE, aproximativ perpendicular pe râul Olt;

- din punct de vedere hidrochimic, se constată că apa din foraje are valori ale pH-ului cuprinse între 7 și 8 și o duritate totală cuprinsă între 12,4 și 13,6 grade germane.

Datele din forajele executate pe amplasament, au indicat prezența formațiunilor cuaternare și cretacice, ajungându-se la limita Pleistocen – Cretacic, la o adâncime de aproximativ 70,00 m.

Holocenul este reprezentat de pietrișuri, nisipuri și depozite de loess cu o grosime de 30 m.

Pleistocenul are o grosime de 40 m și este constituit din pietrișuri, nisip, depozite de loess, argile și marne. Cretacicul este reprezentat până la adâncimea de 300 m de conglomerate, marne și gresii

Pe baza informațiilor extrase din studiile hidrogeologice efectuate și a datelor hidrogeologice aferente forajelor instalate în zonă, adâncimea la care se interceptează apa subterană în zona fabricii de bere variază între 80 și 100 m de la suprafața solului.

## HIDROLOGIE

S.C. URSUS BREWERIES S.A. – Sucursala Brașov este situată în partea de sud – est a
municipiul Brașov, în Depresiunea Brașov, pe malul stâng al pârâului Timiș (care curge la est de amplasament), afluent de dreapta al pârâului Ghimbășel, care la rândul său este afluent
de stânga al râului Olt.

Sub raport hidrologic, amplasamentul Fabricii de bere Brașov, este situat în bazinul hidrografic
al râului Timiș (cod cadastral VIII-1, 50.6.2).

Ca urmare a etajării reliefului și a neomogenității geologice a acestuia, rețeaua hidrografică din
zona Brașov este relativ bogată. Toate apele curgătoare din zonă, sunt tributare răului Olt (care curge la nord, aproximativ 25 km distanță de amplasament), făcând parte din bazinul hidrografic al acestuia.

Cel mai apropiat curs de apă din zona amplasamentului analizat este Timișul, situat la
aproximativ 150 m pe direcția SE.

Prin partea de sud vest, la cca. 100 m de fabrică, curge Canalul Timiș – una dintre primele amenajări hidrotehnice notabile ale zonei. Realizat în 1517, pe o lungime de cca. 15 km, această deviere a pârâului Timiș era destinată alimentării cu apă a Brașovului. Ulterior, apa canalului a fost intens folosită în arealul Dârste tocmai la acționarea hidraulică a instalațiilor de bătut dimia și postavul (Conform DEX dârstă - piuă rudimentară acționată de o apă curgătoare, în care se bat dimia, postavul etc. cu ajutorul unor ciocane de lemn). Canalul a fost utilizat o bună perioadă de timp și ca sursă de alimentare cu apă a fabricii de bere (apa de incendiu în ultima perioadă).

## CONFORMAREA CU LEGISLAȚIA PRIVIND AUTORIZAREA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE PE AMPLASAMENT

Acte de reglementare pentru alimentarea cu apă

Gospodăria de apă este în prezent reglementată prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 68/20 mai 2022 modificatoare a autorizației 62/24 mai 2021, privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate de la S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI – Sucursala Brașov, emisă de A.N. „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Olt, Sistemul de Gospodărire a apelor Brașov cu termen de valabilitate până la 24.05.2026.

Conform Autorizației de gospodărire a apelor, S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI – Sucursala Brașov dispune de două surse de alimentare cu apă, și anume:

- rețeaua de alimentare cu apă potabilă administrată de Compania Apa Brașov conform Contractului nr. 485 /2012 și Actul Adițional nr. 1/09.03.2015 privind furnizarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare;

- sursa proprie subterană, prin intermediul a două foraje de adâncime, în exploatare.

Alimentarea cu apă din subteran a societății se realizează pe baza Abonamentului de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 249 din 2022, respectiv Actul Adițional nr. 1 din 2023  încheiat cu A.N. „Apele Române” – ABA Olt.

Sursa subterană autorizată și exploatată în prezent este constituită din următoarele foraje:

F2 – debit exploatare 17,0 mc/h;

F4 – debit exploatare 9,7 mc/h.

Principalii parametrii tehnici ai forajelor existente pe amplasament, conform verificărilor prin pompările experimentale (100 de ore supraveghere – Studiu hidrogeologic AQUA S.R.L. Brașov, 2017) sunt prezentați în Tabelul nr. 2.9-1.

Tabel ‎2.9-1	Parametrii tehnici ai forajelor de exploatare a apei subterane

| Nr. crt. | Indicativ foraj | Cota topografică de referință | Adâncime (m) | Nivel hidrostatic Nhs (m) | Nivel hidrodinamic | Denivelare | Debit exploatare qepl. (l/sec) | Coordonate amplasare foraj (STEREO 70) | Echipare foraj (pompa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | F2 – Aurora | 635 | (260) 215 | 12,8 | 63,4 | 50.6 | 4,72 | 457925.931 550921.758 | UPA 150C-16/13, Q 17mc/h |
| 2. | F4 - Foraj nou | 638 | 300 | 40.0 | 90.0 | 50.0 | 2,7 | 457922.409 551019.908 | UPA 4-12/27, Q 9,7 mc/h |

Fiecare foraj este echipat cu debitmetru.

S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI – Sucursala Brașov se alimentează și din rețeaua de distribuție municipală prin intermediul:

- branșamentului cu ( 200 din strada Calea București (sursa Ciucaș) cu lungimea de 100 m, amplasat într-un cămin betonat, prevăzut cu debitmetru;

- branșamentului cu ( 250 din coloana cu ( 600 (sursa Târlung)  din strada Calea București.

Apa preluată din cele două surse (subteran și oraș) este stocată într-un rezervor tampon de 60 m3 de unde este preluată în stația de tratare apă EUWA.

Din acest bazin tampon, apa brută este supusă filtrării mecanice prin două filtre cu nisip (2x75 m3/h capacitate). Filtrele cu nisip sunt periodic spălate invers cu apă filtrată, stocată separat într-un bazin cu volumul de 200 m3.

După filtrare, stația de tratare produce apă la parametrii necesari pentru trei categorii de folosințe:

- Apa service (necesară folosințelor auxiliare - igienizări): apa filtrată este trecută printr-un filtru dedurizator EUGEMAT (rășini schimbătoare de ioni, regenerate cu saramură). După dedurizare, apa este clorinată și stocată în rezervorul de apă service 150 m3. Distribuția către consumatori se face cu un grup de 3 pompe GRUNDFOSS cu Q=60m3/h.

- Apa de proces (apa de brasaj) este produsă din apa filtrată care este demineralizată prin trecerea prin două schimbătoare stratificate de cationi EUGEMAT care conțin rășini schimbătoare de ioni slab și puternic acide - 2 x 40 m3/h capacitate de tratare. Regenerarea coloanelor se face cu acid clorhidric. Acidul clorhidric este stocat într-un rezervor de 3,5 m3. După demineralizare apa este stripată (pentru îndepărtarea CO2) într-un vas de 3 m3 plin cu umplutură minerală (cuarț) cu aer filtrat sub presiune iar mai apoi este adăugat calciu (sub formă de soluție de var hidratat). La final se realizează o corecție de pH folosind soluție de acid clorhidric. Apa de brasaj este stocată într-un vas exterior de 100 m3.

- Din apa filtrată și demineralizată, după eliminarea CO2 într-un echipament de stripare și corecția de pH necesară (realizată cu soluție de NaOH) este produsă apa necesară alimentării degazorului centralei termice.

Apa tratată este stocată, în funcție de calitate și utilizare, în vecinătatea secțiilor de producție, astfel:

- Secția Fierbere:

  - tanc apă brasaj cu capacitatea de 100 m3;

  - tanc de stocare apă răcită (la 4oC) cu capacitatea de 100 m3;

  - tanc de stocare apă caldă (la 85oC) cu capacitatea de 300 m3;

- Secția Filtrare:

  - rezervor de stocare apă dezaerată carbonatată cu capacitatea de 29 m3;

  - rezervor de stocare apă dezaerată necarbonatată cu capacitatea de 29 m3

- Centrala Termica  si sistem de colectare condens:

  - Rezervor colectare condens – centrala termica cu capacitatea de 20 m3

  - Rezervor colectare condens – sectie Filtrare/Imbuteliere sticla Krones - KEG cu capacitatea de 3 m3

  - Rezervor colectare condens – sectie CCT/Imbuteliere PET cu capacitatea de 3 m3

  - Rezervor colectare condens – sectie Fierbere cu capacitatea de 5,9 m3

  - Rezervor colectare condens – Linie Imbuteliere sticla COMBI KHS capacitate de 3 m3

Centrala termică este dotată separat cu o stație de dedurizare apei brute tip duplex BLUESOFT 500D2-RX, cu capacitatea de 5m3/h.

Rezerva de incendiu este asigurată de cele două rezervoare de 600 m3  (hidranți) si 650 m3 (sprinklere), amplasate in nordul incintei. Cele două rezervoare sunt conectate prin intermediul stației de pompare amplasată median între ele, la rețelele de apă de incendiu din incintă.

Stația de pompare apă de incendiu are în alcătuire:

Grup pompe rețea de hidranți exteriori:

- Grupul activ de pompare (electric) pompa Armstrong KAGEMA4496 /P02751-861, Q=113 m3/h, 70 mCA înălțime de pompare;

- Grupul rezervă (DIESEL) pompa Armstrong, Q= 113 m3/h, 70 mCA înălțime de pompare;

- Pompa jokey KSB Movitec V002/14B, debit pompare 2,13 m3/h, 102,8 mCA înălțime de pompare.

Grup pompe rețea sprinklere:

- Grupul activ de pompare (electric) pompa Armstrong HSC 8X16X12,5MF160/2945, Q=454,2 m3/h, 85 mCA înălțime de pompare;

- Grupul rezervă (DIESEL) pompa Armstrong HSC 8X16X15NF149/2350, Q=454,2 m3/h, 85 mCA înălțime de pompare;

- Pompa jokey KSB Movitec V002/14B, debit pompare 1 m3/h, 92 mCA înălțime de pompare.

În cadrul societății se efectuează contorizarea debitelor de alimentare cu apă, pe toate forajele de alimentare și toate branșamentele, fiind prevăzute cu apometre.

Traseele rețelelor de alimentare cu apă sunt prezentate în planșa Plan de situație Instalații alimentare cu apă din Anexa A.

Debitele și volumele specifice autorizate în prezent (cerința de apă)  pentru capacitatea de producție de 1.620.000 hl/an (prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 68/2022) sunt următoarele:

SURSA 		Debit zilnic maxim 	Zilnic mediu		Zilnic minim

m3/zi			m3/zi			m3/zi

Rețea oraș		2592,0			1464,0			329,0

Subteran foraje	  641,0			  336,0			252,0

Gospodăria de apă (captarea din sursa subterană, instalațiile de tratare, distribuția și stocarea la folosințe) sunt autorizate sanitar, în conformitate cu prevederile OG nr 7 din 2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, prin Autorizația sanitară de funcționare nr. EV0149 emisă de Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov la 21.08.2023.

Forajele de alimentare cu apă au instituit un perimetru de protecție rectangular, din gard de plasă metalică. Suplimentar a fost delimitată printr-un studiu hidrogeologic (Studiu hidrogeologic AQUA S.R.L. Brașov, 2017) zona de protecție hidrogeologică a sursei subterane, areal care este situat dincolo de limitele proprietății și necesită pentru instituire corelarea cu documentele de planificare urbană (noul PUG al Municipiului Brașov).

Acte de reglementare pentru evacuarea apelor uzate și a celor pluviale

Evacuarea apelor uzate tehnologice epurate, fecaloid – menajere și a apelor pluviale din incinta societății URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI – Sucursala Brașov se realizează în rețeaua de canalizare municipală administrată de Compania Apa Brașov conform Contractului nr. 485/2012 și Actul Adițional nr. 1/09.03.2015 privind furnizarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare, respectiv Acordul de preluare nr. 1582/2024.

Din activitățile desfășurate în cadrul fabricii de bere Brașov rezultă următoarele tipuri de ape uzate:

- ape uzate fecaloid – menajere și

- ape uzate tehnologice.

Aceste ape sunt tratate în comun în stația de preepurare a apelor uzate prevăzută cu trepte de tratare mecanică, biologică anaerobă și biologică aerobă.  După tratare, apele preepurate se evacuează în rețeaua municipală de canalizare.

Rețeaua de canalizare interioară a obiectivului S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI – Sucursala Brașov este prezentată în planșa Plan rețele de canalizare menajeră, respectiv Plan rețele de canalizare pluvială din Anexa A, cuprinde:

- rețeaua pentru ape uzate fecaloid – menajere;

- rețeaua pentru ape uzate tehnologice;

- rețeaua pentru ape pluviale.

Sistemul de canalizare din incinta Fabricii de bere este conceput și realizat în sistem divizor, apele uzate tehnologice, apele uzate fecaloid – menajere, cât și apele pluviale fiind colectate separat.

Rețeaua de canalizare pentru ape uzate menajere și tehnologice este realizată din conducte tip PVC, PPC și beton cu diametre variabile funcție de debitele vehiculate (50 - 400 mm) având o lungime cumulată de cca. 1,3 km și un număr de 77 cămine de vizitare.

Apele pluviale preluate de pe clădiri și de pe suprafețele betonate prin guri de scurgere cu depozit și sifon (35 bucăți), precum și prin rigole cu grătar carosabil, sunt colectate în conducte PVC cu Dn 200 mm pana la Dn 400 mm. Rețeaua este prevăzută cu 50 cămine de vizitare. Apele sunt evacuate la canalizarea municipală după o prealabilă preepurare.

Preepurarea apelor pluviale se realizează prin intermediul a două separatoare de hidrocarburi:

- separator tricompartimentat tip AS-TOP 80/400 RCK/ER PP (dimensiuni 5,50 x 2,16 x 2,10), montat îngropat, înainte de căminul racord C86, pe rețeaua separativă de canalizare a apelor pluviale. Separatorul e dotat cu senzor de prezență pentru produsele petroliere.

- separator hidrocarburi  ACO Oleopator 20 l/s cu volum de 2000 l - pentru zona nou sistematizată Poarta 3 (Calea București).

O preepurare locală are loc și la stația de tratare EUWA. Este vorba despre tratarea apelor acide rezultate la regenerarea maselor schimbătoare de ioni, care sunt neutralizate cu carbonat de calciu granular, înainte de descărcarea la canalizarea exterioară.

Preepurarea apelor uzate tehnologice și menajere se realizează în instalația proprie, construită în incintă, în zona nord estică. Stația de preepurare a fost construită de HYDROTECH Romania S.R.L. după o licență BIOTHANE NL, proiectul fiind avizat în baza deciziei de încadrare nr. 274/17.02.2010 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Brașov, respectiv Avizului de Gospodărire a apelor nr. 11 din 22.01.2010 privind „Construire stație de epurare ape uzate” emis de Administrația Națională „Apele Române”, Direcția Apelor Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brașov.

Lucrările de construire au fost finalizate în luna octombrie 2023 în baza proiectului Modernizare stație de epurare ape tehnologice (Modernizare etapizată – montaj rezervoare pe fundații existente edificate conform AC 155/2010) pentru care s-a obținut autorizația de construire nr. 144 / 20.04.2023.

Cu o capacitate de tratare actuală de 2500 mc/zi, stația de epurare (mecano-biologică, anaerob/aerobă) include următoarele echipamente:

- stație de pompare (bazin cu capacitatea de 48 m3) are în alcătuire trei pompe cu Q= 136 m3/h (două în rezervă) și debitmetru;

- două grătare mecanice parabolice pentru reținerea particulelor în suspensie mai mari de 0,5 mm;

- două bazine de omogenizare (440 m3);

- două schimbătoare de căldură pentru influent, schimbător de căldură și sistem dublu de pompare;

- bazin de neutralizare (48 m3) în care se dozeaza clorură ferică, micronutrienți, reactivii corectori de pH;

- două reactoare biologice UASB (628 m3);

- două bazine de aerare (628 m3);

- două bazine de sedimentare (190 m3), include treapta de îndepărtare a fosforului (dozare de clorură ferică).

Nămolul sedimentat este pompat în bazinul de stocare a nămolului (93 mc) echipat cu o linie de aerare.

Deshidratarea nămolului în exces se realizează prin centrifugare, prin eliminarea unei părți din apa de nămol, ceea ce conduce la diminuarea volumului de nămol care trebuie eliminat.

Înainte de evacuarea în rețeaua municipală, debitul de ape uzate este măsurat printr-un sistem de măsurare în canale deschise cu nivel liber, tip Endress Hauser.

Volumele de apă uzată descărcate la rețeaua municipală, autorizate în prezent pentru capacitatea de producție sunt următoarele:

Categorie ape descărcate 		Vmaxim zilnic		Vmediu zilnic 		V.minim zilnic

Ape menajere și tehnologice 		1250 mc		428 mc		120 mc

preepurate				14,47 l/s			 4,95  l/s			1,39 l/s

Ape pluviale preepurate					 80 l/s

Activitatea de monitorizare a calității apelor uzate preepurate și a celor pluviale este desfășurată în conformitate cu prevederile Acordului de Preluare a apelor reziduale nr 1420/2021 emis de Compania Apa Brașov S.A. pentru evacuarea apelor uzate și pluviale în rețeaua de canalizare a municipiului Brașov de către S.C. URSUS BREWERIES S.A. – Sucursala Brașov, respectiv prevederile Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 68/20 mai 2022.

Indicatorii de calitate solicitați pentru monitorizare de operatorul regional de apă canal sunt în acord cu prevederile și valorile limită admise în Normativul NTPA-002 din HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată și completată prin HG nr. 352/2005 și anume:

pH						6,5 – 8,5

Materii în suspensie				350 mg/l

CCO-Cr					500 mg/l

CBO5						300 mg/l

Reziduu filtrabil la 105oC			2.000 mg/l

Azot amoniacal 				30 mg/l

Substanțe extractibile în eter de petrol	30 mg/l

Sulfuri 						1 mg/l

Sulfați						500 mg/l

Cloruri						500 mg/l

Agenți de suprafață anionici			25 mg/l

Produse petroliere				5 mg/l

Fosfor total 					5 mg/l.

Frecvența solicitată pentru monitorizarea efluentului fabricii este lunară. Secțiunea de control a fost stabilită la căminul racord CR.

Activitatea de recoltare a probelor de apă uzată epurată descărcate la rețeaua municipală de canalizare este desfășurată de reprezentanții operatorului – Compania de Apă Brașov. De asemenea, laboratorul care execută analizele, în regim acreditat, este laboratorul Companiei de Apă Brașov.

Activitățile de monitorizare a calității efluentului descărcat la rețeaua de canalizare municipală din ultimii ani nu au pus în evidență neconformități privind încadrarea acestuia în parametrii autorizați.

Suplimentar activităților de monitorizare desfășurate de terța parte, unitatea desfășoară propria automonitorizare a parametrilor calitativi ai efluentului stației de preepurate. Astfel, se urmăresc prin analize de laborator propriu (teste semicantitative) următorii parametrii: pH, temperatura, suspensii, CCOCr, Ntot, Ptot.

Traseele rețelelor de canalizare pentru apele uzate tehnologice și menajere sunt prezentate în în planșa Plan rețele de canalizare menajeră din Anexa A.

În Anexa B se prezintă copiile actelor de reglementare deținute de Fabrica de bere Brașov aparținând S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI pentru alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate și a apelor pluviale.

## PROGRAMUL DE MONITORIZARE

Evaluarea calității mediului pe amplasament se realizează pe baza unui program de monitorizare a factorilor de mediu stabilit prin Autorizația integrată de mediu nr. 04 / 2020.

Determinările se realizează pe bază de contract cu laboratoare de specialitate acreditate, pentru: apă brută foraje (ECOIND SA București), apă uzată evacuată în rețeaua de canalizare municipală (Laboratorul Compania APA Brasov), emisii în atmosferă, imisii atmosferice și nivel de zgomot (laboratorul Centrul de Mediu și Sănătate Cluj Napoca).

Suplimentar sunt executate fără o frecvență prestabilită, determinări privind calitatea apei service/brasaj în diferite puncte de consum, determinări privind compoziția nămolului deshidratat de epurare.

Monitorizarea calității apei subterane din foraje se execută pentru următoarele categorii de indicatori: chimici generali, mineralizare, micropoluanți și microbiologie.

Emisiile atmosferice monitorizate anual sunt reprezentate de:

- emisiile de particule și gaze de ardere rezultate la cele trei cazane din centrala termică;

- emisiile de particule rezultate la sistemele de desprăfuire a liniilor de transport și pregătire a materiilor prime uscate la silozul de malț, silozul de mălai și linia de fierbere

Monitorizarea calității apei uzate evacuate în rețeaua de canalizare municipală se realizează lunar de către Compania de Apă Brașov, pentru următorii indicatori: pH, CBO5, CCO-Cr, materii în suspensie, substanțe extractibile în eter de petrol, amoniu, cloruri, sulfați, fosfor total și detergenți.

Nivelul de zgomot datorat desfășurării activităților specifice Fabricii de bere la limita incintei industriale este măsurat anual în 2 puncte situate în exteriorul incintei. Suplimentar sunt executate determinări privind nivelul concentrației în aerul ambiental pentru amoniac și hidrogen sulfurat în acelși două puncte situate la limita incintei (Calea București și strada Gării Dârste).

În Anexa C sunt prezentate copiile rapoartelor de încercare pentru analizele de control a calității apei potabile, a apei uzate evacuate în rețeaua de canalizare municipală și a emisiilor în atmosferă.

Din punct de vedere cantitativ, fiecare sursă de apă este contorizată. Forajele de alimentare cu apă și branșamentele la rețeaua municipală sunt echipate cu apometre.

Pentru monitorizarea cantitativă a evacuărilor de ape uzate este instalat un sistem de măsură de tip debitmetru Endress Hauser tip FMU90 cu citire automată pentru efluentul stației de epurare a apelor uzate tehnologice.

## INCIDENTE PROVOCATE DE POLUARE

Până la data elaborării acestui raport, pe amplasamentul analizat nu au avut loc incidente/accidente care să conducă la poluarea mediului.

În cursul vizitelor pe teren nu au fost identificate eventuale poluări accidentale ale amplasamentului ca urmare a activităților industriale desfășurate în trecut de către S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI – Sucursala Brașov în amplasamentul analizat în prezentul raport.

## SPECII SAU HABITATE SENSIBILE SAU PROTEJATE CARE SE AFLĂ ÎN APROPIERE

În zona imediat adiacentă amplasamentului analizat - Fabrica de bere Brașov aparținând S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI, nu sunt suprafețe împădurite, habitate ale speciilor de plante și animale incluse în Cartea Roșie, rute de migrare a păsărilor și animalelor și zone specifice speciilor de fungi/ciuperci.

În arealul extins, la limita intravilanului construibil, versanții montani sunt împăduriți, zona fiind cunoscută ca habitat pentru ursul brun.

La distanța de cca. 5 km către sud, respectiv către nord vest, se dezvoltă perimetrele ariilor protejate Natura 2000 - Piatra Mare  (Cod: ROSCI0195), respectiv Muntele Tâmpa (Cod: ROSCI0120). Activitățile economice desfășurate pe amplasament nu au legătură sau influență asupra ariilor protejate menționate.

## CONDIȚII DE CONSTRUCȚIE

Pentru desfășurarea activităților de producție și administrative, societatea utilizează următoarele construcții, care sunt prezentate în planșa Plan de situație amplasament (Construcții) Anexa A.

Principalele construcții existente pe amplasamentul analizat sunt prezentate în cele ce urmează. Ordinea prezentării este în general corelată cu succesiunea operațiilor din fluxul de fabricație.

Siloz celule malț și turnul mașinilor – amplasate în corpul de clădire C32 ocupă o suprafață construită de 585 m2, și o înălțime de 31 m. Aceste construcții edificate în 1957 sunt folosite pentru depozitarea malțului. Principalele detalii constructive ale construcției sunt:

- schelete din beton armat glisat, zidărie din cărămidă;

- tâmplărie metalică;

- acoperiș din plăci de beton prefabricat, izolate cu pânză și carton asfaltat.

Construcția adăpostește și o serie de echipamente ce nu se mai utilizează plus sistemele de ventilație mecanică pentru aspirație praf de cereale.

Corpurile de clădire din aria centrală a perimetrului fabricii care adăpostesc Fierberea, respectiv:

- Corpul de clădire denumit fierbere intermediară (C3) - suprafață construită de 413 m2, suprafața desfășurată 1905 m2, construit în 1971, regim înălțime P+4E, reconfigurat interior și consolidat parțial;

- Corpul de clădire denumit fierberea veche (C27) – suprafață construită de 290 m2, suprafața desfășurată 1339 m2 construit în 1929, regim înălțime S+P+5E, consolidat;

- Corpul de clădire denumit fierbere nouă (C26) – suprafață construită de 147 m2 și o suprafață desfășurată de 569 m2 construit în 1979.

Construcțiile sunt realizate din structuri de rezistență din beton armat, fundații din beton, ziduri portante din cărămidă, planșee din beton.

Fermentarea mustului de bere are loc în instalațiile secției fermentare amplasate în clădirea C7 și adiacent acesteia (fermentarea primară), respectiv în clădirea C8 Fermentarea secundară.

Clădirea fermentație nouă CCT (primară) și stație drojdie este o clădire nouă (anii 2000), parter ce ocupă o suprafață de 782 m2. Fundații din beton, structură metalică și închideri din panouri sandwich, tâmplărie termopan.

Clădirea fermentație secundară (clasică) este una dintre construcțiile emblematice ale fabricii, edificată în anii 70. Dezvoltată parter +4E, clădirea adăpostește câte 15 tancuri orizontale de fermentare pe fiecare nivel. Are 928 m2 amprenta pe teren, respectiv 3712 m2 suprafața desfășurată. Clădirea a fost supusă unei consolidări generale în ce privește rezistența, acoperișul și fațadele laterale fiind refăcute în 2013.

Instalația de recuperare a CO2 de la vasele de fermentare este amplasată în corpul de clădire C18. Clădirea tip parter înalt, a fost edificată în anii 90, adiacent clădirii centralei de frig. Ocupă 360 m2 și este realizată din cadre de beton și închidere din zidărie.

Tancurile de stocare a berii (BBT) sunt amplasate în corpul de clădire C24-1. Construcție de tip P+1E, cu o suprafață construită de 229 m2, realizată din beton armat, edificată în 1971, clădirea a fost expertizată tehnic și necesită lucrări de consolidare.

Filtrarea se realizează într-un corp de clădire comun cu linia și depozitul de bere îmbuteliată la KEG – corpul C24-2. Construit în 1973, acest corp de clădire (P+1) este realizat din schelet de beton armat pe fundații din beton cu planșee din beton armat. Pardoselile sunt realizate pentru protecție antiacidă iar pereții sunt placați cu faianță.

Linia de îmbuteliere sticlă Krones (în conservare) este amplasată în corpul de clădire C1. Construit în 1973, acest corp de clădire (P+1) este realizat din schelet de beton armat pe fundații din beton cu planșee din beton armat. Suprafața construită este de 733 m2, suprafața desfășurată de 2133 m2. Pardoselile sunt realizate pentru protecție antiacidă iar pereții sunt placați cu faianță. Linia este oprită urmând a fi dezafectată după notificarea prealabilă a autorităților.

Linia de îmbuteliere PET – corpul de clădire C36. Construcția (P+1+Et tehnic) a fost edificată în 2018 - 2019 fiind realizată din cadre de beton, planșee din beton și închidere exterioară și panouri sandwich. Aria construită este de 2000 m2, aria desfășurată este de 4384 m2. La parter funcțiunea principală este de depozit de produs finit (bere îmbuteliată PET), stație dozare soluții chimice concentrate și parțial echipamente ale liniei de îmbuteliere. La etaj funcționează linia de îmbuteliere bere la PET. Pe latura vestică (către Calea București) este realizată o copertină metalică care protejează zona de staționare a camioanelor.

Linia de îmbuteliere COMBI sticlă KHS – corpul de clădire C38 (neîntabulat încă în evidențele cadastrale) este cea mai nouă investiție a fabricii. Construcția (P+Ei+E1+Mezanin) a fost edificată în 2022 - 2023 fiind realizată din cadre de beton, planșee din beton și închidere exterioară și panouri sandwich. Aria construită este de 4820 m2, aria desfășurată este de 10405 m2. La parter funcțiunea principală este de zonă depozitare / preluare ambalaje și produs finit (bere îmbuteliată), stație dozare soluții chimice concentrate și parțial echipamente ale liniei de îmbuteliere (roboții de paletizare). La etaj funcționează linia de îmbuteliere bere la sticlă. Pe latura vestică (către Calea București) construcția este realizată în sistem consolă, nivelul parter fiind liber pentru circulația autocamioanelor.

Clădirea depozitare livrare C2,  este o clădire parter – parțial etaj (H 10 m) construită în anii 50. Suprafața construcției este de 1062 m2, suprafața desfășurată 2123 m2. Are mai multe folosințe – depozit de sticle goale și materiale.

Clădirea Centralei de frig C18, care adăpostește instalația de răcire este o construcție parter din beton și zidărie, realizată în anii 90. A suportat deja lucrări de consolidare a structurii. Suprafața ocupată este de 306 m2 din totalul de 692 m2 ai construcției. Jumătatea sudică a construcției este ocupată de stația de recuperare CO2 și compresoarele de aer.

Adiacent clădirii centralei frig, către nord, se găsește clădirea postului de transformare C29 (93 m2, construcție parter, edificată în anii 90).  Un alt post de transformare este construit încă din anii 70 imediat lângă stația de epurare a apelor uzate – post transformare PA C17, 70 m2, construcție parter.

Clădirea Centralei termice C16, în care sunt montate cazanele cu capacitatea de 14 t/h, 12 t/h și 2,6 t/h folosite pentru obținerea aburului tehnologic, este o construcție tip parter, realizată în 1972, cu suprafața construită de 296 m2.

Clădirea stației de epurare a apelor uzate C20 este o construcție nouă - 2010, tip P+1 și are o suprafață construită de 153 m2 (306 m2 suprafață desfășurată). Este realizată din structură metalică cu închideri din panouri sandwich.

Magazia de materiale C5 este o construcție tip parter cu înălțimea de 5 m, edificată în 1970, realizată din schelet din beton armat cu închideri din zidărie. Clădirea a fost reabilitată în totalitate în 2022. Aici a funcționat fostul atelier de fabricat capse, în prezent spațiile sunt utilizate ca magazii (519 m2).

Stația de tratare apă C6 funcționează într-o construcție nouă (anii 2000) tip parter, executată pe o structură metalică închisă cu panouri sandwich. Ocupă 211 m2.

Magazia de kiesselguhr C21 este o construcție parter, din tablă cutată, montată pe o structură metalică. Are o suprafață de 57 m2.

Gospodăria de apă de incendiu C37 este realizată în partea nordică a incintei și cuprinde două rezervoare de 600 m3 și 650 m3 realizate din virole metalice, izolație termică interioară din polistiren și membrană HDPE precum și construcția casei pompe (clădire din panouri sandwich, parter cu suprafața de 208 m2).

Pavilionul administrativ C11 este o clădire S+P+1 edificată în 1940. Inițial – până în anii 80, clădirea avea regim de înălțime parter. Ocupă o suprafață de 520 m2 (1410 m2 suprafață desfășurată). Clădirea din beton și zidărie a fost consolidată și reabilitată în totalitate.

Pe amplasamentul analizat nu sunt utilizate materiale de construcții cu conținut de azbest.

# ISTORICUL TERENULUI

## FOLOSINȚE ANTERIOARE ALE TERENULUI

Conform surselor istorice, Fabrica de bere din Brașov (Dârste) a fost fondată în 1892, când concernul "FRIEDERICH CZELL și FIII" achiziționează fabrica de spirt din Dârste și construiesc, tot aici, o nouă fabrică de bere, cu o capacitate de 14.000 hl și un personal de 40 lucrători.

Concernul "FRIEDERICH CZELL și FIII" a dezvoltat afacerea cu bere și spirt, ajungând să dețină înaintea izbucnirii primului război mondial fabrici de bere la: Brașov, Miercurea Ciuc, Feldioara, Cluj, Brașov, Oravița, precum și fabrici de spirt la Cristian, Dârste și Sibiu.

Foto – Fabrica de bere la 1892

În timpul primului război mondial au fost distruse complet de incendii fabricile de spirt din Cristian și fabrica de bere din Dârste.

Fabrica de bere din Dârste a fost reconstruită în anii 1917 - 1918. După război, în anul 1923, neînțelegerile dintre acționari, au condus la dizolvarea firmei. O parte a firmei cuprindea (printre altele) fabrica de bere din Dârste, mina de cărbuni "Concordia" din Codlea - Vulcan, fabricile de bere din Cluj, Timișoara, Miercurea Ciuc și Brașov, iar  mai târziu fabrica de lichior din Brașov.

Foto – Fabrica de bere la 1924 (vedere către dealul Pleașa)

Producția de bere s-a dezvoltat continuu, chiar și în timpul celui de-al doilea război mondial,  atingând 17.331 hl în 1931, respectiv 108.745 hl, în 1941.

Foto – Fabrica de bere la 1924 (vedere de la poarta 1 către corpul vechi fierbere)

În 1948, la naționalizare, firma mai avea în posesie numai fabricile de bere și lichior din Brașov, precum și fermele agricole și zootehnice. Este important de menționat faptul că, în perioada interbelică fabrica a trecut de la utilizarea cărbunelui drept combustibil la combustibil lichid.

După naționalizare,  fabrica de bere și lichior Dârste a luat denumirea de "Aurora" nume sub care s-a consacrat în mentalul colectiv contemporan.

În anul 1954,  fabrica de bere și lichior "Aurora" era amplasată pe un teren propriu având o suprafață de 217.500 m2, care fiind întretăiat de șoseaua națională Brașov - Predeal și strada Dârste - Noua, alcătuia trei complexe de teren separate (fabrica de bere, fabrica de lichior și terenul conacului Czell și grajdurile de animale).

Între 1955 - 1965, se aflau în funcțiune:

- Orzăria și fabrica de malț ;

- Fierberea (instalația de fierbere cu 4 cazane pentru plămădit și fiert plămada, filtrarea mustului de bere și un extractor de hamei. Clădirea și instalațiile au fost puse în funcțiune în anul 1930).

- Răcirea și complexul mașinilor - compresoare;

- Complexul fermentației (depozitare bere și ghețar). La subsol avea 8 sectoare de depozitare a berii și la parter 2 sectoare pentru fermentarea berii în linuri din beton și o secție de fermentare cu tancuri din oțel emailat.

- Spălare și umplere sticle (la etajul I erau instalate două linii automate de spălat, umplut și capsulat sticle cu bere).

Întreprinderea mai avea ca anexe: dogăria și laboratorul.

În 1954, personalul era format din: 180 muncitori, 37 personal tehnic și ingineresc, 38 persoane în serviciul administrativ.

Sursele de apă, în 1954, erau constituite din: izvorul Alexandru, un puț forat alături de fabrica de bere și apa industrială captată din canalul Timiș.

Pentru asigurarea cu malț, atât a fabricii de bere Brașov, cât și a celorlalte fabrici din țară, în vederea eliminării importului, între anii 1954 - 1959 s-a construit o nouă fabrică de malț, cu o capacitate de prelucrare de 10.500 tone orz/an, care împreună cu vechea capacitate asigura 11.000 tone orz prelucrat /an , devenind cea mai mare fabrică de malț din țară.

O altă etapă de dezvoltare a fabricii a constituit-o extinderea secțiilor de fierbere, de fermentație și de îmbuteliere. Astfel, lângă secția veche de fierbere s-a amplasat o nouă linie (cea mai modernă linie, la timpul respectiv - de proveniență germană), s-a construit clădirea (cu 7 etaje) a secției de fermentație primară și secundară și s-a montat o linie de îmbuteliere cu productivitate sporită.

Între anii 1965 și 1971, au fost produse diferite tipuri de bere blondă, brună și Porter. După 1980, mărcile de bere au fost diversificate prin trecerea la fabricarea mărcilor Poiana sau Piatra Craiului și a mărcilor de bere superioară Aurora (Bucegi), Bârsa (Valea Prahovei) și Cerbul (Carpați). În plus, a început fabricarea berii Ciucaș, care beneficia de o cerere importantă pe piață.

După 1980 s-a trecut la înlocuirea vechii secții de fierbere cu una nouă , automatizată , realizată în țară, s-a modernizat fluxul de la secția îmbuteliere prin montarea a două linii de îmbuteliere cu bere la sticlă.

În anul 1987 s-a dat în folosință o linie de fabricat capse (capace metalice), cu o capacitate zilnică de 3 tone.

În anul 1995, fabrica Aurora SA a devenit, prin privatizarea prin metoda MEBO, o companie cu capital privat, integral 100% românesc. După privatizare, s-au făcut investiții  pentru modernizarea fabricii de peste 30 milioane euro, ceea ce a permis atingerea unei capacități de producție de peste 600.000 hl/an, în condițiile atingerii unei calități deosebite.

Investițiile au constat în:

- achiziționarea unui filtru SCHENK (înainte de privatizare, în 1993) pentru filtrarea berii, cu influențe benefice asupra stabilității berii;

- linia automata de spălare, îmbuteliere a butoaielor, cu control automat, având o capacitate de 100 butoaie /oră, în condiții de sterilizare și pasteurizare;

- linia automata KRONES de spălare, control, îmbuteliere, etichetare și ambalare a berii la sticle de 0,33 l si 0,5 l.

- achiziționarea tancurilor de fermentare rapidă (12 tancuri) și a stației de preparare a drojdiei;

- stația de recuperare, lichefiere și îmbuteliere a CO2- ului rezultat la fermentație (250 kg/oră) ceea ce permite îmbutelierea berii într-un mediu perfect steril;

- stația de aer, cu 4 compresoare, care asigura 700 m3/h aer steril necesar procesului tehnologic;

- centrala de frig, modernă, care permite asigurarea temperaturilor optime necesare procesului tehnologic;

- centrala termică ce asigura agentul termic necesar, atât procesului de producție, cât și încălzirii spațiilor de lucru.

În 2004 Aurora SA a fost achiziționată de către grupul SABMiller devenind parte integrantă din URSUS BREWERIES S.A..

In 2010 a fost construită și stația de epurare a apelor uzate.

Începând cu martie 2017 proprietarul URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI este Asahi Breweries Europe Ltd, filială a Asahi Group Holdings (Japonia). Anterior, activele URSUS din Romania (inclusiv Sucursala Brașov) au fost deținute de Grupul SABMiller plc (Africa de Sud) prin preluarea din anul 2004.

La fabrica de bere din Brașov se produc acum trei branduri de bere – Ciucaș, Ursus si Timișoreana. Programul de modernizare și dezvoltare a capacităților de producție continuă, investiția majoră derulată în perioada 2018-2019 (noua linie de îmbuteliere PET și depozitul de produs finit aferent) fiind urmată de construirea noii linii de îmbuteliere bere la sticlă și finalizarea lucrărilor la stația de epurare ape uzate, investiții finalizate în 2023.

În concluzie, amplasamentul analizat a avut o folosință industrială, pe parcursul a aproape 130 de ani, activitățile desfășurate fiind în același domeniu – fabricarea berii.

## FOLOSINȚE ANTERIOARE ALE ZONELOR DIN VECINĂTATE

Societatea URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI – Sucursala Brașov este amplasată în partea sudică a intravilanului municipiului Brașov, într-o zonă cu utilizare anterioară, preponderent industrială către nord, respectiv rezidențială către sud.

Terenurile de la vest de amplasament (dincolo de actualul traseu al Căii București) au fost utilizate în scop agroindustrial: incinta fabricii de lichior AURORA, care a funcționat până la privatizarea fabricii de bere (2004), respectiv grajdurile de animale ale familiei CZELL demolate după război (terenul a fost utilizat în perioada anilor 2000 de PLAFAR S.A.)

Adiacent incintei fabricii de bere, pe latura de nord, activitățile economice au fost de a lungul timpului de tip comercial (depozitări).

In NE, la cca. 150 m de limita incintei, dincolo de calea ferată Bucureșți – Brașov se găsește amplasamentul depozitului de carburanți LUKOIL – obiectiv SEVESO de nivel inferior.

La sud de amplasamentul fabricii, în cadrul ariei rezidențiale Dârste se găsește ansamblul protejat (monumente istorice) al Bisericii Dârste. Ansamblul este format din două monumente:

- Biserica „Sf. Treime”-Dârste (cod LMI BV-II-m-A-11339.01)

- Zid de incintă (cod LMI BV-II-m-A-11339.02)

- Biserica a fost construită în anul 1783 şi pictată în 1833, ca urmare a Decretului de concivitate emis de Iosif al II-lea în anul 1781. Biserica este în stil neobizantin, tipic bisericilor din Ţara Bârsei.

# EVALUAREA AMPLASAMENTULUI

## SURSE POTENȚIALE DE CONTAMINARE A AMPLASAMENTULUI

În vederea stabilirii stării actuale a condițiilor de mediu a fost efectuată o evaluare a amplasamentului. Sursele potențiale de contaminare a terenului asociate activităților care se desfășoară în cadrul societății URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI – Sucursala Brașov, care au fost evidențiate cu ocazia evaluării amplasamentului, constau în:

- transportul, manevrarea și stocarea substanțelor chimice;

- emisii în atmosferă generate de procesele tehnologice de fabricare a berii;

- colectarea și evacuarea apelor uzate și a celor pluviale;

- depozitarea deșeurilor.

În cele ce urmează sunt prezentate detalii privind aceste surse, măsurile de prevenire a poluării terenului și impactul potențial al surselor asupra solului și subsolului amplasamentului analizat.

## TRANSPORTUL, MANEVRAREA ȘI STOCAREA SUBSTANȚELOR CHIMICE

Una din sursele potențiale de poluare a solului o reprezintă gestionarea, incluzând transportul, manevrarea și stocarea substanțelor chimice.

Substanțele chimice sunt aprovizionate cu mijloacele de transport și în ambalajele furnizorilor. Acestea sunt descărcate din mijloacele de transport și manevrate în incinta obiectivului numai pe suprafețe betonate, eliminând astfel pericolul de poluare a solului.

Materiile și materialele sunt depozitate separat, în funcție de tipul substanțelor chimice și cât mai aproape de locul de utilizare, în diferite magazii sau spații de stocare, respectiv spații pentru prepararea unor soluții diluate utilizate în procesul tehnologic (dozare), și anume:

A.	Magazie substanțe chimice (clădirea C5)

Această magazie este amenajată în construcția parter a fostului atelier de capse reabilitat. Este amenajată în sistem monovolum, dotată cu pardoseală antiacidă, sisteme de protecție la incendiu, acces controlat, ventilare.

Foto – Interior Magazia substanțe chimice

Magazia este dedicată în principal stocării produselor (soluțiilor) de igienizare. Accesul este permis numai persoanelor autorizate. Depozitarea substanțelor chimice aprovizionate în saci sau în butoaie din plastic se face pe paleți din lemn, iar a celor aprovizionate în bidoane se face pe rasteluri din plastic prevăzute cu grătare și cuve de retenție a eventualelor pierderi. Sunt instituite reguli stricte privind compatibilitatea materialelor stocate.

B.	Magazia materiale fabricație (fosta magazie centrală) construcția C5

Funcționează în clădirea fostului atelier de producție capse. Amenajată corespunzător scopului (acces restricționat, amenajări corespunzătoare privind impermeabilizarea pardoselii, marcare și etichetare corespunzătoare). Sunt stocate diverse materiale necesare procesului de fabricație.

C.	Depozitul uleiuri uzate

Tancul de colectare și stocare ulei uzat (recipient special construit acestui scop – etanș, cu pereți dubli) este amplasat exterior, pe platforma betonată din zona estică a incintei. Accesul persoanelor neautorizate este restricționat.

D.	Gospodăria de reactivi aferentă stației de epurare a apelor uzate

Gospodăria de reactivi aferentă stației de epurare a apelor uzate este situată în perimetrul stației, într-un spațiu prevăzut cu pardoseală din beton. Depozitarea acidului clorhidric și a soluției de hidroxidului de sodiu se face în două rezervoare dedicate cu capacitatea de 2 m3 și, respectiv, 5 m3. De asemenea sunt instalate aici și două rezervoare de 3 m3 fiecare, utilizate la stocarea soluției de clorură ferică 40% utilizată în procesul de epurare la îndepărtarea fosforului.

E.	Gospodăria de reactivi aferentă stațiilor de tratare a apei tip EUWA

Gospodăria de reactivi aferentă stației de tratare a apei tip EUWA este amplasată în interiorul stație de tratare a apei, în spații special amenajate pentru depozitarea substanțelor de igienizare, clorurii de sodiu și a oxidului de calciu. Este instalat aici și un rezervor de 3,5 m3 destinat stocării soluției de acid clorhidric 33%.

F.	Magazia de depozitare a reactivilor chimici – amplasată în incinta C32 etaj IV

Reactivii chimici utilizați curent pentru determinări de laborator sunt depozitați în spații special amenajate în construcția reabilitată în 2022, în diferite dulapuri metalice, în funcție de categoria de substanțe chimice stocate: dulap pentru substanțe inflamabile dotat cu rafturi metalice și cuvă de retenție, având sistem de închidere etanșă, dulap pentru baze, un dulap pentru acizi, un dulap pentru substanțe toxice prevăzut cu sistem dublu de siguranță și o magazie pentru reactivi chimici care nu necesită condiții speciale de depozitare.

G.	Stațiile CIP (Cleaning in Place)

Rezervoare de stocare a soluțiilor diluate din componența celor 7 stații CIP funcționale (stația CIP aferentă liniei Krones de ambalare la sticlă nu mai este utilizată, fiind oprită în prezent), recipienții cu substanțe concentrate și instalațiile de dozare substanțe chimice sunt amplasate cât mai aproape de locul de utilizare a soluțiilor diluate sau a preparatelor chimice ca atare pentru igienizarea tancurilor și traseelor tehnologice, igienizarea pardoselilor din spațiile de producție, tratarea circuitelor de fluide tehnologice. Zonele în care aceste substanțe și preparate chimice sunt stocate sau utilizate sunt amplasate în locuri cu acces limitat, pe suprafețe protejate (cu gresie antiacidă), în spații bine ventilate și iluminate natural sau artificial. În această categorie funcțională includem și cele două rezervoare exterioare de stocare soluție de sodă diluată recuperată (60 mc fiecare) amplasate pe latura de nord a clădirii noii linii de îmbuteliere bere la sticlă.

H. Rezervoarele de acid clorhidric

Ambele rezervoare exterioare sunt amplasate în zona stației de epurare. Fiind special contruite acestui scop (rezervoare exterioare cu pereți dubli și senzor de prezență a scurgerilor) exploatarea lor nu ridică probleme de siguranță.

J. Gaze tehnologice

Gazele utilizate în procesul tehnologic, cele folosite pentru asigurarea unor fluide tehnologice, precum și pentru efectuarea unor operații de reparații sunt stocate separat, respectiv:

- Rezervoare verticale cu capacitatea de 25 m3 și 60 m3 CO2 lichid (Haffmans) aparținând Ursus Breweries SA, și un rezervor vertical închiriat de la Linde S.A. cu capacitatea de 11,5 m3 în partea de sud a clădirii fermentație clasică (lângă poarta 2 acces).

- Stație oxigen - utilizează butelii metalice sub presiune, este amplasată exterior clădirii fermentare nouă CCT. Amenajată sub forma unui țarc închis cu acoperiș tip șopron. Marcată corespunzător, acces restricționat personalului neautorizat.

- Țarcul de gaze tehnologice (N2, H2, aer sintetic) destinat laboratorului nou – instalat la parter, clădirea noii linii de îmbuteliere sticlă

Toate spațiile de depozitare sunt marcate cu denumirea magaziei/depozitului și cu simboluri grafice privind tipurile de pericol al substanțelor și preparatelor chimice stocate sau utilizate.

Toate rezervoarele care funcționează la presiune atmosferică sunt pozate suprateran. Toate rezervoarele sunt amplasate pe suprafețe impermeabilizate și toate conductele sunt montate suprateran în secțiile de producție. Conductele de transport al substanțelor chimice sunt etichetate corespunzător, conform normelor in vigoare – pe plăcuțe speciale pentru conductele care transportă substanțe chimice.

Rezervoarele sunt desemnate pentru stocarea substanțelor respective. Rezervoarele de depozitare a lichidelor de curățare în proces sunt fabricate din oțel inoxidabil, iar rezervoarele de amoniac din oțel. Rezervoarele de stocare a propilenglicolului și dioxidului de carbon sunt confecționate din oțel inoxidabil, materiale rezistente la coroziune. Există planuri de întreținere și control pentru toate rezervoarele de stocare și au fost elaborate și implementate instrucțiuni de lucru pentru recipientele presurizate și pentru buteliile de gaze.

Substanțele și preparatele chimice existente în cadrul obiectivului, modul de depozitare/stocare, locul și condițiile de depozitare/utilizare, cantitățile maxime de stocare respectiv caracteristicile acestora sunt prezentate în Anexa la Solicitarea pentru obținerea autorizației integrate de mediu (Lista substanțelor periculoase utilizate pe amplasamentul S.C. URSUS BREWERIES S.A. București – Sucursala Brașov).

## EMISII DE POLUANȚI ATMOSFERICI

Emisiile de poluanți atmosferici reprezintă o sursă potențială de afectare a calității solului. Sursele asociate activităților de producție din cadrul Sucursalei Brașov a S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI și poluanții atmosferici specifici acestora sunt:

- traficul intern reprezentat de circulația vehiculelor pentru transportul ambalajelor și a produsului finit, al materiilor prime, materialelor auxiliare și al deșeurilor – sursă nedirijată, liberă, emisii de poluanți din gazele de eșapament (oxizi de azot, oxizi de sulf, oxizi de carbon, compuși organici volatili, particule cu conținut de metale: Cd, Cr, Cu, Ni, Se, Zn);

- funcționarea cazanelor din centrala termică – surse dirijate, emisii de oxizi de azot, oxizi de carbon, oxizi de sulf, particule cu conținut de metale, compuși organici volatili și condensabili;

- manevrarea și procesarea primară a materiilor prime (malț, mălai) – surse dirijate cu sisteme pentru controlul emisiilor de particule (filtre cu saci);

- producerea și îmbutelierea berii – emisii dirijate de CO2 și de compuși organici volatili;

- producerea agentului refrigerant.

Se precizează că peste 85% din suprafața totală a incintei este fie construită, fie protejată prin betonare sau asfaltare, incluzând zonele din imediata vecinătate a coșurilor, probabilitatea de contaminare a solului este nesemnificativă.

## COLECTAREA ȘI EVACUAREA APELOR UZATE ȘI A CELOR PLUVIALE

Gospodărirea apelor uzate fecaloid – menajere, apelor uzate tehnologice și a apelor pluviale pe un amplasament poate constitui o sursă de poluare a solului și eventual a apei freatice, prin infiltrații din rețelele de canalizare, în cazul deteriorării acestora.

Principalele surse de ape uzate tehnologice generate pe amplasamentul analizat (atât cele existente cât și cele preconizat a fi realizate și puse în funcțiune) sunt următoarele:

- Secția Fierbere (ambele linii de producție): ape uzate rezultate de la fabricarea mustului de bere – ape uzate cu conținut de materii în suspensie și compuși organici (exprimate prin indicatorii globali CCO-Cr și CBO5);

- Secția Fermentare: ape uzate de la igienizarea utilajelor și spațiilor de producție – cu caracter acid sau alcalin, cu conținut de materii în suspensie și compuși organici;

- Secția Îmbuteliere (sticle, PET și la KEG): ape uzate de la spălarea sticlelor, navetelor și butoaielor KEG și de la pasteurizare cu caracter alcalin și cu conținut de materii în suspensie și compuși organici;

- Stațiile CIP: ape uzate de la igienizarea utilajelor și traseelor – cu caracter acid sau alcalin, cu conținut de materii în suspensie și compuși organici;

- Stațiile de dedurizare din cadrul centralei termice: ape uzate de regenerare și spălarea masei de schimbători de ioni cu conținut de cloruri și carbonați;

- Stația de tratare a apei EUWA: ape uzate de la spălarea masei filtrante și de la regenerarea masei de schimbători de ioni – ape uzate cu conținut materii în suspensie și ape uzate cu conținut de săruri minerale, cloruri și carbonați;

- Întreținerea și igienizarea utilajelor și a spațiilor interioare: ape cu un conținut preponderent de substanțe de curățire (detergent) și de dezinfecție;

- Instalația de răcire: ape uzate neimpurificate chimic.

Apele uzate fecaloid – menajere, provenite din activitățile sociale desfășurate în clădirile dotate cu alimentare cu apă potabilă la grupurile sanitare (grupuri sanitare prevăzute cu apă caldă și rece), conțin în principal suspensii solide, substanțe organice, compuși cu azot, grăsimi.

Apele pluviale pot conține suspensii solide, urme de uleiuri sau carburanți antrenate de pe suprafețele betonate din cadrul incintei.

Sistemul de canalizare din incinta Fabricii de bere este conceput și realizat în sistem divizor, apele uzate tehnologice, apele uzate fecaloid – menajere, cât și apele pluviale fiind colectate separat.

Apele pluviale sunt preepurate înainte de evacuarea în rețeaua municipală prin intermediul unui separator de hidrocarburi montat pe rețeaua separativă de canalizare a apelor pluviale.

Pentru diminuarea impactului evacuării apelor uzate tehnologice asupra calității mediului, acestea sunt colectate și epurate într-o stație de epurare a apelor uzate modernă, care include treptele mecanică, biologică anaerobă / aerobă, stație construită de compania Hydrotech Engineering S.R.L. București pusă în funcțiune în 2010, inițial pentru o capacitate de tratare de 1250 m3/zi. În prezent stația poate asigura epurarea unui debit influent de 2500 m3/zi.

Stația de epurare (mecano-biologică, anaerob/aerobă) include următoarele obiecte  / echipamente:

- stație de pompare (bazin cu capacitatea de 48 m3) are în alcătuire trei pompe cu Q= 135 m3/h (două in rezervă);

- două grătare mecanice parabolic pentru reținerea particulelor în suspensie mai mari de 0,5 mm;

- două bazine de omogenizare (2 x 440 m3). Au rol de egalizare a debitelor si acidificare (pentru a imbunatati stabilitatea procesului anaerob), prevazute cu mixer, ph-metru, senzor de nivel si o statie de pompare cu doua pompe uscate, instalate in afara bazinului, care vor functiona in regim 1a+1r (una in functiune, una de rezerva). Nivelul din bazinul de omogenizare este controlat cu ajutorul unui transmitator de nivel cu acuratete ridicata si rezistent la incarcari mari ale apei uzate. Pentru a preveni mirosurile neplacute, bazinele de omogenizare sunt acoperite si ventilate

- două schimbătoare de căldura pentru efluent / influent si un sistem de pompare cu două pompe uscate (1a+1r). Din bazinul de omogenizare apa uzată este incalzită cu ajutorul schimbatorului de caldura. Influentul relativ rece este pompat in contracurent cu efluentul anaerob. Efluentul anaerob este colectat în bazinul de apă caldă de aici fiind pompat, prin schimbătorul de căldura cu ajutorul pompelor, mai intai în bazinul de apă rece și de aici, gravitațional, în procesul de epurare aeroba. Apa uzată încalzită (influentul) este direcționată către bazinul de neutralizare. Este construit un singur bazin, tri-compartimentat, care cuprinde cele trei bazine: neutralizare, apă caldă și apă rece. Pentru a preveni mirosurile, bazinele sunt acoperite și ventilate;

- bazin de neutralizare (38 m3) din rașină armată cu fibră de sticlă, în care se dozeaza :

  - FeCl3 si micronutrienti (Ni, Co, Mo, Se,…), pentru a crea condiții optime de creștere pentru biomasa anaerobă în reactorul UASB;

  - NaOH sau HCl in conformitate cu cerintele apei uzate influente (pH-ul si temperatura se măsoară cu un pH-metru și un termometru; pH-ul optim pentru un reactor cu biogaz care functioneaza la 28-40 ºC este de 6.7 – 7.4).

  - agenti antispumare, pentru prevenirea formarii spumei.

Amestecul se realizează cu doua (2) pompe de amestecare în combinație cu un (1) mixer cu jet lichid pentru a asigura condiții de amestec optime.

Pentru a obține temperatura minimă necesară pentru proces în orice condiții, s-a instalat o unitate de injecție a aburului dimensionată pentru încălzirea unui debit de 2500 mc/zi.

Sistemul de pompare este format din trei (3) pompe centrifugale uscate de tip industrial, care funcționeaza în regim 1a+2r, pentru transferul apelor în reactorul UASB. Pentru a preveni mirosurile, bazinul de neutralizare este  acoperit si ventilat.

- două reactoare biologice UASB (2 x 628 m3). Prevăzute la partea inferioară cu sistem de distribuție influent (IDS), pat dens de nămol granular anaerob unde are loc procesul de conversie și formarea biogazului, iar la partea superioară cu un separator cu trei faze: a biogazului, biomasei și apei uzate epurate. Biogazul produs este colectat în separator. Biogazul iese din reactor prin conducta din bazinul de neutralizare în cutia de biogaz din partea superioară a bazinului de neutralizare, iar apoi către sistemul de purificare a biogazului (scruber caustic) și în final livrat pentru utilizare. Contrapresiunea gazului este controlată de conducta în formă de buclă scufundată în bazinul de neutralizare. Nămolul anaerob granular este stocat în bazinul de stocare nămol granular. Reactorul UASB funcționează în sistem etanș.

- două bazine de aerare (2 x 628 m3). Realizate din din oțel inoxidabil, cu o capacitate de 628 mc, prevăzut cu sistem de aerare compus din doua suflante (1a+1r), membrane poroase cu eficiența ridicată special proiectate pentru difuzorii de bule fine care sunt instalați în partea de jos a bazinului, oxigenometru. Din motive de economisire a energiei, dar și pentru a păstra concentrația necesară de oxigen in zona de aerare, una dintre suflante va funcționa cu convertor de frecventa. Gazele urât mirositoare din bazinele acoperite vor fi aduse la 1.5 m sub nivelul apei în bazinul de aerare. Astfel se vor îndepărta compușii urât mirositori (exemplu compușii gazosi cu sulf).

- două bazine de sedimentare (2 x 190 m3). Realizate din beton, prevăzute cu un raclor de fund pentru nămol, proiectat pentru transportul continuu al nămolului, apa uzată curgând gravitational în bazinul de sedimentare. Raclorul constă dintr-un motor electric, un sistem de pârghii și un număr de secțiuni triunghiulare sudate împreună pentru a funcționa ca un pachet în continuă mișcare pe fundul bazinului. Principiul de bază este mișcarea de avansare și returnare a secțiunilor proiectate hidrodinamic. Nămolul este preluat printr-un sistem de conducte spre sifonul  amplasat la suprafață bazinului de sedimentare, o (1) pompă submersibilă trimițând nămolul activ în exces în bazinul de stocare nămol / bazinul de aerare. Sifonul asigură îndepărtarea continuă a nămolului din bazinul de sedimentare rectangular. Pentru a asigura o calitate ridicată a efluentului, acesta este îndepărtat sub nivelul apei din bazinul de sedimentare prin conducte submersibile perforate. Instalatia dispune de un sistem de dozare FeCl3  pentru îndepărtarea fosforului.

Nămolul sedimentat este pompat în bazinul de stocare a nămolului (93 mc) echipat cu o linie de aerare.

Deshidratarea nămolului în exces se realizează prin centrifugare, prin eliminarea unei părți din apa de nămol, ceea ce conduce la diminuarea volumului de nămol care trebuie eliminat.

Monitorizarea stației prin centrala BrewMax se face local și de la distanță (laborator). Toate informațiile importante, parametrii de operare și proces (debit, pH, temperatura, presiune, nivelul apei și compoziția biogazului) sunt monitorizați și colectati, semnalele transmise sunt procesate statistic, afișate și stocate de senzori industriali și traductori de cea mai bună calitate.

Laboratorul stației de epurare urmăreste si monitorizeaza, la analizele de apa reziduală, urmatorii indicatori:

- pH, cu pH-metrul;

- sediment cu ajutorul Conului Imhoff;

- temperatura;

- Nitrații cu ajutorul kit –ului si spectrofotometrului

- CCO cu ajutorul incubatorului și al spectrofotometrului

- fosforul cu ajutorul incubatorului și al spectrofotometrului;

- VFA (acizi grasi și volatili) cu ajutorul incubatorului și al spectrofotometrului;

- NH4 (amoniu) cu ajutorul spectrofotometrului;

- hidrogenul sulfurat la biogaz cu ajutorul kit-ului.

Unitatea de tratare a biogazului

Aceasta instalație realizează îndepărtarea hidrogenului sulfurat gazos (H2S) prin transferul acestuia din faza gazoasă în faza lichidă. Pentru ca îndepărtarea hidrogenului sulfurat să aibă loc în condiții optime, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

- un bun contact între gaz şi lichid – acesta se realizează prin suflarea verticală a gazului printr-un pat compact cu o suprafaţă mare de contact în contracurent cu lichidul de curăţare;

- un pH alcalin – scruberul este echipat cu un sistem automat de dozare a NaOH pentru ajustarea pH-ului, iar eliminarea apei din gaz se realizează cu o instalaţie specială montată în partea superioară a coloanei.

Coloana scruberului este fabricată din polipropilenă şi constă din trei secţiuni. Secţiunea inferioară este reprezentată de rezervorul de apă prefiltrată. Aceasta secţiune este echipată cu senzori de nivel pentru controlul nivelului lichidului. Secţiunea de mijloc reprezintă scruberul propriu-zis, constând dintr-un un pat compactat de material de umplutură de polipropilenă, printre care pătrunde gazul. Această secţiune este prevăzută în partea superioară cu un distribuitor de lichid recirculat (duză de pulverizare). Pentru o utilizare optimă a sodei caustice, aceasta se dozează pe conducta de recirculare, chiar înainte de duză. În partea superioară, se află devaporizatorul. Biogazul epurat părăseşte coloana prin intermediul unei vane fluture.

Dozarea de sodă caustică se face automat, atunci când valoarea pH-ului scade sub limita stabilită, de 9,5-10,5.

Prin epurarea apelor uzate tehnologice generate în cadrul obiectivului analizat se diminuează semnificativ riscul deversării de poluanți cu caracter agresiv (acid sau alcalin) în apele evacuate în rețeaua de canalizare municipală, ce ar putea deteriora conductele de canalizare.

Măsurile constructive aferente gospodăririi apelor uzate și a celor pluviale pe amplasamentul analizat au diminuat la maximum pericolul de poluare a solului și eventual a apei freatice, prin infiltrații din rețelele de canalizare și din bazinele instalației de preepurare.

Măsurile de prevenire a poluărilor accidentale la transportul intern, manevrarea și stocarea substanțelor chimice în incinta S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI – Sucursala Brașov, prezentate în subcapitolul 4.1, conduc la controlul riscului antrenării de substanțe chimice în rețelele interioare de canalizare.

## Stocarea DEȘEURILOR

Deșeurile generate în cadrul incintei S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI – Sucursala Brașov sunt colectate separat și stocate controlat, în vederea valorificării interne sau prin societăți de profil sau pentru eliminarea finală în facilități conforme cu prevederile legale. Unitatea are implementat un sistem de management al calității mediului, certificat conform SR ISO 14001.

Deșeurile generate din procesul tehnologic de bază, precum și din activitățile auxiliare sunt stocate după cum urmează:

- Tanc colectare uleiuri uzate – spațiu special construit pentru depozitarea acestor tipuri de produse, amplasat exterior, pe platforma betonată în zona estică a incintei;

- Depozit temporar de deșeuri de ambalaje din material plastic, deșeuri de hârtie și carton,– amplasat în partea de est a incintei;

- Depozit temporar de ambalaje din sticlă (cioburi) – amplasat pe latura de est estic al incintei, la care se adaugă punctul local de colectare adiacent secției îmbuteliere bere la sticlă;

- Container pentru stocarea kiesselguhr uzat deshidratat – amplasat pe latura nordică a clădirii depozit KEG;

- Container metalic pentru colectare și stocare nămol deshidratat în incinta stației de preepurare;

- Puncte de colectare a deșeurilor menajere și asimilabile – amplasate în exteriorul halelor, pubele colorate pentru fracții separate:

- Punct stocare temporară pentru deșeuri din plastic și cubimetre returnabile amplasat pe latura de est a incintei;

- Spațiu special amenajat pentru depozitarea temporară a deșeurilor medicale – amplasat în  corpul de clădire C1 împreună cu deșeurile de laborator .

Se menționează că societatea ține o evidență a gestiunii deșeurilor în conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

Deșeurile metalice rezultate din activitatea de reparații/întreținere a utilajelor se stochează temporar împreună cu deșeurile de ambalaje din material plastic, deșeurile de hârtie și de carton, deșeurile de lemn pe platforma din beton din nordul magaziei centrale fiind preluate în vederea valorificării în baza Contractului de prestare servicii de preluare a deșeurilor reciclabile nr. CW2275779/2016, respectiv a Actului adițional nr. 8 / 06.01.2023 la acest contract, de către SILNEF S.R.L. Brașov.

Deșeurile din material plastic, hârtie și carton, deșeurile din lemn - sunt preluate în baza Contractului de prestare servicii de preluare a deșeurilor reciclabile nr. CW2275779/2016, respectiv a Actului adițional nr. 8 / 06.01.2023la acest contract, de către SILNEF S.R.L. Brașov.

Uleiurile uzate care rezultă din activitatea de reparații/întreținere a utilajelor sunt depozitate într-un recipient special destinat colecarii de ulei uzat cu volumul de 1000 l. Accesul la aceste materiale / deșeuri (uleiuri / ulei uzat) se face controlat. Uleiurile uzate sunt preluate în baza Contractului de prestare servicii de preluare a deșeurilor reciclabile nr. CW2275779/2016, respectiv a Actului adițional nr. 8 / 06.01.2023 la acest contract, tot de către SILNEF S.R.L. Brașov.

Kiesselguhrul rezultat din procesul de filtrare a berii (deshidratat) este colectat temporar într-un container metalic în imediata vecinătatea a zonei în care se produce și este preluat în vederea valorificării (transformare în compost) în baza Contractului de prestare servicii de preluare a deșeurilor nr. TK 0104-3/01.04.2019 ( AA nr 1 din 24.02.2021 si AA nr 2 din 7.12.2022 ) de către TEKKO Logistik Industry SRL, Sindrilita, judetul Ilfov. În baza aceluiași contract este preluat și nămolul deshidratat rezultat la stația de epurarea a apelor uzate.

În baza Contractului de prestare servicii de preluare a deșeurilor nereciclabile nr. CW2275402/2016, respectiv a Actului adițional nr. 12/ 30.06.2023 la acest contract, încheiat cu SILNEF S.R.L. Brașov, sunt preluate reținerile din grătarele stației de preepurare, respectiv deșeurile de tip menajer / asimilabil menajere în vederea eliminării la depozitul conform Săcele.

Deșeurile de ambalaje rezultate din procesul de producție (exclusiv sticla) sunt preluate tot de către SILNEF S.R.L. Brașov în baza Contractului de prestare servicii de preluare a deșeurilor de ambalaje nr. CW2296530/2017, respectiv a Actului adițional nr. 6/ 01.06.2021 la acest contract.

Deșeurile de ambalaje din sticlă sunt colectate în containere metalice amplasate pe o platformă betonată în vecinătatea stației de preepurare sunt valorificate prin S.C. GRENGLASS RECICLYNG S.A. în baza Contractului de prestări servicii pentru deșeuri reciclabile nr. 25/22.02.2021, prelungit pe durata de 2 ani din 01.01.2023 pana la 31.12.2024 prin Act Aditional.

Paleții din lemn uzați sunt preluați de către ANEPAL AMBALAJE SRL Merișani, județul Argeș în baza contractului nr. 10513/8/2012, respectiv Actul adițional nr.11 din 07.08.2020.

Deșeurile de laborator și substanțele chimice expirate sunt preluate SETCAR S.A. Braila pe baza Contractului de colectare, transport, stocare temporară și eliminare prin procedee chimice deșeuri periculoase nr. CW142835/2019.

Deșeurile medicale sunt colectate în ambalaje incinerabile, fiind preluate pe baza Contractului de colectare, transport, neutralizare deșeuri periculoase nr.1 din 01.07.2023, de către AKSD Romania S.R.L. Chirileu – Parcul industrial Mureș, județul Mureș.

Deșeurile menajere și asimilabil menajere, inclusiv deșeurile de construcție din amenajări sunt colectate în containere metalice, amplasate pe suprafețe betonate în diverse puncte ale incintei.

Servicii ocazionale de vidanjare și curățare a separatorului de hidrocarburi, a vaselor – tronsoanelor de canalizare, sunt prestate de MARI-CAR ROMA S.R.L. Brașov în baza contractului nr. cw119524/2017, respectiv Actului adițional nr. 8 /01.05.2021.

Subprodusele rezultate din fabricație (borhotul și drojdia de bere) sunt preluate de MERCALI S.R.L. în baza contractului de vânzare – cumpărare nr. 87 / 22.08.2012 si AA nr 3 /2019

Sistemul de gestionare a deșeurilor implementat în cadrul societății exclude posibilitatea contaminării solului și subsolului din acest amplasament.

# ANALIZA REZULTATELOR DETERMINĂRILOR PRIVIND CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU ȘI ACTIVITĂȚILOR DE MONITORIZARE PE AMPLASAMENT

Evaluarea stării calității factorilor de mediu ca urmare a activităților de producție desfășurate pe amplasament a avut ca obiectiv:

- Evaluarea stării amplasamentului raportat la condițiile de referință în ceea ce privește calitatea solului;

- evaluarea performanței actuale de mediu, respectiv evaluarea nivelului de afectare a factorilor de mediu receptori pentru evacuările de apă uzată epurată, emisii și imisii atmosferice și zgomot ambiental.

Evaluarea calității solului/subsolului din cadrul amplasamentului este bazată pe analiza rezultatelor determinărilor efectuate pe probe de sol superficial și de adâncime, recoltate din zonele neprotejate situate în incintă, în aria de influență a surselor de poluare potențiale istorice sau existente pe amplasamentul S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI – Sucursala Brașov.

În acest scop au fost evaluate rezultatele activității de monitoring al calității factorilor de mediu desfășurate în prezent, în baza prevederilor Autorizației integrate de mediu nr. BV04 / 2020.

## ANALIZA CALITĂȚII SOLULUI

Investigarea privind stabilirea condițiilor de referință a fost executată în 2018, când în vederea determinării nivelului de contaminare a solului au fost amplasate și s-au executat foraje cu ajutorul unei instalații mobile manuale (ciocan cu percuție și recuperare de probe, sapa cu diametrul de 50 mm) într-un număr de 8 de puncte distribuite în incinta propiu-zisă a fabricii de bere.

Recoltarea propriu-zisă a probelor de sol a fost efectuată pe baza examinării locale (vizual și olfactiv), astfel că, un număr de 23 de probe au fost recoltate din cele 8 de foraje. Adâncimile de foraj au variat, în funcție de litologia locală, între 1,7 m si 3,0 m.

Caracteristica generală rezultată din observațiile de teren privind litologia amplasamentului poate fi sumarizată astfel:

- Întreaga arie a fabricii de bere prezintă, în profil vertical, un orizont cu grosimi variabile (1 la 2 m) constituit din material de umplutură – în general resturi mărunțite provenite din materiale de construcție (zidărie, cărămidă)

- Orizontul superficial al stratului vegetal are la rândul lui grosimi variabile (20 -50 cm) originea lui fiind allohtonă (material adăugat)

- În jurul adâncimii de 3 m a fost interceptat un strat de nisip cu pietriș (în special în partea sudică a incintei) care pare a reprezenta un strat geologic în așezare naturală.

Determinările de laborator s-au efectuat în laboratoarele SGS din Romania si Germania (Fersenius Institute), laboratoare acreditate conform  SR EN ISO/CEI 17025/2005. Tabelul centralizator cuprinzând rezultatele determinărilor din 2018 (conform Raportului privind condițiile inițiale ale amplasamentului – parte din documentația de solicitare a Autorizației Integrate de Mediu 2020) este prezentat în Anexa C.

Având la bază criteriile de evaluare aplicabile în România, concluziile evaluării rezultatelor analitice din 2018 sunt următoarele:

- domeniul de variație al pH ului este neutru către alcalin, situație explicabilă prin prezența masivă a umpluturii cu resturi din materiale de construcții;

- în linie cu variația pH ului oscilează și conținuturile de Ca și Mg;

- hidrocarburile totale petroliere au fost determinate în opt probe, valorile rezultate oscilând în ecartul valorilor statistic normale pentru arealele industriale, acestea fiind cu mult mai mici decât valorile pragului de avertizare pentru acest tip de folosințe;

- metalele grele au fost testate pentru opt probe, toate valorile determinate fiind cu mult mai mici decât valorile pragului de avertizare pentru acest tip de folosințe;

- hidrocarburile aromatice policiclice au fost testate în patru probe, valorile determinate fiind foarte mici (la nivel de urme);

- două dintre probe au fost testate pentru prezența policlorbifenililor (PCB) compuși toxici pentru mediu, aceștia nefiind identificați.

Ulterior emiterii Autorizației Integrate de Mediu activitatea de urmărire a conținuturilor de micropoluanți (metale grele) în solul superficial (adâncimea de 30 cm) a continuat pentru punctul de recoltare Foraj Aurora, corespunzător punctului de investigare PS2 din Raportul privind condițiile de referință).

Tabelul 5.1-1	Rezultate analitice. Calitatea solului (2020 – 2023)

| Nr. crt | Indicator | UM | Valori determinate | OM 756 Folosința industriala Prag Alerta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 (ref) | 2020 RI 1971 / 09.11.2020 | 2021 RI 3312 / 20.12.2021 | 2023 RI 3680 / 04.01.2024 |  |
| 1 | Azot | % su | - | 0,08 | 0,22 |  | - |
| 2 | Fosfor | mg/kg s.u. | - | 20,29 | 100,42 |  | - |
| 3 | Crom | mg/kg s.u. | 38 | 24,11 | 23,5 | ˂10 | 300 |
| 4 | Cupru | mg/kg s.u. | 27 | 43,44 | 91,2 | 10,4 | 250 |
| 5 | Cadmiu | mg/kg s.u. | 0,2 | 0,06 | 0,88 | ˂2,5 | 5 |
| 6 | Nichel | mg/kg s.u. | 42 | 34,49 | 25,92 | ˂5 | 200 |
| 7 | Plumb | mg/kg s.u. | 29 | 83,42 |  |  | 250 |
| 8 | Zinc | mg/kg s.u. | 97 | 201,17 | 298 | 31,7 | 700 |
| 9 | Mercur | mg/kg s.u. | - | 0,78 | 1,18 |  | 4 |

Rapoartele de încercare aferente activității de urmărire a calității solului sunt prezentate în fotocopie în Anexa C a Raportului de Amplasament.

## ANALIZA APEI DIN SURSA SUBTERANĂ

În Tabelul 5.2-1 sunt prezentate valorile rezultatelor analizelor de laborator executate în anul 2023 asupra apei furnizate de cele două foraje de alimentare cu apă (sursa proprie subterană). Analizele au fost efectuate de laboratorul ECOIND Bucuresti, unitate acreditată de Ministerul Sănătății pentru activități de monitorizarea apei potabile.

Rezultatele analitice sunt detaliate în Rapoartele de Incercare RI nr. 3761/1 – AINS din 30.12.2022 (Forajul Aurora – F2) respectiv RI nr. 936/2 – AINS din 13.04.2023 (forajul URSUS Nou – F4) anexate.

Tabelul ‎5.2-1	Rezultate analitice. Apa din sursa subterană

| Nr. crt | Indicator | UM | Foraj Aurora (F2) | Foraj URSUS nou (F4) | Valoare reglementată (OG 7/2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amoniu | mg/L | ˂0,02 | ˂0,02 | 0,5 |
| 2 | Culoare | mgPt/L | ˂5 | ˂5 |  |
| 3 | pH | unit | 6,7 | 7,5 | 6,5 ..9,5 |
| 4 | Conductivitate el. | µS/cm | 455 | 485 | 2500 |
| 5 | Clor liber | mg/L | ˂0,03 | ˂0,03 | NA |
| 6 | Fier total | µg/L | 4,1 | 11,8 | 200 |
| 7 | Nitriti | mg/L | ˂0,01 | ˂0,01 | 0,5 |
| 8 | Indice permanganat | mg O2/L | 2,27 | ˂0,5 | 5,0 |
| 9 | Turbiditate | NTU | 0,66 | 0,53 |  |
| 10 | Fluoruri | mg/L | 0,64 | 0,04 | 1,5 |
| 11 | Sulfuri dizolvate | mg/L | ˂0,04 | ˂0,04 |  |
| 12 | Arsen | µg/L | ˂2,0 | ˂2,0 | 10 |
| 13 | Benzen | µg/L | ˂0,1 | ˂0,1 | 1 |
| 14 | HAP (total) | µg/L | ˂0,002 | ˂0,002 | 0,1 |
| 15 | Bor | mg/L | 0,02 | 0,01 | 1,5 |
| 16 | Bromat dizolvat | µg/L | ˂0,50 | ˂0,50 | 10 |
| 17 | Cadmiu | µg/L | ˂0,40 | ˂0,40 | 5 |
| 18 | Cianuri totale | mg/L | ˂0,03 | ˂0,03 | 50 |
| 19 | Cianuri usor eliberabile | mg/L | ˂0,01 | ˂0,01 |  |
| 20 | Crom total | µg/L | ˂1,3 | ˂1,3 | 25 |
| 21 | Cloruri | mg/L | 13,2 | 20,9 | 250 |
| 22 | Cupru | µg/L | ˂1,0 | ˂1,0 | 2000 |
| 23 | 1,2 dicloretan | µg/L | ˂0,1 | ˂0,1 | 3,0 |
| 24 | Tetracloroetena | µg/L | ˂0,1 | ˂0,1 | 10 |
| 25 | Tricloroetena | µg/L | ˂0,1 | ˂0,1 | 10 |
| 26 | Mangan | µg/L | ˂0,35 | 0,8 | 50 |
| 27 | Mercur | µg/L | ˂0,01 | ˂0,01 | 1,0 |
| 28 | Nichel | µg/L | ˂1,0 | 2,3 | 20 |
| 29 | Azotati | mg/L | 1,93 | 11,1 | 50 |
| 30 | Pesticide organoclorurare | µg/L | ˂0,005 | ˂0,005 | 0,1 |
| 31 | Pesticide triazinice | µg/L | ˂0,025 | ˂0,025 | 0,1 |
| 32 | Pesticide fosforice | µg/L | ˂0,003 | ˂0,003 | 0,1 |
| 33 | Plumb | µg/L | ˂0,75 | ˂0,75 | 5 |
| 34 | Seleniu | µg/L | ˂3,3 | ˂3,3 | 20 |
| 35 | Sodiu | mg/L | 5,79 | 7,15 | 200 |
| 36 | Sulfati | mg/L | 9,32 | 10,6 | 250 |
| 37 | Stibiu | µg/L | 1,0 | ˂0,09 | 10 |
| 38 | Trihalometani | µg/L | ˂0,1 | ˂0,1 | 100 |
| 39 | Zinc | µg/L | 3,0 | ˂2,1 |  |
| 40 | Duritate totală | Grd G | 7,11 | 12,9 | ≥5* |

*Pentru apa supusă dedurizării.

Rezultatele analitice indică o apă bună, pretabilă scopului potabil.

## ANALIZA EFLUENTULUI UZAT

În Tabelul 5.3-1 sunt prezentate domeniile de variație ale rezultatele analizelor de laborator executate în laboratorul Compania Apa Brașov, comparativ cu valorile limită autorizate în prezent pentru preluarea apelor uzate din incinta fabricii în rețeaua municipală.

Tabelul ‎5.3-1	Rezultate analitice. Apa uzată epurată (domeniul de variație)

| Nr. crt | Indicator | UM | Valori determinate 2020 – 2023 (domeniul min - max) | Valoare reglementată (acord preluare CAB 2021) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | unit. | 6,8 - 7,9 | 6,5-8,5 |
| 2 | Azot amoniacal | mg/L | 0,51 – 10,38 | 30 |
| 3 | Cloruri | mg/L | 152 - 432 | 500 |
| 4 | CBO5 | mg O2/L | 4 – 119,97 | 300 |
| 5 | CCO Cr | mg O2/L | <30- 296 | 500 |
| 6 | Detergenti anionici | mg/L | 0,2 – 0,48 | 30 |
| 7 | Fosfor total | mg/L | 0,33 – 2,7 | 5 |
| 8 | Materii totale în suspensie | mg/L | 15,3 - 152 | 350 |
| 9 | Reziduu filtrat (105oC) | mg/L | 325 - 2950 | 2000 |
| 10 | Produse petroliere | mg/L | <0,2 | 5 |
| 11 | Substante extractibile | mg/L | <20 | 30 |
| 12 | Sulfuri | mg/L | <0,04 | 1,0 |
| 13 | Sulfați | mg/L | 18,1 – 68,70 | 600 |
| 14 | Plumb | mg/L | <0,01 | 0,5* |
| 15 | Cadmiu | mg/L | <0,002 | 0,3* |
| 16 | Crom total | mg/L | <0,01 | 1,5* |
| 17 | Cupru | mg/L | 0,02 | 0,2* |
| 18 | Nichel | mg/L | 0,05 | 1,0* |
| 19 | Zinc | mg/L | 0,12 | 1,0* |

*Determinări laboratorul SGS 2018

Rezultatele de laborator evidențiază încadrarea valorilor concentrațiilor parametrilor analizați în valorile limită reglementate. Activitatea de urmărire (monitorizare) a calității efluentului se desfășoară lunar, recoltarea probelor de apă preepurată și analizele de laborator fiind executate de către reprezentanții Companiei de Apă Brașov – operatorul regional.

Rapoartele de încercare aferente etapei de investigare sunt prezentate în fotocopie în Anexa C a Raportului de Amplasament.

## POLUANȚII ATMOSFERICI

Un alt aspect de mediu important în analiza evoluției stării amplasamentului și impactul potențial al activității desfășurate în fabrică este poluarea atmosferei.

Rezultatele determinărilor privind emisiile atmosferice – perioada 2020 - 2023 sunt sistematizate, pentru sursele și emisiile măsurate, în tabelul centralizator de mai jos.

Tabel ‎5.4-1	Determinări monitorizare emisii atmosferice (2020 - 2023)

| Nr. | Sursa | Punct emisie | Indicator | VLE (mg/Nm3) PA/PI | Valori masurate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Surse industriale |
| 1 | Orzărie Stocare / transport malt (casa masini) | Cos dispersie: H – 35 m Ø – 500 mm Q aer – 13000 Nm3/h | Pulberi | 35/50 | RI1978/ 14.10.2020 1,0 |  | RI 978/ 14.10.2022 1,0 | RI 3672/ 4.12.2023 3,7 |
| 2 | Exhaustor secție fierbere | Cos dispersie H – 24 m S: 500 x 600 mm Q aer – 8500 Nm3/h | Pulberi | 35/50 | RI1980/ 14.10.2020 0,9 |  | RI 980/ 14.10.2022 0,9 | RI 3674/ 14.12.2023 2,9 |
| 3 | Evacuare siloz mălai | Cos lateral H – 12 m D: 200 mm Q aer – 1100 m3/h | Pulberi | 35/50 | RI1979/ 14.10.2020 1,2 |  | RI 979/ 14.10.2022 1,2 | RI 3673/ 4.12.2023 4,1 |
| Centrala termică |
| 1 | Cazan OMNICAL 14 t abur/h | Cos dispersie H – 19,5 m Ø – 1000 mm Q – 18500 Nm3/h | CO SO2 NOx Pulberi | 100 35 350 5 | RI1973/ 14.10.2020 22 <2,8 79,4 0,8 | RI3295/ 29.11.2021 5,0 <2,8 76,2 0,9 | RI1973/ 14.10.2022 22 <2,8 79,4 0,8 | RI3669/ 4.12.2023 87,6 <2,8 146,8 1,2 |
| 2 | Cazan LOOS 12 t abur/h | Cos dispersie H – 18 m Ø – 1200 mm Q – 16000 Nm3/h | CO SO2 NOx Pulberi | 100 35 350 5 | RI1974/ 14.10.2020 58,6 <2,8 35,6 1,1 | RI3294/ 29.11.2021 4,6 <2,8 76,9 1,0 | RI1974/ 14.10.2020 58,6 <2,8 35,6 1,1 | RI3670/ 4.12.2023 36,3 <2,8 146,5 1,5 |
| 3 | Cazan BUDERUS 2,6 t abur/h | Cos dispersie H – 5 m Ø – 300 mm Q – 3500 Nm3/h | CO SO2 NOx Pulberi | 100 35 350 5 | RI1975/ 14.10.2020 <1,2 <2,8 77,4 0,9 | RI3296/ 29.11.2021 6,0 <2,8 60,6 0,6 | RI1975/ 14.10.2022 <1,2 <2,8 77,4 0,9 | RI3671/ 4.12.2023 41 <2,8 177 1,8 |

Rapoartele de încercare sunt prezentate în fotocopie în Anexa C a Raportului de Amplasament.

Rezultatele activității de monitorizare a emisiilor atmosferice conduc la următoarele concluzii:

- Emisiile tehnologice aferente zonei de pregătire a materiilor prime (emisii de praf) se înscriu în totalitate în VLE stabilit

- Emisiile instalațiilor de ardere (cazanele de producere abur utilizând gaz natural / biogaz) se înscriu în totalitate în VLE stabilit

Suplimentar activităților de monitorizare a emisiilor atmosferice, se desfășoară cu aceeași periodicitate și câte o campanie de evaluare a calității aerului ambiental la perimetrul incintei industriale. Calitatea aerului ambiental este urmărită în două puncte de control, respectiv adiacent celor două porți de acces în fabrică.

Rezultatele determinărilor privind imisiile sunt sistematizate, pentru punctele de control investigate și poluanții relevanți, în tabelul centralizator de mai jos.

Tabel ‎5.4-2	Determinări monitorizare imisii atmosferice (2020-2023)

| Nr. | Stația | Indicator | VLE (µg/m3) PA/PI | Valoare măsurată (µg/m3) | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Poarta 1 | NH3 H2S | 210/300 10,5/15 | <30 <5 | <30 <5 | <30 <5 | - | (30 min) (30 min) |
| 2 | Poarta 2 | NH3 H2S | 210/300 10,5/15 | 30 <5 | <30 <5 | <30 <5 | - | (30 min) (30 min) |

Rezultatele determinărilor demonstrează încadrarea valorilor concentrațiilor măsurate pentru poluanții respectivi în prevederile stabilite de Legea 104/2011 privind calitatea aerului (pentru CO, SO2, NO2, PM10) respectiv STAS 12574/87 Aer în zonele protejate. Condiții de calitate pentru amoniac și hidrogen sulfurat.

Rapoartele de încercare sunt prezentate în fotocopie în Anexa C a Raportului de Amplasament.

## ZGOMOTUL

Pentru orice activitate de tip industrial desfășurată în interiorul unei arii locuite (intravilan rezidențial în vecinătate) controlul și reducerea zgomotului reprezintă un subiect important.

Pentru fabrica de bere din Brașov, problema fundamentală legată de zgomot nu este reprezentată de mașinile și echipamentele industriale (pentru care s-au luat deja măsuri de control și atenuare a emisiei de zgomot corespunzătoare) ci de manevrarea în spațiul liber adiacent depozitului de produse finite a vehiculelor de transport și mijloacelor de încărcare / descărcare - cu precădere la nivelul laturii sudice a amplasamentului.

Activitatea de monitorizare a zgomotului ambiental este derulată anual.

Tabel ‎5.5-1	Măsurări nivel zgomot (2020-2023)

| Nr. | Stația | Indicator | UM | Valoare măsurată (µg/m3) | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Poarta 1 | A (Lech) | dB(A) | 55,7 |  | 55,7 | 56,2 |  |
| 2 | Poarta 2 | A (Lech) | dB(A) | 61,1 | 60,6 | 61,1 | 55,4 |  |
| 3 | Poarta 3 | A (Lech) | dB(A) | - | - | - | 56,4 | Punct nou de control din 2023 |

Rapoartele de măsurare pun în evidență valori ale presiunii acustice măsurate mai mici decât valoarea limită la limita sitului industrial - 65 dB(A).

# RAPORT PRIVIND SITUATIA DE REFERINTA

Conform art. 12. - (1) din Legea nr. 278/ 2013 privind emisiile industriale, documentaţia pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu conţine, printre altele:

- “descrierea caracteristicilor amplasamentului instalaţiei” – lit. d); si,

- “raportul privind situaţia de referinţă, potrivit prevederilor art. 22 alin. (2), dacă este cazul” – lit. e).

Descrierea caracteristicilor amplasamentului instalației

Este conținută în prezentul raport de amplasament, dar și în solicitarea pentru revizuirea AIM, în conformitate cu ordinele nr. 818/2003, 36/2004, 1158/2005 si 3970/2012.

Conform prevederilor legale menționate, raportul de amplasament servește, de asemenea, la evidențierea “situației de referință” a amplasamentelor folosite pentru instalații în care se desfășoara activitățti listate în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

Raportul privind situaţia de referinţă

Este necesar “in situaţia în care, în desfăşurarea activităţii, se utilizează, se produc sau se emit substanţe periculoase relevante şi luând în considerare posibilitatea de contaminare a solului şi a apelor subterane pe amplasamentul instalaţiei” [Legea nr. 278/2013, art. 22 (2)].

Raport privind descrierea caracteristicilor amplasamentului versus raport privind situația de referință

- Ambele fac parte din documentaţia pentru solicitarea de revizuirea a AIM deținută, conform art. 12. - (1), literele d) si e) din Legea nr. 278/ 2013 privind emisiile industriale.

- Ambele conţin informaţiile necesare pentru stabilirea stării initiale de poluare a solului şi a apelor subterane de pe amplasament, “astfel încât să se poată face o comparaţie cuantificată cu starea acestora, la data încetării definitive a activităţii”.

- Descrierea caracteristicilor amplasamentului instalaţiei (conținută în prezentul Raport de amplasament, conform cerințelor legale în vigoare) este necesară în toate situațiile de solicitare/actualizare a autorizatiei integrate de mediu, în vreme ce - întocmirea și prezentarea “Raportului privind situatia de referinta” este necesară doar pentru situațiile de solicitare/actualizare a autorizatiei integrate de mediu (după intrarea în vigoare a Legii nr. 278/2013) în care se identifica ca:

- “în desfăşurarea activităţii, se utilizează, se produc sau se emit substanţe periculoase relevante” și

- există “posibilitatea de contaminare a solului şi a apelor subterane pe amplasamentul instalaţiei”.

Prezentul raport conține evitând suprapunerile de informații:

- descrierea caracteristicilor amplasamentului instalației și

- considerații referitoare la situația de referință prezentate în și Capitolul 6, ținînd seama de cerințele de conținut din Legea nr. 278/2013 - art. 22 al. (3)-(5) pentru Raportul privind situaţia de referinţă, care trebuie să conţină:

- informaţiile necesare pentru stabilirea stării de contaminare a solului şi a apelor subterane, reprezentând cel puțin următoarele:

- informaţii privind utilizarea actuală a amplasamentului şi informaţii privind utilizările anterioare ale amplasamentului, acolo unde acestea sunt disponibile.

- informaţiile existente privind rezultatele determinărilor realizate în ceea ce priveşte solul şi apele subterane care reflectă starea acestora la data elaborării raportului privind situaţia de referinţă.

- recomandari pentru determinări noi ale solului şi apelor subterane, luând în considerare posibilitatea contaminării solului şi a apelor subterane cu acele substanţe periculoase care urmează să fie utilizate, produse ori emise de instalaţia în cauză.

- “informaţiile rezultate în temeiul altor prevederi ale legislaţiei naţionale sau a Uniunii Europene” care “îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (2)-(4)”.

## Activitățile pe amplasament și identificarea substanțelor periculoase

### Utilizare curentă

În anul 1892 pe amplasamentul actual a funcționat fabrica de spirt din Dârste și s-a construit o noua Fabrica de bere din Brașov (Dârste) cu o capacitate de 14.000 hl.

Până în prezent fabrica a suferit modificări majore, atât prin reconstrucție/construire de clădiri noi, precum și modificări alte tehnologiei de fabricare a berii. Instalația este în mod constant modernizată pentru a include cele mai bune tehnici disponibile.

Modificările amplasamentului raportat la activitățile desfășurate și construcțiile existente au fost prezentate în Capitolul 2.3 Utilizarea actuala a amplasamentului.

### Utilizare trecută

Singura utilizare cunoscută a amplasamentului în trecut este tot în scopuri industriale. Nu există dovezi ale vreunei alte activități pe amplasamentul actual în trecut.

Date despre istoricul terenului si folosintele anterioare au fost descrise in Capitolul 3 Istoricul terenului.

### Identificarea substanțelor periculoase utilizate, produse sau emise în prezent în cadrul instalației

Este necesar să se determine dacă substanțele periculoase sunt sau nu utilizate, produse sau eliberate pentru a decide cu privire la necesitatea pregătirii și transmiterii unui raport de referință.

Pe amplasament se utilizează și se stochează diferite tipuri de substante chimice, prin natura proceselor tehnologice desfășurate în cadrul obiectivului analizat.

Următoarele substanțe periculoase au fost identificate ca fiind utilizate în operațiunile de zi cu zi ale activității.

Tabelul 6.1-1	Substantele chimice utilizate pe amplasament

| Nr. crt. | Substanta chimica periculoasa/ Categorie de amestec | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol* |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiale auxiliare utilizate în procesul de fabricare a berii |
| 1 | Acid fosforic | Corosiv metale, Cat. 1 Toxicitate acută, Cat. 4 Corodarea pielii, Cat. 1A Lezarea gravă a ochilor, Ca.t 1 | H290 H302 H314 H318 |
| 2 | Clorură de calciu | Afectarea ochilor Cat. 2 | H319 |
| 3 | Sulfat de zinc | Toxicitate acută, Cat. 4 Iritarea pielii, Cat. 2 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 Toxicitate acută acvatică, Cat. 1 Toxic cronică acvatică, Cat. 1 | H302 H315 H318 H400 H410 |
| 4 | Braugips (sulfat de calciu) | Nepericulos | N/A |
| Solvenți și cerneluri pentru inscripționarea sticlelor, recipientelor PET și a recipientelor KEG, adezivi pentru etichetare |
| 5 | Adeziv TECHNOMELT SUPRA_60 Amestec | Substanţa sau amestecul nu este periculoasă | - |
| 6 | Adeziv TECHNOMELT EM X-47 E Amestec | Substanţa sau amestecul nu este periculoasă | - |
| 7 | Adeziv LATYL ES 550 | Substanţa sau amestecul nu este periculoasă | - |
| 8 | 70000-00030 Cerneala, neagra pentru imprimante industriale ink Butanone reaction mass of: tert-alkyl(C12-C14) ammonium bis[1-[(2- hydroxy-5- nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]- chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14) ammonium bis[1-[(2- hydroxy-4- nitrophenyl)azo]-2- naphthalenolato(2-)]- chromate(1-); tert- alkyl(C12-C14) ammonium bis | Lichid inflamabil. 2 Iritarea Ochilor. 2 Toxicitate asupra unui organ ţintă specific o singură expunere (narcoză, somnolență) Aquatic Chronic 4 | H225 H319 H336 H413 |
| 9 | Solvent 77001-00030, /77001-00001 incolor Solvent pentru imprimante industriale ink Butanon Acetona | Inflamabil, Cat. 2 Iritant pentru ochi, Cat. 2 Toxicitate asupra unui organ tinta specific o Singura expunere (narcoza, somnolenta) | H225 H319 H336 |
| 10 | Adeziv ETICOL Tetraborat de disodiu anhidru Oxid de zinc Hidroxid de amoniu în apă Bronopol (INN) Butilcarbamat de 3-iodo-2propinil 1,2-benzizotiazolona-3(2H). | Nociv mediul acvatic termen lung, Cat. 3 | H412 |
| Substanțe chimice utilizate pentru tratarea apei (alimentare/uzata) |
| 11 | Acid clorhidric | Afectarea pielii, Cat. 1 Toxicitatea organ tinta o singura expunere, Cat. 3 respirator | H314 H335 |
| 12 | Oxid de calciu hidratat | Iritarea pielii, Cat. 2 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 Toxicitatea organ tinta o singura expunere, Cat. 3 respirator | H315 H318 H335 |
| 13 | Polielectrolit FL 5640 | Nepericulos | N/A |
| 14 | Antispumant FloFoam S15 Acid adipic Acid sulfamic | Nepericulos | N/A |
| 15 | Clorură ferică | Nociv în caz de înghițire, Cat. 4 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor, Cat. 1B Provoacă leziuni oculare grave, Cat. 1 Provoacă iritarea pielii, Cat. 2 Poate fi corosiv pentru metale Cat. 1 Poate provoca o reacție alergică a pielii, Cat. 1 | H302 H314 H318 H315 H290 H317 |
| 16 | Sare Gema Marunta NaCl | Nepericulos | N/A |
| Materiale de igienizare a instalațiilor și traseelor de conducte tehnologice |
| 17 | Hidroxid de sodiu | Corosiv metale, Cat. 1 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 Corodarea pielii, Cat. 1A | H290 H318 H314 |
| 18 | Hidroxid de potasiu | Corosiv metale, Cat. 1 Toxicitate acuta, Cat. 4 Corodarea pielii, Cat. 1 | H290 H302 H314 |
| 18 | P3 – Horolith CIP | Corosiv metale, Cat. 1 Toxicitate acuta, Cat. 3 Corodarea pielii, Cat. 1 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 | H290 H331 H314 H318 |
| 19 | P3 - Stabilon WT | Corodarea pielii, Cat. 1A | H314 |
| 20 | P3–stabilon AL Sodiumcumenesulphonate Alcooli, C12-18, eteri cu polietilenglicol mono-Bu Eter Phosphoric acid gluconic acid, d- Alcohol ethoxylate acid 2-fosfono-1,2,4- butantricarboxilic HEDP | Corodarea pielii, Cat. 1A | H314 |
| 21 | P3-oxysan ZS Acid acetic Apa oxigenata Acid peroxyacetic Acid octanoic Acid peroxioctanoic | Peroxizi organici, tip F Corosiv metale, Cat. 1 Corodarea pielii, Cat. 1 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 Toxicitatea organ tinta o singura expunere, Cat. 3 respirator Toxicitatea cronică acvatic, Cat. 1 | H242 H290 H314 H318 H335 H410 |
| 22 | P3-topax 990 N-(3-aminopropil)-N dodecilpropan-1,3-diamină Oxizi de alchilamine Acid acetic Alcooli etoxilați, C13-15 | Iritarea pielii, Cat. 2 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 Toxicitatea acută acvatic, Cat. 1 Toxicitatea cronică acvatic, Cat. 2 | H315 H318 H400 H411 |
| 23 | P3-topax 960 Hidroxid de sodiu Oxizi de alchilamine N-(3-aminopropil)-N dodecilpropan-1,3-diamină Alchilamine etoxilate | Corosiv metale, Cat. 1 Iritarea pielii, Cat. 1A Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 Toxicitatea acută acvatic, Cat. 1 Toxicitatea cronică acvatic, Cat 2 | H290 H314 H318 H400 H411 |
| 24 | P3–trimeta CD Acid sulfuric Cumensulfonat de sodiu Acid azotic Acid lactic Acid glicolic | Corosiv metale, Cat. 1 Corodarea pielii, Cat. 1 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 | H290 H314 H318 |
| 25 | P3-oxonia aktive 150 Acid acetic Apa oxigenata Acid peroxiacetic | Lichid oxidant, Cat. 3 Corosiv metale, Cat. 1 Corodarea pielii, Cat. 1 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 Toxicitatea organ tinta o singura expunere, Cat. 3 respirator Toxicitatea cronică acvatic, Cat. 2 | H272 H290 H314 H335 H411 |
| 26 | P3-polix XT Acid 2 fosfono- 1,2,4 butantricarboxilic Acid lactic HEDP | Corosiv metale, Cat. 1 Corodarea pielii, Cat. 1 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 | H290 H314 H318 |
| 27 | P3 Ferisol Sare tetrasodică a EDTA gluconic acid, d- HEDP sodium hydroxide | Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 Toxicitate asupra unui organ ţintă specific–expunere repetată, Cat. 2 | H318 H373 |
| 28 | P3 Topaz MD5 sodium hydroxide Sodiumcumenesulphonate Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(carboxymethyl)- .omega.-(dodecyloxy)- Alkylamineoxides Dodecyldimethylamine oxide | Corosive pentru metale, Cat. 1 Corodarea pielii, Cat. 1 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 | H290 H314 H318 |
| 29 | Nalco 3DT426 Acid fosforic Clorură de zinc 2-Phosphono-1,2,4- Butanetricarboxylic Acid | Corodarea pielii, Cat. 1A Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere, Categoria 3 Aparatul respirator Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic, Cat. 2 | H314 H318 H335 H411 |
| 30 | Nalco 2510 2,2-dibrom-3-nitril-propionamid | Toxicitate acută, Cat. 4 Toxicitate acută, Cat. 4 Corodarea pielii, Cat. 1 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 Sensibilizarea pielii, Cat. 1 | H302 H332 H314 H318 H317 |
| 31 | ANSEP CIP | Corosiv metale, Cat. 1 Corodarea pielii, Cat. 1 Toxicitate acută acvatic, Cat. 1 Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic, Cat. 2 | H290 H400 H314 H411 |
| 32 | OXYDES RAPID | Lichide și vapori inflamabili Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 | H226 H318 |
| 33 | Ultrasil BF | Provoacă arsuri severe la piele și ochi Leziuni oculare, Cat. 1 | H314 H318 |
| Materiale pentru igienizarea pardoselilor din spațiile de producție |
| 34 | STABICIP OXI | Toxicitate acută, Cat 4 Corodarea pielii, Cat 1° | H312 H314 |
| 35 | P3 – Topax 66 Hidroxid de sodiu, Hipoclorit de sodiu | Corosiv metale, Cat. 1 Corodarea pielii, Cat. 1A Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 Toxicitatea acută acvatic, Cat. 1 Toxicitatea cronică acvatic, Cat 2 | H290 H314 H318 H400 H411 |
| 36 | P3 Dry ExxGF N oleil-1,3-propilendiamină Alchileter al acidului carboxylic N-coco-alchil-1,3-propilendiamină Izotridecanol etoxilat Amine (includ etanolamine) Alchilamine | Corodarea pielii, Cat. 1 Leziuni oculare, Cat. 1 Toxicitate acută acvatic, Cat. 1 Toxicitatea cronică acvatic, Cat. 2 | H314 H318 H400 H411 |
| 37 | Componenta SB | Nepericulos | N/A |
| Materiale pentru tratarea circuitelor de fluide tehnologice aferente instalației de răcire și centralei termice |
| 38 | HP900 + Sulfit de sodiu Polietilen glicol | Nepericulos | N/A |
| 39 | CB3939 Bromocloro-5,5-dimetilhidantoină (b,3-diclor-5,5-dimetil-hidantoină (dcdmh) cdmh) 1,3-dicloro-5-etil-5-metilmidazolidin-2,4- dionă | Nociv în caz de înghiţire Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor Poate provoca o reacţie alergică a pielii Foarte toxic pentru mediul acvatic În contact cu acizi degajă un gaz toxic | H302 H314 H317 H400 EUH031 |
| 40 | HP 94 Acid polimaleic, sare de sodiu Toliltriazol Sarea de sodiu a acidului maleic | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung | H412 |
| 41 | HP 810 Hidroxid de sodiu Carbonat de sodiu | Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor Provoacă leziuni oculare grave | H314 H318 |
| 42 | CHEM AQUA-1 | Nepericulos | N/A |
| 43 | HP 95 Hydroxyphosphono acetic acid s sodium salt of tolytriazole odium salt Phosphonic acid (1-hydroxyethylidene)bis tetrasodium salt 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid, sodium salt | Provoaca iritarea pielii, Cat. 2 – Iritant pentru ochi, Cat. 2 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung | H315 H319 H412 |
| 44 | HP150 Hidroxid de sodiu | Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor | H314 |
| 45 | HP 104C SODIUM BENZOATE MORPHOLINE CYCLOHEXYLAMINE | Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor Nociv în caz de înghiţire Susceptibil de a dauna fertilitatii sau fatului | H314 H302 H361 |
| 46 | P3-oxonet Clorit de sodiu | Toxicitate acută, Cat. 4 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 In contact cu acizii degaja gaz toxic | H312 H318 EUH032 |
| 47 | P3-Oxodes hydrochloric acid | Corozive pentru metale | H290 |
| 48 | Propilenglicol | Nepericulos | N/A |
| Uleiuri și lubrifianți, inclusiv lubrifianți pentru benzile transportoare ale liniilor de îmbuteliere la sticlă |
| 49 | Uleiuri minerale de ungere | Lichide si vapori imflamabili Nociv in caz de ingestie Poate provoca alergii cuatanate Provoaca leziuni oculare grave Toxicitatea cronică acvatic, Cat. 2 | H226 H302 H317 H318 H411 |
| Combustibili |
| 50 | Gaz natural | Gaze inflamabile, Cat. 1 Gaze sub presiune – gaze comprimate Atentie | H220 H280 |
| Gaze tehnologice |
| 51 | CO2 lichid | Gaze sub presiune : Gaz lichefiat răcit | H281 |
| 52 | Oxigen (O2) | Gaz oxidant Gaz sub presiune gaze comprimate, Cat. 1 | H270 H280 |
| 53 | Hidrogen (H2) | Gaz inflamabil, Cat. 1 Gaz sub presiune | H220 H280 |
| 54 | Azot (N2) | Gaz sub presiune | H280 |
| 55 | Amoniac | Gaz inflamabil, Cat. 2 Gaz sub presiune Toxicitate acută (Inhalare - gaze), Cat. 3 Corodarea pieli, Cat. 1B Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 Pericole acute pentru mediul acvatic, Cat. 1 Pericole cronice pentru mediul acvatic, Cat. 2 | H221 H280 H331 H314 H318 H400 H411 |

| H220 | Gaz extrem de inflamabil |
| --- | --- |
| H221 | Gaz inflamabil |
| H225 | Lichid și vapori foarte inflamabili |
| H226 | Lichid și vapori inflamabili |
| H242 | Pericol de incendiu în caz de încălzire |
| H270 | Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant |
| H272 | Poate agrava un incendiu; oxidan |
| H280 | Contine un gaz sub presiune; pericol de explozie in caz de incalzire |
| H281 | Conține un gaz răcit; poate cauza arsuri sau leziuni criogenice |
| H290 | Poate fi coroziv pentru metale |
| H302 | Nociv în caz de înghițire |
| H312 | Nociv în contact cu pielea |
| H314 | Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor |
| H315 | Provoacă iritarea pielii |
| H317 | Poate provoca o reacție alergică a pielii |
| H318 | Cauzează leziuni severe asupra ochilor |
| H319 | Provoacă o iritare gravă a ochilor |
| H331 | Toxic în caz de inhalare |
| H332 | Nociv în caz de inhalare |
| H335 | Poate provoca iritarea căilor respiratorii |
| H336 | Poate provoca somnolență sau amețeală |
| H361 | Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului <indicați efectul specific, dacă este cunoscut><indicați calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol> |
| H373 | Poate provoca leziuni ale organelor <sau indicați toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> în caz de expunere prelungită sau repetată <indicați calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol> |
| H400 | Foarte toxic pentru mediul acvatic |
| H410 | Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung |
| H411 | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung |
| H412 | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung |
| H413 | Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic |
| EUH031 | În contact cu acizi, degajă un gaz toxic |
| EUH032 | În contact cu acizi, degajă un gaz foarte toxic |

Nu există substanțe periculoase produse sau eliberate în instalație.

În incinta Fabricii de bere există 15 zone în care sunt stocate sau utilizate substanțe chimice pentru prepararea unor soluții diluate utilizate în procesul tehnologic (dozare), sau alte materiale ce induc riscuri pentru mediu, 2 zone de depozitare a deșeurilor, ce pot induce un impact asupra mediului și 3 zone de stocare a gazelor tehnologice.

Tabelul 6.1-2	Zone stocare și utilizare substanțe chimice

| Corp cladire | Zona | Denumire | Amplasare/utilizare | Mod de amenajare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C32 | C5 | Magazia materiale și reactivi chimici pentru laborator | Amplasată în corpul de construcție C32 la etajul 4, spațiu nou amenajat | Reactivii chimici utilizați curent pentru determinări de laborator sunt depozitați în spații special amenajate în construcția reabilitată în 2022, în diferite dulapuri metalice, în funcție de categoria de substanțe chimice stocate: dulap pentru substanțe inflamabile dotat cu rafturi metalice și cuvă de retenție, având sistem de închidere etanșă, dulap pentru baze, un dulap pentru acizi, un dulap pentru substanțe toxice prevăzut cu sistem dublu de siguranță și o magazie pentru reactivi chimici care nu necesită condiții speciale de depozitare. |
| C5 | C6 | Magazie substanțe chimice | Situată în partea de nord a incintei și care este utilizată pentru depozitarea substanțelor de igienizare a utilajelor, echipamentelor și traseelor | Această magazie este amenajată în construcția parter a fostului atelier de capse reabilitat. Este amenajată în sistem monovolum, dotată cu pardoseală antiacidă, sisteme de protecție la incendiu, acces controlat, ventilare. Magazia este dedicată în principal stocării produselor (soluțiilor) de igienizare. Accesul este permis numai persoanelor autorizate. Depozitarea substanțelor chimice aprovizionate în saci sau în butoaie din plastic se face pe paleți din lemn, iar a celor aprovizionate în bidoane se face pe rasteluri din plastic prevăzute cu grătare și cuve de retenție a eventualelor pierderi. Sunt instituite reguli stricte privind compatibilitatea materialelor stocate. |
| C20 | C7 | Gospodăria de reactivi aferentă stației de epurare a apelor uzate | Utilizată pentru stocarea acidului clorhidric 33% (rezervor 2 m3 și rezervor nou de 20 m3), a soluției de hidroxidului de sodiu (bazin 5 m3) plus soluția de clorură ferică 40% (două bazine a 3 m3) | Gospodăria de reactivi aferentă stației de epurare a apelor uzate este situată în perimetrul stației, într-un spațiu prevăzut cu pardoseală din beton. Depozitarea acidului clorhidric și a soluției de hidroxidului de sodiu se face în două rezervoare dedicate cu capacitatea de 2 m3 și, respectiv, 5 m3. De asemenea sunt instalate aici și două rezervoare de 3 m3 fiecare, utilizate la stocarea soluției de clorură ferică 40% utilizată în procesul de epurare la îndepărtarea fosforului. |
| C6 | C8 | Gospodărie de reactivi aferentă stației de tratare a apei tip EUWA | Utilizată pentru depozitarea acidului clorhidric 33% (bazin 3,5 m3) și a oxidului de calciu | Gospodăria de reactivi aferentă stației de tratare a apei tip EUWA este amplasată în interiorul stație de tratare a apei, în spații special amenajate pentru depozitarea substanțelor de igienizare, clorurii de sodiu și a oxidului de calciu. Este instalat aici și un rezervor de 3,5 m3 destinat stocării soluției de acid clorhidric 33%. |
|  | C9 | Zona exterioară de depozitare substanțe chimice | Țarc închis și acoperit ce adăpostește până la 8 tancuri de 1 mc lichide așezate pe cuve de retenție scurgeri | Platformă betonată, fiecare tanc este prevăzut cu cuvă de retenție |
| C18 | C10 | Centrala de frig | Stocare amoniac al instalației (rezervoare și circuitul primar de răcire) – evaluat la 920 kg și volumul de propilenglicol (rezervoare și circuitul de distribuție agent de răcire) - evaluat la 150 m3 | Rezervoarele de amoniac din oțel Rezervoarele de stocare a propilenglicolului sunt confecționate din oțel inoxidabil, materiale rezistente la coroziune |
| C18 | C11 | Rezervoarele de stocare soluții sodă recuperată | 2 x 60 mc, exterioare liniei îmbuteliere sticlă COMBI | Amplasate pe latura de nord a clădirii noii linii de îmbuteliere bere la sticlă, platformă betonată, acces limitat, vase cilindrice verticale, instalate într-o cuvă de protecție pentru reținerea scurgerilor. |
| C3 C27 C26 | C12 | Stație CIP aferentă Liniei Fierbere | Formată din 4 rezervoare metalice cu capacitatea de 9,8 m3/rezervor și un rezervor de 23,8 m3, din care: - rezervor cu soluţie acidă de P3 – horolith V 0,8 – 1,2%; - 2 rezervoare cu soluţie de hidroxid de sodiu 1,8 – 2,2%, aditivată cu P3-stabilon WT 0,2%. | Fundații din beton Pardoselile sunt realizate pentru protecție antiacidă, iar pereții sunt placați cu faianță. Rezervoare de stocare a soluțiilor diluate din componența celor 7 stații CIP funcționale (stația CIP aferentă liniei Krones de ambalare la sticlă nu mai este utilizată, fiind oprită în prezent), recipienții cu substanțe concentrate și instalațiile de dozare substanțe chimice sunt amplasate cât mai aproape de locul de utilizare a soluțiilor diluate sau a preparatelor chimice ca atare pentru igienizarea tancurilor și traseelor tehnologice, igienizarea pardoselilor din spațiile de producție, tratarea circuitelor de fluide tehnologice. Zonele în care aceste substanțe și preparate chimice sunt stocate sau utilizate sunt amplasate în locuri cu acces limitat, pe suprafețe protejate (cu gresie antiacidă), în spații bine ventilate și iluminate natural sau artificial. Toate rezervoarele statiilor CIP sunt amplasate într-o cuvă de retenţie placată cu gresie antiacidă, drenarea eventualelor scurgeri realizându-se prin reţeaua interioară de canalizare a apelor uzate tehnologice în staţia de epurare, existentă pe amplasament. |
| C7 | C13 | Stație CIP aferentă Liniei Fermentare primară CCT | Igienizarea vaselor cilindroconice de fermentare CCT şi traseelor aferente se realizează folosind o staţie CIP formată din 6 rezervoare metalice a câte 8 m3 fiecare, din care: - rezervor cu soluţie caldă de hidroxid de sodiu 1,8 – 2,2%, aditivată cu P3-stabilon WT 0,2%; - rezervor cu soluţie rece de hidroxid de sodiu 1,8 – 2,2%, aditivată cu P3-stabilon WT 0,2%; - rezervor cu apă recuperată cu conţinut de hidroxid de sodiu; - rezervor cu soluţie de dezinfectant P3-oxysan ZS 0,075 – 0,15%; - rezervor cu soluţie de P3-trimeta Plus 1,65 – 1,95%. |  |
| C8 | C14 | Stația CIP aferente Liniei Fermentare secundară | Igienizarea vaselor de fermentare - maturare şi traseelor aferente se realizează folosind o staţie CIP formată din 4 rezervoare metalice (3 a câte 6,5 m3 fiecare, respectiv un vas de 3 m3), din care: - rezervor cu soluţie caldă de hidroxid de sodiu 1,8 – 2,2%, aditivată cu P3-stabilon WT 0,2%; - rezervor cu apă recuperată cu conţinut de hidroxid de sodiu; - rezervor cu soluţie de P3-trimeta Plus 1,65 – 1,95%. |  |
| C24-2 | C15 | Stația CIP aferentă instalației Filtrare | Igienizarea vaselor şi traseelor aferente secției filtrare se realizează folosind o staţie CIP formată din 6 rezervoare metalice a câte 8 m3 fiecare, din care: - rezervor cu soluţie caldă de hidroxid de sodiu 1,8 – 2,2%; - rezervor cu soluţie rece de hidroxid de sodiu 1,8 – 2,2%; - rezervor cu apă recuperată cu conţinut de hidroxid de sodiu; - rezervor cu soluţie de P3-trimeta (soluţie acidă) 1,3 – 2,2%. |  |
| C38 | C16 | Stație CIP aferentă liniei COMBI KHS de îmbuteliere a berii în sticlă | Igienizarea Liniei Îmbuteliere în sticle COMBI KHS se realizează prin intermediul unei staţii CIP de tipul KHS Innopro CIP 2 având în alcătuire 2 vase cu volum de 4000 litri pentru sodă respectiv acid. |  |
| C36 | C17 | Stație CIP aferenta liniei de îmbuteliere a berii în PET | Igienizarea Liniei Îmbuteliere în recipienţi PET se realizează folosind o staţie CIP formată din 3 rezervoare metalice cu capacitatea de 2 x 5.000 l/rezervor, din care, în 2 rezervoare se stocheaza: - soluţie caldă de hidroxid de sodiu 2%; - soluţie de P3-trimeta DUO (soluţie acidă). |  |
| C24 | C18 | Stație CIP aferenta liniei de îmbuteliere a berii în recipienți KEG | Igienizarea Liniei Îmbuteliere în recipienţi KEG se realizează folosind o staţie CIP formată din 3 rezervoare metalice, după cum urmează: - rezervor cu soluţie caldă de hidroxid de sodiu 1,8 – 2,2%, aditivată cu P3-stabilon 0,2%, cu capacitatea de 1 m3; - rezervor cu soluţie de P3-trimeta (soluţie acidă) 1,3 – 2,2%, cu capacitatea de 1 m3. |  |
| C1 | C19 | Stație CIP aferentă liniei Krones de îmbuteliere a berii în sticlă | În conservare, fără stoc de substanțe, prevazută 2 rezervoare metalice cu capacitatea de 3.000 l/rezervor, în care se stoca: - soluţie caldă de hidroxid de sodiu 1,8 – 2,2%, aditivată cu P3-stabilon 0,2%; - soluţie de P3-trimeta (soluţie acidă) 1,3 – 2,2%. |  |
| C20 | C20 | Depozit de ulei uzat | Reamplasat în interiorul incintei pe latura de est, în vecinătatea zonei de stocare exterioara a chimicalelor. Recipient special destinat colecarii de ulei uzat cu volumul de 1000 l. | Tancul de colectare și stocare ulei uzat (recipient special construit acestui scop – etanș, cu pereți dubli) este amplasat exterior, pe platforma betonată din zona estică a incintei. Accesul persoanelor neautorizate este restricționat, prevazuta cu materiale absorbante. |
| C21 | C21 | Depozit Kiesselguhr-ul uzat deshidratat | Colectat într-un container metalic amplasat sub sistemul de deshidratare centrifugal, amplasat pe latura nordică a clădirii depozit KEG. | Fundație din beton. |
|  |  | Rezervoare CO2 lichid | Rezervoare verticale CO2 lichid (Haffmans) aparținând Ursus Breweries SA, și un rezervor vertical închiriat de la Linde S.A. în partea de sud a clădirii fermentație clasică (lângă poarta 2 acces). | Rezervoare verticale cu capacitatea de 25 m3 și 60 m3 amplasate pe fundație din beton. 1 un rezervor vertical închiriat de la Linde S.A. cu capacitatea de 11,5 m3 Toate rezervoarele care funcționează la presiune atmosferică sunt pozate suprateran. Toate rezervoarele sunt amplasate pe suprafețe impermeabilizate și toate conductele sunt montate suprateran în secțiile de producție. Conductele de transport al substanțelor chimice sunt etichetate corespunzător, conform normelor in vigoare – pe plăcuțe speciale pentru conductele care transportă substanțe chimice. Rezervoarele de stocare a dioxidului de carbon sunt confecționate din oțel inoxidabil, materiale rezistente la coroziune. |
|  |  | Stație oxigen | Utilizează butelii metalice sub presiune, este amplasată exterior clădirii fermentare nouă CCT. | Amenajată sub forma unui țarc închis cu acoperiș tip șopron. Marcată corespunzător, acces restricționat personalului neautorizat. Fundație din beton. |
|  |  | Țarcul de gaze tehnologice (N2, H2, aer sintetic) | Destinat laboratorului nou – instalat la parter, clădirea noii linii de îmbuteliere sticlă | Amenajată sub forma unui țarc închis cu acoperiș tip șopron. Marcată corespunzător, acces restricționat personalului neautorizat. Fundație din beton. |

Substanțele chimice utilizate pe amplasament, consumul anual, capacitățile de depozitare și modul de stocare al acestora se prezintă în tabelul de mai jos.

Tabelul 6.1-3	Lista substantelor periculoase prezente pe amplasament, natura şi modul de utilizare, consum, capacitati de depozitare și mod de stocare

| Substanta / amestecul | Fraze de pericol (H) si categoria | Identificator CAS | Consum anual | Cantitate stocata | Mod de stocare | Ponderea: % în produs % în apa de suprafaţă % în canalizare % în deşeuri/pe sol % în aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut | Etichetare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfat de zinc | Toxicitate acuta, Cat. 4 H302 Iritarea pielii, Cat. 2 H315 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 H318 Toxicitate acut acvatic, Cat 1 H400 Toxic chronic acvatic, Cat. 1 H410 | 7446-20-0 | 70 kg/an | 30 kg | Locatie – magazia centrala et II Locatie – magazie fierbere | În produs – 100% | Periculos în cazul împrăştierii accidentale de produs şi antrenarea acestuia cu apă direct în reţeaua de canalizare. |  |
| Braugips (sulfat de calciu) | N/A | 7778-18-9 | 36 t/an | 10 t | Locatie – magazia centrala parter Locatie – magazie fierbere | În produs – 100% | Nepericulos | - |
| Acid fosforic | Corosiv metale, Cat. 1 H290 Toxicitate acuta, Cat. 4 H302 Corodarea pielii, Cat. 1 H314 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 H318 | 7664-38-2 | 30 t/an | 4 t | Locatie – magazia centrala parter Locatie – magazie fierbere | În produs – 95% În apă – 5% | Periculos în cazul împrăştierii accidentale de produs şi antrenarea acestuia cu apă direct în reţeaua de canalizare. |  |
| Clorură de calciu | Afectarea ochilor Cat. 2 H319 | 10043-52-4 | 36 t/an | 10 t | Locatie – magazia centrala parter Locatie – magazie fierbere | În produs – 100% | Nepericulos |  |
| Hidroxid de potasiu | Corosiv metale, Cat. 1 H290 Toxicitate acuta, Cat. 4 H302 Corodarea pielii, Cat. 1° H314 | 1310-58-3 | 13 t/an | 2 t | Locatie – magazia centrala parter Locatie – magazie fierbere | În apă uzată – 100% (sub formă de ioni sodiu) | Periculos în cazul scurgerilor produsului direct în reţeaua de canalizare. |  |
| Hidroxid de sodiu | Corosiv metale, Cat. 1 H290 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 H318 Corodarea pielii, Cat. 1 H314 | 1310-73-2 | 270 t/an | 35 t | Locatie – magazia centrala parter Locatie – statiile CIP din fabrica, statia de epurare | În produs (apă tratată) – 100 În produs (apă epurată) – 100% | Periculos în cazul împrăştierii accidentale de produs şi antrenarea acestuia cu apă direct în reţeaua de canalizare. |  |
| Acid clorhidric | Afectarea pielii, Cat. 1 H314 Toxicitatea organ tinta o singura expunere, Cat 3 respirator H335 | 7647-01-0 | 260 t/an | 20 t | Locatie – magazie exterioara Locatie – statiile CIP din fabrica, statia de epurare, statia de tratare apa | În produs (apă tratată) – 100% În produs (apă epurată) – 100% | Periculos în cazul scurgerilor produsului direct în reţeaua de canalizare. |  |
| Oxid de calciu hidratat | Iritarea pielii, Cat. 2 H315 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 H318 Toxicitatea organ tinta o singura expunere, Cat 3 respirator H335 | 1305-62-0 | 20 t/an | 5 t | Locatie – magazie centrala parter Locatie – statia de tratare apa | În produs (apă tratată) – 100% | Periculos pentru mediu în cazul deversărilor în cantităţi mari. |  |
| P3-topax 66 Hidroxid de sodiu, Hipoclorit de sodiu | Corosiv metale, Cat. 1 H290 Corodarea pielii, Cat. 1A H314 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 H318 Toxicitatea acută acvatic, Cat. 1 H400 Toxicitatea cronică acvatic, Cat. 2 H411 | 1310-73-2 7681-52-9 | 11 t/an | 2 t | Locatie – magazie centrala parter Locatie – statiile CIP din fabrica | În apă uzată – 100% (parţial sub formă de săruri) | Produs ecologic certificat de firma producătoare. |  |
| P3-topax 990 N-(3-aminopropil)-N dodecilpropan-1,3- diamină Oxizi de alchilamine Acid acetic Alcooli etoxilați, C13-15 | Iritarea pielii, Cat. 2 H315 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 H318 Toxicitatea acută acvatic, Cat. 1 H400 Toxicitatea cronică acvatic, Cat. 2 H411 | 2373-82-9 68955-55-5 64-19-7 157627-86-6 | 2 t/an | 0,5 t | Locatie – magazie centrala parter Locatie – statiile CIP din fabrica | În apă uzată – 100% (parţial sub formă de săruri) | Produs ecologic certificat de firma producătoare. |  |
| P3-topax 960 Hidroxid de sodiu Oxizi de alchilamine N-(3-aminopropil)-N dodecilpropan-1,3- diamină Alchilamine etoxilate | Corosiv metale, Cat. 1 H290 Iritarea pielii, Cat. 1A H314 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 H318 Toxicitatea acută acvatic, Cat. 1 H400 Toxicitatea cronică acvatic, Cat. 2 H411 | 1310-73-2 68955-55-5 2373-82-9 61791-14-8 | 2 t/an | 0,5 t | Locatie – magazie centrala parter Locatie – statiile CIP din fabrica | În apă uzată – 100% (parţial sub formă de săruri) | Produs ecologic certificat de firma producătoare. |  |
| P3-stabilon WT Acid citric Acid d gluconic Acid lactic Acid 2-phosphonobutane- 1,2,4-tricarboxylic Iodura de potasiu | Corodarea pielii, Cat. 1 H314 | 5929-49-1 526-95-4 50-21-5 37971-36-1 7681-11-1 | 3 t/an | 1 t | Locatie – magazie centrala parter Locatie – statiile CIP din fabrica | În apă uzată – 100%, parţial sub formă de săruri şi de compuşi de descompunere | Produs ecologic certificat de firma producătoare. |  |
| P3–stabilon AL Sodiumcumenesulphonate Alcooli, C12-18, eteri cu polietilenglicol mono-Bu Eter Phosphoric acid gluconic acid, d- Alcohol ethoxylate acid 2-fosfono-1,2,4- butantricarboxilic HEDP | Corodarea pielii, Cat. 1° H314 | 28348-53-0 146340-16-1 7664-38-2 526-95-4 68439-51-0 37971-36-1 2809-21-4 | 9 t/an | 2 t | Locatie – magazie centrala parter Locatie – statia CIP packaging | În apă uzată – 100%, parţial sub formă de săruri şi de compuşi de descompunere | Produs ecologic certificat de firma producătoare. |  |
| P3–trimeta CD Acid sulfuric Cumensulfonat de sodiu Acid azotic Acid lactic Acid glicolic | Corosiv metale, Cat. 1 H290 Corodarea pielii, Cat. 1 H314 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 H318 | 7664-93-9 28348-53-0 7697-37-2 79-33-4 79-14-1 | 17 t/an | 2 t | Locatie – magazie centrala parter Locatie – statia CIP fermentare clasica | În apă uzată – 100% (parţial sub formă de săruri şi de compuşi de descompunere) | Produs ecologic certificat de firma producătoare. |  |
| P3-oxonia aktive 150 Acid acetic Apa oxigenata Acid peroxiacetic | Lichid oxidant, Cat. 3 H272 Corosiv metale, Cat. 1 H290 Corodarea pielii, Cat. 1 H314 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 H318 Toxicitatea organ tinta o singura expunere, Cat 3 respirator H335 Toxicitatea cronică acvatic, Cat. 2 H411 | 64-19-7 7722-84-1 79-21-0 | 16 t/an | 3 t | Locatie – magazie centrala parter Locatie – statiile CIP din fabrica | În apă uzată – 100% (parţial sub formă de săruri şi de compuşi de descompunere) | Nu trebuie să ajungă ca atare în rețeaua de canalizare |  |
| P3-oxysan ZS Acid acetic Apa oxigenata Acid peroxyacetic Acid octanoic Acid peroxioctanoic | Peroxizi organici, tip F H242 Corosiv metale, Cat. 1 H290 Corodarea pielii, Cat. 1 H314 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 H318 Toxicitatea organ tinta o singura expunere, Cat 3 respirator H335Toxicitatea cronică acvatic, Cat. 1 H410 | 64-19-7 7722-84-1 79-21-0 124-07-2 33734-57-5 | 0.6 t/an | 0.2 t | Locatie – magazie centrala parter Locatie – statiile CIP din fabrica | În apă uzată – 100% (parţial sub formă de săruri şi de compuşi de descompunere) | Nu trebuie să ajungă ca atare în rețeaua de canalizare |  |
| P3-horolith V Acid azotic Acid fosforic | Corosiv metale, Cat. 1 H290 Toxicitate acuta Cat. 3 H331 Corodarea pielii, Cat. 1° H314 Lezarea gravă a ochilor, Cat 1 H318 | 7697-37-2 7664-38-2 | 37 t/an | 6 t | Locatie – magazie centrala parter Locatie – statiile CIP din fabrica | În apă – 100%, parţial sub formă de săruri | Produs ecologic certificat de firma producătoare. |  |
| P3-polix XT Acid 2 fosfono- 1,2,4 butantricarboxilic Acid lactic HEDP | Corosiv metale, Cat. 1 H290 Corodarea pielii, Cat. 1 H314 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 H318 | 37971-36-1 79-33-4 2809-21-4 | 1.5 t/an | 0,5 t | Locatie – magazie centrala parter Locatie – statia CIP packaging | În apă – 100% | Produs ecologic certificat de firma producătoare. |  |
| P3 Ferisol Sare tetrasodică a EDTA gluconic acid, d- HEDP sodium hydroxide | Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 H318 Toxicitate asupra unui organ ţintă specific–expunere repetată, Cat. 2 H373 | 64-02-8 526-95-4 2809-21-4 1310-73-2 | 2 t/an | 1 t | Locatie – magazie centrala parter Locatie – statia CIP packaging | În apă – 100%, parţial sub formă de săruri | Produs ecologic certificat de firma producătoare. |  |
| P3 Topaz MD5 sodium hydroxide Sodiumcumenesulphonate Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(carboxymethyl)- .omega.-(dodecyloxy)- Alkylamineoxides Dodecyldimethylamine oxide | Corosive pentru metale, Cat. 1 H290 Corodarea pielii, Cat. 1 H314 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 H318 | 1310-73-2 28348-53-0 27306-90-7 3332-27-2 1643-20-5 | 14 t/an | 2 t | Locatie – magazie centrala parter Locatie – statia CIP packaging | În apă – 100%, parţial sub formă de săruri | Produs ecologic certificat de firma producătoare. |  |
| Nalco 3DT426 Acid fosforic Clorură de zinc 2-Phosphono-1,2,4- Butanetricarboxylic Acid | Corodarea pielii, Cat. 1A H314 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 H318 Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere, Cat. 3 Aparatul respirator H335 Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic, Cat. 2 H411 | 7664-38-2 7646-85-7 37971-36-1 | 1 t/an | 0.5 t | Locatie – magazie centrala parter Locatie – statia CIP packaging | În apă – 100%, parţial sub formă de săruri | Produs ecologic certificat de firma producătoare. |  |
| Nalco 2510 2,2-dibrom-3-nitril-propionamid | Toxicitate acută, Categoria 4 H302 Toxicitate acută, Categoria 4 H332 Corodarea pielii, Categoria 1 H314 Lezarea gravă a ochilor, Categoria 1 H318 Sensibilizarea pielii, Categoria 1 H317 | 10222-01-2 | 1 t/an | 0.5 t | Locatie – magazie centrala parter Locatie – statia CIP packaging | În apă – 100%, parţial sub formă de săruri | Produs ecologic certificat de firma producătoare. |  |
| Adeziv TECHNOMELT SUPRA_60 Amestec | Substanţa sau amestecul nu este periculoasă | N/A | 3 t/an | 1 t | Locatie – magazie Combi | În ambalaj produs – 100% | Nepericulos | - |
| Adeziv TECHNOMELT EM X-47 E Amestec | Substanţa sau amestecul nu este periculoasă | N/A | 1t/an | 0.1 t | Locatie – magazie Combi | În ambalaj produs – 100% | Nepericulos | - |
| Adeziv LATYL ES 550 | Substanţa sau amestecul nu este periculoasă | N/A | 28 t/an | 5 t | Locatie – magazie Combi | În ambalaj produs – 100% | Nepericulos | - |
| STABICIP OXI | Toxicitate acută, Cat. 4 H312 Corodarea pielii, Cat. 1 H314 |  | 60 kg/an | 60 kg | Locatie – magazie centrala parter | În apă – 100%, parţial sub formă de săruri | Produs ecologic certificat de firma producătoare. |  |
| ANSEP CIP | Corosiv metale, Cat. 1 H290 Corodarea pielii, Cat. 1 H314 Toxicitate acută acvatic, Cat. 1 H400 Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic, Categoria 2 H411 |  | 1 t/an | 0.3 t | Locatie – magazie centrala parter Locatie - statiile CIP din fabrica | În apă – 100%, parţial sub formă de săruri | Produs ecologic certificat de firma producătoare. |  |
| OXYDES RAPID | Lichide și vapori inflamabili H226 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 H318 |  | 60 kg/an | 12 kg | Locatie – magazie centrala parter Locatie – statia CIP fermentare clasica | În apă – 100%, parţial sub formă de săruri | Produs ecologic certificat de firma producătoare. |  |
| Ultrasil BF | Provoacă arsuri severe la piele și ochi H314 Leziuni oculare, Cat. 1 H318 |  | 10 t/an | 1 t | Locatie – magazie centrala parter Locatie – statia CIP filtrare | În apă – 100%, parţial sub formă de săruri | Produs ecologic certificat de firma producătoare. |  |
| 70000-00030 Cerneala, neagra pentru imprimante industriale ink Butanone reaction mass of: tert-alkyl(C12-C14) ammonium bis[1-[(2- hydroxy-5- nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]- chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14) ammonium bis[1-[(2- hydroxy-4- nitrophenyl)azo]-2- naphthalenolato(2-)]- chromate(1-); tert- alkyl(C12-C14) ammonium bis | Lichid inflamabil, Cat. 2 H225 Iritarea Ochilor, Cat. 2 H319 Toxicitate asupra unui organ ţintă specific H336 o singură expunere (narcoză, somnolență) Aquatic Chronic, Cat. 4 H413 | 78-93-3 117527-94-3 | 8 L/an | 4 L | Locatie – packaging | În ambalaj produs – 100% | Periculos în cazul împrăştierii accidentale de produs şi antrenării cu apă direct în reţeaua de canalizare |  |
| Solvent 77001-00030, /77001-00001 incolor Solvent pentru imprimante industriale ink Butanon acetona | Inflamabil, Cat. 2 H225 Iritant pentru ochi, Cat. 2 H319 Toxicitate asupra unui organ tinta specific H336 O Singura expunere (narcoza, somnolenta) | 78-93-3 67-64-1 | 50 L/an | 10 L | Locatie – packaging | În ambalaj produs – 100% | Periculos în cazul împrăştierii accidentale de produs şi antrenării cu apă direct în reţeaua de canalizare |  |
| P3 Dry ExxGF N oleil-1,3- propilendiamină Alchileter al acidului carboxylic N-coco-alchil-1,3-propilendiamină Izotridecanol etoxilat Amine (includ etanolamine) Alchilamine | Corodarea pielii, Cat. 1 H314 Leziuni oculare, Cat. 1 H318 Toxicitate acută acvatic, Cat. 1 H400 Toxicitatea cronică acvatic, Cat. 2 H411 | 7173-62-8 57635-48-0 61791-63-7 69011-36-5 112-90-3 61788-46-3 | 9 t/an | 2 t | Locatie – magazie centrala parter Locatie – packaging | Lubrifiant | Produs ecologic certificat de firma producătoare. |  |
| Componenta SB | N/A | - | 1 t/an | 0,2 l | Locatie – magazie centrala parter Locatie – packaging |  | Nepericulos | - |
| Adeziv ETICOL Tetraborat de disodiu anhidru Oxid de zinc Hidroxid de amoniu în apă Bronopol (INN) Butilcarbamat de 3-iodo-2propinil 1,2-benzizotiazolona-3(2H). | Nociv mediul acvatic termen lung Cat. 3 H412 | 1330-43-4 1314-13-2 1336-21-6 52-51-7 55406-53-6 2634-33-5 | 50 t/an | 10 t | Locatie – magazie Combi | În ambalaj produs – 100% | Periculos în cazul împrăştierii accidentale de produs şi antrenării cu apă direct în reţeaua de canalizare |  |
| Uleiuri minerale de ungere | Lichide si vapori imflamabili H226 Nociv in caz de ingestie H302 poate provoca alergii cuatanate H317 provoaca leziuni oculare grave H318 Toxicitatea cronică acvatic, Cat. 2 H411 |  | 1 t/an | 0.2 t | Locatie – magazie centrala etaj IV Locatie – ateliere intretinere | În deşeu (ulei uzat) – 100% | Periculos în cazul scurgerilor produsului direct în reţeaua de canalizare | - |
| Polielectrolit FL 5640 | N/A |  | 3.5 t/an | 0.5 t | Locatie – magazie centrala parter Locatie – statia epurare |  | Nepericulos | - |
| Antispumant FloFoam S15 Acid adipic Acid sulfamic | N/A | 204-673-3 226-218-8 | 2 t/an | 0.2 t | Locatie – magazie centrala parter Locatie – statia epurare | În apă uzată – 2% În nămol – 98% | Nepericulos | - |
| Clorură ferică | Nociv în caz de înghițire Cat. 4 H302 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor Cat. 1B H314 Provoacă leziuni oculare grave Cat. 1 H318 Provoacă iritarea pielii, Cat. 2 H315 Poate fi corosiv pentru metale, Cat. 1 H290 Poate provoca o reacție alergică a pielii, Cat. 1 H317 | 7705-08-0 | 150 t/an | 10 t | Locatie – magazie centrala parter Locatie – statia epurare | În apă uzată – 100 %, sub formă de săruri | Periculos în cazul scurgerilor produsului direct în reţeaua de canalizare. |  |
| HP900 + SULFIT DE SODIU POLIETILEN GLICOL | Nu există riscuri suplimentare identificate | 7757-83-7 25322-68-3 | 150 kg/an | 10 kg | Locatie – magazie centrala parter Locatie – Centrala termica | În apă uzată – 100 %, sub formă de săruri | Produs ecologic certificat de firma producătoare. | - |
| CB3939 BROMOCLORO-5,5-DIMETILHIDANTOINĂ (B,3-DICLOR-5,5-DIMETIL-HIDANTOINĂ (DCDMH) CDMH) 1,3-DICLORO-5-ETIL-5-METILMIDAZOLIDIN-2,4- DIONĂ | Nociv în caz de înghiţire H302 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor H314 Poate provoca o reacţie alergică a pielii H317 Foarte toxic pentru mediul acvatic H400 În contact cu acizi degajă un gaz toxic EUH031 | 32718-18-6 118-52-5 89415-87-2 | 30 kg/an | 10 kg | Locatie – magazie centrala parter Locatie – Centrala frig | În apă uzată – 100% (parţial sub formă de săruri) | Produs ecologic certificat de firma producătoare. |  |
| HP 94 ACID POLIMALEIC, SARE DE SODIU TOLILTRIAZOL SAREA DE SODIU A ACIDULUI MALEIC | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung H412 | 70247-90-4 29385-43-1 3105-55-3 | 50 kg/an | 10 kg | Locatie – magazie centrala parter Locatie – Centrala frig | În apă uzată – 100 % (parţial sub formă de săruri) | Produs ecologic certificat de firma producătoare. | - |
| HP 810 HIDROXID DE SODIU CARBONAT DE SODIU | Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor H314 Provoacă leziuni oculare grave H318 | 1310-73-2 497-19-8 | 160 kg/an | 20 kg | Locatie – magazie centrala parter Locatie – Centrala termica | În apă uzată – 100 % (parţial sub formă de săruri) | Produs ecologic certificat de firma producătoare. |  |
| CHEM AQUA-1 | Neclasificat |  | 30 kg/an | 10 kg | Locatie – magazie centrala parter Locatie – Centrala frig | În apă uzată – 100% | Periculos în cazul scurgerilor produsului direct în reţeaua de canalizare. | - |
| HP 95 HYDROXYPHOSPHONO ACETIC ACID S SODIUM SALT OF TOLYTRIAZOLE ODIUM SALT PHOSPHONIC ACID (1-HYDROXYETHYLIDENE)BIS TETRASODIUM SALT 1,3,6,8-PYRENETETRASULFONIC ACID, SODIUM SALT | Provoaca iritarea pielii, Cat. 2 H315 Iritant pentru ochi, Cat. 2 H319 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung H412 | 78620-07-2 64665-57-2 3794-83-0 59572-10-0 | 100 kg/an | 10 kg | Locatie – magazie centrala parter Locatie – centrala frig | În apă uzată – 100 % (parţial sub formă de săruri) | Periculos în cazul scurgerilor produsului direct în reţeaua de canalizare. |  |
| Sare Gema Marunta NaCl | Nepericulos | 7647-14-5 | 25 t/an | 4 t | Locatie – magazie centrala parter Locatie – statia de tratare apa | În apă uzată – 100% (parţial sub formă de săruri) | Periculos în cazul scurgerilor produsului direct în reţeaua de canalizare. | - |
| HP150 Hidroxid de sodiu | Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor H314 | 1310-73-2 | 30 kg/an | 5 kg | Locatie – magazie centrala parter Locatie – centrala termica | În apă uzată – 100% (parţial sub formă de săruri) | Periculos în cazul scurgerilor produsului direct în reţeaua de canalizare. |  |
| HP 104C SODIUM BENZOATE MORPHOLINE CYCLOHEXYLAMINE | Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor H314 Nociv în caz de înghiţire H302 Susceptibil de a dauna fertilitatii sau fatului H361 | 100-37-8 110-91-8 108-91-8 | 130 Kg/an | 12 kg | Locatie – magazie centrala parter Locatie – centrala termica | În apă uzată – 100% (parţial sub formă de săruri) | Periculos în cazul scurgerilor produsului direct în reţeaua de canalizare. |  |
| P3-oxonet Clorit de sodiu | Toxicitate acută, Cat. 4 H312 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 H318 In contact cu acizii degaja gaz toxic EUH032 | 7758-19-2 | 4 t/an | 1 t | Locatie – magazie centrala parter Locatie – statia tratare apa | În produs (apă tratată) – 100% | Periculos în cazul scurgerilor produsului direct în reţeaua de canalizare. |  |
| P3-Oxodes hydrochloric acid | Corozive pentru metale H290 | 7647-01-0 | 4 t/an | 1 t | Locatie – magazie centrala parter Locatie – statia tratare apa | În produs (apă tratată) – 100% | Periculos în cazul scurgerilor produsului direct în reţeaua de canalizare. |  |
| Propilenglicol | N/A | 57-55-6 | 2 t/an | 1 t | Locatie – magazie centrala parter | În instalatii | Nepericulos | - |

Nota: Din cuprinsul tabelului au fost excluse substanțele care nu au relevanță în relația cu solul și eventual apa subterană (de exemplu amoniacul, gaze tehnologice, combustibili, etc.).

Acest raport a fost pregătit în numele URSUS BREWERIES S.A. pentru o instalație de fabricarea a berii existentă la Brașov, pentru care a fost făcută o cerere de revizuire a AIM deținută. Scopul raportului este de a îndeplini cerințele articolului 22 alineatul (2) din Directiva privind emisiile industriale (2010/75/UE) și de a determina dacă este necesar sau nu un raport de referință pentru instalație. Acest raport a fost pregătit în conformitate cu Ghidul european privind rapoartele de referință în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale, transpusă prin Legea 278/2013 privind emisiile industriale și face parte din cererea de revizuire a AIM Bv04/2020.

Articolul 22 alineatul (1) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (DEI) prevede că, „fără a aduce atingere Directivei 2000/60/CE, Directivei 2004/35/CE, Directivei 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării (1) și dreptului relevant al Uniunii privind protecția solului, autoritatea competentă stabilește condițiile de autorizare pentru a asigura respectarea alineatelor (3) și (4) din prezentul articol în momentul încetării definitive a activității”.

Articolul 22 alineatele (2)-(4) cuprinde dispoziții referitoare la încetarea definitivă a activităților care implică utilizarea, producerea sau emisia de substanțe periculoase relevante pentru a preveni și a combate contaminarea potențială a solului și a apelor subterane cu astfel de substanțe. Un instrument-cheie în acest sens este instituirea unui „raport privind situația de referință”. În cazul în care activitatea implică utilizarea, producerea sau emisia de substanțe periculoase relevante și ținând seama de posibilitatea de contaminare a solului și a apelor subterane, operatorul întocmește și prezintă autorității competente un raport privind situația de referință înainte de punerea în funcțiune a instalației sau înainte de actualizarea autorizației acordate unei instalații pentru prima dată ulterior datei de 7 ianuarie 2013.

Raportul constituie baza pentru o comparație cu starea de contaminare în momentul încetării definitive a activității.

Articolul 3 alineatul (19) din Directiva privind emisiile industriale clarifică faptul că raportul privind situația de referință trebuie să ofere informații despre starea de contaminare a solului și a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante.

Articolul 22 alineatul (2) prevede că raportul privind situația de referință ar trebui să conțină cel puțin următoarele informații:

„(a) informații privind utilizarea actuală și, dacă sunt disponibile, privind utilizările din trecut ale amplasamentului; și

(b) dacă sunt disponibile, informațiile existente privind rezultatele măsurătorilor solului și apelor subterane care reflectă starea la momentul elaborării raportului sau, ca alternativă, rezultatele noilor măsurători ale solului și apelor subterane având în vedere posibilitatea contaminării solului și apelor subterane de către acele substanțe periculoase care urmează să fie utilizate, produse sau emise de instalația în cauză.„

Ghidul comisiei europene sus menționat indică parcurgerea succesivă a unor etape decizionale în elaborarea unui Raport de referință.

În sensul acestui ghid, sunt furnizate clarificări pentru înțelegerea următorilor termeni utilizați în contextul Directivei privind emisiile industriale:

- „Substanțe periculoase relevante” se referă la substanțele sau amestecurile, astfel cum sunt definite în articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substantelor și amestecurilor (Regulamentul CEA), care, ca rezultat al periculozității, mobilității, persistenței și biodegradabilității acestora (precum și a altor caracteristici), au capacitatea de a contamina solul sau apele subterane și sunt utilizate, produse și/sau emise de instalație.

- „Posibilitatea de contaminare a solului și a apelor subterane pe amplasamentul instalației” se referș la o serie de elemente importante. În primul rând, într-un raport privind situația de referință ar trebui să se țină seama de cantitățile de substante periculoase în cauză – în cazul în care pe amplasamentul instalației sunt utilizate, produse sau emise cantități foarte mici, atunci este probabil ca posibilitatea de contaminare să fie nesemnificativă în scopul elaborării unui raport privind situația de referință.

În al doilea rand, rapoartele privind situațtia de referință trebuie să evalueze caracteristicile amplasamentului în ceea ce priveste solul și apele subterane, precum și impactul caracteristicilor respective asupra posibilității de producere a contaminării solului și a apelor subterane. În al treilea rând, pentru instalațiile existente, caracteristicile acestora pot fi luate în considerare în cazul în care acestea sunt de o asemenea natură încât, în practică, este imposibilă producerea unei contaminări.

- Termenul „contaminare” este înțeles ca fiind interschimbabil cu termenul „poluare”, astfel cum este definit în Directiva privind emisiile industriale: poluare - introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activitații umane, de substanțe, vibrații, caldură sau zgomot în aer, apa ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătății umane sau calitații mediului, să determine deteriorarea bunurilor materiale sau să afecteze ori să impiedice utilizarea în scop recreativ a mediului și/sau alte utilizări legitime ale acestuia.

- „Comparație cuantificată” implică posibilitatea de a compara atât amploarea, cât și gradul de contaminare între nivelul dintr-un raport privind situația de referință și valorile la momentul încetării definitive a activității. Prin urmare, comparațiile pur calitative sunt excluse prin utilizarea acestui termen la articolul 22 alineatul (2). Este în interesul operatorului să se asigure ca o astfel de cuantificare este suficient de exactă și precisă pentru a permite o comparatie semnificativă în momentul încetării definitive a activităților.

Se considera ca „Informațiile necesare pentru stabilirea stării de contaminare a solului și a apelor subterane” includ cel putin următoarele două elemente:

- informații privind utilizarea actuală și, dacă sunt disponibile, privind utilizările din trecut ale amplasamentului. În contextul acestei cerințe, termenul „dacă sunt disponibile” ar trebui înteles că implicand posibilitatea accesului operatorului instalației la aceste informatii, ținându-se cont în același timp de fiabilitatea unor astfel de informații privind utilizările din trecut.

- informații privind concentrațiile în sol și în apele subterane ale substantelor periculoase care urmează să fie utilizate, produse sau emise de instalație. În cazul în care evoluțiile viitoare ale amplasamentului cunoscute la momentul întocmirii raportului pot avea drept rezultat utilizarea, producerea sau emisia unor substante periculoase suplimentare, este recomandabil să se includă, de asemenea, informații privind concentrațiile în sol și apele subterane ale substanțelor periculoase relevante respective. Dacă astfel de informații nu există încă, ar trebui efectuate noi măsurători în cazul în care există posibilitatea contaminării solului și a apelor subterane cu substanțele periculoase respective care urmează să fie utilizate, produse sau emise de instalație (a se vedea, de asemenea, mai sus, sensul termenului „cuantificat”).

Ghidul ofera informaîii despre dispozițiile legale referitoare la un raport privind situatia de referință și acoperș urmștoarele elemente ale articolului 22 din Directiva privind emisiile industriale care ar trebui abordate în raportul privind situatia de referinta:

a) stabilirea necesității elaborării unui raport privind situația de referință;

b) proiectarea investigațiilor de referință;

c) conceperea unei strategii de prelevare a probelor;

d) elaborarea raportului privind situația de referință.

O serie de activități trebuie intreprinse atât pentru a stabili dacă este necesar să se elaboreze un raport privind situația de referință pentru o anumită situație, cât și în vederea întocmirii raportului privind situația de referință ca atare, dacă este cazul.

Opt etape au fost identificate în cadrul acestui proces, acoperind următoarele elemente principale:

Etapele 1-3: pentru a stabili dacă este necesar un raport privind situația de referință;

Etapele 4-7: pentru a determina modul în care trebuie pregatit raportul privind situația de referință;

Etapa 8: pentru a stabili continutul raportului.

În cazul în care în cursul etapelor 1-3 se demonstrează, pe bază informațiilor disponibile, că nu este necesar un raport privind situațtia de referință, etapele ulterioare nu mai sunt necesare.

În continuare se prezintă primele 3 etape ale procesului, necesare pentru stabilirea necesității întocmirii Raportului de referință:

Tabelul 6.1-4	Etapele 1-3 pentru a stabili daca este necesar un raport privind situatia de referinta

| Etapa | Activitate | Obiectiv |
| --- | --- | --- |
| 1. | Identificarea substanțelor periculoase utilizate, produse sau emise de instalație și intocmirea unei liste a substanțelor periculoase respective. | Determinarea faptului dacă sunt sau nu utilizate, produse sau emise substanțe periculoase |
| 2. | Identificarea „substanțelor periculoase relevante” dintre substanțele periculoase identificate în etapa 1. Eliminarea substanțelor periculoase care nu prezintț potențial de contaminare a solului sau a apelor subterane. Justificarea și înregistrarea deciziilor luate de a exclude anumite substante periculoase. | Limitarea analizei ulterioare la substanțele periculoase relevante |
| 3. | Pentru fiecare substanță periculoasă relevanta stabilită în etapa 2, identificarea posibilității reale de contaminare a solului și a apelor subterane pe amplasamentul instalației, inclusiv a probabilității evacuărilor și a consecințelor acestora, ținând seama în special de: - cantitațile din fiecare substanță periculoasă sau grupuri de substante periculoase similare în cauza; - modul și locul în care substantele periculoase sunt depozitate, utilizate și transportate în apropierea instalației; - locul în care acestea prezintă un risc de a fi evacuate. | Identificarea substanțelor periculoase relevante care prezintă un potențial risc de poluare în cadrul amplasamentului pe baza probabilității producerii de evacuări ale unor astfel de substanțe. |

Substanţele toxice şi periculoase au fost identificate, conform prevederilor legislative în vigoare, astfel:

- Regulament CE 1272/2008 modificat prin Regulament CE 1221/2015 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substantelor si a amestecurilor

- Regulament CE 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

- Legea nr. 360/2003, privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase – republicată;

- Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările și completarile ulterioare;

- Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului.

Substanțele periculoase care se găsesc în societate sunt mai mici decât cantitatea relevantă pentru încadrare, nu sunt luate în considerare la calcularea cantității totale existente pe amplasament. Localizarea lor în cadrul amplasamentului este de așa natură încât să nu poată provoca/iniția un accident major în altă zonă a amplasamentului respectiv.

Cantitățile utilizate în prezent sunt sub limitele prevăzute de legislație pentru încadrarea unității sub incidența Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major, în care sunt implicate substanțe periculoase.

De la punerea în funcţiune şi până în prezent, societatea nu s-a confruntat cu accidente de mediu.

## DEZVOLTAREA UNUI MODEL CONCEPTUAL

În vederea stabilirii stării actuale a condițiilor de mediu a fost efectuată o evaluare a amplasamentului prezentată în Capitolul 4 și pentru a evalua impacturile existente sau potențiale ale activităților desfășurate în amplasament, riscul de contaminare s-a determinat în baza modelul conceptual prezentat în Tabel 6.2-1 ținând cont de de cantitățile de substanțe periculoase utilizate.

Considerații generale:

- activitatea desfășurată presupune folosirea de substanțe chimice care pot sa conducă la contaminarea terenurilor aferente amplasamentului;

- structurile subterane obligatorii sunt canalele de transport a apelor uzate din clădiri și din exteriorul acestora;

- structurile supraterane sunt instalațiile tehnologice, rezervoarele de stocare materii prime și materiale auxiliare, bazine/decantoare ale sistemelor de preepurare locală și stație de epurare;

- depozitarea de deșeuri periculoase.

Consideratii specifice amplasamentului:

- instalațiile tehnologice sunt confecționate din oțeluri aliate rezistente la acțiunea corozivă a substanțelor vehiculate, precum și condițiilor de lucru: temperatură și presiune; conductele din retelele de transport fluide sunt realizate din materiale specifice naturii substantei transportate;

- igienizarea şi spălarea utilajelor/instalaţiilor şi a traseelor prin spălări şi clătiri succesive, se realizează folosind staţii CIP amplasate fiecare în cuve de retenţie placată cu gresie antiacidă, drenarea eventualelor scurgeri realizându-se prin reţeaua interioară de canalizare a apelor uzate tehnologice în staţia de epurare, existentă pe amplasament;

- rețeaua de canalizare se inspecteaza periodic fiind construită din conducte tip PVC, PPC și beton și apele uzate sunt deversate în stația de preepurare ape tehnologice și menajere; pe amplasament sunt prevazute sisteme de preepurare locala, atât pentru apa de proces, cât și pentru apele pluviale;

- sistemele de preepurara și bazinele stației de preepurare ape tehnologice și menajere sunt impermeabilizate si protejate impotriva coroziunii;

- evacuarea apelor uzate în rețeaua de canalizare se face după epurarea corespunzătoare a acestora;

- rezervoare supraterane sau subterane sunt amplasate fie în indiguiri (cuve de retinere), sau impremeabilizate corespunzator și/sau în spații special amenajate, pentru evitarea împrăștierii lichidului în caz de avarie;

- depozitarea deșeurilor periculoase și nepericuloase se realizează în recipienți etanși în spații și zone special amenajate, impermeabilizate.

Una din sursele potențiale de poluare a solului o reprezintă gestionarea, incluzând transportul, manevrarea și stocarea substanțelor chimice.

Înțelegerea transportului și atenuării substanțelor chimice în subsol este fundamentală pentru gestionarea eficientă a riscurilor reprezentate de substanțele chimice și impactul posibil al acestora asupra resurselor de apă subterană. O abordare de evaluare a riscurilor pentru protecția apelor subterane încorporează combinația în trei etape de sursă, cale și receptor. Toate trei trebuie să fie considerate și înțelese pentru a ajunge la o viziune echilibrată asupra riscurilor pentru sănătate ale utilizatorilor apelor subterane.

Modelul conceptual se poate schematiza astfel:

Tabelul 6.2-1	Modelul conceptual

| Sursa | Cale | Receptor |
| --- | --- | --- |
| Instalații tehnologice | prin, aer | Sol Vegetatie |
|  | prin sol, datorită infiltrării | Sol Panza freatică |
| Rezervoare stocare materii prime și auxiliare | prin, aer | Sol Vegetatie |
|  | prin sol, datorita infiltrării | Sol Panza freatica |
| Rețeaua de canalizare și sistemele de preepurare locală | prin sol, datorita infiltrării | Sol Panza freatica |
| Stocarea/tratarea apelor uzate | prin sol, datorita infiltrarii | Sol Panza freatica |
|  | prin apa, funcționare defectuoasă de epurări | Rețea canalizare exterioară Apa suprafață |

Substanțele periculoase utilizate în prezent în instalație sunt identificate în secțiunea 6.1.3 cu cele care sunt relevante descrise în secțiunea 3. Posibilitatea de contaminare a solului și a apelor subterane cu substanțe periculoase este abordată în secțiunea 5 în evaluarea posibilității de poluare specifică locului.

## INFORMAȚII PRIVIND UTILIZAREA ACTUALĂ A AMPLASAMENTULUI ȘI INFORMAȚII PRIVIND UTILIZARILE ANTERIOARE ALE AMPLASAMENTULUI

Fabrica de bere din Brașov (Dârste) a fost fondată în 1892, când concernul "FRIEDERICH CZELL și FIII" achiziționează fabrica de spirt din Dârste și construiesc, tot aici, o nouă fabrică de bere, cu o capacitate de 14.000 hl și un personal de 40 lucrători.

Concernul "FRIEDERICH CZELL și FIII" a dezvoltat afacerea cu bere și spirt, ajungând să dețină înaintea izbucnirii primului război mondial fabrici de bere la: Brașov, Miercurea Ciuc, Feldioara, Cluj, Brașov, Oravița, precum și fabrici de spirt la Cristian, Dârste și Sibiu.

În timpul primului război mondial au fost distruse complet de incendii fabricile de spirt din Cristian și fabrica de bere din Dârste.

Fabrica de bere din Dârste a fost reconstruită în anii 1917 - 1918. După război, în anul 1923, neînțelegerile dintre acționari, au condus la dizolvarea firmei. O parte a firmei cuprindea (printre altele)  fabrica de bere din Dârste, mina de cărbuni  "Concordia" din  Codlea - Vulcan, fabricile de bere din Cluj, Timișoara, Miercurea Ciuc și Brașov, iar  mai târziu fabrica de lichior din Brașov.

Producția de bere s-a dezvoltat continuu, chiar și în timpul celui de-al doilea război mondial,  atingând 17.331 hl în 1931, respectiv 108.745 hl, în 1941.

În 1948, la naționalizare, firma mai avea în posesie numai fabricile de bere și lichior din Brașov, precum și fermele agricole și zootehnice. Este important de menționat faptul că, în perioada interbelică fabrica a trecut de la utilizarea cărbunelui drept combustibil la combustibil lichid.

După naționalizare, fabrica de bere și lichior Dârste a luat denumirea de "Aurora" nume sub care s-a consacrat în mentalul colectiv contemporan.

În anul 1954,  fabrica de bere și lichior "Aurora" era amplasată pe un teren propriu având o suprafață de 217.500 m2, care fiind întretăiat de șoseaua națională Brașov - Predeal și strada Dârste - Noua, alcătuia trei complexe de teren separate (fabrica de bere, fabrica de lichior și terenul conacului Czell și grajdurile de animale). Întreprinderea mai avea ca anexe: dogăria și laboratorul. Personalul era format din: 180 muncitori, 37 personal tehnic și ingineresc, 38 persoane în serviciul administrativ. Sursele de apă, în 1954, erau constituite din: izvorul Alexandru, un puț forat alături de fabrica de bere și apa industrială captată din canalul Timiș.

Pentru asigurarea cu malț, atât a fabricii de bere Brașov, cât și a celorlalte fabrici din țară, în vederea eliminării importului, între anii 1954 - 1959 s-a construit o nouă fabrică de malț, cu o capacitate de prelucrare de 10.500 tone orz/an, care împreună cu vechea capacitate asigura 11.000 tone orz prelucrat /an , devenind cea mai mare fabrică de malț din țară.

O altă etapă de dezvoltare a fabricii a constituit-o extinderea secțiilor de fierbere, de fermentație și de îmbuteliere. Astfel, lângă secția veche de fierbere s-a amplasat o nouă linie (cea mai modernă linie, la timpul respectiv - de proveniență germană), s-a construit clădirea (cu 7 etaje) a secției de fermentație primară și secundară și s-a montat o linie de îmbuteliere cu productivitate sporită.

Între anii 1965 și 1971, au fost produse diferite tipuri de bere blondă, brună și Porter. După 1980, mărcile de bere au fost diversificate prin trecerea la fabricarea mărcilor Poiana sau Piatra Craiului și a mărcilor de bere superioară Aurora (Bucegi), Bârsa (Valea Prahovei) și Cerbul (Carpați). În plus, a început fabricarea berii Ciucaș, care beneficia de o cerere importantă pe piață.

După 1980 s-a trecut la înlocuirea vechii secții de fierbere cu una nouă , automatizată , realizată în țară, s-a modernizat fluxul de la secția îmbuteliere prin montarea a două linii de îmbuteliere cu bere la sticlă.

În anul 1987 s-a dat în folosință o linie de fabricat capse (capace metalice), cu o capacitate zilnică de 3 tone.

În anul 1995, fabrica Aurora SA a devenit, prin privatizarea prin metoda MEBO, o companie cu capital privat, integral 100% românesc. După privatizare, s-au făcut investiții  pentru modernizarea fabricii de peste 30 milioane euro, ceea ce a permis atingerea unei capacități de producție de peste 600.000 hl/an, în condițiile atingerii unei calități deosebite.

În 2004 Aurora SA a fost achiziționată de către grupul SABMiller devenind parte integrantă din URSUS BREWERIES S.A.

In 2010 a fost construită și stația de epurare a apelor uzate.

Începând cu martie 2017 proprietarul URSUS BREWERIES S.A. este Asahi Breweries Europe Ltd, filială a Asahi Group Holdings (Japonia). Anterior, activele URSUS din Romania (inclusiv Sucursala Brașov) au fost deținute de Grupul SABMiller plc (Africa de Sud) prin preluarea din anul 2004.

La fabrica de bere din Brașov se produc acum trei branduri de bere – Ciucaș, Ursus si Timișoreana. Programul de modernizare și dezvoltare a capacităților de producție continuă, investiția majoră derulată în perioada 2018 -2019 (noua linie de îmbuteliere PET și depozitul de produs finit aferent) fiind urmată de construirea noii linii de îmbuteliere bere la sticlă și finalizarea lucrărilor la stația de epurare ape uzate, investiții finalizate în 2023.

În concluzie, amplasamentul analizat a avut o folosință industrială, pe parcursul a aproape 130 de ani, activitățile desfășurate fiind în același domeniu – fabricarea berii.

### 6.3.1. Identificarea substanțelor chimice periculoase relevante

Termenul de substanțe periculoase relevante” este explicat în Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situația de referință prevăzute la art. 22, alin 2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale și se referă la substanțele sau amestecurile, asa cum sunt definite în art. 3 din Regulamentul CE nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor (Regulamentul CEA), care, ca rezultat al periculozității, mobilității, persistenței și biodegradabilității acestora, precum și a altor caracteristici, au capacitatea de a contamina solul sau apele subterane și sunt utilizate, produse și/sau emise de instalație.

În conformitate cu ghidul menționat anterior, „posibilitatea de contaminare a solului și a apelor subterane pe amplasamentul instalației” se referă pe de o parte, la elemente importante legate de caracteristicile substanțelor / amestecurilor chimice folosite și pe de altă parte, de caracteristicile amplasamentului instalației.

În estimarea potențialului risc de poluare a solului și a apei subterane s-au evaluat în acest raport starea fizică (de ex.: substanțele în stare gazoasă în general și în special cele mai ușoare decât aerul nu pot ajunge la sol, deci nu pot contamina solul și nici apa subterană), originea și caracteristicile principale ale substanțelor/amestecurilor chimice folosite referitoare la toxicitate, mobilitate, persistență și biodegradabilitate din care se poate aprecia capacitatea, cel puțin teoretică, de a contamina solul sau apa subterană.

S-au folosit datele publice de pe site-ul ECHA (Agenția Europeană pentru Chimicale) privind evaluarea/clasificarea PBT și vPvB a substanțelor chimice ca atare sau folosite în amestecuri. Substanțele PBT sunt substanțe care sunt persistente (P), bioacumulative (B) și toxice (T), iar substanțele vPvB sunt caracterizate de o persistență mare în combinație cu o tendință mare de bioacumulare. Criteriile de identificare a substanțelor persistente, bioacumulabile și toxice (substanțe PBT) și ale substanțelor foarte persistente și bioacumulabile (substanțe vPvB) sunt prezentate în Anexa XIII la Regulamentul (EC) Nr. 1907/2006 (REACH) și se aplică tuturor substanțelor organice, inclusiv compușilor organometalici. Pentru identificarea substanțelor periculoase relevante și întocmirea listei cu aceste substanțe s-au folosit datele din lista substanțelor/amestecurilor chimice periculoase utilizate în activitățile listate în Anexa I a Legii nr. 278/2013 și în activitățile asociate.

Dintre substanțele/amestecurile chimice periculoase utilizate în activitate s-au eliminat, ținand cont de definiția noțiunii de substanțe relevante, acele substanțe/amestecuri chimice periculoase folosite, care în mod evident nu au capacitatea de a contamina solul sau apele subterane, astfel:

- substanțe/amestecuri chimice periculoase în stare gazoasă cu densitate mai mică sau apropiată cu a aerului, care în mod evident nu dețin potențial de a ajunge în sol sau în ape subterane, deoarece se dispersează în atmosferă și nu pot ajunge la suprafața solului și în apele subterane;

- substanțe/amestecuri chimice periculoase care sunt utilizate în cantități foarte mici (( 10 kg/an sau L/an), astfel încât este probabil ca posibilitatea de contaminare a solului și a apelor subterane să fie nesemnificativă în raport cu scopul elaborării raportului privind situația de referință.

Din lista întocmită in etapa 1 prezentată în secțiunea 6.1.3., se determină riscului potențial de poluare al fiecărei substanțe periculoase în urma analizării proprietaților sale chimice ți fizice, precum: compoziție, stare de agregare (solidț, lichidț și gazoasș), solubilitate, toxicitate, mobilitate, persistența, etc. Informațiile respective sunt folosite pentru a stabili dacă substanța în cauza are sau nu potențialul de a cauza poluarea solului și a apelor subterane.

Tabelul 6.1-3 din secțiunea anterioară 6.1.3. a fost realizat pe baza inventarului de clasificare și etichetare, care conține informații cu privire la clasificarea și etichetarea substanțelor notificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (Regulamentul CLP) și informații chimice cu privire la substanțele înregistrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH).

Informațiile au fost extrase din Fisele de Securitate ale fiecărui amestec / substanțe în parte, coloana cuprinzând frazele și categoria de pericol fiind completată cu informațiile specifice amestecului.

Substanțele PBT sunt substanțele care sunt persistente, bioacumulative și toxice, iar substanțele vPvB sunt caracterizate printr-o persistență ridicată și o tendință ridicată de bioacumulare, dar nu neaparat prin toxicitate demonstrată.

Experiența cu aceste substanțe a aratat ca ele pot genera preocupări specifice din cauza potențialului lor de acumulare în anumite zone ale mediului și a imprevizibilității efectelor unei asemenea acumulări pe termen lung.

Obiectivul evaluării PBT/vPvB este de a determină dacă substanța îndeplineste criteriile stabilite în cadrul REACH privind persistența, bioacumularea și toxicitatea.

Evaluarea se va baza pe toate informațiile relevante disponibile, inclusiv pe informatiile privind expunerea.

Criteriile de evaluare PBT si vPvB sunt prevazute în Anexa XIII a Regulamentului REACH (EC) nr. 1907/2006, cu amendamentele făcute de regulamentul comisiei (EU) nr. 253/2011, sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul 6.3-1	Criteriile de evaluare PBT si vPvB

| Proprietate | Criteriul PBT | Criteriul vPvB |
| --- | --- | --- |
| Persistenta Evaluarea persistentei in mediu se bazeaza pe datele disponibile referitoare la timpul de injumatatire | - T1/2 ˃ 60 zile in apa marina, sau - T1/2 ˃ 40 zile in apa dulce sau estuar, sau - T1/2 ˃ 180 zile in sediment marin, sau - T1/2 ˃ 120 zile in apa dulce sau estuar, sau - T1/2 ˃ 120 zile in sol | - T1/2 ˃ 60 zile in apa marina, dulce sau estuar, sau - T1/2 ˃ 180 zile in apa marina, dulce sau sediment din estuar, sau - T1/2 ˃ 180 zile in sol |
| Bioacumulare Evaluarea bioacumularii pe date masurate ale bioconcentratiilor in speciile acvatice. Se pot utiliza atat date despre specii de apa dulce, cat si de apa sarata. | BCF ˃ 2000 l/kg | BCF ˃ 5000 l/kg |
| Toxicitate | - NOEC/EC/10 (termen lung) ˂ 0,01 mg/L pentru organismele acvatice (apa dulce si marina), sau - substanta indeplineste criteriul pentru clasificarea ca: carcinogena (categoria 1A sau 1B), mutagena (categoria 1A sau 1B) sau toxica pentru reproducere (categoria 1A, 1B sau 2) conform cu Regulamentul CLP, sau - exista alte dovezi ale toxicitatii cronice, substanta indeplinind criteriul de clasificare: toxicitatea la expunere repetata a unui anumit organ (STOT RE categoria 1 si 2), conform cu Regulamentul CLP | - |

Din tabelul 6.1-3 s-au identificat substanțele considerante relevante în scopul prezentei evaluări.

Selecția a fost realizată pornind de la următoarele considerente legate de proprietățile și însușirile substanțelor/amestecurilor respective:

- Este cert și dovedit pericolul (afectarea) pentru mediul acvatic

- Este certă afectarea sănătății umane

Tabelul 6.3-2	Substanțe chimice relevante

| Nr. crt | Substanta / amestecul | Fraze de pericol (H) si categoria | Identificator CAS | Etichetare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sulfat de zinc | Toxicitate acuta, Cat. 4 H302 Iritarea pielii, Cat. 2 H315 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 H318 Toxicitate acut acvatic Cat. 1 H400 Toxic chronic acvatic Cat. 1 H410 | 7446-20-0 |  |
| 2 | P3-topax 66 Hidroxid de sodiu, Hipoclorit de sodiu | Corosiv metale, Cat. 1 H290 Corodarea pielii, Cat. 1 H314 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 H318 Toxicitatea acută acvatic, Cat. 1 H400 Toxicitatea cronică acvatic, Cat. 2 H411 Utilizare la dilutie 3% | 1310-73-2 7681-52-9 |  |
| 3 | P3-topax 990 N-(3-aminopropil)-N dodecilpropan-1,3- diamină Oxizi de alchilamine Acid acetic Alcooli etoxilați, C13-15 | Iritarea pielii, Cat. 2 H315 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 H318 Toxicitatea acută acvatic, Cat. 1 H400 Toxicitatea cronică acvatic, Cat. 2 H411 | 2373-82-9 68955-55-5 64-19-7 157627-86-6 |  |
| 4 | P3-topax 960 Hidroxid de sodiu Oxizi de alchilamine N-(3-aminopropil)-N dodecilpropan-1,3- diamină Alchilamine etoxilate | Corosiv metale, Cat. 1 H290 Iritarea pielii, Cat. 1 H314 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 H318 Toxicitatea acută acvatic, Cat. 1 H400 Toxicitatea cronică acvatic, Cat. 2 H411 Biocid | 1310-73-2 68955-55-5 2373-82-9 61791-14-8 |  |
| 5 | P3-oxonia aktive 150 Acid acetic Apa oxigenata Acid peroxiacetic | Lichid oxidant, Cat. 3 H272 Corosiv metale, Cat. 1 H290 Corodarea pielii, Cat. 1 H314 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 H318 Toxicitatea organ tinta o singura expunere, Cat. 3 respirator H335 Toxicitatea cronică acvatic, Cat. 2 H411 Biocid | 64-19-7 7722-84-1 79-21-0 |  |
| 6 | P3-oxysan ZS Acid acetic Apa oxigenata Acid peroxyacetic Acid octanoic Acid peroxioctanoic | Peroxizi organici, tip F H242 Corosiv metale, Cat. 1 H290 Corodarea pielii, Cat 1 314 Lezarea gravă a ochilor, Cat. 1 H318 Toxicitatea organ tinta o singura expunere, Cat. 3 respirator H335 Toxicitatea cronică acvatic, Cat. 1 H410 Utilizare la Dilutie 0,5 – 1,5% Biocid | 64-19-7 7722-84-1 79-21-0 124-07-2 33734-57-5 |  |
| 7 | 70000-00030 Cerneala, neagra pentru imprimante industriale ink Butanone reaction mass of: tert-alkyl(C12-C14) ammonium bis[1-[(2- hydroxy-5- nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]- chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14) ammonium bis[1-[(2- hydroxy-4- nitrophenyl)azo]-2- naphthalenolato(2-)]- chromate(1-); tert- alkyl(C12-C14) ammonium bis | Lichid inflamabil, Cat. 2 H225 Iritarea Ochilor, Cat 2 H319 Toxicitate asupra unui organ ţintă specific H336 o singură expunere (narcoză, somnolență) Aquatic Chronic, cat. 4 H413 | 78-93-3 117527-94-3 |  |
| 8 | P3 Dry ExxGF N oleil-1,3- propilendiamină Alchileter al acidului carboxylic N-coco-alchil-1,3-propilendiamină Izotridecanol etoxilat Amine (includ etanolamine) Alchilamine | Corodarea pielii, Cat. 1 H314 Leziuni oculare, Cat. 1 H318 Toxicitate acută acvatic, Cat. 1 H400 Toxicitatea cronică acvatic, Cat. 2 H411 | 7173-62-8 57635-48-0 61791-63-7 69011-36-5 112-90-3 61788-46-3 |  |
| 9 | Adeziv ETICOL Tetraborat de disodiu anhidru Oxid de zinc Hidroxid de amoniu în apă Bronopol (INN) Butilcarbamat de 3-iodo-2propinil 1,2-benzizotiazolona-3(2H). | Nociv mediul acvatic termen lung, Cat. 3 H412 | 1330-43-4 1314-13-2 1336-21-6 52-51-7 55406-53-6 2634-33-5 |  |
| 10 | Clorură ferică | Nociv în caz de înghițire, Cat. 4 H302 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor, Cat. 1B H314 Provoacă leziuni oculare grave, Cat. 1 H318 Provoacă iritarea pielii, Cat. 2 H315 Poate fi corosiv pentru metale, Cat. 1 H290 Poate provoca o reacție alergică a pielii Cat. 1 H317 | 7705-08-0 |  |
| 11 | Uleiuri minerale de ungere | Lichide si vapori imflamabili H226 Nociv în caz de ingestie H302 Poate provoca alergii cuatanate H317 Provoaca leziuni oculare grave H318 Toxicitatea cronică acvatic, Cat. 2 H411 |  |  |

Au rezultat un număr de 11 substanțe / amestecuri care au potential de afectare pentru personalul de manevrare sau corpurile de apă receptoare (în eventualitatea unei descărcări).

În ceea ce privește contaminarea solului, cu excepția uleiurilor minerale, clorurii ferice și a sărurilor de zinc, toate celelalte substanțe (prin ratele mari de biodegradare) nu pot fi considerate relevante.

### 6.3.2. Evaluarea producerii unei poluări, măsuri aplicate

Fiecare substanță identificată în capitolul anterior în secțiunea 6.1. a fost analizată în contextul amplasamentului, al dotărilor existente, a modului de folosire, a substanțelor/amestecurilor chimice, a capacității de depozitare, etc. în vederea stabilirii dacă există circumstanțe care ar putea avea drept rezultat evacuarea substanței/amestecului fie printr-o singură emisie sau în urma unei acumulări de emisii.

Pentru acesta s-au examinat următoarele aspecte

- cantitatea din fiecare substanță periculoasă relevantă manipulată, produsă sau emisă în raport cu efectele asupra mediului;

- localizarea fiecărei substanțe periculoase în cadrul amplasamentului (locul unde se află, locul unde va fi depozitată, utilizată, emisă, transportată în cadrul amplasamentului) în corelare cu caracteristicile solului și a apei subterane;

- metoda de stocare, manipulare și utilizare a substanțelor periculoase relevante și existentă mecanismelor de izolare pentru a preveni producerea de emisii (ex.: suprafețe dure, proceduri de manipulare, cuve de retenție, indiguiri, etc.);

- prezența și integritatea mecanismelor de izolare, natura și starea suprafeței amplasamentului, localizarea căilor de scurgere, de serviciu sau a altor posibile conducte de migrare.

În contextul amplasamentului, raportat la condițiile de construire și starea tehnică a spațiilor de depozitare și manevră, respectiv la cantitățile de substanțe depozitate și manevrate, este considerată exclusă posibilitatea contaminării solului respectiv a apei subterane.

Din observațiile efectuate în decursul anilor, în condițiile unor ploi de mare intensitate, s-a remarcat că amplasamentul este bine drenat, apele colectate de pe clădiri și de pe platformele betonate fiind preluate de rețeaua interioară de colectare a apelor pluviale, neidentificându-se zone cu deficiențe în drenarea apelor pluviale. Drenarea generală a zonei este către nord, concordant cu declivitatea topografică.

Pe baza informațiilor extrase din studiile hidrogeologice efectuate și a datelor hidrogeologice aferente forajelor instalate în zonă, adâncimea la care se interceptează apa subterană (freatică) în zona fabricii de bere variază între 40 și 70 m de la suprafața solului.

Două categorii de activități sunt considerate relevante în contextual acestei analize: gestionarea substanțelor chimice, respective gestionarea efluenților lichizi.

Una din sursele potențiale de poluare a solului, respectiv a apei subterane, o reprezintă gestionarea, incluzând transportul, manevrarea și stocarea substanțelor chimice.

Substanțele chimice sunt aprovizionate cu mijloacele de transport și în ambalajele furnizorilor. Acestea sunt descărcate din mijloacele de transport și manevrate în incinta obiectivului numai pe suprafețe betonate, eliminând astfel pericolul de poluare a solului.

Materiile și materialele sunt depozitate, în funcție de tipul substanțelor chimice și cât mai aproape de locul de utilizare, în diferite magazii sau spații de stocare, spații pentru prepararea unor soluții diluate utilizate în procesul tehnologic (dozare) ce au fost prezentate în Capitolul 4.2.

Gospodărirea apelor uzate fecaloid – menajere, apelor uzate tehnologice și a apelor pluviale pe un amplasament poate constitui o sursă de poluare a solului și eventual a apei freatice, prin infiltrații din rețelele de canalizare, în cazul deteriorării acestora.

Principalele surse de ape uzate tehnologice generate pe amplasamentul analizat (atât cele existente cât și cele preconizat a fi realizate și puse în funcțiune) sunt următoarele:

- Secția Fierbere (ambele linii de producție): ape uzate rezultate de la fabricarea mustului de bere – ape uzate cu conținut de materii în suspensie și compuși organici (exprimate prin indicatorii globali CCO-Cr și CBO5);

- Secția Fermentare: ape uzate de la igienizarea utilajelor și spațiilor de producție – cu caracter acid sau alcalin, cu conținut de materii în suspensie și compuși organici;

- Secția Îmbuteliere (sticle, PET și la KEG): ape uzate de la spălarea sticlelor, navetelor și butoaielor KEG și de la pasteurizare cu caracter alcalin și cu conținut de materii în suspensie și compuși organici;

- Stațiile CIP: ape uzate de la igienizarea utilajelor și traseelor – cu caracter acid sau alcalin, cu conținut de materii în suspensie și compuși organici;

- Stațiile de dedurizare din cadrul centralei termice: ape uzate de regenerare și spălarea masei de schimbători de ioni cu conținut de cloruri și carbonați;

- Stația de tratare a apei EUWA: ape uzate de la spălarea masei filtrante și de la regenerarea masei de schimbători de ioni – ape uzate cu conținut materii în suspensie și ape uzate cu conținut de săruri minerale, cloruri și carbonați;

- Întreținerea și igienizarea utilajelor și a spațiilor interioare: ape cu un conținut preponderent de substanțe de curățire (detergent) și de dezinfecție;

- Instalația de răcire: ape uzate neimpurificate chimic.

Apele uzate fecaloid – menajere, provenite din activitățile sociale desfășurate în clădirile dotate cu alimentare cu apă potabilă la grupurile sanitare (grupuri sanitare prevăzute cu apă caldă și rece), conțin în principal suspensii solide, substanțe organice, compuși cu azot, grăsimi.

Apele pluviale pot conține suspensii solide, urme de uleiuri sau carburanți antrenate de pe suprafețele betonate din cadrul incintei.

Sistemul de canalizare din incinta Fabricii de bere este conceput și realizat în sistem divizor, apele uzate tehnologice, apele uzate fecaloid – menajere, cât și apele pluviale fiind colectate separat.

Apele pluviale sunt preepurate înainte de evacuarea în rețeaua municipală prin intermediul unui separator de hidrocarburi montat pe rețeaua separativă de canalizare a apelor pluviale.

Pentru diminuarea impactului evacuării apelor uzate tehnologice asupra calității mediului, acestea sunt colectate separat și epurate într-o stație de epurare a apelor uzate modernă, care include treptele mecanică, biologică anaerobă / aerobă, stație construită de compania Hydrotech Engineering S.R.L. București pusă în funcțiune în 2010. În prezent stația asigură epurarea unui debit de 1.250 m3/zi. La finalizarea programului de investiții, capacitatea stației de epurare va creste ajungând la 4.500 m3/zi.

Posibile surse de pierderi şi scurgeri pot aparea:

Tabelul 6.3-3	Surse de contaminare, măsuri existente

| Sursa | Poluanţi | Măsuri pentru protecția solului şi apelor subterane |
| --- | --- | --- |
| Operaţiile de încărcare şi descărcare a acidului clorhidric, hidroxidului de sodiu în/din recipienţii de stocare – manevrare necorespunzătoare | HCl, NaOH | Rezervoarele de stocare a substanţelor de igienizare sunt supraterane şi sunt amplasate în interiorul clădirilor în zone special amenajate prevăzute cu cuve de retenţie, iar concentraţiile substanţelor stocate sunt foarte reduse. Rezervoarele de stocare a amoniacului, propilenglicolului şi a dioxidului de carbon sunt amplasate pe suprafeţe impermeabile, datorită volatilizării integrale a eventualelor scurgeri de amoniac şi de CO2 şi gradului de periculozitate foarte redus al polipropilenglicolului. Recipienţii de capacitate mai mică sunt stocaţi pe rasteluri sau pe paleţi din lemn în zone special amenajate cu pardoseală din cărămidă antiacidă sau este placată cu gresie antiacidă. |
| Operaţiile de încărcare şi descărcare a uleiurilor în recipienţii de stocare – manevrare necorespunzătoare | Produse petroliere | Tancul de colectare și stocare ulei uzat (recipient special construit acestui scop – etanș, cu pereți dubli) este amplasat exterior, pe platforma betonată din zona estică a incintei. |
| Reţeaua de evacuare a apelor uzate rezultate din activităţile de producţie şi conexe – posibile avarii | Compuşi organici, materii în suspensie, acizi şi baze (HCl, H3PO4, NaOH) | Realizarea reţelei de canalizare din conducte de PVC, se constituie într-o măsură de protecţie suplimentară, care practic elimină riscul pierderilor de substanţe chimice din reţeaua de canalizare în apa subterană. |
| Magazia chimicale (C5) | Compuşi organici, acizi şi baze | Materialele şi geometria recipienţilor cu capacitate de 1 m3 de stocare a substanţelor chimice lichide elimină riscul pierderilor accidentale sau scurgerilor în reţeaua de canalizare. Depozitarea substanțelor chimice in Magazia chimicale (C5) sunt aprovizionate în saci sau în butoaie din plastic se face pe paleți din lemn, iar a celor aprovizionate în bidoane se face pe rasteluri din plastic prevăzute cu grătare și cuve de retenție a eventualelor pierderi. Sunt instituite reguli stricte privind compatibilitatea materialelor stocate. Reactivii chimici din Magazia reactivi chimici (C32 etaj IV) utilizați curent pentru determinări de laborator sunt depozitați în spații special amenajate, în diferite dulapuri metalice, în funcție de categoria de substanțe chimice stocate: dulap pentru substanțe inflamabile dotat cu rafturi metalice și cuvă de retenție, având sistem de închidere etanșă, dulap pentru baze, un dulap pentru acizi, un dulap pentru substanțe toxice prevăzut cu sistem dublu de siguranță și o magazie pentru reactivi chimici care nu necesită condiții speciale de depozitare Stocarea acestora pe suprafeţe protejate (cuve de protecție) reprezintă o măsură suplimentară de eliminare a posibilităţilor de infiltrare a substanţelor chimice în sol, şi respectiv subsol (apă subterană). |
| Magazia reactivi chimici (C32 etaj IV) | Compuşi organici, acizi şi baze |  |
| Zone de stocare soluţii diluate (staţii CIP) | Compuşi organici, acizi şi baze | Realizarea reţelei de canalizare din conducte de PVC, se constituie într-o măsură de protecţie suplimentară, care practic elimină riscul pierderilor de substanţe chimice din reţeaua de canalizare în apa subterană. |
| Gospodării de reactivi pt. staţia de tratare a apei şi staţia de epurare a apelor uzate tehnologice | Acizi, baze | Gospodăria de reactivi aferentă stației de epurare a apelor uzate este situată în perimetrul stației, într-un spațiu prevăzut cu pardoseală din beton. Gospodăria de reactivi aferentă stației de tratare a apei tip EUWA este amplasată în interiorul stație de tratare a apei, în spații special amenajate pentru depozitarea substanțelor. Rezervoarele de stocare a substanţelor sunt special contruite acestui scop (rezervoare exterioare cu pereți dubli și senzor de prezență a scurgerilor) exploatarea lor nu ridică probleme de siguranță. |

Chiar în situația unui accident (respectiv spargerea unui recipient în timpul manipulării) posibilitatea infiltrării în sol a respectivei substanțe este strict limitată datorită omniprezenței platformelor betonate. Singura cale de pierdere a unor lichide periculoase este către rețelele de canalizare. Un eventual incident produs în interiorul unei hale de producție va conduce în cel mai rău caz, la drenarea respectivei substanțe către sistemul de colectare a apelor indistriale, respective către stația de epurare proprie.

Un incident exterior spațiilor de producție (respectiv în timpul transportului între magazine și punctul de consum) poate duce, în cel mai nefericit caz, la drenarea respectivei substanțe către rețeaua de canalizare pluvială.

Foto – Punct de consum substante igienizare instalatii

La punctele de consum, recipienții conținând substanțele / amestecurile chimice sunt amplasate pe cuve de retenție pentru protecția la scurgeri. De asemenea, dozarea acestor substanțe se realizează automat, utilizând pompe dozatoare (nu se efectuează transvazări).

În cadrul URSUS BREWERIES S.A. BUCUREŞTI au fost elaborate proceduri specifice, aplicabile tuturor sucursalelor, astfel:

- PR-UB-001 „Procedura de evaluare a riscurilor și pericolelor SHE”;

- PR-UB-003 „Obiective, ţinte şi programe de management”;

- PR-UB-004 „Roluri și responsabilități privind managementul sănătății și securității în muncă, protecția mediului și calitate”;

- PR-UB-005 „Instruire și conștientizare în domeniul sănătății și securității în muncă, protecția mediului, siguranța alimentară și calitate”;

- PR-UB-010 „Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns”;

- PR-UB-012 „Incidente, neconformităţi, acţiuni corective şi preventive”.

De asemenea au fost elaborate instrucţiuni de lucru specifice:

- WI-CBR-019 „Expunere la substanţe chimice periculoase”;

- WI-CBR-020 „Scurgeri pe sol şi testări”.

Procedurile de intervenție rapidă (Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale) implementate au rolul de a controla / preveni apariția unui amenea eveniment și de a elimina consecințele acestuia.

Planul de prevenire şi combatere a poluării accidentale cuprinde:

- măsuri de prevenire şi protecţie;

- acţiunile de limitare şi înlăturare a urmărilor accidentelor;

- atribuţiile principalilor responsabili de punerea în practică a prevederilor.

În vederea reducerii poluărilor accidentale, societatea are implementate proceduri şi instrucţiuni privind modul de acţionare în situaţii de urgenţă şi de comunicare a evenimentelor:

Tabelul 6.3-4	Măsurile de protecție a mediului

| Scenariu de accident sau de evacuare anormală | Probabilitatea de producere | Consecinţele producerii | Măsuri luate sau propuse pentru minimizarea probabilităţii de producere | Acţiuni planificate în eventualitatea că un astfel de eveniment se produce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manevrarea necorespunzătoare a substanţelor chimice utilizate în procesul tehnologic | Redusă | În funcţie de zona producerii accidentului, pot fi afectate: calitatea solului/apei subterane – dacă accidentul are loc pe o suprafaţă neprotejată sau calitatea apelor pluviale – dacă accidentul s-a produs pe o suprafaţă protejată şi substanţele chimice au fost antrenate de apele pluviale. | Manevrarea corespunzătoare a substanţelor chimice. Dotarea societăţii cu substanţe absorbante specifice rezistente la substanţele chimice utilizate pe amplasament. Instruirea personalului de exploatare. | Colectare controlată, dacă este posibil, şi epurarea materialelor împrăştiate. Colectarea cu materiale absorbante şi tratarea/depozitarea corespunzătoare a materialelor contaminate. |
| Fisurarea sau spargerea şi/sau fisurarea rezervoarelor de stocare a amoniacului din Centrala de frig. | Redusă | Producerea accidentului poate afecta calitatea aerului ambiental. În cazul cel mai nefavorabil, constituit de pierderea celei mai mari cantităţi de amoniac care poate exista la un moment dat pe amplasament (1 t), conform evaluărilor societăţii, concentraţiile de amoniac în aerul ambiental pot atinge doza letală până la o distanţă de 200 m de locul accidentului şi doza de intoxicare până la o distanţă de 1.100 m acesta. | Operarea şi întreţinerea corectă a tuturor echipamentelor şi instalaţiilor, inclusiv a tuturor recipientelor de stocare amoniac lichefiat. Instruirea personalului de exploatare. Dotarea instalaţiei de răcire cu senzori de amoniac, de alarmă. Utilizarea amoniacului strict în incinta instalaţiei de răcire (agenţii frigorifici intermediari fiind propilenglicolul şi apa). Prevederea instalaţiilor din incinta instalaţiei de răcire cu sisteme care permit izolarea unor segmente din circuitele de amoniac, în cazul în care se produce un incident. Aceasta permite diminuarea pierderilor şi intervenţia urgentă pentru remedierea defecţiunilor. Dotarea instalaţiei de răcire cu un sistem tip perdea de apa pentru neutralizarea amoniacului, pe toată lungimea clădirii în care este amplasată Centrala de frig. | Se aplică prevederile Planului de urgenţă în caz de accident chimic – NH3 (EP-B-002). Principalele acţiuni prevăzute de plan sunt: pornirea ventilatoare de exhaustare şi a alarmei sonore; oprirea compresoarelor; pornirea perdelei de apă pentru neutralizarea amoniacului. |
| Avarierea recipienţilor de stocare a acidului clorhidric, a hidroxidului de sodiu – fisurare recipienţi | Redusă | Producerea accidentului poate afecta reţeaua de canalizare din incinta amplasamentului (dar nu poate afecta reţeaua de canalizare a municipiului Brașov), precum şi calitatea solului. | Supravegherea periodică a recipienţilor | Transvazarea substanţelor stocate în recipienţi de rezervă. Zona afectată de scurgerile accidentale se spală cu jet de apă. |
| Manevrarea necorespunzătoare a butoaielor de ulei | Redusă | Producerea accidentului poate afecta calitatea apelor pluviale evacuate în reţeaua de canalizare municipală, precum şi a solului. | Manevrarea corespunzătoare a butoaielor de ulei. | Utilizarea de materiale absorbante şi colectarea controlată a materialelor absorbante. |
| Manevrarea necorespunzătoare a butoaielor de uleiuri uzate | Redusă | Producerea accidentului poate afecta calitatea apelor pluviale evacuate în reţeaua de canalizare, precum şi a solului. | Manevrarea corespunzătoare a butoaielor de uleiuri uzate. | Utilizarea de materiale absorbante şi colectarea controlată a materialelor absorbante. |

În condiții normale de funcționare nu se preconizează riscuri privind contaminarea solului de suprafata și nici a panzei freatice. Nu se exclude însă posibilitatea poluării solului prin intermediul surselor precum:

- Poluare accidentală cauzată de scurgeri accidentale de substanțe chimice din recipientele de stocare de pe amplasament sau din cuvele de retenție;

- Poluarea accidentală cauzată de fisurarea conductelor din reteaua de canalizare.

În caz de scurgeri accidentale, rutele de migrare a contaminantilor ar putea fi numai de pe platforma asfaltată/betonata către solul de la marginea amplasamentului (în caz de precipitații abundente), apoi către subsol și apa subterană de mică adancime prin intermediul precipitațiilor.

Având în vedere natura pe termen scurt a surselor potențiale de contaminare a solului (doar surse accidentale) și măsurile și facilitatile pentru prevenirea și eliminarea riscurilor de contaminare accidentală (exista sisteme de retentie: cuve, materiale absorbante de interventie în caz de scurgeri accidentale și exisța implementării unui Plan de prevenire a poluarilor accidentale), o posibilă contaminare va fi identificata doar într-o zonă limitata în solul și/sau apele subterane de mică adâncime de la marginea amplasamentului.

## INFORMATIILE EXISTENTE PRIVIND REZULTATELE DETERMINARILOR REALIZATE IN CEEA CE PRIVESTE SOLUL SI APELE SUBTERANE CARE REFLECTA STAREA ACESTORA LA DATA ELABORARII RAPORTULUI PRIVIND SITUATIA DE REFERINTA

Deși amplasamentul a avut destinație industrială în ultimii 130 de ani, datorită măsurilor de operare și intreținere a utilajelor și instalașiilor tehnologice și a celor auxiliare, nivelul de contaminare a mediului este redus la URSUS BREWERIES S.A.

Nu există informații anterioare disponibile referitoare la tipurile de sol din zona amplasamentului. În zona în care este situat amplasamentul analizat condițiile pedogenetice diferențiate au dus la variate asociații de soluri în diverse faze de evoluție.

### 6.4.1. Prelevarea și analiza probelor de sol

Investigarea calității solului s-a realizat în primă etapa în anul 2018 și ulterior baza monitorizării anual, conform AIM deținută.

Evaluarea calității solului/subsolului din cadrul amplasamentului analizat în anul 2018 s-a bazat pe analiza rezultatelor determinărilor efectuate pe probe de sol superficial și de adâncime, prelevate din zonele neprotejate situate în incintă, în aria de influență a surselor de poluare potențiale istorice sau existente pe amplasamentul URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI – Sucursala Brașov.

În vederea determinării nivelului de contaminare a solului au fost amplasate și s-au executat foraje cu ajutorul unei instalații mobile manuale (ciocan cu percuție și recuperare de probe, sapa cu diametrul de 50 mm) într-un număr de 8 de puncte distribuite în incinta propiu-zisă a fabricii de bere.

Prelevarea propriu-zisă a probelor de sol a fost efectuată pe baza examinării locale (vizual și olfactiv), astfel că, un număr de 23 de probe au fost recoltate din cele 8 de foraje. Adâncimile de foraj au variat, în funcție de litologia locală, între 1,7 m si 3,0 m.

Caracteristica generală rezultată din observațiile de teren privind litologia amplasamentului poate fi sumarizată astfel:

- Întreaga arie a fabricii de bere prezintă, în profil vertical, un orizont cu grosimi variabile (1 la 2 m) constituit din material de umplutură – în general resturi mărunțite provenite din materiale de construcție (zidărie, cărămidă)

- Orizontul superficial al stratului vegetal are la rândul lui grosimi variabile (20 -50 cm) originea lui fiind allohtonă (material adăugat)

- În jurul adâncimii de 3 m a fost interceptat un strat de nisip cu pietriș (în special în partea sudică a incintei) care pare a reprezenta un strat geologic în așezare naturală.

Amplasarea punctelor de investigare și  recoltare a probelor de sol este materializată în figura de mai jos.

Figura 1 – Amplasarea punctelor de recoltare sol de adâncime

Centralizatorul investigațiilor de teren este materializat sub formă tabelară, mai jos.

Tabelul 6.4-1	Cartoteca probelor de sol

| Nr. crt. | Cod proba | Amplasare punct | Orizont adancime (m) | Litologie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PS1_1 | Latura de vest a incintei, spațiul verde lângă parcarea auto | 0.5 | Sol vegetal |
| 2 | PS1_2 |  | 1 | Umplutură eterogena |
| 3 | PS1_3 |  | 1.5 | Umplutură iar apoi fractie argiloasa fină (stop la 1,70 m) |
| 4 | PS2_1 | Nordul incintei, spațiul verde adiacent magazie metalică (put Aurora) | 0.5 | Sol vegetal |
| 5 | PS2_2 |  | 1.3 | Umplutură, cioburi din sticlă |
| 6 | PS2_3 |  | 2 | Argila fină |
| 7 | PS2_4 |  | 3 | Nisip fin |
| 8 | PS3_1 | Centrul incintei, între statie tratare apă si Săli germinare | 0.5 | Orizont nisipos Umplutură eterogenă (moloz) Stop la 2,00 m |
| 9 | PS4_1 | Extremitatea Nordică (lângă facla biogaz) | 0.5 | Sol vegetal și spărtură sticlă |
| 10 | PS4_2 |  | 1.5 | Orizont nisipos |
| 11 | PS4_3 |  | 2 | Orizont argilos închis la culoare |
| 12 | PS5_1 | Langa tancuri glycol – centrala frig (în excavație) | 0.5 | Umplutură materiale cosntrucții |
| 13 | PS5_2 |  | 1.5 | Umplutură (Stop la - 2,00 m corespunzător la -3,00 m) |
| 14 | PS6_1 | Latura de est – langa gard (spatele centralei de recuperare CO2) | 0.5 | Sol vegetal superficial si umplutură |
| 15 | PS6_2 |  | 1.5 | Umplutură |
| 16 | PS6_3 |  | 3 | Umplutură și nisip fin |
| 17 | PS7_1 | Colt SE incinta (langă tancurile de CO2) | 0.5 | Umplutură |
| 18 | PS7_2 |  | 1.5 | Umplutură |
| 19 | PS7_3 |  | 2 | Nisip cu pietriș de râu |
| 20 | PS7_4 |  | 2.5 | Stop la 3,00 m |
| 21 | PS8_1 | Colt SV incintă (langă țarcul containere deseuri) | 0.5 | Sol vegetal |
| 22 | PS8_2 |  | 1.2 | Umplutură și sol |
| 23 | PS8_3 |  | 2.2 | Nisip cu pietriș (umed) – stop la 3,00 m |

Pornind de la rezultatele examinării organoleptice și coroborat cu vulnerabilitatea probabilă a punctului de recoltare (raportat la utilizările anterioare ale terenului), unele dintre cele 23 de probe de sol recoltate nu au fost supuse analizelor.

Astfel, doar 16 dintre probele de sol provenite din forajele scurte (manuale) au fost trimse spre laborator.

Centralizarea programului de investigare al solului este prezentat în tabelul alăturat.

Tabelul 6.4-2	Program analitic probe de sol

| Nr. | Cod proba | Orizont adancime | pH | HTP (C10-C40) | HAP | BTEX VCH | PCB | Metale grele* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PS1_1 | 0.5 | x |  |  |  |  | x |
| 2 | PS1_2 | 1 | x | x |  |  |  |  |
| 3 | PS2_1 | 0.5 | x |  |  |  |  | x |
| 4 | PS2_2 | 1.3 | x | x |  |  |  |  |
| 5 | PS2_3 | 2 | x | x | x |  | x |  |
| 6 | PS3_1 | 0.5 | x |  |  |  |  | x |
| 7 | PS4_1 | 0.5 | x |  |  |  |  | x |
| 8 | PS4_2 | 1.5 | x | x | x |  | x |  |
| 9 | PS5_1 | 0.5 | x |  |  |  |  | x |
| 10 | PS5_2 | 1.5 | x | x |  |  |  |  |
| 11 | PS6_1 | 0.5 | x |  |  |  |  | x |
| 12 | PS6_2 | 1.5 | x | x |  |  |  |  |
| 13 | PS7_1 | 0.5 | x |  |  |  |  | x |
| 14 | PS7_2 | 1.5 | x | x | x |  | x |  |
| 15 | PS8_1 | 0.5 | x |  |  |  |  |  |
| 16 | PS8_2 | 1.2 | x | x | x |  |  | x |

Legislația romanească aplicabilă care reglementează calitatea solului și subsolului este O.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, care definește si include pragurile de alertă și de intervenție pentru concentrații de contaminanți în sol, după cum urmeaza:

• Valoare normală – oferă indicații asupra concentrației specifice în soluri necontaminate, deși acest lucru depinde, în anumită masură, de fondul geochimic specific zonei investigate;

• Prag de alerta (PA) – concentrații de contaminanți care au rolul de a avertiza autoritățile competente asupra unui impact potențial asupra mediului și care poate determina declanșarea unei monitorizări suplimentare și/sau reducerea concentrațiilor de poluanți din emisii/evacuări;

• Prag de intervenție (PI) – concentrații de poluanți la care autoritățile competente pot dispune executarea studiilor de evaluare a riscului și reducerea concentrațiilor de poluanți.

Având la bază criteriile de evaluare aplicabile în România, concluziile evaluării rezultatelor analitice sunt următoarele:

- domeniul de variație al pH ului este neutru către alcalin, situație explicabilă prin prezența masivă a umpluturii cu resturi din materiale de construcții;

- în linie cu variația pH ului oscilează și conținuturile de Ca și Mg;

- hidrocarburile totale petroliere au fost determinate în opt probe, valorile rezultate oscilând în ecartul valorilor statistic normale pentru arealele industriale, acestea fiind cu mult mai mici decât valorile pragului de avertizare pentru acest tip de folosințe;

- metalele grele au fost testate pentru opt probe, toate valorile determinate fiind cu mult mai mici decât valorile pragului de avertizare pentru acest tip de folosințe;

- hidrocarburile aromatice policiclice au fost testate în patru probe, valorile determinate fiind foarte mici (la nivel de urme);

- două dintre probe au fost testate pentru prezența policlorbifenililor (PCB) compuși toxici pentru mediu, aceștia nefiind identificați.

Ulterior emiterii Autorizației Integrate de Mediu activitatea de urmărire a conținuturilor de micropoluanți (metale grele) în solul superficial (adâncimea de 30 cm) a continuat pentru punctul de recoltare Foraj Aurora, corespunzător punctului de investigare PS2 din Raportul privind condițiile de referință), rezultatele analitice fiind prezentate în Tabel 5.1-1 din secțiunea 5.1.

### 6.4.2. Prelevarea și analiza probelor de apă subterană

Pe amplasament nu sunt foraje de monitorizare a acviferului.

Calitatea apei subterane s-a evaluat în anul 2023 din Forajul Aurora – F2, respectiv forajul URSUS Nou – F4, rezultatele analitice fiind prezentate în Tabel 5.2-1 din secțiunea 5.2, ce vor reprezenta valori de referință pentru apa sunterană.

Rezultatele analitice indică o apă bună, pretabilă scopului potabil.

## Concluziile Raportului privind situatia de referinta a amplasamentului

Având în vedere modelul conceptual stabilit, pentru a stabili impactul activitătii asupra mediului, în mod uzual se au în vedere rezultatele monitorizarii solului și a apelor subterane.

### 6.5.1. Monitorizare

Calitatea solului

În zona instalatiilor tehnologice nu se efectueaza monitorizarea calității solului.

Monitorizarea calității solului se efectuează doar în Foraj Aurora, corespunzător punctului de investigare PS2 din 2018. Monitorizarea se realizează anual, valorile de referință fiind stabilite Tabel 5.1-1.

Calitatea apelor freatice

Calitatea apei subterane se va monitoriza în forajele deja existente: Forajul Aurora – F2, respectiv forajul URSUS Nou – F4.

Până la nivelul anului 2023 nu s-au efectuat determinări analitice pentru apa subternă. Valorile de referință vor fi valorile prezentate în Tabel 5.2-1.

Se propune monitorizare anuală.

Corpul de apă subterană delimitat în zona amplasamentului este cod ROOT07 - Depresiunea Făgăraș. Prin Ordinul 621/2014 pentru ROOT07 sunt stabilite valorile de prag (prezentate in Tabelul 6.5-1 si Tabelul 6.5-2), pentru urmatorii indicatori: NH4, Cl, SO4, NO2, PO4, Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb, As, Benzen.

Tabelul 6.5-1	Valori de prag cf. Ordin 621/2014 pentru ROOT07- Depresiunea Fagaras

| Corpul de apa subterana | NH4 (mg/l) | Cl (mg/l) | SO4 (mg/l) | NO2 (mg/l) | PO4 (mg/l) | Cr (mg/l) | Ni (mg/l) | Cu (mg/l) | Zn (mg/l) | Cd (mg/l) | Hg (mg/l) | Pb (mg/l) | As (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROOT07 | 1,8 | 250 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,02 | 0,01 |

Tabelul 6.5-2	Valori de prag pentru toate corpurile de apa subterane cf Ordin 621/2014

| Poluanti | Valoare de prag |
| --- | --- |
| Benzen | 10 µg/l |

### 6.5.2. Concluzii

În amplasamentul platformei industriale prin amenajările existente nu conduc la necesitatea realizării unor monitorizări suplimentare a calității solului.

În amplasamentul platformei industriale din studiile hidrogeologice realizate pe parcusul anilor pânza freatică s-a interceptat la adâncimi mari (40 și 70 m) și prin amenajările existente nu conduc la necesitatea realizării unor monitorizări a calitatii apei subterană.

# INTERPRETAREA REZULTATELOR ȘI RECOMANDĂRI PRIVIND ACȚIUNILE VIITOARE

## CONCLUZII

Concluziile care se desprind în urma analizării datelor și informațiilor disponibile privind sursele de poluare a amplasamentului și calitatea acestuia sunt următoarele:

1.	Sucursala Brașov aparținând societății URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI este amplasată în partea sudică a intravilanului municipiului Brașov, în zona actual preponderent rezidențială Dârste. Amplasamentul este delimitat pe latura de vest de Calea București (corespondent al DN1) iar pe latura de est de Gara Dârste (linia CF București – Brașov).

2.	S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI – Sucursala Brașov are ca obiect principal de activitate fabricarea berii.

3.	S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI – Sucursala Brașov are 2 surse de alimentare cu apă: foraje de mare adâncime și rețeaua de alimentare municipală.

4.	Utilizarea actuală, ca și cea anterioară a amplasamentului și a terenului din vecinătatea acestuia este mixtă: zonă fostă industrială și de servicii respectiv zonă rezidențială. Nu au fost identificate activități industriale în exteriorul amplasamentului care ar fi putut avea un impact potențial asupra calității solului/subsolului în arealul amplasamentului analizat atât în trecut, cât și în prezent.

5.	Principalele surse de poluare potențială a solului/subsolului pe amplasamentul analizat sunt: transportul, manevrarea și stocarea substanțelor chimice, emisiile atmosferice, gospodărirea apelor uzate și a celor pluviale și gestionarea deșeurilor.

6.	Deoarece în cadrul unității sunt implementate și respectate cerințele BAT privind procesarea, depozitarea materiilor prime, gestionarea substanțelor chimice, protecția atmosferei, precum și cerințele legale privind depozitarea/valorificarea deșeurilor, nu sunt condiții de afectare a calității mediului pe amplasament. O evaluare exhaustivă a practicii operaționale curente versus recomandările documentului de referință BREF și Concluziile BAT  privind industria alimentară este prezentată separat, în pachetul de documente care însoțește solicitarea de revizuire a autorizației integrate de mediu.

7.	Deoarece peste 85 % din suprafața totală a incintei este fie construită, fie protejată și, datorită măsurilor de protecție a factorilor de mediu sol/subsol, probabilitatea de contaminare a solului și a apei subterane este diminuată semnificativ.

8.	Unitatea are deja implementat un program de monitorizare a calității factorilor de mediu și al efluenților care cuprinde: apa uzată preepurată - lunar, emisiile atmosferice (pulberi din procesul tehnologic și gaze de ardere) - anual, calitatea aerului ambiental și zgomot în două puncte de control - anual.

9. 	Evaluarea calității solului pe amplasament, care s-a realizat la momentul stabilirii condițiilor de referință prin recoltări de probe de sol de adâncime și efectuarea de analize pentru indicatori relevanți activităților istorice și actuale desfășurate pe amplasament nu au pus în evidență contaminarea acestuia.

Concluzia generală este că, deși amplasamentul analizat a avut destinație industrială îndelungată, datorită măsurilor constructive, de operare și de întreținere a instalațiilor tehnologice și a celor auxiliare, nu a fost identificată o contaminare a acestuia.

## RECOMANDĂRI

Recomandările pentru protecția amplasamentului și pentru evaluarea ulterioară a calității acestuia sunt prezentate în cele ce urmează:

- Operarea corectă și întreținerea echipamentelor și instalațiilor de la stația de preepurare ape uzate și de la depozitele de substanțe chimice.

- Verificarea periodică a stării de integritate și întreținerea rețelelor de canalizare a apelor uzate și a apelor pluviale.

- Respectarea prevederilor actelor de reglementare emise pentru activitatea desfășurată.

# Footnotes

Forajele F1 și F3 au fost desființate prin proiectul Desființare foraje de mare adâncime (construcții hidrotehnice) F1- Mamut si F3-Ursus - Autorizația de desființare nr. 486 / 06.09.2021

Pentru corpurile de construcție noi (Imbuteliere PET și Îmbuteliere COMBI – sticlă KHS) respectiv corpurile de construcții reabilitate C5, C32 detalierea suprafețelor ocupate este prezentată în Anexa B