AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. BV 06  din 18.05.2022

Operator: S.C. TRANSILVANIAN  BEEF FARM S.R.L..

Sediul social: sat Sercaia, comuna Sercaia, str. Campului nr.1,  jud. Brasov

tel. 0268414458;  fax: 0268414458,  E-mail: office@sergiana.ro

Denumirea instalatiei: Ferma reproductie suine

Locaţia activităţii: com. Sercaia, sat Vad, FN, CF nr. 104048-Sercaia, nr. cad. 104048,  jud. Brasov

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

Pct. 6.6. Cresterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor cu capacitate peste:

c) 750  de locuri pentru scroafe.

| Nr. crt | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.6c) | Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste: c) 750 de locuri pentru scroafe | 3.B.3 | 100503 |

Anexei 1 la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Cod Activitate IED | Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- | --- |
| 6.6c) | 7.a)iii | Instalatii pentru cresterea intensiva a porcilor cu o capacitate de 750 de locuri pentru scroafe. |

Cod CAEN actualizat conform Ord.337/2007, rev.2:

- 0146-Cresterea porcinelor

- 0162-Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor

- 4623-Comert cu ridicata al animalelor vii

Cod NOSE-P:	110.04 - Fermentația enterică

110.05 - Managementul dejecțiilor animaliere

Cod NFR:		3B3 -  Creşterea animalelor şi managementul dejecţiilor

Cod SNAP:		100503 - Fermentaţie enteterică de la scroafe

Autorizatia integrata de mediu este valabila de la data de 18.05.2022 data emiterii si isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr 95 (nouazeci si cinci) pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Ciprian Bancila

SEF SERVICIU A.A.A.,

Codruta SAUCA

ÎNTOCMIT:

Consilier Marius TESU

# 1. DATE  DE  IDENTIFICARE  A TITULARULUI  ACTIVITĂȚII

Operatori: S.C. TRANSILVANIAN  BEEF FARM S.R.L.

Sediul social: sat Sercaia, comuna Sercaia, Str. Campului nr.1, jud. Brasov

tel. 0268414458;  fax: 0268414458,  E-mail: office@sergiana.ro

Punct de lucru: sat Vad, comuna Sercaia FN, CF nr. 104048-Sercaia, nr. cad. 104048,  jud. Brasov

Certificat de inregistrare:  seria B, nr. 34556915/25.05.2015;

Nr. de Ordine in Registrul Comertului: J8/813/25.05.2015;

Compania părinte: S.C. TRANSILVANIAN  BEEF FARM S.R.L.

An punere în funcţiune a instalaţiei: 2021

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a solicitării adresate de S.C. TRANSILVANIAN BEEF FARM S.R.L, cu punctul de lucru  situat în comuna Sercaia, sat Vad, FN, CF nr. 104048-Sercaia, nr. cad. 104048, județul Brașov, înregistrată la APM Braşov cu nr. 16154/15.09.2021 si completari cu nr. 12369/09.07.2021, nr. 18809/02.11.2021, nr. 19206/08.11.2021, nr. 19884/17.11.2021, nr. 2874/24.02.2022 si nr. 3528/09.03.2022.

-  în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării de obtinere a autorizaţiei integrate de mediu, a comentariilor şi punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

-  în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică în data de 15.11.2021, ora 14, în format exclusiv electronic prin intermediul platformei online ZOOM. Mediatizarea dezbaterii publice a fost realizată conform prevederilor legale în vigoare. Documentația supusă dezbaterii a fost afisată pe site-ul APM Brașov http://www.anpm.ro/web/apm-brasov/documentatii-procedura-autorizare, iar observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se puteau primii în scris  la adresa de e-mail: office@apmbv.anpm.ro până la data de 12.11.2021;

- în lipsa oricărui comentariu/cu luarea în considerare a comentariilor şi observaţiilor publicului privind impactul asupra mediului la această fază;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii  nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- în baza Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat şi completat;

- H.G. nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 169/02.03.2004, pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe a documentelor de referinţa privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), aprobate de Uniunea Europeană;

- în baza Ordinului MAPAM nr. 36/2004, pentru aprobarea ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu,

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, din 15.02.2017;

- Document de Referinţă asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru:

- - IPPC  “Reference document on  Best  Available  Technique for Intensive  Rearing of  Poultry and  Pigs), ediţia: 2017;

- JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations - ediția 2018,

- în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

- în condițiile respectării cerinţelor legale prevăzute de:

- OUG nr. 195/2005 privind Protecția Mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea  nr. 278/2013 privind emisiile industriale actualizată;

- Legea  nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

- OM 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- STAS 12574/1987  Condiții de calitate pentru aerul din zonele protejate;

- SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- LEGE nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate;

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu completările și modificările ulterioare;

- OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările și completările ulterioare (Ord. nr. 994/2018 pentru “Modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populatiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014”)

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului MAPPM nr.621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata si actualizata;

- Ordonanța de Urgență nr.  92/2021, privind regimul deșeurilor;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată și completată;

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase cu modificările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind deseurile si de abrogare a anumitor directive;

- Legii nr. 112 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998;

- O.M.M.G.A. nr. 95/2005, actualizata, privind stabilirea criteriilor de acceptare a procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A./M.A.I. 1121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- Ordinului MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protecția atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produși de surse staţionare;

- Legii nr. 24/06.05.1994 pentru ratificarea Conventiei – cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- Ordinului MAPPM nr. 1552/2008 pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, modificată și completată;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, republicata;

- Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

- OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice si electronice;

- Ordinul comun nr. 1223/715/2005 al Ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor și al Ministrului Economiei și Comertului privind procedura de înregistrare a producătorilor și raportare a datelor privind echipamentele electrice și electronice și deșeurile de echipamente electrice și electronice;

- Ordinul nr. 1281/2005 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- HG nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policlorurați şi ale altor compuşi similari cu modificările și completările ulterioare;

- Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB și PCT);

- Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi

- HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest, modificată  și  completată  de  HG nr. 734/2006  și  HG nr. 210/2007;

- Legea nr. 226/2009  privind  organizarea statisticii oficiale în România;

- HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea <LLNK 832006R1013           75>Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările și completările ulterioare.

- Regulamentul (UE) 2018/2066 al Comisiei din 19 decembrie 2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei (varianta consolidată - cu modificările și completarile ulterioare);

- Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalațiile medii de ardere;

- OMMAP nr. 1446/2020 privind aprobarea instrucțiunilor pentru măsurarea și raportarea emisiilor de poluanți în aer de la instalațiile de ardere.

- H.G. nr. 176/2004 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse amelioratori de sol şi substraturi de  cultură;

- Ordinului nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură; cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 661/2011, privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării la nivel naţional a prevederilor <LLNK 832010R0066           31>Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică;

- HG nr. 1210/2005 privind concesionarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală;

- OUG nr. 24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala;

- O.M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

- O.M. nr. 242/2005 pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnice în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluare cu nitraţi;

- H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, modificată și completată;

- O.M. nr. 990/1809/2015 pentru modificarea Ordinului nr. 1182/1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole cu modificările și completările ulterioare;

- ORDIN 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii  cu nitrati proveniti din surse agricole, precum si a Programului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole;

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, modificată și completată;

- Legea nr. 86/2000, actualizata, pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000, modificată și completată;

- Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 a Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentul CE nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

- Regulamentul UE nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 a Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78 CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controlul sanitar-veterinar la frontieră în conformitate cu directiva menţionată;

- Ordin ANSVSA nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia porcinelor, cu modificările și completările ulterioare.

se emite :

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ  DE MEDIU

Nr. BV 06  din 18.05.2022

# Pentru funcţionarea instalaţiei: Ferma reproductie suine

Amplasată în: sat Vad, comuna Sercaia, FN, CF nr. 104048-Sercaia, nr. cad. 104048,  jud.Brasov

Operator: S.C.  TRANSILVANIAN BEEF FARM S.R.L.

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

sunt luate toate măsurile adecvate de prevenre a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

- sunt respectate principiile BAT. Aceste tehnici includ tehnologia utilizată, construcţia instalaţiilor, întreţinerea, exploatarea.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Prezenta autorizatie integrata de mediu este valabila de la data de 18.05.2022, data emiterii și își păstreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala, conform prevederilor legislatiei de mediu in vigoare.

Titularul va solicita obtinerea vizei, in fiecare an, cu maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia de mediu, in conformitate cu prevederile Ordinului MMAP nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale  a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu.

In cazul nerespectarii termenului de solicitare a vizei anuale, respectiv minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia de mediu, APM suspenda autorizatia de mediu pe o perioada echivalenta cu perioada de intarziere fata de termen si informeaza Garda Nationala de Mediu.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație integrata de mediu, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Conform prevederilor O.U.G nr.195/2005 aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu revizuita atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Conform art. 21, alin.(4) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului activitatii”.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzatoare societatea.

Titularul autorizaţiei integrate de mediu este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare, până la expirarea valabilităţii acesteia.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul General - Serviciul Comisariatul Judeţean Brasov.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea este cuprinsă în Anexa 1 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, la:

Pct. 6.6. Cresterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor cu capacitate peste:

c) 750  de locuri pentru scroafe.

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalaţiei/activităţii | UM |
| --- | --- | --- |
| 6.6.c) Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste: aliniatul c) 750 de locuri pentru scroafe | 2496 (scroafe, scrofite) v. Nota(1) | locuri |

Nota (1): Ferma are in dotare 7 hale de adapostire pentru porci cu o capacitate totala de 13875 locuri: 1920 locuri scrofite in testare/inlocuire, 881 locuri scroafe de insamantare, scrofite de inlocuire, (inclusiv 5 vieri incercatori),  1154 locuri scroafe gestante (inclusi 4 vieri depistatori), 470 locuri scroafe lactante, 9240 locuri tineret, 180 de locuri porci in carantina si 30 locuri vieri:

Cod CAEN actualizat conform Ord.337/2007, rev.2:

- 0146-Cresterea porcinelor

- 0162-Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor

- 4623-Comert cu ridicata al animalelor vii

Cod NOSE-P:	110.04 - Fermentația enterică

110.05 - Managementul dejecțiilor animaliere

Cod NFR:		3B3- Creşterea animalelor şi managementul dejecţiilor

Cod SNAP:		100503- Fermentaţie enteterică de la scroafe

Numar de locuri/hala:

| Tip Hala | Categorie animal | Tip boxe | Nr. boxe | Locuri/ boxa | Numar de locuri/ boxe | Numar de locuri / hala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hala 1 -Selectie | Scrofite in testare/inlocuire | comune | 96 | 20 | 1920 | 1920 |
| Hala 2 -Gestatie timpurie si monta | Scroafe insamantare | individuale | 716 | 1 | 716* | 881 |
|  | Scrofite de inlocuire | comune | 8 | 13 | 104* |  |
|  |  |  | 4 | 14 | 56* |  |
|  | Vieri incercatori | individulale | 5 | 1 | 5 |  |
| Hala 3-Gestatie confirmata | Scroafe gestante | comune | 24 | 46 | 1104* | 1154 |
|  |  |  | 2 | 23 | 46* |  |
|  | Vieri depistatori | - | - | - | 4 |  |
| Hala 4-Materinitate | Sroafe lactante | individuale | 470 | 1 | 470* | 470 |
| Hala 5-Tineret | Tineret | comune | 210 | 44 | 9240 | 9240 |
| Hala 6 -Carantina | Porci in carantina | comune | 9 | 20 | 180 | 180 |
| Hala 7 -Vieri | Vieri | individuale | 30 | 1 | 30 | 30 |
| Numar total de locuri : | 13875 | 13875 |

-*-  Scroafe, scrofite

Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate sub controlul titularului/operatorului de activitate, de la fatarea scroafelor până la expedierea purceilor pȃnă la greutatea de 25 kg, inclusiv managementul deşeurilor/dejecții (activități de stocare și eliminare a deșeurilor lichide și solide), de la punctul de generare până la punctul de eliminare sau recuperare, conform zonei marcate pe Planul de situaţie, anexat la solicitarea de obţinere a autorizaţiei  integrate de mediu.

Număr angajaţi: 14 persoane

An punere în funcţiune instalaţie: 2021

Autorizaţia se referă la o instalaţie IPPC în cadrul căreia se desfășoară următoarele activități:

Activitati de producție IED:  Producerea (in scop comercial), de grasuni destinati cresterii si ingrasarii (purcei intarcati 22 -25Kg).

Fluxul tehnologic prevede inseminarea scroafelor, creşterea purceilor pȃnă la greutatea de 25 kg şi la final, livrarea purceilor către fermele de ȋngrăşare.

- Numărul de serii/ cicluri/an: 2,4 (cicluri fătări)

- Numărul de serii/ cicluri/an: 8,6 (purcei).

Activități  conexe:

- Activitati sanitar veterinare,

- Pregatirea halelor pentru un nou ciclu de productie,

- Incinerare cadavre,

- Activități administrative și de întreținere a instalațiilor.

4. DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAȚIEI

Documentația înaintată de TRANSILVANIAN BEEF FARM S.R.L. pentru obtinerea autorizației integrate de mediu înregistrată la APM Brașov cu nr. 16154/15.09.2021 si completari cu nr. 12369/09.07.2021, nr. 18809/02.11.2021, nr. 19206/08.11.2021, nr. 19884/17.11.2021, nr. 2874/24.02.2022 si nr. 3528/09.03.2022.

contine:

- Formularul de solicitare a AIM întocmit cf. Ord. 1158/2005, modificat și completat cu Ord. 3970/2012; (Include „Rezumat netehnic” al detaliilor cf. art.12, alin.(1) din Legea nr. 287/2013 privind emisiile industriale)

- Raport de amplasament pentru „Ferma reproductie suine” intocmit conform Ordinul 36/2004 si tinind cont de cerintele Art.22 din Legea 278/2013 (Include “Raport privind situatia de referinta”cf. Art.22 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale) .

- Certificat de Inregistrare Transilvanian Beef Farm SRL -Seria B, nr.3086465 emis de OCPI Brasov;

- Certificat Constatator Transilvanian Beef Farm SRL, nr. 38215/03.05.2019, emis de OCPI Brasov;

- Extras CF 104048-Sercaia (203097 mp) emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Brasov, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Fagaras

- Autorizatie Sanitara Veterinara nr.265/21.05.2019 pentru exploatatie comerciala de porcine-emitent DSVSA Brasov

- Notificare Asistenta de Specialitate nr.912/A/27.05.2019,- emisa de Directia de Sanatate Publica Brasov

- Autorizatia de Construire nr.26/07.11.2019 pentru ferma de reproductie suine- emis de Unitatea Administrativ Teritoriala, Sercaia;

- Proces verbal la terminarea lucrarilor .....................

- Acordul de mediu nr. BV1/06.11.2019-emis de APM Brasov pentru proiectul „Construire ferma reproductie suine, realocare canal ANIF, anexe si utilitati”  propus a fi realizat  în jud. Brasov, Com. Sercaia, sat Vad;

- Proces Verbal de Verificare a conditiilor impuse prin Acordul de mediu nr. BV1/06.11.2019, din data de  19.07.2021;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului și a mediului, de delimitare/identificare a instalațiilor nr. 512 din 05.10.2021 întocmit de APM Brașov, SGA Brașov și GNM - CG Serviciul Comisariatul Județean Brașov;

- Documente  doveditoare  privind  achitarea  taxelor şi  tarifelor  aferente  procedurii  de emitere a autorizaţiei integrate de mediu: OP din 13.09.2021 (5000 ron) privind contravaloarea tarifelor cf. Ord. nr. 1108/2007 modificat cu Ord. nr. 890/2009;

- Raport privind analiza detaliată a documentației de emitere a revizuirii autorizației integrate de mediu după ședința Colectivului de Analiză Tehnică din data de 21.10.2021;

- Raport privind analiza detaliată a documentației de emitere a autorizației integrate de mediu după ședința Colectivului de Analiză Tehnică din data de 02.03.2022;

- Proces Verbal încheiat in data de 15.11.2021 cu ocazia dezbaterii publice, în format electronic, în vederea obținerii  autorizației integrate de mediu pentru S.C. TRANSILVANIAN  BEEF FARM S.R.L.

- avizul favorabil al administratorului ariei natural protejate ROSCI0205 „Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului”, nr. 15/S.T. BV din 28.10.2019, emis de ANANP, Serviciul teritorial Brasov

- Proiectul prevazut nu se implementează in situl de importanţă comunitară ROSCI0205Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului.

- Pentru protecţia peisajului (in ceea ce priveste vizualizarea fermei din exterior) s-a prevazut realizarea unei perdele forestiere de protecţie la limita amplasamentului; pentru eficienţă această perdea forestiera va fi realizată din specii arborescente/subarborescente, pretabile pentru zona în cauză; la selectarea exemplarelor din speciile arborescente /subarborescente care vor constitui perdeaua forestieră, se va avea în vedere optimizarea funcţiilor ecologice, estetice şi recreative ale amenajamentului peisagistic.

- Proiectul prevazut nu distruge  suprafeţe de habitate naturale sau seminaturale, nu fragmentează habitate, nu limitează mişcarea liberă a animalelor sălbatice (efect bariera), efectul margine este neglijabil.

- Pe amplasamentul proiectului nu a fost identificat niciun habitat natural de interes comunitar cu corespondenţă în clasificarea habitatelor Natura 2000, terenul avand categoria de folosinţă arabil.

- Lucrarea proiectată a fi construită nu modifică în nicio măsură suprafaţa ROSCI0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului, integritatea ariei naturale protejate fiind asigurată.

- Impactul identificat este nesemnificativ şi nu conduce la  modificarea statutului de conservare al speciilor/habitatelor de interes conservativ.

- Impacturile asociate proiectului sunt de foarte mică amploare si nu vor influenţa în niciun mod integritatea sitului.

- Contract de livrare GPL  nr. CRL 033/12.09.2019, pentru livrare GPL -incheiat cu SC STARGAZ TRADING SRL

- Contract de inchiriere pentru rezervoare GPL propan nr. CRI 033/12.09.2019 (pentru inchirierea  a 6 rezervoare pentru stocare si alimentare cu GPL)- incheiat cu SC STARGAZ TRADING SRL

- Contract de distribuire a energiei electrice nr. C-1891/R/7100, incheiat cu Societatea de Distribuire a Energiei Electrice Transilvania Sud SA

- Contract de prestari servicii de vidanjare nr.14/04.04.2019, incheiat cu Comuna Sercaia.

- Contract de presari servicii pentru transport si eliminare deseuri periculoase si nepericuloase (Cod.15 01.10*,   18 02 01, 18 02 03) nr. 16/04.04.2019 –incheiat cu SC ECO NEUTRALIZARE GRINDASI SRL

- Contract de prestari servicii de tratare si eliminare deseuri nepericuloase, prin incineratorul SNCU, nr. 561/03.04.2019 -incheiat cu EUROPIG SA.

- Contract de Vanzare-Cumparare de ingrasamant organic nr.11/03.04.2019 –incheiat cu SC DIA-ZAR SRL (in calitate de cumparator).

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare (precolectare, colectare, transport si depozitare deseuri menajere) nr. 7/4.04.2019, incheiat cu SC RURAL-SAL SRL

- Contract de presari servicii de colectare si transport deseuri (Cod. 16 01 03, 13 02 07*, 16 06 01*, 15 01 01, 15 01 02) nr. 896/03.04.2019-incheiat cu SC RIAN CONSTRUCT SRL

- Autorizatia de Gospodarire a Apelor emisa de Administratia Bazinala de Apa Olt, Sistemul de Gospodarire a Apelor Brasov nr..18/22.02.2022

- Fișe tehnice de securitate pentru agenti de curățire, materiale dezinfectante pt. echipamente, spații publice și sistem rutier;

- Buletin de analiza apa subterana amonte de lagunele de dejectii nr. 823 T /24.08.2021 si aval de lagunele de dejectii nr.824 T/24.08.2021, emise de Compania Apa Brasov SA;

- Raport de incercare sol nr. 624/24.04.2020 emis de SC LAJEDO SRL;

ANEXE:

Plan de încadrare în zonă si plan de situație pentru TRANSILVANIAN BEEF FARM S.R.L.

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. În cazul constatării oricăror neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu (SMM) va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvata.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor.

5.2.4. Activitatea autorizată trebuie supravegheată de personal cu calificare corespunzătoare (studii de specialitate şi experienţă necesară) şi care va cunoaşte cerinţele prezentei  autorizaţii. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână în orice moment accesibil personalului desemnat cu atribuţii în  domeniul protecţiei mediului.

5.2.5. Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele P.S.I. şi de protecţia muncii în vigoare.

5.2.6. Persoanele care desfăşoară o activitate într-o instalaţie trebuie să fie instruite corespunzător, instruirea bazându-se pe următoarele aspecte:

- drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului pentru fiecare loc de muncă;

- cerinţele de securitate şi sănătate în muncă şi prevenirea incendiilor;

- echipamentul de protecţie necesar;

- amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;

- măsurile de prim-ajutor;

- alte cerinţe specifice fiecărui loc de muncă (instalaţii, utilaje).

5.2.7. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul publicului interesat la informaţiile privind performanţele de mediu ale instalaţiei care face obiectul prezentei autorizaţii.

5.3. Plan de acțiuni - nu este cazul.

5.4. Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerințele BAT pentru managementul activității

Sisteme de management de mediu (conformare cu BAT 1).

| Prevederi BAT 1 | Analiza conformării/ Descrierea situației existente în fermă |
| --- | --- |
| Pentru a îmbunătăți performanța de mediu globală a fermelor, BAT constau în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care încorporează toate caracteristicile următoare: |
| 1. Angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare; | Conducerea societății este angajată pe deplin în toate activităţile și reglementările pe care este nevoită, prin reglementări naţionale și europene , să le respecte |
| 2. Definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației; | Societatea are definita o politică de mediu clară |
| 3. Planificarea și stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor și a țintelor, în corelare cu planificarea financiară și cu investițiile; | Permanent, conducerea societăţii este preocupată de stabilirea obiectivelor și a țintelor, în corelare cu planificarea financiară și cu eforturile pe care le implică investițiile |
| 4. Punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție specială: (a) structurii și responsabilității; (b) formării, conștientizării și competenței; (c) comunicării; (d) implicării angajaților; (e) documentației; (f) controlului eficient al proceselor; (g) programelor de întreținere; (h) pregătirii și intervenției în caz de urgență; (i) garantării conformității cu legislația în domeniul mediului; | Societatea posedă proceduri pentru majoritatea aspectelor privind desfășurarea în bune condiţii a activităţilor |
| 5. Verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție specială: (a) monitorizării și măsurării (a se vedea, de asemenea, Raportul de referință al JRC privind monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalațiile IED – ROM); (b) măsurilor corective și preventive; (c) păstrării evidențelor; (d) auditului intern sau extern independent (dacă este posibil), pentru a se stabili dacă EMS respectă sau nu dispozițiile prevăzute și dacă acesta a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător; | Sunt atent și permanent urmărite rezultatele monitorizării calităţii tuturor factorilor de mediu și sunt luate măsuri care să corecteze eventualele depășiri sau deraieri de la încadrările pentru care Ferma a fost autorizată |
| 6. Revizuirea de către conducerea superioară a EMS și a conformității, a adecvării și a eficacității continue a acestuia; | Există preocuparea permanentă a conducerii de a urmării eficacitatea activităţii |
| 7. Urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate; | Există preocupare permanentă de a adopta tehnologii noi și mai curate în cadrul fermei |
| 8. Luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației încă din etapa de proiectare a unei noi instalații și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare; | Se are în vedere permanent, încă din faza de proiectare de efectele pe care, potenţial, le poate avea implementarea unui nou proiect |
| 9. Aplicarea cu regularitate a evaluărilor sectoriale comparative (de exemplu Documentul sectorial de referință EMAS). | Intră în preocuparea permanentă a conducerii |
| 10. Punerea în aplicare a unui plan de gestionare a mirosului (a se vedea BAT12). | Exista întocmit un plan de măsuri privind mirosurile |

# 6. MATERII  PRIME ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare:

| Tip | Denumire | UM | Consum | Natura chnica /compozitie | Destinatie | Mod de depozitare | Pericu-lozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materii prime Nutreturi combinate (Furaje combinate: mixturi de substante vegetale, premix, vitamin-minerale/categorii de animale) | Lacto acid white | tone/an | 40 | Proteina bruta, celuloza, grasime, bruta, fosfor, calciu aminoacizi (conform dietei cu continut scazut de proteina bruta aplicata pe etape de crestere) conform retetelor | Furaj pentru purcei sugari | Furajul granulat pentru pucelusi este ambalat in saci de 25 kg; sunt depozitati la loc uscat si racoros (bucataria furajera hala 4). | Nepericulos |
|  | Prestarter | tone/an | 600 | Proteina bruta, celuloza, grasime, bruta, fosfor, calciu aminoacizi (conform dietei cu continut scazut de proteina bruta aplicata pe etape de crestere) conform retetelor | Furaj pentru tineret | Stocare in silozurile aferente halelor de productie, silozuri din poliester, hranirea animalelor se face automat din silozuri prin instalatia de furajare. | Nepericulos |
|  | Starter 1 | tone/an | 1000 | Proteina bruta, celuloza, grasime, bruta, fosfor, calciu aminoacizi (conform dietei cu continut scazut de proteina bruta aplicata pe etape de crestere) conform retetelor | Furaj pentru tineret | Stocare in silozurile aferente halelor de productie, silozuri din poliester, hranirea animalelor se face automat din silozuri prin instalatia de furajare. | Nepericulos |
|  | Furaj Scrofite | tone/an | 1300 | Proteina bruta, celuloza, grasime, bruta, fosfor, calciu aminoacizi (conform dietei cu continut scazut de proteina bruta aplicata pe etape de crestere) conform retetelor | Furaj pentru scrofite reproductie | Stocare in silozurile aferente halelor de productie, silozuri din poliester, hranirea animalelor se face automat din silozuri prin instalatia de furajare. | Nepericulos |
|  | Furaj gestatie | tone/an | 1570 | Proteina bruta, celuloza, grasime, bruta, fosfor, calciu aminoacizi (conform dietei cu continut scazut de proteina bruta aplicata pe etape de crestere) conform retetelor | Furaj pentru scroafe gestante | Stocare in silozurile aferente halelor de productie, silozuri din poliester, hranirea animalelor se face automat din silozuri prin instalatia de furajare. | Nepericulos |
|  | Furaj lactatie | tone/an | 680 | Proteina bruta, celuloza, grasime, bruta, fosfor, calciu aminoacizi (conform dietei cu continut scazut de proteina bruta aplicata pe etape de crestere) conform retetelor | Furaj pentru scroafe lactante | Stocare in silozurile aferente halelor de productie, silozuri din poliester, hranirea animalelor se face automat din silozuri prin instalatia de furajare. | Nepericulos |
|  | Zeus | tone/an | 30 | Proteina bruta, celuloza, grasime, bruta, fosfor, calciu aminoacizi (conform dietei cu continut scazut de proteina bruta aplicata pe etape de crestere) conform retetelor | Furaj pentru vieri | Furajul granulat pentru vieri este ambalat in saci de 40 kg; sunt depozitati la loc uscat si racoros. | Nepericulos |
| Materiale auxiliare Materiale de uz veterinar | Medicamente | Kg/an | 1500 | Vitamine, medicamente de uz veterinat | Pentru medicina porcilor conform prescriptiei medicului veterinar | Magazie special amenajata , produsele sunt in ambalaj original, iar accesul este restrictionat. | Toxicitate redusa pentru om |
| -“- | Vaccinuri | Litri/an | 300 | -“- | -“ | Magazie speciala pt vaccinuri cu frigider pt depozitare intre +2 si +8 grade, accesul este restrictionat. | -“- |
| Materiale auxiliare pentru spalare si dezinfectie | Raticid PRODIORAT GRAU ROSU. | Kg/an | 700 | Amestec: -methic Red 3B- <0,1% -2.2”Iminodiethanol <0,1% -1,2-Benzinsothiazolin-3-one 0,02% -bromaldiolone 0.005% -donatonium benzoate -0.001% | Curatare dupa depopulare. Dezinsectie | Magazie speciala DDD cu acces restrictionat. | Periculos |
| -“- | Pulbere pentru dezinsectie AGITA | kg/an | 36 | Amestec: -Thiamethoxam 10-20% -(Z)-9-Tricosene 0.01-0.1% | Curatare dupa depopulare. Dezinsectie | Magazie speciala DDD cu acces restrictionat. |  |
| -“- | Pulbere pentru dezinsectie K-OTHRINE 25 SC. | kg/an | 4 | Amestec: - Deltametrin 2,43% - Amestec de 5-clor-2-metil- 3(2H) –izotiazolonă şi 2-metil-2H-izotiazol-3-onă <0.0015% - 1,2-Benzisotiazolin-3-onă <0.05% | Dezinsectie | Magazie speciala DDD cu acces restrictionat. | Periculos |
| -“- | Tehnicosanitare . | Kg/an | 300 | - | Pentru medicina porcilor conform prescriptiei medicului veterinar | Magazie speciala pentru tehnico sanitare, cu acces restrictionat. | Nepericulos |
| -“- | Materiale de laborator | Kg/an | 1500 | - | Laborator de preparare si depozitare material seminal | Magazie speciala pentru materiale de laborator cu acces restrictionat. | Nepericulos |
| -“- | Dezinfectant OX AGUA 2G | Litri/an | 450 | Amestec: Peroxid de hidrogen 48% | Curatare dupa depopulare. Dezinfectant | Magazie speciala DDD cu acces restrictionat | Periculos |
| -“- | Dezinfectant DESOGERME 3A | Litri/an | 50 | Amestec: -Nerolidol 2.5-10% -Glutaral <2.5% -Glyohal <2,5% -Fomaldehida >2,5% | Curatare dupa depopulare. Dezinfectant | Magazie speciala DDD cu acces restrictionat | Periculos |
| -“- | Dezinfectant VIRKON’S;. | Litri/an | 100 | Amestec: -Pentapotasiu bis sulfat bis peroximonosulfat -30-50% -Acid benzosulfonic-10-20% -Acid malic 1-10% -Acid sulfamidic 2,5-10% -Potasium hydrogensulphate 1-3% -Dipotasium disulphate 1-3% -Sodiu toluensulfonat -1-10% -Peroxodisulfat de dipotasiu 0,1-1% -Dipentene 0,1-0,25% | Curatare dupa depopulare. Dezinfectant | Magazie speciala DDD cu acces restrictionat | Periculos |
| -“- | Dezinfectant VANOSEPT VAN | Litri/an | 700 | Amestec: -Glutaral 15% -Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides 7,5-9% | Curatare dupa depopulare. Dezinfectant | Magazie speciala DDD cu acces restrictionat | Periculos |
| -“- | Dezinfectant VIROGUARD | Litri/an | 200 | Amestec: -formaldehida 1-10% -Benzalkonium chloride 1-10% -Glutaraldehida 1-10% | Curatare dupa depopulare. Dezinfectant | Magazie speciala DDD cu acces restrictionat | Periculos |
| -“- | Detergent pentru spalare KENOPRO. | Litri/an | 60 | Amestec: -dodecildimetilamine oxide -5-15% -alkyldimetilbenzilamonium cloride 1-5% -alkil(C12-C14dimetilbetaine 1-5% | Curatare dupa depopulare. Deteregent | Magazie speciala DDD cu acces restrictionat | Periculos |
| -“- | Detergent pentru spalare KENOSAN | Litri/an | 240 | Amestec: -Hidrohid de sodiu 5-15% -2-(2-butoxyetoxi)etanol 5-15% -amenise, N-c8-22-alkil... 1-5% -Sulfonic acids 1-5% | Curatare dupa depopulare. Deteregent | Magazie speciala DDD cu acces restrictionat | Periculos |
| Combustibil | Motorina | tone/an | 5 | Amestec de hidrocarburi | Combustibil pentru utilajele de transport intern si generatorul de curent. | Rezervor suprateran (V= 9 mc),prevazut cu cuva de retentie si pompa de alimentare . Capacitate maxina de stocare = 9 mc (7,61 tone) | Periculos |
| Combustibil | GPL | litri/an | 100000 | Amestec: -Propane 95-99% -Ethane <1,1% | Combustibil gazos (pentru incalzire spatii si preparare apa calda menajer) | Sase rezervoare supraterane avand capacitatea de 4850 litri fiecare Capacitate maxima de stocare= 29100 l (14,78 tone) | Periculos |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitoare la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în procesul de producţie

| Denumire | Natura chnica /compozitie | Destinatie | Clasa de pericol/ Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- |
| Raticid PRODIORAT GRAU ROSU. | Amestec: -methic Red 3B- <0,1% -2.2”Iminodiethanol <0,1% -1,2-Benzinsothiazolin-3-one 0,02% -bromaldiolone 0.005% -donatonium benzoate -0.001% | Curatare dupa depopulare. Dezinsectie | -Repr.1B-H360D -STOT RE 1-H372 |
| Pulbere pentru dezinsectie AGITA | Amestec: -Thiamethoxam 10-20% -(Z)-9-Tricosene 0.01-0.1% | Curatare dupa depopulare. Dezinsectie | -Aquatic Chr. 1-H410 |
| Pulbere pentru dezinsectie K-OTHRINE 25 SC. | Amestec: - Deltametrin 2,43% - Amestec de 5-clor-2-metil- 3(2H) –izotiazolonă şi 2-metil-2H-izotiazol-3-onă <0.0015% - 1,2-Benzisotiazolin-3-onă <0.05% | Dezinsectie | -Acvatic acut 1-H400 -Aquatic Chr. 1-H410 |
| Dezinfectant OX AGUA 2G | Amestec: Peroxid de hidrogen 48% | Curatare dupa depopulare. Dezinfectant | -Acute Tox.4-H302; H332 -Cor.pielii 1A-H314 -STOS SE 3-H335 -Aquatic cronic 3-H412 |
| Dezinfectant DESOGERME 3A | Amestec: -Nerolidol 2.5-10% -Glutaral <2.5% -Glyohal <2,5% -Fomaldehida >2,5% | Curatare dupa depopulare. Dezinfectant | -Cor.pielii 1B-H314 -Sensibili. Resp.1-H334 -Sens.Piele. 1 -H317 -Muta.2-H341 -Carc. 2-H351 -STOS SE 3-H335 -Acvatic acut 1-H400 |
| Dezinfectant VIRKON’S;. | Amestec: -Pentapotasiu bis sulfat bis peroximonosulfat -30-50% -Acid benzosulfonic-10-20% -Acid malic 1-10% -Acid sulfamidic 2,5-10% -Potasium hydrogensulphate 1-3% -Dipotasium disulphate 1-3% -Sodiu toluensulfonat -1-10% -Peroxodisulfat de dipotasiu 0,1-1% -Dipentene 0,1-0,25% | Curatare dupa depopulare. Dezinfectant | -Irit.piele 2-H315 -Lez. grava a ochilor 1-H318 -Aquatic cronic 3-H412 |
| Dezinfectant VANOSEPT VAN | Amestec: -Glutaral 15% -Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides 7,5-9% | Curatare dupa depopulare. Dezinfectant | -Tox.acuta (orala) 3-H301 -Tox.acuta (inhalare)3-H331 -Cor.pielii 1B-H314 -Sensibili. Resp.1-H334 -Sens.Piele. 1 -H317 -Acvatic acut 1-H400 |
| Dezinfectant VIROGUARD | Amestec: -formaldehida 1-10% -Benzalkonium chloride 1-10% -Glutaraldehida 1-10% | Curatare dupa depopulare. Dezinfectant | -Acute Tox.4-H302 -Acvatic acut 1-H400 -Muta.2-H341 -Sens resp.1-H334 -Carc.1B-H350 -STOS SE 3-H335 -Cor.piele1B-H314 -Sens.piele 1-H317 |
| Detergent pentru spalare KENOPRO. | Amestec: -dodecildimetilamine oxide -5-15% -alkyldimetilbenzilamonium cloride 1-5% -alkil(C12-C14dimetilbetaine 1-5% | Curatare dupa depopulare. Deteregent | -Lez. grava a ochilor/irit. 1-H318 -Cor/Irit piele 2-H315 |
| Detergent pentru spalare KENOSAN | Amestec: -Hidrohid de sodiu 5-15% -2-(2-butoxyetoxi)etanol 5-15% -amenise, N-c8-22-alkil... 1-5% -Sulfonic acids 1-5% | Curatare dupa depopulare. Deteregent | -Cor./Irit piele 1A-H314 -Lez. grava a ochilor/irit. 1-H318 |
| Motorina | Amestec de hidrocarburi | Combustibil pentru utilajele de transport intern si generatorul de curent. | -Carc. 2-H351 -Flam.Lig.3-H226 -Asp.Tox.1- H304 -Skin.Irit.2-H315 -Acute Tox.4-H332 -STOT RE 2 - H373 -Aquatic Chronic 2-H411 |
| GPL | Amestec: -Propane 95-99% -Ethane <1,1% | Combustibil gazos (pentru incalzire spatii si preparare apa calda menajera) | -Flam Gas 1-H220 -Press.Gas (Liqufied) H280 -STOT SE 3-H336 |

Denumirea comercială, compoziția și implicit categoria de pericol a acestor produse pot diferi în funcție de furnizorul acestora.

6.7.1. Titularul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Titularul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conf. Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în laborator : nu este cazul

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr.18/22.02.2022, privind sistemul de alimentare cu apă şi de evacuare ape uzate  valabilă până la.21.02.2027, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Olt, SGA Brașov.

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1. Alimentarea cu apă potabilă:

Surse: subteran pârâu Scurta, corp apă subterană ROOT 07,  trei foraje de adâncime,  H1=H2=H3=40 m,  debit total estimat pe foraj 1,92l/s,  cu următoarele coordonate Stereo 70:

F1: X1 = 477189,997; Y1 = 509473,424;

F2: X2=477208,354; Y2=509687,973;

F3: X3 =477216,845; Y3=509875,043.

Volume de apă autorizate

Qzi max =  104,00 mc/zi;   1,20  l/s  -  anual  38,00 mii mc/an;

Qzi med  =  90,00 mc/zi;    1,00l/s    - anual 32,85 mii mc/an;

Qzi min  =  60,00 mc/zi;    0,70l/s;   - anual  21,90mii mc/an;

Functionare: permanentă 365 zile/an si 24 ore /zi

Instalații de captare

Trei foraje de adâncime,  H1=H2=H3=40 m .De la frontul de foraje, apa este refulata prin conducta de aductiune PEHD cu Dn 90 mm in lungimea totala L =1480 ml la rezervorul de inmagazinare apa de capacitate totala V=300 mc.

Instalații de înmagazinare

Gospodăria de apă  este compusă dintr-un rezervor cu capacitatea de 300 mc, suprateran, prevăzut cu grup de pompare (1a+1r) cu caracteristicile: Q = 40 mc/h, n = 2900 rot/min, H = 45 mCA si P = 4 kWși o pompă  pilot Q=10 mc/h.

Instalații de tratare: -

Instalații de distribuție

Alimentarea cu apa a fermei se va realiza din rezervorul de inmagazinare, printr-o conductă PEHD, De 110 mm, L = 10 m, până la un cămin de distribuţie. De la căminul de distribuţie, reţeaua se va  ramifica astfel :

- ramura 1, din conductă PEHD De 110-75-63mm, in lungime totala de L1 = 745m ce alimenteaza spălătoria auto, sediul administrativ si hala carantina

- ramura 2, din conducta PEHD De 110-75-63 mm, in lungime totala L2 = 610m ce alimenteaza halele pentru hibridare si hala vieri.

Volume de apă asigurate în sursă - (foraje);

Qzi max =  104,00 mc/zi;   1,20  l/s  -  anual  38,00 mii mc/an;

Qzi med  =  90,00 mc/zi;    1,00l/s    - anual 32,85 mii mc/an;

Qzi min  =  60,00 mc/zi;    0,70l/s;   - anual  21,90mii mc/an;

Apă pentru stingerea incendiilor

Alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor va fi asigurata din  rezervorul de înmagazinare de 300 mc, echipat cu statie de pompare.

Volumul intangibil asigurat în rezervorul de înmagazinare 120 mc.

7.1.2  Ape subterane:

Bazinul hidrografic: Cod b.h. Olt, pârâul Șinca (Șercaia), cod cadastrul apelor: VIII.1.80.; cod corp apă suprafaţă RORW8.1.80_B1; cod corp apă subterană ROOT07.

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice.

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie să identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de căldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

Consumul total de energie estimat este de 150 Mwh/an

Alimentarea cu energie electrică se va realiza din sistemul energetic naţional (SEN) prin intermediul unui post de transformare, in baza contractului de distribuire a energiei electrice nr.C-1891/R/7100, incheiat cu Societatea de Distribuire a Energiei Electrice Transilvania Sud SA

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili.

Gaz combustibil: Receptorii  de gaz combustibil sunt:

- tunuri de caldura suspendate aliméntate cu gaz combustibil prevazute pentru incalzirea cu aer cald a halelor de productie,

- centrale temice aliméntate cu combustibil prevazute pentru incalzirea spatiilor administrative si prepararea apei calde menajere,

- incineratorul  alimentat cu gaz, prevazut pentru incinerarea deseurilor animaliere

In prezent se utilizeaza drept combustibil GPL. Alimentarea cu GPL se face  din sase rezervoare  pentru stocare si alimentare cu GPL, avand capacitatea de 4850 litri fiecare, in baza contractelor incheiate in acest sens. Consumul estimat este de 100000 l/an.

Se face mentiunea: Terenul studiat este strabatut de o conducta magistrala ceea ce necesita doar legarea de un SRM. Racordarea la gaz metan se va face prin racordarea unui modul SRPM, prin intermediul unei conducte de racord de inalta presiune DN 100mm, la  conducta de  transport gaze naturale inalta presiune Ǿ201/2” Tigmandru-Nades-PunctulB-Sinca-Stalp 89, PN =40 bar. Dupa finalizarea lucrarilor de racordare la conducta magistrala, alimentarea se va face exclusiv cu gaz natural.

Motorină (pentru parcul auto) – consumul de motorina estimat :600 t/an. Statia de incinta pentru distributia motorinei este compusa dintr-un rezervor cu capacitate de stocare de V=9mc, suprateran, etans, prevazut cu pereti dubli, cuva de retentie, protectie PSI si pompa de alimentare si este alimentat cu societati autorizate. Motorina se foloseste pentru alimentarea mijloacelor de transport intern.

# 8. DESCRIEREA  INSTALAŢIEI  ŞI  A  FLUXURILOR  TEHNOLOGICE  EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice Stereo 70 ale amplasamentului:

| Pct. colt | Coordonate Stereo 70 |
| --- | --- |
|  | X (m) | Y( m) |
| 1 | 477400 | 509800 |
| 2 | 477000 | 509800 |
| 3 | 477000 | 509200 |
| 4 | 477400 | 509200 |

Amplasare în teritoriu: Ferma de reproductie suine este amplasată in teritoriul administrativ al comunei Sercaia, in extravilan, pe drumul comunal asfaltat ce face legatura intre DN1 si DN73A, la o distanta de  cca.2,9 Km de satul Vad, de cca. 4,8 Km de satul Sercaia si de cca. 2,6 Km de satul Toderita.

Accesul la amplasament se face din drumul national DN1 apoi prin DJ 73A si prin drumul comunal asfaltat DC 107C, ce limiteaza amplasamentul la limita de Sud-Vest.

Vecinătăţi:

Vecinatati imediate:

- La Nord	–  terenuri arabile apoi drumul de exploatare DE1960, canalul de desecare CT 5-12-3

- La Est 	- drumul de exploatare DE 2499, terenuri arabile;

- La Vest 	– canal de desecare CCN 2503, terenuri arabile;

- La Sud 	– drum comunal DC 107C asfaltat, terenuri arabile

Distanta fata de intravilanul locuibil:

- Satul Sercaia, la Nord-Est, la cca. 4,8 km

- Satul Vad, la Est, la cca. 2,9 Km

- Satul Toderita, la Vest, la cca. 2,6 Km

- Comuna Mandra, la Nord-Vest,  la cca. 5 km

Fata de zona locuita: Ferma respectă distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si unitati care produc disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei, distanţa fata de cea mai apropiata zona de  locuinţe fiind > 2500m. Conform Art. 11 din Ordinul MS nr. 994/2018 pentru modificarea si completarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, aprobat prin Ord.119/2014,  zona de protecţie sanitară (Complexuri de porci, intre 1.000-10.000 de capete: 1.000 m; Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: 1.500 m).

Fata de asezamintele de interes istoric si cultural din judetul Brasov, prin amplasarea fermei la o distanta apreciabila fata de acestea, el nu va putea genera un impact negativ care sa se repercuteze asupra acestora.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Fata de  zonă de interes major din punct de vedere al biodiversităţii,  amplasamentul nu se afla in aria/la limita siturilor din reteau Natura 2000 sau a rezervatiilor naturale dar se află situat în proximitatea sitului de importanţă comunitară ROSCI0205 „Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului”, la aproximativ 400-1200m distanţă de acesta.

Unități structurale pe amplasament:

Terenul pe care se desfasoara activitatea are suprafața totală de 203097 m2 , din care:

- Suprafete construite total  17688,05 mp din care:

    - Suprafață construită/desfășurată Hala 1=2829.82 mp

    - Suprafață construită/desfășurată Hala 2=2186.82 mp

    - Suprafață construită/desfășurată Hala 3=3379.00 mp

    - Suprafață construită/desfășurată Hala 4=3369.60 mp

    - Suprafață construită/desfășurată Hala 5=3361.10 mp

    - Suprafata NFI =36.30 mp

    - Suprafata culoare transfer =209.71 mp

    - Suprafața construită/desfășurată clădire administrativă = 1044,87 mp

    - Suprafața construită/desfășurată carantină –Hala 6= 299,06 mp

    - Suprafața construită/desfășurată centru vieri-Hala 7 = 394,76 mp

    - Suprafața spălătorie auto = 217,75 mp

    - Suprafață rezervor apa 280 mc și casă pompe = 95,56 mp

- Suprafață pietonală și rutieră pietruita: 7991,73 mp

- Suprafață dale inierbate: 480 mp

- Platforma betonata: 3116.44 mp

- Suprafata parcare: 474.16 mp

- Suprafață lagune : 4320,00 mp

- Suprafață spații verzi: 173817.02 mp

- Locuri de parcare mașini mari și mașini mici

| Constructii/ Dotari anexe | Functiune/Caracteristici |
| --- | --- |
| Hala nr.1 Selectie (Testare) | Hala 1 este impartita in doua zone: Zona 1-Selectie: 12 compartimente pentru animale x 8 boxe fiecare (S=2281 mp) Zona 2-Sociala (Filtru sanitar) (S= 558, 7mp). Zona 1-Selectie: Capacitate: 1920 locuri distribuite in 12 compartimente. Fiecare compartiment are 8 boxe capabile sa adaposteasca un numar de 20 de scrofite in testare rezultand o capacitate de 160 capete pe compartiment. Sistem de adapost: compartimentari in boxe , pardoseala prevazuta total cu gratare din beton Sistem de evacuare dejectii: Sub zona de cazare a porcilor (prevazuta cu pardoseala din gratare din beton) sunt prevazute bazine de de colectare a dejectiilor cu o adancime de 50 cm de unde dejectiile sunt transferate frecvent cu ajutorul gravitatiei, prin conducte de PVC, in lagune hidroizolate. Zona 2-Sociala (Filtru sanitar). Zona sociala este compusa din: hol acces, vestiare filtru sanitar (2 buc), spatiu tehnic, dus (2 buc), vestiar (2 buc), grup sanitar (2 buc), spalatorie, camera dezinfectie, farmacie, birou, depozit, sala mese, zona tampon, zona acces, spalator cizme . |
| Hala nr.2 Gestatie timpurie si monta (Insamantare) | Hala 2 este impartita in doua zone: Zona 1- Insamantare (S=1686,9 mp) Zona 2- Scrofite de inlocuire (S=345,42 mp) Zona 1: Insamantare: Capacitate: 716 locuri distribuite in boxe individuale impartite in 4 linii de furajare (unde animalele sunt cazate inainte de monta si in primele 28 de zile dupa monta). Tot in aceasta zona mai avem 5 boxe pentru vierii incercatori. Sistem de adapost: compartimentari in boxe individuale , pardoseala prevazuta total cu gratare din beton Sistem de evacuare dejectii: Sub zona de cazare a porcilor (prevazuta cu pardoseala din gratare din beton) sunt prevazute bazine de de colectare a dejectiilor cu o adancime de 50 cm de unde dejectiile sunt transferate frecvent cu ajutorul gravitatiei, prin conducte de PVC, in lagune hidroizolate. Zona 2: Scrofite de inlocuire: Capacitate: 160 scrofite de inlocuire distribuite in 12 boxe (8 boxe cu 13 locuri si 4 boxe cu 14 locuri). Sistem de adapost: compartimentari in boxe, pardoseala prevazuta total cu gratare din beton Sistem de evacuare dejectii: Sub zona de cazare a porcilor (prevazuta cu pardoseala din gratare din beton) sunt prevazute bazine de de colectare a dejectiilor cu o adancime de 50 cm de unde dejectiile sunt transferate frecvent cu ajutorul gravitatiei, prin conducte de PVC, in lagune hidroizolate. |
| Hala nr.3 Gestatie confirmata | Compatiment gestatie (S=3292,85 mp) Capacitate: 1150 capete scroafe gestante (si 4 vieri depistatori) distribuite in 24 boxe de cate 46 capete si 2 boxe de 23 capete. Sistem de adapost: compartimentari in boxe comune , pardoseala prevazuta total cu gratare din beton Sistem de evacuare dejectii: Sub zona de cazare a porcilor (prevazuta cu pardoseala din gratare din beton) sunt prevazute bazine de de colectare a dejectiilor cu o adancime de 50 cm de unde dejectiile sunt transferate frecvent cu ajutorul gravitatiei, prin conducte de PVC, in lagune hidroizolate |
| Hala nr.4 Maternitate | Hala 4 este impartita in doua zone: Zona 1- Compartimente pentru animale (S tot=2803,82 mp) Zona 2- Bucataria furajera (S= 71,36 mp) Zona 1- Compartimente pentru animale: Capacitate: 470 scroafe distribuite in 5 compartimente de cate 90 boxe de fatare si un compartiment cu 20 de boxe de fatare pentru situatii de urgenta (ex o natalitate mai mare decat cea prevazuta). Deasemenea mai dispune si de o zona de intarcare timpurie cu 2 compartimente de cate 12 boxe. Sistem de adapost: compartimentari in boxe individuale , pardoseala prevazuta total cu gratare din plastic Sistem de evacuare dejectii: Sub zona de cazare a porcilor (prevazuta cu pardoseala din gratare din plastic) sunt prevazute bazine de de colectare a dejectiilor cu o adancime de 50 cm de unde dejectiile sunt transferate frecvent cu ajutorul gravitatiei, prin conducte de PVC, in lagune hidroizolate Zona 2- Bucataria furajera Acesta zona este un spatiu deschis in care va fi depozitat furajul si eventualele suplimente nutritive pentru purceii sugari. Tot in aceasta zona se va pregati laptele suplimentar pentru hranirea purceilor sugari prin amestecarea laptelui praf cu apa calda. |
| Hala nr.5 Tineret | Hala 5 este impartita in doua zone: Zona 1: Compartimente pentru animale (S= 3145,45 mp) Zona 2: Compartiment livrare (S= 130,08 mp) Zona 1 Compartiment animale Capacitate: 9240 locuri distribuite in 7 compartimente fiecare compartiment avand 30 de boxe cu o capacitate de 44 de purcei pe boxa. Sistem de adapost: compartimentari in boxe comune, pardoseala prevazuta total cu gratare din plastic Sistem de evacuare dejectii: Sub zona de cazare a porcilor (prevazuta cu pardoseala din gratare din plastic) sunt prevazute bazine de de colectare a dejectiilor cu o adancime de 50 cm de unde dejectiile sunt transferate frecvent cu ajutorul gravitatiei, prin conducte de PVC, in lagune hidroizolate Zona 2 livrare Capacitate: 400 capete (In aceasta zona vor fi adusi purceii inainte de livrarea catre fermele de ingrasare si vor fi cazati pana la livrare). |
| Culoare de legatura intre hale | 4 culoare pentru asigurare acces intre hale (S=209,71mp) Culoarele de legatura sunt perpendicular pe lungimea halelor, incepand cu H1, pana la Anexa NFI (Necropsie, Frig, Incinerare) L= 15 m x4 buc. l= 2,10÷2,4 |
| Hala 6 Carantina | Hala 6 este impartita in doua zone: Zona 1- Compartiment pentru animale (S=244,9 mp) Zona 2- Sociala si depozitare Zona 1- Compartiment pentru animale Capacitate: 180 de capete cazate liber in 9 boxe de cate 20 de capete Sistem de adapost: compartimentari in boxe comune, pardoseala prevazuta total cu gratare din plastic Sistem de eliminare dejectii: Sub zona de cazare a porcilor (prevazuta cu pardoseala din gratare din beton) sunt prevazute bazine de de colectare a dejectiilor cu o adancime de 50 cm de unde dejectiile sunt transferate frecvent cu ajutorul gravitatiei, prin conducte de PVC, in lagune hidroizolate Zona 2- Sociala si depozitare compusa din : -Magazie (S=9,13 mp) -Spatiu UV (S=9,64 mp) -Birou (S=6,88 mp) -Vestiar (S=9,56 mp) |
| Hala 7 Vieri | Hala 7 este impartita in doua zone: Zona 1 -Compartiment animale (S=296,15 mp) Zona 2-Sociala si administrativa Zona 1 –Compartiment vieri Capacitate: 30 capete de vieri distribuite in 30 boxe pentru cazarea vierilor si 2 boxe pentru recoltarea materialului seminal Sistem de adapost: compartimentari in boxe individuale , pardoseala prevazuta total cu gratare din plastic Sistem de evacuare dejectii: Sub zona de cazare a porcilor (prevazuta cu pardoseala din gratare din beton) sunt prevazute bazine de de colectare a dejectiilor cu o adancime de 50 cm de unde dejectiile sunt transferate frecvent cu ajutorul gravitatiei, prin conducte de PVC, in lagune hidroizolate. Zona 2 –Sociala si administrativa este compusa din: Magazie (S=11,64 mp), Spatiu UV (S=11,45 mp), Laborator (S=28,2 mp), Birou (S=9,3 mp), Vestiar 1 (S=8,98 mp), Vestiar 2 (S=8,87 mp). |
| Anexe NFI (necropsie, frig, incinerare) | Spatiu necropsie (S=20,23 mp) -pentru depozitarea si realizarea necropsiei animalelor moarte. Spatiu frig (S= 9,23 mp)- camera frigorifica pentru depozitare cadavre si placente. Spatiu incinerator: (S= 15 mp).Platforma deschisa cu acoperis pentru incinerator realizat din tabla metalica si inchidere perimetrala cu plasa metalica antiinsecte . |
| Cladire administrativa | Zona administrativa (S= 1044,87 mp |
| Statie carburanti | Stație carburanți (S=18 mp). Platforma betonata cu dimensiunea de 3.6/ 5 m, pe care se amplaseaza un rezervor de carburant suprateran cu V= 9 mc prevazut cu propria cuva de retentie, si acoperis propriu Instalatia este echipata cu panou electric de comanda si control si pompa pompa distribuire carburanti cu sistem de gestiune al carburantilor. |
| Cladire Spalatorie auto +Magazie de deseuri | Cladire Spălătorie auto + Magazie deseuri Sc=217,75 mp Spatiul splatoriei auto amplasată la intrarea în complex funcționează ca filtru sanitar . O parte din cladirea care adaposteste spalatoria auto este destinat unei magazii de deseuri deșeuri . Spalatoria este amenajata,pe platforma betonata cu panta de scurgere spre sifoanele de scurgere. Este prevazuta cu instalatii de apa fierbinte si rece de inalta presiune, pompa de inalta presiune. Aceasta pompa este prevazuta cu instalatii de spumare a detergentului si dozarea dezinfectantului. Magazia de deseuri va fi betonata si prevazuta cu spatii destinate depozitarii deseurilor. |
| Lagune de dejectii | Lagune dejecții (2 buc.) Dimensiunile lagunelor de stocare sunt: Suprafata = 2160 x 2buc. = 4320mp; Adâncime = 4,7 m ; Volum total = 8212x2 buc.=16424 mc ; Volum util: 7247 x2 buc. =14494 mc |
| Alte anexe si echipamente | Platforma Post trafo/generator Platforma Stație Reglare-Măsurare (SRM) Rezervor de apa +casa pompe (S=96,54 mp) . Rezervorul cu V= 280 mc, este amplasat suprateran pe platformă betonată si are prevazut un cămin pentru stația de pompare. Filtru rutier intrare acces incintă (S=27,8 mp) Punct de control (S=16 mp) Parcare –10 locuri (S=474,16 mp platforma betonata) Rampă de transfer animale (S=21 mp). |

.

Regim juridic: Terenul si instalatiile sunt proprietatea TRANSILVANIAN BEEF FARM SRL conform Extras CF 104048 (203097 mp

### 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

Fluxul tehnologic prevede inseminarea scroafelor, creşterea purceilor pȃnă la greutatea de 25 kg şi la final, livrarea purceilor către fermele de ȋngrăşare.

Ciclul de producţie cuprinde umatoarele etape:

Activitati direct productive:

- Aprovizionarea: Material genetic, Furaje, Medicamente, etc.

- Cazarea scrofiţelor in hala de testare (selectie). Cazarea se face in 12 compartimente, fiecare compartiment avand cate 8 boxe capabile sa adaposteasca 20 de scrofite in testare.

- Însămânţarea artificială se execută în boxe individuale. Cazarea scrofitelor selectate se face in boxe individuale  Sunt prevazute 716 locuri.

- Cazarea ȋn grup a scroafelor/scrofiţelor gestante. Cazarea se face in 24 boxe de catre 46 capete si 2 boxe de cate 23 capete.

- Transferul ȋn sectorul maternitate. Cazarea scroafelor lactante se face in 5 compartimente de cate 90 boxe si un compartiment cu 20 boxe.

- Înţărcarea purceilor la vârsta de 25 zile şi greutatea de cca. 6.5 kg.

- Transferul purceilor ȋn sectorul creşă.  Cazarea se face in 7 compartimente cu cate 30 de boxe si 44 de purcei /boxa.

- Livrarea. Dupa atingerea greutatii de 25 kg tineretul suin va fi livrat/transferat catre fermele de ingrasare a porcilor.

Activitati conexe:

- Asigurarea microclimatului din hala ( Temperatura / Umiditatea, Curenti de aer, Furajarea).

- Hranire si administrare corecta a retetelor furajare in concordanta cu categoria de productie a animalului, stadiul de dezvoltare, stare fiziologica, sex, anotimp; În fermă, distribuirea hranei se va executa automatizat cu furaj; automatizarea cuprinde accesorii pentru comanda, control și monitorizare furajare. Sistemul de furajare se va curata si intretine periodic.

- Adapare. Asigurarea apei se va realiza în regim controlat în hală, prin sistem de suzete  sau adapatori cu cupa pentru limitarea pierderilor de apa.

- Activitati sanitar veterinare (Supravegherea starii generale de sanatate a animalelor;  Administrarea tratamentelor curative si preventive);

- Supravegherea evacuarii dejectiilor.

- Depozitare dejectii. Dejectiile rezultate din metabolismul animalelor (in halele de adapost), impreuna cu apele uzate rezultate in urma proceselor de spalare/igienizare vor fi colectate (in sistem semisolid) mai întâi în bazine de colectare betonate aflate sub pardoseala prevazuta cu gratare (executate din plastic sau ciment) dupa care sunt evacuate in doua lagune de dejectii hidroizolate cu strat de argilă compactată si impermeabilizate cu geomembrană. Lagunele sunt prevăzute cu 2 sisteme de monitorizare (colectoare de control) a eventualelor infiltraţii .

- Pregatirea popularii si depopularii halelor;

- Pregatirea halelor pentru un nou ciclu de productie (Curatare, decontaminare, dezinfectie, dezinsectie, deratizare; Verificare functionare instalatii). După depopularea unui compartiment din hala de productie, se procedează la curăţirea manuală şi mecanică a compartimentului din hală şi îndepărtarea tuturor deşeurilor, după care urmează spălarea cu apă cu presiune înaltă şi dezinfecţia pe toată suprafaţa prin pulverizarea soluţiilor de dezinfectanţi, în concentraţii de 1-2%.  Pentru efectuarea spălărilor s-au prevăzut agregate de spălare cu apă cu presiune înaltă, care îndepărtează murdăria cu uşurinţă cu un consum redus de apă. Pulverizarea soluţiilor de dezinfectanţi se va face cu ajutorul unor aparate de pulverizat (nebulizatoare) care asigură dispersia dezinfectantului în locurile dorite.

- Incinerare cadavre. Cadavrele de animale se stochează în lada frigorifică din camera de necropsie şi se incinerează în incineratorul propriu. Incineratorul (tip IncinerPro i500V) este de tip ecologic, prevazut cu control automatizat, cu 2 camere de ardere una pentru combustie primara (principala) si una pentru combustie secundara (post-combustie). In camera de post-combustie are loc arderea complete a compusilor organici volatile la o temperature de minim 850°C, asigurandu-se un timp de retentie a gazelor de minim 2 secunde pe intreaga durata a ciclului de ardere. Automatizarea incineratorului asigura pastrarea in camera secundara a unei temperaturi de peste 850°C in orice moment al functionarii.(Instalatiile  de incinerare vor fi  exploatate astfel incat gazele de combustie rezultate din proces sa ajunga in mod controlat si omogen la temp.>850°C, timp de minim 2 secunde pentru combustia completa si transformarea compusilor organici in bioxid de carbon si apa). Gazele reziduale sunt captate si evacuate dirijat prin cos de dispersie.

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

| Denumirea procesului | Sectoare de activitate | Descrierea procesului si a etapelor / Instalatii / Echipamente |
| --- | --- | --- |
| Selectie | Hala nr.1 Selectie (Testare) | Se disting doua zone: Zona 1-Selectie: 12 compartimente pentru animale Zona 2-Sociala - Filtru sanitar Zona 1-Selectie: In aceasta hala scrofitele de inlocuire sunt transferate din departamentul de tineret la o varsta de 10 saptamani si o greutate cuprinsa intre 22 si 25 kg si sunt cazate pentru o perioada de 20 de saptamani pana la varsta de 210 zile de viata. Un compartiment de 160 de capete se umple in doua saptamani in fiecare saptamana transferandu-se un numar de 80 de capete. Cand animalele ajung la varsta de 210 zile de viata sunt selectate iar cele mai bune 30 de capete vor sunt transferate in boxele comune din Hala 2. Restul de scrofite sunt destinate comercializarii catre alte ferme. Capacitate: 1920 locuri distribuite in 12 compartimente. Fiecare compartiment are 8 boxe capabile sa adaposteasca un numar de 20 de scrofite in testare rezultand o capacitate de 160 capete pe compartiment. In acest adapost sunt cazate scrofitele de inlocuire dupa faza de tineret (10 saptamani de viata si aproximativ 22 kg) si pana la iesirea din testare (minimum 100 kg si 26 saptamani de viata). Sistem de adapost: compartimentari in boxe , pardoseala prevazuta total cu gratare din beton Sistem de evacuare dejectii: Sub zona de cazare a porcilor (prevazuta cu pardoseala din gratare din beton) sunt prevazute bazine de de colectare a dejectiilor cu o adancime de 50 cm de unde dejectiile sunt transferate frecvent cu ajutorul gravitatiei, prin conducte de PVC, in lagune hidroizolate. Pentru efectuarea spălărilor s-au prevăzut agregate de spălare cu apă cu presiune înaltă , care îndepărtează murdăria cu uşurinţă cu un consum redus de apă. Furajarea: sistem ad libitum in hranitori de inox cu un furaj de tip granulat pentru a reduce pierderile tehnologice sub forma de pulberi. Adaparea: adapatori cu cupa pentru a limita pierderile de apa. Microclimatul : se regleaza automat cu ajutorul unor controlere actionate de senzori instalati la nivelul fiecarui compartiment. Acesti senzori vor declansa dupa nevoie si in functie de setari sistemele de ventilatie, incalzire (cate o aeroterma cu gaz pe fiecare compartiment) sau racire (prin deschiderea ferestrelor de admisie care comunica cu coridorul climatizat cu ajutorul panourilor de refrigerare). Zona 2-Sociala . Zona sociala este compusa din: hol acces, vestiare filtru sanitar (2 buc), spatiu tehnic, dus (2 buc), vestiar (2 buc), grup sanitar (2 buc), spalatorie, camera dezinfectie, farmacie, birou, depozit, sala mese, zona tampon, zona acces, spalator cizme . |
| Insa-mantare | Hala nr.2 Gestatie timpurie si monta (Insamantare) | Se disting doua zone: Zona 1- Insamantare Zona 2- Scrofite de inlocuire Zona 1: insamantare: In aceasta zona vom avea urmatoarele categorii de animale: Scroafe si scrofite insamantate care vor astepta controlul gestatiei la 28 de zile de la insamantare; Scroafele intarcate care vor astepta sa fie reinsamantate dupa o perioada cuprinsa intre 4 si 7 zile; Scrofitele in calduri care sunt montate; Scroafele siscrofitele care nu au ramas gestante si care asteapta o noua reinsamantare; Scroafele si scrofitele reforma sau care nu mai prezinta interes pentru productie. Dupa controlul e gestatie de la 28 de zile, animalele ramase gestante sunt transferate in boxele comune din Hala 3 Capacitate: 716 locuri distribuite in boxe individuale impartite in 4 linii de furajare (unde animalele sunt cazate inainte de monta si in primele 28 de zile dupa monta). Tot in aceasta zona mai avem 5 boxe pentru vierii incercatori. Sistem de adapost: compartimentari in boxe individuale , pardoseala prevazuta total cu gratare din beton Sistem de evacuare dejectii: Sub zona de cazare a porcilor (prevazuta cu pardoseala din gratare din beton) sunt prevazute bazine de de colectare a dejectiilor cu o adancime de 50 cm de unde dejectiile sunt transferate frecvent cu ajutorul gravitatiei, prin conducte de PVC, in lagune hidroizolate. Furajarea: dozatoarelor volumetrice (cate un dozator la fiecare animal) Adaparea: adapare cu nivel constant in interiorul jgheabului de furajare. Microclimatul se regleaza automat cu ajutorul unor controlere actionate de senzori instalati la nivelul halei. Acesti senzori vor declansa dupa nevoie si in functie de setari sistemele de ventilatie, incalzire (cu ajutorul aerotermelor) sau racire (cu ajutorul panourilor de refrigerare amplasate la un capat al halei). Pentru efectuarea spălărilor s-au prevăzut agregate de spălare cu apă cu presiune înaltă , care îndepărtează murdăria cu uşurinţă cu un consum redus de apă. Zona 2: scrofite de inlocuire: In aceasta zona sunt transferate scrofitele de inlocuire din Hala 1 la o varsta de 210 zile de viata. Scrofitele vor fi cazate in aceasta zona aproximativ 25 de zile pana la o varsta de 235 de zile sau pana la aparitia caldurilor. Scrofitele vor fi depistate cu ajutorul vierilor incercatori iar in momentul in care se vor depista caldurile ele vor fi transferate pe boxele individuale din zona de insamantare. Capacitate: 160 scrofite de inlocuire distribuite in 12 boxe (8 boxe cu 13 locuri si 4 boxe cu 14 locuri). Sistem de adapost: compartimentari in boxe , pardoseala prevazuta total cu gratare din beton Sistem de evacuare dejectii: Sub zona de cazare a porcilor (prevazuta cu pardoseala din gratare din beton) sunt prevazute bazine de de colectare a dejectiilor cu o adancime de 50 cm de unde dejectiile sunt transferate frecvent cu ajutorul gravitatiei, prin conducte de PVC, in lagune hidroizolate. Furajarea : dozatoarelor volumetrice (cate un dozator la fiecare animal) Adaparea: adapatori cu cupa pentru a limita pierderile de apa. Microclimatul se regleaza automat cu ajutorul unor controlere actionate de senzori instalati la nivelul fiecarui compartiment. Acesti senzori vor declansa dupa nevoie si in functie de setari sistemele de ventilatie, incalzire (aeroterme pe gaz) sau racire (prin deschiderea ferestrelor de admisie care comunica cu coridorul climatizat cu ajutorul panourilor de refrigerare). Pentru efectuarea spălărilor s-au prevăzut agregate de spălare cu apă cu presiune înaltă , care îndepărtează murdăria cu uşurinţă cu un consum redus de apă. |
| Gestatie | Hala nr.3 Gestatie confirmata | Compatiment gestatie In aceasta hala scroafele sunt transferate dupa controlul de gestatie de la 28 de zile dupa insamantare si sunt cazate pana la transferul in maternitate (timp de 11 saptamani) Capacitate: 1150 capete scroafe gestante (si 4 vieri depistatori) distribuite in 24 boxe de cate 46 capete si 2 boxe de 23 capete. Sistem de adapost: compartimentari in boxe comune , pardoseala prevazuta total cu gratare din beton Sistem de evacuare dejectii: Sub zona de cazare a porcilor (prevazuta cu pardoseala din gratare din beton) sunt prevazute bazine de de colectare a dejectiilor cu o adancime de 50 cm de unde dejectiile sunt transferate frecvent cu ajutorul gravitatiei, prin conducte de PVC, in lagune hidroizolate Furajarea: dozatoarelor volumetrice (cate unul pe cap de animal) Adaparea: adapatori cu cupa pentru a limita pierderile de apa. Microclimatul se regleaza automat cu ajutorul unor controlere actionate de senzori instalati la nivelul halei. Acesti senzori vor declansa dupa nevoie si in functie de setari sistemele de ventilatie, incalzire (cu ajutorul aerotermelor) sau racire (cu ajutorul panourilor de refrigerare amplasate la un capat al halei). Pentru efectuarea spălărilor s-au prevăzut agregate de spălare cu apă cu presiune înaltă , care îndepărtează murdăria cu uşurinţă cu un consum redus de apă. |
| Mater-nitate | Hala nr.4 Mater-nitate | Se disting 2 zone: Zona 1- Compartimente pentru animale (Stot=2803,82 mp) Zona 2- Bucataria furajera (S= 71,36 mp) Zona 1- Compartimente pentru animale: In aceasta hala scroafele sunt transferate inainte de fatare si sunt cazate impreuna cu purceii pana la intarcare (aproximativ 4 saptamani) Capacitate: 470 scroafe distribuite in 5 compartimente de cate 90 boxe de fatare si un compartiment cu 20 de boxe de fatare pentru situatii de urgenta (ex o natalitate mai mare decat cea prevazuta). Deasemenea mai dispune si de o zona de intarcare timpurie cu 2 compartimente de cate 12 boxe. In aceasta zona vor fi transferati purceii intarcati timpuriu in caz de accidente (ex. Moartea mamei...etc) pentru a primi o atentie marita. Scroafele sunt cazate in boxe individuale. Boxele sunt dotate cu un patut cald electric si o suzeta pentru adaparea purceilor. Sistem de adapost: compartimentari in boxe individuale , pardoseala prevazuta total cu gratare din plastic Sistem de evacuare dejectii: Sub zona de cazare a porcilor (prevazuta cu pardoseala din gratare din plastic) sunt prevazute bazine de de colectare a dejectiilor cu o adancime de 50 cm de unde dejectiile sunt transferate frecvent cu ajutorul gravitatiei, prin conducte de PVC, in lagune hidroizolate Furajarea se face cu ajutorul dozatoarelor volumetrice Adaparea se face cu ajutorul adapatorilor tip suzeta situate deasupra trocii de furajare. Microclimatul se regleaza automat cu ajutorul unor controlere actionate de senzori instalati la nivelul fiecarui compartiment. Acesti senzori vor declansa dupa nevoie si in functie de setari sistemele de ventilatie, incalzire (cate o aeroterma cu gaz pe fiecare compartiment) sau racire (prin deschiderea ferestrelor de admisie care comunica cu coridorul climatizat cu ajutorul panourilor de refrigerare). Pentru efectuarea spălărilor s-au prevăzut agregate de spălare cu apă cu presiune înaltă , care îndepărtează murdăria cu uşurinţă cu un consum redus de apă. Zona 2- Bucataria furajera Acesta zona este un spatiu deschis in care va fi depozitat furajul si eventualele suplimente nutritive pentru purceii sugari. Tot in aceasta zona se va pregati laptele suplimentar pentru hranirea purceilor sugari prin amestecarea laptelui praf cu apa calda. |
| Crestere | Hala nr.5 Tineret | Se disting doua zone: Zona 1: Compartimente pentru animale (S= 3145,45 mp) Zona 2: Compartiment livrare (S= 130,08 mp) Zona 1 Compartiment animale In aceasta hala purceii intarcati sunt tinuti pentru o perioada de aproximativ 36 de zile de la o greutate de 6 – 7 kg pana la una de 22 – 25 kg. Capacitate: 9240 locuri distribuite in 7 compartimente fiecare compartiment avand 30 de boxe cu o capacitate de 44 de purcei pe boxa. Sistem de adapost: compartimentari in boxe comune, pardoseala prevazuta total cu gratare din plastic Sistem de evacuare dejectii: Sub zona de cazare a porcilor (prevazuta cu pardoseala din gratare din plastic) sunt prevazute bazine de de colectare a dejectiilor cu o adancime de 50 cm de unde dejectiile sunt transferate frecvent cu ajutorul gravitatiei, prin conducte de PVC, in lagune hidroizolate Furajarea: sistem ad libitum in hranitori de inox cu un furaj de tip granulat pentru a reduce pierderile tehnologice sub forma de pulberi. Adaparea: adapatori cu cupa pentru a limita pierderile de apa. Microclimatul se regleaza automat cu ajutorul unor controlere actionate de senzori instalati la nivelul fiecarui compartiment. Acesti senzori vor declansa dupa nevoie si in functie de setari sistemele de ventilatie, incalzire (cate o aeroterma cu gaz pe fiecare compartiment) sau racire (prin deschiderea ferestrelor de admisie care comunica cu coridorul climatizat cu ajutorul panourilor de refrigerare). Pentru efectuarea spălărilor s-au prevăzut agregate de spălare cu apă cu presiune înaltă , care îndepărtează murdăria cu uşurinţă cu un consum redus de apă. Zona 2 livrare Capacitate: 400 capete Dotari: in aceasta zona vor fi adusi purceii inainte de livrarea catre fermele de ingrasare si vor fi cazati pana la livrare. |

| Carantina | Hala 6 Carantina | Se disting doua zone : Zona 1- Compartiment pentru animale Zona 2- Sociala si depozitare Zona 1- Compartiment pentru animale In aceasta hala sunt aduse animalele de inlocuire (scrofite de rasa pura sau vieri) care sunt cumparate din alte surse. Acestea sunt tinute in carantina pentru o perioada de 45 de zile in vederea efectuarii testelor serologice si a imunizarii inainte de a fi introduse in ferma sau centrul de vieri. (Pentru a preveni bolile infectioase, animalele care sunt aduse din afara se pun in carantina pentru o perioada minima necesara) Capacitate: 180 de capete cazate liber in 9 boxe de cate 20 de capete Sistem de adapost: compartimentari in boxe comune, pardoseala prevazuta total cu gratare din plastic Sistem de eliminare dejectii: Sub zona de cazare a porcilor (prevazuta cu pardoseala din gratare din beton) sunt prevazute bazine de de colectare a dejectiilor cu o adancime de 50 cm de unde dejectiile sunt transferate frecvent cu ajutorul gravitatiei, prin conducte de PVC, in lagune hidroizolate Furajarea: sistem ad libitum in hranitori de inox cu un furaj de tip granulat pentru a reduce pierderile tehnologice sub forma de pulberi. Adaparea: adapatori cu cupa pentru a limita pierderile de apa. Microclimatul se regleaza automat cu ajutorul unor controlere actionate de senzori instalati la nivelul halei. Acesti senzori vor declansa dupa nevoie si in functie de setari sistemele de ventilatie, incalzire (cu ajutorul aerotermelor) sau racire (cu ajutorul panourilor de refrigerare amplasate la un capat al halei). Pentru efectuarea spălărilor s-au prevăzut agregate de spălare cu apă cu presiune înaltă , care îndepărtează murdăria cu uşurinţă cu un consum redus de apă. Zona 2- Sociala si depozitare compusa din : -Magazie (S=9,13 mp) -Spatiu UV (S=9,64 mp) -Birou (S=6,88 mp) -Vestiar (S=9,56 mp) |
| --- | --- | --- |
| Adapost vieri | Hala 7 Vieri | Se disting doua zone: Zona 1 -compartiment animale Zona 2-Sociala si administrativa Zona 1 –Compartiment vieri In aceasta zona sunt cazati vierii de la care se va recolta materialul seminal destinat insamantarilor din ferma de reproductie. Vierii sunt cazati in boxe individuale de unde sunt scosi doar in vederea recoltarii materialului seminal. Recoltarea se face in cele doua boxe amplasate langa zona laboratorului pe preparare a dozelor de material seminal. Dupa recoltare materialul seminal se transfera printr-un geam in zona laboratorului unde este ambalat in doze care vor fi folosite la insamantarea scroafelor si a scrofitelor gestante. Capacitate: 30 capete de vieri distribuite in 30 boxe pentru cazarea vierilor si 2 boxe pentru recoltarea materialului seminal Sistem de adapost: compartimentari in boxe individuale , pardoseala prevazuta total cu gratare din plastic Sistem de evacuare dejectii: Sub zona de cazare a porcilor (prevazuta cu pardoseala din gratare din beton) sunt prevazute bazine de de colectare a dejectiilor cu o adancime de 50 cm de unde dejectiile sunt transferate frecvent cu ajutorul gravitatiei, prin conducte de PVC, in lagune hidroizolate. Furajarea: Restrictionata in hranitori de inox cu un furaj de tip granulat pentru a reduce pierderile tehnologice sub forma de pulberi. Adaparea: adapatori cu cupa pentru a limita pierderile de apa. Microclimatul : se regleaza automat cu ajutorul unor controlere actionate de senzori instalati la nivelul fiecarui compartiment. Acesti senzori vor declansa dupa nevoie si in functie de setari sistemele de ventilatie, incalzire ( o aeroterma cu gaz) sau racire (prin deschiderea ferestrelor de admisie). Pentru efectuarea spălărilor s-au prevăzut agregate de spălare cu apă cu presiune înaltă , care îndepărtează murdăria cu uşurinţă cu un consum redus de apă. Zona 2 –Sociala si administrativa este compusa din : Magazie, Spatiu UV, Laborator , Birou , Vestiare |
| Depozitare cadavre | Anexe NFI (necropsie, frig, incinerare) | Spatiu necropsie pentru depozitarea si realizarea necropsiei animalelor moarte. Camera de necropsie va fi utilata cu instalatie electrica, de apa calda (boiler electric de 80 de litri) si apa rece, chiuveta pentru igenizat instrumentar de necropsie si mainile, pompa pentru dezinfectie, masa din inox pentru necropsie si spatiu pentru depozitare instrumentar de necropsie si echipament specific pentru medicul veterinar. Spatiu frig - pentru depozitare cadavre si placente. Descrierea fluxului: Cadavrele si placentele sunt aduse si depozitate in camera frigorifica. Cand cantitatea depozitata este suficienta pentru incinerare, eficienta din punct de vedere energetic, sunt neutralizate in incinerator. Cand este nevoie medicul veterinar stabileste care sunt cadavrele care urmeaza a fi necropsiate pentru stabilirea diagnosticului sau prelevrare probe pentru a fi trimise la laborator. |
| Incinerare cadavre |  | Spatiu incinerator: Platforma deschisa cu acoperis pentru incinerator realizat din tabla metalica si inchidere perimetrala cu plasa metalica antiinsecte . Incineratorul are o capaciate maxima de incarcare de 500 kg si o rata de ardere de maxim 100 kg/h. Incineratorul va fi destinat exclusiv incinerării cadavrelor de animale și a și a deșeurilor de țesuturi de origine animală (placente) generate de ferma titularului. Incineratorul (tip IncinerPro i500V) este de tip ecologic, prevazut cu control automatizat, cu 2 camere de ardere una pentru combustie primara (principala) si una pentru combustie secundara (post-combustie) . In camera de post-combustie are loc arderea complete a compusilor organici volatile la o temperature de minim 850°C, asigurandu-se un timp de retentie a gazelor de minim 2 secunde pe intreaga durata a ciclului de ardere. Automatizarea incineratorului asigura pastrarea in camera secundara a unei temperaturi de peste 850°C in orice moment al functionarii.(Instalatiile de incinerare vor fi exploatate astfel incat gazele de combustie rezultate din proces sa ajunga in mod controlat si omogen la temp.>850°C, timp de minim 2 secunde pentru combustia completa si transformarea compusilor organici in bioxid de carbon si apa). Gazele reziduale sunt captate si evacuate dirijat prin cos de dispersie. Emisiile de la instalatiile de incinerare se produc doar pe perioada funcționării acestora și pot fi considerate nesemnificative. Incineratorul funcționează în conformitate cu cerințele europene, respectând în totalitate cerințele: Regulamentu CE nr. 1069 din 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animala) Regulamentului UE nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman |
| Depozitare dejectii si ape de spalare | Lagune de dejectii | Lagune dejecții (2 buc.) Dimensiunile bazinelor de stocare tip lagune sunt: Suprafata = 2160 x 2buc. = 4320mp ; Adâncime = 4,7 m ; Volum total = 8212x2 buc.=16424 mc ; Volum util: 7247 x2 buc. =14494 mc Dejecţiile rezultate din halele fermei de reproducţie, împreună cu apele uzate rezultate in urma proceselor de spălare/igienizare vor fi colectate prin grătare din beton/plastic în bazinele de sub hale, prevăzute cu sifoane cu dop, din care sunt evacuate gravitational la lagunele de stocare/maturare, prin intermediul unei reţele ramificate din PVC-KG De 250 ÷315 mm, L totală = 800 m. Lagunele vor fi hidroizolate cu strat de argilă compactată, grosime minimă 30 cm, impermeabilizată cu geomembrană PEHD cu grosimea de 3 mm. Lagunele sunt prevăzute cu 2 sisteme de monitorizare (colectoare de control) a eventualelor infiltraţii aşezate transversal pe sub fundul bazinului cu respectarea recomandărilor BAT. Colectoarele de control sunt confecţionate din conducte perforate aşezate dintr-un taluz în celălalt pe lungimea sau lăţimea lagunei. Aceste tuburi îngropate care au unul capete deschise deasupra taluzului se constituie în puţuri de monitorizare. Fundul puţului de monitorizare este bine închis, iar partea superioara este acoperită cu un capac detaşabil. Ansamblul de conducte perforate, învelite în material filtrant pentru prevenirea colmatării şi puţurile de monitorizare se constituie într-un sistem de control pentru corpul de apă subterana. Dacă există vreo scurgere, conductele de drenaj vor colecta şi conduce lichidul spre puţurile de monitorizare unde poate fi observat. Sistemul de drenare se constiuie şi protector împotriva acumulărilor de gaze la capătul mai ridicat al conductei eliberând gazele colectate pe fundul membranei, prevenind astfel umflarea acesteia. Fiecare lagună de stocare va fi echipată cu câte două mixere electrice submersibile, care se vor utiliza in perioadele în care se va face administrarea fertilizantului pe terenurile agricole. Lagunele sunt proiectate pentru a putea prelua cantitatea totală de dejecții la capacitate nominală a noilor hale de producție, inclusiv apele de spalaresi pierderi de apa . |
| Gospodarie apa, parcare, etc | Alte anexe si echipamente | Post trafo , Stație reglare-măsură SRM, Rezervor de apa +casa pompe ,(Rezervorul cu V= 300 mc, amplasat suprateran pe platformă betonată si are prevazut un cămin pentru stația de pompare). Filtru rutier intrare acces incintă , Punct de control , Parcare –10 locuri si Rampă de transfer animale |
| Activit. Adminis-trative | Cladire administrativa | Zona administrative se compune din : atelier electric, atelier mecanic, spatiu preparare hrana sugari, spatiu preparare hrana vieri, vestiar barbati, vestiar femei, filtru, Centrala termica, biriuru, grupuri sanitare, chicineta cu loc de luat masa, sala de sedinte, |
| Depozi-tare carbu-rant | Statie carburanti | Stație carburanți -Platforma betonata cu dimensiunea de 3.6/ 5 m, pe care se amplaseaza un rezervor de carburant suprateran cu V= 9 mc prevazut cu propria cuva de retentie, si acoperis propriu Instalatia este echipata cu panou electric de comanda si control si pompa pompa distribuire carburanti cu sistem de gestiune al carburantilor. |
| Spalare auto, depozi-tare deseuri | Cladire Spalatorie auto + Magazie deseuri | Cladire Spălătorie auto + Magazie deseuri Spatiul splatoriei auto amplasată la intrarea în complex funcționează ca filtru sanitar . O parte din cladirea care adaposteste spalatoria auto este destinat unei magazii de deseuri deșeuri . Spalatoria este amenajata,pe platforma betonata cu panta de scurgere spre sifoanele de scurgere. Este prevazuta cu instalatii de apa fierbinte si rece de inalta presiune, pompa de inalta presiune. Aceasta pompa este prevazuta cu instalatii de spumare a detergentului si dozarea dezinfectantului. Magazia de deseuri va fi betonata si prevazuta cu spatii destinate depozitarii deseurilor. |

8.2.2. Activităţi conexe

Incalzirea spațiilor halei se face cu aer cald produs de aeroterme echipate cu arzatoare alimentate cu gaz combustibil și panouri de automatizare.

Ventilarea adăposturilor de porci este realizată prin ferestre de admisie montate pe perete, iar evacuarea aerului viciat se face cu ajutorul ventilatoarelor de exhaustare, acesta fiind un sistem clasic cu presiune negativă (admisii perete şi exhaustare acoperiș).  Gurile de evacuare din acoperiş tip furnal sunt folosite în ventilaţia pe bază de presiune negativă în combinaţie cu ferestre de admisie de perete. Acestea sunt acţionate prin intermediul unui cablu de oţel legat la un motor comandat automat de un calculator.

Microclimatul se reglează automat cu ajutorul unor controlere acționate de senzori instalați la nivelul fiecărui compartiment. Acești senzori vor declanșa după nevoie și în funcție de setări sistemele de ventilație, încalzire (sursa de caldura) sau răcire (prin deschiderea ferestrelor de admisie care comunică cu coridorul climatizat cu ajutorul panourilor de racire).  Sunt prevăzute ferestre de transfer pentru circulaţia aerului de pe holul halei spre compartimentele adiacente.

Microclimatul este asigurat prin ventilatoare care asigura admisia aerului curat si exhaustarea aerului viciat. Ventilatia este programata si controlata electronic. Se asigura parametrii optimi tehnologici de microclimat  respectiv temperatura, umiditatea, curenti de aer, bioxid de carbon si amoniac, in functie de nevoile categoriei animalului si starea fiziologica a animalului.

cu verde sunt doar explicatii !!!! (se pot lasa sau sterge)

Debitul de aer evacuat din hale și debitul de aer admis în hale; Descriere sistem

| Compartiment | Sistem de climatizare | Caracterizare mod de admisie aer proaspta in hale | Carcaterizare mod de evacuare aer din hale |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mod de admisie | Debit admisie | Mod de evacure | Debit evacuare | Dimensiuni de evacuare |
| Hala nr.1 Selectie | Climatul se reglează automat cu ajutorul unor controlere acționate de senzori instalați la nivelul fiecărui compartiment. Acești senzori vor declanșa după nevoie și în funcție de setări sistemele de ventilație, încalzire (câte o aeroterma cu gaz pe fiecare compartiment) sau răcire (prin deschiderea ferestrelor de admisie care comunică cu coridorul climatizat cu ajutorul panourilor de racire). Vor fi prevăzute ferestre de transfer pentru circulaţia aerului de pe holul halei spre compartimentele adiacente. | Ventilatoare admisie aer (pereti laterali) Tip EU63 Mr. Buc=12 | Qv adm.= 14000 mc/h/bucata; Qv.adm./hala= 168000 mc/h/hala1 | Ventilatoare exhaustare hala (plafon): Tip EU 56 Nr.buc=12 | Qev=12130 mc/h/bucata Qev/hala = 145560 mc/h/hala1 | Emisiile din interiorul halei sunt evacuate prin intermediul unor conducte. Dint.=0,5m H sub palarie (fata de cota zero) =4,865 m |
| Hala nr.2 Gestatie timpurie si monta | Zona 1 Însămânțare - Climatul se reglează automat cu ajutorul unor controlere acționate de senzori instalați la nivelul halei. Acești senzori vor declanșa după nevoie și în funcție de setări sistemele de ventilație, încălzire (cu ajutorul aerotermelor) sau răcire (cu ajutorul panourilor de racire amplasate la un capăt al halei). Zona 2 Scrofițe de înlocuire - Climatul se reglează automat cu ajutorul unor controlere acționate de senzori instalați la nivelul halei. Acești senzori vor declanșa după nevoie și în funcție de setări sistemele de ventilație, încălzire (cu ajutorul aerotermelor) sau răcire (prin deschiderea ferestrelor de admisie care comunică cu coridorul climatizat cu ajutorul panourilor de racire). | Ventilatoare admisie hala (pereti laterali) Tip EOLO EX 60 Buc=6 | Qv adm.= reglabil | Ventilatoare exhaustare hala (plafon): Tip EU 56 Nr.buc=12 | Qv=12130 mc/h/bucata Qv/hala = 145560 mc/h/hala2 | Emisiile din interiorul halei sunt evacuate prin intermediul unor conducte. Dint. =0,56 m H sub palarie (fata de cota zero) =4,865 m |
| Hala nr.3 Gestatie confirmata | Climatul se reglează automat cu ajutorul unor controlere acționate de senzori instalați la nivelul halei. Acești senzori vor declanșa după nevoie și în funcție de setări sistemele de ventilație, încălzire (cu ajutorul aerotermelor) sau răcire (cu ajutorul panourilor de racire amplasate la un capăt al halei). | Ventilatoare admisie hala (pereti laterali) Tip EOLO EX 60 Buc=10 | Qv adm.= reglabil | Ventilatoare exhaustare hala (plafon): Tip EU 56 Nr.buc =15 | Qv=12130 mc/h/buc. Qv/hala = 181950 mc/h/hala3 | Emisiile din interiorul halei sunt evacuate prin intermediul unor conducte. Dint.=0,5m H sub palarie (fata de cota zero) =6,466m |
| Hala nr.4 Mater-nitate | Climatul se reglează automat cu ajutorul unor controlere acționate de senzori instalați la nivelul halei. Acești senzori vor declanșa după nevoie și în funcție de setări sistemele de ventilație, încălzire (cu ajutorul aerotermelor) sau răcire (prin deschiderea ferestrelor de admisie care comunică cu coridorul climatizat cu ajutorul panourilor de racire). Boxele sunt dotate cu un pătuț cald electric si becuri cu infraroșu pentru climatizarea zonei purceilor sugari. | Ventilatoare admisie hala (pereti laterali) Tip EU56T Buc=5 | Qv adm.= 12680mc/h/bucata; Qv.adm./hala= 63400 mc/h/hala 4 | Zona 1- Ventilatoare exhaustare hala (plafon) Tip EU56 Nr.buc= 16 Zona 2 -Ventilatoare exhaustare hala (plafon) Tip EU50 Nr.buc=2 | Qv.zona 1=12130 mc/h/bucata Qv/hala zona 1 = 194080 mc/h/ zona1 Qv.zona 2=8746 mc/h/bucata Qv/hala zona 2 = 17492 mc/h/zona 2 Qv.total hala =211572 mc/h/ hala 4 | Emisiile din interiorul halei sunt evacuate prin intermediul unor conducte. Dint.zona 1 =0,56 m H sub palarie (fata de cota zero) =4,829 m Dint.zona 2 =0,50 m H sub palarie (fata de cota zero) =5,432 m |
| Hala nr.5 Tineret | Climatul se reglează automat cu ajutorul unor controlere acționate de senzori instalați la nivelul fiecărui compartiment. Acești senzori vor declanșa după nevoie și în funcție de setări sistemele de ventilație, încălzire (câte o aeroterma cu gaz pe fiecare compartiment) sau răcire (prin deschiderea ferestrelor de admisie care comunică cu coridorul climatizat cu ajutorul panourilor de racire). | Ventilatoare admisie hala (pereti laterali) Tip EU80 Buc=21 | Qv adm.= 20580mc/h/bucata; Qv.adm./hala= 432180 mc/h/hala 5 | Ventilatoare exhaustare hala (plafon) : Tip EU 56 Nr.buc=17 | Qv=12130 mc/h/bucata Qv/hala = 206210 mc/h/hala5 | Emisiile din interiorul halei sunt evacuate prin intermediul unor conducte. Dint.=0,5m H sub palarie (fata de cota zero) =5,021m |
| Hala 6 Carantina | Zona 1-Compartiment pentru animale Climatul se reglează automat cu ajutorul unor controlere acționate de senzori instalați la nivelul fiecărui compartiment. Acești senzori vor declanșa după nevoie și în funcție de setări sistemele de ventilație, încălzire (o aerotermă electrică) sau răcire (prin deschiderea ferestrelor de admisie care comunică cu panouri de răcire | Ventilatoare admisie |  | Zona 1- Ventilatoare exhaustare hala (plafon) Tip EU56M Nr.buc= 2 | Qv.zona1= 12130 mc/h/buc. Qv/hala zona1 = 24260 mc/h/ zona1 | Emisiile din interiorul halei sunt evacuate prin intermediul unor conducte. Dint.zona 1 =0,56 m H sub palarie (fata de cota zero) =5,115 m . |
| Hala7 Vieri | Zona 1- Compartiment vieri : Climatul se reglează automat cu ajutorul unor controlere acționate de senzori instalați la nivelul fiecărui compartiment. Acești senzori vor declanșa dupa nevoie și în funcție de setări sistemele de ventilație, încălzire (o aeroterma pe gaz) sau răcire (prin deschiderea ferestrelor de admisie care comunică cu panouri de racire). | Ventilatoar admisie |  | Ventilatoare exhaustare hala (plafon) Tip EU56M Nr.buc= 2 | Qv=12130 mc/h/bucata Qv/hala = 24260 mc/h/hala7 | Emisiile din interiorul halei sunt evacuate prin intermediul unor conducte. Dint.=0,5m H sub palarie (fata de cota zero) =5,8019m |

Descriere sistem de furajare si adapare

Asigurarea necesarului de furaj se va realiza cu o tehnologie automată de furajare, care va asigura furajarea ȋn toate etapele procesului tehnologic de exploatare. Măsurile de hrănire includ hrănirea în faze, formularea dietelor bazate pe nutrienţi digestibili/disponibili, utilizând diete cu cantităţi reduse de proteină şi supliment de amino acid şi utilizȃnd diete cu fosfor redus şi supliment de fitaze şi/sau fosfați anorganici foarte digestibil.

Alimentarea cu apă a consumatorilor proiectați (adăpare animale și spălare), se va realiza din rețeaua de distribuție, prin racorduri individuale pentru fiecare corp de clădire. Din distribuția care alimentează sistemul de adăpare al animalelor, pentru fiecare compartiment, se va prevedea o coborâre din țeavă polipropilenă echipata cu robinete, prevazută cu prize de conectare cu furtun flexibil amplasate astfel încât să se poată asigura accesul cu apă în toate bazinele din clădiri. Asigurarea apei se va realiza în regim controlat în hală, prin sistem de suzete  sau adapatori cu cupa pentru limitarea pierderilor de apa. În fermă sunt îndeplinite cerinţele BAT privind adăparea şi reducerea consumului de apă astfel: distribuirea la animale se va face prin pipe de sugere sau adapatori cu cupe, care se deschid printr-o valvă acţionată de animale, reducerea consumului de apă se va realiza prin curăţirea adăposturilor şi a echipamentului cu spălare la presiune ridicată, întreţinerea reţelei de apă pentru evitarea scurgerilor, contorizarea consumului.

cu verde sunt doar explicatii !!!! (se pot lasa sau sterge)

Modul de furajare si adapare este prezentat centralizat in  tabelul urmator:

| Sectoare de activitate | Sistem de furajare | Sistem de adapare |
| --- | --- | --- |
| Hala nr.1 Selectie (Testare) | Furajarea: sistem ad libitum in hranitori de inox cu un furaj de tip granulat pentru a reduce pierderile tehnologice sub forma de pulberi. Furajele sunt depozitate in doua silozuri din PVC cu o capacitate de 20 mc fiecare de unde sunt transportate de catre transportoare cu discuri pana la nivelul hranitorilor de inox. Furajarea este oprita/ pornita de catre senzorii de nivel constant din interiorul hranitorilor de inox. | Pentru alimentarea cu apă necesară pentru adăparea suinelor și spălare/igienizare a halei, s-a prevăzut o instalație interioara de alimentare cu apă, racordată la rețeaua exterioară de distribuție a apei propusă. Conductele de distribuție sunt pozate la partea superioară, în lungul coridorului principal, cu ramificații spre compartimentele de staționare a animalelor. Adaparea: adapatori cu cupa pentru a limita pierderile de apa. |
| Hala nr.2 Gestatie timpurie si monta (Insamantare) | Zona 1- insamantare: Furajarea: dozatoarelor volumetrice (cate un dozator la fiecare animal) Furajele sunt depozitate in doua silozuri din PVC cu o capacitate de 12,5 mc fiecare de unde sunt transportate de catre transportoare cu discuri pana la nivelul dozatoarelor volumetrice individuale. Furajarea este oprita de catre senzorii de nivel constant din interiorul dozatoarelor prezente la capatul liniilor de furajare. Zona 2- scrofite de inlocuire Furajarea : dozatoarelor volumetrice (cate un dozator la fiecare animal) Furajele sunt depozitate in doua silozuri din PVC cu o capacitate de 12,5 MC fiecare de unde sunt transportate de catre transportoare cu discuri pana la nivelul dozatoarelor volumetrice individuale. Furajarea este oprita de catre senzorii de nivel constant din interiorul dozatoarelor prezente la capatul liniilor de furajare. | Alimentarea cu apă se va realiza din rețeaua exterioară de distribuție a apei și va deservi tuturor consumatorilor propuși din Hala 2 (adăpare și spălare/dezinfectare). Rețeaua interioară de apă va fi realizata din țevi de polipropilenă, montate aparent. Hala nr. 2 este împărțită în două zone: pentru zona 1 adăparea este de tip - adăpare cu nivel constant în interiorul jgheabului de furajare, iar pentru zona 2 adăparea se va realiza cu ajutorul unor adăpatori cu cupă pentru a limita pierderile de apă. Zona 1 insamantare: Adaparea: adapare cu nivel constant in interiorul jgheabului de furajare. Zona 2: scrofite de inlocuire Adaparea: adapatori cu cupa pentru a limita pierderile de ap |
| Hala nr.3 Gestatie confirmata | Furajarea: dozatoarelor volumetrice (cate unul pe cap de animal) Furajele sunt depozitate in doua silozuri din PVC cu o capacitate de 12,5 mc fiecare de unde sunt transportate de catre transportoare cu discuri pana la nivelul dozatoarelor volumetrice individuale. Furajarea este oprita de catre senzorii de nivel constant din interiorul dozatoarelor prezente la capatul liniilor de furajare. | Alimentarea cu apă se va realiza din rețeaua exterioară de distribuție a apei prin conducta de PEHD De 75 mm. Instalațiile interioare de distribuție a apei vor fi folosite pentru adăpare și spălare/dezinfectare. Rețeaua interioară de apă va fi realizată din țevi de polipropilenă, montate aparent. Adăparea animalelor se va realiza cu ajutorul unor adăpători cu cupă pentru a limita pierderile de apă. Adaparea: adapatori cu cupa pentru a limita pierderile de apa. |
| Hala nr.4 Maternitate | Furajarea se face cu ajutorul dozatoarelor volumetrice Furajele sunt depozitate in doua silozuri din PVC cu o capacitate de 20 mc fiecare de unde sunt transportate de catre transportoare cu discuri pana la nivelul dozatoarelor volumetrice individuale. Furajarea este oprita de catre senzorii de nivel constant din interiorul dozatoarelor prezente la capatul liniilor de furajare. | Alimentarea cu apă se va realiza din rețeaua exterioară de distributie a apei prin conducta de PEHD De 75 mm. Instalațiile interioare de distribuție a apei vor fi folosite pentru adăpare și spălare/dezinfectare. Rețeaua interioară de apă va fi realizată din țevi de polipropilenă, montate aparent. Adăparea animalelor se va realiza cu ajutorul adăpătorilor tip suzeta situate deasupra trocii de furajare pentru scroafe și cu suzetă pentru adăparea purceilor. Adaparea se face cu ajutorul adapatorilor tip suzeta situate deasupra trocii de furajare. |
| Hala nr.5 Tineret | Furajarea: sistem ad libitum in hranitori de inox cu un furaj de tip granulat pentru a reduce pierderile tehnologice sub forma de pulberi. Furajele sunt depozitate in doua silozuri din PVC cu o capacitate de 20 MC fiecare de unde sunt transportate de catre transportoare cu discuri pana la nivelul hranitorilor de inox. Furajarea este oprita/ pornita de catre senzorii de nivel constant din interiorul hranitorilor de inox. | Pentru alimentarea cu apă necesară pentru adăparea suinelor și spălare/igienizare a halei, s-a prevăzut o instalație interioară de alimentare cu apă, racordată la rețeaua exterioară de distribuție a apei propusă. Conductele de distribuție sunt pozate la partea superioară, cu ramificații spre compartimentele de staționare a animalelor. Adăparea animalelor se va realiza cu ajutorul unor adăpători cu cupă pentru a limita pierderile de apă. Adaparea: adapatori cu cupa pentru a limita pierderile de apa. |
| Hala 6 Carantina | Furajarea: sistem ad libitum in hranitori de inox cu un furaj de tip granulat pentru a reduce pierderile tehnologice sub forma de pulberi. Furajarea se va realiza manual din saci de 20 de Kg | Pentru alimentarea cu apă necesară pentru adăparea suinelor și spălare/igienizare a halei, s-a prevăzut o instalație interioară de alimentare cu apă, racordată la rețeaua exterioară de distribuție a apei propusă. Conductele de distribuție sunt pozate la partea superioară, cu ramificații spre compartimentele de staționare a animalelor. Adăparea animalelor se va realiza cu ajutorul unor adăpători cu cupă pentru a limita pierderile de apă. Adaparea: adapatori cu cupa pentru a limita pierderile de apa. |
| Hala 7 Vieri | Furajarea: Restrictionata in hranitori de inox cu un furaj de tip granulat pentru a reduce pierderile tehnologice sub forma de pulberi. Furajarea se va realiza manual din saci de 20 de Kg | Adaparea: adapatori cu cupa pentru a limita pierderile de apa. |

Descriere sistem de iluminat

Iluminarea se face prin corpuri de iluminat tip led. Ferma este dotată cu temporizatoare și ferestre care facilitează iluminatul natural pentru reducerea consumului.

Iluminatul adapostului pentru suine este artificial si natural pentru a asigura minim 40 de lucsi in zona de productie si 200 de lucsi in hala de asteptare si insamantare a scroafelor si scrofitelor.

Descriere sistem de gestiune a dejectiilor

Referitor la sistemul de depozitare a dejectiilor: Dejectiile rezultate din metabolismul animalelor (in halele de adapost), impreuna cu apele uzate rezultate in urma proceselor de spalare/igienizare vor fi colectate (in sistem semi-solid) mai întâi în bazine de colectare betonate aflate sub pardoseala prevazuta cu gratare (executate din plastic sau ciment) pe care stau animalele. Bazinele de colectare au o capacitate de 0,5 m3 pentru fiecare mp de pardoseală (hutil bazin=0,5 m). Evacuarea apelor uzate se face în momentul mișcării efectivelor (care presupune golirea spațiului) sau ori de câte ori este nevoie. Evacuarea apelor uzate se realizează prin guri de scurgere de DN=250 mm închise – astupate cu dopuri speciale care asigură etanșeitatea. În funcție de lățimea halei există 2 sau 3 linii de colectare logitudinale. Linii ce sunt conectate la o conductă magistrală din PVC-KG – DN=315 mm transversală situată pe mijlocul celor 5 hale. Conducta magistrală este prevăzută cu cămine de vizitare (1m*1m) care fac legătura dintre cele 5 HALE. Conducta magistrală la ieșire din HALA 5 conduce apele uzate spre lagunele de stocare a dejecțiilor. Pe amplasament sunt prevăzute 2 lagune de stocare a dejecțiilor volum util de 7247 m3 fiecare lagună. Evacuarea dejecţiilor din bazinele de colectare ȋn lagunele de dejectii pentru depozitare finală, se va face gravitational. Lagunele sunt hidroizolate cu strat de argilă compactată, impermeabilizată cu geomembrană PEHD cu grosimea de 3 mm. Lagunele sunt prevăzute cu  sisteme de monitorizare (colectoare de control) a eventualelor infiltraţii Lagunele sunt proiectate pentru a putea prelua cantitatea totală de dejecții la capacitate nominală a noilor hale de producție, inclusiv apele de spalaresi pierderi de apa .

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decât cele normale

Condițiile anormale de funcționare sunt:

- avarie la sistemul de furnizare a energiei electrice;

- stricarea pompei din forajul de alimentare cu apă;

- apariția unei epizootii;

- avarie la sistemele de distributie a furajelor și apei.

Aceste situații anormale nu conduc la mărirea impactului fermei asupra factorilor de mediu.

Pentru funcționarea în condiții anormale sunt elaborate proceduri specifice.

De asemenea sunt elaborate planuri pentru acționare în caz de accidente (incendii, poluări accidentale).

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța globală este aplicată o bună organizare internă (conformare cu BAT 2):

| Capitol | Concluzii BAT/2017 | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Buna organizare internă | BAT 2.Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța globală, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. a) Amplasarea corespunzătoare a instalației/fermei și o bună amenajare spațială a activităților pentru: — a reduce transporturile de animale și de materiale (inclusiv a dejecțiilor animaliere); — a asigura distanțe adecvate față de receptorii sensibili care au nevoie de protecție; —a lua în considerare condițiile climatice existente (de exemplu vântul și precipitațiile); —a lua în considerare capacitatea potențială de dezvoltare ulterioară a fermei; — a preveni contaminarea apelor. | Societatea este in conformitate cu cerintele BAT . -Referitor la asigurarea distantelor adecvate fata de receptori sensibili: Zona studiata are o asezare favorabila. Este respectata zona de protectie sanitara fata de asezarile umane recomandata de Ordinul MS nr. 994/2018 pentru modificarea si completarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, aprobat prin Ord.119/2014 (zona de protecţie sanitară pentru complexuri de proci, intre 1.000-10.000 de capete: 1.000 m; ; Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: 1.500 m). Ferma este amplasata la o distanta de aproximativ 2,5 km fata de cea mai apropiata zona locuita. -Referitor conditiile climatice , conform ttps://www.meteoblue.com (care se bazeaza pe ultimii 30 de de ani de simulari ) in zona comunei Sercaia, directia vantului este preponderent dinspre Vest spre Est si cu o freceventa extrem de scazuta dinspre Nord spre Sud (<1,8% din numarul de ore dintr-un an) . referitor la zona de locuinte -distanta fata de cea mai apropiata zona de locuinte, pe directia Est, este la o distanta >2,5 Km. referitor situl de importanta comunitara ROSCI0205, (situat pe directia Sud, la o distanta de cca.400 -1200 m), in zona comunei Sercaia vantul bate inspre situl protejat (adica dinspre Nord spre Sud) cu o frecventa extrem de scazuta (<1,8% din numarul de ore dintr-un an). -Referitor la reducerea transporturilor de animale, materiale, dejectii: Transportul de materiale se face de la distante mici .( Pe pan local exista o relatie directa cu Fabrica de nutreturi combinate SC EUROPIG SA Sercaia ce va livra hrana necesara fermei). Transportul de animale se face pe distante mici, in apropierea fermei, avand in vedere potentialul zonei. ( Exista o legatura directa cu terenurile agricole existente in apropierea fermei si cu complexul zootehnic de suine din apropiere de crestere porci pentru ingrasare, care va prelua porcii de pana la 30Kg de la viitoarea ferma ce face obiectulautorizarii). - Referitor la prevenirea contaminarii apelor: Contaminarea apelor va fi prevenita prin sisteme de control performante (sistem de detectare a scurgerilor accidentale din lagunele de dejectii, foraje de observatie a panzei freatice amplasate in amonte si aval de lagunele de dejectii ). Halele sunt prevazute cu bazine hidroizolate colectoare care sunt legate printr-un sistem de canalizare de lagunele colectoare cu o capacitate de stocare de minim sase luni (calculate la capacitatea maxima a fermei). |
|  | b) Educarea și formarea personalului | Societatea este in conformitate cu cerintele BAT . Personalul care asigura conducerea fermei este instruit. Personalul de exploatare a fermei cunoaste si respecta prevederile reglementarilor relevante privind cresterea animaleleor, sanatatea si bunastarea animalelor, gestionarea dejectiilor animaliere, siguranta lucratorilor. |
|  | c) Pregătirea unui plan de urgență pentru a face față emisiilor și incidentelor neprevăzute, cum ar fi poluarea corpurilor de apă. Acesta poate include: — un plan al fermei care cuprinde sistemele de canalizare și sursele de apă/efluenți; —planuri de acțiune pentru intervenție în cazul unor evenimente posibile (de exemplu incendii, scurgeri ale depozitelor de dejecții lichide sau prăbușirea acestora, scurgerea necontrolată din grămezile de dejecții animaliere, scurgeri de combustibil); — echipamentele disponibile pentru gestionarea unui incident de poluare (de exemplu echipament pentru blocarea drenărilor în teren, îndiguirea șanțurilor, baraje flotante pentru scurgerile de combustibil). | Societatea este in conformitate cu cerintele BAT . Societatea va elabora Planul de prevenire şi combatere a poluării accidentale în scopul realizării unui mod organizat de acționare în caz de producere a unei poluării accidentale și a desfășurării intervențiilor de urgență pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor asupra mediului, angajaților şi a bunurilor materiale. Lagunele sunt prevăzute cu sisteme de observatie , în caz de pierderi de dejecții stocate. Stația de stocare și distribuție motorină este prevăzută cu cuva de retentie si mijloace de prevenire și stingere a incendiilor. Exista un Plan al fermei care cuprinde sistemele de alimentare cu apa si canalizare |
|  | d) Verificarea, repararea și întreținerea periodică a structurilor și a echipamentelor | Societatea este in conformitate cu cerintele BAT . Exista un sistem de verificare si intretinere periodica a structurilor si echipamentelor (depozitele de dejecții lichide, la orice semn de deteriorare, degradare, scurgere; pompele pentru dejecții lichide, dispozitive de amestec, separatoare și irigatoare; sistemele de aprovizionare cu apă și furaje; sistemul de ventilație și senzorii de temperatură; silozurile și echipamentele de transport (de exemplu, supape, țevi); etc) Pentru toate echipamentele din cadrul complexului zootehnic sunt elaborate programe de mentenanță periodică și de întreținere. Deoarece activitățile și procesele ce se vor desfășurate în cadrul Fermei (hrănire, adăpare, asigurarea microclimatului) sunt controlate și comandate prin calculatoare de proces, defecțiunile vor fi identificate în timp real și soluționate în cel mai scurt timp posibil, diminuând astfel la maximum pericolele potențiale datorate unor întreruperi ale fluxurilor de producție. |
|  | e) Depozitarea animalelor moarte astfel încât să se prevină sau să se reducă emisiile | Societatea este in conformitate cu cerintele BAT . Cadavrele de animale, avortonii si placentele se vor depozita si neutraliza printr-un sistem cu circuit inchis compus din camera de necropsie, camera frigorifica si incinerator. Dimensionarea acestora este conforma cu pierderile tehnologice. Instalatiile de incinerare sunt exploatate astfel incat gazele de combustie rezultate din proces sa ajunga in mod controlat si omogen la temp.>850°C, timp de minim 2 secunde pentru combustia completa si transformarea compusilor organici in bioxid de carbon si apa). Emisiile de la instalatiile de incinerare se produc doar pe perioada funcționării acestora și pot fi considerate nesemnificative. |

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă (aer)

9.1.1. Emisii dirijate

| Activitate IED | Denumire si descriere cos | Inaltime (m) | Diamteru baza (m) | Diametru varf (m) | Poluant | Echipament de depoluare recomandat de BREF | Echipmanet de depoluare | Eficienata % | X(stereo 70) | Y(stereo 70) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | S1: Cos dispersie incinerator cadavre tip „Inciner Pro i500V” (Rata de ardere max.100 Kg/h | 2,5 | (0,25 | (0,25 | CO NO2 Pulberi SO2 | - | - | - |  |  |
| - | S2: Cos dispersie centrala termica Viessmann Vitodens (24 Kw)- Hala1, Zona Filtru sanitar | 2 | (0,09 m | (0,09 m | CO NOx | - | - | - |  |  |
| - | S3: Cos dispersie centrala termica Viessmann Vitodens (24 Kw), Hala 7 -Zona sociala si administrativa | 2 | (0,09 m | (0,09 m | CO NOx | - | - | - |  |  |
| - | S4: Cos dispersie centrala termica tip Viessmann Vitodens (24 Kw)- Cladire pavilion administratic | 2 | (0,09 m | (0,09 m | CO NOx | - | - | - |  |  |

.

9.1.2. Emisii difuze:

Sursele de poluare :

- Surse fixe nedirijate considerate: sistemele de ventilatie  aferente adaposturilor de porci (7 hale de adapost). Hale sunt prevazute cu un numar variabil de ventilatoare dimensionate corespunzator tipului de adapost.

- Surse difuze (de suprafata) considerate: lagunele de dejectii (2 buc.)

| Compartiment | Tip sursa | Noxe | Sursa de emisie | Caracterizare mod de evacuare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mod de evacure | Debit evacuare | Dimensiuni de evacuare |
| Hala nr.1 Selectie | Sursa fixa nedirijata | Emisii din procese metabolice (NH3, CH4, N2O, pulberi, mirosuri) | Hala 1-adapost suine Efectiv mediu zilnic 1600 suine (asimilat cf.BAT cu porc gras) Emisiile sunt evacuate prin sistemul de exhaustare al halelor.(12 buc) | Ventilatoare exhaustare hala (plafon) : Tip EU 56 Nr.buc=12 | Qv=12130 mc/h/bucata Qv.total/hala = 145560 mc/h/hala1 | Emisiile din interiorul halei sunt evacuate prin intermediul unor conducte. Dint. =0,56 m H sub palarie (fata de cota zero) =4,865 m |
|  | Sursa fixa nedirijata | Emisii gaze de ardere (CO, NOx) | Surse de caldura incalzire Hala nr.1-adapost Tunuri de caldura suspendate: Model: GA/N 45C Puterea termica: 45 kW Nr.buc = 16 Emisiile sunt evacuate prin sistemul de exhaustare al halelor.(12 buc.) Arzatorul este conceput pentru a reduce la maximum emisiile de CO, NOx. (Ardere completa) |  |  |  |
| Hala nr.2 Gestatie timpurie si monta | Sursa fixa nedirijata | Emisii din procese metabolice (NH3, CH4, N2O, pulberi, mirosuri) | Hala 2-adapost suine Efectiv mediu zilnic 732 suine (scroafe) Emisiile sunt evacuate prin sistemul de exhaustare al halelor. (12 buc.) | Ventilatoare exhaustare hala (plafon) : Tip EU 56 Nr.buc=12 | Qv=12130 mc/h/bucata Qv/hala = 145560 mc/h/hala2 | Emisiile din interiorul halei sunt evacuate prin intermediul unor conducte. Dint. =0,56 m H sub palarie (fata de cota zero) =4,865 m |
|  | Sursa fixa nedirijata | Emisii gaze de ardere (CO, NOx) | Surse de caldura incalzire Hala 2-adapost Tunuri de caldura suspendate: Model: GA/N 45C Puterea termica: 45 kW Nr.buc = 9 Emisiile sunt evacuate prin sistemul de exhaustare al halelor. (12 buc.) Arzatorul este conceput pentru a reduce la maximum emisiile de CO, NOx. (Ardere completa) |  |  |  |
| Hala nr.3 Gestatie confirmata | Sursa fixa nedirijata | Emisii din procese metabolice (NH3, CH4, N2O, pulberi, mirosuri) | Hala 3-adapost suine Efectiv mediu zilnic 920 suine (scroafe gestante) Emisiile sunt evacuate prin sistemul de exhaustare al halelor. (15 buc.) | Ventilatoare exhaustare hala (plafon) : Tip EU 56 Nr.buc =15 | Qv=12130 mc/h/bucata Qv/hala = 181950 mc/h/hala3 | Emisiile din interiorul halei sunt evacuate prin intermediul unor conducte. Dint. =0,56 m H sub palarie (fata de cota zero) =6,466m |
|  | Sursa fixa nedirijata | Emisii gaze de ardere (CO, NOx) | Surse de caldura incalzire Hala 3-adapost Tunuri de caldura suspendate: Model: GA/N 45C Puterea termica: 45 kW Nr.buc = 6 Emisiile sunt evacuate prin sistemul de exhaustare al halelor (15 buc.) Arzatorul este conceput pentru a reduce la maximum emisiile de CO, NOx. (Ardere completa) |  |  |  |
| Hala nr.4 Maternitate | Sursa fixa nedirijata | Emisii din procese metabolice (NH3, CH4, N2O, pulberi, mirosuri) | Hala 4-adapost suine Efectiv mediu zilnic 380 suine (scroafe lactante) Emisiile sunt evacuate prin sistemul de exhaustare al halelor. (18 buc) | Zona 1- Ventilatoare exhaustare hala (plafon) Tip EU56 Nr.buc= 16 Zona 2 -Ventilatoare exhaustare hala (plafon) Tip EU50 Nr.buc=2 | Qv.zona 1=12130 mc/h/bucata Qv/hala zona 1 = 194080 mc/h/ zona1 Qv.zona 2 =8746 mc/h/bucata Qv/hala zona 2 = 17492 mc/h/zona 2 Qv.total hala =211572 mc/h/hala4 | Emisiile din interiorul halei sunt evacuate prin intermediul unor conducte. Dint.zona 1 =0,56 m H sub palarie (fata de cota zero) =4,829 m Dint.zona 2 =0,50 m H sub palarie (fata de cota zero) =5,432 m |
|  | Sursa fixa nedirijata | Emisii gaze de ardere (CO, NOx) | Surse de caldura incalzire Hala 4-adapost Tunuri de caldura suspendate: Model: GA/N 45C Puterea termica: 45 kW Nr.buc = 12 Emisiile sunt evacuate prin sistemul de exhaustare al halelor.(18 buc.) Arzatorul este conceput pentru a reduce la maximum emisiile de CO, NOx. (Ardere completa) |  |  |  |
| Hala nr.5 Tineret | Surse fixe nedirijare | Emisii din procese metabolice (NH3, CH4, N2O, pulberi, mirosuri) | Hala 5-adapost suine Efectiv mediu zilnic 7260 suine (purcei intarcati) Emisiile sunt evacuate prin sistemul de exhaustare al halelor. (17 buc) | Ventilatoare exhaustare hala (plafon) : Tip EU 56 Nr.buc=17 | Qv=12130 mc/h/bucata Qv/hala = 206210 mc/h/hala5 | Emisiile din interiorul halei sunt evacuate prin intermediul unor conducte. Dint. =0,56 m H sub palarie (fata de cota zero) =5,021m |
|  | Surse fixe nedirijare | Emisii gaze de ardere (CO, NOx) | Surse de caldura incalzire Hala nr.5 -adapost Tunuri de caldura suspendate: Model: GA/N 45C Puterea termica: 45 kW Nr.buc = 19 Emisiile sunt evacuate prin sistemul de exhaustare al halelor.(17 buc.) Arzatorul este conceput pentru a reduce la maximum emisiile de CO, NOx. (Ardere completa) |  |  |  |
| Hala 6 Carantina | Sursa fixa nedirijata | Emisii din procese metabolice (NH3, CH4, N2O, pulberi, mirosuri) | Hala 6-adapost suine Efectiv mediu zilnic 180 suine (scroafe) Emisiile sunt evacuate prin sistemul de exhaustare al halelor.(3 buc) | Zona 1- Ventilatoare exhaustare hala (plafon) Tip EU56M Nr.buc= 2 Zona 2 -Ventilatoare exhaustare hala (plafon) Tip EU56T Nr.buc=1 | Qv.zona 1=12130 mc/h/bucata Qv/hala zona 1 = 24260 mc/h/ zona1 Qv.zona 2=12130 mc/h/bucata Qv/hala zona 2 = 12130 mc/h/zona 2 Qv.total hala =36390 mc/h/ hala 6 | Emisiile din interiorul halei sunt evacuate prin intermediul unor conducte. Dint.zona 1 =0,56 m H sub palarie (fata de cota zero) =5,115 m . Dint.zona 2 =0,56 m H sub palarie (fata de cota zero) =5,676 m |
|  | Sursa fixa nedirijata | Emisii gaze de ardere (CO, NOx) | Surse de caldura incalzire Hala 6-adapost Tunuri de caldura suspendate: Model: GA/N 45C Puterea termica: 45 kW Nr.buc = 16 Emisiile sunt evacuate prin sistemul de exhaustare al halelor.(3 buc.) Arzatorul este conceput pentru a reduce la maximum emisiile de CO, NOx. (Ardere completa) |  |  |  |
| Hala7 Vieri | Sursa fixa nedirijata | Emisii din procese metabolice (NH3, CH4, N2O, pulberi, mirosuri) | Hala 7-adapost suine Efectiv mediu zilnic 30 suine (vieri) Emisiile sunt evacuate prin sistemul de exhaustare al halelor. (2 buc) | Ventilatoare exhaustare hala (plafon) Tip EU56M Nr.buc= 2 | Qv=12130 mc/h/bucata Qv/hala = 24260 mc/h/hala7 | Emisiile din interiorul halei sunt evacuate prin intermediul unor conducte. Dint. =0,56 m H sub palarie (fata de cota zero) =5,8019m |
|  | Sursa fixa nedirijata | Emisii gaze de ardere (CO, NOx) | Surse de caldura incalzire Hala 7-adapost Tunuri de caldura suspendate: Model: GA/N 45C Puterea termica: 45 kW Nr.buc = 1 Emisiile sunt evacuate prin sistemul de exhaustare al halelor.(2 buc.) Arzatorul este conceput pentru a reduce la maximum emisiile de CO, NOx. (Ardere completa) |  |  |  |
| Platforma incinerator (zona NFI) | Sursa fixa dirijata | Emisii de gaze reziduale (pulberi totale, CO, NOx, HCl, cenusa -COT, metale, PCDD/F) | Incinerator tip „Inciner Pro i500V” Rata de ardere = 100 Kg /h Capacitate de incarcare/sarja=500 Kg Nr.buc = 1 Qv/buc. gaze de ardere=1570 mc/h Instalatia de incinerare va fi echipata cu cameră postcombustie cu timp de retenţie a gazelor de minim 2 secunde, la o temperatură de minim 850°C . Instalatia de incinerare va fi exploatata astfel incat gazele de combustie rezultate din proces sa ajunga in mod controlat si omogen la temp.>850°C, timp de minim 2 secunde pentru combustia completa si transformarea compusilor organici in bioxid de carbon si apa Gazele reziduale sunt captate si evacuate dirijat prin cos de dispersie. | Cos de dispersie Nr.buc=.1 | Qv gaze reziduale = 1570 mc/h | Dint.= 0,25 m H (fata de cota zero) = 2,5 m |
| Lagune dejectii | Sursa de suprafata difuza | Emisii amoniac | Lagune stocare dejectii -2 buc. Arie utila = 2160 mp x2 =4320 mp Adancime =4,7 m Vutil=7247 x 2 buc.=14494 mc | Suprafata lagune | Sursa de suprafata difuza | Suprafata lagune S= 2160 mp x 2buc.=4320 mp/ferma |
| Mijloace de transport | Sursa liniara difuza | Gaze reziduale | Mijloace de transport Pentru reducerea cantităţii de noxe evacuate se va urmări ca autovehiculele şi utilajele să-şi menţină parametrii înscrişi în cartea tehnică, prin efectuarea la timp a reviziilor tehnice şi a reparaţiilor; | Sursa liniara | Sursa liniara difuza | Sursa mobila fugitiva |

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Titularul de activitate are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Titularul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. În cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM Brasov şi GNM-SCJ Brașov, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.1.9. Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerințele BAT pentru reducerea emisiilor de poluanți atmosferici

Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale (conformarea cu BAT 11), au fost luate următoarele măsuri:

| Capitol | Concluzii BAT | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| 1.8. Emisii de pulberi | BAT 11.Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Societatea este in conformitate cu cerintele BAT . |
|  | Reducerea formării pulberii în interiorul clădirilor destinate creșterii animalelor. În acest scop se poate utiliza o combinație între următoarele tehnici: 1. utilizarea unui material de așternut mai gros (de exemplu paie lungi sau rumeguș în loc de paie tăiate); Paiele lungi nu sunt aplicabile în sistemele bazate pe dejecții lichide. 2. aplicarea unui așternut proaspăt prin utilizarea unei tehnici de presare a așternutului care generează un nivel scăzut de pulberi (de exemplu cu mâna); 3. alimentarea ad libitum; 4. utilizarea hranei umede, a hranei sub formă de pelete sau adăugarea unor materii prime uleioase sau lianți în sistemele de furajare uscate; 5.montarea unor separatoare de pulberi în depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice. 6. proiectarea și operarea sistemului de ventilație la o viteză mică a aerului în adăpost. Aplicabilitatea poate fi limitată de considerente care țin de bunăstarea animalelor. | Societatea este in conformitate cu cerintele BAT . Pentru a reduce emisiile de pulberi in interiorul adaposturilor se utilizeaza o combinatie intre urmatoarele tehnici: 3) alimentarea ad libitum; 4)utilizarea hranei umede și a hranei sub formă granulată; 6) proiectarea și operarea sistemului de ventilație la o viteză mică a aerului în adăpost. Aplicabilitatea poate fi limitată de considerente care țin de bunăstarea animalelor. |
| -“- | b) Reducerea concentrației de pulberi în interiorul adăpostului pentru animale prin aplicarea uneia dintre următoarele tehnici: 1. ceață de apă; Aplicabilitatea poate fi limitată de senzația termică scăzută percepută de animal în timpul formării ceții, în special în etapele sensibile ale vieții animalului și/sau în zonele cu climat rece și umed. De asemenea, aplicabilitatea poate fi limitată pentru sistemele de dejecții solide utilizate la sfârșitul perioadei de creștere ca urmare a emisiilor ridicate de amoniac. 2. pulverizarea cu ulei; Aplicabilă numai instalațiilor avicole în care trăiesc păsări având peste 21 de zile. Aplicabilitatea în cazul instalațiilor destinate găinilor ouătoare poate să fie limitată din cauza riscului de contaminare a echipamentului prezent în cuști. 3. ionizare. Este posibil nu fie aplicabilă instalațiilor pentru porcine sau instalațiilor avicole existente din motive tehnice și/sau economice. | Nu se aplica tehnici de de reducerre aconcentratiei de pulberi in interiorul adapostului. Pentru a reduce emisiile de pulberi in interiorul adaposturilor se utilizeaza: - hrana umeda și a hrana sub formă granulată, - sistemelor inchise pentru transportul si distribuirea hranei in incinta adaposturilor, -operarea sistemului de ventilație la o viteză mică a aerului în adăpost, alimentarea ad libitum. |
| -“- | c) Purificarea aerului expirat de un sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. captator de apă; Aplicabilă numai instalațiilor cu un sistem de ventilație de tip tunel. 2. filtru uscat; Aplicabilă numai instalațiilor avicole cu un sistem de ventilație de tip tunel. 3. epurator de apă; Este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă din cauza costurilor ridicate de punere în aplicare. Aplicabilă instalațiilor existente numai în cazul în care se utilizează un sistem de ventilație centralizat. 4. epurator umed cu acid; 5. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”); 6. sistem de purificare a aerului în două sau trei etape; 7. biofiltru. Aplicabilă numai instalațiilor pe bază de dejecții lichide. Este necesar un spațiu suficient în afara adăpostului pentru animale în vederea amplasării ansamblurilor de filtre. Este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă din cauza costurilor ridicate de punere în aplicare. Aplicabilă instalațiilor existente numai în cazul în care se utilizează un sistem de ventilație centralizat. | -“- Nu se aplica |

Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer generate de depozitul de dejecții lichide (conformare cu BAT 16) - nu este cazul pentru că nu se practică separarea dejecțiilor lichide  față de cele solide.

Emisiile provenite din depozitarea dejecțiilor solide (BAT 14)

| Capitol | Concluzii BAT | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| 1.10. Emisiile provenite din depozitarea dejecțiilor solide | BAT 14.Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. a)Reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul grămezii de dejecții solide. b)Acoperirea grămezilor de dejecții solide. General aplicabilă în cazul în care dejecțiile solide sunt uscate sau uscate în prealabil în adăposturile pentru animale. Este posibil să nu fie aplicabilă dejecțiilor uscate solide în cazul în care au loc adăugări frecvente la grămadă. c)Depozitarea dejecțiilor uscate solide într-un hambar. | Nu este aplicabil Societatea nu face separarea dejectiilor si nu are dejectii solide |
|  | BAT 15.Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile în sol și apă provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos, în următoarea ordine de prioritate. a) Depozitarea dejecțiilor uscate într-un hambar. b) Utilizarea unui siloz din beton pentru depozitarea dejecțiilor solide. c) Depozitarea dejecțiilor solide pe o podea solidă impermeabilă echipată cu sistem de scurgere și rezervor de captare a scurgerilor. d) Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile solide în timpul perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora. General aplicabilă. e) Depozitarea dejecțiilor solide în grămezi amplasate pe câmp, departe de cursurile de ape de suprafață și/sau subterane în care s-ar putea scurge fracțiunea lichidă. Aplicabilă numai pentru grămezile amplasate temporar pe câmpuri, a căror locație este schimbată anual. | Nu este aplicabil Societatea nu face separarea dejectiilor si nu are dejectii solide |

Pentru a se reduce emisiile de amoniac în aer rezultate din împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide (conformare cu BAT 21, BAT 22)- Nu este o activitate proprie fermei. Dejectiile sunt predate fermierilor din zona.

Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere, BAT constau în încorporarea dejecțiilor animaliere în sol cât mai repede posibil (BAT 22)

| Parametru | Intervalul de timp asociat BAT cuprins între împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere și încorporarea acestora în sol (ore) |
| --- | --- |
| Timp | 0(1)-4(2) |

(1) Limita inferioară a intervalului corespunde încorporării imediate.

(2) Limita superioară a intervalului poate fi de până la 12 ore, în cazul în care condițiile nu sunt favorabile unei încorporări mai rapide, de exemplu în cazul în care resursele umane și mașinile nu sunt accesibile din punct de vedere economic.

Pentru a se reduce emisiile de amoniac provenite din adăposturile pentru porci (conformare cu BAT 30) sunt aplicate următoarele:

| Capitol | Concluzii BAT | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Emisiile de amoniac provenite din adăposturile pentru porci | BAT 30.Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru porci, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Sistemul de adăpostire constă din hale compartimentate ȋn boxe specific fiecărei vȃrste şi fiecărui ciclu biologic. Dejectiile rezultate din halele de productie, impreuna cu apele uzate rezultate in urma proceselor de spalare/igienizare vor fi colectate printr-un sistem intern de canale amplasate sub gratare, prevazute cu sifoane cu dop. Canalele se vor goli periodic prin intermediul conductelor de canalizare din PVC KG, ce dirijeaza gravitational dejectiile spre o statie de pompare, care le pompeaza in lagunele de dejectii |
| a) | Una dintre următoarele tehnici, care aplică unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora: (i) reducerea suprafeței emițătoare de amoniac; (ii) creșterea frecvenței de transportare a dejecțiilor lichide (dejecții animaliere) către depozite externe; (iii) separarea urinei de materiile fecale; (iv)păstrarea așternutului curat și uscat. | Se aplica cerintele BAT: Halele sunt prevazute cu pardoseala acoperita cu gratare care permit scurgerea dejectiilor printr-un sistem intern de canale amplasate sub gratare, prevazute cu sifoane cu dop. Sistemul de ventilatie asigura si o uscare fortata a pardoselei. Se aplica evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide prin spălare sub presiune. Se are in vedere creșterea frecvenței de transportare a dejecțiilor lichide (dejecții animaliere) către depozite externe; |
|  | 0) fosă adâncă (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare) numai în cazul în care este utilizată în combinație cu o măsură de reducere suplimentară, de exemplu: o combinație de tehnici de management nutrițional; un sistem de purificare a aerului; reducerea pH-ului dejecțiilor lichide; răcirea dejecțiilor lichide. Nu este aplicabilă instalațiilor noi, cu excepția cazului în care o fosă adâncă este utilizată în combinație cu un sistem de purificare a aerului, răcirea dejecțiilor lichide și/sau reducerea pH-ului dejecțiilor lichide. | Nu se aplica : sistemul de constructive agreat nu este cu fosa adanca. Dejectiile rezultate din halele de productie, impreuna cu apele uzate rezultate in urma proceselor de spalare/igienizare vor fi colectate mai întâi în bazine de colectare betonate aflate sub pardoseala prevazuta cu gratare (executate din plastic sau ciment) pe care stau animalele . Evacuarea dejecţiilor din bazinele de colectare ȋn lagunele de dejectii pentru depozitare finală, se va face gravitational. Porcii sunt hraniti cu cantitatea si tipul furaje, in functie de varsta, categoria și greutatea animalului Se utilizeaza furaje cu un continut adecvat de proteine si fosfor. |
|  | 1.Un sistem de aspirat pentru evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). 2. Pereți înclinați ai canalului pentru dejecții animaliere (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). 3. O racletă pentru evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). | Sistemul de constructie agreat nu permite. |
|  | 4.Evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide prin spălare sub presiune (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). | Se aplica evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide prin spălare sub presiune. Evacuarea dejecțiilor se face periodic, la durate de timp corelate cu categoria de greutate a animalelor sau ori de câte ori este necesar și obligatoriu, în perioada de vid sanitar (la depopularea compartimentelor) . |
|  | 5. Fosă pentru dejecții animaliere de dimensiuni reduse (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). Se aplica pentru scroafe aflate în călduri, scroafe gestante si pentru porci pentru îngrășare . | Se aplica fosă pentru dejecții animaliere de dimensiuni reduse (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). |
|  | 6. Sistem de așternut complet (în cazul unei podele cu suprafață solidă din beton). Se aplica pentru scroafe aflate în perioada de împerechere , scroafe gestante, purcei înțărcați, porci pentru îngrășare 7. Cuști sau padocuri (în cazul unei podele prevăzute parțial cu grătare). SE aplica pentru scroafe aflate în călduri și scroafe gestante, Purcei înțărcați , Porci pentru îngrășare 8. Sistem de așternut cu paie (în cazul unei podele cu suprafață solidă din beton). SE aplica pentru Purcei înțărcați si Porci pentru îngrășare Sistemele de dejecții solide nu sunt aplicabile noilor instalații, cu excepția cazului în care pot fi justificate de motive legate de bunăstarea animalelor. Este posibil să nu fie aplicabilă instalațiilor ventilate în mod natural din zone cu climat cald și instalațiilor existente cu ventilație forțată pentru purcei înțărcați și porci pentru îngrășare. BAT 30.a7 poate necesita disponibilitatea unui spațiu de dimensiuni mari. | Se aplica cuști sau padocuri (în cazul unei podele prevăzute cu grătare). |
|  | 9. Podea convexă și canale separate pentru apă și dejecții animaliere (în cazul boxelor cu podele prevăzute parțial cu grătare). Se aplica pentru Purcei înțărcați si Porci pentru îngrășare | Neaplicabil |
|  | 10.Boxe cu așternut cu generare combinată de dejecții animaliere (dejecții solide și lichide). Se aplica pentru scroafe care alăptează 11. Hrănire/odihnă pe podea solidă (în cazul boxelor cu așternut). Se aplica pentru scroafe aflate în perioada de împerechere și scroafe gestante | Neaplicabil |
|  | 12. Bazin pentru dejecții animaliere (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). Se aplica pentru Scroafe care alăptează | Se aplica bazin pentru dejecții animaliere (în cazul unei podele prevăzute cu grătare). |
|  | 13. Colectarea dejecțiilor animaliere în apă. Se aplica pentru Purcei înțărcați , Porci pentru îngrășare 14. Benzi pentru dejecții animaliere în formă de „V” (în cazul unei podele prevăzute parțial cu grătare). Se aplica pentru porci pentru îngrășare 15. O combinație de canale pentru apă și pentru dejecții animaliere (în cazul unei podele prevăzute integral cu grătare). Se aplica pentru scroafe care alăptează. | Se aplica colectarea dejecțiilor animaliere în apă. |
|  | 16. Alee acoperită cu așternut situată în exterior (în cazul unei podele cu suprafață solidă din beton). Porci pentru îngrășare Nu este aplicabilă climatelor reci. | Nu este cazul |
| b) | Răcirea dejecțiilor animaliere. Se aplica pentru toți porcii Nu este aplicabilă în cazul în care: — nu este posibilă reutilizarea căldurii; — se utilizează un așternut. | Nu este cazul |
| c) | Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. epurator umed cu acid; 2. sistem de purificare a aerului în două sau trei etape; 3.epurator biologic (sau filtru „biotrickling”). Se aplica pentru toți porcii Este posibil să nu fie general aplicabilă din cauza costurilor ridicate de punere în aplicare. Aplicabilă instalațiilor existente numai în cazul în care se utilizează un sistem de ventilație centralizat. | Nu se aplica |
| d) | Acidifierea dejecțiilor lichide. | Nu este cazul |
| e) | Utilizarea unor bile plutitoare în canalul pentru dejecții animaliere. Se aplica pentru porci pentru îngrășare Nu este aplicabilă instalațiilor cu fose care au pereți înclinați și în cazul instalațiilor care utilizează spălarea sub presiune pentru evacuarea dejecțiilor lichide. | Nu este aplicabil. |
|  |  | Societatea este in conformitate cu cerintele BAT. Conform Tab.6.2, (prezentat anterior la Cap.6.1.1.3) rezulta ca sunt indeplinite prevederile BAT AEL, Tab.2.1, pentru emisiilor de amoniac provenite din fiecare adapost pentru porci. Prin comparare cu BAT AEL-Tab.2.1 rezulta ca sunt respectate valorile emisiilor de amoniac provenite din fiecare adapost de porci. |

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apa uzata | Poluanti | Metoda de colectare/evacuare |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere (Filtre sanitare, vestiare, spatiu administrativ) | Materii totale in suspensie, CBO5, CCOCr, Azot amoniacal, Fosfor total, Sulfuri si hidrogen sulfurat, Sulfati, Cloruri, Detergenti anionici activi, Substante extractibile cu solventi organici, pH. | Apele uzate menajere rezultate sunt colectate în bazine vidanjabile (Hala 1 - Selecție – V=10.0 m³; Hala 6 – Carantină – V=5.0 m³; Hala 7 – Vieri - V=5.0 m³; Spațiu Adminsitrativ – V=10.0 m³; NFI – V=5.0 m³). Apele uzate menajere colectate in bazine vidanjabile sunt transportate la o statie de epurare oraseneasca. |
| Ape uzate tehnologice (Spalatoria auto) | Materii totale in suspensie, Detergenti anionici activi, Substante extractibile cu solventi organici | Apele uzate tehnologice provenite de la spalatoria auto vor fi dirijate prin retele de canalizare, trecute prin separatorul de suspensii si hidrocarburi petroliere prevazut cu filtru cu cualescenta (3 l/s) cu descarcare intr.-un bazin vidanjabil (V=30 mc). Apele uzate preepurare vidanjate sunt transportate la o statie de epurare oraseneasca . |
| Ape pluviale conventional curate (de pe constructii) | Nu este cazul | Apele pluviale conventional curate vor fi descărcate în canalul de desecare autorizat prin 2 guri de deversare (GV2 si GV3). |
| Ape pluviale potential impurificate (colectate de la staia de carburanti si parcare) preepurate | Materii totale in suspensie, CBO5, CCOCr, N-NH 4+, Substante extractibile cu solventi organici, pH | Apele pluviale potential impurificate vor fi colectate si dirijate la separatorul de nisip și hidrocarburi petroliere, (40 l/s), prevazut cu compartiment pentru separarea nisipului, compartiment pentru separarea șlamului petrolier și filtru de coalescenţă. Din separatorul de nisip și hidrocarburi petroliere apele vor fi descarcate in canalul de desecare autorizat printr-o gura de deversare (GV1). |
| Apele uzate tehnologice de la spălarea /igienizarea halelor impreuna cu dejectiile animaliere | Substanțe organice, compuși cu N, P și K, antibiotice, microorganisme, dar poate apărea și o creștere a nivelului de CBO5 . | Dejectiile rezultate din halele de productie, impreuna cu apele uzate rezultate in urma proceselor de spalare/igienizare sunt colectate printr-un sistem intern de bazine de colectare din beton prevazute cu sifoane cu dop, amplasate sub gratare. Evacuarea dejecţiilor de sub nivelul boxelor pȃnă la bazinele de colectare din beton si din bazine ȋn lagunele de dejectii pentru depozitare finală, se va face gravitational. Lagunele sunt hidroizolate, cu asigurarea capacitatii suficiente de fermentare si stocare a dejectiilor si sistem de detectie a scurgerilor accidentale. Pentru stocarea mixturii de dejecţii a fost prevăzut un grup de doua bazine de stocare tip lagună din pământ compactat impermeabilizată prin căptuşirea cu panouri de Polietilenă de înaltă Densitate (HDPE) cu grosimea de 2 mm sudate cu cordon dublu de sudura si canal de verificare a etanseitatii. In conformitate cu prevederile Documentului de Referinta asupra ”Celor mai bune tehnici disponibile in cresterea intensiva a pasarilor si porcilor” bazinele de stocare a dejectiilor sunt prevazute cu dispozitive care sa monitorizeze în timp intergritatea impermeabilizării şi sa prevenirii înfiltrărilor eventualelor scurgeri provenite din mixtura de dejecţii, care au un conţinut ridicat de azot şi fosfor. In acest scop bazinele sunt prevăzute cu 2 sisteme de monitorizare (colectoare de control) a eventualelor infiltraţii aşezate transversal pe sub fundul bazinului cu respectarea recomandărilor BAT. După perioada de stocare necesară mineralizării dejectiile si apele de splare sunt evacuate de pe amplasament in baza Contractului de Vanzare-Cumparare de ingrasamant organic nr.11/03.04.2019 –incheiat cu SC DIA-ZAR SRL (in calitate de cumparator). |

Evacuarea apelor uzate menajere: Apele uzate menajere rezultate din zona vestiarelor si gruprilor sanitare din Hala 1  (Selectie), Hala 7 (Vieri), Hala 6 (Carantina),  cladire NFI  si zona spatiului administrativ , sunt colectate în bazine vidanjabile dimensionate corespunzător pentru fiecare spațiu în parte, amplasate conform  Planului de retele apa si canal anexat.Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin intermediul racordurilor din țeavă PVC tip KG, Dn 110 mm, ce vor face legatura intre căminele de vizitare și bazinele vidanjabile. Bazinele vidanjabile sunt din polietilena cu capacitatile:

- Hala 1 - Selecție – V=10.0 m³

- Hala 6 – Carantină – V=5.0 m³

- Hala 7 – Vieri -  V=5.0 m³

- Spațiu Adminsitrativ – V=10.0 m³

- NFI – V=5.0 m³.

Evacuare ape uzate tehnologice

- Dejectiile rezultate din metabolismul animalelor (in halele de adapost), impreuna cu apele uzate rezultate in urma proceselor de spalare/igienizare vor fi colectate mai întâi în bazine de colectare betonate aflate sub pardoseala prevazuta cu gratare (executate din plastic sau ciment) pe care stau animalele . Bazinele de colectare au o capacitate de 0,5 m3 pentru fiecare mp de pardoseală (hutil bazin=0,5 m). Evacuarea apelor uzate se face în momentul mișcării efectivelor (care presupune golirea spațiului) sau ori de câte ori este nevoie. Evacuarea apelor uzate se realizează prin guri de scurgere de DN=250 mm închise – astupate cu dopuri speciale care asigură etanșeitatea. O gură de scurgere asigură preluarea apelor uzate de pe o suprafață de maxim 50 mp (maxim 25 m3). Toate gurile de scurgere sunt prevăzute cu T-uri sau Coturi cu garnituri de mufare pentru conectarea la conducta  PVC-KG cu DN=250 mm. În funcție de lățimea halei există 2 sau 3 linii de colectare logitudinale. Linii ce sunt conectate la o conductă magistrală din PVC-KG – DN=315 mm transversală situată pe mijlocul celor 5 hale. Conducta magistrală la ieșire din HALA 5 conduce apele uzate spre lagunele de stocare a dejecțiilor. Pe amplasament sunt prevăzute 2 lagune de stocare a dejecțiilor volum util de 7247 m3 fiecare lagună. Evacuarea dejecţiilor din bazinele de colectare ȋn lagunele de dejectii pentru depozitare finală, se va face gravitational. Lagunele sunt hidroizolate, cu asigurarea capacitatii suficiente de fermentare si stocare a dejectiilor si sistem de detectie a scurgerilor accidentale. La punerea in functiune, in zona de influenta a lagunelor de dejectii, se vor amplasa puturi de monitorizare in amonte si aval de lagune, pe directia de curgere a apelor subterane.

- Apele uzate tehnologice provenite de la spalatoria auto vor fi dirijate prin retele de canalizare din tuburi de PVC – KG, trecute prin separatorul de suspensii si hidrocarburi petroliere prevazut cu filtru cu cualescenta (3 l/s) cu descarcare intr.-un bazin vidanjabil (V=30 mc) .

Evacuarea apelor pluviale

- Apele pluviale provenite de pe acoperişul constructiilor sunt colectate prin jgheaburi, burlane, iar prin intermediul unei reţele de canalizare realizata din conducte PVC - KG Dn 250 – 315 mm, vor fi descărcate în canalul de desecare CCN2502.

- Apele pluviale  provenite de pe platforma statiei de carburant, alei betonate, parcaje, sunt colectate prin guri de scurgere si retele din PVC - KG Dn 250 mm – 315 mm, trecute printr-un separatorul de nisip și hidrocarburi petroliere si descarcate in canalul de desecare CCN 2502, in baza Contractului de prestari servicii nr. 21.08.008/11.08.2021, incheiat cu ANIF Filiala Teritoriala Mures Oltul Superior.

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 18/22.02.2022 eliberată de Administraţia Naţională „Apele Române”, ABA Olt, SGA Brașov, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptori autorizaţi | Volum total evacuat | Anual mii m3/zi |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | zilnic m3/zi |  |
|  |  | maxim | mediu | minim |  |
| Apa uzata menajera | Bazine de stocare vidanjabile | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.10 |
| Apa uzata tehnologica preepurata |  | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 1.00 |
| Ape pluviale | Canal desecare CCN 2502 | Q pluvial=180,28 l/s |

9.2.3. Pretratare

Apele uzate tehnologice provenite de la spalatoria auto vor fi dirijate prin retele de canalizare din tuburi de PVC – KG, trecute prin separatorul de suspensii si hidrocarburi petroliere prevazut cu filtru cu cualescenta (3 l/s) cu descarcare intr.-un bazin vidanjabil (V=30 mc)

9.2.4. Tratare

Apele pluviale  provenite de pe platforma statiei de carburant, alei betonate, parcaje, sunt colectate prin guri de scurgere si retele din PVC - KG Dn 250 mm – 315 mm, trecute printr-un separatorul de nisip și hidrocarburi petroliere si descarcate in canalul de desecare CCN 2502, in baza Contractului de prestari servicii nr. 21.08.008/11.08.2021, incheiat cu ANIF Filiala Teritoriala Mures Oltul Superior.

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

Pentru a utiliza eficient apa (conformarea cu BAT 5) operatorul fermei respectă cerinţele de reducere a consumului specific de apă astfel:

| Capitol | Concluzii BAT | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| 1.4 Utilizarea eficientă a apei | BAT 5.Pentru utilizarea eficientă a apei, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. Menținerea unei evidențe a utilizării apei. Detectarea și repararea scurgerilor de apă. Utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune pentru curățarea adăposturilor pentru animale și a echipamentelor. Selectarea și utilizarea echipamentului corespunzător (de exemplu adăpători de tip suzetă cu tăviță, adăpători circulare, jgheaburi cu apă) pentru anumite categorii de animale, garantând, în același timp, disponibilitatea apei (ad libitum). Verificarea și (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile. Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apă utilizată pentru curățenie. (Aplicabilitatea poate fi limitată de riscurile în materie de biosecuritate) | Societatea este in conformitate cu cerintele BAT . Se va tine evidenta utilizarii apei prin contorizare cu apometru, cu ajutorul căruia se menține evidența utilizării apei. S-a implementat un sistem de detectare si reparare a scurgerilor de apa. Personalul de exploatare asigură va supraveghea instalațiile pentru detectarea unor eventuale scurgeri de apă și repararea în cel mai scurt timp a conductelor/instalațiilor din care sunt identificate scurgerile. Există procupări privind revizuirea tehnică periodică a instalaţiilor de adăpare şi a pompelor de spălare a halelor de creştere a porcinelor, în sensul calibrării lor, astfel încât pierderile de apă din operaţiile de adăpare şi de spălare să fie minime. Se utilizeaza aparate de curatare cu jet de inalta presiune. Consumul de apă la aceste sisteme este minim. In cadrul fermei se utilizeaza un sistem de adăpare automat etans care asigură apă continuu și fără restrictii. Se folosesc suzete cu tăviță și sistem de adăpare conectat la hrănitoare astfel rezultă un furaj semiud. Aceste sisteme de adăpare nu permit pierderile de apa. Echipamentul de furnizare a apei va fi verificat periodic. Referitor la reutilizarea apei de ploaie: neaplicabil datorită riscurilor în materie de biosecuritate și costurilor ridicate; |

Pentru a reduce emisiile provenite din ape uzate (conformare cu BAT 6, BAT 7), operatorul fermei aplică următoarele:

| Capitol | Concluzii BAT | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| 1.5 Emisii provenite din ape uzate | BAT 6.Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. Menținerea suprafeței zonelor murdare din curte la un nivel cât mai redus posibil. Reducerea la minimum a consumului de apă. Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate. | Societatea este in conformitate cu cerintele BAT . Modalitatea de organizare a activitatilor din incinta fermei reduce la minim zonele potential murdare (de la imprastierea necontrolata a dejectiilor) prin realizarea si buna exploatare a rampelor de descarcare suine . Sistemele de adăpare din hale sunt controlate zilnic pentru eliminarea pierderilor. Pardoseala din hală este construită din plastic și beton, aceasta permite o curățare mecanică și o spălare cu o cantitate minimă de apă. Se vor folosi substanțe de înmuiere a dejecțiilor pentru facililtarea desprinderii ușoare a materiilor organice. Sistemul de spalare se realizeaza cu apa sub presiune, care reduce consumul de apa. Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de apa uzata se efectuează prin punerea în aplicare a colectării separate sub formă de sisteme de canalizare proiectate și întreținute în mod adecvat. (Colectarea apelor pluviale potential impurificate se va face separat de apele de ploaie necontaminate. Epurarea apelor pluviale potential contaminate se va face intr-un separator de nisip si hidrocarburi prevazut cu filtru cu coalescenta). |
|  | BAT 7.Pentru a reduce emisiile în apă provenite din apele uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. Scurgerea apelor uzate către un container special sau un depozit pentru dejecțiile lichide. Epurarea apelor uzate. Împrăștierea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigații, cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bară de împrăștiere. (Aplicabilitatea poate fi limitată din cauza gradului scăzut de disponibilitate a terenurilor adecvate adiacente fermei. Aplicabilă numai pentru apele uzate cu un nivel de contaminare scăzut dovedit. | Societatea este in conformitate cu cerintele BAT . Apele uzate menajere, sunt colectate printr-o retea de canalizare, cu descarcare in cate un bazin de stocare vidanjabil. Bazinele de stocare se vor realza cu peretii si radierul din beton, prevazut cu hidroizolatie sau din material plastic. Apele uzate rezultate de la spalarea halelor sunt colectate si tratate in in acelasi mod ca si dejectiile. Apele uzate rezultate ȋn urma operaţiilor de igienizare a halei vor fi evacuate ȋn aceeaşi reţea de canalizare ca şi dejecţiile. Colectarea dejecţiilor lichide se face ȋn lagune hidroizolate, cu asigurarea capacitatii suficiente de fermentare si stocare a dejectiilor , sistem de detectie a scurgerilor accidentale. In zona de influenta a lagunelor de dejectii sunt amplasate ,in amonte si aval de lagune, puturi de monitorizare (pe directia de curgere a apelor subterane) . Apele pluviale, conventional curate, provenite de pe acoperisul constructiilor, se vor colecta prin jgheaburi, burlane si printr-o retea de canalizare cu descarcare in canalul de desecare CCN din apropiere prin mai multe guri de scurgere. Aplele pluviale, potential impurificare, se vor colecat printr-o retea de canalizare, cu descarcare intr-un separator de nisip si hidrocarburi petroliere prevazut cu filtru cu coalescenta. Dupa epurare, apele pluviale potential impurificate, vor fi evacuate in canalul de desecaredin apropiere. Apele uzate tehnologice provenite de la spalatoria auto vor fi dirijate prin retele de canalizare, trecute prin separatorul de suspensii si hidrocarburi petroliere prevazut cu filtru cu cualescenta (3 l/s) cu descarcare descarcare intr-un bazin vidanjabil. Nu este aplicabil (Nu se va face separarea fractiilor) |

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

- Poluari accidentale datorate neetanseitatii corespunzatoare a conductelor care conduc dejectiile de la hale la lagunele de dejectii;

- Poluari accidentale datorate unor fisuri ce pot aparea la izolatia lagunelor;

- Poluari accidentale in zona bazinelor vidanjabile care preia apele uzate menajere din zona administrativa, in conditiile eventualelor discontinuitati in peretii acestuia ce pot conduce la infiltratii de ape uzate in sol.

- Apelor  meteorice potential impurificare, in conditiile in care, inainte de a fi evacuate in emisarul autorizat,  nu sunt colectate si epurate intr-un separator de nisip si hidrocarburi;

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

- Beneficiarul are obligaţia să realizeze monitorizarea calităţii freaticului. Pe amplasamentul fermei, pentru monitorizarea zonei de influenţã a lagunelor de dejectii, s-a realizat un sistem de monitorizare a calitatii apei subterane prin foraje de monitorizare amplasate in amonte si aval de lagunele de dejectii, pe directia de curgere a apelor subterane.Monitorizarea calitatii apelor subterane- se face cu două foraje de observatie, amplasate astfel:

  - forajul F1, amplasat pe direcţia de curgere amonte lagune de dejecţii

  - forajul F2, amplasat pe direcţia de curgere aval lagune de dejecţii

- Să realizeze şi să respecte Planul de management al dejectiilor şi deşeurilor, în concordanţã cu prevederile legale în vigoare:

- O.U.G. nr. 47 din 2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală;

- O.M. nr. 296 din 2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea  programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitriţi din surse agricole.

- H.G. nr. 964 din 2000 cu completările ulterioare (H.G.nr. 210 din 2007) privind aprobarea Planului de  acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole.

- Codul de bune practici în fermă adoptat cu Ordinul nr. 1234/2006.

9.3.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerințele BAT pentru reducerea emisiilor de poluanți în sol

Prevenirea emisiilor în sol și în apă provenite din colectarea, transportarea prin conducte și depozitarea dejecțiilor într-un depozit și/sau într-o lagună (depozit îngropat)- BAT 18

| Capitol | Concluzii BAT | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| 1.11. Emisiile provenite din depozitarea dejecțiilor lichide | BAT 18.Pentru a preveni emisiile în sol și în apă provenite din colectarea, transportarea prin conducte și depozitarea dejecțiilor lichide într-un depozit și/sau într-o lagună (depozit îngropat), BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. | Societatea este in conformitate cu cerintele BAT . |
|  | a) Utilizarea depozitelor care pot rezista influențelor mecanice, chimice și termice | a)Stocarea dejectiilor semi-lichide se face in doua lagune prevazute cu sistem de impermeabilizare cu gemembrana PEHD cu grosimea de 3 mm. Lagunele sunt hidroizolate cu strat de argilă compactată, grosime minimă 30 cm. |
|  | b) Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile lichide pe durata perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora | b)Capacitatea celor doua lagune de stocare (2x 7250 mc) este suficienta pentru a pastra amestecul de dejectii mixte si ape uzate tehnologice provenite de la curatatera/igienizarea halelor de productie pe perioada in care nu este posibila imprastierea pe sol a acestora. |
|  | c) Construirea de instalații etanșe și echipament pentru colectarea și transferarea dejecțiilor lichide (de exemplu puțuri, canale, canale de scurgere, stații de pompare). | c)Evacuarea dejectiilor din halele de productie se face printr-un sistem intern de canale amplasate sub gratere dotate cu sifoane cu dop, din care vor fi dirijate, prin conducte PVC-KG îmbinate cu mufă și garnitură de cauciuc, de diametrul care coduc gravitațional dejecțiile către satia de pompare din care pompat se descarcă în in lagunele de stocare dejectii |
|  | d) Depozitarea dejecțiilor lichide în depozite îngropate (lagune) care au baza și pereții impermeabili, de exemplu acoperiți cu argilă sau un strat de plastic (sau un strat dublu). General aplicabilă lagunelor. | d) Materialul pentru impermeabilizare este confectionat din panouri de polietilena de inalta densitate cu rezistenta la la radiaatia ultravioleta si actiunea biologica a bacteriilor din dejectii. (gemembrana PEHD cu grosimea de 3 mm). Lagunele vor fi hidroizolate cu strat de argilă compactată, grosime minimă 30 cm. |
|  | e) Instalarea un sistem de detectare a scurgerilor, constând, de exemplu într-o geomembrană, un strat de drenare și un sistem de țevi de drenare. Aplicabilă numai instalațiilor noi. | e)Lagunele sunt prevazute cu sistem de detectare, urmarire si semnalizare a eventualelor scurgeri accidentale catre panza freatica . Lagunele sunt prevăzute cu sisteme de monitorizare (colectoare de control) a eventualelor infiltraţii, aşezate sub fundul bazinului. (puturile de verificare pot fi accesate de pe coroana taluzurilor).Colectoarele de control sunt confecţionate din conducte perforate aşezate dintr-un taluz în celălalt pe lungimea sau lăţimea lagunei. Aceste tuburi îngropate care au unul capete deschise deasupra taluzului se constituie în puţuri de monitorizare. Fundul puţului de monitorizare este bine închis, iar partea superioara este acoperită cu un capac detaşabil. Ansamblul de conducte perforate, învelite în material filtrant pentru prevenirea colmatării şi puţurile de monitorizare se constituie într-un sistem de control pentru corpul de apă subterana. Dacă există vreo scurgere, conductele de drenaj vor colecta şi conduce lichidul spre puţurile de monitorizare unde poate fi observat. Sistemul de drenare se constiuie şi protector împotriva acumulărilor de gaze la capătul mai ridicat al conductei eliberând gazele colectate pe fundul membranei, prevenind astfel umflarea acesteia. |
|  | f) Verificarea integrității structurale a depozitelor cel puțin o dată pe an. | f) Se va implementa un sistem de verificare a integritatii structurale a depozitelor , cel putin o data pe an. |

Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor și organisme patogene microbiene în sol și apă provenite din împrăștierea pe sol a dejecţiilor (conformarea cu BAT 20) sunt aplicate următoarele:

| Capitol | Concluzii BAT | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| 1.13. Împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere | BAT 20.Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor și organisme patogene microbiene în sol și apă provenite din împrăștierea pe sol, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. a)Evaluarea terenului pe care sunt împrăștiate dejecțiile pentru a identifica riscurile de scurgere. b)Menținerea unei distanțe suficiente între terenurile pe care sunt împrăștiate dejecțiile animaliere (lăsând o fâșie de teren netratată) și: 1. zonele în care există un risc de scurgere în apă, cum ar fi cursuri de apă, izvoare, puțuri etc.; 2. proprietățile învecinate (inclusiv împrejmuirile). c)Evitarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor animaliere atunci când riscul de scurgere poate fi semnificativ. d) Adaptarea frecvenței de împrăștiere pe sol a dejecțiilor animaliere, luând în considerare conținutul de azot și fosfor al dejecțiilor animaliere și caracteristicile solului (de exemplu conținutul de nutrienți), cerințele privind culturile sezoniere și condițiile climatice sau ale solului care ar putea cauza scurgeri. e) Sincronizarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor animaliere cu cererea de nutrienți a culturilor. f) Verificarea la intervale regulate a terenurilor pe care sunt împrăștiate dejecțiile animaliere pentru a identifica orice semn de scurgere și intervenția corespunzătoare atunci când este necesar. g) Asigurarea unui acces adecvat la depozitul de dejecții animaliere și efectuarea în mod eficace a încărcării dejecțiilor animaliere fără a avea loc scurgeri. h) Verificarea utilajelor pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor, astfel încât acestea să fie în stare bună de funcționare și să fie configurate la o rată de aplicare adecvată. | Activitatea din instalatie nu include si imprastierea dejectiilor. Conformare indirecta prin prestatorii de servicii de aplicare a dejectiilor pe terenuri. Pentru eliminarea dejectiilor societatea a incheiat Contractul de Vanzare-Cumparare de ingrasamant organic nr.11/03.04.2019 cu societatea DIA-ZAR SRL (in calitate de cumparator). Imprastierea pe sol a dejectiilor se va face numai dupa se va face evaluarea terenului si cu respectarea normelor specific. Dejecțiile rezultate vor fi aplicate pe terenuri arabile, în conformitate cu cerințele BAT, adică pe terenuri care nu prezintă riscuri de scurgere în apă de suprafață sau pe terenuri aflate în vecinătatea unor zone rezidențiale Aceste restricții privind condițiile de împrăștiere a dejecțiilor asociate cu condițiile meteorologice și a stării solului sunt reglementate prin legislația aplicabilă, respectiv, Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, aprobat prin. Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 990/1.809/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005. Condițiile impuse prin această tehnică BAT sunt verificate și confirmate prin studiile agrochimice elaborate de organisme certificate (de ex. OSPA), care trebuie elaborate la un interval de timp de 5 ani pentru culturile agricole de câmp. Respectarea acestei tehnici BAT se stabilește de OSPA, în funcție de tipul de culturi pentru care se utilizează dejecțiile. Idem Facilitățile de stocare a celor două fracții sunt construite astfel încât asigură un acces facil atât la platforma de stocare fracție solidă, cât și la lagunele de stocare fracție lichidă. Golirea fracției lichide din lagune se face prin intermediul unor pompe dedicate de umplere/golire lagune. |

9.4. MIROS

Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la o fermă, titularul utilizează o combinație a tehnicilor indicate mai jos (conformare cu BAT 13):

| Capitol | Concluzii BAT | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| 1.9. Emisiile de mirosuri -“- | BAT 13.Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la o fermă, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos: | Nu se preconizeaza neplaceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. (In zona nu sunt receptori sensibili). a)Sunt asigurate distantele adecvate fata de receptorii sensibili (cea mai apropiata zona de locuinte este situata la >2,5 km de complexului zootehnic nou prevazut) b)Este utilizat un sistem de adăposturi care pune în aplicare unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora: menținerea animalelor și a suprafețelor uscate și curate (de exemplu evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezenței dejecțiilor animaliere în zonele de odihnă sau pe podelele parțial acoperite cu grătare); reducerea suprafeței emițătoare a dejecțiilor animaliere (Boxele sunt dotate cu grătare de beton sau plastic, si canale cu o suprafață redusă expusă la dejecțiile animaliere); c)Ventilatoarele exhaustoare sunt amplasate pe acoperisul halelor. Perimetral ferma va fi inconjurata de o perdea vegetala. d)Nu se utilizeaza sisteme de purificare a aerului. e)Pentru areduce emisiile din lagune de de colectare (stocare) a dejectiilor se va implementa o gestionare corespunzatoare prin reducerea la minim a amestecării dejecțiilor lichide stocate temporara (prin umplerea depozitului sub nivelul suprafeței, realizarea procesului de golire cât mai aproape posibil de baza depozitului, evitarea omogenizării care nu este necesară și a circulației dejecțiilor lichide . Perimetral amplasamentului se vor realiza perdele forestiere de protecţie avand atat rol estetic cat si de protectie impotriva emisiilor de miros; Lagunele se vor acoperi cu o crusta naturala plutitoare. f)Nu se face prelucrarea dejectiilor animaliere g)Referitor la imprastierea pe camp a dejectiilor: Conformare indirecta prin prestatorii de servicii de aplicare a dejectiilor pe terenuri. Activitatea din instalatie nu include si imprastierea dejectiilor. |
|  | a )Asigurarea unei distanțe adecvate între fermă/instalație și receptorii sensibili. Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor/ fermelor existente. b) Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora: — menținerea animalelor și a suprafețelor uscate și curate (de exemplu evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezenței dejecțiilor animaliere în zonele de odihnă sau pe podelele parțial acoperite cu grătare); — reducerea suprafeței emițătoare a dejecțiilor animaliere (de exemplu grătare de metal sau plastic, canale cu o suprafață redusă expusă la dejecțiile animaliere); —evacuarea frecventă a dejecțiilor animaliere către un depozit de dejecții animaliere (acoperit) situat în exterior; — reducerea temperaturii dejecțiilor animaliere (de exemplu prin răcirea dejecțiilor animaliere) și a temperaturii mediului interior; —scăderea fluxului și a vitezei aerului pe suprafața dejecțiilor animaliere; —menținerea așternutului uscat și în condiții aerobe în sistemele cu așternut. Scăderea temperaturii mediului interior, a fluxului și a vitezei aerului pot să nu fie aplicabile din considerente care țin de bunăstarea animalelor. Evacuarea dejecțiilor lichide prin spălarea sub presiune nu este aplicabilă fermelor de porcine situate în apropierea receptorilor sensibili din cauza mirosurilor puternice. A se vedea aplicabilitatea BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 și BAT 34 în ceea ce privește adăposturile pentru animale. c) Optimizarea condițiilor de evacuare a aerului din adăposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici sau a unei combinații a acestora: creșterea înălțimii la care este amplasat orificiul de evacuare (de exemplu evacuarea aerului deasupra nivelului acoperișului, coșuri, devierea aerului evacuat prin coama acoperișului, și nu prin partea inferioară a pereților); creșterea vitezei de ventilație a orificiului vertical de ventilație; —amplasarea eficientă a barierelor externe pentru a crea turbulențe ale fluxului de aer aflat în mișcare (de exemplu vegetație); adăugarea unor acoperitori deflectoare în orificiile de evacuare amplasate în partea inferioară a pereților pentru a devia aerul evacuat către sol; devierea aerului evacuat către părțile laterale ale adăpostului care sunt orientate în direcția opusă receptorului sensibil; alinierea axei coamei acoperișului unei clădiri ventilate natural transversal față de direcția predominantă a vântului. Alinierea axei coamei acoperișului nu este aplicabilă instalațiilor existente. d) Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”); 2. biofiltru: 3. sistem de purificare a aerului în două sau trei etape. Este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă din cauza costurilor ridicate de punere în aplicare. Aplicabilă instalațiilor existente numai în cazul în care se utilizează un sistem de ventilație centralizat. Un biofiltru este aplicabil numai instalațiilor pe bază de dejecții lichide. Pentru un biofiltru, este necesar un spațiu suficient în afara adăpostului destinat animalelor în vederea instalării ansamblurilor de filtre. e) Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici de depozitare a dejecțiilor animaliere sau a unei combinații a acestora: 1.acoperirea dejecțiilor lichide sau solide în timpul depozitării; A se vedea aplicabilitatea BAT 16.b pentru dejecțiile lichide. A se vedea aplicabilitatea BAT 14.b pentru dejecțiile solide. 2. amplasarea depozitului, luând în considerare direcția generală a vântului și/sau adoptarea de măsuri pentru a reduce viteza vântului în jurul și deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale); General aplicabilă. 3. reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide. General aplicabilă. f )Prelucrarea dejecțiilor animaliere utilizând una dintre următoarele tehnici pentru a reduce la minimum emisiile de mirosuri în timpul (sau înaintea) împrăștierii pe sol: 1. fermentarea aerobă (aerarea) dejecțiilor lichide; A se vedea aplicabilitatea BAT 19.d. 2. compostarea dejecțiilor solide; A se vedea aplicabilitatea BAT 19.f. 3. fermentarea anaerobă. A se vedea aplicabilitatea BAT 19.b. g) Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor sau a unei combinații a acestora: 1.împrăștierea în fâșii, injector cu brazdă de suprafață sau de adâncime pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide; A se vedea aplicabilitatea BAT 21.b, BAT 21.c sau BAT 21.d. 2. utilizarea dejecțiilor animaliere cât mai repede posibil. A se vedea aplicabilitatea BAT 22. |  |

După aprobare prin Hotărâre de Guvern a conţinutul Planului de gestionare a disconfortului olfactiv, întocmit ca urmare a prevederilor Legii nr.123/2020, titularul are obligaţia întocmirii acestuia şi depunerea lui la Agenţia pentru protecţia Mediului Brasov.

Este obligatorie îndeplinirea măsurilor stabilite în planul de gestionare a disconfortului olfactiv la termenele stabilite.

9.5. ZGOMOT

Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, titularul utilizează o combinație a tehnicilor indicate mai jos (conformare cu BAT 9,10):

| Capitol | Concluzii BAT | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| 1.7. Emisii de zgomot | BAT 9.Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile sonore, BAT constau în elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului, care face parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) și care include protocoale si programe de reducere a zgomotului.. Aplicabilitate BAT 9 sunt aplicabile doar în cazurile în care se preconizează și/sau s-a dovedit o poluare fonică la nivelul receptorilor sensibili. | Nu este aplicabil. In zona nu sunt receptori sensibili. Sunt asigurate distantele adecvate fata de receptorii sensibili (zona de locuinte cea mai apropiata este situata la >2,5 km de amplasamentul fermei) |
|  | BAT 10.Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. a)Asigurarea unor distanțe adecvate între instalație/ fermă și receptorii sensibili .În etapa de planificare a instalației/fermei, distanțele adecvate dintre instalație/fermă și receptorii sensibili sunt asigurate prin aplicarea distanțelor standard minime. b)Amplasarea echipamentelor c) Măsuri operaționale d) Echipamente silențioase e) Echipamente de control al zgomotului. f) Reducerea zgomotului. Propagarea zgomotului poate fi redusă prin introducerea de obstacole între emițători și receptori. Este posibil să nu fie general aplicabilă din motive de biosecuritate. | Nu este aplicabil. In zona nu sunt receptori sensibili. Sunt asigurate distantele adecvate fata de receptorii sensibili (zona de locuinte cea mai apropiata este situata la >2,5 km de amplasamentul fermei) |

# 10. CONCENTRAŢII  DE  POLUANŢI  ADMISE  LA  EVACUAREA  ÎN  MEDIUL ÎNCONJURĂTOR,  NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

Valori limită pentru emisiile atmosferice de amoniac (BAT 30)

Tabel 10.1.1.1: BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru porci

| Parametru | Categorie de animale | BAT AEL (kg NH3/loc/an)* |
| --- | --- | --- |
| Amoniac, exprimat ca NH3 | Purcei înțărcați | 0,03-0,53( *) |
|  | Porci pentru îngrășare | 0,1-2,6(**) |

(*) Pentru instalațiile existente care utilizează o fosă adâncă în combinație cu tehnici de management nutrițional, limita superioară a BAT-AEL este de 0,7 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

(**) Pentru instalațiile existente care utilizează o fosă adâncă în combinație cu tehnici de management nutrițional, limita superioară a BAT-AEL este de 3,6 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru cresterea porcilor, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu.

Se vor respecta valorile limita pentru emisii admise conform OMAPM nr. 462/1993 pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normele metodologice pentru determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare si cele cuprinse in Regulamentul nr. 142/2011.

Alte condiţii de funcţionare decât cele normale: nu este cazul.

| Activitate IED | Denumire si descriere cos | Poluant | UM | VLE | Conditii de referintă | Valori de referinta (valori medii pe perioada de prelevare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6.c) | S1: Cos dispersie incinerator cadavre tip „Incinre Pro i500V” (100 Kg/h) -Zona NFR H= 2,5m; D=(0,25 m | CO | mg/Nmc | 100 | Condiţii standard: -T= 273 K, -P=101,3 kPa, -gaz uscat -11%O2 de referinta | Nota (1) Ord.462/1993, (focare alimentate cu combustibil gazos) |
|  |  | NO2 | mg/Nmc | 350 |  |  |
|  |  | Pulberi | mg/Nmc | 5 |  |  |
|  |  | SO2 | mg/Nmc | 35 |  |  |
| 6.6.c) | S2: Cos dispersie centrala termica Viessmann Vitodens (24 Kw)- Hala1, Zona Filtru sanitar H= 2m; D=(0,09 m | Pulberi | mg/Nmc | 5 | Condiţii standard: -T= 273 K, -P=101,3 kPa, -gaz uscat -3%O2 de referinta | -Ord.462/1993, Anexa 2, pct.4.1 |
|  |  | CO | mg/Nmc | 100 |  |  |
|  |  | NOx | mg/Nmc | 350 |  |  |
|  |  | SO2 | mg/Nmc | 35 |  |  |
| 6.6.c) | S3: Cos dispersie centrala termica Viessmann Vitodens (24 Kw), Hala 7 -Zona sociala si administrativa H= 2m; D=(0,09 m | Pulberi | mg/Nmc | 5 | Condiţii standard: -T= 273 K, -P=101,3 kPa, -gaz uscat -3%O2 de referinta | -Ord.462/1993, Anexa 2, pct.4.1 |
|  |  | CO | mg/Nmc | 100 |  |  |
|  |  | NOx | mg/Nmc | 350 |  |  |
|  |  | SO2 | mg/Nmc | 35 |  |  |
| 6.6.c) | S4: Cos dispersie centrala termica tip Viessmann Vitodens (24 Kw)- Cladire pavilion administratic H= 2m; D=(0,09 m | Pulberi | mg/Nmc | 5 | Condiţii standard: -T= 273 K, -P=101,3 kPa, -gaz uscat -3%O2 de referinta | -Ord.462/1993, Anexa 2, pct.4.1 |
|  |  | CO | mg/Nmc | 100 |  |  |
|  |  | NOx | mg/Nmc | 350 |  |  |
|  |  | SO2 | mg/Nmc | 35 |  |  |

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

10.1.3. Emisii din surse difuze

Pentru a reduce emisiile de amoniac se va respecta limita de azot si fosfor total excretat prevazuta in BAT 24 coroborat cu BAT 3 si BAT 4

Se va respecta limita de azot excretat prevazuta in BAT 3, Tab.1.1:

| Parametru | Categorie de animal | Azot total excretat asociat BAT (kg de N excretat/spațiu pentru animal/an) |
| --- | --- | --- |
| Azotul total excretat, exprimat ca N | Purcei intarcati | 1,5-4,0 |
|  | Scroafe (inclusiv purcei) | 17,0-30,0 |

Se va respeta limita de fosfor excretat prevazuta in BAT 4, Tab.1.2:

| Parametru | Categorie de animal | Fosfor total excretat asociat BAT (kg de P2O5 excretat/spațiu pentru animal/an) |
| --- | --- | --- |
| Fosfor total excretat, exprimat ca P2O5 | Purcei intarcati | 1,2-2,2 |
|  | Scroafe (inclusiv purcei) | 9,0-15,0 |

Se va respecta limita pentru emisiile de amonic provenit din hale, prevazuta in BAT 30, Tab.2.1.

| Parametru | Categorie de animal | BAT-AEL (kg NH3/spațiu pentru animal/an) |
| --- | --- | --- |
| Amoniac exprimat ca NH3 | Scroafe aflate in calduri si scroafe gestante | 2,7 |
|  | Scroafe care alapteaza (inclusiv purcei) din boxele de fatare | 5,6 |
|  | Purcei intarcati | 0,53 |
|  | Porci pentru îngrășare | 2,6 |

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită la imisie  stabilite prin Legea 104/2011cu modificarile ulterioare, privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

| Poluant | CMA cf. STAS 12574/87 – Aer in zonele protejate |
| --- | --- |
|  | CMA -Medie de scurtă durată -30 minute- mg/mc | CMA -Medie de lungă durată -zilnică- mg/mc |
| Amoniac | 0,3 | 0,1 |
| Hidrogen sulfurat | 0,015 | 0,008 |
| Pulberi - PM10 | - | 0.050 |

## 10.3. Apă

Apele uzate igienico-sanitare vidanjate de societăţi autorizate, descărcate în staţie de epurare autorizată, vor respecta limitele maxim admise prin  HG 188/2002– NTPA 002, cu modificările şi completările ulterioare.

Apele pluviale scurse din spaţiul verde din zona halei şi deversate în sistemul hidrografic local vor respecta parametrii din HG 188/2002– NTPA 001

10.3.1. Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie stabilite în prezenta autorizaţie şi în autorizaţia de gospodărire a apelor.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate tehnologice şi menajere: nu este cazul;

| .Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | UM | Valori determinate (valori de referinta) (Nota 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forajul F1, amplasat pe direcţia de curgere amonte lagune de dejecţii Forajul F2, amplasat pe direcţia de curgere aval lagune de dejecţii | Ape subterane | pH | Unit. pH | 7.5 |
|  |  | CBO5 | mgO2/l | 30.93 |
|  |  | CCO-Cr | mgO2/l | 99.72 |
|  |  | Amoniu | mgN/l | 1.44 |
|  |  |  | mg NH4/l | 1.85 |
|  |  | Nitriti | mg N/l | 0.082 |
|  |  |  | mg NO2/l | 0.269 |
|  |  | Azotati | mg N/l | 0.535 |
|  |  |  | mg NO3/l | 2.37 |
|  |  | Azot organic | mgN/l | 3.08 |
|  |  | Fosfor | mgP/l | 0.540 |

Nota (1)-Valorile determinate în anul 2021 vor fi considerate valori de referinţă. Se vor considera ”parametri de referinţă” indicatorii de calitate pentru apa subterană din forajul de observaţie situat în amonte, adică se vor compara indicatorii forajului din aval cu indicatorii forajului din amonte, considerând ”prag de alertă” depăşirea semnificativă a parametrilor unei măsurători faţă de cea anterioară.

10.4.  Sol

10.4.1. Valori admise pentru sol

Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi  prezenţi în solul terenurilor aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

10.4.2. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

Se vor respecta prevederile Ord. nr. 1182/2005 privind aprobarea Codului de bune practice agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.

Rezultatele Raportului de incercare nr. 624/24.04.2020 sunt prezentate in tabelul următor. Rezultatele obtinute constituie valori de referinta pentru evaluările ulterioare începerii activității.

Calitatea solului de pe amplasament (probe martor):

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Valori determinate (probe martor) | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| S1- la N-V de lagune X: 508010.376 Y: 476592.191 | Azot total | 21,2 | mg/kg s.u. |
|  | Fosfor total | 0,0544 | mg/kg s.u. |
| S2- la S-E de lagune X: 508068.118 Y: 476725.826 | Azot total | 19,2 | mg/kg s.u. |
|  | Fosfor total | 0.0937 | mg/kg s.u. |
| S3-la limita de S-E, inspre drumul comunal DC 107C X: 508051.831 Y: 476365.636 | Azot total | 15,7 | mg/kg s.u. |
|  | Fosfor total | 0.0849 | mg/kg s.u. |

s.u -  substanta uscata

10.5.    Zgomot

.

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei industriale, nu va depăşi nivelul de presiune acustica, continuu echivalent ponderat A, LAeqT de 65dB, conform SR 10009:2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentul autorizat nu va depãşi nivelul admis: de 55 dB in perioada noptii, conform OM nr. 119/2014 cu modificarile ulterioare pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu exceptia cazului in care zgomotul de fond depaseste aceste valori. (Ord. nr.994/2018 pentru “Modificarea si completarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 119/2014”, Art. 16)

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

10.6. MIROS

10.6.1. Pentru reducerea emisiilor de mirosuri se folosesc următoarele tehnici

Conform BAT 26, referitor la  monitorizarea  emisiilor de mirosuri în aer, nu este necesara instituirea unui program de monitorizare a calitatii aerului la limita incintei fermei, cand zona studiata are o asezare favorabila. Complexul zootehnic fiind  amplasat la o distanta de aproximativ 2,5 km fata de cea mai apropiata zona locuita, este respectata zona de protectie sanitara fata de asezarile umane recomandata de OMS 119/2014.  In plus, perimetral amplasamentului s-a realizat o perdea forestiera de protecţie. Avand in vedere masurile prevazute si distanta fata de zone locuite se considera ca nu este necesara instituirea unui program de monitorizare a calitatii aerului la limita incintei fermei.

(Se asociaza mirosul cu continutul de amoniac la imisie. Cf. STAS 12574/1987-“Aer din zonele protejate”, limitele admise in imisie sunt de 0,3 mg/mc, limita la jumatate de ora  si 0,1 mg/mc media zilnica).

Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită la imisie  stabilite prin Legea 104/2011cu modificarile ulterioare, privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

Sunt asigurate distantele adecvate fata de receptorii sensibili  (cea mai apropiata zona de locuinte este situata la > 2,5 km de complexului zootehnic prevazut)

Perimetral amplasamentului s-au realizat perdele forestiere;

Pentru a reduce emisiile de amoniac  din adaposturi se va reduce azotul total excretat prin utilizarea unui regim alimentar si a unei strategii nutriționale .

Pentru a reduce emisiile din lagune de de colectare (stocare) a dejectiilor se va implementa o gestionare corespunzatoare prin reducerea la minim a amestecării dejecțiilor lichide stocate temporara (prin umplerea depozitului sub nivelul suprafeței, realizarea procesului de golire cât mai aproape posibil de baza depozitului, evitarea omogenizării care nu este necesară și a circulației dejecțiilor lichide .

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1. Deşeuri generate

| Cod | Denumire | Denumire interna deseu | Sursa generatoare | Cantitate | UM | Mod de gestionare | Operatiune valorificare / eliminare | Cod operatiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 06 | Materii fecale, urină și gunoi de grajd de la animale (inclusiv resturi de paie), efluente, colectate separat și tratate în afara incintei | Dejecţii animaliere si ape de spalare Vezi Nota (1) | Procesul de reproductie si crestere suine. | 17500 | t/an | Dejectiile rezultate din halele de productie, impreuna cu apele uzate rezultate in urma proceselor de spalare/igienizare, vor fi colectate printr-un sistem intern de bazine de colectare din beton amplasate sub gratare cu evacuare gravitationala ȋn lagunele de dejectii pentru depozitare. Lagunele sunt hidroizolate, cu asigurarea capacitatii suficiente de fermentare si stocare a dejectiilor si sistem de detectie a scurgerilor accidentale. | Tratarea terenurilor avand drept rezultata beneficii pentru agricultura sau pentru imbunatatirea ecologice | R10 |
| 02 01 02 | Deșeuri de țesuturi animale | Deşeuri de ţesuturi animale (cadavre porci, embrioni morţi) | Mortalitati | 116,766 | t/an | Stocare temporara in cabina frigorifica si eliminare prin incinerare pe amplasament in instalaţii proprii de incinerare care sunt folosite exclusiv pentru necesităţile proprii, in conformitate cu prevederile legale . Cadavrele de animale, avortonii si placentele se vor depozita si neutraliza printr-un sistem cu circuit inchis compus din camera de necropsie, camera frigorifica si incinerator. | Incinerare pe sol | D10 |
| 19 01 12 | Cenușă de vatră și zgură, alta decât cea specificată la 19 01 11 | Cenusa de la arderea deseurilor animaliere (incinerator ) | Incinerator | 1,168 | t/an | Stocare in containere si eliminare prin firme autorizate | Depozite special construite, de exemplu, depunerea in compartimente separate etanse, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediul inconjurator si altele asemenea | D5 |
| 18 01 01 | Obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03) | Deşeuri rezultate din activitatea de asistenţă veterinară | Activitate de asistenta medicala | 0.2 | t/an | Sunt colectate in recipient adecvate si sunt preluate de operatori autorizati. | Tratarea fizico-chimica neprevazuta in alta parte in prezenta anexa, care genereaza compusi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operatiunile numerotate de la D 1 la D 12, de exemplu, evaporare, uscare, calcinare si altele asemenea; | D9 |
| 18 02 02* | Deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor | Ambalaje de la antibiotice, seruri |  |  |  |  |  |  |
| 20 03 04 | Nămolul din fosele septice | Nămol de la curăţarea bazinelor vidanjabile | Bazine vidanjabile | 1 | t/an | Vor fi preluate, pe bază de contract, de societatea autorizată pentru salubritate în vederea eliminării prin depozitare | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 | R12 |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | Deşeuri municipale amestecate | Ferma (pavilion administrative, grupuri sanitare, filtre sanitare) | 10 | t/an | Preluare de operatori autorizati in baza de contract | Depozite special construite, de exemplu, depunerea in compartimente separate etanse, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediul inconjurator si altele asemenea | D5 |
| 15 01 01 15 01 02 15 01 04 15 01 10* | Ambalaje hartie si carton, plasice, metalice periculoase | Ambalaje | Procesul tehnologic | 0.1 | t/an | Preluare de operatori autorizati in baza de contract Magazia de deseuri | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 | R12 |

Nota (1)  -pot fi considerate material de categoria 2  în conformitate cu art. 9  din Regulamentul (CE) NR. 1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

11.2.	 Deşeuri stocate temporar

| Cod deșeu | Denumire deseu | Compozitie | Cantitate | Mod stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 06 | Dejecţii animaliere si ape de spalare (Materii fecale, urină și gunoi de grajd de la animale (inclusiv resturi de paie), efluente, colectate separat și tratate în afara incintei) | Dejectii animaliere | 17500 tone/an | Dejectiile rezultate din halele de productie, impreuna cu apele uzate rezultate in urma proceselor de spalare/igienizare, vor fi colectate printr-un sistem intern de bazine de colectare din beton amplasate sub gratare cu evacuare gravitationala ȋn lagunele de dejectii pentru depozitare. Lagunele sunt hidroizolate, cu asigurarea capacitatii suficiente de fermentare si stocare a dejectiilor si sistem de detectie a scurgerilor accidentale. |

11.3. Deşeuri tratate: operatorul valorifică/elimină următoarele deşeuri în baza contractelor de service al instalaţiilor, sau în baza contractelor de colectare deşeuri, încheiate cu firme autorizate:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 06 | Dejecţii animaliere si ape de spalare (Materii fecale, urină și gunoi de grajd de la animale (inclusiv resturi de paie), efluente, colectate separat și tratate în afara incintei) | 17500 | Tone/an | Valorificare | R 10 | Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice |

11.4. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.5. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.6. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Ord. 92/2021 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.8. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- HG. nr. 166/2004 modificată şi completată cu HG nr. 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- HG. nr.  170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

- HG. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

11.9. În conformitate cu H.G. nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.10. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.11. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

- Operatorul va respecta prevederile Ordonanței nr. 47/2005 aprobată  prin Legea nr. 73/2006 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare;

# 12. INTERVENŢIA  RAPIDĂ, PREVENIREA  ŞI  MANAGEMENTUL  SITUAŢIILOR  DE  URGENŢĂ

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

12.1. Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar, prin cantităţile prezente, nu intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Măsuri luate în situaţia apariţiei unor condiţii anormale de funcţionare:

- În situaţii speciale, cum ar fi îmbolnăviri masive în rândul porcilor, deşeurile de origine animală și dejecţiile se vor colecta, manipula și elimina din activitate conform dispoziţiilor autorităților sanitar-veterinare, elaborate în acest sens.

- Defecțiunile apărute la sistemul de ventilaţie al halelor se vor remedia imediat, astfel încât microclimatul necesar pentru creşterea și întreţinerea porcilor să fie asigurat.

- Se vor asigura permanent mijloace de comunicare cu personalul din cadrul societății și cu autorităţile locale.

- Orice situaţie anormală de funcţionare ce necesită remedierea operativă a acestora, va fi comunicată imediat, telefonic și în scris, următoarelor autorități: APM Brasov, GNM – CJ Brasov, Primăria Crizbav, Prefectura Brasov;

- Activitatea intră sub incidența OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului; în cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, precum și în cazul unui prejudiciu asupra mediului operatorul va acţiona și va informa autorităţile de mediu conform obligaţiilor ce îi revin, în baza prevederilor Capitolului Măsuri preventive și reparatorii, din OUG 68/2007.

- Prin natura activității, în cadrul unității pot apărea situații de urgență generate de incendii. Pentru prevenirea acestor situații și intervenția în cazul apariției incendiilor, ferma va fi dotată cu materialele necesare, conform prevederilor legislației specifice PSI;

- În cadrul firmei va fi întocmit, în conformitate cu prevederile Ord. MAPPM 278/1997, « Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale », care  va cuprinde sistemul de alertă în caz de poluări accidentale, lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale, fișa poluantului potențial din cadrul fermei, programe de măsuri şi lucrări de prevenire a poluărilor accidentale, asigurarea dotărilor cu materiale şi personal de intervenţie în cazuri de poluare accidentală.

- În conformitate cu profilul de producţie, pe amplasamentul analizat, cauzele care pot determina poluarea sunt reprezentate de activitatea de colectare, transport, stocare şi administrarea dejecţiilor.

- O evacuare necontrolată în mediu a dejecţiilor poate determina deteriorarea solului, apelor subterane sau de suprafaţă. Conform Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, vor fi luate măsuri de prevenire a unor evenimente care pot cauza deteriorarea mediului înconjurător, printr-un management al deşeurilor care are ca scop siguranţa în transportul, stocarea şi administrarea pe terenul agricol a dejecţiilor rezultate din creşterea porcilor.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, in conformitate cu specificul activității.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

13.2.1. emisii din surse dirijate în aer

Ce este cu verde se poate lasa sau sterge

| Activitate IED | Denumire si descriere cos | Poluant | Tip monitorizare | Frecventa de monitorizare | Perioada de mediere | Conditii de referintă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | S1: Cos dispersie incinerator cadavre tip „Inciner Pro i500V” (Rata de ardere max.100 Kg/h) H= 2,5m; D=(0,25 m | CO | Discontinua (anual) Vedeti Nota 2 | Avand in vedere capacitatea se considera ca nu este necesara rapoartarea emisiilor. | Perioada de esantionare | Condiţii standard: -T= 273 K, -P=101,3 kPa, -gaz uscat -11%O2 de referinta |
|  |  | NO2 |  |  |  |  |
|  |  | Pulberi |  |  |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |
| - | S2: Cos dispersie centrala termica Viessmann Vitodens (24 Kw)- Hala1, Zona Filtru sanitar H= 2m; D=(0,09 m | CO | Verificare tehnica periodica Nu este cazul de monitorizare la cos Putere termica 24KW |  | Perioada de esantionare | Condiţii standard: -T= 273 K, -P=101,3 kPa, -gaz uscat 3%O2 de referinta |
|  |  | NOx |  |  |  |  |
| - | S3: Cos dispersie centrala termica Viessmann Vitodens (24 Kw), Hala 7 -Zona sociala si administrativa H= 2m; D=(0,09 m | CO | Verificare tehnica periodica Nu este cazul de monitorizare la cos Putere termica 24KW |  | Perioada de esantionare | Condiţii standard: -T= 273 K, -P=101,3 kPa, -gaz uscat 3%O2 de referinta |
|  |  | NOx |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |  |
| - | S4: Cos dispersie centrala termica tip Viessmann Vitodens (24 Kw)- Cladire pavilion administratic H= 2m; D=(0,09 m | CO | Verificare tehnica periodica Nu este cazul de monitorizare la cos Putere termica 24KW |  | Perioada de esantionare | Condiţii standard: -T= 273 K, -P=101,3 kPa, -gaz uscat 3%O2 de referinta |
|  |  | NOx |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |  |

-NOTA-2-Incineratorul fiind de capacitate mică nu se încadrează în instalațiile de incinerare a deșeurilor prevăzute în Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale (conform art. 42, alin. 6, a.3).

Pentru activitatea de incinerare, se folosește incineratorul tip „Inciner Pro i500V” , cu rata de ardere de maxim 100 kg/h, care respectă din punct de vedere constructiv Regulamentul (CE) nr.1069/2009 al Parlamentului European și a Consiliului European privind subprodusele de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman și anume a condiției de retenție a gazelor de ardere din camera post combustie pentru timp de 2 secunde la o temperatură de cel puțin 8500C (temperatură menținută la această valoare chiar și cele mai nefavorabile condiții) înainte de evacuarea în atmosferă. Incineratorul de capacitate mică deținut de beneficiar nu se încadrează în instalațiile de incinerare a deșeurilor prevăzute în Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale (conform art. 42, alin. 6, a.3).  Monitorizarea incineratorului se face prin intermediul sistemului integrat de monitorizare a temperaturilor din cele două camere, cu care este dotat incineratorul, pentru a asigura buna funcționare a incineratorului.

Documentele de referintă BAT pentru Cresterea intensivă a pasarilor si a porcilor, Abatoare si subproduse animaliere sau Incinerarea deseurilor nu fac referire la aceste tipuri de incineratoare cu capacitate redusa.

Corinair 2019 (NFR 5.C.1.b.v – Crematorii, SNAP 090902) nu stabileste factori de emisie pentru incinerarea cadavrelor de suine sau a deseurilor provenite de la procesarea pestelui in acest tip de crematorii.

Atât timp cât se respectă conditiile tehnice de incinerare (asigurarea pentru cel putin 2 secunde a temperaturii de 850 0C a gazelor de ardere), se asteaptă ca emisiile de poluanti (altii decât cei emisi doar din arderea combustibililor) să fie putin importante.

Instalatia  de incinerare va fi  exploatata astfel incat gazele de combustie rezultate din proces sa ajunga in mod controlat si omogen la temp.>850°C, timp de minim 2 secunde  pentru combustia completa si transformarea compusilor organici in bioxid de carbon si apa). Gazele reziduale sunt captate si evacuate dirijat prin cos de dispersie.

Emisiile de la instalatia de incinerare se vor inscrie in limitele Ord.462/1993 (deoarece prevederile din Lg. 278/2013, Cap.IV, art. 42, nu se aplica , cf. aceluiasi articol , pct.6, alin a), a3) pentru instalatia in care se proceseaza exclusiv subproduse de origine animala prevazute de Regulamentul  CE nr. 1069/2099).  Emisiile de la instalatiile de incinerare se produc doar pe perioada  funcționării acestora și pot fi considerate nesemnificative. Se monitorizează temperatura din cele camere de ardere și timpul de menținere a acesteia, pe perioada de funcționare.

13.2.2. emisii difuze în aer

Referitor la monitorizarea emisiilor de amoniac în aer , se va utiliza una  din  următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos (BAT 25):

| Nr. crt. | Tehnică de monitorizare a emisiilor de amoniac în aer | Frecvenţa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere. | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. |
| 2 | Calculare prin măsurarea concentrației de amoniac și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard ISO, naționale sau internaționale ori a altor metode care asigură date de o calitate științifică echivalentă. | De fiecare dată când au loc modificări semnificative pentru cel puțin unul dintre următorii parametri: (a) tipul de animale crescute în fermă; (b) sistemul de adăpostire. Aplicabilă numai pentru emisiile provenite din fiecare adăpost pentru animale. Din cauza costurilor generate de măsurători, este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă. |
| 3 | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. |

Tehnicile sunt descrise în secțiunile 4.9.2.din din  Concluzii BAT IRPP (Decizia 2017/302)

Referitor la monitorizarea emisiilor de pulberi   generate de fiecare adăpost pentru animale, se va utiliza una dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos (BAT27):

| Nr. crt. | Tehnică de monitorizare a emisiilor de pulberi în aer | Frecvenţa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Calculare prin măsurarea concentrației de pulberi și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard EN sau a altor metode (ISO, naționale sau internaționale) care asigură date de o calitate științifică echivalentă. | O dată pe an. Din cauza costurilor generate de măsurători, este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă. |
| 2 | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie | O dată pe an. Din cauza costurilor de stabilire a factorilor de emisie, este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă |

Tehnicile sunt descrise în secțiunile 4.9.2.din din  Concluzii BAT IRPP (Decizia 2017/302)

## 13.2.3. Monitorizarea calităţii aerului

Sunt asigurate distantele adecvate fata de receptorii sensibili  (cea mai apropiata zona de locuinte este situata la > 2,5 km de complexului zootehnic prevazut). Nu se preconizeaza neplaceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. (In zona nu sunt receptori sensibili).

Conform BAT 26, referitor la  monitorizarea  emisiilor de mirosuri în aer, nu este necesara instituirea unui program de monitorizare a calitatii aerului la limita incintei fermei, cand zona studiata are o asezare favorabila. Complexul zootehnic fiind  amplasat la o distanta de aproximativ 2,5 km fata de cea mai apropiata zona locuita, este respectata zona de protectie sanitara fata de asezarile umane recomandata de OMS 119/2014.  In plus, perimetral amplasamentului s-a realizat o perdea forestiera de protecţie. Avand in vedere masurile prevazute si distanta fata de zone locuite se considera ca nu este necesara instituirea unui program de monitorizare a calitatii aerului la limita incintei fermei.

(Se asociaza mirosul cu continutul de amoniac la imisie. Cf. STAS 12574/1987-“Aer din zonele protejate”, limitele admise in imisie sunt de 0,3 mg/mc, limita la jumatate de ora  si 0,1 mg/mc media zilnica).

13.2.3.1 Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos:

| punct de prelevare | Indicatori | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de masurare |
| --- | --- | --- | --- |
| In zona cu receptori sensibili | NH3 H2S Pulberi PM10 | In cazul reclamatiilor | STAS 10812-76 STAS 10814-76 EN 12431 |

13.2.3.2. Condiţii de realizare a monitorizării:

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

Conform Aut.SGA nr, 18/22.02.2022:

Nu se cere decat monitorizarea frreaticului

Apele pluviale convenţional curate şi pluviale potentila impurificate epurate, inainte de evacuarea in canalul de desecare vor respecta limitele maxim admise cf. Autorizatie SGA si H.G.188/2002, modificat si completat cu H.G. 352/2005 - NTPA 001, astfel:

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecventă | Metodă de analiză* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inainte de evacuare in canalul de desecare autorizat | Apele pluviale convenţional curate şi impurificate după epurare, inainte de evacuare in canalul de desecare autorizat | pH | Discontinua | Cf. Autorizatie SGA | Pentru efectuarea determinarilor se vor aplica metodele de analiza descrise in standardele in vigoare la momentul efectuarii incercarilor. Se pot aplica alte standarde internaţionale sau naţionale care vor asigura furnizarea de date de o calitate ştiinţifică echivalentă |
|  |  | Materii totale in suspensie |  |  |  |
|  |  | CBO5 |  |  |  |
|  |  | CCOCr |  |  |  |
|  |  | N-NH 4+ |  |  |  |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici |  |  |  |

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

Conform Aut.SGA nr, 18/22.02.2022:

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecventa | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forajul F1, amplasat pe direcţia de curgere amonte lagune de dejecţii | Ape subterane | pH CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal Azotiti Azotati Azot organic Fosfor total | Discontinuă | semestrial | Pentru efectuarea determinarilor se vor aplica metodele de analiza descrise in standardele in vigoare la momentul efectuarii incercarilor. Se pot aplica alte standarde internaţionale sau naţionale care vor asigura furnizarea de date de o calitate ştiinţifică echivalentă |
| Forajul F2, amplasat pe direcţia de curgere aval lagune de dejecţii | Ape subterane | pH CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal Azotiti Azotati Azot organic Fosfor total | Discontinuă | semestrial | -„- |

13.5. Monitorizarea solului

Monitorizarea calitatii solului de pe amplasament se va realiza periodic prin prelevarea de probe de sol din incinta fermei.

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență propusa | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1- la N-V de lagune X: 508010.376 Y: 476592.191 | 30 cm | Azot total Fosfor total | Discontinua | o data la 10 ani | Pentru efectuarea determinarilor se vor aplica metodele de analiza descrise in standardele in vigoare la momentul efectuarii incercarilor. Se pot aplica alte standarde internaţionale sau naţionale care vor asigura furnizarea de date de o calitate ştiinţifică echivalentă. |
| S2- la S-E de lagune X: 508068.118 Y: 476725.826 | 30 cm | Azot total Fosfor total | Discontinua | o data la 10 ani |  |
| S3-la limita de S-E, inspre drumul comunal DC 107C X: 508051.831 Y: 476365.636 | 30 cm | Azot total Fosfor total | Discontinua | o data la 10 ani |  |

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizați/frecventa de monitorizare a acestora:

In conformitate cu prevederile din DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 prin care au fost stabilite Concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcinelor (Concluzii BAT) –Sectiunea 1.15. „Monitorizarea emisiilor și a parametrilor de proces”:

Conform BAT 29, referitor la monitorizarea parametrilor de proces, se prevede monitorizarea următorilor parametri ai procesului, cel puțin o dată pe an:

- Consumul de apă. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor.

- Consumul de energie electrică. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor

- Consumul de combustibil. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor.

- Numărul de animale care intră și ies, inclusiv nașterile și mortalitățile în cazul în care este relevant. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor.

- Consumul de furaje. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a facturilor sau a registrelor .

- Generarea de dejecții animaliere. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor.

- Umiditate si temperatura in hale

Monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat rezultată din dejecțiile animaliere, se va utiliza una din următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată in BAT24:

| Nr. crt. | Tehnică de monitorizare a excreției de azot și fosfor | Frecvenţa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor. | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale, în condiţiile în care nu se modifică managementul nutriţional |
| 2 | Estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total. |  |

Tehnicile sunt descrise în secțiunile 4.9.1.din din  Concluzii BAT IRPP (Decizia 2017/302)

## 13.8.  Monitorizarea deşeurilor

13.8.1. deşeuri tehnologice

13.8.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG nr. 210/2007.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

- cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

13.8. Monitorizare zgomot

Nu este cazul

In zona nu sunt receptori sensibili.

Sunt asigurate distantele adecvate fata de receptorii sensibili  (zona de locuinte cea mai apropiata este situata la >2,5 km de amplasamentul fermei)

| Punct de prelevare | Parametru | Tipul de monitorizare si frecvenţa | Metodă de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| In zona cu receptori sensibili | Leq-nivelul de presiune acustica, continuu echivalent, ponderat A, in dB(A), din mediul ambiant exterior, perioada de zi si noapte | In cazul reclamatiilor | STAS 6161/3-2020 STAS 6161/1-2020 SR ISO 1996:1/2017 SR ISO 1996:2/2018 |

13.9. Monitorizare miros

Sunt asigurate distantele adecvate fata de receptorii sensibili  (cea mai apropiata zona de locuinte este situata la > 2,5 km de complexului zootehnic prevazut). Nu se preconizeaza neplaceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. (In zona nu sunt receptori sensibili).

Conform BAT 26, referitor la  monitorizarea  emisiilor de mirosuri în aer, nu este necesara instituirea unui program de monitorizare a calitatii aerului la limita incintei fermei, cand zona studiata are o asezare favorabila. Complexul zootehnic fiind  amplasat la o distanta de aproximativ 2,5 km fata de cea mai apropiata zona locuita, este respectata zona de protectie sanitara fata de asezarile umane recomandata de OMS 119/2014.  In plus, perimetral amplasamentului s-a realizat o perdea forestiera de protecţie. Avand in vedere masurile prevazute si distanta fata de zone locuite se considera ca nu este necesara instituirea unui program de monitorizare a calitatii aerului la limita incintei fermei.

(Se asociaza mirosul cu continutul de amoniac la imisie. Cf. STAS 12574/1987-“Aer din zonele protejate”, limitele admise in imisie sunt de 0,3 mg/mc, limita la jumatate de ora  si 0,1 mg/mc media zilnica).

Monitorizarea mirosului se va face, prin efectuarea unor determinări, conform  pct. 13.2.2.

Prezența și concentrația mirosurilor în aerul înconjurător se evaluează în conformitate cu standardele în vigoare, respectiv SR EN 16841-1 Aer înconjurător. Determinarea prezenței mirosurilor în aerul înconjurător prin inspecție în teren Partea 1: Metoda grilei, SR EN 16841-2 Aer înconjurător. Determinarea prezenței mirosurilor în aerul înconjurător prin inspecție în teren Partea 2: Metoda dârei de miros și SR EN 13725 Calitatea aerului. Determinarea concentrației unui miros prin olfactometrie dinamică sau cu alte standarde internaționale care garantează obținerea de date de o calitate științifică echivalentă.( Art. 64^5 din OUG nr. 95/2005).

Măurările/investigaţiile pentru expunerea la miros în aerul înconjurător se vor efectua într-o perioadă suficient de lungă de timp (6-12 luni) pentru a fi reprezentativă pentru condiţiile meteorologice locale. Această condiţie de monitorizare este impusă conform JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations, 2018.

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substanțelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite.

## 13.11.   Monitorizarea post - închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

Măsurile propuse la încetarea activităţii:

- solicitarea acordului de mediu pentru încetarea activităţii;

- colectarea şi evacuarea din incintă a materiilor prime şi a tuturor deşeurilor industriale şi menajere;

- golirea structurilor subterane;

- întreruperea alimentării cu energie electric;

- dezafectarea utilajelor și a instalațiilor aferente;

- colectarea pe categorii de deşeuri a deşeurilor rezultate din dezafectarea utilajelor şi a instalaţiilor aferente şi evacuarea prin firme autorizate;

- dezafectarea clădirilor şi a construcţiilor şi eliminarea deşeurilor;

- refacerea terenului pentru al aduce la starea iniţială.

Faza de închidere presupune efectuarea operaţiilor de oprire, golire, asigurare eventual dezafectare a tuturor utilajelor şi a instalaţiilor existente precum şi a anexelor aferente lor, ceea ce înseamnă parcurgerea următoarelor etape:

Etapa I: pregătiri preliminare

- Solicitarea acordului de mediu pentru încetarea activității;

- Colectarea și evacuarea din incintă a materiilor prime și a tuturor deșeurilor industriale și menajere;

- Se angajează o firmă specializate sau se numește o echipă de specialiști din cadrul societății;

- Se întocmește un program de lucrări;

- Se stabilesc eventualele măsuri de supraveghere și control pe perioada în care se efectuează lucrările;

- Se delimitează zona în care se fac operațiile de închidere.

Etapa II: oprirea funcționării

- Se procedează la oprirea normală a instalațiilor în conformitate cu instrucțiunile de oprire aferente fiecărei instalații sau utilaj;

- Pentru utilajele dinamice (pompe, compresoare, suflante, ventilatoare, reductoare), se procedează conform instrucțiunilor specifice pentru o oprire de lungă durată, golindu-se uleiul de ungere folosit;

- Se golesc toate componentele de conținutul cu diverse substante, se încarcă în containere și se depozitează;

- Se suflă sau se spală, în funcție de caz, fiecare utilaj, conform instrucțiunilor prevăzute;

- Se golesc toate conductele de produse prin suflare (cu aer), sau spălare, după caz;

- Rezervoarele de depozitare materii prime, produse intermediare sau produse finite, se golesc complet si se verifica vizual corectitudinea operatiilor de golire;

- Toate conductele se blindează la limita instalației;

- Se executa alte operații specifice fiecărei instalatii, operații prevăzute în instrucțiunile de lucru pentru o oprire de lungă durată;

- Se inspectează vizual efectuarea corectă a tuturor operatiilor prevazute;

- Se demonteaza partile componente ale utilajelor (motoare electrice, benzi de cauciuc, diverse echipamente electrice și AMC) care pot fi refolosite, sau se pot valorifica;

- Se execută spălarea și dezinfectarea instalațiilor de canalizare.

Etapa III: energie electrică

- Se întrerupe alimentarea cu energie electrică (la toate utilajele și instalațiile) de la posturile de transformare. Această operație se face în colaborare cu specialiștii de la Sucursala de Distribuție, aceștia trebuind să facă, în mod obligatoriu, întreruperea alimentării din stația de alimentare;

- Se verifică întreruperea alimentării utilajelor cu energie electrică de la posturile de transformare existente pe amplasament.

Etapa IV: demontări, după caz

- Se execută demontarea părților componente ale utilajelor care pot fi refolosite cum ar fi: motoare electrice, diverse echipamente electrice și aparate de măsură și control.

Etapa V: dezmembrări, după caz

- Dezmembrarea și închiderea construcțiilor și confecțiilor metalice, cum ar fi: utilaje, platforme, scări, balustrade, elemente de susținere, etc, operații realizate prin tăiere cu flacară oxiacetilenică sau prin sudura electrică;

- Culcarea la pământ a scheletelor metalice și a altor părți componente mari și debitarea lor în bucăți, astfel încât să poată fi depozitate și apoi încărcate în mijloacele auto, în vederea evacuării;

- Inchiderea pilonilor din beton armat pentru susținere, operație care se poate executa prin implozie de către firme specializate în astfel de operații;

- Demolarea manuală sau mecanizată a zidariei;

- Depozitarea și apoi evacuarea deșeurilor de cărămizi.

Etapa VI :deșeuri

- Deșeurile rezultate se colecteaza separat, in functie de categoria si codul deseului

- Colectarea deseurilor rezultate se va face in urma unor operatii de strangere si sortare si/sau regrupare (depozitare temporara), in vederea transportarii spre valorificare

- Deșeurile metalice generate se depoziteaza in locurile speciale create pe platforma societatii, fiind respectate conditiile de protectie a mediului inconjurator. Deseurile metalice sunt valorificate la firme specializate.

- Deșeurile de hârtie, folie și paleti uzati se depoziteaza in locuri special amenajate in acest sens

- Deșeurile de zidarie se depoziteaza pe platforme betonate si apoi sunt incarcate in camioane in vederea valorificarii, ca materie prima, sau ca umplutura pentru constructii.

- Deșeurile obținute din dezafectarea utilajelor, și anume : motoarele electrice, deșeurile de cauciuc alcatuite din benzile de cauciuc aferente transportoarelor cu banda si cablurile electrice se folosesc pentru uzul intern ca piese de schimb sau li se dau alte folosinte.

- Deșeurile uleioase se colecteaza in bidoane metalice, etichetate privind continutul si se depoziteaza in magazie speciala in vederea eliminarii controlate.

- Deșeurile menajere rezultate de la personalul care executa dezafectarile sunt depozitate impreuna cu deseurile menajere existente, in pubele speciale, pe platforma betonata special amenajata care se afla in incinta societatii si sunt ridicate periodic, in vederea evacuarii la rampa de gunoi a orasului

- Eliminarea deseurilor se face in conformitate cu Hotararea nr.1470/2004, privind Stategia natională de gestionare a deseurilor și a Planului Național privind gestionarea deșeurilor pe categorii.

- Deșeurile rezultate se colecteaza la locul de producere si se depun fie in  recipienti adecvati, fie direct in mijloace de transport, in functie de tipul  de dimensiunile de gabarit. In incinta societatii se asigura spatii de stocare temporare pentru deseuri. In vederea eliminarii deseurilor, aceste spatii trebuie sa permita accesul mijloacelor de transport autorizate, astfel incat sa nu fie ingreunat procesul de incarcare.

- In vederea eliminarii deseurilor rezultate se respecta procedurile de transport al deseurilor pe teritoriul Romaniei. Deșeurile nu vor fi amestecate intre ele, iar mijloacele de transport utilizate pentru eliminare vor fi adecvate naturii deseului transportat, astfel incat sa nu permită împrăștierea lor. Mijloacele de transport utilizate vor fi asigurate de firmele autorizate în colectare/ valorificare deseuri, firme care dețin Autorizație de mediu pentru acest tip de activitate.

Etapa VII: Reconstructie ecologică

- Refacerea ternului pentru al aduce la starea inițială se va face în funcție de destinația care urmează a se atribui terenului pe care s-a desfășurat activitatea obiectivului în cauză.

Ordinea operațiilor și lucrărilor de inchidere se poate modifica, dacă necesitățile procesului o cer.

Planul de inchidere a instalațiilor și utilajelor existente pe amplasament va fi actualizat de către societate dacă circumstanțele se modifică.

# 14. RAPORTĂRI  CĂTRE  AUTORITATEA  COMPETENTĂ  PENTRU  PROTECŢIA MEDIULUI  ŞI  PERIODICITATEA  ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate, în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare

trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM - Comisariatul judeţean Brașov, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la ACPM Bv .

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatură de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10 (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2. vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG nr. 140/2008, cantităţile anuale, împreunã cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări a următoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea „Cresterea intensivă a porcilor” care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag , cf. Anexei 1, reg.(CE) 166/2006 pentru emisiile în: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
| 74-82-8 | Metan CH4 | 100.000 | - | - |
| 7664-41-7 | Amoniac NH3 | 10.000 | - | - |
| - | Pulberi în suspensie PM10 | 50.000 | - | - |
| 10024-97-2 | Protoxid de azot N2 O | 10.000 | - | - |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

- planul de management al dejecţiilor.

14.4.2. Raportul anual de mediu va fi transmis la ACPM - 1 martie - pentru anul de raportare n-1.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului - Declaraţie;

- Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor conform H.G. nr. 856/2002 cu completările şi modificările ulterioare - 05 ale lunii în curs pentru luna precedenta

- raportarea incidentelor semnificative la data producerii;

- reclamaţii (dacă ele există) - în luna următoare primirii acestora;

- raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu - în luna următoare realizării acestora;

- orice efecte negative semnificative constatate prin programul de monitorizare - când se produc

- raportarea incidentelor semnificative - prin notificare în maxim 2 ore de la producere;

- plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalatiei - odată cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare;

- Raportul anual pentru Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, conform H.G. nr.140/2008 (EPRTR) - 30 aprilie - pentru anul de raportare n-1;

- Raportare privind substanțele chimice periculoase/amestecurile de substante utilizate;

- Planul de management a deşeurilor organice (dejecţii) anual în cadrul RAM;

- Auditului privind eficienţa energetică.- la 3 ani -primul audit în RAM-ul aferent anului XXXX;

- Audit privind utilizarea apei. - la 3 ani - primul audit în RAM-ul aferent anului XXXX;

- Audit privind minimalizarea deşeurilor - la 2 ani - primul audit în RAM-ul aferent anului XXXX.

14.6. Mod de raportare

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |
| 2 | Raportarea inventarului emisiilor în atmosferă, conform Legii 104/2011 şi OM 3299/2012 | anual | 15 ianuarie-15 martie | Inventare locale de emisii |
| 3 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu -Registrul IPPC | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |
| 4 | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |
| 5 | Rezultatele activității de automonitorizare de mediu | anual | 31 ianuarie pentru anul de raportare n-1 | - |

Raportarea către Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov a rezultatelor activităţii de monitorizare a emisiilor în mediu şi a nivelului de poluare de impact se va face la termenele stabilite, în formatul agreat și pus la dispoziție de APM Brașov.

# 15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

În conformitate cu art. 10 (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligațiile asumate privind protecția mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ANPM.

15.5. În cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ANPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Serviciul Comisariatul Judeţean Brașov;

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM - BRAȘOV prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Române” Direcţia Apelor Brașov;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brașov;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată de OUG nr. 164/2008 conducerea SC TRANSILVANIAN BEEF FARM SRL, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG nr. 196/2005, aprobată de Legea nr. 105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit. i din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 265/2006, cu toate completările și modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. nr. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL  ÎNCHIDERII  INSTALAŢIEI,  MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  puțin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

# 17. Anexe

# 18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Brasov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov, |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. BRASOV al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Brasov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) |
| 15 | IMA | Instalaţie mare de ardere |

20. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI |  |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE |  |
| 7.1 | Apa |  |
| 7.2 | UTILIZAREA EFICIENTĂ A ENERGIEI ŞI RESURSELOR |  |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului |  |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi |  |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate |  |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| 9.1 | Emisii în atmosferă |  |
| 9.2 | Emisii în apă |  |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | Aer |  |
| 10.2 | Apă |  |
| 10.3 | Sol |  |
| 10.4 | Zgomot |  |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI |  |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | ANEXE |  |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 19 | ABREVIERI |  |
| 20 | CUPRINS |  |