Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAȘOV

PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA ȘINCA prin Primar Victor Bârlez, cu sediul în jud. Brașov, comuna Șinca, loc. Șinca-Veche, str. Principală, nr. 314, înregistrată la APM Brașov cu nr. 10719 din 16.08.2023, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice,   aprobată cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

și ca urmare a completărilor depuse la dosar cu nr. 14868 din 07.11.2023, nr. 15266 din 14.11.2023, nr. 15910 din 28.11.2023, nr. 16689 din 14.12.2023, autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 06.12.2023, că proiectul „ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA ȘINCA, SAT PERȘANI-FAZA STUDIU DE FEZABILITATE ȘI D.T.A.C.”, propus a fi realizat în jud. Brașov, intravilan comuna Șinca, satul Perșani, înscris în CF nr. 111708 Șinca nr. cad. 111708, CF nr. 107446 Șinca nr. cad. 107446, CF nr. 107202 Șinca nr. cad. 107202, CF nr. 107009 Șinca nr. cad. 107009, CF nr. 111572 Șinca nr. cad. 111572, CF nr. 107426 Șinca nr. cad. 107426, CF nr. 107354 Șinca nr. cad. 107354, CF nr. 107468 Șinca nr. cad. 107468, CF nr. 107136 Șinca nr. cad. 107136, CF nr. 107348 Șinca nr. cad. 107348, CF nr. 107218 Șinca nr. cad. 107218, CF nr. 107087 Șinca nr. cad. 107087, CF nr. 107232 Șinca nr. cad. 107232, CF nr. 107069 Șinca nr. cad. 107069, CF nr. 106990 Șinca nr. cad. 106990, CF nr. 107126 Șinca nr. cad. 107126, CF nr. 107349 Șinca nr. cad. 107349, CF nr. 107271 Șinca nr. cad. 107271, CF nr. 107073 Șinca nr. cad. 107073, CF nr. 107370 Șinca nr. cad. 107370, CF nr. 107439 Șinca nr. cad. 107439, CF nr. 111047 Șinca nr. cad. 111047, CF nr. 110176 Șinca nr. cad. 110176, conform Certificatului de Urbanism nr. 8 din 03.07.2023, eliberat de Primăria Comunei Șinca, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2,  la pct. 10 "Proiecte de infrastructură: lit. b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto publice", coroborat cu pct. 11, lit. c) "Stații pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1";

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizării criteriilor de selecție pentru stabilirea necesitații efectuării evaluării impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat că proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Caracterizarea zonei de amplasament: Terenul pe care se va realiza proiectul este amplasat în intravilanul comunei Șinca, satul Perșani, teren domeniu public al comunei Șinca, cu destinația zonă de drumuri, iar zona în care se va amplasa stația de epurare are categoria de folosință fâneață.

Scopul investiției și elemente de corelare-coordonare: Titularul proiectului dorește să realizeze reteaua de canalizare menajera pe toate străzile din localitatea Persani, comuna Șinca, 417 racorduri de canalizare, precum și statia de epurare a localității Perșani, de tip mecano-biologica, ce va descărca apele uzate menajere, epurate, în pârâul Pârâu (Perșani) prin intermediul unei guri de vărsare.

Situația existentă: Comuna Sinca este o comună compusa din următoarele sate: Bucium, Ohaba, Perșani, Șercăița, Șinca Veche (reședința) și Vâlcea, având o populatie totala de 3789 locuitori.

Comuna Sinca dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa, pentru toate satele componente, dar nu dispune de retea de canalizare menajeră. Apele uzate menajere se descarca prin fose septice sau bazine vidanjabile.

Alimentarea cu apa a comunei Sinca se realizeaza din trei surse subterane, respectiv:

- Captare izvoare “Fantana Piciorii” – din care se alimenteaza cu apa localitatea Sercaita.

- Captarea de izvoare de coasta “Arinii lui Vrabie”- din care se alimenteaza cu apa localitatea Bucium.

- Captarea din 4 izvoare de coasta zona Valea Stramba, din care sunt alimentate cu apa localitatile: Sinca Veche, Ohaba, Persani si Valcea.

Situaţia propusă: prin proiect se propun următoarele lucrări:

1) Execuție rețea canalizare menajeră și racorduri în satul Perșani, comuna Șinca:

Reteaua de canalizare menajeră va fi gravitationala si se va realiza din tuburi de scurgere PVC-KG Sn 8, cu diametre cuprinse între 200 mm  și 250 mm, în lungime totală de 8163 m și se va poza pe toate străzile din satul Perșani, comuna Șinca.

Racordurile pentru fiecare imobil existent din localitate (417 racorduri) se vor realiza cu teava PVC KG 160 mm Sn 8, în lungime totală de 2365 m.

Lungime totala retea canalizare menajeră si racorduri va fi de 10528 m și va fi împărțită astfel:

Lungime totala retea canalizare menajera L= 8163 m din care :

- Retea canalizare menajera PVC KG 200 mm , L= 930 m;

- Retea canalizare menajera PVC KG 250 mm , L= 7233 m.

Lungime totala racorduri canalizare menajera PVC KG 160 mm, L= 2365 m.

In traseul retelei de canalizare se vor realiza 6 subtraversari ale cursului de apa pr. Parau (Persani)  prin foraj orizontal dirijat amplasat sub cota de afuiere si 11 subtraversari ale drumului national DN 1, prin foraj orizontal dirijat in conducta de protectie Dn 300- 400 mm. Apele uzate menajere vor fi conduse catre statia de epurare mecano-biologica, dimensionata pentru epurarea unui debit maxim de 200 mc/zi, din care printr-o conducta PVC KG Dn 250 mm in lungime de 157,70 m, apele epurate vor fi descărcate gravitational in pârâul Părău (Perșani) printr-o gura de vărsare ce se va amenaja pe malul drept al pârâului. Pentru fiecare racord de canalizare (417 bucati) se va prevede cate un cămin de racord la limita de proprietate al imobilului, pe domeniul public.

# Subtraversari de cursuri de apa

Subtraversarile paraului Părau (Persani) se vor realiza prin foraj orizontal dirijat, cu teava de protectie amplasata sub cota de inghet si cota de afuiere.

Subtraversare nr. 1 pr. Perșani:

Coordonate STEREO 70: X= 476044,9790; Y= 516144,6993

Traversarea se va face cu foraj orizontal dirijat cu conducta PEHD Dn 250 mm montata in tub de protectie Dn 400 mm.

Traversarea va avea lungimea totala de 19,60 m intre gropile de lansare, din care lungime intre malurile paraului  de 6,00 m

Q1%                  =80,50 mc/s

Cota talveg        =467,53 mdM

Cota mal stang  =469,53 mdM

Cota mal drept   =469,01 mdM

Cota montare conducta= 466,78 mdM,  la 0,75 m sub cota talveg

H afuiere= 0,66 m

Subtraversare nr. 2 pr. Persani:

Coordonate STEREO 70: X= 475960,3511;  Y= 516302,3772

Traversarea se va face cu foraj orizontal dirijat cu conducta PEHD Dn 250 mm montata in tub de protectie Dn 400 mm.

Traversarea va avea lungimea totala de 29,40 m intre gropile de lansare, din care lungime intre malurile paraului de 5,40 m

Q1%                  =80,50 mc/s

Cota talveg        =468,55 mdM

Cota mal stang  =471,37 mdM

Cota mal drept  = 471,35 mdM

Cota montare conducta= 467,59 mdM, la 0,96 m sub cota talveg

H afuiere=0,88 m

Subtraversare nr. 3 pr. Persani:

Coordonate STEREO 70: X= 475923,2737; Y= 516457,4773

Traversarea se va face cu foraj orizontal dirijat, cu conducta PEHD Dn 250 mm montata in tub de protectie Dn 400 mm.

Traversarea va avea lungimea totala de 24,30 m intre gropile de lansare, din care lungime intre malurile paraului de 8,80 m

Q1%                  =80,50 mc/s

Cota talveg        =469,30 mdM

Cota mal stang  =470,85 mdM

Cota mal drept  = 471,15 mdM

Cota montare conducta= 468,45 mdM, la 0,85 m sub cota talveg

H afuiere= 0,77 m

Subtraversare nr. 4 pr. Persani:

Coordonate STEREO 70: X=475781,0229 ; Y=516531,0768

Traversarea se va face cu foraj orizontal dirijat, cu conducta PEHD Dn 250 mm, montata in tub de protectie Dn 400 mm.

Traversarea va avea lungimea totala de 43,10 m intre gropile de lansare, din care lungime intre malurile paraului 8,90 m.

Q1%                  =80,50 mc/s

Cota talveg        =470,21 mdM

Cota mal stang  =471,75 mdM

Cota mal drept  =472,05 mdM

Cota montare conducta= 469,45 mdM, la 0,76 m sub cota talveg

H afuiere= 0,70 m

Subtraversare nr. 5 pr. Persani:

Coordonate STEREO 70: X= 475576,1870; Y= 516763,2770

Traversarea se va face cu foraj orizontal dirijat, cu conducta PEHD Dn 250 mm montata in tub de protectie Dn 400 mm.

Traversarea va avea lungimea totala de 38,50 m intre gropile de lansare, din care lungime intre malurile paraului de 6,60 m

Q1%                  =80,50 mc/s

Cota talveg        =472,61 mdM

Cota mal stang  =473,72 mdM

Cota mal drept   =473,61 mdM

Cota montare conducta= 471,88 mdM, la 0,73 m sub cota talveg

H afuiere= 0,72 m

Subtraversare nr. 6 pr. Persani:

Coordonate STEREO 70: X= 4755242,1806;  Y= 516935,5111

Traversarea se fa face cu foraj orizontal dirijat cu conducta PEHD Dn 250 mm montata in tub de protectie Dn 400 mm.

Traversarea va avea lungimea totala de 29,10 m intre gropile de lansare, din care lungime intre malurile paraului de 9,00 m

Q1%                  =80,50 mc/s

Cota talveg        =474,41 mdM

Cota mal stang  =475,78 mdM

Cota mal drept   =475,14 mdM

Cota montare conducta= 473,60 mdM, la 0,81 m sub cota talveg

H afuiere= 0,73 m

## 2) Execuție stație de epurare

Stația de epurare va fi compacta (dimensionata pentru 1800 le) si va functiona pe baza tehnologiei MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) prevăzuta cu o treapta mecanica, o treapta de epurare biologica cu Suport Artificial Mobil (SAM™), o treaptă finală de dezinfecție cu lumina ultravioleta la ieșirea apei din treapta biologica și o treaptă de deshidratare a nămolului. Debitele caracteristice pentru stația de epurare din localitatea  Perșani sunt:

|  | m3/zi | m3/h | l/s |
| --- | --- | --- | --- |
| Quz,zi,med | 182,00 | 7,58 | 2,11 |
| Quz,zi,max | 208,66 | 8,69 | 2,42 |
| Quz,or,max | 527,04 | 21,96 | 6,10 |
| Quz,or,min | 20,87 | 0,87 | 0,24 |

Statia de epurare are urmatoarele trepte de epurare:

-Treapta de epurare primară (mecanică) a apei uzate brute:

    - Stație de pompare apa uzată bruta, echipata cu 2 pompe (1A+1R) cu urmatoarele caracteristici tehnice: Q=25 mc/h,  Hp=8 mCA.

    - Gratar cu șnec, cu o putere instalata de 0,55 kW,  debit maxim de Qmax = 40 m3/h.

    - Bazin de omogenizare/egalizare ingropat, realizat din PAFSIN cu formă cilindrică, având diametrul de D = 3,00 m si lungimea de L = 11,98 m. In interiorul bazinului de egalizare este prevăzută o pompă submersibilă, 1A (rezerva va fi depozitata in camera tehnica), care are rolul de a transporta apa către modulul biologic, cu un debit constant. Caracteristicile pompei sunt Q = 20 m3/h, înălțime de pompare Hp = 10 m si puterea instalata de 1,4 kW.

    - debitmetru electromagnetic

-Treapta de epurare secundară ( biologica), in modulul biologic (V= 85 mc), care este dimensionat pentru tratarea constantă a unui debit mediu de Qu-tratat =200 mc/zi. Modulul biologic este subteran, compact de forma cilindrică, având diametrul de D = 3,00 m și lungimea de L = 11,98 m. Modulul biologic este echipat cu mixer submersibil (1A+1R) cu urmatoarele caracteristici tehnice: Q = 215 m3/h, presiunea disponibila, Hp = 350 mbar si puterea instalata de 7,5 kW.

    - Denitrificare

    - Nitrificare realizata prin sistem de aerare cu bule grosiere si tehnologie SAM

    - Decantare secundara

-Treapta de dezinfecție finala;

    - Sterilizare cu ultraviolete

-Treapta de prelucrare a namolului.

    - Deshidratarea nămolului în filtre cu saci

## Descrierea procesului de funcționare al stației de epurare

### Epurarea primară a apei uzate brute

Alimentarea stației de epurare se va realiza prin pompare din stația de pompare aflata la intrarea in statia de epurare, care alimentează primul obiect al stației si anume grătarul automat.

Îndepărtarea solidelor mai mari de 2,00 mm din apa uzată brută, colectarea și deshidratarea se realizează prin grătarul cu șnec.

În urma separării mecanice va rezulta o apă uzată brută fără corpuri mari sau în flotație care va fi dirijată gravitațional spre bazinul de omogenizare/egalizare.

Bazinul de omogenizare/egalizare este prevazut cu conducta de preplin, ce poate descarca apele uzate neepurate in caminul de prelevare probe, in care se descarca si apa epurata.

Apa uzată este pompata din bazinul de omogenizare in modulul biologic. Debitul constant este realizat prin introducerea în circuitul de automatizare a unui debitmetru electromagnetic ce controlează pompa.

### Epurarea biologica

### Apa pre-tratată din bazinul de omogenizare/egalizare este pompată în linia biologică.

Pentru tratarea biologică a apei uzate este folosit procedeul cu Suport Artificial Mobil – SAM.

Treapta de tratare biologică este formată dintr-o singură linie care conține tehnologia SAM.

Aceasta are următoarea succesiune de compartimente:

  - Un compartiment anoxic cu tehnologie SAM cu mixare cu mixer lent pentru denitrificare pentru eliminarea compușilor pe bază de azot.

  - al-2-lea compartiment cu aerare intensivă cu tehnologie SAM pentru nitrificare și îndepărtare CBO5;

  - al-3-lea compartiment cu aerare intensivă cu tehnologie SAM pentru nitrificare avansată și material organic remanent după primul reactor;

  - un compartiment final cu rol de decantor de tip lamelar;

Apa care este pompată din bazinul tampon de omogenizare traversează bioreactoarele cu tehnologie SAM anoxic si cu aerare intensivă. Pereții despărțitori verticali ai compartimentelor bioreactoarelor cu tehnologie SAM anoxic si cu aerare intensivă au deschideri în partea inferioară respectiv superioară care, impun un traseu sinusoidal și care ajută la realizarea amestecului hidraulic în fiecare compartiment.

Decantare secundară

După aerare și îndepărtarea substanțelor organice și a nutrienților în bazinul de aerare, apa uzată trece în faza finală de decantare, unde nămolul se depune la baza bazinului iar apa tratată se descarcă prin intermediul unei conducte în emisar.

### Dezinfecția cu lumina UV- sterilizare cu ultraviolet, prin intermediul unei lămpi UV.

### După treapta de epurare biologică, apa ajunge gravitațional în instalația de sterilizare cu raze ultraviolete, unde va avea loc dezinfecția apei uzate epurate.

### Tratarea nămolului

### Instalația tip hidrociclon: nămolul intra prin pompare in hidrociclon tangențial cu mare viteza si apoi are un traseu ascendent axial. Particulele cu densitate mare sub acțiunea forței centrifuge se deplasează spre pereții exteriori si apoi cad in partea de jos a hidrociclonului de unde sunt evacuate. Acest tip de instalație nu realizează o separare perfecta a particulelor si uleiurilor, doar o separare relativ grosiera, dar prezinta avantajul simplității in construcție si funcționare. Aceasta instalație este realizata din INOX AISI304 si poate funcționa in regim continuu sau intermitent. Pomparea nămolului din decantor in hidrociclon se realizează cu ajutorul unei pompe submersibile având caracteristicile Q = 4 m3/h, presiunea disponibila, Hp = 9,00 m si puterea instalata de 0,9 kW. Conducta de refulare nămol va fi din PEID, SDR17, PN10, Dn 50 mm.

### Sacii de deshidratare

Nămolul grosier care iese de la partea inferioara a hidrociclonului este dirijat spre instalația de deshidratare cu saci, care au o finețe de filtrare de 300 microni. Umiditatea din nămolul strâns in saci este evacuata prin porii sacilor, este colectata la partea inferioara, in cuva instalației, de unde este transportata gravitațional spre bazinul de omogenizare.

Echipamentul de deshidratare nămol în saci este compus dintr-un cadru de fixare al sacilor cu doua posturi si sistem de distribuție a nămolului cu 2 duze care se descarcă în saci de filtrare din material biodegradabil. Nămolul se filtrează natural, iar apa de nămol (supernatant) este colectată în partea inferioară a echipamentului de unde se evacuează gravitațional printr-o conducta către bazinul de omogenizare/egalizare.

### Evacuarea apei uzate epurate in paraul Perșani se va realiza gravitational prin intermediul unei conducte PVC KG Dn 250 mm, in lungime totala de 157,70 m, ce va pleca din caminul de prelevare probe.

Gura de varsare va fi amenajata pe malul drept al pr. Parau (Perșani)

Conducta de evacuare ape uzate menajere epurate va fi incastrata la un unghi de 45 gr. intr-un pinten din beton.

Coordonate Stereo 70 gura de varsare:

X= 515986,6;8  Y= 477305,1138; Z= 462,55.

### Camera tehnică

Camera tehnică, este o construcție metalica ușoara acoperita cu panouri termoizolante de tip sandwich, cu dimensiunile L = 7,5 m, l = 4,5 m și H = 3,0 m, având acoperișul realizat de asemenea din panouri sandwich. Aceasta este poziționată pe o placa de beton si este prinsa la partea inferioara de placa de beton armat a bazinului de egalizare prin intermediul unor șuruburi conexpand. Aceasta are rolul de a adăposti echipamentele din cadrul stației de epurare (instalație sitari, suflante, echipamente prelucrare nămol, tablou automatizare, etc.) si de a le proteja de intemperii si îngheț.

Organizarea de șantier:

Perioada de execuție generează impacturi puțin semnificative, pe o perioadă redusă de timp, fără a produce efecte nereversibile. Se apreciază ca măsurile de atenuare și eliminare a impactului, propuse împreună cu obligația constructorului de a respecta legislația de mediu sunt suficiente pentru remedierea majorității impacturilor posibile în perioada de execuție a lucrării.

In organizarea de santier, constructorul va prevede rampa de depozitare selectiva a deseurilor rezultate din executia lucrarilor. Constructorul are obligatia de a asigura evacuarea deseurilor cu furnizori de servicii autorizati de autoritatile competente.

In organizarea de santier constructorul va instala grupuri sanitare ecologice, evacuarea reziduurilor fiind asigurata de firma autorizata.

Apa necesară pentru organizarea de santier va fi asigurata de către constructor.

In fiecare zi muncitorii vor fi transportati cu masina la amplasamentul lucrarii. Pentru transportul persoanelor si materialelor se vor utiliza drumurile existente in zona.

Se recomandă delimitarea zonelor în care se efectuează lucrări și semnalizarea corespunzătoare a șantierului.

Alimentarea cu carburanți a utilajelor de construcție și a autovehiculelor de transport, precum și schimburile de uleiuri, anvelope etc nu se vor face în cadrul amplasamentului proiectului.

Se va verifica periodic starea utilajelor de construcție și a autovehiculelor de transport, astfel încât ele să funcționeze optim, reducându-se astfel riscul producerii de accidente în șantier.

Impactul de mediu în faza de organizare de şantier

Accesul la lucrările propuse se va face pe drumurile existente. Căile de acces vor fi întreţinute pe toată durata execuţiei. Lucrările proiectate nu sunt amplasate în zone de risc.

Impactul produs de lucrările de organizare de şantier asupra factorilor de mediu, sol şi subsol va fi neglijabil, fără a conduce la modificări în structura solului şi subsolului.

Conform prevederilor legislative, în faza proiectului tehnic se ţine cont de cerinţele de securitate a muncii, titularul desemnând pe parcursul execuţiei lucrărilor un responsabil cu protecţia muncii.

Lucrări de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:.

După finalizarea lucrărilor terenul va fi readus la starea inițială, vor fi de asemenea luate toate măsurile, astfel încât terenul ocupat temporar să fie redat în circulația inițială. Terenul ocupat temporar va fi nivelat pentru aducerea lui la cota inițială.

In zonele afectate de lucrarile de constructii-montaj se va reface terenul la starea initiala: prin acoperirea gropilor de lucru si a santului deschis, nivelarea stratului vegetal care a fost depozitat separat la inceperea lucrarilor, prin plantatie, insamantare si fertilizare a zonei afectate sau aducerea la starea initiala a stratului asfaltic existent.

După executarea lucrărilor pentru stația de epurare și pentru evacuarea apelor uzate, se vor reface pe suprafețe limitate toate zonele afectate pe parcursul lucrărilor.

Execuția investiției necesită următoarele lucrări :

- lucrări pregătitoare în limita zonei de lucru : curățirea terenului de frunze, crengi uscate, iarbă și buruieni ;

- lucrări propriu zise: săpătura, așezarea conductelor, nivelarea și compactarea straturilor de agregate peste conducte.

În calitate de proiectant al lucrărilor recomandăm și prevedem în cadrul proiectului umătoarele activități pentru aducerea amplasamentului la starea inițială:

- curățirea zonei aferente investiției, prin evacuarea din amplasament a deșeurilor menajere, precum și a deșeurilor specifice și transportul acestora la cel mai apropiat  depozit de deșeuri autorizat;

- evacuarea din amplasament a tuturor utilajelor utilizate la execuția investiției;

lucrări de aducere a amplasamentului la starea inițială.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:  nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: nu este cazul;

d)  cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

Deșeurile rezultate din activitatea de șantier vor fi colectate corespunzător în pubele, iar acestea vor fi evacuate la cea mai apropiată groapă de gunoi autorizată.

În perioada de execuție a investiției: Deșeurile care vor rezulta pe toată perioada lucrărilor de executie, vor fi evacuate de pe amplasament, pe baza unui contract cu una dintre societățile de salubrizare autorizate. Depozitarea temporară a deșeurilor și a materialelor de construcții se va face astfel încât să nu permită poluări ale solului. Deșeurile rezultate în urma lucrărilor se vor depozita în containere, separate pe tipuri și categorii. Deșeurile menajere vor fi colectate în europubele amplasate pe o platformă din incintă și ridicate periodic de către o unitate specializată, în baza unui contract. Se vor respecta prevederile normelor de salubritate în vigoare.

Vor fi generate următoarele tipuri de deșeuri:

- deseuri nepericuloase

- 17 05 04 pamant de excavație (altele decat cele specificate la 17 05 03);

- 17 09 04 deseuri de materiale din constructie;

- 17 04 07 deseuri metalice rezultate de la operatiunile de asamblare a structurilor metalice si de montaj al utilajelor;

- 17 02 01 deseuri de lemn;

- 12 01 13 deseuri de la sudura;

- 20 03 01 deseuri municipale amestecate;

- 15 01 01 hartie si carton.

În perioada de funcționare:

Deseuri rezultate in timpul functionarii obiectivului:

- 20 03 01 - deseuri municipale amestecate;

- 20 01 01 - deseuri din ambalaje de hartie si carton;

- 15 01 02 – deseuri din ambalaje din plastic;

- 20 03 06 – deseuri de la curatarea canalizarii.

Evidenţa gestiunii deşeurilor va fi ţinută de către personalul de la punctul de lucru ( şeful de santier ).

e)Poluarea si alte efecte negative:

- protecţia calităţii apelor: în perioada de execuție a lucrărilor nu există risc de poluare a apelor. Organizarea de șantier nu va fi amplasată în apropierea cursurilor de apă.

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Lucrările se vor executa cu utilaje din dotarea constructorului, verificate din punct de vedere tehnic.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Proiectul prevede realizarea unei statii de epurare mecano-biologică, cu treaptă dezinfecție, pentru epurarea apelor uzate menajere, provenite din satul Perșani, înainte de descărcarea acestora în emisar, pârâul Perșani.

In abordarea proiectului, o atentie aparte a fost acordata etapei de constructie, fiind alese acele solutii care sa asigure o amprenta de mediu cat mai scazuta. In acest sens s-a acordat o atentie particulara factorului de mediu apa, alegandu-se in acest sens, acolo unde s-a considerat oportun, solutii care sa conduca la o minimizare a impactului.

Perioada de funcționare: în timpul funcționării normale, conductele de canalizare nu prezintă pericol de poluare a apelor. Pentru prevenirea spargerilor conductelor de canalizare s-au luat următoarele măsuri suplimentare: prevederea de echipamente/materiale corespunzătoare presiunilor maxime de lucru și verificarea acestora pe baza calculului de rezistență conform normativelor în vigoare, controlul calității conductelor.

Apele uzate menajere se vor epura într-o stație mecano-biologică, prevăzută cu treapta de dezinfecție, dimensionată pentru un debit de 200 mc/zi. Limitele maxim admise ale indicatorilor de calitate ape uzate menajere, epurate, la descărcarea în emisar, pârâul Perșani, se vor încadra în prevederile HG 188/2002, modificat și completat cu HG 352/2005- NTPA 001, astfel:

| Nr. crt. | Indicatori de calitate | U.M. | Valori maxim admisibile |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | unitãţi pH | 6,5 – 8,5 |
| 2. | suspensii | mg/l | 35,00 |
| 3. | Reziduu filtrabil uscat la 1050 C | mg/l | 1000,00 |
| 4. | CBO5 | mg/l | 25,00 |
| 5. | CCOCr | mg/l | 125,00 |
| 6. | Amoniu | mg/l | 3,00 |
| 7. | Sulfuri şi hidrogen sulfurat | mg/l | 0,50 |
| 8. | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | mg/l | 20,00 |
| 9. | Detergenţi sintetici anionici | mg/l | 0,50 |

- protecţia calitatii aerului:

Perioada de execuție a lucrărilor de execuție

În timpul realizării investiției singurele emisii în atmosferă sunt cele produse de motoarele autovehiculelor și utilajelor din dotarea firmei constructoare. Impactul gazelor de ardere, provenite de la motoarele acestora, asupra aerului atmosferic, este practic nesemnificativ.

În perioada de execuție se vor respecta următoarele condiții pentru protecția calității aerului:

- limitarea preventivă a emisiilor din autovehicule se va face prin condițiile tehnice impuse la omologarea acestora și pe toată durata de utilizare a acestora, prin inspecțiile tehnice periodice obligatorii.

- utilizarea echipamentelor și utilajelor din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

- funcționarea utilajelor va fi limitată la strictul necesar, neexistând perioade de funcționare în gol, de asemenea de oprire a funcționării motoarelor mijloacelor de transport pe perioada staționării acestora;

- impunerea de restricții de viteză pentru autocamioanele de transport;

- gestionarea pământului din excavații astfel încât să nu constituie o sursă de poluare pentru aer: stropire, acoperire, utilizare graduală în amplasament pe măsura avansării lucrărilor de construcții;

- transportul materialelor și deșeurilor produse în timpul executării lucrărilor de construcții se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelată, pentru evitarea imprăștierii acestora;

- manipularea adecvata a materialelor de construcții sau a celor excavate, în vederea prevenirii și reducerii poluării atmosferei cu pulberi;

- stropirea zilnică a suprafețelor de teren și curățirea corespunzătoare a mijloacelor de transport la ieșirea din șantier;

Perioada de funcționare

Transportul apei uzate menajere prin conductele proiectate nu prezintă surse potențiale de poluare a aerului. Stația de epurare ape uzate menajere va fi operată în condiții corespunzătoare, conform regulamentului de exploatare și întreținere.

Substanțele poluante pentru atmosferă se vor încadra în valorile limită pentru imisii stabilite de Legea nr. 104/2011 și  STAS 12574/1987 și în valorile limită pentru emisii stabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM, actualizat 2016.

- protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii: în timpul realizării lucrărilor proiectate, principalele surse de zgomot și vibrații sunt produse de vehiculele specifice activităților de terasamente. Aceste surse de zgomot și vibrații se consideră a fi reversibile (odată cu terminarea lucrărilor) și de scurtă durată (având în vedere termenul scurt de execuție a lucrărilor).

- amenajările şi dotările pentru protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor:

Pentru a reduce la minim neplăcerile cauzate, se are în vedere:

- menţinerea caracteristicilor tuturor utilajelor la parametrii cât mai apropiaţi de cei recomandaţi de constructor;

- reducerea la minimum a timpilor de funcţionare a utilajelor;

- desfăşurarea activităţilor numai în perioada de zi;

- evitarea rutelor de transport prin localităţi şi utilizarea unor rute ocolitoare;

- menţinerea în stare bună a drumurilor de acces;

- reducerea vitezei de circulaţie şi a capacităţii de transport pe drumurile publice.

- limitarea nivelului de zgomot la valorile legal stabilite prin SR 10009-2017, prin alegerea utilajelor adecvate și întreținerea adecvată a acestora;

- asigurarea stopării tuturor utilajelor, inclusiv a vehiculelor, în momentele când nu sunt utilizate efectiv, inclusiv pe timpul încărcării și descărcării autovehiculelor

- limitarea programului de lucru, mai ales acolo unde acesta implică utilizarea de mașini grele și alte echipamente producătoare de zgomot, la orele din timpul zilei (06:00 – 22:00);

- se vor respecta, de asemenea, prevederile Ord. MS nr. 119/2014, actualizat 2023, privind aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu completările și modificările ulterioare;

- asigurarea stopării tuturor utilajelor, inclusiv a vehiculelor, în momentele când nu sunt utilizate efectiv, inclusiv pe timpul încărcării și descărcării autovehiculelor folosite pentru transport.

-  protecţia calității solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

În cadrul execuției lucrărilor, cât și în exploatarea obiectivului propus,  nu se vor folosi substanțe sau materiale care să poată fi considerate ca surse de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime.

Totodată singura sursă care poate fi considerată ca sursă poluantă pentru sol și subsol sunt eventualele scurgeri accidentale de lichide (benzină, motorină, uleiuri, etc.) provenite de la echipamentele si utilajele implicate in lucrarile de la nivelul fronturilor de lucrari și a organizarii de santier.

În situația producerii unui accident în urma căruia rezultă scurgeri de carburanți pe carosabil, se recomandă îndepărtarea rapidă a urmărilor accidentului, astfel încât carburanții să nu ajungă pe sol, iar deșeurile rezultate în urma procesului de îndepărtare vor fi eliminate conform prevederilor legale în vigoare. Atât pentru perioada de execuție a lucrărilor, cât și pentru cea de operare a sectorului de drum, în cazul producerii unui accident se recomandă apelarea de urgență a autorităților responsabile cu eliminarea urmelor accidentului.

În perioada de execuție se vor respecta următoarele condiții pentru protecția solului și subsolului:

- interzicerea amplasării directe pe sol a materialelor de construcție și deșeurilor generate;

- depozitarea provizorie a pământului excavat pe suprafețe cât mai reduse;

- pământul decopertat va fi depozitat în condiții care să permită folosirea sa ulterioară; acesta se va utiliza la umplere după pozarea conductelor;

- alimentarea cu carburanți a utilajelor și mijloacelor de transport se va face de la stații de distribuție carburanți autorizate;

- interzicerea operațiilor de întreținere a mijloacelor auto și a utilajelor pe amplasamentul de realizare a proiectului;

- îndepărtarea cu grijă a stratului de sol vegetal și depozitarea în grămezi separate, în vederea reinstalării după reumplerea șanțurilor;

- transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele amenajate, evitându-se formarea de stocuri de deșeuri care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății umane;

În perioada de funcționare:

- se va verifica periodic etanșeitatea și integritatea rețelelor de canalizare ape uzate menajere de pe amplasament, în scopul minimizării pierderilor și se va interveni prompt pentru remedierea eventualelor defecțiuni. Se va respecta regulamentul de exploatare și întreținere, atât al sistemului de canalizare, cât și al stației de epurare.

- protecția împotriva radiațiilor: la realizarea proiectului nu vor fi utilizate materiale sau echipamente ce pot constitui surse de radiații.

- protecția ecosistemelor terestre și acvatice: realizarea proiectului nu prezintă un impact negativ asupra ecosistemelor terestre şi acvatice.

În perioada de execuție a lucrărilor, se recomandă următoarele:

- se vor utiliza utilaje și vehicule performante, cu un nivel redus de zgomot și de noxe;

- se vor împrejmui zonele de lucru pentru a se evita depășirea spațiului strict necesar execuției.

- deșeurile se vor colecta selectiv, se vor depozita temporar în zonele special destinate și care respectă normele legale în vigoare, iar la intervale stabilite sau ori de câte ori este necesar se vor elimina prin societăți autorizate.

Eliminarea completă a posibilităților de poluare a factorilor de mediu conduce implicit la eliminarea riscului de afectare a ecosistemelor.

- protecția așezărilor umane și alte obiective de interes public: investiția nu va prezenta un impact negativ asupra așezărilor umane, precum și a altor obiective de interes public.

Măsuri de protecție:

- pentru utilajele de lucru se vor stabili trasee care sa asigure cel mai simplu acces la santier, cu perturbari minime.

- se va asigura semnalizarea santierului cu panouri de avertizare pentru a obliga conducătorii auto să reducă viteza în zona lucrărilor, și să acorde atenție sporită circulației pentru a se evita accidentarea riveranilor care se deplasează în zonă.

- după desființarea șantierului, se va face reconstrucția ecologică a terenului folosit temporar pentru organizarea de șantier sau în alte scopuri.

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – lucrările vor fi executate numai cu societăți autorizate, astfel încât să nu existe risc de accidente;  prin proiect au fost luate toate măsurile de siguranță astfel încât să nu existe risc de accidente.

g) riscurile pentru sănătatea umană –a fost obtinută Notificare Asistență de specialitate nr. 1739/A/23.08.2023, emisă de DSPJ Brașov.

Se vor respecta, de asemenea, prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și sănatate publică privind mediul de viață al populației, actualizat 2023, cu modificările și completările ulterioare, precum și condițiile din Notificarea Asistență de Specialitate nr. 1739/A/23.08.2023, emisă de DSPJ Brașov.

Se vor respecta următoarele măsurile recomandate prin adresa nr. 12840 din 27.11.2023, emisă de DSPJ Brașov și înregistrată la APM Brașov cu nr. 15910 din 28.11.2023:

1.Masuri de diminuare a impactului asupra aerului-faza de executie:

-pentru asigurarea prevenirii poluarii aerului in perioada de executie vor fi luate urmatoarele masuri:

a. transportul materialelor si a pamantului in exces/materialelor de constructii pulverulente se va face cu autovehicule acoperite cu prelate

b. in perioadele secetoase pentru a evita imprastierea pulberilor in atmosfera se va asigura stropirea periodica a materialelor depozitate temporar in cadrul organizarii de santier, a drumurilor de acces si tehnologice si a fronturilor de lucru

c. curatarea zilnica a cailor de acces aferente organizarii de santier si punctelor de lucru( indepartarea pamantului si a nisipului) pentru a preveni formarea prafului

d. la realizarea lucrarilor vor fi utilizate utilaje si autovehicule performante care asigura respectarea legislatiei in vigoare privind emisiile de noxe; pe perioada realizarii lucrarilor se va asigura revizia tehnica a utilajelor si autovehiculelor

e. se va asigura optimizarea traseelor de transport material, evitandu-se pe cat posibil zonele rezidentiale

f. realizarea etapizata a lucrarilor, limitarea duratei lucrarilor

g. realizarea investitiilor propuse in conformitate cu prevederile proiectului

h. se va diminua la minim inaltimea de descarcare a materialelor care pot genera emisii de particule

i. amplasarea deseurilor rezultate (deseuri rezultate din executia lucrarilor, deseuri menajere, pamant excavat, etc) in spatii special amenajate si preluarea periodica de catre operatorul de salubritate in vederea valorificarii/eliminarii ulterioare.

2. Masuri de diminuare a impactului asupra aerului-faza de exploatare:

-operarea corespunzatoare a intregului sistem de canalizare a statiilor de pompare a apelor uzate si a statiei de epurare ape uzate

-supravegherea functionarii statiilor de pompare, a echipamentelor aferente

-verificarea periodica a etanseitatii sistemului si repararea oricaror defectiuni si decolmatarea imediata a sistemului de canalizare

-evacuarea namolului se va face cu evitarea degajarilor de gaze si mirosuri neplacute

Ca masura suplimentara de protectie, daca se va considera necesar, se pot monitoriza atat emisiile, cat si imisiile in zonele locuite, dupa un plan de monitorizare stabilit de APM Brasov prin analize de aer efectuate de un laborator acreditat.  Daca vor exista sesizari din partea populatiei cu privire la mirosurile obiectionale (de regula, mirosurile devin mai accentuate odata cu “imbatranirea” statiei de epurare),

se va implementa un plan de monitorizare prin analize efectuate de un laborator acreditat, la limita cu cele mai apropiate locuinte iar acest plan de monitorizare va cuprinde principalii indicatori: compusii organici volatili COV, amoniacul (NH3) si hidrogenul sulfurat (H2S)- cu o frecventa de masurare bianuala (in sezonul cald si in sezonul rece) iar daca vor exista depasiri ale acestor valori se vor aplica masuri de mentenanta si igienizare a instalatiilor pentru reducerea acestor emisii.

3. Masuri de diminuare a impactului asupra solului si subsolului

In faza de construire, in scopul reducerii sau chiar al eliminarii riscurilor de poluare a apei se impun urmatoarele masuri:

- apa necesara umectarii drumurilor tehnologice, in caz de necesitate, va fi asigurata prin aprovizionare cu cisterne de la o sursa autorizata, asigurarea acesteia intrand in sarcina contractorului

- se vor asigura materiale absorbante pentru interventie in cazul producerii unor poluari accidentale cu uleiuri sau produse petroliere

- se vor evita lucrarile de excavare in conditii meteorologice extreme ( ploaie, vant puternic)

- se va asigura intretinerea corespunzatoare a utilajelor si autovehiculelor pentru transport materiale

- constructorul va aplica proceduri si masuri de prevenire a poluarilor accidentale

-  se va amenaja un spatiu special destinat colectarii deseurilor rezultate si preluarea ulterioara a acestora de catre operatorul /operatorii de salubritate autorizari

- se vor executa lucrarile in conformitate cu prevederile proiectului in perioada de timp alocata executiei

- nu se vor descarca ape uzate in apele de suprafata sau subterane.

In faza de executie:

- se vor utiliza doar mijloace de transport si utilaje corespunzatoare normelor tehnice in domeniu astfel incat sa se preantampine deversarile de motorina sau uleiuri de la motoarele acestora

- in ceea ce priveste gestionarea deseurilor menajere acestea se vor depozita in europubele

- betonul se va pune in opera fiind transportat direct cu betoniera de la statia de betoane

- monitorizarea continua a starii terenurilor si a fenomenelor fizico-geologice atat in perimetrul santierului cat si in zonele adiacente

- protectia zonei prin dimensionarea lucrarilor strict la nivelul stabilit prin proiectul de executie; dirijarea si concentrarea activitatii in perimetrul vizat si evitarea extinderii terenurilor degradate prin respectarea metodei propuse

- se va evita pe cat posibil perturbarea regimului hidro-geologic din zona si ridicarea nivelului apei subterane,  nerealizandu-se lucrari care pot bara caile naturale de iesire a apei si curgerea ei catre emisarii naturali sau artificiali in functiune sau strapungerea unor orizonturi impermeabile aflate deasupra panzei freatice

- evitarea infiltrarii in teren a apelor de suprafata se va realiza prin sistematizarea verticala si in plan a teritoriului prin asigurarea colectarii si evacuarii rapide de pe intregul amplasament a apelor din precipitatii

- vor exista in dotare materiale absorbante care sa asigure o interventie rapida si eficienta in cazul aparitiei unor pierderi accidentale de combustibil provenite de la utilaje/mijloace de transport.

In faza de operare:

-rezidurile rezultate din operatiile de curatare a obiectelor sistemului de canalizare vor fi colectate in dispozitive special destinate (recipiente/pubele etc) preluate si transportate de catre o societate autorizata la cel mai apropiat depozit de deseuri conform

-in cazul producerii de scurgeri accidentale provenite de la echipamentele si utilajele folosite in operatiile de intretinere si reparatie se va asigura dotarea cu material absorbant si dotarea cu mijloace de interventie, iar solul contaminat va fi transportat de catre o societate autorizata in vederea eliminarii

- exploatarea corespunzatoare a statiei de epurare existente

- se va evita pe cat posibil perturbarea regimului hidro-geologic din zona si ridicarea nivelului apei subterane, nerealizandu-se lucrari care pot bara caile naturale de iesire a apei si curgerea ei catre emisarii naturali sau artificiali in functiune sau strapungerea unor orizonturi impermeabile aflate deasupra panzei freatice

-intretinerea si verificarea periodica a statiilor de pompare si a statiei de epurare in vederea functionarii corespunzatoare si a descarcarii efluentului conform NTPA 001/2005

-in vederea prevenirii poluarilor accidentale operatorul va intocmi planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale

In caz de avarii la statia de epurare se vor lua urmatoarele masuri:

- masuri imediate pentru impiedicarea sau reducerea extinderii pagubelor

- se determina, se inlatura cauzele care au condus la aparitia incidentului sau se asigura o functionare alternativa

- se repara sau se inlocuieste instalatia, echipamentul, aparatul etc deteriorat

- se restabileste functionarea in conditii normale sau cu parametrii redusi pana la terminarea lucrarilor necesare asigurarii unei functionari normale

4.Masuri propuse pentru limitarea zgomotului si vibratiilor:

In faza de executie a lucrarilor de construire:

- se va asigura in faza de construire sau in cazul efectuarii operatiilor de intretinere si reparatii, reducerea la minim a traficului utilajelor si mijloacelor de transport in zonele locuite

- optimizarea traseului utilajelor care transporta materiale, astfel incat sa se evite pe cat posibil zonele locuite

- folosirea unor utilaje si autovehicule silentioase cu niveluri reduse de zgomot

- toate echipamentele mecanice vor respecta stadardele referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor

-programul de lucru va fi diurn se va asigura respectarea graficului de executie

In faza de operare activitatea desfasurata nu constituie sursa de poluare sonora.

In timpul realizarii proiectului se vor respecta urmatoarele conditii:

- in cazul folosirii drumurilor de exploatare pentru accesl masinilor de aprovizionare  sau in perioadele secetoase se va practica stropirea cu apa in vederea reducerii depunerii prafului pe vegetatie; masinile ce transporta materiale de constructii vor fi acoperite

- frontul de lucru va fi deschis –inchis pe portiuni; materialele vor fi depozitate in cantitati mici, de preferinta pe suprafete lipsite de vegetatie, pe folii de plastic, tabla, platforme usoare; depozitele de materiale vor fi bine delimitate si protejate impotriva imprastierii cauzate de vant si ploaie

- procesele tehnologice care produc mult praf ,cum este cazul umpluturilor de pamant, al sapaturilor/excavarilor, vor fi reduse in perioadele cu vant puternic

- pe parcursul executarii lucrarilor si in perioada functionarii obiectivului de investitie se vor lua toate masurile pentru colectarea selectiva a deseurilor pe categorii, transportul si depozitarea acesora in locuri special amenajate. Depozitarea materialelor se va face in limita proprietatii. Printr-un management adecvat se vor evita pierderile de substante combustibili si uleiuri la nivelul solului

- in faza de construire pentru a nu depasi limitele admise, societatea va trebui sa impuna respectarea nivelului emisiilor de noxe si zgomot in mediu produse de echipamente, stationarea mijloacelor auto cu motorul oprit si manipularea materialelor cu atentie, pentru evitarea zgomotelor inutile

- se vor asigura masurile de protectie si siguranta in exploatare, verificarea periodica a echipamentelor in timpul operarii, pentru a elimina riscul producerii accidentale a poluarii sau pericolelor pentru sanatatea umana

-la inceperea lucrarilor se vor anunta toate organele abilitate- Primarie, Polite, detinatorii de instalatii subterane in zona de amplasament

-recomandam ca programul de executie a lucrarilor sa fie diurn (interval 7-23)

In perioada de functionare instalatiile vor fi supravegheata si intretinute cu ajutorul unui personal pregatit in domeniul respectiv si posedand cunostiinte fundamentale de igiena.

Impotriva senzatiei de discomfort a populatiei prin producerea de eventuale zgomote, vibratii, mirosuri, praf, fum a investitiei propuse, care pot afecta populatia invecinata obiectivului se vor asigura mijloace adecvate de limitare a nocivitatilor, astfel incat sa se incadreze in normele din standardele in vigoare.

Evacuarea namolului se va face cu evitarea degajarilor de gaze si mirosuri neplacute.

Ca masura suplimentara de protectie, daca se va considera necesar, se pot monitoriza atat emisiile ,cat si imisiile in zonele locuite. Depasirea valorilor emisiilor/imisiiilor in zonele locuite va conduce la aplicarea de masuri tehnice, organizatorice si /sau limitarea activitatii poluatoare.

Concluzii:

1. In documentatie au fost prevazute masuri de protectie privind reducerea impactului asupra mediului si sanatatii populatiei. Respectarea acestora si a conditiilor tehnice privind dotarile, cat si exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor in sistem monitorizat vor conduce la diminuarea impactului asupra mediului si sanatatii populatiei.

2. Calitatea vietii si standardele de viata ale comunitatii locale nu vor fi afectate negativ de punerea in practica a proiectului, in conditii normale de functionare.

3. In perioada de executie a lucrarilor poate aparea un disconfort, fiind posibile unele depasiri ale nivelului de zgomot sau a unor noxe din aer (de ex. pulberi). Aceste inconveniente se vor manifesta insa pe o perioada limitata de timp si in spatiul ocupat de santier sau pe caile de acces ale mijloacelor de transport si nu vor afecta sanatatea/nu vor produce disconfort semnificativ populatiei.

4. Sursele de poluare sonora pe perioada de executie a investitiei sunt reprezentate de lucrarile de construire, prin functionarea autovehiculelor de transport materiale si utilajele necesare (compactoare, excavatoare).

5. In perioada de functionare sursele potentiale de zgomot sunt date de mijloacele de transport (pentru eventuale lucrari de intretinere si reparatii) si echipamentele din SEAU.

6. In timpul realizarii lucrarilor proiectate propuse, se apreciaza ca nu va exista pericolul poluarii surselor de apa freatica si a apelor de suprafata, impactul produs de activitatea desfasurata fiind nesemnificativ.

7. Pe termen lung efectele negative sunt considerate nesemnificative dar realizarea obiectivului va avea efecte cert pozitive prin imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, asigurarea accesului la serviciile de baza, asigurarea conditiilor sanitare si igienice corespunzatoare pentru cresterea gradului de confort si de sanatate a locuitorilor, pentru o protectie mai buna a mediului si pentru cresterea atractivitatii localitatii pentru investitorii de capital.

8. .In conditiile respectarii integrale a documentatiei prezentate si a recomandarilor mentionate mai sus distantele fata de vecinatati pot fi considerate perimetru de protectie sanitara si obiectivul poate functiona pe amplasamentul existent. Se considera ca activitatile care se vor desfasura in cadrul acestui obiectiv de investitie nu vor afecta negativ confortul si starea de sanatate a populatiei din zona.

9. Se considera ca obiectivul de investitie poate avea un impact pozitiv din punct de vedere socio-economic si administrativ in zona iar eventualul impact negativ asupra sanatatii populatiei poate fi evitat prin respectarea conditiilor enumerate.

2. Amplasarea proiectelor: terenul afectat de lucrări este amplasat în intravilanul comunei Șinca, satul Perșani, teren aparținând domeniului public al comunei, conform CF nr. 111708 Șinca nr. cad. 111708, CF nr. 107446 Șinca nr. cad. 107446, CF nr. 107202 Șinca nr. cad. 107202, CF nr. 107009 Șinca nr. cad. 107009, CF nr. 111572 Șinca nr. cad. 111572, CF nr. 107426 Șinca nr. cad. 107426, CF nr. 107354 Șinca nr. cad. 107354, CF nr. 107468 Șinca nr. cad. 107468, CF nr. 107136 Șinca nr. cad. 107136, CF nr. 107348 Șinca nr. cad. 107348, CF nr. 107218 Șinca nr. cad. 107218, CF nr. 107087 Șinca nr. cad. 107087, CF nr. 107232 Șinca nr. cad. 107232, CF nr. 107069 Șinca nr. cad. 107069, CF nr. 106990 Șinca nr. cad. 106990, CF nr. 107126 Șinca nr. cad. 107126, CF nr. 107349 Șinca nr. cad. 107349, CF nr. 107271 Șinca nr. cad. 107271, CF nr. 107073 Șinca nr. cad. 107073, CF nr. 107370 Șinca nr. cad. 107370, CF nr. 107439 Șinca nr. cad. 107439, CF nr. 111047 Șinca nr. cad. 111047, CF nr. 110176 Șinca nr. cad. 110176.

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: folosința actuală a terenurilor pe care se va realiza obiectivul este următoarea: pentru rețeaua de canalizare menajeră-străzi din localitatea Perșani, iar imobilul unde se va amplasa stația de epurare are categoria de folosință fâneață, conform documentației de urbanism, faza actualizare PUG comuna Șinca, aprobată cu HCL nr. 31 din 18.10.2000 și conform Certificatului de urbanism nr. 8 din 03.07.2023, eliberat de Primăria Comunei Șinca.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranulul acestuia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărirea zonelor de protecție sanitară și hidrogiologică – nu este cazul;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri – nu este cazul.

vii) zone cu densitate mare a populației – nu este cazul;

viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: aria geografica și numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura impactului – nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusă, doar pe perioada executării lucrărilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurtă.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele:

- proiectul nu intră sub incidența OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

Proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și intră pe art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru realizarea proiectului a fost emis Avizul de Gospodărire a Apelor nr. din de către SGA Brașov.

Se vor respecta condițiile impuse în Aviz de Gospodărire a Apelor nr.  din , emis de SGA Brașov, respectiv:

- Elaboratorul documentatiei tehnice isi asuma responsabilitatea exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in prezentul proiect, conform Ordinului MAP 828/2019, Anexa 1. Cap. II. Procedura de emitere a avizului de gospodarire a apelor, art. 9 (6);

- Beneficiarul si proiectantul vor urmari indeaproape executarea lucrarilor prevazute in documentatia tehnica de fundamentare, beneficiarului revenindu-i obligatia sa anunte orice modificare fata de prevederile prezentului aviz.

- Executia lucrarilor avizate nu va pune in pericol lucrarile existente in albiile si malurile cursurilor de apa precum si executia altor lucrari hidrotehnice necesare in viitor;

- By-passul statiei de epurare va fi echipat cu mijloc de masurare a debitului si volumului de apa evacuat.

- Conducta de evacuare apa epurata dupa trecerea prin treapta de epurare biologica va fi echipat cu mijloc de masurare a debitului si volumului de apa evacuat.

- Pe perioada de executie a lucrarilor, constructorul va permite in caz de necesitate accesul si interventia pentru executia unor lucrari sau actiuni necesare in caz de inundatii, poluari accidentale sau alte situatii specifice cursurilor de apa;

- Pe toata durata de executie a lucrarilor de investitii, beneficiarul are obligatia sa asigure scurgerea libera a apelor si sa nu obtureze sectiunea de curgere;

- In timpul executiei lucrarilor se interzice depozitarea materialelor de orice fel, a utilajelor sau a altor echipamente in albiile sau pe malurile cursurilor  de apa, dupa terminarea programului de lucru;

- Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va salubriza si igieniza cursurile de apa de resturile materialelor ramase dupa finalizarea lucrarilor;

- Orice avarie survenita la lucrari in timpul executiei sau exploatarii acestora, datorita viiturilor sau a altor evenimete independente de activitatea de intretinere si exploatare a lucrarilor hidrotehnice revine in sarcina constructorului;

- Se vor lua masuri de prevenire a poluarii cursurilor de apa cu produse petroliere pe durata executiei lucrarilor;

- Beneficiarul are obligatia conform Legii Apelor 107 din 1996 sa anunte in scris la S.G.A. Brasov data inceperii lucrarilor cu cel putin 10 zece zile inaintea inceperii acestora;

- La finalizarea lucrãrilor beneficiarul este obligat sã prezinte la S.G.A. Braşov documentaţia tehnica de fundamentare, în vederea obţinerii Autorizaţiei de Gospodarire a Apelor modificatoare, conform Ordin MAP nr. 891/2019. Documentaţia tehnica va fi întocmita, conform legislaţiei apelor în vigoare, de o firma atestata de MAP.

Condițiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Se vor respecta condițiile  impuse de ceilalți avizatori prin avizele obținute și proiectele înaintate spre avizare;

- Deşeurile rezultate pe parcursul derulării lucrărilor vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate pe parcursul execuției lucrărilor;

- Pe tot parcursul execuţie lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect.

- Se va respecta programul de lucru impus de Primaria Comunei Șinca în concordanță cu programul de odihnă a locuitorilor din zonă în conformitate cu Legea nr. 61/1991 cu modificările și completările ulterioare, privind liniștea publică, pe toată perioada de execuție a lucrărilor de construire;

- Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se  vor lua masuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa.

- Se vor respecta prevederile HG nr. 1756/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil şi de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Respectarea duratei de execuţie a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada executiei lucrărilor cât și după aceasta;

- Vor fi luate  măsuri pentru limitarea vibrațiilor  produse de săpătură   prin  utilizarea  de  tehnologii performante  de execuție și  de fundare, în vederea  încadrarii valorilor parametrilor vibrațiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- În vederea menținerii calității aerului, în parametrii optimi, în zona amplasamentului, în perioada realizării lucrărilor de construcție, se vor respecta următoarele condiții:

  - utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, la sfârșitul fiecărei săptamâni de lucru, daca nu se vor desfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

  - minimizarea activităților generatoare de praf (tăiere, măcinare, spargerea betonului, nisip, pietriș, activități de sablare/șlefuire, etc.);

  - se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împraștierii cauzată de vânt;

  - curățarea/spălarea vehiculelor care ies de pe șantier;

  - oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staționare, în zona șantierului;

- Organizarea de şantier, pentru lucrările prevăzute prin proiect, va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

- organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

- organizarea de şantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico–sanitare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor, toaleta ecologică), împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de şantier si a vecinătăţilor), după caz;

- întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate in lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol/apă şi de alte substanţe toxice si periculoase;

- se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- în perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu roţile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- alimentarea cu carburanţi, repararea şi întreţinerea mijloacelor de transport şi a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societaţi specializate şi autorizate;

- este interzisă amplasarea în incinta organizării de șantier a stațiilor de preparare beton, făra asigurarea sistemului de preepurare ape uzate tehnologice și a sistemului de protecție a atmosferei împortiva poluării cu pulberi;

- Nivelul de zgomot se va încadra în limitele impuse de SR 10.009/2017;

- Se vor respecta prevederile art. 17, alin. 4 și alin 7 din O.U.G.  nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor cu completările și modificările ulterioare.

Se vor respecta  de asemenea  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viață al populației, actualizat 2023, cu modificările și completarile ulterioare.

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare:     -Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

- Art. 21, alin.(4) ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului”.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvată și de evaluare asupra corpurilor de apă.

La finalizarea investiției titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Deciziei Etapei de Încadrare, conform art. 43, alin. (3) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Procesul-verbal de contatare întocmit se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal la recepție la terminarea lucrărilor, conform art. 43, alin. (3) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

După întocmirea procesului verbal de constatare a respectării tuturor condițiilor de realizare a proiectului, societatea care va desfășura activitatea în urma implementării acestuia, are obligația de a solicita și obține autorizația de mediu revizuită.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecția mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal întocmit în situația prevăzută la alin. (3) se anexeaza și face parte integrantă din procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

- anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazută la alin. (1), însoțită de raportul de verificare întocmit în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat în condițiile legii pentru cerința esențiala D) igiena, sănătate și mediu înconjurator prevazută la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autorității competente emitente a aprobării de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data apariției necesității modificării/extinderii;

-art. 18, alin. (13 ) în cazul în care una dintre deciziile prevăzute la alin. (8) și (9) nu se emite în termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat să se adreseze autorității de mediu emitente în vederea confirmării faptului că acordul de mediu nu este depășit .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu  aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian Marius  BĂNCILĂ

ȘEF SERVICIU A.A.A.,                                                       ȘEF BIROU C.F.M.,

Liliana Cristina COPACEA                                                       Mirela MOISĂ

ÎNTOCMIT:                                                                            ÎNTOCMIT:

Consilier  Adriana RĂILEANU                                        Consilier Andreea BOGDAN