RAPORT ANUAL DE MEDIU – 2022

CTE Bucureşti Vest

Tabel 1 -  DATE DE IDENTIFICARE

| Numele instalaţiei | ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA – CTE Bucureşti Vest |
| --- | --- |
| Adresa/oraşul instalaţiei | Bucureşti, sector 6, B-dul Timişoara nr. 106 |
| Cod poştal | 061327 |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) | 44º25'21" latitudine nordica, 25º58'50" longitudine estica |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) | 35.11 – Producţia de energie electrică 35.30 – Furnizarea de abur şi aer condiţionat 35.14 – Comercializarea energie electrică |
| Activitatea principală | Producerea de energie electrică şi termică |
| Volumul producţiei (MWh / Gcal) | 665 909,2 MWh 624 463,3 Gcal |
| Autoritatea de reglementare | ANRE |
| Numărul instalaţiilor | 2 IA |
| Numărul orelor de funcţionare pe an | IA2 – 1122 ore, IA9 – 4741 ore |
| Numărul angajaţilor | 284 |
| Numărul autorizaţiei de mediu | 18/14.03.2022 |
| Persoana de contact | Director CTE Bucureşti Vest – Dan Tudora Responsabil protecţia mediului CTE Bucureşti Vest – Adina Preda |
| Telefon nr. | 0212753103 0212753116 |
| Fax nr. | 0212753200 |
| Adresa E-mail | secretariat.vest@elcen.ro; office@elcen.ro |

Prezentul raport anual conţine 10 pagini

Tabel 2 -  CLASIFICARE

| Activitatea cf. Lege nr. 278 / 2013, Anexa 1 | Descriere | Codul 1 (codul NOSE-P principal format din cinci cifre) |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Instalaţii de ardere cu o putere termică nominală mai mare de 50 MW | Societatea produce şi livrează : energie termică sub formă de apă fierbinte pentru consumatorii racordaţi la reţeaua de termoficare urbană ; energie electrică – livrată în Sistemul Energetic Naţional IA 2 instalaţiei mare de ardere tip III – cu o putere termică de 116 MWt IA 9 – instalaţie mare de ardere de tip III – putere termică de 487 MWt | 101.01 – Producerea energiei electrice 101.02 – Producerea energiei termice |

Tabel 3 -  UTILITATI

| Consum de energie | Unitatea de măsură | Anul |
| --- | --- | --- |
| Consumul de energie | Conţinutul de sulf |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Păcură | - | GJ | 0 | 27 550,26 | 0 | 0 |
| Gaz natural | GJ | 10 296 268,82 | 9 331 277,52 | 8 907 058,217 | 6 239 818,669 |
| Electricitate | MWh | 60 413,99 | 71 939,443 | 66 540,05 |  |
| Apă |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Consum de apă subterană (potabila) |  | m3/an | 110 607 | 109 456 | 91 056 | 93 677 |
| Consum de apă de suprafaţă (industriala) |  | m3/an | 5 362 351 | 5 763 195 | 5 451 487 | 5 244 826 |
| Consum de apă din reteaua oraseneasca |  | m3/an | 83 423 | 49 022 | 33 706 | 26 466 |

Tabel 4 - BILANT DE MATERIAL

| INTRARI | IESIRI |
| --- | --- |
| Materii prime/ materiale | Cantitate | Natura chimica* | Produs finit | Deseuri | Apa | Aer |
|  |  |  | Cantitate | % | Cantitate t/an | % | Cantitate mc/an | % | Cantitate t/an | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Gaz natural | 176702129 Smc | N | Energie electrica = 665 909,2 MWh Energie termica = 624 463,3 Gcal |  |  |  |  | NOx = 356,686 t SO2 = 0,685 t CO2 = 340560,4 t pulberi = 0,11 t |
| Pacura | 0 tone | P |  |  |  |  |  |  |
| Motorina | 3859 litri | P |  |  |  |  |  |  |
| Ulei PRESLIA32 aditivat | 416 litri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulei TO 30.R | 170 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulei DTE Light | 27 litri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uleu Hydransafe HFDU NO68 | 624 KG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulei transformator Y3000 Nitros | 1253 kg | P |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulei electroizolant TO 10R | 170 kg | P |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulei hidraulic DTE 10 EXCEL 15 | 260 litri | P |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulei DTE Medium | 411 litri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulei K95 | 450 litri | P |  |  |  |  |  |  |  |
| Unsori (vaselina) | 9,2 kg | P |  |  |  |  |  |  |  |
| Na OH 45-48% | 64,883 tone | P |  |  |  |  |  |  |  |
| Acid clorhidric 33 % | 155,84 tone | P |  |  |  |  |  |  |  |
| CaO | 374,57 tone | N |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat feros | 93,73 tone | N |  |  |  |  |  |  |  |
| Na Cl | 1120,74 tone | N |  |  |  |  |  |  |  |
| Amoniac 25% | 0,390 tone | P |  |  |  |  |  |  |  |
| Toluen | 4,5 litri | P |  |  |  |  |  |  |  |
| Acetona | 3 litri | P |  |  |  |  |  |  |  |
| Apa retea oraseneasca | 58438 mc | N |  |  |  | 58438 |  |  |  |

Tabel 5 –FLUX DE DESEURI

| Nr. Crt. | Codul deseului | Periculos (Da/Nu) | Cantitatea (t/an) Generata+stoc/valorificata | Locatia eliminarii/ recuperarii | Numele contractantului de eliminare/recuperare a deseurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fier 17.04.05 | NU | 320,223 (stoc initial + generat/2022) | 0,25 | 0,25 t – CTE Bucureşti Vest | - |
| 2 | Ulei uzat 13.02.03 | DA | 34,437 (stoc initial + generat/2022) | - | - | - |
| 3 | Textile 20.01.11 | NU | 0,504 (stoc initial + generat/2022) | - | - | - |
| 4 | Tuburi fluorescente şi becuri 20.01.21 | DA | 0,232 (stoc initial + generat/2022) | - | 0,179 | Recolamp |
| 5 | Deseu industrial 17.09.04 | NU | 427 mc | - | 427 mc | SC Ecogreen Construct |
| 6 | Deseu menajer 20.03.01 | NU | 215,42 mc | - | 215,42 mc – depozit orasenesc | SC Servicii Salubritate SA |
| 7 | Cablu cu izolatie de aluminiu 17.04.11 | NU | 0,253 (stoc initial + generat/2022) | - | - |  |
| 8 | Aluminiu 17.04.02 | NU | 0,063 (stoc initial + generat/2022) | - | - | - |
| 9 | Otel 20.01.01 | NU | 0,795 (stoc initial + generat/2022) | - | - | - |
| 10 | Cupru 17.04.01 | NU | 0,055 (stoc initial + generat/2022) | - | - | - |
| 11 | Cablu cu izolatie de cupru 17.04.11 | NU | 0,814 (stoc initial + generat/2022) | 0,402 | 0.402 t - CTE Bucureşti Vest | - |
| 12 | PVC 17.02.03 | NU | 0,685 (stoc initial + generat/2022) | - | - | - |
| 13 | Bronz 17.04.01 | Nu | 0,014 (stoc initial + generat/2022) | - | - | - |
| 14 | Motoare electrice nedezmembrate 20.01.36 | NU | 3,471 (stoc initial + generat/2022) | - | - | - |

Tabel 6 – DESEURI – CENTRALIZATOR

| Nr. Crt. | Deseu (tone) | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cantitatea totală de deşeuri produsă pe amplasament tone (stocuri iniţiale+cantităţi generate) | 208,023+441,62 mc | 460,867 tone+478,12 mc | 361,546 tone+642,42 mc |
| 2 | Cantitatea totala de deseuri eliminate pe amplasament tone (stoc final) | 207,257 | 132,201 | 360,715 |
| 3 | Cantitatea totala de deseuri eliminate in afara amplasamentului tone | 0,326+441,62 mc | 328,666 tone+478,12 mc | 0,179+642,42 mc |
| 4 | Cantitatea totala de deseuri recuperate pe amplasament tone | 0,386 | 8,417 | 0,652 |
| 5 | Cantitatea totala de deseuri recuperate in afara amplasamentului tone | 0,054 | 320,249 | - |
| Deseuri nepericuloase (tone) |
| 1 | Cantitatea totala de deseuri nepericuloase produse (stocuri iniţiale+cantităţi generate) | 194,098+441.62 mc | 429,668 + 478,12 mc | 326,877+642,42 mc |
| 2 | Cantitatea de deseuri nepericuloase eliminate pe amplasament (stoc final) | 193,658 | 101,102 | 326,224 |
| 3 | Cantitatea de deseuri nepericuloase eliminate in afara amplasamentului | 441,62 mc | 478,12 mc | 642,42 mc |
| 4 | Cantitatea de deseuri nepericuloase recuperate pe amplasament | 0,386 | 8,417 | 0,652 |
| 5 | Cantitatea de deseuri nepericuloase recuperate in afara amplasamentului (valorificate) | 0,054 | 320,149 | - |
| Deseuri periculoase (tone) |
| 1 | Cantitatea de totala deseuri periculoase produse pe amplasament (stocuri iniţiale+cantităţi generate) | 13,925 | 31,199 | 34,669 |
| 2 | Cantitatea de deseuri periculoase eliminate pe amplasament (stoc final) | 13,599 | 31,099 | 34,491 |
| 3 | Cantitatea de deseuri periculoase eliminate in afara amplasamentului | 0,326 | 0,1 | 0,179 |
| 4 | Cantitatea de deseuri periculoase recuperate pe amplasament | - | - | - |
| 5 | Cantitatea de deseuri periculoase recuperate in afara amplasamentului (valorificate) | - | - | - |

Tabel 7 – SUBSTANTE PERICULOASE

| Nr. Crt | Denumire | Fraze de risc | Formula chimica | Cantităţi consumate / 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pacura | R45,R66 | - | 0 |
| 2 | Acid clorhidric 33% | R34;R37 | HCl | 155,84 tone |
| Tabel 8 – EMISII IN AER |
| Numărul autorizaţiei: 18 / 14.03.2022 |
| Frecventa monitorizarii: conform AIM |
| Nr crt. | Denumire sursa | Denumi re poluant | Concentratie masurata (mg/Nmc) | Volum uscat ga (mii mc/an) | VLE impusă prin AIM (mg/Nmc) | Metoda de măsurare |
|  |  |  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |  | GAZ | PAC/ MOT |  |
| 2. | IA 2 (CAF 1) Coş nr. 3 cu H=55 m diametrul interior la vârf : 3,2 m | Pulberi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,26 / 04.11.2022 | - | 118376,724 | 5 | - | Incercare anuala de supraveghere (AST) pentru SAM de la IA nr. 2, efectuata de SC Eurototal Com SRL |
|  |  | SO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,42 / 04.11.2022 | - |  | 35 | - |  |
|  |  | NOx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 / 04.11.2022 | - |  | 100 | - |  |
|  |  | CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,09 / 04.11.2022 | - |  | 100 | - |  |
| 7. | IMA 9 (ITG) Coş nr. 9 cu H=50 m diametrul interior la vârf : 5.4 m | CO |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,16 / 08.08.2022 | - | 1990739,887 | 100 | - | Incercare anuala de supraveghere (AST) pentru SAM de la IA nr. 9, efectuata de SC Eurototal Com SRL |
|  |  | NOx |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,18 / 08.08.2022 | - |  | 50 | - |  |

Tabel 9 - EMISII IN APA

| Numărul autorizaţiei: 18 / 14.03.2022 |
| --- |
| Frecvenţa monitorizării: lunară (măsurătorile au fost efectuate de către laboratorul Biosol psi SRL) |
| Nr. crt | Racord | Indicator | VLE Acord preluare ape | Valoare măsurată (mg/l) |
|  |  |  |  | IAN | FEB | MAR | APR | MAI | IUN | IUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| 1 | R1- situat în zona staţiei de electroliză | Azot amoniacal | 30 | 0.442 | 0.243 | 0.285 | 0.172 | 0.238 | - | 0.232 | 0.157 | 0.225 | 0.757 | 0.211 | 0.209 |
|  |  | Consum biochimic de oxigen CBO5 | 300 | 1.76 | 3.05 | 5.3 | 6.7 | 4.68 | - | 3 | 1.6 | 1.96 | 1.3 | 3.78 | 3.04 |
|  |  | Consum chimic de oxigen CCO-Cr | 500 | 5.8 | 21.1 | 16.3 | 25 | 30.7 | - | 40.3 | 21.1 | 30 | 13.4 | 25 | 25 |
|  |  | Crom total | 1,5 | 0.058 | 0.084 | 0.024 | 0.05 | 0.043 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.041 | 0.02 | 0.173 |
|  |  | Cupru | 0,2 | 0.011 | 0.003 | 0.008 | 0.024 | 0.022 | - | 0.022 | 0.006 | 0.0283 | 0.02 | 0.004 | 0.0358 |
|  |  | Detergenţi sintetici biodegradabili | 25 | 0.11 | 0.2 | 0.101 | 0.15 | 0.434 | - | 0.308 | 0.2 | 0.593 | 0.78 | 0.031 | 0.35 |
|  |  | Fenoli | 30 | 0.073 | 0.13 | 0.035 | 0.078 | 0.121 | - | 0.064 | 0.087 | 0.002 | 0.064 | 0.078 | 0.064 |
|  |  | Fosfor total | 5 | 0.1 | 0.102 | 0.053 | 0.906 | 0.36 | - | 0.173 | 0.429 | 0.483 | 0.131 | 0.058 | 0.036 |
|  |  | Materii în suspensie | 350 | 34 | 36 | 39 | 57 | 74 | - | 10 | 52 | 1 | 13 | 5 | 4 |
|  |  | Nichel | 1 | 0.088 | 0.07 | 0.033 | 0.02 | 0.041 | - | 0.128 | 0.0836 | 0.0629 | 0.0714 | 0.0701 | 0.0386 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 | 7.23 | 7.82 | 8.13 | 7.79 | 8.17 | - | 8.06 | 8.21 | 7.17 | 7.79 | 7.55 | 7.34 |
|  |  | Plumb | 0,5 | 0.004 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.008 | - | 0.001 | 0.0354 | 0.07 | 0.0365 | 0.0714 | 0.07 |
|  |  | Produse petroliere | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | 30 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 3.9 | - | 2.7 | 1.7 | 1.1 | 2.1 | 1.8 | 3.09 |
|  |  | Temperatura (°C) | 40 | 20.4 | 19.6 | 20.4 | 19.8 | 20.2 | - | 19.4 | 20.1 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.5 |
|  |  | Zinc | 1 | 0.056 | 0.012 | 0.01 | 0.022 | 0.022 | - | 0.018 | 0.008 | 0.0185 | 0.0077 | 0.0166 | 0.0132 |

Tabel 10 - EMISII IN SOL – 2022

| Numărul autorizaţiei: 18 / 14.03.2022 |
| --- |
| Frecvenţa monitorizării: anuală |
| Nr. Crt. | Punct de prelevare | Denumire poluant | Adâncime (cm) | Concentraţie măsurată mg/kg SU | Prag de intervenţie mg/kg SU | Metoda de măsurare |
| 1. | Rezervoare pacura | Cupru | 0-5 25-30 | 46,4 78 | 500 | Masuratorile au fost efectuate de către SC Biosol psi SRL SR ISO 11047:1999 LMB-PS.31 ed. 4 rev. 0 |
|  |  | Zinc | 0-5 25-30 | 125,7 133,7 | 1500 |  |
|  |  | Plumb | 0-5 25-30 | 30,5 35,9 | 1000 |  |
|  |  | Nichel | 0-5 25-30 | 38,5 39,8 | 500 |  |
|  |  | Cadmiu | 0-5 25-30 | <0,7 <0,7 | 10 |  |
|  |  | Toatal hidrocarburi din petrol | 0-5 25-30 | <100 <100 | 2000 |  |
| 2. | Rampa pacura | Cupru | 0-5 25-30 | 56 46,6 | 500 |  |
|  |  | Zinc | 0-5 25-30 | 137,4 131,1 | 1500 |  |
|  |  | Plumb | 0-5 25-30 | 34,1 31,3 | 1000 |  |
|  |  | Nichel | 0-5 25-30 | 40,4 39,8 | 500 |  |
|  |  | Cadmiu | 0-5 25-30 | <0,7 <0,7 | 10 |  |
|  |  | Toatal hidrocarburi din petrol | 0-5 25-30 | <100 <100 | 2000 |  |
| 3. | Depozit uleiuri | Cupru | 0-5 25-30 | 59,6 46,4 | 500 |  |
|  |  | Zinc | 0-5 25-30 | 137,4 126,9 | 1500 |  |
|  |  | Plumb | 0-5 25-30 | 34 29,7 | 1000 |  |
|  |  | Nichel | 0-5 25-30 | 41,5 37,5 | 500 |  |
|  |  | Cadmiu | 0-5 25-30 | <0,7 <0,7 | 10 |  |
|  |  | Toatal hidrocarburi din petrol | 0-5 25-30 | <100 <100 | 2000 |  |
| 4. | Depozit slam deshidratat | Cupru | 0-5 25-30 | 72,2 45,4 | 500 |  |
|  |  | Zinc | 0-5 25-30 | 132,6 134,1 | 1500 |  |
|  |  | Plumb | 0-5 25-30 | 35,7 30 | 1000 |  |
|  |  | Nichel | 0-5 25-30 | 36,7 39,7 | 500 |  |
|  |  | Cadmiu | 0-5 25-30 | <0,7 <0,7 | 10 |  |
|  |  | Toatal hidrocarburi din petrol | 0-5 25-30 | <100 <100 | 2000 |  |

*Valorile ‘’<’’ sunt sub limita de determinare a metodei

Tabel 12 - NIVEL DE ZGOMOT

| Numărul autorizaţiei : 18 / 14.03.2022 |
| --- |
| Frecvenţa monitorizării : anual |
| Nr. Crt. | Punct de măsurare | Valoare măsurată dB(A) | VLE impusă prin AIM dB(A) | Metoda de măsurare |
| 1. | Turn de răcire nr. 1 | 46,1 | 65 | Masuratorile au fost efectuate de catre SC LACECA SA |
| 2. | Bazine de neutralizare | 46,4 | 65 |  |
| 3. | Terenul de sport | 50,1 | 65 |  |
| 4. | Gospodărie de ulei | 52,4 | 65 |  |
| 5. | Bazin şlam | 45,2 | 65 |  |
| 6. | Rezervoare păcură | 41,7 | 65 |  |
| 7. | CAF 6-7 | 49,9 | 65 |  |
| 8. | Depozit de echipamente | 47,9 | 65 |  |
| 9. | Centrala cu ciclu combinat | 51,2 | 65 |  |
| 10. | Staţia 110kV (1) | 56,7 | 65 |  |
| 11. | Statia 110kV (2) | 48,1 | 65 |  |
| 12. | Poarta nr. 1 de acces | 43,3 | 65 |  |

Table 13 -  RECLAMATII DE MEDIU

Tabel 13 – RECLAMATII DE MEDIU

| Reclamaţii de mediu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite | NU | NU | NU | NU | NU |
| Categorii de reclamaţii | - | - | - | - | - |
| Miros | - | - | - | - | - |
| Zgomot | - | - | - | - | - |
| Apă | - | - | - | - | - |
| Aer | - | - | - | - | - |
| Procedurale | - | - | - | - | - |
| Diverse | - | - | - | - | - |

Tabel 14 – RAPORT PRIVIND MODERNIZAREA – 2022

| Nr. Crt. | Sarcina stabilita | Stadiul realizarii | Valoare (mii RON) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

Tabel 15 – EPER – REGISTRUL POLUANTILOR

| Numărul autorizaţiei: 18/ 14.03.2022 |
| --- |
| Emisia | În aer | Metoda de măsurare | Directă în apă | Metoda de măsurare | Indirectă în apă | Metoda de măsurare |
| 1. Termeni de mediu |  |  |  |  |  |  |
| Dioxid de carbon (CO2) t | 340560,4 | - | - | - | - | - |
| Oxizi de azot (NOx) t | 356,686 | - | - | - | - | - |
| Oxizi de sulf (SOx) t | 0,685 | - | - | - | - | - |
| Pulberi t | 0,11 | - | - | - | - | - |
| 2. Metale şi componente |  |  |  |  |  |  |
| Mercur şi compuşi (kg) | 0,28 | - | - | - | - | - |

Director CTE București Vest

Dan Tudora

Intocmit

Intocmit                                                                							  RPM CTE Bucureşti Vest

09.01.2023                                                           							            Adina Preda