PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afişat în data de 12. 09. 2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA GLODEANU SĂRAT, cu sediul în sat Glodeanu Sărat, comuna Glodeanu Sărat, judeţul Buzău înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 5255 din 28.04.2016  ,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul 	şedinţei CAT din data de 12.09.2017 că proiectul:   “  Modernizare drumuri  comunale şi săteşti, comuna Glodeanu Sărat, judeţul Buzău”, cu amplasamentul în  satele Glodeanu Sărat, Pitulicea şi Căldăruşanca, comuna Glodeanu Sărat, judeţul Buzău,

Nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, cu obligativitatea la finalizarea investitiei să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 49, alin. 3 şi 4, Ord. 135/2010) .

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 13, lit. a) .

1. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului: proiectul prevede modernizarea drumurilor comunale şi săteşti în comuna Glodeanu Sărat, judetul Buzau, pe o lungime totala de 7,318 km, impartite astfel:

- Drum communal DC 35 în lungime de 1,054 km

Structura rutieră propusă pentru drumul ce va fi modernizat va avea în componenţă -   4,00 cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16;   6,00 cm strat de legătură din beton asfaltic BADPC 20; 15,00 cm strat de fundaţie din piatră spartă; 15,00 cm strat de fundaţie din balast; 10,00 cm strat de balast existent.

Colectarea apelor pluviale provenite din precipitaţii se realizează prin

intermediul sanţurilor, ce se vor realiza cu secţiunea trapezoidală având lăţimea la partea inferioară de 0,40 m, panta taluzului de 1/1 dinspre platforma drumului şi 1/1 spre amonte.

S-au proiectat:

Şanţuri de pământ = 2020 m

Pentru asigurarea continuităţii şanţurilor la intersecţiile cu drumurile laterale se execută rigole carosabile  – 8 buc.

Rigolă carosabilă  = 80 m

Amenajarea intersecţii

Drumurile laterale care intersectează în DC 35  se vor amenaja pe o lungime de 10 m, cu următoarea structură rutieră:

-   6,00 cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16;

- 30,00 cm strat de fundaţie din balast.

Lucrări de siguranţa circulaţiei

Pentru lucrările ce se execută în corpul şi platforma drumului, sub directa influenţă a circulaţiei, s-au prevăzut indicatoare de circulaţie şi piloţi de dirijare a circulaţiei ce vor asigura atât protecţia personalului muncitor, cât şi fluenţa circulaţiei pe sectorul de drum pe care se execută lucrări de modernizare.

Realizarea unei semnalizări verticale eficiente cuprinde indicatoare de avertizare, de obligativitate şi indicatoare de informare şi orientare.

Pentru realizarea unei circulaţii rutiere în deplină siguranţă şi confort se vor monta

indicatoare rutiere noi, amplasate conform SR 1848-1/2004.

Se vor executa marcaje rutiere longitudinale pe lungimea de 1,054 km.

- Drum sătesc sat Căldăruşanca în lungime de 0,957 km

a) Traseul drumului

În plan traseul proiectat, ca urmare a solicitării beneficiarului şi a situaţiei existente în ceea ce priveşte limitele de proprietăţi, urmăreşte întocmai amplasamentul existent pentru evitarea exproprierilor.

b) Profilul longitudinal

În profil longitudinal cota proiectată va fi în general cu cca. 40 cm peste cota

drumului existent.

c) Profilul transversal

Profilul transversal se prezintă astfel:

- Platformă drum – 5,00  m;

- Parte carosabilă – 4,00  m;

- Acostamente  – 2 x 0,50 m.

Panta în profil transversal sub formă de  acoperiş de 2,5 % pe partea carosabilă şi

de 4 % pe acostamente.

d) Structura rutieră

Structura rutieră s-a stabilit în funcţie de clasa tehnică a drumului, de materialele preponderente din zonă, ţinându-se cont de traficul de perspectivă, de studiu geotehnic efectuat, rezultând următoarele (anexa 1 – dimensionarea structurii rutiere):

-   4,00 cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16;

-   6,00 cm strat de legătură din beton asfaltic BADPC 20;

- 15,00 cm strat de fundaţie din piatră spartă;

- 15,00 cm strat de fundaţie din balast;

- 10,00 cm strat de balast existent.

Acostamentele se vor amenaja prin împietruire cu balast, în grosime de 10 cm.

Lucrări pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale

Colectarea apelor pluviale provenite din precipitaţii se realizează prin

intermediul sanţurilor, ce se vor realiza conform STAS 10796/1/77 şi STAS 10796/2/79 cu secţiunea trapezoidală având lăţimea la partea inferioară de 0,40 m, panta taluzului de 1/1 dinspre platforma drumului şi 1/1 spre amonte. Executarea şanţurilor se va face parţial mecanizat (săparea până la cota brută) şi manual (săparea la cota netă şi finisarea pereţilor)

S-au proiectat:

Şanţuri de pământ = 1870 m

Pentru asigurarea continuităţii şanţurilor la intersecţiile cu drumurile laterale se execută rigole carosabile  – 5 buc.

Rigolă carosabilă  = 30 m

Amenajarea intersecţii

Drumurile laterale care intersectează în drumul sătesc sat Căldăruşanca  se vor amenaja pe o lungime de 10 m, cu următoarea structură rutieră:

-   6,00 cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16;

- 30,00 cm strat de fundaţie din balast.

Lucrări de siguranţa circulaţiei

Pentru lucrările ce se execută în corpul şi platforma drumului, sub directa influenţă a circulaţiei, s-au prevăzut indicatoare de circulaţie şi piloţi de dirijare a circulaţiei ce vor asigura atât protecţia personalului muncitor, cât şi fluenţa circulaţiei pe sectorul de drum pe care se execută lucrări de modernizare.

Realizarea unei semnalizări verticale eficiente cuprinde indicatoare de avertizare, de obligativitate şi indicatoare de informare şi orientare.

Pentru realizarea unei circulaţii rutiere în deplină siguranţă şi confort se vor monta

indicatoare rutiere noi, amplasate conform SR 1848-1/2004.

Se vor executa marcaje rutiere longitudinale pe lungimea de 0,957 km.

- Drum sătesc sat Pitulicea în lungime de 1,214 km

a) Traseul drumului

În plan traseul proiectat, ca urmare a solicitării beneficiarului şi a situaţiei existente în ceea ce priveşte limitele de proprietăţi, urmăreşte întocmai amplasamentul existent pentru evitarea exproprierilor.

b) Profilul longitudinal

În profil longitudinal cota proiectată va fi în general cu cca. 40 cm peste cota

drumului existent.

c) Profilul transversal

Profilul transversal se prezintă astfel:

- Platformă drum – 5,00  m;

- Parte carosabilă – 4,00  m;

- Acostamente  – 2 x 0,50 m.

Panta în profil transversal sub formă de  acoperiş de 2,5 % pe partea carosabilă şi

de 4 % pe acostamente.

d) Structura rutieră

Structura rutieră s-a stabilit în funcţie de clasa tehnică a drumului, de materialele preponderente din zonă, ţinându-se cont de traficul de perspectivă, de studiu geotehnic efectuat, rezultând următoarele (anexa 1 – dimensionarea structurii rutiere):

-   4,00 cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16;

-   6,00 cm strat de legătură din beton asfaltic BADPC 20;

- 15,00 cm strat de fundaţie din piatră spartă;

- 15,00 cm strat de fundaţie din balast;

- 10,00 cm strat de balast existent.

Acostamentele se vor amenaja prin împietruire cu balast, în grosime de 10 cm.

Lucrări pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale

Colectarea apelor pluviale provenite din precipitaţii se realizează prin

intermediul rigolelor, ce se vor realiza conform STAS 10796/1/77 şi STAS 10796/2/79 cu secţiunea trapezoidală având lăţimea la partea inferioară de 0,40 m, panta taluzului de 1/1 dinspre platforma drumului şi 1/1 spre amonte. Executarea şanţurilor se va face parţial mecanizat (săparea până la cota brută) şi manual (săparea la cota netă şi finisarea pereţilor)

S-au proiectat:

Rigole de pământ = 2200 m

Pentru asigurarea continuităţii şanţurilor la intersecţiile cu drumurile laterale se execută rigole carosabile  – 7 buc.

Rigolă carosabilă  = 70 m

Amenajarea intersecţii

Drumurile laterale care intersectează în drumul sătesc sat Pitulicea  se vor amenaja pe o lungime de 10 m, cu următoarea structură rutieră:

-   6,00 cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16;

- 30,00 cm strat de fundaţie din balast.

Lucrări de siguranţa circulaţiei

Pentru lucrările ce se execută în corpul şi platforma drumului, sub directa influenţă a circulaţiei, s-au prevăzut indicatoare de circulaţie şi piloţi de dirijare a circulaţiei ce vor asigura atât protecţia personalului muncitor, cât şi fluenţa circulaţiei pe sectorul de drum pe care se execută lucrări de modernizare.

Realizarea unei semnalizări verticale eficiente cuprinde indicatoare de avertizare, de obligativitate şi indicatoare de informare şi orientare.

Pentru realizarea unei circulaţii rutiere în deplină siguranţă şi confort se vor monta

indicatoare rutiere noi, amplasate conform SR 1848-1/2004.

Se vor executa marcaje rutiere longitudinale pe lungimea de 1,214 km.

- Drum sătesc DS I - sat Glodeanu Sărat în lungime de 1,658 km

a) Traseul drumului

În plan traseul proiectat, ca urmare a solicitării beneficiarului şi a situaţiei existente în ceea ce priveşte limitele de proprietăţi, urmăreşte întocmai amplasamentul existent pentru evitarea exproprierilor.

b) Profilul longitudinal

În profil longitudinal cota proiectată va fi în general cu cca. 40 cm peste cota

drumului existent.

c) Profilul transversal

Profilul transversal se prezintă astfel:

- Platformă drum – 6,00  m;

- Parte carosabilă – 5,00  m;

- Acostamente  – 2 x 0,50 m.

Panta în profil transversal sub formă de  acoperiş de 2,5 % pe partea carosabilă şi

de 4 % pe acostamente.

d) Structura rutieră

Structura rutieră s-a stabilit în funcţie de clasa tehnică a drumului, de materialele preponderente din zonă, ţinându-se cont de traficul de perspectivă, de studiu geotehnic efectuat, rezultând următoarele (anexa 1 – dimensionarea structurii rutiere):

-   4,00 cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16;

-   6,00 cm strat de legătură din beton asfaltic BADPC 20;

- 15,00 cm strat de fundaţie din piatră spartă;

- 15,00 cm strat de fundaţie din balast;

- 10,00 cm strat de balast existent.

Acostamentele se vor amenaja prin împietruire cu balast, în grosime de 10 cm.

Lucrări pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale

Colectarea apelor pluviale provenite din precipitaţii se realizează prin

intermediul şanţurilor şi rigolelor, ce se vor realiza conform STAS 10796/1/77 şi STAS 10796/2/79 cu secţiunea trapezoidală având lăţimea la partea inferioară de 0,40 m, panta taluzului de 1/1 dinspre platforma drumului şi 1/1 spre amonte. Executarea şanţurilor se va face parţial mecanizat (săparea până la cota brută) şi manual (săparea la cota netă şi finisarea pereţilor)

S-au proiectat:

Şanţuri de pământ = 3000 m

Pentru asigurarea continuităţii şanţurilor la intersecţiile cu drumurile laterale se execută rigole carosabile  – 6 buc.

Rigolă carosabilă  = 80 m

Amenajarea intersecţii

Drumurile laterale care intersectează în drumul sătesc sat Glodeanu Sărat se vor amenaja pe o lungime de 10 m, cu următoarea structură rutieră:

-   6,00 cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16;

- 30,00 cm strat de fundaţie din balast.

Lucrări de siguranţa circulaţiei

Pentru lucrările ce se execută în corpul şi platforma drumului, sub directa influenţă a circulaţiei, s-au prevăzut indicatoare de circulaţie şi piloţi de dirijare a circulaţiei ce vor asigura atât protecţia personalului muncitor, cât şi fluenţa circulaţiei pe sectorul de drum pe care se execută lucrări de modernizare.

Realizarea unei semnalizări verticale eficiente cuprinde indicatoare de avertizare, de obligativitate şi indicatoare de informare şi orientare.

Pentru realizarea unei circulaţii rutiere în deplină siguranţă şi confort se vor monta

indicatoare rutiere noi, amplasate conform SR 1848-1/2004.

Se vor executa marcaje rutiere longitudinale pe lungimea de 1,658 km.

- Drum sătesc DS II - sat Glodeanu Sărat în lungime de 1,600 km

a) Traseul drumului

În plan traseul proiectat, ca urmare a solicitării beneficiarului şi a situaţiei existente în ceea ce priveşte limitele de proprietăţi, urmăreşte întocmai amplasamentul existent pentru evitarea exproprierilor.

b) Profilul longitudinal

În profil longitudinal cota proiectată va fi în general cu cca. 40 cm peste cota

drumului existent.

c) Profilul transversal

Profilul transversal se prezintă astfel:

- Platformă drum – 6,00  m;

- Parte carosabilă – 5,00  m;

- Acostamente  – 2 x 0,50 m.

Panta în profil transversal sub formă de  acoperiş de 2,5 % pe partea carosabilă şi

de 4 % pe acostamente.

d) Structura rutieră

Structura rutieră s-a stabilit în funcţie de clasa tehnică a drumului, de materialele preponderente din zonă, ţinându-se cont de traficul de perspectivă, de studiu geotehnic efectuat, rezultând următoarele:

-   4,00 cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16;

-   6,00 cm strat de legătură din beton asfaltic BADPC 20;

- 15,00 cm strat de fundaţie din piatră spartă;

- 15,00 cm strat de fundaţie din balast;

- 10,00 cm strat de balast existent.

Acostamentele se vor amenaja prin împietruire cu balast, în grosime de 10 cm.

Lucrări pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale

Colectarea apelor pluviale provenite din precipitaţii se realizează prin

intermediul şanţurilor şi rigolelor, ce se vor realiza conform STAS 10796/1/77 şi STAS 10796/2/79 cu secţiunea trapezoidală având lăţimea la partea inferioară de 0,40 m, panta taluzului de 1/1 dinspre platforma drumului şi 1/1 spre amonte. Executarea şanţurilor se va face parţial mecanizat (săparea până la cota brută) şi manual (săparea la cota netă şi finisarea pereţilor)

S-au proiectat:

Şanţuri de pământ = 3000 m

Pentru asigurarea continuităţii şanţurilor la intersecţiile cu drumurile laterale se execută rigole carosabile  – 8 buc.

Rigolă carosabilă  = 80 m

Amenajarea intersecţii

Drumurile laterale care intersectează în drumul sătesc sat Glodeanu Sărat se vor amenaja pe o lungime de 10 m, cu următoarea structură rutieră:

-   6,00 cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16;

- 30,00 cm strat de fundaţie din balast.

Lucrări de siguranţa circulaţiei

Pentru lucrările ce se execută în corpul şi platforma drumului, sub directa influenţă a circulaţiei, s-au prevăzut indicatoare de circulaţie şi piloţi de dirijare a circulaţiei ce vor asigura atât protecţia personalului muncitor, cât şi fluenţa circulaţiei pe sectorul de drum pe care se execută lucrări de modernizare.

Realizarea unei semnalizări verticale eficiente cuprinde indicatoare de avertizare, de obligativitate şi indicatoare de informare şi orientare.

Pentru realizarea unei circulaţii rutiere în deplină siguranţă şi confort se vor monta

indicatoare rutiere noi, amplasate conform SR 1848-1/2004.

Se vor executa marcaje rutiere longitudinale pe lungimea de 1,600 km.

- Drum sătesc DS III - sat Glodeanu Sărat în lungime de 0,835 km

a) Traseul drumului

În plan traseul proiectat, ca urmare a solicitării beneficiarului şi a situaţiei existente în ceea ce priveşte limitele de proprietăţi, urmăreşte întocmai amplasamentul existent pentru evitarea exproprierilor.

b) Profilul longitudinal

În profil longitudinal cota proiectată va fi în general cu cca. 40 cm peste cota

drumului existent.

c) Profilul transversal

Profilul transversal se prezintă astfel:

- Platformă drum – 6,00  m;

- Parte carosabilă – 5,00  m;

- Acostamente  – 2 x 0,50 m.

Panta în profil transversal sub formă de  acoperiş de 2,5 % pe partea carosabilă şi

de 4 % pe acostamente.

d) Structura rutieră

Structura rutieră s-a stabilit în funcţie de clasa tehnică a drumului, de materialele preponderente din zonă, ţinându-se cont de traficul de perspectivă, de studiu geotehnic efectuat, rezultând următoarele (anexa 1 – dimensionarea structurii rutiere):

-   4,00 cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16;

-   6,00 cm strat de legătură din beton asfaltic BADPC 20;

- 15,00 cm strat de fundaţie din piatră spartă;

- 15,00 cm strat de fundaţie din balast;

- 10,00 cm strat de balast existent.

Acostamentele se vor amenaja prin împietruire cu balast, în grosime de 10 cm.

Lucrări pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale

Colectarea apelor pluviale provenite din precipitaţii se realizează prin

intermediul şanţurilor şi rigolelor, ce se vor realiza conform STAS 10796/1/77 şi STAS 10796/2/79 cu secţiunea trapezoidală având lăţimea la partea inferioară de 0,40 m, panta taluzului de 1/1 dinspre platforma drumului şi 1/1 spre amonte. Executarea şanţurilor se va face parţial mecanizat (săparea până la cota brută) şi manual (săparea la cota netă şi finisarea pereţilor)

S-au proiectat:

Şanţuri de pământ = 1600 m

Amenajarea intersecţii

Drumurile laterale care intersectează în drumul sătesc sat Glodeanu Sărat se vor amenaja pe o lungime de 10 m, cu următoarea structură rutieră:

-   6,00 cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16;

- 30,00 cm strat de fundaţie din balast.

Lucrări de siguranţa circulaţiei

Pentru lucrările ce se execută în corpul şi platforma drumului, sub directa influenţă a circulaţiei, s-au prevăzut indicatoare de circulaţie şi piloţi de dirijare a circulaţiei ce vor asigura atât protecţia personalului muncitor, cât şi fluenţa circulaţiei pe sectorul de drum pe care se execută lucrări de modernizare.

Realizarea unei semnalizări verticale eficiente cuprinde indicatoare de avertizare, de obligativitate şi indicatoare de informare şi orientare.

Pentru realizarea unei circulaţii rutiere în deplină siguranţă şi confort se vor monta  indicatoare rutiere noi, amplasate conform SR 1848-1/2004.

Se vor executa marcaje rutiere longitudinale pe lungimea de 0,835 km.

Utilităţi:

-alimentarea cu apa – nu este cazul;

-evacuarea apelor uzate menajere provenite de la organizarea de şantier vor fi colectate în toalete ecologice;

-alimentarea cu energie electrică – nu este cazul

b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale: agregatele minerale, betonul necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere şi staţii de betoane autorizate din zona amplasamentului;

d) producţia de deşeuri: deşeurile rezultate în urma lucrărilor prevăzute prin proiect vor fi preluate de operatori autorizaţi

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: materialele utilizate vor fi depozitate în spaţii special amenajate, protejate de intemperii.

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului: lucrările se vor realiza în intravilanul şi extravilanul comunei Glodeanu Sărat, judeţul Buzău, teren aparţinând domeniului public; funcţiunea actuală a terenului este de drumuri săteşti şi drum communal 35.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de constructie a unei cantităţi de apă mică nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; utilizarea în realizarea proiectului de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mare nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a)  zonele umede : nu este cazul

b) zonele costiere : nu este cazul

c) zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea

Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: proiectul se află amplasat  în zonă locuită, dar va avea efect benefic asupra populaţiei  prin  dezvoltarea infrastructurii pentru populaţie;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta.

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Comunei Glodeanu Sărat) anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare şi consultării membrilor CAT;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- amplasamentul prevăzut pentru realizarea proiectului este proprietate publică situat în intravilanul şi extravilanul comunei Glodeanu Sărat, judeţul Buzău;

- proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată.

Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse prin proiect, cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

2. Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul lucrărilor:

-lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

-depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- pe perioada realizarii lucrarilor prevazute in proiect, constructorul are obligatia umectarii terenurilor, mai ales in perioada calduroasa,  pentru a se evita disconfortul populatiei ;

-se va realiza optimizarea traseului utilajelor care transportă materiale de construcţie;

-se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportării;

-deşeurile de materiale de construcţie rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective, în locurile precizate de autoritatea publică locală, cu menţiunea că deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi specializate în vederea valorificării;

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va     degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii;

3. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile STAS 10009/1998– Acustica în construcţii. Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

4. Se vor utiliza doar utilaje şi vehicule agrementate d.p.d.v. tehnic şi se vor alimenta cu carburanţi numai în locuri special amenajate, pentru prevenirea poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale.

5. Locul unde va fi realizată organizarea de şantier trebuie să fie astfel stabilit încât să nu aducă prejudicii mediului natural sau uman (prin afectarea vegetaţiei, prin afectarea structurii solului, emisii atmosferice, prin producerea unor accidente cauzate de traficul rutier din şantier, de

manevrarea materialelor, prin producerea de zgomot, etc.).

6.  La finalizarea lucrărilor proiectate  se va aduce la starea iniţială terenul.

7. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinilor.

8..Pe toata durata execuţiei se vor respecta prevederile:

- Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu              modificările şi completările ulterioare;

- STAS 10009/1988 – Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita    incintei unităţii;

- STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin HG 1872/2006;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

-   Ordinul nr. 119/27.02.2014  care reglementează normele de igienă şi sănătate  privind mediul de viaţă al populaţiei

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezentul act de reglementare îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului ( în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările.

Nerespectarea prevederilor prezentului proiect al deciziei etapei de încadrare se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Şef Serviciu A.A.A,                                                                           Întocmit,

ing.Elena BADII                                                          geograf Mădălina Elena ION