PROIECT AL

DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afișat in 08.09.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. S.D.E.E. Muntenia Nord S.A – S.D.E.E. Buzau cu sediul în mun. Buzău, b-dul Mareșal Al. Averescu, nr. 3, jud. Buzău, prin S.C. POWER DESIGN S.R.L. cu sediul în mun. Cluj Napoca, str. Ana Aslan, nr.40, jud. Cluj, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 8013 din 07.07.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 05.09.2017 că proiectul ,, Lucrări de trecere de la 6 KV la 20 KV, INT zona Șoseaua Spătarului, strada Industriilor, Șoseaua Brăilei, municipiul Buzău’’ propus a fi amplasat în mun. Buzău, str. Șoseaua Spătarului, Aleea Industriilor, Șoseaua Brăilei, jud. Buzău,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 49, alin. 3 şi 4, Ord. 135/2010), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 13, lit. a);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului:

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din municipiul Buzau, în zona de sud și de sud-est, se realizează în prezent din șapte posturi de transformare în cabină de zid racordate la linii electrice subterane de 6 kV. Pe aceste cabluri s-au înregistrat  numeroase incidente, cele mai multe fiind cauzate de izolatia îmbatranită a acestora. Posturile de transformare au fost puse în funcțiune între anii 1766-1976,  echipamentele sunt vechi și uzate fizic și moral. In aceste zone, de-a lungul anilor a crescut foarte mult consumul de energie electrică, acesta nemaiputând fi asigurat din posturile de transformare existente.

Solutia tehnica propusa consta în :

- Modernizarea următoarelor posturi trafo 6/0,4 kV existente : PTz nr.0033 Geofizica,  PTz 0107 Geodezi,  PTz 0083 Sc. Prof. IUT, PTz 0090 IVV, PTz 0126 Distrigaz, PTAB 0174 Gerom , PTAB 0124 Sticla Impex;PTAB 9137 Alascom;

- Construcția unui punct de conexiune cu două secții de bare și cuplă  între cele două secții în zona Cimitirului Evreiesc (vis -a- vis);

- Construcția PTAB 1 proiectat-20/0,4 kV-100 kVA (2 celule de linie cu separator de sarcină si 1celulă trafo cu siguranțe) în zona Praktiker și  preluarea consumatorilor din zonă;

- Construcția PTAB 2 proiectat- 20/0,4 kV-250 kVA (2 celule de linie cu separator de sarcină și 1celulă trafo cu siguranțe) în zona Metaplast și preluarea consumatorilor din zonă;

- Construcția PTAB 3 proiectat- 20/0,4 kV-400 kVA (2 celule de linie cu separator de sarcina și 1 celulă trafo cu siguranțe) în zona Denirom și preluarea consumatorilor din zonă;

- Construcția PTAB 4 proiectat- 20/0,4 kV-400 kVA (3 celule de linie cu separator de sarcină și 1 celulă trafo cu siguranțe) în zona Șoseaua Spătarului pentru preluarea consumatorilor din zonă. In acest PTAB se va realiza o buclă 20 kV cu LEA 20 kV Avicola 1 prin montarea unei celule de linie în PTAB Aurora și a unui cablu 20 kV (L=400 m) între cele două posturi ;

- Construcția PTAB 5 proiectat- 20/0,4 kV-630 kVA (2 celule de linie cu separator de sarcină și 1 celulă trafo cu siguranțe) în zona postului existent nr 0095 SIA care se va dezafecta și preluarea consumatorilor din PTz 0095 (cladirea PTz 0095 aparține consumatorului SIA)  ;

- Construcția unui PTAB proiectat- 20/0,4 kV-160 kVA (2 celule de linie cu separator de sarcină și 1 celulă trafo cu siguranțe) în locul PTA 0013 și preluarea consumatorilor din zonă;

- Realizarea a două distribuitoare de 20 kV între Stația 110/20 kV Buzau Crîng și Stația 110/20 kV Buzau Est pe care se racorda cele 8 posturi trafo modernizate și 6 posturi nou create și punctual de conexiune–L total distribuitoare=13 km;

- Montarea  unei celule de linie 20 kV in Statia Buzau Est, în camera de conexiuni 20 kV și racordarea distribuitorului de  20 kV proiectat în celula de linie 20 kV Statia Buzau Est;

- Racordarea distribuitorului de  20 kV proiectat în celulă de linie 20 kV existentă in Stația Buzau Cring ;

In stația Buzau Crang  exista 2 celule de linie de rezervă modernizate. În una din aceste celule se va racorda distribuitorul 20 kV creat.

12. Manșonarea cablurilor de 6 kV existente în zona posturilor ce vor fi trecute la 20 kV, pastrându-se astfel distribuitoarele de 6 kV existente pană la luarea unei decizii în privința consumatorilor industriali care dețin restul posturilor trafo.

Lucrarile de modernizare a  posturilor de transformare în cabină de zid existente ( mai sus enumerate la pct. 1) vor consta din echiparea cladirii PTz  cu celule moderne , echipate cu aparataj cu  izolație de 24 kV cu separatoare de sarcină cu stingerea arcului în SF6, integrabile într-un sistem de teleconducere și monitorizare de la distanță (SAD).

Celulele se vor amplasa  pe locul vechilor celule ce vor fi demontate în camera de MT, pe  secția de bare 20 kV creată în fiecare PT. Lucrările proiectate se vor desfașura în incinta posturilor existente, fară ocuparea suplimentară a vreunei suprafețe de teren.

PTAB și PC  proiectate se vor amplasa pe domeniul public. Aceste posturi vor deservi o parte din consumatorii  posturilor trafo  existente în zonă .

Posturile de transformare se vor realiza în varianta post în anvelopă de beton .

Posturile de transformare proiectate vor fi de tip rețea. Accesul cablurilor de racord  în posturile trafo, iesirile pe joasă tensiune din tablourile de distribuție precum și accesul personalului de exploatare se va face din domeniul public. Posturile trafo vor fi cu acționare din interior, de dimensiuni reduse.

Liniile electrice de 20 kV proiectate  se vor amplasa pe traseul indicat în planul de situație. LES 20 kV proiectată va avea o lungime de 12670 m și va fi  amplasată pe domeniul public.

Cablurile utilizate vor fi cu conductor de aluminiu rotund, multifilar, compactizat, cu izolație din polietilenă reticulată și manta din polietilenă termoplastică, cu protecție longitudinală și transversală împotriva pătrunderii apei, tip 3xA2XS(FL)2Y 150/25. Cablurile se vor monta în subsolul statiilor de transformare si apoi îngropate pană la fiecare post de transformare de pe traseu și pana la punctul de de conexiune.

In zonele necarosabile ale traseului cablurile se vor poza întru-un șant cu adancimea de 0,8 m între două straturi de nisip cu grosimea de 0,1 m, peste al doilea strat de nisip montâdu-se folie avertizoare din polietilenă. Astuparea șanțului se va face cu pământ rezultat din săpătură în straturi succesive compactate.

In zonele carosabile ale traseului, pentru asigurarea unei protecții mecanice ridicate, cablurile se vor poza în țevi PVC-M D=110 mm încastrate în beton. Adâncimea șanțului va fi de 1100 mm și grosimea betonului de 340 mm (pentru subtraversări cu două cabluri) respectiv 1200 mm adâncime și 580 mm grosime beton (pentru subtraversari cu patru cabluri). Astuparea șanțului se va face cu pământ din săpătură în straturi succesive bine compactate. La extremitățile țevilor spațiul dintre cabluri și țevi se va obtura.

Subtraversarea căilor ferate se va face în țevi PE- D=110 instalate prin foraj orizontal dirijat la adancimea de 3 m de la șina. De asemenea, traversarea căilor rutiere importante se va realiza tot prin foraj orizontal.Forajul se va executa de către o societate specializată și autorizată. Spațiul dintre cabluri și țevile de protecție se vor obtura.

Sistemul de pozare a cablurilor va fi în treflă.

Lucrarile proiectate pentru montarea  celulei de 20 kv in Stația trafo Buzau Est se vor desfășura în incinta stației existente, fară ocuparea suplimentară a altei suprafețe de teren.

Cu ocazia acestui proiect se vor realiza și lucrări de joasă tensiune. Astfel, se vor realiza rețele de jt aeriene și în cablu subteran, la iesirea din PTAB proiectate.

LUCRĂRI  LA LEA JT :

a) Reţea de joasă tensiune aferentă postului de transformare PTAB 1 proiectat

Din PTAB 1 proiectat (Zona Praktiker) se vor crea  3 circuite noi din TDRI  astfel:

- Circuitul  nr.1 Facultatea Biotera: cablu 1 kV ACYAbY 3x150+70 mmp- L=70 m

La limita de proprietate se va monta o firidă E2+4

- Circuitul  nr.2: Locuințe strada Hangarului : cablu 1 kV ACYAbY 3x150+70 mmp- L=20m

La limita de proprietate, de domeniul public,  se va monta o firidă E2+FDCP 5.

Cele doua firide se vor încadra într-o buclă de 1 kV- L= 150 m.

- Circuitul nr 3 SC Real Consulting: cablu 1 kV ACYAbY 3x150+70 mmp- L=50m.

b) Reţea de joasă tensiune aferentă postului de transformare PTAB 2 proiectat (Zona Metaplast)

Din PTAB 2 proiectat  se vor crea  3 circuite noi din TDRI  astfel:

- Circuitul  nr.1 Bloc Metaplast: cablu 1 kV ACYAbY 3x150+70 mmp

- Circuitul  nr.2 Spațiu comercial : cablu 1 kV ACYAbY 3x50+25 mmp

- Circuitul nr 3 Spațiu comercial: cablu 1 kV ACYAbY 3x50+25 mmp

Cablurile existente se vor identifica, se vor secționa și se vor introduce in PTAB proiectat.

c) Reţea de joasă tensiune aferentă postului de transformare PTAB 3 proiectat (Zona Denirom)

Din PTAB 3 proiectat  se vor crea  7 circuite noi din TDRI  astfel:

- Circuitul  nr.1 SC Prima School: cablu 1 kV ACYAbY 3x50+25 mmp- L=100 m;

- Circuitul  nr.2 Centrul de cercetare: cablu 1 kV ACYAbY 3x150+70 mmp- L=100 m;

- Circuitul  nr.3 Bloc de locuințe : cablu 1 kV ACYAbY 3x150+70 mmp- L=100 m;

- Circuitul  nr.4+5 locuințe CFR: cablu 1 kV ACYAbY 3x150+70 mmp- L=2x100 m;

- Circuitul  nr.6 Spațiu comercial : cablu 1 kV ACYAbY 3x50+25 mmp- L=100 m;

- Circuitul nr.7 Spațiu comercial: cablu 1 kV ACYAbY 3x50+25 mmp- L=100 m.

Circuitele proiectate nr. 1,2,6,7 se vor manșona cu circuitele existente la intrarea în PTz 9094, pe domeniul public.

Circuitele proiectate nr.4, 5 se vor introduce într-o firidă E2 montată pe domeniul public, la ieșirea din PTz 9094.

d) Reţea de joasă tensiune aferentă postului de transformare PTAB 4 proiectat (Zona Soseaua Spatarului)

Din PTAB 4 proiectat se vor crea  4 circuite aeriene din tabloul de distribuție , stanga-dreapta, pe ambele parți ale străzii Șoseaua Spătarului. Ieșirile din PTAB  până la primii stâlpi ai celor patru circuite aeriene se vor realiza în cablu subteran, în continuare acestea realizandu-se cu conductoare izolate torsadate cu sectiunea de 95 mmp, pe stâlpi de beton plantați  în locul celor existenți uzați -tip SC 10002 (21 stalpi)  la susținere și SC 10005 ( 10 stalpi) la întindere și terminali. La aceste circuite se vor racorda branșamentele existente pe vechea rețea.

Lungimea totala acircuitreleor de jt este de 1400 m.

e) Reţea de joasă tensiune aferentă postului de transformare  PTAB 0124  existent

Din PTAB 0124  se vor crea  2 circuite aeriene , stânga-dreapta, pe ambele părți ale străzii Șoseaua Spătarului, în întâmpinarea circuitelor realizate din PTAB 4 proiectat. Ieșirile din PTAB 0124 pană la primii stâlpi ai celor două circuite aeriene se vor realiza în cablu subteran, în continuare acestea realizandu-se cu conductoare  izolate torsadate cu secțiunea de 95 mmp, pe stâlpi de beton proiectați tip SC 0002 la susținere și SC 10005 la întindere și terminali. La aceste circuite se vor racorda branșamentele existente pe vechea rețea. La circuitul exitent pe aceeași parte cu PTAB 0124 se va înlocui conductorul existent subdimensionat cu conductoare noi pe stâlpii existenți.

Circuitul de pe partea opusă va fi în integralitate nou.

f) Reţea de joasă tensiune aferentă postului de transformare PTAB 5 proiectat ( Zona PTz 0095 SIA)

Consumatorii de joasă tensiune aferenți PTz 0095 SIA ( se va dezafecta ) vor fi preluați  pe PTAB 5 proiectat și pe PTz 0126 Distrigaz.

- Circuitul  nr.1 SC Nova Solar: cablu 1 kV ACYAbY 3x150+70 mmp- L=50m;

- Circuitul nr.2 SC Insert Aqua : cablu 1 kV ACYAbY 3x150+70 mmp. Cablul existent se interceptează, se secționează și se introduce în TDRI proiectat.

- Circuitul nr 3 SC Romrecycling: cablu 1 kV ACYAbY 3x150+70 mmp. Cablul existent se interceptează, se secționează și se introduce în TDRI proiectat.

- Circuitul nr 3 SC Romconstruct : cablu 1 kV ACYAbY 3x150+70 mmp- L=200 m.

Dupa executarea lucrarilor de pozare a cablurilor electrice, terenul se va aduce la starea initială. Se vor reface pavajele afectate (trotuare  și carosabil ) pe urmatoarele suprafețe:

trotuare-  2889 m2

carosabil- 940 m2

spatii verzi- 4300 m2

b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

c) utilizarea resurselor naturale: În faza de organizare de șantier, alimentarea cu apă în scop potabil și menajer se va realiza din surse amenajate.

d) producţia de deşeuri:

-  deșeurile menajere vor fi colectate în europubele și preluate de un serviciu autorizat;

- deșeurile rezultate din execuția lucrărilor vor fi colectate selectiv, și preluate în vederea valorificării – eliminării prin societăți autorizate.

-deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasament vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane) şi anume: apele menajere generate din realizarea proiectului vor fi colectate în toaletă ecologică în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: materialele utilizate vor fi depozitate în spaţii special amenajate, protejate de intemperii .

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului:lucrarile se vor realiza in intravilanul mun. Buzău;

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede : nu este cazul

b) zonele costiere : nu este cazul

c) zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a

faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: proiectul se află  în intravilan, teren domeniul public – destinația-străzi,trotuare, zone dotări;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observații din partea publicului;

- pe parcursul procedurii au fost afișate la sediul administrației locale (Primaria mun. Buzău) și publicate în presă anunțurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de  investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luata ca urmare a analizarii documentației, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare și consultărilor membrilor CAT;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: amplasamentul proiectului nu face parte dintr-o arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare.

Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse prin proiect, cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

2.Se vor impune măsuri de diminuare a impactului asupra mediului pentru faza de realizare a investiţiei :

-     lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

-   depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces (carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

-    se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

-    se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

-   deşeurile de materiale de construcţie rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective, în locurile precizate de autoritatea publică locală, cu menţiunea că deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi specializate, în vederea valorificării;

3. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile SR 10009/2017 – Acustica în construcţii. Acustica urbană. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

4. Locul unde va fi realizată  organizarea de şantier trebuie să fie astfel stabilit încât să nu aducă prejudicii mediului natural ( prin afectarea vegetaţiei, structurii solului, emisii atmosferice, producerea de accidente cauzate de traficul rutier din şantier, de manevrarea materialelor, producerea zgomotului, etc.).

5. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinătăţilor.

6. La finalizarea lucrărilor vor fi realizate măsurile şi lucrările pentru refacerea zonelor deteriorate.

7. In conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

8. La execuţia lucrărilor proiectate se vor respecta prevederile normativelor în vigoare privind coexistenţa, intersecţia şi paralelismul instalaţiilor electrice proiectate cu instalaţiile si obiectivele  existente (apa-canal, gaze, LTc, termice, etc.).

9. Pe toată durata execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile următoarele acte normative:

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu              modificările şi completările ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita    incintei unităţii;

- STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică;

- Legea nr 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

-H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată şi completată cu OUG nr. 15/2009;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Prezentul act de reglementare îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului ( în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii 			          Întocmit,

Ing. Elena Badii                                                  ing. Dorina Desdemona Tamara Drăghici