PROIECT AL

DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afișat in 05.12.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.F.I.S.E. ELECTRICA SERV S.A. cu sediul social în mun. Ploiești, str. Andrei Mureșanu, nr. 58,jud. Prahova, prin S.C. POWER DESIGN S.R.L. cu sediul în mun. Cluj Napoca, str. Ana Aslan, nr.40, jud. Cluj, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 12714 din 03.11.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 28.11.2017 că proiectul ,, Modernizare stații de transformare 110 KV/MT din cadrul SDEE MN Lot. 2.2+3. Înlocuirea transformatoarelor de putere 110 KV/MT.( trafo 3+4) Stația de transformare 110/20/6 KV Buzău Nord, SDEE Buzău’’ propus a fi amplasat în mun. Buzău, str. Bazalt, nr. 47 bis, jud. Buzău

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 49, alin. 3 şi 4, Ord. 135/2010), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 13, lit. a);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului:

Scopul lucrării este înlocuirea transformatorului specificat din staţia de transformare 110/20kV cu un transformator cu pierderi reduse, 110/20kV, 25 MVA inclusiv lucrările conexe:

• Demontare şi transport legături flexibile (conductor şi cleme) pe partea de 110kV a transformatorului respectiv între nulul transformatorului-separator de nul-descărcător (conductor şi cleme) şi legături rigide (cleme şi bare 20kV) pe partea de 20kV a transformatorului;

• Demontare şi transport transformator 110/20kV existent (inclusiv cofretele şi legăturile existente pe partea de 110kV şi 20kV);

• Demontare şi transport separator de nul 110kV existent şi descărcător VA-72,5 cu rezistenţă variabilă;

• Demontare pod de bare în zona transformatorului propus spre înlocuire;

• Demolare fundaţie, cuva, cale de rulare transformator 110/20kV;

• Demolare suporţi şi fundaţii separator de nul 110kV existent şi descărcător VA-72,5 cu rezistenţă variabilă;

• Realizare fundaţie, cuva şi cale de rulare transformator 110/20kV nou, inclusiv montajul echipamentelor conexe (cofrete, terminale pentru monitorizarea poziţiei comutatorului de ploturi, a nivelului de ulei şi a temperaturii acestuia inclusiv cu configurarea, parametrizarea, licenţele aferente şi integrarea/pregătirea pentru integrare în SCADA / Panourile de Semnalizare Generală) şi a materialelor necesare – cleme şi conductor 110kV şi 20kV;

• Procurare şi montare separator de hidrocarburi, inclusiv tubulatura şi conectica aferentă la cuva transformatorului respectiv la instalaţia de ape pluviale a staţiei;

• Realizare fundaţii, suporţi metalici din profil HEA200, confecţii metalici pentru montajul separatorului de nul 110kV, descărcătorului de nul şi a podului de bare 20kV;

• Realizarea legăturilor tuturor echipamentelor la priza de pământ existentă a staţiei;

• Montare transformator 110/20kV, 25 MVA cu pierderi reduse;

• Procurare şi montare separator nul 110kV cu acţionare manuală/mecanică şi electrică local/distanţă/SCADA;

• Procurare şi montare descărcător 110kV cu oxizi de zinc, inclusiv contorul descărcărilor;

• Procurare şi montare materiale (conductoare, cleme, etc) conform planşelor anexate documentaţiei, pentru realizarea tuturor legăturilor între borna de nul a transformatorului nou-separator de nul-descărcător de nu;

• Procurare şi montare materiale pentru realizarea podului de bare constând în bare rigide şi flexibile de cupru, izolatoare suport 20kV, descărcătoare 20kV; se vor pregăti barele în vederea racordului în cablu (poziţionare tubulatură şi confecţii metalice conform planşelor ataşate proiectului) urmând ca în această etapă să se reîntregească podul de bare 20kV nou cu cel existent; se va reface racordul 20kV al barelor la bornele transformatorului nou;

• Procurare şi montaj cabluri c.a. şi c.c. pentru alimentarea tuturor cofretelor noi şi a dispozitivelor de acţionare ale separatorului de nul cu CLP, inclusiv cu echiparea cu MCB-uri în dulapurile de servicii interne de curent alternativ şi curent continuu existente la nivel de staţie;

• Procurare şi montaj cabluri de circuite secundare aferente tuturor echipamentelor noi până la panourile din corpul de comandă, cu echiparea acestora cu echipamentele şi materialele necesare.

• Lucrarea 1 – Lucrări transformator 110/20kV (include lucrările aferente separatorului de hidrocarburi)

o 1.1 - Stadiul fizic: Demontare transformator

o 1.2 - Stadiul fizic: Demolare fundaţie, cuvă şi cale de rulare transformator

o 1.3 - Stadiul fizic: Realizare construcţii fundaţie, cuvă şi cale de rulare transformator, separator hidrocarburi 4

o 1.4 - Stadiul fizic: Procurare şi montaj echipamente şi materiale transformator, separator hidrocarburi

• Lucrarea 2 – Lucrări separator de nul 110kV

o 2.1 - Stadiul fizic: Demontare separator de nul

o 2.2 - Stadiul fizic: Demolare suport şi fundaţie separator de nul

o 2.3 - Stadiul fizic: Realizare construcţii fundaţie şi suport separator de nul

o 2.4 - Stadiul fizic: Procurare şi montaj echipamente şi materiale separator de nul

• Lucrarea 3 – Lucrări descărcător de nul 110kV

o 3.1 - Stadiul fizic: Demontare descărcător de nul

o 3.2 - Stadiul fizic: Demolare suport şi fundaţie descărcător de nul

o 3.3 - Stadiul fizic: Realizare construcţii fundaţie şi suport descărcător de nul

o 3.4 - Stadiul fizic: Procurare şi montaj echipamente şi materiale descărcător de nul

Lucrarea 4 – Lucrări circuite secundare

o 4.1 - Stadiul fizic: Demontare echipamente şi materiale existente circuite secundare

o 4.2 - Stadiul fizic: Procurare şi montaj echipamente şi materiale circuite secundare

• Lucrarea 5 – Proiectare, inginerie, instruire, teste FAT / SAT / PIF

• Lucrarea 6 – Lucrări cadre 110kV

o 6.1 - Stadiul fizic: Demolare cadre 110kV

o 6.2 - Stadiul fizic: Realizare construcţii cadre 110kV

o 6.3 - Stadiul fizic: Procurare şi montaj echipamente şi materiale cadre 110kV

Obiectul 1 - Lucrări transformator 110/20kV (include lucrările aferente separatorului de hidrocarburi)

Pentru montarea transformatorului se prevăd fundaţii, cuvă de retenţie 110%, separator de ulei, căi de rulare, dispozitive de tragere la poziţie etc.

La execuţia lucrărilor se va ţine seama de normele tehnice in vigoare şi de legislaţia specifică de mediu.

Transformatorul va fi transportat pe trailer până la locul de montaj, tras pe fundaţie şi blocate roţile conform instrucţiunilor fabricanţilor.

Fiecare transformator va fi montat pe o fundaţie din beton, înglobată într-o cuvă de adâncime capabilă să reţină în caz de avarie 110% cantitatea de ulei a transformatorului şi prevăzut cu 1 separator hidrocarburi.

După fixarea pe fundaţie, transformatorul va fi echipat cu toate accesoriile incluse în furnitură (izolatoare, relee, termometre, ţevi, supape, detectoare de temperatură, etc).

Transformatorul 110/20kV vo funcţiona cu neutrul legat la pământ prin intermediul unui separator monopolar cu 1 CLP 110kV livrat cu 2 dispozitive de acţionare cu motor şi descărcător 96kV.

Transformatorul proiectat va fi amplasat pe locul transformatorului existent. Dispoziţia constructivă proiectată trebuie să permită efectuarea activităţilor de exploatare si reparaţii aferente staţiei. Condiţiile de exploatare şi gabaritele aparatelor determină distanţa minimă intre două aparate (celule) cu funcţii diferite.

Dispunerea echipamentelor se va face in conformitate cu :

• PE. 101/85 + A - Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de conexiuni si transformare cu tensiuni peste 1 kV.

• E-Ip 46-86 - Indreptar privind proiectarea staţiilor electrice - circuite primare;

• E-Ip.56-88 - Condiţii tehnice şi prevederi de proiectare, execuţie şi exploatar

Demontare transformator

Lucrările cuprinse în prezentul stadiu fizic sunt:

• demontare racorduri flexibile dintre bornele de ÎT şi bara 110kV a transformatorului de putere existent, inclusiv a clemelor de racord şi a clemelor de montare a scurtcircuitoarelor;

• demontare racord flexibil dintre borna de neutru a transformatorului 110kV şi separatorul de nul, inclusiv a clemelor de racord;

• demontare racord flexibil din Ol-Al la descărcătorul de tip VA72,5 existent, racordat la borna de neutru a transformatorului existent;

• demontare legăturile din bandă de oţel a transformatorului la centura de pământ;

• demontare transformator de putere 110/22 kV;

• demontare cofrete, echipamente şi materiale de conducere a transformatorului;

• catalogarea echipamentelor şi materialelor demontate;

• încărcarea şi transportul materialelor la un loc stabilit de Autoritatea Contractantă respectând totodată condiţiile de mediu şi de management şi gestiune a deşeurilor.

Demolare fundaţie, cuvă şi cale de rulare transformator

Lucrările cuprinse în prezentul stadiu fizic sunt:

• evacuare piatră spartă din cuva transformatorului;

• demontare şi demolare grătare metalice existente; acestea se vor preda beneficiarului spre a fi valorificate la centre specializate;

• demolarea fundaţiei, cuvei şi a căii de rulare pe suprafaţa de interes; sunt incluse în prezentul capitol toate lucrările mutări, demontări, săpături şi spargeri betoane şi elemente metalice; 7

• catalogarea materialelor demolate;

• încărcarea şi transportul materialelor la un loc stabilit de Autoritatea Contractantă respectând totodată condiţiile de mediu şi de management şi gestiune a deşeurilor.

Realizare construcţii fundaţie, cuvă şi cale de rulare transformator, separator hidrocarburi

Lucrările cuprinse în prezentul stadiu fizic sunt:

• realizare fundaţie, cuvă cu retenţie 110% (conform normativelor în vigoare) şi cale de rulare transformator de putere 110/22 kV; calea de rulare se v îmbina cu calea de rulare existentă pentru a asigura transportul la poziţie a transformatorului;

• realizarea de confecţii metalice tip suport, grătare metalice din oţel zincat la cald şi umplerea cu piatră a spartă a părţii superioare a cuvei de retenţie ulei conform planşelor anexate documentaţiei;

• realizare lucrări de construcţii pregătitoare amplasării separatorului de hidrocarburi;

Procurare şi montaj echipamente şi materiale transformator, separator hidrocarburi

Lucrările cuprinse în prezentul stadiu fizic sunt:

• montare transformator de putere 110/22 kV;

• montare cofrete, echipamente şi materiale de conducere a transformatorului:

• montare racorduri flexibile dintre bornele de ÎT şi bara 110kV a transformatorului de putere existent cu conductor Ol-Al 450/75mmp, inclusiv a clemelor de racord şi a clemelor de montare a scurtcircuitoarelor noi dimensioante pentru conductor Ol-Al 450/75mmp;

• montare racord flexibil Ol-Al 450/75mmp dintre borna de neutru a transformatorului 110kV şi separatorul de nul nou, inclusiv a clemelor de racord noi la echipamente;

• montare racord flexibil Ol-Al 450/75mmp la descărcătorul cu oxizi de zinc nou, racordat la borna de neutru a transformatorului proiectat, inclusiv cleme noi;

• montare separator de hidrocarburi, inclusiv tubulatura aferentă la cuva de retenţie ulei a transformatorului respectiv la instalaţia de ape pluviale a staţiei;

• montare legături din bandă de Ol-Zn 50x6mm a tuturor elementelor metalice (transformator, cuvă, fundaţie, cale de rulare, cofrete, materiale, etc...) aferente transformatorului la centura de pământ; materialele aferente realizării prizei de pământ vor fi procurate în totalitate iar legăturile la priza de pământ existentă (inclusiv lucrările de săpături, acoperiri, compactări, suduri, piese metalice de legătură) vor fi asigurate de Contractant; instalaţia de legare la pământ din staţie se va executa conform “Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la pământ” 1.RE-Ip30-90; la instalaţia de legare la pământ a staţiei se vor racorda toate echipamentele, precum şi toate elementele conductoare care nu fac parte din circuitele curenţilor de lucru, dar care in mod accidental ar putea intra sub tensiune printr-un contact direct, prin defect de izolaţie sau prin intermediul unui arc electric

• în zona unităţii de transformare se vor monta corpuri de iluminat tip proiector dirijate către transformator pentru lucrări pe timp de noapte. Aceste corpuri se vor monta la înălţime pe stâlpii riglelor existente şi vor fi prevăzute cu circuite care se vor pune în funcţiune doar în regim de lucrări pe timp de noapte. Pentru iluminat s-a propus nivelul de iluminare de 20 lx conform SR EN 12464-2:2007 şi PE136-80. Acest nivel de iluminare se asigura prin montarea unui nr. de 2 corpuri iluminare cu LED – 135W/COPR IL, 400W LED, pe stâlpii de riglă aferenţi transformatorului. Corpurile de iluminat vor fi în construcţie compactă, realizate din materiale rezistente la coroziune, cu grad de protecţie IP 65 şi circuit electric de compensare a factorului de putere şi sursă de alimentare. Alimentarea se va face din cofretul transformatorului.

Lucrarea 2 - Lucrări separator de nul 110kV

Demontare separator de nul

Lucrările cuprinse în prezentul stadiu fizic sunt:

• demontare legăturile din bandă de oţel a separatorului la centura de pământ;

• demontare cofret, confecţii metalice şi materiale aferente separatorului de nul;

• demontare separator de nul;

• catalogarea echipamentelor şi materialelor demontate;

• încărcarea şi transportul materialelor la un loc stabilit de Autoritatea Contractantă respectând totodată condiţiile de mediu şi de management şi gestiune a deşeurilor.

Demolare suport şi fundaţie separator de nul

Lucrările cuprinse în prezentul stadiu fizic sunt:

• demolarea suportului şi a fundaţiei separatorului de nul;

• Contractantul lucrării va avea mare grijă la transportul echipamentelor de lucru precum şi la încărcarea materialelor deoarece lucrările se vor executa în apropierea echipamentelor aflate sub tensiune;

• catalogarea materialelor demolate;

• încărcarea şi transportul materialelor la un loc stabilit de Autoritatea Contractantă respectând totodată condiţiile de mediu şi de management şi gestiune a deşeurilor.

Realizare construcţii fundaţie şi suport separator de nul

Lucrările cuprinse în prezentul stadiu fizic sunt:

• realizare fundaţi separator de nul cu 1 CLP conform planşei ataşate documentaţiei;

• realizare şi montare suport metalic de tip HEA 200, inclusiv confecţii metalice (şasiu) pentru montajul separatorului de nul cu 1 CLP;

• realizare şi montare confecţii metalice pentru amplasarea dispozitivelor de acţionare manuală/electrică locală/distanţă.

Procurare şi montaj echipamente şi materiale separator de nul

Lucrările cuprinse în prezentul stadiu fizic sunt:

• montare separator de nul cu 1 CLP conform fişei tehnice ataşate documentaţiei;

• montare dispozitive de acţionare (2) pentru cuţitele pricipale ale separatorului respectiv pentru CLP;

• montare legături din bandă de Ol-Zn 50x6mm a tuturor elementelor metalice aferente separatorului de nul cu 1 CLP la suportul metalic, de la dispozitivele de acţionare la suportul metalic respectiv de la suportul metalic la centura de pământ; materialele aferente realizării prizei de pământ vor fi procurate în totalitate iar legăturile la priza de pământ existentă (inclusiv lucrările de săpături, acoperiri, compactări, suduri, piese metalice de legătură) vor fi asigurate de Contractant; legăturile la priza de pământ a staţiei vor fi realizate în 2 puncte distincte; instalaţia de legare la pământ din staţie se va executa conform “Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la pământ” 1.RE-Ip30-90; la instalaţia de legare la pământ a staţiei se vor racorda toate echipamentele, precum şi toate elementele conductoare care nu fac parte din circuitele curenţilor de lucru, dar care in mod accidental ar putea intra sub tensiune printr-un contact direct, prin defect de izolaţie sau prin intermediul unui arc electric

Lucrarea 3 - Lucrări descărcător de nul 110kV

Demontare descărcător de nul 10

Lucrările cuprinse în prezentul stadiu fizic sunt:

• demontare legăturile din bandă de oţel a descărcătorului existent la centura de pământ;

• demontare descărcător de nul inclusiv contorul de descărcări;

• catalogarea echipamentelor şi materialelor demontate;

• încărcarea şi transportul materialelor la un loc stabilit de Autoritatea Contractantă respectând totodată condiţiile de mediu şi de management şi gestiune a deşeurilor.

Demolare suport şi fundaţie descărcător de nul

Lucrările cuprinse în prezentul stadiu fizic sunt:

• demolarea suportului şi a fundaţiei descărcătorului de nul;

• Contractantul lucrării va avea mare grijă la transportul echipamentelor de lucru precum şi la încărcarea materialelor deoarece lucrările se vor executa în apropierea echipamentelor aflate sub tensiune;

• catalogarea materialelor demolate;

• încărcarea şi transportul materialelor la un loc stabilit de Autoritatea Contractantă respectând totodată condiţiile de mediu şi de management şi gestiune a deşeurilor.

Realizare construcţii fundaţie şi suport descărcător de nul

Lucrările cuprinse în prezentul stadiu fizic sunt:

• realizare fundaţi descărcător de nul conform planşei ataşate documentaţiei;

• realizare şi montare suport metalic de tip HEA 200, inclusiv confecţii metalice pentru montajul descărcătorului de nul;

• realizare şi montare confecţii metalice pentru amplasarea contorului de descărcări.

Procurare şi montaj echipamente şi materiale descărcător de nul

Lucrările cuprinse în prezentul stadiu fizic sunt:

• montare descărcător de nul conform fişei tehnice ataşate documentaţiei;

• montare contor de descărcări;

• montare legături din bandă de Ol-Zn 50x6mm a tuturor elementelor metalice aferente descărcătorului de nul la suportul metalic / contorul de descărcări, de la contorul de descărcări la suportul metalic respectiv de la suportul metalic la centura de pământ; materialele aferente realizării prizei de pământ vor fi procurate în totalitate iar legăturile la priza de pământ existentă (inclusiv lucrările de săpături, acoperiri, compactări, suduri, piese metalice de legătură) vor fi asigurate de Contractant; legăturile la priza de pământ a staţiei vor fi realizate în 2 puncte distincte; instalaţia de legare la pământ din staţie se va executa conform “Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la pământ” 1.RE-Ip30-90; la instalaţia de legare la pământ a staţiei se vor racorda toate echipamentele, precum şi toate elementele conductoare care nu fac parte din circuitele curenţilor de lucru, dar care in mod accidental ar putea intra sub tensiune printr-un contact direct, prin defect de izolaţie sau prin intermediul unui arc electric

Lucrarea 4 - Lucrări pod de bare 20kV

Demontare pod de bare 20kV

Lucrările cuprinse în prezentul stadiu fizic sunt:

• demontare bară rigidă şi flexibilă 20kV în lungime de 3x10m; 11

• demontare legăturile din bandă de oţel a confecţiilor metalice existente la centura de pământ;

• demontare set de descărcători 20kV şi izolatoare 20kV;

• catalogarea echipamentelor şi materialelor demontate;

• încărcarea şi transportul materialelor la un loc stabilit de Autoritatea Contractantă respectând totodată condiţiile de mediu şi de management şi gestiune a deşeurilor.

Demolare suport şi fundaţie pod de bare 20kV

Lucrările cuprinse în prezentul stadiu fizic sunt:

• demolarea suportului şi a fundaţiei podului de bare 20kV existent;

• Contractantul lucrării va avea mare grijă la transportul echipamentelor de lucru precum şi la încărcarea materialelor deoarece lucrările se vor executa în apropierea echipamentelor aflate sub tensiune;

• catalogarea materialelor demolate;

• încărcarea şi transportul materialelor la un loc stabilit de Autoritatea Contractantă respectând totodată condiţiile de mediu şi de management şi gestiune a deşeurilor.

Realizare construcţii fundaţie şi suport pod de bare 20kV

Lucrările cuprinse în prezentul stadiu fizic sunt:

• realizare fundaţii pod de bare 20kV conform planşei ataşate documentaţiei;

• realizare şi montare suporti metalici de tip HEA 200, inclusiv confecţii metalice pentru montajul barelor 20kV;

• realizare şi montare confecţii metalice / tubulaturi pentru trecerea în cablu 20kV.

Procurare şi montaj echipamente şi materiale pod de bare 20kV

Lucrările cuprinse în prezentul stadiu fizic sunt:

• procurare şi montare 1 set de descărcătoare 20kV conform fişei tehnice ataşate documentaţiei;

• procurare şi montare 4 seturi izolatoare suport bare 20kV;

• procurare şi montare bară rigidă respectiv bară flexibilă de cupru 100x10mm, lungime 3x10m;

• montare legături din bandă de Ol-Zn 50x6mm a tuturor elementelor metalice aferente podului de bare la suportul metalic respectiv de la suportul metalic la centura de pământ; materialele aferente realizării prizei de pământ vor fi procurate în totalitate iar legăturile la priza de pământ existentă (inclusiv lucrările de săpături, acoperiri, compactări, suduri, piese metalice de legătură) vor fi asigurate de Contractant; legăturile la priza de pământ a staţiei vor fi realizate în 2 puncte distincte; instalaţia de legare la pământ din staţie se va executa conform “Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la pământ” 1.RE-Ip30-90; la instalaţia de legare la pământ a staţiei se vor racorda toate echipamentele, precum şi toate elementele conductoare care nu fac parte din circuitele curenţilor de lucru, dar care in mod accidental ar putea intra sub tensiune printr-un contact direct, prin defect de izolaţie sau prin intermediul unui arc electric

Lucrarea 5 - Lucrări circuite secundare

Demontare echipamente şi materiale existente circuite secundare

Lucrările cuprinse în prezentul stadiu fizic sunt:

• demontare legături cabluri energie şi secundare aferente ale cofretelor transformatorului (aferente comutatorului de ploturi şi ventilaţiei acestuia);

• demontare cabluri de energie şi circuite secundare între transformatorul de putere şi panourile de comandă / protecţie, respectiv servicii interne;

demontare legături electrice aferente cablurilor de alimentare ale cofretelor transformatorului (aferente comutatorului de ploturi şi ventilaţiei acestuia) din panourile de servicii proprii de curent alternativ;

• demontare legături electrice aferente cablurilor de semnalizare / declanşare protecţii tehnologice din dulapul de protecţie a transformatorului;

• demontare legături electrice aferente cablurilor de comandă / semnalizare a ventilaţiei din panoul de comandă al transformatorului;

• catalogarea echipamentelor şi materialelor demontate;

• încărcarea şi transportul materialelor la un loc stabilit de Autoritatea Contractantă respectând totodată condiţiile de mediu şi de management şi gestiune a deşeurilor.

Procurare şi montaj echipamente şi materiale circuite secundare

Lucrările cuprinse în prezentul stadiu fizic sunt:

• procurare şi pozare cabluri noi de energie şi circuite secundare (inclusiv partea de conectică cleme, papuşi, pini etc şi comutaţie: MCB-uri, siguranţe, disjunctoare cu protecţiile necesare) între cofretul de ventilaţie şi panourile de servicii interne / comandă şi protecţie trafo respectiv între

dispozitivul de comandă al comutatorului de ploturi şi panourile de comandă şi protecţie ale transformatorului; cablurile nou pozate vor fi din cupru, ecranate cu armătură din benzi de oţel zincat, cu izolaţia cu rezistenţă mărită la propagarea flăcării; destinaţia şi tipul cablurilor nou pozate sunt prezentate în planşa ataşată documentaţiei;

• procurare şi pozare cabluri noi de energie şi circuite secundare (inclusiv partea de conectică cleme, papuşi, pini etc şi comutaţie: MCB-uri, siguranţe, disjunctoare cu protecţiile necesare) între cutia de cleme a celulei trafo respectiv între panourile de comandă şi separatorul de nul cu 1CLP; cablurile nou pozate vor fi din cupru, ecranate cu armătură din benzi de oţel zincat, cu izolaţia cu rezistenţă mărită la propagarea flăcării; destinaţia şi tipul cablurilor nou pozate sunt prezentate în planşa ataşată documentaţiei;

• realizarea capetelor terminale pentru cablurile de circuite secundare nou pozate între transformator şi panourile de servicii proprii de curent alternativ, respectiv între transformator şi panoul de comandă / stelajele / dulapurile de protecţie ale trafo; ecranele cablurilor nou pozate se vor lega la pământ prin conductor flexibil din cupru cu secţiunea de min. 4mmp;

• se vor monta în panoul de comandă al transformatorului dispozitive de monitorizare - afişare a parametrilor transformatorului

• dispozitivele numerice de monitorizare a parametrilor transformatorului de putere se vor integra în sistemul de semnalizări generale din staţie;

• realizare legături în şir de clemă pentru cablurile nou pozate;

• reconfigurare/reparametrizare reglaje protecţii transformator în concordanţă cu caracteristicile transformatorului nou montat, atât pe partea de 110kV cât şi pe partea de 20kV; configurarea şi parametrizarea se va face conform adaptat situaţiei din teren conform

Lucrarea 7 – Lucrări cadre 110kV

Demolare cadre 110kV

Lucrările cuprinse în prezentul stadiu fizic sunt:

• demontare conductoare active 110kV, inclusiv cleme şi lanţuri de izolatoare 110kV;

• demolarea riglei, a suporţilor de riglă şi a celor două fundaţii aferente suporţilor de riglă; sunt incluse în prezentul capitol toate lucrările mutări, demontări, săpături şi spargeri betoane şi elemente metalice;

• Contractantul lucrării va avea mare grijă la transportul echipamentelor de lucru precum şi la încărcarea materialelor deoarece lucrările se vor executa în apropierea echipamentelor aflate sub tensiune;

• catalogarea materialelor demolate;

• încărcarea şi transportul materialelor la un loc stabilit de Autoritatea Contractantă respectând totodată condiţiile de mediu şi de management şi gestiune a deşeurilor.

Realizare construcţii cadre 110kV

Lucrările cuprinse în prezentul stadiu fizic sunt:

• realizare 2 fundaţii suporţi metalici de riglă.

Procurare şi montaj echipamente şi materiale cadre 110kV

Lucrările cuprinse în prezentul stadiu fizic sunt:

• procurare şi montare 2 suporţi metalici de riglă tip SM8.3 / 11,6m;

• procurare şi montare 1 siglă metalică tip RM8 / 9 / 10m;

• procurare şi montare 1 set de lanţuri duble de izolatoare în „V” din material compozit;

• procurare şi montare conductoare 110kV de secţiune 450/75mmp în deschiderea aferentă transformatorului, inclusiv conectica necesară;

• montare legături din bandă de Ol-Zn 50x6mm a tuturor elementelor metalice aferente stâlpilor de riglă la centura de pământ; materialele aferente realizării prizei de pământ vor fi procurate în totalitate iar legăturile la priza de pământ existentă (inclusiv lucrările de săpături, acoperiri, compactări, suduri, piese metalice de legătură) vor fi asigurate de Contractant; legăturile la priza de pământ a staţiei vor fi realizate în 2 puncte distincte; instalaţia de legare la pământ din staţie se va executa conform “Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la pământ” 1.RE-Ip30-90; la instalaţia de legare la pământ a staţiei se vor racorda toate echipamentele, precum şi toate elementele conductoare care nu fac parte din circuitele curenţilor de lucru, dar care in mod accidental ar putea intra sub tensiune printr-un contact direct, prin defect de izolaţie sau prin intermediul unui arc electric

Lucrările cuprinse în prezentul stadiu fizic sunt:

• realizare fundaţii pod de bare 20kV conform planşei ataşate documentaţiei;

• realizare şi montare suporti metalici de tip HEA 200, inclusiv confecţii metalice pentru montajul barelor 20kV;

• realizare şi montare confecţii metalice / tubulaturi pentru trecerea în cablu 20kV.

b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

c) utilizarea resurselor naturale: În faza de organizare de șantier, alimentarea cu apă în scop potabil și menajer se va realiza din surse amenajate.

d) producţia de deşeuri:

-  deșeurile menajere vor fi colectate în europubele și preluate de un serviciu autorizat;

- deșeurile rezultate din execuția lucrărilor vor fi colectate selectiv, și preluate în vederea valorificării – eliminării prin societăți autorizate.

-deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasament vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane) şi anume: apele menajere generate din realizarea proiectului vor fi colectate în toaletă ecologică în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: materialele utilizate vor fi depozitate în spaţii special amenajate, protejate de intemperii .

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului:lucrarile se vor realiza in intravilanul mun. Buzău;

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede : nu este cazul

b) zonele costiere : nu este cazul

c) zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a

faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: proiectul se află  în intravilan, teren domeniul public – destinația-străzi,trotuare, zone dotări;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- pe parcursul procedurii nu s-au inregistrat observații din partea publicului;

- pe parcursul procedurii au fost afișate la sediul administrației locale (Primaria mun. Buzău) si publicate in presă anunțurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de  investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luata ca urmare a analizarii documentației, a verificării amplasamentului in teren, intocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de incadrare si consultarilor membrilor CAT;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: amplasamentul proiectului nu face parte dintr-o arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare.

Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse prin proiect, cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

2.Se vor impune măsuri de diminuare a impactului asupra mediului pentru faza de realizare a investiţiei :

-     lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

-   depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces (carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

-    se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

-    se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

-   deşeurile de materiale de construcţie rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective, în locurile precizate de autoritatea publică locală, cu menţiunea că deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi specializate, în vederea valorificării;

3. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile SR 10009/2017 – Acustica în construcţii. Acustica urbană. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

4. Locul unde va fi realizată  organizarea de şantier trebuie să fie astfel stabilit încât să nu aducă prejudicii mediului natural ( prin afectarea vegetaţiei, structurii solului, emisii atmosferice, producerea de accidente cauzate de traficul rutier din şantier, de manevrarea materialelor, producerea zgomotului, etc.).

5. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinătăţilor.

6. La finalizarea lucrărilor vor fi realizate măsurile şi lucrările pentru refacerea zonelor deteriorate.

7. In conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

8. La execuţia lucrărilor proiectate se vor respecta prevederile normativelor în vigoare privind coexistenţa, intersecţia şi paralelismul instalaţiilor electrice proiectate cu instalaţiile si obiectivele  existente (apa-canal, gaze, LTc, termice, etc.).

9. Pe toată durata execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile următoarele acte normative:

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu              modificările şi completările ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita    incintei unităţii;

- STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică;

- Legea nr 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

-H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată şi completată cu OUG nr. 15/2009;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Prezentul act de reglementare îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului ( în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii 			          Întocmit,

Ing. Elena Badii                                                  ing. Dorina Desdemona Tamara Drăghici