AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Numărul de înregistrare al autorizaţiei: din .01.2018

Valabilă până la:.01.2028

Titularul autorizaţiei:  SC WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI SRL

Locaţia activităţii:  sat Sătuc,str.Brașovului,nr.1,cvartal 18,P571,572,573,574, judetul Buzau

Categoria de activitate conform Anexei 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale :

3.5.-Instalaţii pentru fabricarea produselor din ceramica prin ardere, in special a ţiglelor, cărămizilor, cărămizilor refractare, dalelor, produselor din ceramica si porţelan, cu o capacitatea de producţie mai mare de 75 t/zi si/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mare de 4 m3 si cu o densitate stabilita pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/m3.

COD- uri  CAEN:

- 2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor si a altor produse pentru construcţii

- 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru constructii

- 3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase

- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Director Executiv,                                                          Şef Serviciu Avize ,Acorduri, Autorizații,                                                                                                               biolog Mirela MARIN                                                                       ing. Elena BADII

Întocmit,

consilier superior Dorina BURADA

CUPRINS

- Date de identificare a titularului activităţii	 5

5

- Temeiul legal	 5

- Categoria de activitate	 7

- Documentaţia solicitării	 9

5

- Managementul activităţii	 11

- Materii prime şi auxiliare	 15

  - Principalele materii prime si materiale utilizate in activitate	 15

  - Spatii de stocare temporara a materiilor prime si materiale	 16

- Apă, energie, combustibili	 16

  - Apa	 16

    - Alimentarea cu apă potabila	 16

    - Alimentarea cu apă in scop tehnologic	 17

    - Alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor	 17

    - Volume de apa asigurate in sursa	 17

    - Modul de folosire a apei	 17

    - Evacuarea apelor uzate	 18

    - Instalatii de masurare a debitelor si volumelor de apa	 18

  - Eficienţă energetică	 19

  - Combustibili	 19

- Descrierea activităţii şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament ..	29

- Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu		29

  - Aer.....’	1	1	 29

  - Apa	 29

- Concentraţii de poluanţi admişi la evacuarea în mediul înconjurător, nivel

de zgomot	 30

  - Aer	 30

    - Emisii în aer 	 30

    - Emisii atmosferice rezultate din activitate 	 30

    - Valori limită de emisie 	 31

  - Emisii în apă 	 32

    - Tipuri de ape uzate si poluantii emisi 	 33

    - Mod de stocare, epurare, valorile limita admise la evacuare	 33

  - Sol şi apa subterană	 34

  - Zgomot	 35

- Gestiunea deşeurilor	 36

  - Deşeuri generate, colectate, stocate temporar	 37

- Intervenţia rapidă. Prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă.

Siguranţa instalaţiei	 39

- Monitorizarea activităţii	 40

  - Monitorizarea emisiilor în aer 	 42

  - Monitorizarea emisiilor în apa evacuată	 43

  - Monitorizarea calităţii solului şi a apei subterane	 44

  - Deşeuri	 45

- Raportări la autoritatea de mediu şi periodicitatea acestora	 45

- Obligaţiile titularului activităţii	 48

- Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor	 50

  - Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului	 50

  - Planul de închidere al instalaţiei	 51

5

- Glosar de termeni	 52

Anexa I	Plan de încadrare în zonă	 54

Anexa II	Modelul raportului de mediu lunar/anual	 55

Anexa III	Raport de informare in cazul poluarilor accidentale	 60

A.P.M.Buzău, în exercitarea atribuţiilor sale sub incidenţa:

-O.U.G.  nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative;

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- Ord. M.A.P.A.M. nr. 818/17.10.2003, privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, cu modificările ulterioare;

- Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/07.01.2004, pentru aprobarea Ghidului Tehnic General, pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu,

ca urmare a cererii adresate de  SC WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI SRL, înregistrată la APM Buzău cu nr.  10172 /31.08.2017,

se autorizează  SC WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI SRL, punctul de lucru :- sat Sătuc,str.Brașovului,nr.1,cvartal 18,P571,572,573,574, judetul Buzau

Motivarea deciziei

In urma analizării documentelor transmise şi a verificării în teren, ţinând cont de obiecţiile primite de la autorităţi, precum şi observaţiile membrilor CAT, A.P.M.Buzau a luat decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu .

INTRODUCERE

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru a asigura că:

a)Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

b)Nu este cauzată o poluare semnificativă;

c)Este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

d)Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

e)Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiţiile anormale de funcţionare.

f)În caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât să se evite orice risc de poluare şi amplasamentul să fie refăcut la starea iniţială.

h)Sunt respectate principiile B.A.T.

## Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului.

## Orice referire la „amplasament” din prezenta autorizaţie va însemna zona planului anexat cu limitele trasate conform Anexei 2.

## Prezenta autorizaţie include acte de reglementare emise de celelalte autorităţi ale administraţiei publice.

Autorizaţia include valori limită de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectã prevederile Anexei 3 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale şi ia în considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu în altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultã de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu conduce la suspendarea actului de reglementare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului care l-a emis, după o notificare prealabilă prin care se acordă cel mult 60 zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor dar nu mai mult de şase luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă. În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare anularea autorizaţiei integrate de mediu. Dispoziţiile de suspendare şi, implicit, de încetare a desfăşurării activităţii sunt executorii de drept.

Titularul activităţii va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului (A.P.M. Buzău) dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu, înainte de realizarea modificării (art. 15, alin. 2, litera a din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare);

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competenta decide, dupa caz, pe baza notificării titularului, prevazuta la art. 15 alin. (2) lit. a), menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie (art. 16, alin. 4 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare).

Operatorul are obligaţia să informeze autoritatea competentă pentru protecţia mediului (A.P.M. Buzau) cu privire la orice modificări planificate în ceea ce priveşte caracteristicile, funcţionarea sau extinderea instalaţiei, care pot avea consecinţe asupra mediului, precum şi în ceea ce priveşte natura şi cantităţile de emisii care pot fi evacuate din instalaţie în fiecare factor de mediu, precum şi identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului (art. 20, alin. 1, coroborat cu art. 12, alin. 1, litera f din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale).

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

- DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Titular: SC WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI SRL, punctul de lucru :- sat Sătuc,str.Brașovului,nr.1,cvartal 18,P571,572,573,574, judetul Buzau

###### Adresă: sos. Bucuresti Ploiesti nr. 42-44, cl. A1, et. 1.

Telefon: (021) 361 04 50

Fax: 	   (021) 361 04 55

Formă de proprietate: Societate privata

Cod fiscal: , Atribut fiscal: RO10941727

Certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului : J40/8401/1998

- TEMEIUL LEGAL

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile

următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/22.12.2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/29.06.2006 cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industrial,cu modificarile și completările ulterioare;

- Ordinul MAPAM nr. 36/07.01.2004   pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu;

- Ordinul MAPAM 818/17.10.2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul MAPPM nr. 462/01.07.1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;

- Legea nr. 24/06.05.1994 pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

- Legea nr. 104/15.06. 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- SR 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Legea nr. 211/ 2011 privind regimul deșeurilor;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- Regulamentul UE 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate

- H.G. nr. 856/16.08.2002 (M.O. nr. 659/05.09.2002) privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/03.11.1997 (M.O. nr. 303 bis/06.11.1997), pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediu    acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2002 şi NTPA 002/2002), modificată şi completată prin HG nr. 352/2005;

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 458/02.07.2002 privind calitatea apei potabile cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emisi și Transferați și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEEși 96/61/CE;

- Ordinul MMGA/MAPDR nr. 344/708/16.04.2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului MMGA nr. 161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață;

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă a populaţiei;

- Legea nr.  249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de  ambalaje;

- Hotărârea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

- Ordinul M.M.P. nr. 3299 / 2012  pentru aprobarea metodologiei  de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti în atmosferă;

- Ordinul MMGA nr. 95/12.02.2005  privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 35/11.01.2007   privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordinul MMP nr 794/06.02.2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalajele și deșeuri de ambalaje;

- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

- H.G. nr. 930/2005  pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitara şi hidrogeologică;

- H.G. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi O.M. nr. 901/2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare;

- Ordinul M.A.P.M nr. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului;

- Legea nr. 544/12.10.2001 (MO nr. 663/ 23.10.2001) privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare

- Legea nr. 86/10.05.2000 (M.O. nr. 224/22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- H.G. nr. 878/28.07.2005 (M.O.nr.760/22.08.2005), privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificarile ulterioare;

- O.U.G. nr. 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu aprobată cu modificari si completari prin Legea 105/25.04.2006 (M.O 393/08.05.2006), cu modificarile ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/28.06.2007 (M.O.446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea 19/2008 cu modificarile ulterioare;

- Ordinul M.M.D.D. nr. 1108/05.07.2007 (M.O. nr. 629/13.09.2007), privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificarile ulterioare.

- Alte acte normative şi documente de referinţă de care s-a ţinut seama la eliberarea autorizaţiei integrate de mediu.

- Documentul de referinţă  (BREF) privind BAT (cele mai bune tehnici disponibile) intitulat „Producerea ceramicii (CER)”

Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE , conform L278/2013 privind emisiile industriale

- Instalatii pentru fabricarea produselor din ceramica prin ardere, in special a tiglelor, caramizilor, caramizilor refractare, dalelor, produselor din ceramica si portelan, cu o capacitatea de productie mai mare de 75 t/zi si/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mare de 4 m si cu o densitate stabilita pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/m .

Activităţile autorizate

Activităţile desfăşurate pe amplasament:

COD-uri CAEN rev. 2 activităţi autorizabile:  de intrebat GAVRILOV???

2332 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila

2361-fabricarea produselor din beton pentru construcții

3811-colectarea deșeurilor nepericuloase

3832-recuperarea materialelor reciclabile sortate

Activităţi neautorizabile desfăşurate pe amplasament:

COD-uri CAEN rev. 2 activităţi neautorizabile:

5210-depozitări

5224-manipulări

SC WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI SRL, are ca obiect de activitate fabricarea caramizilor.

Capacitatea proiectată este urmatoarea:

• Blocuri ceramice (caramizi) -  ~450 tone/ zi, respectiv 164.250 tone/an

- Combustibilul utilizat în procesul tehnologic este gazul natural.

Construcţiile si instalaţiile existente pe amplasament sunt următoarele:

Ob.1. Hala productie inchisa, constructie din caramida , acoperita cu carton, avand suprafata S = 12988 m2

Ob.2. – Castel de apa, constructie din caramida, acoperita cu tabla cu o capacitate de 200m3

Ob.3. – Depozit descoperit pentru depozitarea rumegusului, cu suprafata de 60m2 si o capacitate de depozitare de 100 tone;

Ob.4. – Cabina poarta, constructie din caramida, acoperita cu tabla, cu o supratafa totala de 42m2

Ob.5. Bazin de ape pluviale din caramida, subteran, 2 buc.:

Ob.6. Garaj utilaje grele, din caramida, acoperit cu tabla;

Ob.7.  Statie compresoare, din caramida, acoperita cu tabla;

Ob.8. Cantina, constructie din caramida, acoperita cu tabla:

Ob.9. Bazin vindanjabil, subteran, constructie din caramida;

Ob.10. Statie de reglare masurare gaze naturale, constructie din caramida, acoperita cu tabla:

Ob.11. Atelier, constructie din caramida, acoperit cu tabla;

Ob.12. Atelier, constructie din caramida acoperita cu tabla

Ob.13. Construtie cadrul din beton dezafectata;

Ob.14. Construtie cadrul din beton dezafectata;

Ob.15. Centrala termica:

Ob.16. Magazie, constructie din caramida acoperita cu tabla;

Ob.17. Magazie din tabla, acoperita cu tabla;

Ob.18. Zona de combustibil compusa din :

- Rezervor metalic de 300.000l functional;

- Pompa distributie;

- Rezervor metalic de 300.000l nefunctional:

- Cuva de retentie;

- Decantor de ape pluviale pentru separarea produselor petroliere.

Ob.19 Pavilion administrativ, constructie din caramida, acoperit cu tabla;

Ob.20. Depozit, constructie din caramida, acoperita cu tabla:

Ob.21 – Atelier mecanic, constructie din caramida, avand o suprafata totala de 450m2

Ob.22  - Cladire laborator, constructie din caramida avand o suprafata de 50m2, amplasata in apropierea sectorului alimentare – preparare;

Ob.23– Magazie pentru depozitarea materialelor auxiliare utilizate in proces, constructie din caramida,, avand o suprafata de 90m2;

Ob.24 – Depozit descoperit cu suprafata betonata pentru depozitare argila, avand suprafata de 3000m2 si o capacitate maxima de depozitare de 40000 tone;

Ob.25 - Depozit descoperit cu suprafata betonata pentru depozitare nisip, avand suprafata de 2000m2 si o capacitate maxima de depozitare de 25000 tone;

Ob.26 _ Rampa auto, suprafata betonata de 50m2

Suprafaţa totală deţinută de societate este de 80962m2 din care:

- suprafaţa construită – 20996,28m2

- suprafata aferenta platformelor betonate – 32200m2

- suprafata aferenta drumurilor interioare si cailor de acces – 2000m2

- suprafaţa liberă – 25765,72m2

- DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere  nr. 10172 /31.08.2017 pentru pentru solicitarea  autorizaţiei integrate de mediu,întocmită de către  SC WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI S.R.L.  ;

- Anunţ public privind depunerea solicitării de obținere a autorizaţiei integrate de

mediu, apărut 10 zile consecutiv, în perioada de 31.08.2017-13.09.2017,  în ziarul Opinia.

- Raport de amplasament elaborat de SC T Q CONSULTANȚĂ  ȘI RECRUTARE SRL Galați, inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului –RM, RIM, BM, RA, EA– pozitia 329

- Formular de solicitare întocmit de SC WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI S.R.L.  ;

- Certificat de Înregistrare seria B nr.1268462 având CUI: 10941727, eliberat de către  ORC de pe lângă Tribunalul București;

- Certificat Constator ,eliberat în baza declarației pe propria răspundere,înregistrată sub nr.467877/29.11.2016, eliberat de către  ORC de pe lângă Tribunalul București;

- Proces verbal nr. 8 din 11.12.2017, încheiat cu ocazia dezbaterii publice a solicitării de

emitere AIM;

- Proces verbal verificare amplasament – solicitare  AIM nr. 13084 din 13.11.2017;

- Anunţ public privind dezbaterea publică a solicitării de obţinere a AIM apărut în data

de 27.11.2017 în ziarul Opinia şi la sediul Primăriei Berca la nr.1354/27.11.2017,

- Autorizația Integrată de mediu nr. 16/13.07.2006 ,reactualizată în 30.10.2007,revizuită  în data de 27.10.2010 emisă de A.R.P.M.Galați;

- extras de carte funciară pentru informare-O.C.P.I.Buzău-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buzău

- Contract de transfer al afacerii,încheiat între SC SEARCH CHEMICALS SRL Constanța și SC WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI S.R.L.

- Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr.128 / 30.09.2016, emisă de A.N.Apele Române Direcţia Apelor Buzău-Ialomiţa ;

- plan de situație și plan de încadrare în zonă

- Planul de prevenire și combaterea poluărilor accidentale;

- Adresa nr. 203/13.03.2017 emisă de inisterul Culturii și identității naționale- Direcția Județeană pentru Cultura Buzău;

- Plan de închidere a instalației și refacerea amplasamentului;

- Plan de întreținere si reparații;

- Raport de încercări emisii gaze de ardere(coș evacuare cazan abur Loos),  nr.raport:#5876/30.04.2017,emis de catre ALS LIFE SCIENCES ROMANIA-LABORATOR PENTRU MEDIU ;

- Raport de încercări emisii gaze de ardere(coș evacuare cazan abur Loos),  nr.raport:#7687/31.05.2017,emis de către ALS LIFE SCIENCES ROMANIA-LABORATOR PENTRU MEDIU ;

- Raport de încercări emisii gaze de ardere(coș evacuare centrala termică),  nr.raport:#2582/29.03.2017,emis de catre ALS LIFE SCIENCES ROMANIA-LABORATOR PENTRU MEDIU ;

- Încheiere nr.32430/09.05.2016-Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară-Birou de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buzău

- Act adițional nr.2/06.09.2016,la contractul de prestări servicii nr.897/30.06.2010(colectare deșeuri),încheiat cu SC ROUES SRL Sibiu

- Act adițional nr.2/31.08.2016,la contractul de prestări servicii nr.897/30.06.2010(colectare deșeuri),încheiat cu SC ROUES SRL Sibiu

- Contract de prestări servicii ,nr.229/12.04.2017-ENV,încheiat cu envisan nv Belgia-Sucursala Pitești

- Contract încheiat în data de 06.06.2016(vânzare-cumpărare deșeuri metalice și nemetalice,VSU,DEE,acumulatori auto uzați),cu SC MSD COM SRL Buzău

- Act adițional nr.2/01.01.2017,la contractul de vânzare-cumpărare nr.59/03.02.2016(colectare deșeuri),încheiat cu SC STEEL SCRAP SOLUTIONS SRL Constanța

- Contract pentru colectare anvelope uzate,încheiat în data de 01.06.2016 cu SC GRANU TECH RECYCLING SRL Rădăuți,jud.Suceava

- Raport de încercări emisii gaze de ardere(coș evacuare –cuptor tunel),  nr.raport:#13608/31.07.2017,emis de catre ALS LIFE SCIENCES ROMANIA-LABORATOR PENTRU MEDIU ;

- Raport de încercare,analiză sol,nr.15119/18.07.2016- LABORATOARELE TONNIE,Ploiești ;

- Raport de încercări imisii în aer, nr.raport:#2583/29.03.2017,emis de catre ALS LIFE SCIENCES ROMANIA-LABORATOR PENTRU MEDIU ;

- Raport de încercare nivel zgomot  nr. 17732/02.09.2016 emis de  LABORATOARELE TONNIE , Ploiești;

- Raport de încercare-analiză apă subterană,nr.15118/18.07.2016, LABORATOARELE TONNIE , Ploiești;

- Raport de încercare-apă reziduală ,nr.raport:#7105-1/02.06.2017(evacuare in emisar stație de epurare),emis de catre ALS LIFE SCIENCES ROMANIA-LABORATOR PENTRU MEDIU

- Contract de 	vânzare gaze naturale,nr.1466/30.09.2016,încheiat cu PREMIER ENERGY SRL București

- Contract de colectare-valorificare,transport și depozitare deșeuri solide nepericuloase,încheiat cu SC LOTUSUL NEGRU2000 SRL

- Contract de prestări servicii de salubrizare,nr.AE000164/BR/BZ,încheiat cu SC ROMPREST ENERGY SRL București(colectare deșeuri municipale)

- Contract nr.104/19.06.2016 de branșare/racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă,încheiat cu SC APAPRIMA BERCA SRL

- AUTORIZAȚIE NR.162/09.05.2013 privind emisiile de gaze cu efect de seră,pentru perioada 2013-2020,revizuită în data de 09.04.2014,revizuită în data de 03.01.2017-A.N.P.M.București

- Contract de furnizare a energiei electrice  nr.10/25/01/2017, încheiat cu SC VENTUS RENEW ROMÂNIA SRL,reprezentat prin imputernicit AXPO Energy SRL;

- Fise cu date de securitate ale produselor folosite;

- Anunț public privind decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu  apărut în  data data 09.08.2017  la ziarul ”Opinia”;

SCOPUL

- Instalaţia va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu.

- În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale :

(1) Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu.

(2) În cazul încălcării oricăreia dintre condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu, operatorul are următoarele obligaţii:

a) informează imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu/autorizaţiei de mediu;

b) ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu.

(3) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (APM Buzău) impune operatorului să ia orice măsuri suplimentare pe care aceasta le consideră necesare în vederea restabilirii conformităţii.

(4) Operatorul are obligaţia să întrerupă operarea instalaţiei, sau a unor părţi relevante ale acesteia, în cazul în care încălcarea condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformării, prin aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b) şi alin. (3).

- Prezenta Autorizaţie integrată de mediu conţine  62 pagini şi este valabilă până la data de  09.10.2022. Operatorul trebuie să asigure îndeplinirea obligaţiilor din prezenta autorizaţie.

- Autorizaţia integrată de mediu  se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind prevenirea şi controlul integrat al poluării  (art. 17 alin. 2 din OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006);

- În conformitate cu prevederile art. 21, paragrafele (7) şi (8) din Legea 278/2013:

(7) Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexaminează și, în cazul în care este necesar, actualizează condițiile de autorizare, cel putin în următoarele situații:

a) poluarea produsă de instalație este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizația integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alți poluanți;

b) din motive de siguranță în funcționare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18 (în situatia în care un standard de calitate a mediului prevede condiții mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile);

d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.

(8) Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexaminează și, dacă este cazul, actualizează condițiile de autorizare în oricare alte situații considerate, în mod obiectiv și justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

6)     În scopul conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează, periodic, toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi acolo unde este necesar le actualizează;

7)     Operatorul are obligatia să informeze APM Buzău cu privire la orice modificări planificate în ceea ce privește caracteristicile, funcționarea sau extinderea instalației, care pot avea consecințe asupra mediului, precum și în ceea ce privește indicarea naturii și a cantităților de emisii care pot fi evacuate din instalație în fiecare factor de mediu și identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului

8)     	Nici o modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării /tratare sau recuperare, combustibilul, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Buzău, și fără autorizație de construire/desființare emisă în condițiile legii;

9)    	Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului;

10) 	 Prezenta autorizaţie integrată de mediu se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite;

11)    Prezenta autorizaţie integrată de mediu se aplică activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare;

12)   	Operatorul va avea în vedere normele şi standardele de calitate a mediului în special cele care ar putea fi atinse prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile.

- MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5

Activitatea se va desfăşura în următoarele condiţii:

  - Conştientizare şi instruire

    - Titularul Autorizaţiei trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obţine informaţii privind performanţele de mediu ale societății.

    - Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să stabilească şi să implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protecţia mediului, pentru toţi angajaţii a căror activitate pot avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

    - Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să transmită câte o copie a prezentei Autorizaţii tuturor angajaţilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prezentei Autorizaţii.

    - Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele PSI şi de protecţia muncii în vigoare.

    - Periodic, instrucţiunile de lucru se vor prelucra personalului care deserveşte instalaţia.

    - Se vor prelucra instrucţiunile de lucru atât pentru operare cât şi pentru procesele de pornire/oprire şi pentru lucrările de reparaţie/revizie a instalaţiei.

    - În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol. Pe panourile semnalizate se va scrie şi numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate conform Planului de prevenire în caz de poluări accidentale.

    - Fiecare instalaţie va fi prevăzută cu un plan de evacuare şi salvare în caz de urgenţă.

  - Responsabilităţi

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să asigure prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului,  care va fi în orice moment disponibilă pentru a se întâlni cu reprezentanţii autorităţilor de mediu.

- Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să garanteze în orice moment revizia şi întreţinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare şi a instalaţiilor ce servesc direct sau indirect protecţiei mediului pentru a putea capta imediat toate emisiile de poluanţi în aer, apă şi sol apărute ca urmare a scurgerilor.

- Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să aibă la dispoziţie în orice moment piesele de schimb pentru părţile de instalaţie ce servesc direct protecţiei aerului, apei şi solului.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăţilor sau mediului în general.

- Titularul /operatorul activităţii trebuie să asigure prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/ 2006 cu toate completările şi modificările ulterioare, S.C. WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI SRL, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza, în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

- Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR), va fi depusă la termenul stabilit în Cap. 9 al prezentei autorizaţii, precum şi ca parte a RAM.

În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE titularul are obligaţia să întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) şi ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Titularul /operatorul activităţii trebuie să raporteze autorităţii sale competente, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer şi apă a oricărui poluant specificat în Anexa II a Regulamentului pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II a Regulamentului este depăşită;

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II a Regulamentului, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile, prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

5.2.7. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 8, alin. 2), lit b), ,, în cazul încălcării oricărei din condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, operatorul are obligaţia să ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu’’.

5.2.8. Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 7, ,, în cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are obligaţia să ia imediat măsurile pentru limitarea consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau accidente posibile şi să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate de A.P.M. Buzău şi GNM – CJ Buzău, pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

5.2.9.  Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.2.10.  Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.2.11.  Operatorul este obligat să ia măsurile necesare astfel încât exploatarea instalaţiei să se realizeze cu respectarea următoarelor principii:

a) luarea tuturor  măsurilor necesare pentru prevenirea poluării;

b) aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

c) prevenirea  generarii unei  poluării semnificativă;

d) prevenirea  generarii de deşeuri;

e) în cazul generării deşeurilor , în ordinea priorităţii şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011privind regimul deşeurilor, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau dacă acest lucru este imposibil tehnic şi economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului,

f) utilizarea eficienta a energiei;

g) luarea  măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

h) luarea  măsurilor necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare, potrivit prevederilor legislației în vigoare.

5.2.12. Titularul are obligaţia să țină evidența cantităților de substanţe/amestecuri chimice periculoase gestionate și a deșeurilor de ambalaje rezultate după utilizarea acestora. Se vor respecta obligatoriu condiţiile de utilizare, manipulare, depozitare, eliminare a substanţelor/amestecurilor periculoase utilizate conform indicațiilor înscrise în fişele cu date de securitate.

  - Acţiuni de control

5

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

- Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici o poluare asupra mediului.

- Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

  - Raportări

5.4.1. Titularul autorizației trebuie să depună la APM Buzău şi GNM – Comisariatul Judeţean Buzău, în fiecare an, nu mai târziu de 31 martie în fiecare an, un Raport anual de mediu (R.A.M. ) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerințele APM Buzau Acest raport va transmis de titular  în format electronic și trebuie să includă cel putin informațiile menționate în Cap 14. Raportări către autoritățile de mediu și anexa II a prezentei autorizații.

5.4.2.  Titularul/operatorul de activitate trebuie să înregistreze și să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările și toate cerințele înscrise în prezenta autorizație.

5.4.3. Registrul va fi pus la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și/sau autorității de control pentru verificări.

5.4.4.  Rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puțin 7 ani și vor fi puse la dispoziția persoanelor cu drept de control conform legislației în vigoare.

5.4.5. Persoana împuternicită cu atribuții în domeniul protecției mediului va transmite la APM Buzǎu raportările solicitate la datele stabilite, conform cerințelor prezentei autorizații.

5.5.  Notificarea autorităților

5.5.1.  Operatorul va notifica APM Buzău în cazul când intervin elemente noi necunoscute la data emiterii actelor de reglementare precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare înainte de realizarea modificării;

5.5.2. Operatorul va notifica APM Buzău cu  60 de zile înainte de expirarea autorizaţiei integrate de mediu se va solicita la APM Buzău reînnoirea acesteia;

5.5.3. Operatorul va notifica APM Buzău orice modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea I.P.P.C. sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor.

5.5.4. Operatorul este obligat să notifice A.P.M. Buzău cu 90 de zile înaintea oricărei modificări ce afectează activitatea instalaţiei I.P.P.C.

5.5.5.   Operatorul activităţii are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 24 ore din momentul producerii oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major;

Notificările vor cuprinde: data şi ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

5.5.6.  Operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul APM Buzău raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Buzău, ca parte integrantă a RAM.

5.5.7.  În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgentă.

5.5.8.  Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate

- reluarea exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate.

- orice modificare planificată în exploatarea instalaţiei.

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu

5.5.9. Conform prevederilor  O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligaţiilor de mediu sunt obligatorii în cazul în care titularul de activitate cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, titularii activităților au obligația de a notifica autoritatea competentǎ pentru protecția mediului. În termen de 60 zile de la data semnării/ emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

- MATERII PRIME ŞI AUXILIARE .

Titularul/ operatorul activităţii are obligaţia ca recepţia, manipularea şi depozitarea tuturor materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate, să fie făcute conform normelor specifice fiecărui material, a fişelor tehnice de securitate (unde este cazul), în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu.

Principalele materii prime şi materiale utilizate în activitate:

| Principalele materii prime /utilizări | Natura chimică / compoziţie (Fraze R) | Inventarul complet al materialelor (calitativ şi cantitativ, estimat) | Ponderea % în produs % în apa de suprafaţă % în canalizare % în deşeuri / pe sol % în aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de ex. degradabilitate, bioacumulare potenţială, toxicitate pentru specii relevante) | Există o alternativă adecvată (pentru cele cu impact potenţial semnificativ) şi va fi aceasta utilizată (dacă nu, explicaţi de ce)? | Cum sunt stocate? (A-D) Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocată? A se vedea Secţiunea 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Argila | Roca sedimentara – mineral | 55000 m3 | 99% in produs | Nu sunt asteptate efecte adverse ecologice.Aceasta substanta nu este pe lista substantelor care distrug stratul de ozon | nu | Depozitare in halda de argila pentru macerare |
| Nisip | Roca sedimentar –natural | 20000 m3 | 99% in produs | Nu sunt asteptate efecte adverse ecologice.Aceasta substanta nu este pe lista substantelor care distrug stratul de ozon | nu | Depozitat in halda zona haldei de argila |
| Biomasa (rumegus, coji, etc) | Deseu materie organica | 10000 m3 | 99% in produs | Nu sunt asteptate efecte adverse ecologice.Aceasta substanta nu este pe lista substantelor care distrug stratul de ozon | nu | Depozitat pe suprafata betonata (si pe interior sau exterior) si pe platforma |
| Cenusa de termocen-trala / petrol cocs | Deseu rezultat din ardere carbunelui | 5000 m3 | 100% in produs | Aditiv / combustibil | Nu | Depozitat pe suprafata betonata |
| Petrol cocs | Combustibil nepericulos | 500 m3 | 100% in produs | n/a | n/a | Depozitat pe suprafata betonata |
| Gaz natural | Gaz natural/ H220 Gaz extrem de inflamabil | 6000000 m3 | 100% in aer | Extreme de inflamabil | Combusti-bil | Nu se stocheaza, este prezent in reteaua de distributie interna |
| Ambalaj folie | nepericulos | 300 t | - | n/a | n/a | Depozitat pe platforma / magazie. |
| Banda de plastic | nepericulos | 300 t | - | n/a | n/a | Depozitat pe platforma / magazie |
| Banda metalica | nepericulos | 20 t | .-- | n/a | n/a | Depozitat pe platforma / magazie |
| Hartie cerata | nepericulos | 1 t | - | n/a | n/a | Depozitat pe platforma / magazie..... |
| Plic plastic | nepericulos | 1 t | - | n/a | n/a | Depozitat pe platforma / magazie |
| Ambalaj lemn | nepericulos | 5000 t | - |  |  | Depozitat pe platforma / magazie |
| Motorina | Lichid vascos de culoare galbena/ EC 269-822-7 H226 H 304 H 315 H 351 H411 Lichid si vapori inflamabili Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii Provoaca iritarea pielii susceptibil de a provoca, cancer | 5 t | 100% in aer | Extreme de inflamabil | Combusti-bil pentru alimentarea mijloacelor de transport din interiroul amplasa-mentului | Rezervor suprateran |
| Lubrifianti( uleiuri minerale) | Contine ulei mineral pe baza de petrol,punct de inflamabili-tate >225oC | 1t | 100% deseu | Toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse de lunga durata in mediul acvatic | nu este cazul | Butoie metalice pe suprafata betonata / magazie |
| Acid clorhidric | Acidul clorhidric solutie R34, R37, S26 si S 45 | 0,5 l | 100% deseuri lichide | Provoacă arsuri. Iritant pentru căile respiratorii | Se utilizeaza in laborator | Recipient de sticla / plastic de 1 l, in laborator |
| Apa oxigenta | Periculos H272, H314, H412 | 50 l | 100% deseuri lichide | poate cauza arderea întârziat | Se utilizeaza in laborator | Recipient de sticla / plastic de 1 l, in laborator |
| Sare | Solida, comprimate sub forma de pastile pentru dedurizare apa | 0,1 t | 100% in apa | n/a | Se utilizeaza in laborator | Recipient de plastic |
| Pirofosfat de sodiu | Fosfat diacid de potasiu | 0,02 t | 100% deseuri lichide | n/a | Se utilizeaza in laborator | Recipient de plastic |
| Soda calcinata | Substanta chimica periculoasa R36 | 0,001 t | 100% in apa | Toxicitatea asupra mediului acvatic se manifesta prin cresterea duritatii si a alcalinitatii apelor. | Se utilizeaza in laborator | Recipeinti de plastic de 1 l in laborator |
| Dedurizator | Periculos H225, H302+H312+H332, H319, P210, P305+P351+P338, P403+P235 | 0,2 t | 100% deseuri lichide | Nociv in caz de ingerare, se va evita deversrea produsului in mediu | Se utilizeaza in laborator | Recipienti de plastic de 1 l in laborator |
| Detergent degresant | nepericulos | 0,05 t | 100% in apa | - | - | Recipienti de plastic laborator |
| Absorbanti produse petroliere | nepericulos | 0,2 t | 100% in deseuri solide | - | - | Saci de plastic de cca.20 kg sau saci de hartie de cca 5 kg in laborator si atelier |

Substanţele toxice şi periculoase :

| Nr.crt | Denumire | Fraza de risc | Categoria de pericol | Starea fizica | Conditii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaz natural | H220 | Gaz extrem de inflamabil | Gaz | Nu se stocheaza, este prezent in reteaua de distributie interna |
| 2. | Dedurizator | Periculos H225, H302+H312+H332, H319, P210, P305+P351+P338, P403+P235 | Nepericulos - NaCl | Lichid-solid | Recipienti de plastic de 1 l in laborator |
| 3. | Apa oxigenta | H272, H314, H412 | Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare Poate provoca iritarea cailor respiratorii. | Lichid | Recipient de sticla / plastic de 1 l, in laborator |
| 4 | Sodă calcinată | H319, P264, P280, P305+P351+P383, P337+P313 | Iritant pentru ochi | solida | Recipeinti de plastic de 1 l in laborator |
| 5 | Motorina | H226,H 304 H 315,H 351 H411 | Lichid si vapori inflamabili Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii Provoaca iritarea pielii susceptibil de a provoca, cancer | Lichid vascos | Depozitare in butoi metalic de 200 litri in incinta inchisa,betonata a statiei de pompe din gospodaria de apa cuptor Generatorul Diesel are propriul rezervor de stocare de cca 1000l ce asigura functionarea acestuia timp de 24 h. |
| 6 | Acid clorhidric | H314, H335, H290, P234, P260, P305+P351+P338, P303+P361+P353 P304+P340 P309+P311, P501 | Provoava arsuri. Iritant la inhalare. Toxic pentru viata acvatica | lichid | Recipienti de sticla /plastic in laborator |

Cantitati de substanţele toxice şi periculoase vehiculate pe amplasamentul WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI S.R.L. punct de lucru Berca, reprezentând substanţe în orice stare fizică, intrate sau emise în factorii de mediu, din cadrul activităţilor desfăşurate atât în procesul de producţie, cât şi în laborator, sunt prezentate in tabelul urmator:

| Nr.crt | Denumire | Fraza de risc/Fraza de pericol/Fraza de securitate/Fraza de perecautie | Cantitate totala detinuta | Capacitate de stocare in tone | Starea fizica | Mod de stocate/ Conditii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dedurizator | Periculos H225, H302+H312+H332, H319, P210, P305+P351+P338, P403+P235 | 0.2 | 0,2 | Lichid-solid | Recipienti de plastic de 1 l in laborator |
| 2. | Apa oxigenta | H272, H314, H412 | 0.01 | 0,0725 | Lichid | Recipient de sticla / plastic de 1 l, in laborator |
| 3. | Sodă calcinată | H319, P264, P280, P305+P351+P383, P337+P313 | 0.001 | 0,001 | solida | Recipeinti de plastic de 1 l in laborator |
| 4. | Motorina | H226,H 304 H 315,H 351 H411 | 5 | 5 | Lichid vascos | Depozitare in butoi metallic de 200 litri in incinta inchisa,betonata a statiei de pompe din gospodaria de apa cuptor Generatorul Diesel are propriul rezervor de stocare de cca 1000l ce asigura functionarea acestuia timp de 24 h. |
| 5 | Acid clorhidric | H314, H335, H290, P234, P260, P305+P351+P338, P303+P361+P353 P304+P340 P309+P311, P501 | 0.001 | 0,000595 | Lichid | Recipient de sticla / plastic de 1 l, in laborator |

- APĂ, ENERGIE, COMBUSTIBILI

  - APA

    - Alimentarea cu apă potabila

Sursa: reteaua de alimentare cu apa potabila a comunei Berca (conform contractului nr.104 din

19.06.20167 incheiat cu SC APA PRIMA BERCA SRL)

Debitele de apa preluate din reteaua comunala:

Qzi max = 44,5,00 mc (0,8 l/s)

Qorar max = 2, 0 l/s

Qzi med = 37,1 mc (0,6 l/s)

Qzi maxim = 0,22 l/s Qzi mediu = 0,18 l/sanual = 3,2 mii mc

anual = 2,7 mii mc;

- Volum zilnic minim = 12,4 mc;	Qzi minim = 0,22 l/s	V anual = 2,0 mii mc

Instalatii de captare: branşament la reteua comunei Berca Instalatii de aductiune și înmagazinare a apei:

- Aductiune: conducta de racord la reţeaua comunala de apa cu Dn = 100 mm;

- Înmagazinarea apei: într-un castel de apă din beton armat cu H = 30m si V = 200 mc.

Rețeaua de distribuție a apei.

Distributia apei potabile se face prin conducte din OL si PEID cu Dn = 30 - 80 mm, in lungime de cca. 450m.

    - Alimentarea cu apă în scop tehnologic

Sursa: reteaua de alimentare cu apa potabila a comunei Berca (conform contractului nr.104 din

19.06.20167 incheiat cu SC APA PRIMA BERCA SRL )

Volume si debite de apă autorizate:

- Volum zilnic maxim = 32,2 mc;	Qzi	maxim = 0,56 l/s	V anual	= 8,4	mii	mc

- Volum zilnic mediu = 26,8 mc;	Qzi	mediu = 0,47 l/s	V anual	= 7,0	mii	mc;

- Volum zilnic minim = 20,1 mc;	Qzi	minim = 0,35 l/s	V anual	= 5,2	mii	mc

Instalatii de captare: bransament la reteua comunei Berca

Reteaua de distributie:

Distributia apei se face prin conducte din OL si PEID cu Dn = 30 - 80 mm, in lungime de cca. 450m.

    - Apa pentru stingerea incendiilor

Volumul de apa intangibil de 50 mc este asigurat din rezervorul (castelul) de apa.

    - Volume de apă asigurate in sursa

in regim nominal: = 44,5 mc/zi	 11.600 mc/ an

in regim minim: = 27,8 mc/zi	 7.200 mc/ an.

    - Modul de folosire a apei:

Necesarul de apă este:

- maxim = 39,7 mc/zi;

- mediu = 33,1 mc/zi;

- minim = 24,8 mc/zi Cerinţa totala de apă este:

- maxim = 44,5 mc/zi;

- mediu = 37,1 mc/zi;

- minim = 27,8 mc/zi.

V anual = 11,6 mii mc

    - Evacuarea apelor uzate

Colectarea apelor uzate se face astfel:

- apele uzate menajere provenite de la sectia de Prelucrare sunt colectate intr-un bazin vidanjabil, din beton armat,cu V = 30 mc, de unde sunt evacuate prin vidanjare de către SC ROMPREST ENERGY SRL,conform contractului încheiat.

- apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare ale pavilionului administrativ si ale atelierului mecanic sunt colectate de o retea de conducte din OL si PEID, prin intermediul carora ajung intr-o statie de epurare compacta cu capacitatea maxima de 13,5mc/zi,compusă din următoarele instalații:-cămin de izolare,distribuție și preaplin,bazin de egalizare,omogenizare și pompare(echipat cu 2 pompe submersibile și mixer submersibil ),modul de epurare BC100 compact,conteinerizat pentru epurarea mecano-biologică a apelor uzate menajere. Dupa epurare apele sunt evacuate intr-un canal zonal de colectare  ape meteorice,exterior incintei unității,prin intermediul  căruia ajung în contracanalul SC HIDROELECTRICA SA-Sucursala Buzău,conform acceptului acestuia nr.87911/09.08.2016 și apoi în râul Buzău.

- Apele meteorice sunt evacuate astfel:

-apele meteorice de pe clădiri sunt preluate de o rețea de rigole și conducte pluviale din tuburi din beton cu Dn=200-300mm,L=cca 300m și  sunt deversate în canalul zonal de colectare ape meteorice,exterior incintei unității,prin intermediul căruia ajung în râul Buzău prin contracanalul  SC HIDROELECTRICA SA-Sucursala Buzău, conform acceptului acestuia nr.87911/09.08.2016

-apele meteorice de pe suprafața amenajată a societății sunt preluate de o rețea de rigole și conducte pluviale din tuburi din beton,cu Dn=200-300mm,L=150m și sunt trecute printr-un bazin deznisipator cu V=30mc,existent la periferia platformei de depozitare produse finite,după care sunt descărcate în același canal zonal de colectare ape meteorice,exterior incintei unității,prin intermediul căruia ajung în râul Buzău(prin contracanalul  SC HIDROELECTRICA SA-Sucursala Buzău, conform acceptului acestuia nr.87911/09.08.2016)

-apele meteorice din zona depozitului de carburanți,ajung într-un decantor vidanjabil,din beton armat cu V=20mc,după trecerea printr-un separator de produse petroliere,de unde sunt preluate de o firmă specializată.

Volume totale de ape uzate evacuate:

Ape menajere uzate vidanjate:

- Volum zilnic maxim = 1,30 mc;

- Volum zilnic mediu = 1,10 mc

- Volum zilnic minim = 0,80 mc

- Qorar maxim = 0,00002 mc/s

- V anual = 0,34 mii mc

Ape menajere uzate epurate si evacuate în canalul zonal pluvial:

- Volum zilnic maxim = 7,60 mc;

- Volum zilnic mediu = 6,30 mc

- Volum zilnic minim = 4,70 mc

- Qorar maxim = 0,00013 mc/s

- V anual = 1,98 mii mc

Total ape menajere uzate:

- Volum zilnic maxim = 8,90 mc;

- Volum zilnic mediu = 7,40 mc

- Volum zilnic minim = 5,60 mc

- Qorar maxim = 0,00015 mc/s

- V anual = 2,3 mii mc

    - Instalaţii de măsurare a debitelor si volumelor de apa:

- debitmetru electromagnetic cu Dn = 50 mm si P =10 atm, montat pe conducta dintre bazinul de omogenizare si modulul de epurare.

- ENERGIA  ELECTRICĂ ȘI EFICIENTA ENERGETICĂ

Energia electrica necesara desfasurarii proceselor tehnologice pe amplasamentul WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI S.R.L. punct de lucru Berca este preluata din sistemul energetic national, pe baza contractelor incheiate cu SC Ventus Romania SRL este preluata din S.E.N. pe liniile de medie tensiune (10kV), consumul energetic annual fiind de cca. 3.000.000 KWh. Furnizorul d egaz este SC Premier Energy SRL prin reteaua de distributie Transgaz.

Operatorul aplică următoarele tehnici de reducere a consumului energetic și a emisiilor:

- recuperarea căldurii in exces din cuptor din zona de răcire pentru uscarea produselor fasonate;

- controlul automat al circuitului de uscare;

- controlul automat al temperaturii și umidității la uscare, urmărirea curbei de ardere pentru reducerea emisiilor;

- utilizarea arzătoarelor cu viteză mare și eficiență imbunătățită a combustiei;

- optimizarea trecerii de la uscator la cuptor

- folosirea zonei de preincălzire a cuptorului pentru uscare, cu evitarea răcirii după uscare;

- utilizarea formatorilor de pori, ceea ce conduce la reducerea necesarului energetic;

Cuptorul tunel este impartit in patru zone in functie de temperatura in interior:

- zona de uscare, unde temperatura ajunge pana la 30°C;

- zona de preincalzire, unde temperatura poate fi de maxim 50 °C;

- zona de ardere, unde sunt montate grupurile de arzatoare (10 buc.) dotate cu cate 10 arzatoare cu NOx redus pe fiecare grup montate pe polta cuptorului si 5 grupuri cu cate 2 arzatoare cu NOx redus montate laterale, unde temperatura poate ajunge la 860 0C

- zona de racire, unde temperatura poate fi intre 20-30 °C / t ambientala. Zona este dotata cu un schimbator de caldura cu clape care este montat pe bolta cuptorului tunel;

Arderea caramizilor Porotherm se realizeaza la o temperatura de palier de 860°C, un ciclu de ardere fiind de 16 - 22 ore (sau diferit, in functie de produse).

Emisiile gazoase rezultate prin arderea gazului natural sunt minime, datorita faptului ca arzatoarele folosite sunt de ultima generatie (cu NOx redus), cu ardere controlata 100%, astfel ca arzatoarele se opresc si se pastreaza temperatura de palier, fara consum de energie. Cuptorul este prevazut cu un cos pentru evacuarea gazelor arse cu sectiunea patrata avand urmatoarele dimensiuni: H= 15m, si D= de 1,34/1,205 m (captusit pe interior pentru evitarea condensului).

Intregul proces tehnologic este automatizat.

Toate comenzile sunt automatizate si se pot adapta necesitatilor. Cuptorul este prevazut cu o instalatie automata de control si reglare a parametrilor arderii, astfel încȃt asigură utilizarea eficienta a energiei, prin recuperarea si recircularea aerului cald din zona de racire a cuptorului tunel la uscator.

- COMBUSTIBILI

Alimentarea cu gaze  naturale  se realizeaza din reteaua de distributie a gazelor naturale, printr-o statie de reglare-masurare in baza contractului de furnizare incheiat cu furnizorul de gaz natural SC Premier Energy  SR.

Necesar anual: ~6 mil. Nm3.

Energia termica  este asigurata de catre:

- cazanul abur tehnologic (Loos, tip UL-S-IE 2000x13 - model adaptat), pentru asigurarea aburului tehnologic pentru prepararea amestecului ceramic de fabricare a cărămizilor Porotherm, Putere termică =1750 kw

- trei centrale  termice, una dotata cu un cazan tip VIADRUS G300, cu P=172kW cu un consum mediu de 18 Nm3/h, si 2 dotate cu cazan tip VIADRUS cu P= 1,95KW , consum mediu de combustibil de 500 m3 pentru incalzirea birourilor din cadrul cladirii tehnico-administrative / a laboratorului, si producerea apei calde menajere in interiorul acestor obiective. (centrale termice de tip modele comerciale)

Combustibilul folosit in centrala este gazul  natural (GN). Emisiile au loc prin intermediul cosurilor de evacuare.

- DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Obiectivul de investiţii este construit in partea de sud-est a localitatii Satuc pe parte dreapta a DN 10 si la cca. 500m de zona urbana, aflata in partea de N,  teren pe care sunt amplasate obiectivele din componenta fabricii de produse ceramice si care a avut anterior aceeasi folosinţă, conform extrasului de carte funciara nr. 64492/08.09.2015 unde pe langa hala de fabricatie sunt realizate constructii anexe, drumuri carosabile, platforma de parcare, casa poarta cu anexe, racorduri la reteaua de gaze, staţii de tranformare 110KV, statie reglare presiune gaze, put forat, laborator, ateliere, magazii, zona combustibili, etc.

Incinta este împrejmuită și are asigurată pază.

Suprafaţa totală deţinută de societate este de ~80.962m2 (din acte) din care:

- suprafaţa construită – 20.996,28m2

- suprafata aferenta platformelor betonate – 32.200m2

- suprafata aferenta drumurilor interioare si cailor de acces – 2000m2

- suprafaţa liberă – 25765,72m2

În hala de producție WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI S.R.L. punct de lucru Berca exista o instalaţie de produse de ceramică prin ardere- cărămizi tip Porotherm, care  utilizează ca materie primă argilă exploatată din cariera de argilă. Cariera de argilă se află in vecinatatea nordică a amplasamentului studiat, la circa 1.500 m şi este proprietatea WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI S.R.L.

Capacitatea proiectată a instalaţiei: ~450 t blocuri ceramice/ zi (capacitatea poate fluctua in functie de modelul produsului – densitate si de contoxtul economic).

Regim de lucru actual în sectorul de producţie -3 schimburi/zi, 365 zile/an.

Nr. mediu de personal: 75 angajaţi.

Construcţiile si instalaţiile existente pe amplasament sunt următoarele:

Ob.1. Hala productie inchisa, constructie din caramida , acoperita cu carton, avand suprafata S = 12988 m2

Ob.2. – Castel de apa, constructie din caramida, acoperita cu tabla cu o capacitate de 200m3

Ob.3. – Depozit descoperit pentru depozitarea rumegusului, cu suprafata de 60m2 si o capacitate de depozitare de 100 tone;

Ob.4. – Cabina poarta, constructie din caramida, acoperita cu tabla, cu o supratafa totala de 42m2

Ob.5. Bazin de ape pluviale din caramida, subteran, 2 buc.:

Ob.6. Garaj utilaje grele, din caramida, acoperit cu tabla;

Ob.7.  Statie compresoare, din caramida, acoperita cu tabla;

Ob.8. Cantina, constructie din caramida, acoperita cu tabla:

Ob.9. Bazin vindanjabil, subteran, constructie din caramida;

Ob.10. Statie de reglare masurare gaze naturale, constructie din caramida, acoperita cu tabla:

Ob.11. Atelier, constructie din caramida, acoperit cu tabla;

Ob.12. Atelier, constructie din caramida acoperita cu tabla

Ob.13. Construtie cadrul din beton dezafectata;

Ob.14. Construtie cadrul din beton dezafectata;

Ob.15. Centrala termica:

Ob.16. Magazie, constructie din caramida acoperita cu tabla;

Ob.17. Magazie din tabla, acoperita cu tabla;

Ob.18. Zona de combustibil compusa din :

- Rezervor metalic de 300.000l functional;

- Pompa distributie;

- Rezervor metalic de 300.000l nefunctional:

- Cuva de retentie;

- Decantor de ape pluviale pentru separarea produselor petroliere.

Ob.19 Pavilion administrativ, constructie din caramida, acoperit cu tabla;

Ob.20. Depozit, constructie din caramida, acoperita cu tabla:

Ob.21 – Atelier mecanic, constructie din caramida, avand o suprafata totala de 450m2

Ob.22  - Cladire laborator, constructie din caramida avand o suprafata de 50m2, amplasata in apropierea sectorului alimentare – preparare;

Ob.23– Magazie pentru depozitarea materialelor auxiliare utilizate in proces, constructie din caramida,, avand o suprafata de 90m2;

Ob.24 – Depozit descoperit cu suprafata betonata pentru depozitare argila, avand suprafata de 3000m2 si o capacitate maxima de depozitare de 40000 tone;

Ob.25 - Depozit descoperit cu suprafata betonata pentru depozitare nisip, avand suprafata de 2000m2 si o capacitate maxima de depozitare de 25000 tone;

Ob.26 _ Rampa auto, suprafata betonata de 50m2

Suprafaţa totală deţinută de societate este de 80962m2 din care:

- suprafaţa construită – 20996,28m2

- suprafata aferenta platformelor betonate – 32200m2

- suprafata aferenta drumurilor interioare si cailor de acces – 2000m2

- suprafaţa liberă – 25765,72m2

Descrierea procesului tehnologic de fabricarea produselor ceramice prin ardere – fabricarea cărămizilor de tip POROTHERM

Alimentare- pregătire -dozare materii prime

Materia primă – argila - extrasă din cariera de argilă, aflată în proprietatea societăţii Wienerberger, este depozitată în halda de argilă, pentru macerare. Argila macerată şi nisipul sunt alimentate şi dozate direct fără o prealabilă pregătire; la fel cocsul de petrol/cenusa de termocentrala - în funcție de rețetă. Pentru rumegus exista o zona de sitarea (ciur vibrator) inainte de a fi introdus in procesul tehnologic; Aditivii se vor depozita pe platform betonata si vor fi disponibili doar pentru anumite produse sau in functie de puterea calorica a gazului natural.

In functie de necesitati pot fi folosite si urmatoarele materii prime – aditivi: cenusa de termocentrala, petrol cocs, biomasa (coji de seminte/orez).

Alimentatoarele dozează corespunzător fiecare component, realizând amestecul necesar pe transportorul cu bandă. Acest amestec este dirijat de pe transportorul cu bandă direct spre malaxorul cu role. Banda transportoare este prevăzută cu detectoare de metal, pentru reţinerea eventualelor corpuri străine.

Pe zona de transport exista un zgrobitor pentru elementele cu forme mari si neregulate (in special pentru bulgarii de argila), dar si un corector magnetic pentru retinerea elementelor straine;

Materia mixata este condusa catre valtul grosier (1000 x 1200 mm) prin intermediul benzilor transportoare.

Continuarea procesului tehnologic se realizeaza prin intermediul unor benzi transportoare (covoare de cauciuc cu insertie metalica) care transporta material prima la silozul tampon; capacitatea teoretica a liniei este de 50 m3/h, materialul merge catre fasonare respectand procesul tehnologic. In aceasta zona exista 2 silozuri tampon de ~ 30 si 90 m3 silozuri ce sunt alimentate de banda metalica conductoare;

Aceasta linie contine 12 benzi transportoare – covor de cauciuc si este folosita atat la transportul materiilor prime cat si pentru transportul rebutului rezultat din linia de fasonare;

Din aceasta faza materialul este dirijat catre valturile fine si apoi este tranportat catre malaxorul biax cu filtru si instalatia de umezire;

Materialul proaspat rezultat este introdus intr-o presa (de diferite diametre) cu posibilitatea adaosului de abur tehnologic pentru crearea plasticitatii;

Din presa materialul este taiat dupa diferite forme si dimensiuni; Bratul robotului preia materialul fasonat si il incarca pe stivele de uscare – rame (sau carucior cu platforma), iar elevatorul le introduce in bateriile de uscare;

Uscarea se face in bateriile de uscare (uscatoare) care intalnesc aerul recuperat din cuptor , + aditie suplimentara de oxigen din exterior si arzatoare suplimentare pentru mentinerea temperaturii constant de uscare. Aerul destinat bateriilor de uscare este tranportat de catre cele 2 ventilatoare de 300 000 mc/h care imping prin tubulatura aerul cald; temperature de uscare este cuprinsa intre 50 -80 C.

Exista 19 baterii de uscare fiecare cu cate 2 camere in care se aseaza caramizile fasonate iar intre camere se afla 2 ventilatoare conice pentru alimentare cu aer cald si 4 ventilatoare axiale cu 4 ventilatoare de evacuare a aerului umed din bacteria de uscare;

Separat mai exista pe amplasament o etapa intermediare (etapa 2 de uscare) care nu functioneaza si care este alcatuita din 6 baterii similar cu cele descrise anterior; aceasta instalatie poate fi repornica in orice moment in functie de fluctuatia procesului de productie.

Dupa uscare caramizile sunt descarcate de pe rame si asezate pe vagonet cu ajutorul elevatorului de descarcare;

Instalatia este alcatuita din: 1 elevator la descarcare, 1 robot la descarcare, o linie de formare, un robot de asezare pe vagonetii cuptorului tunel;

In aceasta zona produsele uscate neconforme sunt bay –pass-ate catre buncarul de rebut prin intermediul celor 2 benzi transportoare, in afara incintei;

Arderea: exista 8 linii pe care sunt tractate automat cu vagoneti de caramida uscata asezata pe ei; instalatia este actionata de catre cablurile de tractare. Intre linii exista 3 transbordoare automate care permit miscarea vagonetilor de pe o linie pe alta;

Intermediar acestui proces, pe amplasament se gasesc 4 cutii metalice pentru transportul rebutului fasonat si uscat si 2 cutii metalice pentru transportul caramizii rebut arse.

Caramizile asezate pe carucioare intra in cuptor respectandu-se temperatura si zona de ardere (preincalzire, ardere, racire);

La iesire robotul descarca caramizile si le aseaza in zona de paletizare, asezandu-le pe paleti si directionad traseul care zona de infloiere. Instalatia contine 2 cuptoare tunel, doar unul este operational la aceasta data; celalalt poate fi pornit in functie de evolutia procesului tehnologic.

Ambalarea produselor finite

Produsele descărcate din cuptor sunt sortate, paletizate şi înfoliate automat pe paleţi din lemn. Paleţii cu cărămidă sunt stivuiţi cu motostivuitoare pe platforma de depozitare produse finite, de unde sunt încărcaţi în mijloacele de transport auto ale beneficiarilor.

Tot fluxul tehnologic este prevăzut cu dispozitive de semnalizare şi siguranţă, care opresc automat desfăşurarea fluxului în situaţia unor probleme tehnologice.

Descrierea procesului tehnologic laborator

In cadrul laboratorului WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI S.R.L. punct de lucru Berca se executa urmatoarele determinari si incercari mecanice:

- densitate;

- granulometrie;

- alte reactii chimice specifice procesului de productie;

- rezistente pe produse finit, etc

Substantele chimice(reactivi, materiale) sunt stocate in incinta laboratorului, in incaperi cu acces restrictionat, prevazute cu un sistem de inchidere.

Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi - sunt desfasurate activitati de suport pentru desfasurarea activitatea principala din societate, activitati de gospodarire si mentinere a infrastructurii, de curatenie, activitati de IT si financiare, gestionare utilitati.

- INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN

MEDIU

- AER

| Nr. Crt | Activita-tea | Denumi-re cos | Caracteristici cos |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H (m) de la sol | Diame-tru (m) | Temp gaze (°C) | Viteza gaze m/s | Debit gaze Nm3/h | Coordonate STEREO 70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X(E) m | Y(N) m |
| 1 | Aredere – cuptor tunel | cos cuptor | 15 | 1,27 | 98,97 | 17,2 | 57547 | 631907,69 | 420566,71 |
| 2 | Producere Abur tehnologic | Cos cazan Loos | 10 | 0,15 | 182,23 | 4 | 153 | 631768,53 | 420641,36 |
| 3 | Producere apa calda menajera si agent de incalzire ( 3 centrale termice) functionare discontinua | Cos cazan | 5 | 0,3 | 102,1 | 1,17 | 217 | 631930 | 420530 |
| 4 |  | Cos cazan | 5 | 0,3 | 102,1 | 1,17 | 217 | 631907, | 420566,7 |
| 5 |  | Cos cazan | 5 | 0,3 | 102,1 | 1,17 | 217 | 631910 | 420510 |

- APA

Instalaţii de epurare a apelor uzate.

- bazin vidanjabil, din beton armat,cu V = 30 mc- ape uzate menajere provenite de la sectia de Prelucrare, de unde sunt evacuate prin vidanjare intr-o stație de epurare autorizată din zonă,de către SC ROMPREST ENERGY SRL,conform contractului încheiat.

- statie de epurare compacta cu capacitatea maxima de 13,5mc/zi,compusă din următoarele instalații:-cămin de izolare,distribuție și preaplin,bazin de egalizare,omogenizare și pompare(echipat cu 2 pompe submersibile și mixer submersibil ),modul de epurare BC100 compact,conteinerizat pentru epurarea mecano-biologică a apelor uzate menajere. Dupa epurare apele sunt evacuate intr-un canal zonal de colectare  ape meteorice,exterior incintei unității,prin intermediul  căruia ajung în contracanalul SC HIDROELECTRICA SA-Sucursala Buzău,conform acceptului acestuia nr.87911/09.08.2016 și apoi în râul Buzău-pentru apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare ale pavilionului administrativ si ale atelierului mecanic.

- bazin deznisipator cu V=30mc,existent la periferia platformei de depozitare produse finite- colectare ape meteorice de pe suprafața amenajată a societății

- decantor vidanjabil,din beton armat cu V=20mc,după trecerea printr-un separator de produse petroliere- ape meteorice din zona depozitului de carburanți.

- CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMIŞI LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

- AER

- Emisii în aer

- Emisiile în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie prevăzută în Tabelul 10.1.3. a prezentei autorizaţii.

- Toate echipamentele, inclusiv echipamentele de rezervă menţionate în capitolul monitorizarea activităţii, trebuie să existe pe amplasament. Toate echipamentele de tratare/ reducere, control şi monitorizare trebuie calibrate şi întreţinute, când sunt folosite, conform precizărilor din capitolul Monitorizare.

- Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în capitolul monitorizarea activităţii a prezentei Autorizaţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus lunar la APM Buzau .

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare prevăzute şi valorile limită de emisie stabilite.

- Este interzisă stocarea temporară a materialelor pulverulente pe platforme neacoperite. Recipientele utilizate pentru aceste materiale vor fi acoperite corespunzător, în scopul evitării şi minimizării emisiilor difuze.

- Prin măsuri organizatorice adecvate, operatorul se va asigura ca transportul acelor materiale care ar putea provoca pulberi în formă uscată să se facă în sisteme închise (vagoane închise, autovehicule cu toate suprafeţele de transport închise, containere închise).

- Emisiile difuze de pulberi vor fi micşorate prin următoarele măsuri:

- prin respectarea strictă a procesului tehnologic;

- întreţinere curentă eficientă a echipamentelor tehnologice;

- etanşarea armăturilor şi a conductelor prin care circulă produse chimice;

- Un raport care rezumă emisiile în aer trebuie depus la APM Buzau  ca parte a R.A.M. Informaţiile incluse în acest raport trebuie întocmite în conformitate cu ghidurile relevante emise de ARPM Galaţi.

- Emisii atmosferice rezultate din activitate

Sursele de emisie din activitatea desfăşurata in SC Kronberger Grup SA Buzau, evacuate în atmosferă,

sunt prezentate în tabelul 10.1.2.

| Tabe | ul nr. 10.1.2. |
| --- | --- |
| Nr. crt. | Sursa generatoare | Punct de emisie | Poluanţi emişi |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | producere abur tehnologic | Coş dispersie cu dimensiunile: H = 10 m si D = 0,15 m | CO, NOx, SOx pulberi |

| 2. | ardere – cuptor tunel | Coş dispersie cuptor cu sectiune patrata cu dimensiunile: H = 15 m si D=1,27 m | CO, NOx, SOx pulberi |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Producere apa calda menajera si agent de incalzire ( 3 centrale termice) functionare discontinua | 3 Coşuri de dispersie cu dimensiunile: H =5m si D = 0,3 m | CO, NOx, SOx |

- Valori limită de emisie - Emisii punctiforme

Emisiile de poluanţi în atmosferă, rezultate din desfăşurarea activităţii de obţinere a cărămizilor refractare, se vor încadra în valorile limită de emisie prevăzute în tabelul 10.1.3.

Tabelul 10.1.3.

| Nr. crt. | Sursa / Echipament de depoluare | Tip combustibil | Poluant | VLE (mg/Nm ) | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | producere abur tehnologic | Gaz natural | Pulberi CO NOx SO2 | 5 100 350 35 | Valorile concentraţiilor emisiilor se raportează la gazul evacuat în stare normală (00C, 101,3 kPa uscat) şi la un conţinut de oxigen de 3%. |
| 2 | ardere – cuptor tunel | Gaz natural | Pulberi CO NOx SO2 | 5 300 100 35 | Valorile concentraţiilor emisiilor se raportează la gazul evacuat în stare normală (00C, 101,3 kPa uscat) şi la un conţinut de oxigen de 18%. |
|  | Producere apa calda menajera si agent de incalzire | Gaz natural | CO SO2 NOx | 100 35 350 | Valorile concentraţiilor emisiilor se raportează la gazul evacuat în stare normală (00C, 101,3 kPa uscat) şi la un conţinut de oxigen de 3%. |

Notă:

1. Valorile limita la emisie mentionate in tabelul 10.1.3 sunt valori medii zilnice.

2.Concentrațiile emisiilor de poluanți conținuți în gazul evacuat de coșurile instalațiilor nu au voie să depășească limitele stabilite în tabelul 10.1.3,cu excepția perioadelor de pornire și oprire.

3.Valorile limită la emisie pentru măsurătorile continue se consideră respectate dacă în decursul unui an  calendaristic:

- 97% din totalul mediilor orare nu depasesc de 1,2 ori valoarea limita;

- Niciuna din valorile medii zilnice nu depăşeşte limita impusă, cu excepţia perioadelor de pornire - oprire ale instalaţiilor;

- Niciuna din valorile medii orare nu depăşeşte dublul valorii limită.

- Pentru măsurătorile discontinue se respectă valorile limită impuse.

Pentru măsurătorile discontinue: valorile medii zilnice se determină prin metoda valorilor momentane determinate prin cel puţin 3 exerciţii de măsurare/zi în timpul de lucru efectiv (excluzând perioadele de pornire şi oprire).

Emisii din surse  mobile (emisii fugitive)

În incinta amplasamentului  sunt amenajate platforme betonate pentru parcarea vehiculelor.

Circulaţia autovehiculelor pe platformele amenajate va determina emisii de poluanţi specifici gazelor de eşapament: oxizi de azot, oxizi de carbon, oxizi de sulf, compuşi organici volatili, particule cu conţinut de metale.

Circulaţia autovehiculelor pe platformele societăţii reprezintă traficul de incintă. Deşi mişcarea fiecărui vehicul reprezintă o sursă liniară, în ansamblu, platformele pe care are loc traficul de incintă reprezintă surse de suprafaţă la sol, deschise, cu emisii nedirijate, având rate variabile.

In incinta exista utilaje mobile pentru transportul intern al materialelor (stivuitor, utilaj greu pentru mutare rastele profile, auto-macara ) alimentate pe motorina.

10.2. Emisii în apă

- Emisiile în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul 10.2.2. Nu trebuie să existe nici emisii de alţi poluanţi în apă, în afara celor menţionaţi în prezenta Autorizaţie.

- Emisiile în apă nu trebuie să depăsească valorile limită de emisie menţionate în Autorizaţia de Gospodarirea apelor nr.128/30.09.2016 emisă de AN „Apele Române” D.A. Buzău-Ialomiţa.

- Valorile limită sunt stabilite in conformitate cu prevederile HG nr. 188/ 2002 modificata si completata de HG nr. 352/ 2005 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să exploateze construcţiile şi instalaţiile de utilizare, evacuare şi epurare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime, conform regulamentelor de exploatare.

- Titularul/operatorul de activitate trebuie să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea sau minimalizarea emisiilor de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate şi accidentale a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

- Pentru toate instalaţiile în care se manipulează substanţe cu risc pentru apă, se vor prevedea măsuri de întreţinere curentă.

- Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi conductele subterane.

- Titularul/operatorul de activitate are obligaţia de a verifica şi întreţine starea instalaţiilor de evacuare a apelor uzate.

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale va conţine reglementări pentru un eventual incident, prin care să se garanteze punerea în siguranţă a instalaţiei.

- În punctele în care pot rezulta substanţe periculoase pentru apa (pompe, armături, puncte de umplere şi transvazare) se vor prevedea dispozitive de captare.

- Se vor păstra la îndemâna şi în cantităţi suficiente substanţe de neutralizare/tratare, în apropierea instalaţiilor de manipulare a substanţelor cu risc pentru apă.

- Se va verifica periodic (la fiecare 2 ani) starea următoarelor recipiente:

- pentru uleiuri uzate.

- rezervorul de motorina

- Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum este precizat în capitolul monitorizarea activităţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus lunar la APM Buzau.

- Tipuri de ape uzate şi poluaţii emişi

Sursele generatoare de ape uzate şi poluanţii generaţi de activitate în apele uzate sunt prezentate în tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1.

| Sursa generatoare | Natura apei | Poluanţi existenţi în apa uzată | Mod de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Activitatea Administrativa Precipitaţii | Ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare ale pavilionului administrativ | pH CCO - Cr ,CBO5,materii in suspensii,azot total,fosfortotal, Substante extractibile cu solventi organici,detergenti | sunt evacuate intr-un canal zonal de colectare ape meteorice,exterior incintei unității,prin intermediul căruia ajung în contracanalul SC HIDROELECTRICA SA-Sucursala Buzău,conform acceptului acestuia nr.87911/09.08.2016 și apoi în râul Buzău |
|  | Ape uzate menajere provenite de la sectia de Prelucrare | pH CCO - Cr CBO5 Suspensii Azot total Ptotal Substante extractibile cu solventi organici | Sunt colectate intr-un bazin vidanjabil de 30mc si de aici sunt evacuate prin vidanjare,intr-o statie de epurare din zona |
|  | Ape meteorice | pH Suspensii | Sunt evacuate in canalul zonal exterior incintei societatii si de aici in raul Buzau (prin contracanalul SC Hidroelectrica SA - sucursala Buzau) |
|  |  | pH Suspensii | Sunt trecute printr-un bazin desnisipator, cu V = 30 mc, dupa care sunt evacuate in canalul zonal exterior incintei societatii si de aici in raul Buzau (prin contracanalul SC Hidroelectrica SA - sucursala Buzau) |
|  | Ape meteorice din zona depozitului de carburanti | pH Suspensii Produse petroliere | Sunt colectate intr-un bazin vidanjabil de 20mc si de aici sunt evacuate prin vidanjare in canalul zonal exterior incintei societatii |

- Mod de stocare, epurare, valorile limită admise la evacuare

Modul de stocare a apelor uzate, modul de epurare a acestora, precum şi valorile limită admise la evacuare sunt prezentate în tabelul 10.2.2

Tabelul 10.2.2.

| Tipul apei uzate | Caracteristici de | V.L.E. | Observaţii s |
| --- | --- | --- | --- |
|  | calitate normate | (mg/l) |  |
| Ape uzate menajere | pH | 6,5 - 8,5 | Conform Autorizaţiei de |
|  | CCOCr | 125 | Gospodărire a apelor nr. |

|  | CBO5 | 25 | 128/ 30.09.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Azot total | 10 |  |
|  | Suspensii | 35 |  |
|  | P total | 1 |  |
|  | detergenti | 0,5 |  |
|  | Substante extractibile cu solventi organici | 20 |  |
| Ape meteorice | pH | 6,5 - 8,5 | Conform Normativ NTPA 001/2005 |
|  | suspensii | 35 |  |
|  | Produse petroliere | 5,0 |  |

Notă:

- Este interzisă deversarea oricărei substanţe care poluează apa de suprafaţă sau apa din canalele de scurgere a apei pluviale.

- În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să:

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice incidentul in scris la APM Buzau în termen de 24 ore.

- SOL şi APA SUBTERANĂ

- Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltraţiile în sol.

- Indicatorii de calitate ai probelor de sol prelevate şi menţionate în Raportul de Amplasament trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului MAPPM 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului.

- Sunt interzise deversările accidentale de produse care pot polua solul şi implicit apa. În cazul apariţiei unor deversări accidentale se va proceda la eliminarea acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii deversărilor.

- Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone stabilite, protejate împotriva pierderilor de lichide sau dispersii de pulberi şi gaze.

- Stocările temporare de materiale şi deşeuri se vor realiza cu asigurarea protecţiei solului şi apei subterane.

- Toate bazinele trebuie etanşate şi izolate, după caz, pentru a preveni contaminarea solului.

- Titularul de activitate trebuie să planifice şi să realizeze o dată la 2 ani, activităţi de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, bazine, cămine şi guri de vizitare

- Puţul de monitorizare a apelor subterane trebuie să fie verificat periodic, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă.

Monitorizarea calităţii apei subterane se va realiza prin analiza calităţii apei prelevate din puţul de observaţie, urmărindu-se evoluţia calităţii apei subterane în timp şi influenţa activităţii desfăşurate asupra acestora.

- Titularul de activitate trebuie să aibă în depozit o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie, precum şi un număr adecvat de echipamente, pentru eliminarea efectelor oricărui poluant pe sol.

Tabel 10.3.1 - Valorile de referinţa pentru urmele de elemente chimice din sol

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţa la 5 cm in adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţa uscata) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH |  |
| 1. | Zona statiei de epurare | Cadmiu | < 5 |
|  |  | Plumb | < 250 |
|  |  | Produse petroliere | < 1.000 |
|  |  | pH |  |
| 2. | Zona depozit carburanti | Cadmiu | < 5 |
|  |  | Plumb | < 250 |
|  |  | Produse petroliere | < 1.000 |
|  |  | pH |  |
| 3. | Zona castel apa | Cadmiu | < 5 |
|  |  | Plumb | < 250 |
|  |  | Produse petroliere | < 1.000 |

Tabel 10.3.2 - Valorile de referinţă pentru calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Foraj de observaţie situat intre statia de epurare ape menajere si depozitul de carburanti | pH | 6,9 |
|  | Azot amoniacal | 0,26 |
|  | Plumb | < 0,01 |
|  | Nichel | < 0,01 |
|  | Cloruri | 8,9 |
|  | Zinc | < 0,1 |
|  | Fe total | < 0,16 |

- ZGOMOT

- Un registru al rezultatelor măsurătorilor trebuie să fie disponibil în orice moment, iar un raport care descrie pe scurt aceste măsurători trebuie inclus ca parte a R.A.M.

- Măsurătorile de zgomot se efectuează de către laboratoare specializate, o dată pe an.

- Operatiile generatoare de zgomot se vor desfasura in halele sau in zonele speciale destinate sau se vor lua masuri de ecranare a surselor de zgomot.

- Emisiile de zgomot se vor încadra în SR 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot de 65 dB(A) în timpul zilei, pentru zona industrială. Măsurătorile de zgomot se efectuează de către laboratoare specializate, acreditate, în cazul înregistrării de sesizări sau reclamaţii. Nivelul de zgomot se va încadra în limitele prevăzute în de SR 10009/2017– Acustica urbană – Limite admisibile ale nivelului de zgomot, STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică, Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014-pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

- GESTIUNEA DEŞEURILOR

11.1. Titularul activității are obligația evitării producerii deșeurilor, însă în cazul în care acestea nu pot fi evitate, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se impactul asupra mediului.

11.2. În conformitate cu prevederile în vigoare, titularul activității are următoarele obligații:

- să efectueze operaţiunile de tratare a deșeurilor sau să transfere aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor ca ordine de prioritate în cadrul legislaţiei şi a politicii în materie de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor, precum şi fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului.

- să colecteze deşeurile separat, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, economic şi al protecţiei mediului şi să nu se amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.

- să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare/valorificare/eliminare;

- să asigure evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, precum şi a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei colectării, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare, operaţiunii de valorificare sau eliminare a deşeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente de control, la cererea acestora. Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se fac potrivit Deciziei Comisiei 2014/955/UE și Directivei 2008/98/CE.

- să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani.

- să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora.

- să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului;

- să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008, iar transferul acestora pe teritoriul naţional să fie însoţit de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul (CE) 1.013/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea 211/2011 sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.

La cererea autorităţilor competente sau a unui deţinător anterior sunt furnizate documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate.

11.3. Pe tot parcursul colectării, recuperării sau valorificării/eliminării, toate deșeurile trebuie depozitate temporar în zone și locuri special amenajate protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu. Gestionarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum este precizat în Tabelul 11.1. al prezentei Autorizaţii integrate de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil şi fără acordul scris al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău.

11.4. Deșeurile expediate în afara amplasamentului pentru recuperarea sau valorificare/eliminare, pot fi transportate numai de agenți economici autorizați, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să se asigure ca deşeurile transferate către alte persoane fizice sau juridice sunt ambalate/şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii. Deșeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de recuperare/valorificare /eliminare, fără a afecta semnificativ mediul și în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Este interzis transportul deşeurilor de orice natură de la locul de producere la cel de colectare/ stocare temporară/ tratare/ valorificare/ eliminare, fără respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/ 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

11.5. Aprovizionarea cu materiale auxiliare se va face astfel încât să nu creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deșeuri.

11.6. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să asigure condiţiile necesare pentru depozitarea separată a diferitelor categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilități şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală.

11.7. Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale. Amestecarea include şi diluarea substanţelor periculoase.

11.8. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să se asigure că livrarea deşeurilor de producţie generate, a deşeurilor menajere, a deşeurilor din construcţii şi demolări şi a deşeurilor periculoase, în vederea eliminării acestora, se face numai pe bază de contract.

11.9. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de gestionare a deşeurilor de pe amplasament, care va fi pus în orice moment la dispoziţia organelor de specialitate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control.

Acest registru, aflat în păstrarea titularului autorizaţiei, trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

- Cantităţile şi codurile deşeurilor;

- Sursa deşeurilor.

- Modul de stocare şi tratare a deşeurilor.

- Numele transportatorului de deşeuri şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia.

- Înregistrarea documentelor de transport prevăzute de către reglementările în vigoare.

- Datele de identificare ale agentului economic care realizează  valorificarea/ eliminarea deşeurilor.

- O copie a acestui registru privind gestionarea deşeurilor trebuie depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

11.10. Deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a reţelei de canalizare.

11.11.  Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a se asigura că stocarea temporară a deşeurilor este permisă pentru o perioadă de maxim 1 an, în cazul în care deşeurile stocate urmează să fie eliminate şi de maxim 3 ani pentru deşeurile care urmează să fie valorificate.

11.12. Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza potrivit prevederilor legale în vigoare.

NOTA: Schimbarea contractelor cu firmele care valorifică/elimină deșeurile se comunică la APM Buzău.

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea desfăşurată pe amplasament, modul de manipulare şi stocare a acestora sunt prezentate în Tabelul 1.1

- DEŞEURI GENERATE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea societatii, modul de manipulare şi depozitare sunt prezentate în Tabelul 11.1.

| Cod deșeu cf. HG 856/ 2002 | Tipul deșeului | Sursa generatoare | Cantitate estimată anual tone | Colectare/Mod de stocare temporară | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri de produs: care apar in urma fasonării uscării arderii tratamentului ulterior și ca produs de calitate inferioară; |
| 10 12 01 | Deșeuri de la preparare amestecuri și prelucrare anterior procesării termice -deșeuri de cărămidă nearsă | Preparare fasonare uscare | 1000 | Colectate direct pe banda transportoare şi reintroduse in procesul tehnologic | Se reintroduc în procesul tehnologic |
| 10 12 08 | Deşeuri ceramice de cărămizi (după procesare termică) | Ardere, ambalare | 500 | Container / zonă special amenajată (amenajare cariera) | Valorificare prin activități de prelucrare (concasare – amenajare drum) |
| Deseuri de la ambalare (plastic, lemn, metal, hartie) |
| 15 01 01 | ambalaje de hartie și carton | ambalare produse (activitati de birou) | 1 | Distrugător de hârtie/baloți și saci plastic în magazie | Valorificare prin firme specializate autorizate |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | ambalare produse (activitati adiacente) | 5 | Container / saci de plastic – zona exterioară a laboratorului | Valorificare prin firme specializate autorizate |
| 17 04 05 | bandă fier si otel | ambalare produse | 1 | Boxe/zonă special amenajată – platou | Valorificare prin firme specializate autorizate |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | Ambalare produse – retur | 500 | Vrac pe platforma betonată îngrădită (reparatii) | Valorificare prin firme specializate autorizate |
| Deseuri de mentenanata (uleiuri lavete recipienti – alte deseuri periculoase) deseuri metalice |
| 15 02 02* | absorbanti materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie) materiale de lustruire îmbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | mentenanță | 0,1 | Container/ butoi captusit cu folie -zonă amenajată și îngrădită-atelier | Valorificare prin firme specializate autorizate |
| 15 01 10* | ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | mentenanță | 0,1 | Container/ butoi captusit cu folie -zonă amenajată și îngrădită-atelie | Valorificare prin firme specializate autorizate |
| 13 01 10* | uleiuri minerale hidraulice neclorinate | mentenanță | 0,5 | Butoaie/laborator atelier/zonă amenajată și îngrădită-atelie | Valorificate prin societăți autorizate |
| 13 02 05 * | uleiuri minerale neclorurate de motor de transmisie si de ungere | mentenanță | 0,5 | Butoaie/ atelier/zonă amenajată și îngrădită-atelier | Valorificare prin societăți autorizate |
| 13 02 06* | uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere | mentenanță | 0,5 | Butoaie/ atelier/zonă amenajată și îngrădită-atelier | Valorificate prin societăți autorizate |
| 12 01 12* | ceruri si grasimi uzate | mentenanță | 0,5 | Butoaie/laborator atelier/zonă amenajată și îngrădită-atelier | Valorificate prin societăți autorizate |
| 13 02 08* | Alte uleiuri de motor de transmisie si de ungere | mentenanță | 0,5 | Butoaie/laborator atelier/zonă amenajată și îngrădită-atelier | Valorificate prin societăți autorizate |
| 13 01 13* | Alte uleiuri hidraulice | mentenanță | 0,5 | Butoaie/laborator atelier/zonă amenajată și îngrădită-atelier | Valorificate prin societăți autorizate |
| 16 06 01* | Baterii cu Pb | mentenanță | 0,05 | Vrac /zonă special amenajată-atelier | Valorificate prin societăți autorizate |
| 20 01 36 | Echipamente electrice | mentenanță | 0,5 | Vrac/ depozit logistică-atelier | Valorificare prin firme specializate autorizate |
| 16 01 03 | Anvelope scoase din uz | mentenanță | 0,5 | Vrac /zonă special amenajată – platou | Valorificare prin firme specializate autorizate |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice | mentenanță | 30 | Recipienți/ hală spațiu amenajat – boxa. | Valorificare prin firme specializate autorizate |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente | Intreg amplasamentul | 0,01 | Cutie carton/ metalică/ spațiu special amenajat-office | Valorificare prin firme specializate autorizate |
| 20 01 11 | Deseu textil | mentenanță | 0,1 | Recipient/in zona laboratorului-atelier | Valorificare prin firme specializate autorizate |
| Alte deseuri adiacente procesului de productie |
| 03 01 05 | Rumegus talas aschii resturi de scandura si furnir | Sitare rumeguș | 150 t/m3 (500 mc) | Vrac /spațiu special amenajat | Reciclat /Valorificat ca material combustibil |
| 03 03 01 | Deseuri de lemn si ele scoarta | Sitare rumeguș | 150 t (500 mc) | Vrac /spațiu special amenajat | Reciclat/Valorificat ca material combustibil |
| 20 03 01 | Deseuri amestecate | Intreg amplasament | 96 mc | Containere metalice zona special amenajată | Eliminare prin firme specializate |
| 20 03 06 | Deseuri de la curatarea canalizarii | mentenanță | 30 mc | Rigole | Eliminare prin societăți autorizate |
| 07 02 99 | Alte deseuri nespecificate | mentenanță | 0,5t | Cutie carton/ metalică/ spațiu special amenajat –paletizati -atelier | Valorificare prin firme specializate autorizate |
| 17 06 04 | Materiale izolante | mentenanță | 0,5t | Cutie carton/ metalică/ spațiu special amenajat – paletizati | Valorificare prin firme specializate autorizate |
| 09 01 99 | Alte deseuri nespecificate | mentenanță | 0,5t | Cutie carton/ metalică/ spațiu special amenajat-atelier | Valorificare prin firme specializate autorizate |
| 01 04 09 | Deseuri amestecate de nisip si argila | Dozare materii prime | 0,5t | Vrac /zonă halda | Valorificare prin firme specializate autorizate sau reciclare interna sub forma de materie prima |

Tabelul 11.1. NOTĂ:

- Aprovizionarea cu materii prime şi materiale se va face astfel încât să nu se creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri;

- Toate deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi să se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive în aer;

- Zonele de stocare vor fi clar marcate şi delimitate, iar containerele vor fi inscripţionate;

- Nu se va depăşi capacitatea containerelor şi a zonelor de stocare.

- INTERVENŢIA RAPIDĂ/PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENTĂ. SIGURANŢA INSTALAŢIEI

5	5	5

Activitatea nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplică prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgentă, care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgentă menţionat trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

În conformitate cu Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, societatea a stabilit:

- Sursele potenţial poluatoare pentru factorii de mediu;

- Lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale în cadrul instalaţiei;

- Fişa poluanţilor potenţiali;

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii şi combaterii poluării accidentale;

- Componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor;

- Componenţa echipelor de combatere a poluărilor accidentale;

- Lista dotărilor şi a materialelor necesare pentru intervenţii în caz de poluări accidentale;

- Procedură privind înregistrarea informaţiilor cu privire la producerea evenimentelor de poluare accidentală;

- Procedura de alarmare în situaţia poluărilor accidentale.

Defecţiunile în funcţionare care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător trebuie inregistrate în formă scrisă. Din astfel de înregistrări scrise, care trebuie puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, trebuie să reiasă:

-Tipul, momentul şi durata defecţiunii;

-Cantitatea de substanţe nocive eliberate (dacă este cazul este necesară o evaluare);

-Urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului, cât şi în exterior;

-Toate măsurile iniţiate.

Defecţiunile a căror efecte se pot propaga pe toată suprafaţa obiectivului sau care prezintă pericole pentru sănătate sau viaţă trebuie anunţate

-imediat inspectoratului pentru situaţii de urgenţă;

-urgent autorităţii responsabile cu protecţia mediului.

Activitatea intră sub incidența OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului; în cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, precum și în cazul unui prejudiciu asupra mediului operatorul va acţiona și va informa autorităţile de mediu conform obligaţiilor ce ii revin, în baza prevederilor Capitolului II. Măsuri preventive și reparatorii, din OUG 68/2007.

Prin natura activității, în cadrul unității pot apare situații de urgență generate de incendii. Pentru prevenirea acestor situații și intervenția în cazul apariției incendiilor, activitatea este organizată astfel:

- unitatea este dotată cu materialele necesare, conform prevederilor legislatiei specifice PSI;

- rețeaua de hidranți se menține în perfectă stare de funcționare;

- MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

1.  Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

    - supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

    - automonitorizare

2. Automonitorizarea este obligaţia societăţii şi are următoarele componente

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces;

- monitorizarea post – închidere

3. Toate analizele din cadrul activităţii de monitorizare vor fi realizate de personal calificat, cu echipamente descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice/menţionate în autorizaţie.

4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie valorile de emisie.

5. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al A.P.M. Buzău după evaluarea rezultatelor testărilor;

6. Monitorizarea  factorilor de mediu se va realiza  doar la laboratoare specializate.

7.  Puncte de prelevare şi monitorizare:

- Puncte de prelevare a emisiilor în aer:

- Coşurile de dispersie prevăzute în Tabelul 10.1.1

- Zgomot la limita amplasamentului instalaţiei;

- Puncte de prelevare a probelor de sol conform Raportului de Amplasament

- Puncte de prelevare a emisiilor de poluanţi în apa:

- Puţul forat pentru monitorizarea apei subterane;

- La evacuarea apei uzate menajere de pe amplasament (camin evacuare din statia de epurare);

- La evacuarea apei pluviale de pe amplasament

- Zonele de stocare:

- materii prime

- materiale auxiliare

- MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN AER

Monitorizarea emisiilor în aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.1.

Tabelul 13.1.1.

| Punctul de prelevare a probei | Indicatori analizaţi | Frecventa de prelevare probe si analiza poluanţi | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cos de la instalaţia de producere abur tehnologic | Pulberi | lunar |  |
|  | CO |  | SR EN 15259:2008 |
|  | SO2 |  |  |
|  | NOx |  |  |

| Cos evacuare cuptor tunel | pulberi | lunar |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CO (optinal confrom BAT) |  | SR EN 15259:2008 |
|  | SOx |  |  |
|  | NOx |  |  |
| 3 cosuri evacuare-producere apa calda menajera – caldura (utilitati administrative) | CO | lunar |  |
|  | SO2 |  | SR EN 15259:2008 |
|  | NOx |  |  |

Notă:

- Monitorizarea discontinua a emisiilor in aer se va face de către titular printr-un laborator specializat, conform precizărilor stabilite in tabelul 13.1.1.

- Se pot folosi şi alte metode de analiza, standardizate sau acreditate.

La analiza emisiilor în aer se vor înregistra următoarele date de referinţa în cazul unor depăşiri ale valorilor limită la emisii.

| Locul recoltării | Data si ora recoltării Începere/terminare | Capac. de function. a instal. | Noxe | Val. calculata a emisiilor in cond. de referinţa | Parametri auxiliari: Debitul gazelor evacuate Temperatura gazelor evacuate. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- MONITORIZAREA EMISIILOR IN APA EVACUATA

Monitorizarea emisiilor în apă se va efectua conform prevederilor din Tabelul nr. 13.2.1. tabelul nr. 13.2.1

| Punctul de prelevare a probei | Indicatori analizaţi | Frecventa de prelevare probe si analiza indicatori | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| La evacuarea apelor uzate menajere din statia de epurare | pH | lunar | Conform H.G. nr. 352/ 21.04.2005 privind modificarea si completarea H.G. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2005) |
|  | CCOCr |  |  |
|  | CBO5 |  |  |
|  | Suspensii |  |  |
|  | Azot total |  |  |
|  | Ptotal |  |  |
|  | detergenti |  |  |
|  | Substante extractibile cu solventi organici |  |  |
| La evacuarea apelor uzate menajere si pluviale | pH | înainte de fiecare vidanjare |  |
|  | CCOCr |  |  |

NOTĂ:

- Emisiile în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul 10.2.2.

- Monitorizarea calităţii apei evacuate se va face conform precizărilor stabilite în tabelul nr. 13.2.1. de către SC WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI SRL Berca, printr-un laborator specializat.

- Metodele de analiză corespunzătoare standardelor menţionate mai sus au caracter orientativ, alte metode alternative putând fi folosite dacă se demonstrează că acestea au aceeaşi sensibilitate şi limita de detecţie.

- Se interzice deversarea neautorizată a oricăror substanţe care poluează mediul în apele de suprafaţă, apele freatice sau în canalele de scurgere a apei pluviale,fara acceptul detinatorilor acestora.

- În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să:

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare

- ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice incidentul la APM Buzau  în termen de 24 ore.

Orice alte analize privind emisiile de poluaţi în ape, solicitate de autorităţile de gospodărire a apelor sau de protecţie a mediului se vor efectua conform  solicitării acestora.

- MONITORIZAREA CALITĂŢII SOLULUI ŞI A APEI SUBTERANE

- Monitorizarea calităţii solului

5

Monitorizarea calităţii solului se va realiza în punctele analizate în Raportul de Amplasament, o dată pe an, printr-un laborator specializat.

Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile de referinţă prevăzute în Ordinul MAPPM nr.756/1997.

- Monitorizarea calităţii apei subterane

Va consta în analiza calităţii apei subterane prelevate din puţul de observaţie, amplasat pe teren.

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | F recvenţa de analiză | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Foraj de observaţie | pH | anual | valorile obţinute se vor compara cu rezultatele obţinute la execuţia forajului (probele martor). |
|  | Azot amoniacal |  |  |
|  | Plumb |  |  |
|  | Nichel |  |  |
|  | Cloruri |  |  |
|  | Zinc |  |  |
|  | Fe total |  |  |

NOTA:

- La solicitarea APM Buzau  se vor analiza şi alţi indicatori.

- Prelevarea probelor şi analizele acestora se vor realiza după standardele în vigoare, de un laborator specializat.

- Rezultatele analizelor se vor compara cu rezultatele investigaţiilor din Raportul de Amplasament, respectiv buletinele de analiză la forajul de observaţie prevăzut. Astfel, se va urmări evoluţia calităţii apei subterane în timp şi influenţa activităţii instalaţiei asupra acesteia.

- Operatorul are obligaţia de a efectua lucrări de îmbunătăţire a calităţii apelor freatice.

- DEŞEURI

13.4.1. Titularul va respecta prevederile legale privind evidența gestiunii deșeurilor, valorificare și eliminarea lor.

13.4.2. Prezenta autorizație integrată de mediu se aplică activităților de management al deșeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau valorificare.

13.4.3. Valorificarea sau eliminarea deșeurilor trebuie să se desfășoare așa cum este precizat în Tabelul 11.1 al prezentei Autorizații integrate de mediu, în conformitate cu legislația în vigoare. Nu trebuie eliminate alte deșeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără acordul prealabil scris al Agenției pentru Protecția Mediului Buzău.

13.4.4. Deșeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activități cu deșeuri. Deșeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul și în conformitate cu legislația în vigoare.

13.4.5. Se vor respecta prevederile H.G nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Fiecare transport de deşeuri periculoase care se produce în cantitate mai mare de 1 to/an, se va efectua după ce expeditorul şi destinatarul au obţinut toate aprobările necesare conform H.G 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Se vor păstra la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor următoarele documente:

▪ formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase conform anexei 1 a H.G 1061/2008 (pentru o cantitate mai mare de 1 tonă/an);

▪ formularul de expediţie/transport conform anexei 2 a H.G 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri periculoase;

▪ formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase conform anexei 3 a H.G 1061/2008, înregistrat de către destinatar într-un registru de evidenţă a transporturilor de deşeuri nepericuloase, securizat, înseriat şi numerotat pe fiecare pagină. Formularul de încărcare-descărcare în baza căruia se realizează transportul şi controlul deşeurilor nepericuloase destinate colectarii/stocării temporare/tratării se păstrează astfel: o copie la expeditorul deşeurilor, o copie la destinatarul acestora şi o copie la transportatorul deşeurilor.

13.4.6. Evidența deșeurilor produse va fi ținută lunar conform HG 856/2002 și va conține următoarele informații: tipul deșeului, codul deșeului (încadrarea se va face conform prevederilor Decizia Comisiei 2014/955/UE), instalaţia producătoare,  cantitatea produsă, modul de stocare, modul de tratare, cantitatea/data predării deșeului  către valorificator/ eliminator.

13.4.7. Un registru complet pe probleme legate de operațiunile și practicile de management al deșeurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziția persoanelor autorizate pentru inspecție, trebuie păstrat de către titularul autorizației integrate de mediu. Acest registru trebuie să conțină minimum de detalii cu privire la:

- Cantitățile de deșeuri gestionate pe amplasament, însoțite de codul din Codul European al Deșeurilor pentru deșeurile transportate;

- Numele operatorului economic autorizat pentru valorificare/eliminare și transportatorului de deșeuri și detaliile lor de autorizare (adresa instalației finale destinate eliminării/valorificării deșeurilor);

13.4.8. O copie a registrului privind Managementul Deșeurilor trebuie depusă la APM Buzău, ca parte a RAM pentru amplasament. Raportarea datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât şi electronic.

- RAPORTĂRI LA AUTORITATEA DE MEDIU ŞI PERIODICITATEA ACESTORA.

## 14.1. Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău va include informaţiile furnizate de operator în Registrul Public conform cerinţelor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, a HG nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare şi a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul). Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita APM Buzău ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru. Pentru a da posibilitatea agenţiei să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

14.2. Titularul va întocmi un Raport Anual de Mediu care va include toate cerințele prevăzute în autorizația integrată de mediu. R.A.M. va conține date privind:

- Emisiile din instalații;

- Managementul deșeurilor;

- Raportul auditurilor de eficiență privind consumul de utilități;

- Programul de management de mediu-raportul pe anul precedent  și propunerile pentru anul în curs și un raport asupra performanțelor înregistrate;

- Registrul emisiilor de poluanți;

- Rezultatele monitorizǎrilor efectuate;

- Raportul privind EPRTR;

- Raport privind sesizǎrile înregistrate din partea publicului;

- Raport asupra incidentelor;

- Raport asupra auditului energetic

R.A.M întocmit conform Anexei III a prezentei autorizații, va fi depus la   A.P.M.Buzǎu atât pe format de hârtie cât și în format electronic.

## 14.3. Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii.

14.4.  Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: APM Buzău  şi GNM – Comisariatul Judeţean Buzau, raportul privind incidentul.

14.5. Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la A.P.M. Buzău   în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

14.6.  Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie agreat de A.P.M. Buzău. Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţii efectuate de către personalul cu drept de control al A.P.M. Buzău, G.N.M  - C.J. Buzău în orice moment.

14.7. Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor aşa cum sunt ele menţionate în Cap 14 Raportări către Agenţia pentru Protecţia Mediului a prezentei Autorizaţii trebuie depuse la sediul A. P.M. Buzău  în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii. Un original şi o copie trebuie depuse la momentul şi în modalitatea precizată.

## 14.8. Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

## 14.9. Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al A.P.M. Buzau,  după evaluarea rezultatelor test.

## 14.10. Titularul autorizaţiei trebuie să deţină la sediul unităţii un dosar pentru informarea publicului. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

- Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Buzău şi titularul autorizaţiei;

- Autorizaţia integrată de mediu;

- Solicitarea;

- Raportările către APM Buzău;

- Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante

## 14.11. Monitorizarea emisiilor în apă precum şi monitorizarea apelor subterane se va realiza conform prevederilor Autorizatiei de gospodărirea apelor nr. 85/29.07.2017. Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii apelor trebuie transmis anual , în format electronic la A.P.M. Buzău, ca parte a Raportului Anual de Mediu. Raportarea se va face pentru toate tipurile de apă pe categorii.

14.12. Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii solului si a apelor subterane trebuie transmis anual, în format electronic, la APM Buzău, ca parte a Raportului Anual de Mediu.

## 14.13. Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii aerului trebuie transmis anual, în format electronic la A.P.M. Buzău, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu.

14.14. Raportul privind  Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR )

Operatorul care desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa I a Regulamentului EPRTR, a căror capacitate depăşeşte valoarea de prag corespunzătoare specificată, trebuie să comunice autorităţii competente, informaţiile de identificare a complexului industrial în conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptând cazul în care informaţia este deja disponibilă autorităţii competente.

La pregătirea raportului, operatorul în cauză trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportărilor, termenele, responsabilităţile precum şi modul de informare şi participare a publicului, prevăzute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 şi 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducătorului autorităţii publice pentru protecţia mediului.

Documentele se vor transmite la A.P.M. Buzău, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din HG nr. 140/2008, în format electronic şi pe suport hârtie, până la 30 aprilie a fiecărui an, pentru anul anterior raportării.

Operatorii au dreptul să solicite confidenţialitatea unor date şi informaţii, în mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR.

Operatorul are obligaţia să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR şi să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în anexa III la Regulamentul EPRTR.

Tabel 14. 1. Rapoarte obligatorii

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | Până la 31 martie a anului al fiecărui an pentru anul precedent |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi si transferati, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | Anual | Până la data 30 aprilie a fiecărui an |
| Raportarea evidenţei gestiunii deşeurilor la A.P.M. Buzău, potrivit H.G. nr. 856/2002 | Anual | Până la 31 martie a anului al fiecărui an pentru anul precedent |
| Raportarea privind gestionarea uleiurilor proaspete si uzate generate, potrivit HG 23 5/ 2007 | semestrial | Pana la data de 10 ianuarie,respectiv 10 iulie a fiecarui an si pentru SIM: -anual:termen:intervalul 1 februarie-31 mai |
| Raportarea situaţiei gestiunii ambalajelor si deşeurilor de ambalaje | Anual | Până la 25.02 al fiecărui an |

| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | La 24 de ore după producere |
| --- | --- | --- |
| Raportarea investiţiilor si cheltuielilor de mediu | lunar | Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară |
| Plan de închidere a amplasamentului în cazul încetării temporare sau definitive a unei părţi din instalaţie | - | La data producerii |
| Monitorizarea emisiilor în aer | lunar | Zece zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea |
| Monitorizarea emisiilor în apă | Lunar | Zece zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea |
| Monitorizarea apelor subterane | Anual | Ca parte a RAM |
| Monitorizarea solului | Anual | Ca parte a RAM |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | Zece zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea |

Tabel 14.2. Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| (a) Notificările în caz de oprire/ pornire programată a instalaţiei | (b) Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| (c) Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | (d) Odată cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |

Tabel 14.3. Model notificare;

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necore spunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

5	5

  - Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta toate condiţiile din prezenta autorizaţie.

  - Nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate atrage suspendarea autorizaţiei integrate de mediu în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare (art. 17 alin. 3 din OUG 195/2005, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006 cu completările şi modificările

ulterioare şi art. 19 alin. 3 din O.U.G. nr. 152/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006, cu completările şi modificările ulterioare).

  - Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta legislaţia specifica in vigoare privind

protecţia mediului. Incalcarea prevederilor legislative atrage	răspunderea civila,

contravenţionala si penala, după caz.

  - Titularul/operatorul activităţii este obligat sa notifice autoritatea competenta pentru protecţia mediului asupra oricăror modificări a prevederilor Autorizatiei de Gospodărire a Apelor şi să transmită autorizaţia revizuită.

  - Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional „Planul de intervenţie în caz de poluare accidentală” care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

  - Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să actualizeze „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale”, să deţină mijloacele şi materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat.

  - În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind Fondul pentru mediu, titularul/ operatorul activităţii are obligaţia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activităţile pe care le desfăşoară.

  - Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al  A.P.M. Buzau si G.N.M.- C.J.Buzau, autorităţilor de specialitate.

  - În caz de modificare în exploatarea instalaţiilor (a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de repornire a unei instalaţii tehnologice, de încetare provizorie sau definitivă a activităţii), titularul/operatorul de activitate este obligat să efectueze notificările care se impun de către autoritatea de mediu.

  - Titularul/operatorul activităţii are obligaţia ca în momentul închiderii temporare a instalaţiei/ parti ale instalaţiilor existente pe amplasamentul societăţii să notifice  APM Buzau şi să ia masuri de punere in siguranţa:

- Desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranţa instalaţiei;

- Oprirea alimentarii cu energie electrica, gaz natural;

- Golirea tuturor instalaţiilor, a transformatoarelor cu ulei din posturile de transformatoare si predarea conţinutului acestora la societati autorizate

- Eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- Dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime/ materiale;

- Evacuarea de pe amplasament a tuturor deşeurilor stocate in zona;

- Marcarea zonei prin afişare de plăcute avertizoare si interzicerea accesului personalului care nu are împuternicire privind operarea in zona.

- Stabilirea si implementarea unui plan intern de inspecţie;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- Instruirea personalului ce deserveşte instalaţiile învecinate cu privire la deciziile privind punerea in siguranţa a instalaţiei respective;

- Respectarea normelor de protecţia muncii si PSI;

- Notificarea ARPM Galaţi asupra oricărui eveniment produs pe amplasamentul respectiv;

- Includerea instalaţiei in Raportul Anual de Mediu (RAM)

- Notificarea A.P.M.Buzău după implementarea masurilor de punere in siguranţa;

  - Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt delimitate spaţiile verzi de pe amplasament, precum şi întreţinerea permanentă a acestora.

- MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

- Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, se aplica in mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Având în vedere situaţia existentă la S.C. WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI SRL-Punct de lucru Berca, după oprirea definitiva a activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

- Punerea în siguranţă a instalaţiei;

- Oprirea alimentării cu energie electrică, gaz natural şi apă industrială;

- Golirea tuturor instalaţiilor, a transformatoarelor cu ulei din posturile de transformatoare şi predarea conţinutului acestora spre unităţi autorizate;

- Eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor de răcire	din

echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- Dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime/ materiale;

- Demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea materialelor rezultate

- Colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea	lor

corespunzătoare prin firme autorizate;

- Investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate în cadrul Raportului de Amplasament;

- La demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- Ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- Anunţarea oricărui eveniment la A.P.M.Buzău.

- Planul de închidere al instalaţiei.

5

- În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, titularul/operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004.

- Planul de închidere trebuie să includă minim:

- planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane,

- orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului

- acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor,

- valorificarea/eliminarea deşeurilor,

- măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

- Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului/operatorului activităţii.

- La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior.

- Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţii cu impact semnificativ asupra mediului.

# 16.2.6.Titularul activităţii are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii sa ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare și de aducere a amplasamentului și a zonelor  afectate într-o stare care sa permită reutilizarea lor.

16.2.7.La încetarea activităţii cu impact semnificativ asupra mediului, precum și la schimbarea  titularului activității, inclusiv  prin vanzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, în condițiile legii, este obligatorie solicitarea și obținerea  avizului de mediu de către titularul activității , în scopul stabilirii obligațiilor  privind refacerea calității mediului. În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clazele privind obligațiile de mediu cuprinse în actele întomite vor avea un caracter public.

- Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău împreună cu G.N.M. – Comisariatul Judeţean Buzău

17.GLOSAR DE TERMENI

17. GLOSAR DE TERMENI

| APM Buzau | Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzau |
| --- | --- |
| Amplasament | Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe instalaţii situate pe acelaşi locaţie şi în care un operator desfăşoară una sau mai multe activităţi prezentate în Anexa I |
| Operator | Orice persoana fizică sau juridică care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionarii tehnice a instalaţiei |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnologii Disponibile - Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limita de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului în întregul său. |
| CAT | Colectivul de Analiză Tehnică |
| Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnica staţionară în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1, precum şi orice altă activitate direct legată tehnic de activităţile desfăşurate pe acel amplasament, care pot genera emisii şi poluare. |
| Emisie | Eliberarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei. |
| Poluare | Introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apa ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului |
| VLE | Valori Limită de Emisie Masa exprimată prin parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşită în cursul uneia sau mai multor perioade de timp, neluându-se în considerare nici o diluţie. |
| Modificare în exploatare | O schimbare în ceea ce priveşte tipul sau funcţionarea instalaţiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului. |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatură a activităţilor economice |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Înseamnă orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. |
| Operaţiunea de valorificare a deşeurilor | Orice operaţiune de valorificare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| EPRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi |
| CBO5 | Consum Biologic de Oxigen la 5 zile |
| CCO | Consum Chimic de Oxigen |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |

| NTPA 001/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptori naturali |
| --- | --- |
| NTPA 002/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în reţelele de canalizare ale localităţilor şi/sau în staţiile de epurare |
| CJ.G.N.M. Buzau | Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu |

ANEXA I - Plan de încadrare în zonă

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf s | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| • Miros |  |  |  |
| • Zgomot |  |  |  |
| • Apa |  |  |  |
| • Aer |  |  |  |
| • Procedurale |  |  |  |
| • Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum lunar | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |  |

Emisii in aer

| Nr. crt. | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combusti bilul utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3 ) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota:

- pentru monitorizarea continua se vor anexa rapoartele lunare generate de către softul de prelucrare a datelor monitorizate.

- pentru monitorizarea discontinua se vor anexa buletinele de analiza emise de către laboratorul propriu/ terţi.

- In RAM, in coloana „Valoare masurata” se va completa sub forma de intervale: valoare minima masurata - valoare maxima masurata.

Emisii in apa

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. conf Autorizatiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Nota:

- se vor anexa buletinele de analiza emise de către laboratorul propriu/ terţi.

- In RAM, in coloana „VLE măsurat” se va completa sub forma de intervale: valoare minima măsurata - valoare maxima măsurata.

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: -la suprafaţa -in adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţa uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deşeurilor

Gestiunea deşeurilor Nr. crt. Sursa Denumire deşeu Cod deşeu conform H.G. 856/2002 Generat (t) Valorificare (t) Eliminare (t) Stoc luna luna cumulat luna cumulat Agent economic valorificator/ eliminator luna cumulat Agent economic valorificator/ eliminator Gestiunea subproduselor Tip subprodus Denumire subprodus Stoc la începutul lunii (t) Cantitate produsă (t) Cantitate produsa cumulat de la începutul anului (t) Cantitate valorificată (t) Cantitate valorificată, cumulat de la începutul anului (t) Stoc la sfârşitul lunii (t) Nume transportator Nume operator valorificator

REGISTRU SUBSTANTE/PREPARATE CHIMICE PERICULOASE

intocmit conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, Cap. III, Atr. 28, lit. b

| Nr. Crt. | Substanta chimica periculoasa (Preparatul ch. Peric.) | Data intrarii in societate | Cantitate intrata, (unit.mas.) | Caracteristici | Ambalaje/tip SP intrata | Loc asigurare | Fise tehnice de securitate | Observatii | Nume prenume | Semnatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RAPORT DE INFORMARE ÎN CAZUL POLUĂRILOR ACCIDENTALE

| Date de localizare exactă a poluării accidentale | Anul: | Luna: | Ziua: | Ora: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Localizarea poluarii |  |
| Cauza producerii poluării accidentale (inclusiv tipul poluantului, categoria de periculozitate, cantitatea emisa in mediu) |  |
| Factorii de mediu afectaţi | Aer |  |
|  | Apă |  |
|  | Sol |  |
|  | Alţi subiecţi |  |
| Modul de manifestare a fenomenului |  |
| Rezultatele analizelor (dacă s-au efectuat) | Recoltare probe |
|  | Cine a recoltat |  |
|  | Condiţii de recoltare |  |
|  | Rezultatul analizelor |  |
| Tendinţa evoluţiei | Creştere | Staţionare Descreştere |
| Măsuri luate | La sursă | De reducere şi/sau eliminare a efectelor |
| Alte informaţii |  |
| Cine completează Raportul de informare | Numele şi prenumele | Funcţia |
|  | Data: | An | Luna | Ziua |
|  | Semnătura | Stampila |

Agent economic .

# Text boxes

Volume si debite de apă autorizate:

- Volum zilnic maxim = 12,4 mc;

- Volum zilnic mediu = 10,3 mc;

a	i

ANEXA II - MODELUL RAPORTULUI DE MEDIU (LUNAR/ ANUAL)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) | Nord |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea 1 | Descriere |

ANEXA III