AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Numărul autorizaţiei:  din .03.2018,Valabilă până la .03.2028

SC AVICOLA BUZĂU SA -PLATFORMA SĂHĂTENI, SAT VINTILEANCA, COMUNA SAHĂTENI, JUDEȚUL  BUZĂU

Categoria de activitate conform Anexei 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale :

6.6 a.Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor, având o capacitate mai mare de 40.000 de locuri pentru păsări

COD- uri  CAEN:

COD CAEN-0147- Cresterea pasarilor

COD CAEN 0162 -Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor

COD CAEN 4633 -Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile

Director Executiv,                     Şef Serviciu Avize Acorduri Autorizații,                                                                                                               biolog Mirela MARIN                                                                       ing. Elena BADII

Întocmit,

consilier superior Dorina BURADA

CUPRINS

- DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII		4

- TEMEIUL LEGAL	’		4

- CATEGORIA DE ACTIVITATE		7

- DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII		7

- managemenTul ACTIVITĂŢII		10

- MATERII PRIME ŞI AUXILIARE		15

- RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE		19

  - APA		19

  - EFICIENŢA ENERGETICĂ		22

  - COMBUSTIBILI 		22

- DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ŞI A FLUXURILOR

TEHNOLOGIE EXISTENTE PE AMPLASAMENT ...............................		22

- INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA,

EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU		26

  - AER		26

  - APA		27

  - SOL		28

- CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA

ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT		28

  - AER		28

  - APĂ		32

  - SOL ŞI APĂ SUBTERANĂ		33

  - ZGOMOT .....	35

- GESTIUNEA DEŞEURILOR		35

11.1 DEȘEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR  ............................         37

11.2. GESTIUNEA SUBPRODUSELOR ........................................................................         40

- PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL

SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ		41

- MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII		42

13.2. PUNCTE DE MONITORIZARE AER, APA ......................................................      42

13.3. MONITORIZARE EMISII ÎN APĂ ....................................................................      42

13.4. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN APA ....		45

13.5. MONITORIZAREA CALITĂŢII SOLULUI

ŞI A APEI SUBTERANE		45

13.6. MONITORIZAREA DEŞEURILOR		46

13.7. SUBPRODUSE ........................................................................................       47

13.8. MONITORIZAREA ZGOMOTULUI........................................     47

13.9. MIROSURI .................................................................................     47

- RAPORTĂRI CĂTRE AGENŢIA

PENTRU PROTECTIA MEDIUlUi		48

- OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII		51

- managEmentul închiderii instalAtiei,

MANAGEMENTUL REZIDUURILOR		52

- GLOSAR DE TERMENI		54

ANEXA I. PLANURI DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ, FLUXUL TEHNOLOGIC		56

ANEXA II. MODELUL RAPORTULUI ANUAL DE MEDIU(RAM)		59

A. P.M.  Buzău, în exercitarea atribuțiilor sale sub incidența:

-O.U.G.  nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative;

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- Ord. M.A.P.A.M. nr. 818/17.10.2003, privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, cu modificările ulterioare;

- Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/07.01.2004, pentru aprobarea Ghidului Tehnic General, pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu,

ca urmare a cererii adresate de  SC AVICOLA BUZAU  SA, înregistrată la A.P.M. Buzău cu nr. 4255 din data 31.03.2017  în vederea emiterii Autotizației Integrate de  Mediu

se autorizează SC AVICOLA BUZĂU SA -PLATFORMA SĂHĂTENI, SAT VINTILEANCA, COMUNA SAHĂTENI, JUDEȚUL  BUZĂU

Motivarea deciziei:

În urma analizării documentelor transmise şi a verificării în teren, ţinând cont de obiecţiile / propunerile primite de la autorităţi, precum şi de observaţiile membrilor Colectivului de Analiză Tehnică , din data de 18.07.2017, A.P.M. Buzau a luat decizia de emitere a  autorizaţiei integrate de mediu .

INTRODUCERE

Prezenta autorizaţia integrată de mediu  include condiţiile necesare pentru a asigura că:

- Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzată o poluare semnificativă;

- Este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu  produs de condiţiile anormale de funcţionare.

- În caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât să se evite orice risc de poluare şi amplasamentul să fie refăcut la starea iniţială.

- Energia este utilizată eficient

- Sunt respectate principiile B.A.T.

## Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului.

## Orice referire la „amplasament” din prezenta autorizaţie va însemna zona planului anexat cu limitele trasate conform Anexei 2.

## Prezenta autorizaţie include acte de reglementare emise de celelalte autorităţi ale administraţiei publice.

Autorizaţia include valori limită de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectã prevederile Anexei 3 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale şi ia în considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu în altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultã de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu conduce la suspendarea actului de reglementare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului care l-a emis, după o notificare prealabilă prin care se acordă cel mult 60 zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor dar nu mai mult de şase luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă. În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare anularea autorizaţiei integrate de mediu. Dispoziţiile de suspendare şi, implicit, de încetare a desfăşurării activităţii sunt executorii de drept.

Titularul activităţii va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului (A.P.M. Buzău) dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu, înainte de realizarea modificării (art. 15, alin. 2, litera a din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare);

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competenta decide, dupa caz, pe baza notificării titularului, prevazuta la art. 15 alin. (2) lit. a), menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie (art. 16, alin. 4 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare).

Operatorul are obligaţia să informeze autoritatea competentă pentru protecţia mediului (A.P.M. Buzau) cu privire la orice modificări planificate în ceea ce priveşte caracteristicile, funcţionarea sau extinderea instalaţiei, care pot avea consecinţe asupra mediului, precum şi în ceea ce priveşte natura şi cantităţile de emisii care pot fi evacuate din instalaţie în fiecare factor de mediu, precum şi identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului (art. 20, alin. 1, coroborat cu art. 12, alin. 1, litera f din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale).

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

- DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

- Titular: SC AVICOLA BUZĂU S.A.

- Adresa sediu social: Buzau, DN 2B, Km9+270-Km 9+527(stanga), cod postal 120118, jud. Buzau

- Tel:0238/710414;710416

- Email:secretariat@avicolabuzau.ro

- Cod unic de inregistrare :CUI RO 1144071,

- Inregistrare Registrul Comertului : J10/43/1991

Adresa  amplasament/instalatie: sat Vintileanca, comuna Sahateni, judet Buzau

- TEMEIUL LEGAL

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative :

- OUG nr.195/22.12.2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/29.06.2006 cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- Ordinul MAPAM nr. 36/07.01.2004   pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu;

- Ordinul MAPAM 818/17.10.2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul MAPPM nr. 462/01.07.1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;

- Legea nr. 24/06.05.1994 pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

- Legea nr. 104/15.06. 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- SR 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Legea nr. 211/ 2011 privind regimul deșeurilor;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- Regulamentul UE 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

- Regulamentului (CE) 1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002;

- Hotărârea Guvernului nr. 856/16.08.2002  privind evidența deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Ordin M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea  Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

- Ordinul M.M.G.A. 578/06.06.2006   pentru aprobarea  Metodologiei de calcul al contribuţiilor  şi taxelor datorate la Fondul  pentru mediu cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediu    acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2002 şi NTPA 002/2002), modificată şi completată prin HG nr. 352/2005;

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 458/02.07.2002 privind calitatea apei potabile cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emisi și Transferați și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEEși 96/61/CE;

- Ordinul MMGA/MAPDR nr. 344/708/16.04.2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;

- OG nr. 47/11.08.2005 privind reglementările de neutralizare a deșeurilor de origine animală aprobată prin Legea 73/01.04.2006;

- Ordin M.M.G.A. nr. 242/M.A.P.D.R. nr. 197 din 26.03.2005 privind aprobarea organizării Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitrați și pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control și decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile si potențial vulnerabile la poluarea cu nitrați;

- Ordinului MMGA nr. 161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață;

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă a populaţiei;

- Legea nr.  249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de  ambalaje;

- Ordinul MMDD 1108/05.07.2007  privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora;

- Ordinul MMGA/MAPDR nr. 1270 din 30 noiembrie 2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată şi completată cu OUG nr. 15/2009;

- Hotărârea Guvernului nr. 878/28.07.2005 privind accesul publicului la informația privind mediul;

- Legea 86/10.05.2000 pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- Ordinul M.M.P. nr. 3299 / 2012  pentru aprobarea metodologiei  de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti în atmosferă;

- Ordinul MMGA nr. 95/12.02.2005  privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 35/11.01.2007   privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordinul MMP nr 794/06.02.2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalajele și deșeuri de ambalaje;

- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

- H.G. nr. 930/2005  pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitara şi hidrogeologică;

- H.G. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi O.M. nr. 901/2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare;

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 / din 15 .02.2017 a Comisiei de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile(BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

- Ordinul M.A.P.M nr. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului;

- Alte acte normative şi documente de referinţă de care s-a ţinut seama la eliberarea autorizaţiei integrate de mediu:

-  Documentul de referinţă pentru cele mai bune tehnici disponibile pentru creşterea intensivă a păsărilor şi porcilor (BREF/BAT)

-  Codul bunelor practici agricole pentru  protecţia apelor  împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole aprobat prin Ordinul MMGA / MAPDR nr. 1182 / 1270 / 2005;

- Codul bunelor practici in ferma aprobat prin Ordinul MMGA nr. 1234/2006

Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

- CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea conform Anexei I din Legea nr. 278/2013  :

- 6.6. Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor , cu capacitati de peste : pct a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte , asa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) .

Cod NOSE-P: 110.04 – Fermentaţie enterică

110.05 – Managementul dejecţiilor animaliere

Cod SNAP:     1004   – Fermentaţie enterică

- – Managementul dejecţiilor animaliere

-Conform Certificatul Constator emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Buzau activitatile desfasurate la sediul secundar din comuna Sahateni, jud. Buzau sunt  incadrate in clasa CAEN sunt:

COD CAEN-0147- Cresterea pasarilor

COD CAEN 0162 -Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor

COD CAEN 4633- Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile

4. DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere  nr. 4255 /31.03.2017 pentru pentru solicitarea  autorizaţiei integrate de mediu,întocmită de către  SC  AVICOLA  BUZĂU SA  ;

- Anunţ public privind depunerea solicitării de obținere a autorizaţiei integrate de  mediu, apărut 10 zile consecutiv, în perioada de 16.03.2017-29.03.2017,  în ziarul Șansa Buzoiană;

- Raport de amplasament elaborat de ENI LIDIA PAULINA si ARSENE SIMONA STANICA persoane fizice inscrise in Registrul National al elaboratorilor  de studii pentru protectia mediului;

- Formular de solicitare  elaborat de ENI LIDIA PAULINA si ARSENE SIMONA STANICA persoane fizice inscrise in Registrul National al elaboratorilor  de studii pentru protectia mediului;;

- Certificat de Înregistrare seria B nr.1174404, având CUI: 1144071, emis de către ORC de pe lângă Tribunalul Buzău;

- Certificat Constator eliberat în baza  declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr.550 din 17.01.2008, emis de către ORC de pe lângă Tribunalul Buzău;

- Plan de amplasament și delimitare a bunului imobil;

- Incheieri nr.11691,11692,11693/27.10.2004-privind intabularea dreptului de proprietate;

- Certificat de atestare  a dreptului de proprietate asupra terenurilor,seria MO7,nr.0678,emis de către Ministerul Agriculturii și Alimentației;

- Extrase de cărți funciare pentru informare,nr.20112,20258,20113,20242,20243/08.07.2016,emise de către O.C.P.I.Buzău-Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buzău

- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apa nr. BZ160/2016 incheiat cu Administratia Nationala “Apele Romane”-Administratia Bazinala de apa Buzau-Ialomita ;

- Autorizație de gospodărire a apelor,nr.146/25.10.2017,emisă de către Administratia Nationala “Apele Romane”-Administratia Bazinala de apa Buzau-Ialomita ;

- Autorizaţie Sanitar- Veterinară nr.18/14.09.2010 cod de exploataţie RO0491999001,  eliberată de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău;

- Autorizaţie Sanitar- Veterinară nr.19/14.09.2010 cod de exploataţie RO0491999002,  eliberată de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău;

- Contract de colaborare nr. 2063/2010;nr.139/10.06.2010, încheiat cu SC AGROMARA CONSULTING SRL -ridicare ,transport și imprastiere pe terenurile agricole a gunoiului de la Ferma nr. 1 Sahateni cu actele aditionale aferente ;

- Contract de prestari servicii in amenajarile de imbunatatiri funciare nr. 13.12.269/24.12.2013 incheiat cu Filiala de Imbunatatiri Funciare Buzau avand ca obiect eliminarea apelor uzate conventional curate din incinta punctului de lucru Sahateni, cu actele aditionale aferente ;

- Contract de prestari servicii in amenajarile de imbunatatiri funciare nr. 13.12.270/24.12.2013 incheiat cu Filiala de Imbunatatiri Funciare Buzau avand ca obiect eliminarea apelor pluviale de pe suprafata de 4189 mp de la punctul de lucru Sahateni cu actele aditionale aferente;

- Contract de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali si similari la tarife reglementate nr. 8020530-1/2011,încheiat cu SC ELECTRICA FURNIZARE SA ,prin AFEE Buzău;

- Contract de prestari servicii nr. 1679/2014; nr.356/13.05.2014, incheiat cu SC PROTECT COLECTOR SRL Focsani avand ca obiect preluarea si transportul deseurilor periculoase si nepericuloase ;

- Contract de prestari servicii nr. 210/22.09.2014,incheiat cu SC RER  SERVICII ECOLOGICE SRL avand ca obiect de activitate servicii de colectare si transport a deseurilor municipale amestecate ;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare pentru agenți economici nr.904/23.06.2009,încheiat cu SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU SA;

- Protocol de colaborare nr. 2177/2014 incheiat cu Asociatia RECOLAMP Bucuresti avand ca obiect de activitate colectarea deseurilor provenite din echipamente de iluminat;

- Contract prestari servicii nr. 2527/2011 incheiat cu SC AAYLEX PROD SRL avand ca obiect de activitate colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de pui,nr.2527/01.11.2011 și actele adiționale aferente;

- Contract de vanzare cumparare nr. 2566/2011 incheiat cu SC MSD COM SRL  avand ca obiect de activitate vanzarea cumpararea deseurilor metalice, nemetalice, acumulatori uzati, DEE-uri;

- Raport de analize nr.3834/21.12.2016(pentru ape uzate  la ieșire din statia de epurare)  ,elaborat de către SC LAJEDO SRL Ploiești;

- Raport de analize nr.394/22.03.2016(pentru apă subterană-foraj de observație din incinta fermei)  ,elaborat de către SC LAJEDO SRL Ploiești;

- Raport de analize nr.393/22.03.2016(pentru ape uzate  la ieșire din statia de epurare)  ,elaborat de către SC LAJEDO SRL Ploiești;

- Raport de analize nr.1194/16.06.2016(pentru ape uzate  la ieșire din statia de epurare)  ,elaborat de către SC LAJEDO SRL Ploiești;

- Raport de analize nr.2102/20.09.2016(pentru ape uzate  la ieșire din statia de epurare)  ,elaborat de către SC LAJEDO SRL Ploiești;

- Raport de analize nr.2321/29.09.2016(pentru emisii,imisii,nivel de zgomot)  ,elaborat de către SC LAJEDO SRL Ploiești;

- Buletin de analiză din data de 21.09.2016(probe îngrășământ organic),elaborat de către Oficiul Județean pentru Studii Pedologice și Agrochimice Brăila;

- Buletin de analiză din data de 19.04.2016(probe îngrășământ organic),elaborat de către Oficiul Județean pentru Studii Pedologice și Agrochimice Brăila;

- Buletin de analiză nr.403Sc/14.05.2008(foraj platformă Săhăteni),elaborat de către Direcția Apelor Buzău-Ialomița

- Fise cu date de securitate ale produselor folosite;

- Anunț public privind decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu  apărut în  data data ???.04.2018  la ziarul ”Opinia”;

SCOPUL

- Instalaţia va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu.

- În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale :

(1) Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu.

(2) În cazul încălcării oricăreia dintre condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu, operatorul are următoarele obligaţii:

a) informează imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu/autorizaţiei de mediu;

b) ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu.

(3) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (APM Buzău) impune operatorului să ia orice măsuri suplimentare pe care aceasta le consideră necesare în vederea restabilirii conformităţii.

(4) Operatorul are obligaţia să întrerupă operarea instalaţiei, sau a unor părţi relevante ale acesteia, în cazul în care încălcarea condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformării, prin aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b) şi alin. (3).

- Prezenta Autorizaţie integrată de mediu conţine  59 pagini şi este valabilă până la data de  .04.2028. Operatorul trebuie să asigure îndeplinirea obligaţiilor din prezenta autorizaţie.

- Autorizaţia integrată de mediu  se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind prevenirea şi controlul integrat al poluării  (art. 17 alin. 2 din OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006);

- În conformitate cu prevederile art. 21, paragrafele (7) şi (8) din Legea 278/2013:

(7) Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexaminează și, în cazul în care este necesar, actualizează condițiile de autorizare, cel putin în următoarele situații:

a) poluarea produsă de instalație este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizația integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alți poluanți;

b) din motive de siguranță în funcționare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18 (în situatia în care un standard de calitate a mediului prevede condiții mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile);

d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.

(8) Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexaminează și, dacă este cazul, actualizează condițiile de autorizare în oricare alte situații considerate, în mod obiectiv și justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

6)     În scopul conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează, periodic, toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi acolo unde este necesar le actualizează;

7)     Operatorul are obligatia să informeze APM Buzău cu privire la orice modificări planificate în ceea ce privește caracteristicile, funcționarea sau extinderea instalației, care pot avea consecințe asupra mediului, precum și în ceea ce privește indicarea naturii și a cantităților de emisii care pot fi evacuate din instalație în fiecare factor de mediu și identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului

8)     	Nici o modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării /tratare sau recuperare, combustibilul, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Buzău, și fără autorizație de construire/desființare emisă în condițiile legii;

9)    	Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului;

10) 	 Prezenta autorizaţie integrată de mediu se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite;

11)    Prezenta autorizaţie integrată de mediu se aplică activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare;

12)   	Operatorul va avea în vedere normele şi standardele de calitate a mediului în special cele care ar putea fi atinse prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Activitatea se va desfășura în următoarele conditii:

5.1. Conștientizare și instruire

5.1.1. Titularul Autorizației trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obține informații privind performanțele de mediu ale societății.

5.1.2. Titularul/operatorul activității are obligația să stabilească și să implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protecția mediului, pentru toți angajații a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate. Periodic, instucțiunile de lucru se vor prelucra personalului care deservește instalația.

5.1.3. Titularul Autorizației integrate de mediu trebuie să aducă la cunostința tuturor angajaților ale căror sarcini sunt legate protecția mediului conținutul și condițiile  prezentei Autorizații.

5.1.4.  Personalul trebuie să cunoască și să respecte normele PSI și de protecția muncii învigoare. Se vor prelucra instrucțiunile de lucru atât pentru operare cât și pentru procesele de pornire/oprire și pentru lucrările de reparație/revizie a instalației.

5.1.5.  În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol. Pe panourile de semnalizare se va scrie și numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate conform Planului de prevenire în caz de poluări accidentale.

5.1.6.   Fiecare instalație va fi prevăzută cu un plan de evacuare și salvare în caz de urgență.

5.2. Responsabilități

5.2.1. Titularul/operatorul activităţii trebuie să asigure prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului,  care va fi în orice moment disponibilă pentru a se întâlni cu reprezentanţii autorităţilor de mediu..

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 265/2006 cu completările şi modificările ulterioare, SC AVICOLA BUZAU SA -PLATFORMA SAHATENI, SAT VINTILEANCA, COMUNA SAHATENI, JUDET BUZAU, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei  mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora.

5.2.3. Titularul prezentei Autorizații integrate de mediu trebuie să garanteze în orice moment revizia și întretinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare și a instalațiilor ce servesc direct sau indirect protecției mediului pentru a putea capta imediat toate emisiile de poluanți în aer, apă și sol apărute ca urmare a scurgerilor.

5.2.4. Titularul Autorizației integrate de mediu trebuie să aibă la dispoziție în orice moment piesele de schimb pentru părțile de instalație ce servesc direct protecției aerului, apei și solului.

5.2.5. Titularul/operatorul activității are obligația de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăților sau mediului în general.

5.2.6.  Titularul autorizaţiei va transmite, ca parte a RAM, rapoartele întocmite  conform Registrului European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi (EPRTR) în concordanţă cu precizările cap.13 „Monitorizarea activităţii” şi cap.14 „ Raportări către autorităţile de mediu”.

În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE titularul are obligația să întocmească și să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) și ale art.16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Titularul /operatorul activității trebuie să raporteze autorității sale competente, cantitățile anuale împreună cu precizarea că informația se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer și apă a oricărui poluant specificat în Anexa II din Regulamentul EPRTR pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăsită;

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică si/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II din Regulamentul EPRTR, raportate ca fiind sub incidența punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I din Regulamentul EPRTR, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

Raportul trebuie să cuprindă și informații privind emisiile și transferurile exprimate ca totaluri de la toate activitățile, prevăzute, accidentale, obișnuite sau excepționale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informațiile necesare cu o frecvență adecvată pentru a stabili care dintre emisiile și transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerințelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTR și să asigure calitatea informațiilor prezentate în raportul transmis.

5.2.7. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu. şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 8, alin. 2), lit b), ,, în cazul încălcării oricărei din condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, operatorul are obligaţia să ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu’’.

5.2.8. Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 7, ,, în cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are obligaţia să ia imediat măsurile pentru limitarea consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau accidente posibile şi să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate de A.P.M. Buzău şi GNM – CJ Buzău, pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

5.2.9.  Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.2.10.  Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.2.11.  Operatorul este obligat să ia măsurile necesare astfel încât exploatarea instalaţiei să se realizeze cu respectarea următoarelor principii:

a) luarea tuturor  măsurilor necesare pentru prevenirea poluării;

b) aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

c) prevenirea  generarii unei  poluării semnificativă;

d) prevenirea  generarii de deşeuri;

e) în cazul generării deşeurilor , în ordinea priorităţii şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011privind regimul deşeurilor, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau dacă acest lucru este imposibil tehnic şi economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului,

f) utilizarea eficienta a energiei;

g) luarea  măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

h) luarea  măsurilor necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare, potrivit prevederilor legislației în vigoare.

5.2.12. Titularul are obligaţia să țină evidența cantităților de substanţe/amestecuri chimice periculoase gestionate și a deșeurilor de ambalaje rezultate după utilizarea acestora. Se vor respecta obligatoriu condiţiile de utilizare, manipulare, depozitare, eliminare a substanţelor/amestecurilor periculoase utilizate conform indicațiilor înscrise în fişele cu date de securitate.

    - Împrăştierea dejecţiilor lichide şi solide provenite din activitate (creşterea suinelor) va fi realizată pe terenurile agricole aflate în proprietate sau în folosinţă societăţilor cu care există contract de fertilizare ca îngrăşământ natural după o perioadă prevăzută de autorităţile competente (DADR Buzău). Împrăştierea dejecţiilor va fi realizată de către deţinătorul terenurilor agricole în perioadele optime de împrăştiere conform prevederilor „Codului bunelor practici agricole” şi studiului privind administrarea dejecţiilor provenite din activitatea de creştere-îngrăşare a suinelor realizat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice (OSPA) Buzău şi respectiv, realizarea planului de fertilizare pentru suprafeţele pe care vor fi împrăştiate dejecţiile.  Deţinătorul terenului agricol va încheia obligatoriu un contract ferm de asistenţă tehnică cu OSPA Buzău cu următoarele clauze contractuale:

- realizarea Planului de management al deşeurilor organice la 4 ani şi aprobarea acestuia de factorii abilitaţi;

- realizarea cartării pedologice şi agrochimice a terenurilor agricole pe care vor fi împrăştiate dejecţiile semifluide;

- realizarea studiului agrochimic la 4 ani în vederea refacerii planului de management;

- realizarea planului de fertilizare anual pentru terenurilor agricole pe care vor fi împrăştiate dejecţiile semifluide.

5.3. Acțiuni de control

5.3.1. Titularul/operatorul activității are obligația să respecte condițiile impuse prin prezenta autorizație și va iniția investigații și acțiuni de remediere în cazul unor neconformități cu prevederile acesteia.

5.3.2. Titularul/operatorul activității va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici o poluare asupra mediului.

5.3.3. Titularul/operatorul activității va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.3.4.  Titularul/operatorul activității trebuie să se asigure că toate operațiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.4.  Raportări

5.4.1. Titularul autorizației trebuie să depună la APM Buzău şi GNM – Comisariatul Judeţean Buzău, în fiecare an, nu mai târziu de 31 martie în fiecare an, un Raport anual de mediu (R.A.M. ) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerințele APM Buzau Acest raport va transmis de titular  în format electronic și trebuie să includă cel putin informațiile menționate în Cap 14. Raportări către autoritățile de mediu și anexa II a prezentei autorizații

5.4.2.  Titularul/operatorul de activitate trebuie să înregistreze și să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările și toate cerințele înscrise în prezenta autorizație.

5.4.3. Registrul va fi pus la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și/sau autorității de control pentru verificări.

5.4.4.  Rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puțin 7 ani și vor fi puse la dispoziția persoanelor cu drept de control conform legislației în vigoare.

5.4.5. Persoana împuternicită cu atribuții în domeniul protecției mediului va transmite la APM Buzǎu raportările solicitate la datele stabilite, conform cerințelor prezentei autorizații.

5.5.  Notificarea autorităților

5.5.1.  Operatorul va notifica APM Buzău în cazul când intervin elemente noi necunoscute la data emiterii actelor de reglementare precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare înainte de realizarea modificării;

5.5.2. Operatorul va notifica APM Buzău cu  60 de zile înainte de expirarea autorizaţiei integrate de mediu se va solicita la APM Buzău reînnoirea acesteia;

5.5.3. Operatorul va notifica APM Buzău orice modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea I.P.P.C. sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor.

5.5.4. Operatorul este obligat să notifice A.P.M. Buzău cu 90 de zile înaintea oricărei modificări ce afectează activitatea instalaţiei I.P.P.C.

5.5.5.   Operatorul activităţii are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 24 ore din momentul producerii oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major;

Notificările vor cuprinde: data şi ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

5.5.6.  Operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul APM Buzău raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Buzău, ca parte integrantă a RAM.

5.5.7.  În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgentă.

5.5.8.  Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate

- reluarea exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate.

- orice modificare planificată în exploatarea instalaţiei.

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu

5.5.9. Conform prevederilor  O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligaţiilor de mediu sunt obligatorii în cazul în care titularul de activitate cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, titularii activităților au obligația de a notifica autoritatea competentǎ pentru protecția mediului. În termen de 60 zile de la data semnării/ emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

- MATERII PRIME SI AUXILIARE:

Titularul/operatorul activității are obligația ca recepția, manipularea și depozitarea tuturor materiilor prime și a materialelor auxiliare utilizate, să fie făcute conform normelor specific fiecărui material, a fișelor tehnice de securitate (unde este cazul), în condiții de siguranță pentru personal și pentru mediu.

Consumurile natura și modul de stocare a materiilor prime și a celor auxiliare utilizate în procesul de producție sunt prezentate   mai jos:

Materii prime si auxiliare

- Oua pentru incubatie-10.300.100 buc. oua /an- Statie de incubatie o capacitate anuala de 10 milioane de oua din care se obtin cca 8 milioane de pui.

- Pui de o zi -8.000.000 buc/an-6 hale pentru crestere tineret inlocuire cu o capacitate maxima de 42 000 locuri si 12 hale pentru crestere gaini cu o capacitate max de 72 000 locuri

- Apa-23.035 mc/an-sursă proprie(2 foraje)

- Energie electrica-1.455.735 kWh-  racord la reteaua de distributie energie electrica din zonă

- GPL-485.000 l/an- din retea proprie GPL, compusă din :12 rezervoare GPL de cate 4990 l fiecare ( deservesc cele 6 hale de tineret ),un rezervor  GPL de 3000 l la incubatie,6 rezervoare de cate 4990 l pentru hale adulte,6 rezervoare de cate 5000 l pentru hale adulte

- Motorina-2.000  l/an-1 rezervor de motorina cu capacitate de 2000 l

- Medicamente-300 kg/an- Filtru sanitar

- Asternut-300 t/an-5 soproane pentru asternut de 250 to

- Furaje tineret-924.900 kg/an,Furaje adulte-3.370.400 kg/an-buncare exterioare de stocare a furajelor: 36 in cadrul Fermei 1, fiecare cu o capacitate de 6-7 tone.La intrarea in ferma se afla 3 buncare de rezerva: 2 buncare cu capacitatea de 16 to pentru furajul de gaini si 1 buncar cu capacitatea de 8 to pentru furajul de cocosi

- Dezinfectanti-3500 kg/an-filtru sanitar

- Var-300kg/an

Substanţe şi preparate periculoase utilizate pe amplasament :

Lista produselor chimice utilizate in ferma

| Produsul | Compozitie | Etichetare | Formule de risc |
| --- | --- | --- | --- |
| VIROSHIELD-dezinfectant | Glutaraldehida Benzalkonium chloride | C,N | R20/22,34,41,50 |
| VIROGUARD | Glutaraldehida Benzalkonium chloride Formaldehida | C,N | R23/24/25,34,41,50,40 |
| ALKA-FOAM-detergent | Hidroxid de sodiu 2-(-2butoxiethoxil)ethanol | Xi | R36/38 |
| DESOGERME SANICHOC-dezinfectant de uz veterinar | Formaldehida 10-20% Glutaraldehida 3-5% Dicecyldimethylammoniu Chloride 2-5% Alkyl-dimehyl-benzylammoniumchloride/benzalkonium chloride 0.5-2.5 % | C | R20/21/22, R34, R40, R42/43 |
| KILCOX EXTRA | 4-cloro-3-metilfenol glutaraldehida clorura de benzalconiu | Xn,C,T,N | R21/22,R23/25,R34,R41,R42,R42/43,R50 |
| VIREX | Potassium monopersulphate Sodium dichloroisocyanurate anyhidrous Sulphamic acid | C | R22,R35 |
| ACIFOAM HI | Phosphoric acid | C | R34 |
| CID 2000 | Peroxid de hidrogen Acid acetic Acid paracetic | O,Xn,C | R7, R20/22,R34 |
| AQUAZIX PLUS | Peroxid de hidrogen Clorura de argint | C,O | H302,332,400,410,290,271,314 |
| NOCOLISE FOOD | Peroxid de hidrogen in solutie | Xi, | R36 |
| CHLORFOAM | Hidroxid de sodiu 1-10% Sodium hypochlorite solution Cl active | C | - |
| ECOFOAM PLUS | Hidroxid de sodiu | C | R35 |
| Motorina | Fractiuni petroliere provenite de la distilarea titeiului | Toxic,nociv | R18,R40,R45 |
| GPL | Propan hidrogen sulfurat monoxid de carbon 1,3 butadiena | F | R12 |

Igienizarea şi dezinfecţia spaţiilor de producţie  se execută periodic. Materialele de dezinfecţie, detergenţii, combustibilul, trebuie să deţină fişe de securitate, care se vor pune la dispoziţia autorităţilor.

Soluţiile dezinfectante, detergenţii, combustibilii, vor fi aprovizionate la necesitate împreună cu medicamentele, vaccinurile şi ustensilele medicale şi vor fi depozitate temporar în spaţiile special amenajate.

Ambalajele substanţelor dezinfectante, după golire, sunt colectate selectiv în recipiente speciale și eliminate printr-o firmă specializată .

Pe suprafaţa amplasamentului nu vor fi făcute stocuri din aceste substanţe. Acestea vor fi achiziţionate înainte de a fi utilizate cantităţile necesare pentru o perioadă de timp.

- RESURSE DE APĂ, ENERGIE.

  - APA .

7.1.1. Alimentarea cu apă în vederea potabilizării (în scop menajer)

Sursa-subterană proprie constituită din  2 foraje de adancime amplasate în incinta unității.

Volume si debite de apă autorizate:

V zi maxim = 8,6 mc; Q zilnic maxim = 0,10 1/s;    V anual = 3,14 mii mc.

V zi mediu = 7,2 mc;  Q zilnic mediu = 0,08 1/s;     V anual = 2,63 mii mc.

V zi minim = 5,4 mc;  Q zilnic minim = 0,06 1/s;     V anual =1,97 mii mc.

Instalatii de captare: 2 foraje de adâncime,   cu  următoarele caracteristici tehnice:

- Foraj F1  cu  H = 100,0 m, Qcap = 5,5 l/s; NHs = artezian; NHd= - 5,0 m.Forajul este echipat cu o electropompă submersibilă tip HEBE65x3,Q=20mc/h,H=55mCA și P=10KW.

- Foraj F2 (în rezerva) cu  H = 100,0 m; Q cap = 6,5 l/s; NHs = artezian; NHd= - 6,0 m. Forajul este echipat cu o electropompă submersibilă tip CALPEDA,cu Q=13mc/h,H=45mCA și P=2KW.

-Forajele sunt protejate cu cămine din beton, prevăzute cu capace metalice asigurate cu lacăte, având asigurată şi zona de protecţie sanitară.

Instalații de aducţiune  și de înmagazinare a apei :

-aducțiune:-conductă din oțel,cu Dn=3″,L=120m;

-inmagazinare:-1 rezervor semiângropat,din beton armat cu V=100mc.

Reţeaua de distribuţie:

Distributia se face prin intermediul unei retele de conducte din otel si PEHD cu Dn=60-80 mm si L=850 m. Distributia se face prin pompare cu ajutorul unei statii de hidrofor , echipata cu 2+1 electropompe tip GRUNDFOS monofazice , fiecare cu P=1,1 Kw.

7.1.2 Alimentarea cu apă în scop tehnologic

Surse :- identică cu cea pentru apă potabila

Volume si debite de apă autorizate:

V zi maxim = 97,1 mc; Q zilnic maxim = 1,12 1/s;    V anual = 35,44 mii mc.

V zi mediu = 80,9 mc;  Q zilnic mediu = 0,94 1/s;     V anual = 29,52 mii mc.

V zi minim = 23,64 mc;  Q zilnic minim = 0,27 1/s;     V anual =8,63 mii mc.

Functionarea este permanenta 365 zile/an , 24 ore/zi

Instalatii de captare:-identice cu cele pentru apă potabilă.

Instalații de aducţiune  și de înmagazinare a apei : -identice cu cele pentru apă potabilă.

Reţeaua de distribuţie:-identică cu rețeaua de distribuție  a apei potabile.

Apa pentru stingerea incendiilor

Este prevazut un volum intangibil de 54 mc in rezervorul de 100 mc asigurat din sursa proprie subterana.

Volumele de apa asigurate in sursa pentru alimentarea cu apa in vederea utilizarii atat in scop potabil cat si in scop tehnologic si menajer

-în regim nominal V= 105,7 mc/zi  V= 38,6 mii mc/an

-în regim minim V=29,04 mc/zi   V= 10,6 mii mc/an

Necesarul total de apa:

-maxim- 94,2 mc/zi

-mediu- 78,5 mc/zi

-minim -25,88 mc/zi

Cerinta totala de apa :

-maxim -105,7 mc/zi

-mediu -88,1 mc/zi

-minim -29,04 mc/zi

- Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare aferente filtrelor sanitare , pavilionul administrativ si de la spalarea echipamentului de lucru sunt colectate prin intermediul unei conducte din tuburi de beton cu Dn=200 mm si L=900 m si dirijate catre 3 bazine de stocare temporara.Bazinele sunt din beton armat , etanse  vidanjabile si au un  volum  de 36 mc,fiecare. Din aceste bazine ,apele uzate menajere sunt evacuate in colectorul de ape uzate al unitatii prin intermediul caruia ajung intr-un bazin betonat semingropat de omogenizare cu  V=100 mc si apoi in statia proprie de epurare.

Apele uzate tehnologice rezultate in urma procesului de igienizare a halelor, spalarea platformelor si cailor de acces betonate , de la igienizarea incubatorului si a camerei frigorifice si de spalarea mijloacelor de transport auto sunt colectate de o retea de canalizare cu conducte din tuburi de beton cu Dn=200mm si lungime de cca 300 m prin intermediul caruia ajung intr-un bazin betonat semiângropat de omogenizare ,cu un volum de 100 mc. Din acest bazin apele uzate menajere si tehnologice ajung în stația de epurare biologică cu o capacitate instalata de 135 mc/zi.

In statia de epurare are loc un proces de epurare biologica desfasurat pe urmatoarele faze:

- omogenizarea apelor uzate menajere si tehnologice provenite din Platforma Sahateni intr-un bazin din beton armat , etans cu un V= 100 mc

- decantarea primara prin biocoagulare cu namol biologic excedentar din procesul de epurare

- epurarea biologica cu namol activ în bazinul de aerare –treapta I, echipat cu o  turbină de aerare

- decantarea secundară a namolului activ si distribuirea acestuia pentru însămânțare în bazinul de aerare treapta I și ca namol excedentar , utilizat pentru biocoagulare în decatorul primar

- epurarea biologică cu nămol activ în bazinul de aerare (treapat a II-a) echipat cu 2 turbine de aerare.

Apele uzate epurate sunt colectate intr-un bazin din beton armat,cu V=40 mc si evacuate periodic, prin pompare cu 2 pompe tip EPEG80, fiecare cu Q=20 mc/h , prin intermediul unei conducte din tuburi de beton cu Dn=200mm și L= 100 m în canalul de desecare CP7-3, din vecinătatea fermei , conform contractului incheiat cu Agenția de Îmbunătățiri Funciare București-Filiala de Imbunătățiri Funciare Buzău .

Namolul biologic primar si excedentar  este transportat si distribuit peste asternutul cu dejecții depozitat temporar pe platforma ecologică , în vederea sterilizării biotermice a acestuia.

Așternutul cu dejecții evacuat din halele de creștere a tineretului de înlocuire și găinilor ouătoare este depozitat temporar pe o platformă ecologică, betonată, cu V=4500 mc, amenajată în incinta unității. Platforma este împrejmuită cu un parapet din beton cu înălțimea de 1,50m.

Platforma cu dejectii este prevazuta cu o rigola si o bașă din beton armat cu V= 5 mc pentru colectarea apei infiltrate prin masa de asternut depozitat.

Din bașă, apa se scurge gravitational printr-o conducta din PEID cu Dn= 200 mm si L=m 150 m în colectorul de ape uzate al unității prin intermediul caruia ajunge in bazinul de omogenizare și apoi în stația de epurare .

După fermentare și mineralizare, nămolul și așternutul cu dejecții sunt preluate de către SC AGROMARA CONSULTING SRL, în baza contractului de colaborare nr.2063/10.06.2010 și act adițional nr.2/30.12.2015 și vor fi utilizate la fertilizarea terenurilor agricole, cu respectarea prevederilor Ordinelor comune nr.344/708/2004,242/197/2005 și 1182/1270/2006 ale M.M.G.A. și M.A.P.D.R.,Studiului agrochimic și pedologic privind managementul reziduurilor organice provenite din zootehnie,Codului bunelor practici agricole și STAS 9450/88.

Înainte de administrarea ca fertilizant,se vor face analize privind încadrarea în prevederile Studiului agrochimic și pedologic.

Apele metorice căzute pe acoperisuri si suprafata amenajata a unității sunt colectate de o retea de rigole și se evacuează gravitațional în canalul de desecare CP7-3 din vecinătatea fermei,conform contractului încheiat cu Agenția de Îmbunătățiri Funciare București-Filiala de Imbunătățiri Funciare Buzău  . Apele cazute pe suprafata neamenajata (spatii verzi si curti interioare) se infiltreaza sau se scurg pe terenurile adiacente fermei.

Statia de epurare este alcatuita din:

-1 bazin din beton armat de colectare omogenizare a apelor uzate menajere și tehnologice,V=100 mc

-1 decantor primar din beton armat treapta I-a

-1 ingrosator de namol

-1 bazin de aerare  din beton armat echipat cu o turbină de aerare

-1 decantor secundar din beton armat treapta a II a

-1 bazin de aerare din beton armat ,echipat cu 2 turbine de aerare

-1 bazin din beton armat cu V= 40 mc prevazut cu 2 pompe de tip EPEG 80 pentru evacuarea apelor uzate epurate colectate din statia de epurare in canalul de desecare CP7-3

-o platformă ecologică betonată,cu S=3000mp și capacitatea de 4500mc,pentru depozitarea așternutului cu dejecții și a nămolului rezultat din stația de epurare

  - EFICIENTA ENERGETICĂ

Alimentare cu energie electrica

Energia este folosita pentru sistemul de iluminat, climatizare,ventilatie si functionare a instalatiilor atat pentru halele de crestere a pasarilor cat si pentru incubator.

Punctul de transformare energie electrica este dotat cu 2 transformatoare cu puterea de 2x110kVA , fara continut de compusi bifenilpoliclorurați .

Pentru furnizarea energiei electrice în eventualitatea unor întreruperi ale alimentării cu energie electrică datorate unor incidente care afectează reţeaua electrică din zonă, unitatea a fost dotată cu 4 grupuri electrogene : 3 grupuri electrogene cu capacitate de 125 kVA fiecare pentru ferma 1  si un grup electrogen de 220 kVA pentru statia de incubatie

Pentru producerea energiei electrice utilizează motorină şi fiecare este dotat cu un rezervor de 200 l. Consumul este de 28 l/h.

Asigurare cu energie termică

Încălzirea halelor se realizează în general în perioada rece a anului, dar și când păsările sunt mici și încălzirea este necesară.

Societatea este dotata cu

-2 centrale termice tip Junkers Cerapur Smart de 28 kW și una tip Inergas de 35 kW utililizate la filtrele sanitare, alimentate cu GPL,  iar la incubație sunt 2 centrale  tip Junkers Cerapur Maxx de 65 kW și  două pentru apă caldă tip  Feroli de 24 kw alimentate cu GPL .

Halele de tineret sunt încălzite cu aeroterme ce funcționează cu GPL .

Sectorul de adulte este  încălzit cu aeroterme ce funcționează cu GPL.

Pentru respectarea recomandărilor BAT privind utilizarea eficienta a energiei, se va avea în vedere:

- urmărirea periodică şi contorizarea cantităţii de energie consumată;

- izolarea corespunzătoare a halelor pentru anotimpul rece;

- folosirea sistemelor electronice de control şi asigurarea funcţionării corespunzătoare a sistemului de climatizare a halelor;

- curăţarea regulata a sistemelor de ventilaţie, pentru a evita înfundarea lor;

- iluminarea spatiilor de lucru cu sisteme ce asigura consum mic de energie funcţie de vârsta puilor.

Anual operatorul va întocmi un raport privind consumul de energie, va identifica şi aplica măsurile de utilizare eficientă a energiei electrice.

  - COMBUSTIBILI

Incalzirea halelor se realizeaza in general in perioada rece a anului dar si cand pasarile sunt mici si incalzirea este necesara.

Societatea este dotata cu :-2 centrale termice tip Junkers Cerapur Smart de 28 kW si una Inergas de 35 kW utililizate la filtrele sanitare alimentate cu GPL iar la incubatie sunt 2 centrale :Junkers Cerapur Maxx de 65 kW si a doua pentru apa calda Feroli de 24 kw alimentate cu GPL .

Halele de tineret sunt incalzite cu aeroterme ce functioneaza cu GPL .

Sectorul de adulte sunt incalzite cu aeroterme ce functioneaza cu GPL.

DEPOZITARE COMBUSTIBILI

-12 rezervoare GPL de cate 4990 l fiecare ( deservesc cele 6 hale de tineret )

-un rezervor  GPL de 3000 l la incubatie

-6 rezervoare de cate 4990 l pentru hale adulte

-6 rezervoare de cate 5000 l pentru hale adulte

-1 rezervor motorina de 2000 l –utilizat pentru alimentare utilaje

Motorina este depozitata intr-un rezervor suprateran, imprejmuit pe platforma betonata de 2000 l prevazut cu cuva de retentie, motorina utilizata pentru alimentare utilaje si pentru generatoare.

Pentru producerea energiei electrice in cazul opririi accidentale a alimentarii de la reteaua de energie electrica se utilizează motorină de catre generatoarele aflate pe amplasament,  fiecare dotat cu un rezervor de 200 l .

- DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Descrierea instalatiei

Ferma nr.1 are 6 hale pentru crestere tineret inlocuire cu o capacitate maxima de 42000 locuri si 12 hale pentru crestere gaini cu o capacitate max de 72 000 locuri.

Ferma  nr.2 are 8 hale si se afla in conservare.

Activitatea de crestere intensiva a pasarilor se desfasoara folosind tehnologia de crestere “la sol”, pe asternut permanent din resturi vegetale . Durata de crestere a tineretului de inlocuire este de 20 de saptamani si exploatarea gainilor adulte timp de maxim 1 an .Tehnologia are avantajul asigurarii densitatii optime de 15-16 capete  pui/mp, de a manipula mai usor dejectiile care sunt stocate in halele de crestere pana la terminarea ciclului de productie.

Cresterea tineretului pentru inlocuire se desfasoara pe cicluri de 20 saptamani , cu 8-10 saptamani de pauza, pentru curatenie, dezinfectie si odihna a halelor .

Cresterea gainilor si a cocosilor rase grele pentru obtinerea de oua pentru incubatie se desfasoara pe cicluri de 46 de saptamani, cu 12-18 saptamani de pauza pentru curatenie, dezinfectie si odihna a halelor. Pasarile adulte  sunt crescute in hale in conditii de temperatura de 18-20oC indiferent de anotimp, aer curat cu o umiditate relativ naturala. Pasarile primesc furaj restrictionat in functie de greutatea corporala, productia de oua si greutatea oului. Furajarea este diferentiata pe sexe , gainile avand acces la un furaj specific si in cantitati mai mare decat cocosii care primesc doar ratia de intretinere. Adaparea se face la discretie .

Statia de incubatie are o capacitate anuala de 10 milioane de oua din care se obtin cca. 8 milioane de pui de o zi .

Oualele care nu sunt selectionate pentru incubatie sunt valorificate la societati autorizate, iar ouale care sunt deteriorate sau nu au eclozionat sunt livrate, impreuna cu celelalte deseuri de incubatie la societatea de neutralizare cu care exista incheiat contract de colaborare.

In ferma sunt crescuti max 84000 pui de la varsta de o zi cand sunt adusi de a statia de incubatie pana la varsta de 140 de zile cand sunt transferati la sectorul adulte, maxim 72000 capete unde un ciclu de exploatare dureaza cca 1 an. Intr-o incinta de crestere sunt cca 2700 capete gaini si cca 300 capete cocosi.

Ferma de pasari Sahateni are urmatoarele dotari:

Halele de tineret , fiecare hala fiind formata din 2 sali au in dotare:

- Linie furajare cu teava si spira formata din 4 circuite(8 linii)/sala;15 tevi/linie;

4 hranitori/tronson

- Cate un buncar exterior de 6 t/sala respectiv 12 buc

- 36 linii de adapare constituite din 3 linii/sala;15 tronsoane/linie;8 nipluri/tronson

- 24 aeroterme ce utilizeaza ca si combustibil GPL cu putere de 65kw si un consum de 5,6 kg/h

- Corpurile de iluminat sunt de tip Batt, bec cu incandescenta , 3 linii/sala ;48 becuri/sala de 100W

- 12 ventilatoare fronton cu turatie fixa , 400 V ;1,5 kW/1500 rot min;debit 15000 mc/h

- 24 ventilatoare laterale cu turatie fixa , 400 V ;1,5 kW/1000 rot min;debit 15000 mc/h

- 24 ventilatoare laterale cu turatie variabila , 230 V ;0,6 kW/900 rot min;debit 9700 mc/h

- 180 buc clapeti mici

Sectorul de adulte constituit din 12 hale respectiv 24 sali este dotat:

- Linie furajare tip jgheab cu spira pentru femele formata din 2 linii/sala-48 buc

- Linie furajare cu teava pt masculi  formata din 1 linie/sala, 15 tevi/linie , 2 hranitori/teava-24 buc

- Cate un buncar exterior de 6 t/sala respectiv 24 buc

- 48 linii de adapare constituite din 2 linii/sala;15 tronsoane/linie;12 nipluri/tronson- 48 buc

- 24 aeroterme ce utilizeaza ca si combustibil GPL cu putere de 93 kw

- 12 sisteme de racire spray-ere cu puterea de 1,5kW, debit 10l/min presiune 110 bar

- Corpurile de iluminat sunt de tip Batt, bec cu incandescenta , 3 linii/sala ;45/48 becuri/sala ,de 100W

- 24 ventilatoare fronton cu turatie fixa , 400 V ;1,1 kW/1500 rot min;debit 40000 mc/h

- 2 ventilatoare laterale cu turatie fixa , 400 V ;1,1 kW/1500 rot min;debit 40000 mc/h

- 31 ventilatoare laterale cu turatie fixa , 400 V ;2,2 kW/1000 rot min;debit 15000 mc/h

- 15 ventilatoare laterale cu turatie fixa , 400 V ;1,5 kW/1000 rot min;debit 8000 mc/h

- 24 ventilatoare laterale cu turatie variabila , 230 V ;0,6 kW/900 rot min;debit 12400 mc/h

- 24 ventilatoare laterale cu turatie variabila , 230 V ;0,6 kW/900 rot min;debit 9700 mc/h

- 360 buc clapeti mici

Sistemul cuibar este constituit din :

-16 compartimente/cuibar;41 cuibare/sala: 984 buc

-8 compartimente /cuibar;5 cuibare/sala:100 buc

Statia de incubatie este  dotata cu filtru sanitar, cu o sala de sortare oua, o sala de fumigare a acestora,  un depozit pentru depozitare oua de incubatie dotata cu instalatie de mentinere a temperaturii optime, o sala de preincalzire a oualor de incubatie, o sala pentru incubatie, 3 sali ecloziune, o incapere pentru spalarea sitelor de incubatie, o sala pentru spalarea sitelor de ecloziune, o sala pentru efectuarea mirajului, o sala pentru sortarea si vaccinarea puilor de o zi, o zona de incarcare a puilor de o zi in mijlocul de transport . Sala de incubatie are 9 incubatoare tip BAC si 2 incubatoare tip PETERSIME cu o capacitate totala de cca 630.000 oua.

Pasarile sunt crescute in hale dotate cu echipamente care sa  asigure conditii de microclimat optime si de hrana pentru pasari.

Fluxul tehnologic in cresterea pasarilor de reproductie cuprinde urmatoarele perioade:

- Popularea halelor de tineret

- Perioada de crestere a tineretului 0-20 saptamani

- Cresterea adultelor de la 21 saptamani -depopulare

- Depopularea.

- Curatenia, dezinfectarea si pregatirea halelor pentru populare.

- Popularea halelor de tineret:

Inainte de  sosirea puilor de o zi in ferma, halele curatate si dezinfectate vor fi pregatire pentru introducerea puilor. Asternutul se introduce in hala si spatiile se preincalzesc cu 24-48 de ore inainte de plasarea puilor in hale. Liniile de furajare si adapare trebuie sa fie functionale si sa fie reglate la inaltimea potrivita varstei puilor. Se face aprovizionarea cu furaj demaraj.

Transportul puilor de la statia de incubatie de origine la ferma de reproductie se face cu autospeciala prevazuta cu sursa proprie de incalzire si ventilatie. Puii se introduc separat pe sexe in hala conform planificarii facute de seful de ferma.

- Perioada de crestere a tineretului 0-20 saptamani

In perioada 0-7 zile furajarea se va face ad libitum cu retete de buna calitate. Temperatura  se reduce treptat pe masura ce pasarile inainteaza in varsta . Treptat se introduce restrictionarea furajarii si se stabilesc ratiile alocate pe sexe in functie de greutatile corporale .

Sistemul de adapare se mentine in stare de curatenie, adapatorile fiind curatate zilnic, iar potabilitatea apei se verifica periodic. Daca este necesar se realizeaza tratarea apei instalandu-se sisteme de tratare si filtrare a apei.

Pe masura ce pasarile inainteaza in varsta se regleaza echipamentele de hranire si adapare conform cu dimensiunile acestora.

Ventilatia trebuie reglata la un nivel care sa asigure confortul pasarilor ( temperatura, umiditate conform varstei si nivelul minim de noxe in aerul din hala) si mentinerea asternutului in stare buna. Daca este necesar se improspateaza asternutul in zonele in care este deteriorat.

- Cresterea adultelor de la  21 saptamani -depopulare

Transferul pasarilor de la ferma de tineret la ferma de adulte se face la varsta de 20 de saptamani. Halele in care se introduc pasarile sunt pregatite din timp, fiind curatate si dezinfectate. In prima etapa a transferului se plaseaza cocosii in hale, cu o zi inainte de transferul puicutelor.

In perioada de crestere peste 26 saptamani se urmareste  realizarea si mentinerea unei greutati corespunzatoare a pasarilor pentru ca acestea sa intre in ouat, sa atinga varful de ouat la 30-31 saptamani si sa se mentina la o curba cat mai uniforma, cu o scadere cat mai lenta a procentului de ouat pana la depopulare.

- Depopularea:

Depopularea se planifica si se realizeaza incepand cu varsta de 58 de saptamani, in functie de productia de oua realizata de efectivul aflat in productie . Se organizeaza transferul pasarilor din hale in mijloacele de transport si de aici la abator sau se vand in viu.

- Curatenia si dezinfectia

Dupa indepartarea pasarilor din hala se executa operatiunile de  dezinsectie, evacuare a asternutului cu dejectii din hale, curatenie mecanica,   spalare a suprafetelor, curatarea echipamentelor  si dezinfectie .

Dupa golirea halelor de pasari se evacueaza furajul ramas pe instalatii, se scoate asternutul uzat si apoi se realizeaza operatia de maturare si spalare mecanica cu apa sub presiune .

Apa uzata rezultata din spalare este dirijata prin sistemul de canalizare interior in bazinul de stocare a apelor uzate tehnologice si statia de epurare.

Se aplica un detergent dezinfectant pe  toate  suprafetele din hala.

Se spala cu jet de apa sub presiune toate spatiilor (pereti, tavane, pardoseli, baterii,utilaje)

Se limpezesc si se usuca suprafetele.

Se realizeaza dezinfectia coloanelor de apa si a  bazinelor de apa.

Se aplica dezinfectant cu pompe speciale pe toate suprafetele.

Se inchid halale pentru vidul sanitar.

Se aerisesc halele si se efectueaza mentenanta echipamentelor .

Se face dezinfectia finala a tuturor suprafetelor.

6.Activitati conexe desfasurate pe amplasament

Pe langa aceste operatiuni se mai desfasoara si alte activitati conexe si anume:

- activitatea de intretinere si reparatii curente ale utilajelor (ventilatoare, liniile de furaj, adapatoarele)

- activitati sanitar veterinare

7.Depozitarea dejectiilor

La sfârşitul ciclului de creştere a păsărilor asternutul uzat este transportat pe platforma betonată de stocare temporară a dejecţiilor pentru o perioadă de cca. 6 luni. Platforma este imprejmuita cu un parapet din beton de 1,5 m inaltime. Suprafața construită a platformei este  de 3000 mp si o capacitate de 4500 mc.

Apele infiltrate prin masa de asternut cu dejectii depozitat pe platforma betonata dotata cu rigola de colectare si basa din beton armat V=5 m2. Din basa, apa se scurge gravitational printr-o conducta din PIED, cu Dn=200mm si L=150 m in colectorul de ape uzate al unitatii prin intermediul caruia ajunge in bazinul de omogenizare si apoi in statia de epurare.

Inventarul iesirilor (produselor)

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitatea de produs |
| --- | --- | --- | --- |
| Crestere pasari |  | Oua pentru incubatie | 10.300.100 buc. oua /an |
| Crestere pasari |  | Pui de o zi | 8.000.000 buc/an |

- INSTALATII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

  - AER

- cosuri centrale termice utilizate in cadrul filtrelor sanitare

- cosuri centrale utilizate la statia de incubatie

HALE TINERET

-12 ventilatoare fronton cu turatie fixa 400 V ;1.5 kW/1500 rot/min si debit 15000 mc/h

-24 ventilatoare laterale cu turatie fixa 400 V ;1.5 kW/1500 rot/min si debit de 15000 mc/h

-24 ventilatoare turatie variabilă230 V;0.6 Kw/900 rot/min debit 9700 mc/h

- 180 de clapeți situați pe lateralul halelor.

HALE ADULTE

-24 ventilatoare fronton cu turatie fixa 400 V ;1.1kW/1500

rot min,debit 40000 mc/h ;

-2 ventilatoare laterale cu turatie fixa 400 V ;1.1kW/1500

rot min,debit de 40000 mc/h

- 31 ventilatoare laterale cu turatie fixa 400 V ;2.2 kW/1000

rot min,debit de 15000 mc/h

-15 ventilatoare laterale cu turatie fixa 400 V ;1.5kW/1000

rot min,debit de 8000 mc/h,

- 24 ventilatoare lateralecu turatie variabila 230

V;0.55kW/900 rot min,debit de 12400 mc/h

- 24 ventilatoare laterale cu turatie variabila 230 V ;0.6

kW/900 rot min,debit de 9700 mc/h

- 360 de clapeti situate pe lateralul halelor

Emisiile de mirosuri generate din activitatea de crestere a pasarilor pot fi diminuate printr-un sistem organizat de functionare a sistemelor de hranire, adapare, microclimat si prin modul de evacuare si depozitare a deseurilor.Modul de asigurare a hranei si a apei ca urmare a echipamentelor din dotarea fermei conduc la reducerea debitelor de poluanti emisi.Emisiile din halele de crestere in special emisiile de amoniac sunt reduse prin indepartarea regulata a patului uzat cu continut de dejectii si resturi de furaje .

-Emisii de la centralele  termice pentru incalzirea filtrelor  sanitare si a statiei de incubatie fiind echipamente de mica capacitate sunt considerate fara  mare relevanta in cumularea emisiilor din incinta fermei.

  - APA

- ape uzate menajere:- 3 bazine de stocare temporara, din beton armat , etanse  vidanjabile  cu un  volum  de 36 mc,fiecare

- ape uzate menajere și tehnologice:-stație de epurare biologică cu o capacitate instalată de 135 mc/zi,compusă din:

-1 bazin din beton armat de colectare omogenizare a apelor uzate menajere și tehnologice ,V=100 mc

-1 decantor primar din beton armat treapta I-a

-1 ingrosator de namol

-1 bazin de aerare  din beton armat echipat cu o turbină de aerare

-1 decantor secundar din beton armat treapta a II a

-1 bazin de aerare din beton armat ,echipat cu 2 turbine de aerare

-1 bazin din beton armat cu V= 40 mc prevazut cu 2 pompe de tip EPEG 80 pentru evacuarea apelor uzate epurate colectate din statia de epurare in canalul de desecare CP7-3

  - SOL

Accesul la halele pentru creşterea puilor, din faţa şi din spatele acestora, se realizează pe platforme complet betonate, prevăzute cu pante şi rigole betonate pentru scurgerea apelor pluviale.

Platforma betonata pentru depozitarea așternutului cu dejecții și a nămolului rezultat din stația de epurare – prevazută cu o rigolă și o bașă din beton armat cu V= 5 mc pentru colectarea apei infiltrate prin masa de așternut depozitat. Platforma este împrejmuita cu un parapet din beton de 1,5 m înălțime. Suprafața construită a platformei este de 3000 mp si o capacitate de 4500 mc

Măsurile de protecţie a solului sunt prezentate în cap.10 Concentraţii admise de poluanţi emişi

- CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMIŞI LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1 AER

10.1.1 EMISII

- Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie prevăzută în Tabelul 10.1.1 . a prezentei autorizaţii. Nu trebuie să existe alte emisii în aer semnificative pentru mediu.

- Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în Capitolul 13 Monitorizarea activităţii (tabelul )a prezentei Autorizaţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la APM Buzău  anual.

- Un raport care rezumă emisiile în aer trebuie depus la A.P.M. Buzău Buzău ca parte a R.A.M. Informaţiile incluse în acest raport trebuie pregătite în conformitate cu ghidurile relevante emise de autoritatea competentă de mediu.

- Prin măsuri organizatorice adecvate, operatorul se va asigura că transportul acelor materiale care ar putea provoca pulberi în formă uscată să se facă în sisteme închise vagoane închise, autovehicule cu toate suprafeţele de transport închise, containere închise).

- Titularul activităţii îşi va planifica activităţile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv pe cât posibil ţinând seama de condiţiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluanţilor (inversiuni termice, timp înnourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distante mari.

- Emisiile difuze de poluanti in atmosfera, rezultate din desfasurarea activitatii, se vor incadra in valorile limita de emisie prevazute in tabelul 10.1.1.

10.1.1.1  Emisii atmosferice rezultate din activitate

Din halele de creştere a păsărilor la sol se emit în atmosferă cantităţi mici de amoniac şi pulberi, precum şi gaze de la încălzirea halelor. Emisiile de amoniac şi mirosuri se înregistrează în zona de stocare temporară a dejecţiilor, precum şi în timpul transportului şi împrăştierii pe sol a acestora.

Emisiile rezultate din activitatea de creştere a puilor, evacuate în atmosferă, sunt prezentate în tabelul 10.1.1.1.

Tabel 10.1.1.1.

| Procesul tehnologic | Sursă punctiformă de emisie | Denumire poluanţi |
| --- | --- | --- |
| Activitatea de crestere a puilor în hale | Sistemul de ventilatie al halelor de crestere | NH3 |
|  |  | H2S |
|  |  | Pulberi |
| Funcţionarea aerotermelor cu GPL | Sistemul de ventilaţie al halelor | CO |
|  |  | SO2 |
|  |  | NOx |
|  |  | Pulberi |
| Functionarea centralelor termice, cu GPL, care asigura agentul termic | Sistemul de evacuare a gazelor arse/ Cosuri cu tiraj forţat | Pulberi |
|  |  | CO |
|  |  | NO2 |
|  |  | SO2 |
| Activitatea de depozitare temporara a dejectiilor si nămoluri de la stația de epurare | Platforma betonata,S=3000mp, capacitate de 4500 mc | NH3 |
|  |  | CH4 |
|  |  | H2S |
|  |  | Mirosuri |

Pentru reducerea emisiilor în aer şi diminuarea mirosurilor se aplică:

- aplicarea tehnicilor nutritionale acceptate la nivel national prin care sa se reduca cantitatile de nutrienti din dejectii si implicit a mirosului

- controlul climatului in hale

- tehnici de furajare pe faze, hrana echilibrată ce permite rata de conversie optimă

- întreţinerea corespunzătoare a sistemelor de climatizare a halelor

- îndepartarea regulata a patului uzat cu continut de dejectii si resturi de furaje

- mentinerea dejectiilor in forma uscata pentru reducerea emisiilor de amoniac

- evitarea depozitarii necorespunzatoare a dejectiilor in etapa de curatare a halelor si transportarea imediata a acestora cu monitorizarea cantitatilor

- reducerea suprafeţelor de stocare dejecţii

- exploatarea la parametrii optimi a centralelor

10.1.1.2.Valori limita de emisie

a) Emisii punctiforme

Emisiile de poluanţi in atmosfera, rezultate din desfăşurarea activităţii, se vor încadra in valorile limita de emisie prevăzute in tabelul 10.1.1. 2.

Tabel 10.1.1.2

| Sursa generatoare | Puncte de emisie | Poluanţii emişi | Limite admise conform Ord. 462/1991 [mg/Nm3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Centralele termice murale cu gaze naturale(GPL) | Sistemul de evacuare a gazelor arse - coş de evacuare specific tipului de centrală | CO SO2 NOx Pulberi | 100 35 350 5 |

NOTĂ:

Valorile limită pentru combustibilulul gazos  se  raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3% vol;

Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în tabelul 10.1.1.2.;

Din activitate nu trebuie să existe alte emisii în aer semnificative pentru mediu.

b) Emisii difuze în aer – mirosuri

Mirosurile se simt în interiorul fermei cu precădere în sezonul cald (3 luni/an).

1.Emisiile rezultate din activitatea propriu zisa de crestere a pasarilor  provin in principal din fermentatia enterica si managementul dejectiilor.

Din punct de vedere al emisiilor difuze şi al mirosurilor se apreciază că impactul produs de activitatea de crestere a pasărilor asupra populaţiei localităţilor este redus, datorita amplasării fermei la distanță mare de  perimetrul locuibil.  Unitatea este delimitata de drumul de acces si se invecineaza cu terenuri agricole la N, S si V.

2. Conform STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului în zone protejate, se consideră că emisiile de substanţe puternic mirositoare depăsesc concentraţiile maxime admise atunci când în zona de impact mirosul lor dezagreabil şi persistent este sesizabil olfactiv. Igienizarea halelor, a bazinelor din staţie, a căminelor de canalizare precum si evacuarea ritmica a deseurilor conduce la diminuarea mirosurilor neplăcute.

3. Pentru reducerea emisiilor în aer si diminuarea mirosurilor trebuie să  aplice:

- Tehnici de furajare pe faze, hrana echilibrată ce permite rata de conversie optimă;

- Întreţinerea corespunzătoare a sistemelor de climatizare a halelor;

- îndepartarea regulata a patului uzat cu continut de dejectii si resturi de furaje

- Personalul va fi instruit pentru a-şi desfăşura activitatea astfel încât nivelul mirosurilor emise să fie redus;

- Planificarea activităţilor din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv

(transportul dejecţiilor, anumite lucrări de întreţinere) cu evitarea perioadelor defavorabile dispersiei pe verticală a poluanţilor (inversiuni termice, timp înnorat), pentru prevenirea transportului mirosului la distanţe mari.

- Operatorul se va asigura ca toate operaţiile de pe amplasament sa fie realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

- Operatorul, în condiţiile respectării prevederilor legale, se va preocupa de menţinerea zonelor de protecţie sanitară definite conform O.M.S. 119/2014 si Legea nr. 204/2008, cu modificările ulterioare .

10.2 APA

10.2.1.Emisiile în apă nu trebuie să depăsească valorile limită de emisie menţionate în Autorizaţia de Gospodarirea apelor nr. 146/25.10.2017 emisă de AN „Apele Române” D.A. Buzău-Ialomiţa.

10.2.2. Nu trebuie să existe nici emisii de alţi poluanţi în apă, în afara celor menţionaţi în prezenta autorizaţie.

10.2.3. Titularul activităţii are obligaţia să exploateze construcţiile şi instalaţiile de utilizare, evacuare şi epurare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime, conform regulamentelor de exploatare.

10.2.4. Titularul de activitate trebuie să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea sau minimalizarea emisiilor de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate şi accidentale a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

10.2.5. Pentru toate instalaţiile în care se manipulează substanţe cu risc pentru apă, se vor prevedea măsuri de întreţinere curentă.

10.2.6. Titularul  de activitate are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcțiile și conductele subterane.

10.2.7. Titularul  de activitate are obligaţia de a verifica si întreţine starea instalaţiilor de evacuare a apelor uzate.

10.2.8. Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale va conţine reglementări pentru un eventual incident, prin care să se garanteze punerea în siguranţă a instalaţiei.

10.2.9. În punctele în care pot rezulta substanţe periculoase pentru apă (pompe, armături, puncte de umplere și transvazare) se vor prevedea dispozitive de captare.

10.2.10. Se vor păstra la îndemâna și în cantităţi suficiente substanţe de neutralizare/tratare, în apropierea instalaţiilor de manipulare a substanţelor cu risc pentru apă.

10.2.11. Este interzisă deversarea oricărei substanţe care poluează apa de suprafaţă sau apa din canalele de scurgere a apei pluviale. În situaţia în care orice analiză sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să:

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice  incidentul la  A.P.M. Buzău în termen de 24 ore.

10.2.12.  Monitorizarea si analizele fiecărei emisii trebuie realizate asa cum este precizat în Cap.l Monitorizarea activităţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la APM Buzău anual.

10.2.1.Tipuri de ape uzate şi poluaţii emişi

Sursele generatoare de ape uzate sunt prezentate în tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1.

| Sursa generatoare | Natura apei/fermă | Mod de evacuare/ fermă |
| --- | --- | --- |
| Activitatea de igienizare a halelor (spălarea halelor după finalizarea ciclului de creştere, inclusiv spălarea platformei betonate după evacuarea dejecţiilor solide) | Ape uzate tehnologice | - bazin betonat semiângropat de omogenizare ,cu un volum de 100 mc. Din acest bazin apele uzate tehnologice ajung în stația de epurare biologică cu o capacitate instalata de 135 mc/zi iar de aici,într-un bazin din beton armat cu V= 40 mc prevazut cu 2 pompe de tip EPEG 80 pentru evacuarea apelor uzate epurate colectate din statia de epurare ,in canalul de desecare CP7-3 |
| Activitatea administrativă, filtre sanitare și spalarea echipamentului de lucru, | Ape uzate menajere | -3 bazine de stocare temporara, din beton armat , etanse vidanjabile cu un volum de 36 mc,fiecare Din aceste bazine ,apele uzate menajere sunt evacuate in colectorul de ape uzate al unitatii prin intermediul caruia ajung intr-un bazin betonat semingropat de omogenizare cu V=100 mc si apoi in statia proprie de epurare. |
| Precipitaţii | Ape meteorice de pe amplasament | -colectate de o retea de rigole și evacuare gravitațională în canalul de desecare CP7-3 din vecinătatea fermei,conform contractului încheiat cu Agenția de Îmbunătățiri Funciare București-Filiala de Imbunătățiri Funciare Buzău . Apele cazute pe suprafata neamenajata (spatii verzi si curti interioare) se infiltreaza sau se scurg pe terenurile adiacente fermei. |

10.2.2. Mod de stocare, epurare,  valorile limita admise la evacuare

Modul de stocare a apelor uzate, modul de epurare a acestora, precum şi valorile limită admise la evacuare sunt prezentate în tabelul 10.2.2

| Nr crt | Categoria apei | Indicatori urmariti | UM | Valori admise-conform Autorizației de gospodărire a apelor nr.146/30.09.2017 | Frecventa de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ape uzate menajere si tehnologie, epurate | pH | Unit ph | 6,5-8,5 | trimestrial |
| 2 |  | suspensii | mg/l | 60 |  |
| 3 |  | CBO5 | mg/l | 25 |  |
| 4 |  | CCO Cr | mg/l | 125 |  |
| 5 |  | Azot total | mg/l | 15 |  |
| 6 |  | Azot amoniacal | mg/l | 3 |  |
| 7 |  | Fosfor total | mg/l | 2 |  |
| 8 |  | Subst extractibile | mg/l | 20 |  |
| 9 |  | reziduu filtrat la 105 0 C | mg/l | 2000 |  |

  - SOL şi APA SUBTERANĂ

## 1. Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltraţiile în sol.

2.  Indicatorii de calitate ai probelor de sol prelevate şi menţionate în Raportul de Amplasament trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului MAPPM 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului.

## 3. Titularul autorizaţiei trebuie să iniţieze un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor şi conductelor subterane, cel puţin o dată la trei ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus în R.A.M.

## 4. Sunt interzise deversările de produse care pot polua solul. În cazul apariţiei unei deversări accidentale se va proceda la eliminarea acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii deversărilor.

5. Sunt interzise deversările accidentale de produse care pot polua solul şi implicit apa. În cazul apariţiei unor deversări accidentale se va proceda la eliminarea acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii deversărilor.

## 6. Stocările temporare de materiale şi deşeuri se vor realiza cu asigurarea protecţiei solului şi  apei subterane.

## 7. Toate bazinele trebuie etanşate şi izolate, după caz, pentru a preveni contaminarea solului.

8.Titularul de activitate trebuie să planifice şi să realizeze o dată la 2 ani, activităţi de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, bazine, cămine şi guri de vizitare

9 Puţul de monitorizare a apelor subterane trebuie să fie verificat periodic, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă.

Monitorizarea calităţii apei subterane se va realiza prin analiza calităţii apei prelevate din puţul de observaţie, urmărindu-se evoluţia calităţii apei subterane în timp şi influenţa activităţii desfăşurate asupra acestora.

## 10. Se va asigura colectarea temporară a deşeurilor menajere şi asimilabile în containere împiedecând depozitarea acestora pe sol .

## 11. Se va asigura: respectarea strictă a instrucţiunilor de lucru la fiecare loc de muncă, respectarea strictă a programului de revizie şi întreţinere a instalaţiilor, respectarea planificărilor privind aprovizionarea cu materii prime, materiale auxiliare, combustibil;

Condiţii de utilizare a dejecţiilor solide pentru fertilizarea terenurilor agricole.

- Fertilizarea terenurilor agricole cu dejecţii solide se va realiza numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru stabilizare/fermentare de 6 (şase) luni. Este obligatoriu ca pentru terenurile agricole pentru care se va realiza fertilizarea sa fie întocmit studiul pedologic si agrochimic întocmit de O.S.P.A. Buzău;

## Procesul de fertilizare cu îngrăşăminte organice se va face după analizarea calităţii   dejecţiilor fermenate precum si a terenurilor agricole din punct de vedere agrochimic si pedologic

## Producătorul cât şi utilizatorul dejecţiilor stabilizate (deshidratate) este obligat să respecte condiţiile prevăzute/menţionate în studiul pedologic şi agrochimic întocmit de O.S.P.A. necesare utilizării nămolului rezultate din activitatea fermei pentru suprafeţele agricole pe care urmează să fie aplicate dejecţiile;

## Nu se vor depozita sau lăsa dejecţii solide (gunoi) în grămezi pe câmp, chiar şi pentru un timp relativ scurt pentru a se evita poluarea solului şi apei prin scurgerile din dejecţiile spălate de ploi, cât şi irosirea şi pierderea azotului pe care-l conţin;

## Se va evita administrarea dejecţiilor solide stabilizate (îngrăşăminte organice), pe timp de ploaie, ninsoare, soare puternic, pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă. De asemenea, nu se recomandă să fie aplicate dejecţiile solide stabilizate dacă: solul este puternic îngheţat; solul este crăpat (fisurat) în adâncime, sau săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură; câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni;

- Nu se vor aplica dejecţii solide stabilizate (îngrăşăminte) pe terenurile adiacente cursurilor de apă şi a captărilor de apă potabilă, pe terenurile înclinate;

## Se interzice golirea sau spălarea buncărelor şi a utilajelor de administrare (distribuţie/ împrăştiere) a dejecţiilor stabilizate în apele de suprafaţă sau în apropierea lor;

## Se interzice utilizarea dejecţiilor stabilizate (fermentate) pe păşuni sau pe culturi furajere în anumite condiţii; pe culturile de legume şi fructe în timpul perioadei de vegetaţie; pe solurile destinate culturilor de legume si fructe care sunt in contact direct cu solul.

- Răspunderea pentru transportul dejecţiilor şi modul de aplicare ca fertilizant al acestora revine prestatorului de servicii cu care producătorul are contract de prestări servicii;

- Aplicarea dejecţiilor pe terenurile agricole în vederea fertilizării acestora se va face cu respectarea permanentă a distanţelor minime de protecţie sanitară faţă de zonele de locuit, cu respectarea restricţiilor impuse de Ordinul M.S. nr. 119/2004 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Periodic,după mineralizare,așternutul cu dejecții de pasăre va fi preluat  de către SC AGROMARA  CONSULTING SRL, conform contractului de colaborare nr.2063/10.06.2010 și actului adițional nr.2/30.12.2015 și va fi utilizat la fertilizarea terenurilor agricole,cu respectarea  prevederilor Ordinelor comune nr.344/708/2004,242/197/2005 și 1182/1270/2006 ale MMGA și MAPDR, Studiului agrochimic și pedologic privind managementul reziduurilor organice provenite din zootehnie, Codului bunelor practici agricole și STAS 9450/88.

10.3.3. APA SUBTERANĂ

Tabel 10.3.3 - Valorile de referinţă pentru calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Foraj de observaţie situat lângă platforma de dejecții | Ph la 25 grade C | 7,77 |
|  | Azot amoniacal | 0,077 |
|  | Consum biochimic de oxigen(CBO5) | 2,38 |
|  | CCO-Cr | < 30 |
|  | Fosfor total | 0,115 |
|  | Materii în suspensie | 57,0 |

## ZGOMOT

- Un registru al rezultatelor măsurătorilor trebuie să fie disponibil în orice moment, iar un raport care descrie pe scurt aceste măsurători trebuie inclus ca parte a R.A.M.

- Măsurătorile de zgomot se efectuează de către laboratoare specializate, o dată pe an.

- Operatiile generatoare de zgomot se vor desfasura in halele sau in zonele speciale destinate sau se vor lua masuri de ecranare a surselor de zgomot.

- Emisiile de zgomot se vor încadra în SR 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot de 65 dB(A) în timpul zilei, pentru zona industrială. Măsurătorile de zgomot se efectuează de către laboratoare specializate, acreditate, în cazul înregistrării de sesizări sau reclamaţii. Nivelul de zgomot se va încadra în limitele prevăzute în de SR 10009/2017– Acustica urbană – Limite admisibile ale nivelului de zgomot, STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică, Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014-pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5. MIROS

Conform Standardului Național 12574/87 - Condiții de  calitate pentru aerul din zonele protejate, se consideră că emisiile de substanțe puternic mirositoare depășesc concentrațiile maxim admise atunci când în zona de impact mirosul lor dezagreabil și persistent este sesizabil olfactiv.

- GESTIUNEA DEŞEURILOR

11.1. Titularul activității are obligația evitării producerii deșeurilor, însă în cazul în care acestea nu pot fi evitate, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se impactul asupra mediului.

11.2. În conformitate cu prevederile în vigoare, titularul activității are următoarele obligații:

- să efectueze operaţiunile de tratare a deșeurilor sau să transfere aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor ca ordine de prioritate în cadrul legislaţiei şi a politicii în materie de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor, precum şi fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului.

- să colecteze deşeurile separat, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, economic şi al protecţiei mediului şi să nu se amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.

- să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare/valorificare/eliminare;

- să asigure evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, precum şi a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei colectării, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare, operaţiunii de valorificare sau eliminare a deşeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente de control, la cererea acestora. Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se fac potrivit Deciziei Comisiei 2014/955/UE și Directivei 2008/98/CE.

- să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani.

- să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora.

- să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului;

- să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008, iar transferul acestora pe teritoriul naţional să fie însoţit de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul (CE) 1.013/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea 211/2011 sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.

La cererea autorităţilor competente sau a unui deţinător anterior sunt furnizate documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate.

11.3. Pe tot parcursul colectării, recuperării sau valorificării/eliminării, toate deșeurile trebuie depozitate temporar în zone și locuri special amenajate protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu. Gestionarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum este precizat în Tabelul 11.1. al prezentei Autorizaţii integrate de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil şi fără acordul scris al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău.

11.4. Deșeurile expediate în afara amplasamentului pentru recuperarea sau valorificare/eliminare, pot fi transportate numai de agenți economici autorizați, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să se asigure ca deşeurile transferate către alte persoane fizice sau juridice sunt ambalate/şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii. Deșeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de recuperare/valorificare /eliminare, fără a afecta semnificativ mediul și în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Este interzis transportul deşeurilor de orice natură de la locul de producere la cel de colectare/ stocare temporară/ tratare/ valorificare/ eliminare, fără respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/ 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

11.5. Aprovizionarea cu materiale auxiliare se va face astfel încât să nu creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deșeuri.

11.6. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să asigure condiţiile necesare pentru depozitarea separată a diferitelor categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilități şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală.

11.7. Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale. Amestecarea include şi diluarea substanţelor periculoase.

11.8. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să se asigure că livrarea deşeurilor de producţie generate, a deşeurilor menajere, a deşeurilor din construcţii şi demolări şi a deşeurilor periculoase, în vederea eliminării acestora, se face numai pe bază de contract.

11.9. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de gestionare a deşeurilor de pe amplasament, care va fi pus în orice moment la dispoziţia organelor de specialitate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control.

Acest registru, aflat în păstrarea titularului autorizaţiei, trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

- Cantităţile şi codurile deşeurilor;

- Sursa deşeurilor.

- Modul de stocare şi tratare a deşeurilor.

- Numele transportatorului de deşeuri şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia.

- Înregistrarea documentelor de transport prevăzute de către reglementările în vigoare.

- Datele de identificare ale agentului economic care realizează  valorificarea/ eliminarea deşeurilor.

- O copie a acestui registru privind gestionarea deşeurilor trebuie depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

11.10. Deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a reţelei de canalizare.

11.11.  Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a se asigura că stocarea temporară a deşeurilor este permisă pentru o perioadă de maxim 1 an, în cazul în care deşeurile stocate urmează să fie eliminate şi de maxim 3 ani pentru deşeurile care urmează să fie valorificate.

11.12. Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza potrivit prevederilor legale în vigoare.

NOTA: Schimbarea contractelor cu firmele care valorifică/elimină deșeurile se comunică la APM Buzău.

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea desfăşurată pe amplasament, modul de manipulare şi stocare a acestora sunt prezentate în Tabelul 1.1

  - DEŞEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea fermei, modul de manipulare şi depozitare sunt prezentate in tabelul Tabelul 11.1.

Tabelul 11.1.

| Activitate | Denumire deseu | Cantitatea prevazuta a fi generata | Starea fizica (S,L,SS) | Cod deseu | Managementul deseurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cresterea pasarilor | Gunoi de grajd de la animale (inclusiv resturi de paie), efluente, colectate separat și tratate în afara incintei | 850 t/an | S | 02 01 06 | Stocare temporara urmand a fi folosita ca fertilizant pe terenuri agricole |
| Cresterea pasarilor | Deșeuri de țesuturi animale | 60 t/an | S | 02 01 02 | Stocate temporar in camera frigorifica urmand a fi preluate in vederea neutralizarii de catre o societate autorizata. |
| Cresterea pasarilor | Deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor | 100 kg/an | S | 18 02 02 * | Deseuri de ambalaje de la medicamente, vaccinuri, dezinfectanti sunt stocate temporar in recipiente inscriptionate in famacia veterinara, urmand a fi eliminate prin firme autorizate |
| Igienizarea adaposturilor | Ambalaje care contin reziduuri periculoase sau sunt contaminate cu substante periculoase | 200 kg/an | S | 15.01.10* | Se vor depozita in spatiu special amenajat pana eliminarea printr-o societate autorizata |
| Intretinerea echipamentelor tehnologice | Deşeuri din metal/Deşeuri metalice provenite din activitatea de intretinere curenta) | 0.5 t/an | S | 02 .01.10 | Sunt depozitate în cadrul fermei într-un spaţiu special amenajat, pe o platformă betonată până la livrarea către o firmă autorizată pentru valorificarea deşeurilor din metal. |
| Activitati administrative | Deseuri menajere | 1.2 t/an | S | 20 03 01 | Stocare temporara in pubele , urmand a fi preluate de catre firma de salubritate cu care societatea va incheia contract de prestari servicii de salubritate. |
|  | Ambalaje hartie carton | 0.5 t/an | S | 15 01 01 | Valorificare prin societati autorizate |
|  | Ambalaje de materiale plastice | 0.2 t/an | S | 15 01 02 | Valorificare prin societati autorizate |
|  | Tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur | 10 kg/an | S | 20 01 21* | stocate temporar in spatiu special amenjat si eliminate prin firme autorizate |
|  | Nămoluri rezultate din epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11 | 1 t/an | SS | 19 08 12 | Distribuit peste asternutul de dejectii |

NOTĂ:

- Aprovizionarea cu materii prime şi materiale se va face astfel încât să nu se creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri;

- Toate deşeurile vor fi depozitate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi să se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive în aer;

- Zonele de depozitare vor fi clar marcate şi delimitate, iar containerele vor fi inscripţionate;

- Nu se va depăşi capacitatea de stocare a containerelor şi a platformelor;

- Platforma de depozitare a dejecţiilor solide va fi inspectată anual;

- Se va elabora o procedură de inspecţie şi intervenţie, în caz de fisuri, pentru platforma de depozitare dejecţii. Rezultatele inspecţiei vor fi incluse în R.A.M.

- PREVENIREA ŞI MANEGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Activitatea nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplică prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgentă, care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgentă menţionat trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

În conformitate cu Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale anexat prezentei autorizaţii pentru  SC AVICOLA BUZĂU SA -PLATFORMA SĂHĂTENI ,au fost stabilite:

- Sursele potenţial poluatoare pentru factorii de mediu;

- Lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale în cadrul unitatii;

- Fişa poluanţilor potenţiali din cadrul unitatii;

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

- Componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor;

- Componenţa echipelor de combatere a poluărilor accidentale;

- Lista dotărilor şi materialelor necesare pentru intervenţii în caz de poluări accidentale;

- Procedură privind înregistrarea informaţiilor cu privire la producerea evenimentelor de poluare accidentală;

- Procedura de alarmare în situaţia poluărilor accidentale.

Defecţiunile în funcţionare care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător trebuie inregistrate în formă scrisă. Din astfel de înregistrări scrise, care trebuie puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, trebuie să reiasă:

- Tipul, momentul şi durata defecţiunii;

- Cantitatea de substanţe nocive eliberate (dacă este cazul este necesară o evaluare);

- Urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului, cât şi în exterior;

- Toate măsurile iniţiate.

Defecţiunile a căror efecte se pot propaga pe toată suprafaţa obiectivului sau care prezintă pericole pentru sănătate sau viaţă trebuie anunţate

- imediat inspectoratului pentru situaţii de urgenţă;

- urgent autorităţii responsabile cu protecţia mediului.

Activitatea intră sub incidența OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului; în cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, precum și în cazul unui prejudiciu asupra mediului operatorul va acţiona și va informa autorităţile de mediu conform obligaţiilor ce ii revin, în baza prevederilor Capitolului II. Măsuri preventive și reparatorii, din OUG 68/2007.

Prin natura activității, în cadrul unității pot apare situații de urgență generate de incendii. Pentru prevenirea acestor situații și intervenția în cazul apariției incendiilor, activitatea este organizată astfel:

- unitatea este dotată cu materialele necesare, conform prevederilor legislatiei specifice PSI;

- rețeaua de hidranți se menține în perfectă stare de funcționare;

# 13.  MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

1.  Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

    - supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

    - automonitorizare

2. Automonitorizarea este obligaţia societăţii şi are următoarele componente

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces;

- monitorizarea post – închidere

3. Toate analizele din cadrul activităţii de monitorizare vor fi realizate de personal calificat, cu echipamente descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice/menţionate în autorizaţie.

4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie valorile de emisie.

5. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al A.P.M. Buzău după evaluarea rezultatelor testărilor;

6. Monitorizarea  factorilor de mediu se va realiza  doar de laboratoare specializate.

7. Puncte de monitorizare

Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate, sigur şi permanent la următoarele punctele de prelevare şi monitorizare:

- Puncte de prelevare a emisiilor în aer:

- Coşurile de dispersie prevăzute în Tabelul 10.1.1.1.

- Zgomot la limita amplasamentului instalaţiei;

- Puncte de prelevare a probelor de sol conform Raportului de Amplasament

- Puncte de prelevare a emisiilor de poluanţi în apa:

- Puţul forat pentru monitorizarea apei subterane;

- La evacuarea apei uzate menajere de pe amplasament (camin evacuare din statia de epurare);

13.1.  MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN AER:

Monitorizarea emisiilor în aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.4.1.

Monitorizarea emisiilor în aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.1.

Tabelul 13.1.1.

| Punctul de prelevare a probei | Indicatori analizaţi | Frecventa de prelevare probe si analiza poluanţi | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| cosuri evacuare centrale termice cu GPL | CO | anual |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 |  | SR ISO 10396/ 2008 |
|  | NO2 |  |  |
|  | pulberi |  |  |

La analiza emisiilor in aer se vor înregistra următoarele date de referinţă:

Tabelul 13.4.2.

| Locul recoltării | Data și ora recoltării Începere/ terminare | Capacitatea de funcționare a inastalației | Noxe | Val. Calculată a emisiilor în cond. De referință | Parametrii auxiliari: - Debitul gazelor evacuate; - Temperatură gazelor evacuate. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Valorile determinate în urma analizării probelor vor fi comparate cu cele impuse de autorizaţia integrata de mediu, în conformitate cu normele legale in vigoare.

13.2. MONITORIZAREA EMISIILOR IN APA EVACUATA

- Monitorizarea emisiilor în apă se va efectua conform prevederilor din Tabelul nr. 13.2.1.

Tabelul nr. 13.2.1

| Nr. Crt. | Punct de prelevare | Indicatori urmariti | UM | Valori admise | Frecventa de analiza | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Evacuare in canalul de desecare CP7-3 | pH | Unit ph | 6,5-8,5 | trimestrial | SR ISO 10523-97 STAS 6953-81 STAS 6560-82 SR ISO 6060-96 STAS 7312-83 STAS 8683-70 SR EN 1189-99 SR7587-96 STAS 9187-84 |
| 2 |  | suspensii | mg/l | 60 |  |  |
| 3 |  | CBO5 | mg/l | 25 |  |  |
| 4 |  | CCO Cr | mg/l | 125 |  |  |
| 5 |  | Azot total | mg/l | 15 |  |  |
| 6 |  | Azot amoniacal | mg/l | 3 |  |  |
| 7 |  | Fosfor total | mg/l | 2 |  |  |
| 8 |  | Subst extractibile | mg/l | 20 |  |  |
| 9 |  | Rezidiu filtrat la 1050C | mg/l | 2000 |  |  |

NOTĂ:

- Emisiile în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul 10.2.2.

- Monitorizarea calităţii apei evacuate se va face conform precizărilor stabilite în tabelul nr. 13.2.1. de către SC SC AVICOLA BUZĂU SA , printr-un laborator specializat.

- Metodele de analiză corespunzătoare standardelor menţionate mai sus au caracter orientativ, alte metode alternative putând fi folosite dacă se demonstrează că acestea au aceeaşi sensibilitate şi limita de detecţie.

- Se interzice deversarea neautorizată a oricăror substanţe care poluează mediul în apele de suprafaţă, apele freatice sau în canalele de scurgere a apei pluviale,fara acceptul detinatorilor acestora.

- În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să:

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare

- ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice incidentul la APM Buzau  în termen de 24 ore.

Orice alte analize privind emisiile de poluaţi în ape, solicitate de autorităţile de gospodărire a apelor sau de protecţie a mediului se vor efectua conform  solicitării acestora.

13.3.MONITORIZAREA CALITĂŢII SOLULUI ŞI A APEI SUBTERANE

13.3.1.Monitorizarea calităţii apei subterane

Pentru monitorizarea calității apei freatice din zona platformei de depozitare a asternutului cu dejecții și nămolului de la stația de epurare, în aval de aceasta este amplasat un foraj de observație. Semestrial, se vor recolta probe de apa din foraj, iar valorile obţinute se vor compara cu rezultatele obţinute la execuţia forajului (proba martor). Se vor monitoriza următorii indicatori de calitate: pH, CB05, CCO-Cr, azot  amoniacal, fosfor total,materii în suspensie.

Monitorizarea(puncte de  prelevare şi frecvenţă) se va face conform  prevederilor Autorizaţiei de Gospodărirea Apelor nr.146/30.09. 2017emisă de AN „Apele Române”- Direcţia Apelor Buzău- Ialomiţa.

La solicitarea APM Buzău şi SGA Buzău se vor  realiza şi alte analize.

13.3.2.Monitorizarea calităţii solului

Va consta în analiza calităţii solului prelevat din zona limitofă platformei pentru depozitarea dejecţiilor şi o probă martor în afara amplasamentului.

Indicatorii analizaţi trebuie să se  încadreze în valorile limită admise conform Ordinului MAPPM 756 /1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

13.4.Monitorizare deşeuri

13.4.1. Titularul va respecta prevederile legale privind evidența gestiunii deșeurilor, valorificare și eliminarea lor.

13.4.2. Prezenta autorizație integrată de mediu se aplică activităților de management al deșeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau valorificare.

13.4.3. Valorificarea sau eliminarea deșeurilor trebuie să se desfășoare așa cum este precizat în Tabelul 11.1 al prezentei Autorizații integrate de mediu, în conformitate cu legislația în vigoare. Nu trebuie eliminate alte deșeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără acordul prealabil scris al Agenției pentru Protecția Mediului Buzău.

13.4.4. Deșeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activități cu deșeuri. Deșeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul și în conformitate cu legislația în vigoare.

13.4.5. Se vor respecta prevederile H.G nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Fiecare transport de deşeuri periculoase care se produce în cantitate mai mare de 1 to/an, se va efectua după ce expeditorul şi destinatarul au obţinut toate aprobările necesare conform H.G 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Se vor păstra la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor următoarele documente:

▪ formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase conform anexei 1 a H.G 1061/2008 (pentru o cantitate mai mare de 1 tonă/an);

▪ formularul de expediţie/transport conform anexei 2 a H.G 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri periculoase;

▪ formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase conform anexei 3 a H.G 1061/2008, înregistrat de către destinatar într-un registru de evidenţă a transporturilor de deşeuri nepericuloase, securizat, înseriat şi numerotat pe fiecare pagină. Formularul de încărcare-descărcare în baza căruia se realizează transportul şi controlul deşeurilor nepericuloase destinate colectarii/stocării temporare/tratării se păstrează astfel: o copie la expeditorul deşeurilor, o copie la destinatarul acestora şi o copie la transportatorul deşeurilor.

13.4.6. Evidența deșeurilor produse va fi ținută lunar conform HG 856/2002 și va conține următoarele informații: tipul deșeului, codul deșeului (încadrarea se va face conform prevederilor Decizia Comisiei 2014/955/UE), instalaţia producătoare,  cantitatea produsă, modul de stocare, modul de tratare, cantitatea/data predării deșeului  către valorificator/ eliminator.

13.4.7. Un registru complet pe probleme legate de operațiunile și practicile de management al deșeurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziția persoanelor autorizate pentru inspecție, trebuie păstrat de către titularul autorizației integrate de mediu. Acest registru trebuie să conțină minimum de detalii cu privire la:

- Cantitățile de deșeuri gestionate pe amplasament, însoțite de codul din Codul European al Deșeurilor pentru deșeurile transportate;

- Numele operatorului economic autorizat pentru valorificare/eliminare și transportatorului de deșeuri și detaliile lor de autorizare (adresa instalației finale destinate eliminării/valorificării deșeurilor);

13.4.8. O copie a registrului privind Managementul Deșeurilor trebuie depusă la APM Buzău, ca parte a RAM pentru amplasament. Raportarea datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât şi electronic.

13.4. MIROSURI

Menţiune : se consideră că depăşesc CMA-urile acele substanţe al căror miros persistent  şi supărător este sensibil olfactiv ;

14.RAPORTĂRI CĂTRE AGENŢIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

## 14.1. Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău va include informaţiile furnizate de operator în Registrul Public conform cerinţelor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, a HG nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare şi a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul). Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita APM Buzău ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru. Pentru a da posibilitatea agenţiei să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

14.2. Titularul va întocmi un Raport Anual de Mediu care va include toate cerințele prevăzute în autorizația integrată de mediu. R.A.M. va conține date privind:

- Emisiile din instalații;

- Managementul deșeurilor;

- Raportul auditurilor de eficiență privind consumul de utilități;

- Programul de management de mediu-raportul pe anul precedent  și propunerile pentru anul în curs și un raport asupra performanțelor înregistrate;

- Registrul emisiilor de poluanți;

- Rezultatele monitorizǎrilor efectuate;

- Raportul privind EPRTR;

- Raport privind sesizǎrile înregistrate din partea publicului;

- Raport asupra incidentelor;

- Raport asupra auditului energetic

R.A.M întocmit conform Anexei III a prezentei autorizații, va fi depus la   A.P.M.Buzǎu atât pe format de hârtie cât și în format electronic.

## 14.3. Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii.

14.4.  Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: APM Buzău  şi GNM – Comisariatul Judeţean Buzau, raportul privind incidentul.

14.5. Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la A.P.M. Buzău   în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

14.6.  Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie agreat de A.P.M. Buzău. Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţii efectuate de către personalul cu drept de control al A.P.M. Buzău, G.N.M  - C.J. Buzău în orice moment.

14.7. Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor aşa cum sunt ele menţionate în Cap 14 Raportări către Agenţia pentru Protecţia Mediului a prezentei Autorizaţii trebuie depuse la sediul A. P.M. Buzău  în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii. Un original şi o copie trebuie depuse la momentul şi în modalitatea precizată.

## 14.8. Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

## 14.9. Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al A.P.M. Buzau,  după evaluarea rezultatelor test.

## 14.10. Titularul autorizaţiei trebuie să deţină la sediul unităţii un dosar pentru informarea publicului. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

- Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Buzău şi titularul autorizaţiei;

- Autorizaţia integrată de mediu;

- Solicitarea;

- Raportările către APM Buzău;

- Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante

## 14.11. Monitorizarea emisiilor în apă precum şi monitorizarea apelor subterane se va realiza conform prevederilor Autorizatiei de gospodărirea apelor nr. 146/30.09.2017. Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii apelor trebuie transmis anual , în format electronic la A.P.M. Buzău, ca parte a Raportului Anual de Mediu. Raportarea se va face pentru toate tipurile de apă pe categorii.

14.12. Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii solului si a apelor subterane trebuie transmis anual, în format electronic, la APM Buzău, ca parte a Raportului Anual de Mediu.

## 14.13. Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii aerului trebuie transmis anual, în format electronic la A.P.M. Buzău, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu.

14.14. Raportul privind  Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR )

Operatorul care desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa I a Regulamentului EPRTR, a căror capacitate depăşeşte valoarea de prag corespunzătoare specificată, trebuie să comunice autorităţii competente, informaţiile de identificare a complexului industrial în conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptând cazul în care informaţia este deja disponibilă autorităţii competente.

La pregătirea raportului, operatorul în cauză trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportărilor, termenele, responsabilităţile precum şi modul de informare şi participare a publicului, prevăzute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 şi 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducătorului autorităţii publice pentru protecţia mediului.

Documentele se vor transmite la A.P.M. Buzău, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din HG nr. 140/2008, în format electronic şi pe suport hârtie, până la 30 aprilie a fiecărui an, pentru anul anterior raportării.

Operatorii au dreptul să solicite confidenţialitatea unor date şi informaţii, în mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR.

Operatorul are obligaţia să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR şi să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în anexa III la Regulamentul EPRTR.

Tabel 14. 1. Rapoarte obligatorii

| Raport | Frecvența raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | Până la 31 martie a anului al fiecărui an pentru anul precedent |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi şi transferaţi, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | Anual | Până la 30 aprilie al fiecărui an pentru anul anterior |
| Raportarea evidenţei gestiunii deşeurilor la A.P.M. Buzău, potrivit H.G. nr. 856/2002 | Anual | Până la 31 martie a anului al fiecărui an pentru anul precedent |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | La 24 de ore după producere |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | Lunar | Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară |
| Plan de închidere a amplasamentului în cazul încetării temporare sau definitive a unei părţi din instalaţie | - | La data producerii |
| Monitorizarea emisiilor în aer | Anual/ un singur buletin de analiză-fermă pentru centralele murale | Până la 31 martie a anului al fiecărui an pentru anul precedent Ca parte a RAM |
| Zgomot | Anual, urmând a fi incluse anual în R.A.M. | Zece zile de la încheierea anului pentru care se face raportarea. |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | Până la 31 martie a anului al fiecărui an pentru anul precedent |

Tabel 14.2. Rapoarte singulare

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Conform prevederilor legale |

Tabel 14.3. Model notificare

| Denumirea operatoru lui | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunză toare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta toate condiţiile din prezenta autorizaţie.

## Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare;

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta legislaţia specifică în vigoare privind protecţia mediului. Încălcarea prevederilor legislative atrage răspunderea civilă, contravenţională şi penală, după caz.

## Titularul/operatorul activităţii este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror modificări a prevederilor Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor şi să transmită autorizaţia revizuită sau a altor documente relevante ( acorduri de racordare, etc.)  şi să le transmită APM Buzău.

## Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional „Planul de intervenţie în caz de poluare accidentală” care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

## Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să actualizeze „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, să deţină mijloacele şi materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat.

## În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind Fondul pentru mediu, titularul/ operatorul activităţii are obligaţia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activităţile pe care le desfăşoară.

## Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al  A.P.M. Buzău, G.N.M.- C.J. Buzău, autorităţilor de specialitate.

## În caz de modificare în exploatarea instalaţiilor (a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de repornire a unei instalaţii tehnologice, de încetare provizorie sau definitivă a activităţii) titularul/operatorul de activitate este obligat să efectueze notificările care se impun de către autoritatea de mediu.

## Titularul/ operatorul  activității are obligația ca în momentul închiderii temporare a instalației/părți ale instalațiilor existente pe amplasamentul societății, să notifice APM Buzǎu și să ia măsuri de punere în siguranță:

- desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranța instalațiilor;

- oprirea alimentării cu energie electrică, gaz natural / industrial și apă industrială;

- golirea tuturor instalațiilor, a transformatoarelor cu ulei din posturile de transformatoare și predarea conținutului acestora la societăți  autorizate;

- eliminarea completă, în deplină siguranță a uleiurilor și emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate și predarea la societate autorizate pentru valorificare/eliminare;

- dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime / materiale;

- evacuarea de pe amplasament a tuturor deșeurilor stocate în zonă;

- marcarea zonei prin afisarea  plăcuțelor avertizoare și interzicerea accesului personalului care nu are împuterniciri privind operarea în zonă;

- stabilirea și implementarea unui plan intern de inspecție;

- asigurarea pazei non-stop și menționarea într-un registru a tuturor evenimentelor ce  apar pe amplasamentul respectivei instalații;

- instruirea personalului ce deserveste instalațiile învecinate cu privire la deciziile privind punerea în siguranță a instalației respective;

- respectarea normelor de protecția muncii și PSI;

- notificarea  la A.P.M Buzău asupra oricărui eveniment produs pe amplasamentul respectiv;

- includerea instalației în Raportul Anual de Mediu – R.A.M.;

- Notificarea la  A.P.M. Buzău  după implementarea măsurilor de punere în siguranță

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt delimitate spaţiile verzi de pe amplasament, precum şi întreţinerea permanentă a acestora.

15.12.  Titularul are obligația să solicite act de reglementare (acord de mediu sau revizuire prezentei autorizații) înaintea oricărei  modificări(a sistemului de creștere / destinației fermei, etc.)  pe care  o va realiza.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

# Lucrări  şi  măsuri specifice de protecţia mediului.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin de Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, se aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Având în vedere situaţia existentă la S.C. AVICOLA BUZĂU SA., după oprirea activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

- Punerea în siguranţă a instalaţiei;

- Oprirea alimentării cu energie electrică, gaz natural şi apă industrială;

- Golirea tuturor instalaţiilor şi predarea conţinutului acestora spre unităţi autorizate;

- Curăţarea şi decolmatarea canalului de ape menajere şi a canalului de ape pluviale;

- Curăţarea şi spălarea tuturor instalaţiilor, rezervoarelor şi magaziilor de stocare a substanţelor chimice;

- Eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- Scoaterea tuturor echipamentelor şi materialelor din canalele tehnologice de pe amplasament, curăţarea acestora şi umplerea lor cu pământ;

- Dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime/materiale;

- Demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea materialelor rezultate;

- Colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin firme autorizate;

- Investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate în cadrul Raportului de Amplasament;

- La demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- Ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- Anunţarea oricărui eveniment la Agenţia  pentru Protecţia Mediului Buzău.

# Planul de închidere al instalaţiei.

## În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, titularul /operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004.

## Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane;

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului;

## acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor;

## valorificarea/eliminarea deşeurilor;

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului/operatorului activităţii.

## Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face pe baza unui proiect. Solicitarea de obţinere a acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului.

# Titularul activităţii are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii sa ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare și de aducere a amplasamentului și a zonelor  afectate într-o stare care sa permită reutilizarea lor.

    - La încetarea activităţii cu impact semnificativ asupra mediului, precum și la schimbarea  titularului activității, inclusiv  prin vanzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, în condițiile legii, este obligatorie solicitarea și obținerea  avizului de mediu de către titularul activității , în scopul stabilirii obligațiilor  privind refacerea calității mediului. În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clazele privind obligațiile de mediu cuprinse în actele întomite vor avea un caracter public.

# La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău împreună cu G.N.M. – Comisariatul Judeţean Buzău

17. GLOSAR DE TERMENI

| A.P.M. Buzău | Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău |
| --- | --- |
| Anual | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 12 luni consecutive |
| Administraţie locală | Comuna SĂHĂTENI |
| BAT | Cea Mai Bună Tehnică Disponibilă |
| CAT | Comisia de Analiză Tehnică |
| CBO5 | Consum Biologic de Oxigen la 5 zile |
| CCO | Consum Chimic de Oxigen |
| CED | Catalogul European al Deşeurilor (94/3/EEC aşa cum a fost modificată) |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| Din 2 în 2 ani | O dată la 2 ani |
| Ghidul Tehnic General | Ghidul aprobat prin OM 36/2004 |
| I.P.P.C. | Controlul Integrat al Poluării |
| Leq | Nivelul echivalent de zgomot continuu |
| Limita fluxului masic | O Valoare Limită de Emisie care este exprimată ca fiind masa maximă a unei substanţe care poate fi emisă pe unitatea de timp. De obicei, limita este exprimată în kilograme pe oră (kg/h) |
| Locaţia activităţii | Sat Dulbanu, comuna Amaru |
| Locaţie sensibilă la zgomot | Orice locuinţă, hotel sau pensiune, centru de tratament, centru de învăţământ, loc de cult sau distracţie sau orice altă amenajare sau zonă cu atracţie ridicată care, pentru propria funcţionare, necesită absenţa zgomotului la un nivel supărător |
| Lunar | Cel puţin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o lună |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Înseamnă orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| EPRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţ |
| Săptămânal | În timpul tuturor săptămânilor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe săptămână |
| Semestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 6 luni consecutive |
| Trimestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 3 luni consecutive, începând cu prima zi a lunii ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie. |
| t | Tone |
| VLE | Valori Limită de Emisie |
| Zi | Orice perioadă de 24 de ore |
| Zilnic | În timpul tuturor zilelor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe zi. |
| Titularul autorizaţiei | SC AVICOLA BUZĂU SA |
| Zi | Orice perioadă de 24 de ore |
| Zilnic | În timpul tuturor zilelor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe zi |
| Studiul OSPA | Studiul agrochimic elaborat de Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice |

Anexa   I  Plan de încadrare în zonă

ANEXE FOTOGRAFICE :

Fig 1. Buncarele de la intrarea in ferma

Fig 2. Rezervor motorina

Fig 3. Cladire incubatie

Fig 4. Depozit asternut

Fig. 5 Imagini hale de crestere

Fig. 6 Imagini hale de crestere

ANEXA II –  Modelul Raportului Anual de Mediu (RAM) – va fi pus la dispoziţie

operatorului în format electronic

Date generale

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalatiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitudine E) | Nord Est |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xxxx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

Consumuri de materii prime

| Tip materie primă | Unitate de măsură | Consum anula realizat |
| --- | --- | --- |

Producție

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie și combustibili

| Energie electrica şi combustibili utilizaţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- |

Reclamații

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| • Miros |  |  |  |
| • Zgomot |  |  |  |
| • Apa |  |  |  |
| • Aer |  |  |  |
| • Procedurale |  |  |  |
| • Diverse |  |  |  |

Consumuri de apă

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii în aer

| Nr. crt. | Sursa/ Echipament de poluare | Coș | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/ Nm3) | Valoare măsurată (mg/ Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Notă: se vor anexa copii ale buletinelor de analiză efectuate

Emisii în apă

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. Conf. Autorizaţiei de gospodarirea apelor (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Notă: se vor anexa copii ale buletinelor de analiză efectuate

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |

Notă: se vor anexa copii ale buletinelor de analiză efectuate

Gestiunea deşeurilor Nr. crt. Sursa Denumire deşeu Cod deşeu conform H.G. 856/2002 Generat (t) Valorificare (t) Eliminare (t) Stoc luna luna cumulat luna cumulat Agent economic valorificator/ eliminator luna cumulat Agent economic valorificator/ eliminator Gestiunea subproduselor Tip subprodus Denumire subprodus Stoc la începutul lunii (t) Cantitate produsă (t) Cantitate produsa cumulat de la începutul anului (t) Cantitate valorificată (t) Cantitate valorificată, cumulat de la începutul anului (t) Stoc la sfârşitul lunii (t) Nume transportator Nume operator valorificator

REGISTRU SUBSTANTE/PREPARATE CHIMICE PERICULOASE

intocmit conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, Cap. III, Atr. 28, lit. b

| Nr. Crt. | Substanta chimica periculoasa (Preparatul ch. Peric.) | Data intrarii in societate | Cantitate intrata, (unit.mas.) | Caracteristici | Ambalaje/tip SP intrata | Loc asigurare | Fise tehnice de securitate | Observatii | Nume prenume | Semnatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |