AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Numărul autorizaţiei:   ??    din ??.02.2017

Termenul de valabilitate al autorizaţiei:   ??.02.2027

Titularul activităţii:  SC DUCTIL STEEL SA – societate în reorganizare judiciară

cu sediul în municipiul Buzău, aleea Industriilor, nr. 1, judeţul Buzău

Locaţia activităţii: sediu secundar – sat Tăbărăști, comuna Gălbinași, județul Buzău

Categoria de activitate conform Anexei 1. la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

5.4. Depozitele de deşeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte

Codul CAEN rev. 2: - 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

Codul NOSE-P: 109.06

Codul SNAP: 09 04

Director Executiv,                     Şef Serviciu Avize Acorduri Autorizaţii,                                                                                                                                                                    biolog Mirela MARIN                                                                ing. Titel PENEȘ

Întocmit

Referent de specialitate

Alexandru ANGHELACHE

CUPRINS

1.  DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII ……………………… 5

2. TEMEIUL LEGAL ..………………………………………………………………......... 5

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE  ………………………………………………………  7

4. DOCUMENTATIA SOLICITĂRII ……………………………………………………… 7

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII   ………………………………………………….. 10

6. MATERII PRIME ŞI AUXILIARE ……………………………………………..............14

7. RESURSE DE APĂ, ENERGIE, COMBUSTIBILI       ...........………………………...15

8. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE

PE AMPLASAMENT  …………………………………………………………………....16

9.  INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR

ÎN MEDIU  ……………………………………………………………………………... 20

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL

ÎNCONJURATOR , NIVEL DE ZGOMOT …………………………………………..  22

11. GESTIUNEA DEŞEURILOR ………………………………………………………….. 25

12. PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ  …………… 29

13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII   …………………………………………………  31

14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITĂŢILE DE MEDIU………………………………… 35

15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ………………………………………………………  38

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI   ....................................................   40

17.  GLOSAR DE TERMENI  ……………………………………………………………    42

A.P.M. Buzău, în exercitarea atribuţiilor sale sub incidenţa:

- HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative;

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

- Ord. M.A.P.A.M. nr. 818/2003, privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările ulterioare;

- Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004, pentru aprobarea Ghidului Tehnic General, pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

ca urmare a cererii adresate de SC DUCTIL STEEL SA – societate în reorganizare judiciară,

înregistrată la A.P.M. Buzău  cu nr. 4280 din 05.04.2016,

autorizează SC DUCTIL STEEL SA – societate în reorganizare judiciară, punctul de lucru din sat Tăbărăști, comuna Gălbinași, județul Buzău

# Motivarea deciziei:

În urma analizării documentelor transmise şi a verificării în teren, ţinând cont de obiecţiile / propunerile primite de la autorităţi, precum şi de observaţiile membrilor Colectivului de Analiză Tehnică - A.P.M.  Buzău, din data de 31.01.2017 a luat decizia de emitere a  autorizaţiei integrate de mediu.

Introducere

Această autorizaţie conţine 50 de pagini  şi anexele sale  şi este valabilă de la  03.02.2017, data obţinerii, până la 03.02.2027.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Autorizaţia  include condiţiile necesare pentru a asigura că:

- Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzată o poluare semnificativă;

- Este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu  produs de condiţiile anormale de funcţionare;

- În caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât să se evite orice risc de poluare şi amplasamentul să fie refăcut la starea iniţială;

- Energia este utilizată eficient;

- Sunt respectate principiile B.A.T.

## Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului.

## Orice referire la „amplasament” din prezenta autorizaţie va însemna zona planului anexat cu limitele trasate conform Anexei I.

## Prezenta autorizaţie include acte de reglementare emise de celelalte autorităţi ale administraţiei publice.

Autorizaţia include valori limită de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectã prevederile Anexei 3 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale şi ia în considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu în altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultã de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se va face conform prevederilor legale, respectiv art.7 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările si completările ulterioare.

### Scopul autorizaţiei

Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului. Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin Legea nr. 278/2013, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întreg sau în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte.

Revizuirea autorizaţiei

Conform art. 21 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, autoritatea competentă emite autorizaţii integrate de mediu, le revizuieşte şi  actualizează condiţiile prevăzute de acestea.

Revizuirea prezentei autorizaţii integrate de mediu se face în conformitate cu art. 21 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, care prevede:

„ Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, în cazul în care este necesar, actualizează condiţiile de autorizare, cel puţin în următoarele situaţii:

- poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alţi poluanţi;

- din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

- este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18;

- prevederile unor noi reglementări legale o impun

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, dacă este cazul, actualizează condiţiile de autorizare în oricare alte situaţii considerate, în mod obiectiv şi justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare’’.

DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Titular: SC DUCTIL STEEL SA – societate în reorganizare judiciară

Sediul: municipiul Buzău, aleea Industriilor, nr. 1, judeţul Buzău

Locaţia activităţii: punct de lucru – sat Tăbărăști, comuna Gălbinași, județul Buzău

Telefon: 0238 405104

Fax: 0238 722055

E-mail: office@ductilsteel.ro

Cod unic de înregistrare: RO 11845183

Număr de ordine în registrul comerţului: J 10/216/10.06.1999

Amplasamentul depozitului se află în judeţul Buzău, la 10 km SE de municipiul Buzău, în extravilanul comunei Gălbinaşi, la circa 500 m de DN 104 Buzău – Brăila, în dreptul satului Tăbărăşti. La nord, la circa 1,7 km se află albia minoră a râului Buzău. Amplasamentul face parte din categoria de folosinţă păşune, clasa a III-a de fertilitate şi se află în tarlaua 8, parcela 98, şi tarlaua 6, parcela 65 a comunei Gălbinaşi, în extravilanul satului Tăbărăşti, şi ocupă o suprafaţă totală de 0,71 ha.

Amplasamentele imediat vecine sunt terenuri agricole şi depozitul închis de deşeuri inerte al S.C. Hoeganaes Europe S.A.

TEMEIUL  LEGAL

##### Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005 (M.O. nr. 1196/30.12.2005) privind protecţia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/29.06.2006 (M.O. nr. 586/06.07.2006), cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- Legea nr. 278/01.11.2013 (M.O. 671/01.11.2013) privind emisiile industriale;

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003 (M.O. 800/13.11.2003), pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată la anexă prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1158/15.11.2005 (M.O. 1091/05.12.2005);

- Legea nr. 104/ 2011 (M.O. 452/28.06.2011) privind calitatea aerului înconjurător;

- Ordinul MAPPM nr.  462/1993 (M.O. 190/10.08.1993) pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică;

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 169/02.03.2004 (M.O. 206/09.03.2004) pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- STAS 10009/1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Legea 211/2011 (M.O. 837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- Regulamentul UE 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

- H.G. nr. 856/16.08.2002 (M.O. nr. 659/05.09.2002) privind evidenţa  gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 621/23.06.2005 (M.O. 639/20.07.2005), privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea apelor nr. 107 / 1996 (M.O. 244/08.10.1996) cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/03.11.1997 (M.O. nr. 303 bis/06.11.1997), pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG 53/2009 (M.O. 96/18.02.2009) pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/12.10.2001 (MO nr. 663/ 23.10.2001) privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul M.A.P.M nr. 1182/2002 (M.O. 331/15.05.2003) pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului ,

- H.G. nr. 123/2002 (M.O. 167/08.03.2002) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

- Legea nr. 86/10.05.2000 (M.O. nr. 224/22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- H.G. nr. 878/28.07.2005 (M.O. nr.760/22.08.2005), privind accesul publicului la informaţia privind mediul cu modificările ulterioare;

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 (M.O. 127/21.02. 2014) pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă a populaţiei;

- Ordinul MMGA nr. 95/12.02.2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de  depozit de deşeuri;

- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

- O.U.G. nr. 196/22.12.2005 (M.O. nr. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea 105/25.04.2006 (M.O. nr. 393/08.05.2006),  cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. 578/06.06.2006 (M.O. 516/14.06.2006) pentru aprobarea  Metodologiei de calcul al contribuţiilor  şi taxelor datorate la Fondul  pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/28.06.2007 (M.O. nr. 446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008 cu modificările ulterioare;

- Ordinul M.M.D.D. nr. 1108/05.07.2007 (M.O. nr. 629/13.09.2007), privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

- Ordinului M.M.G.A. nr.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor

Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

CATEGORIA DE ACTIVITATE

Categoria de activitate conform Anexei 1. la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

5.4. Depozitele de deşeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte

Clasa depozitului: depozit de deșeuri periculoase

Deșeul de nămol tehnologic este caracterizat ca fiind un deșeu periculos, codul acestuia conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului, fiind 11 01 09*.

# Activitatea desfășurată conform Cod CAEN rev. 2: - 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase, este constituită din următoarele operații care au drept scop depozitarea controlată numai a nămolului tehnologic generat de SC DUCTIL STEEL SA, pe amplasamentul din municipiul Buzău, aleea Industriilor, nr. 1, judeţul Buzău:

# - recepţia acestuia la intrarea în depozit

# - sistematizarea nămolului depus în celula de depozitare

# - umectarea straturilor superficiale în perioadele secetoase

# - spălarea roţilor autovehiculelor care părăsesc depozitul de deşeuri.

# 4.  	DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu  cuprinde:

- Cerere pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu, întocmită de S.C. DUCTIL

STEEL S.A., înregistrată la A.P.M. Buzău cu nr. 4280 din 05.04.2016;

- Anunţ public privind depunerea solicitării de obținere a autorizaţiei integrate de

mediu, apărut 10 zile consecutiv, în perioada de 30.03.2016-12.04.2016,  în ziarul

Opinia.

- Raport de amplasament elaborat de  Fundația Centrul de Prevenire a Poluării

București;

- Formularul de solicitare întocmit de S.C. DUCTIL STEEL S.A.;

- Proces verbal verificare amplasament – solicitare  AIM nr. 3 din 11.05.2016;

- Anunţ public privind dezbaterea publică a solicitării de obţinere a AIM apărut în data

de 03.10.2016 în ziarul Opinia şi la sediul Primăriei Gălbinași,

- Proces verbal nr. 3 din 13.10.2016, încheiat cu ocazia dezbaterii publice a solicitării de

emitere AIM;

- Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, emis de SC S.C. DUCTIL

STEEL S.A.;

- Fişă tehnică de securitate - benzină;

- Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 69 din 30.06.2016, emisă de A.N. ,,Apele

Române” – Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa ;

- Certificat de înregistrare seria B nr. 1097697 / 21.03.2008, având CUI: 11845183,

emis de ORC Buzău;

- Certificat constatator  pentru activitatea încadrată în cod CAEN: 3822, eliberat în baza

declaraţiei pe propria răspundere nr. 6872/22.04.2009, emis de ORC Buzău;

- Plan de încadrare în zonă;

- Planuri de situaţie;

- Contract de concesiune spațiu, înregistrat sub nr. 968/17.06.1999 la Primăria Gălbinași și sub nr. 2/23.06.1999 la S.C. DUCTIL STEEL S.A. și act adițional nr. 1 din 01.11.2000, încheiat cu Primăria comunei Gălbinași;

- Contract nr. 2232/19.05.2014 și act adițional nr. 2/2016 – prestare servicii de salubrizare (colectare deşeuri menajere și vidanjare), încheiat cu SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU SA

- Contract nr. 12/24.03.2014 și acte adiționale: nr. 1/2015 și nr. 2/2016 – prestare servicii de preluare, transport și descărcare deșeuri periculoase și nepericuloase (nămol tehnologic, lubrefiant impurificat), încheiat cu SC WALTIMEX SRL Buzău;

- Contract nr. 1/2014 și acte adiționale: nr. 1/2014 și nr. 2/2015 – servicii de meteorologie, încheiat cu Administrația Națională de Meteorologie R.A. – C.M.R. Muntenia – Serviciul Meteorologic și Asigurarea Calității Buzău;

- Contract nr. 1375/12.03.2009 și acte adiționale – prestări servicii de operarea depozitului, încheiat cu SC CROMATIC SERV SRL Buzău;

- Contract cadru nr. 15/12.03.2007 și acte adiționale – prestări servicii (prelevare, analize de laborator, emitere buletine de analiză), încheiat cu SC CAST SA București

- Contract nr. 32119/18.08.2016 - prestare servicii de primire și tratare a apelor uzate în Stația de epurare și acord de deversare nr. 55/15.04.2016, încheiat cu SC COMPANIA DE APĂ SA BUZĂU

- Acordul integrat de mediu nr. 7/25.06.2004 eliberat de Ministerul Mediului și

Gospodăririi Apelor;

- Raport semestrial (sem.I - 2016), înregistrat la APM Buzău sub nr. 7318/30.06.2016

privind respectarea monitorizării impuse în A.I.M. nr.10/22.05.2006, întocmit de SC

DUCTIL STEEL SA;

- Autorizaţia integrată de mediu nr. 10/22.05.2006, emisă de ARPM Galați;

- Instrucţiuni de operare a depozitului ecologic de nămoluri tehnologice;

- Fișa de caracterizare a deșeului de nămol tehnologic, întocmită de SC DUCTIL STEEL SA

- Extras de cont la data de 31.12.2015, deschis la Banca Transilvania, necesar Fondului pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere

- Anunţ public privind decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu  apărut în

data 07.02.2017 în ziarul Opinia;

•   planul și operațiile de închidere și operațiile de urmărire postînchidere;

Scopul

- Instalaţia va fi monitorizată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu.

- Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu conţine 74 de pagini şi este valabilă, de la 03.02.2017 data obţinerii  până la data de 03.02.2027, cu obligativitatea îndeplinirii prevederilor din prezenta autorizaţie.

- Cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei integrate de mediu se va solicita la APM Buzău reînnoirea acesteia.

Se va notifica APM Buzău în cazul când intervin elemente noi necunoscute la data emiterii actelor de reglementare precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare înainte de realizarea modificării. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

- Nici o modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea I.P.P.C. sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al A.P.M. Buzău.

- Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului;

- Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere a protecţiei mediului;

- Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat a poluării, definite prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întreg sau, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte;

## Orice referire la „amplasament” din prezenta autorizaţie integrată de mediu  va însemna zona planului/planurilor cu limitele trasate conform Anexei I a prezentei autorizaţii integrate de mediu.

- Operatorul este obligat să notifice A.P.M. Buzău cu 90 de zile înaintea oricărei modificări ce afectează activitatea instalaţiei I.P.P.C.

- Prezenta autorizaţie integrată de mediu  se aplică activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de generare/colectare până la punctul de valorificare sau eliminare.

•  Operatorul va avea în vedere normele şi standardele de calitate a mediului în special cele care ar putea fi atinse prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile.

# 5. 	MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

# Activitatea se va desfăşura în următoarele condiţii:

## 5.1.  Conştientizare şi instruire

5.1.1. Titularul autorizaţiei integrate de mediu trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obţine informaţii privind performanţele de mediu.

5.1.2. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să stabilească şi să implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protecţia mediului, pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.1.3. Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să transmită câte o copie a prezentei Autorizaţii integrate de mediu tuturor angajaţilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prezentei Autorizaţii.

### 5.1.4. Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele PSI şi de protecţia muncii în vigoare.

### Periodic, instrucţiunile de lucru se vor prelucra personalului care deserveşte instalaţia.

### 5.1.6. Personalul care are sarcini clar desemnate trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată confirmată.

### 5.1.7. Se vor prelucra instrucţiunile de lucru atât pentru operare cât şi pentru procesele de pornire/oprire şi pentru lucrările de reparaţie/revizie a instalaţiei.

## 5.1.8.   În cazul raportării unei neconformări cu condiţiile prezentei autorizaţii integrate de mediu, trebuie declarate responsabilitatea pentru iniţierea de investigaţii şi acţiuni corective suplimentare.

### În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol. Pe panourile semnalizate se va scrie şi numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate conform Planului de prevenire în caz de poluări accidentale.

## 5.2. Responsabilităţi

### 5.2.1. Titularul autorizaţiei integrate de mediu trebuie să asigure în fiecare moment siguranţa instalaţiilor şi a exploatării tuturor instalaţiilor printr-o întreţinere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecţie şi revizie, a căror desfăşurare se va prezenta într-un registru.

5.2.2. Titularul autorizaţiei integrate de mediu trebuie să garanteze în orice moment revizia şi întreţinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare şi a instalaţiilor ce servesc direct sau indirect protecţiei mediului pentru a putea capta imediat toate emisiile de poluanţi în aer, apă şi sol apărute ca urmare a scurgerilor.

5.2.3. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăţilor sau mediului în general.

5.2.4. Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să asigure prin decizie o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului care va fi în orice moment disponibilă pentru a se întâlni cu reprezentanţii autorităţilor de mediu. În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/ 2006 cu toate completările şi modificările ulterioare, SC DUCTIL STEEL SA, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei

mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza, în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

5.2.5. Titularul autorizaţiei va transmite, ca parte a RAM, rapoartele întocmite  conform Registrului European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi (EPRTR) în concordanţă cu precizările cap.13 „Monitorizarea activităţii” şi cap.14 „ Raportări către autorităţile de mediu”.

În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE titularul are obligaţia să întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) şi ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Titularul/operatorul activităţii trebuie să raporteze autorităţii competente pentru protecţia mediului, cantităţile anuale, împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer şi apă  a oricărui poluant specificat în Anexa II a Regulamentului pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II a Regulamentului este depăşită;

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II a Regulamentului, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile, prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

5.2.6. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute prin prezenta autorizaţie integrată de mediu şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 8, alin. 2), lit b), ,, în cazul încălcării oricărei din condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, operatorul are obligaţia să ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu’’.

5.2.7. Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 7, ,, în cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de

mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are obligaţia să ia imediat măsurile pentru limitarea consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau

accidente posibile şi să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate de A.P.M. Buzău şi GNM – CJ Buzău, pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

5.2.8. Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.2.9. Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.3. Acţiuni de control

5.3.1 Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie integrată de mediu şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

5.3.2 Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului.

5.3.3 Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.3.4 Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.4.  Raportări

5.4.1. Un raport privind modernizarea, îndeplinirea sarcinilor stabilite, precum şi modificările intervenite, trebuie pregătit şi depus la A.P.M. Buzău ca parte a Raportului Anual de Mediu (R.A.M.), care va fi transmis operatorului în format electronic (Anexa II).

Titularul Autorizaţiei trebuie să depună la APM Buzău şi GNM – Comisariatul Judeţean Buzău în fiecare an, dar nu mai târziu de 01 Februarie, un R.A.M. (Raport anual de mediu) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerinţele impuse de APM Buzău. Acest raport va fi transmis operatorului în format electronic şi trebuie să includă cel puţin informaţiile menţionate în cap. 14. Raportări către autoritățile de mediu și anexa II a prezentei autorizații

5.4.2. Titularul/operatorul de activitate trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.4.3. Registrul va fi pus la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia           mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

5.4.4. Rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puţin 7 ani şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei în vigoare.

5.4.5. Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite APM Buzău raportările solicitate la datele stabilite, conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

5.5.  Notificarea autorităţilor

5.5.1. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 24 ore din momentul producerii:

- a oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major;

- a oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- a încetării provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- a reluării exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- a oricărei modificări planificate în exploatarea instalaţiei;

Notificările vor cuprinde: data şi ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

5.5.2. Titularul/operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul APM Buzau raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Buzău, ca parte integrantă a RAM.

5.5.3. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 7, ,,în cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are obligaţia de a informa imediat autoritatea

competentă pentru protecţia mediului (APM Buzău) şi autoritatea competentă pentru inspecţie şi control la nivel local (GNM – CJ Buzău)’’.

5.5.4. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 8, alin. 2), lit. a), ,,în cazul încălcării oricărei din condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, operatorul are obligaţia să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu (APM Buzău)’’.

5.5.5. În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgentă.

5.5.6. Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza      emiterii autorizaţiei integrate de mediu;

5.5.7. Conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, în cazul în care titularii de activităţi

pentru care este necesară reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, titularii activităţilor au obligaţia

de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

# MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

Titularul/operatorul activității are obligația ca recepția, manipularea și depozitarea tuturor deșeurilor și a materialelor auxiliare utilizate, să fie făcute conform normelor specifice fiecărui tip de deșeu/material, a fișelor cu date de securitate (unde este cazul), în condiții de siguranță pentru personal și pentru mediu.

Datorită specificului activității, pentru funcționarea depozitului nu se utilizează nici un fel de materie primă sau materiale, singurele consumabile utilizate pentru buna funcționare a activității de depozitare a deșeurilor de nămol provenite de la S.C. Ductil Steel S.A sunt utilitățile de apă, energie electrică și benzină necesară funcționării generatorului de curent electric. Cu excepția benzinei utilizate pentru funcționarea generatorului de curent electric, celelalte utilități nu sunt periculoase nici prin compoziția chimică și nici prin modul de depozitare.

Depozitul nu este dotat cu stație proprie de alimentare cu carburanți a utilajelor. Alimentarea cu carburanți a utilajelor care transportă deșeul de nămol tehnologic este asigurată de transportatorul cu care societatea are încheiat contract de prestări servicii.

| Principalele materiale/utilizări | Natura chimică/ compoziție (Fraze R) | Inventarul complet al materialelor (calitativ și cantitativ) | Mod de stocare Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocată? |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzina necesară pentru alimentare generator pentru producerea energiei electrice | R11, R12 R36/38, R38, R45, R46, R48/20 R48/23/24/25 R51/53, R62, R63, R65, R67 H224, H225, H304, H315, H319, H336, H340, H350, H361d, H361f H372, H373, H411 | Produs petrolier (max. 20 litri/lună) | Recipient asigurat contra incendiilor Nu poate constitui un risc semnificativ datorită faptului că nu se depozitează cantități mari pe amplasament |

# 7. 	RESURSE de APĂ, ENERGIE, Combustibili

## 7.1. APA

### 7.1.1. Alimentarea cu apă

### Personalul de pază și exploatare al depozitului consumă apă potabilă din comerț (apă plată pusă la dispoziție de beneficiar). Necesarul de apă plată = 2 l/om x 4 persoane = 8l/zi.

Alimentarea cu apa tehnologică se realizează prin intermediul a două rezervoare de PVC, îngropate, cu capacităţi de 1 mc fiecare, rezervoare care se alimentează periodic cu apă potabilă transportată cu autocisterna din sursa de apă a SC Ductil Steel SA, situată pe amplasamentul din Buzău, aleea Industriilor, nr. 1. În scop tehnologic apa se foloseşte pentru spălarea roţilor autovehicolelor care transportă nămolul la depozit – 0,06 mc/zi și pentru umectarea statului de nămol în perioadele secetoase – 0,01 mc/zi.

Modul de folosire al apei

Necesarul total de apă:

- Q maxim = 0,06 mc/zi

- Q mediu =  0,05 mc/zi

- Q minim = 0,04 mc/zi

Cerinţa totală de apă:

- Q maxim = 0,07 mc/zi

- Q mediu =  0,06 mc/zi

- Q minim = 0,05 mc/zi

V anual = 0.018 mii mc

### 7.1.2. Evacuarea apelor uzate

Ape uzate menajere - 	pe parcursul exploatării depozitului nu rezultă ape uzate menajere. Pentru personalul de exploatare, la depozit s-a realizat o latrină, prevăzută cu un bazin betonat impermeabilizat, vidanjabil, cu V= 3 mc.

Ape uzate tehnologice – Apele pluviale care percolează masa de nămol, ca şi apa conţinută de către acesta, sunt colectate prin intermediul unei reţele de drenuri. Apa colectată de drenuri (levigatul) prin tuburile drenante absorbante, este condusă gravitaţional prin reţeaua de drenuri colectoare într-un bazin de colectare-stocare temporară, descoperit,  cu  volumul de 100 mc, căptușit cu folie de polietilenă cu grosimea de 3 mm și protejat cu dale de beton.

Levigatul colectat este vidanjat și dus spre epurare în stația de neutralizare de la sediul societății SC Ductil Steel SA.

Apele uzate rezultate de la spălarea roților autovehiculelor ce transportă nămolul tehnologic periculos, sunt colectate și stocate temporar într-un bazin din beton, impermeabilizat, vidanjabil, cu V= 5 mc. Periodic, acestea sunt vidanjate și transportate în stația de epurare a municipiului Buzău.

## 7.2.  EFICIENŢA  ENERGETICĂ

Energia electrică pentru iluminat este asigurată de un generator electric cu P=4kW alimentat cu benzină.

# 8.  	DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

  - Descrierea amplasamentului.

Amplasamentul depozitului se află în judeţul Buzău, la 10 km SE de municipiul Buzău, în extravilanul comunei Gălbinaşi, la circa 500 m de DN 104 Buzău – Brăila, în dreptul satului Tăbărăşti.

Amplasamentul depozitului ecologic de deșeuri tehnologice

Coordonatele geografice – STEREO 70 - sunt prezentate mai jos:

| Nr. punct | Coordonate | Distanța (m) |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |
| 1 | 401169.07 | 651717.83 |  |
| 2 | 401169.02 | 651742.91 | 25,07 |
| 3 | 401168.56 | 651745.27 | 2,41 |
| 4 | 401127.68 | 651788.44 | 59,45 |
| 5 | 401125.19 | 651789.01 | 2,56 |
| 6 | 401117.79 | 651787.48 | 7,59 |
| 7 | 401113.84 | 651786.81 | 3,97 |
| 8 | 40106965 | 651778.93 | 44,89 |
| 9 | 401066.93 | 651776.52 | 3,64 |
| 10 | 401062.66 | 651705.35 | 71,29 |
| 11 | 401096.16 | 651705.33 | 33,49 |
| 12 | 401167.62 | 651715.87 | 72,24 |
| 1 | 401169.07 | 651717.83 | 73,98 |

Depozitul va avea o capacitate finală V= 17 315 mc, o suprafață S= 0,71 ha și va cuprinde 4 celule ce se vor executa etapizat. În prezent se află în operare celula b, cu o capacitate V= 4540 mc, urmând ca în etapa următoare, în corelare cu ritmul de umplere a celulei b, să se execute celulele a,c și d.

Avându-se în vedere că volumul celulei de depozitare este de 4540 mc, greutatea specifică a deșeului de nămol este de 1356,4 kg/mc, la sfârșitul anului 2015 cantitatea de deșeuri depozitată era de 3706 to, reprezentând un volum ocupat de cca. 60% (2732,4 mc), rezultând un volum disponibil de depozitare de 1807 mc (cca. 40%).

Depozitul este compus din:

• partea subterană – format din celula b  de depozitare, cu o adâncime de aprox. 4,3 m sub stratul vegetal și delimitată de două diguri de închidere, amonte și aval, cu o lungime totală de 200m.

Sistemul de impermeabilizare este constituit din:

- stratul de bază de etanşare, format dintr-un strat cu grosimea de 1 m de argilă amestecat cu bentonită compactată în 4 straturi de câte 25 cm astfel încât să asigure un coeficient de permeabilitate K = 1x10-10m/s şi dintr-un material compozit de tipul BENTOMAT AS 500.

- stratul secundar de etanşare, alcătuit dintr-o geomembrană din polietilenă de înaltă densitate  de tip GSE HD MRS;

Pentru etanşarea la baza depozitului este prevăzută geomembrana de tip GSE HD MRS netedă  iar pentru taluzuri în condiţii de siguranţă s-a utilizat geomembrana de tip GSE HD MRS rugoasă pe o faţă.

- un strat de geotextil neţesut cu rol de protecţie a geomembranei de acţiunea filtrului mineral aşternut peste el;

- strat de drenaj constituit din agregate minerale

- granule în domeniul 16 – 32 mm,

- grosime strat drenant de 60 cm;

• instalații și echipamente fixe:

1. sistem de drenaj - constituit din drenuri absorbante tubulare (Dn=250 mm) aşezate deasupra geomembranei şi înconjurate de agregate minerale (filtru invers). Filtrul de agregate minerale s-a aşternut pe toată suprafaţă. Pentru scurgerea gravitaţională a apelor colectate, reţelei de drenaj i s-a asigurat o pantă de 1,5 %.

2. bazin de colectare pentru levigat cu V= 100 mc (5x10x2 m), căptuşit cu folie din             polietilenă, cu grosimea de 3 mm şi protejat cu dale din beton.

3. sistem de stropire în scopul prevenirii dispersării nămolului deshidratat în atmosferă în perioadele secetoase.

4. rampă de spălare a roților autovehiculelor care transportă deșeurile de nămol.

5. echipament pentru spălarea roților autovehiculelor - pompă de spălare cu jet de apă sub presiune.

• amenajări:

- drum interior betonat cu o lățime de 3,5 m

- gard perimetral din plasă de sârmă pe stâlpi metalici, cu H= 2m, L= 500m și poartă de acces.

- cabină poartă.

- fosă vidanjabilă.

- rezervoare pentru apă potabilă.

- perdea vegetală de protecție împrejurul depozitului.

Sistemul de impermeabilizare și cel de drenaj:

|  | Deşeuri industriale periculoase depozitate |
| --- | --- |
|  | Strat filtrant şi de separare din geotextil cu greutatea specifică de 400 g/mp |
|  | Strat mineral drenaj din pietriş, D = 16-32 mm, h = 50 cm |
|  | Strat protecţie mecanică din geotextil neţesut, 800 g/mp |
|  | Strat de etanşare din geomembrană polietilenă (PEHD), h = 2 mm |
|  | strat de geotextil compozit de tipul Bentomat, cu K=10-11 m/s |
|  | Bariera naturală completată cu strat din geocompozit bentonitic (k =10-10m/s; h = 25 mm) |

8.2.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii:

## Inventarul proceselor

| Numele procesului | Descriere |
| --- | --- |
| Depozitarea propriu-zisă a deșeurilor | - descărcarea la locul de depozitare - împrăștiere și compactare pentru reducerea volumului - umectare suprafață deșeu în perioada secetoasă a anului |
| Activități din cadrul ariei de servicii | Evidență deșeuri, administrare depozit, spălarea roților mijloacelor de transport, monitorizare |

## Descrierea proceselor:

- Controlul cantitativ şi calitativ al nămolului evacuat – cântărirea nămolului la ieşirea din unitate şi întocmirea documentelor însoţitoare;

-  Modalitatea de transport la depozit a deşeurilor – transportul nămolului de la staţia de epurare mecano – chimică – instalaţia de deshidratare, la depozitul de nămoluri tehnologice se face cu autobasculanta; vor fi efectuate 3–4 transporturi/lună (rezultând cca. 50 to/lună);

- Recepţia deşeurilor la intrarea în depozit  este asigurată de către un  recepţioner. Controlul se face vizual şi pe baza documentelor de însoţire. Cantităţile recepţionate se înregistrează de către recepţioner într–un registru;

- Controlul la locul de descărcare – se dirijează maşina transportoare, indicând locul de descărcare;

- Personalul desemnat al depozitului are ca sarcină supravegherea activităţii desfăşurate în depozit. Această supraveghere se referă la:

- verificarea deşeurilor aduse la depozit, acceptând numai depozitarea şlamului deshidratat;

- supravegherea transportului în interiorul depozitului (pe drumurile interioare);

- verificarea modului de aşternere (sistematizare) a nămolului cu mijloace mecanizate (buldozer); de menționat că acestă sistematizare se realizează de către operator cu o frecvență anuală;

- respectarea tehnologiei de depozitare şi evitarea antrenării eoliene a pulberilor rezultate ca urmare a uscării şlamului prin stropire cu apă potabilă adusă de la operator;

- păstrarea integrităţii împrejmuirii şi închiderea căilor de acces în depozit la terminarea programului zilnic;

- verificarea stabilităţii corpului depozitului cu anunțarea imediată a responsabililor operatorului în cazul disfuncționalităților

- monitorizarea  funcţionării sistemului de drenaj în incintă, respectiv a cantităţii de levigat colectate în bazinul de colectare cu anunțarea responsabililor operatorului în cazul în care se constată necesitatea vidanjării acestora;

-  Personalul responsabil din partea operatorului cu monitorizarea depozitului (Responsabilul de mediu) are ca responsabilitate monitorizarea stării de funcționare a componentelor depozitului și a factorilor de mediu acestea referindu-se la;

- verificarea stabilităţii corpului depozitului;

- monitorizarea  funcţionării sistemului de drenaj în incintă, respectiv a cantităţii de levigat colectate în bazinul de colectare;

- monitorizarea calităţii apei freatice din forajele de observaţie.

# INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

## AER

Pe amplasament nu sunt surse de emisii atmosferice. Singura sursă care poate genera emisii fugitive/nedirijate în aer – suprafața stratului de deșeuri din celula activă – este stropită în situații extreme pentru prevenirea generării de pulberi.

9.2.      APĂ

| Sursa de apă uzată | Mod de tratare | Metode de epurare | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Levigat | Colectare în bazin special amenajat | Epurare mecano-chimică în stația de epurare de pe amplasamentul sediului social | Stația de epurare mecano-chimică de pe amplasamentul sediului social |
| Ape rezultate de la spălarea roților mijloacelor de transport | Colectare în bazine special amenajate | Epurare mecano-chimică-biologică | Stație de epurare municipală |
| Apă uzată menajeră |  |  |  |

## 9.3.     SOL

Posibile surse de poluare a apelor subterane și a solului:

| Sursa de poluare | Procesul de producere a poluării | Ținte/Receptori | Măsuri adoptate |
| --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri tehnologice depozitate | Posibile deversări de nămol tehnologic (în situații extreme) | Sol | Măsuri constructive - impermeabilizarea celulei de depozitare -impermeabilizarea bazinului de colectare a levigatului - sistem de drenaj în celula de depozitare și bazin de colectare levigat Măsuri tehnologice - respectarea tehnologiei de depozitare - sistematizarea și tasarea deșeului în celula de depozitare - vidanjarea bazinului când acesta ajunge la un anumit grad de umplere și tratarea levigatului în stația de epurare a operatorului |
|  | Posibile scurgeri și infiltrații de levigat | Sol și apele subterane din pânza freatică |  |
| Deșeuri depuse pe roțile mijloacelor de transport | Posibilă contaminare a solului | Sol | Măsuri constructive - betonarea zonei de recepție a deșeurilor - colectarea apelor de spălare în bazinul betonat Măsuri tehnologice - spălarea roților autovehiculelor |

10. 	CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUARE ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

## 10.1.  AER

Valori maxime admise la imisie:

| Nr. | Tipul imisiei | Distanța față se sursă (m) | CMA conform STAS 12574/87-Calitatea aerului în zone protejate ( mg/m3 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pulberi în suspensie (de la depozitare-manipulare nămol) | 25 | 0,5 |

## 10.2.  APĂ

## Limite maxime admisibile a apelor uzate colectate de la spălarea roților autovehiculelor de transport, înainte de evacuare în Stația de epurare Buzău:

| Nr. crt. | Indicatori de calitate conform autorizației de gospodărire a apelor nr. 69 din 30.06.2016 | U.M. | Valori maxime admise |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Consum biochimic de oxigen CBO5 | mgO2 /dm3 | 150 |
| 2. | Consum chimic de oxigen CCO-Cr | mgO2 /dm3 | 300 |
| 3. | Materii în suspensie | mg/dm3 | 200 |
| 4. | Substanțe extractibile | mg/dm3 | 30 |
| 5. | Reziduu filtrat la 105o C | mg/dm3 | 2000 |
| 6. | Azot amoniacal | mg/dm3 | 30 |
| 7. | pH | unități pH | 6,5-8,5 |
| 8. | Zinc | mg/dm3 | 1 |
| 9. | Fier | mg/dm3 | 5 |
| 10. | Nichel | mg/dm3 | 1 |
| 11. | Crom total | mg/dm3 | 1,5 |

- Limite maxime admisibile a apelor uzate tehnologice (levigat), evacuate în stația de

epurare a SC DUCTIL STEEL SA Buzău:

| Nr. crt. | Indicatorul | Valoarea maximă admisă conform autorizației de gospodărire a apelor nr. 69 din 30.06.2016 | Parametri levigat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cupru | 10 | 0,087-0,378 |
| 2. | Zinc | 10 | 0,090-2,956 |
| 3. | Fier | nenormată | 0,090-5,200 |

## 10.3.  SOL ŞI APE SUBTERANE

## a) Descărcările de deșeuri trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltraţiile în sol.

## b) Punctele de prelevare a probelor de sol trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului MAPPM 756/1997 aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului

## c) Toate puţurile de monitorizare a apelor subterane trebuie să fie verificate lunar în ceea ce priveşte etanşeitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă.

10.3.1 – Sol

Monitorizarea calităţii solului se va realiza prin prelevarea de probe din cele 4 puncte (pe fiecare latură a depozitului) la 2 adâncumi diferite (5 și 30 cm). Se vor respecta prevederile Ordinului MAPPM 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

| Nr. crt. | Cod probă | Punct de prelevare | Poluant determinat | Valoare cf. ORD 756/1997 (Soluri sensibile) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Valori normale | Prag alertă | Prag intervenţie |
| 1 | P1, P2 | Latura de E | Cu | 20 | 100 | 200 |
|  |  |  | Pb | 20 | 50 | 100 |
|  |  |  | Zn | 100 | 300 | 600 |
|  |  |  | Mn | 900 | 1500 | 2500 |
| 2 | P3, P4 | Latura de N | Cu | 20 | 100 | 200 |
|  |  |  | Pb | 20 | 50 | 100 |
|  |  |  | Zn | 100 | 300 | 600 |
|  |  |  | Mn | 900 | 1500 | 2500 |
| 3 | P5, P6 | Latura de S | Cu | 20 | 100 | 200 |
|  |  |  | Pb | 20 | 50 | 100 |
|  |  |  | Zn | 100 | 300 | 600 |
|  |  |  | Mn | 900 | 1500 | 2500 |
| 4 | P7, P8 | Latura de V | Cu | 20 | 100 | 200 |
|  |  |  | Pb | 20 | 50 | 100 |
|  |  |  | Zn | 100 | 300 | 600 |
|  |  |  | Mn | 900 | 1500 | 2500 |

10.3.2 - Apa subterană

Monitorizarea calităţii apelor subterane se va realiza prin prelevarea de probe de apă din cele 3 foraje de observație (1 în amonte și 2 în aval de depozit). Valorile obţinute înainte de punerea în funcţiune a depozitului constituie valorile martor/de referinţă.

Probe de ape subterane – Referința 06/2005

| Nr. crt. | Parametru analizat | UM | Foraj 1 | Foraj 2 | Foraj 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | Unit pH | 7,03 | 7,27 | 7,08 |
| 2 | CCO – Cr | mg/l | 144 | 24 | 67,2 |
| 3 | CBO5 | mg/l | 56,25 | 7,56 | 23,91 |
| 4 | Azot amoniacal (NH4+) | mg/l | 0,77 | 0,42 | 3,9 |
| 5 | Nitraţi (NO2-) | mg/l | 18,04 | 0,92 | 43,35 |
| 6 | Sulfaţi (SO42-) | mg/l | 182,2 | 515,1 | 517,1 |
| 7 | Cloruri (Cl-) | mg/l | 103,4 | 220,6 | 348,1 |
| 8 | Fier total ionic (Fe2+/3+) | mg/l | 0,39 | 0,47 | 0,15 |
| 9 | Cu (Cu2+) | mg/l | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| 10 | Zn (Zn2+) | mg/l | 0,03 | 0,01 | 0,03 |

## ZGOMOT

## Zgomotul şi vibraţiile nu constituie un aspect de mediu semnificativ pentru amplasamneul existent.

## Emisiile de zgomot se vor încadra în STAS 10009/1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot de 65 dB(A) în timpul zilei.

# 11. 	GESTIUNEA DEŞEURILOR

Deșeuri nepericuloase generate pe amplasament

| Surse de deşeuri | Cod deşeu | Depozitare/eliminare |
| --- | --- | --- |
| Activitatea personalului care lucrează în incinta depozitului | Menajer (20 03 01) | Depozitare în containere și eliminare în depozitul ecologic municipal |

Deșeuri periculoase depozitate definitiv

| Surse de deşeuri | Cod deşeu | Depozitare/eliminare |
| --- | --- | --- |
| Stația de neutralizare a apelor uzate rezultate din procesul de zincare | Nămoluri şi turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase (11 01 09)* | Colectarea se face în containere metalice speciale, pe amplasamentul SC Ductil Steel SA Transport cu mijloace auto speciale autorizate Depozitare conform procedurii de lucru pe amplasament |

Notă: codurile deșeurilor sunt stabilite conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului

Clasa depozitului: depozit de deșeuri periculoase

Este permisă depozitarea controlată numai a nămolului tehnologic generat de SC DUCTIL STEEL SA, pe amplasamentul din municipiul Buzău, aleea Industriilor, nr. 1, judeţul Buzău, care este caracterizat ca fiind un deșeu periculos, codul acestuia fiind 11 01 09*.

Titularul autorizaţie trebuie  să respecte următoarele condiţii:

* Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

- să gestioneze deşeurile fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna  mediului;

- să valorifice deşeurile cu respectarea ierarhiei deşeurilor şi a protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului, se va evita formarea stocurilor;

- să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă şi să nu amestece aceste deşeuri;

- să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, pentru protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului;

- să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare/valorificare/eliminare;

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane;

- să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, până la intrarea în vigoare a ordinului privind procedura și formatul de raportare a informațiilor prevăzute la art. 49 alin. (1) al Legii 211/2011;

- să ţină evidenţa cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de eliminare/valorificare, să deţină documentele justificative conform cărora aceste operaţiuni de gestionare au fost efectuate şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora;

- să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control pe amplasament şi la documentele care conţin informaţii referitoare la originea, natura, cantitatea şi destinaţia deşeurilor;

- abandonarea deşeurilor este interzisă;

- eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă;

* Titularul se va asigura că prin contractele încheiate cu operatorii de transport autorizați,  conform H.G. nr. 1061/2008, vor fi respectate condițiile:

- să utilizeze numai mijloace de transport adecvate naturii deşeurilor transportate, care să nu permită împrăştierea deşeurilor şi emanaţii de noxe în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător;

- să deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie şi, după caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii;

- să nu abandoneze deşeurile pe traseu;

- să folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului şi care au fost aprobate de autorităţile competente;

- să posede dotarea tehnică necesară pentru intervenţie în cazul unor accidente sau defecţiuni apărute în timpul transportării deşeurilor periculoase sau, în cazul în care nu deţin dotarea tehnică şi de personal corespunzătoare, să asigure acest lucru prin unităţi specializate;

- deşeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie ambalate şi etichetate în conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul mărfurilor periculoase;

- să respecte pentru transportul deşeurilor periculoase reglementările specifice transportului de mărfuri periculoase cu aceleaşi caracteristici;

- pentru deşeurile periculoase generate în cantitate mai mică de 1 t/an, formularul de expediţie/transport deşeuri periculoase, nu trebuie să conţină aprobarea agenţiei pentru protecţia mediului în raza căreia se află destinatarul deşeurilor periculoase;

- ruta de transport al deşeurilor periculoase se stabileşte de către expeditor şi transportator, avându-se în vedere pe cât posibil ocolirea oraşelor şi se autorizează de către inspectoratul pentru situaţii de urgenţă al judeţului în a cărui rază teritorială se află expeditorul, înscriindu-se în documentele de însoţire ale transportului deşeurilor periculoase;

-  titularul este obligat să prezinte formularul de expediţie/transport deşeuri periculoase la solicitarea organelor abilitate conform legii să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor periculoase;

- transportul deşeurilor periculoase care sunt generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeaşi categorie, trebuie să fie însoţit de formularul de expediţie/transport deşeuri periculoase şi de formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase;

- personalul angajat trebuie să deţină echipament special şi să fie instruit asupra utilizării acestuia, precum şi pentru luarea primelor măsuri de intervenţie în cazul unei poluări accidentale, în conformitate cu prevederile legale privind transportul mărfurilor periculoase;

- transportatorul deşeurilor periculoase va anunţa imediat în cazul producerii unui accident pe timpul transportului, inspectoratul pentru situaţii de urgenţă şi autorităţile pentru protecţia mediului de pe raza judeţului unde s-a produs incidentul;

-să anunţe autorităţile pentru protecţia mediului despre orice transport de deşeuri periculoase, înaintea efectuării acestuia, precum şi unităţile de pompieri, în cazul transportului deşeurilor cu pericol de incendiu sau explozie;

- în cazul în care se realizează transporturi de deşeuri periculoase din aceeaşi categorie către acelaşi destinatar, urmând aceeaşi rută de transport stabilită în formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase, cu o frecvenţă ai mare de un transport pe lună, expeditorul este obligat să transmită către inspectoratul pentru situaţii de urgenţă formularul de expediţie/transport deşeuri periculoase numai la efectuarea primului transport. Începând cu cel de-al doilea transport de deşeuri periculoase expeditorul este obligat să informeze inspectoratul pentru situaţii de urgenţă cu 48 de ore înaintea efectuării fiecărui transport de deşeuri periculoase, prin fax, notă telefonică sau e-mail. În informarea transmisă inspectoratului pentru situaţii de urgenţă se va preciza cantitatea de deşeuri periculoase care se transportă, numărul formularului de aprobare a transportului deşeurilor periculoase în baza căruia se realizează acesta şi date pentru identificarea transportatorului, aşa cum sunt prevăzute în formularul de expediţie/transport deşeuri periculoase;

* Titularul autorizaţiei trebuie sã întocmeascã un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru inspecţie ale A.P.M. Buzău și Garda

Națională de Mediu - Comisariatul Județean Buzău, iar o copie a acestuia se depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

## Acest registru, aflat în păstrarea titularului autorizaţiei, trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

## - Cantităţile şi codurile deşeurilor

- Sursa deşeurilor

- Modul de stocare/ tratare/transport a deşeurilor

- Operaţia de valorificare/eliminare aplicată deşeurilor

## - Numele transportatorului de deşeuri şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia

## - Înregistrarea documentelor de transport prevăzute de către reglementările în vigoare

## - Datele de identificare ale agentului economic care realizează valorificarea/eliminarea

## deşeurilor

## - Detalii privind expedierile respinse

# 12.  	PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Activitatea nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplică prevederile Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă menţionat trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. Acesta trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

Planul de management al accidentelor

Prin natura activităţii, în cadrul depozitului, pot apare situaţii de urgenţă generate de accidente/incidenre de tipul:

a) Deteriorarea geomembranei ca urmare a nerespectării operaţiunilor de descărcare şi/sau ca urmare a tasării neuniforme a corpului digurilor perimetrale

- Pentru minimizarea probabilității de poducere au fost luate următoarele măsuri:

-folosirea în faza de construcție a depozitului a materialelor de calitate superioară

-s-au luat toate măsurile pentru asigurarea unui montaj corespunzător și a funcționării corecte a depozitului

- Acțiunile planificate în eventualitatea că un astfel se eveniment se produce:

-suprafaţa vizibilă a geomembranei se eliberează de nămol prin decopertare manuală pe o suprafaţă suficient de mare astfel încât să permită remedierea prin aplicarea unei benzi de geomembrană pe locul fisurat sau găurit; de menționat faptul că atât taluzurile cât și baza celulei active de depozitare sunt acoperite cu un strat de deșeul tehnologic ceea ce face imposibilă deteriorarea geomembranei și chiar a sistemului de drenaj.

b) Fisurarea digului în profunzime, fără afectarea geomembranei

-Pentru minimizarea probabilității de poducere se are în vedere funcționarea corespunzătoare a depozitului ecologic

-Acțiunile planificate în eventualitatea că un astfel se eveniment se produce:

-se aduce constructiv digul la starea iniţială, prin astuparea fisurii

c) Deversarea levigatului din bazinul de colectare

- Pentru minimizarea probabilității de poducere au fost luate următoarele măsuri:

-impermeabilizarea bazinului de colectare a levigatului cu același sistem de impermeabilizare ca al celulei de depozitare peste care s-a așternut în strat de beton

-vidanjarea bazinului când acesta ajunge la un anumit grad de umplere și tratarea levigatului în stația de epurare a operatorului situată pe amplasamentul de la sediul social

-Acțiunile planificate în eventualitatea că un astfel se eveniment se produce:

-limitarea și reducerea ariei de răspândire a apei uzate

d) Dezastre naturale (cutremur) care produc distrugerea parţială sau totală a digului

-Pentru minimizarea probabilității de poducere au fost luate următoarele măsuri:

-folosirea în faza de construcție a depozitului a materialelor de calitate superioară

-s-au luat toate măsurile pentru asigurarea unui montaj corespunzător și a funcționării corecte a

Depozitului

-Acțiunile planificate în eventualitatea că un astfel se eveniment se produce sunt:

-se sistează evacuarea nămolului în celula avariată

-se ridică diguri provizorii din material local, pentru oprirea sau prevenirea scurgerilor

-reconstrucţia digului potrivit unui proiect de specialitate conform soluţiilor impuse de situaţia

reală (mărimea şi gravitatea avariei)

e) Incendiu datorat scurtcircuitării  rețelei electrice din cabina operatorului depozitului

-Pentru minimizarea probabilității de poducere au fost luate următoarele măsuri:

-întreținere corespunzătoare a instalației electrice

-nesuprasolicitarea acesteia

-Acțiunile planificate în eventualitatea că un astfel se eveniment se produce sunt:

-întreruperea alimentării cu energie electrică prin oprirea generatorului de curent electric

-intervenția rapidă a echipei specializate

În conformitate cu  Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, anexat prezentei autorizaţii, pentru SC Ductil Steel SA Buzău, au fost stabilite:

- Componenţa colectivului constituit pentru combaterea poluărilor accidentale

- Lista punctelor critice unde pot proveni poluări accidentale

- Fişa poluantului potenţial

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluărilor accidentale

- Componenţa echipelor de intervenţie

- Lista dotărilor şi materialelor necesare pentru sistarea poluărilor accidentale

- Programul anual de instruire a lucrătorilor de la punctele critice şi a echipelor de intervenţie

- Modul de acţionare în cazul producerii unei poluări accidentale;

- Responsabilităţile conducătorilor

- Lista unităților care acordă sprijin în cazul apariției unei poluări accidentale

- Lista folosințelor din aval care pot fi afectate

Deficienţele intervenite în funcţionarea obiectivului care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător trebuie înregistrate în formă scrisă. Din astfel de înregistrări scrise, care trebuie puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, trebuie să reiasă:

- Tipul, momentul şi durata defecţiunii

- Cantitatea de substanţe nocive eliberate (dacă este cazul este necesară o evaluare)

- Urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului, cât şi în exterior

- Toate măsurile iniţiate

Defecţiunile a căror efecte se pot propaga pe toată suprafaţa obiectivului sau care prezintă pericole pentru sănătate sau viaţă trebuie anunţate

- imediat Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Buzău

- urgent autorităţilor pentru protecţia mediului judeţene

13.	MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

Titularul autorizaţiei trebuie să asigure realizarea prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor și  întreținerii conform prevederilor prezentei autorizaţii.

## Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie valorile de emisie.

## Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta Autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Buzău   după evaluarea rezultatelor testărilor.

Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

### 13.1.  Monitorizarea imisiilor În aer

- frecvenţa: se va realiza anual

- punct de prelevare: - limita amplasamentului, pe latura dinspre zona locuită cea mai apropiată

- indicatorii de calitate - pulberi în suspensie

- valorile de referinţă - CMA conform STAS 12574/87

## Monitorizarea emisiilor În apa EVACUATĂ

1. Monitorizarea calității apelor uzate tehnologice, rezultate de la spălarea roților mijloacelor de transport a deșeului de nămol tehnologic:

- frecvenţa: se va realiza trimestrial

- punct de prelevare:se vor preleva probe din bazinul de colectare impermeabilizat, cu V= 5 mc

- indicatorii de calitate: se vor analiza indicatorii de calitate prevăzuți de Autorizaţia GA nr.

69-30.06.2016: pH, materii în suspensie, CCO-Cr, substanțe extractibile, CBO5, azot amoniacal, fier, reziduu filtrat la 105◦ C, zinc, nichel, crom total

- valorile de referinţă - sunt cele din Autorizaţia GA nr. 69-30.06.2016

2. Monitorizarea levigatului colectat:

- frecvenţa: se va realiza trimestrial

- punct de prelevare:se vor preleva probe din bazinul de colectare

- indicatorii de calitate: se vor analiza indicatorii de calitate prevăzuți de Autorizaţia GA nr.

69-30.06.2016: fier total ionic, cupru, zinc

- valorile de referinţă - sunt cele din Autorizaţia GA nr. 69-30.06.2016

## 13.3.  Monitorizarea calitĂŢii solului  Şi a apei  subterane

1. Monitorizarea calităţii solului:

- frecvenţa: se va realiza semestrial

- puncte de prelevare: în 4 puncte (pe fiecare latură a depozitului) la 2 adâncimi diferite (5 şi 30 cm)

- indicatorii de calitate: cupru, plumb, zinc, mangan

- valorile de referinţă: CMA conform Ord. 756/1997 (Soluri sensibile)

2. Monitorizarea calităţii apei subterane:

- frecvenţa: se va realiza semestrial

- puncte de prelevare: se vor preleva probe din cele 3 foraje de observaţie (1 amonte şi 2 aval de depozit)

- indicatorii de calitate: se vor analiza indicatorii de calitate prevăzuți de Autorizaţia GA nr.

69-30.06.2016: - pH, fier total ionic, cloruri, CCO-Cr, CBO5, azot amoniacal, nitrați, sulfați, cupru, zinc

- valorile de referinţă: cele din buletinele de analiză nr. 8428, 8429, 8430 din 27.06.2005, emise de CAST SA București

## Se va asigura accesul sigur la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de reprezentanţii APM Buzău, G.N.M - C.J Buzău. Un raport al unor astfel de rezultate trebuie anual depus, la termenele solicitate ca parte a RAM.

Valorile determinate în urma analizării probelor vor fi comparate cu cele impuse de autorizaţia integrată de mediu, în conformitate cu normele legale in vigoare.

## 13.4.  DEŞEURI

Evidenţa deşeurilor produse va fi ţinută lunar, conform prevederilor HG 856/2002, cu modificările ulterioare sau ale legislației viitoare care va reglementa procedura și formatul de raportare a informațiilor privind gestiunea deșeurilor.

Deşeurile vor fi depozitate temporar pe amplasament şi apoi predate pentru valorificare/ eliminare la agenţi autorizaţi în baza contractelor încheiate.

# Controlul intrărilor de deșeuri periculoase depozitate definitiv pe amplasament este reglementat prin procedura descrisă în instrucțiunea de lucru IP-4.4.6-04 – Operarea în depozitul ecologic de nămoluri tehnologice. Gestionarea acestor deșeuri este descrisă în Cap. 11. 	GESTIUNEA DEŞEURILOR.

Proceduri de control și urmărirea depozitelor de deşeuri în exploatare şi după închidere

(conform anexei nr. 4 a HG nr. 349/2005 - privind depozitarea deșeurilor)

Prin activitatea de urmărire şi control trebuie să se garanteze că:

a) depozitul este realizat conform proiectului și sistemele de protecţie a mediului funcţionează

integral;

b) depozitul îndeplineşte condiţiile din autorizaţie;

c) deşeurile acceptate la depozitare sunt cele ce îndeplinesc criteriile pentru categoria respectivă de deșeuri

Sistemul de control și urmărire cuprinde:

- datele meteorologice - servesc la realizarea balanței apei din depozit și implicit la evaluarea volumului de levigat ce se acumulează la baza depozitului sau se deversează din depozit

Datele necesare întocmirii balanței apei se colectează de la cea mai apropiată stație meteorologică sau prin monitorizarea depozitului.

| Nr crt | Date meteorologice | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
|  |  | În faza de funcţionare | În faza de urmărire post inchidere |
| 1 | Cantitatea de precipitaţii | zilnic | zilnic dar şi ca valori medii lunare |
| 2 | Temperatura min. / max la ora 15.00 | zilnic | medie lunară |
| 3 | Direcţia şi viteza dominantă a vântului | zilnic | nu este necesar |
| 4 | Evapotraspiraţia | zilnic | zilnic dar şi ca valori medii lunare |
| 5 | Umiditatea atmosferică la ora 15,00 | zilnic | medie lunară |

- controlul levigatului

| Nr crt | Parametri urmăriți | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
|  |  | În faza de funcţionare | În faza de urmărire post inchidere |
| 1 | Volum levigat | lunar | la 6 luni |
| 2 | Compoziție levigat | trimestrial | la 6 luni |

- protecția apei subterane

| Nr crt | Parametri urmăriți | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
|  |  | În faza de funcţionare | În faza de urmărire post inchidere |
| 1 | Nivelul apei subterane | la fiecare 6 luni | la fiecare 6 luni |
| 2 | Compoziția apei subterane | la fiecare 6 luni | la fiecare 6 luni |

- topografia depozitului

| Nr crt | Parametri urmăriți | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
|  |  | În faza de funcţionare | În faza de urmărire post inchidere |
| 1 | Structura și compoziția depozitului1) | anual | - |
| 2 | Comportarea la tasare și urmărirea nivelului depozitului | anual | citire anuală |

*1) Date pentru planul de situaţie al depozitului: suprafaţa ocupată de deşeuri, volumul şi compoziţia deşeurilor, metode de depozitare, timpul şi durata depozitării, calculul capacităţii remanente de depozitare.

Automonitoringul

Operatorul depozitului este obligat să instituie un sistem de automonitorizare a depozitului de deșeuri și să suporte costurile acestuia.

Automonitoringul are următoarele componente:

• automonitorizarea tehnologică

• automonitorizarea calității factorilor de mediu

Automonitorizarea tehnologică constă în verificarea permanentă a stării și funcționării amenajărilor din depozit, și anume:

- starea drumului de acces și a drumurilor din incinta;

- starea impermeabilizării depozitului;

- funcționarea sistemelor de drenaj - levigat;

- comportarea taluzurilor și digurilor;

# urmărirea anuală a gradului de tasare a zonelor deja acoperite;

- starea bazinului de colectare a apelor provenire de la spălarea roţilor maşinilor de transport deşeuri;

Automonitorizarea calității factorilor de mediu pentru faza de exploatare se realizează conform

prevederilor din anexa nr. 4 a HG nr. 349/2005 – privind depozitarea deșeurilor și ale Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor.

Monitorizarea postînchidere

La închiderea depozitului de deşeuri periculoase, se va solicita aviz de închidere, conform prevederilor legislației în vigoare, la APM Buzău.

Emisiile de poluanți vor continua și după închiderea finală a depozitului, fapt pentru care

monitorizarea acestora va trebui să continue pe o perioadă de minim 30 de ani. Operatorul depozitului este responsabil de întreținerea, supravegherea, monitorizarea și controlul postînchidere al depozitului, conform autorizației integrate de mediu.

Monitorizarea postînchidere se va realiza conform prevederilor din anexa nr. 4 a HG nr. 349/2005 – privind depozitarea deseurilor și ale Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor.

Se va pune accentul pe:

- cantitatea și calitatea levigatului evacuat, până la epuizarea producerii acestuia;

- analiza principalilor indicatori caracteristici ai apelor subterane – se vor preleva probe din forajele situate în amonte, respectiv în aval de depozit, pe direcţia de curgere a apei subterane

- calitatea aerului;

- regimul de tasare si comportarea straturilor din acoperişul depozitului;

- calitatea solului în zona de influență a depozitului și evoluţia noilor biocenoze dezvoltate pe

suprafeţele redate circuitului natural.

Rezultatele determinărilor sunt consemnate într-un registru și vor fi arhivate pe toată durata monitorizării. Ele vor demonstra evoluţia procesului de reconstrucţie ecologică și vor permite stabilirea momentului finalizării acestuia.

Utilizarea ulterioară a amplasamentului se va face ţinând seama de condiţiile și restricţiile specifice impuse de existența depozitului acoperit, în funcţie de stabilitatea terenului și a gradului de risc pe care acesta îl poate prezenta pentru mediu și sănătatea umană.

Suprafeţele care au fost ocupate de depozite de deşeuri se înregistrează în registrul de cadastru și se marchează vizibil pe documentele cadastrale.

# RAPORTĂRI  cĂtre autoritĂŢile de mediu

## a) Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii.

## b) Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează      exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.

c) Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la APM Buzău  în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

## d) Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizaţie trebuie agreat de APM Buzău. Având în vedere specificul instalației registrele trebuie păstrate la sediul social şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al  A.P.M. Buzău şi G.N.M. - C.J Buzău în orice moment.

## e) Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor aşa cum sunt ele menţionate în capitolul 14. „RAPORTARI cĂtre autoritĂŢile de mediu” a prezentei Autorizaţii trebuie depuse la sediul APM Buzău  în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii. Un original şi o copie trebuie depuse la momentul şi în modalitatea precizată.

## f) Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

## g) Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Buzău, după evaluarea rezultatelor test.

## h) Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publicului la sediul unităţii.  Acest dosar trebuie să conţină minimum:

- copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.PM Buzău şi titularul autorizaţiei

- autorizaţia integrată de mediu;

- solicitarea;

- raportările către APM Buzău;

- alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante;

Raportul privind Registrul European al Poluanţilor Emişi și Transferaţi (E-PRTR):

Operatorul care desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa I a Regulamentului EPRTR, a căror capacitate depăşeşte valoarea de prag corespunzătoare specificată, trebuie să comunice APM Buzău, informaţiile de identificare a complexului industrial în conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptând cazul în care informaţia este deja disponibilă autorităţii competente. La pregătirea raportului, operatorul în cauză trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu art.9 (1) şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile. Modul de organizare a raportărilor, termenele, responsabilităţile precum şi modul de informare şi participare a publicului, prevăzute la art. 9 alin (2), art.12 alin (2), art. 13 şi 15 din Regulamentul EPRTR vor respecta ordinul conducătorului APM Buzău. Documentele se vor transmite la APM Buzău, cu respectarea prevederilor art. 2 alin (5) din HG nr. 140/2008, în format electronic şi pe hârtie până la termenele pe care le va comunica APM Buzău. Operatorii au dreptul să solicite confidenţialitatea unor date şi informaţii, în mod justificat, potrivit art. 11 din Regulamentul EPRTR. Operatorul are obligaţia să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, potrivit prevederilor art.5 alin (5) din Regulamentul EPRTR  şi să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în Anexa III a Regulamentului EPRTR.

Raportul privind EPRTR va fi inclus în RAM.

Rapoartele trebuie depuse conform Tabelelor 14.1., Tabel 14.2. Rapoarte singulare, Tabel 14.3. Model notificare.

Tabel 14. 1.

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Monitorizarea imisiilor în aer | Anual | Anual ca parte integrantă RAM |
| Monitorizarea solului | Anual | Anual ca parte integrantă a RAM |
| Monitorizarea levigatului | Anual | Anual ca a parte integrantă a RAM |
| Monitorizarea apelor subterane | Anual | Anual ca parte integrantă a RAM |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | Ori de câte ori este cazul | Zece zile de la încheierea lunii aferente reclamaţiei |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | Anual până la 01 februarie al fiecărui an pentru anul precedent |
| Raportarea evidenţei gestiunii deşeurilor la APM Buzău | Anual | Anual ca parte integrantă a RAM |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | - | Conform prevederilor legale |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi şi transferaţi, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | Anual | Până la 30 aprilie anul următor celui pentru care se face raportarea |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | În maxim 24 de ore de la momentul producerii |
| Monitorizarea apelor uzate tehnologice, rezultate de la spălarea roților mijloacelor de transport a deșeului de nămol tehnologic | Anual | Anual ca parte integrantă RAM |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | Lunar | Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară |

Tabel 14.2. Rapoarte singulare

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Conform prevederilor legale |

Tabel 14.3. Model notificare

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 15.  	OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

## - Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta toate condiţiile din prezenta autorizaţie.

- Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

## - Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta legislaţia specifică în vigoare privind protecţia mediului; încălcarea prevederilor legislative atrage răspunderea civilă, contravenţională şi penală, după caz.

## - Titularul/operatorul activităţii este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror modificări a prevederilor Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor şi să transmită autorizaţia revizuită. Autorizaţia integrată de mediu include şi Autorizaţia de gospodărire a apelor, în vigoare. Revizuirea acesteia implică şi revizuirea condiţiilor din prezenta autorizaţie.

## - Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale” care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

## - Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să actualizeze „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale”, să deţină mijloacele şi materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat.

## - Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al A.P.M. Buzău, G.N.M.C.J Buzău, autorităţilor de specialitate.

## - În caz de modificare în exploatarea instalaţiilor titularul/operatorul de activitate este obligat să efectueze notificările care se impun de către autoritatea de mediu.

## - Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt delimitate spaţiile verzi (perdelele vegetale de protecție) de pe amplasament precum şi obligaţia de întreţinere permanentă a acestora;

## - Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să asigure personal calificat responsabil cu protecţia mediului cât şi perfecţionarea continuă a acestuia,

## - Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să asigure accesul sigur şi permanent al autorităţii competente de protecţie a mediului la punctele de prelevare probe şi monitorizare solicitate de APM Buzău, la zonele de depozitare a deşeurilor şi la sursele de zgomot de pe amplasament,

- Titularul/operatorul activităţii are următoarele obligaţii privind protecţia apei de suprafaţă şi a celei subterane:

- de a respecta prevederile din actele de reglementare emise de autorităţile competente pentru gospodărire a apelor;

- de a verifica periodic starea fizică a impermeabilizării bazinelor şi capacităţilor de stocare a levigatului și a apelor uzate;

- de a respecta tehnologia de depozitare în vederea păstrării integrității hidroizolației din baza și de pe taluzele depozitului și verificarea periodică a acesteia;

- de a asigura întreținerea corectă a puțurilor de observație și se va urmări calitatea apei subterane conform prevederilor prezentei autorizații;

- de a asigura evacuarea ritmică a apelor uzate din bazinele betonate;

- de a asigura respectarea tehnologiei de vidanjare și deversare a levigatului în stația de neutralizare de la sediul SC Ductil Steel SA

## - Titularul/operatorul activităţii are următoarele obligaţii privind protecţia calităţii aerului:

- de a umecta prin stropire cu apă, în perioadele secetoase, suprafața nămolului depus în depozit, pentru reducerea imisiilor (pulberilor) în atmosferă

## - Titularul/operatorul activităţii are următoarele obligaţii privind privind protecţia solului şi subsolului:

## - sunt interzise deversările de produse care pot polua solul şi subsolul. În cazul apariţiei unei deversări accidentale se va proceda la eliminarea acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii deversărilor.

## - toate bazinele trebuie etanşate şi izolate, după caz, pentru a preveni contaminarea solului.

- se va asigura păstrarea integrității impermeabilizării cuvei depozitului prin respectarea prevederilor Ordinului MMGA 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor

- pământul excavat pentru amenajarea viitoarelor celule, va fi folosit ca pământ tehnologic

și de acoperire a celulelor care se închid;

- se va asigura îngrijirea și plantarea în continuare a perdelei vegetale de protecție pe conturul

depozitului și se va menține inierbarea taluzelor;

- MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din OUG nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 cu

toate modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea

uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

La încetarea operării pe depozit se va solicita la APM Buzău Avizul de mediu pentru închiderea

Depozitului, care se va emite în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare.

## Închiderea depozitului se realizează conform prevederilor HG nr. 349/2005 - privind depozitarea deșeurilor, ale Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor și cu respectarea prevederilor Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M.  nr. 36/2004.

Proceduri de închidere a depozitelor de deșeuri și urmărirea postînchidere a acestora

- Depozitul sau o secțiune a depozitului se închide în următoarele situații:

a) când sunt îndeplinite condițiile cuprinse în autorizația integrată de mediu referitoare la perioada de funcționare;

b) la cererea operatorului depozitului și după analiza și aprobarea acesteia de către autoritatea

competentă pentru protecția mediului;

c) prin decizie motivată a autorității competente pentru protecția mediului;

- Închiderea celulei/depozitului se realizează după ce autoritatea competentă pentru protecția mediului comunică operatorului depozitului decizia de închidere luată în urma inspecției finale a amplasamentului și a evaluării tuturor rapoartelor înaintate de operator conform HG 349/2005, art. 20.

- Sistemul de închidere proiectat are rolul de a permite închiderea celulei/depozitului după expirarea perioadei de funcţionare şi reintegrarea suprafeţei acestuia în circuitul agricol (păşune).

Operaţia de închidere a celulei/depozitului constă în aşternerea peste masa de nămoluri sistematizate (mecanizat cu ajutorul unui buldozer de mică capacitate) a unui strat de acoperire a deşeurilor format dintr-un geotextil, peste care se aşterne un strat de 0,5m de argilă compactată la un coeficient de permeabilitate de K = 10-9m/s, folia de polietilenă de înaltă densitate PEHD

fabricată prin extrudare cu grosimea de 2mm, rugoasă care se va suda de cea care impermeabilizează incinta. Aceasta va fi protejată de acţiunea stratului drenant de un geotextil cu rol de protecţie. Pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale se prevede un strat drenant cu grosimea de 0,5m alcătuit din agregate minerale, care se vor proteja împotriva colmatării cu un alt geotextil peste care se aşterne un strat final de acoperire format dintr-un strat de pământ steril cu grosimea de 0,7m şi un strat de 0,3m de sol vegetal, care se va înierba.

Schematic sistemul de impermeabilizare prevăzut pentru închiderea celulei/depozitului este:

- geotextil cu rol de protecţie de acţiunea stratului de deşeu;

- strat de 0,5m argilă compactată până la un K = 10-9m/s;

- geomembrană din PEHD fabricată prin extrudare cu grosimea de 2mm rugoasă;

- geotextil cu rol de protecţie a geomembranei;

- strat drenant de 0,5m format din agregate minerale;

- geotextil cu rol de protecţie împotriva colmatării a stratului drenant;

- strat final de acoperire format dintr-un strat de 0,7m de pământ steril şi 0,3m de sol vegetal.

- Operatorul depozitului are obligația gestionării Fondului pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere constituit, conform prevederilor art. 12 din HG 349/2005.

- Perioada de urmărire postînchidere se stabilește de autoritatea competentă pentru protecția

mediului și este de minimum 30 de ani și poate fi prelungită dacă prin programul de monitorizare postînchidere se constată că celula/depozitul nu este încă stabilă/stabil și prezintă un risc potențial pentru factorii de mediu.

- Monitorizarea postînchidere va fi efectuată conform procedurilor prevăzute în anexa 4 din HG 349/2005, descrisă și în Cap.13 MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII iar rezultatele determinărilor efectuate vor fi păstrate de operator într-un registru pe toată perioada de monitorizare.

- Operatorul depozitului este responsabil de întreținerea, supravegherea, monitorizarea și controlul postînchidere al celulei/depozitului.

- Operatorul depozitului este obligat să anunțe în mod operativ autorității competente pentru protecția mediului producerea de efecte semnificativ negative asupra mediului, relevante prin procedurile de control, și să respecte decizia autorității teritoriale pentru proteția mediului privind măsurile de remediere impuse în perioada postînchidere.

## 17. 	GLOSAR DE TERMENI

| Anual | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 12 luni consecutive |
| --- | --- |
| APM Buzău | Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău |
| Amplasament | Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe instalaţii situate pe acelaşi locaţie şi în care un operator desfăşoară una sau mai multe activităţi prezentate în Anexa I din Legea nr. 278/2013 |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnologii Disponibile - Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor- limită de emisie şi a altor condiţii de autorizare, în scopul prevenirii poluării, iar, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce, în ansamblu, emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său. |
| BREF | Document de referinţă BREF – un document rezultat în urma schimbului de informaţii organizat de Comisia Europeană, elaborat pentru anumite activităţi, care descrie, în special, tehnicile aplicate, nivelurile actuale ale emisiilor şi consumului, tehnicile luate în considerare pentru determinarea celor mai bune tehnici disponibile, monitorizarea asociată, nivelurile de consum asociate şi, după caz, măsurile relevante de remediere a amplasamentului; |
| CAT | Comisia de Analiză Tehnică |
| CBO5 | Consum Biologic de Oxigen la 5 zile |
| CCO | Consum Chimic de Oxigen |
| Depozit | Un amplasament pentru eliminarea finală a deșeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran |
| Deșeu | Orice substanță sau obiect pe care deținătorul il aruncă ori are intenția sau obligația să îl arunce |
| Deșeuri periculoase | Orice deșeuri care prezintă una sau mai multe din proprietățile periculoase prevăzute în anexa nr. 4 din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor; |
| Emisie | Evacuarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură sau zgomot în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei. |
| Eliminare deşeuri | Orice operaţiune care nu este o operaţiune de valorificare, chiar şi în cazul în care una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de energie |
| Ghidul Tehnic General | Ghidul aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004 |
| I.P.P.C. | Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării |
| Instalaţie IPPC | O unitate tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013, precum şi orice alte activităţi direct asociate desfăşurate pe acelaşi amplasament, care au o conexiune tehnică cu activităţile prevăzute în anexa 1 şi care pot genera emisii şi poluare. |
| Levigat | Orice lichid care a percolat deșeurile depozitate și este eliminat sau menținut în depozit |
| Operatorul depozitului | Orice persoană juridică, investită cu atribuții sau responsabilități pentru administrarea unui depozit conform legislației naționale; această persoană juridică poate fi alta la faza de pregătire față de cea de la urmărirea postînchidere |
| Poluare | Introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibraţii, căldură sau zgomot, în aer, apă ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului, să determine deteriorarea bunurilor materiale sau să afecteze ori să împiedice utilizarea în scop recreativ a mediului şi/sau alte utilizări legitime ale acestuia. |
| to | Tone |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| EPRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi |
| Tratare deșeuri | Operațiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării |
| VLE | Valori Limită de Emisie Masa, exprimată prin anumiţi parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşite în cursul uneia sau mai multor perioade de timp. |
| Valorificare deşeuri | Orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util pentru înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general a instalaţiei de incinerare a deşeurilor ori a instalaţiei de coincinerare a deşurilor |
| CMA | Concentraţie maximă admisibilă |
| Prag de alertă | Nivelul peste care există un risc pentru sănătatea oamenilor în urma unei expuneri de scurtă durată și față de care trebuie să se ia măsuri imediate conform legislației în vigoare |
| C.J.G.N.M. Buzău | Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Buzău |

ANEXA  I – Planşe - Plan amplasament – plan de situație

# ANEXA II. –  Modelul Raportului Anual de Mediu (RAM)

Va fi pus la dispoziţie operatorului în format electronic – Exemplu.

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitudine E) | Nord | Est |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xxxx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe lună/an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei integrate de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

Consumuri de materii prime

| Tip materie primă | Unitate de măsură | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsură | Producţie maximă proiectată | Producţie anuală realizată |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrică si combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum lunar | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apă |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apă

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii in aer

| Nr. crt. | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibilul utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3 ) | Valoare masurată (mg/Nm3) | Tip monitorizare continuă/ discontinuă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

Notă:

- Pentru monitorizarea  discontinue se vor anexa buletinele de analiză emise de către laboratorul propriu/terţi;

- Se vor preciza condiţiile de temperatură proces/monitorizare emisii;

- În RAM, în coloana „Valoare măsurată” se va completa sub formă de intervale: valoare minimă măsurată – valoare maximă masurată.

Emisii în apă

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. Conf. Autorizaţiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Notă:

- se vor anexa buletinele de analiză emise de către laboratorul propriu/terţi.

- În RAM, în coloana „VLE măsurat” se va completa sub formă de intervale: valoare minimă masurată – valoare maximă măsurată.

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţa in adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţă uscată) | Valori măsurate (mg/Kg substanţă uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurată (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestiunea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 | Generat | Valorificare | Eliminare | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (t) | (t) | (t) |  |
|  |  |  |  | Lu n a | cumulat | Lu n a | cumulat | Agent economic valorifica tor/ eliminator | L u na | cumulat | Agent economic valorificator/ elimina tor |  |
| REGISTRU SUBSTANȚE/PREPARATE CHIMICE PERICULOASE |
| întocmit conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, Cap. III, Atr. 28, lit. b |

| Nr crt | Substanța chimică pericu loasă (Prepa ratul ch. peric.) | Data intrării în societate | Cantitate intrată, (unit. măs.) | Caracteristici | Ambalaje/ tip SP intrată | Loc asigurare | Fise tehnice de securitate | Observații | Nume prenume | Semnă tură |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |