PROIECT DE  DECIZIE  A  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

AFIȘAT ÎN DATA DE  31.07.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresata de COMUNA  GLODEANU SILIȘTEA ,cu sediul  în sat Glodeanu Siliștea,comuna  Glodeanu Siliștea ,judeţul Buzău , înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr.   9052/16.07.2018;

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 31.07.2018, că proiectul:”   MODERNIZARE DRUMURI  RURALE(SĂTEȘTI)ÎN INTRAVILANUL COMUNEI GLODEANU SILIȘTEA-SATELE GLODEANU SILIȘTEA,COTORCA ȘI SATU NOU,JUDEȚUL BUZĂU”,propus a fi amplasat în:- satele Glodeanu Siliștea,Cotorca,Satu Nou,comuna  Glodeanu Siliștea,județul Buzău,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate,

cu obligativitatea ca  la finalizarea investitiei să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare( art. 49, alin. 3 şi 4, Ord. 135/2010)

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009,     Anexa 2 ,  pct. 13, lit.a;

- Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului :

Prin proiect se propune modernizarea drumurilor rurale( satesti )de interes local, in intravilanul comunei Glodeanu Silistea judetul Buzau.

Traseele drumurilor în plan sunt proiectate pe traseele drumurilor existente şi nu sunt afectate suprafeţe de teren din proprietate privată sau de stat, având o lungime totală de 12091.17 m si de 230m lungimea intersectiilor cu drumurile laterale.

Se propune spre modernizare urmatoarele drumuri satesti(notate drumuri rurale DR) astfel:

- satul Glodeanu  Silistea:

- notat DR1 este alcatuit din drumurile satesti DS10/1676/1789S+DS10/1569/1715S+segment  de 75 m din DS1787

- notat DR 2 si alcatuit din drumurile satesti DS11/1516/1514S+segment de 680m din DS14/1461/S

-notat DR 3 si alcatuit din drumurile satesti DS6/152/295S

-notat DR 4 si alcatuit din drumurile satesti:DS5/242/444S

-notat DR 5 si alcatuit din segment din drumurile satesti DS4/521S

-notat DR 6 si alcatuit din drumurile satesti DS3/774S

-notat DR 7 si alcatuit din drumurile satesti  DS1/974S

-notat DR 14 si alcatuit din segment din drumurile satesti  DS12/1269S

-notat DR 15 si alcatuit din drumurile satesti  DS13/1221S

- satul Cotorca:

- notat DR 8 si alcatuit din drumurile satesti DS12/156C+segment din DS13/85C

- notat DR 9 si alcatuit din drumurile satesti DS12/615C+segment din DS11/497C+segment din DS5/695C

- notat DR 11 si alcatuit din segment din drumurile satesti DS10/316C

- notat DR 12  si alcatuit din drumurile satesti DS9/556C

- notat DR 16 si alcatuit din drumurile satesti DS14/169C

- notat DR 17 si alcatuit din drumurile satesti DS16/135C

- notat DR 18 cu lungimea proiectata de 261m si alcatuit din drumurile satesti DS8/59C

- satul- Satu Nou:

- notat DR 19 si alcatuit din segment din drumurile satesti DS260C.

- notat DR 13 si alcatuit din drumurile satesti DS2/226C

Traseul în plan

Traseele drumurilor în plan sunt proiectate pe traseele drumurilor existente şi nu sunt afectate suprafeţe de teren din proprietate privată sau de stat, având o lungime totală 12091.17 m si de 230m lungime data de intersectiile cu drumurile laterale.

Elementele geometrice în plan sunt stabilite în conformitate cu STAS 863/85 pentru viteza de proiectare de 25-40 km/h.

Profilul în lung

Aliniamentele axului drumului se racordează între ele prin curbe verticale de raze foarte mari , linia roşie urmărind axul traseului existent şi având declivităţi sub 1%.Pasul de proiectare este in conformitate cu clasa drumului si nu e mai mic de 75m.

Profilul transversal tip

În concordanţă cu normele tehnice actuale şi ţinând cont de clasa tehnică (V) în care se încadrează, dar ţinând cont şi de condiţiile existente pe traseu(ca obstacole sau ingustime drumuri), profilele transversale tip ale drumurile satesti(rurale)  de interes local studiate sunt doua respectiv:

Profil transversal tip I – aplicabil pe o  lungime totală de 9236.42 m pentru sectoarele de drumuri DR1;DR2;DR3;:DR5;DR6:DR8; DR11;DR12;DR13;DR14;DR15;DR16;DR17;DR18 ;DR19 + segment de la km 0+000-0+587.00m din DR9; si are urmatoarea configuratie:

- Latime carosabil 2x2.5m= 5m cu pantele egale spre exterior de 2.5%

- Latime acostamente 2x0.50m cu pantele egale spre exterior de 4%

- Sectiune in trapez a santurilor pereate cu 6cm de beton C16/20 cu urmatoarea configuratie geometrica:

  - Deschidere santuri 0.85m

  - Adancime santuri 40 -50cm

  - Latime fund sant 40cm

Profil transversal tip II – aplicabil pe o  lungime totală de 2854.75m pentru sectorul de drum DR4;DR7 si segment de la km 0+587.000 la km 1+246.000 din DR9 si are urmatoarea configuratie:

- Latime carosabil 2x2.75m=5.50m cu pantele egale spre exterior de 2.5%

- Latime acostamente 2x0.50m cu pantele egale spre exterior de 4%

- Sectiune in trapez a santurilor pereate cu 6cm de beton C16/20 cu urmatoarea configuratie geometrica:

  - Deschidere santuri 0.85 m

  - Adancime santuri 40-50 cm

Lucrari propuse:

- Lucrări de modernizare a traseului :

- 4 cm strat de uzură BAPC 16

- 5 cm strat de legătura BADPC 22.4;

-12 cm piatră spartă

-20 cm fundaţie balast;

- Amenajare acostamente;

- Amenajare intersectii cu drumuri laterale;

- Amenajare podeţe tubulare corugate la intersectia cu drumurile laterale

- Amenajae podete tubulare corugate la intersectia cu DJ102H

- Amenajare podete din beton pentru acces limita de proprietate

- Amenajare santuri trapezoidale betonate

- Ridicare la nivel a capacelor caminelor de utilitati

- Indicatoare si marcaje de semnalizare a circulatiei;

- Indicatoare de semnalizare a circulatiei;

Principalele capacitati fizice ale investitiei sunt :

- lungimea totală a traseului modernizat  :                           12091.17 m

- suprafata carosabil traseu modernizat :                      61883.25  mp

- latime acostamente piatra sparta                                  3667.59 mp

- Numar intersectii cu drumuri laterale                               46 buc

- Lungime intersectii cu drumuri laterale                         230 m

- Lungime santuri pereate cu beton                                20925.35m

- Numar podete corugate la intersectia drumurilor satesti modernizate cu drumurile laterale  cu Di=426mm                                    56 buc

- Lungime podete corugate la intersectia drumurilor satesti modernizate cu drumurile laterale  cu Di=426mm                              560m

- Numar podete corugate la intersectia drumurilor satesti modernizate  cu DJ102H  cu Di=840mm conform planuri                  9 buc

- Lungime podete corugate la intersectia drumurilor satesti modernizate  cu DJ102H  cu Di=840mm conform planuri                 128 m

- Numar podete tubulare din beton Dn300 la acces proprietati(curti)

649 buc

- Lungime podete tubulare din beton Dn300 la acces proprietati(curti)

2596 m

- Lungime marcaje longitudinale                                         12.09 km

- ridicare la cotă capace camine utilitati                               233 buc

- indicatoare rutiere:                                                       76 buc

b) cumularea cu alte proiecte:    -       Nu este cazul, pe amplasamentele analizate şi în vecinătatea acestora nu există şi nu sunt prevătute alte proiecte.

c) utilizarea resurselor naturale:

Principalele resurse naturale folosite sunt:

- agregate minerale (piatră spartă, balast, pietriş, nisip);

- apă;

- carburanti (motorina) si lubrifiantii necesari functionarii utilajelor si mijloacelor de transport.

-Materiile prime necesare realizarii modernizarii nu se vor depozita pe amplasamentele drumurilor, ele vor fi stocate temporar in cadrul organizarii de santier si in depozite proprii, urmand a fi transportate cu mijloace de transport specifice.

-Alimentarea cu carburanți a utilajelor și mijloacelor de transport se va asigura din afara șantierului, transportul carburanților efectuându-se cu cisterne auto, ori de câte ori va fi necesar.  În zona punctelor de lucru nu vor fi depozitați carburanți.

-Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în șantier în stare de funcționare având făcute reviziile tehnice și schimburile de lubrefianți. Schimbarea lubrifianților se va executa dupa fiecare sezon de lucru în ateliere specializate, unde se vor efectua și schimburile de anvelope.

d) producţia de deşeuri   :    -   deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective, cu precizarea că deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi specializate în vederea valorificării.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu  (utilizarea unor mijloace de transport și a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare, conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare);

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

- În perioada de execuție, sursele de zgomot si vibrații sunt grupate dupa cum urmeaza:

- în fronturile de lucru zgomotul si vibrațiile sunt produse în fazele de execuție de către funcționarea utilajelor de construcții specifice lucrărilor (excavări și curățiri în amplasament, realizarea lucrărilor proiectate etc.) la care se adauga aprovizionarea cu materiale;

- circulația autobasculantelor, autocamioanelor și a celorlalte utilaje care transporta materiale necesare execuției lucrării.

Aceste surse de zgomot și vibrație vor exista doar pentru perioada de timp necesară realizării investiției.

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:

-   prin execuția lucrărilor, care fac obiectul proiectului, nu se evacuează în mediul ambiant substanțe reziduale sau toxice care să altereze calitatea solului, aerului, apei de suprafață sau subterană iar tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor

2. Localizarea proiectului

2.1. Utilizarea existentă a terenului :– Drumurile ce urmează a fi modernizate vor păstra vechile amplasamente, iar terenul este domeniu public,intravilan, aflat în administrarea Comunei Glodeanu Siliștea.

2.2. Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora :–       nu este cazul.

2.3. Capacitatea de absorbţie a mediului – capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede: –  nu este cazul;

- zonele costiere: – nu este cazul;

c)        zonele montane şi cele împădurite:- lucrările se vor executa evitându-se pe cât posibil  tăierea de arbori și de vegetație caracteristică zonei;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale:- nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: - nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III - a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: - proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

h)ariile dens populate: -  proiectul este benefic pentru locuitorii din zonă

Dacă se vor constata situații de natură să afecteze așezările umane, se vor lua măsuri de sistare a lucrărilor, anunțarea organelor în drept și a beneficiarilor, identificarea cauzelor și luarea de măsuri preventive, iar în caz de necesitate se vor lua măsuri reparatorii.

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: -  nu  este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

- extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:- potenţial impact, temporar şi local, asupra zonelor de locuit, prin  zgomot şi vibraţii:- nu au fost observaţii din partea publicului în urma anunţului de solicitare a acordului de mediu;

b) natura transfrontieră a impactului: -nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului :- impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului :–  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului :–  perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta pe tronsoane ale lucrărilor de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii anteriori.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- Proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din Legea 49/2011 care modifică şi completează OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi  nu se supune procedurii de evaluare adecvată.

Condiţiile de realizare a proiectului

1.Realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse prin proiect, cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

2. Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul executarii lucrărilor:

- lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului utilajelor care transportă materiale de construcţie;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportării;

- utilizarea eficienta a masinilor/utilajelor de lucru, astfel incat sa se reduca la maximum emisiile din gaze de esapament;

- menţinerea și mărirea unor suprafeţe verzi la finalizarea lucrarilor de construcţie;

-    după realizarea lucrarilor, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va  degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii;

_ Este obligatoriu ca dupa executarea lucrarilor, sistemele de scurgere a apelor sa se mentina in stare de functionare prin curatiri si decolmatari ori de cate ori este necesar.

3. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile STAS 10009/1998– Acustica în construcţii. Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

4. Se vor utiliza doar utilaje şi vehicule agrementate d.p.d.v. tehnic şi se vor alimenta cu carburanţi numai în locuri special amenajate, pentru prevenirea poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale.

5. La terminarea lucrarilor executantul are obligatia curățirii eventualelor zone afectate de orice material sau reziduuri, a refacerii solului în zonele în care acesta a fost afectat de lucrările de excavare sau  de staționarea utilajelor.

6. Manipularea materialelor sau a altor substante utilizate în faza de construcție se va realiza astfel încât să se evite dizolvarea și antrenarea lor de către apele de precipitații;reviziile şi reparaţiile utilajelor se vor face periodic conform graficelor şi specificaţiilor tehnice la service-uri autorizate.

7. Deseurile rezultate din activitatea zilnică desfașurată în cadrul organizării de șantier , vor fi colectate în pubele  amplasate în locuri special destinate acestui scop; pubelele vor fi preluate periodic de către serviciile de salubritate din zonă, pe bază de contract.

8.Materialul inert (nisipuri si pietrisuri, pamant)va fi  depozitat in spatiu special amenajat si utilizat  ca material de umplutura.

9. Alimentarea cu apă în scop potabil va fi asigurată prin achiziționarea de apă plată îmbuteliată. Pentru organizarea de șantier, se  vor  amenaja  grupuri sanitare  ecologice ce vor  fi vidanjate  periodic de către firma  ce le va pune la dispoziție. Conținutul vidanjabil va fi transportat la o stație de epurare autorizată.

10.Organizarea de șantier,se va stabili în apropierea  zonei de execuție a lucrărilor.La alegerea locației   vor avea în vedere următoarele aspecte:

- să fie plasat aproape de zonele de lucru pentru a se putea ajunge ușor , cu scopul de a reduce pe cât posibil problemele generate de traficul mijloacelor de transport;

- posibilitatea conectării ușoare la rețeaua existentă de utilități (electricitate);

- să reducă la minim interferența potențială cu zonele înconjuratoare (viața populației locale și activitatea socială).

11.  Constructorul ce va executa lucrările, are obligatia sa asigure protectia spatiilor verzi intalnite in cale, sa nu blocheze trotuarele si accesul catre intrarile proprietatilor .

12. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinătăţilor.

13. În conformitate cu prevederile OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

14.  Pe toata durata execuţiei şi desfăşurării activităţii se vor respecta prevederile:

-Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G  nr. 195/2005 privind protectia mediului cu  modificarile si completarile ulterioare;

-Legea apelor nr. 107/1996 şi Legea nr. 310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor   nr 107/1996;

-H.G. nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediu  acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2002 şi NTPA 002/2002),modificată şi  completată cu HG  352/2005;

-STAS 10009/1988 – Acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita incintei unitatii;

-STAS 6156/1986 – Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social–culturale – limite admisibile si parametri de izolare acustica;

- Hotararea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

-Hotararea Guvernului nr. 170/2004 privind gestiunea anvelopelor uzate;

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată şi completată cu OUG nr. 15/2009;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

-Legea nr. 211 /2011-privind regimul deşeurilor;

- Ordinul Ministerului Sanatatii,nr.119/2014;

-Hotarârea Guvernului 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, completată de HG nr. 210/2007;

-Ordinul nr. 95/2005, privind depozitarea deşeurilor;

-Răspunerea privind corectitudinea calculelor  şi a pieselor  desenate, încorporate în documentaţia tehnică  de fundamentare a DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE ,revine în totalitate elaboratorului memoriului de prezentare  .

-Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezentul act de reglementare îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului ( în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

- Nerespectarea prevederilor prezentei Decizii a etapei de incadrare se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta  decizie poate fi contestata în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director executiv,                       Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Doru Florin PANĂ                                            biolog Marin Mirela

Întocmit,

consilier superior Dorina Burada